MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                               100 10   PRAHA 10 - Vršovice,Vršovická 65

odbor výkonu státní správy IX                                                               pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava

V Ostravě dne 9. 5. 2007

Č.j.: 580/90/ENV/2007                                   Sp. zn.: 000381/A-10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),             ve znění pozdějších právních předpisů

# Identifikační údaje:

Název: 	                           Stanovení dobývacího prostoru Mankovice a těžba na výhradním a nevýhradním ložisku Mankovice

Kapacita (rozsah) záměru:                 Plocha navrženého dobývacího prostoru (dále jen DP):					                                                                     524 263,4  m2

Plocha těžby mimo DP:									 		                                               321 726,8 m2

Plocha zájmového území těžby (v DP i mimo něj):		                                                                                                          845 990,2 m2

Kapacita těžby:												                                               350.000 t/rok

Charakter záměru:                    Předmětem záměru je návrh DP Mankovice k dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Mankovice (číslo ložiska 30 08 800) a těžba na nevýhradní části ložiska Mankovice.

Předpokládané vytěžitelné zásoby v DP Mankovice činí cca 2 279 700 m3 štěrkopísků. Vytěžitelné zásoby mimo vlastní dobývací prostor činí cca 435 600 m3 štěrkopísků. S ohledem plánovanou roční těžbu může být ložisko využíváno cca 15 let.

Protože ložisko je v celém rozsahu zvodněné, bude těžba prováděna z vody. Úpravárenský proces bude zahrnovat praní, třídění a drcení suroviny na zrnitostní frakce podle požadavků trhu.

Ložisko v celém rozsahu leží ve velkoplošném zvláště chráněném území přírody – v Chráněné krajinné oblasti Poodří (dále jen CHKO Poodří), na území II. a IV. zóny odstupňované ochrany přírody. Těžební využití zásob  II. zóny je v rozporu se surovinovou politikou státu        (viz. usnesení vlády ČR č. 1311 ze dne 13.12.1999)       a se zájmy chráněnými zvláštními předpisy (zákon               č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů);   proto je nutno zde vyčíslené zásoby posuzovat jako vázané. Na území IV. zóny je využití zásob nutné sladit se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Z hlediska ekologické stability a využití území v rámci ochrany přírody bude po vytěžení ložiska Mankovice     a následné rekultivaci cílový stav příznivý a vhodně doplní především vodními plochami území CHKO Poodří a ptačí oblast Poodří, zahrnutou do soustavy NATURA 2000.

Plocha těžby (hranice zájmového území) leží mimo intravilán a zastavěné území obcí ve vzdálenosti cca  550 m od nejbližších objektů.

##### Umístění: 	    kraj:	            Moravskoslezský

obec:	      Mankovice, Suchdol nad Odrou

kat. území:	      Mankovice, Suchdol nad Odrou

Zahájení: 	                                01/2009  (zahájení výstavby)

Ukončení: 	                                04/2009  (uvedení do provozu)

Oznamovatel: 	                               Českomoravské štěrkovny, a.s.                                     Mokrá 359                                                                            664 04 Mokrá

Záměr „Stanovení dobývacího prostoru Mankovice a těžba na výhradním                  a nevýhradním ložisku Mankovice“ naplňuje dikci bodu 2.3 kategorie I přílohy č. 1   zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon). Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je potřebné uvést do dokumentace vlivů záměru            na životní prostředí (dále jen dokumentace).

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

- V souladu s ustanovením § 67 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách               a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů      (dále jen zákon č. 254/2001 Sb.), posoudit, jak způsob těžby, následná úprava suroviny,             terénní úpravy a stavby s těžbou související ovlivní odtok povrchových vod, včetně zajištění ochrany celého území před účinky povodní.

- Zpracovat odborné hydrogeologické posouzení vlivu záměru na režim podzemních vod      a vlivu záměru na zdroje podzemních vod. V posudku je nutné vyhodnotit i vliv záměru na vydatnost zdroje  podzemní vody Suchdol nad Odrou.

- Zpracovat způsob nakládání se závadnými látkami s důrazem na to, jak budou závadné látky skladovány a zabezpečeny.

- Zpracovat návrh sanace a  rekultivace vytěžených ploch, včetně budoucího využití území. Návrh sanace a  rekultivace bude vypracován v souladu s podmínkami, uvedenými          ve 4.  kapitole dokumentu „Hodnocení důsledků těžby štěrkopísku v lokalitě Mankovice (CHKO Poodří) na chráněná území evropské soustavy NATURA 2000 a stav jejich ochrany podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění“, jehož zpracovatelem je Ing. I. Machar, Ph.D. Při zpracování návrhu sanace            a  rekultivace je nutné vycházet z informací o očekávaných změnách hydrologického režimu a režimu podzemních vod po ukončení těžby (viz též předchozí body 1 a 2).

- Zpracovat návrh monitoringu podzemních vod (v rámci zachování kontinuity monitorovacího systému podzemních vod konzultovat tento návrh s  Českým hydrometeorologickým ústavem).

- Zpracovat vyhodnocení předpokládaného zvýšení hladiny podzemních vod na nejbližší lesní ekosystémy.

- Zpracovat variantní řešení vyústění Lučního potoka, protékajícího obcí Mankovice.

- Zpracovat návrh umístění skládek zeminy a způsob skládkování spodních částí skryté zeminy.

- Zpracovat variantní řešení navrhovaného způsobu využití technologické vody (uzavřený cyklus).

- Zpracovat návrh likvidace jílových kalů usazených v sedimentačních nádržích (zejména dořešit, kde a jak bude sediment vysušován a kde bude ukládán).

- Vyhodnotit možný vliv sklonu stěn těžebního prostoru na ohrožení suchozemských živočichů.

- V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví              a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů,   zpracovat hlukovou studii, která bude vycházet z nejhorších  možných podmínek provozu záměru.

- Zpracovat opatření k minimalizaci vzniku sekundárních emisí tuhých znečišťujících látek;

- Zpracovat rozptylovou studii a hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel.

Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v doručených  vyjádřeních.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:

- Obec Mankovice;

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;

- Městský úřad Odry, odbor životního prostředí;

- Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí;

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava;

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín;

- Obvodní báňský úřad v Ostravě;

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;

- Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie;

- Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody.

Příslušný úřad obdržel k oznámení, zpracovanému dle přílohy č. 3 k zákonu, řadu relevantních odůvodněných připomínek. S přihlédnutím k nim příslušný úřad specifikoval výše uvedené požadavky na dokumentaci záměru, jež bude zpracována dle přílohy č. 4 k zákonu.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací na 12 výtisků.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

### Ing. Helena Čížková, Ph.D.

### ředitelka odboru

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky