RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava

IČ: 13594516	tel.: 777 674 897		e-mail: skacel.alex@seznam.cz

Ski areál Čeladná, modernizace stávající sjezdovky – I. etapa

Oznámení podle zákona 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6,

v rozsahu Přílohy č. 3 zákona

Zpracoval: RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí, oprávnění č.j. 3869/625/OPV/93 vydané MŽP ČR dne 29.3.1994

Spolupráce: Ing. Petr Kulík, autorizovaná osoba pro biologické hodnocení podle § 67 zákona 114/1992 Sb. v platném znění

celkem výtisků 8 (vč .autorského), výtisk č. ____

Ostrava, květen 2007

Ski areál Čeladná, modernizace stávající sjezdovky – I. etapa

Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6,  v rozsahu přílohy č. 3 zákona

Obsah:

Část A. Identifikační údaje	3

A I.1. Obchodní firma – oznamovatel	3

A I.2. IČ	3

A I.3 Sídlo	3

A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	3

A II.1. Zpracovatel oznámení	3

A II.2. IČ	4

A II.3 Sídlo	4

A II.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon zpracovatele oznámení	4

Část B. Údaje o záměru	4

B I. Základní údaje	4

B II. Údaje o vstupech	18

B III. Údaje o výstupech	22

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	28

C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	28

C II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území	30

Část D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	41

D I. Charakteristika možných vlivů záměru a odhad jejich velikosti a významnosti	41

D II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	48

D III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	49

D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	49

D V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	52

Část E. Porovnání variant řešení záměru	54

Část F. Doplňující údaje	54

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	55

Část H. Přílohy	56

# Část A. Identifikační údaje

## A I.1. Obchodní firma – oznamovatel

Conti Real Čeladná, s.r.o.

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 48

Statutární zástupce:  ing. Miloš Mach, jednatel společnosti

Pověřená osoba pro hodnocení EIA: ing. Eva Koděrová, Ondřejnická 1305, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, pověření viz příloha č. 10

## A I.2. IČ

IČ: 25 73 33 54

DIČ: CZ 25 73 33 54

## A I.3 Sídlo

Conti Real Čeladná, s.r.o.,

Václavské náměstí 48, 110 00 Praha 1

Úřad obce s rozšířenou působností: Hlavní město Praha

Provozní kancelář: Čeladná, korespondenční adresa Praha

Úřad obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí

## A I.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Eva Koděrová

pověřená jednáním ve věci (plná moc viz příloha č. 10)

Bydliště: Ondřejnická 1305, 729 11 Frýdlant nad Ostravicí

Telefon: 777 205 860

e-mail: koderova@volny.cz

## A II.1. Zpracovatel oznámení

RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon

## A II.2. IČ

IČ: 13 59 45 16

DIČ: CZ 55 11 02 13 40

## A II.3 Sídlo

Průkopnická 24

700 30 Ostrava

## A II.4. Jméno, příjmení bydliště a telefon zpracovatele oznámení

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

Bydliště: Průkopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih

Telefon: 777 674 897

# Část B. Údaje o záměru

## B I. Základní údaje

### B I.1. Název záměru

„Ski areál Čeladná, modernizace stávající sjezdovky – I. etapa“, dále pouze "Sjezdová dráha Čeladná".

### B I.2. Kapacita (rozsah) projektu

Modernizace lyžařského areálu s využitím stávající kapacity technického zázemí a především infrastruktury, která je pro lyžařský areál "Sjezdová dráha Čeladná" využívána v současné době. Trasa lyžařské sjezdové dráhy nebude měněna, předmětem investičního záměru je

- záměna stávajícího lyžařského vleku novou technologií v trase stávající stopy

- doplnění technické infrastruktury lyžařského svahu vybudováním osvětlení a zařízením pro výrobu technického sněhu

- výstavba technické budovy lyžařského areálu v místě spodní stanice lyžařského vleku

Současný a cílový stav zařízení:

Délka sjezdové trati 				- 440 m

Kapacita dopravního zařízení

Současná				- 450 osob/hod

Cílová 					- 900 osob/hod

Šikmá délka 				- 492,1 m

Převýšení 				- 133 m

Sklon (průměrně)			- 28%

Jízdní rychlost 			- 2,8 m/s

Přepravní kapacita 			- 895 os/hod – zaokrouhleno na 
                                                                                      900 os/hod

Doba jízdy 				- 3 min

Počet lanových podpěr 		- 8 ks

Počet sloupů pro osvětlení 		- 15 ks

Počet sněžných kanonů 		- 5 ks

Rušené současné zastaralé lyžařské dopravní zařízení provozovatele bude materiálově zužitkováno (kovy), součásti elektrozařízení budou předány do sběrného dvora k odbornému zneškodnění.

Součástí investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná" je vybudování odběrného zařízení pro jímání vody pro výrobu technického sněhu, přívodního potrubí pro pitnou a užitkovou (technologickou) vodu k ploše "Sjezdová dráha Čeladná" a vybudování kanalizačního systému pro odvod a čištění odpadní vody produkované v budově technického zázemí.

### B I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

NUTS II: Kraj Moravskoslezský

Kraj: Moravskoslezský

Obecní úřad s rozšířenou působností: Frýdlant nad Ostravicí

Obec: Čeladná

KÚ: Čeladná

### B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Jedná se o modernizaci lyžařského areálu a dobudování jeho technického zázemí v prostoru CHKO Beskydy v místě tradičně provozovaného lyžařského areálu, s maximálním možným využitím stávajícího technického zázemí a infrastruktury pro příjezd, stravování, sociální zázemí a parkování pro návštěvníky. V současné době je areál tvořen jedním zastaralým lyžařským vlekem typu Poma s teleskopickými jednomístnými unašeči, který provozuje Conti Real Čeladná, s.r.o. poté, co byl do vlastnictví této společnosti převeden z inventáře Policie ČR. Lyžařský areál je zaměřen na sjezdové lyžování pro rekreační a mírně pokročilé lyžaře, včetně lyžování na snowboardech. Lyžařská sjezdová dráha v lokalitě představuje nabídku rekreačních možností tohoto typu na vjezdu do údolí, ve kterém jsou provozovány i další lyžařská zařízení směrem k hotelu Srdce Beskyd (Podolánky), další blízké areály se nalézají v hlavním údolí pod Beskydy v obci Čeladná a na svazích Ondřejníku a Palkovických hůrek. Oblast Moravskoslezských Beskyd, přivrácená k velkým městům jako Frýdek – Místek, Ostrava, Karviná a další, je lyžařsky tradičně využívaná a je oblíbeným cílem krátkodobé denní i dlouhodobé zimní rekreační a relaxační aktivity velkého počtu obyvatel.

Technické řešení investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná" vznikalo v  konzultaci s místním orgánem státní správy, orgány ochrany přírody, zpracovatelem biologického hodnocení EIA a autorizovanou osobou pro hodnocení vlivů na systém Natura 2000 na jedné straně  a s investorem a projektanty na straně druhé. Výsledkem jednání bylo vymezení záměru "Sjezdová dráha Čeladná" jako samostatné etapy modernizace a rozšíření lyžařských aktivit na svahu Malá Stolová s tím, že druhá etapa, která by teprve měla představovat plošné rozšíření lyžařských aktivit v lokalitě spojené s kvalitativní změnou a dobudováním infrastruktury v oblasti parkování a sociálního zázemí pro návštěvníky, bude řešena samostatně teprve po důkladném a komplexním biologickém a technickém posouzení této etapy II záměru. Realizace etapy I. záměru "Sjezdová dráha Čeladná" umožní zajistit vhodnou nabídku lyžařských služeb pro návštěvníky areálu Čeladná v souladu se současnými předpisy a standardem jak po stránce nabídky uživatelům – lyžařům, tak po stránce bezpečnosti provozu a jeho ekonomiky.

Záměr je umístěn mimo souvisle zastavěné části obce Čeladná a od vlastní obce je vzdálena cca 4 km, dostupnost areálu je zajištěna liniovou stavbou – místní komunikací, která pokračuje uvnitř CHKO přes Podolanky až k hotelu Srdce Beskyd. Dostupnost pomocí hromadné dopravy (vlak nebo autobus do Čeladné a autobusem) zůstane zachována na současné úrovni.

Vzhledem k charakteru a účelu využívání je uvažován provoz zařízení pouze jako sezónní – v období se sněhovou pokrývkou, prodlouženou o období s celodenní teplotou pod bodem mrazu, která umožňuje výrobu technického sněhu a umělé zasněžování lyžařských ploch. Pro výrobu technického sněhu je uvažován tok Čeladenka jako zdroj technologické vody, jeho vzdálenost od lyžařského svahu je cca 30m. Technologicky je provoz zařízení navržen tak, aby výroba technického sněhu byla prováděna bez patrných negativních projevů jak vůči životnímu prostředí tak vůči uživatelům a vlastníkům okolních ploch (nebudou se používat podpůrné chemikálie).

Kumulace s jinými záměry mimo již provozovaný lyžařský vlek, který nebude měněn, se nepředpokládá, ostatní lyžařské svahy a areály v okolí jsou dostatečně vzdáleny a pokud je nutno uvažovat o jakékoliv jejich interakci, jedná se o vztahy spíše konkurenčního charakteru, které návštěvnost jednotlivých zimních lyžařských středisek spíše omezují. Předložené „Oznámení“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. hodnotí investiční záměr jako cílový stav po realizaci etapy I, označované v materiálu jako záměr "Sjezdová dráha Čeladná".

### B I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

(včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů i z hlediska ŽP pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

Záměr umožní díky jeho lokalizaci lepší využití rekreačního potenciálu lyžařsky využívaného svahu na úpatí hory Malá Stolová a celkové posílení již využívaných ploch pro zimní rekreační aktivity v obci Čeladná. S tím souvisí i efektivnější sekundární vliv lyžařského areálu, který vytváří poptávku po stravovacích kapacitách a jeho lyžařské využívání podporuje sportovní život obce Čeladná i sekundární pracovní příležitosti podporující zázemí sportovních aktivit (lyžařské školy, půjčovna a servis pomůcek, prodejna sportovních doplňků, suvenýrů, sportovní literatury apod.) i další služby související se perspektivním dlouhodobým provozem každého sportovního areálu. Snahou projektanta je nalézt vhodné řešení investičního záměru, které zároveň vyhovuje dokumentům územního plánování i požadavkům ochrany přírody a životního prostředí  v okolí sportovního areálu. Pro realizaci investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ jsou k dispozici vhodné geografické, terénní i klimatické podmínky. Opodstatněnost rozvoje lyžařských sportovních aktivit v oblasti je již potvrzena dlouhodobým využíváním areálu pro tento druh zimní sportovní a rekreační činnosti i využíváním mnoha dalších lokalit v Beskydách pro tento druh zimní sportovní aktivity.

Zájmové území leží v území CHKO Beskydy. Lokalita leží v oblasti chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV Beskydy), ale poloha a výškové řešení investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ zaručí, že svým provozem projektovaný investiční záměr nemůže negativně ovlivnit vodohospodářskou bilanci v lokalitě ani v povodí toku Čeladenka.

Varianty topologického řešení nebyly projekčně řešeny, výběr vedení trasy nového lyžařského vleku moderní konstrukce odpovídá současné trase lyžařského vleku, který je provozován již v současné době.

Záměr je v souladu s  územním plánem obce Čeladná. Dosavadní hospodářské využívání plochy sportovního areálu určeného pro investiční záměr „Sjezdová dráha Čeladná“ i současné lyžařské využívání svahu dává předpoklady pro soulad provozu tohoto vleku se zájmy ochrany přírody bez rizika poškození lokality i po realizaci doplňujících zařízení – osvětlení a výroby technického sněhu.

Územní plán VÚC Beskydy tuto akci ani celkové využití rekreačního potenciálu Beskyd neřeší (viz mapa v příloze č. 3). Byl však podán návrh doplnění generelu lyžařských vleků v rámci hodnocení rekreačního potenciálu Beskyd, který zahrne záměr “Sjezdová dráha Čeladná“ do budoucích rozvojových koncepcí. Tento generel představuje komplexní rozvojový koncepční plán pro oblast využití rekreačního potenciálu Moravskoslezského kraje. Je považován za směrnici rozvoje cestovního ruchu Moravskoslezského kraje a takto je i využíván.

### B I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Předmět územního řízení

Předmětem investičního záměru je řešení modernizace stávající sjezdové trati v obci Čeladná – Hamry a napojení areálu na technickou infrastrukturu. Jedná se o vybudování zázemí k lyžařské sjezdové trati, systému osvětlení a zasněžování lyžařské tratě a přípojky na veřejné sítě elektrické energie a pitné vody.

V řešeném území se předpokládá návrh následujících stavebních a inženýrských objektů:

SO 01 Přípravné objekty

SO 01-01 Hrubé terénní úpravy

SO 01-02 Zařízení staveniště

SO 02 Stavební řešení

SO 02-03 Zázemí pro krátkou sjezdovou trať

SO 02-05 Lyžařský vlek

SO 02-10 Umělé osvětlení sjezdových tratí

SO 02-11 El. silnoproud

SO 02-11-02 Venkovní rozvody NN 0,4 kV

SO 03 (neobsazeno)

SO 04 Vodovod

SO 04-01 Vodovodní přípojka

SO 05 Kanalizace

SO 05-02 Přípojka splaškové kanalizace

SO 06 El. silnoproud

SO 06-02 Přeložka volného vedení NN 0,4 kV

PS 01 Transformační stanice VN/NN

Rekonstrukce stávající trafostanice VN/NN "DTS 7430"

PS 02 Zasněžovací systém

Činnost zařízení bude podléhat projednanému a schválenému bezpečnostnímu systému a požárnímu řádu.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jednotlivé části dokumentace byly v rozpracovanosti konzultovány s veřejnoprávními orgány. Požadavky jednotlivých správců sítí a ostatních orgánů během projednávání byly zapracovány do projektové dokumentace k ÚR.

Technická část

Charakteristika území

Sjezdová trať se nachází jižně od obce Čeladná, v části nazývané Hamry. Trať je situovaná na úpatí Beskyd směrem k vrcholu Malá Stolová. Svah určený pro sportovní aktivity je severní, čímž se předpokládá delší a stabilnější výdrž sněhové pokrývky.

Urbanistické řešení

Návrh řeší urbanistické seskupení provozů SKI areálu a jejich napojení na infrastrukturu. Mapový podklad projektanta vychází z katastrální mapy Frýdek-Místek.

Investiční záměr "Sjezdová dráha Čeladná" zahrnuje na současné ploše lyžařské sjezdové dráhy vybudování nových objektů:

- zázemí pro krátkou sjezdovou trať - zastavěná plocha - 69 m2

- dočasná stavba - rozvodna elektro - 14,5 m2

Umístění jednotlivých objektů je patrné z situační mapy v příloze Oznámení.

Stávající krátká sjezdová trať (toho času jediná) má délku cca 490 m. Předpokládá se zachování půdorysného rozsahu lyžařské trati, v této ploše je projektována demontáž stávajícího již nevyhovujícího lyžařského vleku a v jeho stopě výstavba nového dopravního zařízení. Poslední vratný sloup vleku bude z důvodu nové technologie posunut o cca 35 m za stávající výstupní místo současného lyžařského vleku.

Charakteristika architektonického řešení objektů

SO 02-03 Zázemí pro krátkou sjezdovou trať (plocha 69m2).

Drobná stavba je situována na jižní konec malé sjezdové dráhy. Vyrůstá z topografie svahu, tvoří tak přirozené zakončení volného prostoru - pevný bod na hraně terénu. Objekt poskytuje nejnutnější servis návštěvníkům sjezdovky - občerstvení a toalety.

Jediný vstup se nalézá uprostřed konvexně zalomené jihozápadní fasády. Přístup k toaletám, prodejnímu a technickému zázemí zprostředkovává vstupní prostor, který zároveň plní funkci zádveří. Denní světlo a průhled do okolí zajišťuje jediný okenní otvor. Na jih orientovaný výdej rychlého občerstvení je kryt mohutným přesahem střechy. Vzniklá "kapsa" chrání návštěvníky před nepřízní počasí.

Modelace hmoty tvořící budovu, minimum otvorů na fasádě spolu s jednotným materiálem pláště je veden snahou udržet koncept domu – skalního útvaru zaseknutého do svahu, při použití prvků typických pro architekturu beskydské oblasti. Vnější tvar stavby a použití materiálů pro povrchovou úpravu stavby budou respektovat požadavky na architekturu v prostředí Beskyd. Použití stavebních materiálů a stylizace barevného ladění vnějšího pláště budovy budou konzultovány s Správou CHKO Beskydy, aby byl respektován přirozený charakter okolí a nenásilný vstup do krajiny.

Budoucí provoz areálu

Provoz areálu se předpokládá v zimním období. V době s nižší vydatností sněhových srážek bude chod zajišťovat systém umělého zasněžování lyžařské sjezdové trati. Trať bude moci být díky umělému osvětlení využívána i ve vymezených večerních hodinách.

Počty osob v lokalitě v období sezónního zimního provozu

funkční část objetu		počet osob

Personál				2+1

Návštěvníci 				ve špičce max.150

Celkem				cca 153

Funkce objektu SO 02 – 03 „Zázemí pro krátkou sjezdovou trať“

Objekt poskytuje nejnutnější servis návštěvníkům sjezdovky, a to rychlé občerstvení a toalety. Zároveň bude toalety využívat i personál vleku.

V objektu se předpokládá jeden zaměstnanec obsluhující občerstvení (předpokládaná pracovní doba 8 hod/den během zimní sezóny – max. 4 měsíce).

SO 02 – 05 Lyžařský vlek

Zařízení bude provozováno jako samoobslužný lyžařský vlek. K nekonečnému dopravnímu lanu jsou připnuty jednomístné tažné závěsy s talířovým unašečem.

Zhruba 35 m před horní stanicí bude místo výstupu, lokalitě na místě totožném se současným výstupním místem. Unášeč je za pomoci tažného lanka vtažen do navíjecího zařízení. Traťové podpěry a vratná stanice jsou opatřeny žebříky a pracovními podestami.

Obsluha provozu vleku přepokládá dva pracovníky po dobu 8 hod/den během zimní sezóny (max. 4 měsíce). Zázemí personálu a prodej lístků zůstane soustředěn do stávajícího dřevěného objektu situovaného severozápadně od nástupní stanice vleku, který nebude investičním záměrem "Sjezdová dráha Čeladná" dotčen.

Zasněžovací systém

Technologie zasněžovacího systému může pracovat v několika provozních režimech:

Manuální - provoz čerpací soupravy i sněžných kanónů je ovládán ručně, provádí se postupně spouštěcí technologie dle dané návaznosti a podle vizuální kontroly provozu a stavu technologie, prováděnou obsluhou systému.

Poloautomatický - provoz čerpací soustavy je řešen v automatickém provozu pomocí řídící jednotky, která na základě nastaveného postupu spouštění a vyhodnocení stavu provozuje ČS (čerpací stanice), sněžné kanóny jsou ovládány manuálně obsluhou.

Automatický - řídící jednotka pracuje jako inteligentní operační jednotka, pomocí softwaru je prováděn automatický provoz sněžných kanónů a čerpací soustavy, do systému je integrován alarm s možností vlastní předvolby provozních stavů, informace mohou být přenášeny přes GSM-SMS nebo přes rádiový systém.

SO 02-05 Lyžařský vlek

Všeobecně

Lyžařský vlek bude nahrazen novým zařízením firmy Doppelmayr typu OPF 270 EM, který je proveden v souladu s příslušnými předpisy a normami, přičemž přípustné hodnoty nejsou překročeny.

Zařízení bude provozováno jako samoobslužný lyžařský vlek K nekonečnému dopravnímu lanu jsou připnuty tažné závěsy, kterými je vzestupným směrem tažen vždy jeden lyžař na lyžích, a to talířovým unašečem.

Zhruba 35 m před horní stanicí je uspořádáno místo výstupu, kde lyžař opouští unášeč. Tento je za pomoci tažného lanka vtažen do navíjecího zařízení. Tažný závěs objíždí kolem lanového kotouče horní stanice a pokračuje po prázdné straně lana sestupným směrem. Podpěra a vratná stanice jsou opatřeny žebříky a pracovními podestami.

SO 02-10 Umělé osvětlení sjezdových tratí

Stavebně technické řešení se zabývá návrhem umělého osvětlení pro rekreační lyžování ve Ski areálu Čeladná na malé sjezdovce.

Návrh technického řešení je proveden šetrně s ohledem na životní prostředí a se snahou o minimalizaci množství rušivého světla. Umělé osvětlení je navrženo tak, aby splnilo požadavky normy ČSN EN 12193 pro lyžování na rekreační úrovni (třída III). Počet sloupů pro umělé osvětlení svahu je 15 ks.

SO 04 Vodovod

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad. Napojení na řad bude provedeno v části uvedené na parcele č. 359/1. Po napojení bude na přípojce osazena vodoměrná šachta se standardní vodoměrnou sestavou DN 25 s objektovým vodoměrem - DN 20, 2,5 m3/hod.

Spotřeba vody:

- průměrná denní spotřeba vody (80 l/zam.,den - 3 zam., 5 l/návšt.,den - 150 návšt)	QP = 0,990 m3/den

- max. denní spotřeba vody						Qm = 0,99x1,5 = 1,485 m3/den

- max. hodinová spotřeba vody						Qh = 371x1,8 = 670 l/hod

- roční spotřeba vody 							Qr = 0,99 x365 = 370 m3/rok

SO 05 kanalizace

Odpadní splaškové vody budou z objektu svedeny kanalizační přípojkou do stávajícího kanalizačního řadu vedeného na parc.č. 359/1. Napojení bude provedeno do stávající kanalizační šachty.

Množství odpadních vod – splaškové vody:

-návrhový průtok splaškových vod (max. qn = 1,6, ń = 4QV = 0,72 l/s)...........Qs = 2,58 l/s

-max dovolený průtok odpadním potrubím - DN 150, spád 2%, výška plnění h = 0,7 d – cca 18,75 l/s

PS 02 Zasněžovací systém

Pro zajištění včasného zprovoznění lyžařského areálu je jeho nezbytnou součástí návrh zasněžovacího systému. Zasněžovací systém je soubor technických zařízení, které za příznivých klimatických podmínek umožňují řízenou výrobu sněhu. Celá stavba je ryze technického charakteru a slouží ke zvýšení komfortu poskytovaných služeb v rámci lyžařského areálu.

Svým liniovým umístěním podzemních rozvodů s přípojnými místy nenarušuje vzhled ani funkčnost lyžařského areálu a jeho okolí. Podzemní trubní a kabelové rozvody s hydroboxy jsou umístěny po okraji sjezdové trati. Na trubním rozvodu vody je instalována podzemní armaturní šachta AŠ a odvzdušňovací šachta OŠ.

Odběr vody je navržen z toku Čeladenka, protékajícího pod lyžařským areálem. Čerpání a doprava vody je zajištěna technologickým zařízením v objektu ČS. Napájení systému el. energií je zajištěno z rozvodny elektro NN v rámci lyžařského areálu.

Zařízení, které má být v tomto areálu vybudováno, zajistí prodloužení sezóny o cca 30-40 dní v roce. Hlavním přínosem je zprovoznění lyžařských dopravních zařízení již v měsíci prosinci (zejména o vánocích, kdy je největší návštěvnost horských středisek). Tento fakt přináší výrazné zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky lyžařských zařízení a tím i ekonomický přínos pro investora a provozovatele.

V úvodu zimní sezóny se technický sníh vyrábí pro celoplošné kvalitní vysněžení lyžařských ploch. V jejím průběhu pak dochází k dosněžování vydřených ploch a vytváření zásob sněhu u expandovaných míst na sjezdovkách.

Stavebně-technické řešení stavby

Zasněžovací systém sestává z několika částí (stavebních objektů i provozních souborů), které jsou vzájemně stavebně i provozně propojeny. Jedná se o zařízení na čerpání a dopravu vody, elektrotechnické zařízení pro napájení silnoproudými rozvody NN, sněžné kanony s příslušenstvím na výrobu technického sněhu.

Odběr vody

Odběr vody pro zasněžovací systém je realizován z toku Čeladenka. Pro jímání vody je navržen v korytě toku boční břehový odběr. Voda natéká do odběrného objektu přes hrubé česle. Dlužová stěna v objektu pak vymezuje úroveň přelivné hrany pro nátok do sedimentační jímky, která slouží pro usazení hrubých pískových nečistot.

Pro optimální odběr je v toku navržena stěna z trámu pro vzdutí vody tak, aby mohl být realizován odběr dle běžných a závazných pravidel - realizace měrného otvoru pro převedení Qmin = 111 l/s a teprve poté následný nátok vody do odběrného objektu. Hodnota Qmin je stanovena výpočtem dle údajů ČHMÚ a příslušných předpisů. Vzdutí je navrženo v malém rozsahu, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu toku a k výrazné změně hydraulických poměrů.

Ze sedimentační jímky natéká voda propojovacím potrubím do jímky čerpací (dále ČJ), kde je instalováno ponorné čerpadlo s vertikální pracovní polohou. Obě jímky jsou navrženy z betonových skruží DN 1000 s betonovým poklopem.

Počet čerpadel a výkonové parametry:            Q = 15 l/s, H = 300 m, P = 66 kW        - 1 ks

Zpětná klapka je součástí čerpadla, uzavírací armatura je instalována s el. pohonem v armaturní šachtě AŠ pod dojezdem sjezdové tratě.

Pro efektivní funkci MaR a zajištění bezporuchového a ekonomického provozu jsou instalována tlaková a hladinová čerpadla.

Rozvodna elektro NN

V objektu rozvodny je umístěn oceloplechový skříňový rozváděč pro napájení zasněžování a osvětlení. Součástí je i řídící rozvaděč MaR pro spouštění a odstavení systému.

Celkové rozměry rozvaděče včetně MaR a UPS (pro osvětlení):       4300x2100x800 mm

Instalované příkony:       Technologie ČS                                           1x66 kW =      66 kW

kabelová trasa pro kanony                             4x 215 kW = 100 kW

Pi                                                                    166 kW

soudobost                                                        0,9

Ps                                                                    150 kW

Přípojná místa pro sněžné kanóny:

Přípojná místa pro sněžné kanony jsou instalovaná na podzemních rozvodech vody. Předpokládá se osazení nadzemních hydroboxů u okraje sjezdovky. V případě kolize umístění hydroboxu s trasou lyžujících návštěvníků se při realizaci provede osazení podzemního hydroboxu z důvodu zajištění bezpečnosti lyžařů.

Sněžné kanóny s příslušenstvím:

S ohledem na ekonomické využití kapacit zařízení na výrobu technického sněhu jsou pro zasněžovací systém navrženy sněžné kanóny s ventilátory (počet 3ks)a tyčové kanóny s kompresorem (počet 2ks).

U kanónů vytváří voda a vzduch v nukleátoru směs, která je rozprašována nukleátorovými tryskami do prostoru. Směs expanduje do volného prostředí, vzduch se při rozpínání rychle ochladí a voda obsažená ve vzduchu vytváří zárodky krystalů sněhu. Do této směsi je směřován proud z vodních trysek. Na vzniklé jádro se nabalují další kapičky vody a vytváří se větší krystaly. Při letu vzduchem s teplotou pod bodem mrazu dochází ke zmrznutí částic a vytvoření sněhu.

Dopravu těchto částic prostorem do příslušné vzdálenosti zajišťuje proud vzduchu z ventilátoru nebo tlak obou vstupních médií a dostatečná výška u tyčových kanónů. Projekt nepředpokládá přidávání jakýchkoliv chemikálií do technologické vody pro zvýšení efektivity výroby technického sněhu.

Hydrotechnické výpočty

Parametry zájmového území

Výtlačný řad     	- převýšení výtlačné trasy			155,00 m

- plocha zájmového území				20 000 m2

- potřebná výška sněhu				min. 0,40 m

-potřebné množství sněhu	-teoretické		8 000 m3

-ztráty při výrobě	10%

-celkové		8 800 m3

-potřebné množství vody	-celkové		4 000 m3

Teoretický výpočet doby vysněžení:

Tabulka: uvádí závislost teploty vzduchu a jeho relativní vlhkosti. Pro výrobu sněhu je určující mokrá teplota, beroucí v úvahu obě veličiny.

-potřebné množství sněhu pro vysněžení zájmové plochy		Vs = 8 800 m3

-max výkon ČS = dopravované množství vody do areálu 		Qmax = 15,0 l/s

- množství vyrobeného sněhu z max. dopravené vody		Vshod = 118,8 m3/hod

-teoretická doba vysněžení						T = 74,1 hod = 3,1 dne

-potřebné množství sněhu pro vysněžení zájmové plochy		Vs = 8 800 m3

-průměrný výkon ČS = dopravované množství vody do areálu 	Qmax = 12,0 l/s

- množství vyrobeného sněhu z max. dopravené vody		Vshod = 92,6  m3/hod

-teoretická doba vysněžení						T = 95,1 hod = 3,9 dne

Uvažovaná spotřeba technologické vody

- roční spotřeba (tři celkové vysněžení požadované plochy)		12 000 m3

- měsíční spotřeba (dvě celkové vysněžení požadované plochy)		8 000 m3

- týdenní spotřeba (jedno celkové vysněžení požadované plochy)		4 000 m3

- denní spotřeba								1 296 m3

- maximální odběr								15 l/s

- průměrný odběr								12 l/s

### B I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokončení

Zahájení – září 2007

Ukončení záměru "Sjezdová dráha Čeladná"  – listopad 2008

### B I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Moravskoslezský

Obec: Čeladná (pověřený obecní úřad Frýdlant nad Ostravicí)

KÚ: Čeladná

### B I.9. Investiční rozsah akce

Investiční rozsah představuje náklady na budování nové technologie lanové dráhy, náklady na výstavbu technické budovy lyžařského areálu, náklady na vodohospodářskou stavbu (jímací zařízení jako zdroj technologické vody pro výrobu technického sněhu) a liniové stavby – rozvody vody a elektřiny vč. odpovídajících povrchových objektů (hydrantů a elektrantů).

Celkové investiční náklady akce "Sjezdová dráha Čeladná" jsou odhadovány na cca 
15 000 000,- Kč

### B.I.10. Zařazení záměru dle zákona 100/2001 Sb.

Z pohledu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, příloha č. 1, je investiční záměr "Sjezdová dráha Čeladná" začleněn do kategorie č. II – záměry vyžadující zjišťovací řízení, do bodu 10.7. – Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení. Příslušným úřadem pro tento záměr je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Protože se však záměr nachází na území CHKO Beskydy, je nutno jej řadit do bodu 10.10. Rekreační a sportovní areálu, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních přepisů.

Podle § 4 odst. 1c) jsou předmětem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí „Změny závěru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a), tyto změny záměru podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.“ Investiční záměr "Sjezdová dráha Čeladná" splňuje ustanovení tohoto paragrafu, neboť investiční záměr představuje instalaci nové technologie lyžařského dopravního zařízení ve stopě současného zastaralého lyžařského vleku a doplnění infrastruktury, což představuje významnou změnu z hlediska technologie a řízení provozu lyžařského zařízení ve Ski areálu Čeladná.

### B.I.11. Navazující správní řízení

Na hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č,. 100/2001 Sb. v platném znění bude navazovat pouze stavební řízení a vodoprávní řízení pro umístění odběrového zařízení ve vodním toku Čeladenka, neboť investiční záměr "Sjezdová dráha Čeladná" je v souladu s dokumentací územního plánu, je provozován již v současnosti ve stejném plošném vymezení a jeho realizace se nedotýká žádných územních limitů.

## B II. Údaje o vstupech

### B II.1. Půda a její zábor

Investiční záměr realizace „Sjezdová dráha Čeladná“ se dotkne následujících pozemků v katastru obce Čeladná uvedených v tabulce č. 1.

Na posuzované lokalitě Čeladná se jedná trvalý travní porost, pozemky určené pro plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem fyzicky dotčeny s výjimkou ukotvení horní stanice lyžařského vleku, odběrného objektu na toku Čeladenka a vedení – přívodu pitné a technologické vody a potrubí odpadní vody. Součástí realizace investičního záměru však je dokončení souladu fyzického stavu lokality se zařazením pozemků, tj. bude dokončeno vyjmutí pozemků, které jsou z minulosti kategorizovány jako součást PUPFL, avšak jejich fyzický stav této kategorizaci neodpovídá (plocha nemá charakter lesní plochy a je využívána jako součást lyžařské sjezdové dráhy v její horní části). Nebude proto provedeno kácení ani zásahy do lesních ploch, zásah bude pouze administrativního rázu.

Navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu lesa (tj. stavba bude prováděna do 50 m od lesního pozemku). Stavba dopravního zařízení bude provedena ve stopě současného lyžařského vleku.

Tab. č. 1: Dotčené parcely v KÚ Čeladná

| Katastr. Území | parcelní č. | Druh pozemku podle katastru nemovitostí | Výměra m2 | K vynětí m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čeladná | 3119/3 | ostatní plocha | 121 |  |
|  | 2856/1 | trvalý travní porost | 8136 | celkem 25m2 pro základy podpěr vleku, osvětlení a hydroboxy zasněžování dočasný zábor cca 200m2 pro uložení kabelových a trubních vedení |
|  | 2856/3 | trvalý travní porost | 4541 | celkem 20m2 pro základy podpěr vleku, osvětlení a hydroboxy zasněžování dočasný zábor cca 300m2 pro uložení kabelových a trubních vedení |
|  | 2857/1 | trvalý travní porost | 4098 | 75 m2 pro stavbu sociálního zázemí vleku |
|  | 2781/17 | pozemek určený k plnění funkcí lesa | 44905 | 532 m2 – stávající zábor LPF ( nutno zajistit vynětí LPF) |
|  | 2781/19 | pozemek určený k plnění funkcí lesa | 16948 | dočasný zábor 5m2 pro uložení kabelového a trubního vedení |
|  | 2781/1 | pozemek určený k plnění funkcí lesa | 19298591 | 6342 m2 stávající zábor LPF ( nutno zajistit vynětí LPF) 171 m2 nový zábor LPF ( ukotvení vleku) |
|  | 2857/2 | pozemek určený k plnění funkcí lesa | 1379 | dočasný zábor cca 20m2 pro uložení kabelového vedení NN |
|  | 3122/1 | pozemek určený k plnění funkcí lesa | 872 | dočasný zábor 5m2 pro uložení vodovodu a kanalizace |
|  | 2859/2 | pozemek určený k plnění funkcí lesa | 18991 | dočasný zábor 150m2 pro uložení vodovodu a kanalizace ( vedeno stávající lesní cestou – bez nároků na kácení) |
|  | st.2218 | Stavební pozemek | 24 |  |
|  | 2662/1 | ostatní plocha | 4987 |  |
|  | 2662/2 | ostatní plocha | 108 |  |
|  | 3080/2 | ostatní plocha | 17 |  |
|  | 3120/1 | ostatní plocha | 68 |  |
|  | 3081 | ostatní plocha | 396 |  |
|  | 2661 | ostatní plocha | 396 |  |
|  | 3121 | ostatní plocha | 1739 |  |
|  | 359/1 | ostatní plocha | 617 |  |
|  | 359/2 | ostatní plocha | 953 |  |
|  | 362 | ostatní plocha | 3954 |  |
|  | 2663/2 | trvalý travní porost | 102 | dočasný zábor cca 2m2 pro uložení kabelového vedení NN |
|  | 2663/3 | trvalý travní porost | 407 | dočasný zábor cca 20m2 pro uložení kabelového vedení NN |
|  | 3118/50 | vodní plocha | 1705 | přechod kabelovou trasou |
|  | 3118/47 | vodní plocha | 137 | odběrové zařízení, přechod kabelovou trasou |
|  | 3118/49 | vodní plocha | 2322 | odběrové zařízení, přechod kabelovou trasou |
|  | 3118/1 | vodní plocha | 103763 | odběrové zařízení, přechod kabelovou trasou |
|  | 2647/1 | trvalý travní porost | 9303 | zábor cca 4 m2 pro základy stožárové trafostanice |
|  | 2657 | trvalý travní porost | 13197 | dočasný zábor cca 15m2 pro uložení kabelového vedení NN |
|  | 3076/1 | ostatní komunikace | 8182 |  |

Realizace investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ předpokládá ve srovnání se současným stavem úpravu pro trvalé vynětí části pozemků ze ZPF a přechodné vynětí z PUPFL, které bude provedeno na základě geometrického zaměření projektovaných součástí investičního záměru s maximálním využitím stávajících ploch využívaných k dosavadnímu účelu.

Tato plocha bude mít po vynětí ze ZPF charakter plochy ostatní, případně stavební.

### B II.2. Voda, její spotřeba a odběr

Technický provoz „Sjezdová dráha Čeladná“ předpokládá jak spotřebu vody pro účely výroby technického sněhu tak spotřebu užitkové vody pro provoz doprovodných zařízení a sociálního zázemí zařízení.

Provoz lanové dráhy a provozování sjezdařské dráhy se ve spotřebě užitkové vody neprojeví. Výroba technického sněhu a provoz budovy technického zázemí v ploše sjezdařského lyžařského svahu bude mít předpokládanou spotřebu vody, která je uvedena v tab. 2.

Tab. 2: Předpokládaná spotřeba technologické a pitné vody.

| Provoz | Spotřebovaná voda | Odvození spotřeby | Okamžitá spotřeba | Roční spotřeba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasněžování | Technologická – tok Čeladenka | 15 l/s, 4000m3/vysněžení dráhy | max. 1300 m3/den, 4000 m3/týden | 12000 m3/rok (sezóna) |
| Technická budova | Pitná – obecní vodovod | 3 zam. x 80l/den, 150 návšt x 5l/den | max. 0,99 m3/den | 370 m3/rok |

Technologická voda bude dopravována z odběrného objektu u toku Čeladenka, jejím zdrojem bude vodní tok, u něhož bude vybudován odběrný objekt. Provoz tvorby technického něhu bude respektovat povinnost zajištění minimálního průtoku vody v toku na úrovni Q330, pro předpokládaný provoz záměru "Sjezdová dráha Čeladná" byl proveden hydrotechnický propočet, který prokazuje dostatečnou zásobu vody v roku pro projektovaný účel.

Pitná voda bude odebírána z obecního vodovodu v blízkosti lyžařského areálu, kapacita vodovodu je dle vyjádření provozovatele (SmVaK) dostatečná.

Pro provoz záměru "Sjezdová dráha Čeladná" bude využito i sociální zařízení pro návštěvníky, které je umístěné v provozovaném zařízení v blízkosti současného parkoviště a které bude využito i pro stravování návštěvníků lyžařského areálu.

### B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Provoz „Sjezdová dráha Čeladná“ má nároky pouze na elektrickou energii pro vytápění budoucího technického objektu, výrobu technického něhu a osvětlení sjezdovky. Jiné surovinové zdroje nebudou potřebné, energetický příkon je zajištěn výhradně energií elektrickou. Bilance spotřeby energie je uvedena v kapitole technického popisu zařízení. Energetické nároky se realizací investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ oproti současnému stavu zvýší o doplněnou infrastrukturu (technický objekt, zasněžování a osvětlení). Přípojka elektrické energie bude během provozu záměru "Sjezdová dráha Čeladná" zajištěna elektrickým příkonem 255 kW, s maximálním špičkovým příkonem areálu 285 KW a roční spotřebou elektrické energie 115 MWH. Celková délka elektrického vedení bude cca 230m.

Tab. 3: Předpokládaná spotřeba elektrické energie

| Zařízení | Instalovaný příkon (kW) | Provozní příkon (kW) | Max. spotřeba (kWh/týden) | Roční spotřeba (MWh/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení sjezdovky (15 ks) | 21 | 19 |  |  |
| Vlek | 53 | 53 | 3710 | 66,58 |
| Budova technického zázemí | 41 | 30 |  |  |
| Zasněžování | 170 | 153 | 14535 | 43,605 |
| v tom čerpací stanice |  | 66 | 6270 | 18,81 |
| zasněžovací kanony |  | 100 | 9500 | 28,5 |
| soudobost (0,9) |  | celkem 150 kW | 14250 | 42,75 |
| Celkem | 285 | 255 | 18644 | 111,173 |

### B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Součástí investičního záměru není dobudování infrastruktury. Provoz na hlavním komunikačním napojení na hlavní komunikaci v obci Čeladná nebude významně změněn, neboť kapacita lyžařského areálu nebude významně zvýšena, nezvýší se počet dostupných parkovacích míst a nepředpokládá se významný nárůst návštěvnosti z řad denních rekreantů. Realizací „Sjezdová dráha Čeladná“ se dopravní zátěž místní příjezdové komunikace k lyžařskému areálu nezvýší.

V období výstavby se bude příprava všech ploch i stavební činnost odehrávat mimo komunikace. Vzhledem k rozsahu investice bude tento vliv pouze krátkodobý a postižené plochy zregenerují během jedné vegetační sezóny.

V období provozu bude po realizaci investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ pro příjezd lyžařů využívána stávající místní komunikace procházející údolím toku Čeladenka. Vzhledem k nezměněné kapacitě parkovacích míst a současné provozní a stravovací kapacitě areálu není nutno uvažovat tento vliv jako limitující ani významný.

## B III. Údaje o výstupech

### B III.1. Ovzduší

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby ani v období provozu se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů znečištění ovzduší.

b) plošné zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby se plošné zdroje znečištění ovzduší mohou projevit jako důsledek prováděných zemních prací. Výkopy pro patky lanových podpěr (8 ks), pohonnou a vratnou stanici, rozvody elektrické energie, pitné a užitkové vody, odvod odpadní vody a základy technického objektu budou představovat přemístění 1314 m3 zeminy, z toho 1144 bude uloženo na původní místo a zbytek bude použit na . Vytěžená zemina bude použita přímo na dotčené lokalitě pro terénní úpravy. Bude se jednat o krátkodobý vliv, na který naváže období terénních úprav dotčené plochy. Jako významný prvek se při omezení tohoto zdroje znečištění jeví potřeba rychlého osázení rozvolněné plochy travní směsí. Vliv uvedeného plošného zdroje bude působit v období max. 3 měsíců. Na ploše není možno předpokládat kontaminaci půdního materiálu a vliv tohoto zdroje (znečištění ovzduší převážně biologicky inertními minerálními částicemi rozměru > PM10) nebude významný.

V období provozu „Sjezdová dráha Čeladná“ se plošný zdroj znečištění ovzduší nebude projevovat. V blízkosti lyžařského areálu Čeladná je provozováno parkoviště osobních automobilů, jehož kapacita nebude investičním záměrem dotčena. Vzhledem k jeho kapacitě a obvyklé obměně (většinou se jedná o výměnu rekreantů v souvislosti s týdenním rytmem během zimní sezóny s rozdílem víkend/všední dny) se jedná o zanedbatelný vliv, který není nutno uvažovat. Investičním záměrem „Sjezdová dráha Čeladná“ nebude parkoviště ani jeho využívání dotčeno.

c) liniové zdroje znečištění ovzduší

V období výstavby se jako liniové zdroje znečištění mohou projevit aktivity související s přesunem materiálu a přípravou terénu pro vlastní výstavbu. V průběhu výstavby bude přemístěna na lokalitu nová technologie, tvořená celkem 8 ks lanových podpěr a technologií horní a dolní stanice lyžařského vleku a obsluhu staveniště, které bude představovat celkem 8 příjezdů (= 16 průjezdů) nákladních vozidel pro dopravu technologie a 30 příjezdů (= 60 průjezdů) domíchávacího betonážního vozu a nákladních automobilů se stavebním materiálem a vybavením objektů (elektroinstalace, montáže apod.). Další dopravní aktivita bude vyvolána výstavbou odběrného objektu a návozem technologie výroby technického sněhu a osvětlení sjezdovky. Tato vyvolaná doprava je odhadována na 10 příjezdů (20 průjezdů) nákladních vozidel pro dopravu technologie, 30 příjezdů (60 průjezdů) nákladních automobilů pro návoz stavebního materiálu a vybavení technického objektu a 20 příjezdů (40 průjezdů) domíchávacího betonážního vozu. Z toho důvodu bude i jejich časové trvání odpovídat postupu stavebních prací a bude prakticky navazovat na vlivy plošných zdrojů znečištění v lokalitě. Navážení dopravní technologie je rozvrženo do období 1 týdne, což představuje 3 průjezdy vozidla denně, navážení technologie osvětlení sjezdovky a technologie výroby technického sněhu je plánováno na období 2 týdnů, ostatní dopravní aktivity budou provedeny během 3 měsíců (odpovídá celkem 80 příjezdům = 160 průjezdům = 55 průjezdů/měsíc, průměrně 2 - 5 průjezdů/den během provádění stavebních a betonážních prací). Předpokladem je provádění přepravních prací pouze v době 7 – 13 hodin, aby bylo omezeno obtěžování populace podél přepravních tras na nejmenší možnou míru. Vlivy tohoto zdroje znečištění budou krátkodobé a nebudou zdrojem nepřiměřeného dlouhodobého zhoršení kvality ovzduší.

V období provozu se jako liniový zdroj znečištění ovzduší projeví provoz motorových vozidel v souvislosti s dopravou návštěvníků do areálu Čeladná v zimním období. Tento faktor již byl zmíněn v souvislosti s plošným zdrojem znečištění ovzduší. Vlivem záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ nebude tento provoz ovlivněn a bližší modelování tohoto zdroje není vzhledem k jeho rozsahu a vztahu k investičnímu záměru potřebné.

### B III.2. Odpadní vody

#### Množství odpadní vody

Výstavba zařízení nepředpokládá produkci odpadních vod nad míru obvyklou při terénních úpravách, betonáži základů pro patky lanových podpěr a horní a spodní stanice vleku a nezbytné stavební činnosti při výstavbě technické budovy. Tyto vody neobsahují závadné cizorodé látky a zasakují přirozeně do rozvolněného terénu v místě jejich vzniku.

Během provozu investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ budou vznikat pouze komunální odpadní vody zaměstnanců a krátkodobého vlivu návštěvníků střediska v množství max. 3100 l/den, během zimní sezóny trvající 4 měsíce je očekávána produkce těchto vod v množství cca 370 m3/rok. Tato odpadní voda bude odváděna kanalizací, která bude zaústěna do stávajícího kanalizace komunální odpadní vody.

Výpočet předpokládaného průměrného průtoku komunální odpadní vody vychází z odhadu spotřeby pitné vody - 80 l/zam/den

3 zaměstnanci x 80 l : 8hod : 3600 s = 0,0083 l/s

- 5 l/návšť/den

150 hostů x 5 l : 8 hod : 3600 s = 0,0260 l/s

Projektovaná kanalizační přípojka s uvažovaným průtokem 2,6 l/s bude mít dostatečnou kapacitu pro odvedení odpadní vody z budovy technického zázemí záměru "Sjezdová dráha Čeladná".

#### Znečištění odpadní vody

Provoz zařízení předpokládá počet 3 zaměstnance areálu, kteří budou pracovat především během zimní sezóny – cca 4 měsíce/rok. Sociální zařízení pro zaměstnance je součástí technické budovy a odpadní vody vznikající při provozu budou součástí již popsané vodohospodářské bilance. Jeho využití se předpokládá pro max 150 osob/den (produkce odpadní vody 3 l/osoba, zbytek odpadní vody se rezervován pro mytí a provoz drobného občerstvení – vaření kávy, čaje a uzenin, provoz kuchyně, jinak bude prodáváno především balené zboží). Znečištění odpadní vody bude odpovídat běžnému složení komunálních odpadních vod bez kontaminace perzistentními organickými látkami a v jejich kvalitativní složení i odváděné množství bude podléhat souladu s platným kanalizačním řádem systému, do kterého budou tyto vody na základě souhlasu provozovatele zaústěny.

Sociální zařízení pro návštěvníky bude využíváno ve stávajícím stravovacím zařízení v bezprostředním dosahu lyžařské sjezdové trati beze změny ve srovnání se současnou situací.

### B III.3. Odpady

Nejširší spektrum odpadů bude vznikat v průběhu likvidace současného lyžařského vleku a výstavby lyžařského vleku a výstavby stavebních objektů a provozních souborů – technického objektu, technologie výroby technického sněhu a osvětlení sjezdovky. Vytěžená zemina při výstavbě a usazování patek podpěr a výstavbě základů nástupní a výstupní stanice, technického objektu a dalších součástí investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná" bude použita pro vyrovnání děr vzniklých při odstranění základových patek stávajícího vleku a pro vyrovnání terénních nerovností na lokalitě v ploše lyžařské sjezdové dráhy. Odstraněné součásti stávajícího lyžařského vleku budou využity materiálově, budou jakožto odpadní kovy předány k recyklaci a demontáži ve specializovaném pracovišti oprávněné firmy (sběrný dvůr, bude vybrán v průběhu přípravy stavební činnosti). Další odpady budou vznikat jako součást stavební činnosti (obaly stavebního materiálu, technologických součástí a vybavení objektů), jejich zneškodnění bude zajišťovat stavební firma jako součást dodávky stavby.

V období provozu po realizaci „Sjezdová dráha Čeladná“ nebudou vznikat odpady s výjimkou částí dopravního zařízení, které bude nutno v rámci údržby vyměnit. Tyto odpady budou přebírány smluvní firmou, proto nejsou v přehledu nakládání s produkovanými odpady podrobně uvažovány. Dalšími odpady, které budou vznikat v důsledku provozu „Sjezdová dráha Čeladná“, budou odpady typu netříděného komunálního odpadu, které budou vznikat jako součást kancelářského odpadu při provozu administrativy a pokladen provozovatele areálu – Conti Real Čeladná, s.r.o.

Mezi odpady nepřímo vzniklé činností a provozem po realizaci záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ patří pouze komunální odpad vznikající při zajištění běžné činnosti zařízení, které je předmětem hodnocení "Sjezdová dráha Čeladná". Tento odpad tvoří sportovní návštěvníci již v současné době a jeho množství nebude realizací investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ významně ovlivněno. Odvoz směsného komunálního odpadu je zajištěn pomocí systému svozu komunálního odpadu obce Čeladná (v současné době firma AVE Frýdlant s.r.o.).

Tab. 3: Předpokládaná bilance odpadu vznikajícího výstavbou a provozem záměru „Sjezdová dráha Čeladná“

| Název a druh odpadu | Kód Odpadu | Kategorie odpadu | Likvidace | Původ odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadní obaly | 15 0101 -09* | O | recyklace | Zbytky při realizaci stavby |
| Beton | 17 01 01 | O | řízená skládka | Zbytky při realizaci stavby |
| Cihla, dřevo, sklo, plasty | 17 02 01 – 03 | O | recyklace | Zbytky při realizaci stavby |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | recyklace | Odstranění současného zařízení |
| Odpad s obsahem neželezných kovů | 17 04 07 | O | recyklace | Odstranění současného zařízení |
| Zemina a kamení | 17 05 04 | O | využití pro terénní úpravy | Zbytky při realizaci stavby |
| Izolační materiály | 17 06 04 | O | skládka | Zbytky při realizaci stavby |
| Směsný stavební a demoliční odpad | 17 09 04 | O | skládka | Zbytky při realizaci stavby |
| Odpady ze zeleně – kompost. Odpad | 20 02 01 | O | skládka | Příprava stavby, terénní úpravy |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | skládka | Provoz zařízení staveniště, běžný provoz zařízení |

### B III.4. Hluk a vibrace

Období výstavby investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ bude produkovat stavební hluk při vlastních stavebních pracích, který se projeví krátkodobým působením hlukových emisí stavebních mechanismů v ploše areálu, kde se nevyskytuje trvalé osídlení. Zdrojem hluku budou výkopové práce, činnost stavebních mechanismů a doprava nové technologie na místo, kde bude smontována. Krátkodobost tohoto působení spolu se směrováním těchto vlivů do období stanoveného orgánem hygienické služby umožní omezení negativních vlivů této činnosti na dotčené obyvatelstvo v souladu s požadavky nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb. Vzhledem ke krátkodobosti působení a k absenci potenciálně exponované trvale bydlící populace je možné vyloučit vznik ohrožení veřejného zdraví a vznik pocitů trvalé nespokojenosti nebo rozmrzelosti. Proto nebylo provedeno modelování hlučnosti stavebních mechanismů.

V období provozu areálu budou zdrojem hluku vlastní provoz zařízení a související pohyb a hlukové projevy návštěvníků, které se realizací investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ nezvýší. Jak již bylo uvedeno, kapacita parkovacích ploch bude provozována s využitím současné kapacity provozovaných parkovacích ploch v dosahu lyžařského areálu Čeladná a nebude vlivem investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ ve srovnání se současným stavem změněna.

Dopravní zařízení lyžařského vleku nebude zdrojem nepřiměřené hlukové zátěže a navíc bude lokalizováno ve stopě stávajícího lyžařského vleku mimo obydlenou oblast. Nový lyžařský vlek bude tvořen moderním zařízením, kde je omezení provozní hlučnosti jedním z kriterií jeho technologické vyspělosti. Z tohoto důvodu nebylo modelování vlivu hlučnosti provozu „Sjezdová dráha Čeladná“ modelováno a posuzováno.

Hluk komunálního typu způsobený návštěvníky a rekreanty při využívání lyžařského areálu je zdrojem nejistot. V této oblasti je možné uplatnit pouze preventivní opatření směrovaná tak, aby se návštěvníci zdržovali v těch částech lyžařského areálu, kde jejich hlukové projevy nebudou považovány za rušivé a obtěžující. Vzhledem k tomu, že návštěvnost lyžařského areálu Čeladná nebude investičním záměrem „Sjezdová dráha Čeladná“ významně změněna, je možno očekávat zachování současného stavu i v této oblasti.

Z hlediska posouzení vlivu současného provozu lyžařského areálu Čeladná je možno konstatovat, že vliv hlukových emisí je odstíněn jak vzdáleností objektů pro trvalé bydlení od lyžařsky využívaného svahu tak jeho topografickou orientací v terénu a že dlouhodobě nejsou v souvislosti se současným provozem lyžařského areálu známy stížnosti obyvatel obce Čeladná na sezónní činnost tohoto areálu. Tento stav se realizací investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ nezmění.

# Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Navrhované plochy pro využití pro „Sjezdová dráha Čeladná“ jsou vesměs součástí CHKO Beskydy a leží v ploše CHKO Beskydy. V dosahu investičního záměru nejsou další prvky významné z hlediska ochrany přírody nebo ochrany složek životního prostředí. Řeka Čeladenka je nad obcí Čeladná kategorizována jako tok ostatní, od plochy investičního záměru je vzdálena cca 30m a je vzhledem k dostatečnému průtoku projektována jako zdroj technologické vody pro výrobu technického sněhu.

Lokalita je situována do plochy pozemků hospodářských, dotčené plochy mají povahu trvalého travního porostu, který je zemědělsky udržován. V okolí ploše sjezdařské dráhy se vyskytují i lesní pozemky (PUPFL), které budou oproti současnému stavu investičním záměrem dotčeny pouze v zanedbatelné míře při instalaci vedení pitné a technologické vody a při budování kanalizace a přívodu elektrické energie na plochu investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná".

Lokalita leží mimo intravilán obce Čeladná. V jejím bezprostředním okolí se nenalézají trvale osídlené plochy.

### C.I.1. Územní systémy ekologické stability (ÚSES)

Sportovní areál Čeladná leží mimo prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Lokalita leží v dostatečné vzdálenosti od nadregionálních prvků ÚSES - biokoridoru spojujícího Lysou horu a nadregionální biocentrum v oblasti Kněhyně ve vrcholové oblasti Beskyd. Situování lokality pro investiční záměr „Sjezdová dráha Čeladná“ vzhledem k nejbližším prvkům ÚSES je znázorněno v příloze č. 4. Nejbližší prvky lokálního ÚSES jsou znázorněny v příloze č. 3 a popsány v dalším textu.

### C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky (VKP)

Lokalita určená pro realizaci záměru "Sjezdová dráha Čeladná" v sobu a ve svém okolí soustřeďuje mnoho biologicky a ekologicky hodnotných prvků a chráněných částí přírody a životního prostředí. Tyto chráněné části přírody zahrnují

- III. a II. zónu ochrany CHKO Beskydy

- Prvky ochrany, které jsou součástí systému Natura 2000 (EVL a PO)

- CHOPAV Beskydy

Další a jiný typ chráněného prvku:

Architektonická a historická památka středověkého opevnění ve vzdálenosti cca 300m od horní stanice lyžařského vleku. Po provedeném šetření je možno konstatovat, že  tento prvek nebude navrhovaným a posuzovaným záměrem ovlivněn.

Přírodní parky:

Zájmová lokalita se nenachází na území přírodního parku, plocha je chráněna v těším stupněm ochrany dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění.

Významné krajinné prvky:

Významným krajinným prvkem (ze zákona), který se vyskytuje ve studované lokalitě, jsou

- lesní porost na levém břehu řeky Čeladenka, který leží v místech, která budou dotčená při provádění stavebních prací a při stavbě některých inženýrských sítí.

- vlastní vodní tok – řeka Čeladenka (výstavba odběrného objektu vody).

Jiné VKP ze zákona ani VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění nezasahují do plochy investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná" a leží mimo plochu dotčenou investičním záměrem. Tyto plochy nebudou touto činností ani při výstavbě ani během provozu záměru dotčeny a nejsou proto dále zmiňovány.

### C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Posuzovaný záměr se nenachází na území historického, kulturního nebo archeologického významu. Nedaleko od posuzované lokality se na kopci Kozinec nachází zřícenina čeladenského hrádku, který byl strážním hradem na staré horské cestě z Moravy do Uher. V současné době již ani v terénu není tento objekt patrný, je dostupný z oblasti horní stanice lyžařského vleku. Další objekty historického významu se v okolí záměru "Sjezdová dráha Čeladná" nenalézají.

### C.1.4. Území hustě zalidněná, území zatěžována nad míru únosného zatížení

Nejedná se o území hustě zalidněné. Středem údolí, na jehož svazích se nalézá lokalita pro investiční záměr "Sjezdová dráha Čeladná" prochází místní komunikace směrem na Podolánky – hotel Srdce Beskyd. Lyžařský areál Čeladná se v této lokalitě vyvíjel do dnešní podoby cca 25 let. Zájmovou lokalitu je možno označit jako území, které je v současné době zatěžováno přiměřeným způsobem.

Nejbližší obcí – soustředěným trvalým osídlením v okolí záměru "Sjezdová dráha Čeladná" je obec Čeladná. Jedná se o historické osídlení, poprvé se připomíná již v roce 1600, v současné době má 2170 obyvatel.

### C.1.5. Extremní poměry v dotčeném území

Extremní poměry v této zájmové oblasti nebyly zjištěny. Zájmové území je již několik desetiletí využíváno pro sportovní aktivity, v bezprostředním okolí toku Čeladenka byl několik desetiletí provozován rekreační areál Policie ČR..

## C II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území

### C.II.1. Ovzduší a klima

Oblast Beskyd v blízkosti obce Čeladná je charakterizována jako lokalita v okrsku klimatu mírně CH7 (dle Quitta) – s velmi krátkým až krátkým létem, mírně chladným a vlhkým, dlouhým přechodným obdobím, mírným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká, s dlouhou sněhovou pokrývkou. Průměrná roční teplota s pohybuje kolem 5 oC. Oblast je charakteristická prodlouženým obdobím zimy, zvláště s rostoucí nadmořskou výškou lokality a severní expozicí svahu. Oblast Beskyd je srážkově nadprůměrná (roční maximum činí 1400 mm na Lysé hoře, ve srážkovém stínu 1000 mm), na lokalitě Čeladná se roční úhrn srážek pohybuje v rozmezí 1000 – 1200 mm. Průměrné sněhové podmínky jsou uvedeny v tab. 3. Obec Čeladná, resp., zájmová část jejího katastrálního území, se nachází v chráněném bočním údolí podél toku řeky Čeladenky, lokalita není přímo ovlivněna dálkovým přesunem znečištění atmosféry.

Z údajů ČHMÚ vyplývají obvyklé klimatické hodnoty platné pro lokalitu Frenštát p.R.v průběhu posledních 5 let. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.

Kvalita ovzduší na hodnocené lokalitě je díky expozici  mimo hlavní dosah vlivů průmyslových zdrojů znečištění z oblasti Ostravska a Frýdecko-Místecka, avšak sama obec Čeladná se nalézá v hlavním údolí, které odvádí rozptýlené emise atmosférických škodlivin z průmyslu kolem severovýchodní strany podhůří Beskyd. Díky značnému stupni izolace lokality určené pro realizaci záměru "Sjezdová dráha Čeladná" však je možno v extravilánu očekávat, že se kvalita ovzduší bude blížit hodnotám pozadí koncentrací škodlivin v širší oblasti, případné ovlivnění kvality ovzduší pochází především z lokálních zdrojů znečištění. Provoz ani investiční záměr „Sjezdová dráha Čeladná“ však tímto fenoménem nebude ovlivněn.

Tab. 3: Klimatická charakteristika lokality Frenštát p.R.

| Období roku | Teploty | Srážky | Sníh (nový) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oC | mm | cm |
| I | - 2,3 | 48,1 | 36,3 |
| II | -0,9 | 52,0 | 33,7 |
| III | 2,7 | 51,3 | 18,6 |
| IV | 7,3 | 73,6 | 8,1 |
| V | 12,2 | 113,0 |  |
| VI | 15,2 | 135,7 |  |
| VII | 16,6 | 129,1 |  |
| VIII | 16,1 | 117,0 |  |
| IX | 13,0 | 73,9 |  |
| X | 8,8 | 55,8 | 0,6 |
| XI | 3,6 | 72,0 | 22,3 |
| XII | -0,4 | 66,6 | 31,8 |
|  | Roční průměr 7,67 | Suma rok 982,6 | Suma rok 150,1 |

Tab. 4: Průměrné dlouhodobé sněhové poměry obce Čeladná (období 1997 – 2006) z údajů klimatologické stanice Frenštát p.R.

|  | Čeladná - odhad |
| --- | --- |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou ročně | 74,9 |
| Počet mrazových dnů ročně | 114,2 |
| Předpoklad sněhové pokrývky na svahu sjezdařské dráhy s dosněžováním | cca 120 |

### C.II.2. Voda

Lokalita určená pro investiční záměr „Sjezdová dráha Čeladná“ leží v povodí toku Čeladenka. Tento tok patří dle klasifikace v blízkosti záměru "Sjezdová dráha Čeladná" mezi toky ostatní. Vzhledem ke vzdálenosti od toku a jeho poloze je vliv lyžařského svahu na tento recipient vyloučen, podstatně významnější pro vodní tok jsou lokální vlivy z chatové zástavby a jiných rekreačních objektů v jeho povodí.

Pro výrobu technického sněhu bude využíván profil toku v blízkosti investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná", jeho vodnost na základě posouzení ČHMÚ je dostatečná i pro odběry vody pro výrobu technického sněhu a záměr proto nepředstavuje významnou změnu oproti současnosti. Hydrologická bilance vodního toku nebude změněna, neboť voda z technického sněhu bude po jarním tání svedena spolu s ostatní povrchovou vodou zpět do vodoteče Čeladénky v blízkosti místa odběru, na své trase pouze doplní dotaci podzemní vody zásakem, pokud to umožní poměr mezi nasyceností povrchové vrstvy půdy a dostupná zásoba stékající vody z roztopeného sněhu.

Terénní práce na lokalitě hodnotily i výskyt erozních rýh a náchylnost lokality k projevům eroze a citlivost lokality na narušení travního drnu v souvislosti s erozními jevy a odnosem splavenin. Důkladná prohlídka lokality nezjistila náchylnost svahu k erozi a není proto potřebné provádět speciální ochranná opatření pro ochranu kvality vody ani půdy. Je nutno uvést, že se nepočítá se změnou využívání lokality oproti současnosti, a proto není nutno očekávat ani zvýšený tlak na erozní únosnost lyžařského svahu.

Lokalita leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy, avšak vliv záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ na kvalitu podzemní ani povrchové vody není nutno vzhledem k okolí a záměru svedení komunální odpadní vody do současného kanalizačního systému uvažovat. Jakost vody v toku Čeladenka není trvale monitorována, její recipient – tok Ostravice je monitorován podnikem Povodí Odry. Jedná se o tok vodohospodářsky významný.

Při pochůzkách bylo zjištěno několik vývěrů vody na povrch ploše sjezdovky, což rovněž indikovalo i druhové zastoupení rostlinstva. V ploše sjezdovky se vyskytují také drobné deprese (velikost v průměru do 1 m, pravděpodobně v důsledku dřívějších vývratů stromů), kde je možno během období po jarním tání očekávat lokální místa se zvýšenou hladinou podzemní vody. Tato zvodnělá místa mohou být iniciací pro případný vznik sesuvů a je vhodné je při zemních pracích na lokalitě vyrovnat, průzkumem v těchto místech nebyl zjištěn výskyt chráněných ani ohrožených druhů rostlin.

Vedle sjezdové trati, přibližně ve spodní třetině lyžařsky využívaného svahu, se nalézá místní zdroj pitné vody, jehož ochranné pásmo je ohraničeno a investiční záměr "Sjezdová dráha Čeladná" při šetrném způsobu provedení stavebních prací tento vodní zdroje nepoškodí.

### C.II.3. Půda

Zájmové území se nachází  na podloží flyšových hornin, na kterých se vytváří poměrně mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců. Na zvodnělých místech není vyloučen případný vznik sesuvů.

### C.II.4. Horninové prostředí

Z geologického hlediska jsou Beskydy jako součást západních Karpat tvořeny převážně flyšovými horninami, na kterých se vytváří poměrně mělké kamenité půdy, většinou jílovitopísčité, jako zvětralinový produkt střídajících se poloh flyšových pískovců a jílovců.

### C.II.5. Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky

Posuzovaný záměr je v kontaktu s lokálním biokoridorem č. 2 Čeladenka (břehové porosty u Čeladenky, dolní části svahu, smrčiny, smíšené lesy).

Posuzovaný záměr  dále sousedí – jižním směrem ve vzdálenosti cca 200 m s lokálním biocentrem č. 3  U koupaliště (smrčiny a smíšené porosty na břehu Čeladenky).

Po dodržení všech zde v této práci navrhovaných opatření není předpoklad, že by došlo k narušení funkce tohoto lokálního biokoridoru, případně sousedního biocentra.

Pro doplnění přehledu těchto skladebných prvků nutno ještě uvést regionální biokoridor č. 1576 Radhošť – Kněhyně až Mazácký Grůnik, tvořeného zachovalými bučinami a smíšenými jehličnato – listnatými porosty, místy i původními smrčinami. Posuzovaný záměr je od tohoto skladebného prvku vzdálen cca 1000  až 1200 m severním směrem a po studiu tohoto území lze předpokládat, že funkce tohoto skladebného prvku územního systému ekologické stability nebude provozem lyžařského areálu  omezena.

Při realizaci posuzovaného záměru, při provádění stavebních prací dojde k zásahu do těchto VKP:

- Vodního toku říčky Čeladenka (výstavba odběrného objektu vody).

- Do lesního porostu na levém břehu říčky při provádění stavebních prací a při stavbě některých inženýrských sítí.

### C.II.6. Zhodnocení potenciálního ovlivnění Evropsky významných lokalit, kompenzační opatření a variantní řešení k minimalizaci vlivů plánovaného záměru

Na základě vyjádření Správy CHKO Beskydy jako příslušného orgánu bylo zjištěno, že pro investiční záměr a provoz „Sjezdová dráha Čeladná“ není možno vyloučit vlivy na prvky systému Natura 2000. Proto bylo autorizovanou osobou (ing. M. Machar, PhD.) zpracováno autorizované posouzení záměru "Sjezdová dráha Čeladná" vzhledem k předmětům ochrany „Naturových“ území a druhů v zájmu Evropských společenství. Autorizované posouzení stanovilo podmínky výstavby a provozu investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná" pro ochranu druhů a biotopů, které jsou v zájmu Evropských společenství i pro druhy ptáků, které jsou součástí ochrany v rámci systému Natura 2000 (zájmová oblast je součástí ptačí oblasti – PO Beskydy). Autorizované hodnocení je přílohou Oznámení.

### C.II.7. Flóra a fauna, ekosystémy a biotopy

Plochy dotčené plánovanou stavbou „Sjezdová dráha Čeladná“ lze rozdělit do dvou skupin terestrických ekosystémů:

1. Terestrický ekosystém trvalého travního porostu a agroekosystém

2. Terestrický ekosystém lesa v těsném sousedství (lemu) sjezdové trati a v blízkosti vodního toku Čeladenka

V těchto základních terestrických ekosystémech bylo provedeno terénní biologické šetření lokality. Terénní šetření bylo provedeno původně jako jednorázová akce na podzim roku 2006, avšak vzhledem k charakteru zimy a očekávaném časném nástupu jarního aspektu byl posunut termín odevzdání „Oznámení“ akce a byl zhodnocen i časný jarní aspekt květeny na dotčené lokalitě.

Vývoj druhového bohatství v šetřené lokalitě odpovídá konkrétnímu způsobu hospodaření, který se v průběhu minulých desetiletí měnil pouze málo. V minulosti se v této lokalitě zemědělsky hospodařilo tak, že sloužila především k pastvě hovězího dobytka, případně zde byla prováděná senoseč. S rozpadem zemědělského podniku a celkového systému zemědělské velkovýroby byly tyto aktivity omezeny. Není známo, že by plochy dotčených trvalých travních porostů byly intenzivně hnojeny.

Flóra

Floristický průzkum byl proveden formou pochůzek zkoumaným územím. V průběhu šetření bylo v této lokalitě zaznamenáno celkem cca 75 rostlinných taxonů. Jedná se o pestrou směs bylin, kdy na sposdní straně sjezdového svahu převládají trávy s dominantní smilkou tuhou. Společenstvo trav je ve střední části svahu doplněné třtinou křovištní a metlicí trsnatou. Vyskytují se zde také druhy nitrofilní jako kopřiva dvoudomá a kopřiva žahavka roční. Na zastíněných rozvolněných lesních okrajích se vyskytují některé charakteristické druhy jako např. čistec lesní, čarovník pařížský, a starček Fuchsův. Na zamokřelých místech byl zaznamenán výskyt druhu pcháč zelinný a skřípina lesní. Na spodním okraji sjezdovky nebo u říčky Čeladenky se  vyskytují druhy spíše ruderální jako kuklík městský, nebo bršlice kozí noha. Na sušších a osluněných místech nejen křovinatých mezí se vyskytuje řebříček obecný, nebo jahodník obecný.

Pravidelné podzimní vysekávání buřeně zabraňuje samovolnému zarůstání sjezdovek náletovými dřevinami, keřovitými nárosty a třtinou křovištní a umožňuje tak výskyt a existenci chráněného hořce tolitového, typického pro tuto část Beskyd.

Při šetření byl na zájmové lokalitě zjištěn jediný rostlinný druh, (nebo jeho biotop), který je předmětem ochrany příslušných ustanovení Přílohy č. II Seznamu zvláště chráněných druhů rostlin, Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o druh hořec tolitovitý – Gentiana asclepiadea § (O), který je zařazen mezi druhy ohrožené.

Fauna

Bezobratlí – hmyz (entomofauna) je v zájmové lokalitě zastoupen druhy, které především tuto lokalitu navštěvují v období potravní nabídky. Jde hlavně o přeletující druhy jako včela medonosná (rod Apis), zalétají sem také  čmeláci spp. (Bombus spp.*) § (O), jedná se především o hojného čmeláka zemního (Bombus terrestris*), z motýlů zejména pak babočky (Hymphlidae), jako babočka kopřivová (Aglais urticae) a babočka paví oko (Inachis io), bělásci (Pieris sp.), a to zejména bělásek řepkový (Pieris napi), bělásek zelný (Pieris brassicae), z motýlů dále poměrně hojní perleťovci (Argynnis sp.). Do této skupiny ještě nutno přičíst nálezy housenky píďalky (tmavoskvrnáč) zhoubné (Erannis defoliata) a můry osenice (Noctua pronuba). Z dalšího hmyzu, který se na lokalitě trvale zdržuje, zde najdeme zástupce slunéček (Coccinellidae), a to slunéčko sedmitečné (Coccinela septempunctata), včetně jeho dravých larev, slunéčko dvojtečné (Adalia bipunctata), běžné druhy kovaříků (Elateridae), podle nálezu jejich charakteristických larev – drátovců. V současném jarním období jsou zde  zastoupeny ploštice (Heteroptera) – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a kněžice trávozelená (Palomena prasina). Hojný je také škvor obecný (Forficula aricularia). Čeleď brouků je na ploše zastoupena listokazem zahradním (Phyllopertha horticola), lalokonoscem rýhovaným (Otiorhynchus bisulcatus), tesaříkem obecným (Leptura rubra) a bázlivcem olšovým (Agelstica alni). V teplých dnech začátkem podzimu se zde vyskytuje kobylka zelená (Tettigonia viridissima) a pro člověka nepříjemná lojnice jelení (Lipoptena cervi). V jarních měsících (květen/červen) je zde hojný páteříček obecný a p. žlutý (Cantharis rustica, C. fulva), pěnodějka (Cercopsis vulnerata). Ve zkoumané lokalitě se dále vyskytují běžné druhy pavouků čeledi Araneidae, pavouk křižák obecný (Araneus diadematus), který je hojný k podzimu zejména v porostních okrajích a na křovinách, z blanokřídlých (Hymenoptera) je pak podle nálezů zemních hnízd zastoupena vosa útočná (Vespula germanica) a dle přeletů (podzim 2006) také sršeň obecná (Vespa crabro).  Samičky těchto druhů zakládající hnízda byly zde viděny časně z jara 2007. Vedle již jmenovaných drátovců (larvy kovaříků) byly v hrabance na zkoumané ploše ještě nalezeny mnohonožky a ve spodní části svahu žížala obecná (Lumbricus terrestris). Z cizopasného hmyzu byla zaznamenána přítomnost lumka sp. (Virchichneumon sp.). Na květech křížatých rostlin byla na podzim 2006 zaznamenána přítomnost pestřenek, bzikavek, (bzikavka dotěrná), bzučivek a zmiňovaného tesaříka (Leptura rubra). Listy dubů jsou ve větší míře napadeny žlabatkou listovou (Cynips quercusfolii) s typickými kulovitými hálkami, jak ukázalo podzimní pozorování v roce 2006.

Při šetření v dubnu 2007 zde byli při slunečném počasí zastiženi poměrně často přeletující tito „typičtí jarní“ motýli:

bělásek zelný – Pieris brassicae

žluťásek řešetlákový – Gonopteryx rhami

babočka paví oko – Inachis io

babočka osiková – Nymphalis antilopa,

samičky sršně obecné a čmeláka spp. hledající hnízdní příležitost

Měkkýši jsou podle nálezu zastoupeni slimáčkem polním (Deroceras agreste) a poměrně hojným plzákem lesním (Arion rufus), který se zde vyskytuje ve větším množství na konci léta.

Zástupce obojživelníků zde představuje častý skokan hnědý (Rana temporaria), dále pak na podzim nalezena (nehojná, jen několik exemplářů) kuňka žlutobříchá (Bombina variegata) § (O) a v lese (mimo plochu sjezdovky), při porostních okrajích mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) §§ (SO), který se připravoval k přezimování (podzim 2006). Na jaře 2007 zde byla pozorována poměrně hojná ještěrka obecná (Lacerta agilis) §§ (SO). Podle charakteru biotopu není vyloučena přítomnost zmije obecné (Vipera berus) §§§ (KO), přímé pozorování její přítomnost nezaznamenalo ani na podzim 2006, ani na jaře 2007.

V průběhu šetření bylo v této lokalitě zaznamenáno celkem 80 živočišných taxonů. Při šetření byly na studované lokalitě zjištěny tyto následující zvláště chráněné druhy živočichů podle Přílohy č. III Seznamu zvláště chráněných živočichů, Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Druhy silně ohrožené §§ (SO):

mlok skvrnitý – Salamandra salamandra (zastižen před přezimováním, na okraji lesního porostu na podzim roku 2006

ještěrka obecná – Lacerta agilis (běžný výskyt podle pozorování na jaře 2007)

Druhy ohrožené § (O):

čmelák spp. – Bombus spp.

ťuhýk obecný – Lanius colurio

krkavec velký – Corvus corax

kuňka žlutobřichá – Bombina variegata

Podle charakteru biotopu by se na studované ploše ještě mohly vyskytovat následující chráněné druhy. Jedná se však o spekulativní předpoklad výskytu daný a podmíněný charakterem biotopu. Při pochůzkách, jak na podzim 2006, tak na jaře 2007 nebyla jejich přítomnost bezprostředně zjištěna.

zmije obecná – Vipera berus §§§ (KO) studovaný biotop by mohl splňovat její požadavky na vhodné stanoviště, podle srovnání jiných, tímto živočichem obývaných lokalit, na kterých byl v minulých létech poměrně hojný.

čáp černý – Ciconia nigra §§ (SO) mohl by zde najít vhodnou potravní nabídku.

jestřáb lesní – Accipiter gentilis § (O), tento druh tvoří výjimku, živočich nebyl sice spatřen, ale v sousedním lese byly nalezeny zbytky jeho kořisti – peří z uloveného holuba hřivnáče, který na plochu sjezdovky zaletuje, nebo ji běžně přeletuje, jak ukázalo pozorování. Holub hřivnáč (častá kořist jestřába) se v této lokalitě běžně vyskytuje.

Geobotanická charakteristika šetřené lokality

Zařazení zkoumané plochy do fytogeografického systému:

Fytogeografická oblast: 		Oreofyticum

Fytogeografický obvod: 		Karpatské oreofyticum

Fytogeografický okres: 		Moravskoslezské Beskydy

Fytogeografický podokres: 		a) Radhošťské Beskydy

Pramen: Květena ČR, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988

Zařazení zkoumané plochy do biogeografického systému:

3. Podprovincie - Karpatská

3.10 Biogeografický region – Beskydský

Pozn.: Oblast Čeladné a její okolí se nachází v přechodné a nereprezentativní zóně, tj. na styku dvou bioregionů, kde se jejich prvky prolínají, a to bioregionu:

3.5 Biogeografický region - Podbeskydský

Pramen: Biogeografické členění České republiky, Martin Culek – editor a kolektiv, Praha 1998

Ekosystémy

V podhůří a na počátku Moravskoslezských Beskyd v okolí obce Čeladná se vyskytují převažující ekosystémy lesních společenstev a vtroušené ekosystémy lučních společenstev. Lesní ekosystémy jsou tvořeny převažujícími smrkovými porosty založených uměle v posledních 100 až 150 létech, místy se však zachovaly i bukové lesy, jako polopřirozené nebo přirozené bučiny s vtroušenou jedlí. Na vtroušenou jedli narazíme občas i ve smrkových porostech. Jedle bělokorá je druh, který se často vyskytuje na rozdělovacích mezích nebo zaslesněných roklinách. Jedle se zde také přirozeně zmlazuje, náletové stromky však bývají velmi často poškozeny okusem. Ukázka přirozených lesních ekosystémů charakteristických pro lokalitu byla zachována v entropicky málo pozměněné podobě v blízkosti vrcholu Malá Stolová a v oblasti horní hřebenové partie Moravskoslezských Beskyd, která se vyskytuje v blízkosti zájmového území.

Přirozená druhová skladba lučních společenstev byla radikálně pozměněna v minulých desetiletích v průběhu zavádění systému zemědělské velkovýroby. Negativním faktorem, který poznamenal druhovou rostlinnou skladbu (včetně kvality povrchových vod) byla také aplikace tekuté kejdy v některých lokalitách jako způsob přihnojování hospodářských kultur.  S rozpadem dřívějšího systému hospodaření v této lokalitě a celkového systému lesnické a zemědělské velkovýroby byly tyto aktivity omezeny. V současné době vytvořené trvalé travní porosty a pastviny na mnoha místech samovolně zarůstají náletovými dřevinami nebo buření, nebo se zde začíná dominovat třtina křovištní, jejíž výskyt snižuje kvalitu sečené biomasy pro využití jako píci.

Není předpoklad, že by tyto ekosystémy byly posuzovaným záměrem "Sjezdová dráha Čeladná" do budoucna významně ovlivněny, největší riziko ovlivnění spočívá v období výstavby areálu. Po ukončení stavební činnosti je projektována obnova současného stavu ekosystémů včetně zachování současných biotických podmínek na lokalitě (uložení jednotlivých půdních vrstev v současné skladbě půdního krytu).

### C. II.8. Chráněné části přírody, prvky ÚSES

Celý investiční záměr se nalézá v chráněné části přírody – CHKO Beskydy, na přechodu III a II., zóny ochrany. Hranici mezi zónami tvoří lesní cesta, která kříží lyžařskou sjezdovou trať přibližně v polovině její délky.

Nejbližší prvky místního ÚSES byly již popsány v kap. C.II.5., významné regionální a nadregionální prvky ÚSES se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od místa projektovaného záměru "Sjezdová dráha Čeladná" a nemohou být tímto záměrem dotčeny (lokalizace prvků je uvedena v příloze „Oznámení“).

### C.II.9. Krajina

Pro oblast údolí říčky Čeladenka je typická harmonická krajina, kde v hornatině převládají větší lesní komplexy, doplněné o křovinaté lesíky na mezích nebo v roklinách, drobné plochy polí, luk a pastvin, dělené kamenitými křovinatými mezemi. Jde také o oblast, kde ani v minulosti nevznikaly větší sídelní útvary a kde v minulosti spíše převažovala rozptýlená zástavba venkovského charakteru, která nejlépe vyhovovala způsobu života obyvatel tohoto regionu. Soustředěné obce se nalézají spíše v oblasti podhůří – například Čeladná, Trojanovice, a města jako například Frenštát pod Radhoštěm a Frýdlant nad Ostravicí.

Krajinný ráz, který je tvořen přírodními, kulturními a historickými charakteristikami určitého místa, má na lokalitě charakter antropicky relativně málo ovlivněného okraje malé obce, kde se směrem do vyšších partií hor vyskytují smrkové lesy jako dominantní biotop s významnou krajinotvornou funkcí, doplněný mozaikou lučních a zemědělských ekosystémů, které jsou využívány jak k produkčním tak mimoprodukčním účelům. Není předpoklad, že by se realizace posuzovaného záměru – modernizace lyžařského vlaku v jeho stávající stopě a doplnění infrastruktury lyžařského areálu – projevila jako významný zásah do současného krajinného rázu v této lokalitě. Není také předpoklad, že by harmonické měřítko nebo případné další vztahy v krajině, případně jiné dominanty této lokality byly významně ovlivněny nebo dokonce narušeny hodnoceným  záměrem. Případné ojedinělé kácení stromů z důvodu stavby v blízkosti vodního toku je možno omezit na nejvyšší možnou míru (situaci bude řešit projekt), uvolněné místo pro instalaci horní stanice lyžařského vleku bude následně zalesněno, a to opět domácími druhy dřevin, aby byl případný zásah do lesního prostředí omezen na nejnutnější míru. Konstrukce současného zastaralého lyžařského vleku bude po jeho zrušení zlikvidována v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.

V okolí investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ tvoří krajina uzavřené údolí ve kterém se střídají převládající přírodní a doplňující antropogenní krajinné útvary. Realizace investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ nebude v této krajině neorganickým cizorodým prvkem a nevytvoří novou dominantu krajiny.

### C.II.10. Obyvatelstvo a hmotný majetek

Obec Čeladná má v současné době 2170 obyvatel. Populace se soustřeďuje především v centru obce a v linii podél hlavní komunikace směrem Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm. Lokalita určená pro realizaci investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ leží na mimo tuto hlavní trasu a mimo intravilán obce a v jejím dosahu se nenalézá trvale obydlené území. Od vlastního intravilánu obce Čeladná je lokalita investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ vzdálena cca 4 km, což je dostatečná vzdálenost pro omezení  potenciálních vlivů provozu záměru "Sjezdová dráha Čeladná" sportovního areálu na životní podmínky obyvatel obce. Intenzita provozu záměru "Sjezdová dráha Čeladná" se oproti současné situaci významně nezmění, neboť počet parkovacích míst na plochách provozovaných okolními uživateli zůstane na současné úrovni.

### C.II.11. Kulturní památky

Na zájmové lokalitě se přímo nevyskytuje žádná kulturní památka. V sousedství zájmové lokalitě se nachází ve vzdálenosti cca 200m od horní stanice lyžařského vleku zřícenina hrádku na Kozinci. V současné době jsou z této zříceniny patrné pouze nepatrné zbytky, tato stavba není předmětem zvláštní ochrany kulturních památek a nebude realizací ani provozem investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná" významně dotčena.

# Část D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

## D I. Charakteristika možných vlivů záměru a odhad jejich velikosti a významnosti

Celkové hodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení na základě pravděpodobnosti vlivů, doby jejich trvání, frekvence a vratnosti.

Kvalitu životního prostředí v okolí záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ je možno hodnotit jako vysokou, relativně málo ovlivněnou antropickými vlivy. Lokalita se nalézá na rozhraní II. a III. zóny ochrany CHKO Beskydy, leží v CHOPAV Beskydy, je součástí ptačí oblasti Beskydy a biotopem i stanovištěm druhů v zájmu Evropských společenství.

Jednotlivé složky životního prostředí mají v této oblasti Beskyd charakter znečištění, odpovídající širší oblasti pozadí, zatížené především dálkovým přenosem znečištění v kombinaci s lokálním znečištěním z obce Čeladná a průmyslového znečištění atmosféry z oblasti Frýdecko-Místecka a Ostravska. Po stránce přírodní se jedná o oblast s plochami převažujících lesních ekosystémů, lesy jsou hospodářsky využívané, jednotlivé biotopy jsou vysoce vitální a spontánně kolonizují i opuštěné antropogenní prvky v prostředí poté, co antropogenní tlak pominul, kde vytvářejí společenstva odpovídající charakteru biotopu a stadiu ekologické sukcese. Většina ploch sportovního areálu Čeladná je pokryta trvalým travním porostem, který je zemědělsky využíván a obhospodařován, na tyto plochy navazují lesní biotopy v okolí. Z hlediska krajinářského se jedná o území s vysokou krajinotvornou hodnotou i po topografické stránce.

Realizace „Sjezdová dráha Čeladná“ nemůže ovlivnit dotčené území mimo hranice investičního záměru. S provozem zařízení se počítá pouze v zimním období. S mimosezónním využíváním plochy sportovního areálu se nepočítá, plocha bude obhospodařována stejným způsobem jako doposud, bez projevů narušování životního prostředí.

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Investiční záměr „Sjezdová dráha Čeladná“ bude pouze zdrojem potenciálních kladných vlivů z hlediska uživatelů – turnusových i krátkodobých (např. víkendových) návštěvníků sportovního areálu Čeladná. Potenciální záporné vlivy na trvale bydlící obyvatele v obci Čeladná se realizací investičního záměru nemohou prakticky projevit, neboť se nezmění kvalita životních podmínek v okolí pokud jde o složky ekosystémů – například imisní situaci, kvalitu vody, erozi svahů apod., v bezprostřední blízkosti záměru "Sjezdová dráha Čeladná" se trvalá obydlí nevyskytují a podmínky ochrany veřejného zdraví nemohou být proto ohroženy.

Zemní práce během období výstavby budou spojeny se zvýšenou prašností, dovoz a montáž technologie se projeví jednorázově dopravními imisemi a stavební hlučností při instalaci 6 ks lanových podpěr, výstavbě nástupní a výstupní stanice lyžařského vleku a výstavby budovy technického zázemí lyžařského vleku. Vzhledem k odhadované dopravní intenzitě, krátké době potřebné pro provedení prací, odlehlosti lokality a nízkému počtu trvale bydlících obyvatel v okolí přepravní trasy (míní se trasa z centra obce Čeladná) zpracovatel oznámení nepovažuje za potřebné provádět výpočet imisní zátěže z dopravy a stavební činnosti v průběhu výstavby „Sjezdová dráha Čeladná“.

Vlivy na ovzduší a klima se nepovažují za rizikové vzhledem k danému záměru. Plocha současného parkoviště v blízkosti lyžařského areálu ani způsob jeho využívání se v souvislosti s realizací záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ nezmění, současná kapacita je vyhovující, odpovídá kapacitě lyžařského svahu a není zdrojem negativního ovlivnění životního prostředí v okolí sportovního areálu. V průběhu zimní sezóny bude plocha parkoviště a sjezdařské dráhy upravována stejným způsobem jako v současné době. Vlastní technologie lyžařského vleku nebude zdrojem nepřiměřeného hluku a emise hlučnosti po realizaci záměru "Sjezdová dráha Čeladná" zůstanou přibližně na stejné úrovni jako v současné době.

Komunální hlučnost související s provozem „Sjezdová dráha Čeladná“ se bude soustřeďovat do období provozu lyžařské sjezdařské dráhy během zimního období a vzhledem k předpokládanému způsobu využívání plochy je možno ji regulovat pomocí úpravy provozních hodin, event. vhodnou lokalizací nabízených aktivit v ploše lyžařského areálu Čeladná. Přítomnost místní komunikace v údolí Čeladénky je a do budoucna zůstane dominantním zdrojem dopravního hluku, díky němuž hlučnost provozu lyžařského areálu Čeladná ani záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ nebude příčinou zhoršení podmínek ochrany veřejného zdraví potenciálně dotčených obyvatel – především krátkodobých hostů blízkého ubytovacího zařízení.

Kladné vlivy se uplatní především lepším využitím potenciálu lokality pro rekreační a výcvikovou aktivitu návštěvníků lyžařského areálu Čeladná během zimního období. Jako sekundární kladný vliv je možno uvažovat i zachování současných podmínek pro ekonomický stav obce Čeladná, který je zaměřen již tradičně na poskytování služeb pro rekreaci a turismus a zajištění provozu a odpovídající nabídky pro zimní sportovní aktivity ve sportovním areálu Čeladná stabilizuje pracovní příležitosti, které toto zařízení poskytuje i pro obyvatele obce.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Kvalita ovzduší bude dotčena pouze v průběhu výstavby, a to krátkodobě (odhad délky trvání zemních a stavebních prací činí max. 3 měsíce). Nepředpokládá se kontaminace zpracovávané zeminy, proto zvýšená prašnost během výstavby nebude předmětem zvýšení rizika poškození ekosystémů. V průběhu provozu zařízení bude zajištěna dopravní obslužnost lokality pro návštěvníky v rozsahu odpovídajícím současnému stavu a bude využito stávající zařízení technické infrastruktury (realizace záměru "Sjezdová dráha Čeladná" nepočítá s navýšením dopravního provozu),

Realizace investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ nebude faktorem produkujícím emise, které by zhoršily prokazatelně kvalitu ovzduší v lokalitě. Posuzovaný záměr nebude mít negativní dopady na ovzduší a klima.

### D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluková situace na lokalitě bude investičním záměrem ovlivněna kladně – současné zastaralé lyžařská dopravní zařízení bude nahrazeno odpovídajícím novým zařízením se současnými parametry pokud jde o ekonomiku provozu i vlivy na okolní prostředí. Dojde tím k nepatrnému snížení emisí hluku v lokalitě. Změna hlučnosti dopravního provozu není očekávána, neboť se nepočítá s kapacitní změnou parkovacích ploch ani s významnou změnou počtu uživatelů lyžařského areálu Čeladná.

Očekávaná změna hlukových imisí v obytné oblasti však nebude prokazatelná vzhledem ke vzdálenosti od lyžařského svahu, která činí minimálně 200m. Tyto obytné objekty leží kolem jediné komunikace, které vede údolím Čeladénky, tato komunikace je a zůstane dominantním zdrojem dopravního hluku v oblasti.

### D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Riziko negativního vlivu eroze bylo posouzeno při místním terénním šetření a byla pořízena fotodokumentace plochy, která je jako sjezdařská dráha využívána v současné době. Jak prokázal dosavadní provoz lyžařského vleku v lokalitě, k projevům vodní eroze nedochází v míře, která by ohrožovala stabilitu lokality z hlediska odnosu splavenin i z hlediska stability travního společenstva.

Hydrologické ovlivnění koloběhu vod v souvislosti s výrobou technického sněhu pro sjezdařskou dráhu není potřebné uvažovat, investiční záměr „Sjezdová dráha Čeladná“ se nalézá ve vzdálenosti cca 30 m od vodního toku Čeladenka, která bude zdrojem technologické vody, na konci zimní sezóny tento technický sníh roztaje a znovu obohatí průtok vody toku Čeladenka přibližně v místech, kde je umístěno odběrové místo. Realizace ani provoz záměru "Sjezdová dráha Čeladná" a provoz této technologie se hydrologického režimu lokality ani dotčeného vodního toku nedotkne.

Posuzovaný záměr nebude mít negativní dopady na stávající hydrologický režim v této lokalitě. Při stavebních pracích je potřebné vzhledem k svažitosti svahů použití lehčích mechanizmů, aby nebyly iniciovány případné sesuvné body na lokalitě.

Není předpoklad, že by hydrologické poměry povrchových a podzemních vod v této lokalitě byly posuzovaným záměrem významně ovlivněny. Kvalita vody nejbližšího vodního toku Čeladenka se realizací ani provozem investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná" nezmění.

### D.I.5. Vlivy na půdu

Tyto vlivy se mimo období výstavby investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ nepřepokládají, stavba zařízení bude představovat pouze vybudování základů pro dopravní zařízení, lanové podpěry a pro budovu technické zázemí lyžařského areálu, které mohou zasáhnout pouze povrch půdy. Pro vlastní výstavbu a úpravy objektů budou využity stavební materiály, které neovlivní do budoucna charakter půdního prostředí.

Posuzovaný záměr nebude mít negativní dopady na půdu a půdní poměry v této lokalitě.

### D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Při výkopech a zemních pracích ve svahu je potřebné postupovat obezřetně a šetrně, aby nebyly iniciovány případné sesuvy. Stavební technologie budou voleny s ohledem na ochranu přírodního prostředí, při stavebních pracích nebudou používány těžké mechanizmy.

Případné škody nebo újmy na přírodním prostředí budou ošetřeny a uvedeny po ukončení stavby do původního stavu.

Není předpoklad, že by horninové prostřed a přírodní zdroje v této oblasti byly posuzovaným záměrem významně ovlivněny.

### D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vyhodnocení přímých vlivů zamýšleného záměru

Při realizaci záměru jsou přepokládány zásahy do smíšeného lesního porostu na stráni pod sjezdovkou při výstavbě nové elektrické přípojky, kdy dojde na několika místech ke kácení. Toto kácení je nutno omezit na nejmenší možnou míru.

Aby byly tyto vlivy minimalizovány je nutno aby projektant navrhl nejnutnější rozsah stavebních prací a po jejich ukončení byla lokalita uvedena do původního stavu.

Přímý vliv provozu sjezdové trati na některé druhy živočichů a na rostliny, a na zvláště chráněné druhy, nebo jejich biotopy není předpokládán neboť se jedná o zimní provoz - lyžování, kdy zde tyto druhy nejsou v této lokalitě přítomny, nebo se zde sice vyskytují, ale probíhá u nich přezimovací fáze. Tyto druhy se zde pak vyskytují v takovém období roku   kdy již není sjezdový areál provozován.

Případné zasněžování, podle pozorování jiných podobných zařízení přímý vliv na lokalitu neprokázalo.

Případné ozvučení areálu s použitím reprodukované hudby by mohlo mít negativní vliv na tuto lokalitu. Proto ozvučení  produkce reprodukované hudby doporučujeme časově i místně omezit, během dne umístit zařízení pouze na spodní části areálu a vhodně směřovat reproduktory, v době večerního provozu neprovozovat vůbec.

Odborné publikace uvádějí určitý negativní vliv při umělém nasvícení sjezdovky. Tento vliv doporučuji minimalizovat použitím speciálních osvětlovacích těles a jeho provozem po dobu nezbytně nutnou. Večerní lyžování bude ukončeno nejpozději v 21 hod.

Negativní vliv na životní prostředí této lokality má zvýšená hladina hluku vlivem provozu zasněžovacího zařízení a úpravy svahu pomocí rolby. Tyto vlivy je možno minimalizovat úpravou jejich provozního režimu a jejich dobrým technickým stavem.

Případné negativní dopady na hydrologický režim zdroje vody (říčka Čeladenka) pro výrobu technického sněhu  lze minimalizovat ve fázi zpracování projektu (způsob odběru a zejména vyřešená akumulace).

¨

Vyhodnocení nepřímých vlivů zamýšleného záměru

Z delšího časového hlediska by případně mohlo vlivem změny hydrologického režimu dojít ke změně druhové skladby bylin na ploše sjezdovky. Pokud jde o živočichy, není předpoklad, že by realizace záměru mohla mít v delším časovém úseku vliv na přelety ptactva nebo případně negativní vlivy na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se v této lokalitě vyskytují v jarním a letním období, tedy v období, kdy je již sjezdovka mimo provoz. Pozorování z letošního časného jara ukázalo, že zástupci spárkaté zvěře (zvěř srnčí a zvěř jelení) se zde začnou objevovat krátce po skončení lyžařské sezóny. Také v podzimních měsících se zde tyto druhy běžně vyskytují.

Pravidelné podzimní sekání plochy sjezdového svahu má přinejmenším nepřímý kladný vliv na šíření a výskyt chráněného druhu hořce tolitového, což ukázala pozorování i z jiných sjezdových svahů. Bez tohoto každoročního sekání buřeně, by tento druh v této lokalitě postupně vymizel, nebo se nevyskytoval v současném rozsahu.

Zvláštní zřetel na zvláště chráněné složky části přírody

EVL Beskydy a PO Beskydy: je zpracováno samostatné hodnocení záměru modernizace stávající sjezdovky podle příslušných ustanovení zákona na ochranu přírody a krajiny.

CHKO Beskydy: záměr byl konzultován se Správou CHKO Beskydy. V rámci projektové přípravy, před zahájením stavebních prací nutno Správu CHKO Beskydy požádat o stanovisko před zamýšleným zásahem do VKP. Vzhledem k rozsahu a lokalizaci záměru "Sjezdová dráha Čeladná" bude pravděpodobně potřebné pouze řízení podle § 44.

Navrhované zásahy do VKP v rámci stavebních prací nutno provádět v letních a podzimních měsících, rozsah nutno minimalizovat.

CHOPAV Beskydy (chráněná oblast přirozené akumulace vod). Odběrové zařízení a odběr vody z Čeladenky pro výrobu technického sněhu navrhnout a provozovat podle provozního řádu, který bude respektovat stanovené minimální přítoky a nenaruší hydrologický režim toku. Odběr vody bude dále navržen tak, aby nebyl negativně omezen vývoj ryb (pstruh obecný, vranka).

Zvláště chráněné složky krajiny (chránění živočichové a rostliny): negativní zásahy do vývoje těchto organizmů se nepředpokládají, neboť lyžařský areál bude provozován v zimním období, kdy jsou tito v klidové, přezimující fázi (nebo ptáci přezimují v klimaticky teplejších oblastech). Podle jiných pozorování např. ťuhýk s oblibou využívá lan vleku jako pozorovacího stanoviště, podzimní sekání buřeně má kladný vliv na populaci hořce tolitového.

Na studovaném území se s výjimkou čmeláka spp. (ohrožený druh podle zákona o ochraně přírody a krajiny) nebyl při terénním šetření zjištěn výskyt zvláště chráněných složek přírody. Podle charakteru biotopu a na základě konzultací však je nutno na lokalitě počítat s výskytem druhů, pro které bude nutné zajistit v konzultacích se Správou CHKO Beskydy příslušné výjimky pro období stavby, event. provozu zařízení. Jedná se o vranku a vydru ve vodním toku a v jeho okolí, z terestrických druhů o ťuhýka, ještěrku a čmeláka, z rostlinných druhů o hořec. Lze předpokládat, že realizací zamýšleného záměru nedojde ke zničení nebo trvalému poškození dotčených biotopů v rozsahu, který by znemožňoval realizaci projektu

### D.I.8. Vlivy na krajinu

Krajinný ráz je v současné době tvořen i antropickými prvky, provoz lyžařského sportovního areálu je jedním z tradičních existujících prvků, které se v obci Čeladná na krajinném rázu okolí obce podílejí.

Technická budova areálu bude korespondovat ve stylovém slohu za použití dřeva se současnými  objekty v okolí a bude respektovat zásady architektury v oblasti Beskyd, tak aby nedošlo k degradaci současného krajinného vzhledu této lokality.

Krajinný ráz je zde tvořen přírodními, kulturními a historickými charakteristikami tohoto místa, tj. venkovského osídlení podhorské obce Čeladná a projevů jejich hospodaření v okolní krajině. Není předpoklad, že by se realizace posuzovaného záměru – náhrada současného lyžařského vleku v jeho současné stopě, doplněná o technické zázemí pro lyžařský svah a technický objekt v blízkosti spodní stanice lyžařského vleku – projevila jako významný negativní zásah do stávajícího krajinného rázu v této lokalitě. Není také předpoklad, že by harmonické měřítko nebo případné další vztahy v tomto konkrétním segmentu  krajiny, nebo jiné dominanty této lokality byly významně ovlivněny nebo dokonce narušeny studovaným záměrem. Během realizace záměru "Sjezdová dráha Čeladná" je nutno odstranit všechny ocelové konstrukce starého vleku a další železné odpady v této lokalitě.

Krajinný ráz nebude zamýšlenou investiční aktivitou „Sjezdová dráha Čeladná“ negativně změněn.

### D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Realizací posuzovaného záměru se nepředpokládají negativní vlivy na stávající kulturní památky. Lze dovozovat, že by mohlo dojít ke zvýšení zájmu a návštěvnosti místní historické pamětihodností, a to středověkého opevnění v blízkosti záměru "Sjezdová dráha Čeladná" – zříceniny hrádku Kozinec, která se nalézá cca 300 m východně od horní stanice sjezdařské dráhy.

## D II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Plocha vymezená pro „Sjezdová dráha Čeladná“ leží v CHKO Beskydy na rozmezí II. a III. zóny ochrany. Její umístění a realizace jakýchkoliv investičních záměrů je proto velmi citlivá může potenciálně ovlivnit zájmy ochrany přírody, které jsou v této oblasti Beskyd velmi koncentrované.

Vlivy investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná" je možno omezit jak časově tak místně způsobem, který je přijatelný z hlediska nejvýznamnějších zájmů ochrany přírody (především systému Natura 2000) a plánovaný zásah je proto z tohoto pohledu za dodržení stanovených podmínek a opatření přípustný. Z hlediska ochrany přírody proto byly definovány podmínky pro ochranu biotopů, systému evropsky významných lokalit a výskytu chráněných druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které je nutno dodržet v průběhu výstavby i v průběhu provozu zařízení "Sjezdová dráha Čeladná".

Vlastní plocha sjezdařské dráhy je již v současné době využívána jako trvalý travní porost a tento charakter i způsob využívání zůstane do budoucna zachován. Investiční záměr „Sjezdová dráha Čeladná“ nepředstavuje změnu způsobu obhospodařování. Proto nejsou proti záměru námitky ani ze strany hospodářského využívání plochy.

Místní populace obce Čeladná nebude výstavbou ani provozem záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ ve srovnání se současným stavem negativně dotčena. Životní podmínky stálých obyvatel obce Čeladná zůstanou nezměněny i v průběhu provozu záměru "Sjezdová dráha Čeladná".

V celkovém odhadu výsledných vlivů se proto očekává převaha kladných důsledků realizace záměru "Sjezdová dráha Čeladná", spočívající v možnosti zajištění potřebné provozní kapacity lyžařského využívání lokality pomocí nového lyžařského vleku, který splňuje současné parametry z hlediska efektivity provozu, vlivů na životní prostředí a podmínek pro ochranu veřejného zdraví. Zároveň dojde ke zvýšení standardu nabízených služeb pro zimní sportovní návštěvníky doplněním infrastruktury lyžařského areálu.

## D III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Záměr výstavby „Sjezdová dráha Čeladná“ svými vlivy nedosáhne hranice České republiky. Předpokládá se sice potenciální návštěvnost i hostů ze zahraničí, především ze Slovenské republiky, ale její rozsah bude záviset na marketingu a plánu využití ubytovací kapacity v okolních objektech v blízkosti sportovního areálu Čeladná. Vzhledem k charakteru a rozsahu investičního záměru se přeshraniční vlivy neprojeví ani nepřímým a následným způsobem.

## D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření pro omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí lze formulovat podle fáze projektu, kdy budou použita. Vzhledem k charakteru lokality, jejímu současnému využívání a rozsahu předpokládaných stavebních zásahů se nejedná o zásadní limity pro výstavbu ani provoz zařízení, které by znemožnily nebo významně omezily jeho funkci v projektovaném rozsahu. Sportovní lyžařský areál je již v současné době provozován v souladu s územním plánem, jeho technické zázemí bude investičním záměrem „Sjezdová dráha Čeladná“ zlepšeno při zachování současné kapacity, pro provoz 1. etapy, projektované záměrem "Sjezdová dráha Čeladná" je stávající sociální zázemí pro parkování a stravování návštěvníků vyhovující. Vlastní investiční záměr předpokládá především modernizaci lyžařského vleku spojenou s instalací 8 ks lanových podpěr, stavbu technické budovy v blízkosti spodní stanice lyžařského vleku a vybudování technologie výroby technického sněhu a osvětlení sjezdovky.

a) opatření v průběhu přípravy investičního záměru

- achitektonické řešení technické budovy, především její tvar a charakter vnějšího opláštění včetně, barevné ladění a použití vnějších architektonických prvků bude respektovat základní prvky typické architektury v oblasti Beskyd a bude respektovat požadavky na uchování současného krajinného rázu v dotčené lokalitě, zajištění tohoto požadavku bude konzultováno projektantem se Správou CHKO Beskydy

- je nutno uvážit časový harmonogram prací tak, aby umožnil základní stabilizaci bioty na svahu dotčeném výstavbou patek lanových podpěr lyžařského vleku, zařízení pro výrobu technického sněhu a osvětlení svahu a výstavbou technické infrastruktury (položení kabeláže, potrubí technologické vody, vodovodu a kanalizace a výstavbu jímacího objektu na toku Čeladenka)

- projekt bude obsahovat i plán ozelenění a stabilizace svahu v liniích projektovaných objektů pro zajištění chodu technického zařízení areálu

- vstupní vybavení jímacího objektu pro odběr technologické vody z toku Čeladenka bude provedeno tak, aby byla zajištěna ochrana vodních živočichů – především rybí obsádky a zabraňoval eventuálním průniku vydry říční (Lutra lutra) do odběrného objektu, který by byl pro ni pastí. Týká se to především vstupních česlí, které musí zajistit neprostupnost pro ryby, které se v toku Čeladenka vyskytují, i vydru – největší rozměr vstupních štěrbin může být 1 cm.

- konkrétní umístění budovy technického zázemí lyžařského vleku bude konzultováno s orgánem ochrany přírody (Správou CHKO Beskydy)

- pro ochranu systému Natura 2000 bude speciálně provedeno

  - před zahájením prací bude proveden biologický doprůzkum ve spodní části sjezdový a v okolí toku Čeladenka zaměřený na zjištění oměje tuhého moravského (Aconitum firmum ssp. moravicum) v místech projektovaných stavebních prací a v případě potvrzení výskytu bude zajištěna vyjímka z ochranných podmínek tohoto druhu

  - před zahájením prací bude proveden v okolí toku Čeladenka biologický doprůzkum zaměřený na přítomnost obsazené vydří nory a v případě potvrzení přítomnosti vydří rodiny v situaci rozmnožování posunout dobu výstavby objektů v okolí vodního toku

b) opatření v průběhu výstavby investičního záměru

- organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlučné práce a práce spojené s emisemi do ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu

- hlučné práce budou prováděny v denní době

- zahájení prací bude směrováno do období do II. poloviny léta s ohledem na potřebu potřebné stabilizace dotčeného svahu před zimní sezónou a s ohledem na ochranu jednotlivě odstraněných dřevin pro upevnění horní (vratné) stanice lyžařského vleku

- na plochách bude prováděna údržba zeleně tak, aby byl svah před zimní sezónou stabilizován a narušená společenstva budou uvedena po výstavbě do původního stavu

- umístění prvků a zařízení staveniště, felonií zeminy a stavebního materiálu bude konzultováno se Správou CHKO Beskydy

- práce budou prováděny s ohledem na omezení erozních jevů na svahu i po skončení stavebních prací (je nutno uvážit potřebu stabilizace svahu), s použitím vhodných mechanismů a postupů, které budou šetrné k životnímu prostředí

- stavební práce nebudou prováděny v období, kdy může dojít k poškození biotopu vlivem pohybu stavebních mechanismů po současném lučním biotopu

- hloubení patek lanových podpěr, sloupů osvětlení svahu a stanovišť sněžných kanonů i pro hloubení výkopů pro liniové prvky infrastruktury lyžařského areálu bude prováděno šetrným způsobem, případně manuálně. Nebudou používány těžké stavební mechanismy, při betonážních a stavebních pracích technické budovy vleku i jímacího objektu pro technologickou vodu bude zajištěno, že stavební činnost nepoškodí okolní stanoviště. V případě výskytu nepříznivých stavů bude poškozená část přírody neprodleně ošetřena

- terénní úpravy spojené se sejmutím ornice se omezí pouze na plochy vlastních staveb, při uvedení poškozených míst do původního stavu bude respektován charakter materiálu, který bude pokládán na místa poškozená výkopy v odpovídajících vrstvách (ornice a podorniční vrstva) pro restauraci současného stavu lokality

- pro ochranu systému Natura 2000 bude zajištěno

  - mělké tůně, které jsou biotopem kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), nebudou zaváženy ani zasypávány přebytečnou zeminou

- v rámci výstavby bude zajištěno i zneškodnění odpadů z minulé doby, které se na lokalitě v současné době nalézají

c) opatření v průběhu provozu investičního záměru

- případný výskyt erozních jevů vlivem provozu lyžařského vleku bude ošetřen a narušená místa budou stabilizována

- reprodukce hudby bude soustředěna poblíž spodní stanice lyžařské lanové dráhy, reproduktory budou nasměrovány tak,a by hluk neovlivňoval nepřiměřeně okolí areálu, ve večerní době nebude hudební produkce provozována,

- údržba technologických částí lyžařského vleku, infrastruktury lyžařského svahu a technické budovy bude prováděna ve spolupráci s odbornou firmou která zajistí i odvoz vzniklého odpadu

- provozní řád zařízení zajistí, aby provoz zařízení probíhal pouze po dobu, kdy je možno zajistit na lyžařském svahu dostatečnou sněhovou pokrývku

- v případě nedostatku sněhu nebo nemožnosti zajistit souvislou pokrývku bude provoz zařízení přerušen

- zajištění potřebného průtoku v toku Čeladenka (Q330) bude vzhledem k provozu zasněžování lyžařského svahu prioritní

- bude zajištěna likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou

- pro ochranu systému Natura 2000 bude provozním řádem lyžařského areálu stanoveno:

  - bude obhospodařována vegetace na ploše lyžařského svahu kosením a odstraňováním biomasy z lokality, event. pasením ovcemi

  - doba večerního provozu bude omezena do 21 hod. z důvodu ochrany volně žijícího vlka (Canis lupus)

  - z důvodu ochrany rysa ostrovida (Lynx lynx) budou v době jarního vodění mláďat rysa (duben) omezeny hlučné a rušivé aktivity v lyžařském areálu Čeladná, večerní provoz bude provozován bez reprodukované hudby a ukončen ve 21hod, tato omezení jsou stanovena i z důvodu ochrany tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) a puštíka bělavého (Strix uralensis)

d) opatření po skončení životnosti zařízení

- technologie dopravního lyžařského zařízení bude rozebrána a vzniklý kovový odpad bude materiálově využit

- plocha lyžařského vleku bude převedena k původnímu účelu

## D V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Neurčitosti zpracování Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2000 Sb. vyplývají z neznalosti některých detailních specifik připravovaného projektu – například záměru prodloužení trasy lyžařského vleku při zachování současné délky lyžařské stopy. Předpokládá se však převedení na biotop, který odpovídá okolním plochám a který je v podmínkách lyžařského svahu dostatečně stabilní.

Pro zajištění potřebných informací o lokalitě, investičním záměru a oživení plochy, která je pro investiční záměr „Sjezdová dráha Čeladná“ určena, byl na lokalitě proveden terénní průzkum zaměřený na její biologické hodnocení. Tento biologický průzkum byl proveden v podzimním období a byl doplněn o hodnocení jarního aspektu na lokalitě. Jako významný podklad pro hodnocení vlivu záměru "Sjezdová dráha Čeladná" na životní prostředí bylo využito autorizované hodnocení vlivu záměru na prvky systému Natura 2000. Pro hodnocení vlivů investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ byly zajištěny i z pohledu ochrany systému evropských chráněných území (Natura 2000) potřebné konzultace a jednání pro zajištění souladu investičního záměru s materiály územně plánovací dokumentace vztahující se k dotčenému místu. Pro posouzení možností výroby technického sněhu byla zajištěna data o průtocích v toku Čeladenka. Oznámení bylo zpracováno s použitím citovaných podkladů.

### Použité podklady.

- Aichele D. /M. Golteová - Bechtleová: Co tu kvete? Kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě, Nakladatelství Ikar spol. s r.o., Praha 1996

- Anonymus, 2001: Příručka o květnatých loukách a přírodních rostlinách v krajině i na zahradě. Planta Naturalis, 67 str.

- Culek M., (ed) a kolektiv, 1998: Biogeografické členění České republiky, ENIGMA, Praha 1998

- Čihař J. a kolektiv, 2002: Příroda v České a Slovenské republice, ACADEMIA, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha 2002

- Dostál, J., 1958: Klíč k úplné květeně ČSR, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1958

- Frieling H., 1993: Co zde létá. Naši ptáci, jejich vejce a hnízda, Vydavatelství a nakladatelství Blesk, Ostrava 1993

- Guth J. (2002): Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (3.vydání). - AOPK ČR, Praha.

- Hecker U.,: Stromy a keře, REBO PRODUCTIONS, Praha 2003

- Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

- KÚ Moravskoslezského kraje Ostrava, 2001: Územní plán VÚC Beskydy

- KÚ Moravskoslezského kraje, 2003: Územní generel infrastruktury cestovního ruchu v Beskydách – návrh řešení.

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2006: Vyjádření k investičnímu záměru „Sjezdová dráha Čeladná“,  č.j. MSK 145341/2006 ze dne 11.09.2006

- Križo M., E. Križová, R. Bies, J. Viewegh, 1996: Atlas rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze – lesnická fakulta, Praha 1996

- Lippert W., Dieter Podlech: Kapesní atlas KVĚTINY, Nakladatelství Slovart, Praha 2002

- Obecní úřad Čeladná, 2006: Potvrzení souladu investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ s ÚPD. Č.j. 1316/2006 ze dne 30.10.2006

- Obec Čeladná, 2004: Územní plán obce, změna č. VII – návrh řešení

- Obec Čeladná, 2006: rekonstrukce a rozšíření lyžařského vleku Čeladná – vyjádření, č.j. 670/2006 ze dne 31.5.2006

- PHA atelier, 2006: Ski areál Čeladná, modernizace stávající sjezdovky – I. etapa. Dokumentace k územnímu řízení, HIP J. Kaas, technické zpráva a dokumentace jednotlivých SO a PS. PHA atelier. S.r.o., Praha

- Plíva K.,  1980: Diferencované způsoby hospodaření v lesích ČR. SZN Praha

- Plíva K., Žlábek I., 1989: Provozní systémy v lesním plánování. SZN Praha

- Pokorný J., 1963: Jehličnany lesů a parků, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1963

- Pokorný J., Fér F., 1964: Listnáče lesů a parků, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1964

- Povodí Odry, 2006: Ski areál Čeladná – stanovisko správce vodního toku k investičnímu záměru, č.j. 11138/923/27/2006 ze dne 03.10.2006

- Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v r. 2000). - Příroda 18: 1-166.

- Quitt, 1990: Meteorologický atlas ČR

- Skácel, 2006-7: Terénní šetření spojené s dokumentací lokality – říjen 2006, duben 2007.

- SmVaK, 2006: Rekonstrukce a rozšíření lyžařského vleku Čeladná, č.j. 9773/V004781/P/2006/MI ze dne 14.6.2006

- Skalický in Hejný et Slavík: Květena ČR, Praha 1988

- Stalmachová B. (2002): 25-22-09, 25-22-14 (ZM 1: 10 000), závěrečná zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. - [Ms., 18 pp. Depon. in: AOPK ČR, Praha].

- Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a další environmentální legislativa

# Část E. Porovnání variant řešení záměru

Investorský záměr je technicky po konzultacích mezi orgánem ochrany přírody a investorem rozvíjen jako jednovariantní.

Lokalitní varianty nebyly uvažovány, neboť se jedná o využití  plochy, která je pro tento specifický účel využívána v souladu s platnou legislativou již v současnosti. Proto nebylo nutno uvažovat varianty lokalitní ani technologické, neboť pro budoucí provoz bude využíváno nové technické vybavení umístěné ve stopě stávajícího lyžařského vleku, technologie je zvolena obdobná jako se již na lokalitě vyskytuje, pouze s moderní výbavou a výkonem odpovídajícím současným technickým parametrům těchto dopravních zařízení.

Druhé posouzení je možné jako „nulová varianta“, tedy ponechání současné situace bez investičního záměru. Uvedené řešení by způsobilo konzervaci současného stavu a omezení možnosti zkvalitnění nabídky služeb pro zimní využívání lyžařského areálu Čeladná.

# Část F. Doplňující údaje

Mapová příloha se zákresem záměru je uvedena v přílohách (příloha č. 1 - 3).

Biologické terénní šetření lokality bylo zpracováno na základě jednoho terénního průzkumného dne v listopadu 2006 a posouzení jarního aspektu na lokalitě v dubnu 2007. Vzhledem k využívání lokality stejným způsobem jako doposud v její současné rozloze a vzhledem k charakteru plochy využívané pro zimní lyžařské aktivity, ovlivněné současným způsobem zemědělského hospodaření, nebylo potřebné další podrobnější průzkum provádět.

# Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Investiční záměr: SKI areál Čeladná, modernizace stávající sjezdovky – I. etapa  (dále pouze „Sjezdová dráha Čeladná“)

Investor: Conti Real Čeladná, s.r.o., Praha

Cílem projektu investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ v lokalitě, která je již tradičně lyžařsky využívaná a má pro uvedené vyžití zajištěny již v současnosti vhodné podmínky po stránce topografické i po stránce využitelného krajinného potenciálu je modernizace současného lyžařského vleku záměnou za moderní dopravní zařízení a vybudování potřebné infrastruktury pro zvýšení standardu nabízených služeb – budovy technického zázemí, osvětlení lyžařského svahu a výrobu technického sněhu. Tomuto záměru odpovídá i projektovaná činnost na lokalitě.

V současné době je v lokalitě provozován zmíněný zastaralý lyžařský vlek, který využívá dostupnou kapacitu sousedního střediska pro parkování automobilů a sociální a stravovací služby. Tento stav zůstane i do budoucna nezměněn. Investiční záměr počítá s vybudováním lanových v počtu 8 ks, s horní (vratnou) a spodní (poháněcí) stanicí lanové dráhy, s vybudování budovy technického zázemí lyžařského vleku a s doplněním infrastruktury – osvětlení svahu a zařízením pro výrobu technického sněhu včetně jímacího objektu na toku Čeladenka, položení vodovodu, kanalizace a elektrického vedení.

Kapacita lyžařského areálu i současný počet parkovacích míst zůstanou zachovány, zvýší se bezpečnost a přepravní rychlost zařízení, která se projeví především ve zkrácení čekací doby na spodní stanici lyžařského vleku.

Stavba nepřepokládá mýcení dřevinného porostu, předpokládá však stabilizaci postižených míst po zemních pracích, montáži nového lyžařského vleku a instalaci technologie zasněžování a osvětlení svahu. Plocha sjezdařské lyžařské dráhy se investičním záměrem „Sjezdová dráha Čeladná“ oproti současnosti nezvýší.

Areál se nachází v CHKO Beskydy ne hranici II. a III. zóny ochrany, ze hlediska systému Natura 2000 leží lokalita záměru "Sjezdová dráha Čeladná" v území ptačí oblasti Beskydy a nalézají se na ní stanoviště i druhy, které jsou předmětem zájme Evropských společenství. Území spadá do CHOPAV Beskydy (chráněná oblast přirozené akumulace vod), nejbližším prvkem ÚSES je nadregionální biokoridor Lysá hora – Kněhyně a nadregionální biocentrum v oblasti vrcholu Kněhyně, které jsou situovány mimo záměr "Sjezdová dráha Čeladná" (viz mapa v příloze). Jiné limity z hlediska ochrany životního prostředí se na lokalitě nevyskytují, pro uvedené prvky a zájmy ochrany přírody jsou v příslušné pasáži „Oznámení“ stanoveny podmínky pro jednotlivé fáze životního cyklu investičního záměru "Sjezdová dráha Čeladná", aby byly negativní vlivy na životní prostředí vyloučeny, případně minimalizovány a odpovídajícím způsobem kompenzovány.

Na základě odhadu vlivů investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ na životní prostředí je možno usoudit, že realizace investičního záměru při plnění stanovených podmínek a opatření pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví je z hlediska ochrany přírody a životního prostředí přijatelná. Podmínkou přijatelnosti je zachování současného charakteru plochy lyžařského svahu a zajištění požadovaných způsobů a postupů obhospodařování plochy trvalých travních porostů po ukončení stavební činnosti. Krajinný ráz zůstane nezměněn, investiční záměr "Sjezdová dráha Čeladná" se v tomto směru neprojeví.

Z hlediska ochrany životního prostředí je však nutno průběhu jednotlivých fází přípravy a realizace investičního záměru respektovat opatření a podmínky uvedené v příslušné kapitole Oznámení (D IV.) a zejména požadavky stanovené pro zajištění ochrany systému Natura 2000, eventuálně pro kompenzaci lokálních nepříznivých vlivů provozu záměru "Sjezdová dráha Čeladná" zahrnout do provozního řádu zařízení..

Datum zpracování oznámení:

21. květen 2007

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

RNDr. Alexander Skácel, CSc., Průkopnická 24, 700 30 Ostrava

Tel.: 777 674 897, e-mail: skacel.alex@seznam.cz

Podpis zpracovatele dokumentace:

Ing. Petr Kulík, Masarykova 38, 738 01 Frýdek – Místek

Tel.: 736 285 444

# Část H. Přílohy

- Mapová situace lokality a situování investičního záměru „Sjezdová dráha Čeladná“ v širším okolí

- Podrobná situace lokality

- Mapový výřez lokality – VÚC Beskydy

- Vedení ÚSES v lokalitě Čeladná

- Cílový stav záměru „Sjezdová dráha Čeladná“

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu záměru "Sjezdová dráha Čeladná" se schválenou územně plánovací dokumentací, vyjádření správce vodního toku Čeladenka, správce vodovodu a kanalizace k záměru "Sjezdová dráha Čeladná"

- Postavení lokality v dokumentaci Natura (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), autorizované hodnocení vlivu záměru na prvky ochrany (Ing. I. Machar, PhD.)

- Biologické hodnocení lokality

- Fotografické přílohy

Foto č. 1: plocha současné sjezdařské dráhy – pohled zespodu

Foto č. 2: plocha současné sjezdařské dráhy – pohled shora

- Pověření zástupce oznamovatele (ing. Eva Koděrová)