MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 20. února 2008

Č.j.: 12862/ENV/08

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

ve znění pozdějších předpisů

I. Identifikační údaje

Název záměru:                                   Povrchové  úpravy  ve  VP, a.s. Frýdek – Místek – rozšíření výroby elektroplechů

Kapacita (rozsah) záměru:               Zvýšení výroby anizotropní oceli pro výrobu trafoplechů (GO ocel) ze stávajících 20 700 t/rok na 60 000 t/rok, což odpovídá 50 600 900 m2 upravené plochy ročně, a zvýšení výroby izotropní oceli pro výrobu dynamoplechů (NGO ocel) ze stávajících 11 000 t/rok na 31 500 t/rok, což odpovídá 16 470 600 m2 upravené plochy ročně.

Umístění záměru:	             kraj: 	Moravskoslezský

obec: 	Frýdek - Místek                                                                                                                                            	             k.ú.:	Frýdek

Termín zahájení:			 2. čtvrtletí 2008

Termín ukončení:                              2. čtvrtletí 2009

Obchodní firma oznamovatele: 	 VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

IČ oznamovatele:		            14613581

Sídlo oznamovatele:	             Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek - Místek

II. Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení	Ing. Libor Obal

a současně dokumentace:	osvědčení odb. způsobilosti č. j. 1633/279/OPV/93

platnost prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 42639/ENV/06

Datum předložení oznámení:      5.9.2007

V závěru zjišťovacího řízení bylo stanoveno, že oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, proto dokumentace nebyla samostatně zpracována.

Zpracovatel posudku:       	Ing. Vladimír Rimmel

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3108/479/OPVP/93

platnost prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 34063/ENV/06

Datum předložení posudku:	18.12.2007

Veřejné projednání:	Veřejné projednání ve smyslu ustanovení § 17 zákona        č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí           a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebylo v souladu s ustanovením § 9 odst. 9 zákona uskutečněno, protože příslušný úřad neobdržel nesouhlasné vyjádření k dokumentaci ani k posudku.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Dne 3.10.2007 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu  státní správy IX (dále jen „příslušný úřad“) rozeslalo kopie oznámení dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření a zahájilo zjišťovací řízení.

- Dne 10.10.2007 byla zveřejněna informace o oznámení záměru vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

- Dne 12.12.2007 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, ve kterém stanovil, že oznámení podle přílohy č. 4 zákona není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci a téhož dne pověřil zpracováním posudku Ing. Vladimíra Rimmla, držitele autorizace ve smyslu § 19 zákona.

    - Dne 27.12.2007 příslušný úřad rozeslal posudek dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

    - V souladu s § 9 odst. 9 zákona nebylo uskutečněno veřejné projednání, neboť příslušný úřad neobdržel nesouhlasné vyjádření k dokumentaci ani k posudku.

Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku považuje oznámení, resp. dokumentaci o hodnocení vlivů stavby     na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) za akceptovatelnou a zpracovanou v souladu     s požadavky  přílohy č. 4 k zákonu.

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování podmínek tohoto stanoviska.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek – Místek

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

III. Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Zpracovatel posudku konstatuje, že po prostudování dokumentace, včetně všech příloh, doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, na základě znalosti areálu a terénní prohlídky zájmového území lze vlivy záměru „Povrchové úpravy ve VP, a.s. Frýdek-Místek – Rozšíření výroby elektroplechů“ na životní prostředí charakterizovat takto:

Zvýšení kapacity povrchových úprav ve VÁLCOVNÁCH PLECHU, a.s. nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Jako nejvýznamnější vlivy tohoto záměru na životní prostředí byly identifikovány             a hodnoceny hluk a emise znečišťujících látek do ovzduší.

Hluk bude produkován vzduchotechnikou pro odsávání odpadních plynů z provozu technologií. Nárůst hluku je oproti současnému stavu zanedbatelný.

Zdrojem emisí budou zejména pece pro vysokoteplotní žíhání a nanášecí linka. Vzhledem k používání zemního plynu jako paliva a instalaci účinného odprašování, lze předpokládat,   že během provozu budou dodržovány emisní limity a ani imisní limity nebudou překračovány. Nárůst imisní zátěže bude pro danou lokalitu akceptovatelný.

Zdraví obyvatel okolní zástavby nebude provozem stavby ohroženo, stavba se nachází     v dostatečné vzdálenosti od okraje sídlištních celků.

Doprava související s navýšením výroby vzroste řádově v jednotkách nákladních vozidel za den, pro přepravu materiálu a výrobků bude využívána zejména železniční doprava           na stávající železniční vlečce.

Technologické odpadní vody z procesu výroby budou stejně jako stávající odváděny       do kanalizačního systému a směřovány na neutralizační stanici a čistírnu odpadních vod.

Realizací záměru nedojde k záboru žádné půdy. Nebude dotčena zemědělská půda          ani pozemky určené k plnění funkcí lesa. Stejně tak se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchové a podzemní vody, stavba je zajištěna proti úniku znečištěných vod.

Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k poškození krajinného rázu, lokalita se nenachází v ochranných vodohospodářských pásmech.

V předmětné oblasti se nevyskytují žádné jiné chráněné prvky složek životního                 a přírodního prostředí.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Technické a technologické řešení posuzovaného záměru bude tvořeno stávajícími, modernizovanými i novými technologickými celky. Navrhované technické řešení odpovídá současným požadavkům na nejlepší dostupné technologie a z hlediska vlivů na životní prostředí je lze pokládat za vyhovující. Modernizované zařízení splňuje požadavky dané technickými i právními normami.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Vstupní informace a použité metody hodnocení předkládané dokumentace jsou dostatečné a jsou zpracovány na standardní úrovni.

Součástí dokumentace je návrh souboru opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí, resp. maximální eliminaci negativních složek. Tento soubor byl doplněn zpracovatelem posudku na základě vlastních připomínek a vyjádření účastníků procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí          a je zapracován do podmínek pro udělení souhlasného stanoviska.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl předložen v jedné aktivní variantě. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí prokázalo, že navrhované řešení je akceptovatelné.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku:

Seznam všech vyjádření je uveden výše ve II. části tohoto stanoviska.

K dokumentaci obdržel příslušný úřad celkem 7 vyjádření, z nichž  pět vyjádření požaduje doplnění některých údajů v dalším stupni přípravy záměru a dvě vyjádření nemají k záměru připomínky. Oprávněné požadavky, vyplývající z  těchto vyjádření, jsou integrovány             do podmínek tohoto stanoviska. Příslušný úřad neobdržel ke zveřejněné dokumentaci žádné vyjádření občanů, občanských sdružení nebo iniciativ.

Všechny připomínky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci byly zpracovatelem posudku dostatečně vypořádány v  V. kapitole posudku.

K posudku obdržel příslušný úřad v zákonné lhůtě vyjádření následujících subjektů:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší.

Obdržená vyjádření jsou bez připomínek.

Stanovisko:

Na základě dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

## SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„Povrchové úpravy ve VP, a.s. Frýdek – Místek – rozšíření výroby elektroplechů“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení, pokud nebudou do té doby splněny.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku se  k realizaci doporučuje varianta záměru navržená v dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí při splnění následujících podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska

- Pro fázi přípravy:

- Vybrat dodavatele, který dodá kompletní technickou dokumentaci a podklady                    k jednotlivým zařízením, včetně řídícího systému procesu s blokováním hladin a teplot.

- Technologický proces navrhnout tak, aby byl minimalizován vznik odpadů.

- Pro velký zdroj znečišťování ovzduší v rámci stavebního řízení předložit odborný posudek v souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší, ve znění prováděcí vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., hodnotit plnění emisních limitů, kategorizaci zdroje znečišťování, způsob měření emisí a plnění dalších podmínek ochrany ovzduší. V posudku, zpracovaném autorizovanou osobou, budou podrobněji specifikovány parametry zařízení na záchyt škodlivin (kapénkový odlučovač) a závislost tenze par nad jednotlivými pracovními roztoky na teplotě.

- Pro fázi výstavby:

- Zajistit požadované atesty a revize instalovaných zařízení, zejména těsnosti nádrží           na nebezpečné látky a na manipulační plochy. Zajistit kontrolu provedení stavby stáčiště   a havarijní vany.

- Před naplněním technologie nebezpečnými látkami provést funkční odzkoušení zařízení a těsnosti zařízení včetně těsnosti čerpadel a tras (s použitím vody).

- Zajistit precizní provedení všech stavebních a montážních prací.

- Zajistit dokonalou technologickou a pracovní kázeň na všech úsecích budované technologie.

- Hlučnost během celého období výstavby bude minimalizována omezením doby nasazení zdrojů hluku ve venkovním prostředí na dobu nezbytně nutnou, a to pouze v době           od 7,00 do 19,00 hod.

- Staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (např. VAPEX, CHEZACARB).

- K zamezení emisí prachu v době výstavby zajistit:

  - řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež  vykazují sklony k prášení;

  - udržování čistoty příjezdových komunikací zkrápěním;

  - udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a dalších mechanizmů.

III. Pro fázi provozu:

- Při provozu dodržet zejména podmínky pro minimalizaci provozních úniků závadných      a nebezpečných látek a dále základní požadavky pro manipulaci s jednotlivými nebezpečnými látkami ve vztahu k možným havarijním únikům:

  - Kyselina sírová technická – dodržení podmínek pro dopravu a pro manipulaci           s přepravními obaly (max. objem 1 m³). Manipulace s kyselinou na manipulačních plochách, zajištění skladování kontejneru s kyselinou ve vyhovujících skladech (např. příruční sklad výrobny), popřípadě na lince moření (v záchytné vaně).

  - Mořící lázně - dodržení podmínek při manipulaci na lince, zejména dodržení pracovní teploty a množství kapaliny.

  - Upotřebené mořící lázně - dodržení podmínek skladování v příručním skladu           a následně podmínek stáčení na určeném stáčišti. Pro převoz používat dopravní mechanizmy v souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných věcí.

  - Činidla pro fosfatizaci - dodržení podmínek pro skladování (příruční sklad), popř.    při manipulaci na lince (umístění nad záchytnou vanou linky). Dodržení pracovních podmínek při doplňování činidel do fosfatizační lázně.

  - Emise s obsahem aerosolu kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové – dodržení teplotních podmínek na lince, zajištění funkce kapénkového odlučovače.

- Pro zajištění požadavků na provoz zařízení je nutno mj. vypracovat a zajistit :

- Vypracovat provozní pokyny pro obsluhu (pracovní instrukce).

- Vypracovat pravidla pro manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami                 a přípravky (látky žíravé) a projednat je s příslušným orgánem veřejného zdraví.

- Provést kategorizaci prací na pracovišti.

- Aktualizovat „Plán opatření pro případ havárií ve vodním hospodářství“ a zajistit jeho schválení vodoprávním orgánem.

- Zajistit provádění předepsaných zkoušek, revizí a školení pracovníků.

- Splnit podmínky pro provoz velkého zdroje znečišťování ovzduší, zajistit autorizované měření emisí.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být          na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3  a ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku