MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10   PRAHA 10 - Vršovice,Vršovická 65

odbor výkonu státní správy IX

Pracoviště:  OSTRAVA , 702 00 Ostrava,  Čs.  legií  5

V Ostravě dne  14. 4. 2005

Č.j.: 580/935/09/A-20/2004/05

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.                                     (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

# Identifikační údaje:

Název:                                     TSR  CZECH  REPUBLIC  s.r.o. –  Sběr a výkup kovových              odpadů, sběrna Ostrava

Kapacita (rozsah) záměru:	Sběrna kovového odpadu je určena pro sběr, výkup, krátkodobé skladování, lisování, nakládku a odvoz kovového odpadu k dalšímu zpracování.

Počáteční kapacita záměru:   -   105 t/den   železa

20 t/den   barevných kovů

Cílová kapacita záměru:        -   400 t/den   železa

50 t/den   barevných kovů

Charakter záměru:            	Oznamovatel má záměr provozovat  sběrnu kovového odpadu v  areálu s  železniční vlečkou, jehož vlastníkem jsou České dráhy, a.s. – Správa dopravní cesty Ostrava (areál byl v minulosti využíván společností INTRAS jako kontejnerové překladiště).

Umístění: 	kraj:              Moravskoslezský

obec:             Ostrava

kat. území:     Přívoz

Zahájení: 	II. pololetí 2005

Ukončení:                                  II. pololetí 2005

Oznamovatel:	                       TSR  CZECH  REPUBLIC  s.r.o.

Vážní  957, 500 03 Hradec Králové

IČ:    40614875

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ve zjišťovacím řízení  posuzovaného záměru byla příslušnému úřadu doručena následující vyjádření: Ministerstva životního prostředí, odboru odpadů (MŽP, OODP), Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod (MŽP, OOV) Ministerstva životního prostředí odboru ochrany ovzduší (MŽP, OOO), České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava (ČIŽP), Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v  Ostravě (KHS) a  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (KÚ MSK, ŽPZ).

Připomínky k oznámení ve vyjádřeních  se týkají:

- problematiky nakládání s  odpady v etapě vlastní výstavby sběrny a posouzení souvislosti se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje,

- problematiky sekundární a primární prašnosti z operací zajišťujících nakládání s kovovým odpadem a plošných emisí tuhých znečišťujících látek,

- problematiky imisní zátěže dotčené obytné lokality NOx a benzenem.

Jedná se o připomínky KÚ MSK, ŽPZ, MŽP, OODP, KHS a MŽP, OOO, které  lze vypořádat v rámci zpracování posudku.

Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Na  základě zhodnocení všech  připomínek       je vydán závěr zjišťovacího řízení.

Závěr:

Záměr „TSR CZECH REPUBLIC  s.r.o. –  Sběr a výkup kovových odpadů, sběrna Ostrava“ naplňuje dikci  bodu 10.2, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo podle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,                  že předložené  oznámení s  náležitostmi podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.

Všechny připomínky vyplývající z doručených vyjádření budou vypořádány v rámci zpracování posudku a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy       ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

##### Ing. Helena Čížková, Ph.D.

ředitelka odboru

Přílohy :

-      kopie vyjádření  KÚ MSK, ŽPZ ze dne 7.2.2005

-     kopie vyjádření  KHS ze dne 10.2.2005

-     kopie vyjádření  ČIŽP ze dne 20.1.2005

-     kopie vyjádření  MŽP, OOV ze dne 18.1.2005

-     kopie vyjádření  MŽP, OODP ze dne 7.2.2005

-     kopie vyjádření  MŽP, OOO  ze dne 27.1.2005