Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy 3 zákona č. 100/01 Sb.

ve znění zákona č. 93/04 Sb.

VD Rozkoš

Zvýšení ochranné funkce nádrže

přítok, odtok

oznamovatel:

Povodí Labe s.p.

(červenec 2004 )

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy 3 zákona č. 100/01 Sb.

ve znění zákona č. 93/04 Sb.

VD Rozkoš

Zvýšení ochranné funkce nádrže

přítok, odtok

Zhotovitel:

ECO-ENVI-CONSULT

Sladkovského 111

516 01 Jičín

Oprávněná osoba:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

Bělehradská 292                                			Sladkovského 111

530 09 Pardubice                               			506 01 Jičín

tel.: 603483099                           			493523256

466260219

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

(červenec 2004 )

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy 3 zákona č. 100/01 Sb.

ve znění zákona č. 93/04 Sb.

VD Rozkoš

Zvýšení ochranné funkce nádrže

přítok, odtok

Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb.  vypracovali:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

RNDr. Milan Macháček, EKOEX Jihlava

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/01 Sb., č.osvědčení 6333/246/OPV/93

RNDr. Vladimír Faltys

(Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pro obor „OCHRANA PŘÍRODY“, odvětví botanika)

Ing. Martin Šára

#### RNDr. Helena Faltysová

(červenec 2004 )

OBSAH:

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

A.I.  Obchodní firma	5

A.II.  IČO	5

A.III.  Sídlo	5

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

B.I.  Základní  údaje	6

B.I.1. Název záměru:	6

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3.  Umístění záměru	6

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	6

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru	6

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	11

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků	11

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k zák.č.100/2001 Sb.	12

B.II. Údaje o vstupech	14

B.II.1.  Půda	14

B.II.2. Voda	15

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	15

B.II.4. Nároky na dopravu	16

B.III. Údaje o výstupech	17

B.III.1.  Ovzduší	17

B.III.2.  Odpadní vody	20

B.III.3.  Odpady	20

B.III.4.  Hluk, vibrace	21

B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	22

C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	23

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	23

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	24

C.2.1.Ovzduší	24

C.2.2. Voda	26

C.2.3. Půda	27

C.2.4. Geofaktory životního prostředí	28

C.2.5. Fauna a flora	29

C.2.6. Územní systém ekologické stability, ekosystémy a krajinný ráz	32

C.2.7. Ostatní charakteristiky	33

D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	36

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	36

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo	36

D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí	37

D.1.2.1. Vlivy na ovzduší	37

D.1.2.2. Vlivy na vodu	38

D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí	40

D.1.2.4. Vlivy na půdu	40

D.1.2. 5. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy	42

D.1.2. 6. Vlivy na architektonické a historické památky	46

D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	46

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	46

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	47

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	50

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	50

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	50

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	52

H. PŘÍLOHA	56

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A.I.  Obchodní firma

Povodí Labe s.p.

## A.II.  IČO

70890005

## A.III.  Sídlo

Povodí Labe s.p.

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

## A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

oznamovatel:

Ing. Jiří Kremsa

technický ředitel

tel.: 495411452

e-mail: labe@pla.cz

projektant:

Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Ing. Jaroslav Jakoubek

Na Lánech 81

Pracoviště Rokycanova 114/IV

566 01 Vysoké Mýto

tel.: 461523691

e-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

## B.I.  Základní  údaje

### B.I.1. Název záměru:

VD Rozkoš, zvýšení ochranné funkce nádrže – přítok, odtok

### B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru

### Cílem této stavby je navrhnout opatření mající za cíl zvýšit kapacitu přivaděče na 150 m3.s-1 a pro nutný přiváděný průtok na jez  zajistit vzdutou hladinou v Úpě nežádoucí vybřežení do pravostranné inundace. Dále se jedná o zvýšení kapacity potoka Rozkoš na požadovaný průtok 10 m3.s-1 při respektování požadavku  minimalizace zásahů do okolních pozemků.

### B.I.3.  Umístění záměru

Katastrální území:	Ratibořice, Zlíč, Městec u Nahořan, Veselice nad Metují

Obec:  		Česká Skalice, Velká Jesenice, Nahořany

Kraj: 				Královehradecký

### B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr svým charakterem nevytváří předpoklad kumulace s jinými záměry, které by z hlediska synergických vlivů mohly výrazněji ovlivnit parametry  jednotlivých složek životního prostředí.

### B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Stavba je vyvolána požadavkem investora zajistit vyšší efektivnost nádrže Rozkoš, což spočívá ve zkapacitnění Rozkošského potoka, aby mohlo dojít k vyššímu nadlepšování průtoků níže v povodí, či včasným upouštěním a vyprázdněním retenčního prostoru pak zvýšit ochrannou funkci nádrže. Aby bylo možné v rámci ochrany níže ležícího území podchytávat, respektive přivádět větší průtoky z Úpy do nádrže stávajícím přivaděčem, je nutné tento v horním úseku navýšit hrázkami a v důsledku vyšších ztrát při odbočování vody do přivaděče pak zvýšit břehové pilíře jezu a nad strojovnou pravobřežního pilíře zřídit vstupní objekt. Pro účelné zajištění nátoku přivaděče je pak nutné na navazujícím úseku pravobřežní hrázky Úpy tuto od jezu proti proudu zvýšit.

### B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru

### Na Rozkošském potoce bude provedeno odstranění stávajícího mostu pod příkopem a provedení nového vtokového čela ponechávaného mostu, na trase bude zrušen Jamborův jízek a nahrazen vakovým jezem. V dolním úseku Rozkošského potoka bude levá strana ohrázkována v délce 149 m zvýšenou podezdívkou plotu a v délce 102 metrů zvýšením zemního tělesa hrázky. Během úpravy koryta Rozkošského potoka dojde ke dvěma přeložkám kabelů Telecomu a jedenkrát k přeložce trubního vedení vodovodního řadu, v úseku úpravy potoka dojde k úpravám stávajících výústí a nátoku odběrného objektu.

### Přivaděč bude ohrázkován v úseku mezi jezem na Úpě a mostem ve Zlíči po levém břehu zídkou délky 301 metrů, po pravém břehu pak zvýšením zemní hrázky v délce 302 metrů. Úsek přivaděče pod mostem ve Zlíči bude po obou stranách ohrázkován zvýšenou betonovou podezdívkou stávajících zídek v délce 61a 57 m.

### Současná pravá hrázka Úpy nad jezem v délce 560 m bude zvýšena s opětovným vytvořením zpevněného přejezdného povrchu obslužné komunikace, v jejím zakončení pak bude navazovat inundační přeliv délky 50 m v místě stávající navýšené cesty.

Součástí akce je i zvýšení obslužné lávky jezu na Úpě spolu s pomístním navýšením jeho břehových pilířů. Nad pravým břehovým pilířem bude vstup do strojovny navýšen nízkou nadzemní zastřešenou stavbou, do které bude osazena ventilace strojovny.

Stavba se člení na následující stavební objekty:

SO – 01	Rozkošský potok

SO – 02	Přivaděč

SO – 03	Úpa

SO – 04	Jez

SO – 01 Rozkošský potok

Rozkošský potok od říčního kilometru 0,020 po říční kilometr 3,415 se v této délce upravuje v jeho příčném průřezu.

Rozkošský potok

Dolní úsek po říční kilometr 0,293 , tedy po výtok ze stávajícího mostu ve Veselici bude ve dně pročištěn, upraven na šířku dna 5 m a svahy 1:1,5, v úseku nad tímto mostem pak na šířku dna 7 m. Rozšíření průtočného průřezu koryta nemá vliv na dispoziční uspořádání potoka, čímž nedochází k potřebě záboru okolních pozemků. S ohledem na vymílací rychlosti během průtokových režimů v korytě se navrhuje opevnění dna makadamem a fixování patek svahů kamennou rovnaninou. Svahy nad kamennou patkou budou osety. Takto upravený příčný profil Rozkošského potoka bude provádět bez vybřežení a s patřičným zaklesnutím hladiny maximální návrhový průtok QN =  10 m3.s-1.

V místě vyústění Rozkošského potoka do Metuje se nachází dva historické třípolové mosty, jež jsou vzájemně sesazeny, kde dolní, bližší Metuji, slouží k převedení silnice, vyšší, vzdálený Metuje, slouží k převedení příkopu závlahové soustavy. V současné době je tato závlahová soustava zcela mimo provoz a neplánuje se její opětovné využití; hlavní vzdouvací objekt, zajišťující napájení tohoto závlahového příkopu cca 60 m proti proudu Metuje je fyzicky zrušen.

V rámci stavby na základě výše uvedených skutečností se most pod závlahovým příkopem zruší a nahradí se novým vtokovým čelem obdobného charakteru jako na současném výtoku. Napojení zemního profilu koryta na tento mostní profil bude provedeno zděnými kamennými náběhy. V říčním kilometru 0,079 se navrhuje na levém břehu podzemní mikropilotová stěna v délce 7 m mající za cíl zafixovat základy stavby za břehovou hranou. V úseku od rušeného mostu po silniční most v říčním km 0,020 až 0,293 bude provedeno ohrázkování levého břehu proti vzduté vodě z Metuje. Ohrázkování bude korespondovat s nejvyšším místem citovaného mostu v zaústění Rozkošského potoka do Metuje. Technicky je ohrázkování navrženo tak, že dolní úsek vycházející z nově navrhovaného zděného levostranného náběhu mostu bude navazovat na zvýšenou podezdívku oplocení, ne nějž bude pak osazeno původní oplocení. Zbylý úsek po silniční most je ohrázkován zemním tělesem navyšujícím stávající zatravněnou hrázku.

Nad silničním mostem doje ke zrušení tzv. Jamborova jízku, který se nahradí vakovým jezem v celé šíři koryta , jenž při vyšších průtocích bude snižováním přelivné hrany udržovat kótu horního vzdutí na požadované úrovni. Spolu s přestavbou bude nad ním osazen nový vtokový objekt napájecího potrubí a podjezí bude opevněno kamennou dlažbou se zborcenými plochami navazujícími na mostní profil. V říčním kilometru 1,531 se ruší původní vzdouvací práh  již v minulosti nahrazený profilovanou štětovou stěnou s navazujícím zdrsněným skluzem. V říčním kilometru 2,077 podchází Rozkošský potok pod mostem silnice II/285 Městec – Jaroměř. V rámci přestavby tohoto mostu jeho správcem bylo dohodnuto snížení nivelety dna potoka pod mostem na již tímto projektem předepisovanou niveletu s patřičným odlážděním a zafixovanými prahy. V říčním kilometru 2,170 se nachází stávající shybka hlavního vodovodního řadu Velkojesenické s.r.o. S tímto provozovatelem je domluveno přeložení shybky pod nově navrhovanou niveletu potoka. Výše proti proudu v říčním kilometru 2,358 se nachází kabel Telecomu, který bude rovněž výškově posunut pod novou niveletu Rozkošského potoka, zatímco kabel v místě rušeného mostu zavlažovacího systému bude uložen do chráničky a zavěšen na nově prováděné vtokové čelo mostu. Konec úpravy je navržen v říčním kilometru 3,415 pod stávající lávkou s navázáním na současné opevnění. V celém úseku Rozkošského potoka budou v důsledku změny příčného profilu upraveny veškeré stávající výpustné objekty.

SO – 02	Přivaděč

Nekapacitní úsek přivaděče se vyskytuje  v jeho horní trati a lze ho definovat jako úsek od jezu Úpy po ohrázkování obou břehů pod Zlíčským mostem.

přivaděč

Ohrázkování levého břehu po Zlíčským mostem bude v délce 61 m technicky provedeno jako betonová nadezdívka  výšky 40 cm v místě stávající zdi. Po provedení dobetonávky zde bude osazen plot. Na pravém břehu v délce 57 m pod Zlíčským mostem je stávající zídka opět nevyhovující výšky, která v celém svém úseku bude opět převýšena a ještě protažena se zavázáním směrem ke Zlíčskému mostu. V úseku mezi mostem a jezem v délce 301 m bude asfaltová přístupová komunikace levostranné hrázky zvýšena betonovou zídkou v dolním úseku končící v tělese hrázky, u jezu pak v prostoru lávky s nově volenou napříč umístěnou přejezdnou zemní hrázkou. Pro podchycení uzavřených dešťových vod bude navrženou povrchové odvodnění s vpustěmi a zatrubněnou kanalizací vyústěnou do shybky Olešnického potoka. Pravostranná hrázka přivaděče bude v délce 302 m jako zemní v tomto smyslu taktéž převýšena a následně oseta. Tato opatření zajistí kapacitu přivaděče na Q = 150 m3.s-1, což představuje zvýšení o cca 25 – 30 m3.s-1 proti současnému stavu.

SO – 03	Úpa

Pravostranná hrázka Úpy vycházející z pravobřežního pilíře jezu vedená proti proudu v délce 560 m zakončená ve stávající nadsedlané příjezdové cestě k areálu zámku bude navýšena tak, aby nad maximální hladinou při návrhovém průtoku bylo zajištěno minimální převýšení 30 cm. Stávající těleso hráze bude v ploše zpevněné cesty rozpojeno, navýšeno zeminou a se zpětným materiálem z rozpojení uloženého do podkladních vrstev zpevněné konstrukce komunikace opět zpevněno, aby stávající přístupová komunikace byla i nadále průjezdná a plnila svoji funkci. Ukončení hrázky v říčním kilometru 15,323 bude navazovat na nově upravený sjezd již zmíněné nezpevněné cesty, ve které bude vytvořen přejezdný inundační přeliv délky 50 m. Tímto opatřením tak bude zajištěno, že k jezu bude přiváděno při stoletém průtoku průtočné množství 230 m3.s-1 a zbylý průtok 26 m3.s-1 bude procházet inundací.

pravostranná hrázka Úpy

SO – 04	Jez

V tomto stavebním objektu bude řešeno zvednutí obslužné ocelové lávky nad hladinu nátoku do přivaděče za současného prodloužení kabelových vedení uložených na ni. Na levém břehu přivaděče bude lávka osazena na nový betonový blok navazující na již zmíněnou příčnou přejezdnou hrázku, na pravém břehu přivaděče pak bude navýšena exponovaná část břehového pilíře jezu. Původní provizorní hrazení nátoku do přivaděče hradlovou konstrukcí bude zrušeno a hrazení nátoku bude v případě potřeby za oprav a podobně prováděno v patě přenosnými vaky. Pravobřežní pilíř jezu obsahující strojovnu bude taktéž navýšen a vlastní vstup do strojovny – tedy oba otvory – zakryty nadzemní sedlovou stavbou výšky hřebene cca 1,8 m, ve které bude osazeno vzduchové potrubí ventilačního systému nuceného odvětrání strojovny.

situace jezu

Aby bylo možné plně využít hydrotechnicky navrhovanou úpravu přivaděče Úpy a její údolnice, je nutné bezpečně pohybovat pohyblivým uzávěrem jezu i v jeho nejvyšší vztyčené poloze. Tato možnost dle zpracované studie – statického posudku – si vyžádá změnu stávající cévové tyče ze zalomeného profilu do rovného prvku.

Veškeré hydrotechnické výpočty, ze kterých vycházejí navrhovaná a výše popisovaná technická řešení, byly zpracovány výhradně na počítači výpočtovými programy HYDROCHECK 1 a HYDROCHECK 2, které dovolují provádět výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění a výpočty objektů. Hydrotechnické výpočty jsou součástí dokumentace pro územní řízení.

Zemní práce

Zemní práce se týkají výkopů zeminy z pročištění dna Rozkošského potoka a při rozšiřování průtočného profilu. Předpokládané množství vytěžené zeminy se odhaduje na 22 900 m3. Je předpokládáno, že vytěžený materiál bude odvezen na skládku v Nahořanech.

### B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájen stavby: 	2004

Termín ukončení stavby: 	2005

### B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků

Česká Skalice, Velká Jesenice, Nahořany

### B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k zák.č.100/2001 Sb.

Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  do kategorie II, bod 1.4. Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny, kde příslušným orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je krajský úřad, v tomto krajský úřad Královehradeckého kraje.

V následujícím přehledu je doložena situace stavby v zájmovém území.

Přehledná situace Rozkošského potoka, přivaděče a Úpy jsou doloženy v příloze předkládaného oznámení.

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1.  Půda

Dle dokumentace pro územní řízení znamená stavba následující nároky představované trvalými zábory ZPF:

| Parcela | Kultura | Výměra (ha) | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Veselice nad Metují |  |  |  |
| 94/2 | trvalý travní porost | 0,0082 | 56901 |
| k.ú. Ratibořice |  |  |  |
| 777/31 | trvalý travní porost | 0,0172 | 55600 |
| 777/33 | trvalý travní porost | 0,1114 | 55600 |
| 711/15 | trvalý travní porost | 0,0026 | 55600 |
| k.ú. Zlíč |  |  |  |
| 204/1 | trvalý travní porost | 0,0144 | 55600 |
| 197/1 | trvalý travní porost | 0,1134 | 55600 |
| 197/2 | trvalý travní porost | 0,0073 | 55600 |
| 12 | zahrada | 0,0017 | 55411 |
| 14/1 | trvalý travní porost | 0,0034 | 52001 |
| celkem |  | 0,2796 |  |

Dle dokumentace pro územní řízení znamená stavba následující nároky představované trvalými zábory PUPFL:

| Parcela | Kultura | Výměra (ha) | LV | účel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zlíč |  |  |  |  |
| 220/1 | PUPFL | 0,0032 | 2559 | Úpa a přivaděč |

Zvláště chráněná území

Záměr se nachází svými objekty SO – 02 Přivaděč, SO – 03 Úpa a SO – 04 Jez v území národní přírodní památky Babiččino údolí (vyhl. 1952, výměra 307,32 ha), předmět ochrany je dvojí:

- přírodovědné: lučnaté údolí Úpy v přírodě blízkém stavu toku, na svazích suťové smíšené a listnaté lesy, fragmenty luhů; ochrana dochovaného rázu krajiny v kontextu historického vývoje

- kulturně historické: vztah k dílu Boženy Němcové – stavení  Staré bělidlo,  objekty Viktorčin splav, zámek Ratibořice a dendrologicky cenný park, sochařská díla O. Gutfreuda aj.

Tato skutečnost vyžaduje průběžnou konzultaci stavebních objektů zde umístěných s Národním památkovým ústavem.

Objekt SO –01 Rozkošský potok nezasahuje ani polohou ohrázování, ani územím úpravy podélného a příčného profilu toku žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Ochranná pásma

V prostoru úprav Úpského přivaděče kolem hotelu Holzbecher ve Zlíči  je záměr  v územním kontaktu s ochranným pásmem NPP Babiččino údolí.

OP lesních porostů bude dotčeno v k.ú. Zlíč v důsledku stavebních úprav týkajících se Úpy a přivaděče, dále v dolním úseku úpravy toku Rozkošského potoka pod mostem silnice II/285. Tato skutečnost bude dokladována v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.

Zájmové území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída a ve vnějším PHO 2B. podzemních vod Východočeská křída. Ostatní ochranná pásma budou specifikována v následujících stupních projektové dokumentace.

Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES – viz příslušná kapitola) a  významnými krajinnými prvky "ze zákona" (údolní niva, vodní tok, les – viz příslušná kapitola).

### B.II.2. Voda

Výstavba

Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely a jednak pro potřeby stavby. Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná maximální spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den.

Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 14 měsíců s průměrným počtem 15 pracovníků z různých dodavatelských firem.

Tab.:	Předpokládaná maximální spotřeba vody během výstavby:

| Průměrný stav pracovníků výstavby | 15 |
| --- | --- |
| Denní spotřeba vody (m3) | 1,8 |
| Měsíční spotřeba vody (m3) | 36 |
| Doba výstavby (měsíce) | 14 |
| Celková spotřeba vody [m3] | 504 |

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii  a sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního dodavatele stavby.

Provoz

Záměr nevyžaduje nároky na vodu.

### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Výstavba

Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:

  - kamenivo, štěrky a štěrkopísky  - zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace.

  - betony  - zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace.

Před zahájením vlastní výstavby části koryta Rozkošského potoka zajití investor na vlastní náklady provedení skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy na celé odnímané ploše 82 m2  v k.ú. Veselice nad Metují; jedná se cca o 12,3  m3.  Uvedený objem skrývky bude po sejmutí ponechán na určené deponii v blízkosti stavby a zabezpečena proti znehodnocení, erozním  a splachům a odcizení; po ukončení výstavby bude použita na ohumusování ochranných hrázek, nacházejících se ve vzdálenosti cca 150 m podél toku.

Obdobně v k.ú. Zlíč a Ratibořice dojde na celé odnímané ploše 2714 m2 ke skrývce kulturní vrstvy, která je bilancována objemem 407,1 m3. Sejmutá ornice bude po sejmutí ponechána po dobu výstavby na určených deponiích v blízkosti budovaných hrázek, zabezpečena proti znehodnocení, erozním splachům a odcizení; po ukončení výstavby hrázky bude použita na ohumusování těchto ochranných hrázek.

Provoz

Záměr nevyžaduje nároky na surovinové zdroje v etapě provozu.

Energie

Záměr nevyžaduje nároky na energie.

### B.II.4. Nároky na dopravu

Stavba se nachází v regionu s odpovídající komunikační sítí. Jedná se jednak o silnice, jednak o místní komunikace.

Na stavbě tedy budou používány jako hlavní páteřní komunikace silnice veřejné silniční sítě. Kromě těchto hlavních komunikací bude doprava používat další vozovky a místní a polní komunikace.

Dopravní nároky na silniční komunikace při realizaci předkládaného záměru však  budou minimální, protože jak vyplývá z předcházejících částí předkládaného oznámení, bilance hmot , které jsou předpokládány k odvozu na skládku nepřesáhnou 23 000 m3.

V obecné rovině jsou proto v doporučeních předkládané dokumentace formulována následující opatření:

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby( ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií)

- před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1.  Ovzduší

Výstavba

Bodové zdroje znečištění ovzduší

Bodový zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevznikne.

Liniové  a  plošné zdroje znečištění ovzduší

Emisní faktory

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními faktory pro rok 2004. V souladu s novými legislativními opatřeními  MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:

| Anorganické sloučeniny | Organické sloučeniny |
| --- | --- |
| oxidy dusíku (NOx) oxid dusičitý (NO2) oxid siřičitý (SO2) oxid uhelnatý (CO) tuhé znečišťující látky (PM, PM10) | suma uhlovodíků (CxHy) methan propan 1,3-butadien styren benzen toluen formaldehyd acetaldehyd benzo(a)pyren |

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.

Emisní faktory 2004

Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu MEFA byly použity pro rok 2004 následující parametry:

| Typ vozidla | Palivo | Průměrný rok výroby | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | Benzin | 1989 | Konvenční | 50 |
| LNA | Diesel | 1996 | EURO 1 | 50 |
| TNA | Diesel | 1992 | EURO 1 | 50 |

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2004 jsou sumarizovány v následující tabulce:

| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Emisní faktor (g/km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx | Benzen | PM0 |
| OA | Konvenční | 50 | 5,0111 | 0,1946 | 0,0016 |
| LNA | EURO 1 | 50 | 3,2901 | 0,0079 | 0,2408 |
| TNA | EURO 1 | 50 | 19,7150 | 0,0594 | 1,6372 |

Emise z provozu nakladačů

Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden nakladač. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a 0,006 g benzenu a 1,038 PM10.

Liniové zdroje

Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladních  automobilů při stavbě, a to pouze v prostoru staveniště. Rozsah materiálových bilancí souvisejících se stavbou vyžaduje dopravu cca 23 000 m3 zemin.

Manipulace s cca 23 000 m3 (cca 46 000 t) materiálu znamená při úvaze nosnosti jednoho automobilu 22 t cca 2 090 jízd (4180 pohybů) za 14 měsíců. Při zohlednění trvání výstavby cca 290 dní znamená toto množství 7 pohybů za pracovní den, to je max. 1 pohyb za hodinu. Pro rok 2004 jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících se záměrem odhadnuty následujícím způsobem:

Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)

|  | NOx | Benzen |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Staveništní doprava | 0,003824 | 0,138 | 0,035 | 0,000318 | 0,011460 | 0,003 |

Plošné zdroje

Nakladače

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyby nakladačů na zařízeních stavenišť. Je uvažováno s 10 hodinami provozu denně (pro 2 nakladače). Při uvažovaných 290 pracovních dnech se jedná o 5800 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 87000 l nafty/rok. Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje - nakladače

|  | NOx | PM10 | Benzen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Plošný zdroj - nakladače | 0,06785 | 3,90804 | 1,13333 | 0,02254 | 1,29815 | 0,37646 | 0,00004 | 0,00209 | 0,00061 |

Nákladní automobily

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2004:

Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů – nákladní automobily

|  | NOx | PM10 | Benzen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Plošný zdroj - TNA | 0,001912 | 0,069 | 0,017 | 0,000159 | 0,005730 | 0,001 | 0,000006 | 0,000 | 0,000 |

Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů – celkem

|  | NOx | PM10 | Benzen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Plošný zdroj - suma | 0,06976 | 3,97704 | 1,15058 | 0,02270 | 1,30388 | 0,37790 | 0,00004 | 0,00230 | 0,00066 |

Sekundární prašnost

##### Vzhledem k charakteru stavby nelze očekávat výraznější ovlivnění okolí sekundární prašnosti.

##### Provoz

Záměr nepředstavuje žádné bodové, liniové nebo plošné zdroje znečištění ovzduší.

### B.III.2.  Odpadní vody

Výstavba

V období výstavby budou vznikat pouze splaškové vody. Bilance splaškových vod je odvozena ze spotřeby vody.  Množství těchto vod bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Odpadní technologické vody v průběhu výstavby se v místech stavby nepředpokládají. V rámci stavby budou vyžívána chemická WC.

### B.III.3.  Odpady

Etapa výstavby

Pro uvažovaný záměr připadají v úvahu odpady vznikající v etapě vlastní výstavby. Přehled předpokládaných vznikajících odpadů v etapě výstavby je uveden v následující:

| Kód | Název odpadu | kategorie |
| --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150104 | Kovové obaly | O |
| 150105 | Kompozitní obaly | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 150202 | Čistící tkanina | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihly | O |
| 170103 | Keramické výrobky | O |
| 170104 | Sádrová stavební hmota | O |
| 170106 | Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N |
| 170201 | Dřevo | O |
| 170203 | Plasty | O |
| 170400 | Kovy, včetně jejich slitin | O |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod 170503 | O |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou specifikovány i použité materiály. Součástí  smlouvy s hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby  je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Problematika těženého materiálu

Vytěžené materiály budou minimálně dvojího  typu, a to nánosy z údržby vodních toků (sedimenty a náplavy), případně výkopy rostlého terénu při zahloubení koryta řeky.

V době vypracování předkládaného oznámení na základě projektu k územnímu řízení nebyly ze strany oznamovatele předloženy předběžné analýzy těženého materiálu ani případných nánosů  a splavenin ze dna koryta řeky. V této souvislosti jsou formulována předkládaným oznámením v dalším textu odpovídající doporučení.

Lze celkem spolehlivě předpokládat, že z hlediska sledovaných škodlivin bude mít těžený rostlý materiál významněji příznivější zjištěné obsahy těchto látek než bude u případných nánosů.

Jak již bylo uvedeno, potřebné analýzy v době vypracování oznámení vzhledem k možnosti provádět pravidelné vzorkování těženého materiálu v zásadě až v průběhu těžby nebyly k dispozici. Proto  jsou v předkládaném oznámení formulována následující doporučení:

- v rámci další projektové přípravy řešit stavbu způsobem, který bude  znamenat nejdříve odtěžení sedimentů z říčního koryta

- v rámci další projektové dokumentace navrhnout způsob nakládání s vytěženými sedimenty z hlediska provádění vzorkování dle Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke Vzorkování odpadů v návaznosti na příslušná ustanovení vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; o způsobu odstranění sedimentů musí být rozhodnuto až na základě výsledků prováděného vzorkování

- v rámci další projektové přípravy konzultovat s příslušným orgánem odpadového hospodářství mechanismus provádění kontrol těženého rostlého materiálu při rozšiřování koryta řeky, jakož i rozsah prováděných analýz se zohledněním Metodického pokynu odboru odpadů MŽP ke Vzorkování odpadů; jakýkoliv způsob využití těženého materiálu nebo případný způsob jeho odstranění musí být proveden až na základě výsledků rozborů

Etapa provozu

Etapa provozu nepředstavuje vznik odpadů.

### B.III.4.  Hluk, vibrace

Hluk

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Zdrojem hluku bude provoz nákladních automobilů po staveništi. Při zohlednění trvání výstavby cca 290 dní znamená toto množství 7 pohybů TNA za pracovní den, tj. max. 1 pohyb  za hodinu. Dalším zdrojem hluku bude provádění stavebních prací. Tyto zdroje lze na základě zkušeností zpracovatele ohodnotit následovně:

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1[m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje Hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vrtná souprava pro vrtání (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| 2 | Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| 5 | Hutnící mechanismy (2 kusy) | - | LpA10 = 87 dB(A) | 6 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra 815 (4 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 1/hod |

### B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Etapa výstavby

V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit používání stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především v kontaminaci  horninového prostředí. Příslušná doporučení jsou formulována v další části předkládaného oznámení.

Etapa provozu

Tato etapa nepředstavuje riziko.

# C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Záměr je situován v CHOPAV Východočeská křída a v PHO 2B vnější Východočeská křída, zvýšení hrázky podél pravého břehu Úpy, ohrázkování přivaděče a úpravy jezu ve Zlíči jsou situovány v NPP Babiččino údolí.

V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech specifického podloží (amfibolity, vápence, hadce).  Zájmové území není součástí žádné evropsky významné lokality podle národního seznamu Programu NATURA 2000 ve smyslu § 45a – 45 c zák. č. 218/2004 Sb.

Registrované VKP ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nejsou autorům oznámení ani v širším zájmovém území kolem navrhovaného umístění záměru  známy.

Situování záměru není umístěno v prostoru, který by mohl být označen jako významné území historického, kulturního nebo archeologického významu, i když samozřejmě nelze vyloučit možnost archeologických nálezů při provádění zemních prací a terénních úprav. Problematika situování části stavby do chráněného území Babiččina údolí je komentována v příslušných pasážích předkládaného oznámení.

Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence.

## C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### C.2.1.Ovzduší

Klimatické charakteristiky

Podle regionálního členění leží řešení území na rozhraní dvou soustav České vysočiny – České tabule (Úpsko – Metujská, resp. Skalická tabule) – nížinný až mírně pahorkatinný charakter a Sudetské soustavy (Zvičinský hřbet krkonošského podhůří) s mírně zvlněným povrchem. Nadmořská výška se pohybuje od 264 m do 363. Výrazný závěr tvoří údolí Úpy s poměrně širokou k S a J se zužující nivou. Podle atlasu podnebí ČR leží zájmové území v mírně teplé oblasti na rozmezí klimatických okrsků B3 a B5. Okrsek B3 je charakterizován jako mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový a okrsek B5 jako mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinový.

Průměrné měsíční teploty vzduchu za období 1901 – 1950 v oC

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3 | -2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | -1 | 7 |

Průměrný měsíční úhrn srážek (mm) za období 1901 – 1950

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 43 | 41 | 55 | 64 | 85 | 96 | 89 | 62 | 55 | 56 | 54 | 753 |

Klimaticky náleží území do oblasti mírně teplé a vlhké s průměrnou roční teplotou 7,5oCa s průměrnými ročními srážkami 753 mm, s červencovým srážkovým maximem. Vlivem reliéfu terénu a hydrogeologických poměrů jsou však značné mikroklimatické  rozdíly (časté inverze v údolí Úpy). Babiččiným údolím prochází dosti zřetelný předěl mezi drsnějším podkrkonošským podnebím a mírnějším klimatem polabské roviny.

Imisní situace - vyhodnocení údajů rok 2003

Charakter znečištění ovzduší dle stanic AIM je následující:

V následující části jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí v ukazatelích NOx, a benzenu.

Imisní pozadí NOx

Tento polutant nebyl v roce 2003 na stanicích AIM v okrese Náchod monitorován.  V roce 2002 byl monitorován na stanici 1354 – Slavný. Hodnoty dokladuje následující tabulka:

| Rok: | 2002 |
| --- | --- |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | ug/m^3 |
| IHd: | 100 |
| IHr: | 80 |

| Stanice | Kĺd stanice Organizace | Typ stanice Metoda | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MAX. DAT. | 95%kv č.p.% | 50%kv 98%kv | X S | XG SG | N dv |  |
| 1354 - Slavný | CZNACMSLA ČHMÚ | manuální GUAJA | Xm: | 15 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 76 | 16 | 5 | 7 | 5 | 358 |  |
|  |  |  | mc: | 30 | 25 | 29 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 06.01. | 0.00 | 26 | 6.37 | 2.13 | 3 |  |

Imisní pozadí NO2

| Rok: | 2003 |
| --- | --- |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Náchod |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové MT: | 70,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 14,0 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| HVELM 38967 | ČHMÚ 539 Velichovky | Manuální měřicí program GUAJA |  |  |  |  | 48,0 |  | 30,0 | 17,0 |  |  | 14,8 | 20,5 |  | 9,08 | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27.08. |  |  | 38,0 |  |  | 92 | 88 |  | 2,01 | 181 |

Na této stanici nebyl v roce 2003 dostatečný počet hodnot k určení ročních průměrných koncentrací, protože monitoring na stanici byl zahájen 1.7.2003. V roce 2002 tento polutant nebyl monitorován na žádné stanici v bývalém okrese Náchod.

Imisní pozadí benzenu

Tento polutant není monitorován na žádné stanici AIM v bývalém okrese Náchod. Proto v následující tabulce uvádíme imisní charakteristiky dle stanice HHKST – HS396 Hradec Králové Sukovy sady.

| Rok: | 2003 |
| --- | --- |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Hradec Králové |
| Látka: | BZN-benzen |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV: | 5,0 |
| Roční MT: | 4,375 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| HHKST 20985 | HS 396 Hr.Král.-Sukovy sady | Měření těžkých kovů GCH-VOC |  |  |  |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 1,54 | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.02. |  |  |  | 13 | 2 | 2 | 14 |  | 1,36 | 138 |

Na této stanici nebyl v roce 2003 dostatečný počet hodnot k určení ročních průměrných koncentrací, proto zde uvádíme rovněž imisní charakteristiky této stanice v roce 2002.

| Rok: | 2002 |
| --- | --- |
| Látka: | BZN-benzen |
| Jednotka: | ug/m^3 |
| Year LV: | 5 |
| Year MT: | 5 |

| Stanice | Kód stanice Organizace | Typ stanice Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. |  | 95%Kv | 50%Kv | Max. |  | 95%Kv | 50%Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Date |  | 99.9%Kv | 98%Kv | Date |  |  | 98%Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| 396 - Hr.Král.-Sukovy sady | CZHKHSHKS HS | AMS-TK GCH-VOC | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 8.1 | 3.4 | 5.3 | ~ | ~ | ~ | 4.3 | 1.95 | 42 |
|  |  |  | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 8.4 | 14 | 8 | 8 | 12 | 3.9 | 1.47 | 3 |

Vzhledem k charakteru záměru, který nepředpokládá výraznější ani dlouhodobější ovlivnění kvality ovzduší lze charakteristiku této složky životního prostředí považovat za postačující.

### C.2.2. Voda

Z hlediska hydrogeologického členění se zájmové území nachází v nadloží artézského bazénu Východočeské křídy. V svrchní části geologického profilu se zpravidla nachází první zvodeň. Tato zvodeň, převážně s průlinovou propustností, často občasná, je vázaná n nezpevněné písčité a štěrkovité sedimenty pleistocenu a holocenu a na rozpuklý strop křídových hornin. Je přímo závislá na srážkách, případně spjata hydraulickou závislostí s hladinou řek.

Vodoteč Úpu v profilu Česká Skalice lze specifikovat následujícími charakteristikami:

- plocha povodí: 			460,69 km2

- specifický odtok:		14,52 l/sec.km2

- průtok:				6,69 m3/sec

Rozkošský potok č.h.p. 1-01-03-054 pramení 1 km sz. od Nového Města nad Metují ve výšce 296 m n.m. a ústí zprava do Metuje u Veselice v 260 m n.m.:

- plocha povodí: 			49,8 km2

- průtok:				0,31 m3/sec

Vodní nádrž Rozkoš lze specifikovat následujícími parametry:

- kóta hladiny stálého nadržení:			272,00 m n.m.

- kóta zásobního prostoru:				281,40 m n.m.

- kóta ovladatelného ochranného prostoru:		283,00 m n.m.

- maximální zatopená plocha: 				1000 ha

- celkový objem: 						76,15 mil. m3

- zásobní objem: 						48,75 mil. m3

V prostoru severně od Říkova je pozorovací vrt Hydrometeorologického ústavu, jehož přemístění bude řešeno v rámci výstavby obchvatu České Skalice.

### C.2.3. Půda

Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, geomorfologicky je situováno na rozhraní pahorkatin Hořicko-Jaroměřské a Josefovsko-Třebechovické. Rozhodující vliv na vznik půd měla geomorfologie krajiny, hydrologické podmínky a půdní substrát (nevápnité nivní uloženiny a slínovce). Na náplavech řeky Úpy vznikla nivní půda s dobrou agronomickou hodnotou, velmi hluboká, s humosním horizontem 20-30 cm, příznivým vodním režimem, se zrnitostí kolísající od písčitohlinité po jílovotohlinitou, bez skeletu, jen místy s valouny. Vlivem kolísání hladiny Úpy jsou na celé trase v podorniční znaky glejového procesu různé intenzity, nivní půda tvoří půdní pokryv poloviny celkové trasy.

Dalším půdním představitelem je rendzina hnědá, slabě oglejená na slínovci s humusovým horizontem 20 cm, zrnitostí těžkou, skeletovitá, oglejená. Agronomická hodnota této půdy je snížena právě vlivem oglejení a skeletovitostí. ilimerizovanou s průměrnou mocností humusového horizontu 20 cm, agronomická hodnota této půdy je dobrá. Vlastní zájmové území tak jako většina území je zařazeno do BPEJ 55600, 52001, 55411 a 56901.

Popis BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

5 - region MT 2 mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 (C 2 200 - 2 500; prům. roční teplota 7 - 8 (C; průměrný roční úhrn srážek 550 - 700 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

20 – rendziny a rendziny hnědé na flyšových horninách, slínech a jílech, těžké až velmi těžké, s nepříznivým vodním režimem

54 – oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na různých jílech včetně slinitých a jílech limnického terciéru, těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle zamokřené

56 – nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

|  | svažitost | expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 3(, rovina | všesměrná |
| 1 | 3 - 7(, mírný svah | všesměrná |
| 2 | 3 - 7(, mírný svah | jih |
| 3 | 3 - 7(, mírný svah | sever |
| 4 | 7 -127(, střední svah | jih (JZ-JV) |
| 5 | 7 - 12(, střední svah | sever (SZ-SV) |
| 6 | 12 - 17(, výrazný svah | jih (JZ-JV) |
| 7 | 12 - 17(, výrazný svah | sever (SZ-SV) |
| 8 | 17 - 25( příkrý svah až sráz | jih (JZ-JV) |
| 9 | 17 - 25( příkrý svah až sráz | sever (SZ-SV) |

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

|  | skeletovitost | hloubka *) |
| --- | --- | --- |
| 0 | žádná | hluboká |
| 1 | žádná až slabá | hluboká až středně hluboká |
| 2 | slabá | hluboká |
| 3 | střední | hluboká |
| 4 | střední | hluboká až středně hluboká |
| 5 | slabá | mělká |
| 6 | střední | mělká |
| 7 | žádná až slabá | hluboká až středně hluboká |
| 8 | střední až silná | hluboká až mělká |
| 9 | žádná až silná | hluboká až mělká |

*)	vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Znečištění půd

Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována. S ohledem na charakter  dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely nelze kontaminaci předpokládat.

### C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Geomorfologické poměry

Zájmové území leží v severovýchodní části České křídové tabule. Zájmová oblast spadá do Skalické tabule a má reliéf vzniklý na strukturách subhorizontálně uložených zpevněných sedimentů. Jedná se o akumulační reliéf, jehož tvary, předurčené saxonskými poruchami v terciéru, vznikly v průběhu kvartéru. Hlavním geomorfologickým prvkem určujícím ráz krajiny jsou říční terasy. Sprašové závěje na jv. a v. svazích dokreslují reliéf v detailech.

Místo s nejnižší  nadmořskou výškou území (265-270 m n.m.) se nachází v údolí Úpy. Směr jejího toku je od severovýchodu k jihozápadu až do prostoru města. Tato spodní část údolí je plochá a široká kolem 1 km. K severu se z něj území zvedá povolně, jižní údolní stráň je velmi strmá, s více jak 20 m převýšením. Kromě výše uvedeného morfologicky výrazného svahu je převážná část území spíše rovinatá až mírně zvlněná. Nejvyšší nadmořskou výšku území má vrch Rousín (320 m n.m.).

Geologické poměry

Předkvartérní  podklad je budován svrchnokřídovými horninami. Křídový útvar zájmového území náleží severovýchodnímu okraji České křídové pánve, litofaciálně náleží oblasti labské, vyznačující se sedimenty slínitého charakteru. Strukturně zájmové území spadá do nižší severovýchodního křídla severní části ústecké synklinály. Směr osy ústecké synklinály je ve zdejším území téměř severojižní. Spodní turon je budován cca 50 – 60 m mocným souvrstvím šedých slínitých prachovců až pískovců, spongilitických až spongilitů, přičemž v svrchní části převládají sedimenty tvrdší, s vyšší silifikací, ve spodní části sedimenty slínitější.

Horniny předkvartérního podkladu jsou porušeny saxonskou radiální tektonikou, která se projevuje v tomto území jen intenzivním porušením hornin hustou sítí puklin, často značně otevřených  a sledovatelných na velké vzdálenosti, takže nabývají charakteru zlomů, na nichž však nenastal žádný pohyb. Jejich převládající směr je SZ-JV a JZ-SV. Mimo toto porušení je tento okraj křídové pánve zvrásněn do řady plochých vrás.

Kvartérní pokryv je zastoupen většinou fluviálními sedimenty, méně deluviálními a eolitickými sedimenty. Celková mocnost kvartérního pokryvu značně kolísá. Nejvyšší mocnosti dosahují zeminy údolního náplavu Úpy. Při bázi náplavu jsou vyvinuty štěrkopískové sedimenty údolní terasy, které jsou překryty nejmladšími holocenními siltovitými a jílovitými hlínami.

Hydrogeologie

V zájmovém území  lze vyčlenit v zásadě tři samostatné celky:

- zvodeň v sedimentech  České křídové pánve

- zvodeň v náplavech Úpy

- lokální obzory podzemní vody ve zvětralinovém plášti a náplavech drobných vodotečí

Ze sedimentů české křídové pánve jsou hydrologicky nejvýznamnějším souvrstvím horniny spodního turonu, které jsou intenzivně rozpukané s puklinami převážně druhotně nezatěsněnými, zabezpečujícími dobrou propustnost. Podzemní voda bývá většinou jímána z větších hloubek ( 10m ). Horniny středního turonu jsou relativně nepropustné, mají puliny utěsněné, tvoří artéský strop podzemní vodě spodního turonu. Nízké zvodnění těchto hornin je v zájmovém území dáno i jejich výskytem nad místní erozivní bází. V náplavách Úpy je vytvořen souvislý obzor podzemní vody. Hladina podzemní vody se nachází mělce pod povrchem terénu, v hloubce cca 2 m a kolísá v závislosti na srážkách a stavu hladiny v řece. Výskyt podzemní vody ve zvětralinovém plášti a náplavech drobných vodotečí je naprosto nezákonitý. Zvodnění je závislé na charakteru místního prostředí. Jelikož je převážně jílovitého charakteru, dochází k vytvoření převážně velmi málo vydatných lokálních obzorů velmi omezeného rozsahu, s vydatnostmi postačujícími nanejvýše k domovnímu zásobování. Často tvoří spojené zvodnění s prostředím svrchní části podložního horninového komplexu, se kterým mívá podobné kolektorské  vlastnosti.

### C.2.5. Fauna a flora

Biogeograficky je zájmové území součástí podprovincie hercynské, bioregionu č. 1.9 Cidlinsko-Chrudimského, jeho cidlinské části 1.9a (Culek, 1995). Fytogeograficky náleží celé zájmové území do oblasti termofytika (Thermophyticum), do fytogeografického obvodu Českého termofytika (Thermophyticum Massivi Bohemici), fytogeografického okresu č. 15 Východní Polabí, podokresu 15a Jaroměřské Polabí.

Flóra

Potenciálně přirozenou vegetací jsou lužní lesy, zde střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), obklopené  černýšovou doubravou Melampyro nemorosi-Carpinetum.

V rámci botanického průzkumu byly v zájmovém území všech stavebních objektů posuzovaného záměru nalezeny jen běžné druhy rostlin, dokládající relativně vysokou míru odpřírodnění jednotlivých stanovišť. Výskyt populací zvláště chráněných druhů, případně druhů ochranářsky významných ve smyslu červeného seznamu flory ČR nebyl v zájmovém území jednotlivých stavebních objektů potvrzen.

Seznam všech zjištěných druhů rostlin je obsažen v rámci Přílohy č. 2 – biologického průzkumu.

Prvky dřevin rostoucích mimo les

Zájmové území záměru (jednotlivých stavebních objektů) v zásadě ( s výjimkou několika náletových skupin) nevyžaduje zásah do prvků dřevin rostoucích mimo les, proto tato problematika není dále podrobněji popisována. Lze ale konstatovat následující skutečnosti:

- nejbližším památným stromem je tzv. Kavalírův dub mostu silnice II/304 přes Metuji 2 km jižně od Městce

- hodnotným mimolesním prvkem dřevin je břehový porost Úpy v nadjezí ve Zlíči, tvořen především olší lepkavou, javorem klenem, jasanem ztepilým, příměs dubu letního, vrby křehké, břízy. Nejhodnotnějšími stromy jsou tři silné duby  mezi pravobřežní cestou na hrázce a vlastním pravobřežním porostem Úpy; břehové a doprovodné porosty Úpy požadováno zachovat

pohled na 3 silné duby

- podél pravého břehu přivaděče náletový porost jasanu, javoru, příměs hlohu, pámelníku, kalina tušalaj

- podél Rozkošského potoka v úseku hráz VD Rozkoš – most silnice II/285 u Velké Jesenice levobřežně 2 skupiny náletových topolů (3 a 4 ks)

- podél pravého břehu Rozkošského potoka cca 500m pod mostem silnice II/285 pravobřežně nad balvanitým skluzem malá skupina břízy a jívy

- v širší nivě Rozkošského potoka určující porosty topolů v podhrází VD, jasenin v úseku pod mostem silnice II/285; mimo zájmové území úpravy toku

- podél pravého břehu Metuje  nad soutokem s Rozkošským potokem ve Veselici linie 5 silných lip srdčitých; požadováno zachovat

skupina lip u soutoku Rozkošského potoka a Metuje

Fauna

Provedeným průzkumem byly dokladovány většinově běžné druhy, vázané na blízkost sídel či kulturní krajinu. Lze  doložit zoologickou významnost vodního toku Úpy a dále rákosin v dochovaných původních částech nivy Rozkošského potoka. Byly zjištěny následující zvláště chráněné druhy:

Kriticky ohrožené

Nebyly zjištěny žádné takové druhy.

Silně ohrožené

Ledňáček říční  (Alcedo atthis)

Přelety podél Úpy, v řešeném území nepravděpodobné hnízdění.

Vodouš kropenatý  (Tringa ochropus)

Dva ex. v červenci 2004 polétali podél toku Rozkošského potoka v úseku pod hrází, zřejmě tahová zastávka.

Ohrožené

Pochop rákosní (Circus aeruginosus)

Dokladován vícekrát v rákosinách nivy Rozkošského potoka v úseku mezi hrází VD Rozkoš a mostem silnice II/285, pravděpodobné hnízdění (vyrušen pár).

Vlaštovka obecná ( Hirundo rustica)

Vzdušný prostor slouží jako loviště, vlastní stavební zásah ohledně zvýšení hrází či úpravy toku   neznamená ohrožení hnízdišť

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

Zjištěn přelet v červenci nad vysychavou částí travního porostu svahu tělesa cesty podél Úpy pod zámkem Ratibořice, housenky nezjištěny. Nelze vyloučit občasnou reprodukci na okoličnatých v rámci společenstev kosených luk.

čmelák Bombus agrorum

čmelák skalní (Bombus lapidarius)

čmelák zemní (Bombus terrestris)

Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference výskytu. V zájmovém území se v zásadě nevyskytují ruderalizovaná nízkostébelná lada nebo přechodové ekotony, kde by bylo lze předpokládat případnou koncentraci zakládání hnízd; pro č. zemního je charakteristické zakládání hnízd v opuštěných norách hlodavců nebo hmyzožravců. Č. skalní spíše sporadicky v lesních porostech, mimo prostory  zamýšlené stavby, dokladován v dolní části nivy Rozkošského potoka v kontextu zalesněných svahů údolnice na květech. Přesto je vhodné skrývky časovat mimo reprodukční období.

Zoologicky je možno dokladovat ochuzené spektrum druhů s tím, že v části úprav kolem nadjezí Zlíč lze určité těžiště  spatřovat v toku a jeho doprovodném porostu  (hnízdiště pěvců, funkce biokoridoru). Byly potvrzeny nereprezentativní výskyty zvláště chráněných druhů živočichů, s těžištěm výskytu podél Úpy nebo v rákosinách původní nivy podél Rozkošského potoka, případně tok a niva slouží jen jako loviště.

Nejhodnotnějším faunistickým dokladem je přechodný výskyt vodouše kropenatého jako silně ohroženého druhu.

Seznam všech zjištěných druhů živočichů je obsažen v rámci Přílohy č. 2 – biologického průzkumu.

### C.2.6. Územní systém ekologické stability, ekosystémy a krajinný ráz

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí. Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém  území se opírá jednak o již existující krajinné prvky  s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky  nové, projektované ve smyslu požadovaných prostorových  parametrů.

Na sledovaném území je v současné době zpracován regionální územní systém ekologické stability. Nejblíže posuzovanému záměru je biokoridor regionálního významu řeky Úpy.  Údolní niva je místy degradovaná nevhodnou meliorační činností a jeho funkce jako spojovacího elementu je snížena. V rámci tvorby regionálního ÚSES by měly být tyto nivy částečně obnoveny. Biokoridor podél řeky Úpy je v městské zástavbě České Skalice nespojitý. Tento biokoridor je napojen na nadregionální biocentrum umístěné v lokalitě národní přírodní památky Babiččino údolí.

Součástí skladebných prvků ÚSES je i samotná nádrž Rozkoš, řešená původně jako regionální biocentrum, aktualizovaně jen jako biocentrum lokální úrovně. Podél Rozkošského potoka prochází lokální biokoridor.

Krajinný ráz

Širší  zájmové území je charakteristické poměrně výrazným podílem intenzivní zemědělské výroby a poměrně vysokým zorněním, strukturní prvky krajiny se dochovaly prakticky jen podél vodních toků. Úpa je vodní tok v přírodě blízkém charakteru, s razantními technickými úpravami průtočného profilu v prostoru jezu Zlíč, Olešnice je v dotčeném úseku v přírodě blízkém stavu v úzké nivě, přičemž oba toky vykazují krajinotvorně významné břehové a doprovodné porosty; Úpský přivaděč je technickým dílem tvrdě opevněného kanálu bez hydrologické komunikace s okolím, Rozkošský potok je technicky upravenou vodotečí, s minimem doprovodných porostů, břehové porosty prakticky absentují.

Krajina dále vykazuje výrazně urbanizovaný charakter především díky silnici a navazujících urbanizačních prvků. Dalším zásahem do krajiny bude již zahájená výstavba předpokládaného obchvatu České Skalice.

Přírodní složka krajinného rázu místa je dána především:

- pro nivu Úpy vodním tokem a doprovodnými (břehovými) porosty a kosenými nivami, kosenými svahy tělesa místní komunikace

- pro okolí přivaděče  jen fragmenty lučních porostů s minimem dřevin

- pro Rozkošský potok kontrastem technicky upravené vodoteče s plochami rákosin v dochovaných prostorech původní nivy

- relativně vysokou lesnatostí na svazích údolnice Úpy a dolního úseku Rozkošského potoka

- absencí orné půdy k břehovým hranám toků

Kulturně historická charakteristika je dána především historickými úpravami nivy Úpy v souvislosti s výstavbou ratibořického zámku a hospodářských objektů v nivě (mlýny, dílčími úpravami objektů na toku (jez Zlíč, Viktorčin splav) a tradicí literárního díla Boženy Němcové, promítnuté do řady drobných památných prvků v rámci NPP Babiččino údolí. Výrazným zásahem do prostředí byla výstavba vodní nádrže Rozkoš s realizací Úpského přivaděče a technickou úpravou toku Rozkošského potoka až po ústí do Metuje.

### C.2.7. Ostatní charakteristiky

Charakter městské čtvrti

Zájmové území výstavby je situováno zcela mimo souvislou obytnou zástavbu na již v oznámení uvedených katastrálních územích.

Jihovýchodní zónu Českoskalicka vyplňuje vodní nádrž Rozkoš. Nádrž má značný dopad na vodní a tím celkově fyziodemografický režim oblasti. Je to největší souvislá vodní plocha ve Východočeském kraji. Život města ovlivňuje blízkost Babiččina údolí –národní přírodní památky a národní kulturní památky. Spolu s přehradní nádrží Rozkoš tvoří atraktivní místo pro velké množství turistů a rekreantů.

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zvláště chráněná území

NPP Babiččino údolí zahrnuje zájmové území zvýšení hrázky podél pravého břehu Úpy, úprav Zličského jezu a úpravy úseku přivaděče od vtokového prostoru po silnici Zlíč-Ratibořice (blíže viz údaje v kapitole B.II.1 Půda). Polohou úprav Rozkošského potoka jako části oznamovaného záměru nejsou žádná zvláště chráněná území přírody dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně:

- PR Dubno (vyhl. 1956, výměra 86,18 ha), původně lužní les se starými duby, ornitologická, entomologická a malakologická lokalita, cca 0,5 km východně od středního úseku Úpského přivaděče

- PP Šestajovická stráň v nivě  Metuje – staré řeky, fragmenty původních nivních společenstev, cca 0,8 km jižně od vtoku Rozkošského potoka do Metuje.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.

Významné krajinné prvky

Vodní tok i údolní niva (i přes upravenost přírodních poměrů) jsou významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění).

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Situaci v bezprostředním okolí z hlediska existujících skupin a druhů nerostných surovin dokladuje následující situace z mapy geofaktorů životního prostředí vy\dávaných ČGÚ – Mapa ložisek nerostných surovin 1: 50 000 (zmenšeno).

Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. A.stupně vnitřního. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro územní řízení. Zájmové území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)  Východočeská  křída a v PHO 2 B vnější Východočeská křída.

OP lesních porostů může být dotčeno v k.ú. Zlíč a v k.ú. Velká Jesenice a Veselice. Tato skutečnost bude dokladována v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.

Ostatní ochranná pásma inženýrských sítí budou specifikována v následujících stupních projektové dokumentace.

Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné  architektonické ani historické památky, výskyt  archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum (zpracování dokumentace).

Jak již bylo uvedeno, poloha horní části stavby týkající se přivaděče, Úpy a jezu na Úpě je součástí chráněného území Babiččina údolí, ve kterém je doložena   řada památkově chráněných objektů; v kontaktu s řešenou stavbou se žádný z nich nenachází.

Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Realizace posuzovaného záměru není v rozporu ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

# KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Etapa výstavby

Znečištění ovzduší a hluková zátěž

Realizace záměru jakož i rozhodující trasa přepravy těžených a stavebních materiálů mohou probíhat v obytné zástavbě obcí. Na základě podkladů dostupných v době vypracování předkládaného oznámení lze předpokládat, že s ohledem na bilancované objemy materiálů může stavba znamenat hodinově navýšení 9 pohybů TNA. Uvedený předpoklad vychází z bilancí prezentovaných v předcházející části oznámení, které však vychází z předpokladu odvozu uváděných objemů z jednoho prostoru, což však vzhledem k délce stavby nelze předpokládat.

V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení stavební techniky. Protože dle NV č.88/2004 Sb. se limitní hladina odvíjí od doby trvání stavebních prací, bude nutné se touto problematikou zabývat až po vypracování POV stavby v rámci další projektové přípravy. Z hlediska rozsahu prací a situování stavby mimo obytnou zástavbu nelze předpokládat významnější negativní vliv z hlediska etapy výstavby ve vztahu k akustické situaci v zájmovém území.

Na základě dostupných informací v době vypracování předkládaného oznámení lze pro další projektovou přípravu formulovat následující doporučení:

- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;  dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými obcemi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

- před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby( ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií)

- součástí dokumentace pro územní řízení bude výpočet hluku ze stavební činnosti v souladu s  Nařízením vlády č. 88/2004 Sb .

- výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení faktorů pohody, a to  zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

- v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby

##### Etapa provozu

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem po dokončení stavby nebudou nastávat. Naopak realizací záměru se významně sníží riziko zatopení území v bezprostředním okolí toku.

### D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí

V následujícím přehledu jsou dále  uvedeny nejvýznamnější potenciální vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, které by mohly být záměrem nejvíce ovlivněny:

- vlivy na ovzduší

- vlivy na vodu

- vlivy na horninové prostředí

- vlivy na půdu

- vlivy na faunu, floru a ekosystémy

- vlivy na architektonické a historické památky

#### D.1.2.1. Vlivy na ovzduší

Vlastní stavební práce mohou být  zdrojem emisí, a to především z hlediska liniových a plošných zdrojů souvisejících s dopravou těženého materiálu. Záměr by vzhledem ke svému charakteru neměl znamenat významnější sekundární prašnost. Z hlediska již dříve provedených bilancí lze vyhodnotit, že imisní příspěvky související se staveništní dopravou by se výrazněji neměly projevit na imisní zátěži, není tudíž nutné v rozsahu oznámení přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona  č.93/2004 Sb. dokladovat příspěvky z denních pohybů 7 TNA rozptylovou studií, protože tyto příspěvky lze označit za malé a málo významné.

V rámci předkládaného oznámení jsou ve vztahu k vlivům na ovzduší formulována následující doporučení:

- vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací

- dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění  vozovek především při zemních pracích a další výstavbě;  v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště

Po své realizaci stavba nijak nezmění  stávající stav kvality ovzduší.

#### D.1.2.2. Vlivy na vodu

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat  v etapě výstavby. Tato skutečnost souvisí především s faktem, že v území bude stavba realizována jednak přímo v korytě řeky, jednak v jeho bezprostřední blízkosti, takže nelze vyloučit riziko ovlivnění jakosti vody jak z hlediska vlastní etapy výstavby a případných havarijních stavů vzniklých u stavební techniky, tak i z hlediska rizika průchodu velkých vod samotnou stavbou.

Během fáze výstavby i za normální situace (tedy mimo stavy zvýšených průtoků pro přívalových srážkách) dojde k dlouhodobému ovlivnění kvality vody zákalem, poněvadž mechanismy pracující v korytě se mohou pohybovat přímo v korytě a většinově nebude technicky možné dočasně řešit (při slabších průtocích) podélné dílčí přehrazení průtočného profilu tak, aby mechanismus nepracoval přímo ve vodním sloupci. Od místa stavby po toku tak může dojít k zákalu, který bude postupně nařeďován v závislosti na samočistící schopnosti toku po proudu od místa stavby ve vztahu k množství aktuálně protékající vody korytem. Řádově lze předpokládat výrazné až patrné zakalení v délce stovek metrů po proudu.

Kromě ovlivnění kvality vody ve fázi výstavby je nutno očekávat i negativní ovlivnění fauny vázané na vodní tok.

Pro eliminaci výše nastíněných rizik jsou v doporučeních předkládaného oznámení pro etapu výstavby navržena následující  opatření:

- pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

- na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM  pro stavební mechanismy

- veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v zátopovém území odváženy

- na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  záchytné plechové nádoby, mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- pro stavbu bude vypracován a  předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Záměr znamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě ve smyslu zvýšení ochranné funkce nádrže VD Rozkoš. Vliv lze v komplexu všech navrhovaných protipovodňových opatření označit za pozitivní ve vztahu k charakteru odvodnění oblasti.

Ostatní vlivy ve vztahu k vodnímu hospodářství zájmového území

Stavba v navrženém rozsahu vyžaduje zásah do stávajícího hlavního vodovodního řadu Velkojesenické s.r.o. v důsledku nutnosti zahloubení stávající shybky v souvislosti se zahlubováním nivelety Rozkošského potoka. Pro zajištění dodávek vody bude proto respektováno následující doporučení:

- v předstihu před zahájením prací na zahlubování nivelety Rozkošského potoka bude v předstihu vybudována nová shybka tak, aby po jejím dokončení mohlo dojít k přepojení na tuto shybku a tím bylo minimalizováno omezení dodávek pitné vody

Ze situace je dále patrné, že stavba se zčásti dotýká a tudíž by mohla ovlivnit stávající kořenovou čistírnu odpadních vod obce Velké Jesenice. Z hlediska zachování funkčnosti tohoto zařízení bude respektováno následující doporučení:

- v rámci stavebních prací při úpravě výtokových objektů kořenové čistírny obce Velké Jesenice postupovat takovým způsobem, aby v žádném případě nebyla ovlivněna funkčnost tohoto zařízení

Ze situace je dále patrné, že stavba se  v části úpravy přivaděče dotýká vrchního přemostění přivaděče přes tok Olešnice, tudíž by mohla dočasně negativně ovlivnit stávající poměry v uvedeném toku.

přemostění přivaděče přes tok Olešnice

Z hlediska zachování parametrů toku Olešnice  bude respektováno následující doporučení:

- v rámci stavebních prací při úpravě přivaděče zajistit funkčnost stávajícího překonání přivaděče přes tok Olešnice a vyloučit další zásahy do toku a nivy Olešnice v okolí přemostění toku přivaděčem

Z hlediska stávající situace v zájmovém území je patrné, že koryto tzv. „Staré Rozkošné“ zřejmě dotuje studny ve Velké Veselici a na Vinici. V této souvislosti je formulováno následující doporučení, které bude v rámci další projektové dokumentace respektováno:

- v rámci prováděných stavebních úprav souvisejících se zvýšením ochranné funkce VD Rozkoš zajistit kontinuální nátok vody do koryta „Staré Rozkošné“, dotující studny ve Velké Veselici a na Vinici

Změna hydrologických charakteristik

Stavbou nedochází v podstatě ke zvětšení zpevněných ploch, tudíž nenastává  snížení infiltrace srážkových vod v území a nedojde ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod.

#### D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí

Významnější vliv z hlediska horninového prostředí lze očekávat pouze v případě havárií a úniku látek škodlivých vodám. V rámci vlastních stavebních prací tento vliv na horninové prostředí je ošetřen řadou doporučení již prezentovaných v předcházejících částech předkládaného oznámení.

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

#### D.1.2.4. Vlivy na půdu

Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Dle dokumentace pro územní řízení znamená stavba následující nároky představované trvalými zábory ZPF:

| Parcela | Kultura | Výměra (ha) | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Veselice nad Metují |  |  |  |  |
| 94/2 | trvalý travní porost | 0,0082 | 56901 | V. |
| k.ú. Ratibořice |  |  |  |  |
| 777/31 | trvalý travní porost | 0,0172 | 55600 | I. |
| 777/33 | trvalý travní porost | 0,1114 | 55600 | I. |
| 711/15 | trvalý travní porost | 0,0026 | 55600 | I. |
| k.ú. Zlíč |  |  |  |  |
| 204/1 | trvalý travní porost | 0,0144 | 55600 | I. |
| 197/1 | trvalý travní porost | 0,1134 | 55600 | I. |
| 197/2 | trvalý travní porost | 0,0073 | 55600 | I. |
| 12 | zahrada | 0,0017 | 55411 | IV. |
| 14/1 | trvalý travní porost | 0,0034 | 52001 | III. |
| celkem |  | 0,2796 |  |  |

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997.

Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:

- Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou dokumentací.

- Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),

b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,

d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s pořízením dokumentace,

e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:

- Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

- Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

- Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.

- Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

- Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Dle výše uvedeného metodického pokynu jsou v zájmovém území BPEJ  zemědělské pozemky zařazeny do

- 55 600 – třída ochrany:   I. – plocha 0,2663 ha

- 52 001 – třída ochrany: III. – plocha 0,0034 ha

- 55 411 – třída ochrany: IV. – plocha 0,0017 ha

- 56 901 – třída ochrany:  V. – plocha 0,0082 ha

Z hlediska metodického pokynu se tedy jedná z hlediska významnosti o vliv významný, z hlediska velikosti o vliv střední. Navržené řešení plní funkci ochrannou a tedy i vodohospodářskou, zpracovatelský tým oznámení v tomto případě preferuje vodohospodářský zájem nad zájmy ochrany ZPF, i když podstatnější části si stavba vyžaduje zábor půd v I. třídě ochrany ZPF.

Záborový elaborát pro stavbu již byl v vypracován. Pro další postup prací je, v případě realizace stavby, nezbytné respektovat následující doporučení:

- zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

Znečištění půdy

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality půd a horninového prostředí.  Pro  minimalizaci tohoto rizika  jsou  navržena  opatření, která již byla prezentována v předcházejících částech předkládaného oznámení.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pro minimalizaci negativních vlivů z hlediska vlivů v důsledku ukládání odpadů jsou formulována následující doporučení:

- vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru( tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

#### D.1.2. 5. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

  - Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les

Záměr se jen okrajově dotýká mimolesních porostů dřevin: lze předpokládat dotčení funkčně i krajinotvorně málo významných náletových porostů podél pravého břehu přivaděče při ohrázkování, dále  dotčení náletových topolů podél levého břehu Rozkošského potoka nad mostem silnice II/285 (celkem cca 7 ks) a skupiny bříz a jív u balvanitého skluzu pod cca 500 m pod uvedeným mostem na pravém břehu toku.  Tyto vlivy lze  vyhodnotit jako nevýznamné.

Potenciálně ohroženou cennou skupinou může být linie 5 silných lip ve Veselici na pravém břehu Metuje nad vtokem Rozkošského potoka; tyto stromy jsou krajinotvorně významné a jejich případné dotčení je nutno pokládat za nežádoucí. Ostatní hodnotnější porosty se nacházejí mimo přímý kontakt se zájmovým územím výstavby jednotlivých objektů posuzovaného záměru. Zpracovatelský tým Oznámení pokládá za potřebné z hlediska ochrany mimolesních porostů dřevin uplatnit následující zásady a doporučení:

- v rámci přípravy území i stavebních prací důsledně ochránit pravobřežní břehový porost Úpy v nadjezí Zlíčského jezu, včetně tří silných dubů mezi pravým břehem řeky a tělesem dotčené místní komunikace; tuto zásadu promítnout do POV stavby

- v rámci řešení úprav prostoru soutoku Rozkošského potoka a Metuje zajistit ochranu linie pěti lip na pravém břehu Metuje nad soutokem; tuto zásadu promítnout do POV stavby

- zachovat všechny porosty v nivě Olešnice v rámci ohrázování přivaděče v prostoru jeho křížení s Olešnicí

- minimalizovat zásahy do náletových porostů podél řešených úseků vodotečí (včetně přivaděče)

5.2. Vlivy na floru

S ohledem na výstupy botanického průzkumu nejsou předpokládány významné vlivy na druhové složení flory v řešeném území, většinově jsou dotčeny jen běžné druhy, bez zvláštní ochrany nebo bez statutu vzácnosti v řešeném regionu. Záměr znamená skrývku vegetačního pokryvu pouze v prostoru výstavby  na intenzivních loukách nebo kosených bylinotravních porostech na březích a bermách toků, stavební manipulační pás pro výstavbu bude rekultivován. Nelze tak předpokládat patrné ovlivnění druhové rozmanitosti flory zájmového území a jeho okolí.  Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné až málo  významné, není nutno řešit žádná specifická opatření k ochraně běžné flory.

5.3. Vlivy na faunu

Mírně nepříznivý zásah může znamenat odkácení náletových porostů podél toků v rámci přípravy území pro ohrázkování, či úpravu toku, dále pak skrývky mohou ovlivnit hustotu populací epigeického hmyzu (včetně ojedinělých hnízdních nor čmeláků), případně drobných hlodavců. V zájmovém území výstavby nebyly zjištěny vhodné reprodukční prostory pro vývoj obojživelníků.

S ohledem na pravděpodobné hnízdění pochopa rákosního v rákosinách zbytků původní nivy Rozkošského potoka je nežádoucí zasahovat v rámci úpravy toku do těchto ploch a přípravu území pro výstavbu přizpůsobit reprodukčnímu období druhu. Ovlivnění populací silně ohrožených druhů vodouše kropenatého a ledňáčka říčního není s ohledem na charakter jejich výskytu předpokládáno (vodouš byl zastižen jen na tahu, ledňáček na Úpě v řešeném úseku může jen lovit, hnízdiště v kontaktu s řešeným územím není).

Zakalení toku v době výstavby může ovlivnit kvalitu vody, jak je popsáno v příslušné kapitole vlivů na vody. Z hlediska ovlivnění fauny je nutno předpokládat, že  v průběhu stavebních úprav v korytě je tak nutno dalším způsobem počítat s ovlivněním společenstev ryb a bezobratlých na místě samotných prací a zejména  níže po toku (rozkolísanost průtoků, zákal). Zákal znamená dále především určitý deficit kyslíku s možností úhynu některých živočichů dále po proudu (vazba na poškozování tělního pokryvu nebo žaberního epitelu u ryb, náhlá změna podmínek pro náročnější druhy larev hmyzu). Tyto předpoklady se mohou týkat prakticky jen ovlivnění života v toku Úpy při řešení jezových objektů na jezu Zlíč, fauna Rozkošského potoka s ohledem na charakter toku je výrazně ochuzená.

Stavební práce v přímém kontaktu s vodním tokem znamenají ještě potenciální riziko ohrožení kvality vody v toku jako základní podmínky života, a to  únikem látek nebezpečných vodám právě v etapě výstavby. To může v případě vzniku havarijní situace při výstavbě, případně při technologické nekázni dodavatele způsobit synergický účinek na ryby a další rheofilní faunu, takže změna podmínek by vlivem eutrofizace, případně vlivem splachu látek nebezpečných vodám mohla znamenat podstatný dopad do hustoty populací. Ve vztahu k prevenci těchto nepříznivých vlivů v plném rozsahu platí všechna opatření k ochraně kvality povrchových vod, včetně požadavku na vyšší časovou dynamiku  prací, čímž je dána určitá možnost na pročištění vody.

Na základě výše provedeného rozboru zpracovatelský tým Oznámení doporučuje následující podmínky:

- skrývkové práce v rámci přípravy manipulačních pásů pro jednotlivé stavební objekty  řešit mimo reprodukční období od září do března

- veškeré práce na úpravě toku Rozkošského potoka omezit na stávající profil koryta a  stávající manipulační pás podél břehů, vyloučit jakékoli zásahy do prostorů rákosin ve zbytcích původních ekosystémů nivy toku

- veškerá odůvodněná kácení náletových dřevin realizovat výhradně v období vegetačního klidu

5.4. Vlivy na ekosystémy

Dle dokumentace pro územní řízení znamená stavba následující nároky představované trvalými zábory PUPFL:

| Parcela | Kultura | Výměra (ha) | LV | účel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zlíč |  |  |  |  |
| 220/1 | PUPFL | 0,0032 | 2559 | Úpa a přivaděč |

Vlivy na prvky ÚSES a VKP

Záměr je realizován ve stávajících skladebných prvcích ÚSES s tím, že nejsou výrazně měněny hydrické podmínky v nivách toků – podél Úpy je navrhováno zvýšení stávající hráze s místní cestou podél pravého břehu a úprava podélného a příčného profilu upraveného toku Rozkošského potoka ve stávajícím průtočném profilu, bez směrových změn trasy. Dílčí změnou je realizace vakového jezu, s prostorově omezeným dopadem mimo hodnotnější části údolní nivy. Uvedené zásahy se nemohou promítnout do zhoršení ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru, resp. VKP údolní nivy a VKP toku (u Rozkošského potoka je tato funkce vzhledem ke stavu toku již oslabená).

Určitým rizikem pro funkci regionálního biokoridoru Úpy je oprava jezových objektů, ve vztahu k zajištění migrační prostupnosti biokoridoru pro vodní organismy. Stávající jez je vybaven levobřežním rybím přechodem, který je nutno s ohledem na poměrně pestrou rybí obsádku toku  zachovat. Lze proto doporučit:

- v rámci úpravy jezu na Úpě ve Zlíči zachovat ve funkčním stavu rybí přechod, případně vylepšit jeho parametry

Vlivy na zvláště chráněná území

Záměr se NPP Babiččino údolí dotýká jen okrajově – navýšení pravobřežní cesty s místní komunikací a dílčí oprava jezových objektů představuje jen málo významnou dílčí změnu ve vztahu k předmětu ochrany.

Rozhodující změny v území, které s negativně promítly do předmětu ochrany, totiž znamenala realizace jezu a vlastního přivaděče jako tvrdě technicky pojatých děl, s významnými úpravami hydrických poměrů v nivě Úpy a dokonce překonání Olešnice přemostěním vodního přivaděče ještě na území tehdejší státní přírodní rezervace. Současný stav lze označit již za  stabilizovaný, s částečným zapojením toku a objektů do krajiny.

Ze statutu NPP ale vyplývá především požadavek na zachování břehového a doprovodného porostu Úpy jako základních hodnot přírodní charakteristiky tohoto ZCHÚ.

5.5. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

5.5.1. Vznik nové charakteristiky území

Dílčí nová charakteristika území vzniká záměrem na ohrázování přivaděče, ostatní záměry se na vzniku nové charakteristiky území v zásadě neprojeví, není navrhována žádná směrová úprava toku.

5.5.2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek

S ohledem na lokalizaci jednotlivých objektů záměru není výraznější změna poměru krajinných složek předpokládána, poněvadž jde buď o zkapacitnění stávajících prvků hrází, nebo o výstavbu nových prvků (ohrázování přivaděče). Dílčí mírně nepříznivé, ale nevýznamné změny je nutno očekávat v rozsahu trvalých záborů zemědělské půdy, případně lesa, blíže viz kapitola Půda.

5.5.3. Narušení vizuálních vjemů

Záměr především formou skrývek a zkapacitnění některých objektů bude znamenat vizuální umocnění prvků protipovodňové úpravy; tělesa hrázek se budou projevovat jako novotvary, kdy těleso zkapacitněné hráze se nachází v pohledově exponovaných polohách od ratibořického parku pro zvýšení hrázy podél Úpy. Nově technicky upravené koryto Rozskošského potoka bude rovněž představovat vizuálně patrnou změnu v etapě výstavby a po uvedení do provozu. Oba dopady lze očekávat s významnější patrností v období výstavby a těsně po výstavbě (světle hnědý pás až val na celcích luk a niv, pohledově určené travními porosty a rákosinami (rozkošský potok)pěstovanou plodinou a obdobím ). V těchto fázích jde o vlivy  mírně nepříznivé, s ohledem na výšku těles hrází málo významné až patrné. Míra významnosti tohoto dopadu bude postupně klesat ze zapojováním tělesa hrází do krajiny.

Trvalejší změnu je nutno očekávat pro realizaci nové hrázky v říčním km 0,020 až 0,293 podél levého břehu proti vzduté vodě z Metuje (dolní úsek vycházející z nově navrhovaného zděného levostranného náběhu mostu bude navazovat na zvýšenou podezdívku oplocení, ne nějž bude pak osazeno původní oplocení, zbylý úsek po silniční most ohrázkován zemním tělesem navyšujícím stávající zatravněnou hrázku). Dojde tak k pohledovému zvýraznění okraje zástavby ve Veselici, především při pohledech od silnice podél břehu Metuje. Míru významnosti lze i v tomto případě pokládat za málo významnou.

Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není  nutno předpokládat, dálkové pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na plochý reliéf území a na měřítko záměru, které nevybočuje z měřítka v krajině, pokud je uplatněna rovina pohledu z terénu. Míra významnosti vlivu bude klesat s postupem začlenění  do krajiny. Na základě výše uvedeného rozboru lze doporučit:

- zajistit důslednou rekultivaci novotvarů hrází osetím, případně i zapojením skupinové výsadby dřevin na vzdušné svahy (odvrácené od povodňového průtočného profilu)

5.5.4. Vlivy na další parametry životního prostředí

Určitým nebezpečím však je ruderalizace území po výstavbě v důsledku nedostatečné rekultivace, liniové skrývky a výstavba dává ideální předpoklady pro šíření neofytních a invazních druhů rostlin s možností jejich  zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů údolních niv, v daném případě jde o nebezpečí rozšíření křídlatky japonské a netýkavky žláznaté. Proto je požadováno respektovat následující doporučení:

- důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních  úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území

- v rámci rekultivací důsledně tlumit stávající i nová ohniska výskytu křídlatky v kontaktu se zájmovým územím výstavby, případně podél břehových linií dotčených částí toků

#### D.1.2. 6. Vlivy na architektonické a historické památky

Záměr neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na historické osídlení území vyloučit případné archeologické nálezy.

Ve vztahu k realizování části stavby v chráněném území Babiččina údolí bude respektováno tak jako doposud v přípravných pracích následující doporučení:

- veškeré stavební objekty týkající se přivaděče, řeky Úpy a jezu na ní situované do území Babiččina údolí budou průběžně konzultovány a odsouhlasovány Národním památkovým ústavem

## D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je rozsah vlivů  malý a nevýznamný.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:

- v rámci přípravy území i stavebních prací důsledně ochránit pravobřežní břehový porost Úpy v nadjezí Zlíčského jezu, včetně tří silných dubů mezi pravým břehem řeky a tělesem dotčené místní komunikace; tuto zásadu promítnout do POV stavby

- v rámci řešení úprav prostoru soutoku Rozkošského potoka a Metuje zajistit ochranu linie pěti lip na pravém břehu Metuje nad soutokem; tuto zásadu promítnout do POV stavby

- zachovat všechny porosty v nivě Olešnice v rámci ohrázování přivaděče v prostoru jeho křížení s Olešnicí

- minimalizovat zásahy do náletových porostů podél řešených úseků vodotečí (včetně přivaděče)

- v rámci úpravy jezu na Úpě ve Zlíči zachovat ve funkčním stavu rybí přechod, případně vylepšit jeho parametry

- veškeré stavební objekty týkající se přivaděče, řeky Úpy a jezu na ní situované do území Babiččina údolí budou průběžně konzultovány a odsouhlasovány Národním památkovým ústavem

- v rámci prováděných stavebních úprav souvisejících se zvýšením ochranné funkce VD Rozkoš zajistit kontinuální nátok vody do koryta „Staré Rozkošné“, dotující studny ve Velké Veselici a na Vinici

- v rámci další projektové dokumentace navrhnout způsob nakládání s vytěženými sedimenty z hlediska provádění vzorkování dle Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke Vzorkování odpadů v návaznosti na příslušná ustanovení vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; o způsobu odstranění sedimentů musí být rozhodnuto až na základě výsledků prováděného vzorkování

- v rámci další projektové přípravy řešit stavbu způsobem, který bude  znamenat nejdříve odtěžení sedimentů z říčního koryta

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru( tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- v rámci další projektové přípravy konzultovat s příslušným orgánem odpadového hospodářství mechanismus provádění kontrol těženého rostlého materiálu při rozšiřování koryta řeky, jakož i rozsah prováděných analýz se zohledněním Metodického pokynu odboru odpadů MŽP ke Vzorkování odpadů; jakýkoliv způsob využití těženého materiálu nebo případný způsob jeho odstranění musí být proveden až na základě výsledků rozborů

- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;  dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými obcemi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

- součástí dokumentace pro územní řízení bude výpočet hluku ze stavební činnosti v souladu s  Nařízením vlády č. 88/2004 Sb .

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby( ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií)

- před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby

- výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení faktorů pohody, a to  zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

- v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby

- vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací

- dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění  vozovek především při zemních pracích a další výstavbě;  v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště

- pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

- na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM  pro stavební mechanismy; na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  záchytné plechové nádoby, mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek

- veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v zátopovém území odváženy

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- pro stavbu bude vypracován a  předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby

- v předstihu před zahájením prací na zahlubování nivelety Rozkošského potoka bude v předstihu vybudována nová shybka tak, aby po jejím dokončení mohlo dojít k přepojení na tuto shybku a tím bylo minimalizováno omezení dodávek pitné vody

- v rámci stavebních prací při úpravě výtokových objektů kořenové čistírny obce Velké Jesenice postupovat takovým způsobem, aby v žádném případě nebyla ovlivněna funkčnost tohoto zařízení

- v rámci stavebních prací při úpravě přivaděče zajistit funkčnost stávajícího překonání přivaděče přes tok Olešnice a vyloučit další zásahy do toku a nivy Olešnice v okolí přemostění toku přivaděčem

- zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

- vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

- smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

- skrývkové práce v rámci přípravy manipulačních pásů pro jednotlivé stavební objekty  řešit mimo reprodukční období od září do března

- veškeré práce na úpravě toku Rozkošského potoka omezit na stávající profil koryta a  stávající manipulační pás podél břehů, vyloučit jakékoli zásahy do prostorů rákosin ve zbytcích původních ekosystémů nivy toku

- veškerá odůvodněná kácení náletových dřevin realizovat výhradně v období vegetačního klidu

- zajistit důslednou rekultivaci novotvarů hrází osetím, případně i zapojením skupinové výsadby dřevin na vzdušné svahy (odvrácené od povodňového průtočného profilu)

- důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních  úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území

- v rámci rekultivací důsledně tlumit stávající i nová ohniska výskytu křídlatky v kontaktu se zájmovým územím výstavby, případně podél břehových linií dotčených částí toků

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení bylo připravováno na základě připravené  dokumentace záměru pro územní řízení, terénní obhlídky lokality, konzultací s projektantem, investorem a dalších podkladů, včetně osobních zkušeností.

Ve vlastním projektu se mohou objevit dílčí změny proti předkládanému  oznámení, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a hodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené v tomto oznámení a v každém případě závěry z projednání záměru v dalších stupních přípravy.

Z hlediska zpracovatele oznámení jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení významnosti vlivů na životní prostředí.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Varianty řešení záměru nebyly předloženy a dle sdělení projektanta představují propojení optimálního technického řešení pro dosažení požadovaného efektu při minimalizaci dopadů do jednotlivých složek životního prostředí.

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Charakter posuzované stavby představující činnosti podrobněji popsané v úvodu předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném záměru. V příloze předkládaného oznámení je doložena celková situace, ze které je patrný rozsah předkládané rekonstrukce.

Podkladem pro zpracování tohoto oznámení byla přípravná dokumentace stavby. Dalšími podklady byly informace:

- pracovníků Povodí Labe s.p. Hradec Králové

- orgánů státní správy

Použité podklady:

- VD Rozkoš, zvýšení ochranné funkce nádrže, přítok, odtok, projekt pro územní řízení, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 2004

- Hejný S.et Slavík B. (1988, eds): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.

- Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, Praha.

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

- Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., příloha č. II (seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub) a č. III (seznam zvláště chráněných druhů živočichů).

- „Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996

- Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.

- WHO : Guidelines for Community Noise, 1999

- Vít M,Michalík J, : Hodnocení zdravotních rizik silničních staveb v rámci procesu EIA I. část - teoretická východiska, Hygiena 44, 1999, No.3, p. 163 –175

- SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí - subsystém 3 „ Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku " - odborná zpráva za rok 1997, SZÚ Praha, 1998

- SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí - subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší " - odborná zpráva za rok 1999, SZÚ Praha, 2000

- Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995

- Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 5.03, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999

- Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

### Cílem této stavby je navrhnout opatření mající za cíl zvýšit kapacitu přivaděče na 150 m3.s-1 a pro nutný přiváděný průtok na jez  zajistit vzdutou hladinou v Úpě nežádoucí vybřežení do pravostranné inundace. Dále se jedná o zvýšení kapacity potoka Rozkoš na požadovaný průtok 10 m3.s-1 při respektování požadavku  minimalizace zásahů do okolních pozemků.

Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. do kategorie II, bod 1.4. Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny, kde příslušným orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je krajský úřad, v tomto krajský úřad Královehradeckého kraje.

Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:

Na Rozkošském potoce bude provedeno odstranění stávajícího mostu pod příkopem a provedení nového vtokového čela ponechávaného mostu, na trase bude zrušen Jamborův jízek a nahrazen vakovým jezem. V dolním úseku Rozkošského potoka bude levá strana ohrázkována v délce 149 m zvýšenou podezdívkou plotu a v délce 102 metrů zvýšením zemního tělesa hrázky. Během úpravy koryta Rozkošského potoka dojde ke dvěma přeložkám kabelů Telecomu a jedenkrát k přeložce trubního vedení vodovodního řadu, v úseku úpravy potoka dojde k úpravám stávajících výústí a nátoku odběrného objektu.

### Přivaděč bude ohrázkován v úseku mezi jezem na Úpě a mostem ve Zlíči po levém břehu zídkou délky 301 metrů, po pravém břehu pak zvýšením zemní hrázky v délce 302 metrů. Úsek přivaděče pod mostem ve Zlíči bude po obou stranách ohrázkován zvýšenou betonovou podezdívkou stávajících zídek v délce 61a 57 m.

### Současná pravá hrázka Úpy nad jezem v délce 560 m bude zvýšena s opětovným vytvořením zpevněného přejezdného povrchu obslužné komunikace, v jejím zakončení pak bude navazovat inundační přeliv délky 50 m v místě stávající navýšené cesty.

Součástí akce je i zvýšení obslužné lávky jezu na Úpě spolu s pomístním navýšením jeho břehových pilířů. Nad pravým břehovým pilířem bude vstup do strojovny navýšen nízkou nadzemní zastřešenou stavbou, do které bude osazena ventilace strojovny.

Stavba se člení na následující stavební objekty:

SO – 01	Rozkošský potok

SO – 02	Přivaděč

SO – 03	Úpa

SO – 04	Jez

které jsou podrobněji popsány v příslušné pasáži předkládaného oznámení.

Dle dokumentace pro územní řízení znamená stavba následující nároky představované trvalými zábory ZPF:

| Parcela | Kultura | Výměra (ha) | LV | účel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Veselice nad Metují |  |  |  |  |
| 94/2 | trvalý travní porost | 0,0082 | 549 | Rozkošský potok |
| k.ú. Ratibořice |  |  |  |  |
| 777/31 | trvalý travní porost | 0,0172 | 2355 | Úpa a přivaděč |
| 777/33 | trvalý travní porost | 0,1114 | 2616 | Úpa a přivaděč |
| 711/15 | trvalý travní porost | 0,0026 | 10001 | Úpa a přivaděč |
| k.ú. Zlíč |  |  |  |  |
| 204/1 | trvalý travní porost | 0,0144 | 2426 | Úpa a přivaděč |
| 197/1 | trvalý travní porost | 0,1134 | 160,10001,1675 | Úpa a přivaděč |
| 197/2 | trvalý travní porost | 0,0073 | 1675 | Úpa a přivaděč |
| 12 | zahrada | 0,0017 | 194 | Úpa a přivaděč |
| 14/1 | trvalý travní porost | 0,0034 | 1684 | Úpa a přivaděč |
| celkem |  | 0,2796 |  |  |

Dle dokumentace pro územní řízení znamená stavba následující nároky představované trvalými zábory PUPFL:

| Parcela | Kultura | Výměra (ha) | LV | účel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Zlíč |  |  |  |  |
| 220/1 | PUPFL | 0,0032 | 2559 | Úpa a přivaděč |

Rozsah uvedených záborů lze označit za malý, ve vztahu významnosti vlivu vzhledem k prospěšnosti záměru lze vliv označit za akceptovatelný.

Záměr nepředstavuje ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí žádné jiné významnější nároky na vstupy.

V období výstavby budou vznikat pouze splaškové vody. Bilance splaškových vod je odvozena ze spotřeby vody.  Množství těchto vod bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Odpadní technologické vody v průběhu výstavby se v místech stavby nepředpokládají. V rámci stavby budou vyžívána chemická WC.

Pro uvažovaný záměr připadají v úvahu odpady vznikající v etapě vlastní výstavby. Přehled předpokládaných vznikajících odpadů v etapě výstavby je uveden v příslušné pasáži předkládaného oznámení.

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou specifikovány i použité materiály. Součástí  smlouvy s hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby  je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Vzhledem k charakteru stavby a jejímu situování v dostatečné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby lze tento vliv hodnotit jako malý a nevýznamný, a to i s ohledem na vyvolané dopravní nároky bilancované v příslušné pasáži oznámení.

V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit používání stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především v kontaminaci  horninového prostředí. Příslušná doporučení jsou formulována v další části předkládaného oznámení.

Vzhledem k tomu, že rozsah stavebních prací je poměrně malý a uvažovaný záměr je situován mimo souvislou obytnou zástavbu, lze očekávat, že etapa výstavby nebude představovat významné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat.

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci budou vlastní stavební práce, přesun materiálů a pohyb stavebních mechanizmů.  Při realizaci budou stavební práce prováděny postupně, stavební odpad bude odvážen a na staveniště dopravován nový stavební materiál. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními popsanými v příslušné části předkládaného oznámení.

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat  v etapě výstavby. Tato skutečnost souvisí především s faktem, stavba bude probíhat z části přímo v toku nebo v bezprostředním kontaktu s ním.

Vlastní etapa výstavby představuje riziko ohrožení kvality vod, neboť stavba bude probíhat v těsném kontaktu s vodním tokem.  Potenciální rizika ohrožení jakosti vod v etapě výstavby mohou  nastat v následujících souvislostech:

- Produkce odpadů obvyklých při stavebních pracích

- Riziko kontaminace vod v etapě výstavby

# Uvedené okruhy problémů jsou podrobněji řešeny v příslušné pasáži překládaného oznámení.

Stavbou nedochází v podstatě ke zvětšení zpevněných ploch, tudíž nenastává  snížení infiltrace srážkových vod v území a nedojde ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod.

Významnější vliv z hlediska horninového prostředí lze očekávat pouze v případě havárií a úniku látek škodlivých vodám. V rámci vlastních stavebních prací tento vliv na horninové prostředí je ošetřen řadou doporučení již prezentovaných v předcházejících částech předkládaného oznámení.

Záměr vyžaduje zábor ZPF, rozsah byl již uveden v předcházející části předkládaného oznámení. Dle příslušného metodického pokynu MŽP jsou v zájmovém území půdy dle BPEJ  zařazeny do I.,III, IV a V. třídy ochrany  Z hlediska této skutečnosti  se tedy jedná z hlediska významnosti o vliv významný, z hlediska velikosti o vliv střední. Navržené řešení plní funkci ochrannou a tedy i vodohospodářskou, zpracovatelský tým oznámení v tomto případě preferuje vodohospodářský zájem nad zájmy ochrany ZPF, mimoto vyžadovaný rozsah záborů lze označit za malý a nevýznamný.

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality půd a horninového prostředí.  Pro  minimalizaci tohoto rizika  jsou  navržena  opatření, která již byla prezentována v předcházejících částech předkládaného oznámení.

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu je nejvýznamnějším dopadem dílčí změna krajinného rázu pro řešení novotvarů hrázek, jinak v případě zachování úpravy toku Rozkošského potoka ve stávající trase a profilu, nezasahování do rákosin nad profil upraveného toku v původní nivě Rozkošského potoka,  zachování břehového porostu Úpy nad jezem ve Zlíči, lip ve Veselici na břehu Metuje a rybího přechodu na jezu ve Zlíči nejsou předpokládány žádné patrné dopady  na přírodu a krajinu zájmového území.

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit jako malé a nevýznamné.

# H. PŘÍLOHA

  - Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

  - Biologický průzkum

  - Přehledná situace Rozkošského potoka, přivaděče a Úpy

Zpracovatel oznámení:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

ECO-ENVI-CONSULT

Sladkovského 111   						Dubinská 720

506 01 Jičín                                                                             530 12 Pardubice

IČO:	42921082

DIČ:	CZ6002271825

tel.: 	466260219

603483099

493523256

fax: 	466260219

e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Datum zpracování oznámení:	25.07.2004

Podpis zpracovatele oznámení: