# KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

# Odbor životního prostředí a zemědělství

obdrží: viz rozdělovník

| VYŘIZUJE / TEL. | Č. J. | E-MAIL | HRADEC KRÁLOVÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Poláková | ZP/1089/03-Po-6 | mpolakova@kr-kralovehradecky.cz | 10.4.2003 |

Stanovisko k posouzení vlivů provedení

záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon“)

- Identifikační údaje

I.1. Název záměru: 	Stavební úpravy stájí prasat Volovka

I.2. Kapacita záměru: Chov hospodářských zvířat (prasat) v přepočtu 670 dobytčích    
                                      jednotek.

I.3. Umístění záměru:	kraj:		Královéhradecký

obec:		Rychnovek					        kat.území:	Doubravice

I.4. Obchodní firma oznamovatele:	 Zemědělské družstvo Dolany

I.5. IČ oznamovatele: 			 00126365

I.6. Sídlo oznamovatele: 			Dolany u Jaroměře čp. 57, 552 01 Dolany

II.  Průběh posuzování

II.1. Oznámení:

Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona bylo předloženo 3.10.2002 oprávněnou osobou Ing. Petrem Pantoflíčkem, držitel osvědčení č.j. 1547/197/OPV/95 podle § 19 zákona.

II.2. Dokumentace:

Dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Petrem Pantoflíčkem, který je držitelem osvědčení č.j. 1547/197/OPV/95, a předložena jako oznámení  v  rozsahu přílohy č. 4 zákona dne 3.10.2002. Protože Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), neobdržel k dokumentaci žádné nesouhlasné stanovisko ani podstatnější připomínky vyžadující doplnění dokumentace, stanovil zpracovatele posudku.

II.3. Posudek:

Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  č.j. 2719/4343/OEP/92/93.  Posudek byl  krajskému úřadu  předložen  19. února 2003.

II.4. Veřejné projednání:

Místo veřejného projednání: Obecní úřad Rychnovek

Datum veřejného projednání: 3. dubna 2003

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona  bylo krajskému úřadu předloženo 3.10.2002.

- Oznámení s náležitostmi dokumentace bylo zveřejněno dne: 10.10. 2002.

- Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 10.12.2002 vydáním závěru zjišťovacího řízení, že záměr: „Stavební úpravy stájí prasat Volovka“ bude posuzován podle zákona.

- Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 12.12.2002

- Vyhotovený posudek byl předložen dne: 19.02. 2003.

- Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje krajskému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.

- Závěry veřejného projednání:

Veřejné projednání posudku proběhlo v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. V průběhu veřejného projednání posudku nebyly ze strany přítomných vzneseny zásadní námitky.

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:

1) Ministerstvo zdravotnictví

zn.: HEM-3212-14.10.202/28548 ze dne  24.10. 2002

2) Okresní úřad Náchod

okresní hygienik

zn.: 21/7130//02 ze dne 14.10. 2002

3) Česká inspekce životního prostředí

oblastní inspektorát Hradec Králové

Č.j.: 5/OI/6834/02 ze dne  07.11.2002

4) Okresní úřad Náchod

referát životního prostředí

Č.j.: 11321/02/ŽP-Št/C ze dne 14.11.2002

5) Rada Královéhradeckého kraje

výpis usnesení č. 13/829/2002 ze dne 6.11.2002

6) Okresní veterinární správa Náchod

č.j. 171/02 ze dne 17.10.2002

7) Městský Úřad Jaroměř

zn. 1562/02-Jan/V ze dne 12.12.2002

III. Hodnocení záměru

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, jeví se z hlediska velikosti a významnosti jako nejvýznamnější vlivy na vodu a vodní hospodářství, vlivy na ovzduší a vlivy na obyvatelstvo. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.  Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Stáje prasat investora jsou již stavebně a především technologicky velmi zastaralé a investor je nucen situaci řešit. Chov prasat ve stávajících podmínkách přestává být ekonomicky zajímavý a vzhledem k tomu, že cena pracovní síly bude nadále stoupat není možné chov s tak nízkou produktivitou práce udržet. Navíc v těchto objektech nelze po dobu celého roku udržet stájové mikroklima v optimálních podmínkách což se projevuje  v zhoršených reprodukčních i produkčních ukazatelích chovu.

Přestavbou areálu bývalé výkrmny býků, která je v současné době nevyužívaná, se investor rozhodl řešit požadavek na vybudování  moderních stájí prasat v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Zároveň se tímto řeší racionalizace a intenzifikace obratu stáda prasat, která budou soustředěna v jednom středisku. Počty ustajovacích míst ve stájích pak budou vyhovovat zootechnickým požadavkům a plánovanému obratu stáda na farmě.

Navrhovaná technologie provozu stájí je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu zvířat, etologie, využití moderních technických prvků. Stavba je prováděna s cílem:

- zvýšit produktivitu práce a tím i snížit cenu finálního  produktu pro zvýšení ziskovosti oproti jiným obdobným  provozům (záměr si vyžádá minimální potřebu pracovních sil)

- zkvalitnit výsledný produkt zejména spojením kvalitní péče o zvířata se špičkovou technologií

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány s dobrou vypovídací schopností a jsou dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona při zohlednění doplňujících podkladů, které byly vyžádány v rámci vypracování posudku.

Technické řešení ošetřené navrženými  doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na životní prostředí  respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na  životní prostředí.

Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí:

- vypracovat rozvozový  plán předložit jej již ke stavebnímu řízení posuzované stavby s tím, že pro jeho vypracování budou respektovány zejména následující zásady:

- zajištění vlastního a smluvně ošetřeného pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení, včetně zákazu aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

c)  zákaz aplikace především na pozemcích:

- s melioracemi mladšími 3 let

- 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu

- v  inundačních pásmech vodních toků

- na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem

- na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých

- ve 2. PHO vodních zdrojů

- v ochranných pásmech zvláště chráněných územích přírody

- na svažitých pozemcích nad 8o

- na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí

- podlahy a podroštové prostory  připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci

- připravit a realizovat uskladňovací nádrže na kejdu vybavené detekčním systémem úniku jímaných odpadních vod, s minimálně 6ti měsíční  kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti (akustická a světelná signalizace)

- v dalším stupni projektové dokumentace ověřit stavebně geologické podmínky pro založení nové jímky stavebně geologickým průzkumem včetně úrovně hladiny podzemní vody

- vypracovat rozvozový  plán předložit jej již ke stavebnímu řízení posuzované stavby s tím, že pro jeho vypracování budou respektovány zejména následující zásady:

a) přečerpávání kejdy bude realizováno jako automatické s vizuální signalizací stavu naplněnosti přečerpávacích jímek

b) aplikovat pouze homogenní, vyzrálou kejdu v intervalech, daných zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), (zákonná doba 5ti měsíční kapacity jímek)

c) zajistit optimální aplikační techniku s alespoň částečným nebo úplným zapravením kejdy do půdy

d) zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímky, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

e) výdejní plocha kejdy bude realizována jako nepropustná bude odkanalizována zpět do přečerpávací jímky a bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto  plochu

ke snížení prašnosti vozovek z provozu na komunikacích je třeba věnovat pozornost čištění vozovek v areálu farmy i blízkém okolí

zajistit optimální provoz všech vzduchotechnických zařízení z důvodu dostatečné obměny   vzduchu ve stájích

v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout a dále realizovat sadové úpravy, vycházející z následujících zásad:

- zahuštěná výsadba pásu stromů a keřů na jižním a jihozápadním okraji

- skupinová výsadba keřů a zatravnění  svahu v severovýchodním rohu areálu  z důvodu jeho protierozního  zpevnění. Na to by měla navazovat pomístná skupinová dosadba na ostatních volných plochách střediska s ohledem na trasování inženýrských sítí a rozhledné poměry v areálu

- pro výsadbu použít zapěstované jedince v odpovídající druhové skladbě

zajistit péči o vysazené dřeviny z důvodu minimalizace jejich úhynů po dobu  tří až pěti let  po výsadbě

důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi     z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

při výstavbě nových nádrží na kejdu  provést zábor jen nejnutnější plochy zemědělské půdy

zajistit řádné využití kulturní vrstvy půdy při rekultivaci staveniště

během výstavby uplatnit zákaz zneškodňování odpadů na staveništi zahrnováním, zneškodnění směsného stavebního odpadu (beton, kamenina znečištěná živočišnými exkrementy při likvidaci podlah dnešních stájí a stájových kanalizací)

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám;  zneškodnění nebezpečných odpadů realizovat pouze na smluvním základě s akreditovanou firmou

pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, o výstupy posuzovaného areálu po rekonstrukci

důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu

doložit smluvní zajištění odvozu  uhynulých zvířat do nejbližšího veterinárního asanačního ústavu k likvidaci

přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro obsluhu technologických linek

veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata, krmivo, stelivo a kejda řešit jako zdravotně nezávadné

zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných předpisů

v případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

Výše uvedená doporučení prezentovaná v posuzované dokumentaci, pokud jednoznačně nevycházejí z jednotlivých složkových zákonů v oblasti životního prostředí byla spolu s požadavky vyplývajícími z obdržených vyjádření zohledněna v návrhu stanoviska orgánu státní správy.

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel jednovariantní řešení, příslušným orgánem státní správy vzhledem k charakteru záměru nebylo požadováno doplnění variant.

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel krajský úřad celkem šest vyjádření. Jednalo se o vyjádření dotčených orgánů státní správy a obce. Krajský úřad neobdržel žádné vyjádření občanů, občanského sdružení nebo iniciativ.

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, respektive ve formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného orgánu státní správy.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

Krajský úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k předloženému posudku.

III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 zákona  na základě zveřejněné dokumentace, vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle § 10 odst. 3 zákona

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O

k záměru

„Stavební úpravy stájí prasat Volovka“

ve variantě navržené oznamovatelem

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Pro fázi přípravy:

- podmínkou realizace záměru bude vybudování uskladňovacích nádrží na kejdu se 7 měsíční kapacitou zdržení a odpovídajícím monitorovacím zařízením kontrolujícím stav jejich naplněnosti s využitím akustické a světelné signalizace

- výdejní plocha kejdy bude oddělena od okolního terénu a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto plochu; výdejní plocha bude realizována jako nepropustná a bude odkanalizována zpět do přečerpávací jímky

- přečerpávání kejdy bude realizováno jako automatické s vizuální signalizací stavu naplněnosti přečerpávacích jímek a s blokací čerpadla

- čerpací jímka bude sloužit jen pro naplnění nádrže; v čerpací jímce bude osazeno jedno čerpadlo pro plnění skladovací nádrže; kejda ze skladovací nádrže bude čerpána čerpadlem osazeným v nádrži cisterny stojící na výdejní ploše

- v dalších stupních projektové dokumentace řešit nepropustné izolace stájových podlah, všech prvků stájové kanalizace a kejdového hospodářství a manipulačních ploch

- před zahájením provozu předložit ke schválení aktualizovaný provozní řád (zahrnující pravidelné kontroly, revize a údržbu provozních zařízení), požární řád a plán opatření pro havarijní únik látek škodlivých vodám

- provozem areálu nebudou ovlivněny odtokové poměry při přívalových deštích na nejbližší vodoteči

- doložit bilanci srážkových vod včetně přívalových srážek včetně  jejich bezproblémového odvádění dešťovou kanalizací v areálu střediska do recipientu

- specifikovat nároky na požární vodu a způsob zajištění  požární vody

- podmínkou realizace stavebních úprav stájí Volovka bude doložení odpovídajících aktuálních podkladů o kvantitativní vydatnosti individuálního zdroje vody a o kvalitě vody z tohoto zdroje vody

- doložit realizované vyžádané snižující technologie pro zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší z hlediska  omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky NV č. 353/2002 Sb.

- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech chovu zvířat

- dokladovat zajištění správného technického stavu kafilerního boxu zejména z hlediska jeho zabezpečení proti kontaminaci dešťových vod

- po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví

- navrhnout a dále realizovat sadové úpravy, vycházející z následujících zásad:

  - zahuštěná výsadba pásu stromů a keřů na jižním a jihozápadním okraji

  - skupinová výsadba keřů a zatravnění  svahu v severovýchodním rohu areálu  z důvodu jeho protierozního  zpevnění

  - pomístná skupinová dosadba na ostatních volných plochách střediska s ohledem na trasování inženýrských sítí a rozhledné poměry v areálu

  - pro výsadbu použít zapěstované jedince v odpovídající druhové skladbě (projednat s příslušným orgánem ochrany přírody)

  - zajistit péči o vysazené dřeviny z důvodu minimalizace jejich úhynů po dobu  tří až pěti let po výsadbě

- v prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a předpokládaný způsob zneškodnění

- v prováděcích projektech budou plně respektovány závěry protipožárního zabezpečení stavby dle požární zprávy z projektu stavby pro stavební řízení a vyjádření příslušného orgánu požární ochrany

- již ke stavebnímu řízení bude předložen aktualizovaný rozvozový plán kejdy a odpadních vod( plán musí zohledňovat veškerá ochranná pásma a prvky ÚSES potenciálně dotčené rozvozem a polohou obcí vzhledem k převládajícím směrům větru jakož i na základě aktuálních agrochemických rozborů

Pro fázi výstavby:

- před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu

- pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- povinností zhotovitele stavby bude zajištění čištění vozidel  před výjezdem  na veřejné komunikace

- investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

- výkopová zemina případně stavební suť bude uložena na odpovídající typ skládky na základě provedených testů vyluhovatelnosti

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- kácení stromů rostoucích mimo les bude realizováno mimo vegetační období

- vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací

- citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy  a výkopových materiálů; preferovat systém bez meziskládek

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- dodavatel stavby bude povinen pro etapu výstavby  projednat přepravní trasu s dotčenými obcemi a případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody pro obce ve vztahu k etapě výstavby

- důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin

- před zahájením provozu předložit ke schválení aktualizovaný provozní řád (zahrnující pravidelné kontroly, revize a údržbu provozních zařízení), požární řád a plán opatření pro havarijní únik látek škodlivých vodám

- aktualizovaný provozní řád bude zahrnovat požadavek na čištění vozovek v areálu farmy a jejím blízkém okolí především v době rozvozu kejdy

- provozní řád bude zahrnovat požadavek na včasné vyvážení jímek, čistotu provozu, zabezpečení kadaverů a udržování dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

- ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nepropustnosti všech podlah, manipulačních ploch, podroštových prostorů, jímek a všech prvků stájové kanalizace a kejdového hospodářství souvisejících se záměrem provedené autorizovanou firmou

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění

Pro fázi provozu:

- při aplikaci kejdy přihlédnout k aktuálním povětrnostním podmínkám z hlediska minimalizace dopadů na návětrné straně obytné zástavby obcí

- v rámci vlastní aplikace kejdy dle rozvozového plánu zajistit její bezprostřední zapravení do půdy

- provozní řád bude zajišťovat přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu technologických linek

- veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata, krmivo, stelivo a kejda řešit jako zdravotně nezávadné

- zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

- zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

- důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných předpisů

- veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků

RNDr.  Miroslav Krejzlík

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník  :

Dotčené územní samosprávné celky:

- Královéhradecký kraj - zde

- Obec Rychnovek, 552 25 Rychnovek

Dotčené správní úřady:

- Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

- Územní pracoviště Náchod, KHS Královéhradeckého kraje,

Českoskalická 254, 547 01 Náchod

- ČIŽP OI Hradec Králové,  Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

- Okresní veterinární správa, Českoskalická 1836, 547 01 Náchod

- Městský úřad Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř

- Obecní úřad Rychnovek, 552 25 Rychnovek

Zpracovatel posudku:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Sladkovského 111, 506 01 Jičín

Oznamovatel:

ZD Dolany, Dolany u Jaroměře 57, 552 01 Dolany u Jaroměře

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan

Na vědomí :

1) MŽP ČR, odbor IPCC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové