Ladislav Klár

Černíkovice 173

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona  č. 100/2001 Sb.,

o  posuzování vlivů na životní prostředí

Stavební úpravy stájí pro chov prasnic

Černíkovice

oznamovatel:

Ladislav Klár, Černíkovice 173, 517 04

investor:

Ladislav Klár, Černíkovice 173, 517 04

Zpracovatel oznámení:

..........................................................................................

Ing. Petr Pantoflíček Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 25723,

Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

tel: 317777888, 602331975

email: petrpantoflicek@quick.cz

červenec  2006

ÚVOD

Toto oznámení záměru stavby Stavební úpravy stájí pro chov prasnic Černíkovice  dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je zpracováno podle přílohy č. 3 k výše uvedenému zákonu.

Bylo zpracováno na objednávku pana Ladislava Klára – soukromého zemědělce, Černíkovice čp. 173, který je oznamovatelem, investorem a uživatelem stavby.

Záměrem investora je rekonstrukce stáje prasnic, kdy při celkové rekonstrukci dochází změně kapacity  jednotlivých částí stáje a také k zvýšení kapacity kejdového hospodářství výstavbou nové jímky na kejdu.

Dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o významnou změnu záměru uvedeného  v příloze č. 1 zákona - § 4 odst. 1, písm. c , zákona.

V tomto případě je záměr posuzován  pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Královehradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Wonkova 1142, Hradec Králové.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

SÚP		směrný územní plán

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice

Tm		telata - mléčná výživa

DJ		dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

OUER		evropská pachová jednotka

OBSAH

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

I.	Základní údaje	4

B.I.1. Název záměru	4

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	5

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	5

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení	7

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	10

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:	10

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	11

B.II. Údaje o vstupech	11

B.II.1. Půda	11

B.II.2. Voda	12

B.II.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje	12

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	13

B.III. Údaje o výstupech	15

B.III.1. Ovzduší	15

B.III.2. Odpadní vody	23

B.III.3. Odpady	23

B.III.4. Hluk, vibrace, záření	27

B.III.5. Riziko havárie	28

C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	29

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného      území	29

a)	dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje	29

b)	relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	29

c)	schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty	29

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	31

C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu	31

C.2.2. Základní charakteristiky vod	32

C.2.3. Základní charakteristiky půd a geofaktorů	33

C.2.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí	34

C.2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí	35

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	37

D.I. Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	37

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo	37

D.I.2. Vlivy na ovzduší	40

D.I.3. Vlivy na vody	41

D.I.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí	42

D.I.5 Vlivy na floru a faunu	43

D.I.6 Vlivy na ekosystémy	44

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	44

D.I.8. Vlivy na další parametry životního prostředí	44

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	45

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	45

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů	45

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	47

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	47

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	47

1.	Mapová a jiná dokumentace týkajících se údajů v oznámení	47

2.	Další podstatné informace oznamovatele	47

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	48

ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ	49

H.	PŘÍLOHA	50

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma

Ladislav Klár

A.II.

IČO:                               42884934

DIČ:			CZ450714006

A.III. Sídlo společnosti

Černíkovice 173, 517 04

A.IV. Jméno, příjmení a  telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ladislav Klár

Telefon:			 	605 580 533

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## Základní údaje

### B.I.1. Název záměru

Stavební úpravy stájí pro chov prasnic Černíkovice

Dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o významnou změnu záměru uvedeného  v příloze č. 1 zákona - § 4 odst. 1, písm. c , zákona.

V tomto případě je záměr posuzován  pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Královehradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Wonkova 1142, Hradec Králové.

### B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o celkovou rekonstrukci stáje chovu prasnic, při níž dojde k navýšení počtu prasnic a selat  ve stáji. Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajícího kejdového hospodářství pro navrhovaný stav bude postavena nová jímka na kejdu.

Výpočet kapacity ve smyslu výkladu  MŽP  bodu 1. 7. kategorie I přílohy č. 1 a bodu 1. 5. kategorie II  zákona (č.j.: 2453/OPVŽP/02 ze dne 16. 5. 2002) a její porovnání se stávajícím stavem:

| Navrhovaný stav |
| --- |
| Stáj č. | Parc.č. | Název stáje | Kategorie | Kategorie (zkratka) | Celková kapacita | Přepočítávací koeficient | Počet DJ |
| 1 | 211 | Odchovna selat | Odchov selat | OS | 540 | 0,02 | 10,8 |
| 2 | 212 | Jalovárna | Pras. jalové a březí | PJB | 200 | 0,3 | 60 |
| 3 | 213 | Porodna prasnic | Prasnice kojící | PP | 50 | 0,45 | 22,5 |
|  |  | Celkem |  |  | 790 |  | 93,3 |

| Stávající stav |
| --- |
| Stáj č. | Parc.č. | Název stáje | Kategorie | Kategorie (zkratka) | Celková kapacita | Přepočítávací koeficient | Počet DJ |
| 1 | 211 | Odchovna selat | Odchov selat | OS | 270 | 0,02 | 5,4 |
| 2 | 212 | Jalovárna | Pras. jalové a březí | PJB | 100 | 0,3 | 30 |
| 3 | 213 | Porodna prasnic | Prasnice kojící | PP | 25 | 0,45 | 11,25 |
|  |  | Celkem |  |  | 395 |  | 46,7 |

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Královehradecký

Obec: Černíkovice

Katastrální území: Černíkovice

Místo stavby:  Středisko živočišné výroby Černíkovice

Stáje - stavební pozemky parc.č 211, 212, 213

Nádrž na kejdu pozemek parc.č. 562/5

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby: 	stavební úpravy objektů, nádrž na kejdu - novostavba

Odvětví:		zemědělství, živočišná výroba

Projekt celkovou řeší rekonstrukci  stáje chovu prasnic, při které bude navýšena kapacita stáje.

Dále je ve středisku provozována stáj výkrmu prasat s kapacitou 960 ks, která je situována severně od porodny prasnic. Jižně od posuzované stáje jsou provozovány ještě stáje dojnic.  Všechny ostatní stáje ve středisku jsou ve vlastnictví jiných právních subjektů a níže je uveden přehled a kapacity těchto objektů.

Z tohoto důvodu jsou některé vlivy posuzovány společně s těmito objekty a to především ve vztahu k emisím pachových látek (OP farmy) a amoniaku.

| Ostatní stáje střediska |
| --- |
| Číslo stáje | Stáj | Parc.č. | Ustájení | Kategorie | Kapacita | Prům. hmotnost | celk. hmotnost | Počet VDJ |
| 4 | Výkrmna prasat | 222 | Bezstelivové | VP | 960 | 60 | 57600 | 115,2 |
| 5 | Stáj dojnic | 201 | stelivové | Dojnice | 115 | 500 | 57500 | 115 |
|  |  |  | stelivové | Telata | 15 | 50 | 750 | 1,5 |
| 6 | Stáj dojnic | 217 | stelivové | Dojnice | 100 | 500 | 50000 | 100 |
|  |  |  | stelivové | Telata | 15 | 50 | 750 | 1,5 |
| 7 | Stáj dojnic | 220 | stelivové | Dojnice | 65 | 500 | 32500 | 65 |
|  |  |  | stelivové | Jalovice | 15 | 400 | 6000 | 12 |
| Celkem |  |  |  | 1285 |  | 205100 | 410,2 |

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

1. Zdůvodnění potřeby záměru

Cílem investora je ze zastaralou  stáj chovu prasnic rekonstruovat a navýšit její kapacitu a tím vytvořit moderní bezstelivovou stáj chovu prasnic, kde budou produkována zástavová selata pro vlastní stáj výkrmu prasat  v Domašíně.

Rekonstrukcí je řešena modernizace dnes již stavebně i technologicky zastaralé stáje. Tato stáj již nevyhovuje z hlediska racionálního  chovu prasnic, s ohledem na ekonomiku chovu, spotřebu lidské práce na jednotku produkce, zdravotní stav chovaných prasat,  ale i s ohledem na ochranu životního prostředí. Tato stáj je stavebně i technologicky na konci své životnosti a její současný technický stav již zcela nezaručuje ochranu spodních a povrchových vod.

Navrhovaná  technologie provozu je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu prasat, etologie, využití moderních technických prvků.

Rekonstrukce stájí pro chov prasnic je prováděna s cílem :

- modernizovat a zkapacitnit nevyhovující ustajovací kapacitu stáje prasnic

- maximálně využít stávající  budovy a inženýrské sítě

- zvýšit produktivitu práce a tím i snížit cenu finálního produktu pro zvýšení ziskovosti oproti jiným obdobným provozům

- zkvalitnit výsledný produkt zejména spojením individuální péče o zvířata se špičkovou technologií

- aplikace tzv. „ welfare „ systému zajišťuje v souhrnu kvalitní prostředí pro zvířata, zejména z hlediska tepelného a fyzického pohodlí

- relativně jednoduché a z hlediska provozuschopnosti spolehlivé řešení všech technologických linek a pracovních operací

- podstatné zlepšení podmínek práce ošetřovatelů prasat

2. Zdůvodnění umístění záměru

Objekt určený k rekonstrukci  v Černíkovicích  byl vybrán  především z důvodů, že se zde nabízí využít stavebně, dispozičně a rozměrově vhodný objekt, ve kterém lze poměrně jednoduchými stavebními úpravami a rozšířením zvýšit kapacitu a modernizovat   technologii .

Vlivem zprovoznění posuzované stáje by tak nedošlo k žádným viditelným změnám v okolí areálu.

3. Přehled zvažovaných variant

V daném kontextu není řešena žádná územní varianta, protože umístění objektu je dáno polohou stávajícího střediska.  Nejsou rovněž řešeny žádné technologické varianty.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení

Stávající porodna prasnic se sestává z celkem tří na sebe navazujících objektů, které jsou situovány do písmene U. Západní objekt (parc. č. 211) je odchovna selat, severní objekt (parc. č. 212) slouží jako stáj pro prasnice jalové a březí a východní část (parc. č. 213)   je vlastní porodnou, kde jsou ustájeny pranice v období porodu.

Stájové objekty parc. č. 211 a 213 budou půdorysně rozšířeny a rekonstruována bude stájová technologie. Vlastní porodna prasnic bude přesunuta do nové části a do původní porodny budou přesunuty jalové a březí prasnice.  Na volné místo mezi stájemi bude umístěná nová nadzemní nádrž na kejdu a tím doplněno stávající kejdové hospodářství stáje.

Stavebně technické řešení objektů a popis  technologie   provozu

Objekt č. 1 - Odchovna selat:

Ustájení:

V tomto oddělení budou zřízeny skupinové kotce pro  selata s ustájením na plastových roštech s výhřevnými podlážkami. Stáj bude rozdělena do 9 sekcí po 60 ks selat.

Krmení:

Selata jsou krmeny potrubním vlhčeným krmením  od firmy Shauer.

Napájení:

Selata mají celodenní přístup k miskovým napáječkám, které jsou instalovány na hrazení. Rozvod napájecí vody je řešen jako nízkotlaký.

Větrání:

Bude zabezpečeno automatickým systémem podtlakového větrání. Ventilace je řízena samostatným klima regulátorem. Podtlak ve stáji je vytvořen axiálními podtlakovými ventilátory, osazenými v plastových tubusech do podhledu stáje.

Topení:

Stáj nebude vytápěna

Odkliz kejdy:

Stáj bude provozována jako bezstelivová s  tzv. sifonovým systémem odtoku kejdy z podroštových kanálů. Principem je vytvoření samostatných „van“ pod rošty v jednotlivých sekcích, z nichž každá má vlastní zátkový uzávěr na odbočce plastového potrubí, svodná větev je pod kanálem v mírném spádu odkanalizována do svodného kanálu. Jím je kejda svedena do  přečerpávacích jímek a odtud čerpána do skladovací nádrže. Odkliz kejdy z podroštových prostor je prováděn nárazovým vypouštěním při dosažení určité hladiny kejdy– vakuový systém odklizu kejdy.

Objekt  č. 2 -  Stáj pro prasnice jalové a březí

Ustájení:

Ustájení je bezstelivové. Pro prasnice v období zapouštění budou instalovány  individuální klece. Hrazení, branky a fixační klece budou z ocelových pozinkovaných prvků. Ustájení březích prasnic bude řešeno ve skupinových kotcích.

Krmení:

Krmení je suchou kompletní krmnou směsí  dopravníkem do koryt a krmných automatů s individuálním dávkováním  Sila na krmivo budou umístěna u stáje.

Napájení:

Prasnice  mají celodenní přístup k miskovým napáječkám, které jsou instalovány na hrazení. Rozvod napájecí vody je řešen jako nízkotlaký.

Větrání:

Větrání bude zabezpečeno automatickým podtlakovým systémem větrání.

Topení:

Stáj nebude vytápěna

Odkliz kejdy:

Stáje prasnic budou provozovány jako bezstelivové s  tzv. sifonovým systémem odtoku kejdy z podroštových kanálů.

Objekt  č. 3 - Porodna prasnic

Tato sekce bude zřízena v nově postavené části objektu. Celkový počet ustájovacích míst v této části stáje je 50.

V podhledu budou provedeny ventilační průduchy pro podtlakové ventilátory systému řízení klimatu SKOV. Podlahy stáje budou částečně zaroštované plastovými rošty.

Porodna bude rozdělena příčkami na  4 samostatné porodní sekce. Porodní kotce jsou v sekci umístěny ve dvou řadách se společnou  střední obslužnou uličkou.

Ustájení:

Ustájení je bezstelivové. Prasnice v období porodu budou umístěny   v porodních klecích, na zaroštované podlaze se zátkovým systémem úklidu kejdy. Pro selata budou v kotcích  osazena elektricky  vyhřívaná doupata, jako technologické zařízení.

Kovové prvky hrazení kotce a porodní klece budou ocelové, žárově zinkované. Hrazení porodních    kotců  bude z plastových profilů.

Krmení:

Prasnice budou mít suché krmení s individuálními dávkovači krmné směsi. Rozvod krmné směsi bude transportním systémem Daltec. Krmná směs bude skladována ve dvou sklolaminátových silech u stáje.

Napájení:

Prasnice a selata mají celodenní volný přístup k napáječkám, které jsou instalovány v klecích a na plastových profilech.

Topení:

Stáj nebude vytápěna. Pro selata pod prasnicemi budou instalována doupata vyhřívaná elektrickými přímotopy.

Skladování kejdy

Pro shromažďování, skladování a výdej kejdy  je v prostoru mezi stájemi  navržena nová nadzemní kruhová betonová nádrž.  Ke skladování bude využita ji stávající kruhová jímka o kapacitě 113 m3. Pro doplnění kapacity pro  pěti měsíční skladování je nutné vybudovat jímku o kapacitě 780 m3. Součástí objektu bude i výdejní plocha a přečerpávací jímka sloužící k přečerpávání kejdy do nádrží. Všechny části objektu jsou vodohospodářsky zabezpečeny (včetně výdejní plochy).

Kejda z podroštových kanálů je svedena stájovou kanalizací do sběrné jímky. Přečerpávání z této jímky je součástí výrobního zařízení.

Provozní soubor řeší plnění skladovacích nádrží. Plnění je řešeno pomocí ocelového potrubí. Plnící potrubí ke skladovací nádrži bude vedeno vrchem na ocelových sloupech. Potrubí bude spádováno ke sběrné jímce. Sběrná jímka bude vybavena signalizací minimální, maximální a havarijní hladiny. Maximální hladina zapíná míchadlo, které rozmíchá obsah jímky. Po rozmíchání (časový spínač) je míchadlo vypnuto a uvedeno do činnosti čerpadlo, které obsah jímky přečerpá do skladovacích nádrží. Minimální hladina vypne čerpadlo.

Skladovací jímky budou vybaveny signalizací maximální a havarijní hladiny. Maximální hladina vypíná plnící čerpadlo ve sběrné jímce. Havarijní hladina je signalizována světelně a akusticky jak u nádrží, tak u elektrorozvodny.

Homogenizace je navržena pomocí vrtulových míchadel. Homogenizace se provádí před vlastní expedicí.     Expedice je pomocí čerpadla umístěného ve skladovacích jímkách. Pro expedici je použito čerpadla COK 100, které přes ocelové potrubí dopraví kejdu na výdejní plochu do dopravního prostředku. Výdejní plocha je umístěna v návaznosti na stávající komunikační systém.

Další objety chovu zvířat ve stávajícím středisku:

1. Výkrmna prasat -  parc. č. 222

Tento stájový objekt na severní straně střediska má kapacitu 960 ks prasat ve výkrmu o průměrné hmotnosti 60 kg. Provoz bezstelivový, jímky na kejdu s kapacitou nad 5 měsíců. Nucené větrání. Majitelem je jiný právní subjekt.

5. Kravín – parc. č.  201

Dojnice 115 ks. Prům. živá hmotnost dojnic 500 kg, 15 ks telat v období mléčné výživy. Volné boxové stelivové ustájení. Denní odvoz hnoje ze střediska.

6. Kravín – parc. č.  217/1:

Dojnice 100 ks. Prům. živá hmotnost dojnic 500 kg, 15 ks telat v období mléčné výživy. Volné boxové stelivové ustájení. Denní odvoz hnoje ze střediska.

7. Kravín – parc. č.  220/1:

Dojnice 65 ks. prům. živá hmotnost dojnic 550 kg, 35 ks jalovic, prům. živá hmotnost jalovic 400 kg. Volné boxové stelivové ustájení. Denní odvoz hnoje ze střediska.

Nestájové objety chovu zvířat ve  středisku:

1. Silážní žlaby -  parc. č.264,258

Na západní straně střediska.

2. Seník -  parc. č. 257/1

Na severní straně střediska chovu skotu, odděluje stáje chovu prasat.

3. Hnojiště -  parc. č. 291/1

Umístěno je za severním okrajem střediska chovu prasat. Podle oznamovatele je využíváno krátkodobě, pouze v nepříznivých klimatických podmínkách.

Další nestájové objekty jsou umístěny mezi obytnou zástavbou a střediskem živočišné výroby. Tvoří tak určitou bariéru proti pronikání zápachových látek směrem k obytné zástavbě (tato korekce „–5 %“  je použita ve výpočtu ochranného pásma chovu).

5. Posklizňová linka -  parc. č. 266/1

6. Ocelokolna -  parc. č. 240

7. Ocelokolna -  parc. č. 215/1

8. Sklad PHM - parc. č. 288

9. Garáže - parc. č. 272/4

10. Dílny - parc. č. 239/4, 239/5

11. Kovovýroba - parc. č. 238/6

12. Administrativní budova- parc. č. 241

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpoklad zahájení září 2006, doba výstavby cca 6 měsíců.

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu stáje po provedené rekonstrukci, je možné konstatovat, že vlivy provozu  celého areálu na životní prostředí se nezhorší.

Provozem záměru bude dotčena pouze obec Černíkovice.

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

územní řízení o umístění stavby nebo sloučené územní a stavební řízení – Stavební Úřad MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Povolení orgánu ochrany ovzduší k umístění středního zdroje znečištění ovzduší dle §17 zákona č. 86/2002 Sb. – KÚ Královehradeckého kraje

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Půda

Zábor půdy

Jde o rekonstrukci objektu stáje v rámci stávajícího střediska. V daném kontextu vyplývá, že:

a) z hlediska záboru ze ZPF je tato stavba bezproblémová, zcela bez nároků na odnětí

b) z hlediska dotčení lesních pozemků – mimo dosah PUPFL.

Využití objektu uvnitř střediska bez nároků na půdu mimo areál je  nutno pokládat za pozitivní dopad oznamovaného záměru.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/19932 Sb.

Nenachází se ani na území jež bylo zařazeno do evropského seznamu Natura 2000, tvořeného ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.

Ochranná pásma

Lokalita výstavby se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.

Středisko se nenachází na území žádného ochranného pásma povrchových nebo podzemních  vodních zdrojů.

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody, lesních porostů a  podzemních vodních zdrojů.

Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např. skladebné prvky ÚSES) nebo významným krajinným prvkem "ze zákona".

### B.II.2. Voda

Spotřeba vody

K výpočtu potřeby vody byla použita metodika Technických doporučení- Informačních listů Ministerstva zemědělství  ČR ( list 02. 01. 06).

| Navrhovaný stav |
| --- |
| Stáj č. | Název stáje | Kategorie | Kapacita | Spec. spotřeba napájení | Spec. spotřeba dezinf. | Roční spotřeba napájení (m3) | Roční spotřeba dezinf. (m3) | Roční spotřeba celkem (m3) | Denní spotřeba (m3) |
| 1 | Odchovna selat | OS | 540 | 3 | 0,23 | 591,30 | 45,33 | 636,63 | 1,74 |
| 2 | Jalovárna | PJB | 200 | 13,8 | 0,32 | 1007,40 | 23,36 | 1030,76 | 2,82 |
| 3 | Porodna prasnic | PP | 50 | 23 | 6,43 | 419,75 | 117,35 | 537,10 | 1,47 |
|  | sociální zařízení |  | 2 |  | 60 |  |  | 43,80 | 0,12 |
| Celkem |  | 792 |  |  | 2018,5 | 186,0 | 2248,3 | 6,16 |

V porovnání s původním stavem  dojde ke  zvýšení spotřeby vody

| Stávající stav |
| --- |
| Stáj č. | Název stáje | Kategorie | Kapacita | Spec. spotřeba napájení | Spec. spotřeba dezinf. | Roční spotřeba napájení (m3) | Roční spotřeba dezinf. (m3) | Roční spotřeba celkem (m3) | Denní spotřeba (m3) |
| 1 | Odchovna selat | OS | 270 | 3 | 0,23 | 295,65 | 22,67 | 318,32 | 0,87 |
| 2 | Jalovárna | PJB | 100 | 13,8 | 0,32 | 503,70 | 11,68 | 515,38 | 1,41 |
| 3 | Porodna prasnic | PP | 25 | 23 | 6,43 | 209,88 | 58,67 | 268,55 | 0,74 |
|  | sociální zařízení |  | 2 |  | 60 |  |  | 43,80 | 0,12 |
| Celkem |  | 397 |  |  | 1009,2 | 93,0 | 1146,0 | 3,14 |

Zásobování vodou

Voda pro napájení stáje je přivedena stávající přípojkou ze skupinového vodovodu v obci. Při rekonstrukci nebude napojení měněno.

### B.II.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje

Krmiva

| Stáj | Jméno | Kateg. | Počet zvířat | Spotřeba KKS (kg/ks/den) | Roční spotřeba KKS (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odchovna selat | OS | 540 | 1,5 | 295,65 |
| 2 | Jalovárna | PJB | 200 | 3,5 | 255,50 |
| 3 | Porodna prasnic | PP | 50 | 6,4 | 116,80 |
| Celkem |  | 668,0 |

Potřeba stelivové slámy:

V  bezstelivové technologii nebude sláma spotřebovávána.

Spotřeba energií

Napojení stáje  na elektrickou energii je řešeno z trafostanice ve středisku.

Rozvod elektrické energie ve stáji  bude proveden nový, včetně doplnění o přípojky k novým spotřebičům (míchání a čerpání kejdy,  ventilace, krmení).

rozvodová soustava: 3 NPE, AC 50 Hz, 400/230 V , TN- C - S

ochrana dle ČSN 33 2000: samočinným odpojením od zdroje,krytím a izolací

maximální instalovaný příkon bude vyšší než v současném stavu

V této fázi přípravy záměru není ještě známo dimenzování el. zařízení a budoucí spotřeba el. energie.

Zemní plyn

Tento druh media ani jiný druh fosilního paliva nebo organických paliv (dehet, mazut, nafta atp.) není pro realizaci záměru uvažován.

Další surovinové vstupy

Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Některé požadavky na materiály zemních prací mohou být uspokojeny použitím nezávadné stavební sutě z demolic v areálu farmy.  Stavební materiály budou jinak dováženy ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou buď míchány dodavatelem na stavbě, případně dováženy z betonárky vybraného dodavatele.

### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Stávající komunikační napojení areálu je vedeno ze silnice III. tř. č. 32010, která prochází celou obcí Černíkovice. Komunikační vazby ve vlastním areálu se nemění.

Doprava a její frekvence

Vlastní dopravní zatížení v průběhu výstavby je krátkodobé a jednorázové, které bude spočívat především v odvozu odpadů, vzniklých při výstavbě (největší objem bude představovat výkopová zemina ze stavby jímky).

Níže bude uveden rozbor dopravy spojený s provozem stáje chovu prasnic, aby bylo možné  rámcově vyhodnotit systém a frekvenci dopravy a následně odhadnou produkci emisí z liniové dopravy.

Dopravní zatížení dovozem krmiv:

Objem dopravního prostředku (přepravníku sypkých krmných směsí) se pohybuje od 10 do 20 m3, což při průměrné objemové hmotnosti krmné směsi 550 kg/m3 představuje v průměru 8 t.

Celková potřeba jadrných krmných směsí ve stájích prasat je podle výpočtu provedených v kapitole I.3. 668 t  za rok. Celková spotřeba dopravních prostředků na dovoz krmných směsí pro prasata za rok je tedy 84 ks.

Dopravní zatížení přepravou zvířat:

Odvoz selat:

Selata nebudou vykrmována ve středisku budou z odchovny vyskladňována do jiné výkrmny investora, případně budou prodávána jinému odběrateli. Jedná se o přibližně 5000 ks selat.  Pro odvoz bude tedy třeba cca 50 ks návěsů nákl. automobilů.

Odvoz  vyřazených prasnic:

Při průměrné brakaci stáda ve výši 38 % bude za rok vyskladněno cca 100 ks prasnic. Tzn., že pro odvoz jatečných prasnic bude třeba cca. 10 ks menších nákladních automobilů (např. Avie).

Dovoz prasniček

Namísto vybrakovaných prasnic budou do střediska dováženy mladé prasničky. Doprava bude ve stejném rozsahu jako předchozí tzn. 10 nákl. automobilů.

Dopravní zatížení odvozem  kejdy a odpadních vod:

Při provozu areálu  bude produkováno celkem  2176,5 m3 kejdy a odpadních vod, která bude z jímek odvážena cisternami o objemu 10 m3.  Tzn., že bude nutné odvést 218 cisteren.

Dopravní zatížení odvozem kadaverů:

Vzhledem k plánovanému úhynu především sajících selat na porodně bude třeba zajistit pravidelné odvážení kadaverů ze stáje, nejlépe v intervalu například 7 dní, tedy 52 x ročně.

SOUHRN:

| Druh Vozidla | Navrhovaný stav dopravy spojený s provozem stáje prasnic | Denní ekvivalent průjezdu (příjezd- odjezd) |
| --- | --- | --- |
|  | (ročně) | Denně (rok/365*2) |
| Nákladní vůz | 84+50+10+10+52 = 206 | 1,13 |
| Traktor | 218 | 1,19 |
| Osobní | 730 | 4 |
| Celkem | 1154 | 6,32 |

Při započtení příjezdu zhruba dvou osobních automobilů denně je celkový denní ekvivalent příjezdu dopravní techniky do střediska cca 3 vozidel.

Podle orientačních výpočtů zpracovatele představuje  zatížení emisemi CO2, NOx a HC tak malých hodnot, že je naprosto nevýznamné.

Současné využití stáje:

Vzhledem k současné kapacitě stáje, která je poloviční, lze odhadovat, že v současné době je i zhruba poloviční dopravní obsluha stáje.

Provozem rekonstruované stáje pro prasnice nedojde prakticky k žádným změnám v dopravní náročnosti spojené s provozem celého střediska.  Dominantním prvkem v dopravním zatížení bude i nadále provoz stájí dojnic, které jsou v tomto směru výrazně náročnější na přesuny surovin. Dopravní obsluha stájí prasat je celkově nižší než u stájí skotu. To je dáno nutnými přesuny velkých množství objemných krmiv a větší produkcí hnoje od skotu. U stájí skotu je nutné připočíst ještě pohyby dopravní techniky uvnitř střediska při krmení a vyhrnování hnoje ze stájí.

Celkové zhodnocení dopravního zatížení z hlediska kvantifikace pohybu vozidel jednotlivých typů a jejich emisní účinky na ovzduší jsou uvedeny v následující kapitole.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Amoniak

Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především o amoniak, sirovodík, pachové látky a kysličník uhličitý. Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování zásad správného provozu, pro které navrhovaný provoz stáje prasnic ve Černíkovicích vytváří příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni koncentrace a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené  v doporučeních MZe.  Za těchto předpokladů nemohou tyto emise v zásadě ovlivnit životní prostředí. Tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy prasat a v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem výrazně negativním způsobem neprojeví. Přesto je třeba produkci amoniaku a zápachu, právě u chovu prasat věnovat větší pozornost než u skotu, zejména u dojnic, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zápachu a současně i úroveň produkce amoniaku neprojevuje tolik negativně.

Vzhledem k tomu, že 14. 8. 2002 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým jsou stanoveny emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a kde jsou uvedeny emisní faktory pro amoniak, je nutné úvahy o produkci uvést následovně (výstupy v této kapitole jsou uváděny pro obě stáje prasat ve středisku):

| KATEGORIE ZVÍŘAT | Stáj | Hnůj | Kejda | Zapravení do půdy | Pastva | Celkový emisní faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |
| SKOT – Stelivové ustájení |
| Jalovice | Optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 | 24,5 | 24,4 |
|  | Zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 | 26,5 | 26,4 |
| Telata, býci, jalovice | Optimální způsob | 6 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 | 13,7 | 13,8 |
|  | Zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 | 16,7 | 16,8 |
| Bezstelivové ustájení |
| Telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 | 13,0 | 12,3 |
| Prasata |
| Selata | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 6,5 |
| Prasnice | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,8 | 0 | 11,9 |
| Prasnice březí | 7,6 | 0 | 4,1 | 8,0 | 0 | 19,7 |
| Prasata výkrm | 3,2 | 0 | 2,0 | 3,1 | 0 | 8,3 |

Navrhovaný stav – posuzovaná stáj

| Navrhovaný stav - neredukovaný | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Stáj č. | Název stáje | Kategorie | Kapacita | Stáj | Sklad. Kejdy | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho kejda | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Odchovna selat | OS | 540 | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | 3,51 | 1,08 | 1,08 | 1,35 | 123,29 |
| 2 | Jalovárna | PJB | 200 | 7,6 | 4,1 | 8 | 19,7 | 3,94 | 1,52 | 0,82 | 1,60 | 173,52 |
| 3 | Porodna prasnic | PP | 50 | 4,3 | 2,8 | 4,8 | 11,9 | 0,60 | 0,22 | 0,14 | 0,24 | 24,54 |
|  | Celkem |  | 790 |  |  |  |  | 8,05 | 2,82 | 2,04 | 3,19 | 321,35 |

Stávající stav– posuzovaná stáj

| Stávající stav - neredukovaný | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Stáj č. | Název stáje | Kategorie | Prům. Počet zvířat | Stáj | Sklad. Kejdy | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho kejda | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Odchovna selat | OS | 270 | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | 1,76 | 0,54 | 0,54 | 0,68 | 61,64 |
| 2 | Jalovárna | PJB | 100 | 7,6 | 4,1 | 8 | 19,7 | 1,97 | 0,76 | 0,41 | 0,80 | 86,76 |
| 3 | Porodna prasnic | PP | 25 | 4,3 | 2,8 | 4,8 | 11,9 | 0,30 | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 12,27 |
|  | Celkem |  | 395 |  |  |  |  | 4,02 | 1,41 | 1,02 | 1,60 | 160,67 |

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování podle nařízení vlády č. 353/02 Sb., patří stáj mezi střední zdroje znečišťování ovzduší, neboť mezi střední zdroje jsou zařazovány chovy prasnic projektované na kapacitu od 150 do 299 ks prasnic.

V uvedeném nařízení vlády jsou dále uvedeny technologie snižující emise amoniaku ze stájí, skladů kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Některé tyto technologie budou, vzhledem k velikosti stáje a jejího  zařazení mezi střední zdroje znečištění ovzduší,  využity a níže je uvedena produkce amoniaku při realizaci těchto opatření.

Jako vyžadovaná snižující technologie pro posuzovaný střední zdroj znečištění je zakrytí povrchu jímky rašelinou, slámou, olejem nebo jiným materiálem. Zde je redukce emise amoniaku stanovena na -40% (snížení EF pro skladování kejdy). Další vyžadovanou technologií je aplikace kejdy pásovým postřikem nebo vlečenou botkou na travním porostu  – redukce =  -30% (snížení EF pro zapravení do půdy). Ve stájovém prostoru v sekcích prasnic bude využita technologie částečně roštová podlaha - u této technologie uvedena redukce amoniaku ve výši –20 % (snížení EF pro stáj).

| Redukovaná emise amoniaku po uplatnění snižující opatření spočtená podle EF NV 353/02 Sb. |
| --- |
| částečně roštová podlaha = -20 % (snížení EF pro stáj) - stáje č.2,3 |
| zakrytí povrchu jímky rašelinou, slámou, olejem nebo jiným materiálem = -40% (snížení EF skladování kejdy)- stáje č.1,2,3 |
| aplikace kejdy pásovým postřikem nebo vlečenou botkou na travním porostu = -30% (snížení EF pro zapravení do půdy)- stáje č.1,2,3 |
| Navrhovaný stav | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| Stáj č. | Název stáje | Kategorie | Prům. Počet zvířat | Stáj | Kejda sklad. jímky | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho jímky | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Odchovna selat | OS | 540 | 2 | 1,2 | 1,75 | 4,95 | 2,67 | 1,08 | 0,65 | 0,95 | 123,29 |
| 2 | Jalovárna | PJB | 200 | 6,08 | 2,46 | 5,6 | 14,14 | 2,83 | 1,22 | 0,49 | 1,12 | 138,81 |
| 3 | Porodna prasnic | PP | 50 | 3,44 | 1,68 | 3,36 | 8,48 | 0,42 | 0,17 | 0,08 | 0,17 | 19,63 |
|  | Celkem |  | 790 |  |  |  |  | 5,93 | 2,47 | 1,22 | 2,23 | 281,74 |

S ohledem na kapacitu stáje nebude dosaženo hmotnostního toku emisí amoniaku nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostního toku ze stáje jsou uvedeny v tabulce). Na  stáj se tedy  nevztahuje emisní limit amoniaku, stanovený vyhláškou č. 356/02 Sb., který představuje 50 mg/m3 a platí při hmotnostním toku  emisí vyšším než 500 g/h. I tak je vzhledem k dostatečně dimenzované navržené ventilaci reálný předpoklad dodržování výše uvedeného emisního limitu. ¨

Pro celkové posouzení je níže uvedena emise amoniaku z ostatních stájí střediska. Emise jsou vypočteny podle emisních faktorů v neredukovaném stavu.

Emise amoniaku z ostatních stájí  střediska

| Ostatní stáje střediska | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Stáj č. | Název stáje | Kateg. | Kapacita | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 4 | Výkrm prasat | VP | 960 | 3,2 | 2 | 3,1 | 8,3 | 7,97 | 3,07 | 1,92 | 2,98 | 350,68 |
| 5 | Stáj dojnic | D | 115 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 2,82 | 1,15 | 0,29 | 1,38 | 131,28 |
|  |  | Tm | 15 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 0,21 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 10,27 |
| 6 | Stáj dojnic | D | 100 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 2,45 | 1,00 | 0,25 | 1,20 | 114,16 |
|  |  | Tm | 15 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 0,21 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 10,27 |
| 7 | Stáj dojnic | D | 65 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 1,59 | 0,65 | 0,16 | 0,78 | 74,20 |
|  |  | J | 35 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 0,48 | 0,21 | 0,06 | 0,21 | 23,97 |
|  |  |  | 1305 |  |  |  |  | 15,72 | 6,26 | 2,73 | 6,73 | 714,84 |

Pro měření emisí amoniaku za provozu stájí je možné využít metody změření koncentrace amoniaku přímo v ovzduší objektu a emise vypočíst na základě objemu výměny vzduchu ve stáji. Stanovení objemu výměny vzduchu lze provést např. měřením rychlostního profilu vzduchu v měřeném průřezu výduchu. Také lze provést přímé měření koncentrace amoniaku ve vzdušině emitujícího vzduchu ze stáje.

Imisní situace v okolí střediska je posouzena  rozptylovou studií imisních koncentrací amoniaku (uvedena v příloze).

Zápach

Podle. § 10 zákona č. 86/2002 Sb., není dovoleno vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva. Dále se zde uvádí, že prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování.

Tímto prováděcím právním předpisem je  Vyhláška č. 356/2002 Sb. ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek a obecné emisní limity.

Podle této vyhlášky se stanoví v  § 2, který klasifikuje základní pojmy a názvosloví ve vztahu k pachovým látkám, že pro účely této vyhlášky se rozumí:

- pachem subjektivní čichový vjem člověka,

- intenzitou pachu - údaj o míře pachu zjištěný pomocí měřicích a zkušebních metod, podle požadavků této vyhlášky, příslušných technických norem pro měření emisí nebo postupů stanovených orgány ochrany ovzduší, vyjádřený pachovými jednotkami, pachovým číslem, mírou obtěžování obyvatelstva zápachem,

- koncentrací pachu - hodnota určující množství pachových jednotek v objemové jednotce vzduchu,

- emisním limitem pachových látek (pachovým číslem) - maximální množství pachu charakterizovaného pachovými jednotkami v 1 m3 čistého vzduchu, který smí být emitován zdrojem do vzduší,

- evropskou pachovou jednotkou (OUER) (pachovou jednotkou) - množství pachových látek, které, pokud je rozptýleno v 1 m3 neutrálního plynu za normálních stavových podmínek, vyvolá alespoň u 50 % testujících posuzovatelů čichový vjem odpovídající evropské referenční pachové jednotce,

- evropskou referenční pachovou jednotkou - fyziologická reakce posuzovatelů vyvolaná dávkou 123 μg n-butanolu rozptýleného v 1 m3 neutrálního plynu (v molárním poměru 0,040 μmol n-butanolu na 1 mol neutrálního plynu) za normálních stavových podmínek,

- obtěžováním zápachem - vnímání zápachu obtěžujícího nad přípustnou míru,

- prahovou koncentrací detekce pachu - nejmenší koncentrace pachových látek, pro které polovina zkoumané populace může zjistit pach,

- prahovou koncentrací rozpoznání pachu - takový obsah pachových látek v ovzduší, při kterém dojde v 50 % případů vystavení jejich účinkům k jejich identifikaci. Prahová koncentrace rozpoznání pachu leží zpravidla o 3 OUER. m-3 výše než prahová koncentrace detekce pachu,

- čichovým prahem - stav zředění čistého vzduchu vzduchem znečištěným pachem, při kterém tato směs vyvolá první poznatek čichového vjemu,

- přípustnou mírou obtěžování zápachem (imisním 1imitem obtěžování zápachem) - nejvyšší koncentrace směsi pachových látek, při jejímž výskytu v ovzduší není obtěžováno obyvatelstvo,

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. uvádí  Metody měření pachů následovně:

a) Olfaktometrická metoda (stanovená EN 13725 Air quality-Determination of odour concentration by dynamic olfactometer). Instrumentální olfaktometrie využívá principu postupného zřeďování pachu neutrálním plynem (medicinálním kyslíkem) až k prahu vnímání pachu člověkem.

b) Metoda statistického zjišťování a hodnocení obtěžování zápachem (stanovená ČSN 83 5030 Účinky a posuzování pachů - Stanovení parametrů obtěžování dotazováním panelového vzorku obyvatel)

c) Měření v pachové stopě (ČSN 83 5031 - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem)

d) Metoda místního šetření na základě statistiky stížností

Dále podle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a nařízení vlády 353/2002 ze 14. srpna 2002 je provozovatel chovu povinen plnit emisí limit pro pachové látky, který je 50 OUER/m3.

U zdroje musí být provedeno autorizované měření emisí zápachu do čtyř let od nabytí účinnosti vyhlášky, tedy do 14. 8. 2006.

Protože tyto metody je možné aplikovat až po zahájení provozu ve stájích, produkce pachových látek vznikajících v posuzovaném areálu byla posouzena ve výpočtu ochranného pásma chovu zvířat, zpracovaného v rámci přípravy záměru (část výpočtu uvedena v příloze).

Bylo spočteno podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Metodika byla publikována v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999. Tento metodický postup je založen na objektivním kvantitativním výpočtu produkce zápachových látek, vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat v závislosti na počtu zvířat a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás i v zahraničí.  V této rozptylové studii zápachových látek,  je použita větrná růžice ČHMÚ

Pro porovnání byly vypracovány 2 varianty výpočtu:

1. Navrhovaný stav: zde je uvažováno s provozem posuzované stáj prasnic po rekonstrukci a navýšení kapacity. Ve výpočtu je uplatněna korekce na stávající částečně funkční  a plánovanou zeleň  -7 %. Dále korekce na technologii – 10 % (kapacita jímek na kejdu u bezstelivových provozů více než 5 měsíců a u stájí skotu - denní odvoz hnoje od stáje). Dále je u stájí uplatněna korekce – 5 % na bariérové objekty, neboť mezi stájemi a objekty hygienické ochrany jsou jiné objekty, které tvoří bariéru proti pronikání zápachových látek směrem k obytným objektům.  Korigovaná suma emisních čísel je vyšší než ve stávajícím stavu  (Ek =4,904).    Ochranné pásmo nezasahuje žádný z nejbližších obytných objektů a nezasahuje ani plochu jihovýchodně od střediska, která je navržena k obytné zástavbě.

2. Stávající stav: tento výpočet uvažuje se stávajícím využitím stájí v areálu. Tato varianta je logicky emisně výhodnější  (suma korigovaných emisních čísel = 4,151) a rozsah ochranného pásma je o málo menší než v navrhovaném stavu.   Ochranné pásmo nezasahuje žádný z nejbližších obytných objektů a nezasahuje ani plochu jihovýchodně od střediska, která je navržena k obytné zástavbě.

Tento výpočet prokazuje, že stav pachového zatížení okolí areálu, by se v případě navrhovaného stavu výrazně nezměnil.  Ochranné pásmo nebude zasahovat nejbližší obytnou zástavbu.

Pásmo uvedené v územním plánu obce je ještě většího rozsahu a má tvar kružnice – není zde zohledněna větrná růžice.

Vzhledem k velice nízkým imisním koncentracím amoniaku v navrhovaném stavu, které byly vypočteny v rozptylové studii programem SYMOS97 lze očekávat pouze mírné  narušování pohody obyvatelstva nejbližších  domů. V žádném případě nelze očekávat negativní vliv na zdraví obyvatelstva.

Pro komplexní posouzení vlivů posuzovaného záměru investora na kvalitu  ovzduší jsou dále uvedeny některé další doplňující  údaje produkci a to oxidu uhličitého, prachu, vodních par a celkového tepla produkovaného zvířaty.

Produkce oxidu uhličitého

Podle Informačního listu Mze ČR 02.01.06. 11/1993, Základní provozně technologické ukazatele pro prasata, je produkce oxidu uhličitého a tepla stanovena v závislosti na živé hmotnosti následovně:

| Kategorie | Hmotnost | Prod. CO2 na 1 ks | Počet ks | Produkce CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kategorie) | (kg/ks) | (mg . s-1 . ks-1) |  | (kg . h-1) |
| PP | 200 | 22 | 50 | 3,96 |
| OS | 17 | 4 | 540 | 7,78 |
| PJB | 150 | 18 | 200 | 12,96 |
| CELKEM |  |  |  | 24,70 |

Produkce   tepla

| Hmotnost v kg.ks-1 | W . ks-1 při teplotě t1 |
| --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 18 | 72 | 68 | 64 | 60 | 57 |
| 50 | 138 | 131 | 123 | 116 | 109 |
| 100 | 215 | 204 | 192 | 181 | 170 |
| 200 | 333 | 318 | 300 | 282 | 264 |

| Kategorie | Hmotnost | Prod. tepla 1 ks | Počet ks | Produkce tepla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) | (W. ks-1) |  | (kW) |
| PP | 200 | 300 | 50 | 54,00 |
| OS | 17 | 64 | 540 | 124,42 |
| PJB | 150 | 246 | 200 | 177,12 |
| CELKEM |  |  |  | 355,54 |

Produkce vodních par

| Hmotnost v kg.ks-1 | Prod. Vodních par v mg . ks-1 při teplotě t1 ve |
| --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 18 | 5,9 | 7,7 | 10 | 13 | 16 |
| 50 | 11 | 15 | 19 | 25 | 31 |
| 100 | 18 | 23 | 30 | 38 | 18 |
| 200 | 28 | 36 | 47 | 60 | 75 |

| Kategorie | Hmotnost | Prod. vod. par 1 ks | Počet ks | Produkce vod. par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) | (mg. ks-1.s-1) |  | (kg .hod-1) |
| PP | 200 | 47 | 50 | 8,46 |
| OS | 18 | 22 | 540 | 42,77 |
| PJB | 150 | 38 | 200 | 27,36 |
| CELKEM |  |  |  | 78,59 |

Produkce prachu:

Hlavními potencionálními zdroji prachu bude pneumatické plnění zásobních věží na jadrná krmiva z přepravních vozů. Při průměrné spotřebě krmných směsí 670 t za rok je možné předpokládat prašnost v rozsahu 0,1 % celkové spotřeby materiálu. Tzn., že ve stáji by mělo vznikat cca 0,7 t prachu. Jedná se zde o prašnost lokální a občasnou.

Hlavní liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje - doprava

Liniové zdroje znečištění budou představovány prakticky všemi dopravními prostředky zajišťujícími obsluhu stáje prasnic, které se budou pohybovat po příjezdové cestě k areálu nebo v rámci vnitrozávodových komunikací střediska.

Rozbor rozsahu dopravy spojené s provozem stáje prasnic jsem podrobně uvedl v předcházející kapitole. Z uvedené frekvence lze podle údajů, které jsou získány z výpočtu programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory verze 2002), zjistit zhruba úroveň znečištění z uvedených liniových zdrojů

Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.

Tímto programem lze provádět vzájemně porovnatelné výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivů motorových vozidel na ovzduší.

Pro určení emisních parametrů skupin vozidel OA (osobní automobil), LNA (lehký nákladní automobil a TNA (těžký nákladní automobil) byly pomocí programu MEFA použity pro rok 2006 následující parametry:

| Typ vozidla | Palivo | Průměrný rok výroby | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Vzdálenost přejezdu (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | Benzin | 1995 | Konvenční | 30 | 0,5 |
| LNA | Diesel | 1992 | Konvenční | 30 | 0,5 |
| TNA | Diesel | 1992 | Konvenční | 30 | 0,5 |

| Emisní faktory rok 2006 (g/km) podél sklon 1 %, rychlost 30 km/hod |
| --- |
| Typ vozidla | Palivo | tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA | Benzin | 0,0013 | 0,054 | 5,8 | 7,35 | 7,06 |
| LNA | Diesel | 0,89 | 0,077 | 8,19 | 5,96 | 1,61 |
| TNA | Diesel | 4,48 | 0,018 | 54,3 | 33,03 | 8,38 |

Je uvažován příjezd a odjezd ze střediska po příjezdové komunikaci ze silnice III tř. a určitý pohyb po středisku i silnici obcí v celkové délce průjezdu  0,5 km. Podle toho lze předpokládat, s ohledem na frekvenci pohybu (uvedeno v části B.II.4.2 Doprava) a obsah hlavních škodlivin ve výfukových plynech jednotlivých reprezentantů, zhruba následující úroveň znečištění v navrhovaném stavu:

| Navrhovaný stav | Celkové emise (g/den) | Celkové emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Počet přejezdů denně | Počet ujetých km | tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA | 4 | 2 | 0,003 | 0,108 | 11,6 | 14,7 | 14,12 | 9E-04 | 0,039 | 4,234 | 5,366 | 5,154 |
| TNA | 2,32 | 1,16 | 5,197 | 0,021 | 62,99 | 38,31 | 9,721 | 1,897 | 0,008 | 22,99 | 13,98 | 3,548 |
| Celkem | 6,32 |  | 5,199 | 0,129 | 74,59 | 53,01 | 23,84 | 1,898 | 0,047 | 27,22 | 19,35 | 8,702 |

Tato emisní zátěž je zcela nevýznamná, především vzhledem k celkovému  provozu v areálu.

Plošné zdroje znečištění

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace kejdy na plochy určené k hnojení. Exaktní tuzemské údaje o uvolněném množství amoniaku při tomto procesu nejsou k dispozici, neboť emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, včasnost zaorání, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že řádné hnojení pozemků  statkovými hnojivy vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.

Aplikaci kejdy je nutno provádět za optimálního bezvětrného počasí na pozemky určené rozvozným plánem  a s využitím vhodných aplikačních prostředků s alespoň částečným zapravením do půdy a omezením plošného rozstřiku na minimum.

V současné době se používá několik aplikačních systémů, které zajišťují minimální únik čpavku do ovzduší a dostatečnou přesnost a rovnoměrnost dávkování. Jedná se o především o systémy s vlečnými hadicemi určenými  pro hnojení během vegetace. Součástí tohoto systému jsou různé typy pleček, které zajistí zapravení kejdy do půdy a zároveň provádí mechanické hubení plevelů v plodině. Tento systém se používá hlavně k hnojení kukuřice a obilovin. Při okamžitém zapravení kejdy do půdy dochází ke značným redukcím emisí čpavku – až 80 %.

Systémem podobným vlečným hadicím jsou tzv. vlečné botky. Byly zkonstruovány za účelem maximálního úniku čpavku do ovzduší při aplikaci. Stejně jako u vlečných hadic je kejda přes hlavu rozdělovače a rozdělovací zařízení vedena do hadic, jejichž konce nejsou vlečeny po povrchu půdy, ale jsou opatřeny kovovým nástavcem podobným secí botce. Botka narušuje povrch půdy a  kejda vytéká přímo do vytvořené rýhy. Jsou vhodné pro aplikaci kejdy před setím.

I když zmíněné systémy značně omezují emise čpavku a stále dochází ke zlepšování přesnosti dávkování, nejdokonalejšími zařízeními k aplikaci kejdy jsou systémy přímého zapravování kejdy do půdy tzv. injektory. Tyto stroje nejvíce vyhovují požadavkům na přesnost aplikace a omezení emise čpavku do ovzduší (redukce je uváděna v intervalu 95 - 100 %). Jedná se o systémy s radlicemi, kterých může být podle typu stroje a plodiny různé množství, za které je hadicemi přiváděna kejda. Kejda je aplikovaná do větších hloubek až 20-30 cm a ihned dalším zařízením zahrnována. Toto zařízení je vhodné především k aplikaci kejdy do porostů s větší meziřádkovou vzdáleností (kukuřice, krmná řepa, cukrovka) a na pozemky  po sklizni.

Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné do určité míry odhadnout emisi amoniaku v této fázi manipulace s  kejdou. Spočtené roční emise, včetně možných snižujících opatření,  jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách. Množství vyprodukované kejdy je uvedeno v následující kapitole.

### B.III.2. Odpadní vody

a. Odpadní vody splaškové

Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení v zázemí stáje:      60 l/osobu a směnu-1

2 pracovníci x 60 l x 365 dní	  			         =       43,8 m3/rok

Soc. zařízení je součástí zázemí stáje.  U tohoto zařízení je umístěna samostatná zemní betonová jímka. Splaškové odpadní vody budou odváženy na smluvní ČOV.

Jímka a všechny prvky  splaškové kanalizace  musí být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat požadavkům české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

U jímky je nutné prověřit nepropustnost, která musí být ověřena zkouškou (Investor musí  mít k dispozici zápis o zkoušce vodotěsnosti jímky, provedené podle ČSN 75 09 05).

b. Odpadní vody dešťové

Vzhledem k tomu, že se jedná především o vnitřní stavební úpravy objektu s velmi malým rozšířením stavby porodny prasnic a realizace záměru si proto v rámci celého střediska nevyžádá téměř žádnou změnu v množství odpadních dešťových vod , nepovažuji za účelné vypočítávat jejich produkci. Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace střediska.

### B.III.3. Odpady

Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů. Odpady jsou vypočítány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a podle míry znalostí o možných drahách jednotlivých odpadů je uvedeno i možné řešení této otázky.

Odpady vznikající při výstavbě

Hlavním odpadem, vznikající při realizování záměru bude výkopová zemina ze stavby jímky na kejdu. Výkopová zemina, hlušina, případně kameny je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu odpadu 17 05 04, případná část 17 05 06 (hlušina). Její množství lze v současné době, s ohledem na projekční připravenost, stanovit pouze technickým odhadem (není znám způsob zakládání nádrže).

Dalším významným odpadem, vznikající při realizování záměru  budou  části ocelových stavebních prvků a stávající technologie  a jejich odřezky  (kat.č. 17 04 05 – železo a ocel). Ty budou ukládány na samostatnou stavební meziskládku a odváženy do Kovošrotu. V určitém množství budou vznikat odpady demoličního charakteru, zejména odpadní beton  (k.č. 17 01 01) a odpadní cihla (k.č. 17 01 02). Dále pak sklo, kabely a ostatní stavební odpad.

Obalový materiál z plastů  (15 01 02 - O) tomto případě fólie a obaly od součástek nebo  nápojů či jiných nezávadných tekutin nebo materiálů v odhadnutém množství cca 100 kg, budou  průběžně likvidovány stavební dodavatelskou firmou (odvozem na skládku TKO).

Také papírové (15 01 01 – O) či dřevěné obaly (15 01 03 – O) od např. technologických součástek a jiných materiálů se budou likvidovat sběrem a odvozem na skládku nebo do sběrných surovin.

Při finálních nátěrech konstrukcí objektů bude vznikat z nanášení nátěrových hmot (k.č. 08 01 01) barva s obsahem halogenových rozpouštědel, kategorie N. Její případné zbytky budou likvidovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí být skladovány v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti.

Investor stavby musí vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

Dále bude v průběhu výstavby vznikat několik dalších druhů odpadů, které jsou specifikovány v níže uvedené tabulce.

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neobsahující nebezpečné látky) | O | 500 | částečně využití při konečných terénních úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (neobsahující nebezpečné látky) | O | případná část předchozího | částečné využití při ter. úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 5 | prodej do sběr.surovin. |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky) | O | 0,1 | průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 02 03 | Plast | O | 0,05 | průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 01 01 | Beton | O | 5,0 | Předání oprávněné osobě a odvoz k jinému využití nebo na skládku |
| 17 01 02 | Cihly | O | 5,0 | Předání oprávněné osobě a odvoz k jinému využití nebo na skládku |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,01 | průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,2 | odvoz k likvidaci, úklid před zemními pracemi |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly, (zbytky obalů od technologie součástek atp.) | O | 0,2 | prodej do sběr.surovin |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,1 | ukládání na staveništní meziskládce, dále odvoz k recyklaci nebo na povolenou skládku, nebo průběžný odvoz |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 | úklid před zemními pracemi |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,1 | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak likvidovány odbornou firmou |
| 08 01 11 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O | případná část předchozího | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak likvidovány odbornou firmou |

Odpady vznikající při provozu

Při manipulaci s krmivy bude zákonitě vznikat určité množství odpadu - zbytky krmiv (k.č. 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv), který bude obsluha shrnovat do kejdy a spolu s ní budou odváženy likvidovány na polnostech.

Dalším odpadem vznikajícím provozem stáje jsou plastové obaly od dezinfekčních prostředků používaných k dezinfekci stájových prostor. Tento N odpad se nazývá agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, v  katalogu mají kód 02 01 08 a bude vznikat v množství cca 50 kg. Obaly od použitých veterinárních léčiv - název  druhu odpadu - Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07, kód 18 02 08, kterých bude cca 10 kg za rok. Investor musí zajistit jejich spalování v nejbližší spalovně nebezpečných odpadů.

Bude zde také vznikat odpad ze znehodnocených zářivek k.č. 20 01 21, N - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  v odhadovaném množství cca 5 kg/rok.

Investor je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů.

Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční smetky č. 20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad (k.č 20 03 01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace bude řešena smluvně v návaznosti  na systém odvozu komunálního odpadu v obci.

Souhrn předpokládaných odpadů, vznikajících během provozu stáje, lze prezentovat v následující  tabulce:

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 08* | agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky | N | 0,05 | oddělené shromažďování, následný odvoz k recyklaci nebo zneškodnění akreditovanou firmou |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,005 | Oddělené shromažďování, zneškodnění akreditovanou firmou. |
| 18 02 08* | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07 | N | 0,01 | oddělené shromažďování, následný odvoz do spalovny či zneškodnění akreditovanou firmou |
| 02 01 03 | rostlinná tkáň (zbytky krmiv) | O | 0,2 | do kejdy s následným rozvozem na pozemky |
| 20 03 03 | uliční smetky | O | 0,5 | Odvoz na povolenou skládku |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 5 | odvoz na hnojiště ke kompostování |

Mimo  zákon o odpadech vznikají některé důležité vedlejší produkty – zejména kejda prasat, která bude rozvážena na pozemky smluvního odběratele.

I když tyto vedlejší produkty živočišné výroby  úmyslně neřadím mezi odpady, bylo by možné jim přidělit kat. číslo 02 01 06.

Ze zemědělského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze kejdu považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Pro zemědělský podnik hospodařící na půdě nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.

Kejda

Stávající zemní kruhová betonová nádrž bude doplněna novou kruhovou nadzemní nádrží na kejdu. V těchto nádržích, bude skladována veškerá produkce kejdy a odpadních vod z rekonstruované stáje prasnic.

| Produkce kejdy a výpočet kapacity nádrže na kejdu |
| --- |
| Sekce | Jméno | Kategorie | Kapacita | kejda (kg/ks/den) | kejda celkem | dez. vody | dez.vody celkem | produkce celkem (t/rok) |
| 1 | Odchovna selat | OS | 540 | 3,5 | 689,85 | 0,23 | 45,3 | 735,2 |
| 2 | Stáj pro pranice jalové a březí | PJB | 200 | 10,3 | 751,9 | 0,32 | 23,4 | 775,3 |
| 3 | Porodna prasnic | PP | 50 | 26,8 | 489,1 | 6,43 | 117,3 | 606,4 |
|  |  | Výdejní plocha (m2) | srážky (mm) |  | koef. odtoku |  |
| Dešť. vody z výdejní plochy jímky na kejdu | 32 | 707 |  | 0,7 | 15,8 |
| Celkem |  |  | 1930,9 |  | 186,0 | 2132,7 |
| Potřebná kapacita jímky (m3) | 5 měsíců |  |  |  |  | 888,6 |

Uvedená produkce kejdy bude pravidelně vytažením sifónových uzávěrů vypouštěna z jednotlivých podroštových kanálů do čerpací jímky a z ní se bude dále čerpat potrubím do  nádrží.

Pro doplnění kapacity kejdového hospodářství  na pět měsíců je nutné vybudovat  nádrž o kapacitě 780 m3.

Tato doba skladování také plně vyhovuje požadavkům daným zákonem 156/98 Sb., resp. vyhláškou MZe č. 274/98 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, kde je v § 4, odst. 3 uvedena  doba skladování tohoto druhu odpadních vod  minimálně 4 měsíce. Vyhovuje i klimatickým podmínkám v regionu.

Jímka, podlahy stájí, podroštové prostory, výdejní plocha a všechny prvky  splaškové kanalizace  musí být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat požadavkům české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti jímky a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05.

U kejdy prasat je možno předpokládat následující parametry:

| Faktor | Obsah (v %) |
| --- | --- |
| Sušina | 5,7 - 7,9 |
| Organické látky | 5,3 |
| N | 0,50 |
| P | 0,14 |
| K | 0,50 |
| Ca | 0,32 |
| Mg | 0,09 |

V průběhu roku běžně dochází k  úhynu chovaných zvířat. I když zákon č. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 písm. f, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly zvířat a odkazuje je na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je podle názoru zpracovatele oznámení s tímto materiálem nutné obecně zacházet jako s odpadem s nebezpečnými vlastnostmi.

V daném případě, při těchto technologiích ustájení a dobrých zoohygienických podmínkách, lze uvažovat poměrně nízké procento úhynu prasnic,  cca 1 %, to znamená, že ročně může dojít k úhynu cca 3 ks zvířat o průměrné váze 150 kg, tedy celkem 450 kg. K tomu je nutné připočíst ještě úhyn kojených selat ve výši cca 5%, tzn. 250 ks á 2 kg.    Jejich dočasné uskladnění bude řešeno v kafilerním boxu. Investor musí zajistit jeho správný technický stav (především zabezpečení proti  kontaminaci dešťových vod)  a odvoz k likvidaci do nejbližšího asanačního ústavu.

Kromě uvedených odpadů nevznikají při provozu stáje prasnic žádné další odpady. Mobilní mechanizace, používaná při k obsluze stájí, bude ošetřována, opravována a udržována v dílnách investora a dodavatelů.

### B.III.4. Hluk, vibrace, záření

Výstavba

Průběh výstavby bude představovat časově omezené a  občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Dalším možným zdrojem vibrací budou některé stavební práce jako je dusání a vibrování při betonáži. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit, aby veškeré stavební práce ve středisku probíhali pouze v denní době v pracovních dnech.

Vzhledem k druhu výstavby a vzdálenosti staveniště není pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných  objektů.

Provoz

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí jsou obsaženy v díle 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem tohoto zákona je Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí (ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru).

Venkovním prostorem se dle vládního nařízení č. 148/2006 Sb. rozumí nezastavěné pozemky, které jsou využívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, komunikací, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a stavby pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu pak Lnoc = 40 dB) a korekcí podle přílohy č. 6.

Z provozního hlediska lze pouze konstatovat, že příspěvek dopravy spojené s provozem posuzované stáje prasnic je v rámci provozu střediska zcela zanedbatelný a nemůže být obyvatelstvem zaznamenán. Hluk působený dopravními prostředky zajišťujícími obsluhu stáje je časově limitován a vyskytuje se prakticky pouze v denních hodinách.

Úroveň hluku při automatickém krmení je velmi nízká a  nepřekračuje limitní hodnoty.

V  stáji má být osazeno maximálně 20 ks ventilátorů Multifan.  Hluk použitých ventilátorů  je velmi nízký (55-58 dB). Z tohoto hlediska nebude  ve stáji docházet k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastní stáje nebudou vyskytovat.

Prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastní areál střediska živočišné výroby. V tomto areálu se nenachází žádný venkovní prostor, ve smyslu nařízení vlády č.148/2006 Sb.

Stáj je v tomto smyslu umístěna v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a tak je zcela vyloučeno negativní ovlivnění nejbližší obytné zástavby a  jejich venkovních prostor hlukem z provozu stáje. Útlum akustického tlaku ve venkovním prostoru je vzhledem k vzdálenosti a  překážkám v šíření hluku  (střechy budov, zeleň, povrch terénu) dostatečný a tak lze očekávat na hranicích areálu, splnění výše uvedených hodnot  nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru  LAeq = 50 dB resp. 40 dB pro noční dobu.

Stejně tak se ve stáji nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

### B.III.5. Riziko havárie

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci stájí prasnic dojít jsou představována především možnou netěsností jímek, nebo podroštových prostor, eventuálně havárií některé jímky, kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněných látek do okolního terénu.

Z tohoto důvodu je nutné, aby skladovací prostory byly řešeny v souladu s požadavky  zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 308/2000 Sb., resp. prováděcí vyhl. č. 476/2000 Sb., O skladování a způsobu používání hnojiv a vyhl. Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Skladovací kapacity musí být v rámci rekonstrukce a výstavby  zkontrolovány a případně opraveny. Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti skladovacích prostor a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05. Tyto zkoušky musí být  opakovány jedenkrát za 5 let resp. 10 let. (§ 6 odst. c,e. vyhl. č.  191/02 Sb.).

Dále tyto prostory musí být vybaveny kontrolním systémem monitorujícím případné netěsnosti a únik skladovaných látek.

Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které jak je již uvedeno výše řeší zákon o veterinární péči.

Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektu. Zde by potom největší objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady.

Dopady případných havárií  se s největší pravděpodobností projevily pouze v nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

# C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného      území

### dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Zájmové území je využito jako součást stávajícího zemědělského areálu – farmy živočišné výroby. Areál je ve  schválené ÚPD obce respektován a situován v zóně pro zemědělskou výrobu. Prioritním využitím území přímého staveniště oznamovaného záměru je tedy zemědělská výroba.

Nedochází k nové zástavbě mimo tento areál, je pouze rekonstruován stávající provoz, beze změny využití na jinou než živočišnou výrobu.

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy soulad zemědělské výroby – chovu hospodářských zvířat s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek; včetně zajištění okolního území před úniky kontaminovaných dešťových vod z areálu, zajištění všech skladovaných odpadních vod.

### relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území stavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí střediska živočišné výroby.

V širším okolí farmy, především východním směrem,  přibývá strukturních prvků krajiny  s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity.

S ohledem na míru dochování, i přes historické scelení pozemků v okolí obce, a za předpokladu respektování jejich polohy při aplikací vedlejších organických produktů není nutno předpokládat ohrožení určujících strukturních prvků krajiny oznamovaným záměrem. V současné sobě již nejsou předpokládány hydrotechnické úpravy pozemků za účelem zvýšení produkčního potenciálu krajiny a zlepšení fyzikálně chemických parametrů zemědělské půdy.

Určité ohrožení povrchových vod nebo  nivních ekosystémů by bylo možno uvažovat pouze při technologické nekázni při aplikaci vedlejších organických produktů v nevhodných obdobích, případě kumulací organické zátěže při opakované aplikaci na stejné pozemky, což je nutno pokládat za  nerespektování doporučených metodických postupů pro uvedený druh činnosti.

### schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

Vodohospodářská ochranná pásma

Lokalita výstavby se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.

Středisko ŽV v se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů. Ochranné pásmo je ovšem vyhlášena v katastru obce. Jedná se o PHO 2b vodního zdroje Litá (západním a jihozápadním směrem).

#### Územní systém ekologické stability krajiny

Pro posuzovanou oblast byl v roce 1994 firmou Agroprojekce Litomyšl   zpracován   ÚSES, který  charakterizuje funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a biokoridory jako součásti systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů. Podle tohoto ÚSESu a v roce 1996 zpracovaného nadregionálního ÚSESu, je nejbližším  skladebným prvkem a hlavní migrační osou území, regionální biokoridor podél toku Bělé (RBK 2), procházející jižně od střediska.

S ohledem zhodnocené vstupy a výstupy z posuzované stavby se lze oprávněně domnívat, že žádná z přirozených částí ekosystému a dalších částí ÚSESu nebude provozem stavby dotčena.

Zvláště chráněná území

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ust. § 14 zák. č. 114/1992 Sb.

Významné krajinné prvky

Zájmové území oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.  Nejbližším VKP je niva řeky Bělé.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V možném dosahu vlivů posuzované stáje se nenachází žádné významné architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být provozem areálu a jeho vlivy dotčeny.

Území hustě zalidněná

Jižně od střediska ŽV, podél silnice a říčky Bělé, se nachází obytná zástavba obce. Jde o území převážně s charakteristickou venkovskou zástavbou, bez výrazné koncentrace obyvatelstva (nejsou soubory bytových domů, sídliště atp.).

Obec Černíkovice, včetně správní části obce  Domašín má celkový katastr 1248 ha a žije zde 765 obyvatel, z toho je 480 v produktivním věku. Průměrný věk je 35,7 roku.

Černíkovice jsou svým půdorysným založením typem lesní lánové vsi- jednostrannou řadovou přípotoční vsí. Původní zástavba Černíkovic se táhla západním směrem od zámeckého areálu jednostranně po zvýšeném severním úvalu Bělé, jednotlivé usedlosti byly obsluhovány z jihu místní komunikací, mezi níž a řekou, stejně jako později i na jižní straně potočního úvalu, vznikaly na obecních pozemcích chalupy sociálně nejslabších vrstev obyvatelstva. Po založení nové komunikace za stodolami původních usedlostí, došlo k dalšímu stavebnímu rozvoji podé1 této trasy, dnešní III/3205, která je obestavěna většinou z jedné, místy z obou stran novodobou zástavbou, doplněnou často hospodářským zázemím.

Původní společenské centrum obce v sousedství zámku již nefunguje. Dnes je přibližně uprostřed obce umístěna část občanské vybavenosti – obecní úřad, požární zbrojnice, prodejna, administrativní budova s kancelářemi a poštou. V zámeckém parku je vybudován sportovní areál.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Území okolí střediska je zatěžováno stávající zemědělskou výrobou v tomto areálu ŽV. Tato zátěž, především ve vztahu k pohodě obyvatelstva  je vyhodnocena ve výpočtu ochranného pásma střediska  a v rozptylové studii imisních koncentrací amoniaku,  kde jsou všechna hospodářská zvířata chována v této lokalitě zahrnuta. Takto vypočtené ochranné pásmo chovu zvířat nezasahuje nejbližší obytnou zástavbu obce a vlivem rekonstrukce stáje prasnic by nedošlo k jeho podstatné změně.

Zpracovateli oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost území s existencí starých zátěží v posuzovaném objektu či v jeho nejbližším okolí; a to včetně skladů nebezpečných odpadů, skladů agrochemických látek, jedů, případně území po vážných haváriích, spojených s únikem látek nebezpečných vodám, lidskému zdraví atp.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Úvodem této části oznámení je možno konstatovat, že významnější ovlivnění vlastní stavbou nelze předpokládat mimo areál střediska ŽV. Pro území, dotčeném aplikací vedlejších organických produktů, je možno uvažovat pouze vlivy, vznikající při případné technologické nekázni. Pokud je s těmito produkty nakládáno v souladu s metodickými doporučeními pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména období aplikace, rychlé zapravení do půdy, vyloučení některých rizikových pozemků z aplikace atp.), nelze ani pro zprostředkované vlivy předpokládat jakoukoli zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu.

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území s důrazem na areál střediska.

### C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Klimatické poměry

Staveniště leží v nadmořské výšce 300 m v klimatické oblasti MT B6, která je charakterizována jako mírně teplá, vlhká, s mírnou zimou. Průměrná roční  teplota je 7 0 C. Ve vegetačním období je prům. teplota 13 0 C. Počet dní s teplotou vyšší než 0 0 stupňů je 280. Počet mrazových dní je  110 a ledových 40. Průměrné datum prvního mrazového dne je v tomto území 11.10. a posledního 1.5. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti je 707 mm, z toho ve vegetačním období (IV. - IX.) 420 mm, a mimo něj 297.

Průměrné teploty vzduchu v jednotlivých měsících

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,2 | -3,2 | 1,7 | 6,8 | 12,3 | 15,1 | 16,8 | 15,6 | 12 | 7,5 | 2,6 | -1 |

Průměrný úhrn srážek

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 43 | 40 | 49 | 58 | 77 | 92 | 88 | 56 | 52 | 52 | 50 |

Větrná růžice dle ČHMÚ (lokalita Černíkovice)

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost ze směru (%) | 9,49 | 13,11 | 8,19 | 11,09 | 10,81 | 12,69 | 16,81 | 8,71 | 9,1 |

Stav znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za jeden z nejzávažnějších faktorů devastace životního prostředí, neboť výrazně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel. Vybudovaná měřící síť, vybavená moderními monitory v rámci databáze REZZO dokumentuje, že v posledních letech dochází k trvalému mírnému poklesu jak emisí oxidu siřičitého, tak oxidu dusíku.

Pro posuzovanou část území  chybí podrobnější datová základna souvislého měření kvality ovzduší. Nejblíže jsou imise měřeny v Rychnově nad Kněžnou. Z imisních charakteristik  naměřených na této stanici je zřejmé, koncentrace oxidu siřičitého  a oxidů dusíku jsou v oblasti  velice nízké a prakticky nedochází k překračování denních imisních limitů.

Rok  2001:

SO2: roční průměr      6,9 ug/m3 – limit = 50 ug/m3

denní maximum 33 ug/m3 – limit = 125 ug/m3 – četnost : 1 x v roce

NOx: roční průměr      19 ug/m3 – limit =   80 ug/m3

denní maximum 95 ug/m3 – limit =   100 ug/m3 - četnost : 1 x v roce

Obdobné a spíše ještě nižší hodnoty lze očekávat i v posuzované lokalitě. V Rychnově mohou být vykazovány výrazně vyšší hodnoty - dosah průmyslových zón, komunikace I.tř.

U vlivů místních se jedná především o lokální topeniště v zastavěném území. V území nejsou výrazné bodové zdroje znečištění ovzduší, vytápění je realizováno lokálními kotelnami.

Vlastní posuzovaný areál   přispívá k znečištění ovzduší pouze produkcí pachových látek (osmogenů), které jsou vyhodnoceny v návrhu ochranného pásma chovu zvířat a produkcí amoniaku, která je vyhodnocena v části B.II.1. Ovzduší a v rozptylové studie imisních koncentrací amoniaku.

### C.2.2. Základní charakteristiky vod

Povrchová voda

Základním tokem, kterým je území odvodňováno je říčka  Bělá (č. h. p. 1-02-01-053), která teče v bezprostřední blízkosti areálu, odvádí vody z jižní části území (v okolí Solnic), pramení u Vrchmezí (1084 m n. m.) a ústí zprava do Divoké Orlice  u Častolovic ve výšce 264 m n. m. Délka toku je 38,3 km a plocha povodí 214,2 km2 a průměrný průtok u ústí 2,77 m3/s. Severně od Černíkovic na potoku Chobot je Černíkovický rybník, o ploše 30 ha a obsahu 400 tis. M3. Tento rybník je též napájen vodou z Bělé náhonem Dlouhá strouha.

Podzemní voda

Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí vodohospodářsky velmi významného rajónu 422 Podorlická křída.

Hydrogeologicky zde křídové sedimenty vytváří dva samostatné celky. Svrchní turon je ve vzdálené části území a náleží jiné hydrogeologické struktuře. Střední turon vytváří mohutný komplex jednotvárných sedimentů – slínovců a mělkých písčitých slínovců, nepropustných, s puklinami zatěsněnými. V tomto území je prakticky hydrologicky negativní. Jeho mocnost od povrchového styku s turonem spodním, kde je prakticky nulová a přibývá, takže ve středu pánve dosahuje cca 125 m. Spodní turon a cenoman, v případě jeho vyvinutí, vytváří komplex křehkých sedimentů, značně rozpukaných s dobrým puklinovým oběhem podzemní vody. Celková mocnost souvrství  cenoman – spodní turon je cca 100 m. Dochází zde k vytvoření vydatné nádrže podzemní vody,  přikryté nepropustnými sedimenty s artéským tlakem. Infiltrační oblast je jednak v obzoru rozpukaných spodnoturonských cenomanských sedimentů na severovýchodě, jednak v oboru rozpukaného spodního turonu.

Artéská nádrž podzemní vody je přirozeně odvodňována dvěma způsoby. V prvé řadě a to z největší části průtokem ve směru osy pánve k jihovýchodu a za druhé přirozenými pramennými přelivy při rozhraní spodního a středního turonu v linii Lično – Hodečín – Olešnice, kde jsou vývěry často zachyceny pro domovní zásobení, nebo skrytě vytékají do rašelinišť. Při západním omezení středního turonu jsou prameny rozmístěny v linii Křivice – Rašovice. Zde však již nejsou tak zřejmé jako v předcházející linii.

V nejvyšších partiích je území budováno sprašovými hlínami. Z hydrogeologického hlediska jsou tyto sedimenty hodnoceny jako dobře propustné a umožňují infiltraci atmosférických srážek.

### C.2.3. Základní charakteristiky půd a geofaktorů

Základní pedologické údaje

Půdní typ v zájmové oblasti tvoří podzoly a půdy podzolované. Jedná se nejspíše o podzoly nížinné, které se tvoří na extrémně chudých písčitých substrátech (pískovcích, navátých píscích, terasovitých štěrkopíscích) pod borovými doubravami. Hlavním půdotvorným pochodem je intenzivní vyplavování - podzolizace. Ve velmi kyselém prostředí se rozkládají prvotní minerály a přemisťují se oxidy železa i hliníku do spodiny. Podzoly jsou půdy s velmi nízkou přirozenou úrodností. Zrnitostní složení podzolů je převážně lehčí, velmi častý je skelet. Obsah surového humusu je vysoký, reakce obvykle velmi kyselá, sorpční vlastnosti špatné. Fyzikální vlastnosti jsou příznivější. Hloubka půdního profilu je odlišná dle svažitosti pozemku. Podél vodních toků se vyskytují i těžší jílovité nivní půdy.

Základní geologické a geomorfologické údaje

Z geomorfologického hlediska lokalita nachází ve východní části Třebechovické tabule. Třebechovická tabule je jižní součástí vyššího geomorfologického celku Orlické tabule, náležející do soustavy České tabule. Je to plochá pahorkatina o rozloze  760 km2, průměrné výšce 292,1 m a stř. sklonu 1o52´. Má slabě rozčleněný akumulační reliéf pleistocenních říčních teras a údolních niv Orlice a přítoků, místy se sprašovými pokryvy a závějemi, pokryvy  a přesypy navátých písků a erozně denudační reliéf strukturně denudačních plošin a plochých hřbetů v oblasti křídových antiklinál a synklinál.

Zájmové území spadá do oboru svrchnokřídových sedimentů. Povrch terénu je budován v podstatě slíny a jíly svrchnoturonskými, slínovci a písčitými slínovci středního turonu, křehkými písčitými slínovci, siltovci, spongilitickými slínovci a spongility turonu spodního.

Tektonicky je území charakterizováno zvrásněním do ploché synklinály ústecké a antiklinály podštejnské, SV-JZ směru, v úrovni Radošovice-Lično-Domašín se stáčející do směru SSZ-JJV. Na severovýchodě ústecká synklinála vybíhá do svahů Orlických hor, kde křídové sedimenty transgresivně nasedají na krystalinikum Orlických hor. Na jihozápadě vybíhá do antiklinály podštejnské budující hřbet mezi Vyhnanicemi a M.Chlumem. Jihovýchodní křídlo antiklinály je omezeno tektonicky vůči sedimentům svrchnoturonským. Osa ústecké synklinály probíhá od Byzhradce přes Černíkovice  západně od Třebešova na Velkou Ledskou. Generelní sklon os vrás je k jihovýchodu. Mimo zvrásnění jsou křídové sedimenty silně porušeny sítí puklin.

Na  katastru obce Lično vystupují v některých místech křídové usazeniny až k povrchu terénu. Mocnost kvartérního pokryvu sprašových hlín je však jinde značné mocná. Podél Bělé se v pleistocénu vytvořily říční štěrkopískové terasy.

### C.2.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí

Fauna a  flora

Podle mapy potencionální přirozené vegetace je řešené území místem výskytu přirozeného  společenstva - černýšové dubohabřiny. Ta byla tvořena především dubem zimním a habrem s častou příměsí lípy, dubu letního a dalších stanovištně náročnějších listnáčů – jasan, klen, třešeň. Keřové patro bývalo velmi bohaté,  tvořené mladými duby a habry, dále druhy jako např. lýkovec svída, řešetlák a ostružiník. Bylinné patro je druhově bohaté ale málo podryvné. Je tvořeno mezofilními druhy – ptačinec, černýš, svízel, hrachor, plicník kopytník, lipnice.

Tyto plochy byly již od neolitu postupně odlesňovány a následně zemědělsky využívány nebo zastavovány. Na méně přístupných místech nebo stanovištích nevhodných k zemědělskému využití byly nahrazeny především smrkovými monokulturami a tak představují v současné době většinou  jen drobné fragmenty, ovlivněné eutrofizací v zemědělsky využívané krajině. Lesnatost území je pouze 8 %.

Podél řeky Bělé a jejího blízkého okolí se vyskytuje společenstvo Střemchové jaseniny, místy v komplexu s mokřadními olšinami. Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové až čtyřpatrové, druhově bohaté fytocenózy s dominantním jasanem, řidčeji s převažující olší (ve vlhčích typech ) nebo lípou srdčitou (v sušších typech) a s častou příměsí střemchy nebo dubu letního. Také keřové patro je velmi husté. Nejhojněji se v něm vyskytuje brslen evropský, jasan ztepilý. Dobře zapojené je též bylinné patro s převahou hydrofyt a mezohydrofyt (brslice kozí noha, pcháč, škarda…).

Vlastním staveništěm je nevyhovující hospodářský objekt v areálu střediska ŽV a jemu přilehlé plochy. Pokud se týká volných ploch vlastního střediska  lze je shledat jako charakteristická společenstva pro zemědělské areály v okolí objektů chovů hospodářských zvířat, případně pro okolí pomocných objektů živočišné výroby včetně zařízení pro shromažďování vedlejších organických produktů živočišné výroby. Na většině ploch proto převládají společenstva s převahou nitrofilních a ruderálních druhů.

Stanovištně na nezpevněných plochách převládají ruderalizované bylinotravní porosty, místy s charakterem ruderálů na eutrofních stanovištích, s dominancí běžných druhů (jílek vytrvalý, bojínek, ovsík vyvýšený, kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý, merlíky,   pelyněk černobýl, hluchavka bílá, kostival lékařský, heřmánkovec přímořský, srha říznačka aj.); přírodě blízké poměry na bylinotravních porostech se v areálu nevyskytují.

Pokud se týká fauny nejbližšího okolí,  lze v území očekávat druhy vázané na intenzivní agrocenózy, případně bylinné ruderální a lesní porosty a synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské výroby. Na lokalitě předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a polyfágních druhů, vázaných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu (jedná se především o mšice, třásněnky, ploštice). Na ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně rozšířené.

Z pohledu výskytu obratlovců je možno předpokládat běžnou druhovou diverzitu - hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý, sýkora koňadra, pěnkava obecná, hrdlička zahradní, straka, špaček, bažant obecný, vlaštovka obecná (zvláště chráněný druh v kategorii ohrožených – hnízdění v hospodářsky aktivních objektech chovu zvířat).

Z uvedených důvodu není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů živočichů a rostlin. Jinak je tomu v širším okolí na výše uvedených  biotopech, které jsou vyhlášeny jako maloplošně chráněná území nebo VKP.

Protože nejde o realizaci záměru ve volné krajině, který by předpokládal zásah do mimolesních dřevinných formací nebo do ploch stanovištně rozmanitých ekosystémů s dopady na druhovou rozmanitost území, není nutno zatímní podklady doplňovat z hlediska možných odhadů následných vlivů záměru na biotu.

Krajina, krajinný ráz

Širší zájmové území je charakteristické výrazným podílem intenzivní zemědělské výroby a poměrně vysokým zorněním. Strukturní prvky krajiny se dochovaly prakticky jen podél vodních toků, další možnosti pro výskyt strukturních prvků pak představují menší rybníky s okolními porosty podmáčených luk. Vysoký podíl zemědělského využití krajiny  v okolí dokazuje také řada poměrně velkých areálů středisek živočišné výroby (např. posuzované středisko), často s řadou dominantních objektů (seník atp.).

Malý podíl v krajině zaujímají lesní porosty, s dominancí smrkových monokultur, případně s příměsí dalších dřevin, podél toků se místně dochovaly  jaseniny.

Průmyslové využití krajiny v širším okolí posuzovaného záměru je soustředěno především do větších městských aglomerací tedy měst Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Vamberk. Rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup individuální rekreace.

Záměr je realizován ve stávajícím středisku, které tvoří stájové objekty obdélníkového tvaru, s charakteristickým vzhledem daných jejím výrobním posláním - stájí pro hospodářská zvířata. Dále jsou ve středisku pomocné skladovací  objekty pro krmiva a výrobní a skladovací objekty sousedního mechanizačního areálu.

Místo výstavby nadzemní jímky na kejdu je v pohledově zcela nevýznamném místě mezi ostatními objekty areálu.  V daném kontextu, poněvadž nedochází k výstavbě výškově dominantního objektu v areálu, není nutno podrobněji specifikovat krajinný ráz podle některé ze sofistikovanějších metodik.

Z hlediska ochrany krajinného rázu jde o rekonstrukci stávajících zemědělských objektů živočišné výroby s pozitivním dopadem na jejich vnější vzhled.

Záměr, s ohledem na tyto skutečnosti, nebude představovat změnu krajinného rázu místa ani v rámci širších pohledových vztahů.

### C.2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí

Zástavba, památkově chráněné objekty

Jde o charakteristickou venkovskou zástavbu lánové obce okolo toku řeky a silnice III. třídy procházející obcí od západu k východu. Východním směrem se nachází bývalé centrum obce se zámkem a anglickým parkem v němž je vybudován sportovní areál.

Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jsou uvedeny tyto nemovitosti:

č. 2241	- 	zámek s parkem

č. 2241/1	- 	zámek

č. 2241/2	- 	park

č. 2242/1	- 	kostel povýšení sv. Kříže

č. 2242/2	- 	márnice

č. 2242/3	- 	ohradní zeď

č. 2243	- 	chalupa č. 25

Na katastru obce Černíkovice jsou i tyto významné archeologické lokality:

Tvrziště u č.p. 17 – popelnicové pohřebiště

Na pustinách – popelnicové pohřebiště

Obec – popelnicové pohřebiště

Domašín, severní část – nekropole kultury popelnicových lidí

V možném dosahu vlivů posuzované stáje odchovu jalovic  se nenachází žádné  architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být provozem areálu a jeho vlivy dotčeny.

Oblasti surovinových zdrojů

Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních bohatství.

V posuzovaném území střediska se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb. (horní zákon).

Jihovýchodně od střediska, na levém břehu Bělé se nachází ložisko  cihlářské suroviny kategorie P2 s kubaturou 4,7 mil. kvartérních hlín.

Jiné charakteristiky životního prostředí

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro všechny regiony České republiky v měřítku 1 : 200 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti s nízkým rizikem 1 Qt.

Objemová aktivita 222 Rn z podloží v kategorii nízkého rizika v oblastech o nízké propustnosti je v intervalu < 30 kBq.m-3.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Dle schváleného územního plánu je areál zemědělského subjektu situován v ploše zemědělských areálů. V mapovém podkladu územního plánu je vymezena i hranice ochranného pásma střediska, která zasahuje nejbližší obytnou zástavbu obce. V oznámení vypočtené ochranné pásmo chovu zvířat má poněkud jiný tvar (jiná metodika výpočtu dle větrné růžice) a je menšího rozsahu než OP uvedené ÚPD obce. Východně od areálu je nově navržena rozvojová plocha pro bydlení  venkovského typu. Na tuto plochu nově spočtené ochranné pásmo chovu nezasahuje.

# D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I. Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Rekonstrukce objektu stáje prasnic a její budoucí provoz, při komplexním posouzení vlivů a za dodržení podmínek uvedených v oznámení (kap. D.IV.), nepřináší žádná významná zdravotní rizika ani zásadní negativní vlivy na obyvatelstvo.

D.I.1.1. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Negativní ovlivnění obyvatel obce Černíkovice v sousedství lokality během výstavby farmy (prašnost, hluk) je zcela nevýznamné a časově omezené.

Vzhledem k charakteru provozu a zejména  větší vzdálenosti souvislé obytné zástavby obce od posuzované stavby než stanovuje  vypočtené  OP  lze konstatovat, že vlivy a účinky stavby nebude obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby sídelního útvaru zasaženo.

K dílčímu, ale nepříliš významnému, ovlivnění zápachem může docházet v období  dlouhodobějších nepříznivých rozptylových podmínek  u nejblíže situovaných objektů ke středisku.

D.I.1.2. Narušení faktorů pohody

Etapa výstavby:

K narušení faktoru pohody obyvatel obce by při provádění výstavby nemělo docházet. Frekvence dopravy,  s ohledem na odvoz a dovoz poměrně malého množství stavebních materiálů a konstrukcí, bude nevýznamná. Zvýšený dopravní a stavební ruch na staveništi, který vede ke zvýšení hlučnosti a bude mít za následek také zvýšení prašnosti při případných výkopových pracích a dopravě materiálu, nebude vzhledem ke vzdálenosti staveniště, negativně ovlivňovat pohodu obyvatelstva obce.  Hlavní stavební  a montážní práce se budou odehrávat uvnitř střediska a neměly by být obyvatelstvem prakticky zaznamenány.

Etapa provozu

Vedle uvedených možných negativních vlivů, vyplývajících z produkce amoniaku a osmogenů, nebude podle názoru zpracovatele oznámení  a doložených výpočtů v návrhu OP střediska  a zejména k nízkým vypočteným imisním koncentracím amoniaku v obytné zástavbě, s výjimkou nevhodných klimatických podmínek (inverzní stavy při současné působení severních větrů), docházet k narušování faktorů pohody obyvatel nejbližší obce.

Zápachové látky vznikající v chovech prasat jsou většinou obyvatelstva hůře vnímány, než například zápach z chovu hovězího dobytka.

V našem případě byl proveden výpočet ochranného pásma chovu, který se zabývá produkcí a šířením pachových látek do okolí střediska a to v závislosti na různých faktorech toto šíření ovlivňující (rychlost a směr větru, bariérové objekty, technologie, snižující opatření).

Tato studie objektivně dokládá, že vlivem zvýšení kapacity stáje prasnic se rozptylová situace v okolí střediska nijak nezhorší. Vlivem navržených snižujících opatření, které redukují emise amoniaku a zápachu, dojde jen k malému zvětšení  rozsahu ochranného pásma chovu zvířat. Zápachové látky by neměli šířit do souvislé obytné zástavby obce a neměly by tak narušovat pohodu obyvatelstva obce.

Pro aplikaci vedlejších organických produktů je možno konstatovat, že při technologické nekázni v rámci těchto agrotechnických operací v obdobích  s větrnějším počasím, může být faktor pohody narušen aplikací na návětrné straně obcí na pozemky, přiléhající k obytné zástavbě. Výrazné zmírnění takového vlivu je nutno řešit vhodnou organizací prací z hlediska vyhnojování pozemků v rámci plnění rozvozového plánu.

Ovlivnění obyvatel hlukem z provozu ventilační techniky stáje v noci, dle zkušeností  s obdobnými provozy, nepřichází v úvahu.

D.I.1.3. Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Etapa výstavby:

Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání s dnešním stavem významné riziko, může znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové zátěže související se stavebními pracemi (nepravidelné, nepermanentní).

Etapa provozu

Teoreticky přicházejí v úvahu dva druhy ovlivnění zdravotního stavu - emise znečišťujících látek do ovzduší a akustická zátěž okolí provozované farmy.

Z výstupů kapitol o výstupech do ovzduší vyplývá, že emise z liniových zdrojů je možno pokládat za zanedbatelné, emise ze stáje budou řešeny  nuceným odvětráním, čímž dojde k odpovídajícímu naředění na koncentrace, které zdaleka nedosahují emisních limitů a tudíž i z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za významné (také s ohledem na vzdálenost areálu a stupeň ředění).

Při dodržování bezpečnostních a dalších legislativních předpisů nehrozí obyvatelům obce žádná zdravotní rizika.

Vzhledem k zařazení stáje mezi střední zdroje znečištění ovzduší musí investor provádět pravidelné měření emisí amoniaku nebo zavést plán zavedení zásad správné zemědělské praxe a v souladu s tímto schváleným plánem pak stáj provozovat.

Amoniak je v ovzduší velmi nestálý a podléhá okamžitým chemickým přeměnám a nemůže tedy škodit jako plyn. Nejčastěji oxiduje na nitráty (NO3) a také reaguje s vodními parami za vzniku hydroxidu amonného. Dále účinně reaguje se sloučeninami síry v ovzduší (především s aerosoly kys. sírové) za vzniku síranu amonného. Amoniak je hmotnostně lehčí než vzduch a tak vykazuje koncentrační spád směrem nahoru. Proto se jeho přízemní koncentrace mohou zvyšovat pouze při inverzi nebo nízkém tlaku vzduchu. Zmíněný vzestupný tok vzduchu je příčinou, že je amoniak vnímán více ve vyšších patrech obytné zástavby než v přízemí.  Vlastní obsah amoniaku v ovzduší se rychle snižuje jednak v důsledku probíhajících chemických reakcí a jednak s rostoucí vzdáleností od místa jeho emise.

Imisní koncentrace amoniaku v ovzduší nejsou v současné době řešeny žádným legislativním předpisem, neboť novelizací nařízení vlády č. 350/02 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování a hodnocení a řízení kvality ovzduší, byl zrušen imisní limit pro amoniak. Zde byla uvedena nejvyšší přípustná 24 hodinová imisní koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby ve výši 100 (g/m3.

Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanovila limitní hodinovou koncentraci amoniaku 200 µg/m3.

Vzhledem ke kubatuře stáje a uplatněnému systému odvětrání, je předpoklad, že amoniak bude ze stájí emitován v koncentracích splňujících emisní limity. U nejbližší obytné zástavby  by nemělo být dosahováno  imisních limitů amoniaku.

Tyto závěry potvrzuje zpracovaná rozptylová studie.

Výpočet rozptylové studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2003  pro 225 uzlových bodů. Rozptylová studie uvádí imisní příspěvky maximálních krátkodobých hodinových koncentrací a ročních průměrných  koncentrací  amoniaku  v mg/m3. Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen ve třech variantách hodnotících příspěvky provozu celého areálu před (současný zkolaudovaný stav)  a po rekonstrukci stáje pro chov prasnic a to v jedné variantě bez využití  snižujících technologií emisí amoniaku (navrhovaný neredukovaný stav) a v druhé - při využití snižujících technologií emisí amoniaku (navrhovaný redukovaný stav) u posuzované stáje prasnic.

V RS byly vybrány body, které reprezentují okraj obce přilehlý ke středisku - body č. 41,  42 a 53-54 - nejbližší domy jižně od střediska, dále  body 66 a 67 jihozápadně a body  č. 44-45 - domy jihovýchodně od střediska a body 74-75, které reprezentují nově navrženou plochu pro výstavbu domů jihovýchodně od střediska.

Viz. tabulka:

| bod č. | Stávající stav | Neredukovaný stav | Redukovaný stav |
| --- | --- | --- | --- |
|  | roční (μg.m-3) | hodinové (μg.m-3) | roční (μg.m-3) | hodinové (μg.m-3) | roční (μg.m-3) | hodinové (μg.m-3) |
| 41 | 1,252638 | 71,706037 | 1,548299 | 95,923671 | 1,402908 | 82,841925 |
| 42 | 1,116729 | 67,304089 | 1,383929 | 90,852874 | 1,252370 | 78,364766 |
| 44 | 0,889654 | 55,106066 | 1,106087 | 76,644288 | 0,999755 | 65,750711 |
| 45 | 0,805885 | 49,581466 | 1,002133 | 70,113649 | 0,906056 | 59,705285 |
| 53 | 1,978466 | 75,046187 | 2,421596 | 102,691960 | 2,204447 | 87,043981 |
| 54 | 1,898865 | 78,717590 | 2,322247 | 107,611412 | 2,114478 | 91,476353 |
| 66 | 2,613509 | 62,396824 | 3,229196 | 93,116849 | 2,929342 | 76,306718 |
| 67 | 2,811347 | 75,777027 | 3,423543 | 107,486747 | 3,123369 | 88,745183 |
| 74 | 1,238737 | 52,982121 | 1,524648 | 79,144659 | 1,384301 | 65,539772 |
| 75 | 1,088106 | 46,403111 | 1,345709 | 70,206488 | 1,219502 | 57,873555 |

Z tabulky vyplývá, že v obytné zástavbě se příspěvky ročních koncentrací amoniaku z celého areálu ŽV  budou pohybovat mezi v neredukovaném stavu 1,002-3,42 g/m3, příspěvky maximálních hodinový koncentrací amoniaku z provozu areálu se budou pohybovat mezi 70,11-107,61 g/m3. V redukovaném stavu jsou roční koncentrace u nejbližší obytné zástavby spočteny pouze v intervalu 0,91-3,12 g/m3  a maximální hodinové koncentrace se budou pohybovat mezi 57,87-91,48 g/m3.

Je tedy možné konstatovat, že nelze z provozu navrhované stáje předpokládat významné zvýšení zdravotního rizika akutních i chronických účinků plynoucího z působení maximálních a ročních imisích koncentrací amoniaku.

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy.

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví, motilitu zažívacího traktu.

Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické normativy nejvýše přípustných hodnot hluku v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Při novém využití stáje nebudou instalovány žádné nové významnější stacionární zdroje hluku. Větrání stáje je navrženo jako nucené, kdy ve stáji bude osazeno max 20 ks ventilátorů Multifan s velice nízkými parametry hlučnosti (hladina akustického tlaku – 55-58 dB), které budou většinou osazeny v podhledu, tedy  uvnitř stáje.

Stáj je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a tak je zcela vyloučeno negativní ovlivnění nejbližší obytné zástavby a  jejich venkovních prostor hlukem z provozu stáje. Předpokládaný prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku bude omezen na vlastní areál střediska živočišné výroby.

Rovněž s ohledem na charakter provozu a  technologického vybavení stáje nebude docházet k vytváření nadměrného hluku z prostoru vlastní stáje.

Určité zvýšení obslužné dopravy stáje prasnic nebude znamenat v celkovém provozu střediska prakticky žádnou změnu, neboť dominantním prvkem bude stále dopravní obsluha stájí dojnic.

Při nedodržování hygienických předpisů, veterinárních zásad a čistoty v objektech by bylo možné riziko přenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, popřípadě ptactvem. Toto riziko lze opatřeními uvedenými v tomto oznámení prakticky eliminovat.

I když záměr samotný vyžaduje minimální nároky na pracovní sílu, jedná se o pozitivní krok směrem k rentabilitě provozování celé společnosti investora a tak lze i sociálně-ekonomické dopady výstavby v dané době a v daném území hodnotit kladně, neboť další provozování areálu představuje dílčí i když ne příliš významný sociálně - ekonomický faktor.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší

Etapa výstavby

Během výstavby je nutno počítat s jistým, nepříliš výrazným navýšením emisí prachu (sekundární prašnost), zejména při manipulaci se sypkými materiály během výstavby.

Etapa provozu

Jak je uvedeno v příslušné kapitole části B.II.I. i v části vlivů na obyvatelstvo, nejvýznamnějším dopadem na ovzduší je produkce  amoniaku.  Ta  bude redukována opatřeními (snižujícími technologiemi) navrženými v tomto oznámení a podle plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe (dle § 5 odst. 8 zákona č. 86/02 Sb.), který provozovatel bude aktualizovat o nový stav.

S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v části B.II.1. oznámení konstatováno, že stáj je středním zdrojem znečištění ovzduší, zejména produkcí amoniaku. Bylo rovněž konstatováno, že byl zpracován návrh ochranného pásma střediska zemědělské výroby s tím, že OP na základě zadaných vstupních podmínek nebude zasahovat obytnou zástavbu obce.

Při provozu stáje je nutno zajistit nepřekročení platných emisních limitů ve smyslu  platných zákonů, zejména emisního limitu pro amoniak -50 mg/m3 (nařízení vlády č. 356/02 Sb.) a emisního limitu pro pachové látky – 50 OUER/m3 (nařízení vlády č. 353/02 Sb.).

Základní předpoklad pro plnění emisních limitů je vytvořen již v projektovém řešení stáje, neboť sifonový (vakuový) systém odklizu kejdy z podroštových prostor je vyjmenován jako BAT technologie pro chovu prasat.

Vzhledem k navrženému nucenému větrání  je evidentní, že vyprodukované zápachové látky a amoniak budou dostatečně „naředěny“ a jejich koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. Tuto skutečnost potvrdily kontrolní výpočty provedené v kapitole B.II. Při rozboru vlivů uvažovaného provozu posuzované  stáje po provedené rekonstrukci na ovzduší bylo konstatováno, že z hlediska těchto vlivů nepředstavuje stavba ani její provoz žádný významný bodový nebo liniový zdroj znečištění, stejně tak jako stavba samotná nemá žádný významný plošný zdroj znečištění ovzduší.

Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastní farmy. Bude se jednat zejména o dovoz krmných směsí z  výrobny, dovoz a odvoz zvířat a především odvoz kejdy. Jak již bylo uvedeno nedochází k patrnému zvýšení frekvence dopravy spojené s provozem celého areálu. Nebudou tedy výrazněji vyšší ani emise výfukových plynů z těchto vozidel.

S ohledem na nepříliš významné produkce škodlivin z liniové dopravy spojené s provozem stáje, je možné konstatovat, že tato emisní zátěž nepředstavuje v dané lokalitě významné ovlivnění okolního životního prostředí.

### D.I.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Na základě propočtených požadavků na zdroje vody lze doložit, že v porovnání s původním stavem nedojde v rámci celého areálu k patrnému zvýšení spotřeby vody a realizace záměru tak nebude mít vliv na stávající zdroje vody, využívané pro farmu.

Vlivy na kvalitu vod

Je navrhováno vodotěsné řešení podroštových prostor s vyspádováním do kejdové kanalizace a realizace vodotěsného kejdového hospodářství včetně kanalizace ve smyslu platných vodohospodářských předpisů.

Kejda a ostatní odpadní  vody z provozu stájí budou skladovány v nově dobudovaném kejdovém hospodářství s dostatečnou kapacitou (pět měsíců) a vyváženy v souladu s požadavky na ochranu povrchových a podzemních vod v lokalitě střediska i v širším okolí na kterém bude kejda aplikována.

Dále je nutné kejdové hospodářství vybavit odpovídající výdejní plochou pro stání vozidla při čerpání kejdy. Tato plocha musí být odkanalizována zpět do jímky a oddělena od okolního terénu proti vnikání dešťových vod na tuto plochu.

U skladovacích jímek, přečerpávacích jímek, podroštových prostor a celé splaškové kanalizace  musí být v rámci rekonstrukce provedena zkouška vodotěsnosti.  Ke kolaudaci musí být předloženy protokoly o zkoušce nepropustnosti dle ČSN 75 09 05.

Tato zkouška musí být u jímky a podroštových prostor opakována jedenkrát za 5 let (zemní), resp. 10 let (nadzemní - § 6 odst. C. vyhl. č.  191/02 Sb.)

Prevence znečištění  dešťových vod kadavery je řešena shromažďováním uhynulých kusů do kafilerního boxu. Provozovatel musí zabezpečit jeho správný technický stav a zajistit včasné a pravidelné odvážení kadaverů.

Základní podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v katastru provozovatele je nutná pravidelná aktualizace plánu hnojení smluvního odběratele kejdy při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám aplikace v PHO vodních zdrojů (pokud bude na tyto pozemky vyváženo).

Při respektování všech podmínek uvedených v oznámení (kap D.IV) nebude docházet k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzované lokalitě. Nedojde také k žádnému negativnímu ovlivnění kvality vod v ochranných pásmech vodních zdrojů jež se nacházejí na katastru odběratele kejdy.

Vlivy na hydrologické poměry

Vzhledem k tomu, že jde pouze o rekonstrukci stávajících objektů, nedochází k většímu rozšíření zástavby na úkor rostlého terénu a tím ani ke zvýšení odtoku z areálu. Není tak nutno uvažovat s dopady na odtokové poměry.

Vlivy na hydrogeologické poměry

Podzemní voda by mohla teoreticky být zastižena pouze při způsobu hloubkového zakládání jímky na kejdu. I tak by mohlo  dojít jen k místnímu ovlivnění hladiny podzemní vody, ve vztahu k infiltraci srážkové vody na podloží.  Toto může potvrdit pouze stavebně geologický průzkum s vyhodnocením základních hydrogeologických parametrů.

Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se nepředpokládají  a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů.

### D.I.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí

Nedochází k záboru zemědělské půdy ani k řešení stavby mimo stávající areál. Vlivy aplikace vedlejších organických produktů na půdu je možno pokládat za pozitivní, protože jsou vylepšovány živinové poměry orné půdy, při dodržení metodických zásad je vyloučeno nebezpečí nadměrné eutrofizace půd (optimální poměry, dávky živin/ha, zapravování).

Oznamovaný záměr negeneruje vlivy na horninové prostředí například hloubkovým zakládáním objektu.

Zprostředkovaným vlivem na půdu může být plošná aplikace vedlejších organických produktů - kejdy  na pozemky, poněvadž má vliv na fyzikálně chemické vlastnosti půd - zlepšování podílu organických látek v půdě, zaorání přispívá rovněž k provzdušnění půdy, což jsou jednoznačně pozitivní vlivy záměru. Negativním dopadem však může být eutrofizace půd při přehnojení (nerespektování aktuálních  výstupů AZP při rozvozu kejdy – aplikace na pozemky dostatečně zásobené dusíkem) nebo při nerovnoměrné aplikaci.

Samostatnou otázkou je pak vliv na vodní režim v půdě, podrobněji diskutovaný v předchozí kapitole. Oznamovatel sám  neprovozuje rostlinnou výrobu a tak veškerá produkce kejdy ze stáje bude odebrána smluvním partnerem, který okolní pozemky obhospodařuje (smlouvy o odběru v příloze oznámení).

Hnojivý účinek kejdy je všeobecně velmi dobrý, protože obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, ale i stimulační látky, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny obsažené v kejdě (zejména dusík ve formě NH4) jsou rostlinami přijímány rychleji než živiny obsažené v hnoji, avšak pozvolněji, než z průmyslových hnojiv. Dusík obsažený v kejdě je méně pohyblivý, než dusík dodávaný průmyslovými hnojivy. Tato nesporná skutečnost se zpravidla nerespektuje a proto bývá kejda často mylně považována za hlavní příčinu kontaminace vod dusičnany. Ke kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případech přehnojení, smyvu kejdy z povrchu půdy při jejím nedokonalém zapravení nebo při nevhodné aplikaci. Pro využití kejdy k přímému hnojení je rozhodující její kvalita, která je dána technologií chovu, dostatečnou skladovací kapacitou jímky a kvalitní homogenizací. Množství kejdy vyprodukované v posuzovaném objektu bude skladováno v jímce s pětiměsíční kapacitou, která zajistí její dostatečné vyzrání. Při tomto systému se průměrné ztráty dusíku a organických látek pohybují od 10 – 15 %, v závislosti na obsahu sušiny kejdy, ročním období a teplotě. U slamnatého hnoje jsou ztráty živin výrazně vyšší (35-45 % u dusíku a až 60 % u ostatních živin). Aplikací kejdy na pozemky kvalitní aplikační technikou zajistí větší přísun potřebných živin a může přispět k omezení dávek průmyslových hnojiv.

Jak již bylo zmíněno, specifikou živočišné výroby je právě okolnost, že zprostředkované vlivy, vyvolané potřebou využití vedlejších organických produktů zasahují daleko širší území, než přímé vlivy vlastní výstavby.

Pokud má být ve tříletém cyklu aplikována roční produkce 2133 t kejdy, při průměrné dávce 50 t/ha/rok, činí roční potřeba ploch cca 43 ha, pro zachování 3-letého cyklu pak celkem cca 130 ha.

Oznamovaný záměr negeneruje vlivy na horninové prostředí například hloubkovým zakládáním objektu, nebo dosahem do území, chráněném podle horního zákona (CHLÚ, DP).

### D.I.5 Vlivy na floru a faunu

Vlivy na floru

Záměr je realizován ve stávajícím areálu. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (zpevněné a manipulační plochy, stavební pozemek, částečně ruderální eutrofizované bylinotravní  porosty). Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. Nutná je i prevence ruderalizace pozemků zasažených výstavbou.

Posuzovaný záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; ve středisku se takové plochy s takovými výskyty nenacházejí,  plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES nebo do prostorů při výchozech podloží, které jsou vyloučeny z aplikace vedlejších organických produktů.

Vlivy na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Jinak nejsou ani vlastní výstavbou ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru; nedochází k rušení hnízdních možností ve významnějších  porostech, poněvadž ty nejsou dotčeny, ani k náhradě lučních porostů či druhově rozmanitých bylinotravních lad zastavěnými či zpevněnými plochami.  Vlivy na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za nevýznamné.

### D.I.6 Vlivy na ekosystémy

Nedochází ke změně habitatu např. větším zpevněním ploch na rostlém terénu ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, a tak lze dovodit pouze nevýznamnost přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště.

Z hodnocení části oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného výhledového skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Žádný z registrovaných  významných krajinných prvků (§ 6 zák. č. 114/1992 Sb.)  a dalších VKP "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen.

V rámci aplikace vedlejších organických produktů by teoreticky mohlo docházet k eutrofizaci některých stanovišť, pokud by nebylo řešeno včasné zapravení hnoje do půdy, kontrolována optimálnost dávky živin na jednotku plochy v rámci tzv.agrochemického zkoušení půd (AZP). Stanoviště, která odpovídají nárokům regionálně významných či zvláště chráněných druhů, budou z návrhu aplikace vyloučena. Jde tak o minimalizaci lokálních vlivů na ekosystémy.

### D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Oznamovaný záměr je realizován pouze v areálu stávajícího střediska, rekonstrukcí stávajících objektů beze změny hmoty a měřítka. Nedochází tak k ovlivnění krajiny mimo areál střediska.

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že:

- nedochází ke vzniku nové charakteristiky území ani ke změně poměru krajinných složek, nová jímka  nad rámec půdorysu původních objektů je navržena na místě mezi stájovými objekty na pohledově zcela zakrytém místě

- v kontextu ovlivnění vizuálních vjemů dojde ke zlepšení dnešních objektů, působících neudržovaným dojmem

- nedochází k významnější změně měřítka objektů jejich rekonstrukcí

- dálkové pohledy na je možno pokládat za nevýznamné, protože jsou již zásadně ovlivněny působením stávajícího areálu

Vlivy je možno pokládat za nevýznamné až nulové, v některých aspektech s pozitivním charakterem.

### D.I.8. Vlivy na další parametry životního prostředí

Vlivy na funkční využití území nenastanou, neboť ve zpracovaném územním plánu je s provozem stájí nadále počítáno. Nedochází k rušení cestní sítě, je zachováno stávající dopravní napojení. Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů  či způsob využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

## D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů. Vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší a ovlivnění hlukem lze předpokládat především v rámci areálu.

Území pro aplikaci vedlejších organických produktů z jímek je nutno pokládat za prostor velkoplošných vlivů s tím, že při dodržení všech technologických zásad a při dodržení vhodnosti pozemků pro aplikaci (vyloučení pozemků velmi svažitých, pozemků v dosahu obytné zástavby, kolem rybníků a vodních toků, zajištění optimální dávky podle výsledků AZP) nelze předpokládat vyšší míru nepříznivosti nebo významnosti vlivů, vznikajících v důsledku této aplikace. Lze doložit dostatečné pozemkové zázemí orné půdy pro zapravování statkových hnojiv v rámci hospodářského obvodu oznamovatele.

## D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Možnost nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice není reálná.

## D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů

Pro minimalizaci vlivů jsou navrženy níže uvedené podmínky a opatření:

4.1.Podmínky , které je nutno respektovat během přípravy záměru

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek škodlivých vodám,  tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

- aktualizovat evidenci odpadového hospodářství provozovatele podle zásad, daných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o  výstupy z rekonstruované stáje, tuto předložit  včetně nových zásad odpadového hospodářství (oddělené shromažďování odpadů) nejdéle do kolaudace záměru orgánu státní správy odpadového hospodářství

- připravit havarijní plán farmy a do kolaudace jej projednat s příslušnými orgány

4.2. Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru

- podlahy a podroštové prostory  připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05

- realizovat uskladňovací jímku na kejdu vybavenou detekčním systémem úniku jímaných odpadních vod, s minimální 5ti měsíční  kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu její naplněnosti

- zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí jímky (kontrolní šachta), rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem

- výdejní plocha kejdy bude odkanalizována zpět do systému čerpání kejdy a bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto  plochu

- důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi     z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

- veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí,            případně krmivo  nebo stelivo, budou  zdravotně  nezávadné,  nátěry  pak   ekologicky            příznivé

4.3. Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru

- pravidelně provádět zkoušku nepropustnosti u skladovacích prostor na kejdu v intervalech daných legislativou  (dle § 6 odst. c. vyhl. č.  191/02 Sb. )

- aplikovat pouze homogenní, vyzrálou kejdu v intervalech, daných zákonem č. 156/1998 Sb. (zákonná doba 5ti měsíční kapacity jímek) podle schváleného plánu hnojení

- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu

- provozním řádem (dle § 11 odst. 2 zák. č. 86/2002 Sb.)  a zavedením plánu zásad správné zemědělské praxe (dle § 5 odst. 8 zákona č. 86/02 Sb.) zajistit plnění povinných snižující technologií pro střední zdroj znečišťování ovzduší z hlediska  omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky NV č. 353/2002 Sb.

- udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

- zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou celého provozu,  zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

- důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných předpisů

- přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro obsluhu technologických linek

- udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s kejdou

- zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

4. 4.  Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru

- V případě  likvidace objektu  (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.o  odpadech  z  titulu původce odpadu  a  v souladu se stavebním zákonem.

- V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

## D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

S ohledem na skutečnost, že k datu vypracování oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly většinově rozpracovány známy všechny základní podklady technologické, údaje o kapacitě, vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech navrhovaného OP farmy bylo možno, poměrně podrobně provést vlastní analýzu vstupů, výstupů i vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí.

S ohledem na rozsah záměru uvnitř stávajícího areálu a nevýznamnost předpokládaných vlivů na přírodu nebyl prováděn podrobný biologický průzkum.

# E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty řešení záměru nebyly předloženy. Umístění záměru je prostorově dáno existujícími objekty živočišné výroby ve výrobním areálu společnosti. Proto nejsou řešeny žádné další varianty.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## Mapová a jiná dokumentace týkajících se údajů v oznámení

V přílohové části je předloženo:

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace střediska

- Půdorys stavby

- Tabulková a mapová část výpočtu návrhu OP střediska

- Rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku

- Smlouva o odběru vyprodukované kejdy

- Vyjádření stavebního úřadu k záměru

- Vyjádření KÚ k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000

## Další podstatné informace oznamovatele

Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena. Jde o realizaci záměru ve stávajícím středisku, bez nároků na další půdu, porosty dřevin, pozemky mimo areál, se známým typem  technologie včetně výstupů.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V oznámení je posuzována rekonstrukce stáje pro prasnice ve středisku Černíkovice.

Záměrem investora je rekonstrukce stáje prasnic, kdy při celkové rekonstrukci dochází změně kapacity jednotlivých částí stáje a také k zvýšení kapacity kejdového hospodářství výstavbou nové jímky na kejdu.

Středisko se nachází na severně od  zastavěného území obce Černíkovice.

Rekonstrukcí stáje prasnic, je řešena modernizace dnes již technologicky zastaralého provozu. Současný provoz již nevyhovuje z hlediska racionálního  chovu prasnic, s ohledem na  ekonomiku chovu. Rekonstrukcí a částečnou přístavbou  dojde také k zvětšení kapacity stáje.

Objekt byl vybrány  především z důvodů, že se zde nabízí využít stavebně, dispozičně a rozměrově vhodné budovy, které lze poměrně jednoduchými stavebními úpravami změnit na plánované využití.

Středisko má vybudovánu potřebnou infrastrukturu (vodní zdroj, trafostanice, soc. zařízení, komunikace…) a tak hlavní investice půjdou do technologického zařízení stájí a do kejdového hospodářství. Chov prasnic je zde navíc dlouhodobě prováděn a tak je zajištěno i kvalitní personální obsazení obsluhou zvířat.

Vlivem  zprovoznění posuzované stáje v navrhované technologii by tak nedošlo k žádným viditelným změnám v okolí areálu.

Vzhledem k uplatněné bezstelivové technologii bude nutné vybudovat novou skladovací kapacitu na vyprodukovanou kejdu. Pro zajištění potřebné skladovací kapacity na kejdu je investor povinen ve smyslu zákona č. 156/1998 S., o hnojivech ve znění pozdější novely a ve smyslu vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,  zajistit  jímky na kejdu s dobou skladování min. 4 měsíce. Navržené kejdové hospodářství umožní pěti měsíční zdržení vyprodukované kejdy.

V případě rekonstrukce stáje chovu prasnic ve Černíkovicích se jedná o stavbu uváženě připravovanou, situovanou v areálu živočišné výroby s typicky zemědělským charakterem uspořádání i provozu.

Rekonstrukcí stávající stáje se zajistí z technologického hlediska bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare pro chovaná zvířata.

Celkově je možno na základě předchozích rozborů konstatovat, že :

Nároky na vstupy jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu rekonstruované stáje a z hlediska možnosti  jejich  zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy.

Stavba je na vstupy nenáročná a předpokládá se pouze spotřeba krmných směsí, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatečné kapacitě  k dispozici již v současné době.

Za pozitivní je možno pokládat i skutečnost, že nevzniká nárok na zábor půdy ze ZPF. Stavbou nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Rekonstrukce a užívání objektu chovu  prasnic, nebude při jejich řádném provozování a dodržování podmínek uvedených v oznámení negativně ovlivňovat chráněná území dle zákona č.114/92 Sb.

U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší z uvedených výsledků výpočtů  ochranného pásma chovu a rozptylové studie a dalších výpočtů patrné, že  posuzovaný záměr v podstatě neznamená zaznamenatelnou změnu v imisní zátěži sledovaných škodlivin  - emisí a imisí zápachu a amoniaku.

Imisní příspěvky amoniaku jsou podle rozptylové studie podlimitní a nemohou negativně ovlivňovat obyvatele obce Černíkovice, stejně tak nové OP nezasahuje souvislou obytnou zástavbu obce.

Z hlediska produkce odpadních vod splaškových a dešťových  nedochází s výjimkou produkce kejdy k významnějším změnám proti původnímu stavu ve stáji.

Splaškové vody ze sociálního zařízení budou vznikat ve stejném objemu jako dříve a budou jímány do stávající nepropustné jímky a vyváženy na nejbližší ČOV.

Veškerá vyprodukovaná kejda bude skladována v kejdovém hospodářství stáje, které bude doplněno novou jímkou a bude zajišťovat pětiměsíční dobu zdržení vyprodukované kejdy. Ta bude odebírána smluvním odběratelem, který ji bude aplikovat na své pozemky.

Z hlediska produkce odpadů jak při rekonstrukci, tak i provozu stáje je možno konstatovat, že není spojen s významnou produkcí odpadů a většinu odpadu lze využít - recyklovat.

Využití či likvidace odpadů bude zajištěna prostřednictvím smluv s autorizovanými specializovanými odbornými firmami v rámci regionu.

Z hlediska ovlivnění hlukem, je již s ohledem na situování posuzované stáje   a objem obslužné dopravy stáje v rámci provozu celého střediska zřejmé, že  v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivnění pohody a zdravotního stavu obyvatel obce ani k významné změně akustické situace.

Celkově je možno konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho trvale udržitelného rozvoje.

Uplatněním bezstelivového provozu  je však posílena nutnost vodohospodářské ochrany jak vlastního prostoru farmy před únikem kejdy - tedy zvýšení požadavků na vodotěsnost a dostatečnou kapacitu kejdového hospodářství, tak dotčeného území, na které bude homogenizovaná kejda aplikována (aktualizace rozvozného plánu odběratele kejdy).

Zpracovatel oznámení soudí, že za podmínek, uvedených v bodě D.IV. předloženého Oznámení, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

# ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení

Hlavní řešitel:

ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan  č.p.14, PSČ 25723,

tel.+ fax  317777888, 602331975066, e-mail: petrpantoflicek@quick.cz

osvědčení odb. způsobilosti – autorizace dle § 19 zák. č. 100/01 Sb.:

MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

Datum zpracování oznámení:  			28. 7. 2006

Podpis zpracovatele oznámení:

Hlavní použité podklady

Zadání stavby „Stavební úpravy stájí pro chov prasnic Černíkovice“ předložený  vedením společnosti   a zpracované firmou Farmtec a.s. Tábor, pobočka Litomyšl

Konzultace a podklady projektových a inženýrsko- dodavatelských organizací zabezpečujících dodávku technologie (firma Farmtec, Wolf)

Generel ÚSESu pro území okresu  zpracovaný firmou Agroprojekce Pardubice

Územní plán obce Černíkovice a jeho pozdější revize, zpracovaná firmou REGIO - projektový ateliér Hradec Králové,  ing. arch. J. Zemánková, ing. arch. J. Šejvlová

Odborná literatura a práce z oborů místopisu, geologie,  hydrologie , biologie a ochrany životního prostředí,  vesměs Academia Praha 1987-1992

Archivní informace ČHMÚ, EÚ, ČGÚ, Geofond, povodí, mapové podklady a jiné  informace

Biogeografické členění České Republiky RNDr.Martin Culek a kol. ENIGMA Praha 1996

Ročenky Životní prostředí ČR 1998,1999,2000, 2001, 2002, 2003

odborná literatura z oboru zemědělských emisí

Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 02.01.06. „Základní provozně technologické ukazatele pro prasata“

Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 01.01.08. „Základní provozně technologické ukazatele pro skot“

odborná literatura z prasat a  chovu skotu

# PŘÍLOHA

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace střediska

- Půdorys stavby

- Tabulková a mapová část výpočtu návrhu OP střediska

- Rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku

- Smlouva o odběru vyprodukované kejdy

- Vyjádření stavebního úřadu k záměru

- Vyjádření KÚ k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000

Příloha č.1

Mapa širších vztahů