Oznamovatel: Českomoravské štěrkovny, a.s.

Mokrá 359

664 04  Mokrá

Pokračování těžby

v kamenolomu Javornice

oznámení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

v rozsahu přílohy č. 3

Nositel odborné způsobilosti:     Ing. Pavla Žídková, osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95

Opava, březen 2005

OBSAH

| Úvod |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| Část A | Údaje o oznamovateli | 6 |
| A.1. | Obchodní firma | 6 |
| A.2 | IČ | 6 |
| A.3. | Sídlo | 6 |
| A.4. | Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele | 6 |
| Část B | Údaje o záměru | 6 |
| B.I. | Základní údaje | 6 |
| B.I.1 | Název záměru | 6 |
| B.I.2. | Kapacita (rozsah) záměru | 6 |
| B.I.3. | Umístění záměru | 6 |
| B.I.4. | Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry | 7 |
| B.I.5. | Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí | 7 |
| B.I.6. | Popis technického a technologického řešení záměru | 7 |
| B.I.7. | Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení | 20 |
| B.I.8. | Výčet dotčených územně samosprávných celků | 20 |
| B.I.9 | Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy zákona | 20 |
| B.II. | Údaje o vstupech | 21 |
| B.II.1. | Půda | 21 |
| B.II.2. | Voda | 21 |
| B.II.3. | Ostatní surovinové zdroje | 22 |
| B.II.4. | Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu | 22 |
| B.III. | Údaje o výstupech | 23 |
| B.III.1. | Ovzduší | 23 |
| B.III.2 | Odpadní vody | 24 |
| B.III.3. | Odpady | 24 |
| B.III.4. | Hluk a vibrace, těžená surovina | 26 |
| B.III.5 | Radioaktivní a elmag. záření | 29 |
| B.III.6 | Riziko havárií | 29 |
| Část C | Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území | 31 |
| C.I. | Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik | 31 |
| C.II. | Charakteristika současného stavu životního prostředí v lokalitě | 32 |
| ČÁST D | Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a odhad jejich významnosti | 39 |
| D.I. | Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti | 39 |
| D.I.1. | Vlivy na obyvatelstvo | 39 |
| D.I.2. | Vliv na ovzduší a klima | 43 |
| D.I.3. | Vlivy na vodu | 46 |
| D.I.4. | Vlivy na půdu, území a geologické podmínky | 47 |
| D.I.5. | Vliv na faunu a flóru | 48 |
| D.I.6. | Vlivy na ekosystémy a na prvky ÚSES | 49 |
| D.I.7 | Vlivy na antropogenní systémy | 49 |
| D.I.8. | Vlivy na strukturu a funkční využití území | 49 |
| D.I.9. | Ostatní vlivy | 50 |
| D.II. | Rozsah vlivů | 51 |
| D.III. | Možnost přeshraničních vlivů | 51 |
| D.IV. | Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí | 51 |
| D.V. | Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace | 52 |
| D.VI. | Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů | 52 |
| ČÁST E | Porovnání variant řešení záměru | 53 |
| ČÁST F | Doplňující údaje | 53 |
| ČÁST G | Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru | 53 |
| ČÁST H | Přílohy Příloha č. 1: Doklady Příloha č. 2: Mapové přílohy Příloha č. 3: Rozptylová studie Příloha č. 4: Hluková studie Příloha č. 5: Fotodokumentace |  |

Prohlášení

Oznámení je ve smyslu § 6, odst. 1 zákona č. 244/1992 Sb. zpracováno oprávněnou osobou vlastnící osvědčení č.j.  4094/435/OPVŽP/95 ze dne 13.6.1995

Prohlašuji, že nejsem zainteresována na oznamovaném záměru ani na činnosti oznamovatele.

V Opavě dne 15.3.2005

Seznam zkratek

| BPEJ | bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| --- | --- |
| DP | dobývací prostor |
| MŽP ČR | Ministerstvo životního prostředí České Republiky |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIZP | Česká inspekce životního prostředí |
| ČGÚ | Český geologický úřad |
| ČGS - Geofond | Česká geologická služba – Geofond |
| ČSN | česká státní norma |
| DP | dobývací prostor |
| EIA | anglický název "Environmental Impact Assesment" -hodnocení vlivů na životní prostředí |
| HPJ | hlavní půdní jednotka |
| k.ú. | katastrální území |
| LA | hladina hluku A [dB(A)] |
| LAeq | ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] |
| LAeqp | nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)] |
| LAmax | maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)] |
| MZe ČR | ministerstvo zemědělství České republiky |
| MŽP | ministerstvo životního prostředí |
| KHS | krajská hygienická stanice |
| k.ú. | katastrální území |
| PM10 | respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menších než 10 (m |
| POPD | plán otvírky, přípravy a dobývání |
| PUPFL | pozemky určené pro plnění funkce lesa („lesní pozemky“) |
| ÚP | územní plán |
| ÚPD | územně plánovací dokumentace |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |
| VKP | významný krajinný prvek |
| VÚC | vyšší územní celek |
| ZCHÚ | zvláště chráněné území |
| ZPF | zemědělský půdní fond |

# ÚVOD

Podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 spadá posuzovaný záměr do kategorie II, bodu 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000t/rok v působnosti KÚ Královéhradeckého kraje. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 citovaného zákona.

# ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Název firmy:		Českomoravské štěrkovny, a.s.

2. IČO:			63475511

DIČ:			CZ63475511

3. Sídlo firmy:		Mokrá 359, 664 04 Mokrá

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:					Ing. Karel Lorek

ředitel útvaru strategického rozvoje

tel.:  	544 122 408

Kontaktní osoba:		Zdeněk Maňas

tel.:	544 122 573

e-mail: zdenek.manas@cmsterk.cz

B. Údaje o záměru

| 1.Název záměru: | Pokračování těžby v kamenolomu Javornice |
| --- | --- |
| 2.Kapacita záměru: | 200 000 t kameniva |
| 3. Umístění záměru |  |
| Kraj: | CZ 052 Královéhradecký |
| Správní území obce: | 576 336 Javornice |
| Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
| Katastrální území: | 657 816 Javornice |
| Lokalita: | Kamenolom Javornice |

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je pokračování těžby včetně úpravy kameniva v kamenolomu Javornice, který byl v posledních letech zakonzervován a netěžen.

Záměr není kumulován s jinými záměry v okolí.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění (včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů – i z hlediska životního prostředí – pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

Záměr je předkládán invariantně s ohledem na skutečnost, že se jedná o stávající ložisko, v minulosti provozované, napojené na inženýrské a dopravní systémy, s vyhlídkou odbytu. Záměr je zakotven v platném územním plánu.

Vzdálenost od souvislé obytné zástavby je dostatečná. Provoz kamenolomu bude vyžadovat vytvoření několika nových pracovních míst a nepřímo podpoří existenci dalších pracovních míst v navazujících oborech.

Záměr je tedy navrhován pro realizaci z důvodu existence roztěženého ložiska, které je nutno v souladu s horním zákonem hospodárně využít v maximálním možném rozsahu, z důvodu přítomnosti kvalitní suroviny a její využitelnosti v rámci poptávky trhu v dopravně dostupném okolí a podpory pracovních míst v regionu bez výrazně negativních dopadů na životní prostředí.

Záměr je vzhledem k prostorovým dispozicích předkládán invariantně.

6. Stručný popis technického a technologického řešení

##### Údaje o ložisku

Ložisko Javornice se nachází cca 4 km východně od města Rychnov nad Kněžnou. Výhradní ložisko Javornice evid. č. 3086000 je otevřeno stěnovým lomem se třemi  těžebními řezy. Pro dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Javornice byl stanoven dobývací prostor Javornice rozhodnutím Federálního ministerstva dopravy, pod č.j.11436/1981-027  ze dne 22.6.1981.

Těžba kamene byla na ložisku prováděna do roku 1999. Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Trutnově pod zn.652/II/99/Ku/Lá ze dne 18.6.1999 byla povolena hornická činnost – Plán zajištění kamenolomu Javornice. Plán zajištění řeší dočasné přerušení těžby na dobu nejvýše 10 let, tj. do 31.12.2008. Vzhledem k tomu, že vedením organizace bylo rozhodnuto těžbu znovu obnovit, byla vyhotovena dokumentace dle vyhlášky ČBÚ č.104/1988 Sb. v platném znění, která bude součástí žádosti o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru.

Kamenolom bude dodavatelem kvalitního přírodního drceného kameniva v regionu okresu Rychnov nad Kněžnou a jeho okolí. Oznamovatel záměru je právním nástupcem organizace Spojené štěrkovny a pískovny, a.s., Příkop 15/17, 656 13 Brno.

Předpokládaná roční těžba bude průměrně cca 120 000 tun drceného kameniva, při zvýšené potřebě v regionu na základě požadavků odběratelů 200.000 t. Na tuto kapacitu jsou dimenzovány i doprovodné studie (hluková, rozptylová). Rozpojování horniny bude prováděno clonovými odstřely, dobývání suroviny bude probíhat z rozvalu povrchovým dobývacím strojem, např. kolovým nakladačem, popř. bagrem s pohonem dieselovým, případně elektrickým. Úprava a zušlechťování suroviny bude prováděno v mobilní úpravárenské lince, skládkování hotových výrobků dle frakcí na zemních skládkách, jejich nakládání kolovým nakladačem a odvoz  dopravními prostředky (většinou nákladními automobily) odběratelů.

Těžba bude probíhat na pozemcích, které jsou po stránce majetkoprávní vypořádány.

##### Situace ložiska

Výhradní ložisko Javornice se nachází v katastrálním území obce Javornice, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Pardubickém kraji. Stávající otvírka ložiska je situována na severozápadním okraji obce Javornice. Komunikační napojení je na silnici č.III/3191 Javornice - Rychnov nad Kněžnou.

Přehled dokumentace o provedených průzkumných pracích:

- závěrečná zpráva Javornice  č.ú. 52 331 006/1959

- závěrečná zpráva Javornice v Orlických horách  č.ú. 02 87 5047 7 9 331 3607 3

Unigeo s.p. Ostrava, závod Modřice, leden 1990

Z regionálně geologického hlediska náleží výhradní ložisko Javornice jihozápadnímu předhůří Orlických hor a je  řazeno k orlicko-kladské jednotce. Jedná se o východní část západosudetské soustavy.

Ložisko Javornice se řadí mezi ložiska plutonická, přesněji mezi ložiska granitoidního charakteru, dosud neznámého stáří předprvohorního až staroprvohorního.

Vlastní ložisko je tvořeno biotiticko-amfibolickým až amfibolicko-biotitickým granodioritem. Granodiorit místy přechází až do dioritu. Hornina je převážně až nestejnozrná, textura je všesměrná až paralelní, což dokumentuje skutečnost, že granodioritový plutón představuje pozdně orogenetickou ložní intruzi do staršího krystalinika, kde došlo ke vzniku většího pásma diskontinuity. Magma vyvinulo jak boční, tak dovrchní tlaky do „obalové série“. Tím vznikla částečně kopulovitá stavba.

Ze stávajících umělých odkryvů – lomových stěn – je patrný charakter pláště v severní části ložiska. Zde je vyvinuta u granodioritů převážně paralelní textura, což může částečně negativně ovlivnit kvalitu těžené suroviny, kdy při drcení bude podíl s méně vhodným tvarovým indexem zrn vyšší jak u granodioritů, tak i u rul.

Podstatnými horninotvornými minerály jsou živec a biotit,častý je amfibolit, podřadně se vyskytuje křemen a akcesoricky je přítomen titanit, zirkon a apatit.

V rámci dokumentace lomových stěn byly zjištěny 2 systémy poruchových linií destrukčního charakteru. Jeden systém je ve směru Z – V a projevuje se tektonickou linií, která probíhá střední částí lomu. Úklon linie je severní a je doprovázena drcenou zónou kolísavé mocnosti řádově 1 – 2 m. Druhý systém je na první zhruba kolmý (směru SSZ – JJV) s úklonem k východu. Puklinové systémy kopírují tektonické linie a jsou vyvinuty v takových směrech, že neovlivňují nepříznivě těžbu tvorbou převisů a naopak příznivě ovlivňují rozpojování horniny při clonových odstřelech.

Geologickým průzkumem ani těžbou nebyla zastižena souvislá hladina podzemní vody. Vydatnost vodního režimu v jeho okolí závisí na množství srážek. Na převážné (skryté) části ložiska je vodní režim omezen na puklinovou vodu, která nevadí dobývání ložiska. Průměrná výše celkového přítoku vody do lomu je 0,3 l/s. S ohledem na morfologii povrchu lomu nečiní problémy gravitační odvádění důlní vody do údolí pod ložiskem. Teprve při snížení těžební báze pod úroveň 400 m n.m. by bylo nutné systematické odčerpávání povrchových vod ze dna lomu.

Stávající těžební báze se nachází na výškové úrovni 414 m n.m.. Zahloubení čtvrtého těžebního řezu bude na výškovou úroveň 403 m n.m. Odvodnění lomu bude gravitační.

Ložisko Javornice je zařazeno do 2. skupiny ložisek jako ložisko plutonické střední až malé velikosti, s jednoduchými tektonickými poměry a rovnoměrnými technologickými vlastnostmi v průběhu celého ložiska.

Stavy zásob výhradního ložiska v oznámením dotčené části ložiska

Usnesením Komise pro klasifikaci zásob pod č.j. 1163-05/97-62 byly ke dni 30.4.1959 na výhradním ložisku Javornice schváleny tyto zásoby na bázi 420 m n.m. :

prozkoumané zásoby bilanční volné ( BB, C1B ) 	                               819.681 m3

vyhledané zásoby bilanční volné ( C2B )             	                               129.271 m3

geologické zásoby    celkem                                	                               948.952 m3

Těžebním výpočtem zásob suroviny na bázi 403 m n.m. byly vyčísleny ke dni 31.1.1989 tyto zásoby suroviny:

prozkoumané zásoby bilanční volné  	                                  	     1.230.258 m3

vyhledané zásoby bilanční volné                      	                               459.714 m3

geologické zásoby    celkem                                	                            1.689.972 m3

Podle posledního stavu prozkoumanosti jsou tyto stavy zásob výhradního ložiska Javornice, vykázané v ročním výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin ( Geo(MŽP) V 3-01 )  za rok 2004:

prozkoumané zásoby bilanční volné  	                                        1.074.000 m3

vyhledané zásoby bilanční volné                      	                               460.000 m3

geologické zásoby    celkem                                	                            1.534.000 m3

V oznámením dotčené části výhradního ložiska Javornice se nacházejí tyto zásoby:

prozkoumané zásoby bilanční volné                                                     1.004.295 m3

vyhledané zásoby bilanční volné                      	                               435.275 m3

geologické zásoby    celkem                                	                            1.439.570 m3

Vytěžitelné zásoby v oznámením dotčené části výhradního ložiska Javornice byly vypočteny podle stávajících těžebních řezů a zahloubení na kótu 403 m n.m. takto:

Těžební řez - báze	                   objem zásob (m3)	           hmotnost zásob (t)

1.řez  -  440 m n.m.			    13.500		                      36.500

2.řez  -  415 m n.m.			  664.000		                 1.792.800

3.řez  -  403 m n.m.		              393.200		                 1.061.700	  
            vytěžitelné zásoby celkem:             1.070.700                                     2.891.000

Plánované změny zásob výhradního ložiska

K úbytku zásob bude docházet těžbou suroviny. Předpokládaná výše těžby bude dosahovat průměrně 45.000 m3/rok , tj. cca 120.000 t/rok, při zvýšené potřebě v regionu na základě požadavků odběratelů 200.000 t/rok

Přírůstek zásob na ložisku se nepředpokládá. Dobývání ložiska bude prováděno v hranicích vyhodnocených bloků zásob na těžební bázi 403 m n.m.

Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání

Postup těžby bude veden  severozápadním směrem. Těžební činnost bude prováděna na ostatních plochách (v minulosti vyjmutých ze ZPF a z PUPFL) a na malém podílu lesních pozemků představujících cca 350 m2. Lesní pozemky, které budou využity k těžbě, bude nutné trvale odejmout z pozemků určených plnění funkcí lesa (PUPFL).

Skrývku nadložních zemin ložiska bude v dalších letech nutno provést ve směru plánovaného těžebního postupu na ploše o celkové výměře cca 16.700 m2.

Na pozemcích, které bude nutné odejmout z PUPFL, se nachází cca 10.600 m3 geologických zásob.

Na pozemcích, na nichž dosud nebyla provedena skrývka nadloží, se nachází cca 566.500 m3 vytěžitelných zásob, zbývající část zásob v množství cca 504.200 m3 je připravena k těžbě.

### Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných v ochranných pilířích, důvody
vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu vydobytí

V ochranných pilířích závěrných stěn lomu bude vázáno  cca  368.870 m3 zásob. Tyto zásoby zůstanou trvale vázány z důvodu zajištění stability závěrných svahů lomu a nebudou vytěženy.

Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou OPD ztíženo nebo ohroženo, a opatření na jejich ochranu nebo vydobytí

V oznámením dotčené části výhradního ložiska Javornice nejsou žádné zásoby, jejichž vydobytí by bylo plánovanou činností ztíženo nebo ohroženo. Zásoby v množství cca 50.800 m3 na pozemcích s nevyřešenými majetkoprávními vztahy zůstanou uvnitř DP Javornice. Tyto zásoby budou těženy v další etapě povolení hornické činnosti.

### Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství vytěžitelných zásob v oznámením dotčené části ložiska

Podmínky využitelnosti zásob na výhradním ložisku stavebního kamene Javornice, ident. č. 3 086 000 stanovila podle §13, odst. 1,2 zákona č.44/1988 Sb o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) organizace Českomoravské štěrkovny, a.s. dokumentem č.j. 27-02 ze dne 15.5.2002 takto:

I. Kvantitativní ukazatelé: Nestanovují se (těžené ložisko).

II. Kvalitativní ukazatelé: Bilanční surovina k výrobě kameniva pro stavební účely musí umožňovat běžným způsobem výrobu drceného kameniva, odpovídajícího požadavkům některé jakostní třídy ČSN 72 1512. Kvalitativní ukazatelé pro nebilanční surovinu se nestanovují.

III. Ložiskové a úložní poměry: Minimální mocnost suroviny 8 m, skrývkový poměr max. 1:6, báze ložiska na kótu 403 m n.m. Ukazatelé pro nebilanční surovinu se nestanovují.

Uvedeným podmínkám využitelnosti odpovídá (vyhovuje) výpočet zásob zjištěný v rámci závěrečné zprávy „Javornice v Orlických horách, č.ú. 02 87 5047 7 9 331 3607 3 z roku 1990, který zpracovalo Unigeo, s.p., Ostrava, závod Modřice.

Postup OPD

Stávající stav lomu.

Otvírka ložiska byla provedena stěnovým lomem se třemi těžebními řezy, který má v současné době přibližně obdélníkový tvar o rozměrech 250x300 m s podélnou osou ve směru SV-JZ.

Před zajištěním lomu byla v západním předpolí lomu skryta plocha cca 0,65 ha. Hrana skrývkového řezu v této části ložiska má dostatečný předstih před 2. těžebním řezem, v severozápadní části však přechází na horní hranu 1. těžebního řezu.

Deponie skrývkových zemin je založena v jihovýchodní části DP Javornice, v prostoru mezi hranicí DP Javornice a hranicí bloků zásob.

Jednotlivé těžební řezy jsou na těchto výškových úrovních:

1. těžební řez     -	439 - 441 m n.m.

2. těžební řez     - 	430 - 433 m n.m.

3. těžební řez     -	414 - 415 m n.m.

Výška stěny 1. těžebního řezu se pohybuje od 0 do 11,5 m, výška stěny 2. těžebního řezu od 0 do 13,5 m a výška stěny 3. těžebního řezu od 0 do 19,5 m. V severní části lomu je lomová stěna bez ponechané pracovní plošiny 2. těžebního řezu. Tato stěna, která spojuje 2. a 3. těžební řez, má výšku od 22,8 do 26,0 m. Pracovní plošiny jsou široké minimálně 25 m.

Plánovaná otvírka, příprava a postup dobývání

Před postupem 1. těžebního řezu severozápadním a východním směrem a před postupem 2. těžebního řezu jihozápadním směrem bude nutné provést v dostatečném předstihu  skrývku nadloží na celkové ploše o výměře cca 16.700 m2 a v objemu cca 36.000 m3. Před skrytím potřebné plochy bude nutné provést odnětí PUPFL o výměře 350
m2. 
	Skrývkové zeminy z nadloží budou z ukládány na deponie podél horní hrany skrývkového řezu mezi hranicí bloku zásob a DP. Další pozemky pro uložení skrývek mimo DP nejsou potřebné.

K zahájení těžební činnosti v lomu bude využito stávajících těžebních řezů. Zbývající část 1. těžebního řezu v severní části lomu bude dotěžena ze stávající pracovní plošiny na výškové úrovni 439 - 441 m n.m. Ze severozápadní části těžebního řezu bude proveden výkliz zvětralých hornin v mocnosti cca 4 m. Výkliz bude uložen na deponie. Z pracovní plošiny 2. těžebního řezu na výškové úrovni 430 - 433 m n.m. bude dotěžena část 2.těžebního řezu západním směrem (střední část řezu) až na hranici výškové úrovně skryté plochy 439-440 m n.m. Po dosažení této hranice bude stávající 3. těžební řez dotěžen k 2. těžebnímu řezu a dojde ke spojení těchto těžebních řezů v jeden. Při postupu těžby na zbývající části stávajícího 3. těžebního řezu jihozápadním směrem a při postupu severním směrem ze stávající pracovní plošiny 3. těžebního řezu bude upravena výšková úroveň pracovní plošiny nového 2. těžebního řezu na výškovou úroveň  415-417 m n.m.

Z úrovně této pracovní plošiny bude provedena otvírka 4. těžebního řezu zahloubením až na výškovou úroveň 403 m n.m.  Nové těžební řezy nebo jejich zbývající části budou na těchto výškových úrovních:

1. těžební řez     - 439 - 441 m n.m.

2. těžební řez     - 430 - 433 m n.m.

3. těžební řez     - 415 - 417 m n.m.

4. těžební řez     - 403 - 404 m n.m.

Šířka pracovních plošin těžebních etáží bude činit minimálně 25 m, což je dostačující pro zajištění bezpečnosti osob a bezpečného provozu těžebních strojů. U závěrného svahu lomu bude šířka zbývající části pracovní plošiny (bermy) mezi spodní hranou skrývky a horní hranou 1. těžebního řezu ponechána v šířce nejméně 2,5 m a šířka berem mezi spodními hranami předchozích a horními hranami následujících těžebních řezů nejméně 5 m.

Pro přístup na stávající těžební řezy budou využívány stávající lomové cesty se zpevněným povrchem. Úsek lomové cesty na 1. těžební řez vedený na západní straně za horní hranou 1. těžebního řezu bude veden v místě stávajícího skrývkového řezu a před postupem 2. těžebního řezu bude v dostatečném předstihu spolu s provedením skrývky přesunut.

Pro přístup na 4. těžební řez bude vybudována nová lomová cesta zahloubením z pracovní plošiny 3. těžebního řezu. Pro vjezd do lomu z manipulační plochy u silnice III. třídy Javornice-Rychnov nad Kněžnou bude vybudována na násypu nová lomová cesta. Šířka lomových cest bude 6 m a podélný sklon do 8o (14 %).

Dobývací metody

Skrývka nadloží bude prováděna organizací dlouhodobě používanou a ověřenou
povrchovou strojní metodou. Skrývka bude prováděna povrchovými těžebními stroji (např. dozer, plazový bagr). Dozerem lze provádět skrývkové práce hrnutím na deponii za vnější hranicí bloků zásob, avšak uvnitř DP, plazovým bagrem odtěžením a naložením skrývkové zeminy na nákladní automobily s následným odvozem na místo uložení.

Hornina bude dobývána povrchovou metodou ve stěnovém lomě se třemi těžebními řezy. Ze stávajících 3 těžebních řezů zůstanou pracovní plošiny na výškových úrovních 439-441 m n.m. a 415-417 m n.m. Dotěžení zbývajících zásob až na těžební bázi 403 m n.m. bude provedeno z pracovní plošiny 3. těžebního řezu na výškové úrovni 403-404 m n.m.

Primární rozpojování horniny ze skalního masívu bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu - clonovými odstřely, případně plošnými odstřely. Způsob primárního rozpojování horniny je podrobněji popsán dále v textu. Počet clonových odstřelů se předpokládá max. 8-12 ročně.

Z rozvalu bude rozpojená hornina těžena povrchovým těžebním strojem, např. plazovým bagrem, kolovým nakladačem, a jím bude vložena do mobilní úpravárenské linky. V případě umístění mobilní úpravárenské linky přímo u rozvalu nebo ve vzdálenosti do 100 m od rozvalu při využití kolového nakladače, bude povrchovým těžebním strojem odtěžená surovina z rozvalu vložena přímo do mobilní úpravárenské linky bez potřeby další dopravy. V případě umístění mobilní úpravárenské linky ve vzdálenosti větší než 100 m od rozvalu bude rubanina povrchovým těžebním strojem nakládána na nákladní automobily a jimi dopravována k mobilní úpravárenské lince.

Sekundární rozpojování případných nadměrných kusů horniny bude prováděno pomocí hydraulického kladiva nebo bourací koule.

K rozpojování horniny při úpravě a dočišťování těžebních řezů bude používáno trhacích prací malého rozsahu.

Pro provádění skrývkových prací povrchovou strojní metodou a dobývání kamene v DP Javornice bude vypracován technologický postup.

Generální svahy lomu, parametry těžebních a skrývkových řezů, údaje o provozování  výsypek a odvalů, projektované kapacity odvalů a výsypek, generální svahy výsypek.

Generální svah lomu je vymezen spojnicí horní hrany nejvýše položeného skrývkového řezu, tomto případě horní hrany jediného skrývkového řezu, a spodní hrany nejníže položeného těžebního řezu, tj. spodní hrany 3. těžebního řezu.

Vzhledem k tomu, že byl lom založen ve svažitém terénu, liší se výšky těžebních řezů a tím i parametry generálních svahů lomu na jednotlivých stranách lomu. Ve východní části lomu je hodnota generálního svahu lomu cca 530, na severní straně cca 370, na západní straně cca 70 a na jižní straně cca 190. Hodnota generálního svahu lomu se pohybuje v rozmezí od 70 do 530. Parametry generálních svahů lomu zůstanou v tomto rozmezí.

Výška stávajícího 1. těžebního řezu se pohybuje od 0 do 11,5 m, výška 2. těžebního řezu je od 0 do 13,5 m a výška stávajícího 3. těžebního řezu je od 0 do 19,5 m. Stěna v severní části lomu, která spojuje 2. a 3. těžební řez, má výšku od 22,8 do 26,0 m. Výšky nových těžebních řezů budou odpovídat hodnotám uvedeným v předchozím oddílu.

V předchozím POPD, podle něhož byla povolena hornická činnost rozhodnutím OBÚ v Trutnově pod č.j.1191/94/Vo/Ho dne 21.4.1994, byly doporučeny bezpečné sklony stěn řezů takto:

skrývkový řez při výšce řezu 0-2 m        -         450

těžební řezy                                             -         700

Sklony stěn těžebních řezů se pohybují v rozmezí  od 320 do 550. Sklony stěn budou od 60 do 700.

Výška skrývkového řezu v západní části ložiska se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 2 m a sklon svahu skrývkového řezu je od 19,50 do 33,20. Při orientační hodnotě  úhlu vnitřního tření nesoudružných zemin v tabulce 9.6. a stupni bezpečnosti závěrného svahu 1,3 bude hodnota sklonu svahu do 300.

Skrývkové zeminy z nadloží byly ukládány na výsypku v jihozápadní části DP Javornice mezi hranicí DP a bloky zásob. Stávající závěrné svahy výsypky jsou stabilizované a jsou porostlé trávou a náletovými dřevinami. Generální svah výsypky má sklon cca 28,50.

Část budoucích skrývek bude uložena na stávající výsypku, druhá část bude uložena na výsypky podél skrývkového řezu mezi hranicí bloků zásob a DP v jihozápadní a západní části lomu. Zbývající objem skrývky o objemu cca 22.000 m3 bude uložen do zahloubení lomu. Parametry sklonu svahů a sklon generálního svahu výsypek budou zachovány na stávajících hodnotách. Na výsypky bude uloženo cca 36.000 m3 zemin.

Opatření při vedení prací u hranic DP

Skrývkové práce budou prováděny cca 2 m za hranici bloků zásob tak, aby byly dostatečně odkryty zásoby horniny. Hranice bloků zásob je na převážné části vnějšího obvodu bloků zásob ve vzdálenosti větší jak 20 m od hranic DP, nehrozí tedy překročení hranic DP. V jižní části lomu se hranice horní hrany skrývkového řezu přibližuje na vzdálenost cca 8,5 m, v západní části na vzdálenost cca 14 m a v severní části na vzdálenost cca 3,5 m. Skrývkové práce nebudou vedeny až k hranicím DP. Před zahájením skrývkových prací bude nutné v terénu hranici skrývek vymezit a při přiblížení k hranici bloku zásob provést vytyčení, aby nedošlo k jejímu překročení.

Způsob rozpojování hornin

Primární rozpojování horniny ze skalního masívu bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu. Pro povolení trhacích prací velkého rozsahu je nutné vypracovat generální projekt trhacích prací velkého rozsahu a získat rozhodnutí o povolení od příslušného Obvodního báňského úřadu. V této dokumentaci budou mimo jiné stanoveny mezní hodnoty dílčí a celkové nálože, způsob roznětu a jeho časování s ohledem na co největší snížení negativních účinků seismických a tlakových vln  na objekty a okolí.

Trhací práce velkého rozsahu budou prováděny pomocí clonových odstřelů, případně plošných odstřelů. Jednotlivé odstřely budou realizovány podle předem oprávněnou osobou vypracovaného projektu clonového, případně plošného, odstřelu. Vrty pro umístění náloží budou vrtány vrtnými soupravami podle parametrů stanovených projektem odstřelu. Vlastní trhací práce velkého rozsahu bude řídit oprávněný technický vedoucí odstřelů (TVO).

Sekundární rozpojování případných nadměrných kusů horniny bude prováděno pomocí hydraulického kladiva nebo bourací koule.

K rozpojování horniny při dočišťování těžebních řezů bude používáno trhacích prací malého rozsahu. Pro provádění trhacích prací malého rozsahu bude vypracována příslušná provozní dokumentace. Mezní hodnoty jednotlivých a celkové nálože, způsob roznětu a jeho časování bude obdobně řešeno s ohledem na co největší snížení negativních účinků seismických a tlakových vln  na objekty a okolí.

K provádění odstřelů budou používány výbušniny povolené do oběhu Českým báňským úřadem a veškeré práce budou prováděny při dodržení platných právních předpisů.

Počet odstřelů se předpokládá 8-12 ročně.

Umístění důlních staveb

Ve směru postupu těžby nejsou umístěny žádné stavby. Administrativní budova a dílna jsou umístěny v blízkosti vjezdu do provozovny vedle komunikace III. třídy Javornice-Rychnov nad Kněžnou mimo vyhodnocené bloky zásob. V administrativní budově se nachází kancelář, šatna a sociální zařízení. Další objekty se v DP Javornice nenachází, protože byly v minulosti odstraněny.

U vjezdu do provozovny bude umístěna mobilní buňka pro zaměstnance expedice. K úpravě těžené suroviny bude využívaná mobilní úpravna, která bude umístěna přímo na pracovních plošinách těžebních řezů v blízkosti rozvalu rozpojené horniny nebo na jiné dostatečně velké manipulační ploše v lomu.

Sociální zařízení pro zaměstnance bude zajištěno ve stávající administrativní budově.

Technické zázemí těžby

Mechanizace

Skrývka nadloží bude prováděna povrchovým těžebním strojem, např. plazovým bagrem s odvozem nákladními automobily, hrnutím dozerem. Těžba  suroviny z rozvalu bude prováděna povrchovým těžebním strojem, např. plazovým bagrem, kolovým nakladačem. Úprava lomovým cest a pracovních plošin, přihrnování horniny dozerem.

Úprava a zušlechťování bude prováděno v mobilní úpravárenské lince, která bude sestavována podle požadavků odběratelů na kvalitu hotových výrobků ve 3 variantách:

1. varianta - primární (např. čelisťový) drtič + třídič

2. varianta - primární drtič + sekundární (např. kuželový) drtič +třídič

3. varianta - primární drtič + sekundární drtič +granulátor (např. kuželový,otlukový) 	+třídiče

Mezi jednotlivými zařízeními v lince bude upravovaná surovina dopravována dopravními pasy a skládkovacími pasy budou již vytříděné hotové výrobky ukládány podle velikostních frakcí na zemní skládky.

Nakládání hotových výrobků ze zemních skládek na nákladní automobily při expedici hotových výrobků zákazníkům bude prováděno kolovým nakladačem.

Elektrizace

Elektrická energie je na provozovnu přivedena venkovním vedením vysokého napětí do transformátoru umístěného na betonových sloupech v blízkosti komunikace III. třídy Javornice-Rychnov nad Kněžnou, dílny a sociální budovy. Z transformátoru je elektrická energie přiváděna kabelovými rozvody nízkého napětí do sociální budovy a do dílny. V případě použití mobilní úpravárenské linky s elektrickými pohony, bude elektrická energie přivedena z transformátoru kabelovým vedením. Elektrická energie do mobilní buňky expedice bude přivedena kabelovým vedením nízkého napětí.

Důlní doprava

Důlní doprava v lomě bude vedena po stávajících lomových cestách se zpevněným povrchem, podélným sklonem do 80 (cca 14%), šířkou 6 m a poloměrem zatáčení v oblouku 20 m. Při provádění skrývkových prací s odvozem nadložní skrývkové zeminy na výsypku nákladními automobily, bude tato doprava prováděna po dočasných cestách, které musí splňovat podmínky pro lomové cesty. Pro snížení prašnosti v obdobích sucha budou lomové cesty kropeny důlní vodou. Důlní doprava bude v naprosté většině zajišťována nákladními automobily, případná doprava osob osobními automobily.

Expedice hotových výrobků bude převážně zajišťována nákladními automobily odběratelů. Z provozovny budou nákladní automobily najíždět na komunikaci III. třídy Javornice-Rychnov nad Kněžnou ze zpevněného nájezdu.

Pro dopravu v lomu bude zpracován dopravní řád.

Rozvod vody

Užitková voda do sociální budovy je přivedena ze studny nad budovou potrubím a je rozvedena v sociálním zařízení. Jinde užitková voda není využívaná. Pitná voda je na provozovnu dovážená balená. V případě potřeby bude možno zajistit připojení na veřejný vodovod.

## Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou

Původní povrch ložiska tvořil souvislý svah s vrcholovou kótou 444 m n.m. Východní úbočí svahu prudce upadá k silnici  III. třídy Rychnov nad Kněžnou-Javornice na výškovou úroveň 405 až 410 m n.m. Severní, severozápadní a jižní hranici tvoří mírná terénní deprese, která upadá směrem k silnici. V jižní depresi se nachází vodoteč. Původní povrch ložiska byl pokryt z části lesním porostem, převážně listnatým, a z části zemědělskou půdou, pastvinami. Toto pokrytí pokračuje i v okolí ložiska. Východně od lomu, na druhé straně silnice, navazuje lesní porost smíšený s převahou jehličnanů.

Technická rekultivace bude prováděna postupně podle jednotlivých ploch tak, jak budou uvolňovány po vytvoření konečných stěn těžebních řezů, ploch zbývajících částí pracovních plošin (berem) v šířce 5 m podél paty těžebního řezu, vytvoření závěrných svahů a po vytvoření dna lomu vytěžením zásob horniny na těžební úroveň 403 m n.m. Stěny těžebních řezů budou ponechány ve sklonu cca 60 až 700 bez případných převisů a uvolněných částí horniny. Technická rekultivace bude spočívat zejména v provádění zemních prací,tj. urovnání a svahování svahů výsypek.

###### Rozčlenění ploch a prostorů určených k sanaci a rekultivaci

1. vnější výsypky

2. závěrné svahy skrývkového řezu

3. závěrné stěny těžebních řezů

4. zbývající částí pracovních plošin - bermy

5. vytěžený prostor dna lomu a vnitřní výsypka

1. Vnější výsypky

Pro ukládku skrývkových zemin a zvětralých výklizových hornin z nadloží budou v západní a jihozápadní části DP Javornice mezi hranicemi bloků zásob a dobývacího prostoru vytvořeny výsypky. Po uložení zvětralých výklizových hornin budou výsypky urovnány a závěrné svahy budou vysvahovány. Následně budou na horní plochy a svahy výsypek rozprostřeny a urovnány vhodnými skrývkovými zeminami.

Stávající výsypka v jihozápadní části DP bude doplněna skrývkovým materiálem na výškovou úroveň horní plochy 439 m n.m. Horní plocha a svahy budou překryty vhodnými skrývkovými zeminami. Nově vzniklé závěrné svahy budou vysvahovány, horní plocha bude urovnána.

Technická rekultivace vnějších výsypek bude prováděna postupně po jednotlivých částech tak, jak budou vytvářeny a jak budou zaplňovány skrývkovým materiálem z nadloží.

2. Závěrné svahy skrývkového řezu

Závěrné svahy skrývkového řezu budou v průběhu provádění skrývkových prací postupně svahovány do sklonu 300. Biologická rekultivace na svazích skrývkového řezu nebude prováděna. Po vysvahování budou svahy skrývkového řezu ponechány přirozenému vývoji. V následujících letech po ukončení těžby postupně budou zarůstat náletovými travinami a dřevinami.

3. Závěrné stěny těžebních řezů

Stěny těžebních řezů budou ponechány ve sklonu cca 60 až 700. Stěny budou upraveny bez případných převisů a uvolněných částí horniny. Závěrné stěny těžebních řezů budou v průběhu dobývání v lomu prohlíženy a bude prováděno očištění nebo případné potřebné úpravy podle místních poměrů. Závěrné stěny těžebních řezů budou ponechány přirozenému vývoji. V následujících letech po ukončení těžby postupně budou zarůstat náletovými dřevinami.

4. Zbývající části pracovních plošin - bermy

Zbývající části pracovních plošin – berem - v šířce 5 m  podél stěn těžebních řezů o celkové výměře 1,16 ha budou s probíhající těžbou očišťovány od zbytků rozpojených hornin. Očištěné a upravené plochy budou ponechány přirozenému vývoji. V následujících letech po ukončení těžby budou na těchto plošinách vznikat souvislé plochy náletových porostů travin a dřevin. Již současný stav stěn lomu a plošin těžebních řezů dokazuje, že nástup náletových porostů bude úspěšný.

5. Vytěžený prostor dna lomu a vnitřní výsypka

Zahloubením 3. těžebního řezu vznikne na této ploše bezodtoká část lomu. V průběhu těžby bude voda čerpána do odvodňovací jímky a dále bude gravitačně odváděna do toku pod lomem. Po ukončení těžby a čerpání důlních vod vznikne na dně lomu malá vodní plocha. Protože zůstane dno lomu ještě cca 3 m nad erozivní základnou, dá se předpokládat, že vodní plocha bude mělká, a bude tudíž vhodná pro vznik mokřadů. Tento výhled je potvrzen vývojem drobných bezodtokých zákoutí ve stávajícím těžebním prostoru.

V průběhu těžby bude dno lomu a spodní části lomových stěn očišťovány od zbytků rozpojených hornin. V severovýchodní části 3. těžebního řezu budou uloženy skrývkové zeminy a výklizové zvětralé horniny. Takto vzniklá vnitřní výsypka bude urovnána, závěrný svah bude vysvahován. Následně bude na horní plochu a svah výsypky rozprostřena a urovnána vhodná skrývková zemina.

Technická rekultivace bude prováděna postupně podle jednotlivých ploch tak, jak budou uvolňovány po vytěžení zásob horniny na těžební úroveň 403 m n.m. Plocha dna lomu a upravená výsypka bude ponechána přirozenému vývoji. V této části lomu nebude prováděna biologická rekultivace. Na výsypce vznikne souvislá plocha náletových porostů travin a dřevin, na dně lomu v místech akumulace vody a zvýšené vlhkosti vzniknou vodní a mokřadní plochy.

##### Biologická rekultivace

Po provedení sanačních prací – technické rekultivace – bude prostor lomu převážně ponechán samovolnému nástupu přírodních rostlinných a živočišných společenstev. Po úspěšném nástupu vegetace se lom stane plnohodnotnou součástí krajiny a útočištěm různých druhů živočichů. Tento vývoj lze dokladovat skutečností, že opuštěné lomy se obvykle stávají lokálními biocentry a významnými krajinnými prvky s vysokou diverzifikací rostlinných i živočišných druhů, což se již začalo projevovat i zde v době nečinnosti.

Biologickou rekultivaci je navrhováno provést na všech výsypkách skrývkových zemin a výklizových zvětralých hornin. Z důvodu stabilizace závěrných svahů výsypek proti vodní a větrné erozi a zabránění rozplavení a prašnosti budou plochy výsypek zatravněny. Následně budou tyto plochy ponechány přirozenému vývoji.

Harmonogram rekultivace

Technická rekultivace bude prováděna postupně po vytěžení zásob horniny. Časový harmonogram uvolňování ploch k technické rekultivaci bude závislý na vytěžení horniny.

Biologická rekultivace na vnějších výsypkách bude provedena ve vegetačně vhodném období po provedení technické rekultivace. V roce následujícím bude proveden případný další výsev na plochách s řídkým nebo jinak poškozeným porostem. U ostatních ploch bude biologická rekultivace probíhat průběžně samovolně po ukončení technické části rekultivace.

Úroveň navrhovaného technického řešení

Záměr odpovídá běžně provozované technologii těžby a úpravy v obdobných provozech v ČR a je v souladu s platnou legislativou.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Realizace záměru bude zahájena po schválení POPD a ukončena po vytěžení zásob a následné rekultivaci.  Ukončení provozu záměru je závislé na odbytu a poptávce po těžené surovině, v současné době se s přihlédnutím k plánované výši těžby a vytěžitelných zásob předpokládá rok 2025-2030.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměrem bude dotčeno správní území obce

JAVORNICE.

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb.

Podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 spadá posuzovaný záměr do kategorie II, bodu 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000t/rok v působnosti KÚ Královéhradeckého kraje.

B.II  Údaje o vstupech

# B.II.1 Půda

Záměr není situován na pozemcích zařazených do zemědělského půdního fondu.

Záměr si vyžádá vynětí pozemku p.č. 979/4 určeného k plnění funkce lesa v rozsahu 350 m2.

Ochranná pásma

Záměr bude respektovat technická ochranná pásma, která by mohla být jeho realizací dotčena (ochranné pásmo NN, trafostanice, komunikace, apod.), nebo budou technická zařízení přeložena.

Z ostatních ochranných pásem je třeba vzít v úvahu ochranné pásmo lesa (50 m od okraje porostů). Toto ochranné pásmo bude respektováno u pozemků, které nejsou dotčeny postupem těžby a nebude na nich prováděno předem schválené odlesnění. Dotčení pozemků bude projednáno a odsouhlaseno s orgánem ochrany přírody a správcem lesních pozemků.

Jiná ochranná pásma nebudou záměrem dotčena.

B.II.2 Voda

a) odběr vody pro technologii

Pro účely zkrápění suroviny při úpravě a zkrápění komunikací a prašných ploch v lomu bude využívána důlní voda (srážková voda stékající po povrchu lomu, v současné době gravitačně, v budoucnu při zahloubení bude odčerpávána čerpadlem).

Tato voda v současné době v současné době protéká bez zachycování po terénu, dále pod komunikací III.třídy a do vodoteče, která je přítokem Javornického potoka.

Kromě této vody vybudoval v minulosti právní předchůdce oznamovatele pod komunikací III/3191 malou vodní nádrž, která slouží pro zdržení srážkových vod stékajících po prudkých kopcích nad levým břehem Javornického potoka.

Dále je možno využít stávající zdroj užitkové vody nacházející se v DP Javornice.

Pro odběr důlní vody nebo vody z nádrže pod komunikací bude požádáno o povolení k odběru povrchových a podzemních vod.

b) pitná voda a voda pro provoz sociálního zařízení

Pitná voda bude do lomu dovážena balená.

Pro účely sociálního zařízení bude využíván na základě povolení, o které oznamovatel požádá, stávající zdroj užitkové vody, jehož vydatnost byla v minulosti shledána pro uvedené účely jako dostatečná.

Celkový odběr vody bude záviset na počtu zaměstnanců (předpoklad 3 osoby – cca 100 m3/rok) a na potřebách pro technologii (odhad je cca 1000 m3/rok). Potřeba vody pro technologii však bude z větší části (cca 70%) pokryta využitím srážkové z lomu, která bude zachycována v malé průtokové jímce zřízené v rámci těžby.

# B.II.3 Ostatní surovinové zdroje

a) elektrická energie

Elektrická energie bude přivedena venkovním vedením vysokého napětí do venkovní sloupové trafostanice umístěné v blízkosti komunikace III. třídy Javornice-Rychnov nad Kněžnou, dílny a sociální budovy. Z trafostanice je elektrická energie přiváděna kabelovými rozvody nízkého napětí do sociální budovy a do dílny. V případě použití mobilní úpravárenské linky s elektrickými pohony bude elektrická energie přivedena z transformátoru kabelovým vedením. Elektrická energie do mobilní buňky expedice bude přivedena kabelovým vedením nízkého napětí.

V případě využití pohonu mobilní linky na el. energii se předpokládá spotřeba cca 300 MWh/rok.

c) pohonné hmoty

Nafta bude do prostoru lomu dovážena v cisternových vozidlech nebo v sudech, z nichž bude čerpána přímo do mechanismů a vozidel. Pro rezervní účely bude v areálu k dispozici typizovaný sklad ropných výrobků, kde budou ropné výrobky uskladněny v množství řádově stovek litrů. Spotřeba nafty v případě dieselového pohonu mobilní úpravnické linky se předpokládá cca 40 t/rok.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Realizace záměru nebude mít žádný vliv na infrastrukturu území včetně dopravního napojení.

Předpokládá se až na výjimky  vedení dopravy po komunikaci III/3191 mimo obytnou zástavbu Javornice.

B.III Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

a) bodové zdroje

- vytápění

Sociální zařízení a kanceláře jsou vytápěny za běžných podmínek elektřinou, přitápění je možné malým zdrojem na pevná paliva. Na způsobu vytápění se v souvislosti s realizací záměru nic nezmění. Množství emisí z tohoto zdroje je zanedbatelné (předpoklad řádově desítky až stovky kilogramů jednotlivých druhů emisí – TZL, SO2, CO, NOx). Tento zdroj nebyl zahrnut do rozptylové studie vzhledem k velmi krátké době provozu a zanedbatelnému množství emisí.

- úprava

Pro úpravu nerostů v území bude využívána mobilní úpravnická linka s občasným provozem, s potřebným zkrápěním a odprášením a se zakrytováním kritických míst. Systém úpravy bude zahrnovat 4-6 cyklů, kdy bude na období 2-6 týdnů v území postavena „na míru“ úpravnická linka, bude upraveno potřebné množství suroviny a linka bude opět odvezena k využití v jiných lokalitách.

b) plošný zdroj

- těžba a úprava nerostů

Kamenolom je zařazen dle platné legislativy jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Na hranici pozemku kamenolomu je stanoven depoziční limit pro prašný spad dle nař.vl. č. 350/2002 Sb., který činí 12,5 g/m2 za měsíc. Plnění tohoto limitu bude v souladu s platnými předpisy ověřeno měřením.

##### - emise z clonových odstřelů

Kvalita ovzduší v místě těžby bude po dobu těžby ovlivňována zejména prašností, a to primární (trhací práce, úpravna) i sekundární (eroze odkryvů a skládek hotových výrobků). Její vliv se projeví v malém rozsahu v okolí hranice lomu přenosem prachových částic větrem. Mračno prachu a plynů obsahuje 300-500 mg/m3 TZL a k jeho rozptylu dochází podle povětrnostních podmínek za 5-30 min.

Přesné údaje o produkci emisí při odstřelech nebyly v praxi měřeny, následující údaje jsou tedy výsledkem odhadů vyplývajících z podílu prachových částic pod 5 μm, z videozáznamů odstřelů, které jsou prováděny u každého odstřelu, a tvaru a odhadů rozměrů mračna povýbuchových plynů. Výsledné vypočtené imise prachu z odstřelů ve zvolených referenčních bodech ve většině případů nepřekračují imisní koncentrace dané legislativou.

Literatura (Bláhová, Pech, Dirner, VŠB, Ochrana životního prostředí) uvádí objem plynných produktů výbuchu 600-900 l/kg trhaviny.

Kromě prachových částic obsahuje povýbuchové mračno asi 0,1% hm. CO a 0,02 % hm. NOx, což jsou hodnoty zcela zanedbatelné, představující za celý rok úhrnné hodnoty řádově v kg znečišťujících látek.

Rozpojování těžené suroviny je zahrnuto do emisního faktoru použitého v rozptylové studii. Je třeba říci, že emisní faktory stanovené platnými předpisy jsou zcela obecné a neberou v úvahou složení hornin. Vzhledem k tomu, že těženou surovinou je granodiorit s vysokou tvrdostí a se zanedbatelným podílem prachových částic, nehrozí v území obtěžování obyvatelstva prachem.

- sekundární prachové emise

Odhad množství prachových emisí ze sekundárních zdrojů, kterými jsou pozemky s čerstvě provedenou skrývkou, deponie těžebního odpadu a prach na komunikacích, případně prachové částice uvolňující se z nákladu při přepravě kameniva, je problematické a nelze ho provést s potřebnou přesností. Ovlivnění ovzduší bude dále komentováno v oddílu D oznámení.

Při realizaci daného záměru se vzhledem k již zmíněné tvrdosti a čistotě horniny nepředpokládá významná produkce sekundárního prachu.

Emise ze spalování pohonných hmot

Dalším plošným zdrojem znečišťování bude doprava uvnitř lomu a pojezdy mechanismů v místech nakládky.

Hodnocení emisí ze spalování pohonných hmot při pojezdu v lomu i při dopravě v blízkém okolí záměru je uvedeno v rozptylové studii v příloze oznámení.

Emise ze spalování pohonných hmot v lomu jsou závislé na množství přesunovaného materiálu a budování nových tras lomových komunikací a zejména na volbě pohonu mobilní úpravnické linky (nafta nebo el. energie). Rozptylová studie počítá s využitím nafty jako horší variantou.

B.III.2 Odpadní vody

a) splaškové vody

Veškerá produkce splaškových odpadních vod bude svedena do stávající bezodtoké jímky u sociálního zařízení, která bude podle potřeby vyvážena oprávněnou osobou. Nepropustnost jímky bude před zahájením provozu prověřena. Množství odpadních vod bude zhruba odpovídat odběru vody pro sociální zařízení, tedy cca 100 m3/rok.

b) technologické a důlní  vody

Technologické vody (tj. vody používané pro zkrápění upravované suroviny a komunikací) budou zasakovat do podloží.

Geologickým průzkumem ani dosavadní těžbou nebyla zastižena souvislá hladina podzemní vody. Na převážné (skryté) části ložiska je vodní režim omezen na puklinovou vodu, která nevadí dobývání ložiska. Průměrná výše celkového přítoku vody do lomu je 0,3 l/s. Při snížení těžební báze pod úroveň 400 m n.m. bude nutné řešit systematické odčerpávání povrchových vod ze dna lomu.

Přirozeným zdrojem důlních vod na ložisku jsou vody srážkové, které se z části odpařují ze zemského povrchu a zbývající část je nutné odvádět mimo lom. Při stávajících spádových poměrech a těžební bázi, která se nachází cca 14 m nad místní erozivní základnou, je odvodnění lomu gravitační. Zahloubení nového 3. těžebního řezu na výškovou úroveň 403 m n.m. bude i přesto, že dno lomu bude ještě cca 3 m nad erozivní základnou, bezodtokou částí lomu.

V současné době jsou důlní vody z lomu, lomových cest a z manipulačních ploch u administrativní budovy a nad a pod svahem za objektem dílny odváděny systémem odvodňovacích příkopků do průtočné jímky nacházející se pod svahem vedle objektu dílny. Z průtočné jímky jsou důlní vody odváděny potrubím (propustkem) pod silnicí a dále zpevněným odvodňovacím příkopkem do místního toku. Srážkové vody z plochy na druhé straně silnice III. třídy Javornice-Rychnov nad Kněžnou jsou odváděny záchytnými příkopky do záchytné jímky a dále zpevněným odvodňovacím příkopkem do místního toku.

Z pracovní plošiny 3. těžebního řezu bude nutné důlní vody čerpat a odvádět do odvodňovací jímky, která bude umístěna vpravo od vjezdu na pracovní plošinu stávajícího 3. těžebního řezu. Do této jímky budou záchytnými příkopky a propustkem pod lomovou cestou přivedeny důlní vody z lomové cesty na 1. a 2. těžební řez a svahu nad ní. Důlní vody budou dále z odvodňovací jímky propustkem pod lomovou cestou a odvodňovacím příkopkem gravitačně odváděny do stávající průtočné jímky vedle objektu dílen.

Organizace sleduje, dokumentuje a vyhodnocuje hydrogeologické a hydrologické poměry na ložisku a vede knihu odvodňování. Podmínky pro vypouštění důlních vod z kamenolomu Javornice byly stanoveny Rozhodnutím OkÚ v Rychnově nad Kněžnou, referátem životního prostředí pod č.j. ŽP 678/99-231/2 ze dne 2.6.1999. Rozhodnutí o vypouštění vod bude v souvislosti s realizací záměru aktualizováno v souladu s platnou legislativou.

Po stránce kvalitativní se jedná v podstatě o vody bez znečištění, v případě přívalového deště mohou být znečištěny zejména nerozpuštěnými látkami (splach prachových částic je však u tvrdé horniny minimální). Případné nerozpuštěné látky se zachycují v průtočné jímce.

Důlní vody budou navíc podle potřeby využívány ke zkrápění, čímž se dále sníží nutnost jejich odvádění.

B.III.3 Odpady

Počet druhů produkovaných odpadů a jejich množství se v souvislosti s realizací záměru proti současnému stavu nezmění. Celkové množství produkovaných odpadů ze zabezpečení dopravy v lomu a provozu mechanismů v menší míře závisí na délce doby jejich využívání, to znamená, že budou produkovány po celou dobu těžby. Produkované odpady budou jako předávány v místě produkce k využití nebo odstranění oprávněným osobám a do doby odvozu budou uloženy za podmínek vyhovujících požadavkům zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Provozovna nemá zařízení pro využívání či odstraňování odpadů.

Tab. č. 1 Druhy produkovaných odpadů

| název druhu odpadu | kód odpadu | kategorie |
| --- | --- | --- |
| Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 05 | N |
| Nechlorované hydraulické minerální oleje | 13 01 10 | N |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | N |
| Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N |
| Pneumatiky | 16 01 03 | O |
| Olejové filtry | 16 01 07 | N |
| zářivky | 20 01 21 | N |
| směsný komunální odpad | 20 03 01 | O |

Opravy a údržba rozsáhlejšího charakteru jsou prováděny dodavatelsky mimo území kamenolomu.	Oznamovatel má činnosti, jako jsou výměny olejů a opravy, zajištěny smluvně odbornými firmami. Z tohoto důvodu odpady pocházející z údržby jsou v některých případech evidovány jako odpady z činnosti těchto firem, nikoliv jako odpady z činnosti oznamovatele.

Po ukončení činnosti v území nebude vzhledem k mobilní úpravnické lince a průběžnému ukládání těžebních odpadů nutný žádný odvoz odpadů z území.

Oznamovatel pro provoz lomu nenaplňuje limitní podmínky pro povinnost ustanovení funkce odpadového hospodáře.

B.III.4  Ostatní výstupy

Kamenivo

Kamenivo v množství průměrně 120000 t, resp. při navýšené poptávce 200000 t/rok bude produkováno ve frakcích závisejících na požadavku odběratelů.  Drcené kamenivo bude odpovídat požadavkům jakostních tříd dle ČSN 72 1512. Podle předchozích požadavků se předpokládá výroba velikostních druhů (frakcí) 0/4, 4-/8, 8/11, 8/16, 11/22 a 32/63. Podle požadavků odběratelů mohou být produkovány další velikosti kameniva, čehož se dosahuje vložením sít třídičů o potřebné velikosti otvorů. Z méně vhodné suroviny budou vyráběny štěrkodrtě, případně mechanicky zpevněné kamenivo.

Jednotlivé roztříděné druhy kameniva budou ukládány odděleně na zemní skládky. Jejich kvalita bude průběžně kontrolována.

Hluk a vibrace

Těžba v lomu, doprava a provoz úpravnické linky a doprava materiálů v lomu budou zdrojem emisí hluku v území. Všechny zdroje hluku a jejich případný souběh byly zahrnuty do hlukové studie, která je zařazena v příloze oznámení.

a) hluk z trhacích prací (není předmětem záměru)

Hluk z trhacích prací je dle vyhlášky zařazen jako vysoce impulsní hluk.  Zdrojem je především časovaný třesk detonujících výbušnin. Čím rychleji následují impulzy za sebou, tím větší je ohrožení sluchového orgánu, a to zejména při hladinách hluku nad 90 dB. V případě posuzovaného záměru probíhá celý odstřel v několika sekundách, přičemž hluk detonace je zmírněn až o 30% vrstvami kamene a do okolí se v místě odstřelu projeví jako zdroj hluku 90-100 dB. Při provádění odstřelů je lom z hlediska ochrany před vstupem cizích osob zabezpečen výstražnými tabulemi a výstražnými signály, ve větších vzdálenostech, kde by se již mohly cizí osoby pohybovat, klesá hladina hluku pod hodnotu ovlivňující lidské zdraví. Ročně se provádí 8-12 odstřelů.

Působení spojitého i nespojitého hluku bude pokračovat po celou dobu činnosti v lokalitě, v místě obytné zástavby však bude vyhovovat hlukovým limitům.

- hluk z úpravy nerostných surovin (je předmětem záměru jen částečně)

Provoz úpravny kameniva je hodnocen pouze pro provoz v denní době, s nočním provozem není počítáno. Provoz úpravnické linky bude občasný, 4-6x ročně po dobu 2-6 týdnů.

Souběh odstřelu a provozu úpravny nemůže kvůli bezpečnostním omezením provozu v lomu a na komunikaci nastat.

- hluk z dopravy

Vstupem do hlukové studie byly zdroje:

Rozpojování horniny 		clonový odstřel

Dobývání  z rozvalu 			povrchový dobývací stroj - kolový nakladač nebo bagr,

dozer

Úprava a zušlechťování suroviny 	mobilní úpravárenská linka – drtič, granulátor 						(kuželový, otlukový), třídič

Nakládání hotového kameniva 	kolový nakladač

Odvoz suroviny 			nákladní vozidla

Předpokládaná hluková zátěž uvedených zdrojů:	  	90-110 dB

Odstřel							90-100 dB

Primární rozpojování horniny ze skalního masívu bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu - clonovými odstřely 8-12 krát ročně.

Umístění mobilní úpravárenské linky přímo u rozvalu nebo ve vzdálenosti do 100 m od rozvalu je bez potřeby další dopravy.

Skládkování hotových výrobků dle frakcí bude na zemních skládkách s následnou nakládkou kolovým nakladačem a odvozem dopravními prostředky (nákladními automobily) odběratelů.

Vzhledem k tomu, že komunikace III/3191 nemá vlastní sčítání dopravy, byly použity hodnoty z dopravního napojení páteřní komunikace II/319.

Tabulka č.2 Intenzity dopravy III/319

| Silnice | Úsek | S |
| --- | --- | --- |
| II/319 | 5-3670 | 942 |

Pro přepočet pro rok 2005 jsou použity koeficienty nárůstu dopravy vůči celostátnímu odečtu v roce 2000 a je proveden odhad provozu odkloněného na místní komunikaci III/3191 z této silnice.

Doprava související s provozem lomu

Kamenolom 						2 kolové nakladače, 1 plazový bagr

Přeprava skrývky (pojezd)  	  			40 nákladních vozidel/den

Odvoz kameniva (příjezdy + odjezdy) max. 	110 nákladních vozidel/den

Zaměstnanci a návštěvy (příjezdy a odjezdy)  	10 osobních vozidel/den

Při zahrnutí všech těchto zdrojů podle výstupu z hlukové studie nebudou překračovány hygienické hlukové limity.

- vibrace, seizmika

Vibrace mající vliv na obytnou zástavbu a okolí pocházejí téměř výhradně z odstřelů. Vibrace z provozu těžkých mechanismů a úpravny mají dosah několik desítek metrů a ve větších vzdálenostech se neprojevují.

V lomu budou prováděny clonové odstřely v souladu se schváleným Generelem trhacích  prací. V něm budou navrženy maximální přípustné hodnoty množství použitých trhavin v kontextu se vzdáleností místa odstřelu od obytné zástavby.

K dnešnímu dni platí pro seismické posuzovaní staveb ČSN 73 0040. Přípustné seismické zatížení objektů činí

pro otřes s nulovým poškozením objektu			vmax<5,0 mm/s

pro otřes, kdy nelze vyloučit první známky škod		vmax>15,0 mm/s.

Při zahájení těžby bude u nejbližších obytných objektů provedeno seismické měření.

Na základě výsledků seismického měření prováděného v roce 1990 u domů č. 107, 202, 131, 109 a 322 byla při celkové náloži 7977,2 kg a velikosti jednotlivých náloží max. 1450 kg naměřena velikost kmitání v jednotlivých složkách (vodorovná ve směru k místu odstřelu, vodorovná kolmo k místu odstřelu a svislá) naměřeno rychlost kmitání max. 3,37 mm/s při odstřelu a 3,83 při tlakové vlně.

Z měření stanovil řešitel seismiky tabulku doporučených náloží pro clonové odstřely v lomu Javornice:

Tab.č. 3 Max. doporučené nálože

| L (nejmenší vzdálenost mezi místem odstřelu a sledovaným objektem) | Max N1 (max. nálož iniciovaná jedním časovým stupněm) | Nc (max. celková nálož v jednom clonovém odstřelu) |
| --- | --- | --- |
| m | kg | kg |
| 200 | 580 | 6500 |
| 250 | 900 | 9000 |
| 300 | 1200 | 10000 |
| 350 | 1450 | 12000 |
| 400 | 1800 | 15000 |
| 500 | 2200 | 18000 |

Tabulka hodnot náloží bude v rámci stanovení generelu trhacích prací aktualizována a případně bude upravována na základě výsledků měření provedeného při zahájení činnosti v lomu.

Vibrace

Citelné jsou vibrace v okolí úpravny do vzdálenosti asi 30 m od strojů, zejména při provozu drtiče a třídičů. Jejich působení je omezeno uložením a konstrukcí strojů. Vibrace způsobené průjezdy vozidel jsou utlumeny konstrukcí vozovek a s ohledem na vzdálenost obytné zástavby od komunikace nemají obtěžující charakter.

B.III.5 Radioaktivní a elektromagnetické záření

Navrhovaná a používaná technologie a realizace záměru není zdrojem uvedených druhů záření nad přípustnou míru.

Těžená surovina byla již v minulosti testována na obsah radioaktivity. Hodnota hmotnostní aktivity 226Ra vyhovovala požadavkům na stavební materiály pro pobytové budovy uvedeným v příloze č.11 vyhl. č. 184/1997 Sb. Hodnocení suroviny z hledisky obsahu radionuklidů bude i nadále průběžně prováděno.

B.III.6  Riziko havárií

- riziko vodohospodářské havárie

V rámci posuzovaného záměru budou alternativně pro pohon mobilní úpravnické linky a v každém případě pro pohon mechanismů a nákladních vozidel využívány pohonné hmoty a hydraulické a mazací oleje na bázi ropných produktů.

Při poškození palivových nádrží a mazacích systémů vozidel a mechanismů (nárazem na kámen, při silniční havárii apod.) nebo při jejich plnění může dojít k úniku ropných látek do vnějšího prostředí.

Následkem této havárie by bylo znečištění horninového prostředí s možností vniknutí nebezpečných látek do místní vodoteče. Vzhledem k poměrně malému jednorázovému množství (řádově desítky až stovky litrů) by se ropné látky zčásti zachytily ve sběrné jímce, zčásti pak bylo možno je zachytit v místní vodoteči nebo v Javornickém potoce. Při včasném zásahu může být obdobná havárie rychle zneškodněna, horninové prostředí může být dobře sanováno bez následků na podzemních nebo povrchových vodách.

Minimalizace rizika je zajištěna potřebným vybavením sanačními prostředky, zabezpečením míst plnění nádrží mechanismů a vozidel záchytnými vaničkami, stálou přítomností obsluhy při plnění, uskladněním rezervních pohonných hmot v typových skladovacích objektech, prováděním závažnějších oprav mimo DP a pečlivou likvidací případných úkapů ropných látek.

b) riziko rozletu horniny a nehody při trhacích pracích

Riziko zahrnuje nechtěné předčasné odpálení nabitých vrtů, špatně dimenzovaný odstřel s následkem možnosti poškození budov seizmickými účinky a špatně provedený odstřel s následkem rozletu kamene k obytným objektům. Riziko je minimalizováno prováděním trhacích prací odborně způsobilými osobami za použití kvalitního vybavení. Dimenzování odstřelů bude prováděno v souladu s Generelem trhacích prací a na základě výsledků seismických měření bude dále případně upravováno.

c) riziko nárazového znečištění ovzduší

Riziko představuje nebezpečí při odstřelu, kdy dochází k mžikovému rozletu a zvíření prachových částic do mraku, který za nepříznivých rozptylových podmínek může být nesen větrem na vzdálenost několika set metrů. Tento stav je krátkodobý (v rámci minut až hodiny), málo četný a z hlediska působení na živé organismy a lidské zdraví neškodný. Prachové částice, které se usadí na povrchu rostlin, jsou průběžně odstraňovány větrem a srážkami. Sedimentaci prachu je možno urychlit zkropením místa odstřelu.

C. údaje o stavu životního prostředí v lokalitě

# C.1  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

a) dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Území, v němž bude realizován předmětný záměr, je v současné době určeno pro těžbu nerostů a její zázemí, hornická činnost je zde však přerušena. Pozastavení těžby nemá vliv na změnu využívání území, neboť již při schvalování Plánu zajištění byla další těžba v hranicích dobývacího prostoru akceptována.

Prioritou trvale udržitelného využití pro účely záměru je maximální možná ochrana obytných objektů a zachování pobytové pohody obyvatelstva, nezasahování do složek přírody za hranicí dobývacího prostoru a následná rekultivace území po vytěžení ložiska.

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Vlastní podstatou záměru je důsledné a ekonomické využití přírodního zdroje –stavebního kamene, které bude mít za následek maximální možné zhodnocení zdroje. Součástí záměru je využívání dalšího přírodního zdroje – povrchové a podzemní vody. Tento zdroj je svou podstatou obnovitelný.

Mezi přírodní zdroje obecně patří:

- půdní fond

Zemědělský fond nebude realizací záměru dotčen. Pozemky, které byly dříve zařazeny v ZPF, byly v minulosti již vyjmuty.

- pozemky určené k plnění funkce lesa

PUPFL budou realizací záměru dotčeny v rozsahu přibližně 350 m2. Zbývající část byla ze PUPFL v minulosti vyjmuta.

- vodní zdroje,  voda

Území není součástí CHOPAV. Nachází se v něm zdroj podzemní užitkové vody. Nejbližším zdrojem pitné vody je vrt v prostoru místního střediska zemědělské výroby hluboký 96 m, s vydatností 5,5 l/s, s vyhlášeným ochranným pásmem. Tento zdroj vzhledem ke svému charakteru a hloubce vrtu nebyl v minulosti těžbou ovlivňován ani se jeho ovlivnění nepředpokládá.

- surovinové zdroje

Záměr svou podstatou znamená hospodárné využívání stávajících zdrojů stavebního kamene.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Lokalita disponuje kvalitním přírodním prostředím schopným rychlé regenerace. Tuto skutečnost signalizuje velmi rychlý nástup flóry a fauny na roztěžených plochách.

d) území historického, kulturního nebo archeologického významu

V lokalitě je vyžadováno ohlášení zásahu do terénu Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, nejsou zde však z dosavadní historie známy žádné archeologické  nálezy.

Památkami vyžadujícími ochranu z historického hlediska jsou č.2288 Socha Panny Marie, č.2289 Pieta, č.2290 Mezník při silnici, č.2291 Socha Bolestné Panny Marie a č.2291/1 Kostel sv. Jiří, z místních památek se s ochranou počítá u několika kapliček, chalup, Křížové cesty apod. Tyto památky nejsou situovány v místech, která by mohla být těžbou nebo realizací záměru ohrožena nebo negativně ovlivněna.

e) území hustě zalidněná

Lokalita není součástí hustě obydlených území.

f) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Lokalita není v současné době zatěžována nad únosnou mez a nevyskytují se zde pozůstatky starých zátěží.

C.II Charakteristika současného stavu životního

prostředí v lokalitě

C.II.1. Ovzduší

##### Klimatické poměry

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7,0oC, s maximem v červenci 16,8oC. Počet tropických dní (nad 30oC) dosahuje cca 5, počet letních dnů (nad 25oC) dosahuje 30/rok. Počet mrazových dnů (pod -0,1oC) dosahuje 129, počet arktických dnů (pod -10,0oC) je asi 2-3.

Průměrný úhrn srážek činí 830-840 mm, počet dnů se sněhovou pokrývkou je cca 75/rok, výška sněhové pokrývky dosahuje 25-30 cm.

Větrnou cirkulaci zajišťují především západní a severozápadní větry. Rozložení četnosti větru v jednotlivých směrech ukazuje podrobná větrná růžice zařazená v přílohách. Součtová větrná růžice je uvedena v následující tabulce:

Tab. č. 4 Větrná růžice území (Rychnov nad Kněžnou)

| m.s-1 | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calm | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 4,49 | 3,28 | 7,41 | 9,52 | 7,15 | 4,95 | 6,56 | 6,86 | 29,13 | 79,35 |
| 5,0 | 1,28 | 0,79 | 2,24 | 5,23 | 3,32 | 1,13 | 3,16 | 2,50 |  | 19,65 |
| 11,0 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,34 | 0,24 | 0,02 | 0,27 | 0,05 |  | 1,00 |
| Součet | 5,80 | 4,09 | 9,68 | 15,09 | 10,71 | 6,10 | 9,99 | 9,41 | 29,13 | 100,00 |

# Negativně se na provětrávání území projevuje terénní sníženina podél Javornického potoka, kde dochází k inverzním jevům.

C.II.2. Voda

a) povrchová voda

Zájmové území oblasti spadá do povodí Labe, dílčího povodí 1-02-01-074. Páteřní vodotečí je Javornický potok s plochou povodí 10,22 km2, do něhož jsou odváděny jeho Bezejmenným levostranným přítokem také důlní vody z předmětného lomu. Javornický potok pramení jižně Javornice a v Rychnově nad Kněžnou se vlévá  do Kněžné. Jsou do něj zaústěny meliorační svodnice z rozsáhlých zemědělských ploch, jejichž obhospodařování je hlavní příčinou jak znečištění dusíkatými látkami, tak vodní eroze a zanášení vodoteče usazeninami v mírnějších úsecích. Tok často vybřežuje. Kvalita v toku není pravidelně sledována, byla v minulosti stanovena na třídu II-III.

b) podzemní voda

Podzemní vody v území pocházejí ze systému puklin a mají zvýšený obsah manganu a železa.

V širším okolí se nachází zdroj podzemní vody s vydatností 5,5 l/s a s hloubkou více než 90 m, který slouží pro zásobování obce Javornice. V jeho ochranném pásmu 2b se nachází severozápadní část katastrálního území obce. Ochranné pásmo nezasahuje DP.

Část obytné zástavby obce využívá vlastní drobné zdroje vody.

C.II.3. Půda

Celková plocha zemědělské půdy v k.ú. Javornice činila v roce 1996 cca 1360 ha, z toho 830 ha orná a 470 ha luk a pastvin.

Půdy v území jsou bonitovány takřka výhradně jako pastviny.

Jednotky bonitních půdně ekologických jednotek (dále BPEJ) jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (dále HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).

Pro dotčenou oblast platí charakteristiky:

Klimatický region zájmové oblasti	  		7 (MT4 – mírně teplý, vlhký)

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek HPJ (dle vyhl.č. 546/2002 Sb)

(účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastnostmi charakterizovanými genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu):

HPJ			Charakteristika

| 29 převažující | Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry |
| --- | --- |
| 37 časté | Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách |
| 40 | Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici |
| 50 časté | Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření |
| 64 | Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité |

C.II.4. Geofaktory životního prostředí

Geomorfologie oblasti

Ložisko je součástí východní části západosudetské soustavy, jihozápadního předhůří Orlických hor, orlicko-kladské jednotky.

Geologie oblasti

Soustava byla patrně zformována v období assyntského a kaledonského vrásnění, s odezvami mladších orogenetických fází. Po ukončení saxonského vrásnění byla vlivem sekundárního výzdvihu denudací obnažena jádra horstev. Vlivem saxonských pohybů na tektonických liniích došlo postupně k zmlazení reliéfu a k bohatému morfologickému členění horstva.

Převážná část krystalinika podhůří Orlických hor je zakryta křídovými sedimenty, vzácné jsou výskyty kontinentálního permu. Z křídy je lokálně vyvinut cenoman v podobě denudačních trosek. Daleko častěji na krystalinikum dosedá přímo spodní turon. Směrem do nadloží bazální klastika přecházejí do spodnoturonských jílovců až slínovců s polohami jílovitých pískovců. Regionálně náleží tato formace komplexu „podorlické křídy“.

Saxonským vrásněním byl vyklenut dnešní horský hřeben, krystalinikum bylo roztříštěno v podélné kry a pokryvný křídový útvar se přizpůsobil tektonice podloží. Na severu a severovýchodě na obalovou sérii nasedá křídové souvrství, které je zastoupené světle šedými naokrovělými písčito-slínitými jílovci (opukami). Na jihu a jihovýchodě terén klesá a skalní podklad je zakryt sutěmi a aluviem.

Ložisko Javornice se řadí mezi ložiska plutonická, přesněji mezi ložiska granitoidního charakteru, dosud neznámého stáří předprvohorního až staroprvohorního.

Hydrogeologie

Z hlediska hydrogeologické spadá zájmové území do hydrogeologického rajónu 642 Krystalinikum Orlických hor.

Zastoupené horniny se vyznačují slabou puklinovou propustností, se zvýšenou propustností v  povrchové zóně navětrání a rozpukání. Vsáklý podíl atmosférických srážek prostupuje kvartérním zvětralinovým povrchem a stéká mělkou zónou navětrání podložních skalních hornin obvykle ve směru spádu terénu k místní erozní bázi.

Poddolovaná území, sesuvy

se v místě realizace záměru nenacházejí. Nejbližší sesuvná území se nacházejí severovýchodně od hranice DP mezi hranicí DP a obytnou zástavbou.

Eroze

Ani po provedení skrývky nebude území podléhat ve významném měřítku větrné nebo vodní erozi, což je dáno tvrdostí a malou rozpukaností horniny.

C.II.5. Fauna a flóra

Zájmové území DP spadá do Orlickohorského biogeografického regionu (1.69) - CULEK, M. a kol. (1995): Biogeografické členění České republiky. Zároveň území náleží do lesní oblasti 26 – Předhoří Orlických hor. Podle začlenění do lesních vegetačních stupňů jsou okolní lesní porosty zařazeny ve 4. bukovém – submontánním – vrchovinném vegetačním stupni.

Přestože území bylo až na jednu výjimku (350 m2) vyjmuta ze ZPF a PUPFL, je roztěžena pouze část území, která navíc při stagnaci těžby v uplynulých letech začala zarůstat pionýrskými dřevinami. V lomu vzniklo několik zcela rozdílných společenstev, u nichž různé podmínky přispěly k rozvoji rozdílných druhů jak rostlinných, tak živočišných. Tyto plochy byly v Plánu zajištění stanoveny takto:

U západní hranice DP se nachází plocha těžbou dosud nedotčených pastvin cca 1,8 ha. Na nich se nacházejí především společenstva trav.

U severní hranice DP zůstaly těžbou nedotčeny lesní porosty v ploše cca 2 ha, na nichž je nejrozvinutější formou stromové patro, v menší míře i patro křovinné.

V různém stupni vývoje se nachází na ploše již provedených skrývek, výsypkách a svazích těžebního prostoru náletový porost (cca 3 ha).

V prostoru průtočné jímky srážkových vod v severovýchodní části 3. etáže se nacházejí vlhkomilná společenstva (několik set metrů čtverečních).

Z výše uvedeného vyplývá značná různorodost prostředí. V lokalitě nebyl proveden biologický průzkum s ohledem na sněhovou pokrývku v době zpracování oznámení. Před zahájením těžby zajistí oznamovatel prověření území z hlediska výskytu ohrožených druhů flóry a fauny, a to zejména v prostoru vlhkomilných společenstev.

Z průzkumů, literatury a předchozích pochůzek v lokalitách v širším okolí se v území dotčeném těžbou očekává výskyt:

U trvalých travních porostů kulturní druhy trav, např. chrpina luční (Centaurea jacea s.Jacea prat.), jahodník obecný (Fragaria vesca), jetel luční (Trifolium pratense), jílek ozimý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel prostřední (Plantago media), kerblík lesní (Anthriscus silvestris), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), kostřava červená (Festuca rubra), kozí brada luční (Tragopogon pratensis), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice obecná (Poa trivialis), mrkev obecná (Daucus carota), ocún jesenní (Colchicum autumnale), ovsík vyvýšený (Arrhenantherum elatius), pýr plazivý (Elytrigia repens), řebříček obecný (Achillea millefolium), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), sedmikráska obecná (Bellis perennis), silenka nadmutá (Silene vulgaris), smolnička obecná (Viscaria vulgaris), srha říznačka, s.laločnatá (Dactylis glomerata), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovík kyselý (Rumex acetosa), šťovík menší (Rumex acetosella), svízel povázka (Galium mollugo), svízel syřišťový (Galium verum), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), vikev plotní (Vicia sepium).

V přechodném pásmu těžebního prostoru a trvalých trvaních porostů bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), hadinec obecný (Echium Bulhare), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chlupáček zední (Hieracium pilosella), chrastvec rolní (Knautia arvensis), jitrocel prostřední (Plantago media), krvavec menší (Poterium sanguisorba), lnice obecná (Linaria vulgaris), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), maceška rolní (Viola arvensis), mrkev obecná (Daucus carota), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), podběl lékařský (Tussilago farfara), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), pýr plazivý (Elytrigia repens), rozchodník velký (Sedum telephium ), růže šípková (Rosa canina), řebříček obecný (Achillea millefolium), silenka nadmutá (Silene vulgaris), svízel povázka (Galium mollugo), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), šťovík - kyseláč luční (Rumex acetosa s.Acetosa pr.), tolice srpovitá (Medicago falcata), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vratič obecný (Tanacetum vulgare), zvonek rozkladitý (Campanula patula).

Z dřevin jsou v území nejrozšířenější:

| Rubus fruticosus | ostružiník křovitý |
| --- | --- |
| Rosa canina | růže šípková |
| Betula pendula | bříza bělokorá |
| Salix caprea | vrba jíva |
| Acer pseudoplatanus | javor klen |
| Corylus avellana | líska obecná |

Z ruderálních druhů se v území nacházejí:

| Urtica dioica | kopřiva dvoudomá |
| --- | --- |
| Rumex obtusifolius | šťovík tupolistý |
| Cirsium oleraceum | pcháč zelinný |
| Cirsium arvense | pcháč rolní |
| Impatiens grandulifera | netýkavka žláznatá |

Z živočišných druhů nelze v území vyloučit výskyt druhů:

| skokan hnědý | (Rana temporaria) |
| --- | --- |
| ropucha obecná | (Bufo bufo) |
| zmije obecné | (Vipera berus) |
| ještěrky živorodé | (Lacerta vivipara) |
| užovky obojkové | (Natrix natrix) |
| káně lesní | (Buteo buteo) |
| poštolka obecná | (Falco tinnunculus) |
| drozd kvíčala | (Turdus pilaris) |
| kos černý | (Turdus merula) |
| pěnice pokřovní | (Sylvia curruca) |
| pěnkava obecná | (Fringilla coelebs) |
| rehek domácí | (Phoenicurus ochruros) |
| sojka obecná | (Garrulus glandarius) |
| stehlík obecný | (Carduelis carduelis) |
| sýkora modřinka | (Parus caeruleus) |
| vrána obecná | (Corvus corone) |
| puštík obecný | (Strix aluco) |
| ježek západní | (Erinaceus europaeus) |
| kuna lesní | (Martes martes) |
| prase divoké | (Sus scrofa) |
| srnec obecný | (Capreolus capreolus) |
| zajíc polní | (Lepus europaeus) |
| hlemýžď zahradní | (Helix pomatia) |
| čmelák | (Bombus spp.) |

Uvedený výčet je předpokladem, částečně ověřeným pozorováním při pochůzkách zástupců oznamovatele v terénu a osob obývajících budovu na okraji lomu, částečně vyplývajícím z lokalizace záměru, znalosti obdobných lokalit a podmínek rozvoje živočišných a rostlinných druhů.

Prověření výskytu ohrožených druhů bude podle požadavku orgánu ochrany přírody zajištěno před zahájením dalších těžebních prací v dobývacím prostoru.

V současné době nelze s jistotou vyloučit výskyt druhů flóry nebo fauny chráněných ve smyslu ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 3 (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. 2 (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů). Oznamovatel při všech prováděných terénních pracích zajistí potřebné přestěhování ohrožených druhů.

C.II.6. Územní systémy ekologické stability a významné krajinné prvky

Situování prvků ÚSES je zřejmé ze zákresu v konceptu územního plánu Javornice.

Nadregionální biokoridor probíhá severozápadně až jihozápadně od předmětné lokality v takové vzdálenosti, že nemůže být provozem záměru ovlivněn.

Lokální systém je situován severovýchodně od obytné zástavby Javornice a je jen částečně funkční.

V lokalitě těžby se nenachází žádné z biocenter místní nebo vyšší úrovně.

Celý lom Javornice je dle dostupných podkladů (koncept územního plánu) považován za jeden z prvků ÚSES pod pořadovým číslem 88 se stupněm stability 0-3, a to právě s ohledem na různorodost prostředí. Cituji:

„žulový lom v provozu, obnažené skalní stěny bez porostů, v SV cípu náletově na horním okraji BŘ, JŘ, OS, trnka, šípek, u stojaté vody na dně lomu skup. nálet ml. OL, JV svah k silnici se zbytky odvalu zarostlý náletovou zelení – BŘ, OS, JS, JÍ.“

Zásah do významných krajinných prvků podléhá souhlasu orgánu ochrany přírody. Je však třeba vzít v úvahu, že tento prvek vznikl právě těžební činností, a i když bude další těžbou odstraněn, vznikne obdobný prvek i po vytěžení ložiska. V době po ukončení bude naopak podstatně rozvinuta zejména mokřadní část, která bude obohacením lokality.

Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky

Záměr nebude situován v území chráněném podle zvláštních předpisů, ani nebude taková území ovlivňovat. Nejbližším chráněným územím je CHKO Orlické hory, jejíž hranice probíhá ve vzdálenosti cca 3,5 km od předmětného záměru.

C.II.B  Ostatní charakteristiky

Krajinný ráz

Lokalita lomu se nachází ve svahu Tomšova kopce s kótou 456 m n.m.. Terén prudce padá od SZ k JV směrem k údolnici Bezejmenného přítoku Javornického potoka.

Lom je pohledově ukryt prakticky ze všech stran terénními vyvýšeninami nebo lesními porosty a tento stav zůstane zachován.

Těžba bude probíhat se třemi těžebními řezy ve výškových úrovních od 440 m n.m. přes 416 m n.m. po 404 m n.m. a bude začleněna do úbočí kopce. Z výše položených lokalit v území bude v každém případě těžební jáma viditelná, avšak zásah do krajiny již byl realizován a další těžba bude jeho pokračováním. Ze současného stavu lomu je patrné rychlé začleňování do krajiny, které vedlo k tomu, že lom byl navržen za významný krajinný prvek.

Krajina v okolí záměru je typově přírodě blízká, přiměřeného měřítka. V blízkosti na ni navazuje obytná zástavba venkovského typu, situovaná podél údolnice Javornického potoka.

V krajině jsou zastoupeny prakticky všechny významné přírodní složky, od malých vodních ploch a vodotečí přes lesní porosty, pastviny po agrocenózy a lidská obydlí.

Charakter osídlení

Obec Javornice je převážně zemědělskou obcí s přibližně 1000 trvale žijících obyvatel. Obytná zástavba je roztroušena podél páteřní komunikace III/3195. Zástavba je obvykle jedno až dvoupodlažní, se zahradami vybíhajícími do volné krajiny.

Jiné charakteristiky životního prostředí

Nejsou uváděny.

Situování záměru ve vztahu k ÚPD

Obec Javornice nemá platný územní plán, záměr je však v souladu s územně plánovacími podklady. Vyjádření stavebního úřadu je zařazeno v přílohách oznámení.

D. Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní

prostředí  a odhad jejich významnosti

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo

Hluk

Zdravotní ovlivnění provozem v kamenolomu a u souvisejících činností mohou být posuzována jednak z hlediska pracovní hygieny, jednak z hlediska na obyvatele dotčených lokalit.

Za hluk jsou považovány zvuky nepříznivě ovlivňující pracovní nebo pobytovou pohodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, který obtěžuje nebo snižuje pracovní způsobilost, škodlivý hluk je ten, který ohrožuje zdraví svými sluchovými nebo mimosluchovými účinky. Účinky hluku mohou být až patologické (hluchota), avšak nejběžnějšími důsledky soustavného hluku jsou poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (běžný, vysokofrekvenční, hluk s výraznými tónovými složkami) je dána jeho kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí na ustálený, proměnný a impulzní.

Škodlivost hluku závisí na

- vlastnostech hluku (hladině akustického tlaku, kmitočtu, době působení),

- druhu činnosti člověka (tělesná nebo duševní práce, odpočinek, potřeba soustředění),

- odolnosti organismu a jeho přizpůsobení.

Kromě možného poškození sluchu (za bezpečnou se považuje hranice 80-85 dB(A)) může být organismus negativně ovlivněn zejména po stránce nervové (nervozita, bolesti hlavy, nesoustředěnost), což se projevuje při stálém hluku kolem 65 dB(A).

Při běžném provozu záměru bude stejně při stávajícím provozu lomu produkován hluk spojitý, stálý (v době provozu stacionárního zdroje úpravy kameniva) a spojitý proměnný (doprava). V době odstřelů je produkován hluk impulzní.

Pro záměr byla na základě známých vstupů (hlučnost úpravnické linky garantovaná výrobcem, měření hluku z jiných lokalit, intenzita dopravy na přilehlých komunikacích) zpracována hluková studie. Z vypočtené hlukové zátěže vyplývá, že hodnoty hladiny hluku budou u nejbližšího obytného objektu splněny.

Hluk pocházející z dopravy bude rovněž pod hranicí hygienického limitu. Celá doprava bude vedena mimo obytnou zástavbu s napojením na komunikaci nejdříve III/3191, dále na II/319, proto dopravou nebude obtěžována obytná zástavba obce Javornice.

Z hlediska zábrany šíření hluku má velký význam zeleň v okolí místa odstřelů i úpravny. Je dokázáno, že zeleň o šířce okolo 40 m pohltí až 25 dB. Zeleň působí protihlukově i svými kořeny, které zabraňují rezonanci v půdě a přenosu chvění na stavby a inženýrské sítě.

Z následující tabulky vyplývá nárůst hlukové zátěže v území, který je sice patrný a sluchově bude u nejbližších objektů zaznamenatelný, avšak je podlimitní. Kamenolom byl již v minulosti v lokalitě provozován a jeho hlukové vlivy jsou dostatečně známy.

Tab.č. 6  Hluk ze stacionárních zdrojů a dopravy

| PŘED ZAHÁJENÍM TĚZBY (DOPRAVA) |
| --- |
| Kontrolní bod | Přípustná hodnota | Vypočtená hodnota v referenčních bodech LAeq dB(A) |
|  |  | Den |
| 1 | 55 | 40,9 |
| 2 | 55 | 40,6 |
| 3 | 55 | 40,8 |
| 4 | 55 | 40,6 |
| PROVOZ KAMENOLOMU (DOPRAVA, STACIONÁRNÍ ZDROJE – TĚŽBA) |
|  |  | Doprava / stacionární zdroje / konečná hodnota |
| 1 | 55 | 53,1 / 29,6 / 53,2 |
| 2 | 55 | 40,9 / 22,6 / 40,9 |
| 3 | 55 | 47,3 / 25,9 / 47,4 |
| 4 | 55 | 53,0 / 32,8 / 53,1 |

Ochrana před impulzním hlukem v době odstřelu je zajištěna vzdáleností obytné zástavby od místa odstřelu . Zajištění ohroženého území v tzv. bezpečnostním okruhu je dáno výstražnými tabulemi a systémem hlídek a signálů upozorňujících na blížící se odstřel. Zajištění území probíhá od doby začátku manipulace s rozbuškami v lokalitě, takže nemůže dojít ani při náhodném výbuchu k ohrožení nepovolaných osob náhodně se v území vyskytujících.

Odstřely budou prováděny pracovníky, kteří jsou pro tyto účely plně vybaveni a vyškoleni. Odstřely budou ohlašovány výstražnými signály.

Dosah hlukové zátěže v území je patrný z následující tabulky:

Tab. č.7   Hluk z clonového odstřelu

| CLONOVÝ ODSTŘEL |
| --- |
| Kontrolní bod | Vypočtená hodnota v referenčních bodech LAeq dB(A) |
|  | Den |
| 1 | 51,2 |
| 2 | 50,9 |
| 3 | 50,6 |
| 4 | 51,0 |

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace přenesené na sedícího (nebezpečné frekvence jsou 2-6 Hz) nebo stojícího (nebezpečné frekvence jsou 4-12 Hz) pracovníka se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností, kinetózou). Místní vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji mohou při frekvenci do 30 Hz poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin, při frekvenci 20-400 Hz mohou vyvolat onemocnění cév s charakteristickým záchvatovitým bělením prstů (vazoneuróza). Vyvolávajícím faktorem je chlad. Frekvence nad 50 Hz mohou poškodit nervy. Vibrace přenášené zvláštním způsobem mohou poškodit páteř a hlavu.

Vibrace jsou u technologie používané v areálu tlumeny konstrukcí a pružným uložením.

Vliv vibrací z technologie mobilní úpravny na obyvatelstvo se s ohledem na vzdálenost neprojeví.

Seizmické účinky

Vliv seizmických účinků odstřelů byl v minulosti zkoumán měřením, k dispozici je znalecký posudek pro provádění trhacích prací. Ve zprávě o výsledku seismického měření (měření z r. 1990) byly stanoveny hodnoty maximálních náloží ve vzdálenosti 200 m od obytné zástavby Nc (celková nálož) 6500 kg trhaviny.

V rámci povolení POPD bude předložen Generel trhacích pracích velkého rozsahu. Při zahájení těžby budou hodnoty maximálních náloží prověřeny seismickým měřením a případně korigovány.

Tlaková vlna a rozlet kamene

Akustická tlaková vlna vzniká při výbuchu trhavinových náloží, zejména polouzavřených a přiložených, a šíří se nad terénem. Může podle síly náhlým zvýšením tlaku poškodit lidský organismus i stavby a zařízení v okolí. Účinek tlakové vlny je zvláštním případem dynamického namáhání a je ovlivněn velikostí nálože, způsobem jejího umístění, stupněm utěsnění, vzdáleností, terénem a atmosférickými podmínkami.

Negativní působení tlakové vlny na obyvatelstvo nebo objekty budou omezeny vhodnou volbou náloží.

Rozlet kamene v lokalitě je reálnou hrozbou a v minulosti se stalou příčinou poškození střechy blízkého obytného domu. Po korekci náloží se již podobná nehoda neopakovala.

Prašnost

Prostředí v kamenolomu je obvykle charakterizováno produkcí prachu, který je polydisperzní, tj. obsahuje částice různé velikosti. Ty v závislosti na hmotnosti dříve či později sedimentují. Část prachu je tzv. respirabilní, tj. může docházet k jeho vdechnutí. Podle složení prachu může u osob vystavených jeho pravidelnému působení docházet ke vzniku prostého zaprášení plic, případně podráždění, alergizaci, zhoršování astmatu apod. (v případě částic bez nebo jen s malým chemickým působením) nebo k fibrogennímu působení. Jedná se o onemocnění charakterizované tvorbou nevzdušné tkáně v plicích, čímž se omezuje účinná plocha dýchacího orgánu s následným poškozením srdce. Příčinou tohoto onemocnění u kamenných prachů je zejména obsah volného krystalického oxidu křemičitého v částicích o velikosti kolem 0,005 mm, které se nezachytí v horních cestách dýchacích.

Minimalizace možnosti poškození zdraví personálu i obyvatelstva bude zajištěno použitím maximálně možných opatření při úpravě kameniva (zkrápění komunikací a ploch, mlžení, zakrytování kritických míst apod.). Plnění depozičního limitu na okraji pozemku lomu bude v souladu s platnou legislativou ověřeno měřením.

Sekundární prašnost kolem komunikací a manipulačních ploch je obtížně vyčíslitelná, vzhledem k tvrdosti a malé prašnosti horniny nebude působit větší problémy. Doprava bude vedena v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.

Obyvatelstvo nebude účinkům prašnosti vystavováno nad míru danou imisními limity. Pro záměr byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí jak imise prachových části PM10, tak imise škodlivin ze spalování pohonných hmot při dopravě a pohybu mechanismů a vozidel v lomu. Výsledky rozptylové studie budou komentovány dále v oddílu o vlivu na ovzduší.

Zplodiny ze spalování pohonných hmot

Intenzita průjezdů nákladních vozidel je v porovnání se zatíženými komunikacemi v území nízká, proto zplodiny ze spalovacích motorů nepředstavují pro obyvatelstvo žádné riziko. Výsledky výpočtu celkových ročních emisí znečišťujících látek prokazují poměrně nízké hodnoty. Doprava kameniva bude vedena mimo obytné území Javornice.

Záměr bude mít v porovnání se stávajícím stavem vliv na zvýšení intenzity dopravy. Emise z dopravy však nebudou mít dosah k obytné zástavbě, která je situována v dostatečné odstupové vzdálenosti od komunikace.

Povýbuchové zplodiny

Nejnebezpečnější složkou povýbuchových zplodin jsou oxidy dusíku, obsažené ve zplodinách asi v 0,02%. Příznaky otravy se mohou projevit i po několika hodinách bolestmi hlavy, závratěmi a mdlobou. Začínají drážděním ke kašli, které na čerstvém vzduchu brzy mizí, avšak zejména při spojitosti s námahou se pak může projevit až po 10-30 hodinách. Chronické působení se projevuje záněty průdušek.

Další nebezpečnou složkou je CO ve výši 0,1%. Ten způsobuje blokádu krevního barviva, odchylky ve vyšší nervové činnosti, dušení, při akutním působení bolesti hlavy, bušení srdce až bezvědomí a smrt podle koncentrace CO v ovzduší. Chronické účinky nejsou známy.

Mezi ostatní škodlivé látky patří podle typu používaných plastických trhavin nitroestery – nitroglycerin a nitroglykol (při akutních účincích se projevují prudké bolestí hlavy, bušením srdce, zčervenáním, tlakem, ovlivněním krevního oběhu a zvracením, cyanózou a malátností, avšak je možno si na ně navyknout i při vysokých koncentracích bez subjektivních potíží). Všechny toxické složky povýbuchových zplodin jsou závislé i na způsobu skladování trhavin a hloubce vrtů pro jejich uložení a jejich hutnění. Obecně platí, že čím lépe je využita energie trhaviny, tím menší množství toxických zplodin se uvolňuje do ovzduší.

Zplodiny po výbuchu jsou po dobu několika hodin navázány na horninu a postupně se z ní vydělují. Proto je třeba nechat rubaninu „odvětrat“ a teprve poté s ní dále manipulovat. Je však třeba konstatovat, že koncentrace zplodin jsou již ve vzdálenosti cca 20 m od místa odstřelu zanedbatelné a neprojevují se zde žádné vlivy na lidský organismus. Za hranicemi dobývacího prostoru pak nejsou jejich vlivy vůbec zaznamenatelné.

Přesné složení povýbuchových zplodin je závislé na druhu a typu trhaviny a může se odstřel od odstřelu lišit. Dosah těchto emisí je krátkodobý a malého rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky

Realizace záměru bude mít pozitivní sociální důsledky ve vytvoření nových pracovních příležitostí pro několik zaměstnanců. Ekonomické důsledky pro oznamovatele i pro obec, na jejímž katastru bude záměr realizován, se předpokládají pozitivní.

Narušení faktoru pohody

Provoz kamenolomu je obvykle alespoň částí obyvatelstva vnímán jako rušivý. Za základní negativně působící faktor narušení pohody je považována doprava kameniva a hluk z úpravy kameniva. Oba faktory jsou u předmětného záměru utlumovány využíváním komunikací mimo zastavěná území obcí, ponecháním ochranné zeleně mezi zástavbou a místem těžby, využíváním zkrápění,  tlakového mlžení, zakrytování dopravních cest apod.

Doprava nebude příčinou snížení bezpečnosti pohybu chodců nebo cyklistů  v území.

Vlivy na obyvatelstvo jsou přes určité zhoršení pobytových podmínek v nejbližším okolí lomu charakterizovány jako únosné a podlimitní, neohrožující zdraví nebo pohodu obyvatelstva. Ke vzdálenější zástavbě obce nebude vliv těžby dosahovat.

D.I.2  Vlivy na ovzduší a klima

Pro zhodnocení vlivu na imisní situaci v území byla zpracována rozptylová studie, v níž je dosah vlivu záměru a dopravy s ním související zakreslen formou izolinií znázorňujících koncentrace znečišťujících látek.

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době není kamenolom provozován a neexistuje zde tedy zdroj emisí, musí nutně při zprovoznění kamenolomu dojít ke zhoršení stávajícího stavu ovzduší v blízkosti lomu.

Rozptylová situace byla hodnocena v okolí kamenolomu Javornice na území 1 600 x 1 600 m. Výpočtem zde byly zjištěny předpokládané maximální denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 2,94 až 68,76 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí  0,015 až 2,163 µg.m-3. U maximálních hodinových koncentrací imisí oxidu dusičitého (NO2) jsou očekávány hodnoty v rozmezí 0,27 až 5,70 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací v rozmezí 0,002 až 0,154  µg.m-3.

Průměrná roční koncentrace imisí oxidů dusíku (NOx) byla vypočtena v rozmezí 0,011 až 1,485 µg.m-3.

Průměrná roční koncentrace imisí benzenu byla stanovena na 0,00003 až 0,00463 µg.m-3.

Maximální zjištěné koncentrace znečišťujících látek jsou uvedeny v souhrnu v následující tabulce s porovnáním s imisními limity:

|  | Tab. č. 8 Imisní koncentrace škodlivin zjištěné výpočtem Suspendované částice (PM10) |
| --- | --- |
|  | Imisní hodnoty | Maximální denní koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 2,94 | 50 |
|  | maximální | 68,76 |  |
|  | Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 0,015 | 40 |
|  | maximální | 2,163 |  |
|  | Oxid dusičitý (NO2) |
|  | Imisní hodnoty | Maximální hodinová koncentrace | Imisní limit |
|  |  | g/m3 |
|  | minimální | 0,27 | 200 |
|  | maximální | 5,70 |  |
|  | Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 0,002 | 40 |
|  | maximální | 0,154 |  |
|  | Oxidy dusíku (NOx) |
|  | Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 0,011 | 30 |
|  | maximální | 1,485 |  |
|  | Benzen |
|  | Imisní hodnoty | Průměrné roční koncentrace | Imisní limit |
|  |  | µg/m3 |
|  | minimální | 0,00003 | 5 |
|  | maximální | 0,00463 |  |

Rozptylová studie výpočtem prokázala, že imisní limity ze sledovaných zdrojů (těžba kamene a silniční doprava) budou na sledovaném území splněny pro oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), benzen a průměrné roční koncentrace suspendovaných částic (PM10). Překročen bude limit průměrné denní koncentrace suspendovaných částic (PM10) v místě vlastního kamenolomu. V místě trvalé obytné zástavby Javornice bude i tento imisní limit splněn.

# Na základě Programu ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje, jehož součástí je příloha J – Znečišťování ovzduší v Královéhradeckém kraji, a výsledků imisních měření v okresu Rychnov nad Kněžnou je proveden odborný odhad imisního znečištění stávajícího stavu (imisní pozadí lokality Javornice a okolí pro rok 2004 - rok bez provozu těžby kamene) :

# - suspendované částice (PM10) - průměrné denní koncentrace < 35 µg/m3  a roční < 25 µg/m3

# - oxid dusičitý (NO2) - průměrné hodinové koncentrace < 35 µg/m3a roční < 1,2 µg/m3

- oxidy dusíku (NOx) - průměrné roční koncentrace < 3 µg/m3

- benzen - průměrné roční koncentrace < 0,4 µg/m3

Maximální nárůst imisní koncentrace v důsledku realizace těžba kamene v Kamenolomu Javornice bude u imisí v místě trvalé obytné zástavby Javornice ve výši :

# - suspendované částice (PM10) - průměrné denní koncentrace 15 µg/m3a roční 0,15 µg/m3

# - oxid dusičitý (NO2) - průměrné hodinové koncentrace 1,5 µg/m3a roční 0,02 µg/m3

- oxidy dusíku (NOx) - průměrné roční koncentrace 0,15 µg/m3

- benzen - průměrné roční koncentrace 0,0004 µg/m3

Při započtení imisních koncentrací (imisní pozadí roku 2004) a imisních koncentrací z realizace těžba kamene v Kamenolomu Javornice budou výsledné imisní koncentrace škodlivin :

# - suspendované částice (PM10) - průměrné denní koncentrace 50 µg/m3 a roční 25,15 µg/m3

# - oxid dusičitý (NO2) - průměrné hodinové koncentrace 36,5 µg/m3 a roční 1,22 µg/m3

- oxidy dusíku (NOx) - průměrné roční koncentrace 3,15 µg/m3

- benzen - průměrné roční koncentrace 0,4004 µg/m3.

Klima

Významné velkoplošné ovlivnění klimatu v území vlivem záměru nenastane.

Mírné ovlivnění je možno očekávat ve změnách hodnot výparu vody nejdříve vlivem odtěžení stávajícího mokřadu, a následně pak opět po ukončení těžby, kdy vznikne na dně lomu bezodtoká vodní plocha, jejíž zavodnění bude závislé výhradně na srážkách. Tyto vlivy neprojeví do vzdálenosti přesahující desítky až stovku metrů a budou po ukončení těžby působit spíše pozitivně na rozvoj vlhkomilné flóry a fauny.

V  podmínkách ČR se roční výpar pohybuje kolem 600-900 mm, z čehož 75% připadá na období mezi květnem a říjnem. Za den může v období sucha činit výpar až 12 mm a za 1 hodinu až 1 mm.

Výpar půdy v letním období činí asi 2-5 mm za den, přičemž větší výpar než holá půda má půda krytá porostem, u níž se na zvýšení výparu podílí transpirace rostlin (asi 20-100 m3/den/ha). Při odlesnění a skrytí stávajících porostlých pozemků dojde k obdobnému jevu kolísání vzdušné vlhkosti na ploše nepřesahující plochu těžby.

# Záměr nebude mít významný vliv na klima v širším území, na kvalitě ovzduší se mírně negativně projeví vliv produkce emisí, zejména prachových částic.

D.I.3. Vlivy na vodu

a) vliv na charakter odvodnění oblasti

Odlesněním území a provedením skrývek dojde ke změně režimu povrchových důlních vod v oblasti ohraničené DP. Odtok srážkových vod z území se částečně zrychlí zejména v místě stěn etáží, v místě deponií skrývek a vytěžené suroviny zůstane beze změn nebo se naopak proti stávajícímu stavu mírně zpomalí vlivem zasakování. Tento stav bude přechodný do doby vytěžení ložiska na úroveň dna první etáže, kdy vznikne na dně kamenolomu malá vodní plocha. Tento vliv bude stálý, i když z hlediska širších územních vztahů málo významný.

Z lomu odtékají a i po realizaci záměru budou nadále odtékat takřka výhradně vody srážkové. V současné době je odvodnění lomu gravitační. Při zahloubení nového 3. těžebního řezu na výškovou úroveň 403 m n.m. bude báze této etáže bezodtokou částí lomu.  Z ní bude nutno důlní vody řízeně odčerpávat a po ukončení těžby zde vznikne malá vodní plocha, jejíž hloubka a plocha bude záviset na množství srážek. To však bude současně pojistkou proti nadměrnému zvýšení hladiny vody v místních vodotečích, neboť dno etáže bude sloužit jako záchytná jímka.

b) vliv na jakost a vydatnost podzemních vod

Vliv záměru na jakost a vydatnost podzemních vod bude minimální a bude spočívat pouze v odběru podzemní vody pro sociální účely a (v malém měřítku) pro zkrápění technologie.

Jak již bylo řečeno, podzemní vody v lomu je s výjimkou uvedeného zdroje pouze puklinového charakteru. Pravděpodobnost narušení vydatnosti zdrojů v oblasti je statisticky minimální, neboť významné zdroje v území jsou jiného původu.

c) vlivy na povrchové vody

Povrchové vody v území budou v konečné fázi ovlivněny především vznikem nové malé vodní plochy. Tento vliv bude stálý a je nevratný, z hlediska působení je možno ho považovat za vliv neutrální až mírně pozitivní.

Dosavadní výsledky rozborů odváděných vod neprokázaly nadlimitní znečišťování povrchových vod odtokem důlních vod z lomu.

Riziko havárií bylo řešeno v předchozích oddílech. Pro nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu zákona o vodách (č. 254/2001 Sb., v platném znění) bude  zpracován a předložen ke schválení havarijní řád.

Vlivy na vody jsou svým rozsahem a významem malé, zčásti časově omezené na dobu hornické činnosti v lomu, zčásti nevratné a stálé. Zdroje vody jsou pro účely záměru dostatečné. Zdroje vody v širší oblasti nebudou žádným způsobem ovlivněny.

D.I.4. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

a) vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Po dobu hornické činnosti se způsob využívání půdy změní. Kromě 350 m2 je celá plocha DP vyjmuta ze zemědělského i lesního půdního fondu, ke dni zpracování oznámení však dosud není celá plocha odlesněna a skryta. Z tohoto pohledu dojde v průběhu těžby ke změně užívání pozemků na hornickou činnost.

V konečném stadiu bude celý dobývací prostor rekultivován a po ukončení biologické části rekultivace se způsob užívání ploch částečně vrátí k současné situaci. Odlišný způsob využívání bude mít dno lomové jámy, které bude vodní plochou, a závěrné svahy, které zůstanou bez porostu.

b) znečištění půdy

Záměr nebude mít vliv na obsah škodlivých látek v půdě v okolí. Kamenivo je přírodninou a nebude tedy znečišťovat pozemky v DP.

Možnost znečištění půdy nebo horninového prostředí ropnou havárií byla již komentována. U oznamovaného záměru k ní může dojít výhradně z dopravy nebo pohybu mobilních mechanismů. Povrch lomu bude průběžně odtěžován, což zamezí hromadí škodlivin. Případné úkapy ropných látek budou průběžně sanovány.

c) vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

Místní topografie bude jako u každé povrchové těžby ovlivněna, u daného záměru bude toto ovlivnění nevratné. Dojde k odtěžení části kopce, míra snížení je různá podle konkrétního místa a je možno ji vyčíst z mapových příloh dokumentace. Po ukončení biologické části rekultivace bude tento vliv pohledově málo patrný.

Stabilita horninového prostředí bude zajištěna dodržováním sklonu těžebních stěn a závěrných svahů.

Vliv na erozi půdy bude patrný pouze v krátké době po skrytí svrchních vrstev. Vlastní těžený materiál je dostatečně odolný proti vlivům, zvýšená vodní nebo větrná eroze horninového prostředí nenastane. Po ukončení hornické činnosti v území nebude eroze ve významném měřítku nastávat.

d) vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Záměr je určen k využívání horninového prostředí a nerostných zdrojů.

e) vliv na chráněné části přírody

Vliv záměru na chráněné části přírody nenastane.

f) vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vlivy v důsledku ukládání odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. nenastanou. Produkované netěžební odpady budou odváženy k využití nebo odstranění oprávněnou osobou mimo lokalitu. Množství těchto odpadů nepřesáhne stovky kilogramů ročně, bude se jednat zejména o odpady z údržby strojního vybavení. Tyto odpady budou produkovány a skladovány mimo dobývací prostor.

D.I.5. Vlivy na flóru a faunu

S realizací záměru souvisí kácení zeleně a zásah do lesních a lučních společenstev. Má-li být ložisko hospodárně vytěženo, jak to předpokládal i Plán zajištění schválený dotčený orgány státní správy, nelze tento zásah žádným způsobem omezit. Při zásazích do této složky životního prostředí zajistí oznamovat maximální šetrnost ke všem zjištěným významným nebo ohroženým druhům. Zajistí transfer u těch jedinců, u nichž to bude možné a žádoucí. Přemístění se předpokládá zejména při případném výskytu obojživelníků, a to do okolí jímky na přítoku Javornického potoka.

Záměr je navrhován tak, aby nedocházelo k zásahům za hranicí DP. Negativní vliv způsobený kácením zeleně a skrytím stávajících pozemků pastvin je částečně vratný. K návratu dojde po ukončení biologické části rekultivace, kdy se místní druhy dřevin a bylin náletem rozšíří i do prostoru lomu. Vodní plocha na dně lomu přinese rozvoj vlhkomilných druhů flóry i fauny. Za klidnou mělkou vodní plochou se stáhnou zejména obojživelníci včetně případně se vyskytující ohrožené ropuchy obecné a skokanů, skalní plochy bez porostů budou teritoriem zmije, v kombinaci s vlhkým prostředím na dně lomu i užovek.

Vliv záměru na flóru a faunu bude tak jak negativní (zejména v počátečné fázi těžby), tak v pozitivní ve fázi ukončení záměru.

Vlivy na chráněné části přírody nenastanou. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy budou v počáteční fázi negativní, v konečné fázi se projeví pozitivně diverzifikací druhů vlivem vytvoření několika zcela odlišných stanovišť.

V celkovém úhrnu je možno tyto vlivy považovat v území za únosné.

D.I.6 Vlivy na ekosystémy a na prvky územních systémů ekologické stability

Územní systémy ekologické stability v zájmovém území bezprostředně nenavazují na oblast lomu. Jsou charakterizovány lokálními tahy probíhajícími mimo dobývací prostor a nebudou záměrem dotčeny.

Vlastní lom je konceptem územního plánu obce Javornice navržen jako prvek ÚSES. Toto zařazení je možno po ukončení těžby akceptovat a považovat ho za vhodné s ohledem na značné množství druhů, které zde mohou při vzniku odlišných stanovišť existovat v těsné blízkosti.

Ovlivnění vzdálenějších prvků – zejména systémů vyšších hierarchických stupňů, které jsou jednotným ekologickým systémem, nelze očekávat.

Vlivy na ekosystémy a systémy ekologické stability nenastanou.

Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy

nenastanou.

Poškození a ztráta geologických a paleontologických památek

se vzhledem k absenci jakýchkoliv nálezů a zmínek o nich v dotčeném území neočekává. V případě zjištění výskytu archeologických nálezů budou informovány příslušné orgány a zahájeny příslušné práce pro jejich zachování.

D.I.7 Vlivy na antropogenní systémy

Vlivy na antropogenní systémy nenastanou. Těžba včetně dopravy je situována mimo obytné území.

Oznamovatel dohlédne v rámci svého provozu na plnění vozidel v souladu s pravidly silničního provozu, čímž se omezí případná druhotná prašnost vznikající jako důsledek přeplnění ložných ploch vozidel a následného úsypu přepravovaného materiálu a poškozování komunikací přetěžovanými vozidly.

Kontrola dodržování rychlosti při průjezdu po veřejných komunikacích je v kompetenci Policie ČR, údržba vozovek v kompetenci Správy a údržby silnic.

D.I.8 Vliv na strukturu a funkční využití území

Lokalita je svým zařazením v územním plánu určena pro těžbu nerostů. Velikost lomu nemá zásadní význam pro strukturu území a je pohledově ukryt za porosty nacházejícími se podél hranic DP.

Funkční využití území se proti současnému stavu po dobu hornické činnosti v území změní, po jejím ukončení se zčásti vrátí k současnému stavu.

Vlivy na rekreační využití krajiny

nenastanou.

Všechny vlivy na antropogenní systémy lze hodnotit jako málo významné.

D.I.9 Ostatní vlivy

##### Biologické vlivy

Oznamovaný záměr nebude zdrojem biologických vlivů na okolí.

Vliv hluku a záření

Negativní vliv hluku byl již podrobně komentován v předchozích oddílech jako podlimitní, omezený na vlastní dobývací prostor. Antropogenní systémy budou hlukem ovlivňovány pod míru danou hygienickými předpisy i pod míru danou požadavky na pobytovou pohodu. Největší hlukové ovlivnění s sebou přinese doprava, nicméně i hluk z dopravy se očekává podlimitní vzhledem k tomu, že doprava bude vedena mimo obytnou část obce.

Hluková zátěž ve vybraných referenčních bodech bude v případě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví změřena.

Veškeré hlukové vlivy ustanou s ukončením činnosti v lokalitě bez druhotných negativních následků.

Záměr nebude zdrojem záření.

Velkoplošné vlivy

Dobývací prostor vzhledem ke svému rozsahu nebude vykazovat velkoplošné vlivy.

Vliv na dopravu

Záměr bude mít v porovnání se stávajícím stavem vliv na zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích. Komunikační systémy v území jsou pro tento účel dostatečné, takže doprava kameniva nebude působit dopravní problémy v území.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Záměr si nevyžádá žádné navazující stavby a činnosti.

Rozvoj navazující infrastruktury

Realizace záměru nevyvolá výstavbu navazující infrastruktury nad stávající rámec.

Vliv na estetické kvality území

Vzhledem k situování záměru do roztěženého lomu a k jeho pohledovému oddělení od obytné zástavby nebude vliv na estetické kvality území zásadní. Po ukončení těžby v území dojde k plnému začlenění území do okolních struktur.

## D.II Rozsah vlivů

Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích oddílech.

Synergické působení vlivů v území nenastane.

Rozsah většiny vlivů nepřesáhne hranice dobývacího prostoru a jeho nejbližšího okolí. Vlivy na obyvatelstvo se projeví v malé míře u nejbližších obytných objektů, budou však podlimitní a nebudou negativně ovlivňovat zdravotní stav obyvatelstva a jeho pobytovou pohodu.

D.III Možnost přeshraničních vlivů

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vlivy nenastanou.

D.IV 	Charakteristika opatření k prevenci, 	vyloučení, 	snížení, popřípadě kompenzaci účinků na životní 	prostředí

a) územně plánovací opatření

Obec Javornice nemá schválen územní plán. Při jeho zpracovávání bude realizace záměru zohledněna, jako tomu již bylo u konceptu územního plánu (viz mapové přílohy).

b) technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru

- zajistit souhlas k odběru podzemních vod ze zdroje užitkové vody

- aktualizovat povolení k vypouštění důlních vod

- zajistit potřebný souhlas k vynětí pozemku z PUPFL

- prověřit možnost výskytu ohrožených druhů flóry a fauny v území a jejich případný transfer v souladu s pokyny orgánu ochrany přírody

c) technická a technologická opatření ve fázi realizace záměru

- dodržovat důsledně podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací

- zajistit měření hluku v referenčních bodech stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví, bude-li tak stanoveno

- pro minimalizaci vlivů na životní prostředí udržovat veškeré technické zařízení v dobrém technickém stavu, zkrápěním vnitřních komunikací a expedice kameniva a nepřetěžováním vozidel omezit primární i druhotnou prašnost v lokalitě úpravy i na komunikacích po trase přepravy vstupů i hotových výrobků

- pravidelně sledovat kvalitu kameniva včetně obsahu radioaktivity

- zpracovat havarijní plán z hlediska ochrany vod a provozní řád odvádění důlních vod

- důsledně kontrolovat všechna riziková místa a neprodleně odstraňovat vzniklé úkapy závadných látek

- sledovat kvalitu vody vypouštěné do vodoteče v souladu s rozhodnutím o povolení k vypouštění vod

d) technická a technologická opatření ve fázi ukončení záměru

- demontovat veškerá zařízení a mobilní stavby, těžební prostor sanovat a rekultivovat v souladu se schváleným plánem rekultivace

- kompenzační opatření

Kompenzační opatření nebyla stanovena a nejeví se jako potřebná.

D.V 	Charakteristika nedostatků ve znalostech a 	neurčitosti, které se vyskytly při zpracování 	dokumentace

Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou v dostatečném rozsahu známy potřebné podklady.

Nedostatkem ve znalostech je dosud neprověřený výskyt možných ohrožených druhů v lokalitě. Tato neznalost bude odstraněna před zahájením těžby.

D.VI    Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Dokumentace byla zpracována na základě :

- pochůzky na místě samém,

- Konceptu územního plánu obce Javornice, URBAPLAN spol. s r.o., 1997

- Dokumentace POPD, zpracované Báňským inženýringem Olomouc, 2005

- údajů Katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy,

- podkladů o evidenci odpadů,  evidenci spotřeby el. energie, paliv, pohonných hmot a dalších vstupů za uplynulé období dostupných u obdobných záměrů oznamovatele za rok 2004,

- Zprávy o výsledcích měření otřesů a účinků tlak.vln v okolí lomu Javornice, Ing. Ladislav Soukup, 1990,

- platné legislativy v oblasti životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce a požární ochrany,

- Ochrana životního prostředí, Pech, Bláhová, Dirner, VŠB Ostrava, 1997,

- Ekologie, Smolík, Kincl, Krpeš, VŠB Ostrava, 1994

- Životní prostředí, M. Herčík, VŠB, 1998

- Údajů Českého hydrometeorologického ústavu, Praha,

- Květena České republiky, Slavík, Hejný, ACADEMIA, Praha 1997

E. Porovnání variant řešení záměru

Vlastní záměr je zpracován invariantně jak co do umístění, tak co do provedení projektu. Omezené prostorové dispozice ložiska a typovost zařízení neumožňují záměr situovat jinak.

Porovnání s nulovou variantou v daném případě není relevantní, neboť stávající stav je pouze přerušením dříve schválené hornické činnosti v území. Ve schváleném Plánu zajištění i ve vyjádřeních k němu vydaných se s další těžbou v území počítá.

F. Doplňující údaje

Další doplňující údaje nejsou uváděny.

G	Všeobecně srozumitelné Shrnutí netechnického 	charakteru

Oznamovatel, kterým jsou Českomoravské štěrkovny, a.s. se sídlem v Mokré, hodlá ve schváleném dobývacím prostoru nacházejícím se v katastru obce Javornice pokračovat v těžbě stavebního kamene.

V lomu se předpokládá roční těžba průměrně cca 120 000 tun drceného kameniva, při zvýšené potřebě v regionu na základě požadavků odběratelů 200.000 t.

Těžba bude prováděna clonovými odstřely, kterých bude podle tonáže odstřelu 8-12 za rok. Tonáž odstřelů je přitom závislá na vzdálenosti místa odstřelu od obytné zástavby, tedy čím blíže k obytné zástavbě, tím nižší je tonáž výbušnin. Z rozvalu bude surovina dobývána povrchovým dobývacím strojem, např. kolovým nakladačem, popř. bagrem s pohonem dieselovým, případně elektrickým. Pro drcení a třídění kameniva bude využívána mobilní úpravnická linka (soustava drtiče a třídičů s různou velikostí ok), která bude pracovat nárazově (vždy po dobu 2-6 týdnů) a pak bude odvezena k využití v jiné lokalitě. Skládkování hotových výrobků bude řešeno dle frakcí na zemních skládkách, jejich nakládání kolovým nakladačem a odvoz  dopravními prostředky odběratelů. Doprava bude směřovat z lomového dopravního systému na místní komunikaci III. třídy a bude vedena mimo obytnou zástavbu Javornice dále ke komunikaci II. třídy.

Těžba bude probíhat na pozemcích, které jsou po stránce majetkoprávní vypořádány. Pozemky jsou až na jeden pozemek s výměrou cca 350 m2 zařazeny jako ostatní plocha.

Ložisko bude rozfáráno čtyřmi etážemi se základnou na těchto výškových úrovních:

1. těžební řez     - 439 - 441 m n.m.

2. těžební řez     - 430 - 433 m n.m.

3. těžební řez     - 415 - 417 m n.m.

4. těžební řez     - 403 - 404 m n.m.

Pro práci strojů a osob budou vybudovány pracovní plošiny (bermy) se šířkou cca 25 m. Pro přístup k těžebním řezům budou využívány stávající i nové lomové cesty se zpevněným povrchem.

Lom bude odvodňován stávajícím způsobem, tj. přes průtočnou jímku a dále propustkem pod komunikací III. třídy do Bezejmenného přítoku Javornického potoka. Kontrola kvality vody bude sledována rozbory. Po vytěžení ložiska vznikne na dně lomu malá mělká vodní plocha, jejíž velikost a hloubka bude záviset výhradně na srážkách, neboť jiné zdroje vody v lomu jsou takřka zanedbatelné.

Obsluha v počtu 3-5 pracovníků bude využívat stávající administrativní budovu s kanceláří, šatnami a sociálním zařízením a nově umístěnou mobilní stavební buňku u expedice kameniva z lomu. Tyto objekty budou vytápěny elektřinou, případně administrativní budova může být dotápěna kamny na pevná paliva.

Pro ukončení těžby bude stanoven postup utváření lomových stěn a výsypek do bezpečného sklonu a následný postup návratu přírodních společenstev do přírodě blízkého stavu. Po ukončení sanace vznikne v prostoru lomu několik různých společenstev v závislosti na typu stanoviště (holá skála, lesní porosty, vodní plocha, travní společenstva).

Těžba v lomu bude ukončena podle odbytu v roce 2025-2030.

Vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo je možno stručně shrnout takto:

| Oblast ovlivnění | Způsob ovlivnění |
| --- | --- |
| Obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů | pozitivně se projeví vznik nových pracovních míst, příspěvek do rozpočtu obce, mírně negativně se projeví zvýšení hluku u nejbližších obytných objektů, které bude ale pod hlukovým limitem. |
| Ovzduší a klima | klima bude ovlivněno mírně sníženým výparem vody z povrchu, negativní vliv dopravy a emisí prachu se bude nacházet mimo obytné území |
| Hluková situace | V území se projeví mírný nárůst hluku, hlukové vlivy u obytného objektu budou podlimitní, v okolí lomu budou odstíněny pásem zeleně |
| Povrchové a podzemní vody | součástí záměru je odběr podzemní vody malého rozsahu, zdroje v území jsou jiného původu a nebudou těžbou ovlivněny, mírně se zrychlí odtok vody z území lomu, kvalita vody ve vodoteči nebude negativně ovlivněna, vznikne malá mělká vodní plocha na dně lomu z dešťových vod |
| Půda | záměr má zanedbatelný vliv na zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa (350 m2), znečištění půdy nenastane |
| Horninové prostředí a přírodní zdroje | záměr je určen k využití suroviny vytěžené z přírodního zdroje stavebního kamene |
| Fauna a flóra a ekosystémy | Realizace záměru bude vyžadovat kácení lesních porostů, po ukončení těžby v území se však volné pozemky opět zalesní a flóra i fauna vlivem různých stanovišť bude obohacena o nové druhy |
| Krajina | záměr je pohledově skryt z většiny, vliv na vzhled krajiny nenastane |
| Hmotný majetek a kulturní památky | záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky |
| Narušení faktorů pohody | záměr nebude mít negativní vlivy na pobytovou pohodu obyvatelstva |
| Zdravotní rizika | záměr není nositelem zdravotních rizik |

Závěr

Navrhovaný záměr je při dodržování stanovených technologických postupů a dodržení podmínek daných dotčenými orgány v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.

Pro eliminaci a snížení případných negativních vlivů bude oznamovatel průběžně provádět nápravná opatření.

Záměr je možno doporučit k realizaci.

Opava, 15.3.2005

……………………………………..

Oznámení zpracovala:    			Ing. Pavla Žídková, oprávněná osoba dle 							z.č.100/2001 Sb. č.j. 4094/435/OPVŽP/95 ze 						dne 13.6.1995, Polní 293,

747 62 Mokré Lazce,

tel., zázn, fax: 553 716 960, mobil 777 807 191

e-mail: pavlazidkova@quick.cz

Na zpracování oznámení se podíleli:

Ing. Jarmila Paciorková, Havířov – hluk

Havířov, Selská 43, tel. 602 749 482

Ing. Petr Fiedler, Háj ve Slezsku - ovzduší

tel. 728 070 266