Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

ÚPRAVA PARKOVACÍCH PLOCH S LETNÍM VYUŽITÍM PRO ČESKO-POLSKOU HRANICI – ČERNÝ DŮL

oznamovatel:

Obecní úřad Černý Důl

(říjen  2005)

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

ÚPRAVA PARKOVACÍCH PLOCH S LETNÍM VYUŽITÍM PRO ČESKO-POLSKOU HRANICI – ČERNÝ DŮL

Zhotovitel:

ECO-ENVI-CONSULT

Sladkovského 111

516 01 Jičín

Oprávněná osoba:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

Bělehradská 292                                			Sladkovského 111

530 09 Pardubice                               			506 01 Jičín

tel.: 603483099                           			493523256

406260219

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

(říjen  2005)

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

ÚPRAVA PARKOVACÍCH PLOCH S LETNÍM VYUŽITÍM PRO ČESKO-POLSKOU HRANICI – ČERNÝ DŮL

Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb. v platném znění zpracoval

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

Spolupráce:

RNDr. Vladimír Faltys

Ing. Martin Šára

(říjen  2005)

OBSAH:

A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

A.I.  Obchodní firma	5

A.II.  IČO	5

A.III.  Sídlo	5

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU	6

B.I.  Základní  údaje	6

B.I.1. Název záměru	6

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3.  Umístění záměru	6

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	6

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru	7

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	11

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků	11

B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu	11

B.II. Údaje o vstupech	16

B.II.1.  Půda	16

B.II.2. Voda	19

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	20

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	21

B.III. Údaje o výstupech	21

B.III.1.  Ovzduší	21

B.III.2.  Odpadní vody	24

B.III.3.  Odpady	26

B.III.4.  Ostatní výstupy	28

B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	29

C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	31

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	31

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	32

C.2.1.Ovzduší	32

C.2.2. Voda	33

C.2.3. Půda	34

C.2.4. Geofaktory životního prostředí	35

C.2.5. Fauna a flora	36

C.2.6. Územní systém ekologické stability, ekosystémy a krajinný ráz	41

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání	42

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	44

D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	45

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	45

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	45

D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí	59

D.1.2.1.  Vlivy na ovzduší	59

D.1.2.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody	83

D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	85

D.1.2.4. Vlivy na půdu	86

D.1.2.5. Vlivy na faunu, floru, ekosystémy a krajinu	89

D.1.2. 6. Vlivy na architektonické a historické památky	95

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	95

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	95

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	95

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	97

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	98

F. ZÁVĚR	98

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	99

H. PŘÍLOHY	102

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A.I.  Obchodní firma

Obec Černý Důl

## A.II.  IČO

00277720

## A.III.  Sídlo

Obecní úřad Černý Důl

č.p. 48

5 4 3  4 4

## A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oznamovatel: 			Obec Černý Důl

Ing. Zdeněk Kraus

starosta obce

tel.:  499435164

fax.: 499435275

Projektant:

| Zpracovatelská firma: | Ing. Jiří Pavlíček - Setprojekt |
| --- | --- |
| Adresa: | Fugnerova 42, 543 01 Vrchlabí |
| IČ: | 129 68 102 |
| DIČ: | CZ520717009 |
| Telefon/fax: | 499 423 454 |
| E-mail: | pavlicek@vrchlabi-net.cz |

# B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

## B.I.  Základní  údaje

#### B.I.1. Název záměru

Úprava parkovacích ploch s letním využitím pro česko-polskou hranici – Černý Důl

#### B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru

Z hlediska dikce zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. lze záměr charakterizovat následovně:

Počet parkovacích stání (zimní období): 229

Počet parkovacích stání (letní období):   131

Pozn. zpracovatele oznámení: odlišný počet parkovacích stání v zimním a letním období vyplývá ze skutečnosti, součástí záměru je letní využití části plochy parkoviště pro sportovní účely, kdy na části parkoviště budou navržena dvě víceúčelová sportovní hřiště

Provozní doba na parkovišti – zima 08.00 hod. až 17.30 hod., léto 08.00 hod. až 20.00 hod.

Předpokládaná výměna osobních automobilů na parkovišti: vzhledem k charakteru záměru je v zimním období dle zkušeností provozovatele předpokládáno 700 pohybů osobních automobilů denně (350 příjezdů a 350 odjezdů).

Parkoviště nebude sloužit k parkování autobusů.

#### B.I.3.  Umístění záměru

kraj: 				Královehradecký

obec: 				Černý Důl

katastrální území:      	Černý Důl

#### B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr nepředstavuje kumulaci s jinými záměry z hlediska hodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.

#### B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Navrhované parkoviště s doprovodnými objekty je součástí dokompletace rekreačních služeb a plnohodnotného fungování lyžařského areálu pod Špičákem. Výstavba komplexu parkoviště je navržena na ploše, určené v územním plánu obce k těmto účelům.

#### B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru

Součástí navrhované stavby je parkoviště, doplňující pozemní objekty a sítě. Na parkovišti budou v letním období provozována dvě víceúčelová sportovní hřiště, čímž bude efektivně využita část parkovacích ploch, které nejsou v letním období nutné pro parkování osobních automobilů.

Na jihovýchodním rohu parkoviště je navržen obslužný objekt. Na komunikaci, která vybíhá v severovýchodním rohu parkoviště směrem k lyžařskému areálu jsou navrženy další dva objekty – obslužný objekt pro lyžařský areál a provozní objekt pro lyžařskou školu.

Pro potřeby parkoviště a doprovodných staveb jsou navrženy inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, rozvody elektro a veřejné osvětlení.

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:

SO – 01: Parkoviště s výjezdem

SO – 02: Obslužný objekt parkoviště

SO – 03: Obslužný objekt pro lyžařský areál

SO – 04: Provozní objekt pro lyžařskou školu

Stručná charakteristika stavby je patrná z následujícího přehledu:

SO-01 – Parkoviště s výjezdem

Navrhované parkoviště bude sloužit pro osobní a dodávková vozidla. Parkoviště je dopravně napojeno na stávající asfaltovou komunikaci od horní části náměstí. Tato komunikace probíhá podél jižní strany navrhovaného prostoru. Bude sloužit jen pro příjezd na parkoviště.:

Výjezd z parkoviště bude možný pouze na východní straně, po nově navržené komunikaci:

Tato komunikace bude řešena jako obousměrná v kategorii MO/8/40 s minimální šířkou vozovky 6,0m. Zaústění této komunikace je navrženo provizorně do severního rohu náměstí. V budoucnu se počítá s napojením v místě vyústění komunikace od lomu – bude zde potom průsečná křižovatka. Navrhovaná komunikace bude také napojena nad výjezdem z parkoviště severním směrem na komunikace v místě navrhované lokality rodinných domů. Návrh parkoviště respektuje nadzemní vedení VN i polohu sloupové trafostanice.

Systém parkování je navržen u téměř všech parkovacích míst jako kolmý a většinou oboustranný – toto řešení se jeví z provozního hlediska nejvýhodnější.

V současné době tvoří povrch komunikace prakticky v celé ploše částečně zpevněný povrch. Tato úprava je zcela nevyhovující – zejména po zimním období je povrch parkoviště rozbahněný.

Povrch parkoviště bude z hlediska výškového zhruba zachován. Při zemních pracích se předpokládá využití přebytečné zeminy z navrhovaných doprovodných pozemních objektů – dojde tím jen k nepatrnému nadvýšení pláně vozovek parkoviště a dosáhne se nulové celkové bilance zemních prací. Všechna zemina se zpracuje na staveništi. Při provádění zemních prací je třeba dát pozor na případný výskyt stávajících inženýrských sítí, kde investor zajistí jejich vytyčení popřípadě přeložení před předáním staveniště.

Odvodnění povrchu parkoviště je řešeno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky a odtokem vody do rigolů a uličních vpustí. Systém rigolů je navržen na rozhraní parkovacích stání a v místě sportovišť po jejich obvodu a mezi hřišti. Rigoly budou provedeny ze žulových kostek, položených po lože z betonu. Povrchová voda je svedena do dešťové kanalizace, jejíž součástí je lapač ropných produktů.

Voda z pláně bude odvedena pomocí podélných drenáží v trasách rigolů, zaústěných do šachet dešťové kanalizace. Na výjezdu z parkoviště je navržen rigol pro zabránění odtoku vody z plochy parkoviště na komunikaci.

V místě provizorního výjezdu je třeba rozšířit stávající propustek. Jedná se o trubní propustek potoka – železobetonová trouba DN 500 mm. Propustek se rozšíří proti toku stejnou železobetonovou rourou a na vtoku se opatří železobetonovým čelem.

Plocha parkoviště se doplní zelení – v letním období se předpokládá rozmístění mobilní zeleně.

Součástí objektu parkoviště je také osvětlení parkovacích ploch a sportovišť. Bude navrženo venkovní osvětlení parkoviště a přilehlých komunikací dle ČSN 36 0400 a ČSN 36 0410. Osvětlení bude navrženo pomocí výbojkových svítidel 150 W osazených na ocelových stožárech 8m s výložníky. Pro osvětlení sportovišť bude navrženo samostatné osvětlení pomocí halogenových svítidel 400W na ocelových stožárech 8m. Osvětlovací stožáry pro sportoviště budou umístěny s ohledem na parkovací místa tak, aby je nebylo nutné před zimou demontovat. Ovládání osvětlení parkoviště bude navrženo pomocí soumrakového spínače a spínacích hodin v rozvaděči RVO. Ovládání osvětlení sportovišť bude navrženo „ruční“ z místa obsluhy parkoviště.

Navrhované kapacity:

- počet parkovacích stání (zimní období): 229

- počet parkovacích stání (letní období):   131

SO – 02  Obslužný objekt parkoviště:

Objekt je navržen půdorysně ve tvaru písmene „L“. Bude třípodlažní a bude zastřešen sedlovou střechou. První nadzemní podlaží je navrženo v úrovni parkoviště, podzemní podlaží bude zahloubeno do stávajícího násypu. Hlavní vertikální komunikaci tvoří dvou ramenné schodiště, které bude provedeno jako chráněná úniková cesta.

Dispoziční řešení – kapacity:

V 1. PP jsou navrženy garáže pro osobní vozy – celkem 4 garáže. Garáže jsou určeny pro byty a horskou službu. Dále zde bude dílna, kancelář půjčovny sportovních potřeb se zázemím a sklad sportovních potřeb:

- garáže pro osobní vozy – 4 ks – 72 m2

- dílna – 16 m2

- kancelář půjčovny sportovních potřeb se zázemím – 14 m2

- sklad sportovních potřeb – 30 m2

V 1.NP je navržena služebna horské služby se zázemím, bufet se zázemím, WC pro veřejnost a šatny pro sportovce se zázemím.

- prostory služebny horské služby se zázemím – 64 m2

- bufet se zázemím – 49 m2

- veřejná WC – 20 m2

- šatny se zázemím pro sportovce – 25 m2

Ve  2.NP jsou navrženy byty – jeden byt 4+1 a jeden  2+1

- byt 4+1 – 116 m2

- byt 2+1 –   72 m2

Celkem zastavěná plocha – 258 m2.

SO – 03 – Obslužný objekt pro lyžařský areál:

Objekt je navržen se střední komunikační částí ve tvaru obdélníku a dvěma užšími křídly, která jsou vůči střední části půdorysně posunuta. Severozápadní (horní křídlo) je vysunuto ke komunikaci, jihovýchodní (dolní) křídlo je od komunikace odsunuto, s ohledem na získání většího manipulačního prostoru pro zajíždění do garáže rolby.

Objekt bude třípodlažní a bude zastřešen pultovými střechami s výškovým posunem. První nadzemní podlaží je navrženo zhruba v úrovni přístupové komunikace, vedoucí do skiareálu – je částečně zapuštěno do svahu. Zde jsou přímo přístupné pokladny pro návštěvníky vcházející do areálu a dále jsou zde garáže pro sněžné skútry. Druhé nadzemní podlaží výškově navazuje na terén za objektem – pro snazší přístup lyžařů k občerstvení a dalším službám nabízeným v objektu.

Hlavní vertikální komunikaci tvoří dvouramenné schodiště, procházející vertikálně přes tři podlaží, které bude provedeno jako chráněná úniková cesta.

V 1.PP jsou navrženy v severozápadním (horním) křídle pokladny a informace se zázemím a  dále denní místnost, šatny a sprchy pro cca 20 vlekařů – tento prostor zasahuje částečně i do střední  části. Ve střední části bude směrem ke komunikaci garáž pro tři sněžné skútry. V jihovýchodním (dolním) křídle bude garáž pro rolbu, dílna a malý sklad PHM. Součástí 1.PP je:

- pokladny a informace se zázemím – 40m2

- denní místnost, šatny a sprchy pro cca 20 vlekařů – 51m2

- garáž pro tři sněžné skútry – 30m2

- garáž pro rolbu, dílna a malý sklad PHM – 93m2

V 1.NP je navrženo v severozápadním (horním) křídle občerstvení se zázemím. Ve střední části bude směrem ke komunikaci kancelář vedení firmy Markid se zázemím, na zadní straně budou veřejná WC. V jihovýchodním (dolním) křídle bude skiservis, půjčovna lyží a úschovna lyží. Součástí 1. NP je

- občerstvení se zázemím – 89m2

- kancelář vedení firmy Markid se zázemím – 39m2

- WC pro veřejnost – 16m2

- Skiservis – 46 m2

- Půjčovna a úschovna lyží – 26m2

Ve 2.NP jsou navrženy služební byty a kanceláře : 2 byty 3+1

4 kanceláře se zázemím

Celková zastavěná plocha – 336 m2.

Při zemních pracích bude třeba provést odřez na úroveň základové spáry. Svahy odřezu budou ve sklonu 2:1, resp. Podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu. Přebytek vytěžené zeminy se využije při budování pláně parkoviště.

SO – 04 – Provozní objekt pro lyžařskou školu

Důvodem výstavby nového provozního objektu je přiblížení služeb půjčovny lyží a lyžařské školy centru současného sportovního života, areálu společnosti Markid, v jehož bezprostřední blízkosti se předmětný pozemek nachází.

Návrh provozního objektu vychází z potřeb investorů, architektonického začlenění do okolí a maximálně se přizpůsobuje daným podmínkám okolních provozních staveb areálu.

Celková zastavěná plocha: 94 m2.

Objekt je navržen jako dvoupodlažní s využitím podkroví. V prvním podlaží, které je osazeno do terénu tak, že severní stěna tvoří opěrnou zeď jsou umístěny komunikační a sociální prostory, provozní prostory půjčovny lyží a školy lyžování.

Druhé nadzemní podlaží je vyčleněno pro přednáškový prostor, sociální zařízení a vertikální komunikaci.

V podkroví jsou umístěny prostory pro ubytování správce objektu. Na pozemku budou dále umístěny plochy pro řešení dopravy v klidu a odkládání lyží. Oplocení pozemku bude zváženo v dalším stupni dokumentace. Příjezd a přístup se předpokládá po stávajících komunikacích a parkovišti.

Před započetím hlavních výkopových prací bude sejmuta ornice a uložena na deponie v prostoru pozemku.

#### B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	  	2006

Dokončení stavby:     	2007

#### B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků

Černý Důl

#### B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.  Podrobná situace stavby je doložena v příloze 2 předkládaného oznámení.

Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny na následujících obrázcích.

## B.II. Údaje o vstupech

#### B.II.1.  Půda

Záměr vyžaduje nároky na plochy dle parcelních čísel uvedených v následující tabulce:

Celkové nároky na plochy v rámci posuzovaného záměru jsou následující:

| parcelní číslo | výměra (m2) | charakter pozemku |
| --- | --- | --- |
| SO 01 | 605/1 | 238,6 | Trvalý travní porost |
|  | 939/2 | 29,1 | Ostatní plocha |
|  | 1148/2 | 221,4 | Ostatní plocha |
|  | 1115/1 | 360,3 | Vodní tok v korytě |
|  | 1147/3 | 1148,2 | Trvalý travní porost |
|  | 1147/6 | 267,6 | Ostatní plocha |
|  | 1147/4 | 180,5 | Ostatní plocha |
|  | 1151 | 1321,9 | Ostatní plocha |
|  | 1148/1 | 5264,2 | Ostatní plocha |
| SO - 02 | 1148/1 | 251,3 | Ostatní plocha |
| SO - 03 | 605/1 | 124,7 | Trvalý travní porost |
|  | 939/2 | 100,0 | Ostatní plocha |
|  | 1148/1 | 111,3 | Ostatní plocha |
| SO - 04 | 1148/2 | 93,6 | Ostatní plocha |
| celkem | 9 712,7 |  |

| celková plocha zájmového území z toho ZPF: | 9.712,7 m2 1.511,5 m2 |
| --- | --- |

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou rovněž  polohou posuzovaného záměru dotčena.

Stavba je situována uvnitř ochranného pásma KRNAP. Záměr není situován v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krkonoše – tato CHOPAV koresponduje s hranicí Krkonošského národního parku.

Situace ochranných pásem je patrná z následujícího mapového podkladu:

Situace ochranných pásem – A3

Celé zájmové území spadá do ochranného pásma KRNAP. Krkonošský národní park a podmínky jeho ochrany byly stanoveny Nařízením Vlády České republiky č. 165/1991 Sb. ze dne 20. března 1991. Národní park zaujímá většinu, ne však celou českou část pohoří Krkonoš. Rozkládá se od Novosvětského sedla na západě k Žacléřskému sedlu na východě. Délka území národního parku dosahuje 39 km, šířka se pohybuje od 3,5 do 15 km. Nejnižší bod leží na řece Jizeře v nadmořské výšce 480 m, nejvyšším vrcholem je Sněžka 1602 m. Celková rozloha Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma činí 54 700 ha (zóna I – 4400, zóna II – 4000, zóna III – 27 900, ochranné pásmo 18 400 ha) a je vymezena hranicemi popsanými v přílohách č. 1 a 3 Vládního nařízení č. 165/1991 Sb.

Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.

- ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace		7 m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací		2 m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení		1 m

35 kV až 110 kV		12 m

110 kV až 220 kV		15 m

220 kV až 400 kV		20 m

nad 400 kV		30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV		2 m

zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence 		1 m

u podzemního vedení:

    - do 110 kV			1 m od krajního kabelu oboustranně

    - nad 110 kV			3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic

      - u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

      - u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,

      - u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,

      - u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění

      - u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

- Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

- u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

- u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

- Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

- u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení

- u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

- Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb.

- ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

#### B.II.2. Voda

Výstavba

Množství vody pro etapu výstavby bude závislé na vybavení zařízení staveniště a její množství bude záviset na počtu pracovníků a způsobu provádění stavebních prací. Pro pracovníky výstavby bude dovážena balená pitná voda v PET lahvích. Spotřeba vody pro sociální účely a pro technologii bude stanovena v prováděcích projektech  v závislosti na dodavateli stavby a způsobu provádění stavebních prací. Z hlediska objemu se bude jednat o nevýznamné množství

Provoz

Zajištění pitné vody bude realizováno z městské vodovodní sítě, a to odbočkou nového vodovodního řadu ze severního rohu náměstí v délce cca 180 m z tlakového PVC 90. Vodovodní přípojka bude ukončena u objektu SO-03. Ukončení bude provedeno nadzemním hydrantem.

Výpočet potřeby vody

SO – 02 Obslužný objekt parkoviště:

- kancelář a dílna: 	    80 l/den

- bufet:		  400 l/den

- byty:			1050 l/den

- WC:			  200 l/den

- CELKEM: 		1730 l/den, 631,5 m3/rok

SO – 03 Obslužný objekt pro lyžařský areál:

- pokladny  a informace:	   300l/den

- vlekaři: 			 1200l/den

- SKI servis: 			   160l/den

- kanceláře:			   360l/den

- bufet:			   800l/den

- veřejné WC:			   500l/den

- byty:                                     1500l/den

- CELKEM:			 4820l/den, 578,4 m3/rok

SO – 04 Provozní objekt pro lyžařskou školu:

- zaměstnanci:		  240 l/den

- posluchači:			  500 l/den

- byt správce:                          300 l/den

- CELKEM:			1040 l/den, 198,3 m3/rok

Celkové nároky na vodu pro sociální účely tak představují 1 408,2  m3/rok.

#### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Výstavba

Pro vlastní výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:

- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky :

Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujících v regionu stavby bude standardní těžebna dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.

-  živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky

Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.

-  betony

Betonárka do 10 km.

- betonové dlažby, potrubí, armatury

Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území obce.

- betonové prefabrikáty

Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.

- kameninové a plastové trubky pro stavbu kanalizace a vodovodu

Provoz

Suroviny

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné nároky na suroviny s výjimkou stavebních materiálů, které budou specifikovány v další projektové přípravě.

Energie:

Elektrická energie

Výstavba

V době výstavby bude odběr elektrické energie zajišťován ze staveništního rozvaděče. Elektrická energie bude  využita   pro osvětlení staveniště a pro pracovní nářadí.

Provoz

Pro připojení jednotlivých objektů je navrženo kabelové vedení AYKY 3B x 240 a 120 mm2. Kabel bude připojen z rozvaděče nn stávající trafostanice. Jednotlivé objekty budou připojeny „nasmyčkováním“ na kabelové vedení. Na objektech budou osazeny rozpojovací skříně, do kterých bude kabelové vedení „nasmyčkováno!. Vedení bude zokruhováno připojením do rozvaděče nn druhé trafostanice.

Pro posuzované objekty jsou uvažovány následující soudobé výkony:

- SO 01 – Parkoviště a komunikace: 			Pp =   9,6 kW

- SO 02 – Obslužný objekt parkoviště: 		Pp = 15,6 kW

- SO 03 – Obslužný objekt pro lyžařský areál: 	Pp = 20,8 kW

- SO 04 – Obslužný objekt pro lyžařskou školu: 	Pp =   7,8 kW

Zásobování teplem

V rámci posuzovaného záměru se jedná o připojení tří samostatných objektů. Pro objekty SO-03 a SO-04 bude veden plynovodní řad v délce 127 m. K jednotlivým objektům budou dále vedeny plynovodní přípojky v délce 7,5 m a 35 m. Pro objekt SO-02 bude vedena samostatná plynovodní přípojka v délce 45 m.

Ukončení plynovodní přípojky pro každý objekt je v přístřešku HUP, ve kterém je současně regulátor tlaku plynu.

Bilance nároků na zemní plyn je patrná z následujícího přehledu:

- SO 02 – Obslužný objekt parkoviště: 		4 500 m3/rok

- SO 03 – Obslužný objekt pro lyžařský areál: 	5 100 m3/rok

- SO 04 – Obslužný objekt pro lyžařskou školu: 	2 700 m3/rok

#### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Výstavba

Etapa výstavby bude znamenat určité nároky na dopravu, která bude spojena s dovozem stavebních materiálů a odvozem přebytečného odkopu a odpadů souvisejících s posuzovaným záměrem. Vyvolané nároky na dopravu v etapě výstavby by neměly znamenat výraznější narušení faktorů pohody. Vzhledem k charakteru záměru lze odhadovat, že při realizaci jednotlivých částí záměru může docházet v průměru k  cca 10 pohybům  TNA denně.

Provoz

Vyvolané nároky na dopravu související s provozem parkoviště jsou vzhledem k charakteru záměru bilancovány 700 pohyby osobních automobilů v provozní době záměru.

## B.III. Údaje o výstupech

#### B.III.1.  Ovzduší

Výstavba

Bodové zdroje:

V etapě výstavby záměr nepředstavuje žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.

Liniové zdroje:

Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální dopravní zátěž kolem 10 pohybů nákladních automobilů/den. Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení.

Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu MEFA byly použity pro rok 2006 následující parametry:

| ROK 2006 |
| --- |
| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Typ vozidla |
|  |  |  | NOx | PM10 | Benzen |
| OA | Konvenční | 50 | 5,0111 | 0,0016 | 0,1946 |
| LNA | EURO 1 | 50 | 3,2901 | 0,1157 | 0,0079 |
| TNA | EURO 1 | 50 | 18,7031 | 1,6036 | 0,0594 |

Tab.: Emise z liniových zdrojů (etapa výstavby) – rok 2006

| Komunikace | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km.rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km.rok-1 |
| Příjezd na staveniště | 0,000005 | 0,187 | 0,047 | 0,00000045 | 0,016 | 0,004 |
| Komunikace | Benzen |  |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km.rok-1 |  |
| Příjezd na staveniště | 0,00000002 | 0,001 | 0,000 |  |

Plošné zdroje:

Za plošné zdroje je v rámci posuzovaného záměru uvažována přítomnost nákladních automobilů na staveništi.

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2006 pro TNA:

Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t . rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t . rok-1 |
| Plošný zdroj - TNA | 0,003 | 0,094 | 0,023 | 0,00022 | 0,008 | 0,002 |

|  | Benzen |
| --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t . rok-1 |
| Plošný zdroj - TNA | 0,00001 | 0,000 | 0,000 |

Provoz

Bodové zdroje:

Bodové zdroje znečištění ovzduší v rámci předkládaného záměru jsou uvažovány:

- SO 02 – Obslužný objekt parkoviště:

Pro bufet, Horskou službu a kancelář bude osazen jeden plynový kotel o výkonu 28 kW, pro každý byt bude osazen samostatný plynový kotel s výkonem 24 kW. Celkový instalovaný výkon SO – 02 je 100 kW.

Bilance emisí z SO 02 je patrná z následující tabulky:

|  | Emisní faktor | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečišťující látky | 20 | 0,09 |
| SO2 | 9,6 | 0,04 |
| NOx | 1600 | 7,20 |
| CO | 320 | 1,44 |
| org. látky* | 64 | 0,29 |

* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

- SO 03 – Obslužný objekt pro lyžařský areál:

Pro apartmány bude instalován plynový kotel o výkonu 24 kW. Pro ostatní část objektu bude osazen plynový kotel o výkonu 28 kW. Celkový instalovaný výkon SO-03 je 52 kW.

Bilance emisí z SO 03 je patrná z následující tabulky:

|  | Emisní faktor | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečišťující látky | 20 | 0,10 |
| SO2 | 9,6 | 0,05 |
| NOx | 1600 | 8,16 |
| CO | 320 | 1,63 |
| org. látky* | 64 | 0,32 |

* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

- SO 04 – Obslužný objekt pro lyžařskou školu:

Pro byt bude osazen plynový kotel o výkonu 24 kW. Pro zbývající část objektu bude osazen plynový kotel o výkonu 24 kW. Celkový instalovaný výkon bude 48 kW.

Bilance emisí z SO 04 je patrná z následující tabulky:

|  | Emisní faktor | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečišťující látky | 20 | 0,05 |
| SO2 | 9,6 | 0,03 |
| NOx | 1600 | 4,32 |
| CO | 320 | 0,86 |
| org. látky* | 64 | 0,17 |

* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Liniové a plošné  zdroje:

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními faktory pro rok 2007. Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu MEFA byly použity pro rok 2007 následující parametry:

| Typ vozidla | Palivo | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): |
| --- | --- | --- | --- |
| OA | Benzin | Konvenční | 50 |
| LNA | Diesel | EURO 1 | 50 |
| TNA | Diesel | EURO 1 | 50 |

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2007 jsou sumarizovány v následující tabulce:

| ROK 2007 |
| --- |
| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Emisní faktor (g/km) |
|  |  |  | NOx | Benzen | PM10 |
| OA | Konvenční | 50 | 5,0111 | 0,1946 | 0,0016 |
| LNA | EURO 1 | 50 | 3,2901 | 0,0079 | 0,2311 |
| TNA | EURO 1 | 50 | 18,7031 | 0,0594 | 1,5868 |

Liniové zdroje

Z hlediska předkládaného záměru je vyvolaná doprava odhadována na 700 pohybů OA/den. – rok je 365 dnů

Tab.: Emise z liniových zdrojů - rok 2007

| Komunikace | NOx | benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km.rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km.rok-1 |
| směr k parkovišti – 350 pohybů | 4,87E-05 | 1,753885 | 0,640168 | 1,89E-06 | 0,06811 | 0,02486 |
| směr z parkoviště – 350 pohybů | 4,87E-05 | 1,753885 | 0,640168 | 1,89E-06 | 0,06811 | 0,02486 |
| Komunikace | PM10 |  |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km.rok-1 |  |  |  |
| směr k parkovišti – 350 pohybů | 1,56E-08 | 0,00056 | 0,000204 |  |  |  |
| směr z parkoviště – 350 pohybů | 4,87E-05 | 1,753885 | 0,640168 | 1,89E-06 | 0,06811 | 0,02486 |

Plošné zdroje

Plošnými zdroji v rámci posuzovaného záměru budou vyvolané dopravní nároky související s provozem parkoviště.

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu  automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí na ujetý kilometr:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – stání automobilů

|  | NOx | Benzen | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| parkoviště | 4,87E-05 | 1,753885 | 0,640168 | 1,89E-06 | 0,06811 | 0,02486 | 1,56E-08 | 0,00056 | 0,000204 |

#### B.III.2.  Odpadní vody

Výstavba

V procesu výstavby bude docházet k produkci splaškových vod pouze v případě, že sociální zařízení pro pracovníky výstavby budou napojena na veřejnou kanalizaci. Pokud tomu tak nebude, budou používána chemická WC a produkce splaškových vod bude prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno v prováděcích projektech stavby.

Provoz

Etapa provozu

V etapě provozu připadají v úvahu:

- splaškové vody

- srážkové vody

Bilance splaškových a srážkových vod

- vody splaškového charakteru:

Množství odpovídá uvažované bilanci potřeby vody, které je uvedeno v nárocích na vodu v předcházející části oznámení a které představuje  1 559,4 m3/rok.  Bude se jednat o splaškové vody běžného biologického znečištění. Splaškové vody budou odváděny do obecní splaškové kanalizace a následně na ČOV Milety a.s. Hořice. Čistírna je umístěna na okraji obce nad potokem od Zrcadlových bud. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu průmyslových a komunálních vod, která je tvořena lapačem písku + neutralizační jímkou, vyrovnávací nádrží, aktivačními nádržemi, lamelovými dosazovacími nádržemi a kalovým hospodářstvím.

Kapacita čistírny:

- denní průměrné množství – 	1130 m3/den,  13,1 l/s

- maximální odtok 				  20,0 l/s

- roční úhrnné množství – 	288132 m3/rok

Celkové nároky na vodu pro sociální účely tak představují 1 408,2  m3/rok, což znamená navýšení denního nátoku na ČOV v objemu 3,86 m3.

Jak je patrné z následujícího vyjádření, obec Černý Důl jako vlastník splaškové kanalizace v obci Černý Důl souhlasí s připojením navrhovaných provozních objektů SO-02, SO-03 a SO-04) do zkolaudované splaškové kanalizace obce. Dle sdělení provozovatele ČOV je čistírna  dimenzována tak, že je schopna bez problémů vyčistit uvažovaný objem splaškových vod.

Lze pouze upozornit, že u odpadních vod z provozu restauračního zařízení lze předpokládat vyšší obsah tukových látek, a proto je formulováno následující doporučení:

- vody z restauračního zařízení budou vypouštěny přes lapač tuků

- vody srážkové:

Srážkové vody

Vývoj bilance srážkových vod vychází z následujících podkladů:

Celková plocha zájmového území ve stávajícím stavu představuje nezpevněné plochy.

Bilance objemu srážkových vod produkovaných v souvislosti s posuzovaným záměrem vychází z celkové nové zpevněné a zastavěné plochy:

Plochy střech								           cca           688  m2

Zpevněné komunikace a parkoviště					           cca        6 300  m2

Intenzita srážky byla zvolena pro 15 min. déšť 156 l.s-1.ha-1, periodicita 1.

Roční bilance srážkových vod – nový stav:

střecha 				    721   x 0,960 x 0,9      		           595 m3

parkoviště a zpevněné plochy    	  6300   x 0,960 x 0,8   		                     4838 m3

Odtok z areálu (15 min. srážka) – nový stav:

střechy 			  595 x 0,0156 x 0,9  =    8,35 l.s-1  = Qr/15 min =    7,52 m3

parkoviště a zp. plochy	6300 x 0,0156 x 0,8  =  78,62 l.s-1 = Qr/15 min =  70.76 m3

Z vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy je patrné, že je vysloven souhlas se zatrubněním vodního toku jakož i s instalací navrhovaného odlučovače ropných látek AS Top 80 RC/EO/PB/b-Sv firmy Asio  s.r.o. Brno.

#### B.III.3.  Odpady

Výstavba i provoz uvažovaného záměru se tedy řídí zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami. V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.

Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:

Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby

| pořadové číslo | název odpadu | kategorie | kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | odpadní klest | O | 020199 |
| 2. | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 150110 |
| 3. | čistící tkanina | N | 150202 |
| 4. | obaly z papíru a lepenky | O | 150101 |
| 5. | obaly z plastů | O | 150102 |
| 6. | obaly ze dřeva | O | 150103 |
| 7. | obaly z kovů | O | 150104 |
| 8. | kompozitní obaly | O | 150105 |
| 9. | směs obal. materiálů | O | 150106 |
| 10. | úlomky betonu | O | 170101 |
| 11. | stavební suť | O | 170102 |
| 12. | směsný stavební a demoliční odpad | O | 170107 |
| 13. | odpadní dřevo | O | 170201 |
| 14. | odpadní sklo | O | 170202 |
| 15. | asfalt bez dehtu | O | 170302 |
| 16. | železný šrot | O | 170405 |
| 17. | odpadní kabely | O | 170411 |
| 18. | zemina a kameny | O | 170504 |
| 19. | sběrový papír | O | 200101 |
| 20. | kovové předměty | O | 200140 |
| 21. | směsný komunál.odpad | O | 200301 |

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou uvedeny v příslušné pasáži předkládaného oznámení.

Provoz

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů z SO 01 až 04:

| Kód | Název odpadu a místo vzniku | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 020203 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150103 | Dřevěné palety | O |
| 150104 | Kovové obaly | O |
| 150105 | Kompozitní obaly (zbytky plastů) | O |
| 150202 | Čistící tkanina - parkoviště | N |
| 200101 | Papír a lepenka | O |
| 200102 | Sklo | O |
| 200121 | Zářivky | N |
| 200139 | Plasty | O |
| 200140 | Kovy | O |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |
| 200303 | Uliční smetky | O |
| 130502 | Kal z odlučovače olejů - parkoviště | N |

Veškeré opravy a údržba budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti. Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně ve skladu nebezpečných odpadů. Ostatní odpad bude tříděn a shromažďován ve vyhrazených a označených prostorách hospodářské budovy. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice na základě písemné smlouvy.

#### B.III.4.  Ostatní výstupy

(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresor (1 kus) | - | LpA10 = 90 dB(A) | 8 |
| 2 | Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| 5 | Vibrační desky a válce | - | LpA10 = 86 dB(A) | 8 |
| 6 | Autojeřáb | - | LpA10 = 79 dB(A) | 6 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 10 pohybů |

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autojeřáb (1kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | Čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | Domíchávače betonové směsi (3 kusy) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | Stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| 5 | Vibrační desky a válce | - | LpA10 = 86 dB(A) | 8 |
| 6 | Silniční válec | - | LpA10 = 85 dB(A) | 8 |
| 7 | Finišér | - | LpA10 = 75 dB(A) | 8 |
| Doprava | Nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 10/hod |

Provoz

Stacionární zdroje hluku:

Posuzovaný záměr negeneruje žádné nové stacionární zdroje hluku, které by mohly ovlivnit akustickou situaci v zájmovém území. Dle projektových podkladů  budou řešeny větráním objekty WC, umývárny, bufet a údržbářská dílna, a to jednotkami, kde projekt udává, že budou zaručeny maximální hladiny hluku pod 50 dB 1 m od zdroje. Při uvedených parametrech se tedy hluk z provozu stacionárních zdrojů u nejbližší obytné zástavby neprojeví.

Plošné zdroje hluku

Dopravní nároky související s  provozem posuzovaného  záměru již byly bilancovány v předcházející části oznámení.

Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku vycházejí z již uvedeného modelu dopravy, který byl prezentován v předcházející části předkládaného oznámení.

Vibrace

Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.

Záření

# Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  Nařízením vlády 480/2001 Sb.

Zápach

Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.

Jiné výstupy

Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.

#### B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Možnosti vzniku havárií

Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit:

- požár

- havarijní únik látek škodlivých vodám

Dopady na okolí

Požár

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající protipožární opatření tak, aby objekty splňovaly požadavky stávajících norem a předpisů.  Vzhledem k charakteru záměru a situování jednotlivých objektů nelze předpokládat, že by případný požár ovlivnil významně a dlouhodobě objekty nejbližší obytné zástavby. V rámci další projektové přípravy lze doporučit následující opatření:

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

Havarijní únik látek škodlivých vodám

Vzhledem k  pohybu automobilů souvisejících s posuzovaným záměrem je riziko kontaminace minimální, přesto jsou vody ze zpevněných  ploch před odvedením do dešťové kanalizace předčištěny přes lapol. Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude uveden v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám„ který bude vypracován pro provoz parkoviště. V tomto plánu budou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto prostředky nesmí být používány pro jiné účely a musí být trvale dostupné. Při realizaci navržených opatření lze dopady označit za lokální, neprojevující se mimo multifunkční sportovní areál.

Preventivní opatření

Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých objektů dle platných předpisů. Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je vypracování a zejména pak následné dodržování provozních předpisů a instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu.

Následná  opatření

Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. zneškodněním jednorázových a mimořádných odpadů. Tento aspekt musí být řešen v havarijním resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci areálu není nutné požadovat realizaci dalších následných opatření.

# C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Předkládaný záměr je situován na katastru obce Černý Důl a není v rozporu s uzemním plánem, jak je patrné z přílohy č.1 předkládaného oznámení.

Záměr je situován mimo soustředěnou obytnou zástavbu, jak je patrné ze situace uvedené v úvodu předkládaného oznámení. Negativní vlivy lze v zásadě očekávat pouze podél příjezdu a výjezdu z areálu parkoviště. Tato problematika je řešena v rámci akustické a rozptylové studie v rámci předkládaného oznámení.

Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území záměru ani v kontaktu s jednotlivými dílčími stavbami posuzovaného záměru.

Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Přímo v posuzované lokalitě se nachází pravostranný přítok Čisté, který je ve správě ZVHS-OPL Hradec Králové.

V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (rašeliniště nebo rašelinné louky).  Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).

Nejvýznamnějším impaktem souvisejícím s posuzovaným záměrem je nárůst zpevněných ploch   a s tím související nárůst srážkových vod a  změny v imisní a akustické situaci v území (řešené v akustické a rozptylové studii) vyvolané změnou v dopravní obslužnosti stávající nezpevněné plochy, která je již dnes využívána jako parkoviště pro sportovní aktivity v zájmovém území.

## C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

#### C.2.1.Ovzduší

Klimatické charakteristiky

Zájmové území leží v oblasti chladné, která reprezentuje zájmové území s nadmořskou výškou nad cca 500 m n.m. Z klimatologických údajů lze uvést následující:

- roční úhrn srážek – 960 mm

- průměrná roční teplota : 6,60C

Větrné poměry jsou vzhledem k velké členitosti pohoří složité. Převládají jihozápadní až severozápadní větry, časté jsou i vichřice o rychlostech přes 150 km/hod.. Větrné proudění je v Krkonoších výrazně ovlivněno reliéfem, vznikají zde zvláštní větrné systémy lokálního charakteru, které jsou společně s dalšími přírodními procesy (ukládání srážek, sluneční svit, vlhkost vzduchu, laviny) podstatou existence již zmíněných anemo-orografických systémů, zásadním způsobem ovlivňujících dlouhodobý vývoj přírodních poměrů Krkonoš. Sníh padá v Krkonoších prakticky po celý rok (alespoň v nejvyšších polohách), trvale zůstává ležet průměrně 7 měsíců (zhruba od poloviny října do poloviny května). Průměrná výška sněhové pokrývky se pohybuje mezi 150 až 200 cm.

Znečištění ovzduší

Z hlediska znečištění lze využít monitorovacích stanic systému AIM dle následujícího přehledu:

Pozadí imisní zátěže NO2

| Rok: | 2004 |
| --- | --- |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Trutnov |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové MT: | 60,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 12,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
|  |  |  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| HKRYA 40770 | ČHMÚ 1110 Krkonoše-Rýchory | Automatizovaný měřicí program CHLM | 54,9 | 31,0 | 0 | 6,5 | 26,1 |  | 14,2 | 6,7 | 9,0 | 6,7 |  | 9,0 | 7,5 | 3,49 | 339 |
|  |  |  | 22.12. | 26.11. | 0 | 19,1 | 22.12. |  |  | 17,3 | 81 | 86 | 81 | 91 | 6,9 | 1,53 | 11 |
| HVRCM 38899 | ČHMÚ 1496 Vrchlabí | Manuální měřicí program GUAJA |  |  |  |  | 56,0 |  | 25,0 | 10,0 | 12,2 | 9,8 | 9,8 | 13,5 | 11,3 | 7,45 | 359 |
|  |  |  |  |  |  |  | 03.04. |  |  | 31,0 | 90 | 91 | 88 | 90 | 7,8 | 3,75 | 3 |
| HTRMA 41191 | ČHMÚ 1504 Trutnov-Mládežnická | Automatizovaný měřicí program CHLM | 95,1 | 75,4 | 0 | 12,2 | 68,7 |  | 38,5 | 13,3 | 21,2 |  | 10,1 |  | 15,9 | 10,38 | 312 |
|  |  |  | 25.11. | 31.01. | 0 | 52,4 | 26.11. |  |  | 43,6 | 91 | 67 | 86 | 68 | 12,9 | 1,97 | 23 |

Pozadí imisní zátěže PM10

| Rok: | 2004 |
| --- | --- |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Trutnov |
| Látka: | PM10-Suspendované částice frakce PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní MT: | 5,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 1,6 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
|  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| HKRYA 40773 | ČHMÚ 1110 Krkonoše-Rýchory | Automatizovaný měřicí program RADIO | 62,4 |  | 19,8 | 7,1 | 22,7 | 12,9 | 0 | 7,9 | 8,5 | 8,2 | 9,1 |  |  | 3,80 | 234 |
|  |  |  | 14.07. |  | 39,5 | 24,1 | 29.04. | 10.04. | 0 | 16,4 | 72 | 72 | 68 | 22 |  | 1,58 | 11 |
| HVRCM 38900 | ČHMÚ 1496 Vrchlabí | Manuální měřicí program GRV |  |  |  |  | 88,0 | 38,0 | 12 | 22,0 | 29,8 | 22,2 | 22,0 | 20,8 | 23,7 | 12,00 | 364 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25.01. | 06.01. | 10 | 57,0 | 91 | 90 | 92 | 91 | 20,4 | 1,84 | 1 |
| HTRMA 41190 | ČHMÚ 1504 Trutnov-Mládežnická | Automatizovaný měřicí program RADIO | 109,0 |  | 40,1 | 18,4 | 59,6 | 24,8 | 3 | 20,0 |  |  | 19,3 | 18,8 |  | 9,32 | 226 |
|  |  |  | 04.11. |  | 89,6 | 48,0 | 04.11. | 21.08. | 2 | 43,7 | 0 | 56 | 81 | 89 |  | 1,69 | 112 |

Pozadí imisní zátěže benzenu

| Rok: | 2004 |
| --- | --- |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Hradec Králové |
| Látka: | BZN-benzen |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV: | 5,0 |
| Roční MT: | 3,750 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
|  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| HHKSK 20985 | ZÚ 396 Hr.Král.-Sukovy sady | Kombinované měření GCH-VOC |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 3,3 |  |  | 3,4 | 3,1 | 1,02 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 03.02. |  |  |  | 15 | 8 | 8 | 15 | 2,9 | 1,37 | 6 |

#### C.2.2. Voda

Z hydrologického hlediska lze konstatovat, že území je relativně bohaté na infiltraci srážkové vody, avšak nemá v krystaliniku vhodnou hydrogeologickou strukturu pro rozsáhlejší akumulaci, neboť oběh podzemní vody v horninách probíhá zpravidla mělko v pásmu přípovrchového rozvolnění.

V pestrém terénním reliéfu je běžným zjevem mělké zvodnění kvarterních sedimentů, vázaných na údolí potoků uzávěrovité deprese, které jsou přirozenými vodními sběrači.

V zájmovém území lze specifikovat následující přehled vodotečí:

| název toku | hydrologické číslo povodí | plocha povodí P km2 | řád toku | délka toku km | charakteristika povodí P/L2 | lesnatost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čistá | 1-01-01-026 | 11,964 | II. | 7,8 | 0,20 | 4,0 |
| Zrcadlový potok | 1-01-01-027 | 5,287 | III. | 3,9 | 0,35 | 8,0 |
| Čistá pod Zrcadlovým potokem |  | 17,251 | II. | 7,8 | 0,28 | 5,0 |
| Čistá od Zrcadlového potoka po soutok s Lučním potokem |  | 15,399 | II. |  |  | 3,0 |
| Čistá po soutok s Lučním potokem | 1-01-01-02 | 32,650 | II. | 16,2 | 0,12 | 4,0 |

Hydrologické údaje vodoteče Čistá:

- hydrologické číslo povodí: 			1-01-01-028

- plocha povodí: 					32,65 km2

- roční úhrn srážek: 				960 mm

- odtok srážek z povodí: 				536 mm

- odtokový součinitel: 				0,58

- specifický odtok: 				16,97 l/sec/km2

- průměrný dlouhodobý průtok: 		0,55 m3/sec

V katastrech obce Černý Důl v současné době nejsou vymezené území zvláště ohrožené povodněmi. Průtočná kapacita koryta vodoteče Čistá je v intravilánu katastrů Černý Důl – Čistá dostatečná pro odvedení velkých vod. K zatápění dochází na pozemcích extravilánu v katastrálním území Fořt, kde se jedná o luční zatravněné plochy.

Vlastní území je součástí hydrogeologického masívu, tvořeného horninovými komplexy krystalinika. Hlavním kolektorem v masivu je připovrchová zóna, tj. zóna připovrchového rozvolnění horninového masívu spolu se zvětralinovým pláštěm. Sahá zpravidla do hloubek několika metrů až několika desítek metrů pod terénem, probíhá víceméně konformně s povrchem terénu a vykazuje řádově vyšší propustnost než hlubší partie horninového masívu, velmi často bez ohledu na primární petrografické rozdíly.

#### C.2.3. Půda

V rámci obce Černý Důl zemědělská půda z celkové výměry 2 219 ha tvoří 680 ha, to je 30,5%, v převážné míře pastviny a louky. Formy a intenzity zemědělské výroby jsou podřízeny zájmům ochrany přírody a krajiny, zejména zonaci KRNAP:

- na území 3. zóny národního parku připustit pouze rekonstrukci a výstavbu horských farem s úměrným měřítkem odpovídajícím tradiční zástavbě

- vyloučit meliorace  a pozemkové úpravy, které způsobují zrychlený odtok vody z území, snižují jeho akumulační schopnosti, biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny

- obtížně přístupné plochy zemědělské půdy na území národního parku bude možno z části zalesnit na základě samostatného posouzení jednotlivých lokalit

- do zemědělské výroby prosazovat zavedení přírodě blízkých technologií  se zaměřením na menší chovy hospodářských zvířat, a to i na lučních enklávách turistických center

- zajišťovat pravidelné kosení lučních porostů

Záměr vyžaduje žádný trvalý zábor pozemků v kategorii ZPF. Záměr nebude  vyžadovat dočasný zábor ZPF. Z celkové rozlohy záměru 9.712,7 m2 připadá na ZPF 1 511,5 m2.

Zábor ZPF v rámci zájmového území je patrný z následující tabulky:

| parcelní číslo | výměra (m ) | charakter pozemku | charakter pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| SO - 01 | 605/1 | 238,6 | Trvalý travní porost | 93644 |
|  | 1147/3 | 1148,2 | Trvalý travní porost | 97341 |
| SO - 03 | 605/1 | 124,7 | Trvalý travní porost | 93644 |
| celkem | 1 511,5 |  |  |

Vysvětlivky k BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

8 – je charakterizován jako chladný, vlhký, s průměrnou roční teplotou do 50 C, s průměrným ročním úhrnem srážek nad 800 mm

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

34 – Hnědé půdy kyselé a hnědé půdy podzolové na vyvřelých horninách, většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivým vodním režimem v mírně chladném klimatickém regionu

73 – Oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh, středně těžké až velmi těžké, výskyt svahových pramenišť – převážně TTP

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

|  | svažitost | expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 – 30 | Bez sklonu |
| 1 | 3 - 70 | Bez sklonu |
| 2 | 3 - 70 | Jih (JZ – JV) |
| 4 | 70 - 120 | Jih (JZ – JV) |
| 5 | 70 - 120 | Sever (SZ-SV) |
| 6 | 70 - 120 | Jih (JZ – JV) |

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

|  | skeletovitost | hloubka *) |
| --- | --- | --- |
| 0 | žádná | hluboká |
| 1 | žádná až slabá | hluboká až středně hluboká |
| 4 | středně skeletová | hluboká až středně hluboká |
| 8 | středně až silně skeletovitá | hluboká až mělká |

*)	vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Znečištění půd

Vzhledem ke stávajícímu využití ploch není znečištění půd předpokládáno.

#### C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Geomorfologické, geologické  a hydrogeologické poměry

Z geomorfologického hlediska náleží zájmové území subprovincii Krkonošsko – jesenické, oblasti Krkonošské. Zájmovým územím prochází hranice mezi orografickými celky Krkonoš a Krkonošského podhůří. Krkonošský reliéf je tvořen členitou hornatinou z intenzivně zvrásněných proterozoických a prvohorních krystalických břidlic krkonošského krystalinika, které tvoří rozsáhlou klenbu, do jejíhož středu pronikly žuly krkonošsko-jizerského plutonu. Krkonošské podhůří je pak utvářené plochou vrchovinou až členitou pahorkatinou s hustou sítí hluboce zaříznutých kaňonovitých a průlomových údolí, odlišeno od sedimentálních tabulí na svém obvodu zlomovými nebo strukturními svahy. Podhůří je tvořeno slabě přeměněnými staropalegoickými horninami železnobrodského a krkonošsko-jizerského krystalinika, z velké části zakrytými sedimentárními vulkanickými horninami podkrkonošské permokarbonské pánve.

Radonové riziko

Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:

- z půdního vzduchu

- z podzemní vody

- ze stavebních materiálů

Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia, vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat karcinomy plic (téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).

| Kategorie rizika | Objemová aktivita Rn222 (kBg.m-3) v půdním vzduchu v základních půdách propustných pro plyny a vodu |
| --- | --- |
|  | nízká | střední | vysoká |
| nízké | méně než 30 | méně než 20 | méně než 10 |
| střední | 30 - 100 | 20 – 70 | 10 – 30 |
| vysoké | více než 100 | více než 70 | více než 30 |

Radonový průzkum bude ve vztahu k ostatním SO vyjma parkoviště součástí další projektové přípravy.

#### C.2.5. Fauna a flora

Podle Culkova biogeografického členění náleží řešené území do Krkonošského biogregionu regionu 1.68. Území leží v přechodné nereprezentativní zóně na hranicích s Podkrkonošským regionem 1.37. Krkonošský bioregion leží na severu východních Čech, při hranici s Polskem. Zabírá geomorfologický celek Krkonoše a severní výběžek Krkonošského podhůří. Biota má převážně horský hercynský ráz, jsou zde zastoupena společenstva 5. jedlovo-bukového až 8. subalpinského, klečového vegetačního stupně. Krkonošský bioregion leží v oreofytiku a je téměř totožný s fytogeografickým okresem 93. Krkonoše.

Základní charakteristiky

Sportovní hřiště, zčásti kryté sekaným trávníkem, zčásti bez vegetace. V okolí řídký les a komunikace. Příjezdová cesta je lemována několika stromy ve špatném zdravotním stavu (odřený javor klen, nahnutá bříza s obnaženými kořeny, suché jívy). Druhové složení bylinného patra je typické pro nižší polohy Krkonoš, počet zjištěných druhů pozdně letního aspektu je poměrně nízký.

Flora

Fytogeografické členění:

- Fytogeografická oblast: rozhraní oreofytika a mezofytika

- Fytogeografický obvod: rozhraní České mezofytikum - České oreofytikum

- Fytogeografický okres: rozhraní fytogeografických okresů Krkonoše (podokresu Krkonoše lesní) a Podkrkonoší (podokresu Jilemnické Podkrkonoší)

- Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)

- biková bučina (Luzulo-Fagetum)

Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu

- "+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý

- "++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující

- (+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný

- druhy domácí jsou bez výše uvedených značek

Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+)

Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha

Agrostis capillaris L. - psineček tenký

Alchemilla crinita Buser - kontryhel vlasatý

Alchemilla glabra Neygenf. - kontryhel lysý

Alchemilla vulgaris L. s.str. - kontryhel ostrolaločný

Angelica sylvestris L. - děhel lesní

Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý

Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl

Athyrium filix-femina (L.)Roth - papratka samičí

Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá

Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka

Betula pendula Roth - bříza bělokorá

Campanula glomerata L. - zvonek klubkatý

Campanula patula L. - zvonek rozkladitý

Campanula rotundifolia L. agg. - zvonek okrouhlolistý

Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka

Carum carvi L. - kmín kořenný (+)

Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný

Clinopodium vulgare L. - klinopád obecný

Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +

Crepis biennis L. - škarda dvouletá

Dryopteris filix-mas (L.)Schott - kapraď samec

Elymus caninus (L.)L. - pýrovník psí

Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý

Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá

Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá +

Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá

Epilobium montanum L. - vrbovka horská

Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná

Equisetum arvense L. - přeslička rolní

Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý

Festuca gigantea (L.)Vill. - kostřava obrovská

Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý

Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá

Galeopsis tetrahit L. - konopice polní

Galium aparine L. - svízel přítula

Geranium phaeum L. - kakost hnědočervený

Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký

Geranium pyrenaicum Burm.fil. - kakost pyrenejský +

Geranium robertianum L. - kakost smrdutý

Geranium sylvaticum L. - kakost lesní

Geum urbanum L. - kuklík městský

Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný

Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná

Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší

Chenopodium album L. - merlík bílý +

Chenopodium bonus-henricus L. - merlík všedobr

Chenopodium ficifolium Sm. - merlík fíkolistý +

Chenopodium glaucum L. - merlík sivý +

Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný +

Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá +

Lapsana communis L. - kapustka obecná

Lathyrus pratensis L. - hrachor luční

Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní

Lolium multiflorum Lamk. - jílek mnohokvětý +

Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý

Melilotus albus Med. - komonice bílá

Mentha x rotundifolia (L.)Huds. (=M.spicata x suaveolens) - máta x huňatá +

Microrrhinum minus (L.)Fourr. - hledíček menší

Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní

Persicaria maculosa S.F.Gray - rdesno červivec

Petasites hybridus (L.)G.,M.et Sch. - devětsil lékařský

Pimpinella major (L.)Huds. - bedrník větší

Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý

Plantago major L. - jitrocel větší

Poa annua L. - lipnice roční

Poa palustris L. - lipnice bahenní (+)

Polygonatum multiflorum (L.)All. - kokořík mnohokvětý

Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný

Populus tremula L. - topol osika

Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký

Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý

Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská +

Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý

Salix caprea L. - vrba jíva (+)

Salix fragilis L. - vrba křehká (+)

Sambucus nigra L. - bez černý

Senecio ovatus (G.,M.et Sch.)Willd. - starček Fuchsův

Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná

Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský +

Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný

Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný

Stachys sylvatica L. - čistec lesní

Symphytum officinale L. - kostival lékařský

Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská

Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+)

Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý +

Trifolium pratense L. - jetel luční (+)

Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)

Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +

Vicia sepium L. - vikev plotní

Na lokalitě bylo během průzkumu v pozdně letním aspektu nalezeno 93 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Na ploše hřiště je výskyt těchto druhů nepravděpodobný.

Fauna

V rámci kvalitativních průzkumů a s ohledem na dobu zadání a charakter lokality která představuje z velké části nezpevněnou plochu již dnes v zimních měsících využívanou jako parkoviště (viz foto v kapitole krajina, krajinný ráz)  byly na uvedených stanovištích zjištěny  následující druhy živočichů (zvláště chráněné druhy zvýrazněny podtržením a uvedením kategorie ochrany - § ohrožený druh):

  - Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea)

  - Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konipas bílý (Motacilla alba), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), bažant obecný (Phasianus colchicus),  kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris). Na lovu pozorována poštolka obecná (Falco tinnunculus).

  - Obojživelníci, plazi: žádní zástupci v prostoru staveniště nezjištěni, otevřená část toku nevytváří stanovištní podmínky pro přítomnost obojživelníků a plazů. Vzhledem k termínu zadání však nelze ověřit jarní aspekt. Vzhledem ke skutečnosti, že s výjimkou vybudování výústního objektu pro odvod srážkových vod z nově vznikajících zpevněných ploch k žádnému jinému zásahu do otevřené části vodoteče nedojde, není absence jarního průzkumu rozhodující pro formulování závěrů z hlediska vlivů na faunu

  - Ryby: bezejmenný přítok Čisté v prostoru stavby nevytváří předpoklad výskytu ryb, protože v rámci zájmového území je již ve stávajícím stavu pod hřištěm zatrubněn, poté následují cca 150 volného koryta potoka přerušované napojením místních objektů a dále tok pokračuje zatrubněn v místě předpokládané komunikace pro výjezd z prostoru parkoviště. Charakter toku  je patrný z následující fotodokumentace:

| místo vyústění bezejmenného potoka pod hřištěm | charakter toku po vyústění pod hřištěm |
| --- | --- |
| charakter toku po vyústění pod hřištěm | přerušení toku při napojení obytných objektů |
| přerušení toku při napojení obytných objektů | charakter toku před zatrubněním před náměstím |
| charakter toku před zatrubněním před náměstím | zatrubnění toku před náměstím |

  - Hmyz:

- brouci – střevlíčci Pterostichus vulgaris, Pterostichus cupreus,    Agonum assimile, kvapník Harpalus affinis,  dále mrchožrout Phosphuga atra, mandelinky rodu Gastroidea,  nosatci rodu Sitona, nosatčíci rodu Apion, slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s. dvoutečné (Adalia bipunctata), tesařík obecný (Leptura rubra) aj.

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. admirál (Vanessa atalanta),  b. síťkovaná (Araschnia levana), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi), okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), o. luční (Maniola jurtina), můra gamma (Plusia gamma), osenice šťovíková (Noctua pronuba),  osenice rodu Scottia aj.

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis melifera),  z mravenců mravenci rodů Lasius a Myrmica, sporadicky čmelák zemní (Bombus terrestris-§) bez zaznamenání míst hnízdění v prostoru hřiště

- dvoukřídlí – pestřenky rodů Eristalis a Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodů Calliphora a Lucillia,

- ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), dále řada blíže neurčených drobných zástupců čeledí Myridae, Coreidae

- rovnokřídlí – kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans), k. smrková (Barbitistes constrictus),  sarančata rodu Chortippus

- zástupci jiných skupin – tok představuje jen ochuzenou potoční biotu, podél toku byli zjištěni jen dospělci pošvatek rodu Nemoura.

- Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa,   křižáci rodu Araneus.

Zájmové území kulturní louky není příliš příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, biota toku je vzhledem k provedeným úpravám  ochuzená.

Prvky dřevin  rostoucí mimo les

Dle předaných projektových podkladů záměr nepředpokládá kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Dle názoru zpracovatelů oznámení však nelze vyloučit, že zejména novým komunikačním napojením dojde k určitým nárokům na kácení. Tuto skutečnost bude nezbytné doložit v další projektové přípravě záměru. Jedná se o následující stromy: Ocenění potenciálně dotčených dřevin je uvedeno v následující tabulce:

| česky | latinsky | třída | obvod (cm) | průměr (cm) | společenská hodnota (Kč) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bříza bílá | Betula pendula | 2 | 102 | 32 | 0,00 | silně poškozený kořenový systém |
| Jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 3 | 24 | 7 | 3 327,00 |  |
| Javor klen | Acer pseudoplatanus | 3 | 86 | 27 | 66 109,00 |  |
| Javor klen | Acer pseudoplatanus | 3 | 99 | 31 | 45 158,00 | poškozený kmen, 50% |
| Vrba jíva | Salix caprea | 2 | 70 | 22 | 22 361,00 | (80+60) |
| Vrba jíva | Salix caprea | 2 | 80 | 25 | 33 951,00 | (95+86+60) |
| celkem | 170 906,00 | Kč |

Dřeviny dotčené vlastní stavbou či stavbou příjezdových komunikací byly v minulosti silně poškozeny a jejich společenská hodnota je poměrně nízká – celkem170 906,- Kč.

Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky. Pokud však bude stavba zasahovat do okolních porostů, bude nutný botanický průzkum v jarním období a ocenění dalších dřevin, které budou navrženy ke smýcení.

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území je situováno v ptačí oblasti Krkonoše (vyhlášeno dle § 45 e zák. č. 218/2004 Sb. a NV 600/2004 Sb. pod kódem CZ0521009), hranice je v zásadě  shodná s hranicí OP KRNAP.  Současně se nachází v  EVL  CZ 0524044 Krkonoše o výměře 54979,594 ha; hranice se v zásadě taktéž kryje s hranicí OP KRNAPu.

#### C.2.6. Územní systém ekologické stability, ekosystémy a krajinný ráz

Územní systém ekologické stability krajiny

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí. Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém  území se opírá jednak o již existující krajinné prvky  s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky  nové, projektované ve smyslu požadovaných prostorových  parametrů.

Z hlediska nadregionálního se na katastrálních územích Černého dolu nachází nadregionální biocentrum 85 Prameny Úpy a nadregionální biokoridor K 28 Prameny Úpy – Adršpašské skály – osy koridoru mezofilní bučinné a horské. Na tyto navazují regionální biocentra a biokoridory. Místní územní systém ekologické stability byl pro řešené území zpracován v roce 1996, jeho koncepce byla zapracována do návrhu územního plánu s cílem chránit stávající prvky ÚSES a vyčlenit potřebné plochy pro prvky navržené. Prostor navrhovaného záměru je mimo prvky ÚSES, není tedy nezbytné se popisem ÚSES dále podrobněji zabývat.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.

Významné krajinné prvky

Za významné krajinné prvky je nutno pokládat ze zákona všechny lesy, rybníky, rašeliniště, jezera, vodní toky a údolní nivy. V  kontaktu se zájmovým územím záměru či jeho jednotlivých dílčích staveb se takové prvky nenacházejí s výjimkou bezejmenného pravostranného přítoku Čisté.

Krajina, krajinný ráz

Krajina vykazuje relativně dochovaný charakter krajinných struktur s ohledem na dynamický krajinný reliéf. Realizace záměru z hlediska rozhodujícího stavebního objektu – parkoviště – neznamená v zásadě při porovnání stávajícího a výhledového stavu výraznější změnu území:

#### C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání

Charakter krajiny

Obec Černý Důl je rozdělena do tří katastrálních území – Černý Důl, Čistá, Fořt. Území se nachází na hraniční poloze mezi horskou a podhorskou částí oblasti střední Krkonoše, obec Černý Důl je střediskem cestovního ruchu s vyšší úrovní vybavenosti a subregionální funkcí .

Charakter městské čtvrti

Obec Černý Důl tvoří typické středisko vesnického charakteru s podélným uspořádáním  v krajinném celku na rozhraní podhorské a horské části středních Krkonoš. Přirozená koncentrace zástavby těchto sídel  vytváří předpoklady pro jejich optimální rozvoj, dostavbu a rekonstrukci, včetně plnění všech funkcí sídla v oblasti ubytovacích kapacit, bydlení, vybavenosti, dopravy a z části též průmyslové a zemědělské výroby. Větší část obce Černý Důl se nachází v ochranném pásmu KRNAP, kde je nutno prosazovat v souladu s ÚPN VÚC Krkonoše tyto zásady:

- při uplatňování rozvoje všech funkčních složek tohoto území respektovat charakter krajiny a maximálně chránit prvky vymezených ÚSES a významné krajinné prvky

- trvat na ekologizaci stávajících průmyslových provozů, nepřipustit lokalizaci nových průmyslových výrob zatěžujících území nad rámec povolených limitů

- minimalizovat dopady negativních vlivů těžeb nerostných surovin

- do zemědělské výroby prosazovat zavedení přírodě blízkých technologií se zaměřením na menší chovy hospodářských zvířat, a to i na lučních enklávách turistických center a dále zajišťovat pravidelné kosení porostů

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V posuzované lokalitě není žádný VKP registrovaný orgánem ochrany přírody. Záměr je situován uvnitř ochranného pásma Krkonošského národního parku.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.

Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné  architektonické ani historické památky, výskyt  archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum (zpracování dokumentace).

Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem obce Černý Důl (viz příloha č.1 předkládaného oznámení).

## C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Obec Černý Důl je rozdělena do tří katastrálních území – Černý Důl, Čistá, Fořt. Území se nachází na hraniční poloze mezi horskou a podhorskou částí oblasti střední Krkonoše, obec Černý Důl je střediskem cestovního ruchu s vyšší úrovní vybavenosti a subregionální funkcí.

Záměr nepředstavuje z hlediska ovzduší  významněji znečištěnou lokalitu. Hluk, generovaný dopravou ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě je posouzen vypracovanou akustickou studií.

Zájmové území je situováno v ptačí oblasti Krkonoše (vyhlášeno dle § 45 e zák. č. 218/2004 Sb. a NV 600/2004 Sb. pod kódem CZ0521009), hranice je v zásadě  shodná s hranicí OP KRNAP.  Současně se nachází v  EVL  CZ 0524044 Krkonoše o výměře 54979,594 ha; hranice se v zásadě taktéž kryje s hranicí OP KRNAPu.

Na lokalitě bylo během průzkumu v pozdně letním aspektu nalezeno 93 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Na ploše stávajícího hřiště je výskyt těchto druhů nepravděpodobný.

Zájmové území kulturní louky není příliš příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů.

Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území záměru v trasách jednotlivých větví vodovodu či kanalizace.

Záměr vyžaduje zábor cca 1.515,5 m2 zemědělské půdy, tento vliv je vyhodnocen v příslušné pasáži oznámení.

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl  na základě podkladů shromážděných v době vypracování oznámení výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.

# KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

# D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

#### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Znečištění ovzduší - výstavba

Rozsah stavebních a zemních prací je relativně malý a lze očekávat, že etapa výstavby může představovat pouze částečné narušení faktorů pohody. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

Znečištění ovzduší – provoz

Příspěvek k imisní zátěži související s provozem posuzovaného záměru byl vyhodnocen rozptylovou studií, která je součástí kapitoly vlivů na ovzduší předkládaného oznámení. Výsledky výpočtů pro sledované škodliviny jsou sumarizovány v následující tabulce:

Tab.: Výsledky výpočtů příspěvků k imisní zátěži

| Varianta | škodlivina | Charakteristika | Výpočtová síť | Body mimo síť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max | min | max |
| příspěvek záměru | NO2 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,009635 | 0,286134 | 0,03828 | 0,247346 |
|  | NO2 | Aritmetický průměr 1 hod | 1,306831 | 9,171172 | 2,952967 | 9,265551 |
|  | PM10 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,000033 | 0,001145 | 0,0001446 | 0,000988 |
|  | PM10 | Aritmetický průměr 24 hod | 0,004550 | 0,037173 | 0,0115376 | 0,037496 |
|  | Benzen | Aritmetický průměr 1 rok | 0,003075 | 0,108209 | 0,013665 | 0,09338 |

Hluk

Posuzovaný záměr může potenciálně ovlivnit nejbližší obytnou zástavbu hlukem jak z etapy výstavby, tak i z etapy provozu. V této souvislosti v rámci předkládaného oznámení byla vypracována akustická studie, hodnotící akustickou situaci v zájmovém území v etapě výstavby a dále vyhodnocující akustickou situaci po realizaci záměru. Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 6.60 na základě registrační karty z ledna 2000.

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen pro následující etapy:

- etapa  výstavby (zemní práce)

- výsledná akustická situace v zájmovém území

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, verze 6.60, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má  v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze  silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR  č.3/1996). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční  dopravy s uvažováním výhledových emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy, a to počínaje rokem 1996. Při výpočtech  LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu  „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J.,  VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu  HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:

1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného  vzduchem

2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena  možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů.

4) Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do  venkovního prostředí

5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují  fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku  těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem  vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se od dubna 2004 posuzuje podle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Výtah z Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách dle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

§ 12

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

- Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T . V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu,  pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

- Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce – 12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li  výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.

- Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE  pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy  je 128 s. Hladina zvukové expozice LCRE  se pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedeným v příloze č.6 k tomuto nařízení.

- Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

- Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce + 10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

- Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám podle § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech stavby

| Způsob využití území | Korekce (dB) |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.

1) Použije pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk ze stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo po opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Důsledky pro řešení studie

Etapa výstavby

Pro potřeby akustického posouzení bylo období výstavby rozděleno do 2 etap (stavební a zemní práce), které se navzájem liší předmětem činnosti, a proto i použitím strojního vybavení. Vyhodnocována je horší situace, tedy etapa zemních prací. V současné fázi projektové dokumentace není k dispozici konkrétní popis technologického postupu výstavby, proto je pro účely výpočtu uvažováno s nejčastěji používanou stavební technikou spolu s výčtem nejtypičtěji nasazovaných stavebních strojů se známými emisními charakteristikami. Nejdelší možná doba pracovního dne pro provádění stavební činnosti je 14 hodin (7 - 21 hod).

Pro účely výpočtu bude tedy do každé výše popsané pozice strojů postupně dosazován zdroj hluku, jehož emisní charakteristika odpovídá součtu charakteristik všech strojů působících v etapě. Součet je proveden podle vzorce:

LCelk = 10 log

kde:	L1 je hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 10 metrů od stroje 1

L2 je hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 10 metrů od stroje 2

L3 je hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 10 metrů od  stroje 3

t1, t2, t3 jsou jednotlivé doby trvání příslušných akustických jevů

Z dikce Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. Vzhledem ke složitosti zadání jsou nejvýše přípustné hladiny akustického tlaku stanoveny následovně:

Nejvýše přípustné hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti – zemní práce a stavební práce

- LAeq = 60,3 dB pro 13 hodinovou dobu trvání hlučných operací

Etapa provozu

Z dikce Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům mimo veřejné komunikace nelze uplatnit žádnou korekci dle Přílohy č.6. Pro nejbližší objekty podél vjezdu a výjezdu z prostoru parkoviště je tedy nutné plnit limitní hladinu pro denní dobu 50 dB.

Výpočtové body akustické studie

V rámci vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro 11 výpočtových bodů, které jsou dokladovány následující fotodokumentací a mapovým podkladem:

| výpočtový bod 1 | výpočtový bod 2 |
| --- | --- |
| výpočtový bod 3 | výpočtový bod 4 |
| výpočtové body 5, 6, 7 a 8 | výpočtový bod 6 |
| výpočtový bod 7 |  |
| výpočtový bod 9 – SO 02 | výpočtový bod 9 – SO 02 |
| výpočtový bod 10 – SO 03 | výpočtový bod 10 – SO 03 |
| výpočtový bod 11 – SO 04 | výpočtový bod 11 – SO 04 |

Pozn.: body č.1 až 8 zohledněny pro etapu výstavby

body č.1 až 11 zohledněny pro etapu provozu

Vstupní podklady pro výpočet a výsledky výpočtů

Etapa  výstavby

Vstupní podklady

Vstupní podklady pro etapu výstavby již byly prezentovány v úvodní části předkládaného oznámení.

Výsledky výpočtů pro etapu výstavby

Etapa zemních prací

HLUK+  verze 6.60 beta Dxf              Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: c:\hlukplusw\Cerny Dul\REALIZACE.ZADVytištěno: 17.10.2005 13:58

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |    7.0;  163.2 |  40.8 |  22.6 |  40.9 |       |        |

|  1 |   6.0 |    7.0;  163.2 |  41.1 |  22.8 |  41.2 |       |        |

|  2 |   3.0 |  -14.8;  295.3 |  34.7 |  39.8 |  41.0 |       |        |

|  2 |   6.0 |  -14.8;  295.3 |  36.0 |  39.7 |  41.3 |       |        |

|  3 |   3.0 | -304.5;  223.0 |  33.5 |  35.6 |  37.7 |       |        |

|  4 |   3.0 | -105.1;  123.3 |  45.2 |   8.9 |  45.2 |       |        |

|  5 |   3.0 |  -13.3;  112.6 |  46.1 |  29.0 |  46.2 |       |        |

|  5 |   6.0 |  -13.3;  112.6 |  46.3 |  29.0 |  46.3 |       |        |

|  5 |   9.0 |  -13.3;  112.6 |  46.0 |  29.1 |  46.1 |       |        |

|  6 |   3.0 |   -2.4;  107.1 |  41.6 |   7.1 |  41.6 |       |        |

|  6 |   6.0 |   -2.4;  107.1 |  42.0 |  10.4 |  42.0 |       |        |

|  6 |   9.0 |   -2.4;  107.1 |  42.0 |  18.6 |  42.0 |       |        |

|  7 |   3.0 |  -13.3;  120.7 |  47.2 |   7.1 |  47.2 |       |        |

|  7 |   6.0 |  -13.3;  120.7 |  47.3 |  10.0 |  47.3 |       |        |

|  7 |   9.0 |  -13.3;  120.7 |  47.1 |  19.7 |  47.1 |       |        |

|  8 |   3.0 |   -2.4;  130.0 |  47.2 |  21.8 |  47.2 |       |        |

|  8 |   6.0 |   -2.4;  130.0 |  47.3 |  21.9 |  47.3 |       |        |

|  8 |   9.0 |   -2.4;  130.0 |  47.3 |  23.4 |  47.3 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Protože však v době vypracování oznámení nebyl k dispozici projekt pro stavební řízení, lze uvedený výpočet považovat za informativní a v případě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví zejména pro lokality v souvislé obytné zástavbě bude pravděpodobně vhodné po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví v další projektové přípravě konzultovat případný rozsah pro vyhodnocení akustické situace v etapě výstavby. V této souvislosti je formulováno následující doporučení:

- součástí dokumentace pro stavební řízení bude výpočet hluku ze stavební činnosti a event. návrh protihlukových opatření; výběr stavebních objektů, kde bude výpočet hluku ze stavební činnosti proveden konzultovat s orgánem ochrany zdraví po konečném upřesnění stavební techniky a doby pro provádění stavebních prací

Etapa  provozu

Vstupní podklady

Ve výpočtu je zohledněna příjezdová komunikace k parkovišti a výjezdová komunikace u parkoviště (na každé 350 pohybů osobních automobilů v provozní době areálu – 8,00 – 17,30 hod.). Dále je ve stejné provozní době uvažováno se 700 pohyby osobních automobilů na parkovací ploše.

Očekávaná akustická situace při realizaci záměru – den

HLUK+  verze 6.60 beta Dxf              Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: c:\hlukplusw\Cerny Dul\PROVOZ.ZAD   Vytištěno: 17.10.2005 13:55

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |    7.0;  163.2 |  41.2 |   0.0 |  41.2 |       |        |

|  1 |   6.0 |    7.0;  163.2 |  41.6 |   0.0 |  41.6 |       |        |

|  2 |   3.0 |  -14.8;  295.3 |  38.6 |   0.0 |  38.6 |       |        |

|  2 |   6.0 |  -14.8;  295.3 |  40.0 |   0.0 |  40.0 |       |        |

|  3 |   3.0 | -304.5;  223.0 |  36.8 |   0.0 |  36.8 |       |        |

|  4 |   3.0 | -105.1;  123.3 |  45.3 |   0.0 |  45.3 |       |        |

|  5 |   3.0 |  -13.3;  112.6 |  46.4 |   0.0 |  46.4 |       |        |

|  5 |   6.0 |  -13.3;  112.6 |  46.6 |   0.0 |  46.6 |       |        |

|  5 |   9.0 |  -13.3;  112.6 |  46.4 |   0.0 |  46.4 |       |        |

|  6 |   3.0 |   -2.4;  107.1 |  42.9 |   0.0 |  42.9 |       |        |

|  6 |   6.0 |   -2.4;  107.1 |  43.3 |   0.0 |  43.3 |       |        |

|  6 |   9.0 |   -2.4;  107.1 |  43.3 |   0.0 |  43.3 |       |        |

|  7 |   3.0 |  -13.3;  120.7 |  47.5 |   0.0 |  47.5 |       |        |

|  7 |   6.0 |  -13.3;  120.7 |  47.6 |   0.0 |  47.6 |       |        |

|  7 |   9.0 |  -13.3;  120.7 |  47.4 |   0.0 |  47.4 |       |        |

|  8 |   3.0 |   -2.4;  130.0 |  47.5 |   0.0 |  47.5 |       |        |

|  8 |   6.0 |   -2.4;  130.0 |  47.7 |   0.0 |  47.7 |       |        |

|  8 |   9.0 |   -2.4;  130.0 |  47.8 |   0.0 |  47.8 |       |        |

|  9 |   9.0 |  -50.4;  226.5 |  43.7 |   0.0 |  43.7 |       |        |

| 10 |   9.0 | -214.5;  323.2 |  40.2 |   0.0 |  40.2 |       |        |

| 11 |   9.0 | -232.1;  279.9 |  43.0 |   0.0 |  43.0 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Závěr:

Etapa výstavby z hlediska předpokládaných zemních prací je vypočtena na základě vstupních podkladů, prezentovaných v příslušné pasáži oznámení. Výsledky výpočtu jsou sumarizovány v následující tabulce:

Tab.: Etapa výstavby – zemní práce (LAeq), D – doprava, P – průmysl, C – celkem

| v.bod | Výška (m) | Zemní práce |
| --- | --- | --- |
|  |  | D | P | C |
| 1 | 3 | 40,8 | 22,6 | 40,9 |
| 1 | 6 | 41,1 | 22,8 | 41,2 |
| 2 | 3 | 34,9 | 39,9 | 41,1 |
| 2 | 6 | 36,2 | 39,8 | 41,4 |
| 3 | 3 | 33,7 | 35,6 | 37,8 |
| 4 | 3 | 45,2 | 8,9 | 45,2 |
| 5 | 3 | 46,1 | 29,0 | 46,2 |
| 5 | 6 | 46,3 | 29,0 | 46,3 |
| 5 | 9 | 46,0 | 29,1 | 46,1 |
| 6 | 3 | 41,6 | 7,1 | 41,6 |
| 6 | 6 | 42,0 | 10,4 | 42,0 |
| 6 | 9 | 42,0 | 18,6 | 42,0 |
| 7 | 3 | 47,2 | 7,1 | 47,2 |
| 7 | 6 | 47,3 | 10,0 | 47,3 |
| 7 | 9 | 47,1 | 19,7 | 47,1 |
| 8 | 3 | 47,2 | 21,8 | 47,2 |
| 8 | 6 | 47,3 | 21,9 | 47,3 |
| 8 | 9 | 47,3 | 23,4 | 47,3 |

Na základě provedeného vyhodnocení akustické situace pro etapu výstavby spočívající v realizaci zemních prací vyplývá, že pro etapu výstavby nebude překročena limitní hladina akustického tlaku.

Výhledový stav po realizaci záměru s uvažovaným dopravním napojením je sumarizována v následující tabulce.

Tab.: Etapa provozu (LAeq), D – doprava, P – průmysl, C – celkem

| v.bod | Výška (m) | Zemní práce |
| --- | --- | --- |
|  |  | D | P | C |
| 1 | 3 | 41,2 | 0 | 41,2 |
| 1 | 6 | 41,6 | 0 | 41,6 |
| 2 | 3 | 38,6 | 0 | 38,6 |
| 2 | 6 | 40,0 | 0 | 40,0 |
| 3 | 3 | 36,8 | 0 | 36,8 |
| 4 | 3 | 45,3 | 0 | 45,3 |
| 5 | 3 | 46,4 | 0 | 46,4 |
| 5 | 6 | 46,6 | 0 | 46,6 |
| 5 | 9 | 46,4 | 0 | 46,4 |
| 6 | 3 | 42,9 | 0 | 42,9 |
| 6 | 6 | 43,3 | 0 | 43,3 |
| 6 | 9 | 43,3 | 0 | 43,3 |
| 7 | 3 | 47,5 | 0 | 47,5 |
| 7 | 6 | 47,6 | 0 | 47,6 |
| 7 | 9 | 47,4 | 0 | 47,4 |
| 8 | 3 | 47,5 | 0 | 47,5 |
| 8 | 6 | 47,7 | 0 | 47,7 |
| 8 | 9 | 47,8 | 0 | 47,8 |
| 9 | 9 | 43,7 | 0 | 43,7 |
| 10 | 9 | 40,2 | 0 | 40,2 |
| 11 | 9 | 43,0 | 0 | 43,0 |

Z hlediska porovnání výhledového pro denní  dobu je patrné, že provoz posuzovaného záměru nebude znamenat při predikované dopravní obslužnosti překračování základního hygienického limitu 50 dB pro denní dobu.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo

Jak je patrné z doloženého výpočtu záměr nepředstavuje výraznější negativní vlivy na obyvatelstvo, a proto na úrovni oznámení v rozsahu přílohy č. 3 není nutné se problematikou vlivů na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik podrobněji zabývat, protože je patrné, že tento vliv je nevýznamný vzhledem k minimálním příspěvkům záměru k imisní zátěži a vzhledem k akustické situaci, která se pohybuje pod základní limitní hladinou akustického tlaku pro denní dobu.

Sociální  a  ekonomické  důsledky

Nejsou s posuzovaným záměrem spojeny.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Záměrem bude dočasně v etapě výstavby ovlivněna trvale bydlící populace několika obytných objektů v dosahu komunikačního systému souvisejícího s provozem parkoviště.

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby ani provozu očekávány.

#### D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí

V následujícím přehledu jsou dále jsou uvedeny nejvýznamnější potenciální vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, které by mohly být záměrem nejvíce ovlivněny:

- vlivy na ovzduší

- vlivy na povrchové a podzemní vody

- vlivy na horninové prostředí

- vlivy na půdu

- vlivy na faunu, floru a ekosystémy

- vlivy na architektonické a historické památky

#### D.1.2.1.  Vlivy na ovzduší

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení imisní zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby, přičemž toto porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2, PM10 a benzen jako charakteristické látky  související s dopravou z liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší a s bodovými zdroji znečištění ovzduší.

V rozptylové studii pro etapu výstavby jsou zohledněny liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší.

Vyhodnocení imisní zátěže

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.

V rámci vypracované rozptylové studie byla řešena varianta příspěvku posuzovaného záměru.

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 5 výpočtových bodů 201 – 209 mimo výpočtovou síť, které jsou dokladovány mapovým podkladem (fotodokumentace výpočtových bodů je shodná jako u akustické studie).

Následující tabulka dokladuje výškové členění lokality výpočtu v zadané výpočtové síti v nadmořské výšce zájmového území pro zvolené výpočtové body:

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 624 | 624 | 623 | 623 | 622 | 622 | 622 | 621 | 621 | 620 | 620 |
| 450 | 624 | 623 | 622 | 622 | 621 | 620 | 620 | 619 | 618 | 617 | 617 |
| 400 | 623 | 622 | 621 | 620 | 619 | 618 | 617 | 616 | 616 | 615 | 614 |
| 350 | 623 | 622 | 620 | 619 | 618 | 617 | 615 | 614 | 613 | 612 | 610 |
| 300 | 622 | 621 | 619 | 618 | 616 | 615 | 613 | 612 | 610 | 609 | 607 |
| 250 | 622 | 620 | 618 | 617 | 615 | 613 | 611 | 609 | 608 | 606 | 604 |
| 200 | 622 | 620 | 617 | 615 | 613 | 611 | 609 | 607 | 605 | 603 | 601 |
| 150 | 621 | 619 | 616 | 614 | 612 | 609 | 607 | 605 | 602 | 600 | 598 |
| 100 | 621 | 618 | 616 | 613 | 610 | 608 | 605 | 602 | 600 | 597 | 594 |

Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z  mapových podkladů na následujících stránkách.

# Vstupní podklady pro výpočet

Bodové zdroje

Ve výpočtu jsou uvažovány následující bodové zdroje emisí:

- SO 02 – Obslužný objekt parkoviště

Pro bufet, Horskou službu a kancelář bude osazen jeden plynový kotel o výkonu 28 kW, pro každý byt bude osazen samostatný plynový kotel s výkonem 24 kW. Celkový instalovaný výkon SO – 02 je 100 kW. Výška zdroje 12 m, FPD 3 600 hod.

Bilance emisí z SO 02 je patrná z následující tabulky:

|  | Emisní faktor | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečišťující látky | 20 | 0,09 |
| NOx | 1600 | 7,20 |

- SO 03 – Obslužný objekt pro lyžařský areál

Pro apartmány bude instalován plynový kotel o výkonu 24 kW. Pro ostatní část objektu bude osazen plynový kotel o výkonu 28 kW. Celkový instalovaný výkon SO-03 je 52 kW. Výška zdroje 12 m, FPD 3 600 hod.

Bilance emisí z SO 03 je patrná z následující tabulky:

|  | Emisní faktor | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečišťující látky | 20 | 0,10 |
| NOx | 1600 | 8,16 |

- SO 04 – Obslužný objekt pro lyžařskou školu

Pro byt bude osazen plynový kotel o výkonu 24 kW. Pro zbývající část objektu bude osazen plynový kotel o výkonu 24 kW. Celkový instalovaný výkon bude 48 kW. Výška zdroje 9 m, FPD 3 600 hod.

Bilance emisí z SO 04 je patrná z následující tabulky:

|  | Emisní faktor | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečišťující látky | 20 | 0,05 |
| NOx | 1600 | 4,32 |

Tab.: Souřadnice bodového zdroje

| Název zdroje | Souřadnice plošného zdroje |
| --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| SO 02 | 265 | 258 | 616 |
| SO 03 | 224 | 325 | 618 |
| SO 04 | 236 | 345 | 618 |

Plošné zdroje

Plošnými zdroji v rámci posuzovaného záměru budou vyvolané dopravní nároky související s návštěvníky areálu. Dle předaných podkladů je uvažováno v provozní době se 700 pohyb osobních automobilů.

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu  automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – stání automobilů

|  | NOx | Benzen | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| ( automobilů | 0,049 | 1,754 | 0,438 | 0,00189 | 0,068 | 0,017 | 0,00002 | 0,001 | 0,000 |

Tab.: Souřadnice středu plošného zdroje

| Název zdroje | Souřadnice plošného zdroje |
| --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| Plošný zdroj | 0,049 | 1,754 | 0,438 |

Liniové zdroje

Z hlediska předkládaného záměru je vyvolaná doprava odhadována na 350 příjezdů a 350 odjezdů  OA/den. Tomuto rozložení dopravy odpovídají následující emise:

Tab.: Emise z liniových zdrojů - rok 2006

| Komunikace | NOx | benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | kg/km.rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | kg/km.rok-1 |
| Příjezd | 0,000049 | 1,754 | 0,438 | 0,00000189 | 0,068 | 0,017 |
| Odjezd | 0,000049 | 1,754 | 0,438 | 0,00000189 | 0,068 | 0,017 |
| Komunikace | PM10 |  |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | kg/km.rok-1 |  |  |  |
| Příjezd | 0,00000002 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |
| Odjezd | 0,00000002 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |

Tab. : Souřadnice liniového zdroje znečištění ovzduší

| Název komunikace | úsek | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| příjezd | 1 | 258 | 200 | 616 |
|  | 2 | 268 | 220 | 617 |
|  | 3 | 273 | 234 | 618 |
|  | 4 | 279 | 253 | 618 |
|  | 5 | 282 | 273 | 619 |
|  | 6 | 280 | 287 | 619 |
|  | 7 | 275 | 301 | 619 |
|  | 8 | 265 | 316 | 619 |
| odjezd | 1 | 233 | 305 | 619 |
|  | 2 | 221 | 293 | 619 |
|  | 3 | 207 | 279 | 619 |
|  | 4 | 197 | 274 | 618 |
|  | 5 | 188 | 268 | 618 |
|  | 6 | 198 | 251 | 618 |
|  | 7 | 207 | 235 | 617 |
|  | 8 | 219 | 219 | 617 |
|  | 9 | 234 | 212 | 616 |
|  | 10 | 245 | 207 | 616 |
|  | 11 | 269 | 197 | 616 |

Imisní limity

Dle příslušného nařízení vlády k zákonu o ovzduší je nezbytné respektovat následující imisní limity:

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok | 80 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 NO2 | 16 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana ekosystémů | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 30 (g.m-3 NOx | - | 1.1. 2003 |

Poznámka:

* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro 1 hodinu | 70 (g.m-3 | 60 (g.m-3 | 50 (g.m-3 | 40 (g.m-3 | 30 (g.m-3 | 20 (g.m-3 | 10 (g.m-3 |
| Pro kalendářní rok | 14 (g.m-3 | 12 (g.m-3 | 10 (g.m-3 | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)***

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ochrana zdraví lidí -I.etapa | Aritmetický průměr / 24 hodin | 50 (g.m-3 PM10, nesmí být překročena více než 35krát za kalendářní rok | 15 (g.m-3 (30 %)* | 1. 1. 2005 |
| 2. Ochrana zdraví lidí -I.etapa | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 PM10 | 4,8 (g.m-3 (12 %)* | 1. 1. 2005 |
| 1. Ochrana zdraví lidí -II.etapa1) | Aritmetický průměr / 24 hodin | 50 (g.m-3 PM10, nesmí být překročena více než 7 krát za kalendářní rok | Bude odvozena ze získaných údajů a bude ekvivalentní limitním hodnotám pro I. etapu | 1. 1. 2010 |
| 2. Ochrana zdraví lidí -II.etapa1) | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 20 (g.m-3 PM10 | 10 (g.m-3 (50 %) 1. ledna.2005** | 1. 1. 2010 |

Poznámka:

1) Uvedené indikativní hodnoty podléhají přezkoumání s ohledem na nově přijaté směrné informace o účincích na zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost a zkušenosti s uplatňováním limitních hodnot v etapě I.

* mez tolerance se bude od 1. ledna  2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty. V letech 2003 až 2004 budou  meze tolerance následující

|  | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Pro 24 hodin | 10 (g.m-3 | 5 (g.m-3 |
| Pro kalendářní rok | 3,2 (g.m-3 | 1,6 (g.m-3 |

** mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárně snižovat - každých 12 měsíců tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro kalendářní rok | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

*** K měření koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze použít  také metodu  stanovení celkového prašného aerosolu (total suspended particulates) při přepočtu za použití koeficientu 0,8.

Koncentrace jemných suspendovaných částic frakce PM2,5 se  hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního  98. percentilu a ročního maxima z dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu1 | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 (100 %)** | 1.1. 2010 |

Poznámka:

1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení

** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,375 (g.m-3 | 3,75 (g.m-3 | 3,125 (g.m-3 | 2,5 (g.m-3 | 1,875(g.m-3 | 1,25 (g.m-3 | 0,625 (g.m-3 |

###### Metodika výpočtu

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003:

Černý Důl

Grafická prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0,69	0,83	0,51	0,44	0,88	0,55	0,41	0,37	6,16	10,84

II.tř. v=1.7 	1,13	0,92	0,41	0,87	2,8	1,19	1,08	1,32	6,23	15,95

II.tř. v=5 	0,66	0,11	0,04	0,08	0,2	0,18	0,03	0,05	0	1,35

III.tř. v=1.7 	1,25	0,47	0,4	1,12	1,61	0,77	0,71	1,07	2,51	9,91

III.tř. v=5 	3,25	1,57	1,13	1,73	0,16	0,08	0,19	2,04	0	10,15

III.tř. v=11 	2,78	0	0	0,28	1,12	0,13	0,12	1,75	0	6,18

IV.tř. v=1.7 	1,84	0,56	0,28	1,15	2,28	0,98	0,82	1,27	3,99	13,17

IV.tř. v=5 	3,22	1,1	1,03	1,9	0,18	0,09	0,18	1,8	0	9,5

IV.tř. v=11 	1,72	0	0	0,62	2,28	0,07	0,08	1,15	0	5,92

V.tř. v=1.7 	0,08	0,01	0	0,01	0,13	0,1	0,08	0,06	1,16	1,63

V.tř. v=5 	3,37	0,42	0,2	0,78	5,37	2,85	1,3	1,11	0	15,4

Sum (Graf)	19,99	5,99	4	8,98	17,01	6,99	5	11,99	20,05	100/100

Metodika výpočtu rozptylové studie

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003. Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:

- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací

- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ze stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje:

- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),

plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)

- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií:

| Kategorie | Průměrná doba setrvání v atmosféře |
| --- | --- |
| I | 20 h |
| II | 6 dní |
| III | 2 roky |

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:

| Znečišťující látka | Kategorie |
| --- | --- |
| oxid siřičitý | II |
| oxidy dusíku | II |
| oxid dusný | III |
| amoniak | II |
| sirovodík | I |
| oxid uhelnatý | III |
| oxid uhličitý | III |
| metan | III |
| vyšší uhlovodíky | III |
| chlorovodík | I |
| sirouhlík | II |
| formaldehyd | II |
| peroxid vodíku | I |
| dimetyl sulfid | I |

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.

Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:

| Třída větru | Třída rychlosti větru |
| --- | --- |
| slabý vítr | 1.7 m/s |
| střední vítr | 5.0 m/s |
| silný vítr | 11.0 m/s |

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:

| Třída stability | Název | Popis třídy stability |
| --- | --- | --- |
| I. | superstabilní | silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu |
| II. | stabilní | běžné inverze,špatné podmínky rozptylu |
| III. | izotermní | Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky |
| IV. | normální | indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek |
| V. | konvektivní | labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek |

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.

| rozptylová podmínka | třída stability | rychlost větru |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 1,7 |
| 2 | II | 1,7 |
| 3 | II | 5 |
| 4 | III | 1,7 |
| 5 | III | 5 |
| 6 | III | 11 |
| 7 | IV | 1,7 |
| 8 | IV | 5 |
| 9 | IV | 11 |
| 10 | V | 1,7 |
| 11 | V | 5 |

Program  je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly  (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl  c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.

| třída stability | podíl koncentrací NO2 / NOx |
| --- | --- |
|  | vzdálenost 1 km | vzdálenost 10 km | vzdálenost 100 km |
| I | 0,149 | 0,488 | 0,997 |
| II | 0,156 | 0,532 | 0,999 |
| III | 0,174 | 0,618 | 1,000 |
| IV | 0,214 | 0,769 | 1,000 |
| V | 0,351 | 0,966 | 1,000 |

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.

Výsledky výpočtu rozptylové studie

Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo tuto výpočtovou síť.

Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:

první řádek:

číslo výpočtového bodu

druhý řádek:

vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky (µg.m-3)

| Polutant | Hodnocená charakteristika |
| --- | --- |
| NO2 | Aritmetický průměr /1 rok Aritmetický průměr / 1 h |
| PM10 PM10 | Aritmetický průměr /1 rok Aritmetický průměr / 24 h |
| Benzen | Aritmetický průměr /1 rok |

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách uvedeny v (g.m-3.

# Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/ rok

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 500 | 0,012764 | 0,016278 | 0,021255 | 0,027716 | 0,033954 | 0,035431 | 0,030498 | 0,023519 | 0,017790 | 0,013820 | 0,011183 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 450 | 0,013837 | 0,018358 | 0,025524 | 0,036666 | 0,049587 | 0,052849 | 0,042176 | 0,029299 | 0,020748 | 0,015647 | 0,012362 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 400 | 0,014523 | 0,020118 | 0,030247 | 0,050479 | 0,082532 | 0,092010 | 0,063189 | 0,037232 | 0,024467 | 0,017607 | 0,013433 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 350 | 0,014480 | 0,020531 | 0,032787 | 0,066547 | 0,177639 | 0,217523 | 0,106244 | 0,047076 | 0,027905 | 0,019069 | 0,014150 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 300 | 0,014179 | 0,020185 | 0,032461 | 0,067149 | 0,207500 | 0,286134 | 0,152638 | 0,054065 | 0,030105 | 0,020027 | 0,014646 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 250 | 0,014038 | 0,019743 | 0,030784 | 0,058741 | 0,168699 | 0,182019 | 0,119522 | 0,053087 | 0,030741 | 0,020562 | 0,015019 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 200 | 0,013553 | 0,018448 | 0,027145 | 0,044723 | 0,082709 | 0,127065 | 0,078953 | 0,044357 | 0,028439 | 0,019915 | 0,014868 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 150 | 0,012720 | 0,016697 | 0,023057 | 0,033446 | 0,048937 | 0,061432 | 0,049552 | 0,034744 | 0,024798 | 0,018387 | 0,014194 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 100 | 0,011683 | 0,014809 | 0,019311 | 0,025575 | 0,032993 | 0,036937 | 0,033287 | 0,026545 | 0,020786 | 0,016402 | 0,013162 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 50 | 0,010626 | 0,013045 | 0,016230 | 0,020147 | 0,024065 | 0,025846 | 0,024236 | 0,020808 | 0,017321 | 0,014351 | 0,011946 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,009635 | 0,011501 | 0,013766 | 0,016300 | 0,018562 | 0,019548 | 0,018696 | 0,016753 | 0,014563 | 0,012518 | 0,010747 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  | 205 |  |
|  |  | 0,149915 |  | 0,157775 |  | 0,157775 |  | 0,038280 |  | 0,152056 |  |
|  |  |  | 206 |  | 207 |  | 208 |  | 209 |  |  |
|  |  |  | 0,144200 |  | 0,201506 |  | 0,247346 |  | 0,212087 |  |  |

# Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/ 1 hod

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 500 | 1,858466 | 1,957787 | 1,913876 | 1,759778 | 2,092194 | 2,095139 | 1,784574 | 1,785730 | 1,693497 | 1,582436 | 1,507919 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 450 | 2,109820 | 2,393039 | 2,514915 | 2,178669 | 2,554125 | 2,709468 | 2,287267 | 2,254577 | 2,004535 | 1,752630 | 1,632643 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 400 | 2,295850 | 2,765638 | 3,672241 | 3,340006 | 2,908789 | 4,017018 | 3,722752 | 3,157456 | 2,322244 | 1,915662 | 1,810467 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 350 | 2,386399 | 2,852147 | 3,513514 | 7,203195 | 7,449288 | 8,862900 | 7,038990 | 3,217743 | 2,583203 | 2,308871 | 2,048026 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 300 | 2,190841 | 2,448317 | 2,740442 | 4,200353 | 8,141169 | 9,171172 | 7,667259 | 4,271094 | 3,183425 | 2,553196 | 2,155137 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 250 | 1,877085 | 2,024491 | 2,338041 | 3,593136 | 4,038571 | 5,277984 | 6,266789 | 3,728000 | 2,463635 | 2,154936 | 2,023960 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 200 | 1,681745 | 1,796941 | 2,132086 | 2,606509 | 3,277922 | 3,040692 | 2,842076 | 3,220857 | 2,638739 | 2,129605 | 1,882050 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 150 | 1,557204 | 1,635644 | 1,818205 | 2,097668 | 2,256521 | 2,584607 | 2,487946 | 2,247814 | 2,229705 | 1,991803 | 1,789779 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 100 | 1,463800 | 1,518001 | 1,624059 | 1,755946 | 1,888441 | 2,098690 | 2,085579 | 1,865654 | 1,882910 | 1,788451 | 1,668135 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 50 | 1,382596 | 1,426277 | 1,489988 | 1,582302 | 1,703408 | 1,821103 | 1,812102 | 1,708212 | 1,670739 | 1,622670 | 1,543166 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 1,306831 | 1,350131 | 1,402512 | 1,474538 | 1,560532 | 1,629098 | 1,628601 | 1,579212 | 1,537516 | 1,494101 | 1,433117 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  | 205 |  |
|  |  | 3,957681 |  | 5,806116 |  | 5,806116 |  | 4,414699 |  | 4,341262 |  |
|  |  |  | 206 |  | 207 |  | 208 |  | 209 |  |  |
|  |  |  | 3,480421 |  | 6,761800 |  | 9,265551 |  | 9,093185 |  |  |

# Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/ rok

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 500 | 0,000044 | 0,000057 | 0,000076 | 0,000100 | 0,000123 | 0,000128 | 0,000110 | 0,000084 | 0,000062 | 0,000048 | 0,000038 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 450 | 0,000048 | 0,000066 | 0,000093 | 0,000135 | 0,000184 | 0,000197 | 0,000156 | 0,000107 | 0,000074 | 0,000055 | 0,000042 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 400 | 0,000052 | 0,000073 | 0,000112 | 0,000191 | 0,000316 | 0,000353 | 0,000240 | 0,000139 | 0,000089 | 0,000063 | 0,000047 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 350 | 0,000052 | 0,000075 | 0,000123 | 0,000257 | 0,000703 | 0,000863 | 0,000414 | 0,000178 | 0,000103 | 0,000068 | 0,000049 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 300 | 0,000051 | 0,000074 | 0,000123 | 0,000261 | 0,000827 | 0,001145 | 0,000603 | 0,000207 | 0,000112 | 0,000072 | 0,000051 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 250 | 0,000050 | 0,000073 | 0,000116 | 0,000227 | 0,000669 | 0,000719 | 0,000468 | 0,000202 | 0,000114 | 0,000074 | 0,000053 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 200 | 0,000048 | 0,000067 | 0,000101 | 0,000170 | 0,000321 | 0,000499 | 0,000305 | 0,000167 | 0,000105 | 0,000071 | 0,000052 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 150 | 0,000045 | 0,000060 | 0,000085 | 0,000125 | 0,000185 | 0,000234 | 0,000187 | 0,000129 | 0,000090 | 0,000065 | 0,000049 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 100 | 0,000041 | 0,000053 | 0,000070 | 0,000093 | 0,000121 | 0,000136 | 0,000122 | 0,000096 | 0,000074 | 0,000057 | 0,000045 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 50 | 0,000036 | 0,000045 | 0,000057 | 0,000072 | 0,000086 | 0,000093 | 0,000087 | 0,000074 | 0,000061 | 0,000049 | 0,000040 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000033 | 0,000039 | 0,000048 | 0,000057 | 0,000065 | 0,000069 | 0,000065 | 0,000058 | 0,000050 | 0,000042 | 0,000036 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  | 205 |  |
|  |  | 0,000591 |  | 0,000624 |  | 0,000624 |  | 0,000145 |  | 0,000601 |  |
|  |  |  | 206 |  | 207 |  | 208 |  | 209 |  |  |
|  |  |  | 0,000568 |  | 0,000798 |  | 0,000988 |  | 0,000842 |  |  |

# Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/24 hod

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 500 | 0,006689 | 0,007144 | 0,007074 | 0,006538 | 0,007824 | 0,007847 | 0,006682 | 0,006619 | 0,006219 | 0,005737 | 0,005386 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 450 | 0,007688 | 0,008871 | 0,009461 | 0,008306 | 0,009757 | 0,010384 | 0,008743 | 0,008527 | 0,007487 | 0,006444 | 0,005897 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 400 | 0,008445 | 0,010375 | 0,014037 | 0,013002 | 0,011460 | 0,015778 | 0,014515 | 0,012167 | 0,008801 | 0,007124 | 0,006588 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 350 | 0,008817 | 0,010767 | 0,013583 | 0,028446 | 0,030075 | 0,035843 | 0,028054 | 0,012609 | 0,009869 | 0,008617 | 0,007486 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 300 | 0,008095 | 0,009237 | 0,010620 | 0,016482 | 0,032876 | 0,037173 | 0,030837 | 0,016722 | 0,012146 | 0,009531 | 0,007882 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 250 | 0,006902 | 0,007584 | 0,008949 | 0,014020 | 0,015920 | 0,021154 | 0,024659 | 0,014392 | 0,009316 | 0,008011 | 0,007376 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 200 | 0,006137 | 0,006686 | 0,008080 | 0,010038 | 0,012754 | 0,011861 | 0,011083 | 0,012290 | 0,009896 | 0,007844 | 0,006810 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 150 | 0,005631 | 0,006021 | 0,006780 | 0,007929 | 0,008629 | 0,009935 | 0,009510 | 0,008456 | 0,008269 | 0,007267 | 0,006422 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 100 | 0,005234 | 0,005506 | 0,005969 | 0,006528 | 0,007086 | 0,007900 | 0,007821 | 0,006929 | 0,006889 | 0,006450 | 0,005924 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 50 | 0,004881 | 0,005100 | 0,005389 | 0,005780 | 0,006265 | 0,006715 | 0,006663 | 0,006234 | 0,006023 | 0,005775 | 0,005416 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,004550 | 0,004754 | 0,004989 | 0,005287 | 0,005627 | 0,005887 | 0,005872 | 0,005659 | 0,005456 | 0,005242 | 0,004965 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  | 205 |  |
|  |  | 0,015743 |  | 0,023359 |  | 0,023359 |  | 0,017122 |  | 0,017091 |  |
|  |  |  | 206 |  | 207 |  | 208 |  | 209 |  |  |
|  |  |  | 0,013647 |  | 0,027119 |  | 0,037496 |  | 0,036827 |  |  |

# Příspěvky k imisní zátěži benzenu – aritmetický průměr/ rok

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 500 | 0,004157 | 0,005390 | 0,007139 | 0,009410 | 0,011599 | 0,012107 | 0,010363 | 0,007904 | 0,005889 | 0,004496 | 0,003570 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 450 | 0,004579 | 0,006194 | 0,008767 | 0,012777 | 0,017424 | 0,018580 | 0,014719 | 0,010079 | 0,007006 | 0,005177 | 0,004004 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 400 | 0,004869 | 0,006896 | 0,010599 | 0,018050 | 0,029876 | 0,033344 | 0,022659 | 0,013089 | 0,008408 | 0,005909 | 0,004402 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 350 | 0,004898 | 0,007116 | 0,011655 | 0,024320 | 0,066432 | 0,081558 | 0,039130 | 0,016847 | 0,009713 | 0,006463 | 0,004674 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 300 | 0,004818 | 0,007031 | 0,011606 | 0,024689 | 0,078190 | 0,108209 | 0,057002 | 0,019516 | 0,010546 | 0,006822 | 0,004859 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 250 | 0,004764 | 0,006862 | 0,010965 | 0,021454 | 0,063240 | 0,067954 | 0,044240 | 0,019108 | 0,010761 | 0,007006 | 0,004985 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 200 | 0,004571 | 0,006360 | 0,009563 | 0,016085 | 0,030326 | 0,047186 | 0,028782 | 0,015783 | 0,009877 | 0,006749 | 0,004916 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 150 | 0,004246 | 0,005684 | 0,007995 | 0,011787 | 0,017476 | 0,022093 | 0,017648 | 0,012157 | 0,008503 | 0,006169 | 0,004657 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 100 | 0,003849 | 0,004963 | 0,006572 | 0,008817 | 0,011481 | 0,012895 | 0,011554 | 0,009098 | 0,007010 | 0,005430 | 0,004272 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 50 | 0,003448 | 0,004296 | 0,005414 | 0,006791 | 0,008168 | 0,008789 | 0,008206 | 0,006979 | 0,005733 | 0,004676 | 0,003825 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,003075 | 0,003718 | 0,004499 | 0,005373 | 0,006151 | 0,006485 | 0,006181 | 0,005497 | 0,004726 | 0,004009 | 0,003389 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  | 205 |  |
|  |  | 0,055823 |  | 0,058926 |  | 0,058926 |  | 0,013665 |  | 0,056757 |  |
|  |  |  | 206 |  | 207 |  | 208 |  | 209 |  |  |
|  |  |  | 0,053721 |  | 0,075455 |  | 0,093380 |  | 0,079605 |  |  |

Závěr:

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. Vyhodnocovány jsou očekávané příspěvky záměru.

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 10 výpočtových bodů 201 – 209 mimo výpočtovou síť, které jsou dokladovány mapovým podkladem (fotodokumentace výpočtových bodů je shodná jako u akustické studie).

V následujícím přehledu jsou doloženy výsledky výpočtu z hlediska dosažených nejnižších a nevyšších koncentrací ve výpočtové síti  a u bodů mimo výpočtovou síť (µg.m-3):

| příspěvek záměru | škodlivina | Charakteristika | Výpočtová síť | Bod mimo síť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max | min | max |
|  | NO2 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,009635 | 0,286134 | 0,03828 | 0,247346 |
|  | NO2 | Aritmetický průměr 1 hod | 1,306831 | 9,171172 | 2,952967 | 9,265551 |
|  | PM10 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,000033 | 0,001145 | 0,0001446 | 0,000988 |
|  | PM10 | Aritmetický průměr 24 hod | 0,004550 | 0,037173 | 0,0115376 | 0,037496 |
|  | Benzen | Aritmetický průměr 1 rok | 0,003075 | 0,108209 | 0,013665 | 0,09338 |

Vyhodnocení výsledků výpočtů:

Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.

Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisních limitů pro roční respektive hodinový aritmetický průměr.

Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují do 0,29 (g.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace, ani nedojde k významnější zátěži z hlediska vyvolaných příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru.

Příspěvky posuzovaného záměru z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhnou 9,26 (g.m-3 což lze označit za relativně malý příspěvek jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.

Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 40 (g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50(g.m-3, přičemž indikativní hodnoty pro II. etapu z hlediska stanovení imisních limitů po roce 2005 je udávána pro imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru  hodnota 20(g.m-3 (s mezí tolerance 10(g.m-3 snižující se na nulu do roku 2010), pro 24 hodinový aritmetický průměr potom opět hodnota 50 (g.m-3 (avšak s možností překročení této koncentrace 7 krát za kalendářní rok na rozdíl od stávající možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok).

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisního limitu z hlediska ročního aritmetického průměru, epizodně může docházet v zimních měsících k překračování imisního limitu pro 24 hodinový aritmetický průměr.

Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru frakce PM10 se pohybují v tisícinách  (g.m3 a představují navýšení příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru kolem 0,001 (g.m3. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve vztahu k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru lze považovat za zanedbatelné.

Příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybují do 0,04  (g.m-3, což lze označit za akceptovatelný příspěvek, který by neměl výrazněji ovlivnit imisní situaci v zájmovém území.

Příspěvky k imisní zátěži benzenu

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 (g.m-3. Pro zájmové území není k dispozici relevantní údaj o pozadí, nejbližší stanice AIM není pro zájmové území reprezentativní.

Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude překročen.

Závěr:

Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší možná a nelze předpokládat překračování platných imisních limitů pro řešené škodliviny v souvislosti s realizací posuzovaného záměru.

#### D.1.2.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik

Celková plocha zájmového území ve stávajícím stavu představuje nezpevněné plochy. V případě realizace záměru dojde k  nárůstu zpevněných a zastavěných ploch dle následujícího rozboru:

Plochy střech								           cca           688  m2

Zpevněné komunikace a parkoviště					           cca        6 300  m2

Intenzita srážky byla zvolena pro 15 min. déšť 156 l.s-1.ha-1, periodicita 1.

Roční bilance srážkových vod – nový stav:

střecha 				    721   x 0,960 x 0,9      		          595 m3

parkoviště a zpevněné plochy    	  6300   x 0,960 x 0,8   		                     4838 m3

Odtok z areálu (15 min. srážka) – nový stav:

střechy 			  595 x 0,0156 x 0,9  =    8,35 l.s-1  = Qr/15 min =    7,52 m3

parkoviště a zp. plochy	6300 x 0,0156 x 0,8  =  78,62 l.s-1 = Qr/15 min =  70.76 m3

Jak je patrné z  vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 23.9.2005 (viz předcházející část oznámení), s navrhovaným odváděním srážkových vod ze zájmového území do zatrubněné vodoteče je vysloven souhlas. Z hlediska odtokových poměrů v zájmovém území je záměr možný, pokud bude realizováno odpovídající zatrubnění vyššími průměry.

Kapacitně splašková i dešťová kanalizace odpovídá požadavku na plný rozvoj areálu a její vybudování zabezpečí napojení jednotlivých nově plánovaných dešťových a splaškových kanalizací a přípojek, které budou sváděny přes objekty primárního čištění do místní vodoteče (dešťová kanalizace), pod parkovací plochou je část vodotečí zatrubněna, přičemž toto zatrubnění bude repasováno a zkapacitněno.

Dešťová kanalizace je řešena ve třech větvích, a to větvi „C“ km 0,000 – 0,095 v délce 95,90 m, DN 300 s 250, větev „C-1“ v km 0,000 – 0,068 v délce 68,0 m, DN 250 a „C-1-1“ km 0,000 – 0,007 v délce 7,0 m, DN 250.

V rámci výstavby zpevněných ploch je nutné provést repasi stávajících  zatrubnění. Jedná se o zatrubnění (stávající) vodoteče z lomu a o zatrubnění vodoteče ze skiareálu. Tyto trubní trasy jsou spojeny do jedné. Společná trasa je navržena v dimenzi DN 1000 a délky 35,4 m, trasa zatrubnění z lomu bude ponechána v délce 48 m (nyní se jedná o DN 600), trasa zatrubnění ze skiareálu bude v celé provedena v dimenzi DN 800. Dimenze DN 800 bude provedena v délce 28,4 m a část trasy  DN 800 v délce 10,2 m bude ponechána.

Významnější ovlivnění hladiny podzemní vody ve spojitosti s realizací posuzovaného záměru  se neočekává, vliv lze označit za malý a málo významný při respektování repasí zatrubněných částí vodoteče dle provedených hydrotechnických výpočtů, zajišťujících odvedení srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch.

Při respektování výše uvedeného technického řešení odváděných srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch lze záměr z hlediska vlivů na odvodnění oblasti a hydrologické charakteristiky označit za malý a málo významný.

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.

# Výstavba

# Riziko kontaminace vod v etapě výstavby

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika  jsou v doporučeních této dokumentace v etapě výstavby navržena následující  opatření:

- před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie nebo povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

# Provoz

# Splaškové vody

Splaškové  vody budou napojeny na splaškovou kanalizaci odvádějící vody na ČOV závodu Mileta. Navýšení objemu vznikajících splaškových vod nepředstavuje pro provoz ČOV problém. V rámci předloženého záměru budou produkovány vody s obsahem tukových látek. Množství odpadních vod lze označit za málo významné. Ve vztahu k jakosti splaškových vod  lze formulovat následující doporučení:

- vody z restauračního zařízení budou vypouštěny přes lapač tuků

# Srážkové  vody

Rozhodující zpevněné plochy vznikající v rámci posuzovaného záměru, kde může potenciálně dojít ke kontaminaci ropnými látkami budou předčištěny přes odlučovač ropných látek. Veškeré srážkové vody budou sváděny do bezejmenné vodoteče.

Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci provozu lze formulovat předkládaným oznámením následující doporučení:

- veškeré srážkové vody ze zpevněných ploch budou vedeny přes odlučovače ropných látek; jejich velikost a typ budou voleny tak, aby odpadní voda na výstupu z odlučovače splňovala trvale požadované maximální hodnoty koncentrací NEL, které odsouhlasí správce toku; odlučovače budou jištěny proti případnému vyplavení při přívalových deštích

- před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod, požární řád a provozní řád

- provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných látek ze srážkových vod na  zpevněných plochách;

- zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především   mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

- veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

Z hlediska celkového charakteru posuzovaného záměru lze konstatovat, že tento nebude představovat významnější ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod jak v etapě výstavby, tak i provozu při respektování doporučení formulovaných předkládaným oznámením.  Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z hlediska významnosti za málo významný. Podstatné je zdůraznit, že uvažovaná plocha je již ve stávajícím stavu využívána jako odstavné parkoviště, tudíž riziko případné kontaminace při úniku látek škodlivých vodám je mnohem vyšší než za situace, že tento potenciální únik nastane na zpevněných plochách, odkud jsou vody odváděny přes odlučovač ropných látek.

#### D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

#### D.1.2.4. Vlivy na půdu

Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF.

Dle předaných podkladů se u trvalého záboru ZPF jedná o následující plochy dle BPEJ:

| parcelní číslo | výměra (m ) | charakter pozemku | charakter pozemku | třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO - 01 | 605/1 | 238,6 | Trvalý travní porost | 93644 | IV. |
|  | 1147/3 | 1148,2 | Trvalý travní porost | 97341 | V. |
| SO - 03 | 605/1 | 124,7 | Trvalý travní porost | 93644 | IV. |

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997.

Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:

- Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou dokumentací.

- Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),

b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,

d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s pořízením dokumentace,

e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:

- Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

- Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

- Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.

- Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

- Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Jde o zábor zemědělské půdy, který bude realizován na pozemcích, kterým dle BPEJ odpovídají následující třídy ochrany:

  - 363,3  m2 – třída ochrany IV.

  - 1148,2  m2 – třída ochrany  V.

Z uvedeného rozboru vyplývá, že trvalý zábor je realizován v třídě ochrany IV.a V., tudíž se jedná o půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu, respektive o půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. Z uvedeného pohledu lze vliv na zábor ZPF označit za malý a málo významný.

Znečištění půdy

Problematika znečištění půdy může být spojena s vlastní etapou výstavby. V této souvislosti jsou předkládaným oznámením formulována opatření, která již byla prezentována v kapitole vlivů na vodu.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Předkládaný záměr s ohledem na polohu v mírném svahu nebude výrazněji měnit místní topografii.

Vlivy na chráněné části přírody

Záměr nemůže znamenat přímé ani zprostředkované ohrožení území KRNAP. Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani  se nedotýká žádného území z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí soustavy NATURA 2000.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru( tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

- smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný.

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po dobu nezbytně nutnou (v dalším stupni projektové dokumentace  bude vyčleněn odpovídající modul pro shromažďování nebezpečných odpadů).

#### D.1.2.5. Vlivy na faunu, floru, ekosystémy a krajinu

Záměr je navrhován většinově na nezpevněné plochy  již dnes z velké části využívané v zimní sezoně pro parkování návštěvníků lyžařského centra v zimním období. Z této skutečnosti taktéž vyplývá hodnocení vlivů na faunu, floru, ekosystémy a krajinu.

Vlivy na floru

Z hlediska vlivů na floru je možno konstatovat, že na většině zájmového území výstavby jde o dotčení ploch, na kterých se nenacházejí  populace ochranářsky hodnotnějších druhů rostlin. Jde vesměs o dotčení stanovišť s výskytem zcela běžných druhů rostlin, nacházejících se na analogických plochách v okolí, takže případný vliv na populace rostlin a druhovou skladbu lze označit  za malý a málo významný.

Vlivy na faunu

Na základě provedeného průzkumu lze předpokládat, že záměrem nebudou dotčena místa trvalého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, průzkumem byly dokladovány jen běžné druhy živočichů. Skrývky v rámci přípravy území se okrajově dotknou hustoty populací drobných hlodavců a epigeického hmyzu.  Dle názoru řešitelského týmu oznámení nelze jednoznačně vyloučit kácení prvků dřevin rostoucích mimo les (i přes skutečnost, že dle dosud zpracované projektové dokumentace není s kácením uvažováno), takže může být dotčena i potravní nika některých fytofágních druhů, případně ovlivněny hnízdní možnosti drobných pěvců. V kontextu výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým Oznámení  dokumentace za potřebné doporučit následující podmínky a opatření:

- do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů do POV stavby promítnout kácení dřevin pouze v období vegetačního klidu

Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les

Záměr dle projektových podkladů nebude vyžadovat nároky na kácení prvků dřevin. Dle zpracovatelů oznámení nelze ale při úpravách plochy a odjezdové komunikace vyloučit kácení cca 6 stromů. Dřeviny dotčené vlastní stavbou či stavbou příjezdových komunikací byly v minulosti silně poškozeny a jejich společenská hodnota je poměrně nízká – celkem  170 906,- Kč. Vliv lze označit za středně velký a středně významný, akceptovatelný za předpokladu vypracování projektu ozelenění pro uvažovaný záměr. V této souvislosti lze doporučit respektování následujícího opatření:

- projekt celkového ozelenění areálu vypracovat jako součást prováděcí projektové dokumentace při respektování zejména následujících zásad:

- podél hranic areálu volit pásovou a skupinovou výsadbu stromů a keřů

- v rámci druhové skladby je nutno preferovat dlouhověké dřeviny

- při západní hranici lokality zachovat pruh náletových dřevin a bude vytvořena plocha izolační zeleně

Vlivy na ekosystémy

a) vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného ze  skladebných prvků ÚSES.

b) vlivy na významné krajinné prvky

Nejsou přímo dotčeny lesní porosty, rybníky. Realizace navrhovaného odvodnění bude znamenat zásah do významného krajinného prvku „ze zákona“ vodního toku vybudováním nového výústního objektu. s tím, že přírodní charakter toku je na řadě úseků již poznamenán provedenými úpravami včetně zatrubnění některých úseků.  Tato skutečnost bude znamenat, že oznamovatel bude postupovat v souladu s požadavkem zákona č.114/92 Sb. v platném znění. Tuto problematiku není nijak procesem posuzování vlivů na životní prostředí nezbytné řešit, protože vyplývá z příslušného složkového zákona o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska kvalitativního nelze očekávat ovlivnění jakosti vod, zásah do VKP vyplývá dle názoru zpracovatele oznámení pouze realizací samotného výústního objektu.

c) vlivy na další ekosystémy

Záměr neznamená vznik dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES.

d) další aspekty

Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku:

- důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Předmětem ochrany ptačí oblasti Krkonoše jsou konkrétně biotopy a populace následujících druhů ptáků:

tetřívek obecný (Tetrao tetrix),

sýc rousný (Aegolius funereus),

čáp černý (Ciconia nigra),

chřástal polní (Crex crex) – zaznamenán akusticky 27.5. 2005 z komplexu extenzivních luk cca 400 m západně od zájmového území směrem k areálu golfu

lejsek malý (Ficedula parva)

datel černý (Dryocopus martius)

slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica)

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro výše uvedené druhy ptáků v jejich přirozeném areálu, rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

Evropsky významná lokalita CZ 0524044 Krkonoše byla zřízena k ochraně následujících typů přírodních stanovišť (symbol*  označuje prioritní typ přírodních stanovišť ):

4030  Evropská suchá vřesoviště

4060  Alpinská a boreální vřesoviště

4070* Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo)  a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080  Subarktické vrbové křoviny

6150  Silikátové  alpinské a boreální trávníky

6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

- Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

- Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodion-Centaureion nemoralis) možný kontakt v severozápadní části areálu , ale již  mimo území EVL

- Horské sečené louky

7110* Aktivní vrchoviště

7140  Přechodová rašeliniště a třasoviště

8110   Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310  Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130  Bučiny asociace Asperulo – Fagetum

9140  Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex ariflorus)

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0* Rašelinný les

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

a následujících druhů (symbol*  označuje prioritní druhy):

zvonek český (Campanula bohemica*)

vranka obecná  (Cottus gobio)

svízel sudetský (Galium sudeticum*)

hořeček český (Gentianella bohemica*)

netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica*)

Z vyhlášeného smyslu ochrany ptačí oblasti a evropsky významné lokality, situace a umístění posuzovaného záměru úpravy parkovacích ploch a popisu této lokality vyplývá dle  názoru zpracovatele oznámení, že  záměrem nebude  dotčen předmět ochrany těchto území. Tato skutečnost vyplývá i z následujících vyjádření Správy KRNAPu týkajících  se rozvojových ploch obce Černý Důl,  kdy lze vyvodit, že k těmto záměrům /včetně upravy parkoviště/ není podstatnějších připomínek. Záměr nemůže ovlivnit z hlediska předmětu ochrany  Evropsky významnou lokalitu respektive Ptačí oblast Krkonoše. Uvedený fakt je doložen vyjádřením Správy KRNAP pod zn. 5598/05 ze dne 25.10.2005.

Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

V rámci rozboru uvedené problematiky zpracovatelský tým Oznámení pokládá za potřebné upozornit na následující skutečnosti, které vyplývají mj. z publikovaných návrhů metodik pro hodnocení krajinného rázu (nejnověji Löw J., Míchal I. 2003). V daném kontextu lze konstatovat, že:

- Poloha významných krajinných prvků a zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru. Poloha těchto lokalit nemůže být ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně vnímatelného krajinného prostoru. Tuto součást hodnocení není tedy nutno uvažovat.

- Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem vůbec ovlivněny, pohledově se v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru neprojevují. Tuto součást hodnocení tedy rovněž není nutno uvažovat.

- Harmonické měřítko v krajině - posuzovaný areál není  měřítkem objektů  v rozporu s měřítkem okolních objektů  a není výraznější oproti nejbližší zástavbě.

- Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu na rostlém terénu v dosud nezastavěném území), případně na to, zda je prohloubena nerovnováha mezi určujícími složkami krajinného rázu (pozitivní x negativní) ve spojení s tím, zda jsou dotčeny určující, významné nebo doplňkové parametry těchto složek (zástavba je realizována na určujících pozitivních složkách. Jde tedy o patrnou  změnu určující pozitivní krajinné složky, míra vlivu může být snížena pouze kvalitními sadovými úpravami, takže na části zájmového území bude obnovena pozitivní složka porostů.

Dle výše uvedených skutečností nelze předpokládat, že by realizace posuzovaného záměru dle popsaných stavebních objektů mohla výrazněji  ovlivnit krajinný ráz.

#### D.1.2. 6. Vlivy na architektonické a historické památky

Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče, není předpokládáno ovlivnění archeologicky významných území s ohledem na polohu staveniště, záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu, která není v rozporu s územním plánem. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje významnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy na imisní a akustickou studii jsou posouzeny rozptylovou a hlukovou studií, která je součástí předkládaného oznámení.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Při realizaci záměru  nelze  předpokládat vlivy přesahující státní hranice.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci stavby:

- součástí dokumentace pro stavební řízení bude výpočet hluku ze stavební činnosti a event. návrh protihlukových opatření; výběr stavebních objektů, kde bude výpočet hluku ze stavební činnosti proveden konzultovat s orgánem ochrany zdraví po konečném upřesnění stavební techniky a doby pro provádění stavebních prací

- před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie nebo povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech

- veškeré srážkové vody ze zpevněných ploch budou vedeny přes odlučovače ropných látek; jejich velikost a typ budou voleny tak, aby odpadní voda na výstupu z odlučovače splňovala trvale požadované maximální hodnoty koncentrací NEL, které odsouhlasí správce toku; odlučovače budou jištěny proti případnému vyplavení při přívalových deštích

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru( tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů do POV stavby promítnout kácení dřevin pouze v období vegetačního klidu

- do POV stavby promítnout kácení dřevin pouze v období vegetačního klidu

- projekt celkového ozelenění areálu vypracovat jako součást prováděcí projektové dokumentace při respektování zejména následujících zásad:

- podél hranic areálu volit pásovou a skupinovou výsadbu stromů a keřů

- v rámci druhové skladby je nutno preferovat dlouhověké dřeviny

- při západní hranici lokality zachovat pruh náletových dřevin a bude vytvořena plocha izolační zeleně

- vody z restauračního zařízení budou vypouštěny přes lapač tuků

- důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

- před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod, požární řád a provozní řád

- provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných látek ze srážkových vod na  zpevněných plochách

- veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

- zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především   mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

- smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Při zpracování oznámení se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a technologii  zásadní nedostatky ve znalostech pro potřeby vypracování oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/01 Sb. ve znění zákona č.93/2004 Sb.  nevyskytly.

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:

- literární údaje (viz seznam literatury)

- terénní průzkumy

- osobní jednání

Problematika hluku z liniových a plošných  zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+, verze 6.60. Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.

S ohledem na dobu zadání bylo možno jen rámcově ověřit charakter bioty a ekosystémů v zájmovém území.

Seznam použité literatury a podkladů

- Úprava parkovacích ploch s letním využitím pro česko-polskou hranici – Černý Důl: Dokumentace k územnímu řízení, SETPROJEKT, Vrchlabí, 2005

- Územní plán obce Černý Důl, Architektonický atelier Trutnov, 1999

- Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995

- Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999

- Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:1-74

- Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, Praha, 1996

- Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997

- Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha

- Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996

- Generel ÚSES Vrchlabí. RNDr. Ondřej Huml a kol., EKOPROSPEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem, prosinec 1994

- Culek M. (1995,edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.

- Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991

- Löw J., Míchal I. (2003): Krajinný ráz.Ústav aplikované ekologie ČZU Kostelec nad Černými lesy. Nakladatelství lesnická práce, 549 str.

- Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha

- Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.

- Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.

- Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.

- Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, Praha.

- Projekt Čisté horní Labe, řešení kanalizací a vodovodů města Vrchlabí. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol., říjen 2004.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Předložený záměr je navržen v jedné variantě. To znamená, že je posouzena velikost a významnost vlivů těch aktivit, které jsou předloženy oznamovatelem a jimž je podřizováno projektové řešení záměru.

# F. ZÁVĚR

V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných hledisek. Velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je vyhodnocena v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení. Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována odpovídající doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Navrhované parkoviště s doprovodnými objekty je součástí dokompletace rekreačních služeb a plnohodnotného fungování lyžařského areálu pod Špičákem. Výstavba komplexu parkoviště je navržena na ploše, určené v územním plánu obce k těmto účelům.

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.  Podrobná situace stavby je doložena v příloze 2 předkládaného oznámení.

Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Součástí navrhované stavby je parkoviště, doplňující pozemní objekty a sítě. Na parkovišti budou v letním období provozována dvě víceúčelová sportovní hřiště, čímž bude efektivně využita část parkovacích ploch, které nejsou v letním období nutné pro parkování osobních automobilů.

Na jihovýchodním rohu parkoviště je navržen obslužný objekt. Na komunikaci, která vybíhá v severovýchodním rohu parkoviště směrem k lyžařskému areálu jsou navrženy další dva objekty – obslužný objekt pro lyžařský areál a provozní objekt pro lyžařskou školu.

Pro potřeby parkoviště a doprovodných staveb jsou navrženy inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, rozvody elektro a veřejné osvětlení.

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:

SO – 01: Parkoviště s výjezdem

SO – 02: Obslužný objekt parkoviště

SO – 03: Obslužný objekt pro lyžařský areál

SO – 04: Provozní objekt pro lyžařskou školu

Stručná charakteristika stavby je patrná z příslušné pasáže předkládaného oznámení.

Emise do ovzduší v etapě provozu související s vyvolanou dopravou posuzovaného záměru a s provozem bodového zdroje znečištění ovzduší jsou bilancovány v příslušné kapitole předkládaného oznámení a na jejich základě je vypracována rozptylová studie.

Bilance objemu srážkových vod produkovaných v souvislosti s posuzovaným záměrem představuje určitý nárůst srážkových vod z nově vzniklých zpevněných ploch. Tento nárůst srážkových vod bude řešen jejich odváděním do bezejmenné vodoteče, přičemž plochy potenciálně kontaminované ropnými produkty budou předčištěny přes lapol. Vybudování výústního objektu do vodoteče bude vyžadovat vyžádání souhlasu se zásahem do VKP.

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů.

V provozu lze odlišit plošné a liniové zdroje emisí hluku. Akustické vyhodnocení je součástí předkládaného oznámení.

Rozsah zemních  prací není  významný. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat, k čemuž jsou v oznámení formulována příslušná doporučení.

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

- znečištění ovzduší

- hluk

- znečištění vody a půdy

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, zdroji znečištění ovzduší v rámci posuzovaného záměru budou bodové, liniové a plošné zdroje související s vyvolanou dopravou na komunikačním systému a s vytápěním vybraných stavebních objektů.

V rozptylové studii je řešen příspěvek posuzovaného záměru k imisní zátěži v roce 2006.  Výpočet byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2003. Výpočet byl proveden pro NO2, PM10 a benzen jako charakteristické polutanty z dopravy a ze spalování zemního plynu.

Výpočet byl proveden ve výpočtové síti pro 121 výpočtových bodů a pro 8 bodů mimo síť představující ve vztahu k bodovému, plošnému a liniovým zdrojům znečištění ovzduší nejbližší objekty obytné zástavby. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v příslušné tabulce oznámení.

Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků posuzovaného záměru, potom je lze ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo označit za malé a nevýznamné.

Z vyhodnocení výsledků akustické studie vyplývá, že vliv posuzovaného záměru ve vztahu k akustické situaci v zájmovém území je malý a nevýznamný a nijak prokazatelně se neprojeví. Z hlediska vlivů na akustickou situaci je tak posuzovaný záměr možný.

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za malý a málo významný, protože vlastní provoz nepředstavuje výraznější riziko kontaminace půd. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.

Záměr nepředstavuje výraznější negativní vliv v oblasti vlivů na vodu.

Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic.

Z hlediska vlivů na floru je možno konstatovat, že na většině zájmového území výstavby jde o dotčení ploch, bez výraznějších populací ochranářsky hodnotnějších druhů rostlin. Vliv lze označit za malý a málo významný.

Na základě provedeného průzkumu lze předpokládat, že záměrem nebudou dotčena místa výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů.

Realizace záměru je spojena s určitou málo významnou změnou místní topografie, kterou lze v kontextu okolních objektů označit za nevýznamnou. Záměr nemá vliv na stabilitu a erozi půdy. Vliv lze označit za malý a málo významný.

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde.

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a nevýznamné.

# H. PŘÍLOHY

- Vyjádření o souladu stavby s územním plánem

- Situace stavby

zpracovatel oznámení:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

ECO-ENVI-CONSULT

Sladkovského 111   					          Dubinská 720

506 01 Jičín                                                                            530 12 Pardubice

IČO:	42921082

DIČ:	CZ-6002271825

tel.: 	466260219

603483099

493523256

fax: 	466260219

e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Spolupráce:

Ing. Martin Šára

RNDr. Vladimír Faltys

Datum zpracování oznámení:	20.10.2005

Podpis zpracovatele oznámení: