ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

ul.Českých Bratří – Nové Město nad Metují

Oznámení ke zjišťovacímu řízení pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

OBSAH:

1. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU

2.1. Základní údaje

2.1.1. Název záměru a jeho zařazení do příslušné kategorie

2.1.2. Kapacita (rozsah) záměru

2.1.3. umístění záměru

2.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

2.1.5. Zdůvodnění záměru a jeho umístění

2.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

2.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

2.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

2.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které

budou tato rozhodnutí vydávat

2.2.Údaje o vstupech

2.2.1. Půda

2.2.2. Voda

2.2.3. Surovinové zdroje

2.2.4. Energetické zdroje

2.2.5. Nároky na dopravní infrastrukturu

2.3. Údaje o výstupech

2.3.1. Ovzduší

2.3.2. Odpadní vody

2.3.3. Hluk, vibrace

2.3.4. Rizika havárií

2.3.5. Odpady

3. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

3.1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

3.1.1. Zvláště chráněná území

3.1.2. NATURA 2000

3.1.3. Přírodní parky

3.1.4. Významné krajinné prvky

3.1.5. Ochranná pásma vodních zdrojů

3.1.6. Chráněná oblast přirozené akumulace vod

3.2. Stručná charakteristika stavu životního prostředí v dotčeném území, které budou

pravděpodobně významně ovlivněny

4. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1. Charakteristika možných vlivů a odhad velikosti a významnosti

4.1.1. Vliv na ovzduší

4.1.2. Vliv hluku  a vibrací

4.1.3. Vliv na povrchovou a podzemní vodu

4.1.4. Vliv na půdu

4.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

4.3. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice

4.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

4.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

specifikaci vlivů

5. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

6. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

7. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

8. PŘÍLOHA

1. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1.1. Obchodní firma:Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

1.2. IČ: 48 17 29 28

1.3. Sídlo (bydliště): Kladská 1521, 547 01 Náchod

1.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Ing. Zbyněk Richter, Kramolna 177, 547 01 Náchod

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU

2.1. Základní údaje:

2.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1.:

ČOV – ul. Českých bratří, Nové Město nad Metují.

II.bod 10.15. ve smyslu bodu II. Bod 1.9.

2.1.2.Kapacita (rozsah) záměru:

Navržená mechanicko - biologická čistírna odpadních vod je určena pro zneškodnění splaškových odpadních vod z místní části města Nové město nad Metují (z ul. Českých bratří, Pod Výrovem a oblasti kolem Husova náměstí). ČOV je navržena pro 300 EO.

2.1.3. Umístění záměru:

Kraj:                                 Královéhradecký

Okres:                              Náchod

Město:                              Nové Město nad Metují

Katastrální území:            Nové Město nad Metují

2.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

V současné době jsou odpadní vody z ul. Českých bratří, Pod Výrovem a oblasti kolem Husova náměstí vypouštěny do řeky Metuje. Z tohoto důvodu je navržena ČOV.

V současné době nejsou identifikovány žádné související projekty ani možnost kumulace projektu s jinými záměry.

2.1.5. Zdůvodnění záměru a jeho umístění:

K tomu aby mohli být dodrženy, jak místní limity znečistění vypouštěných odpadních vod, tak i místní limity znečistění v toku je nezbytné vybudovat ČOV.

2.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stavbou budou dotčeny následující pozemky: 61/3, 2069/6. Vše je v k.ú. Nové město nad Metují.

Navržená mechanicko – biologická čistírna odpadních vod je určena pro zneškodnění splaškových vod z místní části města Nové město nad Metují. Stavební a technologické uspořádání jednotlivých souborů zajišťuje optimální provoz čistírny odpadní vod. Čistírna je schopna plynule reagovat na změny látkového a hydraulického zatížení ČOV v rozsahu 20 – 120% projektované kapacity.

Odpadní vody jsou k areálu ČOV přivedeny jednotnou kanalizací. Kanalizace je zaústěna do společného objektu lapáku písku a čerpací stanice. Objekt zároveň plní funkci dešťových odlehčováků. Vyčištěná voda z ČOV odtéká gravitačním potrubím přes měrný objekt ČOV do řeky.

Členění technologické části ČOV:

PS O1 – Lapák písku a čerpací stanice

PS 02 – Mechanické předčištění

PS 03 – Biologické čištění

PS 04 – Dmychárna a provozní objekt

PS 05 – Kalové hospodářství

PS 06 – Měření a regulace

Navržená technologie biologické čistírny odpadních vod pro část Města nad Metují integruje do kompaktního celku veškerých stupňů čištění:

- mechanické předčištění

- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací

- aerobní stabilizace kalu

- zahuštění a akumulace přebytečného kalu

- měření průtoků vyčištěné vody

2.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Zahájení realizace záměru závisí na získání finančních zdrojů z dotačních titulů.

2.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Město - Nové Město nad Metují.

Kraj – Královéhradecký.

2.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Územní rozhodnutí o umístění stavby – Městský úřad Nové město nad Metují

Stavební povolení -  Městský úřad Nové město nad Metují

Kolaudační rozhodnutí - Městský úřad Nové město nad Metují

Povolení k nakládání s vodami - Městský úřad Nové město nad Metují, odbor životního prostředí

2.2. Údaje o vstupech:

2.2.1. Půda:

K dočasnému záboru dojde v minimálních případech v místě výstavby nátoku a výtoku odpadních vod z čistírny odpadních  vod. Jedná se o pozemek p.č. 2069/6.

2.2.2. Voda:

V průběhu stavby dojde k mírnému nárustu spotřeby vody, a to provozními účely (čištění komunikace), stavebně – technologickými účely (betony, malty, zkoušky vodotěsnosti) a hygienickými účely (pitná voda, sociální zařízení).

V průběhu provozování díla bude voda využívána pro čištění stokové sítě, čištění strojního zařízení ČOV.

Dodávka vody je zajištěna vodovodní přípojkou z vodovodní sítě Nové město nad Metují.

2.2.3. Surovinové zdroje:

Vzhledem k charakteru záměru se jedná o běžný stavební materiál jako je kamenivo, štěrk, písek, betonové směsi, prefabrikáty, trubní materiál, asfalt, štěrkopísek, dlažba, motorová nafta a směsi pro zatravnění.

Pro vlastní provoz se žádné využívání surovin nepředpokládá.

2.2.4. Energetické zdroje

V období stavby se předpokládá minimální požadavek na elektrickou energii.

Potřeba el. energie na provoz:

Celkový instalovaný příkon: 5,2 kW

Předpokládaná denní spotřeba el. energie: 47,7mkWh/d

2.2.5. Nároky na dopravní infrastrukturu:

Příjezd k navržené ČOV bude z komunikace p.č. 2069/6. Hlavní komunikace je asfaltová a příjezdová komunikace k ČOV je zpevněná, panelová.

Dodavatel stavby je povinen eliminovat znečištění dopravních komunikací blátem, zbytky zeminy a stavebních hmot. Znečišťování je nutno předcházet.

2.3. Údaje o výstupech:

2.3.1. Ovzduší:

Období výstavby:

Významným zdrojem znečišťování ovzduší mohou být výkopové a stavební práce v průběhu výstavby. Jedná se o zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. Množství prachu nelze specifikovat, tyto zdroje je nutné důsledně eliminovat v závislosti na charakteru prací a vlhkosti materiálu.

Dalším zdrojem znečišťování ovzduší pro období výstavby budou exhalace z provozu stavebních strojů a nákladních vozidel. Rovněž zde nelze určit přesnou produkci emisí.

Období provozu:

ČOV je zařazena podle ustanovení § 4 odst. 4 písm. b) zákona č. 86/2002 sb., o ochraně ovzduší v platném znění a podle odst. 6.11. přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., v platném znění jako „ ostatní stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší“.

2.3.2. Odpadní vody:

Po realizaci stavby dojde k nátoku odpadních splaškových vod na ČOV, kde dojde k jejich čištění a tím zlepšení kvality povrchových vod v toku Metuje.

2.3.3. Hluk, vibrace:

Období výstavby

Výstavba bude zdrojem hluku a vibrací. Během výstavby dojde ke zvýšení úrovně hluku, a to v důsledku dopravy a dále stavebních prací. Jedná se o běžné stavební práce, jejich dopad bude krátkodobý. Bude soustředěn do místa dané lokality. Běžně se hladina hluku 1m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Stavební práce budou prováděny v době od 6:00 – 18:00hod.

Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.

Období provozu

Veškerá technická a technologická zařízení ČOV, jejichž provoz může být významnějším zdrojem hluku budou umístěna uvnitř objektu ČOV.

2.3.4. Rizika havárií:

Rizika havárií mohou být dvojího druhu. Může dojít k havárii závadných látek v průběhu výstavby, jedná se převážně o pohonné hmoty a mechanizaci. Havárie v provozu čistírny odpadních vod připadá v úvahu pouze vznikem závadných látek do biologického stupně čistírny odpadních vod a následným vytrávením biologických kultur. Následně by po dobu odstraňování havárie odpadní splaškové vody odtékaly bez čištění do vod povrchových a jistě by  ovlivnili kvalitu povrchových vod. Pro havárii v prvním případě bude vypracován havarijní plán, který bude součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Pro případ druhé havárie (provozní) bude podrobný postup zpracován do provozně – manipulačního řádu a kanalizačního řádu, se kterými bude prokazatelně seznámena obsluha ČOV.

2.3.5. Odpady:

Období výstavby

Během výstavby vzniknou následující druhy odpadů:

17 01 Beton, tašky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedených pod číslem 17 01 06

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 05 Železo a ocel

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a

vytěžená hlušina

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

Odpady vzniklé během výstavby budou uloženy na skládku stavebních odpadů, nebo budou předány oprávněné osobě popř. budou předány k recyklaci do zařízení určenému k recyklaci odpadů.

Období provozu

Během provozu budou vznikat následující druhy odpadů:

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01 Shrabky z česlicového koše

19 08 02 Odpady z lapáku písku

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod, zahuštěné kaly o sušině 6%

budou zemědělsky využívány

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace

3. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

3.1. Výčet nejzávadnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:

3.1.1. Zvláště chráněná území:

Stavba ČOV se nenachází v chráněné krajinné oblasti.

3.1.2. NATURA 2000:

V dané lokalitě pro výstavbu ČOV se nenachází území zařazené do NATURA 2000.

3.1.3. Přírodní parky:

V řešeném území není ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění vyhlášen žádný přírodní park.

3.1.4. Významné krajinné prvky:

Z významných krajinných prvků je dotčen především tok Metuje.

3.1.5. Ochranná pásma vodních zdrojů:

Pásma hygienické ochrany se v lokalitě nenachází.

3.1.6. Chráněná oblast přirozené akumulace vod:

Záměr se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

3.2. Stručná charakteristika stavu životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny:

Realizací stavby bude ovlivněna kvalita povrchových vod v toku Metuje a dojde ke zlepšení kvality povrchových vod.

Směšovací rovnice:

| Recipient nad ČOV |
| --- |
|  | Metuje |
| Q355 | 1140,0 l/s |
| BSK5 | 1,5 mg/l |
| CHSK | 8,0 mg/l |
| NL | 1,5 mg/l |
| N-NH4 | 0,1 mg/l |

| Odtok z ČOV |
| --- |
|  | p | m |
| Q24 | 0,50 | 0,50 l/s |
| BSK5 | 20,00 | 30,00 mg/l |
|  | 10,00 | 15,00 mg/s |
|  | 0,86 | 1,30 kg/den |
|  | 0,32 | 0,47 t/rok |
| CHSK | 90,00 | 140,00 mg/l |
|  | 45,00 | 70,00 mg/s |
|  | 3,89 | 6,05 kg/den |
|  | 1,42 | 2,21 t/rok |
| NL | 25,00 | 35,00 mg/l |
|  | 12,50 | 17,50 mg/s |
|  | 1,08 | 1,51 kg/den |
|  | 0,39 | 0,55 t/rok |
| N-NH4 | 10,00 | 15,00 mg/l |
|  | 5,00 | 7,50 mg/s |
|  | 0,43 | 0,60 kg/den |
|  | 0,16 | 0,24 t/rok |

| Recipient pod ČOV |
| --- |
|  | Metuje | NV |
| BSK5 | 1,51 | 6,00 mg/l |
| CHSK | 8,04 | 35,00 mg/l |
| NL | 1,51 | 25,00 mg/l |
| N-NH4 | 0,10 | 0,25 mg/l |

| Naměřené hodnoty vypouštěných látek do řeky bez čištění v ČOV fy. HYDROEKOS |
| --- |
|  | Metuje |
| CHSK | 402,00 mg/l |
|  | 15,75 kg/den |
| NL | 124,00 |
|  | 4,87 kg/den |

Stavbou ČOV dojde ke snížení vypouštěného znečištění z veřejné  kanalizace do vod povrchových - řeka Metuje!

4. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

4.1.1. Vliv na ovzduší:

Období výstavby

Negativní krátkodobé vlivy budou vyvolány pouze v průběhu výstavby. Při výkopových pracích a výstavbě je třeba kropením povrchu a úklidem zamezit vzniku sekundární prašnosti při pojezdu vozidel a mechanismů.

Období provozu

Z hlediska vlivů provozu představuje ČOV potencionální zdroj znečištění ovzduší. S ohledem na kategorizaci tohoto zdroje (střední zdroj) je třeba požádat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší příslušný správní úřad (Krajský úřad) o povolení stavby zdroje znečišťování ovzduší a do zkušebního a trvalého provozu.

K žádosti je třeba přiložit odborný posudek, zpracovaný osobou, která je držitelem autorizace podle zákona o ochraně ovzduší.

4.1.2. Vliv hluku a vibrací:

Negativní krátkodobé vlivy hluku a vibrací budou působit pouze v průběhu výstavby. Podmínky pro vlastní realizaci stavby z hlediska minimalizace účinků hluku a vibrací je třeba projednat před zahájením prací s orgánem ochrany veřejného zdraví.

4.1.3. Vliv na povrchovou a podzemní vodu:

Realizace záměru nevyvolá žádné negativní vlivy na povrchové a podzemní vody. Oproti současnému stavu znamená zlepšení kvality povrchových vod v Metuji.

4.1.4. Vliv na půdu:

Realizací záměru k nevýznamnému záboru ZPF. Sejmutá ornice a podorniční vrstva se odveze na mezideponii. Ornice zůstane k dispozici investorovi, podorniční vrstva se po ukončení výstavby použije pro ohumusování nezastavěných ploch v areálu ČOV.

4.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci:

Rozhodujícími předpokládanými vlivy na obyvatelstvo je prašnost, hluk a vibrace při vlastní výstavbě v intravilánu města.

Z hodnocení předpokládané velikosti vlivů záměru vyplývá, že předpokládaná míra těchto vlivů je významná a nevyžaduje další zpracování odhadu a hodnocení zdravotních rizik.

4.3. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice:

Není předpoklad vyvolání žádných negativních vlivů, vyvolaných realizací záměru, přesahující státní hranici.

4.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů:

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru, je navrženo po zajištění požadavků ochrany životního prostředí, postupovat v souladu s dále uvedenými podmínkami.

Ovzduší

Zajistit účinná opatření ke snížení sekundární prašnosti při výstavbě v intravilánu města. V rámci vyhodnocení zkušebního provozu ověřit, že za dobu zkušebního provozu nebyla žádná stížnost obyvatel na obtěžování pachovými látkami z jejího provozu. Bude vedena a předána provozní evidence středního zdroje znečištění ovzduší.

Hluk a vibrace

Podmínky pro vlastní výstavbu z hlediska minimalizace účinků hluku a vibrací v intravilánu města je třeba projednat před zahájením stavby s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Půda

Deponovat skrývku ornice a podoorniční tak, aby nedošlo k její znehodnocení a zaplevelení.

Voda

Údržba mechanismů a manipulací se závadnými látkami provádět výhradně na zabezpečených plochách.

Odpady

Při provozování záměru musí být dodržován zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy.

4.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů:

Neurčitosti jsou vesměs technického charakteru a jejich vyřešení v další fázi přípravy záměru a vlastní činnosti je fází přípravy posuzovaného záměru. Nemají vliv na formulaci závěrů a hodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí.

5.POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr byl zpracován v jedné variantě. Další varianty nebyly zpracovány.

6. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nejsou předkládány žádné doplňující údaje.

7. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Realizace záměru přispěje ke zlepšení kvality vod v toku Metuje.

8. PŘÍLOHA

Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000.

Datum zpracování oznámení: 29.1.2007

Vypracoval: L. Branda, DiS

Zodpovědný osoba: Ing. D. Tér