Počet stran      :  29

###### Počet příloh       :    4

###### Počet výtisků      :   4

Výtisk                 :   č. ……….…

O Z N Á M E N Í

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí

v platném znění-z.č.93/2004 Sb.

v rozsahu přílohy č.3

pro účely zjišťovacího řízení

Předmět oznámení:

Název stavby:

-  Výstavba objektu Obvodního oddělení Policie ČR3

Hradec Králové,ulice Pod Strání    -

#### Místo záměru : Kat.území č. 647047 Třebeš ,Obec 569810 Hradec Králové

#### . . . . . .  místo stavby

O Z N Á M E N Í

- Výstavba objektu Obvodního oddělení Policie ČR3

Hradec Králové,ulice Pod Strání      -

Zpracovatel oznámení :

Zpracovatel : Ing. Jaroslav Bohuněk ,Palackého 87,537 01 CHRUDIM

(Osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona

ČNR č.244/92 Sb.,č.osvědčení 5875/871/OPVŽP/96,Ministerstvo ŽP PRAHA).

### Telefon  : 469/ 63 77 78,                     mobil :  607/960 918                                Sídlo:  Ing . Jaroslav Bohuněk

### IČO : 635 80 951                               mail    :   J. Bohunek@seznam.cz                                    Škroupova 239

### DIČ : CZ-510422033                                                                                                               537 01 CHRUDIM

…………………………

Datum zpracování :	květen 2007                                                          razítko a podpis

Spolupráce: Ing. Leoš Slabý-hluk,emise,chemie

Ing. Veronika Bohuňková-ochrana přírody

Obsah:

- ÚDAJE O OZNAMOVATELI                                           			        8

A.I   	Obchodní jméno                                                                                                               8                                                                             A.II  	IČO                                                                                         			          8

A.III  	Sídlo                                                                                                                    	          8

A.IV 	Zástupce                                                                                                             	          8

B) ÚDAJE O ZÁMĚRU                                     		                                    	          9

B.I   ZÁKLADNÍ ÚDAJE                                                                                         		          9

B.I.01   Název záměru                                                                                      	          9

B.I.02   Kapacita-rozsah záměru                                                                     	          9

B.I.03   Umístění záměru                                                                                 	          9

B.I.04   Údaje o existujících inženýrských sítích                                          	         10

B.I.05   Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry               	         10

B.I.06   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění                                		         10

B.I.07   Popis technického a technologického  řešení záměru                   		         10

B.I.08   Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení   	         12

B.I.09   Výčet dotčených územně správních celků                                     		         12

B.I.10   Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle př. č.1 k zák.		         12

B.II   ÚDAJE O VSTUPECH                                                                     			         12

B.II.01    Půda                                                                                                 	         12

B.II.02    Voda                                                                                                 	         12

B.II.03    Ostatní surovinové a energetické zdroje                                     		         14

B.II.04    Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu                                  		         14

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH                                                                       		         15

B.III. 01  Ovzduší                                                                                          	         15

B.III. 02  Odpadní vody                                                                              		         16

B.III. 03  Odpady                                                                                                             16

B.III. 04  Hluk                                                                                                                  18 	                                                         	B.III. 05  Ostatní výstupy		                                                                 18

B.III. 06  Havárie, rizika                                                                                                   19

- ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                 		        20

C.I.   VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROM.  CHARAKTERISTIK               		          20

C.II.  STRUČNÁ CHARAKTERSTIKA  SLOŽEK  ŽP                                         		          20

C.II.01    Ovzduší                                                                                             	          20

C.II.02    Vody                                                                                                   	          21

C.II.03    Půda                                                                                                                   21

C.II.04   Horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                 21                	C.II.05    Fauna a flora          	                                                                               	          22

C.II.06    Ekosystémy,krajina                                                                                            22

C.II.07    Kulturní a hmotný majetek,památky                                                                  22

D)   ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU  NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ                                        23

D.I     Charakteristika možných vlivů                                            			        23

D.II    Rozsah vlivů                                                                                  		        24

D.III   Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících	                    24

státní hranice

D.IV   Opatření k prevenci                                                                    		        25

D.V   Charakteristika nedostatků ve znalostech                  			                    25

E)  POROVNÁNÍ  ŘEŠENÍ VARIANT  ZÁMĚRU a ZÁVĚR                                    25

F)   DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE                                                                    			      26

- VŠEOBECNÉ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO CHARAKTERU      26

H)   PŘÍLOHY                                                                                                                         29

POUŽITÉ ZKRATKY  a  názvy

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky.

Zájmové území                	-  místo stavby s jeho nejbližším okolím,které bude

stavbou bezprostředně ovlivněno

p.č                                    	-  parcelní číslo

PF ČR                               	-  Pozemkový fond ČR PRAHA

OP HK                                     - Obchodní projekt Hradec Králové

OA                                     	-  osobní automobily

NA                                    	-  nákladní automobily

RS                                     	-  rozptylová studie

HS                                           -  hluková studie

OP                                           - odborný posudek dle zákona o ovzduší

VZ                                     	-  velký zdroj     znečištění ovzduší

SZ                                     	-  střední zdroj          „               „

MZ                                    	-  malý zdroj              „               „

PD                                     	-  projektová dokumentace

NOD                                    	-  nebezpečný odpad

OOD                                    	-  ostatní odpad

RL                                     	-  ropné látky

NL                                           -  nebezpečné látky

TZL                                    	-  tuhé znečišťující látky

SO                                      	-  stavební objekt

ZP                                      	-  zemní plyn

OEL                                        -   obecný emisní limit

EIA		                          -  zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment, který

znamená hodnocení vlivů na životní prostředí.

ÚPD	                                  	 -  územně-plánovací dokumentace

ÚSES		              -  územní systém ekologické stability

VKP                                          -  významný krajinný prvek

VOC	                                  	 -  těkavé organické látky

PUPFL                                     -  pozemky určené k plnění funkcí lesa

ZPF                                      - zemědělský půdní fond

Pro vypracování tohoto oznámení byly zejména použity  následující právní předpisy :

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon ČNR č. 44/1988 Sb., horní zákon

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 163/2006,kterým se mění z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ve  znění zákona  č.93/2004 Sb./dále zákon/

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění z.č.188/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném

registru znečišťování a o změně některých zákonů

Zákon č. 472/2005 Sb.,úplné znění zákona č.86/2002 sb. o ochraně ovzduší a o změně

některých dalších zákonů a příslušná NV a Vyhlášky.

Vyhláška č.252/2004 Sb. ve znění Vyhlášky 187/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na

pitnou vodu

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

Vyhláška č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací

Vyhláška  MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

PODKLADY:

- Dokumentace k územnímu řízení „Výstavba objektu Obvodního oddělení Policie ČR3

Hradec Králové,ulice Pod Strání“                             z   12/2006.

- Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého Kraje,odboru ŽP a zemědělství-odd.EIA a IPPC

zn.5979/ZP/2007-Pa                                            z 18.4.2007.

- Výpisy z katastru nemovitostí                          			                                   	   z  8.1..2007.

- Stanovisko Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených Praha 8 Karlín ,

Konzultační středisko Hradec Králové,Mostecká 290/3

zn.Vo/2007/42                                                       z  3.4.2007.

- Závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v HK

č.j.hk/2167/07/6/phd.hk/pl                                  z  10.4.2007.

- Vyjádření odboru hlavního architekta Magistrátu města HK zn. 6432/07/HA/SM             z  24.1.2007.

- Vyjádření STAT.MĚSTA HK vlastníka pozemků k k vybudování nového sjezdu a napojení na ul.

Pod Strání                                                          z  26.3.2007.

- Souhrnné vyjádření odboru ŽP MAGISTRÁTU MĚSTA HK zn. 11614/2007/ŽP/Čer       z  8.3.2007.

- Stanovisko odboru dopravy-sil. správního úřadu na úseku pozemních komunikací

zn. 11519 /2007/OD1/Jiř                                 z  19.2.2007.

- Vyjádření Dopr. inspektorátu ČR OŘ HK  ,č.j.ORHK-16-104/č.j.-07-2007                       z  12.3.2007.

- Stanovisko HZS Králhr. kraje krajské řed., č.j. HSK-192/OP-2007/b                                z  31.1.2007.

- Vyjádření Dopravního podniku Města HK zn. I/1/429/07                                                   z  12.2.2007.

- Vyjádření Tepelného hosp.HK a.s. zn. 367THHK/2006/Zv                                              z  29.11.2006.

a další vyjádření k uvedené akci fy O2,ČEZ,TS HK,VEOLIA/voda)HK,VČP HK.

- HLUKOVÁ STUDIE ,zpracovaná ing. Brutarem pod č.40/2007                                           z 03/2007.

- Závazná zpráva o výsledcích stavebně –geologického průzkumu/022-15-06)

zpracovaný fy RNDr. Šafránek – SGHP                                                                         z 12/2006.

- POSUDEK č.06PR0476 o hodnocení radonového indexu plochy zástavby , zpracovaný

Jarmilou Markovou-RADONOVÝ SERVIS-Mikulovice                                                       z 11/2006.

- Inventarizace stávajících dřevin a stanovení jejich ekologické hodnoty zpracovaný

fy Zahradní a krajinářská architektura.ing.Hladíková-Blešno                                                z 12/2006.

-Dále údaje ČHMU,GEOFOND ČR,Internet památky ,chmu, Chráněná území ČR1 ,Atlas ŽP   Praha

1996 ,ceu/eia  info a  další podklady.

Mapa širších vztahů :                 …………. místo záměru

A)  ÚDAJE O OZNAMOVATEL

OZNAMOVATEL

A.I                          Název                         :     Česká republika,Ministerstvo vnitra

A.II                          IČO                             :       00007064

A.III                     Sídlo                           :        Nad Štolou 936/3,Praha 7,Holešovice

170 00 PRAHA 7

A.IV                          Zástupce                       :        plk.Ing.Josef Neruda

zástupce ředitele Policie ČR Správy VčK

Sídlo                          :        Ulrichovo nám.810,

501 01   HRADEC KRÁLOVÉ

Telefon: ústředna     :        974 521 111

Fax                             :        974 521 108

E-mail                         :       krsvckhk@mvcr.cz

www stránky             :        www.mvcr.cz

INVESTOR                                                     :     Česká republika,Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3,Praha 7 ,Holešovice

170 00 PRAHA 7

Stat. zástupce           :      plk.Ing.Josef Neruda

zástupce ředitele Policie ČR,Správy VčK

Sídlo                         :     Ulrichovo nám.810,

501 01   HRADEC KRÁLOVÉ

IČO                            :     00007064

Telefon: ústředna    :     974 521 111

Fax                            :     974 521 108

E-mail                       :     krsvckhk@mvcr.cz

www stránky            :     www.mvcr.cz

Zpracovatel PD                                       :     OBCHODNÍ PROJEKT

Hradec Králové v.o.s.

Sídlo                                                :       Zemědělská 880

500 03 Hradec Králové 3

TEL                                                  :       495 542 126,495 545 024

e-mail                                             :       ophk@volny.cz

IČO                                                  :       252 97 066

DIČ                                                  :       228 - 25297066

Statutární zástupce                       :       Ing.arch.Jiří Kratochvíl

Kontaktní osoba                            :       Ing.Pavel Michálek

Stupeň PD                :       Dokumentace k územnímu řízení

Provozovatel                                         :     Česká republika,Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3,Praha 7 ,Holešovice

170 00 PRAHA 7

Stat. zástupce           :      plk.Ing.Josef Neruda

zástupce ředitele Policie ČR,Správy VčK

Sídlo                          :     Ulrichovo nám.810,

501 01   HRADEC KRÁLOVÉ

IČO                            :     00007064

Telefon: ústředna    :     974 521 111

Fax                            :     974 521 108

E-mail                       :     krsvckhk@mvcr.cz

www stránky            :     www.mvcr.cz

B)  ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I        ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.01   Název záměru a jeho  zařazení do příslušné kategorie dle přílohy č.1  k zákonu

Název :

„Výstavba objektu Obvodního oddělení Policie ČR3 Hradec Králové,ulice Pod Strání“

Dle zákona je záměr zařazen pod bod č.10.15. kategorie II. příl.  č.1 -

(Záměry dle této přílohy,které nedosahují příslušných limitních hodnot,jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny,stavby,činnosti a technologie neuvedené v  předchozích bodech této přílohy,nebo nedosahují parametrů předchozích bodů této přílohy,které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvl.pr. předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ).

B.I.02    Kapacita-rozsah záměru

Jde o administrativní budovu Obvodního oddělení Policie ČR 3  se zastavěnou plochou

645 m2 s  krytým  dvorem .  Užitková  plocha  999 m2,  235 m2 administrativních  ploch.

(10 kanceláří) .

B.I.03    Umístění záměru

Místo  záměru  se  nachází v k.ú Třebeš na p.č.478/2 v zastavěné části obce ulice Pod Strání.

B.I.04   Údaje o existujících inženýrských sítích

Na uvažované části pozemku se nacházejí veřejné inženýrské sítě:vodovodní řad,splašková kanalizace při severním okraji,trasa STL plynovodu v jižní části. Uvedená zařízení nebudou stavbou dotčena.  VČP  stanovila podmínky výstavby a zemních prací ve vyjádření.  Trasa silových nn rovněž uložená v ploše pozemku 478/2 bude s ohledem na to ,že se nachází v místě půdorysu  navržené stavby, přeložena.Umístění stavby respektuje ochranná pásma inženýrských sítí.

B.I.05   Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

(uvažovanými,připravovanými)

Jde o využití stávajícího pozemku ve vlastnictví ČR- MV ČR po demolici skladů pro výstavbu nového moderního objektu.Stavba nenavazuje na žádné stávající okolní ani jiné stavby,ani se zde žádná

výstavba ani další provoz  obdobného objektu v budoucnu neuvažuje. Stávající pozemek je zanedbaný a stavbou a provozem  záměru bude toto místo přiměřeně a vhodně využito.

Současný stav životního prostředí

Složky  životního  prostředí  odpovídají  urbanizovanému  charakteru  krajiny  ovlivněné člověkem a

nevykazují mimořádné hodnoty, které by je činily více citlivé ke stavebním činnostem v rámci záměru.

B.I.06   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního

prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

V současné době je Obvodní oddělení Policie ČR HK  v nájmu v Domě služeb na třídě  E.Beneše. Stávající prostory jsou nevyhovující. Pro toto oddělení sídlištního typu v rozvíjející se bytové zástavbě je existence samostatného a  kapacitně odpovídajícího provozu  potřebná .

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, kde závazné části ÚpmHK připouštějí toto doplňkové využití území.

Dle vyjádření odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové č.j.113392/04/HA/SM ze dne 20.12.2004 lze objekt Obvodního oddělení Policie ČR na uvedeném pozemku umístit jako stavbu výjimečné přípustnou – vyjádření v příloze .

Přehled zvažovaných variant  –  Při zpracování  záměru  byla navržena pouze tato varianta,neboť jak je uvedeno výše jde o pozemek MV-ČR vhodný ve funkční ploše čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby  a  jde o  přípustné umístění staveb pro administrativu – jednotlivých kanceláří.

B.I.07   Popis technického a technologického  řešení záměru

Stavební a technické řešení

Základní údaje o navrhované stavbě

Název                 :  Výstavba objektu Obvodního oddělení Policie ČR3

Hradec Králové,ulice Pod Strání    “

Druh stavby             :   Nová stavba

Místo stavby            :   Hradec Králové,Pod Strání,p.č.478/2

Nadm.  výška           :   220   m.n.m.

Kraj                           :   Královéhradecký

Kat.úřad                   :    pro Královéhradecký kraj,kat.prac.HK

Kat.území                 :   č.647047 Třebeš

Stavební úřad          :   Magistrát města Hradec Králové

Způsob provedení   :   dodavatelsky .

Zahájení/dokončení    :    04-2008  / 2009

#### Stručný popis technologického řešení záměru

Jde o nízkoenergetickou administrativní budovu-sídlo Obvodního oddělení Policie ČR3

se zasedací místností,místností pro styk s veřejností,šatnami,hyg. zař. ,kuchyňkou,sklady

a technickým  zázemím.Úsek dozorčí služby,sklad zajištěných věcí,návštěvní místnost,

hovorna,sklad zbraní a munice.Provoz určen pro 45 pracovníků.

Dále   5 parkovacích stání pro služební vozidla   /z toho 2 krytá/

15 stání pro návštěvy /z toho 1 pro zdr. postižené/

V krytém dvoře jsou dvě další stání pro služ. vozidla,motocykly a kola.

Kapacita a rozměry

Zastavěná plocha 645 m2, z toho 84 m2 krytý dvůr,užitková plocha 999 m2 .

obestavěný prostor 4769 m3.

. Staveniště na pozemku 478/2 – ostatní plocha o výměře 2198 m2  má tvar nepravidelného mnohoúhelníku.V západním sousedství je ulice Pod Strání s nízkopodlažní obytnou zástavbou.,Při severní hranici je slepá ulice,kterou je staveniště spojeno.Na východě leží travnatá plocha s pěší komunikací a za ní vícepodlažní obytné domy. Jižním směrem je nevyužívaná travnatá plocha.

ulice Pod Strání                                              slepá ulice

východní směr os staveniště                          nevyužitá travnatá plocha

V ploše staveniště se nachází jednopodlažní budova investora s oplocením. Uvnitř plochy je několik solitérních  dřevin a křovin.V západní části jsou  další sítě využitelné pro připojení stavby, sekundární topný kanál,sdělovací kabely,dešťová kanalizace.

NOVÁ  STAVBA   je  dvoupodlažní nepodsklepená  budova s plochou střechou,uzavřený krytý dvůr zakrytý válcovou střechou.Budovu tvoří dvě křídla sestavená do půdorysného tvaru „V“.

Nosné zdivo cihelné. Krytina střechy bude z plastové fólie,event. mod. živičných pasů.

Okna plastová,vrata plastová,tepelná izolace stěn bude opatřena tenkovrstvou silikonovou omítkou

z části obkladem MELDORFER.

Řešeno umělé osvětlení zářivkovými svítidly a nouzové osvětlení.

Vzduchotechnika- Nízkoenergetický dům napojený na CZT s teplovodním vytápěním a nuceným oběhem topné vody bude vybaven rekuperací při větrání s účinností 65 %..Technologická místnost bude klimatizována.

Zpevněné plochy ,komunikace – U budovy je vjezd do uzavřeného dvora a parkoviště s celkem 20 parkovacími místy.Navržena je úprava západní části stávající slepé cesty-nový povrch a obruby.

Plocha sjezdu,parkoviště a pěší přístup  je navržen ze zámkové dlažby.Dešťové vody budou svedeny do sorpčních vpustí a následně do vsakovacího objektu.

Terénní úpravy-zeleň,výsadba – Na pozemku záměru se nachází osm stromů a tři keřové skupiny.Inventarizace,zhodnocení a návrh úprav  je   provedeno samostatně odbornou firmou-ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA ING.HLADÍKOVÁ .

Je navrženo vykácení tří dřevin  /dvou bříz a jednoho topolu a všech tří keřových skupin/. Ponechané dřeviny  /tři smrky ,jedna bříza a jeden topol / jsou zakomponovány do nové sadové úpravy .

Úprava ploch a zeleně znamená výsadbu nízkých listnatých a jehličnatých keřů.Celkově bude vysázeno cca 45 m2 keřových ploch, vysázeny budou dva jehličnaté stromy a čtyři listnáče.Na zbylé ploše bude vyset parkový trávník .

Technologie přípravy stanoviště - založení,výsadba ,dokončení,včetně údržby je podrobně specifikována v předložené PD.Kácení navržených dřevin bude provedeno odbornou firmou na základě žádosti a schválení příslušným orgánem přírody.

B.I.08    Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení / dokončení  :    04.2008

Doba výstavby             :   14 měsíců.

B.I.09   Výčet dotčených územně správních celků

- Královéhradecký kraj

- Město Hradec Králové

B.I.10   Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,

které budou tato rozhodnutí vydávat

Správním úřadem  pro  navržený  záměr  je       Magistrát města Hradec Králové.

- územní rozhodnutí  –  Stavební úřad, Městský Magistrát města Hradec Králové

- stavební povolení  –    Stavební úřad, Magistrát města Hradec Králové

- povolení orgánu ochrany přírody  Magistrátu města Hradec Králové ke kácení stromů.

B.II       ÚDAJE o VSTUPECH

(například zábor,odběr a spotřeba vody,surovinové a energ.  zdroje)

B.II.01  Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Místo  pro záměr se nachází  v  Kat.území   č.647047 Třebeš .

Stavby bude realizována na

p.č.478/2    2198 m2             ostatní plocha     vlast. MV ČR

Realizací záměru budou dotčena p.č. :

p.č.                   m2                                   druh                  vlastník

454/22               591                 ostatní plocha        Město HK

454/44               462                              „ Kundrt Michal a Kundrtová Renáta

454/45               636                              „  Češka Jaroslav a Češková Olga

455/22              5691                             „                  Město HK

477/1                2564                             „                         „

478/5                1978                             „                         „

668/1                2749                             „                         „

668/5                  226                             „                         „

668/6                  317                             „                         „

Realizací  záměru  nedojde  k vynětí ze ZPF u výše definovaných pozemků .

Snímek Katastrální mapy místa záměru  z 8.1.2007

Rozsah zemních prací

Základové poměry zájmového místa nutno pokládat za složité.

Nabízejí se dvě možnosti založení-zatím není rozhodnuto.

1)Plošné základy-pasy s využitím nestejnoměrně mocné vrstvy.

2) Hlubinné založení na pilotách vetknutých do navětralých labských slínovců.

Zemní práce budou v objemu 550 m3  pro základové pasy,nebo pro založení piloty.Vytěžená

zemina se odveze na řízenou skládku Vysoká nad Labem.

B.II.02  Voda

Technologická voda -  není v navrženém provozu uvažována /administrativa/.

Voda pro přípravné práce a stavbu- potřeba  pro stavbu současně s užitkovou  pitnou vodu bude

kryta  ze stávajícího veřejného vodovodu .Většina míchaných materiálů /beton/ pro stavbu bude dovážena,tudíž potřeba vody pro stavbu bude minimální.

Na stavbě se předpokládá denně max. 10 pracovníků s CELKOVOU  spotřebou max. 500 l /den.

POV stanoví podrobnosti řešení organizace na staveništi .

PROVOZ

Pitná voda – užitková voda ,teplá voda

Objekt bude napojen na stávající veřejný vodovod v provozování Královehradecké provozní a.s.

Zabezpečení teplé vody bude součástí předávací objektové stanice .

Spotřeba TUV o teplotě 55 st.C bude 1200 l/den a 367 m3 /rok.

Pro  45 osob je projektována kapacita 2700 l/den,6 ubytovaných max. 900l/den.

CELKEM max. spotřeba 3600 l/den a 1051 m3 /rok .

Dodavatel – Královéhradecká provozní nemá ve vyjádření  zásadních námitek, ale  běžné podmínky, včetně podmínky   předložení projektu  ke stavebnímu řízení k vyjádření.

Požární voda -  Zdroj požární vody je zajištěn stávajícím podzemním hydrantem ve vzdálenosti 150 m od objektu.Hydrant osazen DN 100 s odběrem min. 6 l/s.

Uvnitř bude objekt vybaven hydrantovým systémem typu D.

B.II.03  Ostatní surovinové a energetické zdroje

(například druh, zdroj, spotřeba)

Výrobní suroviny – jde o administrativní budovu.

Nafta,benzín - Spotřeba pro provoz  automobilů zde není uvedena – nejedná se o spotřebu přímo ve výrobě,ale dopravy ,která je oddělením Policie v současné době již  limitována řízena a realizována .

/nejde o nárůst spotřeby vlivem provozu záměru/.

Zemní plyn  - objekt není  na toto medium napojen.

Elektrická energie - Pi = 57 k W,soudobý příkon 40kW. Hlavní jistič 63 A.

Temperance objektu- Tepelné ztráty nízkoenergetického objektu jsou 18 kW a budou zabezpečeny

ze sekundárního  topného kanálu /CZT/.Tepelné hospodářství  HK vydalo  k umístění stavby souhlasné stanovisko.

B.II.04  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

LIKVIDACE záměru

Provoz vozidel  při   případné   likvidaci  stavby /tohoto záměru/ v budoucnu nebude   závažnější než při současné stavbě. Protože že se jedná o klasický stavební  objekt  bez

vyjímečných /nebezpečných/ materiálů, bude likvidace běžná  – bráno  z dnešních  hledisek. Proto není demolice ani doprava z hlediska vlivu  na životní prostředí v daleké budoucnosti v tomto oznámení popsána.

DEMOLICE

Stávající objekt je jednoduchá nepodsklepená zděná stavba  se sedlovou střechou,živičná krytina .

Předpokládané množství 226 tun materiálu představuje odvoz pro v průměru 15 tunový NA cca

15 NA na demolici,což je otázka  dvou dnů a provozu cca 1 NA za hodinu.Demolice bude dle dispozic

PD probíhat cca 3 týdny.Četnost vozidel bude tedy podstatně menší než 1 NA za hodinu .

Výstavba - Při  stavbě  jde o běžný  postup  prací  a  vzhledem  ke klasickému průběhu  výstavby,

běžné méně náročné stavby / nízkopodlažní ,zast. plocha 645 m2 /, jde  o normální  koordinovaný průběh odvislý od technologie výstavby  dodavatele,

Při zemních pracích /vrtání a hloubení základů / jde o odvozy zeminy  cca 550 m3 .

Odvoz  cca  po 11 m3 na NA  tj.   50 NA. – po dobu týdne  -  5 dní.

Provoz dán výkonem nakladače-bagru .Četnost vozidel bude menší než 1-2 NA/hod.jako maxima.

Vzhledem k malé velikosti stavby a doby výstavby 14 měsíců nebude četnost ani objem dopravy

abnormální,pouze při plnění technologických časů dodávky betonu apod.,kdy se opět nejedná o větší

množství četnosti dopravy na staveniště ,ale potřeby využití bagru-nakladače a počtu nasazení NA

na odvoz zeminy.Tyto situace jsou krátkodobé.

Doba, četnost  a  způsob  dopravy  proto neovlivní znatelně  provoz na vnějších  komunikacích  a  v  ulici Brněnská , ani  silnici   I.třídy č.35.

Znečištěná vozidla budou očištěna  před vjezdem  na veřejnou komunikaci.

#### PROVOZ

Doprava oddělení Policie při uvažované adm. budově bude mít  k  dispozici 3 osobní vozidla a

1 motocykl. Počet výjezdů  za 24 hodin je cca 15 – 20 , což představuje nejvýše 1 OA za  hodinu.

Do zaměstnání jezdí cca 5 prac. vlastním motorovým vozidlem.Počet návštěv je do cca 10 OA za den.Celkově představuje tedy  v průměru  četnost  frekvence   OA  cca 2 OA za hodinu.

B.III         ÚDAJE  o   VÝSTUPECH

B.III. 01   OVZDUŠÍ  (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin), způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

PŘÍPRAVA STAVBY , VLASTNÍ stavba –

Při demolici a provádění stavby mohou vzniknout emise při bourání stávajícího objektu při odvozu sutě,zeminy a dovozu materiálu.Vzhledem k malé četnosti dopravy při stavbě,jak je uvedeno výše

v čl. B.II.04 nedojde k nadměrnému  vzniku  emisí z motorů  těchto NA.

Může však dojít ke značnému vzniku prašnosti z dopravy na stavbě a komunikacích v období delšího sucha apod. Proto bude  na  tento stav pokud vznikne  navrženo  odpovídající opatření .

.

PŘÍRŮSTEK EMISÍ  VLIVEM  PROVOZU   ZÁMĚRU - Ovzduší v uvažovaném záměru  je   vlivem

temperance  administrativní budovy  z  CZT zatěžováno emisemi  pouze   z  dopravy .

Vzhledem k tomu,že nejde o výrobu,ani např. o technické oddělení policie ,ale  o obvodní

oddělení s minimální četností  pohybu OA /viz výše čl. B.II.04/,budou emise z dopravy minimální ,

přibližně na stejné úrovni jako dnes / minimální nárůst průjezdů vozidel/.

Je zde sice parkoviště pro 20 OA,jako  plošný zdroj emisí,ale parkování bude vyhrazeno pouze pro Policii a návštěvy,které se předpokládá, že nebude tudíž obsazeno.Vyšší počet je brán jako reserva

určitého maxima při závažných jednáních a akcích Policie,které se předpokládají jako ojedinělé.

/Pro hluk je tato situace uvažována pro 8 nejhlučnějších hodin v denní době pro zjištění možného maxima v kumulací s hlukem vzduchotechniky. /

Imise v této lokalitě  nebudou tímto ojedinělým stavem na parkovišti významně navýšeny v porovnání

s větším parkovištěm u sousedního patrového domu východním směrem.

Proto není  proveden výpočet  imisní situace pomocí RS .

Nejde zde o pravidelný příjezd a odjezd vozidel z naplněného parkoviště,jako u hypermarketů nebo

např. ranní špičku při startování vozidel v exponované době na obsazeném parkovišti u bytových domů.Kumulace imisí  ,nebo navýšení s okolními emisemi  se vzhledem k charakteru  uvedeného parkoviště  předkládaného záměru neuvažuje.

Další   jiný  stacionární zdroj emisí /dle zákona o ovzduší - v platném znění zákon č.472/2005 Sb./,

se při provozu uvažovaného záměru nevyskytuje.Proto nebude v dalších stupních řízení k povolení stavby nutné zpracovat OP dle tohoto zákona  ke zhodnocení  předloženého  řešení z hlediska

ochrany ovzduší a posoudit úroveň použité  technologie.

B.III. 02  ODPADNÍ  VODY

Technologická odpadní voda se při provozu administrativní budovy  nevyskytuje.

Dešťová voda

Vzhledem k  tomu,že správce kanalizace nesouhlasí s vypouštěním dešťových srážek do kanalizace,budou dešťové vody ze střechy svedeny do vsakovacích šachet o rozměrech  3500/2000/2000 mm  a ze dvora 3500/1500/2000 mm a zasypány makadamem,horní část hrubým pískem.

Na základě vrtu byla stanovena hodnota k=0,0003 l/s . Rychlost vsaku byla vypočtena na 1,02 l/s, předpokládaný přebytek srážek cca 12l/s a stanovena velikost šachet.

Průměrné roční množství vody

/střechy/   367 m3 , /zpevněné plochy/ 175 m3 ,   CELKEM  542 m3 ,dešťové vody.

Splašková voda

Množství dle spotřeby užitkové vody.Vnitřní potrubí bude PVC-KG a HT- svedeno novou kanalizační přípojkou DN200 do stávající kanalizační šachty nacházející se na pozemku investora.

B.III. 03  ODPADY

Obecně pro celý průběh realizace záměru - provádění  stavby musí být  v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění  a jeho prováděcích předpisů,  Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání  s  odpady. Musí být zajištěno odstranění všech odpadů  a  nebezpečné  odpady  musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona  o odpadech. Povinností  původce odpadů  je  kromě   správného  nakládání  s odpady  dle  požadavků zákona o odpadech a jeho  prováděcích  předpisů  především  jejich  minimalizace. Podrobná specifikace druhů  a  množství  vznikajících odpadů bude možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během  přípravy  a  realizace stavby.

PŘÍPRAVA STAVBY, PROVÁDĚNÍ STAVBY, LIKVIDACE

ODPADY  při LIKVIDACI záměru (po  ukončení  provozu  navrženého  objektu ) - nejsou uvažovány, neboť nejde  o  závažné  nebezpečné  látky, nebo zvláštní stavbu, ale běžnou stavbu  s běžným instalačním a ostatním materiálem a likvidace v pokročilém    systému nakládání s odpady by neměla být v budoucnu u podobných staveb   problematická   s  větším  vlivem   na  zhoršení  okolního  ani ostatního  životního prostředí včetně dopravy.

ODPADY při přípravě stavby -. Nejde o  významné  odpady. Klasická demolice stavebního objektu.

Dojde k odvozu cca  226 tun stavební suti  na skládku Temešvár vzdálené 10 km.Výskyt NO se nepředpokládá.Konkrétní specifikace bude daná projektem demolice a demoličním výměrem.

Seznam odpadů uvádím orientačně

Jako hlavní složka odpadu -

Jde o kód odpadu   17 09 04 O  Směsné stavební a demoliční odpady

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

a další možný  odpad vzniklý tříděním

20 01 01 O Papír a lepenka oddělený sběr – komunální odpad

20 01 02 O Sklo oddělený sběr – komunální odpad

20 01 39 O Plasty oddělený sběr – komunální odpad

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01 O Směsný komunální odpad

20 03 06 O Odpad z čištění kanalizace

Pokud se vyskytne další jiný odpad,bude odstraněn dle zákona o odpadech,včetně založení dokladů z demolice s uvedením katalogového čísla.

PROVÁDĚNÍ STAVBY –

Seznam odpadů bude konkrétní až při realizaci stavby. Větší množství  NO se nepředpokládá. Zájmem dodavatele i odběratele stavby jsou minimální náklady stavby, už proto bude množství odpadu minimální.Jak uvedeno výše,původce   odpadů musí vzniklý odpad likvidovat zákonným způsobem. Dodavatel stavby  a  subdodavatelé  budou  s  odpadem  nakládat  jako  původci, protože    jim  to  ukládá  zákon  o  odpadech .Toto   bude  zvýrazněno v  dodavatelských  smlouvách ,včetně povinnosti předat investorovi  kopii dokladu o předání  oprávněné firmě.  Proto  nedojde k problému  v  oblasti odpadů při této stavbě.

Bilance vzniklých odpadů při stavbě - Jedná se především o:

- Vytěžená zemina při vrtání pilot – cca 550 m3 bude odvezena na skládku Vysoká nad Labem/10km/.

20 02 02    kat. O    zemina , množství   cca   800 tun .

Protože množství a sortiment odpadů/dle kat.čísel /při stavbě bude odvislý od druhů materiálu,technologie montáže apod. uvádím orientačně běžný seznam odpadů nejfrekventovanějších na stavbě.  :

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující  organická rozpouštědla nebo jiné

nebezpečné látky

08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

12 01 20 N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly stavebních hmot

15 01 02 O/N Plastové obaly stavebních hmot apod.

15 01 03 O Dřevené obaly  stavebních materiálu, hmot

15 01 05 O/N Kompozitní obaly  stavebních materiálu, hmot

15 01 06 O Směsné obaly  stavebních hmot apod.

15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtru jinak blíže

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

17 01 01 O Beton

17 01 02 O Cihly

17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku obsahující nebezpečné látky

17 02 01 O Dřevo

17 02 02 O Sklo

17 02 03 O Plasty

17 02 04 N  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05 O Železo a ocel

17 04 07 O Směsné kovy

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 odpad z instalací a rozvodu

Dále bude vznikat na stavbě  běžný komunální odpad,včetně jeho tříděných složek

20 01 01 O Papír a lepenka oddělený sběr – komunální odpad

20 01 02 O Sklo oddělený sběr – komunální odpad

20 01 39 O Plasty oddělený sběr – komunální odpad

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01 O Směsný komunální odpad

20 03 06 O Odpad z čištění kanalizace

##### ODPADY vznikající při  PROVOZU

Jde pouze o odpad komunální - odpad z kanceláří. Služební vozidla se zde neopravují,pouze se provádí běžná kontrola-opravy a výměny event.  doplňování náplní se provádí v servisech  a  u čerpacích stanic PHM.Veškeré opravy budovy budou zajišťovány dodavatelsky včetně odvozu odpadu.

Komunální odpad bude tříděn na  sklo,papír,plasty a směsný komunální odpad.

Nádoby na tříděný a směsný komunální odpad budou stanoveny dle smlouvy o množství a četnosti

jeho odvozu s oprávněnou firmou na území města Hradec Králové.

Seznam odpadu komunálního dle katalogových čísel:

20 01 01 O Papír a lepenka oddělený sběr – komunální odpad

20 01 02 O Sklo oddělený sběr – komunální odpad

20 01 39 O Plasty oddělený sběr – komunální odpad

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01 O Směsný komunální odpad

20 03 06 O Odpad z čištění kanalizace

Celkové množství Komunálního odpadu pro max. 45 osob /0,5 kg/den tj. cca  7 tun za rok.

B.III. 04  HLUK

PŘÍPRAVA STAVBY, PROVÁDĚNÍ STAVBY, LIKVIDACE

Při výstavbě  se bude hluková zátěž  měnit dle druhu vykonávané stavební činnosti, bude závislá na počtu a typu nasazených stavebních mechanismů. Představuje relativně  krátkodobou expozici (vzhledem k délce doby provozu záměru).

Při demolici a úpravě  terénu bude největší hluk od rypadla ,udává  se hodnota mezi  80 – 95 dB(A) ve vzdálenosti 5m. Dále bude používáno nákladních vozidel kde se hluk pohybuje mezi  70-82 dB(A)  ve  vzdálenosti 5m, kolový jeřáb s obdobnou hladinou hluku.

Nejvyšší přípustná hranice akustického tlaku pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb

a chráněné ostatní venkovní prostory  ze stavební činnosti  LAeq,T = 65 dB.

Při  uvažované maximální průměrné  hodnotě hluku  strojů /výpočet/

rypadlo  95 dB(A)je ve vzdálenosti  30 m  je útlum hluku na hodnotu 65 dB(A).

NA         85 dB(A)je ve vzdálenosti  10 m  je útlum hluku na hodnotu 65 dB(A).

Tyto  hladiny ak. tlaku  a vzdálenosti pracovních strojů jsou pravděpodobné  /dle výkresů/  a hodnoty v okolí stavby /vypočtené /odpovídají povoleným hygienickým limitům ze stavební činnosti.

Možné ojedinělé překročení povolených hodnot  akustického tlaku se může krátkodobě vyskytnout

při použití hlučnějších mechanismů .Tato situace by vzhledem k ojedinělému výskytu neměla výrazně ovlivnit celkovou hlukovou situaci v okolí staveniště.

Stavební práce budou omezeny na pracovní dobu 7 až 21 hodin, aby se minimalizoval vliv hluku k nejbližším obytným budovám .V noční době se tyto práce provádět nebudou.

Protože demolice stávajícího objektu bude dle PD  max.3 týdny a u zemních prací navrhované stavby  tohoto menšího rozsahu /nepodsklepenou/ jde o krátkodobé záležitosti,nepředpokládá se závažné narušení hlukem v okolí stavby.

Proto byla HS  zpracována pouze pro provoz záměru .

Pro budoucí likvidaci záměru  bude stav obdobný,není proto zvlášť  popsán a hodnocen.

PROVOZ  po realizaci záměru

K provozu obvodního oddělení policie ČR byla zpracována HS – viz příloha.

Vypočtené výsledky deklarují splnění povolených limitních hodnot ve vztahu k nejbližším

chráněným venkovním prostorům staveb / dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací /.

B.III. 05  OSTATNÍ VÝSTUPY

Radioaktivní,elektromagnetické záření

Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem

neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.

B.III. 06  HAVÁRIE , RIZIKA

PŘÍPRAVA STAVBY,PROVÁDĚNÍ STAVBY,LIKVIDACE

OVZDUŠÍ, VODA,ODPADY-

Při provádění  přípravných prací ,demolice, odvozu  a  dovozu   materiálu  a  při  vlastní stavbě

nevzniká  nebezpečí  havárie  ani  rizika  ve  vztahu k ovzduší , znečištění  vod  apod., při dodržování  běžných povinností, povinností  k  povolení stavby  a  příslušných  zákonů. Nebude se zde manipulovat s výrobky ani materiálem, který by mohl  jakkoliv  ohrozit  okolní životní prostředí.

Podmínkou je pouze odpovídající technický stav vozidel a techniky provádějící stavbu a vybavení stavby základními prostředky pro likvidaci požáru a odstranění náhlé poruchy,nebo závady na technice/únik olejových nebo jiných náplní apod./

Jde o vybavení hasícími přístroji,sorbetem,sběrnými nepropustnými nádobami apod.

PROVOZ  objektu  po realizaci záměru.

HAVARIE  OVZDUŠÍ :

Jde pouze o klasickou možnost vzniku požáru objektu se zaparkovanými OA.

Nejde o  výrobu ,  provoz,nebo sklad s hořlavými materiály, pouze o administrativní budovu.

Zabezpečení proti požáru je řešeno v PD,vč hydrantu.

Havárie  ve  smyslu  zákona  o  ovzduší vlivem provozu zdrojů   nevznikne , neboť nevznikne stav, kdy nadměrně vzrostou emise do ovzduší a vznikne nekontrolovatelný  stav .Záměr neobsahuje stacionární zdroje znečištění ovzduší dle zákona o ovzduší se záchytem nebo filtrací na snížení  emisí.

HAVÁRIE VODA :

Administrativní budova vybavená  odvodem splašků  do veřejné kanalizace neznamená riziko znečištění spodních ani povrchových vod. Parkování 3 služebních vozidel ve dvoře  a malé

parkoviště na  max. 20 OA /neveřejné/ nepředstavuje rizika ani havárie a je v souladu se

systémem běžného parkování vozidel u okolních domů.

Jde pouze o možnost  ojediněle drobného úniku náplní z vozidel OA při parkování,pokud by došlo k poruše na vozidle.  Nejde o  havarijní stav,ale o situaci s možností vzniku jako na každém parkovišti .Tato možnost by měla být ojedinělá,neboť vozidla v provozu podléhají pravidelné kontrole STK.

C)  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v DOTČENÉM ÚZEMÍ

(územní systém ekologické stability krajiny, zvláště  chráněná  území , území přírodních parků, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu , území  hustě  zalidněná , území  zatěžovaná nad   míru  únosného  zatížení ,   staré  ekologické  zátěže, extrémní  poměry v dotčeném území)

C.I.  VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  v zájmovém území:

Environmentální charakteristiky    výskyt      poznámka

územní systém ekologické stability     +             Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

Bohdaneč-Vysoké Chvojno

zvláště chráněná území                       -

přírodní parky                                       -

významné krajinné prvky                     +             Údolní niva řeky Labe

krajinný ráz                                           -

území historického, kulturního nebo

archeologického významu                    -

území hustě zalidněná                         + Intravilán města Hradec Králové, k.ú. Nový HK

území zatěžovaná nad míru únos. zat. -

staré ekologické zátěže                        -

seismicita                                              -

sesuvy                                                   -

dobývací prostory                                  -

Záměr se nachází v okrajové části  města. Okolí se vyznačuje poměrně vysokou hustotou osídlení .

Závěr:

V zájmovém území se nenacházejí takové charakteristiky životního prostředí, které by realizaci  záměru limitovaly.

C.II.   STRUČNÁ CHARAKTERSTIKA  SLOŽEK  ŽP v území, které budou

pravděpodobně významně ovlivněny

Významné   ovlivnění  složek  životního  prostředí  lze vzhledem  k charakteru  a  velikosti  záměru  oprávněně  vyloučit.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území

Obyvatelstvo dotčené obce (včetně počtu obyvatel)

Obec: Hradec Králové, kód obce: 69810, k.ú.: Nový Hradec Králové, kód k.ú.: 647187

Počet obyvatel: k.ú. Nový Hradec Králové k 1.1.2003: celkem 24 331, z toho 3930 do 14 let, 16 658

v rozmezí 15 – 59 a 3726 ve věku 60 a více.

C.II.01  Ovzduší

Klimatické podmínky :

Klimatická oblast T2:dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Imisní situace:

Hradec Králové je zařazen do seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Podle mapy pole imisních koncentrací pro rok 2004 (zdroj ČHMÚ)leží posuzované území v oblasti ročních koncentrací: NO2 26 – 32 µg/m3 ,PM10 14 – 40 µg/m3,benzen 2 – 3,5 µg/ m3,

benzo(a)pyren 1 – 7 ng/ m3 .

C.II.02  vODA

Vodní toky :Zájmová lokalita leží poblíž soutoku Labe s Orlicí. Blízké severní a severovýchodní okolí lokality náleží do povodí Orlice (hydrologické pořadí 1-02-03-069). Jižní a západní okolí spadá do povodí Labe (hydrologické pořadí 1-03-01-002, 1-03-01-001 a 1-01-03-009).

C.II.03  PŮDA

Půda :  Převládajícím půdním typem v zájmovém území jsou nivní půdy. Půdotvorným substrátem jsou výhradně nivní uloženiny (říční náplavy).

C.II.04  HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE,radon,zemětřesení,vibrace

Geomorfologie hodnocené území náleží do geomorfologického celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsku Královéhradecká kotlina. Královéhradecká kotlina je erozní kotlina v povodí Labe. Jedná se o rovinný reliéf středopleistocenních a mladopleistocenních říčních teras a údolních niv Labe a přítoků s nadmořskou výškou 230 až 240 m n.m.

Geologické poměry: Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území do centrální části křídové pánve, která je vyplněna nejmocnějším vrstevním komplexem o mocnosti téměř 300 m. Podélná osa pánve probíhá ve směru ZSZ-VJV, ale stáčí se i do směru SZ-JV. V centrální části křídové pánve je vyvinut svrchní turon až coniak v celé mocnosti ve vápenato-jílovité facii. V podloží uvedených formací jsou pak sedimenty spodního turonu a cenomanu,které pro svoji hloubku uložení nehrají z hlediska průzkumu roli.

Ložiska nerostných  suroviny  ani přírodní zdroje se zde nenacházejí.

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM : V lokalitě záměru byl proveden stavebně geologický průzkum

fy RNDr Šafránek-SGHP v prosinci 2006.

Ve  smyslu hydrogeologické rajonizace ČR náleží předmětné území do 436-Labská křída.

Předkvarterní podklad zde budují svrchnokřídové slínovce  labské facie se zvětralým povrchem do

5-6m pod terénem.Podle výsledků vrtné sondáže není zájmové území zvodnělé mělkou podzemní vodou,zvodnělé je podloží  od 7-8m.Přirozený kvarterní pokryv je překryt různorodou navážkou 1,5-2,5m.V celé ploše staveniště vycházejí při povrchu navážky písčito-hlinité až jílovité povahy.

Navážky,jež budou nejpodstatnější částí výkopu bude možno využít pro zpětné zásypy pouze v případě hlinitých písků.

RADONOVÁ ZÁTĚŽ

Radonový index geologického podloží určuje  míru  pravděpodobnost s jakou je  možno  očekávat  úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem  radonu pronikajícího   do   objektů,jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového  indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost  výskytu hodnot radonu  nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti,kterou je nutno věnovat opatřením proti  pronikání radonu z podloží u nově  stavěných objektů. Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitém typu hornin při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou  kategorií  radonového  indexu. Obvyklým   jevem je, že  přibližně 20% až 30% měření spadá do jiné kategorie radonového indexu, což  je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Konkrétní radonový index se zjišťuje měřením radonu  v půdním vzduchu.

Posudek : V lokalitě záměru byl proveden POSUDEK o hodnocení radonového indexu plochy

zástavby.provedené fy Radonový servis Pardubice z listopadu 2006.Na základě zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl pro stavbu objekt Policie ČR zařazen jako pozemek s nízkým radonovým indexem,tudíž není nutno stavbu dle platného zákona zvlášť chránit proti pronikání radonu z podloží.

Zemětřesení

Epicentra historických zemětřesení zde nejsou zaznamenána. Svahové pohyby aktivní nebo fosilní se v zájmovém území vzhledem k rovinné konfiguraci terénu nevyskytují.

Vibrace

Přenos vibrací z provozu posuzovaného záměru do okolního prostředí se nepředpokládá.Krátkodobě se vyskytnou vibrace při výstavbě /vrtání apod./.

C.II.05  FAUNA a FLORA

Podle geobotanické rekonstrukční mapy (Neuhäuslová et al. 1997) by partie kolem vodních toků pokrývaly lužní lesy (sv. Alnion incanae) – především tvrdé luhy, popř. vrbové křoviny.

Flóra: Aktuální vegetace Flóra lokality je tvořena běžnou garniturou většinou mezofilních lučních druhů s širší ekologickou amplitudou, semiruderálními a ruderálními druhy.

Fauna: Zájmové území spadá podle zoogeografického členění východních Čech do českého úseku provincie listnatých lesů. Faunistickým okresem je okres č. 7 – Polabí. Vyskytují se zde druhy běžné s širokou ekologickou valencí. Nebyly zjištěny žádné migrační koridory.

Charakteristika bioregionu Zájmové území spadá do Třebechovického bioregionu. Bioregion má plochu 383 km2., zabírá rozsáhlé štěrkové terasy a výchozy slínů. Bioregion je charakterizován převahou 3. dubovo – bukového stupně a absencí i méně náročných teplomilných druhů. Dnes zde převažují kulturní bory.

Šetření na místě: Na základě provedení základního terénního šetření byla pořízena dokumentace

místa stavby a okolí. Na pozemku se nachází několik stromů a keřových skupin. Bylinný podrost tvoří neudržovaný a velmi zanedbaný parkový trávník, kde jsou nejvíce zastoupeny  byliny: smetanka lékařská, lipnice luční, jitrocel kopinatý, ptačinec žabinec apod.

Na technologii úprav záměru /okolí stavby/ je v PD stanoven postup  zlepšení současného  stavu vykácením tří dřevin ,rozšíření zeleně , včetné výsadby úprav apod.

C.II.06  EKOSYSTÉMY , KRAJINA

Zvláště chráněná území se zde nenacházejí.

ÚSES : Zájmové území leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru Bohdaneč – Vysoké Chvojno, který  zahrnuje řeku Orlici a po jejím soutoku s Labem řeku Labe.

VKP : Údolní niva řeky Labe.

Natura 2000  se nevyskytuje.

Krajinný ráz - základní typologie krajiny .Ve smyslu uvedeného třídění lze zájmové území celkově zařadit do kategorie Ao krajina přeměněná člověkem. Dotčené území je plně urbanizované, bez přírodně, kulturně a historicky cenných lokalit.

C.II.07  KULTURNÍ a HMOTNÝ MAJETEK,PAMÁTKY

V  předmětné lokalitě   není archeologické naleziště. nebo kulturní památka ,ani nebude poškozen

hmotný majetek.

D ) ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU  NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA

ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

# D.I     CHARAKTERISTIKA  MOŽNÝCH VLIVŮ  a ODHAD JEJICH

# VELIKOSTI  A  VÝZNAMNOSTI

( z hlediska pravděpodobnosti,doby trvání frekvence a vratnosti)

Vlivy na obyvatelstvo

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na hlukovou situaci

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na půdu

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vliv na flóru a faunu a ekosystémy

Vliv na krajinu

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie vlivů na obyvatelstvo :

Hluk        - Předpokládá se mírné zvýšení hluku při demolici a výstavbě ojediněle a krátkodobě ..

Při provozu záměru  budou limitní hodnoty dodrženy.

Imise      - Zvýšení imisí při provozu dopravy bude krátkodobé a ojedinělé.

Při provozu  bude zvýšení  pouze  z dopravy - vliv  na zvýšení imisí zanedbatelný.

Vibrace  - Je zde možnost  výskytu po dobu výstavby ojediněle.

Světelné znečištění – se neuvažuje.

Sociální a ekonomické – se nevyskytnou.

Faktor pohody – nebude provozem administrativní budovy  ovlivněn,pouze částečně a

krátkodobě v období přípravy  a výstavby.

Závěr hodnocení

Předpokládané  krátkodobé  mírné zvýšení  hlukové a imisní zátěže pouze krátkodobě při

výstavbě  záměru  nepovede  ke zvýšení zdravotních  rizik pro obyvatele zájmového území.

Vliv na ovzduší a klima

Navržený provoz záměru  neovlivní klima ani významně  imisní situaci okolního prostředí.

Vliv na hlukovou situaci

Dojde pouze k mírnému nárůstu hluku při výstavbě,při provozu  záměru bude zvýšení

vzhledem k úrovni existenci současné dopravy neznatelné.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Minimální vliv pouze na povrchové vody ojedinělý/vzhledem k malému počtu vozidel v areálu

- při možné  poruše vozidla .

Vliv na půdu a horninové prostředí

Nejde o vynětí z PF ČR a jde o malý rozsah stavby. Vliv na půdu a horninové prostředí  se

neprojeví.

Vliv na flóru, faunu a ekosystémy

Úprava ploch a zeleně  s výsadbou nízkých listnatých a jehličnatých keřů bude přínosem

k doplnění stávajících parkových úprav a odstranění zanedbaného trávníku.

Stavba nebude mít výrazný vliv na faunistické složení lokality. Vzhledem k tomu, že se jedná

o plochu v centru obytné zástavby, je počet druhů i jedinců na lokalitě poměrně nízký.

Realizací záměru nebudou přítomné druhy obratlovců ohroženy na své existenci. Jedná se o

druhy naprosto běžné v širokém okolí.

Vzhledem k umístění lokality a současnému stavu a provozu v místě stavby  nelze hovořit

o narušení migrační prostupnosti.

Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu živočichů dle vyhlášky MŽP

ČR č. 395/1992 Sb.

Vliv na krajinu

Výstavbou  administrativní budovy  s  parkovištěm  se její charakter nezmění a nedojde

tedy k významnému ovlivnění krajinného rázu,neboť jde o plochu s již existujícím menším

objektem uvnitř mezi obytnou zástavbou. Realizací se lokalita vhodně doplní a zmodernizuje

v souladu s úrovní okolních staveb.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V lokalitě záměru  se nenachází žádný hmotný majetek,ani kulturní památka, které by mohly

být stavbou dotčeny.

D.II   ROZSAH VLIVŮ

Vliv při  přípravě a výstavbě  záměru lze hodnotit jako dočasný a přijatelný.

Vliv stavby:

VLIV NA  budovy – nedojde k likvidaci obytných budov.

VLIV NA architektonické a archeologické památky-vliv uvažované stavby

se   nepředpokládá.  V  případě  archeologických  nálezů   bude

investor postupovat dle platných předpisů.

VLIVY navazující na související stavby se nepředpokládají.

VLIVY na řešení infrastruktury nejsou záměrem vyvolány.

VLIVEM záměru nebude zasahováno  do rekreačních zón.

OSTATNÍ  VLIVY

Vlivy na faunu, flóru, na znečištění  půd, ekosystémy a krajinu , horninové prostředí,  přírodní  zdroje a jejich rozsah budou  vlivem provozu nulové. Zde může dojít k znečištění půdy v období výstavby . Proto je nutný dobrý technický stav mechanismů a pravidelná kontrola-viz doporučení.

Závěrem lze z výše podrobného rozboru vlivů v kap. D.I  a D.II. konstatovat že :

Rozsah vlivů plánovaného provozu vzhledem  k  zasaženému území a populaci  je  možné  posoudit jako zanedbatelný a nevýznamný z důvodu jak je výše uvedeno.

Naopak nová stavba a úpravy a výsadba zeleně  přispěje ke zlepšení životního prostředí okolí stavby.

CELKOVOU  EKOLOGICKOU ZÁTĚŽ ve vztahu k zatížení jednotlivých složek životního prostředí lze považovat  jak při přípravě a provádění stavby i při provozu za bezvýznamnou a bezproblémovou.

D.III   ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH

VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou  vzhledem ke geografickému umístění  a k velikosti uvažovaného záměru  vyloučeny.

D.IV  OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KE KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

# PŘÍPRAVA STAVBY a VÝSTAVBA

# - Pro povolení přípravných  a stavebních prací stanovit povinnost předložit  zásady organizace a

# opatření  k provozu  dopravy a stavebních strojů

# - pracovní doby

# - provozu  techniky  a  vozidel,

- vybavení,zajištění nákladu proti prašnosti a úniku,

- čištění vozidel při výjezdu na komunikaci,jejich pravidelná  kontrola

proti úniku  RL, případně skrápění při prašnosti a zajištění čištění

komunikací.

Během výstavby,vzhledem k značně omezenému prostoru stavby  omezit negativní vlivy na okolní

zeleň způsobené pojezdy stavební techniky a provozem stavby,tím i předejít činnostem s vyšším

hlukem,které se mohou provádět ne právě v blízkosti obytných /venkovních chráněných prostor

staveb, tj. vymezit a označit místa a hranice,kde se  budou  stroje,technika a doprava  pohybovat.

- Do  uzavřených smluv o dodávce veškerých prací a materiálu zapracovat povinnost  nakládat se

vzniklými  odpady ve smyslu zajištění jeho odvozu a likvidace dle zákona o odpadech, případně

doložení dokladů investorovi o předání NO oprávněné firmě  a upozornit na zákonnou podmínku

předat odpad k odstranění,využití,nebo výkupu  pouze k tomu oprávněné firmě.

## PROVOZ – neJSOU  navržena  opatření.

## D.V   CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTÍ,KTERÉ SE VYSKYTLY při SPECIFIKACI VLIVŮ

Při zpracování oznámení záměru byly k dispozici  potřebné podklady a materiály a nebyly  zjištěny zásadní nedostatky nebo neurčitosti při posuzování záměru.

E)   POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ VARIANT ZÁMĚRU a ZÁVĚR

Byla předložena pouze tato jediná varianta z důvodů uvedených v kap.B.I.06

Závěr:

Posuzovaný záměr „Výstavba objektu Obvodního oddělení Policie ČR3

Hradec Králové,ulice Pod Strání    “

je po technické stránce vyprojektován v Dokumentaci pro územní rozhodnutí v jedné variantě.

Po provedeném celkovém hodnocení  lze konstatovat, že nebyly nalezeny takové skutečnosti,

které by z hlediska vlivů na životní prostředí vylučovaly realizaci záměru.

Na základě tohoto předkládaného oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je

možné konstatovat, že navrhovaná novostavba nemá významný negativní vliv na životní

prostředí a že při dodržení definovaných podmínek a opatření bude její vliv na podlimitní

přijatelné úrovni. Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru,

a proto lze záměr doporučit k realizaci.

F)   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Doplňující údaje a materiály jsou uvedeny v příloze k tomuto oznámení.

G ) VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU

O Z N Á M E N Í

záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

v platném znění-zákon č.93/2004 Sb.- platnost od 1.5.2004

/pro účely zjišťovacího řízení/

# Výstavba objektu Obvodního oddělení Policie ČR3 Hradec Králové,ulice Pod Strání

INVESTOR                                           :     Česká republika,Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3,Praha 7 ,Holešovice

170 00 PRAHA 7

Stat. zástupce            :      plk.Ing.Josef Neruda

zástupce ředitele Policie ČR,Správy VčK

Sídlo                            :     Ulrichovo nám.810,

501 01   HRADEC KRÁLOVÉ

IČO                          :     00007064

Telefon: ústředna  :     974 521 111

Fax                          :     974 521 108

E-mail                      :     krsvckhk@mvcr.cz

www stránky           :     www.mvcr.cz

Základní údaje o navrhované stavbě

Název                 :  Výstavba objektu Obvodního oddělení Policie ČR3

Hradec Králové,ulice Pod Strání    “

Druh stavby             :   Nová stavba

Místo stavby            :   Hradec Králové,Pod Strání,p.č.478/2

Nadm.  výška           :   220   m.n.m.

Kraj                           :   Královéhradecký

Kat.úřad                   :    pro Královéhradecký kraj,kat.prac.HK

Kat.území                 :   č.647047 Třebeš

Stavební úřad          :   Magistrát města Hradec Králové

Způsob provedení   :   dodavatelsky .

Zahájení/dokončení    :    04-2008  / 2009

#### Stručný popis technologického řešení záměru

Jde o nízkoenergetickou administrativní budovu-sídlo Obvodního oddělení Policie ČR3

se zasedací místností,místností pro styk s veřejností,šatnami,hyg. zař. ,kuchyňkou,sklady

a technickým  zázemím.Úsek dozorčí služby,sklad zajištěných věcí,návštěvní místnost,

hovorna,sklad zbraní a munice.Provoz určen pro 45 pracovníků.

Dále 5 parkovacích stání pro služební vozidla   /z toho 2 krytá/ 15 stání pro návštěvy /z toho 1 pro zdr. postižené/ .V krytém dvoře jsou dvě další stání pro služ. vozidla,motocykly a kola.

Kapacita a rozměry

Zastavěná plocha 645 m2, z toho 84 m2 krytý dvůr,užitková plocha 999 m2 .

obestavěný prostor 4769 m3.

Navrhovaný záměr

Jde o využití stávajícího pozemku ve vlastnictví ČR- MV ČR po demolici skladů pro výstavbu nového moderního objektu.Stavba nenavazuje na žádné stávající okolní ani jiné stavby,ani se zde žádná

výstavba ani další provoz  obdobného objektu v budoucnu neuvažuje. Stávající pozemek je zanedbaný a stavbou a provozem  záměru bude toto místo přiměřeně a vhodně využito.

NOVÁ  STAVBA   je  dvoupodlažní nepodsklepená  budova s plochou střechou,uzavřený krytý dvůr zakrytý válcovou střechou.Budovu tvoří dvě křídla sestavená do půdorysného tvaru „V“.

Nosné zdivo cihelné. Krytina střechy bude z plastové fólie,event. mod. živičných pasů.

Okna plastová,vrata plastová,tepelná izolace stěn bude opatřena tenkovrstvou silikonovou omítkou

z části obkladem MELDORFER.

Řešeno umělé osvětlení zářivkovými svítidly a nouzové osvětlení.

Vzduchotechnika- Nízkoenergetický dům napojený na CZT s teplovodním vytápěním a nuceným oběhem topné vody bude vybaven rekuperací při větrání s účinností 65 %..Technologická místnost bude klimatizována.

Zpevněné plochy ,komunikace – U budovy je vjezd do uzavřeného dvora a parkoviště s celkem 20 parkovacími místy.Navržena je úprava západní části stávající slepé cesty-nový povrch a obruby.

Plocha sjezdu,parkoviště a pěší přístup  je navržen ze zámkové dlažby.Dešťové vody budou svedeny do sorpčních vpustí a následně do vsakovacího objektu.

Terénní úpravy-zeleň,výsadba – Na pozemku záměru se nachází osm stromů a tři keřové skupiny.Inventarizace,zhodnocení a návrh úprav  je   provedeno samostatně odbornou firmou-ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA ING.HLADÍKOVÁ .

Je navrženo vykácení tří dřevin  /dvou bříz a jednoho topolu a všech tří keřových skupin/.Ponechané dřeviny  /tři smrky ,jedna bříza a jeden topol / jsou zakomponovány do nové sadové úpravy .

Úprava ploch a zeleně znamená výsadbu nízkých listnatých a jehličnatých keřů.Celkově bude vysázeno cca 45 m2 keřových ploch, vysázeny budou dva jehličnaté stromy a čtyři listnáče.Na zbylé ploše bude vyset parkový trávník .

Předpokládaný vliv záměru na zdraví a životní prostředí a obyvatelstvo :

Současný stav životního prostředí

Složky  životního  prostředí  odpovídají  urbanizovanému  charakteru  krajiny  ovlivněné člověkem a

nevykazují mimořádné hodnoty, které by je činily více citlivé ke stavebním činnostem v rámci záměru.

Kategorie vlivů na obyvatelstvo

Hluk        - Předpokládá se mírné zvýšení hluku při demolici a výstavbě ojediněle a krátkodobě ..

Při provozu záměru  budou limitní hodnoty dodrženy.

Imise      - Zvýšení imisí při provozu dopravy bude krátkodobé a ojedinělé.

Při provozu  bude zvýšení  pouze  z dopravy  vliv - na zvýšení imisí zanedbatelný.

Vibrace  - Je zde možnost  výskytu po dobu výstavby ojediněle.

Světelné znečištění – se neuvažuje.

Sociální a ekonomické – se nevyskytnou.

Faktor pohody – nebude provozem administrativní budovy  ovlivněn,pouze částečně a

krátkodobě v období přípravy  a výstavby.

Závěr hodnocení

Předpokládané  krátkodobé  mírné zvýšení  hlukové a imisní zátěže pouze krátkodobě při

výstavbě  záměru  nepovede  ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele zájmového území.

Vlivy na faunu, flóru, na znečištění  půd, ekosystémy a krajinu , horninové prostředí,  přírodní  zdroje a jejich rozsah budou  vlivem provozu nulové. Zde může dojít k znečištění půdy v období výstavby . Proto je nutný dobrý technický stav mechanismů a pravidelná kontrola-viz doporučení.

Závěrem lze konstatovat že :

Rozsah vlivů plánovaného provozu vzhledem  k  zasaženému území a populaci  je  možné  posoudit jako zanedbatelný a nevýznamný z důvodu jak je výše uvedeno.

Naopak nová stavba a úpravy a výsadba zeleně  přispěje ke zlepšení životního prostředí okolí stavby.

CELKOVOU  EKOLOGICKOU ZÁTĚŽ ve vztahu k zatížení jednotlivých složek životního prostředí lze považovat  jak při přípravě a provádění stavby i při provozu za bezvýznamnou a bezproblémovou.

Pro povolení stavby haly byla navržena následující opatření:

# - Pro povolení přípravných  a stavebních prací stanovit povinnost předložit  zásady organizace a

# opatření  k provozu  dopravy a stavebních strojů

# - pracovní doby

# - provozu  techniky  a  vozidel,

- vybavení,zajištění nákladu proti prašnosti a úniku,

- čištění vozidel při výjezdu na komunikaci,jejich pravidelná  kontrola

proti úniku  RL, případně skrápění při prašnosti a zajištění čištění

komunikací.

Během výstavby,vzhledem k značně omezenému prostoru stavby  omezit negativní vlivy na okolní zeleň způsobené pojezdy stavební techniky a provozem stavby,tím i předejít činnostem s vyšším hlukem,které se mohou provádět ne právě v blízkosti obytných /venkovních chráněných prostor staveb, tj. vymezit a označit místa a hranice,kde se  budou  stroje,technika a doprava  pohybovat.

- Do  uzavřených smluv o dodávce veškerých prací a materiálu zapracovat povinnost  nakládat se

vzniklými  odpady ve smyslu zajištění jeho odvozu a likvidace dle zákona o odpadech, případně

doložení dokladů investorovi o předání NO oprávněné firmě  a upozornit na zákonnou podmínku

předat odpad k odstranění,využití,nebo výkupu  pouze k tomu oprávněné firmě.

# Závěr:

Na základě tohoto předkládaného oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je

možné konstatovat, že navrhovaná novostavba nemá významný negativní vliv na životní

prostředí a že při dodržení definovaných podmínek a opatření bude její vliv na přijatelné úrovni. Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru,

a proto lze záměr doporučit k realizaci.

H)   Přílohy

1        Hluková studie

2        Přehledná situace

3        Vyjádření odb. ŽP města HK-ochrany přírody

4        Vyjádření odb. arch. HM HK k návrhu