OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

podle § 6 zákona  č. 100 /2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

v rozsahu přílohy č. 3

Penny Market Česká Skalice

| Odpovědný řešitel: | Ing. Pavel Musiol |
| --- | --- |
| Řešitelský tým: | RNDr. Ondřej Bílek Ing. Lucie Karnetová Ing. Jiří Králíček Ing. Miloš Pulkrábek RNDr. Miroslav Raus RNDr. Vladimír Zýval |
| Jednatel: | RNDr. Miroslav Raus |
|  | GeoVision s.r.o. Chodovická 472/4 193 00 Praha 20 |
|  | pracoviště Praha, Badeniho 1 160 00 Praha 6 |
|  | tel./fax: 281 864 391; mobil: 602 391 831 |
|  | e-mail: raus@geovision.cz, gv@geovision.cz |

říjen 2006

Obsah												    str.

Úvod	4

A.	úDAJE O  oznamovateli	4

B.	Údaje o záměru	5

B.I.	Základní údaje	5

B.I.1	  Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	5

B.I.2	 Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3.	 Umístění záměru	6

B I.4.	 Charakter záměru a možnost  kumulace s jinými záměry	7

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant	8

B.I.6.	 Stručný popis technického a technologického řešení záměru	8

B.I.7.	 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	9

B.I.8.	 Výčet dotčených územně samosprávních celků	9

B.I.9. 	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	9

B.II.	Údaje o vstupech	10

B.II.1.	 Půda	10

B.II.2.	 Voda	11

B.II.3.	 Elektrická energie	12

B.II.4.	 Vytápění	12

B.II.5.	 Ostatní surovinové zdroje	13

B.II.6.	 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	13

B.II.7.	 Stavební materiály	13

B.III.	 Údaje o výstupech	14

B.III.1.	Ovzduší	14

B.III.2.	Odpadní vody	15

B.III.3.	Odpady	16

B.III.4.	Hluk	18

B.III.5.	Vibrace	19

B.III.6.	Prašnost	19

B.III.7.	Záření ionizující a neionizující	20

B.III.8.	Riziko havárií	20

C.	 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	21

C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	21

C.I.1.	 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání	21

C.I.2.	 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	21

C.I.3.	 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	22

C.II.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	23

C.II.1.	 Základní charakteristiky	23

C.II.1.1. 	Ovzduší	23

C.II.1.2.	Hluk	24

C.II.1.3.	Voda	24

C.II.1.4.	Půda	24

C.II.1.5.	Geofaktory životního prostředí	25

C.II.1.6.	 Fauna a flóra	25

C.II.1.7.	Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	27

C.II.2.	 Ostatní charakteristiky	27

C.II.2.1.	Krajina	27

C.II.2.2.	Chráněné oblasti, přírodní rezervace, prvky Natura 2000	27

C.II.2.3.	Ochranná pásma	27

C.II.2.4.	Architektonické a historické památky, archeologická naleziště	27

C.II.2.5.	Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci	27

D. 	ÚDAJE O VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	28

D.I.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	28

D. I.1.	Vliv na zeleň	28

D. I.2. Vliv na ovzduší	28

D. I.3. Vliv na hlukové poměry	29

D. I.4.	Ostatní vlivy	30

D.2. 	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	30

D.3.	Možné vlivy, přesahující státní hranice	30

D.4.	Opatření k prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů	31

D. 4.1.	Vliv na zeleň	31

D. 4.2.	Vliv na hlukové poměry	31

D. 4.3.	Ostatní vlivy	31

D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	32

E. 	Porovnání variant řešení záměru	32

F. 	Doplňující údaje	32

Mapová a jiná dokumentace	32

G.	 Shrnutí netechnického charakteru a závěr	33

H.	Přílohy - Vyjádření	34

F1	Širší vztahy – situace záměru (v mapě 1 : 10 000)

F2	Podrobná mapa záměru

F3	Fotodokumentace

F4	Studie znečištění ovzduší

F5       Akustická studie

# Úvod

Oznámení záměru výstavby diskontní prodejny Penny Market v České Skalici je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) a Přílohy č. 3 k tomuto zákonu. Záměr vychází z „Projektové a technické zprávy pro územní řízení“, kterou zpracovala Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto.

Předmětem oznámení je diskontní prodejna potravin v sortimentu asi 1000 položek a vybra-ného zboží drogistického, zboží pro domácnost a kutily, masa a uzenin.

V provozu prodejny potravin Penny Marketu jsou navrhovány kromě vlastní prodejní plochy 760 m2 i nezbytné manipulační a technické prostory, včetně sociálního zázemí pro 12 (6 + 6 v dvousměnném provozu) zaměstnanců. Prodejna bude sloužit k prodeji obvyklého potravi-nářského sortimentu, ovoce a zeleniny, pekařských výrobků, balených nápojů  atd.

V oddělené části, v průčelí budovy je navržena prodejna masa a uzenin – 70 m², včetně nezbytných skladů a zázemí pro 2 + 3 prodavačky (ženy).

Pro novou prodejnu bude vybudováno parkoviště s kapacitou 69 míst, z toho budou 4 vyčleněny  pro osoby se sníženou pohyblivostí – bude tedy  splněn zákonný limit.

Celková zastavěná plocha je 5 619 m², z čehož plocha prodejny tvoří 1 368,0 m² (z toho 760 m2 vlastní prodejní plocha a 70 m2 prodejní plocha řeznictví a uzenářství). Výměra zpevněných ploch je 2 549 m². Celková plocha zeleně je 1 702 m².

V rámci stavby bude zbourán stávající objekt č.p. 60. Vzhledem k tomu, že v blízkosti záměru je občanská výstavba, byla vypracována akustická studie, která je samostatnou přílohou  Oznámení (Příloha F5). Dále byla zpracována Studie znečištění ovzduší (Příloha F4) a též byl proveden biologický průzkum, který je zapracován do textu.

Záměr je podle zákona 100/2001 Sb., přílohy 1 nejblíže kategorii II, 10.6 („Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu za celou stavbu“). Jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení v kompetenci krajského úřadu – v tomto případě Královéhradeckého kraje.

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. a v souladu s  Metodickým pokynem odboru posuzování vlivů na životní prostředí  MŽP pro zpracování této přílohy.

# A.	úDAJE O  oznamovateli

| A.1 | Obchodní firma: | GRESIN-INVEST s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| A.2 | IČ: | 25108867 |
| A.3 | Sídlo: | Praha 6, Na vypichu 6, PSČ 16000 |
| A.4 | Oprávněný zástupce: | Ing. Libor Drápal |
|  | bydliště: | Filkukova 21, 621 00 Brno |
|  | telefon: | 602 505 850 |

# B.	Údaje o záměru

## B.I.	Základní údaje

### B.I.1		 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Záměr je uváděn pod názvem Penny Market Česká Skalice.

Výstavba diskontní prodejny náleží podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a přílohy č. 1 tohoto zákona do:

Kategorie II 	(záměry vyžadující zjišťovací řízení)

sloupec B 	(Krajský úřad)

bod 10.6 	„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu za celou stavbu“.

### B.I.2		Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem návrhu je stavba diskontní prodejny Penny Market. Jde o přízemní zděnou budovu se zastřešením příhradovými dřevěnými vazníky, se střešní krytinou – šablony Beternit ( v červené barvě). Při návrhu stavby je dbáno na pohodlný bezbariérový přístup, parkování umožňuje manipulaci s nákupními vozíky.

Stavba bude po realizaci sloužit jako prodejna potravin v sortimentu asi 1000 položek a vybraného zboží drogistického, zboží pro domácnost a kutily, masa a uzenin.

V provozu prodejny potravin Penny Marketu jsou navrhovány kromě vlastní prodejní plochy (760 m²) i nezbytné manipulační a technické prostory, včetně sociálního zázemí pro 12 (6 + 6 v dvousměnném provozu) zaměstnanců. Provoz potravin bude sloužit k prodeji obvyklého sortimentu, baleného ovoce a zeleniny, pekařských výrobků, balených nápojů atd.

V oddělené části, v průčelí budovy, je navržena prodejna masa a uzenin – 70 m², včetně nezbytných skladů a zázemí pro 2 + 3 prodavačky (ženy).

Celkový počet trvale pracujících osob v objektu bude cca 17 (12 ve dvousměnném provozu vlastní diskontní prodejny, 5 v prodejně řeznictví a uzenářství).

Provozní doba je předpokládána v běžné úrovni – tedy 8,00 – 20,00 hod.

### B.I.3.		Umístění záměru

Diskontní prodejna se nachází v České Skalici, ve východní části města severně od hlavního silničního tahu městem. Umístění je navrhováno na pozemku, který je z části zastavěný – stávající objekt č.p. 60 bude zbourán. Za tímto objektem se nachází volně uložené odpadové materiály (viz např. foto 3 a 4 v příloze F 3).

Situace záměru je patrná z přílohy F1 – širší vztahy – nebo na následujícím obrázku:Upozornění: Pro tisk mapy je vhodné použít odkaz "Vytiskni" v horním menu.

lokalita záměru v letecké mapě

V následující tabulce je přehled dotčených pozemků:

| Admin. jednotka | název |
| --- | --- |
| kraj | Královéhradecký (CZ052) |
| obec - katastrální území (ÚTJ) | Česká Skalice (621684) |
|  | parcela | výměra (m2) | druh pozemku | majitel |
|  | 885 | 13 799 | ostatní plocha | Česká republika |
|  | 888/5 | 5 992 | ostatní plocha | Česká Skalice |
|  | 910 | 1 315 | zastavěná plocha a zbořeniště | A + R s.r.o. |
|  | 911 | 393 | zastavěná plocha a zbořeniště | A + R s.r.o. |
|  | 912 | 832 | zahrada | A + R s.r.o. |
|  | 913 | 256 | zastavěná plocha a nádvoří | SJM Lukášek Jaroslav, Klepalová Věra |
|  | 914 | 566 | zahrada | SJM Lukášek Jaroslav, Klepalová Věra |
|  | 915 | 673 | zastavěná plocha a nádvoří | A + R s.r.o. |
|  | 916 | 1 130 | zahrada | A + R s.r.o. |
|  | 922 | 269 | ostatní plocha | A + R s.r.o. |

### B I.4.		Charakter záměru a možnost  kumulace s jinými záměry

Předmětem oznámení je projekt stavby diskontní prodejny Penny Market v České Skalici ve východní části města v blízkosti ulice (T. G. Masaryka), která je v současné době též hlavní komunikací spojující Hradec Králové a Náchod. Předkládaný záměr je v souladu s územním plánem, což je doloženo v příloze H tohoto Oznámení.

V době zpracování Oznámení záměru nebyla v předmětné lokalitě známa žádná kumulace s jinými záměry.

### B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Záměr je situován do vcelku zdevastované lokality s jediným funkčním domem. Samotná lokalita je ve velmi neutěšeném stavu (volně uložené odpady). V blízkosti jsou opuštěné a zdevastované domy, ale i funkční občanská zástavba. Výstavba záměru je v souladu s územním plánem. Vzhledem k charakteru lokality je jen obtížné předpokládat jiné využití, které by odpovídalo územnímu plánu, ostatní zástavbě a i předpokládaným vlivům na životní prostředí.

Záměr vytvoří nové nákupní možnosti pro občany z okolní zástavby – v současné době zde podobná prodejna chybí.

Varianty záměru nebyly zpracovány. V podstatě jedinou variantou je tedy současný stav, který je naprosto nevyhovující.

### B.I.6.		Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zásobování prodejny potravin je přes zásobovací rampu umístěnou ve východní, zadní části. Zásobování je oddělené od provozu zákazníků, příjezd je přes parkoviště. Šířka příjezdové komunikace je 7,0 m, přes parkoviště je komunikace š. 8,0 m. Zásobování masa a uzenin je přes parkoviště pro zákazníky.

Zásobování se předpokládá velkými nákladními automobily (TIR) – 2x denně, tj. ráno mezi 7–7³° a večer do 19°°, a dodávkovými automobily přes den 2x až 3x denně (pečivo), ráno mezi 6–7°° a dále pak v časech podle potřeby prodejny. Zásobování bude prováděno převážně přímo do prostoru prodejny Penny Market. Zásobování prodejny masa a uzenin bude dodávkovými, speciálními automobily.

Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen chladící a mrazící řetězec. V mrazírně bude uložena mražená zelenina a ovoce. V chladírně skladu budou uloženy mléčné výrobky. Chlazené balené uzeniny, chlazené balené maso, chlazená zelenina, mražené balené maso a vejce budou dováženy a ukládány přímo do regálů v prodejně. Mražené sladké zboží bude skladováno zvlášť v mrazících boxech.

Denní zásoba pečiva  bude  přechodně  uložena  v  manipulačním  prostoru v přepravkách.

V prodejně potravin bude distribuované pouze balené zboží, veškerý provoz přípraven odpadá. Základní drogistické zboží bude ukládáno do regálů přímo v prodejně. Výkup lahví je umístěn poblíž dveří mezi vlastní prodejnou a manipulačním prostorem. Ze strany prodejny je umístěn zvonek pro přivolání obsluhy a v manipulačním prostoru je pak umístěn stůl pro výkup.

Prodejna masa a uzenin je navržena s propojením do prodejny potravin. V zázemí prodejny je odděleně chladírna masa a uzenin, mrazící box a přípravna masa.

V zóně skladového a technického zázemí prodejny Penny Market je situováno sociální zařízení pro 12 zaměstnanců – WC (ženy, muži), úklidová komora, denní místnost s kuchyňkou, kancelář vedoucího. Šatny jsou dimenzovány pro 12 osob (10 žen a 2 muži). Skříňky jsou odděleny pro ukládání pracovního a civilního šatstva. V každé šatně je navrženo sezení (lavičky) pro 1 směnu zaměstnanců. Předsíňka u WC (mužů a žen) je opatřena sprchovým boxem 800/800 mm.

Údržba provozu prodejny bude prováděna centrálně dle požadavků vedoucího prodejny. Úklid prodejny a manipulačního prostoru bude prováděn strojně. Stroj je umístěn v úklidové komoře, kde je instalována výlevka se studenou a teplou vodou s hadicovou přípojkou a s vpustí (umístěnou ve stejné výšce s výlevkou) pro vyprazdňování stroje. V manipulačním prostoru je umístěna rovněž výlevka se studenou a teplou vodou s možností připojení na hadici. Tato výlevka bude vybavena nástěnným zásobníkem na mýdlo, držákem na papírové ručníky a odpadkovým košem.

Běžná údržba vozíků (případné mytí) bude prováděna v místnosti úklidu, kde je v podlaze osazena odpadová gula a výtokový ventil s teplou i studenou vodou s připojením na hadici. Oprava vozíků nebude prováděna, investor vždy zajistí výměnu za nový výrobek z centrálního skladu.

### B.I.7.		Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

| Zahájení stavebních prací | III/2007 |
| --- | --- |
| Ukončení stavebních prací | VII/2007 |

### B.I.8.		Výčet dotčených územně samosprávních celků

krajský úřad: 	Krajský úřad Královéhradeckého kraje

místní úřad:	Městský úřad Česká Skalice

### B.I.9. 	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bude vydáno:

- územní rozhodnutí o umístění stavby:	MÚ Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí

- rozhodnutí o přípustnosti stavby (stavební povolení): 	MÚ Česká Skalice, OVaŽP

- kolaudační rozhodnutí:					MÚ Česká Skalice, OVaŽP

## B.II.	Údaje o vstupech

### B.II.1.		Půda

Pozemky, na nichž je plánována výstavba záměru, jsou v současné době v podstatě plochou tvořenou navážkami a částečně využívanou i jako parkoviště. Na části stojí dům (bude zbořen) se zahradou.  Přehled druhů pozemků je v následující tabulce:

| Parcela č. | výměra (m2) | druh pozemku | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 885 | 13 799 | ostatní plocha | nemá |
| 888/5 | 5 992 | ostatní plocha | nemá |
| 910 | 1 315 | zastavěná plocha a zbořeniště | nemá |
| 911 | 393 | zastavěná plocha a zbořeniště | nemá |
| 912 | 832 | zahrada | 5.19.11 5.19.41 5.56.00 |
| 913 | 256 | zastavěná plocha a nádvoří | nemá |
| 914 | 566 | zahrada | 5.19.11 5.19.41 5.56.00 |
| 915 | 673 | zastavěná plocha a nádvoří | nemá |
| 916 | 1 130 | zahrada | 5.19.11 5.19.41 5.56.00 |
| 922 | 269 | ostatní plocha | nemá |

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že pozemky 912, 914 a 916 (celkem 2 528 m2) bude nutné vyjmout ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka):

5.19.11

5.19.41

5.56.00

5 - 	klimatický region - mírně teplý, mírně vlhký

19 - 	hlavní půdní jednotka (HPJ) - rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené

56 - 	hlavní půdní jednotka (HPJ) - nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

0 - 	sklonitost a expozice  -  rovina až nepatrný sklon (0-3°), expozice všesměrná,

1 -	sklonitost a expozice  -  mírný sklon (3-7o), expozice všesměrná,

4 - 	sklonitost a expozice  -  střední sklon (7-12o), expozice jih (+JZ, JV),

0 - 	skeletovitost a hloubka půdy  -  půdy bez skeletu, hluboké (60-120 cm),

1 - 	skeletovitost a hloubka půdy  -  půdy bez skeletu až slabě skeletovité, hluboké, vzácně i jenom středně hluboké.

### B.II.2.		Voda

Podkladem pro návrh vodovodní přípojky je vyjádření VaK Jablonné nad Orlicí a požadavek města na možné budoucí využití pro plánovanou výstavbu cca 50-ti bytů. Napojovací místo je u nádraží ČD, na vodovodní řad LT DN 200.

Vodovodní přípojka (prodloužení vodovodního řadu) je navržena PE DN 160, v celkové délce cca 250 m, trasa je vedena po pozemcích parc. č. 1082/11 a 1071/1, které jsou ve vlastnictví města.

Vodovodní přípojka pro vlastní záměr je navržena z PE 6/4", délky cca 20 m. Hlavní uzávěr vody bude v místě napojení na prodloužený vodovodní řad, měření spotřeby bude v místnosti přípojek v prodejně. Pro umožnění rozúčtování spotřeby prodejny Penny a řeznictví bude v místnosti přípojek osazen podružný vodoměr.

Potřeba vody

pro prodejnu Penny Marketu

12 (6 zaměstnanců/směnu)		12 x 60 l = 720 l/den

pro řeznictví, 5 zaměstnanců 		              5 x 60 l = 300 l/den

provoz prodejny a řeznictví			          cca 1020 l/den

-------------------------------------------------------------------------------

Celková potřeba denní				         cca 2,0 m³/den

roční				         cca 700 m³

Potřeba vody na protipožární zásah:

- 	na vodovodní přípojce bude osazen venkovní, podzemní hydrant před budovou Penny Marketu;

- 	v prodejně bude instalován hydrantový systém typu D 25 s tvarově stálou hadicí délky 25 m, dle ČSN 73 08 73 a ČSN EN 671 – 1, osazeny budou 2 hydranty, jeden u vstupu pro zákazníky a druhý v manipulačním prostoru v blízkosti dveří do prodejny, zajištěn musí být min. průtok 1,10 l/s;

- 	potrubí bude na vodovodní řad připojeno přes navrtávací pas, případně vsazením odbočky, bude osazena zemní teleskopická souprava s uzávěrem a poklopem;

- 	potrubí bude uloženo v souladu s ČSN 73 66 20 a ON 75 54 11, tlaková zkouška a revize podle ČSN 73 66 20, signalizační vodič se zesílenou izolací CYY 4 mm².

### B.II.3.		Elektrická energie

Pro prodejnu Penny Marketu bude vybudována nová samostatná přípojka nn. Stávající kabe-lové vedení, vycházející z trafostanice umístěné v obchodním domě Konzum, je nedostačující z důvodu budoucího odběru.

Předpokládaná spotřeba: instalovaný příkon Pi = 100kW, soudobý příkon Ps = 80kW. Předpokládaný hlavní jistič před elektroměrem In = 125A.

Stávající distribuční rozvaděč trafostanice TS 0553 bude upraven a doplněn o jednu sadu pojistkových spodku SPH 2, ze které bude provedeno připojení vývodu pro objekt obchodního domu Penny. Přípojka nn bude provedena kabelem AYKY 3Jx120+70 mm2 o celkové délce 32 m. Přípojka nn začíná na svorkách distribučního rozvaděče v trafostanici TS 0553 a končí v přípojkové skříni SS101/NVF1W umístěné na objektu obchodního domu Penny. Přípojková skříň bude přizemněna. Kabel bude veden mimo zpevněné plochy. V místech křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude uložen do betonového kabelového žlabu, který bude místo křížení přesahovat 1m na každou stranu.

Venkovní osvětlení bude připojeno z rozvaděče Penny Marketu. V prostoru parkoviště budou dle situace osazeny stožáry se dvěma výložníky. Stožáry budou bezpaticové v provedení žárový zinek. Svítidla jsou navržena typu MC 2 Schreder NAV 100W.

### B.II.4.		Vytápění

Vytápění v supermarketu bude řešeno připojením nízkotlaké plynovodní kotelny výkonu 2 x 43 kW. STL plynovodní přípojka bude napojena na stávající STL plynovod PE D90 a bude ukončena hlavním uzávěrem plynu ve sloupku na fasádě novostavby. Délka přípojky PE D32 bude činit 66 m a bude vedena podél novostavby travnatou plochou v odstupu 3,0-5,0m od základu novostavby. Pro otop odběrních plynových zařízení v  objektu bude použit zemní plyn naftový ( JKPOV 1082 ), výhřevnost 33,5 MJ/Nm3.

Dodávka zemního plynu bude dodavatelem zemního plynu Východočeskou plynárenskou určena v palivové základně v kategorii maloodběr do 60 000 m3/rok ZP na základě  žádosti investora o udělení souhlasu k odběru zemního plynu v regionálně příslušné služebně VČP (RWE ) .

STL plynovodní přípojka vedená v zemi bude provedena z polyetylenových trub pro plynovody řady těžké SDR 11 PE 100 D32 podle ČSN 64 3042 a TI VČP a.s. Hradec Králové. Trubky jsou navrženy pro provozní přetlak plynovodu PN 0,3 MPa.

Po zkompletování plynovodní přípojky se na potrubí připojí signalizační vodič (CYY 1,5 s dvojitou izolací) dle TP G 702 01. Vývod signalizačního vodiče bude proveden do niky hlavního uzávěru plynu ve stočeném svitku.

Hlavní uzávěr odběrního plynového zařízení, kulový kohout DN 20 bude osazen do STL plynovodní přípojky před vstupem plynu do regulátoru tlaku plynu. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn ve stavebně připravené prefabrikované nebo zděné skříni na fasádě novostavby supermarketu společně s regulátorem tlaku plynu a plynoměrem. Skříň bude uzavíratelná ocelovými dvířky.

Po dokončení montáže musí být provedena tlaková zkouška přípojky podle  EN 12007 1-4 a podle TP G 702 01 a dle technické instrukce VČP a.s.

### B.II.5.		Ostatní surovinové zdroje

V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na speciální výrobu, těžbu nebo dovoz.

### B.II.6.		Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dopravní napojení bude přes stávající výjezd na státní silnici 1/33 a stávající místní komunikace. Zpevněné plochy budou napojeny na příjezdovou komunikaci, která je společná pro osobní auta zákazníků i pro zásobování prodejny. Od místa napojení po parkoviště u prodejny je vedena v podélném sklonu do 0,6 %, celkový sklon na parkovišti je do 2 %, před manipulační rampou v úseku 16,5 m do sklonu 2 %, zbývající část se 3 %. Pojížděné plochy jsou navrženy v asfaltové konstrukci, parkovací stání a chodníky z betonové zámkové dlažby – celkem 2.549,0 m² .Celkový počet parkovacích stání 69, z toho 4 vyhrazené pro zdravotně postižené.

Prodejna bude připojena na podzemní vedení komunikační sítě (PVKS) společnosti Telefónika O2 Czech Republic a. s. výpichem ze stávajícího kabelu. Napojovací místo je po upřesněném sdělení Telefónica O2. a.s., kabel na budově Penny Marketu, bude ukončen v rozvaděči MIS 1b, popř. MRK 20. Požadavkem je připojení 2 telefonních linek pro prodejnu Penny Marketu a 2 linek pro řeznictví.

### B.II.7.		Stavební materiály

Při stavbě záměru bude použito běžných stavebních materiálů  (stavební bloky – pálené tvárnice, beton, sklo, ocel, hliník aj.). Upřesnění bude provedeno ve vyšším stupni PD.

## B.III.		Údaje o výstupech

### B.III.1.	Ovzduší

Pro zájmové území budoucí prodejny Penny Marketu byla vypracovány Rozptylová studie  – příloha F4. Podrobné výsledky a metodika výpočtu jsou tam podrobně popsány.

Zdrojem znečištění v objektu Penny Marketu bude vytápění plynovou kotelnou a vyvolaná automobilová doprava. Nebude zde žádná výroba produkující škodliviny.

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

Emise z vytápění

| celkový výkon [kW] | emise NOx *) | emise CO **) |
| --- | --- | --- |
|  | [g/s] | [kg/r]***) | [g/s] | [kg/r]***) |
| do 300 | 0,0090 | 54 | 0,0045 | 27 |

*) pro koncentrace NOx ve spalinách do 100 mg/m3

**) pro koncentrace CO ve spalinách do 50 mg/m3

***) dle spotřeby zemního plynu

Obě zvolené emisní hodnoty jsou běžně dosažitelné moderními kotli.

b) plošné zdroje

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce apod., v rámci provozu PM nebudou žádné. Jako plošný zdroj je ve studii počítáno otevřené parkoviště zákazníků.

Emise z  parkoviště zákazníků PM

| Rok | emise NOx | emise CO |
| --- | --- | --- |
|  | [g/s] | [kg/r] | [g/s] | [kg/r] |
| 2006 | 0,00091 | 12 | 0,0035 | 46 |

Veškeré výpočty jsou provedeny pro emisní faktory MEFA v.02 pro rok 2006. V pozdější době budou emise nižší.

c) hlavní liniové zdroje

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Ta bude pro uživatele PM  realizována příjezdem od silnice 1/33. Pro výpočet uvažujeme rozpad dopravy na komunikaci I/33 do obou směrů v poměru 50:50.

Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2 a příspěvek PM k průměrné roční koncentraci NO2 a maximální krátkodobý imisní příspěvek NO2 v referenčních bodech od všech posuzovaných zdrojů PM.

Rok 2006. Průměrné roční koncentrace kriteriálního NO2 pro stav s PM, z toho příspěvek PM k průměrné roční koncentraci a maximální krátkodobý imisní příspěvek PM  oxidu dusičitého  NO2 ((g/m3(

| Bod č. | Název bodu směr od zdroje | Kr NO2 s PM | Δ Kr NO2 PM | ΔKmax NO2 PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | budova JZ | 19,1 | 0,016 | 0,44 |
| 2 | budova JJZ | 19,3 | 0,014 | 0,35 |
| 3 | budova J | 19,3 | 0,018 | 0,43 |
| 4 | budova JJV | 19,2 | 0,015 | 0,24 |
| 5 | budova SV | 19,0 | 0,009 | 0,14 |
| 6 | budova S | 19,0 | 0,013 | 0,23 |

Maximální roční příspěvek provozu PM ke koncentracím benzenu bude v posuzovaných referenčních bodech menší než 0,002 µg/m3, to znamená, že v žádném případě nepovede k překračování imisního limitu 5 µg/m3. Obdobné platí i pro tuhé znečišťující látky, kdy pro frakci PM10 jsou emisní hodnoty osobních automobilů dle metody MEF v.02 ještě menší než u benzenu. Předložený rozbor dokládá, že provoz  obchodu Penny Market v České Skalici, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi  malé.

### B.III.2.	Odpadní vody

Projekt záměru předpokládá oddělené napojení dešťových vod od splaškových vod, které jsou kanalizačním řadem svedeny přes městskou ČOV.

Dešťová kanalizace bude napojena na městskou kanalizaci, v šachtě u dokončovaných bytových domů na pozemku parc. č 1071/1. Potrubí PVC KG DN 300 je navrženo s ohledem na umožnění budoucího napojení dešťových vod od plánované výstavby bytových domů. Celková délka potrubí cca 200 m, přípojky DN 200 -  50 m a DN 150 - 25 m.

- zastavěná plocha prodejnou, vč. zpevněných ploch	 0,45 ha x 120 x 0,9 = 48,6 l/s

- vegetační plochy u prodejny 		0,17 ha x 120 x 0,10 = 2,04 l/s

- budoucí obytná výstavba zastavěná část  	0,30 ha x 120 x 0,9 = 32,4 l/s

vegetační plochy 	0,40 ha x 120 x 0,1 = 4,8 l/s

------------------------------------------------------------------

Celkem			         			     		87,84 l/s

Navržené potrubí DN 300 vyhovuje s rezervou

Splašková kanalizace bude napojena na městskou síť BT 600, trasa podél potoka od státní silnice k nádraží. Potrubí je navrženo PVC KG DN 300, v průměrném podélném spádu 1,27%. Potrubí vyhovuje s rezervou pro budoucí napojení z bytových jednotek.

Celková délka kanalizace DN 300 – 240 m, vlastní přípojka DN 150 – 25 m

- splaškové vody z prodejny	2,0 m³/den

### B.III.3.	Odpady

Odpady vzniklé realizací záměru lze zásadně rozdělit do dvou hlavních skupin:

- odpady vzniklé při výstavbě;

- odpady vzniklé novým provozem.

- Odpady vzniklé při výstavbě

Přehled předpokládaných odpadů ukazuje následující tabulka i s jejich kategorizací:

| č. odpadu | Název odpadu | kategorie |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | O |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | O |
| 12 01 03 | Piliny a třísky neželezných kovů | O |
| 12 01 0 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O |
| 12 01 21 | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01; 17 09 02;19 09 03 (zbytky stavebních konstrukcí) | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona 
185/2001 Sb. (o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na státní silnici I/33 Hradec Králové – Náchod budou auta hlavně v dobách  dešťů řádně čištěna.

- Odpady vzniklé novým provozem (uvedeno je předpokládané množství)

| č. odpadu | Název odpadu | kategorie | množství t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 05 01 | Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů olejů | N | 0,100 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 3,500 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,750 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,250 |
| 20 01 36 | Vyřazené elektrické zařízení (sodíkové výbojky) | O | 0,005 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (odpad z údržby zeleně) | O | 0,250 |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 0,700 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,005 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 3,450 |

Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti). Přesné množství odpadu bude specifikováno v plánu odpadového hospodářství původce, který bude vypracován podle výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb. a podle prováděcích předpisů (např. 383/2001 Sb., 41/2005 Sb., a 294/2005 Sb.).

S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovída-jících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu – zde bude uveden též postup v případě havárie.

Zbytky potravin (jedná se pouze o zeleninu a ovoce) budou skladovány v plastových pytlích, které budou spolu s vratnými a nevratnými odpady získanými odděleným sběrem sváženy vlastní službou investora do centrálního skladu v Jirnech u Prahy, odkud je likvidace zajištěna k tomu oprávněnou firmou. Zajištění likvidace ze strany investora je podchyceno smluvně.

Z provozu prodejny masa a uzenin budou odpady skladovány ve vyčleněné chladírně, resp. mrazničce a likvidování bude provozovatelem smluvně zajištěno odbornou firmou.

Běžný komunální odpad bude shromážděn v kontejneru u zásobovací rampy a likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu.

### B.III.4.	Hluk

Hlukové poměry na lokalitě záměru byly posouzeny v Hlukové studii, která je zvláštní přílohou tohoto Oznámení (F 5). Proto jsou v této kapitole pouze základní údaje.

V případě zdrojů hluku v areálu je výpočet  proveden pro 8 souvislých a na sebe navazující nejhlučnějších hodin dne a pro nejhlučnější 1 hodinu v noci. V případě 8 nejhlučnějších hodin dne je uvažována doprava zákazníků na parkovištích a na areálových komunikacích v úrovni 70% celkové denní intenzity a doprava zásobování v úrovni 60% celkové denní intenzity, dále je  uvažován souběžný provoz stacionárních zdrojů hluku prodejny. V případě  nejhlučnější 1 hodiny v noci je uvažován souběh hlavních stacionárních zdrojů prodejny (VZT sání a výdech,  provoz chladícího zařízení, kotelna).

| Posuzované místo | výška bodu (m) | denní období | noční období (pouze stacionární zdoje) |
| --- | --- | --- | --- |
| bod 1 - 2 m před uliční fasádou obytného domu čp. 130 | 1,8 | 46,4 dB(A) | 28,3 dB(A) |
|  | 4 | 47,1 dB(A) | 30,6 dB(A) |
| bod 2 - 2 m před východní fasádou penzionu domu čp. 833 | 1,8 | 53,1 dB(A) | 33,2 dB(A) |
|  | 7 | 53,7 dB(A) | 38,9 dB(A) |
| bod 3 - 2 m před boční fasádou domu čp. 63 | 3 | 47,8 dB(A) | 31,0 dB(A) |
| bod 4 - 2 m před severní fasádou obytného domu čp. 78 | 3 | 50,2 dB(A) | 31,8 dB(A) |

Předpokládaná ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných bodech exteriéru, způsobená provozem osobních vozidel po komunikaci I/33 (navrhovaný stav 2007):

| Posuzované místo | výška bodu (m) | bez prodejny | s prodejnou |
| --- | --- | --- | --- |
| bod 1 - 2 m před uliční fasádou obytného domu čp. 130 | 1,8 | 74,8 dB(A) | 74,8 dB(A) |
|  | 4 | 75,1 dB(A) | 75,1 dB(A) |
| bod 2 - 2 m před východní fasádou penzionu domu čp. 833 | 1,8 | 56,7 dB(A) | 57,6 dB(A) |
|  | 4 | 59,1 dB(A) | 59,5 dB(A) |
| bod 3 - 2 m před boční fasádou domu čp. 63 | 3 | 51,4 dB(A) | 54,1 dB(A) |
| bod 4 - 2 m před severní fasádou obytného domu čp. 78 | 3 | 63,2 dB(A) | 63,3 dB(A) |

V současné době je komunikace I/33 zatížena vysokou intenzitou dopravy. Po zprovoznění dopravního okruhu kolem České Skalice lze předpokládat, že zejména těžká kamionová doprava, která danou oblastí pouze projíždí, klesne na komunikaci I/33 v oblasti diskontní prodejny na 0.

Výpočet hlukového zatížení nejbližší zástavby od stavebních prací byl proveden ve sledovaných bodech SB č. 1–4 (v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší stávající obytné zástavby) pro hlukově nejexponovanější etapu – zemní práce pomocí programu HLUK+. Poloha mechanismů byla předpokládána v místě objektu. Ve výpočtu byl uvažován provoz rypadla, nakladače, vrtné soupravy a dále byl uvažován provoz nákladních souprav pro odvoz zeminy.

Výpočet hlukového zatížení nejbližší zástavby od stavebních prací:

| Posuzované místo: | Výška bodu (m): | LAeq,T (dB) |
| --- | --- | --- |
| bod 1 | 1,8 | 62 |
|  | 4 | 62 |
| bod 2 | 1,8 | 65 |
|  | 7 | 65 |
| bod 3 | 3 | 62 |
| bod 4 | 3 | 61 |

Provozem plánované prodejny nedojde k významnějšímu nárůstu hlukové hladiny. Hodnoty ve všech měřených bodech budou pod, resp. v úrovni  hygienického limitu.  Hlukové poměry od stavební činnosti související s  výstavbou plánované diskontní prodejny budou ve sledovaných bodech SB č. 1–4 u stávající obytné zástavby pod, resp. v úrovni limitní hodnoty  65 dB stanovené pro stavební činnost  v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin. V době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku, není možné hlučnou stavební činnost z hlediska hluku provádět.

### B.III.5.	Vibrace

Vibrace budou způsobovány především při stavbě pojezdem těžkých stavebních strojů. Pro šíření vibrací je zásadní geologická charakteristika podloží. Jílovitopísčité sedimenty v podloží poměrně účinně tlumí přenos vibrací na větší vzdálenosti. Vliv vibrací při stavbě bude v porovnání s provozem na komunikaci I/33 zanedbatelný.

Pro provoz záměru nejsou zdroje vibrací projektovány a proto nejsou uvažovány.

### B.III.6.	Prašnost

Prašnost bude prakticky zvýšena jen při stavebních pracích (prach zvířený stavebními stroji a nákladními automobily). Vliv nebude významný, stavební firma bude případně využívat zkrápění, aby snížila negativní dopady.

### B.III.7.	Záření ionizující a neionizující

V předmětném území nejsou žádné zdroje ani zařízení, která by byla zdrojem ionizujícího záření ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a neionizujícího záření ve smyslu § 35 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Z výsledků provedeného „Posudku radonového indexu pozemku“ vyplývá, že naměřené objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a hodnocení základové půdy zařazuje měřenou část zájmového území pod projektovaným objektem Penny Marketu do kategorie s vyšším než nízkým radonovým indexem. Stavba musí být proto preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.

Elektromagnetické záření vyvolává trafostanice, úroveň tohoto záření je však velice nízká a z hlediska vlivu na pracovníky i případné návštěvníky objektu je zcela zanedbatelná. Totéž platí i o elektromagnetickém záření z počítačů, monitorů a ostatních elektronických zařízení v budoucím objektu. Během etapy výstavby i během provozu je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště se tento vliv neprojeví.

### B.III.8.	Riziko havárií

Riziko havárií při výstavbě a provozu záměru je minimální. Nelze vyloučit havárie, které jsou vždy spojeny s podobnými budovami (výbuch plynu, požár, teroristický útok). Jejich rizika jsou eliminována provozními opatřeními.

Požárně nebezpečný prostor nebude přesahovat pozemek záměru. PHP budou umístěny na přístupných a dobře viditelných místech tak, aby nebránily úniku osob.

Pro provoz prodejny bude vypracován havarijní a evakuační plán. Zaměstnanci budou pravidelně proškolováni.

# C.		ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### C.I.1.		Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Lokalita se nachází v České Skalici, ve východní části města severně od hlavního silničního tahu městem (Hradec Králové-Náchod). Část lokality zaujímá současné nezpevněné parkoviště a dům čp. 60 se zahradou, kde jsou však zbytky cihel a kamení (stavební suť) a také železný šrot. Lokalita působí značně devastovaným a neupraveným dojmem. Většina lokality je založena na navážkách stavebních materiálů.

Nenacházejí se zde prvky ÚSES, ani žádná zvláště chráněná území, přírodní rezervace, památky, parky či jiné významné krajinné prvky.

V širším okolí České Skalice se nachází evropsky významná lokalita Dubno - Česká Skalice (CZ0523268), která je zcela mimo záměr a nebude nijak zasažena. Jde o přírodní rezervaci (lesní porost, louky a rybník u železniční trati severně od přehradní nádrže Rozkoš, cca 2 km severovýchodně od České Skalice), kde se vyskytuje kuňka ohnivá (Bombina bombina).

V rámci stavby bude nutné pozemky 912, 914 a 916 (celkem 2 528 m2) vyjmout ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

### C.I.2.		Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Na lokalitě záměru ani v jeho blízkém okolí se nevyužívají žádné přírodní zdroje. Je totiž součástí urbanizovaného prostoru. V dalším textu je podána základní charakteristika oblasti, ze které vyplývá, že na lokalitě je možnost využívání nebo ovlivnění přírodních zdrojů minimální.

Geomorfologicky je oblast záměru začleněna takto:

- provincie:		Česká vysočina

- subprovincie:		Česká tabule

- oblast:			Východočeská tabule

- celek:			Orlická tabule

- podcelek:		Úpsko-metujská tabule

- okrsek:		Českoskalická tabule (VIC-2A-a)

Českoskalická tabule tvoří severní část Úpsko-metujské tabule. Je to plochá pahorkatina převážně v povodí Úpy, na Z Labe. Podloží je tvořeno slínovci, jílovci a spongility spodního a středního turonu, s pleistocenními říčními sedimenty (štěrky, písky, spraše). Je nepatrně zalesněná smrkovými porosty, místy s příměsí borovice a borovými porosty s příměsí smrku a dále dubovými porosty.

Podle Quitta (1975) patří lokalita záměru do oblasti MT11, pro kterou je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná teplota vzduchu ve o C (stanice Kleny, Dubenský Dvůr):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,7 | -1,5 | 2,2 | 7,5 | 12,6 | 15,2 | 17,0 | 16,0 | 12,5 | 7,5 | 2,5 | -0,8 | 7,3 |

Průměrný úhrn srážek v mm (Náchod):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 43 | 41 | 55 | 64 | 85 | 96 | 89 | 62 | 55 | 56 | 54 | 753 |

Hydrologicky patří oblast do povodí Úpy (1-01-02-001).

Geologicky patří oblast záměru k Labskému regionu České křídové pánve, v podloží jsou horniny turonského stáří (slíny, slínovce, pískovce, atd.). Kvartérní sedimenty jsou repre-zentovány štěrkopísky, hlinitými písky a hlínami o celkové mocnosti do 3 až 4 m.

Inženýrskogeologickým průzkumem byly zjištěny ve svrchních částech geologického profilu zájmového území velmi heterogenní antropogenní navážky, jejichž mocnost se zvětšuje severním směrem po spádnici původního terénu k Úpě od cca 0,7 m až přes 3 m a v čele může dosahovat i přes 4 m. Pod navážkami je původní humózní pokryv o průměrné mocnosti 0,2 m.

V zájmovém území nebyla hladina podzemní vody při průzkumných pracích do hloubky cca 5 m zastižena. Hladinu podzemní vody lze v zájmovém území očekávat o něco výše, než je hladina vody v Úpě, tj. v úrovni cca 280-275 m n.m.

### C.I.3.		Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

- Územní systém ekologické stability: v blízkosti záměru nejsou žádné prvky ÚSES.

- Zvláště chráněná území: v okolí záměru nejsou.

- Území přírodních parků: v okolí nejsou.

- Významné krajinné prvky: v okolí nejsou.

- Území historického, kulturního nebo archeologického významu: v blízkém okolí nejsou známy. Celé řešené území bylo historicky osídlené a proto je nutné, aby příslušný investor při realizaci záměru postupoval ve smyslu § 20 odst. 2 a § 23 odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

- Území hustě zalidněná: Zástavba v okolí je z části obytná – domy přes silnici I/33 (třída T. G. Masaryka) a domy východně od projektované prodejny..

- Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení: nejsou.

## C.II.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Celková realizace záměru zásadně negativně neovlivní životní prostředí v lokalitě. Nejvýznačnější složkou, která by mohla být postižena, je vliv na zeleň, vliv na hlukové poměry lokality a vliv na kvalitu ovzduší. V okolí jsou menší zatravněné plochy. Kromě ovocných dřevin na zahradě (včetně statného ořešáku) jsou v okolí lokality záměru statnější stromy, z nichž největší je mohutný jasan, rostoucí zhruba severovýchodně od navržené stavby (mimo prostor staveniště). Na lokalitě byl proveden základní botanický a zoologický průzkum. Dále byla zpracována rozptylová studie znečištění ovzduší a hluková studie, které jsou vloženy na konci tohoto Oznámení jako samostatné přílohy.

### C.II.1.		Základní charakteristiky

#### C.II.1.1. 	Ovzduší

V posuzovaném území při nadmořské výšce 292 m.n.m., lze očekávat střední až dobré    ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,3 m/s.  Orografie terénu umožňuje střední až dobré provětrání dané oblasti

Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo se středními až dobrými  rozptylovými podmínkami. Očekávané průměrné roční koncentrace v tomto území jsou uvedeny v následující tabulce:

Průměrné koncentrace znečišťujících látek:

| Škodlivina | Kr ( (g/m3 ( | Limit ( (g/m3 ( |
| --- | --- | --- |
| NOx | 30 | 80 *) |
| NO2 | 19 | 40 **) |
| SO2 | 7 | 50**) |
| prach PM 10 | 28 | 40 **) |
| benzen | 0,9 | 5**) |

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný

**) limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity

Znečištění ovzduší po výstavbě prodejny Penny Marketu bylo zhodnoceno ve Studii znečištění ovzduší  – příloha F4. Studie dokládá, že provoz  prodejny v České Skalici, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi  malé.

#### C.II.1.2.	Hluk

Hlukové poměry na lokalitě zásadním způsobem ovlivňuje doprava na ulici Hradec Králové – Náchod (I/33). V současné době je komunikace I/33 zatížena vysokou intenzitou dopravy. Po zprovoznění dopravního okruhu kolem České Skalice lze předpokládat, že zejména těžká kamionová doprava, která danou oblastí pouze projíždí, klesne na komunikaci I/33 v oblasti diskontní prodejny na 0.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu – hodnoty LAeq,T ve sledovaných bodech č. 1–4 charakterizující chráněný venkovní prostor staveb stávající obytné zástavby v oblasti stavby před realizací a po realizaci plánované diskontní prodejny.

| Sledovaný bod: | Výška bodu (m): | Stávající doprava po komunikaci I/33 | Snížená doprava po komunikaci I/33 po zprovoznění okruhu města - výhled |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq,16h (dB) | Navýšení: (dB) | LAeq,16h (dB) | Navýšení: (dB) |
|  |  | Stav bez diskontní prodejny | Stav s diskontní prodejnou PENNY M. |  | Stav bez diskontní prodejny | Stav s diskontní prodejnou PENNY M. |  |
| 1 | 1,8 | 74,8 | 74,8 | 0 | 67,8 | 68,1 | 0,3 |
|  | 4 | 75,1 | 75,1 | 0 | 68,2 | 68,4 | 0,2 |
| 2 | 1,8 | 56,7 | 57,6 | 0,9 | 53,8 | 55,3 | 1,5 |
|  | 7 | 59,1 | 59,5 | 0,4 | 55,4 | 56,3 | 0,9 |
| 3 | 3 | 51,4 | 54,1 | 2,7 | 49,1 | 51,9 | 2,8 |
| 4 | 3 | 63,2 | 63,3 | 0,1 | 57,7 | 58,2 | 0,5 |

#### C.II.1.3.	Voda

Nejbližší vodoteč je Úpa (cca 200 m)  a vodní nádrž Rozkoš (cca 0,5 km). Rozkoš je zemní sypaná hráz s vodní plochou 10 001,3 ha. Nádrž je využívána pro ochranu před velkou vodou, pro závlahy a rekreační využití. V podstatě s těmito vodními toky nemůže dojít ke komunikaci, protože veškerou srážkovou i odpadní vodu zachycuje městská kanalizace.

Podzemní voda v zájmovém území průzkumnými pracemi do hloubky 5 m p.t. zastižena nebyla. Hladinu podzemní vody lze v zájmovém území očekávat o něco výše, než je hladina vody v Úpě, tj. v úrovni cca 280-275 m n.m.

#### C.II.1.4.	Půda

Záměr bude vybudován na pozemku, který je převážně pokryt navážkami, dosahujícími místy až 4 m. Pozemky jsou většinou dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha. Pozemky p.č. 912, 914 a 916 (celkem 2 528 m2) s BPEJ  5.19.41, 5.56.00  a 5.19.11 náleží do ZPF. V KN jsou vedeny jako zahrada. Před výstavbou bude nutné požádat o vynětí ze ZPF.

#### C.II.1.5.	Geofaktory životního prostředí

- Vlastnosti horninového prostředí: Geologii lokality tvoří dosti mocné navážky o mocnosti až 4 m. Pod nimi jsou pohřbené humózní hlíny, v jejichž podloží se v jižní části území nacházejí kvartérní sedimenty (štěrky lokálně překryté fluviálními jíly a při severním okraji terasy jsou zachyceny již pouze deluviofluviální hlinité štěrky) a redeponovaná křídová eluvia (středně až vysoce plastických jílů /slínů/ pevné konzistence) v severní a severovýchodní části zájmového území.

- Jevy na zemském povrchu: Terén je v podstatě rovinatý a díky kvarterním uloženinám a navážkám nelze žádné jevy na zemském povrchu pozorovat ani provést geologické mapování.

- Procesy v horninovém prostředí: Význačné procesy nejsou předpokládány, protože se jedná o geologicky stabilní oblast.

#### C.II.1.6.		Fauna a flóra

Fauna:

Na lokalitě nebyly při inventarizaci zastiženy žádné druhy živočichů. Obecně lze očekávat výskyt především ptáků (např.  vrabec domácí – Passer domesticus, holub domácí – Columba livia f. domestica aj.). Na lokalitě však nebylo zaznamenáno jejich hnízdění, takže předpokládáme pouze jejich přelety. Nebyl zjištěn žádný druh živočichů zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992.

Flóra:

Botanický průzkum byl proveden dne 18.7.2006. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 54 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. Vegetaci na ploše lze hodnotit jako zcela antropogenní a ruderální. Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) je střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum) a černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).

Seznam nalezených druhů rostlin:

Acer platanoides L. - javor mléč (+)  (cca40cm)

Arctium minus (Hill)Bernh. - lopuch menší

Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský +

Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl

Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá

Ballota nigra L. - měrnice černá

Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký

Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní

Campanula trachelium L. - zvonek kopřivolistý

Cichorium intybus L. - čekanka obecná

Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +

Crepis biennis L. - škarda dvouletá

Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)

Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná

Festuca pratensis Huds. - kostřava luční

Festuca rubra L. agg. - kostřava červená

Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý  (pod svahem obr o průměru cca 100cm)

Galium album Mill. - svízel bílý

Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký

Geum urbanum L. - kuklík městský

Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná

Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší

Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý +

Juglans regia L. - ořešák královský ++  (průměr cca70cm)

Lactuca serriola L. - locika kompasová

Lamium album L. - hluchavka bílá

Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní

Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní +

Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)

Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+)

Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý

Melilotus albus Med. - komonice bílá

Microrrhinum minus (L.)Fourr. - hledíček menší

Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +

Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+)  (živý plot)

Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý

Plantago major L. - jitrocel větší

Plantago media L. - jitrocel prostřední

Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+)

Poa annua L. - lipnice roční

Poa compressa L. - lipnice smáčknutá

Poa pratensis L. - lipnice luční (+)

Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný

Potentilla reptans L. - mochna plazivá

Rhus hirta (L.)Sudw. - škumpa orobincová +

Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský +

Solidago canadensis L. - celík kanadský +

Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný

Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská

Trifolium pratense L. - jetel luční (+)

Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)

Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +

Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá

Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu

"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý;

"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující;

(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný;                                                                druhy domácí jsou bez výše uvedených značek

Na lokalitě bylo nalezeno 54 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR.

Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky za předpokladu zachování statného jasanu pod svahem severovýchodně od místa navržené stavby.

#### C.II.1.7.	Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Výstavba záměru bude na pozemku, který není součástí prvků ÚSES, ani s nimi nesousedí, takže je nemůže nějak ovlivnit.

### C.II.2.		Ostatní charakteristiky

#### C.II.2.1.	Krajina

Krajina v okolí záměru je výrazně zasažena člověkem. V nejbližším okolí záměru nejsou žádné průmyslové provozy. Významným prvkem je frekventovaná ulice I/33 Hradec Králové – Náchod.

#### C.II.2.2.	Chráněné oblasti, přírodní rezervace, prvky Natura 2000

Lokalita záměru neleží v žádné chráněné oblasti či přírodní rezervaci. Případný vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  ve znění pozdějších předpisů posoudil Odbor životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje s tím, že záměr nemůže mít na zmíněné lokality významný vliv (viz příloha H).

V širším okolí se nachází evropsky významná lokalita Dubno - Česká Skalice (CZ0523268), která je zcela mimo záměr a nebude nijak zasažena. Jde o přírodní rezervaci (lesní porost, louky a rybník u železniční trati severně od přehradní nádrže Rozkoš, cca 2 km severovýchodně od České Skalice), kde se vyskytuje kuňka ohnivá (Bombina bombina).

#### C.II.2.3.	Ochranná pásma

Lokalita záměru leží mimo ochranná pásma s výjimkou ochranného pásma komunikace I/33 Hradec Králové – Náchod).

#### C.II.2.4.	Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

V širším okolí záměru se nachází Babiččino údolí se zámkem Ratibořice. Tato památka je mimo území záměru a nebude stavbou nijak ovlivněna.

#### C.II.2.5.	Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, což je doloženo v části H.

# D. 	ÚDAJE O VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

### D. I.1.	Vliv na zeleň

Při botanickém průzkumu (viz kap. CII.1.6) v prostoru projektované výstavby diskontní prodejny Penny Market v České Skalici byly popsány dřeviny, a to jak stromy, tak i keřové porosty. Vegetace na ploše byla hodnocena jako zcela antropogenní a ruderální. Při stavbě bude nutné kácení dřevin, tzn. při vyšším stupni projektové dokumentace bude zpracován dendrologický posudek a investor požádá o povolení ke kácení dřevin.

### D. I.2. Vliv na ovzduší

Kvalita ovzduší po výstavbě záměru byla řešena v  Rozptylové studii, která je samostatnou přílohou tohoto Oznámení (F4).

Posuzován byl stacionární zdroj znečištění (plynová kotelna v prodejně), plošný zdroj znečištění (parkoviště u prodejny) a liniový zdroj (komunikace I/33).

Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému znečištění. V následujících tabulkách jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2, pro stav bez PM a s PM, a příspěvek PM k průměrné roční koncentraci NO2 a maximální  krátkodobý imisní příspěvek  NO2 v referenčních bodech od všech posuzovaných zdrojů PM.

Průměrné roční koncentrace Kr NO2 pro stav s PM, z toho příspěvek PM k průměrné roční koncentraci a maximální krátkodobý imisní příspěvek PM  oxidu dusičitého  NO2 ((g/m3(:

| Bod č. | Název bodu směr od zdroje | Kr NO2 s PM | Δ Kr NO2 PM | ΔKmax NO2 PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | budova JZ | 19,1 | 0,016 | 0,44 |
| 2 | budova JJZ | 19,3 | 0,014 | 0,35 |
| 3 | budova J | 19,3 | 0,018 | 0,43 |
| 4 | budova JJV | 19,2 | 0,015 | 0,24 |
| 5 | budova SV | 19,0 | 0,009 | 0,14 |
| 6 | budova S | 19,0 | 0,013 | 0,23 |

Studie dokládá, že provoz obchodu Penny Market v České Skalici, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi  malé.

### D. I.3. Vliv na hlukové poměry

Příspěvek záměru k hlukovým poměrům lokality byl posouzen v Hlukové studii, která je samostatnou přílohou tohoto Oznámení (F5). Přitom byl posuzován nejen hluk z vlastního provozu záměru, ale i hluk způsobený při výstavbě.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu – hodnoty LAeq,T ve sledovaných bodech č. 1–4 charakterizující chráněný venkovní prostor staveb stávající obytné zástavby v oblasti stavby před realizací a po realizaci plánované diskontní prodejny.

| Sledovaný bod: | Výška bodu (m): | Stávající doprava po komunikaci I/33 | Snížená doprava po komunikaci I/33 po zprovoznění okruhu města - výhled |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq,16h (dB) | Navýšení: (dB) | LAeq,16h (dB) | Navýšení: (dB) |
|  |  | Stav bez diskontní prodejny | Stav s diskontní prodejnou PENNY M. |  | Stav bez diskontní prodejny | Stav s diskontní prodejnou PENNY M. |  |
| 1 | 1,8 | 74,8 | 74,8 | 0 | 67,8 | 68,1 | 0,3 |
|  | 4 | 75,1 | 75,1 | 0 | 68,2 | 68,4 | 0,2 |
| 2 | 1,8 | 56,7 | 57,6 | 0,9 | 53,8 | 55,3 | 1,5 |
|  | 7 | 59,1 | 59,5 | 0,4 | 55,4 | 56,3 | 0,9 |
| 3 | 3 | 51,4 | 54,1 | 2,7 | 49,1 | 51,9 | 2,8 |
| 4 | 3 | 63,2 | 63,3 | 0,1 | 57,7 | 58,2 | 0,5 |

Hlukové poměry na lokalitě zásadním způsobem ovlivňuje doprava na ulici Hradec Králové – Náchod (I/33). V současné době je komunikace I/33 zatížena vysokou intenzitou dopravy. Po zprovoznění dopravního okruhu kolem České Skalice lze předpokládat, že zejména těžká kamionová doprava, která danou oblastí pouze projíždí, klesne na komunikaci I/33 v oblasti diskontní prodejny na 0.

Výpočet hlukového zatížení nejbližší zástavby od stavebních prací:

| Posuzované místo: | Výška bodu (m): | LAeq,T (dB) |
| --- | --- | --- |
| bod 1 | 1,8 | 62 |
|  | 4 | 62 |
| bod 2 | 1,8 | 65 |
|  | 7 | 65 |
| bod 3 | 3 | 62 |
| bod 4 | 3 | 61 |

Provozem plánované prodejny nedojde k významnějšímu nárůstu hlukové hladiny. Hodnoty ve všech měřených bodech budou pod, resp. v úrovni  hygienického limitu.  Hlukové poměry od stavební činnosti související s  výstavbou plánované diskontní prodejny budou ve sledovaných bodech SB č. 1–4 u stávající obytné zástavby pod, resp. v úrovni limitní hodnoty  65 dB stanovené pro stavební činnost  v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin. V době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku, není možné hlučnou stavební činnost z hlediska hluku provádět.

### D. I.4.	Ostatní vlivy

- Vliv na vodu – Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod. Záměr bude napojen na kanalizační síť při zachování nutných opatření, aby se zabránilo případným únikům ropných látek. K ovlivnění hladiny ani kvality podzemní vody také nedojde.

- Vliv na půdu – pozemky, na nichž má být záměr postaven, jsou vedeny jako ostatní plocha a zahrada (ZPF). Bude tedy nutné požádat o vynětí pozemků (celková výměra 2 528 m2 ) ze ZPF.

- Vliv na geofaktory – horninové prostředí nebude ani stavebními pracemi ani provozem záměru nijak negativně ovlivněno.

- Vliv na ekosystémy – Výstavba ani provoz záměru neovlivní ekosystémy. Záměr je situován mimo prvky ÚSES a nenachází se ani v místech, která jsou chráněna podle zákona č. 114/1992 Sb.

## D.2. 	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Z charakteru posuzovaného objektu a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že případné vlivy záměru budou omezeny pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její těsné okolí.

## D.3.	Možné vlivy, přesahující státní hranice

Rozsah záměru neumožňuje uvažovat o vlivech, které by přesáhly státní hranici ČR.

## D.4.	Opatření k prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů

### D. 4.1.	Vliv na zeleň

V projektové dokumentaci je nezbytné navrhnout ochranu kmene, kořenů a koruny Fraxinus excelsior L. - jasanu ztepilého  (pod svahem obr o průměru kmene cca 100 cm) před poškozením stavebními mechanismy (ČSN DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). V průvodní zprávě je navrženo ohumusování v tloušťce min. 10 cm a osetí travním semenem na celkové vegetační ploše cca 1 702,0 m². Plocha bude dále osázena trvalými porosty stálezelených a kvetoucích keřů. Konkrétní skladba dřevin bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace, kde budou zohledněny případné požadavky MÚ Česká Skalice.

### D. 4.2.	Vliv na hlukové poměry

Dílčí hodnota LAeq,1h pro nejhlučnější 1 hodinu v noci (hluk pouze od stacionárních zdrojů prodejny) bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby (sledované body SB č. 1–4)  v úrovni pod hygienickým limitem 40 dB. Je ovšem nutné dodržet hlukové parametry stacionárních zdrojů – vyústění komínu kotelny, VZT a chlazení. Dále je nutné chladící kondenzátory instalovat na severní zeď objektu diskontní prodejny (zeď odvrácená od nejbližší obytné zástavby).

V době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku, není možné hlučnou stavební činnost z hlediska hluku provádět.

### D. 4.3.	Ostatní vlivy

- Vliv na ovzduší – rozptylová studie dokládá, že provoz obchodu Penny Market v České Skalici, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi  malé, proto se žádná opatření nenavrhují.

- Stavební práce budou nad úrovní hladiny podzemní vod a nevykazují zvýšené riziko ohrožení jejich režimu. Pro stavební práce se tedy žádná opatření nenavrhují. Nutné je ovšem dodržet všechny předpisy tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemní vody ropnými látkami.

- Opatření ke snížení vlivu havárií:

Dotčený orgán, příslušný k HZS Královéhradeckého kraje pracoviště stanoví 
ve svém závazném vyjádření případné požadavky ve smyslu vyhlášky:

- požadavky na instalování varovných zařízení;

- způsob provádění evakuace osob, informační plány;

- vybavení CO k poskytnuté první pomoc.

- Bude provedeno označení příslušnými bezpečnostními tabulkami a bude dodržována technologická kázeň a pravidelné prohlídky technologických zařízení v souladu s příslušnými předpisy. Nutné je vypracovat evakuační a havarijní plány a zajistit pravidelné proškolování osob v objektu trvale pracujících.

## D.5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Záměr výstavby diskontní prodejny Penny Market Česká Skalice je posuzován ve stádiu projektové dokumentace pro územní řízení. Známý způsob využití objektu dovoluje celkem přesně stanovit vlivy stavby a jejího provozu na životní prostředí. Při provozu záměru dojde k upřesnění produkce odpadů a nakládání s nimi.

# E. 	Porovnání variant řešení záměru

Projekt výstavby diskontní prodejny Penny Market nebyl zpracován ve variantách.

Jedinou možnou variantou by tedy byla varianta nulová, která nemá výrazně pozitivní vliv na životní prostředí. Naopak stavba záměru zlepší občanskou vybavenost v oblasti, kde chybí prodejna podobného typu a zlepší tak faktory pohody.

# F. 	Doplňující údaje

## Mapová a jiná dokumentace

Seznam příloh, které jsou součástí posudku:

F1	Širší vztahy – situace záměru (v mapě 1 : 10 000)

F2	Podrobná mapa záměru

F3	Fotodokumentace

F4	Studie znečištění ovzduší

F5        Akustická studie

# G.		Shrnutí netechnického charakteru a závěr

Oznamovaným záměrem je stavba diskontní prodejny Penny Market v České Skalici při ulici Hradec Králové – Náchod. Prodejna má zlepšit občanskou vybavenost lokality zlepšením nákupních možností především pro okolní bytovou výstavbu a projíždějící automobilisty.

Budova bude přízemní tak, jak je tomu u sítě těchto prodejen běžné. Kromě vlastní prodejny potravin a doplňkového zboží bude v budově i prodejna řeznictví a uzenářství.

Nová výstavba je plánována na pozemcích, které jsou vedeny podle katastru nemovitostí jako ostatní plocha a zahrada (ZPF). Před výstavbou  bude požádáno o vynětí pozemků ze ZPF o celkové výměře 2 528 m2.

Prodejna bude vytápěna samostatnou plynovou kotelnou, parkoviště má kapacitu do 100 parkovacích míst. Pro stavbu byla vypracována  proto rozptylová studie znečištění ovzduší – příloha F4. Podle studie bude příspěvek ke znečištění ovzduší velmi malý a neovlivní tak celkový stav lokality.

Hluková studie byla také zpracována a je samostatnou přílohou F5. Konstatuje, že provozem plánované prodejny nedojde k významnějšímu nárůstu hlukové hladiny. Hodnoty ve všech měřených bodech budou pod, resp. v úrovni  hygienického limitu.

Na lokalitě byl proveden zoologický a botanický průzkum, který vůči navržené stavbě z hlediska ochrany přírody nemá žádné námitky za předpokladu zachování statného jasanu pod svahem severovýchodně od místa navržené stavby (stojí mimo území záměru).

Na lokalitě nebyly nalezeny chráněné nebo ohrožené druhy rostlin nebo živočichů.

Ochranná pásma se na lokalitě ani v její blízkosti nevyskytují (kromě ochranného pásma silnice I/33). V blízkosti nejsou ani prvky ÚSES, ani jiná chráněná území, ani archeologická naleziště či objekty historického významu. Lokalita nemá významný vliv na vymezené ptačí ani evropsky významné lokality.

Záměr výstavby diskontní prodejny Penny Market Česká Skalice tak nepředstavuje ani při stavbě, ani při provozu významné ovlivnění složek životního prostředí. Je v souladu s územním plánem a  doporučujeme tedy jeho realizaci.

# H.	Přílohy - Vyjádření

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Odpovědný řešitel:

Ing. Pavel Musiol,

Velhartice 183, 341 42 Kolinec, tel / fax  376 584 636, e-mail: musiol@quick.cz

- oprávněná osoba ke zpracovávání dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí (§ 5 odst. 3 a §6 odst. 1 a příloha č.3 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a ke zpracovávání posudků hodnotících vlivy stavby, činností a technologií na životní prostředí (§ 9 zákona č. 244/1992 Sb.) s číslem osvědčení 2893/326/OPVŽP/94, (podle § 24 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí považuje se oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona č. 244/1992 Sb. za držitele autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - MŽP č.j. 4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002. Rozhodnutím MŽP č.j. 35532/ENV/06 ze dne 29.5.2006 byla oprávněné osobě prodloužená autorizace podle § 19 cit. zákona do 2.6.2011.

Přílohy

F1	Širší vztahy – situace záměru (v mapě 1 : 10 000)

F2	Podrobná mapa záměru

F3	Fotodokumentace

F4	Studie znečištění ovzduší

F5       Akustická studie