Agrochov Stará Paka a.s.

Revoluční 47, 507 91 Stará Paka

POSUDEK

Dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí

podle zák. 100/02 Sb.

Stáj pro chov dojnic

Vidochov

Zpracovatel posudku:

..........................................................................................

Ing. Petr Pantoflíček Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 25723,

Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

tel: 317777888, 602331975

email: petrpantoflicek@quick.cz

únor  2008

Prohlášení:

Posudek jsem zpracoval jako držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb. dle § 19 a § 24, na základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR pod č.j.1547/197/OPVŽP/95 ze dne 13. 6.1995  a  Prodloužení autorizace č.j. 43007/ENV/06 ze dne 21.6.2007.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 4. zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí prohlašuji, že nikdo z konzultantů posudku se nepodílel na vypracování žádné části hodnocené dokumentace, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako konzultant týmu zpracovatele dokumentace.

..........................................

V Přestavlkách dne 8. 2. 2007

Ú V O D

Předkládaný posudek byl zpracován podle §  9 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k  dokumentaci  dle příl. č. 4  o  hodnocení vlivu stavby –  Stáj pro chov dojnic Vidochov  -  na životní prostředí  a to  na základě písemného  pověření  odborem  životního  prostředí Krajského  úřadu Královehradeckého kraje dne 15. ledna  2008 č.j    19865/ZP/2007-Pa, podepsaného Dr. Ing. Richardem Veselým. Smlouva s KÚ o zpracování posudku byla podepsána 22. 1. 2008.

Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku  § 9 a přílohy č. 5  zákona č. 100/02 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Předána byla následující vyjádření:

- Vyjádření veřejnosti:

- K posuzované dokumentaci se žádní  občané nevyjádřili

- Vyjádření příslušné obce:

- K posuzované dokumentaci  se obec Vidochov  nevyjádřila

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy:

- Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého  kraje, ze dne 20.12. 2007 čj. 19865/ZP/2007-Pa, ev.č.: 97892/2007

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové,  ze dne 7.1.2008 čj. 45/ŘI/097205/07

- Vyjádření Krajské hygienická stanice Královéhradeckého  kraje, ze dne 31.12. 2007 čj. jc/8874/07/3/phd.hk/pa

- Vyjádření Krajské veterinární správy pro Královéhradecký  kraj, inspektorát Jičín, ze dne 18.12.2007 zn. CZ07-S52005-203

Výchozí podklady

Podklady pro zpracování posudku byly zejména:

- Dokumentace o  hodnocení   vlivu  stavby  - Stáj pro chov dojnic Vidochov  - na životní prostředí, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4, zák. č.  100/2001 Sb., která byla  oznamovatelem předložena podle § 6 odst. 5 zákona. Dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou – Ing. Radkem Přílepkem, Sudoměřice u Tábora 131, 391 36, Rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 ze dne 15.10.2002. Prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007.

- Došlá vyjádření veřejnosti DOSS k dokumentaci, uvedená výše

- Prohlídka  lokality  výstavby vč. prohlídky jejího širšího okolí

- Pořízená fotodokumentace staveniště a okolí  staveniště

- Diskuse se zástupcem investora

- Literatura  k problematice chovu skotu a emisí z chovů skotu

- Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému  záměru

- Mapové a jiné podklady

OBSAH:

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	6

1. Název záměru	6

2. Kapacita (rozsah) záměru	6

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	6

4. Obchodní firma oznamovatele	6

5. IČ oznamovatele	6

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele	6

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE	7

1. Úplnost dokumentace ……………………………………………………..7

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení	8

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí	18

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice	18

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	19

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	20

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 	21

V.1. Veřejnost	21

V.2. Příslušná obec	21

V.3. Dotčené orgány státní správy	22

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	27

VII. NÁVRH STANOVISKA	30

# I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## 1. Název záměru

Stáj pro chov dojnic Vidochov

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a ve znění zákona 163/2006 Sb., se jedná o změnu záměru z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ, sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě KÚ Královéhradeckého kraje.

## 2. Kapacita (rozsah) záměru

V současné době je v zemědělském areálu v obci Vidochov k zemědělským účelům využíván pouze jeden objekt původní OMD typu BIOS. Je zde ustájeno 58 ks telat ve stáří 2-6 měsíců, prům. hmotnost 120 kg (13,9 DJ) a 133 ks jalovic ve stáří 7-24 měsíců (82,5 DJ). Stáj je provozována jako stlaná. V těsném sousedství areálu bude postavena novostavba stáje pro 366 ks dojnic (402,6 DJ) a 40 ks telat v boudách do 1 měsíce prům. hmotnost 60 kg (4,8 DJ) s dojírnou, silážním žlabem a jímkou na kejdu.

Celková kapacita areálu činila v přepočtu na dobytčí jednotky 96,4 DJ, po úpravách areálu bude na farmě ustájeno 503,8 DJ.

## 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:	Královehradecký

Okres:	Jičín

Obec:	Vidochov

Katastrální území:	Vidochov

## 4. Obchodní firma oznamovatele

Agrochov Stará Paka a.s.

## 5. IČ oznamovatele

IČO:                                	647 89 560

## 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

Revoluční 47

507 91  Stará Paka

## Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Otakar Ruml

předseda představenstva

Revoluční 47

507 91  Stará Paka

tel.: 493 798 509

# II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE

## 1. Úplnost dokumentace

Předložená  dokumentace vypracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona, o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována Ing. Radkem Přílepkem, Sudoměřice u Tábora 131, 391 36. Rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 ze dne 15.10.2002, prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007.

Vlastní dokumentace v části A Základní údaje popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části A.

Část B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněna na Základní údaje, Údaje o vstupech a Údaje o výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny.

Část C – Kapitola údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je vzhledem k posuzovanému záměru popsána dostatečně a vystihuje všechny aspekty životního prostředí, které by mohly být záměrem ovlivněny.

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru  na obyvatelstvo  životní prostředí z hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb. Tato část obsahuje všechny požadované  kapitoly:

- Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení velikosti a významnosti

- Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

- Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

- Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

- Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál v podstatě varianty neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr jednovariantně  s tím, že byla zvažována technologická varianta výstavby stelivové stáje, která byla při přípravě záměru  vyhodnocena jako méně vhodná.

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

1) Předložená dokumentace z hlediska kompletnosti odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb.

2) Dokumentace se ve svých částech zabývá všemi aktuálními vlivy na životní prostředí připadajícími v úvahu u posuzované stavby. Jednotlivé kapitoly jsou hodnoceny zodpovědně, do patřičné hloubky, použité odborné výrazy, zkratky a značky jsou všeobecně známé a srozumitelné. Hloubka zpracování dokumentace svědčí o odbornosti zpracovatele.

3) Věcná náplň jednotlivých bodů dokumentace je komentována i v dalších částech tohoto posudku.

## 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci  včetně použitých metod hodnocení

### II.2.1. Popis technického a technologického řešení

Údaje o záměru pro potřeby dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. jsou převzaty ze studie, kterou zpracovala firma Farmtec a.s., oblastní ředitelství Litomyšl. Je navržena výstavba následujících objektů.

SO-01- Stáj pro dojnice

Nová stáj je navržena pro bezstelivový provoz a volné ustájení dojnic v lehacích boxech s ustájením dojnic na gumových matracích. Je řešena jako hala ocelové konstrukce 91,4 x 31,5 m se střechou sedlového tvaru (výška ve hřebeni 9,5 m). Hala je osově rozdělena na středový oboustranný krmný stůl, na něj navazují z obou stran krmiště 2 řady lehacích boxů (hlavami proti sobě) kaliště a řada lehacích boxů podél vnější stěny. Stáj bude rozdělena na 4 skupiny. Každá skupina má volný přístup ke krmnému stolu a k napájecím žlabům, které jsou umístěny v průchodech do krmiště. Boční zábrany jsou navrženy z ocelových pozinkovaných trubek. Rozdělení skupin je pomocí ocelových pozinkovaných branek. Opláštění obvodového pláště bude provedeno svinovací plachtou, chráněnou zevnitř kari sítí před poškozením od zvířat. V šířce chodeb jsou v obou štítech haly umístěna vrata pro průjezd prostorem krmného stolu a pro vjezd na hnojné chodby a krmiště pro případnou manipulaci ve stájovém prostoru. V podélné jihozápadní stěně bude proveden průchod pro přehánění krav do dojírny. Vrchní vrstvu střešního pláště bude tvořit např. vláknocementová krytina s prosvětlovací a větrací štěrbinou nad krmným stolem ve hřebenu střechy. Větrání stáje bude přirozené, nasávání vzduchu podélnými stěnami, odvod vzduchu hřebenovou větrací štěrbinou. Opláštění štítů bude provedeno ze dřeva. Podlahy ve stáji v profilu dle požadavků technologie budou provedeny z betonové mazaniny na vodotěsné izolaci, zajišťující stavbu proti průsaku močůvky do podloží, podlaha hnojných chodeb a krmišť je tvořena železobetonovými rošty na podroštových kanálech. Kejda je prošlapávána rošty do podroštových kanálů a odváděna do přečerpávací jímky a odtud čerpána do jímky skladovací. Podroštové kanály jsou rovněž izolovány proti průsaku do podloží vloženou hydroizolací. Pod přesahem střechy u části jižní stěny stáje budou umístěny na zpevněné odizolované a odkanalizované ploše boudy pro telata v počtu 40 ks.

SO-02 – Dojírna

Nová rybinová dojírna má kapacitu 2x12 stání a včetně provozních a sociálních zařízení bude postavena jižně od nové stáje. Jedná se o klasickou zděnou stavbu se sedlovou střechou, nosným prvkem střechy je ocelový vazník podepřený na obvodových stěnách. Podhled stropu je šikmý, zateplený v části vlastní dojírny a čekárny Objekt dojírny je rozdělen na tři části. Část navazující na přeháněcí koridor ze stájí tvoří čekárna před dojením. Druhou část tvoří vlastní dojírna s kapacitou 2x12 stání. Třetí část je technické zázemí pro chlazení mléka a sociální zázemí pro obsluhu. Mléko bude skladováno v nádrži typu Packo 6 500 l. V celé stavbě budou provedeny podlahy izolované proti průsaku močůvky. Dojírna bude obložena keramickou dlažbou, podlaha bude z čedičové dlažby. Čekárna před dojením bude šikmá ve spádu se stoupáním směrem k vlastní dojírně, podlaha bude tvořena částečně čedičovou dlažbou s protiskluzovou úpravou, z větší části železobetonovými rošty na podroštových kanálech, stěny navrhujeme obložit keramickou dlažbou. V ostatních mokrých provozech je navržena protiskluzová dlažba. Objekt dojírny i čekárny před dojením je dostatečně tepelně izolován: obvodový plášť z keramického zdiva tl. 450 mm. Odpadní vody ze sociálního zázemí budou svedeny do splaškové kanalizace, která bude zaústěna do samostatné jímky o objemu 10 m3 na vyvážení na ČOV. Oplachové vody z mléčnice, čekárny a dojírny budou kanalizací odváděny do přečerpávací jímky, odkud budou přečerpávány do skladovací jímky na kejdu. Odvětrání dojírny a čekárny je řešeno jako přirozené pomocí oken a střešní hřebenové štěrbiny, ostatní místnosti jsou větrány přirozeně okny. Vytápění předpokládáme přímotopnými elektrickými spotřebiči.

Na čekárnu navazuje přístřešek pro fixaci zvířat, který bude umístěn u jižní stěny objektu dojírny. Zde budou vybrané dojnice v případě potřeby provedení veterinárních zákroků po dojení zafixovány a veterinář zde provede potřebné úkony, následně budou krávy přeháněcím koridorem odcházet do stáje.

Součástí objektu dojírny je přeháněcí koridor z nové stáje. Přeháněcí koridor je navržen zastřešený pultovou střechou na ocelové konstrukci. Koridor je zaroštován a prochází nad kejdovým kanálem ze stáje je oddělen soklem od okolního terénu.

SO-03 Jímky

Pro skladování oplachových vod a kejdy ze stáje a z dojírny bude provedena monolitická železobetonová částečně zapuštěná jímka s užitným objemem 5 000 m3 západně od dojírny, průměr 32 m, výška nad terénem 5 m. Pro přečerpávání kejdy a odpadních vod do skladovací jímky bude provedena čtvercová železobetonová zapuštěná jímka pod přeháněcím koridorem s užitným objemem 50 m3. Oplachové vody a kejda potečou ze stáje a z dojírny do přečerpávací jímky samospádem, z přečerpávací jímky budou přečerpávány do skladovací jímky. Jímky budou opatřeny kontrolními systémy zaústěnými do kontrolních šachet. Vedle skladovací jímky bude vybetonována izolovaná výdejní plocha, odvodněná do přečerpávací jímky pro kontaminované vody ze silážního žlabu. Tato plocha bude oddělená od okolního terénu, aby nedošlo k vniknutí srážkových vod z okolí na plochu a bude sloužit jako čerpací místo při čerpání kejdy do dopravního prostředku.

SO-04 Silážní žlab

Je umístěn na volné ploše jižně od dojírny. Silážní žlab je navržen průjezdný přístupný přes nájezdové plochy z nové živičné komunikace. Žlab je navržen jako čtyř komorový s průměrnou výškou naskladňování 4 m. V silážním žlabu bude skladována kukuřičná siláž o vysoké sušině nad 30%. Při této sušině se již při skladování neuvolňují silážní šťávy. Žlab bude mít rozměry 89,5 x 40 m. Užitný objem 12 800 m3, skladovací kapacita 7 600 t. Proti vnikání srážkových vod z přilehlých komunikací a ploch je žlab chráněn vyvýšením vjezdů při vstupní komunikaci, betonovými žlábky po stranách komunikace a manipulační plochy a při podélných stěnách osazením konstrukce žlabu nad stávající terén. Dno žlabu bude tvořeno železobetonovou deskou z vodostavebního nepropustného betonu. Zachycení krmivy kontaminovaných vod z ploch žlabu je řešeno sběrnými kanálky v podélném směru v patách stěn zaústěnými do oddělovacích šachet. Tyto šachty umožňují pomocí systému zátek na kanalizačním potrubí oddělení vody dešťové kontaminované krmivy od vody dešťové čisté. V době prázdných vyčištěných žlabů bude odtok umožněn přímo do dešťové kanalizace. V době před naskladněním žlabů bude odtok do dešťové kanalizace protokolárně zazátkován a vody budou odvedeny do nové přečerpávací jímky. Oddělením vod se zamezí zbytečnému vyvážení čisté srážkové vody z jímek.

SO-05 Vodojem, čerpací stanice

Za účelem zajištění zásobování farmy pitnou vodou bude nově položeno vodovodní potrubí, kterým bude přiváděna voda ze stávajících vrtaných studní. Tato voda bude jímána do zemní betonové nádrže odkud bude za pomoci čerpací stanice dopravována k jednotlivým odběrným místům.

SO-06 Přípojka NN

Elektrická. energie bude zajištěna pomocí nové zemní kabelové přípojky délky cca 350 m. Napojení ze stávající trafostanice severozápadně od budoucí stáje. V objektu dojírny (SO-02) bude provedena nová elektrorozvodna, odkud budou napojeny všechny objekty, které projekt řeší.

SO-07 Přípojka vody

Přípojka vody bude provedena z objektu SO-05 zemní přípojkou délky cca 50 m, plastovým potrubím v nezámrzné hloubce.

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

Pro zajištění provozu nových objektů a napojení na stávající komunikace budou v nutném rozsahu provedeny nové komunikace a zpevněné plochy. Konstrukční výška nových komunikací je navržena v tl. 430 mm. Jsou navrženy asfaltové komunikace. Komunikace umožní příjezd ke stáji, k dojírně k čerpacímu místu u jímky a silážnímu žlabu ze stávajících komunikací v celkové ploše cca 6 400 m2.

Úroveň navrženého technologického řešení plánovaného areálu převyšuje současnou úroveň zemědělských staveb.

### II.2.2. Údaje o přímých vlivech na životní prostředí

#### II.2.2.1. Údaje o vstupech

1) Půda

Hodnocený záměr bude realizován na orné půdě v návaznosti na stávající areál živočišné výroby. Dojde tedy k záboru zemědělského půdního fondu  o ploše   cca 1,5 ha na parcelách KN č.491/1.

Jedná se o následující  BPEJ:  8.34.01 a 8.34.21.

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb., ani nebude dotčeno jejich 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.)

2) Voda

Celková spotřeba vody je určena dle resortních doporučení MZE ČR a je očekávána v množství  11 394  m3/rok. V oznámení je uvedena i maximální spotřeba vody ve výši 20698 m3/rok.

Stávající farma je napojena na vlastní zdroj, kterým jsou dva vrty jihozápadně od areálu s vydatností každého 6100 m3 ročně.

3) Ostatní surovinové a energetické zdroje

V dokumentaci je uvedena předpokládaná  roční potřeba  krmiv a steliv, dále spotřeba elektrické energie, léčiv a  dezinfekčních prostředků.

4)  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Napojení nové části areálu  řešeno napojením na provedeno na komunikace ve stávajícím  areálu, který je napojen  na silnici I. tř. č. 16.

Doprava surovin pro chov skotu bude z větší části směřovat po účelové komunikaci mimo obytnou zástavbu  směrem na Vrchovinu, kde leží převaha obhospodařovaných pozemků.

V dokumentaci je rozebrána struktura a frekvence dopravy spojená s provozem farmy  a je odhadnuto, že průměrný denní ekvivalent příjezdu nákladní dopravní techniky do areálu je cca 5 nákladních vozidel.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí údaje uvedené v této kapitole  vystihují podstatu uvažované akce a lze se s nimi ztotožnit.

Záměr si vyžádá určité vynětí půdy ze ZPF a to  pozemků zařazených v I., tedy nejvyšší  třídě ochrany. I když půdy v těchto třídách ochrany jsou jen výjimečně odnímatelné, lze podle mého názoru s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím, že bude vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č.334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu. Jedná se o minimální rozsah záboru pro zemědělskou prvovýrobu a  v to přímé návaznosti na současně zastavěné území obce.

Jedná se o celkem malý rozsah záboru  v návaznosti na areál živočišné výroby.

Kompletní vyhodnocení záboru půdy ze ZPF by bylo, podle mého názoru, vhodnější provést celé v kapitole B.II.1. dokumentace (autor toto provedl částečně i v kapitole C. II. 3.)

Ze zvyšujícího se počtu zvířat v lokalitě je patrné, že plánovaná roční spotřeba vody v areálu bude vyšší než v současném stavu.  V dokumentaci je proveden výpočet spotřeby vody s tím, že je uvedena i maximální varianta spotřeby vody v areálu. Této spotřebě ovšem již neodpovídá vydatnost uvedených stávajících zdrojů vody, které mají být nadále pro areál využívány.

Tato problematika je blíže rozvedena v kapitole V.3. Posudku - Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci.

Autor dokumentace rozebral dopravu spojenou s provozem celé farmy chovu zvířat v závislosti na objemu přesunovaných surovin a statkových hnojiv s tím, že dojde k nárůstu dopravy v lokalitě o cca 2,5 přejezdů denně. Většina dopravy má být ovšem vedena po účelové komunikaci ve směru na Vrchovinu na obhospodařované pozemky.  Po komunikaci I/16 bude dopravováno především mléko, jadrná krmiva, uhynulá zvířata, splaškové vody atp. Vzhledem k frekvenci dopravy na silnici I. tř v těsném sousedství areálu se jedná o zcela nevýznamný nárůst.

Zde bych chtěl podotknout, že v samotném areálu se bude ještě  pohybovat traktor s krmným vozem, který bude provádět dopravu krmiva ze skladů na jednotlivá krmná místa (krmný žlab). Rozsah této dopravy bude v řádu několika hodin denně.

#### II.2.2.1. Údaje o výstupech

1) Ovzduší

V této kapitole dokumentace autor specifikuje znečištění ovzduší emisemi vznikajícími provozem stájí chovu zvířat.  Předkládaná dokumentace tyto emise specifikuje dle požadavků NV č. 615/2006 Sb. následovně:

Produkce amoniaku je rozdělena na bodové zdroje (stáje a sklady hnoje a kejdy) a plošné zdroje (aplikace statkových hnojiv). V dokumentaci je proveden výpočet pro jednotlivé stáje a  celkem je spočtena ve výši 34,3536 t za rok. Areál je zařazen mezi velké zdroje znečištění ovzduší.

Původní stav emisí z areálu dle ustájeného počtu zvířat:

Jalovice 133 ks 7-24 měsíců – po přepočtu na 350 kg ŽH – 117,8 kusů

(58 x 6) + (117,7 x 6) =  1 054,2 kg NH3.rok-1

Celková emise z  areálu:	1 054,2 kg NH3.rok-1

Celková emise z chovu skotu a ploch rostlinné výroby (původní) je:

(58 x 13,7) + (117,7 x 13,7) =  2 407,1 kg NH3.rok-1

Stav emisí z areálu po dostavbě a změnách:

V areálu bude kejda skladována a proto byla do výpočtu emisí z areálu zahrnuta emise ze stáje a skladování kejdy, hnůj ze stlaných provozů bude denně odvážen mimo areál:

Telata – 98 kusů

Jalovice 133 ks 7-24 měsíců – po přepočtu na 350 kg ŽH – 117,8 kusů

(98 x 6) + (117,7 x 6) + (366 x 12,5) =  5 869,2 kg NH3.rok-1

Celková emise z areálu dle ustájeného počtu zvířat bude:  5 869,2 kg NH3.rok-1

Celková emise z chovu skotu a ploch rostlinné výroby po změnách v areálu bude:

(98 x 13,7) + (117,7 x 13,7) + (366 x 24,5) =  11 922,1 kg NH3.rok-1

Lze tedy konstatovat, že výstavbou nové stáje dojde ke zvýšení emisí.

V novém objektu chovu skotu budou ale využity snižující technologie emisí amoniaku (odkliz kejdy ze stáje několikrát denně, lze využít procento snížení emisí amoniaku (50 %). Celková emise z farmy se sníží o:

(366 x 10 x 0,5)  =  1 830 kg NH3.rok-1

Celková emise z chovu skotu po změnách v areálu s využitím snižujících technologií bude maximálně:

5 869,2 – 1 830  =  4 039,2 kg NH3.rok-1

I při využití snižujících technologií dojde ke zvýšení emisí amoniaku z areálu oproti původnímu stavu chovu skotu.

Imisní situace v okolí střediska je posouzena rozptylovou studií amoniaku podle metodiky Symos97, zpracovanou autorem dokumentace (autorizovaná osoba dle zákona o ovzduší).   Dle výsledků rozptylové studie jsou imisní koncentrace maximální hodinové i průměrné roční na nízké úrovni na hranici areálu a s rezervou splňují dříve platné limity.

Oxid uhličitý se při dodržováním zásad správného provozu budou pohybovat na nízké úrovni. Nízká je i produkce tepla zvířaty ze stájí a prachu při stlaní a manipulaci s jadrnými krmivy.

Produkce zápachových látek a pachové zatížení okolí střediska je posouzeno výpočtem ochranného pásma chovu zvířat, podle metodického postupu, vydaného Státním zdravotním ústavem - Acta hygienica epidemiologica et microbiologica č. 8/1999.

Výpočet byl proveden autorem dokumentace. Z uvedených výpočtů i grafického znázornění vyplývá, že navrhovaný stav i z hlediska posouzení zápachových látek  je  bezproblémový. Navržené ochranné pásmo je poměrně malého rozsahu a nedosahuje obytné zástavby obce.

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je provoz mechanizace spojený s obsluhou farmy. Dokumentace nepředpokládá patrné navýšení emisí spojených s pohybem dopravních prostředků pohybujících po příjezdových  komunikacích.

2) Odpadní vody

Odpadní vody charakteru močůvky nevznikají, veškerá tekutá složka exkrementů je obsažena v produkci kejdy, případně se vsákne do podestýlky ve stlaném provozu. Celková produkce kejdy z chovu dojnic za 1 rok byla vyčíslena na 5 472 m3.

V jímce budou dále zachyceny i dešťové vody spadlé na plochu jímky a výdejního místa, což je cca 452 m3/rok a oplachové vody z mléčnice a dojírny cca 1 113 m3/rok a kontaminované dešťové vody z plochy silážního žlabu 488 m3/rok.

Kapacita nové jímky na kejdu je 5000 m3, což je dostačující pro cca 8 měsíční skladování.

Dále budou vznikat odpadní vody splaškové ze sociálního zázemí cca 263 m3/rok, které budou svedeny do samostatné jímky u dojírny s kapacitou 10 m3 a budou odváženy na ČOV.

Dále je v dokumentaci uvedeno, že dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou zasakovány do terénu.

3) Odpady

Dokumentace specifikuje a kvantifikuje  jak odpady vzniklé při výstavbě, tak i technologické odpady z vlastního provozu. Předpokládané odpady jsou v posuzované dokumentaci prezentovány v přehledné tabulkové podobě. Dále dokumentace navrhuje způsoby nakládání s jednotlivými odpady. Současně je v této kapitole  uvedena produkce kejdy z nové stáje  a hnoje  skotu vznikající ve stelivových technologiích.

4) Ostatní

Hluk, vibrace, záření

Průběh výstavby bude dle dokumentace představovat časově omezené a občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků.

Dle dokumentace nedojde v provozem posuzovaných objektů a obslužné dopravy k vytváření nadměrného hluku a vibrací. Nejbližší chráněné venkovní prostory, mezi něž lze jmenovat krajní obytné objekty obce, jsou v dostatečné vzdálenosti a tyto nemohou být navrhovaným provozem z hlediska ochrany před hlukem a vibracemi ohroženy.

V areálu se nevyskytuje žádný zdroj elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

5. Doplňující údaje

Realizací záměru nedojde k významným terénním úpravám. Výstavba stáje, dojírny, jímky a silážních žlabů bude realizována v sousedství stávajícího areálu. Vzhledem k rozsahu záměru je možné konstatovat, že plánované novostavby neovlivní současný krajinný ráz..

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedeným bodům:

Se závěry dokumentace týkající se posuzovaného závěru se lze prakticky ztotožnit. Uvedené výpočty jsou v souladu s platnou legislativou a jsou spočteny korektně.

Autor dokumentace používá EF amoniaku podle NV č.  615/2006 Sb. příloha č. 2, tabulka 3.1. -  emisní faktory.

K stanovení počtu mladého skotu požívá přepočítávací koeficient na živou hmotnost zvířat 350 kg. U mladého skotu (jalovice, býci) je tento koeficient použit správně, ale u telat není přepočet použit, neboť pro tuto kategorii to není v NV přímo uvedeno. Je však nelogické, že pak malá telata (cca 70 Kg živé hmotnosti) mají vyšší emisní faktor než 310 kg těžké jalovice). Bylo by vhodné, aby MŽP provedlo výklad  této problematiky. Ovšem v případě posuzovaného záměru nehraje použití či nepoužití přepočítávacího koeficientu u telat téměř žádnou roli.

Z výpočtu ochranného pásma a jeho mapového výstupu v dokumentaci, lze konstatovat, že ochranné pásmo nebude zasahovat obytnou zástavbu obce.

Tento výpočet je proveden dle používané metodiky a korekce emisních čísel  jsou využity v souladu s touto metodikou.

Kapitola odpadní vody je zpracována v dostatečném rozsahu a s uvedenými výpočty a závěry lze souhlasit. Také je možno souhlasit s navrženým systémem zachycení, skladování a likvidace kejdy a ostatních tekutých statkových hnojiv z nové stáje a kontaminovaných ploch.

V kapitole chybí výpočet produkce nekontaminovaných dešťových vod z nového areálu, což by vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu „na zelené louce“, bylo žádoucí. Rozsah nových zpevněných ploch je však poměrně malý tak by s odvodem a zasakováním těchto vod v okolí areálu neměl být problém.

V kapitole Odpady je vypočtena i produkce statkových hnojiv, které ovšem zpracovatel dokumentace správně neřadí mezi odpady. Tato problematika je řešena zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby musí být i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Jinak je  kapitola odpady zpracovaná celkem kvalitně. Jsou zde přehledným způsobem roztříděny a kvantifikovány odpady spojené s výstavbou a provozem areálu, včetně návrhu jejich likvidace nebo využití. Seznam odpadů vznikajících v období výstavby by bylo možné ještě rozšířit.

Se závěry kapitol hluk, vibrace, záření a doplňující údaje souhlasím.

### II.2.3. Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného

Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.

Dle názoru zpracovatele posudku je tato část dokumentace zpracována na odpovídající úrovni. K této části dokumentace věnující se popisu jednotlivých složek životního prostředí pravděpodobně, uvažovaným záměrem, ovlivněných, není ze strany zpracovatele posudku  významnějších připomínek.

Charakteristiky jednotlivých složek jsou zpracovány dobře a přehledně a obsahují řadu  konkrétních údajů, které  dostatečně charakterizují jednotlivé uvedené součásti životního prostředí.

### II.2.4. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a  životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

#### II.2.4.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva se, podle zpracovatele dokumentace, mohou projevit v následujících oblastech:

- znečištění ovzduší

- hluk

Nejvýznamnější vlivy na obyvatelstvo, kterými jsou emise amoniaku a pachových látek, kde amoniak má podstatný podíl, jsou vyhodnoceny a doloženy výpočtem ochranného pásma chovu a rozptylovou studií imisních koncentrací amoniaku. Z provedených výpočtů vyplývá, že výhledový stav by měl být zcela bezproblémový, neboť nejbližší obytná zástavba je dostatečně vzdálena. Ochranné pásmo je dokladováno v příloze  výpočtem a zákresem do katastrální mapy, rozptylová studie je také v příloze dokumentace.

Taktéž nedojde ke zhoršení kvality bydlení působením hluku, vibrací nebo záření. Dostavba střediska bude mít nulový vliv z hlediska sociálně ekonomického.

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru  je v dokumentaci zpracováno autorizovanou osobou Ing. Monikou Zemancovou, se závěry, že realizací posuzovaného záměru nedojde k překračování platných imisních limitů hluku a polutantů ovzduší  a tudíž realizace záměru s sebou nepřináší zvýšené riziko negativního vlivu na veřejného zdraví. Dostavba a provoz zemědělského areálu Vidochov  přispěje k celkovým imisním koncentracím polutantů ovzduší a hladinám akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby pouze malou měrou a neznamená negativní ovlivnění veřejného zdraví.

#### II.2.4.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vliv amoniaku, CO2 a v zanedbaném množství také dalších pachových látek, bude omezen jen na bezprostřední okolí stájí a ve větších vzdálenostech bude významně klesat.

Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena výpočtem ochranného pásma chovu, který je součástí dokumentace a rozptylovou studií.

Vliv emisí pachových látek je dle stanoveného ochranného pásma chovu nezasahuje do obytné zástavby obce.   Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

#### II.2.4.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Za provozu nebudou v areálu žádné významnější zdroje hluku  a nelze tedy očekávat významné zhoršení hlukových poměrů v posuzovaném území.

Významnější zdroje hluku a vibrací se zde mohou objevit při provádění stavby. Tyto zdroje hluku budou působit jen omezeně krátkou dobu a nebudou pro hlukovou zátěž významné.

#### II.2.4.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy stájí na povrchové a podzemní vody se mohou projevit při provozní nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech. Stáje, jímka na kejdu a silážní žlab budou stavebně provedeny jako nepropustné objekty, budou vybaveny hydroizolací a kontrolním systémem případného úniku skladovaných látek. Před uvedením do provozu budou jímky podrobeny zkoušce těsnosti.

Nejvýznamnější negativní vlivy na povrchové a podzemní vody  by mohla mít nesprávná aplikace statkových hnojiv na pozemky.

Při respektování všech navržených podmínek dospívá  zpracovatel dokumentace k tomu, že nemohou být patrným způsobem ovlivněny kvalitativní parametry povrchových a podzemních vod v okolí.

#### II.2.4.5. Vlivy na půdu

V případě posuzované stavby dojde k částečnému záboru  zemědělské půdy ze  ZPF.

Po realizaci záměru nedojde k  navýšení počtu chovaných zvířat oznamovatele, a tak stále  bude dostatek ploch pro bezproblémovou aplikaci statkových hnojiv v rámci společnosti oznamovatele.

#### II.2.4.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dle dokumentace tento vliv nenastává.

#### II.2.4.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Lze souhlasit s tím, že výstavbou posuzované farmy dojnic nedojde k prakticky žádnému ovlivnění fauny, flóry a územního systému ekologické stability krajiny, neboť nedojde ke změně zachovalosti a biologické hodnotě území.

#### II.2.4.8. Vlivy na krajinu

Realizací záměru nedojde k významným vlivům na krajinu. Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu. Jako součást projektu bude proto zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a jeho zapojení do krajiny prostřednictvím zeleně.

#### II.2.4.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací uvedené stavby k ovlivnění antropogenních systémů,  jejich složek a funkcí.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Kapitoly jsou zpracovány kvalitně, přehledně a věcně obsahují všechny nejdůležitější vlivy a jejich souhrnné hodnocení.

Je zcela jasné, že provoz jakékoliv stáje pro chov hospodářských zvířat  představuje i přes všechna opatření rušivý zásah do daného prostředí. Na úrovni současného poznání lze negativní vlivy pouze částečně eliminovat, ne však zcela vyloučit. Eliminaci těchto nepříznivých vlivů lze zabezpečit jednak dodržováním předepsaných pravidel provozu, jednak pak použitím známých  prostředků na snížení jednotlivých nepříznivých vlivů.

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze konstatovat, že při dodržení všech  předepsaných technologických postupů, veterinárních a preventivních  opatření, uvedených v dokumentaci o hodnocení  vlivů stavby na životní prostředí, se zdravotní rizika vlastních ošetřovatelů i  pohoda ostatního obyvatelstva nejbližší obce zásadně nezmění. Produkce amoniaku i zápachových látek nebude vzhledem k vzdálenosti areálu od obce a především vzhledem ke kapacitě stájí a  navrženému  systému  větrání působit na pohodu obyvatel.

Také průběh vlastní výstavby farmy nebude mít vzhledem dostatečné vzdálenosti od obce přímý negativní vliv.

Navržená technická i technologická opatření, charakter a velikost chovu, technologické postupy i navrhované stavebně technické řešení, v případě řádného vybudování podlah ve stájích a silážním žlabu, jímky  a splaškové kanalizace a jejich následné kontroly těsnosti, zajišťují jistotu proti případným nekontrolovatelným únikům odpadních vod a následným znehodnocením povrchových i podzemních vod.

Dokumentace o hodnocení vlivů používá z velké části jednoduchých matematických  a verbálních metod s celkově dobrou vypovídací schopností pro posuzovaný záměr.

Úplnost vstupních informací je zcela dostačující. Zpracovatel vycházel  ze Zadání stavby a získával informace studiem literatury, konzultacemi se specialisty zajišťujícími přípravu stavby, investorem, prohlídkou staveniště a konzultacemi na orgánech státní správy.

V dokumentaci použité postupy jsou pro posouzení vlivů na životní prostředí, vzhledem k uvažované akci, akceptovatelné. Vzhledem k charakteru uvažované stavby lze použité metody, podobně jako úplnost vstupních informací prezentovaných v dokumentaci považovat za dostatečné z hlediska hodnocených vlivů na životní prostředí.

Některé nejasnosti a nepřesnosti nejsou v žádném případě zásadního charakteru a nesnižují kvalitu zpracované dokumentace a jeho závěry.

Záměr  výstavby farmy  je navrhován v návaznosti na  samostatné středisko živočišné výroby, které je situováno v dostatečné vzdálenosti od jiných provozů živočišné výroby a od obytné zástavby.

V příslušné části  dokumentace je uvedeno hodnocení vlivů na veřejné zdraví od  Ing. Moniky Zemancové, která je držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, které hodnotí záměr výstavby jako možný, se žádnými prokázanými riziky na veřejné zdraví v nejbližší obytné zástavbě.

## 3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Předložený materiál v podstatě neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr jednovariantně.   Při přípravě záměru byla zvažována varianta  rekonstrukce jiného areálu, nulová varianta i technologická varianta výstavby stelivové stáje, které byly při přípravě záměru  vyhodnoceny jako nevhodné.

Z těchto důvodů byla vybrána  varianta nové výstavby v přímé návaznosti na areál, v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby obce.

V dokumentace je komplexně řešena tato jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě stáje pro dojnice s výstavbou silážního žlabu, dojírny  a nádrže na kejdu. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená farma pro chov skotu.

## 4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

Předkládaný záměr výstavby nového  areálu na okraji  stávajícího střediska nemůže v žádném případě ohrozit lokality za státními hranicemi. Přímé vlivy posuzovaného záměru lze očekávat v nejbližším okolí střediska (viz OP chovu). Za nepřímé vlivy provozu stavby lze označit vlivy vznikající při rozvozu a aplikaci vedlejších organických produktů chovu dojnic.

Území pro aplikaci vedlejších organických produktů z farmy je nutno pokládat za prostor velkoplošných vlivů s tím, že při dodržení všech technologických zásad a při dodržení vhodnosti pozemků pro aplikaci nelze předpokládat vyšší míru nepříznivosti nebo významnosti vlivů, vznikajících v důsledku této aplikace. Lze doložit dostatečné pozemkové zázemí půdy pro zapravování statkových hnojiv v rámci hospodářského obvodu oznamovatele. Je doporučena aktualizace rozvozového plánu.

Navrhovaný provoz areálu chovu zvířat nevykazuje produkci žádného odpadu či jiných látek, které by bylo zapotřebí likvidovat vývozem mimo naší  republiku.

# III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Smyslem navrženého záměru je racionalizace a intenzifikace chovu dojnic  do jedné lokality. Nevyhovující  stávají stáj oznamovatele v obci Vrchovina, která technologicky nevyhovuje požadavkům progresivního moderního chovu zvířat bude zrušena a objekt bude využit jinak.

Investor se rozhodl v návaznosti na stávající areál vybudovat novou moderní stáj pro dojnice s bezstelivovým ustájením. Dále bude v rámci výstavby záměru zbudována  nová jímka na kejdu a silážní žlaby. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená  moderní farma pro chov dojnic a mladého skotu . 	Celková kapacita farmy  bude  503,8 DJ.

Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit  velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie v níž je možné relativně levně „vyrábět“  finální produkty.

Navrhovaná technologie provozu stáje je řešena  na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu zvířat, etologie, využití nejmodernějších technických prvků.

Každý provozovaný stájový objekt působí do určité míry  negativně na své okolí. Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu a počtu ustájených zvířat, ale i  na technickém řešení objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné technologické kázni.

Pokud se týká vlastního technického řešení stavby mohu zcela jednoznačně   konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování navržené stáje v lehké částečně otevřené  konstrukci objektu, včetně zabezpečení intenzivního  provětrávání s odvodem emisí amoniaku a zápachu, odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem řešení stájí pro chov dojnic.

Zabezpečení manipulace s látkami ohrožujícími zejména povrchové a podzemní vody -  kejda, chlévská mrva a dešťové vody z ploch silážních žlabů je v souladu s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí (i s ohledem na dostatečnou skladovací kapacitu v navržené jímce pro kejdu).

Venkovní vzhled stáje bude v zásadě podobný stávající. Nová stáj  je navržena se sedlovou střechou. Následnou plánovanou výsadbou zeleně dojede  ke zlepšení pohledových vlastností areálu.

I když je  veškeré technické řešení je navrženo na vysoké úrovni, nelze případnou havárii zcela vyloučit. Může postihnout jednak vnitřní technologické systémy, ale i zvířata a uložené suroviny. Mohou nastat  havárie vnitřní infrastruktury  objektů a mohou také postihnout  aplikované dopravní systémy nebo jejich dílčí funkční složky.

Při havárii dopravních prostředků nemůže s ohledem na charakter a druh hlavních a vedlejších produktů dojít k vážnějšímu ohrožení širokého okolí, ale pouze k lokálnímu. Nejúčinnější prevencí z tohoto pohledu se jeví naprostá kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

Nově navrhovaná jímka na kejdu musí být vybavena atestem o vodonepropustnosti a zařízením pro detekci případných netěsností a vizuální kontrolu naplnění jímky. Vodotěsně řešený musí být taktéž silážní žlab. Pro případ možné havárie je nutné vypracovat havarijní plán farmy, podle kterého je provozovatel i kdokoli jiný povinen postupovat, pokud havárii zjistí.

Jedním z hlavních preventivních předpokladů je zachování všech bezpečnostních režimů ve výrobních a skladovacích objektech, dodržování technologické kázně a pravidelné kontroly dodržování těchto opatření.

Navržená technická i technologická opatření, charakter chovu, technologické postupy i navrhované stavebně technické řešení, v případě řádného vybudování podlah ve stáji,  skladovacích prostor na objemná krmiva, kejdu, splaškové kanalizace a jejich následné kontroly těsnosti, zajišťují jistotu proti případným nekontrolovatelným únikům skladovaných látek a následným znehodnocením povrchových i podzemních vod. V doporučeních předkládaného posudku a v návrhu stanoviska je formulována řada podmínek, které by dle názoru zpracovatele posudku měly výrazným způsobem omezovat negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.

# IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech posudku, nepředstavuje navrhovaná aktivita a to jak z hlediska umístění, tak z hlediska vlastního provozu a výstavby, žádný zásadní negativní zásah do životního prostředí.

Dokumentace  v kapitole D.IV. „Charakteristika opatření...“ (str.36) shrnuje  opatření, která je nutno provést k vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí.

Uvedená opatření v dokumentaci jsou podle názoru zpracovatele posudku celkem dostatečná z hlediska omezování nepříznivých vlivů na životní prostředí a jsou doplněna a zapracována do návrhu stanoviska krajského úřadu, které je součástí tohoto posudku.

Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží v předloženém návrhu stanoviska příslušnému orgánu státní správy. Jsou tak sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu areálu na životní prostředí.

# V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

Dokumentace vlivu stavby na  životní prostředí, s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu, byla  oznamovatelem předložena  a zveřejnění dokumentace bylo zahájeno dne  14. 12. 2007  pod č.j. 19865/ZP/2007-Pa.

Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci  vyjádřily:

- Obec Vidochov  se k dokumentaci  nevyjádřila

- K posuzované dokumentaci se nevyjádřili žádní  občané

- Krajský úřad Královéhradeckého  kraje, dne 20.12. 2007 čj. 19865/ZP/2007-Pa, ev.č.: 97892/2007

- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové,  dne 7.1.2008 čj. 45/ŘI/097205/07

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého  kraje, dne 31.12. 2007 čj. jc/8874/07/3/phd.hk/pa

- Krajská veterinární správa pro Královéhradecký  kraj, inspektorát Jičín, dne 18.12.2007 zn. CZ07-S52005-203

## V.1. Veřejnost

K posuzované dokumentaci se písemně nevyjádřili žádní občané.

## V.2. Příslušná obec

Obec Vidochov

Obec Vidochov  se k dokumentaci  nevyjádřila.

## V.3. Dotčené orgány státní správy a samosprávy

1) Krajský úřad Královéhradeckého kraje

č.j. 19865/ZP/2007-Pa, ev.č.: 97892/2007				  ze dne 20.12.2007

Orgán ochrany ovzduší

Toto oddělení nemá k oznámení zásadní námitky a upozorňuje provozovatele, že podle § 17 odst. 1  zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je ke stavbě vyžadováno povolení příslušného úřadu (tj. krajského úřadu).

Orgán  veřejné správy v oblasti  odpadového hospodářství

Toto oddělení nemá k oznámení žádné námitky.

Orgán ochrany přírody a krajiny

Záměr podle oddělení nebude mít  negativní vliv na  ÚSES regionální úrovně, zvláště chráněná území, biotopy zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, ani na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (území soustavy NATURA 2000) ve smyslu o ochraně přírody.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Oddělení ve svém vyjádření konstatuje, že záměr je plánován na pozemcích v sousedství stávajícího areálu ve Vidochově. Dále je konstatováno, že  investor musí požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas trvalým odnětím zemědělské půdy.

Orgán ochrany vod

Toto oddělení požaduje doplnit dokumentaci o vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), k možnosti zásobování vodou ze stávajících vrtů, neboť uvedené maximální a celková roční spotřeba uvedená v dokumentaci výrazně převyšuje udanou vydatnost zdrojů.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Zpracovatel dokumentace uvádí celkovou spotřebu vody na farmě ve třech variantách – maximální (20 697,8  m3.rok-1), průměrnou (14 734,1  m3. rok-1) a skutečnou (11 394,4  m3. rok-1). Při stanovení spotřeby vycházel z  „Technického doporučení Ministerstva zemědělství ČR“ z roku 1996, kde je uvedena denní  spotřeba průměrná i maximální.

U varianty skutečné potřeby vody byla v dojírně uvažována spotřeba 10 l na jednu dojnici denně (využití recyklace vody na mytí dojírny).

Pokud by byla k výpočtu potřeby vody ve stájích byla použita  vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, příloha č. 12 v části VII. Hospodářská zvířata a drůbež, kde uvedena je potřeba vody na jedno tele 4 m3/rok, krávu 22 m3/rok a býka 18 m3/rok a to včetně spotřeby vody v dojírně, pak by celková spotřeba v areálu byla kalkulována následovně:

| Navrhovaný stav celý areál |
| --- |
| Kategorie | Kapacita (ks) | Spotřeba vody (m3/1 ks/ 1 rok) | Roční spotřeba vody |
| Jalovice | 133 | 18 | 2394 |
| Telata mléčná | 98 | 4 | 392 |
| Dojnice | 366 | 22 | 8052 |
| Celkem | 597 |  | 10838 |

Z toho je patrné, že by uváděná vydatnost zdrojů měla být dostačující. Podle vyjádření oznamovatele je ještě možnost napojení areálu na veřejný vodovod ve správě Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín, který prochází nedaleko.

Problematiku vydatnosti zdrojů vody, bude oznamovatel řešit  v navazujícím územním řízení, ve kterém doloží i  vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 254/2001 Sb., ke stávající zdrojům vody.  Pokud by stávající stav nevyhovoval musí být navrženo nové řešení zásobování vodou, které bude podléhat vodoprávnímu řízení.

V návrhu stanoviska orgánu státní správy, je problematika zajištění zdrojů vody  řešena následujícími opatřeními:

V dalším stupni projektové dokumentace stavby bude proveden výpočet plánované spotřeby vody v areálu podle platné legislativy  - vyhl. 428/2001 Sb.

Podle navrhované spotřeby vody bude vydatnost zdrojů posouzena  osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 254/2001 Sb.

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 254/2001 Sb. bude předloženo k územnímu řízení

2) Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát  Hradec Králové

č.j. 45/ŘI/097205/07 46					  ze dne 7.1.2008

### Oddělení ochrany ovzduší

Podstata vyjádření

Z hlediska orgánu ochrany ovzduší je uvedeno, že v dokumentaci uvedený emisní limit emisí amoniaku 500 g/h a 50 mg/m3 není v souladu s NV č. 615/2006 Sb. Podle názoru tohoto oddělení zemědělské zdroje nemají stanoven limit pro amoniak. Velké a střední zemědělské zdroje však dle §5 NV č. 615/2006 Sb., zpracovávají plán zavedení zásad správné  zemědělské praxe. V souladu s ustanovením § 5 zákona o ochraně ovzduší tento plán předloží krajskému úřadu a po jeho schválení mají povinnost jej plnit. Povinnosti provozovatelů velkých zdrojů znečišťování ovzduší – Středisko ve Vidochově velkým zdrojem bude – vyplývají z ustanovení § 11 zákona o ochraně ovzduší. To mj. znamená, zajistit k výstavbě stáje stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší a dále plnit  ustanovení §10 tohoto zákona, který nedovoluje vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva. Za předpokladu, že bude provozovatel plnit i další povinnosti provozovatele velkého  zdroje znečišťování ovzduší vyplývající z ustanovení § 11 zákona o ochraně ovzduší nemáme k uvažované akci připomínky.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Uvedené vyjádření není dle názoru zpracovatele posudku v rozporu s návrhem stanoviska.

Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe je v návrhu stanoviska obsažen. Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší jsou dány jednoznačně tímto složkovým zákonem bez ohledu na proces EIA.

Podle názoru zpracovatele posudku platí pro amoniak obecný emisní limit stanovený ve vyhl. č. 356/2002 Sb., ve znění vyhl. č. 363/2006 Sb. (příloha č. 1 vyhlášky, položka 1.6.1. amoniak), tak jak jej uvádí autor dokumentace.

V návrhu stanoviska orgánu státní správy, je tato  problematika řešena následujícím opatřením:

Ke kolaudaci stájí je třeba doložit zpracovaný provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší a plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (dle nařízení vlády č. 615/2006 je toto povinné).

Oddělení ochrany vod

Podstata vyjádření

Oddělení ochrany vod  nemá za splnění podmínek uvedených ve svém vyjádření k dokumentaci připomínek.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Všechny uvedené  podmínky jsou zahrnuty do stanoviska.

Oddělení odpadového hospodářství

Podstata vyjádření

Oddělení má ve svém vyjádření tyto připomínky:

V předloženém vyjádření je používán pojem likvidace odpadů, jež platná legislativa nespecifikuje.

Dále je zde uvedeno, že v době výstavby vznikne malé množství inertního odpadu. Tvrzení, že na stavbě nevznikne žádný nebezpečný odpad je nereálné.

V rámci žádosti o kolaudaci stavby je požadováno předložení specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití resp. odstranění.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

V dokumentaci je uvedena očekávaná struktura odpadů vznikajících v etapě výstavby a provozu. Dokumentace podrobněji nerozvádí doporučení ve vztahu k odpadům vznikajícím v etapě výstavby. S názorem, že během výstavby záměru bude vznikat i určité množství nebezpečných  odpadů, lze souhlasit

Sortiment odpadů bude upřesněn v prováděcích projektech stavby, množství a smluvní vztahy budou upřesněny v rámci stavebního řízení a dále při zahájení provozu.

Ve vztahu k očekávaným odpadům jak v etapě výstavby, tak i provozu lze vyslovit názor, že v dokumentaci uváděná struktura vznikajících odpadů nemusí být vyčerpávající, tuto problematiku však lze ošetřit v rámci složkového zákona o odpadech a s ním souvisejících předpisů.

Zpracovatel posudku souhlasí s tím, že v dokumentaci jsou uváděny některé pojmy, které nejsou aktuální ve vztahu k platné legislativě v oblasti nakládání s odpady

Tato skutečnost by však dle názoru zpracovatele posudku neměla znamenat ovlivnění závěrů procesu posuzování vlivů na životní prostředí a bude  řešena v dikci zákona o odpadech a souvisejících předpisů bez ohledu na režim posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínka o předložení specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití resp. odstranění ke   kolaudaci stavby je uvedena ve stanovisku.

Oddělení ochrany přírody

Podstata vyjádření

Oddělení ochrany přírody chybí v kapitole D.IV dokumentace opatření týkající se  vypracování plánu ozelenění a následného ozelenění areálu.

Je zde konstatováno, že se závěry zpracovatele dokumentace o vyloučení vlivů záměru na krajinný ráz lze souhlasit pouze v případě, že s výstavbou nových objektů bude realizována výsadba vzrostlých stromů minimálně po obvodu areálu.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Jedná se o záměr situovaný na orné půdě s návazností na stávající areál z jižní strany a tak je nutné uplatnit následující opatření:

v dalším stupni projektové dokumentace předložit projekt sadových úprav s tím, že budou respektovány  především následující zásady:

- realizovat sadové úpravy zejména po jižním a jihozápadním okraji nového areálu a to formou kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience

- doplnit zeleň uvnitř areálu pomístnou výsadbou na volných plochách s ohledem na polohu inženýrských sítí, bezpečnostní parametry dopravy (rozhledy) a stávající zpevněné plochy

- pro výsadbu použít zapěstované jedince v odpovídající druhové skladbě

Oddělení ochrany lesa

Podstata vyjádření

Zde je konstatováno, že záměr si nevyžádá zábor pozemků určených k plnění funkce lesa a nejsou tedy k dokumentaci žádné připomínky.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Bez připomínek - stanovisko je kladné.

3) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého  kraje

čj. jc/8874/07/3/phd.hk/pa					ze dne 31.12. 2007

Podstata vyjádření

Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje nemá k dokumentaci připomínky a vydává souhlasné stanovisko. Obytná zástavba je mimo OP areálu a imisních koncentrace amoniaku v obytné zástavbě obce uvedené v rozptylové studii  jsou nízké. Akustické vlivy provozu nových objektů nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Bez připomínek - stanovisko je kladné.

4) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký  kraj  - inspektorát Jičín

zn. CZ07-S52005-203						ze dne 18.12. 2007

Podstata vyjádření

Krajská veterinární správa nemá k dokumentaci z veterinárního hlediska žádné připomínky.

Stanovisko zpracovatele  posudku k vyjádření

Bez připomínek - stanovisko je kladné.

# VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh výstavby nové části areálu řeší  modernizaci a intenzifikaci chovu dojnic v podniku oznamovatele. Záměrem je také soustředit chov části základního stáda dojnic do větší moderní stáje, čímž se sníží organizační náročnost chovu a sníží se náklady.

Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost, kvalitní již provozně prověřené technologie, zaručující velmi dobré podmínky pro pobyt chovaných zvířat a vysokou úroveň chovu a velmi vysokou normu obsluhy. Souhrn použitých prvků a řešení splňuje kriteria tzv. welfare systémů. Velkým plusem navrhovaného řešení ustájení zvířat je vysoká produktivita práce ošetřovatelů, která snižuje výrobní náklady na hlavní výrobky.

Výstavbou se doplní stávající areál a vnikne samostatný funkční celek, sloužící potřebám  investora k produkci kravského mléka a odchovu mladého dobytka k doplnění stáda. Umístění nových objektů na jižním okraji stávajícího areálu v dostatečné  vzdálenosti od obce odpovídá velikosti a celkovému poslání farmy.

Je nutné si uvědomit, že provoz jakékoliv stáje pro chov hospodářských zvířat představuje narušení a zásah do prostředí, kde je umístěn. Z těchto důvodů je nezbytně nutné případné negativní vlivy  eliminovat na únosnou hranici.

Z důvodů maximálního možného omezení případného znečištění, nebo poškození životního prostředí  bude nutné dodržet v rámci vlastní výstavby a především v době vlastního provozu,  podmínky a požadavky uvedené v dokumentaci a v návrhu stanoviska příslušného orgánu.

Popsané technické řešení spolu s podmínkami uvedenými v návrhu stanoviska orgánu státní správy zohledňuje odpovídajícím způsobem riziko znečištění  resp. poškození životního prostředí.

Nejvýznamnější vlivy na obyvatelstvo nejbližší obce, kterými jsou emise amoniaku a pachových látek, kde amoniak má podstatný podíl, jsou vyhodnoceny a doloženy výpočtem ochranného  pásma chovu,  výpočty emisí amoniaku a rozptylovou studií imisních koncentrací amoniaku. Z vypočteného ochranného pásma chovu vyplývá, že hranice tohoto pásma se   započtením všech zvířat v areálu nedosahuje obytné zástavby obce.

K určitému ovlivnění obyvatel obce zápachem, což nebude mít vliv na zdraví jako spíše na pohodu bydlení, může docházet pouze za velmi nepříznivých meteorologických podmínek. Tento vliv je však jen velmi krátkodobý a nevýznamný.

Lze konstatovat, že emise škodlivin do ovzduší z objektů chovu zvířat ve středisku, i přes zvyšující se počet ustájených zvířat v lokalitě, nebudou v obytné zástavbě obce prokazatelně vyšší než v současné době. Při dostatečném větrání stájí přirozeným odvětráním velmi vzdušných staveb budou splněny emisní limity, veterinární a hygienické předpisy pro stájové a pracovní prostředí. Vliv amoniaku bude omezen jen na bezprostřední okolí stájí a ve větších vzdálenostech bude významně klesat, viz. rozptylová studie imisních koncentrací  amoniaku a  ochranné pásmo chovu.

Vliv zvýšené dopravy hospodářského střediska je, vzhledem k její intenzitě a směrům, možno považovat za nevýznamný. Prašnost bude minimalizována čištěním příjezdových komunikací.

Pokud se týká možnosti ovlivnění obyvatel obce hlukem je třeba zdůraznit, že ve stáje jsou v dostatečné vzdálenosti od zástavby a ve stájích  bude probíhat přirozená výměna vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel. Příliš se nezmění  ani akustické zatížení spojené s dopravou do střediska.

Eliminaci negativních vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod je možno dosáhnout jedině zajištěním nepropustnosti všech technických bariér a ploch, na kterých dochází k nakládání s hnojem a s  odpadními vodami, dodržováním správných zásad hnojení a technologické kázně. Toto vše bude v zadání staveb a v dokumentaci řešeno a souvisí s tím i plánovaná výstavba dostatečně dimenzovaných skladovacích prostor na kejdu a nový sklad objemných krmiv.

Realizací záměru dojde k malému záboru půdy ze ZPF. I když se jedná o půdy dobré  kvality, lze s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit. Jedná se o malý zábor půdy, pro zemědělskou prvovýrobu a navíc v návaznosti na stávající areál.

Vliv provozu areálu na půdu je jinak jednoznačně pozitivní v důsledku produkce statkových hnojiv, neboť organická hnojiva jsou základem racionálního zemědělství, příznivě ovlivňují biochemické, agrochemické a fyzikální vlastnosti půdy a mikrobiální přeměny, které v nich probíhají.

Dostavbou  farmy chovu zvířat nedojde k prakticky žádnému ovlivnění fauny a flóry, neboť nedojde ke změně zachovalosti a biologické hodnotě území.

Struktura a využití území se prakticky nezmění a zůstane zachována k zemědělským účelům. Velkoplošné vlivy v území se nepředpokládají. Aplikace kejdy a hnoje  z provozu stájí, která takovýto vliv představuje, musí být prováděna v souladu  se schváleným plánem hnojení a vhodnou aplikační technikou. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu se plánovaná výstavba a provoz stájí, za dodržení podmínek ozelenění areálu,  jeví jako neutrální.

S ohledem na charakter stavby a charakter provozu lze konstatovat, že stavba je připravována promyšleně, nezpůsobuje zhoršení emisních vlivů a je i dobře zabezpečena jak z hlediska zajištění vstupů, tak z hlediska skladování a likvidace kejdy hnoje,  odpadních vod a odpadů.

Za nejzávažnější otázku je nutno považovat zodpovědný způsob řešení skladování a aplikace statkových hnojiv z provozu stájí, uplatněných v osevním postupu. Všechny  patrné vlivy na životní prostředí  jsou řešitelné konkrétními opatřeními, jejichž uplatnění je zárukou nekoliznosti posuzovaného záměru s ochranou složek životního a přírodního prostředí.

Zjištěné negativní vlivy na životní prostředí jsou relativně méně významné a v zásadě nemají limitující charakter pro případnou realizaci záměru.

# ZÁVĚR

K posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.:

Stáj pro chov dojnic Vidochov

Zpracovaná Ing. Radkem Přílepkem,

Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto zákona.

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších podkladech a při respektování doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy

doporučuji

realizovat záměr

Stáj pro chov dojnic Vidochov

ve variantě navržené oznamovatelem.

# Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy.

V Přestavlkách dne 8. 2. 2008

Ing. Petr Pantoflíček

autorizace - osvědčení odb. způsobilosti MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

Prodloužení autorizace č.j. 43007/ENV/06 ze dne 21.6.2007

# VII. NÁVRH STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD  KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí a zemědělství

V Hradci Králové dne  .........

Č. j………………..

Stanovisko

o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/02 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## 1. Název záměru

Stáj pro chov dojnic Vidochov

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a ve znění zákona 163/2006 Sb., se jedná o změnu záměru z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ, sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě KÚ Královéhradeckého kraje.

## 2. Kapacita (rozsah) záměru

V současné době je v zemědělském areálu v obci Vidochov k zemědělským účelům využíván pouze jeden objekt původní OMD typu BIOS. Je zde ustájeno 58 ks telat ve stáří 2-6 měsíců, prům. hmotnost 120 kg (13,9 DJ) a 133 ks jalovic ve stáří 7-24 měsíců (82,5 DJ). Stáj je provozována jako stlaná. V těsném sousedství areálu bude postavena novostavba stáje pro 366 ks dojnic (402,6 DJ) a 40 ks telat v boudách do 1 měsíce prům. hmotnost 60 kg (4,8 DJ) s dojírnou, silážním žlabem a jímkou na kejdu.

Celková kapacita areálu činila v přepočtu na dobytčí jednotky 96,4 DJ, po úpravách areálu bude na farmě ustájeno 503,8 DJ.

## 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:	Královehradecký

Okres:	Jičín

Obec:	Vidochov

Katastrální území:	Vidochov

## 4. Obchodní firma oznamovatele

Agrochov Stará Paka a.s.

## 5. IČ oznamovatele

IČO:                                	647 89 560

## 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

Revoluční 47

507 91  Stará Paka

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Otakar Ruml

předseda představenstva

Revoluční 47

507 91  Stará Paka

tel.: 493 798 509

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Dokumentace

Ing. Radek Přílepek

Sudoměřice u Tábora 131

391 36

firma:

FARMTEC A.S.

Tisová 326

391 33  Jistebnice

Rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 ze dne 15.10.2002

Prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007

datum předložení:  12. 12.  2007

2. Posudek

zpracovatel:

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky č.p. 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan

IČO 49833251

DIČ  CZ-6903101051

autorizace - osvědčení odb. způsobilosti MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

Prodloužení autorizace č.j. 43007/ENV/06 ze dne 21.6.2007

datum předložení:  12. 2. 2007

3. Veřejné projednání

místo:

datum konání:

4. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Investor Agrochov Stará Paka a.s.,  předložil v prosinci   2007 dokumentaci vlivu stavby na  životní prostředí dle přílohy č. 4 k zákonu.

Dokumentace byla zpracována autorizovanou osobou podle § 19 zákona  Ing. Radkem Přílepkem, Sudoměřice u Tábora 131, 391 36.

- Dokumentace  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla KÚ Královéhradeckého kraje zveřejněna  od 14. 12. 2007 do 2.1.08,    pod č.j. 19865/ZP/2007-Pa.

- Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 15. 1  2008

- Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, na základě výše uvedené dokumentace a všech podaných vyjádření k dokumentaci, podle přílohy č. 5 zákona. Smlouva s KÚ Královéhradeckého kraje o zpracování posudku byla podepsána 22. 1. 2008

- Vyhotovený posudek byl předložen dne: 12. 2. 2008.

- Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.3. tohoto stanoviska.

- Závěry z veřejného projednání: bude doplněno později

5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

K předložené dokumentaci se v rámci posuzování vyjádřily tyto subjekty:

Vyjádření příslušné obce:

- Obec Vidochov  se k dokumentaci  nevyjádřila

Vyjádření veřejnosti:

- K posuzované dokumentaci se nevyjádřili žádní  občané

Vyjádření dotčených orgánů státní správy:

- Krajský úřad Královéhradeckého  kraje, ze dne 20.12. 2007 čj. 19865/ZP/2007-Pa, ev.č.: 97892/2007

- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové,  ze dne 7.1.2008 čj. 45/ŘI/097205/07

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého  kraje, ze dne 31.12. 2007 čj. jc/8874/07/3/phd.hk/pa

- Krajská veterinární správa pro Královéhradecký  kraj, inspektorát Jičín, ze dne 18.12.2007 zn. CZ07-S52005-203

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy provozu areálu na ovzduší a vlivy na obyvatelstvo, dále vlivy na vodu a vodní hospodářství a půdu ve vztahu k záboru půdy ze ZPF a k aplikaci  statkových hnojiv. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné a řešitelné konkrétními opatřeními.  Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.

Zápachové látky a amoniak by se  neměli nadmíru šířit do obytné zástavby obce a neměly by tak narušovat pohodu obyvatelstva. Z uvedeného návrhu ochranného pásna je zřejmé, že výhledový stav areálu nebude zasahovat obytnou zástavbu.  Nová stáj bude vybavena moderní a emisně příznivou technologií vzdušné otevřené silně provětrávané  stáje, která je v tomto ohledu výhodná.

Pokud se týká možnosti ovlivnění obyvatel obce hlukem je třeba zdůraznit, že ve stájích bude probíhat přirozená výměna vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel. Příliš se nezmění  ani akustické zatížení spojené s dopravou do střediska. Potencionální negativní  vlivy na povrchovou a podzemní vodu  jsou eliminovány vodotěsným řešením podlah stájových prostor a realizací vodotěsného silážního žlabu a  nádrže na skladování kejdy, včetně kanalizace ve smyslu platných vodohospodářských předpisů.

U  navržené nádrže budou provedeny zkoušky vodotěsnosti. Rovněž  podlahy ve stáji  musí být také provedeny jako vodotěsné.

Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se nepředpokládají  a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů. Plánovaná výstavba neovlivní zásadně odvodnění dané lokality ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.

Protože významný plošný zdroj potencionálního znečištění představuje aplikace  statkových hnojiv je základní podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v katastru investora nutná pravidelná aktualizace plánu hnojení podniku při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků.

Vlivy posuzovaného provozu farmy na půdu jsou při respektování uvedených zásad aplikace organických hnojiv na zemědělské pozemky spíše pozitivní, záměr nezasahuje ani  do horninového prostředí a negeneruje vlivy na území, chráněná podle horního zákona.

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Smyslem navrženého záměru je racionalizace a intenzifikace chovu dojnic do jednoho areálu.

Investor se rozhodl v návaznosti na stávající areál chovu skotu vybudovat novou moderní stáj  pro chov dojnic s volným bezstelivovým ustájením a zbudovat nový silážní žlab s jímkou na uskladnění kejdy a dešťových vod z kontaminovaných ploch. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená  moderní farma pro chov dojnic a mladého skotu.

Moderní technologie ustájení a krmení zvířat umožňují vytvořit  velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie v níž je možné relativně levně „vyrábět“  finální produkty – syrové kravské mléko.

Navrhovaná technologie provozu nové stáji je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu zvířat, etologie, využití nejmodernějších technických prvků.

Každý provozovaný stájový objekt působí do určité míry  negativně na své okolí. Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu a počtu ustájených zvířat, ale i  na technickém řešení objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné technologické kázni.

Pokud se týká vlastního technického řešení nového  objektu mohu zcela jednoznačně   konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování navrženého ustájení v lehké částečně otevřené  konstrukci stáje, včetně zabezpečení intenzivního  provětrávání s odvodem emisí amoniaku a zápachu, odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem řešení stájí pro chov dojnic. Zabezpečení manipulace s látkami ohrožujícími zejména povrchové a podzemní vody -  kejda, chlévská mrva kontaminované dešťové vody ze sil. Žlabu je v souladu s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí.

Venkovní vzhled stáje bude v zásadě podobný stávajícím s výraznou horizontální hmotou. Celkové začlenění do rámce krajiny se zásadně nezmění, neboť nová část areálu navazuje na stávající.

Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu, zejména na straně pohledově významné tj. na jižní a jihozápadní straně.

I když je  veškeré technické řešení je navrženo na vysoké úrovni, nelze případnou havárii zcela vyloučit. Může postihnout jednak vnitřní technologické systémy, ale i zvířata a uložené suroviny. Mohou nastat  havárie vnitřní infrastruktury  jednotlivých objektů a mohou také postihnout  aplikované dopravní systémy nebo jejich dílčí funkční složky.

Při havárii dopravních prostředků nemůže s ohledem na charakter a druh hlavních a vedlejších produktů dojít k vážnějšímu ohrožení širokého okolí, ale pouze k lokálnímu. Nejúčinnější prevencí z tohoto pohledu se jeví naprostá kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

Nově navrhovaná jímka na kejdu musí být vybavena atestem o vodonepropustnosti a zařízením pro detekci případných netěsností a vizuální kontrolu naplnění jímky. Pro případ možné havárie je nutné vypracovat havarijní plán, podle kterého je provozovatel i kdokoli jiný povinen postupovat, pokud havárii zjistí.

Jedním z hlavních preventivních předpokladů je zachování všech bezpečnostních režimů ve výrobních a skladovacích objektech, dodržování technologické kázně a pravidelné kontroly dodržování těchto opatření.

Navržená technická i technologická opatření, charakter chovu, technologické postupy i navrhované stavebně technické řešení, v případě řádného vybudování podlah ve stájích,  skladovacích prostor na objemná krmiva a kejdu, splaškové kanalizace a jejich následné kontroly těsnosti, zajišťují jistotu proti případným nekontrolovatelným únikům skladovaných látek a následným znehodnocením povrchových i podzemních vod. V doporučeních předkládaného posudku a v návrhu stanoviska je formulována řada podmínek, které by dle názoru zpracovatele posudku měly výrazným způsobem omezovat negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Při projektové přípravě a výstavbě:

v dalším stupni projektové dokumentace stavby bude proveden výpočet plánované spotřeby vody v areálu podle platné legislativy  - vyhl. 428/2001 Sb.

podle navrhované spotřeby vody bude vydatnost zdrojů posouzena  osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 254/2001 Sb.

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 254/2001 Sb. bude předloženo k územnímu řízení

všechny jímky musí být vybaveny  kontrolním systémem pro zjišťování případných úniků  skladovaných látek a v případě nemožnosti vizuelní kontroly i signalizačním zařízením stavu jejich naplněnosti

výdejní plocha u jímky musí být řešena jako nepropustná, která bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby nedocházelo k vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto plochu, plocha bude odkanalizována zpět do systému čerpání

ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nepropustnosti všech stájových  podlah, manipulačních ploch, všech prvků stájové kanalizace a jímek, provedené dle ČSN 75 09 05

Zpracovat a ke kolaudaci stavby předložit aktualizovaný plám organického hnojení, který bude vycházet z následujících zásad:

- zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou

- zákaz aplikace kejdy do ochranných pásem obytné zástavby (pro kejdu je to 100 m);

- povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin po aplikaci)

- zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 8o bez okamžitého zapravení do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové srážky apod.

- zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti pozemku) potoků nebo rybníků

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních zdrojů, kde je to uvedeno v provozním řádu nebo to plyne z obecně platného předpisu nebo správního rozhodnutí

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je toto zakázáno správním rozhodnutím

- pokud bude vyváženo na pozemky ve zranitelné oblasti bude postupováno v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

Zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., s jehož obsahem budou seznámení všichni  pracovníci farmy a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu,

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek škodlivých vodám,  tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive zneškodnění

průběžně likvidovat stavební odpady a ukládat je na  k tomu určené skládky a to v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a příslušnými navazujícími vyhláškami MŽP.

v dalším stupni projektové dokumentace předložit projekt sadových úprav s tím, že budou respektovány  především následující zásady:

- realizovat sadové úpravy zejména po jižním a jihozápadním okraji nového areálu a to formou kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience

- doplnit zeleň uvnitř areálu pomístnou výsadbou na volných plochách s ohledem na polohu inženýrských sítí, bezpečnostní parametry dopravy (rozhledy) a stávající zpevněné plochy

- pro výsadbu použít zapěstované jedince v odpovídající druhové skladbě

důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

při výstavbě provést zábor jen nejnutnější plochy zemědělské půdy

zajistit řádné sejmutí a využití kulturní vrstvy půdy, případný odvoz nevyužitého přebytku projednat s orgánem ochrany ZPF

v průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s výkopovou zeminou, vyloučit ukládání odpadů do půdy

ke kolaudaci stájí je třeba doložit zpracovaný provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší a plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (dle nařízení vlády č. 615/2006 je toto povinné).

Ve fázi provozu :

zajistit  péči o vysazené dřeviny pod dobu 5ti let po výsadbě

zajistit udržování celého areálu v čistotě a zabezpečování údržby a ošetřování  zeleně v areálu   i jeho okolí.

všechny mechanizmy musí být v dokonalém technickém stavu zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

v případě úniku ropných látek na terén zneškodnit zasaženou zeminu podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů (zajištění odvozu do veterinárního asanačního ústavu)

vyvážení splaškových vod z hygienického zařízení zajistit smluvně na některou z kapacitně vyhovujících ČOV v okolí

zabezpečit pravidelné vyvážení kejdy a chlévské mrvy v podle zpracovaného harmonogramu hnojení a jejich řádnou aplikaci za optimálního  počasí  na pozemky určené hnojařským plánem s využitím vhodných  aplikačních prostředků

používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., O hnojivech, ve znění pozdějších zákonů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu

při aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu okolí vodních ploch, vodních toků - ve smyslu platných metodik dodržet ochranné pásmo těchto povrchových vod

při hnojení kejdou a hnojem používat referenční a ověřené snižující technologie emisí amoniaku při polním hnojení a včasné zapravování kejdy a hnoje do půdy

dále je třeba se zaměřit na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy kejdy, hnojůvky a kontaminované dešťové vody z této plochy  do systému čerpání kejdy

pravidelně provádět zkoušku nepropustnosti u skladovacích prostor na tekuté odpady v intervalech daných legislativou  (dle § 6 odst. c. vyhl. č.  191/02 Sb. )

zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí jímek (kontrolní šachta), rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem

zajistit vedení předepsané evidence odpadů v souladu s platným zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými navazujícími vyhláškami MŽP

vypracovat provozně organizační řády pro provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace

důsledně zajistit všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů

udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  se statkovými hnojivy

budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy i na pracovištích, školení pracovníků, zpracována pravidla bezpečné práce  apod.)

Opatření, které je nutno dodržet při případném ukončení záměru:

v případě likvidace chovu z důvodů zooveterinárních  zajistit důslednou ochranu obyvatel podle hygienických předpisů a směrnic, ochrany prostředí, zejména vod před vlivy použitých chemických látek, sanaci chovu provádět mj. podle zásad nakládání s odpady z kategorie nebezpečných odpadů

v případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém  hospodářství z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem ohledně likvidace staveb, analogie platí pro případnou likvidaci objektů z důvodu vzniku závažných   epidemiologických situací

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Předložená dokumentace varianty v podstatě neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr jednovariantně.   Při přípravě záměru byla zvažována varianta  rekonstrukce jiného areálu, nulová varianta i technologická varianta výstavby stelivové stáje, které byly při přípravě záměru  vyhodnoceny jako nevhodné.

Z těchto důvodů byla vybrána  varianta nové výstavby v přímé návaznosti na areál, v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby obce.

V dokumentaci je komplexně řešena tato jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě stáje pro dojnice s výstavbou silážního žlabu, dojírny  a nádrže na kejdu. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená farma pro chov hospodářských zvířat.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

Všechna vyjádření k dokumentaci byla v posudku podrobně okomentována a vypořádána.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

Případné připomínky k posudku budou do stanoviska zahrnuty následně.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.

Krajský úřad  Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán podle § 22  zákona č. 100/02 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí v souladu s § 10  téhož zákona

Vydává

souhlasné stanovisko

k záměru výstavby

Stáj pro chov dojnic Vidochov

V posuzovaném rozsahu s tím, že podmínky uvedené ve stanovisku budou respektovány a zohledněny v územním a stavebním řízení a zahrnuty jako podmínky těchto správních řízení.

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

PŘÍLOHA

- Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého  kraje, ze dne 20.12. 2007 čj. 19865/ZP/2007-Pa, ev.č.: 97892/2007

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové,  ze dne 7.1.2008 čj. 45/ŘI/097205/07

- Vyjádření Krajské hygienická stanice Královéhradeckého  kraje, ze dne 31.12. 2007 čj. jc/8874/07/3/phd.hk/pa

- Vyjádření Krajské veterinární správy pro Královéhradecký  kraj, inspektorát Jičín, ze dne 18.12.2007 zn. CZ07-S52005-203

- Pověření od KÚ zpracováním posudku

Autorizace  - Osvědčení odborné způsobilosti zpracovatele posudku

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6