oznámení

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ve znění pozdějších změn

zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

ve znění pozdějších změn

Záměru

Adaptace stávajícího objektu

Haly č. 2

firmy Podnik pro výrobu vajec

V Kosičkách,  s.r.o.

V  Provozovně - mlékosrby

Zpracoval:	 Ing. Radek Píša

Držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/1992 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997 ve znění rozhodnutí o prodloužení platnosti      odborné způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn  č.j. 47192/ENV/06 ze dne 26.7.2006

Konečná 2770, 530 02 Pardubice

tel.: 466536610

Dne:		31.5.2007

OBSAH

ČÁST A	6

ČÁST B	7

I. Základní údaje	7

1. Název záměru	7

2. Kapacita (rozsah) záměru	7

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	8

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	9

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i  z hlediska životního prostředí) pro jejich  výběr, resp. odmítnutí	9

6. Popis technického a technologického řešení záměru	9

7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení	18

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	18

9. Výčet navazujících rozhodnutí	18

II. Údaje o vstupech	19

1. Půda	19

2. Voda	19

3. Drůbež	19

4. Ostatní surovinové  a energetické zdroje	19

5. Nároky  na  dopravní  a  jinou  infrastrukturu  (například potřeba souvisejících staveb)	20

III. Údaje o výstupech	21

1. Ovzduší	21

2. Odpadní  vody	22

3. Odpady	22

4. Ostatní	25

1. Ovzduší	26

2. Odpadní  vody	28

3. Odpady	28

4. Ostatní	30

5. Doplňující   údaje	32

ČÁST C	33

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	33

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	33

C.2  Charakteristika současného stavu	34

C.2. 1 Voda	34

C.2.2 Půda	36

C.2.3 Ovzduší	36

C.2.4 Klimatické podmínky	38

C.2.5 Chráněná území	40

C.2.6 Fauna a flóra	41

C.2.7 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	42

C.2.8 Krajina, způsob jejího využívání	44

C.2.9 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství	44

C.2.10 Architektonické a jiné historické památky	46

C.2.11 Obyvatelstvo	46

C.2.12 Hmotný majetek	46

C3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	47

ČÁST D	48

I. Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na veřejné zdraví a životní    prostředí   a    hodnocení   jejich    velikosti a významnosti	48

Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů	48

Vlivy na ovzduší a klima	49

Hodnocení zdravotních rizik	50

Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky	50

Vlivy na povrchové a podzemní vody	50

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek	50

Vlivy na půdu	50

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	51

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	51

Vlivy na krajinu	51

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	51

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	51

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek	54

Vlivy na ovzduší a klima	55

Hodnocení zdravotních rizik	55

Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky	56

Vlivy na povrchové a podzemní vody	56

Vlivy na půdu	56

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	56

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	56

Vlivy na krajinu	56

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	57

II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na  životní prostředí               z hlediska   jejich  velikosti   a  významnosti   a  možnosti přeshraničních vlivů	57

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	57

POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU	57

DOPADY NA OKOLÍ	58

IV. Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	58

NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY	59

V. Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	59

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace	59

ČÁST E	60

ČÁST F	61

ČÁST G	62

ČÁST H	63

Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:	63

# ČÁST A

###### ÚDAJE O OZNAMOVATELI

##### 1. Obchodní firma

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách,  s.r.o.

##### 2. IČ

498 10 201

##### 3. Sídlo

Kosičky  čp. 127, okres Hradec Králové, PSČ 503 65

##### 4. Jméno, příjmení,  bydliště a telefon  oprávněného zástupce  oznamovatele

Petr Hošek,  Velké Výkleky 14, 289 08  Běrunice,

Telefon	: 495 499 430

# ČÁST B

###### ÚDAJE O ZÁMĚRU

## I. Základní údaje

### 1. Název záměru

Adaptace stávajícího objektu (haly č. 2) firmy Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. v provozovně Mlékosrby.

##### Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. v aktuálním znění

Provoz (jako celek) je  zařazen po konzultacích na Ministerstvu životního prostředí  k bodu 1.7, kategorie I dle přílohy č. 1 zákona  č. 100/01 Sb. ve znění pozdějších změn. Záměr (změna kapacity provozu – úprava haly 2 v rozsahu menším než 180 DJ potom splňuje podmínky pro provedení zjišťovacího řízení dle §4 odst.1 písm. c) zákona č. 100/01 Sb. v aktuálním znění a podléhá zjišťovacímu řízení jako záměr zařazený dle bodu 1.5 v kategorii II dle přílohy č. 1 zákona                               č. 100/01 Sb.

### 2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je adaptace stávajícího objektu, haly č.2 na odchovnu kuřic a využití nového vícepodlažního technologického zařízení Kovobel, typ – SKK 30-60, který je určen pro intenzivní odchov kuřic v klecích od 1. dne stáří Jedná se o automaticky ovládané zařízení splňující všechny veterinární a zootechnické požadavky. Zařízení splňuje podmínky Směrnice Rady 1999/74 ES. Zavedením této technologie zůstává objekt nezměněn. Vnitřní úpravy objektu souvisí s instalací  nového technologického zařízení. Zavedení tohoto zařízení si vyžádá vytvoření střední uličky šířky 900 mm a uvolnění zbývajícího prostoru. Střešní konstrukce včetně podélných I 140 bude ponechána a podtažena novými rámy v místě původních stojek, / v rozteči 3,70m /. Rámy budou vytvořeny ze dvou stojek o rozteči 900 mm. Lze použít z počátku ocelové trubky 76x6mm a později i stávající trubky o průměru 80mm. Příčel rámu bude tvořena rozřezáním stávajících příčlí I 220. Oba sloupky ve vzdálenosti 900 mm budou uloženy na betonový základ. Dle statistického výpočtu postačí  pro běžné základové podmínky společný základ obou sloupků v rozměrech 400 x 1500 mm, výška 700 mm (základová spára – 0,800 m, vrchní patky 0,100 m. Beton B15 vyhoví i bez vyztužení.

Se zavedením nové technologie dojde k navýšení kapacity chované drůbeže o 28 000 kusů, tj. o 84 DJ. Celkový počet tak vzroste na 55 000 kusů, tj. 165 DJ.

##### Předpokládané počty pracovníků

V současnosti pracují  na středisku dva zaměstnanci. Zavedení nové technologie si nevyžádá navýšení počtu zaměstnanců.

##### Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice

Záměr nemá přímé vazby na okolní výstavbu.

##### Přehled uživatelů a provozovatelů

Uživatelem a provozovatelem modernizovaného (adaptovaného) objektu  je společnost Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.

### 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Katastrální území: 				Mlékosrby

Obec:                     				Mlékosrby

Kraj:                     	 			Královéhradecký

Místo stavby (adaptace) :			stávající objekt - Hala č. 2 pro odchov kuřic

Pozemky stavby (adaptovaného objektu)

Hala č. 2:					st.p.č.: 120/1,120/2,120/3,120,4,120/5,120/6,120/7

Charakter stavby (adaptace): Objekt zůstává nezměněn, vnitřní stavební úpravy souvisí pouze se zavedením nového technologického zařízení pro odchov kuřic KOVOBEL, typ – SKK 30-60.

##### Přístup na pozemky a k objektu

K objektu je přístup po stávající silnici II. třídy 327, silnici III. Třídy 32737 ve směru od Nepolis nebo ve směru od Měníku přes Bydžovskou Lhotu po silnici III. Třídy 32421,32728.32730   a dále po místní komunikaci parcel. číslo 538/5-538/9.

### 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování oznámení nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané lokalitě žádné další záměry. Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

### 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i  z hlediska životního prostředí) pro jejich  výběr, resp. odmítnutí

Zavedení nové moderní technologie a s ní související  úpravy je vyvoláno potřebou investora zvýšit kapacitu chované drůbeže za podmínek využití zařízení, která splňují všechna veterinární a zootechnické požadavky a  podmínky Směrnice Rady 1999/74 ES.

### 6. Popis technického a technologického řešení záměru

#### 6.1 Stavební část

Předmětem záměru je adaptace stávajícího objektu, haly č.2 na odchovnu kuřic a využití nového vícepodlažního technologického zařízení Kovobel, typ – SKK 30-60, který je určen pro intenzivní odchov kuřic v klecích od 1. dne stáří. Zavedením této technologie zůstává objekt nezměněn. Půdorys této haly je 95 x 11,95 x 2,54 m. Vnitřní úpravy objektu souvisí s instalací  nového technologického zařízení. Zavedení tohoto zařízení si vyžádá vytvoření střední uličky šířky 900 mm a uvolnění zbývajícího prostoru. Střešní konstrukce včetně podélných I 140 bude ponechána a podtažena novými rámy v místě původních stojek, / v rozteči 3,70 m /. Rámy budou vytvořeny ze dvou stojek o rozteči 900mm. Lze použít z počátku ocelové trubky 76x6 mm a později i stávající trubky o průměru 80mm. Příčel rámu bude tvořena rozřezáním stávajících příčlí I 220. Oba sloupky ve vzdálenosti 900 mm budou uloženy na betonový základ. Dle statistického výpočtu postačí  pro běžné základové podmínky společný základ obou sloupků v rozměrech 400 x 1500 mm, výška 700 mm (základová spára – 0,800 m, vrchní patky 0,100 m. Beton B15 vyhoví i bez vyztužení.

Se zavedením nové technologie dojde k navýšení kapacity chované drůbeže o 28 000 kusů. Celkový počet tak vzroste na 55 000 kusů.

Charakteristika území, dotčených ochranných pásem nebo chráněných území

Posuzovaný objekt se nachází v katastru obce Mlékosrby v Královéhradeckém kraji, asi 5 km jižně od města Nový Bydžov v Královéhradeckém kraji. Obec má 92 evidovaných adres  a počet obyvatel se pohybuje okolo 236. První písemná zpráva pochází z roku 1343. Obec spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov. Areál společnosti Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. (středisko Mlékosrby) se nachází v obci Mlékosrby přibližně 25 km západním směrem od krajského města Hradce Králové mezi obcemi Luková, Bydžovská Lhotka a Kosice. Na středisku v Mlékosrbech jsou odchovávána kuřice pro potřeby snáškových hal v Kosičkách.

Zařízení je umístěno v okrajové části obce, do oblasti mající charakter zemědělské půdy. Parcely, na kterých je  stavba realizována tj. st.p.č. 120/1 – 120/7 jsou zatříděny jako zastavěná plocha, způsob využití jako zemědělská stavba.Vzdálenost od citlivých obytných objektů je dostatečná. Rozptylové podmínky dané oblasti lze předpokládat dobré. Lze konstatovat, že provoz zařízení nenarušuje bioreceptory v blízkém okolí. Negativní vlivy na obyvatelstvo prostřednictvím jednotlivých složek ŽP (voda, půda, ovzduší, vody) nejsou.

Základní bilanční energetické hodnoty /příkony a potřeby:

Zásobování vodou

Je prováděno prostřednictvím odběru podzemních vod z vlastního zdroje pro potřeby napájení hospodářských zvířat a mytí hal a technologického zařízení. Pro potřeby zaměstnanců je přísun vody prováděn v dovozu vody balené.

Spotřeba vody

Provozovatel zajišťuje pro potřeby zaměstnanců ve středisku pravidelný přísun balené vody, která je využívána zejména k pitným, ale i dalším účelům pro potřeby zaměstnanců. Pro sociální zařízení je využívána vody z vlastní studny.

Užitková voda pro drůbež je čerpána z vlastní studny. Studna byla pročištěna v roce 2003 a dále byla provedena desinfekce. Realizací záměru dojde k přiměřenému zvýšení spotřeby napájecí vody, kterou je schopen pokrýt stávající zdroj v rámci povoleného odebíraného množství dle povolení k odběru podzemních vod v souladu se zákonem č. 254/01 Sb. v aktuálním znění.

Množství odpadních splaškových vod

Splaškové odpadní vody jsou produkovány při běžném denním provozu sociálních zařízení. Tento druh odpadních vod je z provozní budovy sveden pomocí kanalizační šachty do jímky.

Průměrná spotřeba vody: 16 l vody na osobu. Množství odpadních vod ani vypouštěné znečištění se realizací záměru nezmění, jelikož zůstane zachován počet pracovníků i fond pracovní doby.

Zařízení neprodukuje technologické vody průběžně. Produkovaná voda z mytí haly je odváděna do záchytného betonového žlabu, ve kterém je zhotovena betonová jímka.  Tento betonový žlab se nachází bezprostředně u haly. Prostor je otevřený a voda je okamžitě čerpána a odvážena mimo areál střediska.

Zásobování teplem

Hala je vytápěna stávajícím topným agregátem na lehký topný olej, který je uložen ve skladu LTO. Sklad LTO byl uveden do provozu ve stejném období jako celé středisko. V roce 2006 proběhla kompletní výměna technologie (kotle).  Projektová kapacita skladu LTO je 2 x 2000 l LTO. Realizací záměru se stávající způsob vytápění ani spotřeba tepla sledovatelně nezmění.

Rozvod plynu

Není.

Zásobování elektrickou energií

Předpokládaná spotřeba el. energie po realizaci záměru je 110 MWh. Stávající rozvody el. energie zůstanou zachovány.

Osvětlení

Hala je osvětlena žárovkovými svítidly. Každá stáj je vybavena 106 svítidly, každé o příkonu 6,360 kW.

Osvětlení je provedeno žárovkami s regulací intenzity svícení.

Zabezpečení systému proti výpadku proudu

Při výpadku proudu dojde během 10 s k zapnutí náhradního zdroje, který je umístěn v areálu. Zapnutím provozu náhradního zdroje je zachovám normální chod ventilace, krmení, osvětlení.

Venkovní osvětlení

Dva sloupy veřejného osvětlení. Jeden vpředu areálu a druhý vzadu.

Vzduchotechnika

Ventilace. je stropní. Počet ventilátorů 10. Ventilátory jsou umístěny uprostřed  stropu haly. Při jejich sepnutí vysávají vzduch a po obou stranách se skrz klapky nasává čerstvý vzduch. Klapky se automaticky po sepnutí ventilátoru otvírají samy.

Hlučnost zařízení

Zdrojem hluku jsou ventilátory, nákladní vozidla  pro naskladňování a vyskladňování drůbeže, naskladňování krmiva a záložní zdroj. Realizací záměru dojde k nevýznamnému navýšení celkové emise hluku, a to v důsledku zvýšení dopravní zátěže. Ventilace bude stávající.

##### Pracovní prostředí, hygienické zařízení

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324/90 Sb. – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví.  Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.

#### 6.2 Technologická část

Firma Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách (investor) má dlouholetou tradici ve výrobě konzumních vajec. Tato firma má dvě střediska – Kosičky a  Mlékosrby,, kde pracuje  25 lidí. (z toho 2 ve středisku Mlékosrby). Středisko Mlékosrby zajišťuje  odchov kuřic pro potřeby snáškových hal v Kosičkách.

Pro odchov kuřic bude zavedena nová technologie. Jedná se o vícepodlažní technologické zařízení KOVOBEL typ SKK 30-60, které je určeno pro intenzivní odchov kuřic v klecích od 1. dne stáří do pohlavní dospělosti.  Jedná se o automaticky ovládané zařízení splňující všechny veterinární a zootechnické požadavky. Zařízení splňuje podmínky Směrnice Rady 1999/74 ES, vyhovuje požadavkům bezpečnosti a hygieny práce a ochrany životního prostředí  obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.  Hlavní části zařízení jsou : klece, napájecí zařízení, krmné zařízení a zařízení pro odkliz trusu. Jednotlivé části technologie jsou ovládány centrálním ovládacím panelem a umožňuje plně automatizovaný provoz.

Ustájení

Kuřice jsou chovány v klecích. Způsob ustájení je bezstelivový. Klecový systém je členěn do kotců a počtu drůbeže v jednotlivých kotcích.

Klece jsou dvojího typu. První typ je pro  jednodenní a druhý typ je pro starší kuřice. Do klecí pro jednodenní kuřata se naskladňuje dvojnásobný počet jednodenních kuřat Ve 40. dnu odchovu se polovina kuřic přemístí do klecí pro starší kuřice. Jednotlivé díly klecí jsou vyrobeny z odporově svařovaného pletiva. Z těchto klecí lze sestavit víceetážovou baterii díky jejich stavebnicové konstrukci. Klec splňuje svými rozměry  a instalovaným i prostředky podmínky směrnice 1999/74 ES.

Během provozu je obsluha povinna každý den kontrolovat zdravotní stav kuřic a případné uhynulé kusy odstraňovat z klecí. Po každém vyklizení trusu je potřebné odstranit případné zbytky trusu, které zůstanou na bočnicích nebo podstavcích v zadní části baterie klecí. Po vyskladnění se musí umýt technologie, stěny a podlaha, zkontrolovat technický stav klecí a poškozená místa opravit a zároveň odstranit případné zbytky trusu.

Ve stáří 15–ti týdnů se kuřice odváží z odchovu do Kosiček na chovné haly.

Parametry klece:

Délka 			1200 mm

Hloubka		1800 mm

Výška			450 mm

Počet kuřic v kleci	54 ks

| Výška baterie klecí ( mm ) |
| --- |
| Etáže | S krmným řetězem | S Krmným vozíkem |
| 3 | 1980 | 2090 |
| 4 | 2545 | 2655 |

Napájecí zařízení

Napájení kuřic je zajištěno kapátkovými napáječkami. V klecích pro starší kuřice může být použita stabilní napájecí větev umístěna ve středu baterie nebo může být použita 1 větev napájení výškově stavitelná. U klecí pro jednodenní kuřice je 1 výškově stavitelná napájecí větev. V každé kleci je 6 napáječek, klecí je na hale 792, kapátkových napáječek je celkem 4752 ks. Dle výrobce je doporučeno pro první fázi odchovu nasadit na jedno kapátko napájecí misku s plovákem. Pod zbývající kapátka je možné trvale umístit odkapávací misku. Tlak vody v napájecím zařízení je seřizován obsluhou pomocí tlakového regulátoru. Výška tlakového sloupce se odečítá z vodoznaku.

Během provozu je nutná namátková kontrola činnosti kapátkových napáječek a výšky vodního sloupce ve vodoznacích. V případě závady (tečení) se závada musí ihned odstranit, aby se zabránilo smáčení kuřic a pronikání vody na trusné pásy a nedošlo k dehydrataci kuřic vlivem nedostatku vody a následným úhynům.

Po vyskladnění kuřic je nutné zkontrolovat technický stav napájecího zařízení a v případě závady je odstranit. V zimních měsících je nutné vodu z napájecího zařízení vypustit, aby nedošlo k poškození vlivem nízkých teplot.  Při opětovném zastavení přívodu a vody a jejím opětovném spuštění je nutno potrubí odvzdušnit.

Napájecí linka			1ks/etáž

Typ napáječky			kapátková (nippel)

Min. počet kapátek		6 ks/klec

Každé kuřici je umožněn přístup ke 6 niplovým napáječkám.

Krmné zařízení

Krmení je přiváženo výrobcem krmných směsí. Vedle haly jsou umístěny 2 zásobníky. Krmení je naváženo suché a sypké. Ze zásobníku je pomocí šnekového dopravníku krmení přiváděno do haly.

K dopravě krmiva do krmných koryt lze využít dvou variant: krmný řetěz a krmný vozík. Používá se krmný vozík.

Je ovládáno pomocí centrálního ovládacího panelu.

Krmný řetěz

Technická data:

Výkon motoru				1,1  kW

Napěťová soustava			3  x  230 / 400 V

Krytí					IP 55

Rychlost krmného řetězu		12m / min

Každá baterie je osazena jedním zásobníkem krmiva, do kterého je krmivo automaticky doplňováno z venkovních zásobníků pomocí spirálového dopravníku. Ve výši krmných okruhů jednotlivých etáží prochází zásobníkem žlábek, ve kterém je speciální řetěz, kterým je krmivo dopravováno do klecí po celé délce baterie. Krmný řetěz je poháněn pomocí pohonné jednotky, umístěné v přední části. Krmítka jsou místěna uvnitř klece. V klecích pro jednodenní kuřata jsou krmítka opatřena děrovanými kryty, které zůstávají na krmítkách po celý odchov. Povinností obsluhy je denně kontrolovat činnost krmítek. Doba chodu musí být povolena tak, aby nedocházelo k přeplňování krmných okruhů, protože by mohlo docházet ke zvyšování jejich namáhání a znehodnocování krmiva.  Chod řetězu musí být plynulý, bez přerušovaných pohybů.

Během provozu je nutné kontrolovat technický stav krmného zařízení. Po vyskladnění  je nutné provádět celkovou prohlídku krmných okruhů, a vyčistit zásobníky krmiva, krmná koryta včetně rohových kladek.

Krmný vozík

Technická data:

Výkon motoru				0,55 kW

Napěťová soustava			3  x  230/400 V

Krytí					IP 55

Rychlost krmného řetězu		5 m / min

Krmivo se do násypek krmných vozíků, které jsou umístěny uvnitř stájového prostoru, dopravuje z venkovního zásobníku pomocí spirálového dopravníku. Každá baterie má jeden krmný vozík. Krmný vozík obsahuje vždy dvě násypky pro každou etáž. Na výpadu z násypky je umístěna hubice. Krmný vozík se pohybuje po pojezdové dráze vytvořené z ocelových profilů a při jeho pohybu vypadává krmivo z násypek do krmítek. Množství krmiva se nastavuje stavěcími šrouby na hubicích. Krmný vozík je tažen ocelovým lanem. Pohyb vozíku zajišťuje elektropřevodovka s tažnou kladkou. Zastavení vozíku v požadované poloze zajišťují koncové spínače. Obsluha je povinna denně vizuálně kontrolovat činnost krmného vozíku. Chod musí být plynulý, bez přerušovaných pohybů. Má také možnost regulovat krmnou dávku v krmném korytě pomocí hradítek na krmném vozíku.  Do krmných vozíků nesmi vnikat hrubé nečistoty, což zajišťuje provozovatel.

Během provozu je nutné kontrolovat technický stav, napnutí krmného řetězu, kontrolu rohových kladek a podle potřeby čistit násypky. Po vyskladnění je nutné provést celkovou prohlídku krmných okruhů, vyčistit zásobníky krmiva, krmná koryta včetně rohových kladek.

Zařízení pro odkliz trusu

Technická data:

Výkon motoru				1,1 kW

Napěťová soustava			3  x  230/400 V

Krytí					IP 55

Rychlost krmného řetězu		3,5 m / min

Zařízení pro odkliz trusu se skládá z podélného a příčného shrnovače trusu. Trus propadá dny klecí na trusný pás, který je pod každou etáží. Trusný kanál se skládá z bočnic trusného kanálu, příčných výztuh a trusného pásu. Pásem je trus dopravován do zadní části haly, kde přepadává z válce pohonné jednotky na soustavu příčného shrnovače trusu. Příčný shrnovač trusu, který je tvořen vodorovným a šikmým pásovým dopravníkem dopravuje trus na přistavený valník nebo kontejner. Toto zařízení je ovládáno pomocí centrálního ovládacího panelu. Povinností obsluhy je kontrola chodu dopravníků během odklizu.

Během provozu je nutné kontrolovat napnutí trusných pásů. Dle potřeby seřizovat pásy tak, aby nesjížděly k jedné straně a kontrolovat napnutí řetězu pohonu. Po odklizu trusu očistit stěrky na pohonných jednotkách, odstraňovat zbytky trusu z bočnic a podstavců, odstraňovat nečistoty mezi horní a spodní větví pásu . Provádět vizuální  kontrolu, zda nedošlo k poškození pásů. Po vyskladnění je nutné odstranit naschlé zbytky trusu a to zejména ve spodní části technologie u podstavců,  kontrola vratných válců, namazání řetězu pohonu. Pokud klesne teplota pod 100 C je potřeba snížit napnutí pásů.

Celková produkce statkových hnojiv na Hale č. 2 je při plném využití kapacity stájí cca 367 t.rok-1. Trus propadává rošty na bílý nekonečný pás a je pravidelně 2x - 3x týdně stahován z haly do sběrných vozů a odvážen ještě týž den z areálu podniku k externímu odběrateli. Hnojivo není v areálu skladováno jiným způsobem. Odklízení exkrementů probíhá cca 9 měsíců v roce v závislosti na naskladnění kuřic, které je realizováno v termínu leden až září každý rok.

Mytí, desinfekce, deratizace

Mytí haly je zajišťováno tlakovou vodou, popřípadě vysokotlakými mycími agregáty. Produkovaná voda z mytí haly je odváděna do záchytného betonového žlabu, ve kterém je zhotovena betonová jímka.  Tento betonový žlab se nachází bezprostředně u haly. Prostor je otevřený a voda je okamžitě čerpána a odvážena mimo areál střediska. Desinfekce haly je prováděna v závislosti na uvolnění částí haly či oddělení. Deratizace areálu je prováděna vlastním personálem schválenými prostředky, popř. smluvním partnerem.

Manipulace se zvířaty

Jednodenní kuřata jsou naskladňovány v termínech leden a květen. Kuřata se odchovávají do stáří 15 týdnů a to do období duben a srpen. Do jednotlivých klecí se naskladní 150 kusů jednodenních kuřat. Naskladňování a vyskladňování kuřat se provádí ručně.

Odkliz uhynulé drůbeže – kafilérní box

Uhynulá zvířata jsou odklízena dle veterinárních předpisů z hal do kafilerního boxu umístěného v Kosičkách. Uhynulé kusy jsou dávány do menších sběrných popelnic a odváženy po jejich naplnění do Kosiček. Odvoz je prováděn cca 3 x týdně. Kafilerní box splňuje přísné požadavky dle norem. Odvoz zvířat zajišťuje dle požadavku společnosti smluvní partner.

Větrání

Ventilace je podtlaková. Ovládání  funkce ventilátorů je pomocí termostatu uprostřed haly, který při překročení požadované teploty sepne ventilátory a opět je vypne, jakmile dojde k poklesu teploty na požadovanou mez.. Ventilátory jsou plastové, nasávací  otvory (klapky) jsou vyrobeny rovněž z plastu. Při překročení nastavené teploty na hale, jsou zapnuty automaticky ventilátory, které vzduch z hal odvětrají. Po snížení teploty na požadovanou úroveň dojde k vypnutí ventilátoru. Ventilátory jsou umístěny ve stropě haly. Počet kusů 10.  Při jejich sepnutí vysávají vzduch a po obou stranách se skrz klapky nasává vzduch čerstvý. Klapky se automaticky po sepnutí ventilátoru otvírají samy.Po obou stranách haly jsou nasávací otvory, kudy pod tlakem, vznikajícím činností ventilátorů přichází vzduch do haly. Nasávací otvory (klapky) jsou na straně umístěny v jedné řadě za sebou ve stejné úrovni. Na každé straně haly je rozmístěno 42 ks výduchů. Výška výduchů od země je 60 cm. Havarijní větrání na halách je řešeno pomocí náhradního zdroje, jehož celková kapacita je projektována tak, aby na všech halách mohla fungovat ventilace a osvětlení bez omezení výkonu. V případě výpadku sítě agregát do 30 sekund naskočí. Dále je zaveden systém sledování teploty na halách a při překročení hraniční teploty se okamžitě ozve alarm na vrátnici a do mobilní sítě, který oznamuje, že mohlo dojít k poruše na elektroinstalaci, a tím k poruše ventilace.

Vytápění

Hala je vytápěna topným agregátem na lehký topný olej, který je uložen vedle  skladu LTO. Sklad a kotelna LTO byl uveden do provozu ve stejném období jako celé středisko. V roce 2006 proběhla kompletní výměna technologie (kotle). Projektová kapacita skladu LTO je 2 x 2000 l LTO.

Nakládání s odpady

Postup při odstraňování odpadů je standardní. Vznikající odpady jsou pracovníky ukládány do příslušných sběrových nádob rozmístěných dle schématu. Zajištění lokálních směrných míst (dále je LSM) je zajištěno adekvátně k druhu a charakteru shromažďovaného odpadu. Shromažďovací místo či místa, včetně nádob jsou označeny v souladu s platnými právními předpisy.Vyprazdňování sběrných nádob probíhá v pravidelných cyklech pracovníkem odpadového hospodářství.

Kontrola, údržba a seřízení mechanismů

Elektrická zařízení – dle plánů a norem revizí el. zařízení

Stroje a nářadí – dle plánů a norem revizí el. zařízení

Technologická zařízení – pravidelná údržba a kontrola

Doprava

Dopravu pro zajištění provozu zařízení je možno rozdělit na nákladní a osobní dopravu. Část produkce odchovaných „kuřic“ je odvážen na provoz v Kosičkách a část je prodáván do distribuční sítě. Trus je odvážen od hal společnostmi, které jej využívají jako produkt pro další zpracování a hnojivo. Trus je uskladňován v nákladních kontejnerech, které jsou také ve vlastnictví společnosti. Veškeré odpady (zejména papíry) jsou shromažďovány v kontejnerech a následně předávány oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších změn. V následující tabulce je přehled celkové dopravní zátěže po realizaci záměru.

druh odvozu / dovozu		četnost odvozu	/ dovozu		vozidel / rok

odvoz uhynulých zvířat			3x týdně 				100 vozidel - vlastní

navážení zvířat				2x ročně				4 vozidla

navážení krmiva			2x týdně				144

celkem										248 vozidel

### 7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení stavby          07 /07.

Předpokládaný termín dokončení stavby       07 /07.

### 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Stavbou a provozem bude dotčena pouze obec Mlékosrby.

### 9. Výčet navazujících rozhodnutí

Rozhodnutí: Integrované povolení dle zákona 76/2002 Sb. v aktuálním znění.

## II. Údaje o vstupech

### 1. Půda

Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském ani lesním půdním fondu. Veškerá zařízení v rámci záměru budou realizována ve stávajících objektech investora.

### 2. Voda

Provozovatel bude zajišťovat pro potřeby zaměstnanců ve středisku pravidelný přísun balené vody, která bude využívána zejména k pitným účelům. Pro napájení drůbeže byla spotřeba vody před realizací záměru cca 9 500 m3.rok-1. Navýšením počtu chovaných zvířat dojde ke zvýšení spotřeby o cca  3 500 m3.rok-1   vody. Voda je odebírána z vlastní studny na základě povolení dle zvláštních právních předpisů.

Záměr nevyžaduje spotřebu technologických ani chladících vod.

### 3. Drůbež

Jedná se o primární vstup do provozu. Drůbež se naváží z chovu na jiných provozech. Jedná se o jednodenní a vícedenní kuřice. Polovina jednodenních  kuřic se ve 24.dnu odchovu přemístí do klecí pro starší kuřice. Po té se ze všech klecí část kuřic z haly č.2 odebírá a převáží na halu č.3 ve stáří 49 dnů. Na chovné haly do Kosiček  jsou kuřice odváženy ve stáří 15-ti týdnů..

Naskladněno je 55 000  kusů drůbeže.

### 4. Ostatní surovinové  a energetické zdroje

#### Materiálové vstupy

Krmivo.

Krmivo je dováženo smluvně sjednaným partnerem. Připravené krmné směsi jsou skladovány v zásobnících u jednotlivých hal.

Roční spotřeba krmiva na Hale č. 2 bude po realizaci záměru  614,5 t .

#### Elektrická energie

Předpokládá se spotřeba el. energie po realizaci záměru cca 110 MWh za rok.

#### Teplo

Tepelné ztráty objektu			v rámci dokumentace nebyly posuzovány

Roční spotřeba tepla pro vytápění	287,025 GJ

Roční spotřeba LTO			cca 6 500 l

### 5. Nároky  na  dopravní  a  jinou  infrastrukturu  (například potřeba souvisejících staveb)

Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury.

## III. Údaje o výstupech

III. 1 Fáze výstavby

### 1. Ovzduší

Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá a aplikace barev jako zdroje emisí těkavých organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno emisemi.

##### Liniové zdroje

Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 2 průjezdy nákladních automobilů během 12 hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele oznámení zanedbatelné.

##### Plošné zdroje

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (TOL).

Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (bourací práce atd.).

Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat maximální spotřebu do 100 kg nátěrových hmot s průměrným obsahem těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých organických rozpouštědel by potom byla do 50 kg. Podle zkušeností zpracovatele oznámení a velikosti stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 10 kg za den. Za předpokladu průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL  5 kg, což odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 0,625 kg za hodinu, 0,2 g za sekundu. S ohledem na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna.

##### Návrh zařazení zdrojů emisí

Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb.

##### Porovnání s emisními limity

Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán obce.

### 2. Odpadní  vody

Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby.

##### Ochrana vod

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.

Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

### 3. Odpady

Při stavbě objektu budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství.

##### Odpady vznikající při stavbě objektu

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,01 |  |
| 08 01 17* | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,02 |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,10 |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,01 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,10 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,10 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,20 |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06. | O | 10 |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 1 |  |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,2 |  |
| 17 04 05 | Železo a/nebo ocel | O | 5 |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,05 |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,8 |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036 | O | 5 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,30 |  |

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou                    č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.

Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění (podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.

Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.

Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:

##### Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,10 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,20 |  |

##### Pevné odpady bez nebezpečných vlastností

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,10 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,10 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06. | O | 10 |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 1 |  |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,2 |  |
| 17 04 05 | Železo a/nebo ocel | O | 5 |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,05 |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,8 |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036 | O | 5 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,30 |  |

##### Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,01 |  |
| 08 01 17* | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,02 |  |

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné vlastnosti – H3B hořlavost, H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.

Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a požárního.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném místě.

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů.

Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

### 4. Ostatní

##### Ochrana před únikem závadných látek

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.

Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

##### Hluk

Po dobu výstavby dojde k zanedbatelnému zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a činnosti spojené s demontáží současné a montáží nové technologie na odchov kuřic. Dalším možným, ovšem ne příliš významným zdrojem hluku bude nepatrně zvýšená dopravní zátěž lokality, daná obslužností záměru dopravními prostředky. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.

Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.

##### Další

Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.

III. 2 Fáze provozu

### 1. Ovzduší

Pro hodnocení emisí nebyla s ohledem  na relativní nevýznamnost celkové emise škodlivin zpracována samostatná rozptylová studie.

##### Zdroje emisí

##### Bodové zdroje

Bodovým zdrojem emisí je spalovací zdroj pro výrobu tepla spalováním LTO a samotná hala chovu.

Vytápěcí agregát

Vytápěcí agregát je kategorizován dle §4 odst.5 písm. d) zákona č. 86/02 Sb.

Kategorie: malý zdroj

Emisní limity pro tuto kategorie zdroje nejsou stanoveny. Lze očekávat standardní emise TZL,  SO2, NO2, CO, organických látek jako TOC.

Emise škodlivin byla vypočítána dle tabelovaných hodnot emisních faktorů uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 352/02 Sb. v aktuálním znění a předpokládané spotřeby paliva (LTO) v množství 6,5 t za rok.

| Zneč. látka | TZL | SO2 | NO2 | CO | TOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množství emisí (t/rok) | 0,014 | 0,013 | 0,065 | 0,004 | 0,002 |

Hmotnostní tok oxidů dusíku při předpokládaných 200 topných dní se potom bude pohybovat v řádu mg.s-1.

Hala chovu

Hala chovu bude dle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 615/06 Sb. zdrojem emisí amoniaku. Pro tento typ zdroje nejsou stanoveny emisní limity. Celková emise amoniaku byla vypočítána dle tabelovaných emisních faktorů uvedených v tabulce 3.1. v příloze č. 2 nařízení vlády č. 615/06 Sb.

| Emise amoniaku (t/rok) |
| --- |
| Před realizací | Po realizaci | Navýšení |
| 7,560 | 14,850 | 7,290 |

Při celkovém ročním provozu dojde realizací záměru k navýšení hmotnostního toku amoniaku o 0,23 g.s-1.

Plošné zdroje

Záměr neobsahuje plošné zdroje.

Liniové zdroje

Liniovým zdrojem je příjezdová komunikace o délce cca 100 m s maximálními průjezdy 4 NA za den. Dle zkušeností zpracovatele Oznámení lze s dostatečnou pravděpodobností uvažovat s emisí   7 g NOx na jedno nákladní auto a km. Hmotnostní tok NOx z liniového zdroje je potom  0,001 g.s-1.

### 2. Odpadní  vody

Splaškové odpadní vody

Splaškové odpadní vody jsou produkovány při běžném denním provozu sociálního zařízení. Tento druh odpadních vod je z provozní budovy sveden pomocí kanalizační šachty do jímky, která je při naplnění vyvážena. Realizací záměru nedojde ke zvýšení množství ani znečištění splaškových vod, jelikož počty pracovníků ani fond pracovní doby se nezmění.

Technologické vody

Mytí hal je prováděno 2 x ročně (dva turnusy). Průměrná roční produkce těchto oplachových vod je 12,6 m3.rok-1. Odpadní vody ostatní vznikají pouze při mytí technologických zařízení pro kuřice. Tento druh odpadních vod je odváděn do sběrné jímky a okamžitě odvážen k využití nebo odstranění podle skutečných vlastností.

Dešťové vody

Dešťové vody dopadající na vnitropodnikové komunikace a střechy objektů umístěných v areálu jsou zasakovány do terénu (obhospodařovaných travnatých ploch mezi jednotlivými objekty areálu).

##### Ochrana vod

Stavební provedení haly (izolační nátěry, ...) zajišťuje dostatečnou ochranu vod před znečištěním.

### 3. Odpady

Při provozu objektu mohou vznikat následující odpady.

##### Odpady vznikající při provozu

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t.rok-1) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 1,0 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 1,0 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,05 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,05 |  |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 1,0 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,05 |  |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 1,0 |  |

Pozn.: Množství odpadů je odhadnuto na předpokládanou skutečnost.

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou

č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Po naplnění nádob jsou nebezpečné odpady přemístěny do stávajícího centrálního shromažďovacího místa zabezpečeného proti úniku škodlivin do okolí. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.

Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.

Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.

Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:

##### Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t.rok-1) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,05 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,05 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,05 |  |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  |

##### Pevné odpady bez nebezpečných vlastností

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t.rok-1) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 1,0 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 1,0 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 1,0 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 1,0 |  |

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné vlastnosti – H3B hořlavost, H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.

Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a požárního.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném místě.

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů.

Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

### 4. Ostatní

##### Hluk

Emise hluku ve fázi provozu nejsou řešeny samostatnou akustickou studií s ohledem na předpokládaný nízký vliv na stávající hlukovou situaci v lokalitě. Zdrojem hluku bude provoz spojený s navýšením kapacity chovu kuřic.

Nejbližší chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je situovaný cca 150 m od záměru do obce. Chráněný venkovní prostor staveb je tvořen nízkopodlažními obytnými rodinnými domy. Území v okolí posuzovaného záměru je rovinaté s pohltivým terénem.

Na posuzovaném záměru lze specifikovat tyto zdroje hluku:

-	stacionární zdroje hluku je odchovna kuřic - zejména ventilátory 10x FC080 (stropní ventilátor) a 2x EOS50 (štítový ventilátor),

-	dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru

Jedná se podtlakový systém větrání. Při překročení nastavené teploty na hale jsou zapnuty automaticky ventilátory, které vzduch z hal odvětrávají. Po snížení teploty na požadovanou úroveň dojde k vypnutí ventilátoru. Ventilátory jsou párově propojeny, tudíž je v chodu vždy sudý počet, popřípadě žádný. Průměrná délka chodu a počet spuštěných ventilátorů je závislý na okolní teplotě, povětrnostních podmínkách a stáří kuřic.

Na hlukovém pozadí u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru má nejvýznamnější podíl dopravní hluk vyvolaný silniční dopravou. Vesnicí ovšem prochází pouze silnice III. třídy. Pro tento úsek silnice nejsou dostupné informace o stávající hlukové zátěži území. Z hlediska posouzení vlivu hlučnosti provozu na okolí byly specifikovány možné zdroje hluku, mechanizmus jejich šíření do okolních prostorů a bylo provedeno porovnání předpokládané situace s požadavky platné legislativy.

S ohledem na předpokládané emise hluku lze očekávat, že budou splněny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku v denní i noční době.

##### Dopravní hluk

Současně zprovoznění záměru (obslužné dopravy) nebude mít sledovatelný vliv na nárůst hlukového zatížení posuzované lokality. Předpokládané navýšení dopravy je maximálně 5 průjezdů nákladních vozů týdně. Toto navýšení je subjektivně i objektivně nezaznamenatelé.

Stacionární zdroje

Realizace záměru nebude mít výrazný vliv na nárůst hlukového zatížení posuzované lokality. Realizací  záměru nedojde ke změně způsobu odvětrání objektu jako determinujícího stacionárního zdroje hluku.

Stacionární zdroje hluku a doprava

Nárůst hluku ze stacionárního zdroje hluku a dopravy bude dle odborného odhadu nezaznamenatelný, a to jak v denní tak i noční době, tzn., že zprovoznění záměru nebude mít vliv na změnu hlukového zatížení.

Protihluková opatření

Při dodržení vstupních akustických parametrů nejsou u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření.

##### Další

Záměr nebude ve fázi provozu  zdrojem záření ani jiných významných emisí.

### 5. Doplňující   údaje

Provoz nezasáhne krajinu a nebude mít vliv na faktor pohody. V lokalitě nejsou zasaženy vzrostlé dřeviny.

# ČÁST C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Posuzovaný objekt se nachází v katastru obce Mlékosrby v Královéhradeckém kraji, asi 5 km jižně od města Nový Bydžov v okrese Hradec Králové. Obec má 92 evidovaných adres a počet obyvatel se pohybuje okolo 245. Nachází se v průměrné nadmořské výšce 237 m n. m. První písemná zpráva pochází z roku 1343. Obec spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov. Základní charakteristiku obce Mlékosrby udává Tab. č.  1.

Obec Mlékosrby náleží do mikroregionu Svazek obcí Cidlina. Další obce patřící do tohoto celku jsou: Babice, Chlumec nad Cidlinou, Chudeřice, Káranice, Kosice, Lišice, Lužec nad Cidlinou, Měník, Nepolisy, Nové Město, Písek, Převýšov, Stará Voda.

Obcí prochází pouze silnice III. třídy, z čehož plyne nižší hlukové zatížení obce a nižší emisní zátěž od výfukových plynů.

Silnice II. třídy č. 327 (Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov) je vzdálena přibližně 2,5 km vzdušnou čarou Z směrem. Dálnice D11 se nachází přibližně 7 km J směrem.

Tab. č.  1: Základní charakteristika obce Mlékosrby

| ZUJ: | 570401 |
| --- | --- |
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Hradec Králové |
| Kód okresu | CZ0521 |
| Správním obvodu obce s rozšířenou působností | Nový Bydžov |
| Správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem | Nový Bydžov |
| ID obce: | 9731 |
| Statut: | Obec |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 583 ha |
| Počet obyvatel: | 245 |
| Z toho v produkt. věku: | 127 |
| Průměrný věk: | 39,7 |
| Pošta: | Ne |
| Škola: | Ne |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Policie: | Ne |
| Kanalizace (ČOV): | ANO |
| Vodovod: | ANO |
| Plynofikace: | ANO |

Areál společnosti Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. (středisko Mlékosrby) se nachází v obci Mlékosrby přibližně 20 km západním směrem od krajského a zároveň i okresního města Hradce Králové mezi obcemi Luková, Bydžovská Lhotka a Kosice – viz. Obr. č. 1.

Obr. č. 1: Poloha areálu společnosti

## C.2  Charakteristika současného stavu

### C.2. 1 Voda

Podle povodňového plánu Královéhradeckého kraje nepatří zájmová oblast do žádného záplavového území.

#### Povrchová voda

Zájmová oblast se nachází v povodí Horního a Středního Labe. Výskyt povrchových vod v zájmové oblasti znázorňuje Obr. č. 2. Hlavním vodním tokem zájmové lokality je řeka Cidlina (povodí III. řádu 1-04-02), která protéká přibližně 500 m západním směrem od areálu střediska. Bližší charakteristika lokality jakosti posuzování povrchových vod v zájmové oblasti udává Tab. č.  2.

Cidlina pramení na jižním svahu Táborského hřebenu u obce Košov v podkrkonoší. Její základní charakteristiku udává

Tab. č.  3. Vtéká do České tabule a protéká Jičínskou pahorkatinou. U Vitiněvsi přibírá z levé strany Úlibický potok, který odvodňuje jižní část Novopacké pahorkatiny v Krkonošském podhůří a východní část Miletínského úvalu z Bělohradské pahorkatiny v Jičínské pahorkatině. Cidlina vtéká do Cidlinské tabule, která je součástí Východolabské tabule. U Skřivan přibírá z levé strany Javorku. Po soutoku s Javorkou protéká Cidlina nejprve Novobydžovskou a potom Chlumeckou tabulí. V Chlumci nad Cidlinou přibírá zleva Bystřici.

Tab. č.  2: Charakteristika lokality jakosti povrchových vod v zájmové oblasti

| Databankové číslo | 3136 |
| --- | --- |
| Lokalita | Luková |
| Souřadnice | 15-29-49 v.d. 50-11-31 s.š. |
| Tok | Cidlina |
| Říční km | 34.62 |
| Hydrologické pořadí | 1-04-02-059 |
| Hydrologické povodí | 1-04-02 Cidlina po Bystřici |
| Sledované období | od: 12.01.1965 do: 13.03.2006 |

Metodika odběru vzorků z drobných toků je v souladu s českou normou ČSN ISO 5667-6 Jakost vod - pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků. Doprava vzorků, jejich konzervace a provádění veškerých fyzikálně-chemických rozborů sledovaných matric (voda, sediment, biota) je zajištěna formou subdodávky v akreditovaných laboratořích. Četnost odběru vody je 1x ze měsíc, u saprobity 2x ročně.

Obr. č. 2: Mapa povrchových vod posuzované lokality

Tab. č.  3: Hydrologická charakteristika vodního toku Cidlina

| Vodní tok | Vodoměrná stanice | Plocha povodí (km) | Průměrný průtok (m3/s) | Průtoky překročené průměrné po dobu | Kulminační průtoky opakující se jednou za |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|  |  |  |  | dnů v roce (m3/s) | roků (m3/s) |
| Cidlina | Nový Bydžov | 456,8 | 2,16 | 5,63 | 2,41 | 1,07 | 0,47 | 0,21 | 0,1 | 0,04 | 26,6 | 38,9 | 58 | 74,5 | 92,7 | 119 | 141 |

#### Podzemní voda

Oblast patří do hydrogeologického rajónu – 436 Labská křída, který se rozkládá na ploše 2472 km2. Bližší charakteristika lokality viz. Tab. č.  4. Tato oblast je charakteristická výraznými přebytky dosud nevyužívaných zásob podzemních vod. Průlinově velmi dobře propustné štěrkopískové sedimenty jsou kolektorem zvodně s volnou hladinou podzemní vody, která se generelně sklání k západu.

Tab. č.  4: Charakteristika lokality hodnotící jakost podzemní vody

| Databankové číslo | VP0409 |
| --- | --- |
| Lokalita | Smidary |
| Kraj | Královéhradecký kraj |
| Okres | Hradec Králové |
| Hydrogeologický rajón | 436 Labská křída |
| Hydrologické povodí | 1-04-02 Cidlina po Bystřici |

### C.2.2 Půda

V posuzované lokalitě se vyskytují převážně nivní půdy, méně pak rendziny. Zrnitost půdy je charakteru převážně hlinité s výrazným zastoupením prachu. Půdotvorné substráty tvoří zvětralin hornin mladšího mezozoika (česká křídová pánev): pískovce, “opuky“, slínovce. Půdy jsou minerálně bohaté, s velmi vysokým obsahem humusu.

Významným krajinotvorným prvkem území je zemědělská půda prostoupená mimolesní zelení, zejména alejemi podél cest a porosty v okolí rybníku (ovocné stromy a topoly). Na některých místech však krajinotvorná a doprovodná zelen chybí.

### C.2.3 Ovzduší

Od roku 2004 se ve spolupráci s firmou Cerea a.s. Hradec Králové přidává do krmiva přípravek Biostrong, u kterého firma Delacon Biotechnik ČR www.delacon.cz garantuje snížení obsahu amoniaku v trusu o 48 %.

Každoročně hlásí firma do integrovaného registru znečišťování IRZ prostřednictvím souhrnné provozní evidence velkých zdrojů znečišťování ovzduší množství amoniaku vypuštěného do ovzduší. V roce 2004 bylo Podnikem pro výrobu vajec, s.r.o. vypuštěno ze střediska  v Mlékosrbech do ovzduší 7050 kg/rok amoniaku (NH3), přičemž ohlašovací práh je 10 000 kg/rok amoniaku (NH3). Hodnota emisí byla stanovena výpočtovou metodou.

V porovnání emisního zatížení základních znečišťujících látek REZZO 1 podle krajů a s průměrem hodnot za ČR je patrné, že Královéhradecký kraj není výrazně zatížen znečištěním z velkých stacionárních zdrojů. Obdobná situace je i v porovnání základních emisí znečišťujících látek REZZO 1-3. Rozdíly oproti průměru ČR a ostatním krajům nejsou tak výrazné. Konkrétní hodnoty znečištění v roce 2004 udává Tab. č.  5.

| Okres Hradec Králové | TZL | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [t/rok] | [t/rok] | [t/rok] |
| REZZO 1 | 50,5 | 185,0 | 138,3 | 173,2 |
| REZZO 2 | 32,5 | 61,4 | 42,1 | 56,1 |
| REZZO 3 | 337,7 | 449,3 | 174,5 | 1 312,2 |
| REZZO 1-3 | 420,7 | 695,7 | 354,9 | 1 541,5 |

Tab. č.  5: Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Hradec Králové

Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové provádí měření znečištění ovzduší v automatické měřící stanici v Sukových sadech. Český hydrometeorologický ústav měří znečištění ovzduší na observatoři na Novém Hradci Králové a od roku 2004 i v nové automatické měřící stanici v ulici Brněnská.

Přehled těchto nejbližších stanic a jejich používaných metod měření kvality ovzduší registrovaných v IIS-ISKO v dotčené oblasti popisuje Tab. č.  6.

Tab. č.  6: Přehled stanic a metod měření kvality ovzduší příslušné oblasti

### C.2.4 Klimatické podmínky

Areál společnosti se nachází v nadmořské výšce 237 m n. m. Průměrný úhrn ročních srážek, délku trvání slunečního svitu a průměrnou teplotu vzduchu měřenou v meteorologické stanici Hradec Králové udává Tab. č.  7. Jedná se o území s podnebím mírně teplým a mírně vlhkým. Toto mírné podnebí umožnilo vznik půdních typů převážně hnědozemního typu a typu černozemí degradovaných.

Tab. č.  7. Dosažené průměrné hodnoty v dotčené oblasti

| Meteorologická stanice | Měsíc | Rok |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
|  | Průměrná teplota vzduchu [°C] |  |
| Hradec Králové | -2,1 | -0,2 | 3,5 | 8,4 | 13,5 | 16,7 | 18,1 | 17,6 | 13,9 | 9,1 | 3,6 | -0,3 | 8,5 |
|  | Trvání slunečního svitu [hod.] |  |
| Hradec Králové | 36,3 | 31,8 | 33,8 | 38,8 | 72,1 | 75,0 | 71,1 | 83,1 | 50,0 | 39,2 | 43,0 | 42,6 | 616,8 |
|  | Průměrné úhrn srážek [mm] |  |
| Hradec Králové | 48,6 | 71,0 | 118,1 | 164,9 | 210,9 | 214,0 | 216,9 | 209,5 | 153,9 | 123,3 | 48,4 | 42,5 | 1621,8 |

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzovaná lokalita spadá podle E. Quitta do oblasti teplé s označením T2 viz. Obr. č. 3. Specifický charakter dané oblasti je popsán v Tab. č.  8.

Obr. č. 3: Zájmová klimatická oblast - Mlékosrby

| Legenda: |
| --- |
| Teplá oblast |
| T2 | oranžová |
| T4 | červená |
| Mírně teplá oblast |
| MT2 | khaki |
| MT3 | tmavě zelená |
| MT4 | olivová |
| MT5 | zelená |
| MT7 | světle zelená |
| MT9 | světle žlutá |
| MT10 | žlutá |
| MT11 | okrová |
| Chladná oblast |
| CH4 | šedá |
| CH6 | modrá |
| CH7 | světle modrá |

Tab. č.  8: Klimatické ukazatele dotčené oblasti

| Klimatické ukazatele oblasti T2 (Mlékosrby) | Prům. hodnoty za rok |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 50-60 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více | 160-170 |
| Počet mrazivých dnů | 100-110 |
| Počet letních dnů | 30-40 |
| Průměrná teplota v lednu | -2°C až -3°C |
| Průměrná teplota v červenci | 18°C až 19°C |
| Průměrná teplota v dubnu | 8°C až 9°C |
| Průměrná teplota v říjnu | 7°C až 9°C |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90-100 [mm] |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 350-400 [mm] |
| Srážkový úhrn v zimním období | 200-300 [mm] |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40-50 |
| Počet zamračených dnů v roce | 120-140 |
| Počet jasných dnů v roce | 40-50 |

### C.2.5 Chráněná území

Posuzovaný areál společnosti se přímo nenachází v žádné zvláště chráněné lokalitě, ani se v blízkosti žádná nevyskytuje. Rovněž se nenalézá  v CHOPAV.

#### Evropsky významné lokality

Nejbližší evropsky významnou lokalitou vzdálenou přibližně 5 km vzdušnou čarou SV směrem je Nechnice – Lodín (CZ0520030) o celkové rozloze 1 562,46 ha. Další EVL, které se nachází v okrese Hradec Králové jsou znázorněny viz. Tab. č.  9. Lokalitu Nechnice – Lodín tvoří několik lesních komplexů mezi obcemi Nechanice, Prasek, Barchov a Mžany. Lokalita se nachází v typicky nížinné, rovinaté krajině. Reliéf jednotlivých sublokalit je velmi podobný. Je mírně zvlněný, tvořený plochými kopci s táhlými, většinou mírně skloněnými svahy všech světových orientací. Rozpětí nadmořských výšek se pohybuje od cca 235 do cca 290 m n. m. Lesní komplexy na Nechanicku patří k typickým enklávám přírodě blízkých společenstev v pánvi mezi Hradcem Králové a Jičínem. Rostou zde ohrožené druhy: Melica picta, Primula veris, Lilium martagon, Sedum telephinum, Sorbus torminalis aj. Východní cíp největšího lesního komplexu protíná Bystřice - lokalita Unio crassus.

Tab. č.  9: Přehled EVL v okrese Hradec Králové

| Kód | Kategorie | Název | Rozloha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | EVL | Chlumec - Karlova Koruna CZ0523272 | 19,1883 |
| 2909 | EVL | Javorka a Cidlina - Sběř CZ0523273 | 307,2919 |
| 2913 | EVL | Kanice - lesní rybník CZ0523276 | 0,5467 |
| 2923 | EVL | Nechanice - Lodín CZ0520030 | 1562,4649 |
| 2924 | EVL | Olešnice CZ0523283 | 390,3914 |
| 2926 | EVL | Orlice a Labe CZ0524049 | 2683,1800 |
| 2934 | EVL | Slatinná louka u Roudničky CZ0523266 | 7,6345 |
| 2939 | EVL | Týnišťské Poorličí CZ0523290 | 648,7489 |
| 2941 | EVL | Veselský háj CZ0520184 | 446,3919 |
| 2942 | EVL | Víno CZ0523293 | 72,3990 |
| 2943 | EVL | Vražba CZ0522127 | 6,6499 |
| 2628 | EVL | Žehuň - obora CZ0213090 | 900,2094 |

#### Ptačí oblasti

V blízkosti posuzované lokality se nenachází žádná ptačí oblast.

Nejbližší ptačí oblast je Žehuňský rybník a Žehuňská obora vzdálená přibližně 17 km západním směrem viz. Tab. č.  10. Tato chráněná lokalita zahrnuje Žehuňský rybník, založený na řece Cidlině již v roce 1492, který má rozlohu 258 ha. Uvnitř rybníka se nachází několik ostrůvků, významné jsou rozsáhlé rákosové porosty. V sousedství rybníka leží obora využívaná k chovu zvěře, její součástí je porost dubu šípáku (Quercus pubescens). V oblasti hnízdí 130 ptačích druhů. Významné jsou hnízdní populace sýkořice vousaté (Panurus biarmicus), bukače velkého (Botaurus stellaris), chřástala malého (Porzana parva) a motáka pochopa (Circus aeruginosus). V roce 2000 zde zahnízdil jeden pár orla mořského (Haliaeetus albicilla).

Tab. č.  10: Ptačí oblast Žehuňský rybník a Žehuňská obora

| Název: | Žehuňský rybník a Žehuňská obora |
| --- | --- |
| Kód lokality: | CZ0211011 |
| Kraj: | Královéhradecký kraj, Středočeský kraj |
| Rozloha: | 1.964,02 ha |
| Kategorie chráněného území: | Ptačí oblast |

### C.2.6 Fauna a flóra

Mezi místními vegetačními poměry převažují květnaté bučiny. Trvalá zeleň v přilehlých obcích, osadách a samotách je dosud zachována, je však třeba o ni i nadále pečovat. Tyto krajinné komponenty tvoří rámec sídlišť a mají i širší význam krajinotvorný a ekologický. Je proto nezbytná pravidelná údržba – prořezávání, dosazování a ošetřování vegetace.

Dle biogeografického členění ČR (M. Culek) spadá zájmová oblast do oblasti 2Nh – Užší hlinité nivy 2 v. s. Potencionální přirozenou vegetaci tvoří lužní porosty, v nichž lze předpokládat olšových jasenin (Pruno-Fraxinetum), na něž v sušších oblastech navazují hercynské černýšové dobohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum),

Vzrostlé stromy doplňují charakter krajiny, a to zvláště podél liniových prvků. Podél polních cest a komunikací by měly být využity dřeviny volně rostoucí v okolní krajině, které jsou však zároveň odolné vůči zplodinám ze silniční dopravy - bříza bělokorá, dub červený, letní a zimní, jeřáb, lípa srdčitá, javor jasanolistý. Z keřového doprovodu to pak může být –  meruzalka alpinská a zlatá, kalina tušalaj apod.

#### Les

O celkovém zdravotním stavu lesních porostů v Královéhradeckém kraji v důsledku působení imisí, vlivu klimatických a stanovištních podmínek a civilizačních faktorů, vyjádřeným stupněm poškození, vypovídají výsledky družicových snímků. Ty ukazují na pomalé zlepšování zdravotního stavu lesních porostů oproti minulým letům.

V okolí posuzovaného areálu (do 500 m) se nenachází žádný souvislý porost lesnatého charakteru. Pouze 500 m jižním směrem se vyskytuje bezejmenný les o rozloze přibližně cca 1,5 km2.

V širším okresním charakteru tvořily původní lesy – lesy smíšené s převahou dubu. V současné dřevinné skladbě převládá borovice, zastoupen je dub, bříza, topol, lípa a jasan. Přibližně 16 % plochy je pokryto lesy, tj. nejméně ze všech okresů Královéhradeckého kraje, více než polovinu lesní plochy tvoří listnaté lesy (54,2 %).

### C.2.7 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

#### Pojmy:

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb               a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů         a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.

Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.

Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.

Biocentra a biokoridory

V přilehlém  okolí se vyskytují biocentra a biocentra viz. Obr. č. 4. Zájmový areál se nachází v nadregionálním biokoridoru. Je tvořený řadou menších segmentů. Jeho základ tvoří řeka Cidlina a okolní biotopy. Reliéf je tvořen rovinami s výškovou členitostí do 10 m/16 km2. Povodně v tomto typu niv bývají jen lokální a krátkodobé. Při povrchu se nachází 1-4 m mocné souvrství povodňových hlín a pod nimi několik metrů mocné souvrství štěrků a štěrkopísků.

Obr. č. 4: Grafické znázornění biocenter a biokoridorů v zájmové lokalitě.

Významné krajinné prvky

V těsném přilehlém okolí řešeného záměru se nenalézají žádné významné krajinné prvky (VKP), ani památné stromy (PS).

Nejbližší památný stromy jsou vzdáleny přibližně 2 km J směrem poblíž soutoku Bystřice  a Cidliny.

Jedná se o:

- Dub letní, k. ú. Nové Město nad Cidlinou, p. č. 427/2, les Luhy u Mlékosrby, při lesní silnici k hájovně za mostem přes Bystřici O: 470 cm, Vs: 25 m, S: 300 let.

- Dub letní, k. ú. Nové Město nad Cidlinou, p. č. 537/2, les Luhy u Mlékosrby, na odbočce lesní silnice z okresní silnice Písek – Mlékosrby k hájovně. O: 600 cm, Vs: 28 m, S: 400 let.

### C.2.8 Krajina, způsob jejího využívání

#### Popis krajiny

Zájmový areál společnosti se nachází v okrajové části obce Mlékosrby. Okolní krajina je součástí intenzivně zemědělsky využívané krajiny  (intenzivní agrocenózy), kde orná půda je sloučena do rozsáhlých bloků.

Dle regionálního geologického členění se zájmová lokalita nachází v labské oblasti české křídy.

Podle obecné klasifikace kvality životního prostředí se posuzovaná lokalita nachází v prostředí narušené (III. třída). Tato klasifikace byla vypracována organizace TERPLAN na konci osmdesátých let a je založena na hodnocení šesti faktorů hygienické vhodnosti a pěti faktorů krajinářské a urbanistické vhodnosti.

Podle geomorfologického členění se posuzovaná oblast řadí do následujících jednotek:

Dle geomorfologických celků vyšších jednotek (Chráněná území ČR)

Provincie	Česká vysočina

Soustava (subprovincie)	Česká tabule (6)

Podsoustava (oblast)	Východočeská tabule (6c)

Celek 	Východolabská tabule (6c - 1)

Dle geomorfologických celků nižších jednotek (Chráněná území ČR)

Celek	Východolabská tabule (6c - 1)

Podcelek	Cidlinská tabule (6c - 1a)

Okrsek		Novobydžovská tabule (6c - 1a - b)

### C.2.9 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

V posuzované lokalitě se podle geologické mapy, znázorňující hlavní geologické jednotky vystupující na povrch nachází mezozoikum (pískovce, jílovce).

Hypotetický řez horninovým prostředím odhaluje v hloubce 3 km pod povrchem ruly a migmatity brunovistulika.

Zájmové území leží v centrální části české křídové pánve, která je vyplněna pelitickými sedimenty labské facie. Zastoupen je zde téměř úplný stratigrafický sled od bazálních pískovců cenomanu až po nejmladší uloženiny svrchnoturonsko-coniackého sedimentačního cyklu charakteru slínovců a vápnitých jílovců o celkové mocnosti okolo 400 m. Tyto křídové horniny jsou místně překryty souvislým čtvrtohorním pokryvem převážně štěrkopískových sedimentů o mocnosti 10 – 15 m.

Česká křídová tabule, do které patří dotčená oblast (viz. Obr. č. 5) vznikla zaplavením prakticky celé severní části Českého masívu. Hlavní transgrese moře a s ní spojená sedimentace nastala až ve svrchní křídě. Převládají zde subhorizontálně uložené sedimenty mořského původu. Petrograficky se jedná      o mocná souvrství převážně pískovců a jílovců až slínovců. V některých místech přecházejí slínovce do opuk. Pískovce a opuky se intenzívně využívají (již od středověku) jako stavební kámen.

Cyklické střídání propustných pískovců a nepropustných pelitů vytváří ideální struktury pro zadržování podzemní vody. Pískovce s průlinovou propustností tvoří kolektory, pelity a izolátory. Tím, že Česká křídová tabule má tvar pánve s největší hloubkou uprostřed, dochází k proudění podzemních vod od okrajů do středu pánve a vytvářejí se tím na mnoha místech podzemní vody          s napjatou hladinou (artéské studny).

Tektonicky jsou sedimenty České křídové tabule intenzívně porušeny řadou dílčích zlomů, které všechny souvisejí s velkou zlomovou strukturou - labským lineamentem, který ve směru SZ-JV prochází v podloží pánve.

Obr. č. 5: Česká křídová pánev

#### Mechanické narušení horninového prostředí

Mechanické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. stupně – může se projevit zrychlená eroze a občasné zazemění vodních nádrží. Přítomny jsou starší svážné terény, kde by se mohly případné sesuvy reaktivovat. Mohou se objevit krasové a pseudokrasové jevy s občasným poklesem povrchu.

#### Chemické narušení horninového prostředí

Chemické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. stupně. V oblasti se vyskytují lokálně mírně znečištěné půdy a podzemní vody. V oblasti není nebezpečí rozsáhlejší kontaminace. Oblast je typická řidším osídlením, malým průmyslem s intenzivnějším zemědělstvím.

### C.2.10 Architektonické a jiné historické památky

V blízkosti  zájmového objektu se nevyskytují významné historické památky.

### C.2.11 Obyvatelstvo

Počet obyvatel obce Mlékosrby vykazoval do r. 1990 mírný pokles. Od tohoto roku vykazuje obec vyrovnaný stav až mírný vzestup. Zaměstnanost obyvatel je především v blízkých výrobních podnicích ať už zemědělského nebo průmyslového charakteru. Poloha obce je výhodná především díky blízkost města Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov, které nabízí významné pracovní příležitosti. Hlavním ekonomickým, kulturním a sídelním centrem je město Hradec Králové, které se nachází cca 20 km V směrem.

### C.2.12 Hmotný majetek

V blízkosti zájmového areálu se nevyskytuje objekt vyžadující zvláštní ohledy.

## C3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Zájmová oblast má charakter zemědělského regionu. Životní prostředí je celkově na dobré úrovni. Znečištění má pouze regionální charakter.

Krajina v širším okolí má znaky extenzivní zemědělské krajiny. Orná půda je často rámována a prostoupena lesními celky. Časté jsou pruhy dřevin břehového a remízového typu. Osídlení má charakter sídlišť vesnického typu, často liniově uspořádaných. Místně jsou i samoty. Krajina není významně plošně zasažena průmyslovou činností, těžbou nerostů, dopravou a ani přílišným tlakem rekreace. Úpravy vodotečí se soustředily převážně na nutnou protipovodňovou ochranu sídlišť.

Ke zlepšení kvality životního prostředí území by přispělo ozelenění zejména zemědělských areálů určených k chovu hospodářských zvířat. Vhodné jsou především hmyz odpuzující dřeviny jako je např.: bříza bělokorá, hloh obecný, javor klen a mléč, ořešák černý i vlašský, střemcha obecná, zimolez pýřitý, pustoryly. Podstatné je, aby ozelenění bylo co možno nejbohatší. Pás zeleně, který je  pro tyto účely funkční, dosahuje-li šířky alespoň 7 – 10 m a výšky min. 8 – 10 m. Do správného procesu ozelenění by měly být zapojena všechna patra porostu (tráva, keře, stromy).

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Výroba v tomto území odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.

Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita plně odpovídá zemědělskému areálu. Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti, které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.

Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní, hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo obnovovat – zvláště pak na svažitých pozemcích.

# ČÁST D

###### KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## I. Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na veřejné zdraví a životní    prostředí   a    hodnocení   jejich    velikosti a významnosti

I.1 Fáze výstavby

### Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí

Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Fáze skutečné realizace je relativně krátká.

Vliv hluku

Po dobu výstavby dojde k zanedbatelnému zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a činnosti spojené s demontáží současné a montáží nové technologie na odchov kuřic. Dalším možným, ovšem ne příliš významným zdrojem hluku bude nepatrně zvýšená dopravní zátěž lokality, daná obslužností záměru dopravními prostředky. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.

Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.

Narušení bezpečnosti silničního provozu

Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací

Stavba nebude významným zdrojem sledovatelných vibrací. Vibrace způsobené např. bouracími pracemi nepřesáhnou akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební mechanismy. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Nejbližší obydlená zástavba nebude dotčena vibracemi způsobenými realizacemi záměru. Úroveň vibrací je nevýrazná. Samotný provoz i umístění zařízení nemá vliv na životní prostřední nebo zdraví lidí v místě i nejbližším okolí

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí bude realizací záměru ovlivněno positivně, neboť dojde ke snížení  pracovní zátěže.

Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Péče o bezpečnost práce

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324/90 Sb. – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví.  Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.

##### Sociálně ekonomické vlivy

Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli Oznámení, lze stavbu hodnoceného záměru považovat za akceptovatelnou a lze prohlásit, že nedojde k obecnému narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby.

Faktor pohody by neměl být narušen.

### Vlivy na ovzduší a klima

Nepředpokládá se významný vliv na klima.

Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.

### Hodnocení zdravotních rizik

Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které nejsou rizikové pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je současně nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je potenciální rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních plánů pro případ úniku látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest.

### Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky

Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.

### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Výstavbou stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

### Havarijní stavy – požár, únik závadných látek

Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané materiály, a to i ve fázi výstavby.

Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy:

Požár.

Únik závadných látek.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.).

##### Ochrana před únikem závadných látek

Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami a závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách.

### Vlivy na půdu

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění půd. Stavbou nedojde k záboru půdy v ZPF.

### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

### Vlivy na krajinu

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

kulturních Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo památek.

I.2 Fáze provozu

### Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí

Vliv emisí škodlivin do ovzduší nebyl s ohledem na jejich malou významnost řešen samostatnou rozptylovou studií. Realizací záměru dojde k navýšení emisí amoniaku z chovu kuřic a oxidů dusíku, jako určující škodliviny ze spalovacích zdrojů a dopravy.

Imisní limity

Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění. Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g/m3 nebo ng/m3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

Oxidy dusíku jako NOx.

Tabulka:  Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu/maximální povolený počet jejího překročení za rok | Datum, do něhož musí být limit dosažen |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 (g.m-3/18 | 1.1. 2010 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | 40 (g.m-3 | 1.1. 2010 |

Poznámka:

1) Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr - je připsán dni, ve kterém končí

Tabulka: Meze tolerance

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Jednotka | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | (g.m-3 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | (g.m-3 | 8 | 6 | 4 | 2 |

##### Hodnocení výsledků

Výpočtem a odborným odhadem bylo zjištěno, že příspěvek záměru ke stávající imisní zátěži oxidy dusíku se bude v hodinovém průměru pohybovat v řádech desetin µg.m-3. Tento příspěvek lze charakterizovat jako nevýznamný a neprojeví se sledovatelným zhoršením stávající situace nebo zvýšením zdravotních rizik.

Amoniak

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a vztahují se  na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

Tabulka:  Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu (průměrná roční) | Datum, do něhož musí být limit dosažen |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 24 hodin | 100 (g.m-3 | 1.1. 2005 |

Pro posuzovanou lokalitu lze odhadnout navýšení hodinové imisní koncentrace amoniaku v řádu jednotek µg.m-3 a řádu desetin µg.m-3 pro průměrnou roční imisní koncentrace amoniaku.

Vliv hluku

Emise hluku ve fázi provozu nejsou řešeny samostatnou akustickou studií s ohledem na předpokládaný nízký vliv na stávající hlukovou situaci v lokalitě. Zdrojem hluku bude provoz spojený s navýšením kapacity chovu kuřic.

Nejbližší chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je situovaný cca 150 m od záměru do obce. Chráněný venkovní prostor staveb je tvořen nízkopodlažními obytnými rodinnými domy. Území v okolí posuzovaného záměru je rovinaté s pohltivým terénem.

Na posuzovaném záměru lze specifikovat tyto zdroje hluku:

-	stacionární zdroje hluku je odchovna kuřic - zejména ventilátory 10x FC080 (stropní ventilátor) a 2x EOS50 (štítový ventilátor),

Záložní zdroj pro naskladňování krmiva

-	dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru

Jedná se podtlakový systém větrání. Při překročení nastavené teploty na hale jsou zapnuty automaticky ventilátory, které vzduch z hal odvětrávají. Po snížení teploty na požadovanou úroveň dojde k vypnutí ventilátoru. Ventilátory jsou párově propojeny, tudíž je v chodu vždy sudý počet, popřípadě žádný. Průměrná délka chodu a počet spuštěných ventilátorů je závislý na okolní teplotě, povětrnostních podmínkách a stáří kuřic.

Na hlukovém pozadí u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru má nejvýznamnější podíl dopravní hluk vyvolaný silniční dopravou. Vesnicí ovšem prochází pouze silnice III. třídy. Pro tento úsek silnice nejsou dostupné informace o stávající hlukové zátěži území. Z hlediska posouzení vlivu hlučnosti provozu na okolí byly specifikovány možné zdroje hluku, mechanizmus jejich šíření do okolních prostorů a bylo provedeno porovnání předpokládané situace s požadavky platné legislativy.

S ohledem na předpokládané emise hluku lze očekávat, že budou splněny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku v denní i noční době.

Stacionární zdroje hluku a doprava

Nárůst hluku ze stacionárního zdroje hluku a dopravy bude dle odborného odhadu nezaznamenatelný, a to jak v denní tak i noční době, tzn., že zprovoznění záměru nebude mít vliv na změnu hlukového zatížení.

Protihluková opatření

Při dodržení vstupních akustických parametrů nejsou u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření.

Narušení bezpečnosti silničního provozu

Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací

Stavba nebude významným zdrojem sledovatelných vibrací. Vibrace způsobené např. bouracími pracemi nepřesáhnou akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební mechanismy. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Nejbližší obydlená zástavba nebude dotčena vibracemi způsobenými realizacemi záměru. Úroveň vibrací je nevýrazná. Samotný provoz i umístění zařízení nemá vliv na životní prostřední nebo zdraví lidí v místě i nejbližším okolí

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí bude realizací záměru ovlivněno.

Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Rizikové faktory dle NV č. 178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 Sb.

Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci kategorizace rizikových prací.

##### Sociálně ekonomické vlivy

Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění zaměstnanosti.

### Havarijní stavy – požár, únik závadných látek

Havarijní stavy jsou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny a vznikající produkty (viz část Materiály a suroviny).

Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy:

Požár.

Únik závadných látek.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými stavebními opatřeními (izolace, záchytné jímky apod. – viz předchozí text) a dále schválením havarijního plánu, provozního řádu  a požárního řádu a provozováním kontrolního systému podle vyhlášky č. 450/05 Sb.

##### Ochrana před únikem závadných látek

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt i sklady chemických látek a přípravků po realizaci záměru jsou dostatečně zabezpečeny pro skladování a nakládání s látkami závadnými vodám a zabezpečuje dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů a skladovaných látek závadných vodám před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí.

Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou                   č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního systému. Zpracovaný havarijní plán bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat. S ohledem na výše uvedené parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo.

Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli oznámení, lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.

Faktor pohody by neměl být narušen.

### Vlivy na ovzduší a klima

Nepředpokládá se významný vliv na klima.

Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.

### Hodnocení zdravotních rizik

Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem a znečišťujícími škodlivinami v ovzduší.

##### Chemické škodliviny

Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalitě byly výsledky modelových výstupů nebo výpočtů.

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný příspěvek míry rizika nekarcinogenního účinku posuzovaných škodlivin, tj. oxidu dusičitého a amoniaku, vyvolaný realizací záměru není významný.

##### Hluk

Pro záměr je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného záměru vyplývající z expozice hluku ze zdrojů hluku umístěných v hale a z vyvolané obslužné automobilové dopravy.

Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí shrnuje autorizační návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.

Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Rušení a obtěžování hlukem je častou subjektivní stížností na kvalitu životního prostředí a může představovat prvotní podnět rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických stresů u četných nemocných. Je pravděpodobné, že snižuje obecnou odolnost vůči zátěži, zasahuje do normálních regulačních pochodů. Nadměrná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významně je také ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také ke zhoršení komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k častému probouzení během spánku). Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí.

Podkladem k hodnocení expozice jsou odborné odhady.

Dle výsledků odborných odhadů lze očekávat, že hluková zátěž nedosahuje celkové hladiny, při které by mělo docházet k ovlivňování pohody exponovaných obyvatel, vzniku negativních emocí a pocitů obtěžování.

### Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky

Realizací záměru nedojde k dosažení limitních hodnot imisní zátěže hlukem v posuzované lokalitě.

### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Provozem  záměru  nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

### Vlivy na půdu

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění půd.

### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

### Vlivy na krajinu

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

## II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na  životní prostředí               z hlediska   jejich  velikosti   a  významnosti   a  možnosti přeshraničních vlivů

Realizace záměru nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu.

Vliv znečišťujících látek vznikajících při rekonstrukci a provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude mít s ohledem na hodnoty emisí škodlivin sledovatelný negativní vliv.

Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako zanedbatelnou bez významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.

Realizací záměru nedojde k zjistitelnému zhoršení imisní zátěže hlukem.

V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele.

## III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

### POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU

Tato rizika obecně představují:

havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze,

možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,

dopravní nehody,

pracovní úrazy,

kriminální činnost,

teroristický útok.

### DOPADY NA OKOLÍ

V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní stavební opatření, která toto riziko eliminují. Umístění zařízení s obsahem látek závadných vodám a obalů s látkami závadnými vodám nad záchytnými jímkami zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.

dopravní nehody

Eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.

pracovní úrazy

Eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními prostředky.

kriminální činnost

Objekt bude střežen.

## IV. Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Záměr je realizován  s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby a rizika náhodného úniku látek závadných vodám. Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování:

provozních řádů,

požárních řádů,

havarijních plánů,

seznamování pracovníků s těmito předpisy,

pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.

### NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY

Ve fázi provozu budou prováděna měření emisí škodlivin do ovzduší v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy.

## V. Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při zpracování oznámení byly použity tyto podklady:

literatura,

terénní průzkumy, včetně obhlídek,

osobní jednání,

zákon č. 100/01 Sb. v aktuálním znění.

##### Seznam použité literatury a podkladů

[1]  Technické podklady pro nové technologické uspořádání firmy KOVOBEl

[2] Platná legislativa ČR.

## VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.

Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna zvláštní měření.

Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik.

# ČÁST E

###### POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Nebyly předloženy varianty záměru.

# ČÁST F

###### ZÁVĚR

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi realizace záměru ani ve fázi provozu záměru. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. Současně nedojde k zaznamenatelnému nárůstu hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.

Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním a technickým provedením skladů a zásobníků.

# ČÁST G

###### VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem záměru je adaptace stávajícího objektu, haly č.2 na odchovnu kuřic a využití nového vícepodlažního technologického zařízení Kovobel, typ – SKK 30-60, který je určen pro intenzivní odchov kuřic v klecích od 1. dne stáří Jedná se o automaticky ovládané zařízení splňující všechny veterinární a zootechnické požadavky. Zařízení splňuje podmínky Směrnice Rady 1999/74 ES. Zavedením této technologie zůstává objekt nezměněn. Vnitřní úpravy objektu souvisí s instalací  nového technologického zařízení. Se zavedením nové technologie dojde k navýšení kapacity chované drůbeže o 28 000 kusů. Celkový počet tak vzroste na 55 000 kusů.

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. Současně nedojde k zaznamenatelnému nárůstu hodnot hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.

Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním provedením skladů a zásobníků.

# ČÁST H

###### PŘÍLOHY

Kopie osvědčení zpracovatele Oznámení dle zákona č. 244/92 Sb.

Sdělení stavebního úřadu k souladu s územně plánovací dokumentací (samostatná příloha).

Stanovisko krajského úřadu k ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám (samostatná příloha).

##### Datum zpracování oznámení: 31.5.2007

### Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02  Pardubice, telefon: 466 301 557, držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997