ZD Pluhův Žďár

Oznámení záměru zpracované dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

Výstavba stájí pro dojnice

PLUHŮV ŽĎÁR

oznamovatel:

ZD Pluhův Žďár

investor:

ZD Pluhův Žďár

Zpracovatel oznámení:

..........................................................................................

Ing. Petr Pantoflíček Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 25723,

Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

tel: 37777888, 602331975

email: petrpantoflicek@quick.cz

listopad  2002

ÚVOD

Toto oznámení záměru stavby Výstavba stájí pro dojnice dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je zpracováno s obsahem a rozsahem dokumentace, dle přílohy č.4 k výše uvedenému zákonu.

Bylo zpracováno na objednávku firmy ZD Pluhův Žďár,  která je oznamovatelem, investorem a budoucím uživatelem stavby.

Záměrem investora je výstavba nového areálu chovu dojnic  na volné ploše severně od stávajícího zemědělského areálu.

Dle zákona č.100/2001 Sb. je stavba posuzována dle bodu č.1.7. „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka  = 500 kg živé hmotnosti) – Kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení) přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajského  úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, ČESKÉ BUDĚJOVICE,  370 76.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

SÚP		směrný územní plán

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice

Tm		telata - mléčná výživa

DJ		dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

OUER		evropská pachová jednotka

OBSAH OZNÁMENÍ

ÚVOD	2

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

A.I.. Obchodní firma	5

A.II. IČ	5

A.III. Sídlo (bydliště)	5

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5

B.I.1. Název záměru	5

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	5

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru	7

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	14

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	14

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH	14

B.II.1. Půda	14

B.II.2. Voda	16

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	17

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	18

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH	20

B.III.1. Ovzduší	20

B.III.2. Odpadní vody	26

B.III.3. Odpady	29

B.III.4. Ostatní	33

B.III.5. Doplňující údaje	35

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ…………………………………………………………………………………………………………….35

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	35

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	.36

C.II.1. Ovzduší a klima	36

C.II.2. Voda	37

C.II.3. Půda	38

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje	38

C.II.5. Fauna a flóra	39

C.II.6. Ekosystémy	40

C.II.7. Krajina	40

C.II.8. Obyvatelstvo	42

C.II.9. Hmotný majetek	.42

C.II.10. Kulturní památky	42

C.II.11. JINÉ CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ…………………………………………….43

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	43

ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………44

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru  na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	44

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů	44

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima	47

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	48

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	49

D.I.5. Vlivy na půdu	50

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	51

D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	52

D.I.8. Vlivy na krajinu	53

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	54

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	55

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	55

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	57

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	60

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech  a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace	61

Část E- POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	62

Část F - ZÁVĚR	64

ČÁST G -VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	65

Část H -PŘÍLOHY…………………………………………………………………………………………….…………67

# ČÁST A

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma

ZD PLUHŮV ŽĎÁR

A.II.

IČO                                     00110663

DIČ                                     086-00110663

A.III. Sídlo (bydliště)

Pluhův Žďár čp. 59

378 24

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oprávněný zástupce oznamovatele: ing. Karel Bednář – předseda družstva

Telefon:			 	384371420

602371420

E-mail:				mhd_jih@volny.cz

# ČÁST B

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### B.I.1. Název záměru

Výstavba stájí pro dojnice

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Stáj dojnic: 600 ks dojnic v laktaci

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Místo stavby:                  Pluhův Žďár

Pozemek parc. č.:

Obec: 			Pluhův Žďár

Katastrální území:		Pluhův Žďár

Kraj:			Jihočeský

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby: 	novostavba

Odvětví:		zemědělství, živočišná výroba

Záměr je navrhován v přímé návaznosti na  ve středisko zemědělské výroby, kde jsou chovány další kategorie chovu skotu – odchov  telat, chov dojnic. Z tohoto důvodu jsou vlivy posuzovány společně s ostatními objekty, a to ve vztahu k emisím pachových látek (OP farmy), amoniaku, vlivy na zdroje vody a aplikace vedlejších organických produktů.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

1. Zdůvodnění potřeby záměru

Cílem investora je vybudovat novou moderní farmu pro chov dojnic a tím zintenzívnit výrobu mléka. Do areálu bude z části převedeno základní stádo dojnic a z části budou do objektů postupně přesouvány vysokobřezí jalovice z vlastního chovu. Tím dojde k určitému navýšení počtu chovaných dojnic ve společnosti investora.   Farma pro chov dojnic navazuje na obrat stáda ostatních kategorií skotu a na systém hospodaření na půdě zemědělského podniku.

Navrhovaná technologie provozu je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu dojnic, etologie, využití moderních technických prvků. Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit  velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie v níž je možné relativně levně „vyrábět“  finální produkt – konzumní mléko.  Farma má tak předpoklady pro udržení konkurenceschopnosti v delším časovém horizontu.

Výstavba je prováděna s cílem:

-aplikací tzv. „welfare“ systémů zajistit v souhrnu kvalitní prostředí pro zvířata, zejména z hlediska tepelného a fyzického pohodlí

- zkvalitnit výsledný produkt zejména spojením kvalitní péče o zvířata se špičkovou technologií

-realizace relativně jednoduchého a z hlediska provozuschopnosti spolehlivého řešení všech technologických linek a pracovních operací

-podstatného zlepšení podmínek práce ošetřovatelů hospodářských zvířat

2. Zdůvodnění umístění záměru

Lokalita výstavby byla vybrána především z důvodů návaznosti na středisko zemědělské výroby v obci, která je centrem celé společnosti a je vybaveno pomocnými objekty potřebnými k chovu dojnic (sklady krmiv, steliv, míchárna krmiv).

Dále byla lokalita vybrána také z důvodů  dostatečné vzdálenosti od zastavěné části obce, tak aby provoz areálu  svými rušivými vlivy nezasahoval obyvatele obce. V minulých letech byl posílen zdroj vody pro středisko novým vrtem, jehož kapacita bude vyhovovat i zamýšlenému počtu zvířat po výstavbě.

Navíc je ve středisku již  v současné době využívaná volná stlaná porodna dojnic, která bude provozována i pro účely nových stájí.  Umístění stájí  a dalších objektů ve středisku poskytuje velmi dobré podmínky pro relativně levné a provozně spolehlivé řešení chovu dojnic v navržené technologii.

3. Přehled zvažovaných variant

V zadání stavby jsou řešeny dvě varianty, spočívající v popsané výstavbě dvou stájí pro celkem  600 ks produkčních dojnic, paralelní dojírny 2x24 stání s mléčnicí a zázemím, hnojiště, jímek (dle varianty) a silážních žlabů. První, hlavní popisovanou variantou je stelivové ustájení dojnic, spojené s výstavbou hnojiště a druhou variantou je bezstelivové ustájení se zaroštovanými chodbami s přeronovým odklizem kejdy do nových skladovacích nádrží.   Toto představuje řešení tzv. aktivních variant. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená  moderní farma pro chov dojnic. Do této farmy by měly být postupně převedeny  dojnice a vysokobřezí jalovice z jiných stájí investora.

Obě varianty jsou v oznámení hodnoceny a v kapitole E je provedeno jejich porovnání.

### B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

1. Stavební,  architektonické a technické řešení objektu

Dokumentace řeší návrh na výstavbu dvou stájí s volným ustájením 600 ks produkčních dojnic, paralelní dojírny 2 x 24 stání se zázemím, hnojiště, jímek (dle varianty) a silážních žlabů. Snahou  návrhu je navrhnout stáje tak, aby byla dosažena vysoká produktivita práce s co nejmenším počtem pracovních sil a vytvořilo se kvalitní prostředí pro obsluhu i zvířata. Navržené řešení je přizpůsobeno požadavkům investora s ohledem na možnost využití okolních pozemků a optimální provoz.  Systém ustájení je navržen volný, s lehacími boxy pro krávy v laktaci. Jedná se variantně o ustájení na roštech nebo o přistýlané stáje s denním vyhrnováním hnoje. Do proluky mezi tyto dvě produkční stáje bude vestavěna dojírna s 2x24 paralelním stáním spolu s provozním a sociálním zázemím. Krmné stoly, krmiště a hnojné chodby budou u varianty přistýlané průjezdné, při ustájení na roštech bude průjezd pouze krmným stolem. Odkliz hnoje se bude provádět vyhrnováním do kontejnerů, které budou umístěny v kryté hnojné koncovce – stlaný provoz. U varianty roštové bude navržen přeron s odkanalizováním do skladovacích nádrží. Dojírna a mléčnice včetně soc. zařízení budou odkanalizovány do skladovacích nádrží.

Pro zabezpečení provozu celého nového komplexu bude nutno vybudovat inženýrské sítě - kanalizace, vodovodní a el. přípojku. Rovněž tak bude nutno vybudovat komunikace, které se napojí na stávající vnitrofaremní komunikace. Nezbytnou součástí bude i provedení celkových sadových úprav.

2.Členění stavby

Stavební objekty:        SO 01 - produkční stáj

SO 02 - produkční stáj

SO 03 - dojírna se zázemím

SO 04 - jímky

SO 05 - hnojiště

SO 06 - silážní žlaby

SO 07 - kanalizace

SO 08 - komunikace

SO 09 - vodovodní přípojka

SO 10 - přípojka elektro

SO 11 - sadové úpravy

SO 12 - oplocení

Provozní soubory:       PS 01     - ustájení

PS 02     - ustájení

PS 03 a  - stání dojírny

PS 03 b  - dojící technika

PS 03 c  - chlazení a ošetřování mléka

PS 04     - skladování a čerpání

SO 01, 02 - produkční stáje

Stavebně se jedná o železobetonový skelet z prefabrikátů s dvěma vnitřními řadami sloupů, dělícími prostor na tři trakty. Rozpon haly je 30,6 m, modul 4, 5 m – celkem dle variant 16 resp. 18 modulů. Opláštění je z pref. panelů, střecha je sedlová s krytinou z vlnovek Vltava opatřena hřebenovou větrací štěrbinou (regulovatelná nebo bez regulace). Pro prosvětlení stáje je navržen ve střeše pás ze sklolaminátu. Štíty jsou vyzděny z cihelných tvarovek a osazeny vraty pro nájezd a výjezd ze stáje. Poslední dva moduly u zastýlané varianty jsou pouze zastřešené a slouží pro odstavení kontejnerů na hnůj a pro manipulaci při vyhrnování hnoje. Barva zděných a pref. konstrukcí je bílá, krytina tmavě hnědá, stejně jako dřevěné části. Objekt nemá okenní otvory. Místo nich je navržen souvislý pás opatřený rámy s protiprůvanovou sítí, která může být doplněna o rolovací plachtu. Architektonicky by měl být objekt navržen tak, aby jeho vzhled nerušil okolní zástavbu. Konstrukci stáje lze volit i z ocelových rámů s antikorozní úpravou. Opláštění lze volit vyzděné do výšky parapetů, ostatní parametry budou shodné jako u žbt. skeletu.

Vnitřní prostor stáje je podélně rozdělen symetricky středem procházejícím krmným stolem. Každá polovina je rozdělena na řadu lehacích boxů a dvouřadu lehacích boxů oddělených navzájem hnojnou chodbou.. Z tohoto tzv. klidového prostoru jsou navrženy pro každou skupinu průchody do krmiště. V průchodech jsou umístěny napájecí žlaby, držáky min. lizů, drbadla. Podlaha stáje je u zastýlané varianty profilovaná, betonová s rýhováním, u bezstelivového ustájení zaroštovaná. Podlaha krmného stolu je opatřena kyselinovzdornou dlažbou.

SO 03 - dojírna se zázemím

V proluce mezi stájemi je navržena novostavba dojírny v klasickém zděném objektu, který je  zastřešen sedlovou střechou. Na konstrukci střechy lze použít sbíjené nebo lepené vazníky. Větrání dojírny bude řešeno hřebenovou štěrbinou ve střeše objektu. Střešní krytina se navrhuje stejného druhu jako u objektů stájí. Prostor čekárny je navržen jako lehký přístřešek se sedlovou střechou s obvodovými stěnami vyzděnými  do cca 1,5 m a zbytek opatřen protiprůvanovými sítěmi. Objekt dojírny je  na stáje navázán spojovacími přeháněcími chodbami, jimiž dojnice nastoupí do čekárny před dojením  o kapacitě na celou skupinu dojnic. Na ni navazuje vlastní paralelní dojírna 2x24 stání. Zpět do stájí dojnice odcházejí přeháněcími chodbami podél čekárny před dojením. Přeháněcí chodby jsou zastřešeny lehkými přístřešky.

Vlastní zázemí sestává z mléčnice pro dvě chladící nádrže na mléko – 6500 l, místnosti pro kompresory,  přípravny TUV, místnosti pro vývěvy, denní místnosti a šatny se sociál. zázemím.

V prostoru dojírny budou zdi obloženy tvrdým obkladem, podlaha se opatří nejlépe protiskluzovou čedičovou dlažbou.

Vytápění zázemí dojírny lze řešit buď elektrické akumulační nebo přímotopy. Vlastní dojírnu - jámu dojičů-  lze vytápět odpadním teplem z chlazení mléka a od vývěv. Pro ohřev TUV lze rovněž uvažovat s využitím odpadního tepla z chlazení přes předehřívací nádrž.

SO 04 – jímky

(počet a velikost je navržen v závislosti na použité technologii ustájení)

Jímky - nádrže - budou  sloužit pro skladování kejdy z prod. stájí a odp. vod z provozu dojírny resp. pouze z provozu dojírny a hnojiště. Navrhované řešení vychází z výpočtu produkce odp. vod a kejdy  z navrhovaného provozu farmy. Skladovací kapacita kejdy je navržena na dobu 9 měsíců. U stlané varianty je kapacita jímky zvolena na 6 měs. dobu skladování.

Varianta kejda:  Pro uskladnění vyprodukované kejdy se navrhují 3 nadzemní skladovací nádrže ze smaltovaných plechů v barvě hnědé nebo zelené. Min. skladovací kapacita 9 měsíců. Průměr každé nádrže je 27,5 m, výška 5,8 m a objem 3 421 m3.

Varianta stlaná: vypočtená 6 měsíční skladovací kapacita odp. vod je 758 m3. Pro uskladnění takového objemu se navrhuje nadzemní skladovací nádrž o průměru 12,7 m, výška 5,8 m a celk. objem 763 m3.

Nádrž je smontována ze smaltovaných plechů v barvě hnědé nebo zelené (typ „Vítkovice“). Dno nádrže je provedeno z vodostavebního betonu s izolací a kontrolním systémem. Kotvení je provedeno hmoždinkami přes kotevní úhelník. Styk nádrže s betonovým dnem je těsněn speciálním pružným tmelem. Nádrž je naprosto vodotěsná a před uvedením do provozu bude provedena zkouška těsnosti.

Čerpací jímka užit. objemu cca 40 m3 se navrhuje kruhová, betonová, monolitická, zapuštěná do terénu, s kontrolním systémem. Obvod jímky je opatřen zábradlím. V blízkosti této čerpací jímky bude zhotovena stáčecí plocha pro parkování cisterny při odvážení kejdy. Stáčecí plocha bude betonová, odizolovaná, odkanalizovaná do čerpací jímky.

SO 05 – hnojiště (varianta stlaná)

Výstavbou tohoto objektu vznikne skladovací prostor pro ukládání hnoje. Kapacita hnojiště je navržena na 12 měsíců a je cca 3 960 m3. Půdorysné rozměry hnojiště jsou 30 x 53 m, výška skladování je 2 - 2,5 m. Hnojiště má kapsovitý tvar, tvoří ho betonová spádovaná plocha a ze tří stran je ohraničeno železobetonovými stěnami do výšky 1,5 m, na které navazuje stěna vysoká 1 m z dřevěných hranolů do profilů U. Dno hnojiště je spádováno v 2,5% spádu k rigolu, který je vyspádován k odtokovým šachtám. Dno hnojiště je vyztuženo hladkými sítěmi, je dilatované, u stěn je vytvořen náběh v 10% sklonu. Stěny hnojiště jsou betonové, vyztužené, do stěn jsou vsazeny nosníky U, do kterých jsou nasazeny dřevěné hranoly. Před hnojištěm je zpevněná manipulační plocha rovněž vyspádovaná k odtokovému rigolu. Zpevněná plocha je od ostatního terénu oddělena betonovým obrubníkem, po stranách nastojato, u vjezdu naležato. Kolem celého hnojiště je monolitický rigol, vyspádovaný k odtokové šachtě s mříží. Dno hnojiště je v celé ploše opatřeno hydroizolací z folie a foliovým kontrolním systémem. Folie jsou chráněny geotextílií a mezi foliemi je vytvořena drenážní vrstva. Izolace probíhají i pod sběrným rigolem a manipulační zpevněnou plochou. V nejnižším místě je umístěn odběrný objekt kontrolního systému a trubkou z PVC je napojen na kontrolní šachtu, kterou tvoří ocelová trubka se dnem umístěná na betonový základ. Trubka je nahoře opatřena krytem. Hnojiště je odkanalizováno do centrální jímky.

SO 06 - silážní žlaby

Dva silážní žlaby, každý o kapacitě 3000 tun, budou určeny ke skladování  konzervované píce. Budou otevřené, průjezdné, s jednostranným příčným spádem. Základní půdorysný rozměr 62x16 m, zastavěná plocha 992 m2, užitečný objem cca 2950 m3. Vyskládány budou z prefabrikovaných dílů, stěnových opěr a stěnových panelů. Dno žlabů bude betonové, monolitické, rozdělené dilatačními spárami. Izolace dna bude dvojí, první systém sběrný bude vytvořen z asf. pásů, druhý systém kontrolní bude z folií.  Sběrný a kontrolní hydroizolační systém budou napojeny na kontrolní odběrný objekt. Součástí žlabů budou jímky na zachycování sil. šťáv.

SO 07 kanalizace

Objekt kanalizace řeší dle zvolených variant odvedení odpadních vod z dojírny a zázemí a hnojných koncovek, resp. odvod kejdy z produkčních stájí, dále silážních žlabů a dešťových vod ze střech objektů a povrchu komunikací. Kanalizace tedy bude oddílná. Splašková resp. kejdová kanalizace bude zaústěna do skladovacích nádrží přes čerpací jímku, dešťová do recipientu. Jako materiál bude použito trub plastových odpovídajících dimenzí. Pro kejdovou kanalizaci je nutno navrhnout min. dimenzi DN 400 ve sklonu 3%. Součástí objektu je vybudování stáčecích ploch u jímek a nádrží. Plochy budou betonové, izolované, s odkanalizováním do jímek.

SO 08 - komunikace

Komunikace budou sloužit pro provoz při manipulaci mezi jednotlivými objekty a budou napojeny na stávající vnitrofaremní komunikace. Povrch bude bezprašný, ošetřený 2x nátěrem. Další skladba je navržena ve vrstvě 9 cm z makadamu penetračního, ve vrstvě 25 cm ze štěrkodrti a ochranná vrstva 15 cm ze štěrkopísku. Celková vrstva konstrukce vozovky je 49 cm.

SO 09 - vodovodní přípojka

Napojení bude provedeno na stávající vodovodní řad ZD, který byl vybudován v nedávné době. Celková délka přípojky bude určena dalším průzkumem a je navržena v plastu dimenze odpovídající vypočtené potřebě. Potrubí bude kladeno do nezámrzné hloubky min. 1,6 m hluboko na pískové lože a bude obsypáno pískem.

SO 10 - přípojka elektro

Přípojka elektro bude přivedena ze stávajícího zem. areálu družstva. Navržena je zemním kabelem podél silnice do hlavní rozvodny objektu. Kabel bude ukládán na pískové lože tl. 100 mm . Dále se provede obsyp pískem a položení výstražné folie v barvě červené. Přípojka musí být provedena dle platných předpisů.

U stájových objektů a dojírny je uvažováno s venkovním osvětlením výbojkovými svítidly na štítech.

SO 11 - sadové úpravy

Volné plochy budou zatravněny a osázeny dřevinami v takové druhové skladbě, která odpovídá charakteru dané lokality, tzn. využití dřevin obvyklých pro místní region.

SO 12 - Oplocení

Celý areál farmy se navrhuje oplotit tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaných osob do objektů a aby bylo zamezeno i vniknutí zvěře z okolních pozemků a zanesení nákazy. Oplocení se navrhuje klasické pletivem potaženým plastem na sloupky, zakotvené do pref. betonových patek. V oplocení se osadí dvoje vjezdová vrata se vstupními brankami.

3.  Údaje o provozu, provozní soubory

Údaje o provozu

Stáje SO 01 a 02 jsou upraveny  každá na šestiřadé volné boxové ustájení, šest skupin po 48-50 ks dojnic v laktaci. Boxy jsou zastýlány (stlaný provoz) nebo je použito matrací (bezstelivový provoz), stelivový práh je betonový. Ideální je do vyhrnovaných chodeb do podlahy zabetonovat vodící profily. Nahánění na dojírnu je řešeno přeháněcí chodbou vytvořenou systémem branek  k nástupu na dojírnu. Návrat z dojírny je řešen tou samou přeháněcí chodbou.

Větrání stájí bude  přirozené větracími štěrbinami ve střechách a otevřenými bočními stěnami, krytými v zimním období stahovací plachtou a protiprůvanovou síťovinou.

Dojnice budou ustájeny volně ve skupinách v závislosti na fázi reprodukčního cyklu a užitkovosti:

- dojnice  v  období  laktace – nejméně čtyři samostatné skupiny  dojnic  v  produkčních stájích (technologie  ustájení umožňuje vytvoření  i většího  počtu skupin  s menším  počtem dojnic  ve skupině)

- krávy nasucho a porodna dojnic - 2 universální skupiny umístěné mimo nový areál (ve stávajícím středisku)

- telata   v    období   mléčné   výživy    budou   ustájena  ve stávajícím středisku ve venkovních vzdušných boudách

Krmná dávka je založena na konzervovaných krmivech (siláže, senáže, seno, sláma) doplněná jadrnými krmivy a dalšími doplňky nezbytnými pro zdraví a užitkovost dojnic.  Zakládání krmiv  se bude provádět samozakládacím míchacím  vozem na krmný stůl. Jadrná krmiva budou dojnicím dávkována ve směsných dávkách s objemem přímo na žlab.

Zvířata mají celodenní přístup k napájecím žlabům s volnou hladinou s  nezávadnou pitnou vodou. Ve  stájích jsou navrhovány vyhřívané napájecí žlaby.

Zastýlání je např. zastýlacím adapterem. Vyhrnování kaliště a krmiště je mobilním prostředkem např. UNC nebo traktorem s radlicí na hnojnou koncovku do kontejnerů.  Boxy se nikdy nevyhrnují, pouze při prvním naskladnění je nutno je zastlat „suchým hnojem“ a slámou (stlaný provoz).

Provozní soubory

PS 01, 02 - ustájení

Ve stájích se jedná o zábrany lehacích boxů, které vymezují individuální prostor zvířatům pro ležení a chrání je proti ostatním  zvířatům. Dále  jsou  zde použity  žlabové zábrany, napáječky (napájecí vyhřívané žlaby v provedení nerez) a stájové doplňky z plastů (držáky minerálních lizů, drbadla). Dále je doporučeno do chodeb vedoucích na dojírnu osadit skrápěcí zařízení, které zabezpečuje dosažení lepšího tepelného režimu dojnic v letním období.

Pomocí branek a pevných hrazení se umožňuje bezkonfliktní manipulace se zvířaty. Dále jde o hrazení kotců včetně branek. Hrazení a branky jsou z ocelových trubek průměr 5/4“ a 2“, trubky mohou být černé nebo pozinkované.

PS 03 a - stání dojírny

Navržena je paralelní dojírna AGROMILK, konfigurace 2x24 stání, s modulovou roztečí 750 mm. Postavení dojnic je kolmo k obslužné jámě. Ovládání vstupních branek a „S“ zábran je pneumatické, tlakové. Defekační kryt s korýtkem v provedení nerez, pneumatické rozvody umístěny v pozinkovaném tunelu s nerezovým krytem. Ostatní kovové součásti jsou žárově zinkovány.

Hrazení v čekárně před dojením je konstruováno z žárově zinkovaných trubek s roztečemi dle platných norem pro danou kategorii zvířat. Vhodné je čekárnu vybavit přihaněčem. Výkonnost dojírny je cca 200 ks.hod-1.

PS 03 b - dojicí technika

Vzhledem ke kvalitě stáda, produktivitě práce a zejména  z důvodu potřeby zajistit kvalitní finální produkt  je nutno počítat s  instalací špičkové dojírny. Navržen je systém AGROMILK Pelhřimov. Dojení bude vybaveno nerezovým  potrubím dimenzovaným dle platných norem, regulací podtlaku při  snížení průtoku mléka, podtlakovým potrubím s větším průměrem  a většími kapacitami podtlaku ve sběrači s ohledem na  stabilitu vakua atd. Výkonnost dojírny je cca 200 ks.hod-1.

Pro mytí a desinfekci celého dojícího systému bude osazen mycí automat doplněný o zařízení na recyklaci mycí vody z proplachu mléčného potrubí. Tato zařízení se osadí v prostoru mléčnice.

PS 03 c - chlazení a ošetřování mléka

Pro úschovu mléka bude použito dvou zásobníků PACKO o objemu 6500 l. Jako doplněk zásobníku se doporučuje instalovat bojler s výměníkem a odpadní teplo využívat pro ohřev vody. Z  hlediska kvality mléka je možno instalovat průtokový chladič nebo předchladič.

PS 04 - čerpání

Systém plnění a vypouštění skladovací nádrží na kejdu a odp. vody:

čerpací jímka bude sloužit pro plnění skladovacích  nádrží, resp. Nádrže (stlaná varianta). To znamená, že do čerpací jímky bude zaústěna kejdová, resp. splašková kanalizace. V čerpací jímce bude osazeno jedno čerpadlo pro plnění nadzemních  skladovacích nádrží. Přečerpávání je řízeno automaticky. Naplnění nádrží po max. hladinu bude signalizováno houkačkou a signálním světlem, případně může být blokováno vypnutím čerpadla. Kejda, resp. odp. vody,  budou ze skladovacích nádrží čerpány čerpadlem osazeným v nádržích do cisterny, stojící na výdejní ploše.

Režim plnění skladovacích nádrže je navržen jako automatický. V čerpací jímce jsou osazena elektronická čidla pro snímání hladiny a v závislosti na výšce hladiny v čerp. jímce probíhá čerpání kejdy do skladovací nádrže.

Každá skladovací nádrž je vybavena dvěma míchadly AT MIX s konzolami a závěsnými zařízeními v provedení nerez, jedním výdejním čerpadlem COK s vedením a samoupínacím kolenem v provedení nerez, žebříkem s plošinou pro obsluhu míchadla, revizním vstupem Js 700, odkalovací výpustí, přepadovým potrubím, el. ovládacími skříňkami čerpadel a míchadel.

Dále do čerpací jímky je navrženo čerpadlo COK se samoupínacím kolenem a vedením v provedení nerez. Pro propojení mezi čerp. jímkou, sklad. nádrží a výdejní plochou je navrženo propojovací potrubí s přírubami v provedení pozink.

Objety chovu zvířat ve stávajícím středisku:

1. Teletník -  parc. č. 83:

V tomto stájovém objektu je ustájeno 120 ks mléčných telat o průměrné hmotnosti 80 kg. Provoz stelivový.

2. Kravín – parc. č.  117/1:

Dojnice 250 ks. Prům. živá hmotnost dojnic 500 kg. Volné boxové stelivové ustájení.

3. Kravín – parc. č.  122:

Dojnice 120 ks. Prům. živá hmotnost dojnic 500 kg. Stelivové ustájení. Využití jako stáj pro dojnice na sucho nebo jako stáje pro vysokobřezí jalovice.

4. Kravín – parc. č.  129:

Dojnice 180 ks. Prům. živá hmotnost dojnic 500 kg. Stelivové ustájení s odklizem hnoje na hnojiště za stájí.

5. Kravín – parc. č.  129:

Dojnice 180 ks. Prům. živá hmotnost dojnic 500 kg. Stelivové ustájení s odklizem hnoje na hnojiště za stájí. Identická stáj s předchozím objektem.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Měsíc a rok zahájení stavby:            bude upřesněno později podle výsledků procesu E.I.A., územního a  stavebního řízení, předpoklad zahájení je v roce 2003 s dobou výstavby cca 6 měsíců.

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

S ohledem na charakter stavby, tedy výstavby areálu chovu dojnic v návaznosti na stávající středisko investora charakter provozu a druh provozu těchto stájí po provedené  výstavbě, je možné konstatovat, že vlivy stavby samotné a současně celého stávajícího areálu na životní prostředí se nezhorší.

Z uvedených důvodů, lze  za obec zasaženou předpokládanými  vlivy (zejména dílčími emisemi amoniaku a zápachu v případě nepříznivých rozptylových podmínek), v tomto smyslu označit pouze obec Pluhův Žďár, konkrétně zejména její severní okraj.

Aplikace vedlejších organických produktů se týká i dalších obcí v okolí podle zpracovaného rozvozového plánu aplikace chlévské mrvy na zemědělské pozemky oznamovatele.

## B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

### B.II.1. Půda

Obec Pluhův Žďár okr. Jindřichův Hradec má kód k.ú. 330 310 901  a průměrná cena pozemků zemědělské půdy odvozená z bonitovaných půdně-ekologických jednotek podle přílohy k vyhlášce MZe ČR č. 215/ 1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, představuje 4,44 Kč/m2 což je ve srovnání s katastry okolních obcí (Pohoří u Kardašovy Řečice – 3,87, Mostečný – 3,00 Samosoly – 4,10, Jižná – 4,05) hodnota nadprůměrná.

Protože se v daném případě jedná o „stavbu na zelené louce“ na pozemku, který je veden v zem. půdním fondu je třeba před započetím stavebního řízení požádat o vynětí potřebné části tohoto pozemku ze ZPF příslušný orgán ochrany ZPF.

Celkem se jedná o zábor půdy v přibližném rozsahu 30 000 m2, který bude potřebný pro výstavbu celého areálu. Upřesnění celého rozsahu

Pro účely bonitace zemědělských půd v ČR se za základní mapovací a oceňovací jednotku považuje bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu (T), genetických vlastností půd (P), půdotvorných substrátů (G), zrnitosti půdy (Z), obsahu skeletu (K), hloubky půdy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně- ekologických jednotek jsou vyjádřeny pětimístným kódem. Prvé číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhé a třetí číslo stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté a páté číslo konkretizuje agronomicky významné půdní vlastnosti, přičemž v ČR čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté číslo kombinaci hloubky a skeletovitosti.

Dotčené  pozemky  mají BPEJ  7. 32. 14. a  7.50.01.  Zábor se týká především BPEJ 7.32.14, neboť BPEJ  7.50.01  se vyskytuje jen na východním okraji areálu, kde mají být vybudovány silážní žlaby.

Podle vyhlášky MF ČR č.279/97 Sb., (ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.).  O oceňování nemovitostí je BPEJ 7. 32. 14. oceněna sazbou 1,99 Kč/ m2 a BPEJ 7.50.01.  sazbou 3,88 Kč/ m2

Jelikož se jedná o stavbu zemědělské prvovýroby , nemusí se podle z. 334/92 Sb., O ochraně zem. půdního fondu, platit odvody za toto vynětí.

Z uvedené klasifikace je patrné, že pozemek staveniště a jeho nejbližší okolí se nacházejí v klimatickém regionu kódovaném číslem 7, což je region MT 4 - mírně teplý,  vlhký. Tento klimatický region je charakterizován sumou teplot nad 10o v hodnotě 2200 - 2400, průměrnou roční teplotou 6-7o C, ročním  úhrnem srážek 650 - 750 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období je zde 0-10 a vláhová jistota 10.

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

Dvojčíslí 32 znamená, že se jedná o hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a výlevných kyselých horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách

Dvojčíslí 50 znamená, že se jedná hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na zahliněných štěrkopíscích a morénách; lehké až středně těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, náchylné k dočasnému zamokření

Na čtvrtém místě je první BPEJ kód 1, což znamená kombinaci svažitosti a expozice, kdy kategorie svažitosti   je číslo  2 a kategorie expozice 0. Kategorie sklonitosti vyjádřená číslem 2 je charakterizována jako mírný svah (3-7o). Expozice 0 – severní.

Na čtvrtém místě BPEJ 7.50.01. je kód 0, což znamená kombinaci svažitosti a expozice, kdy kategorie svažitosti   je číslo  0 a kategorie expozice také 0. Kategorie sklonitosti vyjádřená číslem 0 je charakterizována jako rovina. Expozice 0 - všesměrná.

Páté číslo u BPEJ 7.50.01. je kód 1. Ten udává kód kombinace hloubky půdy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 0-1 a hloubku 0-1. Jedná se tedy o půdu bezskeletovitou až slabě skeletovitou (s celkovým obsahem skeletu 10- 25 %), středně hlubokou (30 - 60 cm) až hlubokou.

U BPEJ 7.32.14 je pátým číslem 4 - tedy skeletovitost 2 – střední, s celkovým obsahem skeletu do 50 %,  a hloubku 0-1, tedy hlubokou až středně hlubokou (45 - 60 cm).

Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně přednosti v ochraně

Třídy ochrany (celkem 5 tříd)  zemědělské půdy byly vytvořeny v rámci bonifikace československých zemědělských půd a nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jako účelové agregace bonitovaných půdně-ekologických jednotek pro potřeby dokonalejšího působení zejména zákona na ochranu zemědělské půdy.

Jednotlivé BPEJ zařazuje do tříd ochrany Metodický pokyn MŽP ČR, odboru ochrany lesa a půdy č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996, který je platný od 1. 1. 1997.

Bonitovaná půdní ekologická jednotka BPEJ 7.32.14. je zmiňovaným pokynem  zařazena do IV., tedy  druhé nejnižší třídy ochrany. V  této třídě jsou zastoupeny zejména půdy s nízkou produkční schopností, které patří v rámci jednotlivých klimatických regionů k podprůměrným a které jsou bez problémů využitelné k výstavbě. BPEJ je 7.50.01.  zařazena do III., tedy průměrné třídy ochrany.

Tak lze s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím, že bude vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č.334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu. Nejedná se o velký rozsah záboru, navíc pro zemědělskou prvovýrobu a  to v přímé návaznosti na stávající areál zemědělské prvovýroby.

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě. Pro orientační účely této dokumentace  lze uvažovat s průměrnou mocností orniční vrstvy  45 cm. Kubatura skrývky ornice  z celé plochy staveniště představuje zhruba 30000 m2 x  0,45  =  13500 m3.

V případě skrývky ornice je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah do 10 ha, v daném případě  okresní úřad Jindřichův Hradec. V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Část objemu skrývky bude využita  pro konečné terénní úpravy (ohumusování) a ozelenění areálu a využití zbylé části je investor povinen zajistit. V současné fázi přípravy záměru není ještě známo místo dočasného uskladnění ani využití sejmuté ornice.

### B.II.2. Voda

B.II.2.1	 Spotřeba vody

Jedná se o spotřebu vody k napájení, očistě, dezinfekci, mytí

I. Roční spotřeba vody pro provoz stájí s dojírnou:

průměrná                                maximální

600 ks dojnic                100 l.ks.den-1=60 000 l.den-1       140 l.ks.den-1=84 000 l.den-1

z toho dojírna s mléčnicí            40 l.ks.den-1=23 040 l.den-1               65 l.ks.den-1=37 440 l.den-1

Ročně 				21 900 m3.rok-1   		              30 660 m3.rok-1

II.  Spotřeba vody na soc. zařízení

7 os. x 120 l/ os/ den = 840 l.den-1

Ročně				 307 m3.rok-1

Celková roční potřeba vody………………...22 207 m3.rok-1                 30 967 m3.rok-1

Maximální hodinová potřeba vody .....................Qh = (84 840 : 24 ) x 1,8 = 1,77 l.s-1

B.II.2.2.	 Zásobování vodou

Voda bude zajištěna ze stávajícího vodovodu přípojkou odpovídající dimenze. Zdroj vody pro středisko byl v roce 2000 posílen o nový vrt HV-4, který je situován východně od plochy určené ke stavbě farmy dojnic. Vrt je hluboký 121 m a jeho využitelná vydatnost je stanovena na 1,7 l/sec. Voda z vrtu zatím nevyhovuje normě pro pitnou vodu (ČSN 75 71 11) zvýšeným obsahem železa a manganu (čerpáním se předpokládá snížení těchto složek) a bude tedy upravována v úpravně u vodojemu.    Požární voda je zajištěna ze stávající požární nádrže.

### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

- Krmiva

Objemová krmiva

potřeba zkrmitelné sušiny je 4,5t/rok

Celková potřeba objemných krmiv:                                 4,5t/rok x  600  = 2700 t/rok

Jadrná krmiva

potřeba  jádra je 4 kg/ks/den

Celková potřeba jadrných krmiv:                           4 kg/ks/den x 600 x 365 = 876 t/rok

Krmná dávka je dnes běžně sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných jetolotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné slámy. Sušina siláží a senáží je pohybuje okolo 35 %:

Seno:   		250  t

Siláže a senáže:	4500 t

- Potřeba stelivové slámy:

V případě stelivové varianty:

V   tomto systému ustájení lze uvažovat se spotřebou cca  0,9 t stelivové slámy na dojnici za rok. Tzn. 600  x  0,9  =  540 t/rok.

- Elektrická energie

Zásobování el. energií bude z nové přípojky elektro.

Předpokládaný instal. příkon: cca 200 kW

Rozvodná soustava:  3+PEN, stříd. 50 Hz, 380/220 V

Ochrana před NDN: nulování + pospojování

Výtápění dojírny bude zajištěno el. přímotopy nebo akumulační. Prostor jámy dojičů se bude vytápět odp. teplem z chlazení a vývěv. Teplá užitková voda bude získávána z akumulačního el. zásobníku s předehřevem odp. teplem.

- Zemní plyn

Tento druh media ani jiný druh fosilního paliva nebo organických paliv (dehet, mazut, nafta atp.) není pro realizaci záměru uvažován.

- Další surovinové vstupy

Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Některé požadavky na materiály zemních prací mohou být uspokojeny použitím nezávadné stavební sutě z demolic v areálu farmy.  Stavební materiály budou jinak dováženy ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou buď míchány dodavatelem na stavbě, případně dováženy z betonárky vybraného dodavatele.

### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.II.4.1	 Komunikační napojení

Posuzovaný areál je umístěn u místní obslužné komunikace vedoucí z Pluhova Žďáru kolem areálu severním směrem. Z této komunikace a ze stávajícího střediska budou řešeny vjezdy do nového areálu. Především tato komunikace bude využívána pro dopravu krmiv, odvoz kejdy a ostatních produktů. Pro dopravu uvnitř areálu budou vybudovány nové komunikace. Katastrem obce procházejí silnice 3. třídy č. III/12836 Deštná-Jižná-Pluhův Žďár, III/12841 Studnice- Pluhův Žďár-Dírná-Tučapy, III/12842 Pluhův Žďár-Mostečný a III/12843 Kardašova Řečice-Pohoří-Pluhův Žďár.

B.II.4.2 	Doprava

Vzhledem k uvedeným údajům o provozu farmy chovu dojnic dojde k určitému zvýšení dopravní frekvence spojené s provozem těchto stájí. Hlavní zatížení bude představovat dovoz krmiv do stájí, odvoz kejdy nebo chlévské mrvy a dále odvoz vyrobených produktů, zejména mléka.

Tato doprava, jak již bylo uvedeno, je realizována z větší části po vnitrozávodových komunikacích (doprava ze skladů krmiv) a zčásti po místní obslužné komunikaci (doprava chlévské mrvy, kejdy a  odpadních vod, odvoz mléka, odvoz jatečního dobytka a dovoz jadrných krmných směsí). Níže je uveden rámcový popis systému a frekvence dopravy spojený s provozem areálu tak, aby bylo možno vyhodnotit změnu dopravního zatížení v daném území a tím i získání podkladů pro zatížení území, především ovzduší, emisními vlivy liniové dopravy.

Dopravní zatížení odvozem mléka:

Mléko bude odváženo denně, je třeba tedy 365 nákladních automobilů.

Dopravní zatížení odvozem hnoje (stlaná varianta):

Ve  stájích nové farmy dojnic bude za rok vyprodukováno celkem  8760 t hnoje, který bude skladován na novém hnojišti v areálu.Když odečteme ztráty skladováním ve výši 20 %, zbude k odvozu 7008 t  Přibližná kapacita valníku pro přepravu chlévské mrvy je 9 t. Z toho vyplývá, že po výstavbě bude pro odvoz vyprodukované chlévské mrvy  třeba vyskladnit  cca 800 vozů za rok.

Dopravní zatížení dovozem steliv (stlaná varianta):

Spotřeba uvedena v kap. B.II.3. a činí celkem 540 t za rok. Do areálu bude dopravována s kapacitou cca 30 m3 a to při objemové hmotnosti 65 kg/m3 znamená, že na jednom voze bude dovezeno zhruba 1,5 t slámy. K přepravě výše uvedeného množství velkoobjemovými vozy, bude tedy třeba převést 360 vozů ročně.

Dopravní zatížení odvozem odpadních vod (stlaná varianta):

Celková produkce odpadních vod skladovaných v nádržích a vyvážených na polnosti bude činit (viz. výpočet II. 2. Odpadní vody) 2 431,9 m3/rok. Odvoz bude prováděn autocisternami  o obsahu 10 m3. Tzn., že za rok bude třeba odvést 245 vozů.

Dopravní zatížení odvozem kejdy a odpadních vod (bezstelivová varianta):

Celková produkce kejdy a odpadních vod skladovaných v nádržích a vyvážených na polnosti bude činit (viz. výpočet II. 2. Odpadní vody) 14 269,9 m3/rok. Odvoz bude prováděn autocisternami  o obsahu 10 m3 k aplikační technice na kejdu (např. Vakuomont) Tzn., že za rok bude třeba odvést 1430 vozů.

Dopravní zatížení dovozem krmiv:

Celková potřeba jadrných krmných směsí pro dojnice je uvažována ve výši 876 t ročně. Objem dopravního prostředku (přepravníku sypkých krmných směsí) se pohybuje od 10 do 20 m3, což při průměrné objemové hmotnosti krmné směsi 550 kg/m3 představuje v průměru 8 t. Celková spotřeba dopravních prostředků na dovoz krmných směsí za rok je tedy 110 ks.

Dávka objemných krmiv bude sestavena především na bázi senáží, siláží (cca 4500 t) a zčásti sena (cca 250 t). Seno bude dopravováno do seníku velkoobjemovými vozy s kapacitou 1,5 t - tedy zhruba 170 vozů. Siláže a senáže budou skladovány v silážních žlabech ve středisku, kam budou dopravovány traktory z pole při sklizni pícnin – 500 průjezdů.  Dojnice budou rozděleny do nejméně čtyř skupin podle reprodukčního cyklu a užitkovosti a krmeny fázově  směsnou krmnou dávkou míchacím vozem.

Dopravní zatížení odvozem a dovozem skotu:

Vyřazené dojnice:

Při průměrné brakaci stáda ve výši 30 % bude za rok vyskladněno cca 180 ks dojnic. Tzn., že pro odvoz jatečných dojnic bude třeba cca 18 ks  nákladních automobilů (např. LIAZ).

Jalovice:

Jalovice budou naskladňovány vždy po odvozu brakových dojnic. Bude zde třeba stejného počtu doprv. prostředků - 18 ks nákl. automobilů.

Dopravní zatížení odvozem kadaverů:

Vzhledem k nízkému úhynu chovaných zvířat bude i nízké dopravní zatížení spojené s jejich odvozem a je odhadováno na cca 12 nákl. automobilů ročně.

Při započtení příjezdu zhruba deseti osobních automobilů denně, bude celkový denní ekvivalent příjezdu dopravní techniky spojené s obsluhou stájí chovu dojnic ze silnic III. tř.  do střediska cca 17 vozidel (v praxi jde o sezónní nepravidelnosti).

Rozsah této dopravy není příliš významný, zejména z pohledu její  frekvence v současném stavu, danému dnešním provozem stávajícího střediska, že podle orientačních výpočtů zpracovatele dokumentace představuje  zatížení emisemi CO2, NOx a HC tak malých hodnot, což při dobrých rozptylových podmínkách lokality je naprosto nevýznamné. K zásadním změnám v rozsahu a typu dopravy vlivem nové výstavby stájí nedojde, část dopravy bude navíc navazovat na již provozované středisko (např. odvoz mléka, osobní doprava, přesuny telat a dojnic mezi stájemi atp.). Stejně tak mezi oběmi posuzovanými variantami (stlaná bezstelivová) není téměř žádný rozdíl. U stlané varianty je větší podíl traktorové dopravy (sláma, hnůj) a u bezstelivové nákladní (autocisterny na kejdu).

Celkové zhodnocení dopravního zatížení z hlediska kvantifikace pohybu vozidel jednotlivých typů a jejich emisní účinky na ovzduší jsou uvedeny v následující kapitole.

## B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

### B.III.1. Ovzduší

B.III.1.1 Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především o amoniak, sirovodík a kysličník uhličitý. Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování zásad správného provozu, pro které nový provoz ustájení dojnic v Pluhově Žďáru bude vytvářet příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni koncentrace a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené v ON 73 45 02. Za těchto předpokladů nemohou tyto emise v zásadě ovlivnit životní prostředí. Tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy dojnic v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem výrazně negativním způsobem neprojeví.

Produkce amoniaku a pachů, která způsobuje značné problémy především v chovech prasat a drůbeže, se u skotu, zejména u dojnic, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zápachu a současně i úroveň produkce amoniaku neprojevuje natolik negativně.

Tato emisně příznivá situace u stájí pro skot, zejména pro dojnice a u skladů hnoje, zejména při krátkodobém sladování, souvisí jednak s emisně vyhovujícím složením exkrementů skotu z hlediska obsahu N ve vazbě na převládající podíl objemných krmiv v krmné dávce, jednak s nižší plochou a kubaturou stáje v přepočtu na jednu DJ, což příznivě ovlivňuje emitující plochy a zároveň vyžaduje relativně nízké množství vzduchu k odvodu amoniakálních emisí a jejich rozptýlení mimo stáj.

Podle zahraničních údajů (Oldenburg) je průměrná potřebná dávka přívodu vzduchu v m3/hod. na 1 DJ ve stájích pro skot pouze 268, zatímco například v halách pro chov drůbeže 1040. Podle výsledků zahraničního výzkumu (Oldenburg: Geruchs und Amoniak-Emissionen aus der Tierhaltung) se průměrná produkce amoniaku vztažená na jednu dojnici pohybuje při řádném hospodaření v systému stelivového ustájení v hodnotách do 7 kg/ks/rok (rovněž je uvažována produkce ve stájovém objektu a skladu mrvy). Podle dalších zahraničních pramenů, které udávají produkci amoniaku vesměs na 1 VDJ se hodnoty u skotu pohybují od 18 kg (Buijsman,1985) do 26,2 kg  (Anonym,1989).

Vzhledem k tomu, že 14. 8. 2002 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým jsou stanoveny emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a kde jsou uvedeny emisní faktory pro amoniak, je nutné úvahy o produkci uvést následovně:

| KATEGORIE ZVÍŘAT | Stáj | Hnůj | Kejda | Zapravení do půdy | Pastva | Celkový emisní faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |
| SKOT – Stelivové ustájení |
| dojnice | Optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 | 24,5 | 24,4 |
|  | Zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 | 26,5 | 26,4 |
| Telata, býci, jalovice | Optimální způsob | 6 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 | 13,7 | 13,8 |
|  | Zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 | 16,7 | 16,8 |
| Bezstelivové ustájení |
| Telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 | 13,0 | 12,3 |

Emise amoniaku z nových stájí

| Nová farma dojnic | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Stáj | Jméno | Kapacita | Stáj | Skladování hnoje | Zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho hnůj | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| SO 01 | Dojnice | 300 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 7,35 | 3,00 | 0,75 | 3,60 | 342,47 |
| SO 02 | Dojnice | 300 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 7,35 | 3,00 | 0,75 | 3,60 | 342,47 |
|  | Celkem | 600 |  |  |  |  | 14,70 | 6,00 | 1,50 | 7,20 |  |

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování podle nařízení vlády č. 353/02 Sb.,  patří obě nové stáje mezi střední zdroje znečišťování, neboť mezi střední zdroje jsou zařazovány  zařízení k chovu skotu projektované na kapacitu od 180 do 499 ks.

V uvedeném nařízení vlády jsou dále uvedeny technologie snižující emise amoniaku ze stájí, skladů kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Některé tyto technologie budou, vzhledem k velikosti stájí a jejich  zařazení mezi střední zdroje znečištění ovzduší,  ve středisku využity a níže je uvedena produkce amoniaku při realizaci těchto opatření.

Povinná snižující technologie ve stáji pro střední zdroje je odkliz kejdy (hnoje) ze stájového prostředí několikrát denně. Korekce je pak ve výši 50 %. To znamená, že ve stájích by bylo ročně produkováno ne 6 t amoniaku, ale pouze 3 t. U skladů kejdy je vyžadováno  pokrytí povrchu jímky rašelinou nebo slámou olejem nebo jiným materiálem. Korekce je 40 %, tzn. Produkce by pak představovala 0,75 t ročně.  Při aplikaci hnoje nebo kejdy je možné uplatnit další snižující technologie jako je bezprostřední zaorání hnoje, aplikace kejdy se zapravením do půdy.

S ohledem na kapacitu stájí nebude  u nich dosaženo hmotnostního toku emisí amoniaku nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostního toku stájí jsou uvedeny v tabulce). Na tyto stáje se tedy ani  nevztahuje emisní limit amoniaku, stanovený výše uvedeným nařízením vlády, který představuje 50 mg/m3 a platí při hmotnostním toku  emisí vyšším než 500 g/h (nař. vl. Č. 356/02 Sb.).

V zadání stavby, nebyly údaje o  výměně vzduchu ve stájích uvedeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o systém vzdušných stájí  s přirozeným větráním, bude se zcela jistě jednat o takové množství, že vyprodukovaný amoniak bude dostatečně „naředěn“ a jeho koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. V literatuře je uváděno, že dostatečný přívod vzduchu do stáje pro dojnice se pohybuje v intervalu od cca 250 do 300 m3/hod/1 VDJ.  V tomto případě by koncentrace amoniaku v emitujícím vzdušném proudu dosahovala výše 4,56 mg/m3 (250 m3/hod).

Z hlediska minimalizace produkce amoniaku ve vlastním stájovém prostoru jsou podle provedených výzkumů příznivější bezstelivové nebo jen přistýlané provozy (produkce NH3, respektive jeho obsah ve vnějším odvětrávaném vzduchu, je u bezstelivových a přistýlaných systémů zhruba poloviční než u hluboké podestýlky).

Pro měření emisí amoniaku za provozu stájí je možné využít metody změření koncentrace amoniaku přímo v ovzduší objektu a emise vypočíst na základě objemu výměny vzduchu ve stáji. Stanovení objemu výměny vzduchu lze provést např. měřením rychlostního profilu vzduchu v měřeném průřezu výduchu. Také lze provést přímé měření koncentrace amoniaku ve vzdušině emitujícího vzduchu ze stáje.

Stávající středisko

| Stávající středisko | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Zdroj emisí | Parc. č. | Stáj | Jméno | Prům. Počet zvířat | Stáj | Skladování hnoje | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho hnůj | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| Z1 | 83 | Teletník | Telata | 120 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 1,64 | 0,72 | 0,20 | 0,72 | 82,19 |
| Z2 | 117/1 | Kravín | Dojnice | 250 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 6,13 | 2,50 | 0,63 | 3,00 | 285,39 |
| Z3 | 122 | Kravín | Dojnice | 120 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 2,94 | 1,20 | 0,30 | 1,44 | 136,99 |
| Z4 | 129 | Kravín | Dojnice | 180 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 4,41 | 1,80 | 0,45 | 2,16 | 205,48 |
| Z5 | 129 | Kravín | Dojnice | 180 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 4,41 | 1,80 | 0,45 | 2,16 | 205,48 |
|  |  |  | Celkem | 850 |  |  |  |  | 19,53 | 8,02 | 2,03 | 9,48 |  |

Pachové látky

Podle. § 10 zákona č. 86/2002 Sb., není dovoleno vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva.

Produkce pachových látek vznikajících v posuzovaném areálu byla posouzena ve výpočtu ochranného pásma chovu zvířat, zpracovaného v rámci přípravy stavby (uvedeno v příloze). Tento výpočet prokazuje, že se stav pachového zatížení okolí se nezhorší a ochranné pásmo nebude zasahovat obytnou zástavbu obce.  Z uvedeného propočtu je zřejmé, že by nemělo docházet k  obtěžování obyvatelstva. Tato problematika je blíže rozebírána v kapitole B.III.4. Ostatní.

Pro komplexní posouzení vlivů posuzované stavby na ovzduší jsou dále uvedeny některé další doplňující  údaje produkcí a to oxidu uhličitého, prachu a celkového tepla produkovaného zvířaty.

Produkce oxidu uhličitého

Podle Informačního listu Mze ČR 01.01.08. 11/1993, Základní provozně technologické ukazatele pro skot, je produkce oxidu uhličitého stanovena v závislosti na živé hmotnosti následovně:

| Kategorie | Hmotnost (kg) | Prod. CO2 na 1 ks (mg . s-1 . ks-1) | Počet ks v areálu | Produkce CO2 (kg . h-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 550 | 70 | 600 | 151,2 |

Produkce   tepla

| Hmotnost v kg.ks-1 | W . ks-1 při teplotě t1 ve oC |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 100 | 288 | 281 | 273 | 266 | 258 |
| 150 | 389 | 379 | 369 | 359 | 349 |
| 220 | 515 | 502 | 488 | 475 | 461 |
| 500 | 949 | 924 | 899 | 874 | 850 |
| 600 | 1086 | 1058 | 1029 | 1001 | 972 |

Průměrné hmotnosti dojnic:

Dojnice.......550 kg

Při průměrné uvažované teplotě t1 = 10 o C  je produkce tepla následující:

Navrhovaný stav

| Kategorie | Hmotnost (kg) | Prod. tepla (W. ks-1) | Počet ks ve stáji | Produkce tepla (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 550 | 991 | 600 | 594,6 |

Uvedené množství nebude mít žádný vliv na mikroklimatickou situaci lokality.

Produkce   vodních par

| Hmotnost v kg.ks-1 | mg . ks-1 . s-1 při teplotě t1 ve oC |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 100 | 21 | 27 | 36 | 47 | 60 |
| 150 | 28 | 37 | 48 | 63 | 81 |
| 220 | 38 | 48 | 64 | 84 | 107 |
| 500 | 68 | 89 | 118 | 154 | 197 |
| 600 | 78 | 102 | 135 | 176 | 226 |

Při průměrné uvažované teplotě t1 = 10 o C  je produkce vodních par následující:

Navrhovaný stav

| Kategorie | Hmotnost (kg) | Prod. vod. par (mg. ks-1.s-1) | Počet ks ve stáji | Produkce vod. par (kg .hod-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 550 | 96 | 600 | 207,36 |

Produkce prachu

Vzhledem k tomu, že při krmení bude manipulováno s našrotovaným jadrným krmivem, které bývá největším zdrojem prašnosti, je toto hlavním potencionálním zdrojem prachu. Při pneumatickém plnění zásobních věží na jadrná krmiva z přepravních vozů bude vznikat  nepatrné množství prachu. Zde se jedná o prašnost lokální a občasnou v odhadnutém množství cca  0,9 kg (0,1 % x 876 t).

Dále bude vznikat  nepatrné množství prachu při manipulaci se stelivem při realizaci stelivové variantě. Při průměrné spotřebě steliva 540 t/rok je možné předpokládat prašnost v rozsahu 0,1 % celkové spotřeby steliva. Tzn., že ve stájích by mělo vznikat zanedbatelné množství cca 500 kg prachu.

Po omezenou dobu může vznikat určité množství prachu též jako důsledek výkopových prací. Tento zdroj by však měl být lokalizován v místě vzniku.

II.1.2	Hlavní liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje znečištění budou představovány prakticky všemi dopravními prostředky, které se budou pohybovat po příjezdových cestách k areálu nebo v rámci vnitrozávodových komunikací střediska.

Rozbor rozsahu dopravy jsem podrobně uvedl v předcházející kapitole. Z uvedené frekvence lze podle údajů, které jsou získány z literatury ÚVMV Praha, předpokládat s ohledem na frekvenci pohybu a obsah hlavních škodlivin ve výfukových plynech jednotlivých reprezentantů zhruba následující úroveň znečištění z uvedených liniových zdrojů (předpokládán je příjezd, zastavení, startování, odjezd s dobou pohybu po areálu v průměrné době zhruba 5 minut. Navíc je připočteno celkem 6 resp. 9 hodin traktoru, který bude provádět krmení resp. i vyhrnování hnoje ze stájí dojnic ve středisku:

| Typ vozu | CO (g/min) | CxHx (g/min) | NOx(g/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Škoda favorit | 2,0 | 1,26 | 0,26 |
| návěs LIAZ | 0,50 | 0,45 | 0,65 |
| Traktor | 0,3 | 0,35 | 0,4 |

Navrhovaný stav (stelivová varianta)

| Druh dopravy | Počet ks denně | minut chodu za den | CO g/den | CxHx g/den | NOx g/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osobní automob. | 10 | 50 | 100 | 63 | 13 |
| nákladní automob. | 1,43 | 7,15 | 3,57 | 3,22 | 4,65 |
| traktory | 5,68 | 28,4 | 8,52 | 9,94 | 11,36 |
| traktory v areálu | Krmení + odkliz hnoje | 540 | 162 | 189 | 216 |
| CELKEM denně (g) | 17,11 | 625,55 | 274,09 | 265,16 | 245,01 |
| CELKEM ročně (kg) |  |  | 100,04 | 96,78 | 89,43 |

Navrhovaný stav (bezstelivová varianta)

| Druh dopravy | Počet ks denně | minut chodu za den | CO g/den | CxHx g/den | NOx g/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osobní automob. | 10 | 50 | 100 | 63 | 13 |
| nákladní automob. | 5,35 | 26,75 | 13,38 | 12,04 | 17,39 |
| traktory | 1,83 | 9,15 | 2,74 | 3,2 | 3,66 |
| traktory v areálu | krmení | 360 | 108 | 126 | 144 |
| CELKEM denně (g) | 17,18 | 445,9 | 224,12 | 204,24 | 178,05 |
| CELKEM ročně (kg) |  |  | 81,8 | 74,55 | 64,99 |

Tato emisní zátěž není příliš významná, především vzhledem k celkovému provozu v obci a ve stávajícím středisku.  Z uvedeného je zřejmé, že podstatná část dopravy bude uskutečňována ve středisku při krmení dojnic a vyhrnování hnoje ze stájí v případě stelivové varianty a nebude obtěžovat obyvatele obce. Dopravní zatížení příjezdových komunikací je celkově nízké, ale je naakumulováno do krátkých období v době naskladňování skladů píce a vyvážení hnoje a tekutých odpadů z jímek.

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace kejdy a hnoje na plochy určené k hnojení. Exaktní tuzemské údaje o uvolněném množství amoniaku při tomto procesu nejsou k dispozici, neboť emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, kvalita kejdy, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že řádné hnojení pozemků chlévským hnojem  resp. kejdou vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod. Zahraniční údaje pro vyvážení a aplikaci uvádějí hodnoty zhruba 8.5 kg NH3/ks/rok u dojnic a u telat 2.6 kg/ks/rok.

S ohledem na plánovanou kapacitu by ani po dosažení plného stavu 600 ks dojnic, při řádné aplikaci vyrobené kejdy a chlévského hnoje při dávkách stanovených podle plánu hnojení ve vazbě na zpracovaný plán odpadového hospodářství a osevní postup investora, nemělo docházet k neúměrnému zvýšení emisí amoniaku, které by nepříznivě ovlivňovaly ovzduší.

Aplikaci kejdy je nutno provádět za optimálního bezvětrného počasí na pozemky určené rozvozným plánem  a s využitím vhodných aplikačních prostředků s alespoň částečným zapravením do půdy a omezením plošného rozstřiku na minimum. K tomuto  hodlá  investor nakoupit  vhodnou mechanizaci.

Naopak řádné hnojení pozemků chlévským hnojem  nebo kejdou vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně k lepšímu využití živin z průmyslových hnojiv a jejich vazbě na organicko-minerální komplex a tím i k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.

V současné době se používá několik aplikačních systémů, které zajišťují minimální únik čpavku do ovzduší a dostatečnou přesnost a rovnoměrnost dávkování. Jedná se o především o systémy s vlečnými hadicemi určenými  pro hnojení během vegetace. Součástí tohoto systému jsou různé typy pleček, které zajistí zapravení kejdy do půdy a zároveň provádí mechanické hubení plevelů v plodině. Tento systém se používá hlavně k hnojení kukuřice a obilovin. Při okamžitém zapravení kejdy do půdy dochází ke značným redukcím emisí čpavku – až 80 %.

Systémem podobným vlečným hadicím jsou tzv. vlečné botky. Byly zkonstruovány za účelem maximálního úniku čpavku do ovzduší při aplikaci. Stejně jako u vlečných hadic je kejda přes hlavu rozdělovače a rozdělovací zařízení vedena do hadic, jejichž konce nejsou vlečeny po povrchu půdy, ale jsou opatřeny kovovým nástavcem podobným secí botce. Botka narušuje povrch půdy a  kejda vytéká přímo do vytvořené rýhy. Jsou vhodné pro aplikaci kejdy před setím.

I když zmíněné systémy značně omezují emise čpavku a stále dochází ke zlepšování přesnosti dávkování, nejdokonalejšími zařízeními k aplikaci kejdy jsou systémy přímého zapravování kejdy do půdy tzv. injektory.  Tyto stroje nejvíce vyhovují požadavkům na přesnost aplikace a omezení emise čpavku do ovzduší (redukce je uváděna v intervalu 95 - 100 %). Jedná se o systémy s radlicemi, kterých může být podle typu stroje a plodiny různé množství, za které je hadicemi přiváděna kejda. Kejda je aplikovaná do větších hloubek až 20-30 cm a ihned dalším zařízením zahrnována. Toto zařízení je vhodné především k aplikaci kejdy do porostů s větší meziřádkovou vzdáleností (kukuřice, krmná řepa, cukrovka) a na pozemky  po sklizni.

V případě aplikace hnoje je nutno zabezpečit jeho bezprostřední zaoráním po rozmetání.

### B.III.2. Odpadní vody

B.III.2.1. Varianta bezstelivová

B.III.2.1.1.  Odpadní vody skladované v nových nádržích na kejdu

a) Kejda

Produkce kejdy na 1 dojnici = 55 kg/den (hustá, sušina 10%)

600 ks dojnic  x  55 kg/den x 365 		=	12045 m3/rok

b) Voda z desinfekce  stájí

množství desinfekční vody pro jednu desinfekci1 l/m2 (hrubé mytí) + 0,5 l/m2  (vysokotlaký přístroj)  to je  1,5 l/m2,  desinfekce se provádí 2 x ročně

Roční produkce odpadních vod z desinfekce stájí:

4 860 m2 x 0,0015 m3.m2 x 2.rok-1		 =	 14,6 m3/rok

c) Technologické odpadní vody  z dojírny a mléčnice

1) spotřeba vody studené a teplé pro proplachy a při použití automatiky desinfekce            		   800 l.den-1				= 	292 m3.rok-1

2) sanitace chladícího tanku

tank 6 500 l   2 x 190 l.den-1 = 380 1.den-1	=	139 m3.rok-1

3) ostřik vemene

0,5 l . ks . den-1 x 600 ks = 300 l.den-1		=	110 m3.rok-1

4) ostřik podlahy dojírny (při využití recyklace z mytí dojícího zařízení)

1,5 l.m2 . dojení  x  260 m2 x 2 dojení/den 	=	285 m3.rok-1

5) ostřik stěn dojírny do v 2 m (při využití recyklace z mytí dojícího zařízení)

1,5 l.m2. dojení x 130 m2 x 2 dojení/den 	=	142 m3.rok-1

6) ostřik podlahy a stěn v mléčnici

0,5 l.m2.dojení x 100 m2  = 50 l.den-1		=	18 m3.rok-1

Celkem				           			986 m3.rok-1

d) Kontaminované dešťové vody:

Výdejní místo u jímky:

Plocha výdejního místa:    32 m2 x 650 mm x 0,7      =             14,6 m3/rok

e) Odpadní vody splaškové ze soc. záz: (viz spotř. vody)    =	       307 m3/rok

Celkem bude v nových nádržích na kejdu skladováno  13 367,2 m3.rok-1

Zhodnocení kapacity kejdového hospodářství:

Zákonem č. 308/2000 Sb., resp. prováděcí vyhl. č. 476/2000 Sb., O skladování a způsobu používání hnojiv je požadována pětiměsíční kapacita jímek na kejdu. Investor se rozhodl budovat jímku s kapacitou přibližně 9 měsíců.

Tři kruhové nadzemní nádrž typu Vítkovice. Průměr každé nádrže je 27,5 m, výška 5,8 m a objem 3 421 m3. Celková kapacita kejdového hospodářství je        10 263 m3

potřebná kapacita na 5 měsíců  13 367,2/12  * 5 měs.                       =  5 570 m3

Skutečná kapacita kejdového hospodářství -   9,2 měsíců

B.III.2.1.2.  Odpadní vody skladované v nové jímce silážního žlabu

Kontaminované dešťové vody:

Silážní žlaby

Plocha silážních žlabů:  1984 m2 x 650 mm x 0,7      =           902,7  m3/rok

potřebná kapacita na 4 měsíce 902,7/12  * 4 měs.                 =  300,9 m3

Celková roční produkce kejdy a odpadních skladovaných v nepropustných jímkách při bezstelivové variantě činí 			 14 269,9 m3.rok-1

B.III.2.2. Varianta stelivová

B.III.2.2.1.  Odpadní vody skladované v nové nadzemní nádrži

a) Voda z desinfekce  stájí

4 860 m2 x 0,0015 m3.m2 x 2.rok-1			 =	 14,6 m3/rok

b) Technologické odpadní vody z dojírny a mléčnice

Celkem							=	986 m3.rok-1

c)  Kontaminované dešťové vody:

Výdejní místo u jímky:

Plocha výdejního místa:    32 m2 x 650 mm x 0,7      =             14,6 m3/rok

Silážní žlaby

Plocha silážních žlabů:  1984 m2 x 650 mm x 0,7      =           902,7  m3/rok

d)  Hnojůvka a dešťové vody z hnojiště

plocha hnojiště……………….1 590 m2

roční úhrn srážek…………….650 mm

Při předpokladu, že úbytek srážkové vody vlivem odparu a nasávací schopností uskladněné hmoty je cca 80 %, je odtok hnojůvky cca:

650 l.m2          x       1590  m2        x       0,2   		=    	    207 m3.rok-1

e) Odpadní vody splaškové                                                    =              307 m3/rok

Celková roční produkce odpadních vod skladovaných v nové nadzemní nádrži 											1529,2 m3.rok-1

Zhodnocení kapacity nádrže:

Zákonem č. 308/2000 Sb., resp. prováděcí vyhl. č. 476/2000 Sb., O skladování a způsobu používání hnojiv je požadována čtyřměsíční kapacita jímek na tyto odpadní vody. Investor se rozhodl budovat jímku s kapacitou 6 měsíců.

Kruhová nadzemní nádrž typu Vítkovice. Průměr nádrže 12,7 m, výška 5,8 m a celk. objem 763 m3.

potřebná kapacita na 4 měsíce 1529,2/12  * 4 měs.                            =  510 m3

skutečná kapacita nádrže  -   5,99 měsíců

B.III.2.2.2.  Odpadní vody skladované v nové jímce silážního žlabu

Kontaminované dešťové vody:

Silážní žlaby

Plocha silážních žlabů:  1984 m2 x 650 mm x 0,7      =           902,7  m3/rok

potřebná kapacita na 4 měsíce 902,7/12  * 4 měs.                            =  300,9 m3

Celková roční produkce odpadních skladovaných v nepropustných jímkách při stelivové variantě činí 				 2 431,9 m3.rok-1

Žádná z těchto odpadních  vod nesmí být vypouštěna přímo do recipientu. Odpadní vody musí být skladovány v nepropustných jímkách  na vyvážení.

Jímky, podlahy stájí (podroštové prostory), manipulační plochy a všechny prvky  splaškové kanalizace  musí být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat požadavkům české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a Vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti skladovacích  nádrží a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05 autorizovanou firmou. Jímky nesmí podle výsledku třech předepsaných zkoušek vykazovat žádný únik vody. Tato zkouška musí být u nádrží opakována jedenkrát za 10 let (§ 6 odst. C. vyhl. č.  191/02 Sb.)

B.III.2.3. Dešťové vody nekontaminované

Vzhledem k tomu, že bude postaven areál na zelené louce, dojde  ke změně odtokových poměrů (dosud se jedná o nezastavěnou plochu - půdu). Množství těchto vod bude vyplývat z úrovně srážek v dané oblasti a  plochy střech objektů a zpevněných komunikací.  Plocha střech, komunikací a čistých zpevněných ploch  cca 6500  m2.  Výstavbou farmy bude tedy nově vznikat cca 3000 m3 dešťových vod (6500  x  0,650  x  0,7).

Pro úplnost bude odhadnut příspěvek nových zpevněných ploch pro přívalový déšť při těchto parametrech:

sběrná plocha Sb = 6500 m2,

převodní součinitel na m3 = 0,943

součinitel odtoku    f                        =  0,80

intenzita 15-timinutového deště je i = 130 l/sec/ha.

Qz = 0,943 x 0,8 x 0,65000 x 0,130 x 900  =		57,4 m3

Uvedený příspěvek je možno považovat z málo významný.

Dešťové vody ze střechy dojírny, stáje a z čistých zpevněných ploch budou svedeny novou dešťovou kanalizací, která bude částečně navazovat na dešťovou kanalizaci stávajícího střediska a částečně vyústěna na vsakovací průleh na  severní a severozápadní straně areálu (podle spádových poměrů).

### B.III.3. Odpady

Od 1. ledna 2001 je v platnosti zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.). Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů. Odpady jsou vypočítány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a podle míry znalostí o možných drahách jednotlivých odpadů je uvedeno i možné řešení této otázky.

B.III.3.1. Odpady vznikající při výstavbě

Hlavním odpadem, vznikajícím při realizování záměru bude výkopová zemina ze stavby nádrží a z výkopů pro základy pod nové objekty. Výkopová zemina, hlušina, případně kameny je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu odpadu 17 05 04, případná část 17 05 06 (hlušina). Její množství lze v současné době, s ohledem na projekční připravenost, stanovit pouze technickým odhadem (není znám přesný způsob zakládání staveb). Lze předpokládat, že větší  část zeminy z výkopových  prací bude využita pro terénní úpravy a část bude odvezena na určenou skládku. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 2000 t tohoto odpadu.

Dalším odpadem, vznikajícím při výstavbě budou odpady  charakteru stavebních zbytků, odřezků či zmetků  (sklo, cihla kabely..). Ty budou ukládány na samostatnou stavební meziskládku a likvidovány v souladu s předpisy.

Obalový materiál z plastů  (15 01 02 - O) tomto případě fólie a obaly od součástek nebo  nápojů či jiných nezávadných tekutin nebo materiálů v odhadnutém množství cca 200 kg, budou  průběžně likvidovány stavební dodavatelskou firmou (odvozem na skládku TKO).

Také papírové (15 01 01 – O) či dřevěné obaly (15 01 03 – O) od např. technologických součástek a jiných materiálů se budou likvidovat sběrem a odvozem na skládku nebo do sběrných surovin.

Při finálních nátěrech konstrukcí objektů bude vznikat z nanášení nátěrových hmot (k.č. 08 01 01) barva s obsahem halogenových rozpouštědel, kategorie N. Její případné zbytky budou likvidovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí být skladovány v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti.

Dále bude v průběhu výstavby vznikat několik dalších druhů odpadů, které jsou specifikovány v níže uvedené tabulce.

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neobsahující nebezpečné látky) | O | 2000 | využití při konečných terénních úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (neobsahující nebezpečné látky) | O | případná část předchozího | částečné využití při ter. úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,1 | prodej do sběr.surovin. |
| 17 02 01 | odpadní dřevo | O | 0,1 | spálení, úklid před zemními pracemi |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky) | O | 0,01 | průběžný odvoz na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 02 03 | Plast | O | 0,02 | průběžný odvoz na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 01 02 | cihly | O | 0,1 | Využití při terénních úpravách jako podklad při zakládání staveb, jinak odvoz na povolenou skládku |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly, (zbytky obalů od technologie součástek atp.) | O | 0,20 | prodej do sběr.surovin |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,20 | ukládání na staveništní meziskládce, dále odvoz na povolenou skládku nebo k recyklaci nebo průběžný odvoz |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 | spálení, úklid před zemními pracemi |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,1 | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak likvidovány odbornou firmou |
| 08 01 11 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O | případná část předchozího | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak likvidovány odbornou firmou |

B.III.3.2. Odpady vznikající při provozu

Při manipulaci s krmivy bude zákonitě vznikat určité množství odpadu - zbytky krmiv (k.č. 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv), který bude obsluha shrnovat do hnoje nebo kejdy a spolu s ní budou odváženy likvidovány na polnostech. Případné zbytky nekvalitního krmiva ve skladech (sil. žlab, seník) budou také odváženy ke kompostování na hnojiště investora.

Dalším odpadem vznikajícím provozem stáje jsou plastové obaly od dezinfekčních prostředků používaných k dezinfekci stájí a dojícího zařízení. Tento N odpad se nazývá agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, v  katalogu mají kód 02 01 08 a bude vznikat v množství cca 100 kg. Obaly od použitých veterinárních léčiv - název  druhu odpadu - Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07, kód 18 02 08, kterých bude cca 50 kg za rok. Investor musí zajistit jejich spalování v nejbližší spalovně nebezpečných odpadů.

Bude zde také vznikat odpad ze znehodnocených zářivek k.č. 20 01 21, N - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  v odhadovaném množství cca 20 kg/rok.

Investor je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů.

Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční smetky č. 20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad (k.č 20 03 01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace bude řešena smluvně v návaznosti  na systém odvozu komunálního odpadu v obci.

Souhrn předpokládaných odpadů, vznikajících během provozu stáje, lze prezentovat v následující  tabulce:

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 04 | kal ze septiků a (nebo) žump, odpad z chemických toalet (jímka soc. zařízení) | O | 307 | skladování spolu s kejdou a odp. vodami v nádržích, rozvoz na pozemky |
| 02 01 08* | agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky | N | 0,1 | oddělené shromažďování, následný odvoz do spalovny či zneškodnění akreditovanou firmou |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 | oddělené shromažďování, zneškodnění odbornou firmou. |
| 18 02 08* | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07 | N | 0,05 | oddělené shromažďování, následný odvoz do spalovny či zneškodnění akreditovanou firmou |
| 02 01 03 | rostlinná tkáň (zbytky krmiv) | O | 10,0 | do kejdy s následným rozvozem na pozemky |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | 1,0 | Odvoz na povolenou skládku |
| 20 03 03 | uliční smetky | O | 0,5 | Odvoz na povolenou skládku |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 5 | odvoz na hnojiště ke kompostování |

Mimo  zákon o odpadech vznikají některé důležité vedlejší produkty – zejména kejda skotu (bezstelivová varianta),  odpadní vody z provozu stáje (pojednány v předchozí části) a hnůj skotu (stelivová varianta). Podle mého názoru je třeba v této kapitole oznámení produkci hnoje vyčíslit a zabývat se jeho dalším využitím.

. I když tyto vedlejší produkty živočišné výroby  úmyslně neřadím mezi odpady, bylo by možné jim přidělit kat. číslo 02 01 06.

Ze zemědělského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze kejdu a hnůj považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Pro zemědělský podnik hospodařící na půdě nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.

Produkce kejdy a ostatních odpadních vod produkovaných ve stájích byla řešena v předchozí kapitole a produkce hnoje bude vyčíslena v této kapitole.

Kejda bude skladována v kejdovém hospodářství, přičemž její "likvidace" - lépe řečeno využití - bude prováděna rozvozem a na vybraných pozemcích podle schváleného plánu rozvozu. V praxi se počítá  s přímou aplikací na pozemky přibližně 2 x do roka.

Hnůj bude produkován v případě stelivové varianty. Očekávána je následující produkce hnoje:

| Stáj | Ks | Produkce (kg/ks/den) | Roční produkce (tuny) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 600 | 40 | 8760,0 |

Hnůj bude skladován na novém vodohospodářsky zabezpečeném hnojišti ve středisku.

Výpočet kapacity hnojiště – potřeba skladovacího prostoru:

Dle příslušných norem je potřeba skladovacího prostoru na 1 měs. dobu skladování pro 1 krávu při volném ustájení 0,55 m3.

Na základě požadavku investora je navrhovaná doba skladování stanovena na dobu 12 měsíců.

0,55 x 600 x 12  =  3 960 m3

Pro navrhovaný počet ustájených zvířat je potřebná skladovací kapacita hnojiště 3 960 m3.

Výška skladování cca 2,5 m. Hnojiště o rozměrech 30 x 53 m, které bude odkanalizováno do nadzemní nádrže.

Při skladování hnoje na hnojišti dochází fermentací, mineralizací, odtokem hnojůvky a odparem ke zmenšení objemu o 20 - 40%, podle skladovací výšky a způsobu ošetřování hnoje.

V průběhu roku běžně dochází k  úhynu chovaných zvířat. I když zákon č. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 písm. f, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly zvířat a odkazuje je na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je podle názoru zpracovatele dokumentace s tímto materiálem nutné obecně zacházet jako s odpadem s nebezpečnými vlastnostmi.

V daném případě, při těchto technologiích ustájení a dobrých zoohygienických podmínkách, lze uvažovat poměrně nízké procento úhynu. A to u dojnic cca 1 %, to znamená, že ročně může dojít k úhynu cca 6 ks zvířat o průměrné váze 500 kg, tedy celkem 3000 kg, Uhynulá zvířata můžeme klasifikovat také jako živočišná tkáň 02 01 02, kat. O. Jejich likvidace bude prováděna okamžitým odvozem do nejbližšího asanačního ústavu. Odvoz dospělých  kusů skotu je prováděn okamžitě ještě týž den.

B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

V rámci provozu  nového areálu dojnic by mohlo k dané situaci vzniku odpadů při havárii dojít např. při  havárii  jímky na kejdu, kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněné kejdy do okolního terénu.

Z tohoto důvodu je nutné, aby nádrž byla řešena v souladu s požadavky  zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 308/2000 Sb., resp. prováděcí vyhl. č. 476/2000 Sb., O skladování a způsobu používání hnojiv a Vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Množství vyprodukovaných odpadních vod a kejdy je uvedeno v předchozí kapitole.

Další odpad, který by mohl v případě havárie vzniknout, jsou úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Mohl by tak vznikat N odpad k.č. 13 02 04, příp. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07  nebo 13 02 07 - vše různé odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky, případně odpad zeminy znečištěné ropnými látkami (17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). Tyto druhy odpadů je nutné likvidovat podle příslušných předpisů odpadového hospodářství ve vazbě na ochranu vod před znečištěním ropnými látkami, ve vztahu k opatřením, rozpracovaným v havarijním řádu farmy. Především je nutné únikům těchto látek předcházet a to především dobrým technickým stavem mechanizace a dodržováním dopravních předpisů. Kvantitativní úvahy nejsou uváděny, neboť je nelze odhadnout.

Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které jak je již uvedeno výše, řeší zákon o veterinární péči.

Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektů. Zde by potom největší objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  (k.č. 17 09 04 - O), případně s určitým  podílem odpadu  - Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky směsný stavební odpad (k.č. 17 09 03*  - N).

Kromě uvedených odpadů nevznikají při provozu stáje žádné další odpady. Mobilní mechanizace, používaná při k obsluze stáje, bude ošetřována, opravována a udržována v dílnách investora.

### B.III.4. Ostatní

(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

B.III.4.1. Hluk, vibrace záření

Průběh výstavby bude představovat časově omezené a  občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Dalším možným zdrojem vibrací budou některé stavební práce jako je dusání a vibrování při betonáži. Vzhledem k druhu výstavby a vzdálenosti staveniště je zcela vyloučené, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných domů.

Při provozování stájí bude uplatňována vesměs mobilní mechanizace, jejíž hlučnost je dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor traktoru, ev. nakladače. Z tohoto hlediska nedojde ve farmě dojnic k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastních stájí nebudou projevovat. Větrání stájí je zajišťováno přirozeným prouděním vzduchu okny, střešními a bočními štěrbinami. Dojírna a strojovna chlazení bude vybavena ventilátory s velmi nízkou hladinou hluku (cca 50 – 60 dB). Použité strojně technologické zařízení nepřekračuje povolenou hlučnost.

Z tohoto hlediska nebude  ve stáji docházet k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastních stájí  nebudou vyskytovat. Podle dostupných podkladů projekční firmy hlučnost provozu farmy nepřekročí  mezní hodnoty hygienických předpisů (LAeq 50 dBA-den, LAeq 40 dBA-noc).

Stejně tak se v areálu nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Dopravní zatížení po příjezdových komunikacích procházejících obcí provozem nových stájí nebude takové intenzity, aby byl  zaznamenán nějaký patrný rozdíl od současného stavu. Doprava spojená se stávajícím střediskem společnosti je řádově vyšší a nárůst spojený s vyšším přísunem krmiv a odvozem vedlejších produktů (hnůj, odp. vody nebo kejda)  do areálu nebude nijak výrazný.

B.III.4.2. Zápach

Emise pachových látek ze střediska je řešena výpočtem ochranného  pásma chovu zvířat, které bylo zpracováno ing. Petrem Dvořákem v rámci přípravy záměru a je použito jako podklad pro vyhodnocení vlivu provozu stavby na obyvatelstvo.

Bylo spočteno podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Metodika byla publikována v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999. Tento metodický postup je založen na objektivním kvantitativním výpočtu produkce zápachových látek, vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat v závislosti na počtu zvířat a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás i v zahraničí.

V této rozptylové studii zápachových látek,  je použita větrná růžice ČHMÚ a využity korekce na  technologii, zeleň (část OP je přílohou dokumentace).

Do výpočtu byly zahrnuty i stájové objekty ve středisku a byl tak vyhodnocen i vliv provozu těchto stájí na emisní situaci v okolí po plánované výstavbě. I když dojde k poměrně výraznému navýšení počtu chovaných zvířat v této lokalitě, lze konstatovat, že farma chovu dojnic, kde bude soustředěna větší část chovu, je dostatečně vzdálená od obytné zástavby. Hranice nově vypočteného OP nezasahuje žádný z objektů hygienické ochrany, které jsou přestavovány nejbližšími obytnými domy a nemělo by tedy docházet k obtěžování obyvatelstva.

Podle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a nařízení vlády 353/2002 ze 14. srpna 2002 je provozovatel chovu povinen plnit emisí limit pro pachové látky, který je 50 OUER/m3.

OUER představuje evropskou pachovou jednotku  to je množství pachových látek, které, pokud je rozptýleno v 1 m3 neutrálního plynu za normálních stavových podmínek, vyvolá alespoň u 50 % testujících posuzovatelů čichový vjem odpovídající evropské referenční pachové jednotce.

Evropská referenční pachová jednotka je fyziologická reakce posuzovatelů vyvolaná dávkou 123 μg n-butanolu rozptýleného v 1 m3 neutrálního plynu (v molárním poměru 0,040 μmol n-butanolu na 1 mol neutrálního plynu) normálních stavových podmínek.

U zdroje musí být provedeno autorizované měření emisí zápachu do čtyř let od nabytí účinnosti vyhlášky, tedy do 14. 8. 2006.

### B.III.5. Doplňující údaje

(například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Realizací stavby nedojde k významným terénním úpravám. Realizace neznamená zvýšení objektů ani výraznější  zvětšení hmoty,  zůstává zachována dominující horizontální hmota objektů stávajícího střediska (velkoobjemový seník). Pro pohledové odclonění areálu ze severního směru bude navrženo ozelenění areálu na této straně.

# ČÁST C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ust. § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.) nejsou  polohou posuzovaného záměru dotčena.

Záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí lesa. Realizací záměru je dotčeno ochranné pásmo lesního porostů na pozemku parc. č. 1128 (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m).

Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů. Východně od areálu je situován  nový zdroj vody  investora, jehož ochranné pásmo navrženo v rozsahu 20 m (I. stupně) a záměr do něj nezasahuje. Ve stávajícím středisku jsou ještě tři zdroje vody pro potřeby stávajícího i nově navrhovaného areálu. Tyto zdroje vody nemají vyhlášeny žádná ochranná pásma.

Staveniště je ornou půdou. Při průzkumu byly zjištěny běžné druhy rostlin. Zájmové území pro vlastní výstavbu nepředstavuje plochy pro možný trvalý výskyt ohrožených druhů živočichů ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb.

Ochranné pásmo stávajícího střediska ŽV nebylo vyhlášeno žádným územním rozhodnutím. Nově spočtené ochranné pásmo zpracované v souvislosti s posuzovanou výstavbou zahrnuje i současný stav zvířat chovaných ve středisku a nezasahuje žádný objekt hygienické ochrany (obytný dům). Území není zatěžované nad míru únosného zatížení. V území se nenacházejí staré ekologické zátěže ani zde nejsou extrémní přírodní či jiné poměry.

Tyto aspekty zákonné ochrany složek přírodního prostředí však musí být respektovány i návrhem (aktualizací) rozvozového plánu hnoje a tekutých odpadů investora.

## C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### C.II.1. Ovzduší a klima

C.II.1. Klimatické poměry

Na teplotní podmínky i srážky má vliv především nadmořská výška. Oblast se nachází v mírně k severu až severovýchodu svažitém území v nadmořské výšce cca 490 m. Převýšení okolního terénu není výrazné, jedná se řádově o metry.

Jedná se o klimatickou oblast MT 7 (mírně teplá, mírně vlhká, s mírnou zimou).  Průměrná roční  teplota je 7 o C. Ve vegetačním období je prům. teplota 13,9 o C.

Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti je 650, z toho ve vegetačním období (IV. - IX.) 450-400 mm, a mimo něj 250-300.

údaj (faktor)                                                                              hodnota

-----------------------------------------------------------------------------------------

Průměrná roční teplota vzduchu oC:                                            7

Počet dní letních za rok:                                                              30-40

Počet mrazových dní za rok:                                                   110-130

Počet dní ledových za rok:                                                      40-50

Počet jasných dnů za rok                                                         40-50

Počet zamračených dnů za rok                                                 120-150

Roční úhrn atmosférických srážek v mm:                                    650

Počet dní v roce se srážkami 1,0 mm až 10,0 mm:                     100-120

Počet dní se sněhovou pokrývkou za rok:                                    60-80

Průměrné teploty vzduchu v jednotlivých měsících oC

(Jindřichův Hradec)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,9 | -1,9 | 2,2 | 6,5 | 11,7 | 15,0 | 17,2 | 15,9 | 12,4 | 7,4 | 2,3 | -1,3 |

Průměrné srážky v jednotlivých měsících (mm)

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soběslav | 33 | 31 | 29 | 43 | 57 | 75 | 86 | 73 | 44 | 44 | 36 | 37 |
| Kard. Řečice | 38 | 36 | 34 | 50 | 67 | 79 | 93 | 79 | 49 | 48 | 40 | 41 |

Větrná růžice dle ČHMÚ

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost ze směru (%) | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 20 | 13 | 15 |

C.II.2. Stav znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší v okrese Jindřichův Hradec je měřeno čtyřech stanicích. Jsou to stanice Spáleniště, Lužnice (2x) a Domanín. Všechny stanice jsou poměrně daleko od posuzované lokality a tak hodnoty na nich naměřené nemají pro posuzovanou lokalitu takovou vypovídací schopnost.

Z   imisních charakteristik naměřených na těchto stanicích je zřejmé, koncentrace oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prašného aerosolu jsou v okrese   velice nízké a prakticky nedochází k překračování denních imisních limitů.

Obecně lze říci, že se jedná o prostředí  s velmi vysokou kvalitou ovzduší v těchto parametrech.

Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím znečištění ovzduší v zájmovém území je vliv Veselí nad Lužnicí a Soběslavi a jejich průmyslových zón při západních větrech. Dalším výrazným znečišťovatelem ovzduší jsou domácí topeniště a domovní kotelny. Tyto zdroje znečištění jsou hustě rozptýleni po ploše zastavěného území, přičemž jejich vyústění je v nízké přízemní vrstvě.  Vzhledem k tomu, že obcí neprochází žádný z větších silničních tahů, není automobilová doprava závažným zdrojem znečištění ovzduší.

Vlastní posuzovaný areál chovu dojnic v  přispívá k znečištění ovzduší pouze produkcí pachových látek (osmogenů), které jsou vyhodnoceny v návrhu ochranného pásma chovu zvířat a produkcí amoniaku, která je vyhodnocena v části B.II.1. Ovzduší.

### C.II.2. Voda

C.II.2.1 Podzemní voda

Kolektorem podzemní vody na lokalitě  je téměř výhradně pásmo podpovrchového rozpojení puklin podložních metamorfitů a granitoitů, především v místech tektonicky porušených. Puklinová propustnost hornin skalního podloží je v místě průzkumu nízká, vyjádřená koeficientem transmisivity T v řádu n.10-5 m2.s-1. Pro lokalitu je přízračná značná hloubka rozpukání podložní horniny, přesahující 100 m od terénu. Hlavním kolektorem podzemní vody je poloha silně rozpukané žuly, zastižená vrtem HV-4 (východně od staveniště) v úseku 80 – 100 m pod povrchem. Zvodnění pokryvných útvarů nebylo v místě zjištěno. Geologické podmínky na lokalitě jsou, vzhledem k nízké propustnosti kvartérního pokryvu, především písčitých jílů a značnou mocností mesaturované zóny, příznivé pro přirozenou ochranu podzemní vody. Místem lokální drenáže podzemních vod je údolí Řečice jihovýchodně od obce.

Podzemní voda jímaná vrtem HV-4 je Ca-Na-Mg-HCO3-SO4 typu, velmi měkká (celková tvrdost 3,78 st. N), slabě kyselá (pH 6,56) s celkovou mineralizací přes 166 mg/l. Ve vodě je zvýšená hladina železa a manganu, příznivé jsou téměř nulové obsahy dusíkatých látek.

C.II.2.2 Povrchová voda

Základním tokem, kterým je území odvodňováno je Řečice (č.h.p 1-07-03-072), která protéká jihovýchodně od obce. 5ečice pramení 1,4 km východně od Mostečného ve výšce 586 m n.m. a ústí zprava do Nežárky východně od Valu ve výšce 417 m n.m. Plocha povodí je 66,7 km2, délka toku 23 km a průměrný průtok u ústí je 0,40 m3/s. Jedná se o vodohospodářsky významný tok na kterém je vybudována řada rybníků. V blízkosti obce je to Nový rybník a Kacíř. Na levostranném přítoku pak Olšovský rybník, Strouhalý rybník a Kužel.

### C.II.3. Půda

Charakteristickými vlastnostmi, nepříznivě ovlivňujícími většinu půdních typů v řešeném území je režim půdní vody a minerálně slabé podklady, na kterých tyto půdy vznikaly. Značné zastoupení mají střídavě zamokřené oglejené půdy, pseudogleje a stagnogleje  a pod vlivem trvale zvýšené podzemní vody na středních a těžkých sedimentech půdy glejové provázené rašelinnými půdami.

Nejrozšířenější skupinou zemědělských půd v řešeném území jsou hnědé půdy vzniklé na různých substrátech a s mírnou hloubkou profilu. Společným znakem typů této skupiny je jejich slabá štěrkovitost až bezštěrkovitost. Určujícím půdotvorným procesem je sialitické zvětrávání, při kterém dochází k přeměně primárních minerálů v druhotné jílové minerály a případně i k dalším přeměnám. Současně uvolňované jedno a dvojmocné kationty napomáhají udržet koloidní jílový podíl v půdě.

Na lokalitě staveniště se vyskytuje HPJ 32 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a výlevných kyselých horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách.

Dalšími hlavními půdními jednotkami  v lokalitě je HPJ 50 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na zahliněných štěrkopíscích a morénách; lehké až středně těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, náchylné k dočasnému zamokření a HPJ 29 - Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry.

### C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

C.II.A.1. Geomorfologie

Z geomorfologického hlediska je lokalita začleněna do okrsku Plavská pahorkatina, která je severovýchodní částí podcelku Kardašořečické pahorkatiny, která  je součástí Třeboňské pánve. Je to plochá pahorkatina s nevýraznými strukturními hřbety a denudačními plošinami rozčleněnými mírně zahloubenými údolími drobných vodních toků a soustavami rybníků.

Východním směrem se nachází vyšší úzký pruh zalesněného pahorkatinného reliéfu Ratibořické vrchoviny, která je již součástí Křemešické Vrchoviny (podsoustava Českomoravská vrchovina).

C.II.A.2. Geologická stavba

Lokalita přísluší z regionálně – geologického hlediska styku severozápadního výběžku centrálního moldanubického plutonu s metamorfity jednotvárné série moldanubika. Základní horninou budující skalní podloží území je středně zrnitá žula mrákotínského typu či její lokální facie, která podél západního okraje masivu nepravidelně proniká okolními metamorfity. Kvartérní pokryv je tvořen deluviálními písčitými hlínami, které na bázi ve hloubce 2 m od terénu přechází v silně navětranou podložní horninu.

V potočních údolích a sníženinách jsou soustředěny kvartérní fluviální písčité a jílovito písčité hlíny, hlinité písky a jíly, deluviofluviální hlinité písky, písčité hlíny a jíly a holocenní až pleistocenní deluviální, místy solifunkční sedimenty. Chemizmus geologického podkladu odpovídá kyselým horninám. Průběh zvětrávání závisí na stupni břidličnatosti.

### C.II.5. Fauna a flóra

Řešené území se nachází na kontaktu dvou fytogeograficky výrazně odlišných okrsků- Třeboňská pánev a Českomoravská vrchovina, přičemž svým charakterem má blíže k druhému jmenovanému okrsku. Vegetační stupeň je podle Skalického suprakolnní.

Původní lesní společenstva Acidofilní doubravy se v dané oblasti vyskytují jen ve fragmentech, především ve formě izolovaných chlumků v polních kulturách. Tyto plochy byly již od neolitu postupně odlesňovány a následně zemědělsky využívány nebo zastavovány. Na méně přístupných místech nebo stanovištích nevhodných k zemědělskému využití byly nahrazeny kulturními lesy s dominancí borovice lesní a smrku ztepilého. Tato nová lesní společenstva jsou z velké části narušena degradovaným bylinným patrem za účasti zejména nitrofilních druhů – maliník, ostružiník, kopřiva.

Nejvýraznější složkou liniových společenstev tvoří břehové porosty toků a rybníků. Původní společenstvo pobřežních olšin je silně narušeno eutrofizací. Vegetační doprovod tvoří většinou olše, vrba, bříza. V keřovém patru se uplatňuje především bez černý. Společenstva rákosin a vysokých ostřic se zachovala zejména u rybníků s větší výměrou.

Další liniovou zelení jsou porosty kolem státních silnic a méně již kolem polních cest. Zde jsou již z části nahrazeny staré ovocné stromy listnáči jako je bříza, javor, lípa jasan.

V okolí obce je větší míra zornění a tak zde není tolik lučních porostů. Louky můžeme v podstatě rozdělit na mokré a podmáčené louky a suché louky. Ty se samozřejmě liší složením a dominancí jiných druhů trav a bylin.

Na plochách s intenzivním vlivem organických sloučenin s obsahem dusíku se vytvářejí typické porosty s dominancí kopřivy dvojdomé.

Vlastní staveniště, jak je výše uvedeno, je ornou půdou (v letním období zde byl jetel, který byl na podzim zaorán)  až po bezprostřední okolí hranice stávajícího areálu. Zde byl vysázen pás zeleně se zastoupením především břízy, javoru, jasanu a dubu. Žádný z těchto stromů nebude vlastní výstavbou dotčen. To se týká i malého lesního porostu východně od areálu, v jehož ochranném pásmu bude realizován sil. žlab.

Přestože jde o realizaci záměru v doposud nezastavěném území, ale v přímé návaznosti na stávající areál střediska, který nepředpokládá zásah do mimolesních dřevinných formací nebo do ploch stanovištně rozmanitých ekosystémů s dopady na druhovou rozmanitost území, není nutno zatímní podklady doplňovat z hlediska možných odhadů následných vlivů záměru na biotu.

Pokud se týká fauny nejbližšího okolí,  lze v daném území dnes očekávat především synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské výroby, dále byly zastiženy některé druhy, vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci vodních ploch a toků, případně bylinné ruderální a lesní porosty.

Na lokalitě předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných druhů, vázaných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu. Z pohledu výskytu obratlovců je možno předpokládat běžnou druhovou diverzitu - hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý, sýkora koňadra, pěnkava obecná, hrdlička zahradní, straka, špaček, bažant obecný, vlaštovka obecná (zvláště chráněný druh v kategorii ohrožených – hnízdění v hospodářsky aktivních objektech chovu zvířat).

Zájmové území pro vlastní výstavbu nepředstavuje plochy pro možný trvalý výskyt ohrožených druhů živočichů ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb.

### C.II.6. Ekosystémy

C.II.6.1.  Územní systém ekologické stability

Pro posuzovanou oblast byl Mgr. Václavem Novákem zpracován generel místního ÚSESu, který podrobně charakterizuje funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a biokoridory jako součásti systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni.

Jako hlavní migrační osa území  je navržen tok Řečice (lokální biokoridor navržený 0201 a 0202), který prochází jihozápadním směrem východně od střediska  a spojuje na svém toku několik biocenter - BC 3 Řečice  a BC 2 – Na Dolině. Obě lokální biocentra nejsou zcela funkční stejně tak jako tok říčky, který je značně rekultivován.

Areál se nachází mimo dosah skladebných prvků místního ÚSESu. Ochranu takových prvků je však nutno řešit v rámci aplikace vedlejších organických produktů jako jednu ze zásad nově navrženého rozvozového plánu.

C.II.6.1. Významné krajinné prvky

Nejbližšími významnými krajinnými prvky jsou dle zákona č.114/1992 Sb., § 3 lesy a vodoteče. Významné krajinné prvky zaregistrované dle § 6 zákona č.114/1992 Sb. se v lokalitě výstavby nenacházejí.

### C.II.7. Krajina

C.II.7.1. Charakteristika krajiny

Zájmové území je  typickou kulturní krajinou okraje Třeboňské pánve s intenzivním produkčním využitím. Území v němž se nachází staveniště lze hodnotit z hlediska narušení ekologických vazeb a celého systému ekologické stability jako krajinu středně, místy až silně postiženou intenzifikačními faktory, především zemědělskou činností. Na druhé straně je nutno konstatovat, že určité partie, především lesních společenstev a v oblasti hydrografické sítě, si zachovaly přirozené prvky.  Základní kostra ekologické stability zůstala při porovnání s historickým stavem v podstatě zachována. Systém velkovýrobního hospodaření se projevil především ve scelení pozemků do velkých bloků a maximální mírou zornění.

Struktura krajiny je v posuzovaném území do jisté míry funkčně zjednodušená, s oslabenou retenční schopností. Původní podmáčené louky v okolí vodních toků byly většinově odvodněny, zornění se pohybuje kolem cca 70 %. Prvky mimolesních porostů dřevin, zejména drobnější strukturní elementy, byly poměrně značně redukovány scelováním pozemků a rušením cestní sítě.

Stupeň zemědělského hospodaření v zájmovém území je obvyklý v tomto klimatickém okrsku. Zemědělská výroba je orientována především na polaření s důrazem na pěstování obilovin a brambor. Trvalé travní porosty řeší potřebu zeleného krmení hospodářských zvířat formou intenzivního způsobu hospodaření. Extenzivně využívaných luk je relativně malá výměra a jsou orientovány na pozemky s horšími vláhovými poměry. Obecně lze konstatovat, že funkce krajiny je podřízena potřebám zemědělské produkce

Průmyslové využití krajiny v širším okolí posuzovaného záměru je soustředěno především do větších městských aglomerací. Rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup individuální rekreace.

C.II.7.2. Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky

Posuzovaná lokalita výstavby farmy dojnic se nenachází na žádném  chráněném území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. , o ochraně přírody a krajiny.

C.II.7.3. Ochranná pásma

Vodohospodářská ochranná pásma

Lokalita výstavby se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.

Nový vrt pro středisko (HV-4) východně od staveniště má stanoveno ochranné pásmo I. stupně v rozsahu 20 m a záměr do něj nezasahuje.

Ostatní ochranná pásma

Výstavba areálu chovu dojnic částečně zasahuje do ochranného pásma lesního pozemku (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m) na parcele parc. č.1128.

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.) nejsou  polohou posuzovaného záměru dotčena.

Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena.

Záměr zasahuje do bezpečnostního pásma (200 m) vysokotlakého plynovodu Transgas, který prochází severně od staveniště.

Hygienická ochranná pásma

K zajištění ochrany životních podmínek obyvatel před  nepříznivými vlivy středisek živočišné výroby  se tato zařízení umisťují v potřebné vzdálenosti od souvislé zástavby, případně od objektů a zařízení vyžadujících hygienickou ochranu.

Ochranné pásmo stávajícího střediska ŽV  nebylo dosud vyhlášeno žádným rozhodnutím stavebního úřadu.

Pásmo je v souvislosti s realizací záměru nově navrhováno i kolem posuzovaného areálu chovu dojnic a  je součástí zadání stavby.  Do výpočtu byly zahrnuty i stájové objekty ve středisku a byl tak vyhodnocen i vliv provozu těchto stájí na emisní situaci v okolí po plánované výstavbě.

Bylo spočteno jednak podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Metodika byla publikována v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999. Tento metodický postup je založen na objektivním kvantitativním výpočtu produkce zápachových látek, vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat v závislosti na počtu zvířat a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás i v zahraničí.

V této rozptylové studii zápachových látek,  je použita větrná růžice ČHMÚ a využity korekce na  technologii, zeleň (část OP je přílohou dokumentace).

Dále byla použita rozptylová studie emisí amoniaku podle požadavků zákona č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší. Tato rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku je spočtena podle Metodiky Symos97, která je doporučena nařízením vlády č. 350/2002 Sb.

Hranice nově vypočteného OP nezasahuje žádný z objektů hygienické ochrany, které jsou přestavovány nejbližšími obytnými domy. Podle rozptylové studie nebudou imisní koncentrace amoniaku vně ochranného pásma chovu dosahovat limitních hodnot  (max. 24 hod koncentrace NH3 musí být nižší než 100 μg/m3).

### C.II.8. Obyvatelstvo

Areál živočišné výroby se nachází na severním okraji obce Pluhův Žďár. Nová posuzovaná výstavba je navrhována za severním okrajem tohoto střediska.

Charakter obce Pluhův Žďár

Obec Pluhův Žďár se nachází přibližně 12 km severozápadně od Jindřichova Hradce ve stejnojmenném okrese. První zmínka o obci je z roku 1267. Celkový katastr obce je 3338 ha a zahrnuje celkem 7 správních částí. Kromě vlastí části obce Pluhův Žďár jsou to části Jižná, Klenov, Mostečný, Plasná, Pohoří u Kardašovy, Řečice a Samosoly.

Počet obyvatel má trvale klesající tendenci, takže z původních 1647 obyvatel  v roce 1869 postupně klesal jejich počet na stávajících 698 obyvatel (1950 - 1099, 1970 - 883, 1980 - 797). Z celkového počtu obyvatel je jich v  produktivním věku 402 a průměrný věk mají 37,9 roku. V posuzované části obce Pluhův Žďár žije cca 220 obyvatel.

Obec je vybavena základní vybaveností, která je soustředěna převážně do části obce Pluhův Žďár. V obci je pošta, MŠ, restaurace, obchod, sportovní zařízení. Není zde vybudována kanalizace, jen obecní vodovod. Obec není plynofikována.

Obec je svým půdorysným založením typem vesnice okrouhlicové. Původní zástavba obce je tvořena převážně třístranným menšími zemědělskými usedlostmi, které tvoří okruh okolo zámku a kostela se hřbitovem. Usedlosti mají převážně prosté trojúhelníkové štíty a sedlové nebo polovalbové zastřešení. Novější zástavba je již charakteru rodinných domků mezi nimiž jsou i objekty dvojpodlažních bytových jednotek. Dominantou obce je areál zámku s kostelem, který byl vystavěn na místě původní tvrze.

Katastrem obce procházejí silnice 3. třídy č. III/12836, III/12841, III/12842, III/12843.

Obec má z hlediska hospodářské funkce smíšené poslání  a to obytné a výrobní (zemědělské, drobná výroba).

### C.II.9. Hmotný majetek

Realizací stavby nebude dotčen žádný soukromý majetek. Pozemky pod areálem budou do doby výstavby  investorem odkoupeny nebo jejich majetkoprávní vztah vyřešen jiným způsobem.

### C.II.10. Kulturní památky

V možném dosahu vlivů posuzovaného areálu chovu dojnic  se nenachází žádné významné architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být provozem areálu a jeho vlivy dotčeny.

V obci se nachází tyto kulturní památky:

2095 - areál zámku

-2095/1 zámek

-2095/2 sýpka

-2095/3 stáje

-2095/4 stodola

-2095/5 dům

-2095/6 park

2096 – zděná sýpka č.p. 21

2097 – areál kostela narození Pany Marie

-2097/1 farní kostel

-2097/2 hřbitov

-2097/3 ohradní zeď s bránou

-2097/4 márnice

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu „na zelené louce“, bych v rámci přípravy stavby doporučil konzultaci na okresním úřadě ve věci případného oznámení ve smyslu zákona č. 20/87 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### C.II.11 Jiné charakteristiky životního prostředí

Radonové riziko

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro všechny regiony České republiky v měřítku 1 : 200 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech stupních, leží posuzovaná lokalita  na rozhraní oblasti se středním a vysokým rizikem  Qt 2-3.

Také voda z vrtu u střediska vykazuje poněkud vyšší hodnoty objemové aktivity radonu Rn222 (140 Bq/l).

Konkrétní protiradonová opatření by měly být provedeny pro prostory, kde se budou zaměstnanci farmy zdržovat více než 2,5 hod denně, tedy více jak 1 000 hod ročně (dojírna).

Oblasti surovinových zdrojů

Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních bohatství.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Pro sídelní útvar Pluhův Žďár byla prozatím  v roce 1996 zpracována Urbanistická studie jako územně plánovací podklad. Tato US místo plánované výstavby přímo neřeší, neboť je uzemí zpracováno pouze po okraj současně zastavěného území. Stávající zemědělský areál je zařazen do ploch pro zemědělskou výrobu a tak je využití navazující lokality pro výstavbu stájí dojnic logický a lze předpokládat, že tato plocha bude v současné době zpracovávaném územním plánu obce jako rozvojová plocha areálu zařazena.

## C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

V okolí stávajícího areálu živočišné výroby již existují stávající ekologické zátěže - převážně z hlediska znečišťování ovzduší z chovu zvířat. K posouzení zatížení území po navrhované výstavbě bylo spočteno ochranné pásmo chovu zvířat a rozptylová studie amoniaku. Z těchto výpočtu je patrné, že by nemělo dojít k nadměrnému navýšení produkce zápachových látek a amoniaku z celého areálu.

Dalším zdrojem znečišťování ovzduší je lokální vytápění rodinných domků. V bezprostředním okolí se však neměří imisní zátěž, tudíž není možno přesněji určit pozadí - stávající znečištění ovzduší.

Z hlediska estetických a krajinářských požadavků je možno navrhovanou a posuzovanou výstavbu  areálu chovu dojnic hodnotit jako únosnou. Nové objekty budou bezprostředně navazovat na zastavěné středisko, s výškově dominantnějšími objekty (seník). Je však nutné  areál  doplnit novou zelení, tak aby došlo k jeho pohledovému začlenění do krajiny, především ze severního směru). Realizací záměru  nedojde tedy k narušení volné krajiny.

# ČÁST D

# KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů

Výstavba a provoz posuzovaného areálu  při komplexním posouzení vlivů celé budoucí kapacity (i stávajícího areálu)  s ohledem svoje situování a  charakter provozu, na základě předchozího vyhodnocení a za dodržení podmínek uvedených v dokumentaci (např. kapacita jímek, stavební a technické řešení stájových objektů, technologie ustájení, ozelenění..), nepřináší žádná významná rizika ani negativní vlivy na obyvatelstvo.

D.I.1.1. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Negativní ovlivnění obyvatel obce Pluhův Žďár v sousedství lokality během výstavby farmy (prašnost, hluk) je nevýznamné a časově omezené.

Vzhledem k charakteru provozu a zejména větší vzdálenosti nejbližší obytné zástavby od posuzované stavby než je rozsah vypočteného ochranného pásma chovu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo nejbližší obce zasaženo.

D.I.1.2. Narušení faktoru pohody

Etapa výstavby:

K narušení faktoru pohody obyvatel  obce Pluhův Žďár může částečně docházet při provádění výstavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz poměrně velkého množství stavebních materiálů a konstrukcí, které musí být převezeno i přes obytnou zástavbu, bude poměrně významná. Navíc se bude vyskytovat zvýšený dopravní a stavební ruch na staveništi, který vede ke zvýšení hlučnosti a bude mít za následek také zvýšení prašnosti při výkopových pracích a dopravě zeminy. Staveniště je však dostatečně vzdáleno od zastavěného území.

Etapa provozu

Narušení faktorů pohody trvajícím zápachem z chovů zvířat ve středisku je za výše diskutovaných podmínek nepravděpodobné. Pachové emise směrem k zástavbě nelze ovšem zcela úplně vyloučit, a to zejména při působení severních větrů, lze je však velmi výrazně omezit.  V našem případě byl proveden výpočet ochranného pásma chovu, který se zabývá produkcí a šířením pachových látek do okolí střediska a to v závislosti na různých faktorech toto šíření ovlivňující (rychlost a směr větru, bariérové objekty, technologie). Tato studie dokládá, že vlivem provozu nových stájí chovu dojnic se rozptylová situace v okolí nezhorší. Nová výstavba je poměrně vzdálená od obytné zástavby a tak nebude zvýšená produkce zápachových látek příliš emitována směrem k obytné zástavbě a v podstatě nedojde k rozšíření ochranného pásma tímto směrem.    Moderní vzdušná technologie chovu dojnic uplatněná v areálu je v tomto ohledu také výhodná.

Nepříznivé pachové aspekty mohou vznikat v rámci aplikace hnoje resp. hovězí kejdy na pozemky v okolí obytné zástavby obcí v dotčených katastrech, zejména v případě, že nebude zajištěno okamžité zapravení do půdy nebo bude docházet k porušení technologické kázně při aplikaci. Zpracovatel oznámení navrhuje v rámci aktualizace rozvozového plánu zachovat cca 200 m ochranné pásmo od zástavby ve smyslu příslušných metodik.

V daném případě neexistuje ani možná obava, vznikající v této souvislosti u obyvatel z provozu ventilační techniky v nočních hodinách, neboť bude ve stájích využíváno přirozené výměny vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) se rovněž v masovém měřítku nepředpokládají a produkce amoniaku není natolik významná, aby za normálních rozptylových podmínek mohla ovlivnit pohodu v obci.

D.I.1.3. Zdravotní rizika

Etapa výstavby:

Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání s dnešním stavem významné riziko, může znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové zátěže související se stavebními pracemi (nepravidelné, nepermanentní).

Jistou pro posuzovaný případ nepříliš významnou míru rizika může znamenat sekundární prašnost při výstavbě v případě větrného počasí se směry větru k zástavbě - jedná se o manipulace se sypkými materiály při výstavbě. Z hygienického hlediska je možno konstatovat, že nejnebezpečnější částice prašného aerosolu jsou částice o průměrech menších než 0,2 m (např. prach z cementu). Opatření pro snížení případných vlivů se kryjí s opatřeními pro snížení sekundární prašnosti při výstavbě (kap. C.III.B.1.), protihluková opatření pro tuto fázi posuzovaného záměru  nejsou potřebná.

Etapa provozu

Teoreticky přicházejí v úvahu dva druhy ovlivnění zdravotního stavu - emise znečišťujících látek do ovzduší a akustická zátěž okolí provozované farmy. Z výstupů kapitol o výstupech do ovzduší vyplývá, že emise z liniových zdrojů je možno pokládat za zanedbatelné, emise ze stájí budou  řešeny přirozeným odvětráním velmi vzdušných staveb, čímž dojde k odpovídajícímu naředění na koncentrace, které nedosahují emisních limitů a tudíž i z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za významné (s ohledem na vzdálenost a stupeň ředění za běžných rozptylových situací).

Při dodržování bezpečnostních a dalších legislativních předpisů nehrozí obyvatelům obce žádná zdravotní rizika.

Amoniak je v ovzduší velmi nestálý a podléhá okamžitým chemickým přeměnám a nemůže tedy škodit jako plyn. Nejčastěji oxiduje na nitráty (NO3) a také reaguje s vodními parami za vzniku hydroxidu amonného. Dále účinně reaguje se sloučeninami síry v ovzduší (především s aerosoly kys. sírové) za vzniku síranu amonného. Amoniak je hmotnostně lehčí než vzduch a tak vykazuje koncentrační spád směrem nahoru. Proto se jeho přízemní koncentrace mohou zvyšovat pouze při inverzi nebo nízkém tlaku vzduchu. Zmíněný vzestupný tok vzduchu je příčinou, že je amoniak vnímán více ve vyšších patrech obytné zástavby než v přízemí.  Vlastní obsah amoniaku v ovzduší se rychle snižuje jednak v důsledku probíhajících chemických reakcí a jednak s rostoucí vzdáleností od místa jeho emise.

Imisní koncentrace amoniaku v ovzduší jsou v současné době řešeny  nařízením vlády č. 350/02 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování a hodnocení a řízení kvality ovzduší. Zde je uvedena nejvyšší přípustná 24 hodinová imisní koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby ve výši 100 (g/m3.

Vzhledem ke kubatuře stájí a uplatněnému systému odvětrání velmi vzdušných staveb, je předpoklad, že  amoniak bude ze stájí emitován v koncentracích splňujících emisní limity a že u nejbližší obytné zástavby nebude dosahováno  imisních limitů. Tyto závěry potvrzuje zpracovaná rozptylová studie.

V tomto výpočtu provedeném pomocí závazné metodiky SYMOS´97 byl proveden výpočet příspěvků k imisní zátěži pro amoniak ve výpočtové mapové síti 135 výpočtových bodů.

Vypočtené koncentrace byly v každém referenčním bodě srovnány s imisními limity (přípustnými koncentracemi). Aby se úroveň znečištění ovzduší od uvažovaného zdroje (zdrojů) dala považovat za přijatelnou, musí vypočtené charakteristiky znečištění ovzduší splňovat podmínky stanovené příslušnými předpisy.

Grafický výstup do mapového podkladu (1 : 5000) je vyjádřen jednotlivými izokómy krátkodobých maxim bez ohledu na příslušnou meteorologickou situaci pro různé imisní koncentrace amoniaku (50, 100, 200, 400, 500 μg /m3). Zmíněným nařízením vlády č. 350/02 Sb., není již stanoven limit pro krátkodobou koncentraci, ale jen pro 24 hodinové průměry. Ten musí být zákonitě vždy nižší než je krátkodobé maximum. Nejvyšší přípustná koncentrace amoniaku byla dříve stanovena na 200 μg /m3 a tak lze s tímto limitem uvažovat i nadále. Této hodnoty bude dosahováno pouze uvnitř areálu.  Izokóma  koncentrace 100 μg /m3 směrem k obytné zástavbě v podstatě kopíruje hranice vypočteného ochranného pásma chovu a potvrzuje tak výpočty ochranného pásma a závěry  dokumentace. V praxi lze tedy očekávat překročení uvedených hodnot pouze za velice nízké dlouhodobé inverze uvnitř ochranného pásma. Trvání takových stavů v dlouhodobém průměru je téměř nulové. (viz. V příloze mapový podklad s vyznačenými izoliniemi imisních koncentrací NH3).

Amoniak  bude ze stájí emitován v koncentracích splňujících emisní limity a je tedy reálný předpoklad ověřený autorizovaným výpočtem, že u nejbližší obytné zástavby nebude dosahováno  imisních limitů.

Navržené OP chovu  nezasahuje  nejbližší obytnou zástavbu obce, představovanou ve výpočtu nejbližšími objekty hygienické ochrany - obytnými domy, které leží  jižně od areálu.

Při nedodržování hygienických předpisů, veterinárních zásad a čistoty v objektech by bylo možné riziko přenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, popřípadě ptactvem. Toto riziko lze dodržováním výše uvedených zásad prakticky eliminovat.

D.I.1.4.  Sociální a ekonomické důsledky

I když záměr samotný vyžaduje minimální nároky na pracovní sílu, jedná se o pozitivní krok směrem k rentabilitě provozování celého podniku investora  a tak lze i sociálně-ekonomické dopady výstavby v dané době a v daném území hodnotit kladně, neboť další provozování areálu představuje dílčí i když ne příliš významný sociálně - ekonomický faktor.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Etapa výstavby

Během výstavby je nutno počítat s jistým, nepříliš výrazným navýšením emisí prachu (sekundární prašnost), zejména při manipulaci se sypkými materiály během výstavby. Nelze rovněž vyloučit živelné snahy po zneškodnění některých druhů odpadů spálením na staveništi.

Etapa provozu

S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v části B.II.1. dokumentace konstatováno, že navrhovaná investice představuje výhledově střední bodový zdroj znečištění ovzduší, zejména produkcí amoniaku. Bylo rovněž konstatováno, že byl zpracován návrh ochranného pásma střediska zemědělské výroby s tím, že OP a emise zápachových látek vyjádřena sumou emisních konstant (Ek), na základě zadaných vstupních podmínek nebude většího rozsahu než stávající stav. Tyto závěry potvrzuje i zpracovaná rozptylová studie amoniaku.

Při provozu farmy je nutno zajistit nepřekročení platných emisních limitů ve smyslu  platných zákonů, zejména emisního limitu pro amoniak -50 mg/m3 (nařízení vlády č. 356/02 Sb.) a emisního limitu pro pachové látky – 50 OUER/m3 (nařízení vlády č. 353/02 Sb.) Vzhledem k uplatněnému větrání, budou vyprodukované zápachové látky a amoniak budou dostatečně „naředěny“ a jejich koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. Při rozboru vlivů uvažovaného provozu posuzovaného areálu po provedené výstavbě na ovzduší bylo konstatováno, že z hlediska těchto vlivů nepředstavují stavby ani jejich budoucí provoz žádný významný bodový nebo liniový zdroj znečištění, stejně tak jako stavby samotné nemají žádný významný plošný zdroj znečištění ovzduší.

Přesto je nutné s ohledem na současné zvýšené požadavky na kvalitu ovzduší  i přes poměrně dobré rozptylové podmínky v dané lokalitě dbát na dodržení podmínek řádného provozu a zajistit, aby další výstavbou nedocházelo k výraznějšímu zhoršování kvality ovzduší. Proto je především nutné  provádět aplikaci hnoje případně kejdy na pozemky za vhodného počasí a zajistit jejich zapravení do půdy, čímž se výrazně omezí emise amoniaku a zápachových látek do ovzduší.

Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastní farmy chovu dojnic. Bude se jednat zejména o dovoz objemných krmiv do skladů ve středisku,  odvoz mléka a především  odvoz kejdy a hnoje. Jak již bylo uvedeno po realizaci záměru nedojde k výraznému zvýšení frekvence dopravy spojené s provozem nových stájí. Velká část dopravy bude navazovat na provoz dnešního střediska, ke zvýšení dojde především ve větší potřebě objemných krmiv pro vyšší stav dojnic a větším odvozu exkrementů. Všechna tato doprava však nebude realizována pouze přes zastavěné území, ale bude procházet všemi směry podle ročního osevního postupu.

S ohledem na nepříliš významné produkce škodlivin z liniové, zejména traktorové a nákladní dopravy je možné konstatovat, že tato emisní zátěž s ohledem na uvedenou poměrně nevýznamnou frekvenci stávající, ale i předpokládané dopravy, spojené s provozem stájí, nepředstavuje v dané lokalitě na okraji obce výrazně významné ovlivnění okolního životního prostředí.

U objektů je také předpoklad minimálního úniku tepla a nelze předpokládat rovněž žádné významné tepelné ovlivnění mikroklimatu.

Z hlediska úplnosti vlivů na ovzduší je nutno konstatovat, že na farmě nebude provozováno žádné energetické zařízení pro vytápění objektů, takže nebudou vznikat žádné emise popílku, SO2, CO a CO2 ze spalování fosilních paliv.

### D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Ventilátory chlazení mléka mají velmi nízkou hlučnost a svými parametry vyhovují požadavkům hygienických předpisů. Ovlivnění obyvatel jejich hlukem v noci dle zkušeností  nepřichází v úvahu neboť nový areál je od obce dostatečně vzdálen. Hluk způsobený dopravními prostředky nebude výrazněji vyšší než v současném stavu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostředí by měla být dodržena již na hranici areálu.

Mobilním zdrojem hluku je pouze traktorová a automobilová doprava, která nebude mimo středisko v nočních hodinách provozována a ani ve dne s ohledem na její frekvenci nezvýší výrazně hladinu hluku a areálu a mimo něj. Posuzovaný provoz celého areálu chovu dojnic by neměl mít ve vztahu k svému okolí a životnímu prostředí žádné jiné zásadní vlivy než byly popsány a kvantifikovány.

Nepředpokládají se ani žádné výrazné biologické vlivy a vlivy hluku a záření, ani jiné výrazné ekologicky negativní vlivy.

Mezi biologické vlivy je možné zařadit šíření některých doprovodných druhů ve stájích, jako jsou hlodavci či stájový hmyz. Proti nadměrnému výskytu a šíření těchto živočichů je nutno postupovat obvyklými způsoby, k nimž patří především pravidelná dezinsekce a deratizace celého areálu.

Druhým typem biologického vlivu může být ruderalizace území přímo dotčeného stavebními pracemi v případě zanedbání rekultivace území po výstavbě. Proto je nezbytné důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy ve středisku z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

Z hlediska velkoplošných vlivů lze konstatovat, že prakticky jediným dopadem takového charakteru je aplikace hnoje, odpadních vod případně kejdy jako vedlejšího organického produktu na území, stanovené rozvozovým plánem. Tyto zprostředkované provozní vlivy posuzovaného záměru výrazně překračují vlastní lokální charakter záměru. Jedinou možnou prevencí a minimalizací očekávaných vlivů aplikace kejdy, hnoje a odpadních vod je pravidelná aktualizace rozvozového plánu, důsledné projednání aktualizovaného dokumentu a důsledná technologická a provozní kázeň ve smyslu schválených zásad.

Z hlediska rozborů vlivů na životní prostředí v předchozích kapitolách  lze vyvodit, že investice popsaného charakteru nepředstavuje nebezpečí z hlediska únosnosti území.

### D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska vlivů na vodu je nutno odlišit vlivy přímé a zprostředkované. Za první je možno pokládat jednak vliv odběru vody na vodohospodářskou bilanci zdroje, jednak působení samotného záměru na vody v nejbližším okolí, za druhé pak vlivy aplikace vedlejších organických produktů na pozemky.

D.I.4.1. Vliv na změny hydrologických charakteristik

Zdroj vody

Zdroj vody pro potřeby střediska byl posílen a v současné době vyhovuje jeho vydatnost plánovanému pročtu zvířat v celém areálu.

Podzemní voda

Podzemní voda by mohla teoreticky být zastižena pouze při způsobu hloubkového zakládání jímek na kejdu (nepředpokládá se). I tak by mohlo  dojít jen k místnímu ovlivnění hladiny podzemní vody, ve vztahu k infiltraci srážkové vody na podloží.  Toto může potvrdit pouze stavebně geologický průzkum s vyhodnocením základních stavebně geologických parametrů staveniště.

Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se nepředpokládají  a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů. Hydrodymamické zkoušky nového vrtu prokázaly, že zvýšeným odběrem pitné vody z vrtu pro středisko nebudou ovlivněny okolní individuální zdroje vody obyvatelstva.

D.I.4.2. Vliv na charakter odvodnění oblasti

Výstavba a provoz areálu nového pro chov dojnic  neovlivní nijak výrazně odvodnění dané lokality ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.

Z provedených bilancí dešťové vody je zřejmé, že jejich navržené svedení se jeví jako vhodné řešení a nemělo by přinášet za provozu žádné problémy (jejich množství bude minimalizované vybudováním jen nejnutnějších zpevněných ploch a komunikací, spojené se zatravněním ostatních ploch areálu).

D.I.4.3. Vliv na jakost vod

Je navrhováno vodotěsné řešení podlah stájových prostor a realizace vodotěsného kejdového hospodářství včetně kanalizace ve smyslu platných vodohospodářských předpisů. V případě stlané varianty bude realizováno vodohospodářsky zabezpečené hnojiště a jímka na odpadní vody s dostatečnou kapacitou. Stejně tak budou řešeny i nové silážní žlaby v areálu, které budou odkanalizovány do samostatné jímky.

Kejda resp.  odpadní  vody z provozu stájí budou skladovány v nových kruhových  jímkách s velmi nadstandardní kapacitou (kejda – 9 měsíců, odpadní vody – 6 měsíců) a vyváženy v souladu s požadavky, uvedenými ve stati věnované odpadům.

U nádrží musí být provedeny zkoušky vodotěsnosti do kolaudace stavby.  Podlahy ve stájích a splašková kanalizace musí být také provedeny jako vodotěsné (před uvedením do provozu provést zkoušky vodotěsnosti). Tato zkouška musí být u nádrží opakována jedenkrát za 10 let (§ 6 odst. C. vyhl. č.  191/02 Sb.)

Dočasné uskladnění a odvoz kadaverů bude navazovat na již využívané zařízení ve stávajícím  středisku (kafilerní box). Investor musí zabezpečit jeho správný technický stav a zajistit včasné a pravidelné odvážení kadaverů.

Základní podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v katastru investora je nutná pravidelná aktualizace plánu hnojení podniku při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám aplikace v PHO vodních zdrojů (pokud bude na tyto pozemky vyváženo).

Aktualizaci plánu organického hnojení včetně zahrnutí tekutých statkových hnojiv zpracuje oznamovatel a předloží jej k projednání vodohospodářskému orgánu.

Pro aplikaci vedlejších organických produktů nelze ovšem vyloučit technologickou nekázeň pro případy, kdy je aplikováno v infiltračním území místních vodních zdrojů, kdy nejsou dodrženy zásady pro aplikaci tekutých hnojiv (aplikace po svahu v deštivém období nebo v obdobích, kdy klimatické podmínky aplikaci zakazují (zámrz atp.), jednorázové vyprázdnění prostředků, nezapravení do půdy atp.).

Při respektování všech podmínek uvedených v dokumentaci by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzované lokalitě. Nedojde také k žádnému negativnímu ovlivnění kvality vod v ochranných pásmech vodních zdrojů jež se nacházejí na katastru investora.

### D.I.5. Vlivy na půdu

D.I.5.1. Vlivy na rozsah užívání půdy

Realizací záměru dojde k určitému záboru orné půdy ze ZPF. Ale nejedná o půdu vysoké kvality (převážně druhá nejnižší třída ochrany),  a tak lze s ohledem na lokalizaci záměru s přímou vazbou na zemědělský areál a za předpokladu dodržení všech zásad ve smyslu zákona ČNR č.344/92 Sb., s tímto záborem souhlasit. Vzhledem k malému rozsahu (cca 3 ha) a zmíněnou návaznost na středisko, nedojde  tímto ani k zásadní změně ve vztahu k využití území.

D.I.5.2. Vlivy na kvalitu,  znečištění, stabilitu a erozivitu půd

Zprostředkovaným vlivem na půdu může být plošná aplikace všech vedlejších organických produktů včetně kejdy  na pozemky, poněvadž má vliv na fyzikálně chemické vlastnosti půd - zlepšování podílu organických látek v půdě, zaorání přispívá rovněž k provzdušnění půdy, což jsou jednoznačně pozitivní vlivy záměru. Negativním dopadem však může být eutrofizace půd při přehnojení (nerespektování aktuálních  výstupů AZP při rozvozu statkových hnojiv – aplikace na pozemky dostatečně zásobené dusíkem) nebo při nerovnoměrné aplikaci.

Samostatnou otázkou je pak vliv na vodní režim v půdě, podrobněji diskutovaný v předchozí kapitole.

Hnojivý účinek kejdy je všeobecně velmi dobrý, protože obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, ale i stimulační látky, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny obsažené v kejdě (zejména dusík ve formě NH4) jsou rostlinami přijímány rychleji než živiny obsažené v hnoji, avšak pozvolněji, než z průmyslových hnojiv. Dusík obsažený v kejdě je méně pohyblivý, než dusík dodávaný průmyslovými hnojivy. Tato nesporná skutečnost se zpravidla nerespektuje a proto bývá kejda často mylně považována za hlavní příčinu kontaminace vod dusičnany. Ke kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případech přehnojení, smyvu kejdy z povrchu půdy při jejím nedokonalém zapravení nebo při nevhodné aplikaci. Pro využití kejdy k přímému hnojení je rozhodující její kvalita, která je dána technologií chovu, dostatečnou skladovací kapacitou jímky a kvalitní homogenizací. Množství kejdy vyprodukované v posuzovaném areálu při případném vybudování bezstelivového provozu bude skladováno v jímce s devítiměsíční kapacitou, která zajistí její dostatečné vyzrání. Při tomto systému se průměrné ztráty dusíku a organických látek pohybují od 10 – 15 %, v závislosti na obsahu sušiny kejdy, ročním období a teplotě. U slamnatého hnoje jsou ztráty živin výrazně vyšší (35-45 % u dusíku a až 60 % u ostatních živin). Aplikací kejdy na pozemky kvalitní aplikační technikou zajistí větší přísun potřebných živin a může přispět k omezení dávek průmyslových hnojiv.

Jak již bylo zmíněno, specifikou živočišné výroby je právě okolnost, že zprostředkované vlivy, vyvolané potřebou využití vedlejších organických produktů zasahují daleko širší území, než přímé vlivy vlastní výstavby.

Vzhledem k tomu, že po realizaci záměru dojde k výrazným změnám v produkci statkových hnojiv, je nutné opět aktualizovat rozvozový plán a předložit jej ke schválení vodohospodářskému orgánu. Na  základě výše uvedeného rozboru zpracovatel oznámení pokládá za potřebné zdůraznit již v kapitole vlivy na půdu uplatněné  podmínky:

- Aktualizovat stávající rozvozový plán statkových hnojiv společnosti o výstupy z nového areálu, aktualizovaný plán hnojení  předložit nejdéle ke kolaudaci posuzované stavby s tím, že pro jeho vypracování budou respektovány zejména následující zásady:

- zajištění projednaného vlastního nebo smluvně ošetřeného pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení organickými hnojivy na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

Vlivy stavby na znečištění okolní půdy, změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy se v okolí stavby nijak neprojeví.

### D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

D.I.6.1. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje

Záměr  znamená pouze hlubší zakládání jímek, jinak do horninového prostředí nezasahuje. Uvedený vliv je možno pokládat za nepatrný, lokálně ohraničený a nevýznamný. Realizace záměru nezasahuje do prostoru žádného CHLÚ.

D.I.6.2. Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Aplikaci vedlejších organických produktů při respektování všech zásad nelze z praktického hlediska pokládat za zneškodnění odpadů, ale za pozitivní vliv z hlediska obsahu hlavních živin v půdách. Naprostá většina odpadů vznikajících při výstavbě je vedena v kategorii O (ostatní), což znamená, že na způsob jejich likvidace nejsou kladeny zvláštní požadavky. V rámci stavebního řízení budou  specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a jejich zneškodňování zajištěno na smluvním základě s akreditovanými firmami.

Součástí stavby není ani žádné zařízení na zneškodňování odpadů a ani jakékoliv trvalé ukládání odpadů se v hodnoceném areálu nepředpokládá.

D.I.6.3. Změny hydrogeologických charakteristik

Interakce tohoto typu nenastanou.

### D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

D.I.7.1. Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; protože jde o novostavbu v rámci dostavby mimo areál, nejsou zasaženy objekty s hnízděním vlaštovek. Jinak nejsou, ani vlastní výstavbou, ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru; nedochází k rušení hnízdních možností v porostech, protože ty nejsou káceny, ani k náhradě lučních porostů či druhově rozmanitých bylinotravních lad zastavěnými či zpevněnými plochami.

Jak je několikrát zmíněno, jde o náhradu části polních enkláv staveními objekty a komunikacemi. V tomto kontextu lze předpokládat pouze místní dotčení populací drobných hlodavců a epigeického hmyzu v místě výstavby, nelze vyloučit dotčení hnízdních prostorů skřivana či strnada, což lze pokládat za mírně nepříznivý vliv na místní populace. Tento vliv lze  minimalizovat realizací zemních prací mimo hnízdní období (skrývky povrchu)

Vlivy vlastní výstavby na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za málo významné až nevýznamné.

D.I.7.2. Vlivy na floru

Záměr je realizován na zemědělské půdě, využívané jako pole, jde o rozšíření střediska mimo stávající areál. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (pole, přechodové plochy podél severní hranice střediska s částečně ruderálními eutrofizovanými bylinotravními  porosty). Jsou dotčeny jen běžné druhy rostlin – polní plevely nebo ruderální rostliny, které se vyskytují zcela běžně na řadě okolních stanovišť. Nedochází tedy k ohrožení populací těchto druhů, zvláště chráněné nebo regionálně vzácné druhy rostlin se na ploše výstavby nenacházejí. Plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES, především do okolí rybníků a na přírodě blízké úseky niv toků, tyto prostory je navrženo vyloučit z aplikace vedlejších organických produktů. Vlivy na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. Požadavek sadových úprav však vyplývá z výstupů hodnocení dopadů na krajinný ráz, není tedy kompenzací kácení dřevin.

D.I.7.3. Vlivy na ekosystémy

Poněvadž dochází ke změně habitatu  výstavbou a zpevněním ploch na rostlém terénu ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou nepříznivost  přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště. Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na zorněném pozemku, mimo dosah trvalých travních porostů.

V rámci aplikace vedlejších organických produktů může docházet k eutrofizaci některých stanovišť, pokud by nebylo řešeno zapravování do půdy, kontrolována optimálnost dávky živin na jednotku plochy v rámci tzv. agrochemického zkoušení půd (AZP). Stanoviště, která odpovídají nárokům regionálně významných či zvláště chráněných druhů, jsou z návrhu aplikace vyloučena jako podmínka pro aktualizaci rozvozového plánu.

a) vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení v části oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného výhledového skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Dosadba areálu naopak může přispět k vytvoření funkčního interakčního prvku v krajině. Je však nutno vyloučit vlivy aplikace vedlejších organických  produktů na kosterní prvky ekologické stability jak v okolí farmy, tak v sousedních katastrálních územích.

b) vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen.

S ohledem na výstupy rozptylu emisí (rozptylová studie) je možné konstatovat, že blízkost farmy s relativně významnou produkcí amoniaku nebude znamenat negativní dopady na okraj lesního porostu východně od farmy. Jiné významné prvky „ze zákona“ nejsou posuzovanou stavbou dotčeny.

Při aplikaci vedlejších organických produktů je nutno dodržet zásadu vyloučení aplikace v prostorech údolních niv a v okolí rybníků.

c) vlivy na další ekosystémy

Zprostředkovaným vlivem záměru na ekosystémy může být nevhodně prováděná aplikace organických hnojiv na pozemky pouze v případech, které by znamenaly tuto aplikaci na plochy mokřadů v dotčených katastrálních územích. Plochy olšin kolem toků, mokřadů a okolí rybníků však nemohou být při důsledném dodržení všech platných metodických pokynů a při respektování zákonných parametrů ochrany přírody dotčeny. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako zanedbatelné.

### D.I.8. Vlivy na krajinu

Oznamovaný záměr je realizován v přímé návaznosti na areál stávajícího střediska, je tedy rozšířením plochy střediska do doposud nezastavěného území. V kontextu základních aspektů ovlivnění krajinného rázu je možno konstatovat, že:

D.I.8.1. Vznik nové charakteristiky území

Záměrem vzniká nová charakteristika území na ploše cca 3 ha, poněvadž se jedná o dostavbu areálu v prostoru mimo stávající areál. V daném kontextu jde o vliv nepříznivý, ale s nízkou mírou významnosti.

D.I.8.2.  Změna poměru krajinných složek

Záměr znamená změnu v parametrech negativních krajinných složek tím, že negativní krajinnou složku orné půdy nahrazuje v plném rozsahu zastavěným územím, i když z hlediska vnitřní struktury areálu nejde o kompletní zpevnění plochy celého záboru, ale o cca 60-70% nově vzniklé části areálu). V daném kontextu je možno doložit snížení míry nepříznivosti vzniku nové charakteristiky území.

D.I.8.3. Ovlivnění vizuálních vjemů

Představuje s ohledem na návrh dostavby areálu  v pohledově významné poloze určující aspekt změny krajinného rázu s možností snížení hodnoty krajinného rázu. Pohledově významné osy na areál se nacházejí především od severu až severozápadu.

Oba nové objekty stájí jsou sice většího měřítka, ale nedosahují velikosti některých objektů stávajícího střediska (především velkokapacitní seník). Výška hřebene sedlových střech stájí je předpokládána do 8 m, stejně tak nadzemní nádrže nejsou vyšší. Tyto objekty od severu až severozápadu částečně překrývají výškově dominantní objekt seníku a tím poněkud potlačují jeho dominanci.

Pro hodnocení přímých vlivů takto navrhované výstavby lze předpokládat nepříznivý dopad na krajinný ráz, zejména v posílení hmotové dominance areálu od severu a severozápadu to pokud by nebyla realizována opaření, která míru významnosti a nepříznivosti mohou snížit. V daném kontextu je navrhováno:

- realizovat komplexní sadové úpravy především podél komunikace ze severozápadní  a podél severní strany areálu, formou kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience

- pomístná skupinová dosadba na ostatních volných plochách střediska s ohledem na trasování inženýrských sítí a rozhledné poměry v areálu

- ponechat stávající stromy na severní hranici současného  areálu

Konkrétní projekt sadových úprav rozšířeného areálu doložit nejdéle do fáze stavebního povolení.

D.I.8.4.  Vliv na dálkové pohledy

Dálkové pohledy na areál včetně jeho rozšíření je možno pokládat za méně významné, neboť s rostoucí vzdáleností od areálu jeho pohledová významnost ustupuje a rozšíření areálu vizuálně splývá s celkovým projevem areálu jako takového.

### D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

D.I.9.1. Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. Nejsou dotčeny žádné budovy (není navrhována demolice).

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na volné ploše doporučoval bych konzultaci na příslušném středisku Archeologického ústavu ve věci případného oznámení ve smyslu zákona č. 20/87 o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. a č. 242/92 Sb.

D.I.9.2.  Vlivy na dopravu

Doprava spojená s provozem areálu je specifikována v kapitole B.I.4. Nároky na dopravu vyvolané provozem nového areálu nejsou takové intenzity, aby se projevily výrazné odchylky od stávajícího stavu. Provoz se projeví pouze přejezdy dopravních prostředků se surovinami, zvířaty a odpady.

D.I.9.3. Rozvoj navazující infrastruktury

Záměr znamená pouze dotčení některých inženýrských sítí ve stávajícím  areálu ze kterých bude nový areál napojen.  Realizace záměru nevyvolá nároky na další rozvoj infrastruktury. Záměr se nachází v bezpečnostním ochranném pásmu plynovodu Transgas. Majitel plynovodu dal ke stavbě předběžný souhlas.

## D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

### D.II.1. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru  na životní prostředí podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně významný.

1. Vliv na zábor ZPF, na vody, na flóru a faunu, na prvky ÚSES, na funkční využití území:

Realizací záměru dojde k záboru půdy ze ZPF, která ovšem nepatří v daném regionu k nejkvalitnějším. Realizací stavby nedojde ke změnám z hlediska vlivů na vodu (navrhované řešení odvodu a skladování vedlejších organických produktů vyhovuje požadavkům ochrany vod).

Záměr je realizován v přímé návaznosti na areál stávajícího střediska, je tedy rozšířením plochy střediska do doposud nezastavěného území. Záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného výhledového skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území, také nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin.

2. Vliv na krajinný ráz:

Záměrem vzniká nová charakteristika území na volné ploše, protože se jedná o dostavbu areálu v prostoru mimo stávající areál. V daném kontextu jde o vliv nepříznivý, ale s nízkou mírou významnosti. Vzhledem k morfologii terénu bude areál pohledově exponován v severním až severozápadním pohledu a proto musí být v těchto místech posílena výsadba zeleně.

3. Vliv přípravy staveniště a vlastní výstavby:

Příprava staveniště bude poměrně jednoduchá. Větší množství výkopové lze očekávat pouze při zakládání jímek. Nedojde k demolicím objektů. Doprava materiálu v období výstavby bude vyšší, ale  časově omezená a bude probíhat v denních hodinách.

4. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší:

Zápachové látky by se za běžných rozptylových podmínek  neměli šířit do obytné zástavby obce a neměly by tak narušovat pohodu obyvatelstva. Z uvedeného návrhu ochranného pásna je zřejmé, že výhledový stav chovu zvířat v obou areálech je únosný a ochranné pásmo nezasahuje obytnou zástavbu. Emise amoniaku nových stájí nebudou dosahovat emisních limitů (50 mg/m3 vycházející vzdušiny). Imisní situace v okolí areálu bude také vyhovovat platné legislativě.

Další pachové aspekty budou vznikat při aplikaci kejdy nebo hnoje. Rozvážení organických hnojiv na zemědělské pozemky bude ovlivňovat relativně velké území. Jedná se o cca 1000 ha obhospodařovaných ploch v okolí. Tyto vlivy lze označit za velkoplošné.

5. Vliv na produkci odpadů:

Provozem nových stájí nedojde k významnému nárůstu množství odpadů.

6. Vliv na stávající dopravu:

Rozsah dopravy spojený s  provozem nového areálu nebude vykazovat výraznějších odchylek od stávajícího stavu.

7. Vliv hluku na obyvatele:

Ve stájích bude uplatněna přirozená výměna vzduch bez použití ventilátorů.  Ventilátory chlazení mléka mají velmi nízkou hlučnost a svými parametry vyhovují požadavkům hygienických předpisů. Ovlivnění obyvatel jejich hlukem v noci dle zkušeností  nepřichází v úvahu neboť areál je od obce dostatečně vzdálen. Hluk způsobený dopravními prostředky pohybujícími se v areálu nebude, vzhledem k jeho vzdálenosti od obce, obyvateli zaznamenán.

Závěr:

Navrhovaný záměr výstavby nového areálu chovu dojnic  a  jeho následný provoz s ohledem na své vlivy, spolu s dořešením likvidace specifikovaných odpadů, představuje z hlediska ekologické únosnosti území jeden z přijatelných způsobů využití daného území a tento způsob využití je v zemědělské krajině logický a nedochází k jeho výrazné změně proti současnému stavu.

Za předpokladu respektování všech stávajících právních předpisů a podmínek realizace uvedených v tomto oznámení, by i při synergickém působení všech prostorových jevů a faktorů neměla být ekologická únosnost zájmového území provozem posuzovaných stájí překročena.

Jediným velkoplošným vlivem je aplikace vedlejších organických produktů, poněvadž dosah území pro aplikaci výrazně přesahuje dosah přímých vlivů stavby na životní prostředí. Území pro aplikaci vedlejších organických produktů z farmy je tak nutno pokládat za prostor velkoplošných vlivů s tím, že při dodržení všech technologických zásad a při dodržení vhodnosti pozemků pro aplikaci (vyloučení pozemků svažitých, pozemků v dosahu obytné zástavby, pozemků trvalých travních porostů v nivách, kolem rybníků a vodních toků, zajištění optimální dávky podle výsledků AZP) nelze předpokládat vyšší míru nepříznivosti nebo významnosti vlivů, vznikajících v důsledku této aplikace.

Podrobněji jsou jednotlivé aspekty aplikace vedlejších organických produktů  popsány v příslušných částech kapitoly D.I jako tzv.zprostředkované vlivy.

### D.II.2. Možnost přeshraničních vlivů

Možnost nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice není reálná.

## D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci  provozu areálu dojít jsou představována především možným požárem objektů, havárií dopravních nákladních automobilů, eventuálně havárií jímky  na kejdu nebo na odpadní vody.

Opatření pro případ zabezpečení objektu z hlediska požáru bude součástí  projektové dokumentace a základní preventivní opatření jsou již uplatněna ve vlastním technickém řešení objektů a jejich členění z hlediska požární bezpečnosti a odstupových vzdáleností.

Dopady případných havárií  se s největší pravděpodobností projevily pouze v nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

Jímky musí být dokonale nepropustné a jejich nepropustnost ověřená zkouškou před kolaudací stavby.

Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou z nakažlivých nemocí skotu. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je  zamezení volnému přístupu divokých zvířat a nepovolaných osob do areálu. Dále je nutno dodržovat běžné zooveterinární zásady chovu, jako jsou - pravidelná dezinfekce, deratizace, čistota chovu, používání dezinf. rohoží, včasný odvoz kadaverů atp.

## D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

S ohledem na popsané a zhodnocené řešení připravované výstavby farmy pro chov dojnic  v obci Pluhův Žďár a její budoucí  provoz  je možno konstatovat, že celý záměr je z ekologického hlediska  v obou variantách přijatelný za dodržení následujících podmínek:

Pozn: Opatření pro specifická  bezstelivovou variantu jsou napsána kurzívou.

D.IV.1. Územně plánovací opatření

- projednat vynětí potřebné části pozemku  s orgánem ochrany ZPF

D.IV.2. Technická opatření

- Hlavní navrhované zásady pro řešení rozvozu kejdy ze stáje chovu dojnic

- Aktualizovat stávající rozvozový plán statkových hnojiv společnosti o výstupy z nového areálu, aktualizovaný plán hnojení  předložit nejdéle ke kolaudaci posuzované stavby s tím, že pro jeho vypracování budou respektovány zejména následující zásady:

- zajištění projednaného vlastního nebo smluvně ošetřeného pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení organickými hnojivy na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

- zákaz aplikace především na pozemcích:

- s melioracemi mladšími 3 let

- 50 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu

- v  inundačních pásmech vodních toků

- na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem

- na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých

- v 2. PHO vodních zdrojů

- na svažitých pozemcích nad 8o

- na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí

- na pozemcích s melioracemi mladšími 5ti let řešit pouze aplikaci do 50% průměrné dávky na hektar

- na svažitých pozemcích (do 8o) bezpodmínečně zajistit okamžité zapravení do půdy

- zajistit operativní zapravování do půdy buď zakoupením a uplatněním speciální aplikační techniky, nebo sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání (zaorávka druhým prostředkem, pojíždějícím souběžně s cisternou s aplikátorem)

- Ochrana vod

- podlahy stájí, hnojiště, silážní žlab a nádrže na odpadní vody připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky  splaškové kanalizace a nádrže na odpadní vody prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05

- připravit a realizovat jímky na odpadní vody vybavené detekčním systémem úniku jímaných odpadních vod, s minimální šesti měsíční  kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti

- zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí jímek, především směrem k vrtu HV-4, rozsah a četnost monitoringu projednat s	vodohospodářským orgánem

- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

- hnojné koncovky u stelivové varianty budou zastřešené a odkanalizované do splaškové kanalizace

- výdejní plochu u skladovacích jímek navrhnout a realizovat jako vodonepropustnou, která bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod na tuto manipulační plochu, plocha bude odkanalizována zpět do jímky

- v případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

- ke stavebnímu řízení předložit hydrogeologický posudek, který posoudí stavbu ve vztahu ke stávajícím vodním zdrojům v okolí

- připravit a realizovat uskladňovací jímky na kejdu vybavené detekčním systémem úniku jímaných odpadních vod, s minimální šesti měsíční  kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti

- podlahy a podroštové  prostory stájí, silážní žlab a nádrže na kejdu připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky  splaškové kanalizace a nádrže kejdu a odpadní vody prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05

- zabezpečit pravidelné vyvážení kejdy podle zpracovaného plánu hnojení a její řádnou aplikaci za optimálního počasí na pozemky určené tímto plánem  s využitím vhodných aplikačních prostředků s alespoň částečným nebo úplným zapravením kejdy do půdy

2.2. Ochrana ovzduší

- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu

- uplatnit zákaz zneškodňování odpadů na staveništi spalováním

- ke snížení prašnosti vozovek z provozu na komunikacích je třeba věnovat pozornost čištění vozovek v areálu farmy i blízkém okolí

- Ochrana přírody, ekosystémů

- v dalším stupni projektové dokumentace předložit komplexní projekt sadových úprav (nejdéle pro stavební povolení) s tím, že budou respektovány  především následující zásady:

a) realizovat komplexní sadové úpravy především podél silnice  a podél severní strany areálu, formou kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience

b) pomístná skupinová dosadba na ostatních volných plochách střediska s ohledem na trasování inženýrských sítí a rozhledné poměry v areálu

c) ponechat stávající stromy na severní hranici areálu, zejména lípy

- zajistit  péči o vysazené dřeviny pod obu 5ti let po výsadbě

- důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi     z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

- udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

- Ochrana půdy

- při výstavbě provést zábor jen nejnutnější plochy zemědělské půdy

- zajistit řádné sejmutí a využití kulturní vrstvy půdy při rekultivaci staveniště, případný odvoz nevyužitého přebytku projednat s orgánem ochrany ZPF

- během výstavby uplatnit zákaz zneškodňování odpadů na staveništi zahrnováním

- Aktualizovat stávající rozvozový plán statkových hnojiv společnosti o výstupy z nového areálu, aktualizovaný plán hnojení  předložit nejdéle ke kolaudaci posuzované stavby s tím, že pro jeho vypracování budou respektovány zejména následující zásady:

- zajištění projednaného vlastního nebo smluvně ošetřeného pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení organickými hnojivy na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

- Odpadové hospodářství

- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám;  zneškodnění nebezpečných odpadů realizovat pouze na smluvním základě s akreditovanou firmou

- pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o výstupy posuzovaného areálu

- důsledně připravit havarijní řád farmy a do kolaudace jej projednat s příslušnými orgány

- důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu

- doložit smluvní zajištění odvozu  uhynulých zvířat do nejbližšího veterinárního asanačního ústavu k likvidaci

2.6. Ochrana obyvatel

- přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro obsluhu technologických linek

Opatření splývají s podmínkami pro řešení rozvozového plánu a s návrhy na řešení ochrany ovzduší, ochrany vod a ozeleněním areálu;  žádná přímá specifická technická opatření k ochraně obyvatel nejsou  s ohledem na vzdálenost areálu od obytné zástavby nutná

D.IV.3. Kompenzační opatření

Nejsou potřebná.

D.IV.4. Jiná  opatření

- veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata, krmivo, stelivo, chlévská mrva nebo kejda řešit jako zdravotně nezávadné

- zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

- zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

- důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných předpisů

- v případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

D.IV.5. Opatření, které je nutno dodržet při ukončení záměru

- v případě likvidace chovu z důvodů zooveterinárních  zajistit důslednou ochranu obyvatel podle hygienických předpisů a směrnic, ochrany prostředí, zejména vod před vlivy použitých chemických látek, sanaci chovu provádět mj. podle zásad nakládání s odpady z kategorie nebezpečných odpadů

- v případě likvidace objektů (např. požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem

## D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

S ohledem na zpracování dvou variant projektového řešení, vyplývajících z územní determinovanosti a ekologické přijatelnosti navrhovaného provozu areálu a to jak z hlediska výstavby, tak i poměrně nenáročného provozu  bez podstatných škodlivých kumulovaných vlivů na životní prostředí nebylo potřebné využít žádných složitějších matematických metod prognózování.

Oznámení o hodnocení stavby Výstavba stájí pro dojnice Pluhův Žďár bylo zpracováno s využitím následujících hlavních podkladů:

Zadání stavby  „Výstavba stájí pro dojnice Pluhův Žďár“,  zpracované firmou zpracované firmou BAUER AGROMILK a.s., proj. ateliér Tábor, Komenského  1864, 390 02 Tábor

Konzultace a podklady projektových a inženýrsko- dodavatelských organizací zabezpečujících dodávku technologie (firma BAUER AGROMILK a.s.)

Generel místního  ÚSESu Mgr. Václavem Novákem

Urbanistická studie obce Pluhův Žďár,  zpracovaná Projektovou kanceláří A+U Desing, F. Šrámka 24, České Budějovice, v roce 1996

Návrh ochranného pásma chovu zvířat zpracovaný firmou EKOPOR ing. Petr Dvořák – ing. Milena Dvořáková, E. Beneše 80,   České Budějovice

Rozptylová studie amoniaku z farmy a odborný posudek podle zákona č. 86/2002 Sb., zpracovaná firmou EKOPOR ing. Petr Dvořák – ing. Milena Dvořáková, E. Beneše 80,   České Budějovice

Zpráva o hydrogeologickém  průzkumu lokality zpracovaná v rámci budování nového vrtu pro středisko v roce 2000 firmou Hydroprůzkum České Budějovice, Pekárenská 81

Bonitace čs. zemědělských půd a jejich využití 1-5 díl, MZe  ČR, Praha 1989

Odborná literatura a práce z oborů místopisu, geologie,  hydrologie , biologie a ochrany životního prostředí,  vesměs Academia Praha 1987-1992

Archivní informace ČHMÚ, EÚ, ČGÚ, Geofond, povodí, mapové podklady a jiné  informace

Ročenky Životní prostředí ČR 1996, 1997,1998,1999,2000,2001

odborná literatura z oboru zemědělských emisí

Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 01.01.08. „Základní provozně technologické ukazatele pro skot“

odborná literatura z chovu prasat a skotu

## D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech  a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

S ohledem na skutečnost, že k datu vypracování oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly většinově rozpracovány známy všechny základní podklady technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech navrhovaného OP farmy bylo možno, poměrně podrobně provést vlastní analýzu vstupů, výstupů i vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí. Řada údajů však musela být prezentována i formou kvalifikovaného odhadu, příp. vypočtené a odvozené z dostupné míry informací o rozsahu záměru. S ohledem na absenci konkrétních údajů o rozvozových vzdálenostech, o pohybu vzduchu v systému větrání stávajících stájí a o podílech amoniaku na plošném znečištění ovzduší nebyly tyto parametry podrobněji propočítávány či odhadovány.

# ČÁST E

# POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V zadání stavby jsou řešeny dvě varianty, spočívající v popsané výstavbě stájí dojnic a to ve stelivové a nebo v bezstelivové variantě.

Kapacita nového areálu i velikost a architektonické řešení stájí by byla u obou variant stejná (600 ks produkčních dojnic ve dvou stájích) lišil by se pouze technologický systém uplatněný při chovu dojnic. Další rozdíl by byl patrný v  pomocných skladovacích objektech    na vedlejší organické produkty. V případě bezstelivové varianty bude nutné vystavět dostatečnou skladovací kapacitu pro její uskladnění. To by představovalo celkem tři nadzemní nádrže na kejdu. V případě stelivové varianty bude nutné naopak vybudovat vodohospodářsky zabezpečené hnojiště a hnojné koncovky u stájí. U obou variant je počítáno i s novým skladovacím prostorem pro konzervovaná objemná krmiva.

S ohledem na skutečnost, že je navrhována výstavba navazující stávající areál střediska zemědělské výroby, nebyla uvažována žádná jiná další územní varianta řešení záměru, s ohledem na ekonomickou i funkční logiku věci. Proto vyhodnocování případných teoretických územních variant pokládá zpracovatel dokumentace za formální a nadbytečné.

Zpracovatel oznámení z těchto důvodů nepokládá za účelné přesnými matematickými či analogickými  metodami detailně vyhodnocovat  varianty záměru, proto je oznámení v této části omezeno pouze na základní, orientační vyhodnocení popsaných  variant, neboť tyto byly postupně hodnoceny v celém oznámení.

E.I. Varianta bezstelivová

Navrhované řešení představuje  zejména:

- produkci hovězí kejdy a dalších odpadních vod z provozu stájí  o objemu 14269,9 m3 ročně

- výstavbu třech nadzemních nádrží na kejdu

- výstavbu produkčních stájí s podroštovými prostory a technologickým zařízením pro odkliz kejdy ze stájového prostoru

- vyšší spotřebu elektrické energie při manipulaci s kejdou a při její homogenizaci

- vyšší investiční náklady na výstavbu nádrží na kejdu a nákup aplikační techniky na kejdu

- nižší provozní náklady

- z hlediska produkce emisí amoniaku ze stájového prostoru poněkud příznivější varianta,

- větší klid pro dojnice ve stájovém prostoru (odpadá přehánění dojnic při vyhrnování hnoje traktorem)

- automatický provoz odklizu kejdy spojený s vyšší produktivitou práce

- při nevhodně zvolených lehacích matracích pro dojnice možnost vzniku otlaků a zhmožděnin na končetinách

E.I. Varianta stelivová

Navrhované řešení představuje  zejména:

- produkci slamnatého hnoje  o ve výši 8760 t ročně a odpadních vod z provozu stájí  o objemu 1529,2 m3 ročně

- výstavbu vodohospodářsky zabezpečeného hnojiště ve středisku

- výstavbu produkčních stájí se zastřešenými  hnojnými koncovkami pro nakládku hnoje na valníky

- vyšší potřebu pohonných hmot spotřebovávaných při nastýlání odklizu hnoje ze stájí

- vyšší provozní náklady spojené se sklizní, skladováním a manipulací se slámou a manipulací s hnojem

- z hlediska ochrany půd a vod méně „rizikovější“ varianta při manipulaci s vedlejšími organickými produkty chovu skotu

- menší produktivita práce

- zvýšené rušení dojnic v době jejich klidu přeháněním při vyhrnování hnoje ze stájí

- fyziologičtější prostředí pro dojnice ve slamnatém prostředí

Obě varianty jsou v podstatě srovnatelné a v daném prostředí realizovatelné. Každá varianta má svoje klady a zápory zachycené v předchozím textu. Každá z variant vyžaduje poněkud jiné opatření pro  k prevenci vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí. Jedná se především o opatření v oblasti ochrany vod a půd. Při splnění těchto navržených opatření je podle názoru zpracovatele  možno realizovat obě posuzované varianty. Opatření, která jsou navržena pouze pro bezstelivovou jsou v kapitole D.IV.  napsána kurzívou.

Jistou výhodou stelivové varianty je především skutečnost, že nedojde k produkci hovězí kejdy, která v případě nevhodné aplikace na pozemky znamená i potenciálně významné zprostředkované vlivy, zejména v kontextu vzniku pachových emisí, možného ohrožení vod, a přehnojení půd,  případně znehodnocení cennějších ekosystémů  mimo areál střediska.

Ve stelivové variantě  zůstává zachována  produkce chlévské mrvy ze stájí skotu s jejíž manipulací má investor dostatek zkušeností i aplikační techniky.

V každém případě výše uvedené vedlejší organické produkty vody musí být skladovány ve vodonepropustných prostorách s detekcí možného úniku těchto látek.

Je jasné, že jakákoliv  aktivita posuzovaná pouze z hlediska ekologického, bude příznivější se snižující se výrobní kapacitou i se zmenšujícím se rozsahem stavebních prací. Na druhou stranu je nutné připustit, že ekonomika navrhovaného provozu také tvoří jistou váhu v posuzování jednotlivých investicí.

# ČÁST F

# ZÁVĚR

Při zpracování oznámení o hodnocení vlivu stavby Výstavba stájí pro dojnice Pluhův Žďár, byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného negativního ovlivnění životního prostředí.

S ohledem na charakter stavby a charakter provozu lze konstatovat, že stavba je připravována promyšleně, nezpůsobuje  zhoršení emisních vlivů a je i dobře zabezpečena jak z hlediska zajištění vstupů, tak z hlediska likvidace odpadních vod a odpadů.

Za nejzávažnější otázku je nutno považovat zodpovědný způsob řešení skladování a aplikace vedlejších organických produktů z farmy, uplatněných v osevním postupu, a to především v případě bezstelivové varianty.

Všechny  patrné vlivy na životní prostředí  jsou řešitelné konkrétními opatřeními, jejichž uplatnění je zárukou nekoliznosti posuzovaného záměru s ochranou složek životního a přírodního prostředí.

Zjištěné negativní vlivy na životní prostředí jsou relativně méně významné a v zásadě nemají limitující charakter pro případnou realizaci záměru.

Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů záměru Výstavba stájí pro dojnice Pluhův Žďár, je možné záměr investora za dodržení podmínek uvedených v bodě D.IV.,

d o p o r u č i t .

Datum : 22. 11. 2002

Ing. Petr Pantoflíček

- držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudku dle zákona č.100/2001 Sb. dle § 19 a § 24. na základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR pod č.j.1547/197/OPVŽP/95 ze dne 13. 6.1995.

# ČÁST G

# VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

# NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V oznámení  je posuzována výstavba a  provoz  areálu chovu dojnic v Pluhovém Žďáru.  Lokalita výstavby se nachází severně od stávajícího zemědělského areálu na severním okraji obce.

Předmětem posouzení je  výstavba farmy dojnic pro 600 ks dojnic ve dvou produkčních stájích spojená s výstavbou senážního žlabu a dojírny. Zadání stavby  je zpracováno ve dvou variantách a to bezstelivové a stelivové a stejně tak je i záměr v oznámení posouzen.

Technologicky se z hlediska chovu dojnic jedná o systém odpovídající dnešním poznatkům v tomto oboru, který garantuje bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare chovaných dojnic. Ve stájích je navrhováno moderní volné boxové ustájení, umožňující trvalý přístup zvířat ke krmení a k napájení při volném pohybu zvířat ve vymezených sekcích.

Tento systém ustájení dojnic má oproti vaznému ustájení řadu výhod. Jedná se především o welfare dojnic a mnohem vyšší produktivitu práce (normu obsluhy) pracovníků, čímž dojde  k podstatnému snížení počtu ošetřovatelů a tím k zlevnění výroby mléka.

V případě stelivové varianty bude ve středisku vybudováno nové zpevněné hnojiště, které bude odkanalizováno do jedné nadzemní nádrže, která zajistí 6 měsíční zdržení všech vyprodukovaných odpadních vod. Hnůj bude ze stájových prostor vyhrnován mobilním prostředkem a odvážen na hnojiště. Boxové lože bude nastýláno slámou.

V případě bezstelivové varianty budou pro uskladnění vyprodukované kejdy vybudovány  tři nové nádrže na kejdu. Jejich kapacita bude umožňovat více jak devíti měsíční zdržení kejdy.  Nové, kruhové nádrže na kejdu typu Vítkovice ze smaltovaných ocelových plechů jsou navrženy v severovýchodní části střediska. Ze stájového prostoru  kejda propadá a je prošlapována do podroštových prostor a odtud odchází přeronovým způsobem do kejdové kanalizace, kterou  je čerpána kalovými čerpadly přes přečerpávací jímku do nádrží. Výdejní místo bude zřízeno u jímky. Odkliz kejdy ze stájových prostor a její následné čerpání do jímky probíhá automaticky, zvířata nejsou rušena přeháněním do jiných sekcí jako při stelivové technologii. Bezstelivový provoz je sice investičně náročnější (vyšší náklady na výstavbu jímek, technologie odklizu kejdy, aplikátory), ale provozně levnější. Odpadá především nákladná manipulace se slámou – její sběr a svoz do skladů, vybírání ze skladů stlaní ve stájích, vyhrnování hnoje ze stájí. Sláma by byla drcena kombajny přímo při sklizni obilovin a pak zaorána. Při správné aplikaci dostatečně vyzrálé kejdy dochází k mnohem menším ztrátám dusíku a organických živin, než v případě hnoje, a tak se jedná o kvalitní organické hnojivo s velmi příznivým poměrem živina/cena (v porovnání s průmyslovými hnojivy).  Lože je místo slamnaté podestýlky vybaveno měkkou  pryžovou matrací, která dojnicím umožňuje pohodlný odpočinek.

Krmení dojnic bude prováděno míchacím krmným vozem směsnou krmnou dávkou, rozdílnou pro jednotlivé  skupiny dojnic podle užitkovosti a fáze reprodukčního cyklu. Dojení se odehrává v moderní dojírně, která je šetrná jak pro obsluhu (pohyb lidí ve vzpřímené poloze v jámě pro dojiče s optimálním přístupem k vemeni dojnice), tak především pro zvířata. Dojírna se zázemím bude postavena mezi produkčními stájemi.

V případě výstavby areálu v obci Pluhův Žďár se jedná o stavbu uváženě připravovanou, situovanou v přímé návaznosti na zemědělský areál.

Technologicky se z hlediska chovu dojnic jedná o systém odpovídající dnešním poznatkům v tomto oboru, který garantuje bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare chovaných dojnic. Zvířata mají zachovánu možnost přirozeného chování během denních období.

S ohledem na charakter výstavby jak z hlediska zajištění vstupů, tak předpokládané technologie a stavebního řešení a zejména charakter provozu a jeho zabezpečení z hlediska ochrany hlavních složek životního prostředí nebyly shledány v záměru žádné závažné zhoršující vlivy, které by způsobily neúnosné zhoršení životního prostředí.

Při případném uplatnění bezstelivového provozu  je však posílena nutnost vodohospodářské ochrany jak vlastního prostoru farmy před únikem kejdy - tedy zvýšení požadavků na vodotěsnost a dostatečnou kapacitu kejdového hospodářství, tak dotčeného území, na které bude homogenizovaná kejda aplikována (aktualizace rozvozného plánu).

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci  nebyly shledány závažné vlivy na obyvatele obce, které by vznikly v důsledku následného provozu objektů. Předpoklad poškození zdraví obyvatel obce Pluhův Žďár v důsledku šíření obtěžujících pachů a amoniaku je vzhledem k jejich koncentraci a četnosti směru větrů neopodstatněný. Součástí záměru bude výsadba zeleně se záštitnou a estetickou funkcí.

Jako faktory nepříliš významné, ale zaznamenatelné mohou být chápány pachové emise, které z hlediska jejich koncentrace v ovzduší budou ředěny odpovídající ventilací stájí (otevřené, vzdušné silně provětrávané stáje).

Vlivy na ovzduší jsou nepříliš významné a stejně tak i emise a hluk z prostředků liniové dopravy jsou nízké a lze u nich po většinu roku předpokládat poměrně dobré rozptylové podmínky. Lze  konstatovat, že  technologie vzdušných otevřených stájí je ekologicky přijatelná a v daném území realizovatelná. Tento systém nijak výrazně nezhorší, především emisní a ani další negativní vlivy stavby na životní prostředí a na pohodu obyvatel.

Zásobování areálu i expedice produktů nemá velké nároky na dopravní zabezpečení. Z tohoto pohledu je možné hodnotit vliv dopravy jako nevýznamný.

Vyprodukované množství  kejdy, odpadních vod  a chlévské mrvy by mělo být bez problému uplatněno v osevním postupu investora a další odpady, které budou vznikat při stavbě a jejím provozu, jsou odpady známé a budou likvidovány v souladu s platnými předpisy.

Oznamovaný záměr nevyžaduje žádné kácení porostů dřevin, žádný zásah do trvalých travních porostů vícedruhového charakteru ani zásah do prostorů reprodukce zvláště chráněných druhů živočichů. Vlivy na krajinný ráz s ohledem na charakter záměru a polohu záměru je možno pokládat za málo významné.

Výstavba a užívání farmy chovu dojnic, nebude při jeho řádném provozování a dodržování podmínek uvedených v dokumentaci negativně ovlivňovat chráněná území dle zákona č.114/92 Sb.

Zpracovatel oznámení soudí, že za podmínek, uvedených v bodě D.IV. předloženého Oznámení, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

# Část H - PŘÍLOHY

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace staveniště

- Celková situace střediska

- Půdorys stájí a dojírny

- Mapa BPEJ

- Mapa ÚSES

- Rozptylová studie amoniaku (část)

- Návrh ochranného pásma chovu (část)

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

- Autorizace zpracovatele oznámení

Příloha č. 1

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Příloha č. 10