Krajský úřad – jihočeský kraj

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel.: 386 720 739, fax: 386 359 070

e-mail: dubska@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 1. září 2006

Čj.: KUJCK 22628/2006 OZZL/8-Du

Vyřizuje: Ing. Dubská

Věc:                                                                                                                                                                                            ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů                       (dále jen „zákon“)

# Identifikační údaje:

Název:  Novostavba areálu pro chov brojlerů, k.ú. Čekanice

Kapacita a charakter záměru:  Jedná se o výstavbu devíti hal pro chov 471 240 ks brojlerů (výkupní váha v průměru 1,6 kg). Celková plocha areálu činí 45 100 m2. Celá výstavba je situována vedle stávajícího areálu firmy Tagrea, a.s., v k.ú. Čekanice. V okolí se nacházejí areály dalších firem, ze západní a jihozápadní strany je areál ohraničen železniční tratí.

Umístění: kraj: Jihočeský

obec: Tábor

kat. území: Čekanice

Zahájení stavby: říjen 2006

Ukončení stavby: duben 2007

Oznamovatel:  Výkrm Tagrea, s.r.o., Čekanice 207, 39002 Tábor, IČ: 26102463

Souhrnné vypořádání připomínek:

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Novostavba areálu pro chov brojlerů, k.ú. Čekanice“ doručena celkem 4 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blaník, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor a Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát Tábor).

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice z hlediska ochrany ovzduší požaduje splnění následujících provozních podmínek: provozovatel bude zkrmovat přípravek AMALGEROL, snižující emise amoniaku o 40%, popř. jiný ověřený biotechnologický přípravek, snižující emise amoniaku minimálně o 40%, provozovatel bude používat přípravek na ošetření podestýlky OXYHUMOLIT, snižující emise amoniaku minimálně o 35%, popř. jiný ověřený biotechnologický přípravek, snižující emise amoniaku minimálně o 35%, provozovatel zajistí odvoz znečištěné podestýlky bezprostředně po jejím vyhrnutí ze stáje a bude minimalizovat veškeré působení negativního vlivu emisí amoniaku a pachových látek vhodným zvolením klimatických podmínek při veškeré manipulaci se znečištěnou podestýlkou. ČIŽP je toho názoru, že posoudit možný vliv stavby na místní faunu a floru bez místního průzkumu pouze na základě  nejasného označení  stavu lokality a pozorování na okolních pozemcích je značně spekulativní a nedostačující.

V oznámení jsou obsaženy všechny podmínky, které požaduje ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší. V oznámení je dále uveden v kapitole C.2.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajiny seznam charakteristických druhů rostlin a živočichů pro danou širší oblast získaný při dosavadních průzkumech prováděných v souvislosti s investičními záměry v okolí. S ohledem na stav plochy staveniště (plocha zbavená původního vegetace, a z větší části i původního půdního pokryvu, v nedávné době intenzivně využívaná pro zemní práce - zemník pro stavbu blízké rychlostní komunikace), nebyl prováděn podrobný biologický průzkum dotčené plochy.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR , Správa CHKO Blaník nemá připomínek.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát Tábor s předloženým oznámením souhlasí.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor nemá v této úrovni řízení zásadní připomínky.

Závěr:

Záměr „Novostavba areálu pro chov brojlerů, k.ú. Čekanice“ naplňuje dikci bodu 1.7 kategorie I, přílohy č. 1 k  zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.

Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Karel Černý

vedoucí odboru životního prostředí,

zemědělství a lesnictví

Došlá vyjádření (v příloze):

1. Vyjádření České inspekce životního prostředí  OI České Budějovice ze dne 22.8. 2006

2. Vyjádření  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blaník ze dne 8.8. 2006

3. Vyjádření Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, Inspektorát Tábor ze dne 17.8. 2006

4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Táborze dne15.8.2006