Krajský úřad – jihočeský kraj

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel.: 386 720 738, fax: 386 359 070

e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 12. prosince 2005

Čj.: KUJCK 28296/2005 OZZL/Kb

Vyřizuje: Ing. Kubecová

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

# Identifikační údaje:

Název: Změna technologie chovu skotu Zdešov

Charakter záměru: změna stelivového ustájení ve stávajících produkčních stájích pro dojnice SO 1, SO 2 a SO 3 na bezstelivové, 2 přečerpávací jímky na kejdu – pro stáj SO 1 a čekárnu   před dojírnou o objemu 50 m3, pro stáje SO 2 a  SO 3 o objemu 30 m3, železobetonová monolitická kruhová skladovací nádrž na kejdu o objemu 4 555 m3, homogenizační jímka na kejdu o objemu 100 m3, separátor kejdy. Počty ustájených dojnic zůstanou beze změny.

Umístění: kraj:                       Jihočeský

obec:                      Jarošov nad Nežárkou

katastrální území:  Zdešov

Zahájení: duben 2006

Ukončení: říjen 2007

Oznamovatel: Zemědělské družstvo Rodvínov, Rodvínov 72, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 001 10 701

Souhrnné vypořádání připomínek:

V rámci zjišťovacího řízení záměru „Změna technologie chovu skotu Zdešov“ byla doručena celkem 2 vyjádření. ČIŽP OI České Budějovice se záměrem souhlasí, pokud bude dodržena předpokládaná kapacita skladovací nádrže na kejdu. Odbor životního prostředí MěÚ Jindřichův Hradec nemá k realizaci záměru připomínky. K dotazu, jakým způsobem bude zajištěna požární voda po zrušení požární nádrže investor uvedl, že tuto změnu již odsouhlasil příslušný požární sbor vzhledem k tomu, že v obci existují další zdroje požární vody.

Závěr:

Záměr „Změna technologie chovu skotu Zdešov“ je zařazen podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č. 93/2004 Sb., do kategorie I, bod 1.7 – Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). V tomto případě se jedná o změnu podle § 4 odst. 1 písm. c). Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda změna záměru bude posuzována podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Změna technologie chovu skotu Zdešov“

nebude

posuzován podle citovaného zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Karel Černý

vedoucí odboru životního prostředí,

zemědělství a lesnictví

Přílohy (kopie):

- stanovisko České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 25. 11. 2005

- vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec ze dne 30. 11. 2005