# OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k tomuto zákonu

Název stavby:	UMDASCH Shop–Concept spol. s r.o., České Budějovice – Rozšíření závodu

Místo stavby: 	k.ú. České Budějovice 4

OBSAH:

Ú V O D	4

ČÁST  A	5

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

B. 	ÚDAJE  O ZÁMĚRU	6

B.I. 	Základní údaje	6

B.I.1. 	Název záměru	6

B.I.2. 	Kapacita (rozsah ) záměru	6

B.I.3. 	Umístění záměru	8

B.I.4. 	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	8

B.I.5.  	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných              variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí	8

B.I.6. 	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	10

B.I.7. 	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:	13

B.I.8. 	Výčet dotčených územně samosprávných celků:	13

B.I.9. 	Výčet navazujících rozhodnutí podle  § 10 odst. 4  a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	13

B.II. Údaje o vstupech	15

B.II.1. Půda	15

B.II.2. Voda	15

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	17

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	21

B.III. Údaje o výstupech	24

B.III.1. Emise do ovzduší	24

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění	27

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů	29

B.III.4. Ostatní výstupy	34

B.III.4.1. Hluk	34

B.III.4.2.Vibrace	37

B.III.4.3. Radioaktivní záření	37

B.III.4.4 Elektromagnetické záření	38

B.III.5. 	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	38

Část C	40

C. Údaje o Stavu životního prostředí v dotčeném území	40

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území	40

C.II. Klima a ovzduší	40

C II.1.Klimatická charakteristika	40

C.II.2.Ovzduší	41

C.III. Voda	42

C.III.1. Povrchové vody	42

C.III.2.Podzemní vody	43

C.IV. Půda	44

C.V. Geologická a geomorfologická charakteristika	44

C.VI. Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES, krajinný ráz	45

C.VI.1. Flóra	45

C.VI.2. Fauna	46

C.VI.3. Chráněná území, ekosystémy, ÚSES	46

C.VI.4. Krajina	47

C.VII. Obyvatelstvo	48

C.VIII. Hmotný majetek, kulturní památky	49

C.IX Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	49

D.I. Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	50

D.I.1.	Vlivy na veřejné zdraví	50

D.I.2.	Vlivy znečištěného ovzduší	50

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky, vliv hlukové zátěže	50

D.I.4.	Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření	51

D.I.5.	Vlivy na povrchové a podzemní vody	51

D.I.6.	Vlivy v důsledku vzniku odpadů	52

D.I.7.	Vlivy na půdu	52

D.I.8.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	52

D.I.9.	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	52

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	53

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	54

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů	54

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	55

E. Porovnání variant řešení záměru	56

F. Doplňující informace	56

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	57

H. PŘÍLOHA	61

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle  § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Datum zpracování dokumentace:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

Podpis zpracovatele dokumentace:

Ú V O D

Společnost UMDASCH Shop-Concept spol. s r.o., České Budějovice zde působí od roku 2000. Jedná se o dceřinou firmu rakouské společnosti UMDASCH Shop-Concept GmbH se sídlem v Amstettenu, která je součástí nadnárodního koncernu. Firma vyrábí a vyváží interiérové zařízení obchodů a supermarketů.

UMDASCH Shop-Concept spol. s r.o. (dále jen UMDASCH) sídlí a provozuje činnost v areálu bývalé provozovny DESTA, který se nachází v blízkosti ul.Rudolfovská nedaleko křižovatky s Hlineckou ulicí. Po zakoupení areálu byly objekty zrekonstruovány a byla provedena menší přístavba a úprava venkovních ploch tak, aby výrobní areál vyhovoval potřebám firmy. Hlavním objektem v areálu závodu je výrobní hala s jednopodlažním zděným přístavkem pro administrativu a se šatnami pro zaměstnance ve výrobě.

Rekonstrukce a rozvoj výrobního závodu byla naplánována na několik etap. V současné době probíhá příprava poslední fáze přístavby závodu a to přístavby výrobní haly v severním a v jižním směru. Po této etapě bude dosaženo cílového stavu. Rozšíření haly bude celé probíhat na pozemcích patřících firmě UMDASCH.

Současně s přístavbou výrobní haly bude také probíhat rekonstrukce některých pracovišť a navýšení výrobní kapacity závodu.

Ve výrobní hale jsou zřízena pracoviště  truhlárny, kovoobrábění, svařování, práškového lakování kovu a lakování dřeva. Kovové části přicházejí do závodu jako surový tyčový materiál nebo jako polotovar. Dále je v závodě strojírensky opracován, lakuje se metodou práškového lakování a poté je převážen do Amstettenu k finální montáži výrobků. Podobné procesy probíhají i u dřevěných dílů, které se po truhlářských úpravách, lakování a částečné montáži transportují zpět do Amstettenu  jako hotové polotovary pro finální montáž výrobku. Část finální montáže dřevěných výrobků probíhá v nové přístavbě haly, která byla  provedena v roce 2006.

Obrázek č.1 – lokalita, kde se nachází areál firmy UMDASCH Shop-Concept spol. s r.o.

ČÁST  A

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Firma:						APP-PROJEKT, s.r.o.

2. IČO: 						466 78 301

3. Sídlo firmy:						Jírovcova 1348/24a

370 01 České Budějovice

4. Jednatel společnosti: 				zastoupená Ing. Hanzlík

ČÁST  B

B. 	ÚDAJE  O ZÁMĚRU

B.I. 	Základní údaje

B.I.1. 	Název záměru

UMDASCH Shop-Concept spol. s r.o. – Rozšíření závodu

Záměr byl zařazen ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.1 do Kategorie II  (záměry vyžadující zjišťovací řízení) do položky 10.15. – Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných  limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty  v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo  nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy,  které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Dle §4 odst.1 písm.b) výše uvedeného zákona jsou předmětem posuzování podle tohoto zákona „záměry uvedené v příloze č.1 k tomuto zákonu kategorii II včetně záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví,  že mohou mít významný vliv  na životní prostředí,“.

B.I.2. 	Kapacita (rozsah ) záměru

Areál firmy UMDASCH se nachází v městské části České Budějovice. Rozšíření výrobní haly bude realizováno na stávajících pozemcích.

V posuzovaných etapách dojde k rozšíření haly obj.101a a 101b, zároveň bude zbourán stávající objekt č.102 (přístavek) a v rámci přípravy území bude odstraněn objekt trafostanice a nahrazen novým objektem 106 (předávací stanice elektro). Dočasně bude do severozápadní části závodu přemístěn objekt stávajícího skladu odpadů. V průběhu výstavby bude také postupně demontována skladová textilní hala. Zároveň budou realizovány stavební úpravy uvnitř objektu 101 (výrobní hala).

V rámci rozšíření objektu budou rozšířeny a prodlouženy pozemní komunikace podél celého objektu. Na jihovýchodním rohu  bude ukončena jižní větev komunikace. Podél nové severní fasády výrobní haly a severozápadním rohu závodu budou vybudována parkoviště s celkovým počtem stání 53, z toho 3 místa pro vozidla zdravotně postižených osob.

Na jižní, východní a severní straně závodu bude posunuto oplocení  až do trasy vlastnické hranice firmy UMDASCH. V souvislosti s tím bude upraven nový vjezd do areálu a bude vybudován  nový přístup  pro pěší.

Obrázek č.2 – rozšíření výrobní haly – konečná etapa

Konečné  rozšíření  závodu bude znamenat realizaci následujících objektů:

SO 401	-	Stavební úpravy ve výrobní hale – obj.101

SO 402 	-	Severní rozšíření výrobní haly – obj.101a

SO 403	-	Jižní rozšíření výrobní haly – obj.101b

SO 404	-	Bourání východního přístavku – obj.102

SO 405 	-	Stanice technických plynů – obj.105

SO 406	-	Předávací stanice elektro – obj.106

(SO 407 – komunikace; SO 408 – kanalizace; SO 409 – vodovod; SO 410 – oplocení; SO 411 – venkovní osvětlení; SO 412 – parkoviště; SO 413 – sadové úpravy; SO 414 – příprava území; SO 415 – přeložka telefonního vedení; SO 416 – přeložka vedení vysokého napětí)

Tabulka č.1 - Základní parametry stavby

| objekt | 101 a (severní rozšíření) | 101 b (jižní rozšíření) | 102 (bourání) |
| --- | --- | --- | --- |
| zastavěná plocha v m2 | 5 613,0 | 1 589,5 | 653,5 |
| podlahová plocha v m2 | přízemí 5 339,0 | přízemí 1 354,0 |  |
|  | patro 1 028,0 | patro 1 575,3 |  |
| obestavěný prostor v m3 | 49 270,0 | 22 877,0 |  |

Po dokončení konečné fáze  výstavby bude v závodě zaměstnáno přibližně 230 osob ve dvou směnách ve výrobě a 35 pracovníků v administrativě.

B.I.3. 	Umístění záměru

Kraj:				Jihočeský

Okres:				České Budějovice

Obec: 				České Budějovice

Katastrální území:		České Budějovice 4

Čísla pozemků (st.p.):	č.1814/6, 1815/1, 1815/5, 1815/6, 1815/9, 1815/10, 1815/15 a 1815/19

B.I.4. 	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem projektu je rozšíření stávajícího prostoru výrobních hal a s tím souvisí navýšení kapacity výroby závodu.

Areál závodu je umístěn v průmyslové zóně společně s dalšími výrobními závody, obchody, objekty služeb a sklady. V současné době nebyly předloženy  žádné další záměry podobného charakteru, které by měly být uskutečněny v blízkosti tohoto areálu a možnost kumulace s jinými plánovanými záměry v nejbližším okolí se tedy  v této studii  nepředpokládá.

B.I.5.  	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných              variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

Projektová studie řeší rozšíření stávajícího objektu v území, které se nachází v městské části Českých Budějovic. Toto území je ohraničeno ze severu ulicí Rudolfovskou, z jihu Vráteckým potokem, ze západu areálem střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a jazykové školy, z východní strany zpevněnou komunikací vedoucí od ul. Rudolfovská k Vráteckému potoku, která dále pokračuje kolem zahrádkářské kolonie a pro pěší a cyklisty vede až do městské části Suché Vrbné. Areál tvoří součást průmyslové zástavby podél Rudolfovské ulice, která pokračuje východním směrem a navazuje na průmyslové objekty až v okolí Okružní ulice.

Kromě výrobního monobloku jsou na východní straně umístěna sila pro dřevěný a kovový pilinový odpad, kontejnerová plynová kotelna a sklad technických plynů. Před jižním dvoupodlažním průčelím výrobní haly je umístěna manipulační plocha s ocelovým přístřeškem pro sklad odpadů a zděnou předávací elektrostanicí. Obslužnost jednotlivých objektů je zajištěna komunikací, která navazuje na příjezd na severní straně od Rudolfovské ulice a je ukončena na jižní straně objektu.

Jedná se o funkčně stabilizovanou lokalitu, která zahrnuje jak stávající  plochy průmyslových podniků, tak plochy s převážně individuální zástavbou pro bydlení.

Z hlediska obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice (dále jen OZV) je konkrétní lokalita na které je plánován záměr posuzována takto:

- posuzovaná oblast se nachází v předměstí  - to je charakterizováno svým původním krajinným utvářením a je obvykle kulturně dějinně vzniklé a rozvíjející se jako soubor na vnitřním městě relativně nezávislých celků s vlastním urbánním centrem, postupně se na vnitřní město napojující a srůstající do celistvé urbánní struktury. Předměstí je charakterizováno menší četností a různorodostí činností, dějů a zařízení s převažujícím členěním v ploše a jednosměrnou orientací cest vůči vnitřnímu městu a nižší hustotou zástavby.

Řešené území je vedeno v jednotlivých makroblocích, z hlediska funkčního využití, následně (mapa je součástí tohoto oznámení – Příloha č.2):

■ 2.2.1.034/U PA-2 - území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu (podnikatelské) - obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení s vysokou různorodostí a četností, a to výrobních, provozovaných v podstatně nerušících výrobních provozovnách, a poskytujících služby. Přípustné jsou rovněž služby správní, obchodní včetně služeb skladových, výstavních, služby zábavní, dopravní a technické místního, celoměstského, popřípadě i regionálního dosahu, často umístěné v jednoúčelových i víceúčelových areálech.

Přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod, administrativu a veřejnou správu, parkovací a odstavná stání a garáže pro potřebu vyvolanou přípustným využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu 250 stání na jeden makroblok; podmínky zastavění se stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu a služebny policie.

■ 2.2.1.035/U SKOL-2 - smíšená území předměstského charakteru s bydlením kolektivního charakteru – je to obytné území s velmi různorodou skladbou činností, dějů a zařízení lokálního, popřípadě celoměstského dosahu v rovnováze činností, dějů a zařízení obytných, převážně ve víceúčelových domech, a činností, dějů a zařízení podnikatelských podstatně nerušících bydlení. Zástavbu území s převažujícím obytným charakterem kolektivním tvoří bloky. Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti, děje a zařízení zaměřené především na poskytování široké škály služeb obchodních a administrativních, služeb stravovacích a ubytovacích, zdravotních a sociálních, vzdělávacích, kulturních a kultovních, sportovních a rekreačních a nezbytných zařízení infrastrukturních a technických a pro dopravní obsluhu a dopravu v klidu, a činností, dějů a zařízení výrobních; slouží převážně k umístění nákupních a

servisních provozoven a administrativy o celkové obchodní, popřípadě produkční ploše do 5 000 m2.  Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích čerpací stanice pohonných hmot, jsou-li úplně včleněny do jednotného funkčního celku s objekty parkovacích garáží, popřípadě s provozovnami služeb, obchodu a výroby, jsou-li přímo napojeny na trasy automobilové dopravy, s vyloučením čerpání ropných produktů pro těžkou nákladní dopravu, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané podmíněně přípustným využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu 750 stání na jeden makroblok; podmínky zastavění se stanovují vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu, nákupní zařízení a jiné podnikatelské (výrobní) zařízení s celkovou obchodní, popřípadě produkční plochou až do 10 000 m2 na jeden makroblok, a to za podmínek stanovených touto vyhláškou (článek 89, článek 99, článek 179 a. článek 181 a článek 182) pro ověřování přípustnosti činností, dějů a zařízení v území a jejich vlivu na prostředí.

Pro severovýchodní část areálu, která není  v ÚP striktně vedena jako výrobní zóna, bylo v roce 2006  schváleno zadání pro změnu územního plánu. Tato změna byla  rozpracována, ale vzhledem k připravované změně stavebního zákona bylo její dopracování pozastaveno a přesunuto na rok 2007.

Záměr není kolizní s veřejně prospěšnými stavbami v daném území a stavbami veřejného zájmu. Územní plán je v daném území stabilizovaný a navržený záměr (výstavba) je s ním v souladu (viz Příloha oznámení -  Vyjádření Statutárního města České Budějovice, MM České Budějovice, Odboru územního plánování a architektury – OÚPA/2007/O-248/Bo/S ze dne 20.2.2007).

Oznamovatel předložil k posouzení pouze jedinou variantu bez alternativního řešení umístění, jiná varianta není uvažována.

Varianta předkládaná oznamovatelem

Varianta specifikovaná oznamovatelem je blíže charakterizována v bodě B.I.2. a v bodě B.I.6.

V lokalitě se nenachází žádné kulturní, architektonické, historické památky ani geologická naleziště. V prostoru předpokládané stavby není registrován žádný prvek územního systému ekologické stability ani žádný významný krajinný prvek

Referenční varianta – nulová

Nulová varianta znamená zachování stávajícího stavu, tedy ponechání výrobní haly bez úprav a rozšíření. Tento stav je možný, neumožňuje však investorovi v souladu s územně plánovací dokumentací realizovat navrhovaný podnikatelský záměr, neumožňuje navýšení výrobní kapacity a v důsledku neumožňuje plnění požadovaných zakázek a další rozvoj firmy.

Pro předkládanou variantu hovoří tyto argumenty:

-	nově budovaná přístavba, komunikace a parkoviště budou tvořit funkční celek s již existující stávající výrobní halou

-	lokalita je umístěna mimo přímou zástavbu obytnými objekty

-	záměr je v souladu s územním plánem

-	rozšíření a navýšení kapacity znamená nové pracovní příležitosti a kvalitní prostor pro výrobní účely včetně parkovacích míst, navíc s obslužností veřejné hromadné dopravy

B.I.6. 	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Přístavba stávající haly bude umístěna na pohledově poměrně exponovaném místě, přesto však nebude docházet k výrazným odchylkám od stávající zástavby a to jak z pohledu výrazu objektu, tak i v jeho maximální výškové úrovni. Přístavek  svou výškou převýší atiku stávajícího objektu výrobní haly o 2,0 m, ale nepřevýší hřebeny šedivých světlíků na stávající výrobní hale.

Záměr uvažuje o efektivním využití celého pozemku výrobního závodu. Součástí záměru je odstranění stávajících již nevyhovujících objektů a realizace posledních dvou etap výstavby výrobního monobloku se sociálně administrativním přístavkem a vrátnicí, s výstavbou předávací stanice elektro a stanice technických plynů.

Severní částí pozemku pod obrysy vedou podzemí telekomunikační sítě , které budou v rámci stavby přeloženy. Stejně tak bude přeloženo stávající podzemní vedení elektrické energie v souvislosti s výstavbou nové předávací stanice. Stavba neklade nároky na zábor ZPF. Bude však vyžadovat kácení stromů a křovin u stávajícího vjezdu a na jižní straně pozemku.

Kácení a přemístění zeleně proběhne v souladu s vydaným rozhodnutím (je přílohou oznámení – zn.OOŽP/3289/2007/La  ze dne 17.5.2007) . Tímto rozhodnutím bylo povoleno  pokácení dřevin. Dále bylo nařízeno přesazení dřevin do prostoru parkoviště – tři javory a tři lípy a provedení náhradní výsadby ve výši sedmi kusů vysokokmenných listnatých dřevin. Tyto stromy budou vysazeny na pozemcích areálu Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní zkoušky, Rudolfovská 92, České Budějovice a to nejpozději do konce roku 2008.

Výrobní hala

Monoblok výrobní haly bude  složen z jednopodlažní halové části doplněné na severozápadní straně  dvojpodlažním sociálním a administrativním traktem. Hala je s části své plochy podsklepena a je koncipována jako universální, která umožní častější přesuny výrobních zařízení.  V jižní polovině haly byla využita přirozená svažitost terénu, který umožňuje vstup do podsklepené části objektu. Nově přistavované části naváží na konstrukci stávající haly svým konstrukčním řešením i svými výškovými parametry.

V cílovém stavu bude pro výrobu a související funkce (skladování, expedice atd.) vyhrazeno celé přízemí halového objektu, vyjma vstupních prostor. Výrobní plocha v přízemí je rozdělena na úsek dřevovýroby v severní části haly a kovovýroby v jižní části haly. Kovovýroba  se nachází převážně  v původním objektu  rozšířeném v dalších etapách  západní a jižní přístavbou. Dřevovýroba  je z převážné části umístěna do nově  přistavovaných lodí  haly severním směrem  Tato přístavba haly  dřevovýroby  rozšíří stávající truhlárnu, montáž, lakovnu, příjem a expedici. Na západní straně severní přístavby bude nově vybudována nakládací rampa dřevovýroby, vznikne tady i přístřešek manipulační plochy pro nakládání palet.

Jižní přístavbou monobloku bude rozšířena v přízemí plocha regálového skladu a kovovýroby. Stávající nakládací rampa na západní straně u kovovýroby bude opláštěna  a využívána jako sklad tyčového materiálu. K jižní fasádě  přiléhá po celé délce přístřešek skladu odpadů.

Do rozšířeného prostoru suterénu pod přistavovanou jižní lodí budou umístěny skladovací plochy.

Sociální a administrativní trakt

Hlavní vstup do budovy je ze západní  strany. Do přízemí traktu budou umístěny  vstupní prostory, hygienická zařízení, výroba, příjem materiálu a expedice. Patro traktu je vyhrazeno  pro šatny, prostory pro administrativu a stravování  zaměstnanců, které nahradí  jídelnu a kanceláře  v dosavadním  samostatném původním jednopodlažním objektu (ten bude odstraněn). Jídelna bude mít kapacitu  výdeje  200 hotových jídel v hlavní směně a zázemí pro obsluhu. Jídla se zde budou pouze ohřívat.

Sklad odpadů

Původní plechový montovaný sklad odpadů bude během stavby rozebrán a umístěn dočasně na volné ploše v severozápadním rohu pozemku. Po dostavbě rozšíření výrobní haly bude plnit funkci skladu odpadů venkovní zpevněná plocha krytá ocelovým přístřeškem kolem jižního průčelí dvoupodlažní haly.

Technologie výroby a výrobního zařízení - záměr

Kovovýroba (svařování, obrábění) – kovové ocelové konstrukce nábytku pro prodejny, výstavní pavilony a kanceláře jsou vyráběny z lehkých ocelových trubek, válcovaných profilů, pásů, tyčí apod.

Postup výroby zahrnuje dělení materiálu strojními pilami a laserovou děličkou, úpravu hran a úkosů po svařování, opracování dílů třískovým obráběním (vrtání, frézování, soustružení), opracování tvářením za studena (ohýbání a lisování), spojování dílů elektrickým svařováním v ochranné atmosféře nebo bodovým svařováním, povrchová úprava práškovým lakováním ve stávající práškové lakovně.

Stávající zařízení v kovoobráběcí dílně bude v jižní části rozšířené výrobní haly doplněno  o výrobní kapacity  v třískovém obrábění a ve svařování. Pracoviště budou vybavena běžnými účelovými stroji i obráběcími centry typu CNC. Dále bude instalován laserový dělící stroj.

Svařovací pracoviště budou opatřena zdrojem svařovacího proudu, přívodem směsného plynu pro vytvoření ochranné atmosféry, větráním a zástěnami proti oslňování okolí. Všechna  svařovací pracoviště budou napojena na stávající systém odsávání a odlučování zplodin.

Na odsávacím potrubí z kovoobrábění je připojen odlučovač tuhých znečišťujících látek. Znečištěná vzdušina bude vedena  do předodlučovací části a následně přes filtrační tašky, kde jsou TZL zachyceny pomocí filtru z netkané textilie (jedná se o stejný typ odlučovacího zařízení jako u dřevovýroby). Navýšení množství odsávaného vzduchu od obrábění kovů je řešeno instalací nového samostatného filtru. Bude tedy zachován původní filtr s předodlučovačem a nově bude instalován ještě jeden filtr tak, aby byl systém dostatečně dimenzován na nové hodnoty. Po provedených změnách budou tedy na výstupech vzduchotechniky z obrábění kovů instalována dvě odlučovací zařízení - stávající filtr a nový filtr.

Na odsávacím potrubí od svařovacích zařízení je připojen odlučovač tuhých zneč.látek. Popis funkce by byl stejný jako u obrábění (jedná se rovněž o stejný typ odlučovacího zařízení jako u dřevovýroby). V případě svařování je před část filtru sloužící k odloučení TZL ještě předřazen filtr s aktivním uhlím pro záchyt pachových látek a to zejména pro případ, kdy se vyčištěný vzduch vrací zpět do haly.

Po provedených změnách budou tedy na výstupech vzduchotechniky ze svařování kovů instalována dvě odlučovací zařízení - stávající filtr a nový filtr.

K regeneraci filtrů dochází nepřetržitě a automaticky tlakovým vzduchem (protiproudem). Odloučený materiál padá do kontejneru, kde se odloučený materiál shromažďuje.

Prášková lakovna – realizací záměru nebudou provedeny žádné změny a to ani kapacitní

Dřevovýroba – Prvním stupněm výroby je opracování desek, to znamená řezání desek kotoučovými pilami, velkoplošné  broušení, vrtání, frézování, rozdělení desek na přířezy rozměrově vyhovujícími budoucímu dalšímu opracování. Hlavním odpadním produktem z těchto činností jsou piliny.

Druhým stupněm  jsou truhlářské práce jako je olepování hran foliemi a lištami, zadlabání uzávěrů a závěsů, provedení otvorů pro nábytkové kování aj.

Hotové polotovary jsou pak upraveny nástřikem nátěrové hmoty v „mokré lakovně“.

Znečištěná vzdušina, která bude odsávána od jednotlivých strojů a zařízení bude vedena  do nově instalovaného odlučovacího zařízení. Toto zařízení bude mít předodlučovací část, kde se odloučí dřevní materiál a dřevní prach se zachytí na vlastním filtru. K regeneraci filtrů bude docházet nepřetržitě a automaticky tlakovým vzduchem (protiproudem). Odloučený materiál bude spadat do transportního potrubí a do kontejneru, kde se odloučený materiál shromažďuje. Filtry jsou zabezpečeny protiexplozivním membránovým zařízením. Pro případ nebezpečí požáru jsou nainstalovány do filtrů hasící hubice systému zhášení jisker.

Jedná se o jedno nové odlučovací zařízení, toto zařízení bude instalováno výměnou za stávající filtrační zařízení, které kapacitně nedostačuje.

Systém vzduchotechniky dřevovýroby a kovovýroby je navržena tak, aby bylo možné část případně všechen vyčištěný vzduch vracet zpět do haly a to zejména v zimních měsících tak, aby docházelo k co nejmenším teplotním ztrátám.

„Mokrá“ lakovna -  Nanášení nátěrových hmot v mokré lakovně je prováděno na části celkové produkce závodu (na části jsou prováděny jiné povrchové úpravy) a to na požadavek zákazníka. Stávající mokrá lakovna je rozdělena na nanášecí a sušící prostory. Z těchto prostor je odsávání znečištěného vzduchu řešeno samostatně přes filtry, které umožňují záchyt tuhých částic a záchyt organických látek na bázi sorpce na povrch aktivního uhlí. Lakovna má odsávání prostoru nanášení nátěrových hmot spodem přes podlahové rošty a přisávání u stropu.

V rámci rozšíření závodu a pro již nevyhovující kapacitní parametry stávající lakovny, bude technologie této lakovny změněna. Nová lakovna bude mít také oddělený prostor pro lakování a prostor pro sušení.  Zařízení bude pracovat ve dvou režimech a to v režimu aplikace nátěrových hmot - lakování a režimu sušení, při kterém je jednak zvýšena teplota a jednak vzduch částečně cirkuluje a objem odtahovaného vzduchu z prostoru sušící kabiny je mnohem nižší. V lakovacím zařízení budou umístěny filtry pro zajištění čistoty vstupujícího vzduchu, filtry chránící výměník před TZL, protože zanesením by se snížila schopnost přestupu tepla a tím účinnost celého výměníku a filtry pro záchyt tuhých zneč.látek na výstupu ze zařízení.

V sušícím prostoru bude také vřazen filtr pro záchyt tuhých zneč.látek, ten je zde však především proto, aby nedocházelo ke znečištění schnoucích povrchů nalakovaných dílů prachem. Z tohoto důvodu také sušárna bude pracovat v mírně přetlakovém režimu tak, aby nedocházelo k nasávání znečištěného vzduchu z výrobní haly do prostoru sušárny. V prostoru sušárny pak bude vzduch proudit  mezi dvěma protilehlými stěnami. Všechny filtry slouží pouze k záchytu tuhých zneč.látek nikoliv k záchytu těkavých organických látek.

Vytápění zařízení je zajištěno přes výměník (teplá voda) pomocí tepla získaného spalováním zemního plynu ve stávající kotelně. Venkovní vzduch je vháněn do kabiny pomocí ventilátoru a je ohříván výše popsaným způsobem. Spaliny jsou samostatně odváděny výduchy do venkovního prostředí, jedná se o nepřímý ohřev.

Příprava NH bude probíhat ve skladu NH. Tento sklad  je samostatně větrán,  ventilátor zajišťuje výměnu. Vzduch bude přiváděn z haly, odváděn bude nad střechu objektu. NH budou používané stejné a ve stejném poměru jako při stávajícím provozu, pouze kapacita lakovny se navýší na max.spotřebu org.rozpouštědel 15 t ročně.

Kotelna - Jedná se o stávající střední zdroj o celkovém výkonu 4 652 kW.  Rozšířením závodu a navýšením výroby se zvýší spotřeba zemního plynu. Kotelna bude využívána  na větší kapacitu, rozšíření závodu nevyvolá nutnost zvýšit výkon kotelny.

B.I.7. 	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Zahájení: 		červenec 2007

Dokončení:		září 2008

B.I.8. 	Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Kraj:			Jihočeský

Obec:			město České Budějovice

Katastr.území:		České Budějovice 4

B.I.9. 	Výčet navazujících rozhodnutí podle  § 10 odst. 4  a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Navazujícími rozhodnutími v případě tohoto záměru budou:

- 	územní rozhodnutí  a stavební povolení stavebního úřadu v Českých Budějovicích

- 	souhlas Krajského úřadu – Jihočeského kraje s umístěním, stavbou a provozem zdroje zneč.ovzduší (podle kategorizace zdroje)

-	souhlas Krajského úřadu – Jihočeského kraje se změnou stávajících zdrojů znečišťování (podle kategorizace zdroje)

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda

Posuzovaná stavba bude realizována na zastavěném území města Českých Budějovic, kú. České Budějovice 622222.

Stavba bude umístěna na pozemcích s parcelním číslem 1814/6, 1815/1, 1815/5, 1815/6, 1815/9, 1815/10, 1815/15 a 1815/19. Podle Výpisu z  katastru nemovitostí se jedná v případě všech pozemků o vlastnictví firmy UMDASCH Shop-concept spol. s.r.o., Rudolfovská 204, 370 01 České Budějovice (list vlastnictví 1693).

Žádná z výše uvedených parcel nemá  přidělené BPEJ.

Parcely:

1814/6       	139 m2                               	druh pozemku: ostatní plocha

využití: jiná plocha

1815/1       	16 810 m2                               	druh pozemku: ostatní plocha

využití: manipulační plocha

1815/5       	6 213 m2                               	druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele: č.p.204

1815/6       	430 m2                               	druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele: bez č.p./če průmyslový objekt

1815/9       	26 m2                               	druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele: bez č.p./če průmyslový objekt

1815/10       	29 m2                               	druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele: bez č.p./če průmyslový objekt

181515       	75 m2                               	druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele: bez  č.p./če jiná stavba

1815/19      	240 m2                               	druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

budova na parcele: bez  č.p./če výroba

Výstavbou budou dotčeny především zastavěné a zpevněné plochy. Vlastní stavba bude realizována na ploše pozemků, které se nacházejí v areálu závodu. Záměr neklade žádné nároky na zábor ZPF.

B.II.2. Voda

Závod je zásobován pitnou vodou z veřejného zdroje, kterým je městská vodovodní síť se stávající vodovodní přípojkou.

Rozvod vody bude napojen na stávající vodovod ve stávající hale. Z tohoto vodovodu budou napojeny jednotlivé větve  pro sociální zařízení, ohřev teplé užitkové vody a vnitřní odběrná požární místa. Veškeré rozvody budou opatřeny  tepelnou izolací a volně vedené potrubí i povrchovou úpravou.

Voda z veřejného vodovodu bude odebírána i během období výstavby. Přístavba výrobní haly vyvolá přeložky inženýrských sítí vodovodu a kanalizace.

Bilance potřeby pitné vody

Voda bude používána v sociálních zařízeních objektu, v jídelně (mytí nádobí) a také jako požární voda.

Výpočet potřeby vody je proveden dle předpokládaného počtu zaměstnaných osob a zákazníků.  Spotřeba vody je odvozena od specifické potřeby vody, která je uvažována dle vyhl.č. 428/2001 Sb., Ústředního věstníku ČSR č. 9/1973 a dle vybavenosti objektu následovně:

administrativa		35 osob, předpokládaná spotřeba 60l/osobu		=	  2 100 l/d

dělníci 		230 osob, předpokládaná spotřeba  120 l/osobu	=  	27 600 l/d

jídelna			100 l/den (odhad)					=	     100 l/d

technologie									=	         0 l/d

Qden                                                                                                    	= 	29 800 l/d

Qrok	= 255 x 29,8 = 7 599 m3/rok

Qmax	= 2,5 l/s

Pro účely tohoto výpočtu uvažujeme v průměru 255 pracovních dnů.

Voda pro sociální účely –

- přepočet na EO na den celkem (1EO = 150l/d) =  cca 198 EO

Celková roční spotřeba vody bude  7 599 m3.

Tato spotřeba bude bez problémů pokryta stávající kapacitou veřejného vodovodu. Během období výstavby bude spotřeba vody podstatně nižší, její přesné vyčíslení není pro potřebu předkládaného oznámení nutné.  Rozšířením a provozem výrobního záměru nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.

Pro požární vodu – hydranty musí být zajištěn špičkový odběr 14,0 l/s

Pozn.

Teoreticky lze uvažovat ještě vodu potřebnou k udržování a zalévání zeleně –

1 l/m2/den (100 dní v roce), zeleň – 2 500 m2                                            =       250 000 l/rok = 250 m3/rok

Tabulka č. 2 - Nároky na spotřebu vody – shrnutí

|  | m3/rok | m3/den* | Špičkový odběr 1/s | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociální účely | 7 600 | 29,8 | 2,5 | Je započítána také voda použitá v jídelně a přípravně jídel. |
| Technologické vody | - | - | - | Technologická voda je používaná především v práškové lakovně, její okruh je uzavřený, závod má vlastní úpravnu této vody a do okruhu je doplňována pouze voda, která se ze systému odpaří. |
| Zeleň | 250 | - |  | Používaná podle potřeby. |
| Požární voda |  |  | 14,0 |  |
| Celkem | 7 600 + 250 | 29,8 + spotřeba vody na zalévání zeleně dle potřeby |  | Není započítána požární voda |

* předpoklad 255 pracovních dnů

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny - stavba

Při rozšíření a výstavbě haly se předpokládá potřeba obvyklých stavebních materiálů (podle zkušenosti z jiných podobných staveb) jako jsou beton, cihly, sklo, ocel apod. Nezávadnost těchto použitých materiálů z hlediska vlivu na životní prostředí musí doložit dodavatel stavby. Celkovou potřebu materiálů (objem, hmotnost, počet) není možné v současné fázi stanovit, je však možné konstatovat, že materiály pro výstavbu budou dodávány z běžné obchodní sítě a že výstavba centra není stavba takového rozsahu, aby ovlivnila trh se stavebními materiály a vyvolala potřebu zřizování nových lomů nebo výrobních kapacit. Vzhledem k tomu, že se nejedná o materiály, které by se vymykaly ze současné praxe (ať se jedná o způsob jejich získávání nebo specifické požadavky na jejich dopravu, skladování a manipulaci), a jejich získávání se předpokládá nákupem od jiných subjektů, není zde jejich popis uváděn.

Dále se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro stavební stroje a dopravu spojenou se stavbou. Pohonné hmoty budou zřejmě čerpány ve veřejných čerpacích stanicích, případně v čerpací stanici dodavatele stavby. Zařízení staveniště bude připojeno na stávající rozvod elektrické energie. Potřeba el. energie pro zařízení staveniště nebyla stanovena.

K využití přírodních zdrojů v této souvislosti nebude docházet. Jako jedinou výjimku v této oblasti lze uvažovat materiály potřebné pro terénní úpravy v rámci přípravy plochy staveniště. Ty budou ale vzhledem k charakteru stavby minimální. Budou přednostně využívány zemní materiály z vlastního prostoru areálu, pokud budou svými parametry pro daný účel vyhovovat. Součástí stavby budou také bourací práce.

Zařízení staveniště – stavební buňky a skladování materiálu bude umístěno na severozápadní straně areálu závodu.

Potřebná elektřina a voda bude zajištěna napojením na stávající rozvody  v areálu závodu. Kanalizace lze napojit na  jednotnou kanalizaci v závodě, je možnost instalovat mobilní WC nebo vybudovat společné sociální zařízení.

Provoz

a) Spotřeba zemního plynu

Objekt je a i nadále bude vytápěn spalováním zemního plynu v plynových kotlích ve stávající plynové kotelně.

Stávající kotelna je osazena dvěma kotli, každý má výkon 2 326 kW. Výkon kotlů nebude navýšen, pouze se zvýší využití kapacity celé kotelny. V současné době před rozšířením se roční spotřeba plynu pohybuje kolem 351 000 m3.  Rozšíření závodu si vyžádá navýšení podle odhadů na roční spotřebu ZP  688 000 m3 . Maximální hodinová spotřeba je určena na 409,8 m3/hod.

Plynovodní přípojka a napojení na STL plynovodu je stávající.

b) Spotřeba technických plynů:

Technické plyny  jsou nutné pro provoz  pracoviště dělení materiálů a svařování v dílně pro obrábění a opracování kovů.

Dělení materiálů probíhá laserovým dělícím strojem, kde se používá jako pomocný materiál k řezání kyslík a k ochraně optických prvků stroje dusík.

Svařování ocelových dílů je prováděno v ochranné atmosféře směsi argonu a oxidu uhličitého. Směs vytváří ochranou atmosféru kotem roztaveného kovu v místě svařování a na pracoviště je dodávána  jako směsný plyn Corgon z příslušné odpařovací stanice na zásobníku kapalného plynu.

Technické plyny  budou uloženy v zásobnících plynu ve stanici technických plynů, která je umístěna na východní straně výrobní haly. Plyny  budou skladovány v kapalném stavu a každý zásobník bude mít svou vypařovací stanicí. K jednotlivým místům spotřeby budou plyny přiváděny kovovým potrubím s příslušnými uzávěry. Doplňování nádrží bude prováděno odbornou firmou  z mobilních cisteren v pravidelných intervalech.

Ve stanici plynů budou osazeny čtyři nádrže: na kapalný dusík, argon, kyslík a Corgon, každá o objemu  cca 3 000 l. Spotřeba technických plynů se odhaduje na: argon cca 11 t/r, O2 cca 3,7 t/r, N2 cca 33,1 t/rok a Corgon 62,5 t/rok.

Dále bude pro účely výroby potřeba stlačený vzduch, ten bude o tlaku 0,7 MPa na jednotlivá pracoviště přiveden prostřednictví rozvodné sítě. Ta bude napojena na strojovnu s dvěma kompresory o celkovém výkonu 2 000 m3/h. Roční spotřeba  stlačeného vzduchu se bude pohybovat zhruba kolem 3 840 000 m3N.

c) Nároky na ostatní suroviny a spotřeba materiálu:

Pro kovoobrábění  je surovinou kovový materiál, který je navážen a uložen  ve stávajícím skladu hutního materiálu v podobě hutních výrobků (tyče, trubky, profily a plechy). Stávající sklad bude rozšířen při západní straně haly a také v novém skladu kovových polotovarů v severozápadní části kovoobráběcí dílny, kde budou na paletách uloženy drobnější polotovary. Sklady budou průběžně materiálem doplňovány přes rampu na západní straně haly. V závodě budou trvale připraveny ocelové suroviny a polotovary o celkové hmotnosti 1 750 tun. Množství skladovaných surovin souvisí s nesériovými zakázkami nejrůznějšího charakteru, které je schopen provozovatel provést a s tím souvisí množství a druh materiálů, které musí být vždy připraveny i pro netypické zakázky.

Pro výrobu ze dřeva budou veškeré suroviny a polotovary přiváženy do prostoru dřevoobrábění, který se nachází  v rozšířené severní části výrobní haly. Surovinou budou dřevěné a dřevotřískové desky. Budou průběžně dováženy tak, aby nebylo  nutné budovat zvláštní skladovací kapacity. V závodě budou trvale uložen materiál v množství  cca 12 tun.

Spotřeba NH pro „mokrou lakovnu“

Spotřeba organických rozpouštědel za rok (ředidla + obsah těkavých organických látek v barvách, lacích a tužidlech) bude podle předpokladů maximálně 15 t tzn. předpokládanou roční spotřebu NH cca 25 t, to vše za předpokladu používání stejných NH jako doposud. NH a ředidla budou uložena ve skladu barev, ve výrobních prostorech lakovny  bude přítomno vždy max. 100 kg NH (jednodenní spotřeba) a ve skladu NH  bude zásoba cca na 10 pracovních dní.

Tabulka č.3 - Charakteristika látek, surovin a použitých přípravků:

| Číslo | Název | Obsah nebezpečných látek v % (dle BL) | Obsah VOC* – v hm. % v NH | Obsah TOC v hm. % v NH | Označení, R-věty | Pozn. Výrobce, dodavatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ředidlo FL 002 Verdunnung V0504 | iso-buthylacetát 50-100 | 100 | 62 | X,F 11,66 | HERBERTS-MOEBELLACKE COSWIG GmbH; č.BL - 10 |
| 2 | ředidlo PUR-VERDUNNUNG AROMATENFREI, 80029 | iso-buthylacetát 25-50 buthylacetát 25-50 ethylacetát 10-25 aceton 2,5-10 | 100 | 61 | Xi, F 11,36, 66, 67 | ADLER WERK; č.BL - 26 |
| 3 | tužidlo HD 001-0000 PUR Harter A01U | ethylacetát 20-50 2-methoxy-1-methylethylacetát 10-12,5 hexamethylén-1,6- diisokyanát < 0,5 polyisokyanát 25-50 | 63 | 34 | Xi,F 11, 36, 43, 67 | HERBERTS-MOEBELLACKE COSWIG GmbH; č.BL - 12 |
| 4 | tužidlo HD 004-000 PUR Harter H53U | xylen 5-10 Ethylbenzen 2,5-5 n-buthylacetát 25-50 hexamethylén-1,6-diisokyanát < 0,5 2,4(2,6)-diisokyanáto-1-methylbenzen < 0,5 | 61 | 43 | Xn 10, 21/22, 42, 66 | HERBERTS-MOEBELLACKE COSWIG GmbH; č.BL - 9 |
| 5 | tužidlo PUR Harter, 82019 | hexamethylén-1,6-diisokyanát- oligomer 50-75 ethylacetát 20-50 buthylacetát 10-25 hexan-1,6-diyl-diisokyanát < 1 | 44 | 25 | Xi,F 11, 36, 43, 66, 67 | ADLER WERK; č.BL - 5 |
| 6 | lak VENTOPUR, 26291 ff | buthylacetát 20-50 isobuthylacetát 10-25 butan-1-ol 2,5-10 1-methoxypropan-2-ol 2,5-10 benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, nízkovroucí hydrogenovaný benzín 1-2,5 isobutylalkohol < 1 Stodardovo činidlo < 1 | 74,3 | 46 | F 11,66,67 | ADLER WERK; č.BL - 24 |
| 7 | lak CD027-0000-FH Kontracid D 1173 | xylen 1-2,5 Toluen 2-5,5 aceton (2-propanon) 5-10 n-hexan < 0,5 isobutylalkohol < 1 buthanol 5-10 solventní nafta 20-25 n-buthylacetát 12,5-20 ethylacetát 20-50 | 64,9 | 42 | F,Xi 11, 36/38, 67 | HERBERTS-MOEBELLACKE COSWIG GmbH; č.BL - 16 |
| 8 | lak Kontracid D 1019 S | xylen 12,5-20 1,2,3-trimethylbenzen < 0,5 2-butoxyethylacetát 1-2,5 2-methylpentan-2-on 1-2,5 Buthanon 1-2,5 benzín- nízkovroucí < 0,5 solventní nafta 0,5-1 n-buthylacetát 10-12,5 ethylbenzen 5-10 | 44 | 36 | Xn,F 11, 20/21, 36/38 | HERBERTS-MOEBELLACKE COSWIG GmbH; č.BL - 14 |
| 9 | lak DD003-9501 Kontracid F3010 | xylen 5-10 2-metoxy-1-methylethylacetát 5-10 isopropanol (1-propanol) 1-2,5 buthanon 5-10 benzín- nízkovroucí < 0,5 n-buthylacetát 12,5-20 ethylbenzen 2,5-5 | 42 | 29 | Xi,F 11, 36/38, 67 | HERBERTS-MOEBELLACKE COSWIG GmbH; č.BL - 15 |

* 	údaj z BL – bod 15. Informace o právních předpisech a 9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

Tabulka č. 4– Spotřeba surovin vyvolaná rozšířením závodu – technologie - shrnutí

|  | Ocelový hutní materiál a polotovary | Dřevěné a dřevotřískové desky | Svařovací materiál | Kompletační materiál z mateřského závodu | Mokrá lakovna | Kotelna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množství v t/r | 875,0 | 600,0 | 0,8 | 3,0 | 15* | - |
| Množství v m3/r | - | - | - | - | - | 688 tis. |
| Poznámka |  |  |  |  | *org.rozp. |  |

Reálná spotřeba materiálu je do jisté míry závislá na množství a druhu zakázek pro výrobu.

Spotřeba elektrické energie:

Rozšíření výrobního areálu včetně technologií  vyvolá nárůst spotřeby  elektrické energie nad kapacitu stávajícího transformátoru 22 kV/400V. Z těchto důvodu  bude v suterénu výrobní haly umístěna nová  trafostanice osazená stávajícím  transformátorem o výkonu 450 kVA a jedním novým transformátorem o výkonu 630 kVA..

V navrhovaném jižním rozšířením haly a suterénu bude el.energie  na pracoviště přiváděna  samostatnými kabely.  V navrhovaném severním rozšíření haly bude el.energie na pracoviště přiváděna rozvedena podvěšenými elektrickými přípojnicemi.

Stávající sjednaný příkon:				430,0 kW

Stávající maximální instalovatelný příkon:		630,0 kW

Rezerva:						200,0 kW

Budoucí nově instalovaný příkon maximální:	1 549,6 kW

Budoucí nově instalovaný příkon současný:		1 102,4 kW

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Stavba

Doprava stavebních materiálů a odvoz stavebních odpadů ve fázi výstavby bude probíhat po stávajících komunikacích, konkrétně po silnici Rudolfovská, která prochází kolem areálu výrobního závodu a na kterou je areál dopravně napojen. V současné fázi přípravy záměru nelze stanovit dopravní zatížení vyvolané výstavbou nové části výrobní haly. Doprava ve fázi výstavby se bude řídit plánem organizace výstavby (POV).

V rámci maximálního využití pozemku se posouvá oplocení do trasy vlastnické hranice. Je tedy nutné přemístit některé podzemní inženýrské sítě za hranici pozemku investora. Komunikační systém v závodě bude z menší části stávající, neboť z místa nových objektů budou komunikace přeloženy na nové trasy. Současné parkoviště  zaměstnanců u stávajícího vjezdu  do závodu bude přeloženo na severovýchodní část pozemku. Z vnitřních komunikací bude přeložena komunikace vedoucí podél severní strany  stávajících objektů a to až k samé hranici pozemku na severu. Na západní straně  bude z důvodů spádů a možnosti zásobování suterénu jižní části přístavby řešena druhá souběžná komunikace. Komunikace na východní straně bude částečně zastavěna a proto bude rozšířena a zrekonstruována.

Stávající příjezd  do závodu je nyní odbočením z Rudolfovské ulice na vedlejší komunikaci, která vede k zahrádkářské kolonii za Vráteckým potokem. Místo tohoto stávajícího přístupu bude nezměněno, bude provedena pouze  výšková úprava, úprava a nové zpevnění vozovky.

Bude vybudováno nové parkoviště. V souvislosti se změnami bude provedeno přesazení části stávající zeleně a výsadba nové nízké a střední zeleně. Část náhradní zeleně bude vysazena na pozemcích sousedící odborné školy v souladu  s rozhodnutím  odboru ochrany životního prostředí (příloha oznámení).

Provoz

Doprava  materiálu a zboží mezi závodem České Budějovice a mateřským závodem  v Amstettenu  a  k zákazníkům je trvale zabezpečena kamionovou dopravou, stejně je zajištěna i expedice hotových výrobků.

Materiál pro kovovýrobu bude  vykládán u západní stěny haly, kde budou nakládací místa a materiál bude přepravován většinou na paletách  a vykládán vysokozdvižným elektrickým vozíkem. Podobně bude nakládáno také zboží na expedici. Materiál pro dřevovýrobu bude do haly zavážen na východní straně objektu opět pomocí zdvižných motorových vozíků.

Rozšířením závodu a navýšením kapacity technologie vyvolá nárůst dopravy, která je spojená s provozem závodu.

Porovnání stávajícího a nového stavu:

V současné době před rozšířením závodu se  výše stávající nákladní dopravy pohybuje v těchto počtech kamionů – 2 x denně  kamion zajišťující expedici výrobků, 1 x týdně zásobování – dovoz surovin a polotovarů, 3 x měsíčně odvoz dřevěného odpadu, 1 x týdně odvoz ocelového odpadu, 1 x týdně odvoz kovového odpadu a 2 x týdně odvoz komunálního odpadu.

Rozšířením závodu dojde k navýšení počtu kamionů expedujících výrobky a polotovary  na 4 x denně + 5 x týdně, k jinému navýšení nedojde.

Dojde také k nárůstu počtu pracovníků závodu z 140 na 265 osob. Můžeme uvažovat o tom, že někteří z nových zaměstnanců mohou také používat k přepravě do zaměstnání osobní automobil.

Je třeba také uvést skutečnost, že v docházkových vzdálenostech jsou umístěny dvě zastávky veřejné hromadné dopravy, které plně vyhovují stávajícím požadavkům.

Lze tedy předpokládat, že v konečném důsledku dojde k navýšení dopravy realizací záměru v tomto rozsahu:

Max 15 kamionů týdně ….. to je cca při 5-ti pracovních dnech 3 kamiony denně

Max 50 osobních aut denně(pokud budeme uvažovat, že 40% nových pracovníků bude používat osobní auto)

Dopravní zátěž lokality:

Tabulka č.5 - Počet vozidel (dle sčítání roku 2005) – celoroční průměr za 24h – pozadí lokality dopravní zatížení

| Sčítací bod | 2-0402 | 2-4851 | 2-0403 | 2-0404 | 2-1965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Těžká motorová vozidla a přívěsy | 3 928 | 949 | 4 299 | 2 383 | 4 572 |
| Osobní a dodávkové automobily | 15 028 | 3 031 | 11 421 | 8 638 | 4 5729 723 |
| Jednostopá motorová vozidla | 149 | 20 | 114 | 100 | 9 72683 |
| Součet všech motorových vozidel a přívěsů | 19 105 | 4 000 | 15 834 | 11 121 | 11 526 |

Obrázek č. 3  - Výřez z mapy Sčítání rok 2005 - lokalita

Očekávaný nárůst denní dopravní intenzity vlivem realizace nového záměru byl vypočten zdvojnásobením denního počtu TNV (tj. jedna jízda je teoreticky naprázdno) potřebných pro dopravu materiálu a expedici a osobních aut. Konečná dopravní intenzita v daném směru je pak získána jako součet denní dopravní intenzity pozaďové a z vlivu záměru.

Tabulka č.6 - Denní frekvence dopravy v okolí záměru – obousměrná - včetně vlivu záměru

| Směr | TNV z celkového množství | Osobní z celkového počtu | Celkem doprava | Nákladní přeprava z/do areálu vzniklá realizací záměru | Osobní přeprava z/do areálu vzniklá realizací záměru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-0402 | 3 928 | 15 028 | 19 105 | 2 | 50 |
| 2-4851 | 949 | 3 031 | 4 000 | 0* | 6 |
| 2-0403 | 4 299 | 11 421 | 3 833 | 4 | 44 |
| Celkem |  |  |  | 6 (jízd) | 100 (jízd) |

* nepředpokládá se, že by kamiony používali tuto trasu

Navýšení nákladní dopravy v důsledku realizace záměru se pohybuje pod 1% množství současné nákladní dopravy. Stejná situace je také u nárůstu osobní dopravy. Nárůst dopravy vyvolaný realizací záměru je vzhledem ke stávajícímu stavu zanedbatelný.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Emise do ovzduší

Výstavba

Jako plošné zdroje (případně jako několik bodových) budou během výstavby působit plocha staveniště a jako liniové zdroje znečišťování ovzduší příjezdové komunikace.

Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů na staveništi a významnou roli bude také hrát sekundární prašnost při provádění zemních prací. Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb se běžně neprovádí. Tyto emise je třeba minimalizovat vhodnými opatřeními v plánu organizace výstavby.

Provoz

Během provozu centra bude zdrojem emisí jednak vytápění celého komplexu tj. spalování zemního plynu, emise z provozovaných technologií a pak samozřejmě doprava vyvolaná rozšířením závodu tj. osobní auta přijíždějící a odjíždějící z  parkoviště a především nákladní vozidly pro zásobování závodu a odvážející výrobky nebo polotovary.

Spalování ZP – vytápění

Emise ze spalování ZP jsou vypočtené pomocí EF spalovacích procesů – 352/2002 Sb., tedy na základě údajů o spáleném množství paliva a jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočet je proveden z předpokládané max. hodinové spotřeby ZP 409,8 m3.

Tabulka č. 6 - Emise vycházející z max. hodinové spotřeby (nejhorší možný stav):

| škodlivina | EF | hmotnostní tok |
| --- | --- | --- |
|  | kg/106m3spáleného paliva | kg/hod | g/hod | g/s |
| tuhé znečišťující látky | 20 | 0,0082 | 8,2 | 0,0023 |
| oxid siřičitý | 9,6 | 0,0039 | 3,9 | 0,0012 |
| oxidy dusíku | 1 920 | 0,7868 | 786,8 | 0,2186 |
| oxid uhelnatý | 320 | 0,1311 | 131,1 | 0,0364 |
| org. látky | 64 | 0,0262 | 26,2 | 0,0073 |

Pozn. Kotelna na spalování ZP je z hlediska zákona  č.86/2002 Sb., zákon o ovzduší  spalovacím stacionárním zdrojem zneč.ovzduší. Podle instalovaného výkonu  je středním zdrojem znečišťování ovzduší. Ve skutečnosti budou emise ze spalování ZP mnohem nižší.

Kovovýroba  a dřevovýroba

a) svařování

Při výpočtu emisí z této technologie jsme vycházeli z těchto údajů:

celkové množství odsávaného vzduchu od svařování:	16 000 m3/h

kapacita stávajícího filtračního zařízení:			12 000 m3/h

kapacita nového filtračního zařízení:				6 000 m3/h

legislativou stanovený emisní limit:				50 mg/m3

garantovaná koncentrace na výstupu:			10 mg/m3

Celková roční emise (budeme-li uvažovat nejhorší možný stav, tedy stav kdy všechen  vyčištěný odpadní vzduch bude veden do venkovního prostředí), počítáno na  emisní limit

=  6 000 x 50 x 18 000 = 5 400 kg

Hmotnostní tok tuhých zneč.látek = ((5 400/6 000)/3 600) x 1 000 = 0,250 g/s (výpočet proveden na emisní limit)

Celková roční emise (budeme-li uvažovat nejhorší možný stav, tedy stav kdy všechen  vyčištěný odpadní vzduch bude veden do venkovního prostředí), počítáno na  garantovanou hodnotu  =  6 000 x 10 x 18 000 = 1 080 kg

Hmotnostní tok tuhých zneč.látek = ((1 080/6 000)/3 600) x 1 000 = 0,050 g/s (počítáno na garantovanou emisní koncentraci na výstupu)

b) obrábění kovů

Při výpočtu emisí z této technologie jsme vycházeli z těchto údajů:

Předpokládaný počet provozních hodin:		6 000

Legislativou stanovený emisní limit:			50 mg/m3

Dodavatelem garantovaný limit na výstupu:		10 mg/m3

Max. celkové množství odsávané vzdušiny (kapacita obou filtrů):	16 600 m3/h

Celková roční emise (budeme-li uvažovat nejhorší možný stav, tedy stav kdy všechen  vyčištěný odpadní vzduch bude veden do venkovního prostředí), počítáno na  emisní limit

=  6 000 x 50 x 16 600 = 4 980 kg

Hmotnostní tok tuhých zneč.látek = ((4 980/6 000)/3 600) x 1 000 = 0,231 g/s (výpočet proveden na emisní limit)

Celková roční emise (budeme-li uvažovat nejhorší možný stav, tedy stav kdy všechen  vyčištěný odpadní vzduch bude veden do venkovního prostředí), počítáno na  garantovanou hodnotu  =  6 000 x 10 x 16 600 = 996 kg

Hmotnostní tok tuhých zneč.látek = ((996/6 000)/3 600) x 1 000 = 0,046 g/s (počítáno na garantovanou emisní koncentraci na výstupu)

c) dřevovýroba

Při výpočtu emisí z této technologie jsme vycházeli z těchto údajů:

Předpokládaný počet provozních hodin:		6 000

Legislativou stanovený emisní limit:			10 mg/m3

(stejnou hodnotu garantuje na výstupu také dodavatel filtrační technologie)

Max. celkové množství odsávané vzdušiny:		91 700 m3/h

Celková roční emise (budeme-li uvažovat nejhorší možný stav, tedy stav kdy bude v provozu také štěpkovačka a kdy všechen  vyčištěný odpadní vzduch bude veden do venkovního prostředí) =  6 000 x 10 x 91 700 = 5 502 kg

Hmotnostní tok tuhých zneč.látek = ((5 502/6 000)/3 600) x 1 000 = 0,255 g/s

Tabulka č.7 – teoreticky vypočtené hmotnostní toky zneč.látek – dřevovýroba, kovovýroba

| zneč. látka | varianta | výduch | kovovýroba – obrábění kovů - hmotnostní tok v g/s | kovovýroba – svařování kovových materiálů - hmotnostní tok v g/s | dřevovýroba – průmyslové zpracování dřeva – hmotnostní tok v g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZL | A | nový | 0,097 | 0,084 | 0,255 (stávající bude tímto novým nahrazen) |
|  |  | stávající | 0,134 | 0,167 |  |
|  |  | celkem | 0,231 | 0,251 |  |
|  | B | nový | 0,019 | 0,017 |  |
|  |  | stávající | 0,027 | 0,033 |  |
|  |  | celkem | 0,046 | 0,050 |  |

Mokrá lakovna

Pro výpočet hmotnostního toku pro účely rozptylové studie byl použit emisní limit daný legislativou. Ověření předpokladu schopnosti plnit tento emisní limit bylo provedeno podrobně ve zpracovaném odborném posudku.  Teoreticky lze říci, že max.množství těkavých organických látek vnášených do ovzduší z tohoto procesu je 15 t za rok (to se rovná max.projektované kapacitě, stanoveno bilancí) a množství TZL je stanoveno limitem rovněž na základě emisního limitu a údajů vzduchotechniky a bilance.

a) prostor skladu a přípravny barev:

Množství odsávaného vzduchu:	1 600 m3/h

Počet provozních hodin:	250 x 2 = 500 		(předpokládá se příprava NH max.2 hodiny denně)

Hmotnostní tok TZL za rok při předpokladu, že bude na výduchu vždy dodržen emisní limit pro TZL 3 mg/m3:

MTZL = 3 x 1 600 x 500 = 2,4 kg

b) lakování:

Množství odsávaného vzduchu:	38 500 m3/h

Hmotnostní tok TZL za rok při předpokladu, že k emisím TZL dochází výhradně v tomto nástřikovém prostoru- Jedná se o částice, které neulpí na povrchu výrobku, ale jsou uneseny odsávaným vzduchem, jsou většinou zachyceny mechanickými filtry.

Předpoklad:

předpokládaná roční spotřeba NH: 	23 290 kg

množství netěkavých složek v NH:	8 357 kg

předpokládaný přestřik – 15%:	1 253,6 kg

Počet provozních hodin:		6 000

Odlučovací schopnost filtrů:		90 %

Koncentrace TZL na výduchu z lakovacího prostoru:

CTZL: ((1 253,6 x 0,1)/38 500)/6000 = 0,5 mg/m3

c) sušení:

emise TZL z prostoru sušení se v podstatě nepředpokládají

Tabulka č. 8 – teoreticky vypočtené hmotnostní toky zneč.látek – mokrá lakovna

| Zneč.látka | Hmotnostní tok v g/s - lakovna | Hmotnostní tok v g/s - sušárna |
| --- | --- | --- |
| TZL | 0,006 | - |
| VOC | 0,802 | 0,138 |

Pozn. Vlastní výpočet rozptylu zneč.látek byl spočítán na nejhorší možný stav tzn. na emisní limit zneč. látek určený legislativou -. pro TZL 3 mg/m3 a pro TOC 50 mg/m3  a TOC byly přepočteny na VOC.

Doprava

Pro stanovení emisí ze silniční dopravy je možné použití emisních faktorů silničních vozidel z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení EF se vychází z předpokladu, že provozovaná vozidla v roce 2008 budou plnit emisní úrovně – 15% EURO4, 25% EURO3, 25% EURO2, 20% EURO1 a 15% konvenční. Emisní faktory byly počítány pro rychlost 5 a 50 km/h jsou z důvodu provozu na parkovišti a na sledovaných komunikacích.

Navýšení nákladní dopravy v důsledku realizace záměru se pohybuje pod 1% množství současné nákladní dopravy. Stejná situace je také u nárůstu osobní dopravy. Nárůst dopravy vyvolaný realizací záměru je vzhledem ke stávajícímu stavu zanedbatelný (bod B.II.4.).

Emise z dopravy jsou emitovány po celé dopravní trase, jedná se o liniový zdroj emisí. Celkový nárůst emisí způsobený těmito faktory byl vyhodnocen jako méně významný s tím, že se nějak zásadně neprojeví na imisní situaci v posuzované lokalitě a ve svém důsledku ani na liniových trasách.

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění

Výstavba

Při výstavbě objektu budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení. Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby a vlivem této výstavby vznikat nebudou.

Provoz

Produkci odpadních vod lze rozdělit na:

    - odpadní splaškové vody z hygienického zařízení pro zaměstnance a splaškové vody z jídelny

    - technologické odpadní vody

    - dešťové vody ze střechy budovy a ze zpevněných ploch

V areálu závodu je vybudován kanalizační systém jednotné kanalizace, který ústí do veřejné kanalizace, která se nachází na pozemku firmy UMDASCH. Část této kanalizace, která bude dotčena stavbou bude nahrazena kanalizací novou (opět jednotnou), která bude napojena na stávající přípojky veřejné kanalizace. Část městské kanalizace poblíž Vráteckého potoka na jihu areálu, která bude dotčena novou výstavbou, bude zrušena a nahrazena novou přeloženou kanalizací. Jednotná kanalizace DN 700 a dešťová kanalizace DN 700 na východní straně závodu a související objekty (dešťový oddělovač), budou přeloženy  do jedné kanalizace DN 1200 na přilehlou komunikaci (bude řešeno samostatným projektem).

a)	Splaškové odpadní vody

Během provozu budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálních zařízeních a v jídelně závodu. Celkový objem splaškových odpadních vod odpovídá bilanci spotřeby vody (viz bod B.II.2) tzn. pro sociální účely zhruba 7 600 m3.

Do kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody bude zaústěna také přípojka z odvodu odpadních vod obsahujících organické látky (odpadní voda z jídelny, mytí nádobí apod.). Tato přípojka bude osazena lapačem tuků. Zařízení na odlučování tuků a olejů pak bude pravidelně čištěno odbornou firmou na základě smluv a odpady likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Předpokládá se lapák tuků plastový s odvětráním, pro maximální průtok 4 l/s. Přepad lapáku bude zaústěn do venkovní jednotné kanalizace.

Bude se jednat o obvyklé splaškové vody komunálního charakteru.

Tabulka č.9 - množství splaškových vod

|  | Qd (m3/den) | Qmax (l/s) | Qr (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Splaškové vody | 29,8 | 2,5 | 7 600 |

Produkované znečištění, obsažené ve splaškových odpadních vodách, je stanoveno odhadem v přepočtu na ekvivalentní obyvatele (1EO cca 150 l/osobu).

Počet EO 		29 800 l/den : 150 l/osobu  		198 EO

Tabulka č.10 – vypouštěné znečištění

| Ukazatel | kg/EO x den | kg/den | t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 0,06 | 11,88 | 3,03 |

Tyto splaškové odpadní vody budou dále odváděny jednotnou městskou kanalizací do ČOV v souladu s kanalizačním řádem na základě řádné smlouvy s provozovatelem kanalizace – 1.JVS. Je předpoklad, že limitní hodnoty stanovené pro vypouštění splaškových vod do kanalizace v kanalizačním řadu budou v tomto případě s rezervou plněny. Z hlediska kapacity ČOV České Budějovice je příspěvek odpadních vod z posuzovaného výrobního areálu zanedbatelný.

c) Technologické vody

Technologické odpadní vody a jejich množství nebudou realizací rozšíření výrobního závodu nijak měněno ani se nebude nijak zvyšovat spotřeba. Technologická voda je používána v práškové lakovně, součástí technologie jsou oplachy. Tato odpadní technologická voda je čištěna ve vlastní úpravně a znovu použita. Do systému je tedy doplňována pouze ztráta této vody odparem.

c) Dešťové vody

Dešťové odpadní vody z areálu budou odtékat ze střechy objektu, z navrhovaných zpevněných ploch (parkoviště, areálové komunikace, chodníky) a rovněž ze zelených ploch. Dešťové vody z parkoviště budou odváděny přes vsakovací drenážní systém. Původně měli být dočištěny v odlučovači ropným látek, správce  městské kanalizace 1.JVS však zřízení odlučovače ropných látek na parkovišti nepožaduje.

Bilance dešťových vod

Výpočet srážkových vod je zpracován dle podkladů z Vodovodních a kanalizačních tabulek – mapa intenzit patnáctiminutového přívalového deště v Českých zemích a tabulky 1.8.5 Roční průměrné úhrny srážek v ČR. Autor tabulek Ing.J.Herle a kol.

výpočet množství

Qdešť = S x i x (    (l/s)

kde	S	odvodňovaná plocha  (ha)

i	intenzita návrhového 15 min deště (l/s/ha) – 144 l/s.ha

- odtokový součinitel dle ČSN 75 6701

Tabulka č.11 – množství dešťových vod

|  | S (m2) | ( | S red (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| střecha | 14 300 | 0,9 | 1,29 |
| Zpevněné plochy - asfalt | 5 800 | 0,8 | 0,46 |
| Zpevněné plochy - parkoviště | 1 330 | 0,6 | 0,08 |
| zeleň | 2 500 | 0,1 | 0,03 |
| celkem |  |  | 1,86 |

Výpočet:

Q max = 1,86 x 144 = 267,8 l/s

Q den = 900 x 267,8 = 241 000 l/d – 241,0 m3/d (při 15-ti minutovém dešti)

Z hlediska porovnání se stávajícím stavem nedojde k  výraznému navýšení množství odtékajících dešťových vod, neboť v současnosti je v areálu množství zpevněných ploch s vysokým koeficientem odtoku. K navýšení dojde pouze proto, že se podíl zpevněných ploch ještě více zvýší.

Tyto dešťové odpadní vody budou dále odváděny jednotnou městskou kanalizací do ČOV v souladu s kanalizačním řádem na základě řádné smlouvy s provozovatelem kanalizace – 1.JVS. Z hlediska kapacity ČOV České Budějovice je příspěvek odpadních vod z posuzovaného obchodního centra zanedbatelný.

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů

Během výstavby a provozu lze předpokládat vznik odpadů uvedených dále v tabulkách a kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. v platném znění, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi.

Nový záměr bude znamenat navýšení produkce odpadů oproti stávajícímu stavu. Základním  prvkem při posuzované činnosti bude podle provozovatele  předcházení vzniku odpadů a jejich minimalizace.

Z hlediska odpadů budou v nové technologii produkovány tyto druhy odpadů  uvedené v příloze č. 1 k zákonu 185/2001 Sb., v platném znění. Podle předpokladu budou produkovány odpady z těchto skupin :

Q1  		tj. zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované

Q2  		výrobky, které neodpovídají požadované jakosti

Q3  		výrobky s prošlou lhůtou spotřeby

Q5  		materiály  kontaminované nebo znečištěné běžnou činností

Q6  		nepoužitelné součásti

Q7  		látky které ztratily požadované vlastnosti

Q9  		zůstatky z procesů snižující znečištění (odvodněné kaly, filtry, prach z filtrů)

Q16 		jiné materiály látky nebo výrobky , které nepatří do výše uvedených skupin

Pozn.:  jedná se o předběžný návrh  na základě rozboru procesů, které budou probíhat v centru, po vyhodnocení zkušebního provozu  bude seznam upřesněn.

Některé používané odpady mohou mít nebezpečné vlastnosti. Může se  jednat o látky s těmito nebezpečnými  vlastnosti  uvedenými v příloze č. 2 zákona č. 106/2005 Sb.:

H1          	výbušnost  (C47)

H3  - A  	vysoká hořlavost  (složky odpadu C41, C43)

H3  - B   	hořlavost  (složky odpadu C41, C43)

H5          	škodlivost zdraví (C51)

H8         	žíravost (složky odpadu C23, C24)

B.III.3.1. Produkce odpadů při vlastní stavbě

Produkce odpadů během výstavby rozšíření haly nebyla v současné fázi přípravy záměru stanovena.

Specifikace konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby bude upřesněna v prováděcím projektu, kdy budou již známi konkrétní dodavatelé a použité konstrukční materiály.

Součástí stavby budou také bourací práce v rámci rekonstrukce výrobní haly.

Tabulka č. 12 - Přehled hlavních předpokládaných druhů  při bouracích pracích:

| Číslo odpadu | Kategorie odpadu | Druh odpadu | Množství odpadu (t) | Způsob využití nebo zneškodnění/Příjemce odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | O | Beton | 2 850 | Recyklace,regenerace/Techn.služby, ASA |
| 17 01 02 | O | Cihly | 1105,5 | Recyklace,regenerace/Techn.služby, ASA; pozn. příjem odpadu se bude týkat 313,5 t, zbytek bude znovu využit na stavbě |
| 17 01 03 | O | Keramika | 21,5 | Recyklace,regenerace/Techn.služby, ASA |
| 17 02 01 | O | Dřevo | 3,4 | Recyklace,regenerace/Sběrné suroviny |
| 17 02 02 | O | Sklo | 2,85 | Recyklace,regenerace/Sběrné suroviny |
| 17 02 03 | O | Plasty | 2,1 | Recyklace,regenerace/Techn.služby, ASA |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 4,7 | Recyklace,regenerace/Techn.služby, ASA |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | 738,2 | Recyklace,regenerace/Sběrné suroviny |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 2,5 | Recyklace,regenerace/Sběrné suroviny |
| 17 05 06 | O | Vytěžená hlušina | 2 700 | Skládkování/ Techn.služby, ASA |
| 17 06 01 | N | Izolační materiály s azbeztem | 0,03 | Jiný způsob zneškodnění nebo využití/odborná firma |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 1,1 | Jiný způsob zneškodnění nebo využití/odborná firma |
| 17 08 02 | O | Stavební materiály na bázi sádry | 0,5 | Recyklace,regenerace/Techn.služby, ASA |
| 20 01 21 | N | Zářivky | 0,3 | Jiný způsob zneškodnění nebo využití/ Techn.služby, ASA |

Tabulka č. 13 - Přehled hlavních předpokládaných druhů  odpadů ve fázi výstavby (mimo bourání)1:

| Číslo odpadu | Kategorie odpadu | Druh odpadu | Vznik odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | N | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | Z nátěrových prací |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | Od materiálů použitých pro výstavbu |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | Od materiálů použitých pro výstavbu |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly | Od materiálů použitých pro výstavbu |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly | Od materiálů použitých pro výstavbu |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály… znečištěné nebezpečnými látkami | Materiál použitý na čištění součástí, popř. na záchyt úkapů ropných látek |
| 17 01 01 | O | Beton | Stavební materiál |
| 17 01 02 | O | Cihly | Stavební materiál |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | Stavební materiál |
| 17 02 01 | O | Dřevo | Stavební materiál |
| 17 02 02 | O | Sklo | Stavební materiál |
| 17 02 03 | O | Plasty | Stavební materiál |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | Odpad z upravovaných komunikací |
| 17 04 02 | O | Hliník | Odpady konstrukčních materiálů použitých při stavbě |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel | Odpady konstrukčních materiálů použitých při stavbě |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | Odpady konstrukčních materiálů použitých při stavbě |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | Odpady kabelů použitých při výstavbě |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | Zbytky konstrukčních materiálů použitých při výstavbě |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad | Odstranění náletové vegetace ze staveniště |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | Pracovníci na stavbě |

1 	druhy odpadů, které jsou v tabulkách uvedeny  je pouze orientační, může se měnit v průběhu výstavby dle aktuálně zjištěných informací a potřeb

Při výstavbě objektu budou vznikat především odpady obvyklé pro stavební činnost. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby. Lze také doporučit, aby již při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací byla zakotvena ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.

B.III.3.2. Produkce odpadů při vlastním provozu

Závod UMDASCH má vybudovaný systém třídění a soustřeďování průmyslových a komunálních odpadů. Všechny průmyslové odpady mají známé složení a mají známý způsob jejich likvidace.

Komunální odpad je soustřeďován v běžných kontejnerech, průmyslový odpad je  separovaně ukládán do skladu odpadů. Závod má uzavřené smlouvy s odbornými firmami na odvoz a likvidaci všech druhů odpadů.

Rozšířením výrobní haly  a s tím i souvisejícím nárůstem objemu výroby se zvýší objem vyprodukovaných odpadů, ale jejich složení zůstane nezměněno. Nárůst nároků na skladovací plochy bude řešen i skladováním odpadů v chráněných kontejnerech  mimo přístřešek a případnou zvýšenou frekvencí odvozu odpadů.

Tabulka č.14 - Přehled hlavních druhů odpadů, které lze při provozu centra předpokládat1

| číslo odpadu | Kategorie odpadu | Druh odpadu / charakteristika | Předpokládané množství odpadu (t) | Způsob využití nebo zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 02 | O | Dřevěné piliny | 8 | Spalování - ASA |
| 03 01 03 | O | Dřevěný odpad | 20 | Spalování - ASA |
| 03 01 99 | O | Brusné pásy aj. | 4 | Spalování - Odborná firma |
| 08 01 05 | N | Zbytky barev, filtry | 2,5 | Spalování – odborná firma |
| 08 01 99 | N | Plechové nádoby od barev | 1,4 | Jiný způsob využití nebo zneškodnění - Odborná firma |
| 12 03 01 | N | Odpadní vody | 40 | Fyzikální a chemické metody - Odborná firma; jedná se o zbytky z odparky úpravny technologické vody |
| 12 01 01 | O | Ocelové piliny | 4 | Recyklace, regenerace - Kovošrot |
| 12 01 02 | O | Ocelové ústřižky | 46 | Recyklace, regenerace - Kovošrot |
| 12 01 09 | N | Řezná emulze | 1,5 | Fyzikální a chemické metody - Odborná firma |
| 12 01 11 | N | Brusné kaly | 1,5 | Jiný způsob využití nebo zneškodnění - Odborná firma |
| 12 01 13 | O | Odpad svařování | 0,8 | Recyklace, regenerace - Odborná firma |
| 12 03 99 | N | Brusné kotouče aj. | 8 | Jiný způsob využití nebo zneškodnění - Odborná firma |
| 13 01 07 | N | Odpadní olej | 0,25 | Recyklace, regenerace – odborná firma |
| 15 01 01 | O | Obalový papír, lepenka | 16 | Recyklace, regenerace – sběrné suroviny |
| 20 01 21 | N | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť/ údržba,osvětlení | 0,03 | Jiný způsob využití nebo zneškodnění - Odborná firma |
| 20 03 01 | O | Komunální odpad | 20 | Skládkování - ASA |

1 	množství odpadů a druh odpadů, které jsou v tabulkách uvedeny  je pouze orientační, může se měnit v průběhu provozu dle aktuálně zjištěných informací a potřeb

Kromě uvedených odpadů nelze zcela vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství - pokud se vyskytnou, budou však nevýznamná.

Obaly

Při nakládání s obaly je nutné se řídit zákonem č. 477/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Z charakteru provozu budoucího objektu vyplývá, že provozovatelé budou muset plnit povinnosti v oblasti nakládání s obaly.

Jedná se zejména o označování obalů, opakovaně použitelné obaly, vratné obaly (vč. zálohovaných) a zajištění zpětného odběru.

Zejména je třeba zajistit, aby ty obaly, se kterými je nutno nakládat přednostně ve smyslu zákona o obalech, nebyly vyřazovány jako odpad podle zákona o odpadech.

B.III.4. Ostatní výstupy

B.III.4.1. Hluk

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeqT v chráněném venkovním prostoru:

od 6-ti do 22-ti hod.  ……….50 dB

od 22-ti do 6-ti hod.  ……….40 dB

Obsahuje-li hluk výraznou tónovou složku, přičítá se další korekce -5dB.

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru v souladu s přílohou č.3 k NV č.148/2006 Sb.)

Rozhodnutí o možném uplatnění korekcí je v kompetenci příslušného orgánu hygienické služby.

Hluk v posuzované lokalitě je možné rozdělit do dvou časových úseků: - hluk v době stavby a rekonstrukce a hluk v době provozu.

Stavba

Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem použití stavební mechanizace a dopravy. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na začátku stavebních prací, kdy bude navážena zen a vyrovnávaný terén. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro zemní práce se pohybuje v rozmezí 80 - 89 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně.

Pozn. Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí ( běžné manuální práce na  pracovišti) je nařízením vlády  č. 148/2006 Sb.  stanovena max. přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A).

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq) vyjadřována v decibelech. V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku bude tedy pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena a bude realizována pouze ve dne. Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.

Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.  Pokud budou stavební práce realizovány v prodloužených směnách v časovém rozmezí  6 00 hod. – 22 00 hod., pak v době od 6.00 do 7.00 a 21.00 až 22.00 budou probíhat pouze přípravné práce s nižší hlučností. Hlavní stavební práce budou prováděny od 7.00 hodin do 21.00 hodin.

Provoz

Přílohou tohoto oznámení je akustická studie zpracovaná firmou Grif-akustika, s.r.o.

Nejbližším chráněným venkovním prostorem staveb je prostor 2 m před fasádou nejbližšího bytového domu v Rudolfovské ulici 455/96. U tohoto objektu je sledováno splnění hygienických limitů pro denní i noční dobu.

Nejbližším venkovním chráněným prostorem je pozemek střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Pozemky školy se nachází na západní a jižní straně areálu Umdasch. Na hranici pozemku tedy je sledováno splnění hygienických limitů pro denní dobu.

Umístění kontrolních výpočtových bodů – obr.č.1 je převzat ze zpracované akustické studie a je zde uveden pouze pro snadnější orientaci a proto, že akustická studie je součástí tohoto oznámení.

- Umístění kontrolních výpočtových bodů

Legenda:

Kontrolní výpočtový bod, ve kterém je provedena příspěvková analýza

Kontrolní výpočtový bod

KB dům , KB 10 až 12 jsou kontrolní body reprezentující nejbližší bytový dům (venkovní chráněný prostor staveb). V těchto výpočtových bodech je nutné splnit hygienické limity pro denní i noční dobu.

KB 1 až KB 9 jsou kontrolní body reprezentující hranici pozemku se školou (venkovní chráněný prostor). V těchto výpočtových bodech je nutné splnit hygienické limity pro denní dobu. Výpočtové body jsou umístěny ve výšce pohybu osob – 1,5 m.

●  	Vypočítané hladiny hluku jsou uvedeny v přílohách akustické studie. Ve vybraných kontrolních výpočtových bodech  má hladina hluku při stávajícím stavu před realizací záměru pro denní dobu tyto hodnoty: KB Dům - 44,6 dB, KB 3 - 51,8 dB, KB 9 - 55,4 dB

Uvedené hladiny hluku překračují hygienické limity pro denní dobu v kontrolních bodech KB 3 a KB 9. V KB dům je hygienický limit splněn.

●  	Ve vybraném kontrolním bodě  má hladina hluku při stávajícím stavu před realizací záměru pro noční dobu tuto hodnotu: KB Dům – 39,6 dB.

Uvedená hladina hluku sice nepřekračuje hygienické limity pro noční dobu, ale hygienickému limitu se velmi blíží a není zde prostor pro další navyšování zdrojů hluku.

●  	Vypočítané hladiny hluku jsou uvedeny v přílohách akustické studie. Ve vybraných kontrolních výpočtových bodech  má hladina hluku po realizaci záměru pro denní dobu tyto hodnoty: KB Dům – 61,8 dB, KB 3 – 53,5 dB, KB 9 – 61,4 dB

Uvedené hladiny hluku překračují hygienické limity pro denní dobu ve všech kontrolních bodech a je tedy nutné provést návrh akustických opatření u vybraných zdrojů hluku.

●  	Ve vybraném kontrolním bodě má hladina hluku po realizaci záměru pro noční dobu tuto hodnotu: KB Dům – 42,9 dB.Uvedená hladina hluku překračuje hygienické limity pro noční dobu.

Hygienické limity pro nový stav jsou překročeny v denní i noční době. Bylo tedy nutné navrhnout akustické úpravy na vybraných zdrojích hluku.

●  	Návrh akustických opatření na vybraných zdrojích hluku:

-  pro zdroj hluku - odvětrání práškové lakovny je navrhované řešení snížení hluku instalace tlumiče hluku a protihluková izolace

-  pro zdroj hluku - filtrace kovoobrábění - stávající je navrhované řešení snížení hluku instalace tlumiče hluku na ventilaci (pro případné další snížení hlukové emise tohoto zdroje hluku je možné jej uzavřít do samostatné strojovny, to bude provedeno pouze v případě, že to bude nutné (ověří se kontrolním akustickým měřením))

-  pro zdroj hluku – ventilace mokrá lakovna - je navrhované řešení snížení hluku instalace tlumiče hluku a protihluková izolace. Pro ventilaci mokré lakovny je nutné pro budoucí stav zajistit maximální příspěvek hluku ze všech zdrojů mokré lakovny LAeq  = cca 30 dB v kontrolním bodě KB dům. Toto je nutné před realizací mokré lakovny překontrolovat, nebo požadovat po dodavateli.

-  pro zdroj hluku - Větrání místnosti č. 17-Příjem je navrhované řešení snížení hluku instalace tlumiče hluku

-  pro zdroj hluku - štěpkovač (drtič dřevního odpadu) je navrhované řešení snížení hluku uzavření do samostatné strojovny, nejlépe zděné a instalace tlumiče hluku na ventilaci a akustický tubus (krytování) na dopravník

-  pro zdroj hluku - Odsávání kovoobrábění – svařování a broušení je navrhované řešení snížení hluku uzavření do samostatné strojovny (např.PUR panelů) a instalace tlumiče hluku na ventilaci

-  pro zdroj hluku - dopravu je navrhované řešení snížení hluku stavba zástěny výšky 3 m na severozápadě pozemku

Umístění zástěny výšky 3 m na severozápadě pozemku je znázorněno na dalším obrázku, který je převzat ze zpracované akustické studie a je zde uveden pouze pro snadnější orientaci a proto, že akustická studie je součástí tohoto oznámení.

●  	Vypočítané hladiny hluku jsou uvedeny v přílohách akustické studie. Ve vybraných kontrolních výpočtových bodech  má hladina hluku po realizaci záměru a po realizaci akustických opatření pro denní dobu tyto hodnoty: KB Dům – 47,3 dB, KB 3 – 45,8 dB, KB 9 – 49,8 dB

Uvedené hladiny hluku splňují po provedení navržených akustických úprav hygienické limity pro denní dobu.

●  	Ve vybraném kontrolním bodě má hladina hluku po realizaci záměru a po realizaci akustických opatření pro noční dobu tuto hodnotu: KB Dům – 35,7 dB.

Uvedená hladina hluku splňuje hygienické limity pro noční dobu.

Při splnění výše uvedených akustických opatření lze konstatovat, že existují technické možnosti, které povedou při provozu areálu společnosti UMDASCH ke splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B.III.4.2.Vibrace

V posuzovaném objektu se neuvažuje podle dodaných podkladových materiálů s významným podílem vibrací přenášených na člověka v kmitočtovém pásmu. Při činnostech vykonávaných v posuzovaném záměru by nemělo docházet k proměnným či ustáleným vibracím odlišujícím se od běžných hodnot.

Lze obecně konstatovat, že všechny zdroje hluku, které mohou být primárním nebo i sekundárním zdrojem vibrací (vedení) musí být pružně uloženy (přitížený základ, silentbloky, atd.). Způsob uložení zdrojů hluku a vibrací musí být vyřešen po výběru dodané technologie a dimenzován na její statické i dynamické zatížení. Pružné uložení zdrojů hluku je nutné pečlivě vyřešit, aby nedocházelo k přenosu hluku vibracemi na pracoviště kanceláří.

Pokud bude dodržena výše uvedená zásada, budeme tento faktor považovat pro případ tohoto záměru za nevýznamný vzhledem k dalším vlivům.

B.III.4.3. Radioaktivní záření

Určení kategorie radonového rizika vychází z posouzení distribuce hodnot objemové aktivity radonu  222 Rn v půdním vzduchu a propustnosti hornin a zemin pro plyny v hloubce předpokládaného zakládání staveb.  Vliv pronikání radonu zesiluje zejména v topném období kdy dochází k tzv. komínovému jevu. Pronikání radonu závisí i na provedení prostupů pro přívody energií, kanalizací, vodovodů, apod. Dále uvádíme tabulku hodnocení základových půd z hlediska vnikání radonu do budov (Barnet a kol. 1994) :

Tabulka č.15 – Kategorie radonového rizika

| Kategorie radonového rizika | nízká propustnost prostředí | střední propustnost prostředí | vysoká propustnost prostředí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 |
| nízké | pod 30 | pod 20 | pod 10 |
| střední | 30 - 100 | 20 - 70 | 10 - 30 |
| vysoké | nad 100 | nad 70 | nad 30 |

Posouzení radonového rizika bylo prováděno v únoru roku 2003 Stavební geologií – GEOTECHNIKA a.s., Praha, regionálním pracovištěm České Budějovice. V prostoru  byla vytyčena síť měření o 32 bodech, max. naměřená hodnota OAR byla 94,8 kBq/m3, minimální hodnota pak 6,14 kBq/m3, hodnota středního kvartilu OAR (3Q) je 38,4 kBq/m3.

Charakter a propustnost zemin na staveništi byla zjištěna třemi sondami do hloubky 1 m. Zeminy základové spáry byly zatříděny podle ČSN 73 1001 jako zeminy třídy S4/SM a S5/SC písek hlinitý a jílovitý. Obsah jemných částic (pod 0,06 mm) je 30-34%.

Maximální propustnost pro plyny je střední.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě průzkumu byl pro stavební pozemek stanoven střední radonový index.

Je tedy nutné navrhnout ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.

B.III.4.4 Elektromagnetické záření

Podle zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci ze dne 2.11.1994, který nabývá účinnost od 1.1.1995  jsou stanoveny podmínky dodávky elektřiny, plynů a tepla. V tomto zákoně jsou také stanovena ochranná pásma pro zařízení výroby a rozvodu elektřiny. Kromě ochranných pásem , jimiž se rozumí prostor určený k zajištění spolehlivého provozu, jsou stanovena i bezpečnostní pásma určená k zamezení či zmírnění účinků případných havárií, tj. k ochraně života, zdraví a majetku. Tyto pásma budou při instalaci zařízení a jeho provozu respektována. K možným vlivům je možno uvést,  že kolem vodiče se vytváří elektromagnetické  pole charakterizované  velikostí  své  elektrické  a magnetické složky.

Výstavbou bude dotčeno ochranné pásmo  nadzemního vedení 110 kV a to realizací rozšíření a prodloužení komunikace na západní straně závodu, realizací nových parkovacích míst, přeložkou venkovního osvětlení a novou trasou oplocení.

B.III.5. 	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Navržený záměr a jeho provozování vzhledem ke svému charakteru s sebou nese riziko vyplývající z používání látek a  výrobních technologií.

Při provozu můžeme uvažovat  o riziku v souvislosti s možností vzniku požáru nebo výbuchu  s přímým ohrožením osob nacházejících se v objektu nebo v bezprostředním okolí a s možností vzniku toxických produktů spalování a  ohrožení životního prostředí a zdraví osob i mimo objekt. Minimalizace možnosti vzniku požáru a v případě vzniku jeho rychlá likvidace, bude řešena standardními protipožárními opatřeními a vypracováním havarijních plánů a postupů při vzniku požáru.

Z hlediska možného vzniku a uvolňování toxických látek při požáru je velmi důležitá informovanost o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých látek v objektu. Provozovatel by měl mít neustále aktuální přehled o skladovaném množství přípravků (NH, ředidla a další přípravky) v jednotlivých prostorách objektu a ve skladech k tomu určených. Z tohoto hlediska patří mezi riziková místa např. úpravna odpadní vody práškové lakovny, sklad chemikálií, prostory lakovny sušárny a skladu laků, zásobníky kapalných plynů atd.

Dalším teoretickým rizikem je riziko spojené s navýšením dopravy, které bude vyvolané provozem výrobního areálu resp.můžeme hovořit o možnosti havárie vozidel na přilehlých komunikacích nebo parkovištích. Nedojde však k vytvoření nových kritických bodů, které by mohly mít vliv na zvýšení dopravní nehodovosti. Zásobování areálu si nevyžádá dopravu nebezpečných materiálů, která by nebyla obvyklá v souvislosti se zásobováním podobných typů výrobních podniků.

Manipulace s případnými nebezpečnými látkami bude probíhat na zpevněných plochách pod přístřeškem, resp. ve vyhrazených prostorách (nebezpečné odpady).

Z hlediska  ochrany ovzduší pak existuje riziko havárie, kdy dojde k poškození odlučovacích systémů instalovaných pro jednotlivé technologie a následně k výraznému zvýšení emisí zneč.látek do ovzduší. Tyto stavy jsou ovšem zmapovány, zpracovány včetně postupu při jejich vzniku a včetně postupu odstavení zdrojů z provozu a podléhají schválení ve formě provozního řádu zdroje.

Část C

C. Údaje o Stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Posuzovaná lokalita geomorfologicky patří do podsoustavy Jihočeské pánve a celku Českobudějovické pánve, podcelek Blatskou pánev, okrsek 2b-1b-c Zličskou pánev. Převážná část okresu patří podle Quitta E., do mírně teplé klimatické oblasti. Celá plocha patří k hydrogeologickému rajonu „Budějovická pánev“ se zásobami podzemních vod, má celkovou rozlohu 237 km2.  Okres České Budějovice náleží k povodí Vltavy a Malše, z malé části k povodí Lužnice a Blanice.

Posuzovaná lokalita se nachází v městě České Budějovice, na katastrálním území České Budějovice 4, v okresu České Budějovice, v Jihočeském kraji. Lokalita je ohraničená komunikací Rudolfovská, komunikací odbočující z ul.Rudolfovská a vedoucí k zahrádkářské kolonii za Vráteckým potokem, z jihu pak Vráteckým potokem a ze západu pozemky Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a jazykové školy. Předkládaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Hlavním vodním tokem v blízkosti lokality je již zmiňovaný Vrátecký potok protékající několik metrů jižně od areálu závodu, ten se vlévá do Dobrovodské stoky a ta dále do řeky Vltavy.

Přímo místem záměru neprochází žádný biokoridor, ani se na něm nenachází biocentrum. Záměr bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Nejbližší  evropsky významná lokalita se nachází v západním až  severozápadním směru od záměru, a je jí přírodní rezervace Vrbenské rybníky, ta je však natolik vzdálená, že je vyloučeno, aby ji záměr jakkoliv ovlivnil.

C.II. Klima a ovzduší

C II.1.Klimatická charakteristika

Pro podnebí Jihočeského  kraje a Šumavy je rozhodující poloha v mírném klimatickém pásmu Střední Evropy, geomorfologická členitost území a expozice terénu vůči převládajícímu západnímu proudění vzduchu. Podle klimatologické rajonizace (Quitt, E., 1971) patří převážná část území regionu do mírně teplé klimatické oblasti.

Město České Budějovice spadá do klimatické oblasti MT11, která je charakterizovaná jako oblast mírně teplá.  Následující tabulka uvádí charakteristiku této klimatické oblasti:

Tabulka č. 16 – Charakteristika klimatické oblasti  MT 11

| Klimatická oblast | MT11 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 40-50 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10 OC a více | 140-160 |
| Počet mrazových dnů | 110-130 |
| Počet ledových dnů | 30-40 |
| Průměrná teplota v lednu | -2 až -3 |
| Průměrná teplota v červenci | 17-18 |
| Průměrná teplota v dubnu | 7-8 |
| Průměrná teplota v říjnu | 7-8 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90-100 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 350-400 |
| Srážkový úhrn v zimním období | 200-250 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 50-60 |
| Počet dnů zamračených | 120-150 |
| Počet dnů jasných | 40-50 |

Nižší polohy spadají do klimatických jednotek s dlouhým a teplým létem a krátkou, mírně teplou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu se v nižších polohách pohybuje mezi             7,5 a 7,8 oC. Vnitřní část města je vlivem zástavby a produkce odpadního tepla ještě teplejší než průměrná roční teplota v níže položených místech Jihočeské pánve. Průměrná roční teplota vzduchu v Českých Budějovicích je 8,2 oC.

Velké vegetační období začíná v pánevních oblastech obvykle v prvních dnech dubna a trvá více než 210 dnů, v Českých Budějovicích už 27.března a trvá 223 dny. Výskyt mrazových dnů začíná v pánevních oblastech v průměru na konci první dekády prosince a trvá 70 až 80 dnů.

V režimu atmosférických srážek se především v západní polovině okresu projevuje závětrný vliv Šumavy. V Českobudějovické pánvi spadne v průměru 570 až 600 mm srážek za rok.

Následující tabulky uvádějí dlouhodobé normály klimatologických hodnot za období 1961-1990 (klimatologická a srážkoměrná stanice České Budějovice); převzato z údajů poskytovaných ČHMÚ:

Tabulka č.17 – Teplota vzduchu

| Průměrná teplota vzduchu [°C] |
| --- |
| Stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| Č. Budějovice | -1,8 | -0,3 | 3,4 | 8,1 | 13,0 | 16,2 | 17,7 | 17,1 | 13,5 | 8,4 | 3,3 | -0,3 | 8,2 |

Tabulka č.18 – Srážky

| Průměrný úhrn srážek [mm] |
| --- |
| Stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| Č. Budějovice | 22,6 | 23,4 | 32,0 | 46,5 | 70,1 | 93,0 | 77,8 | 78,8 | 47,5 | 32,0 | 34,7 | 24,5 | 582,8 |

Tabulka č.19 – Sluneční svit

| Trvání slunečního svitu (h) |
| --- |
| stanice | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| Č. Budějovice | 47,0 | 63,3 | 116,3 | 151,1 | 184,6 | 204,8 | 219,1 | 201,8 | 162,3 | 114,1 | 56,8 | 43,1 | 1564,3 |

V Českobudějovické pánvi obecně převládají západní a severozápadní směry proudění.

C.II.2.Ovzduší

Kvalita ovzduší v zájmovém území je vyhodnocena v rozptylové studii, která je přílohou tohoto oznámení.

V oblasti města České Budějovice jsou umístěny dvě stanice na kontinuální sledování imisní situace. První z nich provozuje ČHMÚ Plzeň. Tato stanice je v jednotném systému vedena pod č. 1104. Stanice sleduje tyto škodliviny: SO2; NO; NO2; NOx; PM10; O3; CO.

Druhou stanici provozuje Krajská hygienická stanice pod č. 1193. Je osazena analyzátory SO2; NO; NO2; NOx; PM10; CO. Kromě toho je v zachyceném prachu sledován obsah Cr, Ni, Cd, Mn, As, Pb.

Město České Budějovice je součástí okresu České Budějovice. Podle hodnocení imisní situace, která se opírá o data archivovaná v imisní bázi Informačního systému kvality ovzduší České republiky, nepatří tato lokalita mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s ohledem na imisní limity znečišťujících látek podle zákona o ovzduší  č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje byly převzaty z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2005,“ vydané Českým hydrometeorologickým ústavem

Větrná růžice

Odborný  odhad  větrné růžice ve výšce 10 m nad povrchem země v % pro lokalitu České  Budějovice

Tabulka č.20 - Celková růžice

| Rychlost v m.s-1 | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | 2,06 | 1,96 | 6,89 | 4,18 | 2,6 | 2,57 | 3,4 | 3,7 | 8,08 | 35,44 |
| 5.0 | 3,08 | 2,05 | 6,08 | 8,01 | 5,98 | 8,84 | 11,37 | 9,21 | 0 | 54,62 |
| 11.0 | 0,3 | 0,08 | 0,95 | 1,96 | 0,63 | 1,51 | 2,57 | 1,94 | 0 | 9,94 |
| SUMA | 5,44 | 4,09 | 13,92 | 14,15 | 9,21 | 12,92 | 17,34 | 14,85 | 8,08 | 100,00 |

Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry  rozeznává 5 tříd stability, kde hlavním kriteriem pro rozlišení je teplotní gradient  ve vertikálním směru. Nejhorším případem teplotního zvrstvení atmosféry je situace, kdy je přízemní vrstva chladného vzduchu překryta teplým vzduchem a je znemožněno vertikální proudění vzduchu.

Z hlediska směrů větrů v těchto třídách stability převládají J,JV,JZ,Z a SZ směry větrů ve III. třídě a JZ,Z a SZ směry větrů ve IV. třídě.

Obrázek č. 4 – větrná růžice

C.III. Voda

C.III.1. Povrchové vody

Posuzovaná lokalita výstavby leží v zastavěném městském území. Zájmové území se nachází zhruba 20 m severně od Vráteckého potoka.

Lokalitou přímo neprotéká žádná vodoteč. Jižním směrem od areálu se pak nachází malá vodní plocha.

Obrázek č. 5 – topografická mapa lokality

Obrázek č. 6 – Vrátecký potok – pohled z komunikace vedoucí kolem východní hranice výrobního areálu, v pozadí je vidět pozemky školy

C.III.2.Podzemní vody

Plocha záměru se nenachází na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV.

Hydrologický průzkum na ploše záměru byl prováděn v květnu 2006. Bylo zjištěno, že hydrogeologické poměry  na lokalitě jsou poměrně složité. Oběh podzemní vody je pravděpodobně vázán na kvartérní pokryv, který vlivem rozdílné propustnosti  poskytuje možnost výskytu nesouvislých „zavěšených“ horizontů podzemní vody.

Úroveň hladiny podzemní vody  se pohybuje v rozmezí 1,6 až 3,4 m pod terénem. Podzemní voda je charakterizována jako chemicky neagresivní (dle ČSN EN 206-1).

C.IV. Půda

Povrch území lokality je tvořen kvartérními zeminami charakteru jílovotopísčitých hlín a jílovitých písků o mocnosti skoro 2 m a navážkami podobného charakteru.

Charakteristika půd se mimo jiné také vyjadřuje kódem  bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) podle vyhlášky č.327/1998 Sb., v platném znění.  První číslice pětimístného kódu označuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice definuje sklonitost a hloubku půdy.

Parcely, které budou posuzovanou stavbou dotčeny nemají přiděleno BPEJ. Realizací záměru nebude dotčen ZPF.

C.V. Geologická a geomorfologická charakteristika

## Jižní Čechy s celou Šumavou leží v centru moldanubické oblasti Českého masivu. Téměř celé jejich území patří mezi tzv.moldanubiku Šumavy a kraje Jihočeského. V centru jihočeského regionu vznikly v důsledku tektonických pohybů koncem druhohor dvě rozsáhlé sníženiny, v nichž se uložily slabě zpevněné a nezpevněné křídové a terciérní sedimenty – Českobudějovická a Třeboňská pánev.

## Jihočeské pánve jsou dvě ploché sníženiny, jen při okrajích a na rozvodích mírně zvlněné. Severozápadně od Českých Budějovic se rozkládá menší, níže položená, hlubší a výraznější pánev Českobudějovická. Českobudějovická pánev je směrem JV-SZ protažená, 4-13 km široká a 72 km dlouhá tektonická sníženina, omezená v jihovýchodní části výraznými zlomovými svahy. Člení se na dva geomorfologické podcelky, na rozsáhlejší pánev Blatskou na jihovýchodě  a menší Putimskou pánev na severozápadě.

## Z hlediska geomorfologického členění území České republiky spadá tato lokalita do kategorie:

Tabulka č. 22 – geomorfologické členění

| Provincie | Česká Vysočina |
| --- | --- |
| Soustava | Česko-moravská soustava |
| Podsoustava | Jihočeské pánve |
| Celek | Českobudějovická pánev |
| Podčepek | Blatská pánev |
| Okrsek | 2b-1b-c Zlivská pánev |

Z hlediska regionálně-geologického leží lokalita tedy v českobudějovické pánvi. Ta je  vyplněna sedimenty limnického původu, senon-terciérního stáří. Na zkoumané lokalitě tvoří podloží kvartérním sedimentům svrchní oddíl klikovského souvrství – konec druhohor – svrchní křída (senon), ve vývinu jílovců s polohami a čočkami kaolinických jemnozrnných až hrubozrnných pískovců. Tyto sedimenty jsou polozpevnělé (poloskalní horniny), při rozhraní kvartér-senon také nezpevněné (zeminy). Nepravidelné zvrstvení povrchové části těchto sedimentů je pro pánevní oblasti typické. Podloží sedimentům tvoří krystalinikum moldanubika.

Kvartérní pokryv tvoří splachové sedimenty – deluviální jílovité písky a písčité jíly.Pokryv je mocnosti 0,1 až 1,4 m. Svrchní vrstvu tvoří vrstva navážky. Mocnost navážky byla zjištěna 0,8 až 2,8 m.

Z těchto údajů lze konstatovat, že základové poměry  v dané lokalitě pro staveniště jsou složité vzhledem k různé mocnosti a střídání vrstev. Terén je v místě lokality rovinný o nadmořské výšce 396 až 400 m.n.m.

Pozn. Informace o geologické charakteristice podloží byly převzaty z materiálu firmy  Geologie a geotechnika, České Budějovice, Ing.Martin Janda a Lubomír Šetina, která prováděla průzkum lokality (leden 2007) a od firmy GEOTECHNIKA a.s., Praha která provedla podrobný průzkum v únoru 2000.

Ochranná pásma ložisek nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území

V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace.

C.VI. Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES, krajinný ráz

C.VI.1. Flóra

Naprostá většina okresu České Budějovice patří k mezofytiku. Část jižně od Týna nad Vltavou náleží k fytogeografického okresu Jihočeská pahorkatina, severozápadní plochá a nízko položená část českobudějovicka je součástí f.o. Budějovická pánev.

Terénní průzkum

Byl proveden průzkum zaměřený na půdní a vegetační poměry dané lokality. Průzkum provedl RNDr. Ota Rauch CSc. (České Budějovice, červen 2007). V lokalitě byly determinovány následující druhy:

Metodika:

Prozkoumané území se nachází v areálu závodu, který je v současné době zastavěn výrobními a pomocnými objekty. Ostatní nezastavěné plochy jsou převážně zpevněné a jen menší část je pokryta trávníky s ojedinělými dřevinami nebo skupinami dřevin okrasného charakteru. Botanický průzkum byl proveden 7.6.2007. Názvosloví druhů vyšších rostlin je dle Kubáta (2002).

Vegetační poměry:

V území s předpokládanou novou výstavbou se v současné době vyskytují především náhradní společenstva vyšších rostlin, z nichž  menší plochy zaujímají skupiny okrasných dřevin. Původní druhy dřevin jsou přítomny jen jako nálet. Společenstva plevelů jsou mozaikovitě rozšířené podél komunikací nebo podél odstavných ploch. Dle katalogu biotopů České republiky (Chytrý a kol. 2001) lze vegetaci zařadit do biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem (X1). Většina zjištěných druhů rostlin patří mezi běžné druhy. V území se nevyskytují chráněné nebo ohrožené druhy.

Seznam  druhů vyšších rostlin

| Agrostis stolonifera Agrostis canina Arrhenatherum elatius Artemisia vulgaris Astragalus glycyphylos Betula pendula Calamagrostis epigeios Carex hirta Calamagrostis epigeios Campanula patula Capsella bursa-pastoris Cirsium arvense Cirsium vulgare Convolvulus arvensis Crepis biennis Daucus carota Dactylis glomerata Epilobium angustifolium Erigeron acre Elytrigia repens Equisetum arvense | Galinsoga parviflora Geranium collumbinum Heracleum sp. Hypericum perforatum Linaria vulgaris Lotus corniculatus Medicago lupulina Picea sp. Potentilla argentea Polygonum aviculare Poa compressa Plantago major Ranunculus repens Rumex crispus Salix caprea Salix fragilis Silene dioca Stenactis annua Tilia cordata Tanacetum vulgare Trifolium arvense Vicia cracca |
| --- | --- |

Doporučení

## Krátký pás keřů na pozemku  Střední zemědělské školy tvoří nedostatečné vyšší liniové porosty , které mají řadu funkcí ( protiprašnou, protihlukovou). Účelné by bylo i jejich rozšíření a doplnění o některé další stálezelené keře nebo stromy.

C.VI.2. Fauna

## Celé území je velmi zasaženo lidskou činností – intenzivní průmyslovou výrobou spojenou s dopravou. Tyto faktory eliminují přirozené prostředí pro výskyt různých druhů živočichů. Lze předpokládat, že v okolí záměru se nebudou vyskytovat stanoviště vzácných druhů živočichů (zvláště chráněných živočichů), neboť zde nejsou vytvořeny podmínky pro jejich život a reprodukci.

C.VI.3. Chráněná území, ekosystémy, ÚSES

a) Nejblíže situované prvky ÚSES:

Biocentra

Zhruba 120 m jižním směrem od posuzované lokality se nachází okraj biocentrum Na Vráteckém  potoce – BC 29

b) Biokoridory

V blízkosti lokality prochází osa biokoridoru BK29 a BK 30

Tyto biokoridory v podstatě kopírují tok Vráteckého potoka

Oba biokoridory procházejí městskou aglomerací. Jejich toky jsou umělé, napřímené a zpevněné. Břehy jsou porostlé ruderální travobylinnou vegetací, dřeviny jsou ojedinělé. Nicméně vzhledem k městské zástavbě v širokém okolí potoky představují jediné refugium, které alespoň vzdáleně připomíná polopřirozené biotopy.

c) Památné stromy

V blízkosti zájmového území se nenachází žádný památný strom..

Obrázek č. 7 – lokality a prvky ÚSES

Pozn. výřez je ofocen z mapy, kterou zhotovil Ateliér Brno, s.r.o., Ekologická dílna , Brno, 6895-29021996/ÚP, v měřítku 1:10 000, datum vyhotovení 08/2000

Posuzovaná lokalita resp. záměr není v přímém kontaktu s těmito prvky územní stability krajiny ani je nijak bezprostředně neovlivňuje.

C.VI.4. Krajina

## Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. To znamená, že ráz určitého krajinného segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami přírodními (morfologie terénu, vodní toky a plochy a charakter vegetačního krytu), tak kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině, kulturním významem místa) a historickými (přítomností prvků a vazeb dokladujících historický vývoj krajiny, jeho kontinuitu)

## Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů  (např. přírodních lokalit, a cenností, rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o vnější projev – zpravidla viditelnost – v prostorových vztazích krajiny a v krajinné scéně.

## Ne každá část krajiny, dotčená vlivem navrhovaného záměru vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz nevýrazný, indiferentní a nevyznačuje se žádnými výraznými a pozitivními znaky (krajina není rázovitá).

## Posouzení krajinného rázu velmi záleží na subjektivním hledisku hodnotitele, přesto existují faktory, které narušují krajinný ráz velmi významně – např. vysoké budovy, které slouží k výrobním nebo skladovacím účelům, hlavní dopravní trasy, které segmentují krajinu v menší celky, pozbývající typický charakter krajinného rázu apod.

Výrobní areál je zasazen do krajiny silně ovlivněné antropogenní činností..  V okolí posuzovaného záměru jsou umístěny další výrobní areály, vede zde významná dopravní komunikace, která je zatížena velkou intenzitou dopravy. V hodnoceném území se výrazně prolínají zejména urbanistické prvky – přítomnost liniových staveb, průmyslových objektů apod.

Hlavní objekt bude zvětšen přístavbami na jihu  a na severu. Bude plnit funkci jak  výrobní, tak skladovací, administrativní i sociální. Monoblok bude složen  z jednopodlažní  halové části doplněné  na severozápadní straně  dvojpodlažním sociálním a administrativním  traktem.

Obrázek č. 8 a 9 – pohled na stavbu po realizaci rozšíření ze severní a západní strany, tedy pohled z nejvíce exponovaných míst

Nově  přistavované části haly naváží na stávající  haly jak svým konstrukčním řešením tak i výškovými parametry. Sociální a administrativní trakt  bude materiálově řešen  většími prosklenými plochami a obklady  cementovláknitými deskami, které přispějí k podtržení odlišné funkce této části objektu a především k začlenění  celé stavby do městského  prostředí.

Spolu se stavbou haly  budou provedeny  úpravy komunikace, oplocení, parkoviště, včetně úprav venkovních sítí a sadových úprav. Významná bude prostorová struktura vegetace, její druhové složení, výška, hustota, zdravotní stav a barevnost. Konkrétní projekt ozelenění areálu bude k dispozici.

C.VII. Obyvatelstvo

Přesná čísla o stavu obyvatel k 1.1. 2005 podle údajů Českého statistického úřadu, uvádíme přehledně v následující tabulce:

Stav obyvatelstva v obci České Budějovice

| Kód okresu | Kód obce | Celkový počet obyvatel | Počet mužů | Počet žen | Celkový prům. věk (roky) | Prům. věk mužů (roky) | Prům. věk žen (roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ 0311 | 544256 | 94.622 | 45.454 | 49.168 | 40,3 | 38,8 | 41,7 |

Lokalita se nachází v předměstské části. Nejbližší zástavba vzhledem posuzované lokalitě se rodinný dům cca 200 m severovýchodním směrem, který stojí u komunikace Rudolfovská. Podél komunikace Rudolfovská je z obou stran zástavba rodinných domů v kombinaci s průmyslovými podniky a  výrobními závody. Několik stovek metrů východním směrem začíná souvislá zástavba rodinných domků se zahradami. Západním směrem se nachází budovy střední školy a pozemky této školy, které přímo sousedí s pozemky firmy UMDASCH a pokračují až na jižní část výrobního areálu.

C.VIII. Hmotný majetek, kulturní památky

Na ploše budoucího staveniště se nenachází žádný památkově chráněný objekt. V daném místě se nepředpokládají žádné archeologické nálezy (i vzhledem k rozsahu stavebních prací), nelze je však nikdy zcela vyloučit. Pokud by k takovému nálezu došlo, bude umožněno provést záchranný archeologický výzkum.

C.IX Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Ovzduší

Z uvedených údajů vyplývá, že v posuzovaném území jsou vlivy na kvalitu ovzduší rozděleny z hlediska významnosti podle stacionárních a mobilních zdrojů. V lokalitě jsou významné oba dva typy, protože se areál nachází  v průmyslové části s velkým množstvím drobných i větších zdrojů zneč.ovzduší. Celá průmyslová oblast  pokračuje východním směrem a navazuje  také na Okružní, kde jsou umístěny takové zdroje jako je Teplárna České Budějovice nebo slévárna. Zároveň je oblast  výrazně dopravně zatížena.

Celkově lze konstatovat, že zatížení lokality z hlediska množství zdrojů znečištˇujících  ovzduší je výrazné jak z hlediska mobilních tak z hlediska stacionárních zdrojů zneč.

Posuzovaný záměr přispěje k nárůstu emisí jak z technologie, tak v menší míře i navýšením dopravy, které ovšem není vzhledem k stávajícímu zatížení významné. Posouzení velikosti a významnosti vlivu na imisní pozadí je předmětem rozptylové studie.

Nelze opomenout další významnou zátěž lokality a tou je hluk a opět vysoké zatížení tímto faktorem, především díky dopravě. Posouzení vlivu záměru na tento aspekt je předmětem akustické studie, jejíž součástí je také návrh protihlukových opatření.

Povrchové vody a podzemní vody

Několik metrů  na jih od areálu  protéká Vrátecký potok, který se dále vlévá do Dobrovodského potoka a do řeky Vltavy. Vlastním areálem neprochází žádná vodoteč.

Hydrologický průzkum na ploše záměru zjistil, že hydrogeologické poměry  na lokalitě jsou poměrně složité. Oběh podzemní vody je pravděpodobně vázán na kvartérní pokryv, který vlivem rozdílné propustnosti poskytuje možnost výskytu nesouvislých „zavěšených“ horizontů podzemní vody. Úroveň hladiny podzemní vody  se pohybuje v rozmezí 1,6 až 3,4 m pod terénem. Podzemní voda je charakterizována jako chemicky neagresivní (dle ČSN EN 206-1).

Ostatní

V okolí zájmového území pro umístění posuzovaného záměru se nenacházejí žádné ekologické zátěže. V dotčeném území se nenacházejí žádné přírodní prvky – biocentra, biokoridory, významné krajinné prvky, chráněné rostliny či živočichové.

D.I. Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1.	Vlivy na veřejné zdraví

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu. Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví je určujícím faktorem množství a charakter látek, které se uvolňují do životního prostředí při vlastním výrobním procesu nebo při činnostech souvisejících s produkcí.

Přímé vlivy se projeví především v oblasti zatížení emisemi škodlivin do ovzduší a hluku.

D.I.2.	Vlivy znečištěného ovzduší

Areál provozovatele se nachází v Českých Budějovicích v bezprostřední blízkosti komunikace Rudolfovská a v blízkosti křižovatky této komunikace  s ul.Hlinská. Celá lokalita je významně dopravně zatížena.

V okolí záměru se nacházejí trvale obydlené objekty. Takovým nejblíže  položeným objektem je rodinný dům na ul Rudolfovská vzdálený zhruba 200 m severovýchodním směrem od objektu závodu. Další trvale obydlené objekty jsou rodinné domky, které se nacházejí podél komunikace Rudolfovská, jedná se smíšený charakter zástavby, neboť kromě rodinných domků je zde velké množství průmyslových objektů, skladů, výrobních areálu a směrem na východ od areálu UMDASCH pokračuje průmyslová zóna, která navazuje na průmyslovou zónu na Okružní. Směrem na jihovýchod se nachází malá zahrádkářská kolonie.  Západním směrem od areálu je sběrna surovin a Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní zkoušky a směrem na jihozápad jsou pak pozemky této školy.

Rozptylová studie je zpracována pro rozptyl tuhých zneč.látek a uhlovodíků a je přílohou tohoto oznámení. V žádném z výpočtových bodů nedošlo k překročení stanovených imisních limitů.

Přesto je nutné konstatovat, že realizace záměru a jím vyvolaný nárůst emisí především tuhých zneč.látek a těkavých organických látek významně ovlivní imisní situaci v lokalitě a samozřejmě zhorší stávající stav.

Byl také spočítán emisní příspěvek  vyvolaný záměrem pro NOx a CO (navýšení spotřeby v plynové kotelně, vyvolané navýšení dopravy). Ten je v podstatě zanedbatelný a neovlivní výrazně danou lokalitu.

Celkově lze konstatovat, že stávající imisní zatížení v lokalitě je na poměrně vysoké úrovni, ale přesto takové jaké se běžně vyskytuje podél významných komunikací a v lokalitách  s výrazným zastoupením průmyslu a toto zatížení je z hlediska vypočtených koncentrací podlimitní. Přesto je třeba konstatovat, že rozšíření technologií závodu bude významným způsobem ovlivňovat imisní situaci v lokalitě  a to zejména z hlediska emisí těkavých organických látek z nové lakovny.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky, vliv hlukové zátěže

Posouzení provozu z hlediska hlukové zátěže v  maximální variantě, lze považovat za dostatečné, pro účely zpracované dokumentace (hluková studie viz příloha tohoto oznámení).  Zdroje hluku –  vzduchotechnika, technologie a doprava, byly posouzeny jako celek a vyhodnocení je následující:

Při splnění dále uvedených akustických opatření lze konstatovat, že existují technické možnosti, které povedou při provozu areálu společnosti UMDASCH ke splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

●  	Návrh akustických opatření na vybraných zdrojích hluku:

-  pro zdroj hluku - odvětrání práškové lakovny je navrhované řešení snížení hluku instalace tlumiče hluku a protihluková izolace

-  pro zdroj hluku - filtrace kovoobrábění - stávající je navrhované řešení snížení hluku instalace tlumiče hluku na ventilaci (pro případné další snížení hlukové emise tohoto zdroje hluku je možné jej uzavřít do samostatné strojovny, to bude provedeno pouze v případě, že to bude nutné (ověří se kontrolním akustickým měřením))

-  pro zdroj hluku – ventilace mokrá lakovna - je navrhované řešení snížení hluku instalace tlumiče hluku a protihluková izolace. Pro ventilaci mokré lakovny je nutné pro budoucí stav zajistit maximální příspěvek hluku ze všech zdrojů mokré lakovny LAeq  = cca 30 dB v kontrolním bodě KB dům. Toto je nutné před realizací mokré lakovny překontrolovat, nebo požadovat po dodavateli.

-  pro zdroj hluku - Větrání místnosti č. 17-Příjem je navrhované řešení snížení hluku instalací tlumiče hluku

-  pro zdroj hluku - štěpkovač (drtič dřevního odpadu) je navrhované řešení snížení hluku uzavření do samostatné strojovny, nejlépe zděné a instalace tlumiče hluku na ventilaci a akustický tubus (krytování) na dopravník

-  pro zdroj hluku - Odsávání kovoobrábění – svařování a broušení je navrhované řešení snížení hluku uzavření do samostatné strojovny (např.PUR panelů) a instalace tlumiče hluku na ventilaci

-  pro zdroj hluku - dopravu je navrhované řešení snížení hluku stavba zástěny výšky 3 m na severozápadě pozemku

Hladiny hluku splňují po provedení navržených akustických úprav hygienické limity pro denní i noční dobu.

D.I.4.	Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření

Vlivy v důsledku vibrací a záření (elektromagnetického, ionizujícího) nenastávají v důsledku absence zdroje těchto vlivů.

D.I.5.	Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ovlivnění zásobování pitnou vodou

V souvislosti s provozem se jedná o jisté navýšení spotřeby vody oproti současnému stavu, protože dojde k nárůstu počtu pracovníků vzhledem k navýšení kapacity výroby.   Zásobování pitnou vodou je zabezpečeno napojením na veřejný vodovod. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.

S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že posuzovaná stavba neovlivní negativně zdroje zásobování pitnou vodou v dané oblasti a tato spotřeba bude bez problémů pokryta stávající kapacitou.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

Množství odváděných vod ze zpevněných  ploch nebude výrazně vyšší než před realizací záměru, protože se ani příliš nezmění poměr zpevněných a nezpevněných ploch v areálu vlivem realizace záměru..

Vliv realizace záměru na odvodnění území oproti stávajícímu stavu nebude významný.

Ovlivnění znečištění  povrchových a podzemních vod

Technologické odpadní vody nejsou v areálu produkovány, můžeme tedy hovořit pouze o možnosti znečištění splaškovými vodami a dešťovými vodami.

Splaškové a dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací  stávajícím způsobem  a stávajícím kanalizačním systémem. Vody odcházejí na ČOV. Pokud nedojde k havarijní situaci je riziko znečištění povrchových nebo podzemních vod minimální.

S ohledem na zabezpečení kvality odváděných vod  a při dodržení provozních podmínek je tento vliv možno hodnotit jako nevýznamný.

V době výstavby to znamená především kontrolu mechanizmů na stavbách z hlediska technického stavu včetně možných ropných úkapů, zabezpečení odstavných ploch pro tyto mechanizmy tak, aby nedošlo ke kontaminaci podloží a v neposlední řadě také konkretizaci předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště.

Záměr neznamená významné  ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. Neznamená ani  žádné větší riziko ohrožení kvality vod v případě respektování navržených opatření, jak při výstavbě, tak při provozu centra.

D.I.6.	Vlivy v důsledku vzniku odpadů

Nedojde ke vzniku nových obtížně zneškodnitelných odpadů. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných  jsou zajištěni  oprávnění odběratelé, disponující příslušnými možnostmi pro jejich zneškodnění.

Tento vliv nebude významný.

D.I.7.	Vlivy na půdu

Záměr bude realizován ve stávajícím výrobním areálu, nemá žádný vliv na ornou půdu, která je součástí ZPF. Nedojde k žádnému záboru půdy.

Tento vliv nebude významný.

D.I.8.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Při realizaci záměru se nepředpokládá narušení horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

Tento vliv nebude významný.

D.I.9.	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na faunu

Vzhledem k tomu, že fauna zde žijící je antropogenně ovlivněna a adaptovaná k činnosti člověka nepředpokládáme kvantifikovatelné změny v druhovém složení společenstev živočichů ani jejich početnosti. Na pozemcích, kde bude probíhat výstavba, nebyl při průzkumu zjištěn výskyt druhů, které jsou předmětem ochrany.

Vzhledem k uvedenému stavu tohoto segmentu krajiny, umístěného v průmyslové části města, není nutno negativní vlivy v této oblasti očekávat.

Vlivy na flóru a ekosystémy

Možný vliv na ekosystémy:

- zátěž ekosystému znečištěním ovzduší (kontaminace srážek, prašný spad, následný tok znečišťujících látek systémem).

- zátěž ekosystému hlukem

Pravděpodobný vliv záměru na ekosystém

V okolí záměru nepředpokládáme výskyt negativních vlivů na okolní faunu, flóru nebo na přilehlé ekosystémy. Krajina je již v současném stavu výrazně ovlivněna antropogenní činností, zásadní vliv má intenzita dopravy a to, že se jedná o průmyslovou zónu.

Při výstavbě nedojde k destrukci hodnotných rostlinných společenstev přirozeného původu nebo společenstev tomuto původu blízkých.

Stavba je umístěna do stávajícího areálu závodu. Nenachází se tu žádná vodní plocha. V širším okolí záměru se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.

Z tohoto důvodu také není vzhledem k umístění stavby, jejímu rozsahu a jejímu vlivu stanovisko orgánu ochrany přírody podle  § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/2004 Sb. vyžadováno a proto není přílohou tohoto oznámení. Pokud by  příslušný orgán ochrany  přírody  došel k opačnému názoru budou potřebné podklady doplněny.

Vliv na okolní biotopy nebude významný, pokud budou minimalizovány dopady především při výstavbě a dodržovány stanovené podmínky při provozu.

D.I.10. Vlivy na krajinu a městský ráz

Hlediska vlivu na krajinu a městský ráz nebude stavba významná vzhledem k okolnímu prostoru. Ve vztahu k ostatním objektům nebude tvořit dominantu, při architektonickém ztvárnění budovy bylo dbáno na to, aby objekt vytvořil s městskou zástavbou celek i když se jedná o průmyslovou výrobní halu. Tato skutečnost byla posouzena již  v rámci územně plánovací dokumentace.

Významný vliv na krajinu  a městský ráz se nepředpokládá.

D.I.11.	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se nepředpokládá.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy záměru můžeme charakterizovat v přímých či nepřímých souvislostech s činnostmi. Vlivy přímé zasahují bezprostřední okolí, ať už se jedná o území či obyvatelstvo a vnášení znečišťujících látek do všech složek životního prostředí, je zapotřebí vyhodnotit podle množství, charakteru a mobility polutantů. Při posouzení tohoto záměru jsme vycházeli z roční emise znečišťujících látek do ovzduší, do vodního systému a rovněž byla brána zřetel na produkci odpadů.  Modelovými výpočty simulujícími budoucí stav nebyly zjištěny  překročení imisních  koncentrací znečišťujících látek a  vypočtené hodnoty vykazovali  rezervu. Navíc jsme např. jako vstup pro výpočty rozptylu  vycházeli z nejhoršího možného stavu a z maximální kapacity technologie. Ve skutečnosti budou tyto emise nižší.

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že vliv znečištění bude z hlediska významnosti relativně nízký a bude lokalizován především v místě záměru. Zprostředkovaně lze hovořit o vlivu z dopravy, který bude nejvíce zasahovat oblast v okolí komunikací, významné však budou v tomto případě především emise z technologie.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vznik nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění záměru předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

Územně plánovací opatření

Uvedený záměr je podle vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odboru územního plánování a architektury stavebního úřadu v souladu se závaznou částí ÚPnM z hlediska funkčního využití.

Opatření k ochraně vod

- Zpracovat příslušné manipulační řády a havarijní plán.

- V prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol v období výstavby před výjezdem na veřejné komunikace.

- Na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

- Skladování a manipulace s látkami nebezpečnými vodám v rámci provozu technologií, musí být v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemních a povrchových vod

- Kanalizační systém splaškových vod bude na přípojce mastné kanalizace (z jídelny) osazen lapačem tuků

Opatření k ochraně ovzduší

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody v nejbližší obytné části města, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

- V návaznosti na dopravní opatření je nutné  věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno apod.

- Při výjezdu nákladních vozidel a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti

- Schopnost plnit stanovené emisní limity u vyjmenovaných technologií bude prokázána autorizovaným měřením emisí. Toto opatření je  ošetřeno podmínkami a povinnosti danými legislativou v oblasti ovzduší.

- Technologie kovovýroby, dřevoobrábění jsou osazeny kvalitními filtry, které na svém výstupu garantují relativně nízké emisní koncentrace. Stávající prášková lakovna a plynová kotelna jsou zdroji, jejichž reálné emise se pohybují na nízké úrovni. Nejméně příznivá z hlediska emisí a to zejména těkavých organických látek je technologie a provoz „mokré“ lakovny. Tento zdroj není osazen žádným filtrem a ni jiným zařízením snižujícím emise TOC, navíc jsou používány NH s poměrně vysokým procentem organických rozpouštědel. Z hlediska opatření k ochraně ovzduší je v rámci provozu celého výrobního areálu nejdůležitější právě maximální možné snížení emisí TOC z lakovny a to ať už důsledným dbaním na správnou manipulaci s NH a ředidly, tak jejich přesné použití, uzavírání nádob  s těmito látkami apod.   Nejlepším řešením jak z hlediska ochrany tak z hlediska provozu a ekonomiky provozu je pak používání NH s nižším obsahem rozpouštědel. To je ovšem úzce spajo s nutností dodržet kvalitu povrchových úprav na  výrobcích.

- Z hlediska sekundární prašnosti je nutné dbát na maximální možné zamezení sekundárního úletu TZL z prostorů shromažďování odpadů vzniklých odlučováním TZL z procesu dřevoobrábění.

Opatření při nakládání s odpady

- Nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů.

- Nebezpečné odpady je nutno skladovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět  odborná firma s oprávněním na tuto činnost.

- Obecně musí být respektovány všechny požadavky zákona č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

- V nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní.

Opatření k ochraně zdraví

- Vybudovat protihluková akustická opatření tak, jak jsou navržena  v akustické studii.

- Zajistit výsadbu náhradní zeleně a přesazení určených dřevin v souladu s vydaným rozhodnutím MM České Budějovice.

- Stávající zeleň, která není určena ke kácení, co nejvíce ochránit před negativními vlivy stavby.

- Zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP.

- Zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu.

- Zpracovat příslušné manipulační řády a zajistit proškolení pracovníků.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení byl dán stupněm projektové dokumentace, která byla v době zpracování oznámení k dispozici. Oznámení bylo zpracováváno v době, kdy byla k dispozici projektová dokumentace pro stavební povolení.

Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech byl však dostatečný k tomu, aby mohly být vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto oznámení. Případné nejasnosti jsou  řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení.

Celkově lze podle našeho názoru hodnotit získané podkladové materiály  jako dostatečné pro vypracování oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb. Vstupní údaje pro posouzení vlivů na všechny složky životního prostředí, byly pečlivě vyhodnoceny na základě informací, dodaných investorem.

E. Porovnání variant řešení záměru

( pokud byly předloženy)

V předloženém oznámení je vyhodnocena jedna varianta posuzovaného záměru. Varianta je  popsaná v kapitole oznámení B.I.5 .  Jiná varianta  (např. kapacitní či umístění )  nebyla investorem navržena  a jiné varianty nebyly tedy v tomto oznámení  posuzovány.

F. Doplňující informace

## 1. 	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

2.  	Mapa okolí záměru, měřítko 1:50.000

3. 	Mapa prvků ÚSES

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a projektantem a posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Oznamovatel:		APP-Projekt , s.r.o. 							Jírovcova 24 a,  370 01 České Budějovice

IČO: 466 78 301

Název záměru:		UMDASCH Shop – Concept spol. s r.o. – rozšíření závodu

Kapacita záměru:	V posuzovaných etapách dojde k rozšíření  stávající haly obj.101a a 101b, zároveň bude zbourán stávající objekt č.102 (přístavek) a v rámci přípravy území bude odstraněn objekt trafostanice a nahrazen novým objektem 106 (předávací stanice elektro). Dočasně bude do severozápadní části závodu přemístěn  objekt stávajícího skladu odpadů. V průběhu výstavby bude také postupně demontována skladová textilní hala. Zároveň budou realizovány stavební úpravy uvnitř objektu 101 (výrobní hala).

V rámci rozšíření objektu budou rozšířeny a prodlouženy pozemní komunikace podél celého objektu. Na jihovýchodním rohu  bude ukončena jižní větev komunikace. Podél nové severní fasády výrobní haly a severozápadním rohu závodu budou vybudována parkoviště s celkovým počtem stání 53, z toho 3 místa pro vozidla zdravotně postižených osob.

Na jižní, východní a severní straně závodu bude posunuto oplocení  až do trasy vlastnické hranice firmy UMDASCH. V souvislosti s tím bude upraven nový vjezd do areálu a bude vybudován  nový přístup  pro pěší.

Umístění záměru:	kraj: Jihočeský

okres: České Budějovice

obec: České Budějovice

katastrální území: České Budějovice 4

Charakter záměru:	výrobní areál, technologické zdroje

Stavební řešení:

Monoblok výrobní haly bude  složen z jednopodlažní halové části doplněné na severozápadní straně  dvojpodlažním sociálním a administrativním traktem. Hala je s části své plochy podsklepena a je koncipována jako universální, která umožní častější přesuny výrobních zařízení.  V jižní polovině haly byla využita přirozená svažitost terénu, který umožňuje vstup do podsklepené části objektu. Nově přistavované části naváže na konstrukci stávající haly svým konstrukčním řešením i svými výškovými parametry.

Orientace je patrná z přiložené podrobné situace. Představu o architektonickém ztvárnění stavby si lze učinit z pohledu v příloze.

Řešení venkovních ploch

Venkovní plochy budou zaujímat obslužné komunikace a parkovací stání. Předpokládaný povrch je ze zámkové dlažby. Obdobně budou řešeny ostatní komunikace i chodníky pro pěší. Všechny zastřešené a nezastřešené volné skladovací  a manipulační plochy budou oploceny.

Ostatní, volné plochy budou řešeny s parkovou úpravou (zatravnění, osázení vegetací dle projektu a dle stanovených podmínek).

Napojení areálu na infrastrukturu – komunikace:

Areál bude dopravně přístupný

- z komunikace Rudolfovská, resp. z odbočení z této komunikace

Zásobování vodou:

Areál bude připojen na městskou vodovodní síť.

Elektrická energie:

Spotřeba elektrické energie bude zajištěna napojením na stávajícího síť. Rozšíření výrobního areálu včetně technologií  vyvolá nárůst spotřeby  elektrické energie nad kapacitu stávajícího transformátoru. Z těchto důvodu  bude v suterénu výrobní haly umístěna nová  trafostanice osazená stávajícím  transformátorem a jedním novým transformátorem.

Vytápění objektu:

Objekt bude má vlastní plynovou kotelnu osazenou dvěma kotli na ZP, která s rezervou pokryje požadovanou výrobu tepla..

Možné vlivy uvažovaného záměru na okolí lze charakterizovat takto:

Vlivy na ovzduší a klima:

Provoz je předpokládán ve dvou směnách, cca 255 dní, max. 6 000 hodin ročně. Záměr vyvolá navýšení kapacity technologií a s tím spojené také navýšení emisí z technologických zdrojů. Největší navýšení bude v oblasti emisí TZL a TOC.

Také vyvolá mírný nárůst dopravy  v souvislosti s potřebou  dovozu většího množství surovin a polotovarů a expedicí hotových výrobků zpět k zákazníkům a také v souvislosti s navýšením počtu pracovníků závodu. Navýšení dopravy se bude pohybovat do 1% celkového stávajícího zatížení lokality. Emise z této dopravy budou vzhledem k pozadí nepodstatné a na celkové imisní situaci se v podstatě neprojeví.

Celkově lze konstatovat, že stávající imisní zatížení v lokalitě z hlediska imisí je na úrovni běžného jaké se vyskytuje podél významných komunikací a v oblasti s výraznějším zastoupením průmyslových podniků a je z hlediska vypočtených koncentrací podlimitní. Přesto je nutné konstatovat, že realizace záměru a jím vyvolaný nárůst emisí především tuhých zneč.látek a těkavých organických látek významně ovlivní imisní situaci v lokalitě a samozřejmě zhorší stávající stav.

Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření, radon:

Hladiny hluku splňují po provedení navržených akustických úprav hygienické limity pro denní i noční dobu. Akustické úpravy jsou blíže specifikovány v akustické studii, která je přílohou oznámení.

Vlivy v důsledku vibrací a záření (elektromagnetického, ionizujícího) nenastávají v důsledku absence zdroje těchto vlivů.

Posouzení radonového rizika bylo prováděno v únoru roku 2003. Hodnota středního kvartilu OAR (3Q) je 38,4 kBq/m3. Charakter a propustnost zemin na staveništi byla střední. Vzhledem k  uvedeným skutečnostem a na základě průzkumu byl pro stavební pozemek stanoven střední radonový index. Je tedy nutné navrhnout ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Záměr nepředpokládá využívání nových zdrojů vody ani přímé vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Vznikat budou pouze odpadní vody splaškové a dešťové. Řešení jejich odvodu bude odpovídat požadavkům provozovatele kanalizace na území města České Budějovice. Manipulace se závadnými látkami nebezpečnými vodám bude zajištěna na zabezpečených plochách.

Vlivy v důsledku vzniku odpadů:

Nedojde ke vzniku nových obtížně zneškodnitelných odpadů. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných  je možno zajistit oprávněné odběratelé, disponující příslušnými možnostmi pro jejich zneškodnění.  Zejména v  případě stavebních odpadů lze zajistit jejich minimalizace formou úpravy a přepracování oprávněnou organizací, včetně mobilních zařízení na místě stavby.

Vlivy na půdu:

Záměr nevyžaduje vynětí plochy celkem ze zemědělského půdního fondu ani nijak svou realizací tyto půdy neovlivní.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:

Vzhledem k uvedenému stavu tohoto segmentu krajiny, umístěného v urbanizované části města, není nutno negativní vlivy v této oblasti očekávat.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Vlivy tohoto druhu nenastanou. Kulturní památky se v místě realizace záměru nenacházejí. Hmotný majetek současných uživatelů dané plochy bude vypořádán běžným způsobem, pokud toho bude třeba.

Souhrnná charakteristika:

Celkově je možno záměr považovat za akceptovatelný z hlediska životního prostředí a jeho uskutečnění je možno doporučit.

Datum zpracování oznámení:     		05-06 / 2007

Zpracoval:                                         	Ing. František Hezina

Litvínovice 121, 370 01 České Budějovice

Tel. 603 216 983

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR   č.j.

5148/41/OPV/93 a prodloužení   autor.  MŽP ČR č.j.36841/ENV/06 ze dne 29.5.2006 do 29.5.2011.

Spolupracovali:			RNDr. Ota Rauch CSc.		 			Ing. Štěpánka Pokorná

Ing. Hana Postlová

Hynek  Švec

H. PŘÍLOHA

- Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – zn.O/UPA/07/O-1125 ze dne 25.5.2002

- ÚPnM České Budějovice v  části posuzované lokality 2.2. Rudolfovské předměstí

- Mapa – zájmové území

- Rozhodnutí MM České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, kterým se povoluje  pokácení dřevin a zároveň přesázení konkrétně stanovených dřevin a  náhradní výsadka – OOŽP/3289/2007/La ze dne 17.5.2007

- Rozptylová studie

- Návrh  kategorizace technologických zdrojů  v areálu  výrobního závodu UMDASCH po rozšíření závodu z hlediska ochrany ovzduší

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle  § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Dle názoru posuzovatele není vzhledem k umístění stavby, jejímu rozsahu a jejímu vlivu výše uvedené stanovisko nutné vyžadovat  a proto není přílohou tohoto oznámení. Pokud by  příslušný orgán ochrany přírody došel k opačnému názoru budou potřebné podklady doplněny.

- Hluková studie (samostatně vytištěný dokument), zpracovatel firmy Greif-akustika, s.r.o., číslo zakázky Z070236-01

# Text boxes

KB 2

KB 5

KB 6

KB 7

KB 12

KB 11

KB Dům

KB 8

KB 10

KB 4

KB 1

KB 3

KB 9