REGENERATIVNÍ TERMICKÁ OXIDACE,

BACHL, spol. s r.o.

Oznámení

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

v rozsahu dle přílohy č.3

| Oznamovatel | BACHL, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Kraj | Jihočeský kraj |
| Obec | Bohumilice |
| Datum oznámení | Červen 2007 |

OBSAH

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

A.1 Oznamovatel	4

A.2 IČO	4

A.3 Sídlo (bydliště)	4

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	4

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

B.I  Základní údaje	5

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	5

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	5

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů              (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,resp. odmítnutí	7

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení	8

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení	11

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků	11

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	11

B.II  Údaje o vstupech	11

B.II.1 Půda	11

B.II.2 Voda	11

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje	12

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)	12

B.III  Údaje o výstupech	14

B.III.1 Emise do ovzduší	14

B.III.2 Odpadní vody	20

B.III.3 Odpady	20

B.III.4 Hluk	21

B.III.5 Vibrace	21

B.III.6 Radioaktivní záření	22

B.III.7 Elektromagnetické záření	22

B.III.8 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)	22

B.III.9 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	23

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	25

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	25

C.I.1 Soustava Natura 2000	26

C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	26

C.II.1 Klima, ovzduší	26

C.II.2 Vody	27

C.II.3 Půda	28

C.II.4 Geomorfologie a geologie	28

C.II.5 Horninové prostředí a přírodní zdroje	29

C.II.6 Fauna a flóra	29

C.II.7 Ekosystémy	29

C.II.8 Krajina	30

C.II.9 Obyvatelstvo	31

C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky	31

C.II.11 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	31

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ	32

D.I Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	32

D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví	32

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima	33

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky	34

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody	36

D.I.5 Vlivy na půdu	36

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	36

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	36

D.I.8 Vlivy na krajinu	37

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	37

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	37

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	38

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	39

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	39

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	39

F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	39

F.2 Další podstatné informace zpracovatele	40

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	40

H. PŘÍLOHY	41

ČÁST A

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A.1 Oznamovatel

- Oznamovatel

BACHL, spol. s r.o.

Evropská 669

664 42 Modřice u Brna

## A.2 IČO

145 03 603

## A.3 Sídlo (bydliště)

BACHL, spol. s r.o.

Evropská 669

664 42 Modřice u Brna

## A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Josef  Nechleba

Bohumilice č.70

384 81 Čkyně

Telefon: 602 470 202

E-mail: nechleba.josef@bachl.cz

ČÁST B

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I  Základní údaje

### B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Regenerativní termická oxidace, BACHL, spol. s r.o.

Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, je zpracováno pro záměr instalace technologie regenerativní termické oxidace (RTO), určené pro čištění odpadních plynů a rozšíření kapacity potisku obalového materiálu, v provozu společnosti BACHL, spol. s r.o. v obci Bohumilice, v Jihočeském kraji. V současné době je zde umístěna výroba polyethylenové fólie v extruderech a potisk  obalového materiálu prostřednictvím flexotiskového stroje. Odpadní vzdušina je vedena na katalytickou oxidační jednotku, kde dochází k odstranění organických rozpouštědel. Předložený záměr předpokládá umístění dalšího flexotiskového stroje  a  roční zvýšení kapacity spotřeby barev a ředidel ze současných 50 na 190 tun. Provozovaná katalytická oxidační jednotka bude demontována a nahrazena termickou regenerační jednotkou, na kterou bude přiváděna odpadní vzdušina z obou flexotiskových strojů. Kapacita vyrobené PE-fólie zůstává na stejné úrovni, mění se pouze podíl fólie dodávané spotřebitelům v potištěném provedení.

Zařazení záměru podle přílohy č.1

Charakterem patří záměr do oblasti  uvedené v příloze č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., v platném znění, a to v kategorii II, tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení.

5. 6. Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) nad 1 t/rok.

### B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Kapacita záměru: strojní zařízení, RTO

Celkový počet flexotiskových strojů: 2

Zařízení na snížení emisí organických rozpouštědel: 1 regenerativní termická oxidace

Kapacita záměru, spotřeba přípravků a spotřeba zemního plynu

Roční spotřeba přípravků:         190 tun

Roční spotřeba zemního plynu: 18.000 m3

### B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:                         Jihočeský

Název býv. okresu:  Prachatice

Město/obec:             Bohumilice

Katastrální území:    Bohumilice v Čechách

Obr. č.1 - letecký snímek záměru s vyznačením umístění nového flexotisku a RTO

### B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Nový flexotiskový stroj bude umístěn ve stávající výrobní hale, v areálu společnosti BACHL, spol. s r.o. V současné době je zde provozována technologie výroby obalového materiálu- polyetylénové fólie v extruderech a na ni navazuje potisk prostřednictvím flexotiskového stroje.  Nyní jsou ve výrobní hale instalovány 2 extrudéry, třetí zařízení bude instalováno v srpnu tohoto roku. Na výrobu PE-fólie navazuje technologie potisku. Odpadní vzdušina z flexotisku je vedena na katalytickou oxidační jednotku, která umožňuje přeměnu organických látek na oxid uhličitý a vodu.

Projektovaný záměr předpokládá rozšíření technologie potisku a výměnu systému čištění odpadní vzdušiny.  Umístěním nového šestibarevného flexotiskového stroje dojde k rozšíření kapacity roční spotřeby tiskařských přípravků na 190 tun. Současná katalytická oxidační jednotka RELOX bude demontována a nahrazena novým systémem čištění odpadní vzdušiny, regenerativní termickou oxidací. Termická regenerativní jednotka  umožňuje dosáhnout snížení emisí znečišťujících látek, při současném snížení spotřeby zemního plynu. Zvýšený hmotnostní tok organických rozpouštědel vstupujících do RTO, umožní úsporu tepelné energie. Reakce přeměny organických látek na oxid uhličitý a vodu (termická oxidace), po počátečním zahřátí na reakční teplotu, může probíhat v autotermním režimu, neboť oxidace organických látek je exotermní děj, při kterém je uvolněna tepelná energie. Při určité koncentraci organických rozpouštědel, dochází k autotermnímu průběhu děje a není zapotřebí dodávat do systému tepelnou energii.  V případě instalované RTO bude probíhat autotermní režim od koncentrace těkavých organických látek  2,6 g/m3 v odpadní vzdušině. Pokud nebude dosaženo této koncentrace, bude automaticky spínán plynový hořák, který zajistí izotermní průběh reakčních podmínek a konečnou oxidaci organických rozpouštědel.

Možnost kumulace záměru s jinými záměry v okolí výrobního areálu není předpokládána. Proces výroby PE-fólie probíhá v uzavřeném prostoru,  z technologie nejsou vedeny výduchy do ovzduší. Další technologií, která může mít vliv na životní prostředí, resp.  složku ovzduší, je technologie flexotisku. V případě technologie tisku na PE-fólie, jsou používány barvy s vysokým obsahem rozpouštědla, neboť hladká povrchová struktura obalového materiálu neumožňuje tisk prostřednictvím vysokosušinových barev. Přenos barvy na povrch fólie je dosažen odpařením rozpouštědla, které je emitováno do ovzduší. S ohledem na roční kapacitu spotřeby ředidel, vyhodnocené v max. variantě, v množství cca 182 tun, není možné provozovat tuto technologii bez přídavného čištění odpadní vzdušiny v souladu s platnou legislativou v ochraně ovzduší. Odpadní vzdušina s vysokým podílem organických rozpouštědel bude vedena na regenerativní termickou jednotku, kde bude probíhat oxidace těchto látek na oxid uhličitý a vodu. Toto zařízení bude využívat přenosu tepla obsaženého v odpadní vzdušině na třech regeneračních keramických ložích, čímž bude zajištěna vysoká energetická účinnost systému.

V blízkosti areálu se jiná obdobná výroba nebo technologie nenachází. Na druhém břehu řeky Volyňky je umístěna původní stavba kotelny, která již neslouží k vytápění (kotle pro vytápění byly demontovány). Vedle kotelny se nachází výrobní objekt společnosti AGROMONT Vimperk s.r.o., která se specializuje na strojírenskou výrobu – zařízení pro stáje a jiné zemědělské stavby. V areálu jsou instalována klasická zařízení pro tento typ produkce, tedy svářečky, řezačky apod. Ve výrobě je zaměstnáno 35 zaměstnanců, areál je vytápěn zemním plynem.

### B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů              (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,resp. odmítnutí

Posuzovaný záměr bude umístěn v areálu společnosti BACHL, spol. s r.o., v Bohumilicích. Jiná varianta není investorem předkládána, rozšíření strojního zařízení o jeden flexotisk a instalace RTO navazuje technologicky na současné rozmístění strojů. Nový flexotisk bude instalován v jedné linii se stávajícím flexotiskem. RTO bude umístěna vně výrobní haly, v proluce mezi trafostanicí a přístavkem pro mytí strojního zařízení a skladu chemických látek, na straně obrácené k výrobní hale, určené k výrobě PUR desek.  Zařízení RTO bude pohledově skryté, umístěné mezi dvěma výrobnímu objekty. Z RTO bude veden jeden výduch do ovzduší ve výšce 10,15 nad terénem, který bude převyšovat hřeben střechy haly potisku o 2,9 m. Pohledově bude odcloněn od hlavní komunikace a vjezdu do areálu, hřebenem haly pro výrobu PUR desek, která má výšku 10,20 m.

V  provozovně je dostatečný rozvod elektřiny pro napojení strojního zařízení, který umožní připojení flexotisku bez úprav a posílení výkonu trafostanice. Elektrické rozvody budou vedeny z elektrického rozvodu nízkého napětí. Napojí se v novém rozvaděči umístěném v hale potisku. Vytápění výrobní haly nebude třeba měnit, stávající otopná soustava byla provedena s výhledem na umístění druhého flexotisku a vyhovuje bez úprav. Vytápění je provedeno teplovzdušnými teplovodními otopnými tělesy, zavěšenými na stěnách. Větrání výrobní haly bylo provedeno rovněž s přihlédnutím k možnosti instalace dalšího flexotisku a je dimenzováno jako mírně podtlakové, regulovatelné v závislosti na výkonu odsávacího zařízení a vyhovuje bez úprav. V hale potisku je umístěno umyvadlo se studenou i teplou pitnou vodou. Počet zaměstnanců se v souvislosti s realizací záměru zvýší o 4 osoby, rozvod pitné vody vyhovuje také bez úprav. Požární vodovod včetně hydrantů vyhovuje daným účelům rovněž bez úprav.

Posuzovaný záměr je umístěn ve výrobním areálu, s vyhovující infrastrukturou, dopravním napojením a pro realizaci projektu se předpokládají pouze minimální stavební úpravy. Záměr se nachází v ochranném pásmu lesa a železnice, proto bude nezbytné zažádat o souhlas s umístěním záměru v těchto ochranných pásmech, příslušné orgány státní správy  nebo vlastníka. Pozemky určené pro umístění flexotisku a RTO (st.p.č.174 s p.p.č.13) patří do území, na něž se vztahuje závazná část Územního plánu obce Bohumilice, která zde připouští využití pro nerušící výrobu.

Předložená varianta záměru

Shrnutí posuzované varianty – pozitivní důsledky

- Posuzovaný záměr technologicky navazuje na výrobu PE-fólií a provoz polygrafické výroby. Ve stávající výrobní hale  bude umístěn nový šestibarevný flexotisk a dojde k rozšíření roční kapacity spotřeby tiskařských přípravků na 190 tun. Provozovaný systém čištění odpadní vzdušiny - katalytická oxidační jednotka - bude demontována a nahrazena  regenerativní termickou oxidací. Zvýšený hmotnostní tok organických rozpouštědel z obou flexotisků umožní částečný autotermní provoz RTO, čímž dojde k úspoře zemního plynu.

- Dopravní infrastruktura je vyhovující, roční navýšení nákladní dopravy spojené s přesunem materiálu (cca 150 tun, včetně obalů) je nízké.

- Vlivem záměru nedojde k novému záboru půdy, technologie potisku bude umístěna ve stávající hale, termická regenerační jednotka bude umístěna  na zpevněné ploše, vedle výrobní haly, v proluce mezi trafostanicí a přístavkem haly.

Shrnutí posuzované varianty – negativní důsledky

- Navýšení roční spotřeby organických rozpouštědel vyvolá zvýšené nároky na nákladní a osobní přepravu. Projektované navýšení materiálu o množství (tiskových barev a ředidel, včetně obalů) cca 150 tun za rok, bude znamenat nárůst intenzity nákladní přepravy ve srovnání se současným stavem. V závislosti se zvýšením výroby, dojde k nárůstu zaměstnanců o 4 osoby. Celkem tedy lze počítat se zvýšením osobní přepravy o 8 osobních vozidel denně.

- Ostatní negativní vlivy záměru nejsou předpokládány. Dojde ke zvýšené potřebě elektrické energie pro provoz strojních zařízení. Spotřeba technologické vody pro chlazení válců bude nepatrně zvýšena, jedná se pouze o jednorázovou spotřebu vody, která bude cirkulovat v uzavřené okruhu. Zvýšení spotřeby vody pro nové zaměstnance je v rozsahu 64 m3 za rok. Ostatní surovinové nebo energetické nároky záměr nevyvolá.

### B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení

1. Technologie potisku, nový šestibarevný flexotisk

V hale je umístěn jeden gumotiskový stroj (čtyřbarevný flexotisk), na kterém  probíhá potisk různých druhů polyetylenových fólií. Fólie se odvíjí z rolí nasazených na rámy flexotiskového stroje. Fólie prochází jednotlivými sekcemi gumotiskového stroje, počínaje procesem předúpravy povrchu (Corona), nanášení barvy – tisku a konče procesem sušení a opětným navinutím potištěné fólie na roli. Odpadní vzdušina z tiskařského stroje je odsávána na třech místech a odsávací potrubí  vede odpadní vzdušinu do katalytické oxidační jednotky. Zde prochází znečištěná vzdušina za zvýšené teploty katalytickým ložem a po oxidaci organických látek na oxid uhličitý a vodu, je vypouštěna do ovzduší, výduchem umístěným na střeše haly. Tepelná energie v odpadní vzdušině je  využita k rekuperaci tepla.

Po realizaci záměru dojde k rozšíření  polygrafické technologie o jeden flexotiskový stroj – šestibarevný flexotisk s centrálním válcem. V hale tedy budou umístěny celkem dva flexotiskové stroje. Popis technologie tisku na novém šestibarevném flexotisku bude stejný jako v případě instalovaného stroje, na centrálním válci bude celkem šest barevníků.  Odpadní vzdušina s organickými rozpouštědly z obou flexotisků bude vedena do RTO. Stávající katalytická oxidační jednotka bude demontována a nahrazena regenerativní termickou jednotkou Technologie RTO bude umístěna vně výrobní haly, v proluce mezi trafostanicí a přístřeškem pro mytí a skladování přípravků. Z RTO bude veden jeden výduch do ovzduší.

Mytí strojního zařízení flexotisků, destilace

Odstranění zbytků barev ve flexotiskových strojích bude prováděno ve strojním zařízení flexotisků a rovněž v myčce.  Jako ředidlo se používá etanol, použití jiného rozpouštědla není uvažováno. Čištění části strojních zařízení flexotisků (např. mytí van) se provádí v myčce, s frekvencí mytí 1 x týdně. Znečištěné ředidlo se zbytky barev je potom předestilováno v destilačním přístroji, který je v provozu přibližně 1 x za měsíc. Čistý ethanol je opět použit jako náplň do myčky a proces se opakuje. Roční množství takto recyklovaného ethanolu je přibližně 200 l.

Místnost pro mytí válců je vybavena odsáváním odpadní vzdušiny do ovzduší. Předpokládáno je odsávání výparů organických látek, které budou uvolňovány při ručním dočištění válců a jejich manipulaci.

Vedle místnosti pro čištění válců je umístěn sklad přípravků, který bude rovněž odsáván (bezpečnostní odsávání). Odtah odpadní vzdušiny je řešen tak, že z prostoru mytí je veden jeden výduch, stejně jako v případě skladu přípravků. Oba výduchy jsou vyústěny do jednoho komína.

Popis funkce RTO

Regenerační termická oxidace je zařízení, které umožňuje přeměnu organických látek na oxid uhličitý a vodu.

RTO se skládá ze  3 regeneračních loží, které jsou umístěny v oddělených prostorách vedle sebe. Při spuštění systému regenerace je nutné zahřát prostor termické jednotky prostřednictvím plynového hořáku na počáteční teplotu. Znečištěná vzdušina je vedena na  první regenerační   lože, kde dochází při zvýšené teplotě k oxidaci organických látek na oxid uhličitý a vodu. Chemická přeměna organických látek je exotermní děj a při reakci se uvolňuje teplo. Dále je vzdušina zbavená převažujícího podílu organických látek, vedena do spalovací komory, v níž je umístěn plynový hořák. Zde dojde k oxidaci zbytkového množství organických látek. Přečištěná vzdušina je vedena na vedlejší regenerační lože, kde dochází k výměně tepla s účinností kolem 93%. Tím dochází k ohřátí keramických loží, na které je vzdušina vedena v dalším cyklu termické oxidace. Odpadní vzdušina pak odchází do jednoho výduchu.

V dalším cyklu je vzdušina vedena na již zahřáté sousední keramické regenerační lože, kde opět dochází k oxidaci přiváděných organických rozpouštědel. Cyklus se opakuje, ve spalovací komoře dochází k oxidaci zbytkového podílu organických látek a zahřátá vzdušina je vedena na sousední regenerační lože, které zahřívá. Po průchodu regenerační částí je přečištěná vzdušina vedena do výduchu.

Před průchodem přečištěného vzduchu sousedním regeneračním ložem je na regenerační lože přivedeno malé množství čistého vzduchu, který odstraní zbytkové množství organického znečištění z předchozího cyklu.

Pokud je do systému přiváděno dostatečné množství organických rozpouštědel, pak teplo, které se uvolní při exotermní reakci je dostatečné pro průběh reakce a není zapotřebí dodávat do systému tepelnou energii prostřednictvím hořáku. Reakce pak probíhá v autotermním režimu a dochází k úspoře paliva, systém je pak méně energeticky náročný.

Technická data filtračního zařízení:

| Typ filtračního zařízení | RTO-3T-11.000 Nm3/h |
| --- | --- |
| Počet regeneračních keramických loží | 3 |
| Počet věží | 3 |
| Množství odsávané vzdušiny | Minimální: 2.750 m3/h Provozní: 11.000 m3/h |
| Teplota vstupního vzduchu (vzdušina z flexotisků) | 60oC |
| Teplota ve spalovací komoře | 780oC |
| Koncentrace organických rozpouštědel, umožňující autotermní provoz | 2,6 g/m3 |
| Teplota odpadní vzdušiny | 110oC |
| Výkon plynového hořáku | 300 kW |
| Předpokládaná spotřeba ZP za rok | 18.000 m3 |
| Garantovaný emisní limit VOC, vyjádřené jako TOC CO NOx | < 20 mg/m3 < 100 mg/m3 < 100 mg/m3 |
| Výrobce | SAGEMIS (Sistemi Avanzati di Gestione Emissioni), Via Porta Zoppa 22, Civitanova Marche, Macerata, Itálie |

Rozměry RTO

| Délka | 12,5 m |
| --- | --- |
| Šířka | 3,0 m |
| Výška | 5,5 m |
| Váha | 21 tun |

Stavební úpravy spojené s realizací záměru:

Návrh stavebního řešení a technologického vybavení bude proveden v co možná nejkratší době a harmonogram prací bude následující.

Stavební úpravy pro instalaci nového flexotisku a technologie RTO:

Stavební konstrukce haly potisku jsou v dobrém technickém stavu a mají dostatečnou rezervu pro zavěšení vzduchotechnického potrubí pro odsávání obou flexotiskových strojů. Nový flexotisk bude umístěn v jedné linii se stávajícím flexotiskem podél východní boční strany u severní štítové stěny. Stávající flexotisk je umístěn podél východní boční strany u jižní štítové stěny. Odsávací potrubí od obou flexotisků s napojením na RTO, bude vedeno z boku haly (západní boční stěna) a ve stěně bude třeba vybourat otvor pro průchod. Stávající systém čištění odpadní vzdušiny (katalytická oxidační jednotka) bude demontován a otvor ve střeše bude uzavřen. Vedle haly potisku, v proluce mezi trafostanicí a přístřeškem pro mytí a skladování přípravků, budou provedeny patkové základy pro podstavec RTO a výduchu. Zemní práce představují pouze výkopek zeminy v rozsahu 5 m3, který se využije pro vyrovnání terénních nerovností v areálu provozovny. Po montáži technologie RTO budou napojeny rozvody elektřiny, tlakového vzduchu a vzduchotechnického potrubí a po vyzkoušení provozu RTO bude jednotka připojena na stávající flexotisk.

Celkový harmonogram prací v přehledu:

- Stavební úpravy

- Montáž nového tiskového stroje

- Montáž RTO včetně napojení vzduchotechnického potrubí k novému tiskovému stroji a přivedení odbočky ke stávajícímu tiskovému stroji

- Provedení všech nových rozvodů elektřiny a tlakového vzduchu

- Základní vyzkoušení tiskového stroje a RTO včetně provedení revizí dokončených zařízení

- Odstavení stávajícího tiskového stroje

- Demontáž stávající katalytické oxidační jednotky

- Napojení nové RTO na stávající tiskový stroj

### B.I.7 Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení výstavby:              září 2007

Předpokládaný termín ukončení výstavby: září 2008

### B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: Bohumilice, Čkyně

### B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Územní rozhodnutí a stavební povolení k záměru

## B.II  Údaje o vstupech

### B.II.1 Půda

Flexotisk bude umístěn na stavebním pozemku s parcelním číslem č.174, kde se v současné době nachází hala potisku. RTO bude umístěna na zpevněné ploše mezi halou potisku a halou na výrobu PUR desek,  s parcelním číslem p.p.č.13

Tabulkový přehled pozemků

| Parcela č. | Druh pozemku/ Využití pozemku | Výměra (m2) | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- |
| St.p.č.174 | Zastavěná plocha a nádvoří/- | 867 | nemá |
| P.p.č. 13 | Ostatní plocha/ manipulační plocha | 6.612 | nemá |

### B.II.2 Voda

Areál společnosti má vlastní zdroj  pitné vody (2 studny), který je používán pro potřeby zaměstnanců a technologie.

Voda pro hygienické účely

Za provozu se předpokládá potřeba vody pro hygienické účely.  Výpočet spotřeby vody je  proveden podle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Pro orientační bilanci dále uvažujeme dle citované vyhlášky s ročními potřebami pro zaměstnance 16 m3 /os/rok.

Navýšení roční spotřeby vody, při nárůstu počtu zaměstnanců o 4 osoby: 4 x 16 = 64 m3/rok

Stávající rozvody vody jsou vyhovující. Vodovodní přípojka je napojena na stávající rozvody pitné vody v hygienickém zařízení v sousedním objektu nové haly.

Technologická voda

Spotřeba vody pro provozování technologií je nízká, technologická voda se použije pouze jako náplň v uzavřeném chladícím okruhu pro chlazení válců, flexotiskového stroje.

Požární voda

V areálu se nachází požární nádrž, napájená z řeky Volyňky. Vodu pro vnitřní požární rozvod dodává čerpadlo umístěné ve strojovně v suterénu výrobního objektu na st.p.č.72. Dále jsou zde 2 hydranty, typu C52.

### B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Potřeba elektrické energie

Výroba PE fólie      3 x 230 kW

Stávající flexotisk   1 x 110 kW

Nový flexotisk        1 x 110 kW

RTO                        1 x   25 kW

Odběr elektrické energie je zajištěn ze stávající  trafostanice o výkonu 2 x 1.000 kVA, pro účely provozu navrhovaného záměru je dostatečný.

Spotřeba el. energie pro novou technologii a související provoz

Elektrická práce:

Flexotisk: 110 kW x 6.000 = 660.000 kWh/rok

RTO:          25 kW x 6.000 = 150.000 kWh/rok

Osvětlení:    3 kW x 6.000 =   18.000 kWh/rok

Větrání:       4 kW x 1.500 =     6.000 kWh/rok

Nárůst roční spotřeby el.práce celkem: 834.000 kWh/rok

Potřeba zemního plynu

V současné době je plynový hořák používán pro zajištění potřeby izotermního provozu katalytické oxidační jednotky, která slouží k přeměně organických rozpouštědel v odpadní vzdušině na oxid uhličitý a vodu. Spotřeba zemního plynu pro plynový hořák byla projektována na 40.000 m3/rok, průměrná spotřeba při provozu katalytické jednotky v roce 2006 byla přibližně 30.000 m3. Nový systém čištění odpadní vzdušiny (regenerativní termická oxidace) při zvýšeném hmotnostním toku organických rozpouštědel, umožní částečný autotermní provoz a projektovaná spotřeba zemního plynu je 18.000m3/rok. Tato spotřeba odpovídá běžnému reálnému provozu obou flexotisků.

Po realizaci navrhovaného záměru dojde ke snížení projektované spotřeby zemního plynu o 22.000 m3/rok.

Surovinové zdroje

Roční spotřeba granulátu, včetně aditiv se nemění, výroba PE-fólie nebude navýšena. Dojde k nárůstu podílu fólie v tištěném provedení.

Celková roční spotřeba přípravků pro flexotisk:       190 tun

### B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)

Dopravní napojení do areálu společnosti je vedeno z komunikace první třídy č.4. Silnice č.I/4 je hlavní komunikační trasou širšího území, spojuje záměru nejblíže položená větší města, Vimperk a Čkyně.

Nárůst intenzity dopravy, který vznikne v souvislosti s realizací záměru, bude nízký. Jedná se o navýšení přepravy tiskařských přípravků a odvoz odpadů, spojených s potiskem. Množství surovin potřebných k výrobě PE-fólie se nemění.

Vyhodnocení nárůstu nákladní dopravy:

Roční kapacita spotřeby tiskařských přípravků: 190 tun

Navýšení množství přípravků:                            140 tun

Předpokládaná kategorie vozidel pro přepravu:  N1 a N2

Celkový nárůst přepravy za rok (včetně odvozu odpadů): 40 N1 a 30 N2, tj.

celkem 70 nákladních vozidel v kategorii N1 (lehká nákladní s užitečnou hmotností do 3,5 tun) a

celkem 30 nákladních vozidel v kategorii N2 (střední nákladní s užitečnou hmotností 3,5-10 tun).

Vyhodnocení nárůstu osobní přepravy:

Nárůst počtu zaměstnanců: 4 osoby

Celkový nárůst intenzity osobní dopravy: 2.000 osobních vozidel za rok

Nárůst denní osobní přepravy : 8 vozidel

Vstupní údaje pro výpočet intenzity dopravy a emisního znečištění, jsou převzaty z předběžného sčítání intenzity dopravy v roce 2005. Do vyhodnocení dopravy v rozptylové studii bude dále započítána stávající přeprava, která byla navýšena v souvislosti se záměrem výroby PE-fólie a stávajícího flexotisku v roce 2006.

| SIL | ÚSEK | ZAČÁTEK ÚSEKU | KONEC ÚSEKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2-1500 | U obce Bohumilice v Čechách | Za obcí Čkyně |

Tabulkové vyhodnocení předběžných výsledků sčítání dopravy, provedeného v roce 2005 pro komunikaci č. I/4 (sčítací bod 2-1500)

| USEK | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1500 | 364 | 129 | 23 | 259 | 15 | 201 | 59 | 0 | 6 | 0 | 1056 | 3026 | 33 | 4115 |

Vysvětlivky k tabulce

| Značka | Vysvětlivky |
| --- | --- |
| ÚSEK | Číslo sčítacího úseku |
| N1 | Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5 tun) |
| N2 | Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10 tun) |
| PN2 | Přívěsy středních nákladních |
| N3 | Těžká nákladní auta (užitečná hmotnost přes 10 tun) |
| PN3 | Přívěsy těžkých nákladních |
| NS | Návěsové soupravy |
| A | Autobusy |
| PA | Přívěsy autobusů |
| TR | Traktory |
| PTR | Přívěsy traktorů |
| T | Těžká motorová vozidla a přívěsy |
| O | Osobní a dodávkové automobily |
| M | Jednostopá motorová vozidla |
| S | Součet všech motorových vozidel a přívěsů |

## B.III  Údaje o výstupech

### B.III.1 Emise do ovzduší

B.III.1.1 Emise základních znečišťujících látek

A. Emise z dopravy

Vyhodnocení emisí z dopravy bylo zahrnuto ve vypracované rozptylové studii, která je přílohou tohoto Oznámení. Základní data pro modelaci rozptylu byly zadány na základě údajů intenzity dopravy v zájmovém území, navýšené o nárůst přepravních nároků spojených s realizací záměru. Hlavními znečišťujícími látkami budou emise vzniklé spalováním pohonných hmot a dále tuhých látek, v závislosti na druhu pohonných hmot, technickém stavu vozidel, na prašnosti a stavu komunikací.

Vzhledem ke skutečnosti, že realizace stávajícího stavu, tedy výroba PE-fólie a potisk, nebyla do Sčítání intenzity dopravy provedeného v roce 2005 zahrnuta (záměr byl realizován v průběhu roku 2006), bylo nutné zahrnout do vstupních dat rovněž nárůst dopravy spojený se současnou produkcí. Údaje převzaty z vyhodnocení intenzity dopravy v dokumentu: Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb. pro záměr „Výroba a potisk obalového materiálu, BACHL. spol. s r.o.,“ zpracovatel: Ing. F.Hezina, 2006.

Tabulka: Přehled navýšení dopravy, stávající stav, denní počet vozidel

| Komunikace | Počet O (současný stav) | Počet T (současný stav) | Nárůst O | Nárůst T | Nárůst (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. třídy/ č. 4 | 3.026 | 1.056 | 24 | 5 | 0,7 |

Tabulka: Navýšení dopravy, spojené s realizací projektovaného záměru, denní počet vozidel

| Komunikace | Počet O (současný stav) | Počet T (současný stav) | Nárůst O | Nárůst T | Nárůst (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. třídy/ č. 4 | 3.026 | 1.056 | 8 | 0,28 | 0,2 |

Tabulka: Přehled celkového nárůstu dopravy, denní počet vozidel

| Komunikace | Počet O (současný stav) | Počet T (současný stav) | Nárůst O | Nárůst T | Nárůst O (v %) | Nárůst T (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. třídy/ č. 4 | 3.026 | 1.056 | 32 | 5,28 | 1,05 | 0,5 |

Tabulka: Max. denní nárůst emisí z nákladní přepravy a osobní dopravy, bude:

| Typ vozidla | Počet vozidel za den | Ujeté km | Emise TZL (g) | Emise CO (g) | Emise NOx (g) | Emise SO2 (g) | EmiseVOC (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákladní | 6 | 1 | 5,40 | 45,54 | 149,98 | 0,11 | 18,55 |
| Osobní | 32 | 1 | 0,02 | 14,80 | 4,28 | 0,19 | 2,55 |
| Celkem | 38 |  | 5,42 | 60,34 | 154,26 | 0,30 | 21,10 |

Pozn. zpracovatele: pro vyhodnocení emisí byl číselný údaj emisí z nákladní dopravy zaokrouhlen.

Výpočet je uveden pro průměrnou rychlost nákladních vozidel 20 km/h, terén se sklonem 0%, EURO 2, diesel, rok 2007. Pro osobní vozidla byly použity faktory pro benzinové motory, EURO 4, průměrnou rychlost 20 km/h, rok 2007, se sklonem 0%.

B. Emise z technologie

Při výpočtu vycházíme z množství projektované kapacity přípravků, používaných při flexotisku. Při potisku jsou používány flexotiskové barvy od 3 výrobců, a to:

1. Hostmann Steinberg GmbH (dovozce Michael Huber CZ s.r.o.), typ barev Farbserie PDB, PDL, PTY. Tyto barvy jsou používány na stávajícím flexotiskovém stroji. V souvislosti s provozem nového flexotisku bude investor používat flexotiskové barvy od nového výrobce – SUN CHEMICAL GROUP S.p.A, používání barev PDB,  PDL, PTY bude doplňkové, ale nebude ukončeno. Výhledově je tedy počítáno s použitím barev Poliroto, s možností  používání barev od výrobce Hostmann.

2. SUN CHEMICAL GROUP S.p.A (dovozce Civest Praha s.r.o.), typ barev Poliroto

3. Jänecke & Schneemann (dovozce Heidelberg Praha spol. s r.o.), typ barev 361985 Flexo-Red WB, 362186 Flexo-White

4. Dále jsou pro ředění barev a mytí používány dva přípravky:

Ethanol a ethoxypropanol ( methoxypropanol již používán nebude )

Stávající spotřeba barev a ředidel za rok:              50.000 kg

Projektovaná spotřeba barev a ředidel:                190.000 kg

Předpokládaná spotřeba zemního plynu za rok:     18.000 m3

Počet provozních hodin za rok:                                6.000 h

Charakteristika přípravků, 1. varianta - použití flexotiskových barev Poliroto

| Název přípravku | Charakteristika látek, obsah VOC (%) | R-věty |
| --- | --- | --- |
| POLIROTO (pro všechny odstíny stejný BL) | Ethanol…………………………20,0-50,0 1-methoxy-2-propanol.......................≤ 6,0 Ethylacetát.................…………...5,0-20,0 | R 11 R 10 R-11-36-66-67 |
| 361985 Flexo-Red „WB“ Group 1/WF | Nitrocelulosa < 12,6 % dusíku...10,0-25,0 Ethanol…………………………60,0-70,0 Ethylacetát.................…………..10,0-25,0 | R 11 R 11 R 11-36-66-67 |
| 362186 Flexo-White Group 1/GL | Nitrocelulosa < 12,6 % dusíku......5,0-10,0 Ethanol…………………………25,0-50,0 Ethylacetát.................…………....5,0-10,0 1-methoxypropan-2-ol.................10,0-25,0 | R 11 R 11 R 11-36-66-67 R 10 |
| Ethanol | Ethanol…………………………min. 99,8 Ethylacetát.................…………............0,2 | R 11 R 11-36-66-67 |
| Ethoxypropanol | 1-ethoxypropan-2-ol...........................100,0 | R 10-36-67 |

Charakteristika přípravků, 2. varianta - použití flexotiskových barev Farbserie

| Název přípravku | Charakteristika látek, obsah VOC (%) | R-věty |
| --- | --- | --- |
| Farbserie 15 PDB | 2-naftol…………………………......< 0,5 Ethylacetát.................………….....2,5-5,0 | R 20/22-50 R-11-36-66-67 |
| Farbserie 15 PDL | Ethylacetát.................…………....5,0-10,0 | R 11-36-66-67 |
| Farbserie 15 PTY | Ethylacetát.................…………....5,0-10,0 | R 11-36-66-67 |

Varianta č.1 - Spotřeba VOC, TOC na základě údajů hm. obsahu VOC uvedených v bodu č.9 BL nebo v bodu č.2 BL

| Název přípravku | Roční spotřeba (kg) | Hm. obsah VOC, max. (kg VOC/kg) | Emise VOC (kg/rok) | Hm.obsah TOC (kg TOC/kg) | Emise TOC (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIROTO | 40.000 | 0,90 | 36.000 | 0,53 | 19.080 |
| Flexo-Red | 20.000 | 0,95 | 19.000 | 0,54 | 10.260 |
| Flexo-White | 20.000 | 0,85 | 17.000 | 0,53 | 9.010 |
| Ethanol | 90.000 | 1,0 | 90.000 | 0,52 | 46.800 |
| Ethoxypropanol | 20.000 | 1,0 | 20.000 | 0,55 | 11.000 |
| Celkem | 190.000 |  | 182.000 |  | 96.150 |

Varianta č.2 - Spotřeba přípravků v případě použití flexotiskových barev typu Farbserie, na základě údajů hm. obsahu VOC uvedených v bodu č.9 BL nebo v bodu č.2 BL

| Název přípravku | Roční spotřeba (kg) | Hm. obsah VOC, max. (kg VOC/kg) | Emise VOC (kg/rok) | Hm.obsah TOC (kg TOC/kg) | Emise TOC (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farbserie 15 PDB | 40.000 | 0,70 | 28.000 | 0,55 | 15.400 |
| Farbserie 15 PDL | 20.000 | 0,70 | 14.000 | 0,55 | 7.700 |
| Farbserie 15 PTY | 20.000 | 0,70 | 14.000 | 0,55 | 7.700 |
| Ethanol | 90.000 | 1,0 | 90.000 | 0,52 | 46.800 |
| Ethoxypropanol | 20.000 | 1,0 | 20.000 | 0,55 | 11.000 |
| Celkem | 190.000 |  | 166.000 |  | 88.600 |

Výpočet emisí bude prováděn pro max. množství obsahu VOC, tedy variantu č.1, kdy bude použito 190 tun přípravků, s obsahem VOC - 182 tun a obsahem TOC - 96,150 tun. Dále bude vyhodnoceno množství VOC, které odpovídá roční spotřebě ZP, udávané výrobcem RTO, hodnota 18.000 m3/rok.

Výpočet emisí znečišťujících látek z flexotisku, bez použití RTO:

Počet provozních hodin za rok:             6.000 h

Množství vzdušiny z obou flexotisků: 11.000 m3/h

Spotřeba VOC za rok:                        182.000 kg

Spotřeba TOC za rok:                           96.150 kg

Hodinový hmotnostní tok VOC:                  30,33 kg/h

Hodinový hmotnostní tok TOC:                  16,025 kg/h

Hmotnostní koncentrace VOC v odpadní vzdušině: cVOC = 30,33 : 11.000 =  2,76 g/m3

Hmotnostní koncentrace TOC v odpadní vzdušině: cTOC = 16,025 : 11.000 = 1,46 g/m3

Výpočet koncentrace OR při projektované spotřebě ZP-18.000 m3/rok

Pro možnost autotermního provozu výrobce uvádí hodnotu koncentrace organických rozpouštědel od 2,6 g/m3, při výhřevnosti Qi = 6.450 kcal/kg VOC. Podíváme-li se na složení přípravků a ředidel, je patrné, že nejvyšší podíl tvoří ethanol, pro zjednodušení výpočtu můžeme tedy vycházet z údajů spalného tepla, resp. výhřevnosti ethanolu.

Spalné teplo ethanolu: H =  1.368 kJ/mol

Výhřevnost ethanolu: Qi = 26.900 kJ/kg

Výhřevnost VOC v potisku, udávaná výrobcem RTO: QOR = 4,187 x 6.450 = 27.006 kJ/kg

Dále se používá ethoxypropanol a ethylacetát, hodnota výhřevnosti udávaná výrobcem odpovídá průměrné hodnotě výhřevnosti  používaných OR při potisku.

Autotermní provoz udává výrobce při koncentraci VOC 2,6 g/m3, což představuje hodnotu tepelné energie v přiváděné vzdušině:

Q = 0,0026 x 27.000 = 70,2 kJ/m3

Při hodinovém množství odsávaného vzduchu Qv = 11.000 m3/h, je hodnota tepelné energie uvolněná při oxidaci ethanolu za jednotku času:

Q1 = 11.000 x 70,2 = 772.200 kJ/h

Množství tepla, dodané plynovým hořákem, za hodinu, Qi = 3 x 34.000 = 102.000 kJ/h

Množství tepla, které je potřeba dodat do systému: Q2 = 772.000 – 102.000 = 670.000 kJ/h

Koncentrace VOC, c VOC = 670.000 : (11.000 x 27.000) = 2,25 g/m3

Množství VOC za rok: 148.500 kg.

Toto množství VOC odpovídá běžnému provozu flexotiskových strojů, při roční spotřebě přípravků kolem 155 tun. Vzhledem ke skutečnosti, že hmotnostní podíl OR v barvách byl vypočítán pro maximální procentuální podíl, hodnota celkové spotřeby barev a ředidel se může pohybovat v rozmezí od 155 tun do 170 tun, podle druhu barev. Projektovaná kapacita spotřeby tisk.přípravků počítá s max. výkonem flexotisků, při kterém bude provoz autotermní, po počátečním nastartování procesu termické oxidace. Projektovaná spotřeba ZP, udávaná výrobcem RTO vychází z parametrů běžného provozu zdroje a je pro danou situaci reálná.  Výhodou zvolené metody čištění odpadní vzdušiny prostřednictvím RTO je, že při zvýšeném hmotnostním toku organického rozpouštědla, dojde ke snížení spotřeby zemního plynu.

Pro porovnání energetické bilance RTO, dále ještě uvádíme tabulku spotřeby ZP, vyjádřenou v kW, udanou výrobcem RTO:

| Koncentrace OR (g/m3) | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba ZP v (kW), při 11.000 m3/h | 245 | 198 | 151 | 104 | 57 | 0 |

Výpočet celkových ročních emisí TOC z RTO, výpočet na základě stanoveného emisního limitu pro flexotisk, v příloze č.2 vyhlášky č. 355/2002 Sb., v platném znění:

Množství odsávaného vzduchu: 11.000 m3/h

Hmotnostní koncentrace TOC:        50 mg/m3

Počet provozních hodin za rok:  6.000 h

M = 6.000 x 11.000 x 0,00005 = 3.300 kg/r

Výrobce garantuje emisní koncentraci na výstupu z RTO, c = 20 mg/m3

Pak předpokládané roční emise TOC budou:

Množství odsávaného vzduchu: 11.000 m3/h

Hmotnostní koncentrace TOC:        20 mg/m3

Počet provozních hodin za rok:  6.000 h

M = 6.000 x 11.000 x 0,00002 = 1.320 kg/r

Dále musíme rovněž započítat emise, které vznikají při spalování zemního plynu v hořáku. SPALOVACÍ ZDROJ, palivo zemní plyn

Emise ze spalovacího procesu, celkem:

Spotřeba paliva: 18.000 m3/rok

Pokud bychom posuzovali množství emise z hořáku dle obecných emisních limitů, neboť hořák je součástí RTO, tedy přímý procesní ohřev, pak roční množství emise znečišťujících látek, stanovené na základě obecného emisního limitu, bude:

Předpokládané znečišťující látky : CO, NOx

Obecný emisní limit pro NOx: 500 mg/m3

Obecný emisní limit pro CO :  800 mg/m3

Roční množství emise NOx: 6.000 x 0,0005 x 11.000 = 33.000 kg

Roční množství emise CO:   6.000 x 0,0008 x 11.000 = 52.800 kg

Roční emise těchto znečišťujících látek budou nižší, neboť výrobce RTO garantuje emisní koncentrace CO a NOx v rozsahu do 100 mg/m3.

Předpokládané roční množství emise NOx: 6.000 x 0,0001 x 11.000 = 6.600 kg

Předpokládané roční množství emise CO:   6.000 x 0,0001 x 11.000 = 6.600 kg

Množství skleníkového plynu - CO2 z  RTO:

| Název zařízení | Spotřeba VOC (kg) | Množství CO2 (kg) |
| --- | --- | --- |
| RTO | 182.000 | 345.000 |

*Pozn. zpracovatele posudku: množství oxidu uhličitého bylo počítáno vzhledem k etanolu, jehož spotřeba je nejvyšší.

Výpočet celkových ročních emisí TZL z RTO, výpočet na základě stanoveného emisního limitu pro flexotisk, v příloze č.2 vyhlášky č. 355/2002 Sb., v platném znění:

Množství odsávaného vzduchu: 11.000 m3/h

Hmotnostní koncentrace TZL (limit): 10 mg/m3

Počet provozních hodin za rok:  6.000 h

M = 6.000 x 11.000 x 0,00001 = 660 kg/r

Při výpočtu emisí z mytí a skladu chemických látek ( výduch č.4 a 5) vycházíme z hodnot naměřených při autorizovaném měření emisí

| Výduch Nr. | TOC (kg/h) | TZL (kg/h) |
| --- | --- | --- |
| V4 | 0,004 | 0,0001 |
| V5 | 0,001 | 0,0003 |

Lze předpokládat, že hodnota roční emise TOC a TZL bude závislá na mytí, které bude probíhat jedenkrát týdně po dobu 2 hodiny, tedy:

MTOC = 100 x 0,004    = 0,4 kg

MTZL =  100 x  0,0001 = 0,01 kg

Emise ze skladu chemických látek:

MTOC = 100 x 0,001     = 0,1 kg

MTZL =  100 x  0,0003 = 0,03 kg

C. Kategorizace zdroje

KATEGORIZACE – kategorie, specifické a obecné emisní limity

- skupina těkavých organických látek používaných při gumotisku bude stanovena podle §3 písm. c) vyhlášky č.355/2002 Sb., v platném znění, tj. těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) a b) téhož paragrafu.

- kategorie flexotisku bude stanovena podle přílohy č.2 bodu 1. a kapitoly 1.3 vyhlášky č.355/2002 Sb., v platném znění, tj.  zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší.

- emisní limity zdroje jsou stanoveny v příloze č.2 bodu 1 vyhlášky č.355/2002 Sb., zařazení gumotisku mezi jiné tiskařské postupy se spotřebou OR vyšší než 25 tun, tj. emisní limit TOC je 50 mg/m3 , emisní limit fugitivních emisí je 20 % a emisní limit pro TZL je 10 mg/m3.

- dále bude vymezen obecný emisní limit pro technologii spalování (plynový hořák o tepelném výkonu 300 kW, jako součást RTO). Obecné emisní limity navrhujeme vymezit pro dvě znečišťující látky, a to oxid uhelnatý a oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý. Obecné emisní limity pro tyto dvě látky jsou stanovené v příloze č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., bod 1.3 – anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý a bod 1.4 – oxid uhelnatý.

Hodnota emisního limitu pro NOx, vyjádřené jako NO2 :  při hmotnostním toku všech těchto látek vyšším než 10 kg/h je hodnota emisního limitu 500 mg/m3.

Hodnota emisního limitu pro CO: při hmotnostním toku CO vyšším než 5 kg/h je hodnota emisního limitu 800 mg/m3.

Stanovení kategorie zdroje a emisního limitu – flexotisk

Technologie bude kategorizována podle bodu 1.3 přílohy č.2 k vyhlášce č. 355/2002 Sb., v platném znění, tj. Tiskárna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 5 tun je velký zdroj znečišťování ovzduší. Prahové spotřeby rozpouštědla a emisní limity jsou stanoveny takto.

| Činnost | Prahová spotřeba OR | Emisní limit TOC | Emisní limit FE | Emisní limit TZL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | mg/m3 | % | mg/m3 |
| Jiné tiskařské postupy - gumotisk | > 25 | 50 | 20 | 10 |

D. Imise v dané lokalitě

Pro daný záměr byla zpracována Rozptylová studie, která je přílohou tohoto Oznámení. Podrobné výsledky a metodika výpočtu jsou v tomto dokumentu podrobně popsány. Zdrojem znečištění bude v dané lokalitě technologie flexotisku se systémem čištění odpadní vzdušiny a dále přeprava, která souvisí se záměrem.

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

Polygrafická výroba, potisk PE-fólie

Pro výpočet imisní situace v zájmovém území byly zadány vstupní hodnoty emisních koncentrací odpovídající specifickým a obecným emisním limitům pro zdroj

Hmotnostní toky znečišťujících  látek zadaných v rozptylové studii pro provoz zdroje

| Znečišťující látka | Hmotnostní tok (kg/h) |
| --- | --- |
| TOC | 0,55 |
| TZL | 0,11 |
| NOx | 5,5 |
| CO | 8,8 |

b) liniové zdroje

Liniovým zdrojem znečištěn ovzduší je automobilová přeprava. Ta bude realizována převážně po komunikaci I.třídy č.4, v obou směrech stejným podílem, v poměru 50:50. Emise z automobilové dopravy byly stanoveny podle publikovaných údajů o výsledcích sčítání intenzity dopravy na hlavních komunikacích. Emisní faktory byly převzaty z metodiky CDV Brno zpracované pro potřeby MD a MŽP ČR a dále z programu MEFA verze 2.

Vyhodnocení imisní situace

Vlivem posuzovaného záměru dochází ke změně  imisní situace v zájmové lokalitě. Imisní koncentrace pro jednotlivé znečišťující látky byly vyhodnoceny pro stávající stav a stav po realizaci záměru. Příspěvek jednotlivých látek se pohybuje v desetinách procent, vztaženo k imisnímu limitu. Modelace rozptylu vychází ze zadání max. hmotnostního toku obou těchto látek, kdy teoretické množství emise do ovzduší odpovídá max. výkonu zdroje při koncentraci těchto látek na horní hranici emisního limitu. Při běžném provozu lze očekávat, že emisní koncentrace těchto látek bude v rozmezí garantovaného emisního limitu výrobcem RTO, tedy v případě oxidu dusičitého 5 x nižší a v případě oxidu uhelnatého 8 x nižší. V tomto případě lze očekávat pouze minimální změny imisní koncentrace znečišťujících látek u nejbližších obydlených objektů.

### B.III.2 Odpadní vody

B.III.2.1 Produkce odpadních vod, dešťové vody

Odpadní voda ze sociálního zařízení

Výpočet spotřeby vody je  proveden podle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Pro orientační bilanci dále uvažujeme dle citované vyhlášky s roční produkcí splaškových vod pro zaměstnance 16 m3 /os/rok.

Roční navýšení spotřeby vody pro 4 zaměstnance:                     4 x 16 = 64  m3/rok

Splaškové vody  jsou odváděny kanalizací na rekonstruovanou ČOV, která byla zprovozněna v roce 2007. Vyčištěná voda z ČOV bude odtékat do recipientu – řeky Volyňky.

Odpadní technologická voda

Spotřeba vody pro provozování technologií je nízká, technologická voda se používá pouze jako náplň v chladícím okruhu extrudérů a flexotisků. Chladící voda se nevyměňuje, zůstává v chladícím okruhu, odpadní technologická voda nebude vznikat.

Odvedení dešťových vod

Svody pro odvedení dešťových vod ze střechy výrobní haly a z manipulační plochy jsou napojeny trubními stokami do dešťové kanalizace, která je svedena do řeky Volyňky. Zastavěná plocha haly potisku se nemění, plocha komunikací a zpevněných ploch zůstává stejná. Instalací RTO na zpevněné ploše mezi dvěma výrobními halami nedojde ke změně napojení do stávajícího kanalizačního systému.

### B.III.3 Odpady

B.III.3.1 Produkce odpadů při výstavbě

Před instalací zařízení regenerativní termické oxidace, bude zapotřebí provést výkopek zeminy v rozsahu 5 m3, ostatní odpady vznikající při stavebních činnostech a instalaci technologie uvádíme dále.

| Katalogové číslo odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |

Zemina bude využita na vyrovnání terénních nerovností. Ostatní odpad bude odstraněn oprávněnou osobou, dle zákona o odpadech.

B.III.3.2 Produkce odpadů při provozu

Odpady budou produkovány při provozu nového flexotisku. Při výčtu množství odpadu vycházíme z provozní evidence odpadů za rok 2006 pro pracoviště  potisku. Množství odpadu je vyhodnoceno pro provoz obou flexotisků.

| Katalogové číslo odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 3,0 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,2 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,5 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 15,0 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,2 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | 2,0 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,05 |

Odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v platném znění (oprávněnou osobou).

### B.III.4 Hluk

Měření a hodnocení hluku a vibrací je upraveno v souladu s zákonem o péči o zdraví lidu .  Původní vyhláška  MZdr ČSR č. 13/77 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací byla nahrazena novou normou a to nařízením vlády č.148/2006 Sb.).  Základní normovanou ekvivalentní hladinou hluku  v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb je  50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu.

Technologické zdroje hluku

Zdrojem hluku v zájmovém území  bude provoz výroby oken, PUR desek, výroby PE-fólie, flexotisku a regenerativní termické oxidace. Flexotisk bude umístěn ve stávající výrobní hale, v uzavřeném prostoru. Zařízení RTO bude umístěno mezi halou potisku a halou pro výrobu PUR desek a oken. Regenerativní termická jednotka bude hlukově odcloněna od příjezdové komunikace a nejbližších obydlených domů objektem výrobní haly pro produkci PUR desek a oken.

Vstupní parametry hlukové studie byly zadány na základě údajů o hodnotách hluku pro stávající výrobní činnosti. Dále byly do hlukové studie zahrnuty dva nové zdroje (nový flexotisk a RTO) a zvýšená doprava.

Hladina akustického tlaku pro ventilátor RTO je 78 dB ve vzdálenosti 1,5 m

Hladina akustického tlaku na stěně haly potisku je 40 dB

### B.III.5 Vibrace

Způsob měření a hodnocení mechanického kmitání, chvění a opakujících se mechanických otřesů za účelem posouzení jejích účinků na člověka se zabývá směrnice MZdr ČSR č.j. HEM-344.3-2.7. 1979, směrnice č. 53/80 Sb. Hygienické předpisy, registrovaná v částce 32/80 Sb.    Hodnocení vibrací  působících na člověka se provádí porovnáním naměřených hodnot s nejvyššími přípustnými hodnotami působícími na člověka uvedenými v oddíle VI přílohy k výše uvedené směrnici. V posuzovaném provozu se neuvažuje podle dodaných podkladových materiálů s významným podílem vibrací přenášených na člověka v kmitočtovém pásmu. Při činnostech vykonávaných v posuzovaném záměru by nemělo docházet k proměnným či ustáleným vibracím odlišujícím se od běžných hodnot.

Při prováděných stavebních pracích nebude docházet k vibracím, které by byly významné z hlediska vlivu na člověka.

### B.III.6 Radioaktivní záření

Určení kategorie radonového rizika vychází z posouzení distribuce hodnot objemové aktivity radonu  222 Rn v půdním vzduchu a propustnosti hornin a zemin pro plyny v hloubce předpokládaného zakládání staveb.  Vliv pronikání radonu zesiluje zejména v topném období kdy dochází k tzv. komínovému jevu. Pronikání radonu závisí i na provedení prostupů pro přívody energií, kanalizací, vodovodů, apod. Dále uvádíme tabulku hodnocení základových půd z hlediska vnikání radonu do budov (Barnet a kol. 1994) :

| Kategorie radonového rizika | Nízká propustnost prostředí | Střední propustnost prostředí | Vysoká propustnost prostředí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 |
| nízké | pod 30 | pod 20 | pod 10 |
| střední | 30 - 100 | 20 - 70 | 10 - 30 |
| vysoké | nad 100 | nad 70 | nad 30 |

Posouzení radonového rizika bylo prováděno na parcele č. 198 (výroba PE fólie) a na parcele č.13.  Lokalita je dle „Odvozené mapy radonového indexu ČR“ zařazena do oblasti středního radonového indexu. Pro stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, bylo provedeno celkem 28 sond do podloží a vyhodnocení bylo provedeno na základě statistického souboru výsledků. Stanovená výsledná hodnota OAR je  Q = 54 kBq/m3. Radonové nebezpečí bylo ověřeno při změně užívání původní skladovací haly na halu potisku. Navrhované stavební úpravy nepředpokládají žádné zásahy do podlahy, proto se nepředpokládá změna expozice radonem ve výrobní hale.

### B.III.7 Elektromagnetické záření

Podle zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci ze dne 2.11.1994, který nabývá účinnost od 1.1.1995  jsou stanoveny podmínky dodávky elektřiny, plynů a tepla. V tomto zákoně jsou také stanovena ochranná pásma pro zařízení výroby a rozvodu elektřiny. Kromě ochranných pásem , jimiž se rozumí prostor určený k zajištění spolehlivého provozu, jsou stanovena i bezpečnostní pásma určená k zamezení či zmírnění účinků případných havárií, tj. k ochraně života, zdraví a majetku. Tyto pásma budou při výstavbě a provozu respektována. K možným vlivům je možno uvést,  že kolem vodiče se    vytváří    elektromagnetické   pole charakterizované  velikostí  své  elektrické  a magnetické složky. V  posledních dvou desetiletích  se dělají  pokusy o detekci  a  registraci  magnetických  signálů srdce, kosterních svalů a mozku s cílem  získání nových informací o činnosti těchto orgánů a  o možných vlivech  elektrických a magnetických  polí na jejich  činnost.  Důvodem  pro  méně  poznatků  z této oblasti je obtížnější  a  náročnější  experimentální  uspořádání  při měření velmi  slabých   magnetických  polí  biologických   objektů.

Elektromagnetické záření vyvolává trafostanice, úroveň tohoto záření je však velice nízká a z hlediska vlivu na pracovníky zanedbatelná.

### B.III.8 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Zásahy do krajiny, významné terénní úpravy

Rozšíření potisku a instalace RTO  je situovaná do stávajícího výrobního areálu, položeného mezi obcemi Čkyně a Bohumilice. Výstavba bude probíhat pouze v rámci areálu, nepůjde o zásah do krajinného rázu. Areál byl v minulosti využíván rovněž jako výrobní centrum – výroba čalouněného nábytku ve státním podniku Jitona. Flexotiskový stroj bude umístěn uvnitř stávající výrobní haly potisku a RTO bude umístěna na zpevněné ploše mezi halou potisku a halou pro výrobu PUR desek.  Z RTO bude veden jeden výduch do ovzduší ve výšce 10,15 nad terénem, který bude převyšovat hřeben střechy haly potisku o 2,9 m. Pohledově bude odcloněn od hlavní komunikace a vjezdu do areálu, hřebenem haly pro výrobu PUR desek, která má výšku 10,20 m.

Hala na výrobu PE fólie bude zasahovat ochranné pásmo lesa, které je ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Stavba bude umístěna rovněž v ochranném pásmu dráhy, které je stanoveno do vzdálenosti 60 m od osy kolejí, v úseku železničního km 24,430 až 24,670 (Strakonice – Vimperk). Celý areál provozovny v Bohumilicích leží v záplavovém území, západní okraj je zasažen aktivní zónou. K ochraně provozních objektů před 100-letou vodou byl zřízen na pravém břehu řeky Volyňky protipovodňový val (podrobněji uvedeno v další kapitole). Zabezpečení areálu před přívalovými dešťovými vodami z drážního propustku je řešeno prostřednictvím stoky dešťových vod (viz. další kapitola).

### B.III.9 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Při provozu potisku a RTO může dojít k těmto havarijním stavům.

- Riziko požáru při zkratu na el. vedení nebo nedbalostí zaměstnanců.

- Nefunkčnost RTO může vést k vyšší emisi těchto znečišťujících látek do ovzduší.

- Při manipulaci přípravků s  obsahem rozpouštědel nebo samotných organických rozpouštědel může dojít k jejich úniku do kanalizace.

- Při nefunkčním systému odtahu odpadní vzdušiny může dojít přechodně ke zvýšení fugitivních emisí organických rozpouštědel a k ovlivnění zaměstnanců ve vnitřních prostorách haly.

- Únik škodlivých látek z parkujících vozidel do kanalizace nebo při dopravní nehodě.

- Riziko přívalových vod, při kterém může dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod (v blízkosti areálu se nachází řeka Volyňka). K tomuto tématu uvádíme bližší údaje:

1. Stoka dešťových vod

Stoka dešťových vod se nachází za oběma stavebními objekty pro zpracování a potisk PE fólie, pod železničním náspem. Je navržena pro zachycení a odvedení přívalových a dešťových vod, vedených drážním propustkem z lesa, nejedná se o trvalý průtok vod. Stoka je tvořena záchytným betonovým žlabem, který navazuje na opěrnou zeď. Výškově navazuje dno stoky na stávající šachtu, která zachytí přívalové vody přicházející lesním propustkem z lesa a odvede je z areálu. Záchytný betonový žlab přechází v otevřený dlážděný profil z vegetačních tvárnic a v profil s kamenným pohozem, kde se budou vody na pozemcích stavebníka vsakovat případně volně odtékat do profilu Volyňky. Výška opěrné zdi a výška betonového žlabu je volena tak, aby na hranici pozemku vznikla opěrná stěna do výšky stávajícího náspu tělesa dráhy.

2. Protipovodňový val

Po povodních v roce 2002, kdy došlo k zaplavení areálu a poškození zděné opěry lávky, bylo rozhodnuto o výstavbě protipovodňového valu. Stavba je projektována tak, aby zachytila stoletou vodu. Nadzemní část valu je tvořena prefabrikáty tvaru T, uložené na základový pas do lože z cementové malty, k základu uchycené ocelovými kotvami.  Dále navazuje monolitická zeď ze železobetonu a zemní val. Zajištění proti podemletí je zabezpečeno středním kamenným pohozem u paty zdi. Převýšení zemního valu je 1,0 m nad povodňovou vlnou, přelití zemního valu se nepředpokládá.  Navržený protipovodňopvý val zároveň slouží jako oplocení.

Oba stavební objekty zabezpečují areál před rizikem či havárií, která by mohla vzniknout při vzniku přívalových vod nebo při záplavách.

Další rizika:

Z hlediska protipožárních opatření je kladen důraz na prevenci - příjezd a přístup je řešen tak, aby umožnil příjezd hasební techniky dle příslušných ČSN.

Požárně nebezpečné prostory  v rámci objektů jsou určovány odstupovými vzdálenostmi . Odstupové vzdálenosti musí být stanoveny v projektové dokumentaci v rámci samostatného oddílu - dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Výše stanovené požárně nebezpečné prostory  budou   podrobně stanoveny výpočtem. Umístění  musí respektovat sousední stávající objekty, jejich odstupové vzdálenosti a požární pásma.

Pro rychlý hasební zásah obsluhou, budou prostory výrobní haly vybaveny nejnutnějším počtem přenosných hasících přístrojů stanovených dle dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby. Zásoba požární vody je umístěna v požární nádrži, napájené z řeky Volyňky. Zařízení doplňují dva požární hydranty typu C52.

Vzhledem k pozici   vůči obytné zástavbě nejbližší obce a počtu obyvatel je riziko ohrožení obyvatelstva nízké  a to i v případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké. Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter,  většinou omezený na vlastní areál a jejich bezprostřední okolí.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů výrobců.  	V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám.

ČÁST C

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Výrobní areál se nachází v obci Bohumilice, na katastrálním území Bohumilice v Čechách, v okresu Prachatice, v Jihočeském kraji. Obec s rozšířenou působností je Vimperk. Okres Prachatice zaujímá plochu 1.374,80 km2 a leží v jihozápadní části Jihočeského kraje. Nejnižší místo okresu leží v nivě Netolického potoka 1 km západně od obce Lékařova Lhota (400 m n.m.) a nejvyšším bodem je Plechý (1.378,3 m n.m.), který je zároveň nejvýše položeným místem Jihočeského kraje. Celý okres náleží ke geomorfologické podsoustavě Šumavské hornatiny a k celkům Šumava a Šumavské podhůří. Převážná část okresu patří podle Quitta E., do chladné klimatické oblasti. Terén v okolí areálu je zasazen mezi meandr řeky Volyňky na západní straně a vyvýšený násep s železniční tratí a lesem na východní straně. Výškový rozdíl mezi plochou areálu, rozkládající se na pravém břehu řeky Volyňky a zalesněným územím je 92 m. Řeka protéká areálem v nadmořské výšce 532 m n.m. a nejvyšší bod lesního porostu se nachází v nadmořské  výšce 624 m n.m. Na jižní straně průmyslového celku, směrem přes řeku Volyňku, na jejím levém břehu se rozprostírá výrobní areál s umístěním strojírenské výroby (AGROMONT Vimperk s.r.o.) a kotelnou (není využívána, kotle demontovány). Ze severní strany je areál ohraničen loukou se vzrostlými stromy.

Hlavním vodním tokem protékajícím v blízkosti areálu je řeka Volyňka. Celá plocha okresu patří k hydrogeologickému rajonu „Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy“ s omezenými zásobami podzemních vod. Šumava je v hranicích CHKO od roku 1978 vyhlášena Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). Hranice CHOPAV se nachází v jižním směru od obce Bohumilice  směrem k městu regionálního významu – Vimperku.

V nejbližším okolí záměru se nenachází žádný prvek soustavy NATURA 2000, zmíněné území nezasahuje do žádné ptačí lokality, ani na něm neleží evropsky významná lokalita. Nejbližší 3 evropsky významné lokality se nachází v jižním a západním směru od záměru. Nejblíže položená přírodní památka Opolenec se nachází jihozápadně od areálu ve vzdálenosti 1,8 km. Ve směru západním a jihozápadním od záměru se nachází další EVL – Háje a Onšovice Mlýny, ve vzdálenosti 2,2 a 3,0 km. Místem záměru neprochází žádný biokoridor, ani se na něm nenachází biocentrum. Řeka Volyňka protékající areálem tvoří lokální biokoridor, který je položený mimo pozemek určený instalaci RTO. Za mostem po toku řeky Volyňky se rozprostírá lokální biocentrum „Nad tratí,“ které rovněž na zmiňovaný pozemek nezasahuje.

Klimaticky leží předmětné území na rozhraní dvou klimatických oblastí MT3 a CH7, tedy mírně teplé a chladné, s průměrnou letní teplotou  15 – 17oC, průměrným počtem letních dnů 10-30 a s počtem mrazivých dnů za rok 130-160.

Podle geomorfologického členění patří místo záměru do provincie Česká Vysočina, soustavy Šumavské,  podsoustavy Šumavské hornatiny, celku Šumavské podhůří a podcelku Vimperské vrchoviny. Výrobní areál spadá pod Vimperskou vrchovinu. Severní až severovýchodní část okresu Prachatice patří do regionu kambizemí silně kyselých, kyselých a nasycených, ve kterých jako doprovod převažují pseudogleje a kambizemě pseudoglejové.

Na konci této kapitoly uvádíme základní charakteristiku nejblíže položených evropsky významných lokalit.

### C.I.1 Soustava Natura 2000

C.I.1.1 Evropsky významné lokality v okolí záměru

Onšovice-Mlýny

| Kód lokality | CZ0313114 |
| --- | --- |
| Biogeografická oblast | Kontinentální |
| Rozloha lokality | 24,1455 ha |
| Navrhovaná kategorie ZCHÚ | PP |
| Druhy | Modrásek bahenní |
| Katastrální území | Onšovice u Čkyně, Nespice, Putkov, Žár u Čkyně |

Opolenec

| Kód lokality | CZ0314044 |
| --- | --- |
| Biogeografická oblast | Kontinentální |
| Rozloha lokality | 19,3426 ha |
| Navrhovaná kategorie ZCHÚ | PR |
| Druhy | Hořeček český |
| Katastrální území | Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka |

Háje

| Kód lokality | CZ0312032 |
| --- | --- |
| Biogeografická oblast | Kontinentální |
| Rozloha lokality | 1,6967 ha |
| Navrhovaná kategorie ZCHÚ | PP |
| Druhy | Hořeček český |
| Katastrální území | Onšovice u Čkyně |

## C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### C.II.1 Klima, ovzduší

C.II.1.1 Klima

Klimaticky leží předmětné území na rozhraní dvou klimatických oblastí MT3 a CH7, tedy mírně teplé a chladné kategorie. s průměrnou letní teplotou  15 – 17oC, průměrným počtem letních dnů 10-30 a s počtem mrazivých dnů za rok nad 130-160.

Klimatická oblast MT3 (mírně teplá) je charakterizována:

| Klimatické charakteristiky | Klimatická oblast MT3 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 20-30 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10oC a více | 120 - 140 |
| Počet mrazových dnů | 130 - 160 |
| Počet ledových dnů | 40 - 50 |
| Průměrná teplota v lednu (oC) | -3 - -4 |
| Průměrná teplota v červenci (oC) | 16 -17 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) | 350 - 450 |
| Srážkový úhrn v zimním období (mm) | 250 - 300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60 - 100 |
| Počet dnů zamračených | 120 - 150 |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 |

Klimatická oblast CH7 (chladná) je charakterizována:

| Klimatické charakteristiky | Klimatická oblast CH7 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 10-30 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10oC a více | 120 - 140 |
| Počet mrazových dnů | 140 - 160 |
| Počet ledových dnů | 50 - 60 |
| Průměrná teplota v lednu (oC) | -3 - -4 |
| Průměrná teplota v červenci (oC) | 15 -16 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) | 500 - 600 |
| Srážkový úhrn v zimním období (mm) | 350 - 400 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 100 - 120 |
| Počet dnů zamračených | 120 - 150 |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 |

C.II.1.2 Ovzduší

Obec Bohumilice je součástí okresu Prachatice, na jehož území je instalována monitorovací stanice s měřícím místem imisní koncentrace znečišťujících látek (ve městě Prachatice).  Podle hodnocení imisní situace, která se opírá o data archivovaná v imisní bázi Informačního systému kvality ovzduší České republiky, nepatří tato lokalita mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s ohledem na imisní limity znečišťujících látek podle zákona o ovzduší  č. 86/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

### C.II.2 Vody

C.II.2.1 Povrchové vody

Území okresu leží v horní části povodí Vltavy nad přehradní nádrží Lipno I, v horních částech povodí Volyňky a Blanice, jeho severovýchodní část patří k povodí Bezdrevského potoka, velmi malá plocha spadá do povodí horní Otavy a nepatrná příhraniční část území u Knížecích Plání a Bučiny patří k povodí Dunaje. Největším tokem okresu je Vltava, která v něm pramení jako Černý potok pod Černou horou jižně od Kvildy.

Celá plocha okresu patří k hydrogeologickému rajonu „Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy“ s omezenými zásobami podzemních vod. Šumava je v hranicích CHKO od roku 1978 vyhlášena Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).

V zájmovém území  meandruje řeka Volyňka, a zároveň tvoří kolem areálu přirozenou hranici.

Systém odvodu splaškových a dešťových vod ve výrobním areálu je řešen těmito způsoby:

- Znečištěné splaškové vody z hygienických zařízení jsou odváděny na rekonstruovanou a zprovozněnou ČOV (zprovoznění na začátku  roku 2007) v areálu provozovny. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do recipientu – řeky Volyňsky.

- Technologické odpadní vody v provozu nevznikají.

- Dešťové vody z manipulačních ploch a střech objektů jsou svedeny do dešťové kanalizace, která ústí do řeky Volyňky.

- Riziko přílivové vody z drážního propustku pod železničním náspem je zabezpečeno prostřednictvím stoky dešťových vod.

- Ochrana před povodní v rozsahu stoleté vody je řešena protipovodňovým valem.

C.II.2.2 Podzemní vody

V okresu Prachatice jsou často využívány místní zdroje podzemní vody. Nejbližší CHOPAV se nachází na území CHKO Šumava a kopíruje její hranice. Hladina podzemní vody v areálu úzce koresponduje s hladinou vody protékající říčním korytem. Ve zkoumaném území dochází k relativně velkému rozkyvu povrchu hladiny podzemní vody, zejména v souvislosti s proměnlivou srážkovou aktivitou. Povrch hladiny podzemní vody je v hloubce 2,3 - 2,8 m pod terénem. Zásobování zaměstnanců pitnou vodou je prostřednictvím podzemního zdroje pitné vody, ze dvou studní, které se nachází v areálu provozovny.

Část obce Bohumilice v Čechách je zásobována pitnou vodou ze dvou vrtů o vydatnosti:

Vrt HJ-5: 1,0 – 1,1 l/s

Vrt HJ-2: 0,25        l/s

Část obyvatel používá vlastní zdroje pitné vody.

### C.II.3 Půda

Půda tvoří svrchní část zemského povrchu-pedosféru. Na půdu je třeba vždy pohlížet jako na dynamický přírodní útvar, který se tvoří, vyvíjí a udržuje pod vlivem okolního prostředí. Půda vzniká působením půdotvorných činitelů, které dělíme do dvou hlavních skupin. Jsou to půdotvorné faktory a podmínky půdotvorného procesu. Za půdotvorné faktory považujeme půdotvorný substrát (matečnou horninu), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a vliv člověka. K podmínkám půdotvorného procesu patří utváření terénu (reliéf) a čas (stáří půd).

Severní až severovýchodní část okresu Prachatice patří do regionu kambizemí silně kyselých, kyselých a nasycených, ve kterých jako doprovod převažují pseudogleje a kambizemě pseudoglejové. Tok řeky Volyňky, Blanice a horní úsek Zlatého potoka lemují fluvizemě – fluvizem typická (glejová) na nevápnitých nivních sedimentech.

### C.II.4 Geomorfologie a geologie

Z hlediska regionálního geomorfologického členění spadá tento region do Česko-moravské soustavy. Bližší členění uvádíme přehledně v tabulce:

| Provincie | Česká vysočina |
| --- | --- |
| Soustava | Šumavská soustava |
| Podsoustava | Šumavská hornatina |
| Celek | Šumavské podhůří |
| Podcelek | Vimperská vrchovina |

Vimperská vrchovina je charakterizována pestrou skupinou moldanubika s hojnými složkami krystalických vápenců. Nedaleko Sudslavic byla v lomu odkryta krasová jeskyně a dalším postupem prací byla téměř zcela odtěžena (PR Opolenec).

### C.II.5 Horninové prostředí a přírodní zdroje

Pokud se jedná o území, na kterém bude realizován záměr, lze konstatovat, že tato lokalita není výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Ve výrobním areálu byla provozována výroba čalouněného nábytku ve státním podniku Jitona Soběslav. V blízkosti záměru se žádná těžební činnost neprovozuje, nenachází se zde chráněná ložisková území, nejsou zde staré ekologické zátěže.

### C.II.6 Fauna a flóra

C.II.6.1 Flóra

Flexotisk bude umístěn ve stávající hale a zařízení RTO bude instalováno na zpevněné ploše mezi dvěma výrobními objekty. Vegetační pokryv zde není žádný, při průzkumu zde nebyly nalezeny žádné druhy chráněných rostlin.

C.II.6.2 Fauna

Živočišná společenstva okresu Prachatice jsou velmi pestrá zejména díky širokému rozpětí nadmořských výšek. Ze zoogeografického hlediska se fauna vyznačuje především přítomností alpských elementů. Zoocenózy pahorkatinového výškového stupně jsou rozšířeny v severní části okresu s nadmořskou výškou do 700 m n.m. Všeobecně zde má fauna vyšší podíl chladnomilných druhů, což se ovšem netýká některých substrátem ovlivněných lokalit. Zejména ve fauně vápencových výchozů u Onšovic (PP Háje  PP U Narovců) a Sudslavic (PR Opolenec) je značný podíl xerotermofilních bezobratlých, k nimž patří např. motýli modrásek černočárný (Pseudophilotes baton), zelenáček devaterníkový (Adsita geryon) a mnozí brouci, mj. štětináč (Danacea pallipes) u Sudslavic a střevlíček (Cymindis humeralis) u Onšovic. Z měkkýšů je hojný plž suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Při průzkumu plochy záměru nebyl zjištěn výskyt zástupců druhů zařazených mezi chráněné druhy.

### C.II.7 Ekosystémy

Koncept ÚSES byl vypracován v rámci dokumentace „Bohumilice – územní plán obce,“ jejímž zpracovatelem je IVAN PLICKA STUDIO, Thákurova 3, 166 34 Praha 6.  Návrh územního plánu byl vypracován v dubnu 2004, schválen byl 29.8.2005, číslo usnesení 31. Součástí tohoto územního plánu bylo vymezení územního systému ekologické stability a lokalizace biokoridoru a biocentra v blízkosti průmyslového areálu.

A. Biocentra

V blízkosti výrobního areálu se nachází toto biocentrum (uvádíme výčet nejbližších prvků systému)

Charakteristika biocentra

| Katastrální území | Bohumilice, Smrčná |
| --- | --- |
| Název | Nad tratí |
| Typ a význam | LBC |
| Charakteristika ekotopu | Lesní porost na prudkém svahu údolí Volyňky a část nivy s řekou a přirozeným korytem břehových porostů olší, vrb a jasanů. Lesní porost různověký (až 150 let), smíšený |
| Stav, kultura | Les, vodní tok, ostatní plochy |
| Nadmořská výška | 525-624 m n.m. |
| Rozloha | Min. 3,0 ha |

B. Biokoridory

Biokoridor tvoří řeka Volyňka, protékající areálem (uvádíme výčet nejbližších prvků systému).

Charakteristika biokoridoru

| Katastrální území | Čkyně, Lčovice |
| --- | --- |
| Název | Volyňka |
| Typ a význam | LBK |
| Charakteristika ekotopu | Bystřinný tok Volyňky v kamenitém korytě mimo obec s širším pásmem břehových porostů s olší, jasanem, vrbou a klenem. Výskyt pérovníku pštrosího, máty dlouholisté, vrbiny hajní, kejklířky skvrnité. |
| Rozloha | 4.000 ha |

Na závěr této kapitoly uvádíme skutečnost, že stavbou haly ani provozem záměru nedojde k ovlivnění územního systému ekologické stability. Nárůst emisí znečišťujících látek spojených se záměrem je nízký, organické látky jsou odstraňovány systémem čištění odpadní vzdušiny na RTO. Nárůst zaměstnanců v počtu 4 bude znamenat zvýšené množství splaškových vod v rozsahu 64 m3 za rok. Splaškové vody budou vedeny na ČOV a po přečištění vypouštěny do Volyňky. Vzhledem k nízkému nárůstu množství splaškových vod lze předpokládat velmi malý vliv na biokoridor tvořený řekou Volyňka.

### C.II.8 Krajina

Záměr bude zasazen do výrobního areálu společnosti. Nový flexotisk bude umístěn v jedné linii se stávajícím flexotiskem podél východní boční strany u severní štítové stěny. Stávající flexotisk je umístěn podél východní boční strany u jižní štítové stěny. Vně západní stěny haly potisku bude instalována RTO. Z RTO bude veden jeden výduch do ovzduší ve výšce 10,15 nad terénem, který bude převyšovat hřeben střechy haly potisku o 2,9 m. Pohledově bude odcloněn od hlavní komunikace a vjezdu do areálu, hřebenem haly pro výrobu PUR desek, která má výšku 10,20 m. Záměr tedy nenaruší pohledově nejvíce exponovanou část výrobního areálu ze silnice I.třídy č.4, instalované zařízení bude pohledově skryto za halou pro výrobu PUR desek.

### C.II.9 Obyvatelstvo

Přesná čísla o stavu obyvatel k 1.1. 2006 podle údajů Českého statistického úřadu, uvádíme přehledně v následující tabulce:

Stav obyvatelstva v obci Bohumilice

| Kód okresu | Kód obce | Celkový počet obyvatel | Počet mužů | Počet žen | Celkový prům. věk (roky) | Prům. věk mužů (roky) | Prům. věk žen (roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ 0315 | 550116 | 317 | 161 | 156 | 38,7 | 36,4 | 41,2 |

### C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky

V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází  žádné kulturní a historické památky.

### C.II.11 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Ovzduší

Posuzovaný záměr bude umístěn ve výrobním areálu. V případě tiskové technologie dojde k významnému  navýšení spotřeby tiskařských přípravků, a to o 140 tun za rok. Vzhledem k vysokému podílu těkavých látek obsažených v přípravcích, je nutné instalovat technologii čištění odpadní vzdušiny. Investorem byla vybrána metoda regenerativní termické oxidace. Tato technologie umožní snížení spotřeby zemního plynu ve srovnání se současným stavem. Množství emise ostatních znečišťujících látek  závisí na vstupním hmotnostním toku znečišťujících látek. Obecně lze konstatovat, že při vyšším hmotnostním toku organických rozpouštědel, vstupujících do regenerace, bude množství oxidů dusíku a oxidu uhelnatého nižší, neboť proces bude autotermní bez dodatečné potřeby tepelné energie. Pro celkový organický uhlík garantuje výrobce RTO emisní limit TOC nižší než je stanovený českou legislativou, tedy cTOC = 20 mg/m3.

Záměr vyvolá zvýšení přepravních nároků. Počet nákladních vozidel (kategorie N1 a N2) je předpokládán v rozsahu 70 přeprav za rok, počet osobních vozidel bude 2.000. Zvýšení oproti stávajícímu stavu je 0,2 %.

Povrchové vody a podzemní vody

Vliv na podzemní vody bude minimální. Roční množství spotřebované vody, čerpané z podzemních zdrojů, je předpokládáno v rozsahu  64 m3. Toto množství je z hlediska vydatnosti podzemního zdroje zanedbatelné.

Do povrchových vod, řeky Volyňky, bude vypouštěna přečištěná voda z ČOV, roční nárůst odpovídá množství 64 m3. Jiné změny ve vlivu na povrchové vody předpokládány nejsou.

Ostatní

Další vliv záměru na danou lokalitu bude spojen s hlukovým zatížením. Vyhodnocení hlukových parametrů bylo předmětem hlukové studie, jejíž závěry budou citovány v další kapitole Oznámení. Ostatní vlivy související se stavbou záměru na životní prostředí nejsou předpokládány.

ČÁST D

# D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

## D.I Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví

Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví je určujícím faktorem množství a charakter látek, které se uvolňují do životního prostředí při vlastním technologickém procesu nebo při činnostech souvisejících s produkcí. Do této složky můžeme přiřadit problematiku odstraňování odpadu, znečištění povrchových a podzemních vod či intenzitu dopravy, zajišťující přepravu zboží a materiálové zásoby. Při vyhodnocení vlivu záměru bylo přihlédnuto k technologickým podmínkám provozu flexotisku, regenerativní termické oxidace a související přepravy.

Pro vyhodnocení vlivu záměru byly identifikovány látky, které jsou obsaženy v přípravcích, z hlediska jejich působení na veřejné zdraví. Bylo přihlédnuto k technologickým podmínkám výrobního procesu a dále bylo vyhodnoceno navýšení dopravy, spojené  s materiálovými náklady.

Posuzovaná plocha se nachází u silnice první třídy č.4, která je frekventovanou komunikací s provozem 3.000 – 5.000 vozidel za 24 hodin. Doprava je tedy poměrně zatěžujícím faktorem, který může mít vliv na  zdraví obyvatel, a to jednak prostřednictvím exhalací, vznikajících při spalovaní pohonných hmot a dále možností vlivu hluku při průjezdu obydlenými částmi obce. Příspěvek dopravy spojený s novým záměrem byl vyhodnocen v rozsahu 0,2%-ního navýšení počtu jízd nákladních a osobních vozidel obcí Čkyně. Zvýšení dopravy v obci Bohumilice není předpokládáno, neboť hlavní dopravní trasa vede mimo tuto obec. Příspěvek dopravy na veřejné zdraví lze považovat za prokázaný, v případě realizace tohoto záměru, je vliv nízký.

Při potisku fólie jsou používány přípravky s vysokým obsahem organických rozpouštědel. Pokud by proces probíhal bez čištění odpadní vzdušiny, byla by technologie potisku významným zdrojem znečištění, s množstvím roční emise  těkavých organických látek v max. variantě 182 tun za rok. Systém čištění odpadní vzdušiny umožňuje významně redukovat množství znečišťujících látek a využít exotermní průběh chemické reakce, čímž dochází k využití tepelné energie v RTO  uvolněné při oxidaci, která od koncentrace OR 2,6 g/m3, může probíhat v autotermním provozu. Výhodou této technologie je skutečnost, že při vyšším toku organických ředidel, se významně snižuje spotřeba zemního plynu.

Na základě provedeného vyhodnocení rozptylu znečišťujících látek a hlukové studie, lze konstatovat, že realizace záměru nebude přispívat významnou měrou ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel, či ovlivnění faktoru pohody. Z hlediska porovnání stávajícího a očekávaného stavu,  nedojde k prokazatelnějším změnám v hodnocení zdravotních rizik.

### D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Emise znečišťujících látek

Předpokládaná roční emise znečišťujících látek při běžném provozu RTO

| Znečišťující látka | Garantovaný emisní limit (mg/m3) | Roční emise ZL (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| TOC (celkový org. uhlík) | 20 | 1.320 |
| NOx (oxidy dusíku) | 100 | 6.600 |
| CO (oxid uhelnatý) | 100 | 6.600 |
| TZL (tuhé znečišťující látky) | 10* | 660 |

*Emise TZL byla vyhodnocena na základě emisního limitu pro TZL podle vyhlášky č. 355/2002 Sb., v platném znění. Výrobcem není tato koncentrace garantována, neboť v případě flexotisku, kdy není používána technologie zaprašování (např. u ofsetu), bude předpokládaná emisní koncentrace této ZL do 1 mg/m3.

Imisní situace v okolí záměru, rozptylová studie

Vyhodnocení vlivu záměru na danou lokalitu bylo podrobně zpracováno v Rozptylové studii, která je přílohou tohoto Oznámení. V této kapitole uvádíme závěrečné shrnutí studie.

Hodnotící tabulka výsledků, porovnání stávajícího stavu a stavu po realizaci záměru,               u nejbližších obydlených objektů podle max. nárůstu imisní koncentrace

| Látka | Časový interval | Stávající stav, max. µg.m-3 | Stav po realizaci, max. µg.m-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM 10 | 24 hodin | 0,75 | 0,75 |
| PM 10 | 1 kalendářní rok | 0,55 (OHO č.3) | 0,55 |
| CO | Max. denní osmihodinový průměr | 130 (OHO č.4) | 200 |
| NO2 | 1 kalendářní rok | 0,10 (OHO č.3) 0,20 (OHO č.2) | 0,20 0,20 |
| Uhlovodíky | 1 kalendářní rok | 1,20 (OHO č.3) (Hodnota doporuč. SZÚ) | 1,40 |

Pozn. zpracovatele: výpočetní body (101, 102, 103, 104 a 105) byly zvoleny u nejbližších obydlených objektů. V tabulkovém vyhodnocení je uvedeno porovnání hodnot imisních koncentrací u zvolených objektů hygienické ochrany (OHO), které vykazovaly největší diferenci.

Slovní komentář výsledků:

1. Tuhé znečišťující látky, PM 10

Vliv posuzovaného záměru je minimální.

Procentuální nárůst imisní koncentrace po realizaci záměru, vztaženo k imisnímu limitu:             0   % (pro denní a roční průměr imisní koncentrace zn. látky)

2. Oxid uhelnatý

Vlivem záměru dochází ke změně v imisní situaci pro tuto znečišťující látku.

Nejvyšší nárůst imisní koncentrace oxidu uhelnatého je u rodinného domu č.4, který se nachází jižně od posuzovaného záměru. Imisní koncentrace zde zaznamená nárůst 70 µg.m-3.

Procentuální nárůst imisní koncentrace po realizaci záměru, vztaženo k imisnímu limitu:          0,7 %      (pro max. denní osmihodinový průměr  imisní koncentrace zn. látky)

3. Oxid dusičitý

Vlivem záměru dochází k minimální změně v imisní situaci pro tuto znečišťující látku. Nejvyšší nárůst imisní koncentrace oxidu dusičitého je u rodinného domu č.3, který se nachází jižně od posuzovaného záměru. Imisní koncentrace zde zaznamená nárůst 0,1 µg.m-3.

Procentuální nárůst imisní koncentrace po realizaci záměru, vztaženo k imis. limitu:               0,22 %   (pro roční průměr imisní koncentrace zn. látky)

4. Uhlovodíky

Vlivem záměru dochází k minimální změně v imisní situaci pro tuto znečišťující látku.

Nejvyšší nárůst imisní koncentrace uhlovodíků je u rodinného domu č.3, který se nachází jižně od posuzovaného záměru. Imisní koncentrace zde zaznamená nárůst 0,20 µg.m-3.

Procentuální nárůst imisní koncentrace po realizaci záměru, vztaženo k imis. limitu:               0,002 %   (pro roční průměr imisní koncentrace zn. látky)

Posouzení imisní situace po realizaci záměru:

Vlivem posuzovaného záměru dochází ke změně  imisní situace v zájmové lokalitě. Imisní koncentrace pro jednotlivé znečišťující látky byly vyhodnoceny pro stávající stav a stav po realizaci záměru. Příspěvek jednotlivých látek se pohybuje v desetinách procent, vztaženo k imisnímu limitu.  Při běžném provozu lze očekávat, že emisní koncentrace těchto látek bude v rozmezí garantovaného emisního limitu výrobcem RTO, tedy v případě oxidu dusičitého 5 x nižší a v případě oxidu uhelnatého 8 x nižší. V tomto případě lze očekávat pouze minimální změny imisní koncentrace znečišťujících látek u obydlených objektů.

### D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Celkové hodnocení  hlukové situace

Denní doba (6.00 – 22.00 hod.)

Posuzovaný záměr, který zahrnuje instalaci nového šestibarevného flexotisku do stávající haly potisku a dále systému čištění odpadní vzdušiny – regenerativní termické oxidace – vně haly potisku, byl zdokumentován ze dvou hledisek. Byl vyhodnocen příspěvek záměru během provozu a rovněž bylo vypočítáno hlukové zatížení přepravy, která souvisí s realizací záměru. Dále byl vyhodnocena celková situace po realizaci záměru, tj. do výpočtu byla zahrnuta stávající intenzita dopravy na přilehlých komunikacích, dále je ve výpočtech zohledněn stávající provoz v areálu, tj. výroba oken, PUR desek a PE –fólie.

Hlukové zatížení chráněných objektů – lokalita Bohumilice – po realizaci záměru – denní doba

| Číslo ref. b. | Popis | Výška nad zemí (m) | Vypočtená ekv. hladina akust. tlaku LAeq,T -dB(A) | Hygienický limit dle NV č. 148/2006 Sb. dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | doprava | průmysl | celkem |  |
| 1 | RD | 2 | 47,6 | 35,0 | 47,9 | 50 |
| 2 | RD | 2 | 49,8 | 35,1 | 49,9 |  |
| 3 | RD | 2 | 47,9 | 28,0 | 47,9 |  |
| 4 | RD | 2 | 45,4 | 20,4 | 45,5 |  |
| 5 | RD | 2 | 42,5 | 15,4 | 42,5 |  |

Pozn. RD – rodinný dům

Z tabelárního a grafického vyhodnocení hluk. zatížení lokality, můžeme konstatovat tyto závěry:

- ani v jednom ze zvolených bodů nedojde k překročení hygienického limitu pro denní dobu – 50 dB

- nejvyšší hlukové zatížení bude u RD č.2, kde je hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku 49,9 dB. Nižší hlukové zatížení lze předpokládat u obytných objektů č.1 a č.3 (zde jsou hodnoty 47,9 dB). Z přiloženého tabelárního vyhodnocení je patrné, že dominantní vliv na hlukové zatížení nejbližších obydlených objektů je způsoben stávající hlukovou zátěží, dopravou na komunikaci I.třídy č. 4. Vzhledem k tomu, že celkový nárůst dopravy je v procentuálním vyjádření 1,55 %, je zřejmé, že nový záměr bude mít pouze minimální vliv na hlukové zatížení nejblíže položených objektů.

- u ostatních zvolených obydlených objektů byly vypočítány nižší hodnoty hlukového zatížení. U objektu č. 4 je hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku 45,5 dB, u objektu č.5 je hodnota nejnižší – 42,5 dB. Toto rozložení izofon odpovídá umístění obou objektů, ve větší vzdálenosti od komunikace a rovněž je zde patrný vliv konfigurace

Noční doba (22.00 – 6.00 hod.)

V noční době bude provoz v areálu  redukován, a to o výrobu oken a PUR desek, které nejsou provozovány v třísměnném provozu. V nočních hodinách probíhá výroba PE-fólie, potisku a provoz regenerativní termické oxidace. V areálu je předpokládána pouze technologická přeprava (manipulační vozíky) a doprava zaměstnanců osobními vozidly na směnu a ze směny. Nákladní přeprava nebude v nočních hodinách probíhat. Z tohoto důvodu byl vyhodnocen příspěvek záměru, který zahrnuje výše uvedené faktory. Na stávající intenzitu nákladní dopravy na komunikaci I.třídy č.4 nemá posuzovaný záměr v nočních hodinách vliv.

Hlukové zatížení chráněných objektů – lokalita Bohumilice – po realizaci záměru – noční doba, příspěvek ke stávajícímu stavu

| Číslo ref. b. | Popis | Výška nad zemí (m) | Vypočtená ekv. hladina akust. tlaku LAeq,T -dB(A) | Hygienický limit dle NV č. 148/2006 Sb. dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | doprava | průmysl | celkem |  |
| 1 | RD | 2 | 11,0 | 34,8 | 34,8 | 40 |
| 2 | RD | 2 | 13,5 | 35,0 | 35,0 |  |
| 3 | RD | 2 | 10,4 | 28,0 | 28,1 |  |
| 4 | RD | 2 | 0 | 20,4 | 20,4 |  |
| 5 | RD | 2 | 0 | 15,4 | 15,4 |  |

Z tabelárního a grafického vyhodnocení hluk. zatížení lokality, můžeme konstatovat tyto závěry:

- ani v jednom ze zvolených bodů, při vyhodnocení příspěvku záměru, nedojde k překročení hygienického limitu pro noční dobu – 40 dB

- nejvyšší příspěvek záměru lze očekávat u obydlených objektů č.1 a č.2. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou zde 34,8 a 35,0 dB. Vypočítané hodnoty odpovídají umístění záměru vzhledem k těmto objektům, tj. rodinné domy jsou situovány v blízké vzdálenosti od výrobního areálu a nejsou odcloněny žádnými výrobními objekty. Rovněž je zde patrný vliv osobní dopravy po komunikaci č.4, jejíž největší intenzita bude v rámci střídání směn zaměstnanců.

- u dalších posuzovaných obytných objektů, dojde k minimálnímu navýšení hlukové zátěže. Vliv záměru je zde nízký, tyto objekty se nachází již ve větší vzdálenosti od výrobního areálu a vliv hluku z komunikace již není dominantní.

Závěr

Pro zadané parametry posouzení hlukového zatížení chráněných objektů situovaných nejblíže posuzovanému záměru nebyl shledán nesoulad s legislativními předpisy. Provozem nového záměru a souvisejícího dopravního  zatížení, nedojde k překročení hygienických limitů pro denní a noční dobu.

### D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ovlivnění zásobování pitnou vodou

Nárůst zaměstnanců v počtu 4, vyvolá minimální roční zvýšení potřeby pitné vody. Vliv na zásobování pitnou vodou není předpokládán, odběr vody pro zaměstnance je z podzemních zdrojů, v areálu provozovatele.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

Vlivem záměru nedojde k odvodnění území. Žádné zásahy a terénní úpravy, které by mohly narušit hydrologický systém krajiny, nebudou prováděny.

Ovlivnění znečištění  povrchových a podzemních vod

1. SPLAŠKOVÉ VODY (VČETNĚ OPLACHOVÝCH)

Nárůst splaškových vod je předpokládán v rozsahu 64 m3 za rok. Splaškové vody jsou odvedeny na ČOV provozovatele a do recipientu, řeky Volyňky.

Vliv na znečištění povrchových vod je nevýznamný.

2. DEŠŤOVÉ VODY

Odtok dešťových vod je sveden do stávající dešťové kanalizace, která ústí do řeky Volyňky. Vzhledem k tomu, že odtokové poměry se nemění (množství zpevněných ploch zůstává stejné), záměr neovlivní odtok dešťových vod.

3. PODZEMNÍ VODY

K ovlivnění hladiny podzemní vody a vydatnosti zdrojů podzemní vody nedojde. Množství zpevněných ploch zůstává stejné, vliv záměru na dotování zdrojů podzemní vody není předpokládán.

### D.I.5 Vlivy na půdu

Výstavba záměru nemá vliv na půdu. Stavbou nevznikají  žádné nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF. Stavba RTO bude provedena na zpevněné ploše, flexotisk bude instalován do haly potisku.

### D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

K vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje nedojde, záměr se nenachází na území s výskytem ložisek nerostných surovin.

### D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

D.I.7.1 Vlivy na faunu

Vliv na faunu není předpokládán. Instalace RTO bude provedena na zpevněné ploše, uvnitř výrobního areálu, kde nebylo nalezeno žádné stanoviště živočichů.

D.I.7.2 Vlivy na flóru a ekosystémy

Při realizaci záměru nedojde k významnému ovlivnění fauny a ekosystémů. Na ploše záměru se žádné rostliny nenachází, jde a manipulační zpevněnou plochu.

Vliv na přilehlé ekosystémy, tj. biokoridor řeky Volyňky, bude nevýznamný. Splaškové vody jsou odvedeny na ČOV, ke znečištění toku nedojde.

Záměr se nachází v ochranném pásmu lesa a souvislý zalesněný pás v blízkosti záměru se nachází na východní straně od haly potisku a instalované RTO. Z instalované technologie jsou emitovány znečišťující látky, které mohou ovlivnit funkci lesa, např. degradace lesní půdy nadměrným spadem oxidů dusíku a její zvýšená kyselost (u jehličnatých stromů dochází k účinnějšímu zachycování oxidů dusíku jehlicemi ve srovnání s listy a pomalejší rozklad jehličí snižuje množství živin v půdě) . Z tohoto důvodu byl v Rozptylové studii vyhodnocen vliv záměru z hlediska imisních koncentrací oxidů dusíku na východně položené zalesněné území (za železniční tratí).

Vzhledem k charakteru území se zvlněným profilem terénu, který stoupá ve východním směru od areálu, z údolí řeky Volyňky až do nadmořské výšky cca 590 m n.m. v lokalitě U Smitků a Chůmovy, lze očekávat nejvyšší imisní koncentrace znečišťujících látek právě v tomto území. Přestože nárůst imisních koncentrací je ve srovnání se současným stavem významný,  imisní koncentrace se  v daných lokalitách pohybují pod imisními limity. Ani zde tedy nedojde realizací záměru k nesouladu s legislativními požadavky stanovenými v nařízení vlády  č.597/2006 Sb., v platném znění.  Při běžném provozu lze očekávat z důvodů výše uvedených mnohem nižší imisní koncentrace pro oxid uhelnatý a dusičitý. Lokalita nepatří podle §3 odst. (4) k nařízení vlády č. 597/2006 Sb., do území, kde je stanoven imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace. Vyhodnocená imisní koncentrace pro oxid dusičitý v lokalitě Chůmovy je přibližně desetkrát nižší než je imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace. Lze tedy předpokládat, že ani v max. variantě, kdy modelace rozptylu byla provedena pro obecný emisní limit (v případě NOx), nedojde k významnému vlivu na zalesněné území v blízkosti posuzované lokality.

Souhlasné stanovisko odboru ŽP MěÚ  Vimperk k umístění záměru v ochranném pásmu lesa je přílohou tohoto Oznámení.

Pravděpodobný vliv záměru na území NATURA 2000

V okolí záměru nepředpokládáme výskyt negativních vlivů na okolní faunu, flóru nebo na přilehlé ekosystémy. Lokální biocentra a biokoridory jsou vedena mimo projektovanou plochu, záměr není umístěn na žádném území s určitým typem ochrany (zvláště chráněná území, prvky soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti). Z těchto důvodů nepovažuje zpracovatel Oznámení za nutné posuzovat vliv záměru podle §45i odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

### D.I.8 Vlivy na krajinu

K ovlivnění krajinného rázu nedojde. Technologie bude umístěna ve výrobním areálu. Flexotisk bude instalován uvnitř haly potisku. Výduch z RTO bude ze západní strany, která je pohledově otevřená do krajiny, odcloněn hřebenem haly pro výrobu PUR desek a oken.  Z východní strany bude RTO  skryta za zvlněným terénem s lesním porostem. Ostatní strany nejsou pohledově exponovány.

Souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody ŽP MěÚ Vimperk k záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz je přílohou tohoto Oznámení.

### D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na kulturní památky se nepředpokládá, neboť v blízkosti záměru se žádné kulturní památky nenachází.

## D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Hlavní charakteristika nejvýznamnějších možných vlivů

- dopad hlukového zatížení

- emise a imise znečišťujících látek

1. Hlukové zatížení:

Z charakteru posuzované technologie vyplývá, že dominantní  vliv na hlukové zatížení dané lokality má stávající intenzita dopravy na komunikaci I.třídy č.4. Příspěvkem záměru dojde k minimální změně hlukového zatížení nejblíže položených obydlených objektů, navýšení je v desetinách dB a k překročení hygienického limitu pro denní dobu nedojde. Příspěvek záměru v noční době je rovněž pod hygienickým limitem, stanoveným v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Charakteristika složek hluku:

- bude se jednat o hluk pravidelný  bez krátce trvajících zvuků  velké intenzity

- hluk nebude obsahovat významné tónové složky (kolísavé, frekvenčně modulované resp. kolísavé tóny)

- u zdrojů hluku se nebudou vyskytovat vysoké hladiny akustického tlaku  s minimálním podílem vysokých nepřerušovaných tónů

2. Emise a imise znečišťujících látek:

Vliv na imisní zatížení okolí záměru bude nízký. Nejvyšší nárůst imisních koncentrací, vyjádřených procentuálně, lze předpokládat u oxidu uhelnatého a oxidu dusičitého. Vlivem záměru však nedojde k překročení imisních koncentrací v dané lokalitě.

## D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vznik nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění záměru  předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření k ochraně vod

- zpracovat příslušné manipulační řády a havarijní plán, zajistit pravidelnou kontrolu funkce stoky dešťových vod (proti zanesení) a  okamžitě likvidovat eventuelní úkapy z dopravní techniky

- v prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol v období výstavby před výjezdem na veřejné komunikace

Opatření k ochraně ovzduší a obyvatel

- v návaznosti na dopravní opatření je nutné  věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů

- při výjezdu nákladních vozidel   a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti

- zpracovat provozní řád pro rozšířenou technologii tisku a dodržovat ustanovení provozního řádu (po schválení tohoto dokumentu krajským úřadem)

Opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- nebezpečné odpady je nutno skladovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět  odborná firma s oprávněním na tuto činnost

- obecně musí být respektovány všechny požadavky zákona č.185/2001 Sb., v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady

Opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit proškolení pracovníků

Ostatní opatření

Žádná jiná opatření nejsou navrhována

## D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Celkově lze podle našeho názoru hodnotit získané podkladové materiály  jako dostatečné pro vypracování Oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Vstupní údaje pro posouzení vlivů na všechny složky životního prostředí, byly pečlivě vyhodnoceny na základě informací, dodaných investorem.  Technické údaje o charakteru strojních zařízení (flexotisk a RTO) jsou kompletní pro vyhodnocení množství znečišťujících látek a jejich transportu v životním prostředí.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů, konzultacemi s investorem a projektantem a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod /rozptyl a hluk/ či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení a kolektivu jeho spolupracovníků.

část E

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Záměr rozšíření potisku a instalace systému odpadní vzdušiny- regenerativní termické oxidace – je předkládán pouze v jedné variantě. Umístění odpovídá charakteru technologie, která je rozšířením stávajícího stavu a navazuje technologicky na stávající produkci potištěné fólie

Řešení posuzované varianty, která byla navržena v Oznámení jako jediná, se nám z uvedených důvodů jeví jako výhodné. V rámci procesu posuzovaného záměru posuzovatelé nezjistili závažný nesoulad s legislativními předpisy.

ČÁST F

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Mapové znázornění posuzovaného záměru

## F.2 Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a projektantem a posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Dále byly pro zpracování oznámení využity informace poskytnuté jednatelem společnosti, panem Ing. Josefem Nechlebou, vedoucím výroby a potisku fólií, panem Sajfrídem, projektantem záměru, panem Ing. Janem Beránkem a  zaměstnanci stavebního úřadu a odboru životního prostředí ve Vimperku, paní M. Janouškovou a panem Ing. M. Plecerem.

ČÁST G

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

OZNAMOVATEL  a  INVESTOR

BACHL, spol. s r.o.

Evropská 669

664 42 Modřice u Brna

Instalace nového flexotiskového stroje pro potisk polyethylenové fólie a systému odpadní vzdušiny (regenerativní termická oxidace) bude navazovat na stávající produkci. Dojde k navýšení množství fólie v potištěném provedení, množství vyrobené fólie zůstane na stejné úrovni.  Projektovaná spotřeba tiskařských přípravků bude navýšena ze současných 50 na 190 tun. Odpadní vzdušina z obou flexotisků bude vedena do regenerativní termické jednotky, kde bude odstraněna většina těkavých organických látek Posuzovaný záměr bude situován do stávajícího výrobního areálu investora v Bohumilicích a bude stavebně i technologicky navazovat na současnou produkci. Počet zaměstnanců bude zvýšen o 4 osoby.

Imisní zatížení lokality  bylo podrobně posouzeno v rozptylové studii. Podle výsledků modelace rozptylu emisí znečišťujících látek, bude příspěvek záměru ke znečištění ovzduší nízký, k překročení imisních limitů nedojde.

Hluková studie byla rovněž zpracována a je samostatnou přílohou tohoto Oznámení. Příspěvky provozu nových zařízení a navazující dopravy budou pod stanoveným hygienickým limitem.

Technologie RTO bude umístěna na zpevněnou plochu, mezi dvěmi halami, která slouží jako manipulační prostor pro technologickou dopravu. Zábor nové plochy nebude potřeba. Splaškové vody budou odvedeny na rekonstruovanou ČOV, dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace a do řeky Volyňky. Ochrana před povodňovou vlnou je zajištěna již dříve vybudovaným protipovodňovým valem.

Záměr bude umístěn v ochranném pásmu lesa a železnice.  Souhlasné vyjádření odboru životního prostředí ve Vimperku k povolení stavby v ochranném pásmu lesa je přílohou tohoto Oznámení. Souhlasné stanovisko se stavbou v ochranném pásmu železnice bude třeba získat u provozovatele železničním trati Vimperk-Strakonice.

Záměr je v souladu s Územním plánem obce Bohumilice, souhlasné vyjádření odboru výstavby a územního plánování ve Vimperku je přílohou tohoto Oznámení.

V závěrečném vyhodnocení zpracovaného Oznámení tedy lze konstatovat, že  všechny posuzované faktory jsou v souladu s platnými legislativními předpisy.

Datum zpracování oznámení:     	        28.6.2007

Zpracoval:                                           Ing. František Hezina

Litvínovice 121, 370 01 České Budějovice

Tel. 603 216 983

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR

Spolupracovali:			                                  RNDr. Ota Rauch CSc.

Ing. Štěpánka Pokorná

Ing. Hana Postlová

Hynek  Švec

ČÁST H

# H. PŘÍLOHY

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

- Vyjádření příslušného úřadu, odboru životního prostředí, k umístění záměru v ochranném pásmu lesa

- Vyjádření příslušného úřadu, odboru životního prostředí, k umístění záměru z hlediska vlivu na krajinný ráz

- Katastrální mapa se zakreslením umístění záměru

- Hluková studie

- Rozptylová studie

# Text boxes

Flexotisk

RTO