Zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Oznámení

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

v rozsahu dle přílohy č.3

Číslo zakázky: 2009011

OBSAH

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

A.1 Oznamovatel	4

A.2 IČ	4

A.3 Sídlo (bydliště)	4

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	4

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

B.I  Základní údaje	5

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	5

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	5

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů              (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,resp. odmítnutí	7

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení	10

Demontážní hala	10

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení	12

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků	12

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	12

B.II  Údaje o vstupech	12

B.II.1 Půda	12

B.II.2 Voda	12

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje	13

Ostatní energetické nároky	13

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)	13

B.III Údaje o výstupech	14

B.III.1 Emise do ovzduší	14

B.III.2 Odpadní vody	15

B.III.3 Odpady	16

B.III.4 Ostatní	18

B.III.4.1 Hluk	18

B.III.5 Vibrace	20

B.III.6 Radioaktivní záření	20

B.III.7 Elektromagnetické záření	20

B.III.8 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)	21

B.III.9 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	21

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	23

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	23

C.I.1 Soustava Natura 2000	23

C.I.2 Zvláště chráněná území	24

C.I.3 Přírodní park	25

C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	25

C.II.1 Klima, ovzduší	25

C.II.3 Půda	28

C.II.4 Geomorfologie a geologie	28

C.II.5 Horninové prostředí a přírodní zdroje	28

C.II.6 Fauna a flóra	29

C.II.7 Ekosystémy	31

C.II.8 Krajina	32

C.II.9 Obyvatelstvo	32

C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky	32

C.II.11 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	32

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ	34

D.I Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	34

D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví	34

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima	35

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky	35

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody	35

D.I.5 Vlivy na půdu	36

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	36

D.I.8 Vlivy na krajinu	37

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	37

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	37

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	38

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	39

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	40

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	40

F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	40

F.2 Další podstatné informace zpracovatele	40

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	41

H. PŘÍLOHY	42

ČÁST A

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A.1 Oznamovatel

REMET, spol. s r.o.

Vídeňská 11/127

619 00 Brno

## A.2 IČ

002 07 675

## A.3 Sídlo (bydliště)

Vídeňská 11/127

619 00 Brno

## A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

RNDr. Ivan Štrbáň

Tel.: 547 135 241

Mob.: 603 714 019

ČÁST B

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I  Základní údaje

### B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název záměru

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, je zpracováno pro záměr umístění zařízení ke sběru a zpracování autovraků v areálu společnosti REMET, spol. s r.o. a částečně na pozemcích bezprostředně přiléhajících k současné provozovně. Pozemky určené pro výstavbu záměru jsou ve vlastnictví investora a  nachází se na katastrálním území města Českých Budějovic, v Jihočeském kraji.

Zařazení záměru podle přílohy č.1

Charakterem patří záměr do oblasti  uvedené v příloze č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., v platném znění, a to v kategorii II, tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení.

10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů

### B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Celková roční kapacita (sběr a demontáž): 1 000 autovraků

V zařízení budou zpracovány následující druhy odpadů:

16 01 04 autovraky (nebezpečný odpad)

16 01 06 autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí (ostatní odpad)

### B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

| Kraj | Jihočeský |
| --- | --- |
| Město, obec, část obce, osada | České Budějovice |
| Katastrální území | České Budějovice 4 |
| Lokalita | Umístění v areálu investora a na pozemcích bezprostředně navazujících na současnou provozovnu |

Umístění záměru, širší oblast

Pohled na stávající provozovnu společnosti REMET, spol. s r.o., v areálu bývalé slévárny, situované v průmyslové zóně města, v blízkosti hlavní komunikace v Okružní ulici

### B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Plocha určená pro výstavbu záměru se nachází z větší části v oploceném areálu společnosti REMET, spol. s.r.o. a částečně na pozemcích přiléhajících k tomuto areálu. Nově navržený objekt bude určen pro sběr a zpracování autovraků a jejich částí (jejich shromažďování před demontáží, demontáž autovraků a shromažďování odpadů vzniklých z demontáže autovraků před jejich předáním k odstranění nebo materiálovému využití oprávněným osobám). Stavební objekty autovrakoviště jsou celkem 3, a to:  demontážní hala s dílnou a vestavěnými místnostmi skladů a ze dvou navazujících venkovních přístřešků nad příjmovou plochou autovraků a nad plochou s kontejnery a demontovanými částmi.  Přístřešky budou vystavěny kolem podélných stěn hlavní dílny. Půdorysně větší přístřešek bude sloužit pro uložení autovraků před jejich demontáží, přístřešek na opačné straně bude určen pro uložení kovových kontejnerů s demontovanými díly. Pro uskladnění nebezpečného odpadu (např. kapaliny z vozidel, demontovaná klimatizační zařízení) budou sloužit sudy nebo kontejnery uložené na zabezpečené ploše se záchytnou  jímkou. Rovněž ostatní plochy, na kterých by mohlo dojít k úniku, jsou vodohospodářsky zabezpečeny a spádovány do jímek, určených k vyvážení.

Celková kapacita záměru: demontáž 1000 vraků za rok. Vraky budou přiváženy převážně na nákladních autech, odvoz vytříděného kovového odpadu (kategorie ostatní odpad) bude probíhat přepravou (nákladní auta) na vlakové nádrží a následně po železnici. Odstraňování nebezpečných odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby.

Výstavbou záměru nevznikne  žádný nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší, bude pouze mírně navýšena doprava, která souvisí s příjmem a odvozem autovraků a dalších odpadů. Vjezd do areálu je z Okružní ulice, dopravní napojení tedy nebude třeba měnit. S provozem záměru není spojeno ani vyšší hlukové zatížení, ruční demontáž bude probíhat ve zděné montážní dílně. Kapacita skladovací plochy pro autovraky před demontáží je 6 autovraků, vyšší počet není vzhledem k uvažované roční kapacitě předpokládán.

Plocha pro výstavbu se nachází v areálu bývalé slévárny, v průmyslové zóně, dobře přístupné z komunikace v Okružní ulici.

### B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů  (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,resp. odmítnutí

Umístění záměru navazuje stavebně i technologicky na současnou provozovnu, v které je realizován sběr a výkup železných a barevných kovů (hliník, měď, mosaz, bronz, olovo, zinek, cín, nikl a jiné). Plocha pro stavbu demontážní haly, autovraků před zpracováním, prostor pro skladování odpadů a demontovaných autovraků bude umístěna ve stávajícím areálu společnosti. Jedná se I. etapu výstavby záměru. Další - II. etapa výstavby - navazuje v jižním směru na oplocenou část současné provozovny a je určena jako rezervní plocha pro skladování kapot autovraků (odstrojených vraků) – ostatní odpad. S využitím rezervní plochy je počítáno v případě potřeby  pro  skladování ostatního odpadu, který bude určen pro další materiálové využití – předání k materiálovému využití oprávněné osobě.

Demontované autovraky, z kterých byly odstraněny nečistoty, budou využity pro následné zpracování ve slévárně společnosti REMET, spol. s r.o., v Brně. Přeprava bude probíhat z provozovny nákladními vozidly na vlakové nádraží a následně po železnici do slévárny v Brně, kde bude odpad zpracován (materiálové využití).

Pro umístění záměru nebyla zvažována jiná varianta než uvedená v tomto Oznámení. Umístění zařízení pro demontáž a skladování autovraků se z větší části nachází v oploceném areálu současné provozovny, pouze menší část bude situována mimo stávající areál. Ve stávajícím areálu společnosti bude probíhat hlavní část demontážních prací a skladování nebezpečného a ostatního odpadu. Všechny potřebné inženýrské sítě jsou již v místě provozovny vybudovány, tj. stávající kanalizace odpadních a dešťových vod, možnost připojení na zdroj el. energie v administrativní části budovy, dále parkovací plocha pro osobní vozidla, zpevněná příjezdová komunikace pro nákladní a osobní vozidla. V administrativní části budovy je k dispozici hygienické zázemí pro zaměstnance. Vytápění demontážní haly bude zajištěno prostřednictvím elektrických topných těles.

V tomto ohledu nebude třeba dobudovat jiné pomocné stavby nebo rozvodné sítě, bude využito stávajících zařízení. Vliv na zaměstnanost v regionu bude pozitivní, v souvislosti s provozem je počítáno s navýšením 3 pracovních míst.

Záměr je umístěn v průmyslové zóně města Českých Budějovic, vjezd do areálu je z Okružní ulice po zpevněné komunikaci až do areálu. Přeprava autovraků ke zpracování bude následující. Autovraky budou do provozovny dopravovány jednak po vlastní ose vlastníky osobních vozidel (zde jim bude vystaven protokol o převzetí automobilu k likvidaci) a dále nákladními automobily ze sběrných míst. Areál provozovny je umístěn mimo souvislou zástavbu města Českých Budějovic, lze konstatovat, že vlivy hlukového a imisního zatížení budou minimální, v podstatě spojené pouze s mírným navýšením osobní a nákladní přepravy. Jiné vlivy nejsou předpokládány.

Plošné rozložení I. a II. etapy

Soulad s územním plánem města České Budějovice

V rámci zpracování Oznámení byla podána žádost o vyjádření k záměru „Zařízení ke sběru a zpracování autovraků“ z hlediska souladu s územním plánem města. Vyjádření bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice, dopisem ze dne 10.2. 2009 pod č.j. SU/543/2009 So (viz. Příloha č.1).

„K uvedené věci bylo vydáno sdělení, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Stavba se nachází v průmyslovém areálu na pozemcích, určených územním plánem města, jako území pracovních aktivit – příměstí (PA-3). Pro toto území je závazně nutné zpracování regulačního plánu se stanovením přesných, závazných regulací, před vydáním jakéhokoliv územního rozhodnutí. Stavba je v souladu s územním plánem.“

Shrnutí realizovatelnosti předkládané  varianty

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že záměr je z hlediska územního plánu města Českých Budějovic možný a realizovatelný.

Nulová varianta

V případě nulové varianty bude současný stav zachován, nedojde k rozšíření činnosti provozovny pro demontáž a zpracování autovraků. Již v současné době je sběr a výkup železných a barevných kovů nízký a pokud záměr nebude realizován bude pravděpodobně nutné přistoupit ke snížení počtu zaměstnanců. Popisovaná varianta naopak umožní vytvoření 3 nových pracovních míst a pro občany města Českých Budějovic rozšíří možnost převzetí automobilu k ekologické likvidaci.

### B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení

Stavební objekty

Nově navržený objekt bude určen pro sběr a zpracování autovraků a jejich částí a zahrnuje tyto činnosti: shromažďování autovraků před demontáží, demontáž autovraků a shromažďování odpadů vzniklých z demontáže autovraků před jejich předáním k odstranění nebo materiálovému využití.

Projektovaný objekt se skládá ze 3 částí:

1. demontážní hala s dílnou a vestavěnými místnostmi skladů

2. venkovní přístřešek  nad příjmovou plochou autovraků

3. venkovní přístřešek nad plochou s kontejnery s demontovanými částmi

Popis jednotlivých objektů:

### Demontážní hala

Rozměry: cca 12 x 21 m, výška cca 4,1 m (pod střešní vazníky). Do haly budou vestavěny samostatné místnosti pro uložení vzniklých odpadů. Objekt bude mít zděné obvodové a vnitřní dělící stěny, vrata pro navážení autovraků a samostatný vstup pro zaměstnance. Podlaha bude vyspádovaná do záchytné jímky o rozměrech 1,1 x 1,0 x 0,6 m. Betonová podlaha bude opatřena vrchním epoxidovým nátěrem, odolným vůči ropným látkám. Epoxidový nátěr bude rovněž použit na stěny do minimální výšky 2 100 mm.  Tato povrchová úprava bude provedena i v prostoru skladu nebezpečných odpadů.

Vestavěné místnosti budou mít zvýšenou podlahu s využitím pro podlahovou záchytnou jímku v každé místnosti. Zakrytí podlahové jímky bude prostřednictvím ocelových poloroštů, které budou odnímatelné pro účely úklidu a vybírání jímky.

Rozměry záchytné jímky: cca 12 x 3 x 0,4 m = 35,6 m3

Užitný objem záchytné jímky: 35 m3

Střecha bude mírně sklonitá,  tepelně  izolovaná (panely s PUR jádrem), odvodnění bude do podokapních žlabů napojených střešními svody do kanalizace. Dílna bude odvětrána uzavíratelnými průduchy v obvodových zdech, prostřednictvím nucené ventilace. Prostor skladu provozních kapalin z autovraků (sklad kapalných olejů) bude sloužit pro skladování odčerpaných olejů z autovraků. Sudy s odpadními kapalinami (nebezpečný odpad)budou umístěny na zvýšené podlaze nad úkapovou záchytnou jímkou. Odvětrání skladu bude do fasády. Nová hala bude jednopodlažní objekt.

Venkovní přístřešky

Na dílnu likvidace autovraků stavebně navazují dva boční přístřešky kolem podélných stěn. Půdorysné rozměry 1. přístřešku: 10 x 15 m

Půdorysné rozměry 2. přístřešku:   8 x 5 m

Půdorysně větší přístřešek bude sloužit pro skladování autovraků před demontáží, celková kapacita míst: 6 jednorázově umístěných autovraků.   Druhý přístřešek, situovaný na opačné straně je určen pro uložení kontejnerů s demontovanými díly (ostatní odpad).

Nosnou konstrukci tvoří ocelové profily sloupů a vazníků, střešní krytina je trapézový plech. Střechy budou odvodněny do podokapních žlabů napojenými střešními svody do kanalizace.

Plocha podlahy bude betonová, u přístřešku určeného k umístění autovraků před demontáží bude opatřena nátěrem odolným proti ropným produktům a bude vyspádována do havarijní jímky o velikosti 2 x 0,5 m a hloubky 600 mm.

Technologie demontáže a zpracování autovraků

Na pracovišti budou pracovat 3 zaměstnanci. Demontáž autovraků bude prováděna ručně. Nejprve budou odsáty provozní kapaliny z vozidel a přečerpány do nádrží k následné likvidaci. Odčerpání bude provedeno strojně odsávačkou. Kapaliny budou uskladněny ve skladovacím prostoru, v nepropustných obalech, ve vestavěné části  demontážní dílny (nad záchytnou jímkou). Ručními hydraulickými nůžkami bude provedeno základní dělení autovraků pro další demontáž. Autovrak bude zvedán prostřednictvím hydraulického zvedáku. Rozebírání mechanických dílů bude prováděno prostřednictvím elektrického a vzduchového nářadí, jako jsou vrtačky, rozbrušovačky, pneumatické pistole pro uvolnění šroubů apod., jiné nářadí používáno nebude. Náplně klimatizačních zařízení nebudou v místě zpracování odsávány, budou jako celek předány oprávněné osobě k jejich odstranění. Klimatizační zařízení mohou obsahovat regulované látky a fluorované plyny, k jejichž  odstranění nebude provozovna vybavena. Z tohoto důvodu budou skladovány jako nebezpečný odpad v kontejnerech a budou předány k odstranění oprávněné osobě. Jednotlivé díly po demontáži budou ručně odmaštěny na mycím stole. Pro odmaštění bude používána voda s přídavkem detergentu. Organická rozpouštědla nebo ředidla používána nebudou. Mycí stůl bude umístěn na podlahových roštech, v prostoru nad úkapovou jímkou. Po odkapání a vysušení budou jednotlivé díly, jakožto i demontované díly tříděny a uskladněny v jednotlivých kójích nebo kontejnerech podél obvodové stěny dílny nebo pod venkovním krytým přístřeškem.  Odstrojený vrak bude vyvezen na venkovní zpevněnou plochu a odtud odvezen k dalšímu zpracování. Pro skladování takto odstrojených autovraků bude eventuelně využita rovněž plocha II. etapy.

Dešťová kanalizace:

Dešťová voda z nových střech a ze zpevněných ploch bude svedena do nové kanalizace napojené na stávající kanalizaci v areálu.

Splašková kanalizace

V demontážní hale bude umístěno jedno umyvadlo, které bude napojeno na stávající kanalizaci. Připojení na vodovodní řád bude ze stávající administrativní budovy.

### B.I.7 Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení výstavby:                 II. čtvrtletí 2009

Předpokládaný termín ukončení výstavby:    IV. čtvrtletí 2009

### B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město České Budějovice

### B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Územní rozhodnutí a stavební povolení k záměru (Magistrát města České Budějovice)

- Rozhodnutí orgánu kraje - Souhlas s provozem zařízení (autovrakoviště) a jeho provozním řádem dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, (Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice)

## B.II  Údaje o vstupech

### B.II.1 Půda

Výstavba bude provedena na  pozemku 1201/110, na katastrálním území Českých Budějovic – České Budějovice 4, který je ve vlastnictví investora. Dále bude pro provoz autovrakoviště využito rovněž pozemku č.1201/95, kde je umístěna váha a v administrativní části budovy sociální zařízení pro zaměstnance.

| Parcela č. | Celková výměra (m2) | BPEJ | Způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1201/110 | 17 490 | Nemá | Žádný |
| 1201/95 | 2 268 | Nemá | Žádný |

Další údaje o způsobu využití a druhu pozemku:

| Parcela č. | Způsob využití | Druh pozemku |
| --- | --- | --- |
| 1201/110 | Manipulační plocha | Ostatní plocha |
| 1201/95 | Jiná plocha | Ostatní plocha |

Na pozemku 1201/110 je převážně travní porost.

Okolní pozemky jsou rovněž ve vlastnictví investora.

Ostatní údaje o kapacitě stavby (počet užitkových ploch, obestavěných prostor a zastavěných ploch):

| Zastavěná plocha stavebním objektem: | 478 m2 |
| --- | --- |
| Obestavěný prostor stavebním objektem: | 2629 m3 |
| Zpevněná plocha I. etapy: | 1525 m2 |
| Zpevněná plocha II. etapy: | 1053 m2 |

### B.II.2 Voda

Potřeba technologické vody pro odstranění nečistot z kovových dílů je předpokládána v rozsahu 50 – 60 m3 za rok. Voda bude odebírána z vodovodního řádu v administrativní části budovy, odkud povede přípojka do montážní haly.

Dále dojde k navýšení spotřeby vody pro 3 zaměstnance.

Celkové navýšení spotřeby vody: Q = 3 x 80 x 260 = 62,4 m3

Celková roční potřeba vody: 112 – 122 m3

### B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Energetické zdroje

Potřeba elektrické energie bude zajištěna napojením na elektrickou rozvodnou síť v administrativní části budovy.

Předpokládaná roční spotřeba el. energie je: 185 MWh

### Ostatní energetické nároky

Veškeré energetické nároky budou kryty zvýšenou spotřebou el. energie. S využitím jiného druhu energie není počítáno, ke zvýšené spotřebě zemního plynu nedojde.

Surovinové zdroje

Pro mytí vozidel budou používány běžné detergenty, dostupné v obchodní síti.

Předpokládaná roční spotřeba detergentů: 300 l

Celková roční kapacita autovraků: 1000 ks

### B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)

Doprava autovraků do provozovny bude probíhat z hlavní komunikace v Okružní ulici, rovnoměrně z obou směrů. Doprava odstrojených autovraků a odvoz odpadů bude probíhat stejným způsobem. Rozdělení dopravy mezi osobní a nákladní je předpokládáno v rozsahu 1 : 3, uvažujeme-li přepravu autovraků k likvidaci. Doprava odpadů určených k materiálovému využití a k odstranění bude probíhat nákladními vozidly.

Přeprava autovraků do provozovny: osobní vozidla (občané města a přilehlého okolí) 300 ks/rok

nákladní vozidla (2 autovraky na 1 NA): 350 ks/rok

ostatní vozidla v kategorii osobní: 730 ks/rok

Přeprava a odvoz odpadů z provozovny- nákladní vozidla: 600 ks/rok

Celkové navýšení nákladní přepravy je počítáno v rozsahu do 4 nákladních a 4 osobních vozidel denně.

Znázornění přepravních směrů

Vjezd  z Okružní ulice na místní obslužnou komunikaci, která vede k areálu firmy

Současná denní intenzita dopravy v daném úseku je:

| Těžká nákladní vozidla | 4572 ks |
| --- | --- |
| Osobní vozidla | 7006 ks |
| SUMA | 11 578 ks |

Procentuální navýšení dopravy způsobené záměrem:

| Těžká nákladní vozidla | 0,08 % |
| --- | --- |
| Osobní vozidla | 0,04 % |
| SUMA | 0,07 % |

Z uvedeného porovnání je patrné, že navýšení se pohybuje v setinách procent současné dopravní intenzity. Vliv přepravy spojené se záměrem  z hlediska navýšení množství emisí znečišťujících látek z dopravy je zanedbatelný a nevýznamný.

## B.III Údaje o výstupech

### B.III.1 Emise do ovzduší

Emise ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Realizací záměru nevznikne žádný nový stacionární zdroj ovzduší, který by znečišťoval nebo mohl znečišťovat ovzduší.

Emise z přepravy autovraků a odpadů, včetně osobní dopravy

Nárůst přepravních nároků spojených se záměrem je minimální, pohybuje se v setinách procent současné intenzity v posuzovaném úseku na komunikaci v Okružní ulici. V následující tabulce bylo provedeno orientační vyhodnocení množství emisí znečišťujících látek z přepravy související se záměrem v úseku 1 km v okolí Okružní ulice (ve vzdálenosti 0,5 km od vjezdu do areálu rovnoměrně na obě strany).

Při vyhodnoceném navýšení množství nákladních a osobních vozidel spojených se záměrem, bude roční emise znečišťujících látek následující:

| Druh vozidla | Znečišťující látky |
| --- | --- |
|  | CO (kg/rok) | NOx (kg/rok) | VOC (kg/rok) | TZL (kg/rok) |
| TNV | 6,5 | 12,3 | 1,9 | 0,7 |
| Osobní vozidla | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |

Pro výpočet byly použity emisní faktory znečišťujících látek z programu MEFA, pro rychlost 50 km/h.

Imisní situace

V případě posouzení vlivu záměru na pozaďovou imisní situaci je zřejmé, že množství znečišťujících látek nemůže mít vliv na významné zvýšení imisní koncentrace jednotlivých látek a z toho důvodu nebyla provedena modelace rozptylu.

Chladiva – chladící a klimatizační zařízení vozidel

V klimatizačním zařízení vozidel jsou používána chladiva na bázi regulovaných látek (nejvíce je používán freon R 22) poškozujících ozonovou vrstvu Země. V současné době jsou regulované látky postupně nahrazovány fluorovanými plyny (např. R 134, R 407c nebo R 410a), poškozující klimatický systém Země. Při demontáži starších vozidel lze předpokládat, že klimatizační zařízení bude obsahovat především chladivo R 22, u novějších typů vozidel bude obsahovat fluorované plyny. Nakládání s těmito látkami je právně zakomponováno v zákoně o ovzduší č.86/2002 Sb., v platném znění (poslední novelizace č. 483/2008 Sb., upravuje nakládání s fluorovanými plyny). V tomto případě se nejedná o provozovatele zařízení podle výše citovaného zákona. V zařízení ke sběru a zpracování autovraků nebude s těmito látkami nakládáno, ve smyslu zákona o ovzduší. Klimatizační zařízení vozidel bude demontováno jako celek a předáno k odstranění oprávněné osobě jako nebezpečný odpad.

### B.III.2 Odpadní vody

B.III.2.1 Produkce odpadních vod, dešťové vody

Celková produkce  splaškových vod - navýšení

| Druh odpadních vod | Množství odpadních vod (m3/rok) |
| --- | --- |
| Splaškové vody z hyg. zařízení (3 zaměstnanci) | 62 |
| Celkem | 62 |

Celková produkce technologických odpadních vod

| Druh odpadních vod | Množství odpadních vod (m3/rok) |
| --- | --- |
| Vody po mytí autovraků, úkapy | 60 |
| Celkem | 60 |

Odvod splaškových vod

Splaškové vody budou vypouštěny do stávajících kanalizačního systému v administrativní budově společnosti.

Skladování odpadních technologických vod

Odpadní technologické vody vznikající při odstraňování nečistot z autovraků budou skladovány v jímce demontážní haly, umístěné v betonové podlaze.

Užitný objem jímky: 0,6 m3

Předpokládaná produkce odpadních vod do jímky: 50 m3/rok, při předpokládané určité ztrátě odparem.

Intenzita vyvážení jímky: 1-2 x týdně.

Úkapové záchytné jímky, umístěné v prostoru skladu nebezpečných látek a pod plochou určenou ke skladování autovraků, budou vyváženy dle potřeby při naplnění.

Jímka ve skladu nebezpečných odpadů:

Předpokládané množství kontejnerů na uložení nebezpečného odpadu (provozní kapaliny): max. 16 kontejnerů o obsahu 1 m3 nebo odpovídající množství 200 l sudů., tj. celkem 16 m3.

Záchytná jímka pod skladem nebezpečných odpadů má užitný objem 35 m3, což představuje dvojnásobné předimenzování.

Dešťové vody

Výpočet denního množství dešťových vod ze zpevněných ploch

| Střecha | 501,28 m2 | k = 0,8 |
| --- | --- | --- |
| Zpevněné plochy | 2 578 m2 | k = 0,9 |

Intenzita deště i = 144 l/s

Qd = 39,2 l/s

### B.III.3 Odpady

B.III.3.1 Produkce odpadů při výstavbě

| Katalogové číslo odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | O |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | O |
| 12 01 03 | Piliny a třísky neželezných kovů | O |
| 12 01 05 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O |
| 12 01 21 | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 | O |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01; 17 09 02;19 09 03 (zbytky stavebních konstrukcí) | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

V Oznámení není uvedeno množství předpokládaných odpadů ve fázi výstavby, neboť projekt výstavby nebyl v tomto ohledu vypracován do detailů. Přesné množství odpadů bude známo v další fázi správního řízení.

Nakládání s odpady bude prováděno smluvní odbornou firmou  v souladu se zákonem                 č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (odstraňování odpadu oprávněnou osobou). V souladu se zákonem by měly být produkované odpady předány přednostně k dalšímu využití. Při nakládání s odpady bude dodržena zásada třídění odpadu se zaměřením na obaly a bude hledána možnost, jak tyto tříděné odpady přednostně dále využívat.

B.III.3.2 Produkce odpadů při provozu

| Katalogové číslo odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | 40 |
| 16 01 06 | Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných vlastností | O | 900 |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N | 0,5 |
| 16 01 10 | Výbušné součásti (např. airbagy) | N | 2 |
| 16 01 11 | Brzdové destičky obsahující azbest | N | 0,15 |
| 16 01 12 | Brzdové destičky neuvedené pod čísle 16 01 11 | O | 0,05 |
| 16 01 13 | Brzdové kapaliny | N | 1 |
| 16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N | 3 |
| 16 01 16 | Nádrže na zkapalněný plyn | O | 0,6 |
| 16 01 17 | Železné kovy | O | 5 |
| 16 01 18 | Neželezné kovy | O | 5 |
| 16 01 19 | Plasty | O | 12 |
| 16 01 20 | Sklo | O | 5 |
| 16 01 21 | Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a16 01 14 | N | 0,8 |
| 16 01 22 | Součástky jinak blíže neurčené | O | 0,2 |
| 16 02 11 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky, hydrochlofluoruhlovodíky (HCFC) a hydrofluoruhlovodíky (HFC) | N | 0,5 |
| 16 02 13 | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 | N | 0,1 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | 12 |
| 16 06 02 | Nikl-kadmiové baterie a akumulátory | N | 0,5 |
| 16 08 02 | Upotřebené katalyzátory obsahující nebepečné přechodné kovy nebo jeiich sloučeniny | N | 0,1 |
| 16 10 01 | Odpadní vody obsahující nebezpečné látky | N | 50 |
| 13 01 10 | Nechlorované hydraulické minerální oleje | N | 4 |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N | 5 |
| 06 01 06 | Kyselina sírová a kyselina siřičitá | N | 2 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,1 |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O | 0,1 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | 0,1 |
| 15 01 11 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | N | 0,1 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 1,0 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,5 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 1,0 |

Odhad množství produkovaného odpadu byl vztažen k průměrné hmotnosti autovraků 1000 tun/rok  (hmotnost zpracovaných autovraků). Nebezpečné odpady budou odděleně shromažďovány ve skladu nebezpečných látek a smluvně odstraňovány oprávněnou osobou. Předání odpadů bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů. Doklady o tom, zda je firma oprávněna k převzetí odpadů, bude dokladováno a archivováno. S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s n.v.č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládáním s odpady, v platném znění. Tyto odpady budou shromažďovány v plastových obalech (především 60, 200 l) nebo atestovaných kontejnerech (do 1 m3), umístěných v demontážní hale nad záchytnou jímkou. Obaly budou označeny v souladu s platnými předpisy (§5 n.v. č. 383/2001 Sb., v platném znění). Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů v nich skladovaných. Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, který bude předložen ke schválení příslušnému orgánu státní správy. Místo pro shromažďování nebezpečných odpadů bude označeno nápisem „Shromaždiště nebezpečných odpadů.“Odstrojené autovraky – ostatní odpad - budou skladovány na zpevněné ploše I. a eventuelně II. etapy. Jiné ostatní odpady budou skladovány v přístřešku navazující na montážní halu. Pro uložení vytříděného (separovaného) odpadu budou sloužit  kontejnery, umístěné v tomto přístřešku.  Budou respektovány všechny požadavky a podmínky (evidence, zpracování provozního řádu a deníku aj.) stanovené v legislativním předpisu č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v platném znění.

### B.III.4 Ostatní

### B.III.4.1 Hluk

Zdrojem hluku v zájmovém území  bude provoz těchto zdrojů:

- stávající hluk z dopravy

- hluk z technologické přepravy do a z areálu (autovraky, odpad)

- hluk z přepravního vozíku (pojezdy v areálu provozovny)

- hluk z provozu ručních nářadí používaných v demontážní hale

Přepravní nároky spojené se záměrem jsou minimální  a byly vyhodnoceny v kapitole  B.II.4. jedná se o navýšení nákladní přepravy o 4 vozidla denně a osobní přepravy v tomtéž rozsahu, tedy 4 vozidla za den. Navýšení nákladní přepravy představuje v procentuálním vyjádření 0,08 % a osobní přepravy 0,04 %. Z hlediska hlukového zatížení lze konstatovat, že provozem záměru nemůže dojít ke zhoršení stávajícího hlukového zatížení.

Dalším zdrojem hluku je provoz ručního nářadí určeného k demontáži vraků, tj. běžně používané nástroje jako rozbrusky, vrtačky, pneumatické pistole, kompresor, aj.

Nejvýznamnější zdroje hluku, u nichž je předpokládáno, že jejich provoz bude probíhat současně:

| Zdroj hluku | Akustický výkon (dB) |
| --- | --- |
| Kompresor | 100 |
| Rozbruska | 85 |
| Rozbruska | 85 |

Při zadání hodnot parametrů akustického výkonu do výpočtového programu HLUK+ professional, verze 8.05 (USB) a HLUK + pro Windows, byla vyhodnocena ekvivalentní hladina akustického tlaku před stěnou demontážní haly (uvnitř budovy), jejíž hodnota činí 78 dB(A).  Stěna demontážní haly bude z cihel tl. 300 mm. Stavební neprozvučnost stěny (Rw) pro cihlu plnou o tloušťce 300 mm odpovídá podle dat uváděných v literatuře cca 51 - 57 dB. Z uvedených hodnot lze odvodit, že v těsné blízkosti stěny demontážní haly (vnější) lze očekávat hodnotu ekvivalentní hladiny hluku způsobenou pracovní činností uvnitř haly do cca 30 dB(A), počítáme-li s určitou nepřesností výpočtu. Ve větší vzdálenosti bude hluk utlumený stěnami haly již zcela zanedbatelný. Uvážíme-li, že vzdálenost nejblíže položených obydlených objektů je cca 800 m (čtvrť Světlíky), lze konstatovat, že záměr nemůže mít vliv na zvýšení hlukového zatížení u těchto obydlených objektů.

Nejblíže položená občanská zástavba

Pouze pro doplnění kapitoly uvádíme hygienické limity dle přílohy č. 3 nařízení vlády 148/2006 Sb. Hygienický limit se stanoví jako součet základní hladiny a korekcí, přihlížející k místním podmínkám a denní a noční době podle přílohy č.3. Denní maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb je stanovena na úrovni 50 dB (A) pro denní dobu (bez korekce) a 40 dB(A) (pro noční dobu je použita korekce -10 dB(A)).

### B.III.5 Vibrace

Způsob měření a hodnocení mechanického kmitání, chvění a opakujících se mechanických otřesů za účelem posouzení jejích účinků na člověka se zabývá směrnice MZdr ČSR č.j. HEM-344.3-2.7. 1979, směrnice č. 53/80 Sb. Hygienické předpisy, registrovaná v částce 32/80 Sb.    Hodnocení vibrací  působících na člověka se provádí porovnáním naměřených hodnot s nejvyššími přípustnými hodnotami působícími na člověka uvedenými v oddíle VI přílohy k výše uvedené směrnici. V posuzovaném provozu se neuvažuje podle dodaných podkladových materiálů s významným podílem vibrací přenášených na člověka v kmitočtovém pásmu. Při činnostech vykonávaných v posuzovaném záměru by nemělo docházet k proměnným či ustáleným vibracím odlišujícím se od běžných hodnot.

Vibrace nepovažujeme v tomto případě za významný faktor působící na člověka či okolní prostředí.  Při některých činnostech k vibracím dochází (např. ruční nářadí na opravy, motorová vozidla...) , ale jejich vliv na člověka či životní prostředí bude málo významný. Tento faktor budeme považovat pro případ tohoto záměru za nevýznamný.

### B.III.6 Radioaktivní záření

Určení kategorie radonového rizika vychází z posouzení distribuce hodnot objemové aktivity radonu  222 Rn v půdním vzduchu a propustnosti hornin a zemin pro plyny v hloubce předpokládaného zakládání staveb.  Vliv pronikání radonu zesiluje zejména v topném období kdy dochází k tzv. komínovému jevu. Pronikání radonu závisí i na provedení prostupů pro přívody energií, kanalizací, vodovodů, apod.

Dále uvádíme tabulku hodnocení základových půd z hlediska vnikání radonu do budov (Barnet a kol. 1994) :

| Kategorie radonového rizika | Nízká propustnost prostředí | Střední propustnost prostředí | Vysoká propustnost prostředí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 | objemová aktivita Rn(222) v kBq/m3 |
| Nízké | pod 30 | pod 20 | pod 10 |
| Střední | 30 - 100 | 20 - 70 | 10 – 30 |
| Vysoké | nad 100 | nad 70 | nad 30 |

V době zpracování Oznámení EIA nebylo radonové riziko pro tuto lokalitu určeno. Přesné stanovení radonového rizika  bude provedeno experimentálním ověřením v další fázi přípravy stavby.  Radonový průzkum bude doložen ke kolaudaci stavby.

### B.III.7 Elektromagnetické záření

Podle zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci ze dne 2.11.1994, který nabývá účinnost od 1.1.1995  jsou stanoveny podmínky dodávky elektřiny, plynů a tepla. V tomto zákoně jsou také stanovena ochranná pásma pro zařízení výroby a rozvodu elektřiny. Kromě ochranných pásem , jimiž se rozumí prostor určený k zajištění spolehlivého provozu, jsou stanovena i bezpečnostní pásma určená k zamezení či zmírnění účinků případných havárií, tj. k ochraně života, zdraví a majetku. Tyto pásma budou při výstavbě a provozu respektována. K možným vlivům je možno uvést,  že kolem vodiče se    vytváří    elektromagnetické   pole charakterizované  velikostí  své  elektrické  a magnetické složky.

### B.III.8 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Zásahy do krajiny

Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím areálu a na pozemcích bezprostředně navazujících na současnou provozovnu nedojde k významným terénním úpravám. Zemní práce související s výstavbou objektu budou minimální (pouze výkopy ve stávajících navážkách pro základové konstrukce, neboť objekt není podsklepen). Výkopek bude použit na vyrovnání terénu.

Ostatní  - ochranná pásma, záplavové území

Provozovna společnosti REMET, spol. s r.o. se nachází v bezprostřední blízkosti průmyslové (vnitrozávodní) železniční vlečky, jejímž vlastníkem je  ČKD Kutná Hora a.s. – slévárna České Budějovice. Ochranné pásmo je v tomto případě 3 m od osy koleje a areál provozovny nebude do ochranného pásma zasahovat. Vzdálenost krajní koleje od plotu areálu je cca 4,5 m.

Provozovna společnosti REMET, spol. s r.o. se nenachází v záplavovém území.

Pohled na vnitrareálovou vlečku, která se nachází v blízkosti hranice provozovny, na východní straně

### B.III.9 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Možné havárie nebo výskyt nestandardních stavů mohou způsobit poškození životního prostředí. V provozovně bude docházet k manipulaci s látkami, které jsou závadné vodám. Jedná se o provozní kapaliny z autovraků (oleje, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi apod.) a zbytky paliva (benzin, nafta). Tyto látky by v případě havárie mohly způsobit znečištění povrchových a podzemních vod. Tato situace by mohla nastat v případě porušení konstrukce záchytných jímek nebo nedodržením pracovních postupů při manipulaci s těmito látkami (práce mimo zabezpečenou plochu, nedostatečná kontrola stavu jímek). Výskyt těchto stavů je nepravděpodobný, nelze ho však úplně vyloučit.

Havarijní stav může nastat v případě vzniku požáru, jehož výskyt rovněž nelze úplně eliminovat, neboť v provozovně bude prováděna manipulace s hořlavými látkami.

Dalším rizikem může být neopatrná manipulace se zařízením obsahujícím freony, tj. regulované látky nebo fluorované plyny. Poškození chladícího okruhu může vést k úniku těchto plynů do ovzduší. V tomto případě není ohroženo místo samotné, neboť tyto plyny jsou nehořlavé, netoxické, jde spíše o příspěvek k poškození ozonové vrstvy nebo klimatického systému. Proto tuto eventualitu uvádíme jako riziko, nikoli jako havarijní stav.

Prevence environmentálních rizik:

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů.	 V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek závadných vodám. Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými prohlídkami technického stavu vozidel.

Celková rizika záměru jsou při běžném provozu nízká, při dodržování všech provozních předpisů.

Zvládnutí havarijních stavů

Havarijní jímky

Pokud dojde k porušení jímky je nutno okamžitě po zjištění tohoto stavu její obsah přečerpat do náhradního obalu nebo do volné jímky. S odpadem je poté nakládáno stejně jako s nebezpečným odpadem, tedy předáním k odstranění oprávněné osobě.

ČÁST C

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Posuzovaný záměr se nachází na katastrálním území města Českých Budějovic, místní části - České Budějovice 4, v průmyslové zóně. Areál provozovny je dobře přístupný, vjezd do areálu je z hlavní komunikace v Okružní ulici a poté následuje dopravní napojení z místní obslužné komunikace se zpevněným povrchem. Před administrativní částí budovy je parkoviště pro osobní vozidla.

Plochou areálu neprotéká žádná vodoteč. V jihozápadním směru od záměru se nachází Kamenný rybník a dále přes Okružní ulici rybník Bor. Kamenný rybník je současně nejblíže situovaným prvkem ÚSES - lokálním biocentrem. Rybník Bor je v Územním plánu města Českých Budějovic navržen do kategorie ZCHÚ -  Přírodní památka Rybník Bor. Území záměru se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV, ani v jeho blízkosti.

V bezprostředním okolí záměru se nenachází žádný prvek soustavy NATURA 2000, zmíněné území nezasahuje do žádné ptačí oblasti, ani na něm neleží evropsky významná lokalita. Nejblíže položená EVL Vrbenské rybníky - se nachází severozápadně od záměru, ve vzdálenosti cca 4,3 km, další EVL – Tůně u Špačků – je situována jihozápadně od záměru ve vzdálenosti cca 4,8 km. Nejblíže situované ZCHÚ - Přírodní rezervace Vrbenské rybníky - se nachází seveozápadně od záměru, ve vzdálenosti cca 4,8 km. Posuzované území není součástí přírodního parku.

Klimaticky leží předmětné území v regionu, charakterizovaném jako mírně teplý – MT 11. Průměrná teplota v lednu je -2 až -3oC, v červenci 17 – 18 oC.  Roční průměrný úhrn srážek je 550 – 650 mm.  Podle geomorfologického členění patří místo záměru do provincie Česká vysočina, soustavy Česko-moravská soustava, podsoustavy Jihočeské pánve a celku Českobudějovické pánve.

Na konci této kapitoly uvádíme základní charakteristiku nejblíže položených území soustavy NATURA 2000 a zvláště chráněných území.

### C.I.1 Soustava Natura 2000

C.I.1.1 Evropsky významné lokality v okolí záměru

Vrbenské rybníky

| Kód lokality | CZ0313138 |
| --- | --- |
| Biogeografická oblast | Kontinentální |
| Rozloha lokality | 315,9051 ha |
| Navrhovaná kategorie ZCHÚ | PR |
| Druhy | Kuňka ohnivá, Páchník hnědý |
| Katastrální území | České Budějovice 2, České Vrbné, Haklovy Dvory |

Tůně u Špačků

| Kód lokality | CZ0313132 |
| --- | --- |
| Biogeografická oblast | Kontinentální |
| Rozloha lokality | 0,6413 ha |
| Navrhovaná kategorie ZCHÚ | PP |
| Druhy | Hořavka duhová |
| Katastrální území | Staré Hodějovice |

Nejblíže situované EVL

C.I.1.2  Ptačí oblasti v okolí záměru

Ptačí oblasti se v okolí záměru nenachází (viz. vyjádření  KÚ JčK v příloze).

### C.I.2 Zvláště chráněná území

Nejblíže situované ZCHÚ:

PR Vrbenské rybníky

Vrbenské rybníky tvoří soustava 4 rybníků a navazujících lesních a lučních ploch v blízkosti severozápadního okraje Českých Budějovic. Jedná se o komplex vodní a litorální vegetace rybníků, přilehlých mokřadních a lučních společenstev a navazujících rozsáhlých porostů bažinných olšin s druhově pestrými  a početnými populacemi vodní a mokřadní avifauny a specifické a jedinečné fauny bezobratlých.

Navrhované zvláště chráněné území se nachází v západním směru od záměru, na území za  hlavní komunikací v Okružní ulici. Jedná  se o Přírodní památku – Rybník Bor.

Navrhované ZCHÚ – PP Rybník Bor

### C.I.3 Přírodní park

Přírodní park se v blízkosti záměru nenachází.

## C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### C.II.1 Klima, ovzduší

C.II.1.1 Klima

Klimaticky leží předmětné území v klimatické oblasti M11, mírně teplá,  charakterizované těmito skutečnostmi:

| Klimatické charakteristiky | Klimatická oblast MT 5 |
| --- | --- |
| Průměrná teplota v lednu (oC) | -2 až -3 |
| Průměrná teplota v červenci (oC) | 17 – 18 |
| Průměrný roční úhrn srážek, vegetační období (mm) | 350 – 450 |
| Průměrný roční úhrn srážek, zimní období (mm) | 200 - 250 |
| Sněhová pokrývka (dny/rok) | 50-60 |

C.II.1.2 Ovzduší

Hodnoty průměrných imisních koncentrací základních znečišťujících látek na pozadí posuzovaného záměru, lze stanovit na základě údajů z automatického imisního monitoringu měřících stanic umístěných na území města Českých Budějovic. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr nebude stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší a přepravní nároky související se záměrem jsou minimální, budou imisní pozaďové koncentrace  znečišťujících látek vyhodnoceny orientačně na základě imisních map (datový zdroj: ČHMÚ).

Hodnoty imisních koncentrací v posuzované lokalitě se pohybují v tomto rozmezí:

| Imisní koncentrace PM10 Denní 36 MV (µg/m3) | Imisní koncentrace PM10 Roční průměr (µg/m3) | Imisní koncentrace NO2 Roční průměr (µg/m3) | Imisní koncentrace SO2 Denní 4 MV (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-50 | 20-30 | ≤ 26 | ≤ 50 |

Vysvětlivky:

36 MV, 4MV…36. a 4. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval

Mapový podklad – 36 MV denní koncentrace PM10

Mapový podklad – roční průměrná koncentrace PM10

Mapový podklad – roční průměrná koncentrace NO2

Mapový podklad – 4 MV denní koncentrace SO2

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Jako nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byly zvoleny území v působnosti stavebních úřadů. Podle údajů, zveřejněných ve Věstníku Ministerstva životního prostředí z února 2009 ( Ročník XIX, částka 2), nepatří území v působnosti Magistrátu města Českých Budějovic do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Na území města Českých Budějovic došlo k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren

Překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren  (v %  území)

| Stavební úřad | PM10 (d IL) |
| --- | --- |
| Magistrát města České Budějovice | 8,2 |

C.II.2 Vody

C.II.2.1 Povrchové vody

V okolí záměru se nachází 2 rybníky: rybník Kamenný a Bor, situované v jihozápadním směru. Dále v jižním směru od záměru se nachází bezejmenný rybník menší rozlohy. Území jižně od záměru je odvodněné Vrátenským potokem, severně od záměru protéká potok Čertík, který přivádí vodu do Kamenného rybníka a rovněž do rybníka Čertík situovaném v místní části Českých Budějovic – Nemanice.

C.II.2.2 Podzemní vody

Geologický ani hydrogeologický průzkum zájmového území nebyl proveden, předpokládá se, že tento průzkum bude proveden před vypracováním dalšího stupně projektové dokumentace. Z hlediska posouzení vlivu výstavby demontážní haly na podzemní vody, lze předpokládat, že podzemní vody nebudou stavbou ovlivněny. Stavba není podsklepena a základy stavby nebudou založeny ve větší hloubce, takže hydrologický režim lokality by neměl být narušen.

Zdrojem pitné vody bude voda z vodovodního řádu v administrativní části budovy.

### C.II.3 Půda

Půda tvoří svrchní část zemského povrchu-pedosféru. Na půdu je třeba vždy pohlížet jako na dynamický přírodní útvar, který se tvoří, vyvíjí a udržuje pod vlivem okolního prostředí. Půda vzniká působením půdotvorných činitelů, které dělíme do dvou hlavních skupin. Jsou to půdotvorné faktory a podmínky půdotvorného procesu. Za půdotvorné faktory považujeme půdotvorný substrát (matečnou horninu), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a vliv člověka. K podmínkám půdotvorného procesu patří utváření terénu (reliéf) a čas (stáří půd).

Charakteristika půd se vyjadřuje kódem  bonitovaných půdně ekologických jednotek podle vyhlášky č.327/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. Parcely na nichž bude provedena výstavba záměru nemají přiděleno BPEJ a nemají žádný způsob ochrany. Jedná se o pozemky, které jsou zařazeny mezi ostatní plochy se způsobem využití – manipulační nebo jiná plocha.

### C.II.4 Geomorfologie a geologie

Dle regionálního geomorfologického členění (Demek et al., 1987) náleží zájmové území do následujících jednotek:

| Geomorfologické členění | Název |
| --- | --- |
| Provincie | Česká vysočina |
| Subprovincie | Českomoravská soustava |
| Oblast | Jihočeské pánve |
| Celek | Českobudějovická pánev |
| Podcelek | Blatská pánev |
| Okrsek | Zlivská pánev |

### C.II.5 Horninové prostředí a přírodní zdroje

Horninové prostředí závisí na stavu přírodních procesů, které utvářely jednotlivé regiony po miliony let. Je také však ovlivňováno lidskou činností, ať už se jedná o těžební aktivity, stavební činnosti, průmyslovou nebo zemědělskou výrobu a s nimi spojenou kontaminaci půd cizorodými látkami.

V území, na kterém bude realizován záměr, se nenachází žádné výhradní ložisko, není zde vymezen dobývací prostor, podle současných geologických průzkumů zde není zmapováno žádné ložisko nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje.

### C.II.6 Fauna a flóra

C.II.6.1 Flóra

Prozkoumané území určené k výstavbě se nachází jednak v areálu závodu, který je v současné době zastavěn výrobními a pomocnými objekty (X1), a jednak vedle oploceného areálu závodu ponechané přirozené sukcesi bez zásahu člověka. Nezastavěné plochy v oploceném areálu jsou zpevněné, menší část je pokryta pravidelně sečenými  trávníky s kulturními druhy a s ojedinělými dřevinami nebo skupinami dřevin okrasného charakteru (X13). Částečně zpevněnou plochou je železniční vlečka, situovaná vedle závodu, s rozvolněnými porosty ruderálních druhů (X6).

Území závodu určené novým záměrem a bezprostřední okolí je zarostlé různými sukcesními stádii od ruderální vegetace (X1,X6) až po nálety dřevin s dominancí břízy, osiky a vrb (X12). Sporadicky se vyskytují mladší exempláře hlohu, růže a lípy. Všechny dřeviny jsou mladšího stáří (cca max. 20 let) s max. průměrem do 15 cm.

Na jižní straně areálu závodu (mimo záměr) jsou rozvolněné porosty ruderálních bylin (X6,X7), nálety stromů (X12) a menší skupinky křovin s dominancí trnky (K4C). V blízkosti vodní nádrže je lem mokřadních vrbin (K1) a  rákosin (M1.1).

Dle katalogu biotopů České republiky (Chytrý a kol. 2001) lze vegetaci zařadit do biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem. Většina zjištěných druhů rostlin patří mezi běžné druhy. Na území závodu se nevyskytují chráněné nebo ohrožené druhy. Vzhledem k datu průzkumu je nutné předpokládat, že nebyly nalezeny všechny přítomné druhy vyšších rostlin. Na druhé straně je možné konstatovat, že na území plánované výstavby a v blízkém okolí se nevyskytují chráněné nebo ohrožené druhy. To je dáno jak dlouhodobým vlivem člověka (návážky zemin s odpady), tak i dominantními porosty Calamagrostis epigejos. Současná absence sečení nebo disturbancí neumožňuje, kromě výskytu ruderálních společenstev, uchycení a rozmnožování vzácnějších druhů rostlin.

Metodika

Botanický průzkum byl proveden 12.2.2009. Názvosloví druhů vyšších rostlin je dle Kubáta (2002). Značení biotopů vymezených podle vegetačních typů je podle Chytrého a kol. (2001).

Seznam druhů vyšších rostlin

# Achillea millefolium              řebříček obecný

Agrostis stolonifera                 psineček výběžkatý

Agrostis canina                        psineček psí

Arrhenatherum elatius             ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris                   pelyněk černobýl

Calamagrostis epigejos            třtina křovištní

Carex hirta                               ostřice chlupatá

Capsella  bursa-pastoris           kokoška pastuší tobolka

Crategus monogyna                 hloh jednosemenný

Centaurea  sp.                          chrpa

Cirsium arvense                       pcháč rolní

Convolvulus arvensis              svlačec rolní

Crepis biennis                          škarda dvouletá

Daucus carota                          mrkev obecná

Dactylis glomerata                  srha laločnatá

Deschampsia cespitosa            metlice trsnatá

Dipsacus fullonum                   štětka planá

Echium vulgare                        hadinec obecný

Epilobium hirsutum                vrbovka chlupatá

Erigeron annuus                      turan roční

Elytrigia repens                       pýr plazivý

Equisetum arvense                  přeslička rolní

Festuca rubra                           kostřava červená

Fragaria vesca                          jahodník obecný

Hypericum perforatum            třezalka tečkovaná

Chenopodium album               merlík bílý

Juncus effusus                         sítina rozkladitá

Lactuca serriola                       locika vytrvalá

Lathyrus tuberosus                  hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare           kopretina bílá

Linaria vulgaris                       lnice obecná

Lolium perenne                       jílek vytrvalý

Melilotus albus                        komonice bílá

Oenothera biennis                   pupalka dvouletá

Plantago lanceolatum              jitrocel kopinatý

Populus tremula                      topol osika

Polygonum aviculare               truskavec ptačí

Poa compressa                         lipnice smáčknutá

Potentilla argentea                   mochna stříbrná

Potentilla reptans                     mochna plazivá

Plantago major                         jitrocel větší

Ranunculus repens                   pryskyřník plazivý

Rosa sp.                                    růže

Rumex crispus                         šťovík kadeřavý

Salix caprea                              vrba jíva

Sanquisorba officinalis             krvavec toten

Solidago canadensis                 zlatobýl kanadský

Silene vulgaris                          silenka nadmutá

Tanacetum vulgare                   vratič obecný

Trifolium repens                       jetel plazivý

Trifolium arvense                     jetel rolní

Tussilago farfara                      podběl lékařský

Urtica dioca                              kopřiva dvoudommá

Vicia craca                                vikev ptačí

Vicia tetrasperma                      vikev čtyřsemenná

Druhy případně určené ke kácení jsou: bříza, osika, vrba (X12) a sporadicky se vyskytující mladší exempláře hlohu, růže a lípy. Všechny dřeviny jsou mladšího stáří (cca max. 20 let) s max. průměrem do 15 cm.  Jedná se o běžné náletové dřeviny. Při průzkumu flóry nebylo možné přesně změřit, zda oplocení nového areálu na jihozápadní straně bude zasahovat na místo, kde se nachází  část dřevin - bříza, osika a vrba, z toho důvodu uvádíme, že se jedná o druhy případně určené ke kácení.

C.II.6.2 Fauna

Celé území určené pro výstavbu záměru se nachází v průmyslové zóně města Českých Budějovic. V okolí záměru se nachází výrobní haly průmyslových podniků. Z tohoto důvodu se zde nevyskytuje druhově pestrá fauna, je omezená pouze  na běžné druhy ptactva a malých savců.  Při průzkumu byly zjištěny běžné druhy zástupců ptáků (havran, vrána), výskyt druhů zvláště chráněných podle zákona o ochraně přírody nebyl v lokalitě zaznamenán.

### C.II.7 Ekosystémy

Územím záměru neprochází žádný biokoridor, na ploše záměru se nenachází žádné biocentrum ani významný krajinný prvek. V jihozápadním směru od záměru je situován Kamenný rybník, který je lokálním biocentrem LBC 34. V bezprostředním okolí tohoto biocentra se nachází 2 významné biotopy 33/1 a 33/2, které jsou situovány na severovýchodní a jihovýchodní straně rybníka. Okolí Kamenného rybníka tvoří území zeleně, které se nachází na východní straně a  obklopuje plochu rybníka. Jedná se o nezastavitelné území krajinné zeleně, které je určené pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Pro území krajinné zeleně všeobecně jsou charakteristické přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů a travních porostů, travní porosty bez dřevin, květnaté louky, bylinotravnatá lada, skály, stepi, mokřady. Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení související s péčí o charakter území. Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat pěší a cyklistické stezky. Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace, drobné sakrální stavby a drobné stavby určené pro vzdělávací a výzkumné funkce. Nepřípustné je na těchto územích zřizovat a provozovat jakákoli zařízení (zejména stavby), parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto vozidel.

Území zeleně, které tvoří pás kolem Kamenného rybníka je odděleno od ostatního území plotem, který tvoří umělou hranici  vzrostlé zeleně. Při přípravě projektových prací byla tato skutečnost zohledněna a posuzovaný záměr je umístěn mimo toto území. Vzdálenost hranice území zeleně a hranice II. etapy záměru je v nejbližším bodě ve vzdálenosti cca 1,5 m.

Podrobné znázornění prvků ÚSES, LBC č.34 – Kamenný rybník (nejbližší bod je znázorněn žlutě ohraničenou hvězdou)

### C.II.8 Krajina

Místo záměru se nachází uvnitř průmyslového areálu, situovaného v blízkosti komunikace v Okružní ulici. Areál současné provozovny je obklopen výrobními halami a místnímu obslužnými komunikacemi. O krajinném rázu této lokality lze uvažovat pouze ve spojení se sociálním rozměrem, tedy místo určené k výrobní činnosti vzniklé z historické potřeby ekonomického vývoje.

Urbanizovaná krajina, která je zajímavější z hlediska krajinného rázu se nachází severovýchodně od posuzované lokality. Směrem k obci Úsilné se nachází Červený vrch, na východní straně s malým ohraničeným územím vzrostlé zeleně a s převážně ornou půdou, využívanou pro pěstování zemědělských plodin.

### C.II.9 Obyvatelstvo

Počet  obyvatel města České Budějovice je podle statických údajů (v roce 2007) 95 071, podrobnější údaje uvádíme v následující tabulce:

| Kód okresu | Kód obce | Celkový počet obyvatel | Počet mužů | Počet žen | Celkový prům. věk (roky) | Prům. věk mužů (roky) | Prům. věk žen (roky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ 0311 | 544256 | 95071 | 45 947 | 49 124 | 40,6 | 39,0 | 42,0 |

### C.II.10 Hmotný majetek, kulturní památky

C.II.10.1 Kulturní památky

Město České Budějovice

je krajským městem  Jihočeského kraje. Výčet kulturních památek, které se nachází na území  města je velmi rozsáhlý, z tohoto důvodu jej neuvádíme. V dotčeném území ani v jeho bezprostřední blízkosti se žádné kulturní památky nenachází.

### C.II.11 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Území na němž bude umístěn posuzovaný záměr, je v územním plánu města Českých Budějovic, značeno indexem PA-3. Jedná se o zastavitelné území určené pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu příměstskou. Obvyklé a přípustné je umístění činností, dějů a zařízení výlučně výrobních průmyslových, popřípadě výlučně zemědělských pěstitelských a chovatelských v uzavřených areálech, a to takových, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo zastavitelných územích a které podléhají zvláštnímu režimu.

Ovzduší

Posuzovaný záměr se nachází v průmyslové zóně města Českých Budějovice. Lze předpokládat, že pozaďové imisní koncentrace znečišťujících látek budou ovlivněny především znečištěním ze zdrojů situovaných v této části města a také dopravou. Navýšení přepravy spojené se záměrem je nízké, v procentuálním vyjádření se jedná o setiny procent současné intenzity dopravy na komunikaci v Okružní ulici, která je hlavní dopravní trasou v okolí záměru. V souvislosti s provozem zařízení na sběr a zpracování autovraků nevznikne jiný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, takže vliv záměru z hlediska ochrany ovzduší je nevýznamný.

Povrchové vody a podzemní vody

Vliv na povrchové a podzemní vody je také minimální. V současné provozovně je vybudována kanalizace odpadních a dešťových vod. Nová provozovna bude napojena na tento kanalizační systém. Vzhledem k tomu, že je počítáno s navýšením zaměstnanců v počtu 3, bude nárůst množství splaškových vod minimální. Odběr technologických vod je pouze za účelem mytí autovraků a jiných demontovaných součástí, roční navýšení je rovněž nevýznamné. Plochy, kde může docházet k úniku závadných látek jsou zabezpečeny záchytnými havarijními jímkami.

ČÁST D

# D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

## D.I Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví

Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví je určujícím faktorem množství a charakter látek, které se uvolňují do životního prostředí při vlastním technologickém procesu nebo při činnostech souvisejících s produkcí.

Při demontáži a zpracování autovraků budou vznikat jednak odpady, které budou odstraněny oprávněnou osobou a dále odpady, které budou předány oprávněné osobě k materiálovému využití jako druhotná surovina (odstrojené autovraky a kovové součásti) a následně zpracovány ve slévárně společnosti REMET, spol. s.r.o. v Brně. V souvislosti s provozem záměru nevznikne žádný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Vytápění demontážní haly bude prostřednictvím elektrických  přímotopů.  Navýšení technologické přepravy je minimální, jedná se v průměru o 4 nákladní a 4 osobní vozidla denně. Nejblíže situovaná občanská zástavba (Světlíky) se nachází cca 800 m od záměru v blízkosti Okružní ulice. Vzhledem k předpokládanému rozložení dopravy rovnoměrně do obou směrů od vjezdu do areálu z Okružní ulice, bude intenzita přepravy u těchto obytných domů poloviční. Jedná se tedy o zanedbatelný vliv na kvalitu ovzduší.

Demontáž a zpracování autovraků,  bude probíhat na plochách opatřených odolným epoxidovým nátěrem. Plochy jsou spádovány do záchytných jímek, takže nemůže dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod mimo demontážní halu. Další zabezpečená plocha se záchytnou jímkou, na které by mohlo docházet k úkapům provozních kapalin a ropných látek, je pod přístřeškem, určeným pro skladování autovraků před demontáží. Jiný vliv na znečištění vod nepředpokládáme.

Dalším faktorem, který může narušit pohodu obyvatel je hlukové zatížení, které je spojené se zvýšenými přepravními nároky.  Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzity dopravy,  jedná o záměr malého rozsahu a směrování dopravy je rozloženo do dvou směrů, vliv na zvýšení hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb nebo chráněním venkovním prostoru je zanedbatelný. Demontážní práce, které by mohly mít větší vliv na zvýšení hlukového zatížení lokality, jsou prováděny v provozní hale, která má značný útlum. Záměr je umístěn v průmyslové zóně ve velké vzdálenosti od obytné zástavby. Z tohoto důvodu nebyla zpracována hluková studie, neboť záměr nemůže mít vliv na nárůst  hlukového zatížení u nejblíže situovaných obydlených objektů. Konkrétní odhad pravděpodobného počtu osob (kvantitativní hodnocení rizika) s projevy nepříznivého vlivu hluku nebyl proveden, protože záměr se nepodílí na navýšení výsledných hladin LAeq,T  v chráněném venkovním prostoru staveb a zejména nejsou předpokládány žádné negativní vlivy posuzovaného záměru na zdraví obyvatel nejblíže situované občanské zástavby.

Z hlediska sociálněekonomických vlivů na obyvatelstvo lze zaznamenat pozitivní faktor. Výstavba záměru bude znamenat nárůst zaměstnanců o 3 osoby, a to celkem ve stabilní průmyslové sféře. Při vyhodnocení vlivu záměru bylo přihlédnuto ke všem faktorům, které mohou mít vliv na veřejné zdraví.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na veřejné zdraví.

### D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Imise znečišťujících látek

Provozem záměru nevznikne žádný nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Navýšení dopravy se záměrem je minimální a z hlediska množství znečišťujících látek se jedná o zanedbatelné množství. Jiné vlivy na ovzduší, než uvedené v předchozím textu, nejsou předpokládány.

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

Podle údajů, zveřejněných ve Věstníku Ministerstva životního prostředí z února 2009 ( Ročník XIX, částka 2), nepatří území v působnosti Magistrátu města Českých Budějovic do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Při nárůstu intenzity dopravy o 4 nákladní a 4 osobní vozidla denně, nemůže provozem zdroje dojít ke zhoršení imisní pozaďové koncentrace v posuzované lokalitě.

Vliv záměru na imisní situaci v  posuzované lokalitě je nevýznamný.

### D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Vlivy záměru na hlukovou situaci jsou opět minimální. Hlavní činnost - demontáž a zpracování autovraků - je provozována v demontážní hale, která dostatečně utlumí hluk způsobený nástroji na destrukci autovraků. Při orientačním výpočtu hlukového zatížení z nástrojů používaných při demontáži a odpovídajícímu útlumu stěny, je příspěvek zdroje zanedbatelný. Jedná se o hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku na úrovni 30 dB(A) u vnější stěny haly. Z tohoto důvodu nebyla zpracována hluková studie, neboť nelze očekávat žádný vliv hlukového zatížení na nejblíže situovanou občanskou zástavbu ve vzdálenosti cca 800 m.

Vliv na hlukové zatížení nejblíže položené občanské zástavby není předpokládán.

### D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ovlivnění zásobování pitnou vodou

Provoz záměru nebude mít vliv na zásobování pitnou vodou. Voda pro 3 zaměstnance bude odebírána z vodovodního řádu, který je v administrativní části budovy.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

K odvodnění posuzované lokality nemůže dojít. Potřeba vody pro mytí vozidel je minimální, do cca 60 m3 (ročně)  a voda bude odebírána z vodovodního řádu. Pozemek určený pro výstavbu montážní haly a zpevněných ploch nevyžaduje větší terénní úpravy, které by mohly narušit hydrologický režim lokality. Provoz zařízení nemá vliv na charakter odvodnění území, odtokové poměry se nemění.

Vliv na odvodnění území není předpokládán.

Ovlivnění znečištění  povrchových a podzemních vod

1. SPLAŠKOVÉ VODY A TECHNOLOGICKÉ ODPADNÍ VODY

Splaškové  vody jsou odvedeny do stávajícího kanalizačního systému v administrativní části budovy, ani zde není předpokládán žádný negativní vliv na znečištění povrchových nebo podzemních vod. Znečištěné vody z mytí aut jsou skladovány v záchytné jímce.

Vliv na znečištění povrchových vod (prostřednictvím splaškových vod a technologických odpadních vod) není předpokládán.

2. DEŠŤOVÉ VODY

Vlivem výstavby záměru dojde k nízkému nárůstu množství dešťových nekontaminovaných vod ze střech nových objektů. Voda bude svedena do stávající dešťové kanalizace.

Vliv na znečištění povrchových vod prostřednictvím nekontaminovaných dešťových vod není předpokládán.

3. PODZEMNÍ VODY

K ovlivnění podzemních vod při provozu zařízení nedojde. Všechny plochy, na nichž může dojít ke kontaminaci povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými vodám, jsou zabezpečeny proti úniku prostřednictvím záchytných havarijních jímek.

Vliv na znečištění podzemních vod není předpokládán.

### D.I.5 Vlivy na půdu

Záměr bude z větší části realizován v areálu současné provozovny – I. etapa. Výstavba II. etapy bude probíhat mimo oplocenou část provozovny na jižním okraji. Pozemky na nichž dojde  k rozšíření nemají žádný způsob ochrany, nemají přiděleno BPEJ. Jedná se o ostatní plochy, které z hlediska bonity půd nejsou významné.

Vzhledem k tomu, že plochy určené pro výstavbu záměru nemají žádné BPEJ,  považujeme vliv záměru na půdu nevýznamný.

### D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se pod plochou určenou k rozšíření areálu farmy nenachází.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

D.I.7.1 Vlivy na faunu

Poškození a vyhubení živočišných druhů a jejich biotopů

Vzhledem k tomu, že fauna zde žijící je antropogenně ovlivněna a adaptovaná k činnosti člověka nepředpokládáme změny v druhovém složení  společenstev živočichů, ani v početnosti jedinců.

Vliv provozu záměru  na  faunu není předpokládán.

D.I.7.2 Vlivy na flóru a ekosystémy

Pravděpodobný vliv záměru na ekosystém

V okolí záměru nepředpokládáme výskyt negativních vlivů na okolní flóru nebo na přilehlé ekosystémy. Krajina je již v současném stavu ovlivněna antropogenní činností, zásadní vliv má průmyslová výroba s jejími negativními důsledky, včetně dopravy. Většina zjištěných druhů rostlin patří mezi běžné druhy. Na území závodu se nevyskytují chráněné nebo ohrožené druhy.

Záměr není umístěn na žádném území s určitým typem ochrany (zvláště chráněná území, prvky soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti). Negativní vliv na území NATURA 2000 nelze předpokládat vzhledem ke vzdálenosti záměru od nejbližších evropsky významné lokality – cca 4,3 km. Z těchto důvodů nepovažuje zpracovatel dokumentace za nutné posuzovat vliv záměru podle §45i odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Kladné stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihočeského kraje je doloženo v Příloze č.2. Záměr rovněž nebude mít významný vliv na zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace (viz. stanovisko OOP KÚJčK). Zde pouze doplňujeme, že záměr nemůže mít v budoucnu vliv ani na navržené zvláště chráněné území Rybník Bor, které je situováno za komunikací v Okružní ulici, ve vzdálenosti 0,42 km.

V blízkosti záměru je situováno lokální biocentrum č.34 – Kamenný rybník, které je obklopené územím zeleně. Posuzovaný záměr je v nejbližším bode vzdálen od tohoto území cca 1,5 m, na nezastavitelné území zeleně  nezasahuje.

Druhy případně určené ke kácení jsou běžné náletové dřeviny: bříza, osika, vrba (X12) a sporadicky se vyskytující mladší exempláře hlohu, růže a lípy. Všechny dřeviny jsou mladšího stáří (cca max. 20 let) s max. průměrem do 15 cm.

Tato chráněná  území jsou  sice nejblíže situovaná, ale vzhledem k pouze lokálnímu vlivu  zamýšleného záměru  malého rozsahu  nebyla nalezena  možná příčina vlivu  na tato chráněná území.

Vliv na flóru a ekosystémy není předpokládán.

### D.I.8 Vlivy na krajinu

Krajinný ráz (podle §12 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění), kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či přírodě blízká, na druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je nejčastěji uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a  estetickými hodnotami, dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace krajiny a výraznou harmonií měřítka a vztahů v krajině. Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. To znamená, že ráz určitého krajinného segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami přírodními (morfologie terénu, vodní toky a plochy a charakter vegetačního krytu), tak kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině, kulturním významem místa) a historickými (přítomností prvků a vazeb dokladujících historický vývoj krajiny, jeho kontinuitu). Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů  (např. přírodních lokalit, a cenností, rysů kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o vnější projev – zpravidla viditelnost – v prostorových vztazích krajiny a v krajinné scéně. Ne každá část krajiny, dotčená vlivem navrhovaného záměru vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je krajinný ráz nevýrazný, indiferentní a nevyznačuje se žádnými výraznými a pozitivními znaky (krajina není rázovitá). Posouzení krajinného rázu velmi záleží na subjektivním hledisku hodnotitele, přesto existují faktory, které narušují krajinný ráz velmi významně – např. vysoké budovy, hlavní dopravní trasy, které segmentují krajinu v menší celky, pozbývající typický charakter krajinného rázu apod.

V případě posuzovaného záměru, který je zasazen do průmyslového areálu města Českých Budějovic a navazuje na stávající provozovnu, nemůže dojít ke snížení estetické hodnoty krajiny. Stavba nebude dominantou, bude zastíněna průmyslovými objekty, které se nachází v bezprostředním okolí. V širším měřítku vztahů nelze záměr vůbec hodnotit a to z důvodu nízkého výškového profilu plotu a nových objektů, které nebudou  viditelné z jiného vzdálenějšího nebo vyvýšeného místa.

Záměr nemůže mít negativní vliv  na krajinný ráz.

### D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na kulturní památky se nepředpokládá, neboť v bezprostřední blízkosti záměru se žádné kulturní památky nenachází.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a kulturní památky.

## D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Hlavní charakteristika nejvýznamnějších možných vlivů

- emise a imise znečišťujících látek

- dopad hlukového zatížení

Emise a imise znečišťujících látek:

Vliv na imisní zatížení okolí záměru bude zanedbatelný. Emise znečišťujících látek bude vznikat pouze v souvislosti s minimálním nárůstem dopravy. Pro zadané parametry nového záměru byl zjištěn minimální nárůst emisí znečišťujících látek a vliv na imisní pozadí lokality považujeme za nevýznamný.

Dopad hlukového zatížení:

Záměr nevyvolá zvýšení hlukového zatížení u nejblíže situované občanské zástavby. Ta se nachází cca 800 m od projektované provozovny a provoz zařízení na demontáž a zpracování autovraků a související doprava nemohou mít žádný vliv na stávající hlukovou zátěž v lokalitě.

## D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vznik nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění záměru  předpokládat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření k ochraně vod

- na manipulačních plochách  v areálu farmy zakázat mytí strojů a motorových vozidel

- neskladovat autovraky před demontáží na jiném místě než vyhrazeném pro uložení autovraků před zpracováním, na ploše zabezpečené záchytnou jímkou

- pravidelně je třeba kontrolovat stav hladiny jímek, aby nedošlo k jejich přeplnění

- v zařízení bude nakládáno se závadnými  látkami, v množství které bude přesahovat limitní množství uvedená v §2 vyhlášky č.450/2005 Sb. Z tohoto důvodu bude třeba v souladu s §39 odst. (2) zákona č.254/2001 Sb., v platném znění vypracovat havarijní plán. Návrh Havarijního plánu bude podán ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. Tento požadavek je rovněž součástí vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí, jako příslušného vodoprávního úřadu, k výstavbě záměru (Příloha č.3 Oznámení)

Opatření k ochraně ovzduší a obyvatel

- při výjezdu nákladních vozidel  a jiných strojů ze stavby nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti a znečištění komunikace

- jiná opatření nenavrhujeme

Opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- nebezpečné odpady budou skladovány ve stavebně oddělené místnosti v obalech nebo kontejnerech, místo skladování nebezpečného odpadu bude označeno jako „Shromaždiště nebezpečných odpadů“

- provozovatel bude dodržovat podmínky provozu autovrakoviště, stanovené v souhlasu s provozem zařízení

- provozovatel vypracuje provozní řád (dle vyhlášky 352/2008 Sb.), jehož součástí bude provozní deník a předloží jej ke schválení  příslušnému úřadu státní správy, po jeho schválení bude tento řád dodržovat, případně při změně skladby odpadů jej bude aktualizovat

- v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v platném znění a vyhlášky č.352/2008 Sb., v platném znění bude vedena řádná evidence přijatých autovraků a odstraněných odpadů

- při skladování odpadů bude postupováno v souladu s  vyhl. č. 383/2001 Sb. v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady, tj. obaly s nebezpečnými odpady budou vybaveny příslušnými identifikačnimi listy

Opatření k ochraně přírody

- druhy případně určené ke kácení jsou: bříza, osika, vrba (X12) a sporadicky se vyskytující mladší exempláře hlohu, růže a lípy. Všechny dřeviny jsou mladšího stáří (cca max. 20 let) s max. průměrem do 15 cm. V případě, že bude zjištěno v další fázi přípravných prací (přesné zaměření), že dřeviny bude nutno pokácet, bude nutno požádat o souhlas ke kácení dřevin příslušný orgán ochrany přírody Magistrátu města Českých Budějovic.

- vzhledem k   absenci lesní vegetace nebo rozsáhlejších výsadeb je žádoucí zvýšení podílu dřevin, ať již ve formě skupinové nebo liniové výsadby. Tím dojde k lepšímu zapojení nové výstavby do okolí. Jako vhodné druhy lze navrhnout: původní pomalu rostoucí dřeviny jako dub,  doplněné rychle rostoucími druhy: lípa, jilm,javor.

## D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Celkově lze podle našeho názoru hodnotit získané podkladové materiály  jako dostatečné pro vypracování oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Vstupní údaje, získané zpracovatelem z projektových podkladů, konzultacemi s investorem a projektantem a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod  či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele Oznámení a kolektivu jeho spolupracovníků.

Neurčitosti a nejistoty vstupních údajů jsou následující:

- časově omezený průzkum fauny, při kterém bylo možno zjistit pouze základní data o druhové rozmanitosti lokality. Vzhledem k tomu, že nový záměr bude z větší části realizován ve stávajícím areálu provozovny, nelze předpokládat významný vliv na faunu vně posuzovaného záměru. Výstavba nebude zasahovat do území zeleně, které se nachází kolem Kamenného rybníka.

- nejistota ve vyhodnocení hydrogeologického režimu lokality (geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden). Stavba autovrakoviště nebude zasahovat do větší hloubky podloží a nebude narušovat podzemní zdroje vody nebo hydrologický režim lokality, jedná se o běžnou zpevněnou plochu a zhotovení základů stavby. V tomto případě pokládáme nejistotu za nevýznamnou.

- nejistota  ve stanovení  přesného  podílů jednotlivých  druhů odpadů .  Tato nejistota nebude mít přímý vliv na životní prostředí, ale  po zahájení  provozu může některého druhu odpadů vznikat více nebo méně než je předpoklad v této studii.  Autovraky   mají podle typu výrobce různý podíl  jednotlivých položek (plastů, kovů, aj..) . Podle toho, které autovraky budou  v sortimentu převládat  bude vznikat i určité přesné množství odpadů.

část E

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Posuzovaný záměr byl investorem předložen v jediné variantě. Jiná varianta nebyla uvažována. Zařízení na sběr a zpracování autovraků navazuje technologicky na současnou provozovnu, v níž je realizován výkup kovů. Větší část záměru je umístěna v oplocené části areálu, pouze menší část - II. etapa výstavby - navazuje na současnou provozovnu na jižní straně. Výhodou je tedy využití stávajících rozvodných sítí, ale např. i využití stávajícího zařízení pro vážení odpadů (mostní váha). V administrativní části budovy je k dispozici sociální zařízení pro zaměstnance. Není třeba dobudovat nové komunikace, vjezd do areálu bude z místní obslužné komunikace, která je zpevněná. Provozovna se nachází v průmyslové zóně města, mimo občanskou zástavbu.  Dopravní zatížení související se záměrem bude minimální a dopravní trasy budou vedeny po komunikaci v Okružní ulici, která nevede skrze občanskou zástavbu. Celkově se jedná o stavbu malého rozsahu. S ohledem na  situování provozovny v průmyslové zóně, se nám řešení posuzované varianty, která byla navržena v Oznámení, jeví z výše uvedených důvodů jako možné. V rámci procesu posuzovaného záměru posuzovatelé nezjistili žádný nesoulad s legislativními předpisy.

ČÁST F

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Mapa posuzovaného záměru (uvedená v textové části Oznámení)

## F.2 Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a  projektantem a posouzení komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

ČÁST G

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

OZNAMOVATEL

REMET, spol. s r.o.

Vídeňská 11/127

619 00 Brno

INVESTOR

REMET, spol. s r.o.

Vídeňská 11/127

619 00 Brno

PROJEKTANT

INDUSTRY PROJECTS s.r.o.

Tř. Kpt. Jaroše 13

602 00 Brno

Posuzovaným záměrem je výstavba zařízení ke sběru a zpracování autovraků, na k.ú. města Českých Budějovic, České Budějovice 4. Umístění záměru navazuje stavebně i technologicky na současnou provozovnu, v které je realizován sběr a výkup železných a barevných kovů (hliník, měď, mosaz, bronz, olovo, zinek, cín, nikl a jiné). Plocha pro stavbu demontážní haly, autovraků před zpracováním, prostor pro skladování odpadů a demontovaných autovraků bude umístěna ve stávajícím areálu společnosti. Jedná se I. etapu výstavby záměru. Další - II. etapa - navazuje v jižním směru na oplocenou část současné provozovny a je určena jako rezervní plocha pro skladování kapot autovraků (odstrojených vraků), z nichž byly odstraněny nečistoty. Kapacita autovrakoviště je 1 000 autovraků ročně.

Pro posuzovaný záměr nebude potřeba dobudovat žádné rozvodné sítě, dojde pouze k jejich napojení z nové provozovny. Přeprava bude probíhat po stávající místní obslužné (zpevněné) komunikaci. Potřeba el. energie pro vytápění demontážní haly bude kryta ze stávajícího rozvodu, umístěného v administrativní části budovy Odběr vody pro 3 nové zaměstnance bude zajištěn z vodovodního řádu v administrativní části budovy. Jiné energetické ani surovinové nároky nevzniknou.

Emise znečišťujících látek do ovzduší budou souviset pouze s přepravou a jejich roční množství je zanedbatelné. Intenzita přepravy vzroste max. na 4 nákladní a 4 osobní vozidla za den (v pracovních dnech). Autovrakoviště není stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, jiné znečišťující látky nebudou z provozovny emitovány. Záměr lze doporučit k realizaci bez dalších opatření.

Hlukové zatížení opět souvisí pouze z dopravou, jejíž intenzita je nízká. Demontážní práce budou probíhat v uzavřené hale, která zajistí dostatečný útlum hluku. Nejblíže situovaná občanská zástavba se nachází cca 800 m od záměru, takže není předpokládán žádný negativní vliv.  Záměr lze doporučit k realizaci bez dalších opatření.

Z hlediska vlivu na přírodu  (fauna, flóra, ekosystémy, prvky ÚSES, NATURA) nebyly zjištěny žádné prokazatelné vlivy, které by mohly vést k poškození stávajícího ekosystému, druhového nebo kvantitativního složení fauny a flóry. Z tohoto důvodu nebyla navržena žádná opatření. Na ploše záměru se nachází běžné náletové dřeviny – s dominancí břízy, osiky a vrb, sporadicky se vyskytují mladší exempláře hlohu, růže a lípy. Výběr druhového zastoupení projektovaného ozelenění areálu byl doporučen RNDr. Otou Rauchem CSc. a zahrnuje výsadbu těchto dřevin - dub, doplněný jasanem, javorem a lípou.

Vliv na krajinný ráz nelze předpokládat, neboť provozovna bude situována v průmyslové zóně města.

Půda určená k výstavbě záměru nemá určený žádný způsob ochrany. Jedná se o ostatní plochu.

Celkově lze záměr hodnotit jako akceptovatelný pro posuzovanou lokalitu. Autoři Oznámení za spolupráce se specialistou v oboru pedologie a botaniky, RNDr. Otou Rauchem CSc., neshledali pro posuzovaný záměr nesoulad s legislativními předpisy a záměr je možné realizovat v rozsahu uvedeném v Oznámení a s podmínkami, které byly doporučeny v textu dokumentace.

Datum zpracování oznámení:     	        únor 2009

Zpracoval:                                           Ing. František Hezina

Na Folimance 2154/17, Praha 2 – Vinohrady

Tel. 603 216 983

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR   č.j.

5148/41/OPV/93 a prodloužení   autor.  MŽP ČR č.j.36841/ENV/06 ze dne 29.5.2006 do 29.5.2011.

Spolupracovali:			                                  RNDr. Ota Rauch CSc.

Ing. Hana Postlová

ČÁST H

# H. PŘÍLOHY

Přílohy

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

- Vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí, jako příslušného vodoprávního úřadu, k výstavbě záměru

- Vegetační poměry

Podpis zpracovatele Oznámení

Příloha č. 1 - Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Příloha č.2 - Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

Příloha č.3 - Vyjádření Magistrátu města České Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí, jako příslušného vodoprávního úřadu, k výstavbě záměru

Příloha č.4 – Vegetační poměry

Vegetační poměry

areálu firmy REMET, spol. s r.o.

zadavatel:                  Naturchem s.r.o

zpracovatel:               RNDr Ota Rauch CSc.

Třeboň  únor 2009

Vegetační poměry

Prozkoumané území určené k výstavbě se nachází jednak v areálu závodu, který je v současné době zastavěn výrobními a pomocnými objekty (X1), a jednak vedle oploceného areálu závodu ponechané přirozené sukcesi bez zásahu člověka. Nezastavěné plochy v oploceném areálu jsou zpevněné, menší část je pokryta pravidelně sečenými  trávníky s kulturními druhy a s ojedinělými dřevinami nebo skupinami dřevin okrasného charakteru (X13). Částečně zpevněnou plochou je železniční vlečka ,situovaná vedle závodu, s rozvolněnými porosty ruderálních druhů (X6).

Území závodu určené novým záměrem a bezprostřední okolí je zarostlé různými sukcesními stádii od ruderální vegetace (X1,X6) až po nálety dřevin s dominancí břízy, osiky a vrb (X12). Sporadicky se vyskytují mladší exempláře hlohu, růže a lípy. Všechny dřeviny jsou mladšího stáří (cca max. 20 let) s max. průměrem do 15 cm.

Na jižní straně areálu závodu (mimo záměr) jsou rozvolněné porosty ruderálních bylin (X6,X7), nálety stromů (X12) a menší skupinky křovin s dominancí trnky (K4C). V blízkosti vodní nádrže je lem mokřadních vrbin (K1) a  rákosin (M1.1).

Dle katalogu biotopů České republiky (Chytrý a kol. 2001) lze vegetaci zařadit do biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem. Většina zjištěných druhů rostlin patří mezi běžné druhy. Na území závodu se nevyskytují chráněné nebo ohrožené druhy. Vzhledem k datu průzkumu je nutné předpokládat, že nebyly nalezeny všechny přítomné druhy vyšších rostlin. Na druhé straně je možné konstatovat, že na území plánované výstavby a v blízkém okolí se nevyskytují chráněné nebo ohrožené druhy. To je dáno jak dlouhodobým vlivem člověka (návážky zemin s odpady), tak i dominantními porosty Calamagrostis epigejos. Současná absence sečení nebo disturbancí neumožňuje, kromě výskytu ruderálních společenstev, uchycení a rozmnožování vzácnějších druhů rostlin.

Metodika

Botanický průzkum byl proveden 12.2.2009. Názvosloví druhů vyšších rostlin je dle Kubáta (2002). Značení biotopů vymezených podle vegetačních typů je podle Chytrého a kol. (2001).

Seznam  druhů vyšších rostlin

Achillea millefolium              řebříček obecný

Agrostis stolonifera                 psineček výběžkatý

Agrostis canina                        psineček psí

Arrhenatherum elatius             ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris                   pelyněk černobýl

Calamagrostis epigejos            třtina křovištní

Carex hirta                               ostřice chlupatá

Capsella  bursa-pastoris           kokoška pastuší tobolka

Crategus monogyna                 hloh jednosemenný

Centaurea  sp.                           chrpa

Cirsium arvense                       pcháč rolní

Convolvulus arvensis               svlačec rolní

Crepis biennis                           škarda dvouletá

Daucus carota                           mrkev obecná

Dactylis glomerata                   srha laločnatá

Deschampsia cespitosa            metlice trsnatá

Dipsacus fullonum                   štětka planá

Echium vulgare                       hadinec obecný

Epilobium hirsutum                vrbovka chlupatá

Erigeron annuus                      turan roční

Elytrigia repens                       pýr plazivý

Equisetum arvense                  přeslička rolní

Festuca rubra                           kostřava červená

Fragaria vesca                          jahodník obecný

Hypericum perforatum            třezalka tečkovaná

Chenopodium album               merlík bílý

Juncus effusus                          sítina rozkladitá

Lactuca serriola                       locika vytrvalá

Lathyrus tuberosus                  hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare           kopretina bílá

Linaria vulgaris                       lnice obecná

Lolium perenne                       jílek vytrvalý

Melilotus albus                        komonice bílá

Oenothera biennis                    pupalka dvouletá

Plantago lanceolatum               jitrocel kopinatý

Populus tremula                      topol osika

Polygonum aviculare               truskavec ptačí

Poa compressa                         lipnice smáčknutá

Potentilla argentea                   mochna stříbrná

Potentilla reptans                     mochna plazivá

Plantago major                         jitrocel větší

Ranunculus repens                   pryskyřník plazivý

Rosa sp.                                    růže

Rumex crispus                         šťovík kadeřavý

Salix caprea                              vrba jíva

Sanquisorba officinalis             krvavec toten

Solidago canadensis                 zlatobýl kanadský

Silene vulgaris                          silenka nadmutá

Tanacetum vulgare                   vratič obecný

Trifolium repens                       jetel plazivý

Trifolium arvense                     jetel rolní

Tussilago farfara                      podběl lékařský

Urtica dioca                              kopřiva dvoudommá

Vicia craca                                vikev ptačí

Vicia tetrasperma                      vikev čtyřsemenná

Doporučení:

Vzhledem k   absenci lesní vegetace nebo rozsáhlejších výsadeb je žádoucí zvýšení podílu dřevin, ať již ve formě skupinové nebo liniové výsadby. Tím dojde k lepšímu zapojení nové výstavby do okolí. Jako vhodné druhy lze navrhnout: původní pomalu rostoucí dřeviny jako dub,  doplněné rychle rostoucími druhy: lípa, jilm,javor.

# Text boxes

Hranice současné provozovny

Území zeleně

Výstavba záměru

Občanská zástavba

Rybník Bor

Vrbenské rybníky

II. etapa

Tůně u Špačků

Vrbenské rybníky

Záměr

LBC č.34

Kamenný rybník

I. etapa