Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

# Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

Dle rozdělovníku

Vaše značka:                    Naše č.j.:                      Vyřizuje/linka                         	V Brně dne:

---                   JMK 10858/2003 OŽPZ/Hk/2    Ing. Jiří Hájek/2621	29.5.2003

## „Změna užívání stájí pro skot na stáje pro chov prasnic s dochovem selat na středisku ŽV Ctidružice“ v k.ú. Ctidružice, okr. Znojmo – závěr zjišťovacího řízení ve  smyslu  ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) obdržel dne 3.4.2003 oznámení společnosti AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo, 671 55 Blížkovice 325, IČ 49448986 o záměru „Změna užívání stájí pro skot na stáje pro chov prasnic s dochovem selat na středisku ŽV Ctidružice“ v k.ú. Ctidružice, okr. Znojmo. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 1.5 – Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: 	Změna užívání stájí pro skot na stáje pro chov prasnic s dochovem selat na středisku ŽV Ctidružice

Umístění: 	Jihomoravský kraj

okres Znojmo

obec Ctidružice

k.ú. Ctidružice, středisko živočišné výroby  jižně od zastavěného území obce

Oznamovatel: AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo, 671 55 Blížkovice 325, IČ 49448986

Charakter záměru: Přestavba celkem 3 stájí původně určených pro chov skotu na stáje pro chov prasnic a odchov selat. Celková ustajovací kapacita je 405 prasnic, 8 kanců, 1062 selat v dochovu. Je navrženo bezstelivové ustájení na roštech. Pro nakládání s kejdou bude zřízena nová kejdová kanalizace, přečerpávací jímka objemu 12 m3, skladovací nádrž na kejdu objemu 1526 m3 a výdejní plocha.

Zahájení:	6/2003

Ukončení: 	12/2004

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Brno, Obec Ctidružice, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – územní pracoviště Znojmo, Okresní veterinární správa ve Znojmě, Městský úřad Znojmo – odbor životního prostředí. Za veřejnost se vyjádřila rodina Říhova, Ctidružice 132 a občané obce Ctidružice (vyjádření + podpisové archy s celkem 137 podpisy). Po uplynutí zákonné lhůty se vyjádřilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Vyjádření Jihomoravského kraje, Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje – územního pracoviště Znojmo a  Ministerstva zdravotnictví ČR jsou bez připomínek.

ČIŽP OI Brno upozorňuje, že předložené oznámení neřeší dostatečně emise a imise pachových látek a požaduje v tomto smyslu doplnění.

Městský úřad Znojmo – odbor životního prostředí stanoví podmínky z hlediska vodního hospodářství pro zpracování projektu, stavební řízení a kolaudaci. Z hlediska ochrany přírody upozorňuje na zákonná ustanovení ve vztahu k výskytu zvláště chráněného druhu živočicha – čápa bílého.

Okresní veterinární správa ve Znojmě má připomínky k uskladnění a odvozu konfiskátů živočišného původu a k možnosti šíření nákaz od volně žijících živočichů.

Obec Ctidružice nesouhlasí se záměrem, již nyní je obec zatížena zápachem z chovu prasat Agropodniku Znojmo a z výkrmny brojlerů.

Rodina Říhova se záměrem nesouhlasí. Uplatnila připomínky k výpočtu ochranného pásma, konstatuje, že odstup střediska ŽV od obytné zástavby je nedostatečný a v blízkosti střediska   jsou navržena v územním plánu nová stavební místa, nesouhlasí s použitím hodnot imisní situace z měřicích stanic v jiném kraji, vyslovuje obavy z dalšího zatížení ovzduší při hnojení kejdou.

Občané obce Ctidružice, kteří připojili podpisy k nesouhlasnému vyjádření, uvádějí, že oznámení nedostatečně hodnotí zápach ze stávajících provozů v katastru obce (vepřín Agropodniku Znojmo a výkrm drůbeže), že realizací záměru bude negativně ovlivněno rekreační využívání krajiny. Zpochybňují též některé údaje o aplikaci kejdy a vyslovují obavy z nadměrného zatížení obce zápachem. Rovněž upozorňují na použití hodnot z monitorovacích stanic v jiném kraji.

Nesrovnalosti v oznámení zjistil i odbor životního prostředí a zemědělství.

Zásadním nedostakem je, že není doložena autorizovaná větrná růžice pro oblast Ctidružice. Větrné růžice použité při výpočtu ochranného pásma (str. 54) a při výpočtu rozptylové studie (str. 10 studie) se liší. Grafický výstup výpočtu ochranného pásma není opatřen mapovým měřítkem (podle vyznačených kót jde pravděpodobně o měřítko 1:2880), jedná se přitom o obdobný výřez mapy, který je v příloze č. 1 označen jako snímek katastrální mapy měřítka 1:2000. Vzhledem k tomu, že vzdálenost střediska od obce není tak velká, že by jednoznačně vylučovala možné negativní dopady na obytnou zástavbu, je nezbytné tento nedostatek odstranit, aby bylo možné výsledky obou výpočtů jednoznačně interpretovat.

Dalšími nedostatky jsou nepřesné a neúplné citace předpisů (vyhlášek a nařízení vlády např. str. 22,23,71).

Tabulka na str. 29 nahoře obsahuje výpočet emise amoniaku z aplikace kejdy, nikoli emise ze stájí. Drobná nesrovnalost souvisí s uváděnou roční spotřebou motorové nafty pro provoz střediska (str. 19 – 4,4 tuny za rok, str. 30 – 4200 litrů za rok), přičemž ve výpočtu množství emisí z dopravy na str. 31 jsou měrné emise  ze spálení 1 tuny nafty vynásobeny množstvím spotřebované nafty v litrech.

Celkově je kapitola o výstupech do ovzduší zpracována nepřehledně, v grafických přílohách chybí vyznačení původního pásma hygienické ochrany dle územního plánu, které je zmíněno na str. 16 (207 metrů).

Odbor životního prostředí a zemědělství vyhodnotil uvedené připomínky jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr:

Záměr „Změna užívání stájí pro skot na stáje pro chov prasnic s dochovem selat na středisku ŽV Ctidružice“  v k.ú. Ctidružice, okr. Znojmo naplňuje dikci bodu 1.5, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

bude posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že oznámení bylo předloženo v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona, avšak byla k němu uplatněna nesouhlasná vyjádření, stanoví Krajský úřad Jihomoravského kraje podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona, že oznámení je nutné dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona. Při dopracování budou vzaty v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení. Dokumentace se zejména zaměří na následující oblasti:

- Vlivy záměru na ovzduší. Bude doložena autorizovaná větrná růžice, jejíž hodnoty budou použity jak při výpočtu ochranného pásma podle metodiky Státního zdravotního ústavu z roku 1999, tak při výpočtu rozptylové studie metodikou SYMOS. Grafické výstupy těchto výpočtů budou opatřeny měřítkem mapy. Bude vyjasněn rozpor v údaji o kapacitě objektu pro výkrm brojlerů (ve výpočetních listech uvedena kapacita 13000 ks, ve vyjádření obce je uvedena kapacita 24000 ks). Doporučujeme modelovat metodikou SYMOS kromě imisní zátěže amoniaku též imisní zátěž pachovými látkami. Pro vyhodnocení imisního pozadí a příspěvku k imisní zátěži je třeba použít hodnoty relevantní pro hodnocené území.

- Vazba záměru k územnímu plánu. Bude doplněn zákres původního pásma hygienické ochrany dle územního plánu. Bude vyjasněno možné ovlivnění vymezených rozvojových ploch dle územního plánu (připomínka rodiny Říhovy).

- Vyhodnocení kumulativních vlivů. Oznámení postrádá jakoukoli zmínku o existujícím velkochovu prasat Agropodniku Znojmo v k.ú. Ctidružice. I přesto, že tento areál je vzdálen od obce cca 2,5 km, je třeba v doplnění dokumentace uvést základní údaje o tomto areálu a vyhodnotit možnost kumulace negativních vlivů ze všech středisek ŽV v katastru obce (jak z vlastního chovu, tak z aplikace statkových hnojiv).

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Jihomoravského kraje dále doporučuje v průběhu dopracování dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí uskutečnit pracovní jednání zpracovatele dokumentace a investora s obcí a s občany, kteří uplatnili písemné připomínky.

Krajský úřad Jihomoravského kraje neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru, jakákoli jiná lokalizace mimo stávající areál oznamovatele by vyžadovala provedení zcela nového  zjišťovacího řízení.

Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena v 9 vyhotoveních a v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona závěr zjišťovacího řízení dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Dotčenou Obec Ctidružice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme Obec Ctidružice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Znojmo žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3  zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Zároveň jej žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Ing. Bc. Anna Hubáčková

vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

Příloha: kopie vyjádření došlých v rámci zveřejnění oznámení

- Jihomoravský kraj – usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 2813/03/R 101 ze dne 24.4.2003

- Ministerstvo zdravotnictví ČR zn. HEM-3212-10.4.03/10647 ze dne 30.4.2003

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – územní pracoviště Znojmo zn. ZN/5360/1697/2003/HOK/BM ze dne 9.5.2003

- ČIŽP OI Brno zn. 7/OI/4006/On/03 ze dne 15.4.2003

- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí č.j. 23d2 6558/2003 ze dne 5.5.2003

- Okresní veterinární správa ve Znojmě zn. 373/03 ze dne 6.5.2003

- Obec Ctidružice – vyjádření ze dne 5.5.2003

- Rodina Říhova, Ctidružice 132 – vyjádření ze dne 29.4.2003

- Vyjádření občanů obce Ctidružice ze dne 1.5.2003

Rozdělovník:

Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčené územně samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů ode dne vyvěšení:

Obec Ctidružice, k rukám starostky, 671 54 p. Hostim

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů ode dne vyvěšení:

Městský úřad Znojmo, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy:

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Okresní veterinární správa ve Znojmě, Přímětice 316, 669 43 Znojmo

Obdrží na vědomí včetně přílohy:

MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice

MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno

Obecní úřad Šumná, stavební úřad, 671 02 Šumná

AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo, 671 55 Blížkovice 325

Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze Obec Ctidružice, Městský úřad Znojmo a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis

Bankovní spojení	                  IČO	Telefon	                  Fax	                  e-mail

Komerční banka Brno-město	70888337	541651111	541651579	hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz

Č. účtu: 27-7203250247/0100