REMAT s.r.o., Pompova 37, 617 00 Brno

tel.: 05 / 45 23 40 59

fax: 05 / 45 23 36 36

e-mail: remat@remat.anet.cz

Oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. k provedení záměru

Zpracování odpadového papíru

lisováním

změna užívání objektu

Oznámení zpracoval:

INVESTprojekt NNC, s.r.o.

Špitálka 16,  602 00 BRNO

tel: 05/4332 1357, 4325 4285

e-mail: nnc@investprojekt.cz

držitel autorizace: Ing. Stanislav Postbiegl

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽP/97

na základě §24 zákona č. 100/01 Sb.,

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU

| Název dokumentu: | Oznámení dle přílohy č.3 dle zákona č.100/2001 Sb. k provedení záměru:. Zpracování odpadového papíru lisováním - změna užívání objektu |
| --- | --- |
| Zakázka: | C - 47 - 02 |
| Objednatel: | REMAT s.r.o., Pompova 37, 617 00 Brno |
| Účel vydání: | První vydání (finální výtisk) |
| Stupeň utajení: | bez omezení |

| Vydání | Popis | Zpracoval: | Kontroloval: | Schválil: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | První vydání | Ing. S. Postbiegl | Ing. P. Cetl | Dr. M. Dostál | 14.08.2002 |

| Obdrží: | 14 ks : REMAT s.r.o., Pompova 37, 617 00 Brno 1 ks : INVESTprojekt NNC, s.r.o, Brno |
| --- | --- |

© INVESTprojekt NNC, s.r.o, 14.08. 2002

Text dokumentu je zpracován textovým editorem Microsoft Word 97, registrovaným u společnosti Microsoft pod ID 64244-040-0138036-57376.

Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem Zoner Callisto 3, registrovaným u společnosti Zoner Software pod sériovým číslem #0014-009523.

## OBSAH

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI	2

A.1. Obchodní firma	2

A.2. IČ	2

A.3. Sídlo (bydliště)	2

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	2

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B.I. Základní údaje	3

B I.1. Název záměru	3

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	3

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	3

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 	4

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	4

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	4

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	6

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	6

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k tomuto zákonu	6

B.II. Údaje o vstupech	6

B.II.1. Půda	6

B.II.2. Voda	6

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)	7

B.II.4. Nároky na dopravu	7

B.III. Údaje o výstupech	8

B.III.1. Emise do ovzduší	8

B.III.2. Odpadní vody	8

B.III.3. Odpady	9

B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	9

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	9

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	9

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky	9

C.1.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	10

C.1.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, extrémní poměry v dotčeném území)	10

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území	10

C.2.1. Ovzduší a klima	10

C.2.2. Voda	11

C.2.3. Půda	12

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje	12

C.2.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajina	12

C.2.6. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky	12

ČÁST D - ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	13

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	13

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	13

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima	13

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci	13

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	13

D.1.5. Vlivy na půdu	14

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	14

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	14

D.1.8. Vlivy na krajinu, hmotný majetek a kulturní památky	14

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	14

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	15

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	15

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	15

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	15

ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	16

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	16

F.2. Další podstatné informace oznamovatele	16

ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	17

ČÁST H - PŘÍLOHY	18

H.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenouÚPD	18

## ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI

### A.1. Obchodní firma

REMAT s.r.o.

### A.2. IČ

63488809

### A.3. Sídlo (bydliště)

Pompova 37, č.p.334, 617 00 Brno

### A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Pavel Menšík, Brno, 05/45234059

## ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU

### B.I. Základní údaje

#### B I.1. Název záměru

Zpracování odpadového papíru lisováním - změna užívání objektu

#### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Kapacita záměru vyplývá z výkonu linky při jednosměnném provozu. Předpokládané množství zpracované suroviny bude:

denně		25 - 30 tun

měsíčně	500 - 600 tun

ročně		7 200 tun

#### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj			Jihomoravský

Okres			Brno - město

Obec			Tuřany, ulice Pratecká

Katastrální území	Brno - Tuřany

Záměr bude umístěn v areálu zemědělského podniku AGRO Brno-Tuřany, a.s., který leží na východním okraji Tuřan s návazností na místní komunikaci Pratecká, spojující městskou část Tuřany s částí Dvorska. Pro realizaci záměru jsou pronajaty spojené ocelové haly č. 01 a 02, které dříve sloužily pro uskladnění osiv, hnojiv, krmných směsí a pro parkování a garážování zemědělských strojů.

Obrázek č.1 	Umístění hal pro realizaci záměru

#### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Záměr je realizován ve 2 objektech (podrobněji viz kapitola B.I.6):

- hala č. 02 - zde probíhá navážení sběrového papíru a PE folií (dle jednotlivých kategorií) na dopravník, případné příměsi jsou během posunu na pásovém dopravníku ručně vyřazeny. Následuje lisování v lisu Presona a vázání do balíků. Hotové balíky jsou převáženy vysokozdvižným vozíkem k uskladnění buď v hale 01 nebo 02.

- hala č. 01 - slouží k skladování slisovaných balíků papíru PE a k jejich následné expedici.

V dotčeném území z hlediska působení záměru nejsou realizovány záměry a není známo, že by byly připravovány či uvažovány záměry, které by v souvislosti s oznamovaným záměrem mohly působit významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo či životní prostředí.

#### B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Firma REMAT se mj. zabývá sběrem, úpravou a tříděním odpadů (vyjma nebezpečných) a to zejména papírem a PE foliemi. Firma je jednou z provozoven, která patří do skupiny firem působících po celé ČR, které se zabývají obdobnou činností. Skupina je pak mj. významným dodavatelem sběrového papíru pro papírny.

Vzhledem k předmětu podnikání a významnému zdroji odpadních papírů v městě Brně a zejména pak obalů z obchodních domů v jižní části Brna a Modřicích byla pro realizaci záměru volena lokalita poblíž těchto zdrojů. Pro realizaci záměru lisování papírů a PE folií před další expedicí byly vybrány nevyužívané haly v areálu AGRO v Tuřanech. Lokalita je výhodná svou polohou mimo obec a blízkostí dálničních tahů D1 a D2, po kterých je doprava surovin i slisovaných balíků přednostně prováděna.

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze umístění záměru považovat za optimální. Pro realizaci je využito stávajících objektů včetně inženýrských sítí, není nutné stavět objekty nové, není nutné budovat nové přípojky se všemi vlivy z toho vyplývajícími (zábor půd, stavební práce, spotřeba surovin atd.). Dále je umístění vhodné vzhledem k logistice, kdy blízký zdroj surovin ke zpracování a snadné napojení na dálniční tahy minimalizuje nutné dopravní nároky záměru. Celkově se tak minimalizují i vlivy spojené s dopravou (hluk, emise).

#### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

##### Popis a parametry objektů

Haly jsou umístěny v areálu firmy AGRO Tuřany a jsou v současné době pronajaty firmě Remat . Celý tento areál AGRO Tuřany dříve sloužil zemědělské výrobě, dnes je část objektů pronajímána i jiným firmám. Areál leží na východní straně obce při ulici Pratecká, která dále slouží jako místní komunikace spojující městskou část Brno - Tuřany s částí Dvorska.

Vjezd do areálu Agra a k halám je stávajícím sjezdem, ke kterému přiléhá parkoviště pro vozidla návštěvníků, administrativní budova se sociálním zázemím, v místě vjezdu je i mostní váha.

Tři haly šířek 12 +  24 + 12 m tvoří jeden společný celek, přičemž meziprostory (ulice) mezi halami jsou zastřešeny. Haly jsou orientovány svými vjezdy k vnitrozávodové komunikaci. Pro potřeby záměru jsou firmou REMAT pronajaty první dvě haly (hala č. 02 a č. 01).

Nosná konstrukce obou hal je ocelová (typové haly rozponu 12 a 24 m). Opláštění haly čís. 02 je ocelovým trapézovým plechem, hala čís. 01 je pouze ohraničena v čelech a na části dělící stěny s navazující halou pletivem, část podélné stěny je vyzděna.

Obě haly jsou mezi sebou vzájemně propojeny dvoukřídlovými vraty. Zadní se využívají pro odvoz balíků na místo uložení, přední pak pro pohyb zaměstnanců. Navážení suroviny se provádí čelními dvoukřídlovým vraty v hale č. 02. Odvoz hotových balíků zejména čelem haly 01 a méně pak z boku haly 02.

Základní rozměry objektů:

hala čís. 01				24 + 2,75 x 60m

výška po hřeben			8,25 m

výška po okap				7,10 m

zastavěná plocha			1 605 m2

z toho pro skladování		1 050 m2

z toho pro komunikace		555 m2

hala čís. 02				12 x 60 m

výška po hřeben			5,8 m

výška po okap				5,1 m

zastavěná plocha			720 m2

z toho pro skladování		150 m2

z toho pro komunikace	  	75 m2

plocha pro zpracování suroviny	475 m2

V hale 02 je dále umístěn:

unimobuňka - denní místnost	5,55 x 2,85 m

půdorysná plocha			15,981 m2

unimobuňka - kancelář		4,30 x 2,45 m

půdorysná plocha			10,53 m2

příruční sklad náhradních dílů	1,5 x 2,45 m

půdorysná plocha			3,67 m2

kontejner - sklad olejů		1,3 x 0,85 m

půdorysná plocha			1,10 m2

nádoby na vytříděné odpady		2,0 x 2,0m

půdorysná plocha			4,0 m2

V hale 02 je kolmo k delším stěnám umístěn hydraulický lis Presona, který prostor haly rozděluje na dvě nestejné části. V přední části jsou osazeny kontejnery (kancelář, denní místnost, atd.), pásový dopravník a vlastní lis. Zadní plocha je rozdělena na vnitřní komunikační prostor a prostor pro skladování nalisovaných balíků (viz obrázek 3 v kapitole F.1.)

Šatna zaměstnanců a sociální zařízení (WC + sprchy) je umístěno v sociálním zázemí firmy Agro (při vjezdu do areálu). Docházková vzdálenost je cca 35m.

Hala číslo 01 je rozdělena vnitřním komunikačním prostorem na jednotlivé oddíly skladování nalisovaných balíků a na prostor pro nakládku na kamiony.

Obě haly mají podlahu ze silničních panelů. V hale čís. 02 byla provedena úprava podlahy. Pod pásovým dopravníkem byl proveden podélný kanál se stěnami a dnem z prostého betonu, obdobně provedena byla provedena nová podlaha podél dopravníku.

Haly mají sdružené osvětlení, jsou napojeny na přívod elektrické energie, haly nejsou vytápěny.

##### Technologické řešení

Zpracování (slisování) sběrového papíru a PE folií probíhá následovně.

Čelními vraty haly č. 02 se naváží surovina (jeden druh) od jednotlivých dodavatelů, vysype se přímo na čelo širokého pásového dopravníku. Pásovým dopravníkem se postupně surovina odebírá a posunuje k lisu. Případné nevhodné příměsi jsou během posunu na pásovém dopravníku obsluhou ručně vytříděny. Nevyužitelné složky jsou ukládány do kontejneru na odpady a posléze odstraněny ve spalovně.

Přebírkou dočištěná surovina je dopravována do hydraulického lisu Presona. Zde dochází k slisování suroviny do balíků, které jsou převázány ocelovými vázacími dráty. Tyto dráty jsou odebírány z cívek, které jsou umístěny při podélné stěně haly, v místě čela lisu.

Hotový balík je vytlačen z lisovacího a vázacího prostoru do odběrného místa, kde je ihned převezen vysokozdvižným vozíkem a dle druhu uskladněn (buď v hale č. 02, nebo v hale 01).

Dále je nalisovaná surovina skladována dle kategorií tak v blocích tak, aby bylo možné z jednoho místa naložit vždy celý kamion. Skladování balíků je řešeno tak, aby prostory hal byly opticky rozděleny na prostor komunikace a na prostor skladování. Šířka vnitřních komunikací je určena s ohledem na ukládání balíků, na jejich manipulaci, v šíři 6,0 m.

Nakládka uskladněných balíků na kamiony je prováděna nakládačem a to jednak z boku haly 02 a nebo z haly 01 v místě její čelní stěny.

##### Počet pracovníků

Provoz je zabezpečován 1 směnou, která je osazena následně:

Vedení skladu						1 pracovník

Pracovníci pro manipulaci s materiálem		3 pracovníci

#### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Lis je v současné době již v hale umístěn a zkušebně provozován.

Vzhledem k tomu, že nejsou nutné žádné další úpravy hal ani jejich okolí, předpokládá se zahájení plného provozu do konce roku 2002.

Záměr bude provozován na dobu určitou, nájem hal k této činnosti je uzavřen na dobu 10 let.

#### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:			Jihomoravský

Obec:			Brno

Katastrální území: 	Brno - Tuřany

#### B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k tomuto zákonu

Tato kapitola je doplněna nad rámec přílohy č.3 zákona č.100/01 Sb. na základě Metodického pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí (věstník MŽP č.2/2002).

Z parametrů záměru a dle přílohy č.1 zákona č.100/01 Sb. a legislativního výkladu, uvedeného v dopise OPVŽP MŽP č.j. 1050/OPVŽP/02 ze dne 12.3.2002 je záměr zařazen jako:

Kategorie:	II

Číslo:		10.1. "Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok"

Sloupec:	B

### B.II. Údaje o vstupech

#### B.II.1. Půda

Všechny pozemky na kterých se nachází haly určené pro lisování papíru, se nachází v areálu podniku AGRO, v katastru obce Tuřany. Dle Územního plánu je plocha řazena k plochám PZ (plochy pro lesnickou a zemědělskou výrobu). Plochy nejsou součástí zemědělského ani lesního půdního fondu.

Haly, ve kterých probíhá v současné době zkušební provoz záměru, byly v minulosti používány jako skladové prostory pro osivo a hnojiva a parkování zemědělské techniky. Pro tyto pozemky nebyl stanoven žádný způsob ochrany.

Záměrem nejsou ani kladeny žádné nároky na zábor půdy.

#### B.II.2. Voda

Voda pitná

Pro areál využívaný firmou REMAT se neuvažuje s připojením na zdroj pitné vody. Voda pro pití, případně pro ostatní potřeby vody pro zaměstnance (mytí, sprchování) je zabezpečena ve stávající administrativní budově AGRA Tuřany.

Lze předpokládat, že část vody pro potřeby pití bude řešena donáškou balených vod.

Voda provozní

Provoz nevyžaduje žádnou potřebu vody.

#### B.II.3. Surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

Surovinové zdroje

- Odpadový papír, PE folie

Základní surovinou pro záměr jsou různé druhy odpadového papíru (karton, novinový papír, časopisy, atd.) a PE fólie. Tento recyklovatelný odpad je získáván z obchodních řetězců a výrobních podniků jako obalový resp. technologický odpad. Mimo tyto zdroje odpadu je také zpracováván  papír a PE folie ze sběrných středisek odpadů, rozmístěných na území města Brna.

Předpokládané množství zpracované suroviny bude:

denně		25 - 30 tun

měsíčně	500 - 600 tun

ročně		7 200 tun

Objemem i množstvím je rozhodující odpadní papír a lepenka (např. kód odpadu 150101, 200101, kategorie "O"), který činní cca 99% zpracovávané suroviny.

PE odpadní folie (např. kód odpadu 020104, kategorie "O"), je minoritní.

- Ostatní

Dalšími pomocnými surovinami jsou vázací dráty, kterými jsou slisované balíky přepásány a suroviny pro zabezpečení chodu dopravníku, lisu a vysokozdvižných vozíků (mazací prostředky, hydraulický olej, apod.).

energetické zdroje

- Elektrická energie

Bude spotřebovávána pro osvětlení hal, provoz dopravníku a lisu. Haly nejsou vytápěny, pouze unimobuňky (denní místnost a kancelář vedoucího) jsou vybaveny přímotopy.

Potřeba elektrické energie je zajištěna ze sjednaného odběru od AGRO Tuřany. Realizací záměru nejsou vyvolány změny v odběrovém diagramu areálu.

Potřeba elektrické energie	6000 kWh/měsíc

- Motorová nafta

Bude spotřebovávána pro provoz dieselových motorů vysokozdvižných vozíků. Nafta bude tankována ze stojanu umístěného nedaleko hal v areálu AGRO Tuřany.

Celková spotřeba bude cca 450 l/měsíc.

#### B.II.4. Nároky na dopravu

Provoz záměru vyvolává dovoz papíru a případně PE ke zpracování a expedici hotových balíků, což jsou nejvýznamnější primární přepravní nároky. Dále lze vysledovat dopravu zaměstnanců, náhradních dílů, údržbové techniky a odvoz oddělených nečistot ze suroviny do spalovny (sekundární přepravní nároky).

Uvedené nároky je možno charakterizovat následovně:

Doprava surovin

Odpadní papír a PE folie jsou a budou dováženy v nezhutněném stavu, převážně lehkými nákladními automobily (AVIE apod.)

Pro zabezpečení kapacity cca 30 t/den je konzervativně uvažováno s 15 příjezdy a stejným počtem odjezdů denně.

Expedice balíků

Hotové slisované balíky budou odváženy přívěsovými či návěsovými soupravami. Konzervativně je uvažováno s 2 příjezdy a stejným počtem odjezdů denně.

Doprava provozní a údržbové technologie, zaměstnanců a dalších náležitostí

Nároky na dopravu zaměstnanců, servisní a jiné techniky jsou očekávány v řádu do 10 přijíždějících převážné většině lehkých vozidel denně a stejný počet vozidel odjíždějících.

Dopravní trasy

Dopravní trasy závisí na místě zdroje surovin a místě konečného zákazníka slisovaných balíků papírů. Je tak využíváno komunikace II/152 a nájezdem na dálnici D1 (nájezd Brno Slatina - 201 km) a nebo na druhou stranu přes Chrlice se sjezdem na dálnici D2 (nájezd Chrlice - 3 km). Dopravní intenzita na II/152 komunikaci dosahuje cca 5000 vozidel denně. Dále je využívána silnice I/51 z Brna přes Brněnské Ivanovice a z druhé strany od Sokolnice. Dopravní intenzita na této komunikaci se pohybuje v řádu 10000 vozidel denně.

Shrnutí

Dominantní doprava v období provozu je vyvolána vlastním provozem záměru, tedy zajištěním surovin a odvozem slisovaných balíků. Teprve další dopravní nároky jsou vyvolány dopravou zaměstnanců a technologickými potřebami.

Celkové intenzity dopravy lze stanovit konzervativně hodnotou cca 30 přijíždějících a 30 odjíždějících vozidel denně. V převážné většině jde o vozidla osobní nebo lehká nákladní.

Z uvedeného vyplývá, že dopravní problematika je poměrně málo významná.

### B.III. Údaje o výstupech

#### B.III.1. Emise do ovzduší

V souvislosti s provozem nejsou předpokládány žádné význačnější bodové zdroje znečištění ovzduší, vytápění pobytových místností (kancelář a denní místnost v unimobuňkách) je zajištěno elektřinou.

Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší je možno označit manipulaci se surovinou a produktem pomocí vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem.

Zdrojem produkce znečišťujících látek tedy bude spalování nafty ve vznětových motorech.

S ohledem na průměrnou měsíční spotřebu nafty 450 l předpokládáme následující roční produkci škodlivin:

| NOx | CO | CxHy | prach |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,248 t | 0,058 t | 0,031 t | 0,001 t |

Dovoz suroviny bude zajištěn lehkými nákladními vozidly typu AVIA v počtu do 15 vozidel denně, odvoz cca 2 těžkými nákladními vozidly denně. Intenzita osobní dopravy bude do 10 vozidel denně.

Celková roční emise škodlivin vyvolaná automobilovou dopravou tedy činí:

| NOx | CO | CxHy | prach |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,013 t/km | 0,058 t/km | 0,010 t/km | 0,002 t/km |

#### B.III.2. Odpadní vody

Odpadní vody dešťové

Dešťové vody ze střech objektů budou odváděny stejně jako doposud do kanalizační sítě areálu AGRO Tuřany a následně do kanalizační sítě města s napojením na ČOV Modřice. Realizací záměru nedochází k žádné změně.

Odpadní vody splaškové

Sociální potřeby zaměstnanců (1+3) jsou zabezpečeny v administrativní budově AGRO Tuřany. Zde tedy vznikají i splaškové vody, které jsou společně s ostatními splaškovými vodami z budovy odváděny stávající kanalizací do městské kanalizace a tou dále odváděny na ČOV Modřice. Množství odpadních vod bude odpovídat množství spotřebované vody pitné a je vzhledem k dalšímu provozu budovy nevýznamné.

#### B.III.3. Odpady

Oznamovaným záměrem je lisování a vázání odpadního papíru a lepenky (např. kód odpadu 150101 a 200101, kategorie "O") a PE odpadní folie (např. kód odpadu 020104, kategorie "O") do balíků. Tyto odpady jsou pro záměr surovinou, proto jsou podrobněji popsány v kapitole B.II.3.

Při provozu vznikají následující odpady (zařazeno dle Vyhlášky MŽP č. 381/01Sb.):

| kód odpadu | název odpadu | kat. | množství | způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 12 12 | odpad z třídění vstupní suroviny (zejm. papír a plasty) | O | cca 12 t / měsíc | Spalovna |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad (šatny, kancelář) | O | cca 0,2 t / měsíc | Spalovna |

Dále vznikají odpady při údržbě strojů a manipulačních vozíků. Jedná se například o odpady z výměny provozních kapalin, znečištěné čistící tkaniny aj. Těchto odpadů je malé množství, vznikají jednorázově a jsou odebírány k zneškodnění firmou, která údržbu strojů zabezpečuje.

#### B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Při dodržování všech předepsaných bezpečnostních předpisů a provozních řádů není předpoklad zvýšené rizikovosti provozu lisovny odpadních papírů a PE folií.

Lis i typový sklad olejů jsou vybaveny záchytnými vanami, které zabezpečují zachycení případného úniku oleje. K úniku vodám nebezpečných látek by mohlo dojít při havarijním poškození nádrže s provozní kapalinou u manipulační techniky, případně automobilů, navážejících surovinu ke zpracování a k expedici. Riziko takovéto havárie je spekulativní. Uniklé kapaliny by se rozlily po betonovém povrchu hal a jejich zachycení a odstranění je snadno řešitelné, aniž by došlo k ohrožení kvality půd, horninového prostředí či podzemní vody.

Vzhledem ke zpracovávání volného papíru a jeho skladování slisovaných balíků je určitým rizikem zahoření papíru při hrubém porušení provozních předpisů (např. kouření v prostoru skladu, poškození elektroinstalace apod.). Z hlediska použitých stavebních materiálů hal (ocel, beton, cihla) a skladovaných produktů (převážně lisovaný papír) nevzniká riziko nebezpečné toxicity zplodin hoření. Vzhledem k přístupnosti objektu a jeho umístění uprostřed volného prostranství lze předpokládat i snadnou likvidace případného požáru.

## ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

### C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

#### C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky

Hodnocené území není součástí žádného národního parku a neleží ani v chráněné oblasti. V rozsahu posuzovaného území nejsou vyhlášeny také žádné národní přírodní rezervace a přírodní rezervace.

Podle schváleného Územního plánu obce Tuřany a Vyhlášky č. 10/1994 „o zeleni v městě Brně (Řád zeleně)“ - příloha č.1, není zájmová oblast součástí pozemku, na nichž se městská zeleň nachází, ani se jí bezprostředně nedotýká. I když se v současné tato vyhláška aktualizace, dle ústního sdělení vedoucí oddělení městské zeleně MmB v, z hlediska záměru, zájmové oblasti nedochází ke změně. Pozemky nejsou součástí Územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni místní tak regionální.

#### C.1.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Tuřany, místní část Brna, dříve vedena jako samostatná zemědělská osada starobylého původu (první písemné zmínky z počátku 13. století). K rozvoji došlo v průběhu 18. a 19. století, především v souvislosti s rozvojem brněnského průmyslu. Roku 1919 byly Tuřany připojeny k Brnu.

Dominantou obce je poutní kostel Zvěstování P. Marie, jehož stavba započala v letech 1693-1697 a jeho postupná dostavba byla ukončena v roce 1898, kdy bylo zazděné okno v průčelí vyplněno mozaikou Tuřanské madony. Před kostelem je umístěno barokní sousoší z doby po r. 1690, u kostela barokní plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1728.

Posuzovaný záměr je poměrně vzdálen od centra obce, cca 600 m východním směrem a leží v areálu zemědělského podniku AGRO Brno - Tuřany. Plocha areálu je převážně kryta panely, nebo vybetonována. V areálu jsou umístěny různé objekty (převážně haly) pro potřeby zemědělské výroby. Při přípravě záměru a při provozu nebudou prováděny žádné zemní práce, proto je možné vyloučit jakékoliv archeologické nálezy. Lze předpokládat, že i kdyby v místě nějaké archeologické památky byly, pak byly zničeny již v minulosti při výstavbě areálu AGRO.

#### C.1.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

Městská část Brno - Tuřany leží při jihovýchodním okraji města Brna a přes Brněnské Ivanovice prakticky navazuje souvislou výstavbou na zástavbu města Brna. Obec má cca 4500 obyvatel, je vybavena poštou, školou, zdravotnickým zařízením, policejní stanicí atd. Je plynofikována a odkanalizována. Obec je příměstskou obcí se staršími malými rodinnými domky, které v mnoha případech svou technickou vybaveností neodpovídají stávajícím požadavkům.

Z hlediska kvality životního prostředí se zde negativně projevuje tranzitní silniční doprava, která je vedena napříč zastavěnou částí obce (komunikace Brno - Tuřany - Klobouky - Hodonín). Část obyvatel je navíc ovlivňována hlukem z provozu blízkého letiště. Určitým pozitivem je, že v obci k většině domků náleží zahrady a jsou zde zastoupeny i další zelené plochy. Přesto obytné prostředí v této části Brna je hodnoceno jako podprůměrné.

### C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně ovlivněny

#### C.2.1. Ovzduší a klima

Ovzduší

Nejvýraznějším zdrojem znečišťování ovzduší v zájmovém území je a bude automobilová doprava. Kvalitu ovzduší ovlivňují i další emisní zdroje, umístěné v brněnské aglomeraci.

Údaje o hodnotách imisních koncentrací jsou převzaty z výsledků dlouhodobých měření imisí v rámci Imisního informačního systému (IIS). Nejbližší stanicí měřící znečištění ovzduší je stanice ČHMÚ Brno - Tuřany.

Údaje o hodnotách koncentrací základních znečišťujících látek za rok 2000 - oxidu siřičitého (SO2), prašného aerosolu a oxidů dusíku (NOX) pocházejí ze souhrnného ročního tabelárního přehledu za rok 2001 - uveřejněného na webových stránkách ČHMÚ Praha.

Naměřené hodnoty ve srovnání s imisními limity uvádí následující tabulka:

| 1130 - ČHMÚ, Brno - Tuřany |
| --- |
|  | SO2 | prach (PM10) | NOx |
| roční průměrná hodnota | 7 | 32 | 28 |
| roční imisní limit (IHr) | 60 | 60 | 80 |
| nejvyšší denní koncentrace | 51 | 122 | 158 |
| datum nejvyšší denní koncentrace | 13.1. | 24.3. | 10.11. |
| denní imisní limit (IHd) | 150 | 150 | 100 |

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že kvalita ovzduší v širším zájmovém území je relativně dobrá, prakticky zde nedochází k překročení imisních limitů základních škodlivin. Vyšší koncentrace škodlivin lze ovšem očekávat v blízkosti komunikací.

Klima

Z makroklimatického hlediska se zájmový prostor nachází v teplé klimatické oblasti (T), na rozhraní klimatických jednotek T2 a T4 ("Klimatické členění Československa", Quitt, 1971).

Klimatická jednotka T2 je charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkými přechodnými obdobími s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Klimatická jednotka T4 je charakteristická velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým,  přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Vlivy záměru ale budou z pohledu možného ovlivnění klimatických charakteristik a čistoty ovzduší prakticky bezvýznamné, proto se při popisu klimatu v zájmovém území omezíme pouze na základní hodnoty z klimatické stanice Brno - Tuřany.

V následující tabulce jsou uvedeny normály klimatických hodnot za období 1961 - 1990

| měsíc | rok |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Průměrná teplota vzduchu |  |
| -2,5 | -0,3 | 3,8 | 9,0 | 13,9 | 17,0 | 18,5 | 18,1 | 14,3 | 9,1 | 3,5 | -0,6 | 8,7 |
| Úhrn srážek (mm) |  |
| 24,6 | 23,8 | 24,1 | 31,5 | 61 | 72,2 | 63,7 | 56,2 | 37,6 | 30,7 | 37,4 | 27,1 | 490,1 |
| Trvání slunečního svitu (h) |  |
| 45,3 | 71,6 | 121,5 | 169,1 | 219,1 | 221 | 234,9 | 217,9 | 161,9 | 124 | 51,3 | 40,1 | 1677,4 |

V souvislosti s rozptylem emitovaných látek (atmosférických příměsí) z dopravy jsou významné údaje o větrném proudění. Základní předkládané údaje o větrných poměrech vycházejí z větrné růžice pro město Brno (výška 10 m nad povrchem). Největší četnost mají v oblasti Brna větry ze severozápadu (21,16%). Druhé nejčetnější jsou větry z severovýchodu (13,89%). Z této růžice sestavené pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru rovněž vyplývá, že nejčetnější třídou stability je IV.třída - normální (36,4). Nejméně četná je I.třída stability - superstabilní s četností 8,68 %, kde je rozptyl znečišťujících látek velmi malý.

Následující tabulka uvádí celkové údaje (v % četnosti) bez rozčlenění do jednotlivých tříd stability:

| Třída rychlosti | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 m/s | 4,50 | 5,31 | 5,06 | 4,34 | 4,28 | 3,88 | 3,30 | 6,77 | 37,44 |
| 5 m/s | 7,13 | 7,40 | 7,04 | 7,31 | 5,11 | 4,08 | 3,82 | 11,51 | 53,40 |
| 11 m/s | 0,92 | 1,18 | 0,48 | 1,75 | 0,76 | 0,37 | 0,86 | 2,88 | 9,20 |
| Celkem | 12,55 | 13,89 | 12,58 | 13,40 | 10,15 | 8,33 | 7,98 | 21,16 | 100,00 |

#### C.2.2. Voda

Povrchová voda

Území leží v povodí řeky Moravy, konkrétněji Svratky od Svitavy po Jihlavu. Vlastní areál AGRO Tuřany pak leží v dílčím povodí 4-15-03-023 Tuřanský potok, východně od areálu probíhá rozvodnice ohraničující dílčí povodí 4-15-03-025 Dvorský potok. Realizací záměru nedochází k žádné změně vzhledem k stávajícímu stavu. Proto se dále popisem povrchových vod nezabýváme.

Vody z areálu AGRO a tedy i hal provozovaných firmou Remat jsou stejně jako v minulosti odváděny kanalizací do městské kanalizační sítě a odváděny na ČOV Modřice.

Podzemní voda

Podle hydrogeologického členění patří sledované území k rajónu č. 224 - neogenní sedimenty Dyjsko-svrateckého úvalu, jež náležejí k sedimentární výplni karpatské předhlubně. Rajón je součástí hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod karpatské předhlubně (Michlíček et al. 1986). Z hlediska chemismu náleží podzemní vody v prostředí kvartérních sedimentů tuřanské terasy k typu Ca-Mg-HCO3 (kalcium - magnezium - hydrogenuhličitanové vody). Celková mineralizace se pohybuje v rozmezí 450 - 600 mg.l-1.

Z hlediska využitelnosti území pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou patří podzemní vody kolektoru tuřanské terasy do II. kategorie kvality. Jde o podzemní vody, které by při případném využití vyžadovaly složitější úpravy (Hydrogeologická mapa ČSR, list 24-43 Šlapanice).

Výskyt podzemní vody je vázán na kvartérní terasové štěrky, dle archivních prací byla zastižena v hloubce od 2,5 m do 3,0 m pod terénem.

#### C.2.3. Půda

Provoz linky pro třídění papíru je realizována na pozemku, který podle platného Územního plánu je označen jako plocha pro zemědělskou výrobu. Areál je v majetku zemědělského družstva, které haly určené k provozu linky pronajímají.

Provedení záměru (změna užívání objektu) nevykazuje nároky na zábor zemědělské půdy, lesní půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Provoz využívá stávajících hal, bez jakékoliv dispoziční změny, či dostavby.

#### C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Dle geomorfologického členění náleží oblast k Vněkarpatským sníženinám, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelek Pracká pahorkatina, okrsek Tuřanská plošina (Demek, J. a kol. 1987). Jedná se o rovinný akumulační reliéf na terase řeky Svratky a Svitavy, v nadmořské výšce cca 230 m n.m. Terasová plošina je místy překryta sprašovými pokryvy.

Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území východního okraje Tuřan v oblasti neogenních sedimentů karpatské předhlubně. Neogenní sedimenty jsou charakterizovány vápnitými jíly - tégly spodního badenu. Na neogenních sedimentech jsou uloženy kvartérní fluviální sedimenty terasy řeky Svitavy a Svratky. Mocnost těchto štěrkopísků je do 10 m.

Jde o fluviální akumulaci označovanou jako tuřanská terasa. Je tvořena písčitými štěrky, na bázi často s bloky a balvany. Při povrchu jsou zachovány relikty povodňových hlín, popř. eolických spraší. V nadloží se nachází další akumulace písků a štěrků (Müller P., Novák Z. a kol., 2000)

Svrchní část geologického profilu je tvořena recentními půdami, popř. antropogenními navážkami.

Neogenní sedimenty karpatské předhlubně tvoří prakticky nepropustné podloží nadložním kvartérním fluviálním sedimentům. Kvartérní terasové štěrky jsou velmi dobře průlinově propustné. Podzemní voda se v zájmovém území nachází v hloubce od 2,5 do 3,0 m pod terénem.

#### C.2.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajina

Záměr je umístěn na ploše využívané jako zázemí pro zemědělské družstvo. Plocha obou hal a jejich bezprostřední okolí je vybetonována, v areálu byl zaznamenán občasný výskyt výhradně ruderálních druhů (na nezpevněných plochách). V areálu nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného nebo chráněného druhu rostlin.

Stejně jako flóra i fauna je v širším území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro příměstská stanoviště.

#### C.2.6. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky

Vzhledem k tomu, že záměrem nejsou ovlivněny kulturní památky, hmotný majetek, ani obyvatelstvo obce, podrobnější charakteristiku neuvádíme a odkazujeme na kapitolu C.1.3. oznámení, kde je již dostatečný popis proveden.

## ČÁST D - ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

#### D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Na obyvatelstvo by záměr mohl negativně působit hlukem a znečišťováním ovzduší a to dvěma oblastmi činnosti - lisováním suroviny a vyvolanou dopravou.

Vlastní provoz vyvolává potřebu manipulace s materiálem dieselovými vysokozdvižnými vozíky a lisování suroviny lisem Presona. Z hlediska emisí hluku lze považovat tyto operace za relativně málo hlučné technologie, navíc umístěné uvnitř objektu. Provedená měření prokázala splnění požadavků na pracovní hygienu v prostoru (celková 8 hodinová expozice LAeq,T dosáhla u nejzatíženějšího pracovního místa 81,8 dB, limitní hodnota hluku dle NV č.502/2000 Sb. LAeq,T činí 85,0 dB). Lze předpokládat, že šíření hluku do okolí nebude významné a u obytných domů obce Tuřany se neprojeví.

Na zdraví obyvatelstva by také mohly teoreticky působit emise z motorů těchto vozíků. Celková emise je však minimální (viz následující kapitola D.1.2.).

Hluk a emise škodlivin vyvolané dopravou suroviny a expedicí slisovaných balíků přes obec Tuřany jsou také nevýznamné (60 jízd denně tam i zpět) v porovnání se stávajícím stavem (cca 10 000 jízd denně) a budou z hlediska vlivu na zdraví obyvatelstva nepostřehnutelné.

Kladné efekty z nových 4 pracovních míst a tedy i příjmů zaměstnanců jsou z hlediska Brněnska nevýznamné.

#### D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Záměr nemá žádný vliv na klima.

Emise škodlivin vyvolaná spalováním pohonných hmot v manipulačních vozících je nízká a může dosahovat hodnot:

| NOx | CO | CxHy | prach |
| --- | --- | --- | --- |
| 248 kg / rok | 58 kg / rok | 31 kg / rok | 1 kg / rok |

Tyto emisní toky se imisní situaci obytných částí Tuřan neprojeví.

Obdobně emise škodlivin vyvolaných automobilovou dopravou přes obec Tuřany (60 jízd denně tam a zpět) je vzhledem k rozsahu pozaďové dopravy nepostřehnutelná a ovlivnění imisní situace obce je víceméně spekulativní.

#### D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci

Záměr významně neovlivňuje hlukovou situaci v okolí a tím ani situaci v obci Tuřany. Obdobně hluk vyvolaný automobilovou dopravou, vyvolanou záměrem, je objektivně nezjistitelný.

#### D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Povrchové vody

Realizací záměru nedojde k žádné změně nakládání s vodami. Odváděné množství ani kvalita se nemění, tedy povrchové vody nemohou být záměrem ovlivněny.

Podzemní voda

Záměr nepředpokládá, že v rámci provozu bude realizována výpust do podzemní vody. Za běžného provozu tedy nebude jejich kvalita ani kvantita ohrožena.

K změně užívání stavby se k záměru z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách vyjádřil Odbor vodního a lesního hospodářství Magistrátu města Brna (vyjádření zn. VLHZ-3656/02-Če/Ko ze dne 25.7.2002). Z tohoto vyjádření citujeme: "Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných podle vodního zákona a zamýšleným záměrem dospěl vodoprávní úřad k závěru, že připravovaná akce je možná, objekt není vodním dílem".

#### D.1.5. Vlivy na půdu

Záměr neklade nároky na zábor půdy a ani svým provozem kvalitu půd neohrozí.

#### D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Posuzovaný záměr je umístěn v již stávajících objektech, záměr nepočítá s hloubením podzemních prostor. Nebudou prováděny zásahy do horninového prostředí. Přírodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.

Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

Míra rizika pronikání radonu z podloží nebyla v oblasti zjišťována. Provedení radonového průzkumu není nutný, protože se jedná o otevřený prostor, který je v každém ročním období větrán a nehrozí hromadění radonu.

#### D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměrem v dané lokalitě nedojde k poškození či vyhubení rostlinných či živočišných druhů, nedojde k poškození jejich biotopu. Zároveň je jasné, že nebudou činěny nároky na kácení vzrostlé zeleně.

#### D.1.8. Vlivy na krajinu, hmotný majetek a kulturní památky

Výrobní haly jsou součástí stávajícího zemědělského areálu od doby jejich výstavby. Provoz lisu papírových odpadů je umístěn do prostoru hal bez nároku na jejich změnu, haly zůstávají v původním stavu.

Z uvedeného vyplývá, že provoz záměru nemá žádný kladný ani záporný vliv na krajinu, hmotný majetek, či kulturní památky.

### D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

#### D.2.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Počet dotčených obyvatel negativním působením záměru bude nulový, na pozadí stávajícího stavu životního prostředí v obci nejsou případné teoretické vlivy sledovatelné. Na základě projektové dokumentace (a z toho vyplývajících předpokládaných minimálních vlivů záměru) bylo ke změně užívání objektů hal vydáno Městským hygienikem v Brně odborné stanovisko, které souhlasí se změnou užívání stavby (vyjádření č.j. 3311/241.1/II/02 ze 3.7.2002).

#### D.2.2. Vlivy na ovzduší a klima

Jak vyplývá z kapitoly D.1.2. rozsah vlivů na klima je nulový a na ovzduší minimální, objektivně nezjistitelný.

#### D. 2.3. Vlivy na hlukovou situaci

Negativní projevy hlukové emise záměru a jím vyvolané dopravy je u hlukově chráněných objektů nesledovatelné. Rozsah je minimální.

#### D. 2.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Povrchová voda

Rozsah vlivů na povrchové vody je nulový.

Podzemní voda

V rámci normálního provozu nebude podzemní voda, jak z hlediska kvalitativního, tak kvantitativního ovlivněna. Pro potřeby stávajícího zkušebního provozu a následného provozu není a nebude podzemní voda odebírána, ani čerpána, ani nebude její hladina jakýmkoliv způsobem uměle snižována. Rozsah zastavěné plochy nebude změněn, proto ovlivnění stávající dotace podzemní vody odváděním srážek ze zpevněných ploch je nulový.

#### D. 2.5. Vlivy na půdu

Realizací záměru nedojde k odnětí zemědělské půdy. Veškerá aktivita je prováděna na stávajících pozemcích k tomu vymezených. Rozsah vlivů na půdy je nulový.

#### D. 2.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Rozsah vlivů na horninové prostředí bude za normálního provozu nulový. Jiné přírodní zdroje nebudou realizací záměru dotčeny ani ovlivněny.

#### D. 2.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Na základě místního šetření lze konstatovat, že záměr nemá dopad na flóru a faunu sledovaného území.

#### D. 2.8. Vlivy na krajinu, na hmotný majetek a kulturní památky

Záměrem se nemění stávající stav objektů hal v areálu AGRO Tuřany. Rozsah vlivů na tyto složky je nulový.

### D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Ani jeden z možných nepříznivých vlivů záměru nemá takové parametry, aby přesahoval státní hranice.

### D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno kompenzovat. Prevence, či vyloučení nepříznivých vlivů z provozu záměru vyplývá zejména z důsledného dodržování platných zákonných norem, předpisů a schválených provozních a havarijních řádů.

### D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení bylo zpracováno v období souběžně zahájeného řízení k změně užívání objektu. K dispozici tedy byly potřebné podklady k záměru, byla známa již některá vydaná stanoviska orgánů státní správy k změně užívání objektu. Vzhledem k tomu, že lis Presona byl v hale 02 instalován a zkušebně provozován, jsou známé i provozní zkušenosti s tímto zařízením a tím i nároky na suroviny, obsluhu a dopravu.

Pro popis dotčených složek životního prostředí bylo využito dostupných podkladů z literatury a již dříve prováděných průzkumů, lokalita byla navštívena a bylo provedeno orientační vyhodnocení území z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Vzhledem k minimálním dopadů záměru do jednotlivých složek životního prostředí považujeme tyto získané údaje pro potřeby oznámení za dostatečné.

## ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr nebyl předložen ve více variantách.

## ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Obrázek č.2 	Umístění hal pro realizaci záměru (zakresleno do územního plánu obce)

Obrázek č.3 	Dispoziční řešení hal provozovaných firmou REMAT

### F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Nejsou uvedeny.

## ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovaný záměr - Zpracování odpadového papíru lisováním - předpokládá zpracovávat denně cca 25 - 30 tun odpadního papíru a případně PE folií slisováním do balíků. Díky předpokládané roční kapacitě cca 7200 t podléhá záměr zákonu č. 100/01 Sb. "o posuzování vlivů na životní prostředí"  a to konkrétně kategorii II bod 10.1. "Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30000 t/rok".

Záměr je umístěn v pronajatých ocelových halách 01 a 02 v areálu zemědělského podniku AGRO Brno-Tuřany, a.s. a je v současné době zkušebně provozován. Vzhledem k významnému zdroji odpadových papírů v městě Brně a zejména pak obalů z obchodních domů v jižní části Brna a Modřicích byla pro realizaci záměru volena právě lokalita poblíž těchto zdrojů odpadového papíru. Umístění záměru bylo vybráno i z hlediska polohy areálu mimo obec a s ohledem na blízkost dálničních tahů D1 a D2, po kterých je doprava surovin i slisovaných balíků přednostně prováděna.

Vlastní lisování papíru a PE folií je jednoduchou operací. V hale 02 probíhá navážení suroviny (dle jednotlivých kategorií) na dopravník. Během posunu směrem k lisu jsou ze suroviny ručně vytříděny nevhodné složky. Následuje slisování papíru, či PE folie hydraulickým lisem do balíku a jeho svázání ocelovým drátem. Hotové balíky jsou převáženy vysokozdvižným vozíkem k uskladnění do haly 01, případně do části haly 02. Slisované balíky papíru jsou pak odváženy k dalšímu zpracování zejména do papíren.

Celá operace zhutnění výrazně snižuje dopravní náročnost převozu vyseparovaného sběrového papíru k dalšímu využití. To je patrné z dopravních nároků (viz kapitola B.III.4.), odtud vyplývá, že se surovina přiváží cca 15 nákladními vozidly a po slisování odváží k dalšímu využití pouze 2 kamiony.

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze umístění záměru považovat za optimální. Pro realizaci je využito stávajících objektů včetně inženýrských sítí, není nutné stavět objekty nové, není nutné budovat nové přípojky se všemi vlivy z toho vyplývajícími (zábor půd, stavební práce, spotřeba surovin atd.). Dále je umístění vhodné vzhledem k logistice, kdy blízký zdroj surovin ke zpracování a snadné napojení na dálniční tahy minimalizuje nutné dopravní nároky záměru. Celkově se tak minimalizují i vlivy spojené s dopravou (hluk, emise).

Vlastní provoz záměru může působit na své okolí emisemi škodlivin ze spalování pohonných hmot a hlukem při provozu manipulačních vozíků, obdobné vlivy doprovází vyvolaná autodoprava.

Vlivy provozu jsou zanedbatelné, emise škodlivin do ovzduší a hluk lisu a manipulačních vozíků, které se pohybují v prostoru hal, jsou omezeny na nejbližší okolí hal. U obydlených objektů, které jsou vzdáleny přes 300m se neprojeví.

Vlivy záměrem vyvolané autodopravy jsou také velmi nízké. Emise škodlivin do ovzduší a hluku vyvolaných automobilovou dopravou přes obec Tuřany (maximálně 60 jízd denně tam a zpět) je vzhledem k rozsahu pozaďové dopravy (cca 10000 vozidel denně) nepostřehnutelná a případné ovlivnění imisní a hlukové situace obce spekulativní.

Konec textu

V Brně dne 13.08.2002

Na zpracování oznámení se podíleli:

| Jméno a příjmení | bydliště | firma | telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Stanislav Postbiegl | Brno | INVESTprojektnNNC, s.r.o., Brno | 05 / 43321357 |
| Mgr. Edita Ondráčková | Brno | INVESTprojektnNNC, s.r.o., Brno | 05 / 43321357 |

Oznámení zpracoval:

Ing. Stanislav Postbiegl	..............................................

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽP/97

## ČÁST H - PŘÍLOHY

### H.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací