Oznámení záměru

podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Záměr:

DOSTAVBA ROHOVÉ PROLUKY ULIC PURKYŇOVA A KRÁLOVOPOLSKÁ

BYTOVÝ A OBCHODNÍ KOMPLEX EDEN

Oznamovatel:

EDEN PROPERITY s. r. o.,

Kalvodova 5, 602 00 Brno

Zpracovali:   	Mgr. Jakub Bucek

Ing. Jaromír Pokoj

Brno, leden 2005

Obsah:

Úvod	4

A. Údaje o oznamovateli	5

A.1. Obchodní firma	5

A.2. IČ	5

A.3. Sídlo (bydliště)	5

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

B. Údaje o záměru	6

B.I. Základní údaje	6

B.I.1. Název záměru	6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant	7

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	7

B.I.6.1. Příprava staveniště	7

B.I.6.2. Stavební řešení	7

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	9

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	10

B.II. Údaje o vstupech	11

B.II.1. Zábor půdy	11

B.II.2. Odběr a spotřeba vody	11

B.II.2.1. Stanovení potřeby pitné vody	11

B.II.3. Spotřeba materiálů	11

B.II.4. Spotřeba energií	12

B.II.4.1.Tepelná energie	12

B.II.4.2. Elektrická energie	13

B.II.4.3. Zemní plyn	14

B.II.5. Infrastruktura	14

B.III. Údaje o výstupech	16

B.III.1. Emise do ovzduší	16

B.III.1.1. Stacionární zdroje emisí	16

B.III.1.2. Plošné  a liniové zdroje emisí	16

B.III.2. Odpadní vody	17

B.III.2.1. Bilance splaškových vod	18

B.III.2.2. Bilance dešťových vod	18

B.III.3. Odpady a obaly	19

B.III.3.1. Odpady stavební	19

B.III.3.2. Odpady z provozu	21

B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly	22

B.III.4. Hluk	22

B.III.4.1. Hluk z výstavby	22

B.III.4.2. Hluk z provozu objektu	22

B.III.5. Rizika havárií	23

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	24

C.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území	24

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území	24

C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší	24

C.2.2. Hluková zátěž	25

C.2.3. Biota, krajina, ÚSES	26

C.2.4. Staré zátěže	26

C.2.5. Radonové riziko	26

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	27

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	27

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo	27

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima	27

D.1.2.1. Nárůst emisního zatížení	27

D.1.2.2. Závěry vyplývající z imisního posouzení	28

D.1.3.Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření	28

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	29

D.1.5. Vlivy v důsledku vzniku odpadů	29

D.1.6. Vlivy na půdu	29

D.1.7. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje	29

D.1.8. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu	29

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	29

D.1.10. Vlivy ze změny dosavadního způsobu využití území	30

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	30

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	30

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	30

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	31

E. Porovnání variant řešení záměru	32

F. Doplňující údaje	33

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení	33

F.2. Další podstatné informace oznamovatele	33

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	34

H. Přílohy	38

Seznam příloh:

1. Situace širších vztahů,  s umístěním objektu

2. Podrobná situace stavby

3. Mgr. J. Bucek: „Rozptylová studie: Bytový a obchodní komplex Eden- Brno, Královo Pole“, Brno, leden 2005“

4. Ing. Karel Syrový: „Vyhodnocení vlivu projektovaného Bytového a obchodního komplexu EDEN na Purkyňově ul. v Brně  - Královo Pole na okolní zástavbu“, Brno, prosinec 2004

5.Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru  hlediska územně plánovací dokumentace

# Úvod

Toto oznámení je zpracováno ve smyslu  § 6 a přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění platném v době zpracování oznámení. Záměr je oznamován podle přílohy č. 2 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Jihomoravského kraje.

Protože výstavba parkovacích míst je součástí projektového záměru na výstavbu Bytového a obchodního komplexu Eden v Brně – Králově Poli, nároží ulic Purkyňova  a Královopolská, jsou v tomto oznámení uvedeny údaje vztahující se k tomuto záměru jako celku.

Výstavba Bytového a obchodního komplexu Eden bude z důvodu zachování prodeje v prodejně Brněnka rozdělena do dvou na sebe navazujících etap. V 1.etapě bude vybudována budova v ulici Purkyňově na dnes volných pozemcích. Po zahájení provozu Brněnky v nových prostorách bude asanována budova dnešní prodejny a zahájena výstavba  2.etapy – budovy v ulici Královopolské. Pro účely tohoto oznámení jsou uváděny údaje vztahující se k záměru jako celku – tedy zahrnujícím obě etapy.

Základním podkladem pro zpracování tohoto oznámení jsou údaje uvedené v projektové dokumentaci pro územní řízení zpracované hlavním projektantem, kterým je:

Architektonická  kancelář Burian – Křivinka

Kalvodova  13,  602 00 Brno

tel.: 543 216 817

fax.: 543 236 561

atelier@burian-krivinka.cz

Statutární orgán:

Ing.arch.Gustav Křivinka

Lelekovice 213, 664 31

IČO: 152 00 841

DIČ: CZ6110270738

Další údaje k záměru byly získány ze specializovaných studií (materiály použité přímo v textu tohoto oznámení jsou souhrnně uvedeny v kapitole F.1. „Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení“) a doplňkovým terénním šetřením na místě stavby.

Oznámení zpracovali Mgr. Jakub Bucek a ing. Jaromír Pokoj, osvědčení odborné způsobilosti:č.j. 3041/460/OPV/93 z 30.3.1993.

# A. Údaje o oznamovateli

## A.1. Obchodní firma

EDEN PROPERITY s. r.o.

## A.2. IČ

269 35 678

## A.3. Sídlo (bydliště)

Kalvodova 5, 602 00 Brno

## A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Zastupováním investora ve věci tohoto záměru je pověřen:

Architektonická  kancelář Burian – Křivinka

Kalvodova  13,  602 00 Brno

tel.: 543 216 817

fax.: 543 236 561

atelier@burian-krivinka.cz

Statutární orgán:

Ing.arch.Gustav Křivinka

Lelekovice 213, 664 31

IČO: 152 00 841

DIČ: CZ6110270738

# B. Údaje o záměru

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru

Název stavby dle projektové dokumentace:

DOSTAVBA ROHOVÉ PROLUKY ULIC PURKYŇOVA A KRÁLOVOPOLSKÁ
BYTOVÝ A OBCHODNÍ KOMPLEX EDEN

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o novou výstavbu. Záměrem investora je vybudovat komplex budov na nároží ulic Purkyňova a Královopolská. Stavba bude nabízet prostory pro bydlení, administrativu a prodejní plochy pro obchody, restaurace a  kavárnu. Jedná se tedy o klasický městský dům s nabídkou bytů, kanceláří a prodejních prostor k pronájmu nebo prodeji do osobního vlastnictví. Součástí budovy je rovněž prodejna potravin Brněnky, která je přemístěna z dnešní polohy při ulici Královopolská do budovy na ulici Purkyňově.

Při realizaci záměru bude v 1. etapě postaven objekt podél ulice Purkyňova. Po dokončení 1. etapy a zejména po přemístění supermarketu "Brněnka" do nového objektu bude následovat 2. etapa spojená s demolicí stávajícího supermarketu a s novou výstavbou objektu podél ulice Královopolská. Celková dispozice areálu je zakreslena na výkrese situace – viz přílohová část oznámení.

Součástí stavby tohoto komplexu (a z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění důvodem ke zpracování tohoto oznámení) bude realizace celkem 211 parkovacích stání odstavných parkovacích stání pro majitele bytů, nájemce kanceláří, prodejen a pro návštěvníky.

Základní kapacitní údaje:

Obestavěný prostor					77 496 m3

Zastavěná plocha					4 150 m2

Počet parkovacích míst				211

z toho na povrchu:				  50

z toho garáže					161

Celková  plocha obchodů /včetně zázemí/		30 5 m2

z toho Brněnka /včetně zázemí/		1219 m2

Celkový počet bytů					120

Celková plocha kanceláří /včetně zázemí/		975 m2

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:                          	Jihomoravský

Obec: 			Město Brno, městská část Brno – Královo Pole

Katastrální území:	Královo Pole

Pozemky v majetku investora: 	3657, 3659/1, 3660/1, 3661, 3664/2

Pozemky v majetku města Brna (podána žádost o odkoupení pozemků investorem):

3656/1, 3656/3, 3656/4, 3656/5, 3656/6, 3656/7

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru:

Výstavba nového objektu kombinovaného bytového charakteru s doplňkovými komerčními prostory a s plochami pro parkování osobních vozidel.

Možnost kumulace s jinými záměry:

Nezávisle na uvažované akci "BOK EDEN" je připravována rekonstrukce ulice Královopolská a Purkyňova, která zčásti obsáhne i území dotčené v rámci oznamovaného záměru.  Výstavbou budou dotčeny stávající inženýrské sítě – kabelové sítě nn a vn rozvodného podniku, kabely dopravního podniku, rozvody veřejného osvětlení a další. Vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí jsou podrobně zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Předpokládá se koordinace akcí tak, aby všechny vyvolané investice byly realizovány v rámci uvedené rekonstrukce ulic tak, aby do jejich povrchu nebylo nutné následně zasahovat.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Stavba je navržena na místě určené územním plánem k výstavbě staveb se smíšenou funkcí. Je tedy z hlediska ÚP v souladu s předpokládaným rozvojem území. Z funkčního a urbanistického hlediska se tedy jedná o dotvoření konsolidované části města v souladu s předpoklady schváleného územního plánu města Brna.

Cílem investora i architekta je vytvoření kvalitní fungující stavby, která přispěje svou architekturou i bohatou nabídkou služeb a pracovních příležitostí ke zkvalitnění bydlení a větší atraktivitě této části města.

Pro toto oznámení nebylo předloženo variantní řešení. Záměr investora je vázán na poměry v určeném místě, vychází z požadavků územně plánovací dokumentace a z charakteru okolní existující a projektované zástavby.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

B.I.6.1. Příprava staveniště

Staveniště se nachází v zastavěné části Brna – Králova Pole, na rohu tvořeném křižovatkou ulic Královopolská a Purkyňova. V současné době jsou pozemky částečně bez zástavby, využité jako zpevněné plochy (parkoviště, chodníky), nezpevněné plochy (trávníky, nezpevněné parkoviště).  Realizace záměru se ve druhé etapě dotkne stávajícího samostatně stojícího objektu supermarketu Brněnka, který bude demolován.

B.I.6.2. Stavební řešení

B.I.6.2.1. Základní popis

B.I.6.2.2. Řešení stavby

Členění stavby na stavební objekty:

Členění stavby na stavební objekty podává základní charakteristiku záměru:

SO 01	Objekt v ulici Purkyňova ( I.etapa )

SO 02	Objekt v ulici Královopolská ( II.etapa )

SO 03	Příprava území

SO 04	Venkovní osvětlení areálu

SO 05	Terénní úpravy - změna připojení komunikace Svatopluka Čecha

SO 06	Terénní úpravy - vjezd

SO 07	Sadové úpravy na upraveném terénu

SO 08	Úprava stávajícího trolejového vedení

SO 11	Přípojka horkovodu pro I.etapu

SO 12	Přípojka horkovodu pro II.etapu

SO 13	Přípojka VN a trafostanice

SO 14	Přípojka NTL

SO 15	Přípojka kanalizace

SO 16	Přípojka vodovodu

SO 17	Přípojka telefonu

SO 18	Přípojka kabelové televize

SO 21	Přeložka VO

SO 22 	Přeložka VN v ulici Purkyňova

SO 23	Přeložka VN v ulici Královopolská

SO 24	PřeložkaVN v ulici Svatopluka Čecha

SO 25	Přeložka slaboproudých rozvodů v ulici Purkyňova

SO 26	Přeložka kabelů dopravního podniku a dopravní signalizace

SO 27	Přeložka plynovodu v ulici Purkyňova

SO 28	Přeložka plynovodu v ulici Svatopluka Čecha

Stavební řešení:

Funkční náplň navrženého komplexu:

SO 01	Objekt v ulici Purkyňova (I.etapa):

V objektu budou umístěny byty včetně teras, dále prostory pro kanceláře a obchodní činnost (včetně prostoru pro přemístěný supermarket Brněnka) a garáže pro osobní vozidla.

SO 02	Objekt v ulici Královopolská (II.etapa):

V objektu budou umístěny byty, prostory pro obchod a gastronomické provozy (kavárna a restaurace). Dále budou rovněž realizovány garáže pro osobní vozidla.

B.I.6.2.3. Venkovní úpravy

Venkovní úpravy zahrnují zejména terénní úpravu plochy staveniště, včetně změny připojení komunikace ul. Svatopluka Čecha. Na upraveném terénu budou realizovány zpevněné plochy (obslužné komunikace, parkoviště pro osobní vozidla v celkovém počtu 50 stání), chodníky a nezpevněné plochy, které budou sadově upraveny.

B.I.6.2.4. Vyvolané investice

Navrhovaná stavba vyvolá tyto přeložky a úpravy stávajících sítí :

Přeložky sítí podél ulice  Purkyňova (I. etapa )

- slaboproudé kabely (dálkové kabely bývalé přenosové sítě, kabely místní sítě, kabely UPC a VUT,  kabely Maxprogres a Eurotel, rezerva KTR Karneval

- plynovod NTL

- kabel VN

- trolejové vedení

- veřejné osvětlení

Chráničky sítí na křižovatcee ulice Svatopluka Čecha a Purkyňova (I. etapa)

- chránička na plynovodu NTL

- chránička kabelů VN

- chránička kabelů slaboproudu ( KTR Karneval, Telecom )

Přeložky sítí podél ulice Svatopluka Čecha (I. etapa)

- zrušení stávající přípojky horkovodu

Přeložky sítí podél ulice Královopolská (II. etapa)

- přeložka kabelů VN

Podél ulice Purkyňova bude chodník snížen cca 0,15 m nad niveletu ulice Purkyňova včetně zastávky DPmB. Současně s chodníkem bude provedeno podélné parkování v ulici Purkyňova. V rámci napojení el. energie přípojkou VN bude v objektu SO 01 vestavěna trafostanice.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Výstavba Bytového a obchodního komplexu Eden bude z důvodu zachování prodeje v prodejně Brněnka rozdělena do dvou na sebe navazujících etap. V 1.etapě bude vybudována budova v ulici Purkyňově na dnes volných pozemcích. Po zahájení provozu Brněnky v nových prostorách bude asanována budova dnešní prodejny a zahájena výstavba  2.etapy – budovy v ulici Královopolské.

Termín zahájení výstavby 1.etapy			11/2005

Termín dokončení 1etapy				12/2006

Termín zahájení výstavby 2.etapy			11/2006

Termín dokončení 2.etapy				12/2007

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Stavba se nachází na území města Brna, městská část Brno – Královo Pole

Katastrální území: Královo Pole

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Zábor půdy

Stavba se nachází na pozemcích investora a města Brna a neklade nároky na zábor zemědělského  a lesního půdního fondu. Veškeré stavbou dotčené pozemky jsou dle ÚP města Brna určené k danému účelu.

### B.II.2. Odběr a spotřeba vody

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z rozvodů pitné vody vodovodními řady v dané lokalitě. Pro areál je nutné přivést vodovodní přípojku DN 150. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající, resp. nově vybudovaný veřejný vodovod DN 200 z trub litinových vedoucí v ulici Purkyňově. Území je zásobováno z vodojemu Holé hory  s výškou přepadu 295,00 m.n m.

Výpočet potřeb pitné vody:

NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ potřeby vody

(na základě potřeby vody dle Vyhl. 428/2001)

Výpočet byl proveden pro následující kapacity (pro obě etapy)

| Průměrná denní potřeba vody Qd |
| --- |
|  | počet | spotřeba vody | celková potřeba vody |
| administrativní pracovníci | 60 | 60 l/os | 3 600 l/den |
| pracovníci - stravovací provoz | 12 | 250 l/os | 3 000 l/den |
| pracovníci - obchod | 25 | 80 l/os | 2 000 l/den |
| ubytovaní | 249 | 150 l/os | 37 350 l/den |
| návštěvnící | 200 | 5 l/os | 1 000 l/den |
| Celkem Qd | 46 950 l/den |

Maximální denní potřeba vody Qm = Qd x 1,35 = 46.95 x 1,35 = 63,38 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qh = Qm x 1,80 = 63,38 x 1,80 = 114,07 m3/den = 1,3 l/s

Předpokládaný roční úhrn činí pro 365  dnů : 17136 m3

Množství požární vody pro vnitřní požární hydranty činí při předpokládané současnosti 2 ks -  0,3 l/s. V objektu budou instalovány dvě vodní clony, každá o průtoku 6 l/s. Celková potřeba činí 12,6 l/s.

Velikost vodoměru bude dimenzována na maximální hodinovou potřebu, což činí  1,3 l/s, resp. 12,6 l/s.

### B.II.3. Spotřeba materiálů

Pro období výstavby se předpokládá spotřeba materiálů charakteristických pro konstrukční řešení dané stavby. Vzhledem k tomu, že se nejedná o materiály, které by se vymykaly ze současné praxe (ať se jedná o způsob jejich získávání nebo specifické požadavky na jejich dopravu, skladování a manipulaci), a jejich získávání se předpokládá nákupem od jiných subjektů, není zde jejich popis uváděn.

K exploatování přírodních zdrojů v této souvislosti nebude docházet.

Vlastní provoz objektu nebude doprovázet žádná specifická spotřeba materiálů z kategorie nerostných surovin, nebezpečných látek atp.

### B.II.4. Spotřeba energií

B.II.4.1.Tepelná energie

V objektu bude instalován teplovodní systém ústředního vytápění s nucenou cirkulací topné vody v systému.

Zdrojem tepla bude horkovodní síť centrálního zásobování teplem. V objektu bude zřízena samostatná předávací stanice tepla. Teplo bude přivedeno do budovy horkovodní přípojkou, která je řešena v samostatné části dokumentace.

Parametry otopných médií:

Primární otopné médium - horká voda

Max. teplotní spád - zima                                                                   130/70oC

Max. teplotní spád - léto                                                                      80/50oC

Max. přetlak v zařízení                                                                         25 bar

Sekundární otopné médium - teplá voda

Max. teplotní spád                                                                               80/60oC

Teplotní spád pro radiátorové vytápění                                                75/55oC

Do předávací stanice tepla bude přivedena jako primární otopné médium horká voda z dálkového rozvodu, provozovaném dodavatelem tepla Teplárny a. s., Brno. Přívod bude veden přes hlavní a havarijní uzávěr do blokové předávací stanice. Vratná horká voda bude vedena přes kalník a měřič spotřeby tepla zpět do dálkového rozvodu. Měřič tepla bude součástí dodávky dodavatele tepla.

SO 01 objekt v ulici Purkyňova (I. etapa):

Tepelná bilance:

Ústřední vytápění  …………………………………………..     445 kW

Vzduchotechnika   …………………………………….........     340 kW

Ohřev TUV  ………………………………………………...       60 kW

Celkem                                                                                         845 kW

Spotřeba tepla za rok:

Ústřední vytápění ……………………………………………  990 MWh

Vzduchotechnika ……………………………………………   454 MWh

Ohřev TUV ………………………………………………….  131 MWh

Celkem                                                                                    1575 MWh

Přípojná hodnota:

QI  = 0,8 x 445 + 0,8 x 340 + 60 = 688 kW

QII = 445 + 340                           = 785 kW

SO 02 Objekt v ulici Královopolská (II. etapa):

Tepelná bilance:

Ústřední vytápění  …………………………………………..     170 kW

Vzduchotechnika   …………………………………….........     310 kW

Ohřev TUV  ………………………………………………...       60 kW

Celkem                                                                                         540 kW

Spotřeba tepla za rok:

Ústřední vytápění ……………………………………………  380 MWh

Vzduchotechnika ……………………………………………  414 MWh

Ohřev TUV ………………………………………………….  131 MWh

Celkem                                                                                    925 MWh

Přípojná hodnota:

QI  = 0,8 x 170 + 0,8 x 310 + 60 = 444 kW

QII = 170 + 310                           = 480 kW

B.II.4.2. Elektrická energie

| Celková rekapitulace (1.+2. etapa) |  |  |  |  | 1. etapa | 2. etapa | součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | [kW] | [kW] | [kW] |
| bytový odběr |  |  |  |  | Pi | 102 | 43 | 145 |
| bytový odběr - společná zařízení |  |  |  | Pi | 62 | 49 | 111 |
| supermarket |  |  |  |  |  | Pi | 248 |  | 248 |
| restaurant |  |  |  |  |  | Pi |  | 109 | 109 |
| café |  |  |  |  |  | Pi |  | 45 | 45 |
| obchody |  |  |  |  |  | Pi | 229 | 132 | 360 |
| kanceláře |  |  |  |  |  | Pi | 157 |  | 157 |
| garáže |  |  |  |  |  | Pi | 17 | 17 | 34 |
| tech. zařízení |  |  |  |  |  | Pi | 35 | 30 | 65 |
| požární zabezpečení |  | zálohováno náhradním zdrojem |  | Pi | 15 | 6 | 21 |
| součet |  |  |  |  |  | Pi | 866 | 430 | 1296 |
| soudobost odběrů |  | (odborný odhad) |  |  | β | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| výpočtové zatížení |  | (odborný odhad) |  |  | Pp | 693 | 344 | 1037 |
| roční spotřeba elektrické energie | (odborný odhad) |  | [MWh] | Ar | 831 | 413 | 1244 |

V areálu "Bytový a obchodní komplex EDEN" je dle záměru investora předpokládána řada odběratelů různého charakteru – supermarket, restaurant, café, volně prodejné prostory pro obchodní a kancelářské účely. Veškeré odběry budou napájeny z transformovny 22/0,4 kV.

B.II.4.3. Zemní plyn

Přívod zemního plynu je požadován pouze pro vybavení restaurace, která bude realizována v II. etapě. Na základě požadavků pro gastronomický provoz  je třeba přivést zemní plyn v objemu 30 kW, což představuje cca 3,5 m3/h.

Pro tento účel je možné vybudovat plynovodní přípojku, která bude napojena na stávající veřejný nízkotlaký plynovod DN 150, který je veden v ulici Svatopluka Čecha.

Předpokládá se napojení horní navrtávkou a kolmé vedení přípojky k objektu. Pro uvedené množství je nutné vybudovat přípojku DN 25, resp. PE 32. Potrubí bude vedeno z protější strany komunikace přes vozovku. Na hranici pozemku bude umístěn hlavní uzávěr plynu a vhodný plynoměr. Rozvod plynu v areálu je řešen v rámci vnitřních instalací.

### B.II.5. Infrastruktura

Navrhovaný objekt bude napojen na vodovod, jednotnou kanalizaci, rozvod vysokého napětí, plynovod nízkotlak, horkovod, kabelovou televizi a telefon.

Pro areál je nutné přivést vodovodní přípojku DN 150. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající veřejný vodovod DN 200 z trub litinových vedoucí v ulici Purkyňově.

Pro odvádění odpadních vod z areálu bude využito dvou přípojek jednotné kanalizace DN 250 a DN 300, které ústí do veřejné kanalizace v ulici Purkyňově.

Plynovodní přípojka bude napojena na stávající veřejný nízkotlaký plynovod DN 150, který je veden v ulici Svatopluka Čecha.

Přípojka vysokého napětí bude ukončena v 1.PP trafostanicí, odkud budou provedeny další rozvody po objektu se samostatným měřením pro jednotlivé subjekty (jednotlivé obchodní a kancelářské plochy, gastronomické zařízení, a jednotlivé byty).

Přípojka horkovodu bude provedena zvlášť pro I.etapu a zvlášť pro etapu druhou. Přípojka bude ukončena v předávací stanici tepla, která bude umístěna v 1.PP objektu SO  popř. SO 02.

V projektu je uvažováno napojení objektu na přípojnou síť provozovatele Český Telecom a.s . Přívod telefonních linek nápojné telekomunikační sítě do řešeného objektu a uzavření smluvního vztahu na poskytování určitých telekomunikačních služeb je předmětem jednání investora (případně jednotlivých uživatelů) a firmami, které mají oprávnění provozovat veřejné telekomunikační služby.

Napojení předmětného objektu na kabelovou televizi je uvažováno metalickou kabeláží na sekundární síť kabelového televizního rozvodu  místně působícího provozovatele Karneval Media s.r.o.  Připojení I. etapy stavby na rozvod kabelové televize bude provedeno ze spojky KTR Karneval na ulici Svatopluka Čecha. Pro připojení části objektu v ulici Královopolská (II. etapa) bude využito stávající rezervy u objektu „Brněnka“ rozvodu KTR Karneval.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Emise do ovzduší

Poznámka:

Údaje v této kapitole jsou podrobně rozvedeny v materiálu: Mgr. J. Bucek: „Rozptylová studie: Bytový a obchodní komplex Eden- Brno, Královo Pole“, Brno, leden 2005,  který tvoří přílohu tohoto oznámení. V textu oznámení jsou uvedeny základní údaje z uvedené rozptylové studie.

B.III.1.1. Stacionární zdroje emisí

Vytápění objektu bude řešeno přípojkou na CZT, takže nevznikne žádný nový stacionární zdroj emisí. Vzniknou pouze plošné a liniové zdroje související s vyvolanou automobilovou dopravou.

B.III.1.2. Plošné  a liniové zdroje emisí

Garáže:

Podtlakové větrání bude zajištěno odtahovými ventilátory umístěnými v prostoru garáží s využitím potrubní sítě a koncových elementů profese odvodu tepla a kouře. Ventilátory budou na potrubní siť napojeny přes uzavírací klapky. Odsávání vzduchu bude pod stropem a u podlahy. Spouštění ventilátorů bude s časovým spínačem a na čidlo CO. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z  venkovního prostoru přes stavebně připravené protidešťové žaluzie příp. odpadním vzduchem z jednotlivých obchodních jednotek. Výfuky odpadního vzduchu bude proveden nad střechu objektu.

Ostatní parkovací místa budou za objekty EDEN, nebudou kryta.

Tedy uvažovaná celková dopravní zátěž je:

etapa – osobní vozidla 783 vozidel/24h

-  nákladní vozidla 20 vozidel/24h.

etapa – osobní vozidla 537vozidel/24h

-  nákladní vozidla 2 vozidla/24h.

Emise z automobilové dopravy jsou spočítány na základě platné metodiky MEFA 02, přičemž jako emisní úroveň byla brána konvekční automobilová doprav, pro posouzení nejhoršího možného stavu, který může nastat.

Emise z parkoviště byly vypočteny následujícím způsobem:

Celkový počet automobilů po výstavbě obou etap areálu bude 1290 osobních automobilů a 22 těžkých automobilů. Toto je víceméně nejhorší možný stav, lze předpokládat, že počty automobilů, které s v areálu otočí, bude menší. Emise jsou spočítány následujícím způsobem:

Emise NO2:

Tedy uvažujme 1290 osobních automobilů a 22 těžkých automobilů. Pokud opět vyjdeme z programu MEFA 2002,  lze konstatovat, že při pojezdu 1290 po parkovišti osobních automobilů se v průměru uvolní 147 g emisí NO2 za den (emisní faktor je 1,14), pokud budeme uvažovat pojezd po parkovišti 100 metrů. Pro nákladní automobilovou dopravu pak jde o 29,92 g emisí NO2 (emisní faktor 13,6) a pojezd po areálu taktéž 100 metrů.

Emise benzenu:

Pro benzen jsou emise spočítány stejným způsobem, pouze s jinými emisními faktory:

Emisní faktor pro osobní automobil:		0,0021 g emisí na km

Emisní faktor pro nákladní automobil:	0,013 g emisí na km

Pokud budeme uvažovat tyto emisní faktory, pak emise benzenu z garáží a parkoviště jsou 0,27 g emisí z osobní automobilové dopravy a 0,029 g emisí z nákladní automobilové dopravy.

Emise ze startu osobních automobilů:

Dále pak je nutné k této emisi připočítat emisi ze startu osobních automobilů, tu lze vypočíst  na základ dále uvedeného postupu:

Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od Hydrometeorological Institute of United Kingdom, což je obdoba naše ČHMU ve Velké Británii. Emisní faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele rozptylové studie.

Emise NO2 a benzenu:

Ty jsou stanoveny  u NO2 na 1,19 g na jeden start a pro benzen na úrovni 0,074. Pokud budeme uvažovat start 1290 +22  automobilů za den, tak je celková emise dána vztahem:

1,19 g*1312 = 1561 g emisí za den na start všech automobilů a 0,074*1312 = 97,6 g emisí za den.  Celková emise je pak dána vztahem:

177 + 1561 = 1738 g emisí NO2 za den

0,3 + 97,6 = 97,9 g emisí benzenu za den

Pro výpočte rozptylové studie je potřeba přepočítat tuto emisi na g/s. Což je 1738 / (3600*24) = 0,0201 g/s NO2 a 97,9 / (3600*24) = 0,0011g/s benzenu.

Dále pak automobily z místa musí také odjet. Pro účely vyhodnocení imisního zatížení rozptylovou studií byl vzat v úvahu odjezd automobilů na křižovatku  s komunikací Skácelova.

### B.III.2. Odpadní vody

Z objektu budou odváděny vody dešťové a splaškové. Splaškové vody budou odváděny od zařizovacích předmětů instalovaných v bytech, od hygienických zařízení komerčních prostor a prodejny. Pro odvádění splaškových vod z provozu gastronomického je nutné vybudování samostatné kanalizace, která bude vedena do odlučovače tuků. Vyčištěné vody budou napojeny na kanalizaci objektu.

Vody dešťové budou odváděny ze střech budov v areálu a ze zpevněných ploch, resp. parkovišť. Vody z parkovacích stání budou přivedeny přes odlučovač ropných látek do kanalizace. Odlučovač ropných látek bude osazen ve venkovním prostoru mino objekty. Jedná se o gravitační zařízení, které odloučí požadované množství nečistot. V tomto případě musí hodnoty vypouštěných odpadních vod odpovídat Kanalizačnímu řádu města Brna.

Pro odvádění odpadních vod z areálu bude využito dvou přípojek jednotné kanalizace DN 250 a DN 300, které ústí do veřejné kanalizace v ulici Purkyňově. Přípojky budou obnoveny v rámci nově budovaných stok v ul. Purkyňově.

B.III.2.1. Bilance splaškových vod

| Průměrná denní potřeba vody Qd |
| --- |
|  | počet | spotřeba vody | celková potřeba vody |
| administrativní pracovníci | 60 | 60 l/os | 3 600 l/den |
| pracovníci - stravovací provoz | 12 | 250 l/os | 3 000 l/den |
| pracovníci - obchod | 25 | 80 l/os | 2 000 l/den |
| ubytovaní | 249 | 150 l/os | 37 350 l/den |
| návštěvnící | 200 | 5 l/os | 1 000 l/den |
| Celkem Qd | 46 950 l/den |

Maximální denní potřeba vody Qm = Qd x 1,35 = 46.95 x 1,35 = 63,38 m3/den

Qh = Qm x 7,2 = 63,38 x 7,2 =  = 5,3 l/s

Návrhový průtok Qn = 2 x Qh = 5,3 x 2 = 10,6 l/s

Celkové roční množství odpadních vod			17 136 m3/rok

B.III.2.2. Bilance dešťových vod

Pro výpočet byla použita intenzita návrhového deště i = 161 l/s x ha, při per.  n = 1. Koeficient odtoku byl zvolen dle jednotlivých povrchů.

| NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD |
| --- |
| Intenzita návrhového deště (n = 1) | i = 161,0 l/s.ha |
| Typ povrchu | F [m2] | k | Q [l/s] |
| Komunikace s možností kontaminace RL | 3 028,75 | 0,70 | 34.13 |
| Celkem přes ORL | 3 028,75 |  | 34.13 |
| Střechy - ozeleněné | 1625,21 | 0,50 | 13,08 |
| Střechy | 2686,74 | 0,90 | 38.93 |
| Celkem: | 94 000,00 |  | 86.86 |

Kromě těchto ploch je odvodňována další střecha administrativní budovy ve vnitrobloku.

Odtok činí 0,16 x 0,9 x 161 = 23,18 l/s.

Celkové množství dešťových vod činí 110 l/s.

Areál byl posouzen z hlediska odtokových množství dešťových vod. V místech, kde dříve byly umístěny budovy s klasickými střechami, jsou nyní navrženy objekty se střechami ozeleněnými. Dojde k malému nárůstu ploch zpevněných.

Celkový odtok z území v žádném případě nepřesáhne původní odtokové množství. Kanalizační přípojky DN 250 a DN 300 jsou schopny pojmout uvedené množství odpadních vod.

### B.III.3. Odpady a obaly

V rámci předkládaného záměru je nutno uvažovat především dva základní okruhy vzniku odpadů. Jde o odpady vzniklé v průběhu provozu a dále odpady, které budou vznikat při vlastním provozu. Následně je podána přehledná charakteristika možných vznikajících odpadů v členění dle Katalogu odpadů.

B.III.3.1. Odpady stavební

Vznik této skupiny odpadů bude zapříčiněn dvěma důvody. Jde jednak o odstranění současných staveb umístěních na ploše staveniště + vlastní příprava staveniště a dále se jedná o vlastní průběh výstavby.

B.III.3.1.1. Příprava staveniště

Při charakteristice možných odpadů, vznikajících v této fázi musí být zahrnuty i možné druhy odpadů z odstraňování dosavadních staveb.	Protože projekční příprava v době zpracování tohoto oznámení nedospěla dosud do fáze, kdy by bylo možno uvést konkrétní druhy vznikajících odpadů, je nutno poukázat na tu skutečnost, že mohou vznikat odpady z celé škály uvedené  v Katalogu odpadů ve skupině 17: Stavební a demoliční odpady. Jedná se odpady zahrnuté v podskupinách:

| Č. podskupiny | Název podskupiny | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky, keramika | Odpady kat „O“ i „N“ |
| 17 02 | Dřevo, sklo, plasty | Odpady kat „O“ i „N“ |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | Odpady kat „O“ i „N“ |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) | Odpady kat „O“ i „N“ |
| 17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená zemina | Odpady kat „O“ i „N“ |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu | Odpady kat „O“ i „N“ |
| 17 08 | Stavební materiály na bázi sádry | Odpady kat „O“ i „N“ |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady | Odpady kat „O“ i „N“ |

Při vlastní přípravě předaného staveniště je nutno zvláště věnovat pozornost případnému výskytu následujících druhů odpadů (aniž by byl pominut význam ostatních zvláště neuvedených druhů) dominantní výskyt následujících druhů odpadů:

| Č. | Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Charakteristika vzniku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 05 03 | Zemina a kamení Obsahující nebezpečné látky | N | Terénní úpravy, výkopy základů |
| 2. | 17 06 01 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N | Demolice stávající budovy |

K odpadu kat. č.: 17 05 03:

Pro zpracování tohoto oznámení nebyl k dispozici dokument, který by jednoznačně charakterizoval území staveniště z hlediska starých zátěží – kontaminace podloží. Z důvodů dosavadního způsobu využití daných ploch, kdy část ploch je využívána jako parkoviště, je nutno při přípravě staveniště i při vlastních stavebních pracích věnovat možnosti výskytu tohoto druhu odpadu patřičnou pozornost. V případě, že k výskytu tohoto druhu odpadu dojde, je nutno zajistit vyhodnocení rozsahu výskytu takto kontaminované zeminy, zajistit její odtěžení a oddělené uložení v souladu s předpisy  platnými v odpadovém hospodářství. Dále pak je nutno zajistit konečné zneškodnění tohoto odpadu prostřednictvím oprávněné organizace, a to buď asanací (dekontaminací) na místě vzniku nebo v příslušném zařízení, nebo uložením na skládku příslušné skupiny, pokud to umožní limitní koncentrace škodlivin, obsažených v odpadu.

K odpadu kat. č. 17 06 01:

Před zahájením demolice stávajícího objektu musí být proveden průzkum objektu zaměřený na druhy použitých konstrukčních materiálů. Pokud bude indikováno použití materiálů na bázi azbestu, musí být stanoven postup pro asanační práce, který zohlední způsob nakládání s tímto nebezpečným odpadem  v průběhu demoličních prací, způsob uložení  do sběrných nádob a způsob konečného zneškodnění tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví jak pracovníků na stavbě, tak jiných osob a jednotlivých složek životního prostředí.

Obecně:

V rámci další přípravy stavby musí být struktura odpadů dopřesněna, zejména musí být ověřeno, zda  dojde ke vzniku výše uvedených nebezpečných odpadů, musí být určeny způsoby zajištění nakládání s odpady dle platných předpisů v odpadovém hospodářství a zajištěno jejich zneškodnění prostřednictvím oprávněných odběratelů. V rámci přípravy stavby musejí být vyjasněny kompetence mezi investorem a dodavatelem stavby o tom, který subjekt bude zajišťovat náležité zneškodnění odpadů vzniklých při výstavbě.

Z hlediska charakteru stavebních prací je dále, kromě odpadů z podskupin uvedených v předchozí tabulce, nutno počítat i se vznikem dalších druhů odpadů, jako např.:

| Č. | Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Charakteristika vzniku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08 01 11 | Odp. barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | Z nátěrových prací |
| 2. | 17 04 | Kovy (podskupina) | O | Odpady konstrukčních materiálů použitých při stavbě |
| 3. | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | Odpady kabelů použitých při výstavbě |
| 4. | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | Zbytky konstrukčních materiálů použitých při výstavbě |
| 5. | 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Od pracovníků na stavbě |

Množství vznikajících odpadů nebylo v dostupném stupni projektové dokumentace blíže specifikováno.

Při zneškodnění odpadu musí být dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění  a vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška  č. 23/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Brna.

Při volbě postupů ke zneškodnění vzniklých odpadů je třeba postupovat následujícím způsobem:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení

- spalitelný odpad  bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce

Odpady mohou být předány pouze organizacím disponujícím příslušným oprávněním k nakládání s odpady.

Evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písm. g) výše uvedeného zákona a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., § 21 a §22, o podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence odpadů včetně doložení způsobu odstranění odpadů z uvedené stavby bude předložena ke kolaudaci stavby a na OŽP MMB.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejména zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.

B.III.3.2. Odpady z provozu

Hlavním druhem odpadu bude komunální odpad z provozu domácností, popř. podobný odpad z provozu komerčních ploch. Dále je nutno uvažovat odpady z čištění kanalizačních vpustí na parkovištích, z odlučovače ropných látek z dešťových vod na parkovišti, z odlučovače tuků z restauračních provozů a z údržby ploch a zeleně. Pro úplnost je nutno zmínit spektrum odpadu z domácností odstraňovaných formou separovaného sběru  a veřejných sběrných míst, a dále odpadu z provozu komerčně využívaných prostor včetně restaurací, kde mohu být i nebezpečné složky. Tento odpad není v následující tabulce blíže specifikován. Nakládání s těmito druhy odpadu je v kompetenci obce (veřejná sběrná místa) resp. příslušných právních subjektů, které budou mít pronajaty komerční prostory.

| Č. | Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Charakteristika vzniku | Cca roční produkce (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 05 | Odpady z odlučovačů oleje (podskupina) | N | Čištění odlučovačů oleje z dešťové kanalizace. Přesné určení druhu odpadů musí provést původce dle konkrétní charakteristiky vzniku | jednotky |
| 2. | 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Domácnosti | desítky |
| 3. | 20 03 03 | Uliční smetky | O | Úklid venkovních ploch ve správě majitele objektu | jednotky |
| 4. | 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Údržba zelených ploch ve správě majitele objektu | jednotky |

B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly

Z charakteru provozu budoucího objektu přímo nevyplývá, že bude dotčena oblast povinností v oblasti nakládání s obaly. Pokud tomu tak bude u organizací využívajících komerčních ploch, bude se jednat o povinnosti plně v kompetenci těchto pronajímatelů.

### B.III.4. Hluk

Realizace záměru s sebou nese problematiku hluku v následujících oblastech:

B.III.4.1. Hluk z výstavby

Hlukové emise po dobu výstavby budou produkovány v důsledku činnosti stavebních mechanismů a v důsledku provozu vozidel pro dopravní obsluhu stavby. Tyto emise hluku budou dočasné a jejich negativní působení lze ovlivnit organizací výstavby (zákaz provozu hlučných mechanismů v nočním období apod.).

Vzhledem k charakteru objektu se nebudou tyto vlivy svým charakterem vymykat stavu při obdobných stavebních pracích.

B.III.4.2. Hluk z provozu objektu

Problematikou hluku v této oblasti se zabývá materiál: Ing. Karel Syrový: „Vyhodnocení vlivu projektovaného Bytového a obchodního komplexu EDEN na Purkyňově ul. v Brně  - Královo Pole na okolní zástavbu“, Brno, prosinec 2004 (viz přílohová část). Z uvedeného materiálu vyplývá:

Venkovní hlukové pole je posuzováno v charakteristických bodech ve vzdálenosti 2 m od pláště okolních budov, kterými jsou bytové domy, a to s ohledem na vliv vnitřních zdrojů hluku. Vliv vnitřních zdrojů hluku se projevuje druhotně přes obvodové konstrukce. Vnější zdroje hluku projektované budovy nejsou.

Vnitřní zdroje hluku, které svojí činností ovlivňují venkovní prostředí, jsou kondenzační chladící jednotky WA - model 95/06P v počtu 2 ks, situované bezprostředně za obvodovou stěnou nad vjezdem do garáží. Obě jednotky budou v činnosti v období dne (600 - 2200 hod) a pouze jedna z nich i v období noci (2200 - 600 hod).

Hodnota jejich hladiny akustického tlaku je výrazně snížena obvodovou konstrukcí s požadovanou hodnotou vážené vzduchové neprůzvučnosti, takže jejich příspěvek ke zvýšení venkovní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru bytových domů je minimální. Jiné zdroje hluku, které by měly vliv na venkovní hladinu akustického tlaku v budově nejsou.

Všechny posuzované body ve vzdálenosti 2 m od pláště bytových domů budou mít zajištěnu výrazně nižší hladinu akustického tlaku od uvedených zdrojů hluku než je požadováno legislativou i  než je ekvivalentní hladina akustického tlaku od dopravy, takže je možno konstatovat, že vyhoví! Bližší údaje včetně výpočtů jsou uvedeny v doložené hlukové studii.

V rámci provozu objektu je možno uvažovat též o hluku z vyvolané dopravy. Měření a výpočty provedené ve výše zmíněné hlukové studii dokládají, že stávající výrazný zdroj hluku venkovního prostoru je dopravní provoz na okolních komunikacích ul. Purkyňova (automobilová i tramvajová doprava) a Královopolská (automobilová doprava). Lze konstatovat, že hluk z dopravy vytváří výrazné hlukové pozadí, které maskuje v energetickém součtu vliv zdrojů hluku z projektované budovy na okolní budovy.

### B.III.5. Rizika havárií

Rizika havárií je možno spatřovat především v oblastech požárního nebezpečí a dopravních nehod.

Problematika požárního rizika je řešena v souvislosti  s projekční přípravou stavby. Z hlediska požárního zabezpečení areálu jsou specialistou požární ochrany navržena technická zařízení k požárnímu zabezpečení – evakuační výtah, nucené větrání chráněných únikových cest, stanice pro zvýšení tlaku v rozvodu vody (vodovod+hydranty).

Dalším rizikovým prvkem je doprava – riziko dopravních nehod. Vzhledem k tomu, že součástí záměru je odpovídající řešení dopravní infrastruktury  pro obsluhu objektu, nedojde k vytvoření nových kritických bodů, které by mohly mít vliv na zvýšení dopravní nehodovosti.

Riziko vodohospodářské havárie by mohlo pramenit především z průniku závadných látek nebezpečných vodám pocházejících z úkapů z motorových vozidel na parkovací plochy do kanalizace.  Jedná Toto riziko bude sníženo na přípustnou mez instalací odlučovače oleje na příslušnou větev kanalizace.

Vznik rizika havárií s dosahem mimo areál se tedy nepředpokládá. Rovněž se nepředpokládá aplikace zákona 353/1999 Sb., v platném znění, o prevenci závažných havárií.

# C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území

Oznamovaný záměr bude realizován v oblasti nacházející se na území mstské části Brno – Královo Pole. Staveniště se nachází na rohu ulic Purkyňova a Královopolská, v sousedství křižovatky těchto ulic s ulicí Skácelovou. V současné době jsou pozemky částečně bez zástavby, využité jako zpevněné plochy (parkoviště, chodníky), nezpevněné plochy (trávníky, nezpevněné parkoviště).  Realizace záměru se ve druhé etapě dotkne stávajícího samostatně stojícího objektu supermarketu Brněnka, který bude demolován.

V nejbližším okolí dominuje souvislá zástavba vícepodlažními domy různého stáří.

V okolí je pak poměrně hustá síť silničních komunikací, z nichž nejvýznamnější jsou souběžná komunikace ul. Purkyňova s tramvajovou tratí a na ni kolmý tah Královopolská – Skácelova. Nedaleko pak vede kapacitní komunikace ul. Hradecká.

V blízkosti staveniště se nenachází žádný krajinný nebo přírodní prvek požívající zvláštní ochrany ze zákona, nebo prvek územního systému ekologické stability krajiny.

S ohledem na uvedená fakta není podrobnější environmentální charakteristika dotčeného území na tomto místě podávána.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území

Předmětem této kapitoly je stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny. Z údajů uvedených v tomto oznámení vyplývá předpoklad, že k významnému ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí by v důsledku realizace oznamovaného záměru nemělo dojít. Z rozboru výstupů projektované technologie vyplývá, že jako nejvýznamnější lze hodnotit výstupy do ovzduší, včetně hluku. Pro tento účel byla vypracována rozptylová studie a hluková studie, které tvoří přílohu tohoto oznámení.

### C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší

Údaje v této kapitole jsou podrobně rozvedeny v materiálu: Mgr. J. Bucek: „Rozptylová studie: Bytový a obchodní komplex Eden- Brno, Královo Pole“, Brno, leden 2005“, který tvoří přílohu tohoto oznámení. V textu oznámení jsou uvedeny základní údaje z uvedené rozptylové studie.

Posouzení stávající zátěže rozptylovou studií bylo provedeno na základě rozptylové studie Statutárního Města Brna zpracované v rámci programu Snižování emisí a imisí Města Brna (Bucek 2004). Do této rozptylové studie byly zahrnuty všechny stávající zdroje znečišťování ovzduší v ve městě a jeho blízkém okolí, které se nacházely v databázích REZZO I.-IV.  Umístění zdrojů je patrno z grafických příloh rozptylové studie (viz přílohu)

Stávající imisní zatížení v lokalitě není nijak malé. Je samozřejmě dáno především automobilovou dopravou po komunikacích Hradecká, Královopolská a Skácelova, a ostatní automobilovou dopravou v okolí. Počty automobilů jezdících po dotčených komunikacích jsou uvedeny v následující tabulce:

|  |  |  | počet vozidel za 24 hodin |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. úseku | Č.silnice | rychlost | TNV |  | O |
| Hradecká |  | 80 | 3190 |  | 25 810 |
| Skácelova |  | 50 | 840 |  | 11 160 |
| Královopolská |  | 50 | 1400 |  | 12 600 |

Je celkem pochopitelné z výše uvedeného, že nejvyšší vypočtené koncentrace budou na komunikaci Hradecká, především na křížení s Královopolskou. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 se pohybují na úrovni do 190 µg/m3, což více méně naplněný imisní limit. Limitní koncentrace je 200  µg/m3. V místě, kde má být bytové obchodní centrum vystavěno, se pohybují nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace na úrovni 120 µg/m3, což představuje o něco málo více než je ½ platného imisního limitu.

Z hlediska průměrných ročních koncentrací NO2 jsou nejvyšší vypočtené koncentrace na úrovni do 30 µg/m3, což je cca ¾ platného imisního limitu. V místě výstavby bytového a obchodního centra cca 16 až 18 µg/m3, proto lze konstatovat, že imisní zátěž v lokalitě je významná avšak nikoli nadlimitní.

Nově sledovanou škodlivinou s automobilové dopravy je benzen. Imisní limit je 5 µg/m3 a s mezí tolerance pro rok 2006 kdy se uvažuje s výstavbou 7,5 µg/m3.

Na Hradecké se vypočtené koncentrace pohybují na úrovni okolo 4 až 5 µg/m3. což je opět naplnění imisního limitu avšak ne jeho překročení. V místě výstavby bytového a obchodního centra se vypočtené koncentrace pohybují na úrovni okolo 2,5 µg/m3, což je cca ½ platného imisního limitu.

### C.2.2. Hluková zátěž

Problematika hluku je komplexně řešena v materiálu: „Ing. Karel Syrový: „Vyhodnocení vlivu projektovaného Bytového a obchodního komplexu EDEN na Purkyňově ul. v Brně  - Královo Pole na okolní zástavbu“, Brno, prosinec 2004 (viz přílohová část). V rámci zjišťování poměrů v oblasti hlukové zátěže bylo provedeno měření a vyhodnocení stávající hlukové zátěže v místě stavby. Ze závěrů učiněných protokolem vyplývá:

Stávající výrazný zdroj hluku venkovního prostoru je dopravní provoz na okolních komunikacích ul. Purkyňova (automobilová i tramvajová doprava) a Královopolská (automobilová doprava). Změřené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou uvedeny v protokolu měření, který je součástí citované hlukové studie. Lze konstatovat, že hluk z dopravy vytváří výrazné hlukové pozadí, které maskuje v energetickém součtu vliv zdrojů hluku z projektované budovy na okolní budovy. Přehled o naměřených hodnotách ekvivalentních hladin akustického tlaku je doložen v následující tabulce:

Souhrn naměřených ekvivalentních hladin akustického tlaku

| stanoviště | naměřené LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | noční doba | denní doba |
| ul. Královopolská | 59,4 | 66,6 |
| ul. Purkyňova | 59,1 | 68,6 |

Nařízení vlády ČR č.502/2000 Sb., ve smyslu změn dle nař. vl. č.88/2004 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hodnocený zdroj hluku v lokalitě provedeného měření a ve vztahu k nové výstavbě stanovuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru následujícími hodnotami ( §12, odst.1 a 2, tabulka č. 6) :

denní doba (6.00h –22.00h)                          noční doba (22.00h-6.00h)

LAeqp =  60 dB(A)               LAeqp =  50 dB(A)

Ve všech případech provedených měření byly nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku prokazatelně   překročeny. V době provedeného měření prokazatelné překročení se pohybovalo v rozmezí od  6,6 dB do 9,4 dB.

### C.2.3. Biota, krajina, ÚSES

Jak bylo již uvedeno, v zájmovém území se nenacházejí žádné prvky, významné z důvodu požadavků ochrany bioty a krajiny.

Vzhledem dosavadnímu způsobu využití a vzhledem k tomu, že plocha nenavazuje na jiné plochy mající význam z hlediska ochrany přírody a krajiny, nelze zde hovořit ani o ploše významné z hlediska ÚSES.

### C.2.4. Staré zátěže

Pro zpracování tohoto oznámení nebyly k dispozici podklady, které by specifikovaly výskyt starých zátěží  (kontaminace podloží, vod) v lokalitě výstavby. Z charakteru dosavadního způsobu využití daných ploch, kdy část ploch je využívána jako parkoviště, vyplývá, že pokud se bude v místě vyskytovat kontaminace podloží, bude pocházet z úkapů z motorových vozidel a nebude tudíž příliš rozsáhlá. Přesto je nutno při přípravě staveniště i při vlastních stavebních pracích věnovat možnosti výskytu tohoto druhu vlivu na životní prostředí věnovat patřičnou pozornost. V případě, že bude kontaminované podloží zjištěno, bude třeba dotčené plochy před dalšími stavebními pracemi asanovat.

### C.2.5. Radonové riziko

Pro zhodnocení radonového rizika v lokalitě byl zpracován materiál: „Protokol k stanovení radonového indexu pozemku“ (zprac.  f. Akce, RNDr. A. Komínek, Brno, 13.8.2004), ze kterého vyplývá, že změřené hodnoty objemové aktivity radonu se nacházejí ve středním radonovém indexu. Toto zjištění vyžaduje jednoduchá opatření proti radonu při stavebním řešení objektu (ve smyslu ČSN 73 06 01).

# D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Na základě uvedených údajů lze případné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí hodnotit takto:

### D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Přímé vlivy je nutno sledovat především v oblasti zatížení emisemi škodlivin do ovzduší a hluku. Dále lze uvažovat vlivy v důsledku změny užívání dotčeného území.

Z hlediska dalších možných vlivů na obyvatelstvo lze uvést kladné vlivy – výstavba bytů, popř. vytvoření prostor pro podnikatelskou činnost.

### D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:

D.1.2.1. Nárůst emisního zatížení

D.1.2.1.1. Vyhodnocení imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi NO2 a benzenu

Je jasné, že výstavbou bytového a obchodního komplexu dojde k nárůstu intenzit automobilové dopravy. Avšak tento nárůst bude relativně malý v porovnání se stávající automobilovou dopravou. Celkově lze konstatovat, že provoz bytového a obchodního komplexu se nebude výrazným způsobem podílet na imisním zatížení NO2. Z hlediska průměrných ročních koncentrací jsou vypočtené hodnoty na úrovni do 1,3 v nejzatíženějším výpočtovém bodě. Nejvíce se na této koncentraci podílí především parkoviště a studené starty a automobilů na  parkovišti. Nicméně už z počtu přijíždějících a odjíždějících automobilů je jasné, že vyvolané imisní zatížení nemůže být vysoké. Podíl zdrojů na imisním zatížení v lokalitě bude tedy minimální.

Z hlediska imisního zatížení benzenem je příspěvek zdroje k průměrné roční koncentraci na úrovni 0,1 µg/m3, je příspěvek taktéž zanedbatelný a neovlivní kvalitu ovzduší v lokalitě.

D.1.2.1.2. Vyhodnocení imisní zátěže maximálními hodinovými koncentracemi NO2

Detailní výsledky rozptylové studie sou uvedeny v tabelárních a grafických přílohách rozptylové studie. Vypočtené maximální krátkodobé koncentrace z provozu nového zdroje znečišťování ovzduší se pohybují do úrovně 10 µg/m3.

Ty jsou způsobeny především vyvolanou automobilovou dopravou na předmětných komunikacích. Tedy příspěvky k imisnímu zatížení vyvolané investice jsou malé a nemohou významně ovlivnit dodržování platných imisních limitů v lokalitě. Avšak je potřeba také znovu zdůraznit, že stávající imisní zatížení v lokalitě není nikterak malé, i když ne nadlimitní.

D.1.2.2. Závěry vyplývající z imisního posouzení

Z hlediska stávajícího imisního zatížení v lokalitě lze konstatovat, že v území jsou dodržovány pro škodlivinu NO2 a benzen všechny stávající imisní limity i když lze také konstatovat, že především na komunikaci Hradecká  v sousedství je imisní limit více méně naplněn.

Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem těchto zdrojů dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo ohroženo dodržování platných imisních limitů.

Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

### D.1.3.Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření

Vlivy v důsledku hluku je možno sledovat ve dvou aspektech. Jedná se jednak o novou hlukovou zátěž, vyvolanou realizací a provozem objektu. Druhý aspekt pak je vliv hlukové zátěže na uživatele objektu (převážně uživatele bytů).

Problematikou hluku v této oblasti se zabývá materiál: Ing. Karel Syrový: „Vyhodnocení vlivu projektovaného Bytového a obchodního komplexu EDEN na Purkyňově ul. v Brně  - Královo Pole na okolní zástavbu“, Brno, prosinec 2004 (viz přílohová část). Viz též kapitolu C.2.2. a B.III.4.2. výše.

Z uvedeného materiálu vyplývá:

Stávající výrazný zdroj hluku venkovního prostoru je dopravní provoz na okolních komunikacích ul. Purkyňova (automobilová i tramvajová doprava) a Královopolská (automobilová doprava). Změřené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou uvedeny v protokolu měření, který je součástí citované hlukové studie. Lze konstatovat, že hluk z dopravy vytváří výrazné hlukové pozadí, které maskuje v energetickém součtu vliv zdrojů hluku z projektované budovy na okolní budovy. Ve všech případech provedených měření byly nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku prokazatelně   překročeny. V době provedeného měření prokazatelné překročení se pohybovalo v rozmezí od  6,6 dB do 9,4 dB.

Vlastní příspěvek z provozu nového komplexu je minimální a uvedeným hlukovým pozadím je zcela překryt. Vnitřní zdroje hluku, které svojí činností ovlivňují venkovní prostředí, ve vzdálenosti 2 m od pláště bytových domů budou mít zajištěnu výrazně nižší hladinu akustického tlaku od uvedených zdrojů hluku než je požadováno legislativou i  než je ekvivalentní hladina akustického tlaku od dopravy, takže je možno konstatovat, že vyhoví!

Druhým, a v dané situaci určujícím aspektem, je vliv stávající hlukové zátěže na uživatele objektu. Zde jsou v dané lokalitě již za současné situace překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku. Přestože účelem procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je především vyhodnocení vlivů záměru na okolní životní prostředí, v němž se nachází, a v tomto případě se jedná naopak vliv stávajícího životního prostředí na možnost užívání záměrem navržených objektů, je třeba této situaci věnovat pozornost již při projektové přípravě stavby.

Citovaná hluková studie navrhuje způsoby eliminace zvýšených hladin hluku v oblasti stavebního provedení objektu a dospívá k závěru, že  uvedený stav je řešitelný. Dále pak je možno uvedený stav řešit v projekční fázi např. prostřednictvím odpovídajícího rozvržení jednotlivých prostor v objektu (umístění bytů do méně exponovaných částí objektů apod.).

Vlivy v důsledku vibrací a záření (elektromagnetického, ionizujícího) nenastávají v důsledku absence zdroje těchto vlivů.

### D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr nepředpokládá exploataci nových zdrojů vody ani přímé vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Vznikat budou pouze odpadní vody splaškové a dešťové. Řešení jejich odvodu bude odpovídat požadavkům provozovatele kanalizace na území města Brna.

Manipulace se závadnými látkami nebezpečnými vodám nebude obecně prováděna.

### D.1.5. Vlivy v důsledku vzniku odpadů

Nedojde ke vzniku nových obtížně zneškodnitelných odpadů. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných  je možno zajistit oprávněné odběratele, disponující příslušnými možnostmi pro jejich zneškodnění.  Zejména v  případě stavebních odpadů lze zajistit jejich minimalizace formou úpravy a přepracování oprávněnou organizací, což je řešeno příslušnou částí projektové dokumentace.

### D.1.6. Vlivy na půdu

Záměr nevyžaduje vynětí plochy ze zemědělského nebo lesního půdního fondu. Vzhledem k tomu, že staveniště je v současné době  tvořeno nezpevněnou plochou asanované zeminy, nepředpokládá se ani skrývka hodnotných vrstev půdy, vhodných pro další použití.

### D.1.7. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

### D.1.8. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu

Vzhledem k uvedenému stavu tohoto segmentu krajiny, umístěného v urbanizované části města, není nutno negativní vlivy v této oblasti očekávat.

### D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy tohoto druhu nenastanou. Kulturní památky se v místě realizace záměru nenacházejí. Vypořádání hmotného majetku není v souvislosti s oznamovaným záměrem aktuální.

### D.1.10. Vlivy ze změny dosavadního způsobu využití území

Plocha, kde má být realizován oznamovaný záměr, je součástí urbanizované části města a oznamovaný záměr zachovává ve shodě s územně plánovací dokumentací současný charakter využití daného území, s převažující funkcí bydlení a služeb.

Asanovaný objekt potravinářské prodejny bude nahrazen v předstihu novými prodejními prostorami v rámci budování první etapy záměru.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Souhrnná charakteristika:

Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by měly za následek zhoršení životního prostředí dotčeného území nad přípustné limity, případně nad současný stav. Obecně lze tyto vlivy označit za málo významné.

Snížení negativních vlivů současné úrovně životního prostředí v dané oblasti (zvýšená úroveň hlukové zátěže) musí být řešeno již v projekční fázi přípravy výstavby.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru nenastanou.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Tato opatření vyplývají z charakteristiky oznamovaného záměru a zahrnují zejména:

- Realizace výstavby bude probíhat tak, aby byly co nejméně narušeny zájmy obyvatel v okolí. To se týká zejména:

  - Provádění hlučných prací a provoz hlučných mechanismů bude probíhat pouze v denní dobu 7 – 21 hod.

  - Budou učiněna opatření k omezení prašnosti.

  - Budou učiněna opatření k řádnému nakládání s odpady (oddělené shromažďování dle druhu, zajištění odpadů kat. „N“ proti působení jejich nebezpečných vlastností, zabezpečení max. možné recyklace a znovuvyužití  vhodných druhů odpadů, zajištění řádného zneškodnění resp. sanace odpadů kat. „N“, další dle konkrétní situace).

  - V rámci stavby bude zajištěn odpovídajíc způsob nakládání se závadnými látkami nebezpečnými nebo zvlášť nebezpečnými vodám (zákaz údržby a mytí motorů stavebních mechanismů na staveništi, doplňování pohonných hmot pouze v místech k tomu určených – čerpací stanice atd.)

  - Stávající vzrostlá zeleň (stromy) budou po dobu výstavby chráněny (bedněním).

  - Pro kácení stromů bude vyžádán příslušný souhlas v souladu s požadavky zákona o ochraně přírody a krajiny.

- Zvláštní pozornost v rámci provádění terénních prací bude věnována možné kontaminaci podloží ropnými látkami. S kontaminovaným podložím musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem příslušné kategorie.

- Maximální aplikace nezávadných látek při volbě materiálů používaných pro výstavbu  objektu (např. volba nátěrových hmot apod.).

- Stavební a dispoziční provedení objektů bude respektovat požadavky na dodržení příslušných hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorách.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení byl dán stupněm projektové dokumentace, která byla v době zpracování oznámení k dispozici. Jedná se o projektovou dokumentaci pro územní řízení. Tím byl dán především fakt, že řada údajů byla k dispozici pouze na úrovni koncepce řešení, bez detailnějšího rozpracování. Proto nebylo možno všechny kapitoly tohoto oznámení doložit přesnými číselnými datovými výstupy (týká se např. problematiky odpadů).

Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech byl však dostatečný k tomu, aby mohly být vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto oznámení. Případné nejasnosti jsou  řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení.

# E. Porovnání variant řešení záměru

Vzhledem k požadavkům investora, který je vázán na danou lokalitu a uvedený charakter komplexu, nebylo variantní řešení uplatněno. Případné možné oblasti variantního řešení (např. architektonické, funkční a konstrukční řešení objektu) byly uplatněny s ohledem na volbu nejlepší dostupné varianty již v prvotních fázích zvažování záměru.

Záměr investora je vázán na poměry v určeném místě, vychází z požadavků územně plánovací dokumentace a z charakteru okolní existující a projektované zástavby. Složení prostor v novém objektu (počet a velikost bytů, rozsah komerčních prostor) bylo určeno na základě rozborem současné situace na trhu s byty, marketingovým průzkumem v oblasti komerčních prostor. Architektonické řešení objektu pak bylo ovlivněno mj. poměry v daném prostoru.

# F. Doplňující údaje

## F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení

Součástí oznámení je:

1. Situace širších vztahů, s umístěním objektu v rámci města Brna

2. Podrobná situace, s umístěním objektu a přilehlých ploch v dané lokalitě.

Podrobná situace je převzata z projektové dokumentace pro územní řízení.

Další dokumentace přímo použitá pro zpracování tohoto oznámení:

1. Projektová dokumentace pro územní řízení (zpracované části): Bytový a obchodní komplex Eden, Brno - Královo Pole, Architektonická  kancelář Burian – Křivinka, Brno, leden 2005

3. Mgr. J. Bucek: „Rozptylová studie: Bytový a obchodní komplex Eden- Brno, Královo Pole“, Brno, leden 2005“

4. Ing. Karel Syrový: „Vyhodnocení vlivu projektovaného Bytového a obchodního komplexu EDEN na Purkyňově ul. v Brně  - Královo Pole na okolní zástavbu“, Brno, prosinec 2004

5. „Protokol k stanovení radonového indexu pozemku“ (zprac.  f. Akce, RNDr. A. Komínek, Brno, 13.8.2004),

## F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Projektantem oznamované akce je firma:

Architektonická  kancelář Burian – Křivinka

Kalvodova  13,  602 00 Brno

tel.: 543 216 817

fax.: 543 236 561

atelier@burian-krivinka.cz

Statutární orgán:

Ing.arch.Gustav Křivinka

Lelekovice 213, 664 31

IČO: 152 00 841

DIČ: CZ6110270738

# G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Stavba: Bytový a obchodní komplex Eden, Brno – Královo Pole

Místo: Nároží ulic Královopolská a Purkyňova, Brno – Královo Pole

Charakter záměru: Výstavba nového objektu kombinovaného bytového charakteru s doplňkovými komerčními prostory a s plochami pro parkování osobních vozidel.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení:

Výstavba Bytového a obchodního komplexu Eden bude z důvodu zachování prodeje v prodejně Brněnka rozdělena do dvou na sebe navazujících etap. V 1.etapě bude vybudována budova v ulici Purkyňově na dnes volných pozemcích. Po zahájení provozu Brněnky v nových prostorách bude asanována budova dnešní prodejny a zahájena výstavba  2.etapy – budovy v ulici Královopolské.

Termín zahájení výstavby 1.etapy			11/2005

Termín dokončení 1etapy				12/2006

Termín zahájení výstavby 2.etapy			11/2006

Termín dokončení 2.etapy				12/2007

Stručný popis záměru:

Jedná se o novou výstavbu. Záměrem investora je vybudovat komplex budov na nároží ulic Purkyňova a Královopolská. Stavba bude nabízet prostory pro bydlení, administrativu a prodejní plochy pro obchody, restaurace a  kavárnu. Jedná se tedy o klasický městský dům s nabídkou bytů, kanceláří a prodejních prostor k pronájmu nebo prodeji do osobního vlastnictví. Součástí budovy je rovněž prodejna potravin Brněnky, která je přemístěna z dnešní polohy při ulici Královopolská do budovy na ulici Purkyňově.

Při realizaci záměru bude v 1. etapě postaven objekt podél ulice Purkyňova. Po dokončení 1. etapy a zejména po přemístění supermarketu "Brněnka" do nového objektu bude následovat 2. etapa spojená s demolicí stávajícího supermarketu a s novou výstavbou objektu podél ulice Královopolská. Celková dispozice areálu je zakreslena na výkrese situace – viz přílohová část oznámení.

Součástí stavby tohoto komplexu (a z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění důvodem ke zpracování tohoto oznámení) bude realizace celkem 211 parkovacích stání odstavných parkovacích stání pro majitele bytů, nájemce kanceláří, prodejen a pro návštěvníky.

Základní kapacitní údaje:

Obestavěný prostor					77 496 m3

Zastavěná plocha					4 150 m2

Počet parkovacích míst				211

z toho na povrchu:				  50

z toho garáže					161

Funkční náplň navrženého komplexu:

SO 01	Objekt v ulici Purkyňova (I.etapa):

V objektu budou umístěny byty včetně teras, dále prostory pro kanceláře a obchodní činnost (včetně prostoru pro přemístěný supermarket Brněnka) a garáže pro osobní vozidla.

SO 02	Objekt v ulici Královopolská (II.etapa):

V objektu budou umístěny byty, prostory pro obchod a gastronomické provozy (kavárna a restaurace). Dále budou rovněž realizovány garáže pro osobní vozidla.

Venkovní úpravy:

Venkovní úpravy zahrnují zejména terénní úpravu plochy staveniště, včetně změny připojení komunikace ul. Svatopluka Čecha. Na upraveném terénu budou realizovány zpevněné plochy (obslužné komunikace, parkoviště pro osobní vozidla v celkovém počtu 50 stání), chodníky a nezpevněné plochy, které budou sadově upraveny.

Vyvolané investice:

Navrhovaná stavba vyvolá tyto přeložky a úpravy stávajících sítí :

- Přeložky sítí podél ulice  Purkyňova (I. etapa )

- Chráničky sítí na křižovatcee ulice Svatopluka Čecha a Purkyňova (I. etapa)

- Přeložky sítí podél ulice Svatopluka Čecha (I. etapa)

- Přeložky sítí podél ulice Královopolská (II. etapa)

- Podél ulice Purkyňova bude chodník snížen cca 0,15 m nad niveletu ulice Purkyňova včetně zastávky DPmB. Současně s chodníkem bude provedeno podélné parkování v ulici Purkyňova.

Možné vlivy uvažovaného záměru na okolí lze charakterizovat takto:

Na základě uvedených údajů lze případné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí hodnotit takto:

###### Vlivy na obyvatelstvo

Přímé vlivy je nutno sledovat především v oblasti zatížení emisemi škodlivin do ovzduší a hluku. Dále lze uvažovat vlivy v důsledku změny užívání dotčeného území. Z hlediska dalších možných vlivů na obyvatelstvo lze uvést kladné vlivy – výstavba bytů, popř. vytvoření prostor pro podnikatelskou činnost.

###### Vlivy na ovzduší a klima

Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:

Z hlediska stávajícího imisního zatížení v lokalitě lze konstatovat, že v území jsou dodržovány pro škodlivinu NO2 všechny stávající imisní limity včetně horní a dolní meze posuzování.

Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem těchto zdrojů dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo ohroženo dodržování platných imisních limitů

Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

###### Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření

Vlivy v důsledku hluku je možno sledovat ve dvou aspektech. Jedná se jednak o novou hlukovou zátěž, vyvolanou realizací a provozem objektu a přilehlých parkovacích ploch. Druhý aspekt pak je vliv hlukové zátěže na uživatele objektu (převážně uživatele bytů).

Pro  aspekt příspěvku ke stávajícímu zatížení vyplývá ze závěrů učiněných protokolem vyplývá: Realizací a následným provozem oznamovaného záměru dojde ke zvýšení  ekvivalentní hladiny akustického tlaku  o 0,4 dB. Na základě tohoto zjištění, rovněž s ohledem na přesnost použité výpočtové metody, lze konstatovat, že ve výhledové situaci hlukové zátěže hodnoceného venkovního prostoru  polyfunkčního domu nedojde oproti situaci stávající k významné změně.

Vliv ze stávající zátěže v okolí bude řešen stavebním provedením objektu. Fasády přivrácené do Křenové a Masné budou muset být řešeny protihlukově

Vlivy v důsledku vibrací a záření (elektromagnetického, ionizujícího) nenastávají v důsledku absence zdroje těchto vlivů.

###### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr nepředpokládá využívání nových zdrojů vody ani přímé vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Vznikat budou pouze odpadní vody splaškové a dešťové. Řešení jejich odvodu bude odpovídat požadavkům provozovatele kanalizace na území města Brna.

Manipulace se závadnými látkami nebezpečnými vodám nebude obecně prováděna.

###### Vlivy v důsledku vzniku odpadů

Nedojde ke vzniku nových obtížně zneškodnitelných odpadů. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných  je možno zajistit oprávněné odběratele, disponující příslušnými možnostmi pro jejich zneškodnění.  Zejména v  případě stavebních odpadů lze zajistit jejich minimalizace formou úpravy a přepracování oprávněnou organizací, což je řešeno příslušnou částí projektové dokumentace.

###### Vlivy na půdu

Záměr nevyžaduje vynětí plochy ze zemědělského nebo lesního půdního fondu. Vzhledem k tomu, že staveniště je v současné době  tvořeno nezpevněnou plochou asanované zeminy, nepředpokládá se ani skrývka hodnotných vrstev půdy, vhodných pro další použití.

###### Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

###### Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu

Vzhledem k uvedenému stavu tohoto segmentu krajiny, umístěného v urbanizované části města, není nutno negativní vlivy v této oblasti očekávat. Předpokládá se vykácení cca 2 ks stromů, které zasahují do půdorysné plochy staveniště, kde se bude nacházet stavební objekt. ostatní stromy budou zachovány a doplněny další výsadbou dle  příslušného projektu ozelenění.

###### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy tohoto druhu nenastanou. Kulturní památky se v místě realizace záměru nenacházejí. Vypořádání hmotného majetku není v souvislosti s oznamovaným záměrem aktuální.

###### Vlivy ze změny dosavadního způsobu využití území

Plocha, kde má být realizován oznamovaný záměr, je součástí urbanizované části města a oznamovaný záměr zachovává ve shodě s územně plánovací dokumentací současný charakter využití daného území, s převažující funkcí bydlení a služeb.

Protože daná lokalita staveniště s bývalými stavbami, které se na ní nacházely, byla dosud využívána pro různé účely, v poslední době pro skladování, lze konstatovat, že realizace oznamovaného záměru znamená zhodnocení užitné funkce této části města.

Souhrnná charakteristika:

Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by měly za následek zhoršení životního prostředí dotčeného území nad přípustné limity, případně nad současný stav. Obecně lze tyto vlivy označit za málo významné.

Je nutno zmínit rovněž kladné vlivy – zhodnocení v současné době nevyužívaného prostoru, zlepšení užitné a urbanistické hodnoty dotčené části města, výstavba prostor pro bydlení.

# H. Přílohy

1. Situace širších vztahů,  s umístěním objektu

2. Podrobná situace stavby

3. Mgr. J. Bucek: „Rozptylová studie: Bytový a obchodní komplex Eden- Brno, Královo Pole“, Brno, leden 2005

4. Ing. Karel Syrový: „Vyhodnocení vlivu projektovaného Bytového a obchodního komplexu EDEN na Purkyňově ul. v Brně  - Královo Pole na okolní zástavbu“, Brno, prosinec 2004

5.Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru  hlediska územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení:

31. ledna 2005

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Mgr. Jakub Bucek,

664 23 Tišnov,  Horova 942/6, tel. 723487670

Ing. Jaromír Pokoj, osvědčení odborné způsobilosti:č.j. 3041/460/OPV/93 z 30.3.1993

635 00 Brno, Kuršova 16, tel. 723637450,

Podpis zpracovatele oznámení: