Zpracováno dle  příl. č. 3,  zák.č. 100/2001 Sb. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 3.2 – Větrné elektrárny od maximálního výkonu 5 kWe.

Znojmo, leden ’05

Paré čís.:

# Obsah

Obsah	2

A. Údaje o oznamovateli	4

B. Údaje o záměru	4

B.I. Základní údaje	4

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	5

B.I.6. Stručný popis technického řešení	6

B.I.6a Kapacitní a technické údaje o stavbě	8

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:	9

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:	9

B.I.9. Zařazení záměru do kategorie a bodů dle příl. zákona:	9

B.II. Údaje o vstupech	10

Zábor zemědělské půdy	10

Chráněná územní a ochranná pásma	10

VODA	11

OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	11

NáROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU	12

B.III. Údaje o výstupech	13

B.III.1 OVZDUŠÍ	13

B.III.2 ODPADNÍ VODY	13

B.III. 3  ODPADY	14

B.III. 4 Hlukové  emise do ovzduší	16

a) Hluk	16

b) Vibrace	21

c)  Záření radioaktivní a elektromagnetické	21

C. Údaje o Stavu životního prostředí v dotčeném území	22

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	22

2. OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY	28

3. JINÉ CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	29

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	31

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	31

1. VLIVY NA OBYVATELSTVO	31

2. Vlivy na ovzduší a klima	32

3. OSTATNÍ VLIVY	36

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	39

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	39

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	40

Územně plánovací opatření	40

Technická opatření	40

Kompenzační opatření	40

Jiná opatření	40

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	41

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	41

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	42

1. Možnosti vzniku havárií a jejich dopady na okolí	42

2. Preventivní opatření	43

3. Následná opatření	43

4. Závěr	43

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	44

Souhrn posouzení vlivů	44

závěr	46

Odborná spolupráce osob, které se podílely na zpracování oznámení:	46

I.PŘÍLOHY	46

# A. Údaje o oznamovateli

A.1.	Obchodní firma:	WEB Větrná energie, s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 41762	 		         jednatel : pí Michaela Lužová

A.2.	IČO:	 CZ 26282895

A.3.	Sídlo firmy:			Ríšova 21

641 00  B r n o

A.4.	Oprávněný zástupce	AQUA PROJEKT CZ, s.r.o.

oznamovatele:	671 61 Práče  140

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 2160			         	          jednající : Ing. Petr Pokorný, jednatel

A.5.	IČO:	CZ 16325915

A.6. Sídlo provozovny:	17. listopadu 19, 669 02 Znojmo

# B. Údaje o záměru

## B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru:	VĚTRNé  ELEKTRÁRNy - park   Mackovice

B.I.2. Kapacita záměru:	25 větrných elektráren VESTAS V90 – 3 mw

Příjezdové komunikace š = 4,5 m

přípojka zemním kabelem do rozvodny Hrušovany nad Jevišovkou

B.I.3. Umístění záměru:	Kraj: 	Jihomoravský

Okres:	Znojmo

Obec: 	Mackovice

Katastrální území:	Mackovice, Oleksovice

B.I.4. Charakter záměru:	Novostavba objektů

## B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Předmětem oznámení je výstavba 25 objektů větrné elektrárny VESTAS V90 – 3 mw   Znojmo o celkové zastavěné ploše 5 880 m2 a obslužná plocha o výměře 29 880 m2 pro řešená soustrojí celkem (příjezdová a manipulační plocha jeřábů při stavbě a opravách) v k.ú. Mackovice a kabelové vedení VN dl. 10 380 m do rozvodny Hrušovany nad Jevišovkou,  dle bodu 3.2 – Větrné elektrárny od maximálního výkonu 5 kWe dle  příl. č. 1,  zák.č. 100/2001 Sb. v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).

Návrh na umístění parku větných elektráren je řešen v  k.ú. Mackovice, parc. č. 5357, 5362, 5330, 5349, 5371, 5372, 5315, 5325, 5547, 5565, 5597, 5547, 5547, 5027, 5547, 6037, 5010, 5002, 5003, 5056, 5057, 5043, dále v k.ú. Oleksovice 5375, 5600, 5592, 5603/2 – vše orná půda. Řešený návrh vychází z myšlenky územně plánovací dokumentace vytvořit, z hlediska vhodného urbanistického začlenění objektů do území v prostoru katastru nad obcí ve směru na Hostěradice, nový energetický areál s využitím síly větrné energie v daném prostoru k výrobě elektrické energie. Se záměrem stavby je spojena dále také výstavba podzemního elektrického napojení do distribuční sítě 100 kV společnosti Jihomoravské energetiky v rozvodně v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou.

Elektrická energie vyrobená z alternativních, obnovitelných zdrojů, v tomto případě využívající síly větru, tedy neprodukující žádné emise, skleníkové plyny apod., je takřka nejčistší formou výroby energie, kterou lze v současnosti realizovat. Naplňuje zásadu i potřebu trvale udržitelného vývoje společnosti a z tohoto hlediska je třeba na větrné elektrárny obecně pohlížet jako na zařízení významně šetřící přírodu a její zdroje.

Výstavba parku a realizace záměru bude mít významný přínos k naplnění cílů na využití obnovitelných zdrojů, které Česká republika přijala. Energetická politika ČR předpokládá cíl v dosažení podílu 8 % výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích v roce 2010. Evropská unie si v „Bílé knize (Energie pro budoucnost – obnovitelné zdroje energie)“ stanovila cíl zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na primární energetické spotřebě z 6% na 12% v roce 2010.  Tyto cíle podporují u nás i ekologická hnutí – např. Duha ve svém prohlášení ze dne 12.9.2003 (http://www.ekolist.cz).

Investor předpokládá možnost využití podpory státu pro výstavbu alternativních zdrojů elektrické energie a výhodnou výkupní cenou vyrobené energie. Vyrobená energie v řešeném zařízení pokryje spotřebu elektrické energie  pro cca 99 tis. domácností (cca 346,5 tis. obyvatel), což je takřka pro území města Brno.

Pro umístění větrné elektrárny jsou v daném prostoru splněny tyto podmínky :

- vhodné větrné poměry dle měření v nedalekém k.ú. Práče a Dolenice

- možnost napojení na distribuční soustavu příslušné energetiky (odpovídající vzdálenost a kapacita sítě pro dodání energie – zde rozvodna Hrušovany nad Jevišovkou s odsouhlasením JME )

- možnost dojezdu přepravních, stavebních a zvedacích mechanismů

- dostatečná vzdálenost od obydlí a sídel (Mackovice – 1,0 km, Čejkovice – 1,5 km, Břežany – 1,5 km a Hostěradice – 4,6 km).

Investor akce si při tvorbě koncepce hospodářských činností svých aktivit v ČR při výrobě el. energie vytyčil jako cíl umístit a rozvinout svou výrobní činnost i přes některé negativní vlivy, které  má tento řešený způsob výroby el. energie, zejména pokud se týká vlivu emisí hluku na okolní životní prostředí a vlivu na krajinný ráz, do řešeného prostoru. Z těchto důvodů investor variantně před zahájením projekce posuzoval i jiná vhodná stanoviště či řešení v  zájmovém území a jako k optimální variantě dospěl ke stanovištím a k dispozičnímu řešení, které je předmětem posouzení předkládaného oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Účelem záměru je tedy realizovat  na daném staveništi v k.ú. obce Mackovice a Oleksovice větrný park celkem 25 elektráren s patřičným vybavením k napojení do veřejné sítě rozvodů el. energie.

Pozemky určené pro uvedenou výstavbu jsou vhodné také díky dostupnosti pro dopravní potřeby stavby a údržby bez konfliktních střetů s veřejnou dopravou.

Změna územního plánu sídelního útvaru obce Mackovice i Oleksovice předpokládá využití zájmových ploch dané části katastru pro řešený účel, tj. jako plochy s možností výstavby větrných elektráren.

Výstavba tohoto větrného parku v k. ú. Mackovice i Oleksovice vychází z následujících zásad :

- stavby větrných elektráren jsou navrženy jako stavby dočasné na dobu 20 let

- propojovací elektrické a sdělovací vedení od větrné elektrárny k vyváděcímu bodu elektrizační sítě jsou navrženy kabelovým podzemním vedením

- vedlejší stavby a zařízení ke stavbě hlavní jsou umísťovány ve sloupech větrné elektrárny nebo mimo volnou krajinu

- obslužné komunikace jsou navrženy zpevnit pouze kamenivem či zatravňovacími deskami v úrovni terénu.

- areál a zařízení větrné elektrárny jsou umístěny ve volné krajině bez oplocení

- na částech větrné elektrárny je vyloučeno umístění reklam nebo reklamních zařízení;

- nosný sloup rotoru, gondola a rotory větrné elektrárny jsou navrženy s antireflexní matnou povrchovou úpravou v odstínech světle šedé barvy

- výstražné značení větné elektrárny pro účely leteckého provozu je navrženo výhradně barevným světelným překážkovým značením na gondole větrné elektrárny schváleným ÚCL v souladu s požadavky ICAO – Annex 14 Úmluvy č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví.

- záměr nezasahuje do dálkových tras tahů velkých ptáků

Systém ekologické výroby el. energie rovněž vytváří a dobré pracovní podmínky pro práci obsluhy budovaných zařízení (procesy jsou plně automatizovány a trvale řízeny výpočetní technikou, čímž snižují vlivy lidského faktoru, namáhavost a zvyšují kulturu jejich práce. I z tohoto pohledu je možné se opodstatněně domnívat, že zvolená varianta představuje řešení optimální.

## B.I.6. Stručný popis technického řešení

Projektový záměr pro výstavbu větrné elektrárny v lokalitě Mackovice zpracovala fa Ventureal Brno a dokumentaci k územnímu řízení fa AQUAPROJEKT CZ Znojmo. Výrobce i projektanti poskytli pro potřeby zpracování oznámení dle zákona 100/2001 Sb., kromě projektů i další doplňující  informace a projektové podklady výrobců a studie díla.

Obsahem projektu je tedy vybudování parku celkem 25 větrných elektráren v k.ú. obce Mackovice. Pozemky jsou využívány plně k zemědělským účelům a jsou pro danou výstavbu připraveny. V areálu jednotlivých stavenišť se nenachází žádná vzrostlá zeleň.

Návrh a řešení elektrárenských objektů vychází z typové dokumentace a výrobků firmy VESTAS s označením VESTAS V90 – 3,0 MW OptiSpeedTM s maximálním důrazem na jednotný ráz a řešení objektů ve všech zemích působení firmy. Návrhy stavby jsou provedeny na velmi solidní technické úrovni, odpovídající požadavkům a zkušenostem investora i výrobce v oblasti výstavby energetických výrobních zařízení. Koncepčně zapadá toto řešení do koncepce rozvoje firmy a podle podnikatelské praxe uživatele a provozovatele elektrárny bude tato volba i ekonomicky úspěšná.  Zvolený výrobní rozsah i instalovaný výkon je možno tedy v daných podmínkách považovat za ekonomicky racionální a současně i ekologicky ve vybraném prostoru a daných podmínkách za únosný.

Objekty větrných elektráren jsou tvořeny vlastní věží (ocelová, příp. železobetonová trubní konstrukce o průměru v základně 4 m a 2,3 m ve vrcholu) o výšce 105 m, kde je umístěna gondola generátoru a osazen rotor pozůstávající ze 3 listů o celkovém průměru 90 m s počtem otáček rotoru 16 ot/min. Pomocí výpočetního zařízení Pitch/OptiSpeed® jsou úhly nastavení listů rotoru stále regulovány, takže je úhel nastavení listů vždy optimálně přizpůsoben příslušným větrným podmínkám. Tímto je optimalizována výroba energie a omezen vznik hluku.

Listy rotorů jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice vyztužené skelným vláknem. Každý list rotoru má 6,36 m2 a se skládá ze dvou polovin, které jsou slepeny s nosným profilem. Zvláštní ocelové vložky k ukotvení spojují listy rotoru s ložiskem listu rotoru.

Mechanická energie je od rotoru přenášena hlavním hřídelem přes převod na generátor. Převodovka je kombinovaná planetová s čelním ozubením. Přenos výkonu z  převodovky na generátor se uskutečňuje pomocí kompozitní spojky nevyžadující údržbu. Generátor je speciální čtyřpólový asynchronní generátor s vinutým rotorem.

Zabrždění větrné elektrárny je prováděno nastavením listů rotoru ve směru po větru - do praporu. Parkovací brzda se nalézá na vysokorychlostním hřídeli převodu.

Veškeré funkce větrné elektrárny jsou kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami založenými na bázi mikroprocesorů. Tento systém řízení provozu je umístěn v gondole. Změny úhlu nastavení listů rotoru jsou aktivovány přes momentové rameno hydraulickým systémem, který umožňuje listům rotoru rotovat axiálně o 95°.

Čtyři elektricky poháněné převodovky se starají o směrování po větru otáčením pastorků, které zasahují do zubů velkého otočného věnce, který je upevněn na vrcholu věže. Ložiskový systém směrování po větru je systém kluzného ložiska se zabudovanou frikcí a samosvornou funkcí.

Kryt gondoly vyrobený z plastu vyztuženého skelným vláknem chrání veškeré komponenty uvnitř gondoly před deštěm, sněhem, prachem, slunečním zářením atd., současně tvoří i havarijní vanu pro případ havarijního úniku mazacích hmot apod. Centrálně umístěný otvor umožňuje přístup ke gondole přímo z věže. Uvnitř gondoly je umístěn údržbový jeřáb. Celková hmotnost kompletního zařízení je 339 t.

Kuželová věž je dodávána s povrchovou úpravou v světlešedé matné barvě. Je zakotvená do základu  ve formě železobetonové desky o rozměrech  15,6 x 15,6 m, výšce 1,8 ÷ 2,25 m. Základ je uložen pod terénem cca 0,8 m a je překryt zeminou.

Každá elektrárna bude připojena podzemním kabelem do systému a dále společným kabelem na vedení do stávající rozvody v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou rozvodné společnosti JmE.

Pro příjezd jeřábu a obsluhy k místu stavby budou  upraveny příjezdné komunikace a plochy se zatravněným zpevněným štěrkovým povrchem.

Přehledná    situace  umístění

### ROZVODNA

### B.I.6a Kapacitní a technické údaje o stavbě

Navržené objekty a jejich řešení, včetně vnějších úprav mají                                                                                                                            následující výkonové, plošné a objemové ukazatele:

- Zeměpisné souřadnice

| Umístění č. | sev. šíře |  | vých. délky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | o | ´ | “ |  | o | ´ | “ |
| VE 01 | 48 | 53 | 52 |  | 16 | 17 | 37 |
| VE 02 | 48 | 53 | 44 |  | 16 | 17 | 16 |
| VE 04 | 48 | 53 | 40 |  | 16 | 17 | 2 |
| VE 05 | 48 | 53 | 34 |  | 16 | 17 | 37 |
| VE 06 | 48 | 53 | 26 |  | 16 | 17 | 17 |
| VE 07 | 48 | 54 | 25 |  | 16 | 17 | 17 |
| VE 08 | 48 | 54 | 17 |  | 16 | 17 | 27 |
| VE 09 | 48 | 54 | 36 |  | 16 | 17 | 45 |
| VE 10 | 48 | 54 | 43 |  | 16 | 18 | 7 |
| VE 11 | 48 | 54 | 25 |  | 16 | 17 | 56 |
| VE 12 | 48 | 54 | 25 |  | 16 | 19 | 27 |
| VE 13 | 48 | 54 | 11 |  | 48 | 54 | 40 |
| VE 14 | 48 | 54 | 11 |  | 48 | 54 | 53 |
| VE 15 | 48 | 54 | 2 |  | 16 | 19 | 47 |
| VE 16 | 48 | 53 | 48 |  | 16 | 19 | 45 |
| VE 17 | 48 | 53 | 25 |  | 16 | 19 | 51 |
| VE 18 | 48 | 53 | 23 |  | 16 | 19 | 29 |
| VE 19 | 48 | 53 | 43 |  | 16 | 18 | 56 |
| VE 20 | 48 | 54 | 21 |  | 16 | 16 | 44 |
| VE 21 | 48 | 53 | 52 |  | 16 | 16 | 47 |
| VE 22 | 48 | 53 | 42 |  | 16 | 16 | 27 |
| VE 23 | 48 | 53 | 52 |  | 16 | 16 | 31 |
| VE 24 | 48 | 53 | 23 |  | 16 | 19 | 29 |
| VE 24 | 48 | 54 | 17 |  | 16 | 17 | 27 |

- Nadmořská výška									VE 01 až VE 25	237 až 259 m n.m.

- Výkon soustrojí	25 x 3 MW

- Výkon celkový	75 MW

- Výška stožáru	105 m

- Rotor										průměr	90 m								plocha listu	6,362 m2							otáčky	8,8 ÷ 14,9 ot/min						šikmost	6o								listy	skelná a uhlíková vlákna ztužená epoxidem				délka	44 m,	zaoblení 17,5o						šíře u kořene	3,512 m, ve špičce  0,391 m

součástí projektu bude také výsadba nové zeleně – výsadba keřů, příp. i stromů v pruzích ve směru od pohledových míst, ohumusování ploch staveniště a osetí travou i s možností dalšího zemědělského využívání.

- Plošné uspořádání a dopravní řešení:

Staveniště je umístěno v katastru obce Mackovice u křižovatky silnic I/53 Brno – Znojmo a podél silnice II/ 397 do obce Hostěradice a Mackovice. Vlastní dopravním přístup k areálům VE je řešen ze silnice III. tř. po nových komunikacích s významným využitím stávajících polních cest (cca 50 % komunikačních potřeb). Komunikace budou upraveny pro pojezd stavebních mechanismů zpevněním se štěrkovým povrchem a budou i nadále veřejně přístupné. Zároveň tyto komunikace umožňují příjezd vozidel k objektům v případě protipožárního či havarijního zásahu.

## B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Zahájení: 	po nabytí právní moci stavebního povolení

Dokončení:	prosinec 2005

## B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Kraj:	Jihomoravský

Obec:	Mackovice, Oleksovice

## B.I.9. Zařazení záměru do kategorie a bodů dle příl. zákona:

Záměr bude řazen dle bodu 3.2 – Větrné elektrárny od maximálního výkonu 5 kWe dle  příl. č. 1,  zák.č. 100/2001 Sb. v kategorii II - záměry vyžadující zjišťovací řízení.

## B.II. Údaje o vstupech

### Zábor zemědělské půdy

U staveniště parku větrných elektráren je zábor ZPF pro uvedenou výstavbu nutný. pozemky staveniště jsou v k.ú. Mackovice a Oleksovice vedeny jako orná půda a jsou hospodářsky obdělávané - nezastavěné.  K záboru činí potřebná plocha 245 m2 pro vlastní základ 1 stroje VE , celkem tedy 5 880 m2, dále 31 125 m2 pro plochy manipulační (pro jeřáb apod.) a k tomu dále bude nutno vyjmout plochu pro nové polní cesty, což činí celkem 5 317 m2. Celkový zábor pozemků a souhlas  s vynětím ze ZPF bude činit celkem 61 175 m2.

### Chráněná územní a ochranná pásma

##### Chráněná území

z hlediska zvláštní ochrany území není staveniště parku VE situováno v žádném chráněném území. Nejbližší hranice Národní přírodní památky Miroslavské kopce (ochrana vzácných zbytků rostlinných a živočišných společenstev skal a stepních trávníků na slepencovém podkladě) se rozkládá v k.ú. města Miroslav ve vzdálenosti cca 3 km, dále Národního parku PODYJÍ je vzdálena cca 17,7 km západně, východně pak CHKO Pálava ve vzdálenosti 25 km.

PŘEHLEDNÁ   SITUACE

Miroslavské kopce

##### Ochranná pásma

- stavby současně také nejsou situovány v žádném silničním, vodohospodářském či hygienickém ochranném pásmu.

Kolem staveniště sice prochází silnice I/53,  která je určena pro dálkovou dopravu. K  ochraně dálnic, silnic I. nebo II.  třídy a  provozu na  nich mimo  souvisle zastavěné území obcí slouží silniční  ochranná pásma.  Pro silnici I/53 je rozsah tohoto pásma stanoven 50 m od osy vozovky – stavby jsou umístěny  mimo toto pásmo.

Při řešení stavby budou dodržena následující ochranná pásma

- při křížení a souběhu inženýrských sítí budou dodrženy vzdálenosti ČSN 73 005 prostorová úprava ..

### VODA

Pro vlastní provoz zařízení větrné elektrárny nejsou žádné potřeby pitné či užitkové vody. Pouze při výstavbě větrné elektrárny bude třeba omezené množství vody, která bude dovážena podle potřeb zhotovitele stavby.

Lze tedy konstatovat, že výstavba i provoz parku VE bude mít minimální nároky na potřebu pitné vody.  Vlastní vodní zdroj nebude budován, jako náhradní zdroj lze uvažovat pouze dovoz vody.

### OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

#### Elektrická energie

Objekt VE bude napojen na veřejnou rozvodnou síť VN, bude obsahovat vlastní trafostanicí a kabelovou přípojku k vedení VN 22 kV dle podmínek budoucího odběratele.

Základní technologické údaje

Instalovaný výkon			: Pi = 25 x 3 000 kW

Napětí					: 3 x 690 V, 3 x 480V

Kmitočet				: 50 Hz

Nárůst výkonu budovaných zařízení parku VE se nepředpokládá. Při provozu bude VE spotřebovávat elektrickou energie na signální osvětlení, provoz řídící jednotky, vyhřívání apod. Dodávka ze sítě bude minimální, potřebná jen v době nečinnosti elektrárny, při chodu generátoru bude VE krýt vlastní potřeby s tím, že nepotřebuje elektrickou energii na roztáčení rotoru, neboť k rozběhu dostačuje pouze působení energie větru.

#### Požadavky na telekomunikace

Odpovědné osoby a obsluha parku VE bude vybavena mobilním telefonem, který umožňuje okamžitý zásah pro případy nutnost.

#### Teplo

Zdrojem tepla pro vyhřívání prostoru a zařízení gondoly (generátor, transformátor, řídící jednotka s počítačem, anemometrická jednotka, hydraulika systému se 160 l oleje, s čerpadlem, s filtrem a chlazením atd.).

### NáROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

#### Řešení dopravy

Areál parku větrných elektráren bude v celém rozsahu při výstavbě, opravách a při vlastním provozu obsluhován automobilovou dopravou. Objekty větrné elektrárny jsou přístupné obslužnými komunikacemi ze silnice II. třídy č. 397, které budou upraveny pro pojezd stavebních mechanismů zpevněním se štěrkovým povrchem.  Komunikace budou navrženy pro středně těžký provoz v šířce 4,5 m.

Největší nárůst dopravy se předpokládá při výstavbě objektu VE. Celý systém je dodavatelem strojních zařízení dokonale propracován a zadán v montážním předpisu : „Transport Manual V90 – 3,0 MW“ ze dne 12.2.2004 a k dopravě se předpokládá užití 11 nákladních vozidel :

## Sled vlastních stavebních prací předpokládá sejmutí humózní vrstvy, výkop základu, jeho betonáž, montáž věže a zařízení větrné elektrárny. Tyto práce mají charakter montážních činností s dovozem vstupů (beton, ocelová výztuž, prvky k montáži věže, gondoly se strojním vybavením, montáž rotoru, dovoz kontejneru atd.).

## Staveništní doprava bude vedena převážně po silnici I/53 a II/ 397, obce Mackovice se nebude ani průjezdy vůbec dotýkat.

## Doprava související s provozem větrné elektrárny bude pozůstávat z občasné kontroly (min četnost 1 x za 14 dnů – osobní auto), dále ze servisních periodických kontrol (1 x za 6 měsíců – dodávkové vozidlo). Pro případ nahodilých poruch (např.: zásah bleskem) se nevylučuje příjezd jeřábu.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1 OVZDUŠÍ

Vlastní výstavba areálu

Zdroji znečišťování ovzduší mohou být práce při vlastní výstavbě areálu. Jedná se především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. Množství prachu nelze kvantifikovat, tyto zdroje je třeba eliminovat v závislosti na charakteru prací a vlhkosti substrátů. Potenciálním zdrojem jsou:

Skrývkové práce, terénní úpravy - zeminu je třeba udržovat vazkou. Při provádění skrývky je povrch hutněn, nebude tedy podléhat větrné erozi tak, jako např. zemědělská půda v obdobích bez vzrostlé vegetace. V areálu je třeba kropením povrchu zamezit vzniku sekundární prašnosti při pojezdu vozidel. Při výstavbě nebude prováděna manipulace se suchými substráty na volném prostoru.

V blízkosti areálu se nenachází obytné zástavby, která by mohly být negativně ovlivněny.

Ovzduší - shrnutí.

Podle výše uvedených sdělení je zřejmé, že z provozu zdrojů škodlivin v areálu budované stavby bude vliv emitovaných látek zanedbatelný. Ze samotné obslužné dopravy budou emitovány látky v takovém množství, které nemohou ani částečně negativně ovlivnit čistotu ovzduší sledované lokality a k překračování imisních limitů docházet nebude.

### B.III.2 ODPADNÍ VODY

#### Odpadní vody splaškové

provoz větrné elektrárny  neprodukuje žádné odpadní vody splaškové.

#### dešťové vody

V areálu jsou plochy, na kterých jsou zachycovány dešťové vody členěny následovně:

- neznečistěné vody z  ploch zeleně a z objektu

budou zasakovány přímo do terénu v místě dopadu, neboť nejsou  zachycovány ani jinak odvodňovány.

Množství dešťových vod pro přívalový déšť trvající 15 min s periodicitou 1 činí :

| Bilance | plocha |  | odtok |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt VE 01 ÷ 25 | 5880 | m2 | 0,8 | 66,6 | l/s |
| cesty a plocha | 56427 | m2 | 0,4 | 299,5 | l/s |
|  |  | m2 |  | 366,1 | l/s |
| návrhová srážka 15min |  | P = | 1 | 136 | l/s.ha |
| objem |  |  |  | 330 | m3 |
| k zásaku přímo | 366,1 | l/s |

### B.III. 3  ODPADY

Odpady jsou zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a klasifikovány podle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí v platném znění,  kterou se stanoví Katalog odpadů.

Osazení stavby v terénu je navrženo s minimalizací zemních prací a s využitím přebytečných zemin k terénním úpravám na pozemku staveniště. Odpady – stavební hmoty a materiály, se budou dle možnosti recyklovat anebo zneškodňovat příslušnými dodavateli stavebních prací v následující sestavě :

| 17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY |
| --- |
| 17 04 00 KOVY, SLITINY KOVŮ |
| 17 04 02 | hliník | O |
| 17 04 05 | železo a/nebo ocel | O |
| 17 04 07 | směs kovů | O |
| 17 04 08 | kabely | O |
| 17 05 00 ZEMINA VYTĚŽENÁ |
| 17 05 04 | zemina a/nebo kameny | O |

#### Odpady vznikající při provozu

Projektová dokumentace, zpracovaná v podrobnostech studie pro územní řízení, vymezuje způsob užívání stavby bez dalších podrobností potřebných pro úplnou konkretizaci odpadů, vznikajících při běžném provozování. Rámcově bude objekt výstavby plnit pouze funkci energetickou. Po realizaci projektovaného využívání objektu a vzhledem k rozsahu i umístění celého komplexu se produkce odpadů nepředpokládá jiná než z činností servisních společností a ze strany provozovatele objektu budou vytvořeny smluvní podmínky upravující nakládání s těmito odpady s tím, že servisní společnosti zajistí také zneškodnění případných odpadů zde vzniklých.

Některé odpady,vznikající z obslužného provozu komplexu, za jejichž zneškodnění bude zodpovídat provozovatel, je možné alespoň druhově specifikovat již v této fázi.

Přehled odpadů je zpracován sumárně za celý  komplex. Některé druhy se budou vyskytovat opakovaně u jednotlivých provozů. Specifikace podle provozů s ohledem na popsané skutečnosti není možná :

Přehled odpadů :

| Katalog. čís.: | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 20 01 01 | papír a/nebo lepenka | O |
| 20 01 02 | sklo | O |
| 20 01 03 | drobné plastové předměty | O |
| 20 01 04 | ostatní plasty | O |
| 20 01 05 | drobné kovové předměty (např. plechovky) | O |
| 20 01 06 | ostatní kov | O |
| 20 01 07 | dřevo | O |
| 20 01 09 | olej a/nebo tuk | N |
| 20 01 10 | oděv | O |
| 20 01 11 | textilní materiál | O |
| 15 02 02 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |

#### Množství odpadů, vznikajících při provozu

Konkrétní stanovení množství vznikajících odpadů není v této fázi možné. Je ovšem reálný předpoklad, že celková produkce bude nižší než stanovené hodnoty, určující povinnost původce pro vypracování programu odpadového hospodářství.

#### odpady, které by mohly vzniknou při havárii

V rámci  vybudovaného areálu parku větrných elektráren by mohlo k dané situaci vzniku odpadů při havárii dojít prakticky pouze při požáru (blesk, závady přístrojů, el. instalací apod.), dále při zřícení věže nebo při teroristickém útoku.

S ohledem na technické řešení objektu, použité techniky a el. instalace je  eventualita požáru uspokojivě řešena = technika je dokonalá, pravděpodobnost havárií je odvislá pouze od lidského faktoru či zavinění, nicméně teoretická možnost havárie vyloučit nejde.

Technická zařízení větrné elektrárny, která budou instalována v jednotlivých částech elektrárny mají vlastní bezpečnostní automatické systémy jištění. Zabezpečení proti požáru budou řešena ve smyslu platných zákonů a nařízení a bude jim v projektové dokumentaci věnována patřičná pozornost. V případě havárie nebo při velmi závažné poruše je také teoretická možnost úniku oleje z převodové skříně a soustrojí větrné elektrárny. V tomto případě je olej bezpečně zachycen v gondole soustrojí, která je konstrukčně upravena tak, aby nedošlo k úniku oleje do okolního terénu.

Z vnějších vlivů přichází v úvahu poškození stroje úderem blesku, kde může dojít k narušení součástí elektrárny (většinou jen rotoru), které musí být vyměněny.

Příklad  poškození při přímém zásahu bleskem

Vznik havarijní situace na pozemku investora při servisní dopravě, což bude zajištěno smluvně s příslušnými organizacemi a realizováno dodavatelsky, jejichž mobilní mechanizace, používaná při dopravě bude ošetřována, opravována a udržována v dílnách dopravců či ve veřejných servisech. V těchto případech bude uplatněn běžný postup při dopravní havárii.

Z dosavadního provozu moderních větrných elektráren není znám případ jejich totálního zřícení, destrukce či teroristického útoku. Použité materiály k výstavbě lze jednoduše následně vytřídit, opravit a znovu použít nebo užít jako surovinu k dalšímu zpracování.

## B.III. 4 Hlukové  emise do ovzduší

### a) Hluk

Výstavbou a zprovozněním parku větrných elektráren v k.ú. Mackovice vzniknou ve sledované lokalitě nové zdroje hluku, jejichž působením dojde k zvýšení stávající hlukové zátěže okolního venkovního prostoru.

Charakter hodnocené stavby je typický provozním hlukem jednotlivých strojů elektrárny a stávajícího provozu motorových vozidel po silnicích podél staveniště. Nejvyšší doprovodné negativní hlukové vlivy z této nově zavedené výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů lze proto očekávat hlavně v nejbližším okolí věže a to působením provozu strojního vybavení a otáčení křídel rotoru při využití větru.

Rozhodujícím faktorem pro venkovní prostor sledované lokality bude hluk ze stávající silniční dopravy na silnici I/53, který je v dalších částech také výpočtově hodnocen a doložen studií tohoto problému, která byla zpracována do následujících variant řešení:

- Varianta A.  Samostatný provoz stavby větrné elektrárny jako předpokládaný přírůstkový stav.

- Varianta B. Samostatný provoz stávající dopravy na komunikacích ve sledované lokalitě (dle výsledků sčítání dopravy Jm ŘSD 2000) - výchozí stávající stav bez provozu stavby větrné elektrárny, stručný popis sledovaných složek životního prostředí.

- Varianta C. Společné působení specifikovaných dopravních a stacionárních zdrojů, součtový stav dle varianty A a varianty B ve sledované lokalitě - cílový stav při provozování stavby větrné elektrárny, komplexní popis předpokládaných vlivů na sledované složky životního prostředí.

Výpočtové zpracování dosahu hlukových imisí z hodnocených zdrojů hluku ve venkovním prostoru sledované lokality je provedeno, v souladu s Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí vydaném podle  §  80  odst.  1  písm. a)  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného  zdraví, výpočetním programem HLUK+. tento program rovněž umožňuje zadávání stacionárních průmyslových zdrojů hluku a hodnocení jejich vlivů při společném působení s dopravními zdroji.

Výpočtovým způsobem jsou hodnoceny předpokládané vlivy na hlukovou zátěž venkovního prostoru sledované lokality ze stacionárních i liniových zdrojů, souvisejících s provozováním stavby větrné elektrárny, při různých stavových variantách. Z důvodů vzájemné srovnatelnosti výsledků jsou ve všech variantách výpočty zpracovány pro rok 2005, provedeny stejným způsobem a pro stejné ovlivňující podmínky.

Výsledky výpočtů jsou vyjádřeny jednak konkrétními hodnotami ekvivalentních hladin v zadaných výpočtových bodech a jednak plošným vykreslením průběhů čar izofon (v odstupňování po 5 dB) ve schematické situaci sledované lokality (plocha cca 3500 x 4500 m).

Pevné výpočtové body, pro přesnější vyhodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru, jsou u všech variant zadány na stejných místech a to u nejbližších obytných budov v obci Mackovice (č. 1, 2 a 3) a referenční body cca 500 m před obcí Mackovice (č. 4 ÷ 8). Konkrétní vypočtené hodnoty jsou obsaženy v přehledových tabulkách doplňujících schematické situace sledované lokality. Výpočty jsou zpracovány pro denní dobu (600 až 2200 - 16 hodinový časový úsek) a v případě liniových zdrojů však nepostihují možné denní nebo sezónní dopravní špičky.

#### VARIANTA  A.

Samostatný provoz areálu parku větrné elektrárny - předpokládaný přírůstkový stav, údaje o výstupech.

Zprovozněním stavby větrné elektrárny vzniknou ve sledované lokalitě nové liniové a bodové zdroje hluku. Působením těchto zdrojů dojde k určitému zvýšení stávající hlukové zátěže venkovního prostoru sledované lokality (v okolí komunikací příjezdových tras i v okolí vlastního pozemku pro výstavbu areálu větrné elektrárny).

##### Liniové zdroje

tvoří hluk způsobovaný průjezdy vozidel servisní a obslužné automobilové dopravy areálu větrné elektrárny, která bude probíhat především v denní (mezi 6:00 a 22:00 hodinou) době, v  noční (mezi 22:00 a 6:00 hodinou) době není uvažováno s příjezdem servisních apod. vozidel.

Počet vozidel uvedené dopravy v denní době byl stanoven odhadem podle zkušeností investora a výrobců VE na celkem 1 vozidla týdně,  což  v hodnocení hlukové situace je zcela nevýznamné.

##### Bodové zdroje

Bodovými zdroji hluku posuzované stavby areálu větrné elektrárny bude vlastní soustrojí a zařízení (rotor, generátor atd.). Ve zpracovaném záměru jsou tato zařízení konkretizována a jsou k dispozici akustické údaje potřebné pro přesné výpočtové hodnocení zpracovaná firmou Deutsches Windenergie – Institut Wilhelmshaven ze dne 12.2.2004.

Do výpočtu byly zadány následující bodové zdroje hluku:

P 1  		25 ks VE  Vestas V 90 3.0 MW - 105 dB pro rychlost větru 7,0 m/s

Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin dle Varianty A tvoří tzv. údaje o výstupech pro posuzovanou stavbu areálu větrné elektrárny, jsou příspěvkovou částí do hlukové zátěže venkovního prostoru sledované lokality a je s nimi uvažováno v dalších výpočtech.

Referenční body č. 1, 2 a 3 jsou výpočtové body u severního okraje obytné zóny obce Mackovice, body č. 4 až 8 jsou výpočtové body na pozemcích okraje obce a monitorují území s odstupem vždy cca 500m od pozemku okraje obce.

Tabulka  bodů  výpočtu:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       │

│                                                                      │

│    │       │                │        LAeq (dB)              │        │

│  Č.│ výška │   Souřadnice   │doprava│průmysl│celkem │předch.│ měření │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1 │   3.0 │   38.0;-1830.0 │   0.0 │  44.4 │  44.4 │       │        │

│  2 │   3.0 │   38.0;-2060.0 │   0.0 │  43.7 │  43.7 │       │        │

│  3 │   3.0 │   32.0;-2340.0 │   0.0 │  43.0 │  43.0 │       │        │

│  4 │   3.0 │  500.0;-2300.0 │   0.0 │  44.1 │  44.1 │       │        │

│  5 │   3.0 │  500.0;-1800.0 │   0.0 │  45.3 │  45.3 │       │        │

│  6 │   3.0 │   40.0;-1480.0 │   0.0 │  45.5 │  45.5 │       │        │

│  7 │   3.0 │ -500.0;-1800.0 │   0.0 │  44.2 │  44.2 │       │        │

│  8 │   3.0 │ -500.0;-2300.0 │   0.0 │  42.5 │  42.5 │       │        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## Výpočtové schéma

##### Provoz VE v noční době

Bude odvislý od povětrnostních podmínek a bude probíhat stejně jako v denní době.

#### VARIANTA  B.

Samostatný provoz stávající dopravy (dle výsledků sčítání dopravy ŘSD 2000) na komunikacích ve sledované lokalitě - výchozí stávající stav bez provozu stavby areálu větrné elektrárny, stručný popis sledovaných složek životního prostředí.

Do výpočtu hlukových vlivů u této varianty byly na stávající úseky komunikace zadány intenzity dopravy podle sčítání dopravy z roku 2000 (I/53 ….sčítací úseky: č. 6-2060 a pro III. tř. odborný odhad). Intenzity byly přepočteny na denní dobu a pro hodnocený rok upraveny přepočtovými koeficienty používanými ŘSD ČR.

Tabulka  bodů  výpočtu:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       │

│                                                                      │

│    │       │                │        LAeq (dB)              │        │

│  Č.│ výška │   Souřadnice   │doprava│průmysl│celkem │předch.│ měření │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1 │   3.0 │   38.0;-1830.0 │  50.8 │   0.0 │  50.8 │       │        │

│  2 │   3.0 │   38.0;-2060.0 │  49.1 │   0.0 │  49.1 │       │        │

│  3 │   3.0 │   32.0;-2340.0 │  49.8 │   0.0 │  49.8 │       │        │

│  4 │   3.0 │  500.0;-2300.0 │  29.0 │   0.0 │  29.0 │       │        │

│  5 │   3.0 │  500.0;-1800.0 │  29.9 │   0.0 │  29.9 │       │        │

│  6 │   3.0 │   40.0;-1480.0 │  48.5 │   0.0 │  48.5 │       │        │

│  7 │   3.0 │ -500.0;-1800.0 │  29.9 │   0.0 │  29.9 │       │        │

│  8 │   3.0 │ -500.0;-2300.0 │  28.9 │   0.0 │  28.9 │       │        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Výpočtové schéma:

#### VARIANTA  C.

Společné působení specifikovaných dopravních a stacionárních zdrojů, součtový stav dle varianty A a varianty B ve sledované lokalitě - cílový stav při provozování stavby areálu větrné elektrárny, komplexní popis předpokládaných vlivů na sledované složky životního prostředí.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       │

│                                                                      │

│    │       │                │        LAeq (dB)              │        │

│  Č.│ výška │   Souřadnice   │doprava│průmysl│celkem │předch.│ měření │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1 │   3.0 │   38.0;-1830.0 │  50.8 │  44.4 │  51.7 │       │        │

│  2 │   3.0 │   38.0;-2060.0 │  49.1 │  43.7 │  50.2 │       │        │

│  3 │   3.0 │   32.0;-2340.0 │  49.8 │  43.0 │  50.6 │       │        │

│  4 │   3.0 │  500.0;-2300.0 │  29.0 │  44.1 │  44.2 │       │        │

│  5 │   3.0 │  500.0;-1800.0 │  29.9 │  45.3 │  45.4 │       │        │

│  6 │   3.0 │   40.0;-1480.0 │  48.5 │  45.5 │  50.3 │       │        │

│  7 │   3.0 │ -500.0;-1800.0 │  29.9 │  44.2 │  44.4 │       │        │

│  8 │   3.0 │ -500.0;-2300.0 │  28.9 │  42.5 │  42.7 │       │        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Výpočtové schéma

#### Vyhodnocení výpočtů

je provedeno srovnáním hodnot ekvivalentních hladin hluku, které byly vypočteny v zadaných výpočtových bodech pouze stávající doprava (pozadí - bez provozu VE ) a  cílový součtový stav, včetně provozování stavby. Srovnání výsledků hlukových zátěží v denní době obsahuje následující přehledová tabulka:

| Výpočtový bod | Stávající pozadí | Po dostavbě | Nárůst |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dB | dB | dB |
| 1 | 50,8 | 51,7 | 0,9 |
| 2 | 49,1 | 50,2 | 1,1 |
| 3 | 49,8 | 50,6 | 0,8 |
| 4 | 29 | 44,2 | 15,2 |
| 5 | 29,9 | 45,4 | 15,5 |
| 6 | 48,5 | 50,3 | 1,8 |
| 7 | 29,9 | 44,4 | 14,5 |
| 8 | 28,9 | 42,7 | 13,8 |

Pozn.:  LAeq p = 50  + 10 = 60   dB …….  dle příl. č. 6 + korekce  pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující)

Vyhodnocený rozdíl (nárůst) mezi srovnávanými stavy je možné považovat za přímý dopad z provozování hodnocené stavby na hlukovou zátěž venkovního prostoru sledované lokality.

Komentář:

Podle výsledků výpočtů je u všech variant řešení hluk silniční dopravy v daném prostoru dominantním ovlivňujícím faktorem pro venkovní prostor celé sledované plochy. Pro zatížení obytné zástavby, která se nachází v e vzdálenosti cca 1,0 km od staveniště je vliv připravované výstavby parku větrných elektráren nevýznamný, rozsah kolísání u okraje obytné zóny je 1,1 dB.

V noční době pak výpočty dokladují, že provoz parku VE situaci v bodě 1 zátěže neovlivní.

### b) Vibrace

Hodnocená stavba parku VE nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách a frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z  hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.

### c)  Záření radioaktivní a elektromagnetické

Stejně tak se v areálu nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření a nebudou zde provozovány žádné zdroje ionizujícího záření.

# C. Údaje o Stavu životního prostředí v dotčeném území

Další část uvádí přehledný výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území a stručných charakteristik stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny:

Areál parku 25 větrných elektráren je navržen na ploše pozemků orné půdy nad obcí Mackovice před i za silnicí I/53 Znojmo – Brno, vlevo i vpravo k silnicí II. tř. č. 397 Hostěradice - Mackovice. Vlastní okolí staveniště je tvořeno polní tratí a pruhy stávajících větrolamů či remízků lesních porostů.

Emise, kterých je z  provozu větrné elektrárny minimum, vzhledem k jejich charakteru (hluk), nemají zásadní negativní dopad na vegetaci ani na zástavbu okolních sídelních útvarů, které jsou v dostatečném vzdálenosti.

panoramatický pohled od jihozápadu

### 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Pro objektivnost posouzení stavby a jejího provozu z hlediska ochrany životního prostředí je zapotřebí stručně charakterizovat současný stav přírodního a životního prostředí v okolí stavby.

#### OVZDUŠÍ

Na základě ověřovaných klimatických údajů lze souhrnně definovat zájmové území jako oblast s příznivými klimatickými podmínkami, mírnými průměrnými teplotami, normální proslunitelností v celé ploše, dobře provětrávanou působením větrů v převažujících směrech proudění a s nízkou pravděpodobností vzniku celkových inverzních stavů.

Území okolí města Znojmo ani býv. okresu nebylo zařazeno podle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 41/1992 Sb. (dříve platné) do oblastí vyžadující zvláštní ochranu ovzduší.

Z provozu farmy větrných elektráren o výkonu 25 x 3 MW nebudou emitovány do volného ovzduší žádné škodliviny.

Hodnocení kvality ovzduší a seznam oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší bude dle současně platné legislativy zveřejněn ve Věstníku MŽP. Dle přílohy č. 10 nepatří řešené území do zóny pro ochranu ekosystému a vegetace.

- Větrné poměry

Podmínky pro využití farmy větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány jejím větrným potenciálem, který je zřejmý z předchozího vyobrazení mapy průměrných ročních rychlostí větru, kde je hodnocen s nízkou průměrnou roční rychlostí větru. Skutečností však zůstává, že uvedený mapový podklad neměl k dispozici objektivní měření ve výšce cca 100 m nad terénem v dané lokalitě, neboť toto nebylo dosud ověřeno přímým měřením.

Větrné poměry i záměr výstavby však je možno také hodnotit dle hodnocení lokalit v nedalekých rakouských lokalitách výstavby a výsledky měření na lokalitě Práče s následujícími údaji o četnosti (%) větru prakticky v celoročním období :

Frekvence rozdělení rychlosti větru Dolenice

Období měření: 16.06.2003 bis 31.05.2004 (technický defekt v březnu – žádné údaje)

#### Větrné podmínky

Investor má jako součást strojního zařízení této větrné elektrárny zařízení ke kontinuálnímu měření klimatických poměrů a vyhodnocení bude sloužit k ověření případné možností dalšího rozvoje v přilehlé oblasti.

#### 2. Voda

##### a) Povrchová a podzemní voda

Zájmové území je odvodněno do řeky Dyje, číslo dílčího povodí 4 – 14 – 02.  Plocha nezasahuje do žádného ochranného vodohospodářského pásma. Osou vodních toků  je místní Mackovický potok – levobřežní přítok toku Břežanka. Význačným vodním prvkem je zde místní rybník s vyvinutým porostem rákosin a  břehovým lužním porostem, který je i hnízdištěm vodních ptáků.

#### 3. Půda

Půdotvorný proces je jedním z nejdůležitějších přírodních procesů probíhajících na zemském povrchu. Jako hlavní půdotvorné procesy se uplatňují matečná hornina, biocenóza, reliéf terénu, klima, výška hladiny podzemní vody a také čas a v poslední  době i zásahy člověka. Výsledkem půdotvorného procesu jsou půdní typy, které mají své specifické vlastnosti.

Dle vyhl. ministerstva zemědělství č. 463/2002 Sb. má obec Mackovice přiřazen kód CZ0627,  ČSÚ 689718  a poměrně vysokou cenu půdy 9,00 Kč/m2. Obec  Oleksovice, kód  CZ0627  Znojmo, ČSÚ  710121 a ještě vyšší cenu půdy    9,65 Kč/m2.

#### 4. GEOFAKTORY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Základní údaje o geologické stavbě a hydrogeologických poměrech zájmového území a jeho okolí podává základní geologická a základní hydrogeologická mapa v měřítku 1 : 200 000 spolu s textovými vysvětlivkami. Dále jsou zpracovány další účelové mapy až do měřítka 1 : 25 000. Podrobné údaje o hodnocené lokalitě a jejím okolí podávají zprávy o výsledcích jednotlivých účelových průzkumů, v okolí hodnoceného území však nebyl  prováděn inženýrsko-geologický průzkumů.

Geomorfologicky náleží zájmové území dle Czudka do Česko – moravské soustavy, podsoustava Českomoravská vrchovina, celek Jevišovická pahorkatina, podcelek Znojemská pahorkatina s nadmořskou výškou staveniště  cca 240 m n.m.

Po geologické stránce je lokalita staveniště na styku dyjské klenby moravika Českého masivu a čelní hlubiny Karpatské soustavy. Dyjský masiv, jako nejvýchodnější jednotka Dyjské klenby, je v tomto území tvořen převážně granodiority. Východní okraj žulového masivu prudce klesá do hloubky pod neogenní sedimenty čelní karpatské hlubiny. Neogén je tvořen jíly, písky a štěrky (eggenburg – ottnang), na kterých jsou místy uloženy fluviální štěrkopískové sedimenty kvartérního stáří a v jejich nadloží pak vystupují wurmské spraše s mocností 2 ÷ 6 m i více.

Podle hydrogeologické rajonizace (Michlíček a kol.,1986) se Znojmo nachází v hydrogeologickém rajonu č. 224 – neogenní sedimenty Dyjsko – svrateckého úvalu. Předkvartérní podloží zde budují ruly krystalinika. Terasové štěrky a písky v zájmovém území náleží hydrogeologicky k průlomovým strukturám podzemních vod nad úrovní erozní základny a nejsou v hydrogeologické spojitosti s povrchovým odtokem.

#### 5. FAUNA A FLÓRA

Zájmové území výstavby větrné elektrárny leží na okraji hercynské podprovincie biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, jižním okraji regionu  III.23 – Jevišovická pahorkatina, v biochoře 2.23.1 – velmi teplé pahorkatiny, biogeografického regionu 4.1.- Lechovického, který přesahuje velkou částí i do Rakouska a je tvořen jižním výběžkem Dyjsko-svrateckého úvalu. Tato území představují pro vegetaci příznivé růstové podmínky.

Převažuje zde 1. vegetační stupeň s vegetací  teplomilných doubrav, v zájmové lokalitě pak konkrétně  2. stupně buko-dubového.  Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes jeho biodiverzita nízká, dominují zde pole, remízky a lesíky jsou často akátové, v luzích vrbové a topolové. Fauna těchto lesních zbytků je silně ochuzená, vztahy k panoniku se projevuji jen ve výskytu některých bezobratlých živočichů, zejména hmyzu.  Významné jsou tyto lesíky jako refugium pro zvěř a vlivem ostrovního efektu mohou být důležité pro hnízdění ptactva. Významnější lesní porosty leží na jihu katastru v těsném sousedství s katastrem Břežan a Božic. Jsou to však torza lužních lesů nebo zředěné porosty tvrdého a měkkého luhu. V katastru se objevují i porosty vrb, olší a topolů v mokřadním prostředí, a to v okolí vodoteče. Potencionálně větší část území pokrývají dubohabřiny, na extrémně vysýchavějších stanovištích pak lze najít teplomilné doubravy.

V kulturní  krajině dotčeného regionu – převážně zemědělského charakteru - dnes dominují pole, lesíky  a remízky většinou s převahou akátu, v luzích vrbové nebo topolové. Většinu půd tvoří orná půda  zemědělských pozemků,  na kterých se realizuje intenzivní zemědělská výroba (monokultury) , chráněné ani ohrožené druhy se na lokalitě staveniště nevyskytují.

#### 6. Územní systém ekologické stability

Pro posuzovanou lokalitu je k dispozici územní plán daného území a řešení systému ekologické stability již z r. 1993 i jako generel okresu, což garantuje zachování významných krajinných prvků. Řešené lokality nejsou navrženy jako součást ÚSES.

V okolí zájmových ploch uvažované výstavby se nenachází žádné maloplošné ani velkoplošné zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb.

Posuzovanou lokalitu připravované výstavby parku VE lze charakterizovat jako území s nízkou ekologickou stabilitou, stejně jako sousední pozemky orných ploch. Významným prvkem ÚSES se v daném prostoru jeví  pruhy větrolamu s jejich porosty, kde interakční prvky jsou převážně funkční.

7. Krajinný ráz

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Vzhledem k umístění (v převážně otevřené krajině) a značné výšce objektu je zřejmé, že větrná elektrárna se stane významnou dominantou krajiny, která může ovlivnit krajinný ráz rozsáhlého území.

Posuzované území stavby je součástí plošně rozlehlé zemědělské krajiny v prostoru od obce Čejkovice až k Dolenicím, dále k Litobratřicím a k obci Hrušovany nad Jevišovkou.  Rozsáhlé plochy orné půdy člení zde pouze sídelní útvary obcí, ojediněle drobné izolované dřevinné či lesní porosty, apod. Tuto mozaiku doplňují různě četné segmenty liniového, ojediněle bodového charakteru, jejichž význam pro estetiku krajiny netkví jenom v existenci prvku samotného (železnice, silnice, polní cesta, apod.), ale v poměrně četném zvýraznění doprovodnou zelení větrolamů, od méně nápadné podoby ve formě bylinných společenstev, keřových porostů, stromů až po nepřehlédnutelnou zeleň na malé části západního „horizontu“ současné krajiny

V celkově pojatém území jižní okrajové části Dyjsko - svrateckého úvalu, jsou dominantní měkké a plynulé tvary reliéfu plochých hřbetů a mělkých depresí, uspořádání a četnost liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny převážně zemědělsky využívaného území. Tím vzniká dojem krajiny s naprostou dominancí horizontálních krajinotvorných segmentů s takřka chybějícími strukturami vertikálního rozměru, které tvoří jen v menší míře pouze jednotlivé vyvýšeniny vzdáleného území (např. vzdáleně východně Pavlovské vrchy, severně Miroslavský vrch apod.). V rázu posuzované krajiny se tak vlivem velké přehlednosti uplatňují krajinné struktury s výrazným horizontálním rozměrem i ve větších vzdálenostech.

Historické charakteristiky utváření krajiny byly zásadním způsobem změněny z drobné držby zemědělských pozemků přechodem k zemědělské velkovýrobní formě, kde došlo k likvidaci drobných lesních ploch a remízků a byly vytvořeny rozsáhlé plošné celky s pravidelně utvářenými porosty větrolamů. Tento rozvoj ovlivnil krajinný ráz přilehlé oblasti, kde k dominantním stavbám patří věžové vodojemy v Makovicích a v Čejkovicích.

Kulturní charakteristiky - typická skladba ploch je: mělká údolí řek s minimem lučních kultur a lesíků, horní plošiny rozsáhlé plochy orné půdy, sídla umístěná v horních okrajích mělkých údolí řek.

Venkovská sídla i městečka jsou malá, zásadně převažuje zemědělská výroba, doplněná povětšinou drobnou průmyslovou výrobou a řemesly.

Oblast na pomezí s Rakouskem, původně většina obcí s německým osídlením, vždy jako historická součást Moravy.

Významná poutní a dominantní místa: Lechovice – barokní kostel p. Marie s areálem zámku.

Z předchozího výčtu významnějších rysů a hodnot krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru je zřejmé, že jedinečné hodnoty krajinné scény se zde vyskytují, ale nejsou unikátní.

Jedinečné hodnoty krajinného rázu byly identifikovány ve vzdálenějším sousedním krajinném prostoru Národního parku PODYJÍ, který byl na základě i těchto kvalit nedávno vyhlášen. stejně tak Národní přírodní památka Miroslavské kopce (ochrana vzácných zbytků rostlinných a živočišných společenstev skal a stepních trávníků na slepencovém podkladě) se rozkládá v k.ú. města Miroslav.

### 2. OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY

##### a. Charakter městské části, funkční charakteristika  zóny

Posuzovaný areál pro výstavbu parku 25 větrných elektráren se nachází v polní trati v k.ú. obce Mackovice a Oleksovice. V jižním směru současně území navazuje na k.ú. Čejkovice a dále severně obce Hostěradice, příp. Kašenec, kde v navazujícím území jsou rovněž převážně zemědělské pozemky.

##### b. Chráněné oblasti

##### Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky.

Vlastní objekt není situován v žádném chráněném území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Nejbližší je Národní přírodní památka Miroslavské kopce, která se rozkládá v k.ú. města Miroslav ve vzdálenosti cca 3 km.

NP Podyjí je jako nejbližší chráněné území (cca 17,7 km západně), rovněž jako celek řešenou výstavbou ovlivněn nebude.

##### c. Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Podle provedených průzkumů se v okolí posuzovaného stanoviště nenachází žádné dobývací prostory ani jakékoliv jiné přírodní bohatství. S ohledem na odstup stávajících lokalit (k.ú. Hostěradice) od posuzovaného staveniště nedochází v případě posuzované stavby ke střetu zájmů.

##### d. Ochranná pásma

Vlastní objekty větrné elektrárny nebudou umístěny v žádném ochranném pásmu a současně nevyžaduje stanovení žádného ochranného pásma.

##### f. Architektonické  a  historické  památky,  archeologická  naleziště

Areál parku větrných elektráren v lokalitě k.ú. Mackovice a Oleksovice řešený v předkládané dokumentaci neobsahuje žádné architektonické ani historické památky.

V připravované ploše zájmového území v dané lokalitě výstavby areálu nebyla dosud zjištěna archeologická naleziště, součástí přípravných prací bude provedení odpovídajícího archeologického průzkumu, který musí v daném regionu zahájení stavebních prací vždy předcházet. pokud by v případě zemních prací na stavbě byly zjištěny jakékoliv archeologické památky, bude situace ohlášena příslušnému odbornému pracovišti archeologické památkové péče.

### 3. JINÉ CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

#### a. Hluková zátěž lokality výstavby.

Nadměrný hluk ve venkovním prostoru patří mezi významné fyzikální faktory negativních vlivů na životní prostředí a je jednou z podmiňujících okolností pro způsoby využití ploch územních celků z hlediska zdravotních vlivů. Z těchto důvodů jsou hlukové parametry sledovány a pro různé způsoby využívání území jsou také jeho hodnoty hygienickými předpisy ve venkovním prostoru limitovány. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v definovaném venkovním prostoru jsou dány vl. nař. č. 502/2000 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq , T  a maximální hladinou hluku LAmax (pro impulsní hluk a hluk z letecké dopravy). Běžný hluk ze silniční dopravy a dalších průmyslových zdrojů je hodnocen podle LAeq.   Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích se stanoví pro celou denní a noční dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq p pro definovaný venkovní prostor   se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB(A) a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 cit. vl. nař.

Klasifikaci těchto ploch i přiřazení korekcí na místní podmínky a způsob využití území je možné provést např. podle platné územně plánovací dokumentace nebo individuálním posouzením kompetentním orgánem.

Pro účely tohoto oznámení jsou v hodnocení hlukových vlivů i v grafickém znázornění průběhů izofon použity hlukové limity v základních úrovních hodnot (bez využití korekcí) nejvyšších  přípustných hladin hluku pro venkovní prostor, které jsou LAeq T = 50 dB pro denní dobu a LAeq T = 40 dB pro noční dobu. Pro naši lokalitu a hodnocení lze užít korekci +10 dB, což dává pro denní dobu LAeq T = 60 dB, pro  noční  dobu pak  LAeq T = 50 dB.

Analyzovat je rovněž nutno případné výskyty hluku s výraznými tónovými složkami nebo impulsní charakter akustických dějů.

#### b. Rekreační potenciál krajiny

Rekreační potenciální účinnost zájmového území stavby parku 25 VE je v současné době přiměřená s ohledem na charakter okolního využívaného území. Námi posuzovaná oblast u páteřních komunikací leží mimo intenzívní rekreační stávající či výhledové polohy, avšak bude dominantní na možném příjezdu k nim (Vranov apod.).

#### d. Situování  stavby  ve  vztahu k  územně plánovací dokumentaci

Dle ověření na obecním úřadu obou obcí, je řešená výstavba v souladu s doplňky a se změnou územně plánovacích podkladů pro dané území obce Mackovice i Oleksovice, kde řešená část je určena jako plochy pro zemědělství, kde výstavba větrných elektráren je akceptována.

# D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

V této části je provedeno souhrnné zhodnocení předpokládaných negativních vlivů z provozu stavby parku větrných elektráren ve sledovaných složkách životního prostředí. Hodnocení vychází z výpočtově ověřených dosahů nových zdrojů hluku i znečišťování ovzduší, které vzniknou po uvedení těchto staveb   do provozu.

Orientačně je rovněž zhodnoceno období výstavby v lokalitě Mackovice.

## 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

### 1. VLIVY NA OBYVATELSTVO

Výstavba a provoz 25 nových objektů větrných elektráren i při komplexním posuzování vlivů celého areálu s budoucím plným provozem, s ohledem na své situování v odpovídající vzdálenosti od obce Mackovice a  na charakter provozu na základě předchozího vyhodnocení z hlediska emisních rušivých vlivů, nepřináší žádná významná rizika ani zásadní negativní vlivy  na obyvatelstvo.

#### a. Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

S ohledem na dříve analyzované vlivy - zejména pokud se jedná o škodliviny, které jsou schopny přenosu atmosférou a představují tak relativně nejvyšší a nejrychlejší možné ohrožení obyvatel, je možné konstatovat, že emise hluku, které budou sice objektivně vznikat při uvedené činnosti, nemohou s ohledem na vzdálenost ohrozit zdraví obyvatel nejbližší obytné zóny.

U větrných elektráren dřívějšího provedení mohlo také občas docházet k vytváření tzv. diskoefektů = světelným zábleskům na listech rotoru. Příčinou tohoto efektu byly zrcadlící se plochy na listech větrných elektráren. Tento efekt byl však pozorovatelný pouze nahodile a krátkodobě, odvisel také od počasí a bylo jej možné pozorovat pouze za slunečných dnů v blízkosti elektráren. K obtěžování osob trvajícím více hodin však nedocházelo. Díky používání matných barev na povrchy větrných elektráren a jinému tvaru křídel rotoru není tento efekt u dnes instalovaných elektráren již pozorován, stejně jako jsou minimalizovány stroboskopické efekty.

#### b. K narušení faktoru pohody při výstavbě a provozu

Vlastní výstavba 25 objektů a zařízení větrných elektráren nebude mít prakticky žádný vliv na narušení faktorů pohody v obytné zóně obce Mackovice či Oleksovice, avšak může přispět ke změnám zejména tím, že při provozu většího množství dopravních a stavebních prostředků, které budou na staveništi budoucího parku větrné elektrárny přijíždět a zde pracovat, může vedle zvýšené hlučnosti mít za následek i zvýšení prašnosti. Tento vliv je s ohledem na časové minimum délky stavebních prací - krátkodobý a únosný.

Při vlastním provozu větrné elektrárny, po jeho výstavbě, bude zde rušivě působit pouze hluk, který však je s ohledem na odstup stavby od obce eliminován.  Vlivy obslužné dopravy k elektrárně jsou zanedbatelné pro minimální četnost.

#### c.  Sociálně - ekonomické dopady výstavby

Sociálně ekonomické dopady řešené výstavby lze v dané době i v daném území hodnotit výrazně kladně, neboť v současném období je v daném prostoru jakákoliv výroba či obchodní činnost charakterizována většinou poklesem intenzity a sníženou zaměstnanosti obyvatel. Zde dojde nové výstavbě moderního areálu výstavby parku VE, což dá jednak perspektivu rozvoje tohoto odvětví ve společnosti a také zde přibude  cca 50 nových pracovních příležitostí sice jen krátkodobě při výstavbě. Skutečný počet zaměstnanců stálých bude upřesněn provozovatelem parku větrné elektrárny. V tomto smyslu tedy realizace posuzované stavby bude představovat dílčí a relativně významný sociálně - ekonomický faktor.

#### d. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k charakteru provozu parku VE v k.ú. obce Mackovice a k jeho odpovídající vzdálenosti ( cca 1,0 km) od obytné zástavby, lze konstatovat, že vlivy a účinky stavby bude obyvatelstvo této obce zasaženo pouze minimálně, jak je specifikováno v dříve uvedené stati.

Další  obce Hostěradice, Čejkovice, Lechovice, Kašenec a Břežany již nebudou ovlivněny vůbec pro  zásadně větší vzdálenosti.

## 2. Vlivy na ovzduší a klima

| Vliv posuzované stavby parku VE na znečištění ovzduší, vyvolaný jejím provozem, je možné celkově hodnotit pro sledovanou lokalitu za nepodstatný (do ovzduší nejsou emitovány žádné škodliviny), zapáchající složky se při výstavbě i provozování nebudou vyskytovat. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

U období výstavby je možné považovat za znečišťující zdroj prostor vlastního staveniště (plošný zdroj), kde budou prováděny přípravné i zemní práce a dále doprava  na staveniště (liniové zdroje). Vzhledem k omezené době provádění těchto prací a minimálnímu rozsahu prováděných prací při zemních pracích a úpravě terénu se nebude jednat o zdroje trvalého vlivu (odhad doby provádění prací je cca 1÷ 3 měsíce na 1 stroj) a působení souběhu těchto zdrojů lze charakterizovat jako jednorázové, krátkodobé a dočasné. Emise z období výstavby budou nahodilé a množství nelze zcela přesně stanovovat.

Produkce prašného aerosolu bude závislá na charakteru počasí v období výstavby a lze ji dostatečně eliminovat např. kropením. Rovněž produkce exhalací ze stavebních mechanizmů na staveništi nebude nijak významná a jejich společné vlivy budou závislé na okamžitých rozptylových podmínkách.

Příjezdové trasy nákladních vozidel na stavbu budou vedeny převážně po silnici I/53, tedy prakticky mimo sídlištní zástavbu obcí Mackovice i Oleksovice. Podle odhadu zpracovatele dojde během období výstavy pouze k nevýznamnému nárůstu denního počtu projíždějících nákladních vozidel. Toto zvýšení intenzity dopravy však nepřinese takový nárůst produkce exhalací, aby došlo k výraznému nárůstu krátkodobých imisních v okolí komunikací.

Období výstavby je možné z hlediska znečišťování ovzduší, na základě tohoto rozboru, považovat za nevýznamné.

Realizace stavby neovlivní klimatické podmínky.

#### 3. VLIVY NA VODU

Vzhledem k charakteru budoucího staveniště i vlastní stavby a provozu parku VE nelze předpokládat, že by se během výstavby i provozu nějak výrazněji změnily charakteristiky vodního režimu daného území. Nelze rovněž předpokládat, že by se dokumentovaná stavba výrazněji projevila ve vztahu k hydrogeologickým charakteristikám tohoto území.

Dešťové vody nebudou zachycovány, ale budou zasakovány přímo na staveništi. Jejich znečistění je vyloučeno konstrukcí strojní části elektrárny. V průběhu stavby je třeba dodržovat provozní a bezpečnostní předpisy a zabránit úniku ropných látek z používaných vozidel a stavebních mechanismů.

#### 3. VLIVY NA PůDU, ÚZEMÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

##### Vlivy na znečištění půdy, stabilitu a erozivitu půd

- Vlastními stavbami parku VE ani  jejich provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy, což bude garantováno tím, že odpady a všechny látky škodlivé vodám budou skladovány a zabezpečeny dle požadavků technických norem a legislativy.

V tomto smyslu je možné vlivy stavby parku VE hodnotit ve vztahu k půdě pozitivně. Stavba parku VE nebude mít svým umístěním ani provozem žádný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje a nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území.

##### Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Odpady vznikající při provozu větrné elektrárny jsou specifikovány v předchozích částech a jedná se o odpady známé. Se  všemi odpady z případných servisních činností bude nakládáno podle smluvních ujednání k těmto činnostem a nebudou mít negativní vlivy na půdu a území.

Součástí stavby není ani žádné zařízení na zneškodňování odpadů a trvalé uskladnění odpadů se v hodnoceném areálu nepředpokládá.

##### VLIVY NA FAUNU A FLÓRU

V daném posuzovaném případě jedná se o areál, kde nebyly zjištěny rostliny, ani živočichové, kteří vyžadují zvláštní ochranu a kteří by byli uvedeni v seznamech ohrožených či chráněných druhů.

Dle výše uvedené nedávno publikované mapy střetů zájmů je území výstavby parku VE situováno mimo území tahu velkých ptáků.

Rovněž  popsané emisní vlivy na  faunu a floru v širším okolí obce či v ještě vzdálenějších lokalit nelze důvodně předpokládat, naopak dojde ke zlepšení situace v oblasti přímého výskytu alergenních rostlin v bezprostředním okolí stavby.

Široce diskutované vlivy na avifaunu jsou popsány v řadě studií, které souhrnně uveřejnil a hodnotil RNDr. Štekl  v odborném časopise Ochrana ovzduší č. 3/2000 s následujícími dílčími závěry :

- Ve většině případů (97 %) se ptáci vyhnuli ramenům rotoru, pouze 3 % zvolila průlet mezi rameny bez střetu (pozitivní vliv existence tlakového pole před lopatkou). Většina hejn (78 ÷ 99 %) změnila směr letu do strany a neměnila výšku letu.  Nebyly zaznamenány žádné diference v souvislosti s velikostí hejn a s věkem ptáků. Pouze 1 % hejn se chovalo panicky.

- Přímo pod rotory nebyli nalezeni žádní mrtví ptáci. průměrný počet kolizí ptáků na kilometr větrných elektráren nebyl větší než počet ptáků zabitých na kilometr silnic  a je mnohem menší než počet nehod ptáků na kilometr elektrického vedení.

- Vliv větrných elektráren na hnízdění ptáků  nebyl zaznamenán

- Obdobné hodnocení je doloženo také u studie výstavby větrného parku u Poysdorfu (Rakousko – březen 2004), kde bylo chování ptáků přímo hodnoceno terénním pozorováním s obdobným závěrem.

##### VLIVY NA EKOSYSTÉMY

Již z dříve uvedeného hodnocení v části oznámení, věnovaného lokálnímu systému ekologické stability vyplývá, že v dosahu vlivů posuzovaného areálu se nenachází přímo žádné z biocenter ani biokoridorů a sousední porosty vzrostlé zeleně (větrolamy, aleje u státní silnice a místní remízky) nejsou přímo výstavbou dotčeny.

Výstavbou ani provozem větrné elektrárny nedojde k významnějšímu ovlivnění lokalit ÚSES v okolí, které jsou do těchto prvků zahrnuty. Je to již zřejmé z hodnocení vlivů na ovzduší a na hladinu hluku, který lze charakterizovat jako dominantní negativní vliv. Zvýšení imisních zátěží bude proti současnosti nepatrné, vliv hluku dopravy se v širším okolí stavby v podstatě neprojeví vůbec.

Vlivy  na  Krajinný ráz

Navrhované stavby parku 25 ks větrné elektrárny v k.ú. Mackovice a Oleksovice bude vzhledem ke svým vertikálním rozměrům (výška věže s listy rotoru cca 105 m), dalšími novým cizorodým prvkem rovinatého území mezi obcemi Mackovice a Oleksovice, dobře viditelným a nepřehlédnutelným  z několika  „pohledových míst“ pro náhodného pozorovatele – tj. zejména z úseků silnice I/53 od Znojma (za křižovatkou k obci Hostěradice) a za obcí Lechovice a Čejkovice, od železniční zastávky Břežany, ze silnice II. tř. za obcí Hostěradice, z okolních polních cest, apod.

Vzdálenější pohledy na dotčenou lokalitu, ve směru shodném s krajinnými prvky liniového charakteru bezprostředního okolí (doprovodná zeleň podél silnice a větrolamy), stejně jako přítomnost vzrostlé zeleně (les nad obcí Lechovice a Oleksovice), bude výrazně mírnit vliv pro „vizuální začlenění" větrné elektrárny do současné krajiny.

Dále lze konstatovat, že z důvodů poměrně vysokého rozměru vertikálního (výška věže) a jejich „štíhlosti“, je míra cizorodosti stavby výrazně menší než z hlediska rozměrů horizontálních.

Zamýšlená stavba nenaruší prostorově žádné zvláště chráněné území (ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb.), ani významný krajinný prvek (ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb.), ani žádný další existující krajinný segment na něž jsou vázány trvalé vegetační formace bylinných a dřevinných společenstev. V posuzovaném místě není z hlediska krajinného rázu vyhlášeno žádné území, které ze zákona vyžaduje jeho zvýšenou ochranu. Není zde proto uplatňováno zvyšování stupně ochrany.

Je zřejmé, že tyto stavby výrazně pohledově ovlivní zejména blízké a střední pohledy řešeného území. Z většiny pohledů středních a větších vzdáleností budou viditelné pouze horní části stožáru přesahující nad dřeviny okolních porostů či vyvýšený reliéf mezi pohledovým místem a vlastní lokalitou výstavby, v některých případech nebude objekt viditelný vůbec, nebo téměř vůbec – lokality ve dnech údolí potoka Jevišovka (území obce Borotice, Lechovice, Božice) a blízké okolí potoka Břežanka (území obce Břežany a Pravice ).

Realizace stavby stožárů prostorově nezasáhne žádné zvláště chráněné území, významný krajinný prvek ani přírodní park (ve smyslu příslušných částí zákona č. 114/1992 Sb.). V různé míře zasáhne harmonické měřítko řešené části krajiny, neboť do území vnese strukturně a částečně i barevně cizorodý objekt s výrazným vertikálním rozměrem. Vzhledem k plochému reliéfu a poměrně malému členění zdejší krajiny krajinotvornými prvky s významným horizontálním rozměrem (linie cest, hranic pozemků, vodních toků) však nebude zasažení harmonického měřítka současného stavu nepřijatelné.

Na základě provedených vizualizací stožárů větrných elektráren do řady snímků, terénního šetření a zkušeností s obdobnými, již existujícími objekty této velikosti a charakteru lze konstatovat, že popisovaný záměr i přes nesporný zásah do současného krajinného rázu bude akceptovatelnou součástí krajiny řešeného území.

##### Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné výtvory

S ohledem na výškové umístění a situování areálu parku větrných elektráren v k.ú. Mackovice a Oleksovice, které je zcela mimo vliv na budovy a architektonické památky, nelze přímý, ale ani nepřímý vliv těchto objektů na tyto budovy vůbec předpokládat. Požadavky kladené územním plánem na tyto řešené objekty větrných elektráren v daném území budou respektovány.

Ve vztahu k archeologickým nálezům v dané lokalitě viz doporučení ohledně oznámení ve smyslu zákona č. 20/87 Sb. a 242/92 Sb.

##### VLIVY NA  STRUKTURU A FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Uvažovaná a projektovaná varianta výstavby parku větrných elektráren  navazuje na tradiční zemědělské využití území v okolí obce. Toto řešení výstavby je přijatelné jak z hlediska účelnosti a logiky využití území, tak z hlediska ekologického a přináší i jistá sociální demografická pozitiva do širšího okolí.

Umístění objektů parku větrných elektráren na zemědělských pozemcích u silnice I/53, kde emise z motorových vozidel negativně působí na zemědělskou produkci, sice odebírají půdní fond, ale obhospodařování okolních ploch nebude zásadně omezováno.

##### (1) Vlivy na dopravu

Výstavbou i provozem parku 25 větrných elektráren dojde k nepatrné změně stávajících dopravních sítí a to pouze v části na jejich napojení na silnici II. tř.. Povrch všech vozovek a ploch v areálu bude zpevněný mlatový se štěrkovým povrchem ve formě stávajících polních cest.

##### (2) Vlivy navazujících infrastruktur, staveb a činností

vzhledem k prostorovému omezení pozemků bude výstavba řešeného parku větrných elektráren a jeho objektů vždy jedinou stavbou na daném pozemku. Kabelové připojení do rozvodny Hrušovany bude provedeno zemním kabelem v celé potřebné délce.

##### (3) Vlivy na estetické kvality a rekreační využití území

estetická kvalita současného řešeného území bude změněna. Po dobudování celého areálu, včetně zapojení ploch zeleně, mohou se tyto lokality stát kvalitním prostorem obce.

Samotné stavby parku větrných elektráren a jejich provoz neovlivní zásadním způsobem přímo ani nepřímo rekreační využití krajiny, které je v bezprostředním okolí výstavby i tak minimální.

## 3. OSTATNÍ VLIVY

##### 1.  Biologické vlivy

Posuzovaná stavba parku větrných elektráren v lokalitě k.ú. Mackovice a Oleksovice a její provoz, nebude mít negativní biologické vlivy na prostředí a nenabude docházet k jejich působení ani na blízké či vzdálenější ekosystémy.

##### 2.Vlivy záření

Posuzovaná stavba parku větrných elektráren nemá žádný zdroj radioaktivního či elektromagnetického záření. Nedojde zde tedy ke vzniku nových zátěží životního prostředí.

##### 3. Vlivy hluku

Hluk  je  řazen  mezi  nejvýznamnější fyzikální faktory negativního vlivu na  zdravotní  stav obyvatelstva. Vlivy dlouhodobého působení nadměrného hluku lze z hlediska  sledovaných změn na lidském zdravotního stavu, klasifikovat jako přímé a kumulativní, protože hlukové vjemy jsou zdravým organismem přijímány nepřetržitě.

Zhodnocení akustických dějů z provozu a stavby parku větrných elektráren v k.ú. Mackovice je výpočtově ověřeno ve statích vstupů a výstupů  Hluk, vibrace stím, že stavba je umístěna v akusticky exponovaném prostoru u frekventované silnice I. tř. Znojmo – Brno, ovšem v dostatečném odstupu od nejbližší obce.

Z výsledných hodnot LAeq vypočtených v zadaných výpočtových bodech u obytné zóny obce Mackovice (výpočtový bod č. 1), lze vyvodit následující závěry, ve vztahu k ověřovaným variantám i orientačně stanoveným limitním hodnotám pro venkovní prostor:

| Výpočtový bod | Stávající pozadí | Po dostavbě | Nárůst |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dB | dB | dB |
| 1 | 50,8 | 51,7 | 0,9 |
| 2 | 49,1 | 50,2 | 1,1 |
| 3 | 49,8 | 50,6 | 0,8 |
| 4 | 29 | 44,2 | 15,2 |
| 5 | 29,9 | 45,4 | 15,5 |
| 6 | 48,5 | 50,3 | 1,8 |
| 7 | 29,9 | 44,4 | 14,5 |
| 8 | 28,9 | 42,7 | 13,8 |

Zprovoznění parku větrných elektráren v k.ú. obce Mackovice, jehož jednou z hlavních ovlivňujících složek bude hlučnost instalovaného soustrojí se u stávající obytné zástavby obce prakticky neprojeví vůbec.

V referenčních bodech rozložených po pozemku výstavby a v okolí jsou nárůsty hladin hluku od 2 do 15,5 dB, ovšem při dodržení doporučených hodnot vl. nař. 502/2000 Sb. v platném znění.

Prověřována byla také tónová skladba akustického děje a v dříve citovaném měření u stejného stroje, bylo zjištěno, že tento neobsahuje výraznou tónovou složku :

Investor v rámci vyhodnocení výstavby a zkušebního provozu ověří úroveň hlučnosti instalovaných zařízení ve venkovním prostoru a to přímým měřením autorizovanou osobou v místech referenčních bodů č. 1, 2 a 3 .

###### Období výstavby

V období výstavby parku větrných elektráren budou hlukové zdroje, vzhledem k okolnímu venkovnímu prostoru, tvořit jednak stavební mechanizmy nasazené na ploše staveniště a jednak nákladní automobilová doprava zajišťující dovoz stavebních materiálů na staveniště.

Pro hodnocení hlukových vlivů stavebních mechanizmů nejsou v době zpracování této dokumentace potřebné informace. Vzhledem k tomu, že intenzívní nasazení těžkých mechanizmů lze očekávat pouze krátkodobé, bude jejich působení představovat zdroje nahodilé, přerušované a jednorázové. Vlivy těchto zdrojů je s ohledem na množství proměnných i nahodilých okolností obtížné přesněji stanovovat i hodnotit. Negativní dopady z tohoto přechodného a krátkodobého období bude nutné eliminovat, v souladu s vládním nařízením 502/2000 Sb. v platném znění, pro provádění povolených staveb (možnost zvýšení o + 10 dB), vymezením jejich pracovních časů jen na denní dobu mezi 7 až 21 hodinou.

Vzhledem k reálně předpokládanému minimálnímu rozsahu zemních prací, k potřebám na dovoz betonu, oceli, nízkým potřebám dovozu či odvozu zeminy,  budou nároky na nákladní dopravu v celém období výstavby  hodnoceny jako přiměřené. Pro tyto očekávané nároky na dopravu a její rozložení do průběhu dne není předpoklad, že v období výstavby bude jejím působením docházet k výraznému zvýšení hlukové zátěže v okolí příjezdových tras, oproti zjištěnému stávajícímu stavu.

Období výstavby parku větrných elektráren je tedy možné pro krátký časový úsek i jednorázové provádění hodnotit z hlediska dopadů na hlukovou situaci ve venkovním prostoru sledované lokality jako nepodstatné a nevýznamné.

###### Vibrace a  záření

Hodnocená stavba parku větrných elektráren nebude obsahovat žádné zařízení ani zdroje nebezpečného záření a vibrací.

###### Závěr

Na základě provedených odborných výpočtů a srovnání a jejich výsledků, je možné označit zjištěné hlukové vlivy vyvolané vlastním provozováním parku větrných elektráren v lokalitě Mackovice pro stávající hlukovou zátěž sledované lokality za nevýznamné a nepodstatné.

Z hlediska zjištěných nízkých trvalých hlukových vlivů z provozu VE na okolní venkovní prostor sledované lokality, je možné hodnocenou stavbu   označit jako vyhovující a prakticky nezhoršující stávající situaci.

# 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Při realizaci a provozu připravované stavby jsme vázáni povinností ochrany veřejného zdraví. Veřejné zdraví je zdravotní stav obyvatelstva, který je souhrnem společenských, hospodářských, přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobů života. Ochranou veřejného zdraví se rozumí činnost směřující k podpoře zdraví a k předcházení vzniku hromadně se vyskytujících chorob, nemocí podmíněných prací i jiných významných poruch zdraví prostřednictvím péče o zdravé životní a pracovní podmínky, sledováním a hodnocením veřejného zdraví i ovlivňováním a podporou zdravého způsobu života.

Jak je zřejmé ze závěrečných shrnutí příslušných statí v tomto oznámení, nebude mít provozování stavby parku 25 větrných elektráren v lokalitě Mackovice přímý negativní vliv na zdraví obyvatelstva ve sledované lokalitě. K překračování stanovených limitních hodnot nebude docházet. Porušování obecných zásad při plnění povinností ochrany veřejného zdraví tedy není prokázáno. Vzhledem k umístění stavby parku větrných elektráren v  odpovídajících odstupových vzdálenostech od nejbližších obytných souborů a vzhledem k malým negativním vlivům stavby na složky životního prostředí, nebude docházet jejím provozem k zvyšování zdravotních rizik ani narušování faktorů pohody obyvatelstva.

Po ukončení životnosti vybudované větrné elektrárny (za cca 20 let) je možnost provést celkovou rekonstrukci zařízení nebo provoz v této lokalitě ukončit, zařízení elektrárny demontovat, kovový odpad vytřídit a odevzdat k novému zpracování, cesty rozorat a základ lze ponechat na místě, neboť je překryt vrstvou hlíny v mocnosti cca 1 m. Lze tedy konstatovat, že i po ukončení provozu elektrárny nebude řešená lokalit negativně působit na zdraví obyvatel.

# 3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy stavby uvedeného parku větrných elektráren v k.ú. Mackovice a Oleksovice nebudou mít žádné vlivy přesahující státní hranice.

# 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Pro snížení nebo vyloučení negativních vlivů stavby na životní prostředí jsou v oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. navržena k realizaci následující opatření:

## Územně plánovací opatření

Z hlediska využití  území představuje navržená varianta výstavby vhodné řešení a nebrání dalšímu rozvoji jiných aktivit v řešeném prostoru, neboť je v souladu se závaznými částmi platné a doplňované územně plánovací dokumentace a proto není nutno stanovovat žádná další územně plánovací opatření.

## Technická opatření

Technická opatření uplatněná při výstavbě i v provozu parku VE budou řešit následující:

#### a)  Ochrana ovzduší

- Při výstavbě i provozu stavby udržovat bezprašné povrchy manipulačních ploch a komunikací v dostatečně čistém stavu tak, aby nedocházelo ke vzniku sekundární prašnosti.

- Pro náplně mechanických systémů VE použít zákonem povolené média, vyrobené na bázi látek bez negativních vlivů na ozónovou vrstvu atmosféry.

#### b)  Ochrana vod

- odpady a látky nebezpečné vodám neskladovat ve vnitřních prostorách objektů, ale v souladu s technickými požadavky na tyto řešit vždy dovoz a odvoz těchto látek.

#### c)  Ochrana půdy

- zajistit řádné třídění přebytečných stavebních odpadů a nakládat s nimi v souladu s platnou legislativou a to buď recyklaci do stavebních konstrukcí nebo odvozem na schválenou skládku odpadu

- včas oznámit zahájení zemních prací a uzavřít smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu před vydáním stavebního povolení. V případě výskytu archeologických nálezů tyto řádně ohlásit a realizovat požadovaný průzkum.

## Kompenzační opatření

do dalších stupňů projektové dokumentace zahrnout následující opatření pro průběh vlastní výstavby i budoucího provozu větrné elektrárny :

- zajistit odbornou projekci a provedení dosadby a nové výsadby zeleně v areálu větrné elektrárny. Pro výsadby využít volné plochy na  pozemku a podél příjezdných komunikací.

## Jiná opatření

související převážně s etapou výstavby a všeobecnými požadavky:

- provádět velkou stavební činnost pouze v denní době,

- hlučnost použitých strojů a mechanizmů nepřekročí stanovenou hodnotu hladiny ekvivalentního hluku (60 dB) dle vládního nař. č. 502/2000 Sb. v platném znění.

- neprovádět mytí stavebních strojů a mechanizmů či jejich součástí na staveništi

- neprovádět na staveništi spalování stavebních i jiných odpadů či zbytků

- udržování celého areálu i v průběhu výstavby v čistotě, včetně vjezdů a výjezdů mechanizmů a úklidu znečistěných vozovek

- ve všech objektech a částech větrné elektrárny zajistit dodržení všech technologických, hygienických a požárních předpisů, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a zvířat a ovlivnění životního prostředí

# 5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Pro zpracování této dokumentace k oznámení záměru investora bylo  k dispozici pouze projektové řešení na úrovni projektu stavby pro územní řízení, které  postrádá  veškeré detaily technického řešení, přesto jsou zde uvedeny některé technické předpoklady řešení doplněné požadavky a technickými představami investora a projektantů, šetřením na místě samém u výrobce, znalostmi řešitele a údaji orientačně vypočtenými anebo odvozenými z  podkladů. Rovněž charakter jiných již investorem a výrobcem řešených objektů v přilehlém území u nás i v zahraničí,  dokazuje vhodnost řešení a použitých prognóz.

S ohledem na charakter stavby parku větrných elektráren a jejího budoucího provozu lze předpokládat, že nebyly zanedbány ani opomenuty základní souvislosti a specifikace vlivů této stavby na životní prostředí.

V oblasti řešené problematiky výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou ve světě znalosti dostatečné, technický pokrok v uvedených odvětvích zvláště v zahraničí, se však neustále vyvíjí, včetně názorů na optimální řešení. K základním ekonomickým problémům řízení společnosti bude náležet, aby pro optimalizaci a garanci dobré úrovně výroby energie bylo vždy k dispozici potřebné množství finančních prostředků, aby bylo možné včas uplatnit nové výsledky vědních bádání v praxi, což bude mít patřičnou odezvu ve výnosech této činnosti.

## E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Investor zvažoval spolu s projektanty v rámci svých podnikatelských aktivit možnosti výstavby v několika variantách umístění jednotlivých staveb VE v území. Nakonec však převážně z důvodu majetkových vztahů  bylo rozhodnuto pro řešení popisované jediné varianty. V projektu je pro tuto výstavbu tedy konkrétně řešena pouze tato jediná varianta, spočívající v popsaném a hodnoceném řešení výstavby parku větrných elektráren a toto řešení vlastně představuje řešení tzv. aktivní varianty. Jako srovnávací varianta je v daném případě uváděn současný stav území.

Návrhy vlastní stavby VE jsou provedeny na solidní technické evropské úrovni, odpovídající  požadavkům a zkušenostem jak investora, tak i zahraničního dodavatele technologie v řešených oblastech. Koncepčně zapadá toto opatření do koncepce rozvoje firmy a podle její podnikatelské praxe bude tato volba i ekonomicky úspěšná. Zvolený rozsah výkonu větrné elektrárny je možno tedy v daných podmínkách považovat za ekonomicky racionální a současně i ekologicky ve vybraném prostoru a daných podmínkách za únosný. Z tohoto pohledu je možné se opodstatněně domnívat, že zvolená varianta představuje řešení optimální.

## F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Provoz navrhované stavby parku 25 větrných elektráren žádné větší riziko pro životní prostředí nepředstavuje. V sortimentu používaných provozních a servisních hmot a náplní nejsou jedy a látky nebezpečné vodám.

Při poruše zařízení s možným negativním vlivem na čistotu ovzduší (požár stroje či rozvodů), by mohlo dojít k výraznému zvýšení množství emitovaných škodlivých znečišťujících látek. Proto je nutno řídícím systémem při poruše nebo výpadku těchto zařízení zajistit okamžitou blokaci provozu technologických zařízení a urychlené zajištění odborné opravy zařízení.

Stavba parku větrných elektráren je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z jejího charakteru v intencích požadavků norem EU, včetně použití zařízení k likvidaci požáru na ploše elektrárny.

### 1. Možnosti vzniku havárií a jejich dopady na okolí

možnost vzniku havárií je omezena na minimum, a to zejména:

#### a)  Únik pohonných hmot na vozovkách a ploše při provozu a výstavbě

Únik většího množství benzínu či motorové nafty nebo olejů v prostoru dopravních komunikací a ploch představuje nebezpečí kontaminace zeminy a podzemních i povrchových vod. Nelze i zde vyloučit tuto kontaminaci povrchu ropnými látkami, v tomto případě musí obsluha volit známý postup likvidace ropné havárie (použití přípravků VAPEX, případné sejmutí a odvoz kontaminované půdy atd.). Pro případ možné havárie platí opatření uvedená v platné vyhl. č. 254/2001 Sb. o vodách, která musí být zapracována do havarijního plánu areálu větrné elektrárny a podle které je povinen postupovat investor i kdokoliv, kdo havárii první objeví.

Konstrukce gondoly generátoru, která je řešena jako bezodtoková, tvoří záchytnou vanu pro záchyt případného úniku náplní a mazadel.

#### b)  Požár

Představuje ohrožení pouze v rozvodné části elektro instalací a řídící techniky. Při požáru by mohly unikat do ovzduší toxické zplodiny hoření, dále by mohla být kontaminována půda a často i povrchová a podzemní voda jak hasebními prostředky i  kapalinami vyplavenými při hašení a zplodinami hoření.

Investor z důvodů možného ohrožení, jednak jeho podnikatelských aktivit a provozu VE v případě požáru, pak také i složek životního prostředí, věnuje prevenci požáru velkou pozornost. Jak bylo uvedeno kromě hasebních prostředků běžně v ČR řešených, zavádí zde vlastní hasební systém, čímž je možno požár likvidovat vždy takřka okamžitě bez vzniku popisovaných situací vzniků zplodin hoření.

#### teroristický útok

situace vyvolaná nebezpečím teroristického ohrožení stavby bude řešena pravděpodobně uzavřením provozu celého zařízení parku větrných elektráren a to do doby ověření situace (nález bomby, toxické látky, ohrožení vodního zdroje apod.). Přímý teroristický útok bude řešen v součinnosti s policií a provoz parku větrných elektráren bude opět ukončen do odstranění následků útoku.

### 2. Preventivní opatření

- pravidelná servisní kontrola a údržba instalací a technologických zařízení parku větrných elektráren v rozsahu dle požadavků dodavatelů těchto zařízení

- prokazatelné seznámení obsluhy s provozním řádem, havarijním řádem a požárními předpisy, včetně pravidelného přeškolování

- bezpodmínečné dodržování těchto předpisů a řádů požární bezpečnosti

- nakládání s odpady řídit dle provozního plánu či řádu

### 3. Následná opatření

budou spočívat v povinnosti na pravidelné vyhodnocování technického stavu objektů a zařízení, proškolování obsluhy a dotažení preventivních opatření v nastalých případech poruch a havárií.

### 4. Závěr

Při respektování a realizování všech technických opatření k zabránění kontaminace jednotlivých složek životního prostředí obsažená v tomto oznámení a v následujících stupních projektu, lze hodnotit riziko bezpečnosti provozu a havarijní nebezpečí stavby parku větrných elektráren jako minimální s tím, že havarijní situace jsou v podstatě eliminovány.

## G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Firma WEB Větrná energie s.r.o. Brno připravuje výstavbu parku 25 větrných elektráren v k.ú. Mackovice a Oleksovice na pozemcích, které doposud byly využity jako orná půda k zemědělským účelům.

Posuzovaný komplex parku větrných elektráren bude umístěn na pozemku p.č.5325 a další v k.ú. –Mackovice a p.č. 5373 a další v k.ú. Oleksovice, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. Staveniště parku 18 větrných elektráren je  umístěno převážně do katastrálního území obce Mackovice – východní a severní okraje. Na severu ve směru k obci  Oleksovice je umístěno dalších 7 strojních zařízení  VE.

Návrh a řešení elektrárenských objektů vychází z typové dokumentace a výrobků firmy VESTAS s označením VESTAS V90 – 3,0 MW Pitch/OptiSpeedTM.

Objekt každé větrné elektrárny je tvořen vlastní věží (ocelová, příp. železobetonová trubní konstrukce o průměru v základně 4 m a 2,3 m ve vrcholu) o výšce 105 m, kde je umístěna gondola generátoru a osazen rotor pozůstávající ze 3 listů o celkovém průměru 90 m. Pomocí zařízení OptiSpeed® jsou úhly nastavení listů rotoru stále regulovány, takže je úhel nastavení listů vždy optimálně přizpůsoben příslušným větrným podmínkám.  Elektrárna bude připojena podzemním kabelem délky cca 10 km do rozvodny rozvodné společnosti JmE umístěné v obci Hrušovany nad Jevišovkou.

Přístup do areálu parku větrných elektráren je zpevněnými polními cestami z  veřejné silniční sítě III. třídy.

### Souhrn posouzení vlivů

na životní prostředí po dobu výstavby i provozu bylo provedeno v této dokumentaci následujícími závěry :

#### a. sociální důsledky

Bude utvořeno min 50 pracovních míst při výstavbě a bude zapotřebí 1 ÷ 2 osoby  k obsluze parku větrných elektráren.

#### b. vlivy na zdravotní stav obyvatel, zdravotní rizika

provoz ani výstavba parku větrných elektráren nemají negativní vliv na zdraví zaměstnanců ani obyvatel v okolí

#### c. Vlivy dopravního hluku

Rovněž z hlediska hlukové zátěže venkovního prostoru nebylo prokázáno, že působení nových zdrojů hluku způsobí negativní ovlivnění okolních ploch lokality výstavby (areály obytných objektů atd.) a které by vyžadovaly okamžitou realizaci protihlukových opatření.

Na základě provedených analýz a srovnání jejich výsledků, je možné označit zjištěné hlukové vlivy vyvolané vlastní výstavbou i provozováním areálu větrné elektrárny pro stávající hlukovou zátěž sledované lokality za nevýznamné a nepodstatné.

#### d. Vliv na ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší není, při řádném provozním stavu, prokázáno žádné nadlimitní znečišťování volného ovzduší ze zdrojů hodnocené stavby. Proto není potřeba realizovat žádná další opatření k eliminaci hodnocených zdrojů.

Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšenou prašnost, která bude muset být eliminována v průběhu výstavby důsledným dodržováním technologické kázně stavebního dodavatele.

#### e. Vlivy na vodu

Podzemní ani povrchové vody nejsou výstavbou ani provozem elektrárny ohroženy.

#### f. Vlivy na půdu

Pro výstavbu VE bude nutno zajistit vynětí ze ZPF. Ke znečištění půd ani k narušení původního geologického prostředí výstavbou ani provozem nedojde. Na ploše budoucího staveniště se nachází ornice, kterou  bude nutno při výstavbě skrýt a uložit dle nařízení orgánu ochrany ZPF.

#### g. Vliv na využití území, na ekosystémy a krajinný ráz

výstavba a provoz  VE je v souladu s územně plánovacími podklady obce Mackovice i Oleksovice, včetně jejich změn a doplňků. Dle územního plánu je perspektivní využití území k uvedeným účelům vyčleněno a připravovaná akce tento záměr naplní, včetně daných zásad řešení.

Stavba parku větrných elektráren pohledově nenarušuje žádné zvláště chráněné území a dle zjištěných zkušeností s obdobnými, již existujícími objekty této velikosti a charakteru, lze konstatovat, že tato výstavba i přes nesporný zásah do současného krajinného rázu bude akceptovatelnou součástí krajiny řešeného území. doporučená barva věže a listů rotoru bude v odstínu matné světlešedé bez barevného značení konců listů rotoru.

#### h. Vlivy na floru a faunu

výstavbou ani provozem   nedojde k negativnímu ovlivnění fauny ani flory.

#### i. Nakládání s odpady

Shromažďování, skladování a následné zneškodnění vzniklých odpadů se bude řídit platnými předpisy a provozním řádem VE, který bude vypracován ke kolaudaci akce.

### závěr

Při respektování realizovatelných opatření, jež s cílem maximálně předejít negativním vlivům stavby parku větrných elektráren v k.ú. Mackovice a Oleksovice na životní prostředí a která budou investorovi uložena orgány státní správy i ochrany přírody, lze konstatovat, že stavba:

- z hlediska vlivů na životní prostředí je únosná

- vytvoří min 50 přechodných a 1 ÷ 2 trvalá pracovní místa pro občany

- zajistí výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů - větru

- sníží emise do ovzduší při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách

- obohatí  podnikání v regionu o moderní areál pojatý jako park větrných elektráren

Datum zpracování oznámení:

20.1.2005

Ing. Petr Pokorný

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněné osoby:

Ing. Štěpán  P o k o r n ý

671 61 Práče č. 140

Tel.: +420 602 526 534

osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j. 4351/707/OPV/93

ze dne 10.5.1994

## Odborná spolupráce osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Luděk Chromík

Ing. Jaroslav Plánský

Ing. Roman Bradáč

## I.PŘÍLOHY

- Zastavovací situace

- Objekt VE - pohledy

- Osvědčení o odborné způsobilosti zpracovatele oznámení

- Stanovisko OÚ Prosiměřice, Stavební úřad

- Stanovisko MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou, stavební úřad

Zastavovací   situace

Objekt  VE

VESTAS  v90 – 3,0 MW

# Text boxes

HRANICE  NP

HRANICE  NP

HRANICE  NP

zájmové   území

Řešené území

STAVENIŠTĚ

St.silnice I/53

VJEZD

Mackovice

Brněnská ul.

Rodinný  domek

Kotkova ul.

OBCHODNÍ DŮM

BRNĚNSKÁ směr Dobšice

DRUŽSTEVNÍ

VĚTRNÉ  ELEKTRÁRNY

VE 01 ÷ VE 25

SILNICE  I/53

II.tř. – směr MACKOVICE

STAVENIŠTĚ

BRNO

DOBŠICE

WIEN

STAVENIŠTĚ

VJEZD

HRANICE  NP

STAVENIŠTĚ

SILNICE  II/397– SMĚR Mackovice

SILNICE

I/53

SMĚR   BRNO

REFERENČNÍ  BODY

I/53

BANTICE

VĚTROLAM

SILNICE  I/53

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

Brněnská – směr Dobšice

Družstevní

staveniště

VE 01 až VE 25

ZEMNÍ KABEL.PŘÍPOJKA

I/53

II/397

REFERENČNÍ  BODY

MACKOVICE

SILNICE  I/53

III.tř. – směr Hodonice

VĚTROLAM

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

REFERENČNÍ   BODY

AREÁL   VE

Čejkovice                                                                   Mackovice

k.ú. Oleksovice                                                                                               směr  Znojmo  I/53