Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

# Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

Dle rozdělovníku

Vaše značka:                    Naše č.j.:                            Vyřizuje/linka                         	V Brně dne:

---                     JMK  13070/2005/OŽP/Mar/2          Ing. Jana Marvanová /2683                   19.5.2005

## „Objekt pro nakládání s odpady OPAMETAL Znojmo“,  k.ú. Znojmo, okres Znojmo – závěr zjišťovacího řízení ve  smyslu  ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen zákon) obdržel dne 11.4.2005  oznámení   společnosti OPAMETAL s.r.o., se sídlem  747 74 Holasovice 204, IČ 25839951, o záměru „Objekt pro nakládání s odpady OPAMETAL Znojmo“,  k.ú. Znojmo, okres Znojmo. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona, v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 10.1, sloupec B – Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1.000 až 30.000 t/rok, nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1.000 t/rok.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: 	Objekt pro nakládání s odpady OPAMETAL Znojmo

Umístění: 	Jihomoravský kraj

okres Znojmo

Město Znojmo

k.ú. Znojmo, ul. Dobšická 3661/26,  parc. č. 1162/48, 1162/6

Oznamovatel:	OPAMETAL s.r.o., 747 74 Holasovice 204, IČ 25839951

Charakter záměru: Oznamovatel v současné době provozuje sběrnu kovového, papírového a plastového odpadu ve Znojmě na ulici Dobšická. OPAMETAL s.r.o. zde má ve vlastnictví pozemky a stavby p.č. 1162/48 (plocha 2 698 m2) a 1162/6 (budova 549 m2). Jeho záměrem je rozšířit kapacitu sběrny a  ve stávajícím objektu začít s výkupem a demontáží autovraků. Na ploše 1162/48 bude i nadále skladován železný šrot zčásti na volné ploše, zčásti v kontejnerech. Objem vykupovaných odpadů kategorie O se zvýší, maximální množství nepřesáhne 30 000 t/rok. Množství odpadů, které jsou v daném okamžiku skladovány na volné ploše se nezvýší, vzroste však četnost dopravy. V objektu 1162/6 budou skladovány a zpracovávány autovraky a skladovány akumulátory v množství nepřesahujícím 1 000 t/rok. Akumulátory budou skladovány výhradně v uzavřených atestovaných BIG BOXech. Způsob nakládání s odpady kat. O zůstane zachován.

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby se vyjádřil v tom smyslu,  že předmětný záměr  se nachází v lokalitě, která je územním plánem určena pro výrobní služby, řemesla, sklady a je tedy v souladu se současně platným územním plánem města Znojma a přilehlých obcí.

Zahájení:	7/2005

Ukončení: 	8/2005

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřil Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Městský úřad Znojmo, OŽP, Město Znojmo, Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno a veřejnost – ZELENINA Brno a.s..  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se nevyjádřila.

Jihomoravský kraj nemá k předloženému oznámení záměru žádné připomínky a nepožaduje jeho další projednávání ve smyslu uvedeného zákona.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP- vydal stanovisko podle § 45i, odst. 1, v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu nebo již vymezenou ptačí oblast.

Městský úřad Znojmo, OŽP – k předloženému oznámení záměru uvádí požadavky a připomínky, jejichž splnění bude předmětem územního řízení.

Městský úřad Znojmo, Odbor dopravy – informuje, že byla provedena obhlídka na místě samém, kde bylo zjištěno, že komunikační napojení je nevyhovující, např. šířkou komunikace, není zřízeno obratiště, při napojení komunikace na účelovou komunikaci nejsou poloměry pro nákladní vozidla atd.. Odbor dopravy se stávajícím napojením a dopravním řešením nesouhlasí. Žádá předložení zpracované dokumentace z hlediska napojení komunikace na účelovou komunikaci v areálu a celkové řešení organizace dopravy v předmětném areálu.

Město Znojmo – upozorňuje, že nynější provoz není v souladu s rozhodnutím vydaným dne 17.7.2003 pod č.j. Výst: 22d 17478-HI Rozh (změna užívání stavby na „Volná plocha, sklad na výkupnu a zpracování druhotných surovin, lisování papíru“), protože je zde odebírán železný šrot a ten je lisován a skladován v rozporu s povoleními. Dopravní napojení na tento areál je problematické včetně vnitřního provozu. Limitem pro využití území je skutečnost, že v blízkosti pozemku se nachází městský hřbitov a pozemek určený pro rozšíření hřbitova. Je zřejmé, že zařízení pro likvidaci odpadu v uvažovaném sortimentu důstojnost veřejného pohřebiště ohrozí. I když je lokalita určena pro výrobní služby a řemesla, je třeba zohlednit stávající využití a pouštět zde takové aktivity, jejichž provoz se vzájemně nevylučuje.

Z výše uvedených důvodů Město Znojmo, dává záporné stanovisko a požaduje záměr posoudit v procesu E.I.A., mimo jiné i proto, že dokument zpracovaný Ing. Pavlou Žídkovou není zpracován tak, aby zhodnotil všechny dopady na okolí a obsahuje řadu nejasností.

ČIŽP, OI Brno - nemá zásadní připomínky. Upozorňuje však, že technické zabezpečení provozovny musí být pro nakládání s autovraky v souladu s požadavky § 39 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a přílohy č. 18 této vyhlášky. Ustanovení byla novelizována vyhláškou č. 41/2005 Sb. Soulad záměru s těmito požadavky není z dokumentace u ploch pro skladování jednoznačně patrný.

ZELENINA Brno a.s. – je majitelem areálu skladů na ulici Dobšické, který přímo sousedí s areálem firmy  OPAMETAL s.r.o.. Svým vyjádřením k záměru „Objekt pro nakládání s odpady OPAMETAL Znojmo“ chce poukázat na negativní jevy na okolí, které již probíhají a realizací záměru dojde k jejich zintenzivnění.

Upozorňuje, že OPAMETAL s.r.o., jež v dnešní době provozuje sběrnu odpadů, překračuje únosnou hranici kapacity stávajících prostorů, dále došlo k poškození oplocení mezi areály. Nadměrné skladování (vršení do obrovských hromad) nepříznivě ruší dosud nezávadný dojem krajiny a hlavně je obava negativního působení na rozvoj vegetace a dále na pohodu  zákazníků využívajících poskytované služby v okolí. Likvidace a skladování odpadů zde způsobuje nepříjemný zápach, který se v žádném případě neslučuje s povahou skladovaného zboží v areálu ZELENINY Brno a.s. a hrozí zde nebezpečí zamoření různými odpadními zplodinami. V letním teplém počasí je obava, že zápach ze skládky bude intenzivnější než dosud. Již dnes má podezření při pohledu na slisované balíky, že na skládce dochází k nepovolené likvidaci autovraků a ostatních nebezpečných odpadů a v případě nárůstu kapacity hrozí těžko kontrolovatelný stav.

ZELENINA Brno a.s. uvádí, že z dosavadních zkušeností s OPAMETAL s.r.o., není předpoklad pro řádné dodržování patřičných povinností k provozování takové činnosti a má obavy, že jejich činnost vážně naruší provoz ZELENINY Brno a.s., kde skladuje potraviny, čerstvou zeleninu, ovoce (někdy i volně ložené) a pitnou vodu. Z těchto důvodů nesouhlasí s rozšířením o další kapacitu ani o nakládání s nebezpečnými odpady OPAMETAL s.r.o..

Odbor životního prostředí vyhodnotil došlé připomínky Města Znojma a MěÚ Znojmo, odboru dopravy  jako závažné, které vyžadují pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr:

Záměr „Objekt pro nakládání s odpady OPAMETAL Znojmo“ v k.ú. Znojmo, okr. Znojmo naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

bude posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona. Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení. V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

- Prokázat možnost řešení dopravního napojení areálu na ulici Dobšickou při dodržení všech požadovaných parametrů pro zvýšený pohyb nákladních vozidel (např. zpracovanou projektovou dokumentací), doložit celkové řešení organizace dopravy v areálu.

- Podrobněji rozpracovat vazby na existující i výhledové záměry v zájmovém území (skladové areály, prodejna Baumax, plochy pro rozšíření hřbitova včetně pietního ochranného pásma) a doložit, že projednávaným záměrem nedojde k nežádoucím střetům v oblasti životního prostředí (hlučnost, prašnost, kumulace dopravy apod.).

- Podrobněji popsat vybavení pracoviště pro likvidaci autovraků, aby bylo zřejmé dodržení požadavků platné legislativy dle vyjádření ČIŽP OI Brno. Podrobnějším výkresem dispozičního a technologického uspořádání haly pro likvidaci autovraků doložit její dostatečné prostorové dimenze pro deklarovaný účel.

Krajský úřad Jihomoravského kraje neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru. Jakákoli jiná lokalizace, než je uvedena v oznámení záměru, by vyžadovala provedení zcela nového  zjišťovacího řízení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace s Městem Znojmo a  správními úřady, které tyto připomínky uplatnily.

Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena v 8 písemných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona závěr zjišťovacího řízení dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Dotčené Město Znojmo – žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme dotčené Znojmo o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Ing. Jiří Hájek

vedoucí oddělení

posuzování vlivů na životní prostředí

IČ	                    DIČ                    Telefon	        Fax	                         e-mail                                                Internet

70888337         CZ 70888337	        541651111	  541651579    marvanova.jana@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz

Příloha: kopie vyjádření došlých v rámci zveřejnění oznámení

- Výpis z usnesení Rady Jihomoravského kraje 720/05/R 17 z 21.4.2005

- Krajský úřad Jihomoravského kraje – interní sdělení NATURA ze dne 12.4.2005

- Městský úřad Znojmo, OŽP – vyjádření č.j. 25d2 9921/2005 ze  28.4.2005

- Městský úřad Znojmo, OD – vyjádření č.j. 25o201002 ze dne 26.4.2005

- Město Znojmo – vyjádření ze dne 2.5.2005

- Česká inspekce životního prostředí, OI Brno - č.j. 7/HI/5767/05/On ze dne 28.4.2005

- ZELENINA Brno a.s. – vyjádření  ze dne 4.5.2005

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Město Znojmo, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy:

Městský úřad Znojmo, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Obdrží na vědomí včetně přílohy:

MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice

Městský úřad Znojmo – stavební úřad, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo - odbor životního prostředí, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo

MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno

OPAMETAL s.r.o., 747 74 Holasovice 204

Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze Město Znojmo a  Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis