D o k u m e n t a c e

### podle zákona  č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů

### na životní prostředí, § 8 odst. 1 a  přílohy č. 4

JAVE VELKÉ NĚMČICE

VÝKRM KUŘAT

Vypracoval:

Ing.Pavel Marťan, autorizovaná  osoba ze zákona č. 100/2001 Sb., § 19

osvědčení odborné způsobilosti č.j.4204/680/OPV/93 ze dne 1.6.1993

# OBSAH

___________________________________________________________________________

## A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI	                       ………………………………………..     4

A.1.  Obchodní firma			           ………………………………………..     4

##### A.2.  IČO				                       ………………………………………..     4

##### B.ÚDAJE O ZÁMĚRU			           .………………………………………..    4

B.I.  Základní údaje			            ………………………………………..    4

### B.I.1.  Název záměru				                  		    		   4

B.I.2.  Kapacita ( rozsah ) záměru						           	   4

B.I.3.  Umístění záměru								   4

#### B.I.4.  Charakter záměru a možnosti kumulace s jinými záměry			   4

#### B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru							   4

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru			   4

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	   8

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků – adresy úřadů		   8

B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu

č.100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí			   8

B.I.10.Bilance nárůstu hlavních potřeb  a  zdrojů produkce                                     9

B.II.  Údaje o vstupech			           ………………………………………..      9

B.II.1. Zábor půdy									    9

B.II.2. Odběr a spotřeba vody							   10

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje						   13

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu					   14

B.III.  Údaje o výstupech		                      ………………………………………..      15

B.III.1. Emise do ovzduší								   15

B.III.2. Odpadní vody                                                     				   20

B.III.3. Odpady                                						    21

B.III.4. Ostatní									    22

##### C.ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ     ……..                24

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území      24

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území        25

### C.III.Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území

### z hlediska jeho únosného zatížení                                                                          30

##### D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

##### NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                                                            33

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a

životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti   ………….           33

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 		   33

D.I.2.  Vlivy na ovzduší a klima                                           			   34

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky	   34

D.I.4.   Vlivy na povrchové a podzemní vody                                                           34

D.I.5.   Vlivy na půdu                                                                                                35

D.I.6.   Vlivy na horninové prostředí a zdroje                                                           35

D.I.7.   Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy                                                               35

D.I.8.   Vlivy na krajinu                                                                                             36

D.I.9.   Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce                                36

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů                …………. 37

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných havárií a nestandardních stavech                                        ………...………………. 37

D.IV.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	  ……..……………….  38

D.IV.1. Územně plánovací opatření                                                                       38

D.IV.2. Technická opatření                                                                                     38

D.V.   Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů

při hodnocení vlivů                                                     ……………………………  40

D.VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly

při specifikaci vlivů	……………………………….……..……………….        40

##### E.     POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	………………………………                  41

##### F.     ZÁVĚR               		………………………………………………………         42

#### G.     VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	……….….          43

##### G.1.  Obchodní jméno oznamovatele	                                                                         43

G.2.  Název záměru		                                                                                     43

G.3.  Kapacita ( rozsah ) projektu	                                                                                     43

G.4.  Umístění záměru			                                                                         43

G.5.  Charakter projektu a možnost kumulace s jinými záměry                                         43

H.        PŘÍLOHA		………………………………………………………                     46

- Výpis z KN

2.   Vyjádření  stavebního úřadu

## ČÁST  A.	Údaje o oznamovateli

A.1. Obchodní firma  : JAVE Velké Němčice a.s.

Velké Němčice 589, PSČ 691 63

Zastoupena        : Ing. Josef Hrouzek, předseda představenstva

T/F : 519 411 232, m : 602 715 577

e : josef.hrouzek@jave.cz

A.2. IČO                    :  47902205

DIČ                     :  CZ47902205

Část B. Údaje o záměru

# B.I. Základní údaje

B.I.1.  Název záměru :

JAVE Velké Němčice – Výkrm kuřat

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru :

| Číslo objektu | Kat. zvířat | Technologie ustájení, provozu | Počet kuřat (brojlerů) | DJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 10 | Výkrm kuřat | stlaný | 10 x 60 000 | 960 |

B.I.3.  Umístění záměru  :

kraj                      :   Jihomoravský kraj

místo stavby        :   Velké Němčice

katastrální území :   Velké Němčice, ČSÚ 779229

B.I.4.  Charakter záměru (stavby):

Rekonstrukce, změna užívání stávajícího střediska, farmy  pro chov výkrm prasat  na  výkrm kuřat (brojlerů). Původní stáje budou zrušeny a bude realizována výstavba 10 nových hal.

B.I.5.   Zdůvodnění potřeby záměru :

- realizační ekonomicko – obchodní vazby firmy

- dopravní napojení jednotlivých hal na stávající areálové komunikace

- napojení na inženýrské a energetické sítě

- farma je stabilizovaná ve schváleném územním plánu obce včetně ochranného pásma objektů ŽV k obytné zástavbě  sídel

### B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru

Nové haly ocelové konstrukce – předpoklad dodavatele S.O.K. stavební s.r.o. Třebíč, jednopodlažní a nepodsklepené, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. 10 nových výkrmových hal po 60 000 ks kuřat představují hlavní výrobní objekty farmy. Objekty stájí  se nachází ve stávajícím areálu živočišné výroby investora v k.ú. Velké Němčice.  V současné době v areálu  střediska jsou stáje pro chov, výkrm prasat s bezstelivovým provozem, včetně jímek na kejdu, které budou demolovány.

V areálu  střediska jsou vybudovány potřebné inženýrské sítě, je vybavena technickým a provozním zázemím.

Stavební a konstrukční řešení objektů respektuje zootechnické a veterinární požadavky pro  kategorii chov, výkrm kuřat, brojlerů.

Dispozičně je každá hala členěna jako jeden celek s hladkou snadno čistitelnou konstrukcí bez nečistitelných konstrukčních detailů, uzavřeným profily, hladkými vnitřními povrchy v nekorodujícím provedení. Nosná OK: výška u okapu 2,5m, výška ve vrcholu cca 7m, sklon střechy 18°, osová vzdálenost jednotlivých příčných nosných vazeb je 4m (odpovídá požadavkům technologie), uzavřené ocelové profily, OK bez vnitřních středových sloupů.

Střešní plášť: krytinu bude tvořit profilovaný ocelový plech v antikorozní úpravě (bílý), snadno omyvatelný a hladký podhled, s tepelným odporem min. R=3,5m²KW-1, podél okapů nebudou osazeny dešťové žlaby,  střešní plášť bude ze sendvičového polyuretanového střešního panelu, variantně jako s použitím minerální tepelné izolace kdy na vnitřním líci bude folie s textilní výztuží.

Obvodový plášť: snadno omyvatelný a hladký povrch, s tepelným odporem min. R=2,2 ² W-1,  PUR panel se zatmelením spár, zateplená vrata 4x3,5m v jednom štítu.

Základy: betonové patky pod sloupy, pod stěnami lemující pasy, u každé stáje betonový základ pro instalaci dvou sil na zásobu krmné směsi.

Podlahy: vyspádované ke vpustím s odkanalizováním, podlahy budou strojně hlazené se zvýšenou odolností proti opotřebení povrchu a zajištění nepropustnosti, pojezd nakladačem UNC při vyvážení podestýlky, výztuž sítí kari, dilatace 6x6m, podkladem bude štěrkové lože, případně stavební recyklát.

Velín pro umístění řízení technologie krmení a chlazení.

Rozvod vody (polyetylen)- vedený po hale po konzolách do středu, kde je veden po ocelovém vazníku a rozdělen k napájecím řadám. Požární voda je vyvedena v hydrantové skříni v rohu stáje. Rozvod plynu je po hale ukončen kulovými ventily při napojení na technologii (zavěšené přímotopné plynové agregáty). Osvětlení je ve 4 řadách stupňovité intenzity, tělesa zavěšena, technologická el. je součástí dodávky technologie, napojení na zemnící soustavu.

Kanalizace dešťová: odvod dešťové vody bude zajištěn po terénu v betonových spádovaných korýtkách, podél jihozápadní strany farmy pak odvod vody do stávající kanalizace vyústěné v nedaleké vodoteči – melioračním příkopu.

Vnitřní kanalizace - odkanalizování podlah stájí bude napojeno stávající venkovní kanalizaci a na  jímky podél jihozápadní strany farmy, napojena musí bude každá hala

Výrobní technologie a provoz

Návrh technologie vychází ze stavebního a technického uspořádání stájí a vyhovuje základním požadavkům zoohygieny  a welfare  chovaných kuřat. Požadavky ukazatelů welfare 15 - 22 ks (do 34 kg živé hmotnosti) na 1 m2 jsou dodrženy. Rozměry, plochy  splňují podmínky EU 91/630 EEC a vyhl. MZe č. 191/2002 Sb.

Chov brojlerů se provádí v halách s řízeným světelným režimem na podestýlce (řezaná sláma,hoblovačky). Napájení, krmení, osvětlení, ventilace a tepelná pohoda ve stáji jsou řízeny počítačem. Teplota stájového prostředí se pohybuje od 33o C první den do cca 21o poslední den. Vytápění v každé stáji bude zajištěno 4 plynovými agregáty GP 70 zavěšenými pod stropem.

V halách je podtlakový systém ventilace odtahovými ventilátory stropem a štítovými stěnami. Uvnitř hal jsou umístěna čidla, která vyhodnocují parametry prostředí (teplota, vlhkost) a tato data jsou pomocí počítače předávána na regulační prvky, kterými jsou ventilátory, ochlazování a plynové hořáky. Tímto systémem se udržuje ve stájích optimální mikroklima vhodné pro vykrmovaná kuřata. Přívod a odvod vzduchu bude u jednotlivých hal zajištěn pomocí nasávacích klapek, osazených rovnoměrně v obou podélných stěnách haly ve výšce 1,1 metru nad konečnou úrovní podlahy. Klapky budou společně ovládány ocelovými táhly a dvěma servo pohony.

Činnost těchto klapek bude zajištěna prakticky po celý rok, tedy v průběhu běžných klimatických podmínek. Vzduch ze stáje bude při běžných klimatických podmínkách (zimní provoz, noční provoz) odváděn soustavou střešních odtahových ventilátorů. Takto navržená ventilace zajistí základní výměnu vzduchu ve stáji. Pro zajištění optimálních podmínek v době extrémně vysokých teplot bude ve všech halách navrženo chlazení. Jedná se o tryskové chladící zařízení, skládající se z vysokotlakého čerpadla, tří linií nerezového potrubí a trysek, které jsou umístěny nad nasávacími klapkami a zavěšené uprostřed stáje.Tím vznikne ve stáji zvýšené proudění vzduchu, což přináší pro kuřata ochlazovací efekt.

Proces automatické ventilace řídí klima - počítač, který sleduje vnitřní i venkovní teplotu, vnitřní vlhkost a nastavené parametry pro klima ve stáji. Součástí ventilace je i alarm systém, který dá signál obsluze a případně dá impuls pro sepnutí stávajícího náhradního zdroje farmy.

příklad nové stáje – boční pohled na stáj

Výkrmové haly představují hlavní výrobní objekty farmy. V každé hale jsou osazeny plně automatické krmné linie s krmítky. Celá krmná technologie je zavěšena pod stropem s možností vytahování a spouštění pomocí centrálního navijáku. Všechny krmné linie jsou zásobovány krmivem z venkovních zásobníků pomocí příčného dopravníku krmiva. Tento dopravník dopravuje krmivo na základě signálu od senzoru v násypce krmiva. Všechna sila jsou konstruována pro pneumatické plnění. Sila jsou ze zinkovaného materiálu, který svoji venkovní galvanickou vrstvou odráží tepelné záření a tím nedovoluje nadměrnému zahřívání uskladněného krmiva.

Napájení v každém z objektů zajišťují kompletní kapátkové napájecí linie s veškerým příslušenstvím, tedy s regulací tlaku vody, filtrací vody a možností medikace vody. Také celý systém napájecích linií bude zavěšen pod stropem podlaží, s možností vytahování a spouštění pomocí centrálního navijáku. V každé hale jsou osazena na napájecích liniích napájecí místa.

Výkrm probíhá v šesti až sedmi turnusech (36 - 46 dnů) za rok s cca 14-ti denní přestávkou mezi turnusy. Obsluha běžného provozu spočívá v pravidelné kontrole zdravotního stavu kuřat, jejich vitality a etologických projevů. Zároveň se provádí sběr případných uhynulých kusů. Úhyn kuřat do čtvrtého dne od zástavu stoupá, poté úhyn klesá. V prvém týdnu by úhyn neměl přesáhnout 1% z celkového zástavu na halu, v dalších týdnech by neměl překročit 0,4%. Při předpokládaném výkrmu do 1,5 kg váhy by celkový úhyn neměl překročit 3 - 4%. Kadavery jsou shromaždovány v kaliferním trezoru umístěném u vjezdu do areálu a odtud je odváží smluvní firma. Dalším úkolem obsluhy je denní kontrola spotřeby krmiva (přímá indikace zdravotního stavu kuřat či jiných aspektů). Běžná spotřeba krmiva pro prvé dny je přibližně 14 g/ks a den, u dokrmovaných kuřat stoupne spotřeba na 120 - 140 g/ks a den.

Hlubokou podestýlku tvoří 5-10 cm vrstva drcené slámy. Vyklizení podestýlky se provádí vždy po skončení turnusu. Mezi turnusy se provádí mechanická očista stájového prostoru, včetně technologických linek a dezinfekce mokrou (WAP) a suchou cestou (plynná dezinfekce nové podestýlky). Při vyklízení podestýlky se veškerá technologie zvedne pomocí navijáků a kladek k podhledu a umožní se tak průjezd mechanizaci. Technologické linky krmení a napájení jsou zavěšeny lankovým systémem k nosníkům na podhledu stáje.

Pro naskladňování hal kuřaty by měla platit zásada o stejném stáří kuřat a jednom dodavateli.

Vyskladňování vykrmených kuřecích brojlerů bude ruční do přepravek, ve kterých budou odvezena na jatky speciálními nákladními automobily.

Celý proces očisty a desinfekce stáje je možno rozdělit na následující kroky:

-    dezinfekce ihned po vyskladnění kuřat (většinou tlakovými agregáty)

- odstranění hluboké podestýlky (podestýlka musí být vyvezena minimálně 1 500 m od farmy a následně zpracována aplikací na pozemky s okamžitou zaorávkou, kompostování se samozahřátím na provozním polním složišti odběratele.

-    umytí výkrmové haly

- vyčištění a desinfekce krmných a napájecích linií, provedení potřebných oprav (bude provedeno ve službách cizí firmy)

- deratizace (bude provedeno ve službách cizí firmy)

-   plynová desinfekce (fumigace), nutná přísná bezpečnostní opatření pro obsluhu, provádí     se při utěsnění objektu cizí firmou

- úklid vnějších přilehlých prostor

- příprava pro nový výkrmový cyklus

délka výkrmového cyklu                                  37 – 42 dní

doba na vyklizení podestýlky                           2 -  3  dny

doba na očistu a desinfekci stáje                     7 dní

délka 1 cyklu celkem                                      cca 52 dní

počet výkrmových cyklů za rok                      přibližně 7 x

Pro navrhovaný provoz bude postačovat denní obsluha v počtu deseti pracovníků. V závislosti na technickém bezpečnostním vybavení bude nutné pro noční provoz zajistit jednoho hlídače, který bude kontrolovat správnou funkci ventilačních systémů.

Zajištění provozu bude obdobné s ostatními provozovanými farmami. Je nutno počítat s jednosměnným provozem. Zbytek dne bude zajišťovat a kontrolovat chod provozu vrátná služba areálu.

Vyvážení podestýlky bude realizováno v souladu s aktualizovaným plánem organického hnojení smluvního odběratele.

Blokové schéma provozu s popisem a vzájemnou propojeností materiálových a energetických toků do hlavní výrobní činnosti.

Celkové náklady

Celkové náklady stavby  nebyly dosud určeny, neboť je teprve postupně zpracovávána  projektová příprava stavby.

### B.I.7. Předpokládané termíny zahájení a dokončení realizace záměru :

zahájení  : prosinec 2005

ukončení : červen 2006.

##### B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků – adresy úřadů

Kraj: 	Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

Města a obce: 	Městský úřad Hustopeče

Dukelské náměstí 2/2,  693 71 Hustopeče

obec s rozšířenou působností

Obec Velké Němčice

Obec Starovice

### B.I.9.	Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) § 8 záměru stavby „JAVE Velké Němčice - výkrm kuřat“ je zpracována podle přílohy č. 4. Posuzovaná stavba je podle § 4 tohoto zákona předmětem posuzování –  svojí kapacitou naplňuje limitní hodnotu danou přílohou č. 1, kat. I. 1.7. Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek.

Podle § 7 proběhlo  zjišťovací řízení v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  který je příslušným orgánem dle § 6 a přílohy č.1 zákona se závěrem, že záměr bude dále posuzován.

B.I.10. Bilance nárůstu hlavních potřeb  a  zdrojů produkce :

- potřeba pracovních sil                                                                                14

- krmivo                                                                                                     15 960 t/rok

- podestýlka (sláma)                                                                                      420 t/rok

- potřeba  energií   :  elektrická                                                           2 100 000 kW/rok

zemní plyn                                                                  1 200 t/rok

voda                                                                         19 134  m3/rok

nafta                                                                              0,7 t/rok

B. II.  Údaje o vstupech

B.II.1. Zábor půdy

Nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Plocha stávajícího areálu je vyňata  ze zemědělského půdního fondu. Stávající areál farmy se nachází v katastrálním území Velké Němčice,  stávajících 13 stájí parc. č. KN :  501, 590 – 594, 598 – 600, 602, 603, 605, 607, 608 pro chov prasat bude demolováno včetně stávajících jímek na kejdu, parc. č. KN :  872/2, 644 a bude realizována  nová výstavba 10 hal na výkrm brojlerů. Zastavěná nebo ost. plocha (výpis z KN).

Z hlediska dotčení lesních pozemků – výstavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb, ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve vzdálenosti, kde by mohly být záměrem jakkoliv ovlivněny.

B.II.2. Odběr a spotřeba vody

Pro celkový provoz výkrmu drůbeže jsou kladeny vysoké požadavky na odběr pitné vody. Potřeba provozní vody není uvažována. Pitná voda bude odebírána ze stávajícího veřejného vodovodu.

potřeba vody za rok  :

napájecí  :

průměrná denní spotřeba                                                                                   66 m3

maximální denní spotřeba                                                                                120 m3

celkem                                                                                                            18 480  m3/rok

očista a mytí stájového prostoru                                                                          150  m3/rok

obsluha  14  x   120 l/den                                                                                     438  m3/rok

celková potřeba vody                                                                                          19 134  m3/rok

Rozbor kvality vody je prováděn správcem vodovodu.

Situační schéma stávajícího stavu

Situační schéma navrhovaného stavu

B.II.3.  Surovinové  a  energetické  zdroje

Požadavky na surovinové a energetické zdroje při provozu farmy -  krmivo, sláma, zemní plyn na vytápění, pohonné hmoty a elektřina.

Potřeba krmiva

Pro obdobné provozy je možno počítat s potřebou 2 kg krmných směsí na 1 kg přírůstku

potřeba pro vykrmení jednoho ks                        1, 9 kg x 2 kg/kg            3,8 kg

potřeba pro vykrmení jednoho cyklu                   3,8 x 600 000 ks           2 280 t/turnus

předpokládaná roční spotřeba 7 turnusů                                                  15 960 t/rok

Krmné směsi budou pravidelně naváženy a uskladněny ve venkovních nově instalovaných silech.

Výhledově je zásobování krmných směsí, jako u obdobných farem zajištěno navážením hotových směsí pomocí automobilových souprav s přívěsem (KUKA vozy) o užitné kapacitě 8 + 8 t z nejbližší míchárny krmných směsí.

Potřeba podestýlkového materiálu (slámy) činí 420 tun ročně.

Vytápění objektů bude řešeno pro každou halu provozním souborem vytápění, který je propojen s provozním souborem větrání. Oba systémy pracují ve vzájemné interakci. Jako topné medium bude používán zemní plyn. Při odhadu spotřeby plynu vycházíme ze skutečnosti, že v průběhu výkrmu potřebné teploty ve stáji postupně klesají od 30-36 0C v prvním týdnu na 16-28 0C v pátém až sedmém týdnu.

Potřeba plynu :

Pro plánovanou rekonstrukci objektů je počítáno s využitím plynových přímotopných agregátů Jet Master GP 70. Topným médiem pro navrhované hořáky bude zemní plyn. Agregáty Jet Master budou umístěny u každé z hal u podélných stěn, čímž se zajistí vnitřní cirkulace teplého vzduchu uvnitř objektu a jeho promíchání se stájovým vzduchem. Výkon jednotlivých agregátů bude řízen společně s ventilací instalovaným klima počítačem v závislosti na vnitřní i venkovní teplotě, jakož i na požadované výměně vzduchu.

Instalovaný výkon navržených topných agregátů Jet Master v každé z hal

4 x 70 kW                                                 3 x 280 kW

Celková roční spotřeba bude odvislá od konkrétních klimatických podmínek daného roku.

Odhad                                                                                                          1 200 t/rok

Potřeba elektrická energie:

V rámci navrhovaného provozu bude využita stávající elektro přípojka, která je napojena na stávající trafostanici. Připojovací dimenze pro stávající areál je dostatečná i pro navrhovaný provoz.

Elektrická energie je vedle osvětlení objektu využívána rovněž pro pohon technologického zařízení, zejména pro pohony krmných linií a příčného spojovacího dopravníku. Dalšími spotřebiči v navrhovaném provozu jsou jednotlivé elektromotory ventilátorů, zajišťujících ventilaci objektu. Jak již bylo dříve uvedeno, u navrhovaného provozu bude využit podtlakový systém ventilace, kdy jsou klima počítačem řízené jak nasávací klapky, tak i výkon odtahových ventilátorů, jakož i výkon topných jednotek.

Celkový instalovaný příkon je v současné době možno stanovit pouze technickým odhadem s ohledem na skutečnost, že v době zpracování této dokumentace nebyla k dispozici žádná detailní technická elektro dokumentace.

- rozvodová soustava 3 + PEN, 50 Hz, 380 V

- ochrana podle ČSN 34 10 10: nulováním, ochranným propojováním

- prostředí: základní (311), vlhké (323), s biol. škůdci (329), se zvýšenou agresivitou do 0,5 m nad podlahou (327)

předpokládaný instalovaný příkon na 1 halu 20 kW

předpokládaný soudobý příkon na 1 halu 10 kW

předpokládaný soudobý příkon pro 13 hal 130 kW.

předpokládaná roční spotřeba 2 100 000 kWh/rok

S ohledem na chov živých zvířat, vysoce náročných na pravidelnou výměnu stájového vzduchu a zajištění optimální teploty, je ve smyslu ČSN 34 1610 objekt výkrmu brojlerů zařazen do I. stupně důležitosti zajištění dodávky elektrické energie, neboť při jejím výpadku by mohlo dojít k velkým hospodářským škodám.

Z tohoto důvodu je  počítáno se stávajícím náhradním zdrojem. Jedná o dieselelektrické soustrojí, které bude zapínáno automaticky po výpadku elektrické energie ze sítě.

Spotřeba pohonných hmot (nafty) a mazadel pro nákladní automobily bude záviset na dodavatelsko - odběratelských vztazích. Jedná se o dovoz slámy, krmiva a kuřat. Dále o odvoz hnoje a brojlerů po vyskladnění. Většina dopravy bude zajišťována dodavatelsky ve službách. Předpokládáme spotřebu maximálně 0,7 tun nafty ročně.

Další surovinové vstupy

Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány např. vyvolanou těžbou v krajině. Některé požadavky na materiály zemních prací mohou být uspokojeny použitím nezávadné stavební sutě z demolic v areálu farmy.  Stavební materiály budou jinak dováženy ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou buď míchány dodavatelem na stavbě, případně dováženy z betonárky vybraného dodavatele. Zemní práce charakteru trhacích prací záměr rekonstrukce stájí nevyžaduje.

B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Pro vnitřní dopravu bude využita stávající faremní komunikační síť, zpevněné komunikace s bezprašným asfaltovým povrchem.

Pro dovoz krmiva, slámy a kuřat, odvoz hnoje a expedici brojlerů z farmy k odběratelům budou používány nákladní automobily, účelové komunikace a stávající veřejná silniční síť. Vjezd na farmu je řešen ze silnice č. II/425 Brno – Břeclav.

Předpokládanou četnost provozu nákladní a osobní autodopravy je možno odhadnout následovně:

Dopravní činnost				odhadovaný provoz vozidel/rok

Navážení krmných směsí	 		           2 000

Objem dopravního prostředku (přepravníku sypkých krmných směsí) se pohybuje od 10 do 20 m3, což při průměrné objemové hmotnosti krmné směsi 550 kg/m3 představuje v průměru 8 t. Celková potřeba dopravních prostředků na dovoz krmných směsí za rok  s přívěsem bude poloviční 1 000.

Navážení podestýlky					 100

Navážení kuřat  					 126

Odvoz vyprodukované podestýlky 		             840

Odvoz uhynulých kusů 	 			   50

Odvoz vykrmených kuřat			             840

Produkce vykrmených kuřat bude odvážena turnusově 7 x do roka. Pro odvoz vykrmených brojlerů se nejčastěji používají nákladní vozy LIAZ. Odvoz je realizován pomocí přepravek pro 10 ks, do kterých jsou vykrmené kusy naskladňovány. Na plný nákladní vůz je možno umístit přibližně 500 přepravek, tedy 5000 ks kuřat, počet nákladních vozů /rok 4 200 000 : 5000 ks/

Nákladní doprava celkem	 		           1 956 nákladních vozidel a

traktorů s přívěsy/rok

Osobní automobilová doprava - odhad	 	 3 vozy/den

Dokumentovaný záměr „JAVE Velké Němčice - výkrm kuřat“ nevyvolává žádné větší nároky na inženýrské sítě.

B. III.  Údaje o výstupech

- III. 1. Emise do ovzduší

Bodové zdroje znečištění ovzduší

### Výstavba - nejsou uvažovány.

Provoz   - Jednotlivé stáje výkrmu brojlerů budou bodovými zdroji emisí plynů (zejména amoniaku). Množství emisí při spalování zemního plynu (vytápění) 1 200 t  za rok je při srovnání s emisemi vznikajícími při vlastním výkrmu zanedbatelné. Na farmě nebudou hnojiště pro skladování slámy s trusem (podestýlka  bude ihned odvážena mimo farmu).

Podstatným zdrojem znečištění ovzduší jsou emise amoniaku, sirovodíku, oxidů uhlíku a osmogenů z výkrmu brojlerů. Uvedené znečišťující plyny vznikají při rozkladu organické hmoty, jako například trusu, steliva a zbytků krmiva ve stáji.

- Příloha č.2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., 1.1. Zařízení pro chov drůbeže, odst. a) zařízení pro intenzivní chov s projektovanou kapacitou ustájení od 40 000 ks– zvláště velký zdroj

  - Podle přílohy č. 3 k Vyhlášce č. 356/2002 Sb. – Katalog kategorií, skupin a podskupin zdrojů náleží  do ostatních zdrojů pod NV č. 353/2002 Sb., vyjmenované zemědělské zdroje,  skupiny  č. 207 101, zařízení s projektovanou roční  kapacitou chovu drůbeže od

40 000 kusů.

Emisní faktor pro amoniak kgNH3/zvíře/rok

| Kategorie zvířat | Stáj | Kejda hnůj | zapravení do půdy | Celkový emisní faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojleři | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,21 |

Specifický emisní limit pro pachové látky  50 OUER/m3

Nejbližšími chráněným objekty  jsou obytné objekty – RD zastavěné části obce Starovice jsou vzdáleny cca 1 750 m.

Imisní limit a mez tolerance pro amoniak – Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., př.č.1

| Účel Vyhlášení | Parametr/ Doba Průměrování | Hodnota imisního Limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož Musí být limit Splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický Průměr/24 h | 100 μg/m3 |  | 1. ledna 2005 |

Imisní limit pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) – Vyhláška MŽP č. 356 Sb., § 15, odst. 6., je překročena jestliže zápach je vnímán u více než 15 % sledované populace žijící na venkově vybrané náhodným výběrem po více než 10 % sledované doby.

V případě jednorázového měření obtěžování zápachem nesmí  koncentrace pachových látek překročit 3 pachové jednotky

Zpracovaná Rozptylová studie podle z.č. 86/2002 Sb. § 17 prokázala, že imisní limity  pro amoniak – nařízení vlády č. 350/2002 Sb., př.č.1 a imisní limit pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) – Vyhláška MŽP č. 356 Sb., § 15, odst. 6 jsou dodrženy a nebude překročeno stanovené pásmo ochrany za předpokladu, že do technologie chovu – krmivo, podestýlka, budou   zavedeny referenční technologie snižující emise.

referenční technologie		ověřená snižující technologie	procento snížení

technologie krmení a napájení	technologie krmení a napájení

bez enzymatických látek		s enzymatickými látkami			40%

stáje s hlubokou podestýlkou		ošetření hluboké podestýlky

enzymatickými látkami			70%

rozmetání hnoje přímo na pole	zapravení do půdy při orbě do 24 hodin	60%

Situace 1 : 10 000 s původním pásmem ochrany

Izolinie průměrného  rozptylu  NH3  v μg /m3/den  s  použitím   referenčních technologií snižující emise

Izolinie maximálního  rozptylu pachu  v OUER/m3/hod   s  použitím   referenčních technologií snižující emise

Izolinie průměrného  rozptylu pachu  v OUER/m3/rok  s  použitím   referenčních technologií snižující emise

Podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. platného od 1. 6. 2002 je podle přílohy č.1 tohoto zákona amoniak zařazen mezi znečišťující látky vznášené do ovzduší, které podléhají zpoplatnění (A) a stanovena sazba poplatku (B) ve výši 1000,- Kč/1 t emitovaného amoniaku, která však podle bodu 5 části B se jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě nezpoplatňuje.

Imisní zátěž NH3 chovem brojlerů :

Emise bez použití snižujících opatření:

| Znečišťující Látka | Průměrný stav | Stáje kg/.rok | Skladování kg/rok | Zapravení kg/rok | Vypočtená roční Emise celková t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 600 000 | 60 000 | 6 000 | 60 000 | 126 |

Emise amoniaku po uplatnění snižujících opatření :

| Znečišťující Látka | Průměrný stav | Stáje kg/rok | Skladování kg/rok | Zapravení kg/rok | Vypočtená roční Emise celková t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 600 000 | 36 000 | 1 800 | 12 000 | 49,8 |

Stávající imisní zátěž NH3 chovem prasat :

Emise bez použití snižujících opatření - stávající stav :

| Znečišťující Látka | Průměrný stav | Stáje kg/.rok | Skladování kg/rok | Zapravení kg/rok | Vypočtená roční Emise celková t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniak | 12 900 | 41 280 | 25 800 | 39 990 | 107,07 |

Snížení emisní zátěže o  107,07 - 49,80 = 52,27 t/rok (53,5 %)

Podle Požadavků na stavby a zařízení pro hospodářská zvířata (Rezortní předpis Mze 11/1996)  je produkce oxidu uhličitého stanovena v závislosti na živé hmotnosti následovně:

Průměrná váha 1 kg  0,65 mg/s a kus	; potom    celková produkce je 33 696 kg/den	                                                                                                                     9 435     t/rok

Vytápění v každé stáji bude zajištěno 4 plynovými agregáty GP 70 zavěšenými pod stropem. Celkový výkon bude menší než 200 kW, jedná se tedy o malý zdroj znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Výstavba - za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Jedná se především o některé druhy prací - bourací práce či  dočasné skládky sypkých materiálů.

Pro tyto zdroje je s ohledem na jejich charakter obtížné exaktně stanovit množství emitujících látek či dobu jejich působení.

Vzhledem k charakteru výstavby  a jejího umístění není nutné tyto zdroje  podrobovat žádné speciální analýze.

Provoz - možným zdrojem prašnosti může být manipulace se suchými krmnými směsmi a slámou. Krmné směsi budou uloženy v nadzemních skladovacích silech. Sem bude směs navážena pomocí tzv. KUKA vozů a pneumatickou cestou dopravována do zásobníků. Každý zásobník je opatřen tkaninovým filtrem, který zabraňuje prášení při plnění zásobníku. Použité zásobníky mají atest na provozování a skladování krmných směsí. Krmná směs je od zásobníku ke krmným liniím dopravována pomocí uzavřených trubkových dopravníků. Z tohoto důvodu nelze hovořit o vzniku prašnosti při manipulaci s krmivem.

Dalším možným zdrojem prachu u posuzovaného provozu je především nastýlání podestýlky před zahájením výkrmového cyklu, dále pak z vlastního provozu – výkrmového cyklu. U posuzovaného provozu se jedná o manipulaci se stelivovou slámou. U stelivových provozů je možné předpokládat s celkovou prašností na úrovni 0,1% z množství nastýlaného materiálu. Skutečná prašnost při manipulaci se stelivovou slámou či pilinami bude jednoznačně odvislá od její vlhkosti, stavu a způsobu rozprostírání po stáji.

Předpokládaná roční spotřeba steliva		420 t/rok

Předpokládaný podíl prachu			            420 kg/rok

##### Liniové zdroje znečištění ovzduší

### v etapě výstavby :

Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou podobných novostaveb v jiných lokalitách lze očekávat maximální dopravní zatížení během betonáže podlah  úprav kolem max. 20 nákladních automobilů/den. Odhad pohybů nákladních automobilů v etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat.

v etapě provozu :

S ohledem na stávající intenzitu dopravy bude příspěvek ke znečištění ovzduší vlivem dopravy málo významný. Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po příjezdové komunikaci a jeho obslužné  komunikaci, resp. zpevněné ploše. Při průměrném pohybu uvedených nákladních automobilů  nastartovaným motorem (příjezd a odjezd) v areálu po dobu max. 5 – 10 minut představují podle orientačně provedeného propočtu za použití metodiky Ústavu pro výzkum motorových vozidel v Praze v případě posuzované rekonstrukce  následující množství v g za den:

| Typ dopravy | Min | Emise CO/ g | Emise Cx Hy /g | Emise NOx /g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákladní | 15 | 7,5 | 6,7 | 9,7 |

Jedná se řádově o hodnoty v praxi obtížně měřitelné a zanedbatelné v hodnotách  v tabulce uvedených gramů NOx, CO a CxHy za den.

B.III. 2.  Odpadní vody.

### Období výstavby:

V období rekonstrukce a výstavby není nutno uvažovat se vznikem žádných speciálních odpadních vod. U odpadních vod splaškových lze očekávat nárůst oproti navrhovanému provozu z důvodu většího počtu pracovníků na rekonstrukci. Plánovaná rekonstrukce  a výstavba nepočítá se záborem nové půdy, čímž jsou  vyloučeny  zemní práce většího rozsahu. Tím je vyloučeno nepříznivé působení srážkových vod a splavování výkopové zeminy.

Období provozu:

Splaškové odpadní vody

- produkce splaškových vod  za rok                                                                    270  m3

- odpadní voda z  mytí a desinfekce za rok                                                         150  m3

Tyto vody budou jímány do stávající, odkontrolovaných  jímek, odkud budou v pravidelných intervalech odváženy k likvidaci na nejbližší čistírnu odpadních vod v Hustopečích (bude smluvně zajištěno.

V rámci kolaudačního řízení je investor povinen předložit doklad o zkoušce vodonepropustnosti skladovacích jímek, jakož i smlouvu o odběru výše uvedených odpadních vod k jejich likvidaci.

##### Dešťové odpadní vody  (navýšené množství dešťových odpadních vod)

Plocha				ha		i		Ψ		qdešť.

střechy				1,00		170		0,9		153,00

zelené plochy(odpočet)		1,00		170		0,1		- 17,00

odtok celkem                                                                                                           136,00 l/s

i	intenzita 15 minut. deště periodicity p= 0,5

Ψ	odtokový součinitel

B. III. 3.  Odpady

Odpady vznikající při  výstavbě.

Výkopová zemina je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu 17 05 04. Jeho množství lze v současné době, s ohledem na minimální projekční připravenost, stanovit pouze technickým odhadem na  základě zastavovacího plánu a způsobu zakládání. S ohledem na  charakter staveniště lze předpokládat, že bude  zemina bude v maximální možné míře využita pro terénní úpravy.

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Množství t | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 03 04( | Ostatní organická rozpouštědla/plechovky | N |  | Likv.odb.f. |
| 08 01 11( | Odpadní barvy obsahující organická rozpouštědla | N |  | Likv.odb.f. |
| 08 04 11( | Vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál/plechovky | N |  | Likv.odb.f. |
| 17 01 01 | beton | O |  | Recyklovat |
| 17 02 02 | Sklo | O |  | Recyklovat |
| 17 03 01( | Asfalt s obsahem dehtu | N |  | Recyklovat |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O |  | Recyklovat |
| 17 04 11 | Odpadní kabely | O |  | Recyklovat |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O |  | Recyklovat |
| 17 06 04 | Ostatní izolační materiály | O |  | Likv.odb.f. |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady | O |  | Recyklovat |
| 20 01 | Odpad získaný odděleným sběrem | O |  | Likv.odb.f. |
| 20 01 21 | zářivky | N |  | Likv.odb.f. |
| 20 01 38 | Dřevo | O |  | Recyklovat |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |  | Kompost |

Dokumentace k realizaci stavby na  základě výkazu výměr určí množství a způsob s jeho nakládáním. Pro smíšené odpady je dodavatel povinen doložit osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, jinak je povinen dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady. Se všemi odpady musí být nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v následujících zněních (106/2005 Sb.)

Odpady  vznikající  při provozu

Ze zemědělského hlediska nelze hnůj, podestýlku  považovat za klasický odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani  její úrodnosti. Skladování a užití hnoje jako odpadu (02 01 06 zvířecí trus, moč a hnůj vč. znečištěné slámy, kapalné odpady) řeší zákon č. 156/1998 Sb. § 9, resp. vyhláška MZe č. 274/1998 Sb. § 4.

Naopak nutno zdůraznit, že řádné hnojení pozemků živočišnými exkrementy v našem případě podestýlkou vede ke zvýšení podílů organické hmoty a přírodního N v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv, včetně jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.

Podestýlka po každém turnusu bude vyvážena na polní nebo provozní hnojiště mimo areál farmy smluvně zajištěných odběratelů. Vlastní užití bude realizováno v souladu s aktualizovaným plánem organického hnojení  odběratelů.

Dalším odpadem  vznikající  provozem stáje jsou plastové obaly (desinfekční prostředky, veterinární léčiva), zářivky a  uliční smetky.

Odpady podléhající rychlému rozkladu s následným vznikem nepříjemného zápachu je nutno uchovávat tyto v uzavřených nádobách nebo kontejnerech, které budou pravidelně vyprazdňovány. Nebezpečné odpady je zapotřebí shromažďovat v nádobách s nepropustným dnem, v uzamčených a větraných prostorách specielně k tomu určených.Likvidace nebezpečného odpadu je smluvně zajištěna u odborné akreditované firmy.

Při provozu chovu drůbeže dochází  k úhynu zvířat.  Problematika uhynulých  je řešena veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb. a následujících znění, výkladová komise MŽP ČR č. 6/2000 . Ke skladovaní   kadaverů je vybudován  kafilerní tresor   a likvidace je smluvně zajištěna s Agrisem Medlov.

Navrhovaná  investice nebude produkovat zdraví škodlivé látky ani toxické odpady. Odpad druhové skladby vychází z obecně platných zvyklostí a ze zkušeností provozu již existujících stájí . Odpad při provozu stájí vzniká :

- údržbou povrchu vozovky

- údržbou zelených ploch

- údržbou a opravou technologického  zařízení

- údržbou osvětlení

- údržbou stavby

- zooveterinární péčí

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Množství v t | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 020102 | živočišná tkáň, kadavery | O |  |  |
| 020106 | podestýlka s trusem | O | 1 176 |  |
| 03 03 08 | Odpady ze tříd. papíru a lepenky | O |  | Recyklovat |
| 08 01 11( | Odpadní barvy | N |  | Likv.odb.f. |
| 15 01 01 | Papírový anebo lepenkový obal | O |  | Recyklovat |
| 15 01 02 | Plastový obal | O |  | Recyklovat |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O |  | Recyklovat |
| 15 01 04 | Kovový obal | O |  | Recyklovat |
| 15 02 02( | Upotřeb. čist.tkanina, filtr.mater. | N |  | Likv.odb.f. |
| 20 01 02 | Sklo | O |  | Recyklovat |
| 20 01 21( | Zářivka anebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N(Y29) |  | Likv.odb.f. |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |  | Likv.odb.f. |
| 200304 | kal ze septiků a žump | O |  |  |

B.III. 4. Ostatní

Hluk

Zdroje hluku a jeho intenzita budou rozdílné v období rekonstrukce a provozu farmy. V období rekonstrukce a výstavby vznikne krátkodobá hluková zátěž v okolí demoličních a stavebních prací. Podle druhu mechanizmů dosáhnou maximální hodnoty hlukové zátěže 85 dB (A) v bezprostředním okolí strojů. Bude se jednat o hluk na staveništi (tj. v pracovním prostředí v denní době od 7.00 do 18.00 hod). V nejbližší obytné zástavbě, která je vzdálená 200 a více metrů, bude hluk na hranici slyšitelnosti - snížení pod 20 dB. Na utlumení hluku se výrazně projevuje práce uvnitř objektů a konfigurace terénu.

V průběhu provozu farmy budou zdroji hluku ventilační a klimatizační zařízení na halách, hlasové projevy brojlerů a hluk z dopravy. Větrání objektů je navrženo jako nucené s uplatněním ventilátorů s nízkou hlučností. Vzhledem ke značné vzdálenosti farmy od zástavby bude díky pohltlivosti terénu a účinkem bariérových staveb hladina hluku v obci nulová.

Zdroje hluku:

| Zdroj hluku | Popis zdroje hluku1 | Hladina akustického výkonu v dB (A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| ventilační a klimatizační zařízení na halách, hlasové projevy brojlerů, hluk z dopravy | Stacionární stacionární mobilní a přerušovaný | do 40 db (A) | do 40 db (A) | Do 40 db (A) |

1 Popis a typ zdroje – stacionární, mobilní, kontinuální, přerušovaný apod., doba provozu.

Hladina akustického tlaku LAeq na hranici pozemku (výsledky měření, výpočtu)

zanedbatelná hladina do 30 db (A)

Podíl hluku dopravy z farmy k celkové hlukové zátěži z dopravy na silnici II/425 bude zanedbatelný.

Vibrace

Nový vznik vibrací může představovat navýšení průjezdu nákladních automobilů, zásobujících stavbu. Dále je možno počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou potřebné zemní práce, vibrování a ukládání betonových podlah a podobně. Je třeba zdůraznit, že jejich výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost od případných zdrojů vibrací nepředpokládá.

Při provozu vznikají tzv. dopravní třesy. Jejich velikost a charakter je určena hmotou samotného vozidla, kvalitou jeho odpružení, jeho rychlostí a zrychlením, kvalitou povrchu a druhem konstrukce vozovky. Nemalý vliv mají geologické poměry v daném místě.  Jejich intenzita v žádném případě hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů. Dopravní otřesy se šíří podložím a působí na budovy maximálně několik desítek metrů od místa, kde vznikají.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

Nepředpokládá se s výskytem žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření. V průběhu vlastní výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích agregátů. Ultrafialové záření  se může vyskytovat  pouze krátkodobě po dobu  montáží   konstrukcí  či  technologií   při  svařování obloukem či  plamenem a přitom budou  využívány běžné osobní ochranné pomůcky.

Na stavbě nebudou  instalována žádná zařízení, která by mohla  být zdrojem radioaktivního  či ionizujícího záření ve smyslu vyhl.  MZ ČSR č.59/1972 Sb. o  ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

Radonové riziko z podloží je hodnoceno v následující části dokumentace v kapitole C.II. Hodnocený objekt se  nenachází ani  v oblasti působení  zdrojů vysokých či velmi vysokých frekvencí.

ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Přírodní prostředí zájmového území je značně strukturně a funkčně zjednodušeno, zejména výraznými intenzifikačními zásahy do krajiny v průběhu 60. až 80. let. Vlastní plochu zájmového území tvoří ostatní plocha   areálu investora, stáje pro 10 000 ks prasat. Jedná se původní stájové objekty, haly ocelové montované soustavy ZJOS (výrobce ZSS Blansko), jednopodlažní a nepodsklepené, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Nové haly ocelové konstrukce – předpoklad dodavatele S.O.K. stavební s.r.o. Třebíč. Objekty stájí  se nachází ve stávajícím areálu živočišné výroby investora v k.ú. Velké Němčice.  V areálu  střediska jsou stáje pro chov, výkrm prasat s bezstelivovým ustájením.

Středisko  se nachází v jihovýchodně  od zastavěné části obce Velké Němčice. Bezprostředně posuzované zájmové území je možno pokládat za intenzivně zemědělsky využívanou.

Prioritním využitím území přímého staveniště oznamovaného záměru je změna užívání střediska z chovu prasat na výkrm kuřecích brojlerů.

Obec Velké Němčice má převážně zemědělský charakter a zároveň je součástí urbanizovaného prostoru podél rozvojové osy tvořené dálnicí a silnicí Brno – Židlochovice – Hustopeče s koridorem technické infrastruktury.

Celkově dominuje orná půda s menším zastoupením luk a zahrad, a to zejména v návaznosti na zastavěné území, případně na řeku Svratku. Zastoupení lesních porostů je minimální. Na pravém břehu řeky Svratka se nachází les zvláštního určení – bažantnice. Struktura a organizace pozemků má v rovinatých částech pravidelný ráz, převažuje pravoúhlý systém polních cest. Na východě území je organizace pozemků uzpůsobena reliéfu.

Z hlediska širších územních vztahů se dané území nachází v mírně zvlněné krajině na rozhraní úvalu řeky Svratky a východního okraje Ždánického lesa ( Hustopečská pahorkatina).  Západní část katastru tvoří rovinná údolní niva řeky Svratky s pravobřežními lesními porosty a terénem 176 – 178 m n.m. Východní část katastru je mírně zvlněná pahorkatina až do nadmořské výšky 380 m ( kopec Punty ) a je tvořena zemědělskou půdou bez lesních porostů.

V území jsou prokázány velice staré pozůstatky historického osídlení, které pochází až z dob neolitu. Původní lesostepní porost habrových doubrav a lužní porosty podél řeky byly v historické době postupně redukovány, krajina byla kultivována až do dnešní podoby, kdy se z původních krajinných formací a společenstev nezachovalo jediné přirozené lesní společenstvo. Na sušších stanovištích a v místech výhozů podložních písků se v současnosti nacházejí společenstva náhradní. Jedná se převážně o lesíky s pozměněnou dřevinnou skladbou.

Zorněny jsou plochy i v návaznosti na drobné toky až po úzký břehový porost nebo přímo po břehovou hranu. Vysoký je stupeň ruderalizace keřového a bylinného patra. Výrazně je změněn vodní režim, zejména povrchové vrstvy podzemní vody, kdy vybudovaná meliorační odvodňovací a zavlažovací soustava zvyšuje riziko zasolení zemědělských půd  (zničení PP Plácky).

Přírodovědecky významnější lokality  jsou dostatečně vzdáleny od posuzovaného záměru a nejsou ohroženy ani umístěním zařízení staveniště.

Přírodovědná šetření zpracovatele s  nejsou provedena. Popis stavu bioty pro účely posouzení vlivů této navrhované výstavby na životní prostředí  vychází z  obecnější charakteristiky širšího zájmového území.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

# Geomorfologie a geologie

V řešeném území lze vyčlenit dva základní typy reliéfu. Na západě je to akumulační typ reliéfu, charakteristický pro celé území nivy Svratky a na východě erozně denudační reliéf Starovické pahorkatiny, která je součástí vyšší geomorfologické jednotky – Ždánický les.

Západní část území je součástí Uherčické sníženiny, části Pracké pahorkatiny, která je součástí Dyjskosvrateckého úvalu. Geologické podloží tvoří flyšové horniny překryté náplavovými a sprašovými pokryvy. Jihovýchodní část území patří geomorfologicky k Starovické pahorkatině, SZ části Hustopečské pahorkatiny, která je součástí geomorfologického celku Ždánický les. Starovická pahorkatina je členitá pahorkatina s plošinami a širokými, zaoblenými rozvodnými hřbety, suchými údolími, převážně na paleogenních jílovcích ždánicko-hustopečského souvrství vnějšího flyše.

K antropogenně podmíněným tvarům reliéfu patří především zářezy dálnice D2, ohrázování a úpravy koryta Svratky a terasování svažitých pozemků.

### Klimatické podmínky a kvalita ovzduší

Řešené území se nachází dle klimatického členění České republiky ( QUITT, 1978 ) v klimatické oblasti T2.

| Klimatické charakteristiky |  |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 50 – 60 |
| Počet dnů s teplotou větší než 10 °C | 160 – 170 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 – 50 |
| Průměrná teplota v lednu | -2 - -3 |
| Průměrná teplota v červenci | 18 - 19 |
| Průměrná teplota v dubnu | 8 – 9 |
| Průměrná teplota v říjnu | 7 – 9 |
| Počet mrazových dnů | 100 – 110 |
| Počet ledových dnů | 30 – 40 |
| Počet dnů se srážkami 1 mm a více | 90 – 100 |
| Úhrn srážek ve vegetačním období v mm | 350 – 400 |
| Úhrn srážek v zimním období v mm | 200 – 300 |
| Počet zamračených dnů | 120 – 140 |
| Počet jasných dnů | 40 - 50 |

T2 – charakteristické je dlouhé suché a teplé léto, přechodné období je velmi krátké, s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Srážkově je území mírně podprůměrné, celkový dlouhodobý průměr ročního úhrnu srážek činí 560 mm. Území je dobře provětráno, převažuje západní, v zimě pak i jihovýchodní proudění. Tabulka převládajících směrů větrů pro oblast Hustopečí.

### Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, ochranná pásma vod

Nejvýznamnějším vodním tokem v území je řeka Svratka, která tvoří západní hranici území. Hydrologickou síť tvoří dále Starovický, Novoveský a Křepický potok. Mimo tyto toky je území odvodňováno řadou krátkých drobných toků a otevřených melioračních kanálů.

Vodní toky jsou regulovány s výjimkou krátkých úseků v otevřené krajině. Významná je část neregulovaného toku Svratky jihozápadně od Němčic.

### Kvalita půdy

Na základě dlouhodobého působení přírodních faktorů se v území vyvinuly typy půd odpovídající místním přírodním podmínkám. Převážně na čtvrtohorních eolických usazeninách se vyvinula skupina černozemních a hnědozemních půd. Rozšířeny jsou zejména v Křepické pahorkatině. Jedná se o velice kvalitní půdy s mocnou humusovou vrstvou. V příkřejších svazích je humusová vrstva většinou erozně narušena, a to vodou nebo větrem. Hnědozemní půdy se vyznačují méně kvalitní i méně mocnou humusovou vrstvou.

V nivě vodních toků převažují skupiny nivních a lužních půd, vyznačujících se většinou rozdílným charakterem humusové vrstvy. Fyzikálně chemické vlastnosti jsou dobré, ovlivňovány jsou zejména rozdílností vláhových poměrů.

### Horninové prostředí a přírodní zdroje

Flyšové podložní vrstvy se v pásmu ždánického flyše dělí na období : nižší němčické vrstvy menilitových břidlic a vyšší hustopečské slíny, jílovce a slepence. Niva Svratky je tvořena fluviálními sedimenty.

V katastru obce Velké Němčice se nenacházejí žádné zdroje surovin. Zařízení nemá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

Lesní porosty

Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují, zájmové území výstavby se rovněž nedotýká ochranného pásma žádného lesního porostu.

Prvky dřevin rostoucí mimo les

Vlastní zájmové území posuzované výstavby je prakticky prosté nelesních porostů dřevin.

Z hlediska rekonstrukčních geobotanických jednotek byly původními společenstvy luhy a olšiny svazu Alno-Padion, Alneta-glutinosae, Salicetea purpureae a habrové doubravy Carpinion betuli.

Vegetační stupeň kolinní, resp. 2. bukodubový, v nivě vodních toků převažuje trofická meziřada mezortofně nitrofilní, v pahorkatinném reliéfu pak meziřada mezotrofně kalcifilní.

Dle fytogeografického členění České republiky se řešené území nachází v obvodu Panonské termofytikum, na rozhraní floristického podokresu č. 18 a Dyjskosvratecký úval a 20 b Hustopečská pahorkatina.

Dle biogeografického členění ( CULEK a kol. 1996 ) prochází řešeným územím hranice bioregionu Dyjskomoravského a Hustopečského. Hranice je vymezena přibližně po hraně nivní terasy.

V řešeném území se nenachází lokalita zvláště chráněného území přírody dle Zák. 114/92 Sb. Nejsou zde registrovány významné krajinné prvky či památný strom.

Přírodní památka PLÁCKY – lokalita Brodač, cca 500 m jižně od obce. Botanická lokalita s výskytem slanomilných rostlin na původně zamokřené ploše. Po melioračním zásahu louka vysychá a ochrana ztrácí na významu.

Vodní plochy, mokřady, vodní toky

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky nenacházejí. Posuzovaná stavba je  od  vodotečí a neměla by je nijak ovlivnit.

Flora zájmového území navrhované výstavby

Celá plocha zájmového území v okolí výstavby je tvořena intenzivně obdělávanou ornou půdou, je proto možné ji pokládat za jednolitou intenzivní agrocenózu s druhově chudým plevelovým společenstvem s následujícími druhy:

pýr plazivý (Agropyron repens), rozrazil perský (Veronica persica), r. břečťanolistý (V. hederifolia), smetanka lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), svízel přítula (Galium aparine), violka rolní (Viola arvensis) a  heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima);

bylinotravní příkopy na severní a západní hranici zájmového území : srha říznačka (Dactylis glomerata), pýr plazivý (Agropyron repens), lipnice obecná (Poa trivialis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherium elatius), bér zelený (Setaria viridis), sveřep měkký (Bromus mollis), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), podběl obecný (Tussilago farfara), pampeliška lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), řebříček obecný (Achillea millefolium), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč rolní (Cirsium arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), vratič obecný (Tanacetum vulgare), pryšec kolovratec (Euphorbia heliscopia),  kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), merlík bílý(Chenopodium album), lebeda lesklá (Atriplex nitens), šťovík  tupolistý (Rumex obtusifolius), kyseláč luční (Acetosella pratensis),  zemědým lékařský (Fumaria officinalis), mrkev obecná (Daucus carota), kostival lékařský (Symphytum officinale), svízel přítula (Galium aparine), kakost luční (Geranium pratensis), jetel plazivý (Trifolium repens), vikev plotní (Vicia sepium),  kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), rozrazil rolní (Veronica arvensis), r. břečťanolistý (V. hederifolia), violka rolní (Viola arvensis), hluchavka bílá (Lamium album), jitrocel větší (Plantago major), j. kopinatý (P. lanceolata) aj.

Tento předpoklad floristického průzkumu umožňuje posoudit, že plocha staveniště posuzované stavby a nejbližšího okolí není příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin.

Dle názoru zpracovatele oznámení proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně vybraných druhů rostlin nebo jejich společenstev.

Fauna zájmového území

Předpoklad fauny dokládá velmi ochuzená stanoviště s běžnými druhy, vázané na otevřenou krajinu, zejména agrocenózy, případně na blízkost sídel.

Obratlovci:

- savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea), srnec obecný (Capreolus capreolus)

- ptáci - na poli: vrabec domácí (Passer domesticus),  konipas bílý (Motacilla alba), káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), jiřička obecná (Delichon urbica);

- ptáci - na dřevinách obklopujících pole: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), zvonohlík zahradní (Serinus serinus),  stehlík obecný (Carduelis carduelis), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), sýkora koňadra (Parus major), červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus).

- zástupci jiných obratlovců nebyli zjištěni, jejich trvalý výskyt není předpokládán.

Poznámka:

Ptáci v zájmovém území nehnízdí, pouze sem zaletovali z okolí za potravou. V letním a podzimním aspektu, tedy v době plné vegetace a rozvinuté polní kultury, lze předpokládat přítomnost dalších obratlovců, kteří sem za potravou pronikají z okolních biot. Jedná se zejména o některé druhy ptáků, dále ježka východního, ropuchu obecnou, ropuchu zelenou, případně užovku obojkovou. Jejich přítomnost zde však bude krátkodobá, po dobu dostatečné nabídky potravy.

Hmyz :

Brouci - střevlíkovití: Notiophilus biguttatus, Bembidion lampros, Bembidion properans, Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, Agonum dorsale, Pseudoophonus rufipes, Harpalus afinis, Amare aenea; kovaříkovití: Agrypnus murinus, Athous subfuscus; páteříčkovití: Cantharis fusca; slunéčkovití: Coccinella septempunctata; mandelinkovití Cassida viridis;

Motýli - babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi);

Dvoukřídlí - výkalnice hnojní (Scatophaga stercoraria), masařka obecná (Sarcophaga camaria), muchnice březnová (Bibio marci), tiplice obrovská (Tipula maxima);

Blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera), mravenci Lasius niger, Myrmica rubra;

další bezobratlí – na půdním povrchu to byl pouze pavouk slíďák rolní (Pardosa agrestis) a na jižním okraji zájmového území ještě slíďák luční (Pardosa palustris).

V době plné vegetace a rozvinuté polní kultury lze předpokládat přítomnost dalších druhů hmyzu, kteří sem pronikají z okolních biot. Jedná se zejména o rovnokřídlý hmyz (sarančata a kobylku zelenou), ploštice (hlavně klopuškovité, kněžicovité a vroubenkovité), dále škvory, blanokřídlý hmyz (zejména vosy a čmeláky) a motýly (zejména osenice, bělásky). Zpracovatel dokumentace nepředpokládá v rámci zájmového území posuzované stavby podmínky pro rozvoj populací  zvláště chráněných druhů ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. Analogicky to platí i pro mšice a další škůdce, kteří mají počátek vývoje na bezu černém, hlohu,  švestkách, aj. a kteří do polních kultur naletují až po jejich rozvoji. Z ostatních bezobratlých do rozvinuté polní kultury v letním aspektu pronikají zejména další druhy pavouků (např. křižákovití) a sekáči.

Nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev .

Územní systém ekologické stability

V řešeném území je vysoký stupeň zornění a minimální výměra  ploch s vyšším stupněm ekologické stability. Koeficient ekologické stability je tudíž velmi nízký a odpovídá krajině intenzívně využívané s vysokým stupněm narušení autoregulačních procesů a vysokými nároky na přísun dodatkové energie na udržení stávajících poměrů v krajině.

Aktuální stav krajiny v zájmovém území  vykazuje nízkou stabilitu.

Z pohledu širších územních vazeb jsou regionálními a nadregionálními systémy v území reprezentovány převládající typy. Východní část území náleží k bioregionu Hustopečskému ( 4.3 ), západní část, niva Svratky, pak k bioregionu Dyjsko – Moravskému.

Na západě je podél Svratky vymezena větev regionálního biokoridoru RK 114, která propojuje regionální biocentra Nosislav ( 47 ) a Plačkův les ( 45 ) a reprezentuje nivní, vodní a lužní společenstva podél Svratky. Na východě území je přes západní svahy Hustopečské pahorkatiny vymezen regionální biokoridor RK 126, propojující regionální biocentrum Křepice (1895) a Výhon ( 491 ) a reprezentuje mezotrofní hájová a teplomilná společenstva.

# Nadregionální systém

Nadregionální systém není v území zastoupen.

# Regionální systém

Regionální systém je přímo v řešeném území zastoupen biokoridorem, vymezeným podél toku řeky Svratky (doplněno oproti územnímu plánu a generelu ÚSES ) a větví, která reprezentuje lužní a nivní společenstva na pravém břehu. Nově vymezená větev podél Svratky reprezentuje vodní a pobřežní společenstva.

Na severovýchodě území je vymezen regionální biokoridor RK 126, který je ale vzhledem k aktuálnímu stavu krajiny neexistující a tudíž nefunkční.

- Regionální biokoridor RK 114

Vymezený převážně na lesní půdě, v prostoru bažantnice. Přirozené dřevinné porosty ( dub letní, lípa srdčitá, olše lepkavá, javor mleč, jasan ztepilý, topolové kultivary, ořešák černý ), bohaté bylinné patro.

- Regionální biokoridor RK 126

Neexistující regionální biokoridor ( v řešeném území ), s výjimkou lokálního biocentra Remízek.

# Lokální systém

Na regionální systém navazuje systém lokální. Tento systém zpřesní regionální síť do podrobnějšího měřítka a doplní o základní síť lokálních biokoridorů a biocenter reprezentující podrobnější vztahy v krajině. Celkem je vymezeno 11 lokálních biocenter, z toho je 7 vloženo do regionálních biokoridorů. Tři do RK 126 a čtyři do RK 114.

V území se nacházejí lokality, které byly zařazeny do kostry ekologické stability (zvýšená ekologická hodnota a vyšší ekologický význam). Tyto lokality jsou evidovány, postupně probíhá jejich odborné posuzování a vyhodnocování a v ÚPN jsou navrženy k registraci jako významné krajinné prvky. Jedná se o lokality :

- Němčický Horní les – hájovna – lokalita původního lužního lesa izolovaná v prostoru 	velkoplošných ovocných sadů.

- Němčický Horní les – lokalita na levém břehu řeky, bažantnice, vysoký podíl přirozených druhů dřevin v porostu, tvrdý luh.

- Uherčický les – bažantnice – jižní část bažantnice na levém břehu řeky Svratky. Lesní porosty s vyšším podílem přirozených druhů dřevin.

- Ramholec – ladem ležící, k severu obrácené svahy nad silnicí Starovice – Uherčice, pravděpodobně bývalé pastviny. Původně pestrý porost stepní vegetace je v současnosti pod vlivem agresivních vysokých trav ( třtina křovištní )

- Kraví hora – Růžová – systém drobných sadů, zahrad, vinohradů, remízů a lad na svahu jihozápadní expozice na východě katastru. Území s vysokou biodiverzitou, dominantní krajinotvorný prvek.

- Machálky – louky pod Vlčky – podmáčená niva Novoveského potoka s dřevinným porostem a bohatým keřovým a bylinným patrem v nejvýchodnější části řešeného území.

- Vlčky – Panin kopec – původně systém drobných sadů, zahrad, vinic s mezemi, v současnosti zarůstající akátem.

Remíz Studýnka – Dlouhá pole – remíz uprostřed rozsáhlých ploch orné půdy.

Jiné charakteristiky životního prostředí – radonové riziko

Všechny horniny obsahují určité množství U238. Jedná se o stopové množství uranu. Uran se přirozeným radioaktivním rozpadem mění na 226Ra. Následujícím členem rozpadové řady je radon 222Ra. Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. Radon vznikající radioaktivním  rozpadem horninového uranu je uvolňován ze zrn minerálů do  intergranulárních prostor v půdě. Odtud může migrovat do objektů, zejména do jejich sklepních a přízemních částí vlivem  teplotních a tlakových gradientů mezi půdním vzdu-chem a vzduchem  uvnitř objektu.

Lidský organismus může být ovlivněn radonem, pocházejícím ze tří hlavních zdrojů:

- z půdního vzduchu

- z podzemní vody

- ze stavebních hmot

První dva zdroje radonu úzce souvisejí s geologickým prostředím. Kromě primárního obsahu uranu v horninách a jejich zvětralinovém plášti má na výslednou objemovou aktivitu uranu vliv řada dalších faktorů. Mezi ně patří např. pórovitost, propustnost hornin, zrnitost, půdní vlhkost, tektonické porušení, ale i řada klimatických a meteorologických faktorů.  které způsobují dlouhodobé a krátkodobé variace objemové  aktivity radonu v prostředí.

Odvozená mapa radonového rizika v M 1 : 200 000 byla pro oblast  celé republiky zpracována jako výsledný společný projekt Ústředního ústavu geologického Praha, Uranového průzkumu  Liberec, Geofyziky Praha a Přírodovědecké fakulty UK Praha.

Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v  detailním měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby. Údaje z mapy slouží k vymezení rizikových oblastí, nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci radonového rizika na jednotl. stavebních plochách.

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika / mapa Jihomoravského, kterou zpracoval v měřítku 1 : 200 000 Český geologický ústav,  charakterizovat v posuzované lokalitě jako riziko nízké  - 1 Pg / paleogenní sedimenty a jurské vápence /.

### C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení.

Obec V. Němčice leží v intenzivně zemědělsky využívaném Dolnomoravském úvalu, severně od Hustopečí, na levém břehu řeky Svratky. Podíl zemědělské půdy a ploch zastavěných k plochám s vyšším ekologickým významem je srovnatelný. Vysoká kvalita zemědělských půd podmíněná polohou a převažujícím teplým klimatem vedla spolu s používáním velkovýrobních technologií v zemědělství a s neustále dokonalejšími zemědělskými postupy k devastaci a degradaci harmonického krajinného prostředí. Úpravy a regulace řeky Svratky způsobily téměř zánik posledních zbytků původních společenstev mohutné říční nivy.

Celkově dominuje orná půda s menším zastoupením luk a zahrad, a to zejména v návaznosti na zastavěné území, případně na řeku Svratku.Zastoupení lesních porostů je menší. Na pravém břehu řeky Svratka se nachází les zvláštního určení – bažantnice. Struktura a organizace pozemků má v rovinatých částech pravidelný ráz, převažuje pravoúhlý systém polních cest. Na východě území je organizace pozemků uzpůsobena reliéfu.

Za hlavní příčinu narušení ekologické stability území je třeba považovat zemědělskou velkovýrobu a intenzivní obhospodařování velkých celků orné půdy. Neuvážená intenzifikace a kolektivizace zemědělské výroby, bez ohledu na přírodní a životní podmínky, vedla ke vzniku řady negativních vlivů ( přesuny kultur luk a pastvin do orné půdy, zatěžování prostředí cizorodými látkami a vysokými dávkami hnojiv, geometrizace krajiny, apod. ). Důsledky těchto negativních vlivů se projevují zvýšenou vodní erozí, zrychlením odtoku vody z krajiny, extrémními průtoky po přívalových deštích, záplavami, znečištěním podzemních i povrchových vod. To má za následek i zvýšení nákladů v zemědělské výrobě.

Nadměrné dávky hnojiv způsobily kontaminaci podzemních a povrchových vod, především nadbytečným obohacováním větší části zemědělských ploch. Tento jev stále působí i přes skutečnost, že se objem průmyslových hnojiv aplikovaných na jednotku plochy výrazně snížil. Patrné je vysoké zaplevelení na úpatích svahů, mezích a okrajích cest, břehových porostů atd.

Erozně ohrožené plochy jsou vymezeny v rámci zonace zemědělské půdy. Vodní eroze se projevuje zejména na východě. Větrná eroze činí oproti vodní větší problémy zejména v zimě. Za situace, kdy chybí sněhová pokrývka a teploty se pohybují pod bodem mrazu, dochází při větrném počasí ke ztrátám drobných půdních částic. Navrženy jsou doplňující porosty podél polních cest formou interakčních prvků.

Je možné konstatovat, že významnější ovlivnění posuzovaným záměrem  nelze předpokládat, poněvadž není stavebně zasahováno do strukturních prvků krajiny, nelze ani pro zprostředkované vlivy předpokládat jakoukoli zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu.

Ochranná pásma

Záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí lesa.

### Ochranná pásma vyplývající ze zákona

A) ochranná pásma elektrických vedení

Ochranná pásma a režim v nich pro vedení zřizovaná po 31.12.1994 jsou stanovena dle zákona č. 222/94 Sb., § 19. Tato ochranná pásma činí:

- OP venkovních vedení VN 1-35 kV a trafostanic VN/NN	7 m od krajního vodiče (resp. od trafostanice)

- OP velmi vysokého napětí 	35-110 kV včetně	12 m

110-220 kV včetně	15 m

220-400 kV včetně	20 m

nad 400 kV		30 m

Pro vedení vybudovaná před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována OP stanovená dle dřívějších předpisů, a to:

- OP velmi vysokého napětí 	220-380 kV 	            25 m

110-220 kV 	            20 m

60-110 kV 	            15 m

- OP venkovních vedení VN a trafostanic VN/NN	10 m

- OP kabelových vedení všech napětí		1 m

- OP venkovních vedení NN se nestanovuje

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je vymezeno svislou rovinou.

B) Ochranná pásma  produktovodů a plynovodů

B1) Ochranná pásma plynovodů jsou dle zákona č. 222/1994 Sb.vymezena ve vodorovné vzdálenosti měřené po obou stranách kolmo na plynovod nebo plynovodní přípojku. Jejich šíře činí na každou stranu:

- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně 	4 m

- u plynovodů a přípojek 200-500 mm			8 m

- u plynovodů a přípojek nad 500 mm		          12 m

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se   rozvádějí plyny v zastavěném území obce 		                        1 m

- u technologických objektů				4 m

- ve zvl. případech  (v blízkosti těžebních objektů, vodních děl) může ministerstvo stanovit rozsah OP až na 200 m

Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele příslušného plynárenského zařízení.

B2) Bezpečnostní  pásma jsou určena  k zamezení nebo  zmírnění účinků případných havárií a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu je 200 m kolmo na obě strany plynovodu. Každý zásah do bezpečnostního pásma VVTL plynovodu musí být projednán s odborem provozu a údržby s.p. Transgas Praha.

C) Ochranná pásma vodovodů jsou dle ČSN 2 m od okraje potrubí

D) Ochranná pásma kanalizace jsou dle ČSN 3 m od okraje potrubí

E) Ochranná pásma  silnic

Silniční ochranná pásma se zřizují podle zákona o pozemních komunikacích ze dne 23.1.1997 při všech dálnicích, silnicích a místních komunikacích I. a II. třídy mimo území zastavěná nebo k souvislému zastavění určená. Hranice silničních ochranných pásem je určena svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti:

| Od osy přilehlého jízdního pásu dálnice a rychlostní silnice I. třídy nebo rychlostní místní komunikace | 100 m |
| --- | --- |
| Od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. Třídy | 50 m |
| Od osy vozovky silnic II. a III. třídy | 15 m |

V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení silničního správního úřadu a za podmínek v povolení uvedených:

- provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu

- provádět terénní úpravy.

Povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní dopravy, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů.

V silničních ochranných pásmech lze povolit zřizování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch jen pokud nemohou být zaměněny s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními nebo pokud nemohou oslnit uživatele komunikace. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.

V silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy o poloměru 500 m a menším a v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací se nesmí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu. Tato podmínka neplatí pro lesní porosty.

Rozhledové trojúhelníky křižovatek mimo zastavěné území obce: strany rozhledových trojúhelníků se stanovují 100 na silnici hlavní a 55 m na silnici označené jako vedlejší. V zastavěném území obce závisí velikost rozhledových trojúhelníků na návrhové rychlosti.

F) Ochranná pásma  železnic činí dle zákona 60 m od osy krajní koleje

G) Ochranná  pásma podzemních dálkových  kabelů jsou 2 m po celé délce kabelové trasy. Hloubka OP je 3 m a rovněž do výšky činí 3 m (měřeno od úrovně půdy). V OP je zakázáno zřizovat stavby, skládky materiálu a provozovat činnosti, které by mohly znesnadnit  přístup ke kabelům nebo hrozit plynulost a bezpečnost jejich provozu. Dále je zakázáno provádět bez  souhlasu zodpovědné organizace zemní práce (výkopy, sondy).

H) Manipulační pásma vodních toků: ochranná pásma vodních toků vyplývající ze Zákona o vodách (pro oplocení 6 m, pro trvalé objekty 15 m od břehu, paty hráze). OP se měří od břehové hrany, jedná se o volný manipulační pruh. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavební objekty. Hodnocenou stavbou ochranná pásma nebudou dotčena.

### Ochranná pásma a pásma hygienické ochrany vyhlašovaná

A) Ochranná pásma vodárenských zdrojů nezasahují do řešeného území.

B) ČOV, není

C) OP hřbitova 25 m, není

Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných správců nejsou záměrem dotčena, rekonstrukce se týká pouze vlastních inženýrských sítí v areálu podle projektu.

ČÁST D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení  jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Záměr nepředstavuje budování nového provozu, ale pokračování výkrmu hospodářských zvířat v areálu stávající farmy. JAVE V. Němčice výkrm kuřat je situován v dostatečné vzdálenosti  od obytné zástavby. Okolí je zemědělská krajina s převahou orné půdy.

Pozitivním vlivem záměru je udržení pracovních míst pro místní obyvatele. Podle sdělení investora je při vyskladňování haly potřeba (formou brigády) zhruba 16 pracovníků. Při počtu 10 hal a délce výkrmového turnusu 3-4 týdny se jedná o neopomenutelnou pracovní příležitost.

Pro desinfekci hal bude používán přípravek Virkon S. Složení Virkonu S: Alkylbenzensulfonát sodný 15 %, kyselina sulfaminová 5 %, peroxysulfát draselný 50 %. Desinfekce nepředstavuje riziko pro zdraví obyvatel ani neohrožuje životní prostředí.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva provozem a výstavbou  bude minimalizováno až vyloučeno. Provozem nedojde k markantnímu zvýšení emisní ani imisní zátěže, ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt nádorových onemocnění, malformací apod.

Mezi přímá zdravotní rizika, která mají místní význam pro zaměstnance farmy, lze zařadit: (a) hluk, (b) prašnost, (c) emise plynných a pevných látek včetně alergenů a mikroorganismů a (d) zápach ve vnitřním prostoru hal. Nejvíce budou zasaženi pracovníci v hale při vyskladňování. Nejzávažnější jsou z hlediska ochrany lidského zdraví alergeny ve stájovém vzduchu při vyskladňování brojlerů, které mohou u pracovníků zapříčinit vznik nemoci z povolání.

V příloze č.2 k Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. je uveden přípustný expoziční limit (PEL) pro amoniak 14 mg NH3.m-3 a nejvyšší přípustná koncentrace amoniaku v pracovním prostředí (NPK-P) 36 mg NH3.m-3. Při vdechování stájového vzduchu se zvyšuje dechová frekvence člověka - ošetřovatele cca o 5%. Při zvýšené koncentraci NH3 ve stájovém vzduchu (cca 35 mg.m-3 ) dochází k slzení očí a silnému dráždění nosních dýchacích cest. Styk s vysokou emisní koncentrací NH3 způsobuje naleptání očí, dýchacích orgánů a kůže. Je potřebné, aby nedocházelo k vytváření toxických koncentrací amoniaku v prostorách chovu a aby byly splněny hygienické požadavky na pracovní prostředí z hlediska NPK. Pokud by se v prostorech chovu vyskytovaly koncentrace amoniaku vyšší, než které jsou povoleny pro pracovní prostředí, docházelo by také ke zhoršení zdravotního stavu kuřat, ke zvýšeným úhynům a k pomalejším přírůstkům. Je proto především v zájmu provozovatelů objektů, aby dodržovali technologii chovu a minimalizovali emise amoniaku.

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s výstavbou areálu očekávat. Negativní sociologické reakce a vyvolané změny chování obyvatelstva nelze  rovněž předpokládat. S ohledem na předpokládané dobré vodohospodářské zabezpečení jeho provozu nebudou  přicházet v úvahu ani emise  do vody či půdy a v žádném případě nedojde k ohrožení případných doplňkových vlastních zdrojů vody obyvatel.

Stavbu z hlediska ekonomicko - sociálních aspektů lze hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí v regionu postiženém úpadkem tradičních výrob - zejména zemědělské výroby  a i omezením  výroby okolních drobných strojírensko - montážních a opravárenských či agrochemických závodů.

Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) nelze v souvislosti s provozem areálu očekávat. Charakter činnosti neklade s výjimkou  hlavních odborných profesí vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků, a lze rovněž předpokládat, že potřeba pracovních sil bude saturována  z bezprostředního okolí. Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat.

Vznik negativních vlivů na zdraví obyvatelstva je vzhledem k relativní odlehlosti areálu a frekvenci dopravy v souvislosti s kapacitou  silnice II/425 nepravděpodobné, a to i po dobu  výstavby, kdy lze předpokládat zvýšenou frekvenci těžkých nákladních vozidel a expozice hluku ze stavební činnosti.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Provoz farmy nebude při výstavbě a  provozu představovat pro obyvatele obcí V.Němčice a Starovice zdravotní rizika. Je předpoklad, že výpočty modelu rozptylové studie prokáží, že imisní limity nebudou v obou obcích překračovány a že rozsah ochranného pásma farmy  je dostatečný.

Souhrnně lze konstatovat, že provozem ani výstavbou areálu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva, ovlivněna může být pouze pohoda obyvatel v případě nepříznivých klimatických podmínek (inverze, nepříznivého směru větrů), která je ovšem i v současné době s ohledem na dané  umístění střediska výkrmu prasat.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Jednotlivé haly jsou uzavřeným pracovním prostředím. Přístup veřejnosti je z několika důvodů prakticky vyloučen. Rovněž pobyt pracovníků je časově omezen. Úroveň hluku v halách je ovlivněna vlivy zvenčí (např. pojezdy traktorů, přelety letadel), které jsou náhodné a těžko ovlivnitelné, nicméně mohou mít vliv na etologické problémy chovu. Vnitřní zdroje hluku jsou ventilátory a samotní brojleři (zejména v reakci na stresující podněty). Hluk uvnitř haly by mohl být faktorem významným z hledisek etologie chovu. Maximální hluk v hale za provozu kolísá od 60 do 80 dB (jeho měření a zejména vliv na drůbež z hlediska welfare je předmětem obecnějších výzkumů). Z hlediska vlivů na lidské zdraví (i s přihlédnutím k charakteru práce např. při vyskladňování) je tento hluk v hale přijatelný.

Ve venkovním prostoru farmy a okolí bude hluková hladina na přijatelné úrovni, do obytné zástavby hluk z farmy nezasáhne.

Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a zásad popsaných v zadání stavby je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován (kap. D.IV. Charakteristika opatření  k prevenci,…),  není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením.

Vlastní provoz střediska  nebude mít negativní vlivy na tuto zástavbu ani z hlediska možné emise škodlivin do ovzduší ani do vody či půdy.

D.I.4.  Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlastní výstavba a provoz nebude mít přímý vliv. Možný vliv se předpokládá při skladování a  aplikaci podestýlky u odběratelů. Celý proces skladování musí vycházet ze zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, § 9 a dodržování Vyhlášky MZe č. 274/1998 Sb. a následujících zněních O skladování a způsobu používání hnojiv, § 4, Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí (Nitrátové směrnice) a vlastního Plánu organického hnojení.

Na svažitých pozemcích se sklonem nad 30 musí být veškerá organická hnojiva aplikovaná na ornou půdu ihned zaorána. Nehnojí se v blízkosti  souvislé zástavby obcí, po stranách vodních toků, rybníků, v blízkosti ploch veřejných zájmů, rekreačních ploch a po stranách melioračních svodnic a odpadů.

Odstupové vzdálenosti mezi hnojenými plochami a objekty hygienické ochrany :

200 m od souvislé zástavby obcí

100 m po stranách vodních toků

100 m od rybníků a vodních nádrží

100 m od ploch veřejných zájmů, rekreačních ploch a oblastí

50 m po stranách melioračních svodnic a odpadů

D.I.5.  Vlivy na půdu

Vlastní výstavba a provoz nebude mít vliv. Aplikace podestýlky,  řádné hnojení pozemků živočišnými exkrementy v našem případě podestýlkou vede naopak ke zvýšení podílů organické hmoty a přírodního N v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv, včetně jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy.

D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Nebude mít vliv.

D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES) poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů. Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. V rámci tohoto oznámení se míra dotčení specifikuje pro přímo a potenciálně dotčené prvky ÚSES. Za přímo dotčené prvky se přitom pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo křížení s navrženou výstavbou. Za potenciálně dotčené prvky systému ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.

Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky ekologické stability krajiny. S ohledem na nepříliš vysoký předpokládaný podíl obslužné dopravy a na způsoby navrhovaného řešení energetiky  areálu není nutno předpokládat vznik natolik významných imisních situací, které by mohly ovlivnit interakční prvky dřevin. Kvalitně provedenými sadovými úpravami, které doplní stávající a výhledově zachovávané prvky dřevin, je možno dále diferencovat v pozitivním smyslu stanovištní rozmanitost zájmového území.

Vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků „ze zákona“  (§ 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není přímo realizací posuzovaného záměru dotčen.

Vlivy na další ekosystémy

Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch.

#### Obecné závěry k dotčení prvků ÚSES:

Z výše uvedených skutečností lze specifikovat následující obecné závěry k dotčení prvků ÚSES připravovaným projektem :

Projekt nepředpokládá žádný významný zásah na území výše uvedených lokálních biocenter a biokoridorů a obecně by nemělo dojít vlivem realizace projektu k žádnému ohrožení funkce těchto prvků systému ekologické stability krajiny. Vlivy na ekosystémy je možno hodnotit jako zanedbatelné  nebo nulové.

Podrobné podmínky pro ochranu jednotlivých prvků ÚSES při provádění a provozu projektovaného zařízení budou moci být uplatněny v průběhu řízení předepsaných pro dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, a to ve smyslu § 126 stavebního zákona, který řeší ochranu složek životního prostředí a jiných zvláštních zájmů. Při těchto řízeních najdou rovněž své plné uplatnění tzv. limity využití území povinně obsažené v územně-plánovací dokumentaci.

D.I.8.  Vlivy na krajinu

Z hlediska zásahu do krajiny lze konstatovat, že předmětná stavba  nebude představovat změnu krajinného rázu místa i v  širších pohledových vztazích.

Zhodnocení :

| Krajinná složka | Projev | Význam, poznámky |
| --- | --- | --- |
| Plochy orné půdy | Negativní | Velký |
| Lesní porosty | Pozitivní | Velký |
| Trvalé travní porosty | Pozitivní | Malý (spíše v uzavřených enklávách) |
| Doprovodné kulisy a linie dřevin | Pozitivní | Střední až určující (celá řada liniových a skupinových prvků v okolí) |
| Vodní toky | Pozitivní | - |
| Vodní plochy | Pozitivní | - |
| Zástavba nejbližších sídelních útvarů | Neutrální | Střední (relativně homogenická většinově nízkopodlažní zástavba sídelního útvaru) |
| Výškové objekty (bodové dominanty) | Negativní | - |
| Výškové objekty (prostorové dominanty) | Negativní | - |
| Komunikace | Negativní | Střední |

Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného areálu na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:

- Vznik nové charakteristiky území: - realizací záměru nedojde k vytvoření nové charakteristiky území.

- Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - ten je již dnes poměrně nevyvážený, poněvadž převládají významné negativní charakteristiky – stávající středisko ŽV vč. nadzemních jímek, blízký průmyslový areál Nový Dvůr a velký podíl orné půdy.

- Narušení vizuálních vjemů: - záměr nebude vytvářet novou určující pohledovou hmotu souborem objektů s horizontální a vertikální dominancí.

V tomto kontextu stoupá význam následujících zásad či opatření:

- realizace sadových  úprav jižní hranice navrhovaného areálu komplexní zahuštěnou výsadbou stromů a keřů, vnitřní rozčlenění skupinami a liniemi, pomístně i použití popínavých dřevin v exteriérech

- určující barevná kombinace objektů areálu s vyloučením velkoplošných ostrých barevných kontrastů, volit kombinaci vzájemně se doplňujících barev, pokud možno s využitím přírodě blízkých barevných odstínů teplých barev

- vyloučení určujícího použití reflexních materiálů v exteriérech

- pro oplocení areálu je nezbytné volit lehká pletivová oplocení.

- Dálkové pohledy - nelze vyloučit, vliv však nebude pokládán  za určující.

Při hodnocení místa krajinného rázu lze konstatovat, že  estetická hodnota krajinného rázu je snížena již stávajícími objekty.

D.I.9.  Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s výstavbou areálu očekávat. Negativní sociologické reakce a vyvolané změny chování obyvatelstva nelze  rovněž předpokládat. S ohledem na předpokládané dobré vodohospodářské zabezpečení jeho provozu nebudou  přicházet v úvahu ani emise  do vody či půdy a v žádném případě nedojde k ohrožení případných doplňkových vlastních zdrojů vody obyvatel.

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy (lidové tradice, stávající kultura).

Obec V. Němčice má zpracovaný územní plán obce, ve kterém je navrženo rozložení základních funkcí. Územním plánem  stanovena území výrobních a skladovacích aktivit.  Ve směrném územním plánu se jedná o funkční typ Vz – areály zemědělských podniků se stanoveným pásmem ochrany.

###### D.II.	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Ovlivnění zdraví obyvatelstva provozem a výstavbou  výkrmny  je minimalizováno až vyloučeno. Provozem nedojde ke zvýšení emisní ani imisní zátěže, ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt nádorových onemocnění, malformací apod. S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s navrhovaným záměrem.

Za základní velkoplošný vliv u zemědělských staveb živočišné výroby je pokládána aplikace vedlejších organických produktů, poněvadž pozemkové zázemí zpravidla přesahuje katastrální území, na kterém je navrhována vlastní stavba, resp. území přímo dotčené vlastní stavbou. V tomto kontextu je možno si představu o velkoplošných vlivech učinit až z rozvozových plánů.

Areál výkrmny kuřat nebude ovlivňovat území škodlivými expozicemi elektromagnetického nebo radioaktivního záření. Instalace výkonných zdrojů EM záření se nepředpokládá, stejně jako používání  umělých radioaktivních zářičů.

Instalace  výkonných zdrojů světla, které by mohly negativně ovlivňovat pohodu obyvatelstva nebo jinak rušivě působit, se nepředpokládá.

Vliv látek škodlivých zdraví

Používání ani skladování látek škodlivých živým organismům a zdraví nepředpokládá. Chemické látky a prostředky vč. nebezpečných látek či látek radioaktivních jsou ze skladování vyloučeny.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní  hranice

Nejsou, vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.

D.III.     Charakteristika environmentálních rizik při možných havárií a nestandardních stavech

V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací

| Typ havárie | Ohrožený objekt | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Havarijní únik škodlivých látek z kanalizačního systému | Kanalizační systém, | nutná technická eliminační opatření, organizační opatření |
| Havarijní únik škodlivých látek při dopravě, přepravě, manipulaci nebo z nedbalosti | Kanalizační systém – dešťová kanalizace, horninové prostředí a podzemní voda | nutná technická a organizační opatření, technická opatření |
| Havárie v rozvodech elektřiny, S nebezpečím požáru | Areál střediska, okolní objekty a obytná zástavba, zaměstn. | nutná organizační a preventivní opatření |

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. V případě uvedených havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Riziko průniku kontaminantů z dopravních prostředků až k hladině podzemní vody je možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky. K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše, ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit plochu detergentem.

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál střediska. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné události.

Předpokládaný vznik havárie lze předpokládat pouze  teoreticky při havárii dopravního prostředku.  Odpad mimo autovraku (16 01 04(, N) nelze přesně specifikovat.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně    kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.IV.1 Územně plánovací opatření

Z hlediska  využití daného území představuje navržená varianta posuzovaného zařízení jediné řešení. Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů v zemědělském středisku  schváleném v návrhu územního plánu obce.

D.IV.2. Technická opatření

Technická opatření, která mají být uplatněna při přípravě stavby, výstavbě a v provozu posuzované stavby, by měla spočívat především v návrhu opatření k omezení vzniku a šíření emisí amoniaku a zápachu, ochraně povrchových a podzemních vod a správném nakládání s chlévskou mrvou a odpady.

Jedná se především:

Při přípravě a realizaci stavby :

- podlahy a stěny, krmné systémy musí být snadno čistitelné a dezinfikovatelné

- veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha, zvířata nebo krmivo, řešit jako zdravotně nezávadné

- ve fázi výstavby dodavatel stavby eliminovat sekundární prašnost, minimalizovat zásoby sypkých materiálů, zneškodňování odpadů spalováním a zahrnováním

- mechanismy a dopravní prostředky při výstavbě i provozu musí být v dokonalém technickém stavu a pravidelně kontrolovány, že nedochází k úniku ropných látek

- v případě úniku ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými látkami

- při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat (ČSN 73 0602, Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů).

- uplatnit zákaz zneškodňování odpadů na staveništi spalováním

- zneškodnění směsného stavebního odpadu (beton, kamenina znečištěná živočišnými exkrementy při likvidaci podlah dnešních stájí a stájových kanalizací) projednat  s  orgánem odpadového hospodářství

- důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi     z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

dodavatel stavby bude mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od příslušného orgánu státní správy

- připravit projekt sadových úprav areálu s tím, že by měly být respektovány následující zásady:

a) skupinová výsadba a dosadba v  kombinací stromů a keřů směrem k obytné části obce

b) pomístná skupinová dosadba v ostatních plochách střediska s ohledem na trasování   inženýrských sítí a rozhledové poměry v areálu

c) zdravotní a výchovná probírka stávajících porostů ve středisku

nejlépe projekt konzultovat s orgánem ochrany přírody nebo Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR  a řešit jej v návaznosti na prvky dřevin v okolí a ÚSES

- v prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na veřejné komunikace

na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování              nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám; zneškodnění nebezpečných              odpadů vznikajících při výstavbě nebo provozu farmy realizovat na smluvním základě s akreditovanou firmou

- před vlastní realizací stavby je povinností provozovatele vyžádat si v jednotlivých etapách řízení souhlas orgánu ochrany ovzduší dle § 17 odst.1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. V rámci tohoto řízení bude  předložena rozptylová studie odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou, který posoudí konkrétní technické řešení z hlediska požadavků platných předpisů v oblasti ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami a stanoví podmínky ochrany ovzduší.

- řešení veterinární problematiky v chovech zvířat konzultovat s Krajskou veterinární správou    již ve stádiu zpracování projektové dokumentace (§ 56 odst. 1, zákona č. 166/1999 Sb.,).

ke kolaudaci doloží investor doklad o měření hlučnosti ventilátorů dle § 30, 34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- doklad o provedené zkoušce vodonepropustnosti jímek

Při vlastním provozu stáje :

- pravidelná asanace musí být prováděna dezinfekcí, dezinsekcí  a deratizací

- ve středisku bude umístěn kafilerní box (uzavřený kontejner), ve kterém budou do doby odvozu přechodně uskladněna uhynulá drůbež

- udržování celého areálu v čistotě a údržbu a ošetřování zeleně v areálu i jeho okolí.

- v zimním období místo posypových solí k ošetření komunikací bude používán inertní materiál.

- pro snížení výskytu stájového hmyzu instalovat lapače much, nejlépe na systému infrazářičů

- zajistit údržbu a ošetřování vysázených dřevin, údržbu a výchovu stávajících porostů

- zajistit reálnost všech protihavarijních opatření ve středisku včetně vybavení Vapexem

-  skladování a užití podestýlky   jako odpadu (02 01 06) provádět podle vyhlášky 399/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MZe  č. 274/1998 SB. o skladování a způsobu používání hnojiv

- s chemickými látkami a přípravky používanými při výstavbě a provozu farmy (např. ropné     látky) bude nakládáno v souladu s těmi ustanoveními zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 352/1999 Sb., které se na nakládání s těmito látkami vztahují.

- eliminační opatření technického charakteru pro likvidaci havarijního úniku musí být doplněna preventivními organizačními opatřeními, zpracováním manipulačních řádů a havarijního plánu

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů na prázdno

- v případě nebezpečné nákazy či epidemie budou provedena opatření, aby se tyto nemohly dále šířit. Podrobně uvedeno v pohotovostním plánu pro případ vzniku nebezpečné nákazy hospodářských zvířat. Jedná se zejména o uzamčení objektu, vpouštění osob s platným veterinárním osvědčením, osoby vstupují do provozu přes rohože napuštěné chlorovým vápnem a  vozidla projíždějí dezinfekční zónou.

- v době nákazové situace ustavuje ředitel společnosti komisi, která koordinuje postupy s Krajskou veterinární správou, pracoviště Hustopeče a provádí kontrolu provozu.

- do 15. února každého kalendářního roku předkládá ČIŽP OI Brno souhrnnou provozní evidenci čpavkové emise (formuláře SPEZZO) a oznámení o výpočtu poplatku vč. příloh na Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP.

- v případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém     hospodářství z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem ohledně likvidace      staveb, analogie platí pro případnou likvidaci objektů z důvodu vzniku závažných                    epidemiologických situací

- odpadní vody ze sociálního zařízení budou likvidovány na nejbližší ČOV

###### D.V.    Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

S ohledem na dosud nezpracovanou dokumentaci pro územní řízení  byly u řady profesí získávány informace z ještě připravovaného záměru investora, rozpracovaných nabídek dodavatelů stavební i technologické části. Přesto díky pravidelným konzultacím s investorem a projektantem byly  získávány poměrně úplné  dílčí podklady pro hodnocení impaktů.

Tato skutečnost s sebou přesto nese dílčí  riziko vzniku případných byť nepodstatných změn či upřesnění v projektu, které však podle provedených konzultací nemohou mít zásadní dopad na věrohodnost závěrů dokumentace.

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány  poměrně úplné. Dokumentace IPPC stávajícího provozu výkrmny prasat, územní plán, Oznámení včetně stanovisek ve zjišťovacím řízení a zkušenosti zpracovatelů Dokumentace s obdobnými typy staveb.

S ohledem na časový požadavek termínu prací, nebylo možno provést biologický průzkum zájmového území s postižením všech sezónních aspektů, takže bylo nutno vycházet jen z kvalitativních údajů, zjistitelných v daném čase a zpracování Rozptylové studie podle zákona č. 86/2002 Sb.

###### D.VI.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Míra neurčitostí, resp.nedostatku znalostí je především dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy projektu k dispozici. Podrobná znalost těchto podkladů, dobrá spolupráce s  investorem, zpracovatel Oznámení a jeho spolupracovníci jsou názoru, že nejsou zanedbány ani opomenuty základní souvislosti včetně kvantifikace vlivů na životní prostředí. V otázkách přírodovědných podkladů se nejasnosti nevyskytovaly. Z těchto důvodů jsou v dokumentaci uvedeny i některé technické odhady a údaje orientačně vypočtené a odvozené. Případné nedostatky ve znalostech nebrání řádnému vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí.

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianta představuje jediné řešení  tzv. aktivní  varianty, další zemědělské využití stávajícího areálu.

Navrhované řešení  včetně její kapacity je v daných podmínkách ekonomicky racionální a v dané oblasti je environmentálně únosnou.

V rámci přípravy posuzované stavby byly v přípravných fázích akce - dokumentace  pro rozhodnutí o umístění stavby investorem řešeny  varianty :

- varianta, popsaná v Oznámení – varianta s rekonstrukcí původních objektů a výstavbou 5 nových hal

- varianta spočívající v popsané a posuzované výstavbě výkrmny kuřat v areálu investora JAVE Velké Němčice a.s.0 – demolice původních stájí a výstavba 10 nových hal.

- hypotetickou t.zv. nulovou variantu je možné vzít v úvahu, protože se jedná v současné době o využití farmy  stávajícím chovem 10 000 ks prasat.

- dále je pro srovnání základní varianty může být vyhodnocena t.zv. referenční varianta aktivní nulová, kdy by z důvodů nečekaně negativního vývoje společnosti došlo k odbytovým potížím a stavba by musela být využívána k jiným komerčním účelům než chovu zvířat. I v tomto případě však platí zásada, že posuzovaná stavba by musela být užívána v souladu s regulativy územního plánu. Nesmí  být využíván k účelům z ekologického hlediska nepřijatelným (např. potencionálním možným negativním ovlivněním okolní půdy, vody či ovzduší).

Z uvedeného vyhodnocení vyplývá, že posuzovanou variantu je možné považovat za optimální, zatímco hodnocená referenční varianta pasivní chov prasat na kejdě se nejeví  z  ekologického hlediska výhodnější, vyšší emise do ovzduší, větší dopravní zatížení atd. (což varianta bez investování nebývá vždycky).

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu  investorem v jediné již před zahájením projektových prací vybrané variantě představující výstavbu střediska pro 600 000 ks kuřat ve výkrmu byla od počátku záměru  oznamovatelem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena touto dokumentací.

S ohledem na charakter posuzované výstavby ( progresivní chov kuřat ve výkrmu za respektování základních etologických potřeb kuřat, ekologických aspektů a požadavků), dosažený stupeň  poznání v této oblasti u obdobných ve vyspělých zemích Evropy, je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální technologická varianta řešení střediska pro 600 000 ks kuřat v areálu JAVE V. Němčice, která je podle všech známých poznatků  v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu a představuje BAT technologii, uznávanou a doporučovanou v zemích EU.

ČÁST F – ZÁVĚR

Jako  zdroj výchozích podkladů pro hodnocení a analýzu vstupů a posouzení informací o stavu životního prostředí byly použity zejména tyto podklady:

- Oznámení a závěry zjišťovacího řízení

- podklady předané investorem

- výsledky konzultací, diskusí a prováděných korektur

- archivní podklady a oficiální údaje (ČHMÚ, ČEÚ, GEOFONDU ČR)

- Územní plán obce Velké Němčice

- konzultace a informace ze stávajících provozů výkrmů brojlerů  srovnatelné kapacity  a jejich prohlídka

- poznatky z dostupné literatury a podkladů, např. Atlasu životního prostředí, Souboru účelových map 1:200 000, 1: 50 000 a 1:25 000,vydaných ČGÚ, ročenky ČEÚ aj.

- poznatky z místních šetření a terénních rekognoskací

- poznatky z další odborné literatury a Internetu

- dokumentace k připravované žádosti IPPC

## Postup při zpracování dokumentace

Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích:

- sběr vstupních dat a informací

- vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury

- analýza vstupů,  rekognoskace lokality

- konzultace se specialisty(ovzduší, hluk,  příroda)

- analýza impaktů

- vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) § 8 záměru stavby „JAVE Velké Němčice - výkrm kuřat“ je zpracována podle přílohy č. 4. Posuzovaná stavba je podle § 4 tohoto zákona předmětem posuzování –  svojí kapacitou naplňuje limitní hodnotu danou přílohou č. 1, kat. I. 1.7. Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek.

Území je pro novou výstavbu vhodné z hlediska majetkoprávního i technického. Stavba nezasahuje do chráněných objektů, dřevin, porostů a památek. Pro stavbu bude nutný zábor zemědělského půdního fondu.

V  Dokumentaci bylo provedeno důsledné vyhodnocení jak z hlediska nároků na vstupy, které  jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu posuzovaného střediska pro výkrm kuřat  ve V. Němčicích  a z hlediska možnosti jejich zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy.

U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší  z uvedených skutečností, výsledků výpočtů rozptylové studie patrné, že  posuzovaný záměr v podstatě znamená snížení imisní zátěže sledovaných škodlivin zejména čpavku a nemohou negativně ovlivňovat obyvatele V. Němčic a Starovic.

Z hlediska produkce odpadních vod splaškových, technologických a dešťových  nedochází u klasických splaškových vod a vod dešťových k významnějším změnám proti původnímu stavu na sousední farmě za doby jejího provozu, vody jsou ale jímány do nových dokonale zabezpečených jímek a vyváženy na ČOV.

Z hlediska produkce odpadů jak při výstavbě, tak i provozu střediska chovu kuřat ve V. Němčicích  je možno konstatovat, že není spojen s významnou produkcí odpadů a lze doložit, že výrobní proces je do značné míry orientován na minimalizaci odpadů.

Z hlediska ovlivnění hlukem je již s ohledem na situování posuzovaného areálu a rozmístění stacionárních zdrojů hluku (ventilátory) a poměrně nízký přírůstek dopravy z provedené srovnávací hlukové studie zřejmé, že  v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivnění pohody a zdravotního stavu obyvatel V. Němčic a Starovic.

Z hlediska posouzení přeshraničních vlivů je  možno jednoznačně konstatovat, že posuzovaný záměr ani v jednom ze svých výstupů takové vlivy negeneruje.

Synergismus s jinými připravovanými či uvažovanými záměry v okolí se nepředpokládá.

Závěrem je tedy možno konstatovat, že posuzovaný záměr je možné za předpokladu realizace navržených podmínek a opatření považovat za  ú n o s n ý  a z hlediska vlivů na životní prostředí   d o p o r u č i t   jeho realizaci.

ČÁST G – VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

G.1.  Obchodní jméno oznamovatele:

Obchodní firma  : JAVE Velké Němčice a.s.

Velké Němčice 589, PSČ 691 63

Zastoupena        : Ing. Josef Hrouzek, předseda představenstva

T/F : 519 411 232, m : 602 715 577

e : josef.hrouzek@jave.cz

IČO                    :  47902205

DIČ                     :  CZ47902205

G.2.  Název záměru :   JAVE Velké Němčice – Výkrm kuřat

G.3.  Kapacita (rozsah) záměru :

| Číslo objektu | Kat. zvířat | Technologie ustájení, provozu | Počet kuřat (brojlerů) | DJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 10 | Výkrm kuřat | stlaný | 10 x 60 000 | 960 |

G.4.    Umístění záměru  :

kraj                      :   Jihomoravský kraj

místo stavby        :   Velké Němčice

katastrální území :   Velké Němčice, ČSÚ 779229

## G.5.  Charakter projektu a možnost kumulace s jinými záměry

Rekonstrukce, změna užívání stávajícího střediska, farmy  pro chov výkrm prasat  na  výkrm kuřat (brojlerů). Původní stáje budou zrušeny a bude realizována výstavba 10 nových hal. Nové haly ocelové konstrukce – předpoklad dodavatele S.O.K. stavební s.r.o. Třebíč, jednopodlažní a nepodsklepené, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. 10 nových výkrmových hal po 60 000 ks kuřat představují hlavní výrobní objekty farmy. Objekty stájí  se nachází ve stávajícím areálu živočišné výroby investora v k.ú. Velké Němčice.  V současné době v areálu  střediska jsou stáje pro chov, výkrm prasat s bezstelivovým provozem, včetně jímek na kejdu, které budou demolovány.

V areálu  střediska jsou vybudovány potřebné inženýrské sítě, je vybavena technickým a provozním zázemím.

Stavební a konstrukční řešení objektů respektuje zootechnické a veterinární požadavky pro  kategorii chov, výkrm kuřat, brojlerů.

Dispozičně je každá hala členěna jako jeden celek s hladkou snadno čistitelnou konstrukcí bez nečistitelných konstrukčních detailů, uzavřeným profily, hladkými vnitřními povrchy v nekorodujícím provedení.

Stavební a konstrukční řešení objektů respektuje zootechnické a veterinární požadavky pro  kategorii chov, výkrm kuřat, brojlerů.

Návrh technologie vychází ze stavebního a technického uspořádání stájí a vyhovuje základním požadavkům zoohygieny  a welfare  chovaných kuřat. Požadavky ukazatelů welfare 15-22 ks (do 34 kg živé hmotnosti) na 1 m2 jsou dodrženy. Rozměry, plochy  splňují podmínky EU 91/630 EEC a vyhl. MZe č. 191/2002 Sb.

Chov brojlerů se provádí v halách s řízeným světelným režimem na podestýlce (řezaná sláma,hoblovačky). Napájení, krmení, osvětlení, ventilace a tepelná pohoda ve stáji jsou řízeny počítačem.

Výkrm probíhá v šesti až sedmi turnusech (36 - 46 dnů) za rok s cca 14-ti denní přestávkou mezi turnusy.

Vyvážení podestýlky bude realizováno v souladu s aktualizovaným plánem organického hnojení, které zpracuje investor a zároveň uživatel.

- Záměr lze umístit do již existující zemědělské zóny

- Není vyvolána nutnost budování příjezdové komunikace – bude využito stávající cesty

- Lokalizace umožňuje vhodné napojení na stávající zdroj elektrické energie a  vody

- Nedochází ke snížení nároku na vynětí ze zemědělské půdy

- Oznamovaný záměr nevyžaduje   kácení porostů dřevin.

- Nezasahuje do prostorů reprodukce zvláště chráněných druhů živočichů.

- Vlivy na krajinný ráz s ohledem na charakter záměru a polohu záměru je možno pokládat za neutrální.

S ohledem na charakter výstavby jak z hlediska zajištění vstupů, tak předpokládané technologie i konceptu  řešení a zejména charakter provozu a jeho zabezpečení z hlediska ochrany hlavních složek životního prostředí nebyly shledány v záměru připravované výstavby žádné závažné výrazně zhoršující vlivy, které by způsobily výraznější zhoršení pohody a zdraví obyvatelstva  a zhoršení širšího rámce okolního životního prostředí, spíše naopak - snížení emisní zátěže o 53,5 %. Zpracovatel oznámení a dokumentace soudí, že za podmínek, uvedených v bodě D.IV. předložené Dokumentace, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva provozem a výstavbou  centra  je minimalizováno až vyloučeno. Provozem dojde k markantnímu snížení emisní a imisní zátěže v oblasti znečištění ovzduší a v oblasti hluku - snížení frekvence dopravy. S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s navrhovaným záměrem.

Za základní velkoplošný vliv u zemědělských staveb živočišné výroby je pokládána aplikace vedlejších organických produktů, poněvadž pozemkové zázemí zpravidla přesahuje katastrální území, na kterém je navrhována vlastní stavba, resp. území přímo dotčené vlastní stavbou. V tomto kontextu je možno si představu o velkoplošných vlivech učinit až z rozvozových plánů.

Areál výkrmny kuřecích brojlerů na farmě JAVE ve Velkých Němčicích nebude ovlivňovat území škodlivými expozicemi elektromagnetického nebo radioaktivního záření. Instalace výkonných zdrojů EM záření se nepředpokládá, stejně jako používání  umělých radioaktivních zářičů.

Instalace  výkonných zdrojů světla, které by mohly negativně ovlivňovat pohodu obyvatelstva nebo jinak rušivě působit, se nepředpokládá.

Vliv látek škodlivých zdraví

Používání ani skladování látek škodlivých živým organismům a zdraví nepředpokládá. Chemické látky a prostředky vč. nebezpečných látek či látek radioaktivních jsou ze skladování vyloučeny.

V blízkém okolí nevzniká žádný obdobný záměr, ani nehrozí kumulace vlivů  záměru s jinými záměry v okolí.

V daném kontextu není řešena žádná územní varianta, poněvadž umístění objektu je dáno možnostmi předpokládaného staveniště a polohou a rozměry posuzovaných  objektů. Nejsou rovněž řešeny žádné zásadní  technologické varianty, poněvadž celé středisko je založeno na optimálním výběru nejprogresivněnší současné evropské technologie chovu výkrmu kuřat a z toho vyplývají i nároky na stavební řešení v klasických jednopodlažních halách, které jsou svým charakterem blízké venkovské zástavbě.

Pro posuzovanou dostavbu a vestavbu jsou rozhodující tyto důvody:

- Ze širších hledisek je záměr  v souladu s programem rozvoje Jihomoravského kraje. Během devadesátých let došlo v Jihomoravském kraji, podobně jako v celé ČR, k poklesu počtu hospodářských zvířat.  Intenzita chovu  skotu a rovněž drůbeže je v Jihomoravském kraji vzhledem k průměru ČR nižší, zatímco intenzita chovu prasat je vyšší.

- Posuzovaná stavba by měla alespoň částečně tuto disproporci mezi rozvojem rostlinné a 0živočišné výroby charakterizované rovněž nízkým podílem drůbeže na stavech hospodářských zvířat zlepšit a pozitivem je rovněž významný příspěvek stavby k zlepšení zaměstnanosti v okolí.

Souhrnně je možno na základě předchozích rozborů konstatovat, že :

Nároky na vstupy jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu střediska chovu drůbeže ve V. Němčicích a z hlediska možnosti  jejich  zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy.

Stavba je na vstupy nenáročná a předpokládá se pouze spotřeba pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatečné kapacitě  k dispozici již v současné době.

U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší z uvedených předpokladů hodnocení je patrné, že  posuzovaný záměr v podstatě znamená zaznamenatelnou změnu - snížení v imisní zátěži amoniaku.

Z hlediska produkce odpadních vod splaškových, technologických a dešťových  nedochází u klasických splaškových vod a vod dešťových k významnějším změnám proti původnímu stavu na sousední farmě za doby jejího provozu. Splaškové vody ze sociálního zařízení a technologické vody budou jímány do nepropustné jímky a vyváženy na nejbližší ČOV.

Z hlediska produkce odpadů jak při výstavbě, tak i provozu je možno konstatovat, že není spojen s významnou produkcí odpadů a lze doložit, že výrobní proces je do značné míry orientován na minimalizaci odpadů s tím, že využití či likvidace odpadů je třeba zajistit  prostřednictvím smluv s autorizovanými specializovanými odbornými firmami v rámci regionu.

Z hlediska ovlivnění hlukem je již s ohledem na situování posuzovaného areálu a rozmístění stacionárních zdrojů hluku (ventilátory) a poměrně nízký přírůstek dopravy z provedené srovnávací hlukové studie zřejmé, že  v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivnění pohody a zdravotního stavu obyvatel okolních obcí k významné změně akustické situace.

Z hlediska posouzení přeshraničních vlivů je  možno jednoznačně konstatovat, že posuzovaný záměr ani v jednom ze svých výstupů takové vlivy negeneruje.

Celkově je záměr možno hodnotit jako dimenzí přiměřený, ekologicky přijatelný a při dodržení všech navržených opatření bez významných nezvratných vlivů na okolní životní prostředí či ohrožení trvale udržitelného rozvoje posuzované lokality a širšího okolí.

ČÁST H – PŘÍLOHA

1.  Výpis z katastru nemovitostí

2.   Vyjádření  stavebního úřadu

Zpracoval :

### Ing. Pavel Marťan, Strmá 1046, 686 05 Uherské Hradiště

t/f : 572579765, 572556608, m : 603816127, e : pavel.martan@quick.cz

pavel.martan@hitech.cz

autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.j. osvědčení 4204/680/OPV/93

V Uherském Hradišti    15. září   2005

Podpis hlavního zpracovatele oznámení:

Oznámení je zpracováno celkem ve 11 výtiscích:

10 výtisků předloženo na Krajský úřad – Jihomoravského kraje  včetně 1 CD

Výpis z katastru nemovitostí

Vyjádření  stavebního úřadu