o z n á m e n í

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č.93/2004Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. a související zákony

Stavba

3 VĚTRNÉ  ELEKTRÁRNY typu ENERCON E66 20.70 a kabelová přípojka na veřejnou síť – katastrální území veselí nad  Moravou

Sokolov, duben 2005

# 3 VĚTRNÉ  ELEKTRÁRNY  typu  ENERCONE  E66 20.70

# A  kabelová  přípojka  na  veřejnou  síť –

# katastrální území Veselí nad Moravou

Oznámení je zpracováno osobou oprávněnou ve smyslu zákona a. 100/2001 Sb., § 24, č. osvědčení – 5263/847/OPV/93.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Věra Martincová, Sokolovská 1604, 356 05  Sokolov

tel. : 737206968

e-mail: v.martincova@quick.cz

Osoby, které se dále podílely na zpracování oznámení:

Pavel Bezděčka

Miroslav Horálek

V Sokolově, duben 2005				Podpis zpracovatele oznámení :

| Obsah | str. |
| --- | --- |
| A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI |
| 1.- 4. | Obchodní firma IČ Sídlo Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele | 5 |
| B. ÚDAJE O ZÁMĚRU |
| I. Základní údaje |
| 1. | Název záměru | 5 |
| 2. | Kapacita (rozsah ) záměru | 5 |
| 3. | Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) | 6 |
| 4. | Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry | 6 |
| 5. | Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí | 7 |
| 6. | Stručný popis technického a technologického řešení záměru | 7 |
| 7. | Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení | 8 |
| 8. | Výčet dotčených územně samosprávných celků | 8 |
| 9. | Zařazení záměru dle přílohy č.1 zák. č. 100/2001 Sb. | 8 |
| II. Údaje o vstupech 1. – 7. | 8-9 |
| III. Údaje o výstupech 1. – 6. | 9-11 |
| C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ |
| 1. | Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území | 11 |
| 2. | Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněn | 13 |
| ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
| 1. | Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) | 13 |
| 2. | Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci | 14 |
| 3. | Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice | 14 |
| 4. | Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů | 14 |
| 5. | Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů | 14 |
| E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU | 15 |
| F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE |
| 1. | Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení | 15 |
| 2. | Další podstatné informace oznamovatele | 15 |
| G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU | 16 |
| H. PŘÍLOHY | 16 |

# A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

### Obchodní firma

Ecopower s.r.o.

### IČ

26913585

### Sídlo

Masarykova 169

698 01  Veselí nad Moravou

### Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Jméno:	Ing. Josef Adamec

Bydliště:	79804 Dětkovice 144

telefon: 	00420737269800

e-mail: 	adamec@valvoline.cz

# B. ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

## I. Základní údaje

### 1. Název záměru

# 3 VĚTRNÉ  ELEKTRÁRNY  typu  ENERCONE  E66 20.70  A  kabelovÁ  pŘÍpojka  na  veŘejnou  síť – katastrální území Veselí nad Moravou

### 2. Kapacita (rozsah) záměru

Technické parametry jedné elektrárny uvedeného typu:

| Zd roj | Synchronní generátor typu ENERCON E-66 20.70 2.000 kW |
| --- | --- |
| Převodovka | 1 |
| Pracovní rychlost větru | 2,5 - 34 m/s |
| Jmenovitá rychlost větru | 12 m/s |
| Maximální rychlost větru | 60 m/s (za klidu VE) |
| Činný výkon VE | 0 – 2,000 kW při cos fí = 1,00 |
| Otáčky rotoru jmen. | 10 - 22 ot/min. |
| Otáčky rotoru max. | 22 ot/min (bezp. vypnutí) |
| Průměr rotoru | 70 m |
| Počet listů rotoru | 3 |
| Věž - konická | Průměr 4,13 – 2,25 m, výška 63,75 m |
| Hmotnost | 2441t |

Jedná se o větrnou farmu o třech identických elektrárnách německé firmy ENERCON, jako obnovitelného zdroje elektrické energie. Každá větrná elektrárna má instalovaný výkon 2,0 MW, je osazena na ocelový sloup, osa rotoru je ve výšce 65 m. Sloupy jsou kotveny do železobetonových základů, které jsou 1m pod úrovní terénu. Vyrobená elektrická energie bude vedena přpojkou 110KV - zemním kabelem do trafostanice 110/20 kV. Přípojka bude v délce cca 200 m k místu připojení na zařízení distribuční soustavy. Stávající transformační stanice bude rozšířena pro účely záměru

Energetické zařízení jsou ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.20/79 Sb. vyhrazeným elektrickým zařízením.

### Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj			-	Jihomoravský

Obec			-	Veselí nad Moravou

Katastrální území	-	Veselí nad Moravou

Stavba bude realizována na pozemcích v územním katastru Veselí nad Moravou.

### Výpis vlastníků dotčených nemovitostí:

| Jméno a adresa majitele pozemků | Parcelní číslo | List vlastníků |
| --- | --- | --- |
|  | Město Veselí n. Moravou | Tř. Masarykova 119 69801 Veselí n. Moravou | 6419 | 10001 |
|  |  |  | 6418 | 10001 |
|  |  |  | 6431 | 10001 |

Vyjádření z hlediska územního plánu – viz Příloha č.1.

Umístění záměru, viz. Příloha č. 2 – Umístění záměru .

.

### Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Z hlediska zakládání staveb se jedná o území na rostlém terénu, který je zemědělsky využíván. Sloupy elektráren jsou hodnoceny jako energetická zařízení, která nevyžadují vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Ze ZPF bude trvale vyňata plocha pro nové příjezdové komunikace, které budou sloužit i po ukončení stavby pro obsluhu a údržbu větrných elektráren. Plocha potřebná pro instalaci zařízení bude vyňata ze ZPF pouze dočasně, po dobu 2 let.

Technologická i stavební část stavby bude realizována dodavatelským způsobem.

Stavba nebude kumulována s jinými záměry.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Větrná energie patří mezi alternativní, obnovitelné a životní prostředí relativně zanedbatelně zatěžující typy energetických zdrojů. Provoz větrných elektráren (VE) je ekologicky nezávadný. Další výhodou je rovněž její snadná likvidace po ukončení životnosti (20-30 let).

Jedním z hlavních důvodů potřebnosti a vhodnosti záměru stavby je hledisko větrných poměrů v zájmovém území. K tomuto předkládáme kopii z větrné mapy Jihomoravského kraje, která byla vytvořena ČHMU interpolací údajů meteorologických stanic a z numerického modelu proudění nad naším územím - viz Příloha č.3.  Závěrečné vyhodnocení větrných podmínek v lokalitě Veselí nad Moravou – Za dvorem je zřejmé z Přílohy č. 4.

Zpracována je pouze jedna varianta záměru, jiné nebyly uvažovány.

Důvody potřeby záměru:

Výroba elektrické energie s využitím vhodné větrné lokality.

### Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zařízení VE slouží pro lokální výrobu elektrické energie s využitím energie proudění vzduchu. Je koncipováno pouze pro paralelní provoz s veřejnou zásobovací sítí. Elektrické i strojní zařízení VE je konstruováno a vyrobeno v souladu s normami ČSN. Důraz při provozování je kladen na bezpečnost a bezporuchovost provozu.

Před zahájením stavebních prací bude ze všech dotčených míst sejmuta ornice a uskladněna na dočasných deponiích. Zemina z výkopových prací bude částečně selektivně deponována na dočasných deponiích a použita na zásyp základů. Zbývající zemina bude odvezena na městskou deponii ve Veselí nad Moravou. U každé větrné elektrárny bude dočasně po dobu stavby vybudována zpevněná plocha sloužící jako plocha pro montážní mechanismy a zařízení stavby. Po ukončení stavby a zkušebního provozu bude terén uveden do původního stavu. Pro vlastní provoz větrné farmy není potřebné nové komunikační napojení na veřejnou dopravní síť. Pro příjezd obsluhy a údržby zařízení bude sloužit stávající panelová komunikace a komunikace vybudované při stavbě.

Základ je tvořen železobetonovou patkou osazenou 1 m pod úrovní terénu a překryt vrstvou zeminy, což umožní původní využití pozemků.

Nosnou konstrukci elektráren tvoří ocelový sloup kónického tvaru estetického vzhledu. Lehkost konstrukce umožňuje rychlou montáž a minimalizuje rozsah stavebních prací. Na sloupové nosné konstrukci je umístěna otočná strojovna s třílistým rotorem. Rozpětí lopatek je 35 m, konstrukce lopatek je laminátová. Celý provoz větrné farmy je bezobslužný, řízený centrálním počítačem ENERCON SCADA.

Nátěr větrné elektrárny bude v šedozeleném až šedobílém odstínu a na vrcholku nosné konstrukce bude signalizační zařízení pro zajištění bezpečnosti letového provozu.

Při provozu nedochází k únikům oleje (na větrných elektrárnách je ho minimálně), ani není použito dalších ropných nebo jinak škodlivých látek.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení stavby:		bezprostředně po vydání stavebního povolení

Předpokládané dokončení stavby:    nejpozději do 6 měsíců od vydání stavebního

povolení

### Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec			-	Veselí nad Moravou

Katastrální úřad		-	Hodonín

Kraj			-	Jihomoravský

### Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č .1 zákona č.100/2001 Sb.

Kategorie II – 3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35m.

Dle § 22 je posuzování předloženého záměru v kompetenci KÚ Jihomoravského kraje.

## II.  Údaje o vstupech

- Pitná voda

Přípojka nebude realizována, pitná voda neodebírána.

- Elektrické energie

Podmínky připojení elektrického zdroje k distribuční soustavě jsou specifikovány ve vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 6.1.2005, č.j.352/Hell – viz Příloha č. 5.

- Požární voda

Přípojka nebude realizována, požární zabezpečení bude řešeno instalací vhodného ručního hasícího přístroje.

- Komunikace

Požadavky na komunikace pro účel stavby a zkušebního provozu :

Jednotlivé části větrné elektrárny jsou dopravovány na místo speciálními nákladními automobily, proto transport na území ČR bude muset být povolen v souladu pro dopravu nadměrných nákladů. Trasa transportu bude v projektové dokumentaci pro stavební řízení, kde budou posouzeny veškeré propustky a mosty z hlediska únosnosti nápravových tlaků přepravních mechanizmů a budou stanoveny veškeré směrové úpravy komunikace s vlivem těchto úprav na okolí.

- Vytápění

Nebude realizováno.

- Bilance základních materiálů a surovin

Kromě období výstavby VE, není tato kapitola pro akci aktuální.

V období výstavby se bude jednat o dovoz betonu  k místu stavby VE a odvoz materiálu na deponii.

- Různé

- Trasa kabelu a vlastní VE jsou situovány na pozemcích města, jak vyplývá z Přílohy č. 6 – Smlouva o budoucí smlouvě nájemní.

Smlouva o budoucí smlouvě nájemní byla sepsána 7.3.2005, po předchozím projednání a schválení na zasedání 65. schůze RMV, konané dne 26.11.2004

- Pro danou stavbu nejsou žádné požadavky na odstranění staveb.

## III.  Údaje o výstupech

- Ovzduší

Při provozu nebude znečišťováno ovzduší a ani není znám  negativní vliv na kvalitu ovzduší během provozu zařízení větrných elektráren. Naopak větrné elektrárny ekologicky čistou výrobou energie snižují exhalace jako náhrada za technologii  využívající spalovací procesy k výrobě energie.

- Odpad

Zdrojem odpadu bude především stavba:

| Katalogové | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| číslo |  |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

- Vody

Při provozu technologie nebudou vody znečišťovány.

Zařízení elektráren během provozu nebude zdrojem produkce odpadních vod.

Během stavby bude nutné zajistit hygienická zařízení staveniště WC a umývárnu pro stavební dělníky. Splašky a odpadní vody z mobilních zařízení s uzavřeným okruhem budou likvidovány na místní ČOV.

- Hluk

V nejbližším okolí bude zvýšena hladina hluku, dle dosavadních podkladů na hranici limitu hygienického předpisu.

##### Hluk ze staveniště

Během stavby lze očekávat hluk vznikající od jednotlivých mechanismů na staveništi. Vzhledem pouze k dennímu nasazení mechanismu není pravděpodobné překročení stanovených limitů.

Provoz VE

Výrobce značkových větrných elektráren - firma ENERCON - vlastní certifikáty DIN-ISO 9613-2 zemí ve společenství Evropské Unie. Těmito certifikáty je garantován bezkonfliktní provoz záměru u města Veselí nad Moravou. Pro stejný typ větrných elektráren byla zpracována zpráva o měření hluku WT1618/00 z 21.12.2000, KCE 25716-1.001 z 30.11.2001 a KCE 26207-1.0001 z 28.5.2002, zak. č. 4-0a-00190, která je k dispozici u zástupce investora.

Na základě údajů výrobce bude nutné noční provoz elektrárny označené VE1 denně v době od 22 00 – 07 00 hodin omezit. V dnech pracovního klidu bude provoz přizpůsoben na základě monitoringu.

Stručné, orientační zhodnocení výsledků měření je zřejmé z Přílohy č.7 - Letecký snímek s dosahem hladiny hluku a následujících tabulek naměřených hodnot:

Vzdálenost hladin hluku pro 2 elektrárny TYPU ENERCON E-66  20.70

| Lp [dB(A)] | vzdálenost v m od osy rotoru ve výšce nad zemí 65 m 103 dB(A) (gar.) | vzdálenost v m od osy rotoru ve výšce nad zemí 86 m 103 dB(A) (gar.) | vzdálenost m od osy rotoru ve výšce nad zemí 98 m 103 dB(A) (gar.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 230 | 230 | 220 |
| 45 | 360 | 380 | 390 |
| 40 | 530 | 560 | 570 |
| 35 | 870 | 840 | 860 |

Vzdálenost hladin hluku pro 3 elektrárny TYPU ENERCON E-66  20.70

| Lp [dB(A)] | vzdálenost v m od osy rotoru ve výšce nad zemí 65 m 103 dB(A) (gar.) | vzdálenost v m od osy rotoru ve výšce nad zemí 86 m 103 dB(A) (gar.) | vzdálenost m od osy rotoru ve výšce nad zemí 98 m 103 dB(A) (gar.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 280 | 280 | 280 |
| 45 | 410 | 430 | 450 |
| 40 | 620 | 650 | 660 |
| 35 | 950 | 970 | 990 |

Stavba není v blízkosti obytné zástavby - první zástavba je ve vzdálenosti 430m.

- Půda

Předpokládaný zábor pro VE činí cca 246 m2 orné půdy.

Zábor půdy je výrazně omezen a je dočasný, po demontáži elektráren bude plocha rekultivována a vrácena do ZPF.

- Vibrace

Nový vznik vibrací může představovat navýšení průjezdu nákladních automobilů zásobujících stavbu a některé stavebních práce. S ohledem na vzdálenost lidských obydlí od případných zdrojů vibrací se negativní vliv nepředpokládá.

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

### Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

(Podrobná zpráva k dispozici u oznamovatele - zpracovatel: Pavel Bezděčka)

- Přírodní prostředí dotčeného území, které se nachází za východní hranicí zastavěného území města Veselí nad Moravou (převážně v polní trati „Za dvorem“) je značně strukturně a funkčně zjednodušeno, zejména výraznými intenzifikačními zásahy do krajiny v průběhu 60. až 80. let. minulého století. Celé dotčené území se nachází na zemědělských pozemcích s ornou půdou v k. ú. Veselí nad Moravou.

- Krajina je rovinatá, prakticky nečleněná. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 185 do 200 m n. m., s dominantním vrškem Radošov (244 m n. m).

- Jsou zde charakteristické suché jihovýchodní větry přepadající přes hřebeny Bílých Karpat zejména v jarním období – příčina silných větrných půdních erozí.

- Podle biogeografického členění České republiky (CULEK M. ed. 1996) patří dotčené území do Hluckého bioregionu č. 3.3.

Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (HEJNÝ et SLAVÍK 1988) náleží dotčené území k fytogeografické oblasti termofytikum a je přechodovým územím mezi fytochorionem Dolnomoravský úval a fytochorionem Bílé Karpaty stepní.

- Dotčené území se nachází mimo Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty, jejíž nejbližší hranice se nachází cca 3 km jižně od dotčeného území v obci Hroznová Lhota.

- V dotčeném území se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území.

- Do dotčeného území zasahuje tok Kozojídky. Tok je významným krajinným prvkem registrovaným  pod názvem „Kozojídka“ a č. 25 (v souladu s §3. písm.b z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Charakteristika VKP 25: jedná se o travnaté břehy zavlažovacího kanálu s roztroušenými stromy a keři (HR, SV, VR, BC, RZ) a bylinným patrem dosud málo eutrofizovaným s několika významnými druhy. Výměra VKP = 2,96 ha. Význam tohoto VKP spočívá v ochraně toku a jeho ojedinělosti v okolní  pozměněné agrární krajině.

- Na východním okraji dotčeného území (mimo toto území) se nachází VKP č. 26 „Za borky“ o výměře 1,00 ha. Jedná se o remíz s porostem jilmů, jasanů, lip ve věku 30-40 let, v podrostu se svídou krvavou a bezem černým.

- V dotčeném území se nenacházejí žádné lesní porosty.

### Flora a fauna - Přírodovědná šetření zpracovatele této části dokumentace byla prováděna přímo v dotčeném území a na jeho hranicích v letech 2002 - 2003 a je k dispozici u oznamovatele.

Území uvažované pro větrné farmy (plocha staveniště) je tvořeno intenzivně obdělávanou ornou půdou, pravidelně ošetřovanou biocidy a hnojenou umělými hnojivy. Plocha staveniště posuzované stavby není příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin.

- Výčet zjištěných druhů savců dokládá ochuzené stanoviště s druhy vázanými na otevřenou krajinu, zejména agrocenózy.

- Ornitologie - největší pozornost byla věnována velkým druhům, pro něž by rotory elektráren mohly představovat potenciální nebezpečí. Celkem bylo zjištěno 26 druhů ptáků, které se v zájmovém území opakovaně pohybovaly – viz následující kap. 2.

### Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.

- Fauna a flora - Podle názoru zpracovatele dokumentace části C/1 z hlediska ochrany bezobratlých i obratlovců s výjimkou ptáků nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Podle dosavadních měření a pozorování v Evropské unii svist rotoru neodpuzuje živočichy. Samotný vliv na ornitofaunu nebyl nikdy prokázán, ani vyloučen.

Pro adekvátní ochranu ptáků doporučuje zpracovatel vypracování odborného stanoviska ornitologa, základní studii možných vlivů větrného parku na místní       a migrující ptačí populace .

Dle názoru zpracovatele dokumentace části C/1 nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně vybraných druhů rostlin nebo jejich společenstev.

S ohledem na výsledky orientačního botanického a zoologického průzkumu, lze předpokládat konflikty uvažované pouze v následujících okruzích:

- konflikt navrhovaných (budoucích) prvků lokálního ÚSES (územní systém ekologické stability) s funkčností a účinností větrné farmy

- konflikt činnosti větrné farmy s místními a migrujícími populacemi ptáků

- konflikt vlastních větrných elektráren s krajinným rázem dotčeného území

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

A  NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

### Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

- Kromě mechanismů nutných k výkopu a dovozu betonu  k místu stavby VE nebude nutné jakékoliv další obslužnosti těžkými mechanismy.

Zatížení dané lokality při provádění stavby bude zvýšeným hlukem a prašností minimální.

- Celé okolí VE bude uvedeno do původního stavu.

- Pro stejný typ větrných elektráren byla zpracována zpráva o měření hluku která je k dispozici u zástupce investora.

Výsledná hodnota předpokládané hladiny hluku u chráněného objektu podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. je na hygienické hranici pro denní dobu – 50 dB, a pro noční dobu – 40 dB a vyhovuje tak příslušným hygienickým požadavkům.

Na základě údajů výrobce bude nutné noční provoz elektrárny označené VE1 denně v době od 22 00 – 07 00 hodin omezit. V dnech pracovního klidu bude provoz přizpůsoben na základě monitoringu.

Dle dostupných podkladů nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku LAeqT ve venkovním prostoru obytné zóny

6 – 22 h…………. 50 dB (A)

22 – 6 h…………. 40 dB (A)

budou dodrženy.

- Fauna a flora - Pro adekvátní ochranu ptáků doporučuje zpracovatel části C/1 vypracování odborného stanoviska ornitologa, základní studii možných vlivů větrného parku na místní a migrující ptačí populace .

### Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Stavba není v blízkosti obytné zástavby - první zástavba ve vzdálenosti 430m. Okolní území a populaci neovlivní.

- Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní

Hranice

#### Netýká se tohoto záměru.

### Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Pro ověření bezkonfliktního provozu větrných elektráren bude prováděn během zkušebního provozu monitoring hluku.

Na základě údajů výrobce bude noční provoz elektrárny označené VE1 denně v době od 22 00 – 07 00 hodin omezen. Ve dnech pracovního klidu bude provoz přizpůsoben na základě výsledků monitoringu.

### Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

  - Vlastní měření hluku může být provedeno až po realizaci záměru. Předložené výsledky měření hluku jsou přiloženy jako srovnání se stejným typem větrných elektráren. Případné stanovení provozních podmínek bude realizováno dle skutečných naměřených hodnot.

  - V době zpracování zjišťovacího řízení nebylo zpracováno stanovisko podle § 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je však souhlas orgánu ochrany přírody nezbytný.

- Provádění základů stavby vyžaduje detailní geologický průzkum, který bude        zpracován v rámci dokumentace pro stavební řízení.

- V územním plánu (v části ÚSES) obce je v dotčeném území zahrnuta tvorba lokálního biokoridoru, na východním okraji dotčeného území (mimo toto území) je plánována tvorba lokálních biokoridorů  a lesního lokálního biocentra. Jedná se o velmi nepravděpodobný konflikt mezi plánovanou výsadbou nízkorostoucího cca 5 m širokého a 5 m vysokého pásu dřevin. Tato výsadba nebude větrným parkem narušena. Stejná situace se očekává u plánované výsadby aleje stromů kolem silnice do obce Kozojídky.

- Pro adekvátní ochranu ptáků doporučuje zpracovatel části C/1 vypracování odborného stanoviska ornitologa, základní studii možných vlivů větrného parku na místní a migrující ptačí populace.

- K záměru realizace VE není vydáno stanovisko Úřadu pro civilní letectví ČR, ale nejsou známy důvody, které by jej negativně ovlivnily. Bude zajištěno pro další stupeň stavebního řízení.

# E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU

Toto řešení je navrženo pouze v jedné technologické variantě.

##### F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

### Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Viz kap. H. PŘÍLOHY

- Další podstatné informace oznamovatele

- Podstatné informace a technické údaje pro potřeby oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí byli převzaty z Technické dokumentace firmy ENERCON GmbH. Tato dokumentace je k dispozici u oznamovatele záměru.

G.	VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  	NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU

- Stavba není v blízkosti obytné zástavby. Zasažené území a populaci neovlivní.

- VE je bezporuchovým zdrojem elektrické energie.

- Zdroj energie, vítr, je obnovitelným zdrojem energie. Jedním z hlavních důvodů potřebnosti a vhodnosti záměru stavby je hledisko větrných poměrů v zájmovém území – viz Příloha č. 3 Mapa průměrných ročních rychlostí větru a  Příloha č. 4 Závěrečné vyhodnocení větrných podmínek.

- Větrná farma využije přístupné větrné lokality na pozemku, se souhlasem vlastníka dotčených  nemovitostí.

# H.	PŘÍLOHY

Příloha č. 1	Vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou

Příloha č. 2 	Umístění záměru – mapa

Příloha č. 3	Mapa průměrných ročních rychlostí větru

Příloha č. 4 	Závěrečné vyhodnocení větrných podmínek

Příloha č. 5  	Vyjádření E.ON Distribuce

Příloha č. 6	Smlouva o budoucí smlouvě nájemní

Příloha č. 7	Letecký snímek s dosahem hladiny hluku

Příloha č.1

Vyjádření MěÚ Veselí nad Moravou

Příloha č. 2

Umístění záměru – mapa

Vysvětlivky:červená – vyznačené zajmové území, 1- 3 –umístění VE

Příloha č. 3

### Mapa průměrných ročních rychlostí větru pro potřeby větrné energetiky z vyznačeným zájmovým územím

(pouze v písemné formě)

Příloha č. 4

Závěrečné vyhodnocení větrných podmínek

(pouze v písemné formě)

Příloha č. 5

Vyjádření E.ON Distribuce

(pouze v písemné formě)

Příloha č. 6

Smlouva o budoucí smlouvě nájemní

(pouze v písemné formě)

Příloha č. 7

### Letecký snímek s předpokládaným dosahem hladiny hluku

(pouze v písemné formě)