# Krajský úřad Jihomoravského kraje

##### Odbor životního prostředí

###### Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdělovníku

Vaše značka:                    Naše č.j.:                      Vyřizuje/linka                         	V Brně dne:

---                     JMK 37610/2004 OŽPZ Vr/8     Ing. Lubomír Vrabec/2683                          13.4.2005

stanoviskO k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) podle ustanovení § 10 tohoto zákona:

I. identifikační údaje

Název záměru : 	Drůbežárna Malešovice

Kapacita záměru : 	          Novostavba čtyř hal pro výkrm brojlerů o kapacitě 240 000 ks

Umístění záměru : 	      kraj :  	Jihomoravský

okres:    Brno-venkov

obec:	Malešovice

k.ú. 	Malešovice

Oznamovatel :	      Sušárna Pohořelice, s.r.o.

IČ oznamovatele :	        48908002

Sídlo oznamovatele :         Velký Dvůr 7, 691 23 Pohořelice

II. průběh posuzování

Zpracovatel oznámení :     	Ing.Vladimír Láznička, Ph.D.,

Vojtova 3,639 00 Brno

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 6582/1056/OVP/93

Datum předložení oznámení: 	září 2004

Zpracovatel dokumentace:	 S využitím § 7 odst. 4 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb a na základě zjišťovacího řízení (č.j. JMK 37610/2004 OŽPZ/Vr/2 ze dne 10.1.2005) příslušný úřad stanovil, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení je považováno za dokumentaci

Zpracovatel posudku:		Ing. Jarmila Paciorková

Slezská 43

736 01 Havířov

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 15251/3988/OEP/92

Datum předložení posudku: 		10.2.2005

Veřejné projednání:	místo konání:	Obecní úřad Malešovice

datum konání: 30.3.2005

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Oznámení k posuzovanému záměru bylo příslušnému úřadu předloženo 24.11.2004.

- Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 25.11.2004.

- Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 23.1.2005 pod č.j. JMK 37610/2004 OŽPZ/Vr/2 s následujícím závěrem:

Záměr „Drůbežárna Malešovice“, k.ú Malešovice, okr. Brno-venkov  naplňuje dikci bodu bod 1.7, kategorie I, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Oznámení bylo předloženo v rozsahu dokumentace podle přílohy č. 4 zákona a v průběhu zjišťovacího řízení k němu neobdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje žádné nesouhlasné vyjádření.

Krajský úřad Jihomoravského kraje stanoví v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 zákona, že dokumentaci není třeba dopracovávat a předložené oznámení se považuje za dokumentaci ve smyslu § 8 zákona. Krajský úřad Jihomoravského kraje smluvně zajistí zpracování posudku ve smyslu § 9 zákona autorizovanou osobou.

- Smlouva na zpracování posudku byla uzavřena dne 26.1.2005.

- Dokumentace a doručená vyjádření byla předána zpracovateli posudku 26.1.2005.

- Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen 11.2.2005.

- Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku považuje oznámení, které bylo orgánem státní správy uznáno za dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, za akceptovatelné. Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace a vyjádření dotčených orgánů státní správy a veřejnosti doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.

- Závěry veřejného projednání:

Na veřejném projednání bylo přítomno celkem 16 osob. Veřejné projednání potvrdilo, že záměr nebude mít výrazně negativní vliv na životní prostředí. Mezi nejzávažnější problematické aspekty záměru patří zejména otázka emisí čpavku a pachových látek do ovzduší. K tomuto bodu směřovala většina připomínek v diskusi. Dotazy byly zodpovězeny jednak zpracovateli posudku a dokumentace, jednak zástupcem oznamovatele. Krajský úřad Jihomoravského kraje v závěru konstatoval, že veřejné projednání potvrdilo závěry posudku.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

1) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

2) Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí

3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno

4) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

III. hodnocení záměru

- Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Posuzovaný záměr zahrnuje výstavbu čtyř nových hal pro chov brojlerů o celkové kapacitě 240 000 ks zvířat.

Záměr je řešen komplexně s technologií provozu řešenou na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu drůbeže s využitím moderních technických prvků, welfare a postupů užívaných ve státech Evropské unie. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost a kvalitní a spolehlivá technologie.

Základním problémem realizace posuzovaného záměru jsou emise amoniaku, pachové emise a produkce drůbeží podestýlky a odpadních vod.

Je zpracována rozptylová studie podle zákona č.86/2002 Sb. a odborný posudek dle §17 zákona č. 86/2002 b. o ochraně ovzduší a riziková analýza vlivu stavby na zdraví obyvatelstva.

Na základě uvedených odborných údajů lze označit vlivy záměru na okolní prostředí za nevýznamné. Rozptylová studie a odborný posudek dokládají požadavek realizace opatření pro splnění imisních limitů pro amoniak v posuzovaném území.

Odpadní vody jsou řešeny v dostatečném rozsahu.

Základním odpadem, který bude produkován, je drůbeží podestýlka. Nakládání s odpady živočišného původu je řešeno ze strany investora předáním podestýlky soukromému zemědělci pro její uplatnění v zemědělské výrobě.

Firma zpracuje plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb. K provozu zařízení je nezbytné integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v dokumentaci lze akceptovat. Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou hodnoceny z pohledu velikosti a významnosti jako malé a málo významné.

- Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Návrh technického řešení záměru investora odpovídá dosaženému stupni poznání s eliminací možnosti znečišťování nebo poškozování životního prostředí pouze za předpokladu technologické kázně investora a provozovatele a dodržení podmínek daných procesem posuzování vlivů na životní prostředí vyjádřených ve stanovisku příslušného úřadu.

- Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány s dobrou vypovídací schopností a jsou dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.

Technické řešení ošetřené navrženými  doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na životní prostředí  respektuje dle názoru zpracovatele posudku požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na  životní prostředí.

Dokumentace nastiňuje přehled opatření, které by měly zaručit realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.

- Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci předložené dokumentace je hodnocena varianta spočívající v posuzovaném záměru. Z hlediska technologického byly řešeny varianty související s omezením produkce čpavku. Podmínkou pro umístění chovu brojlerů v území je používání enzymatických prostředků do krmiva (varianta č.2). Doporučeno je uplatnění enzymatických prostředků do podestýlky (varianta č.3).

Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená posuzovaná varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější a ekologicky nejpřijatelnější.

5. Vypořádání vyjádření

a)  Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem čtyři vyjádření. Jednalo se o vyjádření dotčených orgánů státní správy. Příslušný úřad neobdržel žádné vyjádření občanů, občanských sdružení nebo iniciativ.

Veškeré připomínky vzešlé z obdržených vyjádření jsou komentovány v části V. předkládaného posudku. Požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, respektive transformovány do podmínek navržených do stanoviska příslušného úřadu.

b)  Vypořádání vyjádření k posudku:

Příslušný úřad obdržel k posudku celkem 3 vyjádření. Jednalo se o vyjádření  Obce Malešovice, Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, inspektorát Brno a Městského úřadu Pohořelice, OŽP. Obec Malešovice předpokládá, že při použití enzymatických prostředků do krmných směsí a podestýlky nebude docházet ke zhoršování životního prostředí a to především v oblasti pachové v zastavěné a zastavitelné části obce Malešovice. Hlavní pozornost musí být věnována skládkování podestýlky po vyskladnění kuřat. Je nutné zvolit místo co nejdál od zastavěné části obce a mimo nebezpečí zatopení nebo zaplavení. Umístění hnojišť a plány hnojení je nutno s obcí Malešovice konzultovat. Také je nutné okamžité zapravení podestýlky do půdy. Obec hodnotí kladně možnost vzniku nových pracovních míst v obci a likvidaci starého střediska živočišné výroby, které svým provozem dříve značně poškozovalo životní prostředí v obci. Krajská veterinární  správa pro Jihomoravský kraj  nemá k obsahu posudku připomínky a upozorňuje na ustanovení zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci.  Městský úřad Pohořelice, OŽP nemá připomínky.

6.  Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí:

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 93/2004 Sb. na základě oznámení záměru  o hodnocení vlivů na životní prostředí, které bylo dle §7 odst. 4 tohoto zákona uznáno za dokumentaci,  vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona.

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O

k záměru stavby

DRŮBEŽÁRNA MALEŠOVICE

ve variantě navržené oznamovatelem

s tím, že níže uvedené podmínky budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky pro fázi přípravy:

- V projektu bude řešeno oddělení kontaminovaných a nekontaminovaných  dešťových vod. Znečištěná voda z meziturnusové desinfekce bude odváděna kanalizací do nově zřízených jímek (jímky budou smluvně vyváženy). Jímky pro zachycování splaškových vod a odpadních vod z desinfekce  budou mít kapacitu zdržení  v souladu se zákonem č. 103/2003 Sb. a vyhláškou č. 274/1998 Sb.

- Bude provedeno  důsledné oddělení čistých a kontaminovaných ploch, výdejní místa u jímek na vyvážení musí být nepropustná a odkanalizovaná do jímky.

- Výduchy odpadního vzduchu budou projektem řešeny ve výšce 17 m nad terénem.

- V případě kácení dřevin (keřový nálet) investor požádá příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin (dle § 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a dle § 8 vyhl.č.395/1992 Sb.).

- Rozsah ozelenění, druhová skladba výsadeb a lokalizace bude konzultována s dotčeným orgánem ochrany přírody v rámci projektové přípravy.

- Podmínkou vydání stavebního povolení je pravomocné integrované povolení dle zákona 76/2002 Sb.

Podmínky pro fázi realizace:

- Demolice stájí bude prováděna mimo hnízdní dobu sovy pálené.

- V prostoru výstavby dodavatel nebude provádět mytí strojů a motorových vozidel a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám.

- Při úniku úkapů ropných látek na terén bude provedeno zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

- Stavba bude prováděna tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy realizace stavby na životní prostředí ( zabránění úniku ropných látek ze stavebních strojů do okolí, minimalizace prachu a hluku, provádění stavebních prací převážně v denní době). Dodavatel stavby zamezí znečišťování vozovek zeminou.

- Případné stavební odpady zneškodňovat jen způsobem, který je v souladu se zákonnými předpisy (zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí vyhlášky).

- Se skrytou ornicí bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a dle požadavků orgánu ochrany ZPF.

- Podle schváleného projektu bude realizováno ozelenění areálu.

- Provést rekultivaci všech ploch zasažených stavebními pracemi - prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů.

- Z hlediska archeologické péče se řídit ustanoveními § 22 a 23 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro fázi provozu:

- Z hlediska ochrany ovzduší dodržovat zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovat plán  zavedení  zásad  správné zemědělské praxe podle zákona č.86/2002 Sb. u zdroje znečišťování ovzduší a provozní řád s dodržováním opatření pro snižování emisí amoniaku a zápachu.

- Pro omezení produkce čpavku budou uplatněny enzymatické přípravky do krmiva. Doporučeno je jejich uplatnění i do podestýlky (období před vyskladněním stáje)..

- Zajistit soulad nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky s platnou legislativou (zák.č. č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích). S odpady nakládat v souladu se zákonnými předpisy (zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky).

- Podestýlka bude na základě dohody o poskytování služeb předávána k dalšímu uplatnění v rámci organického hnojení dle zpracovaného plánu rozvozu hnojiv. Bude věnována velká pozornost dodržování technologické kázně a nakládání s vyskladněnou podestýlkou, a to i u odběratele. Skládky podestýlky nebudou umisťovány v areálu chovu ani v bezprostředním sousedství osad, obcí či lesů nebo chráněných částí přírody.

- Použití organických hnojiv provádět v souladu s zák.č. 156/1998 Sb. ve znění zák.č. 308/2002 Sb. o hnojivech (odběratel podestýlky).

- Pravidelně provádět kontrolu těsnosti jímek a přívodních potrubí  v souladu s §39 zák.č. 254/2001 Sb., odpadní vody budou vyváženy na ČOV v souladu s provozním řádem. Jímky budou řešeny jako zakryté.

- Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímky, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.

- Udržovat veškeré komunikace a manipulační plochy v okolí místa stavby čisté, dbát na omezování prašnosti k komunikací jejich úklidem, kropením.

- Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám, nakládání s nebezpečnými odpady realizovat pouze na smluvním základě s oprávněnou firmou, pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem o odpadech o výstupy posuzovaného areálu, doložit smluvní zajištění odvozu  uhynulých zvířat do nejbližšího veterinárního asanačního ústavu k likvidaci.

- Zabezpečit údržbu vysazené zeleně a celého vnitřního areálu nové farmy.

- Provádět pravidelně všechna zooveterinární opatření, desinsekci, deratizaci, kontrolu chovu veterinárním lékařem. Zajistit pravidelné veterinární kontroly zdravotního stavu zvířat.

- Udržovat veškeré komunikace a obslužné plochy v čistém stavu, aby nedocházelo ke splachům znečištění srážkovými vodami do terénu.

- Zpracovat provozní, požární a vodohospodářský havarijní řád farmy, prověřit kvalitu vody pro středisko.

- Zpracovat  a dodržovat plán zásad správné zemědělské praxe, dodržet povinnost dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a nelze se proti němu odvolat.

Platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. V těchto řízeních a postupech je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí dotčeným správním úřadem. Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí nebo opatření požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku, nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě opatření uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti (§10 odst. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Bc. Anna Hubáčková

vedoucí odboru

životního prostředí

IČ	                    DIČ                    Telefon	        Fax	                        e-mail                                              Internet

70888337         CZ 70888337	        541651111	  541651579    vrabec.lubomir@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky  se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů:

Obec Malešovice, Malešovice 50, 664 65 Malešovice

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení:

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 669, 691 23 Pohořelice

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Inspektorát Brno, Palackého třída 174, 612 00 Brno

Městský úřad Pohořelice, odbor výstavby a ÚP, Brněnská 2, 691 23 Pohořelice

MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno

MŽP,  odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice

Oznamovatel:

Sušárna Pohořelice, s.r.o., Velký Dvůr 7, 691 32 Pohořelice

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D., Vojtova 3, 639 00 Brno

Zpracovatel posudku:

Ing. Jarmila Paciorková, Slezská 43, 736 01 Havířov

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze Obec Malešovice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis