| Č. j.: JMK 99622/2017 | Sp. zn.: S – JMK 74635/2017 OŽP/Rich | Vyřizuje/linka Mgr. Richterová/2684 | Brno 10.07.2017 |
| --- | --- | --- | --- |

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

že záměr

„Modernizace farmy Rešice“,  k. ú. Rešice,

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  zákona:

Modernizace farmy Rešice

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 1.5, sloupec B – Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). Jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je modernizace a optimalizace chovu skotu v Rešicích. Navržená kapacita chovu bude následující:

| Název objektu | Kategorie | Ustájovací kapacita | Průměrná váha | Dobytčí jednotky na kapacitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ks | Kg | DJ |
| 1. Odchovna telat I. | telata | 300 | 110 | 66 |
| 2. Výkrm skotu II. | Výkrm býci | 140 | 450 | 126 |
| 3. Zimoviště skotu I. | jalovice | 100 | 450 | 90 |
| 4. Zimoviště skotu II. | KBTM | 90 | 700 | 126 |
|  | telata | 90 | 150 | 27 |
| 5. Zimoviště skotu III. | KBTPM | 90 | 700 | 126 |
|  | telata | 90 | 150 | 27 |
| 5. Zimoviště skotu IV. | KBTPM | 50 | 700 | 70 |
| 6. Plemenní býci | býci | 9 | 1300 | 23 |
| Celkem Dobytčích jednotek | - | - | - | 681 |

Umístění záměru:  	kraj     	Jihomoravský

okres   	Znojmo

obec   	Rešice

k. ú.     	Rešice, p. č. 242/2, 241/2, 327/7, 243/2, 238/1, 256, 327/9, 239/2, 240/2, 327/10.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Oznamovatel plánuje modernizaci a optimalizaci chovu skotu na farmě v Rešicích, za tímto účelem se rozhodl provést následující změny v chovu živočišné výroby:

• odchovna telat I. – kapacita je snížena z 390 telat na 300 telat v souladu se zlepšením welfare ve stáji;

• výkrm skotu II. – jedná se již o provedenou změnu z odchovu telat (390 ks) na výkrm býků (140 ks), stáj je na tento stav již zkolaudována;

• zimoviště skotu I. – jedná se rekonstrukci stávající odchovny prasniček na stáj pro jalovice – zimoviště;

• zimoviště skotu II. a III. - výstavba dvou nových zimovišť pro krávy bez tržní produkce mléka s telaty (2 x 90 ks KBTPM + 2 x 90 ks telat);

• zimoviště skotu IV. – rekonstrukce stávajícího seníku na zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka;

• stavba stáje pro plemenné býky 9 ks;

• zrušen chovu prasat;

• dále se předpokládá výstavba skladu slámy a zastřešeného, zpevněného hnojiště v jihovýchodní části areálu.

Lokalita se nachází v oblasti intenzivně zemědělsky využívané. Možné kumulace vlivů z ostatních provozů živočišné výroby lze předpokládat zejména v oblastech emisí do ovzduší, vzhledem k vzdálenostem se však nebude jednat o vlivy hodnotitelné.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Odchovna telat I. – stávající stáj

Kapacita je snížena z 390 telat na 300 telat v souladu se zlepšením welfare ve stáji. Jedná se o přístavbu a modernizaci, která již byla provedena. Ventilace je přirozená, ustájení je v kotcích na hluboké podestýlce.

Výkrm skotu II. – stávající stáj

Jedná se již o provedenou změnu z odchovu telat (390 ks) na výkrm býků (140 ks), stáj je na tento stav již zkolaudována. Ventilace je přirozená, ustájení je v kotcích na hluboké podestýlce.

Zimoviště skotu I. - nová stáj

Jedná se rekonstrukci stávající odchovny prasniček na stáj pro jalovice – zimoviště. Objekt bude rekonstruován na stáj pro jalovice vybouráním stávajících technologií, s tím že bude přistavěno jednostranné krmiště. Ustájení bude v kotcích na hluboké podestýlce.

Zimoviště skotu II. a III. – nové stáje

Výstavba dvou nových zimovišť pro krávy bez tržní produkce mléka s telaty.

Bude vystavěna nová moderní stáj pro KBTPM s telaty. Bude se jednat o halu, jejíž nosnou konstrukci budou tvořit ocelové rámy založené na ŽB patkách. Obvodové stěny stáje budou do výšky 1,8 m železobetonové. Na zbytek výšky stěny bude osazena protiprůvanová síť. Štítové stěny budou na výšku od ŽB stěny, až po střešní rovinu opláštěné trapézovým plechem. Střecha bude sedlová s krytinou v nerušivé barvě. Pomocí systému branek a hrazení bude stáj rozdělena na kotce dle potřeby chovatele. Ustájení bude stelivové s pravidelným přistýláním a vyhrnutím dle potřeby jednou za pět až šest týdnů. Krmení bude zajištěno skrze dva krmné stoly na přilehlá krmiště.

Větrání ve stáji bude zajištěno přívodem vzduchu přes volnou plochu obvodových stěn a výdech větrací štěrbinou v hřebenu stáje.

Ustájení je v kotcích na hluboké podestýlce.

Zimoviště skotu IV. - nová stáj

Jedná se o rekonstrukci stávajícího seníku na zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka. Ustájení bude na hluboké podestýlce, větrání bude přirozené, krmení na jednostranný krmný stůl.

Přístavba stáje pro plemenné býky 9 ks – nová stáj

Jedná se o samostatnou stáj s 9 kotci pro 9 býků podobného řešení, jako jsou zimoviště.

Sklad slámy

Jedná se o samostatný objekt ocelové konstrukce o rozměrech cca 73,1 x 20,4 m, jeho výstavba je již povolená.

Hnojiště 20,4 x 24 m – zastřešené

Jedná se o hnojiště s bočními stěnami z prefabrikovaných l profilů o výšce 3,6 m, podlaha je řešená z armované betonové desky z vodostavebního betonu C30/37XF3 s vodorovnou izolací. Odkanalizování bude příčným sběrným kanálem do stávající jímky v sousedním objektu Odchovna telat I., kde je 60 m3 betonová, zastřešená zemní jímka.

Technologické operace

- Nastýlání steliva – ve stájích je využíváno nastýlání slámou za pomoci zakládacího vozu.

- Krmení – se provádí homogenizovanou krmnou dávkou krmným vozem průjezdem krmištěm na krmné stoly.

- Napájení zvířat – je zabezpečeno z temperovaných napajedel v každé sekci, kotci.

- Odkliz chlévské mrvy – chlévská mrva je vyhrnována mechanizací.

- Manipulace se zvířaty se provádí přeháněním po stáji a přiháněcími chodbami, při převodu mezi středisky je využito přepravníku.

- Větrání stájí je zabezpečeno přirozeným větráním.

Výroba

Ve středisku bude možné produkovat:

Hlavní produkty výroby:

- Telata od 2 do 6 měsíců pro další chov a výkrm.

- Vysokobřezí jalovice.

- Jateční býci.

Vedlejší produkty výroby:

- Brakované krávy bez tržní produkce mléka.

- Brakovaní býci.

- Chlévská mrva.

Oznamovatel - účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Společnost REDU, spol. s r.o., se sídlem Dražka 624, 675 55 Hrotovice, IČ 49969749.

Zpracovatel oznámení:

Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice – autorizovaná osoba.

Odůvodnění

- Průběh řízení

Dne 24.05.2017 obdržel  krajský úřad od společnosti REDU, spol. s r.o., se sídlem Dražka 624, 675 55 Hrotovice, IČ 49969749 (dále jen „oznamovatele“) oznámení záměru „Modernizace farmy Rešice“, k. ú. Rešice, okr. Znojmo. Zpracovatelem oznámení je Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice.

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 79861/2017 ze dne 01.06.2017 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 6 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 7 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce obce Rešice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obec Rešice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:

Jihomoravský kraj - informaci obdržel dne 02.06.2017 a zveřejnil ji na úřední desce dne 02.06.2017;

Obec Rešice - informaci obdržela 06.06.2017 a zveřejnila ji na své úřední desce dne 06.06.2017.

Dotčenými orgány státní správy byly:

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí - informaci obdržel 02.06.2017;

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo - informaci obdržela 02.06.2017;

Česká inspekce životního prostření OI Brno - informaci obdržela 02.06.2017;

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj-Inspektorát Znojmo – informaci obdržela 02.06.2017.

- Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo – č. j. KHSJM 30471/2017/ZN/HOK ze dne 16.06.2017;

- Česká inspekce životního prostředí – OI Brno – zn. ČIŽP/47/ŘI/1707906 002/17/BLV ze dne 20.06.2017.

3. 	Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje sděluje, že oznámení záměru bere na vědomí, se záměrem souhlasí a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona.

Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno nemá k realizaci záměru připomínky.

Vypořádání:

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru.

Dotčené správní úřady vyslovily souhlas s realizací záměru bez požadavku na jeho další posouzení dle zákona.

S ohledem na výše uvedené nepovažuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje za účelné stanovit pro tento záměr povinnost dalšího posuzování.

- Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

- Charakteristika záměru

Záměrem oznamovatele je modernizace a optimalizace chovu skotu na farmě v Rešicích, za tímto účelem se rozhodl provést následující změny v chovu živočišné výroby:

- odchovna telat I. – kapacita je snížena z 390 telat na 300 telat v souladu se zlepšením welfare ve stáji;

- výkrm skotu II. – jedná se již o provedenou změnu z odchovu telat (390 ks) na výkrm býků (140 ks), stáj je na tento stav již zkolaudována;

- zimoviště skotu I. – jedná se rekonstrukci stávající odchovny prasniček na stáj pro jalovice – zimoviště;

- zimoviště skotu II. a III. - výstavba dvou nových zimovišť pro krávy bez tržní produkce mléka s telaty (2 x 90 ks KBTPM + 2 x 90 ks telat);

- zimoviště skotu IV. – rekonstrukce stávajícího seníku na zimoviště pro krávy bez tržní produkce mléka;

- stavba stáje pro plemenné býky 9 ks;

- zrušení chovu prasat.;

- dále se předpokládá výstavba skladu slámy a zastřešeného, zpevněného hnojiště v jihovýchodní části areálu.

- Umístění záměru

Záměr je situován ve stávajícím zemědělském areálu jihozápadně od obytné zástavby obce Rešice.

Ze sdělení Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního plánování vyplývá, že záměr není v rozporu s platnou ÚPD obce Rešice.

Zájmová lokalita se nachází mimo záplavové území, není součástí žádného národního parku, chráněné krajinné oblasti či některého maloplošného zvláště chráněného území a nezasahuje ani do ochranného pásma výše uvedených zvláště chráněných území.

- Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

- Zdravotní vlivy a rizika

Narušení faktoru pohody - realizace hodnoceného záměru a související provoz je situován dostatečně daleko od obytné zástavby a lze konstatovat, že během výstavby ani provozu nedojde k výraznějšímu narušení. Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním prostředí.

- Vlivy na kvalitu ovzduší

Z hlediska ovzduší bude docházet k uvolňování amoniaku a dalších látek, které mohou ovlivnit bezprostřední okolí záměru. Za účelem zhodnocení těchto vlivů byla vypracována rozptylová studie a pásmo hygienické ochrany, jež prokazují, že negativní dopady budou akceptovatelné. Z hlediska životního prostředí nebude vliv emisí významný, jak z hlediska objemu vypouštěného do ovzduší, tak z důvodu setrvání amoniaku v ovzduší jen po relativně krátkou dobu.

Pokud jde o emise z dopravy stavebních materiálů a technologií a emise prachu ze stavebních prací, jedná se o zvýšení přechodné, omezené velmi krátkou dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena vhodnou organizací celé realizace. Působení těchto vlivů potrvá maximálně několik týdnů během hrubých stavebních prací. Vzhledem k vysoké účinnosti možných opatření, vzdálenosti a rozsahu záměru se jedná o vliv málo významný.

V rámci dokumentace proveden výpočet pásma hygienické ochrany, který stanovuje pásmo, v němž se pachové látky vyskytují v koncentracích vnímatelných člověkem, to ale neznamená, že by měly být lidskému zdraví škodlivé. V některých střediscích živočišné výroby, kde jsou podnikové bytovky, dlouhodobě žijí lidé – ošetřovatelé, nebyl prokázán negativní dopad na lidi a případné zdravotní problémy z důvodu dlouhodobého pobývání přímo v ochranném pásmu.

Ochranné pásmo je dokladováno výpočtem a včetně situace se zákresem ochranného pásma. Výpočty byly provedeny na maximální zatížení stájí. Obytná zástavba je mimo vynesené PHO.

Nepříznivé pachové aspekty mohou vznikat při aplikaci hnoje a tekutých hnojiv na pozemky zemědělské půdy v rámci obhospodařovaných pozemků. Navrhovaná opatření v rámci hnojného plánu s přihlédnutím k aktuálním rozptylovým podmínkám bude i tento aspekt minimalizován. Aplikace chlévské mrvy na zemědělské pozemky bude při dodržení pravidel pro aplikaci organických hnojiv přínosem pro udržení kvality a úrodnosti zemědělské půdy.

- Vlivy hluku

Lze konstatovat, že v době výstavby ani běžného provozu nebudou vlivem provozu výše uvedených zdrojů hluku u nejbližší obytné zástavby a chráněných venkovních prostor v žádném případě překročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy.

S ohledem na charakter stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby lze předpokládat, že nebudou překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak z areálu samotného, tak z dopravy na pozemních komunikacích.

- Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Zvýšením zastřešených a zpevněných ploch ve středisku dojde k navýšení množství dešťových vod odváděných z území. V rámci projektu je navržena retenční nádrž. Území je již v současné době odvodňováno, retence zajistí rovnoměrný odtok z území. Konečné řešení bude projednáno s příslušným vodoprávním úřadem.

Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí opatření, které by mohly způsobit masivní kontaminaci tekutými odpady, případně ropnými látkami z vozidel při přepravě při havárii. Tato situace se nepředpokládá, nelze ji však nikdy vyloučit, proto pro tyto případy bude nutno zpracovat havarijní plán. Podlahy stájí, všechny jímky budou zabezpečeny a provedeny v souladu s platnou legislativou – nepropustné provedení, kontrolní systém, pravidelné revize i další povinnosti vyplývající z legislativního rámce.

Voda pro zabezpečení farmy je získávaná z vlastních vrtů. Kapacita stávajících vrtů je dostatečná pro provoz. Doplňkově bude realizováno i napojení na obecní vodovod.

Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry.

Zpracovatel oznámení konstatuje, že prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.

V oznámení uvádí z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí významná, v projektu obsažená, řešení:

- V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost vzniká.

- Aplikace organických hnojiv v blízkém okolí obcí bude prováděna s ohledem na místní události, aktuální meteorologické podmínky tak, aby obce nebyly obtěžovány zápachem při aplikaci.

- Maximalizovat směrováni maxima dopravy spojené se záměrem mimo obytnou zástavbu obcí.

- Komunikace znečištěně provozem areálu budou bezodkladné vyčištěny po případném znečištění provozovatelem areálu. Udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a přilehlé části příjezdové komunikace.

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

- Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona vč. příloh:

- Situace záměru

- Vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního plánování k záměru z hlediska ÚPD, č. j. MUMK 4314/2017 ze dne 02.03.2017  – vzato na vědomí

- Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. j. JMK 33567/2017 ze dne 28.02.2017 – vzato na vědomí

- Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a  na vědomí dotčeným správním úřadům.

Dotčenou obec Rešice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 a 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Dotčenou obec Rešice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1381.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. František Havíř

vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Mgr. Dana Richterová

Rozdělovník

Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:

- REDU, spol. s r.o., Dražka 624, 675 55 Hrotovice - DS

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Rešice, k rukám starosty, Rešice 97, 671 73 Tulešice – DS

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno - zde

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, - územní pracoviště Znojmo, MUDr. J. Jánského  15, 669 02 Znojmo – DS

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj – Inspektorát Znojmo, U Suchopádu 316/6, 669 04 Znojmo - DS

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov – DS

Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 630 02 Pardubice

Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Rešice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Razítko a podpis

# Text boxes

otisk

úředního

razítka

vz. Ing. Jiří Hájek, v. r.

vedoucí oddělení posuzování vlivů

na životní prostředí