Oznámení - Dokumentace

v rozsahu přílohy č.4

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění zákona č. 93/2004 Sb.)

Drůbežárna Trboušany

k.ú. Trboušany, Jihomoravský kraj

Pohled na bývalou stáj určenou k demolici (nevyhovující stavebně-technický stav) v zemědělském areálu Trboušany.

Zpracoval:

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.	osvědčení č.j. 6582/1056/OPV/93

Vojtova 3, 639 00 Brno		MŽP ČR ze dne 24.6.1993

tel. +420 608 624949

Datum zpracování: leden 2005		Výtisk číslo: 1

Podpis:

Drůbežárna Trboušany (Jihomoravský kraj)

Oznámení - Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění zákona č. 93/2004 Sb.).

Hodnocení vlivů záměru Drůbežárna Trboušany na životní prostředí.

Obsah:

A	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B	ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

B.I	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

B.I.1	Název záměru	4

B.I.2	Kapacita záměru	4

B.I.3	Umístění záměru	5

B.I.4	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	5

B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí pro jejich výběr, resp. odmítnutí)	5

B.I.6	Popis technického a technologického řešení záměru	6

B.I.7	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	7

B.I.8	Výčet dotčených územně samosprávných celků	8

B.II 	ÚDAJE O VSTUPECH	8

B.II.1 	Půda	8

B.II.2 	Voda	8

B.II.3	Ostatní surovinové a energetické zdroje	8

B.II.4	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	9

B.III	 ÚDAJE O VÝSTUPECH	9

B.III.1	 Ovzduší	9

B.III.2	 Odpadní vody	13

B.III.3	 Odpady	13

B.III.4	 Ostatní	14

B.III.5	 Doplňující údaje	15

C	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	15

C.1	VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ	15

C.2	CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	17

C.3	CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ	23

D	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	25

D.I	CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI	25

D.I.1	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	25

D.I.2	Vlivy na ovzduší a klima	27

D.I.3	Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky	29

D.I.4	Vlivy na povrchové a podzemní vody	29

D.I.5	Vlivy na půdu	30

D.I.6	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	30

D.I.7	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	30

D.I.8	Vlivy na krajinu	31

D.I.9	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	32

D.II	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ	33

D.III	CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH	33

D.IV	CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	34

D.V 	CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ	36

D.VI	CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	36

E	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	37

F	ZÁVĚR	38

G	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	38

H	PŘÍLOHY	42

Úvod:

Oznámení - Dokumentace hodnocení vlivů záměru „Drůbežárna Trboušany“ na životní prostředí byla zpracována v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. K posuzovanému záměru obdržel oznamovatel několik vyjádření, která byla podkladem pro zpracování předkládané dokumentace.

Byla zpracována rozptylová studie a odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší, jejichž závěry jsou zapracovány do dokumentace. Rozptylová studie tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Zpracovatel:

POPP, B. (2004): Rozptylová studie, farma Trboušany. Rukopis, 18 pp. (viz příloha dokumentace)

POPP, B. (2004): Odborný posudek – ochrana ovzduší, farma Trboušany. Rukopis, 16 pp. (uložen u oznamovatele)

Byla zpracována riziková analýza vlivu stavby na zdraví obyvatelstva, jejíž závěry jsou zapracovány do dokumentace. Riziková analýza tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Zpracovatel:

KOTULÁN, J. (2005): Riziková analýza vlivu stavby „Farma pro chov brojlerů Trboušany“ na zdraví obyvatelstva. Rukopis, 13 pp.

# A	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

| Obchodní firma | SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. |
| --- | --- |
| Právní forma | společnost s ručením omezeným |
| Adresa sídla nebo místa podnikání1 | Pohořelice, Velký Dvůr 7 |
| Adresa pro doručování písemností | Sušárna Pohořelice, Velký dvůr 7, 691 32 Pohořelice |
| IČ | 48908002 |
| DIČ | 300-48908002 |
| Počet zaměstnanců | 44 |
| Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence | u oznamovatele |
| Kontaktní osoba zmocněná provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení: |
| Jméno a příjmení | Ing.Kudrna Ivo, Šťastný Milan |
| Adresa | Sušárna Pohořelice, Velký dvůr 7, 691 32 Pohořelice |
| Funkce | Jednatel |
| Telefon (Fax) | 602 527 586 , 605 351 546 |
| E-mail | info@susarna-pohorelice.cz |

# B	ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### B.I.1	Název záměru

#### Drůbežárna Trboušany

Pozn.: Podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. spadá záměr do KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení): 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka je 500 kg živé hmotnosti). Příslušným orgánem je orgán kraje, který zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci B.

### B.I.2	Kapacita záměru

Záměr Drůbežárna Trboušany zahrnuje novostavbu čtyř hal pro celkový výkrm 240.000 brojlerů.

### B.I.3	Umístění záměru

Kraj:			Jihomoravský

Obec:			Trboušany

Katastrální území:	Trboušany

p.č.	KN  604/1, 600/1, 617 (bývalý areál ŽV Trboušany)

### B.I.4	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je novostavba čtyř hal pro celkový výkrm 240.000 brojlerů ve stávajícím zemědělském areálu u obce Trboušany. Novostavbě bude předcházet demolice současných nevyužívaných objektů v areálu.

Ke kumulaci dokumentovaného záměru s jinými záměry v současné době nedochází a výhledově docházet nebude.

### B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

Důvodem potřeby záměru je obnovení výkrmu hospodářských zvířat na stávající farmě u Trboušan. Stávající stáje bývalého JZD, určené pro výkrm skotu, jsou v nevyhovujícím stavebním stavu, opuštěné a chátrající. Jejich oprava a rekonstrukce je nereálná. Jejich demolice a stavba stájí nových je nutná. Důvodem umístění v dané lokalitě je skutečnost, že stávající farma chovu hospodářských zvířat Trboušany skýtá vhodné prostorové podmínky pro výkrm brojlerů. Farma je stabilizovaná ve schváleném územním plánu obce Trboušany, kolem farmy je dostatečné ochranné pásmo, farma je napojena na všechny nezbytné infrastrukturní sítě, je komunikačně dobře přístupná a její obnova je reálná.

| Objekt | Původní stav | Pozn. | Objekt | Návrh | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.1 | Výkrm skotu 450 – 600 ks | demolice | č.1 | brojleři 60000 | novostavba |
| č.2 | Výkrm skotu 450 – 600 ks | demolice | č.2 | brojleři 60000 | novostavba, |
|  |  |  | č.3 | brojleři 60000 | novostavba |
|  |  |  | č.4 | brojleři 60000 | novostavba |

Zvažována je aktivní varianta obnovení výkrmu hospodářských zvířat ve stávajícím zemědělském areálu. Odmítnutí aktivní nulové varianty vychází z uvedeného důvodu potřeby realizace záměru a jeho racionálnosti.

### B.I.6	Popis technického a technologického řešení záměru

Předmětem hodnocení EIA je záměr novostavby čtyř hal pro výkrm brojlerů s celkovou kapacitou 240.000 Brojlerů. Čtyři nové haly budou konstrukčně provedeny ve stylu „Farma Valtrovice“ u Znojma. Nosnou část haly tvoří rámová ocelová konstrukce. Na střeše je položen vlnitý eternit šedé barvy (alternativně ocelový trapézový plech), podhled je řešen dřevěnými kompletizovanými panely. Obvodový plášť haly je ze skládaných sendvičových panelů, štít haly je zděný z tvárnic Porfix. Podlaha je nepropustná, z vakuovaného strojně hlazeného betonu. Vjezd do haly je umožněn ocelovými vraty (3,5x4,0 m) v obou štítech.

Navržené technické řešení odpovídá současným poznatkům výkrmu brojlerů, welfare a postupům užívaným ve státech Evropské unie. Požadavky ukazatelů welfare 15-20 ks (do 34 kg živé hmotnosti) na 1 m2 jsou dodrženy.

Výkrm bude probíhat na slaměné podestýlce. Napájení, krmení, osvětlení, ventilace a tepelná pohoda ve stáji jsou řízeny počítačem.

Výkrmové haly představují hlavní výrobní objekty farmy. V každé hale jsou osazeny plně automatické krmné linie s krmítky. Celá krmná technologie je zavěšena pod stropem s možností vytahování a spouštění pomocí centrálního navijáku. Všechny krmné linie jsou zásobovány krmivem z venkovních zásobníků pomocí příčného dopravníku krmiva. Tento dopravník dopravuje krmivo na základě signálu od senzoru v násypce krmiva. Všechna sila jsou konstruována pro pneumatické plnění. Sila jsou ze zinkovaného materiálu, který svoji venkovní galvanickou vrstvou odráží tepelné záření a tím nedovoluje nadměrnému zahřívání uskladněného krmiva.

Napájení v každém z objektů zajišťují kompletní kapátkové napájecí linie s veškerým příslušenstvím, tedy s regulací tlaku vody, filtrací vody a možností medikace vody. Také celý systém napájecích linií bude zavěšen pod stropem podlaží, s možností vytahování a spouštění pomocí centrálního navijáku. V každé hale jsou osazena na napájecích liniích napájecí místa.

V halách je podtlakový systém ventilace. Uvnitř hal jsou umístěna čidla, která vyhodnocují parametry prostředí (teplota, vlhkost) a tato data jsou pomocí počítače předávána na regulační prvky, kterými jsou ventilátory a plynové hořáky. Tímto systémem se udržuje ve stájích optimální mikroklima vhodné pro vykrmovaná kuřata. Regulace je automaticky řízena počítačem.

Vytápění je zajištěno pomocí přímotopných plynových kanónů, které jsou zavěšeny na lankových závěsech s nastavováním výšky podle parametrů vnitřního klimatu. Tyto agregáty jsou výrobcem určeny pro intenzivní vytápění uzavřených stájových. Těleso agregátu je tvořeno plechovým válcem, na jehož jedné straně umístěn ventilátor, vhánějící do válce vzduch. Speciální plynový hořák umístěný v proudu vzduchu v ose válce umožňuje spalování plynného paliva s vysokým přebytkem vzduchu, přičemž spaliny jsou dále ředěny vzduchem obtékajícím hořák mezerou mezi hořákem a stěnou válce.

Výkrm probíhá v šesti až sedmi turnusech (36 - 38 dní) za rok s cca 14-ti denní přestávkou mezi turnusy. Obsluha běžného provozu spočívá v pravidelné kontrole zdravotního stavu kuřat, jejich vitality a etologických projevů. Zároveň se provádí sběr případných uhynulých kusů. Úhyn kuřat do čtvrtého dne od zástavu stoupá, poté úhyn klesá. V prvém týdnu by úhyn neměl přesáhnout 1% z celkového zástavu na halu, v dalších týdnech by neměl překročit 0,4%. Při předpokládaném výkrmu do 1,5 kg váhy by celkový úhyn neměl překročit 3 - 4%. Dalším úkolem obsluhy je denní kontrola spotřeby krmiva (přímá indikace zdravotního stavu kuřat či jiných aspektů). Běžná spotřeba krmiva pro prvé dny je přibližně 14 g/ks a den, u dokrmovaných kuřat stoupne spotřeba na 120 - 140 g/ks a den.

Hlubokou podestýlku tvoří 5-10 cm vrstva drcené slámy. Vyklizení podestýlky se provádí vždy po skončení turnusu. Mezi turnusy se provádí mechanická očista stájového prostoru, včetně technologických linek a dezinfekce mokrou (WAP) a suchou cestou. Při vyklízení podestýlky se veškerá technologie zvedne pomocí navijáků a kladek k podhledu a umožní se tak průjezd mechanizaci. Technologické linky krmení a napájení jsou zavěšeny lankovým systémem k nosníkům na podhledu stáje.

Na obr. je znázorněno blokové schéma provozu s popisem a vzájemnou propojeností materiálových a energetických toků do hlavní výrobní činnosti.

### B.I.7	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení realizace záměru je  srpen 2005. Termín dokončení stavby říjen 2005.

### B.I.8	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Územně správní celek Obec Trboušany

Vyšší územně správní celek Jihomoravský kraj

## B.II 	ÚDAJE O VSTUPECH

### B.II.1 	Půda

Plocha stávajícího areálu farmy Trboušany je vyňata ze zemědělského půdního fondu. Výstavba dvou nových hal (2, 3) ve stávajícím areálu farmy, nevyžaduje vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Výstavba se netýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. Haly č.1 a č.4 přesahují hranice původního areálu a bude zažádáno o vyjmutí ze ZPF přesahujících částí objektů. Celkem se jedná o 2360m2.

### B.II.2 	Voda

Pro celkový provoz farmy Trboušany, zaměřené na výkrmu 240.000 brojlerů (v šesti turnusech), jsou kladeny vysoké požadavky na odběr pitné vody. Potřeba provozní vody není uvažována. Pitná voda bude odebírána ze stávajícího soukromého  vodovodu bývalého družstva Trboušany. Denní spotřeba vody pro výkrm (napájení) činí 200 litrů na 1.000 brojlerů. To představuje pro celý chov roční objem 9.600 m3. Maximální množství spotřebované pitné vody 160 m3 ročně pro obsluhu odpovídá průměrnému počtu pracovníků farmy (v období vyskladňování je počet pracovníků větší). Dále je do bilance nutné započítat vodu potřebnou pro skrápění vozovek, závlahu trávníků a dřevin. Celková maximální spotřeba pitné vody s rezervou činí podle propočtu 10.000 m3 za rok pro provoz celé farmy. Při původním zástavu skotu v bývalém JZD byla spotřeba pitné vody větší. Rozbor kvality vody je prováděn majitelem vodovodu (tj. Sušárna Pohořelice s.r.o.).

### B.II.3	Ostatní surovinové a energetické zdroje

Požadavky na surovinové a energetické zdroje při provozu farmy Trboušany budou poměrně různorodé. Jedná se o krmivo, slámu, zemní plyn na vytápění, pohonné hmoty a elektřinu.

Ke krmení budou používány dovážené suché krmné směsi. Krmivo bude uloženo v zásobnících u každé haly. Při orientační denní spotřebě 100-240 kg na 1.000 brojlerů (spotřeba podle stáří při 7 týdenním výkrmovém cyklu) činí celková roční potřeba krmiva 4.665 tun.

Potřeba podestýlkového materiálu (slámy) činí 150 tun ročně. Sláma bude zajišťována dodavatelsky od místních pěstitelů zemědělských plodin.

Vytápění objektů bude řešeno pro každou halu provozním souborem vytápění, který je propojen s provozním souborem větrání. Oba systémy pracují ve vzájemné interakci. Jako topné medium bude používán zemní plyn. Celková roční spotřeba je propočítána na 153 tis. m3. Při odhadu spotřeby plynu vycházíme ze skutečnosti, že v průběhu výkrmu potřebné teploty ve stáji postupně klesají od 30-36 0C v prvním týdnu na 16-28 0C v pátém až sedmém týdnu.

Celková spotřeba elektřiny bude činit 450.000 kWh ročně. Výkrm brojlerů s ohledem na vysokou náročnost na výměnu vzduchu a zajištění optimální teploty je zařazen do I.stupně důležitosti zajištění dodávky elektrické energie (ČSN 34 1610).

Spotřeba pohonných hmot (nafty) a mazadel pro nákladní automobily bude záviset na dodavatelsko - odběratelských vztazích. Jedná se o dovoz slámy, krmiva a kuřat. Dále o odvoz hnoje a brojlerů po vyskladnění. Většina dopravy bude zajišťována dodavatelsky. Předpokládáme spotřebu maximálně 0,7 tun nafty ročně.

### B.II.4	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Pro vnitřní dopravu bude využita stávající faremní komunikační síť, která bude doplněná o cca 2500 m2 zpevněné komunikace s bezprašným asfaltovým povrchem k obsluze 4 nových hal.

Pro dovoz krmiva, slámy a kuřat, odvoz hnoje a expedici brojlerů z farmy k odběratelům budou používány nákladní automobily, účelové komunikace a stávající veřejná silniční síť. Vjezd na Farmu Trboušany bude řešen z pozemní komunikace III/39519 Trboušany –  Dolní Kounice.

Předpokládanou četnost provozu nákladní a osobní autodopravy je možno odhadnout následovně:

Dopravní činnost				odhadovaný provoz vozidel/rok

Navážení krmných směsí	 			 300

Navážení podestýlky					 35

Navážení kuřat					 30

Odvoz vyprodukované podestýlky 			 35

Odvoz uhynulých kusů	 			 50

Odvoz vykrmených kuřat			 	 50

Nákladní doprava celkem	 			500 nákladních vozidel/rok

Osobní automobilová doprava - odhad	 	 3 vozy/den

Dokumentovaný záměr „Drůbežárna Trboušany“ nevyvolává žádné nové nároky na inženýrské sítě.

## B.III		ÚDAJE O VÝSTUPECH

### B.III.1		Ovzduší

Jednotlivé stáje výkrmu brojlerů budou bodovými zdroji emisí plynů (zejména amoniaku). Množství emisí při spalování zemního plynu (vytápění) řádově v kg za rok je při srovnání s emisemi vznikajícími při vlastním výkrmu zanedbatelné. Na farmě nebudou hnojiště pro skladování slámy s trusem (chlévská mrva bude ihned odvážena mimo farmu).

Podstatným zdrojem znečištění ovzduší jsou emise amoniaku, sirovodíku, oxidů uhlíku a osmogenů z výkrmu brojlerů. Uvedené znečišťující plyny vznikají při rozkladu organické hmoty, jako například trusu, steliva a zbytků krmiva ve stáji.

Podle údajů publikovaných v poslední době na základě dlouhodobého výzkumu dosahuje průměrná emise amoniaku u drůbeže ve výkrmu 0,05 kg na 1 kus za rok. Pro srovnání metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR z roku 1994 uvádí hodnotu 0,30 kg/kus/rok, nově přijaté emisní limity Mze a MŽP ČR 0,21 kg/kus/rok. Výpočet množství emitovaného amoniaku je proveden pro uvedené emisní faktory (EF). EF je stanoven včetně deponie hnoje. V případě farmy v Trboušaních nebude hnůj deponován přímo na farmě, ale po vyskladnění brojlerů odvážen přímo na pole případně na polní hnojiště.

| počet brojlerů | emisní faktor v kg/ks/rok | množství emitovaného amoniaku v t/rok |
| --- | --- | --- |
| 240.000 | 0,30 | 72,0 |
| 240.000 | 0,21 | 50,4 |
| 240.000 | 0,05 | 12,0 |

Objem emisí amoniaku, jehož hodnota byla vypočtena v maximálním množství 72,0 tun za rok, je významný. Ve smyslu přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, je posuzovaná výkrmna 240.000 brojlerů "zvláště velkým zdrojem znečišťování". Do této kategorie jsou zařazeny stavby a zařízení s intenzivním ročním chovem drůbeže od kapacity ustájení 40.000 kusů.

Podle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je možné rekapitulovat následující emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje:

Stáje pro drůbež (kg NH3/zvíře a rok):

stáj	hnůj	kejda		zapravení do půdy	celkový emisní faktor

Brojleři	0,1	0,01	0		0,1				 0,21

Předpokládaná celková základní roční produkce amoniaku:

výkrm brojlerů	 240.000 ks x 0,21 kg/rok		50,4 t/rok

Celková základní roční produkce v sobě zahrnuje jak produkci amoniaku z vlastních stájí, tak produkci z období skladování hluboké podestýlky, jakož i produkci z období její následné aplikace na zemědělské pozemky.

Předpokládaná celková základní roční produkce amoniaku z prostoru farmy:

výkrm brojlerů		240.000 ks	x 0,1 kg/rok		24,0 t/rok

Předpokládaná celková základní roční produkce amoniaku ze zapravování hnoje do půdy:

výkrm brojlerů		240.000 ks	x 0,1 kg/rok		24,0 t/rok

U navrhovaného provozu je možno počítat dle výše citovaného nařízení vlády č. 353/2002 Sb. s následujícími referenčními a snižujícími technologiemi emisí amoniaku:

referenční technologie		ověřená snižující technologie		procento snížení

technologie krmení a napájení	technologie krmení a napájení

bez enzymatických látek		s enzymatickými látkami			40%

stáje s hlubokou podestýlkou		ošetření hluboké podestýlky

enzymatickými látkami			70%

rozmetání hnoje přímo na pole	zapravení do půdy při orbě do 24 hodin	60%

Podle nařízení vlády 353/2002 Sb. je možné použít referenční snižující technologie, které sníží produkci amoniaku. Technologie krmení a napájení s enzymatickými látkami (-40%), technologie ošetření hluboké podestýlky enzymatickými látkami (-70%), zapravení do půdy při orbě do 24 hodin (-60%). Uvedené snižující technologie sníží roční celkovou produkci amoniaku u navrhovaného provozu na úroveň 16,0 t/rok

Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí 356/2002, respektive nařízení vlády č. 353/2002 Sb. platí obecně platný limit. Pro stanovenou skupinu 1.6.1 amoniak je stanoven obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění následovně: Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/hod nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 v odpadním plynu.

Podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. platného od 1.6 2002 je podle přílohy č.1 tohoto zákona amoniak zařazen mezi znečišťující látky vznášené do ovzduší, které podléhají zpoplatnění (A) a stanovena sazba poplatku (B) ve výši 1000,- Kč/1 t emitovaného amoniaku, která však podle bodu 5 části B se jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě nezpoplatňuje.

Pojem pachové látky byl do legislativy zaveden především v dosud vydaných prováděcích předpisech k zákonu č. 82/2000 Sb. Zde je definován pojem pachové jednotky, což je první podklad k posuzování zátěže pachem. Dosud se však v platné legislativě nepodařilo úspěšné definovat jednotlivé látky, které pachy způsobují a už vůbec ne jednotlivé reakce mezi nimi a okolním ovzduším. Není možné zatím stanovit emisní množství ani podle jednotlivých chemických látek, ani podle pachových jednotek. Z tohoto důvodu doposud nelze zpracovat rozptylovou studii pro pachové látky, emitované ze zemědělské výroby.

Problematika pachových látek je podrobně řešena v odborném posudku (Popp 2004), kde je konstatováno, že hodnota v bude v obytné zóně pod hranicí čichového prahu (2 OUER) – při využití snižujících technologií.

Dle návrhu rezortního předpisu Mze ČR 313 - 0 15/1994 Zoohygienické požadavky na stavby a zařízení pro hospodářská zvířata je produkce oxidu uhličitého stanovena v závislosti na živé hmotnosti následovně:

provoz 				ks		mg/s a kus	g/s	t/den

výkrm brojlerů			240.000	0,875	 210,0	18,0

čemuž odpovídá roční produkce přibližně 7,0 tis. t/rok

Vytápění bude zajištěno pomocí přímotopných plynových kanónů. Celkový výkon bude větší než 200 kW, jedná se tedy o střední zdroj znečišťování ovzduší, zařazený dle přílohy č.4 nařízení vlády č.352/2002 Sb., pod bod č.1.1.4. „Spalovací zařízení spalující plynná paliva“, s jmenovitým tepelným výkonem 0,2 MW a větším, ale menším než 50 MW, pro které platí emisní limity uvedené v následující tabulce (při referenčním obsahu kyslíku 3 %, normální stanové podmínky, suchý plyn):

| Emitovaná látka | Emisní limit mg/m3 |
| --- | --- |
| Oxid siřičitý | 35 |
| Oxid uhelnatý | 100 |
| Oxidy dusíku | 200 |
| Organické látky jako suma uhlíku | nest. |

Předpokládaná spotřeba zemního plynu bude 153.000 m3/rok. Výhledové emise ze spalování zemního plynu jsou následující:

| Emitovaná látka | Emisní faktor (kg /106m3 spáleného plynu) | Emise v kg/rok při spotřebě 153.000 m3/rok zemního plynu |
| --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý | 9,6 | 1,5 |
| Oxid uhelnatý | 320 | 48,0 |
| Oxidy dusíku | 1920 | 293,0 |
| Suma uhlíku | 64 | 9,7 |

Možným zdrojem prašnosti může být manipulace se suchými krmnými směsmi a slámou. Krmné směsi budou uloženy v nadzemních skladovacích silech. Sem bude směs navážena pomocí tzv. KUKA vozů a pneumatickou cestou dopravována do zásobníků. Každý zásobník je opatřen tkaninovým filtrem, který zabraňuje prášení při plnění zásobníku. Použité zásobníky mají atest na provozování a skladování krmných směsí. Krmná směs je od zásobníku ke krmným liniím dopravována pomocí uzavřených trubkových dopravníků. Z tohoto důvodu nelze hovořit o vzniku prašnosti při manipulaci s krmivem.

Dalším možným zdrojem prachu u posuzovaného provozu je především nastýlání podestýlky před zahájením výkrmového cyklu, dále pak z vlastního provozu – výkrmového cyklu. U posuzovaného provozu se jedná o manipulaci se stelivovou slámou. U stelivových provozů je možné předpokládat s celkovou prašností na úrovni 0,1% z množství nastýlaného materiálu. Skutečná prašnost při manipulaci se stelivovou slámou či pilinami bude jednoznačně odvislá od její vlhkosti, stavu a způsobu rozprostírání po stáji.

Předpokládaná roční spotřeba steliva		150 t/rok

Předpokládaný podíl prachu			150 kg/rok

Hlavním liniovým zdrojem znečištění bude nákladní doprava. Jedná se zejména o navážení krmných směsí, podestýlky a kuřat, odvoz podestýlky a odpadních splaškových vod ze sociálního zázemí, odvoz brojlerů a odvoz uhynulých kusů asanační službou. Předpokládaná četnost provozu nákladní autodopravy byla stanovena na úrovni 500 pojezdů za rok, což představuje průměrnou četnost jízd 1,5 za den. Měrné emise při startování a popojíždění v rámci areálu a pomalé jízdy v obci nákladních automobilů činí dle údajů VÚMV Praha (pro pohyb vozidel po areálu je počítáno s příjezdem, zastavením, startování, pohybem po areálu zhruba 5 minut a odjezd):

kategorie			CO	 	HC 	NOx

nákladní auto		 0,5 g/min 	0,45 g/min 	0,65 g/min

celková roční produkce pak představuje pak 7,0 kg CO, 5,0 kg HC a 1,5 kg NOx.

Tyto emisní zátěže v kumulaci se stávající frekvencí dopravy na výše citovaných komunikacích výrazněji neovlivní negativně stávající úroveň životního prostředí.

Další údaje jsou uvedeny v rozptylové studii, která tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace.

### B.III.2		Odpadní vody

Při provozu farmy vznikají komunální (splaškové) odpadní vody ze sociálního zařízení (WC, umývárna). Odpadní vody budou zachycovány v jímce a vyváženy na ČOV. Reálnou produkci komunálních odpadních vod jsme propočítali na 40 m3 za rok.

Betonové podlahy stájí jsou nepropustné a případné zbytky desinfekčních roztoků budou odvedeny do jímek. Desinfekce bude prováděna pomocí přípravků doporučených veterinářem. Před vstupem do hal bývají umístěny desinfekční rohože s 2 % roztokem Chloraminu. Pro desinfekci stájí bývá používán přípravek Virkon S.

Dalším zdrojem vod jsou vody z nezastřešených zpevněných ploch u vstupních vrat stájí. Tyto plochy slouží pro vyhrnování a nakládání podestýlky. Jedná se o 4 plochy - celkem 400 m2. Vody z manipulačních ploch budou svedeny do nepropustných jímek a vyváženy na pole. Jejich roční objem činí podle propočtu 200 m3.

Srážkové vody ze střech nepovažujeme za vody odpadní. Tyto vody, v celkovém množství cca 3.000 m3 podle ročního úhrnu srážek, budou z okapového potrubí svedeny do zasakovacích jímek a trativodů a převedeny na vody podzemní. Dešťová kanalizace nebude budována.

Likvidace odpadních vod bude řešena dodavatelsky smluvně (ČOV). Maximální produkce odpadních vod (komunálních – splaškových, a z desinfekce) vody je propočítána na 50 m3 ročně.

### B.III.3		Odpady

Při hodnocení množství ostatních odpadů vycházíme z katalogu odpadů. Některé z níže uvedených odpadů jsou zároveň cennými surovinami. Kategorie odpadu: O - ostatní, N - nebezpečný.

Odhad množství odpadů v souvislosti s demolicemi stávajících dvou stájí (výkrm skotu 450-600 ks):

|  | Název | číslo | jednorázově | kategorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | beton | 170101 | 20 tun | O |  |
|  | cihla | 170102 | 10 tun | O |  |
|  | ostatní odpad | 170199 | 2 tuny |  |  |
|  | dřevo | 170201 | 100 tun | O |  |
|  | sklo | 170202 | 100 kg | O |  |
|  | směs kovů | 170407 | 50 tun | O |  |
|  | ostatní izolační materiály | 170602 | 2 tuny | O |  |
|  | směsný demoliční odpad | 170701 | 50 tun | N |  |
|  | zářivky | 200121 | 20 ks | N |  |

Odpady vzniklé při výstavbě čtyř nových hal

|  | Název | číslo | jednorázově | kategorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | beton | 170101 |  | O |  |
|  | cihla | 170102 |  | O |  |
|  | dřevo | 170201 | 5 tun | O |  |
|  | směs kovů | 170407 | 500 kg | O |  |
|  | ostatní izolační materiály | 170602 | 100 kg | O |  |
|  | odpady z výroby, zpracování a používání barev a laků | 080100 | 50 kg | N |  |
|  | odpady z výroby, zpracování a používání lepidel a těsnících materiálů | 080400 | 50 kg | N |  |
|  | barva bez halogenových rozpouštědel | 080102 | 10 kg | N |  |

Odhad množství odpadů při provozu „Drůbežárna Trboušany“ pro rok 2006:

|  | Název | číslo | za rok 2005 | kategorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | živočišná tkáň, kadavery | 020102 | 17000 kg | O |  |
|  | podestýlka s trusem | 020106 | 1.700 tun | O |  |
|  | papírový obal | 150101 | 400 kg | O |  |
|  | plastový obal | 150102 | 200 kg | O |  |
|  | zářivky | 200121 | 50 ks | N |  |
|  | uliční smetky | 200303 | 800 kg | O |  |
|  | kal ze septiků a žump | 200304 | 5,0 m3 | O |  |

Zneškodňování odpadů bude zajišťováno oprávněnými firmami.

### B.III.4		Ostatní

Zdroje hluku a jeho intenzita budou rozdílné v období demolice objektů, výstavby nových hal a provozu farmy. V období demolice a výstavby vznikne krátkodobá hluková zátěž v okolí demoličních a stavebních prací. Podle druhu mechanizmů dosáhnou maximální hodnoty hlukové zátěže 85 dB (A) v bezprostředním okolí strojů. Bude se jednat o hluk na staveništi (tj. v pracovním prostředí v denní době od 7.00 do 18.00 hod). V nejbližší obytné zástavbě, která je vzdálená 300 a více metrů, nebude hluk v období výstavby překračovat hygienické normy.

V průběhu provozu farmy budou zdroji hluku ventilační a klimatizační zařízení na halách, hlasové projevy brojlerů a hluk z dopravy. Větrání objektů je navrženo jako nucené s uplatněním ventilátorů s nízkou hlučností. Vzhledem ke značné vzdálenosti farmy od zástavby bude díky pohltlivosti terénu a účinkem bariérových staveb hladina hluku v obci bude na hranici slyšitelnosti - snížení pod 20 dB.

Zdroje hluku:

| Zdroj hluku | Popis zdroje hluku1 | Hladina akustického výkonu v dB (A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| ventilační a klimatizační zařízení na halách, hlasové projevy brojlerů, hluk z dopravy | Stacionární stacionární mobilní a přerušovaný | do 40 db (A) | do 40 db (A) | Do 40 db (A) |

1 Popis a typ zdroje – stacionární, mobilní, kontinuální, přerušovaný apod., doba provozu.

Hladina akustického tlaku LAeq na hranici pozemku (výsledky měření, výpočtu)

zanedbatelná hladina do 30 db (A)

Ve srovnání s původním stavem (výkrm skotu) se intenzita dopravy nákladních vozidel z farmy sníží. Podíl hluku dopravy z farmy k celkové hlukové zátěži z dopravy na silnicích III/39525 Trboušany – Dolní Kounice s napojením na komunikaci II/395 Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice bude zanedbatelný.

Výskyt vibrací v průběhu provozu farmy nepředpokládáme.

Radioaktivní a elektromagnetické záření není třeba v souvislosti s provozem farmy Trboušany zvažovat.

### B.III.5		Doplňující údaje

Nejsou.

# C	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1	VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

#### Územní systém ekologické stability území

Územní systém ekologické stability krajiny (dále ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Systém biocenter, biokoridorů a interakčních prvků má rovněž význam pro zachování biodiverzity (přírodní rozmanitosti). Rozlišujeme místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. (zákon 114/1992 Sb.)

Posuzovaný záměr „drůbežárna Trboušany“ se nachází v oblasti, pro něž je zpracován lokální i regionální územní systém ekologické stability. Regionální či lokální biokoridory ani biocentra nebo interakční prvky se na záměrem dotčeném území nenachází. Nedochází zde tedy ke kolizi s biocentry ani biokoridory územních systémů ekologické stability.

Přirozeným a funkčním biokoridorem nadregionálního významu je vodní tok řeky Jihlavy, přirozeně meandrující v údolní nivě s břehovými a doprovodnými porosty dřevin. Posuzovaný záměr je lokalizován zcela mimo uvedený biokoridor a neovlivní jeho funkce.

Zhruba 0,3 km jižně od záměru je vymezen funkční biokoridor a biocentrum místního významu - BC V olších (území je zároveň přírodní památkou ve smyslu zákona 114/1992 Sb.). Posuzovaný záměr je zcela mimo prvky ÚSES a neovlivní jejich funkci.

#### Chráněná území

Z hlediska zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se zájmové území nachází mimo zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky) i mimo přírodní parky.

Drůbežárna Trboušany se nachází mimo území přírodního parku Niva Jihlavy. Tento park byl s účinností od 1. června 1999 vyhlášen Okresním úřadem Brno-venkov na částech katastrálních území Medlov, Němčičky, Pravlov, Kupařovice, Trboušany a Odrovice ve smyslu ustanovení odstavce 3 § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Přírodní park Niva Jihlavy má rozlohu cca 1,3 tis. hektarů. Hranice přírodního parku využívá v terénu jednoznačných linií – v tomto případě silnice II/395 (drůbežárna je situována západně od této hranice). Posláním přírodního parkuje ochrana krajinného rázu, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti, při umožnění únosného turistického využití a rekreace. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Dbát poslání přírodního parku je povinností všech fyzických a právnických osob, které na jeho území žijí, působí nebo se v něm přechodně zdržují. V podmínkách Přírodního parku Niva Jihlavy je pro krajinný ráz charakteristická údolní niva řeky Jihlavy, která je unikátní ukázkou toku větší nížinné řeky volně meandrující říčními nánosy. Na okrese Brno-venkov jde o jediné dochované území takového charakteru, v rámci jihomoravského regionu jde o jeden ze tří delších úseků dosud zachovalých toků nížinných řek. Typickým krajinotvorným prvkem tohoto území jsou fragmenty lužního lesa, rozsáhlé břehové porosty a dva systémy poříčních jezer (starých ramen řeky Jihlavy), které jsou v místech s dostatečným zavodněním kvalitním stanovištěm s bohatým výskytem vodních a mokřadních organismů a patří vedle vlastního, většinou neupraveného, toku Jihlavy k nejcennějším částem přírodního parku. Kromě přirozeného toku Jihlavy, starých říčních ramen a fragmentů lužního lesa je celé území přírodního parku silně ovlivněno lidskou činností a má charakter kulturní krajiny, do které nesporně patří zemědělské užívání pozemků v souladu s příslušnou kulturou jednotlivých parcel.

Zhruba 0,3 km jižně od záměru je vyhlášena přírodní památka V olších ve smyslu zákona 114/1992 Sb.). Posuzovaný záměr je zcela mimo území této PP a neovlivní její funkci.

#### Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability (např. ze zákona: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, a dále zaregistrovány mohou být např.: mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, historické zahrady a parky ad.). Vedle toho vymezujeme i prvky civilizační (např. boží muka, kostel, kamenný most, ochranná hráz, hřbitov ap.).

V prostoru záměru „Drůbežárna Trboušany“ se nenachází významné krajinné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližším VKP je lesní porost lužního charakteru 0,3 km jižně od farmy (PP V olších).

#### Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V dotčeném území „Drůbežárna Trboušany“ se nenacházejí krajinné a vesnické památkové zóny ani kulturní či technické památkové objekty.

#### Území hustě zalidněná

Záměr „Drůbežárna Trboušany“ se nachází v oblasti řídce až průměrně osídlené. Nejbližší obec - Trboušany se nachází cca 300 m od drůbežárny. Charakter zástavby je venkovský, převážně s rodinnými domky a zahradami.

Podle statistických údajů (2002) má obec Trboušany 354 obyvatel, 117 domů, plocha katastru je 553 ha. Hustota obyvatel na katastru obce je 64 obyvatel na 1 km2, hustota obyvatelstva v ČR činí 130 osob/km2.

#### Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

V posuzované oblasti se takové území nenachází.

#### Staré ekologické zátěže

V území dotčeném záměrem „drůbežárna Trboušany“ nebyly staré ekologické zátěže zjištěny.

#### Extrémní poměry v území

Extrémní poměry v území dotčeném záměrem „drůbežárna Trboušany“ nebyly zaznamenány.

## C.2	CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

#### Ovzduší a klima

Klimaticky náleží zájmové území podle Quitta (Quitt, Geografický ústav ČSAV Brno, Mapa klimatických oblastí ČSSR, 1970) do nejteplejší oblasti T4. Podnebí je charakterizováno dlouhým létem, delším přechodným obdobím s mírným jarem a podzimem. Zima bývá kratší, mírně suchá, s kratším trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu dosahuje 90 C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 19,60 C, nejchladnější je leden - 2,60 C. Průměrný roční úhrn srážek činí 553 mm. Nejvíce srážek bývá v červnu a nejméně v březnu. Proudění vzduchu je charakterizováno převládajícím SV směrem větru, v zimním období rovněž směrem JV. Místní modifikace směrů a rychlostí větrů jsou vzhledem k otevřenosti krajiny nevýrazné.

Oblast dotčená záměrem „drůbežárna Trboušany“ se nenachází na území oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. Kvalita ovzduší v zájmové oblasti je dobrá. Nejsou zde žádné větší zdroje znečištění ovzduší.

Imisní situace v ČR a v dotčeném území: ČHMÚ provedl zhodnocení základních imisních charakteristik (roční aritmetický průměr a 95% kvantil) pro jednotlivé okresy s vyznačením míry překročení příslušných imisních limitů. Znázorněné imisní charakteristiky představují odhady středních hodnot z daného území (okresu) na základě naměřených údajů ze staniční sítě ČR. U imisních charakteristik SO2 v období let 1990 - 1999, je patrný klesající trend ve znečištění ovzduší touto látkou ve všech okresech ČR. Vývoj znečištění ovzduší prašným aerosolem vykazuje v období let 1990 - 1999 na území ČR podobnou klesající tendenci jako v případě SO2, na počátku devadesátých let poněkud méně výraznou. V posledním tříletém období 1997 - 1999 byl zaznamenán výrazný klesající trend ve znečištění ovzduší prašným aerosolem na celém území ČR, včetně Ostravska. V roce 1998 a 1999 územní průměry imisních charakteristik pro prašný aerosol nepřekračovaly stanovené imisní limity v žádném okrese ČR. U NOx lze v devadesátých letech pozorovat mírně vzrůstající trend tohoto typu znečištění do roku 1997. Tento jev byl převážně způsoben stoupajícím podílem silniční dopravy. V roce 1998 byl uvedený trend přerušen a došlo naopak k mírnému poklesu koncentrací NOx, vlivem snížení emisí ze stacionárních zdrojů v zimních měsících roku 1998. V roce 1999 byl mírně klesající trend ve znečištění ovzduší touto látkou potvrzen ve většině okresů ČR, zejména moravských, zřejmě vlivem odstávky některých zdrojů a určitým poklesem výroby.

Další údaje o ovzduší a klima jsou v  rozptylové studii a odborném posudku z hlediska ochrany ovzduší. Rozptylová studie tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Zpracovatel: POPP, B. (2004): Rozptylová studie, farma Trboušany. Rukopis, 18 pp. (viz příloha dokumentace), POPP, B. (2004): Odborný posudek – ochrana ovzduší, farma Trboušany. Rukopis, 16 pp. (uložen u oznamovatele)

#### Hluková zátěž

Zatížení hlukem v dotčeném území je omezeno na průjezd vozidel po silnicích III/39525 Trboušany – Dolní Kounice a II/395 Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice a místních komunikacích. Jiné zdroje hluku zde nejsou.

Silnice III/39525 Trboušany – Dolní Kounice a II/395 Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice jsou liniovým zdrojem hluku. Dle sčítaní dopravy v roce 2000 (Ředitelství silnic a dálnic ČR) je na hodnoceném úseku 6-3799 intenzita dopravy celkem 1806 vozidel/24hod., a na úseku 6-3798 je intenzita dopravy 4818 vozidel/24hod.

#### Voda

Širší oblast záměru „drůbežárna Trboušany“ se nachází v povodí řeky Jihlavy v nadmořské výšce cca 200 - 240 m (hydrologické pořadí č. 4-16-04-005, plocha mezipovodí povodí činí 44,565 km2, celého povodí Jihlavy k profilu u Cvrčovického jezu 2.738,028 km2). Areál drůbežárny se nachází mimo údolní nivu Jihlavy na mírné vyvýšenině. Hydrografické poměry zájmového území jsou dány rovinatým reliéfem terénu údolní říční nivy Jihlavy, okolními terasami a vyvýšeninami a historickými zásahy do přirozeného vývoje říční (vodní) sítě (vodní kanály, odvodňovací příkopy, rybníky, převedení trasy toku, ohrázování toku, výstavba jezů ad.). Údolní niva je v širším zájmovém území (mezi Pravlovem a Pohořelicemi) široká kolem 2,0 km. Řeka Jihlava si zde zachovala velmi cenný přirozený meandrující charakter. V minulosti byla v údolní nivě vodní síť hustší a zahrnovala celou řadu říčních ramen a tůní. Povodně a zaplavení inundačního území byly omezeny po vybudování VN Dalešice a VN Mohelno. Přesto, jak ukázal i rok 1996, je nutné se záplavou tohoto inundačního území trvale počítat.

Mezi Trboušany a Pravlovem se údolní niva Jihlavy zužuje na několik set metrů. Dotčené území, tzn. vlastní areál farmy Trboušany leží mimo záplavové (inundační) území údolní nivy Jihlavy.

#### Půda

Širší území je budováno říčními sedimenty, na kterých jsou uloženy povodňové hlíny (mocnost 2-4 m). V údolní nivě Jihlavy se nacházejí půdy nivní – fluvizemě. Pozemky jsou zemědělsky intenzivně využívány jako orná půda. Vlastní areál drůbežárny je vyjmut ze ZPF a jedná se o zastavěné nebo ostatní plochy bez půdního pokryvu.

#### Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologicky je území budováno čtvrtohorními říčními sedimenty, přinesenými z horních částí povodí řekou Jihlavou. Jedná se převážně o štěrkopísky (mocnost cca 8 m), na kterých jsou uloženy povodňové hlíny (mocnost 2-4 m). Tyto vrstvy jsou uloženy na mohutných miocénních jílových sedimentech čelní karpatské předhlubně. Ve větší hloubce (80, 100 a více m) se nachází zvodnělé štěrkopísky, které jsou zdrojem artézské vody. V polohách nad údolní nivou řeky Jihlavy (areál drůbežárny) se místy nachází spraše.

V prostoru územně stabilizovaného areál farmy Trboušany nejsou evidována výhradní ložiska nerostů, dobývací prostory ani chráněná ložisková území.

#### Fauna a flóra

Z hlediska biogeografického členění ČR (M.Culek a kol., Enigma 1996) spadá zájmové území do Dyjsko-Moravského bioregionu (4.5). Bioregion je tvořen širokými říčními nivami. Převažuje 1. dubový vegetační stupeň. Zřetelný je vztah k panonské provincii. Převládá zamokřená hydrická řada (z hlediska geobiocenologické typizace jsou zastoupeny STG - 1BC4-5 Alneta inf., Saliceta albae sup. ad.). Z hlediska geobotanické rekonstrukce se v širším zájmovém území nachází jednotky: luhy a olšiny (AU). Stav aktuální vegetace je ovlivněn historickým odlesněním, změnami hydrologického režimu (eliminace povodňových záplav), rušením a zemědělskou rekultivací starých říčních ramen a mokřadů a úplným zorněním travních porostů. Aktuálně v území převládají kulturní a segetální druhy na orné půdě a ruderální druhy na agrárních ladech. Pouze podél meandrující řeky Jihlavy a pozůstatků ramen a tůní se nachází poměrně hodnotné břehové a doprovodné porosty dřevin. Jižně od areálu drůbežárny se v podmáčené údolní depresi pravostranného bezejmenného přítoku Jihlavy nachází segment lesa s lužním charakterem (PP V olších).

Vývoj krajiny Pojihlaví nad Pohořelicemi k Pravlovu je srovnatelný s vývojem jiných úseků říčních niv dyjsko-moravského bioregionu, na které regionálně navazuje. Na rozdíl od řeky Svratky, Dyje a Moravy, které byly v 19. a 20. století převážně napřímeny a spoutány do pevného inženýrského kanálu, zachovala si řeka Jihlava v zájmovém území alespoň částečně svůj meandrující přirozený charakter. Převládá zemědělská krajina údolní nivy s dominující ornou půdou (původní louky byly zorány, zachovaly se jen názvy tratí: "V loukách"), břehovými a doprovodnými porosty dřevin (podél Jihlavy, Potůčku a vodních ramen a tůní) a lidskými sídly. Na rozdíl od jiných oblastí zde nejsou vybudovány větší rybníky. Původní mokřady (slatiny, ramena a tůně), pro údolní nivy dříve typické, byly v důsledku melioračních (odvodňovacích) prací a zemědělských rekultivací prakticky zcela zlikvidovány. Mokřady (v podstatě jejich nepatrné dochované pozůstatky) jsou nesmírně cenné zejména z hlediska ochrany přírody (biotopy chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů) a jsou proto chráněny.

Z hlediska biologického hodnocení má v širším zájmovém území záměru největší význam segment lesa s lužním charakterem (PP V olších) a biotop vodoteče Potůček.

Vodní tok Potůčku, tůně a litorální pásmo jsou nesmírně cenné, jak výskytem řady typických rostlin, tak výskytem chráněných druhů živočichů, jako jsou např. vodní skokani (Rana ridibunda - kriticky ohrožený druh, Rana esculenta - silně ohrožený druh), kuňka ohnivá (Bombina bombina - ohrožený druh), rosnička zelená (Hyla arborea - silně ohrožený druh), a z plazů užovka obojková (Natrix natrix - ohrožený druh). Pobřeží je ostrůvkovitě, místy souvisle, pokryto rozvolněnými skupinkami dřevin, které jsou vhodným hnízdištěm mnoha druhů ptáků, zejména pěvců. Z chráněných druhů zde bylo prokázáno hnízdění ťuhýka obecného (Lanius collurio - ohrožený druh). Vody jsou uměle zarybněny. Charakteristická jsou pestrá společenstva mokřadních rostlin s druhy např. bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), okřehek menší (Lemna minor), orobinec širolistý (Typha latifolia), psárka podobná (Alopecurus aequalis), rukev bahenní (Roripa palustris), sítina žabí (Juncus bufonius), tuřice česká (Vignea bohemica), žabník jitrocelovitý (Alisma plantago-aquatica) ad. Typický je hojný výskyt zástupců malakofauny, zejména několika druhů rodu jantarka (Succinea spp.).

Jednotlivé vodní a mokřadní biotopy v nivě Jihlavy a v nivní části povodí Potůčku jsou součástí významného ekosystémového komplexu. Segment lesa s lužním charakterem (PP V olších) je významný ornitologicky – hnízdí zde řada druhů ptáků. Nachází se zde staré doupné stromy, které samy o sobě znamenají nenahraditelné stanoviště mnoha organismů. Charakteristická pro tento biotop je právě skladba avifauny, která kopíruje jak potravní, tak i hnízní nabídku. Dominují zde z pěvců hmyzožravé druhy a dutinoví hnízdiči, druhově bohaté je zastoupení šplhavců.

Vlastní areál drůbežárny je vyjmut ze ZPF a jedná se o zastavěné nebo ostatní plochy. Zastoupena je ruderální vegetace. Zvláště chráněné druhy zde nebyly zjištěny. V bezprostředním okolí záměrem „drůbežárna Trboušany“ dotčeného území byly zastiženy pouze běžné druhy živočichů zemědělské krajiny s převahou orné půdy:

| Mammalia | ježek západní | (Erinaceus europaeus) |
| --- | --- | --- |
| Mammalia | kuna lesní | (Martes martes) |
| Mammalia | srnec obecný | (Capreolus capreolus) |
| Mammalia | zajíc polní | (Lepus europaeus) |
| Aves-Pas | pěnice pokřovní | (Sylvia curruca) |
| Aves-Pas | pěnkava obecná | (Fringilla coelebs) |
| Aves-Pas | rehek domácí | (Phoenicurus ochruros) |
| Aves-Pas | sojka obecná | (Garrulus glandarius) |
| Aves-Pas | stehlík obecný | (Carduelis carduelis) |
| Aves-Pas | sýkora modřinka | (Parus caeruleus) |
| Aves-Pas | vrána obecná | (Corvus corone) |
| Aves-Stri | puštík obecný | (Strix aluco) |
| Mollusca | hlemýžď zahradní | (Helix pomatia) |

Zvláště chráněné druhy zde nebyly zjištěny.

Průzkum byl zaměřen také na možný výskyt či hnízdění sovy pálené (Tyto alba, silně ohrožený druh), která zemědělské objekty často osídluje. V objektech určených k demolici hnízdění nebylo zjištěno a nebyly zjištěny ani čerstvé vývržky sovy pálené. Objekty jsou navštěvovány kunou lesní.

#### Ekosystémy

Obecně lze konstatovat, že přírodní a přírodě blízké ekosystémy lesů a trvalých travních porostů (louky a pastviny) byly v dotčeném území „drůbežárna Trboušany“ nahrazeny ekosystémy umělými (jedná se o ostatní nebo zastavěné plochy) nebo ekosystémy v raném sukcesním stadiu (ruderální lada).

Dosavadní provoz zemědělské farmy Trboušany zaměřené na výkrm skotu se na ekosystémové úrovni projevil především úplnou změnou přirozených ekosystémů na ekosystémy umělé.

Území dotčené záměrem „drůbežárna Trboušany“ se nachází mimo ekosystémy údolní nivy řeky Jihlavy a mimo lužní biotop PP V olších. Údolní niva řeky Jihlavy mezi Pravlovem a Pohořelicemi je přitom unikátní ukázkou ekosystémů přirozeného toku větší nížinné řeky volně meandrující říčními nánosy. Většina rovinaté nivy, byla v minulosti pravidelně zaplavována velkými vodami. Pestrá mozaika nivních luk, bažinatých podmáčených ploch s bohatě roztroušenými vrbami, vrbovými olšinami a rákosovými či ostřicovými mokřinami navíc zahrnuje i dva systémy poříčních jezer na starých ramenech řeky Jihlavy. První z nich je u Medlova, druhý u Trboušan. Přírodní charakter mají ekosystémy vázané na koryto Jihlavy, dlouhé přibližně 7 km a prakticky po celé délce neupravené.

#### Krajina

Podle zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Krajinný ráz, kterým je ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Ráz krajiny je v zájmovém území ovlivněn geologickou stavbou oblasti, geomorfologií terénu, aktuální vegetací, historickým osídlením ad. Krajina je v posledních desetiletích výrazně ovlivněna antropogenní činností, zaměřenou na intenzivní zemědělskou činnost.

Areál zemědělské farmy Trboušany je součástí zdejší zemědělské krajiny. Objekty stávajících opuštěných a devastovaných stájí v areálu nejsou do krajiny začleněny výsadbou dřevinné vegetace. V okolí zemědělské farmy převažují rozsáhlé pozemky orné půdy. S ohledem na rovinaté území údolní nivy východně od areálu je farma, která se nachází na mírné vyvýšenině,  viditelná z některých vzdálenějších míst. Rovněž je viditelná z bezprostřední blízkosti.

V záměrem dotčeném prostoru nejsou krajinné památkové zóny, vesnické památkové zóny, kulturní památkové objekty ani technické památky.

#### Obyvatelstvo

Záměr „Drůbežárna Trboušany“ se nachází v oblasti řídce až průměrně osídlené. Nejbližší obec - Trboušany se nachází cca 300 m od drůbežárny (430 m od středu hal). Charakter zástavby je venkovský, převážně s rodinnými domky a zahradami. Podle statistických údajů (2002) má obec Trboušany 354 obyvatel, 117 domů, plocha katastru je 553 ha. Hustota obyvatel na katastru obce je 64 obyvatel na 1 km2, hustota obyvatelstva v ČR činí 130 osob/km2.

#### Hmotný majetek

Záměr „Drůbežárna Trboušany“ je plánován ve stávajícím areálu zemědělské farmy na pozemcích, které jsou ve vlastnictví oznamovatele.

Dotčená ochranná pásma

| Název a popis ochranného pásma | Charakter ovlivnění zařízením |
| --- | --- |
| Ochranné pásmo | Rozsah | Vztah k farmě Trboušany |
| PHO farmy stávající | Poloměr 328 m | Emisní střed uprostřed farmy |
| VVTL plynovodů | 200 m | Nezasahuje |
| Vedení VN (22kV) | 10 m | Nezasahuje |
| Plynovod | 4 m (1 m) | Nezasahuje |
| Vodovod | 2 m | Farma má vlastní soukromý vodovod |
| Kanalizace | 3 m | Farma není napojena, nepočítá se s napojením kanalizaci |
| Podzemní dálkový kabel | 2 m | Nezasahuje |
| Vodní tok | 15 m | Nezasahuje |
| Silnice III. třídy 39519 | 15 m | Nezasahuje |
| Vodního zdroje (pitná voda) | Plošně | Neleží |
| Čistírna odpadních vod | Poloměr 100 m | Nezasahuje |
| Les | 50 m | Nezasahuje |

#### Kulturní památky

V dotčeném území záměru „drůbežárna Trboušany“ nejsou evidovány architektonické či historické památky ani archeologická naleziště.

## C.3	CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Záměr „drůbežárna Trboušany“ se týká území výrazně ovlivněného dosavadní zemědělskou činností.

Významné prvky ekologické stability (biokoridory, biocentra, významné krajinné prvky), zvláště chráněná území, registrované VKP se v dotčeném území nenacházejí. Přirozeným a funkčním biokoridorem nadregionálního významu je vodní tok řeky Jihlavy, přirozeně meandrující v údolní nivě s břehovými a doprovodnými porosty dřevin. Posuzovaný záměr je lokalizován zcela mimo uvedený biokoridor (cca 1,5 km JZ směrem) a neovlivní jeho funkce. Zhruba 0,3 km jižně od záměru je vymezen funkční biokoridor a BC V olších místního významu. Posuzovaný záměr je zcela mimo prvky ÚSES a neovlivní jejich funkci.

Drůbežárna Trboušany se nachází mimo území přírodního parku Niva Jihlavy. Typickým krajinotvorným prvkem tohoto území jsou fragmenty lužního lesa, rozsáhlé břehové porosty a dva systémy poříčních jezer (starých ramen řeky Jihlavy), které jsou v místech s dostatečným zavodněním kvalitním stanovištěm s bohatým výskytem vodních a mokřadních organismů a patří vedle vlastního, většinou neupraveného, toku Jihlavy k nejcennějším částem přírodního parku. Kromě přirozeného toku Jihlavy, starých říčních ramen a fragmentů lužního lesa je celé území přírodního parku silně ovlivněno lidskou činností a má charakter kulturní krajiny, do které nesporně patří zemědělské užívání pozemků v souladu s příslušnou kulturou jednotlivých parcel.

V prostoru záměru „Drůbežárna Trboušany“ se nenachází významné krajinné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližším VKP je údolní niva Jihlavy (cca 1,5 km severovýchodním směrem). Záměr je lokalizován mimo PP V olších a neovlivní její funkci.

V dotčeném území „Drůbežárna Trboušany“ se nenacházejí krajinné a vesnické památkové zóny ani kulturní či technické památkové objekty.

Záměr „Drůbežárna Trboušany“ se nachází v oblasti řídce až průměrně osídlené. Nejbližší obec - Trboušany se nachází cca 300 m od drůbežárny (zástavba 430 m od středu farmy).

V území dotčeném záměrem „drůbežárna Trboušany“ nebyly zjištěny staré ekologické zátěže.

Oblast dotčená záměrem „drůbežárna Trboušany“ se nenachází na území oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. Kvalita ovzduší v zájmové oblasti je dobrá. Nejsou zde žádné větší zdroje znečištění ovzduší.

Zatížení hlukem v dotčeném území je omezeno na průjezd vozidel po silnicích III/39519 Trboušany – Dolní Kounice a II/395 Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice a místních komunikacích. Jiné zdroje hluku zde nejsou.

Širší území je budováno říčními sedimenty, na kterých jsou uloženy povodňové hlíny (mocnost 2-4 m) a sprašovými překryvy. V údolní nivě Jihlavy se nacházejí půdy nivní – fluvizemě. Pozemky jsou zemědělsky intenzivně využívány jako orná půda. Vlastní areál drůbežárny je vyjmut ze ZPF a jedná se o zastavěné nebo ostatní plochy bez půdního pokryvu.

Převládá zemědělská krajina údolní nivy a jejího okolí s dominující ornou půdou (původní louky byly zorány, zachovaly se jen názvy tratí: "V loukách"), břehovými a doprovodnými porosty dřevin (podél Jihlavy, Potůčku a vodních ramen a tůní) a lidskými sídly. Z hlediska biologického hodnocení má v širším zájmovém území záměru největší význam biotop PP V olších a mokřadní biotopy nivy řeky Jihlavy.

V záměrem dotčeném prostoru nejsou krajinné památkové zóny, vesnické památkové zóny, kulturní památkové objekty ani technické památky.

Záměr „Drůbežárna Trboušany“ je plánován ve stávajícím areálu zemědělské farmy na pozemcích, které jsou ve vlastnictví oznamovatele. Východně od farmy je trasována silnice III.tř. č.39519 (ochranné pásmo, ochranný pilíř 15 m od osy vozovky). Farma je na tuto silnici napojena místní komunikací.

V dotčeném území záměru „drůbežárna Trboušany“ nejsou evidovány architektonické či historické památky ani archeologická naleziště.

Záměr „drůbežárna Trboušany“ je v souladu s územním plánem pro obec Trboušany (zpracovalo Urbanistické středisko Brno, s.r.o., listopad 2000, schválen 26. 4. 2001 zastupitelstvem obce Trboušany). Záměr se nachází v zemědělské výrobní zóně, která zahrnuje plochy zemědělských středisek (farem), základnu pro ni tvoří i okolní zemědělsky využívaná krajina, propojená systémem účelových komunikací zásadně mimo obytnou zónu. Záměr demolice objektů, výstavba nových hal a specializace chovu na výkrm brojlerů není v rozporu s touto územně plánovací dokumentací. Plocha farmy je v územním plánu Trboušan stabilizovaná a předpokládá se další rozvoj farmy.

Uskutečněním záměru „drůbežárna Trboušany“ nedojde k zhoršení kvality životního prostředí. Z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí je posuzovaný záměr únosný.

# D	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I	CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

### D.I.1	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Byla zpracována riziková analýza vlivu stavby na zdraví obyvatelstva, jejíž závěry jsou zapracovány do dokumentace. Riziková analýza tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Zpracovatel: KOTULÁN, J. (2005): Riziková analýza vlivu stavby „Farma pro chov brojlerů Trboušany“ na zdraví obyvatelstva. Rukopis, 13 pp.

Úvodem je potřebné zdůraznit, že záměr nepředstavuje budování nového provozu, ale pokračování výkrmu hospodářských zvířat v areálu stávající farmy. Záměr „drůbežárna Trboušany“ je situován na stávající zemědělské farmě, která se nachází v území řídce obydleném, cca 300 m od obce Trboušany.

Pozitivním vlivem záměru „drůbežárna Trboušany“ je udržení pracovních míst pro místní obyvatele. Předpokládá se vytvoření čtyř pracovních míst přímo na farmě. Podle sdělení investora je při vyskladňování haly potřeba (formou brigády) zhruba 16 pracovníků. Při počtu 4 hal a délce výkrmového turnusu 3-4 týdny se jedná o neopomenutelnou pracovní příležitost.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo vychází z rozptylové studie, která tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Při posuzování vlivů záměru na obyvatelstvo vychází tato část dokumentace z údajů v příslušných částech dokumentace týkajících se ovzduší a hluku.

Ze škodlivin má největší podíl amoniak. Mez detekce lidskými čichovými orgány je kolem 4 mg NH3.m-3. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze předpokládat, že u obytné zástavby obce Trboušany nebude docházet při běžném provozu k obtěžování obyvatelstva nadměrnými koncentracemi pachových látek a amoniaku a imise amoniaku nebudou pachově postižitelné a nebudou mít negativní zdravotní vliv na obyvatelstvo.

Podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování a posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, je stanoven imisní limit pro amoniak. Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v μg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr/Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance* | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr/24 hod | 100 μg.m-3 | 60 μg.m-3 (60 %)* | 1. 1. 2005 |

Mez tolerance se od 1. 1. 2003 snižuje tak, aby dosáhla 1. 1. 2005 nulové hodnoty. V roce 2004 činí mez tolerance 20 μg.m-3.

Přípustná míra obtěžování zápachem (imisní limit obtěžování zápachem) je nejvyšší koncentrace směsi pachových látek, při jejímž výskytu v ovzduší není obtěžováno obyvatelstvo. Výše imisního limitu pro pachové látky je definována v § 15 odst. 6 Nařízení vlády č. 356/2002 Sb. následovně: Imisní limit pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) je překročen, jestliže je zápach vnímán jako obtěžující u více než 5 % sledované populace žijící ve městech vybrané náhodným výběrem po více než 2 % sledované doby při periodickém sledování a u více než 15 % sledované populace žijící na venkově vybrané náhodným výběrem po více než 10 % sledované doby. Četnost zjišťování se hodnotí statisticky a zahrnuje reprezentativní rozptylové podmínky. V případě jednorázového měření obtěžování zápachem nesmí koncentrace pachových látek překročit 3 pachové jednotky.

Problematika pachových látek je podrobně řešena v odborném posudku (Popp 2004), kde je konstatováno, že hodnota v bude v obytné zóně pod hranicí čichového prahu (2 OUER).

Provoz farmy v současné době, při výstavbě a v provozu nových čtyř hal nepředstavuje pro obyvatele obce Trboušany zdravotní rizika. Výpočty a posouzením bylo doloženo, že rozsah ochranného pásma farmy Trboušany je dostatečný. Rozptylová studie prokázala, že imisní limity nebudou v obci Trboušany překračovány.

Areál farmy je uzavřeným pracovním prostorem, do něhož obyvatelé (veřejnost) nemá běžný přístup. Mezi přímá zdravotní rizika, která mají místní význam pro zaměstnance farmy, lze zařadit: (a) hluk, (b) prašnost, (c) emise plynných a pevných látek včetně alergenů a mikroorganismů a (d) zápach ve vnitřním prostoru hal. Nejvíce budou zasaženi pracovníci v hale při vyskladňování. Nejzávažnější jsou z hlediska ochrany lidského zdraví alergeny ve stájovém vzduchu při vyskladňování brojlerů, které mohou u pracovníků zapříčinit vznik nemoci z povolání.

V příloze č.2 k Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. je uveden přípustný expoziční limit (PEL) pro amoniak 14 mg NH3.m-3 a nejvyšší přípustná koncentrace amoniaku v pracovním prostředí (NPK-P) 36 mg NH3.m-3. Při vdechování stájového vzduchu se zvyšuje dechová frekvence člověka - ošetřovatele cca o 5%. Při zvýšené koncentraci NH3 ve stájovém vzduchu (cca 35 mg.m-3) dochází k slzení očí a silnému dráždění nosních dýchacích cest. Styk s vysokou emisní koncentrací NH3 způsobuje naleptání očí, dýchacích orgánů a kůže. Je potřebné, aby nedocházelo k vytváření toxických koncentrací amoniaku v prostorách chovu a aby byly splněny hygienické požadavky na pracovní prostředí z hlediska NPK. Pokud by se v prostorech chovu vyskytovaly koncentrace amoniaku vyšší, než které jsou povoleny pro pracovní prostředí, docházelo by také ke zhoršení zdravotního stavu kuřat, ke zvýšeným úhynům a k pomalejším přírůstkům. Je proto především v zájmu provozovatelů objektů, aby dodržovali technologii chovu a minimalizovali emise amoniaku.

Jednotlivé haly jsou uzavřeným pracovním prostředím. Přístup veřejnosti je z několika důvodů prakticky vyloučen. Rovněž pobyt pracovníků je časově omezen. Úroveň hluku v halách je ovlivněna vlivy zvenčí (např. pojezdy traktorů, přelety letadel), které jsou náhodné a těžko ovlivnitelné, nicméně mohou mít vliv na etologické problémy chovu. Vnitřní zdroje hluku jsou ventilátory a samotní brojleři (zejména v reakci na stresující podněty). Hluk uvnitř haly by mohl být faktorem významným z hledisek etologie chovu. Maximální hluk v hale za provozu kolísá od 60 do 80 dB (jeho měření a zejména vliv na drůbež z hlediska welfare je předmětem obecnějších výzkumů). Z hlediska vlivů na lidské zdraví (i s přihlédnutím k charakteru práce např. při vyskladňování) je tento hluk v hale přijatelný.

Ve venkovním prostoru farmy a okolí bude hluková hladina na přijatelné úrovni, do obytné zástavby hluk z farmy nezasáhne.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v rizikové analýze vlivu stavby na zdraví obyvatelstva. Riziková analýza je součástí kap. D.I.1 a z praktických důvodů tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Zpracovatel: KOTULÁN, J. (2005): Riziková analýza vlivu stavby „Farma pro chov brojlerů Trboušany“ na zdraví obyvatelstva. Rukopis, 13 pp.

Závěrem rizikové analýzy je konstatování: „Z hlediska potenciálních zdravotních a psychicky rušivých vlivů není provoz posuzované drůbežárny závadný. Na životní podmínky obyvatelstva Trboušan nebude mít nepříznivý vliv. Sociálně bude naopak přínosem.“

### D.I.2	Vlivy na ovzduší a klima

Byla zpracována rozptylová studie a odborný posudek  - POPP, B. (2004): Odborný posudek – ochrana ovzduší, farma Trboušany. Rozptylová studie je nedílnou součástí dokumentace a je v její příloze.

Podle platné legislativy odvozené ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, patří Drůbežárna Trboušany mezi zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší.

Legislativním východiskem při posuzování vlivů na ovzduší a klima je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (ze dne 14. února 2002 - o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů). Tento zákon mimo další stanovuje podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek a nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země. Uvedený zákon stanovuje povinnost, že každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Změna: zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. (ze dne 29. ledna 2004).

Farma Trboušany s kapacitou chovu 240.000 brojlerů bude zařazena (na základě množství emisí) do kategorie zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Hlavním zdrojem emisí, které mohou negativně ovlivnit kvalitu ovzduší v prostoru farmy a jejího bezprostředního okolí je vlastní výkrm brojlerů.

Předpokládaná celková základní roční produkce amoniaku činí podle propočtu 50,4 tun. Celková základní roční produkce v sobě zahrnuje jak produkci amoniaku z vlastních stájí, tak produkci z období skladování hluboké podestýlky, jakož i produkci z období její následné aplikace na zemědělské pozemky. Použití technologií snižujících produkci amoniaku (krmení a napájení s enzymatickými látkami, ošetření hluboké podestýlky enzymatickými látkami, zapravení do půdy při orbě do 24 hodin) sníží roční celkovou produkci amoniaku u navrhovaného provozu na úroveň 16,0 tun

Množství amoniaku a prachu emitovaného do ovzduší z jednotlivých hal je přímo úměrné počtu chovaných zvířat. Při počtu 240.000 brojlerů se jedná o 24 tun amoniaku a 150 kg prachu ročně. Tyto emise budou díky účinnému větracímu systému s ventilátory a kruhovými výfukovými hlavicemi vyzdviženy zhruba 17 m nad okolní terén. Účinek na životní prostředí bude lokální (např. při inverzním počasí v prostoru farmy), více však regionální.

Amoniak je z ovzduší postupně vymýván srážkami. Při uvedeném množství 50,4 tun/rok to pro představu znamená roční přísun průměrně 5,0 kg amoniaku na hektar na ploše 100 km2. Takové množství amoniaku je vegetace schopna plně využít. Imise prachu postupně vypadávají nebo jsou vymývány srážkami. Oblast depozice je závislá na momentálních rozptylových podmínkách, směru a síle větru a dalších faktorech. Za bezvětří nebo za deštivého počasí dochází ke spadu přímo v prostoru farmy. Při suchém větrném počasí je prach přenášen (distribuován) na poměrně velké vzdálenosti. Suchý spad ulpívá na povrchu vegetace (v případě lesa se jedná o plochu 10-20 x větší než samotný povrch půdy). Srážková voda splachuje spad z asimilačních orgánů (např. listí) na zem. Uvedených 150 kg prachu z farmy je zanedbatelné při srovnání s prachovým pozadím venkovního prostoru v okolí farmy.

Komunikace na farmě jsou potenciálním zdrojem prašnosti, který je možné prakticky zcela eliminovat skrápěním jejich povrchu.

Dotčené území záměru „drůbežárna Trboušany“ se nenachází na území oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Kvalita ovzduší v zájmové oblasti je dobrá. Nejsou zde žádné větší zdroje znečištění ovzduší. Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se přitom rozumí prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance.

Problematika emisí a imisí je podrobně řešena v rozptylové studii a odborném posudku (Popp 2004), kde je konstatováno, že při použití snižujících technologií hodnoty nedosáhnou limitů stanovených právními předpisy na ochranu ovzduší.

V uvedené rozptylové studii je v diskusi výsledků posouzeno 6 variant vycházejících z různých podmínek provozu. V závěru rozptylové studie je konstatována nutnost využití snižujících technologií. Tyto technologie zajistí snížení hodinového hmotnostního toku emisí ze všech čtyř hal pod cca 1,3 kg/hodinu a nedojde k překročení platných imisních limitů pro amoniak a pachové látky v obytné zóně.

### D.I.3	Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky

Zdroje hluku a jeho intenzita budou rozdílné v období demolice objektů, výstavby nových hal a provozu farmy. V období demolice a výstavby vznikne krátkodobá hluková zátěž v okolí demoličních a stavebních prací. Podle druhu mechanizmů dosáhnou maximální hodnoty hlukové zátěže 85 dB (A) v bezprostředním okolí strojů. Bude se jednat o hluk na staveništi (tj. v pracovním prostředí v denní době od 7.00 do 18.00 hod). Na utlumení hluku v obytné zóně (vzdálenost nejbližší obytné zástavby je 430 m od středu farmy) se výrazně projeví konfigurace terénu a bariérové stavby mezi farmou a obcí.

V průběhu provozu farmy budou zdroji hluku ventilační a klimatizační zařízení na halách, hlasové projevy brojlerů a hluk z dopravy. Větrání objektů je navrženo jako nucené s uplatněním ventilátorů s nízkou hlučností. Vzhledem ke značné vzdálenosti farmy od zástavby bude díky pohltlivosti terénu a účinkem bariérových staveb hladina hluku v obci, vyvolaná provozem farmy, na hranici slyšitelnosti.

Ve srovnání s původním stavem (výkrm skotu) se intenzita dopravy nákladních vozidel z farmy sníží (500 nákladních vozidel ročně, 3 osobní vozidla denně). Podíl hluku dopravy z farmy k celkové hlukové zátěži z dopravy na silnicích III/39519 Trboušany – Dolní Kounice s napojením na komunikaci II/395 Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice bude zanedbatelný.

Výskyt vibrací v průběhu provozu farmy nepředpokládáme.

Radioaktivní a elektromagnetické záření není třeba v souvislosti s provozem farmy Trboušany zvažovat.

Zvláštními vlivy jsou vlivy biologické, které jsou v případě farem živočišné výroby významné. Jedná se zejména o problematiku výskytu potkana (Rattus norvegicus) a jeho migrace. V případě výkrmu brojlerů budou haly zcela izolované od vnějšího prostředí z hlediska vniknutí hlodavců. Ze zdravotnického a hygienického hlediska je významný výskyt druhů z čeledi mouchovití (Muscidae) a masařkovití (Sarcophagidae), ve vazbě na prostředí farmy a jejich šíření do okolí.

### D.I.4	Vlivy na povrchové a podzemní vody

Farma Trboušany se nenachází PHO vodních zdrojů. Drůbežárna Trboušany zároveň leží na vyvýšenině mimo záplavové území nivy Jihlavy (niva cca 180-200 m, farma cca 230-240 m) .

Ve srovnání s původním zaměřením farmy (výkrm skotu) se riziko kontaminace povrchových a podzemních vod snižuje. Při výkrmu skotu je nutné velké množství vzniklé močůvky a hnojůvky jímat v jímkách a posléze vyvážet na pole (přitom existuje riziko průniku těchto látek do podzemních vod). Naproti tomu při chovu brojlerů nevznikají tekuté odpady (s výjimkou zbytků použitých desinfekčních roztoků, které budou zachycovány v nepropustné jímce). Chlévská mrva (sláma s trusem) bude vyvážena přímo na pole či zpevněná hnojiště. Nebezpečí kontaminace vody je možné zcela eliminovat.

Maximální depozice dusíku z ovzduší je udávána v ČR různými autory řádově v desítkách kg/ha. V okolí velkých zdrojů se může jednat až o 40 kg dusíku na hektar za rok. Přitom zemědělské plodiny čerpají pro tvorbu výnosu řádově 100 kg N.ha-1.r-1. Tento odběr je ale pouze malou částí půdních rezerv, ve kterých se dusík vyskytuje hlavně v řadě rezidentních organických forem. Řádově je jejich obsah v orniční vrstvě 5.000 až 10.000 kg na hektar. Z uvedené bilance je zřejmé, že depozice amoniaku z farmy nemohou kvalitu podzemních vod ovlivnit.

Vlivy odpadních vod komunálního charakteru (ze sociálního zařízení) budou eliminovány jímáním těchto vod a vyvážením z jímek na ČOV.

Celkově hodnotíme vlivy na vodu jako minimální a přijatelné.

### D.I.5	Vlivy na půdu

Přímé a nepřímé vlivy na půdu jsou dané zejména umístěním záměru a dále charakterem činnosti. Záměr je situován ve stávajícím areálu farmy Trboušany, na zastavěných a ostatních pozemcích, kde byl již v minulosti půdní profil odstraněn.

Demolice stávajících stájí pro výkrm skotu, novostavba hal a provoz farmy s výkrmem brojlerů nepředstavují žádné vlivy na půdu.

Záměr neklade zásadní nové nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Haly č.1 a č.4 přesahují hranice původního areálu a bude zažádáno o vyjmutí ze ZPF přesahujících částí objektů. Celkem se jedná o 2360m2.

### D.I.6	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr „drůbežárna Trboušany“ nepředstavuje žádné přímé či nepřímé vlivy na horninové prostředí. Nedojde ke změně horninového prostředí či změně georeliéfu krajiny. Nedojde k ovlivnění jiných přírodních zdrojů.

### D.I.7	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Z hlediska biologického hodnocení (tzn. vlivů na rostliny a živočichy) nedojde k negativnímu ovlivnění flóry a fauny. Zhorší se podmínky pro úkryt sovy pálené (Tyto alba, silně ohrožený druh), pro kterou jsou stávající opuštěné stáje pravděpodobně občasným útočištěm. Při průzkumu v objektech určených k demolici nebyl zjištěn výskyt sovy pálené, jejích čerstvých vývržků ani nebyla v těchto objektech instalována hnízdní budka.

Hnízdní budka pro sovu pálenou (Tyto alba, silně ohrožený druh) je instalována v ocelokolně ve stávajícím areálu (skladování slámy) a nebude záměrem dotčena.

Výstavba hal nevyžaduje kácení stromů rostoucích mimo les. Do lesních porostů nebo jejich ochranných pásem výstavba nezasahuje.

Biota v údolní nivě Jihlavy a PP V olších nebude negativně ovlivněna.

Vlastní farma Trboušany a její okolí je ekosystémem, jehož vznik a existence jsou antropogenně podmíněny. Původní ekosystémy přirozených lesních porostů dubohabřin, které se na území původně nacházely, byly zcela přeměněny. Udržování rovnováhy v ekosystému intenzívně obhospodařované zemědělské krajiny s převahou orné půdy je plně závislé na dodatkové energii poskytované člověkem (při využití převážně neobnovitelných přírodních zdrojů, zejména ropných produktů a zemního plynu). Farma s výkrmem brojlerů se bude podílet zejména na přísunu živin na zorněné pozemky v okolí farmy. Vazba rostlinné produkce a chovu bude nepřímá, neboť krmné směsi budou dováženy z širšího okolí. S ohledem na omezené zásoby ropných surovin (cca 50 let) je tento způsob udržování ekosystému v ranném sukcesním stádiu a specializovaný chov hospodářských zvířat ve velkých koncentracích dlouhodobě těžko udržitelný. Nicméně relativně krátká životnost objektů (25-40 let) a jejich případné alternativní využití zdůvodňuje přijatelnost posuzovaného záměru i z hlediska trvale udržitelného rozvoje.

Z hlediska zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se zájmové území nachází mimo zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky).

### D.I.8	Vlivy na krajinu

Úvodem této části je nutné vysvětlit pojetí hierarchie hladin krajinné komplexity, použité v této části dokumentace. Od úrovně flóry a fauny - včetně genofondu, druhů organizmů, se přes ekosystémy dostáváme na vyšší hierarchickou úroveň tj. geosystémů - krajiny. Přitom vlivy na jednotlivé složky životního prostředí (např. vodu, půdu a ovzduší) jsou podrobně popsány v příslušných částech dokumentace.

Podle zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Krajinný ráz je definován v § 12 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

V místě krajinného rázu nebyly identifikovány takové estetické, přírodní ani další hodnoty spoluurčující krajinný ráz, které by byly uskutečněním záměru „drůbežárna Trboušany“ negativně dotčeny. Záměr nemůže způsobit ani změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci ekosystému. Nebudou dotčena chráněná území ani kulturní dominanty krajiny.

Mezi vlivy, které mají velkoplošný charakter, řadíme: plošný účinek depozice amoniaku na půdu a vodu, vliv imisí plynů a prachu v ovzduší a vliv aplikace chlévské mrvy (hnoje) na půdu a vodu. Tyto vlivy byly popsány v předchozích částech dokumentace. Za velkoplošný je možné považovat i vliv na krajinný ráz. Ráz krajiny nebude realizací posuzovaného záměru změněn proti současnému stavu. Objekty stájí a následně hal jsou a budou dominantou zvlněné zemědělské krajiny u Trboušan a do krajiny budou začleněny dřevinnou vegetací. Výsledný stav ekologické zátěže území bude na přijatelné úrovni. Lokalizace farmy je z hlediska ekologické únosnosti území vhodná.

### D.I.9	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

#### Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Uskutečněním záměru „drůbežárna Trboušany“ nebudou dotčeny žádné budovy, architektonické nebo historické památky, ani jiné lidské výtvory, není zde třeba provádět předstihový záchranný výzkum podle zákona ČNR č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění novely č. 242/92 Sb., a změn č. 361/1999 Sb.

#### Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy

K záměrem dotčenému území nejsou vázány hodnoty nehmotné povahy, jako jsou místní tradice, významné události a podobně. Tento aspekt není třeba v závěrech hodnocení vlivu záměru uvažovat.

#### Poškození a ztráty geologických a paleontologických památek

Dotčené území záměru „drůbežárna Trboušany“ je situováno mimo známé geologické a paleontologické památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., nebudou tedy dotčeny zájmy ochrany těchto složek přírodních hodnot.

## D.II	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Záměr „drůbežárna Trboušany“ je řešen pouze v jedné variantě realizace, která představuje variantu reálnou.

Zemědělská farma Trboušany je součástí antropogenních systémů, zejména tzv. agroekosystémů. V komplexním pohledu v systémovém pojetí považujeme z hlediska vlivů záměru za nedůležitější následující vazby:

| demolice stávajících objektů | vznik odpadů z demolice | deponování odpadů na skládce |
| --- | --- | --- |
| výstavba nových hal | materiálové a surovinové vklady | činnost stavební firmy |
| provoz farmy | vstupy | krmné směsi, energie |
| provoz farmy | výstupy | chlévská mrva, vazba na zemědělskou půdu, emise do ovzduší |
| produkce brojlerů | jatka a zpracování masa | distribuce výrobků |
| socioekonomické vztahy | zaměstnanost | rozvoj osídlení |

Rekonstrukce a dostavba farmy Trboušany a změna programu chovu nepředstavuje žádné zásadní změny oproti současnému funkčnímu využití území a jeho struktuře.

## D.III	CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH

Otázka rizik bezpečnosti provozu je v případě výkrmu brojlerů aktuální, zejména s ohledem na vlastní chov velkého počtu zvířat. Dlouhodobější výpadek energie (elektřina, plyn v zimním období) by byl pro chov tragický a znamenal by velké úhyny drůbeže. Při výkrmu brojlerů bude zabráněno vzniku všech stresujících podnětů ve stáji, včetně přístupu nepovolaných osob. Budou přijata všechna dostupná opatření k protipožární ochraně objektů.

Rizika bezpečnosti provozu farmy působící směrem do okolí farmy nejsou známa.

Rizikové situace a možné havárie (s uvedením možných dopadů na okolí a preventivních opatření):

Vznik požáru. Při požáru může dojít k velkým hmotným škodám a úniku škodlivých látek do ovzduší. Prevencí je dodržování předpisů protipožární ochrany, v případě požáru jeho rychlé uhašení.

Únik zemního plynu. Následně po úniku zemního plynu do prostorů stájí by mohlo dojít k úhynu brojlerů, případně k výbuchu. Úniku zemního plynu je možno zabránit kvalitním vybudováním rozvodů plynu a plynových hořáků a jejich dostatečnou údržbou.

Porucha přívodu vody, elektrické energie nebo zemního plynu. Při poruše přívodu vody, elektrické energie nebo zemního plynu by mohlo dojít k úhynům brojlerů. Při poruše přívodu elektrické energie bude do provozu uveden dieselagregát, který slouží jako náhradní zdroj elektrické energie. Při poruše přívodu vody nebo zhoršení její kvality je nutno zajistit náhradní zásobování areálu pitnou vodou (cisterny) a opravit závadu na přívodu pitné vody. Potřeba zemního plynu bude především v zimním období. Bylo by nutné při přerušení jeho přívodu zajistit náhradní zdroj vytápění objektů (elektřina, propan-butan).

Únik ropných látek (pohonné hmoty) např. během provádění zemních prací. Při úniku ropných látek by mohlo dojít ke znečištění podzemních vod a půd. Riziko úniku ropných látek během realizace stavby je možno minimalizovat dostatečnou údržbou stavebních mechanismů. V případě úniku ropných látek zamezit dalšímu unikání a odstranit stávající znečištění půdy či vody.

Porucha napáječek. Při poruše napáječek by mohlo dojít k nadměrnému úniku vody do podestýlky. Napáječky budou počítačově automaticky kontrolovány tím, že při změně tlaku ve větvích nebo při změně množství odebrané vody oproti předpokladům je napájecí větev odpojena a je signalizována porucha.

Možnost a prevenci vzniku havárií řeší havarijní plán provozu.

## D.IV	CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Následující popis se týká opatření, která budou přijata k prevenci, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci předvídaných negativních účinků záměru „drůbežárna Trboušany“ na životní prostředí.

Záměr je v souladu s územním plánem. Pozemky pro výstavbu jsou v územním plánu zařazeny pro zemědělské využití (stavební a ostatní plochy). Záměr nevyžaduje nová územně plánovací opatření (na úrovni územního plánu)

Odpady vzniklé při demolici stávajících stájí č. 1 a 2 budou tříděny. Inertní stavební suť (např. zdivo či beton bez příměsí nebezpečných či jedovatých látek) může být uložena přímo v areálu farmy při zakládání nových hal. Směsný demoliční odpad a dřevo budou deponovány na řízenou skládku. Zářivky budou separovány a uloženy ve zvláštním kontejneru do likvidace kompetentní firmou.

Demolice stájí bude provedena mimo hnízdní období sovy pálené (Tyto alba, silně ohrožený druh) - tato skutečnost bude zjištěna průzkumem v objektech před zahájením demolice.

Příprava nových staveb a rekonstrukcí bude prováděna s ohledem na volbu technologie výkrmu brojlerů na slaměné podestýlce.

Haly č.1 a č.4 přesahují hranice původního areálu a bude zažádáno o vyjmutí ze ZPF přesahujících částí objektů. Celkem se jedná o 2360m2. Bude provedena skrývka kulturních vrstev zeminy (ornice).

Ve stájích bude použita moderní technologie, zajišťující welfare chovaných zvířat. Optimalizovány budou teplota, větrání a osvětlení ve stáji. Perioda osvětlení haly nepřesáhne délku 16 hodin za den. Počet brojlerů na 1 m2 nepřekročí 20 kusů.

Výkon nucené ventilace a průměr kruhových výfukových hlavic bude odpovídat dosažení výduchu vzduchu ze stáje minimálně 17 m nad terén.

Podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č.356/2002 Sb., přílohy č.14 je nutné u intenzivních chovů drůbeže s počtem 40.000 kusů drůbeže a více provádět jednorázové měření emisí 1x za kalendářní rok, pokud není u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší plněn plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. Dále je nutno podle přílohy č.8 k vyhlášce č.356/2002 Sb. u zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší – zařízení na chov hospodářských zvířat – provádět měření emisí pachových látek podle § 11 odst.1 písm. b) a c) zákona. Toto měření je nutno provést do 4 let od nabytí vyhlášky, tj. do 11.7.2006. V případě drůbežárny Trboušany budou zásady správné zemědělské praxe zavedeny.

Podestýlka s trusem (chlévská mrva) bude po vyskladnění stáje a vyhrnutí na zpevněné plochy neprodleně vyvezena mimo farmu, buďto přímo na pole nebo na zpevněné polní hnojiště (mimo PHO vodních zdrojů). Chlévská mrva nebude na farmě skladována.

Všechny odpady, které by mohly kontaminovat půdu či vodu a nebezpečné odpady budou skladovány v nepropustných nádobách a kontejnerech. Vyjeté oleje a jiné ropné odpady, vyřazené pneumatiky, autobaterie, kontaminované materiály, zářivky ad. budou separovány a odděleně skladovány a bude dodavatelsky zajištěna jejich likvidace či využití.

Znečištění povrchových a podzemních vod odpadními vodami komunálního charakteru ze sociálního zařízení (WC ad., vysoký obsah organických látek) bude zabráněno jejich zadržením v nepropustné jímce a vyvážením na ČOV.

Bude zpracován a realizován jednoduchý plán dosadeb dřevin v areálu farmy Trboušany. Doporučeným stromem pro výsadby je ořešák královský (Juglans regia) - vlašský ořech, mimo další pro svoje repelentní (odpuzující) účinky vůči některým druhům hmyzu (mouchy apod.) a javor mléč. Z keřů bude vhodné volit domácí autochtonní druhy, např.: brslen evropský (Euonymus europaea), hloh obecný (Crataegus laevigata), růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa) ad. Nezbytné je zajištění údržby a ošetření výsadeb a dosazování uhynulých jedinců stromů a keřů.

Kafilerní box (pro uhynulá zvířata) bude umístěn mimo vlastní stáje.

Těsnost jímek na odpadní vody bude doložena zkouškou. Odpadní vody budou svedeny do jímky kanalizací. U nových hal se alternativně počítá s vybudováním menších jímek u každé haly (nebo jedna jímka pro dvě haly - tato otázka bude řešena v projektu). Všechny jímky budou řešeny jako zakryté.

Vlastní haly (stáje) jsou stavebně-technicky řešeny tak, že nemůže dojít k průniku živočichů (např. potkanů, koček ap.) do objektů.

Budou dodržovány zoohygienické, veterinární a etologické zásady chovu drůbeže.

Vzhledem k charakteru stavby a jejího provozu není navržen program monitoringu složek životního prostředí mimo stáje. Vlastní chovné prostředí v jednotlivých halách bude kontinuálně monitorováno a řízeno moderním technologickým systémem s využitím čidel a počítačů.

## D.V 	CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Predikce vlivů byla založena na expertním odhadu a metodě analogií. Byly využity stávající zkušenosti z dosavadního provozu obdobných drůbežáren. Byl proveden podrobný terénní průzkum na dotčeném území farmy Trboušany a dále i v širším území. Orientačně byly zjišťovány názory občanů obce Trboušany. Dílčí problematika (ovzduší, hluk, pedologie, hydrogeologie, technologie výroby) byla konzultována se specialisty v oboru ochrany životního prostředí.

Údaje o stávajícím a výhledovém stavu životního prostředí v širším zájmovém území byly mimo další čerpány z odborných podkladů, odborné literatury, územně plánovacích podkladů, z údajů bývalého Geografického ústavu ČSAV Brno, AOPK ČR, podkladů firmy Sušárna Pohořelice a konzultací s pracovníky těchto společností.

## D.VI	CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Předkládané oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (rozsah dokumentace záměru), vychází ze zadavatelem dodaných podkladů a údajů, z podkladů a údajů získaných z průzkumů v terénu, odborných prací a literatury, z praktických zkušeností a z konzultací na problematiku ovzduší, hluku, fauny, flóry, půdy a krajiny. Celkově lze hodnotit materiály získané k vypracování oznámení (dokumentace) jako dostačující.

Při zpracování oznámení (dokumentace) se zásadní nedostatky ve znalostech a neurčitosti nevyskytly.

#### Přehled základní použité literatury a dokumentů:

ABSOLON, K. a kol. (1994): Metodika sběru dat pro biomonitoring v chráněných územích. ČÚOP Praha, 58 pp.

FORMAN, R., GODRON, M. (1993): Krajinná ekologie. ACADEMIA Praha, 583 pp.

CHYTRÝ, M., KUČERA, T., KOČÍ, M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, 307 pp.

Kolektiv (1998): Metodika SYMOS’97 (Systém modelování stacionárních zdrojů), ČHÚ Praha 1998

Kolektiv (2000): Uzemní plán obce Trboušany. Urbanistické středisko Brno, s.r.o.

LÖW, J. a spol. (1995): Rukověť projektanta ÚSES. DOPLNĚK Brno, 122 pp.

MÍCHAL, I. (red.) et al. (1999): Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. – Ms (uloženo na MŽP ČR) 35 pp.

POPP, B. (2004): Rozptylová studie, farma Trboušany. Rukopis, 18 pp. (viz příloha dokumentace)

POPP, B. (2004): Odborný posudek – ochrana ovzduší, farma Trboušany. Rukopis, 16 pp. (uložen u oznamovatele)

KOTULÁN, J. (2005): Riziková analýza vlivu stavby „Farma pro chov brojlerů Trboušany“ na zdraví obyvatelstva. Rukopis, 13 pp.

Říha, J. (1995): Hodnocení vlivu investic na životní prostředí, vícekriteriální analýza a EIA. Academia Praha. 348 pp.

Wehrenberg, p. (2004): Farma pro chov brojlerů Trboušany, novostavba 4 hal, projekt pro územní řízení.

# E	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr „drůbežárna Trboušany“ je předkládán v jediné variantě. Jiné varianty nebyly uvažovány.

Varianta bez činnosti, tzn. že by farma Trboušany nebyla provozována, není reálná. Chov hospodářských zvířat na farmě je stabilizován ve schváleném územním plánu obce Trboušany.

Variantní řešení se tedy teoreticky může týkat pouze druhu chovaných hospodářských zvířat a jejich počtu. Záměr investora specializovat se na výkrm brojlerů je zdůvodněn perspektivností tohoto zaměření. Původní chovatelský program farmy: tj. chov prasnic a selat a výkrm prasat v zastaralých stájích na hranicích životnosti, byl opuštěn. Počet 240.000 brojlerů je únosný z různých hledisek, jak ekonomických, tak ochrany životního prostředí.

Navržená technika chovu je příznivá z hlediska welfare, tj. zabezpečení základních etických a lidských ochranných aspektů výkrmu hospodářských zvířat, ve snaze o dosažení jejich druhově přirozené životní pohody a pohodlí. Posuzované řešení zajišťuje pro chovaná hospodářská zvířata odstranění hladu a žízně, odstranění fyzikálních a tepelných zdrojů nepohodlí, minimalizace možnosti vzniku bolesti, zranění a nemoci, minimalizaci stresových situací včetně strachu a deprese, umožňuje zvířatům možnost volného pohybu.

Vzhledem k tomu, že je posuzována jediná varianta, nebyla sestavována matice hodnotících kritérií či katalog kritérií.

# F	ZÁVĚR

Předmětem oznámení (dokumentace) je záměr „drůbežárna Trboušany“, zahrnující výstavbu čtyř hal pro výkrm brojlerů ve stávající zemědělské farmě.

Pokud by oznamovatel v budoucnu hodlal zvýšit kapacitu nebo rozsah záměru a činnosti o 25% a více, nebo měnit významně technologii, řízení provozu nebo způsob využívání technologie, je povinen tuto změnu záměru a činnosti podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb. podrobit novému posuzování vlivu na životní prostředí, v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem.

# G	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Shrnutí netechnického charakteru je chápáno jako stručné zhodnocení vlivů farmy Trboušany na životní prostředí pro nejširší laickou veřejnost.

Současná situace v českém zemědělství nutí farmáře pružně reagovat na celkovou ekonomickou situaci a také vstup ČR do Evropské unie. Chov hospodářských zvířat, zejména krav a skotu ve výkrmu, prodělává značnou krizi (u skotu aktuálně zvýrazněnou obavami z nemoci šílených krav). Chovatelé se v pochopitelné snaze o přežití orientují na perspektivní a ekonomicky přínosné chovy, mezi které patří výkrm brojlerů (drůbeže). Posuzovaný záměr výstavby nových hal ve stávajícím zemědělském areálu u Trboušan s použitím moderní technologie je toho příkladem.

Záměrem investora je výstavba čtyř hal pro výkrm celkem 240.000 brojlerů. Novostavby budou situovány ve stávajícím areálu farmy Trboušany. Investor se zabývá výkrmem brojlerů ve svém středisku ve Vranovicích. Pro zlepšení prosperity se společnost rozhodla rozšířit svůj stávající chov brojlerů o haly v areálu farmy Trboušany. Navrženo je ustájení na slaměné podestýlce, při jednorázovém vyklizení po skončení výkrmu. V těsné blízkosti každé haly budou nainstalovány venkovní nadzemní zásobníky (sila) sypkého krmiva, které jsou plněny pneumaticky speciálními vozy dle potřeby výkrmu. Vnitřní rozvody v hale bude tvořit plastové vodovodní potrubí vedené na povrchu stěn. Budou nainstalovány podélné linky s napáječkami. Výměna a složení vzduchu má velký význam pro zdravotní stav a růst. Účelem výměny vzduchu je především odstranit vodní páry, oxid uhličitý, čpavek, sirovodík a zároveň úprava teploty během horkého období. V halách bude podtlakový systém ventilace. Uvnitř hal jsou umístěna čidla, která vyhodnocují parametry prostředí (teplota, vlhkost) a tato data jsou pomocí počítače předávána na regulační prvky, kterými jsou ventilátory a plynové hořáky. Tímto systémem se udržuje ve stájích optimální mikroklima vhodné pro vykrmovaná kuřata. Regulace je automaticky řízena počítačem. Hala musí být již před naskladněním kuřat vyhřátá na teplotu 340C. Od 15.dne stáří kuřat se teplota snižuje dále denně o půl stupně až do 240C.

Jednodenní kuřata budou vždy na počátku cyklu přivezena z líhní a naskladněna do připravené haly, kde budou po dobu 38 - 42 dnů. Po celou dobu chovu mají kuřata v rámci budovy volný pohyb, neustálý přísun potravy a pitné vody, délka udržovaného dne nepřesahuje 16 hodin denně. Po ukončení výkrmového cyklu jsou zvířata vyskladněna. Následuje technologická přestávka pro vyčištění a desinfekci haly a technologie a další naskladnění.

Hlavní energetické vstupy do hal pro výkrm kuřecích brojlerů jsou elektrická energie přiváděná z rozvodné stanice a plyn přiváděný z regulační stanice. Elektrická energie slouží k zajištění osvitu haly, pro pohon krmných a napájecích linek, ventilačních a regulačních systémů vytápění. Plyn slouží k vytápění výrobních hal. Do zařízení je přiváděna voda z veřejného vodovodu pro zásobení napájecích linek, k zajištění veterinární asanace výrobních prostor po každém turnusu a pro potřebu obsluhujícího personálu. Krmení je přiváděno z venkovních zásobníků. Tyto jsou podle potřeby doplňovány dodavatelem krmiva. Výstupy z výrobní činnosti jsou podestýlka s trusem, odpadní voda, kadavery a emise. Podestýlka je po každém turnusu odklízena na pole (zaorání) či polní hnojiště, odpadní voda po desinfekci a vyčištění prostor odtéká do jímky oplachových vod. Uhynulá zvířata jsou uložena v kafilerním boxu. Odpadní voda je smluvně likvidována na ČOV. Emise jsou tvořeny amoniakem a dalšími zátěžovými plyny (H2S, CH4) unikajícími ze stájového prostoru a emisemi ze spalování plynu při vytápění.

Objekty nebude možno beze změny vnitřní technologie a stavebních úprav využívat pro jiné účely než chov drůbeže.

Většina výroby drůbežího masa je založena na použití stlané podlahy s kapacitou 20 kuřat na 1 m2. Z důvodu pohody zvířat je hustota často snižována na 18 kuřat na 1 m2. Brojleří farmy s více než 40 000 míst jsou v Evropě zcela běžné. Trvání cyklu závisí na požadované jateční váze, krmivu a podmínkách (zdraví) zvířat a liší se od 5 týdnů (Finsko) do 8 týdnů. Po této době jsou brojleři dodáni na jatka. Mezi dvěma cykly je ustájení zcela vyčištěno a desinfikováno. Délka této periody je od 1 týdne do 2 týdnů (Finsko, Velká Británie), nebo dokonce 3 týdny (Irsko).

Čistý zisk drůbeží farmy se liší v každém členském státě EÚ a je bilancí výrobních nákladů a výrobních cen. Výrobní náklady se mohou skládat z: nákladů na nákup zvířat, nákladů na krmivo, veterinárních nákladů, pracovních nákladů, nákladů na energii, nákladu na údržbu zařízení a budov, odpisových nákladů na zařízení a budovy.

Drůbeží maso je produkováno z masných plemen kuřat, hybridních typů, která jsou ve skutečnosti kombinací několika vhodných plemen splňujících pro výkrm požadované masné charakteristiky. Některá plemena rostou rychleji a mohutněji, zatímco u jiných je důraz kladen na vyšší výnosy masa z hrudí, na účinnější konverzi krmiva nebo vyšší odolnost vůči nemocem. Vyšlechtěné plemena brojlerů jsou nejčastěji pojmenovány podle šlechtitelské stanice, jež je geneticky vytvořila. Masné typy plemen nejsou vhodné ke snášení vajec, jako nosná plemena.

Výkrm brojlerů, tak jak je navržen na farmě Trboušany je ohleduplný k životnímu prostředí a ekonomicky velmi efektivní. Nehrozí kontaminace vody, neboť zde nebudou vznikat tekuté odpady. Ovlivnění pohody prostředí zápachem z farmy bude díky technickým opatřením na přijatelné úrovni. Také z hlediska ochrany zvířat je výkrm brojlerů na slaměné podestýlce při zajištění optimální teploty ve stáji, dostatku krmení a napájení, možnosti pohybu zvířat ad. považován za nejméně problematický (zejména ve srovnání s chovem prasat na roštech, slepic v klecích ap.).

Drůbežárna Trboušany bude napojena na potřebnou infrastrukturu: elektřina – přípojka na stávající sloupové trafo v areálu farmy, plyn – přípojka na stávající plynovod, voda – stávající faremní vodovod, kanalizace - zaústění do jímek a vyvážení odpadních vod na  ČOV.

Byla zpracována rozptylová studie a odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší, které dokladují přijatelnost záměru z hledisek vlivů a ovzduší. Rozptylová studie tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace.

Dále byla zpracována riziková analýza vlivu stavby na zdraví obyvatelstva, jejíž závěry jsou zapracovány do dokumentace. Riziková analýza tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Riziková analýza dokladuje přijatelnost záměru z hlediska vlivů na zdraví a pohodu obyvatel.

Ze všech uvedených hledisek proto záměr „drůbežárna Trboušany“, zaměřený na výkrm brojlerů, doporučujeme.

Datum zpracování dokumentace: 6/2004 – 1/2005

Zpracoval:

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.	osvědčení č.j. 6582/1056/OPV/93

Vojtova 3, 639 00 Brno		MŽP ČR ze dne 24.6.1993

tel. +420 608 624949

Podpis zpracovatele dokumentace: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.

#### Seznam zkratek:

| BPEJ | bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| --- | --- |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| ČOV | čistírna odpadních vod |
| č.p. | číslo parcely |
| EIA | hodnocení vlivů na životní prostředí |
| KHS | krajská hygienická stanice |
| k.ú. | katastrální území |
| KÚ | krajský úřad |
| MŽP ČR | Ministerstvo životního prostředí České republiky |
| NPK | nejvyšší přípustná koncentrace |
| O, N | odpad ostatní, nebezpečný |
| OkÚ | okresní úřad |
| ObÚ | obecní úřad |
| OBÚ | obvodní báňský úřad |
| OUER | jednotka pachu |
| PHO | pásmo hygienické ochrany (ochranné pásmo) |
| PUPFL | pozemky určené k plnění funkce lesa |
| REZZO | systém evidence zdrojů znečištění ovzduší |
| TZL | tuhých znečišťujících látek |
| ÚSES | územní systém ekologické stability krajiny |
| VKP | významný krajinný prvek |
| ZPF | zemědělský půdní fond |
| ZCHÚ | zvláště chráněné území |
| ŽP | životní prostředí |

# H	PŘÍLOHY

#### H1 Plánky, mapy a výkresy

#### H2 Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace

#### H3 Spisová agenda

| Druh dokumentu a kdo jej vydal | datum | číslo |
| --- | --- | --- |
| Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, Městský úřad Dolní Kounice | 13.12.2004 | příloha H2 č.j. 2797/04-Ma |
| Česká inspekce životního prostředí, OI Brno | 23.12.2004 | 7/OO/17081/Pe/04 |
| Závazný posudek, Krajská veterinární správa Brno | 13.1.2005 | č.h.BM/7/05 |
| Zemědělská Vodohospodářská správa | 7.12.2004 | zn.1179/2004 |
| Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje | 20.12.2004 | BM-11562/2004-HOK |
| Vyjádření Povodí Moravy | 14.12.2004 | zn.24 991/2004-203/VI. |

#### H4 Rozptylová studie

Byla zpracována rozptylová studie a odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší, jejichž závěry jsou zapracovány do dokumentace. Rozptylová studie tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Zpracovatel: POPP, B. (2004): Rozptylová studie, farma Trboušany. Rukopis, 18 pp. (viz příloha dokumentace), POPP, B. (2004): Odborný posudek – ochrana ovzduší, farma Trboušany. Rukopis, 16 pp. (uložen u oznamovatele)

Pozn.: Odborný posudek byl zpracován podle §17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

§ 17  Stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší

#### H5 Riziková analýza vlivu stavby na zdraví obyvatelstva

Byla zpracována riziková analýza vlivu stavby na zdraví obyvatelstva, jejíž závěry jsou zapracovány do dokumentace. Riziková analýza tvoří samostatnou přílohu předložené dokumentace. Zpracovatel: KOTULÁN, J. (2005): Riziková analýza vlivu stavby „Farma pro chov brojlerů Trboušany“ na zdraví obyvatelstva. Rukopis, 13 pp.

Situace – výřez z územního plánu obce Trboušany: