Oznámení záměru

podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Záměr:

Tiskárna knih Pohořelice

Oznamovatel:

CPI Moravia Books s.r.o.,

Brněnská 1024,  691 23 Pohořelice

Zpracovali:   	Mgr. Jakub Bucek

Ing. Jaromír Pokoj

Brno, prosinec 2006

Obsah:

Úvod	4

A. Údaje o oznamovateli	5

A.1. Obchodní firma	5

A.2. IČ	5

A.3. Sídlo (bydliště)	5

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

B. Údaje o záměru	6

B.I. Základní údaje	6

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant	6

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	7

B.I.6.1. Příprava staveniště a stavení řešení	7

B.I.6.2. Výrobní zařízení a technologie provozu	7

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	8

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	8

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	8

B.II. Údaje o vstupech	9

B.II.1. Zábor půdy	9

B.II.2. Odběr a spotřeba vody	9

B.II.3. Spotřeba materiálů	9

B.II.4. Spotřeba energií	10

B.II.4.1. Tepelná energie	10

B.II.4.2. Zemní plyn	10

B.II.4.3. Elektrická energie	10

B.III. Údaje o výstupech	11

B.III.1. Emise do ovzduší	11

B.III.1.1. Stacionární bodové zdroje emisí	11

B.III.1.2. Liniové zdroje emisí	13

B.III.1.3. Plošné zdroje emisí	13

B.III.2. Odpadní vody	13

B.III.3. Odpady a obaly	13

B.III.3.1. Odpady stavební	13

B.III.3.2. Odpady z provozu	15

B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly	16

B.III.4. Hluk	16

B.III.5. Rizika havárií	16

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	18

C.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území	18

C.1.1. Obecná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání	18

C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	18

C.1.3.  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	18

C.1.3.1.Územní systém ekologické stability krajiny	18

C.1.3.2. Zvláště chráněná území	19

C.1.3.3. Území přírodních parků	19

C.1.3.4. Významné krajinné prvky	19

C.1.3.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	19

C.1.3.6. Území hustě zalidněná	19

C.1.3.7. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)	19

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území	19

C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší	19

C.2.2. Biota, krajina, ÚSES	20

C.2.3. Staré zátěže	20

C.2.4. Geologie, hydrologie, hydrogeologie	20

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	21

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	21

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo	21

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima	21

D.1.3.Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření	22

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	22

D.1.5. Vlivy v důsledku vzniku odpadů	22

D.1.6. Vlivy na půdu	22

D.1.7. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje	22

D.1.8. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu	22

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek, archeologické a kulturní památky	22

D.1.10. Vlivy ze změny dosavadního způsobu využití území	22

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	23

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	23

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	23

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	23

E. Porovnání variant řešení záměru	25

F. Doplňující údaje	26

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení	26

F.2. Další podstatné informace oznamovatele	26

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	27

H. Přílohy	31

Seznam příloh:

1. Situace širších vztahů

2. Ortofotomapa oblasti.

3. Půdorys stavby

4. Bezpečnostní listy používaných přípravků

5. Mgr. J. Bucek: „Tiskárna knih Pohořelice, Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006“,

6. Mgr. J. Bucek: „Odborný posudek dle §17 zákona č.86/2002: Tiskárna knih Pohořelice Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006

7. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

8. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURA 2000).

# Úvod

Toto oznámení je zpracováno ve smyslu  § 6 a přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění platném v době zpracování oznámení. Záměr je oznamován podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení):

Záměr je oznamován podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),

bod 5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) nad 1 t/rok.

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Jihomoravského kraje.

Základním podkladem pro zpracování tohoto oznámení jsou údaje uvedené v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovávané v průběhu přípravy tohoto oznámení projektantem, kterým je:

Ing. Libor Schwarz

Stavební projekční kancelář,

691 62 Uherčice č.p.39

kancelář:

Dlouhá 2, Hustopeče

IČ: 105 63 229

Oznámení zpracovali Mgr. Jakub Bucek a Ing. Jaromír Pokoj.

# A. Údaje o oznamovateli

## A.1. Obchodní firma

CPI Moravia Books s.r.o.

## A.2. IČ

10563229

## A.3. Sídlo (bydliště)

Brněnská 1024, 691 23 Pohořelice

## A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Zdeněk Pospíšil

Brněnská 1024, 691 23 Pohořelice

Telefon:	+420 519 440 115

Fax:	+420 519 440 113

E-mail:	zdenek.pospisil@cpi-moravia.com

Web:	www.cpi-moravia.com

# B. Údaje o záměru

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Tiskárna knih Pohořelice

Zařazení podle přílohy č. 1:

Záměr je oznamován podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),

bod 5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) nad 1 t/rok.

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Jihomoravského kraje.

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Celková spotřeba tiskařské barvy za rok ca 43 t za rok. Spotřeba ředidel Isopropylalkohol a Eurostar 65/1.0 celkem  4 000 kg za rok.

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:                          	Jihomoravský

Obec: 			Město Pohořelice

Katastrální území:	Pohořelice, parcelní č. 3113/2

Zájmový areál se  nachází na severním okraji města Pohořelice mimo obytnou zástavbu, při silnici č. II/416 Pohořelice – Žabčice. Vzdálenost od nejbližší  obytné zástavby je cca 450 m. Viz situaci v přílohách 1 a 2.

Jedná se o adaptaci stávajícího objektu na ploše určené územním plánem města pro průmyslovou výstavbu.

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru:

Změna užívání skladu na výrobu knih - rekonstrukce stávajícího objektu a montáž nové technologie

Možnost kumulace s jinými záměry není předpokládána, neboť se jedná o rozvoj určeného způsobu využití daného území ve stávajícím objektu oznamovatele.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Jedná se o záměr firmy rozvíjející činnost v rámci svého předmětu podnikání ve vlastním již existujícím areálu.

Pro toto oznámení nebylo předloženo variantní řešení. Záměr investora je vázán na objekt v daném určeném místě. Použitá technologie respektuje nejnovější trendy v dané výrobě – tisk knih. Technický návrh změny užívání vychází  z technologického schématu výroby, který předala firma Ueberreuter Print s. r. o., jako výchozí dokument pro zpracování projektové dokumentace.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

B.I.6.1. Příprava staveniště a stavení řešení

Toto oznámení řeší  změnu užívání části stávajících skladových ploch v areálu tiskárny Pohořelice na výrobní plochy. Stavbou nedojde k rozšíření zastavěné plochy ani zásahu do statiky objektu. Nedojde ke změně výškového uspořádání stavby.

Stávající objekt provozu tiskařské výroby tvoří železobetonový obezděný skelet, se střechou z betonových panelů v původní části z roku 1996, nad přístavbou z roku 2001 tvoří střechu ocelové trapézové plechy a zateplení z minerální vlny.

Změna užívání se týká dvou samostatných provozů:

Ze stávajícího skladu materiálu kde byla výroba na cca 30 % plochy, vznikne výroba prakticky v celé ploše, s podílem skladování do 10 % plochy pro obalový materiál.

Prostor skladu rolí papíru bude celý nově využíván na tiskařskou výrobu s rotačními ofsetovými stroji. Z navazujícího skladu knih bude část plochy (cca 20 %), vyčleněna také na tiskařskou výrobu. Stávající komunikační prostor pod patrovou administrativní částí bude využit jako zmenšený sklad papírových rolí. Z části komunikačního prostoru vznikne obezděním sklad hořlavých látek.

Stavební změnou nedojde ke změně vnějšího vzhledu a zásahům do nosných konstrukcí objektu.

B.I.6.2. Výrobní zařízení a technologie provozu

Charakter výroby knih se nezmění, budou instalovány pouze nové stroje do ploch nevyužívaných skladů.

B.I.6.2.1. Změna užívání skladu materiálu na tiskařskou výrobu

Zde budou umístěny stroje pro ražbu přebalů knih, linka na kompletaci – sešívání knih, expedice knih s balící linkou pro palety a balíky. Bude zde uskladněn balící materiál (kartony apod.) v množství cca 25 t na paletách dřevěných i ocelových.

B.I.6.2.2. Změna skladů rolí a knih na výrobu

Prostor skladu rolí papíru bude celý nově využíván na tiskařskou výrobu s 3 rotačními ofsetovými stroji s vlastními sušičkami. Tyto stroje nahradí stávající tiskařský kotoučový stroj Cameron , který měl velkou spotřebu ředitel (těkavých látek).

V rámci haly budou instalovány tři tiskařské stroje: 2 krát stroj Lithoman a 1 krát stroj Compacta. Každý tiskařský stroj má svůj vlastní zdroj tepla pro zapékání barvy. Stroje Lithoman mají instalovaný výkon na úrovni 617 kW a stroj Compacta na úrovni 420 kW. Lithoman I. A Compacta získávají teplo ze zemního plynu a Lithoman II je stavěný na elektrickou pec. Nicméně na tento výkon jsou zdroje provozovány pouze při náběhu zařízení. Po náběhu je průměrný výkon stroje na úrovni cca 80 kW tepelného výkonu.

Do  navazujícího skladu knih budou instalovány 2 tiskařské stroje pro vícebarevný tisk. Ostatní plocha zůstane k dispozici pro uskladnění hotových knih před expedicí. Celkem bude uskladněnou na ploše regálů cca 180 m2 celkem 600 t knih v regálech do výšky cca 6 m. Použitá barva z hlediska VOCs bude stejná jako u černobílých tiskařských strojů, pouze s rozdílným barevným pigmentem a menším podílem VOCs

Stávající komunikační prostor pod patrovou administrativní částí bude využit jako zmenšený sklad papírových rolí. Role papíru budou uskladněny  volně na podlaze v celkovém množství 120 t.

Z části komunikačního prostoru vznikne obezděním sklad hořlavých látek.  Ve skladu hořlavin bude uskladněno 1 500 kg tiskařské barvy Heatset (nehořlavá), ve formě pasty. Až 250 l Isopropylalkoholu v balení po 20 l (hořlavina 1. tř.) pro použití v tisku. Až 250 l ředidla Eurostar 65/1.0 v balení po 20 l (hořlavina 1. tř.) pro automatické čištění válců a gum tiskařského stroje.

B.I.6.2.3. Manipulace s materiálem

Základní materiál, papír v rolích, tiskové archy a hotové knihy, budou převáženy stávajícími vysokozdvižnými vozíky s elektrickým pohonem, resp. ručními paletovými vozíky

Výrobky budou z výrobní haly expedovány do skladovací části a odtud, na stávající vyskladňovací rampu , navazující na objezdnou komunikaci v areálu firmy.

B.I.6.2.4. Dopravní řešení

Celý areál Tiskárny  je dopravně řešen s jednou objezdnou komunikací po obvodu parcely. Tato objezdní komunikace je napojena stávající státní silnici Pohořelice- Brno.   Na vjezd do areálu dále navazuje parkoviště pro osobní vozidla pracovníků, umístěné v areálu firmy. V rámci oznamovaného záměru nedojde ke změně stávajícího řešení.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení: 	03/2007

Předpokládaný termín dokončení: 	072007

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Stavba se nachází na území města Pohořelice, k. ú. Pohořelice

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- stavební povolení

Příslušný správní úřad: Stavební úřad: Městský úřad Pohořelice

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Zábor půdy

Jedná se o adaptaci stávajícího objektu bez rozšíření jeho plošné rozlohy. Bez nároku na zábor půdy.

### B.II.2. Odběr a spotřeba vody

Pro výrobu není voda používána. Napojení objektu na rozvody pitné vody je stávající.  Noví pracovníci budou využívat stávající sociální zařízení s dostačující kapacitou.

### B.II.3. Spotřeba materiálů

Pro období výstavby a vlastního provozu se předpokládá spotřeba materiálů charakteristických pro danou stavbu a následně pro provoz polygrafického zařízení uvažovaného typu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o materiály, které by se vymykaly ze současné praxe (ať se jedná o způsob jejich získávání nebo specifické požadavky na jejich dopravu, skladování a manipulaci), a jejich získávání se předpokládá nákupem od jiných subjektů, není zde jejich detailní popis uváděn.

Pozornost je věnována manipulaci s chemickými látkami a přípravky, které jsou potřebné pro vlastní výrobní činnost. Rozhodující jsou následující položky:

| Látka nebo přípravek (účel použití) | Nebezpečné složky – rozhodující množství | Klasifikace přípravku | Spotřeba t/rok max. *) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiskařská barva Heatset | Destiláty ropné, hydrogenačně dorafinované, sřední. Plynový olej – nespecifikovaný (CAS 64724-46-7) 15-20% | není klasifikovaný jako nebezpečný | 43 |
| Isopropylalkohol | Isopropanol, 2-Propanol (CAS: 67-63-0) | Xi – dráždivý F – vysoce hořlavý R 11-36-67 | 4 |
| Ředidlo Eurostar 65/1.0 | Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké (CAS 64742-47-8) > 85% | Xn – zdraví škodlivý R 65-66 |  |

Slovní vyjádření uvedených R vět:

11           Vysoce hořlavý

36           Dráždí oči

37	   Dráždí dýchací orgány

65           Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

66           Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

67           Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Bezpečnostní listy uvedených látek a přípravků jsou uvedeny v elektronické podobě oznámení jako příloha č. 4.

K exploatování přírodních zdrojů v této souvislosti nebude docházet.

### B.II.4. Spotřeba energií

B.II.4.1. Tepelná energie:

Vytápění prostoru a) je stávající teplovzdušnými jednotkami Robur. Toto vytápění je vzhledem k dosavadnímu částečnému využití na výrobu dostatečně dimenzované. Není třeba posilovat výkon.

Prostory b), které sloužily jako sklady, jsou vytápěné stávajícími teplovzdušnými jednotkami typu Sahara na teplotu do 10 °C. Proto musí být jejich výkon posílen tak,aby minimální výpočtová teplota ve výrobě byla 18 °C. Jednotky Sahara jsou teplovodní, napojené na stávající teplovodní kotelnu. Místnost skladu hořlavin bude temperována teplovodním radiátorem tak, aby byla zajištěna min. teplota ve skladu 8 °C

Nové řešení vytápění  a celková roční potřeba tepelné energie na vytápění  v m3 zemního plynu za rok je uvedena v následujícím přehledu.

2 krát kotel VIADRUS 300				310 kW	70 m3/rok

4 krát teplovzdušný agregát EURO 170		49 kW		38 m3/rok

2 krát Robur F1 51					44 kW		29 m3/rok

2 krát Robur F1 31					28 kW		18 m3/rok

B.II.4.2. Zemní plyn

Celková roční spotřeba zemního plynu bude  při 5 000 provozních hodinách  na úrovni max. 300 000 m3.

Napojení areálu tiskárny na rozvody zemního plynu je stávající. Dimenze přípojky je dostatečná i pro zvýšené odběry pro rozšíření výroby.

B.II.4.3. Elektrická energie

Rozvody elektrické energie  jsou napojeny na stávající  stožárovou trafostanici . Není třeba zvyšovat výkon instalovaného trafa.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Emise do ovzduší

Poznámka:

Údaje v této kapitole jsou podrobně rozvedeny v materiálech:

- Mgr. J. Bucek: „Tiskárna knih Pohořelice, Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006“,

-  Mgr. J. Bucek: „Odborný posudek dle §17 zákona č.86/2002: Tiskárna knih Pohořelice Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006,

které tvoří přílohu tohoto oznámení.

B.III.1.1. Stacionární bodové zdroje emisí

V rámci haly budou instalovány tři tiskařské stroje. 2 krát stroj Lithoman a 1 krát stroj Compacta. Všechny tři tiskařské stroje do hromady mají maximální roční spotřebu barev a ředidel na úrovni 42 873 Kg. Podíl VOCs se ve tiskařské směsi pohybuje na úrovni okolo 46,5 %. Potom celková roční spotřeba VOCs je cca 19 271 kg. Jedná se tedy dle projektované kapacito o velký zdroj znečišťování ovzduší. Dále pak jak vyplývá z technologických podkladů dodaných investorem (Oxy-dry fur heatset-anlagen Basis 1997) 20% emisí VOCs skončí ve odpadní vodě, 35% v produktu a zbývajících 35% odchází do ovzduší. Tedy cca 6 744 Kg za rok. Na toto množství je spočítaná rozptylová studie. Nicméně investor předpokládá roční spotřebu barev na úrovni 14 350 kg.

Objemové toky odpadní vzdušniny z linek Lithoman jsou 25 000 m3/hod z každé a z linky Compacta pak 20 000 m3/ hod. Výšky výduchů jsou uvažované na úrovni10 metrů a teplota odpadní vzdušniny 50 stupňů teplá.

Součástí haly bude i barevná tiskárna na přebaly knih. Co se týče emisí z tohoto zařízení lze je kvantifikovat následujícím způsobem. Bude používán také isopropyl alkohol, ale jeho podíl v tiskařské směsi bude do 10 %. Odsávané množství vzdušniny z tohoto stroje bude 1 500 m3. Tedy jedná se o výrazně menší tiskové zařízení  jsou linky na černobílí tisk. Barevný tiskařský stroj nemá žádné instalované plynové zařízení.

Pokud vyjdeme z obecně platného emisního limitu pro VOCs 50 mg/m3, objemového toku odsávané vzdušniny a ročního časového fondu dojdeme u barevného tiskařského stroje k následujícím emisím:

0,05 [g/m3] * 1500 [m3/hod] * 8760 [hod/rok] / 1000 = 657 kg/ rok.

K tepelným technologickým zdrojům emisí:

Každý tiskařský stroj má svůj vlastní zdroj tepla pro zapékání barvy. Stroje Lithoman mají instalovaný výkon na úrovni 617 kW a stroj Compacta na úrovni 420 kW. Nicméně na tento výkon jsou zdroje provozovány pouze při náběhu zařízení. Po náběhu je průměrný výkon stroje na úrovni cca 80 kW tepelného výkonu. Nicméně pro kategorizaci zdroje je důležitý instalovaný výkon.

Celková roční spotřeba zemního plynu bude  při 5 000 provozních hodinách pak  bude maximální roční spotřeba ZP na úrovni max. 300 000 m3.

Z takovéhoto množství zemního plynu a za výše uvedených podmínek se uvolní následující množství emisí:

| ZP | Emise [t/rok] | Emise [g/s] |
| --- | --- | --- |
| NOx | 0,5760 | 0,0533 |
| CO | 0,0960 | 0,0089 |
| CxHy | 0,0192 | 0,0018 |
| SO2 | 0,0029 | 0,0003 |
| Tl | 0,0060 | 0,0006 |

Výška všech výduchů je uvažována na úrovni 10 metrů nad úrovní okolního terénu. Jiné stacionární zdroje nejsou uvažovány.

Vymezení a kategorizace zdroje znečišťování ovzduší:

Podle technického a technologického uspořádání navrhuji posuzovaný bodový zdroj zařadit podle zákona o ovzduší č.86/2002 Sb. §4 následujícím způsobem:

dle vyhlášky 509/2005 Sb. Přílohy č.2 Polygrafická činnost bod 1.2.  Tiskárna s celkovou roční spotřebou rozpouštědel nad 5 tun za rok. Celková spotřeba VOCs je 19,271  tun za rok.

- Jako velký zdroj znečišťování ovzduší (černobílá tiskařská zařízení)

dle vyhlášky 509/2005 Sb. Přílohy č.2 Polygrafická činnost bod 1.2.  Tiskárna s celkovou roční spotřebou rozpouštědel nad 5 tun za rok. Celková spotřeba VOCs je 671  kg za rok.

- Jako střední zdroj znečišťování ovzduší

Dále pak dle podle zákona o ovzduší č.86/2002 Sb. §4 odst.5 písmena c) podle jmenovitého tepelného výkonu od 0,2 do 5 MW jako:

- Jako střední zdroj znečišťování ovzduší

Název:			2 krát VIADRUS

Typ:			VIADRUS 300 (3krát)

Max. spotřeba:	2 krát 35 m3/hod

Instal. Výkon:		2 krát 300 kW

Lithoman I:

Název:			hořák MEG

Typ:			Sigma Plus 40

Max. spotřeba:	51 m3/hod

Instal. Výkon:		617 kW

Compacta:

Název:			hořák MEG

Typ:			Flexair 1260

Max. spotřeba:	54 m3/hod

Instal. Výkon:		651 kW

B.III.1.2. Liniové zdroje emisí

Oznamovaný záměr nemá za následek vznik nových liniových zdrojů  emisí.

B.III.1.3. Plošné zdroje emisí

Oznamovaný záměr nemá za následek vznik nových liniových zdrojů  emisí.

Pro úplnost je nutno uvažovat emise v důsledku provádění výstavby, které budou především vyvolány manipulací se suchými podíly zeminy, písku apod. Tyto emise budou časově omezeny a jejich minimalizace je  záležitostí organizace výstavby.

### B.III.2. Odpadní vody

Protože  projektové podklady deklarují, že pro výrobu nebude používána žádná voda, nebudou vznikat ani průmyslové odpadní vody.

Splaškové odpadní vody budou odcházet ze stávajících sociálních zařízení. Poměry v této oblasti se nezmění.

Dešťové vody budou odváděny ze stávající výměry zpevněných ploch. Ke změně poměrů odvodu srážkových vod nedochází.

### B.III.3. Odpady a obaly

V rámci předkládaného záměru je nutno uvažovat především dva základní okruhy vzniku odpadů. jde o odpady vzniklé v průběhu výstavby a dále odpady, které budou vznikat při vlastním provozu. Následně je podána přehledná charakteristika možných vznikajících odpadů v členění dle Katalogu odpadů.

B.III.3.1. Odpady stavební

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě vychází z údajů uvedených v projektových dokumentacích pro stavby obdobného charakteru. Dále jsou uvedeny odpady, které mohou vznikat s ohledem na použité stavební technologie a konstrukční materiály.

V době zpracování tohoto oznámení nebyly k dispozici údaje o pravděpodobném množství těchto odpadů.

| Č. | Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Charakteristika vzniku | Předpokládané množství (t) - řádově |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08 01 11 | Odp. barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | Z nátěrových prací | setiny |
| 2. | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | Od materiálů použitých pro výstavbu | desetiny |
| 3. | 15 01 02 | Plastové obaly | O | Od materiálů použitých pro výstavbu | desetiny |
| 4. | 15 01 | Obaly (podskupina) | O,N | Dále blíže neurčené obaly z mat. pro výst. | desetiny |
| 5. | 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály… znečištěné nebezpečnými látkami | N | Materiál použitý na čištění součástí, popř. na záchyt úkapů ropných látek. | desetiny |
| 6. | 17 01 01 | Beton | O | Stavební materiály | jednotky |
| 7. | 17 01 03 | Keramika | O | Stavební materiály | jednotky |
| 8. | 17 02 01 | Dřevo | O | Stavební materiály | desetiny |
| 9. | 17 02 03 | Plasty | O | Stavební materiály | desetiny |
| 10. | 17 04 | Kovy (podskupina) | O | Odpady konstrukčních materiálů použitých při stavbě | jednotky |
| 11. | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | Odpady kabelů použitých při výstavbě | desetiny |
| 12. | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | Zbytky konstrukčních materiálů použitých při výstavbě | desetiny |
| 15. | 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Osvětlení. Bude minimalizováno formou zpětného odběru výrobku. | minimálně |

Obecně:

V rámci přípravy stavby musejí být vyjasněny kompetence mezi investorem a dodavatelem stavby o tom, který subjekt bude zajišťovat náležité zneškodnění odpadů vzniklých při výstavbě.

B.III.3.2. Odpady z provozu

Přehled odpadů vychází z údajů z provozů obdobného charakteru. Dále jsou uvedeny odpady, které mohou vznikat s ohledem na charakter nově realizovaných celků.

| Č. | Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Charakteristika vzniku | Předpokládané množství (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08 03 12* | Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky | N | Provoz | 7,25*) |
| 2. | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O/N | Provoz | 673*) |
| 3. | 15 01 02 | Plastové obaly | O/N | Provoz | údaj není k dispozici |
| 4. | 15 01 04 | Kovové obaly | O/N | Provoz. | údaj není k dispozici |
| 5. | 15 01 07 | Skleněné obaly | O/N | Provoz. | údaj není k dispozici |
| 6. | 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Provoz | 2,2*) |
| 8. | 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Úklid prostor | 35***) |

Pro soustřeďování nebezpečných odpadů bude v provozu určen příslušný prostor, vybavený v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů a v souladu s požadavky zákona o vodách pro nakládání se závadnými látkami. Odpady budou shromažďovány ve sběrných nádobách odpovídajícího konstrukčního provedení  a po dosažení technicky a ekonomicky odpovídajícího množství budu odváženy oprávněnými organizacemi.

Z faktu realizace oznamovaného záměru vyplývá povinnost zajistit u oprávněných osob odběr nově vznikajících druhů odpadů. Dále bude nutno zajistit aktualizaci stávajícího povolení k nakládání s nebezpečnými odpady na novou výrobu (popř. zajistit vydání nového povolení). Ke kolaudaci budou doloženy smlouvy o odběru odpadů oprávněnými osobami

Obecně musí provozovatel plnit povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Zejména se jedná o povinnosti:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií způsobem předepsaným zákonnými předpisy,

- zajistit přednostní využití odpadů v souladu s požadavky zákonných předpisů,

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle příslušných předpisů,

- ověřovat nebezpečné vlastnosti nebezpečných odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

- zabezpečit odpady před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady atd.

- pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádat souhlas příslušného správního úřadu.

Pro investora a  provozovatele z toho konkrétně vyplývá zejména:

- Věnovat zvláštní pozornost nakládání s nebezpečnými odpady včetně zabezpečení jejich míst soustřeďování, provedení a označování shromažďovacích prostředků, vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů, zpracování provozní dokumentace (provozní řády, určení odpovědného pracovníka atd.).

- S touto skutečností musí počítat projektant při projekci stavby a pamatovat na prostory určené pro nakládání s odpady, vč. kategorie „N“.

- Smluvní zajištění odběratelů odpadů s příslušným oprávněním.

B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly

Z charakteru provozu vyplývá, že provozovatel musí plnit povinnosti v oblasti nakládání s obaly. Jedná se zejména o:

- označování obalů,

- opakovaně použitelné obaly,

- vratné obaly (vč. zálohovaných),

- zajištění zpětného odběru.

Protože činnosti spojené s uváděním obalů na trh nebo do oběhu provozovatel již vykonává, předpokládá se, že m svoje povinnosti splněny formou zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM na základě smlouvy o sdruženém plnění.

### B.III.4. Hluk

Objekt je umístěn v dostatečné vzdálenosti od chráněných objektů (cca 450 m od nejbližší obytné zástavby.

Hlučnost  v   dílně  nepřekročí  hodnoty   stanovené  příslušnými    hygienickými předpisy pro vnitřní pracovní prostředí. Jedná se o běžné tiskové stroje, vybavené u ofsetových rotaček zabudovanými chrániči hluky jako součást stroje.  Z toho vyplývá, že nebude docházet k šíření nadměrných emisí hluku ani do volného okolí.

Protože oznamovaný záměr nedeklaruje navýšení dopravy, není řešena ani otázka navýšení hluku z dopravy.

### B.III.5. Rizika havárií

Rizika havárií je možno spatřovat především v oblastech požárního nebezpečí, případné havárie v oblasti závadných látek vodám a  v oblasti  prevence závažných havárií.

Problematika požárního rizika je řešena v souvislosti  s projekční přípravou stavby. Vzhledem k tomu, že technologie pracuje s vodnými roztoky, zvýšené požární rizko se nepředpokládá.

Vzhledem k tom, že v provoze bude manipulováno s látkami závadnými vodám, je projekčně řešena možnost havárie v důsledku kontaminace vod závadnými látkami.

Ve skladu hořlavin bude uskladněno 1 500 kg tiskařské barvy Heatset (nehořlavá), ve formě pasty, dále až 250 l isopropylalkoholu v balení po 20 l (hořlavina 1. tř.) pro použití v tisku a až 250 l ředidla Eurostar 65/1.0 v balení po 20 l (hořlavina 1. tř.) pro automatické čištění válců a gum tiskařského stroje.  Celková spotřeba barvy za rok ca 43 t za rok. Spotřeba ředidel isopropylalkohol a Eurostar 65/1.0 celkem  4 000 kg za rok.

Nové hořlaviny i zbytky látek a prázdné obaly budou uloženy v samostatném příručním skladu. Nádoby s ředidly  budou uloženy v plechových vanách o objemu min. o 10 % větším než je největší skladovaná nádoba.

Stávající  podlahová vrstva Panbex  má atest dokladující její odolnost proti působení olejů, benzínu, čisticím prostředkům i vodě.  Pro zajištění nepropustnosti  bude navíc opatřena epoxidovým nátěrem. Podlaha svým spádování vytváří prostor havarijní jímky o velikosti cca 2 m3, zabraňující vytečení hořlavin mimo sklad.

Z uvedeného max. množství přítomných látek závadných vodám vyplývá, že se nejedná o nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu podle vyhl. 450/2005 Sb., (tiskařská barva Heatset není klasifikována jako nebezpečná  a není nutno ji považovat za látku závadnou  podle příl. č. 1 k zákonu o vodám, ředidla jsou přítomna v max. množství 500 l) a nenastane nutnost zpracování havarijního plánu.

Z hlediska prevence závažných havárií byl vzat v úvahu zákon č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií), který platí od 1.6.2006. Ve smyslu tohoto zákona platí následující:

Kritérium (a) dle přílohy č. 1, část 2, bod 2. zákona č. 59/2006 Sb.:

Nebezpečné látky tohoto typu v objektu nebudou.

Kritérium (b) dle přílohy č. 1, část 2, bod 2. zákona č. 59/2006 Sb.:

V objektu bude přítomno max. 500 l (tj. cca 400 kg) nebezpečných přípravků s klasifikací vysoce hořlavé (limit pro sk. A dle zákona je 50 tun) resp. hořlavé (limit pro sk. A dle zákona je 5000 tun).

I při respektování tohoto teoreticky modelovaného nejhoršího možného stavu je zřejmé, že nebudou naplněny podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo B podle citovaného zákona.

Vznik rizika havárií s dosahem mimo areál se tedy nepředpokládá. Rovněž se nepředpokládá aplikace zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

# C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území

Oznamovaný záměr bude realizován v katastru města Pohořelice, mimo obytnou zástavbu.

Zájmový areál se  nachází na severním okraji města Pohořelice mimo obytnou zástavbu, při silnici č. II/416 Pohořelice – Žabčice. Vzdálenost od nejbližší  obytné zástavby je cca 450 m. Viz situaci v přílohách 1 a 2. V nejbližším okolí se nacházejí pole a zahrady, severozápadním směrem pak těleso rychlostní komunikace R52 Brno-Pohořelice s nájezdem.

Jedná se o adaptaci stávajícího objektu v průmyslovém areálu bez požadavku na zábor další plochy.

Pohled na stávající stav zájmového území podávají přílohy 1 a 2.

### C.1.1. Obecná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Předmětná lokalita leží v katastru města Pohořelice, ale v dostatečné vzdálenosti od začátku její zastavěné části (cca 450 m). V okolí se nacházejí především pole – tj. plochy s nízkým stupněm ekologické stability.

Nejvýraznějším přírodním prvkem je nedaleký tok řeky Jihlavy, který se však nachází ve vzdálenosti více jak 1 km jihozápadním směrem.

Z tohoto hlediska nedochází realizací oznamovaného záměru ke střetu ani se zájmy obyvatel ani se zájmy ochrany přírody.

Další charakteristiky ve vztahu k lokalitě záměru:

Chráněná ložisková území: Nejsou.

Území ohrožené sesuvy: Není.

Staré ekologické zátěže: Nejsou indikovány

### C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Problematiky  exploatace přírodních zdrojů se oznamovaný záměr nedotýká.

### C.1.3.  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

C.1.3.1.Územní systém ekologické stability krajiny

Nejvýznamnějším prvkem územního systému ekologické stability krajiny je tok řeky Jihlavy vzdálený více jak 1 km, který tvoří biokoridor. Dotčený průmyslový areál nemá vazbu na žádný prvek ÚSES.

C.1.3.2. Zvláště chráněná území

V dosahu plánované stavby se zvláště chráněná území nenacházejí. V blízkém okolí se nenacházejí biosférické rezervace UNESCO, ani evropsky významné lokality NATURA 2000.

Lokalita neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani není ve střetu s chráněnými ložiskovými územími.

C.1.3.3. Území přírodních parků

V dosahu plánované stavby se území přírodních parků nenacházejí.

C.1.3.4. Významné krajinné prvky

Oznamovaný záměr není ve vazbě na žádné významné krajinné prvky.

C.1.3.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Záměr se nenachází v historickém centru města ani  v zastavěném území.

C.1.3.6. Území hustě zalidněná

Oznamovaný záměr se nedotýká problematiky hustě zalidněných území ve smyslu vlivu tohoto faktoru na únosnost využití území.

C.1.3.7. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Z hlediska únosného zatížení se v souvislosti s charakterem oznamovaného záměru obecně jeví problematika znečištění ovzduší v místě. Území města Pohořelic nepatří dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněného ve Věstníku MŽP, částka 12 z prosince 2005, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

Problematice znečištění ovzduší jsou věnovány samostatné části oznámení.

Staré zátěže nejsou v místě indikovány.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území

Předmětem této kapitoly je stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny v důsledku realizace oznamovaného záměru. Z údajů uvedených v tomto oznámení vyplývá předpoklad, že k významnému ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí by v důsledku realizace oznamovaného záměru nemělo dojít. Z rozboru výstupů projektované stavby vyplývá, že jako nejvýznamnější lze hodnotit výstupy do ovzduší z emisních technologických zdrojů. Pro tento účel byla vypracována rozptylová studie a posudek, které tvoří přílohu tohoto oznámení.

### C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší

Touto problematikou se zabývá materiál: Mgr. J. Bucek: „Rozptylová studie: Tiskárna knih Pohořelice, Brněnská 1024 Pohořelice, Brno, prosinec 2006“,  který tvoří přílohu tohoto oznámení. Z této studie je převzat obsah následující kapitoly.

Vyhodnocení imisní zátěže vlivem stávajících zdrojů:

Z hlediska stávajícího imisního zatížení lokality lze konstatovat, že průměrné roční koncentrace NO2 se  v předmětné lokalitě pohybují na úrovni do 15 µg/m3. V zhledem k imisnímu limitu 40 µg/m3 se jedná o hodnoty na úrovni cca 1/4 platného imisního limitu.

Maximální hodinové koncentrace NO2 se pohybují na úrovni do 75  µg/m3. Tedy opět významně méně než je stanovený platný imisní limit.

Pro škodlivinu VOCs není imisní pozadí stanoveno a není stanoven ani imisní limit.

Území města Pohořelic nepatří dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněného ve Věstníku MŽP, částka 12 z prosince 2005, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

### C.2.2. Biota, krajina, ÚSES

Oznamovaný záměr sleduje adaptaci stávajícího objektu bez nároku na další zábor území. Z uvedeného důvodu není na tomto místě podrobná charakteristika bioty a krajiny podávána.

### C.2.3. Staré zátěže

Staré zátěže nejsou na daném pozemku evidovány.

### C.2.4. Geologie, hydrologie, hydrogeologie

Tyto faktory nebudou oznamovaným záměrem dotčeny a proto není jejich charakteristika podávána.

# D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Na základě uvedených údajů lze případné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí hodnotit takto:

### D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Přímé vlivy je nutno sledovat především v oblasti zatížení emisemi škodlivin do ovzduší. Tyto vlivy však budou minimální, jak je dále uvedeno.

Dočasně budou působit negativní vlivy vyvolané realizací stavebních prací (hluk, emise exhalací, prašnost, zátěž komunikací nákladními vozidly a stavební technikou). Tyto vlivy však budou přechodné a vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby se neprojeví.

Z hlediska dalších vyvolaných vlivů je možno sledovat kladné vlivy spočívající v rozšíření počtu pracovních míst.

### D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:

Příspěvek nového zdroje k imisní zátěži je velice malý. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace VOCs se pohybují na úrovni cca do 49,5 µg/m3.

Z hlediska průměrných ročních koncentrací jsou výsledky ještě nižší. Nejnižší vypočtené průměrné roční koncentrace VOCs se pohybují na úrovni do 5,5 µg/m3. Jelikož škodlivina VOCs nemá imisní limit jsou tyto vypočtené koncentrace spíše pro dokreslení imisní situace.

Pro škodlivinu NO2 je imisní zátěž ještě nižší. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace pro škodlivinu NO2 se pohybují na úrovni do 3 µg/m3. Z hlediska průměrných ročních koncentrací na úrovni 0,1 µg/m3. Což v obou případech jsou výrazně podlimitní stavy.

Závěr:

Stávající imisní zatížení v lokalitě není nadlimitní a z hlediska stávajícího imisního zatížení lze tyto zdroje v lokalitě povolit. Příspěvek k imisnímu zatížení z provozu nového zdroje nebude na takové úrovni, aby mohlo ovlivnit to zda jsou a nebo nejsou dodržovány platné imisní limity a proto lze tuto lakovnu v této lokalitě, z hlediska imisního, povolit.

Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

### D.1.3.Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření

Tyto vlivy se nebudou v chráněných venkovních zónách města Pohořelic projevovat.

### D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr nepředpokládá ani využívání nových zdrojů vody ani změny v řešení způsobu vypouštění odpadních vod splaškových a vod dešťových oproti současné praxi. Průmyslové odpadní vody nebudou vznikat.

Obecně lze označit vlivy na povrchové vody za nulové.

Možné vlivy v průběhu realizace výstavby jsou eliminovatelné formou organizace výstavby.

Podzemní vody nebudou ovlivněny.

### D.1.5. Vlivy v důsledku vzniku odpadů

Nedojde ke vzniku nových obtížně zneškodnitelných odpadů. Charakter odpadů, které budou vznikat při provoze je stejný jako charakter odpadů vznikajících při provozu obchodních zařízení s obdobným sortimentem, takže není problém zajistit další nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech.

Obdobná je situace v  případě stavebních odpadů. Jedná se o standardní stav, který musí stavební organizace mít běžně vyřešen při každé stavební akci.

### D.1.6. Vlivy na půdu

Záměr nepředpokládá zábor půdy.

### D.1.7. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

Tyto vlivy v souvislosti s realizací oznamovaného záměru nenastanou.

### D.1.8. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu

Vzhledem k uvedenému stavu tohoto segmentu krajiny, a k charakteru záměru – adaptace stávajícího objektu, není nutno negativní vlivy v této oblasti očekávat.

### D.1.9. Vlivy na hmotný majetek, archeologické a kulturní památky

Vlivy tohoto druhu nenastanou. Archeologických ani kulturních památek se realizace záměru nedotýká.

### D.1.10. Vlivy ze změny dosavadního způsobu využití území

Ke změně dosavadního způsobu využití území nedojde.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Souhrnná charakteristika:

Oznamovaný záměr bude mít zcela minimální vlivy na životní prostředí v oblasti vypouštění škodlivin do ovzduší a prakticky nulové vlivy na obyvatelstvo.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru se nepředpokládají.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Tato opatření vyplývají z charakteristiky oznamovaného záměru a zahrnují zejména:

- Projektová příprava stavby:

- V rámci projektové přípravy stavby bude provedena konkrétní specifikace odpadů, které budou vznikat při výstavbě a bude konkretizován způsob nakládání  s nimi. Zvláštní pozornost bude věnována případnému výskytu odpadů kat. N.

- Budou respektovány požadavky na zabezpečení prostor, kde bude manipulováno s látkami závadnými vodám.

- Realizace výstavby bude probíhat tak, aby byly co nejméně narušeny požadavky ochrany životního prostředí. To se týká zejména:

- Budou učiněna opatření k řádnému nakládání s odpady (oddělené shromažďování dle druhu, zajištění odpadů kat. „N“ proti působení jejich nebezpečných vlastností).

- Vlastní provoz:

- Vznikající odpady budou předávány pouze osobám disponujícím příslušným souhlasem k danému způsobu nakládání s odpady.

- Zajistit aktualizaci stávajícího povolení k nakládání s nebezpečnými odpady na novou výrobu (popř. zajistit vydání nového povolení).

- Stanovit a udržovat místa pro měření emisí.

- Předpokládané emisní parametry středního zdroje emisí je třeba potvrdit jednorázovým  autorizovaným měřením emisí pachových látek do 3 měsíců od uvedení zdroje do trvalého provozu.

- Vést evidenci spotřeby organických rozpouštědel.

- Zpracovat provozní řád pro technologický zdroj emisí.

- Budou dodržovány všechny požadavky vyplývající z projektu a dalších řízení v průběhu přípravy a realizace stavby (vč. kolaudačního řízení).

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení byl dán stupněm projektové dokumentace, která byla v době zpracování oznámení k dispozici. Oznámení bylo zpracováváno v průběhu tvorby projektové dokumentace.

Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech byl však dostatečný k tomu, aby mohly být vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto oznámení. Případné nejasnosti jsou  řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení.

Jako pomocný zdroj údajů byly využity některé dokumenty týkající se realizace jiných staveb v městě Pohořelice (viz soupis podkladů v kapitole F).

# E. Porovnání variant řešení záměru

Pro toto oznámení nebylo předloženo variantní řešení. Záměr investora je vázán na objekt v daném určeném místě. Použitá technologie respektuje nejnovější trendy v dané výrobě – tisk knih. Technický návrh změny užívání vychází  z technologického schématu výroby, který předala firma Ueberreuter Print s. r. o., jako výchozí dokument pro zpracování projektové dokumentace.

Vzhledem k dosavadnímu způsobu využití dotčeného areálu se varianta využití lokality popsaným způsobem, který respektuje požadavky územního plánu, jeví jako vyhovující.

# F. Doplňující údaje

## F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení

Součástí oznámení je:

1. Situace širších vztahů

2. Ortofotomapa oblasti.

3. Půdorys stavby

4. Bezpečnostní listy používaných přípravků

Pro zpracování oznámení dále sloužily podklady:

1. Projektová dokumentace, průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva:         Tiskárna knih Pohořelice.Změna užívání skladu na výrobu knih. Zprac.: Ing. Libor Schwarz, Stavební projekční kancelář, Hustopeče,

2. Mgr. J. Bucek: „Tiskárna knih Pohořelice, Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006“,

3. Mgr. J. Bucek: „Odborný posudek dle §17 zákona č.86/2002: Tiskárna knih Pohořelice Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006

4. CTPoint Pohořelice, skladový areál. Oznámení záměru. INVESTProjekt NNC, Bnro, leden 2006

5. Oznámení záměru stavby Novostavba skladu TIBBETT  &  BRITTEN CZ, s.r.o. Pohořelice. Ing. Irena Bártová, Brno, duben 2004

6.. Databáze  Geoportal Cenia.

## F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Projektantem oznamované akce je firma:

Ing. Libor Schwarz

Stavební projekční kancelář,

691 62 Uherčice č.p.39

kancelář:

Dlouhá 2, Hustopeče

IČ: 105 63 229

K oznámení je doloženo vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a vyjádření příslušného krajského úřadu z hlediska § 45i zákona 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURA 2000).

# G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Stavba: 		Tiskárna knih Pohořelice

Oznamovatel:            CPI Moravia Books s. r. o.,Brněnská 1024, , 691 23 Pohořelice

Kraj:            		Jihomoravský

Obec: 			Město Pohořelice

Katastrální území:	Pohořelice, parcelní č. 3113/2

Charakter záměru:

Změna užívání skladu na výrobu knih - rekonstrukce stávajícího objektu a montáž nové technologie. Jedná se o adaptaci stávajícího objektu na ploše určené územním plánem města pro průmyslovou výstavbu.

Oznámení řeší  změnu užívání části stávajících skladových ploch v areálu tiskárny Pohořelice na výrobní plochy. Stavbou nedojde k rozšíření zastavěné plochy ani zásahu do statiky objektu. Nedojde ke změně výškového uspořádání stavby.

Stávající objekt provozu tiskařské výroby tvoří železobetonový obezděný skelet, se střechou z betonových panelů v původní části z roku 1996, nad přístavbou z roku 2001 tvoří střechu ocelové trapézové plechy a zateplení z minerální vlny.  Změna užívání se týká dvou samostatných provozů: Ze stávajícího skladu materiálu kde byla výroba na cca 30 % plochy, vznikne výroba prakticky v celé ploše, s podílem skladování do 10 % plochy pro obalový materiál. Prostor skladu rolí papíru bude celý nově využíván na tiskařskou výrobu s rotačními ofsetovými stroji. Z navazujícího skladu knih bude část plochy (cca 20 %), vyčleněna také na tiskařskou výrobu. Stávající komunikační prostor pod patrovou administrativní částí bude využit jako zmenšený sklad papírových rolí. Z části komunikačního prostoru vznikne obezděním sklad hořlavých látek. Stavební změnou nedojde ke změně vnějšího vzhledu a zásahům do nosných konstrukcí objektu.

Charakter výroby knih se nezmění, budou instalovány pouze nové stroje do ploch nevyužívaných skladů.

Předpokládaný termín zahájení: 		032007

Předpokládaný termín dokončení:  	07/2007

Stručný popis záměru:

Změna užívání skladu materiálu na tiskařskou výrobu:

Zde budou umístěny stroje pro ražbu přebalů knih, linka na kompletaci – sešívání knih, expedice knih s balící linkou pro palety a balíky. Bude zde uskladněn balící materiál (kartony apod.) v množství cca 25 t na paletách dřevěných i ocelových.

Změna skladů rolí a knih na výrobu:

Prostor skladu rolí papíru bude celý nově využíván na tiskařskou výrobu s 3 rotačními ofsetovými stroji s vlastními sušičkami. Tyto stroje nahradí stávající tiskařský kotoučový stroj Cameron , který měl velkou spotřebu ředitel (těkavých látek).V rámci haly budou instalovány tři tiskařské stroje: 2 krát stroj Lithoman a 1 krát stroj Compacta. Každý tiskařský stroj má svůj vlastní zdroj tepla pro zapékání barvy. Stroje Lithoman mají instalovaný výkon na úrovni 617 kW a stroj Compacta na úrovni 420 kW. Lithoman I. A Compacta získávají teplo ze zemního plynu a Lithoman II je stavěný na elektrickou pec. Nicméně na tento výkon jsou zdroje provozovány pouze při náběhu zařízení. Po náběhu je průměrný výkon stroje na úrovni cca 80 kW tepelného výkonu.Do  navazujícího skladu knih budou instalovány 2 tiskařské stroje pro vícebarevný tisk. Ostatní plocha zůstane k dispozici pro uskladnění hotových knih před expedicí. Celkem bude uskladněnou na ploše regálů cca 180 m2 celkem 600 t knih v regálech do výšky cca 6 m.

Součástí haly bude i barevná tiskárna na přebaly knih. Co se týče emisí z tohoto zařízení lze je kvantifikovat následujícím způsobem. Bude používán také isopropyl alkohol, ale jeho podíl v tiskařské směsi bude do 10 %. Odsávané množství vzdušniny z tohoto stroje bude 1 500 m3. Tedy jedná se o výrazně menší tiskové zařízení  jsou linky na černobílí tisk. Barevný tiskařský stroj nemá žádné instalované plynové zařízení.

Stávající komunikační prostor pod patrovou administrativní částí bude využit jako zmenšený sklad papírových rolí. Role papíru budou uskladněny  volně na podlaze v celkovém množství 120 t. Z části komunikačního prostoru vznikne obezděním sklad hořlavých látek.  Ve skladu hořlavin bude uskladněno 1 500 kg tiskařské barvy Heatset (nehořlavá), ve formě pasty. Až 250 l Isopropylalkoholu v balení po 20 l (hořlavina 1. tř.) pro použití v tisku. Až 250 l ředidla Eurostar 65/1.0 v balení po 20 l (hořlavina 1. tř.) pro automatické čištění válců a gum tiskařského stroje.

Manipulace s materiálem:

Základní materiál, papír v rolích, tiskové archy a hotové knihy, budou převáženy stávajícími vysokozdvižnými vozíky s elektrickým pohonem, resp. ručními paletovými vozíky. Výrobky budou z výrobní haly expedovány do skladovací části a odtud, na stávající vyskladňovací rampu , navazující na objezdnou komunikaci v areálu firmy.

Dopravní řešení:

Celý areál Tiskárny  je dopravně řešen s jednou objezdnou komunikací po obvodu parcely. Tato objezdní komunikace je napojena stávající státní silnici Pohořelice- Brno.   Na vjezd do areálu dále navazuje parkoviště pro osobní vozidla pracovníků, umístěné v areálu firmy. V rámci oznamovaného záměru nedojde ke změně stávajícího řešení.

Možné vlivy uvažovaného záměru na okolí lze charakterizovat takto:

Vlivy na obyvatelstvo:

Přímé vlivy je nutno sledovat především v oblasti zatížení emisemi škodlivin do ovzduší. Tyto vlivy však budou minimální, jak je dále uvedeno.

Dočasně budou působit negativní vlivy vyvolané realizací stavebních prací (hluk, emise exhalací, prašnost, zátěž komunikací nákladními vozidly a stavební technikou). Tyto vlivy však budou přechodné a vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby se neprojeví.

Z hlediska dalších vyvolaných vlivů je možno sledovat kladné vlivy spočívající v rozšíření počtu pracovních míst.

Vlivy na ovzduší a klima:

Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:

Příspěvek nového zdroje k imisní zátěži je velice malý. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace VOCs se pohybují na úrovni cca do 49,5 µg/m3.

Z hlediska průměrných ročních koncentrací jsou výsledky ještě nižší. Nejnižší vypočtené průměrné roční koncentrace VOCs se pohybují na úrovni do 5,5 µg/m3. Jelikož škodlivina VOCs nemá imisní limit jsou tyto vypočtené koncentrace spíše pro dokreslení imisní situace.

Pro škodlivinu NO2 je imisní zátěž ještě nižší. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace pro škodlivinu NO2 se pohybují na úrovni do 3 µg/m3. Z hlediska průměrných ročních koncentrací na úrovni 0,1 µg/m3. Což v obou případech jsou výrazně podlimitní stavy.

Závěr:

Stávající imisní zatížení v lokalitě není nadlimitní a z hlediska stávajícího imisního zatížení lze tyto zdroje v lokalitě povolit. Příspěvek k imisnímu zatížení z provozu nového zdroje nebude na takové úrovni, aby mohlo ovlivnit to zda jsou a nebo nejsou dodržovány platné imisní limity a proto lze tuto lakovnu v této lokalitě, z hlediska imisního, povolit.

Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:

Tyto vlivy se nebudou v chráněných venkovních zónách města Pohořelic projevovat.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Záměr nepředpokládá ani využívání nových zdrojů vody ani změny v řešení způsobu vypouštění odpadních vod splaškových a vod dešťových oproti současné praxi. Průmyslové odpadní vody nebudou vznikat. Obecně lze označit vlivy na povrchové vody za nulové.

Možné vlivy v průběhu realizace výstavby jsou eliminovatelné formou organizace výstavby.

Podzemní vody nebudou ovlivněny.

Vlivy v důsledku vzniku odpadů

Nedojde ke vzniku nových obtížně zneškodnitelných odpadů. Charakter odpadů, které budou vznikat při provoze je stejný jako charakter odpadů vznikajících při provozu obchodních zařízení s obdobným sortimentem, takže není problém zajistit další nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech.

Obdobná je situace v  případě stavebních odpadů. Jedná se o standardní stav, který musí stavební organizace mít běžně vyřešen při každé stavební akci.

Vlivy na půdu:

Záměr nepředpokládá zábor půdy.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Tyto vlivy v souvislosti s realizací oznamovaného záměru nenastanou.

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu

Vzhledem k charakteru záměru – adaptace stávajícího objektu, není nutno negativní vlivy v této oblasti očekávat.

Vlivy na hmotný majetek, archeologické a kulturní památky:

Vlivy tohoto druhu nenastanou. Archeologických ani kulturních památek se realizace záměru nedotýká.

Vlivy ze změny dosavadního způsobu využití území:

Ke změně dosavadního způsobu využití území nedojde.

Souhrnná charakteristika:

Oznamovaný záměr bude mít zcela minimální vlivy na životní prostředí v oblasti vypouštění škodlivin do ovzduší a prakticky nulové vlivy na obyvatelstvo.

# H. Přílohy

1. Situace širších vztahů

2. Ortofotomapa oblasti.

3. Půdorys stavby

4. Bezpečnostní listy používaných přípravků

5. Mgr. J. Bucek: „Tiskárna knih Pohořelice, Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006“,

6. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

7. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURA 2000).

Datum zpracování oznámení:

22. prosince 2006

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Mgr. Jakub Bucek,

664 23 Tišnov,  Horova 942/6, tel. 723487670

Ing. Jaromír Pokoj, osvědčení odborné způsobilosti:č.j. 3041/460/OPV/93 z 30.3.1993

635 00 Brno, Kuršova 16, tel. 723637450,

Podpis zpracovatele oznámení:

Přílohová část

Seznam příloh:

1. Situace širších vztahů

2. Ortofotomapa oblasti.

3. Půdorys stavby

4. Bezpečnostní listy používaných přípravků

5. Mgr. J. Bucek: „Tiskárna knih Pohořelice, Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006“,

6. Mgr. J. Bucek: „Odborný posudek dle §17 zákona č.86/2002: Tiskárna knih Pohořelice Brněnská 1024 Pohořelice“, Brno, prosinec 2006

7. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

8. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURA 2000).

Legenda:

umístění Tiskárny Pohořelice

měřítko: grafické v mapě

orientace podle světových stran