# Krajský úřad Jihomoravského kraje

##### Odbor životního prostředí

###### Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdělovníku

Č.j:                                Sp. Zn.:                               Vyřizuje/linka                         	V Brně dne:

JMK 6068/2010    S- JMK 6068/2010 OŽP/Ri      Mgr. Dana Richterová/2684                     19.4.2011

stanoviskO k posouzení vlivů provedení záměru

na životní prostředí

vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále jen krajským úřadem) jako věcně a místně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení § 10 tohoto zákona:

I. identifikační údaje

Název záměru:           „Pískovna Dubňany“

Kapacita záměru:      Povrchové dobývání nevýhradního ložiska štěrkopísku Dubňany:

Plocha těžebny:  3,5 ha

Vypočtená kubatura geologických zásob: 247 262 m3

Vytěžitelné zásoby: 149 593 m3

Skrývka: 39 338 m3

Průměrná roční těžba: cca 15 000 m3/rok, tj. 30 000 tun/rok

Umístění záměru: 	kraj:  	 Jihomoravský

okres: Hodonín

obec:	 Dubňany

k.ú.: 	 Dubňany

Oznamovatel:	 Luděk Měchura, Za Humny 3254, Boršov, 697 01 Kyjov

IČ oznamovatele :	617 44 271

Sídlo oznamovatele:  Za Humny 3254, Boršov, 697 01 Kyjov

II. průběh posuzování

Zpracovatel oznámení:	Ing. Jarmila Paciorková

Selská 43

736 01 Havířov

Osvědčení odborné způsob. č.j. 15251/3988/OEP/92

Datum předložení oznámení: 	 13.1.2010

Zpracovatel dokumentace:	Ing. Jarmila Paciorková

Selská 43

736 01 Havířov

Osvědčení odborné způsob. č.j. 15251/3988/OEP/92

Datum předložení dokumentace: 	 3.11.2010

Zpracovatel posudku:	Ing. Pavla Žídková

Polní 293

747 62 Mokré Lazce

Osvědčení odborné způsob. č.j. 094/435/OPVŽP/95; prodloužení osvědčení č.j. 40285/ENV/06

Datum předložení posudku: 	 8.2.2011

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

- Oznámení k posuzovanému záměru bylo příslušnému úřadu předloženo 13.1.2010.

- Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20.1.2010.

- Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 2.3.2010 s následujícími závěry:

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovateli byla stanovena povinnost zajistit zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona autorizovanou osobou ve smyslu zákona. Zpracovateli dokumentace byla uložena povinnost vypořádání všech připomínek získaných v rámci zjišťovacího řízení.

V dokumentaci bylo třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

- Vyhodnotit kumulaci dopadů navrhované těžby s již probíhající těžbou v pískovně Mistřín.

- Uvést podrobný popis těžební technologie s ohledem na ochranu vod.

- Doplnit plán rekultivace.

- Dokumentace byla příslušnému úřadu předložena 3.11.2010.

- Příslušný úřad dokumentaci rozeslal 10.11.2010.

- Smlouva na zpracování posudku byla uzavřena dne 27.8.2010.

- Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen 2.11.2010.

Závěry zpracovatele posudku :

Předložená dokumentace vykazovala některé formální nedostatky, které však neměly vliv na objektivitu a výsledek hodnocení záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Dílčí nedostatky a nepřesnosti se objevily i v prezentaci faktických údajů na různých místech dokumentace, avšak s ohledem na přiložené odborné studie je možno konstatovat, že celkové hodnocení záměru je přijatelné a správné.

Vyjádření dotčených samosprávných úřadů a orgánů státní správy neobsahovala negativní stanoviska k předloženému záměru, pouze dílčí připomínky, které byly posudkem vypořádány.

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace a vyjádření dotčených samosprávných celků a orgánů státní správy  doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska:

Podmínky souhlasného stanoviska:

- Realizací záměru nesmí být dotčeny DP Dubňany I (ev. č. 4 0120) a DP Dubňany II (ev. č. 4 0121), stanovené pro organizaci MND a.s.

- Pro realizaci záměru je oznamovatel povinen si vyžádat souhlas vodoprávního úřadu a požádat o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jiné nakládání s nimi.

- Pro realizaci je oznamovatel povinen požádat o výjimku z ochranného pásma lesa a o závazné stanovisko z hlediska zásahu do významného krajinného prvku – nivy Kyjovky.

- Pro záměr bude zpracován Povodňový plán a Havarijní plán.

- Pro ochranu povrchových a podzemních vod bude provozovatel dodržovat následující pravidla:

- Všechny mechanizmy a vozidla, u nichž je to technologicky možné, budou čerpat pohonné hmoty mimo prostor těžby. U ostatních mechanizmů budou při čerpání používány přenosné záchytné vany.

- Všechna vozidla a mechanizmy budou podléhat pravidelné kontrole z hlediska možných úkapů závadných látek.

- Provozní kapaliny budou v těžebním prostoru skladovány výhradně v zabezpečených prostorách a jen v minimálním nutném množství stanoveném havarijním plánem. V Povodňovém plánu bude zakotvena povinnost odvézt při vyhlášení II. stupně povodňové aktivity všechny závadné látky mimo těžební prostor.

- V prostoru těžebny nebudou vozidla a mechanizmy umývány.

- V prostoru těžebny budou k dispozici sanační prostředky v dostatečném množství. Veškeré úkapy a úniky závadných látek budou neprodleně sanovány.

- V lokalitě nebudou skladovány odpady kategorie N. S odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství.

- Po obvodu těžebního prostoru budou vybudovány ochranné hráze jako ochrana před povodněmi.

- Rekultivace těžebního prostoru bude podle možností prováděna průběžně v souladu se schváleným plánem rekultivace. Pro rekultivaci nebudou bez souhlasu příslušného správního úřadu využívány materiály z jiných lokalit.

- Bude zajištěn pravidelný monitoring podzemních a povrchových vod v okolí těžebny. Do monitorovacího plánu vod bude zařazen minimálně parametr C10 – C40, dále parametr TOC, vodivost, rozpuštěný kyslík, celkový fosfor.

- V odměrném místě řeky Kyjovky bude vystrojen pozorovací vrt a instalován vodočet na řece pro upřesnění vztahu podzemní a povrchové vody.

Závěry veřejného projednání:

Vzhledem ke skutečnosti, že příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci, upustil na základě ust. § 9 odst. 9 zákona od konání veřejného projednání.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát  Brno

- Jihomoravský kraj

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí

- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí

- Obvodní báňský úřad v Brně

- Město Dubňany

Podmínky pro přiznání postavení účastníka navazujících správních řízeních ve smyslu ustanovení § 23 odst. 9  písm. a) a b) zákona č. 100/2001 Sb. splnil tento subjekt:

Město Dubňany

III. hodnocení záměru

- Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
      z hlediska jejich velikosti a významnosti (dle zpracovatele posudku)

Záměrem investora je dobývání nevýhradního ložiska písku Dubňany. V současnosti je v blízkosti navrhované těžby realizována těžba písku v prostoru pískovny Mistřín; na jižní hranici zájmové území přímo navazuje na již povolenou těžbu. Celková vypočtená kubatura  geologických zásob je 247 262 m3. Vytěžitelné zásoby činí 149 593 m3. Průměrná roční těžba je uvažována ve výši cca 15 000 m3/rok (tj. cca 30 000 tun/rok). V první (horní) lávce bude těžena část ložiska, která se nachází nad hladinou spodní vody, ve druhé lávce pak část pod hladinou spodní vody. Po ukončení těžby budou břehové partie vzniklého jezera rekultivovány v souladu s plánem rekultivace. Přibližná výměra vodní plochy po rekultivaci území bude 3,0 ha.

Na základě předloženého oznámení a dokumentace, srovnání s obdobnými již realizovanými záměry, na základě doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů, vypořádání připomínek správních úřadů i územně samosprávných celků a na základě prohlídky zájmového území je možno konstatovat, že posuzovaný záměr je při splnění podmínek stanoviska z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. Realizací záměru nebude významným způsobem negativně ovlivněno veřejné zdraví ani jednotlivé složky životního prostředí.

Vzhledem k lokalizaci záměru a jeho charakteru je zřejmé, že přeshraniční vlivy záměru jsou zcela vyloučeny.

##### Negativní vlivy záměru

K relativně nejvýznamnějším negativním vlivům záměru na složky životního prostředí a veřejné zdraví, které se objevily v doručených připomínkách a hodnocení zpracovatelky dokumentace a zpracovatelky posudku, se řadí zábor ZPF a vlivy na podzemní a povrchové vody, avšak ani tyto vlivy nejsou zásadního významu.

Záměr vykazuje minimální nebo žádné vlivy na veřejné zdraví, klima, krajinu, kulturní památky a horninové prostředí (kromě dotěžení ložiska písku, k němuž je záměr určen). Významné vlivy na flóru a faunu nenastanou.

Umístění záměru a postup jeho realizace jsou navrženy tak, že při pojezdu mechanismů a při úpravě vytěžené suroviny nedojde k slyšitelnému dosahu hlukových vlivů k obytné zástavbě a zhoršení pobytové pohody obyvatelstva.

Dokumentace vlivy vyhodnotila zejména za pomoci slovního hodnocení, s výjimkou hlukových vlivů, pro které byl zpracován hlukový model, a vlivů na vodu, pro které bylo v příloze dokumentace použito modelové hodnocení.

Za předpokladu dodržení podmínek stanovených v návrhu stanoviska lze důvodně předpokládat, že provoz záměru nebude překračovat v žádné oblasti zákonné limitní hodnoty a že nedojde k významnému zhoršení stavu území proti současné době.

- Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí (dle zpracovatele posudku).

Na základě předložených odborných studií a výpočtových modelů lze konstatovat, že záměr odpovídá požadavkům platné legislativy a jeho úroveň splňuje běžné standardy obdobných záměrů dlouhodobě ověřených v praxi.

- Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí (dle zpracovatele posudku).

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí byla navržena v dokumentaci a v návrhu stanoviska jsou dále upravena a doplněna.

- Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí (dle zpracovatele posudku)

Záměr byl zpracován invariantně.

Navržená varianta je při splnění stanovených podmínek přijatelná a technicky realizovatelná.

- Vypořádání vyjádření k oznámení, dokumentaci a k posudku

- Vypořádání vyjádření k oznámení a k dokumentaci:

K oznámení bylo doručeno celkem 7 vyjádření územně samosprávných celků a správních úřadů. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vyhodnoceny a vypořádány v dokumentaci a komentovány v posudku. Veřejnost nebo občanská sdružení připomínky nezaslala. V zaslaných připomínkách nebylo obsaženo žádné nesouhlasné stanovisko.

K dokumentaci bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů. Samosprávné úřady, občanská sdružení a veřejnost připomínky nezaslala. Doručené požadavky a připomínky k dokumentaci byly v posudku komentovány a vypořádány. V zaslaných připomínkách, které byly především formálního charakteru, nebylo obsaženo žádné nesouhlasné stanovisko.

b)  Vypořádání vyjádření k posudku

K posudku se vyjádřily

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát  Brno

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Hodonín

- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí

- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí

- Obvodní báňský úřad v Brně

Obdržená vyjádření jsou buď bez připomínek nebo se odkazují na předchozí vyjádření k dokumentaci.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O

k záměru stavby

Pískovna Dubňany

ve variantě předložené oznamovatelem

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace záměru a budou odborným podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů (rozhodnutí o využití území, povolení činnosti prováděné hornickým způsobem). Z návrhu podmínek předloženého zpracovatelem posudku, který je citován na straně 3-4 tohoto stanoviska jsou vyřazeny podmínky, které odkazují na plnění zákonných povinností podle stavebního zákona, báňské legislativy a obecně závazných předpisů z oblasti ochrany životního prostředí (zejména zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších).

Podmínky souhlasného stanoviska:

- Realizací záměru nesmí být dotčeny DP Dubňany I (ev. č. 4 0120) a DP Dubňany II (ev. č. 4 0121), stanovené pro organizaci MND a.s.

- Pro ochranu povrchových a podzemních vod bude provozovatel dodržovat následující pravidla:

- Všechny mechanizmy a vozidla, u nichž je to technologicky možné, budou čerpat pohonné hmoty mimo těžební prostor. U ostatních mechanizmů budou při čerpání používány přenosné záchytné vany.

- Všechna vozidla a mechanizmy budou podléhat pravidelné kontrole z hlediska možných úkapů závadných látek.

- Provozní kapaliny budou v těžebním prostoru skladovány výhradně v zabezpečených prostorách a jen v minimálním nutném množství stanoveném havarijním plánem. V Povodňovém plánu bude zakotvena povinnost odvézt nejpozději při vyhlášení II. stupně povodňové aktivity všechny závadné látky mimo těžební prostor.

- V prostoru těžebny nebudou vozidla a mechanizmy umývány.

- V prostoru těžebny budou k dispozici sanační prostředky v dostatečném množství. Veškeré úkapy a úniky závadných látek budou neprodleně sanovány.

- V lokalitě nebudou skladovány odpady kategorie N. S odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství.

- Po obvodu těžebního prostoru budou vybudovány ochranné hráze jako ochrana před povodněmi.

- Rekultivace těžebního prostoru bude podle možností prováděna průběžně v souladu se schváleným plánem rekultivace. Pro rekultivaci nebudou bez souhlasu příslušného správního úřadu využívány materiály z jiných lokalit.

- Bude zajištěn pravidelný monitoring podzemních a povrchových vod v okolí těžebny. Do monitorovacího plánu vod bude zařazen minimálně parametr C10 – C40, dále parametr TOC, vodivost, rozpuštěný kyslík, celkový fosfor.

- V odměrném místě řeky Kyjovky bude vystrojen pozorovací vrt a instalován vodočet na řece pro upřesnění vztahu podzemní a povrchové vody.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Bc. Anna Hubáčková v.r.

vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Dana Richterová

IČ	                      DIČ                   Telefon	           Fax	                                  e-mail                                              Internet

70888337             CZ 70888337         541651111              541651579      richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz        www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:

Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Město Dubňany, k rukám starosty, Dubňany 1149, 696 03 Dubňany

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Městský úřad Hodonín, OŽP, Národní třída 25, 696 35 Hodonín – DS

Městský úřad Kyjov, OŽP, Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov - DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Hodonín, Plucárna 1a, 695 01 Hodonín - DS

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS

Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno - DS

MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice - DS

MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS

Oznamovatel:

Luděk Měchura, Za Humny 3254, Boršov, 697 01 Kyjov

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Jarmila Paciorková, Selská 43, 736 01 Havířov

Zpracovatelka posudku:

Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce

Potvrzení o zveřejnění (provedou město Dubňany  a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

# Text boxes

otisk razítka