instalace  lakovací linky

AB kOMPONENTY, S.R.O.

Vídeňská 100/117, 619 00  Brno

Zpracoval: Ing. Pavel Cetl 	Brno, březen 2010

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:

Ing. Pavel Cetl

držitel autorizace k posuzování vlivů

na životní prostředí

osvědčení číslo: č.j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97)

Datum zpracování oznámení:		16.3.2010

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Jméno a příjmení		Bydliště			Telefon

Ing. Pavel Cetl		Brno				608 968 368

Mgr. Jakub Bucek		Čebín				723 495 422

Bc. Kateřina Chumelová	Nosislav			732 861 716

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft. Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel Corporation.

Obsah:

Úvod	5

A. Údaje o oznamovateli	6

A.1. Obchodní firma	6

A.2. IČ	6

A.3. Sídlo (bydliště)	6

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	6

B. Údaje o záměru	7

B.I. Základní údaje	7

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	7

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	7

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	7

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	8

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant	8

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	9

B.I.6.1. Koncepce záměru	9

B.I.6.2. Příprava staveniště	9

B.I.6.3. Technologie výroby	9

B.I.6.4. Jednotlivá technologická zařízení	10

B.I.6.4.1. Pracoviště předúprav:	10

Příklady obrazovek z podobných technologií:	12

B.I.6.4.2. Sušící a vypalovací pec:	13

B.I.6.5. Čistírna odpadních vod	14

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	15

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	16

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	16

B.II. Údaje o vstupech	17

B.II.1. Zábor půdy	17

B.II.2. Odběr a spotřeba vody	17

B.II.3. Spotřeba materiálů	17

B.II.4. Spotřeba energií	18

B.II.5. Infrastruktura	18

B.III. Údaje o výstupech	19

B.III.1. Emise do ovzduší	19

B.III.1.1. Emise ze spalování zemního plynu	19

B.III.1.2. Emise z nanášení nátěrových hmot	20

B.III.1.3. Odlučovací zařízení	21

B.III.2. Odpadní vody	21

B.III.3. Odpady	22

B.III.3.1. Stavební odpady z realizace stavby	22

B.III.3.2. Odpady z provozu	22

B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly	23

B.III.4. Hluk	23

B.III.5. Rizika havárií	24

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	25

C.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území	25

C.1.1. Obecná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání	25

C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	25

C.1.3.  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	25

C.1.3.1.Územní systém ekologické stability krajiny	25

C.1.3.2. Zvláště chráněná území	25

C.1.3.3. Území přírodních parků	26

C.1.3.4. Významné krajinné prvky	26

C.1.3.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	26

C.1.3.6. Území hustě zalidněná	26

C.1.3.7. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)	26

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území	26

C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší	27

C.2.1.1. Klimatické podmínky	27

C.2.1.2. Kvalita ovzduší	27

C.2.2. Hluková zátěž	27

C.2.3. Biota, krajina, ÚSES	27

C.2.4. Staré zátěže	28

C.2.5. Geomorfologie, geologie, hydrologie, hydrogeologie	28

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	29

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	29

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	31

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	31

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	31

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	31

E. Porovnání variant řešení záměru	32

F. Doplňující údaje	33

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení	33

F.2. Další podstatné informace oznamovatele	33

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	34

H. Přílohy	37

Přílohová část	39

Přílohy:

1. Situace širších vztahů

2. Nákres linky

3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace

4. Vyjádření krajského úřadu – NATURA 2000

5. Rozptylová studie.

6. Bezpečnostní listy používaných materiálů (pouze v elektronické verzi)

7. Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

# Úvod

Oznámení záměru: Instalace lakovací linky

Toto oznámení je zpracováno ve smyslu § 6 a přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle §7 tohoto zákona.

Záměr je oznamován podle přílohy č. 1 k citovanému zákonu, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení): bod 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Jihomoravského kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu řešení. Základním podkladem pro zpracování tohoto oznámení jsou údaje uvedené v projektové dokumentaci zpracovávané souběžně s tímto oznámením.

Generální dodavatel technologie:  	IDEAL-Trade Service, spol s r.o.
Králova 4, 616 00 Brno

Oznámení zpracovali:  Ing. Pavel Cetl – držitel autorizace k posuzování vlivů na ŽP,

č.j. 46325/ENV/06, ze dne 17.7.2006

Bc. Kateřina Chumelová

Mgr. Jakub Bucek

# A. Údaje o oznamovateli

## A.1. Obchodní firma

AB komponenty, s.r.o.

## A.2. IČ

26269015

## A.3. Sídlo (bydliště)

Vídeňská 117 čp. 100, Brno

## A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Milan Šobr

Vídeňská 117

619 00 Brno

547 152 878

723 708 282

# B. Údaje o záměru

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: Instalace lakovací linky

kategorie:	 II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

bod:		4.2

název:	Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav

sloupec: 	B

Dle sloupce B spadá tento záměr pod působnost orgánu příslušného kraje, tj. Jihomoravského kraje.

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Kapacita lakovny: 			do 400 000 m2/rok

Počet pracovních směn		max. 2 směny/den

Počet pracovních dní za rok		250

Počet hodin za rok			4000

Počet pracovníků			max. 8 (stávající pracovníci)

Rozměry výrobků			max. 500× 1 500 × 2 500 mm (š × v  × d)

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Stávající prášková lakovací linka společnosti AB Komponenty, s.r.o. je umístěna ve vlastních prostorách na ulici Vídeňská 117, č.p. 100 v Brně. Tato linka je již technologicky zastaralá, nevyhovující požadavkům investora. Z tohoto důvodu se rozhodl investor prostory, ve kterých je umístěna stávající linka, využít jiným, pro něj vhodnějším způsobem (skladovací a montážní prostory). Realizací nového záměru bude stávající linka odstavena a zlikvidována. Zcela nová prášková lakovací linka bude umístěna v pronajatých prostorech v sousedním areálu. Vlastníkem dotčené haly je společnost Vienna Point, a.s.

Kraj:		Jihomoravský

Okres:		Brno - město

Obec:		Brno

Adresa:	Vídeňská 136/119, Brno

Kat. území: 	Dolní Heršpice 612 111

Parcela č.:	424/8

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je instalace linky pro povrchovou úpravu výrobků do stávajícího objektu. Tento objekt je ve vlastnictví společnosti Vienna Point, a.s. Společnost AB Komponenty, s.r.o. bude mít tyto prostory dlouhodobě pronajaty. Co se týče samotného záměru, jde o linku na nanášení práškových nátěrových hmot. Součástí záměru je instalace dočišťovacího zařízení na čištění odpadních technologických vod. Realizací záměru dojde k odstavení a zlikvidování stávající, kapacitně nevyhovující, linky pro povrchovou úpravu, kterou společnost AB Komponenty, s.r.o. toho času provozuje ve vlastních prostorech na ulici Vídeňská 117 v Brně.

Možnost kumulace s jinými záměry není sledována, neboť se jedná o stavbu technologie uvnitř stávajícího areálu v užívání investora. Vyvolané investice vně areálu nejsou.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Předmětem záměru je instalace pracoviště pro povrchovou úpravu výrobků. Do stávajícího objektu bude instalována linka na nanášení práškových nátěrových hmot. Jedná se o rozvojový záměr investora vycházející z jeho dosavadní činnosti, využívající stávajících prostor v sousedním areálu.

Společnost AB Komponenty, s.r.o. provozuje již několik let stávající linku pro povrchovou úpravu vlastních výrobků. Tato linka je již technologicky zastaralá, nevyhovující požadavkům investora. Z tohoto důvodu se rozhodl investor prostory, ve kterých je umístěna stávající linka, využít jiným, pro něj vhodnějším způsobem (skladovací a montážní prostory). Nová linka bude umístěna v pronajatých prostorech v sousedním areálu. Vlastníkem dotčené haly je společnost Vienna Point, a.s.

Důvodem pro zvolené řešení oznamovaného záměru je především modernizace a úprava kapacity pracoviště pro povrchovou úpravu, které bezprostředně navazuje na stávající výrobu vlastních výrobků, vhodné a dostupné umístění pronajatých prostor s ohledem na stávající organizaci a potřeby výroby.

V těsném sousedství dotčeného území se nachází celá řada obchodních a průmyslových objektů, tvořících tzv. průmyslovou zónu města Brna. Podél areálu společnosti AB Komponenty, s.r.o. i Vienna Point, a.s. vede poměrně frekventovaná komunikace E461 (Brno-Vídeň) Objekt je umístěn v blízkosti významného dopravního křížení komunikací E461 a dálnice D2, v areálu je k dispozici také železniční vlečka. Areál je z dopravního hlediska velmi dobře situován.

Výše uvedené skutečnosti proto vytvářejí z lokality velmi atraktivní podnikatelské prostředí, které je dále podporováno přístupem města.

Pro toto oznámení nebylo předloženo variantní řešení. Navržený způsob realizace záměru vyplývá z rozboru technických a ekonomických požadavků a provozních potřeb investora. Jedná se o takový způsob využití objektu v užívání investora, který navazuje na charakter provozních činností, které jsou v dotčeném areálu již realizovány. Z tohoto důvodu bylo variantní řešení záměru považováno za nadbytečné.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

B.I.6.1. Koncepce záměru

Koncepcí záměru je využití volné plochy v dostupném objektu. Do objektu bude instalováno pracoviště pro povrchovou úpravu výrobků, které bude vybaveno pracovištěm předúpravy, sušící pecí, stříkací kabinou, vypalovací pecí. Součástí pracoviště bude cyklonový odlučovač s koncovým filtrem a čistírna technologických odpadních vod.

Nanášení práškových nátěrových hmot se bude provádět automaticky s možností manuálního dostřiku. Manipulace s výrobky se bude provádět za pomoci dopravníkového systému.

V momentě zahájení provozu lakovací linky bude stávající lakovna odstavena, zlikvidována a prostory stávající lakovny budou využity jiným způsobem (skladovací a výrobní prostory).

B.I.6.2. Příprava staveniště

Stavební úpravy nutné k instalaci technologického celku budou minimální. Bude provedeno pouze vyvedení technologických výduchů nad střechu objektu. Pronajatá hala je ve vyhovujícím technickém stavu a odpovídá požadavkům na instalaci zmiňované technologie.

B.I.6.3. Technologie výroby

Celý proces povrchové úpravy se provádí na průběžné lince, která je dodávkou společnosti ITS Brno. Pro předúpravu povrchu výrobků pro lakování se používá několikastupňového pracoviště předúpravy, kde dojde k odmaštění a aplikaci fosfátovacího přípravku, který zaručuje vynikající adhezi pro práškové nátěrové hmoty. Poté je výrobek v sušící peci osušen, následuje proces aplikace práškových nátěrových hmot ve stříkací kabině a samotné vypálení práškové nátěrové hmoty ve vypalovací peci. Práškové lakování je považováno za jeden z nejekologičtějších způsobů povrchových úprav, je také uvedeno jako BAT.

Pracoviště PÚ, je situováno do stávajícího objektu. Manipulace s výrobky je řešena za pomoci dopravníkového systému. Pro zabezpečení stanoveného technologického postupu je pracoviště členěno na:

  - Pracoviště předúpravy:  	stupeň 1 – odmaštění (bez rozpouštědel)

Stupeň 2 – oplach

Stupeň 3 – oplach

Stupeň 4 – aktivace

Stupeň 5 – Zn – fosfát

Stupeň 6 – oplach

Stupeň 7 – oplach

Stupeň 8 – pasivace

Stupeň 9 – demi

  - Sušící pec

  - Stříkací kabina

  - Vypalovací pec

B.I.6.4. Jednotlivá technologická zařízení

V rámci pracoviště povrchových úprav budou instalovány následující zařízení:

B.I.6.4.1. Pracoviště předúprav:

Pro předúpravu povrchu výrobků pro lakování se používá několikastupňového procesu pro odmaštění a aplikaci fosfátovacího přípravku, který zaručuje vynikající adhezi pro práškové nátěrové hmoty.

Tunel je vyroben ze standardních sekcí z nerezové oceli o tloušťce 1,5 mm isolován minerální vlnou o síle 75 mm, pokryt kazetami nalakovanými práškovou barvou.

Vstupní a výstupní zóny udržují kapalinu v tunelu a fungují jako okapové misky. Vstupní zóna je vybavena odsáváním pro zabránění úniku páry.

Mezizóny omezují možnost smíchání kapaliny s obsahem v sousedních lázních. Podlaha těchto mezizón je zešikmená, takže kapalina odtéká zpět do vlastní lázně. Každá mezizóna má zvláštní dveře se schodištěm.

Podlaha lázní je zešikmená směrem ke straně obsluhy, aby se ulehčilo čištění a vyprázdnění. Podlaha lázně má žlab pro shromažďování kalů na straně obsluhy.

Oplachový systém: každá lázeň má zvláštní oplachový systém. Ke každému čerpadlu na straně sání patří 2 odnímatelné filtry. Na tlakové straně je ventil tlakového ovládače. Čerpadla jsou umístěna vertikálně přímo v lázni. Oplachové potrubí je z nerezové oceli a je opatřeno otočnými tryskami. Oplachové trubky a trysky mohou být demontovány bez nářadí. Nad oplachovými potrubím je lávka pro snadný a bezpečný přístup údržby.

Systém úspory vody: každá ohřívaná lázeň má elektrickou regulaci úrovně hladiny. Při minimální úrovni se voda přivede z první následující oplachové lázně. Průběžný přívod vody probíhá přes rampu čerstvé oplachové vody, která je opatřena uzavíracím kohoutem a magnetickým ventilem.  To zabezpečuje minimální spotřebu čerstvé vody.

Naplňování vody: každá lázeň má speciální uzávěr, který zamezuje zpětnému odtoku z lázně k přívodu čerstvé vody.

Odtoková spojení: všechny lázně mají v podlaze vyprazdňovací ventil pro napojení s vnitřním závitem. Odpadní technologické vody jsou svedeny na vlastní ČOV, která je součástí realizace oznamovaného záměru.

Teplo: první stupeň je vyhříván přímo pomocí plynového hořáku a trubkového výměníku. Stupeň se Zn-fosfátem je osazen deskovým výměníkem.

Systém odkalování Zn fosfátu: z důvodu vysoké tvorby kalu při procesu zinečnatého fosfátování a nemožnosti použít zařízení, které by obsahovalo přímo kónusovou vanu, je zapotřebí systému přečerpávání. Usazení kalu se v tomto případě děje v samostatném zásobníku, který je vybaven okruhem kalolisu.

Demizařízení – Reverzní osmóza: reverzní osmóza pracuje na principu rozdělení molekul vody od molekul solí obsažených ve vodě. Reversně osmotického tlaku je dosahováno pomocí speciální membrány. Výkon zařízení je odlišný podle kvality vstupní vody a dle požadované výstupní kvality. Pro nabízenou technologii je výkon 0,6 – 1,1 m3 vody dostačující.

| Technická data předúpravy: |
| --- |
| Postřikový tunel je vyroben z materiálu AISI 304 |
| Vany: |  |  |  |  |  |  |
| Číslo vany |  |  | 1 | 2/3/4 | 5 | 6/7/8/9 |
| Délka vany | mm: |  | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 |
| Šířka vany | mm: |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Výška vany | mm: |  | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Objem nádrže | m3: |  | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| Doba úpravy | sec: |  | 100 | 45 | 100 | 45 |
| Izolace | mm: |  | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Materiál | Nerez. Ocel |  | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316 | AISI 304 |
| Materiál trysek |  |  | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
| Počet čerpadel | ks: |  | 120 | 48 | 120 | 48 |
| Materiál rozvodů |  |  | nerez | nerez | nerez | nerez |
| Typ čerpadla |  |  | VF65 | VF35 | VF65 | VF35 |
| Příkon čerpadel | kW: |  | 7,5 | 3 | 7,5 | 3 |
| Výkon čerpadla | l/min: |  | 1250 | 410 | 1250 | 410 |
| Teplota | °C: |  | 60 |  | 50 |  |
| Tepelný výkon | kW: |  | 130 |  | 130 |  |
| Odsávané množství | m3/h: |  | 2 x 4000 |  |  |  |
| Výkon odsávání | kW: |  | 2 x 4 |  |  |  |

Řízení:

Centrální řídicí systém je postaven na PLC řízení s dotekovou obrazovkou. Využívá se komponent japonského výrobce OMRON, které jsou špičkou na světě.

### Příklady obrazovek z podobných technologií:

B.I.6.4.2. Sušící a vypalovací pec:

Výrobky, které absolvovaly proces předúpravy, musí být před samotnou aplikací práškových nátěrových hmot 100% vysušeny. K tomu slouží sušící pec (ta má stejné parametry, jako další pec a to pec vypalovací). Proto jsou v této kapitole v rámci technických údajů popsány společně.

Konstrukce:

Pec je postavena ze standardních modulů po 2,2 m. Každý modul je postaven s mohutným stojanem z ocelových profilů uvnitř pokrytým ocelovými plechy. Pec je isolována vysoce isolační minerální vlnou a zevně obložena kazetami s vrstvou prášku. Tento kazetový systém zabezpečuje snadný přístup k isolaci v případě kontroly a výměny.

Topení: pec je přímo vytápěna zemním plynem, spalovaným v hořákové komoře posazené na stropě pece.

Odsávání: pec má odsávací ventilátor, který zabezpečuje odvzdušnění před startem a v průběhu provozu odstraňuje odpadové plyny.

Řízení: u obou plynových pecí je plná automatika provozu opět řízena pomocí PLC systému.

PLC Systém: Celá koncepce rozvaděče je vyrobena jako komplexní systém. Vývojové oddělení dodavatele zařízení neustále pracuje na nových možnostech řízení technologií. Všechny směřují k úsporám energií, vyšší dosažené kvalitě povrchové úpravy a vůbec k velmi efektivnímu procesu lakování.

B.I.6.4.3. Stříkací kabina EasyCompact

Kabina bude vybavena dvěma manipulátory, každý po dvou automatických pistolích. Kabina také obsahuje dvě pracoviště pro manuální dostřik. Každé pracoviště je vybavenou manuální stříkací pistolí.

Práškové centrum

Funkcí práškového centra PCE 2500 je dodávat prášek do stříkacích pistolí. Centrum dodává do kabiny nový prášek, sbírá prášek recyklovaný, odsává výpary a řídí ejektorové bloky a čištění práškových hadic.

Hlavní rozvaděč je řízen PLC. Na displeji je indikován stav práškového centra (závady, etapy čištění, operace, jež mají být provedeny). PLC dohlíží na práškové centrum z důvodu synchronizace čisticích operací.

Fluidizační zásobníky

Dodávání prášku z plastových fluidizačních zásobníků je optimálním řešením z hlediska rovnoměrného čeření prášku. Takováto dodávka prášku nevyžaduje přerušení výroby. Zásobník má objem 45 kg.

Cyklon

Úkolem sestavy cyklonu a síta je recyklovat přestříknutý prášek, který neulpí na dílech. Potrubí přivádí nevyužitý prášek z kabiny do cyklonu pro recyklaci. Sací potrubí jsou uvnitř hladká, aby se zabránilo hromadění prášku v potrubních spojích. Prášek nashromážděný v cyklonu se prosívá, potom se dopravuje až do práškového centra přes recyklační potrubí vybavené dvěma ventily. V horní části je vzduch oddělený od prášku vypuzován komínem cyklonu, potom filtrován v koncovém filtrů. Odtud je čistý vzduch vracen do haly.

Koncový filtr a ventilátor

Úkolem koncového filtru je čistit odsávaný vzduch od prachových částic. Je vyroben z ocelových plátů o tloušťce od 3 do 4 mm vyztužených tam, kde je to třeba.

Filtrační patrony zaručují, že se do haly vrací správně vyčištěný vzduch. Pro udržení správného sacího výkonu se filtry pravidelně pneumaticky oklepávají. Manometr umožňuje sledovat stav ucpání filtračních patron a zabránit tak neúčinnému sání.

K aplikaci prášku má docházet pouze za dobrých ventilačních podmínek. Z tohoto důvodu pistole propojeny s odsávacím systémem.

B.I.6.5. Čistírna odpadních vod

Celá technologie čištění odpadních vod je řešena jako monobloková. Jedná se o svařenec z nerezového mat. Sestává z míchaného reaktoru. Nad tímto reaktorem je instalováno plastové chem. hospodářství s ruční obsluhou. Aby byl k chem. hospodářství snadný přístup je u reaktoru obslužná plošina, která zároveň obsluze slouží při dávkování čisticích komponentů, kontrole pH a sledování procesu čištění. Z obslužné plošiny jsou přístupné i ovládací prvky elektro a obsluha sleduje čerpání jednak vyčištěné vody, ale i kalové suspenze do zahušťovacího vaku umístěného mimo technologii vlastní ČOV. Reaktor je vevařen do samostatné nádrže která slouží jednak jako akumulace, ale i jako homogenizační jímka pro smíchání oplachových vod s koncentrovanými lázněmi.

Vzhledem k požadavku na kvalitu vyčištěné vody za NS je nutné k neutralizaci a vyčištění odpadních vod použít technologii srážení pomocí koagulantu a flokulantu s vápnem v práškové formě jako neutralizačního činidla. Na výtoku vyčištěné vody z NS je osazena filtrační jednotka, která může mít náplň buď pískovou, nebo aktivní uhlí. Vzhledem k nízkým hodnotám znečišťujících látek na výtoku z ČOV doporučujeme aktivní uhlí. Tato jednotka slouží jako pojistka pro únik NL z technologie čištění a zároveň je schopna výrazně ovlivnit kvalitu vyčištěné vody v případě zanedbání technologického procesu čištění.

Voda určená k neutralizaci je čerpána ponorným čerpadlem z podzemní jímky do homogenizační jímky a odtud po nadávkování koncentrovaných lázní do míchaného reaktoru, kde po dosažení provozní hladiny je zvukový signálem obsluha vyzvána k provedení neutralizace načerpané vody. Přepínačem spustí obsluha mechanické míchadlo a po uvedení čištěné vody do pohybu nadávkuje z odměrného válce koagulační činidlo přímo do reaktoru. Zároveň sleduje pH čištěné vody ručním pH metrem, který si zasune do stab. držáku tak aby měřící elektroda byla stále ponořená. Ručním dávkovačem vápna pomalu přidává práškové vápno tak, aby ve stanoveném časovém limitu dosáhla čištěná voda požadovanou hodnotu.   Cca  po10 min zkontroluje dosažené pH a na přesnou hodnotu je upraví  nadávkováním buďto kyseliny nebo opět vápna, ale již v malých dávkách. Jestliže se hodnota pH po dobu cca 10 min. nemění, přidá za stálého míchání z odměrného válce dávku flokulantu. Po nadávkování flokulantu nechá čištěnou vodu v reaktoru ještě cca 2 min. míchat a míchadlo vypne. Nastává doba sedimentace vyvločkovaného kalu, který klesá do kuželového kalového prostoru reaktoru. Tato doba se pohybuje cca okolo 20 min. Jakmile uplyne doba sedimentace, obsluha zapne čerpadlo vyčištěné vody, které odsává vodu pomocí plováku od hladiny reaktoru. Plovák se pohybuje na vodicí tyči a ve spodní poloze je blokován pohyblivým dorazem, kterým se nastavuje množství odčerpané vody tak aby nebyl čerpán i kal. Chod čerpadla vyčištěné vody je na spodní hladině blokován plovákovým spínačem. Takto vyčištěná odpadní voda je zavedena na kanalizaci. Je-li vyčerpána vyčištěná voda obsluha přepne na čerpání kalu a kalové ponorné čerpadlo stabilně instalované uvnitř reaktoru vyčerpá zbývající vodu a kal do zahušťovacího látkového pytle. Zde je kal gravitačně zahuštěn a filtrát je odveden zpět do nátokové podzemní jímky.  Produkce kalu bude cca 15 - 20% z celkového množství čištěných vod, kdy sušina nezahuštěného kalu bude okolo 4%. Tím je proces čištění ukončen a NS je připravena k čištění dalších odpadních vod.

Flokulant je připravován v malém množství jako 5% a na požadovanou koncentraci je rozpouštěn v zásobní nádrži.

Filtrační jednotka je osazena ruční armaturou, pomocí které se provádí praní náplně při dosažení tlaku na nátoku do filtru. Prací voda je svedena zpět do nátokové jímky. Přepnutí do polohy praní se provádí při vypnutém čerpadle a po dosažení tlaku 2,5 baru při čerpání čisté vody mimo NS. Tlak lze sledovat na manometru namontovaném na hlavě filtru.

Protože se jedná o diskontinuální technologii čištění je nutné počítat s větší sběrnou jímkou jejíž objem bude určen v závislosti na množství odpadních vod k čištění. Celý technologický proces trvá přibližně 45 – 60 min. Při likvidaci koncentrovaných lázní obsluha provede nadávkování většího množství čistících komponentů.

Technická data čistírny

Max. průtočné množství		max. 1 m3/h

Nádrž na koncentráty 		3,5 m3

Dávky činidel 				koagulát 300  ml/m3

Nádrž na koncentráty 		3,5 m3

vápenný hydrát	   		200-400 g/m3

Náplň filtru:				aktivní uhlí	200 l

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení: 	6/2010

Předpokládaný termín dokončení:     10/2010

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:				Jihomoravská		Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Obec:				Brno			Úřad městské části Brno - jih

Mariánské nám. 152/13
617 00 Brno

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, sídlícího na Žerotínově náměstí.

O tom, jakým způsobem proběhnou správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého užívání stavby rozhodne věcně a místně příslušný stavební úřad. V tomto případě to bude Stavební úřad Úřadu městské části Brno-jih.

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Zábor půdy

Záměr bude realizován ve stávajícím areálu v průmyslové zóně, nedojde k záboru půdy.

### B.II.2. Odběr a spotřeba vody

Bude provedeno napojení na stávající areálový rozvod vody. V rámci provozu lakovací práškové linky předpokládáme následující spotřeby technologické vody: max. 1m3/hod.  Stávající kapacita rozvodů bude vyhovovat oznamovanému záměru.

Sociální zařízení pro zaměstnance bude umístěno ve vedlejší, administrativní budově. Realizací záměru dojde pouze ke změně místa odběru vody.

### B.II.3. Spotřeba materiálů

Pro povrchovou úpravu budou používány následující materiály s předpokládanou spotřebou:

Bezpečnostní listy uvedených přípravků tvoří přílohu č. 6

Přípravky pro úpravu povrchů:

| Přípravek | dodavatel | spotřeba v roce 2009, stávající provoz lakovací linky [kg/rok] | plánovaná spotřeba pro 2 směnný provoz – nová lak. linka [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| přípravky pro proces předúpravy | Ridoline 1372 | Henkel | 600 | 1200 |
|  | E-CLPS 1980 | ITS | 1200 | 2400 |
|  | Fixodine 6220 IT | Henkel | 250 | 500 |
|  | Grano Toner | Henkel | 300 | 600 |
|  | Alfistrip 860 | ITS | 60 | 120 |
|  | kyselina dusičná | EURO-Šarm | 120 | 240 |
|  | kyselina chlorovodíková - čistá | EURO-Šarm | 1420 | 2840 |
| přípravky pro ČOV | chlornan sodný | EURO-Šarm | 750 | 1500 |
|  | hydroxid sodný - šupinkový | EURO-Šarm | 650 | 1300 |
|  | síran železitý - prefloc | EURO-Šarm | 1800 | 3600 |
|  | kyselina sírová akumulátorová | EURO-Šarm | 770 | 1540 |
| práškové barvy | barva | OK-COLOR | 6500 | 30000 |
|  | barva | Jotun | 4000 | 4000 |
|  | barva | Akzo Nobel | 10000 | 5000 |
|  | barva | Lak Systém | 1200 | 2400 |
|  | barva | Biesterfeld Silcom | 1000 | 2000 |

### B.II.4. Spotřeba energií

Zemní plyn:

| Typ |  | Zemní plyn |
| --- | --- | --- |
| Max. vstupní tlak | 100 | mbar |
| Min. vstupní tlak | 30 | Mbar |

Instalovaný výkon jednotlivých zařízení:

| Sušící pec | 200 | kW |
| --- | --- | --- |
| Vypalovací pec | 2 x 200 | kW |
| Předúprava 1. stupeň | 200 | kW |
| Předúprava 5. stupeň | 200 | kW |

Elektrická energie:

| Napětí | 400 V +/- 15% | 3 fáze |
| --- | --- | --- |
| Instalovaný příkon lakovací linky | 85 kW + 10 % |  |
| Instalovaný příkon stříkací kabiny | 40 kW + 10 % |  |
| Frekvence | 50 Hz |  |

Tlakový vzduch (0,6 –0,7 MPa):

| Max. množství (6 bar/1 atm/20oC) | 135 | Nm3/h |
| --- | --- | --- |
| Min. tlak | 6 | Bar |
| Max. vlhkost | 3 | gr/Nm3 |
| Max olejové znečištění | 0,1 | ppm |

### B.II.5. Infrastruktura

Dopravní napojení k objektu je stávající, napojení na zdroje energií (elektro, plyn), vodovod a kanalizaci bude zajištěno taktéž ze stávajících rozvodů.

V důsledku realizace záměru nedojde k realizaci nových komunikací, ani se nepředpokládá změna stávajícího rozložení zátěže komunikací stávajících.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Emise do ovzduší

B.III.1.1. Emise ze spalování zemního plynu

1. Emise ze spalování zemního plynu- ohřev lázní

Technologie:			počet hořáků/instalovaný výkon kW/pravděpod. využitý výkon kW

1.stupeň = odmaštění 		1/200/125

5.stupeň = Zn-fosfát		1/200/100

Spotřeba plynu			max. 2x 22,4 m3/h

Maximální spotřeba ZP pro ohřev lázní pro 1. a 5. stupeň je stanovena na 2x 22,4 m3/hod. Při FPD 4000 hodin lze předpokládat maximální spotřebu 179 200 m3/rok. Při spálení výše uvedeného množství ZP se uvolní:

| ZP | Emise [t/rok] | Emise [g/s] |
| --- | --- | --- |
| NOx | 0.2330 | 0.016178 |
| CO | 0.0573 | 0.003982 |
| CxHy | 0.0115 | 0.000796 |
| SO2 | 0.0017 | 0.000119 |
| Tl | 0.0036 | 0.000249 |

Při výpočtu hmotnostního toku emisí vycházíme z emisních faktorů uvedených ve vyhlášce 205/2009 Sb.

2. Emise ze spalování zemního plynu- ohřev sušící pece

Instalovaný výkon				200 kW

Předpokládaná výkon při provozu		72 kW

Spotřeba plynu				max. 22,4 m3/h

Maximální spotřeba ZP pro ohřev sušící pece je stanovena na 22,4 m3/hod. Při FPD  4000 hodin lze předpokládat maximální spotřebu 89 600 m3/rok. Při spálení výše uvedeného množství ZP se uvolní:

| ZP | Emise [t/rok] | Emise [g/s] |
| --- | --- | --- |
| NOx | 0.1165 | 0.008089 |
| CO | 0.0287 | 0.001991 |
| CxHy | 0.0057 | 0.000398 |
| SO2 | 0.0009 | 0.000060 |
| Tl | 0.0018 | 0.000124 |

Při výpočtu hmotnostního toku emisí vycházíme z emisních faktorů uvedených ve vyhlášce 205/2009 Sb.

3. Emise ze spalování zemního plynu- ohřev vypalovací pece

Instalovaný výkon				2x200 kW

Předpokládaná výkon při provozu		147 kW

Spotřeba plynu				max. 2x22,4 m3/h

Maximální spotřeba ZP pro ohřev sušící pece je stanovena na 2x 22,4 m3/hod. Při FPD 4000 hodin lze předpokládat maximální spotřebu 179 200 m3/rok. Při spálení výše uvedeného množství ZP se uvolní:

| ZP | Emise [t/rok] | Emise [g/s] |
| --- | --- | --- |
| NOx | 0.2330 | 0.016178 |
| CO | 0.0573 | 0.003982 |
| CxHy | 0.0115 | 0.000796 |
| SO2 | 0.0017 | 0.000119 |
| Tl | 0.0036 | 0.000249 |

Při výpočtu hmotnostního toku emisí vycházíme z emisních faktorů uvedených ve vyhlášce 205/2009 Sb.

B.III.1.2. Emise z nanášení nátěrových hmot

Emise TZL z provozu povrchových úprav a lakovací linky:

Dle přílohy č. 1 Nařízení vlády 615/2006 Sb., bod 2.6. je nutné dodržet v rámci technologie povrchových úprav emisní limity pro TZL do 50 mg/m3. Ve skutečnosti se budou hodnoty emisí TZL u uvažovaného provozu pohybovat do 1 mg/m3.S touto hodnotou je také počítáno v této RS.

Linka předúprav - odmašťování:

Emisní limit 50 mg/m3 pro TZL je u tohoto procesu spíše formalitou. Reálně se naměřené hodnoty u obdobných technologií pohybují několikanásobně níže. V rámci výpočtu RS uvažujeme s reálnou hodnotou TZL 1 mg/m3 v odpadní vzdušnině.  Pokud budeme uvažovat odtah emisí do komínu cca 4000 m3 pak celkové emise budou dány vztahem:

4000 m3/hod [odtah emisí] * 0,001 g [emise/m3] * 4000 hod [provozní hodiny/rok] =  16 kg/ rok.

Linka předúprav- železité fosfátování:

Obdobně jako u části odmašťování uvažujeme hmotnostní tok emisí TZL na úrovni max. 1 mg/m3.

4000 m3/hod [odtah emisí] * 0,001 g [emise/m3] * 4000 hod [provozní hodiny/rok] =  16 kg/ rok

Sušící  a vypalovací pec:

Obdobně jako u předchozích technologických částí uvažujeme hmotnostní tok emisí TZL na úrovni 1 mg/m3. Sušící a vypalovací pec má společný odtah.

2500 m3/hod [odtah emisí] * 0,001 g [emise/m3] * 4000 hod [provozní hodiny/rok] =  10 kg/ rok

Emise VOC z lakovací linky na výstupu vzduchotechniky:

V rámci konzervativního přístupu uvažujeme pro výpočet RS emise na horní hranici emisního limitu a to na úrovni 50 mg/m3.  Emise VOC se v rámci posuzované technologie mohou vyskytnout pouze při vypalování prášku ve vypalovací peci.

2500 m3/hod [odtah emisí] * 0,05 g [emise/m3] * 4000 hod [provozní hodiny/rok] =  500 kg/ rok

B.III.1.3. Odlučovací zařízení

Cyklon: Úkolem sestavy cyklonu a síta je recyklovat přestříknutý prášek, který neulpí na dílech. Potrubí přivádí nevyužitý prášek z kabiny do cyklonu pro recyklaci. Sací potrubí jsou uvnitř hladká, aby se zabránilo hromadění prášku v potrubních spojích. Prášek nashromážděný v cyklonu se prosívá, potom se dopravuje až do práškového centra přes recyklační potrubí vybavené dvěma ventily. V horní části je vzduch oddělený od prášku vypuzován komínem cyklonu, potom filtrován v koncovém filtrů. Odtud je čistý vzduch vracen do haly.

Koncový filtr a ventilátor

Ventilace

Úkolem koncového filtru je čistit odsávaný vzduch od prachových částic. Je vyroben z ocelových plátů o tloušťce od 3 do 4 mm vyztužených tam, kde je to třeba.

Filtrační patrony zaručují, že se do haly vrací správně vyčištěný vzduch. Pro udržení správného sacího výkonu se filtry pravidelně pneumaticky oklepávají. Manometr umožňuje sledovat stav ucpání filtračních patron a zabránit tak neúčinnému sání.

K aplikaci prášku má docházet pouze za dobrých ventilačních podmínek. Z tohoto důvodu pistole propojeny s odsávacím systémem.

### B.III.2. Odpadní vody

B.III.2.1. Technologické vody

Vzniklé technologické odpadní vody budou v nově instalované ČOV předčištěny. Po důkladném předčištění budou vypouštěny do stávající kanalizace a odváděny na městskou čistírnu odpadních vod. Jejich množství bude max. 1 m3/hod.

B.III.2.2. Splaškové vody, dešťové vody

V rámci oznamovaného záměru nebude realizováno nové sociální zařízení, bude použito stávající určené pro aktuálně přítomnou obsluhu linky. Obsluha nové lakovací linky bude vyžadovat cca 8 zaměstnanců. Půjde o stávající pracovníky, kteří se přesunou ze stávající lakovací linky do objektu s novou lakovací linkou. Tento počet pracovníků nikterak zásadně neovlivní úhrnné množství vodného a stočného, platí tedy nadále, že provozem posuzovaného záměru pak může dojít jen k malému navýšení množství těchto odpadních vod ze sociálního zařízení.

Co se týče dešťových vod - realizací oznamovaného záměru nedojde k nárůstu množství dešťových vod.

### B.III.3. Odpady

B.III.3.1. Stavební odpady z realizace stavby

Vzhledem ke skutečnosti, že realizace záměru předpokládá minimální rozsah stavební činnosti, bude i rozsah odpadů z realizace stavby omezený. Významnější budou odpady vznikající při provozu zařízení.

Možné stavební odpady z realizace stavby:

| Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Předpokládané maximální množství (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | řádově tisíciny |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | řádově desetiny až setiny |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | řádově desetiny až setiny |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | řádově desetiny až setiny |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O/N | řádově desetiny až setiny |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály… znečištěné nebezpečnými látkami | N | řádově desetiny až setiny |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | řádově tisíciny |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | řádově setiny |

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby (montáže zařízení), budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.

B.III.3.2. Odpady z provozu

V následující tabulce jsou uvedeny odpady vztahující se ke konkrétní technologii úpravy povrchů:

| Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Charakteristika vzniku | Cca roční produkce (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | provoz zařízení | řád.desetiny |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O/N | provoz zařízení (znečištěné obaly od provozních chemikálií) | řád.desetiny |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O/N | provoz zařízení (znečištěné obaly od provozních chemikálií) | řád.desetiny |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek n. obaly těmito látkami znečištěné | N | provoz zařízení (znečištěné obaly od provozních chemikálií) | řád.desetiny |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály… znečištěné nebezpečnými látkami | N | provoz zařízení | řád. desetiny |
| 19 09 04 | Upotřebené aktivní uhlí | O | provoz em.filtrů | jednotky |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | obsluha zařízení | řád. setiny |

Obecně budou respektovány následující zásady pro nakládání s odpadem:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií způsobem předepsaným zákonnými předpisy,

- zajistit přednostní využití odpadů v souladu s požadavky zákonných předpisů,

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle příslušných předpisů, při volbě oprávněné osoby trvat na uplatňování zásad Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

- ověřovat nebezpečné vlastnosti nebezpečných odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

- zabezpečit odpady před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady atd.,

- pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádat souhlas příslušného správního úřadu.

B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly

Oznamovaný záměr není spojen s uváděním obalů na trh nebo do oběhu.

### B.III.4. Hluk

V rámci předkládaného záměru nedochází ke vzniku zdrojů hluku, které by představovaly dodatečnou zátěž pro okolní místa trvalých bydlišť. Hala je umístěna uvnitř průmyslového areálu a není ve styku s místy určenými pro bydlení. Výduchy vzduchotechniky budou standardně osazeny příslušnými prvky k tlumení hluku. Lakovací linka bude provozována v denní době.

Činnosti, které budou v objektu lakovny provozovány, a tam používaná zařízení nebudou zdrojem hlukových emisí přesahujících platné hygienické limity pro venkovní prostor. Vlastní vzduchotechnická zařízení umístěná uvnitř objektu budou opláštěna tak, že nebudou zdrojem zvýšených hlukových emisí.

Hlukové emise a jejich vliv na nejbližší obytnou zástavbu respektive překročení stanovených limitů hlučnosti ve venkovním prostředí není vzhledem k prostorové situaci předpokládáno.

Hluk způsobený dopravou v důsledku výroby v objektu bude vzhledem ke koncepci manipulace s materiálem a  počtu vozidel od externích dodavatelů a vnitropodnikové dopravy zanedbatelný. Ke zvýšení silniční automobilové dopravy po realizaci záměru nedojde.

### B.III.5. Rizika havárií

Prevence závažných havárií:

Z přehledu používaných nebezpečných látek a přípravků (viz kap. II. 3) vyplývá, že uvedené materiály nenaplňují z hlediska položkového složení i nebezpečných vlastností podmínky pro aplikaci zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Pokud jsou některé složky používané barvy klasifikovány jako látky zdraví nebezpečné nebo dráždivé, vyskytují se v koncentracích, které uvedené dopady na zdraví personálu, resp. obyvatel zcela vylučují.

Elektroinstalace oznamovaného zařízení je určena do výbušného prostředí a splňuje, stejně tak jako celé zařízení, protipožární bezpečnostní požadavky.

Navržená technologie neobsahuje nebezpečné postupy a nehrozí riziko nezvládnutelného (nekontrolovatelného) vývoje používaných procesů. Nebezpečí havárie ohrožující kvalitu vod a podloží je minimalizováno způsobem konstrukčního provedení podlah a lakovny.

Ochrana vod:

Z hlediska povinností dle zákona 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), včetně vyhlášky č. 450/2005 Sb., se předpokládá u některých položek ze seznamu uvedeného výše pravidelná manipulace s látkami závadnými vodám.  Provoz je stavebně navržen tak, že veškeré látky nebezpečné vodám budou uloženy v zabezpečených prostorách, chráněných proti působení povětrnosti a úniku těchto nebezpečných látek.

Jiná rizika nejsou aktuální.

# C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území

### C.1.1. Obecná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Oznamovaný záměr je situovaný v jižní části města v průmyslové zóně podél ulice Vídeňská v místě před přivaděčem na dálnici Praha-Brno, EXIT 194 km – centrum. Dotčená hala je umístěna na rovinatém terénu, kdy nadmořská výška území je cca 210 m n. m. V blízkosti se nachází další průmyslové a administrativní budovy, na protější straně blíže k centru města je umístěn obchodní dům Tesco, a.s. a dále zahrádkářská oblast.

Životní prostředí posuzované lokality a blízkého okolí je dlouhodobě ovlivněno antropogenní činností spojenou s provozem umístěných firem, dále  dopravním provozem již zmiňované komunikace Brno-Vídeň.

Vlastní záměr se nedotýká zásahů do ploch mimo uvedený průmyslový areál.

### C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

V blízkém okolí se nevyskytují žádné lesní celky a větší vodní plochy. Z hlediska dendrologického nebyl v posuzovaném území zaznamenán výskyt chráněných stromů ani souborů dřevin chráněných podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

### C.1.3.  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

C.1.3.1.Územní systém ekologické stability krajiny

Lokalita není součástí stávajícího územního systému ekologické stability. Jedná se o antropogenně zatížené území, z větší části průmyslovými podniky. Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území ve smyslu zákona 114/1992 Sb., ani součástí významných krajinných prvků. Na ploše nejsou zachovány přírodní ani přírodě blízké ekosystémy.

Stejně tak se nejedná o území historického, kulturního či archeologického významu ani o území příliš hustě zalidněné.

Vzhledem k umístění v průmyslové zóně v návaznosti na stávající objekty lze předpokládat, že realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na krajinný ráz.

C.1.3.2. Zvláště chráněná území

V dosahu plánované stavby se žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny nenacházejí.

V lokalitě stavby ani v blízkém okolí se nenacházejí biosférické rezervace UNESCO, ani evropsky významné lokality NATURA 2000

Lokalita neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani není ve střetu s chráněnými ložiskovými územími.

C.1.3.3. Území přírodních parků

Lokalita neleží v území ani v blízkosti přírodního parku.

C.1.3.4. Významné krajinné prvky

Obecně není oznamovaný záměr ve vazbě na žádné významné krajinné prvky.

C.1.3.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Místo realizace oznamovaného záměru je situováno na území průmyslového areálu. Archeologické nálezy nelze v místě výstavby s ohledem na dosavadní způsob užívání plochy očekávat.

C.1.3.6. Území hustě zalidněná

Oznamovaný záměr je situován v průmyslové části města Brna, mimo území s obytnou zástavbou. Zájmová lokalita se nachází v prostoru silně ovlivněném činností člověka a antropogenně značně pozměněném. Přenosy negativních vlivů do obydlených částí města se nepředpokládají.

C.1.3.7. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací posuzovaného záměru.

Další charakteristiky:

Chráněná ložisková území: Nejsou.

Území ohrožené sesuvy: Není.

Záplavové pásmo: Není.

Radonová zátěž: Nejedná se objekt určený pro trvalý pobyt lidí.

Seizmicita: Území leží mimo seizmickou oblast.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území

Předmětem této kapitoly je stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny. Z údajů uvedených v tomto oznámení vyplývá předpoklad, že k významnému ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí by v důsledku realizace oznamovaného záměru nemělo dojít. Z rozboru výstupů projektované technologie vyplývá, že jako nejvýznamnější lze hodnotit výstupy do ovzduší. Pro tento účel byla vypracována rozptylové studie, která tvoří přílohu tohoto oznámení. V této kapitole je pak podána stručná charakteristika stavu ovzduší v dotčené oblasti.

Lokalita je v současnosti zatížena hlukem a emisemi z okolní dopravy na silničním tahu Brno-Vídeň.

Terén zájmového území je plochý. Nadmořské výšky se pohybují kolem 210 m n. m., s minimálním působením větrné a vodní eroze. Nepředpokládají se zde významné geodynamické jevy.

V blízkosti zájmové lokality se nevyskytují lesní celky a nebyla zde zaznamenána přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin ve smyslu zákona 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Lze předpokládat nanejvýš přechodný výskyt dravců nebo ptactva v důsledku migrace nebo potravních možností.

### C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší

C.2.1.1. Klimatické podmínky

Zájmové území leží v  klimatické oblasti T 4, jejíž charakteristika je velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatu oblasti T4:

| Údaj | T4 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 60-70 |
| Počet dnů s teplotou nad 10°C | 170 – 180 |
| Počet mrazových dnů | 100 – 110 |
| Počet ledových dnů | 30 – 40 |
| Průměrná teplota v lednu | -2 až -3 |
| Průměrná teplota v červenci | 19 – 20 |
| Průměrná teplota v dubnu | 9 – 10 |
| Průměrná teplota v říjnu | 9 – 10 |
| Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm | 80 – 90 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 300 – 350 |
| Srážkový úhrn v zimním období | 200 – 300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 – 50 |
| Počet dnů zamračených | 110 – 120 |
| Počet dnů jasných | 50 – 60 |

C.2.1.2. Kvalita ovzduší

Jak vyplývá ze SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007, se vlastní území dotčené plánovanou instalací pracoviště povrchových úprav nachází v území OZKO a to z důvodu překročení imisního limitu pro průměrné denní koncentrace PM10. Pro ostatní škodliviny hodnocené v RS se předmětné území v OZKO nenachází. Co se týče vymezení OZKO pro průměrné denní koncentrace PM10 za rok 2008, zde se již předmětné území v OZKO nenachází, širší okolní území ale ano. Pro ostatní škodliviny hodnocené v  RS jsou imisní limity dodržovány a oblast se nenachází v OZKO.

### C.2.2. Hluková zátěž

Hluková zátěž není vyhodnocována, protož oznamovaný záměr není spojen se zvyšováním hlukové zátěže okolních venkovních chráněných prostor.

### C.2.3. Biota, krajina, ÚSES

Oznamovaný záměr bude realizován na území průmyslového areálu a bude se týkat stávajících objektů. Významné biotopy, stanoviště chráněných druhů živočichů a rostlin, jiné prvky bioty a ÚSES se v místě výstavby nenacházejí.

Viz dále charakteristika v kapitole C.1.3.

### C.2.4. Staré zátěže

Staré zátěže nejsou na dotčeném pozemku registrovány.

### C.2.5. Geomorfologie, geologie, hydrologie, hydrogeologie

Podle regionálního členění reliéfu CSR (B. Balatka a kol., GU CSAV Brno, 1971) patří zájmové území realizace záměru do celku Dyjsko-svrateckého úvalu a podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Pokryvným útvarem jsou zde kvartérní eolitické, fluviální a místy i proluviální sedimenty. V zájmovém prostoru záměru se mocnost sprašového pokryvu pohybuje v rozmezí mezi 1,5 až 10 m. Z hydrologického hlediska je území součástí povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu, detailněji patří do drobného povodí 4-15-01-153 Svratka od Komínského potoka po Ponávku. Plocha záměru se nachází mimo záplavové území povrchovch toků.

Podzemní vody se v daném prostoru vyskytují jen sporadicky. Proudí totiž jen v erozních sníženinách povrchu miocénního podloží, které jsou vyplněny dobře propustnými štěrky zmíněného spodního patra údolní terasy Svratky. Výškově lze proto hladinu ojedinělých zvodní zastihnout převážně pod úrovni kóty 206 m n.m.

Z hlediska geodynamických vlivů je území výstavby stabilní. Větrná ani vodní eroze se neprojevuje.

Při realizaci oznamovaného záměru nedojde ke kontaktu s podzemními vodami.

# D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Na základě uvedených údajů lze případné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí hodnotit takto:

Vlivy na obyvatelstvo:

Přímé vlivy nenastanou. Zprostředkované vlivy (vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, nebezpečí havárií s dosahem do okolí) budou nulové až zanedbatelné.

Vlivy na ovzduší a klima:

Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu nové lakovací linky se pohybují na úrovni do 1,12 μg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 pak bude na úrovni do 0,0073 μg/m3.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 se pohybují na úrovni do 0,008 μg/m3. Nejvyšší průměrné denní koncentrace PM10 dosahují úrovně 0,75 µg/m3. Uvedené hodnoty plní platné imisní limity.

Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím VOC je na úrovni 0,048 μg/m3, co se týče maximálních hodinových koncentrací, potom se pohybuje příspěvek zdroje na úrovni 6,25 μg/m3 a to v nejzatíženější oblasti.

Shrnutí:

Ke stávající imisní situaci v lokalitě lze říci, že imisní limity posuzovaných škodlivin jsou dodržovány, u nejvyšších průměrných denních koncentrací škodliviny PM10 je však překračována povolená četnost překročení. (povoleno je 35 dnů/rok, v lokalitě se pohybujeme na 37 dnech/rok). Tuto skutečnost přisujeme především umístění záměru a jeho blízkosti vůči hlavnímu dopravnímu tahu mezi Brnem a Vídní.

Dále, příspěvek z posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší (linka práškových nátěrových hmot) není na takové úrovni, aby bylo rozhodující pro to, zda v lokalitě budou či nebudou dodržovány příslušné imisní limity.

Lze tedy konstatovat, že příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v městě Brně bude málo významný, a že lze instalaci práškové lakovací linky a její provoz, z hlediska vlivu na ovzduší, povolit.

Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:

Vlivy v důsledku hluku se neočekávají a mimo areál se neprojeví, vlivy v důsledku vibrací a záření (elektromagnetického, ionizujícího) nenastávají v důsledku absence zdroje těchto vlivů.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Současný charakter těchto vlivů se nezmění. Záměr nepředpokládá exploataci nových zdrojů vody ani přímé vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Manipulace se závadnými látkami nebezpečnými vodám bude zajištěna na zabezpečených plochách objektu.

Vlivy v důsledku vzniku odpadů:

Nedojde ke vzniku takových odpadů, které by nebylo možno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem o odpadech. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných jsou zajištěni (nebo je lze zajistit) oprávnění odběratelé, disponující příslušnými možnostmi pro jejich zneškodnění.

Vlivy na půdu:

Záměr se netýká záboru nebo změny dosavadního způsobu využívání půdních ploch.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:

Oznamovaný záměr bude realizován na území průmyslového areálu a bude se týkat stávajících objektů. K přímému dotčení prvků bioty, krajiny a ÚSES nedojde. Nedojde k zásahu do významných biotopů, stanovišť chráněných druhů živočichů a rostlin.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Vlivy tohoto druhu nenastanou.

Vlivy v důsledku možných havárií:

Rizika havárií je možno spatřovat především v oblastech požárního nebezpečí a dále lze hodnotit případné havárie v oblasti závadných látek vodám a oblast prevence zvlášť závadných havárií.

Problematika požárního rizika je řešena v souvislosti s projekční přípravou záměru. Provedení pracoviště povrchových úprav a jeho instalace do stávajícího objektu bude v souladu s platnými předpisy.

Vzhledem k tomu, že v provoze bude manipulováno s látkami závadnými vodám, je projekčně řešena možnost havárie v důsledku kontaminace vod závadnými látkami. Riziko kontaminace povrchových vod a podloží a touto cestou případných podzemních vod je eliminováno stavebním provedením prostor určených pro manipulaci a skladování látek závadných vodám.

Z přehledu používaných nebezpečných látek a přípravků (viz kap. B.II.3) vyplývá, že uvedené materiály nebudou v objektu přítomny v takovém množství, aby byly naplněny podmínky pro aplikaci zákona č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií).

Jiná rizika nejsou aktuální.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Souhrnná charakteristika:

Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by mohly zhoršit životní prostředí dotčeného území nad přípustné limity. Obecně lze tyto vlivy označit za nulové nebo málo významné.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru nenastanou.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Tato opatření vyplývají z charakteristiky oznamovaného záměru a zahrnují zejména:

- Provedení ploch haly a prostor, kde bude manipulováno se závadnými látkami jako vodohospodářsky zabezpečené.

- Manipulaci s nebezpečnými látkami bude provádět pouze proškolená obsluha.

- Je navrženo vzduchotechnické zařízení pro odvádění vzdušiny z technologie.

- Provést zařazení objektu podle zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, pokud se na něj tato povinnost vztahuje.

- Pro zajištění provozování posuzovaného zdroje v souladu s požadavky ochrany ovzduší, postupovat v souladu s dále uvedenými technickými podmínkami provozu nového zdroje:

  - Stanovit a udržovat místa pro měření emisí

  - Předpokládané emisní parametry zdroje emisí je třeba potvrdit jednorázovým  autorizovaným měřením emisí stanovených látek do 3 měsíců od uvedení zdroje do trvalého provozu a dále pak 1x za 1 let (technologie).

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení, byl dán stupněm přípravy projektu, který byl v době zpracování oznámení k dispozici. Jednalo se o ranou fázi projektové dokumentace ve fázi přípravy projektu zpracovávané souběžně, projektové podklady dodavatele technologie a o informace od jednotlivých projekčních a provozních pracovníků.

Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech byl, s ohledem na charakter oznamovaného záměru, dostatečný k tomu, aby mohly být vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto oznámení. Případné nejasnosti jsou řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení.

# E. Porovnání variant řešení záměru

Vzhledem k charakteru záměru nebyl záměr řešen variantně.

Lokalizační varianty nejsou aktuální z objektivních důvodů.

Technologické varianty nebyly řešeny, protože požadavek na provozované činnosti v objektu, včetně způsobu provádění povrchové úpravy vyplývá ze stávající činnosti oznamovatele a z charakteru jeho produkce.

# F. Doplňující údaje

## F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení

Součástí oznámení je:

1. Situace širších vztahů

2. Nákres linky

3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace

4. Vyjádření krajského úřadu – NATURA 2000

5. Rozptylová studie.

6. Bezpečnostní listy používaných materiálů (pouze v elektronické verzi)

7. Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

Jako podklad pro zpracování oznámení sloužily především materiály:

- Nabídka na lakovací linku Ideal-line, L0060-9, únor 2010, Milan Kalivoda

- Informace projekčních pracovníků, provozních pracovníků

- Bezpečnostní listy používaných materiálů

- Terénní obhlídka místa realizace záměru (02/2010)

- Mgr. J. Bucek: Rozptylová studie

- Databáze  Geoportal Cenia.

## F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Generální dodavatel technologie:  	IDEAL-Trade Service, spol s r.o.
Králova 4, 616 00 Brno

# G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Stavba: Instalace lakovací linky

Oznamovatel:    AB komponenty, s.r.o.

Vídeňská 117 čp. 100, Brno

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:				Jihomoravský

Okres:				Brno - město

Obec:				Brno

Adresa:			Vídeňská 136/119, Brno

Katastrální území: 		Dolní Heršpice 612 111

Parcela č.:	424/8

Charakter záměru: instalace nové technologie do stávajícího objektu.

Předmětem záměru je instalace linky pro povrchovou úpravu výrobků do stávajícího objektu. Tento objekt je ve vlastnictví společnosti Vienna Point, a.s. Společnost AB Komponenty, s.r.o. bude mít tyto prostory dlouhodobě pronajaty. Co se týče samotného záměru, jde o linku na nanášení práškových nátěrových hmot. Součástí záměru je instalace dočišťovacího zařízení na čištění odpadních technologických vod.

Předpokládaný termín zahájení: 	  6/2010

Předpokládaný termín dokončení:	  10/2010

Stručný popis záměru, zdůvodnění jeho potřeby:

Předmětem záměru je instalace pracoviště pro povrchovou úpravu výrobků. Do stávajícího objektu bude instalována linka na nanášení práškových nátěrových hmot. Jedná se o rozvojový záměr investora vycházející z jeho dosavadní činnosti, využívající stávajících prostor v sousedním areálu.

Společnost AB Komponenty, s.r.o. provozuje již několik let stávající linku pro povrchovou úpravu vlastních výrobků. Tato linka je již technologicky zastaralá, nevyhovující požadavkům investora. Z tohoto důvodu se rozhodl investor prostory, ve kterých je umístěna stávající linka, využít jiným, pro něj vhodnějším způsobem (skladovací a montážní prostory). Nová linka bude umístěna v pronajatých prostorech v sousedním areálu. Vlastníkem dotčené haly je společnost Vienna Point, a.s.

Důvodem pro zvolené řešení oznamovaného záměru je především modernizace a úprava kapacity pracoviště pro povrchovou úpravu, které bezprostředně navazuje na stávající výrobu vlastních výrobků, vhodné a dostupné umístění pronajatých prostor s ohledem na stávající organizaci a potřeby výroby.

V těsném sousedství dotčeného území se nachází celá řada obchodních a průmyslových objektů, tvořících tzv. průmyslovou zónu města Brna. Podél areálu společnosti AB Komponenty, s.r.o. i Vienna Point, a.s. vede poměrně frekventovaná komunikace E461 (Brno-Vídeň) Objekt je umístěn v blízkosti významného dopravního křížení komunikací E461 a dálnice D2, v areálu je k dispozici také železniční vlečka. Areál je z dopravního hlediska velmi dobře situován.

Výše uvedené skutečnosti proto vytvářejí z lokality velmi atraktivní podnikatelské prostředí, které je dále podporováno přístupem města.

Pro toto oznámení nebylo předloženo variantní řešení. Navržený způsob realizace záměru vyplývá z rozboru technických a ekonomických požadavků a provozních potřeb investora. Jedná se o takový způsob využití objektu v užívání investora, který navazuje na charakter provozních činností, které jsou v dotčeném areálu již realizovány. Z tohoto důvodu bylo variantní řešení záměru považováno za nadbytečné.

Možné vlivy uvažovaného záměru na okolí lze charakterizovat takto:

Vlivy na obyvatelstvo:

Přímé vlivy nenastanou. Zprostředkované vlivy (dopravní zatížení území, vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, nebezpečí havárií s dosahem do okolí) budou nulové až zanedbatelné.

Vlivy na ovzduší a klima:

Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu nové lakovací linky se pohybují na úrovni do 1,12 μg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 pak bude na úrovni do 0,0073 μg/m3.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 se pohybují na úrovni do 0,008 μg/m3. Nejvyšší průměrné denní koncentrace PM10 dosahují úrovně 0,75 µg/m3. Uvedené hodnoty plní platné imisní limity.

Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím VOC je na úrovni 0,048 μg/m3, co se týče maximálních hodinových koncentrací, potom se pohybuje příspěvek zdroje na úrovni 6,25 μg/m3 a to v nejzatíženější oblasti.

Shrnutí:

Ke stávající imisní situaci v lokalitě lze říci, že imisní limity posuzovaných škodlivin jsou dodržovány, u nejvyšších průměrných denních koncentrací škodliviny PM10 je však překračována povolená četnost překročení. (povoleno je 35 dnů/rok, v lokalitě se pohybujeme na 37 dnech/rok). Tuto skutečnost přisujeme především umístění záměru a jeho blízkosti vůči hlavnímu dopravnímu tahu mezi Brnem a Vídní.

Dále, příspěvek z posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší (linka práškových nátěrových hmot) není na takové úrovni, aby bylo rozhodující pro to, zda v lokalitě budou či nebudou dodržovány příslušné imisní limity.

Lze tedy konstatovat, že příspěvek zdrojů k imisnímu zatížení v městě Brně bude málo významný, a že lze instalaci práškové lakovací linky a její provoz, z hlediska vlivu na ovzduší, povolit.

Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:

Vlivy v důsledku hluku se neočekávají a mimo areál se neprojeví, vlivy v důsledku vibrací a záření (elektromagnetického, ionizujícího) nenastávají v důsledku absence zdroje těchto vlivů.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Současný charakter těchto vlivů se nezmění. Záměr nepředpokládá exploataci nových zdrojů vody ani přímé vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Manipulace se závadnými látkami nebezpečnými vodám bude zajištěna na zabezpečených plochách objektu.

Vlivy v důsledku vzniku odpadů:

Nedojde ke vzniku takových odpadů, které by nebylo možno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem o odpadech. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných jsou zajištěni (nebo je lze zajistit) oprávnění odběratelé, disponující příslušnými možnostmi pro jejich zneškodnění.

Vlivy na půdu:

Záměr se netýká záboru nebo změny dosavadního způsobu využívání půdních ploch.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu.

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:

Oznamovaný záměr bude realizován na území průmyslového areálu a bude se týkat stávajících objektů. K přímému dotčení prvků bioty, krajiny a ÚSES nedojde. Nedojde k zásahu do významných biotopů, stanovišť chráněných druhů živočichů a rostlin.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Vlivy tohoto druhu nenastanou.

Vlivy v důsledku možných havárií:

Rizika havárií je možno spatřovat především v oblastech požárního nebezpečí a dále lze hodnotit případné havárie v oblasti závadných látek vodám a oblast prevence zvlášť závadných havárií.

Problematika požárního rizika je řešena v souvislosti s projekční přípravou záměru. Provedení pracoviště povrchových úprav a jeho instalace do stávajícího objektu bude v souladu s platnými předpisy.

Vzhledem k tomu, že v provoze bude manipulováno s látkami závadnými vodám, je projekčně řešena možnost havárie v důsledku kontaminace vod závadnými látkami. Riziko kontaminace povrchových vod a podloží a touto cestou případných podzemních vod je eliminováno stavebním provedením prostor určených pro manipulaci a skladování látek závadných vodám.

Z přehledu používaných nebezpečných látek a přípravků (viz kap. B.II.3) vyplývá, že uvedené materiály nebudou v objektu přítomny v takovém množství, aby byly naplněny podmínky pro aplikaci zákona č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií).

Jiná rizika nejsou aktuální.

Souhrnná charakteristika:

Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by mohly zhoršit životní prostředí dotčeného území nad přípustné limity. Obecně lze tyto vlivy označit za nulové nebo málo významné.

# H. Přílohy

1. Situace širších vztahů

2. Nákres linky

3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace

4. Vyjádření krajského úřadu – NATURA 2000

5. Rozptylová studie.

6. Bezpečnostní listy používaných materiálů (pouze v elektronické verzi)

7. Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

Datum zpracování oznámení:

16.3.2010

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Pavel Cetl

613 00 Brno, Demlova 24, tel.: 608 968 368

Mgr. Jakub Bucek,

664 23 Čebín, Čebín 464, tel. 723 495 422

Bc. Kateřina Chumelová,

691 64 Nosislav, Dolní Kroupná 108, 732 86 17 16

Podpis zpracovatele oznámení:

# Přílohová část

Seznam příloh:

1. Situace širších vztahů

2. Nákres linky

3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace

4. Vyjádření krajského úřadu – NATURA 2000

5. Rozptylová studie.

6. Bezpečnostní listy používaných materiálů (pouze v elektronické verzi)

7. Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí