Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

# Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.:                                       SpZn:                                         Vyřizuje/linka                             V Brně dne:

JMK 55615/2010      S-JMK 55615/2010 OŽP/Vr          Ing. Lubomír Vrabec /2683                     18.5.2010

## „Bioplynová stanice Bratčice“, k.ú. Bratčice, okr. Brno-venkov – závěr zjišťovacího řízení ve  smyslu  ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 19.4.2010 oznámení podlimitního záměru „Bioplynová stanice Bratčice“, k.ú. Bratčice, okr. Brno-venkov, s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona, od oznamovatele: AgroKrůt s.r.o., Bratčice 106, 664 67 Bratčice.

Jedná se o podlimitní záměr k bodu 3.1 – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW, kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název: 	Bioplynová stanice Bratčice

Umístění: 	Jihomoravský kraj

okres Brno-venkov

obec Bratčice

k.ú Bratčice

Oznamovatel: AgroKrůt s.r.o., Bratčice 106, 664 67 Bratčice, IČ 25516388.

Charakter záměru: Záměrem oznamovatele je vybudování bioplynového zařízení ve stávajícím zemědělském areálu firmy AgroKrůt s.r.o. v obci Bratčice. Jedná se o zařízení na výrobu bioplynu z kukuřičné a travní siláže, kejdy a krůtího trusu. Vzniklý bioplyn bude využit v kogenerační jednotce k výrobě tepla (320 kW) a el. energie (526 kW). Stávající zemědělský areál v obci Bratčice je situován jihozápadně a západně od zástavby obce ve vzdálenosti 200 – 300 m. Zařízení se skládá z objektu fermentátoru, přednádrže a koncového skladu pro digestát. Ke skladování siláží pro potřeby bioplynové stanice bude využito nových skladovacích kapacit v silážních žlabech zemědělské společnosti a nově vybudovaného žlabu v blízkosti bioplynové stanice. Roční spotřeba substrátu pro bioplynovou stanici je 2000 t krůtího trusu, 8520 t siláže a 1000 t kejdy.

Městský úřad Dolní Kounice, stavební úřad sděluje, že záměr je umístěn v plochách určených schváleným  územním plánem pro obec Bratčice pro zemědělskou výrobu rostlinnou, kde jsou přípustné zpracovatelské provozovny zemědělských podniků.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP vydal stanovisko podle § 45i odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Předpokládaný termín zahájení stavby:   08/2010

Předpokládaný termín ukončení stavby:  12/2011

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí OI Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Městský úřad Židlochovice, OŽP, Povodí Moravy s.p. a pan Josef Krejčíř, Bratčice.  Obec Bratčice se k oznámení nevyjádřila.

Jihomoravský kraj- nemá připomínky a nepožaduje další posuzování

Česká inspekce životního prostředí se záměrem souhlasí při dodržení následujících podmínek:

a) z hlediska obrany ovzduší

- Teplota fermentace by měla být hlídána počítačem.

- Vstupní jímky musí být opatřeny těsným víkem, přebytečný odpadní plyn by měl být odváděn do venkovního ovzduší přes biofiltr.

3) Zakrytí zásobní nádrže na digestát - fermentační zbytek bude dořešeno v rámci zkušebního provozu (ověření skladování digestátu ve věci zápachu). Konstrukčně tudíž musí být připravena nádrž tak, aby se zakrytí mohlo kdykoliv dodělat.

b) z hlediska ochrany vod

4)  Veškeré záchytné jímky na silážní šťávy, znečistěnou odpadní vodu a skladování ostatních tuhých a tekutých složek, které mohou ovlivnit kvalitu podzemních vod, musí být vodotěsné a musí mít zkoušky nepropustnosti.

5)  Silážní žlab musí mít nepropustnou úpravu dna tak,  aby nemohlo docházet k zásaku silážní šťávy do podloží resp. do vod podzemních. Veškeré plochy na uskladnění složek (vč. manipulačních ploch pro nakládání a vykládání), které by mohly ovlivnit kvalitu a zdravotní nezávadnost podzemních vod (krůtí trus,siláž, hovězí hnůj, kejda atd.) musí být nepropustně upraveny tak, aby ani dešťovými srážkami nemohlo docházet k vyplavování tekutých složek z těchto látek na nezpevněný terén, resp. do vod podzemních.

6)  Pokud bude v prostorách BPS vybudován prostor pro oplach technologie, koreb vozidel atd., pak tyto plochy musí být rovněž nepropustně upraveny a odkanalizovány do vodotěsných jímek.

7) Veškerý digestát musí být na určené zemědělské pozemky vyvážen na základě schváleného rozvozového plánu v souladu s požadavky ÚKZUZ a zásad správné zemědělské praxe. Vyvážení musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v návaznosti na nařízení vlády č. 103/2003 sb., o stanovení zranitelných oblastí.

8)  Na BPS mohou být zpracovávány pouze uvedené suroviny zemědělského původu a ne jiné

(např. vedlejší živočišné produkty).

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  se záměrem souhlasí a nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona 100/2001 Sb.

Městský úřad Židlochovice, OŽP a se vyjádřil takto:

Vyjádření vodoprávního úřadu – se záměrem souhlasí za podmínek, že při přípravě stavby, výstavbě a provozu musí být provedena opatření, aby závadné látky nevnikly do podzemních a povrchových vod.:

- Mechanismy a dopravní prostředky při výstavbě i provozu musí být v dokonalém technickém stavu a pravidelně kontrolovány, že nedochází k úniku ropných látek.

- V případě úniku ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými látkami.

- V provozu stavby je zakázáno mytí motorových vozidel s výjimkou očisty kol před vjezdem na veřejné komunikace

- Na stavbě je zakázáno skladovat látky nebezpečné vodám. Pokud je to z technologicko- provozních důvodů nezbytné, musí být skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemních a povrchových vod.

- Při kolaudaci stavby bude předložen plán opatření pro případ havárie (havarijní lán) dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. ke schválení vodoprávním úřadem

Z hlediska odpadového hospodářství

- Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,  v platném znění. Dále je nutné plnit povinnosti původce odpadů v souladu s § 16 cit. zákona. Bioplynová stanice nebude zpracovávat suroviny živočišného původu (masokostní moučka, krev,vedlejší produkty porážky. Jedná se o zemědělskou bioplynovou stanici, ve které není možné zpracovávat odpady podle zákona o odpadech). V případě, že bude v BPS nakládáno s odpady, lze zařízení provozovat pouze na základě rozhodnutí KrÚ Jmk, OŽP

- Veškeré odpady, které vzniknou při stavbě bioplynové stanice budou předány k dalšímu využití popř. odstranění oprávněným subjektům ve smyslu zákona o odpadech. Doklady o likvidaci resp. následném využití těchto odpadů budou předloženy ke kontrole zdejšímu úřadu, nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.

- S nebezpečnými odpady, které vzniknou při stavbě a následném provozu bioplynové stanice, lze nakládat pouze se souhlasem příslušného orgánu odpadového hospodářství ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

Z hlediska ochrany ZPF- nejsou dotčeny  zájmy ochrany ZPF

Z hlediska ochrany ovzduší – je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší -  § 17 (závazné stanovisko a povolení Krajského úřadu, rozptylová studie), stanovení koncentrace pachových látek dle vyhl. č. 362/2006 Sb.

Z hlediska ochrany LPF - záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a je nutné aby byly splněny následující podmínky:

- V územním řízení je nutno předložit souhlas orgánu státní správy lesů s dotčením pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona. O tento souhlas požádejte OŽP MěÚ Židlochovice.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - Řešené území se nachází v blízkosti lesa. Vzhledem k tomu, že každý les je ze zákona významným krajinným prvkem, je nutné, aby při prováděných pracech byly minimalizovány zásahy, které by mohly vést k jeho poškození nebo zničení.

Povodí Moravy s.p. -  v oznámení je dle našeho názoru nutno doplnit :

- Posoudit možnou kumulaci vlivu posuzovaného záměru s další BPS, navrhovanou na místě bývalé skládky Bratčice.

- Doložit dostatek substrátu pro provoz BPS - není jasné, jestli je také z vlastní produkce nebo jen od dodavatelů a jakým způsobem bude tato skutečnost ovlivněna předpokládaným provozem BPS na místě bývalé skládky Bratčice

- Záměr je umístěn ve zranitelných oblastech stanovených nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech ve znění vládního nařízení č. 219/2007Sb.  a vládního nařízení č. 109/2008 Sb. proto je třeba řádně doložit způsob likvidace- využití digestátu, tzn. zda má oznamovatel dostatečnou výměru pozemků (i dlouhodobě nasmlouvanou) pro aplikaci digestátu a separátu v souladu s cit. NV. Případně, jakým způsobem bude likvidovat digestát a separát ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod.

- Jestli jsou dopravní prostředky pro dopravu vstupních surovin (kejdy) a aplikaci digestátu a separátu vyhovující pro jeho přepravu a nebude při ní ohrožována kvalita podzemních a povrchových vod.

Pan  Josef Krejčíř, Bratčice 169- sděluje:

Jsem občanem České republiky, obyvatelem obce Bratčice, okr. Brno-venkov a jsem velmi konsternován přístupem orgánů místní samosprávy  a jednáním stavebního úřadu Dolní Kounice a jejich podezřele kladnému přístupu k povolení výstavby a provozu Bioplynové stanice Bratčice v naší vesnici, v pořadí již druhé.

Níže uvedené argumenty nám zásadním způsobem znepříjemňují či znepříjemní život, zcela zničí kvalitu bydlení a jakoukoliv možnost žití v naší vsi.

Níže uvádím faktory a fakta, která budou mít velký vliv na další zamezení ničení kvality bydlení všech obyvatel obce Bratčice, okr. Brno-venkov:

1) Provoz skládky komunálního odpadu

2) Výstavba a provoz BPS v blízkosti skládky KO- akce je již povolena a schválena.

3) Zvýšení provozu těžké nákladní dopravy

4) Další druhá - BPS společnosti AgroKrůt je situována do blízkosti obytných domů občanů obce Bratčice- cca 200 m od obytných domů a přilehlých pozemků místních obyvatel

5) Možná velká rizika spojená s šířením pachových emisí a navýšení koncentrace CO2, CO, NO2, benzenu, benzopyrenu, produkovaných provozem BPS AgroKrůt a výrazné snížení kultury bydlení v obci Bratčice.

6)  Kvalita bydlení a životního prostředí je již velmi výrazně narušena provozem stávající skládky Ko a nákladní dopravou KO související s průjezdem nákladních vozidel obcí na skládku a ze skládky.

7) Kvalita bydlení a životního prostředí bude velmi výrazně narušena provozem budované skládky BPS v těsné blízkosti skládky KO a nákladní dopravou biomasy související s průjezdem nákladních vozidel obcí.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna doručená vyjádření a konstatuje, že v žádném z nich se nepožaduje další pokračování procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požadavky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy ( ČIŽP,  MěÚ Židlochovice)  a Povodí Moravy s.p.  budou vyřešeny v dokumentacích navazujících řízení a zohledněny v podmínkách navazujících správních rozhodnutí.

Velká část vznesených připomínek p. Krejčíře se týká činností a investičních akcí, které nejsou předmětem tohoto zjišťovacího řízení (bod 1, 2, 6, 7). Obavy z výrazného zhoršení podmínek bydlení v obci v důsledku provozování BPS Bratčice, jež je předmětem tohoto zjišťovacího řízení, uvedené v bodu 5, jsou neodůvodněné, neboť závěry zpracované rozptylové studie, jež je přílohou oznámení záměru, prokazují, že nárůst imisních koncentrací sledovaných škodlivin na hranici obytné zástavby obce  je nevýznamný (max. do 1% povoleného limitu). Navýšení těžké dopravy v obci v souvislosti s provozem BPS lze eliminovat správnou organizací obslužné dopravy, která může být vzhledem k umístění záměru a existující silniční síti vedena zcela mimo území obce Bratčice, což je též zahrnuto do podmínek tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr nemá významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly potřebu dalšího posuzování.

Závěr:

Záměr „Bioplynová stanice Bratčice, k.ú. Bratčice, okr. Brno-venkov naplňuje dikci  § 4 odst.1 písmena d) zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

nebude posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů

ze předpokladu dodržení především těchto podmínek:

1) Zakrytí vstupní jímky, případně nádrže na digestát víkem a vyřešení likvidace odpadního plynu odcházejícího do ovzduší

2) Při stavbě i provozu BPS musí být dodržována opatření, která zabraňují průniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.

3) Stavbu provádět takovým způsobem, aby se minimalizovaly zásahy, které by mohly poškodit pozemky s funkcí lesa.

4) Veškeré záchytné jímky, nádrže, silážní žlaby a zpevněné plochy, kde bude nakládáno se vstupními surovinami nebo digestátem, zabezpečit v nepropustném provedení a pravidelně kontrolovat jejich těsnost.

5) V BPS mohou být zpracovávány pouze suroviny zemědělského původu (siláž, kejda, drůbeží trus). Zcela vyloučeno je zpracovávání tzv. vedlejších živočišných produktů.

6) Aplikaci digestátu na pole provádět dle zpracovaného rozvozového plánu, při respektování  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a nařízení vlády č. 219/2007 Sb. a nařízení vlády č. 109/2008 Sb.

7) Veškerou obslužnou dopravu BPS směrovat na komunikace ležící mimo obytnou zástavbu obce Bratčice.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

Dotčenou obec Bratčice - žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme dotčenou obec Bratčice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Ing. Jiří Hájek

vedoucí oddělení

posuzování vlivů na  životní prostředí

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce  a  nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Bratčice, k rukám starosty, Bratčice 36, 664 67 Syrovice

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Městský úřad Židlochovice,OŽP, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice-DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno-DS

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno-DS

Dále obdrží:

Městský úřad Dolní Kounice, stavební úřad,  Masarykovo nám. 2,  664 64 Dolní Kounice

-DS

MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno-DS

MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice-DS

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno- DS

Ing. Jarmila Paciorková, Selská 43, 736 01 Havířov

AgroKrůt s.r.o., Bratčice 106, 664 67 Bratčice- osobně vč. kopií vyjádření

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Bratčice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis

IČ	                    DIČ                    Telefon	        Fax	                        e-mail                                              Internet

70888337         CZ 70888337	        541651111	  541651579    vrabec.lubomir@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz