| Váš dopis zn.: |  | Dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Ze dne: |  |  |
| Č. j.: | JMK 68637/2011 |  |
| Sp. zn.: | S-JMK 68637/2011 OŽP/Ri |  |
| Vyřizuje: | Mgr. Dana Richterová |  |
| Telefon: | 541652214 |  |
| Datum: | 17.12.2012 |  |
| STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |

vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále jen krajským úřadem) jako věcně a místně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona                   č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) podle ustanovení § 10 tohoto zákona:

# I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název záměru:	Zařízení pro sběr a zpracování kovošrotu ŠROT GEBESHUBER s.r.o.

Kapacita (rozsah) záměru:	Předmětem záměru je postupné navýšení kapacity střediska pro sběr, výkup a využívání odpadu - železných a neželezných kovů ze stávajících 30 000 tun zpracovávaného odpadu za rok až na 75 000 tun za rok. Stávající struktura přijímaných odpadů ani postupy při jejich zpracování se nemění.

Umístění záměru:	kraj:	Jihomoravský

okres:	Brno-venkov

obec:	Sokolnice

kat. území:	Sokolnice

Oznamovatel:	ŠROT GEBESHUBER s.r.o.

IČ oznamovatele:	49434004

Sídlo (bydliště) oznamovatele:	Kobylnická 457

664 52 Sokolnice

# II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

# Oznámení

Zpracovatel:	Ing. Pavel Cetl

Bucek s.r.o.

Pekařská 364/76

602 00 Brno

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97)

# Datum předložení:                             16.5.2011

# Dokumentace

Zpracovatel:	Ing. Pavel Cetl

Bucek s.r.o.

Pekařská 364/76

602 00 Brno

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97)

# Datum předložení:                             20.10.2012

# Přepracovaná dokumentace

Zpracovatel:	Ing. Pavel Cetl

Bucek s.r.o.

Pekařská 364/76

602 00 Brno

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97)

# Datum předložení:                             23.4.2012

Posudek

Zpracovatel:	Ing. Jaromír Pokoj

Kuršova 16

635 00 Brno

rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 3041/460/OPV/93, prodlouženo rozh. MŽP č.j. 46753/ENV/11.

Datum předložení:                           	24.9.2012

Veřejné projednání	Veřejné projednání se uskutečnilo dne 6.11.2012 od 16.30 hod. v sále TJ Sokol v obci Sokolnice.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

• Oznámení k posuzovanému záměru bylo příslušnému úřadu předloženo 16.5.2011.

• Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 18.5.2011.

• Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 27.6.2011 s následujícími závěry:

Záměr „Zařízení pro sběr a zpracování kovošrotu ŠROT GEBESHUBER s.r.o.“, k.ú. Sokolnice, okres Brno-venkov, naplňuje dikci bodu 10.5, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona. Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá. V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

- hlukovou studii doplnit o samostatné vyhodnocení vlivu zdrojů hluku z provozu šrotiště (areál), z provozu automobilové dopravy a provozu železniční vlečky (mimo areál), synergického vlivu všech zdrojů hluku, vyhodnotit i vlivy zdrojů hluku z ostatních provozoven umístěných v blízkosti obytné zástavby, včetně hluku z dopravy na komunikaci II/418 – ul. Kaštanová, ul. Kobylnická za stávajícího stavu a po realizaci záměru (včetně intenzity průjezdů vozidel);

- mapové podklady v konkrétním měřítku doplnit o zákres o pozice stávající protihlukové stěny včetně její celkové výšky; uvést podrobnější informace o akustických parametrech protihlukové stěny (druh materiálu, mocnost, akustické vlastnosti-pohltivost, odrazivost, úroveň útlumu); upřesnit navrhovanou výšku protihlukové stěny;

- do mapových podkladů (situačních plánů), které musí mít konkrétní měřítko, doplnit přesné prostorové rozložení hlukového pásma hygienické ochrany okolo šrotiště, vymezeného rozhodnutím Obecního úřadu-stavebního úřadu Sokolnice č.j. 289/97-SÚ ze dne 18.5.1999 (dále jen „PHO“) a v rámci hlukové studie doplnit výpočet stávající akustické zátěže (LAeq,T) na hranicích hlukového PHO a výpočet akustické zátěže na hranici PHO po realizaci záměru a zvýšení protihlukové stěny;

- v souvislosti se zvýšením kapacity zařízení a skutečností, že již v současné době PHO zřejmě zasahuje do ploch zastavěných objekty pro trvalé bydlení, navrhnout taková protihluková opatření, kterými bude zajištěn předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku, stanovených Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve všech chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech; rozsah hlukového PHO se doporučuje zrevidovat a navrhnout nově;

- dát do souladu uváděné údaje o kapacitě zařízení, doplnit údaje o skutečném množství přijatých odpadů za období posledních tří let;

- rozptylovou studii doplnit o stávající imisní zátěži dotčeného území a výpočty příspěvků také pro škodliviny – prašný aerosol frakce PM2,5, benzen, benzo-a-pyren a vyhodnotit výslednou imisní zátěž pro celé dotčené území, nejen pro vyčleněné výpočtové body; rozptylovou studii doplnit rovněž o vlivy ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, nejenom o vlivy automobilové dopravy;

- součástí dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bude také hodnocení vlivů záměru na zdraví lidí (hodnocení zdravotních rizik) zpracované osobou, která je držitelem odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

      - Dokumentace byla příslušnému úřadu předložena 20.10.2011.

      - Příslušný úřad dokumentaci rozeslal 2.11.2011.

      - Smlouva na zpracování posudku byla uzavřena dne 15.12.2011.

- Dokumentace byla vrácena k přepracování dne 27.12.2011.

- Přepracovaná dokumentace byla předložena dne 23.4.2012.

- Příslušný úřad přepracovanou dokumentaci rozeslal 30.4.2012.

- Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen 24.9.2012.

- Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace a vyjádření dotčených orgánů státní správy doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.

Veškerá vyjádření obdržená k posudku byla poskytnuta zpracovateli posudku. Zpracovatel posudku tyto připomínky samostatně zhodnotil a upravil návrh stanoviska. V upraveném návrhu stanoviska jsou uvedeny následující podmínky pro přípravu, provoz a realizaci záměru:

- Protihlukové stěny řešit tak, aby bylo dosaženo požadované neprůzvučnosti  ve smyslu návrhů uvedených v hlukové studii a  aby netvořily nežádoucí dominanty v obci. Při přípravě stavby řešit rovněž možnosti  navýšení stávající protihlukové stěny vlečky o 2 m průhledným materiálem tak, aby nedocházelo ke stínění domů.

- Zvážit možnost dalších technických a stavebních  opatření proti hluku.

- Zabývat se  problematikou osvětlení areálu tak, aby se v co největší možné míře zamezilo působení  „světelného smogu“ (nežádoucího přesvětlení okolí v noční době).

- V dalších fázích realizace záměru (příprava potřebných povolení k provozu) řešit otázku příslušnosti záměru k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V kladném případě zajistit vydání integrovaného povolení.

- Upravit provozní dobu areálu, kdy budou prováděny provozní operace, které jsou příčinou  hlukových emisí, tak, aby byla v co největší míře zajištěna minimalizace obtěžování dotčeného obyvatelstva hlukem.  Úpravu projednat s orgány obce popř. dalšími dotčenými stranami.

- Zajistit dohodu s provozovatelem místního hřbitova a obřadní síně a organizátorem smutečních obřadů ve směru vyloučení hlukových  emisí po dobu konání pietních obřadů.

- Zlepšit komunikaci a spolupráci s obcí ve směru omezování projevů provozu střediska  mimo vlastní areál. Zejména projednat s obcí,  s občany přilehlého území a jejich reprezentanty  jejich stížnosti na stávající nepříznivé vlivy provozu střediska a v oprávněných případech je řešit.

- Spolupracovat s obcí v oblasti  řešení požadavků  na činnost subjektů v prostoru vymezeném jako památková zóna Území bojiště bitvy u Slavkova

- Zvážit možnost spolupráce s obcí v oblasti  kompenzačních opatření směřujících ke zlepšení infrastruktury obce.

- Do smluv s externími organizacemi  zajišťujícími dopravní obsluhu střediska (zejm. dovoz  odpadu a odvoz materiálu) zakotvit vymahatelným způsobem požadavek na respektování dopravních tras   maximálně eliminujících střed obce. V případě jiných dopravců zajistit poučování jejich řidičů včetně informování vedení organizací, kterými   je přeprava realizována.

- Zpracovat nový provozní řád zařízení, kde budou zahrnuty požadavky směřující k minimalizaci  negativních projevů provozu  střediska vůči okolí, zejména:

  - Úprava a rozvržení provozní doby včetně definice činností, které v daném období mohu nebo nemohou být provozovány (např. upravit časový rozsah hlučné činnosti na část provozní doby).

  - Stanovení pracovních postupů vedoucích k minimalizaci vzniku hlukových emisí.

  - Vyloučení  hlučných činností včetně provozu vlečky ve dnech pracovního volna, tj. soboty, neděle, uznané svátky s pracovním volnem.

  - Zajištění mechanismu k dodržování  uvedených opatření (systém kompetence, kontrol).

  - Organizace dopravní obsluhy střediska vlastními vozidly tak, by byla v maximální míře eliminována doprava středem obce.

  - Povinnost monitorování vlivu zdrojů hluku na obytnou zástavbu v minimální četnosti 1x za 5 let (v odůvodněných případech i častěji); frekvenci, roční a časové období měření  projednat s orgány obce a orgánem ochrany veřejného zdraví.

- V pravidelných intervalech (minimálně jednou ročně)  vyhodnocovat provoz střediska  ve směru jeho působení na životní prostředí a veřejné zdraví. Při hodnocení spolupracovat s orgány obce. Hodnocení vhodným způsobem zveřejňovat na úrovni obce.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- ČIŽP OI Brno, zn. ČIŽP/47/IPP/1107818007/12/BLV z 29.5.2012

- Obec Sokolnice, zn. OS/2012-KS-484 z 28.05.2012

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 21293/2012/BM/HOK , sp. zn.: S-KHSJM 22113/2011 z 1.6.2012

- PRO Sokolnice o.s., z 1.6.2012 a z 2.11.2012

- Vyjádření občanů z 21.5.2012 (celkem 67 podpisů)

- Vyjádření občanů, doručeno 4.6.2012 (3 totožné texty, celkem 148 podpisů)

- Vladimír Rozhon, vyjádření z 15.5.2012

- Lenka a Filip Štrimpflovi z 31.5.2012

- Ing. Jan Coufal z 28.5.2012

- Ing. Miloš Vránek a Miluše Janderková – vyjádření ze dne 18.10.2012

Podmínky pro přiznání postavení účastníka navazujících správních řízení ve smyslu ustanovení § 23 odst. 9 písm. a) a b) zákona č. 100/2001 Sb. splnil tento subjekt:

- Obec Sokolnice

- PRO Sokolnice o.s.

# III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

- Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti (dle zpracovatele posudku):

Z údajů uvedených v dokumentaci vyplývá, že nejdůležitější hodnocené  možné vlivy byly v oblastech hlukových emisí z provozu zařízení a obslužné dopravy a vlivy na ovzduší, jmenovitě emise prachu pocházející z obslužné dopravy, a  z toho vyplývající vlivy na veřejné zdraví. Jako nejzávažnější zdroj možné zátěže  byly vyhodnoceny vlivy hluku. Vyhodnocení  provedené hlukovou studií prokázalo, že za použití  ochranných opatření (protihlukové stěny) bude zajištěno, aby úroveň hlukových emisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech nepřekročila stanovené hygienické limity hluku. V oblasti emisí škodlivin do ovzduší jsou jako nejzávažnější hodnoceny emise prachových částic, pocházející především z vyvolané dopravy. Rozptylová studie  zde doložila, že zákonné požadavky platné v době zpracování dokumentace na úroveň imisní situace ovzduší budou rovněž dodrženy.  Dalším vlivem, vyplývajícím ze záměru a souvisejícím s výše popsanými je zejména zátěž místních komunikací provozem obslužné dopravy a ve svém úhrnu pak  jde i o vlivy na možnost využití dotčeného území obce Sokolnice. Tyto vlivy byly vyhodnoceny jako únosné, popř.  se jedná o oblasti řešené jinými zákonnými úpravami (stavební zákon, silniční zákon).

Dokumentace vyhodnotila vlivy, které bylo možno stanovit za pomoci exaktních metod, k tomuto  účelu obecně užívaných (rozptylová studie, pachová studie,  hluková studie, hodnocení vlivů na veřejné zdraví). Použité metody vycházely z obecně respektovaných a příslušnými orgány doporučovaných metodik. Tam, kde nebylo možno uvedeného přístupu použít, byla použita metoda expertního vyhodnocení. Vyhodnocení vlivů bylo provedeno formou srovnání  platnými limity. Tam, kde tyto limity nejsou, bylo použito porovnání s obecně respektovanými doporučeními a databázemi (týká s především vlivů na veřejné zdraví).

Působení nejvýznamnějšího stanoveného vlivu (hlukové emise a z toho vyplývající dopad na možnost užívání dotčeného území) je podpořeno dosavadními negativními zkušenostmi obyvatelstva s provozem oznamovatele. Přestože dokumentace  shromáždila podklady k tomu, že posuzovaný záměr může být provozován za respektování platných limitů, nelze podceňovat ani vlivy dotýkající se obecně veřejného mínění a psychiky obyvatelstva. V této oblasti  jsou navržena opatření směřující k nastolení lepší spolupráce oznamovatele s obcí a veřejností a k hledání a zavedení postupů směřujících k minimalizaci  všech vlivů včetně těch, které nejsou postižitelné platnými limity.

- Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí (dle zpracovatele posudku)

Záměr předpokládá změny, pokud se týká navýšení provozu, prakticky výhradně v organizační oblasti. Z tohoto důvodu je bezpředmětné hodnotit technické řešení. Pokud jde o znečišťování životního prostředí, jsou v dokumentaci uváděna opatření k zamezení šíření hluku formou výstavby protihlukových stěn. I když otázka vlastního  stavebního řešení spadá do oblasti stavebního zákona, jsou v dokumentaci uvedeny základní konstrukční a stavební principy  těchto zařízení. Protože  navržená opatření představují účinný  způsob technického řešení ochrany proti šíření hluku, nejsou v této oblasti připomínky s tím, že problematika další konkretizace daných opatření spadá pod působnost stavebního zákona.

- Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí (dle zpracovatele posudku)

Dokumentace uvádí zejména opatření směřovaná k maximální eliminaci projevů provozu areálu na okolí formou hluku. Tato opatření odpovídají závěrům a zjištěním učiněným dokumentací a rovněž reagují na podstatu připomínek občanů a obce. Tato opatření byla použita jako základ pro návrh podmínek ve stanovisku a doplněna dalšími opatřeními potřebnými z hlediska posudku a opatřeními, která vyplynula zejména z požadavků stran zúčastněných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí předkládaného záměru.

- Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Dokumentace předkládá jednu realizační variantu vyplývající z charakteru záměru a jeho lokalizace. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí tento postup umožňuje. Po vyhodnocení dosavadních údajů shromážděných v průběhu procesu posuzování vlivů záměru, s přihlédnutím k charakteru oznamovaného záměru, je možno s tímto postupem souhlasit.

- Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

K dokumentaci se v řádném termínu podle zákona písemně vyjádřily orgány státní správy:

- ČIŽP OI Brno, zn. ČIŽP/47/IPP/1107818007/12/BLV z 29.5.2012

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, č.j. KHSJM 21293/2012/BM/HOK , sp. zn.: S-KHSJM 22113/2011 z 1.6.2012

- ČIŽP OI Brno, zn. ČIŽP/47/IPP/1107818007/12/BLV z 29.5.2012

- Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-ČJ/18377-12/BER, sp.  zn.: OŽP/30 15-20 I 2IBER, z 6.6.2012

Za dotčené  územní samosprávné celky se vyjádřila:

- Obec Sokolnice, zn. OS/2012-KS-484 z 28.05.2012 a zn. 06/2012-KS-484 z 1.6.2012

Za veřejnost byla v řádném termínu podle zákona doručena vyjádření:

- PRO Sokolnice o.s., z 1.6.2012

- Vyjádření občanů z 21.5.2012 (celkem 67 podpisů)

- Vyjádření občanů, doručeno 4.6.2012 (3 totožné texty, celkem 148 podpisů)

- Vladimír Rozhon, vyjádření z 15.5.2012

- Lenka a Filip Štrimpflovi z 31.5.2012

- Šrámkovi (Milan, Marta st., Marta) z 28.5.2012

Dotčené orgány státní správy neměly k předloženému záměru připomínky. V některých vyjádřeních  byla uvedena upozornění na  způsob dalšího povolování záměru, popř. podmínky, za kterých je vydáváno souhlasné stanovisko. Tyto podmínky byly  převzaty mezi podmínky  stanoviska k posuzování vlivů na životní prostředí

Vyjádření dotčeného územního samosprávného celku (obec Sokolnice) bylo nesouhlasné s uvedením důvodů. Vyjádření občanského sdružení a veřejnosti byla zamítavá, přičemž jako důvody byly uváděny především negativní zkušenosti s dosavadním provozem oznamovatele, nesoulad jeho působení s okolní obytnou zástavou a obavy ze zhoršení stávající situace především v oblasti hluku a zátěže komunikací po realizaci záměru.

Všechny připomínky a požadavky  z vyjádření k dokumentaci byly řešeny v rámci zpracování posudku, případně byly zohledněny ve stanovisku příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  prostřednictvím podmínek pro realizaci záměru. Pokud byly připomínky uznány za neoprávněné nebo nepříslušné pro proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, bylo v posudku uvedeno příslušné zdůvodnění.

K posudku se v řádném termínu popřípadě na veřejném projednání vyjádřily:

za dotčené územní samosprávné celky:

- Obec Sokolnice – vyjádření ze dne  2.11.2012

za dotčené správní úřady:

-  vyjádření ČIŽP, OI Brno ze dne 29.10.2012

-   Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje -  vyjádření ze dne 2.11.2012

vyjádření veřejnosti:

- Ing. Miloš Vránek a Miluše Janderková – vyjádření ze dne 18.10.2012

- PRO Sokolnice o.s. – vyjádření ze dne 2.11.2012

Dotčené orgány státní správy neměly k posudku připomínky.

Vyjádření obce a veřejnosti  obsahovala nesouhlasná stanoviska. Důvody, o které byla tato stanoviska opírána, byly komentovány účastněnými stranami v rámci veřejného projednání. Vysvětlení podaná zástupci oznamovatele a zpracovatele dokumentace na veřejném projednání spolu  s odbornými výklady zástupkyně Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a zpracovatele hlukové studie  byla dostatečná k tomu, aby mohl být formulován návrh na vydání kladného stanoviska z posuzování vlivů na životní prostředí s podmínkami. Některé námitky nebyly příslušné do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Některé požadavky byly akceptovány formou úpravy podmínek  k návrhu stanoviska.

Na veřejném projednání byly projednávány stejné okruhy problematiky, které jsou rozebrány v rámci vypořádání písemných vypořádání. Nové skutečnosti nebyly uplatněny. Dotazy byly zodpovězeny oznamovatelem, zpracovateli dokumentace, posudku, zástupkyní KHS JMK, ale obavy obyvatel se zhoršení životního prostředí v obci a zejména jejich zdraví trvají i nadále.

- Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán podle § 22 zákona na základě dokumentace, jejího doplnění, vyjádření dotčeného územně samosprávného celku, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti a zpracovaného posudku vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle § 10  zákona

###### S O U H L A S N É   S T A N O V I S K O

k záměru

Zařízení pro sběr a zpracování kovošrotu ŠROT GEBESHUBER s.r.o.

ve variantě navržené oznamovatelem

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. Z návrhu podmínek předloženého zpracovatelem posudku jsou vyřazeny podmínky, které odkazují na plnění zákonných povinností podle stavebního zákona a obecně závazných předpisů z oblasti ochrany životního prostředí (zejména zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších).

Podmínky souhlasného stanoviska:

- Protihlukové stěny řešit tak, aby bylo dosaženo požadované neprůzvučnosti  ve smyslu návrhů uvedených v hlukové studii a  aby netvořily nežádoucí dominanty v obci.

- Zvážit možnost dalších technických a stavebních  opatření proti hluku.

- Zabývat se  problematikou osvětlení areálu tak, aby se v co největší možné míře zamezilo působení  „světelného smogu“ (nežádoucího přesvětlení okolí v noční době).

- Do smluv s externími organizacemi  zajišťujícími dopravní obsluhu střediska (zejm. dovoz  odpadu a odvoz materiálu) zakotvit vymahatelným způsobem požadavek na respektování dopravních tras  maximálně eliminujících střed obce. V případě jiných dopravců zajistit poučování jejich řidičů včetně informování vedení organizací, kterými je přeprava realizována.

- Zpracovat nový provozní řád zařízení, kde budou zahrnuty požadavky směřující k minimalizaci  negativních projevů provozu  střediska vůči okolí, zejména:

  - Úprava a rozvržení provozní doby včetně definice činností, které v daném období mohou nebo nemohou být provozovány: zůstane zachována stávající provozní doba ve dnech pondělí – sobota, s tím, že o sobotách bude omezeno provádění hlučných činností (používání hydraulických nůžek, nakládání vagonů vlečky) na dobu od 8.00 do 14.00.

  - Stanovení pracovních postupů vedoucích k minimalizaci vzniku hlukových emisí.

  - Nastavení interních postupů k dodržování uvedených opatření (systém kompetence, kontrol).

  - Organizace dopravní obsluhy střediska vlastními vozidly tak, aby byla v maximální míře eliminována doprava středem obce, avšak s ohledem na hospodárnost provozu.

  - Povinnost monitorování vlivu zdrojů hluku na obytnou zástavbu v minimální četnosti 1x za 5 let (v odůvodněných případech i častěji); frekvenci, roční a časové období měření  projednat s orgány obce a orgánem ochrany veřejného zdraví.

Náklady na zpracování posudku ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. byly oznamovatelem zaplaceny na bankovní účet Jihomoravského kraje dne 10.12.2012.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Bc. Anna Hubáčková v.r.

vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Dana Richterová

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Sokolnice, rukám starosty, Komenského 435, 664 52 Sokolnice

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno- zde

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno -DS

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS

Městský úřad Šlapanice, OŽP, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – DS

Oznamovatel:

ŠROT GEBESHUBER s.r.o., Kobylnická 457, 664 52 Sokolnice -DS

Zpracovatel dokumentace:

Bucek s.r.p., Ing. Pavel Cetl, Pekařská 364/76, 602 00 Brno- DS

Zpracovatel posudku:

Ing. Jaromír Pokoj, Deštná 59, 697 61 Letovice

Potvrzení o zveřejnění (provede Jihomoravský kraj a obec Sokolnice)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

| IČ | DIČ | Telefon | Fax | E-mail | Internet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 708 88 337 | CZ70888337 | 541 651 111 | 541 651 209 | richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz | www.kr-jihomoravsky.cz |

# Text boxes

otisk razítka