MEZISKLAD NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Firmy Eliod-servis spol.s r.o.

Areál KENAUR stav,s.r.o., Lesov

Posouzení vlivu na životní prostředí

# Oznámení

# ELIOD servis spol. s r.o. Zruč-Senec

# K.Vary

čeren 2004

OBSAH:						            			     		strana

ÚVOD	4

ČÁST A	4

ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

ČÁST B	5

Údaje o záměru	5

B.I.Základní údaje	5

B.II. Údaje o vstupech	12

B. II.1. Půda a horninové prostředí	12

Zábory půdy	12

Zemní práce	13

Chráněná území	13

Ochranná pásma	13

B. II.2. Voda	13

B. II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	13

Elektrická energie	13

Zásobování plynem	13

Zásobování teplem	13

Slaboproudé rozvody ,slaboproudá zařízení a telefon	13

Ostatní surovinové zdroje	14

B. II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	14

B.III. Údaje o výstupech	14

B III.1. Ovzduší	14

Hlavní stacionární zdroje znečišťování ovzduší	14

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší	15

Hlavní mobilní zdroje znečišťování ovzduší	15

B. III.2. Odpadní vody	16

Splaškové odpadní vody	16

Technologické odpadní vody	16

Dešťové vody	16

B. III.3. Odpady	17

B.III.4. Ostatní	17

Hluk a vibrace	17

Radioaktivní a ostatní záření	18

ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	18

C.1.Nejzávažnější enviromentální charakteristiky dotčeného území	18

C.2.Charakteristiky současného stavu životního prostředí v dotčeném území	18

C.2.1.Ovzduší	18

Klimatologická data	18

Kvalita ovzduší	19

C.2.2.Voda	19

Povrchové vody	19

Podzemní vody	19

Pramenné oblasti	19

C.2.3.Půda	19

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje	20

Geomorfologické podmínky	20

Geologické podmínky	20

Radonová zátěž	20

Přírodní zdroje	20

C.2.5.Fauna a flora	20

Fauna	20

Flóra	20

Dendrologické zhodnocení lokality	21

C.2.6.Ekosystémy	21

Územní systém ekologické stability	21

Soustava NATURA	21

Významné krajinné prvky	21

Krajinný ráz	21

Zvláště chráněná území	21

Přírodní parky	22

C.2.7. Krajina	22

C.2.8. Obyvatelstvo	22

C.2.9. Hmotný majetek	22

C.2.10. Kulturní památky	22

C.II.11.Územně plánovací dokumentace	22

C.3. Celkové zhodnocení kvality ŽP z hlediska únosného zatížení	22

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení  vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí	23

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a ŽP	23

D. I. 1.  Vlivy na obyvatelstvo,včetně sociálně ekonomických vlivů	23

Zdravotní  rizika	23

Sociální a ekonomické důsledky	23

Narušení faktoru pohody	23

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby	23

D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima	24

Množství emisí a jejich vliv na ovzduší	24

Vliv  z dopravy	24

Jiné vlivy na ovzduší a klima	24

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky	24

Vliv hluku a záření	24

Ostatní fyzikální a biologické charakteristiky	24

Biologické vlivy	24

Jiné ekologické vlivy	24

D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	24

Vliv na charakter odvodnění oblasti	24

Změny hydrogeologických charakteristik	25

Vliv na jakost vod	25

Vliv na záplavová území	26

D. I. 5. Vlivy na půdu	26

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy	26

Znečištění půdy	26

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy	26

D. I. 6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje	27

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	27

Vlivy na  faunu	27

Vlivy na floru	27

Vlivy na dřeviny	27

Vlivy na ekosystémy	28

Vlivy na územní systémy ekologické stability	28

Vlivy na soustavu NATURA 2000	28

D. I. 8.  Vlivy na krajinu	28

Vlivy na významné krajinné prvky a krajinný ráz	28

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	29

Vliv  na budovy a  architektonické památky	29

Vliv na kulturní památky	29

Vlivy na archeologické památky a jiné lidské výtvory	29

Vlivy na  geologické  a paleontologické památky	29

Vliv  na  dopravu	29

Vliv  navazujících souvisejících staveb a činností	29

Rozvoj navazující infrastruktury	29

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska velikosti a významnosti	30

Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území	30

Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území	30

Velkoplošné vlivy v krajině	30

D. III. Charakteristika enviiromentálních rizik při možných haváriích nestandartních  stavech	30

Charakteristika nejvýznamnějších shromažďovaných odpadů	30

Možnost vzniku havárií	34

Dopady na okolí	35

Preventivní opatření	35

Následná opatření	36

D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, snížení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP	36

Obecná pravidla	36

Technická opatření	36

Kompenzační opatření	37

Nástin programu monitorování a řízení a plánů postprojektové analýzy	37

D. V. Charakteristika použitých metod prognozování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	38

D. VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí při zpracování Oznámení	38

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	38

ČÁST F - ZÁVĚR	39

ČÁST G – SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	40

ČÁST H - PŘÍLOHY	46

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č.1	Širší vztahy

Příloha č.2	Stávající stav

Příloha č.3	Návrh

Příloha č.4	Seznam odpadů,shromažďovaných na lokalitě

Příloha č.5	Kopie vyjádření MM K.Vary,Stavebního úřadu (pouze v tištěné podobě)

Příloha č.6	Osvědčení o odborné způsobilosti (pouze v tištěné podobě)

Příloha č.7	Návrh provozního řádu

# ÚVOD

Oznámení připravovaného záměru – „Mezisklad nebezpečných odpadů firmy Eliod servis – areál KENAUR stav,s.r.o.,Lesov“- je zpracováno a předkládáno, v souladu s § 6, odst.2 zákona č.100/2001, s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k výše uvedenému zákonu.

Navržený záměr spadá dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II., pod pořadové číslo 10.1. Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 – 1000 t/rok, proto podléhá povinnému a systematickému posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí v režimu zákona č. 100/2001 Sb. Příslušným orgánem ve smyslu tohoto zákona  je Krajský úřad Karlovarského kraje.

Oznámení je zpracována v souladu se zákonem  č . 100/2001 Sb.  RNDr. Jaroslavem Růžičkou, který je držitelem oprávnění pod č.j. 5987/967/OPVŽP/01.

# ČÁST A

## ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma:			ELIOD servis, s.r.o.

IČ:					25237624

Sídlo:					Vřesová 494

330 08 Zruč-Senec

Statutární zástupce:			Michel Fourre

Odpovědný zástupce:			Ing. Jiří Vlasák

# ČÁST B

## Údaje o záměru

### B.I.Základní údaje

# Název záměru :	Mezisklad nebezpečných odpadů firmy Eliod servis – areál KENAUR stav, s.r.o. , Lesov

Kapacita záměru:

Umístění záměru:               		Kraj:		Karlovarský

Obec:		Lesov

Kat.území:   	Lesov

p.p.č.		332/4, 332/10

Charakter záměru:		    	Mezisklad nebezpečných a ostatních odpadů

Důvod umístění záměru:    	Skladování a shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů určených k likvidaci v jiném koncovém likvidačním zařízení

Investor:	 		ELIOD servis s.r.o.

Vřesová 494

330 08 Zruč-Senec

Projektant:          	        		nestanoven

Uživatel: 			ELIOD servis s.r.o.

Vřesová 494

# 330 08 Zruč-Senec

Zpracovatel:				RNDr. Jaroslav Růžička

Ondřejská 44

360 01 Karlovy Vary

Oprávněná osoba:			RNDr. Jaroslav Růžička

Oprávnění:			 	pod č.j. 5987/967/OPVŽP/01.

Termín zahájení:			2004

Termín dokončení:			2004

# Stručný popis technického a technologického řešení:

Z dosud zpracovaného projektového záměru jsou známy následující parametry předpokládaného záměru:

# Současný stav

Řešené území leží v jihozápadní části České republiky, obci Sadov, v katastrálním území Lesov.

Záměr zasáhne pozemkové parcely v k.ú. Lesov - p.p.č. 332/4 a 332/10 ve vlastnictví firmy KENAUR stav, s.r.o., Lesov. Celková výměra plochy předpokládaného záměru je cca 2060 m2.

Řešené území bylo v minulosti i dnes využíváno pro účely skladování.

Okolní pozemky a objekty jsou využívány jako dílny, sklady , administrativní a obchodní prostory (Alfaprojekt). Podél řešeného území z východu probíhá cesta (p.p.č. 10) ve vlastnictví obce Sadov, po které se odehrává doprava z a do areálu. Za cestou jsou zahrádky.

Navrhované řešení

Mezisklad nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis „Lesov - areál KENAUR STAV“ je navrhován v části areálu firmy KENAUR STAV Lesov. Celý areál je komunikačně napojen na komunikaci Lesov - Bor.

Situace širších vztahů a prostoru uvažovaného záměru je patrná z příloh č. 1 a 2.

Předmětem záměru je úprava této části areálu tak, aby areál sloužil pro skladování vybraných druhů odpadů před jejich další expedicí do hlavního skladu firmy Eliod-servis v Plzni a dále ke konečným zpracovatelům nebo provozovatelům zařízení pro odstraňování odpadů.

Nový areál firmy ELIOD SERVIS s.r.o. bude upraven pro skladování vybraných druhů odpadů, z nichž některé jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. zařazené v kategorii „nebezpečný odpad“ (N).

Celkové maximální měsíční množství odpadů přepravených společností ELIOD servis spol. s r.o. představuje cca 16,72 tun , ročně pak maximálně cca 200 tun (přehled druhů a předpokládaného množství odpadů je uveden v příloze č.4).

V areálu budou zřízeny  skladovací nestavební objekty některých nebezpečných a ostatních odpadů.

Pro zahájení provozu zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v posuzované lokalitě je nutné získat nové rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí - souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a souhlas s provozním řádem zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů.

Provozování vyžaduje odpovídající technické zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí, proto budou provedena následující opatření:

Hlavním zařízením meziskladu nebezpečných odpadů firmy Eliod- servis v Lesově bude zřízení eko skladu v budově firmy KENAUR stav. Jedná se o prostor původních garáží, který bude trvale uzamčen a chráněn před povětrnostními vlivy. V něm budou soustředěny nádoby na nebezpečný odpad (viz dále), které budou uloženy na záchytných roštech o minimálním objemu skladovacích nádob.Tento prostor je dále označen jako sektor a). V tomto sektoru budou soustřeďovány především nebezpečné odpady kapalné i tuhé (úplný přehled těchto odpadů  je  uveden v příloze č.4).

Druhou částí meziskladu bude prostor na p.p.č. 332/4, severně od budovy firmy Kenaur stav. Tato plocha bude využita pouze částečně. Využití pro mezisklad odpadů proběhne ve dvou oddělených místech. Sektor b) se nachází vlevo při vjezdu. Zde pod přístřeškem na betonové ploše, která je vyspádovaná a odvodněná do bezodtoké jímky o objemu cca 1,5 m3 budou skladovány ostatní odpady ( a odpady nebezpečné, které budou odstraněny skládkováním).

Posledním sektorem je stávající hala, která je umístěna v severozápadní části p.p.č. 332/4. V tomto sektoru c) se předpokládá skladování pneumatik a prázdných obalů.

Hlavním skladovacím prostředkem budou IBC nádoby na nebezpečný odpad. Jedná se o nádoby nové generace,jejichž moderní konstrukce umožňuje široké použití při manipulaci s tuhými i kapalnými nebezpečnými odpady.Velikosti nádob jsou odvozeny od velikosti ložné plochy nákladních automobilů. Nádoby jsou  stohovatelné,šetří skladovací plochy. Pro využití jsou  atestovány.

Předpokládá se využití následujících nádob na tuhý i kapalný nebezpečný odpad:

Převládajícími nádobami budou IBC kontejnery 600 a 1000 l . Jsou to stohovatelné obaly s vnitřní nádobou z UV stabilizovaného  vysokomolekulárního HDPE a vnější ochrannou kostrou  z ušlechtilé pozinkované oceli.Vrchní plnící otvor DN 150, spodní vypouštěcí vyměnitelný ventil  DN 50. Na nádrži je vyznačena stupnice umožňující dostatečně přesný  odhad objemu kapaliny v nádrži při vyprazdňování či plnění. Součástí obalu je PE paleta odolná proti mechanickým i  korozívním vlivům. Paleta je výhodná zejména při stáčení a  manipulaci s chemikáliemi. Všechny díly jsou recyklovatelné a vyměnitelné.

Předpokládané množství kontejnerů – průměrně 10 ks.

Kontejnery na tuhý nebo pastovitý nebezpečný odpad  - žárově zinkovaná nádoba na nebezpečné pevné a  pastovité látky o  obsahu 800 a 445 l, možnost vložení plastového pytle. Mají robusní rámovou konstrukci zajišťující vysokou pevnost  a možnost manipulace pomocí VZV nebo jeřábu, jsou stohovatelné ve čtyřech vrstvách, víko nádoby lze po odepnutí všech upínacích přezek zcela odejmout.

Kontejnery na tekutý nebezpečný odpad -  žárově zinkovaná nádoba na tekuté nebezpečné látky o  obsahu 1000 a 445 l,  slouží k přepravě a skladování nebezpečných tekutých  látek, jedná se  robustní rámovou konstrukci zajišťující vysokou pevnost  a možnost manipulace pomocí VZV nebo jeřábu, jsou  stohovatelné ve čtyřech vrstvách. Plnicí otvor je opatřen vyjímatelným sítem, víko je vybaveno těsněním a přetlakovým ventilem.

KONTEJNERY NA ZÁŘIVKY - určeny pro skladování a přepravu opotřebených zářivkových trubic a výbojek,- standardní rozměry 1600x500x800 mm, vlastní hmotnost cca 60 kg, doporučená   náplň 200 kg, stohovatelné ve čtyřech vrstvách, manipulovatelné vysokozdvižným   vozíkem i jeřábem povrchová úprava lakováním

NÁDOBY NA BATERIE - plastové mnoho možností použití - vhodné na sklad a přepravu starých akumulátorů nebo skladování  a přepravu nejrůznějších pevných nebo pastovitých látek.Robustní konstrukce umožňuje několikanásobné stohování, nádoba je opatřena volně odnímatelným víkem, rovné plochy na čelní straně nádoby umožňují umístění  označení /druh materiálu, odpadu - samolepky/

NÁDOBY NA BATERIE - kovové vnitřní prostor pogumován kyselinovzdornou gumou, jsou  stohovatelné ve 3 vrstvách, vlastní hmotnost cca  180 kg, nosnost 1000 kg,  vhodné pro silniční a železniční přepravu, uzpůsobeno pro  vidlicovou a závěsnou manipulaci.

Kromě výše uvedeného se na ploše předpokládá rozmístění 2 –3 kontejnerů na ostatní odpad (objem 10 m3) a jeden na nebezpečný odpad, který bude odstraněn skládkováním (sektor b)).

Na ploše ani v uzavřených skladech se  nebude provádět temperování ani žádné jiné úpravy, větrání bude přirozené. V prostoru skladů nebude stálá obsluha. Kanceláře a sociální zázemí obsluhy jsou zřízeny v administrativní budově.

Popis manipulace s odpady:

Příjem odpadů:

Odpady budou , na základě uzavřených smluvních vztahů, odebírány od původců odpadů v Karlových Varech a blízkém okolí. Doprava bude probíhat komunikacemi Karlovarského kraje v závislosti na lokalizaci původce odpadu s převahou od silnice I/13 Ostrov – K.Vary.

Odpady budou do areálu dováženy výhradně vlastními vozidly společnosti ELIOD servis, které budou vybaveny v souladu s předpisy platnými pro přepravu nebezpečných věcí (ADR). Odpady budou ve vozidlech uloženy ve sběrných nádobách (kontejnerech) sloužících jak pro přepravu, tak pro skladování. Vybavení kontejnerů odpovídá druhu přepravovaného (skladovaného) odpadu. Příklady typů používaných nádob a dopravních prostředků jsou uvedeny výše.

Po přejímce odpadu obsluhou meziskladu bude odpad zvážen na váze a označen etiketami s označením nebezpečné vlastnosti odpadu (písemným označením a výstražným symbolem), kódem druhu odpadu, kategorií odpadu, hmotností odpadu, jednoduchým popisem původu vzniku, původcem odpadu, případně dodavatelem a datumem přijetí odpadu do meziskladu.

Obsluha meziskladu dále doplní příslušnou váhu do evidenčního listu pro přepravu odpadů a kód druhu odpadu spolu s váhou doplní do evidenční knihy, která je součástí provozního deníku.

O každé dodávce odpadu do meziskladu vydá obsluha  písemné potvrzení.

Obsluha meziskladu při přejímce odpadů v případě, že se jedná o jednorázovou dodávku, nebo když se jedná o první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, bude požadovat ke každému druhu odpadu doklady o kvalitě odpadu, které budou obsahovat:

- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ)

- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ)

- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku

- protokol o odběru vzorku pokud přejímací podmínky budou požadovat informace získatelné pouze formou zkoušek (o nutnosti požadovat tento protokol rozhodne mistr provozu)

- protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek, rozbor, analýza), ne starší než 1 rok

- předpokládané množství odpadu v dodávce

- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok

Po splnění administrativních povinností a po provedení vizuální kontroly kvality a druhu odpadu a případnou namátkovou kontrolou k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předloženým vlastníkem odpadu, bude odpad uložen v rámci skladovací plochy s využitím skladovacích nádob. Obdobný proces proběhne i při vyskladnění odpadů.

Evidence odpadů přijímaných do meziskladu bude vedena v evidenční knize návozů a odvozů, která bude součástí provozního deníku. Údaje z evidenční knihy a z evidenčních listů přepravy odpadů budou předávány do sídla společnosti, kde bude evidence vedena na technickém nosiči dat.

Evidence odpadů v sídle společnosti bude vedena určenou osobou pomocí specializovaného softwaru. Evidence převzatých odpadů je vedena podle § 21 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v rozsahu podle přílohy č. 20 („Průběžná evidence odpadů“, „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“), přílohy č. 22 („Zařízení na využívání a odstraňování odpadů“), přílohy č. 24 („Údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a Meziskladech odpadů“) a přílohy č. 26 („Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“) této vyhlášky.

Odpady budou uloženy v nádobách tak, aby nemohlo docházet k míšení jednotlivých druhů odpadů navzájem. Plastové sudy s kapalinami budou umístěny na roštových záchytných vanách. Shromažďovací a skladovací prostředky pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů budou tvarově a barevně rozlišeny a nádoby budou písemně označeny dle shromažďovaného druhu odpadu příslušným katalogovým číslem a názvem odpadu a jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Shromažďovací a skladovací prostředky budou voleny podle chemického složení odpadů a jejich možného chemického vlivu na strukturu shromažďovacího prostředku. Shromažďovací a skladovací prostředky, které budou sloužit i jako přepravní, musí splňovat legislativní požadavky pro přepravu nebezpečných látek.

Při umístění shromažďovacích prostředků a při manipulaci s nimi bude dodržována bezpečnost práce a požární bezpečnost. Bude zajištěna dostupnost a možnost obsluhy prostředků mechanizačními prostředky.

Shromažďovací prostředky musí svým provedením umožnit bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění. Shromažďovací prostředky v případě manipulace s odpadem budou vyprázdněny pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo budou přepravními obaly.

V případě shromažďování a skladování nebezpečných odpadů mající nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo mají stejné nebezpečné vlastnosti jako chemické látky a přípravky podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, budou pro jejich shromažďování a skladování využity prostředky splňující technické a bezpečnostní požadavky pro shromažďování těchto chemických látek a přípravků.

Přísným dodržováním podmínek bezpečnosti práce, podmínek pro nakládání s nebezpečnými látkami a uspořádáním meziskladu budou zajištěny podmínky pro snadnou a bezpečnou  manipulaci s odpady uvnitř i vně areálu.

Expedice odpadů ke konečnému odběrateli:

Vozidla společnosti zajišťují expedici odpadů ke konečnému zpracování (odstranění) oprávněným osobám - subjektům oprávněným k odstraňování příslušného druhu nebezpečného odpadu. Doba zdržení odpadu v areálu je přibližně 1 týden.

Z meziskladu Lesov budou odpady odváženy do Skladu nebezpečných odpadů firmy Eliod-servis v Plzni, Jateční ulici. Následně pak ke konečnému odstranění.

Nejvýznamnějším odběratelem nebezpečných odpadů spol. ELIOD servis je skládka NO SPOLIO Ústí nad Labem - Všebořice.

O pohybu odpadů bude vedena příslušná evidence dle legislativy.

###### Odpovědnost za provoz

Za provoz zařízení je zodpovědný mistr provozu. Má za povinnost dohlížet nad nakládáním s odpady a po ukončení každodenní pracovní činnosti zkontroluje uskladnění odpadů a jejich zabezpečení před nežádoucím únikem.

V případě nepřítomnosti mistra provozu bude za provoz meziskladu zodpovědný jím stanovený pracovník. Komunikace mezi mistrem provozu a jím stanoveným zodpovědným pracovníkem bude prováděna pomocí služebních mobilních telefonů.

Za proškolení zaměstnanců je zodpovědný odpadový hospodář společnosti ELIOD SERVIS s.r.o.

Podrobnější přehled všech shromažďovaných odpadů je součástí přílohy č.4 , popis vlastností nejvýznamnějších nebezpečných odpadů je uveden v kapitole D.III.

OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE, BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ

Seznam prostředků určených k likvidaci havárie:

2 x lopata

1 x koště

5 x plastový pytel

2 x kovový sud

3 x pytel Vapexu

5 x ochranné rukavice

2 x 6 kg hasící přístroj práškový

Zásady pro obsluhu a údržbu:

Sudy s olejem i prázdné vždy ukládat se zátkou směrem nahoru, zátky musí být vždy dotažené,v této poloze musí být sudy zajištěny klíny.

Obsluha manipuluje se sudy na hořlavé kapaliny dle ČSN 65 02 01 a dodržuje bezpečnost práce dle vyhl. ČUBP č. 48 / 1982 Sb.Obsluha dbá, aby nedocházelo ke zbytečným úkapům ropných látek. Obsluha 1 x denně kontroluje čistotu podlah Meziskladů a případné úkapy likviduje pomocí Vapexu nebo dřevěných pilin a tyto ukládá do nádoby k tomu určené.Obsluha dodržuje pokyny v provozním řádu.

Při úniku nebezpečných látek obsluha Meziskladu bude dodržovat tyto zásady:

Pracovníci jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky (rukavice, ochrana nohou, respirační ochrana, popř. kombinéza) a jsou povinni je využívat.

Obsluha má povinnost zamezit plošnému šíření nebezpečné látky, zejména zabránění jejímu  úniku z prostoru Meziskladů. V případě úniku uniklé látky zasypat Vapexem. Po nasáknutí veškerého množství uniklých látek do Vapexu, zamést Vapex s absorbovanými škodlivinami a uložit směs do plastových pytlů, resp. do kovových sudů. Při větším množství uniklých nebezpečných látek, kdy hrozí poškození životního prostředí a zdraví lidí je nutno v co největší míře zamezit šíření havárie (např. vytvořit bariéru odtoku, nebo uzavřít otvor kterým nebezpečná látka uniká) a neprodleně přivolat pomoc.

Při vzniku požáru nebezpečných látek obsluha Meziskladu bude dodržovat tyto zásady:

Po zjištění vzniku požáru začne obsluha Meziskladu neprodleně hasit pomocí práškového hasícího přístroje. Při požáru hořlavých kapalin je nutné vést hasební zásah z kraje do středu, z důvodu zabránění nekontrolovatelného šíření požáru. V případě neúspěchu při zdolávání požáru obsluha Meziskladu zavolá požární hlídku, popř. JHZS. Každý požár vzniklý v objektu je obsluha povinna bez odkladu oznámit Hasičskému záchrannému sboru (operačnímu středisku).

Pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce je nezbytné dodržovat tyto zásady:

Při manipulaci s nebezpečnými látkami používat osobní ochranné pomůcky, zaměstnanci jsou povinni na pracovištích udržovat pořádek a čistotu, vstup na pracoviště je povolen pouze osobám na nich zaměstnaných, řídícím a kontrolním pracovníkům.

Před manipulací s nebezpečnými látkami musí být zkontrolováno uzavření nádob, nádoby s nebezpečnými látkami nesmějí být přenášeny na zádech, v náruči, ani taženy, nebo tlačeny po podlaze.

V prostorech záměru a v jeho nebezpečném pásmu (10 m) je zakázáno používat otevřený oheň a kouřit, dále je zde zakázáno svařovat (el. obloukem, plamenem).

Ve Meziskladu je  zakázáno skladovat jiné látky než povolené, dále se zde nesmí dělat činnosti nesouvisející s provozem Meziskladu

Oleje mohou být skladovány pouze v nehořlavých uzavřených nádobách (sudech otočených otvorem vzhůru), veškeré úniky (úkapy) musí být ihned zlikvidovány povoleným způsobem - pomocí Vapexu.

Výstražné tabulky musí být čitelné a v neporušeném stavu, zaměstnanci musí důkladně dodržovat ustanovení protipožárních, bezpečnostních a provozních předpisů týkajících se manipulace s hořl. kapalinami a jinými nebezpečnými chemickými látkami, udržovat volný přístup k hasícím přístrojům a jejich provozuschopnost, udržovat volnou únikovou cestu.

# Úroveň navrženého technického řešení:

Veškeré skladové a manipulační plochy jsou navrhovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech a prováděcích vyhlášek k zákonu, zejména vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách (vodní zákon) v platném znění a příslušných prováděcích předpisů vydaných k tomuto zákonu a v souladu s platnými normami ČSN vztahujícími se k nakládání s látkami nebezpečnými vodám.

Odpady budou shromažďovány, skladovány a přepravovány v nádobách odpovídajících Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) vyhl. ve Sbírce zákonů pod č.64/1987 ve znění příloh této dohody, uveřejněných v Přepravním a tarifním věstníku. Vozidla jsou vybavena havarijní soupravou, řidiči vozidel jsou pravidelně proškolováni v souladu se zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. v platném znění. Přepravní technika je označena příslušnými ADR cedulemi dle charakteru přepravovaného nákladu.

Ve skladových prostorách bude provedeno zabezpečení proti úniku odpadních látek nebo jejich výluhů do okolního prostředí (norma „ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a Sklady“ a norma „ČSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování“).

V rámci zpracování projektové Oznámení a vlastního provozu areálu budou dodržena platná ustanovení zákona, a to zejména:

Legislativní požadavky platné pro shromažďování a skladování nebezpečných odpadů:

Sklady a shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady musí být vybaveny identifikačním listem odpadu a zvenčí označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti.

Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou především speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže. Svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa v němž jsou umístěny zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

Při shromažďování nebezpečných odpadů je nutno dodržet následující požadavky:

- odlišení od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady (tvarově, popisem, barevně)

- zajištění odpadu před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky umístěny mimo chráněné prostory

- odolnost proti poškození při manipulaci s nimi

- odolnost proti chemickým vlivům

- v případě, že slouží jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí.

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu je možno vyprázdnit pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání s nebezpečným odpadem, nebo může sám být přepravním obalem, také může být vyprázdněn do Meziskladu nebezpečných odpadů, či umístěn do Meziskladu jako skladovací prostředek.

###### Sklady nebezpečných odpadů

Sklady, jejich části a skladovací prostředky nebezpečných odpadů musí:

- zajistit, aby odpady v nich uložené byly vzájemně odděleny a utěsněny tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostoru

- zabezpečit svým provedením, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních předpisů

- zabezpečit skladování jednotlivých druhů nebezpečných odpadů za stejných podmínek jako skladování látek, výrobků a přípravků majících stejné nebezpečné vlastnosti.

Pro provozování Meziskladu nebezpečných odpadů je nutno vypracovat provozní řád, který podléhá schválení příslušným orgánem státní správy (návrh viz příloha 7).

Navrhovaný způsob nakládání s odpady, jejich shromažďování a skladování respektuje příslušná ustanovení novelizovaného zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zařízení bude provozováno na základě rozhodnutí orgánu Plzeňského kraje.

Předpokládané náklady na výstavbu:

V této fázi projektové dokumentace nespecifikovány.

# Území obcí , které budou předpokládanými vlivy zasaženy:

Činnosti provozované společností ELIOD SERVIS s.r.o. nebudou mít při dodržování stanovených podmínek pro provozování uvažovaného zařízení a navrhovaném technickém zabezpečení významný vliv na okolí. Mírně lokální vliv se projeví na území obce Lesov. Z hlediska nárůstu dopravní zátěže  se jedná pouze o malý nárůst počtu vozidel.

Zabezpečení areálu je navrženo tak, aby nemohlo dojít k úniku skladovaných odpadů do okolí. Vliv stavby a provozu na širší okolí se může projevit v rámci rizik spojených s přepravou nebezpečných odpadů od dodavatelů k prostoru záměru a od Meziskladu do Skladu v Plzni a odtud do místa konečného odstranění (silnice č. 27 z Plzně směr Ústí n.Labem).

### B.II. Údaje o vstupech

#### B. II.1. Půda a horninové prostředí

##### Zábory půdy

Vlivem realizace záměru nedojde k záborům zemědělské ani lesní půdy, předmětné pozemky mají charakter zastavěných nebo ostatních ploch.

Záměr zasáhne pozemkové parcely v k.ú. Lesov - p.p.č. 332/4 a 332/10 ve vlastnictví firmy KENAUR STAV, s.r.o., Zruč. Celková výměra plochy předpokládaného záměru je cca 2060 m2.

##### Zemní práce

Zemní práce se pro realizaci záměru nepředpokládají.

##### Chráněná území

V  řešeném území , ani bezprostředním okolí, se nevyskytují žádná chráněná území.

##### Ochranná pásma

V zájmovém území se nenachází žádná ochranná pásma mimo OP inženýrských sítí a ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy vary II B. stupně.

Ochranná pásma inženýrských sítí:

Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma sítí a komunikací jsou dána příslušnými normami pro budovy a obecně technickými požadavky na výstavbu a jsou výstavbou  respektována.

#### B. II.2. Voda

###### Voda pro sociální účely

Pro provoz Meziskladu se nebude budovat vodovodní přípojka. Pro sociální účely zaměstnanců bude sloužit vodovodní přípojka v administrativní budově areálu KENAUR STAV ,s.r.o. Lesov. Vzhledem k počtu zaměstnanců a jejich režimu činnosti se jedná o minimální množství vody.

Voda pro technologické účely:

Voda pro technologické účely nebude potřeba.

Požární vodovod:

V objektech celého prostoru firmy KENAUR STAV jsou rozvedeny sítě požárního vodovodu.

#### B. II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

##### Elektrická energie

Mezisklad pro svou činnost nepotřebuje elektrickou energii.

##### Zásobování plynem

Prostor meziskladu nebude vytápěn, zemní plyn nebude využit. V administrativní budově firmy Kenaur stav je zbudována přípojka zemního plynu.

##### Zásobování teplem

Vlastní prostoru meziskladu nebudou vytápěny, pro administrativní část bude využito etážové vytápění ze stávajícího instalovaného plynového kotle.

##### Slaboproudé rozvody ,slaboproudá zařízení a telefon

V oblasti záměru nebudou realizovány slaboproudé zařízení a rozvody. Budou využity telefonní a datové rozvody majitele areálu.

##### Ostatní surovinové zdroje

S ohledem na malý rozsah úpravy areálu KENAUR STAV k potřebám výstavby Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov se nepředpokládá významný nárok na potřebu ostatních surovinových zdrojů.

#### B. II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Stávající stav

Prostor záměru je situován do areálu firmy KENAUR stav s.r.o. Areál se nachází v obci Lesov, na plochách určených k umístění provozů drobné výroby a služeb.

Příjezd do areálu je po komunikaci, která je v první části živičná, podél areálu Kenaur stav pak nezpevněná.

Nejbližší komunikací je silnice Sadov – Bor, po které bude doprava realizována s převahou dopravy směr komunikace I/13 Ostrov – Karlovy Vary.

Společnost ELIOD SERVIS provozuje v současné době  nákladní automobily a užitkové osobní automobily typu pick-up, které slouží jako sběrná vozidla pro svoz odpadu. Na lokalitě Lesov budou využita vozidla značky Renault a to jeden osobní automobil pick-up a jeden lehký nákladní automobil typu Medium.

V ranních hodinách vozidla opouštějí areál a vrací se ke konci směny. V průběhu dne se vozidla objevují jen výjimečně. Jednou až dvakrát měsíčně bude použit řetězový  nosič kontejnerů pro odvoz plných kontejnerů.

###### Infrastruktura

Jak již bylo výše uvedeno, pro záměr vybudování Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov není nutno budovat novou infrastrukturu.

### B.III. Údaje o výstupech

#### B III.1. Ovzduší

##### Hlavní stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Období výstavby

V období výstavby se nepředpokládá vznik žádného výrazného bodového zdroje znečištění ovzduší.

Po uvedení do provozu

Vytápění a ohřev teplé vody se předpokládá zemním plynem, a to pouze v administrativních a sociálních místnostech. Zdrojem bude stávající plynová kotelna firmy KENAUR STAV.

Nový bodový zdroj výstavbou Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov nevznikne.

##### Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší

# Období výstavby

Celková plocha plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná se zastavěným územím. Tento plošný zdroj znečišťování ovzduší bude pouze krátkodobý a bez většího významu. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach, který bude v průběhu záměru uvolňován především  vířením nečistot, nanesených vozidly na přístupové komunikace z prostoru vlastní záměru.

Po uvedení do provozu

###### Emise z dopravy a manipulace

Po uvedení do provozu lze rovněž očekávat mírnou dotaci sekundárních emisí prachu do ovzduší. Zdrojem budou manipulační plochy. Kvantifikovat množství těchto sekundárních emisí prachu není možné, předpokládá se však pravidelná údržba ploch, čímž se tento zdroj znečištění ovzduší omezí.

Emise těkavých složek odpadů

Odpady obsahující těkavé složky budou skladovány v uzavřených nádobách, aby nemohlo docházet k jejich úniku do prostředí. Ke krátkodobé manipulaci s těkavými látkami bude docházet výhradně uvnitř skladů odpadů a na venkovních manipulačních plochách bude prováděno pouze přečerpávání zaolejovaných vod. Provozním řádem bude zajištěno, aby manipulace probíhala pouze po nezbytně nutnou dobu, nádoby byly po manipulaci ihned uzavřeny.

Emise těkavých látek vzniklé při manipulaci závisí na druhu skladovaného odpadu a jeho fyzikálně chemických vlastnostech a době manipulace s příslušnou látkou. Emise z tohoto zdroje nelze z těchto důvodů přesně kvantifikovat. Vzhledem k velké vzdálenosti nejbližší zástavby rodinných domů, charakteru a množství odpadů nedojde k rozptýlení případných těkavých složek vyskytujících se při manipulaci s odpady v ovzduší. Pravidla bezpečnosti práce při zacházení se závadnými látkami budou řešena v provozně manipulačním řádu.

Organoleptické (zapáchající) látky

V areálu nebudou skladovány látky živočišných a rostlinných tkání ani infekční materiály podléhající biologickému rozkladu. Některé druhy odpadů, jejichž skladování je navrhováno, mohou svým zápachem ovlivňovat bezprostřední okolí. Odpady proto budou zajištěny tak, aby nedocházelo k únikům. Doba setrvání odpadů ve Meziskladu představuje 1 týden (frekvence odvozu NO do skladu v Plzni). Zápach nebude na základě praktických zkušeností z obdobných zařízeních negativně ovlivňovat blízké i vzdálenější okolí. Příkladem může být Sklad nebezpečných odpadů firmy Eliod-servis spol. s r.o. v Plzni.

Při zpracování Oznámení byla provedena poptávka po zpracování tzv. zápachové studie. Žádná z oslovených autorizovaných osob (dle zákona o ochraně ovzduší….) nebyla odborně schopna zpracovat tuto studii dle vyhlášky 356/2002 Sb. Po dotazu na ČHMÚ a konzultaci s MŽP ČR bylo zjištěno, že v ČR v současné době neexistuje metodika, dle které by bylo možno tuto studii zpracovat.

##### Hlavní mobilní zdroje znečišťování ovzduší

Období výstavby

Při provádění úpravy stávajících objektů se nepředpokládá výrazné zvýšení emisní zátěže vlivem dopravy materiálu na stavbu. Odvoz odpadního materiálu ze stavby bude rovněž minimální.

Po uvedení do provozu

Ke znečišťování ovzduší bude docházet především vlivem dopravy automobilů, které budou souviset s provozem Meziskladu nebezpečných odpadů. Nejvýznamnějšími emisemi u znečišťování ovzduší dopravou jsou oxidy dusíku a benzen, částečně i sekundární prach z nezpevněné příjezdové komunikace.

Vzhledem k tomu, že doprava spojená s provozem záměru bude nízká ( předpoklad 1 – 3 vozidla za den) je znečištění z mobilních zdrojů zanedbatelné.

#### B. III.2. Odpadní vody

##### Splaškové odpadní vody

Období výstavby

Vody splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebudou.

Po uvedení do provozu

Celkové množství odpovídá spotřebě pitné vody ( pro 3-4 zaměstnanci po maximálně 60 litrech).

Odpadní splaškové vody jsou odvedeny jako součást kanalizace administrativní budovy do  kanalizace Lesov. Znečištění nebude překračovat limity stanovené kanalizačním řádem.

##### Technologické odpadní vody

Období výstavby

V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, ale  možnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru.

Tato rizika lze rozdělit na rizika:

- provozního charakteru

- havarijního charakteru

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení.

Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení.

Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit jejich pravděpodobnost.

Po uvedení do provozu

Technologické odpadní vody při provozu posuzovaného záměru vznikat nebudou.

##### Dešťové vody

Po uvedení do provozu

Množství dešťových vod je předpokládáno na stejné úrovni jako v současnosti. Proti únikům nebezpečných látek do povrchových, ale i podzemních vod jsou navržena technická i organizační opatření (viz dále).

#### B. III.3. Odpady

Období výstavby

# V průběhu výstavby  nevznikne výrazný  problém v oblasti nakládání s odpady.

Použité obaly (jedná se o papír, eventuelně PVC obal) je třeba třídit a nabízet k využití,popř.zneškodnění jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory,skládka TKO).

Po uvedení do provozu

Mezisklad nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov bude zařízením na shromažďování odpadu. Záměr předpokládá manipulaci s odpady, jejichž výčet uvádí příloha č.4 a charakteristiku nejvýznamnějších pak kapitola D.III.

V následující tabulce jsou uvedeny ty odpady, u kterých se předpokládá, že vzniknou z vlastního provozu „Meziskladu…“

Tabulka č.1	Přehled odpadů, jež budou vznikat za provozu

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Původ odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02 | Absorpční činidla ………. | nebezpečný | Likvidace drobných havárií |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | ostatní | Administrativa |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad s Hg | nebezpečný | Administrativa |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | ostatní | Běžný odpad |
| 20 03 03 | Uliční smetky | ostatní | Úklid manipulační plochy |

Nebezpečné odpady je třeba  shromažďovat zvlášť,zajistit evidenci odpadu a odstranění pomocí oprávněných osob.  Odpady kategorie N budou odváženy ke zneškodnění spolu s dalšími odpady skladovanými v areálu. U společnosti bude ustanoven odpadový hospodář ve smyslu § 15 zákona č. 185/2001 Sb. Odvoz odpadu papíru a směsného komunálního odpadu bude zajištěn smluvně s organizací, zabývající se tímto druhem činnosti na základě přistoupení do systému, stanoveného městem Lesov.

Opravy a údržba vozidel jsou prováděny servisně.

Při činnosti bude kladen především důraz na prevenci vzniku a využívání odpadů v souladu s § 10 a § 11 zákona o odpadech.

Odpady vzniklé po dožití záměru

Po dožití záměru by bylo možné všechny použité stavební a konstrukční materiály vhodným způsobem dále využít nebo odstranit – například vyvezení na skládku inertního materiálu, spálení, využití jako druhotné suroviny  (železný šrot apod.). Jednalo by se o odpady obdobného charakteru jako při výstavbě tohoto zařízení.

#### B.III.4. Ostatní

##### Hluk a vibrace

Období výstavby

S ohledem na malý stavební zásah při realizaci záměru nelze předpokládat významný vliv na hlukovou zátěž.

Po uvedení do provozu

Zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru bude hluk z dopravy. S ohledem na množství využívaných dopravních prostředků je vliv na hlukovou situaci zanedbatelný.

# Vibrace

Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách a frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.

##### Radioaktivní a ostatní záření

Období výstavby

Při výstavbě Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov by nemělo docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Po uvedení do provozu

Provozem Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. S radioaktivními odpady nebude v areálu nakládáno.

# ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1.Nejzávažnější enviromentální charakteristiky dotčeného území

Území se nenachází v oblasti výskytu prvků ÚSES, není v místě významných krajinných prvků, neohrožuje stávající zeleň. V dotčeném území se nenachází zvláště chráněná území, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, lokalita není součástí rekreační oblasti, realizací nebudou ohroženy kulturní, paleontologické ani geologické památky.

Lokalita neleží v ptačí oblasti ani v evropsky významné lokalitě.

Lokalita se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary II B. stupně.

## C.2.Charakteristiky současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### C.2.1.Ovzduší

#### Klimatologická data

Z klimatického hlediska se zájmové území nachází v mírně teplé oblasti – MT4 ( Quitt ) s chladným jarem a létem , s mírnější zimou a podzimem , s vyšším výskytem mlh a četnými srážkami. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 7,3 oC  - 7,6 oC a průměrné roční úhrny srážek dosahují 659 mm ( průměrné hodnoty z let 1931 až 1960 ).

Převládajícími směry větrů jsou jihozápadní a západní , časté je bezvětří .

#### Kvalita ovzduší

Kvalitu ovzduší dokumentují měření prováděná na imisní stanici Karlovy Vary, která je nejbližší stanicí, kde se pravidelně v síti ČHMÚ sleduje úroveň znečištění ovzduší. Území je charakterizováno relativně vysokou mírou znečištění ovzduší. Významněji se podílí na znečištění ovzduší automobilová doprava.

### C.2.2.Voda

#### Povrchové vody

Řešené území je součástí povodí Sadovského potoka. Ve vlastním území se nenachází vodní tok ani vodní plocha.

###### Zátopová území vodních toků

Území se nenachází v oblasti  zátopy.

###### Jakost povrchové vody

Jakost povrchové vody v tocích se v případě Sadovského potoka pravidelně dlouhodobě nesleduje, lze předpokládat zařazení do III. až II. třídy kvality vody.

#### Podzemní vody

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Řešené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) .

Území je součástí  hydrogeologického rajónů 212 – Sokolovská pánev.

Hladinu podzemní vody lze  nalézt v hloubkách kolem 4 m pod stávajícím terénem, což monitoruje studna, která leží v těsném sousedství objektu Kenaur stav..

#### Pramenné oblasti

Záměr meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov se nenachází v žádné pramenné oblasti.

### C.2.3.Půda

Lesní ani zemědělský půdní fond nebude posuzovaným záměrem dotčen.

V okolí lokality záměru se vyskytují převážně hnědé půdy kyselé a jejich oglejené formy, vyskytují se zde  následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ): 5 28 11, 5 50 01, 5 50 11 a 5 30 01.

### C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

#### Geomorfologické podmínky

Na základě geomorfologického členění ČR přináleží zájmové území geomorfologické soustavě – Krušnohorská soustava, Sokolovská pánev  a  její dílčí části Ostrovská pánev .

Území je pahorkatinné s minimálními terénními nerovnostmi. Nadmořská výška se pohybuje kolem 404 – 409 m n.m.

#### Geologické podmínky

Charakteristické jsou žuly v podloží, třetihorní sedimenty sokolovské pánve – písky štěrkopísky a cyprisovými jíly a dále třetihorní  tufity, třetihorní efuziva jsou reprezentována několika obnaženými výlevy.

#### Radonová zátěž

Dle odvozené mapy radonového rizika náleží lokalita do kategorie 3. - území se vysokým radonovým rizikem.

#### Přírodní zdroje

Záměr výstavby Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov se nenachází v území s výskytem přírodních zdrojů. Území záměru se nenachází v oblasti ovlivněné bývalou těžbou surovin.

### C.2.5.Fauna a flora

Území záměru je tvořeno ostatními a zastavěnými plochami.

#### Fauna

S ohledem na charakter území nebyl prováděn zoologický průzkum. Zájmová lokalita je charakteristická  výrazným antropogenním ovlivněním.

Z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů se nepředpokládá výskyt zvláště chráněných živočichů.Nepovažuje se proto za nutné provádět biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

V případě nálezu některých z chráněných druhů živočichů v prostoru budoucí výstavby je nutno zajistit záchranný přenos těchto živočichů pod dozorem a za odborné pomoci pracovníků příslušného orgánu ochrany přírody.

#### Flóra

Řešené území je součástí mezofytika ,geologický podklad a klimatické poměry  vytvořily podmínky pro rozvoj přirozených společenstev typu bikových a/nebo jedlových doubrav (Luzulo albidae-Quercetum petraeae,Abieti Quercetum).

Tato přirozená společenstva však byla antropogenní činností v historickém vývoji krajiny zcela potlačena.

S ohledem na charakter území nebyl prováděn floristický průzkum. Předpokládá se, že na lokalitě se nevyskytují druhy rostlin zvláště chráněné ve smyslu vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.

#### Dendrologické zhodnocení lokality

Na lokalitě záměru  jsou následující dřeviny (číslo odpovídá označení v příloze č.3):

- javor mléč – Acer platanoides (průměr kmene 80 cm ve výšce 130 cm)

- javor mléč – Acer platanoides (průměr kmene 80 cm ve výšce 130 cm)

- jírovec maďal – Aesculus hippocastanum (průměr kmene 60 cm ve výšce 130 cm)

- lípa srdčitá – Tilia cordata (průměr kmene 80 cm ve výšce 130 cm)

- lípa srdčitá – Tilia cordata (průměr kmene 80 cm ve výšce 130 cm)

Po obvodu pozemku se sporadicky vyskytují bezy – Sambucus nigra.

### C.2.6.Ekosystémy

#### Územní systém ekologické stability

V řešeném území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability. Nejbližším prvkem je lokální biokoridor Sadovského potoka, které záměrem nebude dotčen.

#### Soustava NATURA

Z hlediska soustavy NATURA 2000 je možno území záměru definovat jako biotop Natura X 1 – Urbanizované území. Jedná se o zastavěnou plochu s velkým podílem zpevněných ploch.

Zájmové území se nenachází v ptačí oblasti ani v evropsky významné lokalitě.

#### Významné krajinné prvky

V nejbližším okolí lokality záměru se nachází  významný krajinný prvek – niva Sadovského potoka, záměrem dotčen nebude.

#### Krajinný ráz

Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Krajinný ráz je definován v § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti.

Krajina v lokalitě záměru je výrazně ovlivněna antropogenní činností , charakter krajinného rázu narušen nebude.

#### Zvláště chráněná území

Lokalita záměru se nenachází na území ani v blízkosti zvláště chráněných území z hlediska Zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

#### Přírodní parky

V nejbližším okolí se nenacházejí vyhlášené přírodní parky.

### C.2.7. Krajina

Řešené území leží v jihozápadní části České republiky, Karlovarském kraji, obci Sadov, v katastrálním území Lesov. Území má antropogenní charakter – výrobních ploch. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 404 – 409 m n.m.

### C.2.8. Obyvatelstvo

K 1.1.2002 měl Plzeňský kraj 304 220 obyvatel , obec Sadov pak 1020 obyvatel .

V nejbližším okolí uvažovaného záměru nejsou žádné lokality trvalého ani rekreačního bydlení. Nejbližší zástavba se nachází až za komunikací Sadov – Bor.

### C.2.9. Hmotný majetek

V nejbližším okolí připravovaného záměru jsou jinak vysoké hmotné hodnoty Karlovarska  potlačeny výraznou antropogenní činností – výrobní prostory.  Záměr nezasahuje do práv jiných subjektů, s vlastníkem pozemků bude uzavřena nájemní smlouva.

### C.2.10. Kulturní památky

Realizací stavby nebudou dotčeny žádné architektonické ani historické památky.

Na posuzované lokalitě a v jejím okolí není v současné době znám výskyt archeologických nalezišť. Výskyt archeologických nálezů však nelze vyloučit.

### C.II.11.Územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Sadov v prostoru záměru vymezuje funkční zónu – území drobné výroby a služeb a  lze konstatovat,že posuzovaný záměr je v souladu s platným územním plánem.

Vyjádření Magistrátu města Karlovy Vary,Stavebního úřadu, který posuzuje stavby z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, je přiloženo v kopii v příloze.

## C.3. Celkové zhodnocení kvality ŽP z hlediska únosného zatížení

V okolí stávajícího areálu KENAUR stav ,spol. s r.o. již existují stávající ekologické zátěže - převážně hluk z dopravy a emise z dopravy a z vytápění. Celkově je však možno hodnotit stávající kvalitu životního prostředí v dotčeném území jako dobrou s únosným zatížením.

# Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení  vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

## D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a ŽP

### D. I. 1.  Vlivy na obyvatelstvo,včetně sociálně ekonomických vlivů

#### Zdravotní  rizika

Mezi nejzávažnější vlivy, které by mohly negativně ovlivnit zdravotní stav osob je hluk a exhalace produkované dopravou a vliv na organismus po haváriích s odpady (viz kap. D.III). Provozem Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis dojde k velmi mírnému zvýšení stávající vysoké zátěže území imisemi a hlukem. Vzhledem k počtu dopravních prostředků je toto riziko minimální.

#### Sociální a ekonomické důsledky

Období výstavby

Výstavba bude probíhat dodavatelsky a za přispění pracovníků firmy Eliod servis , nepředpokládá se vliv na vytvoření nových pracovních míst.

Po uvedení do provozu

Pro provoz  Meziskladu nebezpečného odpadu firmy Eliod servis – areál KENAUR STAV Lesov budou třeba 3 - 4 pracovníci.

#### Narušení faktoru pohody

Na narušení faktoru pohody se závažně podílí především doprava a její vlivy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací. Psychická zátěž a vyvolaný stres jsou individuálními reakcemi organismu na faktory prostředí a psychická odezva tedy nemusí být v přímé závislosti na intenzitě podnětu. Objektivizací těchto subjektivních hodnocení jsou údaje o hodnocení hluku a emisí na zdravotní stav obyvatel, uvedené výše.

S ohledem na velikost záměru, nebude vliv výstavby ani  provozu Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov zásadní charakter.

#### Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Účinky záměru bude ovlivněno nejbližší okolí objektu, tzn. obytná zástavba u komunikace Sadov - Bor.  Počet obyvatel ovlivněných záměrem lze odhadnout v řádu prvních desítek.

### D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima

#### Množství emisí a jejich vliv na ovzduší

##### Vliv  z dopravy

Během výstavby i provozu nedojde vzhledem k malé dopravní zátěži související se záměrem k výraznému zvýšení emisí vlivem dopravy, nepředpokládá se výrazné zhoršení imisní situace v žádné ze škodlivin.

##### Jiné vlivy na ovzduší a klima

Vznik významného zápachu způsobovaného provozem záměru se nepředpokládá (viz výše).Vlivy na klima nepřipadají v tomto lokálním měřítku v úvahu. Jiné vlivy nejsou známy.

### D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky

#### Vliv hluku a záření

V okolí posuzovaného záměru jsou již v současné době relativně vysoké ekvivalentní hladiny hluku. U nejbližších objektů, které se nacházejí v blízkosti komunikační sítě města, je již v současné době zvýšená hladina hluku ve venkovním prostředí vlivem provozu na komunikacích.

Hluk z dopravy při výstavbě ani v v období provozu záměru nebude s ohledem na velikost záměru a využití ploch v areálu firmy KENAUR STAV rozhodující.  Lze předpokládat mírné navýšení úrovně hlukových hladin v řádech 0,1 – 0,2 dB(A).

#### Ostatní fyzikální a biologické charakteristiky

#### Biologické vlivy

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají její negativní biologické vlivy na okolní  prostředí.

#### Jiné ekologické vlivy

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají další  výraznější negativní ekologické vlivy na okolí.

### D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

#### Vliv na charakter odvodnění oblasti

Během výstavby ani po uvedení do provozu se nepředpokládá, že by nastal  vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti.

#### Změny hydrogeologických charakteristik

Období výstavby

Během výstavby se nepředpokládá změna hydrogeologických charakteristik.

Po uvedení  do provozu

Nejbližší vodní zdroj je umístěn na pozemku Kenaur stav , cca 2 m od jihovýchodního okraje administrativní budovy. Další užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. Režim podzemních vod, tj. směr proudění, propustnost kolektoru ani vydatnost nebudou ovlivněny.

#### Vliv na jakost vod

Období výstavby

Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru.

Rizika znečištění vod lze rozdělit na rizika:

- provozního charakteru

- havarijního charakteru

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení.Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení.Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit jejich pravděpodobnost.

Po uvedení  do provozu

Provoz areálu společnosti ELIOD SERVIS s.r.o. má jen minimální spotřebu vody (administrativní a sociální potřeby).

Veškeré vypouštěné splaškové odpadní vody budou odvedeny kanalizací v administrativní budově firmy KENAUR STAV.

###### Zabezpečení proti kontaminaci povrchových a podzemních vod

Provozování vyžaduje odpovídající technické zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí, proto budou v rámci realizace Meziskladu provedena následující opatření:

Tekuté odpady budou skladovány v nádobách (specifikace výše) , ty budou uloženy na záchytných roštech o minimálně stejném objemu jako příslušná nádoba.

Pro případ havárie (viz dále) budou k dispozici prostředky k zabránění vniku kontaminované vody do kanalizace.

Podrobnější popis zabezpečení proti kontaminaci povrchových a podzemních vod je uveden v kapitole B.I , D.III a v Návrhu provozního řádu, který je v příloze č.7.

Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod ve smyslu § 39 zákona č.254/2001 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod bude zabezpečeno předepsaným způsobem proti úniku těchto látek do vody a horninového prostředí.

Při přepravě nebezpečných odpadů budou řidiči vybaveni příslušnými pokyny pro případ havárie a přísně se vyžaduje dodržování zákazu vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad do PHO vodních zdrojů.

Pro ověření vlivu na kvalitu podzemních vod bude prováděn pravidelný monitoring jakosti vody ve studně u administrativní budovy.

#### Vliv na záplavová území

Území se nenachází v oblasti  zátopy, záměrně neovlivní záplavová území.

### D. I. 5. Vlivy na půdu

##### Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Období výstavby

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru zemědělské ani lesní půdy , záměr bude realizován na ostatních a zastavěných plochách.

Po uvedení  do provozu

Z hlediska situování předpokládané výstavby uvnitř intravilánu obce a lokalizace do prostoru, který je územním plánem vymezen k výrobním funkcím, není využití půdy k realizaci záměru výrazně negativní.

##### Znečištění půdy

Období výstavby

Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních a stavebních mechanismů. Při provádění prací musí být zabezpečeno řešení těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí.

Po uvedení  do provozu

Zabezpečení proti kontaminaci půdy a horninového prostředí je obdobné jako v případě ochrany povrchových a podzemních vod.  Opatření jsou popsána v kapitolách B.I., D.I.4 a v příloze č. 7.

Při přepravě nebezpečných odpadů budou řidiči vybaveni příslušnými pokyny pro případ havárie a přísně se vyžaduje dodržování zákazu vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad do PHO vodních zdrojů.

##### Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Období výstavby

V případě výstavby Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov nedojde ke změně stávajícího terénu.

Po uvedení  do provozu

Při provozu Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy.

### D. I. 6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

Období výstavby

Záměr  nebude mít vliv na ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území, neboť se v nejbližším okolí nenacházejí.

Po uvedení do provozu

Ani v období provozu Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis se nedají očekávat negativní vlivy na přírodní zdroje.

### D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

#### Vlivy na  faunu

Období výstavby

S ohledem na  lokalizaci do antropogenně ovlivněného prostoru nebude  zásah významný.

Po uvedení  do provozu

Po uvedení do provozu nebude vliv na faunu žádný.

#### Vlivy na floru

Období výstavby

S ohledem na antropogenní charakter stávající plochy řešeného území a absenci chráněných druhů rostlin nedojde  k významnému zásahu do rostlinných společenstev širšího dosahu.

Po uvedení  do provozu

Po uvedení do provozu nelze jiné negativní vlivy na flóru, kromě působení emisí v okolí dopravních staveb ,očekávat.

#### Vlivy na dřeviny

Období výstavby

Stávající dřeviny nebudou dotčeny.

Po uvedení do provozu

Stávající dřeviny zůstanou zachovány, výsadba dřevin v prostoru záměru se nepředpokládá.

#### Vlivy na ekosystémy

Období výstavby

S ohledem na charakter území (výrobní zóna) nebude mít realizace záměru žádný negativní vliv v období výstavby.

Po uvedení  do provozu

Po ukončení záměru se ve vlastním území nepředpokládá ovlivnění ekosystému. Určitý negativní dopad na ekosystémy by byl možný v případě havárie dopravních prostředků, převážejících nebezpečné odpady. Z tohoto důvodu je nutné preventivními opatřeními minimalizovat míru případného negativního ovlivnění ekosystému ( jak je uvedeno v kapitole D.III).

#### Vlivy na územní systémy ekologické stability

Období výstavby

Vzhledem k absenci prvků ÚSES v ploše výstavby nedojde k poškození ani narušení funkce u žádného biokoridoru či biocentra.

Po uvedení do provozu

Po uvedení do provozu může být potenciálně zasaženo do prvků ÚSES případnými haváriemi při převozu nebezpečných odpadů. Z tohoto důvodu je nutné preventivními opatřeními minimalizovat míru případného negativního ovlivnění ekosystému ( jak je uvedeno v kapitole D.III).

Jiným způsobem nebude do prvků územního systému ekologické stability zasahováno.

#### Vlivy na soustavu NATURA 2000

S ohledem na lokalizaci záměru mimo ptačí oblasti a evropsky významné lokality nedojde k žádnému ovlivnění.

### D. I. 8.  Vlivy na krajinu

#### Vlivy na významné krajinné prvky a krajinný ráz

Období výstavby

V rámci výstavby Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov nebude zasahováno do významných krajinných prvků dle zákona č. 114/92 Sb.

Po uvedení  do provozu

Po uvedení do provozu je možno do významných krajinných prvků  zasahovat pouze v případě havárií při převozu nebezpečných odpadů. Platí zde však totéž, co v předchozích kapitolách.

Výstavbou nebude snížen nebo změněn krajinný ráz dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť záměr bude situován do stávajících objektů.

### D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

#### Vliv  na budovy a  architektonické památky

Období výstavby

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově chráněné objekty ani zde nejsou registrovány archeologicky významné lokality.

#### Vliv na kulturní památky

Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice.

#### Vlivy na archeologické památky a jiné lidské výtvory

Nepředpokládá se negativní vliv na archeologické památky a jiné lidské výtvory.

#### Vlivy na  geologické  a paleontologické památky

V zájmovém území ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí geologické a paleontologické památky. Nepředpokládá se tedy poškození ani ztráta geologických či paleontologických památek.

#### Vliv  na  dopravu

Období výstavby

Během výstavby bude výstavba záměru působit zvýšením výjezdů a vjezdů z a do prostoru závodu KENAUR STAV. Tento vliv však s ohledem na velikost záměru nebude významný.

Po uvedení do provozu

Dopravní obslužnost, zajišťující provoz posuzovaného záměru je popsána v kapitole B.II.4. Zvýšení intenzity dopravy na komunikaci Sadov - Bor a v okolí silnice I/13 bude nevýznamné.

#### Vliv  navazujících souvisejících staveb a činností

S posuzovaným záměrem se nebudou budovat další související stavby ani s tímto záměrem nebudou souviset jiné činnosti, kromě výše uvedených.

#### Rozvoj navazující infrastruktury

V souvislosti s vybudováním a provozem posuzovaného záměru nebude spojena potřeba navazující infrastruktury.

## D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska velikosti a významnosti

### Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území

Z hlediska ekologické únosnosti území je tato lokalita a její umístění optimální. Využívá stávající průmyslové stavební objekty k výkupu a shromažďování odpadů. Svým zaměřením a rozsahem vyhovuje danému prostoru.

Pro výstavbu a provoz záměru není nutné budovat žádné vyvolané investice (komunikace, inženýrské sítě, obytné domy pro zaměstnance), provádět zábor zemědělské a lesní půdy pro jejich výstavbu a tím způsobovat nenapravitelné zásahy do krajiny.

### Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území

V okolí vybrané lokality již existují stávající ekologické zátěže – převážně z hlediska znečišťování ovzduší a hluku. Dle doložených podkladů a výpočtů lze předpokládat, že doprava související s provozem Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov nebude významným zdrojem znečišťování ovzduší či hluku. Vlastní provoz Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis není zdrojem nadměrného zatížení okolního prostředí za předpokladu dodržení všech podmínek , uložených tímto oznámením a stanovených legislativou.

### Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzované činnosti nelze žádné další velkoplošné vlivy na území předpokládat.

Pozemek, na němž je stavba realizovaná ani vlastnosti stavby a provozovaná zařízení, nebudou negativně ovlivňovat okolní krajinu a nebudou se projevovat v rámci velkoplošných dopadů na její ráz. Posuzovaná stavba výrazně nezmění charakter zástavby stávajícího území a není stavbou, která by mohla mít velkoplošný negativní vliv na stávající krajinu.

## D. III. Charakteristika enviiromentálních rizik při možných haváriích nestandartních  stavech

### Charakteristika nejvýznamnějších shromažďovaných odpadů

V rámci provozu areálu firmy ELIOD servis s.r.o. bude nakládáno s odpady, které mají některou z nebezpečných vlastností pro životní prostředí nebo zdraví obyvatel. Proto při nakládání s těmito látkami musí být dodržovány bezpečnostní předpisy odpovídající charakteru látek, používány odpovídající ochranné pomůcky a stanovena preventivní opatření k zabránění negativních vlivů případných havárií.

Konkrétní množství jednotlivých druhů odpadů skladovaných ve Meziskladu NO bude závislé na komerčních podmínkách na trhu odpadů. Nejčastěji zastoupené druhy odpadů o významném množství, které budou skladovány v Meziskladu NO mají následující charakter ( uvedena charakteristika, ekotoxicita, zdravotní a ekologická nebezpečnost):

Kyselina sírová a kyselina siřičitá, kód odpadu 060101,N

Kyselina sírová je olejovitá, bezbarvá kapalina silných oxidačních účinků, hygroskopická, při ředění vodou uvolňuje značné množství tepla, v koncentrovaném stavu zuhelňuje organické látky. Kyselina siřičitá je nestálá, snadno uvolňuje oxid siřičitý. Akutní toxicita, ekotoxicita, žíravost, oxidační schopnost. Kyselina sírová nemá specifické účinky, působí zejména svou kyselostí. Při přítomnosti vyšší koncentrace par oxidu siřičitého může způsobit edém plic. Kyseliny jsou látky nebezpečné vodám a na daný ekosystém působí zejména svou kyselostí.

Kyselina chlorovodíková, kód odpadu 060102,N

Kyselina chlorovodíková (solná) je bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina, na vzduchu dýmající, silně dráždivého zápachu. Akutní toxicita, ekotoxicita, žíravost. Kyselina za zvýšené teploty uvolňuje silně dráždivé páry chlorovodíku, který způsobuje podráždění sliznic, záněty spojivek a katary dýchacích cest. Kyseliny jsou látky nebezpečné vodám a na daný ekosystém působí zejména svou kyselostí.

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kód odpadu 08 01 11,N

Viskózní až pevné látky o složení závislém na typu a skupině barev či laků a použitých     rozpouštědel. Hořlavost. Následná nebezpečnost, ekotoxicita. Možnost akutní a chronické toxicity. V praxi se nejedná o čisté látky, ale o směsi, které mohou obsahovat i toxikologicky významná    množství barvářských meziproduktů. Celá řada barviv jsou suspektní karcinogeny (azobarviva,    nitrolátky, aminy). Častý je u barviv dráždivý účinek na kůži, sliznice, možnost fotosenzibility. Ekologicky významné jsou zejména rozpustné složky barviv. Toxické účinky na vodní organismy.    Jsou většinou nepřímé v důsledku zvýšení koncentrace organických látek a snížení koncentrace    kyslíku, změn pH apod.

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující  organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kód odpadu 08 01 17,N

Kal nebo seškrabky barev a laků  obsahující zbytky rozpouštědel nebo louhů. Hořlavost pevných a kapalných látek, akutní toxicita, ekotoxicita, následná nebezpečnost, pozdní účinek (žíravost). V praxi se nejedná o čisté látky, ale o směsi, které mohou obsahovat i toxikologicky významná množství barvářských meziproduktů. Celá řada barviv jsou suspektní karcinogeny (azobarviva,nitrolátky, aminy). Častý je u barviv dráždivý účinek na kůži, sliznice, možnost fotosenzibility.V případě přítomnosti rozpouštědel se po inhalaci mohou projevit narkotické účinky. V případě použití louhů hrozí poleptání pokožky. Ekologicky významné jsou zejména rozpustné složky barviv a zbytkový obsah rozpouštědel. Toxické účinky na vodní organismy jsou většinou nepřímé v důsledku zvýšení koncentrace  organických látek a snížení koncentrace kyslíku, změn pH apod.

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující  organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kód odpadu 08 04 09,N

Vik kapaliny či pasty. Disperze organických či anorganických pojiv a plnidel v roztoku  pryskyřic v organických rozpouštědlech. Hořlavost kapalných látek, akutní toxicita, ekotoxicita, následná nebezpečnost. Toxikologické vlastnosti závisí na chemickém složení lepidel či těsnících materiálů. Nelze vyloučit vytěkávání rozpouštědel a dalších složek. Po inhalaci se mohou projevit narkotické účinky, chronickým působením možnost zvýšené únavy. Vzhledem k možné vyluhovatelnosti některých škodlivin se jedná o odpad rizikový pro životní prostředí.

Vodný roztok vývojek a/nebo aktivátorů, kód odpadu 09 01 01,N

Vodné roztoky obsahující řadu organických a anorganických látek (dle typu vývojky) slabě alkalické   reakce. Akutní a chronická toxicita, ekotoxicita, následná nebezpečnost, pozdní účinek. Chronickým působením možnost zvýšené únavy, bolesti hlavy apod. Některé látky obsažené ve vývojce mohou způsobovat alergické reakce, dráždit pokožku a sliznice. V důsledku přítomnosti celé řady organických a anorganických látek se jedná o odpad nebezpečný  pro životní prostředí.

Roztok ustalovačů, kód odpadu 09 01 04,N

Vodné roztoky obsahující chemikálie používané k ustalování filmových, fotografických a    reprodukčních materiálů a produkty vzniklé ustalovací reakcí -  anorganické sole, organické látky,    stříbro atd. Akutní a chronická toxicita, ekotoxicita, následná nebezpečnost, pozdní účinek. Chronickým působením možnost zvýšené únavy, bolesti hlavy apod. Některé látky obsažené v ustalovači mohou způsobovat alergické reakce, dráždit pokožku a sliznice. Sloučeniny stříbra mají leptavé účinky na kůži a sliznice. Chronické expozice vyvolávají argyrii - nevratné usazování Ag v různých orgánech, sliznicích a kůži. V důsledku přítomnosti celé řady organických a anorganických látek se jedná o odpad nebezpečný pro životní prostředí.

Odpadní řezné emulze a roztoky  neobsahující halogeny, kód odpadu 12 01 09,N

Viskózní kapaliny s příměsí sulfonovaných olejů, esterů vyšších  mastných kyselin apod. Možnost  výskytu sirovodíku. Možnost hořlavosti kapalin, následná nebezpečnost. Toxické účinky vesměs nespecifické, s větším stupněm sulfonace klesá i toxicita. Možnost bolestí  hlavy, podráždění pokožky. Oleje nebezpečné zejména vodám z důvodu přítomnosti rozp. toxických sloučenin. Další účinky jsou fyzikální – ropný zápach a chuť.

Kovový kal ( brusný kal, honovací kal a kal  z lapování ) obsahující olej, kód odpadu 120118,N

Kapalný nebo pastovitý materiál s obsahem ropných látek. Možnost hořlavosti, následná nebezpečnost.    Možnost ohrožení vod a ekosystému.

Ostatní emulze, kód odpadu 13 08 02,N

Kapalina s možnou přítomností ropných látek. Hořlavost, následná nebezpečnost. V důsledku možné přítomnosti ropných látek, popř. dalších škodlivin možnost podráždění pokožky  a sliznic, bolesti hlavy, nevolnost apod. Ropné látky jsou vysoce nebezpečné vodám. V důsledku je tento odpad nutno považovat za  nebezpečný pro daný ekosystém.

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel ,kód odpadu 14 06 03,N

Silně hořlavé, těkavé látky, nebezpečí vznícení za normální teploty, mísitelné i nemísitelné s vodou, páry většinou těžší než vzduch.Hořlavost, akutní toxicita, následná nebezpečnost. Páry lehce zápalné, se vzduchem tvoří výbušnou směs. Gumové  umělohmotné předměty mohou být při delším působení rozežírány. Při úniku do kanalizace či odpadních vod hrozí nebezpečí výbuchu. Ze zdravotnického hlediska nebezpečné látky, dráždí oči kůži i dýchací cesty. Nebezpečí narkotických účinků.

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kód odpadu 15 01 10,N

Obaly a nádoby z kovů nebo plastů se zbytky barev a laků v různém stupni zatvrdlosti. Hořlavost kapalin (pevných látek), následná nebezpečnost. Toxikologické vlastnosti jsou dány typem škodliviny. Obecně možné bolesti hlavy, narkotický stav, nevolnost, závrať, zvracení. Možné dráždivé účinky na pokožku a sliznice. Možnost vyluhovatelnosti celé řady škodlivin organického i anorganického původu v závislosti na  chemickém složení odpadů.

Olejové filtry, kód odpadu 16 01 07,N

Pevné materiály – znečištěné materiály (nasáklé) ropnými látkami nebo jinými nebezpečnými produkty. Hořlavost pevných látek, následná nebezpečnost. Celkové účinky neurčité, možnost bolesti hlavy a stavy podobné účinkům benzínu (narkotický stav). Dráždí pokožku a sliznice, závislé na subjektu. Materiál nebezpečný zejména pro vody z důvodu vyluhovatelnosti ropných látek.

Laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující , včetně směsí laboratorních chemikálií,kód odpadu 160506,N

Tuhý nebo kapalný odpad..Odpad může obsahovat velmi široké spektrum škodlivin ( organických i       anorganických ). Ekotoxicita,  následná nebezpečnost, hořlavost, výbušnost, oxidační schopnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, radioaktivita (závisí  na  chemickém složení odpadu). Příznaky mohou být nespecifické ( např. bolesti hlavy, podráždění, nevolnosti a pod.), u těkavějších látek i narkotické stavy, v závislosti na typu škodliviny. Toxicita odpadu závisí na jeho chemickém  složení. Možnost vyluhovatelnosti škodlivin do vod, proto je  odpad  nutno považovat za rizikový pro životní prostředí.

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod kódy 16 02 09 až 16 02 12222) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod kódem 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.), kód odpadu 16 02 13, N

Zařízení obsahující chemické látky. Ekotoxicita, následná nebezpečnost. Nedá se vyloučit toxické působení chemických prvků. Odpad nebezpečný zejména svou vyluhovatelností pro vody a ekosystém.

Olověné baterie, kód odpadu 16 06 01,N

Tuhý kusový odpad. Obsahuje sloučeniny olova a elektrolyt – kyselinu sírovou. Ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost. Toxický odpad, toxicita je způsobena obsahem sloučenin olova.  Elektrolyt - kyselina sírová nemá  specifické účinky, působí zejména svou kyselostí. Při větší intoxikaci vždy nutné lékařské ošetření! V důsledku dehydratačních schopností vznikají nebezpečné a špatně hojivé poleptaniny. Kyselina sírová je látka nebezpečná vodě, která na ekosystém působí zejména svou kyselostí. Nelze zanedbat ani vliv olova  na složky ekosystému.

Nikl – kadmiové baterie, kód odpadu 16 06 02,N

Tuhý kusový odpad. Obsahuje hydroxidy nebo oxidy  niklu a kadmia. Ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek,  žíravost. Toxický odpad. Toxicita je způsobena zejména obsahem sloučenin Cd a Ni, přítomných i v kapalné  formě  (elektrolyt).

Alkálie , kód odpadu 200115,N

Kapalný nebo pevný odpad  osahující alkálie silně alkalické reakce. Odpad obsahuje hydroxidy      alkalických kovů a  kovů alkalických zemin. Žíravost, ekotoxicita. Svými leptavými účinky může způsobit poškození očí. Na kůži působí dráždivě. Při vdechnutí prachu nebezpečí podráždění sliznice.    Při vysokých koncentracích působí na daný ekosystém svou alkalitou.

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, kód odpadu 20 01 21,N

Většinou používána stopová množství rtuti – usazování na stěnách výbojkových trubic. Kovová rtuť má vysokou tenzi par (0,01 hPa/20 o C).   Ekotoxicita, následná nebezpečnost.  Akutní toxicita. NPK pro kovovou rtuť je 0,05 mg/m3, nárazově 0,15 mg/m3. Nebezpečnost spočívá v překročení NPK při nasycení už za nízkých teplot v důsledku vysoké tenze par. Příznaky: podráždění dýchacích cest, bolesti v prsou a v břiše, slinění. Působí i na nervový sytém. V důsledku velké afinity vůči aminokyselinám a SH skupinám bílkovin působí jako enzymový jed pro všechny organismy. Vysoká bioakumulační schopnost – intoxikace potravinovým řetězcem.

Výčet všech druhů odpadů (včetně jejich předpokládanho množství), shromažďovaných na lokalitě meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis Lesov, je uveden v přílohové části ( Příloha č.4).

### Možnost vzniku havárií

Havarijní situace, které je možno vzhledem k charakteru činností ve Meziskladu nebezpečných odpadů firmy Eliod servis – areál KENAUR STAV Lesov předpokládat, budou zpracovány ve schváleném Havarijním plánu  a to včetně popisu preventivních a nápravných opatřeních. Preventivní opatření budou specifikovány v Provozním řádu vodního a olejového hospodářství zařízení.

Možnost vzniku havárií souvisí s:

- úniky látek

- selháním lidského faktoru

- požárem

Úniky látek

Postup při sanaci bude odpovídat charakteru uniklé látky. Na volné ploše budou kapalné odpady sorbovány pilinami nebo vapexem. V případě úniku kapalných odpadů na bázi ropných látek na manipulační ploše, budou tyto zachyceny sorpčním materiálem před možným únikem do kanalizace. Pokud k úniku do kanalizace přesto dojde, budou tyto látky zachyceny sorpčním materiálem v šachtách kanalizace. Následně bude provedena výměna sorpční náplně. Tuhé odpady budou uloženy do kontejnerů odpovídajícím druhu skladovaného odpadu.

V případě úniku látek v meziskladu nebezpečných odpadů budou kapalné odpady zachyceny v  roštech a následně podle druhu odstraněny.

Selhání lidského faktoru

Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru je vzhledem k zabezpečení ploch minimální. Nekvalifikovaným zásahem obsluhy či nesprávnou manipulací s chemickými látkami či nebezpečnými odpady může dojít k riziku poškození zdraví obsluhujícího personálu. Případné zacházení s otevřeným ohněm (kouření) v prostorách Meziskladů bude zakázáno.

Požár

V případě zahoření malého rozsahu v objektu meziskladu bude požár lokalizován ručními hasícími přístroji. Pro hašení bude užito výhradně práškových hasicích přístrojů - z důvodu možné kontaminace prostředí výluhy z odpadů nebezpečných pro životní prostředí. U většiny odpadů, s nimiž bude v areálu nakládáno, není vhodné k hašení používat prostředky na bázi vody. Při požáru většího rozsahu v uzavřeném prostoru Meziskladu hrozí riziko nadýchání se škodlivých zplodin, proto je nutné pracoviště urychleně opustit a přivolat hasičský záchranný sbor.

V případě požáru většího rozsahu bude přivolán hasičský záchranný sbor.

Po uhašení požáru budou poškozené prostory sanovány.

### Dopady na okolí

Při vzniku požáru

Zahoření nebezpečných odpadů znamená vždy vývin nebezpečných zplodin s obsahem toxických látek poškozujících zdraví. Konkrétní složení zplodin hoření bude závislé na aktuálním množství a druzích skladovaných odpadů.

Případné zahoření meziskladu hořlavin může představovat riziko šíření zplodin nebezpečných látek po směru větru (převažující jihozápadní proudění – absence obytné zástavby). V případě severních větrů v období požáru může mít vliv na okolní zástavbu (vzdálenost minimálně 90 m).

Postup při vzniku požáru a šíření nebezpečných zplodin do okolí areálu bude uveden v havarijním plánu a požárním řádu meziskladu odpadů včetně způsobu varování obyvatel okolních domů před možným nebezpečím šíření škodlivých zplodin (výzva k uzavření oken obytných domů apod.). Vlivem vzdálenosti však dojde k podstatnému naředění škodlivin, které pravděpodobnost tohoto nebezpečí výrazně sníží.

Při úniku nebezpečného odpadu

K úniku nebezpečného odpadu může potenciálně dojít na volné manipulační ploše. K zachycení nebezpečných látek se využijí sorpční materiály. V případě nasycení sorpčního materiálu nepolárními uhlovodíky výrazně poklesne jeho sorpční schopnost a kontaminovaná voda by mohla proniknout dále do kanalizace.

O vzniklé havárii budou informovány příslušné vodohospodářské orgány – odbor životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Ohře a odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary.

Při úniku nebezpečného odpadu z dopravního prostředku

Při úniku ropných látek z dopravního prostředku na vozovku bude havárie odstraněna běžnými prostředky pro likvidaci následků havárie tohoto typu. Vzhledem k nepropustným povrchům vozovek a s ohledem na nízkou propustnost horninového prostředí se nepředpokládá větší průnik znečištění do podloží.

Při úniku nebezpečných odpadů z dopravních prostředků musí obsluha vozidla využít všech prostředků (dle druhu převáženého odpadu) k eliminaci rozšíření znečištění.

### Preventivní opatření

Před uvedením zařízení do provozu bude zpracován plán opatření pro případ havárie při úniku ropných látek nebo jiného možného ohrožení kvality životního prostředí, zejména kvality povrchových a podzemních vod. Dále bude zpracováno posouzení požárního nebezpečí a požární řád.

Před zahájením provozu budou všichni pracovníci seznámeni s vlastní technologií, bezpečnostními a protipožárními předpisy a systémem opatření pro případ havárií.

Odpady budou shromažďovány a skladovány odděleně podle druhů tak, aby nemohlo docházet k jejich míšení a případné vzájemné reakci. Nádoby, ve kterých budou odpady skladovány budou označeny názvem a kódem druhu odpadu.

V prostorách meziskladu bude zakázáno zacházení s otevřeným ohněm.

Opatření k ochraně jakosti nebo zdravotní nezávadnosti povrchových nebo podzemních vod

Závadné látky (nebezpečné odpady) budou umístěny v kontejnerech nebo nádobách určených ke skladování příslušného druhu odpadu (sudy na kapaliny). Manipulace s těmito látkami bude probíhat v uzavřených nádobách. Kapalné odpady budou přečerpávány výhradně nad rošty.

Obsluha meziskladu odpadů bude obeznámena se zvláštními předpisy pro zacházení se závadnými látkami z hlediska ochrany jakosti vod a příslušnými bezpečnostními předpisy. Bude seznámena s postupy a povinnostmi při zneškodňování případného havarijního zhoršení jakosti vod a škodlivých následků.

Pro případ havarijního zhoršení jakosti vod bude vypracován plán havarijního opatření (havarijní plán), který bude předložen ke schválení příslušnému vodohospodářskému orgánu.

Pro případ havarijního zhoršení jakosti vod budou připraveny technické prostředky na likvidaci případných následků úniku závadných látek, a to zejména sanační prostředky se sorpční schopností pohlcovat látky nepolárního charakteru (vapex, perlit apod.). Vždy bude k dispozici jedna volná roštová záchytná vana pro umístění prasklých nebo poškozených nádob s nebezpečným odpadem.

Pro případ zahoření odpadů bude k dispozici odpovídající počet ručních hasících přístrojů (práškových) pro lokalizaci požáru menšího rozsahu.

### Následná opatření

V případě úniku látek škodlivých vodám (pohonné hmoty, kontaminované a dekontaminované ropné látky, chemikálie) je nutno urychleně všemi dostupnými prostředky na pracovišti zamezit jejich dalšímu úniku, v nejvyšší možné míře je zachytit a shromáždit a zajistit jejich odpovídající odstranění. Provedení následných sanačních opatření bude odpovídat charakteru a rozsahu potenciální havárie.

Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna opatření, aby k podobné situaci již nemohlo následně docházet. Získané zkušenosti a navržená opatření budou zapracována do příslušných havarijních plánů.

## D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, snížení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP

### Obecná pravidla

Stavba bude prováděna tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního prostředí.

Pro provoz Meziskladu nebezpečných látek bude zpracován provozní řád a havarijní plán a bude prováděna jejich pravidelná aktualizace. Návrh provozního řádu je uveden v příloze, musí být schválen odborem životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Všichni pracovníci budou  prokazatelně poučeni o obecných a konkrétních způsobech postupu, aby nedocházelo k poškozování ŽP.

Odpovědní pracovníci budou trvale kontrolovat plnění opatření k ochraně ŽP.

Provozovaná zařízení budou udržována v dobrém technickém stavu (minimalizace zplodin ze spalovacích motorů, úniků provozních kapalin, hlučnosti apod.)

### Technická opatření

Opatření ke snížení emisí

Bude prováděna pravidelná technická a  emisní kontrola vozidel, nebude  ponechán motor v chodu, stojí-li vozidlo v areálu. Bude prováděno pravidelné čištění ploch areálu zametací technikou.

Opatření k ochraně vod

Látky nebezpečné vodám (nebezpečné odpady) budou skladovány tak,aby bylo minimalizován případný únik do povrchových nebo podzemních vod. Technické zabezpečení objektů bude odpovídat příslušným normám ČSN, především ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady. Technické řešení zabezpečení objektů  je uvedeno v části B.I.

Případné úniky kapalin nebo tuhých látek při manipulaci na ploše budou likvidovány sorpcí na sorpční materiál tak, aby úniku do kanalizace bylo zabráněno.

Bude zpracován plán opatření pro případ havárie nebo ohrožení kvality povrchových či podzemních vod. Dle tohoto plánu budou rozmístěny prostředky pro zneškodnění případné havárie (dřevěné piliny, vapex). Obsluha zařízení bude s tímto plánem seznámena a bude se řídit jeho ustanoveními.

V případě vyhlášení povodňové aktivity budou provedena technickoorganizační opatření k případnému přesunu zařízení (při jakém stupni ochrany a specifikace opatření bude dohodnuta s Povodím Ohře).

Nakládání s odpady, jejich využití nebo zneškodnění

Nakládání s odpady  je hlavním předmětem činnosti společnosti  ELIOD SERVIS s.r.o.  Pokud se týká odpadů produkovaných vlastní činností firmy, bude jejich shromažďování, využívání nebo zneškodňování prováděno v souladu s platným provozním řádem.

V areálu bude nakládáno  s nebezpečnými odpady uvedenými v části B.I., kapitole D.III. a přílohové části a dále s odpady bez nebezpečných vlastností (ostatní odpady) s převahou papíru, plastu, dřeva, skla a dalších inertních materiálů.

Vyskytnou-li se v rámci podnikatelské činnosti firmy další druhy odpadů, jejichž skladování není v areálu povoleno a společnost ELIOD je oprávněna s těmito odpady nakládat, bude jejich přepravu či distribuci řešit mimo areál KENAUR STAV, tj. přepravou přímo ke konečnému odběrateli.

Opatření ke snížení účinků hluku a vibrací

V maximální míře budou využity manipulační mechanizmy a dopravní prostředky se sníženou hlučností.

Vozidla po příjezdu do areálu vypnou motor, nebude jimi bezdůvodně pojížděno uvnitř areálu.

### Kompenzační opatření

Kompenzační opatření nejsou v rámci záměru výstavby „Meziskladu nebezpečných odpadů firmy Eliod servis – areál KENAUR STAV“  navrhována.

### Nástin programu monitorování a řízení a plánů postprojektové analýzy

K monitoringu kvality dešťových vod  v areálu bude využito stávající studny v areálu Kenaur stavu.

V rámci monitoringu bude prováděno sledování kvality vody, a to zejména v ukazatelích pH, vodivost, CHSKcr, NEL, kyanidy, chloridy, dusitany, dusičnany, PAU, PCE, fenoly, těžké kovy – Cd, Cr, Pb, Cu, Ni, Hg, Be.

Odběry vzorků vod budou prováděny čtvrtletně. V případě zjištění zvýšeného obsahu nepolárních látek budou provedena příslušná technická a sanační opatření.

Přesný rozsah sledovaných ukazatelů a frekvence odběru vzorků budou určeny příslušným rozhodnutím vodohospodářského orgánu.

## D. V. Charakteristika použitých metod prognozování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

V průběhu zpracování byly prováděny konzultace s Českou inspekcí životního prostředí, Magistrátem města Karlovy Vary – odborem ŽP , Krajským úřadem Karlovarského kraje – odborem ŽP, Krajskou hygienickou stanicí a investorem stavby, spol. ELIOD SERVIS spol. s r.o.

## D. VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí při zpracování Oznámení

Úroveň Oznámení EIA závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně na kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat.

Nebyly shledány výrazné nedostatky, které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů, použitých při zpracování EIA.

Zpracovatel Oznámení vycházel ze znalostí procesů ,ovlivňující současný stav životního prostředí a  působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí.

# ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Předmětem posouzení je vliv budoucího provozu Meziskladu nebezpečných odpadů firmy Eliod - servis v prostoru KENAUR STAV v Lesově na životní prostředí, především z hlediska shromažďování a skladování nebezpečného odpadu.

Předmětem záměru je úprava této části areálu tak, aby prostor cca 2060 m2 sloužil pro shromažďování a skladování vybraných druhů odpadů před jejich další expedicí ke konečným zpracovatelům nebo provozovatelům zařízení pro odstraňování odpadů. Podrobnější popis záměru je uveden v části B.I.

Alternativně by bylo možno posoudit vliv nerealizování záměru v celém rozsahu,  tedy ponechání všech stávajících prostor ve stávajícím režimu ( stavební dvůr).

Vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslovou zónu, záměr je  malého rozsahu a  vliv těchto variant je rovnocenný, nebylo porovnání jednotlivých variant provedeno.

# ČÁST F - ZÁVĚR

Záměr výstavby i provoz "Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis  – areál firmy KENAUR STAV Lesov" bude mít  některé dílčí  negativní dopady na kvalitu jednotlivých složek životního prostředí.

Vliv nově zřizovaného areálu na životní prostředí bude za předpokladu realizace příslušných technických opatření a dodržování podmínek pro zacházení s nebezpečnými látkami (odpady) minimální. Základní podmínky jsou uvedeny v předložené dokumentaci a budou upřesněny v provozním řádu zařízení (návrh viz příloha č.7), které vydá před uvedením zařízení do provozu orgán Karlovarského kraje.

Z hlediska životního prostředí nebyly v souvislosti s výstavbou a provozem posuzovaného záměru zjištěny skutečnosti, které by jednoznačně bránily jeho realizaci.

Celkově lze vyhodnotit záměr vybudování  "Meziskladu nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis – areál firmy KENAUR STAV Lesov" jako únosný  z hlediska vlivů na složky životního prostředí. Záměr je akceptovatelný - za předpokladu respektování opatření, uvedených v oznámení .

Doporučuji souhlasit s realizací záměru na posuzované lokalitě.

Zpracovatel oznámení:	RNDr. Jaroslav Růžička

Ondřejská 44

Karlovy Vary

360 01

oprávnění pod č.j. 5987/967/OPVŽP/01

tel.:35 35 60 316

Karlovy Vary                                                                                 		červen 2004

# ČÁST G – SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Popis záměru

Řešené území leží v jihozápadní části České republiky, obci Sadov, v katastrálním území Lesov.

Záměr zasáhne pozemkové parcely v k.ú. Lesov - p.p.č. 332/4 a 332/10 ve vlastnictví firmy KENAUR STAV stav, s.r.o., Lesov. Celková výměra plochy předpokládaného záměru je cca 2060 m2.

Řešené území bylo v minulosti i dnes využíváno pro účely skladování.

Okolní pozemky a objekty jsou využívány jako dílny, sklady , administrativní a obchodní prostory (Alfaprojekt). Podél řešeného území z východu probíhá cesta (p.p.č. 10) ve vlastnictví obce Sadov, po které se odehrává doprava z a do areálu. Za cestou jsou zahrádky.

Mezisklad nebezpečných odpadů firmy ELIOD servis „Lesov - areál KENAUR STAV“ je navrhován v části areálu firmy KENAUR STAV Lesov. Celý areál je komunikačně napojen na komunikaci Lesov - Bor.

Situace širších vztahů a prostoru uvažovaného záměru je patrná z příloh č. 1 a 2.

Předmětem záměru je úprava této části areálu tak, aby areál sloužil pro skladování vybraných druhů odpadů před jejich další expedicí do hlavního skladu firmy Eliod-servis v Plzni a dále ke konečným zpracovatelům nebo provozovatelům zařízení pro odstraňování odpadů.

Nový areál firmy ELIOD SERVIS s.r.o. bude upraven pro skladování vybraných druhů odpadů, z nichž některé jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. zařazené v kategorii „nebezpečný odpad“ (N).

Celkové maximální měsíční množství odpadů přepravených společností ELIOD servis spol. s r.o. představuje cca 16,72 tun , ročně pak maximálně cca 200 tun (přehled druhů a předpokládaného množství odpadů je uveden v příloze č.4).

V areálu budou zřízeny  skladovací nestavební objekty některých nebezpečných a ostatních odpadů.

Pro zahájení provozu zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v posuzované lokalitě je nutné získat nové rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí - souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a souhlas s provozním řádem zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů.

Provozování vyžaduje odpovídající technické zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí, proto budou provedena následující opatření:

Hlavním zařízením meziskladu nebezpečných odpadů firmy Eliod- servis v Lesově bude zřízení eko skladu v budově firmy KENAUR stav. Jedná se o prostor původních garáží, který bude trvale uzamčen a chráněn před povětrnostními vlivy. V něm budou soustředěny nádoby na nebezpečný odpad (viz dále), které budou uloženy na záchytných roštech o minimálním objemu skladovacích nádob.Tento prostor je dále označen jako sektor a). V tomto sektoru budou soustřeďovány především nebezpečné odpady kapalné i tuhé (úplný přehled těchto odpadů  je  uveden v příloze č.4).

Druhou částí meziskladu bude prostor na p.p.č. 332/4, severně od budovy firmy Kenaur stav. Tato plocha bude využita pouze částečně. Využití pro mezisklad odpadů proběhne ve dvou oddělených místech. Sektor b) se nachází vlevo při vjezdu. Zde pod přístřeškem na betonové ploše, která je vyspádovaná a odvodněná do bezodtoké jímky o objemu cca 1,5 m3 budou skladovány ostatní odpady ( a odpady nebezpečné, které budou odstraněny skládkováním).

Posledním sektorem je stávající hala, která je umístěna v severozápadní části p.p.č. 332/4. V tomto sektoru c) se předpokládá skladování pneumatik a prázdných obalů.

Hlavním skladovacím prostředkem budou IBC nádoby na nebezpečný odpad. Jedná se o nádoby nové generace,jejichž moderní konstrukce umožňuje široké použití při manipulaci s tuhými i kapalnými nebezpečnými odpady.Velikosti nádob jsou odvozeny od velikosti ložné plochy nákladních automobilů. Nádoby jsou  stohovatelné,šetří skladovací plochy. Pro využití jsou  atestovány.

Předpokládá se využití následujících nádob na tuhý i kapalný nebezpečný odpad:

Převládajícími nádobami budou IBC kontejnery 600 a 1000 l . Jsou to stohovatelné obaly s vnitřní nádobou z UV stabilizovaného  vysokomolekulárního HDPE a vnější ochrannou kostrou  z ušlechtilé pozinkované oceli.Vrchní plnící otvor DN 150, spodní vypouštěcí vyměnitelný ventil  DN 50. Na nádrži je vyznačena stupnice umožňující dostatečně přesný  odhad objemu kapaliny v nádrži při vyprazdňování či plnění. Součástí obalu je PE paleta odolná proti mechanickým i  korozívním vlivům. Paleta je výhodná zejména při stáčení a  manipulaci s chemikáliemi. Všechny díly jsou recyklovatelné a vyměnitelné.

Předpokládané množství kontejnerů – průměrně 10 ks.

Kontejnery na tuhý nebo pastovitý nebezpečný odpad  - žárově zinkovaná nádoba na nebezpečné pevné a  pastovité látky o  obsahu 800 a 445 l, možnost vložení plastového pytle. Mají robusní rámovou konstrukci zajišťující vysokou pevnost  a možnost manipulace pomocí VZV nebo jeřábu, jsou stohovatelné ve čtyřech vrstvách, víko nádoby lze po odepnutí všech upínacích přezek zcela odejmout.

Kontejnery na tekutý nebezpečný odpad -  žárově zinkovaná nádoba na tekuté nebezpečné látky o  obsahu 1000 a 445 l,  slouží k přepravě a skladování nebezpečných tekutých  látek, jedná se  robustní rámovou konstrukci zajišťující vysokou pevnost  a možnost manipulace pomocí VZV nebo jeřábu, jsou  stohovatelné ve čtyřech vrstvách. Plnicí otvor je opatřen vyjímatelným sítem, víko je vybaveno těsněním a přetlakovým ventilem.

KONTEJNERY NA ZÁŘIVKY - určeny pro skladování a přepravu opotřebených zářivkových trubic a výbojek,- standardní rozměry 1600x500x800 mm, vlastní hmotnost cca 60 kg, doporučená   náplň 200 kg, stohovatelné ve čtyřech vrstvách, manipulovatelné vysokozdvižným   vozíkem i jeřábem povrchová úprava lakováním

NÁDOBY NA BATERIE - plastové mnoho možností použití - vhodné na sklad a přepravu starých akumulátorů nebo skladování  a přepravu nejrůznějších pevných nebo pastovitých látek.Robustní konstrukce umožňuje několikanásobné stohování, nádoba je opatřena volně odnímatelným víkem, rovné plochy na čelní straně nádoby umožňují umístění  označení /druh materiálu, odpadu - samolepky/

NÁDOBY NA BATERIE - kovové vnitřní prostor pogumován kyselinovzdornou gumou, jsou  stohovatelné ve 3 vrstvách, vlastní hmotnost cca  180 kg, nosnost 1000 kg,  vhodné pro silniční a železniční přepravu, uzpůsobeno pro  vidlicovou a závěsnou manipulaci.

Kromě výše uvedeného se na ploše předpokládá rozmístění 2 –3 kontejnerů na ostatní odpad (objem 10 m3) a jeden na nebezpečný odpad, který bude odstraněn skládkováním (sektor b)).

Na ploše ani v uzavřených skladech se  nebude provádět temperování ani žádné jiné úpravy, větrání bude přirozené. V prostoru skladů nebude stálá obsluha. Kanceláře a sociální zázemí obsluhy jsou zřízeny v administrativní budově.

Popis manipulace s odpady:

Příjem odpadů:

Odpady budou , na základě uzavřených smluvních vztahů, odebírány od původců odpadů v Karlových Varech a blízkém okolí. Doprava bude probíhat komunikacemi Karlovarského kraje v závislosti na lokalizaci původce odpadu s převahou od silnice I/13 Ostrov – K.Vary.

Odpady budou do areálu dováženy výhradně vlastními vozidly společnosti ELIOD servis, které budou vybaveny v souladu s předpisy platnými pro přepravu nebezpečných věcí (ADR). Odpady budou ve vozidlech uloženy ve sběrných nádobách (kontejnerech) sloužících jak pro přepravu, tak pro skladování. Vybavení kontejnerů odpovídá druhu přepravovaného (skladovaného) odpadu. Příklady typů používaných nádob a dopravních prostředků jsou uvedeny výše.

Po přejímce odpadu obsluhou meziskladu bude odpad zvážen na váze a označen etiketami s označením nebezpečné vlastnosti odpadu (písemným označením a výstražným symbolem), kódem druhu odpadu, kategorií odpadu, hmotností odpadu, jednoduchým popisem původu vzniku, původcem odpadu, případně dodavatelem a datumem přijetí odpadu do meziskladu.

Obsluha meziskladu dále doplní příslušnou váhu do evidenčního listu pro přepravu odpadů a kód druhu odpadu spolu s váhou doplní do evidenční knihy, která je součástí provozního deníku.

O každé dodávce odpadu do meziskladu vydá obsluha  písemné potvrzení.

Obsluha meziskladu při přejímce odpadů v případě, že se jedná o jednorázovou dodávku, nebo když se jedná o první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, bude požadovat ke každému druhu odpadu doklady o kvalitě odpadu, které budou obsahovat:

- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ)

- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ)

- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku

- protokol o odběru vzorku pokud přejímací podmínky budou požadovat informace získatelné pouze formou zkoušek (o nutnosti požadovat tento protokol rozhodne mistr provozu)

- protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek, rozbor, analýza), ne starší než 1 rok

- předpokládané množství odpadu v dodávce

- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok

Po splnění administrativních povinností a po provedení vizuální kontroly kvality a druhu odpadu a případnou namátkovou kontrolou k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předloženým vlastníkem odpadu, bude odpad uložen v rámci skladovací plochy s využitím skladovacích nádob. Obdobný proces proběhne i při vyskladnění odpadů.

Evidence odpadů přijímaných do meziskladu bude vedena v evidenční knize návozů a odvozů, která bude součástí provozního deníku. Údaje z evidenční knihy a z evidenčních listů přepravy odpadů budou předávány do sídla společnosti, kde bude evidence vedena na technickém nosiči dat.

Evidence odpadů v sídle společnosti bude vedena určenou osobou pomocí specializovaného softwaru. Evidence převzatých odpadů je vedena podle § 21 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v rozsahu podle přílohy č. 20 („Průběžná evidence odpadů“, „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“), přílohy č. 22 („Zařízení na využívání a odstraňování odpadů“), přílohy č. 24 („Údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a Meziskladech odpadů“) a přílohy č. 26 („Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“) této vyhlášky.

Odpady budou uloženy v nádobách tak, aby nemohlo docházet k míšení jednotlivých druhů odpadů navzájem. Plastové sudy s kapalinami budou umístěny na roštových záchytných vanách. Shromažďovací a skladovací prostředky pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů budou tvarově a barevně rozlišeny a nádoby budou písemně označeny dle shromažďovaného druhu odpadu příslušným katalogovým číslem a názvem odpadu a jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Shromažďovací a skladovací prostředky budou voleny podle chemického složení odpadů a jejich možného chemického vlivu na strukturu shromažďovacího prostředku. Shromažďovací a skladovací prostředky, které budou sloužit i jako přepravní, musí splňovat legislativní požadavky pro přepravu nebezpečných látek.

Při umístění shromažďovacích prostředků a při manipulaci s nimi bude dodržována bezpečnost práce a požární bezpečnost. Bude zajištěna dostupnost a možnost obsluhy prostředků mechanizačními prostředky.

Shromažďovací prostředky musí svým provedením umožnit bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění. Shromažďovací prostředky v případě manipulace s odpadem budou vyprázdněny pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo budou přepravními obaly.

V případě shromažďování a skladování nebezpečných odpadů mající nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo mají stejné nebezpečné vlastnosti jako chemické látky a přípravky podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, budou pro jejich shromažďování a skladování využity prostředky splňující technické a bezpečnostní požadavky pro shromažďování těchto chemických látek a přípravků.

Přísným dodržováním podmínek bezpečnosti práce, podmínek pro nakládání s nebezpečnými látkami a uspořádáním meziskladu budou zajištěny podmínky pro snadnou a bezpečnou  manipulaci s odpady uvnitř i vně areálu.

Expedice odpadů ke konečnému odběrateli:

Vozidla společnosti zajišťují expedici odpadů ke konečnému zpracování (odstranění) oprávněným osobám - subjektům oprávněným k odstraňování příslušného druhu nebezpečného odpadu. Doba zdržení odpadu v areálu je přibližně 1 týden.

Z meziskladu Lesov budou odpady odváženy do Skladu nebezpečných odpadů firmy Eliod-servis v Plzni, Jateční ulici. Následně pak ke konečnému odstranění.

Nejvýznamnějším odběratelem nebezpečných odpadů spol. ELIOD servis je skládka NO SPOLIO Ústí nad Labem - Všebořice.

O pohybu odpadů bude vedena příslušná evidence dle legislativy.

Vlivy stavby na vybrané složky životního prostředí:

###### Ovzduší

Vytápění a ohřev teplé vody se nepředpokládá. Vytápění bude realizováno pouze v administrativní a sociální části areálu Kenaur stav, spol. s r.o. Lesov. Objekty skladů nebudou temperovány .

Oproti současnému stavu dojde k velmi mírnému navýšení emisí z dopravy. Toto navýšení se bude na nejbližší komunikaci projevovat minimálním imisním příspěvkem ke znečištění ovzduší.

###### Voda

Provoz areálu společnosti ELIOD SERVIS s.r.o. bude mít jen minimální spotřebu vody (administrativní a sociální část).

Veškeré vypouštěné splaškové odpadní vody jsou svedeny do kanalizace. Kvalita vypouštěné vody bude v souladu s kanalizačním řádem ČOV Lesov.

Kvalitu podzemních vod budou zajišťovat opatření ve skladech , dodržování provozních a havarijních řádu a  pravidelný monitoring vody.

###### Zabezpečení proti kontaminaci povrchových a podzemních vod:

Provozování vyžaduje odpovídající technické zabezpečení z hlediska ochrany životního prostředí, proto budou v rámci realizace Meziskladu provedena následující opatření:

Tekuté odpady budou skladovány v nádobách (specifikace výše) , ty budou uloženy na záchytných roštech o minimálně stejném objemu jako příslušná nádoba.

K zamezení potenciální kontaminace dešťových vod budou použity sorpční materiály na vpustích do dešťové kanalizace, tyto materiály budou pravidelně obměňovány.

Pro případ havárie (viz dále) budou k dispozici prostředky k zabránění vniku kontaminované vody do kanalizace.

Podrobnější popis zabezpečení proti kontaminaci povrchových a podzemních vod je uveden v kapitole B.I , D.III a v Návrhu provozního řádu, který je v příloze č.7.

Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod ve smyslu § 39 zákona č.254/2001 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod bude zabezpečeno předepsaným způsobem proti úniku těchto látek do vody a horninového prostředí.

Při přepravě nebezpečných odpadů budou řidiči vybaveni příslušnými pokyny pro případ havárie a přísně se vyžaduje dodržování zákazu vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad do PHO vodních zdrojů.

Půda

Realizací záměru nedojde k trvalému záboru zemědělské ani lesní půdy , záměr bude realizován na ostatních a zastavěných plochách. Z hlediska situování předpokládané výstavby uvnitř intravilánu obce a lokalizace do prostoru, který je územním plánem vymezen k výrobním funkcím, není využití půdy k realizaci záměru výrazně negativní.

Zabezpečení proti kontaminaci půdy a horninového prostředí je obdobné jako v případě ochrany povrchových a podzemních vod. Bude prováděno pravidelné monitorování dešťových vod odtékajících z prostoru záměru.

Při přepravě nebezpečných odpadů budou řidiči vybaveni příslušnými pokyny pro případ havárie a přísně se vyžaduje dodržování zákazu vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad do PHO vodních zdrojů.

Přírodní zdroje, flóra a fauna, ekosystémy,krajina, památky

Vzhledem k antropogennímu ovlivnění prostoru záměru nebude mít záměr negativní vliv.

###### Hluk

Vliv hlukové zátěže způsobené výstavbou a provozem areálu spol. ELIOD SERVIS s.r.o. na okolí bude minimální. Provoz areálu je z technologického hlediska prakticky nehlučný. Emise hluku z dopravy jsou  s ohledem na malé množství dopravních prostředků minimální.

Celkové shrnutí

Celkový vliv stavby a provozu na životní prostředí při správném provozování zařízení a dodržování bezpečnostních předpisů pro zacházení s nebezpečnými látkami nebude rizikový.

Předmětem činnosti firmy je sběr a shromažďování odpadů a jejich přeprava k využití, dalšímu zpracování nebo zneškodňování, což je z hlediska ŽP pozitivní faktor. Technické provedení skladových, manipulačních a provozních prostor bude zajišťovat ochranu před únikem látek škodlivých vodám do okolního prostředí. Přeprava odpadů bude probíhat dle příslušných předpisů vymezujících přepravu nebezpečných věcí (přepravní nádoby s příslušným atestem, vybavení vozidle havarijními soupravami, proškolení řidičů dle příslušných předpisů).

V areálu nebudou shromažďovány ani skladovány látky výbušné, radioaktivní ani odpady zvláště nebezpečné podléhající zpřísněnému režimu dle zákona o odpadech.

# ČÁST H - PŘÍLOHY