A. Údaje o oznamovateli	2

1.	Obchodní firma	2

2.	Sídlo	2

3.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	2

B. Údaje o záměru	2

I. Základní údaje	2

1.	Název záměru	2

2.	Kapacita záměru	2

3.	Umístění záměru	2

4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	3

5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr	5

6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	6

7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	7

8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	7

II. Údaje o vstupech	7

III. Údaje o výstupech	11

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	17

1.	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území	17

2.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	18

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	19

1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	19

2.	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	19

3.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice, komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti	19

4.	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	19

5.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	20

E. Porovnání variant řešení záměru	20

F. Doplňující údaje	20

1.	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	20

2.	Další podstatné informace oznamovatele	21

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	21

H. Příloha	21

I. LITERATURA A POUŽITÉ PODKLADY	21

# Údaje o oznamovateli

### Obchodní firma

Štěrkopísky Milhostov, spol. s r.o.

IČO 626 18 903

### Sídlo

J.K.Tyla 275

356 01 Sokolov

### Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Marta Tichá

jednatel společnosti

Smetanova 179, 35761 Březová u Sokolova

tel. 	602 809 300

# Údaje o záměru

## Základní údaje

### Název záměru

Pokračování těžby v pískovně Milhostov.

### Kapacita záměru

Kapacitu a rozsah záměru, který se týká těžby, lze charakterizovat  parametry PLOCHA a  OBJEM.

Parametr PLOCHA = 39,0000 ha je plochou územního rozhodnutí (dále ÚR) o využití území pro těžbu štěrkopísky na p.p.č. 292, 316, 314, 310/2, 286 v k.ú. Milhostov a p.p.č. 72 v k.ú. Vackovec čj. 363/96-výst., vydaného MěÚ v Lubech dne 9.9.1996, které nabylo právní moci dne 2.10.1996. V současné době na části této plochy o velikosti 1,3 ha probíhá  těžba  (viz fotodokumentace). Plocha bloků zásob bilančních činí 19,8520 ha, nebilančních 5,8680 ha. Celková plocha bloků zásob je 25,7200 ha.

Parametr OBJEM = 1.477.177 m3 je objemem vyhledaných geologických zásob (viz příloha č. 2 - přehled stavu zásob ke dni 30.11.1994), z toho 967,502 tis. m3 v kategorii C1N = nebilanční a 509,675 tis.m3 v kat. C1B = bilanční. Nad bilančními zásobami se nachází 37.899 m3 ornice a  446.032 m3 skrývky (včetně výklizových poloh).

Část zásob byla již odtěžena  (50 kt, což při objemové hmotnosti 1,8 t/m3 činí 27.800 m3), část skrývkových zemin včetně ornice (12.900 m3) bylo skryto.

Předpokládaná roční těžba se bude pohybovat mezi 300 až 500 kt v závislosti na odbytu.

### Umístění záměru

Kraj:				Karlovarský

Obec:				Milhostov

Katastrální území:				Milhostov, Vackovec

Řešené území se nachází na katastrálních mapách 1:2000 ML Milhostov 2-7/2, 2-7/3, 2-7/4. Širší okolí řešeného území je na základní mapě ČR 1:5000  ML Aš 2-7, Aš 2-8 (mapová část přílohy č.1). Hranice řešeného území byla stanovena podle bloků zásob, podle báňsko – technických podmínek dobývání, pásma hygienické ochrany vodního zdroje II. stupně a podle majetko – právních vztahů.

Pozemky v k.ú. Milhostov: č.p.p. 	316/1 	orná půda		23,8145 ha

292/2	orná půda		22,5420 ha

310/2	ostatní komunikace	00,0980 ha

310/3	ostatní komunikace	00,0390 ha

286	ostatní plocha	0	00,2370 ha

Pozemek v k.ú. Vackovec: č.p.p. 	77/2 	orná půda	0	01,4902 ha

Území leží 7 km severně od silnice I. třídy č. 6, úsek mezi Chebem a Kynšperkem nad Ohří.   Nadmořská výška se pohybuje od 448,00 (v západní části) – 465,00 m (v severovýchodní části území).

Celková výměra všech dotčených pozemků dle katastru nemovitostí činí 46,7305 ha. Z této plochy bude 39,0000 ha dotčeno těžbou. Většina pozemků je orná půda, na níž bude vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí půdy ze ZPF – viz též příloha č.3 - výpočet odvodů za odnětí pro první čtyři těžební postupy, str. 2,3,4, příloha č.3,4 - soutisk map (Ing. Hana Henyšová, 2004). Ve východní části zájmového území jsou provedeny investice do půdy – viz příloha č.4 – mapa 1:10000 ML 11-14-08 se zákresem odvodňovacího  zařízení.

### Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Surovina, kterou těží a upravuje společnost Štěrkopísky Milhostov, spol. s r.o., je vhodná pro stavební účely jako betonářské písky s obsahem 10-20% štěrkové frakce.

Těžba bude probíhat postupně z otvírkového zářezu (současná pískovna) směrem na východ ve čtyřech etapách po 2,257 ha. Po ukončení čtvrté etapy se těžební postup začne přibližovat k východní hranici ÚR (vrchol šestiúhelníku ÚR č.3), kde bude těžba stočena na jih k vrcholu šestiúhelníku ÚR č.2 a poté bude těžební postup orientován zpět západním směrem k vrcholům šestiúhelníku ÚR č.1, 6 a 5). Od těžebního postupu č.III (viz příloha č.1 – mapová část 1:5000, příloha č.4 – soutisk map, příloha č.5.3  základní mapa lomu – plán rekultivace, varianta č.II) se předpokládá zahájení sanace po těžbě – sesvahování severního závěrného svahu a zahájení biologické rekultivace podle nového plánu rekultivace z r.2004, který dosud není schválen.

Předpokládáme, že k ukončení těžby dojde za pět až devět let od započetí těžby (záleží na výši roční těžby, která se bude pohybovat mezi 300 - 500 kt, resp. 170 - 280 tis. m3 suroviny v rostlém stavu).

Vlastním těžebním pracím předchází práce skrývkové. Skrytá kulturní vrstva půdy bude uložena na zvláštní deponii. Mocnost skrývky na celém území ložiska se pohybuje v  průměru asi 2,25 m (bez ornice). Mocnost ornice dosahuje na celém území ložiska cca 0,2 m. Objem skrývkových hmot v ÚR včetně ornice činí cca 877,5 tis.m3 (pokud uvažujeme průměrnou mocnost skrývky 2,25 m i nad nebilančními bloky – dá se však předpokládat, že skrývka nad nebilančními bloky zásob bude vyšší a bude se zvyšovat i směrem východním), objem ornice cca 78.000 m3. Část skrývkových hmot bude využita při budování těžební komunikace a pokud dojde ke změněn technologie úpravy ze suchého způsobu na mokrý, bude skrývka použita i na budování hrází sedimentační nádrže. Zbývající část bude uložena na vnitřní výsypce a v rámci rekultivace bude použita ke zmírnění a sesvahování závěrných svahů.

Báze těžby je plánována na kótě 443.00 m n.m., tj. nad hladinou podzemní vody. Těžební řezy budou o výšce 6 m v počtu 1 – 3, šířka pracovní plošiny je 5 m, sklon jednotlivých řezů je 50-600, generální úhel svahu je 400.  Jako těžební stroj je používán čelní nakladač. Vstup do lomu je zajištěn po asfaltové komunikaci. U vjezdu do lomu je umístěno sociální zařízení, kancelář a trafostanice.  Odvodňování lomu je řešeno vsakem.

Úprava suroviny probíhá a  bude probíhat v pískovně, kde je umístěna technologická linka pro suchou úpravu písků – semimobilní třídič a deponie různých frakcí upraveného písku i administrativní budova a další související zařízení.

Možnost kumulace s jinými záměry se předpokládá v souvislosti s plánovaným zahájením těžby jílů v dobývacím prostoru (dále DP) Mostek, který se nachází 1,25 – 5,00 km SZZ směrem od pískovny Milhostov přes údolí potoka Plesná – záměr stanovení DP Mostek je v současné době posuzován z hlediska vlivů na ŽP - kód záměru MZP 058. Kumulace vlivů obou záměrů by se mohla projevit pouze v případě, že realizace záměrů bude probíhat současně, a to především působením liniových zdrojů znečišťování ovzduší, dále liniových zdrojů  hluku a vibrací. Vzhledem k tomu, že přeprava suroviny z DP Mostek se předpokládá směrem k železniční stanici Velký Luh, je kumulace vlivů z hlediska hodnocení zátěže z liniových zdrojů eliminována (řešení přepravy suroviny z DP Mostek mimo obec Milhostov vyplynulo z přístupu obce Milhostov, která by byla neúnosně zatížena, a proto by vyžadovala vybudování obchvatu).

Plošné zdroje znečišťování ovzduší – povrchové lomy nelze při kumulaci vlivů opominout, protože mezi oběma lomy neexistuje větší lesní plocha ani vhodná konfigurace terénu, které by měly funkci filtru. Jediným faktorem omezujícím negativní vlivy kumulace obou záměrů  je převládající směr větrů – 25,39 % JZ a 13,09 % J, takže občané Milhostova – obce ležící mezi oběma zmiňovanými záměry - by neměli být významně ovlivňováni emisemi pocházejícími z plochy ÚR Mostek. Jako filtr pro emise z ÚR3 je možné považovat alej podél cesty nacházející se severně od ÚR k.ú. Milhostov, č.p.p. 297/1, 297/2, 307, 308 – viz foto č. 7. Postup těžby v DP Mostek je plánován od jihu k severu, takže vzdálenost obou zdrojů znečišťování bude nejmenší v době zahájení těžby jílů. Jako opatření pro těžbu v DP Mostek  je v předkládané dokumentaci hodnocení vlivu těžby na ŽP uvedeno vybudování ochranného valu podél hranice DP Mostek. Tento val po svém zalesnění, bude sloužit rovněž jako filtr.

Dalším projevem kumulace záměrů by byly zásahy do krajinného rázu. Chebská pánev má bohatou historii těžby, především jílů, písků, hnědého uhlí a dalších nerostů, proto kumulaci zásahů do kulturní krajiny zemědělsky využívané a změna ve využívání pozemků o velikosti 8,0 ha v každém momentě těžby, kdy do této plochy je zahrnuta i plocha nedokončené rekultivace, nepovažuje zpracovatelka oznámení za zásadní.

Obr. č.1	Kumulace záměrů – DP Mostek a pískovna Milhostov: situace umístění záměrů, originál 1:200000 (zmenšeno), převzato z dokumentace dle přílohy č.4 zák.č.100/2001 Sb. pro záměr DP Mostek (předkladatel záměru Sedlecký kaolin a.s. Božičany)

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr

Potřeba záměru je dána hlavním předmětem činnosti společnosti Štěrkopísky Milhostov, s r.o., a tou je těžba písků a štěrkopísků - činnost spočívající v nepřerušovaném zajišťování dostatečného objemu surovinových zdrojů pro stálé odběratele. Organizace má zkušenosti s těžbou  písků a štěrkopísků,  se zajišťováním jejich odbytu, s řešením střetů zájmů běžných při těžbě. Potřeba záměru vyplývá i z dostupnosti ložiska, neboť přepravní vzdálenosti mají pro stálé  odběratele důležitou roli. V okrese Cheb je několik pískoven, např. Dřenice, Obilná, Pomezná, Velký Luh, ale přesto se nedostává určitých frakcí písků do betonářských směsí. Jedná se často a téměř pravidelně o frakci 8-16, střídavě o 0-2 nebo 0-4 (informace od společnosti ZAPA beton a.s. pracoviště Cheb).

Přehled zvažovaných variant  není uveden, neboť ČPHZ v ÚR3 probíhá již od roku 1997. Hledáním kompromisů mezi těžbou a životním prostředím byla vybrána jedna varianta, která splňuje následující podmínky (podmínky vyplývají z rozhodnutí o povolení ČPHZ  OBÚ Sokolov č.j. 829/I/810.3/Bk/97 ze dne 3.4.1997 – příloha č.1): báze těžby nad hladinou podzemní vody, dopravní trasy mimo ochranná pásma hygienické ochrany, ukládání výkopové zeminy na vnitřní výsypce, monitoring 1 x měsíčně kvality a hladiny podzemní vody (pozorovací hydrovrt), finanční přispívání na zvýšené náklady související se zatížením silnice III/21222, hygienické zabezpečení 3 pracovníků, zajištění stabilních strojů (třídička, trafo) havarijními vanami, likvidace úkapů mimo ochranných pásem, uskladnění pouze pohotovostních zásob pohonných hmot ve skladech zajištěných proti úkapům.

Tyto podmínky byly vzneseny již v r. 1996 a byly zohledněny v rámci řízení souvisejících nebo předcházejících povolení těžby: stavební povolení pro stavbu příjezdové komunikace, ÚR a souhlas s odnětím půdy ze ZPF, povolení ČPHZ, vodoprávní povolení.

Varianta bez činnosti by znamenala ukončení těžby v otvírkovém zářezu a částečná rekultivace stávající pískovny podle plánu zajištění lomu. Z hlediska racionálního využívání suroviny by tato varianta měla negativní dopad, protože by nutně došlo k částečnému (nebo úplnému) odpisu zásob.

### Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Cílem záměru je nerost - štěrkopísek vytěžit, a to nad hladinou podzemní vody v ploše ÚR3 za použití tradičních těžebních strojů a prostředků a upravit jej tříděním suchou cestou za použití semimobilního třídiče. Dalším cílem je minimalizovat negativní dopady uskutečněné povrchové těžby ložiska štěrkopísků v lokalitě Milhostov na funkční využití krajiny (územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz, organizaci PUPFL, ZPF22 apod.). V té souvislosti se plán využití ložiska s  plánem rekultivace opírá o geologické hodnocení a báňsko – technické podmínky dobývání.

Předpokládaná doba těžby v DP Milhostov  je odhadována  na  5-9 let podle výše roční těžby. ČPHZ v ÚR3 Milhostov bude probíhat jako běžná povrchová těžba štěrkopísků a písků. Skrývka nadloží a těžba suroviny včetně přepravy k semimobilnímu třídiči je a bude i nadále prováděna kolovým nakladačem. Těžba pod hladinou podzemní vody nebude prováděna. Jako pomocná mechanizace pro úpravu cest, profilů lávek, výsypkových stupňů, hrází sedimentační a retenční nádrže je možné  používat buldozer. Generelní směr těžebního postupu pro první čtyři etapy je východní, až dosáhne těžba východní hranice ÚR, stočí se v další etapě na jih a po dosažení jižní hranice ÚR se bude těžební postup „vracet“ k místu otvírkového zářezu, který bude již v této době rekultivován.

Na těžbu bude navazovat třídění  suchou cestou. Předmětem oznámení není mokrá úprava štěrkopísků, a to ani jako varianta úpravy, ačkoliv do budoucna není tento způsob třídění štěrkopísků zcela vyloučen, ovšem pod podmínkami, které si stanoví příslušný vodoprávní úřad,  správce povodí a provozovatel vodního zdroje. Ze zkušeností s jinými pískovnami víme, že součástí úpravnické linky by byla sedimentační nádrž a čerpací řád (vodovodní a kalové potrubí) mezi úpravnou a sedimentační nádrží. Surovina by byla k úpravnické lince  dopravována stejně - kolovým nakladačem. Kalové vody z praní štěrkopísků by byly svedeny potrubím do sedimentační nádrže, kde dochází k odsazení a voda může být opět použita k úpravě.

Způsob biologické rekultivace zajišťuje, aby půda byla z větší části vrácena zpět ZPF, ať už jako trvalý travní porost (TTP) nebo orná. Plán rekultivace vychází z územně plánovací dokumentace, a to z konceptu návrhu územního plánu obce Milhostov. Dále  je plán založen na skutečnosti, že rekultivace je proveditelná bez rizika,  tj. bez varianty že by orná půda zůstala ležet ladem. Důvodem je činnost místního zemědělského družstva, které má zájem nejen provádět zemědělskou a kombinovanou (TTP+keře) rekultivaci, ale pokračovat v zemědělském hospodaření i po ukončení rekultivace.

Ekologickou újmu (vliv na ekosystémy) bude kompenzovat těžební organizace rekultivačními pracemi a předcházením škod na dotčených i sousedních pozemcích. Podle současného trendu vyjadřování škody na životním prostředí způsobené určitou činností  „kompenzace“  má vyrovnat, popř. převýšit hodnotu škody. Na ploše dotčené ČPHZ8 a činnostmi souvisejícími bude výsledkem revitalizace, která navazuje na rekultivaci.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení je závislý na termínu povolení pokračování ČPHZ. Dokončení těžebních prací je za 5 - 9 let od data zahájení a termín závisí na výši roční těžby. Ukončení rekultivačních prací je do pěti let od ukončení těžby.

### Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj 	Karlovarský

Obec Milhostov

## Údaje o vstupech

Záměr těžby a úpravy písků vstupuje na pozemky již dotčené stejnou lidskou činností, a to v minulosti i v současnosti, přímo i nepřímo. Půda, voda, ostatní surovinové a energetické zdroje, dopravní a jiná infrastruktura jsou touto skutečností ovlivněny. Oznamovaný záměr se dotýká území o výměře 39 ha. Jednotlivé těžební etapy nepřesahují 2,5 ha a momentní zábor plochy dotčené těžbou včetně plochy nedokončené rekultivace nepřesahuje 8,0 ha. V současné době probíhá těžba štěrkopísků na ploše o velikosti cca 1,3 ha.

Geologie a geomorfologie

Ložisko písků Milhostov se nachází v Chebské pánvi, která je součástí vyšší geomorfologické jednotky Podkrušnohorská soustava. Současný reliéf pánve je plochý, mírně zvlněný, rozčleněný mělce zaříznutými údolími vodních toků.  Ch.p.Chyba! Záložka není definována. se skládá ze tří dílčích pánviček: oldřichovsko pochlovické, františkolázeňské a odravské, které dohromady tvoří nesymetrický příkop ohraničený na Z smrčinskou žulou, na S,J,V fylity frauenbašské série a krystalinikem Chlumu sv.Máří a Krušných hor. Žula i horniny krystalinika jsou často při okraji a v podloží pánve kaolinizovány. Terciérní sedimentace začíná starosedelským souvrstvím (či jeho ekvivalentem), pokračuje bazálním jílovito-písčitým souvrstvím, t.j. novosedelským, následuje poloha uhelných slojí, v jejímž nadloží se nachází nejmocnější souvrství cyprisových jílů - jílovců miocenního stáří (souvrství sokolovské). Ve zcela odlišných podmínkách se pak usazují sedimenty svrchního jílovito-písčitého souvrství vildštejnského (pliocén), jež se dělí na starší vrstvy vonšovské a mladší novoveské vzájemně oddělené vrstvou uhelnatých jílů nero, považovanou za bázi vrstev novoveských. Chebská pánev se nachází na křížení dvou významných struktur, a to tzv. riftu oháreckého SV - JZ směru, a riftu chebsko - domažlického SSZ - JJV. Jejich svrchnokorovým projevem jsou podkrušnohorský prolom a tachovská brázda, obě pomiocenního stáří. Zájmová oblast spadá do oldřichovsko – pochlovické pánvičky a na hranici tzv. skalenské oblasti, jejíž  rozsah byl určen na základě výskytu ložiskových poloh jílů.

Nesporným faktem sedimentace vildštejnského souvrství je otevřený jezerní systém, který pravděpodobně souvisí jak s klimatickými poměry - humidizací klimatu, tak s poměry tektonickými - vytvoření vlastního drenážního systému ovlivněného vznikem pánve na horizontálním posunu.

V rámci vidlštejnského souvrství vyčleňované vonšovské a novoveské vrstvy se místně, zejm. ve skalenské oblasti, při jihozápadním okraji oldřichovsko – pochlovické dílčí pánve výrazně liší svými sedimentačními poměry. Usazeniny vonšovských vrstev podle celistvé textury a vysoké koncentrace extrémně jemné pelitové komponenty, v níž dominuje neuspořádaný kaolinit, se usadily v hydrodynamicky slabém, monotonnějším prostředí, nejspíše v jezeře.

Novoveské vrstvy vildštejnského souvrství, v nichž je vyvinuta ložisková akumulace jílů Děvín,  vznikaly naproti tomu v nesouvislých bažinách, močálech a průtokových mělkých jezerech spojených nepravidelně vodními toky, které často měnily směr, koryto a především intenzitu kinetické energie (spojenou s různou unášecí schopností); to je příčinou nepravidelných vertikálních i laterálních změn a střídání nestejně mocných čoček kaolinitových jílů a jemnozrnných až hrubozrnných jílovitých písků často s hojnou příměsí muskovitu .

Báze novoveských vrstev představovaná černou nebo tmavě šedou vrstvou nero svědčí o humidizaci klimatu, s tím je však ve zdánlivém rozporu intraklastová textura jílů novoveských vrstev včetně nera,  dokazující naopak aridnější klima (opakované vysychání hluboce zvětralého kaolinového rezidua, pulzace mírných a živějších proudů vedou ke vzniku intraklastů a pórovité textuře sedimentů). Tento zdánlivý rozpor upozorňuje na důležitost  vymezování období sedimentace a pedogeneze.

Podél toků jsou hojné pokryvy říčních sedimentů. Významné jsou též slatiny u Františkových Lázní a Hájku, kde vznikla křemelina. Komorní hůrka (503 m n.m.) je čtvrtohorní vulkán u Františkových Lázní. Asi 0,25 km západně od zájmové lokality se nachází ložisko peloidů Vackovec (v k.ú. Doubrava a k.ú. Vackovec).

Povrch pánve je jen mírně zvlněný, nadmořská výška je v průměru 470 – 420 m n.m. (420,00 mn.m. údolí Ohře).

Zájmové území leží v severní části pánve a je tvořeno údolní sníženinou SJ směru, jejíž osu tvoří potok Plesná. Na obou stranách údolní nivy jsou mírné svahy břehů, ale levý svah, kde se nachází pískovna, je strmější (říční terasy?). Z fotodokumentace je patrné, že reliéf území ÚR je velice mírně zvlněný až plochý. Lokalita a její okolí je znázorněna na obr. č.1 a v příloze č.5.1, 5.2 –základní důlní mapy ČR 1:5000 a 1:2500.

Voda

Chebská pánev se rozkládá v širší oblasti soutoku Ohře a Odravy (povodí Odravy je nejvýznamnější a činí 497.5 km2). Řeka Ohře spolu se svými přítoky vytváří v pánvi poměrně hustou říční síť. Levostranné přítoky jsou Slatinný potok, Doubský potok, Sázek, Plesná, Libocký potok. Odtokové poměry: Průtoky na Ohři a Odravě jsou značně ovlivněny hospodařením v soustavě nádrží Skalka a Jesenice, kde se soustřeďuje většina povrchové vody přitékající do pánve. Jejich zázemí tvoří povodí o rozloze 1100 km2. Režim průtoků Libockého potoka je ovlivněn nádrží Horka. Přirozené odtokové poměry jsou zachovány v povodí Slatinného potoka, Doubského potoka, Sázku a Plesné.

V Chebské pánvi existují dva základní zvodněné horizonty, a to spodního a svrchního jílovito-písčitého (j.p.) souvrství. Na spodní jsou vázány minerální vody Františkových Lázní. Obě souvrství, včetně oddělujícího cyprisového souvrství, fungují jako prostředí s akumulací CO2. Oba horizonty představují první základní hydrogeologickou strukturu - sedimentární. Nejvýznamnějšími kolektory je spodní j.p. souvrství a uhelná sloj pod cyprisovým souvrstvím jílů a jílovců. Jsou prostředím oběhu studených kyselek. Proplynění je vázáno především na uhelnou sedimentaci. Dotaci svrchního horizontu zajišťují jednak srážky, jednak povrchové toky. Druhou základní hydro - strukturou je podložní smrčinské krystalinikum: smrčinský granitový pluton a jeho obalová série metamorfik. V odkryté části této struktury existuje prostředí oběhu prostých podzemních vod. V podloží pánve obíhá voda po propustných puklinových pásmech (kolektorem je žula pod artéským stropem metamorfik). Vzájemný vztah obou komplexních hydro - struktur není jednoznačně dořešen. Předpokládá se komunikace prostřednictvím tektonických linií.

Území je odvodňováno levostranným přítokem Ohře – potokem Plesná a náleží k povodí 1-13-01-051 /Plesná od Svažeckého potoka po ústí/. Vody potoka Plesná lze z hlediska čistoty zařadit do III. třídy. Průměrný průtok je 0,6 – 0,7 m3.s-1, řečiště potoka je zachováno v přirozeném stavu. Lokalita se nachází na SV okraji II.B ochranného pásma minerálních vod Františkových Lázní. ÚR3 se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les. Místní úroveň přírodní erozivní báze krajiny je cca 440 m n.m.

Lokalita je klimatologicky charakterizována suchým až mírně suchým krátkým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným jarem a podzimem, zimou normálně dlouhou, suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Nejteplejším měsícem v okrese je červenec (16 – 17 oC), nejchladnějším leden (-2 až –30C). V červenci spadnou nejvyšší srážky (80 – 90 mm), minimální srážky v únoru.

Tab.č.1 	Přehled a roční úhrny srážek za období 1901-50 (podle nejbližších dešťoměrných stanic v Chebu a Skalné)

| Hodnoty v [mm] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srážky Cheb | 39 | 33 | 34 | 43 | 56 | 67 | 81 | 72 | 45 | 45 | 41 | 37 | 593 |
| srážky Skalná | 46 | 39 | 40 | 46 | 56 | 64 | 75 | 74 | 46 | 47 | 47 | 48 | 628 |

Tab. č.2 	Přehled klimatických údajů

| stanice | nadmořská výška v m | Ø teplota ve oC | Úhrn srážek roční v mm | Úhrn srážek IV-IX v mm | Vegetační doba dnů | Klimat. okrsek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skalná | 464 | 7.0 | 628 | 361 | 130 | B5 |

Hodnotu klimatického výparu v okolí posuzované lokality můžeme orientačně stanovit vycházíme-li z ročních normálů srážek a teplot, dle empirického vzorce Kellera a Wundta (O.Dub, 1963): Hk = 95 + 0.8.S - 23 T = 436.4 mm/rok, Hk... klimatický výpar (mm/rok), S … roční úhrn srážek (stanice Skalná), T … Ø roční teplota (st. Skalná).

V rámci ČPHZ jsou sledovány hydrogeologické poměry, a to dle požadavků ČIL – závazný posudek č.j. 443-31.3.1995 ze dne 27.3.1995 (příloha č.6.1). Je prováděno monitorování kvality a hladiny podzemní vody v okolí zájmové lokality pomocí  hydrovrtu (jeho umístění viz příloha č.5.1). Vrt byl vystrojen pro realizaci hydrogeologických měření (viz příloha 6.2.- závěrečná zpráva o provedení hydrogeologického monitorovacího vrtu, str.13 a mapová příloha).

Půda

Půdotvorným podkladem Ch.p. jsou třetihorní pokryvné útvary, kde jednotlivé substráty jsou smíšeny v tzv. vildštejnské souvrství jílů a písků. Půdní poměry závisí na vodním režimu a antropogenních vlivech. V Ch.p. je zřejmá převaha hnědých půd, silné zastoupení periodicky zamokřovaných půd a lokálně významný podíl nevyvinutých půd  (6 %) na rekultivovaných výsypkách a odvalech. Rozdíly v trofii hnědých půd se promítají do lesohospodářských opatření (produkce, buřeň, hniloba, přirozená obnova, cílová skladba) i zemědělských. Zrnitostní složení půd závisí zcela na podloží a půdním typu, neboť např. ranker může být písčitá (přeplavené kaolinické písky), kamenitá (eluvia žuly) a jílovitá (blautony).

Zemědělská půda je klasifikována pětimístným kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), který vyjadřuje charakteristiku území k určitému klimatickému regionu a hlavní půdní jednotce. Dále stanovuje sklonitost s expozicí a skeletovitost  s  hloubkou půdy. Klasifikace půdních typů a druhů vychází z bonitace čs. zemědělských půd - uživatelská příručka č. III a V (FMZVž 1989 a MZem ČR 1990). Bonita půdy v území ÚR3 je charakterizována hodnotami BPEJ 5.47.00 – II. TO, 5.47.02 – IV. TO, 5.53.01 – III.TO, 5.53.11 – IV.TO, 5.64.11-III.TO. První  číslice určuje klimatický region, druhá a třetí určují HPJ, čtvrtá svažitost a expozici,  pátá určuje skeletovitost a hloubku půdního profilu.

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost, a proto jsou jen podmíněně odnímatelné, do III.TO jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možné využít pro eventuelní výstavbu, konečně do IV. TO jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, a proto jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Na plochách (i v okolí ÚR3) se uplatňuje jako genetický půdní typ oglejená půda na smíšených horizontech limnického terciéru velmi hluboká – index OG (HPJ 42-54). Ornice těchto půd je mělká až hluboká, totožná s humusovým horizontem. Ornice je převážně hlinitopísčitá, středně humózní. Proces oglejení je patrný v celém profilu. Vodní režim je méně příznivý, dochází k sezónnímu zamokření svrchní vodou, což je patrné i z foto č.3, kde je zachycena deprese s kaluží dešťové vody (území po shrnutí ornice a s dosud neprovedenou skrývkou nadloží, které je značně jílovité s nízkou propustností, proto se voda nevsakuje. Další skupinou půd jsou půdy hydromorfní (HPJ 64 – 78), kam řadíme i půdy glejové. HPJ 64 je zkulturněnou hydromorfní půdou. Kontaminace půdy nebyla zjišťována, protože se vzhledem k blízkosti PHO nepředpokládá  významná kontaminace toxickými komponentami hnojiv, kontaminaci  spadem nevylučujeme. V rámci prvních čtyř etap těžby dojde k záboru zemědělské půdy v rozsahu uvedeném v příloze č. 3.

Tab. č.3	Příklad vyjímané půdy ze ZPF v rámci ÚR3, třídy ochrany (TO) dle metodického pokynu Č.j.: OOLP/1067/96 z 12.6.1996, charakteristika BPEJ dle Doc.ing. Janečka a kol. z r.1999 (Příloha  k dokumentaci „Pozemkové úpravy se zaměřením na bonitaci a pedologii“), t = teplota, ∑= suma teplot nad 10oC, s = roční srážky, svo = pravděpodobnost suchých vegetačních období, vj = vláhová jistota ve vegetačním období

| BPEJ | TO | skeletovitost hloubka půdního profilu | svažitost expozice | skupina půd | klimatický region 5, MT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ø t oC ∑ | Ø s mm | svo | vj |
| 5.53.01 | III. | žádná až slabá skelet., hluboká až středně hluboká | rovina, expozice všesměrná | půdy oglejené (mramorované) | 7- 8 2200 - 2500 | 550 – 650 (700) | 15 - 30 | 4 - 10 |
| 5.47.00 | II. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.47.02 | IV. |  |  |  |  |  |  |  |

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Stávající vrchní vedení VN 22 kV s úsekovým odpojovačem. Jiné inženýrské sítě se v území dle vyjádření správců sítí nenacházejí.

Jako ostatní surovinové zdroje je nutno považovat i těženou surovinu - nerost štěrkopísek.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dopravní cesty v pískovně jsou určeny pro manipulaci s materiálem z těžebního řezu k úpravě, popř. ze skrývkového řezu k deponii skrývkových zemin. Přeprava je řešena kolovým nakladačem, dozerem a pásovými přepravníky. Pro odběr upravené suroviny byla zřízena asfaltová komunikace, která se napojuje na komunikaci III. třídy a spojuje Nový Kostel – Milhostov _ Vackovec – Hartoušov – Nebanice a dále již po silnici I. třídy č. 6 Cheb – Sokolov – Karlovy Vary.

Pohonné hmoty jsou přiváženy dle potřeby a tankování probíhá přímo na místě do strojů. Taktéž mazadla jsou dle potřeby dovážena. V areálu pískovny nejsou pohonné hmoty a mazadla skladována. Odhadovaná roční spotřeba nafty cca 47.000 l, roční spotřeba olejů cca 650 l.

## Údaje o výstupech

Resumé

Výstupy vyvolané stavebními pracemi již proběhly (viz fotodokumentace), proto nejsou součástí oznámení. Záměr – pokračování v těžbě by měl odpovídat koncepčním materiálům z oblasti životního prostředí zpracovávaným na úrovni Karlovarského kraje, mezi nimiž je v neposlední řadě energetická koncepce a koncepce ochrany ovzduší, resp. krajský program snižování emisí. Pro kraj Karlovarský jsou doporučené hodnoty krajských emisních stropů v roce 2010 pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky (VOC) a amoniak (v kt/rok): SO2 20,0; NOx 12,5; VOC 6,0; NH3 2,5. Podle NV č. 350/2002 Sb. nesmí být k 1.1.2010 překračována hodnota imisního limitu 50µg.m-3 PM10 více než 7 krát za kalendářní rok. Obce, ve kterých je překračována hodnota imisního limitu, ale není překračována mez tolerance, nemusí vypracovávat ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. programy ke zlepšení kvality ovzduší. Mez tolerance se od 1.1.2003 snižuje tak, aby dosáhla k 1.1.2005 nulové hodnoty.

Výsledky výpočtu emisí vybraných znečišťujících látek z automobilové dopravy na území Karlovarského kraje mj. ukazují, že těžké nákladní automobily se na emisích oxidů dusíku podílí cca z 50 %. Z důvodů, že přeprava suroviny k odběratelům bude zajišťována nákladními auty, uvádíme zdroje znečišťování  ovzduší NOx bodové, liniové, plošné v širším okolí předkládaného záměru (obr. č.2).

Množství a druh emisí

Z hlediska kategorizace zdrojů znečištění podle § 4 zák. č. 86/02 Sb. zákona o ochraně ovzduší jsou zastoupeny jak mobilní zdroje (dopravní prostředky převážející skrývku - nakladač, buldozer), tak stacionární zdroje - pískovna  je  ostatní stacionární zdroj, dle NV č. 353/02 Sb. §2 se nejedná o zdroj vyjmenovaný. Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší je třeba u všech zdrojů snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím TZL do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy procesu skrápěním - v tomto případě jsou místa a operace, kde dochází k emisím:

- skrývkové práce a deponování skrývky

- deponie skrývky půdy a podložního půdotvorného substrátu - písčité jíly, hlíny

- těžba na úrovni prvního těžebního řezu shora

- přeprava vytěžené suroviny k úpravnické lince

- deponie upravené suroviny

- nakládka upraveného štěrkopísku

- expedice suroviny upravené

Technologie těžby, úpravy i způsob manipulace bude v oznamovaném záměru shodný se stávající pískovnou, ovšem dojde ke zvýšení roční těžby (předpoklad je 300 až 500 kt) a ke zvětšení plochy dotčené těžbou (včetně rekultivace) zhruba 6,15 x.

Vzhledem k tomu, že pro tento zdroj neplatí obecné emisní limity pro pachové látky, nebudeme se o pachu dále zmiňovat.

V  blízkosti ÚR3 (viz obr. č.1) je plánován provoz významného plošného a liniového zdroje znečišťování ovzduší, a to povrchový lom za účelem těžby jílů - viz oznámení záměru podle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb. – stanovení DP5 Mostek.

Stávající plošné zdroje stacionární –

- obec Milhostov (domácí topeniště)

- rozsáhlé plochy orné půdy, pole = plochy bez stálého vegetačního krytu

- stávající pískovna Milhostov

Záměru nejbližší stacionární plošný zdroj znečišťování ovzduší je obec Milhostov, pokud pomineme ornou půdu a pískovnu. Emise tuhých látek, SO2, NOx, CO a uhlovodíků z domácích topenišť (byty vytápěné uhlím, propan-butanem nebo dřevem) se obecně výrazně snižují po plynofikaci, která je v obci Milhostov dle krajské koncepce plánována v r.2007.

Lze očekávat zvýšení imisní zátěže ve smyslu prašného spadu (hodnota depozičního limitu pro prašný spad je podle příl. č.1  nařízení vlády č. 350/02 Sb. 12,5 g.m-2). Zvýšení bude způsobené zahájením skrývkových prací, popř. deponováním skrývkových hmot na vnitřní výsypce stávající pískovny a vlastnostmi ukládané skrývky (zdrojem prašnosti jsou např. písky). Pokud posuzujeme a hodnotíme vliv plošného zdroje znečištění při jeho používání mobilním zdrojem (pracovní plochy nakladače a buldozeru), pak jeho význam je vyšší při zahajování prací vzhledem k výškovému uspořádání - předpokládáme, že k nárůstu vlivu povrchové těžby oproti současnému stavu dojde. Po zahloubení pískovny dojde ke snížení prašnosti.

Mobilní liniové a plošné zdroje - Opatření vedoucí ke snižování emisí vznikajících z liniových zdrojů musí být součástí krajského programu snižování emisí. Pro informaci uvádíme, že množství znečišťujících látek emitovaných automobily (TNA - těžká nákladní auta nad 3,5 tuny) přepravujícími surovinu lze určit za použití emisních faktorů CO - 5,93, CxHy - 3,53, NOx - 6,57 a prachu TZL - 1,920 vyjádřených v g/km na jedno vozidlo odvozené ze studie L. Kröbl: Stav a očekávaný vývoj v produkci emisí škodlivin z výfukových plynů motorových vozidel (Ústav pro výzkum motorových vozidel, 1995). Denní četnost TNA expedujících upravenou surovinu je v současné době plánován na 20 - 40  bez přívěsu (12t), 10 - 20 s přívěsem (25t). Pro informaci viz též obr. č.2, u něhož je uvedena tabulka měrných emisí z nejvýznamnějších liniových zdrojů. Pro informaci o prašnosti a hluku v pracovním prostředí stávající pískovny Milhostov viz příloha č.6.3 – vyhodnocení výsledků měření.

Dále v kapitole „Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry“ na str. 3 tohoto oznámení uvádíme možnou kumulaci dvou těžebních záměrů. Vzhledem k převládajícímu směru větrů je kumulace vlivů plošných zdrojů minimální:

Obr. č. 3	Grafická prezentace větrné růžice

Tab. č.4	Hodnoty větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0,86	1,07	0,55	0,42	2,08	1,82	0,54	0,13	1,5	8,97

II.tř. v=1.7 	1,21	1,64	1,2	1,02	2,48	3,49	1,42	1,02	2,78	16,26

II.tř. v=5 	0,02	0,01	0	0	0	0,03	0	0,02	0	0,08

III.tř. v=1.7 	1,29	1,86	0,78	0,59	1,47	2,9	1,18	1,43	1,3	12,8

III.tř. v=5 	0,59	0,96	1,11	0,29	0,72	3,07	3,25	1,12	0	11,11

III.tř. v=11 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV.tř. v=1.7 	1,74	1,16	0,63	0,63	1,75	2,27	0,79	1,48	1,34	11,79

IV.tř. v=5 	1,64	1,71	1,74	0,46	2,27	8,22	6,18	3,11	0	25,33

IV.tř. v=11 	0	0,1	0,1	0	0	0,3	0,3	0	0	0,8

V.tř. v=1.7 	0,81	0,87	0,34	0,54	1,01	1,31	0,37	0,64	0,69	6,58

V.tř. v=5 	0,35	0,22	0,35	0,45	1,31	1,98	1,07	0,55	0	6,28

Sum (Graf)	8,51	9,6	6,8	4,4	13,09	25,39	15,1	9,5	7,61	100/100

Voda - množství odpadních vod a jejich znečištění

Vnější odvodnění - povrchové vody pískovny sestává z odvodnění okolního povrchu a je řešeno vsakem. V případě výrazných dlouhotrvajících dešťových srážek, voda, která by se akumulovala v depresích za horní hranou první skrývkové lávky, bude podle potřeby svedena odvodňovací rýhou do pískovny. Vnitřní odvodnění - povrchové vody je řešeno vsakem. Vnitřní odvodnění - podzemní vody – báze těžby bude probíhat nad HPV.

Odběr a spotřeba vody: množství pitné vody činí 0,06 m3 / den / 1 zaměstnance; při počtu 3 zaměstnanců v jednosměnném provoze činí potřeba vody 0,18 m3/den, což je  46,26 m3 / rok (257 pracovních dnů).  V příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody pro provozy s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností sprchování teplou vodou 30 m3 na zaměstnance a směnu a rok.

Toto číslo lze použít pro odhad spotřeby koupelové vody, která by činila 90 m3 vody ročně, ovšem dnešní stav sociálního zařízení pískovny Milhostov je následující: mobilní buňka slouží jako ohřívárna a prostor ke svačině. Je v ní instalováno umyvadlo, voda na mytí rukou i balená pitná voda jsou dováženy. Samostatně je umístěno suché WC. – viz též příloha č.6.4 – protokol z kontroly pracovního prostředí a hygienického zabezpečení z 4.12.2002.

Dešťové odpadní vody ze střech a komunikací jsou svedeny volně na terén a s ostatními plochami jsou odvodněny vsakováním.

Srážková voda (důlní) voda - Z bilance srážek a odparu vyplývá že průměrně lze očekávat přítok cca  191,6 mm srážkových vod ročně. Jakmile srážková voda vnikne do pískovny, stává se z ní voda důlní. Povrchová voda - záměr nepočítá z vypouštěním důlních vod do vod povrchových. Vydatnosti přítoků nebyly specielními pracemi zjišťovány.

Půda

V zásadě lze vlivy, resp. výstupy, týkající se půdy, půdotvorný substrát a půdotvorbu  při těžbě popsat následovně:

- dochází ke skrývání zkulturnění schopných vrstev půdy a deponování skryté vrstvy na ošetřované deponii nebo ochranném valu podél pískovny

- k výškovým změnám (pozitivním - deponie i negativním - dno pískovny dosáhne kóty 443 m n.m.)

- ke změně hydrologických poměrů (pískovna)

- k prašnosti (minimální vliv, neboť těžený nerost, jehož těžba a úprava bude zdrojem prašnosti, je zároveň matečným substrátem půdy)

- dochází k rozprostírání zkulturnění schopných vrstev půdy v rámci sanace a rekultivace

Z pěti vyjmenovaných výstupů, má největší význam výstup uvedený pod č.1 a 5. Ostatní výstupy jsou relativně menšího významu, popř. jsou zahrnuty v bodě č. 5 (např. č.2 - geomorfologie terénu) anebo mají větší význam z hlediska jiné přírodní složky (např. výstup uvedený pod č.3 - je zároveň výstupem týkajícím se podzemní i povrchové vody, pod č. 4 je uveden výstup, který je významným pro ovzduší).  Z těchto důvodů se věnujeme v této kapitole bodům č. 1 a 5, resp. bodu č.5, neboť skrývání kulturní vrstvy půdy bude ošetřeno v rozhodnutí o dočasném odnětí půdy ze ZPF.

Převzato z připravovaného Plánu rekultivace, pracovní verze: ihned poté, co dojde k uvolnění těžebního prostoru, bude použit skrývkový a výklizový materiál k technické rekultivaci (úprava závěrných svahů do sklonu 1:3 – 1:5). Pozemky  určené pro kombinovanou rekultivaci (TTP + keře) budou pokryty vrstvou ornice o mocnosti 0,1 m,  pozemky určené pro zemědělskou rekultivaci – orná půda budou kulturní vrstvou překryty o mocnosti 0,3 m.

Pozemky po rekultivaci zůstanou z větší části v ZPF. Přesto ke změně kultury pozemků dojde. Změna je navrhována především z důvodu tvorby a ochrany krajiny (obnova funkcí, krajinný ráz, zvýšení retence, příznivé ovlivnění eroze, zpřístupnění krajiny atd.).

Zabezpečit geomorfologickou rozmanitost budoucího reliéfu, která povede k vyšší druhové rozmanitosti, lze realizovat při zavážení těžební jámy a při terénních pracích na sesvahování (t.j. různá expozice, sklon, vlastnosti podloží).

Většina dotčených pozemků se nachází na plochách s nízkou ekologickou stabilitou (orná půda, ostatní plocha). Vzhledem k současné  úrovni ekologické stability celého území  navrhujeme dodržet zásadu geomorfologické rozmanitosti - ponechat během terénních úprav prováděných v rámci technické rekultivace  jako terén  v rozmanitém tvaru (deprese, vyvýšeniny, různá expozice, sklon,…)

Kategorizace a množství odpadů

Základní povinnosti stanovené původcům odpadů zákon o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění uvádí ve své hl. II §16. Dále je nutné plnit podmínky vyplývající ze zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr je pokračováním těžby, která podléhá pravidelné kontrole KHS Karlovy Vary – pracoviště Cheb, OBÚ Sokolov (viz přiložené protokoly – příl. č. 6.3, 6.4) nejsou tyto povinnosti v oznámení rozpracovány.

Popis stávajícího stavu:  těžební stroje jsou vybaveny hydraulikou, která může být plněna hydraulickým olejem s přídavkem PCB. V případě, že nebudou použity oleje s obsahem PCB, je nutno to doložit nebo nechat provést chemickou analýzu. (Rozhodující limit je 50 mg PCB/kg). V případě, že budou použity oleje s obsahem PCB, je třeba je shromažďovat odděleně. Při nakládání s odpadním olejem dá původce přednost zpětnému odběru.

Roční bilance evidence odpadů rozhodne o tom, zda je třeba vytvořit Plán odpadového hospodářství. Při roční produkci nebezpečných odpadů nad 10 tun má původce povinnost vytvořit plán odpadového hospodářství dle ustanovení §44  zák. č. 185/2001 Sb.

V provozu nebude zřízení funkce odpadového hospodáře, neboť se nepředpokládá produkce NO vyšší než 100 t/rok dle ustanovení §15(1) zák. č. 185/2001Sb.

Místo pro oddělené shromažďování odpadů bude ošetřeno podle vodohospodářských předpisů a požadavků zákona o odpadech, zejména bude zajištěno před únikem olejů a nebezpečných kapalin, před odcizením a nádoby na skladování budou uzavřeny proti vniknutí dešťové vody. Místo pro shromažďování odpadů bude monitorováno z hlediska možného úniku nebezpečných kapalin. Monitorování bude prováděno odběrem vody z lapolu nebo odběrem sond zeminy z přilehlého okolí.

Komunální odpad se bude likvidovat buď :

- Z komunálního odpadu budou vytříděny nebezpečné a využitelné složky dle §2(4) vyhl. č. 381/2001 Sb. (tedy papír, plasty,oděvy a sklo) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění buď jako směs konkrétních druhů ostatních odpadů ze skupiny 20 v odhadnutém poměru nebo tuto směs zařadí pod katalogové číslo v ní převládajícího  druhu odpadu této kategorie. Toto řešení vyžaduje dle §16(2) zákona o odpadech povolení příslušného úřadu.

- Nebo se původce zapojí do systému sběru komunálního odpadu zavedeného obcí.

Tab. č. 5	Přehled hlavních druhů odpadů, které můžou  vznikat při provozu lomu:

| Kód odpadu | kategorie | Název | Možnosti nakládání s odpady převzatými oprávněnou osobou |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 06 | N | Ropné kaly z údržby zařízení | spalovna, biodegradace |
| 13 01 01 | N | Hydraulické oleje obsahující PCB | spalovna |
| 13 01 13 | N | Hydraulické oleje ostatní | recyklace |
| 13 02 08 | N | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | recyklace |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky NL | spalovna |
| 16 06 01 | N | Olověné akumulátory | recyklace |
| 17 04 05 | O | Železo, ocel | recyklace |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy | recyklace |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka | recyklace |
| 20 01 02 | O | Sklo | recyklace |
| 20 01 08 | O | Biologicky rozložitelný odpad | kompostování |
| 20 01 10 | O | Oděvy | Recyklace, skládka |
| 20 01 39 | O | Plasty | recyklace |

Ostatní výstupy (hluk, vibrace, záření)

Technologie těžby i způsob dopravy bude v plánovaném záměru  shodný se stávající pískovnou, plánuje se zvýšení roční těžby.

U hodnoceného záměru budou zdrojem hluku vlastní těžba, úprava a silniční doprava vytěžené a upravené suroviny.

Technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku stanovené nařízením vlády č.9/01 Sb. musí zařízení splňovat vždy při uvedení na trh nebo do provozu (v případě pískovny je to dozer, nakladač a úpravnická linka, tedy zařízení, pro která jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku).  Výrobce strojů a zařízení  používaného při těžbě a úpravě štěrkopísků musí uvádět údaj o garantované hladině akustického výkonu zařízení (v současné době tuto povinnost ukládá § 4 písm. a) nařízení vlády č.9/01 Sb.). Pokud bylo zařízení v provozu ještě před nabytím účinnosti NV je pak nutno zjistit tuto hodnotu přímým měřením v bezprostřední vzdálenosti od zařízení v místě jeho nasazení do provozu metodami uvedenými v příloze č. 3 nařízení vlády č.9/01 Sb. Posouzení vlivu jednotlivých zdrojů hluku na okolní životní prostředí, tj. výpočet hodnoty hladin akustického tlaku A v jednotlivých sledovaných bodech životního prostředí, vychází z akustického výkonu zdroje a konfigurace terénu mezi zdrojem a jednotlivými sledovanými body životního prostředí.

Přípustné hodnoty emisí hluku pro dozery jsou následující: pokud čistý instalovaný výkon (P) zařízení je menší nebo roven 55 kW, pak od 1.4.2002 je přípustná   hodnota 104 dB/1pW, od 3.1.2006 bude tato hodnota snížena na 101 dB/1pW. Pokud čistý instalovaný výkon (P) zařízení je větší než 55 kW, pak od 1.4.2002 je přípustná   hodnota 85 + 11 lgP dB/1pW, od 3.1.2006 bude tato hodnota snížena na 82 + 11 lg P dB/1pW dB/1pW.

Pokud vznikají vibrace při dopravě a při práci mechanismů, je provozovatel povinen provádět opatření k tomu, aby nedocházelo k nepříznivému působení vibrací na člověka.

Záření radioaktivní: a) Ionizující: Z dostupných informací vyplývá, že provozovaná technologie ani doprovodné aktivity nebudou vybaveny takovým zdrojem ionizujícího záření, které by mohlo zřetelným způsobem ovlivnit životní prostředí; b) Radon a další přírodní radionuklidy: Doposud  nebyl vznesen požadavek na technická opatření proti pronikání radonu z podloží do vnitřních prostor objektů. V rámci ložiskového průzkumu se nepotvrdilo, že horninové prostředí v zájmovém území by mohlo spadat do kategorie středního nebo vysokého radonového rizika.

Záření neionizující (elektromagnetické, infračervené, ultrafialové): výskyt ultrafialového a infračerveného záření se v souvislosti s uvažovaným provozem nepředpokládá. V objektech sociálního a správního zázemí nejsou provozovány otevřené generátory vysokých nebo velmi vysokých frekvencí, které by mohly působit škodlivě na zdraví osob, popř. životní prostředí ve smyslu vyhl. č. 408/1990 Sb. V rámci realizace záměru není nutno provést ani opatření, která by eliminovala indukovaná elektromagnetická pole, jež by překračovala hodnoty stanovené § 4, výše uvedené vyhlášky, neboť žádné oznamované zařízení nepředstavuje generátor vysokých frekvencí (od 60 kHz do 300 MHz).

Doplňující údaje

K významným terénním úpravám a zásahům do krajiny dojde - vytěžený a následně rekultivovaný prostor (dno lomu na kótě 443 m n.m.).

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Havarijní situací je stav, při kterém může dojít k úniku ropných látek nebo při kterém i jinak hrozí poškození majetku, zdraví osob a kvality životního prostředí, například uložení nebezpečných odpadů, narušení stability svahu pískovny, přívaly dešťových vod do pískovny,  a podobně.

Postup při zjištění havárie určuje havarijní plán – viz příloha č.7, s nímž jsou seznámeni všichni pracovníci. Havárii neprodleně oznámí pracovník, který ji zjistil, vedoucímu směny. V případě havárie nebo ohrožení budou neprodleně o nastalé situaci informovány příslušné orgány a organizace,  podle charakteru ohrožení.

# Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

### Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

Posuzovaná oblast leží uvnitř tzv. chebsko – sokolovského bioregionu. Charakteristickou zvláštností je mozaika západního vlivu (ochuzená hercynská flóra a fauna nižších poloh) a boreokontinentálních reliktů na stanovištích organogenních substrátů. Dnes převažuje orná půda, která tvoří většinu plochy dotčené záměrem, postindustriální lada jsou četná, cenné jsou nivní louky, což je případ nivy potoka Plesná, který odvodňuje zájmové území  a nebude dotčen předkládaným záměrem.

Z hlediska nadregionálního systému ekologické stability (mapa 1:50.000 Územní systém ekologické stability 11-14 ÚTP NR-R ÚSES ČR) lze pro úplnost v souvislosti s pokračovaním těžby v pískovně Milhostov a se stanovením DP Mostek  poukázat na nejbližší prvky systému ekologické stability. Jedná se zejména o:

- nadregionální biocentrum 2005 Soos, vzdálené  cca 2,0 km západně od předkládaného záměru a 1,5 km jihozápadně od navrhovaného DP Mostek;

- regionální biokoridory, navržené k vymezení - RK 99O severojižního  směru a regionální biokoridor navržený k vymezení  RK 989 SZ-JV směru.

Zvláště chráněná území:  podle mapy  11-1 a 01-3 Cheb Mapa chráněných území ČR v měřítku 1 : 100 000 je ve vzdálenosti  do 2 km od zájmového území vyhlášeno maloplošné chráněné území – přírodní památka 1265 Děvín, rašeliniště, lokalita muchomůrky olšové, národní přírodní rezervace NPR 404 Soos, významné rašeliniště a slatiny  na křemelinovém štítě, výrony plynů, minerálních vod, výkvěty solí, přibližně 12 km severně se nachází přírodní park Leopoldovy Hamry. Severně až západně cca 6 km leží  přírodní park Kamenné vrchy. Přímo v ploše navrhovaného dalšího těžebního postupu nejsou evidována žádná  zvláště chráněná území.

Významnými krajinnými prvky a současně regionálními biokoridory je zmíněná údolní niva Plesenského potoka, která jsou v souladu s ustanovením § 3 odst. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny evidována jako významný krajinný prvek. Podle výsledků mapování krajiny, které jsou k dispozici na Městském úřadě Cheb (Mapování krajiny, zpracované pro OÚ Cheb v roce 1996, bez další bližší identifikace), jsou v okolí předkládaného záměru popsány významné krajinné prvky, které vlastním záměrem nebudou dotčeny:

- VKP č. 336, název Mostek – kyselka, což je údolní niva potoka Plesná s mokřady, lesním porostem ve svahu a remízem na podloží štěrkopísků s naplaveninami povodňových hlín ( stav z 30.9.1996)

- VKP č. 337, název Milhostov,  jako údolní niva Plesenského potoka s hlinitými břehy a bahnitými meandry s mokřady a okolními svahy na podloží štěrkopísků a z převážné části povodňových hlín chebské pánve.

Území je odvodňováno levostranným přítokem Ohře – potokem Plesná a náleží k povodí 1-13-01-051 /Plesná od Svažeckého potoka po ústí/.

Lokalita se nachází na SV okraji II.B ochranného pásma minerálních vod Františkových Lázní. ÚR3 se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les. Místní úroveň přírodní erozivní báze krajiny je cca 440 m n.m. Území sousedí s PHO vodního zdroje – viz příloha č.6.5 - vyjádření provozovatele vodního zdroje společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

### Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

| VODA | V rámci ČPHZ jsou sledovány hydrogeologické poměry, a to dle požadavků ČIL – viz příloha č.6.1. Je prováděno monitorování kvality a hladiny podzemní vody v okolí zájmové lokality pomocí hydrovrtu, který byl vystrojen pro realizaci hydrogeologických měření. Vody potoka Plesná, který odvodňuje území lze z hlediska čistoty zařadit do III. třídy. Průměrný průtok je 0,6–0,7 m3.s-1, řečiště potoka je zachováno v přirozeném stavu. |
| --- | --- |
| PŮDA | Zemědělská půda v zájmovém území je klasifikována kódem BPEJ 5.47.00 – II. TO14, 5.47.02 – IV. TO, 5.53.01 – III.TO, 5.53.11 – IV.TO, 5.64.11-III.TO. Na plochách (i v okolí ÚR3) se uplatňuje jako genetický půdní typ oglejená a hydromorfní zkulturněná půda. |
| OVZDUŠÍ | Obec Milhostov, v jejímž k.ú. se záměr nachází, není dosud plynofikována, což se významnou měrou projevuje na kvalitě ovzduší. Obce, ve kterých je překračována hodnota imisního limitu, ale není překračována mez tolerance, nemusí vypracovávat ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. programy ke zlepšení kvality ovzduší. V žádné obci na území Karlovarského kraje nebylo zaznamenáno překročení imisního limitu zvýšeného o mez tolerance, ovšem mez tolerance se od 1.1.2003 snižuje tak, aby dosáhla k 1.1.2005 nulové hodnoty. Z hlediska produkce emisí NOx, které reprezentují u liniových zdrojů zátěž vyvolanou z 50% nákladními auty, patří komunikace III. třídy č. 21222, na níž se napojuje příjezdová cesta do pískovny, ke zdrojům s produkcí nižší než 2,5 t/rok.km. Obec Milhostov jako plošný zdroj vykazuje produkci NOx méně než 0,25 t/rok. |
| KRAJINA | Z hlediska zásahu do kulturní krajiny bude rozšíření pískovny a následná rekultivace znamenat částečnou změnu ve využití pozemků (část plochy orné půdy bude změněna na TTP, popř. zalesněna nebo osázena keři) |
| ÚSES | Na základě pochůzky v červenci 2004 s p. Jiřím Maříkem, který se zabývá faunistickým průzkumem a mapováním z hlediska programu NATURA 2000 a po telefonické konzultaci s ing. Hanou Henyšovou, která se rovněž zabývá hodnocením systému ekologické stability a oba dobře znají lokalitu, konstatujeme, že dotčená plocha záměrem, tzn. orná půda a zemědělský půdní fond obecně, z hlediska kvality, rozmanitosti a reprezentativnosti biotopů má nízkou ekologickou stabilitu (stupeň ekologické stability 1). Provoz pískovny vede ke zvýšení stabilizace nejen po ukončení rekultivace, ale i v době těžby - dá se předpokládat v budoucnosti hnízdění břehule říční (Riparia riparia), která je běžným druhem v pískovnách v okrese Cheb. Zájmové území je ekologicky nestabilní (viz též fotodokumentace). Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné druhy silně nebo kriticky ohrožených živočichů. Nevylučujeme však přítomnost druhů ohrožených (příslušný orgán pro udělení výjimky je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí). Druhová skladba živočichů odpovídá charakteru vegetačního pokryvu. Podle katalogu biotopů ČR se jedná o biotop silně ovlivněný a vytvořený člověkem, X2 – intenzivně obhospodařovaná pole s kulturami obilovin a okopanin v rozsáhlých lánech pravidelně ošetřovaných herbicidy. Z plevelných druhů se v nich nevyskytují vzácnější archeofyty a převládají neofyty. Plevely mají často malou pokryvnost a vyskytují se na polních okrajích, v úzkých pruzích nezasažených herbicidy. Podle provedeného biologického hodnocení území DP5 Mostek má v dotčeném území z hlediska ekologické stability výjimečně velký význam (stupeň ekologické stability 5) niva Plesné, která nebude záměrem dotčena. Niva má převážně rovinatý profil. Jen louka v nejširší části poblíž rybníka je mírně svažitá ve směru k potoku, má východní sklon. V jižním cípu této části nivy je hojně využívaný minerální pramen. Vegetaci lze rozdělit na stromový doprovodný porost, keře a bylinnou vegetaci a malý, poměrně mělký rybník. |

# Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

### Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů – únosný vzhledem k již existující těžbě, situování záměru a historii realizace záměru. Obecně lze  konstatovat, že provoz rozšířené těžby může z hlediska zdravotního obyvatelstvo ovlivnit: emisemi znečišťujících látek do ovzduší jak z liniového, tak z plošného zdroje, emisemi hluku jak z příjezdové komunikace, tak z vlastní těžby a úpravny. Nutno brát v úvahu, že pískovna je vzdálena od centra obce Milhostov 500 m na JV, což vzhledem k převládajícímu jihozápadnímu a jižnímu směru větru minimalizuje vliv stacionárního plošného zdroje znečišťování na obyvatelstvo obce. Uvedení záměru do provozu nepřinese nová pracovní místa. Ani další sociální nebo ekonomické důsledky se nepředpokládají. Vlivy na ovzduší a klima, zdravotní rizika – únosný  vzhledem k již existující těžbě a stávajícím plošným zdrojům znečišťování (pískovna namísto orné půdy, která je bez trvalého vegetačního krytu). Pokud bude docházet ke kumulaci nepříznivých vlivů těžby na dvou lomech, doporučujeme rozptylovou studii, která by zhodnotila vliv obou provozů. Vliv na hlukovou situaci – únosný vzhledem k již existující těžbě,  úpravě a dopravě.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu – únosný, protože báze těžby bude nad HPV a kvalita i hladina podzemní vody je průběžně sledována měřením (hydrovrt). Vliv na půdu – významný, ale únosný vzhledem k charakteru záměru, při němž dochází ke snímání ornice a po ukončení těžby jejímu opětovnému rozprostření. Vliv na horninové prostředí – významný, ale únosný vzhledem k charakteru záměru, při němž dochází ke snímání ornice a po ukončení těžby jejímu opětovnému rozprostření. Jedná se o těžbu ložiska štěrkopísků. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy – minimální únosný s ohledem na charakter dotčených ploch – orná půda a ostatní komunikace. Vlivy na krajinu, na hmotný majetek a kulturní památky – minimální únosný vzhledem k faktu, že rozšíření těžby bude navazovat na těžbu již existující. Vliv rekultivace na krajinu může být pozitivní.

### Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci hodnotíme jako únosný.

### Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice, komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Žádný z nepříznivých vlivů se ani nepřímo neprojeví za státní hranicí ČR.

### Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

- Opatření proti prášení jsou uvedena v provozním řádu a technologickém postupu a rovněž koordinace těžebního a rekultivačního postupu (včetně výsypkového hospodářství), aby plocha zasažená těžbou – což je hlavní zdroj prašnosti, byla minimální

- Opatření proti plevelům - v případě rozmnožení plevelů na deponii ornice zajišťuje pracovník jejich likvidaci sekáním, alespoň 2 x ročně

- Opatření kompenzační (sanace a rekultivace) – postup rekultivace za těžbou podle plánu rekultivace

- Opatření proti hluku - skrývkové práce provádět pouze v pracovní dny

- Opatření v případě výskytu ohroženého druhu živočicha – žádost o udělení výjimky krajskému úřadu

### Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Dosud nebyl schválen plán rekultivace.

# Porovnání variant řešení záměru

Záměr nepočítá s více variantami řešení, neboť navrhovatel již v průběhu řešení střetů zájmů přistoupil na nutné kompromisy a zohlednil zájmy ochrany ŽP6.

# Doplňující údaje

### Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení – pouze v tištěné podobě s výjimkou přílohy č. 5.1, 7, 8

Příloha č.1	Povolení ČPHZ ze dne 3.4.1997 vydané OBÚ Sokolov č.j. 829/I/810.3/Bk/97

Příloha č.2	Přehled stavu zásob k 30.11.1994

Příloha č.3	Výpočet odvodu ze ZPF z července 2004 – 4 etapy po 2,2570 ha str. 2-4 a mapová část

Příloha č.4	Mapa 1:10000, ML 11-14-08 se zákresem meliorací

Příloha č.5.1	Základní důlní mapa 1:5000 se zákresem konečného stavu lomu

Příloha č.5.2	Základní důlní mapa 1:2500 se zákresem současného stavu lomu

Příloha č.5.3	Základní důlní mapa 1:5000 se zákresem varianty č.II plánu rekultivace

Příloha č.6.1	Závazný posudek MZd – ČIL ze dne 31.3.1995 č.j. 443-31.3.1995

Příloha č.6.2	Závěrečná zpráva realizace hydrovrtu, str. č.13 a mapová část z r.1996

Příloha č.6.3	Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech – Vyhodnocení výsledků prašnosti a hlučnosti pracovišť z r.2003

Příloha č.6.4	OHS Cheb - Protokol z kontroly pracovního prostředí ze dne 4.12.2002

Příloha č.6.5	Vyjádření CHEVAK Cheb, a.s. k záměru z 15.7.2004

Příloha č.6.6	Vyjádření obce Milhostov k záměru ze dne 15.7.2004

Příloha č.7	Havarijní plán

Příloha č.8	Fotodokumentace pořízená 27.7.2004

### Další podstatné informace oznamovatele

Žádné další mimořádné poznatky nebyly zjištěny.

# Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Těžbou a související činností (úpravou, deponováním upravené suroviny, rekultivací)  jsou převážně dotčeny pozemky orné půdy. Těžba a činnost související se dotýká území o výměře cca 39 ha; v tomto zájmovém území již probíhá těžba štěrkopísků na ploše o velikosti cca 1,3 ha (včetně úpravy). Jednotlivé těžební postupy nebudou přesahovat 2,5 ha.

Během řešení střetů zájmů byl záměr pozměňován a v současné podobě představuje kompromisní přístup k těžbě a zároveň k ochraně životního prostředí.

# Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace. SÚ Luby se dne 30.7.2004 vyjádřil ve smyslu, že obec Milhostov nemá dosud schválen územní plán.

# LITERATURA A POUŽITÉ PODKLADY

Plán využití ložiska stávající pískovny Milhostov a další dokumentace související s provozem poskytnutá jednatelkou společnosti Štěrkopísky Milhostov, s.r.o. ing. Martou Tichou

Dokumentace zpracovaná podle přílohy č.4 zákona č.100/01 Sb. pro stanovení DP Mostek (předkladatel záměru společnost Sedlecký kaolin, a.s. – duben 2004)

--------------

Bajer, T. a kol.: Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí. EIA 1, 2/2001 ročník VI.. MŽP, Praha, 2001

Culek M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, 1996

ČHMÚ: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2000 – tabelární a grafickou část. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 2001

Demek, J.: Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. Academia, Praha, 1987

Mikyška R.: Vegetace ČSSR A2, vysvětlivky ke geobotanické mapě, Academia, Praha,1968

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1 – 3. Academia, Praha, 1980

Quit, E. : Klimatické oblasti Československa. ČSAV Brno, 1973

Vlček, V. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR - Vodní toky a nádrže. Academia, Praha, 1984

----------------

Státní mapy odvozené 1 : 5 000.

Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000.

Soubor geologických a účelových map 1 : 50 000, Český geologický ústav, Český úřad geodetický a kartografický

# Footnotes

tyto zásoby se  nachází jak uvnitř plochy ÚR, tak vně

odvozeno ze skrývkového poměru v bilančních blocích 1: 2,16 (skrývka : surovina)

ÚR = Územní rozhodnutí o využití území č.j. 363/96-výst., vydané MěÚ v Lubech dne 9.9.1996

v rostlem stavu, tj. objemová hmotnost suroviny není ovlivněna úpravou suroviny

DP = dobývací prostor

ŽP = životní prostředí

aby ochranný  val plnil funkci ochrany před hlukem měl by být vysoký min. 3,5 m a délka valu by měla být dvojnásobkem vzdálenosti mezi zdrojem hluku a valem

ČPHZ = činnost prováděná hornickým způsobem

Plán zajištění se zpracovává v případě, že těžba je přerušena na dobu delší než jeden rok a uvažuje se s jejím pokračováním. V případě úplného ukončení těžby, které by znamenalo odpis zásob, stav by byl řešen plánem likvidace.

Těžba je spojena se změnou hydrologického režimu. Při těžbě je právě z těchto důvodů nutno přistupovat k určitým kompromisům, které např. spočívají v určení báze těžby nad hladinou podzemní vody. Technologie těžby suroviny včetně technologie skrývkových prací (nutnost zachovávání koeficientu bezpečnosti závěrných svahů, dodržení šířek pracovních plošin, dopravních cest atp.) zpomaluje zahájení rekultivačního postupu. Koordinace skrývkového, těžebního a rekultivačního  postupu ve smyslu regulované manipulace se značným objemem hmoty je proto nezbytná.

PUPFL = pozemky určené k plnění funkce les

dokumentace pro povolení činnosti prováděné hornickým způsobem obvodním báňským úřadem

Plánovaný těžební postup a postup rekultivace pozemků bývají během těžby pozměněny z důvodů změny báňsko – technických, nebo geologických faktorů.

TO = třída ochrany

HPJ = hlavní půdní jednotka

PHO = pásmo hygienické ochrany

neboť podle NV č. 353/02 Sb. přílohy č.1 - bod 3.6 (kategorie vyjmenovaných zdrojů, emisní limity a požadavky) se nejedná o střední zdroj znečišťování pro zpracování nerostů - pro těžbu, úpravu a zpracování kameniva, neboť kapitola 3.6 zmíněného NV se vztahuje na kamenolomy, nikoliv na pískovny, ačkoliv termín kamenivo je běžně používán jak pro produkty kamenolomů, tak pískoven.

pach je subjektivním čichovým vjemem člověka - § 2, písm. r) vyhl. č. 356/02 Sb., emisním limitem pachových látek (pachovým číslem) se vyjadřuje intenzita pachu, což je maximální množství pachu charakterizovaného pachovými jednotkami v 1 m3 čistého vzduchu, který nesmí být emitován zdrojem do ovzduší. Podrobně viz vyhl. č. 356/02 Sb.

HPV = hladina podzemní vody

Výpočet potřeby vody vychází z vyhlášky č. 9 z roku 1973 a Komentáře k této vyhlášce z roku 1975. Výpočet je dán nároky zaměstnanců, jejichž počet byl stanoven podle provozu pískovny Příšov.

TTP = trvalý travní porost

ZPF = zemědělský půdní fond