č.j. 3680/ZZ/08 	            	                               V Karlových Varech dne 16. 3. 2009

Vyřizuje / linka:  Mgr. Krýzlová / 295

Stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

# Identifikační údaje

Název: 	„Obalovna živičných směsí Chodov“

Kapacita (rozsah) záměru:

- špičkový výkon:		190 t/hod.

- provoz:			145 dnů/rok, 6 hod./den

- maximální výkon:		Varianta A – nulová

Varianta B - 166 000 t /rok (teoretická)

Varianta C - 100 000 t/rok (reálně dosažitelná)

- spádová oblast:		40 -50 km silniční vzdálenosti

- celková výměra pozemku:	28 550 m2 (součástí ZPF)

- výměra pro záměr:		15 900 m2

- nákladní doprava:		150 jízd/den, tzn. jízdy v intervalu 4 minut (varianta B)

90 jízd/den, tzn. jízdy v intervalu 7 minut (varianta C)

Umístění:

kraj: 			Karlovarský

obec: 			Chodov

kat. území:   			Stará Chodovská

Obchodní firma oznamovatele:

- HERKUL a. s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno

- Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ oznamovatele:

- 250 046 38 (HERKUL, a. s.)

- 402 333 08 (Vodohospodářské stavby, s. r. o.)

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

- HERKUL a. s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno

- Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

# Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení: 			Ing. Josef Tomášek, CSc.

Středisko odpadů Mníšek s. r. o.

Pražská 900

252 10 Mníšek pod Brdy

osvědčení odborné způsobilosti č. j.: 69/14/OPV/93

(prodloužení – č. j.: 45139/ENV/06)

Datum předložení oznámení:	21. 7. 2008

Zpracovatel dokumentace:			Ing. Josef Tomášek, CSc.

Středisko odpadů Mníšek s. r. o.

Pražská 900

252 10 Mníšek pod Brdy

osvědčení odborné způsobilosti č. j.: 69/14/OPV/93

(prodloužení – č. j.: 45139/ENV/06)

Datum předložení dokumentace:	15. 10. 2008

Zpracovatel posudku:			RNDr. Jiří Grúz

Ecological Consulting a. s.

Na Střelnici 48

779 00 Olomouc

osvědčení odborné způsobilosti č. j.: 85189/ENV/08

Datum předložení posudku:	8. 1. 2009

Veřejné projednání:			místo konání:  Restaurace U Sotonů, Stará Chodovská 51, 
                        Chodov

datum konání: 16. 2. 2009

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- 21. 7. 2008 – Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí od oznamovatele HERKUL a.s. a Vodohospodářské stavby, s. r. o.

- 24. 7. 2008 – bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce Karlovarského kraje 
a oznámení bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření

- 26. 8. 2008 – bylo ukončeno zjišťovací řízení – vydán závěr zjišťovacího řízení, s tím, že je nutné zpracovat dokumentaci vlivů na ŽP se zaměřením na důkladné zhodnocení kumulativních vlivů záměru s vlivy již realizovaných záměrů v dotčeném území (vliv hluku, ovlivnění ovzduší včetně produkovaného zápachu, vliv dopravy, vliv na veřejné zdraví – analýza zdravotních rizik) a navržení vhodných opatření pro zmírnění zjištěných vlivů na obyvatele části Stará Chodovská

- 15. 10. 2008 – byla předložena dokumentace podle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracovaná oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, Ing. Josefem Tomáškem, CSc.

- 22. 10. 2008 - byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce Karlovarského kraje a dokumentace byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření

- 9. 12. 2008 - byl zpracováním posudku pověřen RNDr. Jiří Grúz, oprávněná osoba, která je držitelem autorizace dle zákona

- 8. 1. 2009 – předán zpracovaný posudek

- 19. 1. 2009 – byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Karlovarského kraje a posudek byl rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření

- 6. 2. 2009 - byla na úřední desce Karlovarského kraje zveřejněna pozvánka na veřejné projednání a byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům

- 16. 2. 2009 - veřejné projednání dle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

- 24. 2. 2009 – zápis z veřejného projednání

Proces posuzování vlivů záměru „Obalovna živičných směsí Chodov“ na životní prostředí proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
a Vyhl. č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Závěry zpracovatele posudku:

K hodnocení dokumentace byl zpracován posudek, odpovídající svým členěním příloze č.5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V posudku je k dokumentaci pro uvedený záměr konstatováno, že požadavky, dané přílohou 
č. 4 zákona a jeho příslušnými ustanoveními, byly splněny. Z hlediska úplnosti 
a správnosti údajů a vstupních informací uvedených v dokumentaci lze konstatovat, že dokumentace obsahuje podklady a informace s akceptovatelnou vypovídací schopností pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí, 
s doplňky a některými připomínkami, které jsou uvedeny a komentovány v posudku dokumentace a v podmínkách navrženého souhlasného  stanoviska. Podmínky souhlasného stanoviska navrhl zpracovatel posudku následující:

I. Podmínky pro fázi přípravy

- Zpracovat harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí.

- Zvážit volbu technologie, event. upravit projekční řešení (např. další zakrytování 
a odsávání manipulačních prostorů, sila cizího fileru, zařazení koncové mokré vypírky apod.) s cílem dodržení imisních limitů znečištění ovzduší na pozemcích sousedících se záměrem.

- Navrhnout řádné čištění odpadních vod, odtékajících z provozu záměru, zejména s ohledem na odstraňování nutrientů a ropných látek, aby toto respektovalo zařazení Chodovského potoka do kaprových vod. Detaily problematiky řešit podle požadavků příslušného vodoprávního úřadu.

- Dořešit řazení a výběr vodních děl na lince dešťových vod, s cílem zajistit řádnou funkci objektů mechanického předčištění a odlučování lehkých kapalin, vč. řízeného vypouštění akumulovaných vod.

- Umístění technologického zařízení obalovny řešit na nepropustném živičném povrchu.

- Zajistit zpracování odborného posudku možných vlivů dřívější báňské činnosti (poddolované území) na realizaci záměru. Požádat příslušný orgán státní správy 
o stanovisko k realizaci stavby v tomto území

- Před započetím stavby provést závěrečný biologický průzkum výskytu zvláště chráněných živočichů v dané lokalitě. Podle výsledku požádat příslušné orgány státní správy o udělení výjimky z ochranných podmínek těchto druhů.

- U objektů v obci Vintířov, vybraných po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví, provést podle potřeby doměření stávající hlukové situace v chráněném venkovním prostoru staveb.

- Řešit přeložku vedení vysokého napětí, vč. navazujících legislativních povinností

- Ve smlouvě o provedení stavby specifikovat původce vznikajících odpadů z fáze realizace záměru s navazujícími povinnostmi dle právních předpisů odpadového hospodářství.

- V další fázi projektu upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství 
a předpokládaný způsob odstranění či využití.

- Vypracovat a předložit ke schválení havarijní plán ve smyslu vyhl. č. 450/2005 Sb. pro případ havarijního úniku látek závadných vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni zainteresovaní pracovníci.

- Vypracovat provozní řád zařízení ve smyslu ustanovení §11 odst.2 zákona č. 86/2002 Sb. a předložit jej ke schválení příslušnému orgánu státní správy.

- V projektové dokumentaci vyřešit způsob dočasného skladování a manipulace s odpadními materiály a způsob skladování a manipulace se stavebními materiály, kterým bude předcházeno rozptylu těchto odpadů a stavebních materiálů působením povětrnostních faktorů a prostřednictvím dopravní techniky.

II. Podmínky pro fázi realizace

- Běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů. Mimo tyto plochy neskladovat látky závadné vodám, včetně zásob PHM pro stavební mechanismy.

- Staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB etc.) a nádob do nichž budou případně uniklé závadné látky přemístěny. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a zneškodněna podle platných předpisů. Stojící stavební mechanizmy budou opatřeny záchytnými vanami proti úkapům.

- Minimalizovat vliv na doprovodnou vegetaci podél cest a prvky ÚSES, u nichž by mohlo dojít k ohrožení při výstavbě .

- Venkovní stavební práce spojené se zvýšenu hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě v denní době.

- Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Automobily budou před výjezdem ze staveniště na komunikaci řádně očištěny. Sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby nedocházelo k jejich padání na vozovku a do přírodních ploch. Při pracích, které mají za následek víření prachu, provádět průběžně kropení ploch.

- Zajistit pravidelnou kontrolu automobilů a mechanizmů, pracujících na stavbách, z hlediska jejich ekologické nezávadnosti.

- Kácení dřevin, rostoucích mimo les provádět pokud možno mimo vegetační období.

- Umožnit záchranný archeologický výzkum dle zák. č. 20/1987 Sb. při provádění zemních a výkopových prací a předem na něj uzavřít s pověřeným orgánem smlouvu. Při výskytu náhodných archeologických nálezů v průběhu stavby tyto neprodleně hlásit na příslušné archeologické pracoviště.

- Zajistit ochranu případných paleontologických nálezů ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 114/1992 Sb.

- Po ukončení stavby budou plochy v okolí stavby uvedeny do původního stavu a terén neodkladně upraven. Zařízení stavenišť i jiná navazující nepotřebná zařízení odstranit.

III. Podmínky pro fázi provozu

- Po realizaci stavby provést kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u vybraných objektů na předpokládané trase odvozu obalované směsi s vyhodnocením souladu naměřených hodnot s nař. vl. č. 148/2006 Sb. U objektů kde vlivem provozu záměru dojde překročení hygienických limitů hluku realizovat po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví a dotčenou obcí potřebná protihluková opatření.

- Po realizaci stavby provést autorizované měření emisí TZL, PAU a naftalenu za filtry a emisí z kotelny ohřevu živic a vyhodnotit jejich soulad se specifickými a obecnými emisními limity těchto látek. V případě potřeby (dle výsledků měření) navrhnout a realizovat dodatečná opatření k dosažení souladu s platnou legislativou.

- Dovoz prašných materiálů a odvoz obalované směsi provádět výhradně zaplachtovaným vozidlem, za účelem omezení nežádoucích emisí.

- Průběžně kontrolovat funkci látkových filtrů, na př. průběžnou indikací tlakové ztráty ve velínu obalovny. Průběžně snižovat prašnost při práci s kamenivem, na př. instalací mlžení u boxů s jemnějšími frakcemi kameniva a u násypek obalovny

- Zajistit u zaměstnanců používání ochranných pomůcek v souladu s platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

- Průběžně provádět monitoring kvality podzemní vody zejména s ohledem na možný průnik NEL do saturované zóny.

- Při vzniku havárií odstavit zařízení z provozu a postupovat podle schváleného havarijního plánu. Po každé havárii provést její analýzu a prověřit její příčiny. Následná technická opatření budou vycházet z provedených analýz.

- Dbát na trvale dobrý technický stav instalovaných zařízení. Průběžně provádět kontrolu funkčnosti jednotlivých výrobních zařízení a řídicích a monitorovacích systémů (včetně systémů sledování fyzikálních parametrů výroby) během pracovní směny. Pravidelně provádět předepsané kontroly a revize zařízení.

- Vhodnými technickými opatřeními zajistit minimalizaci úkapů, úniků a ztrát při dopravě surovin a finálního produktu. V předepsaných intervalech kontrolovat těsnost všech potrubí, zásobníků a jímek (nafta, živice, teplonosný olej, mazací oleje apod.) ve smyslu zpracovaného havarijního plánu.

- Po skončení životnosti záměru provést analýzu jeho vlivů na životní prostředí a průzkum zbytkové staré zátěže z provozu. Podle výsledků případně přijmout potřebná nápravná opatření.

Závěry veřejného projednání:

Po konzultaci vznesených připomínek a vyjádření bylo veřejné projednání ukončeno s tím, že:

- Město Chodov postrádá v dokumentaci důkladné vyhodnocení kumulativních vlivů záměru s vlivy již realizovaných záměrů v dotčeném území, zejména vlivu hluku, ovlivnění ovzduší včetně produkovaného zápachu, vlivu dopravy, vlivu na veřejné zdraví a analýzy zdravotních rizik.

- Obyvatelé Staré Chodovské vyjádřili kategorický nesouhlas s projednávaným záměrem 
z důvodu dalšího zatížení životního prostředí v dotčené lokalitě.

Jako stěžejní problém v souvislosti se záměrem se ukázala doprava související s provozem obalovny a navýšení emisního a hlukového zatížení lokality, ve které je již umístěn provoz společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. a zpracovatelská část Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. Je zřejmé, že obalovna nemá zcela vyřešené dopravní vztahy související s obalovnou na komunikaci III/1812, a to směrem na Vintířov, tedy dopravní trasu, kterou oznamovatel předpokládá pro nákladní dopravu využívat (touto cestou se vyhne průjezdu městem Chodov). Vlivy dopravy související s dalším navýšením hlukové zátěže v obci Vintířov a se zvýšenou emisí prachových částic podél dopravní trasy jsou v dokumentaci řešeny pouze obecnými opatřeními:

- dovoz prašných materiálů a odvoz obalované směsi bude prováděno výhradně zaplachtovaným vozidlem

- u objektů, kde vlivem provozu záměru dojde k překročení hygienických limitů hluku, budou realizována po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví a dotčenou obcí potřebná protihluková opatření.

Takto nespecificky navržená opatření vyžadují dokonalou technologickou a legislativní kázeň provozovatele obalovny, dokumentace se nezabývá vyhodnocením jejich účinnosti, resp. nenavrhuje konkrétní zmírňující opatření, u kterých by vyhodnocení účinnosti bylo proveditelné. Navržená dopravní trasa má nesporně několik úseků, které lze považovat z hlediska nárůstu nákladní dopravy v souvislosti s obalovnou za značně rizikové, a to hlavně nárůst hlukové zátěže z dopravy ve vztahu k obytným objektům podél celé dopravní trasy (již nyní – nulová varianta záměru  - jsou v některých úsecích překračovány hygienické limity; v dokumentaci nejsou navržena konkrétní protihluková opatření, která by byla možno před realizací záměru posoudit z hlediska jejich účinnosti a proveditelnosti). I z těchto důvodů se veřejnost staví k záměru negativně.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Česká inspekce životního prostředí , Ol Ústí nad Labem, OOV Karlovy Vary

- Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí

- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Karlovarský kraj

- Česká inspekce životního prostředí , Ol Plzeň

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Karlovy Vary

- Město Chodov

- Občané části obce Chodov- Stará Chodovská, zastoupení Ing. Josefem Fišerem

# III.  Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Hodnocené vlivy byly v dokumentaci řešeny pouze z hlediska realizace a provozování samotného záměru. Hodnocení kumulativních vlivů záměru se stávajícími záměry v dotčené lokalitě bylo naznačeno v hlukové studii, ale pouze informativně.

Hodnocení záměru z hlediska ochrany ovzduší:

Realizací záměru vznikne nový velký a střední zdroj znečištění ovzduší, ovlivňující 
v bezprostředním okolí zejména koncentraci PM10. Hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo provedeno samostatnou rozptylovou studií. Podle předkládaných materiálů lze předpokládat, že imisní limity dle stávající legislativy nebudou daným záměrem, jakožto stacionárním zdrojem, v místech obytné zástavby překročeny. Rozptylová studie vykazuje ale absenci vyhodnocení příspěvku liniového zdroje znečištění ovzduší (doprava) k imisním koncentracím v okolí silnice III/1812, zejména v oblasti Vintířova.

Vzhledem k tomu, že částice PM10 často obsahují adsorbované karcinogenní sloučeniny 
a usazují se v dýchacích cestách, postrádá dokumentace v části týkající se ovlivnění kvality ovzduší v lokalitě dotčené záměrem hodnocení stávajícího emisního zatížení lokality z provozů Liasu Vintířov, lehký stavební materiál k.s. a Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. (emise PAU, amoniaku, trialkoholů, PAH aj.). Z velké části se jedná o látky zdraví škodlivé, dráždivé i prokázané karcinogeny (PAU, PAH). Dlouhodobá expozice těmto látkám představuje pro populaci zvýšené riziko, které se může projevit nepříznivým zdravotním stavem populace až za delší časové období.

V dokumentaci nejsou navržena a vyhodnocena zmírňující opatření vlivu dopravy na kvalitu ovzduší. Dále se dokumentace nezabývá hodnocením nežádoucích vlivů 
v dalších lokalitách dotčených navrhovanou dopravní trasou (např. Chranišov, Nové Sedlo). V dokumentaci nejsou hodnoceny emise související se záměrem spolu s emisemi souvisejícími se stávajícími provozy v dotčené lokalitě.

Hodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci:

Co se týče problematiky hluku, tato byla zpracována v samostatné hlukové studii (Mgr. Radomír Smetana, 06/2008) a v jejím dodatku z 10/2008. V těchto jsou kvantifikovány poměry pro období provozu záměru s tím, že ekvivalentní hladiny hluku z realizace záměru jsou nevýznamné. Hladiny hluku u některých obytných budov v obci Vintířov mohou být vlivem dopravy, související se záměrem, zvýšené nad hygienické limity požadované platným nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. Vzniká zde potřeba realizace protihlukových opatření, a to po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví.

V dokumentaci nejsou navržena a vyhodnocena zmírňující protihluková opatření. Dokumentace se nezabývá hodnocením hlukové zátěže v dalších lokalitách dotčených navrhovanou dopravní trasou.

Hodnocení vlivu záměru na zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL):

Vliv na ZPF bude významný. Při realizaci stavby dojde k odnětí pozemků ze ZPF (III. třída ochrany) v celkové výměře cca 15 900 m2. Jedná se však o průmyslovou zónu ve smyslu platné ÚPD obce Chodov, umístění záměru je v souladu s platným územním plánem.

Pozemky PUPFL nebudou záměrem přímo dotčeny.

V důsledku realizace záměru by mohlo hrozit při nedodržení předepsaných opatření znečištění půdy zejména ropnými látkami, a to jak z výstavby, tak provozu záměru.

Hodnocení z hlediska ochrany vod:

Jako významný lze rovněž hodnotit vliv záměru na čistotu povrchových, resp. i podzemních vod. Negativní vliv se může dotknout zejména kvality vody, případně ovlivnění biocenózy významného vodního toku Chodovský potok. Hrozit by mohlo zejména znečišťování nutrienty (dusík, fosfor) a ropnými látkami.

Z toho důvodu je nezbytné přijmout zmírňující opatření, která ale v dokumentaci nejsou navržena a ani není vyhodnocena jejich účinnost.

Nakládání s odpady:

Při nakládání s odpady se předpokládá dodržení ustanovení legislativních předpisů platných 
v oblasti nakládání s odpady. Vznikající odpady budou odváženy a odstraněny/využity 
v souladu s ustanovením §12 zákona o odpadech.

Hodnocení z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Dokumentace neupřesňuje event. výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v dotčené lokalitě. Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny bude nezbytné provést zoologický doprůzkum lokality. Při výskytu zvláště chráněných živočichů je nutno požádat orgán ochrany přírody o výjimku z jejich ochranných podmínek.

Negativní vlivy na území ZCHÚ či soustavy NÁTURA 2000 lze vyloučit.

Hodncoení z hlediska ochrany veřejného zdraví:

K dokumentací je přiloženo Vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo (Ing. Josef Tomášek, CSc., říjen 2008). Zde byl hodnocen vliv příspěvku jednotlivých látek k imisnímu pozadí. Imisní pozadí vycházelo z rozptylové studie, kde ale bylo uváděno imisní pozadí z měřících stanic ČHMÚ v lokalitách Karlovy Vary nebo Sokolov. Takto zhodnocené vlivy záměru na obyvatelstvo jsou dle závěru studie akceptovatelné.

Vlivy navýšení stávajícího imisního zatížení přímo v lokalitě Staré Chodovské nebyly v souvislosti s provozem záměru a jejich dopady na obyvatele Staré Chodovské hodnoceny. Nebyly tedy hodnoceny ani kumulativní vlivy záměru se stávajícími záměry v dotčené lokalitě, a to zejména z hlediska působení karcinogenních látek a akustického zatížení.

Dále je nutné dodat, že v případě technologické nekázně může dojít ke zvýšeným emisím znečišťujících látek (mimo jiné karcinogenních) a následně ke zvýšenému zatížení zdraví obyvatel. Tento aspekt nebyl v dokumentaci hodnocen.

Vysvětlení požadavku na hodnocení vlivů karcinogenů na dotčené obyvatele je vysvětleno výše v části Hodnocení záměru z hlediska ochrany ovzduší této kapitoly stanoviska.

Shrnutí:

Na základě provedených komplexních rozborů a posouzení předloženého řešení a hodnocení záměru nelze záměr z hlediska vlivů na životní prostředí považovat za bezkonfliktní a je nutno pro event. možnost realizace záměru přijmout řadu zmírňujících opatření, jejichž kvalita 
a účinnost nejsou ale v dokumentaci hodnoceny. Z důvodu, že záměr nemá dořešeno vyhodnocení vlivů dopravy, vlivů hluku a vlivů na veřejné zdraví až do fáze navržení konkrétních opatření a posouzení jejich účinnosti, je vydáváno nesouhlasné stanovisko.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Uvedený záměr představuje novou stavbu pro výrobu obalovaných živičných směsí v dané lokalitě. Lokalita je více jak 150 m vzdálena od nejbližších obytných objektů. Nákladní doprava je navržena v návaznosti na komunikaci III/1812 směrem na Vintířov, t.j. mimo centrum Chodova.

Vlastní provoz obalovny spočívá v míšení minerálních materiálů (písek, štěrk) s asfaltovým pojivem, vápencovou moučkou (filer) a dalšími složkami. Hotová směs bude rozvážena zaplachtovanými nákladními auty. Ohřev materiálů je zajištěn spalováním zemního plynu.

Emise plynů z výroby (ze spalování zemního plynu, z třídění kameniva a z míchačky), stejně jako odplyny ze sila cizího fileru jsou čištěny na tkaninových filtrech.

V době výstavby bude plošným zdrojem znečištění ovzduší prašností staveniště sledovaného záměru. V období provozu se bude jednat zvláště o zvýšené imisní koncentrace PM10 i některých pachotvorných složek (formaldehyd, CS2, naftalen).

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, jejichž realizace vyplývá 
z výsledků procesu posuzování vlivů na životní prostředí, nejsou v dokumentaci plně obsažena. V tomto smyslu jsou v dokumentaci navržena pouze základní opatření, která jsou dána  vlastním technickým řešením záměru, opatřeními odkazujícími na dodržovaní legislativních nařízení a opatřeními doporučujícími provést potřebná měření apod.  při provozu zařízení 
(s jejich následným vyhodnocením a navržením konkrétních opatření). navrhovaná opatření jsou přehledně uvedena v návrhu souhlasného stanoviska předloženého zpracovatelem posudku 
a jsou součástí části II. tohoto stanoviska.

Shrnutí:

V dokumentaci nejsou uvedena konkrétní opatření snižující, popř. kompenzující negativní vlivy z dopravy na hlukovou situaci a znečištění ovzduší a dokumentace také postrádá vyhodnocení jejich účinnosti. Tyto absence vedly k vydání nesouhlasného stanoviska.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

- Nulová varianta A

- Varianta C

- Varianta B

Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení):

Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána 
v posudku v souladu s § 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vyjádření všech dotčených subjektů k posudku jsou přehledně a úplně vypořádána v souladu 
s § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v následující části tohoto stanoviska.

Souhrnně lze považovat veškerá vyjádření a připomínky jak k dokumentaci, tak k posudku, za vypořádané způsobem, který umožňuje dokončení procesu posuzování vlivů.

Vypořádání vyjádření k posudku:

K posudku obdržel příslušný úřad celkem 5 vyjádření (Karlovarský kraj, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, ČIŽP, OI Ústí nad Labem, odd. ochrany vod K. Vary, ČIŽP, OI Plzeň).

- Vyjádření Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí, ČIŽP, OI Ústí nad Labem, odd. ochrany vod K. Vary a ČIŽP, OI Plzeň nemají k posudku připomínek.

- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření upozorňuje na dodržování legislativních předpisů, zejména na úseku ochrany ZPF, lesního půdního fondu a vodního hospodářství.

Vypořádání:

Tyto připomínky není nutné řešit již v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, je nutné je respektovat v případném navazujícím řízení (územní a stavební řízení).

- Karlovarský kraj ve svém vyjádření nesouhlasí se souhlasným stanoviskem navrženým v posudku, a to z těchto důvodů:

- dokumentace a následně zpracovaný posudek postrádají případná zmírňující opatření posouzení jejich účinnosti, a to z hlediska příspěvku liniového zdroje znečištění ovzduší 
a z hlediska ovlivnění vodního toku (Chodovský potok).

- v dokumentaci ani v posudku nejsou specifikována potřebná opatření z hlediska navýšení hlukové zátěže v obci Vintířov; v návrhu souhlasného stanoviska jsou navržena pouze obecná řešení zajištění ochrany dotčených obytných domů proti zvýšené hlukové zátěži.

Vypořádání:

Problém vyhodnocení vlivů na životní prostředí z hlediska hluku a znečištění ovzduší podél navrhované dopravní trasy související se záměrem je dominantním problémem posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Z tohoto důvodu je vydáváno nesouhlasné stanovisko.

Stanovisko:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněným vydává podle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

## NESOUHLASNÉ  STANOVISKO

k záměru

„Obalovna živičných směsí Chodov ”

Stanovisko je odůvodněno následujícími skutečnostmi:

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí bylo provedeno na základě analýzy záměru, jeho rozsahu, lokalizace a hodnot, které záměr ovlivní. Nesouhlasné stanovisko bylo vydáno z těchto důvodů:

- Výstavba nové obalovny v k. ú. Stará Chodovská v obci Chodov vzhledem ke svému umístění a vzhledem k plánovanému dopravnímu zatížení (intenzitě dopravy a dopravním trasám) negativně ovlivní stav životního prostředí v dotčené lokalitě (zejména v obci Vintířov a následujících obcích podél dopravní trasy), a to zejména z hlediska navýšení hlukové zátěže.

- V procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyly důkladně zhodnoceny vlivy záměru na veřejné zdraví, a to zejména z hlediska hlukové zátěže a působení PM10 a karcinogenů (PAU, PAH) za současného hodnocení takových vlivů z již realizovaných záměrů v dotčeném území (provoz Liasu Vintířov, lehký stavební materiál k.s. a Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s.). Zhodnocení kumulativních vlivů záměru se stávajícími záměry bylo požadováno v závěru zjišťovacího řízení.

- V dokumentaci nebyly vyloučeny negativní vlivy realizace záměru, popř. navržena, specifikována a vyhodnocena zmírňující, popř. kompenzující opatření pro provoz záměru. Takové vyhodnocení je uloženo ustanovením § 5 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a v závěru zjišťovacího řízení vydaného k záměru.

- Veřejné projednání a vyjádření Karlovarského kraje ukazují, že záměr nemá dořešené vlivy dopravy související se záměrem vzhledem k obcím podél dopravní trasy a nemá dořešené vlivy záměru na veřejné zdraví v lokalitě dotčené záměrem.

- Vydání stanoviska dle doporučení zpracovatele posudku, tj souhlasného stanoviska 
s řadou podmínek, není z důvodu výše uvedených akceptovatelné, neboť dohled nad plněním jednotlivých podmínek je nereálný a příliš zatěžující.

Z průběhu procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, z predikce vlivů na životní prostředí, z vyjádření dotčených správních úřadů a územněsprávních celků a veřejnosti vyplývá, že záměr „Obalovna živičných směsí Chodov“, posuzovaný jako celek, není akceptovatelný z hlediska vlivů na životní prostředí.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Eliška Vršecká

vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

Obdrží:

Dotčené územní samosprávné celky:

- Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary

- Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

- Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

- Česká inspekce životního prostředí OI Plzeň, Klatovská tř. 48, 301 22  Plzeň

- Česká inspekce životního prostředí OOV, Horova 12, 360 01  Karlovy Vary

- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oznamovatel:

- HERKUL a. s., Mostecká 85, 434 01 Most – Vtelno

- Vodohospodářské stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Na vědomí:

- MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10  Praha 10

- Vodohospodářské stavby, s. r. o., divize Chomutov, Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

- Ing. Josef Fišer, předseda osadního výboru, Stará Chodovská 97, 357 35 Chodov