ČSPH-
Luby u Chebu

(rekonstrukce čerpací stanice)

Oznámení podle Přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění zák. č. 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb.

Zpracoval :		Ing. Petr Adamec

osvědčení  k posuzování vlivů staveb na životní prostředí

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. č.: 4713/612/OPVŽP/98

K cihelně 313/41, 190 15  Praha 9- Satalice

Tel. 286 850 152,  mob. 724 362 386

Spolupracovali:	Ing. Petr Hofman Ph.D.

Datum:               duben 2009

Obsah

A. Údaje o oznamovateli	………4

B. Údaje o záměru	5

I. Základní údaje	..5

1. Název záměru	5

2. Kapacita záměru	5

3. Umístění záměru	6

4. Charakter záměru	6

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	7

6. Stručný popis technického a technolog. řešení záměru	7

7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru	10

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	10

9. Výčet navazujících rozhodnutí................................................................................10

II. Údaje o vstupech	.11

1. Půda	11

2. Voda	12

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	12

4. Nároky na dopravní infrastrukturu	13

III. Údaje o výstupech	14

1. Ovzduší	14

2. Odpadní vody	17

3. Odpady	19

4. Hluk a vibrace	21

5. Záření radioaktivní, elektromagnetické	22

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	23

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 	23

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí	23

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	28

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti	28

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	32

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice	32

4. Opatření k prevenci, vyloučení,snížení nepříznivých vlivů	32

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	33

E. Porovnání variant řešení záměru	33

F.Doplňující údaje	34

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	35

H. Příloha	38

Přílohy:

Příloha č. 1 –  Zákres do mapy

Příloha č. 2 –   Situace ČS PH

Příloha č. 3 -   Zákres do katastrální mapy

Příloha č. 4 –   Fotodokumentace

Příloha č. 5 -   Rozptylová studie

A. Údaje o oznamovateli

1. Oznamovatel			Václav Suchopár

2. IČ					18691447

3. Sídlo firmy				Hazlov č.p. 46,

351 32 Hazlov

4. Oprávněný zástupce	              Ing. Hana Vaňharová

mob. 602664223

- Údaje o záměru

I. Základní údaje

1. Název záměru     ČSPH Luby u Chebu (rekonstrukce čerpací stanice)

2. Kapacita ( rozsah ) záměru

Jedná se o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot s dvěma multiproduktovými výdejními stojany umístěnými na samostatných ostrůvcích pod přistřešením. Pro skladování PH a zachycení úkapů bude umístěna dvouplášťová dělená ocelová nádrž o celkovém objemu 60 m3 s indikačním meziprostorem.

Celková řešená plocha je 701 m2.

Předběžná bilance ploch: zastavěná plocha (plocha střech).........................245 m2

zpevněná plocha (komunikace, chodníky)..........361 m2

zeleň......................................................................95 m2

- počet výdejních míst … 2 stojany na výdej nafty a benzínu BA 95, jeden oboustranný druhý jednostranný

- nádrže PH …	       2x dělená dvouplášťová nádrž objemu 60m3 (úkapy-5m3)

- maximální počet zaměstnanců...4 ve dvou směnách

Tab. č. 1 Předpokládané výtoče pohonných hmot na ČSPH Luby u Chebu

| Produkt | měsíc | rok |
| --- | --- | --- |
| Benzin | 350 m3 | 4 200 m3 |
| Motorová nafta | 150 m3 | 1 800 m3 |
| Celkem | 500 m3 | 6 000 m3 |

Podle zákona  100/2001 Sb. pl. zn. , o posuzování vlivů na ŽP,  spadá záměr do přílohy 1, do kategorie II, bodu 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků v množství nad 1 t.

Jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zák.93/2004 Sb., příslušným orgánem je Krajský úřad Západočeského kraje.

Oznámení záměru výstavby čerpací stanice pohonných hmot Luby u Chebu je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. pl. znění (příloha č. 3).

3. Umístění záměru

Obec: Luby

katastrální území: Luby I

dotčené pozemky parc. č.: 2885/1, 2885/2, 877, 2357/8

Čerpací stanice  je umístěna v katastru města Luby u Chebu. Areál ČSPH je  situována v ulici Sokolovská. Komunikace je cca 100 m od náměstí 5. Května, lokalita výstavby je po levé straně komunikace  směrem na Kraslice. ČSPH je postavena  na pozemcích :

2885/1 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, Město Luby, nám. 5. května 164, 351 37 Luby

2885/2 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, Město Luby, nám. 5. května 164, 351 37 Luby

st. 877 –  zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/če techn. vyb.  – Václav Suchopár, Hazlov 46,

351 32 – Hazlov

2357/8 -  trvalý travní porost - Andrea Suchopárová, Hazlov č.p. 46, 351 32 Hazlov

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Navrhovaná rekonstrukce ČSPH vychází z nového dopravního uspořádání , tzn. že objekt služeb ( kiosek) je umístěn v čele plochy  čerpací stanice, před kioskem budou vedle sebe umístěny dva dvouproduktové stojany.

Navržená čerpací stanice je určena pro prodej pohonných hmot pro osobní a nákladní automobily. Současně v rámci prodejní části kiosku je uvažováno s prodejem olejů a tuků v originálním balení, autopotřeb a autosoučástek a dalších cestovních  potřeb včetně balených potravin.V návaznosti na služby spojené s prodejem pohonných hmot je uvažováno s dalšími službami - huštění pneumatik, vysavač a doplňování chladičů a ostřikovačů vodou.

Vzhledem k charakteru a umístění navrhované rekonstrukce čerpací stanice PH se nepředpokládá kumulace s jinými záměry v této lokalitě.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Stavba se nachází v intravilánu obce Luby a je přimknutá k silnici z Lubů do Kraslic  Sokolovská, ve směru na Kraslice po levé straně vozovky. Stávající areál ČS PH byl postaven před 50 lety. Ačkoli je technický stav stávající čerpací stanice dobře zachovalý je zapotřebí přikročit k rekonstrukci s ohledem na celkové technické řešení, které vychází z požadavků odpovídajícím době stavby ČS PH.  Nádrže na PH budou vyměněny, namísto stávajících jednoplášťových s celkovým obsahem 40 m3 bude na řešené ploše umístěna dvouplášťová dělená ocelová nádrž o celkovém objemu 60 m3 s indikačním meziprostorem a s nádrží  na úkapy o objemu 5 m3.

Záměr není uvažován ve variantách.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Jedná se o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot s dvěma multiproduktovými výdejními stojany umístěnými na samostatných ostrůvcích pod přístřešením. Čerpací stanice bude zásobována cisternovými vozy běžného typu s vybavením pro převod par ze skladovací nádrže zpět do cisternového automobilu. Cisternový automobil bude napojen stáčecí hadicí DN 80 na stáčecí hrdlo pro stáčení vlastního produktu  a hadicí DN 50 pro převádění par. Stáčecí šachta je umístěna v ostrůvku za výdejním stojanem. Pro stáčení bude používán levý obslužný jízdní pruh.

Budou osazeny výdejní stojany Tatsumo Benč pro výdej motorové nafty a automobilového benzínu BA 95 se zpětným odvodem par. Stojany budou upevněné na nízkých ocelových šachtách s prostupy přívodních dvouplášťových trubek skrz dno šachty.

Šachty budou chráněny nátěrem epoxydehtu proti účinkům ropných látek zevnitř a z venku proti působení zemní vlhkosti.

Pro skladování PH a zachycení úkapů bude umístěna dvouplášťová dělená ocelová nádrž o celkovém objemu 60 m3 s indikačním meziprostorem. Každá komora nádrže na PH bude vybavena armaturou pro odkalování , měrnou tyčí, hladinovým snímačem DLS 27 se snímáním mezních stavů proti přelnění produktových komor nádrže a komory úkapů, sondou DSL 24 ( kapalinové čidlo) pro indikaci meziprostoru nádrže, plnící armaturou DN 80, zpětnými ventily na sací armatuře a neprůbojnými rohovými antidetonačními kapilárními pojistkami na rekuperačním a dýchacím potrubí.

Nádrž na úkapy bude samostatnou komorou nádrže o objemu 5 m3. Do nádrže bude svedena veškerá voda s případnými úkapy z vodohospodářsky zajištěné plochy pod přestřešením. Nádrž na úkapy je na dómu vybavena armaturou pro měrnou tyč DN 50, hladinovým snímačem DLS 27, pro snímání mezních stavů, které slouží k vyprazdňování nádrže.

Stáčecí potrubí je navrženo dvouplášťové ocelové DN 80/100 s bralenovou izolací vnějšího pláště.

Odvětrávací potrubí pro BA včetně rekuperačního potrubí – ocelové jednoplášťové dn 50, pro NM a úkapy DN 50.  Sací potrubí bude dvouplášťové ocelové DN 50/70 s bralenovou izolací vnějšího pláště. Drenážní potrubí ocelové DN 100. Chráničky elektrorozvodů ocelové DN 80 a DN 50.

Stáčecí šachta je společná pro všechny produkty umístěná na ostrůvku. Stáčecí hrdla jsou opatřeny rychlospojkami DIN 28450 VK 80. Rekuperační hrdlo je opatřeno rychlospojkou DIN 28450 VK 50 a rohovou neprůbojnou antidetonační kapilární pojistkou J 474.50/P.5. Stáčecí šachta je chráněna proti vlhkosti a působení ropných látek zevnitř i z venku nátěrem epoxidehtu. Zemnící bod pro uzemnění stáčecí cisterny je umístěn na sloupku přestřešení ve vzdálenosti 5 m od místa stáčení.

Čerpací stanice bude provozována s řídícím systémem s přenosem dat ze stojanů do kiosku.

Úroveň chodníku okolo obslužného objektu a stáčecí plocha bude bezbariérově (pouze v mírném spádu) navazovat na podlahu objektu kiosku- SO 02. V tomto objektu je také navrženo WC pro veřejnost, které bude upraveno pro osoby pohybující se na vozíčcích.

Stavební objekty ČSPH jsou stavbami jednoduchými. Objekt služeb- kiosek je jednopodlažní objekt.

Obvodové stěny budou vyzděny  z přesných tvárnic YTONG tl. 300. Objekt bude opatřen strukturální omítkou okrové barvy.

Tepelně technické vlastnosti zdiva objektu odpovídají požadavkům ČSN viz příloha.

Přístřešek SO - 03 - bude umístěn před objektem služeb. Konstrukčně se jedná o ocelovou konstrukci z válcovaných nosníků a střešní části z trapézových plechů. Přístřešek bude stát na čtyřech sloupech a dvojici kratších sloupů uložených na opěrné zdi. Spojovací krček přístřešku  bude také uložen na  budově kiosku. Navržené přestřešení tak bude zakrývat jednak manipulační plochu u výdejních stojanů, tak i prostor stáčení a vchod do kiosku.

Firemní atika bude ke konstrukci kotvena prostřednictvím přivařených uzavřených  tenkostěnných nosníků. Podhled bude zavěšen na nosné konstrukci přestřešení.

Nádrž bude umístěna mezi výdejním stojany. Uložiště nádrže bude tvořit železobotonová deska, ke které bude kotvena ocelová dvouplášťová, dělená nádrž o celkovém objemu 60 m3. Nádrž bude zasypána štěrkopískem.

Drobné stavební objekty jsou tvořeny většinou jednoduchými betonovými základovými prvky. Jedná se o základové konstrukce pod výdejní stojany, stáčecí šachtu, totem, odvzdušnění apod.

Nezastavěná plocha pozemku bude zatravněna, částečně osázena stromy a keři.

Pozemek je komunikačně připojen na místní komunikaci v ul. Sokolovské.  Provedena je přípojka elektro a telefonní přípojka.

V rámci stavby dojde k demolicím stávajícího objektu kiosku a likvidaci stávajících nádrží.

Navržená čerpací stanice je určena pro prodej pohonných hmot pro osobní a nákladní automobily. Současně v rámci prodejní části kiosku je uvažováno s prodejem olejů a tuků v originálním balení, autopotřeb a autosoučástek a dalších cestovních  potřeb včetně balených potravin.

V návaznosti na služby spojené s prodejem pohonných hmot je uvažováno s dalšími službami - huštění pneumatik, vysavač a doplňování chladičů a ostřikovačů vodou.

Skladování pohonných hmot:

Dvě zásobní nádrže obě dělené, každá o celkovém obsahu 60 m3 jsou ocelové dvouplášťové, s plynovou náplní mezipláště pro signalizaci netěsností, v nepojížděném provedení a jsou uloženy na betonovou desku do pískového lože nad hladinou podzemní vody a opatřeny vodonepropustným zakrytím.

V nádržích budou skladovány následující produkty :

benzín automobilový BA 95 Natural 	30 m3	hořlavina  I. třídy

nafta motorová 				30 m3	hořlavina  II. Třídy

úkapy						5 m3  hořlavina  I. třídy

Armaturní vybavení nádrží bude odpovídat ČSN 65 02 01, to je odvzdušnění a rekuperace par při plnění, plnící, sací a odkalovací armatury, měření hladiny a ventilem zabraňujícím přeplnění nádrže.

Komunikace a zpevněné plochy

Návrh komunikačních úprav v rámci předkládaného projektu se skládá ze dvou základních částí: vjezdová a výjezdová větev směrem ke komunikaci Sokolovské. Návrh komunikačního systému lokality a jeho uspořádání je nejlépe patrný z doložených grafických příloh.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení stavby   cca  9/2009

Termín dokončení stavby  cca 3/2010

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho blízkém okolí.

K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí areálu čerpací stanice. Pro účely zpracování této dokumentace je proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  MÚ Luby.

Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Krajský úřad Západočeského kraje.

9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu (Luby), dále navazující stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.

## II. Údaje o vstupech

1. Půda

Rekonstrukcí stanice čerpacích hmot nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Většinu stávající plochy tvoří zastavěná plocha  a komunikace.

Lesní půdní fond není dotčen ( zákon č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon ). Stavba není navržena do 50 m od okraje lesa, proto není nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stejně tak zde nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky.

Významné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny vymezené zákonem č. 114 / 92 Sb., kde jsou taxativně vymezeny jako VKP lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a rašeliniště ( § 3 odst. b). Na základě § 6 zákona lze registrovat další lokality jako významný krajinný prvek.

V širším okolí se nacházejí významné krajinné prvky zákonem vyjmenované, vlastní zájmové území a jeho blízké okolí se jich však nedotýká.

Řešené území se nedotýká žádného prvku ÚSES. Záměr rekonstrukce čerpací stanice pohonných hmot však nebude negativně ovlivňovat prvky územního systému ekologické stability.

2. Voda

Pro zásobování objektu vodou bude provedena nová vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad v přilehlé ul. Sokolovské.

Bilance potřeby pitné vody

4  zaměstnanci  		á 80 l/os			320 l/den

50 návštěvníků		á 15 l/os			750 l/den

Celková spotřeba vody		       		          1070 l/den

Průměrná denní potřeba 			Q = 1.070 l/den

Maximální denní potřeba 			Qm = Qp * 1,2 = 1.284 l/den

Roční potřeba 				Qr = 1,07 * 365 = 390 m3

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

- suroviny

Při realizaci stavby se uplatní některé stavební materiály, např. tvárnice Ytong, příčky SDK, ocelové nosníky, trapézové plechy. Povrchová úprava fasád bude z omítky. Dále budou použity keramické obklady, betonová zámková dlažba, drcené kamenivo různých frakcí, beton, živice, izolace proti ropným produktům a radonu, atd…

- el. energie

Vytápění el. energií. V kiosku je navrženo elektrické vytápění přímotopnými panely instalovanými v jednotlivých místnostech Návrh vychází z požadavků normových teplot dle charakteru místností. Instalovaný příkon pro vytápění je 4,5 kW.

Rozvodná soustava : 	: 3 +PE n 400V, 50 Hz TN-S

Ochrana před nebez. dotykem	: dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413

Samočinným odpojením od zdroje

Instalovaný příkon  	: 12,7 kW

Maximální soudobý příkon 	: 10,6 kW

Novou dispozicí čerpací stanice v Lubech se stavba dostane do kolize se stávající sítí n.n. a bude nutno tuto vrchní kabelovou trasu sítě n.n. přeložit.  Vzhledem k výše uvedenému příkonu, který nepřesahuje stávající příkon povolený rozvodnými závody, lze předpokládat, že i požadovaný příkon lze zajistit bez problému  stejným způsobem.Jde pouze o novou konfiguraci stávající  n.n.sítě , která je z části vedena kabelem AYKY 4 x 35 mm2 v zemi a částečně vede podél staveniště na podpěrách J9. a J9p.

Kabelová přípojka bude ukončena v hlavním rozvaděči čerpací stanice v elektroměrném sloupku, který bude vybaven hlavním jističem a vypínačem s proudovou hodnotou odpovídající selektivnímu jištění a výše uvedenému příkonu. Měření bude přímé třísazbové s proudovou kapacitou elektroměru 80 A. Umístění elektroměrové skříně bude v elektroměrovém pilíři. Ovládání sazby se předpokládá signálem HDO.

- zemní plyn

Vytápění bude elektrické, zemní plyn nebude potřeba.

4. Nároky na dopravní infrastrukturu

V současné době je pozemek připojen na místní komunikaci v ul. Sokolovské, která vede z Lubů do Kraslic. Záměrem nedojde ke změně napojení dopravy.

Přitížení komunikační síti

Za dané situace, kdy je  navržena pouze rekonstrukce stávající čerpací stanice nelze očekávat vlivem záměru navýšení dopravy osobních automobilů na okolních komunikacích.  Plánovaná rekonstrukce čerpací stanice nezpůsobí zhoršení stavu.

Intenzity automobilové dopravy

Nepředpokládá se nárůst dopravních intenzit na přilehlých komunikacích.

III. Údaje o výstupech

- Ovzduší

### 1. Emise při výstavbě

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (demolice, příprava staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Také modelování těchto imisí je problematické a žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice. Metodika výpočtu resuspendovaného prachu je v současné době ve fázi vývoje a ještě nebyla zahrnuta do výpočtových modelů Symos.

Dopravní trasy budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace po výběru dodavatele stavby. Nejvyšší pohyb těžkých nákladních automobilů se očekává ve fázi demolic a hrubé stavby, a to cca 15 - 20 jízd za den. Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, který by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 4 % doby trvání v roce. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím mizivou vypovídací schopnost.

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik resuspendované prašnosti. Při přípravě a zakládání stavby bude při provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí. Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany venkovního ovzduší dodržovat tato opatření:

- Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány.

- Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy staveniště.

- Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet.

Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

### 2. Emise při provozu

U čerpacích stanic pohonných hmot jsou dva hlavní zdroje úniku znečišťujících látek. Jde o stáčení pohonných hmot při dodávce suroviny a dále její výdej do nádrží přijíždějících automobilů. Při obou manipulacích se surovinou vznikají emise těkavých organických látek. U nově budovaných čerpacích stanic je při činnostech stáčení a čerpání použit zpětný odvod par. Nárůst dopravy na komunikaci Sokolovské v Lubech v souvislosti s provozem ČSPH bude minimální, protože ČS bude sloužit převážně projíždějícím motoristům a zákazníkům ze města. Eventuální nárůst lze odhadovat do 5% stávající dopravy na komunikaci Sokolovské, což je z hlediska vlivu na navýšení emisí do ovzduší zanedbatelné.

Čerpací stanice bude sloužit pro distribuci dvou komodit, a to benzínu Natural 95 a motorové nafty pro osobní i nákladní vozidla. Čerpací stanice bude samoobslužná, osazená dvěma dvouproduktovými stojany pro osobní i nákladní vozidla (jeden stojan bude oboustranný a jeden pouze jednostranný). Pohonné hmoty budou uloženy v podzemní dvouplášťové nádrži o obsahu 60 m3, dělené na 2 komory.

Emise těkavých organických látek z provozu čerpacích stanic pohonných hmot jsou stanoveny pomocí emisních faktorů uvedených ve vyhlášce č. 356/2002 Sb. k zákonu o ochraně ovzduší, v příloze č. 4: Emisní faktory vybraných ostatních zdrojů viz. následující tabulka

Tab. č.2: Emisní faktory pro čerpadla pohonných hmot (PH)

| PH | Er (g VOC/m3) |
| --- | --- |
| Benzin | 1400 |
| Motorová nafta | 20 |

Výsledné hodnoty emisních toků z provozu čerpací stanice jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočet ročních emisí vychází z hodnot předpokládaného ročního obratu pohonných hmot na čerpací stanici, emisních faktorů a účinnosti zpětného odvodu par (95%).

Předpokládaná výtoč pohonných hmot na čerpací stanici PH je uvedena v následující tabulce.

Tab. č.3: Předpokládané výtoče pohonných hmot na ČSPH Luby u Chebu

| Produkt | měsíc | rok |
| --- | --- | --- |
| Benziny | 350 m3 | 4 200 m3 |
| Motorová nafta | 150 m3 | 1 800 m3 |
| Celkem | 500 m3 | 6 000 m3 |

Ve špičce při intervalu osobních vozů 6 minut u obou stojanů (jeden oboustranný a jeden jednostranný) a při výdeji 30 l paliva na vozidlo max. 540 l/hodinu.

Tab. č.4: Množství emisí těkavých organických látek z provozu ČSPH

| Zdroj emisí | Odvod par | průměrné roční emise | maximální emise |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg VOC/rok | g VOC/h | g VOC/s |
| Čerpání nafty | - | 36 | 22 | 0,0061 |
| Čerpání benzinu | Bez rekuperace | 5 880 | 3 580 | 0,9944 |
|  | S rekuperací | 294 | 179 | 0,0497 |
| Celkem čerpání na ČSPH | S rekuperací | 330 | 201 | 0,0558 |

Na základě výpočtu při plném provozu čerpací stanice a při řádném provozování systémů rekuperace par můžeme očekávat roční hmotnostní tok emise těkavých organických látek cca 330 kg. Při konzervativním odhadu obsahu benzenu v emisích VOC do 1 %, můžeme očekávat roční hmotnostní tok benzenu při plném provozu čerpací stanice cca 3,3 kg benzenu/rok.

Tento příznivý parametr čerpací stanice odpovídá použití nejlepší dostupné techniky v oblasti skladování a distribuce petrochemických produktů, konkrétně omezení emisí VOC zpětným odvodem par a jejich rekuperací jak při stáčení, tak při tankování.

Za účelem minimalizace úniku těkavých organických látek bude čerpací stanice osazena odpovídajícím zpětným odvodem par a dále jejich rekuperací jak při procesu stáčení, tak při tankování do osobních i nákladních vozidel. Podmínky provozu čerpacích stanic jsou dány přílohou č. 12 vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění vyhl. č. 509/2005 Sb.

Čerpací stanice benzínu je dle § 18, odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 355/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb., kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

Čerpací stanice motorové nafty je středním zdrojem znečišťování ovzduší podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., přílohy č. 1, bod 4.8.

Emisní limity jsou stanovené vyhláškou 356/2002 Sb. pro benzen, aromáty vyjádřené jako toluen a alifatické uhlovodíky s počtem atomů uhlíku menším než 11. Benzen - při hmotnostním toku vyšším než 50 g/h musí koncentrace být do 5 mg/m3, toluen - při hmotnostním toku vyšším než 2 kg/h musí koncentrace být do 100 mg/m3, parafiny mimo metan s počtem atomů uhlíku nižším než 11 - při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h musí koncentrace být do 150 mg/m3.

- Odpadní vody

Po uvedení do provozu budou navrhovaným záměrem vznikat následující druhy odpadních vod:

*  Splaškové odpadní vody

*  Dešťové odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Areál  čerpací stanice PH  je umístěn v intravilánu obce Luby. V dané lokalitě není provedena splašková kanalizace. Na stávající splaškovou kanalizaci DN250 bude navrhovaná přípojka celkové délky 51,50 m napojena do koncové šachty před obecním úřadem na nám. 5. května. Z důvodu výškového umístění objektu obsluhy budou splaškové vody z provozu do stávající kanalizace přečerpávány.

V areálu  čerpací stanice PH budou produkovány splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení.

Bilance splaškových vod

4 zaměstnanci  		á 80 l/os			320 l/den

50 návštěvníků		á 15 l/os			750 l/den

Celková produkce splaškových vod			          1070 l/den

Roční produkce splaškových vod	Qr = 1,38 * 365 = 503,7m3

Množství splaškových vod odpovídá předpokládané spotřebě vody, roční produkce splaškových vod se odhaduje na cca 390 m3.

Dešťové vody

Dešťové  vody z areálu čerpací stanice je možno dle kvality  rozdělit  na tyto druhy :

a/	vody čisté / vody ze střech /

b/	vody běžně znečištěné  / vody z příjezdné a odjezdové

komunikace, 	obslužné komunikace a parkoviště/

c/	vody kontaminované / vody z ploch v blízkosti výdejních stojanů/

Pojezdové plochy a střechy objektů ČSPH budou odvodněny do stávající dešťové kanalizace v Sokolovské ulici. Přístřešek nad stojany a střecha objektu služeb budou odvodněny lapači střešních splavenin umístěnými na střeše objektu služeb a vnitřní dešťovou kanalizací svedeny do kontrolní šachty dešťové kanalizace. Do této šachty bude rovněž svedena přípojka sorpční vpusti odvodňující pojezdovou plochu mezi plochou se stojany a objektem obsluhy (P1). Šachta bude přípojkou napojena do stávající dešťové kanalizace v ulici Sokolovská. Pojezdová plocha z druhé strany přístřešku (P2) bude odvodněna odvodňovacím žlabem (součást objektu SO 01 Komunikace) napojeného přes sorpční vpusť do stávající dešťové kanalizace probíhající ve směru SJ ve východní části přes pozemek investora.

Bilance dešťových vod

střechy						245 m2

zpevněné plochy				361 m2

plochy zeleně					95 m2

Návrhový déšť v době trvání 15 min  s  četností n = 1  o intenzitě  130 l/s.ha

Odtok za střech  					Q =  0,0245 	x 0,8	x  130	=  2,55 l/s

zpevněné plochy					Q =  0,0361	x 0,6	x  130	= 2,82 l/s

zeleň						           Q =  0,0095	x 0,1	x  130	= 0,12 l/s

celkový odtok									              5,49 l/s

Odtok za dobu trvání přívalového deště		5,49 x 900 = 4 941 litrů

- Odpady

Odpady, které lze předpokládat při realizaci stavby, jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb., ve znění vyhl. MŽP č. 503 / 2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není uvedeno v projektu stavby, při kolaudaci však bude doložen doklad o vzniklém odpadu a jeho využití nebo odstranění.

V průběhu realizace stavby

Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze – li odpady využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravděpodobně při realizaci stavby vzniknout. Z nebezpečných odpadů lze očekávat především z likvidace podzemních nádrží  šrot znečištěný škodlivinami a dále určité množství kontaminované zeminy event. betonu  apod.

Tab. č.5 Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby

| pořadové číslo | název odpadu | kategorie | kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | odpadní klest | O | 020199 |
| 2. | odpadní dřevo | O | 170201 |
| 3. | sběrový papír | O | 200101 |
| 4. | stavební suť | O | 170102 |
| 5. | úlomky betonu | O | 170101 |
| 6. | odpadní sklo | O | 170202 |
| 7. | železný šrot | O | 170405 |
| 8. | Kovový šrot znečištěný škodlivinami | N | 170409 |
| 9. | kovové předměty | O | 200140 |
| 10. | odpadní kabely | O | 170411 |
| 11. | směsný komunální odpad | O | 200301 |
| 12. | asfalt bez dehtu | O | 170302 |
| 13. | směsný stavební a demoliční odpad | O | 170107 |
| 14. | obaly z papíru a lepenky | O | 150101 |
| 15. | zemina a kameny | O | 170504 |
| 16. | Zemina a materiál obsahující nebezpečné látky | N | 170503 |
| 17. | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek ( nátěrové hmoty ) | N | 150110 |
| 18 | plastový odpad PE | O | 070213 |

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební materiály.

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit.

Při provozu  stavby

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, které mohou vznikat při provozu čerpací stanice. Původcem odpadu bude provozovatel čerpací stanice, která zajišťuje i jejich odstranění prostřednictvím oprávněné firmy.

Tab. č. 6 Přehled odpadů vznikajících v době provozu ČS

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 05 03 | Kal z lapáků nečistot | N | Oprávněná firma |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | Recyklace, další využití |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | Recyklace, další využití |
| 15 01 99 | Plastové obaly se zbytky škodlivin | N | Oprávněná firma |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Oprávněná firma |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad – tráva | O | Další využití, kompost. |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Syst. nakl. odp. v obci |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | Oprávněná firma |
| 20 03 06 | Odpad z čištění kanalizace | O | Oprávněná firma |

Lze očekávat, že  budou vznikat především běžné odpady a dále komunální odpad.

#### Likvidace a transport odpadu

Všechny odpady budou na základě smluv (budou předloženy při kolaudaci objektu) likvidovány organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů.

V průběhu likvidace stavby

Budou vznikat odpady podobné těm, které jsou uvedeny při realizaci stavby.

- Hluk a vibrace

Hluková studie vlivu provozu čerpací stanice nebyla zpracována, neboť je stavba navržena při dosti frekventované komunikaci, jde o stávající čerpací stanici, kde dochází pouze k rekonstrukci bez umisťování nových zdrojů hluku v relativní vzdálenosti od obytné zástavby. Nejbližším objektem je rodinný domek čp. 216 (vzdálenost cca 15 m).

Stacionárními zdroji hluku jsou technologické vybavení čerpací stanice, tedy kompresor, vysavač, výdejní stojany a lokální ventilátor sociálního zařízení. Liniovým zdrojem bude doprava na ploše čerpací stanice (maximálně 20 automobilů za hodinu, z toho 1 nákladní). Vzhledem k situaci, kdy stacionární zdroje hluku jsou velmi nízké (do 60 dB) a mají přerušovaná chod (– nepředpokládá se umístění žádného výrazného zdroje hluku  jako myčka, výkonná klimatizační jednotka pod.) a tato související  doprava je dosti nízká,  nebude z tohoto zdroje problémem dodržení příslušných hygienických limitů (hluk z provozovny 50/40 dB den/noc).  Předpokládá se provoz jen v denní době (2 směny 6 – 22 hodin). Vzhledem k poměrně frekventované komunikaci Sokolovská provoz rekonstruované čerpací stanice nezpůsobí navýšení hladiny akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby.

Dá se tedy předpokládat, že v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech ( tj. 2 m před obytnými objekty), nebude vlivem provozu čerpací stanice PH překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A. Ten se podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací rovná LAeqT = 60 dB ( A ) ve dne a 50 dB ( A ) v noci před obytnými objekty za provozu na komunikaci (korekce + 5 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací) a LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne pouze z provozu areálu ČS PH ( s vyloučením provozu na komunikaci).

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeqs se stanoví podle §11 odst.4 NV č. 148/2006 Sb. Základní limitní hodnotou pro dobu mezi 7. až 21. hod. je 65 dB(A). Pro dobu, která je kratší než 14 hod. se vypočítá podle vztahu uvedeného v příloze č. 3 části C. Vzhledem k poměrně  nízké související stavební činnosti s minimem hlučných operací (zemní práce) se předpokládá bezproblémové splnění hygienických limitů v období výstavby.

- Záření radioaktivní, elektromagnetické

Radioaktivní záření provozem navrhované stavby nevzniká. Podle § 6 odst. 4 zákona č. 13 / 2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18 / 97 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ( atomový zákon), je potřeba zjišťovat na ploše budoucího objektu radonový index, protože jsou součástí posuzované stavby pobytové prostory.Podle zjištěného radonového indexu pozemku bude zařazen do příslušné kategorie. V případě, že bude patřit do kategorie se středním radonovým indexem, budou v dokumentaci pro stavební povolení navržena protiradonová opatření podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Při realizaci stavby dále nutno používat materiály navržené projektem, které nejsou z hlediska emanace radonu závadné.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Řešené území se nenachází na území ÚSES, zájmy ÚSES nebudou navrhovaným záměrem dotčeny.

Pozemek, na kterém je navrhována stavba,  není součástí zemědělského půdního fondu.

Lesní půdní fond není dotčen. Stavba není navržena do 50 m od okraje lesa, proto není nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nejsou zde registrovány žádné významné krajinné prvky.

Lokalita stavby se nachází v povodí vodního toku Ohře.

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Fauna a  flóra

Z hlediska botanického i zoologického je zájmová plocha nevýznamná, plocha se nachází v centru  obce Luby na místě stávající čerpací stanice pohonných hmot s hlavním podílem zastavěných a zpevněných ploch a jen minimálním podílem ploch zeleně tvořené antropogenním trávníkem s několika keři a stromy (Acer platanoides a Thuja occidentalis).

Fauna na řešené ploše je také druhově dosti chudá.

Z nižších živočichů  byly v době průzkumu (duben 2009) nalezeny hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páteříček obecný (Cantharis rustica) a babočka kopřivová (Aglais urticae).

Z ptáků byli zastiženy na lokalitě a v jejím blízkém okolí druhy: kos černý (Turdus merula), vrabec domácí  (Passer domesticus) a  sýkora koňadra (Parus major). Jedná se o běžné synantropní druhy.

Chráněné druhy

Na lokalitě nebyl nalezen žádný zvláště chráněný rostlinný nebo živočišný druh uvedený v přílohách číslo II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Výstavbou čerpací stanice se nepředpokládá dotčení žádného z významných rostlinných či živočišných druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že plánovaná stavba nebude mít podstatný negativní vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu výstavby.

Vlastní lokalita výstavby není z hlediska botanického i zoologického cenná. Jde o běžné  druhy zahrad a druhy synantropní.

Dřeviny se na řešené ploše vyskytují jen v omezené míře.

Terestické

Z provedeného biologického průzkumu lokality vyplynulo, že na ploše navržené k výstavbě se nevyskytují hodnotné ekosystémy. Území s hodnotnějšími ekosystémy, zejména chráněná území v širším okolí nebo lesní porosty, jsou v dostatečné vzdálenosti od plochy výstavby.

Lze tedy konstatovat, že výstavbou a provozem čerpací stanice nebudou významně ovlivněny nebo narušeny stávající ekosystémy v lokalitě stavby, ani hodnotné ekosystémy v okolí. Rovněž nebude nijak ovlivněn územní systém ekologické stability v daném území.

Aquatické

Určitý negativní vliv plánované ČS spočívá v ovlivnění vodotečí vlivem odkanalizování. Vzhledem k celkovému podílu odpadní vody v bilanci obce a  též předpokladu bezproblémového zabezpečení ČS proti havarijním únikům PH  je možno říci, že rekonstruovaná čerpací stanice  běžným provozem nebude ovlivňovat žádné aquatické ekosystémy. Ovlivnění je možno očekávat nanejvýše havarijně a tato oblast bude důsledně řešena s cílem minimalizace rizik.

Klima

Řešené území patří dle Quitta do mírně teplé oblasti- okrsku T3(vyznačuje se: krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky).

Ovlivnění reliéfem se projevuje občasnými teplotními inverzemi.

Podle Atlasu podnebí patří území do mírně teplé oblasti, okrsek B5 mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinový.

Převládající směr větru je západní až jihozápadní.

#### Rozptylové podmínky

V posuzovaném území, ležícím v intravilánu obce, lze očekávat středně dobré ventilační poměry. Ovlivnění reliéfem se projevuje především teplotními inverzemi. V údolní poloze středu města je menší intenzitou větrného proudění a větší vlhkostí vzduchu podmiňována větší četnost výskytu radiačních inverzí, která je podporována stékáním chladnějšího vzduchu z okolních vyvýšenin do údolí na jehož dně se ukládá a přispívá k dalšímu prochlazování nejspodnější vrstvy vzduchu. Zejména v zimním období jsou tyto polohy postihovány výraznějším znečištěním ovzduší než okolní, výše položená území.

Počet stanic, na kterých jsou imise hlavní sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezen. Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2004 až 2007 na imisních stanicích v Karlovarském kraji jsou uvedeny v následující tabulce. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok.

Tab. č.7: Naměřené hodnoty imisních koncentrací benzenu na nejbližších stanicích

| Imisní stanice | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sokolov ZÚ | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 2,3 |
| Sokolov ČHMÚ | - | - | 2,8 | 2,1 |
| Karlovy Vary ČHMÚ | - | - | 1,7 | 1,3 |

Imisní limit byl v posledních letech v České republice překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu. Na nejbližších imisních stanicích v Karlovarském kraji nedochází k překračování imisního limitu. V zájmové lokalitě lze předpokládat též imisní rezervu.

To jsou hodnoty, které imisní limity splňují s výraznou rezervou.

Vzhledem ke stávající úrovni znečištění a výši imisního limitu lze příspěvky k průměrným ročním imisím z provozu plánované ČS PH  označit  za zanedbatelné.

Povrchové vody

Hydrologicky území patří do povodí Ohře s číslem hydrologického pořadí 1-13-01. Nejbližší vodnatá vodoteč je Lubinka, hydrologické pořadí č. 1-13-01-040. Kromě průchodu obcemi jde o tok s přirozeným charakterem dna i  břehů a s četnými volnými meandry. Lubinka je zařazena vyhláškou č. 470/2001 Sb. mezi významné toky. V její údolní nivě se nachází drobné zdroje podzemních vod, které zásobují Luby. Kvalita vody v tocích je velmi dobrá. Povrchová voda z území odtéká po povrchu a místními depresemi do zmíněných vodotečí. Obec Luby má vybudovanou stokovou kanalizační síť ukončenou v čistírně odpadních vod.

Na pozemku nedochází k akumulaci povrchových vod.

Uvažovaný záměr z hlediska povodňového nepředstavuje významné  riziko.

Geologické a geomorfologické poměry

Po geologické stránce se území nachází na rozhraní Chebské pánve a smčinského krystalinika. Z regionálně geologického hlediska náleží zájmový prostor k metamorfitům sasko- duryňské oblasti. Téměř celé území je budováno fylity sasko- vogtlandského paleozoika, kambrického a ordovického stáří. Fylity jsou v převaze chloriticko sericitické, místy s grafitem. Uváděné horniny tvoří nadloží svorové metamorfní série krušnohorsko- smrčinského krystalinika, do které plynule a poměrně rychle přecházejí. Svory vystupují k povrchu v jz. části zájmového území. Nadloží hornin krystalinika je budováno kvartérními sedimenty. Kvartérní pokryv je málo mocný, tvořený v převaze deluviálními sedimenty zastoupenými hlinitými písky, písčitými a štěrkovitými hlínami, jílovitými písky. Větší mocnosti dosahují kvartérní sedimenty pouze v údolích vodotečí, kde jsou zastoupeny také fluviální sedimenty.

Z geomorfologického hlediska náleží zájmová oblast Krušnohorské soustavě, která je zde reprezentována celky Smrčiny a Krušné Hory s přechodem do Chebské pánve, podcelků Ašská vrchovina a Klínovecká hornatina. Nadmořská výška se na tomto území pohybuje v rozmezí 500- 660 m n.m. Vodní toky tvoří v území údolnice, s místy mírnými, někde až prudkými svahy.

Sídelní útvar Luby leží na svazích potoka Lubinka, v nadmořské výšce 500- 590 m n.m. V okolí městské zástavby převládají louky a lesy.

Hydrogeologické poměry

Zájmové území se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 611 krystalinikum Krušných hor a Slavkovského lesa. Z hydrogeologického hlediska tvoří metamorfované horniny hydrogeologický celek I. řádu. Mocnost zvodnělé zóny se pohybuje od několika metrů do několika desítek metrů. Propustnost zvodně je závislá na petrografickém složení hornin, morfologické pozici a stupni tektonického porušení.

Geologická situace zájmového území je poměrně nejistá. Bude proveden geologický průzkum, jehož součástí bude i hydrogeologické posouzení.

Plocha, na kterém je plánována rekonstrukce čerpací stanice PH, leží na rozhraní CHOPAV Krušné Hory.

Seismicita

Staveniště se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb. Seismické poměry resp. seismicita nevybočuje z hodnot běžných v této oblasti a její hodnoty nebudou stavbou ovlivněny.

### Eroze

V dané lokalitě u tohoto záměru  je tato problematika neaktuální.

Navrženým provozem čerpací stanice pohonných hmot nedojde ke zhoršení erozních poměrů.

Bonita, typ půdy

V širším okolí záměru převládají hnědé půdy kyselé, podzolové, převážně na vyvřelých horninách středně těžké, slabě až středně štěrkovité, bezskeletovité, mělké, v menší míře hnědé půdy oglejené, zpravidla středně těžké, štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany.

Vlastní lokalitu rekonstrukce čerpací stanice tvoří z větší části zpevněné plochy, záměrem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

Kontaminace půdy

Kontaminaci zemin v areálu čerpací stanice nelze vzhledem k poměrnému stáří čerpací stanice vyloučit, naopak lze předpokládat. Celkový rozsah kontaminace bude možno přesně posoudit až v rámci demolice stavby. Veškerá kontaminovaná zemina bude odtěžena, zvlášť uložena a odděleně likvidována jako nebezpečný odpad autorizovanou firmou.

Krajina v širším území

Podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinou myšlena část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem tvořeným souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačních prvků. V závislosti na podílu přírodních a civilizačních prvků rozeznáváme krajinu přírodní (ta již prakticky neexistuje), přirozenou a kulturní. Krajina kulturní se dále dělí podle stupně lidského vlivu na kultivovanou (ideální stav), narušenou a devastovanou. Podle tohoto dělení lze o krajině obce Luby hovořit jako o krajině kulturní, narušené, s velkými zásahy člověka (silnice,obytná i průmyslová výstavba…).

Charakter městské čtvrti

Zájmové území se nachází v intravilánu obce Luby nedaleko centra města.

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti

a) Vlivy na obyvatelstvo

Navrhovaný záměr rekonstrukce čerpací stanice PH by teoreticky mohl na obyvatelstvo působit zvýšeným hlukem a zhoršenou imisní situací v ovzduší vlivem dopravy. Vzhledem k situaci, kdy je čerpací stanice stávající a navržená rekonstrukce neznamená navýšení související dopravy, nelze očekávat vlivem navržené rekonstrukce žádné zhoršení stávajícího stavu.   Navržený záměr může ovlivňovat obyvatele okolních domů (především nejbližší rodinný domek čp. 216). Odhadem se jedná o cca 20 obyvatel.

b )Vlivy na ovzduší a klima

Rozptylová studie vlivu provozu čerpací stanice byla zpracována ing. Martinem Vejrem.

Čerpací stanice se podílí na znečištění ovzduší výpary těkavých organických látek VOC při manipulaci s pohonnými hmotami ( ČS PH je vybavena rekuperací par I. stupně – odvádění par uhlovodíků při stáčení benzinů zpět do cisterny – a výdejní stojany jsou vybaveny rekuperací II. stupně – vakuové odsávání uhlovodíků při výdeji benzinů a odvádění zpět do skladovacích nádrží).

Vytápění se nebude podílet na znečišťování ovzduší vzhledem k elektrickému vytápění..

Celkové emise těkavých organických látek z provozu této čerpací stanice pohonných hmot se předpokládají na úrovni cca 330 kg za rok. To vyplývá z použití nejmodernějších technologií v souladu s doporučenou nejlepší dostupnou technikou v oblasti skladování a distribuce petrochemických produktů z hlediska omezování emisí (zařízení na zpětný odvod par prvního i druhého stupně, rekuperace zachycených par, uzavřený systém stáčení).

Rozptylová studie je zpracována pro sumu těkavých organických látek a benzen, pro který je legislativně stanoven imisní limit.

Příspěvky řešeného provozu čerpací stanice v Lubech k průměrným ročním imisím benzenu se u nejbližší obytné zástavby čerpací stanice pohybují v rozmezí 0,05 až maximálně 0,3 µg/m3. Imisní limit roční pro benzen je stanoven na 5 µg/m3. Imisní příspěvek řešené čerpací stanice k imisím benzenu nezpůsobí vzhledem k očekávané imisní rezervě v pozadí překročení platného imisního limitu.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provoz čerpací stanice pohonných hmot v Lubech u Chebu v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

c)Vlivy na hlukovou situaci

Hluková studie vlivu provozu čerpací stanice nebyla zpracována, neboť je stavba navržena při frekventované komunikaci a jde o stávající provozovnu.

Stacionárními zdroji hluku jsou technologické vybavení objektu, tedy kompresor, vysavač, výdejní stojany a lokální ventilátory na sociálních zařízeních. Související hlučnost bude u jednotlivých zdrojů hluku do 60 dB, vliv těchto zdrojů bude podlimitní již ve vzdálenosti cca 10 m od čerpací stanice, u nejbližší obytné zástavby bude již vliv zanedbatelný a značně pod stávajícím hlukovým pozadím – hlučnost provozu komunikace Sokolovská.

Nárůst dopravy jako liniového zdroje hluku v souvislosti s provozem rekonstruované čerpací stanice PH a rozšířením služeb pro motoristy bude pravděpodobně minimální. Eventuální nárůst zapříčiněný rekonstrukcí čerpací stanice lze odhadovat do 5%, což je z hlediska hlukového zanedbatelné (měřením neprokazatelný nárůst v řádu desetin decibelu).

V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech ( tj. 2 m před obytnými objekty ), nebude vlivem provozu rekonstruované čerpací stanice PH překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A.

d) Vlivy na povrchové a podzemní vody

Nehrozí bezprostřední ohrožení žádných vodních zdrojů. Nádrže jsou vybaveny signalizací úniku pohonných hmot do meziplášťového prostoru.

Z důvodu výškového umístění objektu obsluhy budou splaškové vody z provozu do stávající kanalizace přečerpávány.

V areálu  čerpací stanice PH budou produkovány splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení. Splaškové vody ze sociálního zařízení budou přečerpávány do stávající kanalizace.  Dešťové vody u nichž  je předpokládána  možnost kontaminace ropnými produkty budou  zachyceny samostatnou  kanalizací a svedeny do sorpční vpusti. Po přečištění bude voda odkanalizována dešťovou kanalizací.

Vzhledem k výše uvedenému a popsaným výstupům z připravované stavby čerpací stanice PH nebudou za běžného provozu povrchové a podzemní vody v lokalitě ovlivněny.

e) Vlivy na půdu

Řešené pozemky nejsou součástí ZPF.

Vzhledem k výše uvedenému v bodě d ) a popsaným výstupům z navrhované stavby čerpací stanice PH nebude za běžného provozu půda v lokalitě negativně ovlivněna. V případě rozsáhlejší havárie, kdy by uniklo do prostředí větší množství pohonných hmot, by množství látek vnesených do půdy záviselo na rychlosti zásahu.

f) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Nepřicházejí v úvahu.

g) Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění nejsou v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí  registrovány.

Plochu zájmového území v současné době tvoří  z větší části zastavěná  a zpevněná plocha.

Nejsou zde registrovány druhy rostlin zvláště chráněných podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. Zájmové území není považováno za botanicky významnou lokalitu. Dřeviny se na řešené nachází jen v malé míře.

Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr nebude mít zásadní vliv na stávající přírodní prostředí ani na stupeň ekologické stability.

h) Vlivy na krajinu

Architektura nadzemních objektů je jednoduchá, splňující funkčně – provozní požadavky čerpací stanice a občerstvení.

Architektonicky jsou objekty ztvárněny tak, že nenaruší stávající krajinný ráz.

ch) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Nelze vyloučit, že provádění zemních prací především pro výstavbu čerpací stanice by mohlo zasáhnout do prostoru archeologických nálezů. Proto je investor povinen dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/92 Sb.

Hmotný majetek nebude dotčen, právě tak jako kulturní památky za předpokladu dodržování výše uvedeného zákona a případných podmínek orgánu památkové ochrany.

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a významnosti omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední okolí čerpací stanice a to především v době realizace stavby. V případě vzniku havárie, např. požáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu.

Výstavba čerpací stanice PH nespadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci).

- Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Nepřicházejí v úvahu.

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

- pro fázi realizace

- Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na  komunikace.

- V době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny okolní pozemky

- Prováděním a užíváním stavby nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů.

- Stavební práce provádět v denní době od 7,00 do 21,00 hod.. Minimalizovat hlučnost stavebních strojů.

- Investor povinen dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/92 Sb.

- Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, především v oblasti odpadů nebezpečných.

- Ke kolaudaci stavby doložit doklad o vzniklém odpadu a jeho odstranění nebo využití, především v oblasti odpadů nebezpečných

- Provést důslednou dekontaminaci pozemku

- pro fázi vlastního provozu

- V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit okamžitou likvidaci ropných látek.

- Vypracovat provozní řád čerpací stanice a plán opatření pro případ havárie.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Hluková studie vlivu provozu čerpací stanice pohonných hmot  nebyla zpracována, neboť záměrem nepřibudou další výrazné zdroje hluku oproti stávající situaci.

E. Porovnání variant řešení záměru

### Výstavba čerpací stanice pohonných hmot je podnikatelskou aktivitou investora směřující k rozšíření a vylepšení služeb pro motoristy v oblasti  zásobování PH. Město Luby se stavbou v této lokalitě souhlasí – viz Příloha H.

Vzhledem k těmto skutečnostem nebyly zvažovány varianty umístění ani z hlediska životního prostředí.

F. Doplňující údaje

1.  Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Příloha č. 1 –  Zákres do mapy

Příloha č. 2 –   Situace ČS PH

Příloha č. 3 -   Zákres do katastrální mapy

Příloha č. 4 –   Fotodokumentace

Příloha č. 5 -   Rozptylová studie

2. Další podstatné informace oznamovatele

Nebyly zjištěny.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Záměrem investora je rekonstruovat stávající čerpací stanici PH v Lubech. Čerpací stanice se nachází v zastavěném území města v blízkosti radnice při ulici Sokolovská vedoucí směrem na  Kraslice na pozemcích parc. č. 877, 2885/1, 2885/2, a 2357/8 v kat. území Luby u Chebu o celkové ploše 701 m2. Navržená veřejná čerpací stanici pohonných hmot stanice je určena pro prodej pohonných hmot pro osobní a nákladní automobily. Současně v rámci prodejní části kiosku je uvažováno s prodejem olejů a tuků v originálním balení, autopotřeb a autosoučástek a dalších cestovních  potřeb včetně balených potravin.

V návaznosti na služby spojené s prodejem pohonných hmot je uvažováno s dalšími službami - huštění pneumatik, vysavač a doplňování chladičů a ostřikovačů vodou.

Čerpací stanice má být vybavena dvěma multiproduktovými výdejními stojany umístěnými na samostatných ostrůvcích pod přístřešením. Čerpací stanice bude zásobována cisternovými vozy běžného typu s vybavením pro převod par ze skladovací nádrže zpět do cisternového automobilu. Cisternový automobil bude napojen stáčecí hadicí DN 80 na stáčecí hrdlo pro stáčení vlastního produktu  a hadicí DN 50 pro převádění par. Stáčecí šachta je umístěna v ostrůvku za výdejním stojanem. Pro stáčení bude používán levý obslužný jízdní pruh.

Budou osazeny výdejní stojany Tatsumo Benč pro výdej motorové nafty a automobilového benzínu BA 95 se zpětným odvodem par. Stojany budou upevněné na nízkých ocelových šachtách s prostupy přívodních dvouplášťových trubek skrz dno šachty.

Šachty budou chráněny nátěrem epoxydehtu proti účinkům ropných látek zevnitř a z venku proti působení zemní vlhkosti.

Pro skladování PH a zachycení úkapů bude umístěna dvouplášťová dělená ocelová nádrž o celkovém objemu 60 m3 s indikačním meziprostorem. Každá komora nádrže na PH bude vybavena armaturou pro odkalování , měrnou tyčí, hladinovým snímačem DLS 27 se snímáním mezních stavů proti přelnění produktových komor nádrže a komory úkapů, sondou DSL 24 ( kapalinové čidlo) pro indikaci meziprostoru nádrže, plnící armaturou DN 80, zpětnými ventily na sací armatuře a neprůbojnými rohovými antidetonačními kapilárními pojistkami na rekuperačním a dýchacím potrubí.

Nádrž na úkapy bude samostatnou komorou nádrže o objemu 5 m3. Do nádrže bude svedena veškerá voda s případnými úkapy z vodohospodářsky zajištěné plochy pod přestřešením. Nádrž na úkapy je na dómu vybavena armaturou pro měrnou tyč DN 50, hladinovým snímačem DLS 27, pro snímání mezních stavů, které slouží k vyprazdňování nádrže.

Čerpací stanice bude provozována s řídícím systémem s přenosem dat ze stojanů do kiosku.

Úroveň chodníku okolo obslužného objektu a stáčecí plocha bude bezbariérově (pouze v mírném spádu) navazovat na podlahu objektu kiosku. V tomto objektu je také navrženo WC pro veřejnost, které bude upraveno pro osoby pohybující se na vozíčcích.

Nádrž bude umístěna mezi výdejním stojany. Úložiště nádrže bude tvořit železobetonová deska, ke které bude kotvena ocelová dvouplášťová, dělená nádrž o celkovém objemu 60 m3. Nádrž bude zasypána štěrkopískem.

Drobné stavební objekty jsou tvořeny většinou jednoduchými betonovými základovými prvky. Jedná se o základové konstrukce pod výdejní stojany, stáčecí šachtu, totem, odvzdušnění apod.

Nezastavěná plocha pozemku bude zatravněna, částečně osázena stromy a keři.

Pozemek je komunikačně připojen na místní komunikaci v ul. Sokolovské.  Provedena je přípojka elektro a telefonní přípojka.

V rámci stavby dojde k demolicím stávajícího objektu kiosku a likvidaci stávajících nádrží.

Předpokládané výtoče pohonných hmot na ČSPH Luby u Chebu

| Produkt | měsíc | rok |
| --- | --- | --- |
| Benzin | 350 m3 | 4 200 m3 |
| Motorová nafta | 150 m3 | 1 800 m3 |
| Celkem | 500 m3 | 6 000 m3 |

Komunikace a zpevněné plochy

Návrh komunikačních úprav v rámci předkládaného projektu se skládá ze dvou základních částí: vjezdová a výjezdová větev směrem ke komunikaci Sokolovské. Návrh komunikačního systému lokality a jeho uspořádání je nejlépe patrný z doložených grafických příloh.

Podle zákona  100/2001 Sb. pl. zn. , o posuzování vlivů na ŽP,  spadá záměr do přílohy 1, do kategorie II, bodu 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků v množství nad 1 t.

Jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zák.93/2004 Sb., příslušným orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Oznámení záměru rekonstrukce čerpací stanice pohonných hmot v Lubech u Chebu je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. pl. znění (příloha č. 3).

Vytápění el. energií. V kiosku je navrženo elektrické vytápění přímotopnými panely instalovanými v jednotlivých místnostech

Pro zásobování objektu vodou bude provedena nová vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad v přilehlé ul. Sokolovské.

Na stávající splaškovou kanalizaci DN250 bude navrhovaná přípojka celkové délky 51,50 m napojena do koncové šachty před obecním úřadem na nám. 5. května. Z důvodu výškového umístění objektu obsluhy budou splaškové vody z provozu do stávající kanalizace přečerpávány.

Pojezdové plochy a střechy objektů ČSPH budou odvodněny do stávající dešťové kanalizace v Sokolovské ulici, v případě ploch s možnou kontaminací PH bude napojení přes sorpční vpusť.

Řešené pozemky nejsou  součástí zemědělského půdního fondu. Lesní půdní fond není dotčen. Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stejně tak v blízkosti záměru  nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. Řešené území nezasahuje do ochranného pásma žádného z  prvků ÚSES.

Záměr vzhledem k absenci obytné zástavby v okolí navržené rekonstrukce ČS PH nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo z hlediska hlukového ani z hlediska znečišťování ovzduší.

Zhodnocením řešeného území z hlediska environmentálního, biologického a z hlediska ohrožení přírodních hodnot území nebyla nalezena skutečnost, která by bránila navrhovanému záměru rekonstrukce čerpací stanice pohonných hmot v Lubech.

H. PŘÍLOHY

-Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací  dokumentace

- Vyjádření Krajského úřadu  odbor ochrany prostředí  z hlediska NATURA 2000

Přílohy na konci svazku  – obrazová a grafická část

Příloha č. 1 –  Zákres do mapy

Příloha č. 2 –   Situace ČS PH

Příloha č. 3 -   Zákres do katastrální mapy

Příloha č. 4 –   Fotodokumentace

Příloha č. 5-    Rozptylová studie

Zpracovatel oznámení :	ing. Petr Adamec

osvědčení  k posuzování vlivů staveb na životní prostředí

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. č.: 4713/612/OPVŽP/98

K cihelně 313/41, 190 15, Praha 9,

Tel. 286 850 152 mob. 724 362 386

Spolupracovali:	Ing. Petr Hofman Ph.D. (všeobecná část)

Ing. Martin Vejr (ovzduší)

Podpis zpracovatele oznámení :     …………………………………………