K R A J S K Ý   Ú Ř A D   L I B E R E C K É H O   K R A J E

##### odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a   460 01  Liberec l

##### O Z N Á M E N Í

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm.a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále zákon)

o z n a m u j e

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 téhož zákona, že záměr

###### „Obalovna živičných směsí Chuchelna, okr. Semily“

podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním oznámení s náležitostmi dle příl. č. 4 zákona s částí G: Shrnutí netechnického charakteru, která je přílohou tohoto oznámení.

Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadě v Liberci, odboru životního prostředí a zemědělství, č. dv. 927 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě (48/52 26 497, RNDr. Šádková), na Okresním úřadě Semily, referátu životního prostředí (48/663 225, Ing. Palič), na OÚ Chuchelna (481/622 702), na OÚ Záhoří (481/ 688 153) a na odboru místního hospodářství a životního prostředí MěÚ Semily (481/625 366, Ing. Novák). Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

Ing. Jaroslava Janečková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

# ČÁST G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Předmětem předkládané dokumentace o hodnocení vlivu stavby a provozu na životní prostředí je akce „Obalovna živičných směsí Chuchelna“.

Moderní obalovny, které se v ČR provozují nebo připravují, jsou na světové technické úrovni s tím, že splňují tuzemské legislativní předpisy v ochraně životního prostředí (prakticky totožné s EU). Realizace a provoz obalovny živičných směsí má, jako každý jiný výrobní záměr, svoje konkrétní vlivy na životní prostředí, které byly na základě dlouholetých zkušeností technickými prostředky a opatřeními sníženy na minimum.

S realizací nové obalovny v lokalitě, kde byla obalovna provozována nejsou s hlediska posuzování vlivu na životní prostředí žádné problémy, zatímco při stavbě  na zelené louce, kdy se někdy objevuje odpor veřejnosti v dotčeném území. Veřejnost zde nemá žádné zkušenosti s provozem obalovny vybavené řadou poměrně dokonalých technických prvků pro minimalizaci vlivů a zároveň nucené plně plnit přísné legislativní předpisy.

Proto byly v dokumentaci řešeny i některé vlivy, které se u jiných typů záměrů obvykle neřeší – jedná se problematiku emisí a imisí, kdy byly řešeny nejen klasické škodliviny jako NOx, prašný aerosol, CO, SO2, ale i polycyklické aromatické uhlovodíky, benzén, acetaldehyd a formaldehyd a problematika zápachu.

Jedná se typickou obalovnu asfaltových směsí – tedy průmyslovou, resp. stavební výrobu menšího rozsahu. Jako zdroj tepla bude použito spalování zemního plynu. Horké kamenivo je obaleno silničním asfaltem a za horka bude převezeno na místo stavby, kde z něho bude vytvořen asfaltový koberec.

Výstavba se předpokládá v prostoru lomu Chuchelna I (ukončení provozu 31.12.2002).

Hlavní vlivy se projeví ve vlivech na ovzduší a vlivech hluku.

#### Vstupy, výstupy

Z hlediska nároků na zábor půdy bude znamenat realizace záměru zábor 600 m2 ostatních ploch – skládka kameniva.

Ostatní nároky na vodu, surovinové zdroje apod. jsou z hlediska zájmů životního prostředí nepodstatné.

Z hlediska údajů o výstupech dokumentace podrobně specifikuje předpokládané množství emitovaných škodlivin.

#### Vlivy na obyvatelstvo

V oblasti vlivů na obyvatelstvo je dokumentací věnována pozornost zejména otázkám imisní zátěže, hlukové zátěže a narušení faktorů pohody v procesu výstavby. Z doložených podkladů vyplývá, že navržené řešení nebude znamenat významné ovlivnění obyvatelstva z bodového ani plošného zdroje znečištění.

#### Imise

Ve 12 referenčních bodech (RB) charakterizujících obytnou zástavbu (RB 1-10) a ekosystémy (RB 11-12) znázorněných v grafické části v příloze byly zjištěny následující předpokládané koncentrace škodlivin s následujícími závěry:

| Látka | Nejvyšší očekávaná koncentrace (µg/m3) | Odpovídající imisní limit (µg/m3) |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 0,00128 | 20 |
| CO | 10,3 | 10 000 |
| NO2 | 0,00196 | 40 |
| NOx | 0,00939 | 30 |
| SO2 | 0,0000721 | 50 |
| PAU | 3,48*10-7 | 1*10-3 |
| Benzén | 0,000114 | 5 |
| Acetaldehyd | 0,000120 | (9) |
| Formaldehyd | 0,000556 | (0,14) |

Vlivy provozu obalovny živičných směsí Chuchelna včetně související dopravy budou z hlediska zdravotních rizik významných škodlivin v ovzduší pro obyvatele zcela zanedbatelné a to bez ohledu na úroveň stávajícího imisního pozadí.

Z hlediska možného ovlivnění obytné zástavby v hodnoceném území zápachem lze předpokládat, že pachové vlivy se mohou projevit do vzdálenosti 200 m, tedy mimo nejbliší obytnou zástavbu, která je ve vzdálenosti 617 m.

#### Hluk

Během výstavby pásmo hluku 50 dB(A) dosáhne do vzdálenosti 110 m od těžiště zdrojů hluku, pásmo hluku 40 dB(A) dosahuje do vzdálenosti 300 m od těžiště zdrojů hluku.

Během provozu pásmo hluku 50 dB(A) dosahuje do vzdálenosti 100 m od těžiště zdrojů hluku, pásmo hluku 40 dB(A) dosahuje do vzdálenosti 320 m od těžiště zdrojů hluku.

Navýšení hladin hluku vlivem provozu obalovny asfaltových směsí bude velmi malé, prakticky neměřitelné a fyziologicky nepostřehnutelné.

Vlivy na vodu

Na základě podrobného prověření lokality lze konstatovat, že zájmový prostor pro realizaci dané stavby byl z hydrologického a hydrogeologického hlediska zvolen vhodně a není tak nutné očekávat střet stavby s vodohospodářskými zájmy v oblasti.

U možných vlivů na vody je specifikována řada konkrétních technických opatření k jejich minimalizaci. Jedná se především o instalaci technologie na nepropustné ploše, odvádění dešťových vod přes odlučovač ropných látek, instalace nepropustných jímek pro zachycení případných havarijních úniků asfaltu a teplonosného média apod.

Území a geologické podmínky, vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce a vlivy na strukturu a funkční využití území jsou nevýznamné. Zvláštní pozornost byla věnována přírodní rezervaci Údolí Jizery, jezírku Slap, vodárenskému toku Jizera a výstavbě plynovodu na pozemku lesní cesty.

Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu je přímý záměr výstavby akceptovatelný, poněvadž nedochází ke kácení dřevin mimo les, nejsou zabírány plochy hodnotných ekosystémů.

Zpracovatelé dokumentace soudí, že za podmínek, uvedených v předložené dokumentaci, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.