OZNÁMENÍ

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ve znění zákona č. 93/04 Sb.

zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

ve znění zákona č. 93/04 Sb.

Záměru

odchovna mladého dobytka

Nová Ves nad popelkou

Zpracoval:     	Ing. Radek Píša

Držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb.

č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997.

Konečná 2770, 530 02 Pardubice

tel.: 466301557

Dne:               	 10.07.2006

OBSAH

ČÁST A	5

ČÁST B	6

I. Základní údaje	6

1. Název záměru	6

2. Kapacita (rozsah) záměru	6

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	7

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i  z hlediska životního prostředí) pro jejich  výběr, resp. odmítnutí	8

6. Popis technického a technologického řešení záměru	8

7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení	17

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	17

II. Údaje o vstupech	18

1. Půda	18

2. Voda	18

3. Ostatní surovinové  a energetické zdroje	18

4. Nároky  na  dopravní  a  jinou  infrastrukturu  (například potřeba souvisejících staveb)	18

III. Údaje o výstupech	19

1. Ovzduší	19

Návrh zařazení zdrojů emisí	19

2. Odpadní  vody	19

3. Odpady	20

4. Ostatní	23

5. Doplňující   údaje	24

ČÁST C	25

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	25

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	25

C.1.1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání	25

C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	27

C.1.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	27

C. 1. 4. Geofaktory	32

C. 1. 5. Vodní poměry	34

C. 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	35

C. 2. 1. Ovzduší	35

C. 2. 2. Biologické poměry zájmového území	40

C. 2. 3. Krajina	44

C. 2. 4. Obyvatelstvo	46

C. 2. 5. Hmotný majetek	46

C. 2. 6. Historický vývoj a kulturní hodnoty v území	46

ČÁST D	49

I. Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na obyvatelstvo a životní    prostředí   a    hodnocení   jejich    velikosti a významnosti	49

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	49

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek	53

Vlivy na ovzduší a klima	54

Hodnocení zdravotních rizik	54

Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky	54

Vlivy na povrchové a podzemní vody	54

Vlivy na půdu	54

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	54

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	54

Vlivy na krajinu	54

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	55

II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na  životní prostředí z hlediska   jejich  velikosti   a  významnosti   a  možnosti přeshraničních vlivů	55

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	55

POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU	55

DOPADY NA OKOLÍ	56

IV. Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	56

NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY	57

V. Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	57

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace	57

ČÁST E	58

ČÁST F	58

ČÁST G	59

ČÁST H	60

Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:	60

# ČÁST A

###### ÚDAJE O OZNAMOVATELI

##### 1. Obchodní firma

ZEOS Lomnice, a.s.

##### 2. IČ

25 29 74 73

##### 3. Sídlo

Lomnice nad Popelkou

##### 4. Jméno, příjmení,  bydliště a telefon  oprávněného zástupce  oznamovatele

Ing. Jiří Lacina

Telefon	: 602131779

# ČÁST B

###### ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

### 1. Název záměru

Odchovna mladého dobytka.

### 2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je rekonstrukce a modernizace stávajícího kravína K-96 na odchovnu mladého dobytka – 166 jalovic stáří 13 – 24 měsíců.  Z toho 42 kusů do 15 měsíců a 124 ks nad 15 měsíců. Staveniště se nachází na severovýchodním  okraji  obce Nová Ves nad Popelkou a je součástí  stávajícího neoploceného areálu živočišné výroby firmy ZEOS Lomnice a.s.

Stavba  je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekty:

SO -  01  Stáj

SO -  02  Manipulační plocha

SO -  03  Venkovní kanalizace

Provozní soubory:

PS 01        Stáj

PS  01 a – Technologie ustájení

PS 01 b  -  Technologie napájení

Objekt vlastní stáje (původní část) je umístěn na stávajícím stavebním pozemku st. p.č. .337/1-zastavěná plocha, přístavba stáje zasahuje pozemky p.č. 1543/1d2 a 3219/3 ostatní plocha. Manipulační plocha chlévské mrvy SO-02 včetně nájezdů  je umístěna na p.č. .337/2 - zastavěná plocha, 1543/1d2, 3219/2,3219/3 a 1533/4-ostatní plocha.

Komunikačně je stavební objekt napojen na vnitrofaremní komunikace areálu v Nové Vsi nad Popelkou.

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. k bodu 1.5, kategorie II.

Objekty jsou ve vlastnictví investora.

##### Předpokládané počty pracovníků

Provoz budou zajišťovat pracovníci areálu. Nedojde k přijímání nových zaměstnanců pro potřeby záměru.

##### Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice

Realizací stavby nedojde k žádnému ovlivnění provozu a užívání okolních stávajících objektů. Související investice nejsou nárokovány.

##### Přehled uživatelů a provozovatelů

Investorem, uživatelem a provozovatelem stavby po její uvedení do provozu bude společnost ZEOS Lomnice, a.s..

### 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Obec: Nová Ves nad Popelkou

Kraj:  Liberecký

Objekt se nachází areálu zemědělského střediska. V územním plánu obce je tento areál určen pro zemědělskou výrobu.

Všechny uvedené pozemky a stavby jsou ve vlastnictví oznamovatele (investora).

##### Přístup na pozemky a k objektu

K objektu je přístup řešen stávajícími vnitropodnikovými komunikacemi. Příjezd k areálu je po stávající komunikaci  č. II/284 (Lomnice nad Popelkou – Stará Paka).

### 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr uvažuje s provedením stavebních úprav na stávajícím objektu kravína K-96, který je umístěn uvnitř areálu zemědělského střediska  Dříve objekt sloužil chovu dojnic. Stavební úpravy mají přizpůsobit objekt potřebám investora k chovu mladého dobytka (jalovic).

V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování oznámení nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané lokalitě žádné další záměry. Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

### 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i  z hlediska životního prostředí) pro jejich  výběr, resp. odmítnutí

Potřeba záměru vyplývá z rozšíření výrobních aktivit oznamovatele, které souvisí s potřebou rozšířit a přizpůsobit prostory pro tuto činnost. Realizace zemědělských činností do jednoho areálu je výhodná nejen z hlediska logistického, ale umožňuje současně snížit např. spotřeby energií, záboru půdy (ploch) v důsledku kumulace manipulačních ploch, komunikací apod.

Stávající areál je pro předmětnou činnost uzpůsoben, v historické době k sloužil k zemědělské výrobě a výhodná je i snadná dopravní dostupnost.

### 6. Popis technického a technologického řešení záměru

#### 6.1 Stavební část

Návrh přestavby původní vazné stáje pro dojnice K-96 volnou stáj pro odchov jalovic vychází z kvantitativního požadavku investora na ustájení 160-170 jalovic kategorie 13-24 měsíců s požadavkem využití původního objektu v lokalitě Nová Ves nad Popelkou a s požadavkem  na „welfare“ ustájení této kategorie skotu.

Přestavba zděného neprůjezdného objektu na stáj pro volné boxové ustájení 166 jalovic kategorie 13-24 měsíců vyžaduje rozšíření objektu jednoduchou přístavbou krmného stolu a krmiště na západní straně původního objektu.

Vzhledem ke změně  původní podélně neprůjezdné stáje na průjezdnou je též navržena stavební úprava  hnojné koncovky. Její řešení zajišťuje bezproblémový průjezd krmného vozu po krmišti a „čistých“ plochách, průjezd zastýlací soupravy a čelního nakladače pro úklid mrvy na „nečistých izolovaných plochách“. Pro umístění hnojného vozu v rámci denního režimu vyvážení mrvy je určena  zpevněná izolovaná plocha v severní části koncovky ,ta navazuje na nově koncipovaný nájezd ze strany kolny a skladu obilí.

„Nečisté“ plochy jsou důsledně odděleny od ploch čistých zvýšeným trubkovým přejezdem s protisklony tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovanému přítoku srážkových vod z okolí na „nečisté plochy“ a následnému nežádoucímu přeplnění skladovací jímky.

Přístavba  stáje má tvar jednoduchého  obdélníkového půdorysu a je charakterizována  pultovou  střechou se sklonem 10 stupňů.

Uvnitř řešeného  budou umístěny  čtyři  samostatné skupiny s boxovými loži v třířadém uspořádání a s volným přístupem ke krmnému stolu a k hladinovým napáječkám.

Provoz stáje bude stelivový, vyhrnování mrvy bude prováděno denně na manipulační plochu s denním režimem odvozu mrvy na polní hnojiště.

Celý záměr si klade za cíl podstatně zjednodušit jednotlivé technologické systémy a pracovní postupy s cílem zlepšení kulturnosti a produktivity práce.

Urbanistické řešení

Návrh vychází ze současných podmínek a situace v areálu střediska živočišné výroby ve Nové Vsi. Stáj je  situována na severovýchodním okraji rozsáhlé zemědělské  farmy, rozšíření o přístavbu je ve směru západním do proluky mezi kolnu na p.č. 366/1 a 2.

Architektonické řešení

Celkový návrh vychází z původního  stavu typové zděné stáje K-96 s půdním prostorem a výškou ve hřebeni cca 9,3 m, technologický požadavek na plošně náročnější variantu volného ustájení jalovic vyžaduje „otevření“ původní zděné západní  stěny K-96 a  tvarově jednoduchou přístavbu krmiště a krmného stolu s  dominantní pultovou  střechou.

Objekt je dále charakteristický zcela otevřenými velkými plochami bočních stěn, chráněnými větracími stahovacími plachtami. Oba štíty přístavby  jsou opatřeny velkými otvory  s výplněmi z elektrických rolovacích vrat z plné neprodyšné plachty. V severním  štítu původní stáje jsou navrženy  vrata dřevěná vodorovně posuvná.

Stavebně technické řešení

SO – 01 Stáj

Objekt je určen pro  ustájení  166 ks jalovic ve čtyřech  technologicky oddělených   skupinách.

Skot je ustájen ve třech řadách lehacích boxů s krmištěm a pohybovou chodbou. Krmení zvířat se  provádí na krmném stole s jednostranným krmištěm pomocí krmného vozu. Dispozice nového uspořádání stáje dovoluje ponechat beze změny východní linii ocelových vnitřních sloupů s původním žlabem a kontrolní chodbičkou. Druhá vnitřní řada sloupů bude pro rozšíření průjezdu posunuta o 875 mm. Podélná boční stěna západního průčelí původní stáje bude, po podchycení novým systémem ocelových konstrukcí v určené délce,  vybourána.

V části původní stáje  je nově navržen vratový otvor v severním štítu při koncovce. V jižní části bude původní JZ otvor pouze rozšířen, začištěn.

Východní podélná  stěna bude po vybourání  stávajících okenních výplní a zvýšení  původních otvorů vybavena větracími stahovacími průsvitnými plachtami.

Přístavba na západní straně stáje je z ocelových sloupů, dřevěných vaznic a krokví. Krytina  z vlnitých laminátových neprůsvitných a průsvitných desek ELYONDA bude osazována na dřevěné latě.

Štíty přístavby jsou v soklové části monolitické železobetonové, dozdívky štítů a doplnění ploch v původní stáji je tradičně zděné z bloků a plných cihel. Parapetní zdivo  podélné stěny je z pohledových betonů.

Odkliz chlévské mrvy se bude provádět mobilní technikou (čelní nosič UNC, kloubový manipulátor), a to vyhrnováním mrvy z jednotlivých chodeb na nezastřešenou manipulační plochou umístěnou na východní straně stáje. Manipulační plocha je odvodněna novou přípojkou do stávající skladovací jímky.

Přístup k objektu nové  stáje bude zachován po stávajících komunikacích uvnitř farmy, předpokládá se rozšíření zpevněných ploch komunikací při štítech odchovny.

Technické zázemí stáje je omezeno na požadavek  zachování místnosti  kanceláře a pohotovostního WC v původní boční přístavbě stáje, přičemž plnohodnotné hygienické zařízení (šatna, umývárna) pro obsluhu  je umístěno v jiných objektech farmy (teletník, technické zázemí při blízkém objektu pily).

Vzhledem k charakteru stájového provozu (volné boxové ustájení jalovic, mobilní mechanizované krmení krmnými vozy, mechanizovaný odkliz mrvy a stlaní)  jde o pracoviště s občasnou obsluhou.

SO- 02 Manipulační plocha

Objekt SO-02 Manipulační plocha zahrnuje nové řešení hnojné koncovky u rekonstruovaného objektu stáje pro chov jalovic SO-01. Slouží k denní manipulaci s produkovanou chlévskou mrvou po jejím vyhrnutí včetně naložení na přistavený traktorový přívěs  a dále umožňuje bezproblémový výjezd dopravních prostředků z vrat upravované stáje SO-01.

Koncepce denního odvozu mrvy na polní skládku mimo středisko živočišné výroby se nemění.

Objekt zahrnuje  vlastní manipulační plochu pro manipulaci s chlévskou mrvou v rámci denního odvozu (tzv. „nečisté plochy“ izolované a ohraničené jasně definovaným rozhraním s protisklony a přejezdným prvkem ze zabetonovaných ocelových  trub) v rozsahu celkem 121,0 m2. Tato plocha včetně plochy pro vůz je izolována asfaltovými pásy a odvodněna nepropustnou splaškovou kanalizací SO-03a do stávající nepropustné jímky.

Doplňující plochy („čisté“) za rozhraním ploch „nečistých“ navazují na původní konstrukce vnitrofaremních vozovek, mají charakter komunikace a  jsou navrženy jako cementobetonové.

Rozhraní mezi tzv. „nečistými“ plochami (odvodněné do nepropustné jímky na vyvážení) a „čistými“ (plochy obecných komunikací odvodněné do dešťové kanalizace) je definováno zabetonovaným  trubkovým přejezdem tak, aby nedocházelo k úniku močůvky nebo kontaminovaných vod mimo vymezený prostor.

Vlastní manipulační plocha je odvodněna do stávající nezastropené jímky na severovýchodní straně  stáje SO-01 nepropustnou kanalizací. Splašková kanalizace je navržena z kanalizačních PVC trub ULTRA-RIB je součástí objektu SO-03.

Nedílnou součástí objektu  manipulační plochy je  zabezpečená izolovaná plocha  pro traktorový přívěs, chráněná proti vnikání srážkových vod z okolí zvýšenou zídkou a důslednými protisklony nájezdových ploch. Plocha je, stejně jako základní manipulační plocha,  odvodněná  nepropustnou uliční vpustí BETA Olomouc opatřenou košem na hrubé nečistoty a litinovou mříží.

Objekt je umístěn v prostoru původní betonové manipulační plochy stáje na stavební  p.č. .337/2  a zahrnuje též okolní pozemky p.č. 1533/4,1543/1d2,3219/2 a 3219/3 (ostatní plochy, manipulační plochy).

Nedochází k novému záboru zemědělské půdy ze ZPF.

SO – 03 – Kanalizace

Viz odkazy v předchozím textu.

##### Elektrická energie

Rozvod elektrické energie v dotčené části stáje bude vybudován nový, s navázáním na stávající rozvodnu v západní přístavbě stáje.

napěťová soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S

instalovaný výkon    :     23,65 kW

výpočtový výkon      :     15 kW

roční spotřeba el. energie :   35 000 kWh

Měření spotřeby el. energie se provádí centrálně v rozvodně farmy. Jištění proti  přetížení a zkratu budou zajišťovat jističe v hlavním rozvaděči.

##### Další energie a media

Nejsou.

##### Teplo

Technické řešení objektů ŽV neklade žádné nároky na zdroje tepla a spotřebu paliva. Stáj se nevytápí. Vytápění kanceláře – elektrické akumulační, doplnění vytápění WC – elektrické přímotopné.

##### Vodovod

Využita bude původní  přípojka vody DN 2“. Spotřeba vody je stanovena podle ČSN 75 5490 pro projektovaný počet 166 ks jalovic.

Spotřeba vod

Maximální denní potřeba vody				QM =  6 474 l/den

Celoroční spotřeba vody				QR =   1 818 m3/rok

Maximální hodinová spotřeba vody			QH =      486 l/hod

##### Kanalizace

Kanalizace zahrnuje novou přípojku oddílné splaškové kanalizace  manipulační plochy chlévské mrvy s gravitačním vyústěním do jímky na vyvážení (SO 03).

Dále pak je navrženo doplnění odvodnění ploch okapových chodníků stáje úpravou přípojky do stávající trasy dešťové kanalizace farmy.

##### Vzduchotechnika a větrání

Veškeré větrání je provedeno jako přirozeně.

##### Hlučnost zařízení

Větrání stáje je zajišťováno přirozeným prouděním vzduchu otvory po stažení plachty. Nucená ventilace není navrhována. Záměr nebude zdrojem hluku.

##### Pracovní prostředí, hygienické zařízení

Péče o bezpečnost práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výstavbě musí být v souladu s vyhláškou č. 324/90 Sb. ČÚBP. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu zemědělského  areálu musí být v souladu s vyhláškou č. 48/82 Sb. ČÚBP.

Při běžném provozu nedochází k ohrožení zdraví pracovníků. Všechny pohyblivé části jsou zakryty a elektrická zařízení chráněná ochranou samočinným odpojením od zdroje  (ČSN 33 2000).

Opravy a údržby zařízení Je možno provádět pouze při jejich odpojení od elektrické sítě a s mechanickými částmi v klidové poloze. Opravář a údržbář musí mít předepsanou kvalifikaci ve smyslu ČSN 34 3100.

Při běžné údržbě a čištění je nutné dodržovat návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a dodržovat technické podmínky výrobce.

Z hlediska prevence je nutno nechávat technolog. zařízení prohlédnout servisním technikem alespoň 2x ročně.

Podrobné pokyny pro uvádění do provozu, obsluhu a údržbu zařízení jsou součástí průvodní technické dokumentace.

Rizikové faktory dle NV č. 178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 Sb.

Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci kategorizace rizikových prací.

#### 6.2  Technologická část

Výrobním programem dotčeného  objektu je volný odchov jalovic ve věku 13 - 24 měsíců. Projektovaná kapacita stáje je  166 ks jalovic, ve smyslu členění kategorií zvířat dle požadavků pravidel pro určení maximálních přijatelných výdajů pro stáje jalovic (operační plán) je v kategorii do 15 měsíců věku kapacita 42 ks, pro kategorii nad 15 měsíců stáří pak 124 ks.

Produkce (krmné dny - KD):

Jalovice:			166 ks*365 KD    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,      60 590 KD/rok

Vedlejší produkt:                        chlévská mrva – bude spotřebována v rostlinné výrobě  investora.

Technologie provozu

Návrh technologie ustájení stáje vychází z podnikatelského záměru investora na přestavbu stáje na ustájení ve  stlaných lehacích boxech pro celkovou kapacitu stáje  166 ks jalovic kategorií 13-24 měsíců. Řešení uplatňuje tzv. „welfare“ systém ustájení (podle vyhlášky č. 191/02 Sb.).

Ustájení

Zvířata jsou ustájena volně v samostatných skupinách v  lehacích boxech s dvouprostorovým uspořádáním.

Pohyb zvířat ve stájí, jejich přesun a případné uzavírání v příslušných částech kotců je umožněn systémem zábran a branek.  V sekci určené pro zapouštění budou instalovány žlabové fixační zábrany, v ostatních sekcích jsou užity zábrany kohoutkové předsunuté.

K bezkonfliktní manipulaci se zvířaty je použit systém branek a pevných stěn. Podmínkou provozu je bezpodmínečné odrohování zvířat.

Krmení

Krmení zvířat je řešeno mobilním samodomíchávacím vozem projíždějícím přístavbou krmného stolu se zakládáním krmiva na krmný stůl.

Odkliz hnoje a stlaní

Stlaní a odkliz chlévské mrvy bude prováděn mobilními prostředky (traktor, zastýlací vůz, čelní nakladač UNC).  Bezproblémový provoz umožňuje dvouprostorové řešení ustájení skupin s lehacími  boxy i plochých kotců. Optimální spotřeba slámy pro stlané provozy s lehacími boxy činí 2-2,5 kg/ks.den.

Odkliz chlévské mrvy z krmiště a pohybové hnojné chodby se bude provádět dle potřeby mobilními prostředky, např. malým čelním nakladačem UNC či kloubovým manipulátorem upravovanou plochu denní manipulace s mrvou.

Napájení

Zvířata mají celodenní přístup k napájecím žlabům s volnou hladinou s nezávadnou pitnou vodou. Ve stáji jsou navrhovány vyhřívané napájecí žlaby s možností vyklopení při čištění.

Větrání

Objekt je větrán přirozeně příčným větráním. Pro přívod a odvod vzduchu slouží průběžné otvory v bocích stáje chráněné plastovou sítí a vybavené průběžnými průsvitnými stahovacími plachtami mezi římsou a parapetem boční stěny, původní okenní otvory východního boku stáje budou zvýšeny a též chráněny stahovací plachtou. Plochy jsou v zásadě mimo zimní období  a mimo období se silným větrem  zcela nebo částečně otevřeny.

Odvod vzduchu přístavba dále zabezpečuje průběžná neregulovatelná hřebenová štěrbina.

Vytápění vzdušné stáje pro jalovice se neprovádí. Nucené větrání se u této stáje nenavrhuje.

Pracovní síly

Provoz stáje je charakterizován vysokou produktivitou práce, nevyžaduje stálou obsluhu ani nové pracovní síly. Obsluhu stáje (zakládání krmení, vyhrnování hnoje, zastýlání) budou zajišťovat pracovníci střediska ŽV Nová Ves nad Popelkou.

##### Koncepce skladování výrobků a materiálů

Z výrobků střediska ŽV budou skladovány:

chlévská mrva dočasně na manipulační ploše s denním odvozem dále pak  na schválené polní skládce ve smyslu platného rozvozového plánu

Skladování surovin:

objemná krmiva jsou skladována v senážních žlabech,

jadrná krmiva jsou skladována ve venkovních zásobnících,

ostatní materiály běžné potřeby jsou skladovány ve skladech farmy Nová Ves,

##### Objemová skladba surovin a odpadních látek

Jalovice (13-24měs.) prům. hmotnost 380 kg -  prům. 0,76 DJ (dobytčí jednotky)  na 1 ks

Celkem 126,2 DJ.

Objemová  krmiva ( všeho druhu )

potřeba zkrmitelné sušiny je 4,5t/DJ/rok

Celková potřeba objemových krmiv:			4,5t/rok x 126,2=  568 t/rok

Jadrná krmiva

potřeba  jádra je 2 kg/DJ/den

Celková potřeba jadrných krmiv:			2 kg/ks/den x 126,2*365 = 92 t/rok

Stelivová řezaná sláma

potřeba  slámy je 2,5 kg/kus/den –volné boxové

Celková potřeba stelivové slámy:	  2,50 kg/ksJ/den x 126,2 DJ x 365  = 151,5 t/rok

Bilance produkce chlévské mrvy

166 ks mladého dobytka  x  9,4 t/ks/rok                         =      1560,4 t/rok

- ztráty skladováním  25 %                                            =     -  390,1 t/rok

----------------------

Celkem produkce hnoje                                                          1 170,3 t/rok

Celková roční produkce hnoje  v m3:   1170 t/rok : 0,85 t/m3 = 1377  m3/rok

Odpadní vody kontaminované statkovými hnojivy, hnojůvka (do stávající jímky)

(nečisté plochy-121,0m2  celková bilance srážek – 840 mm/rok)

121,0*0,84*0,8 ……………………..    81,3m3/rok

Přívalový déšť

Qp= 121,0*15*60/1000*130/10000 =      1,42   m3

Posouzení  kapacity stávající  jímky

Skutečná kapacita jímky (57,6 m3) odpovídá době zdržení  8,5 měsíce.

Posouzení celkové separátní jímky na splaškové vody zázemí (SO-01):

Skutečná kapacita jímky 1,5 m3 vyhoví podmínkám provozu.

Jímky a nádrže musí splňovat požadavky ČSN 75 0905 na nepropustnost pro kategorii skladovaných látek „a“ – pro látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních.

Ve smyslu ČSN 75 6190 se pro stávající jímky osazené v této lokalitě nevyžaduje  doplňkové zabezpečení (nejde o umístění dle přílohy A1 až A5 ochranná pásma vodních zdrojů), ani zvýšené zabezpečení  (příloha B.4) -  pro osazování v lokalitách dle přílohy A1- OP vodních zdrojů k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou).

##### Způsob zabezpečení materiálů a energií

Všechny dovážené suroviny budou odebírány od tuzemských dodavatelů.

Zajištění ostatních energií:

elektro - napojení na stávající přívod.

##### Doprava

Doprava v průběhu výstavby a následně pro obsluhu objektu bude realizována po stávajících vnitřních komunikacích v areálu.

### 7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení stavby 11/06.

Předpokládaný termín dokončení stavby 12/07

Předpokládaná doba zkušebního provozu – bez zkušebního provozu.

### 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Stavbou a provozem záměru bude dotčena pouze obec Nová Ves nad Popelkou.

II. Údaje o vstupech

### 1. Půda

Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu. Pozemky i objekt jsou umístěny uvnitř zemědělského areálu.

### 2. Voda

Využita bude původní  přípojka vody DN 2“. Spotřeba vody je stanovena podle ČSN 75 5490 pro projektovaný počet 166 ks jalovic.

Spotřeba vod

Maximální denní potřeba vody				QM =  6 474 l/den

Celoroční spotřeba vody				QR =   1 818 m3/rok

Maximální hodinová spotřeba vody			QH =      486 l/hod

### 3. Ostatní surovinové  a energetické zdroje

#### Materiálové vstupy

Objemová  krmiva ( všeho druhu )   			568 t/rok

Jadrná krmiva						92 t/rok

Stelivová řezaná sláma 				             151,5 t/rok

#### Elektrická energie

Rozvod elektrické energie v dotčené části stáje bude vybudován nový, s navázáním na stávající rozvodnu v západní přístavbě stáje. Roční spotřeba el. energie je uvažována v množství  35 000 kWh.

### 4. Nároky  na  dopravní  a  jinou  infrastrukturu  (například potřeba souvisejících staveb)

Příjezd k objektu bude po stávajících komunikacích areálu. Komunikace s rezervou vyhoví i pro vnější protipožární zásah. Realizace záměru nevyvolá potřebu změn stávající dopravní ani jiné infrastruktury.

III. Údaje o výstupech

Výstupy jsou hodnoceny pouze ve fázi provozu. Fáze výstavby je vzhledem k zamýšleným materiálům stavby a termínům stavby pro celkovou zátěž životního prostřední nevýznamná. Pro fázi výstavby jsou jediným relevantním hodnoceným parametrem odpady.

### 1. Ovzduší

Údaje pro posouzení vlivů záměru na kvalitu ovzduší jsou podrobně popsány v přiložené rozptylové studii [4]. Rozptylová studie je zpracována příspěvkovým způsobem a je tedy použitelná obecně pro tento záměr.

### Návrh zařazení zdrojů emisí

Předpokládaný stav:

166 jalovic (průměrná hmotnost 350 kg), tj. 116 DJ (dobytčích jednotek)

1 200 telat (průměrná hmotnost 180 kg), tj. 432 DJ

Celkový počet zvířat přepočtený na DJ bude činit 548 DJ.

Podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády  č. 353/2002 Sb. se jedná o velký zdroj znečišťování ovzduší (zařízení pro chov skotu s projektovanou roční kapacitou chovu skotu od 500 do 999 kusů).

##### Porovnání s emisními limity

Podle závěrů výpočtu lze konstatovat, že ve všech případech budou splněny emisní limity, pokud jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

### 2. Odpadní  vody

Množství odpadní splaškové sociální vody  je uvažováno 22 m3.rok-1. Odpadní splašková voda bude odváděna kanalizací z objektu do stávající bezodtoké jímky objemu 1,5 m3. Při naplnění jímky bude odpadní voda odvážena k externímu odběrateli na čistírnu odpadních vod.

U splaškových vod lze předpokládané znečištění charakterizovat hodnotami BSK5 a  nerozpuštěnými látkami (NL) při pracovní době 365 dní za rok v jedné směně.

##### Vypouštěné znečištění

Přepočet na EO (220 l.směnu-1)

22 000 [l] : 220 [l.směnu-1] = 100 EO

Produkce BSK5 (60 g/EO)

6,0 kg.rok-1

Produkce NL (55 g/EO)

5,5 kg.rok-1

Oplachové vody a dešťové vody kontaminované statkovými hnojivy v množství cca 83 m3 budou shromažďovány ve stávající jímce objemu 51,6 m3 spolu s hnojůvkou a využity jako statkové hnojivo v rámci rostlinné výroby investora. S vodami bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o vodách a zákona o hnojivech v aktuálních zněních.

### 3. Odpady

##### Odpady vznikající při přestavbě objektu

Při přestavbě objektu budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství.

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,01 |  |
| 08 01 17* | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,01 |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,1 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,1 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O | 0,01 |  |
| 15 01 07 | Skleněné obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,02 |  |
| 17 01 01 | Beton | O | 250 |  |
| 17 01 02 | Cihla | O | 150 |  |
| 17 01 06* | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 1 | * |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 1 |  |
| 17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N | 0,2 | * |
| 17 04 05 | Železo a/nebo ocel | O | 10 |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,2 |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 100 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,1 |  |

*... vzhledem k původnímu charakteru objektu se můžou při demoličních a stavebních pracích vyskytnout odpady znečištěné škodlivinami.

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou                    č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu.Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.

Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění (podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství před rekonstruovaným objektem. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.

Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.

Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.

Odpady vznikající při provozu

Z provozu výroby budou vznikat následující druhy odpadů

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t/rok) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 |  |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O | 0,01 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,02 |  |
| 18 02 02* | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | N | 0,02 |  |
| 18 02 03 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | O | 0,02 |  |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  |

Pozn.: Množství odpadů je odhadnuto na předpokládanou skutečnost s ohledem na stávající parametry.

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:

Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t/rok) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,02 |  |
| 18 02 02* | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | N | 0,02 |  |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  |

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t/rok) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 |  |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O | 0,01 |  |
| 18 02 03 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | O | 0,02 |  |

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.

Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a požárního.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném místě.

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů.

Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

### 4. Ostatní

##### Ochrana před únikem závadných látek

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt po realizaci záměru je dostatečně zabezpečen pro skladování a nakládání s látkami závadnými vodám (statková hnojiva) a zabezpečuje dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů a skladovaných látek závadných vodám před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí.

Veškeré jímky a potrubí budou pravidelně v zákonných termínech podrobovány předepsaným zkouškám těsnosti. Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního systému. Zpracovaný havarijní plán bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení.

##### Hluk

Výroba nebude zdrojem emisí hluku. Výměna vzduchu je přirozená, nejsou aplikovány ventilátory pro nucené větrání. Samotný chov není zdrojem hluku.

##### Další

Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.

### 5. Doplňující   údaje

Výstavba nezasáhne krajinu, nedotkne se významným způsobem faktoru pohody. Při stavbě neproběhnou významné terénní úpravy. V lokalitě nejsou vzrostlé dřeviny.

# ČÁST C

# Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### C.1.1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání

Řešený záměr se bude nacházet v severovýchodním okraji obce Nová Ves nad Popelkou a bude součástí stávajícího neoploceného areálu živočišné výroby firmy ZEOS Lomnice a.s.

Obec Nová Ves nad Popelkou se nachází v Libereckém kraji, leží na jižním okraji okresu Semily, cca 2 km východně od města Lomnice nad Popelkou. Obec sousedí s těmito obcemi – na severu s Libštátem, ze severovýchodu s Bělou, z východu se Starou Pakou (okres Jičín), z jihu se Syřenovem a ze západu s Lomnicí nad Popelkou.

Objekt vlastní stáje (původní část) je umístěn na stávajícím stavebním pozemku st. p.č. 337/1-zastavěná plocha, přístavba stáje zasahuje pozemky p.č. 1543/1d2 a 3219/3 ostatní plocha. Manipulační plocha chlévské mrvy SO-02 včetně nájezdů je umístěna na p.č. 337/2 - zastavěná plocha, 1543/1d2, 3219/2,3219/3 a 1533/4 - ostatní plocha. Komunikačně je stavební objekt napojen na vnitrofaremní komunikace areálu v Nové Vsi nad Popelkou.

Krajina je zvlněná, většina území pokrývá zemědělská půda a lesy. Podél toku Popelky se vytvořilo mělké protáhlé údolí procházející středem obce od západu k východu. Směrem na západ se údolí mírně zvedá a volně navazuje na město Lomnice nad Popelkou, ve východní části (Brodky) dochází k výraznému odklonu říčky Popelka severním směrem a k optickému ukončení údolí.

Převážná část zástavby obce je volně roztroušena po obou stranách podél říčky Popelky a komunikace II. třídy II/284 vedoucí od Lomnice nad Popelkou do Staré Paky, v nadmořské výšce cca 410 – 450 m. n. m.

Území obce se řadí mezi oblasti s poměrně zachovanými přírodními hodnotami, svým uspořádáním a zajímavou rázovitostí s řadou zachovaných objektů lidové architektury vytváří předpoklady pro rekreační a částečně i turistické využití.

Díky své poloze na komunikaci II. třídy a blízké poloze k Lomnici nad Popelkou má Nová Ves nad Popelkou dobré předpoklady pro rozvoj bydlení i podnikání. Blízké město Lomnice nad Popelkou je pro obec nejbližším obslužným střediskem vyššího významu, které zajišťuje pro obec kromě základních služeb především pracovní příležitosti.

Obec se dlouhodobě vyznačuje výrazně zemědělským využitím. V obci převažuje řídká roztroušená zástavba solitérních objektů (chalup a rodinných domů často doplněných hospodářskými staveními – kůlny apod.), se spletí drobných přístupových nezpevněných cest a cestiček, doplněnými mosty přes vodoteč. Obec postrádá jasné členění, funkční plochy se vzájemně prolínají, urbanistická hodnota a stavební stav jednotlivých částí obce jsou rozdílné.

V obci se nachází řada dřevěných objektů původní lidové architektury z konce 18. století a první poloviny 19. století s bohatou podkrkonošskou lomenicí – typický pro oblast Semilska a Lomnicka, dnes často využívaných k rekreačním účelům.

Samotný posuzovaný objekt se nachází areálu zemědělského střediska. V urbanistické studii obce je tento areál určen pro zemědělskou výrobu. Plochy zemědělské výroby vymezují území stávajících zemědělských areálů. Vyžadují vždy posouzení ochranného pásma s ohledem na vliv na sousedící obytná území. Připouští zařízení pro soustředěný chov hospodářských zvířat s nutností maximálního omezení negativních účinků na obytná území včetně promísení se zemědělskými službami popř. dalšími výrobními aktivitami nepoškozujícími prostředí pro chov. V řešeném území jde hlavně o intenzivnější využití stávajících areálů a vylepšení jejich zapojení formou doprovodné zeleně.

Řešený záměr je ohraničen v jižní a západní straně stávajícími objekty ZEOS Lomnice a.s., na východní straně loukou, která je pravidelně kosena a severní straně vegetací ruderálního charakteru.

Nejbližší obydlené objekty se nachází jižním, jihozápadním a západním směrem od posuzovaného areálu (viz výpočtové body v příloze rozptylové studie č. 1).

Území obce Nová Ves nad Popelkou se řadí mezi oblasti s poměrně zachovanými přírodními hodnotami, svým uspořádáním a zajímavou rázovitostí s řadou zachovaných objektů lidové architektury vytváří předpoklady pro rekreační a částečně i turistické využití. Při rozvoji obce (výstavba apod.) by mělo docházet k souladu mezi přetvářením prostorové skladby a současným respektováním kulturně – historických hodnot a přírodních prvků.

Zcelováním pozemků ve volné krajině došlo v minulosti k vytvoření rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných ploch a odstranění rozptýlené zeleně. Vedle poškození krajinného rázu tím došlo i ke snížení ekologické stability a přírodní rozmanitosti území.

Jelikož se jedná o poměrně členitý reliéf, je nutné na těchto pozemcích hospodařit tak, aby nevzniklo nebezpečí vzniku erozních jevů (např. pěstování nevhodných plodin jako je kukuřice nebo brambory).

Pro zachování přírodních podmínek existence vyšších vymezených i navrhovaných prvků systému ekologické stability je však nutné určit vymezené používání jak průmyslových hnojiv, tak i pesticidů v blízkosti těchto segmentů. Mělo by dojít k založení nových remízů a linií vyšší zeleně podél polních cest, provádět změny ve způsobu využití a druhů pozemků.

V lokalitě je třeba podporovat a udržovat soustavu ekologicky stabilnějších částí krajiny (doplňováním zeleně, břehových a liniových porostů, interakčních prvků) tak, aby byla funkční a aby bylo v území zajištěno udržení přírodní rovnováhy. Je nutný vyšší stupeň ochrany pro plochy biocenter a dalších vymezených lokalit.

Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území při provozu je respektování všech požadavků daných legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.

### C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

V dotčeném území se nevyskytují zdroje přírodních ani minerálních vod. Areál zemědělského podniku ZEOS Lomnice, a.s. se nenachází na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Objekty budou konstrukčně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít při provozu záměru ke znečištění podzemních vod. Nakládání s látkami závadnými vodám musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod souladu se zákonem 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.

Permské sedimenty – zvláště červenohnědý pískovec je typickou horninou oblasti Nové Vsi nad Popelkou. V minulosti byl lámán jako stavební a dekorační kámen. Nyní zde nejsou žádná těžitelná naleziště.

Sedimentace probíhajícící v Podkrkonošské pánvi v období stefanu vytvořila podmínky pro vznik uhelných slojí (Dolnoštěpanická sloje, Čikvánecká uhelná sloje) a později prozkoumaného pole Syřenovského. Hodnota uhlí je velmi dobrá. Uhlí je lesklé, páskované s nízkým obsahem jílovité příměsi.

Asi 60 m od záměru se nalézá chráněné ložiskové území uhlí – Syřenov (obr. č. 1).

Realizace záměru neovlivní zastoupení ani kvalitu přírodních zdrojů.

### C.1.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

##### Pojmy:

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Obr. č. 1: Chráněné ložiskové území uhlí

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.

Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.

Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.

Řešený záměr uvažuje s provedením stavebních úprav na stávajícím objektu kravína K-96, který je umístěn uvnitř areálu zemědělského střediska. Dříve objekt sloužil chovu dojnic. Stavební úpravy mají přizpůsobit objekt potřebám investora k chovu mladého dobytka (jalovic).

Potřeba záměru vyplývá z rozšíření aktivit oznamovatele, které souvisí s potřebou rozšířit a přizpůsobit prostory pro tuto činnost. Realizace zemědělských činností do jednoho areálu je výhodná nejen z hlediska logistického, ale umožňuje současně snížit např. spotřeby energií, záboru půdy (ploch) v důsledku kumulace manipulačních ploch, komunikací apod.

##### Územní systém ekologické stability

Objekt se nachází v areálu zemědělského střediska. V urbanistické studii obce je tento areál určen pro zemědělskou výrobu.

V nejbližším okruhu řešeného záměru se nachází bicentrum 11 – Rybník Nová Ves, biokoridor 11/12 a jeden interakční prvek 187.

Interakční prvek je charakterizován jako významná nelesní zeleň; v kategorii živelné nárosty. Lokalitu lze popsat jako porost údolnice a odtoku. Vyskytuje se zde vrba bílá, bříza, olše, jeřáb ptačí, vrba jíva a vrba košíkářská. Tento interakční prvek se nalézá v biokoridoru 11/12 a od záměru vzdálen                cca 140 m.

Biocentrum 11 – Rybník Nová Ves (od záměru vzdálen cca 400 m), na loukách by měl být dodržován extenzivní způsob hospodaření s pravidelným kosením bez hnojení. Z návrhu urbanistické studie vyplývají následující opatření – neprovádět odvodňování ploch, provádět opatření pro čistotu vod, např. rozšíření travních ploch jako filtrů před splachy z polí,opatření proti vodní erozi v povodí přítoků rybníků, v lese udržovat přirozené dřevinné skladby.

Biokoridor 11/12 je částečně vymezený a částečně navrhovaný (od objektu je vzdálen cca 100 m). V návrhu opatření je uvedena – důsledná ochrana a doplnění porostů všech interakčních prvků, neprovádět reprodukci drenážního systému pod rybníky, v intravilánu doplnění liniových porostů jak koryta odpadu od rybníka, tak okraje pozemku louky. V louce a orné půdě v trase polní komunikace zřízení travnatého pruhu, bez hnojení, s pravidelným kosením, vysázením doprovodné zeleně cesty a břehového porostu vodoteče, rovněž s pruhem travního porostu. V lesích provádět rekonstrukce přirozené dřevinné skladby.

Obr. č. 2: Biokoridor 11/12

##### Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického, nebo archeologického významu se v místě záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti nevyskytují.

V obci se nachází památná lípa srdčitá (od hranice areálu cca 450 m).

##### Jiná zvláště chráněná území

Evropsky významné lokality

Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Kozlov - Tábor s kódem CZ0510164. O rozloze 
304,25 ha. Je zařazen do biogeografické oblasti kontinentální a do kategorie přírodní památka.

Další významnou evropskou lokalitou je Jizera a Kamenice s kódem CZ0513822. O rozloze 66,14 ha. Je zařazen do biogeografické oblasti kontinentální a do kategorie přírodní památka.

Ptačí oblasti

Nejbližší ptačí oblastí soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Krkonoše (kód lokality – 
CZ 0521009).

Území přírodních parků

Přírodní parky v okolí záměru se nenachází.

Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky se v řešeném záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti nenacházejí.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V areálu zemědělského družstva ani v jeho bezprostřední okolí se nenachází území historického, kulturního nebo archeologického významu.

Přesné datum založení obce prakticky neexistuje, někde se uvádí období 1200-1250, jiný zdroj však uvádí letopočet dřívější, kolem roku 1097, kdy osadníci slovanského původu dali základ i kostelíku, který zasvětili sv. Prokopu, největší osobnosti té doby. (Sv. Prokop byl roku 1204 svatořečen). I dřívější název obce se lišil od dnešní podoby - Nová Ves u Lomnice v Jičínsku. Původní dřevěný kostelík byl několikrát přestavován, tak jak je známí dnes, byl postaven roku 1747, o dva roky později přibyla věž. Po 1. světové válce zůstal ve věži jen jeden zvon a "umíráček". V roce 1925 byly pořízeny tři zvony nové, o které však zdejší farnost také přišla, tentokrát ve 2. světové válce. V roce 1990 se pořídily dva nové zvony z dílny v Brodku u Přerova. Velký zvon o váze 300 kg je zasvěcen sv. Prokopu, na malém zvonu je obraz sv. Anežky. 2. března 1991 byly zvony slavnostně posvěceny.

Z hlediska historie se v obci nalézají dva kříže, jeden o výšce 49 cm, šířce 40 cm a tloušce 27 cm, který podle pověsti připomíná nešťastnou smrt ženy, kterou ušlapal v úvoze formanský kůň. Druhý kříž je vysoký 82 cm, široký 90 cm o tloušťce 28 cm. Na kříži je vyryt letopočet 1700. 
V roce 1700 zde byl zastřelen z oken hospody jízdní kurýr.

Na území obce se nachází několik kulturních památek zapsané v ústředním seznamu kulturních památek České republiky (převážně jde o původní dřevěné objekty lidové architektury, které spolu s přírodními prvky hrají důležitou roli v celkovém obraze krajiny). Mezi které například patří kostel sv. Prokopa, a několik chalup, několik areálů usedlosti, několik obytných domů, stodoly a mlýn „Podkostelní“.

V obci žilo několik významných osob. Žil zde Antonín Chmelík – malíř, kreslíř a dokumentátor, Josef J. Fučík – vlastivědný badatel a spisovatel a Mudr. František C. Kampelík – zakladatel venkovských spořitelen.

Obcí jsou vedeny dvě turistické cyklotrasy 4277 a 4279 (obr. č. 3)

Obr. č. 3: Turistická mapa Nové Vsi nad Popelkou

Území hustě zalidněná

Areál společnosti ZEOS Lomnice, a.s. se nachází v okrajové části obce Nová Ves nad Popelkou. Obec leží jihovýchodně od Semil, východně od Lomnice nad Popelkou. Vymezený záměr se nachází mimo souvislou zástavbu na severovýchodním okraji obce Nová Ves nad Popelkou.

Z hlediska funkčního využití je situován na pozemcích určené pro zemědělskou výrobu.

Nejbližší obydlené objekty se nachází jižním, jihozápadním a západním směrem od posuzovaného areálu (viz výpočtové body v příloze rozptylové studii č. 1).

V obci je evidováno 290 adres. V obci není evidována žádná část obce ani ulice. V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 655 obyvatel (z toho je 274 mužů nad 15 let, 44 chlapců do 15 let, 290 žen nad 15 let, 47 dívek do 15 let.)

(Tento stav je uveden k 3. červenci 2006, zdrojem informací je Ministerstvo vnitra ČR.)

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Na pozemcích, kde se nachází řešený záměr nejsou známy staré zátěže ani území zatěžovaná nad míru únosného zatížení.

### C. 1. 4. Geofaktory

Podle regionálního geomorfologického členění České republiky je území součástí (Demek, 1987):

provincie: 	Česká vysočina,

soustavy: 	Krkonošsko – jesenická,

podsoustavy: 	Krkonošská,

celku: 	            Ještědsko – kozákovský hřbet,

podcelku: 	Kozákovský hřbet,

okrsku: 	Táborský hřbet

Ještědsko – kozákovský hřbet

Tento hřbet se nachází v severních Čechách s reliéfem převážně ploché hornatiny o ploše 
200 km2. Je budovaný horninami slabě přeměněného staropaleozoického krystalinika, permskými sedimenty a vulkanity a svrchnokřídovými sedimentárními horninami, tektonicky vysunutými na jihozápadní svah. Ještědsko – kozákovský hřbet je poměrně úzký, ve směru severozápad až jihovýchod a dlouhý cca 58 km.

Kozákovský hřbet

Tento hřbet se je situován v jihovýchodní části ještědsko – kozákovského hřbetu. Reliéf je hornatý až členitě vrchovinný o výškové členitosti 200 – 400 m, o ploše 81 km2. Je tvořený převážně permskými vulkanity a sedimentárními horninami a třetihorními vulkanity. Nejvýznamnější bod je Kozákov 744 m v Komárovském hřbetu.

Táborský hřbet

Táborský hřbet leží na jihovýchodě Kozákovského hřbetu. Je nesouměrný sudetského směru, neotektonicky hrásťově až antiklinálně vyzdvižený při lužickém zlomu. Po stránce geologické je budován převážně permskými melafyry, prachovci, jílovci a pískovci, méně pak cenomanskými kaolinickými pískovci, vzácně neovulkanity. Reliéf je rázu členité vrchoviny se zbytky sníženého třetihorního zarovnaného povrchu v různých výškových úrovních. Je zde pramen řeky Cidliny, nejvyšší bod je Tábor 678 m, významný body jsou Bradlec 542 m, Kozlov 606 m, Ředice 649 m, Skruhrovský vrch 592 m.

Obec Nová Ves nad Popelkou leží ve východní části Podkrkonošské pánve Českého masivu. Geologická struktura podmiňuje geografický celek permokarbonské lomnické pahorkatiny s pokryvy malafyrů.

Základ k morfologii povrchu a jeho dalšímu vývoji byl dán v době saxonských pohybů. Na sektonických linií sudetského směru byl reliéf podhorských sníženin a plošin zmodelován.

Zájmové území obce leží v západní části podkrkonošské pánve permského stáří v širším okolí Trutnova. Na povrch vystupují horniny střední červené jaloviny charakterizované petrografickým střídáním pelitické a jemně písčité sedimentace se slepenci. K povrchu vystupují červené vápnité pískovce a prachovce.

Pokryv území je tvořen písčitými hlínami červenohnědé barvy, místy s jílovitou příměsí s úlomky červených pískovců. Kvartérní horizont je středně hluboký. Údolní niva říčky Popelky je úzká, málo mocná, budovaná písčitohlitými náplavy s kamennou příměsí.

Řešený záměr se nachází v severovýchodní okrajové části obce Nová Ves nad Popelkou, v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou. Terén areálu je poměrně svažitý, terén se zvedá směrem k jihovýchodu, pozemky leží v nadmořské výšce 446 - 448 m.n.m.

Pedologie

V podkrkonošském bioregionu převládají kyselé typické kambizemně, často oglejené, místy se na hlubších substrátech na plošinách vyvinuly primární pseudogleje. Na úživnějších substrátech jsou ostrovy typické kambizemní, naproti tomu na jižním okraji tvořeném pískovci jsou zastoupeny arenické kambizemně.

Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu, realizace záměru je vázána na stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt je umístěn uvnitř zemědělského areálu,  na stávajícím stavebním pozemku st. p.č. 337/1 -zastavěná plocha, přístavba stáje zasahuje pozemky p.č. 1543/1d2 a 3219/3 - ostatní plocha. Manipulační plocha chlévské mrvy SO-02 včetně nájezdů  je umístěna na p.č. 337/2 - zastavěná plocha, 1543/1d2, 3219/2,3219/3 a 1533/4 - ostatní plocha.

Hydrogeologie

Ve střední červené jalovině má značný hydrogeologický význam obzor bazálních lavicovitých křemičitých slepenců různé mocnosti a dosti značných a ustálených vydatností, jinak je kapacita podzemních obzorů nízká. Podzemní vody povrchových obzorů mají vysokou tvrdost a vyšší obsah Fe a Mn. Hydrochemicky je málo vhodné jako voda pitná. Vložky nepropustných jílovců zmenšují infiltrační povodí a znesnadňují cirkulaci podzemních vod.

### C. 1. 5. Vodní poměry

Širší území náleží k povodí horního a středního Labe. Celkem zaujímá plochu 14 735 km2 a leží v nadmořské výšce 157 - 1602 m.n.m.

Hraniční pásmo Krkonoš představuje hlavní evropské rozvodí Odra - Labe. Ústředním tokem okresu Semily je tok řeky Jizery, která zde protéká od severu k jihozápadu a vytváří jakýsi ohromný meandr písmene S. Její přítok Mumlava sbírá vody na českých svazích Krkonoš a teče od východu k západu do Jizery u Harrachova. Řeka Jizerka protéká Krušnohorským podhůřím od severu k jihu a vtéká do Jizery. Při hranicích s Jabloneckem protéká také od severu k jihu pravostranný přítok Jizery Kamenice, řeka Oleška sbírá vody na jihu okresu a teče od východu na západ k městu Semily jako levostranný přítok Jizery. Mezi Kozákovským hřbetem a Hruboskalskem protéká od východu na západ řeka Libuňka, která u Turnova naplní Jizeru.

Vodními plochami okres jimi příliš neoplývá. Pouze v okolí Trosek jsou v pískovcových skalách jezera a rybníky (Vidlák, Rokytnický, Věžák, Nebákov, ...).

Z hlediska hlavního hydrologického pořadí obec Nová Ves nad Popelkou spadá pod 1 05 01 - povodí Jizera pod Kamenici, v povodí vodárenského toku Jizera a ve 3. PHO vodního zdroje Káraný.

Středem obce protéká potok Popelka (číslo hydrologického pořadí: 1 05 01 038). Potok pramení 1,5 km západně od obce Lomnice nad Popelkou ve výšce 549 m. n. m. a ústí zleva do Olešky v Ústí              v 391 m. n. m. Plocha povodí je cca 27,7 km2, délka toku je cca 10,5 km. Podél toku se nachází zátopová území.

Do říčky Popelka jihovýchodně od obce ústí pravostranný přítok - potok Černá. Dále je do Popelky zaústěno několik pravostranných a levostranných bezejmenných přítoků pramenících v okolních svazích.

Koryto Popelky je v intravilánu obce upraveno. Úpravy koryta jsou z větší části oboustranné a jedná se o úpravy vegetačním zpevněním, je zde provedena oboustranná kamenná opěrná zeď, vybudované pevné betonové stupně a betonový jez.

V území Nové Vsi nad Popelkou se nenacházejí žádná významná díla a nádrže. Přibližně ve střední části obce na pravé straně vodoteče Popelka je vybudováno veřejné koupaliště.

Obec Nová Ves nad Popelkou nespadá do žádného chráněného území přirozené akumulace vod.

C. 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### C. 2. 1. Ovzduší

##### C. 2. 1. 1. Klimatické faktory

Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do mírně teplé klimatické oblasti MT 2. Pro oblast MT 2 je charakteristické krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou.

Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce č.1.

Tab. č. 1 : Klimatické charakteristiky oblasti MT 2 (Quitt, 1971)

| Charakteristiky | Klimatická oblast MT2 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 20 – 30 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C | 140 – 160 |
| Počet mrazových dnů | 110 – 130 |
| Počet ledových dnů | 40 – 50 |
| Průměrná teplota v lednu v °C | -3 až –4 |
| Průměrná teplota v červenci v °C | 16 – 17 |
| Průměrná teplota v dubnu v °C | 6 – 7 |
| Průměrná teplota v říjnu v °C | 6 – 7 |
| Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm | 120 – 130 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm | 450 – 500 |
| Srážkový úhrn v zimním období v mm | 250 – 300 |
| Počet dnů se sněhovou přikrývkou | 80 – 100 |
| Počet dnů zamračených | 150 – 160 |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 |

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a                  11 m/s).

Pro výpočet rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Nová Ves nad Popelkou. Použití větrné růžice bylo konzultováno s ČHMÚ Praha, který také tento odborný odhad větrné růžice zpracoval. Zobrazení větrné růžice je v příloze rozptylové studii č. 2.

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr se 17 %.

Četnost výskytu bezvětří je 18 %.

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 50 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze očekávat ve 44 % a rychlost větru nad 7,5 m/s  se vyskytuje v 7 % případů.

I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 25 % případů.

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability). Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní. V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky IV. třídě stability.

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky č. 2.

Tab. č. 2: Třídy stability atmosféry

| třída stability | rozptylové podmínky | výskyt tříd rychlosti větru (m/s) |
| --- | --- | --- |
| I | Silná inverze, velmi špatný rozptyl | 1,7 |
| II | Inverze, špatný rozptyl | 1,7 5 |
| III | Slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky | 1,7 5 11 |
| IV | Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl | 1,7 5 11 |
| V | Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl | 1,7 5 |

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability). Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně ochlazuje.

V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní. V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v  ovzduší, která má za   následek normální pokles teploty s  výškou a rozrušení inverzí.

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází buď k nulovému (III.třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě stability.

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu  znečišťujících  látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu  se  silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší.

Situace

Posuzovaná lokalita se nachází v mírně členitém terénu (bez výrazných terénních útvarů ovlivňujících rozptyl znečišťujících látek v ovzduší a přízemní proudění) a je z hlediska kvality ovzduší ovlivňována především lokálními topeništi, místními zemědělskými zdroji a dopravou na přilehlých komunikacích.

##### C. 2. 1. 2. Kvalita ovzduší

Samotná problematika znečištění ovzduší je důsledkem působení vlastních zdrojů, ale i zdrojů ze blízkého i vzdálenějšího okolí. Imisní situace v zájmové lokalitě není trvale sledovaná. Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněné ve věstníku MŽP).

Níže v textu jsou uvedeny údaje převzaté z ročenky ČHMÚ “Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR” za rok 2005 na nejbližších reprezentativních monitorovacích stanicích:

V České republice se amoniak měří pouze na stanicích v Pardubicích, Lovosicích, Mostě a Mikulově.

Charakteristika stanice č. 1465 Pardubice Dukla:

Umístění: v parku - areálu družiny základní školy Staňkova, v centru sídliště Pardubice Dukla.

Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km).

Cíl stanice: stanovení repr. koncentrace pro osídlené části území.

Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén.

Krajina: vícepodlažní zástavba (sídliště z posledních desetiletí).

Typ stanice: pozaďová

Typ zóny: městská.

Charakteristika zóny:obytná.

Charakteristika stanice č. 637 Lovosice:

Umístění: budově MÚ Lovosice, 2.patro.

Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km).

Cíl stanice: stanovení repr. koncentrace pro osídlené části území.

Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén.

Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty.

Typ stanice: dopravní.

Typ zóny: městská.

Charakteristika zóny: průmyslová;obytná;obchodní.

Charakteristika stanice č. 1005 Most:

Umístění: Na otevřené rovné travnaté ploše (vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města.

Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km).

Cíl stanice: stanovení repr. koncentrace pro osídlené části území.

Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén.

Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí.

Typ stanice: pozaďová.

Typ zóny: městská.

Charakteristika zóny:obytná.

Charakteristika stanice č. 1135 Mikulov-Sedlec:

Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km).

Cíl stanice: data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.

Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%.

Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda.

Typ stanice: pozaďová.

Typ zóny: venkovská.

Charakteristika zóny: zemědělská.

Podkategorie: příměstská.

Hodnoty naměřené v roce 2005 na těchto stanicích jsou uvedeny v tabulce č. 4 a v příloze rozptylové studii (č. 3) je podrobný přehled denních hodnot imisních koncentrací amoniaku naměřených v roce 2005 na výše uvedených stanicích.

Tab. č. 3 : Imisní koncentrace amoniaku naměřené v roce 2005 ((g/m3(

| Stanice | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. | 50% Kv. | Max. | 50% Kv. | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  | Datum | 98% Kv. | Datum | 98% Kv. | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| Pardubice Dukla | 45,1 | 3,3 | 14,5 | 3,3 | 2,6 |  | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 1,51 | 325 |
|  | 19.1. | 6,8 | 19.1. | 6,2 | 87 | 64 | 84 | 90 | 3,1 | 1,49 | 29 |
| Lovosice-MÚ |  |  | 42,0 | 4,0 | 3,7 | 5,2 | 5,2 | 14,6 | 7,3 | 7,72 | 352 |
|  |  |  | 1.12. | 29,0 | 90 | 91 | 79 | 92 | 4,1 | 3,04 | 10 |
| Most | 20,0 | 1,1 | 7,6 | 1,2 | 0,9 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,45 | 357 |
|  | 26.9. | 7,1 | 29.06. | 5,4 | 85 | 91 | 91 | 90 | 1,2 | 2,46 | 4 |
| Mikulov-Sedlec | 9,8 | 1,3 | 6,3 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 1,31 | 363 |
|  | 9.11. | 5,6 | 6.4. | 5,4 | 88 | 91 | 92 | 92 | 0,9 | 4,14 | 2 |

Vysvětlivky:

50 % Kv			50 % kvantil

98 % Kv			98 % kvantil

X1q, X2q, X3q, X4q		čtvrtletní aritmetický průměr

C1q, C2q, C3q, C4q	 počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané    čtvrtletí

X				roční aritmetický průměr

XG				roční geometrický průměr

S				směrodatná odchylka

SG				standardní geometrická odchylka

N				počet měření v roce

dv				doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze použít hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci návrhu krajského programu snižování emisí Královéhradeckého kraje (příloha J).

Do výpočtu byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Královéhradeckého kraje a zdroje ze sousedních krajů v pásmu minimálně 5 km od hranice kraje.

Na obrázku č. 1 v příloze č. 3 (Imisní charakteristiky) je uvedeno pole maximálních hodinových imisních koncentrací amoniaku. Pro posuzovanou lokalitu lze odhadnout maximální hodinové imisní koncentrace amoniaku ve výši 2 - 5 µg/m3.

Na obrázku č. 2 v příloze č. 3 (Imisní charakteristiky) je uvedeno pole průměrných ročních imisních koncentrací amoniaku. Pro posuzovanou lokalitu lze odhadnout průměrnou roční imisní koncentrace amoniaku ve výši 0,1 – 0,3 µg/m3.

### C. 2. 2. Biologické poměry zájmového území

Terén areálu je poměrně svažitý, terén se zvedá směrem k jihovýchodu, pozemky leží v nadmořské výšce 446 - 448 m.n.m.

Situovaný záměr se nachází v Podkrkonošském bioregionu 1.37 (Culek, 1996). Tento bioregion leží na severu východních Čech, zabírá střední a východní část geomorfologického celku Krkonošské podhůří a má celkovou plochu cca 1 021 km2.

V bioregionu převládá podkrkonošský perm, tvořený poměrně složitým komplexem červených pískovců, lupků, až rozpadavých břidlic a jílovců, jejichž některé horizonty jsou mírně vápnité nebo dolominické. Obdobný ráz mají i horniny nejspodnějšího triasu, vystupující v úzkém pruhu na východě bioregionu. Karbonské a křídové pískovce tvoří pás při jižním okraji území. V permském souvrství se výrazně uplatňují neutrální až bazické vulkanity, které mají složení andezitu.

Reliéf v poloskalních horninách permu je většinou měkký, mírně zvlněný, jen místy jsou ostřejší údolní zářezy a vyvýšeniny, tvořené především melafyry. Typická výška bioregionu je                            380 – 580 m. n. m.

Bioregion se nachází v mezofytiku a zabírá fytogeografické podokresy 56b. Jilemnické Podkrkonoší (mimo severozápadního okraje), 56c. Trutnovské Podkrkonoší, 56d. Království a 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší, dále fytogeografické podokresy 57a. Bělohradsko (severní část), 57b. Zvičina a jižní okraj fytogeografického podokresu 58b. polická kotlina.

Bioregion je tvořen monotónní pahorkatinou na permu s ochuzenou podhorskou hercynskou biotou,, odpovídající v převažující míře 4. bukovému vegetačnímu stupni. Potenciální přirozenou vegetaci bioregionu tvoří převážně bikové bučiny (Luzulo – Fagetum), maloplošně na bohatších půdách též květnaté bučiny podsvazu Fagenion. Okolí vodních toků zaujímají luhy (Stellario – Alnetum glutinosae, Arunco sylvestris – Alnetum glutinosae, carici remotae – Fraxinetum), jejich břehy lemuje vegetace svazu Phalaridion arundinaceae. Výjimečně jsou snad přítomny i bažinné olšiny (Alnion glutinosae). Vyskytují se zde i demontánní druhy, exklávní a reliktní prvky téměř chybějí. Méně typickou částí je masív Zvičiny s členitým terénem. Dnes převažuje orná půda a smrčiny.

Přirozenou náhradní vegetaci reprezentují vlhké louky svazu Calthion, které přecházejí v rašelinné louky svazu Caricion fuscae. Na suchých stanovištích je přítomna vegetace pastvin svazu Cynosurion a Violion cantinae. Lesní lemy představuje vegetace svazu Trifolion medii.

Flóra bioregionu je poměrně chudá, reprezentovaná především středoevropskou mezofilní lesní flórou, v níž dominují zejména hercynské typy, často suboceanického ladění. Mezní prvky mají pouze relativní charakter, exklávní prakticky chybějí. Charakteristickým rysem je sestup některých horských druhů z výše položených Krkonoš, např. zvonku širolistého (Campanula latifolia), řeřišníku Hallerova (Cardaminopsis halleri), chrpiny parukářky (Jacea phrygia) a mázdřince rakouského (Pleurospermum austriacum). Typickým druhem bioregionu je bledule jarní (Leucojum vernum). Směrem k severu vyznívají méně náročné teplomilné prvky, např. srpek obecný (Falcaria vulgaris), opletka křovištní (Fallopia dumetorum) a kostřava žlábkovitá (Festuca rupicola).

Lesy pokrývají asi třetinu plochy bioregionu. Lesy s přirozenou dřevinnou skladbou jsou ojedinělé, dnes převažují smrkové monokultury. Odlesněné plochy jsou převážně zemědělsky využívány jako pole, ve vyšších polohách též jako louky a pastviny.

V bioregionu se nezachovaly významnější segmenty, kterým by věnovala ochrana přírody pozornost. Maloplošných chráněných území je relativně málo.

Pozemky se nacházejí na pozemcích charakterizované jako ostatní plocha a zastavěná plocha.

Posuzovaný záměr leží v severovýchodní okrajové části obce Nová Ves nad Popelkou. Zájmová lokalita se nachází na plochách pro zemědělské využití.

Zemědělský areál je tvořen zejména zpevněnými plochami výskyt flory připadá v úvahu pouze při okrajích areálu a kolem objektů (obr. č. 4, 5 a 6). Kvalita (druhová diverzita) tohoto prostoru je nízká. Celý prostor areálu není oplocen.

Obr. č. 4: Pohled na záměr ze severu                                    Obr. č. 5: Pohled na záměr ze severozápadu

Obr. č. 6: Pohled na záměr z jihovýchodu

Realizace záměru je vázána na stavební úpravy stávajícího objektu. Do nezpevněných ploch nebude záměr zasahovat, proto nebyl prováděn biologický průzkum.

Dle obhlídky lokality (červenec 2006) se na nezpevněných plochách v okolí uvažovaného záměru vyskytují zejména následující druhy rostlin – převážně rumištního charakteru:

Anthemis arvensis – rmen rolní

Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl

Artium lappa – lopuch větší

Atriplex prostrata – lebeda rozprostřená

Balota nigra -- měrnice černá

Bellis perennis - sedmikráska obecná

Capsella bursa – pastoris - kokoška pastuší tobolka

Dactylis glomerata - srha laločnatá

Daucus carota – mrkev obecná

Elytrigia repens - pýr plazivý

Galeopsis tetrahit – konopice polní

Chemopodium album - merlík bílý

Lamium album – hluchavka bílá

Lamium purpureum – hluchavka nachová

Malva neglecta – sléz přehlížený

Matricaria chemomilla – heřmánek pravý

Matricaria suaveolens – heřmánek vonný

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý

Plantago major – jitrocel větší

Plantago media – jitrocel prostřední

Poa annua - lipnice roční

Poa pretensis - lipnice luční

Polygonum aviculare – truskavec ptačí

Rumex acetosa - šťovík kyselý

Rumex crispus – šťovík kadeřavý

Rumex obtusifolius - šťovík tupolistý

Sambucus nigra – bez černý

Taraxacum officinale - pampeliška lékařská

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá

Urtica urens – kopřiva žahavka

Během obhlídky lokality bylo nalezeno celkem 30 taxonů vyšších cévnatých rostlin, žádná z nich nepatří mezi zvláště chráněné druhy.

V urbanistické studii Nové Vsi nad Popelkou je navrhována výsadba rozptýlené zeleně kolem areálu ZEOS Lomnice a.s. Ozelenění by mělo být řešeno s ohledem na původní – přirozená společenstva a biogeografické podmínky. (Záměr ozelenění areálu je nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany životního prostředí.)

Zoocenologie

V Podkrkonošském bioregionu 1.37 (Culek, 1996) se vyskytuje běžná fauna hercynské zkulturnělé krajiny. Hlavně v zalesněných roklích kolem řek se objevují submontánní druhy (lejsek malý, vřetenovka Cochlodina dubiosa corcontica aj.). Tekoucí vody patří do pásma pstruhového, Labe a Úpa do lipanového pásma. Mezi významné druhy patří ježek západní (Erinaceus europaeus), ježek východní (E. concolor), netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) - mimo období rozmnožování, netopýr severní (Eptesicus nilssoni), lejsek malý (Ficedula parva), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), vřetenatka mnohozubá (Laciniaria plicata), závornatka malá (Clausilia parvula), vřetenovka Cochlodina dubiosa corcontica a rak kamenáč (Astacus torrentium).

### C. 2. 3. Krajina

Přírodní charakteristika

Řešený záměr se nachází v Libereckém kraji, v okrese Semily a v severovýchodní okrajové části obce Nová Ves nad Popelkou, v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou.

Obr. č. 7:  Pohled na obec z jihovýchodu

Z hlediska širších vztahů území tvoří volná krajina, v níž jsou rozsety obce a osady. Okolní krajinu tvoří převážně zemědělsky využívané pozemky.

Zastavěné území obce je v krajině poměrně jasně vymezeno. Převážná část zástavby obce je volně roztroušena po obou stranách podél říčky Popelky a komunikace II. třídy II/284 vedoucí od Lomnice nad Popelkou do Staré Paky.

Údolí je ze severní i jižní strany ohraničeno výraznými terénními předěly. Ze severu se výrazněji projevuje Císařova hůrka (543 m. n. m.) a Kněžsko (456 m. n. m.), z jihu pak Na vrších (507 m. n. m.) a Na Smitech (562 m. n. m.). Celé území obce je pak z jihu – mimo hranice obce výrazně vymezené hřbetem Kumburk (542 m. n. m.) – Tábor (677 m. n. m.), který v širším kontextu navazuje na Kozákov (744 m. n. m.) a Ještěd.

Krajina je zvlněná, většina území pokrývá zemědělská půda a lesy. Podél toku Popelky se vytvořilo mělké protáhlé údolí procházející středem obce od západu k východu. Směrem na západ se údolí mírně zvedá a volně navazuje na město Lomnice nad Popelkou, ve východní části (Brodky) dochází k výraznému odklonu říčky Popelka severním směrem a k optickému ukončení údolí.

Situovaný záměr se nachází v Podkrkonošském bioregionu 1.37. Bioregion je tvořen monotónní pahorkatinou na permu s ochuzenou podhorskou hercynskou biotou, odpovídající v převažující míře 4. bukovému vegetačnímu stupni. Bioregion se nachází v mezofytiku. Dnes převažuje orná půda a smrčiny.

Flóra bioregionu je poměrně chudá, reprezentovaná především středoevropskou mezofilní lesní flórou, v níž dominují zejména hercynské typy, často suboceanického ladění.

Terén areálu ZEOS Lomnice, a.s. je poměrně svažitý, terén se zvedá směrem k jihovýchodu, pozemky leží v nadmořské výšce 446 - 448 m.n.m. Záměr je navržen na stávajících pozemcích společnosti, na ploše, která je z hlediska funkčního využití určena pro zemědělskou výrobu.

Nejbližší obydlené objekty se nachází jižním, jihozápadním a západním směrem od posuzovaného areálu (viz výpočtové body v příloze rozptylové studii č. 1).

Areál je tvořen zejména zpevněnými plochami výskyt flory připadá v úvahu pouze na okrajích areálu a kolem objektů. Celý prostor areálu není oplocen.

Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického, kulturního nebo archeologického významu se v místě záměru ani v nejbližším okolí nevyskytují. V obci se nachází památná lípa srdčitá (cca 450 m).

Krajinné dominanty přírodního a kulturního charakteru, negativní prvky v krajině

Správně spadá obec do okresu Semily. Blízké město Lomnice nad Popelkou je pro obec nejbližším obslužným střediskem vyššího významu, které zajišťuje pro obec kromě základním služeb především pracovní příležitosti. Nová Ves nad Popelkou je menším sídlem trvalého významu.

Území obce se řadí mezi oblasti s poměrně zachovanými přírodními hodnotami, svým uspořádáním a zajímavou rázovitostí s řadou zachovaných objektů lidové architektury vytváří předpoklady pro rekreační a částečně i turistické využití. Při rozvoji obce (výstavba apod.) by mělo docházet k souladu mezi přetvářením prostorové skladby a současným respektováním kulturně – historických hodnot a přírodních prvků.

Díky své poloze na komunikaci II. třídy a blízké poloze k Lomnici nad Popelkou má Nová Ves nad Popelkou dobré předpoklady pro rozvoj bydlení i podnikání. Obec se dlouhodobě vyznačuje výrazně zemědělským využitím. Jinak v obci převažuje řídká roztroušená zástavba solitérních objektů (chalup a rodinných domů často doplněných hospodářskými staveními – kůlny apod.), se spletí drobných přístupových nezpevněných cest a cestiček, doplněnými mosty přes vodoteč.

Obec postrádá jasné členění, funkční plochy se vzájemně prolínají, urbanistická hodnota a stavební stav jednotlivých částí obce jsou rozdílné.

V obci se nachází řada dřevěných objektů původní lidové architektury z konce 18. století a první poloviny 19. století s bohatou podkrkonošskou lomenicí – typický pro oblast Semilska a Lomnicka, dnes často využívaných k rekreačním účelům.

V minulosti byly v krajině zcelovány pozemky, tím došlo k vytvoření rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných ploch a k odstranění rozptýlené zeleně. Vedle poškození krajinného rázu došlo i ke snížení ekologické stability a přírodní rozmanitosti území.

Při hodnocení zájmového území z hlediska krajinného rázu lze konstatovat, že estetická hodnota krajinného rázu je již v současné době snížena stávajícími objekty areálu.

Celková charakteristika území

Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena intenzivním způsobem obhospodařování zemědělských pozemků a stávajícím rozsáhlým zemědělským areálem. Zemědělský areál je pohledově exponován. Z důvodu využití stávajícího objektu kravína pro realizaci záměru se tento stav nezhorší.

Tento negativní vliv lze významně minimalizovat ozeleněním areálu. V urbanistické studii Nové Vsi nad Popelkou je navrhována výsadba rozptýlené zeleně podél celé hranice areálu ZEOS Lomnice a.s.

Ozelenění by mělo být řešeno s ohledem na původní – přirozená společenstva a biogeografické podmínky. (Záměr ozelenění areálu je nutné konzultovat s příslušným orgánem ochrany životního prostředí.).

### C. 2. 4. Obyvatelstvo

V obci je evidováno 290 adres. V obci není evidována žádná část obce ani ulice. V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 655 obyvatel (z toho je 274 mužů nad 15 let, 44 chlapců do 15 let, 290 žen nad 15 let, 47 dívek do 15 let).

Objekt je umístěn do zemědělského areálu, který historicky sloužil k zemědělské prvovýrobě.

Nejbližší obydlené objekty se nachází jižním, jihozápadním a západním směrem od posuzovaného areálu (viz výpočtové body v příloze rozptylové studii č. 1).

### C. 2. 5. Hmotný majetek

Záměr bude realizován na stávajících pozemcích společnosti ZEOS Lomnice, a.s. v severovýchodním okraji  obci Nová Ves nad Popelkou.

V blízkosti záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující zvláštní ohledy.

### C. 2. 6. Historický vývoj a kulturní hodnoty v území

Z hlediska historie se v obci nalézají dva smírčí kříže. První (o výšce 49 cm, šířce 40 cm a tloušce 27 cm) podle pověsti připomíná nešťastnou smrt ženy, kterou ušlapal v úvoze formanský kůň. Druhý kříž (vysoký 82 cm, široký 90 cm o tloušťce 28 cm) s vyrytým letopočtem 1700, kdy  zde byl zastřelen z oken hospody jízdní kurýr.

V obci žilo několik významných osob. Žil zde Antonín Chmelík – malíř, kreslíř a dokumentátor, Josef J. Fučík – vlastivědný badatel a spisovatel a Mudr. František C. Kampelík – zakladatel venkovských spořitelen.

Na území obce se nachází několik kulturních památek zapsané v ústředním seznamu kulturních památek České republiky (převážně jde o původní dřevěné objekty lidové architektury, které spolu s přírodními prvky hrají důležitou roli v celkovém obraze krajiny). Mezi které například patří kostel sv. Prokopa, a několik chalupy, několik areálů usedlosti, několik obytných domů, stodoly a mlýn „Podkostelní“.

##### Výchozí teze, prameny, literatura (část C Dokumentace)

Aichele, D.: Co tu kvete – kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě. Praha, 1998.

Grau, J.a kol.: Trávy. Ikar, Praha, 2002.

Culek, M.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 1996.

Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny, nakladatelství ČSAV - Academia,
I. vydání, Praha, 1987.

Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické středisko ČSOP, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Print, Brno,1994.

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, Metodické doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, Praha, 1999.

Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16. Geografický ústav ČSAV. Brno, 1971.

Skalický, V., Slavík, B.: Květena České socialistické republiky. Academia, 1988.

Urbanistická studie obce Nová Ves nad Popelkou. Průzkumy a rozbory, zpracovatel Saul s.r.o. Liberec, 1999.

Urbanistická studie obce Nová Ves nad Popelkou. Průvodní zpráva, doklady, zpracovatel Saul s.r.o. Liberec, 1999.

Internetové stránky

www.env.cz

www.heis.vuv.cz

www.chmu.cz

www.mapy.cz

www.mpsv.cz

www.mu-lomnice.cz

www.mvcr.cz

www.natura.cz

www.novavesnadpopelkou.cz

www.pla.cz

www.portal.cz

www.semily.cz

Ústní a elektronické informace

Informace od pracovníků obecního úřadu Nová Ves nad Popelkou (pí. Kinčlová)

Mapové podklady:

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno 1993.

Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny, nakladatelství ČSAV - Academia, Praha 1987, I. vydání.

Quitt, E: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav ČSAV, Brno 1970.

Státní mapa 1 : 5000

Atlas České Republiky 1 : 200 000

Urbanistická studie 1 : 2 880

Použité zkratky a symboly (nevysvětlené v textu):

| ČHMÚ | Česká hydrometeorologický ústav |
| --- | --- |
| NH3 | Amoniak |
| NO2 | Oxid dusičitý |
| PH10 | Suspendované částice (tuhé znečišťující látky) – frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µg/m3 |
| SO2 | Oxid siřičitý |

# ČÁST D

###### KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na obyvatelstvo a životní    prostředí   a    hodnocení   jejich    velikosti a významnosti

### Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí

Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým hodnotám celkových emisí škodlivin. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Hodnocení imisní zátěže je podrobně provedeno v rozptylové studii, která byla zpracována v rámci záměru [4].

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků k imisním koncentracím (maximálním hodinovým a průměrným ročním) amoniaku v husté síti referenčních bodů a ve zvolených 9 výpočtových bodech mimo síť. Hodnoty příspěvků k imisním koncentracím byly vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°.

V rozptylové studii byly uvažovány následující stavy:

1) 	Příspěvek záměru (kravín K 96) – stávající stav

2)	Příspěvek záměru (kravín K 96) – předpokládaný stav

3) 	Celkový provoz zemědělského areálu (kravín K 96 a 2 teletníky) – stávající stav

4) 	Celkový provoz zemědělského areálu (kravín K 96 a 2 teletníky) – předpokládaný stav

##### Hodnocení výsledků v 9 výpočtových bodech mimo siť

V tabulce č. 4 (původní číslování tabulka č. 7 rozptylové studie) jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků k imisním koncentracím amoniaku v 9 výpočtových bodech mimo síť.

Podrobné výpisy výpočtů jsou v přiložené rozptylové studii.

Tabulka č. 4: Vypočtené hodnoty příspěvků k imisním koncentracím NH3

| Bod | Pouze záměr | Celková situace |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající stav | Předp. stav | Stávající stav | Předp. stav |
|  | cr ((g/m3( | chod. ((g/m3( | cr ((g/m3( | chod. ((g/m3( | cr ((g/m3( | chod. ((g/m3( | cr ((g/m3( | chod. ((g/m3( |
| 1 | 0,984 | 28,56 | 1,491 | 43,25 | 2,299 | 51,94 | 2,805 | 51,94 |
| 2 | 0,954 | 16,71 | 1,444 | 25,30 | 2,398 | 54,65 | 2,889 | 54,65 |
| 3 | 0,541 | 11,24 | 0,819 | 17,02 | 1,900 | 50,99 | 2,178 | 50,99 |
| 4 | 0,575 | 11,42 | 0,871 | 17,29 | 1,867 | 50,02 | 2,163 | 50,02 |
| 5 | 0,359 | 7,16 | 0,544 | 10,84 | 1,130 | 33,54 | 1,315 | 33,54 |
| 6 | 0,230 | 9,33 | 0,348 | 14,14 | 0,812 | 24,93 | 0,931 | 24,97 |
| 7 | 0,298 | 12,19 | 0,452 | 18,46 | 0,969 | 40,71 | 1,122 | 46,57 |
| 8 | 0,140 | 5,90 | 0,212 | 8,94 | 0,577 | 19,26 | 0,649 | 19,26 |
| 9 | 0,201 | 4,19 | 0,305 | 6,34 | 0,661 | 22,14 | 0,764 | 22,14 |

Vysvětlivky k tabulce č. 4:

cr ............ příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NH3 ve výpočtovém bodě mimo síť

chod. ........ příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci NH3 ve výpočtovém bodě mimo síť

##### Hodnocení výsledků v síti referenčních bodů

Grafické znázornění vypočtených příspěvků k maximálním hodinovým a průměrným ročním imisním koncentracím amoniaku v síti referenčních bodů pro všechny hodnocené stavy je součástí přílohové části rozptylové studie (příloha č. 4 rozptylové studie).

Podrobné výpisy výpočtů příspěvků k imisním koncentracím amoniaku ve všech 1073 referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele rozptylové studie.

##### 1) Příspěvek záměru (kravín K 96) – stávající stav

Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím amoniaku ve výšce  1,5 m nad terénem se v obytné zástavbě pohybují v rozmezí hodnot 0 až 20 (g/m3. Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím amoniaku ve výšce  1,5 m nad terénem se v obytné zástavbě pohybují v rozmezí hodnot 0 až 1 (g/m3.

##### 2) Příspěvek záměru (kravín K 96) – předpokládaný stav

Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím amoniaku ve výšce  1,5 m nad terénem se v obytné zástavbě pohybují v rozmezí hodnot 0 až 40 (g/m3. Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím amoniaku ve výšce 1,5 m nad terénem se v obytné zástavbě pohybují v rozmezí hodnot 0 až 1 (g/m3.

##### 3) Celkový provoz zemědělského areálu (kravín K 96 a 2 teletníky) – stávající stav

Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím amoniaku ve výšce  1,5 m nad terénem se v obytné zástavbě pohybují v rozmezí hodnot 0 až 40 (g/m3. Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím amoniaku ve výšce 1,5 m nad terénem se v obytné zástavbě pohybují v rozmezí hodnot 0 až 2 (g/m3.

##### 4)  Celkový provoz zemědělského areálu (kravín K 96 a 2 teletníky) – předpokládaný stav

Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím amoniaku ve výšce  1,5 m nad terénem se v obytné zástavbě pohybují v rozmezí hodnot 0 až 40 (g/m3. Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím amoniaku ve výšce 1,5 m nad terénem se v obytné zástavbě pohybují v rozmezí hodnot 0 až 2 (g/m3.

Vypočtené příspěvky ke krátkodobým (hodinovým) imisním koncentracím amoniaku, znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability nejčetnější. Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik hodin nebo dní v roce, v závislosti na větrné růžici pro posuzovanou lokalitu. Proto jsou pro posouzení vhodnější roční koncentrace znečišťujících látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že hodnota limitní roční imisní koncentrace pro amoniak v posuzované lokalitě není a nebude překračována.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje zpracovatel rozptylové studie schválení předloženého záměru s tím, že budou respektována doporučení zpracovatele rozptylové studie.

Vliv hluku

Nepředpokládá se sledovatelné zhoršení imisní situace v zájmovém území.  Záměr se neprojeví zvýšením zdravotních rizik způsobeným nadlimitní hlukovou zátěží ani v noční době.

Narušení bezpečnosti silničního provozu

Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací

Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí bude charakterem výroby ovlivněno. Emise škodlivých látek z provozu v tomto případě však nejsou určující.

Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Péče o bezpečnost práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výstavbě musí být v souladu s vyhláškou č. 324/90 Sb. ČÚBP. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu zemědělského  areálu musí být v souladu s vyhláškou č. 48/82 Sb. ČÚBP.

Při běžném provozu nedochází k ohrožení zdraví pracovníků. Všechny pohyblivé části jsou zakryty a elektrická zařízení chráněná ochranou samočinným odpojením od zdroje  (ČSN 33 2000).

Opravy a údržby zařízení Je možno provádět pouze při jejich odpojení od elektrické sítě a s mechanickými částmi v klidové poloze. Opravář a údržbář musí mít předepsanou kvalifikaci ve smyslu ČSN 34 3100.

Při běžné údržbě a čištění je nutné dodržovat návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a dodržovat technické podmínky výrobce.

Z hlediska prevence je nutno nechávat technolog. zařízení prohlédnout servisním technikem alespoň 2x ročně.

Podrobné pokyny pro uvádění do provozu, obsluhu a údržbu zařízení jsou součástí průvodní technické dokumentace.

Rizikové faktory dle NV č. 178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 Sb.

Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci kategorizace rizikových prací.

##### Sociálně ekonomické vlivy

Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění zaměstnanosti. Záměr nebude mít sledovatelné sociálně ekonomické vlivy.

### Havarijní stavy – požár, únik závadných látek

Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané suroviny a vznikající produkty (viz část Materiály a suroviny).

Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy:

Požár.

Únik závadných látek.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými stavebními opatřeními (izolace, ..........) a dále schválením havarijního plánu, provozního řádu  a požárního řádu a provozováním kontrolního systému podle vyhlášky č. 450/05 Sb.

##### Ochrana před únikem závadných látek

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt po realizaci záměru je dostatečně zabezpečen pro skladování a nakládání s látkami závadnými vodám (statková hnojiva) a zabezpečuje dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů a skladovaných látek závadných vodám před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí.

Veškeré jímky a potrubí budou pravidelně v zákonných termínech podrobovány předepsaným zkouškám těsnosti. Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního systému. Zpracovaný havarijní plán bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat. S ohledem na umístění objektu uvnitř zemědělského areálu, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo.

Navržená stavba je umístěna mimo souvislou  obytnou zástavbu. Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli oznámení, lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení faktorů pohody a nedojde ke podstatnému zvýšení zdravotních rizik.

Faktor pohody by neměl být narušen.

### Vlivy na ovzduší a klima

Nepředpokládá se významný vliv na klima.

Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin. Podrobné hodnocení bylo provedeno v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou Oznámení. Vzhledem k tomu, že tato rozptylová studie byla zpracována příspěvkovým způsobem, je pro hodnocení vlivu záměru obecně relevantní.

### Hodnocení zdravotních rizik

Z přehledu i ze získaných údajů je zřejmé, že při výrobní činnosti bude nakládáno s látkami, které nejsou rizikové pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je současně nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je potenciální rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních plánů pro případ úniku látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest.

### Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky

Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.

### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Provozem stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

### Vlivy na půdu

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění půd.

### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

### Vlivy na krajinu

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na  životní prostředí z hlediska   jejich  velikosti   a  významnosti   a  možnosti přeshraničních vlivů

Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv na životní prostředí a jeho jednotlivé složky.

Vliv znečišťujících látek vznikajících výrobní činností předkladatele a z dopravy vyvolané provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude mít s ohledem na minimální emise škodlivin sledovatelný negativní vliv.

Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako zanedbatelnou bez významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.

V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

### POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU

Tato rizika obecně představují:

havarijní únik nebezpečných látek ve fázi provozu, požár, exploze,

možnost vzniku havárií vozidel,

dopravní nehody,

pracovní úrazy,

kriminální činnost,

teroristický útok.

### DOPADY NA OKOLÍ

V rámci hodnoceného záměru a následně i touto dokumentací jsou navržena konkrétní opatření, která toto riziko eliminují. Stavební provedení objektu (jímky, izolace apod.) zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.

Velice důležité bude zpracování a schválení havarijního plánu.

dopravní nehody

eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.

pracovní úrazy

eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními prostředky.

kriminální činnost

objekt bude střežen a oplocen.

IV. Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby. Zásobování vodou v případě požáru je řešeno dostatečným dimenzováním přívodu vody a požární nádrží. Stavební řešení je navrženo tak, aby nedošlo k úniku látek škodlivých vodám do vnějšího prostředí. Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování:

provozních řádů,

požárních řádů,

havarijních plánů,

kontrolního systému,

seznamování pracovníků s těmito předpisy,

pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.

### NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY

Ve zkušebním provozu bude provedeno měření škodlivin v pracovním prostředí.

V. Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:

literatura,

terénní průzkumy, včetně obhlídek,

osobní jednání,

zákon č. 100/01 Sb. v aktuálním znění,

##### Seznam použité literatury a podkladů

[1]  Projektová dokumentace stavby. Nová Ves – Odchovna mladého dobytka. L 000652. Farmtec, a.s. Tábor. Litomyšl. 2006.

[2]  Platná legislativa ČR

[3]  MEDIS ALARM, software.

[4]  Rozptylová studie. Odchovna mladého dobytka Nová Ves. EMPLA, s.r.o., Hradec Králové. 297/06. 2006.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.

Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna měření. Veškeré emise jsou vypočítány na základě zkušeností zpracovatele oznámení a s ohledem na charakter látek, s nimiž bude nakládáno a za použití tabelovaných emisních faktorů.

# ČÁST E

###### POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Nebyly předloženy varianty záměru.

# ČÁST F

###### ZÁVĚR

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Jejím provozem nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního prostředí nedotkne.

Přestože jsou provedena veškerá možná opatření pro eliminaci havárií, potenciálně nejrizikovějším aspektem provozu záměru mohou být havarijní stavy, zejména s ohledem na závadnost látek, s nimiž bude nakládáno. V této souvislosti doporučuje zpracovatel oznámení věnovat významnou pozornost zpracování havarijních plánů včetně dokonalého vymezení komunikačních cest a důslednému uplatňování kontrolního systému.

# ČÁST G

###### VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem záměru je rekonstrukce a modernizace stávajícího kravína K-96 na odchovnu mladého dobytka – 166 jalovic stáří 13 – 24 měsíců.  Z toho 42 kusů do 15 měsíců a 124 ks nad 15 měsíců. Staveniště se nachází na severovýchodním  okraji  obce Nová Ves nad Popelkou a je součástí  stávajícího neoploceného areálu živočišné výroby firmy ZEOS Lomnice a.s.

Potřeba záměru vyplývá z rozšíření výrobních aktivit oznamovatele, které souvisí s potřebou rozšířit a přizpůsobit prostory pro tuto činnost. Realizace zemědělských činností do jednoho areálu je výhodná nejen z hlediska logistického, ale umožňuje současně snížit např. spotřeby energií, záboru půdy (ploch) v důsledku kumulace manipulačních ploch, komunikací apod.

Stávající areál je pro předmětnou činnost uzpůsoben, v historické době k sloužil k zemědělské výrobě a výhodná je i snadná dopravní dostupnost.

Přestavba zděného neprůjezdného objektu na stáj pro volné boxové ustájení vyžaduje rozšíření objektu jednoduchou přístavbou krmného stolu a krmiště na západní straně původního objektu.

Vzhledem ke změně  původní podélně neprůjezdné stáje na průjezdnou je též navržena stavební úprava  hnojné koncovky. Její řešení zajišťuje bezproblémový průjezd krmného vozu po krmišti a „čistých“ plochách, průjezd zastýlací soupravy a čelního nakladače pro úklid mrvy na „nečistých izolovaných plochách“. Pro umístění hnojného vozu v rámci denního režimu vyvážení mrvy je určena  zpevněná izolovaná plocha v severní části koncovky, ta navazuje na nově koncipovaný nájezd ze strany kolny a skladu obilí.

Uvnitř řešeného  budou umístěny  čtyři  samostatné skupiny s boxovými loži v třířadém uspořádání a s volným přístupem ke krmnému stolu a k hladinovým napáječkám.

Provoz stáje bude stelivový, vyhrnování mrvy bude prováděno denně na manipulační plochu s denním režimem odvozu mrvy na polní hnojiště.

Celý záměr si klade za cíl podstatně zjednodušit jednotlivé technologické systémy a pracovní postupy s cílem zlepšení kulturnosti a produktivity práce.

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Jejím provozem nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního prostředí nedotkne.

Přestože jsou provedena veškerá možná opatření pro eliminaci havárií, potenciálně nejrizikovějším aspektem provozu záměru mohou být havarijní stavy, zejména s ohledem na závadnost látek, s nimiž bude nakládáno. V této souvislosti doporučuje zpracovatel oznámení věnovat významnou pozornost zpracování havarijních plánů včetně dokonalého vymezení komunikačních cest a důslednému uplatňování kontrolního systému.

# ČÁST H

###### PŘÍLOHY

Kopie osvědčení zpracovatele Oznámení dle zákona č. 244/92 Sb.

Mapový podklad (situace).

Sdělení stavebního úřadu k souladu s územně plánovací dokumentací (samostatná příloha).

Stanovisko krajského úřadu k ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám (samostatná příloha).

Rozptylová studie (samostatná příloha).

##### Datum zpracování oznámení: 10.7.2006

### Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02  Pardubice, telefon: 466 301 557, držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997

EMPLA, s.r.o. Hradec Králové, ul. Jana Krušinky, 500 02 Hradec Králové. (část C).

# Text boxes

Umístění záměru