Oznámení  záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

v rozsahu přílohy č. 3

Odstavná plocha

Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov

Evidenční číslo zakázky: 		200631

| Odpovědný řešitel | Datum 30. 8. 2006 |
| --- | --- |
| Ing. Karel Kolář |  |
| Vackova 383 | Osvědčení o odborné způsobilosti |
| 463 13 Liberec | č.j. : 32047/ENV/06 |
| Tel./ fax.: 485 134 724 | Ze dne : 6. 6. 2006 |

OBSAH

Úvod .................................................................................................……………………….		4

Část A  	Údaje o oznamovateli .........................................................………………….		4

A.1.	Obchodní firma.........................................................…………………………. 		4

A.2.	IČ.........................................................………………………………………....		4

A.3.	Sídlo.........................................................……………………………………...		4

A.4. 	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce Oznamovatel……		4

Část B	Údaje o záměru ........................................................………………………...		5

B.I.  	Základní údaje .............................................................……………………….		5

B.I.1. 	Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1.................……………………….		5

B.I.2. 	Kapacita (rozsah) záměru.........................................................…………………		5

B.I.3. 	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území).………………..……………..		5

B.I.4. 	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry..........……………….. 		5

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant  a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich

výběr, resp. odmítnutí  ………………………………………….……….…….	6

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru....………. ………		6

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení……………		7

B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků………………………………..		7

B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10, odst.4………………………………	7

B.II.  	Údaje o vstupech  ...............................................................……………………	7

B.II.1.	Půda.............................................................................…………………………..	7

B.II.2.  	Voda  .....................................................................………………………………	8 B.II.3.  	Ostatní surovinové zdroje  ...............................................……………………….	8

B.II.4. 	Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu..........................…………………….	8

B.III. 	Údaje o výstupech..............................………………………..…………………	9

B.III.1.	Ovzduší.............................................................................………………………	9

B.III.2.	Odpadní vody.............................................................................…………………	10

B.III.3.	Odpady.............................................................................……………………….	11

B.III.4.	Ostatní výstupy..........................................................................…………………	13

B.III.5.	Doplňující údaje.......................................................................…………………..	13

Část C  	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území.....….…………………..	14

C.I.  	Výčet nejzávažnějších environmentálních  charakteristik dotčeného území ……	14

C.II.  	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,

které budou pravděpodobně významně ovlivněny…………………………..……	15

ČÁST D	Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí……………..	18

D.I.  		Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)….…………………………...	18

D.II. 	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci…………………………….	23

D.III	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech …………………………….…	24

D.IV.  	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.	24

D.V	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při

specifikaci vlivů......………………………………………………………..…..	25

ČÁST E   Porovnání variant řešení záměru......……………………….…………………….	27

ČÁST F   Závěr – doplňující údaje…………………………………………………………	27

ČÁST G   Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru ......………………..	28

ČÁST H   Přílohy ………………………………………………….…….…………………...	29

Seznam samostatných příloh:

Příloha č. 1:	Vyjádření  Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou – stavební úřad, č.j. SÚ 624/06/2/Ne – 60.2 ze dne 28.6.2006

Příloha č. 2:	Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45 i., odst.1 zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č.218/2004 Sb., KRNAP 06055/2006 ze dne 21.7.2006

Příloha č. 3:	Hluková studie

Seznam obrazových příloh:

Příloha č. 4:	Fotodokumentace  - pohled na zájmovou lokalitu (stav srpen 2006)

Příloha č. 5:	Výřez mapy města Rokytnice nad Jizerou s vyznačením zájmové lokality, měřítko

1: 6666

Seznam výkresové  části:

Výkres č. 1:	Snímek katastrální mapy se zákresem odstavné plochy Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov, měřítko 1 :  2000

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

MŽP		Ministerstvo životního prostředí České republiky

AIM 		monitorovací stanice ČHMÚ

SO2		oxid siřičitý

NO2		oxid dusičitý

NOX		oxidy dusíku

CO		oxid uhelnatý

SPM		prašný aerosol

PM10		respirabilní frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menším než 10 µm

TZL		tuhé znečišťující látky

OUER		evropská pachová jednotka

VOC		těkavé organické látky

TOC		celkový organický uhlík

POP		persistentní organické látky

IHr		průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/m3]

IHd		průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/m3]

IHk		průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky[µg/m3]

ČIŽP		Česká inspekce životního prostředí

ČOV		čistírna odpadních vod

E.I.A.		zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“, který znamená hodnocení vlivů na životní prostředí

CHKO		chráněná krajinná oblast

LA		hladina hluku A [dB(A)]

LAmax		maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]

LAeq,T		ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB(A)]

OHS		okresní hygienická stanice

KHS		krajská hygienická stanice

ÚSES		územní systém ekologické stability

PHO		pásmo hygienické ochrany

BPEJ		bonitované půdně ekologické jednotky

Dokumentace	dokumentace vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Oznámení 	oznámení dle § 6  zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ÚVOD

Předmětem zjišťovacího řízení je odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov, která bude sloužit pro parkování osobních automobilů návštěvníků stávajících lyžařských vleků ve Studenově. Lokalita plánované výstavby leží v severozápadní části města Rokytnice nad Jizerou u dolní stanice vleků zimního lyžařského areálu Studenov. Tato plocha byla v minulosti využívána městem Rokytnice nad Jizerou jako veřejné parkoviště. Plocha leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku.

Záměrem investora je realizovat zabezpečenou odstavnou plochu pro osobní automobily návštěvníků místního lyžařského areálu a okolních rekreačních objektů, tím se zvýší úroveň poskytovaných služeb. Předpokládá se provoz pouze v denní době a jenom v zimním období.

Podle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  je záměr „Odstavná plocha  Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).  Záměr je začleněn do bodu 10.6. „Skladové a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře 3000 m2 zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží nad 100 parkovacích míst“. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení  je Krajský úřad Libereckého kraje.

Oznámení záměru je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

# Údaje  o  oznamovateli

A.1  	Obchodní firma

Eva Palmová

A.2  	IČ

66793831

A.3	Sídlo (bydliště)

Dolní č.p. 26, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

A.4	Jméno, příjmení, sídlo (bydliště) oprávněného zástupce oznamovatele

Eva Palmová, Dolní č.p. 26, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

# Údaje o záměru

## Základní údaje

### Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název záměru:		Odstavná plocha  Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov

Záměr je začleněn do:

KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bodu 10.6. „Skladové a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře 3000 m2 zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží nad 100 parkovacích míst“.

### Kapacita (rozsah) záměru

Základní údaje a bilance nové stavby jsou následující:

Celková plocha pozemku:					5250 m2

Zastavěná plocha objekty:					73 m2

Celková zpevněná plocha:					5177 m2

Počet stání:		 venkovních				243

### Umístění záměru

Kraj: 					Liberecký

Obec: 					577456 Rokytnice nad Jizerou

Katastrální území:			740900 Dolní Rokytnice

Okres:					3608 Semily

### Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Projekt „Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ je součástí plánu dokončení a legalizace stávající odstavné plochy pro osobní automobily v prostoru dolních stanic lyžařských vleků na Studenově v Dolní Rokytnice nad Jizerou. Zájmový pozemek je již dlouhodobě užíván k parkovacím účelům, je vybaven objektem pokladny a provozním skladovým objektem -  je nutné však provést technické uspořádání odstavné plochy, aby odpovídala platným předpisům a požadavkům správy KRNAP.

Odstavná plocha bude sloužit jako parkoviště návštěvníků zimního areálu Studenov – tzn. jeho provoz bude navazovat na provoz zimního střediska. Letní provoz odstavné plochy se nepředpokládá.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr je umístěn do severozápadní části města Rokytnice nad Jizerou – Studenova. Zde je zimní lyžařské středisko, které je navštěvováno místními i přespolními lyžaři. Pro zlepšení úrovně poskytovaných služeb je nezbytná i odstavná plocha pro osobní automobily, která bude vybavena bezpečnostním systémem snižujícím riziko zcizení vozidel.

Z pohledu platného Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou jsou zájmové pozemky  zařazeny do zóny G13 – parkoviště.

Odstavná plocha je navržena v jedné variantě, která je dána polohou, rozměrem a tvarem pozemku, který je k danému účelu vyčleněn investorem. Pro účely posouzení byla zhodnocena varianta pro případ, kdy záměr nebude zrealizován a zůstane zachován stávající stav, tedy tzv. „nulová varianta“. Oznamovatelem předkládaná varianta je v dalším textu podrobně popsána. Posouzení obou variant z hlediska vlivů na životní prostředí je provedeno v části E.

### Popis technického a technologického řešení záměru

Převážnou část stavby tvoří stávající odstavná plocha. Tento prostor bude upraven, rozšířen a dotvarován dle projektové dokumentace včetně napojení příjezdu a odjezdu na místní obslužnou komunikaci.

Vlastní plocha bude zpevněna válcovaným štěrkem s možností prorůstání travou a tím dosažení lepšího zakomponování stavby do terénu a okolní přírody. Ukončení plochy je navrženo betonovými silničními obrubníky. Odvodňovací systém je v úrovni plochy, spádován k odlučovači ropných látek. Dešťová kanalizace je podzemní liniová stavby, viditelné jsou pouze poklopy šachet, které jsou provedeny v úrovni terénu, obdobně tak i vlastní odlučovač.

Obslužný objekt parkoviště je stávající jednoduchá dřevěná stavba stejně tak pokladna.  Nově bude realizováno osvětlení odstavné plochy, kamerový zabezpečovací systém a závory vjezdu a odjezdu na odstavnou plochu.

Stavebně technický popis

1. terénní úpravy, zemní práce - spočívají v sejmutí stávající svrchní vrstvy a zabrání zářezu do svahu. Zároveň bude proveden dosyp zeminou na spodní straně a tím vytvoření požadovaného profilu a velikosti odstavné plochy. Skrývky úrodné vrstvy bude provedena na tl. cca 15 cm, zemina bude vybrána až na základovou spáru nové konstrukce plochy, tj. do hloubky cca 60 cm. Objem skrývané zeminy a přesun hmot činí cca 3.200 m3.

2. skladba plochy - na urovnaný výkop bude položen hrubý štěrk, štěrk střední a následně pískové lože. Izolace proti pronikání příp. úniku ropných látek bude zajištěna položením svařované PE fólie tl. 1,5 mm, oboustranně chráněná geotextilií. Fólie je spádována směrem k uliční vpusti před sorpčním odIučovačem. Nad geotextilií bude pískový zásyp a hutněný štěrk, který tvoří pojezdovou vrstvu a který bude volně prorůstat travou. Plocha bude vymezena běžnými silničními obrubníky v betonovém loži. Vzhledem k druhu povrchu není možno provést vodorovné značení uspořádání stání.  Obsluha parkoviště bude zajišťovat navádění přijíždějících vozidel na jednotlivá stání. Součásti  stavby bude provedeno i nezbytné dopravní svislé značení.

3. dešťová kanalizace – bude provedena z plastového potrubí PVC DN 300 a bude vedena z  odlučovače do vodoteče. Potrubí bude uloženo ve výkopu v pískovém loži s obsypem a zásypem  vytěženou zeminou. Povrch bude zadrnován.

4. uliční vpusť - typový objekt upravený na zaústění PE folie s možností přímého nátoku vody z plochy.

5. splašková kanalizace – součástí projektu je i položení splaškové kanalizace pod plochu jako příprava pro výstavbu budoucího obslužného objektu lyžařských vleku.

6. sorpční odlučovač ropných látek  - GSOL-10/50 je typový objekt s kapacitou odpovídající odvodňované ploše. Bude osazen na konci odvodnění a obetonován. Odtok je napojen na dešťovou kanalizaci s vývodem do vodoteče. Poklop je řešen jako nepojízdný. Zařízení je vybaveno atestem nepropustnosti a prohlášením o shodě.

7. ostatní stavby - jedná se o kabelové rozvody el. osvětlení a kamerového systému, vedené

při kraji plochy. Sloupy osvětlení budou ocelové. Závory vjezdu a výjezdu budou běžného typu s vybavením automatiky na magnetické karty. Stávající obslužný objekt  včetně hlavního elektro rozvaděče je  v jihozápadní části odstavné plochy. Napojení na místní obslužnou komunikaci bude provedeno přechodem zpevněné štěrkové plochy na asfaltový povrch.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení  stavby:		6/2007

Dokončení stavby : 		8/2007

### Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: 					Liberecký

Obec: 					Rokytnice nad Jizerou

Katastrální území:			Dolní Rokytnice nad Jizerou

Okres:					Semily

### Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Správní úřady,které vydávají rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů a tato rozhodnutí se budou týkat předmětné stavby:

Stavební úřad města Rokytnice nad Jizerou:

- územní rozhodnutí

- stavební rozhodnutí

- kolaudační rozhodnutí

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou:

- povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

## Údaje o vstupech

### Půda

Využívané plochy jsou dle katastru nemovitostí ostatní plochy a trvalý travní porost. Realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy, nedojde k záboru půdy určené k funkcím lesa (lesní pozemky). Charakter části pozemků v současné době vedené jako trvalý travní porost bude změněn na ostatní komunikace.

V následující tabulce jsou vymezeny pozemky plánované výstavby:

Výčet pozemků výstavby – k.ú. 740900 Dolní Rokytnice

| Katastrální číslo parcely | Druh pozemku | Způsob využití | Celková plocha parcely [m2] | ZPF- BPEJ - (plocha ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1915/2 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 103 | - |
| 1915/3 | trvalý travní porost |  | 175 | 95041 (175 m2) |
| 1956/2 | trvalý travní porost |  | 3577 | 93644 (572 m2) 95041 (3005 m2) |
| 1959/1 | trvalý travní porost |  | 14840 | 95041 (14840 m2) |
| 1959/3 | trvalý travní porost |  | 4725 | 93644 (4630 m2) 95041 (95 m2) |
| 1959/4 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 3641 | - |
| 2962/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1925 | - |
| 2962/2 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 79 | - |
| 2962/3 | ostatní plocha | ostatní komunikace | 107 | - |

Zábor půdy

Pro realizaci navrhovaného záměru bude nutné pro účely výstavby odstavné plochy vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu u parcel č. 1915/3, 1956/2, 1959/1  1959/3 (trvalý travní porost) v celkové ploše 1499 m2.  Městský úřad  Jilemnice odbor životního prostředí vydal dne 29. 3. 2006 (zn. MUJI 1935/2006/ŽP – ZPF) „Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve prospěch výstavby odstavné plochy pro osobní automobily v prostoru dolních stanic LV na Studenově, pozemky ppč. 1956/2,1959/3,1959/1, 1915/3 v k. ú. Dolní Rokytnice,

Chráněná území

Lokalita navrhované stavby spadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, na území Evropsky významné lokality Krkonoše. Lokalita  nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného bohatství.

Ochranná pásma

Při výstavbě budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Areál plánované stavby neleží v zátopovém území.

### Voda

Posuzovaný záměr nebude mít nároky na odběr vody v době výstavby  ani v době provozu (stávající obslužný objekt nebude realizací záměru dotčen).

### Ostatní surovinové zdroje

Zemní plyn:

Spotřeba zemního plynu se nepředpokládá.

Elektrická energie:

Osvětlení a zabezpečovací zařízení - příkon			cca 5 kW

Předpokládaná roční spotřeba					cca 7200 kWh

### Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu

Příjezd vozidel na odstavnou plochu je zajištěn po stávající místní asfaltové komunikaci. V rámci realizace záměru dojde k úpravě stávajícího vjezdu.

Pod odstavnou plochu bude položena část splaškové kanalizace, která bude sloužit pro obslužný objekt lanové dráhy, který se plánuje u dolních stanic lyžařských vleků Studenov.

## Údaje o výstupech

### Ovzduší

Při posuzování vlivu záměru z hlediska znečišťování ovzduší je nutno uvažovat se znečištěním při výstavbě a při vlastním provozu.

Při výstavbě to budou především spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních automobilů a dále nerozpustné částice a aerosoly z prováděných prací.

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší při provozu budou emise z dopravy související s provozem odstavné plochy.

Bodové zdroje znečištění ovzduší

Při výstavbě ani provozu nebudou trvale provozovány bodové stacionární zdroje znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Při výstavbě

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby budou emise poletavého prachu. Tyto emise budou vznikat jednak provozem nákladních automobilů na příjezdové komunikaci a v prostoru staveniště tak provozem stavebních strojů a mechanismů po rekonstruované odstavné ploše. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným projevem pro každou stavební činnost. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný, avšak v celé rozloze stavby.

Působení tohoto plošného zdroje bude přechodné - doba  realizace stavby se předpokládá cca 1 až 2 měsíce. Prašnost ze stavební činnosti je relativně snadno redukovatelná včasným čištěním komunikací a kropením staveniště.

V době  provozu

Působení plošných zdrojů znečišťování ovzduší se v době provozu odstavné plochy  nepředpokládá.

Hlavní liniové zdroje znečištění

Zdroje 	liniového znečištění ovzduší budou pouze emise z výfukových plynů, a to:

1) z dopravy nákladních vozidel při samotné výstavbě

2) z běžné dopravy osobních automobilů po realizaci stavby

ad 1) Emise z dopravy  při výstavbě:

V době výstavby dojde k nárůstu provozu nákladních automobilů na místní příjezdové komunikaci. Nárůst dopravy bude časově proměnný, způsobí určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů, zásadní měrou však nezhorší současnou situaci stávajících koncentrací oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a organických látek v této lokalitě.

Pro odhad množství emisí z dopravy nákladních vozidel na staveništi lze použít následujících zjednodušených předpokladů:

- při výstavbě budou využity převážně vozidla a mechanismy nad 3,5 tuny se vznětovými  motory

- počet výše uvedených vozidel  	- cca 20 / den

- pojezdy vozidel po staveništi 		- cca 0,8 km

- předpokládaná doba výstavby je 	2 měsíce (tj. 60 dní)

Z následující tabulky  je  patrné množství emisí produkované zvýšenou dopravou při výstavbě posuzovaného záměru.

Množství emisí ze stavební techniky a  z dopravy při výstavbě (výpočtová rychlost 5 km/h)

| Škodlivina | Emisní faktor [g/km] | Za 1 den [kg] | Po dobu výstavby [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 11,9654 | 0,191 | 11,5 |
| Oxid uhelnatý | 20,8481 | 0,334 | 20,01 |
| Benzen | 0,1196 | 0,002 | 0,11 |
| Tuhé částice PM10 | 1,5284 | 0,024 | 1,46 |

ad 2) Emise z dopravy při provozu

Pro vyčíslení emisí z dopravy se vychází z průměrné rychlosti, typu vozidla a sklonu komunikace.  Při výpočtu emisí se předpokládá, že při odjezdu z odstavné plochy budou motory studené a katalyzátory tak budou neúčinné. Níže jsou uvedeny celkové emise z prostoru projektované odstavné plochy.  Ve výpočtu je uvažováno se stoprocentním využitím odstavné plochy, přičemž v 50%  se bude jednat o celodenní stání  a v 50 % se bude jednat o polodenní stání. Průměrný pojezd po odstavné ploše se předpokládá cca 200 m.

Maximální měrné emise z prostoru odstavné plochy Studenov

| Objekt | CO [g/s] | NOx [g/s] | PM10 [g/s] | BNZ [g/s] | B(a)P [g/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstavná plocha | 0,1492 | 0,0216 | 0,0012 | 0,0052 | 0,0000000008 |

Celkové roční emise z prostoru odstavné plochy Studenov

| Objekt | CO [kg/rok] | NOx [kg/rok] | PM10 [kg/rok] | BNZ [kg/rok] | B(a)P [mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstavná plocha | 96,66 | 13,97 | 0,77 | 3,38 | 0,5389 |

Zhodnocení záměru z hlediska emisí

Pro mobilní zdroje - osobní i nákladní automobily platí nařízení, že  musí splňovat emisní limity platné pro jednotlivé typy vozidel, které jsou pravidelně kontrolovány během periodických technických prohlídek.

Způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek

Při realizaci a provozu výše uvedeného záměru se nepočítá s používáním speciálních zařízení pro zachycování plynných znečišťujících látek.

### Odpadní vody

Odpadní vody budou pouze vody srážkové, jejichž kvalita bude ovlivněna nerozpuštěnými látkami a látkami ropného charakteru z odstavné plochy. Nepředpokládá se žádná produkce odpadních vod z technologických zařízení ani realizace nového zdroje splaškových odpadních vod.

SRÁŽKOVÉ (DEŠŤOVÉ) VODY:

Srážkové  vody jsou dále děleny na dešťové vody:

- ze střech objektů

- z parkovišť a  komunikací

K srážkovým odpadním vodám ze střech objektů mohou být přiřazeny také srážkové vody odtékající z okolních zatravněných ploch, na kterých nebude realizována odstavná plocha. Neznečištěná srážková voda bude svedena do stávající vsakovací jímky která je umístěn pod jihozápadním rohem zájmové plochy.

Srážkové odpadní vody z odstavné plochy budou svedeny do sorpčního odlučovače ropných látek, kde dojde k záchytu případného úniku ropných látek z odstavených automobilů. Srážková odpadní voda z odlučovače bude vedena místní deštovou kanalizací do vodoteče, která protéká východně od zájmového pozemku a dále ústí do Huťského potoka v Rokytnici nad Jizerou.

Dešťová odpadní vody – hydrotechnické výpočty:

| Parametry návrhového deště |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzita návrhového deště | i = | 150 | l/s.ha |  |  |
| Doba trvání deště | t = | 15 | min |  |  |
| Popis |  | skut.plocha | souč.odtoku | red.plocha | Odtok OV |
|  |  | m2 |  | m2 | l/s |
| Zastavěné a těžce propustné plochy |  | 5250 | 0,900 | 4725 | 70,9 |
| Průměrný roční úhrn srážek |  | 1020 | mm/m2 |  |  |
| Celková redukovaná plocha |  | 4725 | m2 |  |  |
| Celkový roční odtok | QR= | 4820 | m3/rok |  |  |

Hlavním možným kontaminantem budou látky ropného charakteru (NEL). Srážkové vody z oblasti manipulačních ploch a z parkoviště, které by mohly obsahovat látky ropného charakteru, budou svedeny do nově vybudované kanalizace přes odlučovače ropných látek. Předpokládané znečištění se pro tyto účely uvažuje hodnota kontaminace vod látkami ropného charakteru. Protože se počítá s instalací sorpčního odlučovače lze očekávat  hodnoty znečištění v rozmezí 0,5 -  2,0 mg/l.

Poznámka: výše uvedený teoretický výpočet vyhovuje pro hodnocení vodních srážek. Odstavná plocha však bude v provozu v zimním období, kdy převládají srážky ve formě sněhu. V případě silných dešťových srážek v zimním období lze předpokládat nulové využití parkovacích ploch.  Odtok vod z tajícího sněhu bude tedy až na jaře nebo při oblevě – v tomto období bude funkční i sorpční odlučovač.

SPLAŠKOVÉ VODY:

Produkce splaškových vod při výstavbě

V době výstavby budou stavebníci používat mobilní sociální zařízení (např. TOI TOI apod.). Likvidaci těchto odpadních vod bude provádět oprávněná firma, která provozuje činnost v oblasti provozování mobilních sociálních zařízení.

Produkce splaškových vod při provozu

Realizací odstavné plochy nevznikne nový zdroj splaškových odpadních vod.

Charakter recipientu

Odpadní dešťové vody z odstavné plochy budou svedeny pře sorpční odlučovač ropných látek do vodoteče, která je zaústěna do Huťského potoka. Tento potok odvádí všechny vody z údolí pod Lysou horou a pod Pasekami nad Jizerou se vlévá do Jizery.

Celkové zhodnocení vypouštěných odpadních a srážkových vod

Množství srážkových vod bylo vypočteno z průměrných ročních údajů, které se mohou rok od roku značně lišit. Na základě zvyšování technické úrovně osobních automobilů a zároveň i zpřísněním trestů za dopravní přestupky je pravděpodobnost znečištění ropnými látkami na odstavné ploše výrazně snížena.

### Odpady (nezahrnuté v exhalacích a v odpadních vodách)

Během  výstavby a provozu odstavné plochy  lze předpokládat vznik  odpadů uvedených dále v tabulkách a kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi.

Jedná se především o odpady z demolice betonového sloupu elektrického vedení, zpevněných ploch a přesuny zemin v rámci potřebných terénních úprav a odpady z provozu odstavné plochy.

S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Předpokládá se, že část odpadů bude odvezeno na překladiště stavebních odpadů mimo oblast KRNAP, případně bude předáváno jiným oprávněným osobám. Oprávněná osoba k převzetí odpadu musí být provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Při nakládání s odpadem je nutné zajišťovat přednostní materiálové a dále energetické využití odpadu před jejich odstraněním. Předpokládá se, že po vytřídění využitelných a nebezpečných složek bude odpad odvážen oprávněnou firmou. Co se týká výkopových zemin či hlušiny, předpokládá se, že budou využity v místě stavby na vyrovnání terénu.

- odpady z demolic a z přípravy území.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při demolicích a přípravě území.

| Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Předpokládané množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | cca 6 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | cca 3200 m3 |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina | O |  |

- odpady vznikající ve fázi výstavby

Při vlastní výstavbě  budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu.  V průběhu počáteční fáze výstavby bude nutné provést terénní úpravy a výkopové práce pro uložení splaškové a dešťové kanalizace. Vhodná část přebytečného výkopku bude použita pro hrubé terénní úpravy.

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě vychází z údajů uvedených v projektových dokumentacích pro stavby obdobného charakteru. Dále jsou uvedeny odpady, které mohou vznikat s ohledem na použité stavební technologie a konstrukční materiály.

V době zpracování tohoto oznámení nebyly k dispozici údaje o pravděpodobném množství těchto odpadů.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě.

| Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Charakteristika vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | Z nátěrových prací |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | Od materiálů použitých pro výstavbu |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | Od materiálů použitých pro výstavbu |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály… znečištěné nebezpečnými látkami | N | Materiál použitý na čištění součástí, popř. na záchyt úkapů ropných látek. |
| 17 01 01 | Beton | O | Stavební materiály |
| 17 01 03 | Keramika | O | Stavební materiály |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Stavební materiály |
| 17 02 03 | Plasty | O | Stavební materiály |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | Odpady konstrukčních materiálů použitých při stavbě |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | Odpady kabelů použitých při výstavbě |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | Zbytky konstrukčních materiálů použitých při výstavbě |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Osvětlení. Bude minimalizováno formou zpětného odběru výrobku. |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Odpady ze zeleně |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Od pracovníků na stavbě |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | Úklid venkovních ploch |

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů.

c) Odpady během provozu.

Přehled odpadů vychází z údajů uvedených v projektové dokumentaci. Dále jsou uvedeny odpady, které mohou vznikat s ohledem na charakter nově realizovaných celků.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při provozu.

| Kód | Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů | Kat. | Charakteristika vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 21 | Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N | Údržba osvětlení. Bude minimalizováno formou zpětného odběru výrobku. |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N | Čištění sorpčního odlučovače |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Provoz, obsluha odstavné plochy |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | Provoz , obsluha odstavné plochy |
| 15 02 02 | Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | N | Úklid prostor |

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství - pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná. Umístění odpadních košů se vzhledem k provozu jen v zimním období nepředpokládá.

Způsob nakládání s odpadem

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (nový zákon č. 185/2001 Sb. a jeho nových prováděcích předpisů – především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.).  Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí. Při provozu bude přednostně uplatňováno kritérium minimalizace množství odpadů a předcházení jejich vzniku.

Vznikající nefunkční zářivky a výbojky jsou výrobky určené ke zpětného odběru výrobků.

### Ostatní výstupy

Hluk, vibrace

Problematikou hluku ve vnějším prostředí se zabývá hluková studie,  která je samostatnou částí Oznámení a je uvedena v příloze. Hlavními zdroji hluku v období výstavby budou stavební mechanizmy nasazené v průběhu zemních a stavebních prací. V období provozu to bude hluk z dopravy na odstavné ploše. Očekávané hodnoty hluku byly vypočteny u nejbližších obytných objektů a dále byly porovnány s platnými limitními hodnotami.

Z hlukové studie vyplývají následující závěry:

1. Očekávaný vliv výstavby  - příprava území a stavba odstavné plochy

Výstavba bude probíhat postupně – proto byl výpočet proveden pro nejnepříznivější stav, kdy se předpokládá použití nejhlučnějších strojů.  Na základě vypočtených očekávaných hodnot hluku ze stavební činnosti byly vytipovány místa s očekávaným nejvyšším zatížením. Do výpočtu byly zahrnuty současně pracující zemních stroje, které byly umístěny po ploše budoucí stavby.  Provozování zdrojů hluku v noci se při realizaci stavby nepředpokládá.

Překročení limitní hodnoty ze stavební činnosti se neočekává v žádném referenčním bodě.

2. Očekávaný vliv provozu odstavné plochy Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov

Překročení limitních hodnot z provozu odstavné plochy Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov se neočekává v žádném referenčním bodě. Nepředpokládá se instalace žádných průmyslových zdrojů hluku.

### Doplňující údaje

Záření radioaktivní, elektromagnetické

Na zájmové lokalitě nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Zápach

Provoz  odstavné plochy nebude zdrojem zvýšeného zápachu.

# údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## Výčet nejzávažnějších environmentálních  rizik dotčeného území

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat.

Co se týká samotné zájmové lokality, nachází se na ploše stávající parkovací plochy, která je dlouhodobě užívána jako odstavná plocha pro osobní automobily v zimním období a střet se zájmy ochrany přírody je tudíž zcela nepravděpodobný.

Zvláště chráněná území

Lokalita stavby leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku a na Evropsky významné lokalitě Krkonoše. Nejbližší hranice národního parku leží cca 500 m západně od odstavné plochy.

Přírodní rezervace, památky a parky,památné stromy:

Lokalita nezasahuje a neovlivní žádnou přírodní rezervaci, památku ani park.

Významné krajinné prvky  (VKP)

Na území plánované výstavby se nenachází žádný registrovaný nebo neregistrovaný významný krajinný prvek. Nejbližší VKP ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je les u východní hranice odstavné plochy. Není předpoklad, že by výstavou či provozem odstavné plochy  došlo k zásahu do tohoto VKP.

Fauna a flora

Celá odstavná plocha je tvořena zpevněnou plochou tvořenou kamenivem a písčitou zeminou, která je celá prorostlá nízkými travinami. Podél severozápadní strany odstavné plochy je pás náletové zeleně  o ploše cca 120 m2 a několika vzrostlých stromů podél severovýchodní hranice plochy (topol osika, bříza bradavičnatá, javor klen).

Z hlediska fauny ovlivňuje výrazně antropogenní charakter předmětného území zásadním způsobem distribuci fauny. Biologická diverzita podobných stanovišť je velmi nízká a z hlediska ochrany fauny nepříliš významná.

Celkově lze lokalitu považovat za zoologicky a botanicky málo hodnotnou bez výskytu chráněných druhů živočichů a rostlin.

Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Na zájmové lokalitě se nenachází žádný významný přírodní zdroj.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Lokalita plánované výstavby leží v severozápadní části města Rokytnice nad Jizerou – Studenov.  V této lokalitě je v provozu již více jak 40 let středisko zimních sportů s lyžařskými vleky. Ve starší době byla zájmová lokalita užívána k zemědělským účelům. Historické stavby zde nejsou.

Pokud v průběhu výstavby dojde k objevu archeologického nálezu, musí být tento objev oznámen Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím městského úřadu do druhého dne po archeologickém nálezu.

Území hustě zalidněná

Výstavba bude probíhat na pozemku, který se  v současné době používá k odstavování vozidel v zimním období. Nejbližší obytný objekt – rekreační chalupa – leží cca 46 m jižně od zájmové plochy. Výstavba městského charakteru je ve vzdálenosti cca 300 m jihozápadním směrem. Jedná se o rodinné domy a rekreační objekty.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Zájmová lokalita není nadlimitně zatěžována.

Staré ekologické zátěže

Přímo na zájmovém území pro výstavbu odstavné plochy není evidována žádná stará ekologická zátěž a nebylo ani přímo na tuto lokalitu vydáno rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o opatřeních na likvidaci zátěže.

Extrémní poměry v dotčeném území

Žádné další extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.

## Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Ovzduší a klima

1) Klima

Klimatickou situaci určuje v celém Libereckém regionu jeho poloha na rozhraní vlivu Atlantského oceánu na západě a rozsáhlého kontinentu na východě, a to v mírně vlhkém klimatickém pásu mírných šířek s převládajícím západním prouděním vzduchu. Vzduch mírných šířek je ojediněle  a krátkodobě nahrazován chladnějším vzduchem ze severu. Počasí regionu určuje po celý rok výrazná cyklonální činnost na polární frontě, která spolu s ostatními klimatotvornými faktory způsobuje značnou proměnlivost počasí.

Z hlediska klimatických charakteristik patří předmětné území Dolní Rokytnice nad Nisou do klimatické oblasti CH6. Tato oblast je charakterizována následujícími údaji:

Počet letních dnů:					10 - 30

Počet mrazových dnů:					140 - 160

Průměrná teplota v lednu:				-4  až -5

Průměrná teplota v červenci:				14 až 15

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více:		140 - 160

Srážkový úhrn ve vegetačním období:			600 - 700

Srážkový úhrn v zimním období:			400 - 500

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:			120 - 140

Kvalita ovzduší

Nejbližší stanice měření kvality ovzduší je na Souši – jedná se  o stanice automatického imisního monitorovacího systému  ČHMÚ číslo 1022. Vybrané údaje z naměřených hodnot za rok 2005 naměřené na jmenované stanici jsou uvedeny v následující tabulce.

Imisní situace v zájmové lokalitě v roce 2005

| Stanice, látka | Průměrné koncentrace v µg/m3 |
| --- | --- |
| SO2 | Roční | 4. nejvyšší denní hodnota v kalendářním roce | 25. nejvyšší hodinová hodnota v kalendářním roce |
| 1022 - Souš (B/R/N) | 5,0 | 20,0 (13.12.) | 70,8 (25.11.) |
| NOX | Roční | Maximální denní hodnota | Nejvyšší hodinová hodnota v kalendářním roce |
| 1022 - Souš (B/R/N) | 10,1 | 39,8 (30.11.) | 120,9 (02.11.) |
| NO2 | Roční | Maximální denní hodnota | 19. nejvyšší hodinová hodnota v kalendářním roce |
| 1022 - Souš (B/R/N) | 9,4 | 33,4 (30.11.) | 45,3 (30.11.) |
| PM10 | Roční | 36. nejvyšší denní hodnota v kalendářním roce | max. hodinová |
| 1022 - Souš (B/R/N) | 17,8 | 32,0 (14.04.) | 321,0 (30.04.) |
| CO |  |  |  |
| V oblasti se neměří |  |  |  |

Poznámka:

Klasifikace měřící stanice B/R/N:		typ stanice 		- pozaďová

typ zóny			- venkovská

charakteristika zóny 	- přírodní

Z naměřených hodnot je patrné, že znečištění ovzduší v dané lokalitě  v případě námi sledovaných látek nepřekračuje stanovené imisní limitní hodnoty.

Voda

Z hlediska vodohospodářského má město Rokytnice nad Jizerou zcela specifické podmínky. Klimaticky leží v oblasti chladné a velmi vlhké s ročními průměrnými srážkami většími než 900 mm. Rovněž počet bouřkových dnů v roce je zde vysoký. Tyto nepříznivé vysoké srážkové poměry spolu s horským okolím podmiňují častý výskyt velkých vod. Dalším charakteristickým rysem je velká rozkolísanost průtoků.

Město Rokytnice nad Jizerou odvodňuje Huťský potok a dále Jizera, která patří do povodí Labe (úmoří Severního moře).

Hydrogeologické podmínky regionu jsou podmíněny jeho geologickou stavbou a složením hornin, které budují jeho území. Předmětné území je tvořeno převážně propustnými horninami krystalinika a permu.

Přímo na předmětné lokalitě není žádný zdroj podzemní pitné vody pro veřejnou potřebu.

Půda

Dle katastru nemovitostí je lokalita plánované výstavby umístěna převážně na ostatních nebo zpevněných plochách. Pro realizaci navrhovaného záměru bude však nutné i vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, který leží na parcelách  č. 1915/3, 1956/2, 1959/1 a 1959/3  o celkové výměře 1499 m2. Jedná se o trvalý travní porost.

Vlastnosti půd jsou mimo jiné charakterizovány kódy bonitovaných – půdně ekologických jednotek (BPEJ). Dané pozemky jsou zařazeny dle katastru nemovitostí do kódu BPEJ 9.50.41 a 9.36.44. Bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ) je definována na základě agronomicky významných charakteristik klimatu, půdy a konfigurace terénu. Klasifikace respektuje základní agroekologické faktory pro hodnocení zemědělské půdy, charakterizuje kvalitu půd z hlediska zemědělské produkční schopnosti a zároveň i podmínek jejich nejúčelnějších využití. Svým způsobem bylo předpokládáno, že bonitační klasifikace bude prostřednictvím odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu ochraňovat zemědělskou půdu, tj. minimalizovat zábor a usměrňovat požadavky na odnětí k méně kvalitním půdám.

První číslice charakterizuje klimatický region, který má zcela zásadní vliv na kvalitu půdy. Číslo 9 značí klimatický region  CH chladný, vlhký.

Další dvojčíslí určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ). HPJ je účelové seskupení půdních forem, vyjadřuje přibližně shodné základní vlastnosti půdy a to z hlediska především agronomického a ekologického. HPJ 36 charakterizuje půdy hnědé kyselé, podzolové a jejich slabě oglejené formy v chladném oblasti na všech horninách, lehké ažstředně těžké, slabě až středně štěrkovité; vláhové poměry jsou příznivé, někdy se projevuje mírné převlhčení. HPJ 50 charakterizuje hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách); zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené.

4. číslice je kód kombinace sklonitosti a expozice ke světovým stranám. Kód 4 značí střední sklon 7-12°, expozice jih (jihozápad až jihovýchod).

Poslední číslice je kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Kód 1 značí půdu bezskelovitou až slabě skeletovitá. Kód 4 značí půdu středně skeletovitou hlubokou až středně hlubokou.

Součástí projektové dokumentace je zpracován podklad pro odnětí zemědělského půdního fondu, který obsahuje návrh skrývky kulturních vrstev půdy v objemu 225 m3 , které budou použity k sadové úpravě kolem dokončené stavby (povrch svahování násypů apod.).

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Z hlediska regionálního geologického členění náleží dotčené pozemky k soustavě Krkonošsko – jesenické, Krkonošská oblast, celek Krkonoše, podcelek Krkonošské rozsochy, okrsek Vilémovská hornatina. Přímo na lokalitě výstavby není znám žádný přírodní zdroj.

Členitost terénu a seismicita

V zájmovém území nebyly zjištěny žádné příznaky recentních svahových pohybů a seismická aktivita patří do oblasti s 6° M.C.S.

Surovinové zdroje

V místě  navrhované stavby se žádný významný přírodní surovinový zdroj nebo jiné přírodní bohatství nenachází.

NATURA 2000

S ohledem na vstup České republiky do Evropské unie je zpracováván systém ochrany přírody v evropském kontextu. Tento program má jednotné označení Natura 2000. – jedná se o celistvou evropskou soustavu území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území ČR je NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, principy její ochrany jsou uvedeny v § 45 h, i zákona č.114/2002 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Je možné konstatovat, že posuzované území se nachází na Evropsky významné lokalitě Krkonoše a leží u hranice Ptačí oblasti Krkonoše. Realizací a provozem odstavné plochy nedojde k  významnému narušení výše uvedených ploch. Vyjádření KRNAP v této věci je v příloze tohoto Oznámení.

Fauna a flóra

Plánovaná výstavba leží na pozemku který, je již dlouhodobě používán k odstavování vozidel v zimním období. Plocha je tvořena zhutněnou plochou, na které je nízký travní porost. Podél pozemku jsou nízké náletové dřeviny.

Z hlediska fauny ovlivňuje výrazně antropogenní charakter předmětného území zásadním způsobem distribuci fauny. Biologická diverzita podobných stanovišť je velmi nízká a z hlediska ochrany fauny nepříliš významná. Celkově lze lokalitu považovat za zoologicky a botanicky málo hodnotnou bez výskytu chráněných druhů živočichů a rostlin.

Chráněné druhy živočichů a rostlin

Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž na tomto území  nebyl vyhlášen památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).

Lesy

Lesní pozemek leží východně od stávající odstavné plochy.

Krajina

Zájmové území leží v horské oblasti na jihovýchodním svahu, který spadá ze hřbetu Dolní Rokytnice – Janova skála. V okolí je několik lyžařských vleků, dále jsou zde louky a lesní pozemky. Louky jsou v zimním období upravovány pro sjezdové lyžování v letním období jsou užívány jako pastviny.

Ekosystémy

Vztah plánované výstavby k příslušným ekosystémům a chráněným částem přírody byl popsán v kapitole C I. tohoto Oznámení. Přímo na samotné zájmové lokalitě se nenachází žádný významný prvek ÚSES.

Obyvatelstvo

Zájmová lokalita leží v severozápadní části města Rokytnice nad Jizerou,  v části Studenov. Celkový počet stálých obyvatel města je cca 3300. V zimním období tento počet výrazně stoupá o návštěvníky zimních středisek.

Kulturní památky

V  lokalitě záměru není žádná  kulturní památka.

# údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

## Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Hlavní problémové okruhy

| Příslušná Kapitola | Předmět hodnocení | Kategorie významnosti |
| --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. |
| D.I.1. | Vlivy na obyvatelstvo |  |  | X |
| D.I.2. | Vlivy na ovzduší a klima |  |  | X |
| D.I.3. | Vliv na hlukovou situaci |  | X |  |
| D.I.4. | Vliv na povrchové a podzemní vody |  |  | X |
| D.I.5. | Vliv na půdu |  |  | X |
| D.I.6. | Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje |  |  | X |
| D.I.7. | Vliv na faunu a floru |  |  | X |
| D.I.7. | Vliv na ekosystémy |  |  | X |
| D.I.8. | Vliv na krajinu |  |  | X |
| D.I.9. | Vliv na hmotný majetek a kulturní památky |  |  | X |

I. -  složka mimořádného významu, je třeba ji věnovat pozornost

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III.-  složka méně důležitá,stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do  3 kategorií podle charakteru záměru, umístění a stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.

### Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě či provozu  mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měly při plnění svých pracovních povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy, s kterými je provozovatel seznámí.

Při porovnání současného stavu a budoucího stavu můžeme konstatovat, že nedojde ke změně vlivů na obyvatelstvo. Zájmová plocha je již dlouhodobě používána k odstavování vozidel návštěvníků lyžařského střediska v zimním období.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby a narušení faktorů pohody.

V nejbližším okolí odstavné plochy leží pouze jeden obytný objekty (rekreační chalupa cca 46 m jižně). Další hustá zástavba městského typu je cca 300 m jižněji a podél místní přístupové komunikace.  Odstavná plocha bude přímo ovlivňovat cca 4 obyvatele u nejbližšího obytného objektu. Další vliv na obyvatele bude podél místní komunikace  v zimním období hlavně v ranních hodinách před zahájením provozu vleků a odpoledne po ukončení provozu vleků.

### Vliv na ovzduší a klima

Množství a koncentrace emisí

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě - především v důsledku vyšší prašnosti a činnosti dopravy a stavebních mechanismů. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena. Množství emisí při výstavbě a provozu odstavné plochy již bylo specifikováno v kapitole  B.III.1.

Množství a koncentrace imisí

Pro posouzení vlivu emitovaných znečišťujících látek na kvalitu ovzduším v zájmové oblasti byl proveden kontrolní výpočet rozptylu emitovaných plynných znečišťujících látek z prostoru odstavné plochy.

Pro výpočet  očekávané imisní  koncentrace ve stanovených  referenčních bodech byl použit počítačový program SYMOS 97 verze 2003 od firmy IDEA – ENVI s.r.o. Valašské Meziříčí. Pomocí výpočtového programu lze stanovit očekávané průměrné roční a krátkodobé imisní koncentrace pro všechny typy větru, pro různé výšky referenčních bodů a pro více zdrojů znečišťování ovzduší. Provedený výpočet je v souladu s metodikou  SYMOS ´97  - "Systém modelování stacionárních zdrojů"  (viz. Věstník MŽP ČR částka 3,  Praha dne 15. dubna 1998 a Dodatek č.1 k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“) pro stanovení imisních koncentrací  z bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší.

Výpočet je proveden pro základní typy a rychlosti větru, jsou vypočítány maximální očekávané krátkodobé imisní koncentrace a podle zadané větrné růžice je proveden i výpočet průměrné roční koncentrace.

Pro účely posouzení vlivu dopravy na odstavné ploše bylo zvoleno 6 referenčních bodů (shodné s hlukovou studii), ve kterých byly vypočteny očekávané imisní koncentrace plynných látek, pro které jsou stanoveny imisní limity a které jsou emitovány ze zdroje ve vyšší míře. Jedná se o CO, NO2, benzen a  benzo(a)pyren. Referenční body výpočtu byly zvoleny u nejbližších obytných objektů v blízkosti zdroje ve všech směrech, kde se předpokládá nejvyšší zatížení. Referenční body  byly vždy umístěny na nejvyšším bodě objektu.

Souřadnice umístění referenčních bodů a zdrojů

| Číslo |  | Souřadnice X [m] | Souřadnice Y [m] | Souřadnice Z [m] | Umístění R.B. nad terénem [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB1 | Obytný objekt | 296 | 354 | 610 | 8 |
| RB2 | Rekreační objekt | 213 | 198 | 600 | 9 |
| RB3 | Obytný objekt | 461 | 305 | 585 | 9 |
| RB4 | Rekreační objekt | 578 | 421 | 610 | 9 |
| RB5 | Rekreační objekt | 498 | 524 | 616 | 9 |
| RB6 | Rekreační objekt | 457 | 600 | 625 | 9 |

V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální krátkodobé i roční vypočtené hodnoty pro jednotlivé referenční body. Výpočet je proveden pro nejnepříznivější případ. U všech odjíždějících automobilů se počítá se zvýšenými emisemi  vlivem  studeného motoru, kdy ještě není v činnosti katalyzátor.

Vypočtené hodnoty

| Číslo R.B. | Látka [-] | 1 hodinová imisní koncentrace [µg/m3] | Třída stability [-] | Rychlost větru [m/s] | Směr větru [°] | Průměrná roční imisní koncentrace [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO2 | 0,255 | 5 | 1,5 | 358 | 0,000652 |
| 2 | NO2 | 0,136 | 5 | 1,5 | 18 | 0,000223 |
| 3 | NO2 | 0,187 | 5 | 1,5 | 311 | 0,000567 |
| 4 | NO2 | 0,690 | 1 | 1,5 | 276 | 0,006254 |
| 5 | NO2 | 1,483 | 1 | 1,5 | 250 | 0,008158 |
| 6 | NO2 | 1,836 | 1 | 1,5 | 228 | 0,004957 |

Vypočtené hodnoty

| Číslo R.B. | Látka [-] | 8h klouzavý průměr [µg/m3] | Třída stability [-] | Rychlost větru [m/s] | Směr větru [°] | Průměrná roční imisní koncentrace [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 16,001 | 4 | 1,5 | 358 | 0,146796 |
| 2 | CO | 4,697 | 4 | 1,5 | 18 | 0,028266 |
| 3 | CO | 7,266 | 4 | 1,5 | 311 | 0,081996 |
| 4 | CO | 31,508 | 1 | 1,5 | 276 | 0,316998 |
| 5 | CO | 55,824 | 1 | 1,5 | 250 | 0,399244 |
| 6 | CO | 60,875 | 1 | 1,5 | 228 | 0,235925 |

Vypočtené hodnoty

| Číslo R.B. | Průměrná roční imisní koncentrace NOX [µg/m3] | Průměrná roční imisní koncentrace benzenu [µg/m3] | Průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu [pg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,005954 | 0,001433 | 0,000221 |
| 2 | 0,001707 | 0,000411 | 0,000063 |
| 3 | 0,004672 | 0,001125 | 0,000173 |
| 4 | 0,052159 | 0,012560 | 0,001932 |
| 5 | 0,070754 | 0,017037 | 0,002621 |
| 6 | 0,042997 | 0,010353 | 0,001593 |

Porovnání očekávaných maximálních hodnot s imisními limity dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Porovnání imisních limitů  s vypočtenými  maximálními hodnotami

|  | Imisní limit - ochrana zdraví [µg/m3] | Pozaďové hodnoty - stav roku 2005 [µg/m3] | Max. přírůstek vlivem provozu zdroje [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 – aritmetický průměr/1 h | 200 (překročení max.18 x /rok, tj. 18 h/rok) | - | 1,836 - RB6 |
| NO2 – aritmetický průměr/kalendářní rok | 40 | 9,4 | 0,008158 – RB5 |
| NO2 – aritmetický průměr/kalendářní rok | 30 | 10,1 | 0,070754 – RB5 |
| CO - (8h průměr) | 10000 | Neměřeno | 60,875 – RB6 |
| Benzen - aritmetický průměr/kalendářní rok | 5 | Neměřeno | 0,017037 – RB5 |
| Benzo(a)pyren - aritmetický průměr/kalendářní rok | 0,001 | Neměřeno | 0,000000001593 – RB5 |

* 8 hodinový klouzavý průměr

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že po realizaci záměru nedojde k nadlimitním imisním koncentracím sledovaných znečišťujících látek v okolí odstavného parkoviště. Ve větší vzdálenosti bude dopad posuzovaného provozu vždy nižší, než ve zvolených bodech výpočtu.

Význačný zápach

Lze předpokládat, že popisovaný záměr  se nebude projevovat výskytem pachových látek ve svém okolí.

Klima stavbou ovlivněno nebude.

Jiné vlivy

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy.

### Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Problematikou hluku ve vnějším prostředí se zabývá Hluková studie,  která je samostatnou částí Oznámení a je uvedena v příloze.

Z této studie vyplývá, že hlavními zdroji hluku v období výstavby budou stavební mechanizmy nasazené v průběhu zemních a stavebních prací. Výstavba bude organizována tak, aby byly splněny limitní hodnoty hlukové zátěže ze stavebních prací. Zejména při provádění zemních prací je nutné používat stavební stroje s nižšími hlučnostmi, aby ekvivalentní hladiny akustického tlaku u chráněné zástavby nepřekračovaly hygienické limity ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB (pro 14-ti hodinovou pracovní směnu). Veškerá stacionární zařízení nutná pro provádění prací, je nutno umístit při zařízení staveniště tak, aby svým provozem nepříznivě neovlivňovala akustickou situaci v okolí stavby. Stavební práce, které mohou být zdrojem vibrací, budou prováděny tak, aby bylo minimalizováno přenášení vibrací na pracovníky a nedocházelo k poškozování budov či jiného hmotného majetku.

Hluková studie „Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ byla zaměřena  na nejbližší oblast, která může být realizací a provozem odstavné plochy nejvíce zatížena.  V závěru hlukové studie je uvedeno, že zvýšené hlukové zatížení se očekává v první části výstavby při úpravě terénu. Nepředpokládá se však překročení limitních hodnot hluku ze stavební činnosti.

Hluk z automobilového provozu na posuzované odstavné ploše nebude u nejbližších chráněných prostorů staveb překračovat limitní hodnoty 50 dB(A)  pro denní dobu. Noční provoz se nepředpokládá.

Další biologické a fyzikální charakteristiky

Na odstavné ploše Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov  nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření.   Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných,  nejsou známy.

### Vliv na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Protože projektovaná stavba bude realizována na místě současně provozované odstavné plochy, můžeme předpokládat, že nedojde k významné negativní změně a vlivu na charakter odvodnění oblasti a tento charakter zůstane nezměněn.

Změny hydrologických charakteristik

Mimo uložení místní dešťové kanalizace a části splaškové kanalizace nebudou realizovány hlubší výkopové práce. Realizací záměru se nepředpokládá významné ovlivnění hydrologických charakteristik v zájmovém území.

Vliv na jakost vody

Není předpoklad, že vlastní stavba ovlivní kvalitu vod podzemních nebo povrchových vod. Dešťové odpadní vody odváděné z odstavné plochy budou odváděny přes sorpční odlučovač ropných látek do nejbližší vodoteče.

### Vliv na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Realizací záměru dojde k záboru celkem 1499 m2 zemědělského půdního fondu (trvalý travní porost).  Tato plocha bude vyňata ze zemědělského půdního.

Povrchové úpravy

Výstavba  odstavné plochy bude vyžadovat zemní práce. U kulturní vrstvy půdy bude provedena skrývka a půda bude využita zejména pro rekultivační práce a sadové úpravy.

Znečištění půdy

K potencionálnímu znečistění půdy by mohlo dojít v důsledku technické závady k úniku paliva nebo mazacích olejů ze stavebních strojů nebo nákladních automobilů na terén. Pokud by k takovému úniku paliva došlo, byla by tato situace řešena jako havárie a znečištění by bylo neprodleně odstraněno. Za běžného provozu se znečištění půdy nepředpokládá.

Z hlediska starých ekologických zátěží není v současné době na lokalitě evidována žádná takováto ekologická zátěž.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Zpevněnými povrchy odstavné plochy a zatravněním zbývajících ploch bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.

### Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

Změny hydrogeologických charakteristik

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu stávajících hydrogeologických charakteristik dané lokality.

### Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů

Popis stavu předmětné lokality z hlediska fauny a flóry byl proveden v kap.C II tohoto oznámení.

Vzhledem k charakteru předmětných ploch budoucí výstavby není předpoklad, že by plánovaná výstavba zasáhla významně do biotopů rostlin či živočichů.

Poškození ekosystémů

Přímo na lokalitě se nenacházejí žádné významné krajinné prvky či prvky územního systému ekologické stability. Významným krajinným prvkem ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je les u severovýchodní hranice odstavné plochy – nepředpokládá se, že by realizací záměru k negativnímu zásahu do tohoto VKP.

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v   jeho okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny významnou

Chráněné druhy živočichů a rostlin

Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž v tomto území nebyl vyhlášen žádný památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).

### Vlivy na krajinu

Z hlediska hodnocení vlivů na krajinu lze konstatovat, že nedojde k výrazné změně proti současnému stavu.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Nepředpokládá se negativní vliv. Při provádění především zemních – výkopových prací dodavatelskou firmou musí náhodné archeologické nálezy být oznámeny Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu s tím, že v případě nálezu budou práce okamžitě zastaveny a to do doby prohlídky místa organizací oprávněnou archeologické průzkumy provádět.

### Další vlivy

Vliv na dopravu

Při výstavbě odstavné plochy dojde ke zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů. Dobrou organizací prací lze tuto zátěž minimalizovat. Po realizaci záměru se neočekává výrazný nárůst intenzity automobilové dopravy oproti stávajícímu stavu.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Po ukončení výstavby a zahájení provozu se nepočítá s následnými dostavbami a úpravami v zájmové lokalitě.

Rozvoj navazující infrastruktury

Existencí záměru  nebude ovlivněn.

Vliv na estetické kvality území

Po realizací záměru bude neměněno.

Vliv na rekreační využití krajiny

Realizací odstavné plochy nedojde ke změně vlivu na rekreační využití krajiny.

Biologické vlivy

Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.

## Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Posuzujeme-li vliv kumulace vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí, byly jako nejvýznamnější vyhodnoceny vlivy na ovzduší a hlukovou zátěž okolí. Tyto vlivy jsou způsobeny vozidly návštěvníků zimního střediska. Negativní vlivy jsou omezeny na zimní období, kdy se předpokládá provozní doba odstavné plochy.

Stávající obydlené objekty v okolí nebudou provozem stavby ovlivněny nad míru přípustnou příslušnými vyhláškami a nařízeními platnými v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného  zdraví .

Možnost přeshraničních vlivů:

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru se přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nepředpokládá.

## Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

Rizika havárií je možno spatřovat především v oblastech  dopravních nehod a úniku ropných látek.

Problematika dopravních nehod - vzhledem k tomu, že součástí záměru není zásadní změna dopravních poměrů, ani se nepředpokládá výrazné zvýšení provozu, které je limitováno kapacitou odstavné plochy, nedojde k vytvoření nových kritických bodů, které by mohly mít vliv na zvýšení dopravní nehodovosti.

Problematika úniků ropných látek z automobilů – srážkové odpadní vody z odstavné plochy svedeny přes sorpční odlučovače ropných látek před jejich vypouštěním do vodoteče. Na odstavné ploše a přilehlých komunikacích se dá předpokládat pouze pomalý pohyb vozidel a tedy případné drobné havárie převážně při parkování. Při takovýchto haváriích zpravidla nedochází k poškození motoru nebo mazací soustavy vozidel a tedy ani úniku ropných látek. Drobné úniky olejů z vozidel se špatným technickým stavem budou spolehlivě zachyceny sorpčními odlučovači. Pokud by k většímu úniku oleje přesto došlo, bude v provozním objektu k dispozici prostředek na sorpci nepolárních látek. Případné úniky ropných látek do kanalizačního systému budou hlášeny a sanovány obvyklým postupem. Pro případy havárií budou zpracovány příslušné havarijní řády a bude postupováno v souladu s vyhláškou č.450/2005 Sb.

Vznik rizika havárií s dosahem mimo areál se tedy nepředpokládá. Rovněž se nepředpokládá aplikace zákona 353/1999 Sb., v platném znění, o prevenci závažných havárií.

## Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Technická a další opatření

Opatření - ochrana vod:

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat především z hlediska možných úkapů ropných látek.

- Srážkové vody z odstavné plochy budou vedeny přes sorpční odlučovač ropných látek.

- Bude zpracován havarijní plán pro případ úniku závadných látek.

Opatření - půda:

- Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

- Kulturní vrstvu půdy  ze stavebního pozemku sejmout a využít pro sadové úpravy.

Opatření - ovzduší:

- Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

- Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikací v nejbližším okolí.

Opatření - hluk:

- Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a uplatnit organizační opatření k minimalizaci hluku při výstavbě.

Opatření z hlediska ochrany přírody:

- V případě nutnosti požádat příslušný orgán státní správy (MěÚ Rokytnice nad Jizerou) o povolení ke kácení dřevin.

- Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území).

Opatření v oblasti odpadového hospodářství:

- Odpady předávat pouze osobě oprávněné, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu

- Směsný komunální odpad předávat k odstranění po vytřídění využitelných složek

Ostatní opatření:

- Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

- Při výjezdu vozidel ze staveniště bude prováděno opatření proti znečištění veřejných komunikací (čištění pneumatik nákladních vozů a zemních strojů).

Preventivní opatření

- Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

- Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami.

- Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením.

- Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných norem.

.

Následná opatření

- Následná opatření při případné havárii budou specifikovány v příslušných havarijních, manipulačních  a provozních řádech. S těmito řády budou seznámeni zaměstnanci.

## Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Při hodnocení vlivu záměru „Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů  tohoto Oznámení. Pro účely hodnocení vlivu stavby z hlediska  hluku byla zpracována hluková studie. Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.

Základní použité právní normy:

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb.

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

- Zákon č. 254/2001 Sb.,  zákon o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 460/2004 Sb., kterým se vyhlašuje úplné znění zákona č.144/1992 Sb.., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

- Zákon č. 185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Zákon č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 201987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

- Zákon č. 356/2003  Sb., o chemických látkách ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

- Vyhláška Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů…

- Vyhláška Ministerstva ŽP č. 450/2005, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Použitá literatura a další podklady:

Pitter P.: Hydrochemie, skriptum VŠCHT Praha, SNTL Praha 1980

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2004, ČHMÚ

Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, červen 1991

Příslušné ČSN

Metodický pokyn MŽP ČR - Kritéria znečištění zemin a podzemních vod z 31.7.1996

Internetové stránky města Rokytnice nad Jizerou

Mapa přírodních parků ČR (AOPK, Praha)

Mapa chráněných území ČR (AOPK, Praha)

Mapy regionálního a nadregionálního ÚSES ČR

Soubor geologicko-ekologických účelových map

Základní vodohospodářská mapa ČR

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly dále konzultace se zástupci projektové organizace, zástupci samosprávných a státních orgánů a prohlídka místa stavby.

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité metody a základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů.

Metody použité při hodnocení vlivů stavby.

| Vliv | Metoda hodnocení | Základní podklady |
| --- | --- | --- |
| Imisní zatížení z provozu a z dopravy | Metodika SYMOS 97 verze 2003 | Větrná růžice, emise z dopravy |
| Hluk z dopravy | Hluková studie | Dopravní zatížení |

Podkladem pro technické údaje byla dokumentace pro stavební řízení. Přímo na území není evidována státními orgány stará ekologická zátěž.

# Porovnání variant řešení záměru

Popis navržených variant řešení

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho podnikatelským záměrem. Další srovnávací varianty řešení jsou v tomto případě do značné míry formální.

Uvažované varianty jsou:

1. 	Varianta A -  bez projektu (nulová varianta, no-action)

2. 	Varianta B - realizace stavby v souladu s návrhem změny územního plánu a použitím všech opatření ke zmírnění negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (ekologicky optimální varianta)

1. Varianta A  - bez činnosti

Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu. V tomto případě by nebyl zajištěn odvod srážkových odpadních vod přes sorpční odlučovač ropných látek.

2. Varianta B – realizace stavby

Pro realizaci stavbu lze použít následující argumenty:

- plocha je velikostí a lokalizací vhodná pro plánovanou výstavbu

- výstavba odstavné plochy je v souladu s územním plánem města

- zajištěný investor stavby

- výhodná komunikační dostupnost pro návštěvníky zimního střediska

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.

# Závěr, doplňující Údaje

Podle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  je záměr „Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bodu 10.6. „Skladové a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře 3000 m2 zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží nad 100 parkovacích míst“.  Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení  je Krajský úřad Libereckého kraje.

Záměr je v souladu s  územním plánem města Rokytnice nad Jizerou. Jedná o lokalitu s dobrou dopravní dostupností,  kde je již nyní v zimním období provozována odstavná plocha pro automobily  návštěvníků lyžařského areálu Studenov.

Předmětný areál je umístěn v zóně G 13  - parkoviště, tzn. je v souladu s územním plánem. Předložené Oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, projektové dokumentace, legislativních předpisů, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území. Na základě výše zpracovaného Oznámení je patrné, že záměr bude mít určitý nepříznivý vliv z hlediska hluku a imisí, ale ve srovnáním se stávajícím stavem nedojde v těchto oblastech ke změně. Realizací záměru se sníží riziko úniku ropných látek z odstavených automobilů a sníží se riziko krádeží automobilů.

Zpracovatel Oznámení záměru „Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizace této stavby bude z ekologického hlediska přijatelná a

doporučuje záměr k realizaci.

# Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Záměr „Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ je umístěn na ploše, která je již delší dobu používána k odstavování vozidel návštěvníků zimního areálu Studenov v zimním období. Záměrem investora je odstavnou plochu stavebně a technicky vybavit pro stání 243 osobních automobilů. Provoz odstavné plochy se předpokládá v denní době a jenom v zimním období. Odstavná plocha bude zabezpečena proti případnému průniku ropných látek z odstavených automobilů do půdy a podzemních vod. Pod celou plochou bude položena nepropustná folie z obou stran chráněna textilií a voda z této plochy bude svedena do sorpčního odlučovače ropných látek. Případné úkapy olejů budou v sorpčním odlučovači zachyceny. Odstavná plocha bude vybavena umělým osvětlením a monitorovacím zařízením.

Podle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  je záměr „Odstavná plocha Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bodu 10.6. „Skladové a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře 3000 m2 zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží nad 100 parkovacích míst“.  Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení  je Krajský úřad Libereckého kraje.

Základní údaje o investorovi stavby:

Eva Palmová

IČ: 			66793831

Sídlo: 			Dolní č.p. 26, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Z pohledu platného Územního plánu města Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov je předmětný areál zařazen mezi zastavitelné plochy v kategorii G13 – parkoviště.

Odstavná plocha je projektována na celkové ploše 5250 m2. Realizací záměru dojde k záboru 1499 m2 zemědělské půdy (trvalý travní porost). Další část plochy je vedena jako ostatní plocha.

Odpadní vody budou vody srážkové, jejichž kvalita bude ovlivněna nerozpuštěnými látkami a látkami ropného charakteru  z odstavné plochy. Všechny srážkové vody z odstavné plochy budou vedeny přes sorpční odlučovač ropných látek.

Odpady budou vznikat pouze při obsluze a údržbě odstavné plochy a předpokládá se jejich minimální množství.

Vliv výstavby a provozu odstavné plochy vůči stávající obytné zástavbě byl zkoumán z  hlediska hluku a znečišťování ovzduší (byla zpracována hluková studie). Nepředpokládá se nadlimitní zatížení hlukem a znečišťujícími látkami v blízkém ani širším okolí.

Odstavná plocha je umístěna na území ochranného pásma KRNAP a na území Evropské významné lokality Krkonoše. Vzhledem k  nízkému vlivu na kvalitu ovzduší a nízkému vlivu na hlukovou situaci můžeme očekávat, že realizace a provoz odstavné plochy nebude mít významný negativní vliv na Evropsky významnou lokalitu Krkonoše ani na Ptačí oblast Krkonoše

Vlivy na obyvatelstvo lze hodnotit jako kladné především z hlediska vyřešení dopravní obslužnosti zimního střediska Studenov.

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí není předpoklad jejich výrazného ovlivnění.

Hodnocený záměr lze vzhledem k výše uvedeným údajům doporučit k realizaci.

# +

# Přílohy

Seznam samostatných příloh:

Příloha č. 1:	Vyjádření  Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou – stavební úřad, č.j. SÚ 624/06/2/Ne – 60.2 ze dne 28.6.2006

Příloha č. 2:	Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45 i., odst.1 zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č.218/2004 Sb., KRNAP 06055/2006 ze dne 21.7.2006

Příloha č. 3:	Hluková studie

Seznam obrazových příloh:

Příloha č. 4:	Fotodokumentace  - pohled na zájmovou lokalitu (stav srpen 2006)

Příloha č. 5:	Výřez mapy města Rokytnice nad Jizerou s vyznačením zájmové lokality, měřítko

1: 6666

Seznam výkresové  části:

Výkres č. 1:	Snímek katastrální mapy se zákresem odstavné plochy Dolní Rokytnice nad Jizerou - Studenov, měřítko 1 :  2000

Datum zpracování dokumentace : 		30. 8. 2006

Jméno a příjmení zpracovatele : 		Ing. Karel Kolář

Bydliště:					Vackova 383

LIBEREC 463 13

Telefon/fax:					485 134 724

Mobil:						607 187 757

E – mail: 					ekoline.lbc@tiscali.cz

…………...................................

Ing. Karel Kolář

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 32047/ENV/06