# OZNÁMENÍ

# V ROZSAHU DOKUMENTACE

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

zpracované v rozsahu podle přílohy č. 4.

Název: 	Farma pro dojnice Příkrý

Investor: 	AGROCENTRUM JIZERAN a.s.

Komenského nám.čp.116

513 01 Semily

V Pelhřimově červenec 2005

## FARMA  PRO  DOJNICE

## P Ř Í K R Ý

# Oznámení v rozsahu dokumentace

# podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,v rozsahu dle přílohy č. 4.

Vypracoval:			Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  18312 594  	DIČ  CZ-461006129

#### Oprávněná osoba: 		Ing. Josef Charouzek

osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999

OBSAH :

###### Část A.  Údaje o oznamovateli								6

Část B.     Údaje o záměru									7

B.I. Základní údaje   										7

- Název záměru									7

- Kapacita záměru									7

- Umístění záměru									8

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry			8

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí			8

- Popis technického a technologického řešení záměru				10

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		12

- Výčet dotčených územně samosprávných celků					12

- Zařazení záměru do kategorie a bodů přílohy č.1 zák.100/2001 Sb.		12

B.II. Údaje o vstupech  									13

- Půda										13

- Voda										14

- Ostatní surovinové a energetické zdroje						16

- Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu					17

- Doplňující údaje									19

B.III.Údaje o výstupech									20

- Ovzduší										20

- Odpadní vody									26

- Odpady										28

- Ostatní										30

- Doplňující údaje									33

Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				35

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území		35

C.II.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území		36

1.      Ovzduší										36

2.      Vody										37

3.      Půda										38

4.      Geomorfologie a geologie					                       40

5.      Horninové prostředí a přírodní zdroje						40

6.      Fauna a flóra									41

7.      Ekosystémy								            42

8.      Krajina									            43

9.      Obyvatelstvo                                                                                                    45

10.    Hmotný majetek,kulturní památky						45

C.III.Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z

hlediska jeho únosného zatížení							47

Část D. Komplexní charakteristika  a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo

a  životní   prostředí									49

D.I.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a

životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti				49

- Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů.		49

- Vlivy na ovzduší a klima							50

- Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické

charakteristiky									50

- Vlivy na povrchové a podzemní vody						51

- Vlivy na půdu									51

- Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje				52

- Vlivy na faunu , flóru	a ekosystémy						52

- Vlivy na krajinu								53

- Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky					53

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 	54

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.III. Charakteristika environmetálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech										55

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí						56

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů									58

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

zpracování dokumentace								59

Část E. Porovnání variant řešení  záměru							60

Část F.  Závěr										62

Část G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			63

Část H.  Přílohy										65

Část I.   Údaje o zpracovateli oznámení (dokumentace)					66

Ú V O D

AGROCENTRUM  JIZERAN a.s. , Semily provozují v obci Příkrý dva objekty chovu skotu. Pro doplnění stájové kapacity bylo rozhodnuto vybudovat v návaznosti na stávající zemědělský areál novou produkční stáj dojnic s kapacitou 430 krav a stávající stáje využít pro ustájení 164 krav na sucho a 124 krav v porodně. V areálu bude umístěno 136 míst v boudách pro telata v mléčné výživě. Součástí nové stáje bude i nová dojírna . Mléčnice bude využita stávající a s novou dojírnou bude propojena mlékovodem.

Pro realizaci tohoto záměru bylo zvoleno staveniště na severovýchodní tj. odvrácené straně zemědělského areálu směrem od zástavby obce , na parcelách č. 1059/1, 1058/1, 1036/1, 1035, 2640 a2641/1 v k. ú. Příkrý.

Umístění nové produkční stáje pak předcházelo posouzení tohoto území z hlediska únosnosti (návrhem ochranného pásma) a zvážení několika variant řešení. Současně bylo rozhodnuto po uvedení nové stáje do provozu zrušit stávající vazné stelivové stáje K 96 v Benešově, Škodějově, Roztokách u Semil a ve Spálově.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

KHS		krajská hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

KÚ		krajský úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

OUER		evropská pachová jednotka

VKP               významné krajinné prvky

BK		biokoridory

BC		biocentra

DOSS		dotčené orgány státní správy

VOC 		těkavé organické látky

TOC		celkový organický uhlík

TZL		tuhé znečišťující látky

PO		ptačí oblasti

EVL		evropsky významné lokality

ČÁST  A

##### A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma :

AGROCENTRUM JIZERAN a.s.

Komenského nám. čp. 116

513 01 Semily

A.2.  IČ :  609 14 351	DIČ : CZ 60914351

A.3. Sídlo oznamovatele:

AGROCENTRUM JIZERAN a.s.

Komenského nám. čp. 116

513 01 Semily

A.4. Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Michal Seidl - ředitel

tel./fax 481 625 483/481623 614 		mobil  604 243 954

ČÁST  B

B.  ÚDAJE  O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1. Název záměru:

Farma pro dojnice Příkrý.

2. Kapacita (rozsah ) záměru:

Stávající zemědělský areál v obci Příkrý je situován severovýchodně od zástavby obce Příkrý, na kterou přímo navazuje, ne však částí v níž je umístěna živočišná výroba. V areálu jsou provozovány  2 objekty chovu hospodářských zvířat – 2 haly kravína pro 238 krav  a ustájení 48 telat v mléčné výživě. Jedná se o ustájení ve vazné stelivové stáji s hnojištěm u stáje. V areálu jsou vybudovány silážní žlaby.

Pro novou produkční stáj bylo vybráno staveniště navazující na zemědělský areál severovýchodním směrem, které je limitováno místními komunikacemi. Navržena je produkční stáj dojnic ve volném bezstelivovém ustájení s kapacitou 430 dojnic .

Novostavba stáje pro dojnice je řešena pro volné bezstelivové ustájení dojnic s šesti řadami lehacích boxů, oboustranným krmným stolem, symetricky členěná stáj má dvě krmiště a dvě hnojné chodby. Krmiště a hnojné chodby jsou vyhrnované automatickými lanovými lopatami. Kejda je dopravována k propadlům do příčných sběrných kanálu, dále kejda odtéká gravitačně do skladovací jímky (nádrže). Stáj má zděné štíty a obezdívku z bočních stran, nad kterou je osazena větrací plachta. Ve střeše dojírny je umístěna větrací štěrbina, do střešní krytiny jsou vloženy prosvětlovací pásy.

Novostavba dojírny je řešena jako samostatná stavba vedle novostavby stáje, souběžně s touto stájí. Dojírna je se stájemi spojena zastřešeným přeháněcím koridorem. Objekt je navržen na rybinovou dojírnu 2x16 stání s rychlým odchodem, čekárnou před dojením a zázemím. Technologické a provozní zázemí obsahuje strojovnu vývěv, elektrorozvodnu, sklad a kancelář. Sociální zázemí má pouze WC s předsíňkou. Splaškové vody jsou odváděny kanalizací do sběrného kanálu ve stáji a odtud kejdovou kanalizací do jímky.

Novostavba jímky je navržena částečně zapuštěná s terénním vyrovnáním svahu nad jímkou pro zaústění kejdové kanalizace přímo do skladovací jímky. Kapacita jímky je 3700 m3, což je návrhová kapacita provozu novostavby stáje a dojírny. Skladovací kapacita je na min. 6 měsíců, což odpovídá nařízení vlády 473/2002 a místním klimatickým podmínkám. Jímka je navržena kruhová železobetonová monolitická zhotovená z vodostavebného betonu a je opatřena kontrolním systémem pro sledování těsnosti.

Stávající stáje jsou rozšířeny o jednostranné zastřešené přístavby krmných stolů a uzpůsobeny pro stlaný provoz (stejně jako stávající), odkliz hnoje na stávající hnojiště. Stávající technické a sociální zázemí bude maximálně zachováno a využito pro instalaci nové technologie dojení a chladících zásobníků na mléko. Sociální zázemí zůstane stávající.

Odpadní vody z provozu stávajícího sociálního a technického zázemí s mléčnicí budou likvidovány stávajícím způsobem - akumulovány do stávající jímky a periodicky odváženy.

Dešťová voda ze střechy novostavby stáje a dojírny bude odvedena do odvodňovacích kanálků podél staveb a do nové dešťové kanalizace, která bude odvádět dešťovou vodu do vsakovacích drénů.

Stávající stájová kapacita  v areálu

  - kravín K 238 – vazná stelivová stáj s vyklízením hnoje oběžným shrnovačem na hnojiště u stáje – kapacita 238 krav při PŽH 550 kg – 262 DJ

  - telata v mléčné výživě –  kapacita 48 ks telat stáří do 6ti měsíců při PŽH 110 kg – 10,5 DJ

  - c e l k e m  je dnes  v areálu Příkrý ……….272,5 DJ

Kapacita po realizaci záměru :

  - kravín nový – volná  bezstelivová stáj s vyklízením kejdy pomocí lanových lopat – kapacita 430 dojnic při PŽH 550 kg – 473 DJ

  - kravín stávající – volná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje - kapacita 164  ks krav  na sucho PŽH 550 kg -  180,4 DJ

  - kravín stávající – volná stelivová stáj s hnojištěm u stáje – kapacita 124 ks krav v porodně při PŽH 550 kg – 136,4 DJ

  - telata v mléčné výživě  - 136 míst při PŽH 75 kg  - 20,4 DJ

  - c e l k e m  výhled  718 krav a 136 telat……810 DJ

Přepočet na DJ je proveden podle  váhových kategorií uvedených v příloze č. 6 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb.

3. Umístění záměru :

Kraj:			Liberecký

Obec: 			Příkrý

Katastrální území :	Příkrý

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.

Charakterem se jedná o výstavbu nové produkční stáje, včetně dalších nutných  objektů -dojírna,  jímky na kejdu a odpadní vody z mléčnice. Součástí záměru je i rekonstrukce stávajících stájí pro krávy na sucho a v porodně s využitím stávajícího  stavebně zabezpečeného hnojiště.

Záměrem je vybudování nové moderní stáje tak, aby tato stáj splňovala současné veterinární a hygienické požadavky. Nová stáj je řešena jako volná bezstelivová přirozeně větraná s vyklízením kejdy lanovými lopatami s gravitačním nátokem do jímky.

Realizací záměru budou vytvořeny podmínky pro lepší komfort ustájení, sníží se pracnost pro obsluhu a zvýší se produktivita práce. Současně nová stáj  zajistí lepší ekologickou bezpečnost stáje – provedení podlah stáje a manipulačních ploch před stájí s hydroizolací, zlepšení zoohygienických podmínek, zlepšení hygienických podmínek pro obsluhu.

Možnost kumulace s jinými záměry - kapacita území pro objekty živočišné výroby je limitována blízkostí zástavby obce. Investor má v zemědělském areálu  vybudovány některé kapacitně vyhovující objekty na objemná krmiva - senážní žlaby, seník.

Stavbou produkční stáje bude kapacita území vyčerpána a nebudou zde budovány jiné další objekty chovu hospodářských zvířat. Pro zajištění provozu stájí  nejsou další objekty potřebné.  Předkládaný záměr nelze a není potřeba kumulovat s jinými záměry.

5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu  zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí:

Jedná se o doplnění nové stájové kapacity v novém stájovém objektu s kapacitou 430 dojnic tj. 473 DJ a navazujícího objektu dojírny, skladovací nádrže na kejdu a odpadní vody z dojírny. Mléčnice a hygienické zařízení pro obsluhu budou využity stávající. Skladovací objekty pro objemná krmiva budou stávající.

Jedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, na níž je potřebné stavební povolení. Pro vydání stavebního povolení  ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona  ve znění zák. č. 83/1998 Sb. je potřebný projekt stavby.  Pro vydání stavebního povolení je třeba pořídit vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pro vyžádání těchto vyjádření je třeba orgánům předložit zpracovaný projekt a nový návrh ochranného pásma farmy (je součástí oznámení záměru).

Projekt pro stavební povolení není dosud zpracován. K dispozici je dokumentace pro územní řízení, záměr investora doplněný návrhem ochranného pásma pro celou řešenou kapacitu v zemědělském areálu

Charakterem se jedná o stavbu klasického objektu živočišné výroby jako nové produkční stáje pro dojnice, realizované formou novostavby „na zelené louce“ v návaznosti na stávající zemědělský areál s využitím stávajících objektů v tomto areálu. Nová stáj bude řešena ve volné boxové bezstelivové technologii ustájení , tedy optimální způsob.

Zvažované varianty:

V průběhu přípravy investice bylo uvažováno s několika variantami umístění stáje vždy ve vazbě na stávající areál. Po zvážení pro a proti pro jednotlivé varianty, pak byla vybrána  jedna z nich a rozhodnuto posuzovat záměr jako jedinou variantu v umístění stáje a to variantu, která je předkládána k posouzení v procesu EIA:

Varianta I –  umístit novou stáj na pozemky (dnes využívané jako manipulační plochy) severovýchodně od stávajících stájí, v proluce mezi silážními žlaby a hnojištěm.

Mezi novou stáj a stávající stáje je pak třeba umístit ještě dojírnu a spádově pod stájemi skladovací nádrž na kejdu a odpadní vody z dojírny.  Pro tuto variantu se investor rozhodl.

Ve vazbě na tuto novou stáj pak zrušit kravíny K 96 v Benešově, Škodějově, Roztokách u Semil a ve Spálově.

Nulová varianta:

Při zachování stávajícího stavu nebude mít zemědělský podnik naplněnu potřebnou stájovou kapacitu pro dojnice. Nedojde sice k dalšímu zatížení katastru obce  živočišnou výrobou, ale zemědělský podnik nebude mít dořešen chov dojnic. Zemědělský podnik pak bude i nadále nucen provozovat stávající, v řadě případů dožívající stáje ve vazném ustájení a nahrazovat  nedostatek statkových hnojiv používáním hnojiv průmyslových, což je pro životní prostředí méně příznivé a více to ovlivní podzemní  a povrchové vody vyplavovanými živinami, které nejsou dostatečně navázány na organickou hmotu, která v půdě chybí. S tím souvisí i zvýšené provozní náklady na výrobu zemědělských produktů.

Dále bylo zvažováno, zda řešit stelivové nebo bezstelivové ustájení. Bylo rozhodnuto projekčně řešit stáj jako bezstelivovou s vyklízením kejdy pomocí lanových lopat do nové skladovací nádrže. Stávající stáje i po rekonstrukci zachovat jako stelivové a upravit je na volné boxové.

Po zvážení popsaných variant se  zemědělský podnik  rozhodl pro variantu I.- výstavby nové stelivové stáje v návaznosti na stávající zemědělský areál severovýchodním směrem, tedy pro variantu předkládanou k posouzení. Pro tuto  variantu hovoří mimo jiné tyto argumenty:

- ve středisku Příkrý vznikne nová moderní produkční stáj, což ve výhledu umožní opustit nebo rekonstruovat technologicky zastaralé a na údržbu stále náročnější stáje

- zemědělský podnik si  vylepší potřebu statkových hnojiv, která nutně potřebuje ke hnojení orné půdy

- dostavbou stávajícího areálu při využití již existujících objektů zvýší výrazně produktivitu práce

- v obci, kde je část obyvatel zaměstnána v zemědělství nevzniknou sice nové pracovní příležitosti, ale zůstanou zachovány stávající  - převedení stávajících zaměstnanců na práci ve stáji

- uvedená varianta má i svá negativa, jsou to:

- zvýšené zatížení životního prostředí amoniakem a páchnoucími látkami, které vyvolá změnu ochranného pásma respektive vyhlášení nového ochranného pásma;

- zvýšené požadavky na dopravu, energie, vodu apod.

- nutnost řešit zásobování areálu vodou jako součást stavby stáje.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Realizace záměru se dotýká parc.č.  .284/1, .284/2, .284/3,.284/3,.285, 1059/3, .293/1, .293/2, 1059/1, 1059/4, 2641/1, 1058/1, 2640/1, 1036/1, 1035, 1061/2, 2642. Pro výstavbu farmy bude potřeba provést vyjmutí některých pozemků ze ZPF. Majetkoprávní vztahy k pozemkům doloží stavebník k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Stavební objekty:

SO-01    Novostavba stáje pro dojnice

SO-02    Dojírna

SO-03    Jímka

SO-04    Stavební úpravy stávajících stájí a zázemí

SO-05    Komunikace a sadové úpravy

SO-01   Novostavba stáje pro dojnice

Stáj je řešena pro volné bezstelivové ustájení dojnic. Ustájení dojnic je navrženo do ocelové montované haly rámové konstrukce bez vnitřních sloupů ze svařených ocelových profilů. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s krytinou z vláknocementových šablon s prosvětlovacími vlnitými pásy o ploše cca 25 % celkové plochy střechy stáje. V hřebeni v prostoru stáje je osazena ventilační štěrbina. Ve stáji je 6 řad lehacích boxů, hnojné chodby, krmiště a oboustranný krmný stůl. Krmiště a hnojné chodby jsou vyhrnované automatickými lanovými lopatami. Kejda je dopravována k propadlům do příčných sběrných kanálu, dále kejda odtéká gravitačně do skladovací jímky. Podélné stěny jsou vyzděny do výšky cca 1,6 m mezi sloupy, rovněž štítové stěny jsou zděné. V prostoru mezi podélnou stěnou a pod okapovou hranou je osazena větrací plachta s podpůrnou sítí. Ve štítových stěnách jsou osazena vrata pro průjezd a obsluhu stáje. Pro přehánění krav do dojírny je provedený přeháněcí koridor.

SO-02 Dojírna

Dojírna je řešena jako samostatná jednopodlažní zděná stavba vedle stáje dostupná po stávající faremní komunikaci. Objekt je členěný na tři části – čekárnu před dojením, rybinovou dojírnu 2x16 stání a minimalizované zázemí technické  a sociální. Za dojírnou je dále umístěna dezinfekční vana. V zázemí dojírny je umístěna strojovna vývěv, kancelář pro obsluhu, sklad dezinfekčních prostředků, elektro rozvodna a WC.

Založení bude provedeno na betonových základových pasech v nezámrzné hloubce. Svislé nosné konstrukce objektu pro dojírnu budou provedeny zděné z keramických tvárnic. Nosná konstrukce zastřešení čekárny a dojírny je tvořena sedlovými vazníky  z ocelových profilů I s táhlem, nad zázemím je navržený dřevěný sbíjený vazník. Krytina je navržena vláknocementová velkoformátová vlnovka a tepelně izolační střešní sendvičové panely (plech/PUR/plech). V hřebeni střechy nad dojírnou a čekárnou je vsazena větrací štěrbina. Okenní otvory  jsou vyplněny plastovými otevíravými / výklopnými okny. Obvodová konstrukce v čekárně je provedena vyzdívkou s okny na které je na betonovém věnci osazený střešní vazník. Vnitřní dveře na hranici mokrého provozu budou plastové. Nášlapná vrstva podlah je v jámě dojiče tvořena protiskluzovou keramickou dlažbou a na stání dojnic protiskluzovou kameninovou dlažbou nebo deskami REPLAST, čekárna je vydlážděna kameninovými dlaždicemi nebo položené desky REPLAST. V dojírně a čekárně bude proveden keramický obklad stěn, v místech napojení na dlažbu budou použity systémové přechodové tvarovky. Keramickým obkladem budou opatřeny též šikmé parapety.  Do podlah budou vsazeny odvodňovací sběrné kanálky zakryté mřížkou.

Zázemí je navržené pouze pro osazení vývěv, rozvod podtlaku do dojírny a nejnutnějšího vybavení, které nelze umístit do stávajícího technického zázemí. Z dojírny do chladících tanků na mléko bude mléko dopravováno mlékovodem.

SO-03 Jímka

Pro skladování kejdy a odpadních vod bude postavena kruhová otevřená monolitická betonová jímka. Jímka bude provedena jako částečně zapuštěná s dosypáním v horní části do úrovně koruny jímky se zaústěním kejdového potrubí přímo do jímky. Součástí stavby jímky je i zpevněná bezodtoková plocha, která bude sloužit jako čerpací místo pro postavení fekálního vozu. Na této čerpací ploše budou zachyceny veškeré možné úkapy a odvedeny zpět do jímky.

Kapacita skladovací jímky:          3 700 m3

Jímka bude podrobena zkoušce nepropustnosti dle ČSN 73 0905 před předáním díla dodavatelem jímky.

Kontrola nepropustnosti jímky bude prováděna pomocí kontrolního systému, kterým bude jímka vybavena.

Kejdové kanály z KG-PVC trub odvádějí kejdu z novostavby stáje do jímky. Kejdová kanalizace bude provedena vodotěsná.

SO-04 Stavební úpravy stávajících stájí a zázemí

Stávající stáje mají shodné rozměry, nosnou železobetonovou konstrukci (typ JŮZO) – na sloupech na základových patkách jsou osazeny v modulu 4,5m betonové vazníky s ocelovým táhlem, šířka haly je 12m. Opláštění haly tvoří stěnové panely, střecha na dřevěných vodorovně kladených krokvích vláknocementová šablona, podhled rovný zateplený na ocelovém nosném rastru s dřevěnými příložkami. Uvnitř jsou rozděleny na přípravnu u stávajícího zázemí, stájový prostor s vazným ustájením krav a hnojnou koncovkou s propadlem a pásovým dopravníkem. Shrnování hnoje je provedeno oběžným shrnovačem (škrabák). Hnůj je dopravován na vůz a odvážen na hnojiště.

Stavební úpravy spočívají v demontáži stávajícího hrazení, vybourání vnitřních dělících stěn, rozebrání obvodového opláštění podél přístavby krmného stolu kompletně, z druhé podélné strany horní řadu panelů a vsazení větrací plachty se sítí, demontáž podhledu, osazení větrací štěrbiny do hřebene, vytvoření nového podlahového profilu na stávajících částečně odbouraných podlahách a montáž nového hrazení. Z vnější strany bude ke stáji přistavený přístřešek s jednostranným krmným stolem. Stáje budou zastýlané, chlévská mrva bude vyhrnovaná traktorem s radlicí nebo UNC strojem na hnojnou koncovku a dále na stávající hnojiště. Novými úpravami dojde ke zlepšení podmínek pro ustájení zvířat, stáje budou příčně provětrávané, zvířata budou ustájená volně v boxech a v porodní části v kotcích.

SO-05 Komunikace a sadové úpravy

Komunikace

Pro obsluhu objektů budou vybudovány nové zpevněné komunikace o celkové ploše 2000m2. Tyto komunikace budou napojeny na stávající faremní komunikace.

Návrhová skladba vozovky :

Asfaltový beton TR	60mm

Obalované kamenivo OKS II            	60mm

Živičný makadam	60mm

Štěrkodrť	250mm

Celkem	430mm

Vozovka je po obvodu stabilizovaná betonovými obrubami.

Sadové úpravy

Součástí objektu jsou konečné terénní úpravy a ozelenění volných ploch výsevem travní směsi.

Pro doplnění dřevin – zakrytí pohledu na stáj s dojírnou z jižní a západní strany, je navržena výsadba dřevin.

Zajištění provozu stáje s dojírnou předpokládá dvousměnný provoz při potřebě 4 pracovníků na směnu. Pro zajištění provozu stáje předpokládáme navíc na denní směně a v případě potřeby další 2 pracovníky, kteří budou dále plnit další úkoly v rámci farmy. Sociální zařízení pro obsluhu stáje a dojírny bude nové v objektu dojírny.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	05.06

Dokončení stavby:	05.08

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Stavbou bude dotčena obec Příkrý, kde bude stavba realizována a kde bude aplikován převážně i vyprodukovaný hnůj a kejda.

9.Zařazení záměru do kategorie a bodů přílohy č.1 zák.100/2001 Sb.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., se jedná o záměr z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ , sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě Libereckého kraje.

B. II. Údaje o vstupech

Stavba bude realizována na parcelách.č.  .284/1, .284/2, .284/3,.284/3,.285, 1059/3, .293/1, .293/2, 1059/1, 1059/4, 2641/1, 1058/1, 2640/1, 1036/1, 1035, 1061/2, 2642 vše v k.ú. Příkrý. Pro výstavbu farmy bude potřeba provést vyjmutí pozemků ze ZPF. Tyto plochy jsou dobře dopravně dostupné ze stávající obslužné komunikace v areálu a dnes částečně využívané jako manipulační plochy. Obec Příkrý nemá zpracován územní plán, má zpracovánu urbanistickou studii, která končí na hranici obytné zástavby obce. Dokumentace EIA bude pak využita jako jeden z podkladů při zpracování územního plánu v budoucnu.

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap:

Vstupy ze stavební činnosti – dovoz stavebních konstrukcí, betonu a zdících a izolačních materiálů a jejich zabudování do stavby. Dovoz a zabudování nové technologie.

Vstupy při provozu stáje -  pro provoz stáje bude potřebná elektrická energie  pro  osvětlení, ohřev vody a zejména technologii dojírny a mléčnice. V zemědělském areálu není vlastní  trafostanice. Elektrická energie sem bude přivedena zemním kabelem, místo napojení bude určeno v projektu po dohodě s provozovatelem rozvodné sítě.

Pro provoz stáje bude potřebná voda ( napájecí voda a voda pro hygienická zařízení a dojírnu) v rozsahu, který se bude významně lišit od dnešní potřeby v důsledku zvýšení počtů chovaných zvířat. Přednostně bude zásobování vodou řešeno z vlastního vodního zdroje, který hodlá investor vybudovat v blízkosti stávajícího areálu. V současné době probíhá hydrogeologický průzkum v území. Alternativně je možná i nadále dodávka z vodovodu pro zemědělský areál a obec, bude však nutné provést posílení vodovodu – provozovatel Obec Příkrý. Na řešení zásobování vodou investor intenzivně pracuje.

B.II.1. Půda

Stavba stáje si vyžádá zábor zemědělské půdy, která je dnes využívána jako manipulační plochy. Vlastní stáj , dojírna a nádrž na kejdu budou realizovány částečně na zemědělské půdě částečně ve stávajícím zemědělském areálu. Dle zjednodušené evidence se jedná  o parcely uvedené níže v tabulce:

Identifikace parcel a jejich zařazení do třídy ochrany:

| Parcela číslo | Výměra v m2 - kultura | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1059/1 | 7 930 – orná | - | - |
| 1059/3 | 11 604 – ostatní pl. | - | - |
| 1059/4 | 13 - ostatní pl. | - | - |
| 2641/1 | 255 – ostatní pl. | - | - |
| 1058/1 | 2008 - orná | 83501 83521 | I I. |
| 2640/1 | 144 - ostatní pl. | - | - |
| 1036/1 | 674 - orná | 83501 83521 | I. I. |
| 1035 | 1425 - orná | 83501 83521; | I. I. |
| 1061/2 | 8358 - orná | - | - |
| 2642 | 1570 – ostatní pl. | - | - |

Předpokládaná plocha záboru zemědělské půdy cca  2,0395 ha.Území navazující na stávající zemědělský areál patří do BPEJ 8 3501 a 8 3521.

Pokud chce investor novou stavbu navázat na stávající zemědělský areál není možné umístit ji na jinou třídu ochrany než je uvedeno, neboť veškeré pozemky kolem stávajícího areálu jsou ve stejné bonitní třídě 8 3501 nebo 8 3521. Právě navržená varianta je z hlediska záboru ZPF nejúspornější, neboť umožňuje alespoň částečně umístit objekty dojírny do stávajícího zemědělského areálu a zbytek na plochách dnes využívaných jako manipulační plochy.

Plochy určené pro novou zástavbu nebyly v minulosti meliorovány a ani sem nezasahuje meliorační účinek jiné stavby.

V ploše předpokládaného staveniště nejsou žádná podzemní vedení. Stavební pozemek není limitován žádnými ochrannými pásmy. Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné. Nejedná se o území s evidovanými pramenními vývěry.

B.II.2. Voda

Bilance potřeby vody:

B.II.2.1. Voda pro napájení:

Pro napájení dojnic je třeba do stáje přivést vodu v kvalitě pitné vody. Kvalita vody ve vodovodu je sledována prováděním rozborů (zajišťuje provozovatel ). V současné době vyhovuje požadavkům na pitnou vodu.

Podle „Technického doporučení Ministerstva zemědělství ČR“ 11/1992 je potřeba napájecí vody na 1 kus. den –1 – průměrně 50 l, maximálně 75 l. V následující části je vyhodnocena potřeba vody pro současný stav a pro nový stav:

a. Potřeba vody pro stávající stáje a stávající stavy:

- kravín  – 238 krav

průměr     50 x 238 x 365 = 4 343 500 l  tj. 4 343,5  m3. rok-1

maximum 75 x 238 x 365 = 6 515 250 l  tj. 6 515,2  m3. rok-1

- teletník – 48 telat ve stáří do 6ti měsíců

průměr     15 x 48 x 365 =  262 800 l  tj. 262,8 m3. rok-1

maximum 20 x 48 x 365 =  350 400 l  tj. 350,4 m3. rok-1

Celková stávající spotřeba vody:

průměr 		  4 606,3  m3. rok-1

maximum             6 865,6 m3. rok-1

b. Potřeba vody pro nový stav (nová stáj + ostatní stáje):

- nová stáj – 430 dojnic

průměr     50 x 430 x 365 =  7 847 500 l  tj. 7 847,5  m3. rok-1

maximum 75 x 430 x 365 = 11 771 250 l  tj. 11 771,2  m3. rok-1

- kravín  – 164 krav na sucho

průměr     50 x 164 x 365 = 2 993 000 l  tj. 2 993,0  m3. rok-1

maximum 75 x 164 x 365 = 4 489 500 l  tj. 4 489,5 m3. rok-1

- kravín – 124 krav v porodně

průměr     50 x 124 x 365 = 2 263 000 l  tj. 2 263,0  m3. rok-1

maximum 75 x 124 x 365 = 3 394 500 l  tj. 3 394,5 m3. rok-1

- telata  v MV – 136 telat do 3 měsíců

průměr     15 x 136 x 365 = 744 600 l  tj. 744,6 m3. rok-1

maximum 20 x 136 x 365 = 992 800 l  tj. 992,8 m3. rok-1

Celková potřeba napájecí vody pro nový stav:

průměr     	13 848,1 m3. rok-1

maximum           20 648,0 m3. rok-1

B.II.2.2. Voda pro hygienická zařízení:

Zajištění provozu stáje s dojírnou předpokládá dvousměnný provoz při potřebě 4 pracovníků na směnu. Pro zajištění provozu stáje předpokládáme navíc na denní směně a v případě potřeby další 2 pracovníky, kteří budou dále plnit další úkoly v rámci farmy. Sociální zařízení pro obsluhu stáje a dojírny bude použito stávající v objektu kde je mléčnice , který je součástí stájí SO 04 (kravín K 238). Při průměrné spotřebě vody 60 -120 l/os.den . Z toho roční potřeba vody :

Sociální zařízení pro 8 osob

- maximální : 8 x 120 x 365 =  350 400 l tj. 350,4 m3.rok-1

- průměrná   : 8 x 60 x 365   =  175 200 l tj. 175,2 m3.rok-1

Provoz nové stáje zajistí stávající pracovníci – nedojde tedy ke zvýšení spotřeby vody.

B.II.2.3. Voda na úklid stájí:

- voda k mytí stáje SO 01 (nová stáj pro 430 dojnic)

Spotřeba 1 l/ m2    při hrubém mytí 0,5 l/ m2 při dočištění s použitím WAP

(3532  m2 x 1,5 l/m2 x 2) /1000 =  10,60 m3/rok

- voda k mytí stájí SO 04	(rekonstruované stáje pro krávy na sucho a porodnu)

Spotřeba 1 l/ m2    při hrubém mytí 0,5 l/ m2 při dočištění s použitím WAP

(1 020  m2 x 2 x 1,5 l/m2 x 2) /1000 =  6,12 m3/rok

Celkem potřeba vody k mytí ve stáji SO-01 a SO-04   …….16,72 m3/rok

B.II.2.4. Potřeba vody pro provoz dojírny a mléčnice :

Podle technických doporučení MZem činí potřeba vody průměrně 40 l/ks.den, maximálně 65 l/ks.den. Dojeno bude cca 430 krav , dosud bylo dojeno cca 190 krav ve starém kravíně.

Průměrná potřeba pro dojírnu s mléčnicí

současný stav: 190 x 40 x 365 = 2 774 000 l.rok-1; 2 774,0 m3.rok-1

nový stav:       430 x 40 x 365 = 6 278 000 l.rok-1; 6 278,0 m3.rok-1

Maximální potřeba

současný stav: 190 x 65 x 365 = 4 507 750 l.rok-1;     4 507,75 m3.rok-1

nový stav:        430 x 65 x 365 = 10 201 750 l.rok-1; 10 201,75 m3.rok-1

Skutečná potřeba bude podle zkušeností z jiných provozů výrazně nižší a bude spíše odpovídat těmto hodnotám:   (použité údaje odpovídají skutečné spotřebě v obdobných stájích)

Dezinfekce a proplach dojení

Dojírna rybinová             2 x 16 stání

Celková potřeba vody za den - 2 dojení      1 740 l/den

Z toho TV                                                       900 l/den

1740 l/d x 365 (dnů)/1000 = 635,10 m3/rok

Sanitace chladících tanku

3 x CTN   5000 l                   á 220 l/sanitace, z toho 83 l TV 80°C

Uvažuje se sanitace vždy 2 CTN denně.

Provádí se 1x denně

220 l/1sanitace x 1 (x denně ) x 365 (dnů) x 2 (ks) /1000= 160,6 m3/rok

Ostřik podlahy dojírny

Plocha podlah                              219,45 m2

Potřeba vody                                2,5 l/ m2

Provádí se                                     2 x denně

220 m2 x 2,5 l/ m2 x 2 (x denně) x 365/1000 = 401,50 m3/rok

Ostřik stěn dojírny a čekárny před dojením

Plocha stěn                                     130 m2

Potřeba vody                                  0,75 l/ m2

Provádí se                                       2 x denně

130 m2 x 0,75 l/ m2 x 2 (x denně) x 365 dnů/1000 = 71,00 m3/rok

Celkem potřeba vody v dojírně SO-02:                 1 268,2 m3/rok

Spotřeba ve stávajícím zázemí SO-04 – mléčnice:

Ostřik stěn a podlahy v mléčnici do 1 m

Plocha podlahy a stěn                      115 m2

Potřeba vody                                    0,5 l/ m2

Provádí se                                         2 x denně

115  m2 x 0,5 l/ m2 x 2 (x denně) x 365 dnů/1000 = 42,00 m3/rok

Spotřeba vody na farmě celková:

Voda pro napájení			13 848,1 m3/rok

Voda pro hygienická zařízení	 	     350,4 m3/rok

Voda pro úklid stájí		       	       16,7 m3/rok

Voda pro provoz dojírny a mléčnice	  1 310,2 m3/rok

Celková roční potřeba vody:                 15 525 m3/rok

Denní potřeba vody                                    42,5 m3/den

Max. hodinová potřeba                                8,1 m3/hod

V přepočtu na vydatnost zdroje: 	průměrně     42,5 m3.d-1;        0,49 l.sec-1

Z výpočtů je zřejmé, že proti současnému stavu dojde ke zvýšení spotřeby vody o cca 9 300 m3/rok  tj. 0,11 l/s. Je tedy potřeba s dodavatelem vody smluvně zajistit dodávku tohoto množství vody nebo vyřešit zásobování např. vybudováním vlastního zdroje.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

(pro nový stav)

    - a. Potřeba krmiv:

Objemná krmiva:

- senáže a siláže ………9,2 t/ks.rok ………. 6 605,6 t.rok-1

- seno…………………. 1,8 t/ks.rok ……….. 1 292,4 t.rok-1

Jadrná krmiva :

- šroty ……4 kg/ks.den u produkčních krav

Roční potřeba šrotů………………………………………1 048,3 t.rok-1

.

    - Potřeba steliva:

Sláma ………….2 kg/ks.den……………………………………..260,0 t.rok-1

c.  Elektrická energie:

Připojení zemním kabelem ze stávajícího rozvaděče u betonárky v areálu farmy.

Instalovaný příkon cca 86 kW

Soudobost		0,6

d. Ostatní vstupy:

- stájové dezinfekce v množství cca 0,5 t.rok-1

- léčiva

- krmné doplňky pro telata

Použití dezinfekčních prostředků je závislé na použitém typu dojírny. Běžné chemické prostředky na proplachy a dezinfekci dojícího zařízení (např. SAVAGRO A , SAVAGRO K, MIKAL, MIKASAN, DOSYL A, DOSIL K a další) patří do skupiny chemických přípravků vykazujících nebezpečné vlastnosti ve smyslu § 2 zákona (převážně žíraviny). Podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích jsou  charakterizovány takto:

| Název přípravku | Nebezpečné vlastnosti R- věta | Klasifikace | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| SAVAGRO A | R- 31,36/38 | Xi – dráždivý |  |
| SAVAGRO K | R- 34 | C - žíravý |  |
| MIKAL 94 D | R- 31,35 | C - žíravý |  |
| MIKASAN D | R- 34 | C – žíravý |  |
| DOSYL A | R- 35,31 | C – žíravý |  |
| DOSYL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESANAL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESAVON AP | R- 31,36/38 | Xi - dráždivý |  |

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

a.. Dopravní trasy:

Doprava surovin pro chov dojnic je z větší části omezena na zemědělský areál Příkrý, na převozy z pozemků kolem obce, odehrávající se z větší části po místních komunikacích, část této dopravy se nevyhne obci. Pro výrobu těchto surovin je třeba celou potřebnou kapacitu do areálu družstva dovézt z okolních pozemků a zde zpracovat (uložit do skladovacích prostor – silážní žlaby, seník, sklad steliva).

Jadrná krmiva se do zemědělského areálu dovážejí z výrobny mimo tento areál nebo se připravují přímo na místě v mobilní výrobně, do níž provozovatel stájí dodá větší část vstupních surovin z vlastní produkce.

Vedlejším produktem  chovu dojnic je kejda, hnůj a močůvka (hnojůvka). Jako součást řešené stavby je nová skladovací nádrž na kejdu objemu 3 700 m3. Pro skladování hnoje z rekonstruovaných stelivových stájí je v areálu vybudováno hnojiště s kapacitou cca 1400 m3. Toto hnojiště bude dále využíváno.

Převážná část dopravy mimo areál - dovoz krmiv, vyvážení kejdy, hnoje a močůvky - se odehraje po místních komunikacích vedoucích z areálu přímo na zemědělské pozemky nebo po průjezdu po státní silnici , tj. ve směru, kde má investor značnou část zemědělské půdy .

Zásobování areálu je zajišťováno převážně nákladními automobily a traktory s vlekem. Areál je dopravně dobře dostupný a nevyžádá si v souvislosti s realizací nové stáje nové dopravní napojení. Přístup do areálu je po obecních komunikacích a bude nutné uvažovat s podílem na údržbě těchto komunikací.

Většina dopravy stavebních materiálů a stavebních strojů a mechanizmů se odehraje po silnici  č. 289 od Semil.

Předpokládané zatížení území dopravou je pak vyhodnoceno v následující tabulce. Za základ dopravního zatížení byly vzaty potřeby  dopravy vyhodnocené  v tabulce (uvažovány jsou i v současné době provozované objekty ). V tabulce nejsou uvedeny jízdy osobních automobilů – zootechnik, veterinář apod.

| Surovina k přepravě | Potřeba přepravy v t.rok –1 stávající po dostavbě | Počet jízd za rok stávající po dostavbě | Přepočtený počet jízd za den stávající po dostavbě |
| --- | --- | --- | --- |
| Seno do seníku | 428 | 1292 | 285 | 861 | 0,78 | 2,36 |
| Seno do stájí | 428 | 1292 | 365 | 730 | 1,00 | 2,00 |
| Senáž a siláž do stájí | 2190 | 6606 | 730 | 2190 | 2,00 | 6,00 |
| Suroviny pro senáž a siláž z polí | 2190 | 6606 | 730 | 2202 | 2,00 | 6,03 |
| Šroty | 348 | 1048 | 46 | 140 | 0,13 | 0,38 |
| Stelivová sláma z pole | 191 | 260 | 95 | 130 | 0,26 | 0,36 |
| Stelivo do stáje | 191 | 260 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Hnůj na pole | 2647 | 3440 | 265 | 344 | 0,73 | 0,94 |
| Kejda | - | 5805 | - | 580 | - | 1,59 |
| Močůvka, odpadní vody | 1200 | 1967 | 120 | 197 | 0,33 | 0,54 |
| Splaškové vody | 350 | 350 | 35 | 35 | 0,09 | 0,09 |
| Mléko | 1200 | 4300 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Jateční skot | 33 | 99 | 8 | 12 | 0,02 | 0,03 |
| C e l k e m | 11 396 | 33 325 | 3 409 | 8 151 | 9,3 | 22,3 |

Z uvedených kalkulací je zřejmé, že průměrný počet jízd v jednom směru se zvýší o cca 13 jízd za den  tj. o 26 průjezdů. K tomu je třeba připočítat osobní auta (zootechnik, veterinář a pod) a další příležitostné jízdy.

V následující tabulce uvádím počty jízd jednotlivých kategorií vozidel zajišťujících  dopravní obslužnost areálu družstva za současného stavu a po dostavbě.

| Vozidlo –kategorie | Počet jízd za den současný po dostavbě | Počet jízd za rok současný po dostavbě |
| --- | --- | --- |
| Těžká nákladní auta | 4 | 10 | 1400 | 3600 |
| Střední nákladní auta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehká nákladní auta | 1 | 1 | 350 | 350 |
| Osobní auta | 4 | 6 | 1460 | 2190 |
| Traktory s vlekem | 8 | 15 | 2920 | 5475 |
| C E L K E M | 17 | 32 | 6 130 | 11 615 |

Převážná část dopravy surovin se odehraje na místních komunikacích,  část této dopravy bude vedena přes obec Příkrý – zejména vyvážení hnoje a kejdy na pole, svoz rostlinné produkce z polí do areálu apod. Největší podíl na dopravě má doprava krmiv a vyvážení kejdy, hnoje a močůvky.

B.II.5. Doplňující údaje

Mezi vstupy je třeba zahrnout i stavební činnost a dovoz stavebních materiálů jako :

- montovaná konstrukce haly stáje			  100 t

- betonové směsy					1500 t

- zdící materiály					  500 t

- konstrukce krovu					    30 t

- střešní krytina					    50 t

- konstrukce vozovek a manipulačních ploch       1000 t

- ostatní 						  100 t

Pro stavbu je potřebné zajistit dostatečné množství vody  (podle použité technologie výstavby) , elektrickou energii a další.

B.III.  Údaje o výstupech

B.III.1. Emise do ovzduší

Nová stáj bude využívána jako produkční stáj pro volné bezstelivové ustájení dojnic. V objektu nové 6ti řadé stáje bude 430 dojnic. Dále budou využívány stávající stáje pro krávy na sucho 164 ks a krávy v porodně 124 ks. V areálu bude dále ustájení 136 ks telat v mléčné výživě. Všechny tyto kategorie zvířat produkují amoniak a pachové látky, které zatěžují ovzduší v okolí farmy. Součástí záměru je stavba dojírny a skladovací nádrže na kejdu a odpadní vody. Využity budou stávající objekty mléčnice a hygienických zařízení, hnojiště, jímky pro hnojiště, senážních a silážních žlabů. Nová stáj bude provozována jako volná boxová bezstelivová  s přirozeným větráním a vyklízením kejdy  několikrát za den vyhrnutím lanovou lopatou, rekonstruované stáje (na sucho a porodna) budou upraveny jako volné stelivové s vyklízením hnoje traktorem s čelní radlicí a uložením na stávající hnojiště.

Proti stávajícímu stavu dochází ke změně v zatížení území.Vzniká zde nový zdroj znečištění ovzduší – stáj  pro 430 krav, mění se i zatížení ze stávajících stájí (původně 238 krav ve vazném ustájení, po úpravách 288 krav ve volné stáji), bude zde ustájeno i více telat v MV (původně 48 , nově 136 ks).

Zatížení území v přepočtu na DJ se významně mění - dnes 272,5 DJ, po výstavbě nové stáje a změně v chovu ve stávajících stájích  810  DJ – zvýšení o 537,5 DJ tj  na 298 % původních stavů.

Stáj bude zdrojem emisí amoniaku  a pachových látek. Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se jedná o zařízení z kategorie 6. Ostatní, pol. 6.6. Chov hospodářských zvířat a s nimi souvisejících zemědělských technologií. Podle přílohy č. 2 k citovanému nařízení vlády pak posuzovaná nová stáj pro 430 krav patří do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší (zařízení s projektovanou roční kapacitou pro chov skotu pro více než 180 kusů a méně než 499 kusů). Celkové zatížení areálu chovem skotu v počtu 718 krav  patří do kategorie  velkých zdrojů znečišťování ovzduší .

Kromě amoniaku odchází ze stájí do ovzduší další látky jako pachové látky, oxid uhličitý, teplo, prach.

B.III.1.1. Emise amoniaku

Stáj bude zdrojem emisí amoniaku do životního prostředí. Pro chov dojnic a ostatních kategorií zvířat jsou stanoveny  legislativou emisní faktory obdobně jako podle původní legislativy. Nová stáj zvyšuje zatížení živočišnou výrobou v území a proto dojde i ke změně emise amoniaku do životního prostředí. V následujícím provedeme porovnání emisí amoniaku pro stávající stav a pro nově navržený stav s novou stájí a po úpravě stávajících stájí.

Podrobně je ovlivnění území emisemi amoniaku v širším pohledu zpracováno v rozptylové studii, která je přílohou tohoto oznámení.

Stáj bude bodovým  zdrojem  znečištění ovzduší .   Posouzení vlivů objektů živočišné výroby se zpravidla omezuje na emise amoniaku.  Emisní faktor uváděný jako celkový se dělí na emise ze stáje, emise ze skladování hnoje, emise z aplikace hnoje na pole (zapravení) a emise z pastvy. Emisní koeficient (faktor) K je dán vztahem :

Ki  = KU  +  KS  + KA  +  Kp

Ki  = zvířecí emisní koeficient zahrnující čtyři typy produkce emisí amoniaku ze zvířat;

KU = koeficient pro výpočet emisí při ustájení zvířat; (nově stáj);

KS  = koeficient pro výpočet emisí při skladování hnoje nebo kejdy; ( nově hnůj, kejda);

KA =  koeficient pro výpočet emisí při aplikaci hnoje (kejdy) na pole; (nově zapravení);

Kp  =  koeficient pro výpočet emisí během pastevní periody; (nově pastva);

Toto je již zohledněno platnou legislativou – zákon č.86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší, ve znění zákona č.92/2004 Sb.a nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č.2.

V našem případě se jedná o emise z ustájení zvířat bez pastvy . Emise ze skladování hnoje v areálu. Dále emise se zapravení kejdy a  hnoje do půdy, které se odehrají mimo zemědělský areál. Posouzení provedeme pro současný a  konečný stav. V areálu budeme tedy uvažovat pro novou stáj i stávající stáje s podíly z ustájení a skladování hnoje nebo kejdy. Samostatně je pak vyčíslen podíl z aplikace – zapravení do půdy .

V dalším bereme v úvahu kromě celkové emise tyto podíly z emisního faktoru. Pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat je emisní faktor rozdělen  následujícím způsobem (vše podle platné legislativy).

B.III.1.1.a. Bodové zdroje znečišťování ovzduší

Současný stav

a) kravín - 238 kusů dojnic ve vazném stelivovém ustájení s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje – zastaralý způsob

celkový emisní faktor …………………..      26,5 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení -stáj……………………..	 12,0 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje -hnůj…………..        2,5 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení…….      12,0 kg NH3/ks.rok

Emise z ustájení 238 krav:

- celková emise : 238 x 26,5 = 6 307,0 kg NH3.rok-1

- skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří podíl z ustájení a podíl ze skladování hnoje

(238 x  12,0) + (238 x 2,5)   = 3 451,0 kg NH3 . rok -1

b) telata -48 kusů - ve volném stelivovém ustájení  (přepočtený stav na 350 kg ŽH – 15)

celkový emisní faktor ……………………    13,7 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení -stáj……………………..	   6,0 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje -hnůj…………..        1,7 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení…….        6,0 kg NH3/ks.rok

Emise z ustájení 48 telat (15 ks přepočtených)

- celková emise : 15 x 13,7 = 205,5 kg NH3.rok-1

-  skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří podíl z ustájení  a skladování hnoje:

(15 x  6,0) + (15 x 1,7)  = 115,5 kg NH3 . rok -1

c)  Celková  plná  emise amoniaku z areálu pro současný stav :

6 307 + 205,5 =  6 512,5 kg NH3.rok-1

skutečná (podíl stáj+ hnůj)   3451 + 115,5 =3 566,5 kg NH3.rok-1

Nově navržený stav

Dojnice ve volném bezstelivovém ustájení   bez pastvy - optimální způsob:

celkový emisní faktor  –          		24,50 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení - stáj……………………	10,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje– hnůj ….……..        2,50 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení……     12,00 kg NH3/ks.rok

Dojnice ve volném stelivovém ustájení   bez pastvy - optimální způsob:

celkový emisní faktor  –          		24,50 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení - stáj……………………	10,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje– hnůj ….……..        2,50 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení……     12,00 kg NH3/ks.rok

Jalovice, telata, býci ve volném stelivovém ustájení bez pastvy  (350 kg ŽH):

celkový emisní faktor  – 		            13,70 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení -stáj……………………..	  6,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje – hnůj………....       1,70 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy - zapravení…….      6,00 kg NH3/ks.rok

a) Stáj pro dojnice 430 kusů – nová stáj:

- celková emise :                        430 x 24,5 = 10 535,0 kg NH3. rok-1

-skutečná emise- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a kejda; podíl na zapravení je uvažován na poli:  (430 x 10,0) + ( 430 x 2,5) =  5 375,0 kg NH3. rok-1

b) Stáj pro krávy na sucho 164 kusů

- celková emise :                        164 x 24,5 = 4 018,0 kg NH3. rok-1

-skutečná emise- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a hnůj; podíl na zapravení je uvažován na poli:  (164 x 10,0) + ( 164 x 2,5) =  2 050,0 kg NH3. rok-1

c) Stáj pro krávy v porodně 124 kusů

- celková emise :                        124 x 24,5 = 3 038,0 kg NH3. rok-1

-skutečná emise- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a hnůj; podíl na zapravení je uvažován na poli:  (124 x 10,0) + ( 124 x 2,5) =  1 550,0 kg NH3. rok-1

d)  Telata – 136 ks PŽH 75 kg - optimální způsob ustájení:

dle poznámky pod tab.6 , příl.č.2 k NV č. 353/2002 Sb. je emisní faktor stanoven

pro zvíře 350 kg ŽH; po přepočtu – 29 kusů

- celková emise :                        29 x 13,7 = 397,3 kg NH3. rok-1

-skutečná emise- uvažujeme tedy pouze podíl z ustájení – stáj a hnůj; podíl na zapravení je uvažován na poli:  (29 x 6,0) + ( 29 x 1,7) =  223,3 kg NH3. rok-1

Celková emise amoniaku z areálu po dostavbě nové stáje a rekonstrukci stávajících stájí – pro plný faktor:       10 535 + 4 018 + 3 038 + 397,3  = 17 988,3 kg NH3. rok-1

- pro podíly :	        5 375 + 2 050 + 1 550 + 223,3 = 9 198,3 kg NH3. rok-1

Porovnáním stávajícího stavu ( 3 566,5 kg) s novým stavem (9 198,3 kg) zjistíme, že nový stav přinese do zemědělského areálu významné zvýšení  emise amoniaku o 5 631,8 kg NH3. rok-1 tj. zvýšení o cca 158 %. V této bilanci však není uvažováno se snižujícími technologiemi, takže skutečné emise budou výrazně nižší.

B.III.1.1.b. Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je a nadále bude aplikace  hnoje na ornou půdu - zapravení do půdy. Na aplikaci  hnoje připadá produkce amoniaku do ovzduší:

- stávající stav  :

krávy   	  238 x 12,0  =  2 856,0 kg.NH3.rok-1.

telata    	  15 x   6,0  =       90,0 kg NH3.rok-1

celkem……………………... 2 946,0 kg NH3.rok-1

- nový strav :

krávy   	  430 x 12,0  =  5 160,0 kg.NH3.rok-1.

krávy     	  164 x 12,0  =  1 958,0 kg NH3.rok-1

krávy	 	  124 x  12,0 =  1 488,0 kg NH3.rok-1

telata                  29 x  6,0   =     174,0 kg NH3.rok-1

celkem……………………...  8 780,0 kg NH3.rok-1

Zvýšením produkce statkových hnojiv v důsledku zvýšení stavů skotu dojde ke zvýšení emise amoniaku při aplikaci - zapravení hnoje do půdy takto:

8 780 – 2 946 = 5 834 kg.NH3.rok-1.

Emise amoniaku při aplikaci - zapravení hnoje do půdy se zvýší o  	5 834 kg.NH3.rok-1 tj. cca o 198 %. Při posuzování těchto emisí nebylo použito snižujících faktorů dle NV 353/2002 Sb. Skutečná emise bude tedy výrazně nižší.

Souhrnné zhodnocení pro nový stav (plný emisní faktor):

| Stáj -kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Emisní faktor kg NH3.zvíře-1 rok-1 | Celková emise ze stáje kg. rok-1 | Emisní tok v g. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 430 | 24,5 | 10 535 | 1202,62 |
| Krávy na sucho | 164 | 24,5 | 4 018 | 458,67 |
| Krávy v porodně | 124 | 24,5 | 3 038 | 346,80 |
| Telata v MV | 136/29 | 13,7 | 397,3 | 45,35 |
| C e l k e m | - | - | 17 988,3 | - |

B.III.1.2. Pachové látky

Tento pojem byl do legislativy zaveden především v dosud vydaných prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb. Je zde definována pachová jednotka a další. Máme tak první podklad k posuzování zátěže obecně pachem.

Dosud se však nikde nepodařilo úspěšně definovat jednotlivé látky, které pachy způsobují a už vůbec ne jednotlivé reakce mezi nimi v ovzduší. Neumíme zatím stanovit emisní množství ani podle jednotlivých chemických látek, ale ani podle pachových jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na „pachové látky“ emitované ze zemědělské živočišné výroby zodpovědně nelze a to prostě proto, že neumíme stanovit emise. Také pro ně není stanoven žádný emisní limit.

Pro posouzení pachových látek se proto používá metoda (zatím nejvíce objektivní zhodnocení) zpracovaná Ing. Klepalem a zveřejněná v AHEM č. 8/1999,  „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda není metodou závaznou.

Návrh ochranného pásma pro  nový stav  a tím i vymezení území zasaženého pachovými látkami je proveden v příloze tohoto oznámení. Přepočet na DJ podle průměrné živé hmotnosti je proveden ve vazbě na vyhlášku MZe č. 191/2002 Sb., tabulka č. 6.

B.III.1.3.   Oxid uhličitý (CO2)

- jeho předpokládané emise  pro nový stav:

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Měrná emise v mg.s-1 | Celková emise kg. rok-1 | Emisní tok v kg. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 430 | 67,8 | 919 400,54 | 104,95 |
| Krávy na sucho | 164 | 67,8 | 350 655,09 | 40,03 |
| Krávy v porodně | 124 | 67,8 | 265 129,45 | 30,26 |
| Telata v MV | 136 | 25,0 | 107 222,40 | 12,24 |
| Celkem | - | - | 1 642 407,4 | - |

B.III.1.4.  Celkové teplo

– jeho emise pro nový stav :

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů | Měrná emise ve W. ks.hod-1 | Celková emise v kW. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 430 | 918,5 | 3 459 805,8 |
| Krávy na sucho | 164 | 918,5 | 1 319 553,8 |
| Krávy v porodně | 124 | 918,5 | 997 711,4 |
| Telata v MV | 136 | 210,0 | 250 185,6 |
| Celkem | - | - | 6 027 256,6 |

B.III.1.5.   Prach

Zdrojem prachu je především stlaní a krmení. V našem případě se jedná o stelivové stáje .

U stelivové slámy je možné uvažovat s celkovou prašností zhruba 0,1 %. Prašnost ze

steliva  nebude tedy významná.

Prašnost z krmení je obtížné zhodnotit – bude závislá na druhu krmiva – větší ze šrotů, minimální ze senáže a siláže.

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů/ DJ | Spotřeba steliva v t.rok-1 | Celková emise prachu v kg. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 430/ 473 | 0 | 0 |
| Krávy na sucho | 164/180 | 131,4 | 131,4 |
| Krávy v porodně | 124/136 | 99,28 | 99,28 |
| Telata | 136/20 | 14,6 | 14,6 |
| Celkem | - | 245,28 | 245,28 |

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Emise TZL z dopravních prostředků zabezpečujících zásobování farmy a odvoz produktů při frekvenci uvedené v tabulce v kapitole B.II.4 jsou vyhodnoceny s pomocí programu MEFA v.02 následovně:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den/km | Měrná emise TZL v g/km | Vypočtená emise v g/den |
| --- | --- | --- | --- |
| Nákladní automobily | 10/5 | 0,0994 | 0,4970 |
| Traktory | 15/12 | 0,0994 | 1,1928 |
| Lehké nákladní automobily | 1/0,5 | 0,0342 | 0,0171 |
| Osobní automobily | 6/3 | 0,0005 | 0,0015 |
| C e l k e m | 32/20,5 | - | 1,7084 |

Pozn: výpočet je proveden pro pojezdovou rychlost 30 km a pojížděný úsek vozovky

0,5 km; rok 2006 a emisní úroveň EURO 4.

Ze  závěrů této kapitoly je zřejmé, že po realizaci stavby nové stáje bude nejvýznamnější vliv amoniaku. Množství vypouštěného amoniaku se zvýší z dnešních 3 566,5 kg NH3. rok-1 na

9 198,3 kg NH3. rok-1 tj. o 5 631,8 kg NH3. rok-1 .  Tato hodnota v přepočtu znamená zvýšení emise amoniaku v areálu cca o 158 %.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby. Budou to především emise z dopravních prostředků a stavebních strojů a prašnost. Emise z dopravních prostředků je obtížné hodnotit bez podrobné znalosti pohybu vozidel po staveništi a příjezdových komunikacích,  budou pravděpodobně blízko emisím při provozu stáje a nebudou tedy významné. Prašnost při provádění stáje je závislá na klimatických podmínkách a lze ji regulovat např. zkrápěním vozovek , dobrou organizací práce apod.

B.III.1.6.  Vlivy z dopravy

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících vyvážení kejdy a hnoje, dovoz  krmiva, odvoz mléka apod. Zde se jedná o prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů  s nastartovaným motorem v areálu farmy bude max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jedná o ujetou vzdálenost můžeme počítat na 1 vozidlo cca 0,5 km v areálu, traktory zajišťující obsluhu stáje (vyhrnování hnoje, stlaní a krmení pak ujedou průměrně 4 km ráno a 4 km večer. Při průměrném denním pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Ujeté km | Emise CO ( g ) | Emise SO2 (g) | Emise CxHy ( g ) | Emise NOx ( g ) | Emise TZL (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 6 | 3 | 0,9201 | 0,0153 | 0,1824 | 0,3522 | 0,0015 |
| Traktory | 15 | 12 | 40,2312 | 0,1728 | 9,0360 | 24,7968 | 1,1928 |
| Nákladní těžká | 10 | 5 | 16,7630 | 0,0720 | 3,7650 | 10,3320 | 0,4970 |
| Nákladní lehká | 1 | 0,5 | 0,1397 | 0,0030 | 0,0636 | 0,1456 | 0,0171 |
| Celkem | 32 | 20,5 | 58,0540 | 0,2631 | 13,0470 | 35,6266 | 1,7084 |

Pozn: Pro výpočet bylo použito emisních faktorů z programu MEFA v.02 pro rok 2006, rychlost jízdy 30 km/h a emisní úroveň EURO 4. U jízd traktorů je zahrnuta i manipulace  při vyhrnování hnoje, krmení, stlaní apod.

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby

B.III.2. Odpadní  vody

V zemědělském areálu budou vznikat jednak odpadní vody splaškové z hygienických zařízení pro zaměstnance , technologické odpadní vody z dojírny a mléčnice. Ty  budou vznikat ve stávajících objektech a nakládání s nimi je vyřešeno. Dále zde budou vznikat dešťové vody ze střech , zpevněných ploch apod.

B.III.2.1.a . Odpadní vody splaškové z hygienických zařízení:

Součástí stávající dojírny s mléčnicí je hygienické zařízení pro personál, které bude využívat  obsluha nové stáje . Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení jsou zaústěny do samostatné stávající jímky na vyvážení (nutno vyvážet k likvidaci na ČOV). Předpokládaná produkce těchto vod  8 x 120x 365 = 350 400 l  tj. 350,4 m3.rok-1.

B.III.2.1.b.  Odpadní vody technologické z dojírny a mléčnice , kontaminované vody z manipulačních ploch:

a. Vody z dojírny a mléčnice:

Součástí stavby je dojírna s mléčnicí s předpokládanou roční produkcí odpadních vod 1 310,2  m3.rok-1. Tyto odpadní vody budou svedeny do nádrže na kejdu a odpadní vody.

b. Vody k dezinfekci a úklidu stájí:

Nová stáj  bude provozována jako bezstelivová stáj  s kejdovou kanalizací. Odpadní vody z úklidu stáje budou svedeny kejdovou kanalizací do skladovací jímky.

Roční produkce………………… 16,7 m3. rok-1

c. Kontaminované dešťové vody z manipulačních ploch a hnojiště:

#### Čerpací plocha u jímky

Plocha vyhrnovacího a nakládacího plata  18 m2

Průměrný roční úhrn srážek v oblasti (meteorolog. stanice Bozkov) 823mm

18 x 0,823 (srážky) x 0,7 (odpar) = 10,4 m3/rok

d. Celková produkce odpadních vod technologických:

1 310,2 + 16,7 + 10,4 =  1 337,3 m3. rok-1

Pro skladování vyprodukovaných tekutých odpadů je třeba zajistit skladovací kapacitu jímek vyhovující požadavkům vyhlášky MZem. č. 274/1998 Sb., ve znění vyhl č. 473/2002 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv tj. na dobu skladování  min. 3 měsíce pro močůvku a 4 měsíce pro kejdu (podle poslední úpravy). To bude zajištěno v nové železobetonové skladovací nádrži. Minimální užitný objem nádrže…………………………..3 700 m3.

B.III.2.2. Dešťové vody:

Dešťové vody budou z nové stáje a dojírny odváděny odváděny novou dešťovou kanalizací do terénu (do podmoku). Nová stáje je řešena na novém staveništi mimo stávající areál a proto posuzujeme jen nový areál.

Produkce dešťových vod:

Celková plocha  rozšíření zemědělského areálu (nová) cca 7 000 m2

Plocha zastavěná objekty (nová stáj a dojírna)		4 248 m2

Plocha zpevněných komunikací	   		 	2 000 m2

Plochy odvodňované do jímky				   660 m2

Průměrné roční srážky					   823 l.m-2

Koeficient odtoku pro střechy a zpevněné plochy          	   0,8

Koeficient odtoku pro ostatní plochy (zeleň)                  	   0,2

Roční produkce dešťových vod z plochy  areálu:

(7 000 x 823 x 0,8)  = 4 608,8 m3. rok-1

B.III.3. Odpady

1.Produkce odpadů

Při  stavbě nové stáje a jejím následném provozu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných odpadů.Odpady je nutno rozdělit do období výstavby a do období provozu . Postup při nakládání s odpady se pak řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a prováděcími předpisy k němu.

a) Při výstavbě :

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Nakládání:

číslo:

Papírové obaly			15 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Plastové obaly (folie,PET)	15 01 02	O		zajišťuje stavební firma

Kovové obaly			15 01 04	O		zajišťuje stavební firma

Znečištěné obaly			15 01 10	N		zajišťuje stavební firma

Papírové obaly zneč.		15 01 01	O/N		zajišťuje stavební firma

Plastové obaly zneč.		15 01 02	O/N		zajišťuje stavební firma

Kovové obaly zneč		15 01 04	O/N		zajišťuje stavební firma

Beton				17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly				17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky	17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi stavebních materiálů	17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

obsahující NL

Směsi nebo oddělené frakce	17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel, keramiky bez NL

Dřevo				17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo				17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty				17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Dřevo, sklo, plasty obs.NL	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi obs. dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi bez NL		17 03 02	O		zajišťuje stavební firma

Měď				17 04 01	O		zajišťuje stavební firma

Hliník				17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek				17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo, ocel			17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný NL	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  NL		17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

Kabely neobsahující NL		17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obs. NL	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení bez NL		17 05 04	O		použita k vyrov. terénu

Vytěžená hlušina bez NL		17 05 06	O		použita k vyrov. terénu

Jiné izolační mat. s NL		17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

Izolační materiály bez NL	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

Jiné stavební a demoliční		17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

odpady obsahující NL

Směs stavebních a demolič-	17 09 04	O		zajišťuje stavební firma

ních odpadů bez NL

Směsný komunální odpad 	20 03 01	O		zajišťuje stavební firma

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu výstavby objektů a montáži strojní technologie a výstavbě inženýrských sítí. V době , kdy není zpracován prováděcí projekt nelze přesná množství odpadů určit. To bude provedeno ve stavebním projektu.

Stavební firma provádějící stavební práce bude nakládat s odpady vzniklými při těchto pracích v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Odpady budou předávány oprávněné osobě. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou likvidovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod.

b) Při provozu  budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:				Katalogové	Kate-  	Nakládání:

číslo:	            gorie:

Papírové a lepenkové obaly	  	15 01 01	O	prostřednictvím odb. firmy

Plastové obaly (folie,PET)	  	15 01 02	O	prostřednictvím odb. firmy

Kovové obaly				15 01 04	O	prostřednictvím odb. firmy

Znečištěné obaly				15 01 10	N	prostřednictvím odb. firmy

Papírové obaly zneč.	               	15 01 01	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Plastové obaly zneč.		   	15 01 02	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Kovové obaly zneč		   	15 01 04	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Plastové obaly			   	15 01 02	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Kovové obaly			   	15 01 04	O/N	prostřednictvím odb. firmy

Obaly obsahující zbytky NL	  	15 01 10	N	prostřednictvím odb. firmy

Absorpční činidla,čistící tkaniny	 	15 02 02	N	prostřednictvím odb. firmy

Filtrační materiály bez NL        		15 02 03          O         prostřednictvím odb. firmy

Železné kovy			   	16 01 17	O	prostřednictvím odb. firmy

Neželezné kovy			   	16 01 18	O	prostřednictvím odb. firmy

Plasty					16 01 19	O	prostřednictvím odb. firmy

Znečištěné ostré předměty 		18 02 01	O/N 	prostřednictvím veterináře

Odpady na jejichž sběr a shro-		18 02 02	N	prostřednictvím veterináře

mažďování jsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichž sběr a shro-		18 02 03	O	prostřednictvím veterináře

mažďování nejsou kladeny nároky

z hlediska prevence infekce

Nepoužitelná léčiva			18 02 08 	O/N	prostřednictvím veterináře

Papír, lepenka				20 01 01	O	prostřednictvím odb. firmy

Sklo					20 01 02	O	prostřednictvím odb. firmy

Zářivky				  	20 01 21  	N	prostřednictvím odb.firmy

Kal ze septiků a žump			20 03 04	O	prostřednictvím odb. firmy

Směsný komunální odpad		20 03 01	O	prostřednictvím odb. firmy

Všechny odpady vznikající na pracovišti podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 188/2004 Sb., o odpadech . Bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. S odpady bude nakládáno prostřednictvím oprávněné osoby. Podnik je zapojen do soustředěného sběru odpadů.

Mezi odpady úmyslně neřadím odpad kat.č. 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj. Pro zemědělský podnik hnůj, močůvka a kejda nejsou odpadem, ale organickým hnojivem s nímž je nakládáno v souladu se zákonem o hnojivech č.156/1998 Sb.

Přesto jejich bilanci (bilanci hnoje) provedu v navazující kapitole.

2. Produkce kejdy a  hnoje  skotu

Hnůj a kejdu skotu nelze považovat za odpad, ale za cenné statkové hnojivo. Nakládání s hnojem se proto neřídí zákonem o odpadech, ale zákonem o hnojivech  č. 156/1998 Sb. Osnova pro zpracování dokumentace s touto položkou neuvažuje a proto ji přiřazuji k této kapitole, která je jí nejbližší.

2.1. Produkce kejdy skotu

#### SO-01 stáj pro dojnice – bezstelivová stáj produkující kejdu skotu

Při standardní sušině 10 % je produkce na 1 dojnici neředěné kejdy         13,5 m3/ks/rok

(viz 399/2004 Sb.)

430 x 13,5 m3/ks/rok = 5 805m3/rok

Celková produkce kejdy  5 805 m3/rok

2.2. Produkce hnoje skotu:

- Jako stelivová bude provozována stáj pro krávy na sucho 164 kusů a stáj porodny  124 kusů (SO 04). Stelivové bude rovněž ustájení 136 telat v mléčné výživě. Podle Technických doporučení MZem činí roční produkce hnoje na 1 kus (dojnici) 15 t za rok, 1 tele v MV 4,4 t/rok.

- Roční produkce hnoje ze stáje krav na sucho 164 ks:       164 x 15 = 2460 t/rok

- Roční produkce hnoje z porodny 124 ks:		         124 x 15 = 1860 t/rok

- Roční produkce hnoje od telat v mléčné výživě 136 ks:    136 x 4,4= 598,4 t/rok

Celková roční produkce hnoje skotu………..4 918,4 t.rok -1 tj. 3 783 m3.rok-1 v čerstvém stavu .

Skladováním vznikají ztráty cca 25 až 30 %.

Množství uleželého hnoje po odečtení ztrát skladováním bude 3 440  t . rok -1 tj. 2650 m3

Pro uskladnění celé produkce hnoje skotu je třeba zajistit skladovací kapacitu na dobu nejméně 6 měsíců. Stávající hnojiště má plochu cca 560 m2 , při skladovací výšce 2,5 - 3,0 m má skladovací kapacitu cca 1400 – 1680 m3 . Hnojiště kapacitně vyhovuje pro 6ti měsíční uložení hnoje.

B.III.4.  Ostatní  výstupy

B.III.4.1. Hluk a vibrace

a. Specifikace zdrojů :

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :

- stávající doprava v zemědělském areálu;

- hluk z provozu ve stájích včetně obslužné dopravy

Měření hluku nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen odhadnou. Nepředpokládám, že by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu.

Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází.

  - Hluk a vibrace po dobu výstavby nové stáje – hluk ze stavební činnosti.

  - Hluk a vibrace při vlastním provozu stáje.

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:

H l u k

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů, výkop stavební jámy pro jímku a pod . Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá ve stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obec. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 502/2000 Sb.,  ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 6 činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnost LAeq,s:

LAeq,s = LAeq,T + 10. log ((126+ t1) / t1)

kde:  základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB            (§ 12, odst.2 NV )

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době 7,00 až 21,00 hodin

Ve chráněném venkovním prostoru staveb (tj. v okolí obytné zástavby obce) bude přípustné:

Pro  8 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 62,2 dB

Pro 10 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 61,3 dB

Pro 14 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 60,0 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním prostoru zemědělského areálu není tímto nařízením vlády stanovena – nejedná se o chráněné venkovní prostory.

V i b r a c e

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

b. Hluk a vibrace při provozu stáje :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné . Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době). Jeho základ tvoří hluk ze zemědělského areálu – z provozu a obsluhy stávajících objektů.

Výrobní proces nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. Zdrojem hluku jsou především mobilní mechanizmy zajišťující obsluhu stáje – vyvážení hnoje, kejdy, dovoz krmení a steliva. Dále to budou instalovaná technologická zařízení ve stáji, kterých je minimum. Lze tedy říci, že hluk z provozu stáje pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty hygienických limitů pro dané území.

S provozem stájí nutně souvisí i doprava statkových hnojiv ze zemědělského areálu na pole a jejich aplikace. Proto, že doprava je významným zdrojem hluku pro životní prostředí je zatížení území dopravou popsáno v kapitole B.II.4.

Nová stáj je řešena jako stelivová s vyklízením hnoje na nové hnojiště hrnutím traktorem s čelní radlicí.

Vyvážení  hnoje a močůvky, dovoz krmení a steliva  budou hlavními zdroji zvýšení dopravy v území i mimo výrobní areál. Při vyvážení hnoje 2 x ročně bude hluk soustředěn vždy do dnů vyvážení. V průměru se proti stávajícímu stavu zvýší zatížení dopravou o cca  10 průjezdů vozidel za den.

Další doprava se odehrává uvnitř zemědělského areálu. Je tedy zřejmé, že zatížení dopravou se zvýší, ne však významným způsobem.V následujícím hodnocení je popsáno vyvážení všech organických hnojiv produkovaných v posuzovaných stájích, dovoz steliva a krmiva – srovnání  stavu před a po rekonstrukci. Pro stanovení  jednotlivých potřeb a produkcí bylo použito Technického doporučení MZem 11/1992.

| Surovina k přepravě | Potřeba přepravy v t.rok –1 stávající po dostavbě | Počet jízd za rok stávající po dostavbě | Přepočtený počet jízd za den stávající po dostavbě |
| --- | --- | --- | --- |
| Seno do seníku | 428 | 1292 | 285 | 861 | 0,78 | 2,36 |
| Seno do stájí | 428 | 1292 | 365 | 730 | 1,00 | 2,00 |
| Senáž a siláž do stájí | 2190 | 6606 | 730 | 2190 | 2,00 | 6,00 |
| Suroviny pro senáž a siláž z polí | 2190 | 6606 | 730 | 2202 | 2,00 | 6,03 |
| Šroty | 348 | 1048 | 46 | 140 | 0,13 | 0,38 |
| Stelivová sláma z pole | 191 | 260 | 95 | 130 | 0,26 | 0,36 |
| Stelivo do stáje | 191 | 260 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Hnůj na pole | 2647 | 3440 | 265 | 344 | 0,73 | 0,94 |
| Kejda | - | 5805 | - | 580 | - | 1,59 |
| Močůvka, odpadní vody | 1200 | 1967 | 120 | 197 | 0,33 | 0,54 |
| Splaškové vody | 350 | 350 | 35 | 35 | 0,09 | 0,09 |
| Mléko | 1200 | 4300 | 365 | 365 | 1,00 | 1,00 |
| Jateční skot | 33 | 99 | 8 | 12 | 0,02 | 0,03 |
| C e l k e m | 11 396 | 33 325 | 3 409 | 8 151 | 9,3 | 22,3 |

Celkem jízd za rok 8 151; průměr za den 22,3 jízd, další 1 až 2 jízdy denně musíme počítat na nepravidelné jízdy jako dovoz stájové dezinfekce, veterinární zákroky, odvoz  kadaverů apod.

Zvýšení proti současnému stavu  lze odhadnou (včetně osobních aut) na 13 jízd  za den.

Toto navýšení dopravy  a tedy i hluku z dopravy je z pohledu ovlivnění území hlukem

nevýznamné.

B.III.4.2. Záření

Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2). Je možné předpokládat, že pobytová doba pracovníků ve stáji překročí 1000 hodin za rok a proto bude nutno před zahájením stavby provést radonový průzkum a na jeho základě případně určit provedení opatření k pronikání radonu z podloží do stavby.

Ve stáji nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo vysokofrekvenčního záření.

Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí.

B.III.4.3. Zápach

Každý objekt  živočišné výroby je zdrojem zápachu pro své okolí. Míra obtěžování zápachem je závislá na celé řadě faktorů z nichž je třeba připomenout zejména

  - technologii ustájení, skladování kejdy, hnoje a jeho odvoz na pole;

  - technologie větrání stájí;

  - pořádek ve stáji a jejím okolí, dobrá provozní kázeň a dobrá zoohygiena

Ovlivnění území pachem je řešeno zpravidla vymezení dotčeného území ochranným pásmem (OP). Pro nový stav – stav po dostavbě nové stáje včetně stávajících rekonstruovaných stájí- je zpracován návrh ochranného pásma jehož plné znění je v příloze oznámení . Protože v současné době není žádná metodika pro navrhování ochranných pásem závazná, je tento návrh zpracován podle metodiky vydané Státním zdravotním ústavem   v AHEM (ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA) č. 8/1999. Další možnou variantou je zpracování návrhu OP pomocí rozptylové studie. Podle zkušeností vychází rozsahy ochranných pásem přibližně stejně, rozsahy vypočtené dle rozptylové studie jsou spíše menší. V souvislostí s tímto je nutno připomenout, že ani návrhem OP nelze postihnou ovlivnění území páchnoucími látkami ze 100 %. Metodika uvažují s tím, že OP řeší 95% stavů v roce, zbývajících 5 % stavů tvoří inverzní a jiné situace, které ovlivní nebo mohou ovlivnit i území mimo ochranné pásmo.

Z provedeného posouzení návrhem ochranného pásma je zřejmé, že pachem ze stáje resp. všech stájí v zemědělském výrobním areálu nebude zatěžována obytná zástavba obce. Přesto  k omezení negativních vlivů navrhuji jako součást projektu stavby zpracovat projekt ozelenění areálu a následně realizovat výsadbu zeleně podle tohoto projektu – doplnění stávající zeleně, které v areálu není málo. Nenavrhuji používání enzymatických přípravků k fixaci amoniaku.

B.III.5.  Doplňující údaje

Kejda, močůvka a hnůj patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod . Při manipulaci s nimi, přepravě na pole a při vlastní aplikaci je třeba respektovat zásady, které by omezily negativní vlivy na životní prostředí.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech,  nepatří katastr obce Příkrý  do zranitelných oblastí.

Proto bude jako jeden z podkladu ke kolaudaci stavby zpracován – aktualizován stávající – plán organického hnojení. Tímto plánem budou vymezeny zejména:

- plochy vhodné pro hnojení a plochy , kde statková hnojiva aplikovat nelze,

- vymezení období, kdy nelze statková hnojiva aplikovat (viz. NV 103/2003 Sb., příl.2, tab. 1 – pro klimatický region 7 je to od 1.11. do 28.2. běžného roku)

- vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno, nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy,

- zákaz aplikace močůvky na pozemky svažité (nad 80 ),

- zákaz aplikace močůvky v bezprostředním okolí potoků a rybníků,

- zákaz aplikace močůvky a hnoje v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou a v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to dáno provozním řádem vodovodu,

- určena místa pro případné dočasné skládky hnoje ( na dobu max. 1 roku),

- zakreslena ochranná pásma zdrojů pitné vody a vymezeno území, kde nebude hnojeno z titulu ochrany těchto zdrojů,

- zakresleny povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich, kde nebude hnojeno,

- stanovena povinnost následného urychleného zapravení hnoje nebo močůvky do půdy, pokud tak nebude učiněno při aplikaci,

- stanovena omezení plynoucí z ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a to v § 9  Používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek:

  - nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo rozhodnutími příslušného orgánu,

  - nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm,

  - způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku

ČÁST  C

- ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území

Obec Příkrý (ZUJ 577421) je samostatnou obcí v níž má sídlo obecní úřad. Patří mezi malé sídelní útvary. Leží cca 5 km severovýchodně od Semil. Příkrý leží ve správním obvodu obce s rozšířenou pravomocí Semily, kde má i příslušný stavební úřad. Plní funkci sídla trvalého významu s obytnou a zemědělskou funkcí. Katastrální výměra 727 ha. Obec je dopravně přístupná po  silnici II/269 Semily- Příkrý - Roprachtice. Není zde železnice.

Z pohledu vodohospodářského patří posuzované území do povodí řeky Jizery. Katastr obce leží blízko rozvodí – severozápadní část je odvodňována do řeky Kamenice, která se pod Semilami vlévá do řeky Jizery, jihovýchodní část do řeky Jizery. Zemědělský areál Příkrý je odvodňován povrchovým odtokem do potoka Honkův, který je pravostranným přítokem Jizery Tento potok protéká jihovýchodně cca 1200 m od zemědělského areálu, od zájmového území stavby je vzdálen asi 1200 m. Celá plocha zemědělského areálu je skloněna k východu až severovýchodu. Podle nařízení vlády č.103/2003 Sb. nenáleží katastr obce Příkrý mezi zranitelné oblasti .

Území náleží do Krkonošského podhůří, v nadmořské výšce cca 518 m.

Okolní terén je poměrně členitý. Krajina je značně zalesněná , podél vodotečí a cest jsou časté remízky a rozptýlená zeleň. Plocha zemědělského areálu je mírně svažitá se sklonem k východu až severovýchodu.

V obci žije 235 trvale bydlících obyvatel (současný stav), z toho 126 obyvatel v produktivním věku. Obec má vybudován vodovod s  pitnou vodou . Obec nemá vybudovánu soustavnou  kanalizaci ukončenou ČOV . Obec není plynofikována.

Podle využití území se nachází v zemědělské krajině s ornou půdou a výrazným podílem travních porostů.

Typem přírodní krajiny patří do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.2. členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy, s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly a pseudogleji.

Sídelním typem patří mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Semily), která zaznamenávají přírůstek do 30 %.

Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm (průměr 823 mm). Výška sněhové pokrývky méně než 50 cm. rok –1.  Zornění 25 až 49 % s podílem odvodněných půd od 10 do 19 %, s rostlinnou produkcí podprůměrnou.

Vodohospodářský potenciál povrchových vod mírně nad průměrný, podzemních vod rovněž mírně nadprůměrný. Povrchové  vody  (Jizera)  I. třída čistoty – voda velmi čistá až čistá.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem vrchovin. Rozptylem atmosférických příměsí středním až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až střední; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Měrné  emise  oxidů  dusíku  dosahují hodnot pod 2 t . km –2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot do 5 t . km –2 . Emise tuhých látek dosahují hodnot do 2 t . km –2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

Hustota zalidnění 100 - 150 obyvatel . km -2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch pod 33 - 66 %).

Úroveň životního prostředí – I. až II. třída – prostředí vysoké úrovně až  vyhovující. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) velmi vysoký. Území s mozaikou do různé míry změněných vegetačních formací – mozaika lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion –  14 – Krkonošské podhůří, vegetační stupeň dubobukový, bukový a jedlobukový. Fytogeografická oblast  -mesophytikum - oreophyticum.

Obec Příkrý nemá zpracován územní plán. Posuzovaný záměr byl projednán se zástupci obecního úřadu se závěrem, že tento není v rozporu se zájmy obce.

V posuzovaném území se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty. V území není předpoklad zjištění archeologických nálezů (navazuje na zastavěné území v nedávné době).

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Současný stav životního prostředí v dotčeném území lze charakterizovat následujícími údaji.

C.II.1. Ovzduší

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MCH podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb., příloha č. 1) , CH3 podle  (Quitta) -  s průměrnou roční teplotou 5 - 6 0 C, ročním úhrnem srážek 700 až 800 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně chladnou, vlhkou,  se sumou teplot nad 100 – 2000 – 2200; s pravděpodobností suchých vegetačních období 0 - 5, s vláhovou jistotou  větší než 10.

Mírně chladné až vlhké podnebí hornatin a vrchovin. Léto velmi krátké až krátké, mírně chladné , vlhké až velmi vlhké. Přechodné období dlouhé, s chladným až mírně chladným jarem a mírně chladným až mírným podzimem. Zima je zde dlouhá až velmi dlouhá, mírná až chladná, mírně vlhká až vlhká, s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				CH3,

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		120 - 140

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		120 - 140

Průměrná teplota v červenci			14 - 16 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  2 - 6   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  5 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 3 - - 6 0 C

Počet mrazových dnů 			140 - 180

Úhrn srážek za vegetační období		500 - 700 mm

Úhrn srážek v zimním období		300 – 500 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  50

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		100 – 140

Větrná růžice:

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost | 10 | 8 | 9 | 14 | 6 | 9 | 10 | 16 | 18 |

Kvalita ovzduší.

Katastr obce Příkrý leží v Krkonošském podhůří, cca 5 km severovýchodně od Semil. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňují především průmyslové aglomerace na severu Čech. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů ( z širšího pohledu) a vodních ploch,  členité.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2 ),  tuhých  látek  do 5 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 rostoucí charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické.

Záměr neobsahuje žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší. Jedinými významnými zdroji znečišťování ovzduší bude po dokončení stavebních prací  provoz stájí a doprava související s provozem stájí.

C.II.2.  Vody

Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1. Povrchové vody

Posuzované území náleží do povodí řeky Jizery, číslo hydrologického pořadí 1–05–01-001. Jizera pramení v Polsku cca 1,5 km za státní hranicí, na naše území přitéká cca 2 km JV od Smrku ve výšce 885 m n.m., ústí z prava do Labe u Toušeně v 169 m n.m. Plocha povodí 2193,4 km2, délka toku  u nás 163,9 km, průměrný průtok u ústí 23,9 m3.s-1. Z Jizerských hor protéká do západní části Krkonoš, Krkonošského podhůří a za Ještědsko-Kozákovským hřbetem vtéká na území České tabule. Zde Jizera teče Turnovskou pahorkatinou, Jizerskou tabulí a ústí ve východní části Mělnické kotliny. Nejvodnějším přítokem Jizery je Kamenice . Jizera je vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda nad Dolánkami k pramenům.

Území je odvodňováno místní vodotečí ústící do potoka Honkův, který je pravostranným přítokem Jizery.

Zájmové území je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem po terénu bez vyvinuté vodoteče. Území, v němž bude nová stáj realizována není odkanalizováno, dešťové vody ze střechy stáje jsou sice jímány novou dešťovou kanalizací ale jsou odváděny do terénu (do podmoku), ostatní dešťové vody odtékají volně do terénu. Pozemek nebyl v minulosti meliorován.

Základní hydrologická charakteristika území pro klimatický region 7:

srážky ..............................…..700 - 800 mm

průměrné roční srážky........… 823 mm (meteorologická stanice Bozkov)

Posuzované území leží v oblasti s nadprůměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Staveniště se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Plocha staveniště nebyla v minulosti  meliorována .

Katastr obce Příkrý nepatří mezi zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.

Provoz stájí pro dojnice nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění povrchových vod by pak mohla být nesprávná aplikace kejdy, hnoje a močůvky na zemědělské pozemky a nedodržování zásad pro skladování hnoje a močůvky.

C.II.2.2. Podzemní vody

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období březen, duben, nejnižší v měsících červenec, srpen. Průměrný specifický odtok podzemních vod  pod 1,0 l.s-1.km-2.

Posuzované území leží v oblasti s nadprůměrným vodohospodářským potenciálem podzemních vod.   Nepatří mezi zranitelné oblasti dle NV.č. 103/2003 Sb.

V zájmovém území nejsou vybudována žádná zařízení pro jímání podzemní vody  ani sledované pramenní vývěry. Investor zde však provádí hydrogeologický průzkum za účelem zjištění a podchycení pramenů vhodných pro zásobování farmy vodou.

Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vody.

Provoz stájí včetně jímek na kejdu, močůvku nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění podzemních vod by pak mohla být nesprávné skladování kejdy, močůvky  nebo hnoje , nesprávná aplikace hnoje , kejdy a močůvky na zemědělské pozemky.

C.II.3.  Půda

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.) . Tyto kódy jsou pětimístné , přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

V prostoru staveniště se vyskytují zemědělské půdy . Pozemky určené k zástavbě, které jsou vedeny jako zemědělská půda mají přidělena  BPEJ 8 3501 a 8 3521.

Zařazení zemědělské půdy do třídy ochrany:

| Parcela číslo | Výměra v m2 - kultura | BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1059/1 | 7 930 – orná | - | - |
| 1059/3 | 11 604 – ostatní pl. | - | - |
| 1059/4 | 13 - ostatní pl. | - | - |
| 2641/1 | 255 – ostatní pl. | - | - |
| 1058/1 | 2008 - orná | 83501 83521 | I I. |
| 2640/1 | 144 - ostatní pl. | - | - |
| 1036/1 | 674 - orná | 83501 83521 | I. I. |
| 1035 | 1425 - orná | 83501 83521; | I. I. |
| 1061/2 | 8358 - orná | - | - |
| 2642 | 1570 – ostatní pl. | - | - |

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území:

- Kód regionu:				7

- Symbol regionu:			MT 4

- Charakteristika regionu:		Mírně teplý, vlhký

- Suma teplot nad 100 :			2200 -2400

- Pravděpodobnost suchých

vegetačních období:		5 - 15

- Vláhová jistota :			méně než 10

- Průměrná roční teplota :		6 – 7 0C

- Průměrný roční úhrn srážek:		650 – 750

Hlavní půdní jednotka :

HPJ 35	hnědé  půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné oblasti, převážně na různých vyvřelých horninách, břidlicích a usazeninách karpatského flyše; středně těžké, slabě až středně štěrkovité,   vláhové poměry  jsou příznivé, někdy se projevuje mírné převlhčení.

Kombinační číslo :

- zemědělská půda na rovině (0 – 30), všesměrná expozice;    hluboká až středně  hluboká půda, bezskeletovitá až slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25 % .

- zemědělská půda na mírném svahu (3 – 70), jižní (JZ-JV) expozice;    hluboká až středně  hluboká půda, bezskeletovitá až slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25 % .

C. II. 4.  Geomorfologie  a geologie

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 			I. Česká vysočina,

Subprovincie 			I.4. – Krkonošsko-jesenická soustava

Oblast 				I.4.A – Krkonošská podsoustava

Celek				I.4.A.-8. Krkonošské podhůří

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy. Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Krkonošsko-jesenická soustava  zabírá severovýchodní okraj České vysočiny. Dělí se na tři podsoustavy – Krkonošská podsoustava, Orlická podsoustava a Jesenická podsoustava. První podsoustavou je Krkonošská podsoustava. Její osu tvoří epiplatformní horniny Jizerských hor a Krkonoš, v kterých se nachází nejvyšší bod České vysočiny  (Sněžka 1602 m). Jádro hornatin tvoří žulové plutony fundamentu platformy s početnými a zajímavými skalními útvary (tory, skalní hradby) . Na rozvodích jsou zachovány zbytky etchplénu s kryogenní morfoskulpturou ( kryoplanační terasy, strukturní půdy apod.). Jizerské hory tvoří masivní blok s plochým reliéfem na povrchu, který je zejména na severní straně ohraničen vysokým výrazným zlomovým svahem. Krkonoše jsou složeny z masivního pohraničního hřbetu , nad jehož zarovnaný povrch jako suk  ční Sněžka. Na tomto povrchu nad Labskou boudou pramení řeka Labe, jejíž údolí na horním toku odděluje užší tzv. Český hřbet, v němž zejména vyniká strukturní hřeben Kozího hřbetu. V pleistocénu byly Krkonoše zaledněny. Rozsáhlá je kryogenní modelace některých vrcholů  (např. soustava kryoplanačních teras na Vysokém kole). Úpatí pohoří na jihu lemuje rozsáhlé Krkonošské podhůří s pahorkatinným a vrchovinným reliéfem zpestřeným  strukturními hřbety na vyvřelinách permského stáří.

Biogeografické členění

Katastr obce Příkrý patří do bioregionu Krkonošské podhůří (3.13 dle M. Culka).

Geologie

V lokalitě nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum v souvislosti s připravovanou stavbou. Hydrogeologický průzkum se v současné době provádí a jeho výsledek není zatím znám.

C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky.

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy.

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a naprostým katastrofám.

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo stavby je v území navazujícím na zemědělský areál, na orné půdě dosud intenzivně zemědělsky obhospodařované (dnes travina na orné půdě). Je zde možné uvažovat o mírné kontaminaci horninového prostředí v důsledku  zemědělské činnosti. Na ploše staveniště není  a nebylo nikdy v minulosti prováděno skládkování nebo jiná likvidace odpadů, která by mohla kontaminovat prostředí. Nebyla zde prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin.

Na místě určeném pro stavbu nové stáje nebyla v minulosti prováděna žádná stavební činnost. Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami.

C.II. 6. Fauna a flóra

Vegetační kryt, pokud si v kulturní krajině zachoval ráz blízký přirozeným poměrům, je výslednicí dlouhodobého působení vegetačního prostředí i historického vývoje krajiny. V kulturní krajině je ovšem činností člověka mnoho změněno a to buď přímými zásahy člověka do vegetace nebo nepřímo rozsáhlými melioracemi. Z geobotanického hlediska je kulturní krajina vlastně degradační fází původní krajiny.

Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazného strukturního a funkčního zjednodušení, daného zejména intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny, úpravami vodních toků a významným zorněním zemědělské půdy. Část orné půdy je ale zpravidla obhospodařována jako travina na orné půdě .

Přírodně hodnotnější lokality (VKP) jsou soustředěny hlavně do údolní nivy podél  potoka. Nelze zapomenout ani na aleje kolem silnic a cest a četné remízky. Část luk a polí v území byla v minulosti zmeliorována a potoky napřímeny a opevněny, některé zatrubněny. Přirozená koryty potoků v původních přirozených korytech bez opevnění jsou hlavně v jejich horních tocích a nebo v lesní trati.

Na vlastním zájmovém území výstavby se díky antropogenní činnosti vyskytují nepůvodní zemědělské agrocenózy. Jejich rozsah je velmi malý a je dán tím, že plocha  určená k zástavbě je vedena v části jako orná půda , ve skutečnosti je užívána jako manipulační plochy navazující na stávající zemědělský areál.

Lesní porosty:

V zájmovém území nejsou lesní porosty.  Žádné lesní pozemky nebude stavbou dotčeny.

Mimolesní porosty dřevin v zájmovém území:

V blízkosti staveniště  se nenacházejí mimolesní porosty kromě zeleně v areálu . V areálu , zejména směrem k obci, je již vzrostlá clonící zeleň.

Flóra zájmového území :

Posuzovaná  lokalita náleží do fytogeografické oblasti mesofytika (Mesophyticum) – oreofytikum (Oreophyticum), fytogeografického obvodu Českomoravského mesofytika (Mesophyticum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina. Provincie  středoevropských listnatých lesů, podprovincie Hercynská (I.a.), sosiekoregion (14) Krkonošské podhůří, vegetační stupeň (3) dubobukový, (4) bukový resp. dubojehličnatý a (5) jedlobukový.  Koeficient ekologické stability krajiny KES  - velmi vysoký. Území do různé míry změněných vegetačních formací – mozaika lesů se změněnou dřevinou skladbou , polí a luk.

Vlastní zájmové území pro výstavbu se nachází z části na zemědělské půdě navazující na stávající zemědělský areál severovýchodním směrem. Toto území obsahuje nepříliš hodnotné společenství rostlin, které se vyskytuje v analogických lokalitách v okolí několikrát.

Na základě kvalitativního botanického průzkumu lze konstatovat, že lokalita neposkytuje podmínky pro výskyt populací zvláště chráněného genofondu rostlin. Nebude tedy potřebné přijímat zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev.

Fauna zájmového území:

Na posuzované lokalitě je poměrně chudé zastoupení fauny, podmíněné především  málo pestrou flórou a blízkostí stávajících stájí a skladovacích a provozních objektů. Z řady zaznamenaných živočichů  v těsné blízkosti staveniště ani na staveništi nebyli zjištěni zástupci druhů zařazených mezi - ohrožený druh (§) – kromě čmeláka a vlaštovky obecné; silně ohrožený druh (§§) a kriticky ohrožený druh (§§§) ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). U žádného ze zaznamenaných druhů nebyly  zjištěny výskyty reprezentativních populací těchto druhů.

Kvalitativním biologickým průzkumem byly zjištěny především druhy, vázané na blízkost sídel, zahrad, případně druhy zabíhající či zaletující do prostoru výstavby z okolních zemědělských pozemků.

Kvalitativní průzkum skupiny bezobratlých byl prováděn sběrem pod kameny, kusy dřeva a jinými položenými materiály, sběrem na listech a květech rostlin a dřevin.

Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním případně poslechem. Nebylo zjištěno žádné hnízdiště ptáků (kromě vlaštovky na stávajících objektech v areálu), území slouží spíše jako součást loviště.Výskyt obojživelníků a plazů nebyl zaznamenán.

Z chráněných taxonů bezobratlých byli registrováni čmeláci (Bombus - §). Nebyla pozorována reprezentativní populace, pouze čmeláci poletující, vchody do hnízd nenalezeny. Vlaštovka obecná hnízdí na některých objektech v okolí – stavbou nebude ohrožena.

Biologický průzkum byl prováděn v průběhu jara 2005.

C.II.7. Ekosystémy

Pro katastr obce Příkrý není zpracován územní plán ani ÚSES. V blízkosti staveniště nejsou žádné významné prvky ochrany přírody .

Ochrana přírody

Záměr bude realizován ve vazbě na stávající zemědělský areál převážně na manipulačních plochách, bez zásahu do přírodních prvků a do krajiny. V blízkosti zájmového území nejsou žádné významné prvky ochrany přírody evidované v NATURA 2000 – viz mapka.

C.II.8.  Krajina

Posuzovaná lokalita leží cca 5 km severovýchodně od města Semily. Území náleží do Krkonošského podhůří, v nadmořské výšce cca 518 m.

Okolní terén je poměrně členitý. Krajina je značně zalesněná , podél vodotečí a cest jsou časté remízky a rozptýlená zeleň. Plocha zemědělského areálu je mírně svažitá se sklonem k východu až severovýchodu.

Podle využití území se nachází v zemědělské krajině s ornou půdou a výrazným podílem travních porostů.

Typem přírodní krajiny patří do C.3. krajiny chladných pohoří s bučinami s jedlí na pseudoglejích a kambisolech, C.3.2. členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy, s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly a pseudogleji.

Z urbanistického hlediska jsou pro zájmové území určující menší sídelní útvary. Charakter sídel v zájmovém území je vesměs vesnický.

Staveniště pro produkční stáj dojnic je situováno vedle stávajícího zemědělského areálu v obci Příkrý, na vzdálenější straně od zástavby obce, spádově nad obcí. Na stávající zemědělský areál navazuje provozně a využívá zde vybudované objekty (silážní žlaby, mléčnici apod.).

Část zájmového území stavby nové stáje a skladovací nádrže je na zemědělské půdě. Plocha staveniště je dnes využívaná jako manipulační plochy pro areál. Nová stáj , která vznikne jako novostavba nebude výškově výrazně vystupovat nad stávající objekty v areálu ( terénně bude realizována na odvráceném svahu od zástavby obce o ca 2 m níž, než je stávající zástavba), ale bude pohledově exponovaná zejména ze směru  příjezdu do obce Příkrý od severovýchodu. Proto bude nutné jako součást stavby řešit ozelenění zemědělského areálu v této části areálu (je řešeno v projektu pro územní řízení).

Nejbližší chráněná zástavba je realizována v zástavbě obce západně od zemědělského areálu, mimo území zahrnuté v ochranném pásmu areálu. Zastavěné území obce tvoří především  stará typicky vesnická zástavba s rozptýlenou zástavbou nových rodinných domků. Navrženou stavbou nebude dotčeno stávající zastavěné území obce.

Krajinný ráz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které  mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo , hmotný majetek a kulturní památky.

Stávající výrobní areál je dominantou a významně přispěl k narušení krajinného rázu zejména při pohledu od severu a severozápadu. Při pohledu z exponovaných míst je stávající zemědělský areál dobře viditelný, je  částečně  kryt zástavbou obce, stávající zelení v okolí silnice a v zástavbě obce. Nová stáj nebude výškově vystupovat nad stávající zástavbu v území, svojí hmotou pak bude zakrývat pohledově stávající objekty a v krajině bude vystupovat jako dominantní objekt. Stejně lze pohlížet i na stavbu skladovací nádrže, kterou je nutno co nejvíce zapustit do terénu a tím výrazně zmenšit její hmotu. A třeba přiznat, že nové objekty do jisté míry naruší krajinný ráz. Toto narušení je proto nutné kompenzovat ozeleněním areálu. To je řešeno v projektu stavby – projekt sadových úprav.

Součástí objektu jsou konečné terénní úpravy a ozelenění volných ploch výsevem travní směsi.

Pro doplnění dřevin – zakrytí pohledu na stáj s dojírnou z jižní a západní strany, navrhujeme výsadbu dřevin takto:

Pro skupiny podrostů a dřevin nižší výšky navrhujeme použít:

Berberis buxifolia, B. candidula, B. thunbergii (Dřišťály)

Potentilla fruticosa (Mochna křovitá)

Rosa nitida (Růže lesklá)

Corylus avellana (Líska obecná)

Cornus sanguinea (Dřín obecný)

Crataegus laevigata (Hloh obecný)

Lonicera xylosteum, příp.L.nitida (Zimolez obecný)

Viburnum opulus, V. lanata, V. rhytidophyllum (Kaliny)

Pro  skladbu střední a vyšší lze využít tyto druhy:

Tilia platyphyllos (Lípa velkolistá)

Crataegus laevigata, C. monogyna (Hlohy)

Cornus alba (Svída bílá)

Carpinus betulus (Habr obecný)

Eleagnus angustifolia (Hlošina úzkolistá)

Fraxinus excelsior (Jasan ztepilý)

Rhamnus catharticus (Řešetlák počistivý)

Sorbus acuparia (Jeřáb obecný)

Quercus robur (Dub letní)

C.II.9. Obyvatelstvo

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek obecních úřadů.

V obci žije 235 trvale bydlících obyvatel (současný stav), z toho 126 obyvatel v produktivním věku. Část obyvatel obce je zaměstnána v zemědělském podniku a bude zde tedy pracovat. Záměrem nebude narušeno bydlení v obci a zasaženo obyvatelstvo negativnámi vlivy z provozu nové stáje.

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky

Obec Příkrý nemá v blízkosti staveniště stáje  kulturní a historické památky. Historické objekty jsou uvnitř zástavby obce .

| Památka : | boží muka |
| --- | --- |
| Ochrana stav/typ uzavření : | prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury |
| Památkou od : | 6.4.2001 |
| Číslo rejstříku : | 50920/6-6185 |
| Den zápisu do ÚSKP ČR : | 30.12.2002 |
| Název okresu : | Semily |
| Sídelní útvar : | Příkrý |
| Část obce : | Příkrý |
| Ulice,nám./umístění : | uprostřed návsi |

| Památka : | krucifix |
| --- | --- |
| Ochrana stav/typ uzavření : | zapsáno do státního seznamu před r.1988 |
| Památkou od : | 28.3.1964 |
| Číslo rejstříku : | 32443/6-2747 |
| Den zápisu do ÚSKP ČR : |  |
| Název okresu : | Semily |
| Sídelní útvar : | Příkrý |
| Část obce : | Příkrý |
| Ulice,nám./umístění : | polní cesta ke Škodějovu |

| Památka : | krucifix |
| --- | --- |
| Ochrana stav/typ uzavření : | prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury |
| Památkou od : | 14.10.2003 |
| Číslo rejstříku : | 100603 |
| Den zápisu do ÚSKP ČR : | 29.10.2003 |
| Název okresu : | Semily |
| Sídelní útvar : | Příkrý |
| Část obce : | Příkrý |

| Památka : | sousoší Kalvárie |
| --- | --- |
| Ochrana stav/typ uzavření : | zapsáno do státního seznamu před r.1988 |
| Památkou od : | 28.3.1964 |
| Číslo rejstříku : | 41426/6-2748 |
| Den zápisu do ÚSKP ČR : |  |
| Název okresu : | Semily |
| Sídelní útvar : | Příkrý |
| Část obce : | Příkrý |
| Ulice,nám./umístění : | při zvonici |

| Památka : | venkovská usedlost na Kozím rohu |
| --- | --- |
| Ochrana stav/typ uzavření : | prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury |
| Památkou od : | 22.9.1997 |
| Číslo rejstříku : | 12450/6-6101 |
| Den zápisu do ÚSKP ČR : |  |
| Název okresu : | Semily |
| Sídelní útvar : | Příkrý |
| Část obce : | Příkrý |
| Ulice,nám./umístění : | okraj vsi, Přední kruh |
| Číslo popisné : | 64 |

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Posuzované území není významněji zasaženo negativními vlivy jak z místních zdrojů, tak i ze zdrojů vzdálenějších. Intenzivní zemědělská výroba je hlavním zdrojem znečištění životního prostředí v území. Právě intenzivní zemědělská výroba způsobila zrušení řady remízků a jiné mimolesní zeleně, která v krajině do určité míry chybí. Je třeba říci, že právě střediska živočišné výroby  jsou zdrojem nejvýznamnějšího ovlivnění ovzduší v posuzovaném území, především působením amoniaku a páchnoucích látek. Ve většině případů je těmito škodlivinami negativně ovlivněno bezprostřední okolí stájí, které jsou mimo obytnou zástavbu obcí a tuto chráněnou zástavbu ovlivňují jen v inverzních nebo jiných situacích. Podle zpracované rozptylové studie na amoniak (FARMTEC Tábor, červenec 2005), která je v plném znění v přílohové části dokumentace, je hlavním a limitujícím zdrojem nová  stáj pro dojnice a stávající stáje v areálu, které budou dále využívány. Koncentraci amoniaku v širším zájmovém území a vůbec v zástavbě obce tyto objekty výrazněji neovlivní.

Největší negativní vliv v posuzovaném území má právě chov hospodářských zvířat - chov skotu. Realizací nové stáje, kterou dojde ke zvýšení zatížení území amoniakem a páchnoucími látkami,  nebude ovlivněna chráněná zástavba obce mimo navržené ochranné pásmo, naopak s použitím rozptylové studie by bylo možné ochranné pásmo i snížit.

Vymezení území se zhoršenými podmínkami (ovlivnění zejména páchnoucími látkami) je provedeno nově navrženým ochranným pásmem  (nepodařilo se zjistit, zda pro areál bylo v minulosti ochranné pásmo vyhlášeno). To je vyhodnoceno pro celou stájovou kapacitu uvažovanou v areálu po realizaci posuzovaného záměru, včetně rekonstrukce stávajících stájí. Takto vymezené území nezasahuje do zástavby obce, ani do rozvojových ploch pro obytnou zástavbu. Ovlivnění emisemi amoniaku je pak podrobně posouzeno v rozptylové studii a rovněž nezasahuje významně do chráněné zástavby.

Je možné konstatovat, že v souhrnu nedojde k významnému zatížení území, rozhodně ne nad stanovené limitní hodnoty a nad míru únosnou pro dané území.

V blízkém okolí staveniště (ani ve vzdálenějším okolí), nejsou žádné významné tepelně energetické zdroje nebo jiné zdroje znečišťování ovzduší, které by významněji ovlivňovaly zdejší ovzduší. Nejvýznamnější zdroje znečišťování ovzduší jsou v katastru města Semily.Většina větších sídelních útvarů je plynofikována nebo se jejich plynofikace připravuje.

Obec Příkrý je dislokována v území se zachovalým životním prostředím. Nově řešené staveniště kravína  je dostatečně vzdáleno od zástavby obce. Ochranné pásmo (dříve pásmo hygienické ochrany) tohoto výrobního areálu  nezasahuje do chráněné zástavby obce.

Zemědělský areál je v posuzovaném území bezesporu největším zdrojem ovlivnění životního prostředí. Toto ovlivnění je však v přijatelných mezích a není důvodem pro vyhlášení stavební uzávěry nebo jiných opatření omezujících další rozvoj území. Je zde důvod pro vyhlášení ochranného pásma – jeho změnu.

Kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti je možno označit jako dobrou až velmi dobrou. Zatížení území živočišnou výrobou je standardního rázu. Na  1499,18 ha zemědělské půdy připadá po dostavbě nové stáje 1 102 DJ tj.  0,73 DJ na 1 ha zemědělské půdy.

Jak je již uvedeno v kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik , posuzované území má tři citlivé složky životního prostředí:

- povrchové vody – ač se území nenachází ve zranitelné oblasti podle nařízení vlády č.

103/2003 Sb., leží v povodí řeky Jizery

- ovzduší – území navazující na zástavbu obce Příkrý

- krajina – v širším kontextu v krajině částečně chybí rozptýlená zeleň. Proto ozelenění

okolí nové stáje resp. doplnění ozelenění zemědělského areálu je vítaným prvkem

v krajině.

Ochranu uvedených složek životního prostředí bude nutno zajistit realizací odpovídajících opatření při stavbě nového objektu kravína a při aplikaci statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Tato opatření jsou popsána v jednotlivých kapitolách oznámení a souhrnně jsou uvedena  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Č Á S T   D

- KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Nejzávažnějšími problémy živočišné výroby z hlediska možných vlivů na životní prostředí a na obyvatelstvo jsou obvykle:

  - znečištění ovzduší amoniakem a pachovými látkami  včetně jejich vlivu na obyvatele obce;

  - uskladnění statkových hnojiv, manipulace s nimi ve výrobním areálu, při které je možná kontaminace prostředí zejména podzemních a povrchových vod;

  - aplikace statkových hnojiv na zemědělské pozemky s možností přehnojování, nevhodné doby nebo způsobu aplikace a z toho plynoucí kontaminace prostředí;

  - v menším rozsahu hlučnost a prašnost související s provozem stájí a jejich dopravní obsluhou;

Ostatní vlivy na životní prostředí jsou rozdílné podle konkrétních podmínek posuzovaného provozu. V našem případě, kdy je posuzován nový kravín v obci Příkrý, jako stavba realizovaná na vzdálenějším okraji stávajícího zemědělského areálu, na odvrácené straně od obce, může být za významné považováno umístění ve vazbě na zástavbu obce .

Významný vliv může mít i aplikace statkových hnojiv v blízkosti lokálních prvků ochrany přírody (remízky), v okolí potoků a rybníků.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Pro obyvatelstvo  obce je asi nejpodstatnějším vlivem vliv pachových látek. Emise pachových látek nelze objektivně vyčíslit a proto se jejich posouzení omezuje na stanovení ochranného pásma (OP) kolem objektů živočišné výroby. K tomu je používána metodika zveřejněná v ACTA HYGIENICA,EPIDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA č. 8/1999. Pro řešenou stavbu kravína byl zpracován Ing. Josefem Charouzkem návrh OP v září 2004 . Ten je součástí přílohové části oznámení. Ověření zasažení území emisí amoniaku pak bylo provedeno rozptylovou studií (zpracoval FARMTEC Tábor, Ing. Radek Přílepek – červenec 2005). Plné znění této rozptylové studie je v přílohové části této dokumentace.

Provedená revise ochranného pásma prokazuje, že stavbou nového kravína umístěnou na vzdálenějším okraji zemědělského areálu od zástavby obce  nedojde k zasažení chráněné zástavby obce pachovými látkami ani amoniakem a nedojde zde tedy za normálních podmínek ke zhoršení životního prostředí v důsledku provozování nové stáje chovu dojnic. Ovlivněné území je především mimo zástavbu obce, kde nebude ani ve výhledu žádná chráněná zástavba realizována.

Nejbližším objektem hygienické ochrany (OHO) je dům na st. parcele č. 2728, který bude i po stavbě nového kravína mimo hranice OP.

Dalším vlivem spíše obtěžujícím bude zvýšení frekvence dopravy. Část stájové kapacity bude provozována ve stávajících  stelivových stájích s hnojištěm a jímkami na hnojůvku, část v nové bezstelivové stájí s novou skladovací jímkou na kejdu se skladovací dobou cca 6 měsíců. Proto větší dopravní zatížení bude směrováno právě do dnů vyvážení kejdy, hnoje a močůvky v jarním a podzimním období. Bude se jednat o několik jízd za den (cca 10- 20) traktoru s vlekem nebo nákladního automobilu, které budou realizovány převážně po místních komunikacích, někdy vedoucích i přes zástavbu obce.   Ovlivnění území hlukem  v důsledku této přepravy je nepodstatné, stejně jako ovlivnění emisemi z vozidel, případně prachem . Kolem trasy přepravy dojde i k nevýznamnému ovlivnění pachovými látkami ( zvlášť při vyvážení hnoje). Na vesnici není zápach hnoje nebo siláže (přechodně působící) ničím neobvyklým a obyvatelstvem je běžně akceptován.

Sociálně ekonomický vliv stavby bude spíše pozitivní, i když v nové stáji nevzniknou nové pracovní příležitosti - obsluhu zajistí stávající pracovníci přechodem ze stávajících stájí.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Jak už bylo popsáno v předchozí kapitole nejvýznamnější vliv na ovzduší budou mít emise amoniaku ze stájí a emise pachových látek.

Emise amoniaku se proti stávajícímu stavu zvýší ze stávajících 3 090,5 kg NH3.rok-1 na 9 198,3 kg NH3.rok-1 , což je o 6 107,8 kg NH4. rok-1 více. Toto zvýšení  je sice významné, ale neovlivní významně ovzduší v katastru obce a vůbec ne v zástavbě obce. Další emise budou vznikat při aplikaci kejdy a hnoje na zemědělské pozemky, tedy ve volné krajině. Amoniak je lehčí než vzduch, ze stájí stoupá vzhůru, kde se ředí a degraduje. S významným negativním ovlivněním širšího okolí stájí nelze uvažovat.

V současné době platí zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění zákona č. 92/2004 Sb., včetně prováděcích předpisů. Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, patří nová stáj pro 430 dojnic do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší.

Emise pachových látek nelze množstevně výpočtově stanovit. Dosah těchto emisí je pak vymezen návrhem ochranného pásma zpracovaným podle metodiky AHEM a doložený v příloze oznámení. Tato metoda je v současné době jedinou dostupnou metodou hodnotící objektivně pachové látky a jejich dosah.

Problematiku ochrany ovzduší ve vztahu ke chráněným objektům – objektům hygienické ochrany (OHO) standardně řeší návrh ochranného pásma. Tato problematika je podrobně rozebrána v předchozích kapitolách.

Z pohledu vlivů v širším území je třeba zdůraznit vlivy amoniaku a pachových látek při aplikaci  statkových hnojiv na pole . Ty lze do určité míry mírnit  včasným zapravením do půdy. Ovlivnění klimatických poměrů v území bude zanedbatelné.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Ve výrobním areálu zemědělského podniku působí řada zdrojů hluku . Kromě hluku působeného vlastními chovanými zvířaty jsou to hluky z provozu technologických zařízení, dopravních prostředků, chlazení v mléčnici, trafostanice apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak významné a pohybují se mírně nad hlukem pozadí.

V nové stáji nebudou žádné významné zdroje hluku a nelze tedy očekávat významné zhoršení hlukových poměrů v posuzovaném území. Významnější zdroje hluku a vibrací se zde mohou objevit při provádění stavby kravína. Tyto zdroje hluku v území působí krátkodobě a nebudou pro hlukovou zátěž významné. Zatížení území hlukem a vibracemi při provádění stavby je pak podrobně hodnoceno v kapitole B.III.4.1.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy stáje na povrchové a podzemní vody se mohou projevit při provozní nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech. Stáj, kejdové kanály, skladovací nádrž na kejdu budou stavebně provedeny jako nepropustné objekty, budou vybaveny hydroizolací a kontrolním systémem úniku . Před uvedením do provozu budou jímky (nádrže) podrobeny zkoušce těsnosti.

Nejvýznamnější vlivy na povrchové a podzemní vody  by mohla mít nesprávná aplikace statkových hnojiv na pozemky. Jak jsem již zmínil dříve, ke kolaudaci stavby předloží investor aktualizovaný plán organického hnojení, včetně lokalizace případných dočasných skládek hnoje. V tomto plánu bude mimo jiné uvedeno:

- zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou;

- zákaz aplikace hnoje a močůvky do ochranných pásem obytné zástavby (pro hnůj, močůvku a kejdu skotu je to 100 m) bez následného zapravení do půdy;

- povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin po aplikaci);

- zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 80 bez okamžitého zapravení do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové srážky apod.;

- zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti pozemku) potoků nebo rybníků;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních zdrojů, kde je to uvedeno  v provozním řádu nebo to plyne z obecně platného předpisu nebo správního rozhodnutí;

- zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je toto zakázáno správním rozhodnutím;

- dále je nutno akceptovat i opatření plynoucí z nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Z hlediska principu předběžné opatrnosti je možné konstatovat, že ani v případě přívalového deště, při němž by mohlo dojít k zatopení okolí jímek, nehrozí okolnímu prostředí významné riziko.

Skladovací jímka (nádrž) na kejdu bude  osazena horní hranou výrazně nad úrovní terénu a její vyplavení nehrozí. Stejné platí i pro čerpací jímky.

V areálu budou skladovány i jiné látky nebezpečné vodám jako jsou stájové dezinfekce a jiné chemické látky a přípravky. Ty budou uloženy jako dosud ve stavebně zabezpečeném objektu dojírny a objektu mléčnice . Bližší specifikace těchto chemických látek a přípravků (včetně klasifikace jejich nebezpečných vlastností) je provedena v kapitole B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje. Stejné platí i o nebezpečných odpadech vznikajících při provozu stáje .

D.I.5. Vlivy na půdu

Pro stavbu  nového kravína je určeno staveniště z části na zemědělské půdě v návaznosti na stávající zemědělský areál. Bude tedy třeba provést vyčlenění  plochy staveniště ze zemědělského půdního fondu. Pozemky určené k zástavbě jsou vedeny jako orná půda I. třídy ochrany a dnes jsou  obhospodařovány jako travina na orné půdě , ve skutečnosti manipulační plochy. V okolí zemědělského areálu jsou všechny pozemky v I. třídě ochrany a proto není možné zvolit staveniště na horší kvalitě půdy.

Pro udržení úrodnosti půdy je pak důležité do půdy doplňovat živiny a organickou hmotu. K tomu zemědělství využívá statkových hnojiv. Produkce statkových hnojiv je pak velmi důležitá pro udržení úrodnosti půd a každý zemědělský podnik se snaží vyprodukovat tolik statkových hnojiv, kolik jich potřebuje k vyhnojení celé výměry orné půdy alespoň 1 x za 4 roky.

AGROCENTRUM JIZERAN a.s. hospodaří na ploše 1499,18 ha zemědělské půdy z níž  550,49 ha je půda orná a 948,69 ha trvalé travní porosty. Do hospodářského obvodu zemědělského podniku patří katastr obcí (nebo části katastru) Benešov, Příkrý, Škodějov, Roztoky u Semil, Jesenný, Bozkov, Semily, Spálov, Rybnice, Helkovice, Roprachtice, Bítouchov, Střevelná, Horská Kamenice a Lhotka u Zlaté Olešnice. V některých z těchto obcí  jsou umístěny i objekty chovu zvířat . V následujících tabulkách je pro srovnání uveden současný stav  a stav po dostavbě nové stáje v obci Příkrý.

a) Současný stav:

| Umístění objektu ŽVv k.ú. | Počet a kategorie zvířat | Přepočtený počet DJ | Roční produkce hnoje v t | Roční produkce kejdy t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příkrý | Krávy stel. 238 Telata v mléč. výž. 48 | 262 10 | 3570 211 | - - |
| Benešov | Krávy 96 | 106 | 1440 | - |
| Škodějov | Krávy 96 | 106 | 1440 | - |
| Roztoky u Semil | Krávy 96 | 106 | 1440 | - |
| Jesenný | Krávy 125 OMD 74 | 137 46 | 1875 540 | - |
| Bozkov | OMD 90 | 56 | 657 | - |
| Spálov | Krávy 96 OMD 180 | 106 112 | 1440 1314 | - |
| Celkem | - | 1047 | 13 927 | - |

b) Stav po dostavbě:

| Umístění objektu ŽVv k.ú. | Počet a kategorie zvířat | Přepočtený počet DJ | Roční produkce hnoje v t | Roční produkce kejdy t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příkrý | Krávy bezstel. 430 Krávy stel. 288 Telata v mléč. výž. stel 136 | 473 317 20 | - 4320 598 | 5805 - - |
| Benešov | Krávy zrušeno | - | - | - |
| Škodějov | Krávy zrušeno | - | - | - |
| Roztoky u Semil | Krávy zrušeno | - | - | - |
| Jesenný | Krávy –změna na OMD 125 OMD 74 | 78 46 | 912 540 | - |
| Bozkov | OMD 90 | 56 | 657 | - |
| Spálov | Krávy zrušeno OMD 180 | - 112 | - 1314 | - |
| Celkem | - | 1 102 | 8 341 | 5 805 |

Zatížení  zemědělské půdy  živočišnou výrobou:

AGROCENTRUM JIZERAN a.s. hospodaří na ploše1499,18 ha zemědělské půdy z níž 550,49 ha je půda orná a 948,69 ha trvalé travní porosty. Po dostavbě nové stáje bude chovat celkem 1 102 DJ tj. 0,73 DJ/ha zemědělské půdy. Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je přiměřené a nehrozí, že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy.

Při roční produkci  čerstvého hnoje 8 341 t .rok-1 , tj. po odečtení ztrát skladováním cca 30 %  - 5 839 t uleželého hnoje se dávkou 40 t/ha vyhnojí 146ha orné půdy.

Při roční produkci  kejdy skotu 5 805 t .rok-1 se dávkou 40 t/ha vyhnojí 145 ha orné půdy. Kejdu je možné na ornou půdu aplikovat k jarnímu i podzimnímu hnojení , je jí možné hnojit i trvalé travní porosty. Právě pro hnojení TTP bude kejda přednostně využívána.

Močůvka bude používána jak k přihnojování orné půdy, tak ke hnojení trvalých travních porostů.

K dispozici je 550,49 ha orné půdy z níž cca 10 % tj. 50 ha bude mít nějaké omezení pro hnojení. Bez  omezení lze hnojit tedy cca  500 ha orné půdy. Hnojit je třeba veškerou ornou půdu i tu, kde jsou určitá omezení, ale za dodržení stanovených zásad. Orná půda bude hnojena 1 x za 3-4 roky, což je optimální stav. AGROCENTRUM JIZERAN a.s. bude tedy soběstačné v organickém hnojení (i když toto lze říci přesně teprve po provedení půdních rozborů a vyhodnocení podle nitrátové směrnice) a nebude nuceno výrazněji využívat jiné zdroje hnojiv .

Nedostatečná produkce statkových hnojiv pak nutí zemědělské podniky používat ve větším rozsahu neekologická hnojiva – průmyslová hnojiva.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavbou a provozem nového kravína a nové skladovací nádrže na kejdu nebude dotčeno horninové prostředí ani přírodní zdroje. Stavba bude provedena tak, aby nebyla zdrojem pronikání závadných látek do horninového prostředí.

D.I.7. Vlivy na faunu , flóru a ekosystémy

V ploše staveniště ani v jeho blízkém okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Cenné prvky ochrany přírody jsou v údolních nivách potoků a mohly by být dotčeny při nesprávné aplikaci statkových hnojiv na pozemky a  při nevhodně umístěných polních skládkách hnoje. Ochrana těchto prvků přírody bude zabezpečena plánem organického hnojení.

V blízkosti zájmového území stavby nejsou žádné lokality z programu NATURA 2000 tj. evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) –viz mapka v kap. C.II.7.

D.I.8.  Vlivy na krajinu

Stavba kravína jako taková bude realizována ve vazbě na stávající zemědělský areál na straně odvrácené od zástavby obce Příkrý. Stávající zemědělský areál je umístěn severovýchodně od obce,  výškově nad úrovní zástavby obce. Každá další stavba zde do určité míry narušuje krajinný ráz i když ne významně. Jako dobrý příspěvek ke zmenšení negativních vlivů v krajině považuji řešení skladování kejdy v železobetonové nádrži pokud to hladina podzemní vody dovolí zapuštěné do terénu. V projektu stavby jsou navrženy sadové úpravy, které bude nutno po dokončení stavby realizovat jako  opatření ke zmírnění vlivu stavby na krajinu. Při zpracování tohoto plánu je třeba respektovat běžné zásady, které jsou zpravidla stanoveny v ÚSES

Plánovaný záměr stavby nového kravína pro 430 dojnic formou novostavby „na zelené louce“ bude mít vliv různé intenzity na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 114 /1992 Sb o ochraně přírody a krajiny.

- zásah do přírodních hodnot			slabý vliv

- zásah do významných krajinných prvků	žádný vliv

- zásah do zvláště chráněných území		žádný vliv

- zásah do kulturních a historických hodnot	žádný vliv

- zásah do estetických hodnot			slabý až střední vliv

- zásah do kulturních dominant		žádný vliv

- zásah do harmonického měřítka		slabý vliv

- zásah do harmonických vztahů		slabý vliv

Z uvedené charakteristiky je zřejmé, do jaké míry zasahuje navrhovaná stavba do identifikovaných hodnot. Stupnice zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do značné míry subjektivní.

D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V zájmovém území stavby ani v jeho blízkém okolí není žádný hmotný majetek, který by přímo nesouvisel s provozem zemědělského areálu a se zemědělskou činností investora.

Nejbližší kulturní památky jsou v zástavbě obce od staveniště značně vzdálené a nebudou stavbou dotčeny.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí  z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Nová stavba produkční stáje, která vznikne vedle stávajícího zemědělského areálu v obci Příkrý doplňuje stávající stájové kapacity v zemědělském areálu  a má poměrně malý vliv na kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti z širšího pohledu. Ovlivněné území je malé a je prakticky vymezeno zemědělským areálem a plochou ochranného pásma. Uvnitř tohoto ochranného pásma se nenachází žádný chráněný objekt  ani prvek ochrany přírody, žádná stavba pro bydlení. Negativní vlivy může do určité míry eliminovat i dobré provedení ozelenění areálu, nejen jako součást ochranného pásma, ale i jako důležitý činitel krajinného rázu – krajinotvorný prvek. Právě z hlediska krajinného rázu bude důležité zpracovaný  projekt sadových úprav - ozelenění  důsledně realizovat.

Významnější vlivy bude mít rozvoz a aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Jedná se o vlivy na poměrně velké ploše  zemědělské půdy – kejda skotu, hnůj a hnojůvka . Právě část luk navazuje na území cenné z hlediska ochrany přírody – údolní nivy vodních toků, remízky apod.  Bude tedy velice důležité dodržování zásad správného používání statkových hnojiv, které vymezí plán organického hnojení. Velmi důležité je , aby součástí plánu organického hnojení bylo i vymezení ploch pro umístění případných dočasných skládek hnoje.

Nutno připomenout i omezující opatření plynoucí z nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o zranitelných oblastech (i když katastr obce není mezi vyjmenovanými), kde je aplikace statkových hnojiv na pozemky od 1.listopadu do 28. února vyloučena.

Předkládaný záměr nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice státu.

D.III. Charakteristika environmetálních  rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Chovy hospodářských zvířat nejsou provozy, v nichž by aktuálně hrozilo nebezpečí havárie. Výraznější riziko je hlavně při manipulaci se statkovými hnojivy a silážními šťávami - při jejich převozu a aplikaci na zemědělskou půdu (zejména kejdy, silážních šťáv a močůvky).

U kravína je nebezpečí ekologické havárie omezeno na případ nedodržení provozního řádu nebo nerespektování plánu organického hnojení – vylití kejdy, silážních šťáv nebo močůvky na jednom místě s následným odtokem nebo spláchnutím do vodoteče, aplikace v blízkosti vodních zdrojů, potoků a rybníků, aplikace na silně zvodnělou půdu, zmrzlou a zasněženou půdu apod. Důležité je i dodržení schváleného umístění dočasných polních skládek hnoje. V případě nerespektování těchto zásad by mohlo dojít k výraznému znečištění podzemních nebo povrchových vod, vyřazení vodního zdroje z užívání na delší dobu, znehodnocení prvků ÚSES apod.

Dalším rizikovým místem je nádrž na kejdu a odpadní vody z dojírny a mléčnice, jímky u hnojiště, které by v případě porušení těsnosti nebo přeplnění mohly výrazně ovlivnit své okolí. Podle praktických zkušeností však porušení těsnosti podzemní močůvkové jímky (resp. čerpací jímky) vyvolá kontaminaci půdy jen v nejbližším okolí pukliny a výrazné riziko tedy nehrozí. Jiná je situace u nadzemních jímek, kde havárie jímky může zasáhnout širší okolí a způsobit výrazné ohrožení životního prostředí.

V objektu nebudou skladovány  ani používány žádné chemické látky – kromě stájových dezinfekcí užívaných v dojírně a specifikovaných v kapitole B.II.3, které by mohly být zdrojem ovlivnění životního prostředí. Přesné složení stájových dezinfekcí bude známo teprve po výběru dodavatele dojírny. Zpravidla každý dodavatel dojírny doporučí i své vybrané stájové dezinfekce. Složením se však nebudou výrazně lišit od uvedených (vždy jedna složka zásaditá a druhá kyselá).

Za běžných podmínek, při dodržování provozních řádů nehrozí v posuzovaném objektu riziko havárie.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Po seznámení se záměrem investora, seznámení se stavem ve stávajícím zemědělském areálu a na základě dalších zjištění, včetně konzultace s příslušným obecní úřadem, doporučuji při stavbě realizovat následující opatření:

Staveniště se nachází ve vazbě na zastavěné území stávajícím zemědělským areálem v obci Příkrý.  Obec nemá zpracovánu územně plánovací dokumentaci.

Umístění stáje není v rozporu se zájmy obce ani příslušného stavebního úřadu. Navýšením stájové kapacity dochází ke změně v rozsahu ochranného pásma, které se však nepřibližuje k zástavbě obce.

Po vybudování nové stáje  budou zrušeny čtyři kravíny K96 se zastaralou technologií chovu a  další kravín K 125 bude upraven na OMD.

Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech objektů a dodržení níže uvedených zásad:

Z hlediska ochrany ovzduší.

- Bude projednán návrh nového ochranného pásma a předložen  stavebnímu úřadu  MÚ Semily k vyhlášení správním rozhodnutím .

- Stavy hospodářských zvířat uvedené v této dokumentaci a posouzené návrhem ochranného pásma jsou konečné. Stejně je třeba chápat i posouzenou technologii chovu - bezstelivové ustájení v nové stáji.

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním.

- Jako součást stavebního projektu bude zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a provedena výsadba zeleně podle tohoto plánu.

- Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením v době sucha.

- Bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata.

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy stáje, manipulační plochy včele stáje. Bude realizována stavebně zabezpečená nádrž na kejdu a odpadní vody z dojírny a mléčnice.

- Je třeba zajistit řádný provoz jímky (nádrže) na kejdu a stávající jímky na hnojůvku  – včetně kontroly hladiny v jímce a včasného vyvážení obsahu jímky (při dosažení 90 % užitečného objemu). Vyvážení provádět v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky.

- Dále je třeba se zaměřit na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy močůvky a kontaminované dešťové vody z této plochy  do skladovací jímky.

- Zajistit pravidelné vyvážení obsahu jímky na splaškové vody z hygienických zařízení na smluvně zajištěnou ČOV.

Z hlediska ochrany půdy.

- Při zpracování prováděcího projektu se snažit stavbu co nejvíce zasunout do stávajícího areálu a tím omezit zábor ZPF nejlepší kvality.

- Aplikace hnoje a močůvky na zemědělskou půdu bude prováděna na základě nově zpracovaného plánu organického hnojení.

- Umístění případných dočasných polních skládek hnoje bude řešeno s ohledem na ochranu půdy. Skladování hnoje na těchto skládkách nepřekročí 1 rok a plocha bude opakovaně pro uložení hnoje využita až po 4 létech.

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností.

Z hlediska krajiny a krajinného rázu.

- Objekt kravína bude proveden se sedlovou střechou krytou vhodnou krytinou stejné barvy jako stávající objekty. Stěny stáje budou v barvě bílé, okna, vrata v barvě hnědé. Klempířské prvky hnědé nebo hnědočervené. Nebude použito žádných prvků působících zrcadlení apod.

- Pro zmenšení negativních vlivů v krajině bude realizována výsadba vhodné zeleně podle plánu ozelenění.

Z hlediska ochrany přírody.

V území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin.

- Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci zřizování OP, vyhynulá zeleň bude doplněna.

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně a likvidovány v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

- Pro nakládání s nebezpečnými odpady bude vyžádán souhlas příslušného orgánu státní správy.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy i na pracovištích, školení pracovníků, pravidla bezpečné práce apod.)

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby při provozu stájí nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.

Z hlediska ovlivnění území stájovým hmyzem, hlodavci.

- Ve stáji budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích  předpokladů při hodnocení vlivů

Pro hodnocení vlivů , identifikaci vlivů byla použita standardní metodika EIA, katalogy činností a složek životního prostředí, typizační směrnice MZem  ČR, zákonů a vyhlášek vydaných k této problematice.

Při hodnocení významnosti negativních vlivů na životní prostředí byly použity kvantitativní metody  vycházející ze standardů a doporučení MZem ČR – zejména pro hodnocení vstupů a výstupů z provozu stáje. Potřeba vody, potřeba surovin  (krmiva,  stelivo, dezinfekční prostředky), nároky na dopravu, emise do ovzduší, produkce odpadních vod a hnojůvky, produkce hnoje, produkce odpadů jsou vyčísleny na základě doložených výpočtů vycházejících z citovaných typizačních směrnic, obecně platných předpisů apod.

Výpočtem je dokladován návrh ochranného pásma pro celou kapacitu areálu. Ten byl proveden podle jediné známé objektivní metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA č. 8/1999. Návrh je doplněn posouzením emisí amoniaku rozptylovou studií. Oba tyto dokumenty – návrh OP a rozptylová studie – jsou v plném znění v přílohové části .

Dále bylo použito srovnávacích metod , využívajících poznatky z podobných provozů.

Získané poznatky a dokumentace v rozpracované formě byla konzultována s investorem. Údaje o zájmovém území byly získány  z mapových podkladů , odborné literatury , průzkumem terénu  a konzultacemi s pracovníky dotčených orgánů a institucí.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Podklady, které měl zpracovatel oznámení k dispozici lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci vlivů na životní prostředí, jejich vyhodnocení a zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.,ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,v rozsahu podle přílohy č. 4. – rozsah dokumentace

V době zpracování oznámení byl zpracován projekt stavby  pro územní řízení. Tento projekt měl posuzovatel k dispozici. Technické řešení stavby bylo projednáno s investorem. Investor stavby byl upozorněn, že kapacitní údaje (stáj pro 430 dojnic) jsou konečné a nelze je zvyšovat bez nového posouzení - návrhem ochranného pásma apod.. Návrh ochranného pásma je pak použit jako jeden z podkladů. Dalším důležitým podkladem použitým při zpracování oznámení je rozptylová studie.

Pro zapojení areálu do krajiny bude v rámci projektu zpracován plán ozelenění (v projektu pro územní řízení již tento plán rámcově zpracován je).

Seznam výchozích podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb..

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb.

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění  zákona č. 188/2004 Sb.

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění z. č. 218/2004 Sb..

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

- Zákon č. 50/1976 Sb. , stavební zákon, ve znění zák.č.. 83/1998 Sb., ve znění pozdější úpravy.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas životního prostředí ČSFR.

- Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

- Mapové podklady

- Příručka pro zemědělce a poradce 1996

ČÁ S T   E

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU

Výběr nejvhodnější varianty provedl investor v přípravě záměru. V kapitole B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění , včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů, je popsána investorem zvolená varianta (jako varianta I) a tzv. nulová varianta. Varianta I je jedinou variantou, která byla investorem zadána  k posouzení.

Řešena je stavba nové produkční stáje pro chov dojnic v jedné vybrané variantě (varianta I) tj. výstavba nové volné boxové bezstelivové stáje ve vazbě na stávající zemědělský areál Příkrý, severovýchodním směrem od tohoto areálu a zástavby obce. Součástí stavby je nová dojírna, skladovací železobetonová kruhová jímka na kejdu a  odpadní vody z dojírny. Pro provoz stáje bude využito stávajících objektů silážních žlabů. Stávající dva kravíny budou stavebně upraveny z vazného ustájení na volné stelivové stáje pro krávy na sucho a krávy v porodně. Stávající hnojiště a močůvková jímka pro tyto stáje zůstává zachováno. Záměr se tedy odehrává v sousedství stávajícího zemědělského areálu (částečně zasahuje do areálu), dále od zástavby obce.

Toto řešení je pro investora nejpřijatelnějším a prakticky jediným, proto není navrhováno žádné variantní řešení. Navržené řešení pak umožní jako navazující stavby realizovat rekonstrukci stávajících stájových objektů  a pod.

Dále bylo zvažováno zda řešit stelivové nebo bezstelivové ustájení. Po zvážení obou možností se  zemědělský podnik  rozhodl pro výstavbu nové bezstelivové stáje. Vybrána byla  tedy  varianta předkládaná k posouzení.

Porovnání variant řešení je uvedeno pomocí vyhodnocení impaktů v následující tabulce:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu |  |  |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | X | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | 0 |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | X | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | 0 |
| Charakter odvodnění oblasti | 0 | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | X | X |
| Jiné vlivy – pachy | X | X |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | X | X |
| Surovinové a energetické zdroje | X | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | X | X |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | X | X |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | X | X |
| Hluk a vibrace | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 9 | 6 |
| X impakt předpokládán |  |  |
| 0 impakt nenalezen |  |  |

ČÁ S T   F

F.   Z Á V Ě R

Posouzení záměru podle zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí , příloha č. 4 – rozsah dokumentace, na stavbu nové stáje pro 430 dojnic ve volném boxovém bezstelivovém ustájení s vyklízením kejdy lanovou lopatou do kejdových kanálů s gravitačním odtokem do skladovací nádrže se skladovací  kapacitou cca 6 měsíců, neshledalo významné negativní vlivy plynoucí z realizace tohoto záměru a následného provozu stavby v takovém rozsahu, aby došlo k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v zájmovém území a jeho okolí, nebo zdraví obyvatelstva v obci Příkrý. Proto doporučuji posouzený záměr v posouzeném rozsahu realizovat.

Doporučené podmínky pro realizaci a následný provoz posouzené stavby jsou uvedeny v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Č Á S T   G

    - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovatel: 		AGROCENTRUM JIZERAN a.s.

Komenského nám. 116

513 01 S E M I L Y

Název záměru:  		Farma pro dojnice Příkrý

Charakter a kapacita záměru: Stavba zemědělské prvovýroby - nová stáj pro 430

dojnic jako doplnění stávajícího zemědělského areálu.

Umístění záměru:		Obec Příkrý

bývalý okres Semily

kraj Liberecký

Projektant:			FARMTEC Tábor a.s.

S h r n u t í:

Severovýchodně od zástavby obce Příkrý je provozován zemědělský areál AGROCENTRUM JIZERAN a.s., Semily, ve kterém je umístěna mimo jiné i několik stájí pro chov skotu – 2 stáje kravínů pro celkem 238 krav - vazné stelivové stáje s objektem zázemí uprostřed (mléčnice a hygienické zařízení) , dojení na stáních, telata v mléčné výživě 48 kusů v boudách. V areálu jsou vybudovány seník, silážní žlaby, hnojiště, močůvková jímka, sklad strojů.

Záměrem investora je doplnit stájovou kapacitu o novou produkční stáj pro 430 dojnic a následně využít stávající kravíny – hala I pro ustájení 164 krav na sucho, hala II pro porodnu 124 krav. V prostoru mez stájemi bude umístěno 136 bud pro telata v mléčné výživě. Využito bude stávající zázemí v němž je umístěna mléčnice a hygienické zařízení. Nově bude postavena dojírna a ta bude s mléčnicí propojena mlékovodem. Proti stávajícímu stavu 272,5 DJ dojde po dostavbě nové stáje ke zvýšení stavů skotu na 810 DJ. Následně budou zrušeny v jiných lokalitách čtyři stáje vazných kravínů K 96 a jedna vazná stáj bude změněna na OMD. V přepočtu na dobytčí jednotky dnes  AGROCENTRUM JIZERAN a.s., Semily, chová 1 047 DJ, nově jich bude chovat 1 102 DJ – zvýšení tedy o 55 DJ.

Pro realizaci tohoto záměru bylo vybráno místo v návaznosti na stávající zemědělský areál na parcelách č. .284/1, .284/2, .284/3,.284/3,.285, 1059/3, .293/1, .293/2, 1059/1, 1059/4, 2641/1, 1058/1, 2640/1, 1036/1, 1035, 1061/2, 2642. vše v k.ú. Příkrý. Část pozemků je vedena v kultuře orná půda . Plocha staveniště je na vzdálenější straně zemědělského areálu od zástavby obce Příkrý. Staveniště přímo navazuje na stávající zemědělský areál a objekt nové dojírny do něho zasahují. Zájmové území je  omezeno místními komunikacemi, které se sbíhají a tak vymezují trojúhelníkovou plochu, která bude využita pro dostavbu. Plocha staveniště je výše než zástavba obce, je mírně svažitá, což je využito pro umístění nádrže na kejdu a gravitační přívod kejdy do této nádrže. Vybrané místo je dobře použitelné pro zvolený záměr. Dopravně je lokalita dostupná z vnitropodnikové asfaltové komunikace .

Nová stáj pro 430 produkčních krav je navržena jako volná boxová 6 ti řadá bezstelivová s přirozeným větráním. Stáj půdorysných rozměrů 32,6 x 111,0 m  bude realizována v nové ocelové montované hale se sedlovou střechou s krytinou z vláknocementových šablon. V ní bude upravena hřebenová větrací štěrbina a prosvětlovací pásy kolmo na hřeben střechy. Podélné stěny budou do výše 1,6 m vyzděny (opláštěny) a dále opatřeny protiprůvanovými clonami se svinovacími závěsy. Stáj je řešena jako podélně průjezdná s nepropustnou izolovanou podlahou. Ustájení volné boxové s vyklízením kejdy lanovou lopatou do příčných kejdových kanálů, z nichž kejda odtéká gravitačně do nové skladovací jímky (nádrže).  Nová skladovací jímka bude maximálně zapuštěna do terénu – provedena bude železobetonová nádrž systém WOLF užitného objemu 3 700m3. Ta je kapacitně řešena pro skladování kejdy a odpadních vod z dojírny  po dobu min. 6ti měsíců.

V prostoru mezi stávajícími stájemi a novou stájí bude vybudována nová rybinová dojírna 2 x 16 míst s čekárnou a technickým zázemím.

Hygienická zařízení pro obsluhu budou využita stávající v objektu mezi stávajícími stájemi.V tomto objektu je i stávající mléčnice , která bude využita a s dojírnou propojena mlékovodem.

V prostoru mezi stávajícími stájemi bude umístěno 136 bud pro telata v mléčné výživě.

Stáje budou s dojírnou propojeny zakrytým přiháněcím koridorem.  V areálu bude vybudován  kafilerní box, který bude využíván i pro novou stáj.

Nová stáj  bude umístěna částečně na zemědělské půdě dnes obhospodařované jako orná . Záměr si vyžádá zábor cca 2,0 ha zemědělské půdy  I. třídy ochrany (jiná v okolí areálu není).

Nová stáj si vyžádá zvýšení potřeby pitné vody odebírané z vodovodu pro obec a zemědělský areál . Souhlas se zvýšením odběru vody byl s provozovatelem projednán – bude nutné řešit posílení zdroje. Investor uvažuje i o vybudování vlastního vodního zdroje.

Předmětná stavba nemá významné nároky na suroviny – bude nutné pouze napojení stáje na stávající vnitroareálové komunikace v malém rozsahu. Pro provoz stáje je nutná elektrická energie – připojení je možné z kabelového rozvodu  v areálu.

Pro vyvážení kejdy, hnoje a močůvky má investor k dispozici potřebné mechanizační prostředky . Pro hnojení  má  k dispozici pozemky o výměře 1499,18 ha zemědělské půdy z toho 550,49 ha orné půdy. Dle provedené bilance (kapitola D.I.5) po dostavbě posuzované stáje a zachování stávajících stájí s navrženými změnami, bude produkce statkových hnojiv pokrývat potřebu družstva - zatížení 0,73 DJ/ha zemědělské půdy, hnojení hnojem při dávce 40 t/ha 1 x za 3- 4 roky. Ke kolaudaci stavby bude předložen aktualizovaný plán organického hnojení. Po dokončení stavby doporučuji zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe.

Nejvýznamnější vlivy na území budou mít pachové látky a emitovaný amoniak ze stájí ( nové stáje a stávajících stájí chovu skotu). Produkce amoniaku se oproti stávajícímu stavu zvýší z dnešních 3 566,5 kg NH3 . rok-1 na 9 198,3 kg NH3 . rok-1 , tedy o 5 631,8  kg NH3 . rok-1 (bez uvažování vlivu snižujících technologií). Tyto škodliviny (hlavně pachové látky) limitují rozsah ochranného pásma. Pro stávající areál není vyhlášeno ochranné pásmo. Proto  byl v předstihu zpracován nový návrh ochranného pásma areálu . Tento návrh prokazuje, že nová stavba  je možná bez zhoršení situace v zástavbě obce. Nově navržené OP pro  celou stájovou kapacitu v areálu nezasahuje do chráněné zástavby obce ani rezervních ploch pro bytovou zástavbu. Vlivy emisí amoniaku pak byly prosouzeny rozptylovou studií. Oba dokumenty – návrh ochranného pásma a rozptylová studie jsou v plném znění v přílohové části oznámení.

Stavba bude mít negativní vliv na krajinný ráz resp. dojde  k určitému narušení  krajinného rázu v důsledku vybudování nové stáje se značnou hmotou. To bude  kompenzováno ozeleněním areálu po jeho hranici a tedy skrytím objektů do zeleně.

Stavbou nebude významně dotčena fauna ani flóra. Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně. V rámci stavby bude realizováno doplnění ozelenění celého zemědělského areálu podle projektu ozelenění, který je součástí projektu stavby.

Záměr nezasahuje do ochranných pásem podzemních ani nadzemních sítí. Stavba nezasahuje do žádných jiných ochranných pásem - ochranných pásem podzemních vodních zdrojů a povrchových vodních zdrojů. Plocha staveniště nebyla v minulosti meliorována a nezasahuje sem  meliorační účinek žádné stavby. Na ploše staveniště nejsou vzrostlé stromy a nebude nutné žádné kácení dřevin. Stavbou nebude dotčen žádný z prvků ochrany přírody, poddolovaná území ani zdroje surovin. V zájmovém území stavby se nenacházejí žádné kulturní a historické objekty.

Posuzovanou stavbu je nutno hodnotit jako stavbu, která je přínosem pro ochranu prvků životního prostředí i když např. vlivy z emisí amoniaku a pachových  látek do venkovního ovzduší zde budou vyšší než dosud.

ČÁST  H

H.     Přílohy (samostatná přílohová část):

      - Vyjádření MÚ, stavebního odboru  Semily

      - Mapa zájmového území 1:50 000

      - Mapa 1:10000

      - Mapa katastru nemovitostí   1: 2 880

      - Snímek katastrální mapy se zákresem objektů 1:2 880

      - Situace staveniště 1 : 1000

      - Návrh ochranného pásma

      - Rozptylová studie.

ČÁST I

I.      ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Zpracovatel dokumentace:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel., fax:  565 323 942  Mobil:+420602 476567

Osvědčení podle zák. ČNR č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999. Oprávněná osoba podle zák.č. 100/2001 Sb.

Spolupráce:	Ing. Josef Charouzek ml.

V Pelhřimově dne   28. července 2005

Ing. Josef Charouzek

PŘÍLOHOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

1.   Vyjádření MÚ, stavebního odboru  Semily

- Fotodokumentace

- Mapa zájmového území 1:50 000

- Mapa 1:10 000

- Mapa katastru nemovitostí   1: 2 880

- Snímek katastrální mapy se zákresem objektů 1:2 880

- Situace staveniště 1 : 1000

- Návrh ochranného pásma

- Rozptylová studie.

PŘÍLOHA Č. 1.

VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

PŘÍLOHA Č.3

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50 000

PŘÍLOHA Č. 4

MAPA 1: 10 000

PŘÍLOHA Č. 5

KATASTRÁLNÍ MAPA

M 1:2880

PŘÍLOHA Č.6.

SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY SE ZÁKRESEM OBJEKTŮ M1:2880

PŘÍLOHA Č.7

SITUACE STAVENIŠTĚ	M 1:1000

PŘÍLOHA Č. 8

Ing. Josef Charouzek

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, stavební akustika,

chemické látky, odborné posudky ovzduší

393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559

Telefon, fax 565323942            Mobil: +420602476567           e-mail: jcharouzek@email.cz

#### Návrh ochranného pásma

pro zemědělský areál

P ř í k r ý

Zřizovatel: 	AGROCENTRUM JIZERAN a.s.

Komenského nám. 116

513 01 S E M I L Y

V Pelhřimově červenec 2005.

Technická zpráva k návrhu ochranného pásma.

Ve stávajícím zemědělském areálu v obci Příkrý provozuje AGROCENTRUK JIZERAN a.s., Semily 2 stáje kravína s celkovou kapacitou 238 krav a ustájení telat v mléčné výživě – 48 kusů. Záměrem je postavit novu stáj pro 430 dojnic, zachovat v provozu stávající stáje pro 164 krav na sucho a 124 krav v porodně, rozšířit boudy pro telata v mléčné výživě na celkových 136 kusů. Proto investor nové stáje požádal o zpracování návrhu ochranného pásma pro výhledový stav v areálu.

Tento postup je v souladu s § 35, odstavec 2 zákona číslo 50/1976 Sb. , stavební zákon ve znění zákona č. 83/1998 Sb., protože lze oprávněně předpokládat, že stavba bude svými negativními vlivy překračovat v určitém území limitní hodnoty stanovené právními předpisy.

Návrh ochranného pásma (OP) se provádí podle metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) č. 8/ 1999. Tato metodika je založena na hodnocení vlivů nejdůležitějších faktorů  na dosah emisí do okolí chovu zvířat a umožňuje navrhnout rozměry a tvar ochranného pásma kolem chovu zvířat.

Uvedená metodika dovede výpočtově postihnou cca 95 % stavů a zohledňuje vlivy technologie chovu, terénních překážek, zeleně, výškového uspořádání a četnosti a směru větru. Dále umožňuje i zohlednit použité technologie odvětrání stáje, úroveň zoohygieny,  případně použití  přípravků  omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší stáje a tak i do životního prostředí. V této souvislosti je nutno připomenout, že hlavní škodlivinou ovlivňující rozsah ochranného pásma není amoniak, který je lehčí než vzduch a ze stáje odchází vzhůru a nezatěžuje významně životní prostředí v okolí stáje. Daleko významnější je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovlivňována řadou činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi dusíku síry a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem registrovatelné tj. když překročí čichový práh. Je to minimální koncentrace pachových látek, která u poloviny exponované populace vyvolá negativní čichový vjem. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce (tj. 18 dní – 430 hodin).

Dalším faktorem, který je při návrhu ochranného pásma třeba zohlednit je hluk . Pokud je součástí technologie i hlučné zařízení, je nutno na podkladě hlukových výpočtů stanovit hranici, kde bude dosaženo hygienických limitů a tuto zohlednit při návrhu hranice ochranného pásma. Stejné platí i pro další možné vlivy jako je elektromagnetické záření, radioaktivní záření a další.

Při  navrhování ochranného pásma je třeba brát v úvahu i  územně plánovací podklady. Zejména je třeba rozlišovat zda je provozovna (zdroj možného ovlivňování životního prostředí) umístěna ve výrobní zóně nebo obytné zóně nebo na tuto navazuje.

Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjištění a aktuálních podkladů např. větrná růžice zpracované ČHMÚ pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným životním prostředím. Uvnitř ochranného pásma je možné provozovat veškeré činnosti, které nebudou negativními vlivy z objektu, který vyvolat zřízení ochranného pásma negativně ovlivněny.

1.

Uvnitř OP chovů hospodářských zvířat je možné bez omezení provozovat zemědělskou výrobu tj. . provozovat jiné zemědělské objekty nebo obhospodařovat pozemky.

Uvnitř ochranného pásma  není možné budovat a  provozovat objekty vyžadující ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, rekreaci, školské, tělovýchovné, zdravotnické, potravinářské a jiné. Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním rozhodnutí, jímž je rozsah ochranného pásma určen. Dle stavebního zákona je orgánem příslušným k vydání takového rozhodnutí místně příslušný stavební úřad.

Zadání návrhu :

- Místo umístění :

Příkrý – stávající zemědělský areál.

Provozovatel: AGROCENTRUM JIZERAN a.s., Semily

IČ 609 14 351

- Počet a druh chovaných zvířat – nově řešený stav:

Obj. č. 01.  Kravín K1 – nová stáj- 430 dojnic při PŽH 550 kg – 473 DJ .

Obj. č. 02   Kravín K2 – 164 kusů krav na sucho při PŽH 550 kg – 180,4 DJ .

Obj. č. 03   Kravín K3 – 124 krav v porodně při PŽH 550 kg – 136,4 DJ .

Obj. č. 04   Telata v boudách  – 136 telat v MV při  PŽH 75 kg – 20,4 DJ.

c)  Technologie chovu:

Obj. č. 01 Kravín  K1  - volná bezstelivová stáj s vyklízením kejdy lanovou lopatou do

jímky s kapacitou 6 měsíců; přirozené větrání hřebenová štěrbina;

Obj. č. 02 Kravín K2 – volná stelivová stáj s vyklízením hnoje na hnojiště u stáje;

přirozené větrání.

Obj. č. 03 Kravín K3 - volná stelivová stáj s hnojištěm u stáje; přirozené větrání

Obj. č. 04 Telata v boudách – stelivové ustájení s vyklízením hnoje na hnojiště v areálu,

přirozené větrání.

- Způsob větrání  stáje:

Všechny stáje jsou  větrány přirozeně otvory v bočních stěnách a hřebenovou štěrbinou ve střeše.

- Izolační zeleň:

V současné době je izolační zeleň  tvořena pouze  nesouvislou vzrostlou sporadickou zelení  po okraji areálu a souvislou clonou na straně k obci, Bude provedena výsadba nové zeleně po okraji areálu z pohledově významných míst a ve volných plochách uvnitř výrobního areálu .

- Clonící objekty:

Mezi novou stájí obj. 01 a zástavbou obce (OHO) je několik stávajících objektů – stávající stáje, které je možné považovat částečně za clonící objekty vůči zástavbě obce.

2.

- Protihluková opatření:

Zdroji hluku bude hluk technologických zařízení. Dále to bude hluk působený obslužnou dopravou a vlastními chovanými zvířaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 50 až 60 dB a pro návrh ochranného pásma není podstatný.

- Ostatní opatření:

Investor neuvažuje v chovu s používáním přísady  do krmiva (EKOSTIM, AROMEX a pod) omezující uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší. Používání těchto přípravků by umožnilo významně snížit rozsah ochranného pásma ale zvýšilo provozní náklady.

Stanovení korekcí pro výpočet.

- Emisní konstanta pro kategorii zvířat (C) :

(článek h) směrnice)

## Dojnice (D)……………… ……………..0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Jalovice (J)………………………………0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Výkrm skotu (VS)……………………….0,005  na kus o ŽH 500 kg

Telata v MV (Tm)……………………….0,003 na kus o ŽH 100 kg

Telata v RV (Tr) ………………………. .0,005 na kus o ŽH 500 kg

Dochov selat (DS)……………………….0,0033 na kus o ŽH 70 kg

Porodna prasnic (PP)…………………….0,006 na kus o ŽH 200 kg

Prasnice jalové a březí (PJB)…………….0,006 na kus o ŽH 150kg

Pro výkrm prasat  (VP) .…........................0,0033 na kus o ŽH 70 kg.

Králíci (Kr)……………………………… 0,00008 na kus o ŽH 4 kg

Brojleři (B) ………………………………0,00006 na kus o ŽH 1,5 kg

- Korekce na technologii chovu (TECH) :

(článek j) směrnice)

- ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo SŽV…………...-10

- ustájení stelivové, hnojiště………………………………….… 0

- ustájení na hluboké podestýlce…………………………………0

- ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena………..+10

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3  4 měsíce……………….  0

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více měsíců….…..-10

- ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena….…..+15

Stáj  01– nová stáj  bude provozována jako bezstelivová s jímkou na kejdu 6 měsíců………………………………………………………..……….korekce -10%

Stáje 02 a 03 – budou provozovány jako stelivové s hnojištěm v areálu……..- 0 %

Boudy pro telata 04 – budou provozovány jako stelivové s hnojištěm ………- 0%

3.

c) Korekce na převýšení (PŘEV) - účinné převýšení:

Převýšení je dáno jednak umístěním objektu výškově vůči OHO - stavební výška  a převýšení dosahem vzdušného proudu.

Celé středisko je umístěno (552 m) výše než zástavba obce a OHO (st.216- 526 m)

Převýšení stavební výškou k OHO – 26 m.

Stáj 01, 02, 03  a 04 jsou vzdáleny od OHO více než 200 m – korekce 1% na 1 m

převýšení vůči OHO

Korekce ………………………………………………………….- 26 %

Převýšení dosahem vzdušného proudu:

Pro přirozené větrání okny a průvětrníky ve střeše,otvory ve stěnách bude

použitelná korekce 0 %.

Celková korekce na převýšení obj. 01 , 02 , 03 a 04………..……- 26 %

d)Korekce na zeleň (ZEL) :

V posuzovaném území je částečně vzrostlá sporadická zeleň (především zahrady) . Investor uvažuje s výsadbou nové zeleně uvnitř areálu směrem k zástavbě obce.

Podle metodiky AHEM je použitelná korekce:

- - 5 %  pro navrhovanou zeleň

- - 10% pro vzrostlou zeleň - funkční.

Použitá korekce na zeleň - ....…….............................…..…….....-5 %

e)Korekce na směr a četnost větru (VÍTR) :

Tato korekce je stanovena na základě větrné růžice zpracované pro posuzovanou lokalitu ČHMÚ Praha. Korekce pro jednotlivé směry větru jsou pak ve výpočtové tabulce.

f)Korekce ostatní (OST) :

Mezi ostatní zdůvodněné  korekce lze zařadit korekci na clonící objekt (bariérový objekt). Stáje jsou částečně vůči OHO  cloněny.

Navržená korekce na clonící objekty – pro obj  01……….…………-0 %

pro obj. 02.03 a 04.……….. – 2 %

Další zdůvodněnou korekcí je korekce na použití přípravků omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci považuji za objektivní v rozsahu do -30 %. Pro náš případ není tato korekce použita.

Vzhledem k tomu, že u stájí 02, 03, 04 se jedná o stávající objekty a lze předpokládat dobrou úroveň zoohygieny jako dosud, je možné použít částečně korekce z tohoto účelu.

Korekce ostatní - použijeme pro objekt  01............…..... ………  - 0 %

objekt 02 ………………………- 12 %

objekt 03 ………………………- 12 %

objekt 04 ………………………- 12 %

4.

Výpočtové tabulky:

Výpočtový list je v příloze tohoto návrhu OP včetně větrné růžice a výpočtu korekce na vítr.  V odůvodněných případech - více stájových objektů je součástí i výpočet provedený pro krajní objekty případně i hlukové výpočty.

Vypočtené hranice OP pro krajní objekty jsou pak v návrhu zakresleny přerušovanou čarou.

Použité zkratky a značky:

OP – ochranné pásmo

ES  - emisní střed pro celou kapacitu ;

OHO – objekt hygienické ochrany k němuž je výpočet vztažen.

Zpracoval:						Ing. Josef Charouzek

Červenec 2005.

5.

KORIGOVANÁ VĚTRNÁ RŮŽICE

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 10 | 8 | 9 | 14 | 6 | 9 | 10 | 16 | 18 |
| Korigovaná četnost % | 12 | 10 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 18 | X |

VÝPOČTOVÝ LIST K NÁVRHU OCHRANNÉHO PÁSMA

Tabulka A – k OHO

| Ukazatel | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. CHZ |  |  |  |  |  |  |  | X |
| b. OCHZ | 01 | 02 | 03 | 04 |  |  |  | X |
| c. KAT | D | D | D | Tmv |  |  |  | X |
| d. STAV | 430 | 164 | 124 | 136 |  |  |  | X |
| e. PŽH | 550 | 550 | 550 | 75 |  |  |  | X |
| f. SŽH | 236500 | 90200 | 68200 | 10200 |  |  |  | X |
| g. T | 473 | 180 | 136 | 102 |  |  |  | X |
| h. Cn | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |  |  |  | X |
| i. En | 2,365 | 0,90 | 0,68 | 0,306 |  |  |  | 4,251 |
| j. TECH | -10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |
| k. PŘEV | -26 | -26 | -26 | -26 |  |  |  | X |
| l. ZEL | -5 | -5 | -5 | -5 |  |  |  | X |
| m1 VÍTR | viz tab. |  |  |  |  |  |  | X |
| m2 OST | -0 | -12 | -12 | -12 |  |  |  | X |
| n. CEL | -41 | -43 | -43 | -43 |  |  |  | X |
| o. EKn | 1,395 | 0,513 | 0,388 | 0,174 |  |  |  | 2,470 |
| p. Ln | 288 | 315 | 305 | 308 |  |  |  | X |
| r. EKnLn | 401,76 | 161,69 | 118,34 | 53,59 |  |  |  | 735,38 |
| s. LES | X | X | X | X | X | X | X | 298 |
| t.  | 18 | 0 | 5 | 3 |  |  |  | X |
| u. EKn. | 25,11 | 0 | 1,94 | 0,522 |  |  |  | 27,57 |
| v. ES | X | X | X | X | X | X | X | 11 |

Tabulka B – výpočet pro celou kapacitu

En = 4,251

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 12 | 10 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 18 |
| Korekce: TECH | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| PŘEV | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| ZELEŇ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| VÍTR | -4 | -20 | -12 | 28 | -20 | -12 | -4 | 30 |
| OSTAT | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Celková korekce | -46 | -62 | -54 | -14 | -62 | -54 | -46 | -12 |
| EKn | 2,295 | 1,615 | 1,955 | 3,656 | 1,615 | 1,955 | 2,295 | 3,740 |
| Vypočtené OP v m od ES | 201 | 164 | 183 | 262 | 164 | 183 | 201 | 265 |

Tabulka C – výpočet pro krajní objekt                01- stáj 430 DOJNIC

En = 2,365

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 12 | 10 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | 18 |
| Korekce: TECH | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| PŘEV | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| ZELEŇ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| VÍTR | -4 | -20 | -12 | 28 | -20 | -12 | -4 | 30 |
| OSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celková korekce | -45 | -61 | -53 | -13 | -61 | -53 | -45 | -11 |
| EKn | 1,30 | 0,922 | 1,111 | 2,057 | 0,922 | 1,111 | 1,30 | 2,105 |
| Vypočtené OP v m od ES | 145 | 119 | 133 | 189 | 119 | 133 | 145 | 191 |

PŘÍLOHA Č.9

Rozptylová studie amoniaku z areálu pro chov

skotu společnosti AGROCENTRUM JIZERAN a.s.

v obci Příkrý, okr. Semily

Červenec 2005	Farmtec, a.s.

OBŘ Tábor

Ing. Radek Přílepek

Skálova 2489

390 02 Tábor

tel.: 381 284 897

- Úvod

V rozptylové studii jsou hodnoceny příspěvky stájí pro chov skotu v k.ú. Příkrý (okr. Semily) v ukazateli Amoniak k imisní zátěži. Rozptylová studie je zpracována na základě požadavku investora, jako podklad pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

- Vstupní údaje

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen ve dvou variantách hodnotících příspěvky provozu stájí k imisní zátěži pro stav po výstavbě novostavby stáje pro chov dojnic (neredukované) a pro stav po výstavbě nové stáje pro chov dojnic s využitím snižujících technologií emisí amoniaku (redukované), které budou v areálu využívány.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti, která je blíže definovaná v bodě 3.2 předložené rozptylové studie.

Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových podkladech, znázorňujících rozložení příspěvků k imisní zátěži sledovaných škodlivin.

Vstupní údaje, jejichž znalost je potřebná pro výpočet znečištění ovzduší je možné rozdělit do následujících celků.

  - Emisní charakteristika zdroje

Při provozování živočišné výroby vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které způsobují znečišťování ovzduší. Z těchto látek je nejvýznamnější vznik amoniaku v menších množstvích pak vzniká i sirovodík, pachové látky a oxid uhličitý.

Koncentrace sirovodíku a oxidu uhličitého se při dodržování zásad správné zemědělské praxe, pro které provoz vytváří příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené v objemových % v PP MZe 11/96  t.j. u CO2  0,25 %, u   NH3  0,0025 %   a u   H2S  0,0007 %.

Za těchto předpokladů mohou tyto emise v zásadě ovlivňovat pouze jednu ze složek životního prostředí (ovzduší) pouze v nejbližším okolí stájových objektů .Tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy a v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem negativním způsobem neprojeví.

Podle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie zvířat následující emisní faktory v kg NH3/ks rok:

| Kategorie zvířat | Stáj | Hnůj | Kejda | Zapravení do půdy | Celkový emisní faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dojnice – opt. způsob | 10 | 2,5 | 0 | 12 | 24,5 |
| telata, býci, jalovice – opt. zp. | 6 | 1,7 | 0 | 1,8 | 13,7 |

Chov produkčních dojnic bude provozován bezstelivově s uskladněním kejdy v jímce v areálu, krávy na sucho, v porodně a telata budou ustájena stelivově s uskladněním hnoje na hnojišti v areálu.

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování ovzduší podle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., budou stáje pro chov skotu zařazeny mezi velké zdroje znečišťování ovzduší.

Pro tyto zdroje znečišťování ovzduší platí specifický emisní limit pro amoniak na úrovni obecného emisního limitu, tj. při hmotnostním toku amoniaku vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 znečišťující látky v odpadním plynu (Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb.). Dále platí specifický emisní limit pro pachové látky 50 OUER/m3 (Nařízení vlády č. 353/2002 Sb.).

Zdrojem emisí amoniaku a doprovodných látek budou tedy objekty stájí pro chov skotu, hnojiště a jímka.

Tab: Emise amoniaku – neredukované

Telata mléčná výživa– 136 ks – po přepočtu na 350 kg ŽH – 29,1 kusů

| Objekt | Počet (ks) | Hmotnostní tok amoniaku (kg/rok) | Hmotnostní tok amoniaku (g/hod) | Průměrný hmotnostní tok amoniaku (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porodna | 124 | 1240 | 141,6 | 0,0393 |
| Krávy na sucho | 164 | 1640 | 187,2 | 0,0520 |
| Novostavba | 430 | 4300 | 490,9 | 0,1364 |
| Telata- boudy | 29,1 | 174,6 | 19,9 | 0,0055 |
| Hnojiště |  | 769,5 | 87,8 | 0,0244 |
| Jímka |  | 1075 | 122,7 | 0,0341 |
| Celkem |  | 9199,1 | 1050,1 | 0,2917 |

Tab: Emise amoniaku – redukované

Na farmě budou používány v novostavbě a ve stáji pro krávy na sucho snižující technologie emisí amoniaku (odkliz kejdy (hnoje) několikrát denně – procento snížení emisí amoniaku 50 %), na hnojišti bude využívána snižující technologie (ponechání hnoje v klidu do vytvoření přírodní krusty – procento snížení emisí amoniaku 35-50 %), zde uvažováno snížení 35 %.

| Objekt | Počet (ks) | Hmotnostní tok amoniaku (kg/rok) | Hmotnostní tok amoniaku (g/hod) | Průměrný hmotnostní tok amoniaku (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porodna | 124 | 1240 | 141,6 | 0,0393 |
| Krávy na sucho | 164 | 820 | 93,6 | 0,0260 |
| Novostavba | 430 | 2150 | 245,4 | 0,0682 |
| Telata- boudy | 29,1 | 174,6 | 19,9 | 0,0055 |
| Hnojiště |  | 500,2 | 57,1 | 0,0159 |
| Jímka |  | 1075 | 122,7 | 0,0341 |
| Celkem |  | 5959,8 | 680,3 | 0,189 |

Ke zdroji znečišťování dále náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku a pachových látek pocházejícími z provozu zdroje. Je tedy naprosto zřejmé, že součástí zdroje budou i pozemky, na které bude hnůj vyvážen. Celkové emise jsou tedy vyšší, ale vzhledem k tomu, že jsou rozptýlené na větší ploše, se na výsledcích rozptylové studie významně neprojeví.

Tab.: Souřadnice zdrojů

| Název zdroje | Souřadnice zdroje |
| --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| Porodna | 855 | 675 | 554 |
| Krávy na sucho | 845 | 650 | 554 |
| Novostavba | 730 | 900 | 550 |
| Telata- boudy | 865 | 650 | 554 |
| Hnojiště | 905 | 670 | 554 |
| Jímka | 950 | 790 | 547 |

bod x=0 y=0 leží v levém dolním rohu výpočtové sítě

  - Obecná charakteristika lokality

Geografická a topografická charakteristika lokality je patrná z mapy uvedené v bodě 3.2. Výpočtová oblast se nachází v rozmezí 390 až 568 m n.m.

  - Klimatické a meteorologické charakteristiky území

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro lokalitu Příkrý pro 5 tříd teplotní stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru dle Bubníka a Koldovského zpracovaný ČHMÚ. Parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu s rozdělením podle jednotlivých tříd rychlosti a stability, která je vytvořena programem SYMOS97´verze2003.

###### Tabulka hodnot větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

.tř. v=1.7 	0,39	1	1,07	0,62	0,29	0,66	0,41	0,23	4,41	9,08

II.tř. v=1.7 	0,65	1,1	0,87	1,22	0,92	1,41	1,08	0,82	6,08	14,15

II.tř. v=5 	0,21	0,15	0,2	0,33	0,18	0,27	0,2	0,4	0	1,94

III.tř. v=1.7 	0,71	0,57	0,85	1,58	0,53	0,93	0,7	0,66	2,45	8,98

III.tř. v=5 	2,32	1,92	2,2	2,83	0,8	1,53	2,46	4,47	0	18,53

III.tř. v=11 	0,92	0,38	0,26	0,44	0,17	0	0,81	2,29	0	5,27

IV.tř. v=1.7 	1,05	0,67	0,6	1,62	0,75	1,17	0,81	0,79	3,89	11,35

IV.tř. v=5 	2,3	1,35	2,01	3,11	0,91	1,8	2,31	3,93	0	17,72

IV.tř. v=11 	0,58	0,26	0,19	0,96	0,34	0	0,48	1,51	0	4,32

V.tř. v=1.7 	0,43	0,34	0,39	0,55	0,6	0,68	0,42	0,4	1,13	4,94

V.tř. v=5 	0,43	0,26	0,37	0,75	0,51	0,56	0,33	0,51	0	3,72

Sum (Graf)	9,99	8	9,01	14,01	6	9,01	10,01	16,01	17,96	100/100

Odborný odhad větrné růžice - graf (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

  - Lokalizace zdroje

Objekty stájí (zdroje znečištění ovzduší) se nachází v Libereckém kraji, okrese Semily, k.ú. Příkrý. Vzdálenost nejbližšího objektu hygienické ochrany od zdroje znečištění je cca 210 m.

  - Imisní charakteristika lokality

Objekty stájí (zdroje znečištění ovzduší) jsou umístěny východně od obce Příkrý. Lze konstatovat, že v širším okolí záměru se nevyskytují další významné zdroje amoniaku, které by mohly s výše uvedeným zdrojem spolupůsobit.

- Metodika výpočtu

  - Metoda, typ modelu

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.

V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.

Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:

- stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací

- stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97v2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje:

- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)

- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře , kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií:

| Kategorie | Průměrná doba setrvání v atmosféře |
| --- | --- |
| I | 20 h |
| II | 6 dní |
| III | 2 roky |

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:

| Znečišťující látka | Kategorie |
| --- | --- |
| oxid siřičitý | II |
| oxidy dusíku | II |
| oxid dusný | III |
| amoniak | II |
| sirovodík | I |
| oxid uhelnatý | III |
| oxid uhličitý | III |
| metan | III |
| vyšší uhlovodíky | III |
| chlorovodík | I |
| sirouhlík | II |
| formaldehyd | II |
| peroxid vodíku | I |
| dimetyl sulfid | I |

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.

Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:

| Třída větru | Třída rychlosti větru |
| --- | --- |
| slabý vítr | 1.7 m/s |
| střední vítr | 5.0 m/s |
| silný vítr | 11.0 m/s |

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:

| Třída stability | Název | Vertikální teplotní gradient [оC na 100 m] | Popis třídy stability |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | superstabilní | ( < -1,6 | silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu |
| II. | stabilní | -1,6 ( ( < -0,7 | běžné inverze,špatné podmínky rozptylu |
| III. | izotermní | -0,7 ( ( < 0,6 | slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient,často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky |
| IV. | normální | 0,6 ( ( ( 0,8 | indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek |
| V. | konvektivní | ( > 0,8 | labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek |

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.

| rozptylová podmínka | třída stability | rychlost větru |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 1,7 |
| 2 | II | 1,7 |
| 3 | II | 5 |
| 4 | III | 1,7 |
| 5 | III | 5 |
| 6 | III | 11 |
| 7 | IV | 1,7 |
| 8 | IV | 5 |
| 9 | IV | 11 |
| 10 | V | 1,7 |
| 11 | V | 5 |

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2.

Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.

Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.

Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis.

Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.

| třída stability | podíl koncentrací NO2 / NOx |
| --- | --- |
|  | vzdálenost 1 km | vzdálenost 10 km | vzdálenost 100 km |
| I | 0,149 | 0,488 | 0,997 |
| II | 0,156 | 0,532 | 0,999 |
| III | 0,174 | 0,618 | 1,000 |
| IV | 0,214 | 0,769 | 1,000 |
| V | 0,351 | 0,966 | 1,000 |

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.

  - Referenční body

Výpočtová oblast, ve které se předpokládá vliv záměru je definována jako čtvercové území o rozměrech 1400 x 1400 m, toto území bylo vymezeno v závislosti na parametrech zdroje, konfiguraci terénu a rozmístění obytných objektů. Pro účely výpočtu byla zkoumaná oblast rozdělena na síť s krokem 100 m ve směru obou os. Ve směru osy X, která míří k východu je oblast dlouhá 1400 m, což odpovídá 15 bodům. Ve směru osy Y, která míří k severu je oblast dlouhá 1400 m, což odpovídá 15 bodům. Charakteristiky znečištění ovzduší jsou tedy počítány v síti 15 x 15 uzlových bodů, celkem tedy pro 225 uzlových bodů.

N

M 1:10 000

3.3	Imisní limity

Dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování a posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, je stanoven následující imisní limit pro amoniak.

| Účel vyhlášení | Parametr/Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr/24 hod | 100 μg.m-3 | 60 μg.m-3 (60 %)* | 1. 1. 2005 |

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v μg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

Poznámka:

*	Mez tolerance se od 1. 1. 2003 snižuje tak, aby dosáhla 1. 1. 2005 nulové hodnoty.

- Výstupní údaje

  - Typ vypočtených charakteristik

Vzhledem k tomu, že program Symos97 v současné době ještě neumožňuje pro amoniak vypočítat 24 hodinové průměry, byly vypočteny maximální krátkodobé koncentrace, které mají vždy vyšší hodnoty než 24 hodinové průměry. Modelový výpočet základních charakteristik znečištění ovzduší byl tedy proveden pro hlavní znečišťující látku vznikající při chovu skotu - amoniak. Výsledky modelového výpočtu znečištění ovzduší jsou hodnoceny pomocí dvou charakteristik znečištění ovzduší:

- průměrné roční koncentrace

- maximální krátkodobé koncentrace

Všechny vypočtené hodnoty jsou uvedeny v přiložených tabulkách.

- Kartografická interpretace výsledků

Maximální krátkodobé koncentrace amoniaku v μg.m-3 (neredukované)

N

M 1:10 000

Maximální krátkodobé koncentrace amoniaku v μg.m-3 (redukované)

N

M 1:10 000

Průměrné roční koncentrace amoniaku v μg.m-3 (neredukované)

N

M 1:10 000

Průměrné roční koncentrace amoniaku v μg.m-3 (redukované)

N

M 1:10 000

- Diskuse výsledků

Při interpretaci výsledků je nutné mít na paměti několik skutečností:

- Přestože autoři metodiky byli vedeni snahou o maximální věrohodnost všech použitých postupů, je zřejmé, že základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené nějakou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.

- Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí).

- Výpočetní rovnice byly stanovené za předpokladu maximální vzdálenosti referenčního bodu od zdroje 100 km. Pro delší vzdálenosti nelze metodiku použít.

- Při výběru referenčních bodů nelze většinou postihnout podrobně všechny nerovnosti terénu. Protože program vyhodnocující terénní profily pracuje pouze s nadmořskými výškami v místech referenčních bodů a zdrojů, může se stát, že se nějaký terénní útvar (např. úzké údolí) "ztratí". Při konstrukci map znečištění ovzduší je nutné k těmto možnostem přihlédnout.

- V metodice se nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. Stejně tak metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.

Do výpočtu provedeného pomocí obecné metodiky SYMOS´97 nelze zahrnout vliv kumulace znečišťujících látek pod inverzemi a v údolích. Metodika uvádí metodu, jak toto znečištění vypočítat, ale ta vyžaduje samostatné řešení v konkrétním údolí. Z tohoto důvodu nejsou ve studii tyto výsledky zahrnuty.

Vypočtené koncentrace by měly být v každém referenčním bodě srovnány s imisními limity (přípustnými koncentracemi). Aby se úroveň znečištění ovzduší od uvažovaného zdroje (zdrojů) dala považovat za přijatelnou, musí vypočtené charakteristiky znečištění ovzduší splňovat podmínky stanovené příslušnými předpisy.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl pro amoniak proveden ve výpočtové síti 225 výpočtových bodů výpočtové sítě.

Na základě provedeného výpočtu příspěvků stájí pro chov skotu k imisní zátěži amoniaku je sestavena následující tabulka, prezentující nejvyšší a nejnižší vypočtené hodnoty příspěvků k imisní zátěži pro sledovanou škodlivinu ve zvolené výpočtové oblasti.

|  | Maximální koncentrace (μg.m-3) | Prům. roční koncentrace (μg.m-3) |
| --- | --- | --- |
| Škodlivina | min | max | min | max |
| Amoniak neredukovaný stav | 1,325414 | 100,177800 | 0,007051 | 11,660362 |
| Amoniak redukovaný stav | 0,853524 | 71,010492 | 0,004712 | 8,542984 |

Jak vyplývá z výsledků uvedených v tabulkách a mapách byly maximální modelové koncentrace amoniaku pro původní stav vypočteny v areálu farmy o hodnotě 100,18 μg.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a o hodnotě 11,66 μg.m-3 pro roční průměrné koncentrace. Maximální modelové koncentrace amoniaku pro navrhovaný stav byly vypočteny v areálu farmy o hodnotě 71,01 μg.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a o hodnotě 8,54 μg.m-3 pro roční průměrné koncentrace.Vzhledem k tomu, že program SYMOS97 v současné době ještě neumožňuje pro amoniak výpočet 24 hodinových průměrů, byl pro srovnání s imisním limitem použit výpočet maximálních hodinových koncentrací, které jsou vždy vyšší než 24 hodinové průměry. Dále byl proveden výpočet ročních průměrných koncentrací, které jsou vždy nižší než 24 hodinové průměry. Hodnota 24 hodinového průměru tedy leží mezi těmito koncentracemi. Na základě vypočtených hodnot lze tedy s jistotou předpokládat, že stanovený imisní limit uvedený v bodě 3.3 nebude v případě obou výpočtových variant v blízkosti obytné zástavby v obci Příkrý překročen.

Firma Farmtec a.s. je držitelem osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j.: 443/740/05/R ze dne 21.3.2005 dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

V Táboře dne 19 7. 2005 				Ing. Radek Přílepek

Použité podklady:

- Místní šetření dne 6.4.2005.

- Bubník,J., Keder,J., Macoun,J. (ČHMÚ Praha), Maňák,J. (EKOAIR Praha): SYMOS´97. Systém modelování stacionárních zdrojů. Metodická příručka. ČHMÚ, Praha 1998.

- ČHMÚ: SYMOS´97, verze 02 Systém modelování stacionárních zdrojů (doplňky k verzi 97) Metodická příručka doplněk. ČHMÚ, Praha 2003.

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

- Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

- Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

- Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a podmínky jejich uplatňování

Příloha: Výsledky výpočtu v tabulkové formě.

| ČÍSLO BODU | X-ová souřadnice | Y-ová souřadnice | Z-ová souřadnice | Amoniak neredukovaný stav | Amoniak redukovaný stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aritmetický prům. 1 rok (μg.m-3) | Maximální koncentrace (μg.m-3) | Aritmetický prům. 1 rok (μg.m-3) | Maximální koncentrace (μg.m-3) |
| 1 | 0 | 0 | 525 | 0,161705 | 12,443177 | 0,105860 | 8,395921 |
| 2 | 100 | 0 | 534 | 0,207596 | 19,819125 | 0,135816 | 13,241837 |
| 3 | 200 | 0 | 542 | 0,256428 | 27,878366 | 0,167686 | 18,486791 |
| 4 | 300 | 0 | 548 | 0,300796 | 34,517551 | 0,196784 | 22,782967 |
| 5 | 400 | 0 | 561 | 0,331690 | 37,609843 | 0,218367 | 25,025457 |
| 6 | 500 | 0 | 565 | 0,358504 | 39,641393 | 0,237052 | 26,468849 |
| 7 | 600 | 0 | 559 | 0,385437 | 41,967825 | 0,256061 | 28,124978 |
| 8 | 700 | 0 | 561 | 0,404110 | 43,375476 | 0,269684 | 29,164743 |
| 9 | 800 | 0 | 561 | 0,414155 | 44,162233 | 0,277564 | 29,785168 |
| 10 | 900 | 0 | 551 | 0,417186 | 44,946933 | 0,279797 | 30,199657 |
| 11 | 1000 | 0 | 539 | 0,346179 | 30,941974 | 0,233891 | 21,093920 |
| 12 | 1100 | 0 | 537 | 0,317694 | 27,611686 | 0,215147 | 18,878384 |
| 13 | 1200 | 0 | 536 | 0,292183 | 25,544078 | 0,198075 | 17,480547 |
| 14 | 1300 | 0 | 522 | 0,199347 | 12,609308 | 0,135208 | 8,550708 |
| 15 | 1400 | 0 | 506 | 0,124650 | 7,038168 | 0,084170 | 4,734437 |
| 16 | 0 | 100 | 522 | 0,163685 | 11,203723 | 0,107105 | 7,405865 |
| 17 | 100 | 100 | 528 | 0,205504 | 7,997822 | 0,134536 | 6,322202 |
| 18 | 200 | 100 | 537 | 0,277834 | 13,103842 | 0,181952 | 10,282790 |
| 19 | 300 | 100 | 546 | 0,359938 | 19,459244 | 0,236008 | 15,039823 |
| 20 | 400 | 100 | 554 | 0,422470 | 24,461353 | 0,278261 | 18,853164 |
| 21 | 500 | 100 | 560 | 0,440654 | 25,106036 | 0,291315 | 19,162252 |
| 22 | 600 | 100 | 564 | 0,432976 | 23,523967 | 0,288753 | 17,908019 |
| 23 | 700 | 100 | 565 | 0,445307 | 22,768314 | 0,297966 | 17,201898 |
| 24 | 800 | 100 | 560 | 0,443321 | 20,373049 | 0,296814 | 15,139578 |
| 25 | 900 | 100 | 554 | 0,465292 | 24,122748 | 0,314166 | 16,841508 |
| 26 | 1000 | 100 | 548 | 0,491464 | 31,746297 | 0,331521 | 19,915623 |
| 27 | 1100 | 100 | 546 | 0,474304 | 33,403561 | 0,320501 | 20,788674 |
| 28 | 1200 | 100 | 534 | 0,361528 | 18,682930 | 0,244963 | 11,597079 |
| 29 | 1300 | 100 | 518 | 0,231446 | 8,894928 | 0,156433 | 5,553415 |
| 30 | 1400 | 100 | 498 | 0,128470 | 4,812613 | 0,086149 | 3,070775 |
| 31 | 0 | 200 | 534 | 0,223900 | 20,570013 | 0,145578 | 13,716947 |
| 32 | 100 | 200 | 535 | 0,266782 | 11,511205 | 0,174018 | 8,989148 |
| 33 | 200 | 200 | 538 | 0,317288 | 14,065139 | 0,207344 | 11,015240 |
| 34 | 300 | 200 | 546 | 0,414485 | 20,728437 | 0,271157 | 16,032738 |
| 35 | 400 | 200 | 552 | 0,497614 | 26,305245 | 0,326916 | 20,124377 |
| 36 | 500 | 200 | 556 | 0,557574 | 29,773182 | 0,368915 | 22,860267 |
| 37 | 600 | 200 | 560 | 0,589329 | 30,359381 | 0,392081 | 23,156815 |
| 38 | 700 | 200 | 566 | 0,535350 | 24,131611 | 0,359320 | 18,273903 |
| 39 | 800 | 200 | 568 | 0,531299 | 21,313675 | 0,357461 | 15,834574 |
| 40 | 900 | 200 | 561 | 0,618296 | 29,230289 | 0,416578 | 20,005416 |
| 41 | 1000 | 200 | 552 | 0,670982 | 42,895861 | 0,453307 | 26,902197 |
| 42 | 1100 | 200 | 538 | 0,509352 | 25,454458 | 0,346579 | 15,822593 |
| 43 | 1200 | 200 | 524 | 0,330190 | 12,098844 | 0,224453 | 7,546102 |
| 44 | 1300 | 200 | 508 | 0,193153 | 6,643264 | 0,130443 | 4,186614 |
| 45 | 1400 | 200 | 490 | 0,106993 | 4,180651 | 0,071548 | 2,690824 |
| 46 | 0 | 300 | 542 | 0,274920 | 29,051694 | 0,177513 | 19,123550 |
| 47 | 100 | 300 | 543 | 0,345395 | 15,921174 | 0,223789 | 12,138129 |
| 48 | 200 | 300 | 546 | 0,415314 | 19,282641 | 0,269487 | 14,744705 |
| 49 | 300 | 300 | 550 | 0,505684 | 23,886405 | 0,328623 | 18,225788 |
| 50 | 400 | 300 | 548 | 0,569703 | 25,837397 | 0,373023 | 19,918959 |
| 51 | 500 | 300 | 548 | 0,656902 | 29,248248 | 0,433206 | 22,633240 |
| 52 | 600 | 300 | 554 | 0,797764 | 38,046069 | 0,531857 | 29,263681 |
| 53 | 700 | 300 | 559 | 0,858570 | 37,412702 | 0,575750 | 28,522549 |
| 54 | 800 | 300 | 560 | 0,870836 | 32,970457 | 0,588322 | 24,526741 |
| 55 | 900 | 300 | 550 | 0,911265 | 37,561279 | 0,614469 | 24,249878 |
| 56 | 1000 | 300 | 538 | 0,687514 | 26,196260 | 0,469475 | 16,018449 |
| 57 | 1100 | 300 | 528 | 0,472176 | 15,544647 | 0,322834 | 9,689078 |
| 58 | 1200 | 300 | 516 | 0,292847 | 8,974823 | 0,199350 | 5,641242 |
| 59 | 1300 | 300 | 507 | 0,201628 | 6,210231 | 0,136558 | 4,004457 |
| 60 | 1400 | 300 | 490 | 0,109073 | 4,041831 | 0,073015 | 2,605346 |
| 61 | 0 | 400 | 542 | 0,296237 | 30,413426 | 0,190575 | 19,992205 |
| 62 | 100 | 400 | 543 | 0,378591 | 15,913630 | 0,244404 | 12,111065 |
| 63 | 200 | 400 | 540 | 0,412438 | 15,532061 | 0,267436 | 11,828243 |
| 64 | 300 | 400 | 540 | 0,479962 | 16,931387 | 0,312402 | 12,913357 |
| 65 | 400 | 400 | 535 | 0,480073 | 13,345604 | 0,314898 | 10,452845 |
| 66 | 500 | 400 | 538 | 0,616539 | 17,771733 | 0,406651 | 14,018808 |
| 67 | 600 | 400 | 547 | 0,953293 | 34,458958 | 0,633724 | 26,899617 |
| 68 | 700 | 400 | 553 | 1,253836 | 48,170957 | 0,844725 | 37,223325 |
| 69 | 800 | 400 | 557 | 1,421045 | 44,868906 | 0,964778 | 34,071212 |
| 70 | 900 | 400 | 548 | 1,337322 | 43,827985 | 0,913906 | 27,051940 |
| 71 | 1000 | 400 | 536 | 0,858265 | 25,728431 | 0,591292 | 16,213939 |
| 72 | 1100 | 400 | 522 | 0,447741 | 11,711403 | 0,307388 | 7,378638 |
| 73 | 1200 | 400 | 510 | 0,254404 | 6,990714 | 0,173098 | 4,478499 |
| 74 | 1300 | 400 | 510 | 0,235949 | 6,239291 | 0,160857 | 4,068679 |
| 75 | 1400 | 400 | 509 | 0,207054 | 5,564728 | 0,140950 | 3,677914 |
| 76 | 0 | 500 | 532 | 0,263203 | 20,363737 | 0,169715 | 13,640596 |
| 77 | 100 | 500 | 528 | 0,278735 | 7,776511 | 0,181235 | 5,898899 |
| 78 | 200 | 500 | 520 | 0,237815 | 5,911106 | 0,155778 | 4,499241 |
| 79 | 300 | 500 | 520 | 0,264007 | 6,421107 | 0,173413 | 4,884479 |
| 80 | 400 | 500 | 521 | 0,306427 | 7,124003 | 0,201709 | 5,429374 |
| 81 | 500 | 500 | 530 | 0,523599 | 11,012355 | 0,344805 | 8,339844 |
| 82 | 600 | 500 | 540 | 0,972426 | 21,100395 | 0,644986 | 16,097642 |
| 83 | 700 | 500 | 551 | 1,822098 | 51,659911 | 1,225572 | 39,951812 |
| 84 | 800 | 500 | 554 | 2,545495 | 64,011840 | 1,736342 | 49,720450 |
| 85 | 900 | 500 | 550 | 2,479611 | 71,128551 | 1,708082 | 43,460473 |
| 86 | 1000 | 500 | 536 | 1,174954 | 23,910472 | 0,821058 | 15,614530 |
| 87 | 1100 | 500 | 528 | 0,680404 | 12,112512 | 0,475566 | 8,140215 |
| 88 | 1200 | 500 | 527 | 0,549937 | 9,551621 | 0,384079 | 6,834230 |
| 89 | 1300 | 500 | 517 | 0,318310 | 6,968459 | 0,219484 | 4,482891 |
| 90 | 1400 | 500 | 508 | 0,203354 | 5,157403 | 0,138525 | 3,359331 |
| 91 | 0 | 600 | 516 | 0,184323 | 10,207561 | 0,119528 | 6,801448 |
| 92 | 100 | 600 | 508 | 0,147380 | 3,894070 | 0,096683 | 2,965414 |
| 93 | 200 | 600 | 500 | 0,116522 | 3,324858 | 0,076970 | 2,529746 |
| 94 | 300 | 600 | 495 | 0,097847 | 3,009791 | 0,065123 | 2,296373 |
| 95 | 400 | 600 | 508 | 0,177699 | 4,517652 | 0,118080 | 3,405267 |
| 96 | 500 | 600 | 525 | 0,458638 | 8,545191 | 0,302400 | 6,274912 |
| 97 | 600 | 600 | 538 | 1,100858 | 18,372440 | 0,725083 | 13,160400 |
| 98 | 700 | 600 | 550 | 2,679558 | 52,630691 | 1,792945 | 36,960024 |
| 99 | 800 | 600 | 555 | 6,160066 | 81,757185 | 4,171553 | 62,150005 |
| 100 | 900 | 600 | 552 | 7,370897 | 100,177800 | 5,148898 | 71,010492 |
| 101 | 1000 | 600 | 547 | 2,913544 | 38,659609 | 2,087965 | 30,049455 |
| 102 | 1100 | 600 | 538 | 1,266429 | 18,697897 | 0,912058 | 13,775387 |
| 103 | 1200 | 600 | 522 | 0,470363 | 9,166570 | 0,329762 | 6,095852 |
| 104 | 1300 | 600 | 508 | 0,221828 | 5,387862 | 0,151318 | 3,536588 |
| 105 | 1400 | 600 | 502 | 0,161425 | 4,396559 | 0,109145 | 2,889699 |
| 106 | 0 | 700 | 498 | 0,112564 | 5,927844 | 0,073425 | 3,926315 |
| 107 | 100 | 700 | 483 | 0,064307 | 2,194963 | 0,042620 | 1,669582 |
| 108 | 200 | 700 | 470 | 0,040224 | 1,814196 | 0,026975 | 1,278390 |
| 109 | 300 | 700 | 480 | 0,054944 | 2,148402 | 0,037028 | 1,530177 |
| 110 | 400 | 700 | 504 | 0,153645 | 3,812906 | 0,102917 | 2,827372 |
| 111 | 500 | 700 | 522 | 0,425179 | 7,342789 | 0,281579 | 5,348620 |
| 112 | 600 | 700 | 536 | 1,192762 | 16,042790 | 0,777150 | 11,577358 |
| 113 | 700 | 700 | 545 | 2,894290 | 34,402706 | 1,903715 | 25,256016 |
| 114 | 800 | 700 | 551 | 8,650419 | 59,467509 | 6,135090 | 50,674130 |
| 115 | 900 | 700 | 552 | 11,660362 | 59,958022 | 8,542984 | 44,182269 |
| 116 | 1000 | 700 | 545 | 3,596073 | 39,186294 | 2,759463 | 32,334069 |
| 117 | 1100 | 700 | 532 | 1,047384 | 18,315999 | 0,768241 | 13,049741 |
| 118 | 1200 | 700 | 523 | 0,501772 | 10,298730 | 0,353392 | 6,982443 |
| 119 | 1300 | 700 | 515 | 0,296270 | 6,656541 | 0,204018 | 4,375488 |
| 120 | 1400 | 700 | 504 | 0,170762 | 4,389516 | 0,115498 | 2,884208 |
| 121 | 0 | 800 | 472 | 0,052788 | 3,415900 | 0,034823 | 2,252922 |
| 122 | 100 | 800 | 460 | 0,032039 | 1,727164 | 0,021504 | 1,141510 |
| 123 | 200 | 800 | 440 | 0,016390 | 1,457561 | 0,011112 | 1,023227 |
| 124 | 300 | 800 | 478 | 0,053920 | 2,294162 | 0,036671 | 1,513408 |
| 125 | 400 | 800 | 502 | 0,149026 | 3,541605 | 0,100806 | 2,555511 |
| 126 | 500 | 800 | 516 | 0,321922 | 5,734516 | 0,217181 | 4,171402 |
| 127 | 600 | 800 | 525 | 0,616894 | 8,615700 | 0,417735 | 6,274478 |
| 128 | 700 | 800 | 536 | 1,757735 | 15,795787 | 1,164380 | 11,827348 |
| 129 | 800 | 800 | 545 | 4,568760 | 39,626563 | 3,002831 | 25,832742 |
| 130 | 900 | 800 | 548 | 6,760921 | 53,602329 | 5,537297 | 53,602329 |
| 131 | 1000 | 800 | 546 | 5,293310 | 53,103479 | 4,535630 | 53,100454 |
| 132 | 1100 | 800 | 536 | 1,329835 | 15,625000 | 0,992263 | 12,407729 |
| 133 | 1200 | 800 | 527 | 0,607170 | 9,320155 | 0,430768 | 6,720150 |
| 134 | 1300 | 800 | 516 | 0,305439 | 5,668781 | 0,210408 | 4,211819 |
| 135 | 1400 | 800 | 505 | 0,174745 | 4,036121 | 0,118294 | 2,980494 |
| 136 | 0 | 900 | 452 | 0,029784 | 2,146665 | 0,019827 | 1,356797 |
| 137 | 100 | 900 | 432 | 0,015490 | 1,473559 | 0,010470 | 0,973869 |
| 138 | 200 | 900 | 438 | 0,016840 | 1,570765 | 0,011470 | 1,056766 |
| 139 | 300 | 900 | 468 | 0,040389 | 2,250044 | 0,027756 | 1,466979 |
| 140 | 400 | 900 | 496 | 0,122061 | 3,606590 | 0,083609 | 2,104052 |
| 141 | 500 | 900 | 506 | 0,195093 | 4,747777 | 0,135647 | 2,838860 |
| 142 | 600 | 900 | 516 | 0,321959 | 5,667284 | 0,232120 | 4,139056 |
| 143 | 700 | 900 | 528 | 0,561260 | 9,599714 | 0,443173 | 7,018791 |
| 144 | 800 | 900 | 543 | 3,640502 | 22,084355 | 2,267292 | 20,256965 |
| 145 | 900 | 900 | 547 | 3,418452 | 33,316104 | 2,399908 | 33,313801 |
| 146 | 1000 | 900 | 546 | 2,489137 | 57,805336 | 1,858434 | 50,320867 |
| 147 | 1100 | 900 | 536 | 1,164139 | 20,779436 | 0,853281 | 17,541321 |
| 148 | 1200 | 900 | 525 | 0,527673 | 9,345587 | 0,372043 | 7,353351 |
| 149 | 1300 | 900 | 515 | 0,286282 | 5,804117 | 0,197135 | 4,533279 |
| 150 | 1400 | 900 | 505 | 0,172443 | 4,127904 | 0,116988 | 3,200379 |
| 151 | 0 | 1000 | 430 | 0,016705 | 1,829658 | 0,011191 | 1,161945 |
| 152 | 100 | 1000 | 420 | 0,012611 | 1,406013 | 0,008516 | 0,921020 |
| 153 | 200 | 1000 | 448 | 0,025054 | 1,919733 | 0,017055 | 1,239801 |
| 154 | 300 | 1000 | 475 | 0,059141 | 2,769114 | 0,040324 | 1,741847 |
| 155 | 400 | 1000 | 484 | 0,080999 | 3,443030 | 0,055847 | 2,150227 |
| 156 | 500 | 1000 | 496 | 0,131474 | 4,646762 | 0,091852 | 2,875364 |
| 157 | 600 | 1000 | 514 | 0,323996 | 8,159097 | 0,225198 | 4,874980 |
| 158 | 700 | 1000 | 528 | 0,700944 | 13,740933 | 0,486492 | 8,665356 |
| 159 | 800 | 1000 | 542 | 2,292840 | 20,382789 | 1,407916 | 15,117949 |
| 160 | 900 | 1000 | 547 | 2,221844 | 26,695420 | 1,406420 | 21,195152 |
| 161 | 1000 | 1000 | 546 | 1,620951 | 37,006253 | 1,090000 | 31,214179 |
| 162 | 1100 | 1000 | 536 | 0,927701 | 21,909707 | 0,649553 | 18,637971 |
| 163 | 1200 | 1000 | 525 | 0,485120 | 10,439417 | 0,337702 | 8,510656 |
| 164 | 1300 | 1000 | 516 | 0,288037 | 6,475389 | 0,197821 | 5,174236 |
| 165 | 1400 | 1000 | 514 | 0,236959 | 5,571725 | 0,161846 | 4,405382 |
| 166 | 0 | 1100 | 390 | 0,007051 | 1,325414 | 0,004712 | 0,853524 |
| 167 | 100 | 1100 | 420 | 0,013896 | 1,476753 | 0,009368 | 0,952222 |
| 168 | 200 | 1100 | 450 | 0,029750 | 2,071232 | 0,020151 | 1,313817 |
| 169 | 300 | 1100 | 470 | 0,055339 | 2,805757 | 0,037528 | 1,751910 |
| 170 | 400 | 1100 | 482 | 0,084387 | 3,696252 | 0,057446 | 2,278330 |
| 171 | 500 | 1100 | 500 | 0,178880 | 5,640832 | 0,120607 | 3,380688 |
| 172 | 600 | 1100 | 518 | 0,426370 | 11,343255 | 0,280803 | 6,887871 |
| 173 | 700 | 1100 | 533 | 0,885216 | 18,679065 | 0,568901 | 11,011238 |
| 174 | 800 | 1100 | 544 | 1,496890 | 25,569435 | 0,921270 | 15,086422 |
| 175 | 900 | 1100 | 551 | 1,594061 | 32,695977 | 0,974725 | 20,866034 |
| 176 | 1000 | 1100 | 547 | 1,221588 | 29,748058 | 0,782195 | 24,198462 |
| 177 | 1100 | 1100 | 539 | 0,823546 | 24,237743 | 0,552342 | 20,300714 |
| 178 | 1200 | 1100 | 528 | 0,483523 | 12,208340 | 0,330232 | 10,004096 |
| 179 | 1300 | 1100 | 521 | 0,328006 | 7,884863 | 0,224056 | 6,349012 |
| 180 | 1400 | 1100 | 524 | 0,319288 | 8,381822 | 0,217838 | 6,763807 |
| 181 | 0 | 1200 | 410 | 0,010899 | 1,492639 | 0,007297 | 0,950716 |
| 182 | 100 | 1200 | 421 | 0,015647 | 1,522266 | 0,010520 | 0,970588 |
| 183 | 200 | 1200 | 450 | 0,032866 | 2,098306 | 0,022126 | 1,315581 |
| 184 | 300 | 1200 | 472 | 0,064911 | 2,853473 | 0,043518 | 1,761866 |
| 185 | 400 | 1200 | 488 | 0,114359 | 3,875646 | 0,076205 | 2,510527 |
| 186 | 500 | 1200 | 507 | 0,241651 | 7,624096 | 0,158595 | 4,691785 |
| 187 | 600 | 1200 | 523 | 0,463920 | 13,731315 | 0,300011 | 8,238485 |
| 188 | 700 | 1200 | 538 | 0,803649 | 21,143127 | 0,509507 | 12,281927 |
| 189 | 800 | 1200 | 547 | 1,043921 | 31,123430 | 0,646184 | 15,816870 |
| 190 | 900 | 1200 | 550 | 1,058614 | 31,152414 | 0,650037 | 17,985839 |
| 191 | 1000 | 1200 | 546 | 0,887736 | 24,388799 | 0,559831 | 19,519554 |
| 192 | 1100 | 1200 | 529 | 0,474085 | 11,719395 | 0,312293 | 9,533739 |
| 193 | 1200 | 1200 | 521 | 0,323808 | 8,082464 | 0,216647 | 6,595383 |
| 194 | 1300 | 1200 | 519 | 0,277749 | 7,116201 | 0,187244 | 5,793411 |
| 195 | 1400 | 1200 | 524 | 0,295799 | 8,438544 | 0,200084 | 6,808041 |
| 196 | 0 | 1300 | 418 | 0,013417 | 1,496216 | 0,008964 | 0,948457 |
| 197 | 100 | 1300 | 418 | 0,015881 | 1,480575 | 0,010641 | 0,937011 |
| 198 | 200 | 1300 | 460 | 0,047462 | 2,170648 | 0,031597 | 1,347054 |
| 199 | 300 | 1300 | 484 | 0,100476 | 3,807466 | 0,066152 | 2,437035 |
| 200 | 400 | 1300 | 495 | 0,145169 | 5,288920 | 0,095329 | 3,306082 |
| 201 | 500 | 1300 | 510 | 0,243194 | 8,171150 | 0,158639 | 4,944286 |
| 202 | 600 | 1300 | 524 | 0,391760 | 13,055153 | 0,253451 | 7,760369 |
| 203 | 700 | 1300 | 536 | 0,556835 | 17,213767 | 0,356985 | 10,065224 |
| 204 | 800 | 1300 | 547 | 0,726207 | 27,599812 | 0,454294 | 14,395634 |
| 205 | 900 | 1300 | 549 | 0,736881 | 27,049053 | 0,456720 | 15,928356 |
| 206 | 1000 | 1300 | 547 | 0,681292 | 22,186712 | 0,427497 | 17,501317 |
| 207 | 1100 | 1300 | 541 | 0,562470 | 19,913926 | 0,361634 | 16,220730 |
| 208 | 1200 | 1300 | 536 | 0,454707 | 16,294608 | 0,298072 | 13,388058 |
| 209 | 1300 | 1300 | 537 | 0,419906 | 16,684832 | 0,278147 | 13,654583 |
| 210 | 1400 | 1300 | 543 | 0,418152 | 19,461667 | 0,277929 | 15,747889 |
| 211 | 0 | 1400 | 440 | 0,022984 | 1,654745 | 0,015234 | 1,109158 |
| 212 | 100 | 1400 | 415 | 0,015912 | 1,408370 | 0,010628 | 0,888077 |
| 213 | 200 | 1400 | 438 | 0,026944 | 1,776902 | 0,018003 | 1,109376 |
| 214 | 300 | 1400 | 480 | 0,086466 | 3,605159 | 0,056908 | 2,294130 |
| 215 | 400 | 1400 | 490 | 0,114354 | 4,695204 | 0,075307 | 2,931574 |
| 216 | 500 | 1400 | 502 | 0,161543 | 6,296292 | 0,106257 | 3,851413 |
| 217 | 600 | 1400 | 520 | 0,281218 | 10,276627 | 0,183303 | 6,170745 |
| 218 | 700 | 1400 | 533 | 0,399550 | 13,983954 | 0,258175 | 8,320607 |
| 219 | 800 | 1400 | 543 | 0,502582 | 19,959906 | 0,318522 | 11,719561 |
| 220 | 900 | 1400 | 546 | 0,528084 | 21,408738 | 0,330831 | 13,663561 |
| 221 | 1000 | 1400 | 547 | 0,526426 | 20,400147 | 0,330680 | 15,583372 |
| 222 | 1100 | 1400 | 544 | 0,481693 | 19,541736 | 0,307006 | 15,629136 |
| 223 | 1200 | 1400 | 544 | 0,451265 | 20,014568 | 0,290824 | 16,137962 |
| 224 | 1300 | 1400 | 548 | 0,434714 | 21,254586 | 0,281974 | 17,030517 |
| 225 | 1400 | 1400 | 551 | 0,398234 | 20,678604 | 0,260141 | 16,409154 |