Oznámení  záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

v rozsahu přílohy č. 3

LIBEREC PLAZA

-  společenské centrum

Evidenční číslo zakázky: 		200543

| Odpovědný řešitel | Datum 9. 9. 2005 |
| --- | --- |
| Ing. Karel Kolář |  |
| Vackova 383 | Osvědčení o odborné způsobilosti |
| 463 13 Liberec | č.j. : 18522/1806/OPVŽP/95 |
| Tel./ fax.: 485 134 724 | Ze dne : 27.2.1996 |

OBSAH

Úvod .................................................................................................……………………….		4

Část A  	Údaje o oznamovateli .........................................................………………….		4

A.1.	Obchodní firma.........................................................…………………………. 		4

A.2.	IČ.........................................................………………………………………....		4

A.3.	Sídlo.........................................................……………………………………...		4

A.4. 	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce Oznamovatel……		4

Část B	Údaje o záměru ........................................................………………………...		5

B.I.  	Základní údaje .............................................................……………………….		5

B.I.1. 	Název záměru..................................................................……………………….		5

B.I.2. 	Kapacita (rozsah) záměru.........................................................…………………		5

B.I.3. 	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území).………………..……………..		5

B.I.4. 	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry..........……………….. 		5

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant  a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich

výběr, resp. odmítnutí  ………………………………………….……….…….	6

B.I.6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru....………. ………		8

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení……………		9

B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků………………………………..		9

B.II.  	Údaje o vstupech  ...............................................................……………………	9

B.II.1.	Půda.............................................................................…………………………..	9

B.II.2.  	Voda  .....................................................................………………………………	11 B.II.3.  	Ostatní surovinové zdroje  ...............................................……………………….	11

B.II.4. 	Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu..........................…………………….	12

B.III. 	Údaje o výstupech..............................………………………..…………………	12

B.III.1.	Ovzduší.............................................................................………………………	12

B.III.2.	Odpadní vody.............................................................................…………………	15

B.III.3.	Odpady.............................................................................……………………….	17

B.III.4.	Ostatní výstupy..........................................................................…………………	19

B.III.5.	Doplňující údaje.......................................................................…………………..	20

Část C  	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území.....….…………………..	20

C.I.  	Výčet nejzávažnějších environmentálních  charakteristik dotčeného území ……	20

C.II.  	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,

které budou pravděpodobně významně ovlivněny…………………………..……	21

ČÁST D	Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí……………..	26

D.I.  		Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)….…………………………...	26

D.II. 	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci…………………………….	31

D.III	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice…	32

D.IV.  	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.	32

D.V	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při

specifikaci vlivů......………………………………………………………..…..	34

ČÁST E   Porovnání variant řešení záměru......……………………….…………………….	34

ČÁST F   Závěr – doplňující údaje…………………………………………………………	35

ČÁST G   Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru ......………………..	36

ČÁST H   Přílohy ………………………………………………….…….…………………...	38

Seznam samostatných příloh:

Příloha č. 1:	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 1. 9. 2005

Příloha č. 2:	Hluková studie

Příloha č. 3:	Rozptylová studie

Seznam obrazových příloh:

Příloha č. 4:	Fotodokumentace  - pohled na zájmovou lokalitu (stav září 2005)

Seznam výkresové  části:

Výkres č. 1:	 LIBEREC PLAZA - společenské centrum, situace , měřítko 1 :  1100

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

MŽP		Ministerstvo životního prostředí České republiky

AIM 		monitorovací stanice ČHMÚ

SO2		oxid siřičitý

NO2		oxid dusičitý

NOX		oxidy dusíku

CO		oxid uhelnatý

SPM		prašný aerosol

PM10		respirabilní frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menším než 10 µm

TZL		tuhé znečišťující látky

OUER		evropská pachová jednotka

VOC		těkavé organické látky

TOC		celkový organický uhlík

POP		persistentní organické látky

IHr		průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/m3]

IHd		průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/m3]

IHk		průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky[µg/m3]

ČIŽP		Česká inspekce životního prostředí

ČOV		čistírna odpadních vod

E.I.A.		zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“, který znamená hodnocení vlivů na životní prostředí

CHKO		chráněná krajinná oblast

LA		hladina hluku A [dB(A)]

LAmax		maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]

LAeq,T		ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB(A)]

OHS		okresní hygienická stanice

KHS		krajská hygienická stanice

ÚSES		územní systém ekologické stability

PHO		pásmo hygienické ochrany

BPEJ		bonitované půdně ekologické jednotky

Dokumentace	dokumentace vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Oznámení 	oznámení dle §6  zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

ÚVOD

Lokalita plánované výstavby leží v centrální části města Liberec. Jedná se o prostor mezi ulicemi 5. května, Palachova a Felberova.

Bývalý vlastník zájmových pozemků započal, na základě platného stavebního povolení, výstavbu polyfunkčního komerčního objektu GALERIE GALLAS zhruba v polovině devadesátých let. Tehdy byla provedena demolice objektů, odpad z demolic byl odvezen, byla vyhloubena jáma pro podzemní parkoviště, nově byly vybudovány opěrné podzemní záchytné konstrukce, které stabilizovaly okolní objekty, poté však byla stavba na základě rozhodnutí investora zastavena. Zájmová lokalita byla ponechána bez činnosti – došlo zde k růstu náletových dřevin, vlivem podzemních a dešťových vod došlo k částečnému zaplnění vyhloubené jámy vodou a ke vzniku  jezírka.

V současné době je většina plochy ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Celý pozemek je proti vstupu zajištěn plechovým oplocením – které svou existencí snižuje  estetickou úroveň středu Liberce.

Společnost Plaza Centers Czech Republik s.r.o. se zabývá výstavbou společenských zábavních a obchodních  objektů v centrech větších měst. Tomuto účelu má sloužit i navrhovaná stavba.

Velkým nedostatkem centrální části Liberce je v současné době omezené parkování vozidel návštěvníků Magistrátu města Liberec, divadla a kulturních akcí pořádaných na nám. Dr. E. Beneše.

Projektovaná stavba bude proto obsahovat tři podzemní podlaží pro parkování 490 osobních automobilů.

Navrhovaný  objekt bude dále obsahovat  průchozí pasáž, která bude spojovat nám. Dr. E. Beneše, ulici Palachova a ulici 5. května,  obchodní prostory, zábavní prostory včetně multikina, byty a hotelové prostory o celkové zastavěné  ploše 7604 m2.

Podle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  je záměr „LIBEREC PLAZA  - společenské centrum“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).  Záměr je začleněn do bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;  areály parkovišť nebo garáží  nad 100 parkovacích míst“.  Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení  je Krajský úřad Libereckého kraje.

Oznámení záměru je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

# Údaje  o  oznamovateli

A.1  	Obchodní  společnost - oznamovatel

Plaza Centers Czech Republik s.r.o., K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

A.2  	IČ

26465388

A.3	Sídlo (bydliště)

Plaza Centers Czech Republik s.r.o., K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

A.4	Jméno, příjmení, sídlo (bydliště) oprávněného zástupce oznamovatele

Tal Ben Yehudu, Plaza Centers Czech Republik s.r.o., K Červenému dvoru 24,

130 00 Praha 3,  tel.: +420 283000149

# Údaje o záměru

## Základní údaje

### Název záměru

LIBEREC PLAZA – společenské   centrum

### Kapacita (rozsah) záměru

Zastavěná plocha

Obchodní centrum		7209 m2

Aparthotel			  395 m2

Celkem				7604 m2

Obestavěný prostor

Podzemní část 			  74000 m3

Nadzemní část			132000 m3

Celkem			          	206000 m3

Základní plošné údaje

Komerční plochy včetně restaurací – cca 101 obchodních jednotek	11485 m2

Supermarket								  1420 m2

Multikino								  1740 m2

Aparthotel								  1725 m2

Byty  - cca 12 až 19 bytových jednotek					    950 m2

Pasáže a ostatní komunikace						  6820 m2

Parking									 490 stání

### Umístění záměru

Kraj: 					Liberecký

Obec: 					563889 Liberec

Katastrální území:			682039 Liberec

Okres:					3505 Liberec

### Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Stavba „LIBEREC PLAZA - společenské  centrum“ je součástí celkové přestavby území „Sektor Centrum“ dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 2/2002.  Urbanistická charakteristika sektoru – historické centrum, městská památková zóna - část C.

Projektovaný záměr je umístěn na ploše:

SC 	stávající území  smíšené centrální

SC	přestavbové území smíšené centrální

ZP	přestavbové území urbanizované zeleně

Na těchto pozemcích bude vybudováno společenské centrum LIBEREC PLAZA s rozsáhlým podzemním parkovacím prostorem. Vytápění objektu bude realizováno rozvodem CZT z liberecké teplárny. Po realizaci záměru dojde ke kumulativním vlivům z automobilové dopravy v místě vjezdu a výjezdu do podzemního parkingu ze Zámeckého náměstí s dopravou na veřejných komunikacích. Dále dojde ke kumulaci vlivu emisí z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší se stávajícími imisemi znečišťujících látek v centrální části Liberce a ke kumulaci vlivu hluku ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy se stávajícími pozaďovými hodnotami hluku v zájmové lokalitě.

Po realizaci záměru se předpokládá zrušení možnosti parkování v ulici 5. května – dojde k prodloužení pěší zóny i do této ulice.

Dojde k očekávanému snížení dopravy krátkodobých návštěvníků ( magistrát, nám. Dr. E. Beneše, divadlo) přijíždějících z jižního směru po ulici 8. března, Palachova, Sokolská – předpokládá se, že zvolí novou možnost krytého podzemního parkování v nově realizovaném objektu.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr je umístěn v centrální části města Liberec na pozemcích, kde měl být postaven polyfunkční komerční objekt, který se začal stavět, ale krátce po zahájení byla jeho stavba zastavena. Po této stavbě tu zůstala jáma pro  podzemní parkoviště a opěrné podzemní konstrukce.

Z dlouhodobého hlediska je nemožné nechat rozestavěnou lokalitu bez nové zástavby  - pouze ohrazenou plotem z trapézového plechu. Vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům se jako ekonomicky nejvýhodnější jeví realizace společenského centra dle navrhovaného projektu. Dojde tak k navýšení parkovací kapacity přímo v centru Liberce, bude umožněn krytý přístup k zastávce MHD přímo z nám. Dr. E. Beneše v případě nepříznivého a zimního počasí a budou vytvořeny místa pro setkávání lidí v oblasti pasáže. Po realizaci záměru se bude moci zrušit parkoviště v ulici 5. května bude tak umožněno prodloužení pěší zóny z nám. Dr. E. Beneše o úsek po ulici 5. května až k Šaldovu náměstí.

V příloze tohoto Oznámení je uvedeno vyjádření Magistrátu města – stavebního úřadu v Liberci z hlediska územního plánu, které konstatuje, že připravovaná výstavba „LIBEREC PLAZA  - společenské centrum“ je v souladu se schváleným územním plánem města.

Výřez mapy územního plánu města s vyznačením zájmové lokality je na obrázku č.1.

Výřez hlavního výkresu územního plánu Liberce s vyznačením umístění stavby,

měřítko 1 : 4 000

SC 	plochy smíšené centrální (SC) jsou území města s vyšší koncentrací obslužných činností městského až nadměstského významu včetně určitého podílu bydlení. Určujícím typem zástavby jsou domy především blokového charakteru integrující více činností a stavby pro administrativu, kulturu, školství a další vybavenost. Přípustné stavby jsou: bytové domy v blocích, hotely, penziony, hostely, obchodní domy, stavby pro administrativu a veřejnou správu atd.

Zp	parky a parkově upravené plochy

### Popis technického a technologického řešení záměru

Stavební objekt se bude skládat ze tří podzemních podlaží  a tří, v jednotlivých jejích částech však až šesti, nadzemních podlaží. Stavba bude výškově i stranově členitá – i když se bude jednat o jeden stavební objekt pohledově bude působit tak, jako by se jednalo o více samostatných objektů.  Stavební technologie použitá pro výstavbu bude železobetonový skelet s vyzdívanými resp. montovanými příčkami a pláštěm ze skla a přírodních materiálů. Součástí objektu bude podzemní parkoviště pro osobní automobily s prostorem pro zásobování, komerční prostory, kavárny, restaurace, prostory pro zábavu a kulturu, multikino, Aparthotel a bytové jednotky. Hlavní strojovna vzduchotechniky bude umístěna ve stavebním objektu na střeše  v jihozápadním rohu budovy.

3. podzemní podlaží

Bude na úrovni 366,7 m n. m. a bude sloužit pro parkování osobních automobilů. Celkový počet parkovacích míst bude 190.

2. podzemní podlaží

Bude na úrovni 369,7 m n. m. (zhruba úroveň Zámeckého náměstí) a bude sloužit pro parkování osobních automobilů. Celkový počet parkovacích míst bude 150. Do tohoto podlaží bude umístěn ze Zámeckého náměstí  vjezd pro osobní automobily. Paralelně s ním bude zde rovněž  vjezd pro nákladní automobily zajišťující zásobování komplexu do zde rovněž umístěné zásobovací haly zabírající svou výškou  i část 1. podzemního podlaží . V jihovýchodní části objektu budou  v tomto podlaží umístěny malé obchody přístupné přímo z ulice Palachova.

1. podzemní podlaží

Bude na úrovni 372,7 m n. m. a bude sloužit pro parkování osobních automobilů. Celkový počet parkovacích míst bude 150.

1. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 375,7 m n. m. (zhruba úroveň dnešního vstupu do Komerční banky na rohu ul. 5.května a nám. Dr. E. Beneše)  a z větší části bude obsahovat průchozí  obchodní pasáž o ploše 1915 m2, která bude propojovat nám. Dr. E. Beneše, ulici Palachova, Felberova a 5. května. Dále zde budou plochy pro  2 větší obchody a  řadu menších obchodních ploch, restaurace a kavárny.  Ve směru ulice 5. května bude před objektem upravena plocha parkové zeleně s vodními prvky, které zde již v minulosti byly.

2. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 381,2 m n. m., součástí bude pasáž s plochou 1472 m2, dále zde budou další komerční plochy,  Aparthotel a  prostor pro instalaci různých expozic.

3. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 386,7 m n. m., součástí bude pasáž s plochou 820 m2, dále zde budou převážně plochy určené pro zábavu a kulturu ( zábavní centrum, hudební centrum a multikino). V menší míře zde budou i komerční plochy a Aparthotel.

4. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 390,2 m n. m., součástí budou objekty pro bydlení a Aparthotel. Tyto objekty budou zabírat plochu 843,3 m2  - jedná se o severní a severovýchodní část objektu. Součástí bytových ploch budou i ozeleněné terasy, a zelené střechy  které budou umístěny na střešních konstrukcích 3. nadzemního podlaží.

5. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 393,7 m n. m., součástí budou objekty pro bydlení a Aparthotel. Tyto objekty budou zabírat plochu 843,3 m2  - jedná se o severní a severovýchodní část objektu.

6. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 397,2 m n. m., součástí bude objekt Aparthotelu. Tento objekt bude zabírat plochu 346,2 m2  - jedná se o severovýchodní část objektu.

Veškeré prostory budou řešeny jako bezbariérové, poschodí budou propojena schodišti, eskalátory a výtahy. Odvětrávání podzemních garáží, pasáží, komerčních ploch, zábavních ploch, bytů a Aparthotelu  bude nucené vzduchotechnickými systémy. Hlavní strojovna VZT bude umístěna na střeše objektu v jihozápadním rohu, další pomocné VZT systémy budou umístěny na střeše objektů.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín: 		zahájení stavby  - rok 2007

dokončení stavby  - rok 2008

Časový postup výstavby:

Podrobnější harmonogram výstavby bude stanoven v rámci dalších stupňů dokumentace. Stavba bude zahájena zajištěním stabilizace okolních objektů a zemními pracemi  a dokončena provedením vegetačních úprav a definitivního dopravního značení.

### Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec: 					563889 Liberec

Katastrální území:			682039 Liberec

Okres:					3505 Liberec

Kraj: 					Liberecký

## Údaje o vstupech

### Půda

Společenské centrum LIBEREC PLAZA je navrženo na ploše, na které byla započata stavba polyfunkčního objektu GALERIE GALLAS dle platného stavebního povolení. V následující tabulce je proveden výčet pozemků plánované výstavby.

Výčet pozemků výstavby – k.ú. 682039 Liberec

| Katastrální číslo parcely | Druh pozemku | Způsob využití | Celková plocha parcely [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 38/4 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 52 |
| 38/5 – část | Ostatní plocha | Jiná plocha | 31 |
| 41/3 | Zastavěná plocha a nádvoří | Společný dvůr | 1 |
| 43/3 | Zastavěná plocha a nádvoří | Společný dvůr | 3 |
| 46 | Zastavěná plocha a nádvoří | Zbořeniště | 468 |
| 47/1 – část | Ostatní plocha | Zeleň | 3462 |
| 47/3 | Ostatní plocha | Manipulační plocha | 601 |
| 47/4 – část | Ostatní plocha | Zeleň | 754 |
| 47/5 – část | Ostatní plocha | Zeleň | 197 |
| 47/7 část | Ostatní plocha | Jiná plocha | 482 |
| 50/1 | Zastavěná plocha a nádvoří | Zbořeniště | 1507 |
| 50/3 | Zastavěná plocha a nádvoří | Zbořeniště | 1070 |
| 52/3 | Zastavěná plocha a nádvoří | Společný dvůr | 409 |
| 53/1 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 188 |
| 53/2 | Ostatní plocha | Jiná plocha | 421 |
| 55/1 – část | Ostatní plocha | Jiná plocha | 65 |
| 55/2 – část | Ostatní plocha | Jiná plocha | 36 |
| 56 – část | Ostatní plocha | Manipulační plocha | 66 |
| 58/1 | Zastavěná plocha a nádvoří | Zbořeniště | 91 |
| 58/2 – část | Zastavěná plocha a nádvoří | Zbořeniště | 41 |
| 58/3 – část | Zastavěná plocha a nádvoří | Zbořeniště | 75 |
| 63 – část | Zastavěná plocha a nádvoří | Budova č.p.3 | 228 |
| 5783/1 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | 480 |

Zábor půdy

Pro realizaci navrhovaného záměru nebude nutné vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu   - výše uvedené parcely nejsou zemědělské ani lesní pozemky a nemají přiděleno BPEJ.

Chráněná území

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Lokalita  nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného bohatství.

Ochranná pásma

Při výstavbě budou respektována ochranná pásma tramvajové tratě a komunikací. Ochranná pásma silnic jsou stanovena zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Areál plánované stavby neleží v zátopovém území.

Ochranná pásma na staveništi jsou v následující šířce:

- silnice I.třídy				50 m od osy přilehlého pásu vozovky

- tramvajové tratě			30 m od osy koleje

- kanalizační potrubí			3 m

- vodovodní potrubí			2 m

- elektro nadzemní vedení napětí

- nad 1 kV do 35 kV vč.	7 m od krajního vodiče

- od 35 kV do 110 kV vč.	12 m od krajního vodiče

- elektro podzemní vedení napětí

- sdělovací kabelová vedení	1 m od krajního kabelu

- silnoproudá do 110 kV vč.	1 m od krajního kabelu

- elektrická stanice			20 m

Kategorizace a přehled ochranných pásem

| Ochranné pásmo | Výstavba | Provoz |
| --- | --- | --- |
| Obytné zóny sídelních útvarů | 1 | 0 |
| Průmyslových závodů | 0 | 0 |
| Kulturních památek | 1 | 1 |
| Chráněných částí přírody | 0 | 0 |
| Hygienické ochrany vodních zdrojů | 0 | 0 |
| Přírodních léčebných lázní | 0 | 0 |
| Přírodních léčivých zdrojů | 0 | 0 |
| Leteckého provozu | 0 | 0 |
| Drah a metra | 1 | 0 |
| Podzemních komunikací | 0 | 0 |
| Pozemních komunikací | 1 | 0 |
| Jaderně – energetických zařízení | 0 | 0 |
| Radioaktivních zařízení | 0 | 0 |
| Energetických stanic | 0 | 0 |
| Vodovodu | 1 | 0 |
| Ropovodu | 0 | 0 |
| Plynovodu | 1 | 0 |
| Telekomunikačního kabelu | 1 | 0 |
| Zařízení pro rozvod tepla | 1 | 0 |
| Rozvodu elektrické energie | 1 | 0 |
| Kabelové televize | 0 | 0 |

Hodnocení:	0 – OP není dotčeno

1 – OP je dotčeno, avšak z hlediska ochrany životního prostředí není podstatné

2 – OP je dotčeno, možný vliv na životní prostředí je možno zdokumentovat

### Voda

Zdroj vody

Na staveništích bude v období výstavby používána pitná voda. Hlavním zdrojem vody bude  voda z městského vodovodního řádu.

Požární voda pro areál LIBEREC PLAZA bude zajištěna z veřejného rozvodu pitné vody.

a) Odběr vody v době výstavby

Voda bude odebírána z nové vodovodní přípojky, která se napojí na stávající vodovodní řad. Voda v době výstavby bude odebírána jednak pro sociální účely (dělníci) a jednak pro provozní účely. Maximální potřeba vody pro stavbu bude  činit 15 - 20  m3 /den.

b) Odběr vody v  době provozu

Vodovod pro areál bude napojen z veřejného vodovodu na křižovatce ulic Felberova - Palachova. Vodovod je dostatečně kapacitní pro výhledovou spotřebu vody v areálu včetně předběžně vyčíslené potřeby požární vody. Společenské centrum bude mít jedno odběrné místo s centrálním měřením spotřeby vody  - měření jednotlivých objektů bude provedeno podružnými vodoměry.

Očekávaná spotřeba pitné vody  po realizaci záměru

| průměrná denní potřeba vody | Qd= | 120 | m3/den |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| koeficient denní nerovnoměrnosti | kd= | 1,25 |  |  |
| max. denní potřeba vody | Qm= | 150 | m3/den |  |
| koeficient denní nerovnoměrnosti | kh= | 2,10 |  |  |
| max. hodinová potřeba vody | Qh= | 3,65 | l/s |  |
| Potřeba požární vody | Qp= | 14,0 | l/s |  |
| Průměrná roční potřeba vody | Qr= | 43830 | m3/rok |  |

### Ostatní surovinové zdroje

Spotřeba zemního plynu:

Se spotřebou zemního plynu pro topné účely se nepočítá. V případě speciálních požadavků, např. pro přípravu jídel,  je možné přívod ZP plynu realizovat.

Spotřeba elektrické energie:

Elektrický proud pro stavbu - předpokládá se, že bude potřeba zajistit 100 kW soudobého příkonu elektrického proudu. Elektrický proud bude odebírán z kabelové přípojky NN nebo VN z přilehlé trafostanice dle dohody s SČE. Po dokončení stavby bude stavební blok vybaven vlastní trafostanici 35 kV/0,4 kV, které budou napájeny VN kabelem 35 kV.

Instalovaný příkon  celkový                   	cca 8,33 MW

Celková roční spotřeba el. energie :	cca 11,5 GW

Spotřeba tepelné energie:

a) V době výstavby

V době výstavby se nepředpokládají zvláštní požadavky na vytápění.

b) V době provozu

Zdrojem tepla bude  centrální zdroj tepla – Liberecká teplárna a.s. Výměníková stanice pára/teplá voda bude umístěna v suterénu objektu. Bude napojena na rozvod páry z CZT Teplárna Liberec.

Tepelná bilance potřeb tepla  :			cca 4,5 MW

Předpokládaná roční spotřeba tepla: 		cca 6,8 MWh/rok

### Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu

Komunikační připojení  - pěší provoz

    - Z náměstí Dr. E. Beneše bude realizován 1. vchod v oblasti objektu  č.p. 2.

    - Z ulice 5. května bude 2. vchod do pasáže u Komerční banky.

    - Z oblasti křižovatky ulic Palachova – Felberova bude relizován 3. vchod do pasáže.

    - Ze zastávky MHD v ulici Palachova bude realizován 4. vchod do pasáže.

Všechny průchozí trasy se budou spojovat v centrální prosklené části společenského centra, kde bude vyhrazen i prostor pro odpočinek ve formě „zahrádky“ u kavárny.

Komunikační připojení  - osobní automobilová doprava

Jediná přístupová trasa pro osobní automobily do podzemních parkovacích ploch bude z křižovatky Palachova – Felberova přes Zámecké náměstí. Příjezd automobilů ze severního směru bude z Šaldova náměstí a z jižního směru z ulice 8. března. Výjezd bude opět po ulici Palachova směrem k Šaldovu náměstí nebo ulicí Rumunská jižním směrem.

Komunikační připojení  - městská hromadná doprava

Společenské centrum bude dosažitelné autobusovou dopravou DPmL. Nejbližší zastávky jsou v ulici Palachova a u Magistrátu města Liberec.  Hlavní terminál MHD je cca 360 m jižním směrem.

Komunikační připojení  -  kolejová doprava

V ulici Palachova je dvoukolejná tramvajová trať linky č. 2 směr Fügnerova - Lidové sady s obousměrnou zastávkou.

Komunikační připojení  - nákladní automobilová doprava (zásobování)

Jediná přístupová trasa pro nákladní automobily do zásobovací haly, která bude ve 2. podzemním podlaží bude z křižovatky Palachova – Felberova přes Zámecké náměstí. Příjezd automobilů ze severního směru bude z Šaldova náměstí a z jižního směru z ulice 8. března. Výjezd bude opět po ulici Palachova směrem k Šaldovu náměstí nebo ulicí Rumunská jižním směrem.

Inženýrské sítě

V centrální části Liberce je nejhustší síť inženýrských sítí a v oblasti ulic Palachova a Felberova byla nedávno provedena jejich rekonstrukce. V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude provedeno kontrola volných kapacit inženýrských sítí.

## Údaje o výstupech

### Ovzduší

Při posuzování vlivu posuzovaného záměru z hlediska znečišťování ovzduší je nutno uvažovat se znečištěním při výstavbě a při vlastním provozu.

Při výstavbě to budou především spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních automobilů a dále nerozpustné částice a aerosoly z prováděných prací.

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší při provozu budou emise z dopravy související s provozem areálu včetně provozu parkovacích ploch. Nepředpokládá se instalace žádného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

Podrobné výpočty a všechny vstupní parametry včetně použitých emisních faktorů jsou uvedeny v příloze tohoto Oznámení v rozptylové studii. V této kapitole jsou shrnuty výsledky provedených výpočtů.

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Při výstavbě

Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Krátkodobě lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších  mechanismů spalujících motorovou naftu.

Při provozu

Po realizaci stavby nebude provozován žádný stacionární bodový zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č.86/2001 Sb. o ochraně ovzduší.

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Při výstavbě

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby budou emise poletavého prachu. Tyto emise budou vznikat jednak provozem nákladních automobilů na příjezdových komunikacích a v prostoru staveniště tak provozem stavebních strojů a mechanismů při výstavbě inženýrských sítí a samotné výstavbě areálu. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným projevem pro každou stavební činnost. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný, avšak v celé rozloze stavby.

Působení tohoto plošného zdroje bude přechodné - doba  realizace hrubé stavby se předpokládá cca 3/4 roku. Z toho největším zdrojem případné prašnosti ( v závislosti na povětrnosti) budou  zemní práce. Prašnost ze stavební činnosti je relativně snadno redukovatelná včasným čištěním komunikací a kropením staveniště.

V době  provozu

Působení plošných zdrojů znečišťování ovzduší se v době provozu společenského centra PLAZA LIBEREC nepředpokládá.

Hlavní liniové zdroje znečištění

Zdroje 	liniového znečištění ovzduší budou pouze emise z výfukových plynů, a to:

1) z dopravy nákladních vozidel při samotné výstavbě

2) z běžné dopravy nákladních a osobních automobilů po realizaci stavby

ad 1) Emise z dopravy  při výstavbě:

V době výstavby dojde k určitému nárůstu provozu nákladních automobilů na okolních  komunikacích. Hlavní dopravní trasa se stavebním materiálem bude  vedena po ulici Jablonecká nebo  Sokolská – Palachova a zpět nebo po ulici Košická, Dr. M. Horákové, Lipová, 8. března – Palachova a zpět po ulici Rumunská. Nárůst dopravy bude časově proměnný, způsobí určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů, zásadní měrou však nezhorší současnou situaci stávajících koncentrací oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a organických látek v této lokalitě.

Pro odhad množství emisí z dopravy nákladních vozidel na staveništi lze použít následujících zjednodušených předpokladů:

- při výstavbě budou využity převážně vozidla a mechanismy nad 3,5 tuny se vznětovými  motory

- počet výše uvedených vozidel  	-   cca 360 / den

- pojezdy vozidel po staveništi 		- cca 0,6 km

- předpokládaná doba výstavby je 	15 měsíců (tj. 456 dní)

Z následující tabulky  je  patrné množství emisí produkované zvýšenou dopravou při výstavbě posuzovaného záměru.

Množství emisí ze stavební techniky a  z dopravy při výstavbě (výpočtová rychlost 5 km/h,  EURO 3)

| Škodlivina | Emisní faktor [g/km] | Za 1 den [kg] | Po dobu výstavby [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 11,9654 | 2,584 | 1,178 |
| Oxid uhelnatý | 20,8481 | 4,503 | 2,053 |
| Benzen | 0,1196 | 0,0258 | 0,012 |
| Organické látky CXHY | 9,3009 | 2,009 | 0,916 |
| Tuhé částice PM10 | 1,5284 | 0,3301 | 0,151 |

ad 2) Emise z dopravy při provozu

Maximální kapacita krytého parkoviště pro osobní automobily bude 490 stání.  Pro výpočet emisí budeme předpokládat nejnepříznivější stav z hlediska dopadu na životní prostředí -  parkoviště bude stoprocentně využito s předpokládanou maximální obměnou uvedenou v následující tabulce. Ujetá dráha osobních i nákladních zásobovacích nákladních automobilů bude počítána od odbočení z veřejné komunikace a pro výpočet emisí bude uvažována střední ujetá dráha v parkovacím prostoru.

Vybrané kapacitní ukazatele

|  | Ukazatel | LIBEREC PLAZA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Předpokládaná provozní doba [hod] | (0) 8-24 |
| 2 | Počet zaměstnanců ve směně [osob] | 150 |
| 3 | Počet parkovacích míst [osobních aut] | 490 |
| 4 | Obměna denní maximální [osobních aut/24 hod] | 2380 |
| 5 | Nákladní doprava, zásobování a údržba [nákladní auta/16 hod] | 88 |
| 6 | Vjezd z ulice | Felberova |

Provozní doba parkoviště bude nonstop, obměna parkovacích míst byla odhadnuta na základě předpokládaného účelu parkování, která se bude v jednotlivých případech značně lišit. Majitelé bytů, abonentní nájemci a hoteloví hosté  budou využívat parkovací dobu i 24 hod/den, podnikatelé a zaměstnanci budou využívat parkovací dobu 9 – 12 hod/den, návštěvníci úřadů budou využívat parkovací dobu 2 – 6 hod/den a návštěvníci společenského centra LIBEREC PLAZA budou využívat parkovací dobu 2 – 6 hod/den. Zásobování bude prováděno v denní době.

Pro vyčíslení emisí uvnitř krytých parkovišť se vychází z průměrné rychlosti a ujeté vzdálenosti.  Níže jsou uvedeny emisní faktory roku 2008 pro osobní vozidlo, emisní úrovně konveční (studený motor), EURO IV a rychlost 5 km/h.  Při výpočtu emisí se předpokládá, že při odjezdu budou motory studené a katalyzátory tak bude neúčinné. Emise z provozu  automobilů závisí na řadě faktorů zahrnujících vlivy druhu, stáří a technického stavu používaného vozového parku, dále vlivy povrchu komunikace, stoupání, klesání a jízdního režimu. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v. 02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Vyčíslení emisních faktorů obsahuje i vliv „studených startů“, které se uplatní při odjezdu z parkovacích ploch v případě, že motor delší dobu neběžel a teplota v katalyzátoru klesla pod provozní hodnotu.

Vybrané emisní faktory  pro rok 2008, 5 km/h a  pro 1 osobní vozidlo

| Znečišťující látka | Benzín | Diesel |
| --- | --- | --- |
|  | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] |
| CO | 25,1487 | 1,2223 | 0,9402 | 0,6794 |
| NOx | 2,9876 | 0,1841 | 3,2516 | 0,5082 |
| PM10 | 0,0011 | 0,0007 | 1,102 | 0,0539 |
| Benzen | 0,9555 | 0,007 | 0,0073 | 0,0021 |
| Benzo(a)pyren . 106 | 0,0927 | 0,0444 | 0,0532 | 0,0177 |

Vybrané emisní faktory  pro rok 2008, 5 km/h a  pro 1 nákladní vozidlo

| Znečišťující látka | Těžké nákladní auto | Lehké nákladní auto |
| --- | --- | --- |
|  | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] |
| CO | 160,2 | 15,4224 | 14,7829 | 0,8064 |
| NOx | 168,4877 | 7,9664 | 12,0564 | 0,5097 |
| PM10 | 18,6297 | 0,4527 | 2,4272 | 0,1082 |
| Benzen | 0,5917 | 0,0523 | 0,042 | 0,0042 |
| Benzo(a)pyren . 106 | 0,1585 | 0,1585 | 0,071 | 0,177 |

Měrné emise z prostoru parkování a zásobovací haly v dopravní (průměrná ujetá vzdálenost – 160 m pro zásobování a 600 m pro parkování)

| Parkovací objekt | CO [g/s] | NOx [g/s] | PM10 [g/s] | BNZ [g/s] | B(a)P [g/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZA | 0,6868 | 0,107 | 0,0065 | 0,0244 | 0,0000000039 |

Koeficient ALFA  = 0,2778

Roční emise z prostoru parkování a zásobovací haly z areálu LIBEREC PLAZA

| Parkovací objekt | CO [kg/rok] | NOx [kg/rok] | PM10 [kg/rok] | BNZ [kg/rok] | B(a)P [g/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZA | 6 017,02 | 937,6565 | 56,7966 | 213,984 | 0,0338 |

Zhodnocení záměru z hlediska emisí

V areálu LIBEREC PLAZA nebude žádný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Pro mobilní zdroje - osobní i nákladní automobily platí nařízení, že  musí splňovat emisní limity platné pro jednotlivé typy vozidel, které jsou pravidelně kontrolovány během periodických technických prohlídek.

Způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek

Při realizaci a provozu výše uvedeného záměru se nepočítá s používáním speciálních zařízení pro zachycování plynných znečišťujících látek.

### Odpadní vody

Odpadní vody budou klasického splaškového a městského  charakteru (splaškové vody) a dále vody srážkové, jejichž kvalita nebude ovlivněna nerozpuštěnými látkami a látkami ropného charakteru  z komunikací a parkovišt – počítá se s realizací pouze krytého parkoviště. Nepředpokládá se významná produkce odpadních vod z technologických zařízení umístěných v areálu. Kanalizace bude provedena jako oddílná. Splašková kanalizace bude vedena z areálu do veřejné kanalizace v ulici Palachova a potom dále na městskou čistírnu odpadních vod. Dešťová kanalizace bude napojena na dešťovou kanalizaci v ulici Palachova.

SRÁŽKOVÉ (DEŠŤOVÉ) VODY:

Dešťové  vody jsou dále děleny na dešťové vody:

- ze střech objektů

- z parkovišť a  komunikací

K dešťovým odpadním vodám ze střech objektů mohou být přiřazeny také srážkové vody odtékající ze sadových úprav a zatravněných ploch. Během vegetačního období ze správně provedených sadových úprav bude docházet k povrchovému odtoku srážkových vod pouze výjimečně při přívalových deštích. Zároveň správně provedené sadové úpravy se zapojeným porostem nedovolí splachování zemních částic. K povrchovému odtoku z ozeleněných ploch bude tedy především docházet při jarním tání sněhu, kdy zmrzlá půda brání vsakování.

V areálu LIBEREC PLAZA se neplánují plochy s parkováním na volné ploše. Dešťové vody z tajícího sněhu, který bude ulpívat na karosériích aut v zimním období a které mohou mít změněnou vlastnost případnými úkapy ropných látek, budou před zaústěním do dešťové kanalizace vedeny přes odlučovače ropných látek.

Srážkové vody neznečištěné budou svedeny dešťovou kanalizací do Lužické Nisy. V dalším stupni projektové dokumentace bude provedena kontrola kapacitních ukazatelů kanalizace a ověření zda je schopna odvézt přívalové srážkové plochy ze zpevněných ploch a střech plánovaného projektu.

Dešťová kanalizace – hydrotechnické výpočty

| Parametry návrhového deště |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intenzita návrhového deště | i = | 150 | l/s.ha |  |  |
| Doba trvání deště | t = | 15 | min |  |  |
| Popis |  | skut.plocha | souč.odtoku | red.plocha | odtok OV |
|  |  | m2 |  | m2 | l/s |
| Střecha |  | 7604 | 0,900 | 6844 | 102,65 |
| Roční úhrn srážek |  | 929 | mm/m2 |  |  |
| Celková redukovaná plocha |  | 6844 | m2 |  |  |
| Celkový roční odtok | QR= | 6358 | m3/rok |  |  |

SPLAŠKOVÉ VODY:

Produkce splaškových vod při výstavbě

V době výstavby budou stavebníci používat mobilní sociální zařízení (např. TOI TOI apod.). Likvidaci těchto odpadních vod bude provádět oprávněná firma, která provozuje činnost v oblasti provozování mobilních sociálních zařízení.

Kanalizace – návrh

Kanalizace v areálu LIBEREC PLAZA  bude oddílná. Splašková kanalizace bude zaústěna do stávající stoky v ulici PALACHOVA.

Splašková kanalizace – hydrotechnické výpočty

| Průměrné denní množství | Qd= | 75 | m3/den |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrný celodenní odtok |  | 0,87 | l/s |  |
| Max. denní množství | Qm= | 1,085 | l/s |  |
| Roční množství splašků | Qr= | 27389 | m3/rok |  |
| Znečištění splašků |  |  |  |  |
| Počet EO | EO = | 500 |  |  |
| BSK5 |  | 60,00 | g.BSK5/EO |
| Celkové denní množství BSK5 |  | 30 | kg.BSK5/den |
| Koncentrace BSK5 v OV |  | 400,00 | mg.BSK5/l |  |
| Nerozpustné látky NL |  | 55,00 | g.NL/EO |  |
| Celkové denní množství NL |  | 27,5 | kg.NL/den |  |
| Koncentrace NL v OV |  | 366,67 | mg.NL/l |  |

Typ, projektovaná kapacita a účinnost čištění odpadních vod v rozhodujících ukazatelích znečištění

Restaurační provozy budou vybaveny lapákem tuků pro odstranění olejů a zbytků mastnoty z odpadní vody z kuchyní, jídelen a rychlého občerstvení. Srážkové vody z odstavných ploch pro  automobily budou procházet lapačem ropných látek.

Nutnou součástí opatření k omezení rizika možného úniku závadných látek je mimo technická opatření i vypracování havarijního plánu a příslušných provozních řádů.

Charakter recipientu

Městská  kanalizace

Městské (veřejné) kanalizace jsou určeny k hromadnému odvádění, popřípadě i zneškodňování odpadních a srážkových vod z obcí a sídlišť. Provoz veřejné kanalizace se řídí kanalizačním řádem, který stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění vod vypouštěných do veřejné kanalizace.

Odpadní vody z areálu LIBEREC PLAZA budou klasického splaškového charakteru – nepředpokládá se překročení limitních  hodnot  kontaminantů, které jsou uvedeny v kanalizačním řádu.

Celkové zhodnocení vypouštěných odpadních a srážkových vod

Množství odpadních i srážkových vod bylo vypočteno z teoretických předpokladů  a v provozu lze očekávat spíše nižší hodnoty.  Produkované znečištění svým složením neovlivní provoz městské ČOV.

### Odpady (nezahrnuté v exhalacích a v odpadních vodách)

Během  výstavby a provozu areálu LIBEREC PLAZA lze předpokládat vznik odpadů uvedených dále v tabulkách a kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu prodejny nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit.

S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Většina stavebních odpadů  bude předávána k využití či odstranění  příslušným firmám, které musí být v souladu s §12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí.  Oprávněná osoba k převzetí odpadu musí být provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Při nakládání s odpadem je nutné zajišťovat přednostní materiálové a dále energetické využití odpadu před jejich odstraněním. Předpokládá se, že po vytřídění využitelných a nebezpečných složek bude odpad odvážen oprávněnou firmou. Výkopové zeminy či hlušiny, které splní limity, které budou dány vyhláškou MŽP a MZe nebudou odpadem a lze je využívat jako materiál k terénním úpravám. Pokud by docházelo ve fázi vlastní výstavby k úpravám terénu drceným materiálem z demolic, bude v tomto případě nutný souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje s provozem zařízení na využití odpadu.

Stará ekologická zátěž není v dané lokalitě evidována ani se její existence neočekává.

- odpady z demolic a z přípravy území.

V oblasti křižovatky Felberova – Palachova je stavební objekt č.p.3, který je určen k demolici. V první fázi výstavby však bude využit jako zařízení staveniště. Dům je vystavěný z cihel, stropy jsou dřevěné, schodiště kamenné. Odpadní dřevo z demolice nesmí být spalováno na otevřených ohništích za účelem jejich odstranění.

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné provést některé práce, které souvisí s přípravou území. Mimo jiné se jedná i o kácení stromů a mýcení zeleně. Odpady z vykácené zeleně není možné spalovat na otevřených ohništích za účelem jejich odstranění. Pařezy, větve a kořeny keřů je třeba přednostně využít např. naštěpkovat nebo použít k energetickému využití.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při demolicích a přípravě území.

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 17 01 06 | Stavební materiály obsahující azbest | N |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 17 05 04 | Zemina a kameny (pokud budou odpadem) | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi s obsahem dehtu | N |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 02 | Zemina a kameny | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |

- odpady vznikající ve fázi výstavby

Při vlastní výstavbě  budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V průběhu počáteční fáze výstavby bude nutné provést výkopové práce, terénní úpravy a teprve potom budou následovat stavební a montážní práce. Vhodná část přebytečného výkopku bude použita pro hrubé terénní úpravy  Pokud bude využit k terénním úpravám odpad, bude je možné provádět pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu jako zařízení na využití odpadu na povrchu terénu. To se netýká výkopové zeminy či hlušiny, které splní limity (dané budoucí vyhláškou MŽP a MZe) tj. nebudou odpadem a lze je tudíž využívat jako materiál k terénním úpravám bez povolení.

Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných staveb. Zdrojem odpadů bude především úprava terénu pro přípravu staveniště, odpady stavebních materiálů (úlomky) apod. Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v následující tabulce.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 17 05 04 | Zemina a kameny (pokud budou odpadem) | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi s obsahem dehtu | N |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP.č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů.

b) V době provozu

Při běžném provozu areálu LIBEREC PLAZA budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ zařízení, tzn. především odpady mající původ v jednotlivých oblastech poskytovaných obchodních služeb, v administrativě, bydlení, údržbě a zajišťování chodu a provozu objektů. Produkce odpadů bude odpovídat běžným odpadům komunálním, odpadům z obchodních a administrativních ploch. Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo ke zneškodnění oprávněným firmám.

Největší podíl z celkového množství odpadů budou jednoznačně tvořit různé typy obalů běžně používané pro  balení zboží. Bude se jednat především o papír a kartón, dřevo a odřezky ze dřeva, fólie a dále zbytkové a znehodnocené výrobky. V menším množství budou přítomny obalové spojovací materiály (např. pásky, spony), popř. některé nevratné palety a přepravky. Při běžném chodu prodejny bude též vznikat směsný komunální odpad. Převážně při údržbě a v technickém zázemí budou vznikat nebezpečné odpady, např. nefunkční zářivky apod.

Z provozu krytých parkovacích ploch bude vznikat odpad ze záchytu v lapači ropných látek a odpad z košů na odpad.

Množství odpadů nelze zatím přesně stanovit a bude vyhodnoceno po uvedení objektu  do provozu. Předpokládá se ale, že se bude jednat o cca 350 tun odpadu za rok. Vzhledem k charakteru využití a technickému vybavení lze na základě zkušeností a údajů o produkci odpadů v obdobných zařízeních předpokládat vznik následujících druhů odpadů:

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 020304 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (zelenina, ovoce) | O |
| 020601 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (pekárenské odpady) | O |
| 130503 | Kaly z lapáků nečistot | N |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150106 | Směsné obaly | O |
| 150203 | Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | O |
| 200101 | Papír a lepenka | O |
| 200108 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O |
| 200121 | Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N |
| 200133 | Baterie a akumulátory | N |
| 200139 | Plasty | O |
| 200140 | Kovy | O |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |
| 200303 | Uliční smetky | O |

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství - pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná.

Způsob nakládání s odpadem

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (nový zákon č. 185/2001 Sb. a jeho nových prováděcích předpisů – především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.).  Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí. Při provozu prodejny a parkoviště bude přednostně uplatňováno kritérium minimalizace množství odpadů a předcházení jejich vzniku.

Shromažďovací místa nebezpečných odpadů budou příslušně označena příslušnými štítky a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Místa či nádoby pro nebezpečný odpad musí odpovídat příslušnému nakládání s ním a budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a proti případným havarijním únikům znečišťujících látek.

Návrh technického vybavení odpadového hospodářství předpokládá, že v objektu budou pro vznikající odpady určena stálá místa pro stání sběrových nádob, a to jak v prostorách pro veřejnost – zákazníky, tak v prostorách pro zaměstnance. Rovněž bude určeno místo pro shromažďování odpadů, upravené pro separovaný sběr. Papír bude likvidován centrálně, lisován a odvezen do sběrných surovin.

Vytříděné využitelné části odpadu budou předávány zpracovatelům. Po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu bude odpad dle charakteru zneškodněn prostřednictvím oprávněných firem a na místech k tomu určených.

Při nakládání s obaly je nutné se řídit zákonem č.477/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

### Ostatní výstupy

Hluk, vibrace

K navýšení hlukové zátěže zájmové lokality bude přispívat doprava motorizovaných návštěvníků areálu, doprava zásobování a průmyslové zdroje hluku, které budou na vyústěny na střeše objektu.

Problematikou hluku ve vnějším prostředí se zabývá hluková studie, která je samostatnou částí Oznámení a je uvedena v příloze. Hluková studie vlivu areálu LIBEREC PLAZA byla zaměřena  na nejbližší oblast. Byly provedeny kontrolní výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku ve zvolených referenčních bodech u nejbližších obytných objektů. Z této studie jsou v této kapitole uvedeny pouze závěry.

Očekávaný vliv  provozu v době výstavby v roce 2007 až 2008

Výstavba bude probíhat postupně – proto byl výpočet proveden vždy pro nejnepříznivější stav, kdy se předpokládá použití nejhlučnějších strojů. Nejhlučnější etapa bude zakládání stavby, kdy se počítá s využitím buldozeru, pojízdného pístového kompresoru a vrtné soupravy. V této fázi výstavby lze očekávat překročení povolených limitních hodnot 60 dB(A) ze stavební činnosti pro případ  celodenní stavební činnosti (od 7 hod do 21 hod). V tomto případě je doporučena realizace protihlukových  a kompenzačních opatření pro snížení tohoto nepříznivého stavu. Eliminační opatření jsou dostupná a lze je realizovat.

Očekávaný vliv  provozu po realizaci záměru v roce 2008

Byl proveden výpočet ekvivalentní hladiny hluku v denní době pro osm souvislých  a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin ze stacionárních průmyslových zdrojů hluku v areálu LIBEREC PLAZA, z očekávaného provozu na veřejných komunikacích a z jejich součtu. Při uvažování samotného areálu se neočekává překročení limitních hodnot 50 dB (A) pro denní dobu a 40 dB(A) pro noční dobu. Dominantním zdrojem hluku v oblasti je automobilový provoz na veřejných komunikacích a na tramvajové trati.

### Doplňující údaje

Záření radioaktivní, elektromagnetické

V dalším stupni projektové dokumentace bude provedeno měření radonu v půdním vzduchu a bude proveden návrh stavebních opatření podle ČSN 730601.

Na zájmové lokalitě nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Zápach

Provoz v areálu nebude zdrojem zvýšeného zápachu.

# údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## Výčet nejzávažnějších environmentálních  rizik dotčeného území

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat.

Co se týká samotné zájmové lokality, nenachází se přímo na ní žádný významný prvek ÚSES.

Zvláště chráněná území

Lokalita výstavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Přírodní rezervace, památky a parky

Nejbližší přírodní park je Přírodní park Ještěd vzdálený cca 5 km jihozápadně od lokality. Hranice Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory je vzdálena cca 2,8 km severovýchodně od lokality.

Výstavba výše uvedená chráněná území neovlivní.

Významné krajinné prvky  (VKP)

Na zájmové lokalitě neleží evidovaný VKP. Nejbližší VKP je park „U spořitelny“ o ploše 2490 m2 p.č. 74/2 a 74/3 ul. Felberova a Rumunská – k.ú. Liberec. Po nedokončené výstavbě polyfunkčního objektu GALERIE GALLAS zůstala hluboká vytěžená jáma, kde mělo být realizováno podzemní parkoviště. Vlivem akumulace dešťových vod resp. snad i průsaku spodních vod došlo k vytvoření jezírka, které zabírá cca 20 % dna budoucí stavební jámy.

Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Na zájmové lokalitě není žádný významný přírodní zdroj.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Lokalita plánované výstavby leží v centrální části Liberce v městské památkové zóně mezi nám. Dr. E. Beneše a zámeckým areálem.

Vzhledem k poloze plánované výstavby budou práce probíhat v lokalitě s možným výskytem archeologických nálezů. Předmětné území je z hlediska archeologického zájmu místem, které mohlo být osídleno či jinak využito člověkem. Proto je nutné dodržet ustanovení § 127 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 21-23, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon). Záměr stavby je proto nutné oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a zároveň oznámit i oprávněné organizaci, které uskutečňují archeologický výzkum.

Pokud v průběhu výstavby dojde k objevu archeologického nálezu, musí být tento objev oznámen Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu do druhého dne po archeologickém nálezu.

Území hustě zalidněná

Zájmová lokalita se nachází v centrální části  města Liberec. V této části města převažují administrativní a komerční objekty. Bytové prostory jsou většinou umístěny ve vyšších podlažích starších městských objektů. Hustá obytná zástavba  – panelová sídliště, bytové domy a rodinné domy – jsou východním a jihovýchodním směrem mezi ulicemi Jablonecká a Na Bídě.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Lokalita záměru se nalézá v blízkosti frekventované silnice první třídy č. I/14 Jablonecká – Sokolská a tramvajové trati Fügnerova – Lidové sady. Důsledkem intenzity dopravy na těchto veřejných komunikaci je vyšší zatížení lokality hlukem z dopravy.

Staré ekologické zátěže

Na lokalitě stavby  se nenachází evidovaná ekologická zátěž.

Extrémní poměry v dotčeném území

Žádné další extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.

## Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Ovzduší a klima

1) Klima

Klimatickou situaci určuje v libereckém regionu jeho poloha na rozhraní vlivu Atlantského oceánu na západě a rozsáhlého kontinentu na východě, a to v mírně vlhkém klimatickém pásu mírných šířek s převládajícím západním prouděním vzduchu. Vzduch mírných šířek je ojediněle  a krátkodobě nahrazován chladnějším vzduchem ze severu. Počasí regionu určuje po celý rok výrazná cyklonální činnost na polární frontě, která spolu s ostatními klimatotvornými faktory způsobuje značnou proměnlivost počasí. Liberecká kotlina je typická četnými teplotními inverzemi, které se projevují hlavně v zimě a na podzim.

Z hlediska klimatických charakteristik patří předmětné území do klimatické oblasti MT4. Tato oblast je charakterizována následujícími údaji:

Počet letních dnů:					20 - 30

Počet mrazových dnů:					110 - 130

Průměrná teplota v lednu:				-2  až -3

Průměrná teplota v červenci:				16 až 17

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více:		110 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období:			350 - 450

Srážkový úhrn v zimním období:			250 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:			60 - 80

Kvalita ovzduší

Nejbližší stanice měření kvality ovzduší se nachází přímo v Liberci – jedná se o stanici automatického imisního monitorovacího systému  ČHMÚ číslo 1016. Vybrané údaje z naměřených hodnot za rok 2004 naměřené na jmenované  stanici jsou uvedeny v následující tabulce.

Imisní situace v zájmové lokalitě v roce 2004

| Stanice | Průměrné koncentrace v µg/m3 |
| --- | --- |
|  | roční | max. denní | max. hodinové |
| SO2 |
| 1016 – Liberec střed města (B/U/RC) | 6,5 | 36,6 (25.01.) | 83,9 (01.10.) |
| NO2 |
| 1016 – Liberec střed města (B/U/RC) | 26 | 71,3 (21.12.) | 122,6 (21.12.) |
| PM10 |
| 1016 – Liberec střed města (B/U/RC) | 29,5 | 107,0 (11.11.) | 174,0 (19.03.) |
| CO |
| 1016 – Liberec střed města (B/U/RC) | 530,1 | 1940,8 (02.02.) | 3123,2 (02.02.) |

Poznámka:  	Klasifikace měřící stanice 	B/U/RC:	typ stanice 		- pozaďová

typ zóny			- městská

charakteristika zóny 	- obytná/obchodní

Voda

Město Liberec leží v údolí Lužické Nisy. Intravilán města se rozšiřuje na svahy Jizerských hor a Ještědského hřebene. Hustá hydrologická síť vodotečí z těchto hor (2,15 km toku na 1 km plochy) zasahuje přímo do města. Drobné vodní toky se vyznačují velkým spádem. Koryta drobných vodotečí byla v minulosti místně upravována.

Z hlediska vodohospodářského má město Liberec zcela specifické podmínky v celé České republice. Klimaticky leží v oblasti chladné a velmi vlhké s ročními průměrnými srážkami většími než 900 mm. Rovněž počet bouřkových dnů v roce je zde nejvyšší. Tyto nepříznivé vysoké srážkové poměry spolu s kopcovitým okolím podmiňují častý výskyt velkých vod. Dalším charakteristickým rysem je velká rozkolísanost průtoků.

Přímo na předmětné lokalitě se nenachází žádný zdroj podzemní pitné vody pro veřejnou potřebu.

Půda

Dle katastru nemovitostí je lokalita plánované výstavby umístěna převážně na ostatních nebo zastavěných plochách. Pro realizaci navrhovaného záměru nebude nutné vyjmutí půdy ze zemědělského půdního.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Z hlediska geomorfologického členění ČR náleží dotčené pozemky k soustavě Krkonošsko – jesenické, část Západní Sudety, geomorfologický celek Liberecká kotlina. Dle regionálně geologického členění spadá lokalita do lužické oblasti Českého masivu, dílčí jednotky Krkonošsko - jizerského plutonu v blízkosti jeho tektonické hranice s Ještědským krystalinikem, zastoupené porfyrickými biotitickými granity s různým stupněm zvětrání v přípovrchové zóně. Zvětralinový plášť, jakožto autochtonní produkt periglaciálního zvětrávání je představován eluviem granitu štěrkovito-písčitého charakteru (tzv. perk) a dosahuje různých mocností.

Kvarter je na staveništi a jeho okolí představován deluviálními, deluviálně - fluviálními a fluviálními sedimenty. Vzhledem k předchozím úpravám povrchu terénu tvoří povrchové partie různě mocné polohy navážek - antropogenních uloženin.

Přímo na lokalitě výstavby není znám žádný přírodní zdroj.

Členitost terénu a seismicita

V zájmovém území nebyly zjištěny žádné příznaky recentních svahových pohybů a seismická aktivita patří do oblasti s 6° M.C.S.

Surovinové zdroje

V místě  navrhované stavby se žádný významný přírodní surovinový zdroj nebo jiné přírodní bohatství nenachází.

NATURA 2000

S ohledem na vstup České republiky do Evropské unie je zpracováván systém ochrany přírody v evropském kontextu. Tento program má jednotné označení Natura 2000 – jedná se o celistvou evropskou soustavu území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území ČR je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, principy její ochrany jsou uvedeny v § 45 h, i zákona č.114/2002 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Je možné konstatovat, že posuzované území se nenachází na žádné lokalitě NATURA 2000 a svojí realizací a provozem ani takové území nenaruší.

Fauna a flóra

Zájmová lokalita se nachází ve střední části města Liberce poblíž nám. Dr. E. Beneše. Zájmová plocha je stavební parcelou, kde již jednou bylo vydáno stavební povolení – pro stavbu polyfunkčního objektu  (GALERIE GALLAS),  byly pouze vykopány základy a provedeny částečné terénní úpravy. V tomto stavu zůstal pozemek několik let – základová jáma byla zaplněna dešťovou a průsakovou vodou a oplocený areál zarostl neudržovanou zelení. Pro účely tohoto Oznámení byl proveden dne 4. 9. 2005 orientační biologický a botanický průzkum s následujícími výsledky:

Flóra řešené lokality:

Jak již bylo uvedeno, je větší část zájmové plochy porostlá ruderální vegetací typickou pro rumiště, pole, zahrady a náspy. Na severním okraji vodní plochy se nachází rostliny vlhkomilné. Většina dřevin a křovin na ploše je náletového charakteru, pouze v severovýchodním cípu (pozemky p.č. 47/1 a 46) se nachází skupina vzrostlejších dřevin.

1) V bylinném patře mimo vodní plochu převažují následující druhy rostlin:

Kopřiva dvoudomá 	(Urtica dioica)

Krabilice mámivá 	(Chaerophyllum temulum)

Svlačec rolní 		(Convolvulus arvensis)

Řebříček obecný 	(Achillea millefolium)

Divizna malokvětá 	(Verbascum thapsus)

Zlatobýl kanadský	(Solidago canadensis)

Vratič obecný		(Tanacetum vulgare)

Pelyněk černobýl	(Artemisia vulgaris)

Komonice lékařská	(Melilotus officinalis)

Úročník bolhoj		(Anthyllis vulneraria)

Lopuch plsnatý		(Arctium fomentosum)

Jetel prostřední		(Trifolium medium)

Vikev plotní		(Vicia sepium)

Jestřábník zední	(Hieracium murorum)

Vrbovka chlupatá	(Epilobium hirsutum)

2) Na vodní ploše se nachází:

Orobinec širolistý	(Typha latifolia)

Leknín bílý		(Nymphaea alba) – plocha cca 2 m2, patří mezi silně ohrožené druhy

3) Náletové stromy do 35 cm obvodu (ve 130 cm v.) a křoviny na ploše cca 1100 m2 jsou tvořeny především následujícími druhy:

Bříza bělokorá		(Betula pendula)

Vrba bílá		(Salix alba)

Vrba obecná		(Salix caprea)

Dřín obecný		(Cornus mas)

Svída krvavá		(Swida sanguinea)

Bez černý		(Fraxinus excelsior)

Pámelník bílý		(Symphoricarpos albus)

Javor klen		(Acer pseudoplatanus)

Jasan ztepilý		(Fraxinus excelsior)

Křídlatka

Výše uvedené dřeviny a keře jsou nízké sadovnické hodnoty, náletového charakteru, bez údržby, v úzkém sponu, tvořena často mnohokmeny, v místech náročného stanoviště.

V severovýchodním cípu zájmové plochy se nachází několik vzrostlejších stromů tj:

skupina:

Dub letní		(Quercus robur)	- 2 jedinci obvod ve 130 cm – 120 a 140 cm

Bříza bělokorá		(Betula pendula)	- obvod ve 130 cm – 44 cm

Vrba obecná		(Salix caprea)		- obvod ve 130 cm – 42 cm

Jasan ztepilý		(Fraxinus excelsior)	- 2 jedinci obvod ve 130 cm – 40 a 42 cm

Javor klen		(Acer pseudoplatanus)	- obvod ve 130 cm – 60 cm

soliter:

Javor klen		(Acer pseudoplatanus)	- obvod ve 130 cm – 273 cm

Uvedené stromy mají střední až vyšší dendrologickou hodnotu.

Fauna řešené lokality

Výrazně antropogenní charakter předmětného území zásadním způsobem ovlivňuje distribuci fauny. Biologická diverzita podobných stanovišť je velmi nízká a z hlediska ochrany fauny nepříliš významná.

Z hlediska obojživelníků byl pozorován výskyt ropuchy obecné (Bufo bufo). Jedná se o žábu, která obývá různá prostředí – i člověkem zdevastovanou krajinu. Zároveň se však jedná o druh obojživelníka, který je zvláště chráněným – ohroženým druhem. Výskyt plazů nebyl pozorován. Při průzkumu byl spatřen potkan (Rattus norvegicus). Tento hlodavec způsobuje svým životem v kanálech, sklepích a smetištích člověku vážné problémy – je přenašečem řady nebezpečných chorob (např.trichinóza). Na lokalitě je pravděpodobná i přítomnost hraboše polního (Microtus arvalis). Z ptáků jsou na území nejčastěji přítomni holubi domácí (Columba livia) – zdivočelá populace tzv. „věžáci“, byl pozorována i kachna divoká (Anas platyrhynchos) a kos černý (Turdus merula). Nebylo však zjištěno, že by jmenované druhy v zájmovém území hnízdily. Ve stojaté vodě byli pozorovány ryby z čeledě kaprovitých (Cyprinidae). Z bezobratlých je vhodné uvést faunu bylinných ruderálních porostů. V tomto biotopu je pravděpodobný výskyt většího druhového spektra bezobratlých živočichů, v naprosté většině se však jedná o běžné, široce rozšířené druhy. Na vlhčích místech se vyskytují nejběžnější zástupci měkkýšů hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a páskovka  (Cepaea hortensis), suchozemských korýšů - zástupci čeledi Oniscidae, stonožek (Chilopoda) a mnohonožek (Diplopoda).

Na sušších místech s typickou ruderální vegetací se vyskytují následující zástupci bezobratlých: pavouci z čeledi Lycosidae (slíďákovití), na místech s rozvolněnější vegetací i pavouci z čeledi Salticidae. Z hmyzu jsou nejnápadnějšími zástupci druhy brouků z čeledí Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Coccinellidae, Bythuridae, Chrisomelidae a Curculionidae. Z ploštic jsou nejběžnějšími zástupci Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae), Coreus marginatus (Coreidae), Eurydema oleracea, Aelia acuminata, Dolycoris baccarum (Pentatomidae), Lygus sp., Polymerus sp., Adelphocoris sp. (Miridae), Nabis sp. (Nabidae), na kopřivy je patrně vázáno několik druhů rodu Scolopostethus (Lygaeidae). Lze očekávat řadu zástupců blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera), hlavně z čeledi Tenthredinidae některé druhy dvoukřídlých (Diptera) ze skupiny Brachycera a zřejmě i několik nejběžnějších druhů motýlů (Lepidoptera) z čeledi Pieridae. Celkově lze však lokalitu považovat za zoologicky málo hodnotnou.

Chráněné druhy živočichů a rostlin

Ve sledovaném území byl zjištěna na vodní hladině enkláva leknínu bílého (Nymphaea alba) – cca 2 m2, který je dle vyhlášky č.395/1992 Sb. zařazen mezi zvláště chráněné rostliny – silně ohrožené druhy. Dále byla zjištěna přítomnost ropuchy obecné (Bufo bufo) , která patří mezi zvláště chráněné – ohrožené druhy. Jinak nebyly zjištěny žádné další rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž na tomto území  nebyl vyhlášen památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).

Lesy

V obvodu stavby se nenacházejí lesní porosty, stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.

Krajina

Zájmové území se rozkládá v centrální části Liberce – mezi ulicemi 5. května, Palachova a Felberova. V okolí je zástavba městského bytu se smíšeným funkčním užitím.

Nejedná se o volnou krajinu v pravém slova smyslu, ale o oblast městskou, umístěnou uvnitř zastavěného území a celá plocha leží v památkově chráněné oblasti. Krajinou zónu území je možné charakterizovat jako městskou zónu.

Ekosystémy

Vztah plánované výstavby k příslušným ekosystémům a chráněným částem přírody byl popsán v kapitole C I. tohoto Oznámení. Přímo na samotné zájmové lokalitě se nenachází žádný významný prvek ÚSES.

Obyvatelstvo

Lokalita výstavby je umístěna  na území, které je v západní a jižní části obklopeno 4 až 6 podlažními objekty, které se zčásti užívají jako byty, restaurace, hotely a administrativní objekty. Tyto objekty také budou přímo ovlivněny stavbou a provozem areálu LIBEREC PLAZA. Trvale v nejbližších objektech žije cca 200 lidí.  Zaměstnáno zde je cca 1000 lidí.

Kulturní památky

Zájmová lokalita leží v chráněné památkové zóně. Nejbližší památkově chráněné objekty jsou: Městská radnice ( nám. Dr. E. Beneše  č.p.1), budova divadla F. X. Šaldy (nám. Dr. E. Beneše  č.p. 462), pamětní kámen s letopočtem 1603 (nám. Dr. E. Beneše), zámecký areál (Zámecké nám. 1) a  areál Oblastní galerie (U tiskárny č.p. 81),

# Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a  odhad jejich významnosti

## Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na  obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Hlavní problémové okruhy

| Příslušná Kapitola | Předmět hodnocení | Kategorie významnosti |
| --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. |
| D.I.1. | Vlivy na obyvatelstvo | X |  |  |
| D.I.2. | Vlivy na ovzduší a klima |  | X |  |
| D.I.3. | Vliv na hlukovou situaci | X |  |  |
| D.I.4. | Vliv na povrchové a podzemní vody |  |  | X |
| D.I.5. | Vliv na půdu |  |  | X |
| D.I.6. | Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje |  |  | X |
| D.I.7. | Vliv na faunu a floru | X |  |  |
| D.I.7. | Vliv na ekosystémy |  |  | X |
| D.I.8. | Vliv na krajinu |  |  | X |
| D.I.9. | Vliv na hmotný majetek a kulturní památky | X |  |  |

I. -  složka mimořádného významu, je třeba ji věnovat pozornost

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III.-  složka méně důležitá,stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do  3 kategorií podle charakteru záměru, umístění a stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.

### Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě či provozu obchodních a zábavních areálů s krytými parkovišti mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního úrazu existuje při jakékoli činnosti, ale zaměstnanci by měly při plnění svých pracovních povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy, s kterými je provozovatel seznámí.

Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz areálu kladný vliv na obyvatelstvo. Bude umožněn nákup širokého sortimentu zboží, filmoví diváci budou mít možnost navštívit multikino, bude rozšířena kapacita krytého parkovacího stání pro osobní automobily. Ze sociálního hlediska přinese realizace záměru  také nová pracovní místa pro cca 150 zaměstnanců. Lze konstatovat, že záměr je v souladu s jednou z priorit strategických a rozvojových dokumentů Libereckého kraje, konkrétně s podporou ekonomického potenciálu kraje.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

V nejbližších objektech trvale bydlí cca 200 obyvatel - další objekty jsou již vzdálenější a dopad výstavby se zde již významněji neprojeví. Dále bude účinkům stavby vystaveno cca 1000 lidí, které mají v okolních objektech svá pracoviště. V době plného provozu areálu budou okolní objekty částečně vystaveny  imisím z projíždějících osobních a nákladních vozů a z parkování osobních vozů. Dále budou tyto objekty zatíženy hlukem ze  vzduchotechniky a hlukem projíždějících automobilů. Tyto nepříznivé vlivy budou pro danou lokalitu akceptovatelné.

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Posuzovaný záměr představuje novou výstavbu obchodních, zábavních a bytových objektů. Dojde k mírnému navýšení hluku z dopravy a ze vzduchotechnických zařízení. Vzhledem ke stávající hlukové hladině v lokalitě vlivem dopravy na veřejných komunikacích  lze hlukové navýšení očekávat v minimální míře. Intenzita hluku ze vzduchotechniky prakticky neovlivní současnou hlukovou situaci v denní a noční době.

Narušení faktorů pohody

Realizací záměru a provozem areálu LIBEREC PLAZA  bude v okolí ovlivněn faktor pohody - a to především prašností a hlukem dopravních mechanismů při výstavbě. V době výstavby bude docházet i k určitému dočasnému omezování dopravy v ulici Felberova.

Při vlastním provozu půjde především o hluk z dopravy. Pro účely posouzení vlivu hluku byla zpracována hluková studie, která je přílohou tohoto Oznámení. Její vyhodnocení je komentováno v kapitole D.I.3.

### Vliv na ovzduší a klima

Množství a koncentrace emisí

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě - především v důsledku vyšší prašnosti a činnosti dopravy a stavebních mechanismů. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena. Množství emisí při výstavbě již bylo specifikováno v kapitole  B.III.1.

Při vlastním provozu areálu budou vznikat emise především z provozu automobilové dopravy související s existencí areálu. Do ovzduší bude emitována směs znečišťujících látek. Jedná se především o emise oxidu uhelnatého, oxidů dusičitého a  benzenu. Vyčíslení emisí z nárůstu dopravy v rámci provozu areálu  je provedeno v kapitole B.III.1.

Množství a koncentrace imisí

Pro posouzení vlivu emitovaných znečišťujících látek na kvalitu ovzduším v zájmové oblasti byla vypracována rozptylová studie, která je uvedena v příloze tohoto Oznámení.

Vzhledem ke stávajícím průměrným ročním imisním koncentracím v lokalitě lze očekávaný vliv posuzovaného areálu s krytými parkovišti hodnotit jako nízký. Očekávané hodnoty imisní koncentrace sledovaných látek nebudou překračovat v referenčních bodech výpočtu stanovené imisní limity (včetně stávajícího pozadí). Můžeme předpokládat,  že nebudou překračovány imisní limity i pro další sledované škodlivé látky v těchto referenčních bodech.

Význačný zápach

Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek z posuzovaného areálu budou nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky dle zákona o ovzduší. Proto můžeme předpokládat,  že se popisovaný záměr  nebude projevovat ani zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí.

Klima stavbou ovlivněno nebude.

Jiné vlivy

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy.

### Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Současnou  hlukovou situaci kolem Šaldova náměstí a podél ulic Palachova a 5. května  můžeme hodnotit jako vysoké zatížení. Uvedené hodnocení vychází z údajů o intenzitě dopravy na veřejných komunikací a z provedených výpočtů v hlukové studii. Ta byla  pro problematiku provozu  areálu LIBEREC PLAZA zpracována a je uvedena v příloze tohoto Oznámení.

Hluková studie byla zaměřena  na nejbližší oblast zájmové lokality. Byly provedeny kontrolní výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku ve zvolených referenčních bodech u nejbližších objektů.

Z hlukové studie vyplývá, že po realizaci projektovaného záměru nedojde k výraznému zvýšení ekvivalentní hladiny hluku v zájmovém území. Dominantním zdrojem hluku zůstane doprava na okolních veřejných komunikacích.

Při samostatném uvažování areálu LIBEREC PLAZA a předpokládaném provozu se budou očekávané ekvivalentní hladiny hluku pohybovat u nejbližších obytných objektů  do 39,7 dB(A) pro denní i  noční dobu.  Přínos hlukových emisí z průmyslových zdrojů hluku posuzovaného areálu se výrazněji neprojeví v okolní městské zástavbě.

Další biologické a fyzikální charakteristiky

V areálu LIBEREC PLAZA nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření.   Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných,  nejsou známy.

### Vliv na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Doprovodným jevem realizace záměru je určité zamezení vsakování  dešťové vody do půdy. Jedná se o plochu  střechu  objektu, který je situován na ostatní a zastavěnou plochu vedenou v katastru nemovitostí jako zbořeniště, společný dvůr, manipulační plocha, jiná plocha, ostatní komunikace a také jako zeleň. Mezi nepříznivý stav lze počítat zábor plochy zeleně pro stavební účely. V tomto případě dojde k zabránění vsakování povrchové vody a tím také může dojít ke vlivu na charakter odvodnění oblasti. Protože se však jedná o menší plochu, lze předpokládat že zakrytím ploch k významným negativním vlivům na charakter oblasti nedojde.

Změny hydrologických charakteristik

Dle sdělení projektanta je nejnižší bod  provedeného  výkopu pro podzemní parkoviště proveden do navrhované hloubky. Ve výkopu se drží spodní  voda  zhruba na konstantní výšce (cca na úrovni 368 m n. m ). Třetí podzemní podlaží krytého parkoviště bude na úrovni 366,7 m n. m. K významné změně hydrologických charakteristik nedojde.

Vliv na jakost vody

Vlastní stavba neovlivní kvalitu vod podzemních nebo povrchových vod (mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným pH, apod.). V areálu budou pouze krytá parkoviště, tající sníh se zbytky ropných látek bude z krytých stání veden přes lapače ropných látek. Srážková voda ze střech a z ploch, které nebudou ohroženy kontaminací ropnými látkami, bude svedena přímo do  dešťové kanalizace areálu a vyústěna do Lužické Nisy. V případě dešťových vod ze střech objektů a sadových úprav se problémy s dodržením maximálního přípustného znečištění nebudou vyskytovat.

Odpadní splaškové vody  budou  svedeny do městské kanalizace a dále budou čištěny v městské čistírně odpadních vod.

Při úniku menšího množství ropných látek bude vhodné použití sorpčního materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se  nepředpokládá.

Vedle technických opatření budou pro zamezení úniku závadných látek vypracovány příslušné havarijní a provozní řády.

### Vliv na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Plocha plánované výstavby je dle katastru nemovitostí zařazena převážně do ostatních nebo zastavěných ploch a nádvoří. Realizací záměru budou zastavěné plochy převedeny do druhu pozemku  - zastavěná plocha  a nádvoří.

Zábor půdy

Realizací navrhovaného záměru nebudou dotčeny zemědělské pozemky  a proto nebude nutný souhlas příslušného orgánu státní správy s vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu.

Povrchové úpravy

Výstavba areálu LIBEREC PLAZA  bude vyžadovat zemní práce spojené se zakládáním stavby (rozšíření a dokončení rozpracovaného stavu). U kulturní vrstvy půdy bude provedena skrývka a půda bude využita zejména pro rekultivační práce a sadové úpravy.

Znečištění půdy

K potencionálnímu znečistění půdy během provozu areálu může dojít následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na parkovacích stáních, komunikacích a plochách pro vykládání zboží. K minimalizaci tohoto vlivu přispěje to, že povrch těchto ploch bude nepropustný, parkovací stání a prostor pro manipulaci se zbožím je krytý.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním zbývajících ploch bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.

### Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

Změny hydrogeologických charakteristik

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu stávajících hydrogeologických charakteristik dané lokality.

Vliv na chráněné části přírody

Stavba není v přímém kontaktu s žádnou významnou chráněnou částí přírody a vzhledem ke svému charakteru nemá  na blízká ani vzdálená chráněná území výrazný  negativní vliv.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.

### Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů

Popis stavu předmětné lokality z hlediska fauny a flóry byl proveden v kap.C II tohoto oznámení. Místo plánované výstavby je stavebním pozemkem, kde již bylo před několika léty vydáno stavební povolení na jinou stavbu, která se však neuskutečnila. Na místě jámy pro základy této stavby vznikla vodní plocha se stojatou vodou a v areálu vyrostly porosty náletových dřevin a křovin a plocha je porostlá ruderální vegetací. Pouze na severovýchodním cípu pozemku je skupina vzrostlejších stromů a soliterní javor klen. Výstavba plánovaného objektu si vyžádá vyčištění celé plochy a vykácení náletových porostů. Dále bude nutné plochu odvodnit.

Z hlediska dřevin se jedná především o plochy s nízkou sadovnickou hodnotou. Pouze několik jedinců stromů v severovýchodním cípu pozemku č.p.47/1 a 46 jsou cennější. U těchto stromů je nutné zvážit potřebu jejich kácení příp.je případně nahradit novou výsadbou. Pro kácení křovin i stromů bude nutné mít  povolení ke kácení od příslušného orgánu státní správy (Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí).

Z hlediska flóry a fauny se nacházejí na lokalitě převážně běžné ruderální druhy rostlin a běžné druhy živočichů. Pouze na vodní ploše se nachází menší enkláva leknínu bílého (Nymphaea alba), na který se vztahuje ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody – jedná se o druh  dle vyhlášky č.395/1992 Sb. zvláště chráněné - silně ohrožené rostliny, kterou je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Z hlediska fauny byla zjištěna přítomnost ropuchy obecná  (Bufo bufo) – jedná se o zvláště chráněný druh živočicha v kategorii ohrožený.

Přestože se u výše uvedených zvláště chráněných druhů nejedná v případě posuzované lokality o jejich přirozená – přírodní stanoviště, bude nutné postupovat v případě zásahu do jejich vývoje v intencích zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody krajiny. V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí je možné i u těchto druhů provést přenesení na náhradní stanoviště. K tomu je však nezbytně nutná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu dle §56 zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno. Příslušným orgánem pro vydání výjimky je u silně a kriticky ohrožených druhů MŽP, u ohrožených druhů Krajský úřad. Tyto orgány posoudí po obdržení žádosti možnost výjimky a určí zároveň i případné podmínky této výjimky.

Vzhledem k přítomnosti kaprovitých ryb v zatopené části pozemku lze doporučit před odvodněním provedení výlovu a transferu na jinou vodní plochu po projednání s příslušným rybářským svazem nebo majitelem (správcem) této plochy.

Některé druhy živočichů žijících na lokalitě patří mezi druhy, které svým způsobem života přinášejí člověku problémy a jsou přenašeči řady nebezpečných chorob (holub, potkan). Z tohoto hlediska je i ve veřejném zájmu, aby byla lokalita vyčištěna, sanována a určena k původnímu účelu tj. k výstavbě.

Poškození ekosystémů

Na lokalitě se sice nenacházejí žádné významné krajinné prvky či prvky územního systému ekologické stability. Nachází se zde sice vodní plocha – jedná se však o zatopenou stavební jámu po základech původní plánované výstavby (z hlediska katastru se jedná o stavební pozemek). Vzhledem k charakteru a umístění nelze považovat tuto plochu za významný krajinný prvek z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

### Vlivy na krajinu

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“

Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy v našich středoevropských podmínkách výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny.

Určení typu krajinného rázu a jeho prostorové vymezení:

Popis současného stavu širšího území:

Město Liberec je typickou městskou aglomerací v podhůří, která je umístěna v Liberecké kotlině ze severovýchodu ohraničené Jizerskými horami a z jihozápadu Ještědským hřebenem.

Popis a vyhodnocení přírodních podmínek území a jeho typických ekosystémových režimů:

Zájmové území se rozkládá v centrální části Liberce a jedná se o typickou městskou část. Krajinou zónu území je možné charakterizovat jako městskou zónu a celá oblast je zařazena do chráněné památkové zóny.

Popis a vyhodnocení krajinotvorných způsobů využívání území:

Zemědělství a lesnictví

Výstavba v okolí zájmové lokality již zcela setřela původní vlivy zemědělství a lesnictví na formování krajiny zájmového území. Zemědělské a lesní pozemky se v blízkém okolí nenacházejí.

Sídelní funkce

V okolí zájmové lokality je hustá zástavba městskými domy, historicky cennými objekty a jsou zde také nové moderní objekty (hotely a banky).

Charakteristika daného krajinného rázu:

Daný krajinný ráz má městský charakter. Lze konstatovat, že stavba svým rozsahem významně ovlivní celé zájmové území ale krajinný ráz zůstane nezměněn.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Posuzovaný záměr trvale ovlivní charakter památkově chráněné zóny mezi nám. Dr. E. Beneše a zámkem. Proto bude v rámci dalšího stupně projektové dokumentace vyhlášena veřejná  soutěž na architektonické řešení posuzovaného objektu. Z tohoto důvodu lze očekávat, že navržené řešení, které bude vybráno odbornou komisí, bude splňovat podmínky pro realizaci v chráněné památkové zóně  a historicky cennou lokalitu doplní o architektonicky hodnotný objekt, který bude prezentovat stavební trendy začátku 21. století.

Při provádění zemních výkopových prací musí být náhodné archeologické nálezy oznámeny Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu s tím, že v případě nálezu budou práce okamžitě zastaveny a to do doby prohlídky místa organizací oprávněnou archeologické průzkumy provádět.

## Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vliv na dopravu

Při výstavbě areálu dojde ke zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů. Zvýšená dopravní zátěž bude především v ulici Palachova, 8. března, Rumunské, Jablonecké a Sokolské. Dobrou organizací prací lze tuto zátěž minimalizovat.

Po realizaci záměru budou do areálu vjíždět návštěvníci, zaměstnanci a obyvatelé bytů, kteří budou využívat krytá parkoviště. Celkem se bude jednat o 490 automobilových stání a z nich bude minimálně 5 % určeno pro tělesně postižené. Do podzemního parkoviště bude realizován jeden vjezd ze Zámeckého náměstí. Zde bude také jediný vjezd pro zásobování.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Po ukončení výstavby a zahájení provozu se nepočítá s následnými dostavbami a úpravami v zájmové lokalitě.

Rozvoj navazující infrastruktury

Existencí záměru  nebude ovlivněn.

Vliv na estetické kvality území

Posuzovaný záměr bude mít významný vliv na estetické kvality území. Svým architektonickým řešením bude jedním z dominantních prvků v centru Liberce.

Vliv na rekreační využití krajiny

Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům ani se s jejím využitím nepočítá – vyjma parkové zeleně podél ulice 5. května.

Biologické vlivy

Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.

Dopady na okolí

Při dodržení běžných bezpečnostních opatření dle platných norem a předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká.

## Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Možnost přeshraničních vlivů

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru se nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nepředpokládají.

## Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Územně plánovací opatření

- Z hlediska územního plánu a dalších povolovacích řízení je předmětné území zařazeno mezi přestavbové plochy  - plochy smíšené centrální (SC)  a  parkově upravené plochy (Zp).  Doporučujeme zařadit přestavbové území do ploch, které jsou vymezeny pro záměry typu LIBEREC PLAZA a posuzovaný záměr byl plně v souladu s územním plánem města.

- V přípravném řízení je nutné projednat s Městem Liberec a dalšími příslušnými orgány možnost a případný rozsah zásahu do zeleně včetně příslušných kompenzačních opatření.

Technická a další opatření

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném Oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu.

Opatření - ochrana vod:

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat především z hlediska možných úkapů ropných látek.

- Napojit  splaškovou kanalizaci na stávající veřejnou kanalizaci vedoucí do městské čistírny odpadních vod. Respektovat požadavky kanalizačního řádu.

- Čisté srážkové vody ze střech a zpevněných ploch, kde se nepředpokládá jejich kontaminace, budou svedeny přímo do dešťové kanalizace a dále do Lužické Nisy.

- U parkovacích stání, kde je možnost kontaminace srážkových vod látkami škodlivými vodám vybudovat nepropustnou plochu, sklon páteřních a větvových dešťových kanalizací vést v přirozeném spádu přes čistící zařízení (lapoly ).

- Zpracovat havarijní a provozní řády pro případ úniku škodlivých látek do vod

Opatření - půda:

- Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

- Kulturní vrstvu půdy  ze stavebního pozemku sejmout a využít pro sadové úpravy.

Opatření - ovzduší:

- Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

- Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikací v nejbližším okolí.

Opatření - hluk:

- Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém technickém stavu.

- Realizovat protihluková opatření ve fázi zakládání stavby, kdy se předpokládá používání strojů s vysokou hlučností.

Opatření z hlediska ochrany přírody:

- U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (leknín bílý – silně ohrožený a ropucha obecná – ohrožený druh) indikovaných na lokalitě bude nutné před zásahem do jejich prostředí a vývoje mít výjimku z jejich ochrany dle §56 zákona č.114/1992 Sb., podat žádost je nutné u MŽP (u silně ohrožených druhů) a Krajského úřadu Libereckého kraje (u ohrožených druhů)

- Požádat příslušný orgán státní správy o povolení ke kácení dřevin.

- Při odčerpávání vod ze stavební jámy provést výlov rybí násady.

- Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území).

Opatření v oblasti odpadového hospodářství:

- Pokud by docházelo k úpravám terénu pro výstavbu drceným materiálem z demolic, vyžádat si souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje s provozem zařízení na využití odpadu.

- Odpady předávat pouze osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu

- Upřednostňovat materiálové a dále energetické využití odpadů před jejich odstraněním

- Směsný komunální odpad předávat k odstranění po vytřídění využitelných složek

- Případné společné shromažďování odpadů s návazností společného využití nebo odstranění je  možné pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu

- Ke kolaudaci předložit doklad  o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou osobou.

Ostatní opatření:

- Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

- Při výjezdu vozidel ze staveniště bude prováděno opatření proti znečištění veřejných komunikací (čištění pneumatik nákladních vozů a zemních strojů).

Kompenzační opatření

- Za pokácené stromy provést náhradní výsadbu v souladu s požadavky příslušného orgánu státní správy.

Preventivní opatření

- Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

- Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena uzemněním a hromosvodem.

- Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami.

- Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch, provádět pravidelná školení pracovníků.

- Provádět pravidelné kontroly vodovodu,  kanalizace a jiných zařízení.

- K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru (sprinklery), součástí projektové dokumentace  bude i technická zpráva požární ochrany.

- Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením.

- Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných norem.

- Provádět pravidelnou kontrolu a čištění lapolu.

Následná opatření

- Následná opatření při případné havárii budou specifikovány v příslušných havarijních, manipulačních  a provozních řádech. S těmito řády budou seznámeni zaměstnanci prodejny.

## Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Nebyl proveden podrobný dendrologický průzkum a inventarizace dřevin, nebyl proveden podrobný geotechnický a hydrologický průzkum.

# Porovnání variant řešení záměru

Popis navržených variant řešení

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho podnikatelským záměrem a byla přijata Radou města Liberce jako vhodná a akceptovatelná pro danou lokalitu města. Další srovnávací varianty řešení jsou v tomto případě do značné míry formální.

Uvažované varianty jsou:

1. 	Varianta A -  bez projektu (nulová varianta, no - action)

2. 	Varianta B - realizace stavby v souladu s návrhem územního plánu a použitím všech opatření ke zmírnění negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (ekologicky optimální varianta)

1. Varianta A  - bez činnosti

Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu. V praxi to znamená ponechání pozemku bez realizace stavby. V tomto případě by zůstala v centru Liberce stavební jáma s dnes již nedostatečným oplocením, která zarůstá náletovými dřevinami a stane se pravděpodobně útočištěm populace potkanů, které nacházejí ve středu města dostatečné množství potravy.

2. Varianta B – realizace stavby

Pro realizaci stavbu lze použít následující argumenty:

- plocha je velikostí vhodná pro plánovanou výstavbu

- možnost napojení na stávající inženýrské sítě a stávající jednokolejnou tramvajovou trať

- zvýší se kapacita krytých parkovacích stání v centru města

- zajištěný investor stavby

- výhodná komunikační dostupnost pro zákazníky a návštěvníky areálu LIBEREC PLAZA

- dojde k zlepšení estetických kvalit území (odstranění neestetického oplocení)

- studie této varianty byla předložena Radě města Liberce, která ji schválila k dalšímu rozpracování

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.

# Závěr, doplňující Údaje

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  je záměr „LIBEREC PLAZA – společenské centrum“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).  Záměr je začleněn do bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;  areály parkovišť nebo garáží  nad 100 parkovacích míst“. Příslušný správní orgán je Krajský úřad Libereckého kraje.

Předložené Oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, projektové dokumentace, legislativních předpisů, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území. Na základě výše zpracovaného Oznámení je patrné, že záměr bude mít určitý nepříznivý vliv z hlediska emisí ze zvýšeného  provozu osobních a nákladních  automobilů, očekává se mírný nárůst hluku z dopravy, dojde také k vykácení části stávající zeleně.

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace území a při rozvoji městských čtvrtí je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí.

Na druhé straně bude mít záměr příznivý sociálně - ekonomický dopad. Budou vytvořena nová pracovní místa, bude realizováno kryté podzemní parkoviště v centru Liberce.

Zpracovatel Oznámení záměru „LIBEREC PLAZA – společenské centrum“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná

a doporučuje záměr k realizaci.

# Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Výstavba víceúčelového objektu „LIBEREC PLAZA - společenské centrum“ je navržena na stavebním pozemku, na kterém v minulosti již započala výstavba polyfunkčního objektu. Po realizaci demolic, vyhloubení stavební jámy pro podzemní parkoviště a realizaci záchytných a opěrných podzemních konstrukcí byla stavba zastavena. V současné době je stavební jáma zaplněna zčásti vodou, lokalita postupně zarůstá náletovou vegetací. Zájmový pozemek leží mezi ulicemi 5. května, Palachova a Felberova. Celý pozemek je součástí chráněné památkové zóny.

Základní údaje o investorovi staveb:

Obchodní firma: 	Plaza Centers Czech Republic s.r.o.

IČ:			26465388

Sídlo (bydliště): 	Plaza Centers Czech Republic s.r.o., K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

Oprávněný zástupce:	Tal Ben Yehudu, Plaza Centers Czech Republic s.r.o.,

K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3

Součástí posuzovaného záměru je členitý stavební objekt s třemi podzemními podlažími a 3 až 6 nadzemními podlažími. V podzemních podlažích bude umístěno celkem 490 automobilových stání pro návštěvníky společenského centra  a ostatní veřejnost. V 1. nadzemním podlaží bude průchozí pasáž, která bude propojovat nám. Dr. E. Beneše, Palachovu ulici a ulici 5. května. Dále zde budou vyhrazeny prostory pro dva větší obchody, menší obchody, kavárny a restaurace. Ve 2. nadzemním podlaží bude kromě pasáže i plocha pro obchodní účely a restaurace. 3. nadzemní podlaží bude vyčleněno pro kulturní činnosti (hudební centrum, zábavní centrum, multikino) a v menší míře zde budou i komerční plochy.  Byty budou umístěny ve 4. a 5. podlaží, součástí budou i terasy s prvky zeleně. Severovýchodní část objektu je rezervována pro hotel, který bude dosahovat výšky 6 podlaží. Celková zastavěná plocha bude cca 7604 m2. Součástí záměru je i parková úprava s vodními prvky podél ulice 5. května.

Konečné architektonické řešení vzejde z veřejné architektonické soutěže, která bude vyhlášena před započetím projekčních prací. Areál bude dopravně přístupný z ulice Palachova u křižovatky s ulicí Felberova. Vytápění celého areálu bude systémem CZT z Liberecké teplárny.

Vliv výstavby a provozu areálu  vůči stávající obytné zástavbě byl zkoumán z hlediska vlivů na znečištění ovzduší a z hlediska hluku. Provozem areálu dojde v nejbližším okolí k mírnému nárůstu hluku. Tento nárůst však bude u obytných objektů, vzhledem k jejich vzdálenosti, minimální. Nárůst průměrných ročních  imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek bude velmi nízký a výrazně neovlivní stávající kvalitu ovzduší v zájmové lokalitě.

Odvodnění areálu bude oddílnou kanalizací. Splašková odpadní vody bude svedena do městské kanalizace a do městské ČOV. Neznečištěná odpadní dešťová voda bude svedena do dešťové kanalizace a do Lužické Nisy.

Odpady budou po vytřídění nebezpečných a využitelných složek předávány oprávněné osobě ke zneškodnění.

Dle katastru nemovitostí je lokalita plánované výstavby umístěna převážně na ostatních nebo zpevněných plochách.

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí není předpoklad jejich výrazného ovlivnění. Hodnocený záměr zvýší estetickou úroveň lokality nevyužívaného staveniště, které znehodnocuje estetickou úroveň centra Liberce a lze ji doporučit k realizaci.

Výřez mapy města Liberce s označením umístění objektu LIBEREC PLAZA – společenské centrum, měřítko 1 : 7 500

# +

# Přílohy

Seznam samostatných příloh:

Příloha č. 1:	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 1. 9. 2005

Příloha č. 2:	Hluková studie

Příloha č. 3:	Rozptylová studie

Seznam obrazových příloh:

Příloha č. 4:	Fotodokumentace  - pohled na zájmovou lokalitu (stav září 2005)

Seznam výkresové  části:

Výkres č. 1:	 LIBEREC PLAZA - společenské centrum, situace , měřítko 1 :  1100

Datum zpracování dokumentace : 		9. 9. 2005

Jméno a příjmení zpracovatele : 		Ing. Karel Kolář

Bydliště:					Vackova 383

LIBEREC 463 13

Telefon/fax:					485 134 724

Mobil:						607 187 757

E – mail: 					ekoline.lbc@tiscali.cz

…………...................................

Ing. Karel Kolář

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 18522/1806/OPVŽP/95

ROZPTYLOVÁ STUDIE

Dle §17 odst. 5, 6  zákona o ochraně ovzduší (č.86/2002 Sb.), ve znění pozdějších předpisů

LIBEREC PLAZA

společenské centrum

Umístění : 			prostor mezi ul. 5. května,  Palachova a Felberova, Liberec

Provozovatel : 		Plaza Centers Czech Republic s.r.o., K Červenému dvoru 24,

130 00 Praha 3

Evidenční číslo zakázky: 		200543/RS

| Zpracoval | 8. 9. 2005 |
| --- | --- |
| Ing. Karel Kolář – EKOLINE |
| Vackova 383 | Osvědčení o autorizaci |
| 463 13 Liberec | Č.j. : 2020/740/03 |
| Tel./ fax.: 485 134 724 Mobil: 607 187 757 | Ze dne : 17.6. 2003 |
| IČO: 164 145 51 | DIČ: CZ5712210185 |

Název zdroje :		LIBEREC PLAZA – společenské centrum

Zpracovatel studie:		Ing. Karel Kolář

Vackova 383

Liberec 463 13

Tel/fax: 485134724, mobil: 607187757

E – mail: ekoline.lbc@tiscali.cz

IČ: 164 145 51

Projektant:			ARK spol. s r.o.

Ing. Arch  Pavel Janoušek

Sokolská 199/17

460 01 Liberec 1

Investor:			Plaza Centers Czech Republic s.r.o.

K Červenému dvoru 24

130 00 Praha 3

Charakter stavby:		Novostavba

Místo:				Liberec

Katastrální území:		Liberec

Kraj:				Liberecký

O B S A H

Úvod  - určení rozptylové studie.......……..................................................…….	3

1. 	Vstupní údaje…………………………………………………………..……..…	3

1.1	Emisní charakteristika zdroje……........……….........………...	4

1.2 	Charakteristika lokality…….......……..................……….........	6

1.3 	Lokalizace zdroje………….......……..................……….......…	8

1.4 	Imisní charakteristika lokality…….....................……….......…	8

2. 	Metodika výpočtu…... ………..……….......……..................……….......……..	8

2.1	Metoda, typ modelu………..…….........………........………....	8

2.2 	Třídy stabilitního zvrstvení......……..................……….........…	9

2.3 	Referenční body………….......……..................……….........…	9

2.4 	Imisní limity………………..…….....................……….........…	10

3. 	Výstupní údaje……………...……………………………………………………	11

3.1	Typ vypočtených charakteristik ......................…....…………...	11

3.2 	Prezentace výsledků v tabulkové formě.............……….........…	11

3.3 	Kartografická interpretace výsledků..................……….........…	12

3.4 	Diskuse výsledků ……………..….....................……….....……	13

4. 	Závěr …………………………………………………………………………….	13

5. 	Údaje o zpracovateli rozptylové studie…………….…………………………….	13

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí České republiky

AIM 		monitorovací stanice ČHMÚ

SO2		oxid siřičitý

NO2		oxid dusičitý

NOX		oxidy dusíku

CO		oxid uhelnatý

SPM		prašný aerosol

PM10		respirabilní frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menším než 10 µm

TZL		tuhé znečišťující látky

OUER		evropská pachová jednotka

VOC		těkavé organické látky

TOC		celkový organický uhlík

POP		persistentní organické látky

PELC  		přípustný expoziční limit  dle nařízení  vlády č. 178/2001 Sb., příloha č.3

VZT		vzduchotechnické zařízení

Úvod – určení rozptylové studie

Rozptylová studie dle § 17 odst. 5, 6  zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. je vypracována na základě objednávky firmy Plaza Centers Czech Republic s.r.o., K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3 – budoucí provozovatel společenského centra.

V centrální části Liberce se plánuje výstavba společenského centra LIBEREC PLAZA. Jedná se o rozsáhlý objekt, který bude vytápěn systémem CZT z liberecké teplárny. Součástí projektu bude i třípodlažní podzemní parkoviště pro osobní automobily s nuceným odvětráváním, které bude vyvedeno VZT systémem nad střechu objektu. Vjezd do podzemního parkoviště bude z ulice Felberova u křižovatky s ulicí Palachova.  Jiné zdroje znečišťování v objektu nebudou a realizací stavby nevznikne nový liniový zdroj znečišťování ovzduší.

Rozptylová studie je vypracována dle zásad pro vypracování rozptylových studií, které jsou zveřejněny na internetových stránkách MŽP ČR.

Rozptylová studie je určena jako příloha k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a k územnímu řízení.

###### Vstupní údaje

Pro zpracování rozptylové studie byly použity následující podklady:

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší.

- Zákon č.521/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

- Zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

- Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity  a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

- Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

- Metodický pokyn odboru ochrany  ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů "SYMOS 97" z 15.4.1998

- Věstník MŽP (duben 2003, částka 4): Dodatek č. 1 k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“

- ČHMÚ Praha: Znečištění ovzduší  v datech 2004

- ČHMÚ Praha: Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2004

- Podrobná větrná růžice

- Data ČHMÚ z internetu: www:chmi.cz

- Výpočtový program SYMOS 97 verze 2003

- ZM ČR  mapový list 03-14-17, měřítko 1 : 10 000,  r. v. 2001

- ARK spol. s r.o.:  Studie hmotového a architektonického řešení “LIBEREC PLAZA – společenské centrum“ květen 2005

Emisní charakteristika zdroje

V plánovaném objektu nebude umístěn žádný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Provozem mobilních zdrojů znečišťování v podzemním parkovišti a v zásobovacím prostoru bude docházet k emisi znečišťujících látek z automobilového provozu. Odvětrávání bude zajištěno podtlakovým VZT systémem, který bude čerstvý vzduch nasávat v místě vjezdu do parkovacích ploch a výstup bude vyveden nad střechou objektu v jihozápadní části objektu.

Osobní a nákladní automobilová doprava

Vybrané kapacitní ukazatele

|  | Ukazatel | LIBEREC PLAZA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Předpokládaná provozní doba [hod] | (0) 8-24 |
| 2 | Počet zaměstnanců [osob] | 150 |
| 3 | Počet parkovacích míst [osobních aut] | 490 |
| 4 | Obměna denní maximální [osobních aut/24 hod] | 2380 |
| 5 | Nákladní doprava, zásobování a údržba [nákladní auta/16 hod] | 88 |
| 6 | Vjezd z ulice | Felberova |

Provozní doba parkoviště bude nonstop, obměna parkovacích míst byla odhadnuta na základě předpokládaného účelu parkování, která se bude v jednotlivých případech značně lišit. Majitelé bytů, abonentní nájemci a hoteloví hosté  budou využívat parkovací dobu i 24 hod/den, podnikatelé a zaměstnanci budou využívat parkovací dobu 9 – 12 hod/den, návštěvníci úřadů budou využívat parkovací dobu 2 – 6 hod/den a návštěvníci společenského centra LIBEREC PLAZA budou využívat parkovací dobu 2 – 6 hod/den. Zásobování bude prováděno v denní době.

Emise z dopravy uvnitř objektu

Pro vyčíslení emisí uvnitř krytých parkovišť se vychází z průměrné rychlosti a ujeté vzdálenosti.  Níže jsou uvedeny emisní faktory roku 2008 pro osobní vozidlo, emisní úrovně konveční (studený motor), EURO IV a rychlost 5 km/h.  Při výpočtu emisí se předpokládá, že při odjezdu budou motory studené a katalyzátory tak bude neúčinné.

Vybrané emisní faktory  pro rok 2008, 5 km/h a  pro 1 osobní vozidlo

| Znečišťující látka | Benzín | Diesel |
| --- | --- | --- |
|  | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] |
| CO | 25,1487 | 1,2223 | 0,9402 | 0,6794 |
| NOx | 2,9876 | 0,1841 | 3,2516 | 0,5082 |
| PM10 | 0,0011 | 0,0007 | 1,102 | 0,0539 |
| Benzen | 0,9555 | 0,007 | 0,0073 | 0,0021 |
| Benzo(a)pyren . 106 | 0,0927 | 0,0444 | 0,0532 | 0,0177 |

Vybrané emisní faktory  pro rok 2008, 5 km/h a  pro 1 nákladní vozidlo

| Znečišťující látka | Těžké nákladní auto | Lehké nákladní auto |
| --- | --- | --- |
|  | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] |
| CO | 160,2 | 15,4224 | 14,7829 | 0,8064 |
| NOx | 168,4877 | 7,9664 | 12,0564 | 0,5097 |
| PM10 | 18,6297 | 0,4527 | 2,4272 | 0,1082 |
| Benzen | 0,5917 | 0,0523 | 0,042 | 0,0042 |
| Benzo(a)pyren . 106 | 0,1585 | 0,1585 | 0,071 | 0,177 |

Měrné emise z prostoru parkování a zásobovací haly v dopravní špičce (průměrná ujetá vzdálenost – 160 m pro zásobování a 600 m pro parkování)

| Parkovací objekt | CO [g/s] | NOx [g/s] | PM10 [g/s] | BNZ [g/s] | B(a)P [g/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZA | 0,6868 | 0,107 | 0,0065 | 0,0244 | 0,0000000039 |

Koeficient ALFA  = 0,2778

Celkové roční emise z prostoru parkování a zásobovací haly  areálu LIBEREC PLAZA

| Parkovací objekt | CO [kg/rok] | NOx [kg/rok] | PM10 [kg/rok] | BNZ [kg/rok] | B(a)P [g/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZA | 6 017,02 | 937,6565 | 56,7966 | 213,984 | 0,0338 |

Emise z dopravy na okolních komunikacích

Pro vyčíslení délkových emisí z dopravy na sousedních komunikacích se vychází z průměrné rychlosti, typu vozidla a sklonu komunikace.  Při výpočtu emisí se předpokládá, že při odjezdu z areálu PLAZA budou motory studené a katalyzátory tak bude neúčinné. Níže jsou uvedeny emisní faktory roku 2008 pro osobní  a nákladní automobily, emisní úrovně konveční (studený motor), EURO IV a rychlost 30 km/h. Výpočet emisí byl proveden pro nejbližší sousedící komunikace s automobilovým provozem.

Vybrané emisní faktory  pro rok 2008, 30 km/h a  pro 1 osobní vozidlo

| Znečišťující látka | Benzín | Diesel | LPG |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] |
| CO | 6,3766 | 0,322 | 0,3829 | 0,2452 | 5,7216 | 0,2889 |
| NOx | 4,9104 | 0,1212 | 1,8566 | 0,295 | 2,5321 | 0,069 |
| PM10 | 0,0013 | 0,0005 | 0,3271 | 0,0186 | 0,0013 | 0,0005 |
| Benzen | 0,4809 | 0,0021 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0128 | 0,0001 |
| Benzo(a)pyren . 106 | 0,1229 | 0,025 | 0,0613 | 0,0204 | 0,0413 | 0,0124 |

Vybrané emisní faktory  pro rok 2008, 30 km/h a  pro 1 nákladní vozidlo

| Znečišťující látka | Těžké nákladní auto | Lehké nákladní auto |
| --- | --- | --- |
|  | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] | Konvenční [g/km] | EURO IV [g/km] |
| CO | 34,3258 | 3,3526 | 5,1917 | 0,2794 |
| NOx | 40,8064 | 2,0664 | 6,9709 | 0,2912 |
| PM10 | 3,8835 | 0,0934 | 0,7299 | 0,0327 |
| Benzen | 0,1179 | 0,0104 | 0,0176 | 0,0017 |
| Benzo(a)pyren . 106 | 0,2153 | 0,2153 | 0,0817 | 0,0204 |

Měrné délkové emise na sousedících komunikacích v dopravní špičce  - stav po dostavbě areálu LIBEREC PLAZA a rok 2008

|  | Úsek | ML CO [mg/s.m] | ML NOx [mg/s.m] | ML PM10 [mg/s.m] | ML BNZ [mg/s.m] | ML B(a)P [ng/s.m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Vjezd do areálu PLAZA | 0,3007 | 0,2413 | 0,0046 | 0,0193 | 0,0068 |
| L2 | Ul. Palachova (celkem) | 0,6502 | 0,4419 | 0,0126 | 0,0207 | 0,0315 |
| L3 | Ul. 8. Března - Plaza (celkem) | 0,3251 | 0,2209 | 0,0063 | 0,0103 | 0,0158 |
| L4 | Plaza - Rumunská (celkem) | 0,3251 | 0,2209 | 0,0063 | 0,0103 | 0,0158 |

Charakteristika lokality

Zájmová lokality leží v centru Liberce. Okolní oblast obsahuje komerční a administrativní objekty, objekty pro bydlení městského typu a dopravní komunikace s vyšší intenzitou dopravy. Doprava je  v dané lokalitě převažující.

Liberecká kotlina je situována od  severozápadu k jihovýchodu, středem ní protéká řeka Lužická Nisa. V Liberci žije cca 100 000 obyvatel, obytné objekty jsou umístěny po obou stranách řeky Nisy v nadmořských výškách od 330 do 550 m. Na severovýchodní straně kotliny se rozkládá CHKO Jizerské hory a na západní straně je Ještědský hřeben.

Nejbližší bod, kde se uplatní imisní limity pro ochranu ekosystému je na hranici CHKO Jizerské hory  ve vzdálenosti cca 2,8 km východním směrem  a na Ještědským hřebeni v nadmořské výšce nad 800 m (vzdálenost cca 5,6 km směr Černá hora na Ještědském hřebeni).

Bezvětří: 14,12 %

Celková větrná růžice pro zájmovou oblast

Z větrné růžice je patrné, že zájmová oblast je charakterizována převládajícím jihovýchodním a severozápadním směrem větru.

Výřez ZM ČR – okolí objektu LIBEREC PLAZA s vyznačením zdrojů znečišťování  a referenčních bodů výpočtu, měřítko  1 : 3 333

Lokalizace zdroje

Výstavba bude probíhat na pozemcích, kde v minulosti započala stavba polyfunkčního domu GALERIE GALLAS, ale po realizaci demolic, zemních prací a vybudování opěrných základových stěn byla stavba zastavena. Lokalita  leží v centrální části Liberce mezi ulicemi 5. května, Palachova  a Felberova.  V okolí jsou městské objekty, které v přízemí mají obvykle komerční prostory a ve vyšších patrech jsou kanceláře a byty. Dále zde jsou hotely, banky a úřady. Výška okolních objektů je cca 16  - 23 m.  Šaldovo náměstí tvoří důležitou dopravní křižovatku s vysokou intenzitou dopravy, podél Palachovy ulice prochází dvojkolejná tramvajová trať. Pata objektu bude v nadmořské výšce cca 376 m.

Imisní charakteristika lokality

Kvalita ovzduší

Nejbližší stanice měření kvality ovzduší se nachází přímo v Liberci – jedná se o stanici automatického imisního monitorovacího systému  ČHMÚ číslo 1016. Vybrané údaje z naměřených hodnot za rok 2004 naměřené na jmenované  stanici jsou uvedeny v následující tabulce.

Imisní situace v zájmové lokalitě v roce 2004

| Stanice | Průměrné koncentrace v µg/m3 |
| --- | --- |
|  | roční | max. denní | max. hodinové |
| SO2 |
| 1016 - Liberec město (B/U/RC) | 6,5 | 36,6 (25.01.) | 83,9 (01.10.) |
| NOX |
| 1016 - Liberec město (B/U/RC) | 40,3 | 229,3 (21.12.) | 701,3 (21.12.) |
| NO2 |
| 1016 - Liberec město (B/U/RC) | 26,0 | 71,3 (21.12.) | 122,6 (21.12.) |
| PM10 |
| 1016 - Liberec město (B/U/RC) | 29,5 | 107,0 (11.11.) | 174,0 (19.03.) |
| CO – 8h |
| 1016 - Liberec město (B/U/RC) | 530,1 | 1940,7 (02.02.) | 3123,2 (02.02.) |

Klasifikace měřící stanice B/U/RC:	typ stanice 		- pozaďová

typ zóny			- městská

charakteristika zóny 	- obytná, obchodní

Z naměřených hodnot je patrné, že ovzduší v Liberci bylo v roce 2004 nadlimitně zatíženo oxidy dusíku (limit pro ochranu ekosystémů je 30 µg/m3), tento limit je uplatňován v CHKO Jizerské hory a ve výšce nad 800 m n. m. Údaje o imisní situaci benzenu  a benzo(a)pyrenu v Liberci nebyly v roce 2004 zjišťovány.

###### Metodika výpočtu

Metoda, typ modelu

Pro výpočet  očekávané imisní  koncentrace ve stanovených  referenčních bodech byl použit počítačový program SYMOS 97 verze 2003 od firmy IDEA – ENVI s.r.o. Valašské Meziříčí. Pomocí výpočtového programu lze stanovit očekávané průměrné roční a krátkodobé imisní koncentrace pro všechny typy větru, pro různé výšky referenčních bodů a pro více zdrojů znečišťování ovzduší. Provedený výpočet je v souladu s metodikou  SYMOS ´97  - "Systém modelování stacionárních zdrojů"  (viz. Věstník MŽP ČR částka 3,  Praha dne 15. dubna 1998 a Dodatek č.1 k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“) pro stanovení imisních koncentrací  z bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší.

Výpočet je proveden pro základní typy a rychlosti větru, jsou vypočítány maximální očekávané krátkodobé imisní koncentrace a podle zadané větrné růžice je proveden i výpočet průměrné roční koncentrace.

Výše uvedená metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov.  Proto budou všechny referenčních body výpočtu  zvoleny na nejvyšším bodě objektů, tzn nad úrovní střech.

Třídy stabilitního zvrstvení

Klimatické  podmínky jsou  vedle množství  emisí rozhodujícím činitelem  pro  rozptyl  škodlivin v  atmosféře.  Klasifikace  se provádí  podle   rychlosti  větru  a   stability  přízemní  vrstvy atmosféry. Rychlost  větru  je  udávána  ve  výšce  10  m  nad zemí a je rozdělena do  tří rychlostních tříd s  třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s, 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlost vyšší než 7,5 m/s. Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability.  Jednotlivé  stabilitní třídy  můžeme  charakterizovat následovně:

I.   stabilitní třída  - superstabilní:

vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách   především v chladném půlroce, rozmezí vyskytujících se rychlostí větru 0 - 2,5 m/s.

II.  stabilitní třída - stabilní:

vertikální   výměna  ovzduší   je  stále   nevýznamná  a   je  doprovázena inverzními situacemi, výskyt  v nočních a ranních  hodinách v  průběhu celého roku,  rozmezí vyskytujících se rychlostí větru 0 - 5 m/s.

III. stabilitní třída - izotermní:

projevuje se  již vertikální výměna  ovzduší, výskyt větru  v   neomezené síle, v chladném období  lze očekávat v dopoledních  a odpoledních hodinách, rozmezí vyskytujících se rychlostí větru není omezeno.

IV.  stabilitní třída - normální:

dobré podmínky  pro rozptyl škodlivin,  bez tvorby inverzních  stavů,  společně s  III. stabilitní  třídou mají v  našich podmínkách výrazně vyšší  četnost výskytu než  ostatní třídy,  rozmezí vyskytujících se rychlostí větru není omezeno.

V.   stabilitní třída - konvektivní:

projevuje  se vysoká  turbulence ve  vertikálním směru, která   může  způsobovat, že se mohou  nárazově  vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek. Výskyt v letních měsících v době,  kdy je  vysoká intenzita  slunečního svitu, rozmezí vyskytujících se rychlostí větru 0 - 5 m/s.

Referenční body

Pro účely posouzení vlivu zdroje bylo zvoleno 12 referenčních bodů, ve kterých byly vypočteny očekávané imisní koncentrace látek, pro které jsou stanoveny imisní limity a které jsou emitovány ze zdroje ve vyšší míře. Jedná se o CO, NO2, NOx, PM10, benzen a benzo(a)pyren. Referenční body výpočtu byly zvoleny u nejbližších obytných objektů v blízkosti zdroje ve všech směrech, kde se předpokládá nejvyšší zatížení. Referenční body  byly vždy umístěny na nejvyšším bodě objektu.

Souřadnice umístění referenčních bodů a zdrojů

| Číslo |  | Souřadnice X [m] | Souřadnice Y [m] | Souřadnice Z [m] | Umístění R.B. nad terénem [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB1 | Obytný objekt, č.p. 11 | 237 | 340 | 374 | 16 |
| RB2 | Hotel Radnice, č.p.6 | 230 | 360 | 374 | 16 |
| RB3 | Magistrát města Liberec, č.p. 1 | 220 | 433 | 375 | 24 |
| RB4 | Kancelářský objekt, č.p. 2 | 243 | 407 | 376 | 19 |
| RB5 | Obytný objekt, č.p. 176 | 273 | 453 | 376 | 16 |
| RB6 | Obytný objekt, č.p. 171 | 327 | 477 | 376 | 16 |
| RB7 | Obytný objekt, č.p. 30 | 397 | 497 | 380 | 19 |
| RB8 | Hotel Liberec, č.p. 1345 | 370 | 437 | 378 | 23 |
| RB9 | Obytný objekt, č.p. 1344 | 437 | 377 | 380 | 21 |
| RB10 | Obytný objekt, č.p. 118 | 357 | 320 | 372 | 16 |
| RB11 | Zámecký objekt | 353 | 290 | 371 | 16 |
| RB12 | Česká pojišťovna, č.p. 604 | 260 | 333 | 372 | 16 |
| Z1 | Výstup VZT – parking PLAZA | 257 | 357 | 376 | 19,51) |
| L1 | Liniový zdroj – vjezd do parkingu PLAZA | - | - | 372 | 21) |
| L2 | Liniový zdroj – ul. Palachova | - | - | 376 | 21) |
| L3 | Liniový zdroj – ul. 8. března | - | - | 370 | 21) |
| L4 | Liniový zdroj – ul. Rumunská | - | - | 365 | 21) |

Poznámka:   1) Výška ústí výduchu nad terénem

Výše uvedené referenční body zastupují místa s očekávaným nejvyšším zatížením z provozu areálu LIBEREC PLAZA – ve vzdálenějších lokalitách již bude dopad na kvalitu ovzduší nižší. Umístění referenčních bodů výpočtu a zdroje je zakresleno na obrázku č.2.

Imisní limity

Stanovené imisní limity dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Imisní limity a meze tolerance pro oxid siřičitý (SO2)

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1h | 350 (g.m-3, nesmí být překročena více než 24 krát za kalendářní rok | 90 (g.m-3 (26 %) | 1.1.2005 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 24 h | 125 (g.m-3, nesmí být překročena více než 3 krát za kalendářní rok | - | 1.1.2005 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 50 (g.m-3 | - | 14.8.2002 |
| Ochrana ekosystému | Aritmetický průměr / zimní období (1.10. – 31.3.) | 20 (g.m-3 | - | 14.8.2002 |

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice  (PM10)

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí – I. Etapa | Aritmetický průměr / 24h | 50 (g.m-3 PM10, nesmí být překročena více než 35 krát za kalendářní rok | 15 (g.m-3 (30%) | 1.1.2005 |
| Ochrana zdraví lidí – I.etapa | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 PM10 | 4,8 (g.m-3 (12 %) | 1.1.2005 |
| Ochrana zdraví lidí – II. etapa | Aritmetický průměr / 24h | 50 (g.m-3 PM10, nesmí být překročena více než 7 krát za kalendářní rok | Bude odvozena ze získaných údajů… | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí – II.etapa | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 20 (g.m-3 PM10 | 10 (g.m-3 (50 %) | 1.1.2010 |

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOX)

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18 krát za kalendářní rok | 80(g.m-3/ (40 %) | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 NO2 | 16(g.m-3 (40 %) | 1.1.2010 |
| Ochrana ekosystému | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 30 (g.m-3 NOX | - | 2002 |

Imisní limit a mez tolerance pro oxid uhelnatý

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr | 10 mg.m-3 | 6 mg.m-3 | 1.1.2005 |

Imisní limit a mez tolerance pro benzen

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 (50 %) | 1.1.2010 |

Imisní limit a mez tolerance pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřených jako benzo(a)pyren

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 1 ng.m-3 | 8 ng.m-3 (50 %) | 1.1.2010 |

###### Výstupní údaje

Typ vypočtených charakteristik

V souladu s metodikou SYMOS 97 jsou vypočteny:

- krátkodobé 1 hodinové imisní koncentrace:				NO2

- maximální denní 8 hodinové klouzavé průměry imisní koncentrace: 	CO

- krátkodobá 24 hodinová imisní koncentrace:		 		PM10

- průměrné roční imisní koncentrace pro: 	PM10, NO2, NOx, CO, benzen a benzo(a)pyren

Poznámka : 	Výpočet koncentrací NO2 je proveden  podle  Dodatku č.1 MŽP k metodice SYMOS 97.

Prezentace výsledků v tabulkové formě

V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální krátkodobé i roční vypočtené hodnoty pro jednotlivé referenční body. Výpočet je proveden pro nejnepříznivější případ, kdy jsou zdroje provozovaný na jmenovitý výkon a emise ze zdroje jsou na úrovni emisních limitů.

Vypočtené hodnoty

| Číslo R.B. | Látka [-] | 1 hodinová imisní koncentrace [µg/m3] | Třída stability [-] | Rychlost větru [m/s] | Směr větru [°] | Průměrná roční imisní koncentrace [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO2 | 7,3759 | 5 | 1,7 | 49 | 0,043108 |
| 2 | NO2 | 7,5317 | 5 | 1,6 | 96 | 0,062225 |
| 3 | NO2 | 13,0767 | 1 | 2,0 | 153 | 0,130938 |
| 4 | NO2 | 14,1763 | 2 | 2,1 | 164 | 0,203994 |
| 5 | NO2 | 4,2297 | 4 | 1,5 | 189 | 0,082603 |
| 6 | NO2 | 2,7991 | 4 | 1,5 | 209 | 0,067222 |
| 7 | NO2 | 3,3714 | 1 | 2,0 | 224 | 0,047742 |
| 8 | NO2 | 6,7052 | 1 | 2,0 | 234 | 0,061999 |
| 9 | NO2 | 4,3082 | 1 | 2,0 | 263 | 0,033752 |
| 10 | NO2 | 3,6564 | 1 | 1,5 | 289 | 0,099440 |
| 11 | NO2 | 4,1961 | 1 | 1,5 | 304 | 0,109168 |
| 12 | NO2 | 2,7034 | 5 | 2,3 | 352 | 0,059355 |

Vypočtené hodnoty

| Číslo R.B. | Látka [-] | 8h klouzavý průměr [µg/m3] | Třída stability [-] | Rychlost větru [m/s] | Směr větru [°] | Průměrná roční imisní koncentrace [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 581,9 | 4 | 1,5 | 49 | 2,269 |
| 2 | CO | 571,4 | 4 | 1,5 | 96 | 4,168 |
| 3 | CO | 460,0 | 1 | 1,5 | 153 | 5,053 |
| 4 | CO | 651,2 | 1 | 1,7 | 164 | 9,138 |
| 5 | CO | 180,7 | 1 | 2,0 | 189 | 2,829 |
| 6 | CO | 110,1 | 1 | 2,0 | 209 | 1,604 |
| 7 | CO | 119,8 | 1 | 1,6 | 224 | 0,982 |
| 8 | CO | 223,1 | 1 | 1,5 | 234 | 1,595 |
| 9 | CO | 144,8 | 1 | 1,6 | 263 | 0,966 |
| 10 | CO | 118,2 | 3 | 1,5 | 289 | 2,432 |
| 11 | CO | 103,1 | 4 | 1,5 | 304 | 2,631 |
| 12 | CO | 351,7 | 4 | 1,7 | 352 | 5,477 |

Vypočtené hodnoty

| Číslo R.B. | Látka [-] | 24 hodinová imisní koncentrace [µg/m3] | Průměrná roční imisní koncentrace [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 3,298 | 0,254 |
| 2 | PM10 | 3,350 | 0,722 |
| 3 | PM10 | 6,056 | 2,594 |
| 4 | PM10 | 6,514 | 4,208 |
| 5 | PM10 | 1,854 | 0,956 |
| 6 | PM10 | 1,149 | 0,409 |
| 7 | PM10 | 1,418 | 0,267 |
| 8 | PM10 | 3,066 | 0,508 |
| 9 | PM10 | 1,888 | 0,332 |
| 10 | PM10 | 1,138 | 0,490 |
| 11 | PM10 | 0,962 | 0,518 |
| 12 | PM10 | 1,194 | 0,534 |

Vypočtené hodnoty

| Číslo R.B. | Průměrná roční imisní koncentrace NOX [µg/m3] | Průměrná roční imisní koncentrace benzenu [µg/m3] | Průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu [ng/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3997 | 0,0375 | 0,0000238 |
| 2 | 0,5856 | 0,0805 | 0,0000304 |
| 3 | 1,234 | 0,2473 | 0,0000509 |
| 4 | 1,9538 | 0,3988 | 0,0000790 |
| 5 | 0,7600 | 0,1057 | 0,0000395 |
| 6 | 0,6108 | 0,0585 | 0,0000368 |
| 7 | 0,4266 | 0,0393 | 0,0000262 |
| 8 | 0,5698 | 0,0636 | 0,0000329 |
| 9 | 0,3048 | 0,0386 | 0,0000166 |
| 10 | 0,9353 | 0,0790 | 0,0000590 |
| 11 | 1,0301 | 0,0862 | 0,0000642 |
| 12 | 0,5597 | 0,0656 | 0,0000311 |

Kartografická interpretace výsledků

Kartografická interpretace posouzení vlivu bodových  zdrojů znečišťování ovzduší  nebyla provedena  -   z hlediska analýzy vlivu zdroje  je přesnější vyhodnocení číselných údajů.

Diskuse výsledků

Porovnání očekávaných maximálních hodnot s imisními limity dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Porovnání imisních limitů  s vypočtenými  maximálními hodnotami

|  | Imisní limit - ochrana zdraví [µg/m3] | Pozaďové hodnoty - stav roku 2004 [µg/m3] | Max. přírůstek vlivem provozu zdroje [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 – aritmetický průměr/24 h | 50 (překročení max.7 x /rok, tj. 168 h/rok) | - | 6,514 – RB4 |
| PM10 – aritmetický průměr/ kalendářní rok | 40 | 29,5 | 4,208 – RB4 |
| NO2 – aritmetický průměr/1 h | 200 (překročení max.18 x /rok, tj. 18 h/rok) | - | 14,1763 – RB4 |
| NO2 – aritmetický průměr/kalendářní rok | 40 | 26,0 | 0,203994 – RB4 |
| CO - (8h průměr) | 10000 | 3123,2 | 651,2 – RB4 |
| Benzen - aritmetický průměr/kalendářní rok | 5 | Neměřeno | 0,3988 – RB4 |
| Benzo(a)pyren - aritmetický průměr/kalendářní rok | 0,001 | Neměřeno | 0,000000079 – RB4 |

* 8 hodinový klouzavý průměr

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že po realizaci záměru nedojde k nadlimitním imisním koncentracím sledovaných znečišťujících látek v okolí areálu LIBEREC PLAZA. Ve větší vzdálenosti bude dopad posuzovaného provozu vždy nižší, než ve zvolených bodech výpočtu.  Místa, pro která jsou stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů, jsou od posuzovaného zdroje dostatečně vzdáleny  -  dopad provozu zdroje bude v těchto místech již velmi nízký a imisní situace v těchto místech nebude posuzovaným zdrojem významněji ovlivněna.

###### ZÁVĚR

- Na základě výpočtu očekávaných imisí vybraných emitovaných znečišťujících látek v referenčních bodech bylo zjištěno, že očekávané emise z posuzovaného zdroje nezpůsobí překročení krátkodobých a dlouhodobých imisních limitů v okolí zdroje stanovených platným právním předpisem ( nařízením vlády č. 350/2002 Sb).

- Ve větší vzdálenosti, než je vzdálenost  zvolených referenčních bodů výpočtu, bude negativní dopad na kvalitu ovzduší nižší.

###### Údaje o zpracovateli rozptylové studie

Jméno a příjmení:  			Ing. Karel Kolář

Adresa:					Vackova 383,

463 13 Liberec

Autorizace (kým, datum):

Autorizace ke zpracování rozptylových studií  (vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 17.6. 2003, č.j.: 2020/740/03)

Datum zpracování:			8. 9. 2005

Ing. Karel Kolář

# Hluková studie

LIBEREC PLAZA

společenské centrum

Evidenční číslo zakázky: 		200543/HS

| Odpovědný řešitel | Datum 8. 9.2005 |
| --- | --- |
| Ing. Karel Kolář |  |
| Vackova 383 |  |
| 463 13 Liberec |  |
| Tel./ fax.: 485 134 724 |  |

Hluková studie:    		LIBEREC PLAZA – společenské centrum

Zpracovatel studie:		EKOLINE Liberec

Ing. Karel Kolář

Vackova 383

Liberec 463 13

Projektant:			ARK spol. s r.o.

Ing. Arch  Pavel Janoušek

Sokolská 199/17

460 01 Liberec 1

Investor:			Plaza Centers Czech Republic s.r.o.

K Červenému dvoru 24

130 00 Praha 3

Charakter stavby:		Novostavba

Místo:				Liberec

Katastrální území:		Liberec

Kraj:				Liberecký

OBSAH

1. Úvod ......................................................................................................….  	2

2. Stručný popis technického řešení stavby  ........................………............... 	3

3. Požadavky nařízení vlády č. 502/2000.............................………............... 	4

4. Zdroje hluku  …………………………………. .................………............ 	5

5. Referenční body …….........................................................……................ 	8

6. Výpočet ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostředí …….............	10

7. Zhodnocení vypočtených  údajů..........................................…..…..............	18

8. Závěr  ………......................................................................………............ 	19

PODKLADY

- ARK spol. s r.o. „LIBEREC PLAZA – společenské centrum“, architektonická studie, květen 2005

- JP SOFT Praha: Software HLUK+, verze 5.09

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ZM ČR 3-14-17, měřítko 1:10 000

- Katastrální mapy

###### Úvod

Objednavatelem této studie je firma Plaza Centers Czech Republic s.r.o., K Červenému dvoru 24, 13000 Praha 3 – investor stavby. Studie je určena jako příloha k oznámení záměru, dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a k územnímu řízení stavby „LIBEREC PLAZA – společenské centrum“. Cílem hlukové studie je posouzení vlivu hluku z výstavby a provozu areálu LIBEREC PLAZA.  Za tímto účelem byly u nejbližších objektů hygienické ochrany  zvoleny referenční body, pro které byly provedeny výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku v různých výškách (přízemí a nejvyšší patro objektu). Referenční  body výpočtu byly umístěny 2 m před fasádou objektu. Umístění referenčních bodů bylo voleno tak, aby se postihla nejzatíženější místa  hlukem z provozu posuzovaného záměru. Pro vzdálenější místa, než jsou referenční body, budou očekávané ekvivalentní hladiny hluku nižší. Výpočet provozu areálu LIBEREC PLAZA je proveden pro rok 2008, kdy se předpokládá dokončení projektu a jeho plný provoz.

Vypočtený budoucí stav je porovnán s nařízením vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27. listopadu 2000,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Hluková situace je vyhodnocena pomocí počítačového programu HLUK + verze 5.09, licenční číslo 5219, uživatel Ing. Karel Kolář. Program  umožňuje  výpočet ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními a průmyslovými zdroji hluku v území. Algoritmus výpočtu vychází  z "Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy " (VÚVA Praha červen 1991). V programu je dále zahrnuta i " Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční  dopravy" (Ing. Jan Kozák, CSc. a RNDr. M. Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996). Výpočet hluku  generovaný ve venkovním prostředí  průmyslovými zdroji hluku  je proveden  dle metodiky "Podklady pro navrhování  a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika" (M. Meller, J. Stěnička, VÚPS Praha 1985).

###### Stručný popis technického řešení stavby

Jedná se o novostavbu členitého moderního objektu, která bude umístěna na ploše, kde byla zahájena stavba polyfunkčního objektu. Z této stavby byly provedeny demolice původních objektů, byla vyhloubena jáma pro podzemní třípodlažní parkoviště a byly realizovány obvodové  základové zdi. Zájmový pozemek leží v centrální části mezi ulicemi 5. května, Palachova a Felberova,  celý je v památkovém chráněném území. Pozemek semírně svažuje směrem od Šaldova náměstí k Zámeckému náměstí.

Stavební objekt se bude skládat ze tří podzemních podlaží  a šesti nadzemních podlaží. Stavba bude výškově i stranově členitá – i když se bude jednat o jeden stavební objekt pohledově bude působit tak, jako by se jednalo o více samostatných objektů.  Stavební technologie použitá pro výstavbu bude železobetonový skelet s vyzdívanými příčkami a pláštěm ze skla a přírodních materiálů. Součástí objektu bude podzemní parkoviště pro osobní automobily s prostorem pro zásobování, komerční prostory, kavárny, restaurace, prostory pro zábavu a kulturu, multikino, Aparthotel a bytové jednotky. Hlavní strojovna vzduchotechniky bude umístěna ve stavebním objektu na střeše  v jihozápadním rohu budovy.

3. podzemní podlaží

Bude na úrovni 366,7 m n. m. a bude sloužit pro parkování osobních automobilů. Celkový počet parkovacích míst bude 190.

2. podzemní podlaží

Bude na úrovni 369,7 m n. m. a bude sloužit pro parkování osobních automobilů. Celkový počet parkovacích míst bude 150. Dále zde bude zásobovací hala s vjezdem pro nákladní automobily a vjezd pro osobní automobily. V jihovýchodní části objektu budou umístěny malé obchody přístupné přímo z ulice Palachova.

1. podzemní podlaží

Bude na úrovni 372,7 m n. m. a bude sloužit pro parkování osobních automobilů. Celkový počet parkovacích míst bude 150.

1. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 375,7 m n. m. a z větší části bude obsahovat průchozí pasáž o ploše 1915 m2, která bude propojovat náměstí Dr. E. Bemeše, ulici Palachova, Felberova a 5. května. Dále zde budou plochy pro  2 větší obchody a  řadu menších obchodních ploch, restaurace a kavárny.  Ve směru k ulici 5. května bude upravena plocha parkové zeleně s vodními prvky, které zde již v minulosti byly.

2. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 381,2 m n. m., součástí bude pasáž s plochou 1472 m2, dále zde budou další komerční plochy,  Aparthotel a  prostor pro instalaci různých expozic.

3. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 386,7 m n. m., součástí bude pasáž s plochou 820 m2,  dále zde budou převážně plochy určené pro zábavu a kulturu ( zábavní centrum, hudební centrum a multikino). V menší míře zde budou i komerční plochy a Aparthotel.

4. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 390,2 m n. m., součástí budou objekty pro bydlení a Aparthotel. Tyto objekty budou zabírat plochu 843,3 m2  - jedná se o severní a severovýchodní část objektu. Součástí bytových ploch budou i prvky zeleně, které budou umístěny na střešní terase.

5. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 393,7 m n. m., součástí budou objekty pro bydlení a Aparthotel. Tyto objekty budou zabírat plochu 843,3 m2  - jedná se o severní a severovýchodní část objektu.

6. nadzemní podlaží

Bude na úrovni 397,2 m n. m., součástí bude objekt Aparthotelu. Tento objekt bude zabírat plochu 346,2 m2  - jedná se o severovýchodní část objektu.

Veškeré prostory budou řešeny jako bezbariérové, poschodí budou propojena schodišti, eskalátory a výtahy. Odvětrávání podzemních garáží, pasáží, komerčních ploch, zábavních ploch, bytů a Aparthotelu  bude nucené vzduchotechnickými systémy. Hlavní strojovna VZT bude umístěna na střeše objektu v jihozápadním rohu, další pomocné VZT systémy budou umístěny na střeše objektů.

###### Požadavky nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

Podle nařízení vlády  O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000 Sb. ze dne 27.  listopadu  2000, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. se nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

„(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB.“

„(5) Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v pří1oze č. 6 k tomuto nařízení.“

„(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným v § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání."

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

| Způsob využití území | Korekce [dB] |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka - korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce -5dB.

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladicí agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti pro dobu kratší 14 hodin se stanoví ze vztahu:

LAeq,s = LAeq,T + 10 . log [(126+t1)/t1],

kde

t1 	je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 - 21:00 hod.

LAeq,T  	je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle

§ 12 odst.2

Pro chráněný venkovní prostor v okolí hlavních komunikací  se použije korekce 3 - nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku z dopravy v okolí areálu LIBEREC PLAZA včetně veřejné dopravy v chráněném prostoru ostatních staveb a v chráněném ostatním venkovním prostoru pro denní dobu je 60 dB a pro noční dobu je 50 dB, pro hluk z průmyslových zdrojů hluku jsou limitní hodnoty 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu (použije se korekce 1). Objekty stojící v blízkosti komunikace I/14 splňují podmínky pro použití korekce 4 (stará hluková zátěž - způsobená hlukem z dopravy na veřejných komunikacích, který v tomto prostoru existoval k 1.1.2001). V tomto případě jsou   limitní hodnoty 70 dB pro denní dobu a 60 dB pro noční dobu.

Pozn: Stanovení nejvyšší přípustné hodnoty hluku v daném venkovním prostoru je v pravomoci příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

###### Zdroje hluku

Vstupní podklady pro variantu - výstavba

Stavební činnost bude realizována postupně v období roku 2007 až 2008. Plné zahájení provozu bude koncem roku 2008. V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané termíny  a výčet strojního zařízení, které budou používány. Nejvyšší úroveň hluku bude v období přípravy stavby. Po tuto dobu se předpokládá používání  těžkých zemních strojů a hlučných  stavebních strojů.

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a technickém stavu používaných stavebních strojů. Všeobecně se předpokládá, že technická úroveň použitých strojů a zařízení bude splňovat předpisy platné pro provoz na veřejných komunikacích a jejich technický stav bude odpovídat platným předpisům.

Harmonogram stavebních prací  - přibližný odhad

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čtvrtletí | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| PLAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:			zemní práce a základy

hrubá stavba

dokončovací práce

Výčet použité stavební techniky  -  odhad pro zemní práce a zakládání staveb

| Typ stavební techniky | Označení v situačním schéma umístění zdrojů hluku |
| --- | --- |
| Buldozer pro hrubé úpravy terénu | P1 |
| Lopatkové rypadlo UNEX DH-411 | P2 |
| Sklápěcí nákladní automobil T815 VVN20235 | P3, P4 |
| Pojízdný pístový kompresor PKD 6 | P5 |
| Vrtná souprava RODIO | P6 |

Výčet použité stavební techniky  -  odhad pro hrubou stavbu

| Typ stavební techniky | Označení v situačním schéma umístění zdrojů hluku |
| --- | --- |
| Věžový jeřáb POTLIN | P1, P2 |
| AUTOMIX VD 6 | P3, P4 |
| Čerpadlo betonové směsi M500E | P5, P6 |
| Míchačka betonové směsi o obsahu 500 l | P7 |
| Nákladní auto se stavebním materiálem T818 | P8 |

Výčet použité stavební techniky  -  odhad pro dokončovací práce

| Typ stavební techniky | Označení v situačním schéma umístění zdrojů hluku |
| --- | --- |
| Věžový jeřáb POTLIN | P1, P2 |
| Plošinové výtahy NOV 1000 | P3, P4, P5, P6 |
| Kamiony (technické vybavení, interiérové doplňky atd.) | (vykládka uvnitř objektu) |
| Míchačka betonové směsi o obsahu 250 l | P7 |
| Lopatkové rypadlo UNEX DH-411 | P8 (1 měsíc) |
| Sklápěcí nákladní automobil T815 VVN20235 | P9 (1 měsíc) |
| Pojízdný autojeřáb | P10, P11 |

Hlukové parametry vybraných stavebních strojů

| Typ stavební techniky |  |
| --- | --- |
| Buldozer pro hrubé úpravy terénu | Hlučnost 105 dB(A) |
| Lopatkové rypadlo UNEX DH-411 | Hlučnost 88 dB(A) |
| Sklápěcí nákladní automobil T815 VVN20235 | Hlučnost 80 dB(A) |
| Pojízdný pístový kompresor PKD 6 | Hlučnost 105 dB(A) |
| Vrtná souprava RODIO | Hlučnost 101 dB(A) |
| Věžový jeřáb POTLIN | Hlučnost 77 dB(A) |
| AUTOMIX VD 6 | Hlučnost 80 dB(A) |
| Čerpadlo betonové směsi M500E | Hlučnost 80 dB(A) |
| Míchačka betonové směsi o obsahu 500 l | Hlučnost 77 dB(A) |
| Nákladní auto se stavebním materiálem T818 | Hlučnost 80 dB(A) |
| Míchačka betonové směsi o obsahu 250 l | Hlučnost 73dB(A) |
| Plošinový výtah | Hlučnost 69 dB(A) |
| Kamion | Hlučnost 80 dB(A) |
| Autojeřáb | Hlučnost 77 dB(A) |

Při realizaci stavby bude použit typ techniky jejíž výčet je uveden v předcházejících tabulkách. Konkrétní typy techniky bude znám až po výběrovém řízení na dodavatele stavby.  Stavební technika bude během práce operativně stěhována podle potřeby. V následujících tabulkách jsou uvedeny výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku ze stavební činnosti, která bude probíhat denně od 7 do 21 hod. Výpočet je proveden pro nejnepříznivější stav, který představuje použití nejhlučnějších strojů  při každém stupni stavebních prací. Na obrázku č.1 je umístění zvolených referenčních bodů výpočtu, které budou realizací a provozem areálu LIBEREC PLAZA nejvíce zatíženy.

Vstupní podklady pro variantu  - provoz

  - Osobní a nákladní automobilová doprava

Vybrané kapacitní ukazatele

|  | Ukazatel | LIBEREC PLAZA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Předpokládaná provozní doba [hod] | (0) 8-24 |
| 2 | Počet zaměstnanců ve směně [osob] | 150 |
| 3 | Počet parkovacích míst [osobních aut] | 490 |
| 4 | Obměna denní maximální [osobních aut/24 hod] | 2380 |
| 5 | Nákladní doprava, zásobování a údržba [nákladní auta/16 hod] | 88 |
| 6 | Vjezd z ulice | Felberova |

Provozní doba parkoviště bude nonstop, obměna parkovacích míst byla odhadnuta na základě předpokládaného účelu parkování, která se bude v jednotlivých případech značně lišit. Majitelé bytů, abonentní nájemci a hoteloví hosté  budou využívat parkovací dobu i 24 hod/den, podnikatelé a zaměstnanci budou využívat parkovací dobu 9 – 12 hod/den, návštěvníci úřadů budou využívat parkovací dobu 2 – 6 hod/den a návštěvníci LIBEREC PLAZA budou využívat parkovací dobu 2 – 6 hod/den. Zásobování bude prováděno v denní době.

b) Průmyslové zdroje hluku  - vzduchotechnika

Jedinými stacionárními zdroji hluku budou ventilační systémy, které budou vyústěny na střeše objektu. Ve stavebním objektu budou strojovny výtahů, eskalátorů a strojovny vzduchotechniky.  Provoz vzduchotechnických systémů se předpokládá i v nočních hodinách.  Protože v této fázi zpracování projektové dokumentace nejsou ještě vytipovány jednotlivá zařízení budou ve výpočtu použity průměrné hodnoty akustického výkonu z vnějších ventilačních zařízení. V následující tabulce jsou uvedeny mezní parametry zdrojů hluku, které budou umístěny na střeše objektu. Pro výpočtové účely je uvažován nejnepříznivější případ – nepřetržitý provoz VZT systémů.

Parametry průmyslových zdrojů hluku umístěných na střechách objektů

| Označení zdroje | Akustický tlak na vnější straně pláště zdroje [dB(A)] | Plocha zdroje [m2] | Výška nad zemí [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 – Strojovna vzduchotechniky - západní strana | 52 | 48 | 17 |
| P1 – Strojovna vzduchotechniky - severní strana | 52 | 48 | 17 |
| P1 – Strojovna vzduchotechniky - východní strana | 52 | 48 | 17 |
| P1 – Strojovna vzduchotechniky - jižní strana | 52 | 48 | 17 |
| P2 – VZT multikino, zábavní prostory | 66 | 2 | 21 |
| P3 – VZT byty | 66 | 2 | 22 |
| P4 – VZT Aparthotel | 66 | 2 | 24 |

c) Doprava na veřejných komunikacích

Pro určení očekávané dopravy na okolních komunikacích se vycházelo z výsledků sčítání dopravy v roce 2000, které byly převzaty z databáze Útvaru územního plánu města Liberce. V současné době  (rok 2005) probíhá nové sčítání intenzity dopravy, které v době zpracování Oznámení nebylo dokončeno.  Hodnota pro rok 2008 byla získána přepočtem údajů roku 2000 pomocí průměrného růstového  faktoru. Pro  oblast Šaldova náměstí byl růstový faktor dopravy v období 5 let stanoven na  1,17. Přepočet na rok 2008 byl proveden pomocí růstového faktoru 1,28. Předpokládaná intenzita dopravy je uvedena v následující tabulce pro všechna vozidla a pro nákladní vozidla.

Intenzita dopravy na veřejných komunikacích

| Sčítací úsek | Stanoviště | Sčítání rok 2000 (všechna /nákladní) | Odhad rok 2008 (všechna /nákladní) | Nárůst vlivem záměru (všechna /nákladní) | Celkem odhad rok 2008 (všechna /nákladní) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1521 | Jablonecká | 15226/1246 | 19490/1595 | 1050/44 | 20540/1639 |
| 4-1341 | Sokolská | 11251/1244 | 14401/1592 | 1050/44 | 15451/1636 |
| 4-1524 | Husova | 8005/799 | 10246/1023 | 280/0 | 10526/1023 |
| 4-0245 | Palachova | 8524/1302 | 10910/1666 | 2380/88 | 13290/1754 |
| - | 8. března | 4262/651 | 5455/833 | 1190/44 | 6645/877 |
| - | Rumunská | 4262/651 | 5455/833 | 1190/44 | 6645/877 |

Provoz na tramvajové trati byl odhadnut na základě jízdního řádu MHD Liberec. Denní průjezd tramvajových souprav bude v roce 2008 cca 240 souprav.

###### Referenční body

Pro účely posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru bylo zvoleno 23 referenčních bodů, ve kterých byly vypočteny očekávané ekvivalentní hladiny hluku. Tyto referenční body popisují nejbližší chráněné venkovní prostory a zastupují místa s očekávaným nejvyšším zatížením. Ve vzdálenějších lokalitách již bude dopad na hlukovou situaci nevýznamný. Referenční body č. 20 až 23 jsou umístěny u obytných objektů v areálu LIBEREC PLAZA, proto je výpočet v těchto bodech proveden jen pro fázi provozu.

Seznam referenčních bodů výpočtu

| Č. | Umístění referenčního bodu | Výšková souřadnice paty objektu | Výška objektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obytný objekt, ul. 5. května č.p. 176 | 377 m nad mořem | cca 16 m |
| 2 | Obytný objekt, ul. 5. května č.p. 174 | 377 m nad mořem | cca 16 m |
| 3 | Obytný objekt, ul. 5. května č.p. 171 | 377 m nad mořem | cca 16 m |
| 4 | Obytný objekt, ul. 5. května - Sokolská | 377 m nad mořem | cca 16 m |
| 5 | Hotel Liberec, Šaldovo nám. č.p. 1345/6 | 378 m nad mořem | cca 23 m |
| 6 | Kancelářský objekt, ul. Palachova č.p. 684 | 377 m nad mořem | cca 16 m |
| 7 | Kancelářský objekt, ul. Palachova | 376 m nad mořem | cca 16 m |
| 8 | Obytný objekt, ul. Palachova | 375 m nad mořem | cca 12 m |
| 9 | Podnikatelský objekt, ul. Palachova | 374 m nad mořem | cca 5 m |
| 10 | Obytný objekt, ul. Palachova – Guttenbergova | 372 m nad mořem | cca 16 m |
| 11 | Zámek, Zámecké náměstí | 372 m nad mořem | cca 16 m |
| 12 | Česká pojišťovna, ul. Felberova č.p. 4 | 371 m nad mořem | cca 16 m |
| 13 | Česká pojišťovna, ul. Felberova č.p. 604 | 372 m nad mořem | cca 16 m |
| 14 | Obytný objekt, ul. Felberova č.p. 11 | 373 m nad mořem | cca 16 m |
| 15 | Bankovní objekt, ul. Moskevská | 375 m nad mořem | cca 16 m |
| 16 | Hotel Radnice, ul. Moskevská | 375 m nad mořem | cca 21 m |
| 17 | Obytný objekt, Nám. Dr. E. Beneše č.p. 4 | 376 m nad mořem | cca 16 m |
| 18 | Obytný objekt, Nám. Dr. E. Beneše č.p. 2 | 376 m nad mořem | cca 16 m |
| 19 | Kancelářský objekt, ul. 5. května č.p. 2 | 376 m nad mořem | cca 19 m |
| 20 | JZ strana bytové části PLAZA | 376 m nad mořem | cca 21 m |
| 21 | JV strana bytové části PLAZA | 376 m nad mořem | cca 21 m |
| 22 | Z strana Aparthotelu PLAZA | 376 m nad mořem | cca 23 m |
| 23 | J strana Aparthotelu PLAZA | 376 m nad mořem | cca 23 m |

Situace umístění referenčních bodů výpočtu RB1 – RB23  v okolí areálu LIBEREC PLAZA a umístění průmyslových zdrojů hluku po realizaci záměru,  měřítko 1:1250

###### Výpočet ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostředí  LAeq,T

Výpočet byl proveden na počítači pomocí programu HLUK + verze 5.09, licenční číslo 5219 – uživatel Ing. Karel Kolář. Do počítače bylo vloženo schéma rozmístění  budov, průmyslových zdrojů hluku a stávající zeleně mimo areálu LIBEREC PLAZA.  Dále byly zadány parametry komunikací a intenzity dopravy.

Vstupní údaje použité pro výpočet

1) Geometrické uspořádání bylo převzato ze situace  v měřítku 1:1000 a 1: 500.

2) Intenzita dopravy dle kapitoly 4.

Výpočet očekávané hladiny hluku  pro výpočtovou variantou  - realizace základů, demolice objektů

Do výpočtového programu byla vložena  data o zdrojích hluku ze stavební činnosti  posuzovaného záměru a o veřejné dopravě na okolních komunikacích. Stavební činnost bude prováděna jen v denní době. Výpočet je proveden pro nejnepříznivější případ, kdy se budou používat nejhlučnější stroje.

Umístění průmyslových zdrojů hluku při výpočtu hluku z období  III.Q/2007 – realizace základů a úprava staveniště

Výpočet přínosu hluku ze stavební činnosti v areálu LIBEREC PLAZA v období III.Q/2007 – realizace základů a úprava staveniště

Výpočet očekávané hladiny hluku  pro výpočtovou variantou  - realizace hrubé stavby

Do výpočtového programu byla vložena  data o zdrojích hluku ze stavební činnosti  posuzovaného záměru a o veřejné dopravě na okolních komunikacích. Stavební činnost bude prováděna jen v denní době. Výpočet je proveden pro nejnepříznivější případ, kdy se budou používat nejhlučnější stroje. Předpokládá se, že řada zdrojů hluku bude umístěna uvnitř objektu a ten, jak bude stavba růst, bude působit jako protihluková stěna.

Umístění průmyslových zdrojů hluku při výpočtu hluku z období  IV.Q/2007 – I.Q/2008  – hrubé stavby

Výpočet přínosu hluku ze stavební činnosti v areálu LIBEREC PLAZA v období IV.Q/2007 až I.Q/2008 – realizace hrubé stavby

Výpočet očekávané hladiny hluku  pro výpočtovou variantou  - dokončovací práce a parková úprava

Do výpočtového programu byla vložena  data o zdrojích hluku ze stavební činnosti  posuzovaného záměru a o veřejné dopravě na okolních komunikacích. Stavební činnost bude prováděna jen v denní době. Výpočet je proveden pro nejnepříznivější případ, kdy se budou používat nejhlučnější stroje. V tomto období se již  většina činnosti bude provádět uvnitř objektu. Pouze při instalace pláště, střechy a parkových úpravách lze očekávat vyšší hlukové zatížení.

Umístění průmyslových zdrojů hluku při výpočtu hluku z období  II.Q/2008 až III.Q/2008  – dokončovací práce a parková úprava

Výpočet přínosu hluku ze stavební činnosti v areálu LIBEREC PLAZA z období  II.Q/2008 až III.Q/2008  – dokončovací práce a parková úprava

Výpočet očekávané hladiny hluku  pro výpočtovou variantou  - po dokončení stavby a plného provozu

Do výpočtového programu byla vložena  data o průmyslových zdrojích hluku, dopravě související s areálem LIBEREC PLAZA a o veřejné dopravě na okolních komunikacích. Výpočet je proveden pro denní a noční dobu.

Umístění průmyslových zdrojů hluku při výpočtu hluku po realizaci záměru

Výpočet přínosu hluku z provozu areálu LIBEREC PLAZA po realizaci záměru – pro denní dobu

Výpočet přínosu hluku z provozu areálu LIBEREC PLAZA po realizaci záměru – pro noční dobu

###### Zhodnocení výpočtu

Hluková studie „LIBEREC PLAZA – společenské centrum Liberec“  byla zaměřena na nejbližší oblast výstavby. Byly provedeny kontrolní výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku ve zvolených referenčních bodech, které byly umístěny na nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb v okolí zájmové lokality. Ve výpočtu nebyl uvažován vliv zeleně. Hluk stavební činnosti byl modelován rovnoměrným rozložením průmyslových zdrojů hluku po lokalitě stavby. Ve výpočtu byl uvažován nejnepříznivější stav – kdy je stavební činnost prováděna od 7 do 21 hod.

Očekávaný vliv výstavby  - realizace základů, demolice objektů

Výstavba bude probíhat postupně – proto byl výpočet proveden pro nejnepříznivější stav, kdy se předpokládá použití nejhlučnějších strojů.  Na základě vypočtených očekávaných hodnot hluku ze stavební činnosti byly vytipovány místa s očekávaným nejvyšším zatížením. Do výpočtu byly zahrnuty současně pracující zemních stroje dle kapitoly 4.1, které byly umístěny po ploše budoucí stavby.  Provozování zdrojů hluku v noci se při realizaci stavby nepředpokládá. V nejnepříznivějším případě, kdy budou v provozu nejhlučnější stavební stroje překročí hladina hluku ze stavební činnosti při provozu po celou povolenou stavební dobu limitní hodnotu 60 dB ve všech referenčních bodech výpočtu. Toto je dáno nepříznivou konfigurací staveniště, které je umístěno v prakticky sevřené zástavbě. Proto bude nutné aby dodavatel stavby provedl buď odhlučnění pracovních strojů, protihluková a případně i kompenzační opatření pro chráněné objekty nebo omezil pracovní dobu provádění stavebních prací v době používání nejhlučnějších stavebních strojů.

Realizace protihlukových stěn bude, vzhledem k uspořádání staveniště neúčinná, proto v tomto případě doporučujeme provést opatření na základě vzájemné dohody, které by majitelům objektů a uživatelům  bytů kompenzovalo zvýšenou hladinu hluku ze stavební činnosti ve smyslu § 12 odst. 6 nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

Další možnost nepřekročení limitních hodnot je  omezení denní provozní doby při realizaci  nejhlučnější stavební činnosti. Při použití vzorce pro výpočet nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti pro dobu kratší 14 hodin a  výpočtovou hodnotu danou referenčním bodem 19 vychází doba trvání hlukové zátěže na 5 hodin denně.

Očekávaný vliv výstavby  - realizace hrubé stavby

V této etapě se již nepředpokládá používání nejhlučnějších stavebních strojů a navíc rostoucí objekt bude tvořit protihlukovou stěnu vůči nejbližším stavebním objektům. Překročení limitní hodnot ze stavební činnosti se neočekává v žádném referenčním bodě.

Očekávaný vliv  výstavby   - dokončovací práce a parková úprava

Překročení limitní hodnoty ze stavební činnosti se neočekává v žádném referenčním bodě.

Očekávaný vliv provozu areálu LIBEREC PLAZA

Překročení limitních hodnot z provozu průmyslových zdrojů hluku objektu LIBEREC PLAZA se neočekává v žádném referenčním bodě. Akustický výkon zdrojů však nesmí překročit parametry použité ve výpočtu, které jsou tak jako jeden ze základních parametrů výběru dodavatele vzduchotechniky pro uvažovaný záměr. Ve výpočtu byl uvažován nepřetržitý chod VZT systémů.

Poznámka

Vypočtené hodnoty nenahrazují  skutečně  zjištěné hodnoty. Pro zjištění skutečných hodnot hluku je nutné provést měření hluku ve vybraných referenčních bodech.

8. Závěr

Zvýšené hlukové zatížení se očekává v první části výstavby při realizaci základů, demolici objektů a úpravě terénu. Po realizaci příslušných protihlukových, kompenzačních a organizačních opatření se však nepředpokládá překročení limitních hodnot hluku ze stavební činnosti. Hluk z provozu průmyslových zdrojů areálu LIBEREC PLAZA o parametrech, které jsou uvedeny v kapitole 4 a při daném umístění nebude u nejbližších chráněných prostorů staveb překračovat limitní hodnoty 50 dB(A)  pro denní dobu a 40 dB(A) pro noční dobu.   Ve vzdálenějších místech, než jsou zvolené referenční body, se dopad provozu posuzovaného záměru na hlukové situaci okolí již výrazněji neprojeví.

V Liberci dne 8. 9. 2005							Ing. Karel Kolář

# Text boxes

Z

SZ

20%

10%

JZ

J

JV

V

SV

S

L2

RB11

RB12

RB10

RB9

RB8

RB7

RB3

RB2

RB6

RB5

RB4

RB1

L4

L3

L1

Z1

RB19

RB18

RB10

RB22

RB23

RB21

RB20

RB16

RB17

RB15

RB14

RB13

RB12

RB11

RB9

RB8

RB7

RB6

RB5

RB4

RB3

RB2

RB1

P7

P6

P3

P1

P4

P5

P2