Oznámení pro zjišťovací řízení

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zelené srdce Liberce

prosinec 2008

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j.8129/952/OPVŽP/97

tel. 603 217 985

e-mail: envikon@envikon.cz

Spolupracovali:		Ing. Jindřich Konečný

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

tel. 604 287 351

RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA

Žižkova 93

586 01 JIHLAVA

tel/fax: 567 308 871

Oznámení je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).

Struktura Oznámení odpovídá příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Obsah

A. Údaje o oznamovateli	5

A.I Oznamovatel	5

A.II Oprávněný zástupce oznamovatele	5

B. Údaje o záměru	6

B.I Základní údaje	6

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	6

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3 Umístění záměru	6

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	8

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	8

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru	9

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	35

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků	35

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	35

B.II Údaje o vstupech	36

B.II.1 Půda	36

B.II.2 Voda	40

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje	41

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	41

B.III Údaje o výstupech	42

B.III.1 Ovzduší	42

B.III.2 Odpadní vody	43

B.III.3 Odpady	45

B.III.4 Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí	47

B.III.5 Popis rizik bezpečnosti provozu	47

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	49

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území	49

C.II Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	54

C.II.1 Klima a ovzduší	54

C.II.2 Voda	58

C.II.3. Půda	60

C.II.4 Přírodní poměry	61

C.II.5 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	65

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	67

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	68

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	68

D.I.1 Vliv na obyvatelstvo	68

D.I.2 Vliv na ovzduší	68

D.I.3 Vliv na hlukovou situaci	69

D.I.4  Vliv na povrchové a podzemní vody	70

D.I.5 Vlivy na půdu a geologické podmínky	71

D.I.6 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy	75

D.I.7 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	80

D.I.8 Vliv na hmotný majetek	82

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	82

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	82

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	83

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	87

E. Porovnání variant řešení záměru	87

F. Doplňující údaje	87

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	88

H. Příloha	90

A. Údaje o oznamovateli

## A.I Oznamovatel

Subjekt:			Statutární město Liberec

IČO:  				00262978

Sídlo: 				nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 LIBEREC

## A.II Oprávněný zástupce oznamovatele

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Petr Kolomazník

Rozstání 18

Světlá pod Ještědem

tel. 602 482 352

# B. Údaje o záměru

## B.I Základní údaje

### B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název: 	Zelené srdce Liberce

Zařazení podle přílohy č.1:

Záměr přísluší do kategorie II bodu 10.13. – Tématické areály na ploše nad 5000 m2

a je podlimitním záměrem z hlediska kategorie II, bodu 10.6 Skladové nebo obchodní   komplexy   včetně   nákupních   středisek, o   celkové   výměře   nad   3   000   m2   zastavěné   plochy;   parkoviště nebo   garáže   s   kapacitou   nad   100   parkovacích   stání   v součtu pro   celou   stavbu.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Plocha celého dotčeného území: 53 ha

Počet odstavných stání určených pro parkování vozidel:

14 vyznačených stání v objektu stávajících garáží ul. Zvolenská

30 stání podélných nevyznačených ul. Zvolenská

13 stání na odstavné ploše u Bílého Mlýna

B.I.3 Umístění záměru

Kraj:			Liberecký

Okres:		Liberec

Obec:			Liberec

Katastrální území: Liberec, Starý Harcov

Tabulka č.1: parcely dotčené záměrem

| katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí | Výměra v m2 | Způsob využití (popř. plochy dle BPEJ) | BPEJ | Druh ochrany | Vlastník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liberec | 3326/1 | Lesní pozemek | 228230 |  | -- | PUPFL | St.město Liberec |  |
| Liberec | 3326/2 | Lesní pozemek | 3515 |  | -- | PUPFL | St.město Liberec |  |
| Liberec | 3326/3 | Lesní pozemek | 592 |  | -- | PUPFL | St.město Liberec |  |
| Liberec | 3326/13 | Lesní pozemek | 409 |  | -- | PUPFL | St.město Liberec |  |
| Liberec | 5923/1 | Ostatní plocha | 4847 | Ostatní komunikace | -- | -- | St.město Liberec | Ulice Zvolenská |
| Liberec | 5923/2 | Ostatní plocha | 10319 | Ostatní komunikace | -- | -- | St.město Liberec | Ulice Zvolenská |
| Liberec | 2632 | Ostatní plocha | 5640 | Neplodná půda | -- | -- | ČR, Povodí Labe | Jižní břeh přehrady |
| Liberec | 2633 | Vodní plocha | 93522 | Vodní nádrž umělá | -- | -- | ČR, Povodí Labe | přehrada |
| Liberec | 3324 | Vodní plocha | 96 | Koryto vodního toku | -- | -- | ČR, Povodí Labe | Začátek obtokového kanálu |
| Liberec | 6015/1 | Ostatní plocha | 4122 | Ostatní komunikace | -- | -- | St.město Liberec | Pěšina kolen severního břehu |
| Starý Harcov | 215 | Ostatní plocha | 498 | Ostatní komunikace | -- | -- | ČR, Povodí Labe | Konec Zvolenské ulice |
| Starý Harcov | 219 | Ostatní plocha | 2911 | Neplodná půda | -- | -- | ČR, Povodí Labe | Plocha pro SO 26 a 12 |
| Starý Harcov | 220 | Ostatní plocha | 927 | Neplodná půda | -- | -- | St.město Liberec | Plocha pro SO 26 a 12 |
| Liberec | 2684 | Ostatní plocha | 6819 | Neplodná půda | -- | -- | St.město Liberec |  |
| Liberec | 2636 | Ostatní plocha | 12202 | Neplodná půda | -- | -- | ČR, Povodí Labe | Severní břeh přehrady |
| Liberec | 2674/1 | Zahrada | 2509 |  | 84089 | ZPF | St.město Liberec | SO 35 |
| Liberec | 2674/2 | zastavěná plocha | 19 | Budova na parcele | -- | -- | St.město Liberec |  |
| Liberec | 2634/1 | Ostatní plocha | 368 | Manipulační plocha | -- | -- | St.město Liberec | Příchozí cesta |
| Liberec | 2634/2 | Ostatní plocha | 332 | Manipulační plocha | -- | -- | St.město Liberec |  |
| Liberec | 2665 | Ostatní plocha | 1257 | zeleň | -- | -- | St.město Liberec |  |
| Liberec | 2635/1 | Ostatní plocha | 2342 | Jiná plocha | -- | -- | St.město Liberec | pláž |
| Liberec | 2635/2 | zastavěná plocha | 664 | Budova na parcele | -- | -- | Jaromír Johan, Vřesová 139, Liberec | restaurace |
| Liberec | 2635/5 | Ostatní plocha | 9 | Jiná plocha | -- | -- | St.město Liberec |  |
| Liberec | 2635/7 | Ostatní plocha | 102 | Jiná plocha | -- | -- | St.město Liberec |  |
| Liberec | 2658/3 | Ostatní plocha | 137 | Manipulační plocha | -- | -- | St.město Liberec |  |
| Liberec | 2581/1 | Ostatní plocha | 2406 | Jiná plocha | -- | -- | ČR, Povodí Labe |  |
| Liberec | 2581/2 | zastavěná plocha | 664 | Budova na parcele | -- | -- | ČR, Povodí Labe |  |
| Liberec | 2583/2 | Trvalý travní porost | 636 |  | 83444 | ZPF | St.město Liberec |  |
| Liberec | 2631 | Ostatní plocha | 868 | Neplodná půda | -- | -- | ČR, Povodí Labe | Hráz přehrady |
| Liberec | 6239 | Ostatní plocha | 733 | Manipulační plocha | -- | -- | St.město Liberec | Místo u garáží |
| Liberec | 6240 - 6263 | zastavěná plocha | Každá cca 20 | Budovy na parcelách | -- | -- | Různí vlastníci | Kolonie 24 garáží |

Obrázek č.1: zákres umístění

### B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem posuzovaného záměru je revitalizace tohoto území na rekreačně sportovní zónu s převahou prostorů pro relaxační a měkké sportovní aktivity pobytu v přírodním prostředí. V duchu tohoto pojetí je zde navrženo co nejméně komerčních aktivit a atrakcí s cílem maximálně ochránit hodnotné segmenty a prvky lesních i mimolesních porostů při zajištění potřebné a odpovídající výchovy neudržovaných částí porostů.  Z tohoto pohledu není známo, že by se vlivy záměru kumulovaly s jinými vlivy.

### B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce a revitalizace řešeného území na rekreačně sportovní zónu při zachování a ochraně přírodních hodnot zájmového území. Hlavním konceptem řešení je vytvořit lokalitu s převahou relaxace, klidu, zeleně, vody a sportovních aktivit bez úzké specializace s návazností na nedaleké městské centrum a obytné čtvrtě. Cílem je především zklidnění ulice Zvolenské s vyloučením silniční dopravy nad přehradou a vytvoření prostředí pro sportovně rekreační aktivity a odpočinek.

Návrh byl ke zpracování oznámení pro zjišťovací řízení předložen ve variantě, která je zde označena jako varianta č. 1. V průběhu zpracování oznámení pro zjišťovací řízení byla navržena a částečně projektově zpracována varianta č. 2. První varianta vycházela z návrhu architekta, který byl zpracovatelem studie posuzovaného záměru pro zadavatele, kterým je Město Liberec.

Důvody návrhu varianty č. 2 byly následující:

- Varianta č. 1 byla ve svém řešení příliš „megalomanská“, což ve svém důsledku znamená i vysokou finanční nákladnost akce. Tato skutečnost může ohrozit i realizovatelnost akce nebo některých jejích částí.

- Praktický význam některých navržených objektů (některé altány a některé další stavby v levobřežní části záměru) lze zpochybnit. Naopak existuje poměrně významné riziko, že takto koncipované objekty by se staly útočištěm či shromaždištěm lidí na okraji společnosti a tím by pozbyly původního významu.

- Navržená umělecká díla na hladině, byť blíže nespecifikovaná, mohou  negativně ovlivnit některé složky krajinného rázu

- Varianta č. 1 znamenala poměrně významné zásahy do lesních pozemků v levobřežní části přehrady. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích jde o zásahy zbytečné.

Navržená varianta č. 2 nejen celý návrh významně zlevňuje a tím ho činí realizovatelnější, ale také akceptuje předběžná stanoviska některých dotčených orgánů, především orgánů ochrany přírody a lesa. Popis jednotlivých variant je uveden v kapitole B.I.6.  Umístění jednotlivých částí záměru je zřejmé z výkresů v příloze č. 3 a 4. Tyto výkresy jsou přiloženy v kopiích bez měřítka a byly předloženy k záměru ve variantě zde označené jako č. 1. V popisech jednotlivých staveb jsou z nich vzaty výřezy.

### B.I.6	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Samotné řešení území je rozděleno do několika částí, které jsou ve vzájemném kontextu a návaznosti.

Levobřežní část:

Jedním z hlavních prvků záměru je dopravní uzavření Zvolenské ulice. Tato ulice bude rekonstruována, uzavřena pro automobilovou dopravu a bude sloužit pro bruslaře a cyklisty, a to v obousměrném provozu. Tato část cyklistické trasy zároveň umožňuje napojení kolem Bílého mlýna na ulici Pekárkovu a dále do Lidových sadů. Samotné uzavření Zvolenské ulice bude realizováno mobilními zátarasy u hráze a na druhé straně u přemostění přítoku přehrady. V případě dopravní nouze nebo řešení mimořádných situací lze tyto zátarasy odstranit a po omezenou dobu používat tuto cyklistickou komunikaci pro potřeby automobilové dopravy a zpřístupnění Harcova.

V části u hráze je podél příjezdové komunikace navržena manipulační plocha s možností odstavného stání a před uzávěrou je navržen objekt sociálního zázemí s občerstvením s předprostorem pro uživatele areálu. Před uzávěrou od Harcova (místo zvané Bílý Mlýn) je také navržena odstavná manipulační plocha a objekt sloužící jako úschovna kol a zavazadel a s možností servisu a půjčovny sportovních potřeb.

Mezi ulicí Zvolenská a sídlištěm Králův Háj je navržen „lesopark“. Původní lesní porost je ponechán a jsou do něj navrženy nové prvky s tím, že je zároveň navržena výchova neudržovaných částí porostu. Rozsah navržených nových prvků se liší v pojetí obou posuzovaných variant (popis viz dále).

Návrh lesoparku je koncipován tak, aby umožňoval užívání co nejširší veřejnosti. Hlavními prvky řešení je systém cest a doplňkové stavby. Trasování cest a technické řešení  se liší ve svém návrhu v obou posuzovaných variantách.

Pravobřežní část:

Pravobřežní část přehrady je pojata jako promenáda s možností relaxace a s maximálním zapojením vodní plochy. Současná cesta bude rekonstruována s provozem pouze pro pěší a pro techniku údržby vodního díla s vyloučením pohybu cyklistů. Vzhledem k tomu, že prostorové rozšíření stávající pláže, která je v letních dnech kapacitně nedostačující, není díky terénní konfiguraci a stávající zeleni možné, je podél cesty navržena soustava mol na vodní hladině a přístupových kamenných schodišť. Tato mola navazují na pláž, jsou umístěna na vodní hladině a umožňují slunění a přímý přístup k hladině. Samotná pláž bude rekonstruována a upravena. Z majetkoprávních důvodů je zde ponechán současný objekt restaurace. Na tuto restauraci navazuje nový objekt převlékáren a sociálního zázemí, který by měl poskytovat zázemí i v zimních měsících pro bruslaře.

Součástí návrhu úprav pravého nábřeží je i rekonstrukce technického kanálu s jeho zapojením jako technické památky, úprava kamenné zdi přehrady s návrhem nového zábradlí formou kamenných zídek. Návrh je doplněn veřejným osvětlením. Do celkového řešení je zapojena i vodní hladina. Je navržena demolice stávajícího betonového mola. Kromě soustavy mol je součástí varianty č. 1 návrh umístění výtvarných objektů (zatím blíže nedefinovaných) na hladinu.

Areál přehrady je u přítoku uzavřen v části restaurace Bílý Mlýn urbanizovaným parkem s herními prvky pro děti a dřevěným mostem přes přítok přehrady a s napojením na Zvolenskou ulici, který umožňuje bezbariérové zokruhování pěší trasy.

Hlavním cílem řešení je co největší zapojení do přírodního potenciálu území navrhovaného areálu. Z tohoto důvodu jsou hlavními materiály liberecká žula a dřevo.

Popis jednotlivých stavebních objektů (SO) v obou navržených variantách:

SO 01 – OBČERSTVENÍ SE ZÁZEMÍM

Objekt je navržen u hráze u uzávěry Zvolenské ulice, viz následující obrázek:

Obrázek č. 2 a 3: foto lokality a výřez z výkresu návrhu

Objekt má sloužit jako nástupní místo pro in-line dráhu a cyklostezku a měl by se stát jakýmsi centrem této části. Je zde navrženo samoobslužné sociální zařízení pro muže a ženy, kabina pro matku s přebalovacím pultem pro děti, prostor pro samoobslužné občerstvení stánkového typu a servis pro návštěvníky. Samotný objekt je řešen jako dřevostavba s předpokladem sezónního využití. Před objektem je prostor s lavičkami pro možnost přezutí a odpočinku.

Variantně je řešeno samotné umístění stavby.

Varianta č. 1:

Návrh počítá s umístěním na pravé straně ulice Zvolenská čelem proti hrázi přehrady. Tato lokalizace si vyžádá zásah do lesních pozemků.

Varianta č. 2:

Stejně tak je možno umístit tuto stavbu přes ulici Zvolenská na druhé straně pod hrází přehrady. Výhodou tohoto návrhu umístění je soulad s územním plánem, nevýhodou poloha ve svahu s náročnými požadavky na jeho stabilizaci pro umístění objektu.

SO 02 – ROZHLEDNA

Návrh jejího umístění je patrný z obrázku č. 4. Objekt je navržen na plošině jako nejvyšším bodě lesoparku v blízkosti hráze. Rozhledna má tvořit dominantu území a být výrazným orientačním prvkem, který je navržen jako dřevěný špalek (kvádr) v lese. Rozhledna je umístěna na skalní ploše. Je dřevěná s vnitřním schodištěm s průhledy tak, aby umožňovaly při výstupu různé pohledy. Na jejím vrcholu je umístěná vyhlídková plocha. Opláštění je z dřevěných prken ve vertikálním, spirálovitém kladení.

Varianta 1:

Výška rozhledny je v dokumentaci navržena tak, aby nepřevyšovala koruny okolních stromů. Touto skutečností jsou vyvolány zásahy do lesní struktury směřující k vytvoření průhledů.

Varianta 2:

Rozhledna mírně převyšuje vrcholky okolních stromů (o cca 2 m) tak, aby umožňovala rozhled po okolí bez zásahů do lesní struktury k vytvoření průhledů.  Umístění respektuje okolní zeleň.

SO 03 – HRACÍ ALTÁN

Umístění rozhledny, hracího altánu a přístupové cesty je znázorněno na obrázku č. 3 (výřez z výkresu).

Obrázek č. 4: výřez z výkresu – návrh umístění  hracího altánu a rozhledny

Na níže uvedených fotografiích je zachyceno místo, kde má být tato stavba umístěna.

Obrázek č.5 – přístupová cesta k hracímu altánu a obr.č.6 - foto lokality  určené pro umístění hracího altánu

Varianta 1:

Jedná se o soubor staveb s různou formální odlišností, které mají sloužit jako intimní zákoutí a skrýše pro děti i vyšší věkové kategorie. Vnitřek má umožnit sezení  s různými průhledy do lesa. Naváděcí stěna je navržena s osazením různými cvičebními a hracími prvky. Materiál je navržen v kombinaci kámen, dřevo, lana.

Varianta 2:

Náhrada této stavby jednoduchým zařízením umožňujícím vyžití malých dětí: jednoduché prolézačky a drobné překážky z přírodních materiálů (kmeny apod.) doplněné několika vhodně umístěnými lavičkami pro rodiče. Umístění těchto prvků akceptuje stávající zeleň a nevyžaduje žádné významné a nežádoucí zásahy do struktury lesa.

SO 04 – ALTÁN SE ZÁZEMÍM

Obrázek č.7 a 8: foto lokality a výřez z výkresu návrhu

Tato stavba je navržena v těsné blízkosti zázemí školního hřiště. Její umístění je v těžišti nejvyšší koncentrace návštěvníků lesoparku a potřeba zázemí vyžaduje snadné napojení na inženýrské sítě. Jedná se o dvouúrovňovou dřevostavbu. Její výška byla navržena tak, aby umožňovala rozhled z vrchní úrovně po okolí a také s požadavkem na pohledové odclonění nevzhledného provozního objektu školy. Ve spodní úrovni je sociální zázemí (pro pracovníky údržby lesa i pro návštěvníky) s malým skladem a vrchní paluba má vyhlídkovou funkci s posezením. Vzhledem k umístění na okraji lesa je tento návrh akceptován v obou variantách.

SO 05 – PÓDIOVÝ ALTÁN

Obrázek č.9 a 10: foto lokality a výřez z výkresu návrhu umístění pódiového altánu

Varianta 1:

Tato stavba by měla dominovat slunečnímu palouku uprostřed lesoparku. Má být umístěna na okraji orientovaném k přehradě, kde lesní porost pro ni tvoří kulisu.  Stavba je navržena tak, aby byla zapojena do kruhového tvaru palouku a do opěrné kamenné zdi a svým otevřením se dívá přes celou mýtinu. Její hlavní funkce je relaxační, ale zároveň svým tvarem a polohou má umožit využití jako hudební nebo divadelní pódium pro pořádání různých kulturních a společenských akcí na palouku. Navržené stavební materiály jsou kámen v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi.

Varianta 2:

Tento altán zcela vynechat nebo jej nahradit obdobně jako hrací altán SO 03.

SO 06 – LÁVKA

Lávka navazuje na jednu z pěších tras a překlenuje přirozené údolí lesoparku.

Varianta 1:

Lávka navazuje na jednu z komfortních pěších tras navržených v této variantě a je navržena jako dřevěný tunel (alternativa objektu rozhledny naležato), který je ve svém středu přerušen otvorem pro vytvoření výhledu na zeleň lesa. Opláštění je z dřevěných prken s různými mezerami, které umožňují hru s průniky světla.

Varianta 2:

Lávka navazuje na jednu z běžných cest uvedených ve variantě 2 a je navržena jako jednoduchá funkční dřevěná lávka se zábradlím (nikoliv tunel) napojená na systém cest a nevyžadující žádný zábor lesních pozemků. Umístění akceptuje stávající zeleň.

SO 07 – VYHLÍDKA

Varianta 1:

Tato stavba je orientována do podélné osy území a palouku u přítoku přehrady na konci lesoparku. Oproti rozhledně je řešena horizontálně s výrazným prvkem schodiště a je jakoby levitující vyhlídkovou plošinou. Celá dřevěná stavba v kombinaci s ocelovými táhly je umístěna na výrazném kamenném podstavci, což umocňuje její prostorový význam jako orientačního prvku v celém lesoparku.

Varianta 2:

Tuto stavbu zcela vynechat nebo jen nahradit obdobně jako hrací altán SO 03.

SO 08 – UMĚLECKÁ STEZKA

Varianta 1:

Jedná se o prostorovou pomyslnou čáru – spojnici mezi významnými body lesoparku. Objekt bude tvořen opakujícími se prvky v liniovém řazení. Samotné řešení bude realizováno dle návrhu vybraného umělce.

Varianta 2:

Zcela vynechat.

Obrázek č.11: výřez z mapy s návrhem umístění vyhlídky a umělecké stezky

SO 12 – MANIPULAČNÍ PLOCHA BÍLÝ MLÝN

Záměrem investora je vybudování plochy určené pro odstavení vozidel návštěvníků přicházejících do území určeného pro relaxaci lz tété strany (je zde restaurace Bílý Mlýn). Navržena je plocha zpevněná pouze rozebíratelnými tvarovkami na žulové drti. Plocha je odvodněna do vsaku. Kapacita plochy umožní odstavení 13 osobních vozidel.

Varianta 1:

Umístění v těsném sousedství ulice Zvolenská a lávky. Jde o okraj stanoveného záplavového území. Návrh technického řešení předpokládá vystavěnou opěrnou zeď.

Varianta 2:

S umístěním odstavné plochy v tak těsné blízkosti (na hranici) stanoveného záplavového území nesouhlasí správce vodního díla, Povodí Labe s.p. Proto je nutno řešit variantní umístění dál od tohoto území směrem k restauraci, kde je plocha v současnosti pro tyto účely stejně využívána. Umístění projednat se správcem vodního díla.

Obrázek č.12: výřez z mapy s návrhem umístění ve variantě 1

SO 15 – VÝTVARNÉ DÍLO 1

SO 16 - VÝTVARNÉ DÍLO 2

SO 20 – VÝTVARNÉ DÍLO 3

Varianta 1:

Objekty výtvarných děl na hladině mají estetický a prostorový charakter a dávají místu jasnou identitu. Samotné pojetí a materiálové řešení bude dáno na základě individuálního návrhu vybraným umělcem při respektování podmínek daných místem. Objeky jsou navrženy buď jako  plovoucí s ukotvením proti pohybu po hladině nebo pevně zakotvené do dna přehrady na sloupech.

Varianta 2:

Z důvodu egativního ovlivnění krajinného rázu upustit od umístění výtvarných děl na hladině

Obrázek č.13 a 14: výřezy z mapy s návrhem umístění výtvarných děl (varianta 1)

SO 23 – PLOVOUCÍ SLUNEČNÍ LÁZNĚ

Podle názvu se jedná o jakousi plovoucí plovárnu, která je tvořena spojovací ocelovou lávkou a samotným plovoucím, dřevěným objektem. Objekt má otevřený kruhový tvar. Stavba je umístěna na plovácích a je možno ji v případě potřeby odpojit od spojovací lávky a přemístit po hladině.

Varianta 1:

Prstenec je z části tvořen dřevěnou palubou a z části dřevěnými stupňovitými platy doplněnými pergolou a textilním paravánem.

Varianta 2:

V kapitole hodnotící vliv záměru na složky krajinného rázu je tento prvek akceptovatelný výměnou za odstranění stávajícího betonového objektu poblíž pláže a za podmínky esteticky hodnotného a měřítkem úměrného pojetí prvku slunečních plovoucích lázní. V tomto duchu je vhodné jednodušší pojetí technického řešení bez paravánu a pergoly.

Obrázek č.15: výřez z výkresu umístění plovoucích lázní

Následující stavby s výjikou lesoparku jsou shodné v obou variantách:

SO 09 – VYHLÍDKOVÉ MOLO 1

Objekt tvoří zastavení a vyhlídku na vodní hladinu vykonzolováním plošiny z pěší komunikace při ulici Zvolenská. Slouží k zastavení, posezení a k rozhlédnutí. Konstrukce je v kombinaci ocel a dřevo.

SO 10 – VYHLÍDKOVÉ MOLO 2

Toto molo je dále po ulici Zvolenská. Jeho napojení a význam je obdobný jako u mola 1. Toto molo je ovšem propojeno schodištěm s nábřežím a umožňuje přímý sestup k hladině přehrady.

Obrázek č.16 a 17: foto břehu  a výřez z výkresu návrhu umístění podél levého břehu

SO 11 – PŮJČOVNA S ÚSCHOVNOU

Půjčovna s úschovnou je přízemní dřevostavba přimknutá ke kamenné opěrné zdi mezi dvěma rameny schodiště navazujícího na cesty lesoparku. Nachází se u uzávěry ulice Zvolenská u přítoku přehrady a slouží jako úschovna kol a věcí návštěvníků s možností servisu a půjčovny in-line bruslí.

Obrázek č.18:   foto lokality určené pro umístění půjčovny

SO 13 – LÁVKA

Objekt lávky propojuje pěší cestu kolem pravého břehu přehrady s pěším molem ulice Zvolenská. Je určena výhradně pro pěší, bezbariérově překonává vodní hladinu a rozdílné úrovně obou cest. Jedná se o dřevěnou stavbu s lehkým otevřeným zábradlím, které umožňuje průtok vody v případě povodní.

Obrázek č.19 a 20:   foto místa  a výřez z výkresu návrhu umístění lávky a půjčovny

SO 14 – PODCHOD

Podchod je navržen jako železobetonový monolitický tunel s horní hranou cca 1m pod ulicí Svobody. Ze severní strany je navržena rampa, tak, aby byl průchod využitelný pro imobilní občany. Opěrné stěny rampy budou železobetonové monolitické. Nášlapnou vrstvu rampy a podchodu bude pak tvořit dlažba. Zábradlí bude ocelové lankové.

Obrázek č.21:   výřez z výkresu návrhu umístění podchodu

SO 17 – KRUHOVÉ MOLO

Objekt se nachází na vodní hladině jako plovoucí altán u přítoku v levobřežní části. Jedná se o kruhové dřevěné molo s možností sezení a s textilní zástěnou. Samotné molo je spojeno s pevninou dřevěnou lávkou na kůlech.

SO 18 – VYHLÍDKOVÉ MOLO 3

Přestože je tento objekt nazván molem, jedná se hlavně o významový prvek zakončení cesty v lesoparku. Tento objekt je tvořen křížením cyklotrasy  ulice Zvolenské s odlišným povrchem a se zakončením formou kamenného schodiště až do vodní hladiny.

Protože navazuje na trasu, která je součástí varianty č. 1, je na zváženou jeho funkce ve variantě č. 2, kde není návaznost na trasy cest.

Obrázek č.22: výřez z výkresu umístění kruhového  a vyhlídkového mola

SO 19 – PLOVOUCÍ MOLO

Plovoucí molo je součástí kolonády na pravém břehu. Jako jediný je tento prvek plně plovoucí kotvený pouze lany s možností posouvání po hladině. Molo je tvořeno plováky a dřevěnou palubou a v případě potřeby jej lze umístit na libovolné místo podél kolonády nebo na ploše nádrže.

SO 21 – MOLO KOLONÁDA

Molo kolonáda je liniová stavba přimknutá ke stávající kamenné zdi přehrady na pravém břehu, která umožňuje přístup k vodě, slouží jako prodloužení pláže k pobytu návštěvníků a doplňuje pěší trasu. Jedná se o dřevěnou stavbu nad vodní hladinou postavenou na kůlech s proměnlivou výškou úrovně nad vodou. Stavba je tvořena dřevěným stupňovitým platem s možností ležení, výškovou dominantou, nástupní částí  a lanovým zábradlím.

Obrázek č.23: výřez z výkresu umístění plovoucího mola a mola kolonáda

SO 22 – VYHLÍDKOVÉ MOLO

Vyhlídkové molo tvoří dřevěné plato se zábradlím navazující na chodník v ulici Svobody. Jedná se o vykonzolovanou plošinu nad strmý terén v návaznosti osy cesty lesa a vody v lesoparku. Není umístěno poblíž hladiny.

Obrázek č.24: výřez z výkresu umístění vyhlídkového  mola

SO 24 – PLÁŽ

Nově upravená pláž je navržena jako organizovaný a urbanizovaný celek. Zároveň řešení zlepšuje přístup k vodě.

Přírodně svažitý terén pláže má být nahrazen jednotlivými stupňovitými plošinami s různými povrchy (dřevo, tráva, oblázky, písek apod.), které budou vzájemně odděleny kamennými zídkami  různé výšky. Pro přístup do vody budou vybudovány pozvolné kamenné schody a rampa. V rámci úprav bude  také provedena výměna vrstev perkového náspu do vody při zachování současné nivelety a sklonu. Pro přístup do vody  budou vybudovány kamenné schody a rampa.

Na základě předběžného stanoviska Povodí Labe s.p., Hradec Králové je tento návrh akceptovatelný pouze za podmínky zachování stávající nivelety  dotčené plochy v nádrži  (kóta 373,40 m n.m. Bpv - červená čára  zakreslená do situace objektu SO 24 na následujícím obrázku).  Prioritou spráce vodního díla je požadavek, že  nesmí dojít k sebemenšímu omezení retenční kapacity nádrže.

Z těchto požadavků musí vycházet dokumentace ke stavebnímu řízení, která bude projednána s Povodím Labe s.p., Hradec Králové.

Obrázek č.25: výřez z výkresu umístění pláže

SO 25 – PŘEVLÉKÁRNY

Převlékárny tvoří liniová stavba uzavírající prostor pláže směrem k zahradám viladomů. Jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí s textilním zastřešením ohraničenou kamenným platem a zídkou. Pod tuto konstrukci jsou vloženy jednotlivé objekty sociálních zařízení, převlékacích kabin a venkovních sprch. Sociální zařízení budou mít celoroční provoz, sprchy budou pouze sezónní.

Obrázek č.26: výřez z výkresu umístění

SO 26 – PARK

Park je situován v části u přítoku u restaurace Bílý Mlýn. Vzhledem k poloze ve velmi exponovaném místě je řešen jako urbanizovaná zeleň – městský park. Park je tvořen stříhanou zelení a kamennými zídkami na sezení. Dále jsou zde umístěny herní prvky pro děti a doplňkové dřevěné prvky vertikálního charakteru. Povrch ploch je v kamenném a pískovém provedení.

Obrázek č.27 a 28: foto místa a výřez z výkresu umístění parku

SO 27 – MANIPULAČNÍ PLOCHA

Plocha je situována do místa, kde ulice Zvolenská, která přechází  z křižovatky ulice Jablonecká, dosahuje levého břehu Liberecké přehrady. Umístění je zřejmé z následujícího obrázku.

Obrázek č.29 až 32: foto místa a výřez z mapy a z výkresu umístění

Smyslem této plochy je zastavení automobilové dopravy a její nevpuštění do části ulice Zvolenská lemující pravý břeh přehrady.

Popis místa:

Vpravo ve směru ke hrázi je svah částečně zarostlý vzrostlými stromy s výchozy žulového masivu v různém stupni eroze (zvětrání). V současnosti je mezi garážemi nezpevněná plocha značného rozsahu, která je odvodněná stávající jednou uliční vpustí. Tuto část stavby lze rozdělit na 3 dílčí části:

- Parkování mezi garážemi

- Podélná odstavná stání na ulici Zvolenská

- Obratiště (Kladivo)

Ad a)

Jedná se o v současnosti nezpevněný prostor mezi stávajícími garážemi vystavěnými do tvaru podkovy, který lze využít pro zřízení záložního parkoviště pro řešené území. Tato plocha umožní krátkodobé parkování 12 osobních automobilů a 2 invalidů v  parkovacích stáních š.2,4 m (invalidé š.3,5 m). dl. stání 5,0 m. Plocha bude zpevněná, nepropustná a odkanalizovaná přes lapol.

Ad b)

Podélná stání jsou určena pro krátkodobé odstavení osobních automobilů, které zde budou odstaveny těmi, kteří tuto lokalitu navštíví. Nepředpokládá se dlouhodobé stání vozidel. Stání nebudou vyznačena, ale předpokládá se možnost odstavení až 30 vozidel.

Ad 3)

Obratiště (kladivo) je navrženo v místě uzavření ulice Zvolenská pro veřejnou dopravu. Zde se budou otáčet osobní automobily a vozidla dopravní obsluhy.

Navrženo je obratiště tvaru T  (úvraťové obratiště). Bude využito v maximální možné míře stávající živičné vozovky ul. Zvolenská a částečně násyp  svahu.

SO 29 – SCHODY DO VODY PLÁŽ

SO 30 – SCHODY DO VODY KOLONÁDA

V části přimykající se k pláži bude zábradlí ukončeno a bude nahrazeno úpravou břehu formou kamenných stupňů, které umožní přístup k vodě, posezení návštěvníků a rybářů. Čela stupňů budou volná, aby umožňovala průtok vody a nedocházelo ke zmenšení retenčního objemu nádrže. V průběhu zvedání a klesání hladiny vody bude toto stupňovité nábřeží různě zaplavováno.

SO 28 – KAMENNÉ ZÁBRADLÍ HRÁZ

SO – 31 KAMENNÉ ZÁBRADLÍ KOLONÁDA

Stávající, dožilé, ocelové zábradlí bude nahrazeno novým v kombinaci kamenné zídky a ocelových polí, které tvoří jakési cimbuří s volnými poli.

SO 32 – KAMENNÁ ZEĎ KOLONÁDA

Charakter této zdi je totožný s nábřežní zdí a s kamenným zábradlím pouze bez volných polí s ocelovou konstrukcí výplní.

Obrázek č. 33: foto stávajícího zábradlí

SO 33 – KOMUNIKACE ZVOLENSKÁ

Dopravní uzavření Zvolenské ulice je jedním ze stěžejních prvků celého záměru. Tato ulice bude rekonstruována, uzavřena pro automobilovou dopravu a bude sloužit pro bruslaře a cyklisty, a to v obousměrném provozu. Návrh technického řešení v rámci tohoto objektu vychází z předpokladu využití vozovky v živičné úpravě zejména pro in-line bruslení, kde je třeba v maximální míře docílit rovného povrchu s minimálním výskytem převýšení, což tento úsek splňuje. Navrženy jsou 2 pruhy 2x3,0 m, kde jízda bude řešena pojížděním vpravo. Vyznačeno vodorovným dopravním značením.

Stávající povrch bude zfrézován z důvodu vyrovnání příčného a podélného zdeformování v tl. do 60 mm. Po provedení spojovacího postřiku budou položeny obruby (vlevo) k vodě a vpravo doplněn zpevněný příkop s obrubou na stojato napojený do stáv. propustků pomocí horských vpustí. Propustky v trase zprostředkují převedení vod stávajícím způsobem do vodoteče.

Obrázek č.34: výřez z výkresu - komunikace Zvolenská v úseku uzavřeném pro dopravu

SO 34 - OPRAVA TECHNICKÉHO KANÁLU

Technický kanál se táhne od ústí přehrady v pravém břehu přehrady pod pěší cestou až za úroveň hráze. Jedná se o historický kanál vybudovaný společně s přehradou, sloužící jako bezpečnostní odtok v případě uzavření hráze čí jiné události, kdy je nutné odvést přitékající vodu mimo přehradu.

Půjde o nejnáročnější část celého projektu. Opravou by měl projít celý podzemní kamenný kanál, veškerá stavidla a výtoky.  Předpokládá se kompletní rozkrytí kanálu, vyspravení či přezdění stěn kanálu, oprava dna a následné zaklopení kanálu původními deskami, pokud to bude možné.

Před zahájením jakýchkoliv prací bude nutné provést podrobný stavebně technický průzkum, historický průzkum a geodetické zaměření celého kanálu.

S ohledem na stavebně technický průzkum a průzkum historický bude stanoven přesný postup rekonstrukčních prací a technologické postupy.

Obrázek č.35: výřez z výkresu lokalizace technického kanálu

SO 35 – SADOVÉ ÚPRAVY – SEVER

Návrh řeší vegeteční úpravy severního (pravého) břehu Harcovské přehrady mezi pláží a penzionem Bílý mlýn. V rámci vymezeného území spadají do tohoto záměru dva parky: park Blahoslavova a lesopark Chelčického.

Návrh řešení vychází z terénního šetření aktuálního stavu ploch zeleně a místních podmínek užívaní území.  Principem navrženého řešení je:

- První fáze obnovy spočívá v zásazích do stávající zeleně formou kácení nemocných či jinak poškozených stromů a ošetření zeleně, která bude ponechána.

- Další návrh kácení bude vycházet z potřeb vyvolaných dalšími stavbami v tomto území

- Rekonstrukcí cest a rozšířením průchodu parkem Blahoslavova a lesoparku Chelčického by měl vzniknout světlý a příjemný nástup do rekreační oblasti přehrady a dále na cestu podél severního břehu přehrady. Tato plocha je cenným komunikačním prvkem na trase z centra města. Také je stanovena nová kompozice parků a navržen nový mobiliář a hrací prvky.

- Po návrhu cestní sítě bude proveden návrh dosadby nových dřevin tak, aby plně respektoval nové potřeby tohoto území. Navržené sadové úpravy musí splnit požadavky na odolnost dřevin v daných klimatických a půdních podmínkách.

Park Blahoslavova (v mapové příloze označen jako SO 35.2)

Původní komunikační systém již téměř není znatelný a současný stav je kompromisem mezi přirozenou sukcesí bylinného patra a hlavním směrem pohybu návštěvníků parku. Součástí plochy jsou dvě nové lavičky a odpadkový koš. Směrem k ulici Blahoslavova  je menší svah užívaný na sáňkování. Doplňkové veřejné osvětlení není nainstalováno. Stávající plochy „trávníků“ na obou plochách jsou značně degradované a vlastní travní porost byl vytlačen širokolistými plevely, případně je poškozen nízkou intenzitou sečí a je nutná jeho rekonstrukce.

Charakter území zůstane zachován, stávající zeleň bude odborně probrána pozitivní probírkou a doplněna novými dřevinami. Lze předpokládat, že svažitá plocha může být v zimě využívána jako sáňkařský svah s bezpečným dojezdem. Rozmístění zeleně musí umožnit bezpečný sjezd. Je navržena nová cestní sít umožňující přístup do prostoru přehrady a  údržbu parku. Chodník pro pěší má šířku 1,5 m.a povrch je navržen v nezpevněné mlatové úpravě. Přístup do parku umožňuje nově navržená pojezdová komunikace š. 3,5 m. Svah je stabilizován skládanými gabiony.  Stávající mobiliář je umístěn do nového odpočívadla v centru parku.

Lesopark Chelčického (v mapové příloze označen jako SO 35.3)

Jedná se kyselou bučinu s podrostem náletů na světlých místech. Celá plocha je značně svažitá, voz foto na obrázku č. 40 v kap. B.II.1. Plocha je bez vybavení mobiliářem a chodníků. Do svahu je zaříznuta vyšlapaná cestička kopírující terén svažující se k přehradě.

Přírodní charakter území zůstane zachován, stávající zeleň bude odborně probrána pozitivní probírkou a doplněna novými domácími dřevinami. Je navržena nová cestní sít umožňující přístup do prostoru přehrady a  údržbu parku. Chodník pro pěší má šířku 1,5 m a povrch je navržen v nezpevněné mlatové úpravě. Je navržen nový mobiliář, který je umístěn do nového odpočívadla v centru parku. Odpočívadlo bude doplněno dvěma hracími prvky pro děti mladšího školního věku. Povrch odpočívadla bude nezpevněný s pískovým povrchem. Svahy budou stabilizovány skládanými gabiony.

Obrázek č.36:  lokalizace sadových úprav

SO 36 – LESOPARK

Součástí této části záměru jsou návrhy stezek. Do této části záměru je také navrženo bezlesí, byť ve vzdálenějším výhledu. Kromě již výše uvedených staveb některých altánů je právě tato část záměru podrobena největším změnám z hlediska návrhu varianty č. 2.

Varianta č. 1:

V rámci lesoparku jsou řešeny zpevněné plochy pro pěší a pro cyklistiku.  V prostoru je dále řešeno zhodnocení lesního porostu a další lesnická opatření.

Cesty jsou navrženy ve dvou systémech. Jedny komfortní čtyři metry široké pro pohyb pěších tak, aby umožňovaly bezbariérový pohyb i pro matky s kočárky a pro osoby se ztíženou možností pohybu a pro údržbu lesa. Druhý systém jsou lesní cesty široké 1,5 metru, určené pro cyklisty na horských kolech s různou obtížností a pro běžce jako alternativa okruhu kolem přehrady. Samotné trasování umožňuje okruhovost a oddělení od pěšího provozu.

Celý lesopark je doplněn lavičkami, odpadkovými koši, veřejným a náladovým osvětlením. Je také navržena plocha bezlesí cca 3500 m2.

Trasování cest a návrh bezlesí jsou nejlépe patrné na výkresech v příloze č. 3  a 4.

Varianta č. 2:

Tento návrh vychází ze stávajícího stavu původních stezek. Z těch jsou patrny pouze zbytky  technických opatření, kamenné svodnice, schody. Původní stezky jsou většinou zničeny vodní erozí a jsou nahrazeny chaoticky vyšlapanými pěšinami.

Nejdůležitější změnou  je:

- Technický návrh – cesty budou rozděleny do dvou skupin – 2 m široké a 3 m široké. Nebudou na rozdíl od varianty 1 určeny pro cyklisty, pro ty je vyhrazena výlučně ul. Zvolenská.

- Cesty budou akceptovat stávající užívané trasy, kde má leckdy pochůzná trasa využívanou šířku i 10 m a více. Vyznačením pevné šířky dojde naopak k omezení zbytečného devastování lesních ploch. Nepočítá se s instalací osvětlení.

- Plocha bezlesí, v rámci dokumentace pro ÚR odsunutá do pozdějších etap realizace záměru, není zcela jednoznačně odmítnuta, ale je doporučeno ji lokalizovat do míst se stávajícím přehoustlým, náletovým druhově méně hodnotným porostem, vyhnout se vzrostlým a hodnotným stromům a její plochu přizpůsobit takto vytipované lokalitě.

Výstavba cest předpokládá dvě etapy.

První etapou je výstavba cest o šířce 2 m. První z nich je tzv. „Buková větev“ o délce 207 m a druhá je stezka „Od hráze“ o délce 633 m.  „Buková větev“ je jen krátkou spojnicí mezi ulicí Zvolenskou, podél Liberecké přehrady a ulicí Dvorská vedoucí na sídlišti Králův Háj a to v části  pod hrází přehrady. Její délka je navržena 207 m. V současnosti si lidé zkracují cestu z Josefinina údolí  ke garážím v Dvorské  ulicí  přes bukový les. Jelikož zde chybí jasně vymezená komunikace pro pěší, tak lidé využívají pruh lesa o šíři 15 – 40 m, v závislosti na členitosti terénu  a zdatnosti jedince. Realizací stezky bude umožněno chodcům pohybovat se po upraveném povrchu přírodního charakteru v potřebné šířce. Navržená trasa se maximálně přimyká k nejpoužívanějším vyšlapaným pěšinkám. V místě, kde se spád blíží 30%,  je navrženo schodiště z dřevěných stupňů. Usměrnění chodců v terénu definované stezky podpoří vysázení malých buků v těsném okolí stezky v pruhu šíře 10 m na každou stranu.

Stezka „Od hráze“ je značně využívanou zkratkou pro pěší mezi centrem Liberce a sídlištěm Králův Háj. Z původních lesních chodníků jsou patrny pouze náznaky a zbytky odvodnění. Jelikož zde chybí jasně vymezená komunikace pro pěší, tak lidé využívají pruh lesa o šíři cca 40 m. Navržená stezka má dvě navzájem se křižující trasy. „Zkratka“ je určena pro zdatné jedince a vede od hráze přehrady nejkratší cestou přímo po spádnici až ke skalce na vrcholu kopce. Vzhledem k značnému podélnému spádu při křížení se základní trasou jsou zde navržena dřevěná schodiště, pro méně zdatné jedince a dětské kočárky bude sloužit základní trasa  vedená esovitě po svahu v maximálním  podélném spádu 8,2%. V úseku podél Zvolenské ulice (cca 63 m), bude stezka vzhledem velkému příčnému sklonu terénu zajištěna pomocí gabionů vyskládaných lomovým kamenem. K usměrnění chodců na „zkratce“ bude sloužit oboustranná výsadba tisu červeného po 5 m.

Obě tyto cesty budou jsou na následujícím obrázku č. 37 jsou vyznačeny žlutě.

Druhá etapa výstavby bude opět navazovat na stávající vyšlapané stezky. Na následujícím obrázku jsou černě vyznačeny stezky stávající funkční, které mohou sloužit i pro hospodaření v lese, v záměru navržené jako 3 m široké. Tyto stezky nevyžadují významnější zásahy. Červeně jsou vyznačeny stávající stezky již vyžadující významnější zásahy v rámci rekonstrukce, jejich šířka se předpokládá také 3 m. Celková délka těchto cest o šířce 3 m se předpokládá cca 340 m.

Zeleně a šrafovaně jsou vyznačeny chodníčky o šířce 2 m. Jejich délka se předpokládá 1110 m.

Obrázek č. 37: návrh lesních cest – varianta č. 2

### B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení výstavby a lhůta výstavby bude záviset na finančních možnostech investora. S počátkem rekonstrukce lesních cest se počítá již v roce 2009.

### B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Liberec

### B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Územní rozhodnutí  vydané příslušným obecným stavebním úřadem, zde Magistrát města Liberec

- Stavební povolení vydané příslušným obecným stavebním úřadem, zde Magistrát města Liberec

- Vodoprávní povolení vydané příslušným vodoprávním úřadem, zde Magistrát města Liberec

- Povolení vynětí ze zemědělského půdního fondu – příslušným úřadem je Magistrát města Liberec

- Závazné stanovisko o odnětí nebo omezení užívání PUPFL vydané příslušným orgánem státní správy lesů, zde je Magistrát města Liberec

- Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, k zásahu do VKP (Magistrát města Liberce, odbor ŽP)

- Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (Magistrát města Liberce, odbor ŽP)

## B.II Údaje o vstupech

### B.II.1 Půda

Posuzovaný záměr se nachází na území obce Liberec, katastrální území Liberec a Starý Harcov. Záměr se dotkne  pozemků uvedených v bodě B.I.3.

Zásah do lesních pozemků

Záměr se dotkne  lesních pozemků uvedených  v následující tabulce.

Tabulka č. 2:  Přehled parcel PUPFL KN

| Parcela číslo | Výměra (m2) | Typ | Druh pozemku | LV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3326/1 | 228 230 | Parcela KN | lesní pozemek | 1 |
| 3326/2 | 3 515 | Parcela KN | lesní pozemek | 1 |
| 3326/3 | 592 | Parcela KN | lesní pozemek | 1 |
| 3326/13 | 409 | Parcela KN | lesní pozemek | 1 |
| Celkem | 232 746 |  |  |  |

Celková plocha uvedených  lesních pozemků je tedy zhruba 23 ha. Záměrem bude dotčena pouze parcela č. 3326/1 o výměře 22,823 ha s tím, že změna funkcí, tedy odnětí PUPFL, je řešeno v oznámení variantně (viz níže).

Varianta č.1

Pro dobu výstavby bylo navrženo dočasné odnětí plochy 16 149 m2.  Pro dobu provozu byly předloženy jako součást podkladů pro zpracování tohoto oznámení dvě možnosti odnětí – dočasné a trvalé:

  - Varianta výpočtu pro dočasné odnětí - 39 011 m2

  - Varianta výpočtu pro trvalé odnětí - 42 511 m2¨

Poznámka a vysvětlení:

Dle informace investora byl na předběžném jednání s orgánem ochrany lesa předložen výpočet pro trvalé odnětí PUPFL. Na základě nesouhlasu orgánu ochrany lesa bylo dodatečně zadáno k výpočtu dočasné odnětí, jehož součástí už není plocha bezlesí.

Rozdíl mezi těmito hodnotami v obou výpočtech je 3500 m2 a to je plocha tzv. bezlesí, navržená zpočátku k trvalému záboru, později už k záboru nenavrhovaná. Podrobnosti k uvedeným hodnotám jsou součástí kapitoly č. D.1.5.

Většinu odnímaných ploch tvoří plochy určené pro výstavbu stezek. Dle názoru zpracovatelů oznámení je vhodné  ponechat plochy stezek jako součást PUPFL.

V rámci předložené varianty č. 1 je navrženo celkové odnětí zhruba 4 ha lesa, což je plocha pokládaná zpracovatelským týmem za hranicí akceptovatelnosti, poněvadž nelesní pozemky mohou (kromě významnosti změny funkčního využití území dané odnětím)  mimo jiné inspirovat i k realizaci dalších objektů v území.

Varianta č.2:

V rámci druhé varianty byly plochy určené k odnětí minimalizovány následujícími postupy:

- Některé objekty byly odmítnuty (altány apod.) a nahrazeny objekty minimalizujícími dopady na les a požadavky na vynětí z PUPFL (prolézačky, lavičky).

- Síť stezek byla také významně omezena, rozsah stezek navržených ve variantě 2 nevyžaduje dle názoru zpracovatelů tohoto oznámení vůbec vynětí z PUPFL pro stadium provozu. Pro výstavbu je zábor vzhledem k rozsahu také oproti návrhu z varianty 1 významně omezen.

Přibližný návrh rozsahu odnětí z PUPFL v rozsahu varianty č. 2 je uveden v následující tabulce. Dle názoru zpracovatelů oznámení je vhodné, aby šlo pouze o dočasné odnětí z PUPFL:

Tabulka č. 3: návrh rozsahu odnětí pro variantu č. 2

| P.č. | SO | Název SO | Výměra doč. vynětí v m2 | Výměna doč. vynětí po dobu stavby v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3326/1 | 01 | Občerstvení | 97 | 54 |
|  | 02 | rozhledna | 13 | 39 |
|  | 04 | Altán se zázemím | 71 | 71 |
|  | 06 | Lávka | Vynětí nenavrženo | 64 |
|  | 11 | Půjčovna | 215 | 106 |
|  | 36 | Lesopark (stezky, zídky, zábradlí) | Vynětí nenavrženo | 6140 |
|  |  |  | 396 | 6474 |

Poznámka

U většiny objektů je akceptován rozsah vynětí z původního návrhu 1. varianty. U stezek byl odhad dočasného odnětí proveden výpočtem (šířka cesty + 1 m na každou stranu) x délka.

Obrázek č.38:  Identifikace parcel lesních pozemků

Vynětí ze ZPF

Záměr se dotkne  pozemků ZPF uvedených  v následující tabulce.

Tabulka č. 3:  Přehled parcel ZPF

| katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí | výměra v m2 | BPEJ | třída | způsob dotčení stavbou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liberec | 2674/1 | Zahrada | 2509 | 84089 | V | SO 35 (sadové úpravy) |
| Liberec | 2583/2 | Trvalý travní porost | 636 | 83444 | V |  |

Způsob dotčení:

Dotčena stavbou Lesopark Chelčického bude p.č. 2674/1, kde je navržena pozitivní probírka dřevin a jejich dosadba, cestní síť a odpočívadlo.

Parcela č. 2583/2 je trvalým travním porostem a je umístěná vedle kolonády vedoucí od hráze. Prakticky nebude dotčena.

Obrázek č.39 a 40: lokalizace a foto místa s návrhem lesoparku Chelčického

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. jsou stanoveny stupně tříd ochrany zemědělského půdního fondu I – V. Uvedené pozemky spadají do třídy V. ochrany, do které jsou zahrnuty bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné.

Součástí dokumenace pro územní řízení je výpočet plochy určené k odnětí, jde o plochu parcely č. 2674/1 o výměře 2509 m2.

### B.II.2 Voda

V období výstavby bude potřeba vody řešena individuálně pro jednotlivé objekty či dílčí části území. Vyjma lesoparku se vždy v nejbližším okolí nachází veřejné vodovody, na které je možné se napojit. V tomto stupni projektové přípravy nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody v období výstavby. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké odběry vody a že tyto odběry budou pouze přechodné.

V období provozu budou některé z objektů, které jsou předmětem záměru, napojeny na veřejný vodovod a budou spotřebovávat pitnou vodu. Bilance předpokládané spotřeby jsou uvedeny v následujících odstavcích:

Tabulka č. 4: potřeba vody pro S0 01 Objekt s občerstvením

| Počet zaměstnanců restaurace |  | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| specifická denní potřeba vody |  | 250,00 | 1/den |  |
| Počet jídel v kuchyni |  | 50,00 |  |  |
| specifická denní potřeba vody |  | 25,00 | 1/den |  |
| Počet návštěvníků WC |  | 50,00 |  |  |
| specifická denní potřeba vody |  | 10,00 | 1/den |  |
| průměrná denní potřeba vody | Qd= | 2,25 | m3/den |  |
| koeficient denní nerovnoměrnosti | kd= | 1,25 |  |  |
| max. denní potřeba vody | Qm= | 2,81 | m3/den = | 0,033 l/s |
| max. potřeba vody | Qh= | 0,850 | l/s |  |

Tabulka č. 5: potřeba vody pro S0 11 půjčovna s úschovnou

| Počet zaměstnanců půjčovny |  | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| specifická denní potřeba vody |  | 60,00 | 1/den |  |
| Počet návštěvníků WC |  | 50,00 |  |  |
| specifická denní potřeba vody |  | 10,00 | 1/den |  |
| průměrná denní potřeba vody | Qd= | 0,56 | m3/den |  |
| koeficient denní nerovnoměrnosti | kd= | 1,25 |  |  |
| max. denní potřeba vody | Qm= | 0,70 | m3/den = | 0,008 l/s |
| max. potřeba vody | Qh= | 0,630 | l/s |  |

Tabulka č.6: potřeba vody pro S0 11 Převlékárny

| Počet návštěvníků převlékáren |  | 100,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| specifická denní potřeba vody |  | 30,00 | 1/den |  |
| Počet návštěvníků WC |  | 200,00 |  |  |
| specifická denní potřeba vody |  | 10,00 | 1/den |  |
| průměrná denní potřeba vody | Qd= | 5,00 | m3/den |  |
| koeficient denní nerovnoměrnosti | kd= | 1,25 |  |  |
| max. denní potřeba vody | Qm= | 6,25 | m3/den = | 0,072 l/s |
| max. potřeba vody | Qh= | 1,250 | l/s |  |

### B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie v období výstavby bude řešena individuálně pro jednotlivé objekty či dílčí části území. Vyjma lesoparku se vždy v nejbližším okolí nachází veřejné rozvody el., ze kterých je možné se napojit.

Další druhy surovin

Lze předpokládat, že při realizaci stavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu stavby. Pro výstavbu cest budou jednorázově třeba následující hlavní suroviny a materiály především do konstrukčních vrstev vozovky:

- kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci cest a násypů,

- kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce (hlavně základy),

- materiál pro kryt zpevněných ploch,

- balená směs pro nový živičný povrch ul. Zvolenská

Upřesnění požadavků na potřebu těchto materiálů bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

### B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Navrhované řešení ponechává přirozené přístupové trasy a to ve směru od města k hrázi, od Husovy ulice současnými zelenými pásy, přes lesopark několika vstupy do sídliště Králův Háj a u přítoku podchodem pod komunikací k areálu vysokoškolských kolejí, Harcova a dále do Lidových sadů a Jizerských hor.

Samotné řešení území je rozděleno do několika částí, které jsou ve vzájemném kontextu a návaznosti. Jedním z hlavních prvků pro dané území je dopravní uzavření Zvolenské ulice. Tato ulice bude rekonstruována, uzavřena automobilové dopravě a bude sloužit pro bruslaře a cyklisty a to v obousměrném provozu. Souběžně s touto komunikací vede při nábřežní části přehrady pěší oddělená lávka s vyhlídkovými moly a s možností přístupu k vodní hladině. Tato část cyklistické trasy zároveň umožňuje napojení kolem Bílého mlýna na ulici Pekárkovu a dále do Lidových sadů. Samotné uzavření Zvolenské ulice je realizováno mobilními zátarasy u hráze a na druhé straně u přemostění přítoku přehrady. V případě dopravní nouze lze tyto zátarasy odstranit a po omezenou dobu používat tuto cyklistickou komunikaci pro potřeby automobilové dopravy a zpřístupnění Harcova. V části u hráze je podél příjezdové komunikace navržena manipulační plocha s možností odstavného stání a před uzávěrou je navržen objekt sociálního zázemí s občerstvením s předprostorem pro uživatele areálu. Před uzávěrou od Harcova je také navržena odstavná manipulační plocha a objekt sloužící jako úschovna kol a zavazadel a s možností servisu a půjčovny sportovních potřeb.

## B.III Údaje o výstupech

### B.III.1 Ovzduší

Emise vznikající vlivem záměru lze rozdělit na

- emise vznikající v průběhu výstavby

- emise vznikající vlivem provozu záměru

Emise vznikající vlivem výstavby záměru je nutno rozdělit z několika pohledů:

- emise z dopravních a stavebních mechanizmů

- emise prachu ze staveniště

Tyto emise nelze v tomto stadiu vyčíslit ani hodnotit jejich vliv. Není znám dodavatel stavby a projektová příprava je ve stadiu přípravy projektu k územnímu řízení. Počet a druhy mechanizmů, které se budou na stavbě pohybovat, není v tuto dobu znám. Vliv těchto emisí je časově omezený. Výstavba záměru se předpokládá etapovitě rozložená do časového období, které dnes nelze přesně odhadnout.

Tyto potenciálně negativní vlivy lze významně ovlivnit organizací výstavby, kropením, úklidem staveniště, výběrem mechanizmů, organizací práce apod.

Pro fázi výstavby nebyla zpracována rozptylová studie, protože emise šířené do okolí komunikace během její výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni projektové přípravy kvantifikovat. Nejsou k dispozici základní údaje pro výpočet – skladba a počty stavebních mechanismů, složitost stavebních prací každé budované etapy, harmonogram výstavby, postup a technologie výstavby, trasy odvozu a dovozu stavebního materiálu, atd. Navíc je evidentní, že jednotlivé části záměru budou realizovány postupně, po částech a v poměrně dlouhodobém časovém horizontu.

Ve fázi provozu prakticky nebudou vznikat emise s výjimkou zanedbatelného množství emisí z dopravy. Jedním z hlavních prvků pro dané území je dopravní uzavření Zvolenské ulice, z čehož vyplývá, že naopak dojde k významnému omezení stávající emisní zátěže území o emise z vozidel, které v současnosti územím projíždí.

V části u hráze je podél příjezdové komunikace navržena manipulační plocha s možností odstavného stání v objektu garáží (14 míst) a podélného nevyznačeného stání na komunikaci Zvolenská (až 30 míst). Od tohoto místa už nemají  motorové dopravní prostředky do území přístup.  Stejně tak je z druhé strany přehrady nedaleko restaurace Bílý Mlýn navržena druhá záchytná manipulační plocha o předpokládané kapacitě 13 stání. Obě záchytné (manipulační) plochy jsou umístěny v okrajových částech území určeného pro relaxaci. Dopad těchto ploch na ovzduší je zanedbatelný.

Objekty se zázemím pro návštěvníky jsou v případě potřeby vytápěny elektricky, neobsahují tedy zdroje znečišťování ovzduší podle stávající platné legislativy.

### B.III.2 Odpadní vody

Dešťové vody

Dešťové vody nejsou vodami odpadními ve smyslu vodního zákona. Ve fázi výstavby z území dotčeného stavbou nebude odvodnění speciálně řešeno. Budou pouze provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy závadnými látkami.

Na zpevněném tělese přístupové komunikace a záchytném parkovišti v objektu stávajících garáží (nedaleko hráze) a na ploše v lokalitě Bílý Mlýn budou ve fázi provozu vznikat  dešťové vody. Pro parkoviště umístěné v objektu stávajících garáží je navržena dešťová kanalizace, kterou jsou srážkové vody z  svedeny do stávající jednotné kanalizace v ul. Zvolenské. Srážkové vody svedené z ploch parkoviště v prostoru garáží je nutné před zaústěním do kanalizace předčistit v odlučovači ropných látek. Pro tyto parkovací plochy je navržen samostatný odlučovač ropných látek s kapacitou 10,0 l/s. Odlučovač je navržený takový,  aby výstupní koncentrace v ukazateli C10 – C40 nepřesáhla 2,0 mg/l. Přepad z odlučovače je kanalizační přípojkou DN200 v délce 8,0 m veden do kanalizace v ul.Zvolenské.

Komunikace Zvolenská včetně odstavných stání podél komunikace bude odvodněna bez předčištění do vsaku vzhledem ke skutečnosti, že kanalizace v ulici Zvolenská je jednotná a odvedená na ČOV. Ta by v případě odvodnění do kanalizace byla zbytečně přetěžována balastními vodami. Stejným způsobem je navrženo odvodnění manipulační plochy v lokalitě Bílý Mlýn.

Tabulka č. 7: výpočet odtoku z parkoviště přes odlučovač ropných látek

| Parametry návrhového deště pro čistící část: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| intenzita návrhového deště | i = | 153 | l/s.ha |  |  |
| Název |  | skut.plocha | souč.odtoku | red.plocha | odtok OV |
|  |  | m2 |  | m2 | l/s |
| Parkoviště SO 27 |  | 700,00 | 0,80 | 560,00 | 8,57 |
| CELKEM |  | 700 |  | 560,00 | 8,57 |
| Roční úhrn srážek |  | 879,5 | mm/m2 |  |  |
| Celková redukovaná plocha |  | 560 | m2 |  |  |
| Celkový roční odtok | QR= | 493 | m3/rok |  |  |
| Maximální měsíční odtok |  | červen |  |  |  |
| 15 % QR |  | 15% |  |  |  |
|  | QM= | 74 | m3/měs |  |  |

Splaškové odpadní vody

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v prostorách stavebního dvora. Způsob nakládání s těmito vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Na stavbě budou použita chemická WC.

Během provozu budou splaškové vody vznikat. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících popisech.

Tabulka č. 8: bilance odpadních vod pro S0 01 Objekt s občerstvením

| průměrné denní množství | Qd= | 2,25 | m3/den |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| průměrný celodenní odtok |  | 0,026 | l/s |  |
| max. denní množství | Qm= | 0,065 | l/s |  |

Splaškové odpadní vody z přípravy jídel zatížené převážně vysokým obsahem tuků budou předčištěny v lapáku tuků Qn=1,0 l/s.

Tabulka č. 9: bilance odpadních vod pro S0 11 půjčovna s úschovnou

| průměrné denní množství | Qd= | 0,56 | m3/den |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| průměrný celodenní odtok |  | 0,006 | l/s |  |
| max. denní množství | Qm= | 0,016 | l/s |  |
| roční množství splašků | Qr= | 163,52 | m3/rok |  |
| Znečištění splašků |  |  |  |  |
| Počet EO | EO = | 3 |  |  |
| BSK5 |  | 60,00 | g.BSK5/EO |
| Celkové denní množství BSK5 |  | 0,19 | kg.BSK5/den |
| koncentrace BSK5 v OV |  | 333,33 | mg.BSK5/l |  |
| nerozpustné látky NL |  | 55,00 | g.NL/EO |  |
| Celkové denní množství NL |  | 0,17 | kg.NL/den |  |
| koncentrace NL v OV |  | 305,56 | mg.NL/l |  |

Tabulka č. 10: bilance odpadních vod pro S0 11 Převlékárny

| průměrné denní množství | Qd= | 5,00 | m3/den |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| průměrný celodenní odtok |  | 0,058 | l/s |  |
| max. denní množství | Qm= | 0,145 | l/s |  |
| roční množství splašků | Qr= | 1460,00 | m3/rok |  |
| Znečištění splašků |  |  |  |  |
| Počet EO | EO = | 28 |  |  |
| BSK5 |  | 60,00 | g.BSK5/EO |
| Celkové denní množství BSK5 |  | 1,67 | kg.BSK5/den |
| koncentrace BSK5 v OV |  | 333,33 | mg.BSK5/l |  |
| nerozpustné látky NL |  | 55,00 | g.NL/EO |  |
| Celkové denní množství NL |  | 1,53 | kg.NL/den |  |
| koncentrace NL v OV |  | 305,56 | mg.NL/l |  |

Dalším objektem s produkcí OV splaškových bude SO 04 Altán se zázemím. Jedná se o objekt, který má sloužit jako altán se zázemím WC. Objekt bude napojen na kanalizaci objektu sousední školy.

Technologické odpadní vody

Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů, vlhčení betonů apod. Nebudou vznikat na místě stavby. Během provozu posuzovaného záměru žádné technologické odpadní vody vznikat nebudou.

### B.III.3 Odpady

V následujících tabulkách je uvedený přehled těch druhů odpadů, jejichž vznik zpracovatel oznámení předpokládá v průběhu realizace záměru a při běžném provozu.

Odpady budou vznikat především během výstavby plánovaného záměru. V průběhu výstavby budou vznikat odpady při realizaci úprav komunikace, terénních úprav a výstavby objektů, které jsou součástí záměru. Odpady budou na stavbě tříděny. U vybraných druhů odpadů bude provedena jejich recyklace a následné zpětné použití. Odpad, který nebude možno využít, bude předán oprávněné firmě a na základě jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo jinak odstraněn. Za nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. odstranění odpadů vzniklých během výstavby. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisů souvisejících (především vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění). V následující tabulce je sepsán předpokládaný přehled odpadů zařazených dle  vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, vznikajících při výstavbě.

Tabulka č. 11: Výčet odpadů vzniklých při stavbě

| Kat. číslo odpadu | Kategorizace | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 |
| 17 01 01 | O | Beton |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |

Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě objektů, a to především při těchto činnostech:

- úklid vozovek,

- zimní údržba,

- sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

- komunální odpad od návštěvníků – sběrné koše

- vytříděné složky komunálního odpadu (sklo, plasty, papír)

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude s ním nakládáno stejně jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby. Odpad bude odstraňován nebo využíván (kompostování) pomocí oprávněné firmy. Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Následně bude předáván oprávněné firmě k odstranění.

Tabulka č. 12 : Výčet odpadů vznikajících při provozu

| Katalogové číslo odpadu | Kategorizace | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad (tráva) |
| 20 03 03 | O | Uliční smetky |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 03 | O | Skleněné obaly |

### B.III.4 Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí

K emisi hluku bude docházet v průběhu výstavby záměru v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění stavebních prací. Tento hluk lze v tomto stadiu projekčních prací jen těžko odhadnout. Vzhledem k časové rozprostřenosti akce a značné vzdálenosti objektů hygienické ochrany s jeho vliv předpokládá minimální.

Za provozu záměru se vznik nadměrného hluku nepředpokládá, neboť to odporuje samotné podstatě záměru.

### B.III.5 Popis rizik bezpečnosti provozu

Ohrožení zdraví a bezpečnosti člověka

Jedná se o záměr s běžným rizikem ohrožení zdraví člověka. To spočívá v úrazech při sportovních aktivitách.

Z tohoto pohledu je potřeba věnovat pozornost konkrétním návrhům pro výstavbu mol při vodní hladině. Je nutno  očekávat, že tato mola budou využívána pro skákání do vody. Jejich umístění v místech s mělkou vodou je potřeba doplnit o varovné tabulky nebo zábrany (nebo oboje) proti skákání.

Dalším opatřením omezujícím rizika je důsledné rozdělení navržených cestních systémů na cesty pro:

- cyklisty a in line bruslaře (asfaltová komunikace Zvolenská)

- chodce (ostatní cestní systémy po obou březích)

Realizace záměru nebude mít významný vliv na bezpečnost kromě rizik uvedených v předchozím odstavci.

Ohrožení životního prostředí

Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu posuzovaného záměru, je kontaminace povrchových a podzemních vod, půd a podloží při provozu na parkovacích plochách.

Z tohoto důvodu je plocha parkoviště v objektu stávajících garáží zabezpečena lapolem. Pro ostatní manipulační plochy s možností odstavných stání budou zpracovány havarijní řády (plány opatření pro případ havárie). S tím souvisí nutnost umístění sanačních a dalších prostředků pro odstranění potenciálních úniků ropných látek.

# C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.I	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Město Liberec leží ve střední části Liberecké kotliny v údolí řeky Nisy. Rozsah souvislé městské zástavby vyplňuje v příčném směru celou kotlinu v šířce cca 5 km. V podélném směru je rozsah souvislé zástavby o něco menší, aglomerace však pokračuje oddělenými městskými částmi i samostatnými obcemi. Reliéf terénu ve městě je značně členitý. Nadmořská výška se pohybuje od 380 m.n.m. na severu v prostoru průmyslové a obchodní zóny Sever a až do úrovně okolo 500 m.n.m na úbočích Ještědu poblíž místní části Karlinky.

Dotčené území navrhovaného rekreačního areálu není součástí žádného přírodního parku, nezasahuje a není součástí žádného zvláště chráněného území. Záměr nezasahuje ani není součástí žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality (viz stanovisko KÚ Libereckého kraje, ORVZŽP čj KULK/59811/2008 ze dne15.10.2008 v příloze č. 2). Kromě dotčení okraje navržené manipulační plochy Bílý Mlýn neleží ve stanoveném záplavovém území vodního toku. Některé objekty ale mohou zasahovat do retenčního prostoru nádrže při průchodu velkých vod. Dotčené území neleží v ochranném pásmu vodního zdroje.

Na posuzované lokalitě ani v nejbližším okolí se nevyskytují žádné architektonické a historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být stavbou dotčeny.

V koridoru trasy ani nejbližším okolí nejsou lokalizovány žádné přírodní zdroje nerostných surovin. V širším posuzovaném území se pak nacházejí další ložiska surovin, posuzovaným záměrem nejsou dotčeny jiné zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Záměr zasahuje obecně chráněné přírodní prvky a  významné krajinné prvky "ze zákona" (les, vodní toky).

Hodnocená lokalita se nachází :

- mimo chráněná ložisková území (mapa ložiskové ochrany, list 03-14 Liberec a 03-32 Jablonec nad Nisou)

- mimo prostor prognózních zásob nerostných surovin

- mimo území s registrovanými svahovými deformacemi a sesuvy

- v území s intenzitou seismicity 6°M.C.S. (ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb)

- v oblasti vysokého radonového rizika

- mimo ochranná pásma vodních zdrojů a mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

- mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vody

- mimo zvláště chráněná území přírody

- v oblasti vyhlášeného zátopového území

- v povodí vodohospodářsky významného toku Lužická Nisa

a) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Obnovitelné přírodní zdroje jsou tvořeny především samotnými lesními porosty, ve kterých jsou jednotlivé objekty záměru lokalizovány, nebo se nacházejí v jejich blízkosti. Jde většinově o vícedruhové, věkově rozmanité porosty, s vyšším či nižším podílem enkláv jednodruhových či ménědruhových (zejména smrk, modřín, bříza, lokálně i buk, dub). S ohledem na kategorii lesa je prodlouženo obmýtí na 110 až 120 let, přičemž cca 57% porostu je v mýtním věku (4,9%  nadmýtním). S ohledem na kategorii lesa zvláštního určení – subkategorie 32c lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí  lze  předpokládat prodloužení obmýtí a prodloužení obnovní doby proti běžným hospodářským souborům lesa ketegorie lesů hospodářských (detaily viz Lesnické podklady v příloze č. 6 -  Nožička, 11/2007).

Obnovitelným zdrojem je rovněž přehradní jezero s rybochovnou funkcí a doprovodné mimolesní porosty nádrže, případně toků a náhonů.

Regenerační schopnost uvedených obnovitelných zdrojů lze pokládat za dobrou, v částech porostu s převahou smrku a modřínu za mírně sníženou.

Neobnovitelné přírodné zdroje nejsou v zájmovém území lokalizovány, prostor bývalého lůmku (zemníku) v SV části lesního porostu (skupina 411A12a/1a) je vystaven silnému tlaku ruderalizace v důsledku živelného ukládání odpadů.

b) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

#### Územní systém ekologické stability krajiny

Zájmové území není v kontaktu se skladebnými prvky ÚSES  vyšší (nadlokální) úrovně (blíže Bínová a kol., 1996, ZÚR  Libereckého kraje zatím nejsou v konečné fázi řešení). Podle platného územního plánu města Liberce (Dudová a kol., 2002) není zájmové území v kontaktu s žádným skladebným ani podpůrným prvkem ÚSES lokální úrovně. Lokální biocentrum, které bylo podle některých podkladů (stále např. veřejně přístupná databáze www.kraj-lbc.cz) navrhováno do západní části lesního porostu severně od Králova Háje jako koncové na větvi lokálního ÚSES, není platnou verzí ÚPD města Liberce dále vymezováno.

Zvláště chráněná území

Tzv. maloplošná ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou

- přírodní památka Lukášov (2,62 ha, vyhl. 1948), předmětem ochrany jsou svahové louky s výskytem zřejmě nepůvodní populace šafránů, v poslední době ohroženo neúdržbou. Poloha cca 3,5 km V.

- přírodní památka Pod dračí skálou (0,8 ha,vyhl. 1977) v CHKO Jizerské hory, předmětem ochrany  je přirozený výskyt tisu červeného v lensím porostu. Poloha cca 5 km severně.

Všechna další ZCHÚ jsou vzdálena nad  5 km od polohy posuzovaného záměru.

Hranice CHKO Jizerské hory prochází cca 1 km V – VSV.

Území přírodních parků

Zájmové území není součástí žádného přírodního parku, hranice nejbližšího přírodního parku Ještěd prochází cca 7 km JZ

Významné krajinné prvky

Objekty stavby, které přímo souvisejí s navrhovaným záměrem, se na několika místech nacházejí v kontaktu s VKP „ze zákona:

Především jde o lesní porosty v komplexu mezi přehradním jezerem na severu a sídlištěm Králův Háj na jihu.

Porosty s charakterem lesního porostu nad pravým břehem přehrady poblíž zhlaví (acidofilní doubravy, s podílem smrku aj.) nebudou záměrem dotčeny.

Těžiště areálu je však lokalizováno do porostů jižně od přehrady. Podle lesnických podkladů (Nožička 11/2007 v příloze č. 6) jde o lesní porosty kategorie lesů zvláštního určení, subkategorie 32c – lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. Jde o porosty a porostní skupiny oddělení 411, dílec A o celkové výměře 23,27 ha s tím, že jsou tvořeny druhově bohatšími porosty různého stáří (od 8  do 161 let s tím, že oproti citovanému dokumentu, využívajícího databáze LHP  2003 – 2012, jsou porosty aktuálně o 1 rok starší):

- nejmladší porostní skupiny ve stáří do 10 let  jsou ze 100% tvořeny bukem, porosty ve stáří do 20 let bukem, břízou, smrkem, modřínem.

- porosty ve stáří 60 let (skupina 411Ab9a/6, etáž 6 je tvořena smrkem ze 60%, dubem z 30% a břízou z 10%,

- porostní skupina ve věku 65 let (411 Ab7) z 80% dubem, 10% javorem klenem a 10% břízy,

- porostní skupina  411 Ab9c ve věku 84 let z poloviny v dubem, z poloviny břízou,

- porostní skupiny ve stáří 90 let proměnnými podíly dřevin (PS 411Ab9a, etáž 9a z 95% smrku a 5% buku,  PS 411Ab9b ze 40% dubu, 15% modřínu, 10% smrku a 35% břízy).

- porostní skupina 411 Ab10 ve věku 100 let je tvořena ze 70% modřínem, 25 dubem a 5% smrkem,

- porostní skupina 411Ab11 ve věku 106 let   ze 70% smrku a po 10% modřínu, borovice lesní a dubu.

- porostní skupina 411Ab12b ve věku 116 let je tvořena z 80% smrkem, 10% modřínem a po 5% borovice a dubu

- porostní skupina 411 Ab13 ve věku 128 let je rhově nejbohatší, je tvořena ze 40% bukem, 30% borovicí, 20% dubem, po 5= javorem klenem a smrkem.

- Nejzápadnější a nejstarší porostní skupina ve svahu nad Jabloneckou ulicí a Zvolenskou 411 Ab17 ve věku 161 let je tvořena z 95% bukem a 5% javoru klenu.

Ve všech porostních skupinách nad 60 let je snížené zakmenění od 6 do 9 (plné zakmenění činí hodmotu  10), takže  lze dokládat příměsi dalších druhů dřevin – habru, jasanu, střemchy aj. a různou míru prosvětlení s vývojem podrostu. Floristická a faunistická charakteristika dotčených lesních porostů je pak součástí závěrečné zprávy biologického průzkumu (Příloha č. 5).

Významné krajinné prvky vodních toků jsou lokalizovány v SV části, poněvadž do přehrady vtéká upravený tok Harcovského potoka, který je nad  silnicí (ulice Zvolenská) poznamenán lokalizací akumulační nádrže na záchyt splavenin; jinak se potok nachází pod rozdělovacím objektem na historický obtokový náhon a na vlastní vtok do přehrady v přírodě blízkém stavu. Náhon je technickým vodním dílem bez charakteru VKP „ze zákona“, ale s ohledem na zazemnění, přítomnost makrofyt a přítomnost reprodukčních ploch obojživelníků jej lze pokládat v otevřeném úseku za hodnotný krajinný prvek, miminálně s parametry na registraci VKP. Pravobřežně před vtokem Harcovského potoka do nádrže lze dokladovat fragment  nivních společenstev a olšin. Charakteristika faunistických a floristických poměrů těchto prvků je doložena opět v rámci závěrečné zprávy biologického průzkumu (Příloha č. 5).

Významné krajinné prvky přírodních jezer, rašelinišť a rybníků nejsou v zájmovém území přítomny.

Území  zájmů Evropských společenství (evropsky významné lokality, ptačí oblasti)

Zájmové území záměru není součástí ani nezasahuje do žádné ptačí oblasti, řešené ve smyslu ust. § 45e cit. zák. a některého z příslušných nařízení vlády České republiky.

Zájmové území záměru není v přímém kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. a ve smyslu zatím aktuálně platného NV č. 132/2005 Sb.

Nejbližší lokalitou je EVL č. CZ0513254 Luční potok o výměře 1,1835 ha, předmětem ochrany  je mihule potoční (Lampetra planeri); vzdálenost cca 6 km jižně. Předmět ochrany této EVL nemůže být  realizací záměru ohrožen s ohledem na polohu ve zcela jiném povodí, odděleného hlavní vodotečí – Lužickou Nisou jako  erozní bází Liberecké kotliny  (viz vyjádření KÚ Libereckého kraje – příloha č. 2).

Významná stanoviště a biotopy

V  kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je možno pro zájmové území a jeho nejbližší okolí dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Dále nejsou výrazněji zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. vysychavá lada nebo stepní stanoviště na původních či obnažených výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity, hadce, vápence, slepence, andezity, durbachity apod.), ani žádné stenoekní stanoviště na kyselých písčinách nebo na výchozech kyselejšího podloží (fragmenty acidofilních doubrav v západní části lesního porostu).

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Podle dostupných podkladů pro zájmové území nelze vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. Památkové objekty v sídlech jsou mimo jakýkoli dosah.

Nelze opomenout skutečnost, že Harcovská přehrada byla vyhlášena technickou  památkou.

Vodní nádrž Harcov (německy Talsperre Harcov), nazývaná také Harcovská přehrada a Liberecká přehrada, je přehrada v údolí libereckého Harcovského potoka. Její hráz má výšku 20,5 metru, je 157 metrů dlouhá a její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody. Přehrada zadržuje vodu z povodí 14,78 km2. Tato vodní nádrž dnes slouží zejména jako rekreační místo obyvatel Liberce, primárně však byla navržena na ochranu města před povodněmi a jako zásobárna vody pro potřebu průmyslu. Přehrada byla pojmenována podle potoka, který ji napájí a také podle přilehlé čtvrti Starý Harcov.

Území hustě zalidněná

Záměr je záměrně situován mimo hustě obydlené území.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Zpracovatelům předkládaného Oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost území s existencí starých zátěží v zájmovém území či v jeho nejbližším okolí.

## C.II Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### C.II.1 Klima a ovzduší

Klima

Liberecko patří ke klimatické oblasti mírně teplé, s mírnou zimou, velmi vlhké, pahorkatinného až vrchovinného charakteru. Na SV ve vyšších polohách Jizerských hor a na JZ na Ještědu sousedí s oblastmi mírně chladnými. Léto je kratší, mírné, s 20 - 30 letními dny, zima je normálně dlouhá, sněhová pokrývka leží 60 - 80 dní. V průběhu roku je 40 - 50 jasných dnů. Průměrná teplota v Liberci je v lednu -2,6oC, v červenci 16,7oC a roční průměr činí 7,1oC. Roční úhrn srážek dosahuje 918 mm. Nejvyšší měsíční srážky (109 mm) připadají na srpen, nejnižší (55 mm) na březen.

Ještědský hřbet má výrazný vliv na vývoj počasí, jak lze pozorovat při jeho překročení směrem do nitra Čech. Sníženiny obklopující masiv Jizerských hor jsou často zaplavovány studeným vzduchem, stékajícím zejména v zimním období (v teplejším půlroce v noci) z vyšších poloh. Tento jev může být příčinou teplotní inverze a může být doprovázen výskytem mlh a kumulací škodlivin v ovzduší. V poměrně široké Liberecké kotlině není situace tak kritická jako v úzkých málo větraných údolích. O tom svědčí i malá četnost dnů s mlhou, která v Liberci činila v letech 1971 - 1975 pouze 5 dní v roce, kdežto na odvráceném svahu Ještědu je vyšší.

Oblast, kde se záměr nachází, řadíme do mírně teplého podnebí, klimatické oblasti MT 4 (Quitt 1971). Oblast se vyznačuje krátkým, mírným, suchým až mírně suchým létem, normálně dlouhou, mírně teplou a suchou zimou a krátkým mírným přechodným obdobím (podzim, jaro).

Tabulka č. 13:  Charakteristika klimatické oblasti

Faktor	Region MT – 4

Letní dny	20-30

Mrazové dny	110-130

Ledové dny	40-50

Průměrná teplota v lednu ¨C	-2oC až -3oC

Průměrná teplota v dubnu ¨C	6-7oC

Průměrná teplota v červenci ¨C	16-17oC

Průměrná teplota v říjnu ¨C	6-7oC

Počet dní s srážkami na 1mm	110-120

Úhrn srážek 4-9 měsíc (mm)	350-450 mm

Úhrn srážek 10-3 měsíc (mm)	250-300 mm

Počet dní se sněhovou pokrývkou	60-80

Počet dní zamračených 	150-160

Počet dní jasných	40-50

Klima zájmového území tvoří přechod mezi vlhkým chladným a oceánicky laděným podnebím návětrných pohraničních hor (Jizerské hory, Ještědsko-kozákovský hřbet, Lužické hory) a relativně suchým a teplým podnebím českého vnitrozemí. Tento přechodný charakter vykazuje řadu anomálií, podmíněných zejména členitostí reliéfu a blízkostí okolních mezoklimatických komplexů.

Rozptylové podmínky závisí na meteorologických situacích, daných rychlostí a směrem větru a stabilitou zvrstvení atmosféry. Veškeré údaje potřebné pro  hodnocení imisní situace jsou obsaženy v podrobné větrné růžici pro lokalitu Liberec - Rochlice, která byla zpracována v Českém hydrometeorologickém ústavu Praha (viz následující tabulka). V každé třídě stability atmosféry je uvedeno zastoupení jednotlivých směrů a rychlostí větru v %. První řádek platí pro rychlost větru 0,9 - 2,5 m/s, druhý pro rychlost v intervalu 2,5 -7,5 m/s a třetí pro rychlosti nad 7,5 m/s.

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.

II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku.

III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

Zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry v lokalitě dosahuje 28,7 %. Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá 51 % meteorologických situací. Při nich jsou rozptylové podmínky obecně dobré. Z hlediska konkrétní hodnocené situace je výhodná též konvektivní atmosféra, která se vyskytuje ve více než 20% případů.

Z tabulky vyplývá, že zastoupení jednotlivých směrů větru je značně nerovnoměrné a odpovídá morfologii terénu v oblasti. Nejčastější je vítr SZ (19%) a JV (16%), tedy ve směru podélné osy Liberecké kotliny. V těchto hlavních směrech převažuje rychlejší proudění - více než 50% připadá na střední a 11 - 13% na vysoké rychlosti větru. Z ostatních směrů převládá proudění přes Ještědský hřbet, tzn. Z (12%) a JZ (10%). Nejméně četné větry přicházejí od Jizerských hor (SV a V).

Tabulka č.14: Odhad větrné růžice pro Liberec-Rochlice 10 m nad povrchem země (čet. v %)

| třída stability | rychlost větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,7 | 0,42 | 0,13 | 0,10 | 0,69 | 0,25 | 0,35 | 0,44 | 0,12 | 11,05 |
| II | 1,7 | 1,04 | 0,26 | 0,24 | 1,71 | 0,86 | 1,20 | 1,35 | 0,51 | 7,53 |
| II | 5,0 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,14 |  |
| III | 1,7 | 0,83 | 0,22 | 0,20 | 1,72 | 0,88 | 1,48 | 1,99 | 0,59 | 3,06 |
| III | 5,0 | 1,19 | 0,09 | 0,18 | 4,01 | 1,87 | 0,98 | 1,08 | 3,44 |  |
| III | 11,0 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,09 |  |
| IV | 1,7 | 0,32 | 0,09 | 0,10 | 0,73 | 0,41 | 0,73 | 0,83 | 0,19 | 2,80 |
| IV | 5,0 | 1,26 | 0,05 | 0,10 | 2,36 | 1,02 | 1,43 | 1,89 | 4,77 |  |
| IV | 11,0 | 0,38 | 0,01 | 0,03 | 2,10 | 0,81 | 1,20 | 1,35 | 2,00 |  |
| V | 1,7 | 0,20 | 0,12 | 0,92 | 0,79 | 0,75 | 1,00 | 1,27 | 5,62 | 1,58 |
| V | 5,0 | 0,30 | 0,03 | 0,14 | 1,70 | 1,00 | 1,53 | 1,73 | 1,52 |  |
| Celkem | 5,99 | 1,00 | 2,02 | 15,99 | 7,99 | 10,00 | 12,00 | 18,99 | 26,02 |

Současná imisní situace v lokalitě

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno v Liberci ve stanici ČHMÚ Liberec-město. Tato měřící stanice popisuje imisní situaci ve středu města, situace v posuzované části města bude vzhledem k neexistenci průmyslové výroby v lokalitě a poměrně malé zátěži automobilovou dopravou výrazně lepší. Měsíční průměry měření v roce 2006 a 2007 jsou převzaty z ročenky [4] a jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č.15: Výsledky měření v letech 2006 - 2007 ve stanici ČHMÚ Liberec-město[(g/m3]

| Znečišťující látka | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- |
| rok | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| hodinové hodnoty 1) | maximální | 132,9 | 113,2 | 237,0 | 369,0 |
|  | 98% kvantil | 74,8 | 68,5 | 88,0 | 82,0 |
| denní hodnoty | maximální | 86,1 | 49,7 | 142,0 | 132,4 |
|  |  | - | - | 48,0 | 47,7 |
|  | 98% kvantil | 51,9 | 45,0 | 68,8 | 63,0 |
| roční hodnota | průměr | 25,9 | 24,9 | 29,3 | 27,0 |
| Znečišťující látka | benzen | benzo(a)pyren |
| rok | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| hodinové hodnoty 1) | maximální | 18,0 | 11,2 | - | - |
|  | 98% kvantil | 5,3 | 5,0 | - | - |
| denní hodnoty | maximální | 10,2 | 4,8 | 14,5 | 9,1 |
|  | 98% kvantil | 4,7 | 3,7 | - | - |
| roční hodnota | průměr | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 1,6 |

1) pro CO 8mi hodinové hodnoty

### C.II.2 Voda

Oblast vodopisně náleží do oblasti povodí Horního a středního Labe, povodí Odry (úmoří Baltského moře) - Lužická Nisa po Mandavu. Hydrogeologicky spadá do hydrogeologického rajónu č. 641 – Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí 1-01, 1-01-02, 1-05-01, 1-05-02, 2-04-06 a 2-04-07.

Zájmové území je odvodněno Harcovským potokem, který se vlévá do Lužické Nisy. Oba toky jsou podle platné legislativy významnými vodními toky. Území má číslo hydrologického pořadí 2-04-07-014.

Vodní nádrž Harcov (německy Talsperre Harcov), nazývaná také Harcovská přehrada nebo Liberecká přehrada, je přehrada v údolí libereckého Harcovského potoka. Její hráz má výšku 20,5 metru, délka hráze v koruně je 157 metrů, šířka hráze v koruně 4,5 m a v patě 16 m její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Maximální hloubka přehrady je 13 m a plocha je 11,8 hektarů. Přehrada je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody. Zadržuje vodu z povodí 14,78 km2. Tato vodní nádrž dnes slouží zejména jako rekreační místo obyvatel Liberce. Přehrada byla pojmenována podle potoka, který ji napájí a také podle přilehlé čtvrti Starý Harcov. Původní účel přehrady byla ochrana města před povodněmi a jako zásobárna vody pro potřebu průmyslu. Po katastrofální povodni v srpnu r. 1897, kdy hlavní příval vody na město přišel Harcovským potokem, bylo rozhodnuto postavit přehradu, která další povodni již zabrání. Kromě této přehrady mělo být postaveno ještě dalších pět hrází. Vyprojektováním těchto přehrad byl pověřen Otto Intze z Cách. Z předložených plánů byla jako první postavena přehrada Harcovská. Zemní práce byly zahájeny v listopadu r. 1902 a základní kámen hráze byl položen 27. června 1903. Stavba byla dokončena v červnu r. 1904 a kolaudace se uskutečnila v srpnu r. 1904 a již v listopadu r. 1904 přehrada zadržela první povodeň. Liberecká, nebo též Harcovská přehrada je první skutečná údolní nádrž postavená v Čechách.

Lokalita dotčená záměrem se částečně nachází ve stanoveném záplavovém území  Harcovského potoka. Z následujících dvou obrázků je patrné, že stanovené záplavové území se dotýká lokality v místě manipulační plochy Bílý Mlýn.

Obrázek č. 41 a 42: zákres záplavového území

Ostatní objekty v okolí přehrady sice neleží v záplavovém území, ale je zde nutno počítat s nastoupáním vodní hladiny při zadržení povodňových vod. Komunikace Zvolenská leží při samém okraji stanoveného záplavového území pod hrází přehrady, ale není jím zasažena.

V oblasti dotčené záměrem není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje, území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Obrázek č. 43: ochranná pásma vodních zdrojů

### C.II.3. Půda

Půdní charakteristika převážné části zájmového území vyplývá z geologické stavby a z reliéfu krajiny. Členitost území vedla ke vzniku poměrně pestré mozaiky půd, kterou tvoří půdy terestrické, hydromorfně ovlivněné, organické a také velká skupina půd antropogenně ovlivněných. Půdními typy, které se výrazně uplatňují v zájmovém území a jeho okolí, jsou kambizemě a podzoly.

Kambizemě zahrnují široký okruh půd na nejrůznějších zvětralinách z pískovců, neovulkanitů, popř. metamorfikách. Jejich stratigrafie, fyzikální vlastnosti a chemismus se proto výrazně odlišují. Charakteristickým rysem kambizemí je hnědnutí (braunifikace) B horizontu, ležícího hned pod humózním horizontem A. Jedná se o proces přeměny jílových minerálů, který není spojen s výrazným vertikálním transportem humojílových částic jako u podzolů. Nejchudším v oblasti se vyskytujícím typem jsou arenické kambizemě na pískovcích. Ty tvoří v erozních podmínkách přechod k podzolům. Dalším subtypem je psefitická kambizem. Ta má výrazný podíl skeletu (místy přechází v ranker). Dalšími subtypy, které se nalézají na sledovaném území, jsou eutrická kambizem (maloplošně na zvětralinách efuzívních hornin, kde však tvoří přechod do rankeru či psefitické kambizemě), pseudoglejová kambizem (podmíněná akumulační polohou, v níž se hromadí hlinitá frakce, jež zhoršuje propustnost půd a vede k periodickému převládnutí redukčních procesů), luvizemní kambizem (přechody do luvizemě, popř. hnědozemě na svahovinách a méně mocných překryvech sprašových hlín v dolním stupni svahů) .

Podzol je druhým nejrozšířenějším půdním typem zájmového území. Jeho výskyt je zde vázán na podloží pískovců, v jehož zvětralinách je jen málo prachových a jílových částic. Důsledkem zvýšené propustnosti těchto písčitých půd je výrazný perkolační režim. V území se vyskytuje především arenický subtyp, charakteristický lamelární akumulací seskvioxidů a s častou tvorbou stmelence. V menší míře se vyskytuje glejový podzol s naznačeným glejovým horizontem ve spodině, pozorovat lze i přechody do organozemí.

### C.II.4 Přírodní poměry

Úvodem této části Oznámení je možno konstatovat, že významnější ovlivnění posuzovaným záměrem nelze předpokládat vzhledem k charakteru záměru. V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky  zájmového území s důrazem na jeho přírodní poměry.

Biogeografické začlenění

Z biogeografického hlediska (Culek a kol., 1995) je  území součástí hercynské podprovincie, patří do Žitavského bioregionu s poměrně chudou hercynskou biotou. Fytogeografická oblast: mezofytikum

Fytogeografický obvod: České mezofytikum

Fytogeografický okres: č. 48 Lužická kotlina, podokres 48b Liberecká kotlina

Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): černýšové dubohabřiny  (Melampyro-nemorosi – Carpinetum). Z náhradních společenstev to jsou keřová společenstva řádu Prunetalia, na mezofilních stanovištích ovsíkové louky (Arrhenatherion), v nivě tužebníková lada sv. Calthion.

Vegetační stupeň suprakolinní až submontánní.

Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno v období květen – říjen 2008, tedy  v jarním až podzimním  aspektu. Lokality biologického průzkumu byly orientovány do určujících stanovišť, jak je podrobněji řešeno v závěrečné zprávě biologického průzkumu (viz příloha č. 5). V dalším textu jsou proto podány jen souhrnné výstupy této zprávy z hlediska flory a fauny a prezentace nejvýznamnějších prvků mimolesních porostů dřevin.

Porosty dřevin mimo les

Většina zájmového území je lokalizována na lesních pozemcích a v bezprostředním okolí přehradní nádrže, včetně jejích břehů, takže mimolesní porosty dřevin představují spíše minoritní součást přírodního prostředí zájmového území.   Nejhodnotnější mimolesní porosty lze dokladovat pro prostor mezi stávající pláží a hrází na pravém břehu nádrže, nejhodnotnější je soliterní dub letní s parametry památného stromu, jinak převládají javory, lípy, jasan, olše, borovice.  Doprovodné porosty pravého břehu jsou tvořeny převážně olší lepkavou. U nátoku Harcovského potoka je lokalizován fragment olšiny s jasanem.

Levobřežní porosty mezi silnicí a břehem jsou tvořeny především břízou, jasanem, dubem, smrkem, bukem.

Floristické poměry

Na základě výstupů provedeného botanického průzkumu lze konstatovat především následující závěry:

- Vlastní lesní porosty lze s ohledem na minerálně chudé granitové podloží pokládat za floristicky ochuzené, a to i v prosvětlených částech s převahou listnatých dřevin. Bylinné patro je zastoupeno převážně běžnými  druhy bez ochranářsky významnějších taxonů.

- Při severním okraji v místech terénních depresí lze dokladovat dvě enklávy s odlišnou florou – jednak v SV části jde o ruderalizovaný prostor po lůmku či zemníku, živelně využívaný i pro ukládání deponií odpadu; v severní části při vyústění pramenné vodoteče do přehrady je s ohledem na násep silnice lokalizována mokřadní enkláva, při vyšších srážkách až s charakterem malé vodní plochy, ale v silném zástinu. Tuto plochu je nutno vyloučit z jakéhokoli kontaktu s objekty uvažovaného záměru, naopak určitým prosvětlením okolního porostu navodit  optimálnější  podmínky pro rozvoj  druhové diverzity.

- Těžiště pestrosti rostlinných druhů,  i když opět mezi běžnými druhy rostlin, lze dokládat pro prostor nátoku do přehrady, kde jsou lokalizovány fragmenty nivních luk nad pravým břehem vtoku Harcovského potoka do nádrže, dále pak v okolí náhonu, i když zde lze  konstatovat místy i vyšší míru ruderalizace.

- Porosty okolí pláže jsou tvořeny jednak intenzivními trávníky, jednak mírně ruderalizovanými plochami. Zde nebyly nalezeny žádné významnější druhy rostlin.

V řešeném území bylo celkově na uvedených stanovištích zjištěno cca 100 druhů cévnatých rostlin včetně  dřevin (seznam viz příloha č. 5). Nebyl dokladován žádný ochranářsky významný druh jak ze zvláště chráněných druhů, tak z druhů evidovaných červeným seznamem.

Faunistické poměry

Provedeným zoologickým průzkumem byly zjištěny následující zvláště chráněné druhy:

Kriticky ohrožené druhy

Nebyly dokladovány

Silně ohrožené druhy

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Doložen při přeletu mezi hrází a areálem stávající pláže, hnízdění nedoloženo. Vhodná potravní nabídka (drobní pěvci)

Ledňáček říční  (Alcedo atthis)

Několikrát pozorován při přeletech podél břehů a nad vodou u zhlaví přehradní nádrže, hnízdění u přehrady nebo v zájmovém území nepravděpodobné.

Silně ohrožené druhy bezobratlých nebyly doloženy.

Ohrožené druhy

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Několikrát doložena  ve všech lesních porostech, i v okolí pláže a zahrad. Nelze vyloučit zakládání hnízd v dotčených lesních porostech, vazba na minimalizaci zásahů do porostů při řešení objektů areálu.

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

Dokladován ve světlejších částech lesa nad přehradou jižně. Možné hnízdění.

Rorýs obecný (Apus apus)

Přelety nad hladinou i nad zájmovým územím. Záměr negeneruje potřebu demolice žádného z objektů v Liberci s doloženým hnízděním.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Přelety nad hladinou i nad zájmovým územím.  Záměr negeneruje potřebu demolice žádného z objektů v Liberci s doloženým hnízděním.

Užovka obojková (Natrix natrix)

Dokladován 1 ex. na mělčině u vtoku potoka do nádrže v červnu 2008.

Ropucha obecná (Bufo bufo)

Dokladována u zhlaví nádrže jak ve vodě v květnu, tak v nivě 1 ex., v náhonu dokladováni pulci (reprodukční prostor) v klidnější části před vtokem do podzemní části. Této okolnosti je nutno přizpůsobit technické řešení opravy náhonu (mimo reprodukční období), eventuelně souběžně  v nivě řešit po dobu opravy mělkou depresi jako reprodukční plochu.

Zlatohlávek Oxythyrea funesta

Zjištěn vícekrát na květech kolem areálu Bílého mlýna, i v okolí pláže, několik ex. i při okraji částí lesa s převahou listnáčů.  Reprodukční prostory nelze v zájmovém území zcela vyloučit  (trouchnivějící starší stromy přítomny), imaga jsou velmi mobilní i na značné vzdálenosti.

Batolec duhový (Apatura iris)

V srpnu dokladován 1 ex. při sání na mokrém sedimentu u břehu zhlaví nádrže při nižším stavu vody. V doprovodných porostech mohou být přítomny i živné dřeviny.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

V červenci přelet nad zájmovým územím v okolí objektu Bílý mlýn, v zájmovém území nedokladovány prostory s koncentrací možných živných rostlin (na druhé straně zjištěna housenka na kopru v předzahrádce u domku u zámeckého parku)

Čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Čmelák zemní (Bombus terrestris)

Oba  uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference výskytu, pro řešené území je nutno s určitým  výskytem zejména těchto druhů počítat. U č. skalního byla doložena mírná preference pro lesní porosty a ruderály, č. zemní bez výraznější preference. Plochy s podmínkami pro koncentrovanější zakládání hnízd nejsou v zájmovém území přítomny, hnízdní možnosti mohou být rozptýleny prakticky kdekoli.

Mravenci rodu Formica

V lesním porostu nad přehradou nepočetné skupiny jedinců,  mraveniště ve vztahu k poloze objektů areálu nedoložena, vhodné ale detailně ověřit nad prováděcí dokumentací.

Dále byl doložen výskyt dvou druhů ptáků, chráněných přílohou č. 1 Směrnice 79/409/EHS: datel černý (Dryocopus martius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) v lesních porostech zájmového území. Seznam všech zjištěných druhů živočichů a zástupců skupin je doložen v rámci závěrečné zprávy biologického průzkumu (Příloha č. 5).

Výstupy průzkumu lze shrnout následovně:

- V zájmovém území převládají běžné druhy živočichů, vázané na lesní porosty, porosty dalších dřevin a na blízkost zastavěného území s většími zahradami. Lesní enkláva mezi přehradou a sídlištěm Králův Háj představuje relativně významné refugium řady druhů živočichů v urbanizovaném prostoru velkého města, takže jednotlivé zásahy mohou mít jen dílčí charakter s respektováním struktury porostů, s cílem jen výchovy a zlepšení údržby porostů.

- Jde především refugium ptáků v širším území (dokladováno cca 50 druhů), dále jde i o refugium obojživelníků s tím, že vhodné reprodukční plochy jsou lokalizovány mimo vlastní přehradní jezero, kde vývojová stadia obojživelníků jsou pod tlakem rybí obsádky.

- Z hlediska hmyzu nebyly zjištěny významnější nálezy s výjimkou několika běžnějších zvláště chráněných druhů kategorie ohrožených.

- V řešeném území byly zjištěny výskyty řady zvláště chráněných druhů živočichů (2 silně ohrožené druhy /bez bližší, např. reprodukční vazby na řešené území/ a 12 ohrožených druhů /z toho 5 s možnou reprodukční vazbou na zájmové území/).

- Za nejdůležitější aspekt je nutno pokládat výskyt řady druhů ptáků, především druhů hnízdících na stromech (včetně dutinových druhů), v tomto kontextu bude nutno volit optimální období z hlediska přípravy území (kácení dřevin) a z hlediska skrývek v rámci přípravy území. Kontext reprodukčních ploch obojživelníků v náhonu  a potenciální reprodukční plocha mokřadu při silnici nad přehradou  představuje důležitou limitu pro využití zájmového území  pro daný záměr, včetně fáze výstavby z hlediska ochrany kvality vod.

### C.II.5 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Charakteristiky ÚSES byly popsány v části C1, záměr není v kolizi ani v kontaktu s žádným vymezeným skladebným prvkem ÚSES.

Krajina, krajinný ráz

Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění  dán nejen mírou uchování přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého využívání krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování základního charakteru krajiny a  jejího vhodného dotváření tak, aby byla udržena či zvýšena  její ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty je chráněn zákonem.

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná relativně zjednodušená struktura krajinných prvků v návaznosti na příměstské území velkého města, s průvodními jevy zástavby vyšších objektů panelových sídlišť či objektů většího měřítka v komerčních a průmyslových zónách; na straně druhé se projevuje výrazně přírodní charakter od center bydlení vzdálenějšího příměstského území nebo okrajů města s roztroušenou zástavbou Kateřinek, Harcova, Bedřichova, starých Ruprechtic s kulisami Jizerských hor na severu krajinného prostoru. Rovněž severovýchodní až východní okraj zastavěného území města  je především v segmentu od muzea k Lidovým sadům a ke Starému Harcovu charakterizován vilovou zástavbou s velkými sadovnicky hodnotnými prostory, s kulisami dřevin, přecházející prakticky plynule do nezastavěného území podhůří Jizerských hor. Charakteristická linie hřbetu Ještědu s výrazným tělesem vrcholového hotelu s vysílačem dále tvoří pohledově nezaměnitelný jižní obzor nadřazeného krajinného celku Liberecké kotliny.

Vlastní zájmové území záměru je tvořeno především krajinotvorně významným lesním porostem v bezprostředním kontaktu se sídlištní zástavbou na jihu na výraznějším hřbetu rozvodnice s povodím bezejmenného toku a nádrží nad bývalou Textilanou. Dále je nutno za určující  prvek pokládat přehradní jezero, významný je kontakt s vilovou zástavbou v zahradách jižně od Husovy ulice. Převládají pozitivní krajinné složky lesa, vodních ploch a porostů dřevin, minoritně jsou zastoupeny antrpogenní enklávy parkovišť, ruderálních lad nebo stavebních objektů.

V kontextu polohy uvnitř urbanizovaného území města lze spíše s omezenou vypovídací schopností formulovat metodicky přesné vymezení znaků a hodnot dotčeného krajinného prostoru krajinného rázu místa. Na určení krajinného rázu místa se s určitým zjednodušením v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména následující hlavní složky:

Tabulka č. 16: hlavní složky krajinného rázu

| krajinná složka | projev | význam (poznámka) |
| --- | --- | --- |
| Doprovodné porosty a linie dřevin | pozitivní | nízký až střední |
| Lesní porosty | pozitivní | velký až určující |
| Vodní toky | pozitivní | nízký |
| Vodní plochy | potzitivní | Velký až určující |
| Louky a trvalé travní porosty | pozitivní | Nízký (fragment nivy u Bílého mlýna) |
| Zástavba nejbližších sídelních útvarů nebo částí | pozitivní negativní | střední – vlová zástavba jižně ulice Husova k přehradě ze severu střední - sídlištní zástavba Králův Háj od jihu |
| Historické dominanty v sídlech | pozitivní | Nízký (neprojevují se) |
| Historické objekty | pozitivní | Střední – hráz přehrady |
| Zemědělské a průmyslové areály | negativní | Nulový (v okolí absentují) |
| Výškové objekty (bodové dominanty) | negativní | Nulový - absemntují |
| Komunikace | negativní | Nízký až střední (Zvolenská ulcie, zapojena do krajiny) |
| Vedení VVN, VN | negativní | Nulový (absentuje) |

## C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Zájmové území záměru představuje enklávu s vysokou úrovní kvality životního přírodního prostředí severně od sídliště Králův Háj a východně od silně urbanizované centrální části města kolem bývalé Textilany, sídliště Na Bídě a okolí terminálu městské hromadné dopravy a komerčních zón východně od Soukemného náměstí. Představuje tak svým způsobem výjimečné území v přímé návaznosti na obytné území města, které může být diferencovaně využito jen lehkými formami turistického ruchu a rekreace a nekolizním provozním zázemím, bez objektů tvrdého komerčního charakteru. V daném kontextu vystupuje do popředí jednoznačná priorita trvale udržitelné formy využití území, důsledně respektující a výhledově rozvíjející stěžejní přírodní hodnoty dotčeného území.

# D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

## D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Stanovení velikosti, složitosti a významnosti vlivů lze označit za nejsložitější aspekt celého procesu hodnocení. Odráží se v něm jak subjektivní názory zpracovatele, tak i obtížně definovatelné podmínky hodnocení.

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vlivů stavby na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního prostředí.

### D.I.1 Vliv na obyvatelstvo

Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce a revitalizace řešeného území na rekreačně sportovní zónu při zachování a ochraně přírodních hodnot zájmového území. Hlavním konceptem řešení je vytvořit lokalitu s převahou relaxace, klidu, zeleně, vody a sportovních aktivit bez úzké specializace s návazností na nedaleké městské centrum a obytné čtvrtě. Cílem je především zklidnění ulice Zvolenské s vyloučením silniční dopravy nad přehradou a vytvoření prostředí pro sportovně rekreační aktivity a odpočinek. Z tohoto pohledu nelze očekávat negativní vlivy na obyvatelstvo.

Vlivy související s realizací záměru (hluk, prach, emise z dopravy) mohou omezeně zasáhnout obytné aglomerace umístěné poblíž lokality záměru, jejich vliv je hodnocen v dalších kapitolách a lze ho očekávat zanedbatelný.

### D.I.2 Vliv na ovzduší

Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce a revitalizace řešeného území na rekreačně sportovní zónu. Součástí záměru nejsou žádné zdroje znečišťování ovzduší ve smysu platných předpisů. Za liniový zdroj obecně lze pokládat komunikace s provozem motorových vozidel. Z tohoto pohledu dojde k významnému snížení emisí pocházejících z automobilové dopravy, neboť dojde k uzavření komunikace Zvolenská pro automobilovou dopravu. Záchytné plochy pro odstavení vozidel návštěvníků budou způsobovat minimální zátěž oproti současné situaci, kdy je komunikace Zvolenská průjezdná a pravidelně zatěžovaná.

Z tohoto důvodu považovali zpracovatelé oznámení zpracování hlukové či rozptylové studie za nerelevantní potenciální zátěži. Dalším podpůrným argumentem je značná vzdálenost objektů hygienické ochrany od těchto manipulačních ploch.

Na následujícím obrázku je patrné, kde se nachází nejbližší objekty hygienické ochrany ve vztahu k parkovišti mezi stávajícími garážemi  u komunikace Zvolenská nedaleko hráze.

Obrázek č. 44: umístění parkoviště vzhledem k objektům hygienické ochrany

Nejbližší obytné objekty se nachází v ulici Dvorská ve vzdálenosti 110 – 150 m jižním směrem. Z obrázku je také podle vrstevnic patrné, že tyto objekty se nachází na kopci nad garážemi. Z těchto důvodů lze očekávat vliv parkoviště zanedbatelný.

Z druhé strany přehrady je situace obdobná: od manipulační plochy Bílý Mlýn se nachází nejbližší objekty hygienické ochrany ve vzdálenosti zhruba 100 m a navíc jsou od tohoto místa odděleny hustou zelení.

### D.I.3 Vliv na hlukovou situaci

Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce a revitalizace řešeného území na rekreačně sportovní zónu. Nebudou zde umístěny žádné zdroje hluku. Za potenciální zdroj hluku by bylo možno považovat provozování koncertů v tzv. hudebním altánu (byť by nebylo možno očekávat žádnou významnou frekvenci těchto akcí), v rámci návrhu 2. varianty se tento altán již nenachází.

Zdroj hluku – automobilová doprava, bude významně nižší po realizaci uzavření komunikace Zvolenská mezi hrází a zhlavím přehrady.

### D.I.4  Vliv na povrchové a podzemní vody

Lokalita se částečně nachází ve stanoveném záplavovém území Harcovského potoka. Objekty v okolí přehrady sice neleží v záplavovém území, ale je zde nutno počítat s nastoupáním vodní hladiny při převádění povodňových vod.

S ohledem na tuto skutečnost jsou  tyto stavby koncipované. Návrh počítá s tím, že  objekty na vodní hladině jsou buď pevně spojena s dnem, nebo v případě plovoucích objektů budou navrženy tak, aby je bylo v případě ohrožení možné rychle demontovat a odklidit do bezpečné vzdálenosti od vodní plochy.

Ve stadiu přípravy projektu pro územní event. stavební řízenní je nutno problematiku těchto objektů na hladině či v její těsné blízkosti kontultovat se správcem vodního díla Povodím Labe s.p.

Je také nutné zahrnout do provozního řádu tohoto rekreačního území povinnosti pravidelných kontrol funkčnosti těch opatření (např. upevnění), která mají eliminovat rizika vyplývající z možnosti utržení ať už objektu na hladině nebo v její těsné blízkosti. Taková situace by mohla způsobit značné problémy při převádění velké vody.

Stejně tak je nutno zabezpečit využívání obou manipulačních a parkovacích ploch havarijním řádem (plán opatření pro případ havárie).

Daším nutným opatřením na ochranu povrchových či podzemních vod je zajištění pravidelné údržby lapolu u parkoviště v ul. Zvolenská.

Zdrojem ohrožení vodního prostředí v období výstavby mohou být úniky závadných látek ze stavebních strojů a mechanizmů a úniky tekutých surovin a stavebních materiálů, především zásaditého charakteru, které mohou měnit pH vodního prostředí a tím měnit podmínky života v  tocích. Prevencí je dodržování technologické kázně při provádění stavby a řádné zabezpečení jak strojů a mechanizmů na stavbě, tak stavebních materiálů. Nutnou podmínkou je také zpracování Plánu opatření pro případ havárie pro obdoví výstavby (možno i pro jednotlivé etapy) a seznámení pracovníků provádějících výstavbu a další související práce s tímto plánem.

Ve fázi provozu z hlediska množství vod nepředstavuje  záměr  žádný významnější zásah. Z hlediska ovlivnění jakosti vod je především část komunikace Zvolenská potenciálním zdrojem kontaminace povrchových i podzemních vod. Splachové vody mohou být znečištěny zejména těmito látkovými skupinami:

- nepolárními extrahovatelnými látkami (ropnými látkami)

- složkami posypových materiálů

V místech odstavných stání vozidel hrozí větší riziko úkapů pohonných hmot a mazadel. Nejnebezpečnějšími zdroji kontaminace ropnými látkami jsou havárie vozidel. Ty samozřejmě není možné předvídat, a v tomto stadiu řešení nelze ani navrhovat konkrétní sanační opatření.

Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku snížení potřeby zimního ošetření povrchu vozovky ulice Zvolenské  se oproti současnému stavu spíše sníží. Také díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů. Dále je nutné poznamenat, že faktorem nesporně snižujícím biologickou nebezpečnost aplikace posypových materiálů na bázi chloridů je i to, že tyto látky jsou aplikovány výhradně v zimním období, t. j. v období vegetačního klidu a za útlumu aktivního života bentických či jiných živočichů v povrchových tocích. Protože chloridové ionty jsou relativně velmi pohyblivé, bývají odplaveny dříve, než se stačí biotoxicky projevit, nejpozději po začátku vegetační sezóny. Z toho důvodu lze předpokládat, že vliv chloridové zátěže nebude významný.

### D.I.5 Vlivy na půdu a geologické podmínky

Záměr se dotkne pozemků určených pro plnění funkci lesa. Záměr je také okrajově situován na pozemcích, které jsou zemědělským půdním fondem. S ohledem na předpokládaný rozsah dotčení zemědělské půdy jde o vlivy nevýznamné. Seznam dotčených pozemků je uveden v tabulce v kap. B.II.1.

Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr vyžaduje trvalý zábor 2509 m2 ZPF ve smyslu výše uvedeného textu, z hlediska využívání půdy a dopadů na organizaci ZPF jde o vlivy nevýznamné.

Z hlediska odnětí PUPFL se svým dopadem obě navržené varianty významně liší. V podkladech předložených pro zpracování tohoto oznámení bylo vyčísleno dočasné a trvalé odnětí PUPFL pro 1. předloženou variantu. Celkem bylo navrženo k odnětí původně k trvalému 42 511 m2 lesa, po konzultaci s orgánem ochrany lesa k dočasnému 39011 m2 lesa. Tato hodnota již neobsahuje navrženou plochu bezlesí 3500 m2, která je součástí PUPFL, jsou však na ní omezeny funkce lesa.

Tato varianta je patrná z tabulky, která je připojena ke konci textu kapitoly. V daném kontextu zpracovatelský tým oznámení na základě předběžné konzultace s orgánem státní správy lesů konstatuje, že není nutno vyjímat zídky, zábradlí a cesty včetně lávky z PUPFL vůbec. Pak by se tato navržená plocha zmenšila na  2286 m2.

Výpočet pro návrh vynětí pro 2. variantu, která vznikala postupně během doby zpracování tohoto oznámení, provedli zpracovatelé oznámení. Jsou z něj patrné i vzhledem k navržené redukci rozsahu pro I. variantu další následující rozdíly:

- Nevyjímat cesty a jejich příslušenství, vzhledem k jejich významné redukci a zúžení se snížil zábor pro dobu výstavby

- Navržena významná redukce staveb navržených v budoucím lesoparku, projevilo se jak na záboru pro výstavbu, tak i po ní.

- Bezlesí, které je zbytečné odnímat z PUPFL,  v 2. variantě nebylo sice zásadně odmítnuto, byly však navrženy omezující podmínky

Následující tabulka přehledně sumarizuje výše uvedené informace.

Tabulka č. 17: verze výpočtu odnětí z PUPFL

|  | 1. varianta | 2. varianta |
| --- | --- | --- |
|  | Trvalé (verze) | Dočasné odnětí (novější verze) |  | Doč. odnětí po dobu stavby | Dočasné odnětí | Doč. odnětí po dobu stavby |
| Bezlesí | 3500 |  |  |  | - | - |
| Cesty 4 m | 22700 | 22700 | 36802 | 5675 | 0 | 6474 |
| Cesty 2 m | 860 | 860 |  | 7593 |  |  |
| Gab. Zídky | 152 | 152 |  | 860 |  |  |
| Kam. Zábradlí | 12870 | 12870 |  | 380 |  |  |
| Lávka | 220 | 220 |  | 64 |  | 64 |
| Občerstvení | 97 | 97 | 396 | 54 | 97 | 54 |
| Rozhledna | 13 | 13 |  | 39 | 13 | 39 |
| půjčovna | 215 | 215 |  | 106 | 215 | 106 |
| Al. Se zázemím | 71 | 71 |  | 71 | 71 | 71 |
| Hrací altán | 77 | 77 | 1813 | 132 | 0 | 0 |
| Al. podiový | 575 | 575 |  | 309 |  |  |
| Vyhlídka | 75 | 75 |  | 85 |  |  |
| Um. Stezka | 170 | 170 |  | 552 |  |  |
| p.p.č. 3326/2 a 3326/3 | 916 | 916 |  | 229 |  |  |
|  | 42 511 | 39011 | 39088 | 16149 | 396 | 6934 |

Poznámka: nelze vyloučit, že projektant vyčíslí dočasné odnětí pro dobu výstavby odlišně, vzhledem k rozsahu staveb v 2. variantě by nemělo jít o rozdíl významný.

Na základě výše uvedených důvodů zpracovatelský tým oznámení jednoznačně preferuje do další přípravy a realizace navrženou 2.variantu.

Vlivy na znečištění půd

Záměr nepředpokládá v případě regulovaného a bezhavarijního provozu žádný významný negativní vliv na půdu a horninové prostředí.

Etapa výstavby může představovat určité riziko ohrožení kvality půd.  Pro další projektovou přípravu  jsou navržena následující opatření:

- na zařízení staveniště nebudou skladovány závadné látky (z hlediska vodního prostředí) včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek

- v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odtěžena a předána k odstranění oprávněné osobě

- na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií

V případě vzniku havarijních situací může dojít k omezenému a lokálnímu vlivu na půdu a horninové prostředí v důsledku kontaminace závadnými látkami (ropné látky, chemikálie aj.) při kolizích mechanismů a jejich poruchách.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Předpokládaná změna místní topografie nebude významná, lze předpokládat spíše stabilizaci poměrů ve vztahu k zabezpečení stávajících živelně využívaných stezek a pěšin v lesoparku a tím omezení erozní činnosti v prostoru svahů nad levým břehem přehradní nádrže Harcov. V daném kontextu lze tak očekávat spíše pozitivní dopady z hlediska vlivů na stabilitu a erozi půdy.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit.

Z hlediska odpadů bude tedy v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich shromažďování, tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po dobu nezbytně nutnou (viz kap. B.II.3 Výstupy – Odpady).

Vlivy na horninové prostředí

Záměr nepředpokládá s výjimkou lokálního zakládání některých objektů (např. rozhledna, občerstvení, opěrné zídky) žádné zásahy do horninového prostředí (nevyžaduje řešení zářezů, terénní úpravy ve smyslu přesunů hmot horninového prostředí apod.). Záměr nepředpokládá v případě regulovaného a bezhavarijního provozu žádný významný negativní vliv na půdu a horninové prostředí. Navrhované zářezy nejsou z hlediska ovlivnění horninového prostředí významné a bilance hmot je v zásadě navržena jako vyrovnaná.

V případě vzniku havarijních situací může dojít k omezenému a lokálnímu vlivu na půdu a horninové prostředí v důsledku kontaminace škodlivými látkami (ropné látky, chemikálie aj.) při kolizích mechanismů a jejich poruchách.

Záměr nenarušuje přímo žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.

Vliv na geologické podmínky území

Záměr takové vlivy v zásadě negeneruje, nejsou vyžadovány zásahy do území, chráněných podle horního zákona, nejde o žádný vliv na ložiska nerostných surovin. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpokládat, že vliv na geologické poměry území nebude významný. Určitou míru rizika z hlediska ovlivnění např. přípovrchových zvodní mohou představovat zářezy, jejichž rozsah bude upřesněn až v dalších etapách přípravy projekčních prací.

### D.I.6 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les

Záměr negeneruje žádné významnější zásahy do  mimolesních porostů dřevin v okolí Harcovské nádrže, s výjimkou místních interakcí kolem úpravy pláže na severním (pravém) břehu (umístění převlékáren, úpravy prostranství) a umístěním některých prvků do břehové hrany (opět zejména doprovod pravého, tzn. severního, břehu s převahou olše). V daných prostorech lze očekávat mírně nepříznivé až nepříznivé vlivy v rozsahu max. do prvních desítek stromů, s nižší mírou významnosti, přesto je nezbytné doporučit, aby vyšší stupně projekční přípravy jednoznačně zohlednily polohu hodnotnějších stromů a tuto důsledně respektovaly.

Patrnější interakci nelze vyloučit při řešení objektu občerstvení se zázemím (SO 01) vlevo pod ulici Zvolenskou do svahu s nálety dřevin podle varianty č.2; s ohledem na potřebu stabilizace svahu pro toto umístění pod hráz nelze vyloučit významné zásahy do náletových porostů v obtížně přístupném prostoru. Z tohoto důvodu je vhodnější nadále držet umístění na úkor části lesa nad ulicí Zvolenskou podle varianty č. 1

Při realizaci techničtějších prvků parku (SO 26) u Bílého mlýna nelze vyloučit dílčí méně významné zásahy do porostů mezi cestou a pravým břehem nádrže, rovněž zde je nutno doporučit důkladné dendrologické vyhodnocení porostů s cílem perspektivní jedince dlouhověkých dřevin začlenit do celkového řešení parku.

Jiné vlivy na mimolesní porosty dřevin nejsou očekávány.

Vlivy na floru

Posuzovaný záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin a negeneruje tak žádné patrné vlivy z hlediska dopadů na druhové složení flory podhůří Jizerských hor na Liberecku. Místními zásahy do povrchu při realizaci cest, úprav cest či umístění některých stavebních objektů jsou dotčeny jen populace zcela běžných druhů rostlin, a to ještě v nevýznamném rozsahu.

S ohledem na preferenci varianty 2, která vylučuje plošně rozsáhlejší objekty v lesním porostu mezi přehradou a sídlištěm Králův Háj, je i tato z hlediska vlivů na floru a fytocenózy příznivější

Vlivy na faunu

Jak bylo konstatováno v části C.II, v řešeném území byly zjištěny výskyty zvláště chráněných druhů živočichů (2 silně ohrožené druhy /bez bližší, např. reprodukční vazby na řešené území/ a 12 ohrožených druhů /z toho 5 s možnou reprodukční vazbou na zájmové území/).

Záměr neznamená ovlivnění populace žádného z obou zjištěných silně ohrožených druhů – nezasahuje do žádného reprodukčního prostoru ledňáčka říčního, který nádrž využívá troficky, ani do hnízdiště krahujce obecného, který byl dokladován jen při přeletech a území využívá rovněž jen troficky.

Ze zvláště chráněných druhů kategorie ohrožených nelze vyloučit mírně nepříznivé vlivy na populaci lejska šedého (možný zásah do části porostů s potenciálním hnízdištěm), případně na populaci veverky obecné (zásah do porostů s omezením biotopu) v případě likvidace některých starších stromů v lesním porostu nad přehradou by mohly být potenciálně dotčeny i reprodukční prostory zlatohlávka Oxythyrea funesta. Lokálně může dojít i k zásahům do prostorů výskytu mravenců rodu Formica. V daném kontextu je možno konstatovat, že varianta 2, která výrazně omezuje potenciální odlesnění a řeší prakticky jen výchovu porostů v rámci provozu rekreačního areálu, z hlediska výše prognózovaných vlivů znamená jen okrajové až nulové dotčení optimálních životních podmínek jmenovaných druhů, zejména ve spojení s vhodným termínem podložené míry zásahu do lesních porostů (odlesnění), oproti variantě 1, která v některých prostorech s ohledem na některé objekty předpokládala razantnější vstup do porostů. Z tohoto důvodu je nutno variantu 2 pokládat za výrazně příznivější oproti variantě 1.

Jiná situace může nastat při opravě kanálu z hlediska ropuchy obecné, kdy byla prokázána v klidné tůni při okraji zazemnění (v klidnější části před vtokem do podzemní části) reprodukční plocha. Pokud by těžba sedimentu z důvodu zprůchodnění náhonu a štoly (objekt S0 34) byla provedena v reprodukčním období, je nutno očekávat nepříznivý a významný vliv na populaci, která využívá periodické vody lokalizované v náhonu, formou ohrožení až likvidace reprodukčních stadií.  Z tohoto důvodu je nezbytné práce, spojené s technickou opravou kanálu ve formě zprůchodnění a těžby sedimentů, orientovat výhradně mimo reprodukční období. Poněvadž opravou kanálu reprodukční lokalita pravděpodobně zanikne, je nezbytné v rámci úprav prostorů kolem zhlaví nádrže řešit mírnou depresi vyhloubením tůňky mírně pod úroveň normální hladiny vody, poněvadž reprodukční plochy obojživelníků je nezbytné chránit před predačním tlakem ryb. Souběžně je nutno zajistit důslednou ochranu rybníčku nad Zvolenskou ulicí, která hradí odtok pramenního vývěru do levobřežní části nádrže, rovněž jako vhodného reprodukčního prostoru obojživelníků.

Lokalita je prostorem sporadického výskytu čmeláků, jako druhů navštěvujících květy nebo vázaných na sušší biotopy, nelze ji pokládat za prostor výskytu reprezentativních populací. Charakter území poskytuje prostory pro sporadické  zakládání hnízd. Vlivy na populace těchto druhů lze očekávat jen jako okrajové, málo významné, doporučení na provádění zemních prací mimo vrcholné vegetační období by mělo přímé dopady na populaci omezit.

Jiné vlivy na populace zvláště chráněných druhů živočichů očekávány nejsou, poněvadž na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena  místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně prostorů jejich reprodukce, i když jde území, které v rámci  města do jisté míry plní určitou funkci refugia.

Z hlediska dalších potenciálních vlivů  na populace živočichů lze konstatovat následující:

- Za nejdůležitější aspekt je nutno pokládat výskyt řady druhů ptáků, především druhů hnízdících na stromech (včetně dutinových druhů), v tomto kontextu bude nutno volit optimální období z hlediska přípravy území (kácení dřevin) a z hlediska skrývek v rámci přípravy území. Navrhovaným zásahem do mimolesních porostů dřevin je nutno předpokládat dopad na snížení hnízdních možností některých drobných  pěvců, průzkumem byly v přímo dotčených porostech  zaznamenány i  doupné stromy. Vlivy je nutno pokládat za nepříznivé a patrné, v daném kontextu je výrazně příznivější varianta 2 oproti variantě 1 vzhledme k minimalizaci zásahů do dřevinných porostů.

- Dále nelze vyloučit mírně nepříznivé až nepříznivé, méně významné vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu

- Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště s vysokou primární produkcí - z hlediska velikosti a významnosti vlivů analogie.

- Významným aspektem může být kontaminace vod během fáze výstavby, zejména únikem vodám nebezpečných látek z pohonných a mazacích systémů stavební mechanizace a dopravní techniky, rovněž tak i kontaminace z mazání motorových pil, dále pak případný únik zásaditých stavebních materiálů do vod, vázaných na kyselé podloží granitů. V daném kontextu pak platí všechna doporučení k ochraně vod.

Celkově nejsou očekávány zvláště významné a nepříznivé vlivy s výjimkou některých výše uvedených situací, míra vlivu ve variantě 2 je výrazně nižší oproti variantě 1, což je dáno především snížením nároků na odlesnění pro objekty a některé cesty v porostech mezi sídlištěm Králův Háj a přehradním jezerem.  Obecně je nutno zdůraznit vhodnost fáze přípravy území a nezbytného zásahu do porostů dřevin, kdy by zásahy v reprodukčním období zásadním způsobem zvýraznily velikost a významnost vlivů na faunu. V tomto smyslu jsou ve výstupech předkládaného oznámení navržena příslušná doporučení v kapitole D.I.4.

Vlivy na ekosystémy

a) vlivy na prvky ÚSES

Záměr nebude znamenat ovlivnění žádných platným způsobem vymezených skladebných prvků ÚSES, není zasahováno do nejstarší porostní skupiny 411 Ab17 jako nejcennější částí lesních porostů nad levým břehem přehradní nádrže.

b) vlivy na významné krajinné prvky

Záměr se dotýká VKP „Ze zákona“, především lesů. Podle údajů, týkajících se záborů lesních pozemků v kapitole B.II.1 a D.1.5 varianta 1 předpokládala zábory  v rozsahu 42 511 m2, včetně odlesnění za účelem bezlesí v rozsahu 3.500 m2. Těžiště uvedeného  záboru v rozsahu 22.700 m2 se týkalo především velkoryse vedených širokých cest (bez patrnějšího respektování terénní konfigurace a porostních prvků), přičemž ze stavebních objektů bylo předpokládány zábory ve spojení s odlesněním např. pro  pódiový altán 575 m2, hrací altán 77 m2, pro vyhlídku 75m2, lávku 220 m2, uměleckou stezku 170 m2.  Bylo možno očekávat, že záměr v uvedené podobě bude generovat odlesnění na ploše cca 60-70% navrhovaných trvalých a dočasných záborů.

Ve variantě 2 je navrženo řešení cest do maximální šíře 3 m s tím, že budou důsledně respektovat terén, vrstevnice, případně stabilizovat stávající vyšlapané stezky, s ohledem na polohu stromů, takže rozsah odnětí (a míra případného odlesnění) se tím výrazně minimalizuje (prakticky odpadá odlesnění pro potřebu cest). V této variantě je uvažováno se zábory pro občerstvení 97 m2, pro rozhlednu 13 m2, altán se zázemím 71 m2, půjčovnu 215m2, jsou zrušeny objekty pódiového a hracího altánu, dále vyhlídky. Lávku s ohledem na charakter konstrukce není nutno vyjímat, pro její stabilizaci lze ale očekávat, shodně jako ve variantě 1, odlesnění v rozsahu prvních desítek m2.

Obě varianty nepředstavují zásahy, které by znamenaly ovlivnění statické stability lesa, poněvadž nedochází k zásahům, které by liniově přesahovaly výšku porostu a plošně odpovídají jednotkám (pro nové bezlesí ve variantě 1 desítkám) procent povolených (normou i LHP připouštěných) rozsahů sečí. A to i přes okolnost, že v lese zvláštního určení jako les příměstský rekreační je možno připustit rozvolnění porostů řešit volněji než v klasickém hospodářském lese. Z výše uvedených údajů vyplývá, že varianta 1 představuje vliv nepříznivý, ale méně významný, varianta 2 vliv mírně nepříznivý, málo významný. Žádná z řešených variant neznamená výraznější ovlivnění lesních porostů jako ekosystémů z hlediska jejich ekologické stability, varianta 2 pouze představuje  nižší a příznivější míru zásahu.

Těžiště vlivů na les spočívá tedy především v organizaci cestní sítě, kterou je nutno důsledně přizpůsobit  jak konfiguraci terénu, tak poloze nejvýznamnějších porostních skupin, eventuálně konkrétních hodnotnějších  stromů. Rovněž umístění objektů, zajišťujících rekreační zázemí a zkvalitnění rekreačního využití lesa, je nutno přizpůsobit poloze hodnotnějších jedinců lesních dřevin. V prostoru rozhledny je nutno zajistit ochranu silných buků. V prostorech kolem objektu zázemí při okraji lesa pod sídlištěm je nutno zajistit ochranu silnějšího jilmu, dále dubů, borovic. Nezbytnou podmínkou posílení ekologicko-stabilizační funkce lesa jako VKP je výchova porostu, směřující k podpoře buku, habru, dubu, lípy , javorů,  jasanu a kvalitních borovic na úkor smrku, břízy, jeřábu apod. Podporu modřínu je nutno upřednostnit tam, kde jde o kvalitní jedince, např. ve smrčině nebo březině, ale ne na úkor dlouhověkých listnatých dřevin. Mírně nepříznivé až patrné vlivy je nutno očekávat ve variantě 1 při řešení rozhledny, která při navrhované výšce na úrovni korun stromů generuje požadavky na řešení výhledových průseků v lesním porostu, z tohoto důvodu se zpracovatelský tým oznámení přiklání k variantě 2 - tedy  mírného vyvýšení rozhledny nad úroveň korun stromů bez požadavku na řešení rozhledových průklestů.

Vodní toky jsou dotčeny jen okrajově řešením úpravy rozdělovacího objektu Harcovského potoka a náhonu při opravě historického technického kanálu. Nezbytné je ale zajistit ochranu kvality vody ve fázi zemních prací a výstavby v prostorech kolem nátoku potoka a zhlaví nádrže, viz kapitoly vlivů na vody.

Rybníky se v zájmovém území nenacházejí, vhodné je zajistit údržbu občasně zavodňované deprese při severním okraji lesa ve strži nad Zvolenskou ulicí, která může plnit funkci reprodukční plochy obojživelníků.

- vlivy na další ekosystémy

Záměr negeneruje žádné podstatné změny ve složení ekosystémů zájmového území

- vlivy na zvláště chráněná území

S ohledem na rozsah záměru, územní vazby na již  existující využití území  a polohu mimo CHKO Jizerské hory nelze předpokládat žádný dopad na poslání této CHKO  z hlediska předmětu ochrany.  Jiná zvláště území jsou dostatečně vzdálena od polohy záměru, aby mohla být i zprostředkovaně ovlivněna.

- vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Dle názoru zpracovatelského týmu Oznámení s ohledem na charakter záměru, jeho rozsah, polohu a územní vymezení nemůže dojít k ovlivnění předmětu ochrany nejbližších evropsky významných lokalit, ovlivnění není předpokládáno ani nepřímo ani v souvislosti s jinými záměry.  Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Libereckého kraje v příloze č. 2.

- vliv na přírodní parky

Záměr nezasahuje do území žádného přírodního parku.

- další aspekty

Výstavba může znamenat v případě nedůsledné rekultivace podporu ruderalizace území, v tomto smyslu je v kapitole D.I.4 navrženo příslušné doporučení k prevenci tohoto vlivu.

### D.I.7 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Záměr negeneruje významné změny krajinného rázu v nadlokálním měřítku, dotčený krajinný prostor je dán především oběma zalesněnými svahy a plochou hladiny vodní nádrže.

Pro posouzení vlivu  navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:

Vznik nové charakteristiky území

Realizací záměru v zásadě dojde jen omezeně ke vzniku nové charakteristiky území pouze na výměře jednotlivých stavebních objektů záměru, pokud jsou realizovány na úkor lesa nebo rostlého terénu. Některé objekty na hladině přehrady rovněž dotvářejí novou charakteristiku území. S ohledem na plošný rozsah navrhovaných objektů je míra urbanizace, generovaná záměrem, nízká  a výrazněji se na změnách charakteristiky území neprojeví. Určitou výjimkou by mohlo být pouze odlesnění pro realizaci maximalisticky navrhovaných cest  bez ohledu na terénní konfiguraci a porostní skupiny ve variantě 1, kdy lze očekávat v daném kontextu mírně nepříznivý a patrný vliv.

Narušení stávajícího poměru krajinných složek

V této souvislosti se z hlediska změny krajinných složek jde o náhradu pozitivní  krajinné složky lesa negativní složkou některých stavebních objektů, ve variantě 2 je tato míra výrazně nižší oproti variantě 1, ačkoli žádná z nich nepředstavuje významnou negativní změnu poměru krajinných složek. I z tohoto důvodu je vhodné zásahy do lesa minimalizovat je na nezbytnou míru.

Narušení vizuálních vjemů

Realizace znamená především ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz, poněvadž některé prvky se patrným způsobem projevují na kulise lesních porostů, otevírají některé porostní skupiny, případně mění vizuální charakter hladiny přehradního jezera. V daném kontextu dotčení vizuálního působení lesních porostů se nejvýznamněji projevují navrhovaná odlesnění na svahu nad přehradou pro objekty vyhlídky, pódiového altánu a vyhlídkové průseky pro rozhlednu ve variantě 1, z tohoto důvodu je navrženo vyhlídku a pódiový altán vypustit a rozhlednu řešit tak, aby mírně vyčnívala nad koruny stromů. V kontextu jejího působení ve variantě 2 lze mírné navýšení subtilního objektu pokládat za  akceptovatelné za předpokladu vhodného nátěru (nejlépe některým odstínem tlumenější tmavší zeleně), poněvadž výrazněji neovlivní kulisu lesa. Za nežádoucí je nutno pokládat návrh komplexního osvětlení cest z důvodu zásahu do lesa a nevhodné vizuální změny, i v kontextu ovlivnění přírodě blízkých poměrů v lesních porostech (dotčení přírodní charakteristiky).

Patrnou změnou vizuálních vjemů jsou navrhované objekty, uplatněné na hladině přehradního jezera jako určitá intenzifikace ploch pro slunění a rekreaci. Jde především o objekty výtvarných děl na hladině (SO 15, 16 a SO 20) a plovoucí lázně (SO 21). Při agregaci všech uvedených objektů se dle názoru zpracovatelského týmu oznámení výrazně mění charakter volné hladiny jezera v prostoru pláže a přispívá tak k určitému zesílení vjemu rekreační urbanizace místa, pozitivní je náhrada stávajícího esteticky nevhodného betonového objektu. V daném kontextu zpracovatelský tým oznámení doporučuje na hladině nerealizovat žádné z navrhovaných uměleckých děl na hladině a lze doporučit pouze esteticky hodnotné a měřítkem úměrné pojetí prvku slunečních plovoucích lázní za podmínky likvidace betonového objektu.

Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není  nutno předpokládat, dálkové pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na reliéf území a relativní uzavřenost polohy záměru, s výjimkou pohledů od hráze přehrady.

### D.I.8 Vliv na hmotný majetek

Nebudou stavbou zasaženy žádné stávající objekty tak, aby bylo nutno provádět jejich demolice. Ani další vlivy na hmotný majetek se neočekávají. Objekt stávající restaurace bude z majetkoprávních důvodů zachován.

## D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V této kapitole jsou shrnuty údaje uvedené v předchozích kapitolách. Za zasažené území lze pokládat především bezprostřední okolí lokality zasažené záměrem.

1) Jednotlivé složky životního prostředí budou zasaženy minimálně. K omezení vlivů na tyto složky jsou navržena opatření uvedená v textu oznámení.

2) Obyvatelstvo nebude realizací záměru negativně dotčeno. Záměr je umístěný mimo zastavěné území a mimo obydlenou zónu. Hluková zátěž se realizací záměru nezvýší, emise do ovzduší vzniklé v důsledku dopravy se významně sníží.

## D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Tento záměr nebude mít vliv přesahující státní hranice.

## D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Základní opatření

- Do dalšího stupně projektové dokumentace, přípravy a realizace připustit pouze 2. variantu záměru, s vyloučením objektů pódiového altánu (SO 03), hracího altánu (SO 05), vyhlídky (SO 07) a umělecké stezky (SO 08) s tím, že bude řešena minimalizace prvků na hladině přehrady; preferovat polohu objektu SO 01 Občerstvení nad Zvolenskou silnicí z důvodu ochrany svahu v podhrází.

- Do dalšího stupně projektové dokumentace, přípravy a realizace záměru připustit maximální šířku cest do 3 m s tím, že cesty budou kopírovat vrstevnice, případně stabilizovat stávající živelně vyšlapané koridory; cesty v lese nebudou určeny pro cyklisty. Z přípravy vyloučit jakékoli komunikace, vymykající se výše uvedeným zásadám, zejména zcela nově trasované komunikace bez ohledu na konfiguraci terénu, polohu jedinců dřevin apod..

- Zajistit citlivou stabilizaci erozně ohrožené stezky od levého zavázání hráze přehrady na Zvolenské ulici do svahu ke Královu háji, která bude respektovat terénní konfiguraci a zajistí bezpečné stoupání do svahu.

- Zajistit ochranu a údržbu nepravidelně zvodnělé deprese nad Zvolenskou ulicí pod patou svahu při severním okraji lesa (akumulace prameništních vod nad vtokem do přehrady), včetně mírného prosvětlení okolních porostů, zejména od jihu.

- Z dalšího stupně přípravy vyloučit realizaci uměleckých děl na hladině přehradního jezera, přípravu a realizaci plovoucích slunečních lázní podmínit kvalitním estetickým ztvárněním a likvidací stávajícího betonového objektu na jezeře.

- Objekt manipulační plochy Bílý Mlýn sloužící pro odstavení vozidel posunout do dostatečné vzdálenosti od stanoveného záplavového území.

Ochrana bezpečnosti

Podmínky pro fázi výstavby:

- v průběhu výstavby zajistit ochranu bezpečnosti dodržováním legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a dodržování podmínek silničního provozu.

Podmínky pro fázi provozu

- Výstražnými cedulkami nebo zábradlím zamezit možnosti skákání do vody z mol poblíž nátoku do nádrže, kde je již mělko.

Ochrana vodního prostředí

Podmínky pro fázi výstavby:

- v průběhu výstavby dodržovat zásady prevence havárií s dopadem na povrchové nebo podzemní vody.

- při pracích v blízkosti nátoku do přehrady a vodní plochy řešit organizaci výstavby tak, aby nemohlo dojít k únikům stavebních látek do prostoru vodoteče

- zajistit, že pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku závadných látek, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

- důsledně zabezpečit, že všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

- zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

Podmínky pro fázi provozu:

- v průběhu provozu omezit prostředky používané k posypu s obsahem chloridů na nejmenší nutné množství.

- pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd a vod v okolí silnice

- zajistit, že pro provoz odstavných ploch a parkoviště bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku závadných látek

- zahrnout do provozního řádu tohoto rekreačního území povinnosti pravidelných kontrol funkčnosti těch opatření, která mají eliminovat rizika vyplývající z možnosti utržení ať už objektu na hladině nebo v její těsné blízkosti. Taková situace by mohla způsobit značné problémy při převádění velké vody.

- zajištění pravidelné údržby lapolu u parkoviště v ul. Zvolenská.

Ochrana ovzduší

V průběhu výstavby aplikovat následující technickoorganizační opatření:

- pro fázi výstavby zabezpečit, že dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- v rámci organizace výstavby zabezpečit, aby zemní práce byly prováděny vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

- pro fázi výstavby zabezpečit, že dodavatel stavebních prací zajistí používání dopravních a stavebních mechanizmů v dobrém technickém stavu

- pro fázi výstavby zabezpečit, že dodavatel stavebních prací zajistí kropení v době sucha

- pro fázi výstavby zabezpečit, že dodavatel stavebních prací zajistí čištění vozovek na výjezdu ze stavby

Odpady

Podmínky pro fázi výstavby:

- odpady vzniklé na stavbě důsledně třídit dle jejich druhů. Vybrané druhy odpadů předávat k recyklaci nebo následnému zpětnému použití.

- odpad, který nebude možno využít, předávat oprávněné firmě k odstranění podle jeho skutečných vlastností.

Při provozu budou odpady vznikat odpady při těchto činnostech:

- návštěvníci

- úklid vozovek,

- zimní údržba,

- sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

Podmínky pro fázi provozu:

- biologicky rozložitelný odpad předávat k využití (kompostování)

- odpad z čištění komunikace předávat oprávněné firmě k odstranění.

Hlukové poměry

Podmínky pro fázi výstavby:

- pro používání mechanismů dodržet denní dobu

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

Ochrana přírody a krajiny

- Při řešení objektů pláže, převlékáren na severním břehu provést sadovnicko-dendrologické vyhodnocení porostů v dosahu stavebních objektů a v dalším stupni projektové zajistit důsledné respektování polohy všech hodnotných jedinců dřevin .

- Při řešení objektů vyhlídkových mol a dalších prvků, jejichž ukotvení vyžaduje zásah do břehové hrany nádrže, důsledně umisťovat tyto prvky s ohledem na polohu stromů doprovodného porostu nádrže.

- Při řešení objektu parku v areálu Bílého mlýna provést sadovnicko-dendrologické vyhodnocení dřevin v prostoru navrhovaného  parku s tím, že perspektivní jedinci dlouhověkých druhů dřevin  budou využity v kompozici parku a začleněny do jeho řešení.

- Veškerá odůvodněná kácení dřevin (odlesnění) řešit výhradně v období vegetačního klidu.

- Skrývkové práce a přípravu území pro jednotlivé objekty, pokud tato příprava bude vyžadovat zásah do rostlého terénu mimo zpevněné či jinak antropogenně změněné plochy, řešit nejdříve v závěru vegetačního období (od září), mimo reprodukční období živočichů.

- Práce na zprůchodnění kanálu u Bílého mlýna a odtěžení zazemněných sedimentů z náhonu řešit z důvodu ochrany reprodukční plochy obojživelníků nejdříve v září, ve druhé polovině vegetačního období.

- Nad pravým břehem nádrže v nivě poblíž Bílého mlýna u zhlaví nádrže vyhloubit (nejlépe při zámrzu) mělkou terénní depresi do úrovně mírně pod niveletou normální hladiny z důvodu vytvoření náhradní  reprodukční plochy obojživelníků za plochu, zaniklou obnovou funkčnosti kanálu a náhonu

- V rámci umístění drobných stavebních objektů důsledně ochraňovat polohu hodnotnějších jedinců lesních dřevin (buky u rozhledny, javory, lípy, jasany u cesty pod sídlištěm Králův Háj , jilm, borovice, duby u objektu zázemí apod.).

- Výchovu porostů zajistit ve smyslu podpory dlouhověkých listnatých dřevin (buk, dub, lípa, javory, jasany, habr) a kvalitních jedinců borovice, modřínu; při obnově volit druhově heterogenní  složení s vyloučením smrku a krátkověkých dřevin.

- Novou rozhlednu řešit jako subtilní stavbu s rozhledovou plošinou nad úrovní korun stromů z důvodu prevence nutnosti řešení rozhledových průseků v porostu, volit střízlivé barevné pojetí s preferencí nátěru ve vhodném odstínu tlumené zeleně .

- Z dalšího stupně přípravy vyloučit osvětlení cest a pěšin v lesním porostu mezi sídlištěm a přehradou.

- Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních  úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území, důsledně tlumit ohniska výskytu invazních druhů rostlin (např.křídlatka u Bílého mlýna).

## D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení bylo připravováno na základě připravené studie, která neřeší definitivní podobu jednotlivých objektů záměru. Ta bude podrobně rozpracována v dalších stupních přípravy záměru.

# E. Porovnání variant řešení záměru

Záměr byl v době zadání zpracování oznámení pro zjišťovací řízení předložen v jedné variantě. V průběhu zpracování oznámení byla navržena a rozpracována varianta č. 2. Tato varianta byla s výjimkou umístění objektu s občerstvením na druhou starnu komunikace Zvolenská navržena k realizaci.

# F. Doplňující údaje

Součástí tohoto oznámení jsou přílohy, jejichž součástí jsou mapy,   tabulky a další doplňující informace.

# G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce a revitalizace území v okolí vodní nádrže Harcov v Liberci na rekreačně sportovní zónu při zachování a ochraně přírodních hodnot zájmového území. Hlavním konceptem řešení je vytvořit lokalitu s převahou relaxace, klidu, zeleně, vody a sportovních aktivit bez úzké specializace s návazností na nedaleké městské centrum a obytné čtvrtě. Záměr je hodnocen ve dvou variantách.

Levobřežní část:

Jedním z hlavních prvků záměru je dopravní uzavření Zvolenské ulice. Tato ulice bude rekonstruována, uzavřena pro automobilovou dopravu a bude sloužit pro bruslaře a cyklisty, a to v obousměrném provozu. V části u hráze je podél příjezdové komunikace navržena manipulační plocha s možností odstavného stání a před uzávěrou je navržen objekt sociálního zázemí s občerstvením s předprostorem pro uživatele areálu. Před uzávěrou od Harcova (místo zvané Bílý Mlýn) je také navržena odstavná manipulační plocha a objekt sloužící jako úschovna kol a zavazadel a s možností servisu a půjčovny sportovních potřeb.

Mezi ulicí Zvolenská a sídlištěm Králův Háj je navržen „lesopark“. Návrh lesoparku je koncipován tak, aby umožňoval užívání co nejširší veřejnosti. Hlavními prvky řešení je systém cest a doplňkové stavby. Původní lesní porost je ponechán a jsou do něj navrženy nové prvky s tím, že je zároveň navržena výchova neudržovaných částí porostu.

Pravobřežní část:

Pravobřežní část přehrady je pojata jako promenáda s možností relaxace a s maximálním zapojením vodní plochy. Současná cesta bude rekonstruována s provozem pouze pro pěší a pro techniku údržby vodního díla s vyloučením pohybu cyklistů. Vzhledem k tomu, že prostorové rozšíření stávající pláže, která je v letních dnech kapacitně nedostačující, není díky terénní konfiguraci a stávající zeleni možné, je podél cesty navržena soustava mol na vodní hladině a přístupových kamenných schodišť. Tato mola navazují na pláž, jsou umístěna na vodní hladině a umožňují slunění a přímý přístup k hladině. Samotná pláž bude rekonstruována a upravena. Na stávající restauraci navazuje nový objekt převlékáren a sociálního zázemí, který by měl poskytovat zázemí i v zimních měsících pro bruslaře.

Součástí návrhu úprav pravého nábřeží je i rekonstrukce technického kanálu s jeho zapojením jako technické památky, úprava kamenné zdi přehrady s návrhem nového zábradlí formou kamenných zídek. Návrh je doplněn veřejným osvětlením. Do celkového řešení je zapojena i vodní hladina. Je navržena demolice stávajícího betonového mola. Na hladinu nebo do její blízkosti je navržena soustava mol.

Areál přehrady je u přítoku uzavřen v části restaurace Bílý Mlýn urbanizovaným parkem s herními prvky pro děti a dřevěným mostem přes přítok přehrady a s napojením na Zvolenskou ulici, který umožňuje bezbariérové zokruhování pěší trasy.

Shrnutí očekávaných vlivů záměru:

Vliv na obyvatelstvo

Záměr již svým charakterem negeneruje negativní vlivy na obyvatelstvo.

Vliv na ovzduší

Uzavřením komunikace Zvolenská dojde k výraznému snížení emisí z automobilové dopravy. Jiné zdroje znečišťování ovzduší nejsou součástí záměru. P dobu výstaby lze vliv omezit technickoorganizačními opatřeními.

Vliv na hlukové poměry

Záměr kromě doby výstavby negeneruje žádné zdroje hluku.

Vliv na přírodu a krajinu

Záměr s výjimkou zásahů do lesních porostů ve variantě 1, kdy jsou navrženy místy i velkoryse pojaté cesty nerespektující konfiguraci terénu nebo hodnotnější porostní skupiny negeneruje významnější vlivy na přírodu a krajinu, které by vedly k nežádoucím sukcesním změnám v ekosystémech lesa nebo nádrže. Těžiště rozhodování mezi variantami je dáno právě mírou vlivů na lesní porosty, kdy varianta 1 nevylučuje výraznější odlesnění právě především z důvodu komfortnější  cestní sítě.

Rizikem pro obojživelníky může být realizace opravy náhonu na úkor reprodukční plochy, proto je navrženo řešit náhradní rozmnožiště u nátoku do přehrady. Dále je navržena ochrana hodnotnějších jedinců dřevin jak mimo les (okolí pláže), tak v lesních porostech. Umístění funkčně nejistých a plošně náročnějších objektů, jako některých altánů  či vyhlídek bylo doporučeno nerealizovat, analogický přístup byl zvolen k navrhované agregaci některých objektů na hladině jezera z důvodu preference působení volné hladiny, s výjimkou plovoucích lázní za podmínky likvidace stávajícího betonového objektu v jezeře.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je preferována varianta 2 záměru z hlediska objektové skladby záměru.

# H. Příloha

1) Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

2)   Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Další přílohy

3)    Mapová příloha - celková situace

4)    Mapová příloha – architektonická situace

5)    Biologický průzkum

6)    Lesnické podklady (pouze text bez příloh)

Datum zpracování oznámení:  10.12.2008

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j.8129/952/OPVŽP/97

Spolupracovali:		Ing. Jindřich Konečný

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

telefon: 604 287 351

RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA

Žižkova 93

586 01 JIHLAVA

tel/fax: 567 308 871, tel. 603 891 284

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j.6333/246/OPV/93

Podpis zpracovatele oznámení: .......................................................................

Hlavní použité podklady

- Informace zástupce investora

- Územní plán města Liberec, platné znění  z roku 2002

- Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR. Ing. L. Bínová, CSc., RNDr. M. Culek,  MH a MŽP, Praha, 1996

- Krátká L. (1998): Upřesnění prvků ÚSES do Konceptu územního plánu Statutárního  města Liberec. Liberec, listopad 1998.

- Krátká L., Klaudisová A (1999): Liberec – krajinné mapování, revize kostry ekologické stability, orientační botanický průzkum vybraných lokalit.

- Culek M. (1995, ed.): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.

- Chytrý M., Kučera T., Kočí M (2001 eds.): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha

- Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, Praha.

- Dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracovaná Studiem Artikl, Ing. Arch. Jan Duda, 2007

- Podklady pro odnětí z OUPFL, Storing s.r.o., 2008

- Lesnické podklady, Ekoles-projekt s.r.o., 2007 (bez přílohové části)

- Zelené plíce Liberce, program revitalizace a volného času, Ing. Pavel Šimek – FLORART, 2007