Oznámení pro zjišťovací řízení

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Golf resort Česká Lípa

září 2010

###### O b s a h

A. Údaje o oznamovateli	4

A.I Oznamovatel:	4

A.II Oprávněný zástupce oznamovatele:	4

B. Údaje o záměru	5

B.I Základní údaje	5

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	5

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3 Umístění záměru	5

B.I.4	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	7

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru	11

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	18

B.I.8	Výčet dotčených územně samosprávných celků	18

B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	19

B.II	Údaje o vstupech	20

B.II.1 Půda	20

B.II.2	Voda	25

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje	26

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	27

B.III Údaje o výstupech	27

B.III.1 Ovzduší	27

B.III.2 Odpadní vody	29

B.III.3 Odpady	29

B.III.4 Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí	31

B.III.5 Popis rizik bezpečnosti provozu	31

C.	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	33

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území	34

C.I.1 Územní systém ekologické stability, zvláštní zájmy ochrany přírody a krajinný ráz	37

C.II Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	44

C.II.1 Ovzduší	44

C.II.2 Voda	47

C.II.3 Půda a geologické poměry	48

C.II.4 Flora	50

C.II.5 Fauna	52

D.	Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	58

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	58

D.I.1. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky	59

D.I.2 Vlivy na ovzduší	60

D.I.3 Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a krajinný ráz	60

D.I.5 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	64

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	65

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	65

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	65

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	68

E.	Porovnání variant řešení záměru	69

F.	Doplňující údaje	69

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	70

G.I Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí	73

G.I.1 Vliv na ovzduší	73

G.I.2 Vliv na vodu	73

G.I.3 Odpady	74

G.I.4 Vliv na dopravu	74

G.I.5 Další vlivy	74

H.  Příloha	76

Další přílohy	76

A. Údaje o oznamovateli

A.I Oznamovatel:

Jméno: 	D P J spol. s r.o.

Statutární zástupce: 	Ing. Ivan Solfronk , jednatel společnosti

Ing. Zuzana Solfronková, prokura

Sídlo:				Prachovská 2386/28, 193 00 Praha 9

IČO:				264 22 506

A.II Oprávněný zástupce oznamovatele:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jméno: 			Jan Mencl

Bydliště:			Moskevská 687, 470 01 Česká Lípa

Telefon: 			603811919

B. Údaje o záměru

B.I Základní údaje

### B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název:	„Golf resort Česká Lípa“

Oznámení je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, přílohy č.1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Struktura oznámení odpovídá příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zařazení podle přílohy č.1:

10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha.

Struktura Oznámení odpovídá příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

10.6 Skladové nebo nákupní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu – v tomto bodě je záměr podlimitní.

### B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaná rozloha areálu: 45 ha

Parkoviště: 			60 stání pro osobní automobily, výměra cca 1500 m2

Areálové komunikace: 	500 m2

Budova klubovny:	dvoupodlažní, zastavěná plocha 350 m2, terasa 150 m2 , restaurace o kapacitě 35 míst, 5 dvoulůžkových pokojů

Technická budova: 	442,5 m2

Vodní plochy:	3 ks o celkové rozloze 30 000 m2

### B.I.3 Umístění záměru

kraj:			Liberecký

okres:			Česká Lípa

obec:			Nový Bor, Česká Lípa

katastrální území:	Pihel, Písečná u Dobranova, Lada, Bukovany u Nového Boru

Parcelní čísla pozemků:

p.p.č. 125/7, 125/6, 172/6, 172/23, 198/2, 1422/1, 1422/6, 1422/7 v k.ú. Pihel

p.p.č. 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 210/3 v k.ú. Lada

p.p.č. 264, 265, 266/1 a 266/2 v k.ú. Písečná

p.p.č. 178/1 část, 178/3 v k.ú. Bukovany

Obrázek č. 1: vyznačení lokality (červenou šipkou vyznačeno umístění záměru)

### B.I.4	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je rozšíření původně devítijamkového hřiště o rozloze 23,8 ha, které již bylo projednáno ve zjišťovacím řízení v roce 2005 (oznamovatel Josef Měkota), na 18-ti jamkové golfové hřiště o rozloze 67 ha. Předmětem tohoto zjišťovacího řízení je tedy plocha golfového hřiště o rozloze cca 45 ha včetně doprovodných staveb. Z původního projednaného záměru bude nový golfový areál zabírat plochu cca 22 ha včetně již stavebně povolených a zkolaudovaných staveb u stávajícího penzionu ARISTO. Zároveň je předmětem i posouzení umístění jedné ze tří vodních tůní na pozemcích již projednaných v původním záměru. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.II.1 Půda.

Navrhované hřiště je tzv. parkového typu, kdy je maximálně využita přirozená konfigurace terénu. Zemní práce jsou omezeny na minimum. Oddělení jednotlivých hracích ploch je zajištěno převážně výsadbou nových dřevin, stávajícími i umělými vodními překážkami a drobnými terénními úpravami. Stavební práce na vlastním hřišti spočívají zejména v terénních úpravách, které budou prováděny při výstavbě jamkovišť, odpališť a pískových překážek. Vytěžená zemina bude použita k modelacím hracích ploch. V rámci výstavby doprovodných staveb bude vybudována budova klubovny s parkovištěm, budova údržby, areálové komunikace a vrt na odběr podzemní vody. Součástí záměru je i vybudování celkem tří vodních tůní.

Předpokládaná návštěvnost je 60 návštěvníků golfového hřiště/den. Zázemí pro ně, zejména odstavná plocha pro automobily, technické zázemí, restaurační zařízení a klubové místnosti, budou nově vybudovány na stavebních pozemcích vlastníka u příjezdové komunikace na západním okraji areálu s příjezdovou komunikací ze silnice č. 9 Česká Lípa – Nový Bor. Zákres jednotlivých objektů je přílohou č.5 tohoto oznámení.

Záměr je novou stavbou. V okolí se nenachází obdobná stavba ani zařízení s takovým vlivem, že by mohlo dojít ke kumulaci vlivů na okolí.

### B.I.5  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Golf je v současné době světovým, atraktivním a módním sportem s dynamicky se rozvíjející členskou základnou. Přináší potěšení, relaxaci a pocit uvolnění po psychické a fyzické zátěži.

Český golf má již stoletou tradici. První hřiště bylo vybudováno a přesně před sto lety otevřeno v Mariánských lázních. I ostatní golfová hřiště byla vybudována v souvislosti s potřebou a požadavky zejména zahraniční klientely v bezprostřední blízkosti světově proslulých lázní (Karlovy Vary, Františkovy Lázně). Teprve v posledních desetiletích došlo ke stavebnímu boomu golfových hřišť a jsou ve větší nebo menší míře rozšířena po celém území republiky. Také členská základna se značně rozšiřuje. Golf již není tzv. sportem snobů, ale stává se oblíbeným sportem prakticky všech vrstev obyvatelstva.

V okrese Česká Lípa se nachází pouze jedno klubové golfové hřiště v areálu ranče Malevil v Heřmanicích. Veřejné golfové hřiště se zde nevyskytuje vůbec.

Českolipsko obecně je bohaté přírodní rozmanitostí i historickými památkami. Jeho krajina je vyhledávanou rekreační oblastí pro své historické a umělecké památky a velké přírodní bohatství ve spojení s poměrně čistými vodami a ovzduším. Vybudování golfového hřiště znamená další rozvoj cestovního ruchu, tentokrát vázaného na golf. Zanedbatelný není ani přínos v oblasti zaměstnanosti místních obyvatel.

Lokalita, na které je uvažována výstavba golfového hřiště, bezprostředně navazuje na areál stávajícího Hostince U zlatého buřtu a penzionu ARISTO. Oznamovatel posuzovaného záměru je majitelem velké části dotčených pozemků. U pozemků, kde není vlastníkem, jedná v současnosti o koupi nebo nájmu se stávajícími majiteli. Umístění areálu golfového hřiště v uvedeném rozsahu v uvedené lokalitě vyžaduje změnu/rozšíření stávajícího sportoviště ve schváleném územním plánu Města Nový Bor. Investor v době zpracování tohoto oznámení předkládá žádost o změnu územního plánu městu Česká Lípa a městu Nový Bor, na jejichž území hřiště zasahuje. Na pozemcích, které tvoří jižní část zájmového území (viz mapa v příloze č. 4), jsou dotčené pozemky zařazeny vesměs jako zemědělská půda, byť nejsou k tomuto účelu skutečně využívány.

Z umístění záměru do této lokality vyplývá několik předností:

- Vhodné přírodní podmínky (geomorfologie terénu, stávající způsob využití pozemků dotčených realizací golfového hřiště, atraktivita území, dostupnost, soulad s okolní zástavbou).

- Stavba bude rozdělena do dlouhého časového úseku. Jednotlivé etapy výstavby budou natolik maloplošné, že jejich okamžitý dopad bude nevýznamný.

- Areál leží při silnici I/9 na spojnici Česká Lípa - Nový Bor, na lokalitu je již realizovaný sjezd. Není tedy třeba budovat příjezdové cesty, lokalita nebude zatížena novým zdrojem hluku a emisí z dopravy.

- Z počátku lze využít části stávajících objektů a zařízení. Penzion ARISTO po rekonstrukci částečně poskytne sociální, klubové zázemí a ubytovací služby zejména zpočátku, kdy nebude kompletně realizováno nové restaurační a technické zázemí.

- Stávající penzion ARISTO bude před vlastní rekonstrukcí využit jako zařízení staveniště. Nebude tedy nutné zařízení staveniště jako takové nově zřizovat.

- Golfové hřiště bude budováno jako přírodní. Uvažované pozemky jsou v současné době zařazeny jako pastviny a louky. Jejich charakter se zřízením golfového hřiště příliš nezmění. K vynětí ze zemědělského půdního fondu dojde pouze u části ploch, které podléhají významnějším úpravám.

- Bude zachována funkce stávajících biokoridorů, které tvoří odvodňovací strouhy. Stávající vegetace bude zachována. Kácení vzrostlé zeleně bude v minimální míře prováděno pouze v jednom místě biokoridoru, kde je vzrostlá vegetace řidší a kde bude vytvořen průchod pro můstek (červená šipka). Další přechod přes biokoridor bude až v místě mimo vzrostlou zeleň (černá šipka).

Obrázek č. 2: vyznačení míst kácení zeleně ve fotomapě

Pro atraktivitu hřiště je totiž nezbytná přítomnost různých přírodních nebo uměle vybudovaných překážek, které hru ztíží a zatraktivní. Na hřištích se proto zřizují umělé vodoteče, tůně, jezírka a další vodní plochy, písečné překážky (bunkery), terénní nerovnosti, vegetační překážky, apod.

- Budou vybudovány tři boční tůně, které budou akumulovat povrchovou vodu. Tím dojde k zadržení vody v krajině, vybudování nových biotopů a zvýšení rozmanitosti krajiny.

Obrázek č. 3: vyznačení umístění 3 tůní

### B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Provedení golfové hřiště obecně

Obecný popis stavby a údržba jednotlivých částí golfového hřiště jsou názorně uvedeny na následujících obrázcích a popisech.

Obrázek č.4: Nákres golfové dráhy - příklad

Nejdůležitější je návrh a založení každého jamkoviště. Vyžaduje vlastní drenáž, intenzivní údržbu a specielní travní kulturu. Zatímco dráha a odpaliště jsou na údržbu a kvalitu trávy méně náročné, pro jamkoviště existují dvě základní travní směsi – kostřavová z kostřavy červené a psinečková z psinečku výběžkatého.

Obrázek č.3: Konstrukce golfového jamkoviště

Obrázek č. 5: konstrukce golfového greenu

Jamky golfového hřiště nejsou stálé. Převrtávají se a jejich poloha se mění podle normy hřiště a podle typu soutěže. Je to v podstatě proces nahodilý, závislý na vůli trenéra. Jamkovým rýčem se vyřízne jamka a do ní se vloží vložka o stanovené velikosti.

Začlenění umělých říček, bunkrů, jezer a dalších překážek závisí na kreativitě architekta. Správné a zajímavé hřiště by mělo fungovat tak, aby hráč použil všech 14 holí.

Údržba hřiště hraje stěžejní roli. Standardní údržba spočívá ve stříhání, zavlažování a provzdušňování trávníku. Tráva na jamkovišti se seká 2-3x týdně dle vegetačního období, na odpališti dvakrát týdně, dráha dvakrát měsíčně a ostatní plochy mezi hřišti standardním způsobem, min. 2x ročně.

Tabulka č. 1: Výška trávy na jednotlivých částech hřiště

| jamkoviště | Odpaliště | dráha |
| --- | --- | --- |
| 0,2-0,4 cm | 0,8 – 1 cm | 1,1 – 1,9 cm |

Na plochách jamkovišť se kromě uvedených činností provádí pouze intenzivní hnojení speciálními strojenými hnojivy. Rovněž na plochách odpališť se provádí hnojení. Ostatní plochy se udržují standardním způsobem. Na většině hřišť v České republice se navzdory vžitým představám řady lidí nepoužívají jako součást údržby žádné chemické látky, herbicidy apod.

Časový přehled údržby hřiště je názorně uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 2: Časový přehled údržby hřiště

| Leden, únor | Klidová fáze. Sníh ležící na hřišti tvoří nejlepší ochranu. Probíhá údržba strojů a mechanizace. |
| --- | --- |
| Březen | Pokud odtaje sníh, provádí se hnojení. |
| Duben až září | Standardní údržba: střihání, zavlažování a provzdušňování trávníku, cca 2x hnojení jamkovišť. |
| Říjen | Ukončení sezony. Příprava hřiště na zimu. |
| Listopad | Hnojení. |
| Prosinec | Klidová fáze. V případě holomrazů zakrytí jamkovišť. |

Konkrétní provedení golfového hřiště

Na tomto místě je nutno upozornit, že je zde popisováno celé golfové hřiště, tj. celá rozloha 18-ti jamkového hřiště o rozloze 670 000 m2 (bez doprovodných staveb), i když předmětem rozšíření původního a již projednaného a schváleného záměru je pouze 45 ha. Bilance jednotlivých ploch je uvedena v následujících tabulkách.

Tabulka č. 3: Podíl plochy hřišť a okolních ploch na celkové výměře

| Druh plochy | Výměra (m2) | Výměra (%) |
| --- | --- | --- |
| Hrací plochy | 280 000 | 42 % |
| Okolní plochy, budovy a parkoviště | 380 000 | 58 % |
| Hrací plochy již projednané v roce 2005 | 110 000 | 16 % |
| Hrací plochy posuzované v tomto řízení | 170 000 | 25 % |

Tabulka č. 4: Podíl jednotlivých částí hřišť na celkové výměře

| Druh plochy | Výměra (m2) | Výměra (%) |
| --- | --- | --- |
| Green (jamkoviště) | 11 000 | 1,6 % |
| Odpaliště | 2 000 | 0,3 % |
| Bunkery (pískové překážky) | 3 000 | 0,45 % |
| Celkem | 16 000 | 2,45 % |

Navrhované hřiště je tzv. parkového typu, kdy je maximálně využita přirozená konfigurace terénu, a zemní práce jsou omezeny na minimum. Stavební práce spočívají zejména v menších terénních úpravách, které budou prováděny při výstavbě jamkovišť, odpališť a pískových překážek případně při modelaci terénu drah. Na plochách určených ke zbudování těchto prvků bude sejmuta ornice, vymodelován terén do požadovaného tvaru, položeny příslušné vrstvy materiálu (viz. obr. č. 5 výše), rozprostřena ornice a provedeno osetí. Pouze povrch bunkerů bude pískový. Celková rozloha těchto ploch bude 16 000 m2. Samozřejmě největší přesuny zeminy budou v souvislosti s vyhloubením tůní. Při výstavbě nevznikne žádný přebytečný výkopový materiál nebo ornice, které by bylo nutné z areálu odvážet. Vše bude využito při výstavbě jednotlivých částí hřišť a úpravách okolních ploch.

Green (jamkoviště)

Jamkoviště bude nepravidelného tvaru o rozměrech cca 500 m2. Přehled jednotlivých vrstev je patrný z obr. č. 3. Pro golfové hřiště bylo navrženo následující složení:

- separační vrstva

- drenáž DN 100

- kamenivo (kačírek) mocnosti 100 mm + 100 mm v rýze drenáže

- separační vrstva

- vegetační substrát (80% písek, 20% substrát) mocnosti 300 mm

- povrch jamkoviště

Odpaliště

Odpaliště budou nepravidelného podlouhlého tvaru, o celkové rozloze cca 150 m2 na každé jamce a budou rozdělena na tři až pět samostatných částí pro hráče různých stupňů zručnosti. Bude tvořeno stejnými vrstvami o stejné mocnosti jako jamkoviště (viz. obr. 5 výše).

Bunkery (pískové překážky)

Po skrývce ornice a vymodelování terénu bude na hliněném základu provedeny následující vrstvy:

- separační vrstva

- drenáž DN 100

- říční písek mocnosti 30 mm + 100 mm v rýze drenáže

Celková plocha pískových překážek bude cca 3000 m2. Plochy budou elipsovitého nebo nepravidelného tvaru. Bunkery budou umístěny u některých greenů a bodů dopadu (černá tečka v ose dráhy v příloze č.5).

Další přírodní překážky

Častou součástí golfových hřišť bývají vodní plochy. V současnosti investor uvažuje s výstavbou vodních ploch s ohledem na skutečnost, že byly doporučeny odborníky z Vlastivědného muzea v České Lípě, kteří se podíleli na biologickém hodnocení této lokality (viz přílohy č. 8 a 9). Celková předpokládaná plocha nově zbudovaných vodních ploch bude cca 30 000 m2, rozdělena do tří vzájemně propojených ploch (viz. příloha č. 5). Vodní plochy budou řešeny jako vodní tůně těsněné přirozeně jílem. Naplnění těchto tůní bude zajištěno zejména při jarním tání sněhové pokrývky stávajícími vodotečemi (odvodňovací strouhy částečně v majetku oznamovatele). V případě malé vodnosti budou doplňovány podzemní vodou z nově vybudovaného vrtu.

Zavlažování

Provozovatel golfového hřiště počítá s umělým zavlažováním ploch. Za nepříznivých klimatických podmínek, kdy úhrn dešťových srážek bude nízký, bude prováděno umělé zavlažování vodou z nově vybudovaných tůní. Zdrojem vody pro tůně bude jednak povrchová voda ze stávajících vodotečí (při zachování minimálního zůstatkového průtoku Q355), jednak podzemní voda z vrtu.

Bude se jednat o zavlažování plochy jamkovišť a odpališť a v nutných případech i hracích ploch pro udržení kvality povrchu hřiště.

Sekání trávy

Tráva na jamkovišti se seká dvakrát až třikrát týdně dle vegetačního období, na odpališti 1x týdně, dráha dvakrát měsíčně a ostatní plochy mezi hřišti standardním způsobem, min. 2x ročně. Uvedené počty jsou přibližné, vše bude záviset na vegetačním období a klimatických podmínkách.

Hnojení

Na plochách jamkovišť se provádí intenzivní hnojení.  K hnojení se používají standardní anorganická hnojiva. Obvyklá dávka dusíku (N) se pohybuje v rozmezí 20 – 30 g/m2 za rok.  Rovněž na plochách odpališť se provádí hnojení a systémová ochrana trávy (aerace). Obvyklá dávka dusíku (N) se pohybuje do 15 g/m2 za rok. Ostatní plochy se udržují standardním způsobem. Nepočítá se s intenzivním hnojením drah ani okolních ploch. Hnojiva budou nakupována těsně před aplikací, nebudou skladována.

Poznámka: S aplikací herbicidů, pesticidů a jiných chemických látek na údržbu trávníku se nepočítá.

Obměna půdního horizontu

Na plochách jamkovišť a odpališť probíhá průběžně obměna celého půdního horizontu na základě vyhodnocení opotřebení povrchu – průběžně se vyrýpávají sondy o průměru 1,5 cm. Opotřebené vrstvy se nahrazují novou směsí substrátu a písku.

Doprovodné stavby

Restaurační a technické zázemí včetně odstavných a parkovacích ploch bude nově vybudováno na základě architektonické studie, projektu a povolení příslušného stavebního úřadu.

Stávající penzion ARISTO

V první fázi výstavby bude objekt využitý jako zařízení staveniště. Tím odpadne potřeba vybudování nového zařízení staveniště. Po rekonstrukci penzion částečně poskytne sociální a klubové zázemí a ubytovací služby. Po vybudování nových klubových a restauračních prostor provozovatel rozhodne o jeho dalším fungování.

Budova klubovny

Bude dvoupodlažní, nepodsklepená, jednopatrová, se sedlovou střechou, půdorysu tvaru písmena L, se zastavěnou plochou cca 350 m2. Předpokládá se umístění v prodloužení stávající příjezdové komunikace před greeny jamek č. 9 a 18 (viz. příloha č. 5).

Předpokládaná dispozice bude následující:

  - přízemí: restaurace cca do 35 míst + kuchyně, golfová recepce + pro shop (prodejna golfového vybavení), sociální zařízení muži a ženy, caddy room (odkládací místnost pro golfové vybavení členů klubu), 2 kanceláře + technické zázemí a sklad. Vnitřní restaurace bude napojena na venkovní terasu (nad rámec zastavěné plochy) s plochou cca 120 - 150m2.

  - 1. NP podkrovního typu bude mít ubytovací kapacitu 4 – 5 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím, budou zde 2 kanceláře a terasa.

Budova údržby

Bude se jednat o přízemní objekt se sedlovou střechou, půdorysu tvaru písmene L o zastavěné ploše 442,5 m2. Umístění viz situace hřiště v příloze č.5 a dispozice viz příloha č. 6.

Budova bude provedená jako dřevostavba.

Parkoviště pro osobní automobily

U stávajícího penzionu ARISTO je vybudováno 8 parkovacích míst pro osobní automobily. Nově bude vybudováno parkoviště pro 60 osobních automobilů u nové budovy klubovny. Parkoviště bude mít zpevněný povrch ze zámkové dlažby, odvodněno bude přes odlučovač ropných látek. Srážkové vody budou odvedeny do nejbližší vodní tůně s využitím přirozené konfigurace terénu. Celková plocha parkoviště bude dosahovat 1500 m2.

Přístup do areálu a areálové komunikace

Přístup do areálu je stávající z komunikace I/9 Česká Lípa – Nový Bor. Vzhledem k existenci stávajících restauračních objektů a parkoviště U Zlatého buřtu není třeba budovat z této komunikace sjezdy nové.

Areálové komunikace budou zřízeny od nového parkoviště ke klubovně a následně k budově údržby. Konstrukce komunikací bude odpovídat požadavkům na provoz požární techniky. Celková plocha areálových komunikací bude dosahovat 500 m2.

Připojení na inženýrské sítě

V areálu golfového hřiště budou na inženýrské sítě napojeny objekty klubovny a  penzionu ARISTO.

Zásobování obou objektů pitnou vodou bude realizováno samostatnými vodovodními přípojkami z veřejného vodovodního řadu ve správě SčVK a.s. Teplice. Odkanalizování bude provedeno do samostatných jímek na vyvážení. Po vybudování veřejné kanalizace budou objekty napojeny na veřejnou kanalizaci, jímky budou buď odstraněny nebo po náležitém vyčištění využívány jako akumulační jímky na dešťovou vodu ze střech objektů, která bude využívána pro zavlažování.

Elektrická energie bude dodávána ze sítě SČE a.s.

Veškeré stávající sítě budou respektovány a nebudou stavbou dotčeny.

Vrt pro odběr podzemní vody

Pro zalévání bude vybudován vrt hloubky 160 m, vrtného průměru 220 mm, vystrojeného průměru 159 mm, s maximálním čerpaným objemem 5 l/s.  Hydrogeologický posudek v příloze č. 7 byl zpracován pro záměr projednávaný v roce 2005 a počítá s vybudováním dvou vrtů, současný investor golfového hřiště má záměr vybudovat pouze jeden vrt. Na základě propočtů vodnosti povodí je jeden vrt postačující.

Zeleň

Na ploše areálu golfového hřiště bude stávající zeleň zachována v maximální možné míře. Z důvodů vytvoření průchodů pro hráče je navrženo vykácení několika kusů olší lepkavých v okrajové části hřiště a v těch částech biokoridoru, kde je vegetace chudší a lze zde vytvořit průchody s minimalizací dopadů. Návrh je záměrně proveden tak, aby bylo kácení minimalizováno - viz fotopříloha (příloha č. 10). Kácení bude předmětem žádosti o povolení, příslušným orgánem je Městský úřad Nový Bor. Náhradou za tyto stromy bude provedena rozsáhlá náhradní výsadba nové zeleně mezi jednotlivými dráhami. Návrh výsadby bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody. Kácení se předpokládá v rozsahu jednotek vzrostlých stromů, výsadba bude zahrnovat několik stovek nových stromů.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení: 2011

Termín dokončení: 2013

### B.I.8	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec Nový Bor a Česká Lípa

### B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Územní rozhodnutí a stavební povolení vydané příslušným SÚ, zde MěÚ Nový Bor a MěÚ Česká Lípa

- Stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vydaná příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Nový Bor

- Kolaudační rozhodnutí vydané příslušným SÚ, zde MěÚ Nový Bor a MěÚ Česká Lípa

- Kolaudační rozhodnutí vydané příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Nový Bor

- Závazné stanovisko k odnětí půdy ze ZPF vydané příslušným orgánem ochrany ZPF, zde MěÚ Nový Bor a MěÚ Česká Lípa

- Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, vydaná příslušným úřadem, zde MěÚ Nový Bor

- Projednání změny územního plánu

- Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do VKP vydaná příslušným úřadem, zde MěÚ Nový Bor

- Rozhodnutí o výjimkách podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o výjimkách z podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů vydaná příslušným orgánem ochrany přírody (vydává Krajský úřad Libereckého kraje).

B.II	Údaje o vstupech

### B.II.1 Půda

V příloze č. 5 je zákres celé výměry golfového hřiště včetně části projednané v rámci zjišťovacího řízení v roce 2005 a již stavebně povolených a zkolaudovaných staveb u penzionu ARISTO v západní části areálu.

V následující tabulce je uveden výčet pozemků, které jsou předmětem projednání v rámci tohoto zjišťovacího řízení.

Tabulka č. 5: výčet pozemků dotčených projednávanou částí golfového hřiště

| p.p.č. | k.ú. | dotčená výměra (m2) | druh pozemku | způsob ochrany | kód BPEJ/výměra v m2 | třída ochrany ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125/7 | Pihel | 1209 | orná půda | ZPF | 55411/58 56701/1148 | IV V |
| 125/6 | Pihel | 17608 | orná půda | ZPF | 56701/17608 | V |
| 172/6 | Pihel | 165671 | orná půda | ZPF | 55411/79476 52851/75689 54710/7926 56701/2199 56811/381 | IV III III V V |
| 172/23 | Pihel | 16627 | orná půda | ZPF | 55411/116627 | IV |
| 198/2 | Pihel | 7899 | trvalý travní porost | ZPF | 55411/601 52851/84 56701/7214 | IV III V |
| 1422/1 | Pihel | 4632 | vodní plocha | - | - | - |
| 1422/6 | Pihel | 36 | vodní plocha | - | - | - |
| 1422/7 | Pihel | 37 | vodní plocha | - | - | - |
| 209/1 | Lada | 573 | vodní plocha | - | - | - |
| 209/2 | Lada | 7659 | vodní plocha | - | - | - |
| 210/1 | Lada | 35 | vodní plocha | - | - | - |
| 210/2 | Lada | 58 | vodní plocha | - | - | - |
| 210/3 | Lada | 307 | vodní plocha | - | - | - |
| 264 | Písečná | 26679 | trvalý travní porost | ZPF | 54177/44 54710/266638 | V III |
| 265 | Písečná | 576 | trvalý travní porost | ZPF | 54710/576 | III |
| 266/1 | Písečná | 114407 | orná půda | ZPF | 54710/64302 55411/50105 | III IV |
| 266/2 | Písečná | 4251 | orná půda | ZPF | 55411/4251 | IV |
| 178/3 | Bukovany | 40000 | orná půda | ZPF | 55411/32305 54710/7695 | IV III |
| 178/1 část | Bukovany | 40000 |  |  |  |  |
| Celková výměra | 448264 m2 |

Pro úplnost je nutno uvést výčet pozemků části areálu již projednané v rámci zjišťovacího řízení v roce 2005, které však nejsou předmětem tohoto oznámení (projednána byla buď celá výměra nebo pouze část uvedených pozemků):

p.p.č. 279/1, 279/8, 279/13, 279/17, 279/15, 269/2, 275, 172/4, 172/5, 172/6, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/13, 172/16, 172/17, 172/18, 1422/2, 1422/3, 1422/4, 1422/5 v k.ú Pihel, obec Nový Bor

p.p.č. 262, 264, 265, 266/1 část v k.ú. Písečná u Dobranova, obec Česká Lípa

p.p.č. 426/1 v k.ú. Stará Lípa, obec Česká Lípa

p.p.č. 209/2, 210/1, 210/2, 210/3, 211 v k.ú. Lada, obec Česká Lípa

Přibližný rozsah již posouzené části je patrný z následujícího obrázku. Oproti původnímu záměru nebudou dotčeny plochy zařazené jako PUPFL (původně měla být dotčena parcela č. 211 v k.ú. Lada).

Obrázek č.6: zákres rozlohy 9-ti jamkového hřiště projednaného v roce 2005

Původní záměr zasahoval plochu 23,8 ha. Z této plochy vstupuje do nového záměru pouze 22 ha. Oproti původnímu záměru posuzovanému v roce 2005 nebudou zasaženy pozemky určené k plnění funkce lesa.

Další součástí golfového hřiště budou již stavebně povolené a zkolaudované stavby na pozemcích st. 39, p.č. 279/4, 279/23, 299, 300/5 a 329/2 a v k.ú. Pihel u Nového Boru. Ty tvoří nejzápadnější část areálu u penzionu ARISTO.

Vlastní hrací plochy golfového hřiště budou na výměře cca 280 000 m2, celková plocha areálu bude 67 ha.

Protože je většina dotčených pozemků součástí ZPF, bude nezbytné vyčíslit a následně projednat vynětí ze ZPF. Vyjímat se budou pouze části zemědělských pozemků dotčených stavbou bunkerů, greenů, plochy parkoviště a areálových komunikací a zastavěné plochy budov.

Pro greeny se počítá s výměrou 550 m2 pro každý, tj 11 000 m2 celkem (18 golfových drah + 2 cvičné).

Pro všechny bunkery byla spočítána celková výměra 3000 m2. Oproti greenům mají bunkery různou velikost zastavěné plochy, proto uvádíme výměru celkovou.

Tabulka č. 6: pozemky dotčené vynětím ze ZPF pro greeny a bunkery

| katastrální území | p.p.č. | kultura | Třída ochrany ZPF | výměra záboru v m2 | Stavba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pihel | 279/24 | orná půda | III | 1540 | 2x bunker u greenu, 2x green |
| Pihel | 279/1 | orná půda | III | 1080 | green, 2x bunker u bodu dopadu, bunker u greenu |
| Pihel | 279/15 | orná půda | III | 850 | green, bunker u greenu, bunker u bodu dopadu |
| Pihel | 172/16 | trvalý travní porost | III, IV | 1450 | 2x green, 2x bunker u greenu, bunker u bodu dopadu |
| Pihel | 172/10 | orná | III | 70 | bunker u bodu dopadu |
| Pihel | 172/13 | orná | III | 700 | green, bunker u greenu |
| Písečná | 266/1 | orná | III, IV | 650 | green, bunker u greenu |
| Písečná | 264 | trvalý travní porost | III, V | 870 | green, bunker u bodu dopadu, bunker u greenu |
| Pihel | 125/6 | orná | V | 770 | green, bunker u bodu dopadu, bunker u greenu |
| Pihel | 172/6 | orná | III, IV, V | 980 | 3x bunker u bodu dopadu, green, bunker u greenu |
| Pihel | 172/23 | orná | IV | 680 | green, bunker u greenu |
| Písečná | 266/1 | orná | III, IV | 2720 | 2x bunker u bodu dopadu, 4x green, 3x bunker u greenu |
| Bukovany | 178/1 | orná | III, IV | 1640 | 2x green, 2x bunker u greenu, 2x bunker u bodu dopadu |
| Celková výměra vynětí ze ZPF pro prvky dráhy | 14000 m2 |

V uvedené tabulce jsou tučně vyznačeny pozemky, které se nacházejí v ploše hřiště, která je v tomto oznámení projednávaná. Tenkým písmem jsou uvedeny pozemky, které již byly projednány v roce 2005. Vzhledem k tomu, že se zvětšením plochy hřiště došlo ke změně rozmístění jednotlivých drah, neodpovídá nová výměra pozemků určená k vynětí ze ZPF původnímu záměru projednanému v roce 2005. Proto je zde uvedena celková výměra vynětí ze ZPF pro celou plochu golfového hřiště.

Tabulka č. 7: pozemky dotčené vynětím ze ZPF pro doprovodné stavby

| katastrální území | p.p.č. | kultura | Třída ochrany ZPF | výměra záboru v m2 | Stavba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pihel | 279/23 | orná půda | III 54700 | 250 | klubovna s terasou |
| Pihel | 279/24 | orná půda | III | 250 | klubovna s terasou |
|  |  |  |  | 442,5 | budova údržby |
|  |  |  |  | 300 | komunikace |
| Pihel | 279/26 | orná půda | III | 1500 | parkoviště |
|  |  |  |  | 150 | komunikace |
| Celková výměra vynětí ze ZPF pro doprovodné stavby | 2892,5 m2 |

Vodní plochy budou budovány jako tůně, tzn. vyhloubené vodní nádrže bez hrází. Těsnění bude přirozené, v podloží se vyskytují nepropustné jíly. Vzhledem k tomu, že se nebude jednat o stavby se základy nebo jinými stavebními prvky trvalého charakteru, je případné odstranění tůní a navrácení pozemků do původního stavu velmi jednoduché prostým zavezením. Proto oznamovatel nenavrhuje vyjímat plochu tůní ze zemědělského půdního fondu.

Při stavbě golfového hřiště bude maximálně využita přirozená konfigurace terénu a zemní práce budou omezeny na minimum. Na plochách určených ke zbudování jamkovišť a odpališť bude sejmuta ornice, vymodelován terén do požadovaného tvaru, položeny příslušné vrstvy materiálu, rozprostřena ornice a provedeno osetí. Pouze povrch bunkerů bude pískový. Při výstavbě nevznikne žádný přebytečný výkopový materiál nebo ornice. Vše bude využito při výstavbě jednotlivých částí hřišť a úpravách okolních ploch.

Pozemky nebudou meliorovány. Pouze na plochách greenů bude provedeno odvodnění. Voda z ploch greenů bude v dostatečné vzdálenosti vsakována. Nebude tedy docházet k odvodnění pozemků v pravém slova smyslu, kdy je voda odváděna do vodotečí mimo dotčené území.

Pro případ většího množství srážek bude území golfového hřiště odvodněno systémem otevřených stružek zaústěných vždy do nejbližší vodní tůně. Voda z tůní bude využívána k závlaze povrchu hřiště. Nebude tedy z území odvedena, naopak dojde k jejímu bezpečnému zadržení a následnému vrácení do území formou zálivky.

Část území je v současné ploše zmeliorována. Oznamovatel bere tuto skutečnost na vědomí a funkčnost odvodňovacího systému i ve vlastním zájmu zachová.

Oznamovatel nehodlá areál oplocovat. Nebude žádným způsobem bránit „nehráčům“ vstupu do areálu případně průchodu do krajiny. Hranice hřiště budou vymezeny výstražnými tabulkami s upozorněním na nebezpečí zranění golfovým míčkem. Tím bude zachována prostupnost krajiny.

### B.II.2	Voda

Restaurační, ubytovací a technické zázemí včetně odstavných a parkovacích ploch bude nově vybudováno s využitím stávajících přípojek na veřejný vodovodní řad, který je ve správě SčVK a.s. Teplice. Potřeba vody vyvolaná provozem golfového hřiště bude následující:

Tabulka č. 8: Potřeba pitné vody

| 10 zaměstnanců | 120 l/den | 1200 l/den |
| --- | --- | --- |
| 60 hostů | 20 l/den | 1200 l/den |
| Celkem | 2400 l/den |

Potřeba pitné vody v souvislosti s provozem hřiště bude pouze sezónní.

Pro zavlažování povrchu golfového hřiště bude využívána jednak voda povrchová, která bude za příznivých podmínek (při dostatečných srážkách a tím dostatečné vodnosti vodotečí) odvedena z vodotečí a akumulována v celkem třech vodních tůních. V době malé vodnosti (malých průtoků) ve vodotečích bude voda do tůní doplňována z nově vybudovaného vrtu. Zalévání bude realizováno pouze v noční době z tůní. Do tůní budou zároveň odvedeny srážkové vody z parkoviště po přečištění v odlučovači ropných látek, srážkové vody z plochy hřiště, které budou odvedeny povrchovými kanálky s využitím přirozené konfigurace terénu, i vody ze střechy klubovny. Oznamovatel bere na vědomí skutečnost, že bude nezbytné ve vodotečích zachovat minimální zůstatkový průtok Q355 a zároveň i skutečnost, že podzemní voda je určena přednostně k zásobování obyvatel pitnou vodou. Vodnímu hospodářství bude věnována zvýšená pozornost. Odběrná místa budou navržena renomovaným projektantem oprávněným k projektování vodních děl.

Tabulka č. 9: vystrojení vrtu (zdroj: hydrogeologický posudek v příloze č. 7)

| Parametr |  | Materiál | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka vrtu | 160 m |  |  |
| Úklon vrtu | 0° |  | K ose vrtu |
| Vrtný průměr | 220 mm |  |  |
| Vystrojený průměr | 159 mm | Fe |  |
| Perforace | 110-160 mm | Fe |  |
| Cementace | 0-100 m |  |  |
| Obsyp | 100-110 m 110-160 m | Písek Kačírek 1/4 | Pískový límec Filtr |
| Max. čerpaný objem | 5 l/s |  |  |
| Vrtáno bude jádrově s vodním výplachem. |

Vzhledem k tomu, že v zájmovém území nebude s výjimkou aplikace hnojiv nakládáno se závadnými  látkami, lze prakticky vyloučit negativní dopad na povrchové a podzemní vody a horninové prostředí.

### B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje

Výstavba

Při výstavbě budou použity běžné mechanizmy. Kromě písku, štěrku a zeminy na provedení terénních úprav (vlastní výkopový materiál), materiálu na drenáže a filtrační vrstvy a travního semene nevznikne potřeba dalších surovin. Při výstavbě nebudou používány žádné odpady ani výkopový materiál z jiné lokality.

Provoz

Z hlediska potřeby surovin budou nároky golfového hřiště za provozu minimální a omezená pouze na hnojiva potřebná na údržbu trávníků. Na trhu je celá řad speciálních hnojiv pro sportovní trávníky a golfová hřiště. Tato hnojiva budou aplikována pouze na plochy jamkovišť a odpališť a to dle potřeby 1-2x do roka. Většina ploch hřiště bude udržována pouze sečením 2x ročně s možností využít mulčování. Princip mulčování spočívá v tom, že posečený nadrobno rozsekaný trávník je ponechán na ploše pro účely zeleného hnojení. Tato metoda se používá velmi často při údržbě pastvin, zvláště před začátkem podzimu. Nebudou používány herbicidy ani pesticidy.

Důležitou surovinou za provozu bude voda pro skrápění trávníků (viz předchozí kapitola).

Vzhledem k velké rozloze areálu bude nutné používat sekačky na benzín. Pro údržbu velkých ploch bude nutno používat traktor. Pohonné hmoty (benzin a nafta) pro tyto mechanizmy budou nakupovány dle aktuální potřeby na blízké ČSPHM (proti hostinci u Zlatého buřtu). Jejich spotřeba se očekává cca 800 l/rok.

Elektrickou energií bude areál zásobován z veřejné sítě SČE a.s.

K vytápění zázemí budou využívána krbová kamna na dřevo, ve výjimečných případech bude využívána elektřina).

### B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Realizací záměru vybudování golfového hřiště nevzniknou nové nároky na řešení dopravní situace. Přístup do areálu je možný po stávající komunikaci I/9 a dále po místní komunikaci od Hostince U Zlatého buřtu.

K parkování vozidel bude využito nově vybudované parkoviště o kapacitě 60 parkovacích stání pro osobní automobily.

Zvýšení provozu způsobené pohybem návštěvníků hřiště bude pouze sezónní a nebude významné.

B.III Údaje o výstupech

### B.III.1 Ovzduší

Výstavba

Etapa výstavby bude vzhledem k plošné a časové rozloženosti z hlediska možných dopadů na ovzduší bezvýznamná. Emise budou vznikat jednak ze stavebních mechanizmů a jednak vlivem sekundární prašnosti z upravovaných ploch. V tomto stadiu přípravy záměru nelze odhadnout množství emisí generovaných výstavbou záměru.

Provoz

Bodové zdroje znečišťování ovzduší – kromě krbových kamen v zázemí hřiště se nebude v etapě provozu nacházet žádný jiný zdroj znečišťování ovzduší. Většina krbových kamen nabízených na trhu má tepelný výkon od 8 do 10 kW. Půjde o malý zdroj znečišťování ovzduší. Palivem bude výlučně dřevo nebo dřevěné peletky, které trh nabízí za dostupnou cenu.

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší je přístupová komunikace ke golfovému hřišti.

Emise z dopravy

Výpočet emisí z dopravy při provozu záměru je proveden pro komunikace mezi silnicí I/9 a parkovištěm.

Předpoklady výpočtu:

- vzdálenost parkoviště po přístupové komunikaci a areálové nově vybudované přístupové cestě od komunikace I/9 cca 500 m

- počet parkovacích míst  60

- předpoklad 50 % obsazenost parkovacích míst

- obrátka na 1 parkovacím místě – 2x denně

- počet OA návštěvníků za den (12 hodin) - 60 OA

- celkový denní počet pohybů vozidel (příjezd, odjezd) návštěvníků - 120

Emise z automobilové dopravy lze rozdělit na emise:

- emise z pohybu vozidel na parkovacích plochách

- emise z pohybu vozidel po příjezdových komunikacích

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2011 (předpokládané zprovoznění centra) byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 06, který představuje nadstavbu modelu MEFA 02 publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002. Program MEFA 06 má v sobě implementovaný algoritmus pro stanovení složení vozového parku podle norem EURO pro jednotlivé roky a pro různé typy komunikací. Jako charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové dopravě byly hodnoceny NO2, PM10 a benzen.

Rychlost po příjezdových komunikacích a ploše parkoviště byla uvažována 30 km/h a při stanovení emisí ze startování rychlost 5 km/h.

Tabulka č. 10:  Emisní faktory pro rok 2011

| Druh vozidla, rychlost | NOx | PM10 | benzen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | km/h | g/km/vozidlo |
| OA | 30 | 0,8009 | 0,0158 | 0,0316 |
|  | 5 | 0,8259 | 0,0517 | 0,0976 |

Tabulka č. 11:  celkové emise z pohybu OA na přístupové cestě od komunikace I/9 a parkovišti (vč. startování) [g/24h]

|  | NOx | PM10 | benzen |
| --- | --- | --- | --- |
| pojíždění | 48,054 | 0,948 | 1,896 |
| startování | 49,554 | 3,102 | 5,856 |
| celkem | 97,608 | 4,05 | 7,752 |

Zátěž z tohoto liniového zdroje není významná a neovlivní pohodu bydlení stávajících rodinných domů.

Dalším zdrojem emisí za provozu záměru budou mechanizmy pro údržbu hřiště – sekačky, traktor apod. Jejich emise nelze v tomto stadiu přípravy záměru vyčíslit, ale lze je pokládat za nevýznamné.

### B.III.2 Odpadní vody

Odpadní vody budou pouze splaškového charakteru. Budou jímány do jímek na vyvážení u každého objektu (jedna u penzionu ARISTO, druhá u nové budovy klubovny). Po vybudování veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Pihel (již stavebně projednáno, stavebník město Česká Lípa) budou objekty napojeny na tuto kanalizaci. Jímky na vyvážení budou buď odstraněny nebo využity k jímání srážkové vody ze střech objektů.

Množství odpadních vod bude stejné jako množství vod odebraných z veřejného vodovou pro potřeby návštěvníků a personálu golfového hřiště. Množství je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka č. 12: přehled množství odpadní vody splaškové

| 10 zaměstnanců | 120 l/den | 1200 l/den |
| --- | --- | --- |
| 60 hostů | 20 l/den | 1200 l/den |
|  | 2400 l/den |

### B.III.3 Odpady

Posuzovaný záměr nepředstavuje významný zdroj odpadů jak v období výstavby, tak v období provozu.

Období výstavby

V rámci výstavby vznikne pouze minimální množství odpadů, které jsou typické pro výstavbu obdobných areálů. Při stavbě golfového hřiště bude maximálně využita přirozená konfigurace terénu a zemní práce budou omezeny na minimum. Při výstavbě nevznikne žádný přebytečný výkopový materiál nebo ornice. Vše bude využito při výstavbě jednotlivých částí hřišť a úpravách okolních ploch. V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Vzniklé odpady budou přednostně nabízeny oprávněným osobám k využití. Nebude-li jejich využití možné, budou opět oprávněnou osobou odstraněny. Předpokládaný výčet jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uveden v následující tabulce:

Tabulka č. 13: přehled odpadů vznikajících v období výstavby

| Katalogové číslo | Kategorie | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené (odpad ze zeleně) |
| 15 01 01 | N | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly |
| 15 01 05 | O | Kompozitní obaly |
| 15 01 07 | O | Skleněné obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |

Tabulka č. 14: přehled odpadů vznikajících v období provozu

| Katalogové číslo | Kategorie | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 99 | O | Odpady jinak blíže neurčené (odpad ze zeleně) |
| 15 01 01 | N | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly |
| 15 01 05 | O | Kompozitní obaly |
| 15 01 07 | O | Skleněné obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |
| 20 03 04 | O | Kal ze septiků a žump |

Nakládání s dopady musí probíhat v souladu s platnou legislativou. Původce odpadů je povinen pro předávání všech druhů vznikajících odpadů uzavřít smlouvy s oprávněnými osobami, vytvořit podmínky pro oddělené shromažďování odpadů v areálu, poučit zaměstnance, vést průběžnou evidenci vzniku odpadů, získat souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, předávat hlášení o produkci odpadů atd.

### B.III.4 Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí

Provoz golfového hřiště vzhledem k charakteru tohoto sportu a k návštěvnosti (předpokládá se cca max. 60 návštěvníků denně) nebude akustické kvality okolí významně ovlivňovat. Hluk bude vznikat pouze při údržbě trávníků (sekačka). Hlučnost však nepřekročí úroveň hlučnosti běžně používané zemědělské techniky.

Ve fázi výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení hlučnosti vlivem stavebních mechanismů a nákladních automobilů. Tyto mechanismy budou zároveň i zdrojem vibrací. Toto zatížení však bude pouze krátkodobé, časově omezené.

Současným zdrojem hluku je zde především doprava na komunikaci I/9. Posuzovaný záměr tuto zátěž významně neovlivní a nebude žádným způsobem ovlivňovat pohodu bydlení v dané lokalitě.

### B.III.5 Popis rizik bezpečnosti provozu

Zejména v období výstavby mohou být přímým zdrojem případného ohrožení životního prostředí používané chemické látky a přípravky, v tomto případě zejména motorová nafta, oleje a další provozní kapaliny nákladních automobilů, nakladačů a dalších stavebních mechanismů. Ohroženo je zejména vodní prostředí – podzemní a povrchové vody. Je nezbytné zabránit jejich průniku do těchto vod zejména vsakem do půdy.

Jako zařízení staveniště budou využity prostory stávajícího penzionu ARISTO. Zde jsou k dispozici zastřešené uzamykatelné místnosti se zpevněnými podlahami, které mohou být využity k uložení nádob se závadnými látkami včetně nebezpečných odpadů. Zároveň je nezbytné mít na staveništi k dispozici dostatečné množství sanačních prostředků včetně záchytných van a prázdných nepropustných nádob k likvidaci následků případných úniků závadných látek.

V období provozu areálu je riziko havárie s dopadem na vodní prostředí minimální. Automobily budou odstaveny na vodohospodářsky zabezpečené ploše parkoviště, k uložení mechanismů pro údržbu povrchu hřiště a skladování závadných látek bude sloužit technická budova. V areálu bude v době provozu uloženo minimální množství závadných látek. S výjimkou hnojení zde nebude se závadnými látkami nakládáno. Hnojiva nebudou v areálu skladována, budou zde pouze krátkodobě uložena před vlastní aplikací. Údržba mechanismů bude prováděna formou servisu externí firmou.

Rizika ohrožení zdraví lidí jsou omezena pouze na skupinu lidí, kteří budou areál využívat ke sportu případně na turisty, kteří vstoupí do prostoru areálu za účelem průchodu (v současné době vede areálem modrá turistická značka). Tato rizika jsou vzhledem k charakteru popisovaného sportu mizivá. Riziko ohrožení okolního obyvatelstva je zanedbatelné.

- Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

Území posuzovaného záměru se nachází při komunikaci I/9 na spojnici Česká Lípa -  Nový Bor.

Obě města, Nový Bor i Česká Lípa, mají výrazně průmyslový charakter. V České Lípě převažuje výroba zaměřená subdodavatelsky na automobilový průmysl a další strojírenská výroba. Nový Bor je již historicky zaměřen na sklářství. Stále se snižující podíl na zaměstnanosti obyvatel měla v nedávné minulosti likvidace následků těžby uranové rudy ve Stráži pod Ralskem. V současnosti je hlavním důvodem krize zasahující automobilový průmysl, hlavně subdodavatele velkých automobilek, např. Delphi Packard Electric Česká republika v České Lípě, s.r.o. Město Nový Bor je významně zasaženo úpadkem sklářství.

Zemědělské podmínky v okolí lokality charakterizuje zařazení do zemědělské výrobní oblasti bramborářské. Půdy jsou hnědozemní, typické pro přírodní stanoviště pahorkatin. Podstatnou skutečností je, že okres Česká Lípa má v současnosti velmi vysoký podíl ladem ležících pozemků.

Město Česká Lípa a okolí má velmi vhodné podmínky pro sport a rekreaci. Nový Bor je dvanáctitisícové město nacházející se v severozápadní části českolipského okresu na rozhraní Českého středohoří a Lužických hor. Horský charakter oblasti, ve které se město rozkládá, je vhodný pro aktivní odpočinek. Značnou část okolního území pokrývají lesy.

Pro své terény je město vyhledáváno pro letní i zimní rekreaci. Provozují se především tradiční sporty - pěší turistika, lyžování, cyklistika (donedávna zde byly pořádány cyklistické závody Bohemie) a cykloturistika, motokros (Novoborská Hřebenka) či mezinárodní závody v orientačním běhu. Na Polevsku jsou vybudovány lyžařské vleky, slalomový svah, v okolí pak lyžařské běžecké okruhy. Ve městě je sportovní hala, tenisové a volejbalové kurty, koupaliště, atd.

Veřejné golfové hřiště možnosti pro sportovní vyžití velmi vhodně doplní.

Pozemky, na kterých je golfové hřiště navrženo, jsou v současné době využívány jako sekané louky a pastviny. Lokalitou protéká bezejmenná vodoteč, která tvoří přirozený biokoridor, v němž nachází útočiště celá řada rostlin a živočichů. Tento místní biokoridor je předmětem zájmu orgánů ochrany přírody. V generelu je vedený pod číslem 211/206/212 bez uvedení názvu, jehož současný charakter dotčených pozemků je vodní tok, ostatní plochy. Spojuje dvě lokální biocentra, která nebudou výstavbou ani provozem golfového hřiště dotčena. Zákres biocenter a biokoridoru je součástí dalších kapitol.

Obě města a také většina okresu Česká Lípa se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Z tohoto důvodu je zde kladen velký důraz na ochranu povrchových a podzemních vod.

Na posuzovaném území ani v jeho okolí se nevyskytují žádné architektonické a historické památky či archeologická naleziště.

Navrhovaný areál je částečně v rozporu s územně plánovací dokumentací města Česká Lípa i Nový Bor.  Investor si je této skutečnosti vědom a pracuje na podkladech změnu územního plánu.

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Následující odstavce jsou věnovány vysvětlení používaných termínů:

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.

ÚSES zahrnuje:

- Biocentrum (BC) - biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému

- Biokoridor (BK) - území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť

Prvky ÚSES se z hlediska významu dělí na:

- místní (lokální) - LBC, LBK

- regionální – RBC, RBK

- nadregionální – NRBC, NRBK

Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené sklaní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Zákon č.114/1992 Sb. vymezuje v § 3 písm. b) dva  typy VKP:

- VKP ze zákona

- VKP registrované.

Památné stromy

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.

Přírodní park (PPK)

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn, může orgán ochrany zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Zvláště chráněná území - ZCHÚ

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.

Mezi tzv. velkoplošná zvláště chráněná území patří:

- Národní parky - NP

- Chráněné krajinné oblast - CHKO

Mezi tzv. maloplošná zvláště chráněná území patří:

- Národní přírodní rezervace - NPR

- Přírodní rezervace - PR

- Národní přírodní památky NPP

- Přírodní památky – PP

Evropsky významné lokality (Natura 2000)

Jako evropsky významné lokality jsou do národního seznamu zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti.

Ptačí oblasti (Natura 2000)

Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením.

Konkrétní dotčená území jsou vyjmenována v další kapitole.

### C.I.1 Územní systém ekologické stability, zvláštní zájmy ochrany přírody a krajinný ráz

Záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální úrovně. Jsou však dotčeny systémy ekologické stability lokální úrovně. Budoucím areálem protéká bezejmenná vodoteč, která je vedena jako biokoridor číslo 211/206/212, místní, bez názvu, se současným charakterem dotčených pozemků vodní tok, ostatní plochy. Tento biokoridor spojuje lokální biocentrum č. 206 a 211. Obě biocentra se nachází mimo dotčené území.

Obrázek č.7: zákres biocenter a biokoridorů

Tabulka č.15: popisy biocenter z předchozího obrázku

| 210 |
| --- |
| Upřesněný biogeografický význam, název lokality dle seznamu | Místní, v systému místního významu, (Niva Dobranovského potoka) |
| řešeno v území dle dokumentace, původní označení | 28 – Generel, Sklenička 1993 BC 22 |
| mapový list LHP | LČR, l.s. Česká Lípa – 18 |
| způsob vymezení, funkčnost prvku | převzato z generelu, upřesněno dle hranic pozemků, biocentrum existující, funkční částečně |
| současný charakter dotčených pozemků (bez konfrontace s EN) | louky, vodní tok |
| 211 |
| Upřesněný biogeografický význam, název lokality dle seznamu | Místní, v systému místního významu, (U letiště) |
| řešeno v území dle dokumentace, původní označení | 28 – Generel, Sklenička 1993 BC 25 |
| mapový list LHP | LČR, l.s. Česká Lípa – 18 |
| způsob vymezení, funkčnost prvku | převzato z generelu, upřesněno dle LHP, biocentrum existující, funkční částečně |
| současný charakter dotčených pozemků (bez konfrontace s EN) | lesní pozemky |
| Identifikace segmentu dle tč. platného LHP | LČR, l.s. Česká Lípa – 251 B část |
| Doporučený rámcový obnovní cíl dle SLT | 1G – OL7, VR2, OS1, JS+, TP+ 3H – BK6, DB3, HB1, JD+, BŘ+ (z přirozeného zmlazení), LP+, JV+ |
| 212 |
| Upřesněný biogeografický význam, název lokality dle seznamu | Místní, v systému místního významu, v podkladu neuvedeno |
| řešeno v území dle dokumentace, původní označení | 28 – Generel, Sklenička 1993 BC 29 |
| mapový list LHP | LČR, l.s. Česká Lípa – 18 |
| způsob vymezení, funkčnost prvku | převzato z generelu, upřesněno dle hranic pozemků, biocentrum existující, funkční |
| současný charakter dotčených pozemků (bez konfrontace s EN) | vodní plochy, louky, ostatní plochy |
| 252 |
| Upřesněný biogeografický význam, název lokality dle seznamu | Místní, v systému místního významu, (Niva Dobranovského potoka) |
| řešeno v území dle dokumentace, původní označení | 28 – Generel, Sklenička 1993 BC 21 |
| mapový list LHP | LČR, l.s. Česká Lípa – 25 |
| způsob vymezení, funkčnost prvku | převzato z generelu, upřesněno dle hranic pozemků, biocentrum existující, funkční |
| současný charakter dotčených pozemků (bez konfrontace s EN) | lesní pozemky nezačleněné v LHP, vodní tok, louky |

Tabulka č. 16: přehled biokoridorů

| 210/212 |
| --- |
| Upřesněný biogeografický význam, název lokality | místní, v dokumentaci nenalezeno |
| řešeno v území dle dokumentace, původní označení | 28 – Generel, Sklenička 1993 – BK 28 část |
| mapový list LHP | LČR, l.s. Česká Lípa – 18 |
| způsob vymezení, funkčnost prvku | převzato z generelu bez úprav, biokoridor existující, funkční částečně |
| současný charakter dotčených pozemků (bez konfrontace s EN) | vodní tok a přilehlé okolí, louky, ostatní plochy |
| 211/206/212 |
| Upřesněný biogeografický význam, název lokality | místní, v dokumentaci nenalezeno |
| řešeno v území dle dokumentace, původní označení | 28 – Generel, Sklenička 1993 – BK 29 část |
| mapový list LHP | LČR, l.s. Česká Lípa – 18 |
| způsob vymezení, funkčnost prvku | převzato z generelu, biokoridor existující, funkční částečně |
| současný charakter dotčených pozemků (bez konfrontace s EN) | vodní tok, ostatní plochy |
| 212/252 |
| Upřesněný biogeografický význam, název lokality | místní, v dokumentaci nenalezeno |
| řešeno v území dle dokumentace, původní označení | 28 – Generel, Sklenička 1993 – BK 28 část |
| mapový list LHP | LČR, l.s. Česká Lípa – 18, 25 |
| způsob vymezení, funkčnost prvku | převzato z generelu bez úprav, biokoridor existující, funkční částečně |
| současný charakter dotčených pozemků (bez konfrontace s EN) | vodní tok a přilehlé okolí, louky, ostatní plochy |

Památné stromy

V zájmovém území ani v blízkém okolí nebyl orgánem ochrany přírody vyhlášen žádný památný strom.

Zvláště chráněná území

Na následujícím výřezu z mapy jsou čísly označena maloplošná a velkoplošná chráněná území. Maloplošná ani velkoplošná ZCHÚ nebudou dotčena.

Obrázek č. 8: zákres nejbližších zvláště chráněných území (zdroj: Chráněná území ČR, svazek III., Liberecko, AOPK ČR)

Legenda k obrázku č. 8 - nejbližší CHÚ:

č. 9 – NPR Novozámecký rybník

č. 10 – NPP Peklo

č. 25 – PP Farská Louka

č. 21 – PR Klíč

Přírodní park

Dotčené území není součástí žádného přírodního parku.

#### Evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)

Zájmové území není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Ovlivnění území realizací záměru se nepředpokládá.

Tabulka č.17: nejbližší území EVL a ptačích oblastí

| Název |  | kód | Prioritní druhy |
| --- | --- | --- | --- |
| Horní Ploučnice | EVL | CZ0513506 | klínatka rohatá,losos atlantský, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, přástevník kostivalový, vrkoč bažinný, vydra říční |
| Skalice u České Lípy | EVL | CZ0513665 | netopýr velký |
| Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky | EVL | CZ0513237 | kuňka ohnivá |
| Jezevčí vrch | EVL | CZ0510509 |  |
| Klíč | EVL | CZ0510508 |  |
| Lemberk | EVL | CZ0513662 | vrápenec malý |
| Manušické rybníky | EVL | CZ0513244 | kuňka ohnivá |
| Prácheň - Zicht | EVL | CZ0513249 | čolek velký |
| Zdislava - kostel | EVL | CZ0513668 | netopýr velký |
| Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady | Ptačí oblast | CZ0511007 |  |

Následující obrázek zobrazuje veškerá území chráněná z hlediska ochrany přírody v širším okolí záměru.

Obrázek č. 9: veškerá území chráněná z hlediska ochrany přírody v širším okolí záměru

#### Významné krajinné prvky

Zákon č. 114/1992 Sb. vymezuje dva  typy VKP:

- VKP ze zákona dle §3 písm. b) - Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

- VKP registrované podle § 56 zákona.

Mezi VKP ze zákona patří v zájmovém území všechny lesní komplexy, které se nevyskytují v dotčeném území, ale v jeho nejbližším okolí ano. Za VKP lze pokládat rovněž i vodní plochy a vodoteče.

V území dotčeném záměrem není orgánem ochrany přírody zaregistrován žádný významný krajinný prvek ve smyslu ust. § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny.

#### Krajina, krajinný ráz

Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění dán nejen mírou uchování přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého využívání krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování základního charakteru krajiny a jejího vhodného dotváření tak, aby byla udržena či zvýšena její ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty je chráněn zákonem.

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná relativně pestrá struktura krajinných prvků, daná členitou geomorfologií okolí České Lípy, jednak elevace vulkanických těles, jednak zaříznutá údolí toků v druhohorních sedimentech s tím, že v řadě prostorů jsou lokalizovány relativně ploché křídové tabule, buď zalesněné, nebo zemědělsky využívané.

C.II Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následujících kapitolách jsou popsány základní složky životního prostředí. V tomto konkrétním případě se nepředpokládá jejich významné ovlivnění, přesto jsou v této kapitole popsány.

### C.II.1 Ovzduší

Klimatické podmínky

Českolipská kotlina patří k oblasti mírně teplé a mírně suché. Průměrná roční teplota je 7 - 8 oC. Průměrná vlhkost je 81 %. Léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché se 40 - 50 letními dny. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky (50 - 65 dní). Jaro a podzim jsou mírné a teplé, poměrně krátké. Průměrné teploty vykazují tepelnou vyrovnanost klimatu bez velkého kolísání během dne. Průměrná teplota ledna je -2 až -3 oC, července 17 - 18 oC. Srážkově je oblast vyrovnaná, bez extrémně suchých a extrémně vlhkých období. Z celkového úhrnu srážek 650 - 750 mm připadá na vegetační období 350 - 400, na zimu 250 - 300 mm.

Meteorologické údaje

Pro zhodnocení konkrétních meteorologických podmínek v lokalitě je nezbytná tzv. větrná růžice. K dispozici je odborný odhad rozšířené růžice vydaný ČHMÚ. Tato růžice, použitá pro výpočty, je prezentována v následující tabulce. V každé třídě stability atmosféry je uvedeno zastoupení jednotlivých směrů a rychlostí větru v %. První řádek platí pro rychlost větru 0,9 - 2,5 m/s, druhý pro rychlost v intervalu 2,5 -7,5 m/s a třetí pro rychlosti nad 7,5 m/s.

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.

II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku.

III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

Tabulka č.18: odhad větrné růžice pro Českou Lípu

Z růžice vyplývá, že dominantní situaci v České Lípě představuje bezvětří. Zahrnuje téměř 55 % z celkové doby, tedy 4750 hod/rok. Na vítr o rychlosti vyšší než 2,5 m/s připadá pouze 13 % časového fondu, rychlost nad 7,5 m/s má velmi nízkou četnost 0,3 %. Převládající směr větru je západní (12,3 %) a severozápadní (8,8 %). Na směry jižní, JV a JZ připadá zhruba po 5 %, četnost severních a východních větrů je nízká.

Současná imisní situace v lokalitě

Imisní pozadí tuhých znečišťujících látek je v regionu zjišťováno přímo ve stanici ČHMÚ v České Lípě. Imisní pozadí oxidu dusičitého bylo zjišťováno na této stanici do roku 2007. Další látky jsou měřeny mimo region a nejsou pro místní situaci relevantní – oxid uhelnatý a NOx nejblíže v Liberci. Výsledky imisního monitoringu v roce 2007 - 2009 jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 19: výsledky měření imisí NO2, PM10 a dalších látek v roce 2007 - 2009 [(g/m3]

| Hodnota | parametr | NO2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| hodinové hodnoty | maximální | 83,8 | - | - |
|  | 19 MV | 61,8 | - | - |
|  | 98% kvantil | 45,0 | - | - |
| roční hodnota | průměr | 16,2 | - | - |
| Hodnota | parametr | NOx |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| roční hodnota | průměr | 21,6 | - |  |
| Stanice |  | PM10 |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| denní hodnoty | maximální | 121,6 | 93,5 | 125,1 |
|  | 36 MV | 41,5 | 39,9 | 42,8 |
|  | 98% kvantil | 65,4 | 57,6 | 77,2 |
| roční hodnota | průměr | 23,4 | 23,5 | 21 |

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2007, 2008, 2009 – Souhrnný roční tabelární přehled, Internetová stránka ČHMÚ Praha

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2008 leží sledované území v ploše s hodnotami ročních průměrných koncentrací:

roční koncentrace NOx			< 26 (g/m3.

roční koncentrace NOx			< 19,5 (g/m3.

Srovnání výsledků měření v letech 2007 a 2008 ukazuje, že ve sledované lokalitě došlo v tomto období ke znatelnému poklesu imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami. Že se nejedná o trend, však potvrdily výsledky měření za rok 2009.

### C.II.2 Voda

Oblast, ve které leží uvažovaná lokalita, vodopisně náleží do povodí Labe, speciálně do povodí Ohře. Hydrogeologicky spadá do hydrogeologického rajónu č.464 Křída Horní Ploučnice.

Posuzovanou lokalitu odvodňuje systém bezejmenných vodotečí ve správě Zemědělské vodohospodářské správy. Tyto vodoteče ústí v obci Bukovany zprava do toku Dobranovského potoka ve správě Lesů ČR. Číslo hydrologického pořadí čtvrtého řádu je 1-14-03-051, plocha dílčího povodí je 42,215 km2.

Dobranovský potok je podle platné legislativy významným vodním tokem, je pravostranným přítokem Ploučnice ve správě Povodí Ohře s.p.

Obrázek č. 10: vyznačení vodních poměrů lokality (červenou šipkou je vyznačeno umístění záměru)

Území Novoborska i Českolipska je součástí chráněné oblasti přirození akumulace vod Severočeská křída. Zároveň celá lokalita leží v ochranném pásmu vodního zdroje, viz následující obrázek (zeleně vyznačená oblast).

Obrázek č. 11: zákres ochranných pásem vodních zdrojů (červenou šipkou je vyznačeno umístění záměru)

### C.II.3 Půda a geologické poměry

Na převážné části lokality se vyskytují pseudogleje (oglejené půdy). Jedná se o středně hluboké půdy, ve kterých může být příměs skeletu. Hladina podzemní vody kolísá. Pseudogleje jsou středně těžké až těžké půdy. Na jaře je v nich nízká až nulová provzdušněnost. Půdní vlhkost bývá vyšší než maximální kapilární vodní kapacita. Půdy se vyznačují nízkou kvalitou humusu, dusík je vázán v organické formě. Půdní reakce je kyselá.

Podle způsobu užívání pozemků se v případě budoucího areálu jedná o trvalý travní porost, ornou půdu nebo vodní plochu. Půda pozemků je zařazena do III. - V. třídy ochrany zemědělské půdy nebo je nebonitována. Podrobně viz tabulka č. 5.

Plochy, hlavně v severní části budoucího areálu, jsou 1 – 2x ročně koseny na seno nebo senáž. Na zhruba jedné třetině severovýchodní části navrhovaného areálu na ploše orné půdy byla v posledních měsících provedena orba a osetí jetelotravní směsí (viz následující obrázky). Jedná se o běžný způsob managementu orné půdy (i travních porostů). Tento zásah byl proveden především na svažitých plochách a jedním z hlavních důvodů bylo zabránění půdní erozi.

| Obrázek č.12: zoraná plocha v dubnu 2010 | Obrázek č. 13: osetá plocha v září 2010 |
| --- | --- |

V katastru nemovitostí je na předmětném území několik pozemků vedeno jako vodní plocha.  S největší pravděpodobností se jedná o historické vodní nádrže, které již zanikly, a v katastru nemovitostí nebyla provedena změna konstatující skutečný stav. Naopak se na pozemcích vedených jako trvalý travní porost vyskytuje průtočná  umělá vodní  nádrž na vodním toku.

V rámci hydrogeologického průzkumu za účelem posouzení možnosti zřízení vrtu pro jímání podzemní vody byl podrobně zmapován profil zeminy uvedený v následující tabulce.

Tabulka č. 20: geologické poměry v místě vrtu (zdroj: HG posudek v příloze č. 7)

| Hloubkový interval (v m pod terénem) | Popis zeminy |
| --- | --- |
| 0,0 – 1,5 | Jílovitá hlína, prachová matrice, II. třída vyluhovatelnosti |
| 1,5 – 22,0 | Šedý jílovec |
| 22,0 – 110,0 | Vápnitý pískovec až kalový vápenec |
| 110,0 – 160,0 | Hrubozrnný pískovec |
| Dále je uveden geologický profil bez vrtání |
| 160,0 – 368,0 | Hrubozrnný pískovec |
| 368,0 – 401,0 | Slinito prachovitý pískovec |
| 401,0 – 418,0 | Prachovec, slínovec, kalový vápenec |
| 418,0 – 424,0 | Detritický prachovitý pískovec – přechodová zána mezi turonem a cenomanem – „pleus zóna“ |
| 424,0 – 473,0 | Fukoidové pískovce |
| více než 473,0 | Fylity - proterozoikum |

Kontaminace půdy a horninového prostředí

Na pozemku, na kterém je stavba navržena, nebyla zjištěna kontaminace závadnými látkami, ani se nepředpokládá její zjištění.

### C.II.4 Flora

Na vymezené ploše původního záměru byl v roce 2005 (v rámci zpracování oznámení pro zjišťovací řízení) proveden botanický průzkum, ze kterého vyplynulo, že na dané lokalitě nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin podle zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č.II  a Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. (Seznam zvláště chráněných druhů rostlin). Nebyly zde nalezeny ani významné taxony pro danou lokalitu. V závěru zjišťovacího řízení bylo tehdejšímu investorovi uloženo doplnit tento průzkum o jarní aspekt, jehož účelem bylo ověření zjištění, že na lokalitě se nevyskytují bledule jarní.

V roce 2010 byl novým investorem zadán nový biologický průzkum na celé budoucí ploše záměru, tzn. na původně plánovaných a již projednaných plochách a na plochách, o něž bude původní záměr rozšířen.

Biologický průzkum byl proveden odborníky Vlastivědného muzea v České Lípě:

- RNDr. Honců – bezobratlí

- Ing. Vitáček – obratlovci

- Ing. Knauerová – botanika a dendrologie.

Průzkum byl proveden v následujícím rozsahu:

- Jarní aspekt květen – červen 2010

- Letní aspekt červen – září 2010 (zahrnuje část podzimního aspektu).

V době předání tohoto oznámení pokračuje tento biologický průzkum a bude dokončen koncem října 2010 v kompletním podzimním aspektu. Přesto je možno konstatovat, že v době předání výsledků (17.9.2010) již nelze očekávat v lokalitě nějaké nové překvapivé zjištění.

Z výsledků dendrologického průzkumu vyplývá, že se v zájmovém území nenacházejí žádné takové druhy stromů, keřů či nízkých keřů do 1m výšky, které by spadaly do seznamu zvláště chráněných druhů dřevin, ani takoví solitérní jedinci ze skupiny stromů a keřů, které by bylo nutné ať už pro jejich hodnotu krajinotvornou, sadovnickou, věkovou či jinou, bezpodmínečně na území této lokality uchovat či jim poskytnout další zvláštní ochranu.

Z druhů zapsaných v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky jako kategorie C4a „Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené“ byl zaznamenán jeden exemplář hrušně polničky (Pyrus pyraster), který nebude záměrem dotčen.

V daném území byl potvrzen jeden zvláště chráněný druh rostlin podle zákona č.114/1992 Sb. - příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. (seznam zvláště chráněných druhů rostlin), a to prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zařazený v kategorii C3, §3 – ohrožený druh.

Jeho středně silná populace se vyskytuje především ve svahové části zájmového území, pod hranou sousedícího letiště, ve světlých fázích podrostu a na otevřených enklávách vymapovaných ve společenstvu vysokých mezofilních a xerofilních křovin a také roztroušeně v silně zamokřené části aluviálních psárkových luk (ostrůvek vrbových křovin s vybudovaným vyhlídkovým mysliveckým posedem).

Tento výskyt je potvrzen mimo zájmové území, uvedená lokalita výskytu se nachází v ochranném pásmu letiště, kam naplánované golfové hřiště nezasahuje. Původně, a to ještě v době provádění průzkumu jarního aspektu, bylo záměrem investora rozšířit plánované hřiště i na toto území, ochranné pásmo letiště to však zcela vylučuje. Z tohoto důvodu nebude nutné žádat o udělení výjimky ze zákona č.114/1992 Sb. pro zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin vztahující se k výše uvedenému druhu prstnatci májovému (Dactylorhiza majalis).

V daném území nebyly v rámci botanického průzkumu potvrzeny žádné další zvláště chráněné druhy rostlin podle zákona č.114/1992 Sb. Pouze nově nalezený druh zasluhující pozornost z hlediska botanického, je zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus subsp. serotinus), řazený dle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategorii C4a „Vzácnější taxony vyžadující další pozornost “ jako silně ohrožený druh naší květeny. Zdravínek byl zjištěn podél potoka, který tvoří částečnou hranici zájmové lokality ze severní strany, kde vede územím příjezdová polní cesta z Pihelu směrem na Bukovany. Na jejím středovém pásu a místy i po jejich okrajích byly zaznamenány liniové porosty zdravínku jarního pozdního.

Plné znění zpráv z botanického a dendrologického průzkumu je součástí příloh č. 8 (jarní aspekt) a 9 (letní a časně podzimní aspekt).

### C.II.5 Fauna

Na dané lokalitě byl proveden zoologický průzkum – je také součástí příloh č. 8 a 9. Průzkum byl rozdělen do dvou částí - bezobratlí a obratlovci.

Bezobratlí

Závěr průzkumu v roce 2005:

Na většině plochy převládají běžné druhy živočichů. Při posuzování lokality v roce 2005 byl zjištěn pouze jeden zvláště chráněný druh bezobratlých a to otakárek fenyklový, který se nemusí trvale vyskytovat na dané lokalitě. Je vázán na řadu pěstovaných i planě.  V roce 2010 nebyl tento druh již zjištěn.

Na mírně podmáčené louce v dolní části pozemku byly v roce 2005 zjištěny dva druhy modrásků - modrásek tečkovaný a modrásek bahenní. Tyto druhy motýlů žijí na extenzivně využívaných vlhkých loukách s výskytem krvavce totenu se zachovalým vodním režimem.  Krvavec toten byl botanickým průzkumem prokázán na zájmovém území jen v omezené míře podél biokoridoru. Nebyly zjištěny ani žádné stavby chráněných bezobratlých, jako kupovitá hnízda mravenců  či hnízda čmeláků.

Závěr průzkumu v jarním aspektu 2010:

Na zkoumané ploše bylo až dosud zjištěno 68 druhů bezobratlých živočichů. Převládají běžné druhy bezobratlých živočichů, eurytopní (3 druhy střevlíkovitých) a adaptibilní (4 druhy střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých)l, nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Přítomnost některých druhů napovídá, že se zde vyskytují zbytky původní fauny, zejména v břehových porostech kolem rybníka Gabčíkovo (poznámka zpracovatele oznámení – jde zřejmě o místní název pro vodní nádrž na bezejmenné vodoteči na SV budoucího areálu) u Bukovan. Na lokalitě byly zjištěny 3 kupy zvláště chráněných mravenců travních (Formica pratensis) §3, dosud nebyla nalezena hnízda čmeláků r. Bombus. V dalším pokračování průzkumu budou s největší pravděpodobností prokázány 2 naturové druhy modrásků -  modrásek bahenní (Maculiea nausithous) a modrásek očkovaný (Maculinea telejus). Jejich vývoj je vázán na krvavec toten (Sanquisorba officinalis) a hnízda mravence r. Myrmica, u kterých probíhá vývoj housenek. V území nelze vyloučit výskyt dalších zvláště chráněných druhů živočichů, které nejspíš budou prokázány v dalším průběhu průzkumu.

Závěr průzkumu v letním (a časně podzimním) aspektu 2010:

Na zkoumané ploše bylo až dosud zjištěno 119 druhů bezobratlých živočichů. Ekologické vyhodnocení bylo možno provést na střevlíkovitých a drabčíkovitých Převládají běžné druhy eurytopní (12 druhů střevlíkovitých a 5 druhů drabčíkovitých) a adaptibilní (10 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Přítomnost některých druhů napovídá, že se zde vyskytují zbytky původní fauny, zejména v břehových porostech kolem rybníka Gabčíkovo u Bukovan. Na lokalitě byly zjištěny tři druhy zvláště chráněných čmeláků r. Bombus, nebyla však nalezena jejich hnízda. Prokázán byl výskyt naturového druhu modráska -  modráska bahenního (Maculiea nausithous) §2. Jeho vývoj je vázán na krvavec toten (Sanquisorba officinalis) a hnízda mravence r. Myrmica, u kterých probíhá vývoj housenek.

Obrázek č. 14: modrásek bahenní

Na následujících obrázcích je znázorněna lokalita výskytu krvavce totenu, který je v podzimních měsících zvláště patrný díky suchému hnědému květenství. Na mapce je zhruba zakreslen jeho výskyt. Je patrné, že většina lokality je mimo budoucí hřiště.

Do lokality budoucího hřiště zasahuje jen menší část.

Obrázek č. 15: zhruba vymezená lokalita krvavce totenu

Obrázek č. 16: pohled na  lokalitu krvavce totenu (vymezena červenými šipkami)

Obratlovci

Závěr průzkumu v roce 2005:

Na lokalitě byl zjištěn výskyt ohroženého druhu ropuchy obecné a užovky obojkové v mokřadech v dolní části lokality. Dále se zde vyskytují ohrožené druhy ptáků: moták pochop, vlaštovka obecná, bramborníček hnědý.

Pro doplnění průzkumu byla využita i data z kartotéky Vlastivědného muzea v České Lípě (tyto údaje jsou starší pěti let), která uvádí:

Druhy silně ohrožených živočichů: skokan štíhlý, slepýš křehký, ještěrka obecná, ledňáček říční.

Druhy ohrožené: ropucha obecná, skokan hnědý, užovka obojková.

V zájmovém území byl také potvrzen výskyt běžných zoocenóz složených z živočišných druhů charakterizujících jednotlivé biotopy zájmového území.

Závěr průzkumu v jarním, letním a časně podzimním aspektu 2010:

V zájmové lokalitě byl doložen výskyt dvou druhů obojživelníků: skokan štíhlý (Rana dalmatina) a ropucha obecná (Bufo bufo). Zjištěné druhy odpovídají druhům uvedeným v kartotéce výskytu živočišných druhů obratlovců na Českolipsku. V zájmové lokalitě nebylo nalezeno rozmnožoviště ani zimoviště zjištěných druhů obojživelníků. Vhodné vodní plochy (přirozené nebo dočasné) pro rozmnožování obojživelníků nebyly přímo v zájmové lokalitě zjištěny. Oba vyskytující se druhy v zájmové lokalitě mají na Českolipsku plošné rozšíření a patří mezi druhy hojnější. Výskyt obou doložených druhů obojživelníků je soustředěn do podmáčených a zamokřených stanovišť zájmové lokality. Ty se nacházejí především v jižním, svažitém a částečně zamokřeném okraji lokality pod letištěm a v okolí vodotečí.

V zájmové lokalitě byl opětovně a nově doložen výskyt tří druhů plazů.

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Užovka obojková (Natrix natrix)

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

Druhy zvláště chráněné dle Prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. a vyhlášky č. 175/2006 k Zákonu č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Silně ohrožený druh:

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Ohrožený druh:

Užovka obojková (Natrix natrix)

Druhy savců a ptáků zvláště chráněné dle Prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. a vyhlášky č. 175/2006 k Zákonu č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, s přímou a pevnou vazbou na zkoumaná stanoviště nebyly v zájmové lokalitě zjištěny.

Hodnocení dle Červeného seznamu České republiky (Šťastný & Bejček 2003).

Druh téměř ohrožený – Near Threatened (NT)

Jiřička obecná (Delichon urbica)

Zajíc polní  (Lepus europaeus)

Z výše uvedených skutečností vyplývá nutnost požádat o udělení výjimky ze Zákona č.114/1992 Sb. pro tyto zvláště chráněné druhy:

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Ropucha obecná (Bufo bufo)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

Užovka obojková (Natrix natrix)

Zvláště chráněné druhy byly zjištěny pouze ve skupině obojživelníků a plazů. U dalších dvou skupin ptáků a savců nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů s prokazatelnou a přímou vazbou na zájmovou lokalitu. Struktura biodiverzity obratlovců v zájmové lokalitě nevykazuje svou charakteristikou výjimečnost nebo zvýšenou hodnotu oproti jiným obdobným lokalitám a stanovištím v okolí České Lípy. V ploše zájmové lokality vykazuje zvýšenou hodnotu z pohledu výskytu obratlovců podmáčené a svažité území s porosty křovin na jižním okraji zájmové lokality pod letištěm. Zvýšenou hodnotu má i doprovodná zeleň a nivy vodotečí v zájmové lokalitě s navazujícími mokřinami. V těchto místech je soustředěn výskyt zvláště chráněných druhů a také hnízdní aktivita významnějších druhů ornitofauny.

Nebyl zjištěn důvod pro neudělení výjimky pro zjištěné zvláště chráněné druhy.

Plné znění zpráv z průzkumu je součástí příloh č. 8 (jarní aspekt) a 9 (letní a časně podzimní aspekt).

- Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vlivů stavby na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního prostředí.

Záměr bude mít následující vlivy:

- Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou akumulovány ve vodních tůních a následně využívány k zálivce. Bude docházet k odběru část povrchové vody ze stávajících bezejmenných vodotečí, bude zachován minimální zůstatkový průtok. Splaškové odpadní vody nebudou vypouštěny, budou jímány v bezodtokých jímkách a vyváženy k likvidaci oprávněnou osobou. Po vybudování veřejné kanalizace budou objekty napojeny na ni. Odběrem podzemní vody v určeném množství nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality.

- Kromě standardního hnojení nebude v areálu nakládáno se závadnými látkami, hnojiva nebudou skladována, nedojde k ohrožení kvality povrchových ani podzemních vod.

- Stávající zeleň zůstane v maximální míře zachována. Předpokládá se vykácení pouze několika kusů vzrostlých stromů v řádu jednotek. Výsadba zeleně mezi jednotlivými drahami bude několikanásobně větší (řádově stovky stromů).

- Pravidelná údržba sekáním 2x ročně na většině předmětných ploch přispěje k potlačení ruderálních plevelů a zvýší možnost přežití některých botanicky cennějších druhů.

- Provoz golfového hřiště přispěje k zaměstnanosti obyvatelstva.

- Výstavba veřejného golfového hřiště významně doplní možnosti sportování a rekreace Českolipska i Novoborska.

### D.I.1. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Vlastní hrací plochy golfového hřiště se budou rozkládat na výměře 280 000 m2, celková rozloha areálu je 67 ha. Podle způsobu užívání pozemků se jedná o trvalý travní porost, ornou půdu a vodní plochu (s výjimkou již zastavěných pozemků u stávajícího penzionu ARISTO). Půda pozemků je zařazena do III. – V. třídy ochrany zemědělské půdy nebo je nebonitována. Podrobně viz tabulky č. 5, 6 a 7. Celkem bude ze ZPF vyňato 16893 m2 plochy pozemků.

Se záměrem není spojen žádný dočasný nebo trvalý nárok na PUPFL.

Posuzované hřiště bude přírodního typu a bude využita přirozená konfigurace terénu. Z hlediska rozsahu a využívání půdy je podstatné, že při samotném vytváření bude golfového hřiště realizováno na stávajícím povrchu, s výjimkou ploch budoucích tůní bez hluboké skrývky a větších zásahů do půdního horizontu a podloží.

Stavební práce spočívají zejména v menších terénních úpravách, které budou prováděny při výstavbě jamkovišť, odpališť a pískových překážek. Na plochách určených ke zbudování těchto prvků bude sejmuta ornice, vymodelován terén do požadovaného tvaru, položeny příslušné vrstvy materiálu (viz. obr. č. 5 výše), rozprostřena ornice a provedeno osetí. Pouze povrch bunkerů bude pískový. K největšímu přesunu zeminy dojde v souvislosti s hloubením tůní. Při výstavbě nevznikne žádný přebytečný výkopový materiál nebo ornice. Vše bude využito při výstavbě jednotlivých částí hřišť včetně modelace drah.

Realizace záměru nebude spojena se změnou místní topografie a nebude mít vliv na stabilitu a erozi půdy. Naopak lze konstatovat, že kvalitní trvalý travní porost bude riziko eroze snižovat i na svažitých plochách.

Pozemků, které mají hodnotu z hlediska ochrany přírody, se výstavba částečně dotkne. Budoucím areálem protéká bezejmenná vodoteč, která je vedena jako biokoridor číslo 211/206/212, místní, bez názvu, se současným charakterem dotčených pozemků vodní tok, ostatní plochy. Tento biokoridor spojuje lokální biocentrum č. 206 a 211. Obě biocentra se nachází mimo dotčené území a nebudou výstavbou ani provozem hřiště dotčena. Biokoridor bude sice stavbou dotčen, ale bude zachována jeho funkčnost ve stávajícím rozsahu. V toku bude vybudován odměrný objekt pro odběr povrchové vody pro zásobování tůně v době dostatečné vodnosti v toku. Odběrný objekt bude realizován tak, aby v toku zůstal zachován minimální zůstatkový průtok Q355.

Vzhledem k charakteru zájmových pozemků ani další faktory jako změna místní topografie, stabilita a eroze půdy, horninové prostředí a nerostné zdroje, hydrogeologické charakteristiky a chráněné části přírody nebudou stavbou ovlivněny. Stavba nemůže ovlivnit ani odtokové poměry lokality.

### D.I.2 Vlivy na ovzduší

Etapa výstavby bude vzhledem k plošné a časové rozloženosti z hlediska možných dopadů na ovzduší bezvýznamná. Emise budou vznikat jednak ze stavebních mechanizmů a jednak vlivem sekundární prašnosti z upravovaných ploch. V tomto stadiu přípravy záměru nelze odhadnout množství emisí generovaných výstavbou záměru. Jejich vliv se očekává nevýznamný a navíc ho lze ho ovlivnit opatřeními (skrápění v době sucha, plachtování sypkých nákladů) a organizací výstavby tak, aby byl únosný.

Kromě krbových kamen v zázemí hřiště se nebude v etapě provozu nacházet žádný jiný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Půjde o malý zdroj znečišťování ovzduší. Palivem bude výlučně dřevo nebo dřevěné peletky, které trh nabízí za dostupnou cenu. Vliv tohoto zařízení na okolí bude zanedbatelný.

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší je přístupová komunikace ke golfovému hřišti. Emise z dopravy v době provozu záměru jsou omezeny jen na část roku. Jsou vyčísleny v kap. B.III.1 a lze je označit za nevýznamné.

Emise ze strojů pro údržbu trávníku nelze v tomto stadiu přípravy záměru vyčíslit. Jejich vliv lze očekávat také zanedbatelný.

### D.I.3 Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a krajinný ráz

Výstavbou hřiště nedojde k vyhubení ani poškození rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů.

Vliv na floru

Ze zmíněných vlivů v této kapitole je tento vliv nejméně podstatný. Vykácení olší lepkavých, jehož rozsah byl odhadnut na několik kusů, je zdánlivě zásahem významným, při bližším pohledu je však zřejmé, že stávající hustota stromového porostu na okraji biocentra a části biokoridoru tím nebude výrazně ovlivněna. Olše lepkavá je běžná dřevina. Její pozitivní vliv je jistě takový, že poskytuje ochranu a přežití celé řadě živočišných, ale i rostlinných druhů, ale plánovaný rozsah kácení tuto funkci neovlivní. Tento zásah bude eliminován náhradní výsadbou zeleně v řádech stovek kusů mezi dráhami. Výběr dřevin bude konzultován s orgány ochrany přírody.

Za podstatný pozitivní vliv je však nutno považovat skutečnost, že zásluhou trvalého sekání trávy v rozsahu min. 2x ročně dojde k vytvoření příznivějších podmínek pro přežití vzácnějších druhů rostlin, především v jarním aspektu. Jde o druhy, jejichž existence je potlačována tzv. ruderálními druhy rostlin, kterým se daří především na neudržovaných plochách.

K omezení funkce přirozeného bylinného patra dojde na dráhách, jamkovištích a odpalištích. Tyto plochy tvoří cca 40 % celkové plochy.  Tráva na jamkovišti se seká denně, na odpališti dvakrát týdně, dráha dvakrát měsíčně a ostatní plochy mezi hřišti standardním způsobem 2x ročně.

K omezení ploch může dojít především pro krvavec toten, který se vyskytuje na poměrně velkém území v jižní části budoucího hřiště, a na který je vázán výskyt naturového druhu, modráska bahenního. Většina plochy jeho výskytu je mimo budoucí areál, jen malá část lokality výskytu krvavce totenu bude zasažena zřízením dvou hracích drah.  Okolní plochy budou udržovány v takovém režimu, aby byla nejen zachována populace krvavce totenu, ale také nedošlo k omezení nebo nežádoucímu zásahu z hlediska výskytu a rozmnožování modráska bahenního. Podmínkou zachování modráska bahenního na této lokalitě je zachování vhodného vodního režimu, spočívajícího v omezení odvodňování luk a úprav vodního režimu. Důležité je také pravidelné kosení lokality, které brání nežádoucímu zarůstání ruderálními druhy rostlin. Toto kosení musí být prováděno v režimu první seč do poloviny června druhá seč v druhé polovině srpna.

Jde o naprosto obvyklé agrotechnické lhůty, kdy je běžné tyto práce provádět. V rámci výstavby golfového hřiště není plánováno jakékoliv odvodňování či meliorační práce.

Vzhledem k výskytu zdravínku jarního pozdního v pásu těsně podél bezejmenné vodoteče nedojde k zásahu do populace zdravínku budováním hracích ploch. Tento pruh zůstane zachován a bude udržován ve výše popsaném režimu kosení 2x ročně.

Vliv na faunu

Zoologický průzkum lokality odhalil existenci několika živočišných druhů, kterým je nutno věnovat náležitou pozornost:

- Rozšíření modráska bahenního na zkoumané lokalitě se překrývá s výskytem krvavce totenu a zabírá celou střední část podmáčených luk a část svahu. Modrásek bahenní žije na extenzivně využívaných vlhkých loukách s výskytem krvavce totenu se zachovalým vodním režimem. Další podmínkou jeho existence je výskyt mraveništ druhu Myrmica rubra nebo Myrmica scabrinodis, kde probíhá další část vývoje obou druhů. Místa s výskytem krvavce totenu je nutno udržovat v režimu popsaném v předchozí kapitole. Místa výskytu mravenišť je nutno udržovat ručním sekáním alespoň v těsném okolí mraveniště, aby nedošlo k jeho poškození. Před započetím zemních prací budou tato mraveniště pomocí pracovníků vlastivědného muzea lokalizována a poté zůstane jejich lokalizace trvale označena.

- Zvláště chráněné druhy byly zjištěny pouze ve skupině obojživelníků a plazů. Při zoologickém průzkumu zaměřeném na obratlovce byl zjištěn výskyt těchto zvláště chráněných druhů živočichů s těsnou vazbou na lokality v území: ropucha obecná a užovka obojková. Z kartotéky byl dále prokázán výskyt těchto druhů: obojživelníci  (skokan štíhlý – druh silně ohrožený), plazi (ještěrka obecná– druh silně ohrožený, slepýš křehký – druh silně ohrožený).

Tyto druhy živočichů jsou více vázány na lokality svého výskytu a je proto možné předpokládat střety pouze jedinců se stavební činností, případně při provozování vlastní golfové hry. Zároveň je však třeba zdůraznit, že vybudování ani hra na golfovém hřišti neohrozí existenci zde se vyskytující populace zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů. Možným ohrožením populací i jedinců obojživelníků, případně plazů, by mohlo být pouze nadměrné hnojení anorganickými dusíkatými hnojivy nebo nadměrné používání dalších chemických látek k ošetřování trávníků (herbicidy, fungicidy, rodenticidy atd.), jejichž aplikace se na posuzovaném území nepředpokládá.

U dalších dvou skupin ptáků a savců nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů s prokazatelnou a přímou vazbou na zájmovou lokalitu. Struktura biodiverzity obratlovců v zájmové lokalitě nevykazuje svou charakteristikou výjimečnost nebo zvýšenou hodnotu oproti jiným obdobným lokalitám a stanovištím v okolí České Lípy. V ploše zájmové lokality vykazuje z pohledu výskytu obratlovců zvýšenou hodnotu podmáčené a svažité území s porosty křovin na jižním okraji zájmové lokality pod letištěm.  Tato lokalita nebude nakonec výstavbou golfového hřiště zasažena vůbec.

Zvýšenou hodnotu má i doprovodná zeleň a nivy vodotečí v zájmové lokalitě s navazujícími mokřinami. V těchto místech je soustředěn výskyt zvláště chráněných druhů a také hnízdní aktivita významnějších druhů ornitofauny. Z těchto důvodů není vhodné tyto plochy odvodňovat, vykácet a převádět na golfové travní porosty. Záměr výstavby golfového hřiště předpokládá ponechat tyto plochy v původním přirozeném stavu jako vhodný doplněk vlastního golfového hřiště.

V případě vybudování vodních ploch a osluněných lokalit lze očekávat  rozvinutí místních populací živočichů a možný nový výskyt i dalších zvláště chráněných druhů (například skokana skřehotavého, čolka obecného a dalších). Do budoucnosti je z tohoto pohledu přínosné vybudování vodních ploch, které přispějí k zvýšení druhové biodiverzity území golfového hřiště i okolí.

Vliv na krajinný ráz

Zájmové území záměru nebude znamenat významnou a zásadní změnu ve využití krajiny, poněvadž převážně intenzivně zemědělský charakter využití bude nahrazen využitím rekreačním, spojeným s posílením stanovištní rozmanitosti území a zejména posílením trvalých travních porostů a budoucí výsadby dřevin na úkor orné půdy a travního porostu.

Objekty zázemí budou realizovány rozsahu nepřesahujícím hmotové parametry okolních objektů. Střechy budou sedlové.

D.I.4 Vlivy na vodní poměry

V rámci vybudování golfového hřiště budou realizovány objekty pro akumulaci povrchových vod. Za tím účelem budou vybudovány tři boční tůně o celkové rozloze 30 000 m2. Tůně budou sloužit k akumulaci povrchové vody za účelem okrasným a zároveň pro zalévání.  Vodou budou tyto tůně přednostně zásobovány vodou povrchovou z bezejmenné vodoteče, jednak srážkovou vodou ze střech, zpevněné plochy parkoviště a z odvodnění hřiště. V době delšího sucha bude voda v tůních doplňována podzemní vodou z nově vybudovaného vrtu.

Za účelem zásobování tůní povrchovou vodou budou zhotoveny dva rozdělovací objekty, které budou v době dostatečné vodnosti meliorační strouhy odvádět část vody do systému tůní. Tyto rozdělovací objekty budou provedeny tak, aby v meliorační strouze za druhým rozdělovacím objektem (níž po směru proudění, blíž k Bukovanům) byl zachován zůstatkový průtok minimálně Q355. Oznamovatel získal od Českého hydrometeorologického ústavu hydrologické údaje o dotčených vodotečích. Jedná se o data získaná výpočtem. Oprávněný hydrogeolog na základě posouzení propustnosti zemin a po opakovaném posouzení průtoku v toku usoudil, že skutečný Q355 bude nižší a doporučil provést dlouhodobé měření průtoku v toku v místě předpokládaného odběru za účelem zjištění skutečného Q355. Tento údaj je důležitý, protože na základě této hodnoty bude navržen odběrný objekt a bude z něho vycházet i povolení k nakládání s vodami.

Odběr podzemní vody pro zalévání rovněž podléhá povolení k nakládání s vodami. Základem pro posouzení je hydrogeologický posudek, který vyhodnotil odběr podzemní vody v množství 5 l/s jako možný, bez vlivu na okolní zdroje. Je třeba vzít v úvahu, že prioritou pro zalévání je odběr vody povrchové, podzemní voda bude pouze záložní zdroj pro případ dlouhodobého období beze srážek.

Jednoznačně pozitivní je skutečnost, že vybudováním tří vodních ploch bude v deštivém období zadržena voda v krajině a nedojde k jejímu rychlému odtoku z území. V období sucha bude voda postupně navrácena do území formou zálivky.

### D.I.5 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Posuzovaná stavba se nachází v řídce obydlené části Pihelu. V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky.

Stavba neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek. Dům, který se nachází v blízkosti stavby, nebude zásluhou charakteru této stavby ovlivněn negativně. Naopak lze předpokládat, že vzroste jeho atraktivita. Přístup k domu po stávající cestě zůstane zachován.

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Za zasažené území lze pokládat především areál golfového hřiště. Nejbližší obytný objekt (pro rekreační účely) se nachází uprostřed areálu, nejbližší objekt k trvalému bydlení se nachází cca 150 m od areálu. Vzhledem k charakteru tohoto sportu a návštěvnosti (max. 60 golfistů denně) nemohou být tyto objekty užíváním areálu významně ovlivněny.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Tento záměr nemá vlivy na životní prostředí přesahující státní hranice, které by bylo možno vyčíslit nebo jinak vyhodnotit.

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Vzhledem k tomu, že výstavba golfového hřiště si vyžádá určité negativní zásahy do území, je vhodné navrhnout některá kompenzační opatření.

Opatření z hlediska vlivů na obyvatelstvo včetně hlukových vlivů:

  - Zajistit příslušné ochranné pracovní prostředky pro pracovníky zajišťující sečení trávy případně provádějící úpravu zeleně

Opatření z hlediska vlivů na ovzduší  - platí pro období výstavby

- V případě nepříznivých klimatických podmínek provádět skrápění ploch, na kterých budou aktuálně prováděny zemní práce.

- V případě znečištění příjezdové a vnitřních komunikací a v suchém letním období skrápět tyto komunikace.

- Sypký materiál na nákladních automobilech vždy zaplachtovat, aby se zabránilo úletům prachu

Opatření z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

- Pro období výstavby vypracovat a nechat příslušným vodoprávním úřadem schválit plán opatření pro případ havárie, s jeho obsahem seznámit všechny pracovníky na stavbě a v případě havárie postupovat podle pokynů uvedených v tomto havarijním plánu.

- Zabezpečit, aby všechny stroje, mechanismy a automobily byly v dobrém technickém stavu;  kontrolovat je zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

- Areál zabezpečit dostatečným množstvím sanačních a úklidových prostředků včetně vyhovujících nádob na použitý sorbent, toto průběžně kontrolovat.

- Veškerou údržbu a opravy stavebních a dopravních mechanismů včetně doplňování pohonných a mazacích hmot provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům.

Opatření z hlediska vlivů na půdu a horninové prostředí

- V případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu neprodleně odstranit a uložit na místě určeném k těmto účelům; na staveništi zajistit dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií.

- V rámci další projektové přípravy záměru respektovat požadavek v tom smyslu, že golfové hřiště bude vytvářeno na stávajícím povrchu, bez hluboké skrývky a větších zásahů do půdního horizontu a podloží.

- Provozní řád golfového hřiště bude jednoznačně vylučovat používání pesticidních látek v celém prostoru golfového hřiště a jeho technického zázemí.

- Travní porosty budou ošetřovány pouze sečením a hnojením speciálním hnojivem na sportovní trávníky a golfová hřiště; na ploše hřiště bude pro hnojení v maximální možné míře využívána metoda mulčování.

- V rámci výstavby golfového hřiště neprovádět jakékoliv odvodňování či meliorační práce.

Opatření z hlediska  odpadového hospodářství

- Zajistit, aby veškeré nebezpečné odpady byly neprodleně uloženy v zabezpečeném prostoru shromažďovacího místa nebezpečných odpadů.

- Zabezpečit, aby v areálu byly vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství

- Vést průběžnou evidenci přijatých i vzniklých odpadů, zpracovat roční hlášení o produkci odpadů původce

- V maximální možné míře třídit a recyklovat odpady a preferovat jejich využití jako druhotné suroviny. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky.

- Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

Opatření z hlediska vlivů na floru,  faunu,  ekosystémy a krajinu

- Protože bude nutné vykácet dle předběžného odhadu několik kusů (v jednotkách ks) vzrostlých olší, lze za vhodné kompenzační opatření pokládat výsadbu nové zeleně v areálu hřiště.  Zeleň bude vysázena v úsecích mezi jednotlivými drahami a poskytne prostor pro přežití celé řadě rostlin a živočichů.

- Za další kompenzační opatření lze pokládat pravidelné sekání většiny ploch v režimu 2x ročně v termínech do poloviny června a v druhé polovině srpna, které umožní vytvoření podmínek existence řady chráněných druhů rostlin, především jarních. Tyto druhy rostlin trpí často výskytem ruderálních druhů na neudržovaných a nekosených loukách. Jejich existenci nelze samozřejmě očekávat na intenzivně udržovaných plochách s režimem sekání v dnech až týdnech, ale na ostatních plochách s režimem sekání 2x ročně.

- Pro účely hnojení vybraných ploch používat strojená hnojiva pro sportovní trávníky s postupným uvolňováním živin. K hnojení také v maximální míře využívat mulčování jako přirozený zdroj živin pro půdu a tím omezení hnojení strojenými hnojivy.

- Zachovat přirozenou funkci biokoridorů včetně vodotečí, minimalizovat zásahy do těchto území. Zachovat doprovodnou zeleň a nivy vodotečí v zájmové lokalitě s navazujícími mokřinami. V těchto místech je soustředěn výskyt zvláště chráněných druhů a také hnízdní aktivita významnějších druhů ornitofauny. Z těchto důvodů není vhodné tyto plochy odvodňovat, vykácet a převádět na golfové travní porosty.

- Vybudováním a údržbou vodních ploch přispět ke zvýšení biodiverzity území.

- Neprovádět žádné odvodňovací práce na území budoucího golfového hřiště

- Kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu.

- Zamezit zásahu do lokality výskytu zdravínku jarního pozdního budováním hracích ploch v těsné blízkosti této vodoteče. Tento pruh zůstane zachován a bude udržován ve výše popsaném režimu kosení 2x ročně.

- Před započetím zemních prací budou tato mraveniště druhu Myrmica rubra, na jejichž výskyt je vázáno rozmnožování modráska bahenního,  pomocí pracovníků Vlastivědného muzea v České Lípě lokalizována a označena. Jejich lokalizace zůstane trvale označena pro účely ručního sekání v okolí těchto míst, pokud bude jejich výskyt vázán na udržované plochy..

- Dokončit biologický průzkum v podzimním aspektu do konce října. Výslednou zprávu doložit spolu s žádostmi vyjmenovanými v kapitole B.I.9.

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

V průběhu zpracování tohoto materiálu se nevyskytly takové nejistoty a neurčitosti, které by vnesly připomínky zásadního charakteru pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí.

Za neurčitost z hlediska průběhu celé stavby lze pokládat následující skutečnosti:

- Podle propočtů oprávněného hydrogeologa neodpovídá hodnota Q355poskytnutá ČHMÚ (rovněž získaná výpočtem) skutečnosti a bude třeba provést měření průtoku v bezejmenné vodoteči, která bude zdrojem povrchové= vody pro napájení tůní. Protože ČHMÚ uvádí hodnotu vyšší, i při neuskutečnění měření nebudou vodní poměry ve vodoteči ohroženy.

- Nevyřešené majetkové poměry zájmového území – tato skutečnost nebrání hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Investor si musí tyto záležitosti vyřešit buď koupí předmětných pozemků, nájmem či souhlasem majitelů se stavbou či využitím území do zahájení územního řízení (event. řízení o využití území)

- Obdobně jde o změnu územních plánů měst Česká Lípa a Nový Bor. Tyto změny jsou limitující pro územní a stavební řízení. Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí se v tomto případě dotýká jen okrajově.

- Porovnání variant řešení záměru

Návrh celé stavby související s výstavbou golfového hřiště je předložen v jediné variantě. Varianta jiné lokalizace nebyla uvažována, lokalita má pro stavbu golfového hřiště velmi vhodné podmínky.

Za dílčí variantu by bylo možno považovat záměr lokalizace plochy budoucího hřiště až k hranicím letiště. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o ochranné pásmo letiště a správa letiště již na samém začátku jednání s tímto řešením nesouhlasila, bylo od tohoto záměru upuštěno ještě dřív, než byly zahájeny projekční práce. Proto tato varianta nebyla hodnocena jako plnohodnotná varianta, pouze je tato skutečnost zmíněna v některých kapitolách, zvláště v těch, kde je zmiňován biologický průzkum v jarním aspektu, který tuto plochu v ochranném pásmu letiště zahrnuje.

- Doplňující údaje

Součástí tohoto oznámení jsou přílohy uvedené v kap. H.  Součástí textu jsou tabulky (18) a obrázky (16).

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Název záměru:		„Golf resort Česká Lípa“

Oznamovatel  záměru:

Jméno: 	D P J spol. s r.o.

Statutární zástupce: 	Ing. Ivan Solfronk , jednatel společnosti

Ing. Zuzana Solfronková, prokura

Sídlo:				Prachovská 2386/28, 193 00 Praha 9

IČO:				264 22 506

Umístění záměru:

Kraj:				Liberecký

Okres:				Česká Lípa

Obec:				Česká Lípa, Nový Bor

Katastrální území: 	Pihel, Písečná u Dobranova, Lada, Bukovany u Nového Boru

Pozemky:	p.p.č. 125/7, 125/6, 172/6, 172/23, 198/2, 1422/1, 1422/6, 1422/7 v k.ú. Pihel

p.p.č. 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 210/3 v k.ú. Lada

p.p.č. 264, 265, 266/1 a 266/2 v k.ú. Písečná

p.p.č. 178/1 část, 178/3 v k.ú. Bukovany

Kapacita záměru

Celková plocha areálu:	67 ha

Rozloha ploch, o něž bude již projednaný záměr rozšířen: 45 ha

Parkoviště: 			60 stání pro osobní automobily, výměra cca 1500 m2

Areálové komunikace: 	500 m2

Budova klubovny:	dvoupodlažní, zastavěná plocha 350 m2, terasa 150 m2 , restaurace o kapacitě 35 míst, 5 dvoulůžkových pokojů

Technická budova: 	442,5 m2

Vodní plochy:	3 ks o celkové rozloze 30 000 m2

Předmětem záměru je rozšíření původně devítijamkového hřiště o rozloze 23,8 ha, které již bylo projednáno ve zjišťovacím řízení v roce 2005, na 18-ti jamkové golfové hřiště o celkové rozloze 67 ha. Předmětem tohoto zjišťovacího řízení je tedy plocha přírůstku golfového hřiště o rozloze cca 45 ha včetně doprovodných staveb. Z původního projednaného záměru o rozloze 23 ha bude nový golfový areál zabírat plochu cca 22 ha včetně již stavebně povolených a zkolaudovaných staveb u stávajícího penzionu ARISTO. Pro příjezd do areálu bude využíván stávající sjezd k hostinci U Zlatého buřtu navazující na místní komunikaci.

Navrhované hřiště je tzv. parkového typu, kdy je maximálně využita přirozená konfigurace terénu. Zemní práce jsou omezeny na minimum. Oddělení jednotlivých hracích ploch je zajištěno převážně výsadbou nových dřevin, stávajícími i umělými vodními překážkami a drobnými terénními úpravami. Stavební práce na vlastním hřišti spočívají zejména v terénních úpravách, které budou prováděny při výstavbě jamkovišť, odpališť a pískových překážek. Vytěžená zemina bude použita k modelacím hracích ploch. V rámci výstavby doprovodných staveb bude vybudována budova klubovny s parkovištěm, budova údržby, areálové komunikace a vrt na odběr podzemní vody. Součástí záměru je i vybudování celkem tří vodních tůní a vrtu pro jímání podzemní vody.

Umístění záměru je zřejmé z následujících dvou obrázků:

Obrázek:  Rekapitulace umístění záměru

Obrázek: Zákres obrysu celé rozlohy golfového hřiště

Lokalita leží na území rozsáhlého chráněného území, kterým je Chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída a ochranné pásmo vodního zdroje. Zájmy chráněné vodním zákonem realizací a provozem posuzovaného záměru dotčeny nebudou.  Veškerá odpadní voda bude pouze splaškového charakteru a nebude vypouštěna. Bude jímána do jímek na vyvážení a likvidována oprávněnou osobou. Její množství bude odpovídat skutečné spotřebě pitné vody. Po vybudování veřejné kanalizace budou objekty napojeny na tuto kanalizaci.

Srážkové vody ze střech a parkoviště budou odváděny do nově vybudovaných tůní a využívány k zalévání.

Budou vybudovány tři tůně napájené jednak povrchovou vodou ze stávajících bezejmenných vodotečí, jednak podzemní vodou z nově vybudovaného vrtu.

Posuzovaný záměr nebude zdrojem hluku ani emisí do ovzduší. Nárůst dopravy bude nevýznamný.

Nebudou významně dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody. Stávající biokoridory, které tvoří bezejmenné vodoteče, budou stavbou respektovány. Pouze koryto jedné z nich bude dotčeno výstavbou odběrného místa pro odběr povrchové vody pro napájení systému tůní. Kácení vzrostlé zeleně bude malého rozsahu bohatě nahrazené doprovodnou výsadbou.

Bude dotčen biotop krvavce totenu (Sanquisorba officinalis), na nějž je vázán výskyt naturového druhu modráska -  modráska bahenního (Maculiea nausithous).  Stavbou bude zasažena pouze malá část poměrně rozsáhlé lokality.

G.I Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí

G.I.1 Vliv na ovzduší

V souvislosti s provozem posuzovaného záměru se jedná pouze o emise z pohybu automobilů po parkovišti, emise z malého spalovacího zdroje (krbová kamna pro vytápění objektu klubovny a restaurace) a emise ze strojů pro údržbu trávníku.

Vliv záměru v době výstavby bude časově omezený a lze ho ovlivnit opatřeními (skrápění v době sucha, plachotvání sypkých nákladů) a organizací výstavby tak, aby byl únosný.

Emise budou nevýznamné.

G.I.2 Vliv na vodu

Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území. Nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality a kvality povrchových a podzemních vod.

Veškeré srážkové vody z parkoviště budou přečištěny v dostatečně kapacitním odlučovači ropných látek a spolu s dešťovými vodami ze střech odváděny do systému tůní a následně využívány k zálivce.

Systém nově vybudovaných tůní bude sloužit k akumulaci povrchové vody v době dostatečné vodnosti vodotečí a následně v době sucha vráceny do půdy formou záliky. Každé zadržení vody v krajině je jednoznačně pozitivní.

Odběr podzemní vody v období sucha nebude mít na základě hydrogeologického posudku vliv na okolní zdroje podzemní vody ani na hydrogeologické poměry lokality.

Zásobování pitnou vodou bude realizováno z veřejného vodovodního řadu.

G.I.3 Odpady

Při výstavbě a následném provozu posuzovaného záměru budou vznikat odpady podrobně uvedené v kapitole B.III.3. V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování nebo využívání odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby.

G.I.4 Vliv na dopravu

Areál bude dopravně obsloužen ze stávající I/9 stávajícím sjezdem.  Předpokládaná návštěvnost je 60 návštěvníků denně pouze během sezóny.

Pro parkování bude zřízeno nové parkoviště o kapacitě 60 stání pro osobní automobily.

G.I.5 Další vlivy

Hluk

Záměr není významným zdrojem hluku.

Hlukové emise bývají zřetelné zejména v období výstavby, kdy jsou produkovány zemními stroji a nákladními vozy. Jejich projevy však bývají jen místního charakteru. Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.

Zemědělský půdní fond

Vlastní hrací plochy golfového hřiště se budou rozkládat na výměře 280 000 m2, celková rozloha areálu je 67 ha. Podle způsobu užívání pozemků se jedná o trvalý travní porost, ornou půdu a vodní plochu (s výjimkou již zastavěných pozemků u stávajícího penzionu ARISTO). Půda pozemků je zařazena do III. – V. třídy ochrany zemědělské půdy nebo je nebonitována. Celkem bude ze ZPF vyňato 16893 m2 plochy pozemků.

Ochrana přírody

V daném území byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Prokázán byl výskyt naturového druhu modráska -  modráska bahenního (Maculiea nausithous) §2. Jeho vývoj je vázán na krvavec toten (Sanquisorba officinalis) a hnízda mravence rodu Myrmica, u kterých probíhá vývoj housenek. Jedná se o poměrně rozsáhlou lokalitu. Stavbou bude zasažena pouze její malá část výstavbou dvou golfových drah. Biotop mimo tyto dráhy bude respektován, i když bude součástí areálu.

Dalšími jsou:

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Ropucha obecná (Bufo bufo)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

Užovka obojková (Natrix natrix)

Uvedené duhy jsou výskytem vázány na vodní prostředí, vodoteče a vodní plochy.

Vybudováním tří tůní jednoznačně dojde k vybudování vhodných biotopů zejména pro vodní a na vodu vázané organismy, včetně výše uvedených.

Lokalita s výskytem prstnatce májového nebude výstavbou hřiště vůbec zasažena.

V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek.

### H.  Příloha

- Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

- Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. - nepřiloženo

### Další přílohy

- Závěr zjišťovacího řízení z roku 2005 (původní záměr před rozšířením)

- Vyznačení hranic areálu na pozadí fotomapy

- Schema areálu a schema zastavění  zázemí a parkoviště

- Vnitřní dispozice budov

- Hydrogeologické posouzení možnosti získávání vody z podzemního zdroje vrtanou studnou-  Zdeněk Lusk, 2004

- Přírodovědný průzkum – 1. etapa, jarní aspekt zpracovaný pracovníky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě:

- Ing. Knauerová - botanika

- RNDr. Honců – zoologický průzkum, bezobratlí

- Ing. Vitáček – zoologický průzkum, obratlovci

- Přírodovědný průzkum – 2. etapa, letní (a časně podzimní) aspekt zpracovaný pracovníky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě:

- Ing. Knauerová - botanika

- RNDr. Honců – zoologický průzkum, bezobratlí

- Ing. Vitáček – zoologický průzkum, obratlovci

- Fotopříloha

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j. 8129/952/OPVŽP/97

Tel. 603 217 985

e-mail: envikon@envikon.cz

Spolupracovali:		Přírodovědné oddělení Vlastivědného muzea a galerie

Ing. Marta Knauerová, botanička

RNDr. Miroslav Honců, zoologie bezobratlých

Ing. Zdeněk Vitáček, zoologie obratlovců

nám.Osvobození 297

470 01 Česká Lípa

telefon 724 245 465, 603 287 154

RNDr. Karel Lusk

471 26 Dubnice 124

Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie č. 1217/2000 vydané MŽP dne 21.12.2000

tel. 603 231 592

Ing. Jana Jinková

Litoměřická 54

470 01 Česká Lípa

Tel. 737 242 587

e-mail: jana.jinkova@envikon.cz

Ing. Jindřich Konečný

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Tel. 604 287 351

e-mail: jindrich.konecny@envikon.cz

Ing. Veronika Kozáková

Komenského 34

471 24 Mimoň

Tel. 731 930 384

e-mail: kozakova.veronika@centrum.cz

Ing. Alena Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Tel. 604 952 351

e-mail: alena.konecna@envikon.cz

# Text boxes

vegetační vrstva cca 25 cm  (hlavně křemičitý písek)

filtrační vrstva (hrubý písek + jemný štěrk resp. filtrační tkanina)

hrubý štěrk

drenážní systém

GREEN - jamkoviště

FOREGREEN – prostor kolem jamkoviště

Osa hry – délka dráhy

BUNKER – písečná překážka

SEMIROUGH

TEE - odpaliště

FAIRWAY

Vodní překážka

ROUGH

206

252

212

210

211

Dobranovský potok

Místo kácení zeleně