# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem záměru je prohrábka Labe v říčních kilometrech 240-030 – 244,000, to je v délce 3,970 km. V současné fázi zpracování je stanoven objem těžených zemin na 142 700 m3. Toto množství budou tvořit jednak naplaveniny charakteru písků i štěrků s různou příměsí jílů, podložní slíny a rozrušené horniny – slínovce.

Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie II, bod 1.4. Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny, kde příslušným orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.

Zvýšení protipovodňové ochrany Pardubic předpokládá souhrn opatření, které tvoří kromě ohrazování, nebo zvýšení stávajících hrází podél Labe a Chrudimky, také prohloubení dna Labe v úseku od železničního mostu v Rosicích n. Labem po soutok s Loučnou. Tento úsek je rozdělen na dvě části jezem na Labi v Pardubicích.

Průtočný profil koryta Labe nad soutokem s Chrudimkou je lichoběžníkový s miskovitou úpravou dna kapacity 800 m3/s, břehy jsou opevněny kamenným záhonem ve sklonu 1 : 1,75 a 1: 2 s patkou založenou na kótě 213,40 až 213,60 m n.m. od paty záhonu je miskovité dno ve sklonu 1: 8 do středu profilu. Nad záhonem v úrovni normální hladiny je 1m široká lavička na kótě 217,10 m n. m., opevněna na sucho. Svah nad lavičkou je také odlážděn na sucho v šířce 1m, zbytek svahu (ve sklonu 1.2,5) je zatravněn, Koryto Labe je v celé délce ohrázkováno, koruna hráze je 5m široká a svahy zatravněny.

Prohrábka v úseku od jezu Pardubice po ústí Loučné je navržena v podélném sklonu dna 0,36 promile. Začátek se nachází v ř. km 240,030 s navrženou niveletou dna na kótě 211,000m n.m. (Bpv). Ukončení prohrábky ve zdrži Pardubice bude v ř. km 244,000, tj. pod ústím Loučné s kótou dna 212,40 m n.m. (Bpv).

Prohrábka bude v příčném řezu provedena do lichoběžníkového tvaru s napojením kynety na stávající patu břehového opevnění tak, aby nedošlo k poškození stávajícího opevnění během prací a i následným prouděním vody. Svahy kynety budou ve sklonu 1:4. Dno kynety bude vodorovné v niveletě podélného sklonu dna Labe.

Vodovodní shybka 2 x DN 400 v ř.km 240,500 nevyhovuje požadovanému prohloubení. Shybka zůstane zachována, ve dně vznikne práh výšky 0,5m. Před a za prahem nutno provést kamenný zához, aby se zabránilo vytváření výmolů.

Vodovodní shybka DN 500 v ř. km 242,740 má dostatečné krytí i po prohrábce dna. Na základě zaměřených příčných profilů byl vyhotoven objem prohrábek v úseku ř.km 240,030-244,000 takto (v m3):

| Jez v Pardubicích - PF 36 | 46.000 |
| --- | --- |
| PF 36 – PF 40 | 13.400 |
| PF 40 – PF 42 | 23.300 |
| PF 42 – PF 45 | 23.300 |
| PF 45 – PF 47 | 36.700 |
| Celkem m3 | 142.700 |

V příloze č.8 předkládaného oznámení je doložen podélný profil řešeného úseku prohrábky. Dle podélného profilu činí objem nánosů cca 5% z celkového objemu uvažované prohrábky koryta řeky, což je cca 7.135 m3, přičemž tento objem nánosu je prakticky pouze v jezové zdrži těsně před jezem.

Vzhledem k určité rizikovosti nánosu v jezové zdrži bude na rozdíl od těženého rostlého materiálu tento nános po vytěžení odvážen na překladiště a odtud do prostoru rekultivovaných ploch v Semtíně. V rámci další projektové přípravy bude v tomto prostoru navržena plocha meziskládky, kde budou nánosy uloženy a kde bude provedeno vzorkování dle Metodického pokynu odboru odpadů MŽP ke Vzorkování odpadů. Teprve na základě výsledků tohoto vzorkování bude rozhodnuto o případném využití těchto materiálů. V případě výskytu závadných látek v nánosech bude vytěžený nános deponován v odpovídající deponii na území odkališť Aliachem Semtín.

Zbývající objem prohrábky, realizovaný do rostlého terénu, činí cca  135 565 m3. Přehloubení profilu je způsobeno zaústěním Chrudimky a dále pak se jedná o přehloubení za pevným prahem ve dně řeky, způsobené Spojilskou žílou.  U tohoto obejmu materiálu je riziko je kontaminace významně nižší než u těženého objemu nánosů, přesto bude vhodné provádět příslušné analýzy pro kontrolu vlastností tohoto těženého materiálu.

Prohrábka dna bude prováděna podvodním dozérem Komatsu s těžením v příčném a podélném směru toku a s vodorovným přemístěním na hromady ve vodě u levého nebo pravého břehu s ohledem na břeh a použití vytěženého materiálu.

Hromady budou z důvodů ochrany stávajícího břehového opevnění, při ukládání a následné nakládce vytěženého materiálu ve vzdálenosti minimálně 10 m od čáry vody. Vytěžený materiál bude z hromad nakládán na plavidla a vodorovně přesunut po vodě k meziskládce. Předpokládá se využití tlačných člunů s nosností 300-500 t s nakládacím bagrem ukotveným na člunu. Pro vykládání z člunů bude použit lanový jeřáb. Pro nakládku a vykládku z plavidel musí být cca po 100 m zřízena úvazná zařízení.

Pro příjezd dozeru do koryta se zřídí dvě rampy, jedna v ř. km 240,320, druhá v ř.km 242,780, obě z pravého břehu.

Předpokladem dalšího využití je oddělení organických zemin již při těžení. Převážnou část budou tvořit výše popsané minerální zeminy. Jejich využití buď v surovém stavu nebo po stabilizaci se předpokládá do podkladních vrstev násypů komunikací, event. do ochranných hrázek a na rekultivaci skládek v areálu v Semtíně.

Pro toto využití musí být vytěžené zeminy odvodněny a uloženy na meziskládce.

Zařízení staveniště se navrhuje na povodňovém dvoře na jezu v Pardubicích.

Výběr meziskládek

Jak je patrné z přehledu meziskládek dle předpokladu projektanta upřesněné v době vypracování předkládaného oznámení v příslušných částech oznámení, není v projektu dále počítáno s využíváním ploch 1, 3, 4 a 6. Projektová dokumentace tudíž uvažovala s plochami 2, 5 a 7. Protože z důvodů dále v oznámení uvedených, které jsou dokladována příslušnými doporučeními zpracovatelského týmu posudku, nelze z hlediska zájmů životního prostředí akceptovat lokality meziskládek č. 1, 4 a 7, takže zůstávají jako akceptovatelné, při zohlednění možností projektu, pouze lokality č. 2 a č. 5. Na základě těchto skutečností, které budou v rámci další projektové přípravy respektovány, byla upravena tabulka bilancující přehled meziskládek následujícím způsobem:

| Označení meziskládky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Semtín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kultura | ost. pl. | orná | orná | orná | orná | orná | orná | orná |
| plocha (m2) | 12 000 | 15 000 | 12 000 | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 17 984 | 5 000 |
| ukládaný objem (m3) | - | 15 000 | - | - | 27 700 | - | - | 100 000 |
| využití do | N | S | N | N | H | N | N | R |

Vysvětlivky:

N – nebude využita

H – hráz Brozany – Ráby

S – severní tangenta Cihelna – Dubina

R – rekultivace skládek v Semtíně

Po dohodě s uživatelem pozemků se předpokládá na meziskládkách nejprve sejmutí ornice. Skládkování odcezeného materiálu se předpokládá do výšky 2-3 m nad terénem. Po ukončení skládkování se provede technická a biologická rekultivace. Technická rekultivace předpokládá nakypření podorničí orbou, zpětné přehrnutí a urovnání ornice. Biologická rekultivace bude jednoroční s vyhnojením a směskou na zeleno k zaorání.

Po upřesnění možností o umístění meziskládek záměr znamená dočasný zábor 32 000 m2 ZPF. Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/19932 Sb. Obě nejvýznačnější  lokality dochovaných labských ramen zájmového území (Staré Labe u cihelny, Rameno u Haldy) nebyly za ZCHÚ vyhlášeny, jsou ale součástí funkčních skladebných prvků ÚSES (viz příslušná část  Oznámení)

Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely. Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná maximální spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den.

Na ploše staveniště dojde k sejmutí ornice a podorničí. Skrývka bude zpětně využita na staveništi pro provádění konečných terénních úprav.

Prohrábka dna bude prováděna dozerem KOMATSU. Dle předaných podkladů je uvažováno s 16 hodinami provozu denně. Při uvažovaných 250 pracovních dnech se jedná o 4000 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 60000 l nafty/rok.

Bodový zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevznikne.  Liniové zdroje znečišťování budou představovány provozem nákladních  automobilů při  odvozu využitelného materiálu z uvažovaného záměru. Dle konečného řešení využitelnosti vytěženého materiálu lze předpokládat, že z meziskládky č. 2 bude odváženo 15 000 m3, z meziskládky č. 5 bude odváženo 27 700 m3, z překladiště pro rekultivované plochy v Semtíně bude odváženo 100 000 m3. Doprava z meziskládky č. 2 ke stavbě severní tangenty bude po levobřežní komunikaci podél Labe. Od meziskládky č. 5 se příjezd na staveniště navrhuje po komunikaci mezi povodňovým dvorem a autokempem u jezu a po polní cestě do Brozan.

Doprava z překladiště na zatím neurčené rekultivované plochy v Semtíně bude po stávajících komunikací dle situace uvedené v příslušné části oznámení.

Pro vyhodnocení bilancí příspěvků emisí souvisejících s uvažovaným záměrem bylo pracováno s emisním faktory pro TNA pro rok 2005. Emise z uvažovaných plošných a liniových zdrojů jsou prezentovány v příslušné části předkládaného oznámení.

Charakter posuzovaného záměru nevylučuje riziko zápachu z vytěženého materiálu na meziskládkách. Eliminace pachového znečištění z hlediska charakteru posuzovaného záměru je prakticky nemožná. Jediným řešením, které může směřovat k minimalizaci tohoto negativního dočasného vlivu je situování meziskládek tak, aby byly v maximální vzdálenosti od trvalé obytné zástavby. Jak je patrné z umístění meziskládek 2 a 5 jako jediných možných v rámci předkládaného záměru, tento požadavek je splněn.

V období výstavby budou vznikat pouze splaškové vody. Bilance splaškových vod je odvozena ze spotřeby vody.  Množství těchto vod bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Odpadní technologické vody v průběhu výstavby se v místech stavby nepředpokládají. V rámci stavby budou vyžívána chemická WC.

Pro uvažovaný záměr připadají v úvahu odpady vznikající v etapě vlastní výstavby a související převážně s údržbou stavební techniky respektive s přípravou staveniště. Přehled předpokládaných vznikajících odpadů v etapě výstavby je uveden v příslušné části oznámení. Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou specifikovány i použité materiály. Součástí  smlouvy s hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby  je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit používání stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především v kontaminaci  horninového prostředí. Příslušná doporučení jsou formulována v další části předkládaného oznámení. Rizikem, které nelze vyloučit, je taktéž pohyb vlastního dozeru Komatsu v řečišti. Obdobně rizikové bude i čerpání pohonných hmot do dozeru. Tato problematika je ošetřena doporučeními do další projektové přípravy v příslušných pasážích předkládaného oznámení.

Nelze vyloučit, že meziskládky těženého materiálu mohou být zdrojem zápachu. Eliminace zápachu vzhledem k charakteru záměru v zásadě není významněji možná. Jediným preventivním opatřením tak může situování meziskládek v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, což v uvedeném posuzovaném záměru realizací meziskládek č.2 a 5 je splněno.

Z tohoto důvodu i s odkazem na dočasnost stavby lze vlivy  na obyvatelstvo z hlediska znečištění ovzduší označit za malé a nevýznamné.

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem po dokončení stavby nebudou nastávat. Naopak realizací záměru se významně sníží riziko zatopení území v bezprostředním okolí toku v rozsahu zátopového území prezentovaného Studii protipovodňové ochrany města Pardubic.

Z hlediska provedených bilancí emisí pro etapu výstavby vyplývá, že provoz stavební techniky není nutné vyhodnocovat s využitím rozptylové studie, protože emisní příspěvky jsou významně nízké, jedná se o dočasné zdroje znečištění, realizované většinově mimo souvislou obytnou zástavbu. Charakter těženého materiálu vylučuje možnost emisí sekundární prašnosti.

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat  v etapě výstavby. Tato skutečnost souvisí především s faktem, že meziskládky se nachází ve vyhlášeném zátopovém území Labe při Q100 a vlastní těžba probíhá přímo v korytě řeky.

Záměr znamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě ve smyslu zvýšení protipovodňové ochrany Pardubic. Vliv lze v komplexu všech již realizovaných, prováděných nebo navrhovaných protipovodňových opatření označit za pozitivní.

Stavbou nedochází v podstatě ke zvětšení zpevněných ploch, tudíž nenastává  snížení infiltrace srážkových vod v území a nedojde ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod.

Významnější vliv z hlediska horninového prostředí lze očekávat pouze v případě havárií a úniku látek škodlivých vodám. V rámci vlastních stavebních prací tento vliv na horninové prostředí je ošetřen řadou doporučení již prezentovaných v předcházejících částech předkládaného oznámení.

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality půd a horninového prostředí.  Pro  minimalizaci tohoto rizika  jsou  navržena  opatření, která již byla prezentována v předcházejících částech předkládaného oznámení. Z hledisku vlivu na rozsah a způsob užívání půdy lze uvedený vliv označit za malý a málo významný.

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pro minimalizaci negativních vlivů z hlediska vlivů v důsledku ukládání odpadů jsou formulována v oznámení příslušná doporučení.

Jak již bylo uvedeno v úvodní části oznámení, vytěžené materiály budou trojího typu, a to splaveninové kaly ze dna vodoteče, štěrkopísky z báze kvarterního pokryvu a slín s úlomky zvětralého až zdravého slínovce z coniackého podloží. V rámci přípravných a průzkumných prací byly provedeny primární rozbory těženého materiálu.  Protokoly o zkouškách, ze kterých vycházejí výše uvedené závěry jsou doloženy v příslušné příloze  předkládaného oznámení.

Podrobnější analýzy v době vypracování oznámení vzhledem k možnosti provádět pravidelné vzorkování těženého materiálu v zásadě až v průběhu těžby nejsou k dispozici. Proto  je v předkládaném oznámení formulováno odpovídající  doporučení k této problematice.

Záměr je navrhován v nivě technicky (směrově) upraveného toku Labe, která se v prostorech labských ramen nachází v přírodě blízkém stavu; nivní polohy jsou využívány převážně jako role, místy louky, v některých prostorech jde i o plochy s rekreačním využitím. I přes provedené úpravy představuje úsek řeky nad jezem Pardubice  relativně hodnotný ekosystém toku, s poměrně bohatou rybí obsádkou.

Na základě výše uvedeného rozboru lze jako  meziskládky využívat lokality č.2 a č.5.

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území výstavby ani v kontaktu s ním  se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a  plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES (vazba na zbytky labských ramen a tůní v nivě).

Záměr může znamenat dvojí způsob ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů:

      - Pokud by byl realizován na plochách podmáčených luk nebo zasahoval do  bývalých ramen toku v nivě, poněvadž zde na základě analogie s jinými lokalitami lze předpokládat především výskyt obojživelníků. V tomto kontextu je svým způsobem možno pokládat za rizikový prostor mezideponie č. 4 a mezideponie č. 7, které jsou navrhovány do vnitřních prostorů labského ramene Staré Labe u cihelny, přičemž pro zpřístupnění mezideponie č. 7 je nutno řešit pontonový most přímo přes plochu jezera v labském rameni. Konkrétní situaci s ohledem na pozdní zadání prací na oznámení je zatím možno obtížně predikovat, poněvadž není k dispozici výstup průzkumů jarního aspektu, ale zřízení pontonu by určitě znamenalo zásah do reprodukčních prostor obojživelníků. Situace s možným ovlivněním části labského ramene je analogická i pro mezideponii č. 1, navrhovanou v biocentru pravobřežně pod jezem. Ukládání těžených materiálů na pozemky v kontaktu s doprovodnými porosty ramen není žádoucí i s ohledem na rušení hnízdících druhů ptáků v těchto porostech, s ohledem na dlouhodobost prací při manipulaci s materiály.

      - Druhým souborem vlivů je vlastní prohrábka říčního sedimentu, která se dotýká dvou druhů zvláště chráněných druhů ryb (mník jednovousý a jelec jesen) a zejména populace kriticky ohroženého mlže velevruba malířského. Po dobu prohrábky lze očekávat, že populace ryb se z dotčeného úseku stáhne proti proudu nad ústí Loučné, případně  protiproudovou migrací vytáhnou i do Chrudimky a Loučné, jen sporadicky však  může využít úkrytové možnosti pod břehovou hranou. V daném kontextu je vhodné neřešit prohrábku až na samotnou břehovou hranu toku. Negativní vliv může mít i zákal ve vztahu k ohrožení žaberního epitelu u jedinců, kterým se nepodaří uniknout mimo řešený úsek toku proti proudu.

U velevruba je predikce možných vlivů obtížnější. Jednak není známa konkrétní hustota populace, (lze předpokládat její rozmístění jak ve štěrkových, tak i ve štěrkohlinitých sedimentech), jednak není známo rozmístění populace v řešeném úseku (lze předpokládat mírnou preferenci příbřežních zón, ale je nutno počítat s výskytem v celém průtočném profilu). Nejsou k dispozici konkrétní výstupy aktuálního průzkumu, který je možno relevantně provádět potápěčskými metodami, jen za nižších stavů vody lze některé aspekty odhadovat pozorováními ze břehu.

Prohrábka sedimentu může znamenat ohrožení až likvidaci případné populace  v řešeném úseku, poněvadž se sedimenty bude nakládáno v poměrně značných kubaturách včetně v nich případně žijících jedinců. Rozhodující mírou vlivu je i období – pokud by bylo s vrchními vrstvami sedimentu nakládáno v době letních veder, je nutno očekávat výrazně nižší rezistenci mlžů k přežívání  mimo vodní prostředí, zatímco vlhčí a chladnější období vzhledem k určité rezistenci populace může přispět i k možnostem případných transferů jedinců, které by bylo možno ze sedimentu vybrat a přenést mimo řešený úsek. I tak je záchrana  jedinců velevrubů technicky omezená a je nutno počítat se ztrátami, poněvadž není reálné řešit klasický záchranný transfer před realizací záměru. Poněvadž není známa hustota populace a provedeno detailní ověření případného výskytu, jsou navrhována zatímní doporučení, která bude vhodné konkretizovat v rámci řízení o výjimku podle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.

Stavební práce (terénní úpravy – navážení těžených materiálů) v přímém kontaktu s vodními toky či plochami (tůně v bývalých ramenech) znamenají potenciální riziko ohrožení kvality vody jako základní podmínky života, a to  únikem látek nebezpečných vodám právě z  ploch pro nakládání s těmito materiály . To může v případě vzniku havarijní situace při výstavbě, případně při technologické nekázni dodavatele způsobit synergický účinek na ryby a další vodní faunu. Ve vztahu k prevenci těchto nepříznivých vlivů v plném rozsahu platí všechna opatření k ochraně kvality povrchových vod.

Vlastní prohrábka toku znamená především ovlivnění kvality vody v dotčeném úseku  a po toku. Tato problematika je podrobněji komentována v příslušné části předkládaného oznámení.

Veškeré polohy zájmových území pro realizaci prohrábky Labe v Pardubicích nad jezem se nacházejí v rámci vymezených skladebných prvků ÚSES nebo v přímém kontaktu s těmito prvky. Z tohoto důvodu je především významná poloha jednotlivých navrhovaných ploch pro řešení mezideponií těženého materiálu ve vztahu k vymezení biokoridorů a biocenter.

Vlastní prohrábka se odehrává přímo v ose nadregionálního biokoridoru Labe. Může dojít k dočasnému zhoršení ekologicko-stabilizačních funkcí NRBK ve vztahu k zakalení vody a tím dočasnému ovlivnění ekosystému toku, jde o mírně nepříznivý, méně významný vliv. Záměr však nepředstavuje žádnou aktivitu, která by znamenala fragmentaci toku a tím výrazný dopad na funkce biokoridoru, během prohrábky dojde k dočasnému omezení migrace ryb v řešeném úseku.

Za podstatnou okolnost je dle názoru zpracovatelského týmu je však nutno pokládat polohu navrhovaných prostorů pro mezideponie těžených materiálů ve vztahu k vymezení funkčních skladebných prvků ÚSES. Těžiště ekologicko-stabilizační funkce nivy jako nadregionálního biokoridoru se tak nachází v lokálních biocentrech, navázaných na tůně a fragmenty bývalých labských ramen, kde lze dokládat centra biodiverzity s dochovanými prostory výskytu původního genofondu druhů rostlin a živočichů nivních, vodních a mokřadních ekosystémů. Tyto prostory jsou navrhovanou polohou některých mezideponií dotčeny, i když ne přímo ve vztahu k výraznému oslabení ekologicko-stabilizační funkce. Uložením materiálů však dočasně dojde k dočasnému oslabení ekologicko-stabilizačních funkcí těchto prvků tím, že bude přerušena komunikace z prostorů tůní a doprovodných porostů labských ramen do postižených ploch v okolí těchto ramen ve vnitřních prostorech. (vazba na migrace juvenilních stadií obojživelníků, omezení loviště ptáků  apod.). V tomto kontextu lze konstatovat, že poloha některých navrhovaných ploch pro mezideponie není zvolena optimálně, z  hlediska zachování ekologicko-stabilizačních funkcí labské nivy. (Pro objektivnost je nutno uvést, že vymezení NRBK je poněkud nelogicky vázáno na prostor mezihrází podél upraveného toku, ve kterém se původní funkce nivy prakticky nedochovala, zatímco celá niva s dochovanými fragmenty původních stanovišť je pokládána spíše za ochranné pásmo tohoto NRBK).

Kvalita vody v toku a v labských ramenech  jako základní podmínka života  může být dále ohrožena únikem látek nebezpečných vodám právě z manipulačních ploch při provozu techniky, rovněž tak i v rámci provozu podvodního dozeru. Platí v plném rozsahu opatření, vyplývající z kapitoly ohledně vlivů na vody.

Pro posouzení vlivu  navrhovaného záměru prohrábky lze konstatovat, že vlastní realizace prohrábky v korytě Labe se neprojeví žádnou změnou krajinného rázu dotčeného území.

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území (od 12 stol.) vyloučit archeologické nálezy.

Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání živinově bohatých materiálů ideální předpoklady pro šíření neofytních a invazních druhů rostlin s možností jejich  zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů údolních niv. Proto je požadováno respektovat příslušné doporučení předkládaného oznámení.

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a nevýznamné.