INTERGAL VRCHOVINA, a.s.

565 12 Vrchovina u Chocně

OZNÁMENÍ

podle  § 6 zákona č. 100  ze dne 20. března 2001

o posuzování vlivů na životní prostředí

(podle přílohy č. 3)

Nová porážka kuřat s kapacitou 6000 ks/hod.

VRCHOVINA u CHOCNĚ

Pardubický Kraj – okr.Ústí n/ORL.

Ing. Václav Konopásek, CSc  Praha 6 - Suchdol,  Špačkova 17/1005

#### Osvědčení  odborné způsobilosti MŽP ČR  č.j. 56/11/OPV/93

INTERGAL VRCHOVINA, a.s.

565 12 Vrchovina u Chocně

OZNÁMENÍ

podle  § 6 zákona č. 100  ze dne 20. března 2001

o posuzování vlivů na životní prostředí

(podle přílohy č. 3)

Nová porážka kuřat s kapacitou 6000 ks/hod.

VRCHOVINA u CHOCNĚ

Kraj Pardubický – okr.Ústí n/ORL.

Praha, duben 2002

Ing. Václav Konopásek,CSc,  Praha 6-Suchdol,  Špačkova 17/1005

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR   č.j. 56/11/OPV/93

O B  S A  H

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

B.I. Základní údaje	5

I.1. Název záměru:	5

I.2. Kapacita (rozsah) záměru	5

I.3. Umístění záměru:	7

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	7

I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.	7

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	9

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho  dokončení	15

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	15

I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.	15

B. II. Údaje o vstupech	16

II.1. PŮDA	16

II.2. VODA	21

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	22

II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	26

B.III. Údaje o výstupech	28

III.1.  Ovzduší	28

III.2. Odpadní vody	36

III.3. ODPADY	40

Odpady vznikající při provozu	42

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	45

III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	50

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	52

C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	52

a)	dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje	52

b)	relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	52

c)	schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty	53

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	58

2.1. Základní charakteristika ovzduší a klimatu	58

2.2. Základní charakteristika geofaktorů a  půd	59

2.3. Základní charakteristika hydrogeologických a hydrologických poměrů	60

2.4.Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí	62

2.5. Jiné charakteristiky a radonové riziko:	65

2.6. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.	66

D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	68

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	68

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	68

1.2.  Vlivy na ovzduší a klima	71

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	72

Ovlivnění zásobování vodou	72

1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí	75

1.5. Vlivy na flóru a faunu	77

1.6. Vlivy na ekosystémy	78

1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	78

1.8.  Vlivy hluku, VIBRACÍ a záření	79

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	80

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	81

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	81

1.  Územně plánovací opatření	81

2. Technická a organizační opatření	81

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	83

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	84

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	85

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	85

2. Další podstatné informace zpracovatele	85

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	85

Panoramatické snímky budoucího staveniště INTERGAL VRCHOVINA	88

Vodohospodářská mapa / CHOPAV Východočeská křída/	90

H. PŘÍLOHA	95

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1.Obchodní firma:  			Intergal Vrchovina,a.s.

2. IČO :				60109050

3. Sídlo :				Vrchovina u Chocně PSČ 565 12

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 			Ing. František Houdek, předseda představenstva

sídlo 				565 44 Sruby 34

telefon				0468/ 561 214, 0606/623058

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### I.1. Název záměru:

Nová porážka kuřat s kapacitou 6000 ks/hod.

Vrchovina u Chocně

### I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Nový závod :	6 000 ks kuřat za hodinu - 45 000 ks kuřat denně

Starý závod :	1 500 ks krůt prům. hm. 15 kg (živá) denně

a 25 000 ks těžkých slepic denně

nebo 30 000 ks lehkých slepic denně

nebo 35 000 ks kuřat   denně

Roční zpracování:

nový závod 	11 250 tis. ks kuřat tj. cca 21 375 t (prům. hm. 1,9 kg)

starý závod 	104 tis. ks krůt, tj. cca 1 560 t

700 tis. ks těžkých slepic, tj. cca 2 450 t

500 tis. ks lehkých slepic, tj. cca 1 250 t

Celkem starý závod     cca  5 260 t

vytížení cca 50 %, zbývá volná kapacita na cca 5 000 tis. ks kuřat, případně jinou odpovídající surovinu.

Zpracovatelská kapacita celkem 26 635 tun je zajištěna .

Mapa širších vztahů s označením stávajícího závodu Intergal Vrchovina a.s.

##### Katastrální mapa se zákresem nové porážkové linky 6000 kuřat/h

### I.3. Umístění záměru:

##### Kraj:			Pardubický

Okres:			Ústí nad Orlicí

Obec:			Skořenice - Vrchovina

Katastrální území:	Skořenice

Parc.č.:                      614/1, 614/20, 614/33 a 614/34

### I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Akciová společnost Intergal Vrchovina se spolu se střediskem v Žamberku nachází v podhůří Orlických hor. Svojí aktivitou se zaměřuje především na zpracování jatečné drůbeže s následnou finalizací do chlazených a zmrazených výrobků . Použití kvalitních surovin zpracovaných na moderních technologických zařízeních a bohaté zkušenosti pracovníků Intergalu Vrchovina, a.s. umožňují vyrábět široký sortiment kvalitních a dieteticky vysoce hodnotných uzenářských výrobků - salámy, uzeniny, paštiky a speciality. Dnem 1. ledna 1994 dle privatizačního projektu č. 23752 vznikla akciová společnost Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Vrchovina u Chocně, IČO 60109050.

Záměr rozšíření závodu a.s. Intergal Vrchovina vyplývá z  důkladného rozboru trhu a očekávaného přesunu spotřeby ve prospěch drůbežího masa a výrobků  na úkor spotřeby výrobků z tzv.„červeného“ masa.

Ke kumulaci vlivů s jinými provozy mimo  sféru investora nedochází – v blízkosti posuzovaného staveniště se nenachází žádné cizí provozy.

V rámci tohoto oznámení jsou posuzovány komplexně všechny vlivy nové haly a linky porážky kuřat s kapacitou  6000 ks/hod. tj. ročně 11 250 tis. ks kuřat - cca 21 375 t (prům. hm. 1,9 kg) včetně  zohlednění kumulace vlivů se stávajícím provozem  starého závodu o celkové roční kapacitě  cca  5 260 t.

Jedná se především o kumulaci vlivů na vodu, ovzduší, hluk a odpady.

### I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

Umístění výstavby drůbeží porážky pro 6000 ks kuřat za hodinu v lokalitě Skořenice – Vrchovina  vyplývá z potřeby jeho napojení na komunikační systém ve stávajícím závodě masného průmyslu a napojení celého komplexu starých i nových objektů na veřejnou komunikaci III. třídy Choceň – Koldín.

U příjezdu do nového provozu budou situovány odstavné parkovací plochy osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků(zákazníků). Vlastní uspořádání bloku výrobního objektu je řešeno tak, aby provoz umožnil návaznost na současný provoz závodu s dodržením čisté a nečisté části závodu v souladu s veterinárními předpisy a předpisy rady EHS 64/433. Celá dostavba je realizována mimo areál obce Skořenice.

Hlavní důvody, vedoucí k realizaci posuzované stavby jsou:

- požadavek investora na vybudování nového objektu s porážkovou linkou drůbeže   s hodinovou kapacitou 6000 kuřat tj. 45 000 ks kuřat denně a  cca 21 375t za rok

- vytipování staveniště vzhledem k návaznosti na stávající halu balení a expedice masných výrobků

- možnost napojení a dílčí využití společného komunikačního systému v rámci stávajícího závodu jak pro čistý a nečistý provoz  s přísným dodržením jejich důsledného oddělení

- možnost napojení na stávající  kapacitně postačující zdroje a  inženýrské sítě  (voda, plyn, elektrická energie, kanalizace vč. ČOV)

- Situování nového objektu porážky drůbeže a výrobních linek  je řešeno s ohledem na dodržení směrnice Rady EHS 64/433 EHS a zákona 166/1999 Sb. týkajících se celkového řešení závodu s rozdělením na zóny čistého a nečistého provozu vnějších vazeb celého areálu, dispoziční řešení uvnitř objektů s oddělením provozů s ohledem na čisté a nečisté části uvnitř provozů, asanačních smyček, oddělením provozů s různými tepelnými režimy, intenzitu hluku uvnitř objektů a intenzitu osvětlení pracovišť.

- dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v regionu s tradicí potravinářské – řeznicko uzenářské  výroby

- lokalizace areálu v souladu se změnou (doplňkem) urbanistické studie obce  Skořenice, zpracované Ing.arch.Pavlem Čížkem UA Choceň, určující staveniště k rozvoji průmyslové výroby mimo stávající souvislou obytnou zástavbu obce s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu

Posuzované  území  patří katastrálně k obci Skořenice - místní část Vrchovina a nachází se severovýchodně od města Chocně na jihovýchodním okraji obce Skořenice a je vymezeno:

na jihu   – stávající komunikací III. třídy Choceň - Koldín

na severu –  stávajícím areálem závodu Intergal Vrchovina

na východě –  příjezdovou komunikací do stávajícího závodu

na západě –  pásem orné půdy ve vlastnictví ZOD Zálší  a na ni navazující zahrádkářskou kolonií

S ohledem na jednoznačnost potřeby umístění posuzovaného rozšíření závodu Intergal Vrchovina o novou porážkovou linku drůbeže  se zajištěním  přímé návaznosti na stávající areál v dosud nevyužité části této zóny, představované  ornou půdou, byla od počátku záměru investorem (oznamovatelem) a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na charakter posuzované výstavby a charakter provozu, který je plně technicky zabezpečován špičkovou potravinářskou technologií v ověřených linkách pro příjem, porážku, paření a škubání, kuchání a  zchlazení s navazujícím porcováním včetně balení a zmrazení  produktů a jejich expedice je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální technologická varianta  logistického zabezpečení včetně systému dopravy, zpracování  a  expedice  hotových výrobků.

### I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

#### 6.1. Architektonické a stavebně - technické řešení

Architektonicko - dispoziční řešení.

Architektonicky tvoří výrobní objekt jednolodní monoblok ocelové konstrukce o rozponu 18 m rozdělený na úsek příjmu drůbeže, porážku a vykrvení,  paření a škubání, kuchání, zchlazování, porcování a balení včetně expedice.

V jihozápadní  části je k hlavní lodi ocelové konstrukce souběžně umístěna druhá ocelová hala o rozponu 18 m, ve které je  řešena chladírna, sklady kartonů a přepravek a expedice produktů včetně kanceláře pro kontrolu příjmu obalů a expedice výrobků.

Obě haly jsou jednopodlažní.

Na obě ocelové haly navazuje a provozně je propojuje jednopodlažní sociálně administrativní přístavba  se vstupní halou, kancelářemi vedení a techniků vč. veterinářů a šatny s WC, sušárnami a umývárnami  dělenými podle pohlaví. Součástí přístavby je rovněž jídelna včetně bufetu a přípravny jídel a mytím nádobí, denní místnost a hygienická bariéra.

Celá dispozice je tvořena v podstatě přízemními halami. Převážná část provozů je řešena jako bezokenní provozy s ohledem na řízené teploty uvnitř objektů.

Pohledově se uplatní zejména  fasády vedoucí směrem jižním, kde jsou situovány kanceláře a sociální zázemí včetně příjmu a expedice nového závodu a fasády směrem západním s pohledem  boční stěny objektu haly a přístavku  chladírny a expedice a směrem východním  s s pohledem  boční stěny objektu haly a přístavek kanceláří a sociálního zázemí.

Celá stavba se pohledově uplatní jako horizontální bez výrazných výškových rozdílů.

Sociální objekt v jižní části až po mrazírnu a expedici je vzhledově řešen jako zděná část s okenními otvory. Ostatní pohledy jsou řešeny jako ocelové konstrukce s opláštěním profilovými hliníkovými panely s lakovanou povrchovou úpravou s charakteristickými expedičními dveřními otvory.

Na pohledově neexponované severní části objektu, směřující ke starému závodu bude umístěn přístavek  s rozvodnami vn a nn, trafostanicemi, velínem strojovny chlazení,

kotelnou, kompresorovnou, dílnou, strojovnou vzduchotechniky a  kafilerní koncovkou s meziskladem odpadů.

Komunikační systém kromě příjezdní a expediční komunikace obsahuje i plochy před expedicemi, západní odstavnou plochu  pro parkování kamiónů a parkoviště pro cca 60 aut východně od  vjezdu do areálu.

Nástup zaměstnanců je uvažován přes vstupní halu po vyznačené komunikaci pro pěší až do vstupu do sociální části a přes hygienické bariery do chodby a dále do

jednotlivých prostor výrobní haly. Celý areál bude oplocen a vybaven se dvěma vjezdy pro čistý a nečistý provoz

Stavebně-technické řešení:

Členění stavby na stavební objekty  /Stavební objekty označeny  jako SO /

SO 01		Hrubé terénní úpravy

SO 02		Hlavní výrobní objekt

2.1.	Sociálně administrativní část

2.2	Příjem a zpracování kuřat

2.3	Expedice

SO 03		Venkovní kanalizace dešťová

SO 04 		Venkovní kanalizace splašková

SO 05		Venkovní vodovod

SO 06		Vyrovnávací nádrž

SO 07 		Výtlačné potrubí odpadních vod

SO 08		Komunikace a parkoviště

SO 09		Oplocení a sadové úpravy

SO 10		Přívod vn do trafostanice

SO 11		Venkovní kabelové rozvody a venkovní osvětlení

SO 12		Rozvod plynu – venkovní

Konstrukční systém je vytvořen z ocelových sloupů se zastřešením ocelovými příhradovými vazníky. Pod ocelové vazníky budou zavěšeny podhledové PU panely. V prostoru vazníků vznikne prostor pro rozvody vody, tlakového vzduchu a elektrorozvodů.

Vazníky porcovny, balení drůbeže a zchlazovacího tunelu jsou příhradové s podhledy z polyuretanových panelů v tl. 10 cm. Volný prostor nad těmito podhledy bude využit jako technické podlaží pro skryté rozvody chlazení, vzduchotechniky, vody, tlakového vzduchu a pro elektrorozvody.

Střešní konstrukce bude z ocelových U profilů tvořící krokve, na něž bude uchycen trapézový pozinkovaný plech a provedena tepelná izolace střechy včetně krytiny z fólie SARNAFIL. V úžlabí vazníků budou žlaby se střešními odpady podél ocelových sloupů.

Vnitřní dělící příčky mezi provozy budou z polyuretanových panelů v tl. 10 cm. Vnější opláštění objektu bude z ocelových trapézových lakovaných profilů.

Sociálně administrativní část  objektu bude z  cihelného zdiva.

V prostorách, kde pracují lidé po dobu více než stanovuje §1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR z 12.2.1991 budou v případě doložení radonovým průzkumem (mapově se jedná  o oblast 2 sp – střední radonové riziko na spraších) provedeny v podlahách izolace z těžkých pásů tvořících parotěsnou zábranu proti vnikání 222 RU.

Podrobnosti konstrukčního řešení a stavebního provedení objektu  a jeho jednotlivých prostor jsou obsaženy v technické zprávě stavební a konstrukční části objektů ve zpracovávaném projektu a jsou k dispozici pro případné bližší seznámení u projektanta PP Projekt Praha (Ing.arch.L.Kubena) i u investora Intergal Vrchovina a.s. (řed.Ing.Fr.Houdek).

Základní půdorysy objektů jsou rozděleny na řadu provozů řešených dispozičně v souladu s požadavky na provoz splňující podmínky exportu drůbeže do států EU.

Dispoziční řešení zajišťuje důsledné oddělení:

- čistých a nečistých provozů, včetně vnitrozávodní a vnější dopravy a komunikací,

- provozů s odlišnými mikroklimatickými požadavky,

- provozů s prací, které by mohly nepříznivě ovlivnit jakost, smyslové znaky nebo nezávadnost produktů či úroveň hygieny.

Vnitřní stěny, podlahy a stropy všech provozních místností jsou hladké, pevné, nepropustné, z materiálů, které nezahnívají, nejsou narušovány provozními podmínkami, jsou zdravotně nezávadné a neovlivňují negativně mikroklima.

Řešeny jsou tak, aby byly průběžně čistitelné a omyvatelné tlakovou vodou, čistícími a dezinfekčními prostředky. Tomuto zásadnímu požadavku je podřízena jak povrchová úprava stěn a stropů, tak i vedení a řešení všech rozvodů a osvětlovacích těles.

Podlahy jsou spádovány tak, aby bylo zabráněno vytváření kaluží, shromažďování nečistot a voda mohla lehce odtékat ke kanalizačním výpustím. Jejich povrch nesmí být kluzký.

Stěny jsou opatřeny světlým, zdravotně nezávadným, omyvatelným nátěrem nebo obkladem (min. do výše 3 m).

Rohy a hrany stěn, jakož i spojnice stěn s podlahou jsou plynule zaoblené. Exponovaná místa, která trpí otloukáním, jsou opatřena ochranným krytem nebo mantinelem z materiálu nerez.

Samostatný prostor vymezený pro odpady musí mít dostatečnou světlost a odpady musí být řešeny tak, aby bylo bezpečně zabráněno vnikání vnějších nečistot do kanalizace a pronikání zápachu a hlodavců z kanalizace do pracovních prostorů.

Ve všech prostorách musí být zamezeno rozlévání a hromadění vody na podlaze.

Sifonáž musí splňovat dvojí funkci:

- účinný odvod veškeré vody

- zabránění průniku pachu z kanalizace.

Všechny rozvody (teplá i studená voda, elektroinstalce, vzduchotechnika, odpady atd.) musejí být vedeny skrytě, vyúsťovat mohou pouze  přípojky a to jen na nejmenší nezbytně potřebnou délku.

#### 6.2. Technologické řešení, výrobní postup

Záměr rozšíření závodu a.s. Intergal Vrchovina vyplývá z  důkladného rozboru trhu a očekávaného přesunu spotřeby ve prospěch drůbežího masa a výrobků  na úkor spotřeby výrobků z tzv.„červeného“ masa.

Předpokládaný rozsah výroby po dokončení posuzované stavby / rok 2003/:

Nový závod :	6 000 ks kuřat za hodinu - 45 000 ks kuřat denně

Starý závod :	1 500 ks krůt prům. hm. 15 kg (živá) denně

a 25 000 ks těžkých slepic denně

nebo 30 000 ks lehkých slepic  denně

nebo 35 000 ks kuřat denně

Roční zpracování:

nový závod 	11 250 tis. ks kuřat tj. cca 21 375 t (prům. hm. 1,9 kg)

starý závod 	104 tis. ks krůt, tj. cca 1 560 t

700 tis. ks těžkých slepic, tj. cca 2 450 t

500 tis. ks lehkých slepic, tj. cca 1 250 t

Celkem starý závod     cca  5 260 t

vytížení cca 50 %, zbývá volná kapacita na cca 5 000 tis. ks kuřat, případně jinou odpovídající surovinu.

Zpracovatelská kapacita celkem 26 635 tun je zajištěna.

Přehled předpokládaných provozních souborů:

PS 01		Strojně technologické zařízení

PS 01.1	Příjem drůbeže, mytí klecí

PS 01.2	Navěšování a porážka drůbeže

PS 01.3	Paření a škubání

PS 01.4	Kuchání

PS 01.5	Zchlazovací tunel

PS 01.6	Porcovna, balírna a expedice

PS 01.7	Odsun odpadů, sklad odpadů

PS 02		Chladící zařízení

PS 03		Kotelna

PS 04 		Tlakový vzduch

PS 05		Vzduchotechnické zařízení

PS 06		Trafostanice

PS 07		Elektromotorické rozvody

PS 08		Měření a regulace

PS 09		Zařízení výdeje jídel

Popis technologie příjmu a zpracování kuřat

1. Příjem drůbeže

Kuřata pro porážku jsou přivážena na speciálně upravených vozech v klecových kontejnerech. Po složení z vozu budou kontejnery s kuřaty umístěny do prostoru předporážkového ustájení za účelem zklidnění kuřat. Po zklidnění ( cca 2 hodiny) budou přemístěny na dopravník navěšovacího systému, který se skládá z výklopníku kontejnerů, navěšovacího karuselu a dále předmyčky a myčky kontejnerů.

Po umytí  jsou kontejnery umístěny na místo okapu před naložením na svozný vůz.

2. Prvotní opracování

Po navěšení jsou kuřata dopravena na podvěsném dopravníku do omračovací části, poté k automatickému podřezávači a následně do zóny vykrvení, odtud do napařovací vany a poté k další operaci - škubání, které je prováděno na škubačích, které jsou součástí 1. okruhu zpracování.

3. Kuchání

První operací v čisté části porážky je automatické odtržení hlavy a následné odříznutí běháků na automatickém převěšovači z prvního na druhý okruh. Po automatickém převěšení kuřat z prvního na druhý okruh následují operace - odříznutí kloaky, otevření tělní dutiny, kuchání - systém kuchání s oddělením balu vnitřností od těla kuřete a samostatnou dopravou obou částí paralelně na dvou samostatných drahách kuchacího okruhu až k místu veterinární kontroly.

Pro vyšší rychlost této linky je navržen způsob rozdělení dráhy na 50 + 50 % a to pro umožnění kvalitní veterinární kontroly.

Oddělování srdcí a jater je prováděno automaticky, taktéž žaludků včetně jejich očištění, rozříznutí, vymytí a sloupnutí vnitřní blány, pouze kontrola a dočištění se provádí ručně na dvou samostatných pracovištích.

Všechny droby jsou dopravovány automaticky vodní cestou, která zároveň slouží jako jejich předchlazení, do jiných prostor porážky, kde dochází k jejich dalšímu zpracování.

Následující operací je vytržení zbytků volete a průdušnice, odříznutí krku (odříznuté krky jsou dopravovány stejným způsobem jako ostatní droby), odsátí vnitřní dutiny a vnitřní a vnější omytí.

Následně je kuře automaticky převěšeno na další okruh - zchlazování.

4. Kontinuální chlazení a kalibrace

Zchlazování kuřat z teploty cca 37 - 38° C na průměrnou výstupní teplotu 2° C probíhá v kontinuálním zchlazovacím tunelu, kde je ledový vzduch vháněn - nasměrován štěrbinou proti otvoru tělní dutiny tak, aby docházelo k maximálnímu přestupu tepla z vnějšího i vnitřního povrchu drůbeže, která je po celou dobu - cca 1 hodinu transportována ve visu za obě nohy na podvěsném dopravníku.

Po zchlazení na výstupní teplotu jsou kuřata automaticky převěšena na 3. okruh - kalibrační linku, kde dle předem stanovených kriterií - váhových a kvalitativních, která jsou přiřazena každému kuřeti během předchozích operací, dochází k umístění kuřat - automatickému vyvěšení k dalšímu dělení na porcovací lince neb na jiném pracovním místě k balení v celém stavu - jako kuřata kalibrovaná nebo v celém stavu jako  tzv. egalizované balení nebo v celém stavu pro balení na tácek jako kuřata určená pro čerstvou distribuci.

5. Porcování, odkosťování a transport suroviny.

Z kalibračního okruhu jsou předem určená kuřata automaticky převěšována na  kuchací linku, kde dochází k dělení drůbeže dle předem zvolených anatomických řezů, příčného a podélného dělení trupu, segmentování křídel, stehen.

Výstupní surovinou jsou kuřecí díly, které jsou dopravovány na automatickou třídící - dovažovací a balící linku, kuřecí stehna, která procházejí loupačkou kůže a dále jsou dopravována na poloautomatickou odkošťovací dráhu a prsní svalovina s částí hrudníku, která je pásovým dopravníkem dopravena na filetovačky.

Filetování - dle požadavků: typ „motýlek“ nebo „filety“ po oddělení svaloviny a sloupnutí kůže pomocí dopravníku na dočišťovací pás, na kterém je prováděna vizuální kontrola čistoty svalu a příp. dočištění zbytků a surovina je následně kontinuálně dopravována na balicí a etiketovací linku.

Všechny kosti a zbytky z jiných částí porcovací linky, zbytky  koster z filetování, případně kosti po vykostění stehem budou v případě zpracování chlazené drůbeže porcováním a kostěním budou dále zpracovány v separátoru masa s následným chlazením a zpracováním separátu v souladu s platnými veterinárními předpisy. Separát bude neprodleně po výrobě zchlazen na teplotu 2°C a předán smluvnímu výrobci tepelně opracovaných výrobků, aby byl do 24 hodin zpracován anebo bude zmražen na teplotu -18°C a musí být do 3 měsíců zpracován.

V celém prostoru porcovny a balírny jsou umístěny dva okruhy podvěsných dopravníků pro přísun prázdných přepravek a kartonů.

6. Sběr a transport odpadů

Všechny odpady z výroby jsou soustředěny do odděleného prostoru - místnosti odpadů a jsou dopravovány převážně vakuově potrubní cestou. Zvlášť jsou soustřeďovány měkké odpady (krev a zbytky plic a průdušnice, vnitřnosti, obsahy žaludků apod.), tuhé odpady (běháky, hlavy) a samostatný vakuový okruh je určen pro sběr a dopravu krve s řízeným odsáváním z prostoru vykrvování do zásobníku krve v místnosti odpadů.

Peří z prostoru škubačů bude dopravováno do místnosti odpadů rovněž pneumatický odsáváním do speciálního zásobníku a odtud do lisu na peří a do příslušných kontejnerů pro odvoz.

#### 6.3. Úroveň technického řešení

Hodnocení architektonicko-stavebního řešení vychází z podkladů, předaných projektovou a inženýrskou firmou PP Projekt Praha rozpracovaných v rámci dokumentace pro stavební řízení, které důsledně  vychází z požadavků  a představ akciové společnosti  Intergal Vrchovina.

Architektonicky tvoří dostavba závodu jeden monoblok tvořený v podstatě přízemními halami rozdělený dilatacemi na úsek příjmu drůbeže, porážku a zchlazovací tunel, porcovnu a balírnu, sociální zázemí a prostory pro technologii. Převážná část provozů je řešena jako bezokenní provozy s ohledem na řízené teploty uvnitř objektů.

Rozšíření závodu je navrženo jako novostavba  s přímou komunikační návazností na starý drůbeží závod.

Vlastní uspořádání bloku výrobního objektu je řešeno tak, aby provoz umožnil návaznost na současný provoz závodu s dodržením čisté a nečisté části závodu v souladu s veterinárními předpisy a předpisy rady EHS 64/433.

Tato prostorově jednoduchá kompozice je plošně doplněna manipulační plochou pro zásobování s parkovacími stáními, parkovištěm pro osobní automobily odběratelů a zaměstnanců firmy. Ostatní plochy budou ozeleněny.

Celý areál svým výrazem a zdůrazněným technickým designem splňuje nároky na provoz a prezentaci firmy Intergal Vrchovina  a zároveň vytváří prostředí pohledově vyhovujících zpracoven potravinářských produktů obdobně tak jak se budují  v  ostatních vyspělých státech Evropy.

### I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho  dokončení

Předpokládané zahájení stavby                     	06/ 2002

Předpokládané ukončení stavby		09/ 2003

### I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  územně samosprávného celku obce Skořenice a to jak z hlediska vlivů v jeho místní části Vrchovina, tak i z hlediska záboru ze ZPF.

### I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 8.11. Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb s kapacitou od 5.000 tun výrobků za rok.

Záměr je  v kompetenci posuzování orgány kraje – v daném případě Pardubického kraje.

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

II. 1.1. Zábor půdy

Realizace stavby  bude probíhat na pozemcích katastrálního  území obce Skořenice,  v rámci určení současně zpracovávanou změnou urbanisté studie obce Skořenice /Ing.arch.Pavel Čížek UA Choceň/ vymezené výrobní  zóně na jižním okraji stávajícího závodu Intergal ve směru ke komunikaci Choceň – Koldín.

Předpokládána je k realizaci na pozemcích parc. Č.  614/1, 614/20, 614/ 33 a 614/ 34 -  rozsah vynětí ze ZPF bude upřesněn v žádosti o vynětí a je u posuzované stavby předpokládán v rozsahu  cca 2,5 ha .

Podle příslušné mapy bonitace  ZPF a Výpisu z katastru nemovitostí , list vlastnictví č. 44 obce 748528 Skořenice, vyhotoveného Katastrálním úřadem v Ústí nad Orlicí dne 17.01.2002   se jedná  u  dotčených parcel o BPEJ 5.10.00 a 5.10.10.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ")1) je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž :

| a) | klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), |
| --- | --- |
| b) | hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, |
| c) | sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, |
| d) | skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. |

Na prvém místě vyjadřuje kód 5 příslušnost posuzovaného staveniště ke klimatickému regionu MT 2 - mírně teplý, mírně vlhký.

Charakteristika klimatického regionu MT 2 - mírně teplý, mírně vlhký:

| suma teplot nad 10° C | Průměrná roční teplota ° C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2200 – 2500 | 7-8 | 550 – 650 (700) | 15 – 30 | 4 – 10 |

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  HPJ 10 charakterizovanou následovně:

| 10 | Hnědozemě (typické, černozemí), včetně slabě oglejených forem na spraši; středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem |
| --- | --- |

Další dvojčíslí charakterizuje následující vlastnosti půdy:

Sklonitost

| Kód | Kategorie | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1o | úplná rovina |
| 1 | 1 - 3o | rovina |
| 2 | 3 - 7o | mírný svah |
| 3 | 7 - 12o | střední svah |
| 4 | 12 - 17o | výrazný svah |
| 5 | 17 - 25o | příkrý svah |
| 6 | 25o | sráz |

Expozice

Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | rovina (0-1o) | expozice všesměrná |
| 1 | jih (JZ-JV) |  |
| 2 | východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) |  |
| 3 | sever (SZ-SV) |  |

Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné.

V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto:

| Kód | Kategorie sklonitosti | Kategorie expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 - 6 | 1 |
| 9 | 5 - 6 | 3 |

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy

Skeletovitost

| Číselný kód |  | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| 2 | středně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 50 % |
| 3 | silně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | nad 50 % |

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).

Hloubka půdy

Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 cm | půda hluboká |
| 1 | 30 - 60 cm | půda středně hluboká |
| 2 | 30 cm | půda mělká |

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:

| Kód | Kategorie skeletovitosti | Kategorie hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 - 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7+) | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 8+) | 2 - 3 | 0 - 2 |
| 9+) | 0 – 3 | 0 - 2 |

| +) | Platí pouze u HPJ 40 a 41 |
| --- | --- |

U BPEJ 51000 tedy na čtvrtém místě   číslo 0 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 0 - 3°, což je úplná rovina či rovina bez projevu plošné vodní eroze a expozici rovněž 0 - což je všesměrná expozice.

Nula na posledním místě u  BPEJ 5.10.00 udává kategorii skeletovitosti 0, což je půda bezskeletovitá a hloubky půdy rovněž 0, což je půda hluboká 60 cm.

BPEJ jsou jednotně vedeny2) v číselném a mapovém vyjádření v celostátní databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno Ministerstvem zemědělství3) prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů.

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě.

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho novelizovaných znění a zaplatit příslušný odvod  za odnětí.

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah  přes 1 ha, ale do 10 ha, v daném případě  příslušný okresní úřad Ústí nad Orlicí.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí lesa.Ochranné pásmo lesa v hodnotě 50 m je dodrženo.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště, jak již bylo uvedeno, se jedná o  BPEJ, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy I. třídu ochrany .

Posuzovaná lokalita je určena k  zastavění - dotčená  zemědělská půda se nachází na lokalitě, které je zpracovávanou změnou urbanistické studie určena jako plochy pro  výstavbu – zóna výrobní.

Městský úřad v Chocni – odbor výstavby s umístěným stavby na uvedených pozemcích  parc. č.  614/1, 614/20, 614/ 33 a 614/ 34 ve svém stanovisku ze dne 25.03.2002  souhlasí.

##### Lesní půdy a pozemky

Výstavbou rozšíření areálu Intergal Vrchovina a.s. nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve vzdálenosti, kde by mohly být záměrem jakkoliv ovlivněny.

II.1.2. Zvláště chráněná území a ochranná pásma

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/19932 Sb.

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.

Poloha záměru se nachází v CHOPAV Východočeská křída a OP vodního zdroje Choceň (viz mapa vodohospodářsky chráněných území v části F).

Ochranná pásma

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody ani  lesních porostů, leží v OP místních vodních zdrojů Choceň (viz mapa vodohospodářsky chráněných území v části F).

Jediným ochranným pásmem, které se nachází na druhé straně posuzovaného areálu Intergal Vrchovina a není v kolizi ani se „starou“ částí závodu je OP ČOV Intergal Vrchovina ( viz zákres v části oznámení věnované územnímu plánu).

V prostoru stavby nejsou vyhlášena   žádná jiná  pásma hygienické ochrany.

Ochranná pásma technických zařízení a inženýrských sítí jsou projektantovi známa a budou v projektu respektována.

Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např. skladebné prvky ÚSES) nebo významným krajinným prvkem "ze zákona".

Nejbližší  významný krajinný prvek „ze zákona“ je lesní porost na levobřežním svahu toku, severně od stávajícího areálu a.s. Intergal Vrchovina, který je v kontaktu s prostorem stávajícího závodu v okolí areálu ČOV.  Tímto porostem prochází stávající vyústění odpadních vod  z ČOV do  přilehlého rybníka v nivě toku.

### II.2. VODA

1. Potřeba pitné vody

  - Potřeba pro stávající i nový závod

Pro výše uvedené kapacity porážky obou závodů je nutné počítat s následující potřebou pitné vody :

- nový závod  …....    Qd = 45 000 x 7 l/ks  =  315,0  m3/den

- stávající závod …. Qd = 1 500 x 25 l/ks + 25 000 x 10 l/ks  =  287,5  m3/den

Potom celkem  Qd = 602,5 m3/den … během první směny

Qhod = 70,9 m3/den = 19,7 l/s

Hodnoty potřeby vody jsou uvažovány na základě údajů technologie a dle zkušeností z podobných provozů – jedná se o hodnoty včetně sociálního zařízení pro zaměstnance a potřeby pro pomocné provozy.

1.2. pro obyvatele bytových domů

Dle stávajících údajů …………. Qd =  28,4  m3/den

2. Způsob zajištění pitné vody

Zdrojem tohoto množství pitné vody bude stávající vodovod z Chocně, který je přiveden do stávajícího vodojemu o objemu 400 m3. V tomto vodojemu je AT stanice, která zásobuje stávající závod. Na výtlak z této AT stanice bude napojen nový vodovodní řad, který bude veden do nového závodu – bude proveden z tlakových trub PVC profilu DN 150mm.

Bytové domy jsou napojeny přímo z veřejného vodovodu.

### II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

1. Potřeba elektrické energie:

Výpočet spotřeby a popis rozvodu elektrické energie je v současné době ve fázi zpracovávání dokumentace pro stavební řízení řešen ve vazbě na potřeby ostatních zejména technologických profesí /vzduchotechnika, výroba tepla a páry , potřeba energie pro pohon technologických zařízení příjmu a zpracování drůbeže včetně chlazení/ ale i stavebních profesí /osvětlení vnitřních prostor a venkovní osvětlení/ ve vazbě na hygienické požadavky.

Celkový instalovaný el. příkon P: = do 2.000 kW

Koeficient současnosti: ( = 0,75

Maximálně současný el. příkon PS:  do 1.500 kW

Náhradní zdroje nejsou řešeny. Pro nouzové osvětlení jsou navržena specielní osvětlovací tělesa s nouzovými zdroji. Druhy prostředí všech prostorů jsou provedeny odbornou komisí se zápisem dle ČSN 33 20 00 : 3 a zápis je doložen v technické zprávě projektů.

Intenzity osvětlení vnitřních i vnějších prostorů jsou navrženy dle norem ČSN 36 0450 a 51, hygienických předpisů a požadavků veterinárních orgánů. Provedení osvětlovacích těles bude v souladu s daným prostředím technologického provozu jednotlivých prostorů.

2. Zabezpečení elektrické energie

Nová porážková linka bude  zásobována elektrickou energií  ze zděné transformovny s elektrorozvodnou Vn a Nn s osazením dvěma transformátory  2 x 1000 kVA.

Rozvod elektrické energie charakterizují následující parametry:

Napájecí rozvod: 3 + PEN, stř. 50 Hz, 230 V/400 VAC

Síť: TN-C

Podružné rozváděče: 3 + PE + N, stř. 50 Hz, 230 V/400 VAC

Síť: TN-S

Celkový instalovaný el. příkon je předpokládán cca do 2.000 kW.

Na transformátory budou navazovat sekundární rozváděče  a kompenzační rozváděče. Sekundárními kabely budou napájeny podružné rozváděče v závodě.

3. Potřeba  tepla (chladu) – spotřeba zemního plynu

Projekt řeší návrh ústředního vytápění, napojení vzduchotechnického zařízení, ohřev vody a napojení pařící vany na technologickou přípojku páry a kondenzátu a dále chlazení ve variantách dle prof. Petráka z ČVUT.

Vytápění:

Vlastní vytápění zemním plynem, jehož kotelna je osazena dvěma parními výměníky Certuss 1300  v severním přístavku nevýrobní části objektu je řešeno topnými tělesy, kterými  jsou ocelová panelová tělesa opatřená na vstupu termostatickými ventily.

Topný výkon představuje  2 x 947 kW.h-1, spotřeba zemního plynu  2 x 95 m3. h-1. Teplota spalin cca 2600C, objem toku spalin  1140 m3. h-1.

Požadavky na chlazení:

- Chladivo: 			čpavek

- Vypařovací teplota: 		-13 °C

- Chladicí výkon: 		1 200 kW

- Chlazení: 			- přímé pro zchlazovací tunel (cca 1 030 kW)

- nepřímé (monopropylenglykol) pro ostatní

Požadavky na TUV:

- Množství: 100 m3/den, z toho 	sociální zařízení 11 m3/den

tlakové mytí 	20 m3/den

pařicí vana, náplň na počátku směny 30 m3/den

ztráty pařicí vany (0,3 1/kuře), 21 m3/den

ostatní (auta, přepravky, atd.) 18 m3/den

- Ohřev: z 10 °C na 60 °C

Směnnost: Jedna směna.

Chladicí voda vyžaduje speciální úpravu

Po podrobném technicko –ekonomickém  vyhodnocení ( srovnání odpařovacího a vzduchem chlazeného kondenzátoru) dochází prof.Petrák k závěru, že s ohledem na kvalitu chladicí vody a nižší provozní náklady o cca 170 400 Kč/rok je v dalším volen vzduchem chlazený kondenzátor.

Vzduchem chlazené kondenzátory jsou voleny též s ohledem na ekologickou zátěž způsobovanou úpravou chladicí vody, jež v brzké budoucnosti bude nepříznivě posuzována z hlediska naplnění směrnice IPPC EU (příslušný zákon je v ČR již schválen).

Dále provádí ve své studii prof. Petrák srovnání klasického chladicí zařízení se šroubovými kompresory a ohřev TUV pomocí zemního  plynu.

- Energetická náročnost této varianty řešení je :

Spotřeba:		- elektrická energie 	2 824 kWh/den

- zemní plyn 		6 840 kWh/den

- celkem		9 248 kWh/den

- Environmentální zhodnocení.

Znečištění ovzduší: 		- látky tuhé: 	0,046 t/rok

- SO2: 		1,324 t/rok

- NOx: 		1,410 t/rok

- CO: 		0,122 t/rok

- CO2 		932,9 t/rok

Další možné řešení představuje varianta použití chladicího zařízení s využitím odpadního tepla, tedy doplnění klasického chladicího zařízení se šroubovými kompresory a využitím tepla z chladičů oleje pro ohřev části TUV z 10 na 60 °C. Ohřev zbytku TUV pomocí zemního plynu.

- Energetická náročnost této varianty řešení:

Spotřeba:	- elektrická energie 	2 824 kWh/den

- zemní plyn 		5 748 kWh/den

- celkem 		8 572 kWh/den

- Environmentální zhodocení

Znečištění ovzduší:	- látky tuhé:	0,045 t/rok

- SO2:		1,324 t/rok

- Nox:		1,364 t/rok

- CO:		0,113 t/rok

- CO2:		885,2 t/rok

Třetí významnou  variantu představuje řešení chlazení a TUV pomocí tepelného čerpadla, kdy místo klasického chladicího zařízení je použito dvoustupňové tepelné čerpadlo se šroubovými kompresory, které zajišťují požadavky jak na chlazení, tak i na ohřev veškeré TUV. TUV se ohřívá vloženými vodními okruhy, které zabrání její kontaminaci čpavkem v případě netěsnosti výměníků tepla.

- Energetická náročnost této varianty řešení:

Při provozu 5,7 h/den obou stupňů tepelného čerpadla a 2,3 h/den pouze prvního stupně tepelného čerpadla je v plné míře zajištěno chlazení a příprava TUV.

Spotřeba elektrické energie 		3 255 kWh/den

spotřeba zemního plynu a chladicí vody     0	kWh/den

- Environmentální zhodocení.

Znečištění ovzduší: 	- látky tuhé:	0,049 t/rok

- SO2:		1,524 t/rok

- Nox:		1,292 t/rok

- CO:		0,074 t/rok

- CO2:		731,0 t/rok

Prof.Ing. Petrák dále provedl i porovnání variant z hlediska provozních nákladů s následujícími výsledky:

Klasické řešení.

Celkem				2, 597 mil. Kč

Chladicí zařízení s využitím odpadního tepla

Celkem				2,385 mil. Kč/rok

Řešení pomocí tepelného čerpadla

Celkem				1,478 mil. Kč/rok

Na závěr prof.Petrák uvádí, že na základě předchozího vyhodnocení  lze doporučit použití tepelného  čerpadla se vzduchem chlazeným kondenzátorem. Investora je nutné upozornit na následující:

Pokud v budoucnu přejde na dvousměnný provoz, ještě více se projeví výhoda vzduchem chlazených kondenzátorů proti odpařovacím

Kondenzátory budou instalovány na plný výkon (1,501 kW), přičemž při chodu obou stupňů tepelného čerpadla je odvod tepla do okolí jen 825 kW. Za těchto podmínek bude bezproblémový provoz i při extrémně vysoké teplotě vzduchu v letním období.

Z porovnání spotřeby chladu a tepla pro ohřev TUV vyplývá, že by bylo ekonomické při jednosměnném provozu vyrábět zhruba 210 m3/den TUV o teplotě 60 °C.

Přebytek ve výši 110 m3/den by mohl být dodáván do stávajícího závodu. Jednalo by se o roční dodávku tepla ve výši cca 1600 Mwh/rok. Při prodeji tohoto tepla za oboustranně přijatelnou cenu 500 Kč/MWh by příjem činil 800 tisíc Kč/rok.

Protože se jedná o  teplo získané provozem tepelného čerpadla, tento příjem by nepodléhal dani z příjmu právnických osob v roce uvedení do provozu a následujících pět let. Kromě toho by investor byl kladně hodnocen z hlediska směrnice IPPC EU, programu EMAS a ISO 14000 za vstřícný přístup k životnímu prostředí.

4. Zabezpečení zemního plynu

Potřeba plynu (jedná se o zemní plyn) je  zajištěna ze systému stávajícího. plynovodu, a to přípojkou ze stávající regulační stanice umístěné západně od nové výstavby u stávající příjezdové cesty a novým rozvodem, který bude zásobovat jednotlivá odběrní místa. Místo měření zůstane zachováno stávající.

### II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Umístění výstavby drůbeží porážky pro 6000 ks kuřat za hodinu v lokalitě Skořenice – Vrchovina  vyplývá z potřeby jeho napojení na komunikační systém ve stávajícím závodě masného průmyslu a napojení celého komplexu starých i nových objektů na veřejnou komunikaci III. třídy Choceň – Koldín.

U příjezdu do nového provozu budou situovány odstavné parkovací plochy osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků(zákazníků), doprava nákladní pro příjem kuřat i expedici  výrobků bude probíhat z části  po stávajících komunikacích, zčásti po nově vybudovaných komunikacích a zpevněných plochách v rámci nové porážky.

Doprava a její intenzita

Frekvence dopravy byly odvozena spolu s projektantem a investorem z předpokládaných hlavních činností, realizovaných v rámci areálu a jejich obrátkovosti.

Jako vstupní podklady byly použity následující údaje o výsledných dopravních  intenzitách na základě jednorázových šetření Dr.Bajera  s tím, že podíl veřejné dopravy a její frekvence na komunikacích je nadsazen na výhledový perspektivní stav a frekvence osobní a nákladní dopravy v rámci posuzovaného závodu Intergal Vrchovina je odvozena z horní hranice odhadu stávajícího a výhledového provozu podle údajů investora a projektanta :

| Komunikace | automobilů celkem | z toho TNA |
| --- | --- | --- |
| Choceň – Koldín | 3269 | 211 |
| Odbočka podél podniku Integral (dnešní navážení živých kusů + odvoz odpadu + běžný pohyb po kotné zástavby) | 472 | 36 |
| Odbočka do obce Vrchoviny (dnešní expedice + parkoviště zaměstnanců + pohyb do obytné zástavby) | 454 | 6 |

Pozn.: ve výhledové zátěži je zohledněna kromě stávajících přepravních nároků souvisejících se stávajícím  areálem také  zvýšená frekvence dopravy související s novým závodem, která je představována 12 pohyby TNA pro příjem, 4 pohyby TNA pro odvoz odpadů a 14 pohyby TNA a 6 pohyby LNA pro expedici. Jsou zohledněny i pohyby související s novým parkovištěm s cca 60 parkovacími místy.

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby  nové porážkové linky se nepočítá s nároky na budování či posílení distribučních sítí mimo posuzovaný  areál. Nové plochy  budou napojeny na stávající komunikace a rozvody elektrické energie budou upraveny ve vazbě na novou trafostanici, osazenou stroji 2 x 1000 kVA (viz elektro) a rozvody plynu naváží na  stávající RS (viz teplo-plyn).

Zdrojem požadovaného  množství pitné vody (viz část voda) bude stávající vodovod z Chocně, který je přiveden do stávajícího vodojemu o objemu 400 m3. V tomto vodojemu je AT stanice, která zásobuje stávající závod. Na výtlak z této AT stanice bude napojen nový vodovodní řad, který bude veden do nového závodu  s tím, že bytové domy jsou napojeny přímo z veřejného vodovodu.

V areálu nového závodu bude proveden systém oddílné kanalizace a  systém stávajícího závodu včetně bytových domů zůstane zachován v původním rozsahu, pouze hlavní sběrač ze závodu bude proveden nový.

Součástí stávajícího závodu je také čistírna odpadních vod, jejíž biologický stupeň již byl intenzifikován a je zde vytvořena kapacita i pro nový závod   –  celkem 9500 EO.

Z uvedených důvodů se nepočítá s přeložkami ani budováním nových inženýrských sítí vně areálu.

Sadové úpravy

Předpokládá se úprava volných ploch rozprostřením ornice a vysazením trávníku.

Přesné počty a osazení dřevin není v dané fázi přípravy projektu upřesněno, a bude řešeno projektem ozelenění areálu, který bude zpracován v dalším stupni dokumentace stavby a projednán s orgánem ochrany přírody.

Takto připravený projekt ozelenění areálu by měl respektovat následující zásady, zahrnuté  v projektu sadových úprav:

- volit  zahuštěnou kombinovanou výsadbu stromů a keřů domácích druhů dřevin

(doporučena  borovice lesní, javor, lípa, dub, líska, bříza, hloh) v následujících prostorech :

- podél jižní hranice střediska od silnice kombinovaná pásová výsadba dřevin

- podél východní hranice kombinovaná pásová, případně nespojitá skupinová výsadba

- použít zapěstované jedince dřevin s balem, doporučeno o minimálním obvodu 12-14 cm

## B.III. Údaje o výstupech

### III.1.  Ovzduší

V rámci tohoto oznámení byla subdodavatelem RNDr.Tomášem Bajerem, CSc zpracována rozptylová studie, která vypočítává hlavní emise a na jejich základě   hodnotí příspěvky k imisní zátěži v souvislosti s výstavbou nového závodu na porážku kuřat u obce Vrchovina u Chocně, a to z hlediska bodových,  liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen ve dvou variantách, které vyhodnocují příspěvky v území v souvislosti s provozem posuzovaného záměru ve variantě stávající a výhledový stav.

Výpočet pro všechny uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené rozptylové studie.

Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových podkladech, znázorňujících rozložení  imisní zátěže z hlediska příspěvků ke krátkodobým a ročním koncentracím NOx a benzenu (problematika benzenu je řešena pouze pro tři výpočtové body, představující modelové objekty (výpočtový bod 201 – ubytovna, výpočtový bod 202 – panelový dům a výpočtový bod 203 – obytné objekty směrem k ČOV).

V následujícím přehledu jsou bilancovány výstupy emisí z provozu stávajícího a nového závodu ITERGAL Vrchovina a.s.

Použité emisní faktory pro zdroje emisí z dopravy

Ve výpočtu jsou použity emisní faktory pro rok 2003 dle následující tabulky:

| Rok | polutant | TNA | LNA | OA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | NOx | 8,58 | 1,2 | 1,05 |
| 2003 | benzen | 0,0174 | 0,0038 | 0,0066 |

V další části oznámení jsou uvedeny výsledky hodnocení pro výhledový stav – tedy za starý i nově uvažovaný závod – v komentáři  a závěrech jsou příspěvky ke krátkodobým koncentracím u oxidů dusíku a benzenu hodnoceny  v porovnání na stávající stav.

##### Varianta výhledový stav

##### Vstupní podklady pro liniové zdroje znečištění ovzduší

| komunikace | automobilů celkem | z toho TNA |
| --- | --- | --- |
| Choceň - Koldín | 3269 | 211 |
| Odbočka směrem do podniku Integral (dnešní navážení živých kusů – odvoz odpadu + pohyb do obce) | 472 | 36 |
| Odbočka do obce Vrchovina (dneční expedice + parkoviště zaměstnanců + pohyb do obce) | 454 | 6 |

Emisní charakteristiky:

| komunikace | NOx g/s/m | Bezen g/s/m |
| --- | --- | --- |
| Choceň - Koldín | 0,00014604 | 0,00000167 |
| Odbočka směrem do podniku Integral (dnešní navážení živých kusů – odvoz odpadu + pohyb do obce) | 0,00002227 | 0,00000025 |
| Odbočka do obce Vrchovina (dneční expedice + parkoviště zaměstnanců + pohyb do obce) | 0,00001529 | 0,00000021 |

Vstupní podklady pro plošné zdroje znečištění ovzduší

Použité údaje o plošných zdrojích vycházejí z předpokládaného modelu zásobování areálu a s tím souvisejících pohybů automobilů v okolí stávajícího a nového závodu. Dle předaných projektových podkladů představuje pohyb uvnitř areálu 16 pohybů TNA s živými zvířaty pro starý závod a 14 pohyby TNA pro nový závod, 8 pohyby TNA s odpadem (pro starý i nový závod) a 6 pohybů TNA s expedovaným zbožím (pro starý závod) a 14 pohyby TNA a 6 pohyby LNA pro nový závod .

Dále je plošným zdrojem parkoviště o kapacitě 50 míst (pro starý závod) a s 60 místy pro nový závod.

| komunikace | NOx g/s | Benzen g/s |
| --- | --- | --- |
| Parkoviště příjem | 0,002672 | 0,00002986 |
| Parkoviště expedice | 0,000645 | 0,00000726 |
| Parkoviště zaměstnanci | 0,000086 | 0,00000093 |
| Expedice nový závod | 0,000478 | 0,00000537 |
| Parkoviště zaměstnanci nový závod | 0,000103 | 0,00000112 |

Vstupní podklady pro bodové zdroje znečištění ovzduší

Ve výpočtu jsou zohledněny stávající bodové zdroje znečištění ovzduší a dále nový zdroj v souvislosti s provozem nové části závodu, který lze charakterizovat následovně:

Kotelna – nový zdroj: dva samostatné výduchy o následujících parametrech

Roční spotřeba zemního plynu	-  193 800 m3/rok

Výška zdroje				- 12 m

Průměr výduchu			- 0,45 m

Fond pracovní doby			- 2040 hod/rok

Teplota spalin				- 260 oC

Hmotnostní tok NOx			- 0,05 g/s

V následujícím přehledu je z hlediska dikce oznámení z hlediska emisí souvisejících s posuzovaným záměrem provedena bilance emisí z bodových, liniových, plošných zdrojů znečištění ovzduší.

Suma emisí bodové zdroje znečištění:

Na základě emisních faktorů a roční spotřeby ZP 2 x 193 800 m3 je roční bilance emisí následující:

|  | Emise ze spalování ZP |
| --- | --- |
| TL | 0,00775 | t/rok |
| SO2 | 0,00372 | t/rok |
| NOx | 0,74419 | t/rok |
| CO | 0,12403 | t/rok |
| CxHy | 0,04961 | t/rok |

Emise z liniového zdroje:

255 dní/rok

Navážka živých zvířat a odvoz odpadu 		- 16 pohybů za den

Průměrná ujetá vzdálenost na jeden pohyb		- 225 m

Ujetá vzdálenost za rok				- 918 km/rok

Parkovaní zaměstnanců				- 110 pohybů za den

Průměrná ujetá vzdálenost na jeden pohyb		- 65 m

Ujetá vzdálenost za rok				- 1823,25 km/rok

Expedice výrobků					- 14 pohybů za den TNA

Průměrná ujetá vzdálenost na jeden pohyb		- 95 m

Ujetá vzdálenost za rok				- 339,15 km/rok

Expedice výrobků					- 6 pohybů za den LNA

Průměrná ujetá vzdálenost na jeden pohyb		- 95 m

Ujetá vzdálenost za rok				- 145,35 km/rok

|  | TNA | LNA | OA |
| --- | --- | --- | --- |
| ujetá vzdálenost km/rok | 1257,15 | 145,35 | 1823,25 |
| Emise NOx t/rok | 0,0108 | 0,0002 | 0,0019 |
| Emise Benzenu kg/rok | 0,0219 | 0,0006 | 0,0120 |

Emise z plošného zdroje:

255 dní/rok

Navážka živých zvířat a odvoz odpadu 		- 16 pohybů za den

Pohybů za rok						- 4080

Parkovaní zaměstnanců				- 110 pohybů za den

Pohybů za rok						- 2050

Expedice výrobků					- 14 pohybů za den TNA

Pohybů za rok						- 3570

Expedice výrobků					- 6 pohybů za den LNA

Pohybů za rok						- 1530

Emise z plošného zdroje celkem:

|  | TNA | LNA | OA |
| --- | --- | --- | --- |
| Emise NOx t/rok | 0,0328 | 0,0009 | 0,0147 |
| Emise Benzenu kg/rok | 0,0666 | 0,0029 | 0,0926 |

Zpracovaná rozptylová studie dále vyhodnocuje zjištěné výsledky k následujícím hodnotám imisních koncentrací:

Maximální přípustné imisní charakteristiky škodlivin vycházejí z přílohy č.4 Opatření FVŽP z 10/91 k zákonu č. 309/91 Sb. a přílohy č. 2/1992 Acta Hygienica

Tab.:Stávající platné imisní limity

| Znečišťující látka | Vyjádře-ná jako | Imisní limity v µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | IHr | IHk | Obecný požadavek |
| Oxidy dusíku | NO2 | 80 | 200 | Koncentrace IHd a IHk nesmí být v průběhu roku překročena ve více než 5 % případů |

IHr - průměrná roční koncentrace znečišťující látky. Průměrnou koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku jednoho roku jako aritmetický průměr z průměrných 24 hodinových koncentrací.

IHk - průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky. Průměrnou půlhodinovou koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 30 minut.

Dle Přílohy č. 6/1986 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica je pro benzen  jako doporučená hodnota průměrné denní koncentrace ve volném ovzduší uváděna hodnota 15 (g/m3.

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle nové metodiky "SYMOS 97, verze 99“. Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Metodika výpočtu obsažená v tomto programu umožňuje :

- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami, a to

- z bodových zdrojů

- z plošných zdrojů

- z liniových zdrojů

- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)

- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 5000 referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění ovzduší :

- maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší

- maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez ohledu  na  třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší

- roční průměrné koncentrace

- situaci za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru

Výpočtová síť je doložena na následující straně včetně vyhodnocení bodů z hlediska imisí NOx v následující tabulce  výhledové situace  a mapové výstupy v barevném provedení jsou doloženy v části F 1 tohoto oznámení (mapové a jiné dokumenty).

V rámci předložené rozptylové studie bylo provedeno vyhodnocení změn z hlediska příspěvků k imisní zátěži v území související s uvažovaným záměrem nové porážky kuřat s kapacitou 6000 ks/hod. Ve výpočtu byly zohledněny stávající i výhledové bodové a plošné zdroje související s uvažovaným záměrem a liniové zdroje, představující dopravní náročnost stávajícího respektive nového záměru včetně existující dopravy na nejbližším komunikačním systému. Výpočet bylo proveden  pro oxidy dusíku, reprezentující charakteristikou znečišťující látku z dopravy a ze spalování zemního plynu a pro benzen související s dopravními zdroji.

Výpočet změn  příspěvků k imisní zátěži jak u oxidů dusíku, tak i u benzenu prokázal, že stávající i očekávané příspěvky k imisní zátěži u obou sledovaných škodlivin jsou hluboce pod imisními limity nebo doporučenými hodnotami. Lze konstatovat, že realizací posuzovaného záměru v zásadě nedojde k výraznější změně z hlediska imisní zátěže v území.

Příspěvky ke krátkodobým koncentracím u oxidů dusíku se ve stávajícím stavu pohybují maximálně kolem 30 (g.m-3, u benzenu kolem 0,12  (g.m-3. Příspěvky k ročním koncentracím lze označit za zanedbatelné

Ve výhledovém stavu se příspěvky k imisní zátěži u oxidů dusíku pohybují maximálně kolem 60 (g.m-3, u benzenu kolem 0,13  (g.m-3. Příspěvky k ročním koncentracím lze označit opět za zanedbatelné.

Na základě uvedených výpočtů lze proto vyslovit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší nepředstavuje posuzovaný záměr významnější imisní zátěž a lze proto konstatovat, že proti jeho realizaci v předložené podobě z hlediska vlivů na ovzduší nelze mít námitek.

##### Příspěvky k imisní zátěži NOx – výhledový stav

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,0436 | 0,0479 | 0,0516 | 0,0543 | 0,0553 | 0,0601 | 0,0653 | 0,0665 | 0,0642 | 0,0596 | 0,0534 |
|  | 43,28 | 46,10 | 47,95 | 48,89 | 49,65 | 49,21 | 48,68 | 46,86 | 45,12 | 42,21 | 39,76 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,0509 | 0,0565 | 0,0625 | 0,0671 | 0,0689 | 0,0775 | 0,0853 | 0,0853 | 0,0795 | 0,0699 | 0,0605 |
|  | 46,44 | 48,39 | 50,34 | 51,04 | 51,65 | 51,51 | 50,79 | 49,73 | 47,32 | 45,00 | 41,43 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,0598 | 0,0678 | 0,0756 | 0,0831 | 0,0866 | 0,1040 | 0,1162 | 0,1113 | 0,0958 | 0,0803 | 0,0675 |
|  | 48,25 | 50,98 | 52,68 | 55,17 | 56,51 | 56,31 | 54,46 | 51,52 | 50,20 | 46,89 | 44,04 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,0697 | 0,0817 | 0,0924 | 0,0992 | 0,1040 | 0,1467 | 0,1649 | 0,1392 | 0,1118 | 0,0902 | 0,0740 |
|  | 49,85 | 51,80 | 55,98 | 55,24 | 54,81 | 53,40 | 56,40 | 54,77 | 51,26 | 48,88 | 45,11 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,0789 | 0,0962 | 0,1136 | 0,1123 | 0,0799 | 0,2153 | 0,2104 | 0,1630 | 0,1250 | 0,0980 | 0,0788 |
|  | 50,84 | 54,09 | 56,40 | 58,90 | 61,28 | 61,10 | 54,32 | 56,35 | 51,57 | 49,17 | 46,29 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,0817 | 0,1013 | 0,1229 | 0,1235 | 0,0237 | 0,1832 | 0,2203 | 0,1697 | 0,1286 | 0,1001 | 0,0800 |
|  | 51,06 | 54,68 | 55,60 | 59,87 | 54,38 | 58,98 | 56,49 | 56,76 | 52,18 | 49,33 | 46,53 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,0715 | 0,0845 | 0,0956 | 0,0924 | 0,0951 | 0,1358 | 0,1601 | 0,1404 | 0,1138 | 0,0919 | 0,0752 |
|  | 50,73 | 52,97 | 56,74 | 56,17 | 59,74 | 59,93 | 53,70 | 56,12 | 51,61 | 49,05 | 46,14 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,0597 | 0,0671 | 0,0722 | 0,0818 | 0,0909 | 0,1102 | 0,1189 | 0,1106 | 0,0955 | 0,0806 | 0,0679 |
|  | 49,09 | 51,50 | 55,13 | 56,70 | 55,07 | 55,63 | 56,67 | 53,71 | 50,97 | 48,39 | 44,84 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,0489 | 0,0533 | 0,0605 | 0,0683 | 0,0738 | 0,0842 | 0,0898 | 0,0870 | 0,0788 | 0,0692 | 0,0601 |
|  | 47,86 | 49,97 | 51,50 | 53,67 | 54,73 | 54,74 | 52,87 | 51,32 | 49,56 | 46,19 | 42,67 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,0406 | 0,0454 | 0,0511 | 0,0560 | 0,0592 | 0,0654 | 0,0693 | 0,0686 | 0,0649 | 0,0589 | 0,0526 |
|  | 45,44 | 47,49 | 49,85 | 50,29 | 50,81 | 51,05 | 50,55 | 48,62 | 46,93 | 44,33 | 40,75 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,0352 | 0,0391 | 0,0430 | 0,0461 | 0,0482 | 0,0521 | 0,0550 | 0,0553 | 0,0533 | 0,0500 | 0,0458 |
|  | 42,63 | 44,80 | 46,57 | 47,50 | 48,02 | 47,85 | 47,53 | 45,92 | 43,87 | 41,57 | 38,46 |

Mapy imisních koncentrací ze studie SYMOS RNDr. Bajera

### III.2. Odpadní vody

V areálu nového závodu bude proveden systém oddílné kanalizace. Samostatně budou odváděny odpadní vody dešťové a samostatně odpadní vody splaškové a technologické.

Kanalizační systém stávajícího závodu včetně bytových domů zůstane zachován v původním rozsahu, pouze hlavní sběrač ze závodu bude proveden nový.

Součástí stávajícího závodu je také čistírna odpadních vod, jejíž biologický stupeň již byl intenzifikován a je zde vytvořena kapacita i pro nový závod   –  celkem 9500 EO.

Množství odpadních vod přiváděných na ČOV

a) technologické a splaškové odpadní vody

Jedná se o odpadní vody ze stávajícího i z nového závodu a to v množství odpovídajícím potřebě vody tj.:

Qd =  315 + 287,5   =  602,5  m3/den    …..  v jedné směně

b) odpadní vody z bytových domů + balastní vody

Množství těchto vod bylo určeno v hydrotechnických výpočtech pro intenzifikaci ČOV firmou REC.ing. s.r.o. Náchod v dubnu 1999 a to v množství:

obyvatelstvo…..28,4  m3/den

balastní vody….66,0  m3/den

Potom celkové množství:

Qd =  602,5 + 28,4 + 66,0 =  696,9  m3/den

Znečištění odpadních vod

a) obyvatelé domů

BSK5 = 60g/obyv. x 207 obyvatel = 12,4 kg/den

b) porážka ve stávajícím závodě

BSK5 = 1000mg/l = 1,0 x 287,5 = 287,5 kg/den

c) porážka v novém závodě

BSK5 = 850mg/l = 0,85 x 315 = 267,75 kg/den

Celkové přiváděné znečištění  =

BSK5 = 12,4 + 287,5 + 267,75 = 567,65 kg/den

Tomu odpovídá průměrná koncentrace znečištění : BSK5 = 567,65 : 696,9 = 815 mg/l

Další předpokládané hodnoty znečištění

CHSK  =  1700 mg/l

NL  =  1500 mg/l

EL  =     550 mg/l

Vzhledem k výše uvedeným hodnotám – zvláště k hodnotě EL, navrhujeme provést modernizaci mechanického předčištění odpadních vod v areálu ČOV.

Způsob odvedení odpadních vod

a) stávající závod a obyvatelstvo

Bude zachován stávající gravitační systém kanalizace.

b) nový závod

S ohledem na navrhovanou modernizaci mechanického předčištění (viz. dále) navrhujeme následující způsob:

- splaškové a technologické odpadní vody budou samostatnou kanalizací přivedeny přes samočisticí česle s průlinami 3 mm do nové mechanicky míchané vyrovnávací nádrže o objemu denního množství produkce odpadních vod v tomto závodě tj.315m3. Z této nádrže budou odpadní vody vždy po skončení provozu ve stávajícím závodě rovnoměrně přečerpávány do koncové šachty gravitační stoky a budou odvedeny na ČOV.

Modernizace mechanického předčištění

Vzhledem k předpokládanému specifickému charakteru odpadních vod (krůty a slepice – větší obsah EL) navrhujeme provést následující úpravy ve stupni mechanického předčištění ČOV:

- výměna stávajících spádových hydrosít za rotační nebo válcová síta

- zrušení gravitačního stíraného lapáku tuku a instalaci flotační jednotky s dávkováním flokulantu.

Tyto úpravy budou provedeny uvnitř stávajícího objektu.

Tímto způsobem předčištění dojde ke snížení hodnot znečištění odpadních vod přiváděného na biologický stupeň a to na následující předpokládané průměrné hodnoty:

BSK5  =  650 mg/l

CHSK  =  1250 mg/l

NL  =  700 mg/l

EL  =   120 mg/l

Potom celkové denní množství přiváděného  znečištění :

BSK5 =  0,650 x 696,9 = 453 kg/den   …….   tj.  7 550  EO

Z výše uvedeného je zřejmé, že na biologickém stupni ještě zůstane dostatečná rezerva (asi 20%) a na odtoku z ČOV budou shodně se stávajícím stavem dosaženy požadované hodnoty zbytkového znečištění stanovené platným vodohospodářským povolením tj.:

BSK5  =  40 mg/l

CHSK  =  200 mg/l

NL  =    30 mg/l

EL  =      5 mg/l

Množství zachyceného znečištění v mechanickém předčištění:

- samočisticí česle před VN – shrabky….50 kg/den

- rotační síta                        - shrabky….230 kg/den

- flotační jednotka- flotační pěna + sediment….20 m3/den

Shrabky budou likvidovány společně s ostatními odpady z výroby, flotační pěnu je možné likvidovat v anaerobním stupni  nebo odvodnění po smíchání s aktivovaným kalem

Dešťové odpadní vody

Výstavbou nové porážky kuřat dojde k vytvoření střech objektů a ke zpevnění okolních ploch. Tím dojde k zachycení většího množství srážkových vod, které je nutné odvést do recipientu.

Předpokládáme, že zachycené srážkové vody ze střech a z obslužné komunikace budou relativně neznečištěné, a proto budou odvedeny bez čištění – pouze budou použity uliční vpusti s košem a kalovým prostorem pro sediment a na dešťových svodech ze střech budou osazeny lapače splavenin.

Dešťové vody zachycené v prostoru navrhovaného parkoviště budou před zaústěním do hlavního dešťového sběrače vedeny přes odlučovač ropných látek.

Množství zachycených srážkových odpadních vod:

- uvažovaná intenzita směrodatného deště s periodicitou  p = 1

( pro průmyslové závody dle ČSN 756101)

qs  = 120  l/s.ha

- součinitel odtoku     – střechy objektů   ………………  0,9

obslužné komunikace  …..………  0,8

parkoviště  ……………………… 0,8

zatravněné  plochy ……………. . 0,1

- velikost odvodňovaných ploch :

- střechy  objektů   ………….   9 380 m2

- obslužné  komunikace …….    3 770 m2

- parkoviště ………………..    1 500 m2

- zatravněné  plochy ……….     4 250 m2

Potom celkové množství odváděných dešťových odpadních vod bude:

Q = 120 x ( 0,9x0,938 + 0,8x0,377 + 0,8x0,15 + 0,1x0,425 )  = 120 x 1,3083  = 157  l/s

Tyto dešťové vody budou odvedeny do stávající stoky dešťové kanalizace, která je ukončena v blízkosti staveniště.

Odlučovač ropných látek bude mít kapacitu  Q = 15 l/s  a bude použit typ s koalescenční vložkou a sorpčním filtrem, který zajistí zbytkové hodnoty ropných látek na odtoku nižší než 0,5mg/l .

### III.3. ODPADY

Při nakládání s odpady musí být respektován nový zákon č.185  ze dne 15. května 2001o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.382/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadů je povinen

a)  	odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)  	zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)  	odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

d)  	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)  	shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f)  	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g)  	vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h)  	umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

i)  	zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)  	vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

k)  	ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

l)  	platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného okresního úřadu, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14.

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnocenou stavbou jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi.

Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu

Odpady, vznikající při výstavbě  nové porážkové linky kuřat v rámci závodu Intergal Vrchovina lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby ( je zpracovávána dokumentace pro územní řízení) stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu zastavovacího plánu a předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby.

S ohledem na  charakter terénu a výstavby, zejména předpokládaný plošný  charakter stavby  lze s výjimkou rampy možno  předpokládat relativně  malý  rozsah terénních úprav a proto je předpokládána vyrovnaná, resp. mírně přebytková bilance zemin.

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace pro stavební povolení, jejíž zpracování zabezpečuje PP Projekt Praha.

Skrývka ornice a podorničí (mocnost cca 0,3 - 0,4 m) není v souladu s platnými předpisy hodnocena jako odpad a bude dále využita v souladu s podmínkami pro odnětí půdy ZPF.

Z úpravy pláně a výkopů  pro založení haly lze rámcově předpokládat kolem 3500 m3 skrývky. Tento odpad je charakterizován jako kategorie ostatního odpadu s číslem a názvem 17 05 04  - zemina a kameny bez obsahu nebezpečných látek. Vzhledem k tomu, že pozemek byl součástí ZPF, nepředpokládáme kontaminaci výkopových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, chlorované uhlovodíky, PCB a pod).

Zemina ze skrývky bude zhruba ze 40% využita při terénních úpravách v rámci areálu a z části odvezena na skládku zemin či využita mimo areál.

Demoliční práce se v rámci výstavby nepředpokládají.

V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci výstavby   (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, sklo a plasty apod.) , které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce:

Bilance odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Množství t | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Barva osahující org. rozpouštědla | N | 0,01 | LOF |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky | O | 0,03 | SPAL |
| 17 01 01 | Beton | O | 0,5 | SKL |
| 17 01 02 | Cihly | O | 0,5 | SKL |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 0,01 | SKL |
| 17 02 01 | Odpadní dřevo | O | 0.3 | SPAL |
| 17 02 02 | Odpadní sklo | O | 0,01 | RECYKL |
| 17 02 03 | Odpadní plast | O | 0,3 | RECYKL |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O | 0,5 | RECYKL |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O | 0,2 | RECYKL |
| 17 04 08 | Odpadní kabely | O | 0,08 | RECYKL |
| 17 05 04 | Zemina a kameny bez škodlivin | O | 4000 | SKL |
| 17 07 04 | Směsný stavební demoliční opad bez škodlivin | N | 1 | LOF |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 3 | SKL |

Vysvětlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skládkování, SPAL = spalovna,

RECYKL- recyklace, KOMP – kompostárna

### Odpady vznikající při provozu

Provoz závodu Vrchovina není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že výrobní proces je do značné míry orientován na minimalizaci odpadů a většinu odpadu lze využít - recyklovat či regenerovat.

Je třeba zdůraznit, že návrh dispozičního řešení stavby řeší zásadní rozdělení provozu závodu na část čistou a nečistou.

Veškeré nepotravní produkty, peří, konfiskáty a krmné odpady budou uskladněny v kontejnerech v uzavřeném skladu nebo u krmných odpadů v chladírně.

Odpady budou denně odváženy do asanačního podniku Žichlínek k dalšímu zpracování.

Navržená zahraniční technologie umožní zachycení veškerých odpadů z podlahy i vody a umožní jejich zachycení a dopravu přímo do kontejnerů.

Nová drůbeží porážka počítá s porážkou 6 000 ks kuřat za hodinu. Projekt řeší komplexní likvidaci všech vytěžených vedlejších nepotravních produktů a odpadů, které provoz tohoto druhu produkuje. Shromažďování, manipulace a místa nakládky jsou situována ve vazbě na  nečistou část závodu. Je pamatováno na mytí a desinfekci nejen dopravních zařízení závodu, ale i těch, která do závodu přijíždějí zvenku.

Nakládky jsou mechanické a dopravní cesty co nejkratší.

Vzhledem ke vhodnému shromažďování a rychlému odsunu nebude tento proces prakticky zatěžovat nejen prostředí závodu, ale ani okolí.

Hlavní druhy a množství odpadů charakter živočišná tkáň – nová linka

|  | rok |
| --- | --- |
| 1. Odpadní peří | 780 t |
| 2. Odpadní krev | 850 t |
| 3. Konfiskáty | 1 600 t |
| 4. Krmné odpady - hlavy - běháky | 340 t 590 t |

Z provozu skladové a expediční části předpokládáme odpadní obalové materiály - papír a lepenka, dřevěné palety, odpadní plastová fólie a.p.

Z provozu administrativně-sociální části vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude likvidován konvenčním svozem, a sběrový papír, který bude odděleně shromažďován a recyklován odvozem do sběrny.

Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat převážně o odpady kategorie ostatní (O), z nichž valnou část tvoří odpady recyklovatelné.

Odpady nebezpečné (N) se omezí pouze na odpadní provozní kapaliny a odpady z čištění a strojů. Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a odvezeny oprávněnou firmou k likvidaci či regeneraci.

Rámcová bilance odpadů z provozu

| Kód | Název | Kat. | Množství t/r | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 01 | Kaly z praní a čištění | O | 25 | LOF |
| 02 02 02 | Odpad živočišných tkání | O | 4 160 | LOF |
| 02 02 04 | Kaly z ČOV stabilizované | O | 130 | LOF |
| 10 11 12 | Odpadní sklo | O | 0,02 | RECYKL |
| 13 02 08 | Ostatní motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,05 | RECYKL |
| 13 05 02 | Kal z odlučovačů olejů | N | 0,01 | LOF |
| 13 05 03 | Kal z lapáků nečistot | N | 10 |  |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a jejich směsi | N | 0,1 | LOF |
| 15 01 01 | Papír a/nebo lepenkový obal | O | 10 | RECYKL |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | 20 | LOF |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O | 2 | SPAL |
| 15 01 04 | Kovový obal znečištěný | N | 0,07 | LOF |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny,znečištěné oděvy | N | 1,5 | LOF |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | 1,1 | LOF |
| 19 08 01 | Shrabky z česlí a sít | O | 105 | LOF |
| 19 08 02 | Odpady z lapáků písku | O | 25 | RECYKL |
| 20 01 01 | Papír a/nebo lepenka (sběr. pap.) | O | 2 | RECYKL |
| 20 01 21 | Zářivky | N | 0,1 | LOF |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 40 | SKL |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 4 | SKL |

Tabulka soustřeďuje rámcový přehled předpokládaných odpadů v rámci činnosti nové porážkové linky s jejich kvantifikací a způsobem využití- podrobně vyhodnotí původce odpadů v žádosti o nakládání s N odpady a plánu odpadového hospodářství.

Odpady z provozu se shromažďují v shromaždišti v hale v k tomu určených nádobách odděleně podle druhů a jsou pravidelně odváženy k likvidaci mimo prostor areálu do zařízení k tomu určených.

Investor posuzované stavby již provozuje obdobný provoz ve staré části a má uzavřené HS s řadou autorizovaných organizací pro sběr, využití či likvidaci odpadů.

Jedná se především o podnik Asanace Žichlínek, Technické služby města Choceň, Plundra Žamberk, Ekola České Libchavy, ZD Mostek, Jopeco Broumov a další.

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 30 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická.

### III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

Hygienické limity a zdravotní rizika

Kvantifikace stavu akustické situace ve venkovním prostředí, ovlivňovaném dopravou, se v České republice řídí „Metodickými pokyny pro výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí“ a jejich novelou z března 1996.

Zjištěný stav akustické situace v území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na jeho základě jsou stanovovány limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostředí.

Z dikce nařízení vlády č. 502/2000 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A pro vnitřní prostory v objektech zájmového území :

Základní hladina akustického tlaku A                                                         LAeq,T  =  40 dB

- Obytné objekty, hotelové pokoje

Korekce na denní dobu

- den (6.00 – 22.00 hod.)                                                          		            0 dB

- noc (22.00 – 6.00 hod.)                                                      		                     - 10 dB

- Přednáškové síně, školní učebny, školní zařízení

Po dobu používání                                                                                                          +10 dB

Území pro bydlení(obytné místnosti, hotelové pokoje) - výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina ve vnitřním prostředí

V denní době (06.00 – 22.00 hod)			                              LAeq ,T =  40 dB

V noční době (22.00 – 06.00 hod)			                               LAeq,T =  30 dB

Přednáškové síně, školní učebny, školní zařízení - výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina ve vnitřním prostředí po dobu používání

V denní době (06.00 – 22.00 hod)			                              LAeq, T  =  50 dB

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostředí uvažovány následující nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru:

základní hladina hluku 	……………………..	LAeq,T = 50 dB

korekce na stavby pro bydlení  ……………...	       k = +5 dB

korekce na noc ……………………………….	       k =  -5 dB

korekce v okolí hlavních komunikací……….                   K = + 5dB

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:

Pro denní dobu	den LAeq,T   = 55 dB

Pro noční dobu	noc  LAeq,T  = 45 dB

Pro účely posouzení akustické situace v rámci tohoto oznámení bylo zpracovatelem  zadáno vypracování akustické studie firmě  ECO-ENVI-CONSULT se sídlem v Jičíně, která je nositelem licence na program HLUK+, verze 5.03 na základě registrační karty z ledna 2000.

Předmětem této akustické studie je vyhodnocení změn akustické situace v území vyvolané nárůstem dopravy a stacionárními zdroji hluku v souvislosti s výstavbou nové porážky kuřat u obce Vrchovina u Chocně. Vyhodnocení je provedeno ve vztahu k výpočtovým bodům v okolí areálu závodu INTEGRAL Vrchovina a.s. a přístupových komunikací k tomuto závodu.

Výpočet akustické zátěže byl řešen ve 2 variantách (VARIANTA 0 - stávající stav, VARIANTA 1 - výhledový stav po výstavbě nové porážky kuřat) a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 5.03:

Pro uvedené varianty byl výpočet proveden pro denní dobu a noční dobu, protože s provozem souvisí stacionární a liniové zdroje hluku provozované v době mezi 22.00 hod. - 06.00 hod. Výpočet akustické situace byl proveden pro jednu výpočtovou oblast.

Výpočtovou oblast představuje nejbližší okolí závodu INTEGRAL Vrchovina a.s. u Chocně. Tato výpočtová oblast je charakterizována celkem 11 výpočtovými body (výpočtové body 1 – 4 ubytovna, výpočtové body 5 – 8 panelový obytný dům, výpočtové body 9 – 11 obytné domy u ČOV.

Dále jsou doloženy výsledky výpočtů pro výhledový stav a to pro denní dobu 6.00 – 22.00 hodin, kdy je v provozu většina zdrojů jak mobilních tak stacionárních.

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |  311.4;  -22.9 |  36.2 |  20.0 |  36.3 |       |        |

|  1 |   6.0 |  311.4;  -22.9 |  37.9 |  20.5 |  37.9 |       |        |

|  1 |   9.0 |  311.4;  -22.9 |  39.2 |  22.0 |  39.2 |       |        |

|  2 |   3.0 |  290.2;   -9.1 |  36.6 |  23.6 |  36.8 |       |        |

|  2 |   6.0 |  290.2;   -9.1 |  38.1 |  24.9 |  38.3 |       |        |

|  2 |   9.0 |  290.2;   -9.1 |  39.2 |  27.8 |  39.5 |       |        |

|  3 |   3.0 |  314.5;   -3.0 |  30.9 |  35.0 |  36.4 |       |        |

|  3 |   6.0 |  314.5;   -3.0 |  32.3 |  35.0 |  36.9 |       |        |

|  3 |   9.0 |  314.5;   -3.0 |  33.6 |  35.9 |  37.9 |       |        |

|  4 |   3.0 |  334.4;  -12.3 |  36.2 |  35.6 |  38.9 |       |        |

|  4 |   6.0 |  334.4;  -12.3 |  37.8 |  35.7 |  39.9 |       |        |

|  4 |   9.0 |  334.4;  -12.3 |  39.0 |  36.3 |  40.9 |       |        |

|  5 |   3.0 |  279.1;  -55.5 |  36.0 |  36.0 |  39.0 |       |        |

|  5 |   6.0 |  279.1;  -55.5 |  37.5 |  36.0 |  39.8 |       |        |

|  5 |   9.0 |  279.1;  -55.5 |  38.6 |  36.0 |  40.5 |       |        |

|  6 |   3.0 |  323.3;  -62.6 |  39.8 |  34.0 |  40.8 |       |        |

|  6 |   6.0 |  323.3;  -62.6 |  41.4 |  34.0 |  42.1 |       |        |

|  6 |   9.0 |  323.3;  -62.6 |  42.6 |  34.1 |  43.1 |       |        |

|  7 |   3.0 |  299.0;  -73.1 |  42.5 |  15.9 |  42.5 |       |        |

|  7 |   6.0 |  299.0;  -73.1 |  44.0 |  16.8 |  44.0 |       |        |

|  7 |   9.0 |  299.0;  -73.1 |  45.1 |  18.9 |  45.1 |       |        |

|  8 |   3.0 |  257.1;  -64.8 |  45.2 |  33.5 |  45.5 |       |        |

|  8 |   6.0 |  257.1;  -64.8 |  46.3 |  33.5 |  46.5 |       |        |

|  8 |   9.0 |  257.1;  -64.8 |  46.9 |  33.5 |  47.1 |       |        |

|  9 |   3.0 |  240.1;  211.3 |  47.9 |  40.4 |  48.7 |       |        |

| 10 |   3.0 |  271.3;  211.3 |  48.9 |  41.3 |  49.6 |       |        |

| 11 |   3.0 |  293.2;  211.3 |  48.5 |  34.5 |  48.7 |       |        |

Pro noční dobu byly nalezeny výpočtově následující hodnoty:

HLUK+  pásma 5.03                            Uživatel: 5041/RNDr. Bajer

Soubor: C:\HLUKPLUS\VR1N.ZAD                  Vytištěno: 8.4.2002 14:43

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |  311.4;  -22.9 |  26.3 |  17.7 |  26.8 |       |        |

|  1 |   6.0 |  311.4;  -22.9 |  27.9 |  18.0 |  28.3 |       |        |

|  1 |   9.0 |  311.4;  -22.9 |  29.2 |  18.8 |  29.6 |       |        |

|  2 |   3.0 |  290.2;   -9.1 |  25.3 |  16.6 |  25.8 |       |        |

|  2 |   6.0 |  290.2;   -9.1 |  26.8 |  16.7 |  27.2 |       |        |

|  2 |   9.0 |  290.2;   -9.1 |  27.9 |  17.1 |  28.3 |       |        |

|  3 |   3.0 |  314.5;   -3.0 |  18.9 |  30.3 |  30.6 |       |        |

|  3 |   6.0 |  314.5;   -3.0 |  20.6 |  30.2 |  30.7 |       |        |

|  3 |   9.0 |  314.5;   -3.0 |  22.1 |  30.2 |  30.8 |       |        |

|  4 |   3.0 |  334.4;  -12.3 |  26.4 |  31.0 |  32.3 |       |        |

|  4 |   6.0 |  334.4;  -12.3 |  28.0 |  31.0 |  32.7 |       |        |

|  4 |   9.0 |  334.4;  -12.3 |  29.2 |  30.9 |  33.2 |       |        |

|  5 |   3.0 |  279.1;  -55.5 |  24.6 |  26.2 |  28.5 |       |        |

|  5 |   6.0 |  279.1;  -55.5 |  26.1 |  26.3 |  29.2 |       |        |

|  5 |   9.0 |  279.1;  -55.5 |  27.3 |  26.3 |  29.8 |       |        |

|  6 |   3.0 |  323.3;  -62.6 |  30.1 |  28.1 |  32.2 |       |        |

|  6 |   6.0 |  323.3;  -62.6 |  31.6 |  28.2 |  33.3 |       |        |

|  6 |   9.0 |  323.3;  -62.6 |  32.8 |  27.9 |  34.0 |       |        |

|  7 |   3.0 |  299.0;  -73.1 |  32.6 |   4.3 |  32.6 |       |        |

|  7 |   6.0 |  299.0;  -73.1 |  34.2 |   5.9 |  34.2 |       |        |

|  7 |   9.0 |  299.0;  -73.1 |  35.2 |   9.7 |  35.2 |       |        |

|  8 |   3.0 |  257.1;  -64.8 |  33.9 |  12.7 |  33.9 |       |        |

|  8 |   6.0 |  257.1;  -64.8 |  35.0 |  12.8 |  35.1 |       |        |

|  8 |   9.0 |  257.1;  -64.8 |  35.7 |  13.1 |  35.7 |       |        |

|  9 |   3.0 |  240.1;  211.3 |  37.1 |  24.7 |  37.4 |       |        |

| 10 |   3.0 |  271.3;  211.3 |  38.1 |  22.8 |  38.3 |       |        |

| 11 |   3.0 |  293.2;  211.3 |  37.7 |  21.1 |  37.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Zpracovaná akustická  studie vyhodnocuje změnu akustické situace v území v souvislosti s rozšířením závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod. Ve výpočtu jsou zohledněny jak stacionární zdroje hluku, tak zdroje hluku související s dopravou na místním komunikačním systému, a to jak ve stávajícím stavu, tak i se zohledněním nové porážky kuřat s kapacitou 6000 ks/hod.

Z předložených výsledků vyplývá, že jak stávající, tak výhledový stav nebude znamenat překračování hygienických limitů pro objekty nejbližší obytné zástavby, a to jak pro denní, tak i noční dobu. Výpočet současně prokazuje, že stacionární zdroje hluku neznamenají překračování základního hygienického limitu u objektů nejbližší obytné zástavby.

##### Vibrace

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné. Všechny technologické celky, které by mohly být zdroji vibrací jsou  osazeny na pružných závěsech a nemohou přenášet vibrace do okolí. Jedná se zejména o vzduchovody, které jsou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělených.

Krátkodobě lze předpokládat vznik významnějších vibrací při stavebních pracích, ty budou opět působit pouze krátkodobě a ovlivní pouze prostor v bezprostředním okolí.

Silniční provoz bude realizován po stávajících komunikacích, v jejichž blízkosti se nenachází objekty ohrožené dopravními vibracemi. nepříznivý vliv na zdraví návštěvníků či obyvatel v zájmovém území je vyloučen. S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není uvažováno.

Je možno potvrdit, že posuzovaná stavba a její provoz  nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

V areálu  nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

Pozemek je tedy z hlediska úniku radonového plynu z podloží do ovzduší zatříděn do kategorie charakterizovaného  v posuzované lokalitě jako riziko střední  -  2 sp -  střední riziko na spraších a sprašových hlínách.

Instalace světelných reklam a poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. Trafostanice jako nevýznamný zdroj elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu, ani obsluhu tohoto areálu.

V provozu nejsou  používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla).

### III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností závodu Intergal Vrchovina včetně nové porážkové linky kuřat nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  pravděpodobná.

Provoz areálu sám o sobě není pro životní prostředí rizikový, jediným rizikovějším faktorem je  provoz  parkovišť a proto jsou již  v dokumentaci navržena opatření k minimalizaci rizik.

Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- únik látek škodlivách vodám z odstavených vozidel

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě

- ztráta čistícího efektu na stávající ČOV

- ztráta efektu předčištění (havárie lapolu) technickou závadou nebo z nedbalosti, únik škodliviny do kanalizace

- vznik požáru objektu

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních a havarijních řádů. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.

Vzhledem k pozici závodu Intergal Vrchovina včetně nové porážkové linky kuřat vůči obytné zástavbě v rámci závodu a obce Skořenice a města Choceň je riziko ohrožení obyvatelstva velmi nízké, a to i v případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké.

V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací

| typ havárie | ohrožený objekt | poznámka |
| --- | --- | --- |
| únik škodlivých látek při požáru do ovzduší event. do půdy či vody | obyvatelstvo obce, zaměstnanci areálu | kontrola a údržba zařízení proškolení obsluhy v oboru PO , dodržování požár.předpisů a řádů |
| únik látek škodlivým vodám do kanalizačního systému, výpadek účinnosti předčištění | horninové prostředí, podzemní voda | nutná technická eliminační opatření, organizační opatření |
| havarijní únik škodlivých látek při dopravě, přepravě, manipulaci nebo z nedbalosti | horninové prostředí, podzemní voda | nutná technická a organizační opatření |
| havárie v rozvodech elektřiny,vzduchotechniky ap., s nebezpečím požáru | areál závodu, okolní objekty, zaměstnanci | nutná organizační opatření |
| technologická nekázeň, porušení předpisů BOZP | zaměstnanci | nutná technická a organizační opatření |

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijních řádů, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter,  většinou omezený na závod Intergal Vrchovina a jeho bezprostřední okolí. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, a lze je uvažovat pouze v případě mimořádné události.

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné části  v rámci závodu a obce Skořenice   nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze i v případě popsaných potencionálních typů havárií  vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v případě mimořádné události zejména požáru či ztátě předčistícího efektu lapolů či čisticího efektu ČOV.

Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost emisí škodlivin a zápachových látek do ovzduší či kontaminace zdrojů podzemních vod únikem látek škodlivých vodám.

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů výrobců  používaných materiálů.

Prevence havarií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám. Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými prohlídkami technického stavu vozidel.

Jako technická preventivní opatření je nutno uvést vyspádování kontaminovaných zpevněných ploch do dešťových kanalizačních vpustí a jejich odvodnění přes lapol. Tím je minimalizováni riziko úniku škodliviny mimo zpevněné živičné plochy i riziko průniku kontaminantu do podzemních vod.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Zájmové území výstavby je využito jako součást zemědělské půdy, na které je provozována intenzivní rostlinná výroba, v době šetření porostlé ozimem. Jde o polní kultury v přímé návaznosti na stávající areál a.s. Intergal Vrchovina, podél stávající jižní hranice.

Prioritním využitím území přímého staveniště oznamovaného záměru je tedy zpracování produktů živočišné výroby – konkrétně porážka a opracování kuřecích brojlerů.

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy soulad potravinářské výroby s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek; včetně zajištění okolního území před úniky kontaminovaných dešťových vod ze stávajícího výrobního areálu masokombinátu, dále zajištění všech odpadních vod, s  dopadem do minimalizace pachových emisí do okolí. Trvalá udržitelnost je rovněž dána dostatečnou  kapacitou čistírenského zařízení ohledně čištění odpadních vod.

V kontextu produkční funkce venkovské krajiny jde dále o optimální využití zemědělské půdy ve vztahu k rozmístění jednotlivých kultur s ohledem na členitost území a potenciální erozi v území (relativně členitý terén s řadou lokalit vysoce náchylných k erozi) a s ohledem na dochovanost strukturních prvků krajiny (meze, kamenice, remízy atp.).

### relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí intenzivně využívané orné půdy, část stavby je navrhována ve vazbě na  pozemky uvnitř areálu, tedy antropogenně změněné.

V okolí areálu závodu, zejména směrem do údolí toku severně od areálu a směrem k údolí Orlice přibývá strukturních prvků krajiny drobnějšího měřítka s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity.

Lze dovodit normální  míru kvality přírodního prostředí, směrem  k Orlici mírně zvýšenou až vysokou, jižně a východně od areálu s ohledem na míru zcelení pozemků a otevřenost krajiny za sníženou. Při zachování současné úrovně stanovištní diverzity území lze předpokládat poměrně dobrou schopnost regenerace krajinných systémů.

V širším posuzovaném území se nacházejí ložiska surovin (štěrkopísky a písky), přičemž navrhovanou stavbou  nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb, v platném znění (horní zákon).

### schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

#### územní systém ekologické stability krajiny

Podle Generelu ÚSES (z pracoval Ekoservis, RNDr. Leo Bureš, Podlesí 24, Světlá Hora, říjen 2000 pod názvem - Územní systém ekologické stability krajiny, okr. Ústí n/Orl.- katastrální území Bošín a Skořenice) není zájmové území výstavby v kolizi s žádným skladebným prvkem ÚSES (biocentra, biokoridory). V kontextu okolního území je nutno zdůraznit zejména:

- Skladebné prvky ÚSES procházejí na lokální úrovni podél niv toků (Skořenický potok a jeho levobřežní přítok severně od areálu Intergal).

- Po přítoku Skořenického potoka je trasován částečně funkční biokoridor č. 3 s tím, že severovýchodně od areálu a.s. Intergal Vrchovina s ohledem na upravenost toku jde o nefunkční část. Naopak na části nivy   severně od areálu je vymezeno funkční lokální biocentrum, zahrnující i svahy severně od ČOV (dub zimní, modřín opadavý, lípa srdčitá, bříza, topol osika, olše lepkavá, příměs smrk, habr, jíva, podrost bezy); v nivě se nachází rovněž  rybník plnící funkci dočišťovací nádrže po vyústění odpadu z ČOV.

- Uvedené nejbližší skladebné prvky ÚSES mají stupeň ekologické stability 2-3, případně 3, charakter je doložen i následující kopií textové části – popisů těchto skladebných prvků na další straně.

Poloha biokoridorů a biocenter není tedy posuzovaným záměrem dotčena (viz výřez mapy ÚSES,  doložený v části F tohoto oznámení), je však nutno důsledně dodržovat provozní řád  čištění odpadních vod z areálu ve vazbě na optimální funkci česlí a zvýšení efektivnosti čistícího procesu (prevence eutrofizace toku, kam je vyústěn i trubní přepad z dočišťovacího rybníka).

Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.  Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka Bošínská obora, cca 2 km severozápadně.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, hranice nejbližšího přírodního parku Poorličí prochází cca 2 km západně a cca 2 km jižně, sleduje nivu Tiché Orlice i přes zastavěné území Chocně.

VLOŽIT tabulky ÚSES

Významné krajinné prvky

Zájmové území výstavby oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., nejbližším významným krajinným prvkem je lesní porost ve svahu severně v přímé návaznosti na  areál ČOV.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V bezprostředním okolí posuzovaného rozšíření areálu INTERGAL Vrchovina a.s. o  výstavbu zpevněných ploch  se nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny.

Vlastní obec Skořenice, jejíž součástí je i posuzovaná lokalita Vrchovina je podle historického doložení poprvé zmiňována již v roce 1373. Obci dominuje přestavěný farní kostel sv. Máří Magdaleny, který je prakticky jedinou významnější památkou obce, na návsi je zmiňován kříž z roku 1858 a památník  padlých z r. 1929..

V literárních  pramenech  ( publikace Vysokomýtsko,vl. nákladem 1930) je v obci zmiňován mlýn a pazderna a v posuzované lokalitě cihelna a dvůr, obé patřící k velkostatku O. Kinského v Chocni.

Poměrně bohatou historii má blízké město Choceň – s ohledem na vzdálenost od posuzované stavby neuvádím podrobnosti – zájemci je naleznou na internetových stránkách města Chocně.

S ohledem na staré  osídlení lze však doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona  č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný Archeologický ústav o posuzované aktivitě.

Území hustě zalidněná a charakter obce

V daném případě Vrchoviny se jedná o součást obce Skořenice,  obce  dříve  a ještě dodnes zemědělského charakteru – posuzované území má spíše průmyslový charakter a to díky stávajícímu závodu Intergalu, přičemž vlastní staveniště je představováno zemědělskou půdou, která v posuzovaném období jara 2002 byla oseta ozimou obilovinou.

Krajina v okolí je výrazně poznamenána intenzifikací zemědělské výroby, zcelováním pozemků, úpravami toků a rušením strukturních prvků krajiny, s výjimkou zahloubenějších údolí Tiché Orlice a některých drobnějších toků .

Lokálně se vyskytují i menší pískovny, v silniční síti  převládají užší komunikace kopírující terén nad komunikacemi rychlostního charakteru, často s doprovodem liniových porostů dřevin. Urbanizovaný charakter území je dotvářen řadou linií VN, větších zemědělských areálů (Kosořín, Skořenice). V okolí měst přibývají průmyslové areály a areály skladů, významnou dominantou je silo na jižním okraji Běstovic.

Statistické údaje a kontaktní spojení viz následující výpis z internetu:

Skořenice Kraj Pardubický kraj ¦ okres Ústí nad Orlicí

Základní stránka úřadu Registrace úřadu pro bezplatnou aktualizaci informací

| Obsah: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Statistické údaje Užitečné odkazy | Aktualita: Uvítáme připomínky a náměty k nové podobě MOOL. Anketa Ministerstva pro místní rozvoj - Vyplňte zde |
| --- | --- |

| Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS) | Statistické údaje ZUJ: 580929 ID obce: 14852 Statut města: Ne Počet částí: 1 Katastrální výměra: 445 ha Počet obyvatel: 400 Z toho v produkt. věku: 230 Průměrný věk: 37 Pošta: Ne Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ne Kanalizace (ČOV): Ne Vodovod: Ne Plynofikace: Ne |
| --- | --- |
| Oficiální název (1) OBEC SKOŘENICE Primátor či starosta Neuvedeno Důvod a způsob založení (2) Neuvedeno Organizační struktura (3) Neuvedeno Kontaktní spojení (4) adresa úřadu čp.23 56501 SKOŘENICE úřední hodiny Neuvedeno telefon Neuvedeno fax Neuvedeno oficiální WWW stránka Neuvedeno podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu) Neuvedeno podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem Neuvedeno WWW elektronická podatelna Neuvedeno | Případné platby můžete poukázat (5) Neuvedeno IČO (6) Neuvedeno DIČ (7) Neuvedeno Rozpočet v tomto a předchozím roce (8) Neuvedeno ARISweb - rozpočty veř. správy (MF ČR) Žádosti o informace (9) Neuvedeno Příjem žádostí a dalších podání (10) Neuvedeno Opravné prostředky (11) Neuvedeno Formuláře (12) Neuvedeno Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (13) Neuvedeno Nejdůležitější předpisy (14) Neuvedeno Sazebník úhrad za poskytování informací (15) Neuvedeno Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (16) Neuvedeno Seznam organizací (17) Neuvedeno |  |

Posuzované území má střední hustotu osídlení ( v roce 1930 zde žilo 502 obyvatel, dnes cca 400).

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### 2.1. Základní charakteristika ovzduší a klimatu

Podle atlasu podnebí ČR se jedná o oblast klimatického regionu 5 – MT 2.

Charakteristika klimatického regionu MT 2 - mírně teplý, mírně vlhký:

| suma teplot nad 10° C | Průměrná roční teplota ° C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2200 – 2500 | 7-8 | 550 – 650 (700) | 15 – 30 | 4 – 10 |

Klimatické a rozptylové podmínky v území závisí především na členitosti území a tvaru terénu, dále na větrných podmínkách a konečně na podmínkách stability ovzduší. Sklon a charakter aktivního povrchu velmi ovlivňují průběh místní cirkulace v přízemní vrstvě ovzduší do výšky 20 m nad zemí.

Terén posuzovaného území se nachází v Choceňské tabuli, což  je plochá pahorkatina na křídových horninách a na slabě  rozčleněném akumulačním reliéfu říčních teras. Klimatické poměry určuje zařazení do klimatické oblasti mírně teplé, vlhké, s mírnou zimou a s krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota je zde asi 7,4 (C, průměrný roční úhrn srážek na hydrometeorologické stanici v Chocni činí za období 1901 – 1950 733 mm.

Lze zde předpokládat mírné znečištění ovzduší, charakterizované průměrnými koncentracemi SO2 do 20  (g/m3, NOx 15  (g/m3a prašného aerosolu 15  (g/m3. To jsou všechno hodnoty pod přípustnými limity průměrných ročních koncentrací IHr.

Pro posouzení rozptylových podmínek je možno  použít odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu.

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 2,45 | 3,77 | 7,26 | 4,04 | 2,98 | 4,56 | 8,20 | 4,92 | 17,69 | 55,87 |
| 5,0 | 0,94 | 1,67 | 6,36 | 3,41 | 2,25 | 4,87 | 12,49 | 4,47 |  | 36,46 |
| 11,0 | 0,04 | 0,05 | 0,58 | 0,74 | 0,58 | 1,37 | 3,61 | 0,70 |  | 7,67 |
| součet | 3,43 | 5,49 | 14,20 | 8,19 | 5,81 | 10,80 | 24,30 | 10,09 | 17,69 | 100,00 |

Z tabulky a grafu odborného odhadu větrné růžice vyplývá, že výskyt slabých větrů do rychlosti 2 m.s-1 a tudíž i zhoršených rozptylových podmínek lze proto očekávat s četností 55,87%, t.j  203,92 dní za rok. Četnost velmi stabilní a stabilní mezní vrstvy je odhadována na 29,03%, t.j. 105,95 dní za rok. V dané lokalitě převládají větry západního směru s četností 24,30%, t.j. 88,69 dní v roce.

### 2.2. Základní charakteristika geofaktorů a  půd

Z geomorfologického hlediska  (Demek et al. 1987) spadá zpracovávané území do geomorfologického celku VIC-2 Orlická tabule, podcelku VIC-2B Třebechovická tabule, okrsku CIC-2B-e Choceňská tabule. Choceňská tabule je plochá pahorkatina na křídových horninách a na slabě  rozčleněném akumulačním reliéfu říčních teras.

Geologickou stavbu zpracovávaného území tvoří převážně kvartérní sedimenty. Dnešní niva Tiché Orlice je v geologické mapě vyznačena jako akumulace fluviálních hlín a hlinitých písků, východně od této nivy se od Běstovic přes Bošín k severu ke Kosteleckým Horkám táhne široký pruh starších říčních teras, tvořený štěrkopísky spodního a středního pleistocénu, východně od tohoto pruhu je velká plocha spraší a sprašových hlín. Vápnité jílovce a slínovce teplické série a glaukonitické vápnité pískovce jizerské série svrchního turonu zde vystupují pouze na erozních svazích údolí  potoků na velmi malých plochách.

Z půdních typů převládají hluboké, jílovité, ale úrodné hnědozemě a illimerizované půdy.

Tyto půdy odpovídají zcela logicky geologickým podmínkám : zatímco na spraších převládají hluboké, jílovité, ale úrodné hnědozemě a illimerizované půdy, na fluvioglaciálních štěrkopíscích jsou jen mělké arenosoly nebo oligotrofní hnědé půdy. Na recentních náplavech v nivě Tiché Orlice jsou nivní půdy všech tří subtypů - rambla, paternia i vega.

Na svazích denudovaných pleistocenních říčních teras severovýchodně od Bošína je na více místech patrná rozsáhlá erozní činnost, a to jak subrecentní, tak i staršího data. Tyto hluboké erozní rýhy jsou buď bezvodé nebo eroze obnažuje zvodeň ve štěrkových akumulacích.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  HPJ 10 charakterizovanou následovně:

| 10 | Hnědozemě (typické, černozemí), včetně slabě oglejených forem na spraši; středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem |
| --- | --- |

Podrobnější údaje viz část vstupy - půda.

### 2.3. Základní charakteristika hydrogeologických a hydrologických poměrů

Hydrogeologicky  se jedná o mezozoikum, svrchní křída  Kc až Kcn , přičemž posuzovaná lokalita přináleží do KcKt1,2, což je komplex svrchnokřídových sedimentů se třemi kolektory  a to  bazálním-cenomanskými pískovci  Kc(propustnost puklino-průlinová, hladina podzemní vody napjatá), dále spodním- s vápnitými a slinitými pískovci Kt1 s propustností puklinovou a hladinou podzemní vody napjatou.

Poslední je svrchní kolektor tvořený středoturonskými  spongilitickými písčitými  nebo prachovými slínovci a jemnozrnými pískovci Kt2 s propustností puklinovou a hladinou podzemní vody volnou až mírně napjatou.

Celé území se nachází v CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod) Východočeská křída, vyhlášená nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb., ze dne 24. června 1981, kde ve znění zákona č. 138/1973 Sb. o vodách, § 18 a § 2 nařízení vlády. Tyto zákony upravují režim hospodaření v CHOPAV a stanovují činnosti, jenž jsou v chráněných vodohospodářských oblastech zakázány. Posuzovací aktivita mezi tyto činnosti nepatří.

Hydrologicky náleží území do povodí Tiché Orlice, větší část do dílčího povodí Skořenického potoka (č. h. p. 1-02-02-066) jižní část do povodí Teplického potoka (č. h. p. 1-02-02-067). Kromě obou jmenovaných potoků je území z hlediska ekologie krajiny významný i pravobřežní přítok Skořenického potoka, jakož i potok v polích na Lískovce v severozápadní části katastru Bošín. Některé potoky nebo jejich části byly v minulosti podstatně ovlivněny umělým zahloubením a regulací; tak byl zregulován celý dolní tok Skořenického potoka, z potoka na Lískovcce se stal odvodňovací kanál, regulovány a prohlubovány byly i potoky v Bošínsaklé oboře, kde navazovaly na síť odvodňovacích příkopů, zregulován byl celý dolní tok Teplického potoka. Přesto v území zůstala řada nivních (potočních) a navazujících podmáčených biotopů v relativně přírodním stavu, především na horních tocích.

K významu těchto mokřadů přispívají i umělé vodní nádrže; největším rybníkem v mapovaném území je nový rybník v západní části PR Bošínská obora, soustava rybníků na Skořenickém potoce nad Skořenicemi, z nichž největší Tatarák je již v sousedním katastru, soustava rybníků na Teplickém potoce na Vrchovině, rybníčky na pravobřežním přítoku Skořenického potoka pod Borkem i malé rybníčky na malém potůčku nad silnicí severně od Bošína.

Jednotlivá povodí:

| Tok | Č. hydrolog. pořadí | Plocha povodí | Správce toku |
| --- | --- | --- | --- |
| Skořenický potok | 1-02-02-066 | 17, 888 km2 | SMS |
| Teplický potok | 1-02-02-067 | 11, 693 km2 | SMS |

Skořenický potok protéká Skořenicemi tvrdě upraveným korytem s kapacitou Q50. Je upraven nábřežními betonovými zdmi do obdélníkového, posléze lichoběžníkového profilu. Jeho přítoky jsou také tvrdě upraveny, zejména přítok ve směru od Koldina v úseku souběhu s komunikací nemá s přírodním vodním tokem nic společného (betonové desky ve dně i na stěnách obdélníkového koryta).

Skořenický potok má v profilu ústí do tiché Orlice průměrný roční průtok 0,28 m3/s, náleží mu povodí 29,17 km2 s průměrnou srážkou 715 mm, specifickým odtokem 9,56 l/s. km2 a odtokovým součinitelem 0,42. Velké vody a M - denní průtok:

Q1 =  15 m3/s				Q20 =	46 m3/s

Q2 = 20 m3/s				Q50 =	53 m3/s

Q5 = 33 m3/s				Q100 =	58 m3/s

Q10 = 42 m3/s				Q355 =	0,04 m3/s

kvalita vody v potoce a přítocích je velmi špatná. Působí jako centrální recipient komunálně znečištěných vod z celé obce. Kvalita vody je dle rozkolísaných průtokových poměrů velmi variabilní. Průtoky v toku se řádově pohybují v l/s, ale i v desítkách l/s. Dle příslušné ČSN ji lze charakterizovat pouze st. IV.

Nad řešeným územím se na Skořenickém potoce nacházejí drobné vodní nádrže (rybníky) z nichž největší je rybník Tatarák (na k. ú. Koldin) a soustava rybníků ve Vrchovině. Vodní nádrže mají vodohospodářský (retenční) a krajinotvorný význam. V rámci ÚSES (viz) se doporučuje jejich zachování a údržba stavebních objektů.

### 2.4.Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí

Šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno vícekrát ke konci března a na počátku dubna, takže postihuje počátek jarního aspektu rozvoje dotčených ekosystémů.

Vlastní staveniště je z větší části ornou půdou, z menší části je využito stávajícího areálu a.s. Intergal Vrchovina.  Z hlediska ekologické stability krajiny je zájmové území výstavby hodnoceno nejnižším stupněm č. 1; z hlediska stanoviště jde o středně živné stanoviště v normální hydrické řadě 3. vegetačního stupně, tedy 3B3.

Prvky dřevin rostoucích mimo les

Při jižní hranici stávajícího areálu se nachází hraniční porost topolů ve věku do 30 let, s převahou topol kanadský (Populus x canadensis), příměs topol černý (Populus nigra) v kultivarech, nikoli nominální forma; v podrostu bez černý (Sambuccus nigra) a bez hroznatý (S. racemosa), v západní části dále s příměsí topolu osiky (Populus tremula), břízy (Betula verrucosa), zjištěn i 1 ex třešně (Prunus cerasifera.). Celkem 10 ks topolů bude dotčeno výstavbou v rámci propojení stávajícího a budoucího areálu. Jinak je zájmové území výstavby prosté mimolesních porostů dřevin.

Podél silnice na Sudličkovu Lhotu (Koldín) se na straně staveniště nachází několik mladších lip srdčitých (Tilia cordata), směrem k Chocni pak pás smrku (Picea excelsa) a bezu černého; na protilehlé straně pak javory mléče (Acer platanoides). Tyto stromy výstavbou nebudou dotčeny, je nutno je zakomponovat (zejména lípy) do sadových úprav podél jižní strany nového areálu.

S ohledem na dobu šetření nebylo možno přímo mapovat výskyt živočišných či rostlinných druhů analogicky, jako v plném vegetačním období. Pokud byly zjištěny zvláště chráněné druhy, jsou podtrženy a je uvedena kategorie ochrany podle vyhl. č. 395/1992 Sb. (§§§ kriticky ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené druhy, § - ohrožené druhy).

Flora

Určujícím typem stanoviště, které vytváří hlavní zájmovou plochu území výstavby, je pole. Jde o intenzivní agrocenózu, v době šetření osetou ozimem, po ošetření prakticky bez plevelů s výjimkou občasného výskytu:

pýr plazivý (Agropyron repens), violka rolní (Viola arvensis), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), smetanka lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris).

Především podél severního okraje pole pod pásem topolů na přechodu do areálu závodu, dále pak podél silnice s příkopem při východní hranici pole, je možno dokládat ruderalizované lemy s výskytem především následujících druhů:

pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), lopuch větší (Arctium lappa), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), mléč zelinný (Sonchus oleraceus),  violka rolní (Viola arvensis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), hluchavka bílá (Lamium album), h. nachová (L. purpureum), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bolševník obecný (Heracleum sphondyllium), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), srha říznačka (Dactylis glomerata), třtina křovištní (Calamgrostis epigeios),  rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), smetanka lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), svízel přítula (Galium aparine), kakost luční (Geranium pratense) aj. V příkopě podél východně položené cesty navíc i orsej jarní (Ficaria verna).

Jižní lem pole podél silnice je lokálně méně ruderalizovaný, místy s převahou bylinotravních lad;  kromě některých výše uvedených druhů lze doložit například:

svízel syřišťový (Galium verum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), řebříček obecný (Achillea millefolium), kontryhel (Alchemilla sp.), lipnice luční (Poa pratensis) aj.

Prostor uvnitř závodu při jeho jižní straně se vyznačuje nespojitými bylinotravními ruderálními stanovišti, kde lze doložit jen některé z výše uvedených druhů pro lemy pole, ale v méně pestrém druhovém složení. Určité nebezpeční však představují enklávy křídlatky (Reynoutria sp.) podél cesty u východní hrany závodu a naproti dvoru s prostorem likvidace nevyužitelných zbytků z výroby, odvážených  vozidly asanačního ústavu.

Lze konstatovat, že zájmové území výstavby není příhodné pro výskyt populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin.

Fauna

Byly zjištěny v zásadě jen běžné druhy:

- savci: hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), krtek obecný (Talpa europaea)

- ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), skřivan polní (Alauda arvensis), racek chechtavý (Larus ridibundus),  v prostoru závodu dále konipas bílý (Motacilla alba), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto); v pásu dřevin hnízdění straka obecná (Pica pica), kos černý (Turdus merula), dále zjištěni pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus), budníček menší (Phylloscopus collybita). Nelze vyloučit výskyt pěnic, sedmihláska a dalších.

- plazi, obojživelníci – zástupci tříd nezjištěni

- hmyz:

- brouci: střevlíček měděný (Pterostichus cupreus), s. ošlejchový (Agonum dorsale), šídlatec Bembidion lampros, hnojníci rodu Aphodius, drabčíci rodu Philontus

- motýli : žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae)

- blanokřídlí: včela medonosná (Apis melifera), čmeláci rodu Bombus - §, jen ojediněle, mravenci rodu Lasius

- dvoukřídlí – počátek výskytu bzučivek (Lucillia sp.), masařek (Sarcophaga sp.), pestřenek (Vollucella sp.)

- v pozdně jarním aspektu přibude řada brouků, motýlů, dvoukřídlých, blanokřídlých, ploštic, rovnokřídlých

- jiní bezobratlí – pod materiály škvoři rodu Forficula, běžně slíďáci rodu Pardosa

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací  zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, výskyty čmeláků lze pokládat za sporadické, nejde o prostory soustředění hnízd.

S ohledem na omezenou výměru nelze předpokládat ani trvalý výskyt koroptve polní jako ohroženého druhu.

Krajina, krajinný ráz

Krajina v okolí je výrazně poznamenána intenzifikací zemědělské výroby, zcelováním pozemků, úpravami toků a rušením strukturních prvků krajiny, s výjimkou zahloubenějších údolí Tiché Orlice a některých drobnějších toků . Zalesnění je možno pokládat v bližším okolí za podprůměrné, severozápadně od Chocně směrem na Borohrádek po obou stranách nivy Tiché Orlice se však nacházejí rozsáhlé lesní porosty (Čertův Dub,  okolí Horního Jelení, lesní komplex Smetana).

V povodí Tiché  Orlice s přítoky se nachází jen málo rybničních ploch, jižněji od Chocně v povodí Loučné lze dokládat i charakteristické rybniční soustavy (Zálešsko-vračovické rybníky, rybníky Chobot, Šváb). Řada menších vodotečí je technicky upravena, v hlouběji zaříznutých údolích lze doložit i přírodě blízké poměry niv.

Lokálně se na krajinném rázu podílejí i menší pískovny, v silniční síti  převládají užší komunikace kopírující terén nad komunikacemi rychlostního charakteru, často s doprovodem liniových porostů dřevin (nejvýznamnější památné nespojité lipové stromořadí Choceň-Hemže podél silnice II/312);  významnými liniovými  strukturami jsou  hlavní trati  Hradec Králové – Česká Třebová a Pardubice (Moravany) –Česká Třebová. Urbanizovaný charakter území je dotvářen řadou linií VN, větších zemědělských areálů (Kosořín, Skořenice). V okolí měst přibývají průmyslové areály a areály skladů, významnou dominantou je silo na jižním okraji Běstovic.

Na krajinném rázu zájmového území se podílejí především následující složky:

| Krajinná složka | projev | Význam |
| --- | --- | --- |
| Rozsáhlé plochy orné půdy | negativní | Velký |
| Lesní porosty | pozitivní | malý |
| Trvalé travní porosty | pozitivní | malý (v okolí s výjimkou ruderálních lad prakticky absentují) |
| Doprovodné kulisy a linie dřevin | pozitivní | Střední (topoly podél areálu, doprovod silnice, vzdálenější horizont doprovod silnice Choceň-Hemže) |
| Vodní toky | pozitivní | Malý (zahloubené pod úrovní) |
| Vodní plochy | pozitivní | Malý (v zahloubené nivě) |
| Zástavba nejbližších sídelních útvarů | Neutrální až negativní | Střední (význam panelového dmu a bytovek Vrchovina) |
| Urbanizované plochy | negativní | Střední až velký – areál a.s. Intergal |
| Výškové objekty (bodové dominanty) | negativní | Střední (silo Běstovice, komín Intergal) |
| Výškové objekty (prostorové dominanty) | negativní | Malý (zem. areál Bohuňovice) |
| Komunikace | negativní | Malý (zapojeny d krajiny) |
| Historické dominanty | pozitivní | Velký (kostel Hemže, kostel Skořenice) |
| Prostorové objekty (zemní valy, zářezy) | negativní | Střední (mimoúrovňové křížení D11 a II/329) |
| Vedení VN, VVN | negativní | Malý až střední |

### 2.5. Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Podle biogeografického členění (Culek et al. 1996) leží zpracovávané území v přechodné zóně mezi bioregionem Třebechovickým a Svitavským, podle staršího zpracování (Novotný 1991, Baladová 1991) v přechodné zóně mezi sociekoregionem I. 3 Polabská tabule a II. 22 Svitavská pahorkatina.

Pro vymezení biochor byla použita doporučená metodika (L(w et al. 1996). Podle ní lze ve vymezeném území rozlišit následující typy biochor:

biochora širokých říčních niv

biochora teplých pahorkatin

biochora plošin a plochých pahorkatin na štěrkopískových terasách.

Biochora širokých říčních niv zaujímá jihozápadní a západní část území - spadají do ní nejníže položené části nivy Tiché Orlice. Jsou pro ni charakteristické potenciální přírodní ekosystémy luhů 2. vegetačního stupně.

Biochora teplých pahorkatin zaujímá v podstatě zbytek posuzovaného území - biotopy na sprašových hnědozemích na mírných svazích a plošinách v severovýchodní části. Na těchto biotopech byly potenciálními přírodními ekosystémy dubohabřiny, zde na spraších pravděpodobně častěji v bohatší variantě s javory a lípou.

Biochora plošin a plochých pahorkatin na štěrkopískových terasách zasahuje do zpracovávaného území jen částečně v severozápadní části v katastru Plchovic a v severní části k. ú. Skořenice v prostoru lesního komplexu Borky. Pro tuto biochoru jsou charakteristické acidofilní a borové doubravy na arenosolech na štěrkopíscích.

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika /viz výsek z mapy bývalého Východočeského kraje, kterou zpracoval v měřítku 1: 200.000 Český geologický ústav v části F/,  charakterizovat následovně:

Podle této mapy se lokalita staveniště nachází v oblasti označené jako riziko střední  -  2 sp -  střední riziko na spraších a sprašových hlínách.

Z hlediska rizika výskytu radonu patří tedy  posuzovaná lokalita obce  Vrchovina – část obce Skořenice i uvažované staveniště do oblasti se středním rizikem, které zasahuje oblast severovýchodně od Chocně a severozápadně od Brandýsa nad Orlicí a sahající až ke Kostelci nad Orlicí a Rychnovu nad Kněžnou.

Požadavky na  omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 76/1991Sb.

Vzhledem k tomu, že v rámci výstavby bude realizována i administrativní budova s trvalejším pobytem lidí, danou orientační  charakteristiku doporučuji doplnit provedením radonového průzkumu v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace stavby.

### 2.6. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Zpracovatel oznámení o posouzení vlivů stavby měl k dispozici projednanou urbanistickou studii obce Skořenice včetně její místní části Vrchovina, zpracovanou Ing. Arch. Čížkem – viz následující výpis z evidence ÚP:

Pasport ÚPD a ÚPP

V obci  Skořenice ( Ústí nad Orlicí )

V katastrech  Skořenice

| Název | Urbanistická studie obce Skořenice |
| --- | --- |
| Typ | US |
| Území | Sídelní útvar |
| Pořizovatel | Skořenice |
| Zpracovatel | Ing.arch. Pavel Čížek (Architektonický atelier) | Akce | Datum |
| Autor | Ing.arch. PAVEL ČÍŽEK | Zahájení prací (uzavření smlouvy) | 6/7/1999 |
| Technologie | Klasická | Odevzdání urbanistické studie | 5/19/2000 |
| Měřítko | 1 : 2880 |
| Schváleno bude | 0 |
| Zapsal | ing. Pavel Martinec,(0465) 551111 - kl.340 |
| Datum zápisu | 11/29/2000 10:42:22 AM |
| Poznámka |  |

Tato urbanistická studie je v současné době doplňována tak, aby v souladu se zájmy obce i investora orientovala jeho potenciální rozvoj do prostor, do kterých je posuzovaná stavba – nová porážka drůbeže v souladu s tímto záměrem osazována.

Je možné tedy konstatovat, že posuzovaná stavba  je v plném  souladu se  záměry připravovaného  územního plánu sídelního útvaru Skořenice a odpovídá plně všem předpokladům, které jsou změnou(doplňkem) urbanistické studie pro budoucí územní plán založeny.

Současný stav dokládá rovněž kopie výřezu  výkresu z urbanistické studie v jejím původním provedení,doložená v části F tohoto oznámení.

Tyto skutečnosti dokládá i výsledek diskuse autora oznámení s p.Ing.arch. Pavlem Čížkem v Chocni dne 2.4.2002 a  souhlasné stanovisko příslušného stavebního úřadu MěÚ v Chocni z 25.3. 2002 (viz část H- příloha).

# D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Závod Intergal a.s. Vrchovina i jeho posuzované rozšíření o porážkovou linku je situováno  izolovaně od souvislé obytné zástavby obce Skořenice i města Chocně.

Nejblíže se nachází zástavba 5 rodinných domků severozápadně  od areálu za objezdnou komunikací závodu a panelový dům, patřící bytovému družstvu spolu s ubytovnou Intergal , které se nachází na  jihozápadním okraji areálu s napojením na západní větev komunikačního obchvatu závodu, ve kterých bydlí převážně zaměstnanci závodu.

Od posuzované zástavby jsou nejbližší obytné objety - rodinné domky, ubytovna závodu a panelový dům dostatečně vzdáleny a navíc odděleny  současnou zástavbou a plánovanou zelení.

Přímé ovlivnění obyvatelstva  prakticky nepřichází v úvahu ani v době výstavby, ani provozem areálu - u nejbližších objektů   lze dílčí  negativní ovlivnění předpokládat maximálně v průběhu výstavby.

Vlastní provoz rozšířeného závodu Intergal Vrchovina nebude mít negativní vlivy na tuto zástavbu ani z hlediska možné emise škodlivin do ovzduší -z výsledků rozptylové studie  je patrno, že v rámci této rozptylové studie bylo provedeno vyhodnocení změn z hlediska příspěvků k imisní zátěži v území související s uvažovaným záměrem nové porážky kuřat s kapacitou 6000 ks/hod.

Ve výpočtu byly zohledněny stávající i výhledové bodové a plošné zdroje související s uvažovaným záměrem a liniové zdroje, představující dopravní náročnost stávajícího respektive nového záměru včetně existující dopravy na nejbližším komunikačním systému.

Výpočet bylo proveden  pro oxidy dusíku, reprezentující charakteristikou znečišťující látku z dopravy a ze spalování zemního plynu a pro benzen související s dopravními zdroji.

Výpočet změn  příspěvků k imisní zátěži jak u oxidů dusíku, tak i u benzenu prokázal, že stávající i očekávané příspěvky k imisní zátěži u obou sledovaných škodlivin jsou hluboce pod imisními limity nebo doporučenými hodnotami.

Lze tedy v souladu se závěry studie konstatovat, že realizací posuzovaného záměru v zásadě nedojde k výraznější změně z hlediska imisní zátěže v území.

Příspěvky ke krátkodobým koncentracím u oxidů dusíku se ve stávajícím stavu pohybují maximálně kolem 30 (g.m-3, u benzenu kolem 0,12  (g.m-3. Příspěvky k ročním koncentracím lze označit za zanedbatelné

Ve výhledovém stavu se příspěvky k imisní zátěži u oxidů dusíku pohybují maximálně kolem 60 (g.m-3, u benzenu kolem 0,13  (g.m-3. Příspěvky k ročním koncentracím lze označit opět za zanedbatelné.

Na základě uvedených výpočtů lze proto vyslovit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší nepředstavuje posuzovaný záměr významnější imisní zátěž.

Podrobněji viz předchozí část Ovzduší a následující část – vlivy na ovzduší.

V předchozí části, věnované hluku jsou uvedeny výsledky v rámci tohoto oznámení zpracované akustické  studie, která vyhodnocuje změnu akustické situace v území v souvislosti s rozšířením závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod. a kde jsou ve výpočtu zohledněny jak stacionární zdroje hluku, tak zdroje hluku související s dopravou na místním komunikačním systému, a to jak ve stávajícím stavu, tak i se zohledněním nové porážky kuřat s kapacitou 6000 ks/hod.

Z předložených výsledků vyplývá, že jak stávající, tak výhledový stav nebude znamenat překračování hygienických limitů pro objekty nejbližší obytné zástavby, a to jak pro denní, tak i noční dobu. Výpočet současně prokazuje, že stacionární zdroje hluku neznamenají překračování základního hygienického limitu u objektů nejbližší obytné zástavby.

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s výstavbou areálu očekávat, neboť posuzovaná výstavba navazuje na stávající provozovaný areál a nemění sortiment dovážené a  opracovávané vstupní suroviny – kuřecích brojlerů a potravinářských výrobků z nich .

Negativní sociologické reakce a vyvolané změny chování obyvatelstva nelze prakticky  rovněž předpokládat, neboť se jedná o běžné činnosti potravinářského závodu a další servisní a běžné administrativní činnosti, což jsou veřejnosti dobře známé činnosti a ani produkty, určené k lidské výživě  nemohou vyvolávat spekulace o jejich kvalitě,účelu či způsobu použití.

Vzhledem k charakteru činností v areálu, a velice nízké produkci produkci škodlivin do ovzduší  a  příspěvku k hlukové záteži  je celý provoz hodnocen jak z hlediska emisí škodlivin do ovzduší, tak emise hluku jako nevýznamný  a proto  lze i medicinsko - ekologické aspekty hodnotit jako zanedbatelné, a to i s ohledem na situaci areálu vůči obytné zástavbě a stávající stav zátěže území.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva Skořenic – místní části Vrchovina a vlastní Chocně je provozem a výstavbou je i po provedení jeho dostavby o posuzovanou porážkovou linku, orientovanou ve směru od obytné zástavby, minimalizováno až vyloučeno.

Provozem nedojde k markantnímu zvýšení emisní ani imisní zátěže, ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt nádorových onemocnění, malformací apod.

Vzhledem k vcelku výhodnému situování závodu Intergal Vrchovina včetně jeho rozšíření o novou porážkovou linku a relativně nízké frekvenci a rozložení provozu během dne  lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví obyvatelstva v okolí komunikací, používaných pro dopravní obsluhu areálu, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků.

S odbouráváním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných aromatických uhlovodíků, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných hmot, a jejich degradací.

Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a zásad popsaných v zadání stavby je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením.

Souhrnně lze konstatovat, že provozem ani výstavbou areálu nedojde k ovlivnění zdraví obyvatelstva.

V provozu nejsou   používány látky škodlivé zdraví a v navazujících servisních činnostech  pouze ve zcela minimálním rozsahu. Manipulace s nimi bude omezena na překládání originálních uzavřených obalů a doplňování technologických kapalin. Přímo manipulovat bude s těmito látkami pouze omezený počet zaměstnanců, odpovědných za údržbu.

Z tohoto důvodu vylučujeme možnosti ovlivnění zdraví osob, zejména zaměstnanců areálu.

Způsob a kontrola používání  škodlivých látek vylučuje jejich průnik do potravinového řetězce člověka, neboť tyto látky nezatíží odpadní vody, a neprojeví se ani exhalacemi.

V případě ropných látek se jedná o těžší destilační frakce s malým podílem těkavých aromátů (strojní, hydraulické a převodové oleje, maziva). Všechny tyto látky mohou mít škodlivé účinky pouze v přímém kontaktu (požití, potřísnění, inhalace).

S používanými látkami přijdou do styku pouze zaměstnanci závodu, kteří jsou potenciálně vystavení jejich škodlivému působení. To je minimalizováno tím, že přímý kontakt s látkou prakticky nenastává, neboť se manipuluje pouze s pevně uzavřenými obaly.

Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou velmi malá  a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.).

Ekonomicko - sociální aspekty

Stavbu  rozšíření závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod z tohoto hlediska lze hodnotit kladně , neboť neznamená nárůst pracovních příležitostí v regionu – stav pracovníků se výrazně zvýší a současně  vzroste kvalita péče o pracovníky – nové kanceláře, šatny, umývárny a WC včetně jídelny a rovněž vzroste  kvalita finálních  výrobků.

Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) nelze tedy v souvislosti s provozem areálu očekávat.

Charakter činnosti neklade s výjimkou  hlavních odborných profesí  vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků – tito pracovníci jsou již k dispozici  a lze rovněž předpokládat, že potřeba pracovních sil zejména v oblasti administrativy a pomocných profesí bude  saturována  z bezprostředního okolí (města Chocně, Skořenic, Běstovic,Koldína a dalších přilehlých obcí.

Negativní ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat.

Narušení faktorů pohody obyvatelstva je vzhledem k relativní odlehlosti areálu a frekvenci dopravy v souvislosti s kapacitou přiléhající silnice III. třídy na Koldín nepravděpodobné, a to i po dobu  výstavby, kdy lze krátkodobě předpokládat zvýšenou frekvenci těžkých nákladních vozidel a expozice hluku ze stavební činnosti.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými zdroji v rámci rozptylové studie ECO-ENVI-CONSULT Jičín a to metodikou SYMOS 97, verse 99, která  vypočítává hlavní emise a na jejich základě   hodnotí příspěvky k imisní zátěži v souvislosti s výstavbou nového závodu na porážku kuřat u obce Vrchovina u Chocně, a to z hlediska bodových,  liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen ve dvou variantách, které vyhodnocují příspěvky v území v souvislosti s provozem posuzovaného záměru ve variantě stávající a výhledový stav.

Výpočet pro všechny uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené rozptylové studie.

Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových podkladech, znázorňujících rozložení  imisní zátěže z hlediska příspěvků ke krátkodobým a ročním koncentracím NOx a benzenu (problematika benzenu je řešena pouze pro tři výpočtové body, představující modelové objekty (výpočtový bod 201 – ubytovna, výpočtový bod 202 – panelový dům a výpočtový bod 203 – obytné objekty směrem k ČOV).

Tyto výsledky viz toto oznámení – část Výstupy – ovzduší.

V rámci předložené rozptylové studie bylo provedeno vyhodnocení změn z hlediska příspěvků k imisní zátěži v území související s uvažovaným záměrem nové porážky kuřat s kapacitou 6000 ks/hod. Ve výpočtu byly zohledněny stávající i výhledové bodové a plošné zdroje související s uvažovaným záměrem a liniové zdroje, představující dopravní náročnost stávajícího respektive nového záměru včetně existující dopravy na nejbližším komunikačním systému. Výpočet bylo proveden  pro oxidy dusíku, reprezentující charakteristikou znečišťující látku z dopravy a ze spalování zemního plynu a pro benzen související s dopravními zdroji.

Výpočet změn  příspěvků k imisní zátěži jak u oxidů dusíku, tak i u benzenu prokázal, že stávající i očekávané příspěvky k imisní zátěži u obou sledovaných škodlivin jsou hluboce pod imisními limity nebo doporučenými hodnotami. Lze konstatovat, že realizací posuzovaného záměru v zásadě nedojde k výraznější změně z hlediska imisní zátěže v území.

Příspěvky ke krátkodobým koncentracím u oxidů dusíku se ve stávajícím stavu pohybují maximálně kolem 30 (g.m-3, u benzenu kolem 0,12  (g.m-3. Příspěvky k ročním koncentracím lze označit za zanedbatelné

Ve výhledovém stavu se příspěvky k imisní zátěži u oxidů dusíku pohybují maximálně kolem 60 (g.m-3, u benzenu kolem 0,13  (g.m-3. Příspěvky k ročním koncentracím lze označit opět za zanedbatelné.

Na základě uvedených výpočtů lze proto vyslovit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší nepředstavuje posuzovaný záměr významnější imisní zátěž a lze proto konstatovat, že proti jeho realizaci v předložené podobě z hlediska vlivů na ovzduší nelze mít námitek.

### 1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

### Ovlivnění zásobování vodou

Připravovaná výstavba a provoz rozšíření závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod si vyžádá nárůst požadavků ani na dodávku vody z veřejné vodovodní sítě.

Zdrojem tohoto množství pitné vody bude stávající vodovod z Chocně, který je přiveden do stávajícího vodojemu o objemu 400 m3. V tomto vodojemu je AT stanice, která zásobuje stávající závod. Na výtlak z této AT stanice bude napojen nový vodovodní řad, který bude veden do nového závodu .

V souladu s výpočty, provedenými v části vstupy – voda tohoto oznámení lze tedy reálně  předpokládat, že výstavba a provoz rozšíření závodu firmy INTEGRAL Vrchovina negativně zásobování pitnou vodou v předmětné části obce  a nevyvolá nároky na rekonstrukci veřejné vodovodní sítě ve větším rozsahu.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

V souvislosti s výstavbou objektů v rámci rozšíření závodu firmy INTEGRAL Vrchovina se nepředpokládají významné změny reliéfu území. Skrývková bilance u nové výstavby je předpokládána sice přebytková, nepředpokládají se však s výjimkou rampy expedice větší zásahy a denivelizace terénu (výkopy, násypy).

Charakter reliéfu terénu se nezmění a z  pohledu ovlivnění charakteru  odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako únosné.

Výstavbou nové porážky kuřat dojde k vytvoření střech objektů a ke zpevnění okolních ploch. Tím dojde k zachycení většího množství srážkových vod, které je nutné odvést do recipientu.

Předpokládáme, že zachycené srážkové vody ze střech a z obslužné komunikace budou relativně neznečištěné, a proto budou odvedeny bez čištění – pouze budou použity uliční vpusti s košem a kalovým prostorem pro sediment a na dešťových svodech ze střech budou osazeny lapače splavenin.

Dešťové vody zachycené v prostoru navrhovaného parkoviště budou před zaústěním do hlavního dešťového sběrače vedeny přes odlučovač ropných látek.

Podle předchozích výpočtů v části odpadní vody celkové množství odváděných dešťových odpadních vod bude:

Q = 120 x ( 0,9x0,938 + 0,8x0,377 + 0,8x0,15 + 0,1x0,425 )  = 120 x 1,3083  = 157  l/s

Tyto dešťové vody budou odvedeny do stávající stoky dešťové kanalizace, která je ukončena v blízkosti staveniště.

Odlučovač ropných látek bude mít kapacitu  Q = 15 l/s  a bude použit typ s koalescenční vložkou a sorpčním filtrem, který zajistí zbytkové hodnoty ropných látek na odtoku nižší než 0,5mg/l .

Souhrnně lze konstatovat, že ani zde nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových či podzemních vod .

Povodňové riziko

Posuzovaná stavba se nenachází v zátopovém území a ani množství odvedených vod z  plochy nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavu v recipientu, kdy navýšení průtoku lze charakterizovat jako únosné.

Z kvalitativního hlediska nedojde k žádným markantním změnám.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

V rámci posuzovaného rozšíření závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod bude v areálu nového závodu bude proveden systém oddílné kanalizace. Samostatně budou odváděny odpadní vody dešťové a samostatně odpadní vody splaškové a technologické. Kanalizační systém stávajícího závodu včetně bytových domů zůstane zachován v původním rozsahu, pouze hlavní sběrač ze závodu bude proveden nový.

Součástí stávajícího závodu je také čistírna odpadních vod, jejíž biologický stupeň již byl intenzifikován a je zde vytvořena kapacita i pro nový závod   –  celkem 9500 EO.

Technologické a splaškové odpadní vody ze stávajícího i z nového závodu budou produkovány v množství odpovídajícím potřebě vody tj.:

Qd =  315 + 287,5   =  602,5  m3/den    …..  v jedné směně

Znečištění těchto  odpadních vod je podrobně specifikováno v části Výstupy – odpadní vody v tomto oznámení.

Vzhledem k výše uvedeným hodnotám – zvláště k hodnotě EL, navrhujeme provést modernizaci mechanického předčištění odpadních vod v areálu ČOV.

U navrhovaného závodu s ohledem na navrhovanou modernizaci mechanického předčištění navrhujeme následující způsob:

- splaškové a technologické odpadní vody budou samostatnou kanalizací přivedeny přes samočisticí česle s průlinami 3 mm do nové mechanicky míchané vyrovnávací nádrže o objemu denního množství produkce odpadních vod v tomto závodě tj.315m3. Z této nádrže budou odpadní vody vždy po skončení provozu ve stávajícím závodě rovnoměrně přečerpávány do koncové šachty gravitační stoky a budou odvedeny na ČOV.

Vzhledem k předpokládanému specifickému charakteru odpadních vod (krůty a slepice – větší obsah EL) navrhujeme provést následující úpravy ve stupni mechanického předčištění ČOV:

- výměna stávajících spádových hydrosít za rotační nebo válcová síta

- zrušení gravitačního stíraného lapáku tuku a instalaci flotační jednotky s dávkováním flokulantu.

Tyto úpravy budou provedeny uvnitř stávajícího objektu.

Tímto způsobem předčištění dojde ke snížení hodnot znečištění odpadních vod přiváděného na biologický stupeň a to na následující předpokládané průměrné hodnoty:

BSK5  =  650 mg/l

CHSK  =  1250 mg/l

NL  =  700 mg/l

EL  =   120 mg/l

Potom celkové denní množství přiváděného  znečištění :

BSK5 =  0,650 x 696,9 = 453 kg/den   …….   tj.  7 550  EO

Z výše uvedeného je zřejmé, že na biologickém stupni ještě zůstane dostatečná rezerva (asi 20%) a na odtoku z ČOV budou shodně se stávajícím stavem dosaženy požadované hodnoty zbytkového znečištění stanovené platným vodohospodářským povolením tj.:

BSK5  =  40 mg/l

CHSK  =  200 mg/l

NL  =    30 mg/l

EL  =      5 mg/l

Pro prevenci znečištění současně používanými látkami škodlivými vodám zejména ve staré části závodu  budou projektem navržena vhodná eliminační opatření technického charakteru. Ta musí být doplněna preventivními organizačními opatřeními, zpracováním manipulačních řádů a havarijního plánu.

Skladování látek škodlivým vodám je  v areálu závodu Intergal Vrchovina a.s. prováděno pouze v omezeném rozsahu daném jeho činnostmi .

Tam, kde bude krátkodobě v omezeném rozsahu docházet k manipulaci s látkami škodlivými vodám  bude stavebně zaručeno /nepropustná podlaha s odtokem do havarijní jímky/, že nedojde v případě havárie k úniku do kanalizačního systému.

Riziko ovlivnění kvality podzemních vod z havarijního úniku je možno  charakterizovat celkově jako relativně  nízké, pozice souvislé hladiny podzemních vod a hydraulické parametry prostředí navíc neumožňují velkou  rychlost šíření kontaminantů.

Ovlivnění hydraulických parametrů prostředí nebo ireverzibilní změny nivelety hladiny podzemní vody, změny vydatnosti vodních zdrojů ap., lze v souvislosti s výstavbou a provozem rozšíření závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod  téměř vyloučit.

Areál musí být vybaven základními prostředky pro likvidaci havarijního úniku. Předpokládá se pravidelná kontrola funkce zařízení pro nakládání s vodami.

Z těchto důvodů je riziko znečištění povrchových a podzemních vod minimalizována na přijatelnou míru.

### 1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a proto by mělo být investorem urychleně  požádáno  o souhlas s vynětím ze ZPF / podrobněji viz část věnovaná záboru půdy/.  Odnětí postihuje vysoce  kvalitní půdy, je však v plném souladu se záměry doplňku US obce Skořenice a záměr je potvrzen souhlasem příslušného stavebního úřadu v Chocni.

Vlivy depozic škodlivin ze spalování paliv za provozu areálu rozšířeného závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod jsou zanedbatelné, nelze tedy uvažovat o ovlivnění nebo změnách chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti apod.

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde v souladu se zadáním  k významnějším změnám  místní topografie. Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit. Areál se nenachází v dobývacím prostoru ani chráněném území, ani nelze předpokládat zastižení ložiskových akumulací nerostů. Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládají výkopové ani odkryvové práce většího hloubkového  rozsahu.

Zastižení  mineralogických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště nepravděpodobné.

Hodnocení změn reliéfu a horninového prostředí

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde k významnějším změnám  místní topografie. Bilance skrývky je sice přebytková, nedojde však k markantním změnám charakteru reliéfu území.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit. Areál se nenachází v současném dobývacím prostoru ani chráněném ložiskovém území.

Zastižení  mineralogických či paleontologických  nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany, je s ohledem na charakter staveniště nepravděpodobné.

Vlivy z produkce odpadů

Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky pro jejich ukládání na skládkách.

Areál rozšířeného závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod produkuje s výjimkou odpadů z výroby (zbytky živočišných těl) poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové skladbě, neboť vlastní technologie výroby je do značné míry s výjimkou nevyužitelných  zbytků kuřecích těl ( viz část odpady)  téměř bezodpadová.

Podrobněji viz specifikace provedená v části Odpady.

Shromažďování a expedice včetně dalšího  využití zbytků živočišných těl je řešena v souladu s veterinárními a hygienickými předpisy, odpady jsou zajištěny a shromaždovány ve speciálně vyčleněném prostoru a odváženy pravidelně denně na základě smluv do podniku Asanace, který má oprávnění k těmto činnostem.

Množství a četnost vzniku odpadů nebude z tohoto důvodu klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž značná část jsou odpady recyklovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady.

Ty musí být sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů a u recyklovatelných čí dále využitelných odpadů musí být jejich další využití organizačně a technicky zajištěno separovaným sběrem např. v kontejnerech určených pro každý druh (sklo - plasty - papír - lepenka - kov). Odpadní sklo z výroby, které představuje největší objem odpadů, bude shromažďováno odděleně v kontejnerech u výrobní linky a odváženo k dalšímu zpracování do sklárny.

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, se předpokládají  v malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu, nebo jejich likvidaci zajišťuje výrobce. Z provozu závodu lze řadit do této kategorie prakticky pouze vyhořelé zářivky, a použité provozní kapaliny (oleje, maziva). U dalších odpadů vznikajících v této kategorii (kondenzát z kompresoru, kaly či odloučená fáze ropných produktů z lapolu ap.) se jedná o malá množství, vznikající nárazově.

Odpady charakteru TKO z provozu administrativní části budou likvidovány konvenčním svozem. Celková produkce odpadů je zanedbatelná a nevyvolá žádné neobvyklé nároky na svozové či likvidační kapacity.

Odpady kategorie N budou vznikat pouze v nevýznamných množstvích.	Rovněž v případě N odpadů hodnotíme nároky na kapacity jejich odvozu a zneškodnění jako nevýznamné, které nevyvolají žádné nové nebo neobvyklé kapacitní nároky. Jedná se o poměrně běžné odpady, obvyklé v průmyslových provozech obdobného charakteru. V regionu působí celá řada firem, specializujících se na nakládání s nebezpečnými odpady a z tohoto důvodu není jejich likvidace problematická.

Při shromažďování a nakládání s odpady je nutná řada technických i organizačních opatření, která jsou rámcově navržena v příslušné kapitole.

### 1.5. Vlivy na flóru a faunu

Záměr je realizován výstavbou na doposud nezastavěné ploše v přímé návaznosti na stávající areál. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (intenzivní agrocenózy, zpevněné a manipulační plochy, stavební pozemky, částečně ruderální eutrofizované bylinotravní  porosty).

Záměr vyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin, a to cca 10 ks topolů z lemu podél jižní hranice stávajícího areálu, čímž mj. dojde k pohledovému odkrytí stávajícího areálu a ke zvýraznění dostavby. S ohledem na skutečnost, že jde zatím o mladé perspektivní výsadby, je nutno uvedený vliv hodnotit jako nepříznivý, patrný až významný; s ohledem na to, že jde o topoly, které je nutno pokládat za krátkověké dřeviny s výhledem rychlého stárnutí a sklonům k olamům, je možno snížit míru významnosti oproti případnému zásahu do dlouhověkých dřevin (lípy, javory, duby, borovice atp.). V kontextu výše uvedeného vyplývá požadavek na náhradní výsadby formou komplexních sadových úprav podél nové jižní hranice areálu.

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v areálu ani v jeho nejbližším okolí jižně se takové plochy s takovými výskyty nenacházejí,  plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES (niva toku severně s rybníčky). Vlivy na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; výskyty čmeláků lze pokládat spíše za ojedinělé, nejde o soustředění pro významnější zakládání hnízd, poněvadž absentují přechodové ekotony; jednotlivá hnízda však podél lemů pole nelze vyloučit. Vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:

- hnízdění některých pěvců v topolovém lemu, odkácením dojde k zásahu do reprodukčních ploch a k dočasnému  snížení hustoty populací,

- budou dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického hmyzu skrývkami a následně zpevněním ploch

Jinak nejsou ani vlastní výstavbou ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru. Vlivy na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za nepříznivé, lokálně patrné až  významné s tím, že je možno míru významnosti snížit řešením skrývek a kácením nejdříve ke konci vegetačního období (vyloučení vlivu na populace v období reprodukce).

### 1.6. Vlivy na ekosystémy

Poněvadž dochází ke změně habitatu zpevněním ploch na rostlém terénu ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit nepříznivost vlivu na ekosystémy, i když jde o agroekosystémy či antropogenní plochy areálu.

Na straně druhé nejsou postiženy výstavbou stanovištně hodnotné ekosystémy, jejichž dotčení by se projevilo na snížení ekologicko-stabilizačních funkcí kosterních prvků ekologické stability krajiny.

V rámci vypouštění nedočištěných odpadních vod  může docházet k eutrofizaci nivy severně od areálu, a to i přes funkčnost dočišťovacího rybníku v nivě;  z tohoto důvodu je nezbytné prověřit funkčnost mechanického předčištění, česlí v areálu ČOV, dále kapacitu ČOV pokládat za limitní pro rozvoj výroby v areálu.

### 1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Oznamovaný záměr je realizován formou rozšíření  stávajícího areálu jižním směrem do polí k silnici, na úkor části liniového pásu dřevin podle stávajících hranic.

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že:

- dochází ke vzniku nové charakteristiky území tím, že doposud nezastavěná plocha polí se změní v zastavěné území (areál, manipulační plochy, komunikace). Je však nutno připomenout přímou návaznost na stávající areál,nikoli o novostavbu ve volné krajině mimo kontakt se zastavěnými územími. V daném kontextu jde o nepříznivý vliv, patrný.

- dochází  ke změně poměru krajinných složek, sice náhradou jedné negativní složky (orná půda) druhou (zastavěné území, zpevněné plochy, výměra viz výše). Tím dojde i ke zvýšení odtoku z území. Vliv opět nepříznivý, patrný až významný.

- v kontextu ovlivnění vizuálních vjemů dochází ke zhmotnění stávajícího areálu, navíc formou monobloku o poměrně velkých rozměrech do pohledově exponované polohy od jihu. Zvýraznění vlivů na estetické parametry území představuje i odstranění části hraničního topolového porostu, čímž dojde ke zvýraznění i stávajícího areálu, zejména po období výstavby do doby, než nová konstrukce částečně překryje stávající jižní provozní zázemí závodu. Zatím není známa určující barevná kombinace, lze předpokládat modré, šedé a bílé prvky, s případnými architektonizujícími prvky černé a červené barvy. V daném kontextu bude pohledová dominance představovat nepříznivý a významný dopad, pokud by nebyl zmírněn důslednou architektonizací objektu (pohledové rozbití velkých ploch, pásová barevná kombinace od světlé po tmavou od shora dolů, vyloučení reflexních materiálů v exteriérech) a důsledně realizovanými komplexními sadovými úpravami od jihu a východu. Nový objekt je přitom většího  měřítka oproti  objektům stávajícím, výškově však nepotlačuje dominantní působení panelového domu.

- Dálkové pohledy – především od jihu ze silnice II/312 na západním okraji sídelního útvaru Hemže severně a od bytové jednotky u poutního kostela sv. Nanebevzetí Panny Marie; s ohledem na pouti k tomuto kostelu je nutno upozornit na důležitost této pohledové osy. Tato okolnost zvýrazňuje nezbytnost výraznějších  sadových úprav z jižní strany nově vzniklého areálu.

Vlivy je možno pokládat za patrné až významné.

### 1.8.  Vlivy hluku, VIBRACÍ a záření

Zpracovaná akustická  studie, jejíž výsledky jsou prezentovány v části Výstupy – hluk tohoto oznámení vyhodnocuje změnu akustické situace v území v souvislosti s rozšířením závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod. Ve výpočtu jsou zohledněny jak stacionární zdroje hluku, tak zdroje hluku související s dopravou na místním komunikačním systému, a to jak ve stávajícím stavu, tak i se zohledněním nové porážky kuřat s kapacitou 6000 ks/hod.

Z předložených výsledků vyplývá, že jak stávající, tak výhledový stav nebude znamenat překračování hygienických limitů pro objekty nejbližší obytné zástavby, a to jak pro denní, tak i noční dobu. Výpočet současně prokazuje, že stacionární zdroje hluku neznamenají překračování základního hygienického limitu u objektů nejbližší obytné zástavby.

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné. Všechny technologické celky, které by mohly být zdroji vibrací jsou  osazeny na pružných závěsech a nemohou přenášet vibrace do okolí. Jedná se zejména o vzduchovody, které jsou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělených.

Je možno potvrdit, že posuzovaná stavba a její provoz  nebude zdrojem nadměrných vibrací.

V areálu  nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

Pozemek určený pro výstavbu je z hlediska úniku radonového plynu z podloží do ovzduší zatříděn do kategorie charakterizovaného  v posuzované lokalitě jako riziko střední  -  2 sp -  střední riziko na spraších a sprašových hlínách.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných  vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo obce Vrchovina – části obce Skořenice. S ohledem na výstupy předchozí části lze rovněž konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s dostavbou areálu.

Z hlediska vlivů na ovzduší a jeho prostřednictvím i na obyvatele obce výpočet změn  příspěvků k imisní zátěži jak u oxidů dusíku, tak i u benzenu,, provedený v rámci rozptylové studie  prokázal, že stávající i očekávané příspěvky k imisní zátěži u obou sledovaných škodlivin jsou hluboce pod imisními limity nebo doporučenými hodnotami.

Lze tedy v souladu se závěry studie konstatovat, že realizací posuzovaného záměru v zásadě nedojde k výraznější změně z hlediska imisní zátěže v území.

Příspěvky ke krátkodobým koncentracím u oxidů dusíku se ve stávajícím stavu pohybují maximálně kolem 30 (g.m-3, u benzenu kolem 0,12  (g.m-3. Příspěvky k ročním koncentracím lze označit za zanedbatelné.

Výsledky v rámci tohoto oznámení zpracované akustické  studie, která vyhodnocuje změnu akustické situace v území v souvislosti s rozšířením závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod. a kde jsou ve výpočtu zohledněny jak stacionární zdroje hluku, tak zdroje hluku související s dopravou na místním komunikačním systému, a to jak ve stávajícím stavu, tak i se zohledněním nové porážky kuřat s kapacitou 6000 ks/hod.dokládají,  že jak stávající, tak výhledový stav nebude znamenat překračování hygienických limitů pro objekty nejbližší obytné zástavby, a to jak pro denní, tak i noční dobu. Výpočet současně prokazuje, že stacionární zdroje hluku neznamenají překračování základního hygienického limitu u objektů nejbližší obytné zástavby.

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s výstavbou areálu očekávat, neboť posuzovaná výstavba navazuje na stávající provozovaný areál a nemění sortiment dovážené a  opracovávané vstupní suroviny – kuřecích brojlerů a potravinářských výrobků z nich .

Z hlediska vlivů na vodu je provedeno podrobné hodnocení na základě něhož lze souhrnně konstatovat, že ani zde nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových či podzemních vod .

Areál rozšířeného závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod produkuje s výjimkou odpadů z výroby (zbytky živočišných těl) poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové skladbě, neboť vlastní technologie výroby je do značné míry s výjimkou nevyužitelných  zbytků kuřecích těl ( viz část odpady)  téměř bezodpadová.

Shromažďování a expedice včetně dalšího  využití zbytků živočišných těl je řešena v souladu s veterinárními a hygienickými předpisy, odpady jsou zajištěny a shromaždovány ve speciálně vyčleněném prostoru a odváženy pravidelně denně na základě smluv do podniku Asanace, který má oprávnění k těmto činnostem.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů

### 1.  Územně plánovací opatření

V rámci územně plánovací opatření navrhujeme urychleně dokončit zpracování dodatku urbanistické studie obce Skořenice ze strany autora p. Ing. arch. P.Čížka tak, aby mohl být připravovaný územní plán v plném souladu s posuzovanou výstavbou.

### 2. Technická a organizační opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

- opatření k ochraně vod

- dopracovat příslušné manipulační řády  a havarijní plán, zajistit pravidelnou kontrolu funkce ČOV a odlučovačů RL

- okamžitě likvidovat eventuelní úkapy jak za výstavby, tak za provozu závodu

- především vzhledem k  hodnotě EL v projektu navrhnout a dále provést modernizaci mechanického předčištění odpadních vod v areálu ČOV

- po zpracování definitivního  zastavovacího plánu zpracovat v dalším stupni dokumentace stavby  provést upřesnění kvantifikace dešťových vod a  jejich odvedení

- prostory, kde bude docházet ke skladování a manipulaci s látkami škodlivými vodám provozovat  v souladu s příslušnými normami a předpisy tak, aby v případě úniku ropných látek nemohlo dojít ke znečištění vod (nepropustné podlahy, bezodtoké jímky atd.)

- v prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na veřejnou komunikaci

- na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z  technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

- opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů

- při výjezdu nákladních vozidel   a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit

- opatření k ochraně přírody

- Připravit projekt ozelenění areálu při respektování následujících zásad v projektu sadových úprav:

volit  zahuštěnou kombinovanou výsadbu stromů a keřů domácích druhů dřevin (doporučena  borovice lesní, javor, lípa, dub, líska, bříza, hloh) v následujících prostorech :

- podél jižní hranice střediska od silnice kombinovaná pásová výsadba dřevin

- podél východní hranice kombinovaná pásová, případně nespojitá skupinová výsadba

- použít zapěstované jedince dřevin s balem, doporučeno o minimálním obvodu 12-14 cm

- Projekt předložit nejdéle ve stupni dokumentace pro stavební povolení

- Skrývkové práce a kácení dřevin provádět nejlépe ke konci vegetačního období

- opatření při nakládání s odpady

- respektovat v plném rozsahu nový zákon č.185  ze dne 15. května 2001o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.382/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

- nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- nebezpečné odpady je nutno skladovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět  odborná firma s oprávněním na tuto činnost

- v nejvyšší možné míře minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při    výrobních a ostatních provozních postupech

- v průběhu stavby a po jejím ukončení vyloučit ukládání odpadů do půdy ani podložních zemin a hornin.

- v rámci stavebních prací vyloučit likvidaci odpadů pálením na staveništi.

- opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit proškolení pracovníků

- opatření k minimalizaci estetických dopadů

- v areálu provést výsadbu zeleně podle projektu sadových úprav v konzultaci s dendrologem

- dopravní opatření

- vyřešit dopravu (příjezd a parkování) a dopravní značení v rozšířené části  areálu

- s ohledem na předpokládané nevyrovnané bilance zemin  stanovit a doložit lokalitu uložení  tohoto odpadu a trasu odvozu tak, aby nedocházelo k přetížení dopravní trasy a negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí a obyvatel

- ostatní opatření

- s ohledem na poměrně staré osídlení dané oblasti provést  základní opatření ve smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zákona č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- řešit skrývku ornice z prostoru výstavby v souladu s podmínkami souhlasu k odnětí

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření plevelů.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Záměr dostavby areálu a.s. Intergal Vrchovina o porážkovou linku pro 6000 kuřat za hodinu je z hlediska projektové přípravy s ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o rozšíření stávajícího závodu poměrně nenáročný, přesto však  v poměrně ranném stadiu projektové přípravy nemohly být všechny údaje podrobně a přesně specifikovány.

Projektová příprava byla v podstatě v počátcích a současně s oznámením se zahajují práce na  zpracovávání dokumentace pro územní řízení.

Vstupní údaje tak vycházely zejména ze zkušeností ze stávajícího provozu  a obdobných provozů v ostatních Masokombinátech /Kostelec u Jihlavy aj. / , předpokládaného cílového stavu kapacity linky a parametry vstupů i výstupů  byly upřesňovány konzultacemi a odbornými odhady ve spolupráci s investorem a projektantem.

Profesní části, zejména  voda a kanalizace, elektroinstalace nebyly v době zpracovávání oznámení plně k dispozici a potřebné výpočty byly předávány a konzultovány v předstihu s investorem a projektantem.

Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství.

Tendence zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na vstupní materiály,média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů.

Skutečný provoz  stávajícího závodu umožnil přesněji precizovat  jak spotřeby základních medií a surovin, tak i emise do ovzduší, produkce odpadních a dešťových vod i odpady s tím, že bylo vycházeno z dosažených a ověřených parametrů.

Podklady byly předány ze strany investora a současně provozovatele areálu Intergal Vrchovina a.s.

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domnívám, že toto oznámení  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora ale i projektanta poměrně přesně.

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů.

S ohledem na dobu prací na oznámení ( únor  až duben 2002), nebylo možno provést komplexní biologický průzkum zájmového území s postižením všech sezónních aspektů, což vzhledem ke stavu okolní krajiny (urbanizované území  ve vazbě na rozsáhlé plochy orné půdy) a dlouholetých zkušeností zpracovatele RNDr. Macháčka a jehoznalosti posuzované lokality, je možné podle názoru zpracovatele tolerovat.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů, konzultacemi s investorem a projektantem a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod /rozptylová  imisní  studie a hluková studie/ či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení a kolektivu jeho spolupracovníků.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

S ohledem na jednoznačnost potřeby umístění posuzovaného rozšíření závodu Intergal Vrchovina o novou porážkovou linku drůbeže  se zajištěním  přímé návaznosti na stávající areál v dosud nevyužité části této zóny, představované  ornou půdou, byla od počátku záměru investorem (oznamovatelem) a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na charakter posuzované výstavby a charakter provozu, který je plně technicky zabezpečován špičkovou potravinářskou technologií v ověřených linkách pro příjem, porážku, paření a škubání, kuchání a  zchlazení s navazujícím porcováním včetně balení a zmrazení  produktů a jejich expedice je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální technologická varianta  logistického zabezpečení včetně systému dopravy, zpracování  a  expedice  hotových výrobků.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Situace širších vztahů a zákresu záměru do katastrální mapy

- Situace  stavby  v měřítku 1: 2880 s vyznačením SO (zvětšeno)

- Fotodokumentace staveniště – panoramatické snímky

- Mapa chráněných území  přírody a vodohospodářsky chráněných území

- Vodohospodářská mapa CHOPAV Východočeská křída

- Hydrogeologická mapa a  mapa radonového rizika (podle ČGÚ)

- Mapa Generelu  ÚSES a výkres z urbanistické studie

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Jde o standardní výstavbu obvyklého typu porážkové linky drůbeže s umístěním v typové hale s využitím atestované zahraniční technologie z EU .

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Závod Intergal a.s. Vrchovina i jeho posuzované rozšíření o porážkovou linku pro 6000 ks drůbeže za hodinu je situováno  izolovaně od souvislé obytné zástavby obce Skořenice i města Chocně.

Posuzované  území  patří katastrálně k obci Skořenice - místní část Vrchovina a nachází se severovýchodně od města Chocně na jihovýchodním okraji obce Skořenice a je vymezeno: n jihu   – stávající komunikací III. třídy Choceň – Koldín, na severu –  stávajícím areálem závodu Intergal Vrchovina, na východě –  příjezdovou komunikací do stávajícího závodu a na západě –  pásem orné půdy ve vlastnictví ZOD Zálší  a na ni navazující zahrádkářskou kolonií

Od posuzované zástavby jsou nejbližší obytné objety - rodinné domky, ubytovna závodu a panelový dům dostatečně vzdáleny a navíc odděleny  současnou zástavbou a plánovanou zelení.

Přímé ovlivnění obyvatelstva  prakticky nepřichází v úvahu ani v době výstavby, ani provozem areálu - u nejbližších objektů   lze dílčí  negativní ovlivnění předpokládat maximálně v průběhu výstavby.

Mapa širších vztahů s označením stávajícího závodu Intergal Vrchovina a.s.

Katastrální mapa se schematickým znázorněním nové porážkové linky pro 6000 kuřat/hod

# Panoramatické snímky budoucího staveniště INTERGAL VRCHOVINA

Pohled na staveniště od jihovýchodu - od spodní příjezdové cesty do závodu Intergal

Pohled na staveniště od jihozápadu – ve směru od horní příjezdové cesty do závodu Intergal

Mapa chráněných území přírody podle AOP Praha 1999

305 PR Peliny –opukové stráně s teplomil. květenou  1754 PR Bočínská obora – lužní les a parkové louky   1786  PR Hemže-Mýtkov – opukové skály s teplomil. květenou

Mapa vodohospodářsky chráněných území (podle Terplan Praha)

19 –CHOPAV Východočeská křída   526 – OP vodního zdroje Choceň, Brandýs n/Orlicí Sloupnice

# Vodohospodářská mapa / CHOPAV Východočeská křída/

Mapa hydrogeologická podle Českého geologického ústavu Praha

KcKt 1,2 Komplex svrchokřídových sedimentů se třemi kolektory

Mapa radonového rizika podle ČGÚ Praha

2 SP – střední radonové riziko na spraších

Mapa ÚSES podle Generelu okresu Ústí nad Olicí (RNDr. Leo Bureš, říjen 2000)

3 – Částečně funkční biokoridor podél Teplického potoka

Mapa zón z urbanistické studie (původní návrh před úpravou)

Podle Ing.arch. Čermáka – výrobní zóna 14 je ve změně US přesouvána na posuzované staveniště  jižně od stávajícího závodu a.s. Intergal Vrchovina

Ve výpočtu imisí  byly zohledněny stávající i výhledové bodové a plošné zdroje související s uvažovaným záměrem a liniové zdroje, představující dopravní náročnost stávajícího respektive nového záměru včetně existující dopravy na nejbližším komunikačním systému. Výpočet změn  příspěvků k imisní zátěži jak u oxidů dusíku, tak i u benzenu prokázal, že stávající i očekávané příspěvky k imisní zátěži u obou sledovaných škodlivin jsou hluboce pod imisními limity nebo doporučenými hodnotami. Lze tedy v souladu se závěry studie konstatovat, že realizací posuzovaného záměru v zásadě nedojde k výraznější změně z hlediska imisní zátěže v území.

V  části, věnované hluku jsou uvedeny výsledky v rámci tohoto oznámení zpracované akustické  studie a  z výsledků vyplývá, že jak stávající, tak výhledový stav nebude znamenat překračování hygienických limitů pro objekty nejbližší obytné zástavby, a to jak pro denní, tak i noční dobu. Výpočet současně prokazuje, že stacionární zdroje hluku neznamenají překračování základního hygienického limitu u objektů nejbližší obytné zástavby.

Vzhledem k charakteru činností v areálu, a velice nízké produkci produkci škodlivin do ovzduší  a  příspěvku k hlukové záteži  je celý provoz hodnocen jak z hlediska emisí škodlivin do ovzduší, tak emise hluku jako nevýznamný  a proto  lze i medicinsko - ekologické aspekty hodnotit jako zanedbatelné, a to i s ohledem na situaci areálu vůči obytné zástavbě a stávající stav zátěže území.

Zdrojem tohoto množství pitné vody bude stávající vodovod z Chocně, který je přiveden do stávajícího vodojemu o objemu 400 m3. V tomto vodojemu je AT stanice, která zásobuje stávající závod. Na výtlak z této AT stanice bude napojen nový vodovodní řad, který bude veden do nového závodu a jehož spotřeba neohrozí zásobování obyvatel pitnou vodou.

Dešťové vody budou odvedeny do stávající stoky dešťové kanalizace, která je ukončena v blízkosti staveniště.Odlučovač ropných látek bude mít kapacitu  Q = 15 l/s  a bude použit typ s koalescenční vložkou a sorpčním filtrem, který zajistí zbytkové hodnoty ropných látek na odtoku nižší než 0,5mg/l .

Pokud se týká odpadních vod splaškových a technologických, na biologickém stupni ještě zůstane dostatečná rezerva (asi 20%) a na odtoku z ČOV budou shodně se stávajícím stavem dosaženy požadované hodnoty zbytkového znečištění stanovené platným vodohospodářským povolením.

Souhrnně lze konstatovat, že ani zde nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových či podzemních vod .

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a proto by mělo být investorem urychleně  požádáno  o souhlas s vynětím ze ZPF / podrobněji viz část věnovaná záboru půdy/.  Odnětí postihuje vysoce  kvalitní půdy, je však v plném souladu se záměry doplňku US obce Skořenice a záměr je potvrzen souhlasem příslušného stavebního úřadu v Chocni.

Areál rozšířeného závodu firmy INTEGRAL Vrchovina o novou porážku kuřat s kapacitou 6000 ks/hod produkuje s výjimkou odpadů z výroby (zbytky živočišných těl) poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové skladbě, neboť vlastní technologie výroby je do značné míry s výjimkou nevyužitelných  zbytků kuřecích těl ( viz část odpady)  téměř bezodpadová. 	Shromažďování a expedice včetně dalšího  využití zbytků živočišných těl je řešena v souladu s veterinárními a hygienickými předpisy, odpady jsou zajištěny a shromaždovány ve speciálně vyčleněném prostoru a odváženy pravidelně denně na základě smluv do podniku Asanace, který má oprávnění k těmto činnostem.

Množství a četnost vzniku odpadů nebude z tohoto důvodu klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž značná část jsou odpady recyklovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady.

Posuzovaný záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v areálu ani v jeho nejbližším okolí jižně se takové plochy s takovými výskyty nenacházejí,  plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES (niva toku severně s rybníčky). Vlivy na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Záměr neznamená ani ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; výskyty čmeláků lze pokládat spíše za ojedinělé, nejde o soustředění pro významnější zakládání hnízd, poněvadž absentují přechodové ekotony; jednotlivá hnízda však podél lemů pole nelze vyloučit. snížit řešením skrývek a kácením nejdříve ke konci vegetačního období (vyloučení vlivu na populace v období reprodukce).

Celkově je záměr možno hodnotit jako dimenzí přiměřený, ekologicky přijatelný a bez významných vlivů na okolní životní prostředí či ohrožení trvale udržitelného rozvoje posuzované lokality a širšího okolí.

##### Datum zpracování :

12.4.2002

##### Zpracoval:			Ing.Václav Konopásek, CSc

ENVIROCONSULT Praha

Špačkova 1005/17   165 00 Praha 6 – Suchdol

Tel. 02/33920195-6, fax: 33920197,  0603 460140

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č 56/11/OPV/93

Spolupracovali:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc

ECO-ENVI-CONSULT, Jičín

osvědčení odborné způsobilosti MŽP 2719/4343/OEP/92/93)

Sladkovského 111

506 01 JIČÍN

Tel. 0603/483099

RNDr. Milan Macháček

EKOEX JIHLAVA

Znojemská 76, 586 01 JIHLAVA

osvědčení č.j. 6333/246/OPV/93  ze dne 15.4.1993

tel: 0603/89 12 84

# H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – dokumentace není zpracována  - vyjádření příslušného SÚ: