Linhartice – obalovna, okres Svitavy.

Dokumentace a hodnocení vlivů stavby na životní prostředí.

Chrudim 2002

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II

469 637 101, 469 638 877, 469 638 887

fax 469 630 401

vz@vz.cz

www.vz.cz

Číslo kopie:

Zpracovatel úkolu:	RNDr. Radko Pavliš

Odpovědný řešitel geologických prací:	RNDr. Tomáš Pavlík

Ředitel společnosti:	Ing. Lubomír Kříž

# obsah

0	identifikační údaje	strana  10

ČÁST A

údaje o oznamovateli

1	obchodní firma	13

2	Identifikační číslo	13

3	Sídlo	13

- Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	13

část B

údaje o záměru

I.	základní údaje	15

1	název záměru	15

2	kapacita záměru	15

3	umístění záměru	15

4	charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	15

5	zdůvodnění potřeby a umístění obalovny	15

6	popis technického a technologického řešení záměru	15

6.1	Základní údaje	15

6.2	Technické řešení	16

6.3	Technologické řešení	17

6.4	Popis technologického postupu	17

6.5	Skladování surovin	18

6.6	Nároky na pracovní síly	18

7	předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	18

8	výčet dotčených územně samosprávných celků	19

9	historie a současný stav lokality	19

9.1	Historie lokality	19

9.2	Současný stav lokality	20

9.3	Shrnutí současného stavu	23

II.	údaje o vstupech	24

1	půda	24

1.1	Zábor půdy	24

1.2	Lesní půdní fond	24

1.3	Chráněná území	24

1.4	Ochranná pásma	24

2	voda (např. zdroj vody, spotřeba)	26

2.1	Voda pitná	26

2.2	Voda užitková	26

2.3	Voda technologická	26

2.4	Voda požární	27

3	ostatní surovinové a energetické zdroje	27

3.1	Surovinové zdroje	27

3.2	Elektrická energie	28

3.3	Zásobování zemním plynem	28

3.4	Tepelná energie	28

3.5	Ostatní energie	28

4	nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	29

4.1	Přeprava pro obalovnu	29

4.2	Doprava související s provozem obalovny (pro max. výkon 120 t/h)	29

4.3	Přeprava pro obalovnu v jednotlivých směrech	29

4.4	Inženýrské sítě	29

III.	údaje o výstupech	30

1	ovzduší	30

1.1	Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší	30

1.2	Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší	31

1.3	Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší	31

2	odpadní vody	32

2.1	Splaškové vody	32

2.2	Technologické odpadní vody	32

2.3	Dešťové vody	32

3	odpady	32

3.1	Fáze výstavby	32

3.2	Fáze provozu	32

3.3	Fáze ukončení provozu	33

4	ostatní	34

4.1	Hluk	34

4.2	Vibrace	35

4.2.1	Vibrace v průběhu výstavby a provozu	35

4.2.2	Vibrace z navazující dopravy	35

4.3	Záření radioaktivní, elektromagnetické	36

5	doplňující údaje	36

část C

údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

1	výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 	38

2	charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	39

2.1	Klimatické faktory	39

2.2	Kvalita ovzduší	40

2.3	Voda	41

2.3.1	Povrchové vody – hydrologický popis území	41

2.3.2	Zátopová území	41

2.3.3	Podzemní vody – zdroje vody	41

2.3.4	Vodohospodářské objekty	41

2.4	Půda	42

2.5	Horninové prostředí a přírodní zdroje	42

2.5.1	Geomorfologické poměry	42

2.5.2	Geologické poměry	42

2.5.2.1	Geologické širšího okolí lokality	42

2.5.2.2	Geologie lokality	43

2.5.3	Tektonika	43

2.5.4	Hydrogeologické poměry	44

2.5.4.1	Hydrogeologie širšího okolí lokality	44

2.5.4.2	Hydrogeologie území	45

2.5.5	Vodohospodářské poměry	45

2.5.5.1	Jímací vrt M-1 Kunčina	45

2.5.5.2	Jímací vrt HK-1 Kunčina	46

2.5.5.3	Jímací vrt HV-1 Staré Město-Bílá Studně	46

2.5.5.4	Jímací území Červená hospoda	46

2.5.6	Vodohospodářská bilance	46

2.5.6.1	Krystalinikum	46

2.5.6.2	Kulm	47

2.5.6.3	Sedimenty poorlického permu	47

2.5.6.4	Svrchní křída kyšperské synklinály	47

2.5.6.5	Terciérní sedimenty	47

2.5.7	Oblasti surovinových zdrojů a jejich přírodní bohatství	48

2.6	Fauna a flora	48

2.7	Ekosystémy	48

2.7.1	Regionální a lokální územní systémy ekologické stability	48

2.7.2	Významné krajinné prvky	49

2.7.3	Krajinný ráz	49

2.8	Krajina	50

2.8.1	Charakteristika krajiny	50

2.8.2	Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky	50

2.8.3	Ochranná pásma	50

2.9	Kulturní památky	50

2.10	Jiné charakteristiky životního prostředí	51

2.10.1	Doprava	51

2.10.2	Hluk	51

2.10.3	Seismicita	51

2.10.4	Eroze	51

2.10.5	Radonové riziko	52

3	celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska únosného zatížení	53

část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru                        na obyvatelstvo a životní prostředí

I.	charakteristika předpokládaných vlivů záměrů na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	55

1	vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	55

1.1	Ovzduší	55

1.2	Hluk	56

1.3	Hygienická rizika	57

1.4	Psychické faktory	57

1.5	Narušení faktorů pohody	58

1.6	Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby	58

2	vlivy na ovzduší a klima	59

2.1	Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na blízké i vzdálené okolí	59

2.2	Zápach	60

2.3	Jiné vlivy na ovzduší a klima	60

- vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky	61

3.1	Hluk	61

3.1.1	Hluk  z provozu	61

3.1.2	Hluk z navazující dopravy	61

3.2	Vibrace z provozu	61

3.3	Vibrace z navazující dopravy	61

3.4	Vliv ionizujícího záření	61

3.5	Biologické vlivy	62

4	vlivy na povrchové a podzemní vody	62

5	vlivy na půdu	63

5.1	Vliv na rozsah a způsob užití půdy	63

5.2	Znečištění půdy	63

5.3	Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy	63

6	vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	63

6.1	Vliv na horninové prostředí	63

6.2	Vliv na nerostné zdroje	63

6.3	Změny  hydrogeologických charakteristik	63

6.4	Vlivy v důsledku ukládání odpadů	64

7	Vlivy na faunu, flÓru a ekosystémy

7.1	Vlivy na faunu a flóru	64

7.2	Vlivy na ekosystémy	64

7.3	Významné krajinné prvky	64

7.4	Vliv na chráněné části přírody	64

8	vlivy na krajinu	65

8.1	Vliv na estetické kvality krajiny	65

8.2	Vliv na rekreační využití území krajiny	65

8.3	Vliv na krajinný ráz	65

9	vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	66

9.1	Vliv na budovy, architektonické  a archeologické památky a jiné lidské výtvory	66

9.2	Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy	66

9.3	Poškození a ztráty geologických a paleontologických památek	66

II.	komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možností přezhraničních vlivů	67

III.	charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	68

1	možnost vzniku havárií	68

1.1	Riziko úniku	68

1.2	Riziko požáru	68

1.3	Riziko z vyvolané dopravy	68

2	dopady na okolí	68

2.1	Riziko úniku	68

2.2	Riziko požáru	69

2.3	Riziko z vyvolané dopravy	69

3	preventivní opatření	70

3.1	Riziko úniku průsakových vod	70

3.2	Riziko požáru	70

3.3	Poškození látkového filtru	70

3.4	Únik teplonosné kapaliny v systému ohřevu asfaltu	70

3.5	Poškození zásobníku na skladování asfaltu	70

3.6	Porucha odlučovače ropných látek	70

3.7	Riziko z vyvolané dopravy	71

4	následná opatření	71

IV.	charakteristika opatření  k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	72

1	územně plánovací opatření	72

2	Technická opatření	72

2.1	Ochrana ovzduší	72

2.2	Hlukové hledisko	73

2.3	Ochrana kvality podzemních a povrchových vod	73

2.4	Dopravní hledisko	73

2.5	Nakládání  s odpady	73

2.6	Ochrana půdního fondu	74

2.7	Ochrana přírody a územní systém ekologické stability	74

2.8	Ochrana památek	74

2.9	Ochrana před radonovým rizikem	74

3	jiná opatření	75

4	kompenzační opatření	75

V.	charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	76

1	zdraví obyvatelstva	76

2	ovzduší	76

3	půda	76

4	voda – geofaktory	76

5	Fauna, flÓra	76

6	doprava	76

7	hluk	76

8	krajina	76

VI.	charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace	78

část e

porovnání variant řešení záměru

část f

závěr

část g

všeobecně srozumitelné shrnutí  netechnického charakteru

část h

přílohy

H1	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

H2	Linhartice – obalovna. Topografická mapa, měř. 1 : 50 000

H3	Linhartice – obalovna. Topografická mapa, měř. 1 : 25 000

H4	Linhartice – obalovna. Topografická mapa, měř. 1 : 5 000

H5	Linhartice – obalovna. Schéma uvažované obalovny ASKOM VS 120

H6	Linhartice – obalovna. Vymapované objekty potenciálního znečištění auditem 1993, měř. 1 : 5 000

H7	Linhartice – obalovna. Vymapované objekty potenciálního znečištění (současný stav) a situace bývalých těžebních jam

H8	Linhartice – obalovna. Vodohospodářská mapa, měř. 1 : 50 000

H9	Linhartice – obalovna. Jímací centra v širším okolí lokality

H10	Linhartice – obalovna.Geologická mapa, měř. 1 : 25 000

H11	Linhartice – obalovna. Mapa hydroizohyps

H12	Linhartice – obalovna.Návrh monitorování vod, měř. 1 : 5 000

H13	Fotodokumentace

H14	Linhartice – obalovna, okres Svitavy. Provedení, dokumentace                    a vyhodnocení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu.

H15	Linhartice – obalovna, okres Svitavy. Provedení, dokumentace                   a vyhodnocení doplňujícího hydrogeologického průzkumu.

H16	Linhartice – obalovna. Rozptylová studie č. 24/02

H17	Obalovna živičných směsí Linhartice, akustická studie

H18	Imise

H19	Vliv hluku na lidské zdraví

H20	Linhartice – obalovna. Hodnocení krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

# 0	Identifikační údaje

Název úkolu:	Linhartice – obalovna

Číslo smlouvy o dílo:	02 9 248, dodatek č.1 ke smlouvě  02 9 248

Etapa:	zpracování dokumentace dle zákona                č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  a o změně některých  souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Katastrální území:	683868 Linhartice

Okres:	CZ0533 Svitavy

Kraj:	CZ053 Pardubický kraj

Zadavatel:	Stavby silnic a železnic, a. s.

Odštěpný závod 7 Hradec Králové

Adresa:	Sušilova 1528

500 02 Hradec Králové

Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Patera, ředitel odštěpného závodu,

Ing. Petr Kolouch, obchodně-technický náměstek

Zástupci pro úkol:	Ing. Milan Kusý

Ing. Josef Štafa

Telefon:	495 859 111,  495 859 251 (Ing. Kusý)

Fax:	495 613 935

IČ:	45274924

DIČ:	001-45274924

Řešitelské organizace:	Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Adresa:	U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II

Statutární zástupci:	Ing. Lubomír Kříž

RNDr. Tomáš Pavlík

Zpracovatel úkolu:	RNDr. Radko Pavliš, nositel osvědčení MŽP ČR, č. j. 3588/573/OPV/93 ze dne 20.9.1994, ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí

Spolupracovníci:	RNDr. Tomáš Pavlík, Vodní zdroje Chrudim

Mgr. Vítězslava Smutková, Vodní zdroje Chrudim

Ing. Blahoslav Tefr, Vodní zdroje Chrudim

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.  ECO–ENVI–CONSULT Jičín – akustická studie

Ing. Renata Břeňová, Garden servis Litomyšl – hodnocení krajinného  rázu

Ing. Leoš Slabý, EVČ, s. r. o., Pardubice – rozptylová studie

Telefon:	469 637 101, 469 638 877, 469 638 887

Fax:	469 630 401

E-mail:	vz@vz.cz

Internet:	www.vz.cz

IČ:	15053865

DIČ:	233-15053865

Spisová značka zápisu

v Obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 1134 u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28.11.1991

Datum uzavření smlouvy o dílo:	19. srpna 2002

Datum uzavření dodatku smlouvy o dílo:	7. října 2002

Datum vyhotovení zprávy: 	31. října 2002

# ČÁST A

# údaje  o  oznamovateli

1	obchodní firma:	Stavba silnic a železnic, a. s.

Odštěpný závod 7 Hradec Králové

2	identifikační číslo:	45274924

3	Sídlo:	Sušilova 1528

500 02 Hradec Králové

4	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Ing. Tomáš Patera, ředitel odštěpného závodu

Ing. Petr Kolouch, obchodně-technický náměstek

Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

telefon: 495 585 911

# ČÁST B

## údaje  o  záměru

I.	základní údaje

1	Název záměru:	obalovna Linhartice

2	Kapacita záměru:	výkon obalovny 	–	120 t/h živičných směsí

průměrný roční výkon	–	60 000 t živičných směsí

3	Umístění záměru:	–	kraj:	CZ053 Pardubický kraj

–	obec:	683868 Linhartice

–	katastrální území: 	k. ú. Linhartice

###### 4	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

#### Jedná se výhradně o novostavbu obalovny. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

##### 5	Zdůvodnění potřeby a umístění obalovny

Vzhledem k novému územně správnímu uspořádání České republiky vznikla potřeba částečné i regionální reorganizace SSŽ. Požadavkem vedení Pardubického kraje je zřízení závodu SSŽ v Moravské Třebové včetně vybudování obalovny asfaltových směsí. Jedná se           o poměrně důležitou lokalitu, která je mimo dosah výroben SSŽ.

Z plánovaných staveb v regionu, kde dojde k uplatnění produktů obalovny, je to hlavně křižovatka rychlostních komunikací R 35 a R 43. Současná R 35 mezi Mohelnicí a Olomoucí je v havarijním stavu a bude potřebovat brzkou rekonstrukci. Rovněž je záměr provádět údržbu krajské silniční sítě v okrese Svitavy formou METP, kde je SSŽ zatím jediným vážným kandidátem.

Umístění uvažované obalovny dokumentují přílohy H2, H3, H4.

# 6	popis technického a technologického řešení záměru

6.1	Základní údaje

Ve výrobním areálu bude umístěna obalovna živičných směsí typu ASKOM VS 120, která je technologickou dodávkou firmy Askom s. r. o. Brno, dokompletovanou hadicovým odprašovačem typu SSŽ (OZ Hradec Králové) a zařízením na recyklaci živičných ker. Jedná se o stavbu o maximální kapacitě 120 t/h obalované směsi.

Maximální a provozní výkon posuzované obalovny:

maximální výkon:	20 t/h obalované směsi

průměrný výkon:	62,5 t/h obalované směsi

provozní režim:	duben – listopad (8 měsíců za rok) – 6 h denně, pětidenní pracovní cyklus

|  | maximální výkon t | průměrný výkon (50 %) t |
| --- | --- | --- |
| hodina | 120 | 62,5 |
| den (6 h) | 720 | 375 |
| měsíc (20 dní) | 14 400 | 7 500 |
| rok (IV. – XI. = 8) | 115 200 | 60 000 |

rozložení výroby:	sezónní – duben až listopad

provozní doba:	jednosměnný provoz, při špičkovém výkonu prodloužené směny

Maximální výkon zařízení lze  předpokládat pouze při dodávkách na velké stavby. V ostatních obdobích roku bude využití této obalovací soupravy cca 40 – 50 % maximálního výkonu.

Architektonické řešení objektu je dáno vlastním technologickým zařízením z ocelových konstrukcí s opláštěním. Dominantou obalovny je mísící věž s max. výškou 20 m a komín s max. výškou 15,0 m. Ostatní části technologie obalovny tuto výšku nepřesáhnou.

6.2	Technické řešení

Stavební objekty:

SO 01	–	hrubé terénní úpravy

SO 02	–	základy obalovny a doprovodných objektů

SO 03	–	skládky sypkých hmot

SO 04	–	postřik korb

SO 05	–	sociální zařízení, sklad

SO 06	–	komunikace a zpevněné plochy

SO 07	–	dopravní značení

SO 08	–	přeložky areálových sítí

SO 09	–	dešťová kanalizace

SO 10	–	čištění dešťových vod

SO 11	–	splašková kanalizace

SO 12	–	vodovodní přípojka

SO 13	–	plynová přípojka

SO 14	–	trafostanice a areálové rozvody NN

SO 15	–	uzemnění

SO 16	–	venkovní osvětlení

SO 17	–	protihavarijní stanoviště ochrany vod

SO 18	–	váha

SO 19	–	doprovodná zeleň

Technologie obalovny bude namontována na železobetonovou základovou desku.

6.3	Technologické řešení

V obalovně živičných směsí se z různých frakcí minerálních materiálů (kameniva) a asfaltového pojiva vyrábí horká obalová směs používaná na konstrukce vozovek a zpevněných ploch. Stavba je tvořena provozními soubory:

PS 01 – obalovna – technologická část

PS 02 – asfaltové (živičné hospodářství) – technologická část.

Obalovací souprava zahrnuje následující technologické zařízení:

- zásobník – 2x 5 boxů o výšce 4 m – dělení je provedeno podle jednotlivých frakcí a jeden box je rezervován pro recyklát

- dávkovače kameniva – 6 násypek + 1 násypka pro recykláž x 12 m3

- sušící buben – rotační

- odprašovací zařízení – filtr FVS-UH3-UK o výkonu 43 000 m3/h

- třídící a mísící věž – 120 t/h

- skipová dráha

- zásobníky fileru – 1x 40 m3 vlastního fileru a 1x 20 m3 vlastního prachu

- velín

- expediční sila  2 komory

Asfaltové (živičné) hospodářství představují čtyři stojaté nádrže o obsahu 4x 80 m3 vybavené topným registrem a vyhřívané termálním olejem. Součástí asfaltového hospodářství je kotelna pro ohřev termálního oleje. Asfaltové hospodářství je osazeno do  bezodtokové havarijní jímky.

Schéma uvažované obalovny dokumentuje příloha H5.

6.4	Popis technologického postupu

Z předdávkovacího zařízení, které  sestává  z jednotlivých dávkovačů, jsou jednotlivé druhy kameniva dávkovány dle požadované receptury. Prostřednictvím sběrného pásu je dopravena směs minerálů do sušáku. V sušáku je směs kameniva sušena a ohřáta plynovým hořákem na teplotu cca 180 °C. Jako palivo je uvažován zemní plyn. Při procesu sušení vzniká vodní pára, která je společně se zplodinami hoření odsávána přes  odprašovací filtr a dále je komínem vypouštěna do ovzduší. Instalovaný filtr splňuje emisní limit pro obalovny živičných směsí 20 mg/m3.

Prachové částice strhávané proudem vzduchu jsou odloučeny ve filtru a pomocí dopravního zařízení  vraceny zpět do míchačky ke zpracování. Usušený a ohřátý minerální materiál je prostřednictvím horkého elevátoru dopraven k míchačce. V míchačce, která je zcela uzavřena kapotáží a opatřena odsávacím zařízením prachu, je směs minerálů roztříděna  na jednotlivé frakce pomocí horkého třídění a vážícího systému a dávkována přesně podle receptury. Souběžně s tímto procesem vážení je na další váze dávkován odloučený kamenný prach z odlučovacích filtrů a mletý vápenec (filer), z tak zvaného filerového sila. Obě váhy vyprázdní svůj obsah do  míchačky, ve které po přidání živice vzniká obalená živičná směs.

Míchačka se vyprazdňuje do skypového vozíku, který materiál dopraví do zásobovacího sila hotového materiálu. Z tohoto sila je hotový materiál předáván do nákladních vozů, které jsou pro  snížení přilnavosti stříkány olejovou emulzí, a dopraven na stavbu ke zpracování. Před výjezdem z obalovny jsou z důvodu úniku tepla a snížení pachu vozidla zaplachtována. Odpadní produkty při tomto procesu nevznikají.

Celé zařízení obalovny je ovládáno z velína pomocí mikroprocesoru s možností záznamu a tisku technologických údajů. Teplota směsi je kontrolována pomocí čidel. Provozní časy obalovny jsou identické s obvyklými denními a týdenními pracovními časy. V důsledku vlastní konstrukce zařízení, jako hadicového odprašování a důsledné komplexní kapotáže celého zařízení jsou možné emise prachu, zápachu a hluku omezeny na absolutní minimum. Obalovna má svoji provozní laboratoř.

Asfalt je skladován v ocelových válcových stojatých nádrží o objemu 4x 80 m3 umístěných v záchytné nepropustné jímce.

Obalovna bude vybavena zařízením na zpracování odpadů – vyfrézovaný materiál z živičných krytů, vybourané živičné kry – dle katalogu odpadů č. 170302 (asfalt bez dehtu, kategorie O).

6.5	Skladování surovin

Kamenivo:	bude skladováno v 11 oplášťovaných boxech o výšce 4 m

Asfalty:	budou skladovány ve 4 tancích na asfalt (4x 80 m3), které jsou součástí obalovny.

6.6	Nároky na pracovní síly

V areálu se počítá s obsluhou 10 pracovníků.

- PřEDPOKLáDANý TERMíN ZAHáJENí REALIZACE ZáMěRU A JEHO DOKONčENí

Zahájení stavby:	duben 2003

Dokončení stavby

a zahájení provozu:	léto 2003

Datum ukončení činnosti:	není předem stanoveno, ukončení činnosti  může ovlivnit komerční neúspěch.

# 8	výčet dotčených  územně  samosprávných celků

Obec Linhartice;

Město Moravská Třebová (pouze jeho  nejvýchodnější část).

# 9	historie a současný stav lokality

Lokalita „Linhartice obalovna“ se nachází na východním předměstí města Moravská Třebová, 1 km jižně od kopce „Třebovské hradisko.“

# V následujících podkapitolách jsou uvedeny a popsány jednotlivé objekty v místě umístění budoucí obalovny. V průběhu mapování bylo cílem především zachytit současný vliv firem v okolí budoucí obalovny na životní prostředí a naopak zjistit, kolik lidí a firem by bylo výstavbou obalovny ovlivněno.

# 9.1	Historie lokality

V minulosti stávala na studované lokalitě stará cihelna. Surovina pro výrobu cihlářských výrobků byla postupně těžena ze třech povrchových jam umístěných v námi studované lokalitě (v nákresu značeny červeně HL1, HL2, HL3 v příloze H7). Surovinou pro výrobu byly kvartérní deluviální jíly. Po odstavení cihelny došlo k zaplnění jam vodou a vznikly zde „rybníčky“.

Počátkem 80. let (v roce 1981) byla stavba cihelny zlikvidována. Veškerá stavební suť včetně zařízení byla nahrnuta do jam označených v náčrtu HL1 a HL2. V dalších letech byly bývalé těžební jámy zaplňovány stavební sutí ze staveb města a dále sem byly naváženy hlíny ze stavby silnice a později, když vzniklo zemědělské družstvo, sem  byly   naváženy i plevy z obilí.

V 80. letech fungoval ve městě rozvinutý textilní a lehký strojírenský průmysl. Kaly z těchto podniků byly po laboratorním měření rozváženy na pole v okolí Moravské Třebové. Není ovšem vyloučeno, že lidskou nedbalostí došlo k uložení kalů do právě námi sledovaných těžebních jam.

Těžební jáma, značená v nákresu jako HL3, byla zahrnuta jen z části. V současnosti jsou na tomto místě dva rybníky, v jejichž sousedství je umístěná bývalá skládka.

Přibližně od roku 1989 zde hospodařil a působil Státní statek Moravská Třebová. Areál statku byl v roce 1993 podroben ekologickému posouzení (J. Blažek, 1993). Byly zjištěny tyto  objekty:

- administrativní budova

- sociální zařízení

- jídelna

- čerpací stanice a sklad PHM

- sklad olejů

- sklad vyjetých olejů

- dílna (nyní sklad barviv)

- sklad stavebního materiálu

- parkovací plochy

- sklad nafty, nádrž NN 33 B

- centrální sklad lehkého topného oleje

- mycí rampa

- sklad obilí BIOS

- dva objekty skladů (dřevostavby) – mezi objekty volně uložené  opotřebované baterie bez jakéhokoliv zabezpečení

- BS-6

- dílny

- sklad vyjetých olejů

- garáž

- stolárna

Rozmístění objektů vyplývá z přílohy H6.

  - Současný stav lokality

V roce 1989 došlo k rozpadu původního zemědělského družstva a vzniku                       1. Moravskotřebovské zemědělské, která dnes vlastní většinu objektů v místě budoucí obalovny. Z objektů  vymapovaných v roce 1993 byly zrušeny objekty č. 4, 5, 11. V následující části zprávy jsou popsány jednotlivé objekty a firmy které se v těchto budovách vyskytují.

# Označení v mapě: 1

# Název objektu:     Mycí rampa

# Mycí rampa situovaná v severní části mapované oblasti. Zaopatřena dvěma záchytnými kanály, které jsou zaslepeny, a jednou ocelovou rampou.  Jako příslušenství je zde zděný kiosek. Vedle kiosku je umístěna ocelová nádrž o obsahu 5 m3.

# Označení v mapě: 2

# Název objektu:     Rybníček  1

# Jeden ze dvou rybníčků, který je umístěn za mycí rampou. V současné době jsou kraje obrostlé orobincem a břehy vrbou. Znečištění vody není vizuálně patrné. Voda z tohoto rybníčku slouží pravděpodobně jako občasný zdroj vody pro zemědělské účely.

# Označení v mapě: 3

# Název objektu:     Rybníček  2

Dolní rybníček. Jeho stav a výskyt flóry v jeho okolí je obdobný jako u rybníčku 1. Z fauny zde byl zaznamenán výskyt okrasných ryb.

# Označení v mapě: 4

# Název objektu:     Skládka

# Místo bývalé skládky, která byla umístěna jižně od současných rybníčků. Byly sem vyváženy hlíny a obilné plevy. V současné době zarovnaná, částečně obnaženo její čelo, je patrný i odpad komunální. Další poznatky viz Historie.

# Označení v mapě: 5

# Název objektu:     Sklad PHM

Čerpací stanice  1. Moravskotřebovské zemědělské, a. s. V provozu od roku 1988. Jde o dvě jednoplášťové nadzemní nádrže po 50 000 l  nafty. Pod nimi vybetonovaná záchytná vana. Manipulační plocha je společně s cisternami zastřešena, vybetonována, se záchytným kanálem. Čerpací stojan není, čerpá se přímo do cisteren. Monitorovací systém není vybudován.

# Označení v mapě: 6

# Název objektu:     Sklad BOIS

Sklad na obilí. Obsah cca 50 vagónů. V současné době se skladuje ječmen.

# Označení v mapě: 7

# Název objektu:     Čerpací stanice PHM

Čerpací stanice  1. Moravskotřebovské zemědělské, a. s. V provozu od roku 1988. Jde o jednu dvouplášťovou nadzemní nádrž na 32 000 l nafty. Pod ní vybetonovaná plocha. Manipulační plocha je společně s nádrží zastřešena, vybetonována, se záchytným kanálem, který je sveden do lapolu. Čerpá se přes jeden čerpací stojan s jednou pistolí. Monitorovací systém není vybudován.

# Označení v mapě: 8

# Název objektu:     Hydrogeologický vrt HV-1

Hydrogeologický vrt provedený v roce 2002. Slouží pro odběr vzorků podzemní vody.

# Označení v mapě: 9

# Název objektu:     Drenážní jímka

Drenážní jímka, do které vedou vody svedené ze severních  polí nad lokalitou a z prostoru skladů BOIS.

# Označení v mapě: 10

# Název objektu:     Sušička obilí

Majitelem sušičky je Ing. Coufal. V provozu je sušička jen sezónně. Do roku 1986 byla na LTO, po roce 1986 byl provoz převeden na plyn.

# Označení v mapě: 11

# Název objektu:     Sklady 1. Moravskotřebovské zemědělské

## Sklady 1. Moravskotřebovské zemědělské v současné době přemístěny do centra města Moravská Třebová. Budovy jsou prázdné. Původně v jedné byla drůbežárna (jižněji umístěná budova) a v druhé sklad náhradních dílů pro zemědělské stroje. Sklady mají být demontovány a na jejich místě bude umístěna podstatná část uvažované obalovny.

# Označení v mapě: 12

# Název objektu:     fa Plastová okna, s. r. o.

Majitelem této budovy je pan Kala. V současnosti má tuto budovu pronajatou pan Řehůřek, který zde provozuje firmu Plastová okna, s. r. o. Tato firma se zabývá výrobou plastových oken, dveří a zimních zahrad. Původně byla v této budově truhlárna. V okolí budovy je umístěn stavební odpad  a staré dřevěné okenní rámy. Firma má pět zaměstnanců.

# Označení v mapě: 13

# Název objektu:     fa Kovořez

Budova je majetkem 1. Moravskotřebovské zemědělské, v současné době ji má v pronájmu pan Haslinger se svou firmou Kovořez. Firma se zabývá výrobou vodovodních armatur, spojek a podobně. Zaměřením se jedná o lehkou strojírenskou výrobu. V budově je umístěno cca 10 kovoobráběcích strojů a pracuje zde osm zaměstnanců. V druhé polovině budovy je umístěn sklad s výrobky.

# Označení v mapě: 14

# Název objektu:     Hala BS6

Budova, kde probíhá moření obilí. Majetek firmy 1. Moravskotřebovské zemědělské. V minulosti zde měla být sušička obilí. Provoz byl na plyn. Zkušební provoz zde proběhl v roce 1989. Po revoluci byla pro nerentabilnost zrušena. Pracují zde tři zaměstnanci.

Podle výpovědi některých svědků se zde pracovalo na dvě směny a po čase došlo k usychání lesů jv. od sušičky. Toto tvrzení pan Zvejška, který zde dělal v minulosti předsedu, vyvrací.

# Označení v mapě: 15

# Název objektu:     fa Pronto

Budova je majetkem pana Jaroslava Koláře, který zde provozuje firmu Pronto. Firma se zabývá opravou aut a zámečnickými pracemi. Jsou zde umístěny kovoobráběcí stroje. Pracuje zde patnáct zaměstnanců.

# Označení v mapě: 16

# Název objektu:     Kancelářská budova

Kancelářská budova 1. Moravskotřebovské zemědělské, kde jsou kanceláře jednotlivých níže vypsaných firem:

# Ředitelství 1. MTZ – dva zaměstnanci.

# Helitrans – přepravní firma – dva zaměstnanci

# Plastová okna, s. r. o. – p. Řehůřek – dva zaměstnanci

# Padáková technika – Ing. Tesař – kancelář a dílna – jeden zaměstnanec

# fa Šmíd – renovace dveří – kancelář a dílna – čtyři zaměstnanci

# Stavby silnic a železnic – jeden zaměstnanec

# ASTOR VICOCQ KOMPLEX – strážní služba – dva zaměstnanci

# Označení v mapě: 17

# Název objektu:     Parkovací plocha

# Parkovací plocha, která je vyasfaltovaná a vyspádovaná do kanalizace. V minulosti místo stání staré cihelny. V současné době na ní parkují nákladní vozy firmy Helitrans.

# Označení v mapě: 18

# Název objektu:     Sklad olejů

Sklad, kde v levé části jsou zaparkovány podvozky pro motorová rogala. V této části je umístěna podzemní nádrž z bývalé čerpací stanice, o obsahu 10 000 l nafty. Ve střední části skladu je rampa, na které jsou umístěny oleje. Pravá část skladu slouží jako úložiště odpadu z obrábění firmy Kovořez (ocelové spony apod.). Je zde také umístěna cisterna na 3 m3 oleje, ze které se čerpá do přinesených nádob. Pod ní je plechová vana.

# Označení v mapě: 19

# Název objektu:     Čerpací stanice LPG

Čerpací stanice firmy ERGO – Chornice. V kiosku se střídají na dvě směny dva zaměstnanci. Obsah nádrže na LPG je 4800 l. Nádrž je částečně spolu s čerpacím stojanem zastřešena. Je zde veden prodej lahví s propan-butanem.

# Označení v mapě: 20

# Název objektu:     Zpevněná plocha

Zpevněná plocha, na níž je uložen materiál pro výstavbu vodovodu (PVC trubky, dlaždění apod.).

# Označení v mapě: 21

# Název objektu:     Autobazar

Autobazar, jehož majitelem je pan Jiří Pohanka. Na ploše vysypané štěrkem stání pro sedm až deset aut. V kiosku jeden zaměstnanec.

# Označení v mapě: 22

# Název objektu:     Autovrakoviště

## Majitelem autovrakoviště je pan Melka. Na ploše vysypané  štěrkem je umístěno dvacet až pětadvacet autovraků. Jediným zaměstnancem je oficiálně pan Melka. V době mapování zde byli však zastiženi tři lidé.

# Označení v mapě: 23

# Název objektu:     fa Rehau

# Foto číslo:            3/16

Firma Rehau se zabývá výrobou plastových autodílů, z granulového koncentrátu. V současné době je zde zaměstnáno 150 lidí, v budoucnu se bude firma rozšiřovat a bude zde zaměstnáno 200 lidí.

9.3	Shrnutí současného stavu

# V prostoru lokality „Linhartice obalovna“ se vyskytuje třináct firem, které zde mají výrobní nebo řídící zázemí. Jejich výroba je zaměřena především na zemědělství a lehké strojírenství. V těchto firmách se pohybuje ročně kolem 200 zaměstnanců. V souvislosti s rozšiřováním firmy REHAU se bude tento počet zvyšovat na 250 lidí, kteří se budou potencionálně vyskytovat v nejbližším okolí.

# Současný stav ohledně objektů a zařízení dokumentuje mapová příloha H7.

# II.	údaje o vstupech

1	půda

Zastavěná plocha:	1,5 ha.

  - Zábor půdy

Realizací stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního fondu, neboť se jedná o stavbu na převážně zpevněných plochách na pozemcích, které jsou v současné době uvnitř současného výrobního areálu.

1.2	Lesní půdní fond

Ze stejných důvodů nedojde ani k záboru lesního půdního fondu.

1.3	Chráněná území

V předmětné lokalitě se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná chráněná území (CHKO) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). V posuzované lokalitě se nevyskytují  zvláště chráněné druhy živočichů či rostlin. V území nejsou registrovány významné krajinné prvky.

1.4	Ochranná pásma

Silniční ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., silniční zákon.

Šířka ochranných pásem: 	komunikace I. třídy 50 m  oboustranně od osy vozovky

komunikace II. a III. třídy 15 m oboustranně od osy vozovky

Na území stavby nezasahují silniční ochranná pásma.

Ochranná pásma silnoproudých elektrických zařízení jsou stanovena zákonem č. 222/1995 Sb.

Šířka ochranných pásem:	vedení do 35 kV 7 m  od  krajního vodiče

vedení do 220 kV 15 m od krajního vodiče

trafostanice 20 m od hranice objektu

vedení  do 400 kV 30 m od krajního vodiče

vedení nad 400 kV 30 m od krajního vodiče

Na území stavby nezasahují ochranná pásma silnoproudých elektrických zařízení.

Ochranná pásma slaboproudých elektrických zařízení jsou stanovena  zákonem č. 110/1964 Sb.

Šířka ochranných pásem:	kolem vysílací stanice  kružnice o poloměru 500 m

Rovněž tato ochranná pásma na území stavby nezasahují.

Ochranná pásma vodovodů – stanovuje provozovatel vodovodní sítě, při souběhu a křížení s trasami vodovodů musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m.

Ochranná pásma kanalizace ve smyslu ČSN 75 6101 Stokové sítě a  kanalizační přípojky mají ochranná pásma 3 m od půdorysových okrajů stavby.

Na území stavby tato ochranná pásma nezasahují.

Bezpečnostní pásma plynovodů jsou stanovena zákonem č. 222/1995 Sb.

Šířka ochranných pásem:	vysokotlaký plynovod nad DN 250 –  40 m od osy plynovodu

vysokotlaký plynovod do DN 250 – 20 m od osy plynovodu

vysokotlaký plynovod do DN 100 – 15 m od osy plynovodu

Na území stavby  tato ochranná pásma nezasahují.

Ochranná pásma těžby surovin – lokalita neleží v žádné části a ani v blízkosti chráněného ložiskového území. Ložiska nerostných surovin zde nejsou evidována, v minulosti zde probíhala těžba cihlářských hlín ale bez evidence.

Pásma hygienické ochrany – ochranná pásma zdroje podzemní vody – byla v minulosti stanovena zákonem č. 20/1996 Sb., péče o zdraví lidí, zákonem            č. 138/1973 Sb., o vodách, vyhláškou č. 45/1960 Sb., a směrnicí hlavního hygienika č. 51/1979,  a v současné době zákonem              č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhláškou MŽP ČR č. 137/1999 Sb.

Na lokalitě a v její blízkosti nejsou dosud vyhlášena žádná ochranná pásma zdrojů podzemních či povrchových vod.

Celkově lze údaje uvedené v podkapitole č. 1.4 shrnout takto:

- stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování obyvatelstva

- stavba nezasahuje do žádného chráněného území (z hlediska ochrany  přírody)

- stavba není v blízkosti chráněného ložiskového území

- stavba neleží v prostoru  hlavních podzemních vodovodních vedení – křížení místních vodovodních řádů, plynovodů, kabelových spojovacích vedení a dalších nelze v areálu vyloučit

- stavba neleží v ochranném pásmu nadzemních vedení.

Areál se nachází v dostatečné vzdálenosti od vodních toků, vodních zdrojů i od lesa.

2	voda (např. zdroj vody, spotřeba)

  - Voda pitná

Fáze výstavby

Potřeba pitné vody bude zajištěna vybudováním vodovodní přípojky napojením na současný vodovodní řad – samostatný vodní zdroj nebude budován.

Fáze provozu stavby

Pro zajištění pitné vody ve fázi provozu stavby platí totéž – bude zajištěna z vybudované přípojky.

Fáze po ukončení provozu

Po ukončení provozu nebude klást stavba nároky na  přívod pitné vody.

2.2	Voda užitková

Fáze výstavby

Ve fázi výstavby nebude klást stavba nároky na přívod nebo dovoz užitkové vody – kromě oplachu a očištění vozidel a stavební techniky. Bude využívána voda z vodovodní přípojky a nebo bude využita současná mycí rampa.

Fáze provozu stavby

Pro provozní účely lze předpokládat občasné užívání užitkové vody při  oplachu  manipulačních ploch, přístupové komunikace a vozidel. Bude využívána voda z vodovodní přípojky, může být využívána i současná mycí rampa či voda z rybníčků.

Fáze po ukončení provozu

Po ukončení provozu nebude klást stavba nároky na dodávku užitkové vody.

2.3    Voda technologická

Fáze výstavby stavby

V  této fázi nebude stavba klást nároky na potřebu dodávky této vody.

Fáze provozu

- Pro provozní účely bude  spotřebováno určité množství vody pro přípravu  emulze LAP (přípravek na bázi řepkového oleje), kterou se  vystřikují korby nákladních automobilů, aby nedocházelo k lepení asfaltové směsi. Dále bude používána pro postřik povrchu vstupních surovin (písek), aby nedocházelo k  prašnosti. Zdrojem bude voda z vybudované vodovodní přípojky.

Fáze po ukončení provozu

Po ukončení provozu nebude  klást stavba nároky na dodávky technologické vody.

2.4	Voda požární

Fáze stavby

Během výstavby se  nepředpokládá nutnost zajištění zdroje požární vody.

Fáze provozu skládky

V případě požáru během provozu stavby bude jako voda požární využita voda z vodárenské přípojky a voda bude také dovezena zásahovými vozidly; případně lze využít           i vodu z rybníčků či zdrojů pro mycí rampu.

Fáze po ukončení provozu

Po ukončení provozu stavby nebude nutné zajistit zdroj požární vody.

Celková spotřeba  veškeré vody je uvažována v množství 200 m3 ročně.

3	ostatní surovinové a energetické zdroje

3.1	Surovinové zdroje

Potřeba surovinových zdrojů v obalované směsi:

- minerální látky	95 %

- živice	5 %

Orientační procentuální zastoupení jednotlivých surovin:

- přírodní kamenivo	92 %

- filer (kamen. moučka)	3 %

- asfalt (živice)	5 %

Minerální látky:

- granulované drtě (dovoz nákladními auty u lomu)

- filer – kamenná moučka – velmi jemně mletý vápenec ČSN 72 1220 – dovoz uzavřenými cisternami od dodavatele.

Živice:

- normovaná živice dle DIN 55946, ČSN 65 7060 až 65 7089

- dovoz autocisternami dodavatele přímo do nádrže (Česká rafinérská Litvínov, BP)

Polofoukané  silniční asfalty jsou za normální teploty polotuhé až tuhé látky, černé barvy, charakteristického asfaltového zápachu. Asfalty jsou prakticky nerozpustné ve vodě.

  - Elektrická energie

Předpokládá se připojení obalovny z nově vybudované vlastní trafostanice umístěné v areálu.

Celkový příkon obalovny Askom VS 120 – 400 kW.

Příkony hlavních elektrospotřebičů mimo vlastní obalovnu:

- zubaté čerpadlo 100 ZOT	–	11 kW

- přečerpávací čerpadlo	–	13 kW

- oběhové čerpadlo	–	7,5 kW

- dávkovací násypky	–	15,4 kW

- sběrné pásy	–	10 kW

- ventilátor	–	90 kW

- dopravník	–	20 kW

- dmychadlo	–	15 kW

- kompresor	–	18,5 kW

3.3	Zásobování zemním plynem

Bilance spotřeby zemního plynu:

- maximální roční spotřeba:	750 000 m3.

Bude vybudována samostatná STL přípojka zemního plynu z regulační stanice.

3.4	Tepelná energie

Teplo pro zaměstnance – bude využit zemní plyn pro vytápění příslušných topidel.

3.5	Ostatní energie

Stavba neklade nároky na dodávku jiných energií. Provoz je  však spojen s potřebou pohonných hmot, kterou vykazují většinou subdodavatelé, např. pro přepravu surovin.

# 4	nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Doprava surovin do obalovny i expedice hotové směsi je silniční. Přeprava bude probíhat po veřejných komunikacích. Dopravně je areál napojen komunikací na silnici, která je napojena přímo na silnici I/35.

4.1	Přeprava pro obalovnu

Hodnoty vyvolaných dopravních intenzit, které vyplývají z výrobní kapacity zařízení a odvozených nároků na dopravu surovin a expedici produktů, jsou následující:

- zásobování areálu surovinami:	20 nákladních vozidel – 6 h

- expedice produktů:	32 nákladních vozidel – 6 h

  - Doprava související s provozem obalovny (pro max. výkon 120 t/h)

Průměrně bude doprava související s provozem obalovny obnášet cca 10 nákladních aut za 6 h, při provozní době 6 h za den, tzn. 60 nákladních automobilu za 6 h.

Celkově při provozu obalovny bude dopravní zatížení obnášet cca max.  60 nákladních vozidel za 6 h.

Pro dopravu budou používány běžné návěsové nákladní automobily TATRA neb LIAZ o nosnosti 22 t.

4.3	Přeprava pro obalovnu v jednotlivých směrech

Předpokládá se, že obalované směsi budou převáženě rozváženy především hlavně na křižovatku rychlostních komunikací R 35 a R 43 a na současnou I/35 mezi Mohelnicí a Olomoucí. Veškerá přeprava se tedy  bude uskutečňovat po silnici I/35, na kterou je přímé napojení od areálu obalovny. Napojením dopravy přímo na silnici I/35 nedojde  k dopravnímu zatížení místních komunikací.

4.4	Inženýrské sítě

Realizací výstavby obalovny budou v areálu  vyvolány nároky na  vyhotovení projektu el. energie, vody a plynu (viz projekt).

# III.	údaje o výstupech

- ovzduší

1.1	Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Hlavními bodovými zdroji znečištění ovzduší jsou:

- plynový hořák pro ohřev sušícího bubnu o celkovém výkonu 12 MW, s komínem min. 15 m vysokým, stejný komín používá výstup z odprašování, vybaveného kapsovými látkovými filtry typu FVS – UH3 – UK (výroba SSŽ)

- plynová kotelna živičného hospodářství o výšce komína 10 m.

Jako palivo je používán zemní plyn. Koncentrace znečišťujících látek jsou vztaženy na suchý plyn za normálních podmínek 0 °C a 101 325 Pa, o obsahu kyslíku ve vzdušině 17 %.

V následující tabulce jsou uvedeny výpočty emisí škodlivin ze spalování zemního plynu při maximálním výkonu zařízení.

| škodlivina | Zemní plyn (750 00 m3 za rok) |
| --- | --- |
|  | E. F. (kg/106 m3) | emise (kg za rok) |
| tuhé látky | 302 | 226,5 |
| SO2 | 9,6 | 7,2 |
| NOx | 1920,0 | 1440 |
| CO | 320,0 | 240 |
| CxHy | 128,0 | 96 |

Pro obalovnu živičných směsí jako velký zdroj znečišťování ovzduší platí dle vyhlášky č. 97/2000 Sb., kterou se mění doplňuje vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší, přílohy č. 2, bod 3 „Výroba nekovových minerálních produktů“ (velký zdroj znečišťování ovzduší), část 3.3 „Cement, vápno, magnezit, obalované směsi, tavení surovin“, emisní limit pro tuhé látky 20 mg/m3 (při referenčním obsahu kyslíku 17 % a vztažných podmínkách A pro míchací zařízení, pro ostatní operace jsou vztažné podmínky C). Dle sdělení oznamovatele bude emisní limit u posuzované obalovny dodržen. K dodržení emisního limitu budou sloužit kapsové látkové filtry typu FVS – UH3 – UK (výroba SSŽ), u kterých je docilována koncentrace tuhých látek pod 15 mg/m3.

Předpokládaný emisní faktor:

| rotační pec | výkon v době měření | emisní faktor |
| --- | --- | --- |
| tuhé látky | 420 t denně | 1,4 g/t vyrobené směsi |

Převzato z autorizovaného měření emisí na obalovně srovnatelného výkonu, jako je         u obalovny Linhartice.

Emise CxHy (PAU – polyaromatické uhlovodíky):

zdrojem jsou:	–	elevátor

–	expedice

–	výduchy zásobníků živice

Z tuzemských podkladů jsou k dispozici pouze měření výduchů zásobníků asfaltu.  V obalovnách bez uzavřeného systému byly naměřeny hodnoty při stáčení 0,3 – 1,0 mg/m3 ve formě aerosolů. V českých hygienických předpisech není hodnota pro aerosol PAU. Doporučená hodnota dle SZÚ z roku 1983 je 0,2 mg/m3. Na základě množství vzdušniny ze zásobníků živic a likvidace vzdušniny v hořáku sušícího bubnu lze očekávat hmotnostní tok kolem 0,03 – 0,05 mg/Nm3.  Ukazuje se, že emise ze zásobníků asfaltu nejsou prioritním zdrojem emisí PAU v obalovnách. Pro ocenění výše  emisí PAU z obalovny byly převzaty údaje z obdobné obalovny se srovnatelnou technologií a kapacitou, pro kterou byla zpracována rozptylová studie. Emise PAU a benzo(a)pyrenu jako typického zástupce skupiny látek PAU z jednotlivých zdrojů lze očekávat následující:

|  | PAU | benzo(a)pyren |
| --- | --- | --- |
|  | kg ročně | % | kg ročně | % |
| zásobníky živice | 0,0005 | 0,012 | 6,48958E-07 | 0,8 |
| filtr obalovny | 3,967 | 85,4 | 2,91778E-05 | 3,5 |
| silo zásobníků produktu | 0,467 | 10,0 | 0,000560 | 65,6 |
| nakládání hotové směsi | 0,212 | 4,6 | 0,000254 | 30,1 |
| celkem | 4,646 | 100 | 0,000843 | 100 |

Uvedené emise nepředstavují v roční bilanci významnější ovlivnění imisní zátěže, které by se mohlo negativně projevovat i vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby na zdraví trvale bydlícího obyvatelstva.

1.2	Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

- Dočasný zdroj	–	během výstavby skládky sypkých materiálů, demoliční a zemní práce během výstavby. V každém případě je nutné během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem nadměrné prašnosti vhodným způsobem – např. skrápěním.

- Trvalý zdroj	–	skládky kameniva. Emise prašných částí bude minimální vzhledem k charakteru materiálu a vzhledem k tomu, že skládky budou chráněny před větrem zídkami skladových boxů o výšce 4 m.

Plošným zdrojem emisí může být celý areál obalovny, pokud se nezamezí vzniku sekundární prašnosti jako důsledku nedostatečné údržby manipulačních ploch a nedostatečné technologické kázně. Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární prašnosti maximálně zamezí.

1.3	Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava. Mezi nejvýznamnější emise         u znečišťování ovzduší nákladní dopravou jsou oxidy dusíku, saze, prach, oxid uhelnatý, ozón, aldehydy a uhlovodíky. Dodržování emisních limitů u automobilů je věcí provozovatele vozového parku.

Nákladní doprava k obalovně a z obalovny bude uskutečňována přímo ze silnice I/35 a vzhledem k tomu, že je na této silnici velká hustota silničního provozu, nebude doprava obalovny znamenat citelné navýšení imisí.

# odpadní vody

2.1	Splaškové vody

Splaškové odpadní vody budou produkovány 10 pracovníky a budou napojeny do splaškové kanalizace a odvedeny na ČOV Linhartice – Moravská Třebová. Celkově se předpokládá množství 200 m3 za rok.

2.2	Technologické odpadní vody

Při výrobě obalovaných živičných směsí nevznikají v provozu žádné technologické odpadní vody. V areálu tudíž vznikají pouze vody splaškové a dešťové.

2.3	Dešťové vody

Splachové dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací jsou odváděny přes sedimentační nádrž a odlučovače ropných látek (ORL). Případné zaolejované vody ze záchytné jímky budou odváženy k ekologické likvidaci.

Celkové množství odpadních vod je stanoveno výpočtem. Výpočet vychází z celkového úhrnu srážek za rok 600 mm. Z předpokládané zpevněné plochy 15 000 m2 bude odtékat ročně 10 605 m3 splachových odpadních vod.

# 3	odpady

3.1	fáze výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady z demolice současných objektů a z použitých stavebních materiálů, které budou v maximální možné míře recyklován. Minimální množství komunálních odpadů, které budou odváženy na řízenou skládku komunálních odpadů. Tyto odpady budou deponovány na vybraných místech, vždy v určeném oploceném areálu.

Zneškodňování odpadů ze stavebních materiálů zajistí dodavatel stavby jejich dalším využitím nebo jejich odvozem na skládku inertních materiálů. Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám způsob likvidace pro jejich dožití. Předpokládá se, že veškerý dovezený materiál bude spotřebován, případné přebytky budou využity na jiném místě.

3.2	Fáze provozu

Z provozu obalovny mohou vznikat jako odpady čistící bavlna, textilie, zaolejované kaly, aktivní uhlí, polyakrylová plsť. Dále mohou vznikat jako odpad rtuťové výbojky a zářivky z administrativní budovy, hydraulické a převodové oleje z používané mechanizace. Komunálního odpadu produkovaného obsluhou vzniká poměrně malé množství a jeho zneškodňování je zajištěno sběrnými nádobami a odvozem na řízenou skládku komunálních odpadů oprávněnou firmou. Smetky při úklidu venkovních ploch budou spolu s komunálním odpadem shromažďovány ve sběrných nádobách a odváženy rovněž na skládku komunálních odpadů.

V areálu obalovny budou rozmístěny nádoby pro jednotlivé druhy odpadů a bude vymezeno úložiště odpadů před jejich odvozem oprávněnou firmou.

Předpokládané hlavní druhy odpadů:

| kód druhu odpadu | kategorie odpadu | Název druhu odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 0502 | N | kal z odlučovačů oleje |
| 15 0202 | N | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny |
| 20 0101 | O | sběrový papír |
| 20 0301 | O | směsný komunální odpad |
| 20 0139 | O | plast |
| 20 0201 | O | odpad ze zeleně |
| 13 0205 | N | nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |
| 15 0110 | N | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 17 0302 | O | asfaltové směsi |
| 16 0117 | O | železný šrot |
| 17 0107 | N | stavební suť |
| 16 0601 | N | olověné akumulátory |
| 20 0121 | N | zářivky a jiný odpad obsahující rtuť |
| 20 0303 | O | uliční smetky |
| 17 0501 | O | výkopová zemina – zemní práce, nevhodné pro stavbu |
| 17 0101 | O | odpad s betonem |
| 17 0405 | O | šrot neželezných kovů |
| 15 0104 | N | nádoby ze žel. kovů se zbytkem obsahu škodlivin |
| 130203 | N | ostatní motorové přírodní nebo mazací oleje |

Zneškodňování odpadů bude zajišťováno oprávněnou firmou, se kterou bude uzavřena smlouva o převzetí a zneškodnění či dalším využití druhů odpadů výše uvedených v tabulce.

V dalších stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivým vodám včetně průběžně skladovaných množství. Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství.

3.3	Fáze ukončení provozu

S odstraněním obalovny  lze počítat v případě komerčního neúspěchu. Pouze teoreticky lze uvažovat o jejím zrušení. Objem odpadů lze  názorně spočítat z velikosti plochy a  vybudovaného strojně-technologického zařízení. V případě  nutnosti by tedy  vznikly tyto specifické odpady ze skupiny 17 0000 Stavební a demoliční odpady:

17 0201	Odpadní stavební dřevo z demolice		O

17 0101	Beton						O

17 0701	Směsný stavební a demoliční odpad		N

17 0405	Železo nebo ocel					O

Odpad může být zneškodněn  recyklací, nebo uložením na odpovídající skládku v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška MŽP                    č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadem).

# 4	ostatní

4.1	Hluk

Je nutné počítat s tím, že v současné době se v areálu již nacházejí zdroje hluku z výrobní činnosti – zemědělská technika, nákladní automobily, výroba oken, sušička obilí, středisko výroby atd.

Fáze výstavby

Hluk šířený do okolí staveniště během výstavby lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho různorodosti po celou dobu výstavby a neznámým parametrům provozovaných stavebními stroji. Zejména na počátku výstavby lze očekávat provoz těžkých zemních strojů. Nejvýznamnější hluk se dá očekávat od dopravy materiálu těžkými nákladními vozidly a při provádění zemních prací.

Fáze provozu

Nejvýznamnější zdroje hluku:

- Hlavními zdroji hluku při provozu ze srovnatelného zařízení lze prezentovat:

–	hořák sušícího bubnu	65 dB (hladina akust. hluku ve vzdál. 2 m – A)

–	kompresor	70 dB

–	ventilátor	70 dB

–	nakladač	78 dB

- Hluk z dopravy:

–	nákladní doprava související s provozem obalovny je podrobně rozepsána v kapitole C.2.10.

ad 1)	Zdroje hluku v areálu

Pro vlastní areál obalovny platí dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro osmihodinovou pracovní dobu 85 dB(A). V areálu se nebudou nacházet zdroje hluku s hlučností vyšší než je tato hodnota.

Vzhledem ke značné vzdálenosti stavebního dvora od souvislé obytné zástavby, která je  ve vzdálenosti cca 300 m vzdušnou čarou, lze předpokládat, že u nejbližší obytné zástavby i při současném působení všech uvedených bodových zdrojů hluku (za předpokladu maximální produkce hluku v areálu LAz = 85 dB(A) bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq = 50 dB(A).

ad 2)	Hluk z dopravy

Zdrojem hluku jsou především nákladní automobily pohybující se na komunikacích či na manipulačních plochách.

Hladina hluku z dopravy je závislá na:

–	intenzitě, skladbě a rychlosti dopravního proudu

–	konstrukčním uspořádáním komunikace (charakter trasy, konstrukce vozovky, zejména krytu, podélném sklonu apod.) a utváření prostoru, kterým se hluk šíří.

Celková zátěž obyvatel hlukem z dopravy bude nadále tvořena současnou dopravou ze silnice I/35, která je nyní v dotčených sídlech již značná.

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí jsou obsaženy v díle 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem tohoto zákona je nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí (ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru).

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina  akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu pak Lnoc = 40 dB).

Fáze odstranění stavby

Hluk při odstranění stavby vzniká  běžnou činností demoličních a dopravních strojů – autobagry, dopravní nákladní automobily aj.

4.2	Vibrace

4.2.1	Vibrace v průběhu výstavby a provozu

Lze je charakterizovat jako lokálně omezené. Jejich intenzita v žádném případě  nedosáhne hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů. V pracovním prostředí je otázka vibrací vyřešena již vlastní konstrukcí obalovny – velíny jsou umístěny v samostatných kontejnerových buňkách, které jsou volně uloženy – nejsou součástí rámů strojů.

4.2.2	Vibrace z navazující dopravy

V tomto případě se na vibracích podílejí vozidla s přívěsy. Dopravní provoz je náhodný  zatěžovací proces. Jak  statická, tak dynamická složka tohoto zatížení je náhodná.  Kmitání způsobené dopravou se přenáší prostřednictvím konstrukce vozovky do podloží a potom do základů okolních konstrukcí.

Příčinou dynamického namáhání silničních vozovek a  potom podloží a okolních základů jsou především nerovnosti technologického původu, tj. dilatační spáry,  výtluky apod. Povrch vozovky by tedy měl být pro omezení vzniku vibrací kvalitní. Pro velikost dynamického namáhání není intenzita dopravy rozhodující.

4.3	Záření radioaktivní, elektromagnetické

Hodnocená stavba nebude během provozu ani po jeho ukončení zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření. Při technologických procesech ani při provozu dopravních a stavebních mechanismů nebude vznikat nebezpečné záření.

5	doplňující údaje

Před započetím vlastní výstavby obalovny bude nutno provést zemní úpravy. V rámci těchto prací dojde k odstranění základů dvou budov Tesco a k vyrovnání nerovností.

Vzhledem k tomu, že v současné době se v místě stavby nachází několik vyšších staveb – administrativní budova, výrobní a skladovací haly, truhlárna včetně odprašovacího zařízení a v těsné blízkosti areál firmy Rehau, nebude znamenat stavba obalovny s výškou nepřekračující 20 m zásah do krajiny. Navíc  budou realizovány sadové úpravy v okolí obalovny, které přispějí k ozelenění a začlenění celého tohoto areálu do okolí.

# ČÁST C

## údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

1	výčet nejzávažnějších  environmentálních charakteristik dotčeného území

V zájmovém území se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability, ani zvláště chráněná území, přírodní parky či významné krajinné prvky. Nejedná se o území  historického, kulturního nebo archeologického významu. Území není  zatěžováno nad míru únosného zatížení.

Po geologické stránce je území budováno terciérními  jíly, překrytými kvartérními, silně jílovitými hlínami až jíly. Tyto zeminy a horniny lze z hydrogeologického hlediska označit za izolátor, neboť jsou pouze nepatrně propustné, migrace škodlivin je značně ztížena. Tato vlastnost zastoupených zemin a hornin způsobuje, že evidované výrazné znečištění zemin látkami ropného původu v severní části lokality se nešíří dále ve směru k jihu a zůstává prakticky na místě.

V zastoupených horninách je vyvinuta nevýrazná svrchní zvodeň se spádem hladiny ve směru k jihu, tedy k Třebůvce. Podzemní vody této svrchní zvodně jsou znečištěny zejména v severní části lokality, a to obsahem ropných látek a těžkými kovy. Míra znečištění ve směru k jihu slábne, a to z důvodu malého pohybu vody.

Zaznamenané evidované znečištění horninového prostředí a částečně i vod svrchní zvodně především v severní části zájmové lokality bude nutno sledovat v průběhu výstavby obalovny a dle výsledků analýz rozhodnout, zda bude nutno provést sanaci území a nebo znečištění ponechat na místě, kde dojde k jeho přirozenému  odbourání.

Kvalita ovzduší v zájmové lokalitě je narušena různorodou činností průmyslových a zemědělských podniků (Kovořez, Rehau, sušička obilí) a především dopravní expozicí a silnicí I/35.

2	charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

2.1	Klimatické faktory

Zájmové území náleží do oblasti mírně teplé, vlhké, s mírnou zimou. Úhrn srážek činí ve vegetačním období 402 mm, v zimním období 272 mm.

Dlouhodobé průměrné klimatické charakteristiky jsou uvedeny níže, a to pro nejbližší  meteorologickou stanici Moravská Třebová za období 1901 – 1950:

| období | průměrný úhrn srážek mm | průměrná teplota vzduchu °C |
| --- | --- | --- |
| I | 45 | –3,0 |
| II | 41 | –1,9 |
| III | 39 | 2,3 |
| IV | 52 | 7,1 |
| V | 64 | 12,6 |
| VI | 76 | 15,6 |
| VII | 87 | 17,3 |
| VIII | 73 | 16,3 |
| IX | 50 | 12,6 |
| X | 54 | 7,5 |
| XI | 46 | 2,4 |
| XII | 50 | –1,2 |
|  IV –IX | 402 | 13,5 |
|  roční | 677 | 7,3 |

rajon MT7	rajon MT9

počet letních dnů:	30 – 40  	40 – 50

počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více:	140 – 160 	140 – 160

počet mrazových dnů:	110 – 130 	110 – 130

počet ledových dnů:	40 – 50 	30 – 40

průměrná teplota v lednu:	–2 až –3 °C	–2 až –4

průměrná teplota v červenci:	16 – 17  °C	17 – 18 °C

průměrná teplota v dubnu:	6 – 7 °C	7 – 8 °C

průměrná teplota v říjnu:	7 – 8 °C	7 – 8 °C

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a víc:	100 – 120 mm	100 – 120 mm

srážkový úhrn ve vegetačním období:	400 – 450 mm	400 – 450 mm

srážkový úhrn v zimním období:	250 – 300 mm	200 – 250 mm

počet dnů se sněhovou přikrývkou:	60 – 80  	50 – 60

počet dnů zamračených:	120 – 150 	120 – 150

počet dnů jasných:	40 – 50 	40 – 50

Nejčastější větry jsou západní až severozápadní (27,8 %), tedy ve směru  linie silnice I/35 – viz větrnou růžice

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,2 | 6,0 | 8,3 | 16,0 | 9,2 | 4,8 | 11,3 | 16,5 | 19,7 |

2.2	Kvalita ovzduší

Z hlediska kvality ovzduší je možno konstatovat, že bezprostřední okolí areálu obalovny je v tomto území značně ovlivňována blízkosti silnice I/35 jako významného zdroje emisí z automobilové dopravy. V provozu jsou v areálu jako další zdroje emisí sušička obilí, truhlárna, dílny, sklad strojů zemědělské technicky a autoopravna. V těsném sousedství se nachází výrobní závod Rehau (v provozu používá zemní plyn).

Obec Linhartice a město Moravská Třebová jako další větší sídlo ovlivňující kvalitu ovzduší posuzované lokality je z větší části plynofikováno.

Hodnocení míry znečištění ovzduší nelze provést, neboť v okolí není  prováděno monitorování koncentrací oxidu siřičitého, prašných aerosolů a oxidu dusíku jakožto základních indikátorů znečištění ovzduší.

Podrobně je  problematika řešena v příloze H18.

2.3	Voda

Vodohospodářský potenciál povrchové i podzemní vody je nízký. Zájmové území se nenachází v chráněných oblastech přirozené akumulace vod ani v chráněných vodárenských oblastech.

2.3.1	Povrchové vody – hydrologický popis území

Hydrologicky území náleží do povodí Třebůvky, číslo hydrologického pořadí                4-10-02-078. Vodní tok pramení u Křenova ve výšce 462 m n. m., ústí zprava do Moravy             u  Moravičan ve výšce 245 m n. m. V hodnoceném území vodní tok teče od západu na východ a tvoří osu zástavby obce Linhartice. Plocha povodí vodního toku na východním okraji obce nad  Borušovským potokem (ř. km  32,04 km) je 120,1 km2. Délka toku od pramene je v tomto profilu 16,6 km. Největším přítokem Třebůvky nad hodnoceným profilem je Kunčinský potok, který do vodního toku ústí v Moravské Třebové, ř. km 36,22.

Průměrný roční průtok Třebůvky nad Borušovským potokem Qa je 0,62 m3/s, základní odtok Qz v tomto profilu je 0,23 m3/s. Průměrný roční úhrn srážek je 670 mm.

Vodní tok Třebůvky je upraven, areál budoucí obalovny se nachází na jeho levém břehu ve vzdálenosti 250 – 300 m.

2.3.2	Zátopová území

Hodnocená stavba se vzhledem ke své poloze ve vyšších úrovních terénu  nachází mimo zátopová území stoleté vody  výše uvedeného vodního toku.

2.3.3	Podzemní vody – zdroje vody

Ve vlastním průmyslovém areálu ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné zdroje pitné vody.  Pouze v severozápadní části areálu je situována širokoprofilová studna, námi označená symbolem MT-S, která byla  používána jako zdroj užitkové vody pro mycí rampu. Jímaná užitková voda v současné době vykazuje vyšší koncentrace amonných iontů,  fosforečnanů a manganu.

V jižní části areálu byl vyhlouben v 1. fázi hydrogeologického průzkumu monitorovací vrt HV-101, jehož podzemní voda  vykazovala vyšší úrovně některých stanovovaných kovů (nikl, berylium,  hliník).

Obec Linhartice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Moravská Třebová. Nejbližším zdrojem pitné vody pro hromadné zásobování je  vůči zájmové lokalitě prameniště Červená hospoda, a to ve vzdálenosti 2,5 –3,0 km směrem k východu.

    - Vodohospodářské objekty

Na vlastní území budoucí stavby nezasahují vodní díla ve smyslu § 55 zákona                 č. 254/2001 Sb.

V areálu se ale nachází řada vodovodních přípojek ze skupinového vodovodu Moravská Třebová.

2.4	Půda

Podkladem pro zhodnocení kvality půdního fondu jsou BPEJ (bonitové půdně ekologické jednotky), které vyjadřují spolupůsobení klimatických, reliéfních a jiných činitelů ovlivňujících růst a vývoj zemědělských plodin.  Půdní poměry v zájmovém území jsou ovlivněny jednak nadmořskou výškou, jednak klimatickými poměry, geologickým podložím a vodním režimem.

Vzhledem k tomu, že  v souvislosti s rozšířením činnosti na již vybudované dekontaminační ploše nedojde k vyjmutí ze ZPF ani LPF, nebyly  BPEJ, třídy ochrany půdy, kategorie půd,  půdní druhy a půdní typy zjišťovány.

2.5	Horninové prostředí a přírodní zdroje

    - Geomorfologické poměry

Podle dřívějšího orografického členění byla zájmová lokalita součástí  Moravskotřebovské kotliny, a to její jihovýchodní části. Spád terénu je k jihu, nadmořská výška činí kolem 350 m.

Podle nejnovějšího členění je území součástí Orlické oblasti I4B, náleží celku Podorlická pahorkatina I4B-3.

2.5.2	Geologické poměry

2.5.2.1	Geologie širšího okolí lokality

V jižním okolí zájmové lokality  se nacházejí  tyto základní geologické  jednotky:

Krystalinikum zábřežské série  – buduje území jižně a severně od zájmové lokality. Je zde tvořeno zelenými břidlicemi (budují vrchol Strážný), fylitickými břidlicemi, amfibolity a amfibolicko-chloritickými břidlicemi (ty budují kóty Dubina a Třebovské hradisko a jejich okolí severně od lokality), fylity a svory západně od kóty Dubina.

Kulm  je zde tvořen jílovitými břidlicemi a brekciemi budujícími kótu Křížový vrch jihozápadně od lokality.

Permokarbon poorlické brázdy na povrchu masivně vychází v území severozápadně od Moravské Třebové, a to na k. ú. obcí Kunčina a Udánky. Je představován různými druhy pískovců, slepenců, arkózových pískovců o mocnosti od        30 do 100 m.

Svrchnokřídové uloženiny kyšperské synklinály  nacházejí se v oblasti severovýchodně až východně od zájmové lokality. Jedná se o asymetrickou synklinálu                   s tektonickým omezením na jihozápadě. Synklinálu vyplňují sedimenty svrchní křídy, a to od báze:

- sladkovodní cenoman je charakterizován střídáním poloh pískovců a slepenců    o mocnosti do 11 m.

- mořský cenoman je reprezentován pískovci s hojným glaukonitem             o mocnosti 20 – 30 m

- spodní turon je vyvinut v podobě jednobarevného souvrství spongilitických slínitých prachovců s polohami pískovců či kalových vápenců; jeho mocnost kolísá od 40 do 60 m

- střední turon začíná slínitými prachovci, které do nadloží přecházejí            v písčité prachovce až glaukonitické pískovce; jeho mocnost se pohybuje kolem 50 – 60 metrů.

Terciérní sedimenty se vyskytují ve formě pískovců jak v oblasti výskytu svrchnokřídových uloženin, tak i permokarbonu a krystalinika. Jsou reprezentovány jíly až tégly o mocnosti od 5 do 50 m.

Kvartér buduje povrch území, v údolí Třebůvky se jedná o  zahliněné štěrkopísky překryté  povodňovými hlínami o mocnosti až 5 m, v ostatních částech území jde             o hlíny, hlinito-kamenité sutě a místy i o sprašové hlíny o mocnosti do 3 m.

      - Geologie lokality

Geologické poměry vlastní lokality  upřesnil provedený inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, jehož výsledky lze shrnout takto:

- v podstatě je zájmová lokalita budována kvartérními jíly, které směrem do podloží přecházejí  v terciérní jíly

- ve směru k severu až severovýchodu  přecházejí  podložní terciérní jíly v chloritické břidlice a  jiné horniny zábřežského krystalinika budující morfologicky významné hřbety uzavírající tuto kotlinu

- v severozápadní části zájmové lokality, v místě bývalé cihelny (či spíše těžební jámy), se nacházejí navážky různého typu, které jsou prokazatelně bodově kontaminovány především ropnými látkami – viz níže – vrt V-107.

Geologické poměry lokality dokumentuje přehledně geologický řez uvedený v příloze H14.

2.5.3	Tektonika

Z tektonického hlediska je území postiženo hlavně zlomovou tektonikou. Hlavní směr vymapovaných zlomových poruch je od SZ k JV. Zlomy podmínily vznik tektonické brázdy vyplněné terciérními sedimenty. Východně od lokality vymezuje jeden z tohoto systému zlomů hranici mezi krystalinikem a svrchnokřídovými sedimenty kyšperské synklinály.

2.5.4	Hydrogeologické poměry

2.5.4.1	Hydrogeologie širšího okolí lokality

Krystalinikum:  vytváří se pouze puklinová zvodeň s celkem vyhovujícími jakostními parametry, ale na druhé straně s daleko nižšími vydatnostmi. Voda tohoto prostředí je měkká a kyselá. K doplňování dochází srážkami, ale  výraznější akumulace zde nenastává.

Kulm a permokarbon:  rovněž tak lze hodnotit i horniny těchto geologických jednotek. Z hlediska jímání podzemních vod jsou taktéž deficitní. Zcela odlišná je oblast výskytu permokarbonu v území severozápadně až západně od Moravské Třebové. Zde dochází                 k významnému a živějšímu oběhu podzemní vody, a to zejména po tektonických liniích (viz jímací vrty Kunčina). Toto území je součástí pásem hygienické ochrany jímacích vrtů Kunčina.

Svrchní křída kyšperské synklinály: toto území je součástí hydrogeologického rajonu 426 (ostatní širší území je součástí rajonu 511 Poorlická brázda). Z hydrogeologického hlediska lze oblast charakterizovat jako synklinální strukturu s několika  zvodněnými kolektory. Hlavní kolektor je spodnoturonský s typicky křídovou puklinově-průlinovou propustností, charakteristický střední až vysokou průtočností a zpravidla velmi dobrou jakostí vody.                V místech vyšších kolektorových tlaků při erozní bázi je spodnoturonský kolektor spojen               s méně významným kolektorem cenomanským. Posledním významným kolektorem je kolektor střednoturonský s příznivými kvalitativními a kvantitativními parametry zvodně. Výrazný sestupný směr proudění nastává v osové části struktury ve směru od severu k jihu, respektive          k jihovýchodu.  K odvodnění dochází v brachysynklinálním uzávěru struktury v jižní části – např. pramen č. 101 –102 u Petrůvky (až 50 l/s).

Pro všechny kolektory obecně platí, že k infiltraci dochází na výchozech, křídla synklinály fungují jako komunikační cesty, k akumulaci dochází v jádře synklinály. Znamená to, že k největší akumulaci dochází v prostoru mezi Borušovem a  Červenou Hospodou na severu a Petrůvkou a Pěčíkovem na jihu.

Terciér: nemá  pro získání vydatnějšího zdroje  význam a  působí jako izolátor níže uloženým  zvodní.

Svrchní kvartérní zvodeň: je vyvinuta nepravidelně, občasně, může sloužit pro zdroje individuálního zásobování, umožňuje vsak a odtok.

Z hlediska ochrany podzemních vod jsou svrchnokřídové uloženiny kyšperské synklinály součástí vnější části PHO 2. stupně jímacího území Červená hospoda a Borušov (dosud nebyla provedena revize těchto jímacích území).

      - Hydrogeologie území

Dle výsledků hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu lze k hydrogeologii lokality konstatovat:

- zájmová lokalita je budována zeminami a horninami, které lze označit za izolátor

- koeficient propustnosti u vrtu  HV-101 činí 6,6.10-8 m/s, v celé lokalitě se bude pohybovat v rozmezí řádu  X.10-8 až –9 m/s

- ve smyslu Jetelovy klasifikace se jedná o prostředí nepatrně až velmi slabě propustné, třída propustnosti je VIII – VII

- rovněž z hlediska průtočnosti jde o prostředí velmi nízce průtočné

- zastoupené zeminy a horniny jsou téměř ideálním krytem  zvodněného kolektoru vůči znečištění

- i přesto se v těchto zeminách a horninách vytváří v několika polohách nevýrazná tzv. svrchní zvodeň nízké průtočnosti a vydatnosti (viz výsledky vrtu HV-101)

- oblastí tvorby podzemních vod této svrchní zvodně jsou horniny zastiženého krystalinika (břidlice), budující  vrcholové partie severně od zájmové lokality a přímo na lokalitě se tvoří pod kvartérní a terciérní jíly (viz výsledky vrtné sondáže)

- směr odvodnění je  generelně od severu k jihu,  tedy k místní erozní bázi, kterou je zde řeka Třebůvka protékající od Moravské Třebové  obcí Linhartice (viz přílohu H8)

- spád hladiny je mírný ale stálý, nelze vyloučit jeho  místní nevýznamné změny

- při styku krystalinika s kvartérními a terciérními jíly se v původních prohloubeninách snižuje rychlost odtoku a vytvářejí se zde malé rybníky (viz dva rybníčky nad mycí rampou)

- zjištěná a ověřená svrchní zvodeň v prostoru zájmové lokality je nevýrazná a není vhodná ani pro budování individuálních zdrojů podzemní vody

- v podzemní vodě vrtu HV-101 byly zaznamenány výrazně zvýšené koncentrace kovů Be, Ni, Al (překročeno kritérium C); ve druhém kole vzorkování poklesly koncentrace kovů pod hodnoty kritérií B s výjimkou beryllia; ve vodě vytékající z drenáže nebyly výrazněji zvýšené koncentrace kovů zaznamenány; výraznější znečištění NEL nebylo v jednotlivých monitorovacích objektech zaznamenáno

- v severozápadní části lokality bylo zjištěno znečištění zemin ropnými látkami, a to v množství nad sanačním limitem C,  v další části lokality nebylo již lokalizováno

- příčinou znečištění je divoké uložení různorodého odpadu v bývalé těžební jámě cihlářských hlín a jílů, a provoz v minulosti objektů s ropnými látkami, které byly již odstraněny, přesto nelze vyloučit v místě znečištění ani kontaminaci dalšími látkami.

Mapa hydroizohyps  v zájmovém území je na příloze H11.

2.5.5	Vodohospodářské poměry

V blízkém okolí zájmové lokality se nacházejí níže uvedená významnější jímací centra zásobující především  Moravskou Třebovou.

## 2.5.5.1	Jímací vrt M-1 Kunčina

Nachází se jihovýchodně od Kunčiny a byl vyhlouben v roce 1970.

Hloubka objektu:		60 m

Využívaná zvodeň:		permokarbon

Vydatnost:			17 l/s

Vodárenský odběr:		13 – 15 l/s

Jakost vody:			vyhovuje ČSN 75 7111 pro pitné účely

(dusičnany občasně překračují danou normu)

## 2.5.5.2 Jímací vrt HK-1 Kunčina

Nachází se jižně od obce Kunčina a byl vyhlouben v roce 1981.

Hloubka objektu:		60 m

Využívaná zvodeň:		permokarbon a krystalinikum (propojené zvodně)

Vydatnost:			24 l/s

Vodárenský odběr:		12 – 13 l/s

Jakost vody:			ČSN 75 7111 pro pitné účely nevyhovují dusičnany

## 2.5.5.3	Jímací vrt HV-1 Staré Město-Bílá Studně

Nachází se na jižním okraji Bílé Studně, byl vyhlouben v roce 1973.

Hloubka objektu:		42,50 m

Využívaná zvodeň:		střední turon, svrchní křída

Vydatnost:			16 l/s

Vodárenský odběr:		bez odběru

Jakost vody:			nevzorkuje se

## 2.5.5.4	Jímací území Červená hospoda

Nachází se poblíže silnice Moravská Třebová – Olomouc, východně od Moravské Třebové, tvoří jej dva vrty vyhloubené v roce 1975.

MTČH-1					MTČH-1A

Hloubka objektu:		65 m						96,50 m

Využívaná zvodeň:		střední turon					střední turon

Vydatnost:			22 l/s						6,25 l/s

Využitelné množství:		20 l/s						nestanoveno

Vodárenský odběr:		3 – 6 l/s					bez odběru

Jakost vody:			ČSN občasně nevyhovuje železo		nevzorkuje se

Rozmístění jímacích území dokumentuje příloha H9.

2.5.6	Vodohospodářská  bilance

## 2.5.6.1	Krystalinikum

Jedná se o fylity a svory zábřežského nebo letovického krystalinika s vložkami metabazitů, vápenců a amfibolitů. Vytváří se zde výhradně puklinová zvodeň. Přírodní zdroje činí zhruba 5 l/s, využitelné množství nelze stanovit; vhodné pro individuální zásobování (nejvýše první desetiny l/s).

## 2.5.6.2	Kulm

Rovněž zde je zastoupeno výhradně  puklinové zvodnění, ale nesouvislé. Celková hodnota přírodních zdrojů činí asi 9 l/s, využitelné množství nelze stanovit souhrnně, je nutné jej počítat přímo pro provedená jímadla. Možné jímání menších množství (desetin l/s).

## 2.5.6.3	Sedimenty poorlického permu

Tuto oblast, nacházející se převážně západně až severozápadně od Moravské Třebové, lze bilančně  rozdělit na dílčí oblasti:

- Povodí Kunčinského potoka – přírodní zdroje byly stanoveny v množství 85 l/s. Využitelné množství činí 35 l/s, vodárensky je odebíráno asi 30 l/s (vrty M-1, HK-1). Je možno zde získat navíc pouze asi 5 l/s v prostoru západně od Nové Vsi.

- Povodí Udáneckého potoka – celková hodnota přírodních zdrojů byla stanovena na 71 l/s, využitelné množství činí zhruba až 30 l/s. Vodárenské odběry zde nejsou evidovány. Jako nejvhodnější místa pro jímání se nabízejí údolí povrchových toků v místech, kde při východním okraji opouštějí areál permu. Pro situování jednotlivých jímadel na konkrétních lokalitách by bylo vhodné  použít metod povrchové geofyziky.

- Povodí Hřebečovského potoka – přírodní zdroje pro toto povodí  byly stanoveny na 31 l/s, využitelné množství 25 l/s, vodárenské odběry nejsou evidovány. Rovněž zde by bylo vhodné jímadla situovat na východní okraj permokarbonu do údolí vodotečí.

## 2.5.6.4	Svrchní křída kyšperské synklinály

Dle výsledků regionálního průzkumu byl proveden pro zájmovou oblast takovýto návrh kategorizace:

| zájmový kolektor | kategorie | přírodní zdroje | využitelné zdroje | využitelné množství | zbývající nevyužitelné množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| střední a spodní turon | C2 | 205 l/s | 150 l/s | 100 l/s | 50 l/s |

Současné vodárenské odběry činí z této oblasti kolem 30 l/s (MTČH-1, MTČH-4).

Nová jímací centra lze vybudovat buď v prostoru pod vrty MTČH-3 a MTČH-4 nebo       v závěru kyšperské synklinály u Petrůvky.

## 2.5.6.5	Terciérní sedimenty

V území jejich výskytu lze jímat množství do desetin l/s jednotlivými jímadly. Větší množství podzemní vody je možné jímat na bázi terciérních sedimentů, ale kvalita podzemní vody nevyhovuje normě (železo, vysoká celková mineralizace). Hodnota přírodních zdrojů pro celkovou oblast byla stanovena na 13 l/s.

    - Oblasti surovinových zdrojů a jejich přírodní bohatství

V zájmovém území ani v bezprostředním okolí se podle surovinové studie okresu Svitavy (Česká geologická služba ČR Praha) nenacházejí ložiska nerostných surovin ani stavebních nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací prostory, prognózní zdroje nerostných surovin ani poddolovaná území – vše ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, ve znění dalších zákonů.

Původně zde těžení cihlářské hlíny (kvartérní jíly) nejsou pro svoji malou zásobu evidovány a navíc byly z větší části již vytěženy.

2.6	Fauna a flóra

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR          č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zde nejsou orgány ochrany přírody evidovány. Podrobný přírodovědný průzkum nebyl  na tomto území  prováděn. Nevyskytuje se zde vzácná flóra ani fauna.

Ve sledovaném území byla zaregistrována pouze společenstva běžně se vyskytující v daných biotopech. Květena na zkoumaném území je omezena vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v prostoru s velkým množstvím zpevněných ploch, pouze na běžné ruderální druhy rostlin.

V areálu se ojediněle vyskytuje stromová a keřová zeleň (růže šípková – Rosa canina, jeřáb ptačí – Sorbus aucuparia, třešeň ptačí – Prunus avium, bez černý – Sambucus nigra, bříza bělokorá – Betula pendula, trnka obecná – Prunus spinosa, ostružiník křovištní – Rubus nemorosus).

Z ptáků zalétajících do areálu jsou to: rehek domácí, vrabec domácí a polní, pěnkava obecná, kos černý.

2.7	Ekosystémy

2.7.1	Regionální a lokální územní systémy ekologické stability

Posuzovaná  plocha se nachází na území, pro něž je zpracován lokální i regionální územní systém ekologické stability.

Regionální či lokální biokoridory ani  biocentra se na místě stavby nenacházejí. Nedochází zde tedy  ke kolizi s biocentry ani biokoridory územních systémů ekologické stability.

Z hlediska ekologické stability lze území zhodnotit podle následující stupnice:

stupeň 5	–	území s velmi vysokou ekologickou stabilitou, přirozené ekosystémy

stupeň 4	–	území s vysokou ekologickou stabilitou, přírodě blízké ekosystémy

stupeň 3	–	území s podmíněně ekologickou stabilitou, přírodě vzdálené ekosystémy

stupně 2 a 1	–	území nestabilní a narušená

Prostor posuzované stavby lze hodnotit stupněm 1 až 2, území přilehlého lesa pak stupněm 4.

2.7.2	Významné krajinné prvky

V prostoru záměru výstavby obalovny se nenacházejí významné krajinné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

2.7.3	Krajinný ráz

Krajinný ráz, kterým je ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Prostor, jehož krajinný ráz může být ovlivněn, je možno vymezit jako základní krajinářský celek.

V daném případě je základní krajinářský celek uzavřený prostor vymezený linií silnice I/35, prostorem současného výrobního areálu a hranicí lesa nacházejícího se nad areálem. Charakteristickými znaky jsou:

přírodní charakteristika:	výrobní areál v němž má být umístěna stavba obalovny leží v krajině  se zvlněným terénem.  Neurbanizované části jsou zemědělsky využívány. Významný segment tvoří zalesněný vrchol Třebovské hradisko o nadmořské výšce 550 m. Větší část areálu tvoří zpevněné plochy, ostatní plochy jsou pokryty především plevelnými druhy rostlin, v areálu se v současné době nachází řada staveb převážně montovaného charakteru – výrobní a skladovací haly a zděná administrativní budova. Keřové patro se vyskytuje pouze na hranici areálu, sporadicky i uvnitř areálu.

kulturní charakteristika:	vymezený prostor je zcela přeměněn lidskou činností a nemá žádnou estetickou a přírodní hodnotu. Areál tvoří převážně výrobní a skladovací prostory a zpevněné plochy a komunikace. Tuto charakteristiku dotváří také výrobní závod firmy Rehau a vysoce frekventovaná silnice I/35.

historická charakteristika:	v prostoru nejsou krajinné památkové zóny, kulturní památkové objekty ani technické památky. Pouze ve vrcholové partii zalesněného vrcholu Hradiska se nachází zbytek starého slovanského hradiště. Výstavbou obalovny však nebude v žádném případě dotčeno.

Dané místo krajinného rázu je pohledově zcela ovládáno celým výrobním areálem a silnicí I/35. Obalovna umístěná uprostřed tohoto areálu nenaruší pohledový horizont lesního komplexu, a to vzhledem k rozsahu umístění současných staveb v tomto areálu, zejména skladu obilí, který se nachází v nejvyšším bodě areálu.

V místě krajinného rázu nebyly identifikovány estetické, přírodní ani další hodnoty spoluurčující krajinný ráz, které by zasluhovaly ochranu a byly negativně dotčeny plánovanou výstavbou. Stavba nemůže způsobit ani podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci ekosystému

2.8	Krajina

2.8.1	Charakteristika krajiny

Zájmové území se nachází v krajině s členitým, pahorkatinným reliéfem. Neurbanizované části jsou zemědělsky obhospodařovány. Hrubým zásahem do krajiny v minulosti bylo vybudování zemědělského střediska, a dále rychlostního koridoru I/35.

Osu oblasti tvoří od západu k východu silnice I/35. Povrch vlastní hodnocené lokality je v současné době tvořen převážně zpevněnými plochami (živice, makadam, panely). Významný z lokálního hlediska je pouze zalesněný vrch ležící severně nad lokalitou. Rekreační potenciál zájmového území je nízký až nulový.

2.8.2	Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska zákona ČNR           č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Nejbližší zvláště chráněné území – přírodní památka Hradisko – nebude stavbou, a to vzhledem k umístění obalovny v nynějším výrobním areálu, v žádném případě dotčeno.

2.8.3	Ochranná pásma

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území, významných krajinných prvků.

V hodnoceném území nejsou vyhlášena ochranná pásma zdrojů podzemních či povrchových vod.

V areálu se mohou vyskytovat různá ochranná pásma podzemních vedení vody, plynu a el. přípojek – nutné prověřit.

2.9	Kulturní památky

V zájmovém území nejsou evidovány architektonické a historické památky ani archeologická naleziště. Není do něho situována jiná památka zapsaná či navržená do  státního seznamu kulturních památek. V jižním okolí lze zaznamenat několik  drobných sakrálních  stavbiček (boží muka).

2.10	Jiné charakteristiky životního prostředí

2.10.1	Doprava

Vzhledem k nejvýznamnějšímu negativnímu vlivu stavby – dopravnímu – je v následující tabulce uvedeno dopravní zatížení současné komunikace I/35, po  které bude zajišťována přeprava vstupních surovin do obalovny a odvoz obalovaných směsí.

Dopravní zatížení komunikace  I/35 dle výsledků ze sčítání dopravní v r. 2000             (vozidel za 24 h) je následující:

| číslo silnice | U Střelnice | u ČS PHM ARAL Moravská Třebová |
| --- | --- | --- |
| 35 | 9 580 | 11 718 |

Místo sčítání vozidel U Střelnice je shodné s napojením dopravy z obalovny na silnici I/35.

Pro porovnání je uvedeno i místo sčítání u ČS PHM Moravská Třebová, které je na trase průtahu Moravskou Třebovou.

Doprava související s provozem obalovny je počítána pro max. výkon 120 t/h:

- doprava související s odvozem obalovaných směsí z obalovny bude obnášet cca 6 těžkých nákladních aut za hodinu, při provozní době 6 h za den to znamená 36 těžkých nákladních automobilů za 6 hodin

- zásobování areálu vstupními surovinami kontinuálně – 20 nákladních vozidel za 6 h.

Celkem cca 60 těžkých nákladních automobilů za 6 hodin.

Procentuální nárůst dopravy na silnici I/35, po které bude probíhat veškerá doprava z obalovny a do obalovny, je velmi nízký  (1,8 %).

2.10.2	Hluk

Současná situace je zhodnocena formou akustické studie (viz přílohu H17). Pro šest bodů byly vypočteny hladiny hluku ze silničního dopravy (komunikace I/35, Linhartice – Moravská Třebová a  odbočka do areálu ze silnice I/35).

2.10.3	Seismicita

Podle ČSN 73 0036 „Seismická zatížení staveb“ náleží zájmové území do seismické oblasti s intenzitou menší než 6° M.C.S. – účinky zemětřesení není třeba uvažovat.

2.10.4	Eroze

Stupeň intenzity potenciální eroze půdy proudící vodou se pohybuje v rozmezí 0,1 – 1,0  mm za tok. Lokalita leží v oblasti s malou hustotou  stržové sítě. Na orné půdě se projevuje větrná eroze.

2.10.5	Radonové riziko

Problematice ozáření obyvatel z přírodních zdrojů záření je věnována pozornost nepříliš dlouhou dobu. Z přírodních radioaktivních zářičů je z hlediska ohrožení nejvýznamnější 222Rn, který vzniká rozpadem 226Ra a uranu 238U.

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. Je uvolňován ze zrn minerálů a zvětralých podloží žulových masívu. Pod vlivem teplotních a tlakových gradientů (tzv. komínovým efektem) může migrovat do sklepních a přízemních prostor objektů. Uvolněný radon se mění na izotopy polonia a vizmutu, které jsou kovové povahy. Tyto kovy jsou vdechovány do plic. Při vyšších koncentracích se stávají vnitřním zářičem. Účinky vnitřního ozáření radonem mohou vést ke vzniku mutagenních změn a ve svých důsledcích mohou iniciovat karcinomy plic. Hypoteticky je 10 – 20 % úmrtí na rakovinu plic způsobeno radonem.

Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních zdrojů. Jsou to půdní vzduch, podzemní vody a stavební hmoty. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím. V mapách radonového rizika je vyjádřen potencionální výskyt radonové emanace v souvislosti s typem geologického prostředí.

Kromě primárního obsahu uranu v horninách má na výslednou objemovou aktivitu radonu vliv řada dalších faktorů. Mezi ně patří např. pórovitost, propustnost hornin, zrnitost, půdní vlhkost, tektonické poruchy, ale i celá řada klimatických a meteorologických faktorů.

Podle Odvozené mapy radonového rizika ČR (ČÚG Praha, 1991) se hodnocená oblast nachází na území, které je charakterizováno jako kategorie  převážně nízkého rizika. Kategorizace je určena na základě  distribuce objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, obvyklý rozsah hodnot Rn je 10 – 20 kBq/m3.

3	celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Uvažovaná výstavba obalovny živičných směsí je umístěna v prostoru již silně ekologicky narušeném a postiženém, který můžeme označit  za průmyslově-zemědělskou zónu.

Kvalita životního prostředí v dotčeném území je narušena takto:

- geologická stavba:	v severní části území se vyskytuje kontaminace zemin a hornin látkami ropného původu

- podzemní vody:	část území je kontaminována   těžkými kovy a v menší míře          i látkami ropného původu

- povrch území:	vegetační kryt byl  zlikvidován výstavbou

- ovzduší:	je ovlivňováno v současné době  plynofikací   sušičky obilí, objektů firmy  Kovořez, provozem firmy Rehaul, osídlenou části Moravské Třebové a obce Linhartice, provozem silnice I/35

- hluk:	hlukovou zátěž způsobuje především silniční provoz po silnici I/35, který je vysoký

- ukládání odpadů:	v severní části lokality stále ještě dochází k divokému ukládání  různorodého odpadu, včetně odpadu komunálního.

Celková kvalita životního prostředí v dotčeném území je v současné době   snížena vlivem různých  zemědělských, průmyslových a dopravních  okolností.

# ČÁST  D

## komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru                        na obyvatelstvo a životní prostředí

I.	charakteristika předpokládaných vlivů záměrů na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

- vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Z výše uvedeného vyplývá, že účinky spojené s výstavbou obalovny a jejím provozem budou pro většinu obyvatel v okolí  nepostřehnutelné a záporné vlivy se neprojeví.

Za kladný vliv lze považovat sociální důsledky – navýšení pracovních míst spojených s provozem obalovny.

Počet ovlivněných obyvatel, kteří provoz obalovny pocítí, lze odhadnout do 200, přičemž se jedná o zaměstnance ve vlastním průmyslovém areálu.

1.1	Ovzduší

Vliv emisí na pracovníky

Pracovníci pracující přímo na obalovně a ve venkovním prostředí v areálu obalovny budou pracovat při zvýšené prašnosti, v prostředí zatíženém výfukovými plyny z nákladních automobilů. Je nutné, aby byly respektovány požadavky na nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin a aerosolů v pracovním prostředí uvedené v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Pro eliminaci negativních vlivů je nutné udržovat pořádek v areálu obalovny a dodržovat technologickou kázeň tak, aby se minimalizovala prašnost a nevznikala sekundární prašnost. Technologie musí být pravidelně kontrolována a udržována v dobrém technickém stavu. Odlučovače u obalovny musí být neustále funkční a účinné. Při dodržování výše uvedených požadavků lze předpokládat, že budou dodrženy emisní limity. V každém případě je nutné pravidelně jednou ročně provádět měření emisí u obalovny v souladu s platnými právními předpisy. Nákladní automobily musí být udržovány v dobrém technickém stavu a musí mít dobře seřízené motory.

Vliv emisí na obyvatelstvo

Mezi  emise z obalovny patří především emise NOx (cca 1,4 t ročně), CO (cca 0,24 t ročně), tuhé látky (0,3 t ročně), CxHy (cca ,096 t ročně), SO2 (cca 0,0072 t ročně) a možný je          i mírný zápach z ohřevu živic. Na vybrané lokalitě jsou dobré rozptylové podmínky; trvání, intenzita a četnost místních teplotních  inverzí je nízká. Převládající směr větru je severozápadní a západní. Kouřová vlečka bude tudíž směřovat převážně jihovýchodním a východním směrem od zájmového území, tedy po linii silnice I/35. Předpokládá se spalování pouze zemního plynu. Vzhledem k tomu, že  areál obalovny je od obce Linhartice v dostatečné vzdálenosti a je oddělen silnicí se zvýšenou dopravní zátěží, a od Moravské Třebové rovněž morfologickým převýšením terénu a zelení, lze předpokládat, že podíl obalovny bude na celkové  imisní zátěži obce minimální. Je nutné také počítat s tím, že provoz obalovny je pouze sezónní a výroba se bude uskutečňovat mimo zimní měsíce, kdy jsou  zhoršené rozptylové podmínky. Nepředpokládá se proto negativní vliv provozu obalovny na zdraví obyvatel.

Imisní limity látek znečišťujících ovzduší jsou uvedeny v opatření FVŽP z 1. října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb.:

- pachové látky jako základní znečišťující látky nesmí být v ovzduší v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo

- pro polétavý prach je stanovena průměrná roční koncentrace 60 µg/m3, průměrná denní koncentrace 150 µg/m3 a průměrná půlhodinová koncentrace 500 µg/m3; průměrná denní a půlhodinová koncentrace nesmí být v průběhu roku překročena ve více než 5 % případů

- pro oxidy dusíku je stanovena průměrná roční koncentrace 80 µg NO2 m-3, průměrná denní koncentrace 100 µg NO2 m-3 a průměrná půlhodinová koncentrace 200 µg NO2 m-3; průměrná denní a půlhodinová koncentrace nesmí být v průběhu roku překročena ve více než 5 %   případů

- pro oxid siřičitý je stanovena průměrná roční koncentrace 60 µg SO2 m-3, průměrná denní koncentrace 150 µg SO2 m-3 a průměrná půlhodinová koncentrace 500 µg SO2 m-3; průměrná denní a půlhodinová koncentrace nesmí být v průběhu roku překročena ve více než 5 % případů

- pro uhlovodíky není imisní limit stanoven.

Pro maximální eliminaci negativních vlivů imisí na obyvatele je nutno dodržovat technologii provozu a provozní řád a realizovat výsadbu zeleně v areálu obalovny tak, aby byl vytvořen vegetační pás, který by plnil své funkce zvláště z hlediska pohlcování imisí, estetického, krajinotvorného a zdravotně hygienického atd. Je nutné skrápění a údržba manipulačních ploch a komunikací a volba vhodných tras s minimalizací zásahu obytných území.

Dále budou produkovány emise z dopravy, tj. převážně prach, NOx, CO, CxHy z výfukových plynů nákladních automobilů. Emise způsobí minimální navýšení stávající imisní zátěže zvláště v souvislosti se silným provozem na komunikaci I/35. Vlivem husté dopravní sítě dojde k rychlému rozptýlení dopravy z obalovny.

Pro maximální snížení negativního působení imisí na obyvatele a jejich synergického působení je vhodné neustále udržovat nákladní automobily v dobrém technickém stavu a pravidelně dle potřeby skrápět a udržovat manipulační plochy v areálu pro minimální prašnost.

Popis některých  charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví je podrobněji rozpracován v příloze H16.

1.2	Hluk

Dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu Lnoc = 40 dB).

Hluk z dopravy

Dle výsledků sčítání dopravy na silnici I/35 je doprava již v současné době významným zdrojem hluku. Hladina hluku uvedená v územním plánu obce Linhartice se              u silnice I/35 pohybuje okolo 68,9 dB(A).

Dopravou související s provozem obalovny bude navýšení hladin hluku vzhledem k současnému provozu na silnici I/35 a ve výrobním areálu minimální. Toto navýšení hladin hluku by trvalo cca 6 hodin denně, cca 20 dní v měsíci a 8 měsíců v roce.

U každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity k rušivému působení hluku. Nadměrná hlučnost způsobuje rozmrzelost, poruchy spánku, zvýšený výskyt nemocí. Nemocní lidé snášejí hluk mnohem hůře než zdraví. Pro eliminaci negativních vlivů hluku z dopravy je vhodné přijmout následující opatření:

- přeprava surovin a produktů bude probíhat pouze 6 hodin denně a provoz obalovny bude denně maximálně 6 hodin; doprava ani provoz zařízení staveniště nebude probíhat přes víkend a ve svátky

- udržování kvalitních povrchů vozovek (eliminace otřesů karosérie na nerovnostech vozovky)

- optimalizace přepravních nároků provozovatele

- realizace ochranné zeleně.

Hluk z obalovny

Hluk z bodových zdrojů hluku z obalovny bude za hranicí areálu splňovat požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku ve venkovním prostředí. I v areálu obalovny je základním zdrojem hluku doprava na silnici I/35. Lze předpokládat, že nebude docházet vlivem provozu nové technologie obalovny k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku, tudíž nebude ani poškozováno zdraví obyvatel.

Vliv hluku na zdraví obyvatel je uveden v příloze H19.

1.3  Hygienická rizika

Problematika pracovní hygieny je popsána výše. Díky umístění (vzdálenost od obce,  turisticky nezajímavá lokalita) a způsobu provozování (minimální rozsah aktivní plochy) a způsobu provozování (minimální rozsah aktivní plochy)  není činnost obalovny při dodržení technologických a provozních opatření problematická.

1.4	Psychické faktory

Problematice psychických faktorů nebývá věnována dostatečná pozornost, i když medicínské poznatky z poslední doby sledují nepříznivý vliv psychických faktorů na zdraví, a to nejen nervové, ale i tělesné. Díky umístění mimo obec jsou však tato rizika zde nízká. Jako preventivní ochranu proti nepříznivým psychickým stavům citlivějších obyvatel doporučujeme vést veškerá jednání o obalovně ve věcné rovině, důležitý je vstřícný přístup investora k veřejnosti.

1.5	Narušení faktorů pohody

Obecně lze konstatovat, že určující problematikou při činnosti obalovny může být pocit  ohrožení obyvatel  zápachem a prachem v blízkosti lokality.

V případě posuzovaného záměru může být narušení faktorů  pohody u místních obyvatel tlumeno následujícími skutečnostmi:

- stavba  je umístěna  relativně daleko od obcí a je díky  morfologii terénu částečně pohledově skryta

- stavba je situována v již narušeném prostředí  a je málo  atraktivní pro krátkodobou rekreaci místních obyvatel

- doprava materiálu není vedena přes nejbližší obce.

1.6	Počet  obyvatel ovlivněných  účinky stavby

Obalovna se nachází v průmyslovém území mimo  obytnou zástavbu a není pravděpodobné, za předpokladu  dodržení požadavků uvedených v této dokumentaci a dodržování technologické kázně,  její významné negativní působení na obyvatele.

Bude působit na zaměstnance v průmyslové oblasti, kterých je okolo 200.

Sociální důsledky

Z hlediska sociálního se jedná o aktivitu, která se projeví kladně vytvořením pracovních míst, což není zanedbatelné. Negativní sociální důsledky na obyvatele vlivem výměny technologického zařízení se nepředpokládá.

Ekonomické důsledky

Ekonomické důsledky můžeme posuzovat z pohledu:

- jednotlivců (zaměstnanci, provozovatelé a jejich rodiny)

- z širšího hlediska

Předpokládáme, že záměr a s ním spojené navýšení  pracovních míst v oblasti budou pro zaměstnance ekonomicky zajímavé. Nelze opomenout, že dojde k využití  části opuštěného a devastovaného prostoru po činnosti zemědělského střediska. Efektem pro obec Linhartice je fakt, že do obecního rozpočtu bude plynout určité poplatky.

Negativní ekonomické důsledky by mohly vzniknout následkem dopravy související s provozem obalovny u přilehlých objektů podél komunikace či poškozením komunikace. Realizací opatření navržených v dokumentaci by se však mělo těmto důsledkům předejít. Rovněž produkcí obalovaných směsí se přispěje ke zkvalitnění komunikací v okolí obalovny a tím ke zlepšení životního prostředí.

- Vlivy na ovzduší a klima

2.1	Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na blízké i vzdálené okolí

U obalovny je nutné provádět jednou ročně (velký zdroj znečišťování ovzduší) měření emisí. Rovněž je vhodné kontrolovat, zda jsou dodrženy imisní limity uvedené v příloze č. 4 Opatření FVŽP z 1. října 1991 k zák. č. 309/1991 Sb.

Při výrobě obalované směsi vznikají emise plynné i tuhé. Plynné vznikají jednak ze spalovacího procesu (oxidy dusíku, oxid uhelnatý), jednak ohříváním a vypařováním pojiva  (uhlovodíky). U plynných emisí je možno snižovat emise oxidu siřičného použitím paliva s nízkým obsahem síry. To je v tomto případě splněno tím, že jako palivo je a bude používán zemní plyn. Rovněž filer zachytávaný na filtru působí jako významný odsiřovací prostředek.

Tuhé emise tvoří prach, jehož hlavním zdrojem je sušící buben. Problém tuhých          emisí je vyřešen instalací tkaninových filtrů s velkou účinností, kdy požadované hodnoty       emisí tuhých látek max. 20 mg/m3 není problém dosáhnout – výrobce garantuje hodnotu pod     15 mg/m3.

Dalšími zdroji prašnosti jsou operace se surovinou od vykládání až po vstup do sušícího bubnu – prašností se však vyznačuje pouze frakce kameniva 0 – 4 mm.

Při provozu obalovny probíhají dva periodicky se opakující přechodné stavy – najíždění a odstavování obalovací soupravy. Při najíždění obalovací soupravy je spalovací režim zhoršen vlivem nízké teploty zařízení. Při správně seřízeném hořáku a fungující regulaci tlaku paliva a předehřívání netrvá tato fáze dlouho. Rovněž pro odstavení obalovací soupravy může dojít ke zhoršení spalovacího režimu. Tento negativní vliv je minimalizován použitím zemního plynu jako topného média.

Nejdůležitější místa pro kontrolu provozu obalovny z hlediska jejího vlivu na ovzduší jsou:

- spalovací režim hořáku

- těsnost potrubí

- stav odlučovačů

- stav opotřebení potrubí a částí mechanického odlučovače koncem sezóny.

Způsob kontroly technologických linek musí být zakotven v provozním řádu. provozem obalovny lze předpokládat zvýšenou prašnost a negativní vliv výfukových plynů podél komunikací. Tento nárůst emisí lze však předpokládat pouze minimální.

2.2	Zápach

Pachové látky jsou značně problematickým negativním faktorem, protože jejich hodnocení je zatíženo značnou mírou subjektivity. Navíc legislativa v ČR nevytváří jednoznačný a jasně aplikovatelný přístup k hodnocení expozice pachovými látkami. V obalovnách o srovnatelném výkonu byly hodnoceny sirouhlík a formaldehyd, které lze označit jako jedny z nejvýznamnějších pachově postižitelných látek. Byly zde vypočteny nejhorší koncentrace pro sledované látky – sirouhlík – 1,3 µg/m3 a fomaldehyd – 4 µg/m3, což je v obou případech pod prahy čichové postižitelnosti těchto látek.

V březnu 2000 byly zveřejněny první výsledky rozsáhlého měření z obaloven, které provedla US EPA (United States Enviromentál Protection Agency) – Emission Tests of Hot Mix Asfalt Plants. Bylo provedeno několik set měření emisí více než stovky  zejména organických látek včetně PAU a těkavých organických  látek. Výsledky byly porovnány s hodnotami emisí z motoru nákladního vozidla. Z uvedených hodnot vyplývá, že emise obaloven jsou řádově srovnatelné s emisemi motoru nákladního vozidla, a to jako při nakládání směsi do vozidla, tak při převozu horké směsi (dva největší zdroje organických emisí). Měření bylo provedeno při teplotách směsi 160 – 180 °C.

Velikost asfaltových par závisí na teplotě, se zvyšující teplotou s zvyšuje. Teploty, za kterých se asfalt zpracovává, přepravuje a pokládá jsou stanoveny příslušnými normami a technologickými postupy.

Prověřením provozu několika moderních obaloven v ČR bylo zjištěno, že u obytné zástavby umístěné ve vzdálenosti 150 m od nakládání horké směsi se vliv zápachu prokazatelně neprojevují.

Pro snížení zápachu lze doporučit následující opatření:

- přísně dodržovat teploty asfaltu stanovení normami a technologickými předpisy, pokud možno držet se na dolní hranici těchto teplot

- do provozního řádu obalovny zakotvit příkaz, že areál obalovny nesmí opustit přepravní vozidlo bez řádného zaplachtování; zaplachtování provést okamžitě po naložení vozidla.

Z hlediska možného ovlivnění obytné zástavby lze na základě výše uvedeného usuzovat na to, že k ovlivnění zápachem nedojde, protože nejbližší obytná zástavba je vzdálena vzdušnou čarou cca 300 m.

2.3	Jiné vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na klima nepřipadají v tomto lokálním měřítku v úvahu.  Makroklimatické charakteristiky nemohou být realizací záměru ovlivněny.

Podrobněji se problematikou ovzduší zabývá rozptylová studie uvedena v příloze H16.

3	Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky

3.1	Hluk

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostředí by měla být dodržena již na hranici areálu. Areál se nachází ve výrobním areálu oddělenmuo od obce Linhartice silnicí I/35 a do Moravské Třebové morfologickým převýšením terénu a zelení, a v okolí se nacházejí další výrobní objekty, které jsou rovněž zdroji hluku – Rehau, autoopravna, výroba oken, sušička a sklad obilovin, sklad zemědělské techniky, středisko pomocné výroby.

Z předpokládaného výkonu obalovny vyplývá, že nárůst hluku z obalovny bude oproti intenzitě provozu na silnici I/35 minimální.

3.1.1	 Hluk z provozu

Zdrojem hluku budou: sušící buben, ventilátor, míchačka, kompresor, lopatkový nakladač a drtič. Již v nejbližším okolí obalovny budou dodrženy základní limitní hladiny. Výjimkou je  chatový objekt západně od areálu, kde se  vypočtená hladina akustického tlaku přibližuje limitní hodnotě pro denní dobu.

3.1.2	  Hluk z navazující dopravy

Navazující doprava – vzhledem k existující akustické situaci (blízkost komunikací) nezpůsobí měřitelné změny situace.

Problematika hluku je řešena v akustické studii dokumentována v příloze H17.

3.2	Vibrace z provozu

Provoz obalovny není zdrojem vibrací, které by mohly mít jakýchkoliv negativní vliv na okolí.

3.3	Vibrace z navazující dopravy

Vzhledem k tomu, že doprava k obalovně je vedena mimo sídelní útvary, je vliv vibrací z navazující dopravy zanedbatelný.

3.4	Vliv ionizujícího záření

Nepočítá se s výskytem ionizujících záření. Z hlediska výskytu radonu 226Ra je posuzovaná oblast  hodnocena jako území v kategorii nízkého rizika.  Limity radonu a dalších přírodních radionuklidů ve smyslu vyhlášky č. 76/1991 Sb. nebyly dosud na lokalitě průzkumem zjišťovány.

3.5	Biologické vlivy

Nepředpokládá se výskyt a nebo  stahování různých hlodavců k obalovně, stejně tak různých druhů obtížného hmyzu – spíše naopak. Nepředpokládají se  tedy negativní biologické vlivy stavby na okolní životní prostředí.

4	Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizací stavby nedojde ke změně současných odtokových poměrů v území a ani nedojde ke změně  hydrologických charakteristik v území. Dešťové vody jsou svedeny na dešťový odlučovač ropných látek. Ke znečištění povrchových či podzemních vod vlivem provozu obalovny by teoreticky mohlo dojít havarijním únikem živic či jiných ropných látek nebo únikem splaškových odpadních vod.

Všechny chemické a ropné látky musí být skladovány ve dvouplášťových nádržích či kontejnerech umístěných v havarijní jímce.

Splaškové odpadní vody jsou napojeny na splaškovou kanalizaci a odvedeny na ČOV. V blízkosti zájmového  území není žádný povrchový tok.

Vlastní technologie, nádrže asfaltu, expedice, zaplachtování, sklad a recyklace budou umístěny na vodohospodářský zajištěných plochách se záchytnými  havarijními jímkami, jímky budou bezodtoké, případné srážkové vody budou  odčerpávány vrchem a neškodně likvidovány.

Rozvod teplonosného média bude vybaven záchytným kanálem a bezodtokovou záchytnou jímko o minimálním objemu náplně tohoto média.

Na základě shromážděných údajů a zjištěných skutečností lze konstatovat, že ohrožení povrchových a podzemních vod v případě úniku škodlivin je v důsledku geologické, hydrogeologické a hydrologické  pozice  mizivé. Povrchový tok a   zejména zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování jsou v dostatečné vzdálenosti od stavby. Stavba bude zabezpečena monitorováním jakosti  povrchových, podzemních i odpadních vod. Lze tedy konstatovat, že  realizace stavby nebude mít  za běžného provozu žádný vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod na lokalitě ani v jejím širším okolí.

5	Vlivy na půdu

5.1	Vliv na rozsah a způsob užití půdy

Stavbou nedojde k záboru zemědělského a lesního půdního fondu. Z tohoto důvodu nebude mít stavba žádný vliv na půdu.

5.2	Znečištění půdy

Stavba nebude při běžném provozu  zdrojem znečištění půd. Režim s odpadními vodami je řešen buď jako uzavřený a zcela napojený na ČOV, případné úniky jsou z hlediska kontaminace půd nevýznamné.

Ke znečištění půd může dojít z důvodu  havarijních stavů – nefunkčnost kanalizace aj.

5.3	Změna místní  topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

V důsledku realizace stavby obalovny nedojde ke  změně místní topografie, neboť  ta již nastala výstavbou areálu zemědělského střediska v minulosti. Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.

6	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

6.1	Vliv na horninové prostředí

Vlastní stavba bude z geologického hlediska  tvořit cizorodý prvek v geologické stavbě území, ale bez dalších vlivů na  horninové prostředí, stabilitu území nebo erozi.

Případné vlivy v důsledku havarijního stavu jsou popsány níže.

6.2	Vliv na nerostné zdroje

Na území hodnocené stavby se žádná ložiska nerostných surovin a dobývací prostory nenacházejí. Vliv není proto hodnocen.

6.3	Změny  hydrogeologických charakteristik

Vybudováním stavby dojde lokálně ke změně infiltračních poměrů, které jsou a budou pouze bezvýznamné.  Základy stavby nezasáhnou do větších hloubek, nedojde zde ke  stálému čerpání podzemní vody.

6.4	Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Provozem obalovny vzniká a bude vznikat poměrně malé množství odpadů, neboť provoz obalovny lze charakterizovat jako bezodpadový. Odpady, které v areálu vzniknou, budou zneškodňovány oprávněnou firmou dle zákona o odpadech na základě smluvního zajištění. Oznamovatel je povinen řídit se platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady.

7	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

7.1	Vlivy na faunu a flóru

Hodnocená lokalita je dnes výrobním areálem. Je tvořena převážně zpevněnými plochami. Významné rostlinné druhy se zde nevyskytují, stejně tak živočichové zde nemají vhodné podmínky k rozmnožování. Populace rostlinných a živočišných druhů nebudou ve své existenci ohroženy.

Okolí obalovny bude osázeno pásem zeleně. Ke stavebnímu řízení bude zpracován projekt sadových úprav areálu obalovny.

V návrhu ozelenění bude stanoven jednak časový sled výsadby (nejprve rychlerostoucí dřeviny), jednak rozsah zeleně, její začlenění do  krajiny a vhodný výběr druhů dřevin. Pro navržené lokality jsou vhodné převážně původní dřeviny. Je nutné věnovat pozornost ekologickým nárokům  těchto  dřevin a jejich odolnosti proti nepříznivým vlivům. Zároveň je nutné, aby byla zajištěna jeho patrovitost a aby zvolené dřeviny nebyly citlivé na imise. V provozním řádu musí být  uveden plán údržby vysázené zeleně.

7.2	Vlivy na ekosystémy

Vlastní stavbou nebudou přímo ani nepřímo dotčena lokální ani regionální biocentra či biokoridory. Realizací stavby nedojde ke změně hodnocení  ekologické stability.

7.3	Významné krajinné prvky

Dle zákona č. 114/1992 Sb. mohou být prováděny zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolání staveb, pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků. Všechny současné významné krajinné prvky budou zachovány a nebudou stavbou dotčeny. Vysázením zeleně v okolí obalovny dojde k posílení kostry ekologické stability a zmenšení negativního vlivu stavby na okolní krajinu.

7.4	Vliv na chráněné části přírody

Stavba nebude mít vliv na chráněné části přírody. Vlastní areál obalovny ani jeho bezprostřední okolí se nenachází na území chráněném ze zákona o ochraně přírody.

8	Vlivy na krajinu

8.1	Vliv na estetické kvality krajiny

V současné době je vzhledem k současnému stavu výrobního areálu estetická kvalita zájmového území nízká. Stavba obalovny estetickou kvalitu území neovlivní. Pro zvýšení estetické kvality území přispěje ozelenění areálu vhodnými dřevinami.

8.2	Vliv na  rekreační využití  území krajiny

Zájmová lokalita se nachází mezi intenzivně zemědělsky, průmyslově a dopravně  využívanými  objekty.

Z uvedených důvodů nemůže být blízké okolí stavby užíváno k rekreačním účelům,  a to ani ke  krátkodobé rekreaci obyvatel.

Vliv stavby na rekreační využití krajiny lze hodnotit jako lokální  a regionálně málo významný, a to  vzhledem k jinému využití zájmové lokality a jejího blízkého okolí.

8.3	Vliv na krajinný ráz

Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Krajinný ráz je definován v § 12 zákona  ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti.

Na základě hodnocení krajinného rázu uvedeného v kapitole C.2.6. dané místo krajinného rázu je zcela ovládáno existujícím výrobním areálem. Obalovna umístěná uprostřed tohoto areálu nenaruší pohledový horizont lesního komplexu, a to vzhledem k rozsahu a charakteru umístění současných staveb v areálu, zejména objektu skladu obilí, který se nachází v nejvyšším bodě areálu.

V místě krajinného rázu nebyly identifikovány estetické, přírodní ani další hodnoty spoluurčující krajinný ráz, které by zasluhovaly ochranu a byly negativně dotčeny plánovanou výstavbou. Stavba nemůže způsobit ani podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci ekosystému. Výstavbou obalovny nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu oproti vlivu současného výrobního areálu na krajinný ráz.

Pro zlepšení přírodních podmínek a estetických kvalit současného areálu bude na základě projektu sadových úprav provedena výsadba zeleně v areálu obalovny. Po estetické stránce zeleň zvyšuje hodnotu jednotvárné krajiny, rozčleňuje plochu a může zakrýt místa nebo objekty, které působí rušivě.

Realizací stavby nebudou dotčeny významné krajinné prvky, nebudou dotčena chráněná území ani kulturní dominanty krajiny.

Podrobnosti ohledně  hodnocení krajinného rázu jsou uvedeny v příloze H20.

9	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

9.1		Vliv na  budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Realizací stavby nebudou dotčeny žádné budovy, architektonické nebo historické památky, ani jiné lidské výtvory.

Vzhledem k tomu, že nedochází k plošnému rozšíření stavby, není nutné zde provádět  předstihový záchranný výzkum podle zákona ČNR č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění novely č. 242/92 Sb.

9.2	 Vliv na kulturní hodnoty  nehmotné povahy

K lokalitě nejsou vázány hodnoty nehmotné povahy, jako jsou místní tradice, dějiště významné události a podobně. Tento aspekt není proto nutné v závěrech hodnocení vlivů stavby uvažovat.

9.3	 Poškození a ztráty geologických a paleontologických památek

Plocha je situována mimo  zatím známé geologické a paleontologické památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., nebudou tedy dotčeny zájmy ochrany těchto  složek přírodních hodnot.

II.	komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich  velikosti a významnosti a  možností přezhraničních vlivů

Stavba je  řešena pouze v jedné variantní lokalizaci. Z hlediska ekologické únosnosti území nebude realizace stavby a její provoz znamenat významnější zatížení. Stavba se nachází na pozemku o rozloze 1,5 ha, vlastní území a jeho okolí je v současné době  narušeno zemědělstvím, průmyslovou a dopravní činností. Projev vlivů realizace provozem stavby lze charakterizovat jako lokální a časově omezený. Negativní projevy na různé složky přírody nejsou důsledkem  budoucího záměru, ale  současného způsobu využití.

Systém ekologické stability je v současné době již významně narušen  minulou                i současnou činností areálu, kde je obalovna umístěna.  Důsledkem minulé činnosti bylo odstranění vegetačního krytu  a určité znečištění zemin a podzemní vody těžkými kovy a ropnými látkami.

Provoz stavby bude  navazovat na současný způsob využívání území bez dalších projevů na ekologickou zátěž území, s výjimkou rizika  spojeného s možností úniku závadných látek do okolí. Toto riziko je  kompenzováno technickým zajištěním zařízení a plochy a způsobu organizace technologických postupů na zařízení.  Velkoplošný vliv na krajinu je bezvýznamný.

Možnost nepříznivých vlivů provozu přesahujících státní hranice lze  naprosto vyloučit.

III.	charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a  nestandardních stavech

1	Možnost vzniku havárií

1.1	Riziko úniku

Hodnocený záměr nepředstavuje významnou potenciální možnost havárie s negativním dopadem na okolní životní prostředí. Při provozu  připadají v úvahu tato rizika:

- poškození látkového filtru

- únik teplonosné kapaliny v systému ohřevu asfaltu

- poškození zásobníků na skladování asfaltu

- porucha odlučovače ropných látek

- požár

- havárie dopravního prostředku s nákladem nebezpečných látek.

1.2	Riziko požáru

Riziko požáru může vzniknout nedodržením zásad požární ochrany a technologických postupů nebo při průniku nepovolané osoby do areálu obalovny.

1.3	Riziko z vyvolané dopravy

Se silničním provozem je obecně spjato riziko znečištění okolního prostředí při úniku přepravovaných látek s obsahem škodlivin v důsledku dopravní nehody. K únikům může dojít při poruchách či opravách obslužné techniky, taktéž při nesprávném tankování pohonných hmot.

## 2	dopady na okolí

2.1	Riziko úniku

Z látek nebezpečných vodám lze především očekávat  výskyt látek ropného původu (NEL).

- Poškození látkového filtru

V případě poškození látkového filtru přichází v úvahu zvýšený únik tuhých látek do volného ovzduší. S ohledem na nutnost okamžitého zásahu (odstavení technologie a oprava) a omezenou dobu trvání tohoto stavu není předpokládán významný dopad na kvalitu ovzduší v zájmovém území.

- Únik teplonosné kapaliny v systému ohřevu asfaltu

Případný únik teplonosné kapaliny (je navrhován termoolej DUBOTERM) bude zachycen v havarijní jímce živičného hospodářství. Nelze proto předpokládat žádné negativní důsledky na horninové prostředí  a podzemní vody.

- Poškození zásobníků na skladování asfaltu

Případný únik asfaltu ze zásobníků bude zachycen v havarijní jímce živičného hospodářství. Nelze proto předpokládat žádné negativní důsledky na horninové prostředí a podzemní vody. Při úniku asfaltu mimo prostor vytápěné nádrže dochází k jeho rychlému zatuhnutí.

- Porucha odlučovače ropných látek

S ohledem na princip činnosti navržených odlučovačů je vznik poruchy velmi málo pravděpodobný. Nejpravděpodobnější příčina poruchy funkce může souviset se zanedbáním pravidelné údržby zařízení (čištění a výměna sorpčního filtru). V takovém případě může dojít k omezení funkce zařízení, a tím ke zvýšení koncentrace NEL ve vypouštěných dešťových vodách. Vzhledem k tomu, že se jedná o dešťové vody ze zpevněných ploch areálu, není předpokládáno v takovém případě významné ovlivnění kvality povrchových vod. V žádném případě nemůže v popsaném případě dojít k havarijnímu znečištění toku.

Při zasažení podzemních vod by se  kontaminace šířila ve směru proudění, tedy zhruba od S k J. V předpokládaném směru se nenacházejí žádné zdroje podzemní vody. Teoreticky by byla ovlivněna povrchová voda v Třebůvce. Postup šíření by byl velmi pomalý vzhledem k nízké propustnosti prostředí, které lze z hydrogeologického hlediska označit za izolátor.

2.2	Riziko požáru

V případě požáru by došlo k vývinu tuhých a plynných znečišťujících látek. Dopady na okolí nelze na základě dostupných informací exaktně stanovit. S ohledem na protipožární opatření (budou specifikována v podrobné PD) lze předpokládat krátkodobý výskyt takového stavu bez významného ovlivnění ovzduší v zájmovém území nebo poškození okolního prostředí.

2.3	Riziko z vyvolané dopravy

Případný únik škodlivé látky by znamenal riziko  ohrožení půdy, vody a  ekosystémů v okolí místa úniku. Míra rizika je dána  konkrétní skladbou obsahu nákladu vozidla, obsahu škodlivin a jejich  mobilitou v místě havárie. Celkově jej lze charakterizovat za  nárazový.

Surovinou pro výrobu bude (kromě kameniva) především asfalt. Při havárii přepravního prostředku a úniku asfaltu mimo nádrž není předpokládáno znečištění nebo poškození prostředí v místě havárie. Asfalt je za normální teploty tuhá látka, kterou lze odstranit poměrně lehce. Asfalt není rozpustný ve vodě a při úniku  do vody tuhne a plave na povrchu, odkud jej lze rovněž odstranit.

## 3	Preventivní opatření

Preventivní opatření z hlediska předcházení havarijním stavům lze shrnout do následujících bodů:

- vhodné stavebně-technické řešení všech objektů a zařízení stavby

- důsledná kontrola kvality stavebních prací (např. při provádění kanalizace a izolací)

- dostatečně vyškolená obsluha zařízení

- pravidelná údržba a kontrola zařízení

- pravidelná údržba a kontrola funkčnosti všech provozních zařízení.

3.1	Riziko úniku průsakových vod

Základním preventivním opatřením je důsledné provedení izolačních prvků vlastní stavby, jímek,  kanalizace, šachtice a jiných objektů.

Kvalitu podzemních a povrchových vod je nutné sledovat podle plánu  monitorování vybraných objektů.

3.2	Riziko požáru

Na území obalovny bude platit zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Areál bude v dostatečné míře vybaven prostředky pro likvidaci požáru.

Pro provoz bude vypracován požární řád a obsluha bude poučena o zásadách požární bezpečnosti při lokalizaci a likvidaci požáru.

  - Poškození látkového filtru

Základem je dodržování provozního režimu (teploty vzdušniny) a pravidelná údržba filtru včetně výměny filtračních materiálů.

  - Únik teplonosné kapaliny v systému ohřevu asfaltu

Základem je rovněž dodržování provozního režimu a pravidelná údržba systému. K preventivním opatřením lze rovněž zahrnout havarijní jímku živičného hospodářství opatřenou izolací.

3.5	Poškození zásobníku na skladování asfaltu

Nutná je pravidelná kontrola provozu, dodržování provozního režimu a údržba havarijní jímky.

3.6	Porucha odlučovače ropných látek

Dostačující je pravidelná údržba s čištěním a výměnou sorpční náplně.

3.7	Riziko z vyvolané dopravy

Posádky vozidel budou poučeny o postupu v případě úniku  nebezpečných látek.

4	následná opatření

Návrh následných opatření bude součástí plánu monitorování vod, případně plánu opatření pro případ havarijního úniku.

V případě indikace znečištění podzemních vod průsakem ze zařízení bude nutné:

- ověřit znečištění dalšími  odběry, případně hydrogeologickým průzkumem;

- zahájit práce na zjištění místa úniku (hydrogeologický průzkum, geofyzikální metody určení místa infiltrace průsakových vod aj.);

- zahájit práce na odstranění závady (vytěžení materiálu v místě úniku,  obnovení izolace, obnovení těsnosti retenční jímky a pod.);

- provádět monitorování v režimu ověření účinnosti provedených opatření.

V případě úniku odpadu během přepravy je nutné:

- uniklý odpad shromáždit zpět ve vozidle nebo na zpevněné ploše;

- kontaminovanou zeminu v místě úniku odtěžit a shromáždit ve vozidle nebo na zpevněné ploše;

- kontaminovaný materiál zneškodnit v nejkratší možné lhůtě v souladu s platnými předpisy v oblasti nakládání s odpady;

- uvědomit nejkratší cestou hasiče a policii.

V případě zjištění požáru je nutné:

- poskytnout první pomoc  zraněným osobám a vyvést je mimo dosah požáru;

- pokud je to možné,  požár zlikvidovat vlastními prostředky s použitím dostupných hasících prostředků (viz zákon č. 91/1995 Sb., o požární ochraně);

- uvědomit nejkratší cestou hasiče a policii.

IV. 	Charakteristika opatření k prevenci,  vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

- územně plánovací opatření

Na hodnocenou stavbu vydat  územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby), které je v souladu s územním plánem obce.

Stavba nevyvolá navazující činnosti ani nebude provázena vlivy, které by bylo nutné  ošetřit z hlediska územního plánování. Z hlediska územního plánu  není nutné navrhnout  zvláštní opatření.

- technická opatření

Obecně je nutné předeslat, že hodnocení vlivů stavby na životní prostředí vycházelo z předpokladů důsledného dodržení požadavků příslušné řady ČSN, určujících pravidla a požadavky na výstavbu obalovny a  zajištění jejího provozu. Důsledné dodržení těchto požadavků je předpokladem pro minimalizaci rizik mimořádných a havarijních stavů, která z hodnocené činnosti vyplývají.

Doporučujeme následující technická opatření.

  - Ochrana ovzduší

- V areálu obalovny udržovat pořádek a dodržovat  technologickou kázeň tak, aby se minimalizovala prašnost a minimalizovala sekundární prašnost.

- Odlučovače musí být neustále funkční a účinné.

- Dodržovat emisní limity a jednou ročně provádět měření emisí.

- Provoz obalovny může být pouze sezónní, tj. mimo zimní měsíce.

- Pachové látky jako  základní znečišťující látky nesmí být v ovzduší v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo.

- Dodržovat předepsané imisní limity látek znečišťující ovzduší.

- Důsledně kontrolovat provoz obalovny, a to především při zajíždění odstavování  obalovací soupravy (spalovací režim hořáku, těsnost potrubí, stav odlučovačů, stav opotřebení potrubí).

- Striktně dodržovat teploty asfaltu.

- Skrápět a řádně udržovat manipulační plochy, komunikace a skládky kameniva.

- Vést evidenční provozování velkého zdroje znečištění.

- Seznámit občany Linhartic s technologií obalovny a jejím vlivem na ovzduší.

2.2	Hlukové hledisko

- Přeprava surovin a produktu bude probíhat pouze v sezóně 6 hodin denně.

- Provoz obalovny bude probíhat taktéž pouze 6 hodin denně v sezónně; v denní době a mimo dny pracovního volna.

- Udržovat kvalitní povrch vozovek (eliminace  ohřevů a vibrací) a provádět jejich čištění a zkrápění.

- Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku  ve venkovním prostředí by měla být dodržena již na hranici areálu, v areálu nebude vyšší než 85 dB (A), toto je nutné  potvrdit měřením..

- Seznámit občany Linhartic s problematikou hluku.

2.3	Ochrana kvality podzemních a povrchových vod

- Kanalizace musí být vodotěsná, rovněž veškerá potrubí ve kterých bude vedena  teplovodní vedení  musí být nepropustná a protihavarijně zabezpečena

- Veškerá zařízení na skladování závadných látek musí být protihavarijně zabezpečena a pravidelně kontrolována.

- Provádět  zkoušky těsnosti.

- Stanovit a dodržovat podmínky monitorování povrchových,  podzemních a odpadních vod, včetně jejich vyhodnocování.

  - Dopravní hledisko

- Je nutné, aby doprava byla vedena ze silnice I/35, nikoliv přes obce Linhartice a město Moravská Třebová.

- Omezit silniční dopravu výhradně na denní dobu v sezóně (na dobu 6 hodin).

- Nepřípustné je provozovat svoz  surovin v noční době, v mimopracovní dny, svátky, doporučeno je omezit i brzké ranní či pozdní večerní hodiny.

- Zajistit dostatečnou čistotu vozidel vyjíždějících z areálu.

- Dodržovat dobrý technický stav  transportních vozidel, dodržovat jejich  užitečnou hmotnost (nepřetěžování vozidel).

- Udržovat řádně příjezdové komunikace  z důvodu technického stavu (čištění, skrápění, odstraňování děr aj.)

- Areál obalovny nesmí opustit vozidlo bez řádného  zaplachtování, a to provést okamžitě po naložení vozidla, řidiči budou vybaveni havarijním lánem pro případ havárie.

- Seznámit občany Linhartic s rozsahem použité dopravy.

  - Nakládání s odpady

- Zpracovat plán odpadního hospodářství podle požadavku zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcích předpisů.

- Vzniklý odpad třídit a podle možností minimalizovat, případně recyklovat ve smyslu uvedeného zákona.

- Přepravu odpadu  provádět  speciálně upravenými vozidly v dokonalém technickém stavu nebo ve speciálně upravených nádobách a obalech v závislosti na druhu přepravovaného odpadu.

- Řidiči vozidel budou vybaveni přepravním řádem a havarijním plánem (pokyny pro případ havárie).

- Vést evidenci odpadů.

- Zajistit znehodnocení odpadu v souladu s požadavky výše citovaného zákona.

- Nesmí dojít k rozšiřování nebo rozplavování odpadu mimo vymezenou plochu.

2.6  	Ochrana půdního fondu

- V případě havárie nákladního vozidla neprodleně příslušnými technickými  způsoby zneškodnit úniky a zabránit tak znečištění půdy, horninového prostředí, povrchových a podzemních vod.

2.7	Ochrana přírody a územní systém ekologické stability

- Důsledně dodržovat  dopravu po sjednaných komunikacích,  parkovat  na vymezených plochách.

2.8	Ochrana památek

- Zajistit, v případě archeologických nálezů při zemních pracích a stavební činnosti, provedení záchranného výzkumu v souladu se zákonem č. 20/87 Sb., o  státní památkové péči ve znění novely č. 242/92 Sb.

2.9	Ochrana před radonovým rizikem

- V případě výstavby zařízení pro trvalý pobyt zaměstnanců provést geologický průzkum se zaměřením na únik radonu 226Ra z geologického podloží ve smyslu vyhlášky č. 76/1991 Sb., o požadavcích na  omezování  ozáření z radonu a dalších přírodních  radionuklidů.

- Při stavební činnosti použít stavební materiály jejichž hmotnostní aktivita 226Ra  je nižší než 120 Bq/kg ve smyslu vyhlášky č. 76/1991 Sb., a zákona č. 109/2001 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších novel.

3	jiná opatření

- Provoz zařízení musí být zabezpečen  vypracovaným provozním řádem respektujícím technologický postup.

- Je nutné vypracovat plán havarijních opatření pro obalovnu dle platné legislativy, a to jak pro fázi výstavby, tak pro fázi provozu.

- Musí být vypracován postup monitorování, a to ohledně emisí, imisí, hluku, jakosti povrchových a podzemních vod, přičemž monitorovací objekty pro sledování kvality vod musí být sledovány již před zahájením výstavby obalovny.

- Je nutné vypracovat plán odpadového hospodářství.

- Zdokumentovat stav objektů podél komunikace a provádět pravidelné kontroly – při porušení  komunikace (trhliny) okamžitě provést její zabezpečení.

- Během provozu zařízení musí být kladen důraz na  dodržování zásad hygieny práce, zaměstnanci musí být řádně  poučeni o dodržování hygienických  zásad, a to musí být důrazně vyžadováno a kontrolováno zaměstnavatelem.

- Zajistit ozelenění areálu.

- Při výstavbě obalovny provádět analýzy zemin ohledně stanovení ropných látek a těžkých kovů a dle výsledků rozhodnout, zda vytěžené zeminy budou sanovány a nebo za určitých podmínek ponechány na lokalitě.

4	kompenzační opatření

Stavba je navržena v území, které je v současnosti již výrazně narušeno důsledky   lidské činnosti. Realizací provozu obalovny nebudou dotčeny hodnoty, které by vyžadovaly  kompenzační opatření.

V.	charakteristika použitých metod  prognózování       a   výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

1	zdraví obyvatelstva

Kapitola týkající se vlivů na zdraví obyvatelstva vychází z podkladů předloženého  záměru a dílčích odborných částí dokumentace. Hodnocení vlivu bylo provedeno odbornou úvahou na základě odborné literatury.

2	ovzduší

Byla zpracována samostatná rozptylová studie.

3	půda

Vzhledem k tomu, že provozem stavby nedochází k záboru půdy, nebyla podrobně hodnocena.

4	voda – geofaktory

Podkladem pro zpracování této části dokumentace byly, kromě odborné literatury, archivních prací a  legislativních zdrojů, zejména výsledky  inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu prováděného souběžně.

5	fauna, flÓra

Zde vycházíme z údajů a podkladů získaných na referátu životního prostředí Okresního úřadu Svitavy, a z oznamovací studie.

6	doprava

V dopravní části dokumentace byly využity údaje investora a oznamovací studie. Doprava byla řešena v rozptylové a  akustické studii.

7	hluk

Hluková část dokumentace byla vypracována na základě samostatně vypracované akustické  studie.

8	krajina

Ohledně krajinného a pohledového rázu byla taktéž vypracována samostatná studie.

Poznámka:	základním materiálem pro vypracování dokumentace bylo zpracování  oznámení záměru výstavby podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí.

VI.	charakteristika  nedostatků  ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Předložená zpracovaná dokumentace záměru, tj. výstavby obalovny v průmyslové části k. ú. obce Linhartice, vychází plně ze zadavatelem dodaných údajů, z podkladů získaných z různých prací a literatury, z praktických zkušeností, z výsledků inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu  a ze spolupráce se  subdodavateli ohledně ovzduší, hluku a  krajiny. Byly provedeny terénní prohlídky zájmového území a analyzovány získané materiály. Při posuzování nové technologie bylo vycházeno ze zkušeností  provozů jiných obaloven, z nichž vycházejí i  údaje hodnocení hluku, emisí aj.

Celkově lze poskytnuté materiály  hodnotit jako dostačující k vypracování dokumentace.

Základními podklady byly tyto materiály:

- BAJER, T.:	Obalovna živičných směsí Linhartice. Akustická studie. ECO – ENVI – COUSULT Jičín, 2002.

- BLAŽEK, J.:	Ekologické posouzení objektů. Moravská Třebová. Státní statek. Vodní zdroje Chrudim, 1993.

- BŘEŇOVÁ, R.:	Obalovna Linhartice. Hodnocení krajinného rázu ve smyslu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Garden Litomyšl, 2002.

- BŘEŇOVÁ, R.:	Obalovna Linhartice. Oznámení záměru výstavby podle § 6 zákona                č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování za účely zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001, podle přílohy č. 3 k výše uvedenému zákonu. Garden servis Litomyšl, 2002.

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- PAVLIŠ, R.:	Návrh pásem hygienické ochrany jímacího území  Červená hospoda. Vodní zdroje Chrudim, 1980.

- PAVLIŠ, R.:	Moravská Třebová, okres Svitavy. Hydrogeologická studie. Vodní zdroje Chrudim, 1996.

- PAVLIŠ, R.:	Linhartice – obalovna, okres Svitavy. Projekt inženýrskogeologického průzkumu, projekt hydrogelologického průzkumu a návrh vypracování dokumentace vlivu na životní prostředí – E. I. A. Vodní zdroje Chrudim, 2002.

- PAVLIŠ, R.: 	Linhartice – obalovna, okres Svitavy. Provedení, dokumentace a vyhodnocení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. Vodní zdroje Chrudim, 2002.

- PAVLIŠ, R.:	Linhartice – obalovna, okres Svitavy. Provedení, dokumentace a vyhodnocení doplňujícího hydrogeologického průzkumu. Vodní zdroje Chrudim, 2002.

- PETERA, J.:	Moravská Třebová – Linhartice – Obalovna SSŽ. Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu. JIP Hradec Králové, 2002.

- SLABÝ, L.:	Rozptylová studie č. 24/02. Obalovna živičných směsí Linhartice. EVČ           s. r. o. Pardubice, 2002.

- ŽIŽKA, V.:	Hydrogeologické poměry v okolí Moravské Třebové. Bilanční studie s návrhem jímání. Vodní zdroje Praha, 1980.

Vyhláška MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vyhláška MŽP ČR č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a  zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

Základní mapa ČR, list Moravská Třebová 4-9, měř. 1 : 5000.

Základní vodohospodářská mapa ČSR, měř. 1 : 50 000, list 14-43 Mohelnice.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění novely č. 242/92 Sb.

Zákon č. 44/1998 Sb., horní zákon.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 109/2001 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

# ČÁST  E

porovnání variant řešení záměru

Varianty nebyly předloženy.

# ČÁST  F

závěr

Předmětem dokumentace byla

„obalovna živičných směsí – linhartice“

zpracovaná   RNDr. Radko Pavlišem z Vodních   zdrojů   Chrudim, spol. s  r. o. Dokumentace byla vypracována dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Na základě doložených údajů lze konstatovat, že realizace stavby a její provoz nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí, při respektování doporučení navržených  předloženou dokumentací.  Negativní vlivy stavby  nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy.  Výstavbu obalovny v této lokalitě lze realizovat jako stavbu sezónní, s jednosměnným provozem, s vyloučením noční doby a období mimo pracovních dní.

# ČÁST  G

všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

předmětem této dokumentace je stavba „Obalovna Linhartice“ v prostoru současného výrobního areálu v k. ú. Linhartice. Jedná se o technologii obalovny ASKOM VS 120 od firmy Askom s. r. o. Brno. Tato obalovna bude mít maximální výkon 120 t obalovaných směsí za hodinu, skutečná produkce bude záviset na potřebě a odbytu živičných směsí.  Její provoz bude sezónní, v zimních měsících bude obalovna mimo provoz.

U navrhované obalovny je kladen velký důraz na přesné  dodržování zadaných receptur pomocí modulového řídícího systému. Kvalitní řídící systém umožňuje přesné dávkování jednotlivých komponent kameniva, asfaltu, plnidla a přísad v přesném  souladu s předvolenou recepturou. Pomocí přehledné grafiky lze ve velínu obsluhy na řídícím počítači sledovat a kontrolovat všechny probíhající procesy. O celém výrobním procesu je veden přesný protokol, který zůstává uložen v paměti počítače, případně je vytisknut pomocí tiskárny. Jednotlivé moduly zajišťují předdávkování kameniva, grafické zobrazení všech stavů vážení komponent, stavy v zásobnících, teploty požadované a skutečné. Lze sledovat např.                       u asfaltového hospodářství u předvolené nádrže zásobu asfaltu, skutečnou teplotu, nastavenou teplotu, stav hořáku a mnoho dalších parametrů. Je zajištěna kvalitní regulace hořáku v závislosti na výkonu obalovny.

Jako nejvýznamnější vlivy této stavby na životní prostředí byl hodnocen hluk a emise. Hluk bude produkován nákladní dopravou surovin, převážně kameniva, a odvozem obalované směsi a dále bude hluk produkován v areálu obalovny (obalovna, nakladače, doprava). Nárůst hluku vlivem provozu obalovny je oproti současnému stavu zanedbatelný.

Zdrojem emisí bude ohřev živice a sušící buben. Vzhledem k tomu, že jako palivo bude používán zemní plyn a bude nainstalováno účinné odprašování, v provozu budou dodržovány emisní a imisní limity.

Doprava obalovny je napojena  přímo na silnici I/35, na které je velmi intenzivní provoz. Doprava obalovny tedy nebude znamenat citelné navýšení oproti stávajícímu stavu.

Na základě zkušeností z obaloven srovnatelného výkonu a technologie jsou většinou emise polycyklických aromatických uhlovodíků a pachových složek velmi nízké, a okolí obalovny tudíž nebude těmito látkami ovlivněno.

Nároky na vodu, surovinové zdroje apod. jsou z hlediska zájmů životního prostředí nepodstatné.

S výstavbou obalovny nesouvisí zábor žádné půdy. Nebude dotčena zemědělská půda ani pozemky určené k plnění funkcí lesa, nedojde k negativnímu vlivu obalovny na kvalitu povrchové a podzemní vody, stavba je zajištěna proti úniku znečištěných vod  Produkce odpadů bude minimální. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů, prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k poškození krajinného rázu, lokalita se  nenachází  v ochranných vodohospodářských pásmech.

Stavba se nachází na území, které je charakterizováno jako   oblast převážně nízkého rizika z hlediska úniku radonu z geologického podloží.

V předmětné  oblasti se  nenacházejí chráněná ložisková území,   nejsou zde  žádné jiné ochranné prvky složek životního a přírodního prostředí.

Zdraví obyvatel nebude provozem stavby ohroženo, stavba se nachází v dostatečné vzdálenosti od okraje sídlištních celků.  Předpokládá se důsledné dodržování zásad hygieny práce včetně účinné kontroly.

Území stavby je oploceno, vstup do areálu je v pracovní době střežen, mimo pracovní dobu uzavřen. Jedná se o nevýznamné ovlivnění životního prostředí.

Stavba obalovny a její provoz nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

# ČÁST  H

přílohy

Datum zpracování dokumentace:

| Jméno | Příjmení | Firma | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracovatel dokumentace |
| Radko | Pavliš, RNDr. | Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. | 469 637 101 |
| Zpracovatel rozptylové studie |
| Leoš | Slabý, Ing. | EVČ s. r. o. Pardubice | 466 303 064 |
| Zpracovatel akustické studie |
| Tomáš | Bajer, RNDr., CSc. | ECO–ENVI–CONSULT Jičín |  |
| Zpracovatel krajinné a pohledové studie |
| Renata | Břeňová, Ing. | Garden servis Litomyšl |  |

Podpis zpracovatele dokumentace:	RNDr. Radko Pavliš