# Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Číslo jednací:	OŽPZ/22698/05/FE

Vyřizuje:	Ing. Felcman

Telefon:	466 026 417

E-mail:            lubomir.felcman@pardubickykraj.cz

Fax:                466 026 392

Datum:	9.1.2006

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

# Identifikační údaje:

Název:

„Farma chovu dojnic Řetová“

Kapacita záměru:	Stávající stav v areálu živočišné výroby v Řetové je 268,8 DJ ve stáji K240 a 100 DJ ve stáji OMD, celkem 368,8 DJ. Navrhovaný stav v rekonstruované stáji 102,42 DJ, kapacita nové stáje 272,8 DJ, celkem 375,22 DJ.

Charakter záměru:   Zmodernizování stávajícího provozu chovu mléčného skotu ve středisku v Řetové. V nové stáji budou dojnice ustájeny volně v  lehacích boxech s bezstelivovým provozem. Na místě po současné stáji OMD je navržena nová produkční stáj s kapacitou 248 ks, kam budou dojnice ze stáje  převedeny.  Stávající kravín bude rekonstruován na tzv. reprodukční stáj, kde budou ustájeny dojnice v období stání na sucho, porodu a telata v období mléčné výživy. Součástí výstavby bude dále výstavba mléčnice se zázemím a skladovací jímky na kejdu.

Umístění:	kraj:        Pardubický kraj

obec :     Řetová

Zahájení: 	       2006

Ukončení:                 2006

Oznamovatel:      Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, Dolní Sloupnice 134,       PSČ 565 53

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě bylo, k zahájenému  zjišťovacímu řízení vedeného dle § 7 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen zákon) záměru „Farma chovu dojnic Řetová“ pověřenému úřadu tj. Krajskému úřadu Pardubického kraje  od obeslaných účastníků řízení, doručeno celkem 5 vyjádření.

Obdržené připomínky upozorňují především na dodržování ustanovení složkových zákonů k ochraně životního prostředí a týkají zejména odpadového hospodářství, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody, které bude nutno dořešit v navazujících správních řízeních.

Žádný z účastníků řízení nepožadoval za nutné pokračovat v projednávání předmětné akce v režimu uvedeného zákona.

Závěr:

Záměr „Farma chovu dojnic Řetová“ naplňuje ust. § 4 odst. c) zákona, tj. změny každého záměru uvedeného v příloze č.1 (bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek, kategorie I), pokud má být zvýšena jeho kapacita nebo rozsah o 25% a více nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Proto bylo dle § 7  zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr  bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že  záměr „Farma chovu dojnic Řetová“  nebude posuzován podle citovaného zákona.

# V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení a rovněž podmínky uvedené v kapitole D.IV. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ oznámení (převzato):

Podmínky , které je nutno respektovat během přípravy záměru:

Aktualizovat  plán  rozvozu  statkových hnojiv  investora o výstupy z posuzovaného  areálu a nejpozději do kolaudace záměru tento plán předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu,  s  respektováním  následujících zásad:

- zajištění odpovídajícího pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

- zákaz aplikace především na pozemcích:

- s melioracemi mladšími 3 let

- 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu

- v  inundačních pásmech vodních toků

- na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem

- na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých

- ve 2. PHO vodních zdrojů

- v ochranných pásmech zvláště chráněných územích přírody

- na svažitých pozemcích nad 8o

- na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí

- zajistit operativní zapravování do půdy buď zakoupením a uplatněním speciální aplikační techniky, nebo sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání (zaorávka druhým prostředkem, pojíždějícím souběžně s cisternou s aplikátorem)

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek škodlivých vodám,  tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

- doložit smluvní zajištění odvozu  uhynulých zvířat do nejbližšího veterinárního asanačního ústavu k likvidaci

- Připravit projekt ozelenění farmy s ohledem na prostorové podmínky areálu střediska              při respektování následujících zásad v projektu sadových úprav:

  - provést zahuštěnou kombinovanou výsadbu stromů a keřů domácích druhů dřevin na  severovýchodní a areálu mezi střediskem o obcí, dále pak před  západní stranou stáje  předsadit skupinu stromů

  - ponechat, podpořit a zajistit výchovná opatření pro porosty stávajících dřevin v areálu

  - provést dosadbu vhodných domácích druhů dřevin v ostatních volných prostorech farmy, volit jen skupinovou dosadbu s ohledem na polohu inženýrských sítí,  bezpečnostní parametry dopravy (rozhledy) a  stávající zpevněné plochy

Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru:

- podlahy stájí, všechny manipulační prostory s kejdou a jímku na kejdu připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny tyto prostory prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05

- připravit a realizovat  novou uskladňovací jímku na kejdu, vybavenou detekčním systémem úniku jímaných látek, s minimálně 6 měsíční  kapacitou zdržení a s monitorovacím zařízením stavu její naplněnosti

- zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí jímky (kontrolní šachta), rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem

- výdejní plocha u jímek bude odkanalizována zpět do systému čerpání kejdy a bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto  plochu

- zajistit důsledné oddělení toku dešťových  vod mimo prostory možné kontaminace (stání techniky, manipulační  prostory  s  mrvou, manipulační prostory  s uhynulými zvířaty)

- důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

- veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí, případně krmivo  nebo stelivo, budou  zdravotně  nezávadné,  nátěry  pak ekologicky  příznivé (vodou ředitelné)

- realizovat výsadbu dřevin podle projektu sadových úprav

- připravit havarijní řád farmy a do kolaudace jej projednat s příslušnými orgány

- připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu

- vypracovat a předložit ke schválení plán zavedení zásad správné zemědělské praxe (dle § 5 odst. 8 zákona č. 86/02 Sb.) a provozní řád (dle § 11 odst. 2 zák. č. 86/2002 Sb.), v těchto zakotvit  dodržování všech snižujících opatření pro snižování emisí amoniaku a zápachu v souladu s požadavky NV č. 353/2002 Sb.

Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru:

- zajistit údržbu a ošetřování vysázených dřevin nejméně po dobu 5 let

- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímky, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech

- udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

- přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro obsluhu technologických linek

- pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o výstupy posuzovaného areálu po výstavbě

- pravidelně provádět zkoušku nepropustnosti u skladovacích prostor na odpadní vody v intervalech daných legislativou  (dle § 6 odst. c. vyhl. č.  191/02 Sb. )

- používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., O hnojivech, ve znění pozdějších zákonů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu

- zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

- důsledně zajistit všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů

- udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s kejdou a chlévskou  mrvou

Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru:

- V případě  likvidace objektu  (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.o  odpadech  z  titulu původce odpadu  a  v souladu se stavebním zákonem.

- V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

## Ing. Josef  H E J D U K

vedoucí odboru

Závěr zjišťovacího řízení záměru

„Farma chovu dojnic Řetová“

OŽPZ/22698/05/FE ze dne 9.1.2006

Přílohy:

- Vyjádření  Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích územní pracoviště Ústí nad Orlicí,  ze dne 4.1.2006

- Vyjádření ČIŽP – obl. inspektorát Hradec Králové ze dne 5.1.2006

- Vyjádření Městského úřadu Česká Třebová, OŽP ze dne 3.1.2006

- Vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, OŽP ze dne 3.1.2006

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne  12.12.2005

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, Dolní Sloupnice 134, PSČ 565 53

Dotčené územní samosprávné celky :

- Obec Řetová

- Obec Přívrat

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady :

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Ústí nad Orlicí

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Obecní úřad Řetová

- Obecní úřad Přívrat

- Městský úřad Ústí nad Orlicí

- Městský úřad Česká Třebová

- Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí :

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65,  Praha 10 - Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové